江山市公安局交通警察大队2023年全市电子警察维保采购项目

（电子招投标）

项目编号:CZCG22D29Q

采购人：江山市公安局交通警察大队

采购代理机构：江山成正采购代理有限公司

二零二二年十一月

目  录

第一部分  招标公告..............................3

第二部分  投标人须知............................7

第三部分  采购需求..............................17

第四部分  评标办法..............................40

第五部分  拟签订的合同文本......................44

第六部分  应提交的有关格式范例................. 49

# 第一部分  招标公告

项目概况： 江山市公安局交通警察大队2023年全市电子警察维保采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年12月7日14:30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、招标公告发布前事项：

1.意向公开的发布链接:

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9015876&utm=web-government-front.49399a16.0.0.060f98d0624e11ed98b6c51f2b39269d

2.意见征询公开的发布链接： \

3.意见征询公开的结果链接： \

二、项目基本情况

1.项目编号：CZCG22D29Q

2.项目名称：江山市公安局交通警察大队2023年全市电子警察维保采购项目

3.预算总金额：1800000元

4.最高限价：1794368元

5.采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市公安局交通警察大队2023年全市电子警察维保采购项目 | 1 | 项 | 1800000元 | 1794368元 |
| 详细采购要求见招标文件第三部分 |

6.合同履约期限：合同签订生效之日起—年。

7.本项目接受联合体投标：☐是，(否。

三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到    %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

(要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 20 %，小微企业合同金额应当达到 20 %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四、获取招标文件

时间：/至2022年12月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年12月7日14:30 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年12月7日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：江山市公共资源交易中心 3 号厅，江山市虎山街道景星西路万商城5号楼B1楼。（“在江山市公共资源交易中心开标”）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子章的备份加密投标文件（备份标书）以电子邮件方式传送至（1878482041@QQ.com）邮箱，逾期传输将被拒收。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：江山市公安局交通警察大队

地  址：江山市江滨南路1号

传  真：/

项目联系人（询问）：毛先生

项目联系方式（询问）：0570-4046118

质疑联系人：何先生

质疑联系方式：0570-4046400

2.采购代理机构信息

名  称：江山成正采购代理有限公司

地  址：江山市环城西路190号一楼（加油站隔壁）

传  真：/

项目联系人（询问）：夏女士

项目联系方式（询问）：13757005073(685073)

质疑联系人：夏女士

质疑联系方式：0570-4815600

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：江山市财政局政府采购监管科

地  址：江山市鹿溪中路240号

传  真：/

联系人 ：王科长

监督投诉电话：0570-4033811

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | (A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、商务技术证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）商务技术证明文件：根据招标文件第二部分、第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | (A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | 项目属性与核心产品 | (A货物类，单一产品或核心产品为： 。 (B服务类。 |
| 6 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 7 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：江山市公安局交通警察大队2023年全市电子警察维保采购项目，属于其他未列明行业。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | (本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 中小企业信用融资 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 10 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 投标人在投标截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子章的备份加密投标文件（备份标书）以电子邮件方式传送至（1878482041@QQ.com）邮箱，逾期传输将被拒收。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 11 | 特别说明 | (有。 具体说明：中标人须提供纸质投标文件各二套给代理公司备案。 |
| 12 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 13 | 项目代理费 | 本项目招标代理费(按照国家计委（计价格【2002】1980号）规定的收费标准计取,由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 |

# 一、总则

## 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。如因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“(” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2支持中小企业发展

3.2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.2.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.2.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字（授权代表提供投标前三个月的在本公司的社保证明）或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1资格文件封面；

11.1.2▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式参照后附表）；

11.1.3▲落实政府采购政策需满足的资格要求（提供中小企业声明函或分包意向协议和中小企业声明函）；

11.1.4▲有效的《营业执照》原件扫描件；

11.1.5▲政府采购活动现场确认声明书（格式参照后附表）。

11.2商务技术文件：

11.2.1商务技术文件封面；

11.2.2▲投标函（格式参照后附表）；

11.2.3▲法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；或授权委托书和被授权人身份证明、被授权人投标前3个月在本单位社保证明；（格式参照后附表）

11.2.4▲分包意向协议；（格式参照后附表，如果供应商自身就是中小企业无需提供）

11.2.5符合性审查资料（格式参照后附表）；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7▲商务技术偏离表；

11.2.8▲政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式参照后附表）。

11.3报价文件：

11.3.1报价文件封面；

11.3.2▲开标一览表（报价表）；

11.3.3提供中小企业声明函或分包意向协议和中小企业声明函。

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子章的备份加密投标文件（备份标书）以电子邮件方式传送至（1878482041@QQ.com）邮箱，逾期传输将被拒收。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后1小时内进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上电子投标文件解密失败的，将导致投标无效。但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，不符合上述制作规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分投标无效相关规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22.确定中标人

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订，并备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持中标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分  采购需求

电子警察设计说明

# 1项目概况

江山市公安局交通警察大队2023年全市电子警察维保采购项目包括:电子警察维护（包含网络通信调试）、信息发布系统、智能斑马线、路口改造等设施。

表一、项目建设点位明细表

| 序号 | 类别 | 点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息发布系统 | 凝秀路（文教路、文苑路、北环路、学府路、北泉街、江城北路、环城西路）路口（5个十字交叉口+2个T型交叉口） | (2560mm*640mm） |
|  |  | 景星路与虎山大桥路口（1个十字交叉口） | (2560mm*640mm） |
|  |  | 江东大道与北关路路口（1个十字交叉口） | (2560mm*640mm） |
|  |  | 南门路（虎山二街、南市街）（2个十字交叉口） | (2560mm*640mm） |
| 2 | 智能斑马线系统 | 北关路与鹿溪路路口 |  |
| 3 | 路口电子警察提升改造 | 西山路与南二街路口 |  |

# 2设计依据

## 2.1相关法律、法规

  - 《中华人民共和国道路交通安全法》；

  - 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》；

  - 《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》；

## 2.2交通组织及交通安全设施相关规范

  - 《城市道路交通组织设计规范》（GB/T 36670-2018）；

  - 《混凝土结构设计规范（2015年版）》（GB 50010-2010）；

  - 《衢州市“多杆合一、多箱合一”技术导则》（试行）；

## 2.3交通管理设施相关规范

  - 《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T 652-2017）；

  - 《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

  - 《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2016）；

  - 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）；

  - 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）；

  - 《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373-2019）；

  - 《通信管道工程施工及验收标准》（GB/T 50374-2018）；

  - 《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）；

  - 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）；

  - 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995-2020）；

  - 《道路交通信息监测记录设备设置规范》（ GA/T 1047-2013）；

  - 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）；

  - 《道路交通技术监控设备运行维护规范》(GA/T 1043-2013)；

  - 《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》（GA/T 1244-2015）；

  - 《道路交通安全设施基础信息采集规范》（GA/T 1495-2018）；

  - 《道路交通安全设施基础信息采集规范》 （GA/T 1495-2018）；

  - 《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》（GA/T 1202-2014）；

  - 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367－2001）；

  - 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》 （GA/T 995-2012）；

  - 《交通电视监视系统工程验收规范》 （GA/T 514-2004）；

  - 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）.；

  - 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198－2011）；

  - 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

  - 《道路车辆智能监测记录系统验收技术规范》（GAT 961-2020）；

  - 国家和地方相关的法律、法规、规范、标准及其他相关资料

# 3项目技术要求

## 3.1全市电子警察维保项目

1、项目实施范围：江山市区范围内所有电子警察(含维护期内新增的电子警察设备、卡口)及其附属设施的维护工作。

电子警察维护及附属设施设备材料采购清单

| 序号 | 项目名称 | 技术规格、参数 | 计量单位 | 暂定数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 信号灯及其附属设施维护服务 |
| 1 | 内场人员 | 建立全市电子警察及附属设施的基础台账、日常视频巡检、特勤服务； | 个 | 1 |  |
| 2 | 电子警察维护内场人员 | 负责全市电子警察(含设备、设施)日常的维修、保养、清洁，及时更换损环或被盗的管道、线缆、绝缘子、导线、灯具、灯座、杆件、设备或元器件，有计划的巡查和维修线路、表箱、接线井、控制箱(主机箱)、配电设备及其它相关设施的管理和养护等 | 个 | 2 |  |
| 3 | 专用维护车辆、车辆保险及车辆用油 | 提供一辆具有升降平台功能的专用维护车辆；车辆保险、车辆巡检及维护期间用油、 | 项 | 1 |  |
| （二） | 电子警察灯主备件 |
| 1 | 900万高清抓拍单元 | 1. ★英寸900万像素全局曝光CMOS图像传感器，靶面尺寸≥1.1，彩色：0.0001lx 黑白：0.00005lx。提供公安部权威机构检测报告为证 2. 支持P-iris高清步进光圈镜头，内置一体化频闪补光模块，亮度可调节，可外置频闪灯。 3. 支持外接GPS、北斗模块，可在设备信息界面查看设备经纬度信息。提供公安部权威机构检测报告为证 4. ▲图像分辨率≥4096×2160， 主码流：4096×2160、1920×1080、1600×1200、1280×720辅码流：4096×2160、1920×1080、1600×1200、1280×720、720×576、704×288、352×288第三流：720×576、704×288、352×288分辨力≥2000TVL，帧率1-50帧可调。 5. 支持低延时功能，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms。 6. 支持分车型超速违法功能，支持对大中型货车、小货车、大中型客车、小轿车、校车、危险品车、其他车型7种车型进行不同超速设置，根据不同的超速配置对不同车型进行超速抓拍。 7. 支持国密GB/T35114-A级加密功能。 8. 可通过双网口把多个设备串联起来，接入服务器，服务器可登录串联的所有设备。 9. 具有本地存储功能，支持eMMC存储，可扩展micro SD/TF卡，最大支持256G。 10. 实况OSD支持透明、空心、描边、背景和反色5种效果；照片OSD支持透明、背景和反色3种效果,支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能。 11. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种。 12. 三轮车、二轮车（摩托车、电动二轮、自行车）捕获准确白夜≥99%，准确≥99%。 13. 可对监控画面中非机动车车牌进行检测和识别，车辆捕获率≥99%，车牌识别准确率≥99%。可对行车方向进行设置，并可通过客户端软件显示车辆行驶方向，包括来向、去向和双向；并支持分时段配置。 14. 可对违法压线并停留超过设定时间阈值的行为进行检测并进行图片抓拍，捕获率≥99%。 15. 支持机动车闯红灯、压线、不礼让行人、未按导向车道行驶、逆行、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，记录有效率≥99%。 16. 支持非机动车闯红灯、逆行、载人、占用机动车道、未戴头盔等多种违法，捕获率≥99%，记录有效率≥99；支持摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔等多种违法，捕获率≥99%，记录有效率≥99%。 17. 可对在黄网格区域内停车的行为进行检测并进行图片抓拍。支持行人闯红灯抓拍，抓拍有效率≥99％。 18. 可对大货车闯红灯的行为检测并进行图片抓拍，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车。 19. 支持大货车右转未停车违法抓拍功能，捕获率应≥99%，记录有效率应≥99%， 20. 支持ARP防攻击、IP地址过滤、HTTP鉴权、非法登录锁定等功能，提供公安部权威机构检测报告为证 21. 可外接LED显示屏显示信息应包括提示信息、通过车辆信息和违法信息；并可设置颜色区分过车信息和违法信息。显示机动车号牌信息时，车辆号牌最后一位以“*”字符代替 22. 支持通过RS485外接音频设备，音频播放音量，音频播放速度，音频播放次数可调节，并都满足多等级可调节。 23. 防护等级≥IP67，设备护罩支持侧开方式。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 400万视频高清球机 | 1、▲1/1.8英寸CMOS；400万；2560×1440； 2、最低照度彩色：0.001Lux@F1.4黑白：0.0001Lux@F1.40Lux（红外灯开启）； 3、支持250m（红外）；支持雨刷； 4、人脸最大可识别距离143.6m；白天有效检测距离最大为400米； 5、▲镜头焦距5.5mm～220mm；40倍； 6、可视域功能支持；违法停车抓拍距离半径：165m（多场景）、70m（单场景） 7、支持违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测； 8、支持车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系；电子防抖；光学透雾 | 套 | 1 |  |
| 3 | 400万违停抓拍球 | 1、 具有1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口、1路RS485接口，1个SFP接口，1路BNC；2路告警输入接口，1路告警输出接口； 2、 视频最大分辨率≥2576×1520，最大帧率≥60； 3、 ★云台定位准确度≤0.01°,可上传角度信息。提供公安部权威机构检测报告为证。 4、 ★内置电子罗盘，可在监视画面上叠加镜头当前指向方位。提供公安部权威机构检测报告为证。 5、 支持透雾功能，透雾等级可设。提供公安部权威机构检测报告为证。 6、≥4种时钟同步方式。提供公安部权威机构检测报告为证。 7、 支持违违法停车、压线、违法变道（越线）、逆行、违法倒车等行为检测，支持同时记录以上几种违法。提供公安部权威机构检测报告为证。 8、 违法停车捕获率，白天、夜间≥99%。提供公安部权威机构检测报告为证。 9、 车牌识别准确率，白天、夜间≥99%。提供公安部权威机构检测报告为证。 10、 支持车牌颜色识别功能检测，号牌颜色识别率≥99%。提供公安部权威机构检测报告为证。 11、 存储策略支持视频、图片满即停及满覆盖，视频、图片容量可自定义配置。提供公安部权威机构检测报告为证。 12、 ★支持满比例、按比例、实际大小三种匹配播放方式。提供公安部权威机构检测报告为证。 13、 设备支持连接诱导屏实现提示信息发布，可配置4条提示信息，每条提示语内可添加≥8个编辑区域，编辑区域配置大小，位置可设；每种违法类型可配置一套违法信息，每套违法信息可添加≥8个编辑区域，编辑区域配置大小、位置可设。提供公安部权威机构检测报告为证。 14、 ★可设置循环显示违法信息或显示最后一条违法功能，可设置违法信息中车牌号最后一位以“*”显示。提供公安部权威机构检测报告为证。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 补光灯 | 1、光通量：≥2000 lm 2、色温：≥3500K 3、功耗：35W，额定功耗≤50W 4、外壳材质：金属铝 5、输入电压：电压：176V～264V；频率：48Hz～52Hz 6、电源效率：≥85%，可连续启动 7、发光角度：-13°~13°区域内，发光范围内无明显暗区，中心基准轴上峰值照度应在0Lx～30Lx 之间 8、有效补光距离：10~40米； 9、触发：光耦开关量、时控、环境光控等可选 10、覆盖范围：4~5m @10°15m 处 11、工作寿命：≥50000 小时 12、工作环境温度：-20℃～+70℃ 13、工作环境湿度：90%～95%@40℃环境下，正常工作 14、外壳防尘防水等级：IP65 15、密封等级：≥IP65，4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.6 2级标准 | 套 | 3 |  |
| 5 | 路口电子警察终端主机 | 嵌入式操作系统； 内置3块3.5寸4T硬盘；支持12路IPC接入； 网络接口：设备具有16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口（需选配光模块）； 其他接口：设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个USB3.0接口； 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 支持录像存储功能； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； 可配置增加GPS校时模块； 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 工业级光纤收发器 | 室外单模工业级光纤收发器 | 对 | 8 |  |
| 7 | 电源防雷 | 1、最大通流量≥20KA，标准通流量≥10KA；2、额定工作电压：220V（AC）；3、最大持续运行电压：385V（AC）；4、保护水平：≤1500V；5、接入导线截面积：电源线≥6 平方毫米，地线≥10 平方毫米；6、工作环境：温度：-40℃～+70℃；相对湿度：95%(25℃)； | 个 | 8 |  |
| 8 | 网络防雷 | 1、标称电压：5V（数据信号）； 2、持续工作电压：8V； 3、冲击耐受电流：2.5kA； 4、保护水平：≤500V； 5、传输速率 Vs：≥100Mbps； 6、插入损耗：≤1dB/100MHZ； | 个 | 8 |  |
| 9 | 设备电源 | 12v设备电源 | 个 | 8 |  |
| 10 | 空气开关带漏电保护 | 16A | 个 | 8 |  |
| 11 | 机箱 | 标准尺寸：300mm×450mm×200 mm (H×D×W)。设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。不锈钢机箱，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，路口设备箱采用悬挂式（机箱板材厚度大于1.2 毫米）。IP等级：≥IP54 | 只 | 1 |  |
| （三） | 配套辅材 |
| 1 | 绿化路面开挖和恢复 | 开挖规格：宽度 0.3m*深度 0.4m（含审批、开挖和回填） | ㎡ | 50 |  |
| 2 | 混凝土路面开挖和恢复 | 开挖规格：宽度 0.4m*深度 0.6m（含审批、开挖和回填） | ㎡ | 60 |  |
| 3 | 抱箍 | 抱箍配套 | 只 | 300 |  |
| 4 | 铜线连接端子 | 铜线连接端子 | 个 | 5 |  |
| 5 | 机箱排插/16A | 16A | 套 | 5 |  |
| 6 | 电源线YJV2*4平方 | RVV3*2.5 | 米 | 30 |  |
| 7 | 复合线/ RVV 2*1.0+cat6 | RVV 2*1.0+cat6 | 米 | 10 |  |
| 8 | 接地线/BVR-16 | BVR-16 | 米 | 2 |  |
| 9 | 光纤 | 室外四芯单模光纤 | 米 | 200 |  |
| 10 | 网线/六类室外屏蔽网线 | 六类室外屏蔽网线 | 米 | 200 |  |
| 11 | PE 管/φ50 | φ50 | 米 | 60 |  |
| 12 | 不锈钢发黑护套软管/ φ32 | φ32 | 米 | 100 |  |
| （四） | 点位通信技术调试 |  | 点位 | 329 | 不含乡镇点位 |

## 3.2信息发布系统

1.像素间距：10mm，宽2.56米×高0.64米，红、黄、绿三色显示屏

2.像素组成：1R1B直插灯驱合一

3.像素密度：≥10000点/㎡

4.显示屏模组采用5V直流电供电

5.显示屏亮度：校正后≥5000cd/㎡

6.盲点率：≤0.0001 出厂时为0

7.防水等级：IP65

8.峰值功耗：≤400W/㎡，平均功耗：≤200W/㎡

9.驱动方式：恒流驱动4S

10.换帧率：50/60Hz

11.离散失控点：≤0.0001 出厂时为0

12.最佳视角：≥10m

13.屏幕水平视角：≥80°，垂直视角：≥45°

14.模组间亮度均匀性：≥98%

15.温度范围：-20至50℃

16.工作湿度：10%至90%RH

17.平整度≤1mm

18.远程设置，控制系统配置专门上位机软件，可实时观察显示屏工作状态，更新显示内容，切换显示方式

施工时采购安装的设备不低于上述参数要求

## 3.3行人及非机动车闯红灯预警系统

1.类型:路口智能红外语音警示柱

2.材料品种:不锈钢

3.规格、型号:尺寸：1080*240*120mm

★智能斑马线需提供第三方检测机构的检测报告，检测报告需包含：

1）检测对象及测试环境；

2）软件质量要求

3）提供功能检测结果

## 3.4 路口电子警察改造

### 3.4.1 总体要求

1、卡口数据上传到江山交警、衢州交警指定业务平台，应能实时查看图片数据，并具有查询、布控、流量统计等综合应用功能；违法数据（含图片及违法短视频）应按照交警要求实时上传至指定服务器，数据不得出现重复传输，具备断点续传功能。

2、相关设备需在省交管平台进行备案，并启用相关功能。

3、设备招标及施工前应得到交警确认，具体参数及要求以交警要求为准。

### 3.4.2前端设备基础配套设施

具体要求如下：

（一）杆件

（1）安装前需到指定点现场查看，以确定立杆长度、基础大小和管线长度等，保证违法采集设备能够管控所有需要抓拍的车道；其次，杆件应注明钢材品牌、生产厂家、型号规格等；

（2）杆件应在基础达到设计强度并经验收合格后，方可吊装，吊杆过程需注意以下事项：

① 杆件吊装时应做好安全防护措施。安装时，支柱应处于正常工作位置，起吊点应位于支柱底部；安装完成后，支柱专用接地螺栓与保护地线应做可靠电气连接。支柱折倾方向应与道路或铁路平行，折倾范围内不得有障碍物。

② 杆件安装前应现场查看，以确定立杆长度、基础大小和管线长度等，保证设备安装在正确位置。

③ 前端杆件竖臂底部应贴反光材料，防止杆件被撞及提醒驾驶人、行人避让。

④ 杆件及杆件上所有设备安装后，杆件立柱臂应与地面垂直，杆件悬臂应与道路中心走向呈90度直角，杆件悬臂与立柱臂呈91度-92度夹角。

（二）供电

供电应包含供电接驳点报建、电表及电表安装、电源接驳点至设备机箱之间管道连接、电源接驳点至设备机箱之间电源线缆提供及连接。供电要求为：

电压：AC 220V±10%；

频率：50Hz±2Hz；

额定功率：应至少满足单个点位设备正常工作所需的额定功率,并另提供100%容量冗余。

稳定性：应达到常年稳定正常供电，年平均断电时间不超过1小时。

（三）线缆及敷设

1、线缆敷设要求

（1）线缆敷设方式采用管道敷设。

（2）线缆管道敷设时，横穿机动车道的强电电缆与弱电线缆、通信光缆应在不同的管线中敷设。根据路口实际、功能要求等，横跨过机动车道、非机动车道、柏油路基、水泥路基的管路根据图纸及现场情况选择是否顶管。

（3）切断线缆时金属屑及污物应不进入线缆。

（4）管道内线缆敷设时应排列整齐，同时需加以固定并及时加以标识。

3、线缆安装时，标识符合下列要求：

（1）在线缆终端头、接头、拐弯处、管道的两端、窨井内等处的线缆上应装设标识；

（2）标识上注明线路编号，无编号时，注明起迄地点，并联使用的线缆应有顺序号。标识的字迹应清晰不易脱落。

（3）线缆穿入管道时，出入口应封闭。管道内敷设的线缆无接头。每根线缆在每个窨井中应留有不小于2m的余量。

（四）接地和防雷

1、基本要求

为防止雷击的损害，做好设备（包括主控机、摄像机、辅助光源设备等）的有效接地，必须配置电源防雷和设备防雷，使系统做到防雷保护，至少达到2级以上防雷水平。因雷击造成设备损坏的需无条件免费在规定维修期限内予以修复或者更换。防雷和接地系统必须符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343）、《民用闭路监控电视系统工程技术规范》（GB50198）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169）等规范标准要求。

2、接地体

接地体用于防止外界电压危害人身安全和对设备的损害，抑制电气干扰，保证设备正常工作，应满足如下安装要求；

（1）应符合现行国家标准的有关规定。

（2）接地使用接地体/接地棒。接地体的焊接应采用搭焊，搭焊长度为圆钢直径的6倍；距设备杆的距离不得超过3m。

（3）接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过。

（4）每根杆件应安装保护接地，保护接地应使用规格为50mm×50mm以上的镀锌扁角钢打入杆件开挖的基础坑底部以下不小于2米，然后用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢与角钢妥善焊接, 扁钢再焊接到每个钢制杆件的法兰盘上，焊接处应作防腐处理，接地电阻应小于4Ω。

（5）卡口式电子警察中的悬挂式机柜的专用接地端子应与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应小于4Ω。采用与接地体/接地棒有效连接的软铜绞线引入设备机柜的专用接地端子，导线护套颜色应为黄、绿双色，其截面不得小于6mm2。

（6）因卡口式电子警察中的落地式机柜距杆件较远，应安装单独保护接地，保护接地应使用规格为50mm×50mm以上的镀锌扁角钢打入机柜开挖的基础坑底部以下不小于2米，然后用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢与角钢妥善焊接,焊接处应作防腐处理。用与镀锌扁钢有效连接的软铜绞线引入设备机柜的专用接地端子，导线护套颜色应为黄、绿双色，其截面不得小于6mm2。接地电阻应小于4Ω。

（7）接地体/接地棒施工应符合GB50169的规定。

3、防雷设备

为防止雷击的损害，做好设备（包括主控机、摄像机、辅助光源设备等）的有效接地，必须考虑电源防雷、视频防雷和控制信号防雷，使系统的防雷保护至少达到2级以上防雷水平。所有的防雷设备需有效接地。

（五）防鼠要求

本项目内、外场土建工程部分，应当采取一切必要的工程措施、并落实相关管理规定，杜绝鼠害威胁，具体包括：

（1）要做好窖井、机柜、杆件、管线、机房等区域的密封工作，严防对外漏洞；

（2）要严格落实设备安装、维护规定，切实杜绝施工、维护期间井盖闭合不严、机柜关闭不严等问题。

（六）附件

附件具体数量按需配置，主要为固件、螺母、垫片和抱箍等。紧固件、螺母、垫片和抱箍应热镀锌处理。

（七）其他

本工程所有杆件、机柜、护罩、球机等所有外场设施（不含玻璃、有机玻璃等需要透明功能的部件）外观、颜色应按交警要求执行，并与周边交通设施吻合。

### 3.4.3  900万抓拍单元

传感器类型：1英寸GS-CMOS或同类型传感器；含10-40mm变焦镜头；

图像分辨率：4096×2160（不包含OSD黑边）；

视频分辨率：4096×2160/3840×2160/3392×2008/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）；

视频帧率：最大支持25fps；默认双快门半帧率，默认主码流（4096×2160@12fps），辅码流（704×576@12fps）；

视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；

视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；

图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；

国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；

网络接口：2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；

存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储；

供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；

功耗：≤15W；

工作温度：-40℃~+65℃；

防护等级：IP66；

产品尺寸：540.0mm×204.2mm×143.2mm（长×宽×高）

### 机动车违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让直行、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、不礼让行人、闯绿灯；

支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；

车型类型识别功能：中型罐式货车、中型普通客车、中型平板半挂车、中型平板货车、中型普通半挂车、中型普通货车、中型厢式半挂车、中型厢式货车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通货车、重型普通全挂车、重型厢式货车。

违法行为抓拍功能：支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能，在天气晴朗无雾，白天和夜间视频/图片中违法行为清晰可辨，白天环境光照度不低于200lx，夜间辅助光照度不高于30lx的条件下测试：白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。

人脸跟踪功能：支持人脸检测、跟踪、抓拍，在同一视频画面中，最多可检测、跟踪不小于100个运动人脸目标，且抓拍不小于85个运动人脸目标。

★白平衡设置检查：在浏览器下，应具有白平衡模式设置选项，可对 13 种白平衡模式进行设置。（不低于上述标准，提供公安部有效检测报告复印件）

★抓拍时延试验：在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于18ms。（不低于上述标准，提供公安部有效检测报告复印件）

★智能帧功能：支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等。（不低于上述标准，提供公安部有效检测报告复印件）

★混合目标检测抓拍功能检查：支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。样机能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。（不低于上述标准，提供公安部有效检测报告复印件）

★闯禁行记录功能检查：支持闯禁行记录功能，可对4种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车)及8种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。（不低于上述标准，提供公安部有效检测报告复印件）

★目标跟踪功能：支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。（不低于上述标准，提供公安部有效检测报告复印件）

### 3.4.5 电警终端管理设备

图片合成：支持违法图片普通合成功能、新国标合成功能；

断网续传：当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台；

自动注册：支持；

数据防删改：录像、图片文件无法直接删除；

车辆查询：支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询；

报警事件：支持存储故障报警；黑名单报警等；

硬盘接口：4个内置SATA接口(3.5英寸硬盘)；

RS-485接口：4个；

USB接口：2个；

网络接口：8个RJ45 10M/100M自适应以太网口，2个RJ45 100M/1000M自适应以太网口，其中一个1000M可光电转换为SFP接口；

报警输入：4路；

报警输出：4路，继电器输出；

产品尺寸：355.0mm*250.0mm*118.0mm；

功耗：＜20W（不含硬盘），＜30W（含1个硬盘）；

供电方式：DC12V（标配适配器）

★8个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口，1个VGA视频输出接口、1个eSATA接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个DC12V电源输出、1个硬盘恢复默认按钮、2个RS-232接口、4个RS-485接口、2个USB接口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

★支持GB/T28181、ONVIF协议的设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

★支持自适应接入H.264、H.265、MPEG4、MJPEG编码格式的视频图像并解码显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

★支持8路高清视频的接入及转发（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

★具有4个SATA硬盘接口，最大支持6TB硬盘（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

★支持断网续传功能，当设备与平台断开并重连后，可将断开时间内的抓拍图片上传给平台。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

；

### 3.4.6 车道补光灯

1.灯型：LED灯；

2.光源：可见光（波长350-780nm）；

3.色温：6500K±200K；

4.中心光照度：<40lx（20m光照度）；

5.触发方式：干接点触发；

6.光斑覆盖范围：有效水平方向光斑10米(安装距离23米，安装高度6米)；

7.闪光持续时间：0~3ms；

8.频率：50Hz/75Hz/100Hz/120Hz；

9.灯珠数量：16颗（高亮LED）；

10.光通量：1800lm；

11.日夜切换：支持，1~6级灵敏度可设置；

12.级联功能：支持频闪级联功能；

13.远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态；

14.亮度调节：支持低照度下6级光敏检测自动开启补光；

15.功耗：<40W；

16.供电方式：AC90V~AC286V

### 3.4.9  400万智能红外违停网络球机

采用400万像素彩色高清智能违停自动抓拍球机，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、雨刷、安装万向节等

传感器类型：1/1.8英寸CMOS，或同类型传感器；

像素：400万；8寸

最大分辨率：2560×1440；

最低照度：彩色：0.001Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4 0Lux（红外灯开启）；

最大补光距离：250m（红外）；

雨刷功能：雨刷；

人脸最大可识别距离：143.6m；

车牌最大可识别距离：404m；

镜头焦距：5.5mm～220mm；

光学变倍：40倍；

可视域功能：支持；

违法停车：抓拍距离半径：165m（多场景）、70m（单场景）支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；

防抖功能：电子防抖；

透雾功能：光学透雾；

偏移自动校正功能检验:设备云台运动结束静止时，当定时检测到其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，水平和垂直角度方向均可自动恢复到偏移前的位置。★违法检测场景设置功能检验：在IE浏览器下，可添加300个预置点场景，每个预置点下均可配置机动车逆行、欠速、压白线、压黄线、超速、违章变道、加塞、不按车道行驶、黄牌占道和非机动车有车占道智能方案（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

车牌颜色识别功能检验：可识别5种车牌颜色，包括:黄、蓝、白、黑新能源车牌颜色

★灰度等级检验：不小于11级（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

★快速聚焦功能检验：白天测试时的环境光照度不低于20lx，晚上测试时的辅助照明光照度不高于50lx，样机分辨率设置为1920×1080，顿率设置为60fps，码率为2Mbps，当样机跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

★滤光片切换功能检验:1、滤光片光谱为430-570nm，透过率应不小于97%2、滤光片光谱为750-1200nm，透过率应不小于97%3、夜晚采用全透模式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

### 3.4.10抱杆机箱

1.机箱尺寸：600mm×500mm×330 mm (H×D×W)，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间；

2.外观颜色：炭黑色；

3.外箱材料：304不锈钢材质，厚度≥1.5mm，IP等级：≥IP54；

4.散热方式：自然散热；

5.拉伸强度MPa：≥25mm/min；

6.弯曲强度MPa：≥45(Mpa)；

7.断裂伸长率%：≥70%）；

8.垂直燃烧级	V-0；

9.开门方式：开关门；

10.箱内标配：钥匙、锁、隔板、光纤盒、进出线口橡皮圈；

11.电气设备：16A空气开关、开门监测传感器，温度传感器；

12.进线方式：底部进线（2个30mm进线孔）；

13.安装方式：箱体背面导轨＋抱箍；

### 3.4.11电源防雷器

1.最大通流量≥20KA，标准通流量≥10KA；

2.额定工作电压：220V（AC）；

3.最大持续运行电压：385V（AC）；

4.保护水平：≤1500V；

5.接入导线截面积：电源线≥6平方毫米，地线≥10平方毫米；

6.工作环境：温度：-40℃～+70℃；

7.相对湿度：95%(25℃)；

### 3.4.12网络防雷器

1.标称电压：5V（数据信号）；

2.持续工作电压：8V；

3.冲击耐受电流：2.5kA；

4.保护水平：≤500V；

5.传输速率Vs：≥100Mbps；

6.插入损耗：≤1dB/100MHZ；

### 3.4.14传输要求

网络传输子系统主要由路口局域网、接入线路和中心网络组成。

传输带宽不小于100M。电子警察前端系统通过通信网络把所采集的数据传输回后台，做下一步的处理。通信网络采用光纤网络。电子警察系统要求采用点对点光纤传输，接入外场专网，经防火墙接入公安内网。

1、数据接入要求

电子警察前端采集的数据主要有交通违法数据、交通卡口数据、交通流量数据和系统状态信息。

2、交通违法数据

电子警察前端拍摄的交通违法数据，应符合电子警察管理平台数据接口要求，统一接入电子警察管理平台。

3、交通卡口数据

电子警察采集的交通卡口数据包括车牌信息和图片，数据格式应符合浙江省厅治安卡口规范，保存在辖区大队中心机房，同时提供数据接口，供其他系统调用。

4、交通流量数据

新型电子警察采集的交通流量数据，应符合交通流数据库格式要求，可供交通流数据库统一调用。

5、系统状态信息

电子警察前端系统运行状态信息，应传回辖区大队，建立电子警察运行维护管理平台。

6、存储系统设计

指需要集中存储的信息主要包括已建设的系统车辆号牌等动态数据信息、车辆图片信息和车辆视频信息，其中车牌号码信息、车辆图片信息存储时间不低于6个月，车辆视频信息存储时间不低于3个月，具体以交警要求为准。

7、其他要求：

- 光纤接入1年；

- 系统质保：2年；

其它要求按照当地公安交警大队要求；

## 3.5设备的到货、安装、调试和验收及维保要求

具体内容以建设单位和招标文件要求为准。项目竣工验收后移交交警部门进行维护。

# 4注意事项

1、采购设备前，中标单位需勘查现场管线及安装点位，经交警、建设单位、设计确认安装位置、关键设备数量、管线敷设等内容后，方可进行采购设备，安装施工。

2、设备进场前需邀请设计、建设单位、监理等进行检查，核对相关检测报告，经确认后方可施工安装。

3、具体以实际地形为准，进行适当调整。调整较大时需设计单位、监理、建设单位确认后再施工。

4、未尽事宜应以纪要及联系单等为准。

电子警察清单

| 江山市公安局交通警察大队2023年全市电子警察维保采购项目 |
| --- |
| 序号 | 类型 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 维护项目，服务期限为一年 |
| 一、电子警察维护 |  |  |
| 1 | 内场人员 | 建立全市电子警察及附属设施的基础台账、日常视频巡检 | 个 | 1 |  |
| 2 | 外场人员 | 负责全市电子警察(含设备、设施)日常的维修、保养、清洁，及时更换损环或被盗的管道、线缆、绝缘子、导线、灯具、灯座、杆件、设备或元器件，有计划的巡查和维修线路、表箱、接线井、控制箱(主机箱)、配电设备及其它相关设施的管理和养护等 | 个 | 2 |  |
| 3 | 专用维护车辆、车辆保险及车辆用油 | 提供一辆具有升降平台功能的专用维护车辆；车辆保险费用、车辆维护及巡检期间用油 | 项 | 1 |  |
| 4 | 电子警察主备件及辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 点位通信技术调试 |  | 项 | 1 | 包含信号灯及电子警察，根据已有路口情况，总体进行调配（共计329条链路） |
| 1、交通信息发布 |  |  |
| 1 | 信息发布系统 | 关键设备，详见技术参数 | 套 | 42 | 包含平台控制软件（凝秀路、环城西路、西山路） |
| 2 | 框架结构 | 所有材料表面经过户外塑粉静电喷塑处理，喷塑均匀，光洁度好，表面无毛刺颗粒，表面喷塑颜色为黑色。表面热固性粉末涂层需通过国家建筑五金材料产品质量监督检验中心认证 | 套 | 42 |  |
| 3 | 发送卡 | 配套发送卡 | 套 | 42 |  |
| 4 | 光纤 | 室外四芯单模光纤 | 米 | 3360 |  |
| 5 | 电源线 | KVV2*2.5mm²电源线 | 米 | 3360 |  |
| 6 | 工业光纤收发器 | 室外单模工业级光纤收发器 | 套 | 42 |  |
| 7 | 交换机 | 8口工业级交换机，交换方式：存储-转发；包转发率：96M；传输速率：100/1000M；端口类型：100/1000ase-T/Tx | 个 | 42 |  |
| 8 | 抱杆小机箱 | 关键设备，详见技术参数 | 只 | 42 |  |
| 9 | 六类室外屏蔽网线 | 六类室外屏蔽网线 | m | 2000 |  |
| 2、行人及非机动车闯红灯预警系统 |  |  |
| 1 | 警示柱 | 1.类型:路口智能红外语音警示柱 2.材料品种:不锈钢 3.规格、型号:尺寸：1080*240*120mm | 根 | 16 |  |
| 2 | 信号灯同步匀光道钉 | 1.类型:信号灯同步匀光道钉 2.材料品种:壳体材质为铝锭GB-ADC12,内胆壳体防弹PC料注塑，环氧树脂密封控制板并填充 3.规格、型号:尺寸：φ126mm,高度56mm | 个 | 40 |  |
| 3 | 电源线 | 1.规格:4芯KVV铜芯控制电缆敷设（单股硬线） 2.型号:4×1mm2 | m | 600 |  |
| 4 | 抗老化PE50 | 壁厚≥4mm | m | 600 |  |
| 5 | 路面开挖 | 含审批、开挖和回填 | m | 600 |  |
| 3、西山路南二街路口电子警察改造 |  |  |
| 1 | 900万抓拍单元 | 关键设备，具体详见参数 | 台 | 4 |  |
| 2 | 高清球机 | 关键设备，具体详见参数 | 台 | 2 |  |
| 3 | 补光灯 | 关键设备，具体详见参数 | 台 | 12 |  |
| 4 | 抱杆机箱 | 机箱尺寸：≥600*500*330。设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，所有锁具可由一把钥匙打开，路口设备箱采用悬挂式（机箱板材厚度大于1.2 毫米）。IP等级：≥IP5。 | 个 | 4 |  |
| 5 | 电源防雷器 | 1、最大通流量≥20KA，标准通流量≥10KA； 2、额定工作电压：220V（AC）； 3、最大持续运行电压：385V（AC）； 4、保护水平：≤1500V； 5、接入导线截面积：电源线≥6平方毫米，地线≥10平方毫米； 6、工作环境：温度：-40℃～+70℃；相对湿度：95%(25℃)； 7、零线与火线之间连接有后级防雷保护电路。 | 个 | 5 |  |
| 6 | 网络型防雷器 | 1、标称电压：5V（数据信号）； 2、持续工作电压：8V； 3、冲击耐受电流：2.5kA； 4、保护水平：≤500V； 5、传输速率Vs：≥100Mbps； 6、插入损耗：≤1dB/100MHZ； | 个 | 7 |  |
| 7 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器 | 台 | 4 |  |
| 8 | 网络交换机 | 8口工业级交换机，交换方式：存储-转发；包转发率：96M；传输速率：100/1000M；端口类型：100/1000ase-T/Tx | 个 | 5 |  |
| 9 | 单相插座 | 10A， 9孔，机架式配电插座 | 个 | 5 |  |
| 10 | 空气开关带漏电保护 | 2P25A | 个 | 5 |  |
| 11 | 开关电源 | AC12-10A，前端设备集中供电 | 个 | 5 |  |
| 12 | 电源线/RVV 2*2.5 | RVV2*2.5 | 米 | 600 |  |
| 13 | 落地机箱 | 1.尺寸≥1200*600*440mm。 2.设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。 3.不锈钢机箱，机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，路口落地机柜采用落地安装式（机柜板材厚度大于2 毫米）。 4.IP等级：≥IP544、 5.机箱门面有“警用设备”蓝色字体标记 | 个 | 1 |  |
| 14 | 复合线缆 | 护套加厚，网线与电源线（RVV2*1.0+Cat6）复合 | 米 | 150 |  |
| 15 | 光纤 | 室外四芯单模光纤 | 米 | 1200 |  |
| 16 | 室外强电源线 | 4*2平方室外强电电缆 | 米 | 200 |  |
| 17 | 路口存储终端 | 三代终端服务器，高性能ARM Cortex A9数字媒体处理器；内置1块3.5寸4T硬盘；支持12路IPC接入；双网卡，内置16个100M以太网接口及2个1000M网络接口、1个1000M独立SFP光纤接口；支持2路HD-TVI输入；支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出；4个RS485、2个RS232、2个USB2.0、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口；电源:DC12V； | 台 | 1 |  |
| 18 | 人行道开挖 | 含审批、开挖和回填 | 米 | 80 |  |
| 19 | 绿化带开挖 | 含审批、开挖和回填 | 米 | 150 |  |
| 20 | 安装附件 | 包括熔纤盘、U型导轨插座在内的所有安装所需的配件 | 批 | 1 |  |

## 本项目实施的具体内容及要求

1.部分路口设备新增及老旧设备更换

为了充分发挥现有道路的通行能力，实施交通控制和管理，根据现阶段设备运行情况及部分路口改造的实际情况，需对部分路口电子警察进行新增及更换。

2.道路交通监控系统维护

2.1巡检频率

每月对每个电子警察及其附属设施巡检不少于 2次，其中夜间巡检不少于1 次，巡检报告必须记录巡检人员、巡检时间、巡检内容、发现的故障、故障修复和设备更换的详细情况。

2.2巡检要求

（1）确保每个巡护的路口电子警察及其附属设施 24 小时正常运行。

（2）确保电子警察及其附属设施补光灯、爆闪灯、杆件、机箱内外干净规范整洁。

2.3巡检内容

（1）电子警察通讯线路、供电线路的检测、故障排除、隐患排除工作。

（2）道路交通监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

（3）检查摄像机是否工作正常，配套补光灯、爆闪灯是否运转正常且有无灯具老化、残缺现象。

（4）检查杆件是否歪斜，有无被刮蹭或被撞现象；观察孔盖板是否齐全，路口有无废弃杆件，有无其他无经许可搭载的设备。摄像机是否被遮挡现象。

（5）检查电警手井是否有塌陷、井圈外露、井盖破碎、井内是否有淤泥或垃圾。

（6）检查管线是否外露或因施工被拆除、损毁。

（7）检查机箱、电源箱门是否关好，有无被撬、被撞。电源和网络是否正常运行。

（8）统计需要维修的内容，包括电缆线，摄像机、补光灯和遮挡物等的情况

（9）检查网络设备的工作情况。

（10）主机设备的检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除等。

（11）软件检测、升级、维护、备份、故障排除等。

2.4特殊巡检

（1）道路改造、市政建设及工程抢险影响电子警察及其附属设施正常运行时的现场维护。

（2）重要节假日、大型活动期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养。

2.5日常维护

2.5.1系统本身故障

（1）设备在日检或巡检发现设备故障或存在影响系统正常运行的安全等问题，均需登记备案，并尽量当场解决；

（2）对业主发现并通知的设备异常情况，维护方需在规定时间内达现场处理，反馈处理情况并登记备案；

（3）现场不能解决的问题，须在 24 小时内恢复，在更换备件后 24 小时内仍然无法恢复的，需向业主管理人员提交处理意见单，并在业主规定时间内解决；

（4）每个故障的处理情况，更换设备情况（设备型号等），均需造册登记，以供业主检查。

2.5.2系统因受到外力（其他）影响造成故障

（1）车辆碰撞、偷盗等原因造成设备故障的，维护方应及时配合公安部门做好现场取证和估价工作；登记好设备损坏清单，并提交处理意见供业主方审核;

（2）因道路改造等需拆除设备的，或系统和设备需要升级改造的，维护单位应根据业主的业务需求提供任务完成进度安排、工程人员业务分解、经费预算清单供业主方审核，并由双方协商解决；

2.6部分路口设备新增及老旧设备更换

为了更好地实现道路交通安全管理，消除道路交通管理在时间和空间上的“盲点”,扩大交通管理的监控时段和监控范围，根据现阶段设备运行情况及部分路口改造的实际情况，需对部分路口电子警察进行更换，部分路段更换违章停车设备。

3.本项目实施中的应急抢修

3.1维护单位须设立专线电话，并安排人员实行24小时值班，当电子警察及其附属设施出现故障时，负责接收通知（包括网络通知、短信通知、电话通知及书面通知等）。

3.2响应时间：城区路口必须在30分钟内到达现场，其他路口1个小时到达现场进行维护。

3.3修复时间要求：

| 序号 | 故障类型 | 修复时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机、补光灯 | 4小时内 |
| 2 | 电源故障 | 重要路口的，12小时内修复； 一般路口的，24小时内修复。 |
| 3 | 网络故障 | 8小时内 |

3.4应急抢修：如因停电原因造成电子警察无法使用，维护单位必须在最短时间内恢复电子警察。

3.5因交通事故造成的电子警察及其附属设施损坏，维护单位应按上述修复时限修复。

4.本项目重大事件报告制度

4.1若在系统巡检及维护中，发现重大事件必须第一时间以电话的形式上报，维护单位负责人应迅速赶往突发事件现场，立即对现场进行处理并判断该事件为一般突发事件或重大突发事件，要求20分钟内给出相应对的措施，杜绝事态发展的扩大，以最大的程度降低损失。

4.2重大事件报告范围：

（1）出现重大设备故障影响重大保卫或活动任务正常进行的，无法在规定的维修时间内修复；

（2）因不可抗力等突发原因，如停电、光缆通信中断和雷暴雨、台风等灾害性天气等，造成一定数量设备不能正常，多个设备损坏严重，报废或无法修复的；

（3）出现危及人身安全、设备安全的问题或出现事故征兆等异常情况；

（4）发生设备、工程车辆以及人身安全事故；

（5）上级部门、上级领导下达的指示、要求、处置后的情况；

（6）其它需要报告的事件。

## 售后服务及其他要求

1.	设备部分质保3年，维保服务1年。

2.	服务质量保证期内，供应商应负责免费提供 7*24 小时售后技术服务，确保道路交通监控系统正常运行。

3. 供应商能提供快速的售后服务响应，如在使用过程中发生问题，在接到采购人通知后及时到达现场，修复时间详见本章第七条第三点修复时间要求。如逾期未完成维护工作致使电警系统未能正常运行，招标人有权指定其它供应商维护力量完成维护任务，产生的维护费用由供应商承担。

4.	供应商驻地维护技术力量应保证本项目维护质量要求。

5.	在服务质量保证期内，中标人应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.	施工安全责任：中标人维修施工期间严格按照国家有关规定，施工确保施工质量和安全，自行承担期间的全部责任。因中标人维护质量原因造成人身和财产损害的，中标人应承担损害赔偿责任。隐蔽工程施工要求达到相关技术标注，未达到上述要求的，每发现一次扣300元，上不封顶。交警大队可以对保修内的各个路口进行抽查，发现上述间题同样参照上述罚金执行。

## 考核及违约责任

1.在服务期间若定期巡查工作未做到位或有遗漏的，每发现一次扣罚300元，若在一个月内累计发现三次以上遗漏或未到位的，则扣罚当月应付的前端维护费用，若连续三个月都发现巡检遗漏或不到位的，则采购人有权解除合同。

2.中标人应在接到维护通知之时起30分钟内到场修理，修复时间详见本章第六条第三点修复时间要求，维护时间每超出1小时（不足1小时按1小时计算）按100元/小时/个摄像头，扣除运维费用（以高的位标准），上不封顶，直到故障修复；维护时间超过5小时或一个月内维护点位同一地点出现两次同样故障的，扣除该点位当月的全部维护费用。每月必须保证电子警察正常运行率不低于95%（包含自检发现故障、停电、交通事故不计算在内），每下降1%扣300元，扣款按月执行。

3.中标人接到维修通知后要按照时限进行维修，因特殊情况不能及时修复的，要将故障原因和解决方案立即通知交警大队，确因特殊原因长时间不能修复的，24小时内提供相关情况说明的书面材料到交警大队；不合格的、瞒报漏报的每次扣除维护费 500 元。

4.中标人有2次以上（不含 2 次）无正当理由不履行合同，交警大队有权无条件解除合同，并没收全部履约保证金（如果造成交警大队损失的，中标人应予以赔偿）。同时由交警大队提请市政府采购监管处备案并列入不良行为名单，限制其今后三年内参加与交警大队有关的政府招标采购活动。

5.中标人上路做好施工安全防护，未按规定做好安全防护工作的。第一次：警告维护单位并进行整改。第二次：处罚维护单位300 元并进行整改。第三次：处罚维护单位500 元并进行整改。以此类推。

6.中标人必须接受采购人的工作指导、监督与考核，连续性3次考核不合格的，采购人有权提前解除维护合同。

▲7.在系统维护期内，运营维护费保持不变，但出现维护不到位，符合本合同拒付标准的，在支付该周期的维护费用中予以扣除。扣除的费用超过本项目履约保证金，中标人应当在7个工作日内补足履约保证金，如履约保证金未能补足的视为违约。

第四部分  评标办法

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标委员会由政府采购评审专家库里随机抽取的5名专家组成或由采购人代表1名以及从政府采购评审专家库里随机抽取的技术、经济等方面的4名专家组成。采购人代表由采购单位推荐，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。

二、评标标准

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价的，为无效投标文件。 属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》（声明函中的行业划分以其他未列明行业为准），也可提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟） | 30分 |
| 2 | 投标人资质证书 | 投标人具有电子与智能化专业承包贰级及以上资质证书的得2分；须提供有效证书原件扫描件，否则不得分。 | 2分 |
| 3 | 类似项目业绩 | 投标人提供2019年1月1日至今所投类似政府采购项目案例，每提供1个得1分，本项最高得3分。（须提供合同扫描件，否则不得分） | 3分 |
| 4 | 售后服务点位承诺 | 投标人现有或承诺中标后在江山设立售后服务点，现有或承诺中标后设立2个服务点得4分，其它不得分。 注：中标人需在公示结束后合同签订前提供售后服务网点的相关材料，否则采购单位有权取消其中标资格，最终设立地点由采购人确定。 | 4分 |
| 5 | 项目经理 | 1、项目经理1名，同时具备高级信息系统项目管理师职业资格证书和项目管理专业人士资格认证的得3分 （需提供相关证明及社保证明）。 | 3分 |
| 6 | 人员配备 | 1、拟派本项目实施团队专业操作人员配备，要求安装施工人员具有登高证及电工操作证，项目安装施工维护人员中2人及以上同时具有电工证和高处作业证每人得2分；其他不得分，本项最高得4分。（需提供相关证书、投标人为其交纳的近6个月社保证明扫描件，不提供或提供不齐全不得分 | 4分 |
| 7 | 维护更换设备性能指标情况 | 投标人所投产品参数完全满足招标文件技术参数及要求的得满分40分；标▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；标★项技术参数属负偏离或缺漏项的，每条扣2分；其他参数属负偏离或缺漏项的，每条扣1分；扣完为止。 注：招标文件要求提供相关证明材料的，必须提供相关材料；否则，该条技术参数在评审中将认定为负偏离。 | 40分 |
| 8 | 项目组织实施方案 | 根据投标人的施工总体部署、施工准备计划方案、施工及调试技术方案、确保施工质量方案、工序流程、确保文明施工组织方案、确保安全施工组织方案及确保按时完工的保障措施等因素，内容完整得基本分5分，方案全面合理的酌情加0-2分，内容提供不齐全不得分。 | 7分 |
| 9 | 技术服务售后方案 | 根据服务承诺的范围和完善程度（包括服务承诺，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施、培训）等进行打分，内容完整得基本分5分，方案更全面合理的酌情加0-2分，内容提供不齐全不得分。 | 7分 |

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者成交人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者成交人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分  拟签订的合同文本

政府采购合同参考范本

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标通知书；

3.投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.招标文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关采购文件。

一、项目概况

...............................

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：___________________元整，（￥________元）。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方在合同签订前向采购人交纳     元（合同总价的1%）的履约保证金，项目结束无任何质量问题1个月内无息退还。

六、转包或分包

1.本合同范围的核心设备，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.根据乙方分包协议：乙方可将本项目非核心设备及安装实施工作分包给xxxxxxxx公司提供，分包金额达到20%。（具体见附件：分包协议）

3.接受分包的xxxxxxxx公司应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

4.乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

七、服务质量保证期和服务质量保证金（选用）

1.服务质量保证期：      。（自验收合格之日起计）

2.服务质量保证金：      。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

九、款项支付

1.道路监控设备及其附属设施维护服务和维修耗材结算应按先做后支付的方式支付：乙方完成履约期内每季度为一个周期，周期到期后1个月内，经考核结果扣除相应处罚金后予以支付该服务周期内的维护服务及维修耗材费。道路监控设备及其附属设施维护服务和维修耗材实际支付结算：维护服务及更换数量*中标单价进行按季按实结算。

2.设备更换改造、链路部分：设备安装、调试完成通过验收后1个月内支付该部分合同价的100%。

3.项目结束无任何质量问题1个月内无息退还履约保证金。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.在服务期间若定期巡查工作未做到位或有遗漏的，每发现一次扣罚300元，若在一个月内累计发现三次以上遗漏或未到位的，则扣罚当月应付的前端维护费用，若连续三个月都发现巡检遗漏或不到位的，则甲方有权解除合同。

2.乙方应在接到维护通知之时起30分钟内到场修理，修复时间详见招标文件第三章修复时间要求，维护时间每超出1小时（不足1小时按1小时计算）按100元/小时/个摄像头，扣除运维费用（以高的位标准），上不封顶，直到故障修复；维护时间超过5小时或一个月内维护点位同一地点出现两次同样故障的，扣除该点位当月的全部维护费用。每月必须保证电子警察正常运行率不低于95%（包含自检发现故障、停电、交通事故不计算在内），每下降1%扣300元，扣款按月执行。

3.乙方接到维修通知后要按照时限进行维修，因特殊情况不能及时修复的，要将故障原因和解决方案立即通知交警大队，确因特殊原因长时间不能修复的，24小时内提供相关情况说明的书面材料到交警大队；不合格的、瞒报漏报的每次扣除维护费 500 元。

4.乙方有2次以上（不含 2 次）无正当理由不履行合同，甲方有权无条件解除合同，并没收全部履约保证金（如果造成甲方损失的，乙方应予以赔偿）。同时由甲方提请市政府采购监管处备案并列入不良行为名单，限制其今后三年内参与甲方有关的政府招标采购活动。

5.乙方上路做好施工安全防护，未按规定做好安全防护工作的。第一次：警告乙方并进行整改。第二次：处罚乙方300 元并进行整改。第三次：处罚乙方500 元并进行整改。以此类推。

6.乙方必须接受甲方的工作指导、监督与考核，连续性3次考核不合格的，甲方有权提前解除维护合同。

7.在系统维护期内，运营维护费保持不变，但出现维护不到位，符合本合同拒付标准的，在支付该周期的维护费用中予以扣除。扣除的费用超过本项目履约保证金，乙方应当在7个工作日内补足履约保证金，如履约保证金未能补足的视为违约。

十三、验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，提供质量承诺函，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并免费培训甲方的使用操作人员（免差旅费、培训费等），并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告或邀请相关专业人员成立验收小组参与初步验收及最终验收，并出具验收报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；上述产生的验收费用由乙方负责。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监督管理部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，经合同鉴证方鉴证、备案后生效（合同备案前必须公告）。

4.本合同一式四份，甲方三份、乙方一份、鉴证方一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

地址：                                   地址：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

合同鉴证方: 江山成正采购代理有限公司

地址：江山市环城西路190号

经办人:

联系电话 ：0570-4815600

鉴证日期：    年   月   日

# 第六部分  应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

## 投标文件封面

资格文件

（商务技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                  （CA签章）

日期：  年  月  日

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与         （项目名称）【项目编号：     】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(CA签章)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加      （单位名称）        的     （项目名称）    采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）    ，属于       （采购文件中明确的所属行业）      ；承建（承接）企业为 （   企业名称）      ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业名称(公章)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称 ）      若成为        （项目名称）  【项目编号：         】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。   （投标人名称）       与（所有分包供应商名称）      达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）          将        XX工作内容       分包给       （某分包供应商名称）     ，     （某分包供应商名称）     ，具备承担     XX工作内容     相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

投标人名称(CA签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、政府采购活动现场确认声明书

（授权人参加填写）

政府采购活动现场确认声明书

江山成正采购代理有限公司：

本人      （授权代表姓名），经由        （公司/单位名称）      （法定代表人姓名）合法授权参加            （项目名称）（编号：           ）政府采购活动，经与本公司/单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

☑不存在利害关系      □存在下列利害关系：

A.投资关系      B.行政隶属关系     C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系  （如有，请如实说明）       。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

☑与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与              （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况            。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现   /   供应商之间存在或可能存在上述第二条第   /   项利害关系。

（授权代表签名）

2022年  月  日

（法人参加填写）

政府采购活动现场确认声明书

江山成正采购代理有限公司：

本人          （姓名），是                           （公司/单位名称）法定代表人（负责人），参加                （项目名称）（编号：           ）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

☑不存在利害关系      □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）          。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

☑与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与         （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况           。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现   /   供应商之间存在或可能存在上述第二条第   /   项利害关系。

（法定代表人签名）

2022年  月  日

商务技术文件部分

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的              （项目名称）（项目编号：        ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

资格文件封面；

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

落实政府采购政策需满足的资格要求（提供中小企业声明函或分包意向协议和中小企业声明函）；

有效的《营业执照》原件扫描件；

政府采购活动现场确认声明书。

2.2商务技术文件：

商务技术文件封面；

投标函；

法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；或授权委托书和被授权人身份证明、被授权人投标前3个月在本单位社保证明；

分包意向协议；（如果供应商自身就是中小企业无需提供）

符合性审查资料；

评标标准相应的商务技术资料；

商务技术偏离表；

政府采购供应商廉洁自律承诺书。

2.3报价文件：

报价文件封面；

开标一览表（报价表）；

提供中小企业声明函或分包意向协议和中小企业声明函。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、开户银行：          ；开户账号：          ；其他补充说明:          。

投标人名称(CA签章)：

日期：  年   月   日

二、法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明或授权委托书

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(CA签章)：

日期：  年  月  日

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理           （项目名称）（项目编号：        ）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(CA签章)：

签发日期：  年  月   日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签章或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法中“评标标准”提供资料）

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(CA签章)：

日期：   年   月   日

# 报价文件部分

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成         （项目名称）（项目编号：         ）的实施。

(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计投标报价（小写） |  |
| 合计投标报价（大写） |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款（设备、更换材料等）、备品、备件及工具、包装、运输、装卸、安装、保险、人工劳务费、及验收费、售后服务及技术培训费、管理费用、企业利润、税金、招标代理服务费等中标人为完成本项目可能发生的全部费用（如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整）。项目实施中不能调整变动，其市场风险由中标人承担。中标人须根据招标需求，针对企业自身实力，核算所需的成本及合理的利润，充分考虑合同期间的市场风险、政策性调整及不可预见因素自行报价。 如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同综合单价不予调整。

投标人名称(CA签章)：

日期：   年   月   日

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(CA签章)：

日期：   年   月   日

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）（项目编号：）投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）