政府采购招标文件

项目名称：衢州市实验学校新湖校区数字监控系统采购项目(重招)

项目编号：QCGZ2019016-2

委托单位：衢州市实验学校

采购机构：衢州市政府采购中心

二〇二〇年三月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表及投标须知	6

一、 投标须知前附表	6

二、 投标须知	8

三、 招标文件说明	10

四、 投标文件的编制	11

五、 投标保证金	15

六、 投标文件的签署及规定	15

七、 投标文件的递交	15

八、 投标无效的情形	16

九、 串通投标的情形	17

十、 废标的情形	17

十一、 开标和评标	17

十二、 授予合同	19

十三、 质疑与投诉	20

十四、 法律责任	22

十五、 其他	21

第三章  采购内容及要求	23

第四章  合同文本	91

一、通用条款	91

二、专用条款	93

第五章  应提交的有关格式范例	99

一、投标文件封面	99

二、资格审查文件	100

三、技术商务文件	104

四、报价文件	108

第六章  评标办法及开标程序	110

一、评标委员会的组成	117

二、评标原则	117

三、注意事项	117

四、评分标准	117

五、开评标程序	121

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，衢州市政府采购中心受衢州市实验学校委托，就衢州市实验学校新湖校区数字监控系统采购项目（重招）进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

- 、项目编号：QCGZ2019016-2

项目名称：衢州市实验学校新湖校区数字监控系统采购项目(重招)

- 、招标项目概况：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新湖校区监控系统 | 1 | 批 | 120.1766万元 |

详细技术要求见招标文件第三章。

- 、投标人资格要求:

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

  - 在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书或者投标人房屋产权证明或其他有效财产证明。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

  - 本项目谢绝联合体投标。

- 、获取招标文件方式

本项目无须报名。已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）获取采购文件。其他投标人可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com），衢州市财政网（czj.qz.gov.cn）免费下载。

- 、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 、投标文件递交截止时间：2020年4月10日9:30:00

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人应当在投标截止时间前将装有电子备份投标文件的光盘送交到衢州市公共资源交易中心5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼），逾期送达将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将退还。

- 、开标时间：2020年4月10日9:30:00

- 、开标地点： 衢州市公共资源交易中心5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼）

- 、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

- 、质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州市政府采购中心提出质疑（联系人：金先生，电话：0570-3893203）；投标人对采购中心的质疑答复不满意或者采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：徐先生；电话：0570-8757615）。

十一、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十二、联系方式

采购人：衢州市实验学校

联系人：徐老师 ，联系电话：0570-2960010

采购人地址：衢州市柯城区讲舍街26号

采购代理机构名称：衢州市政府采购中心

项目联系人：姜先生

联系电话：0570-3891220

传真：0570-3890310

地点：衢州市公共资源交易中心506室（衢州市西区花园东大道169号五楼）。

衢州市政府采购中心

2020年3月17日

# 第二章  投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市实验学校 |
| 2 | 项目名称 | 衢州市实验学校新湖校区数字监控系统采购项目(重招) |
| 3 | 采购预算 | 120.1766万元 |
| 4 | 工期要求 | 合同签订后30天 |
| 5 | 现场踏勘 | 联系人：徐老师 ，联系电话：0570-2960010 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人请准备电子投标文件、电子备份投标文件光盘： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中上传的电子投标文件格式文档，以光盘形式递交。数量为1份。 （3）投标文件均由资格审查文件、技术商务文件、报价文件组成。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间 | 2020年4月10日9:30:00（北京时间） |
| 10 | 开标地点 | 衢州市公共资源交易中心五楼5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼） |
| 11 | 开标时间 | 2020年4月10日9:30:00（北京时间） |
| 12 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 13 | 电子备份投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件送交到衢州市公共资源交易中心五楼5号开标厅，逾期送达将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将被退还。 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 15 | 履约保证金 | 中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。 |
| 16 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 17 | 联系人 | 姜先生 |
| 18 | 联系电话（传真） | 0570-3891220 ; 0570-3890310 （传真） |
| 19 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江省政府采购网） czj.qz.gov.cn（衢州市财政网） www.qzggzy.com（衢州市公共资源交易网） |
| 21 | 注意事项 | 投标人请携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜。 |

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的衢州市政府采购中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市实验学校。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式详见第五章）。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

  - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

    - 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

9.2根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.3根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

## 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

## 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式和效力

12.4.1投标文件分为电子投标文件以及电子备份投标文件两部分。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交；电子备份投标文件即电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）制作的备份文件。

12.4.2投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件无法正常解密，才能启用电子备份投标文件。电子备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

  - 投标文件的组成及份数

▲投标文件（电子投标文件、备份电子投标文件）应分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格审查文件】（未注明扫描件的，应为原件。）

      - ▲投标函；

      - 投标人资格声明；

      - 有效的投标人《企业法人营业执照》扫描件；

      - ▲分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书或者投标人房屋产权证明或其他有效财产证明，提供相应的扫描件；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书扫描件；

      - 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证扫描件；

    - 【技术商务文件】（涉及资信的材料原件（含公证件）均需带至开标现场备查，注册供应商资信证书已录入的除外；未注明扫描件的，应为原件。）

      - 节能环保产品清单；（▲本次采购的拼接显示屏、阳光食堂监视器属于国家强制采购节能产品,投标人所投产品必须为政府采购节能产品（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询截图为准））；

      - 核心产品认证工程师证书扫描件；

      - 职称证书扫描件；

      - 项目组成员汇总表；

      - 2017年1月以来，投标人实施的类似监控项目的成功案例，须

提供项目合同扫描件；（原件带至开标现场备查）；

      - 售后服务网点介绍、服务内容、措施和售后服务承诺书（加盖单位公章）；

      - 技术支持及服务承诺书；

      - 投标人认为需要的其他商务资料。

      - 详细的产品清单及软硬件简要说明一览表；

      - 产品主要技术资料和性能的详细描述；

      - 针对本项目的完整实施方案，包括项目组织机构和各部分项目进度计划等；针对本项目的技术力量配备；

      - 技术偏离表；

      - 详细的培训计划（包括时间、地点、人数、师资、培训内容等）；

      - 近三年来同类产品的生产、销售情况及主要用户清单；

      - 随机备品、备件和专业工具清单；

      - 投标人认为需要的其他技术资料。

    - 【报价文件】（包括以下内容，装订成一本）

      - ▲开标一览表；

      - ▲投标设备报价明细表。

      - 核心关键设备报价明细表。

      - 《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录，提供网站截图（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 《产品适用中小企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

      - 《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》；

      - 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

      - 《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》；

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。（2）电子备份投标文件，以光盘的形式存储，由投标人决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

## 投标保证金

## 本项目不收取投标保证金。

## 投标文件的签署及规定

## （一）电子投标文件

## 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

## （二）电子备份投标文件

电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中上传的电子投标文件格式的电子投标文件。

## 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

（2）递交电子备份投标文件截止时间前将光盘递交至招标公告指定开标厅，逾期不予接收。

  - 投标文件的修改和撤销

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

    - 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资格审查或技术商务文件中包含投标报价的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

    - 电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的。

## 串通投标的情形

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

## 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

## 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

    - 在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，衢州市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》。中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于本公告发布之日起两个工作日内，凭法人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至衢州市公共资源交易中心政府采购窗口领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须按本公告发出两个工作日后的三十天内签订合同，并经衢州市政府采购中心鉴证后生效。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金：中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同,并经衢州市政府采购中心签证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交衢州市政府采购中心鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

## 质疑与投诉

## 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见 http://www.qzggzy.com/zwgk/004003/004003003/20180209/e5393fa3-0afe-40b9-9b38-ba76c4c906be.html。

    - 采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商投诉

## 质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

## 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的;

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属招标人。

  - 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：衢州市花园东大道169号五楼506室    邮编：324000

项目联系人：姜先生

答疑咨询电话：0570-3891220

# 第三章  采购内容及要求

一、背景需求

1、应用背景

近年来，江苏、山东、广西等地中小学、幼儿园及周边地区先后发生数起安全事故，严重危害师生生命安全，极大的破坏了社会的和谐稳定。由于学校周边环境复杂，安全管理规范不健全，校门口恐怖袭击、校园欺凌、楼梯踩踏、校车事故、学校食堂学生集体食物中毒等紧急突发事件，严重侵害师生人身安全。如何切实加强学校及其周边安全风险防控工作，有效减少安全事故发生，确保广大师生生命安全成为全社会关注的焦点。

为了有效保护青少年和儿童的人身安全，防止内外侵害案件和紧急安全事件的发生，维护校园正常的教学和生活秩序，公安部、教育部、中央综治办等部门联合出动制定了一系列的安全防范措施，“平安校园”、“数字校园”等建设相继展开。国务院办公厅相继发布《中小学（幼儿园）安全工作专项督导暂行办法》、《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》，《幼儿园规范办园行为督导评估办法》，加强教育局对中小学幼儿园的安全督导，提出进一步健全警校合作机制，各级教育部门、公安机关和学校要在信息沟通、应急处置等方面加强协作，健全联动机制。为防治学生欺凌行为，教育、公安、民政、妇联等11部门一齐向学生欺凌行为“亮剑”，共同印发了《加强中小学生欺凌综合治理方案》。《方案》强调学校要强化管理，加快推进校园视频监控系统、紧急报警装置等建设。

同时随着信息技术、网络技术、音视频技术、智能识别技术的发展，在人力防范的基础上，采用现代化技防手段的安全防范系统正在各类校园开始推广和大规模应用。

2、业务现状

经过近年来的努力，中小学视频监控建设取得了显著的成绩，如基本的视频、录像、报警等，满足了监控的基本需求，但同时我们也应该清晰地认识到前期建设还存在着一些不足，制约了建设系统新建扩建、视频资源的共享和应用业务的整合，制约了整体中小学校园防控体系技术水平的提高，没有做到整体系统的“联网化”建设，主要表现在以下几个方面：

1）校园视频监控及报警系统存在盲区，已有设备老旧不满足监管需求。在一些重要场所往往不能看清人脸或车牌号码，利用视频图像信息进行取证具有一定困难。

2）中小学校门口恐怖暴力、校内楼梯踩踏等紧急安全事件难以防范，应急处置效率低。

3）各学校采用设备不一，系统硬件品牌繁多，标准不一，联网率低，如各学校都以满足自身管理需要为主，缺乏全面的考虑和统一规划，视频资源不能为其他部门和上级机构共享。

4）系统智能化程度不高，对视频信息的利用主要是事后查证，对大规模视频监控图像缺乏有效的监控手段，缺乏有效的联动预案，智能化的技术支撑和应用管理。

5）基础设施建设不能够满足将来业务应用的需求，如：传输网络、监控中心显示系统等，影响了业务的有效开展。

6）其他业务子系统建设起步晚，暂未有效提升学校的管理效率，如访客系统，出入口系统，门禁系统等。

7）教育局联网系统业务单一

对学校报警视频数据利用仅仅是事后查证，缺少对所属学校设备运维状态、历史报警信息统计分析和相应的报警联动。

3、功能需求

针对学校安防建设难点，一方面加大校园重点要害部位、重点公共区域及一般区域视频监控、一键报警、出入管控等系统建设的覆盖，加强校园自身安全监管需求；另一方面通过将重要点位视频、报警接入教育局，实现教育局对所属学校资源的查询、定位、管理、分析，加强校内紧急事件的防范和应急联动。

- 校园监控高清无死角

学校人员密集，要求校区重点要害区域无死角，重点公共区域无盲区，一般区域易案发点无遗漏。因此需要在学校主干道、操场、围墙，校大门、宿舍楼、教学楼、图书馆、行政楼、食堂、体育馆等大门出入口、走廊、通道处装设摄像探头，实现学校无盲区视频监控及预警功能，满足监控存储及联动等基本要求。

- 校园重点区域联网

学校重点点位视频、报警可通过NVR或综合管理平台对接教育局，教育局将所属学校重要视频接入公安局，门卫室一键报警接入110接警中心。教育局通过视频监控系统平台，对系统资源的统一管理，进一步健全公安局、教育局和学校的合作机制。

- 应急指挥联动

学校视频监控系统，应联动一键报警系统，出现紧急突发事件能够快速及时通知学校及教育、公安等上级监管部门，以满足应急指挥需要。

- 危险预警防范

建设的系统不仅要满足视频录像事后取证的功能，最为重要的是应有一定的预警功能，根据预警信息采用适当措施把事态控制在萌芽状态，而不能影响到学生的安全。

- 设备利旧系统兼容

最大限度地利用原系统资源，避免重复投资，减少项目集成成本的投入。

需要考虑接入其它系统，从而实现联动及统一管理。如访客系统、出入口系统、门禁系统等。

4、设计原则

方案设计时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。综合考虑后期维护及操作等因素，并为今后的发展、扩建、改造等留有扩充的余地。系统设计内容应系统的、完整的、全面的；设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具备以下原则：

先进性：系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平，系统的安装调试、操作简便易行，容易掌握。运用当前先进的计算机控制技术与计算机网络技术，适应时代发展的要求。

经济性与实用性：充分考虑视频联网系统的实际需要和信息技术发展趋势，根据校园的现场环境，设计选用功能适合校园实际需求、符合校园监控要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

安全性：前端对系统采取必要的安全保护措施，防止病毒感染、黑客攻击、非法访问，防雷击、过载、断电和人为破坏等，具有高度的安全性和保密性。

可靠性：系统基于可靠的网络通信技术，能确保系统级别的高稳定性和可靠性，满足7×24小时、全年365天的全天候长期稳定运行。

可管理性：校园视频接入系统集中于监控中心统一控制管理，实现对所有远端设备的控制和设置。保证系统的高效、有序、可靠的发挥其应用管理职能。

规范性：控制协议、编解码协议、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合相关国家标准、行业标准和教育部颁布的技术规范。

开放性：由于视频联网系统涉及多方监管问题，本系统需充分考虑教育、公安等部门的业务需求，提供平台对接接口，让各相关部门共同参与应急事件并进行协同指挥作战。

可维护性：所设计的系统和采用的产品应简单、实用、易操作、易维护。确保非计算机专业人员能熟练使用。并且，系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护。

5、设计依据

系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

校园安全国家标准：

《关于进一步加强中小学（幼儿园）安全工作的紧急通知》 201810

《加强中小学生欺凌综合治理方案》201711

《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》201704

《国务院教育督导委员会办公室关于加强中小学安全工作的紧急通知》201704

《中小学（幼儿园）安全工作专项督导暂行办法》201612

《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》（GBT29315-2012）

《学校安全与健康设计通用规范》 GB 30533-2014

《中小学校地震避险指南》  GB/T 33735-2017

通用技术标准：

《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/T 1127-2013

《安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法》GA/T 1128-2013

《安全防范高清视频监控系统技术要求》GA/T 1211-2014

《安防声纹确认应用算法技术要求和测试方法》GA/T 1179-2014

《安防人脸识别应用防假体攻击测试方法》GA/T 1212-2014

《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》GB/T 30147-2013

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GBT28181-2011

《安全防范报警设备 电磁兼容抗扰度要求和试验方法》GB/T 30148-2013

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T 670-2006

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2016）

《视频安防监控系统技术要求》（GA 367-2001）

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》GB/T 25724-2017

《出入口控制系统技术要求》GA/T 394-2002

二、系统总体设计

1、设计目标

系统采用高清视频监控、智能图像分析、高清解码上墙、智能语音提示、生物识别等高新技术，实现整个校园的综合监管，实现全网调度、管理及智能化应用，为学校提供一套“高清化、网络化、智能化、高集成”的安防综合监管系统，满足用户在综合安防业务应用中日益迫切的需求。

系统目标：

建成统一的中心管理平台：通过管理平台实现全网统一的安防资源管理，对视频监控、车辆管理、门禁管理、报警管理等系统进行统一管理，实现远程参数配置与远程控制等；通过管理平台实现全网统一的用户和权限管理，满足系统多用户的监控、管理需求，真正做到“坐阵指挥中心，掌控千里之外”。

系统特征

1）深度学习、场景适配的特性

通过新建或在原有系统扩建智能深度学习系统，满足学校在校内各处安防场景的实际需要，通过科技释放人力，人防技防深度结合；

2）系统具备高可靠性、高开放性的特征

通过采用业内成熟、主流的设备来提高系统可靠性，尤其是录像存储的稳定性，另外系统可接入其他厂家的摄像机、编码器、控制器等设备，能与其他厂家的平台无缝对接；

3）具备高智能化、低码流的特征

运用智能分析、带有智能功能的摄像机等提高系统智能化水平，同时通过先进的编码技术降低视频码流，减少存储成本和网络成本，减弱对网络的依赖性，提高视频预览的流畅度；

4）具备快速部署、及时维护的特征

通过采用高集成化、模块化设计的设备提高系统部署效率，减少系统调试周期，系统能及时发现前端系统的故障并及时告警，快速相应；

5）具备高度整合、充分利旧的特征

新建系统能与原有系统高度整合、无缝对接，能充分利用原有监控资源，避免前期投资的浪费。

2、总体架构

整个平安校园安防系统由以下几部分组成：安防综合管理平台、集中网络存储系统、监控中心解码上墙系统、应急指挥中心、阳光食堂监控系统、监控网络建设和前端监控设备。

（1） 安防综合管理平台

安防综合管理平台是整个校园安防系统的核心，由软件系统和硬件设备组成。

软件系统采用智慧校园综合安防管理平台软件，以校园空间地理信息系统为基础，建立集安全保卫、监控防范、应急演练、安保业务应用为一体的安防应用平台，多系统整合，从多个维度对校园的安保工作进行管理。平台集查询、定位、管理、分析为一体，有效地帮助用户对校园安防相关信息进行管理与分析。

（2） 集中网络存储系统

集中网络存储系统由集中存储服务器（CVR）和企业级硬盘组成。

CVR是高密大盘位、高性价比企业级网络存储系统，采用64位软硬件平台，可为大中型视频监控系统提供可靠稳定的海量存储空间。采用2台支持36盘位的CVR，配合72块8TB企业级硬盘，满足我校240多路监控点位录像存储40天以上的需求，预留有部分存储冗余，确保以后系统扩容，仍能满足存储需求。

（3） 监控中心解码上墙系统

监控中心部署在南门卫室，解码上墙系统包含电视墙大屏和视频综合解码平台两部分。

电视墙大屏根据监控中心电视背景墙面积以及校园监控点位路数确定，采用46英寸全高清拼接屏12块，呈四列三行排列，拼接拼缝小于3.5mm。整屏规格达到4.01x1.73米（不含边框），可视面积达到6.94平方，整屏分辨率达到7680*3240。配合视频综合解码系统，可以同时显示192个监控画面（毎屏16个）。

解码系统采用视频综合平台服务器，5U机箱机架式设计，配备4路高清视频输入接口，16路高清视频输出接口，整机最大支持192路高清视频解码输出到电视墙大屏。支持模拟及数字视频的矩阵切换、视频编解码、集中存储管理、网络实时预览等功能，集图像处理、网络功能、日志管理、设备维护于一体的电信级综合处理平台。

（4） 应急指挥中心

应急指挥中心由全彩LED大屏、大屏控制器、指挥工作站以及扩音系统构成。

全彩LED大屏采用三合一室内小间距LED全彩单元构建，规格P2.5，即像素间距达到2.5mm。单元组规格320*160mm，单元组分辨率128*64像素。整屏规格（不含边框）4.80*2.72米，整屏可视面积达到13.1平方米，整屏分辨率1920*1088像素。

大屏控制器与LED屏为同一品牌，整合嵌入式操作系统，实现指挥工作站全高清画面点对点投放到显示大屏上。

指挥工作站采用主流配置PC一台，带独立显卡，显存不低于2GB，且支持DVI和VGA双路输出。

扩音系统配置专业扩音功放，250W全频音箱两只，10路调音台一台，无线一拖二话筒一组。

（5） 阳光食堂监控系统

食堂监控按照“阳光食堂”标准设计，监控范围覆盖除卫生间、一次更衣室以外所有厨房区域和就餐区域。

厨房区域内摄像机全部采用抗油污高清摄像机，共计18个。摄像机镜头镜头护罩无需任何工具即可实现快速拆卸及安装，方便镜头护罩的清洗、更换。

阳光食堂监控录像存储单独配备一台高清录像机，方便出现问题需要调取录像时，拆除此录像机，不影响阳光食堂监控和录像工作持续不间断正常运行。此外，此录像监控硬盘利旧原有监控系统硬盘，作为总存储的备份，提供阳光食堂录像的安全保障。

（6）教学楼防踩踏监控系统

在两栋教学楼一至三层所有楼梯出口处设计了防踩踏监控系统，系统由前端采集设备、前端扩音设备和后端分析设备组成。

前端采集设备采用了支持防踩踏功能的高清半球摄像机，本方案共设计了15个，覆盖两栋教学楼一至三楼所有楼梯口，该机支持人员密度检测，支持阈值自定义配置，超限报警等功能。

前端扩音设备采用了内置功放功能的小型音柱，额定功率20W，支持音源直接输入就能放音功能。

后端分析设备采用一台智能AI超脑录像主机，安装在监控中心，该机支持人员密度超限报警功能，可预先设置检测区域、人员密度阈值等参数。

前端摄像机实时将楼梯监控画面传送到后端主机，主机通过智能分析计算监控画面中学生数量及密集程度，当该值达到预设阈值时，触发前端摄像机报警联动，并通过前端扩音设备播放预设语音，达到预警作用，从而最大限度的避免踩踏事件的发生。

（7）监控网络建设

监控网络由于具有传输视频码流较大，网络带宽占用率较高的特点，不宜与校园网共用主干线路，避免影响校园的传输效率，降低校园网的使用体验。监控网络交换设备采用千兆可网管设备，且监控网络与校园网络物理隔离，在核心层对接。既保证了监控视频传输的带宽，又不影响校园网的正常运行，同时还能实现校园网用户对监控网络的管控。

监控网络采用星形拓扑结构，设备分为核心交换机和接入交换机。

核心交换机采用一台框式三层核心交换机，支持业务板卡扩展，安装在中心机房的机柜内。本次方案配备双主控、双电源，24个千兆SFP光口，8个千兆的复用电口，整机交换容量达到19.2Gbps，包转发率达到1440Mpps。

接入交换机采用24口或8口全千兆可网管POE交换机，安装在各个大楼的汇聚机柜或室外区域的汇聚箱体内。具备4个或2个千兆SFP上行光口，8个或24个千兆POE电口。接交换机上行通过光口接入校园监控主干光链路，最后与监控中心核心交换机相连接，下行通过POE电口和六类非屏蔽双绞线接入前端摄像机设备。

田径场看台区域没有网络连接到校园网络，需要重新敷设光缆到校园网络汇聚机柜。从体艺楼二楼设备间敷设一条8芯单模光缆到田径场看台下的房间内。在房间内配置22U机柜一架，内部配置防雷PDU和光纤熔接配件。8芯光纤纤芯中，2芯用于校园网络，2芯用于监控系统网络。

（8）前端监控设备：

前端监控设备共计220个，其中包含400万像素枪型摄像机166个，400万像素抗油污枪型摄像机20个，400万像素智能球机11台，400万像素警戒枪型摄像机7台，400万像素防踩踏半球摄像机16个，具体分布请见“三、监控点位分布”。

本方案中前端监控设备除了11台智能球机外，全部采用POE供电技术。

本方案预留备用枪型摄像机8台，抗油污枪型摄像机2个，智能警戒摄像机1个，防踩踏高清摄像机1个，用于实际实施完毕仍有监控盲区的情况下使用。

三、监控点位分布

1、 1号教学楼

（1）建筑结构：1号教学楼共计四层，大楼布局呈半“工”字型设计。每个楼层有两条走廊、一条连廊和两个楼梯，汇聚机房在二楼连廊教师办公室南侧。

（2）监控点位：

1）每层两条走廊、一条连廊各部署2个枪型摄像机，安装位置在走廊或连廊两侧，相互对射，覆盖整个走廊或连廊。一楼连廊摄像机安装位置须兼顾连廊门厅及出入口；四楼连廊为露天设计，摄像机安装位置重点考虑须全覆盖连廊两边玻璃护栏；以上摄像机安装高度须考虑走廊或连廊悬挂宣传物时不影响监控覆盖效果。

2）一楼连廊较长，连廊两侧摄像机难以兼顾连廊门厅和出入口，故在门厅安装摄像机1个，单独覆盖门厅和出入口。

3）每层两个楼梯各部署1个枪型摄像机，安装位置在楼梯正对面的走廊墙面上。一楼2个楼梯摄像机安装位置须考虑兼顾楼梯旁边通道。

4）二层南楼西侧和北楼东侧外墙各安装摄像机1个，覆盖两楼之间的室外活动区域，安装高度3米以上，避免室外绿植影响覆盖效果。

5）四楼露天连廊2个摄像机采用警戒型摄像机，配备有源室外音柱，具有画面监测语音提示功能

（3）汇聚设备：本楼汇聚点部署在二楼连廊汇聚机房，汇聚设备为2台24口全千兆可网管POE交换机，利旧机房内原有机柜和光、电缆资源，上行通过光链路接入校园主干监控网络，下行通过电链路连接监控摄像机。

（4）汇总表格：

| 1#教学楼监控点位和设备汇总 |
| --- |
|  | 枪型摄像机 | 24口交换机 | 备注 |
| 安装位置 | 走廊 | 连廊 | 楼梯 | 室外区域 | 汇聚机柜 |  |
| 一层 | 4 | 3 | 2 | / | / | 本层摄像机合计9个（含防踩踏摄像机2个） |
| 二层 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本层摄像机合计10个（含防踩踏摄像机2个） |
| 三层 | 4 | 2 | 2 | / | / | 本层摄像机合计8个（含防踩踏摄像机2个） |
| 四层 | 4 | 2 | 2 | / | / | 本层摄像机合计8个（含智能警戒摄像机2个） |
| 小计 | 16 | 9 | 8 | 2 | 2 |  |
| 汇总 | 35 | 2 |  |

2、2号教学楼

（1）建筑结构：2号教学楼共计四层，大楼布局呈半“工”字型设计。每个楼层有两条走廊、一条连廊和三个楼梯，汇聚机房在二楼连廊教师办公室北侧。

（2）监控点位：

1）每层两条走廊、一条连廊各部署2个枪型摄像机，安装位置在走廊或连廊两侧，相互对射，覆盖整个走廊或连廊。一楼连廊摄像机安装位置须兼顾连廊门厅及出入口；四楼连廊为露天设计，摄像机安装位置重点考虑须全覆盖连廊两边玻璃护栏；以上摄像机安装高度须考虑走廊或连廊悬挂宣传物时不影响监控覆盖效果。

2）一楼连廊较长，连廊两侧摄像机难以兼顾连廊门厅和出入口，故在门厅安装摄像机1个，单独覆盖门厅和出入口。

3）二楼、三楼北楼走廊西侧尽头各有一处活动区域，各部署枪型摄像机1个。

4）每层三个楼梯各部署1个枪型摄像机，安装位置在楼梯正对面的走廊墙面上。一楼2个楼梯摄像机安装位置须考虑兼顾楼梯旁边通道。

5）二层南楼东侧和北楼西侧外墙各安装摄像机1个，覆盖两楼之间的室外活动区域，安装高度3米以上，避免室外绿植影响覆盖效果。

6）四楼露天连廊2个摄像机采用警戒型摄像机，配备有源室外音柱，具有画面监测语音提示功能

（3）汇聚设备：本楼汇聚点部署在二楼连廊汇聚机房，汇聚设备为2台24口全千兆可网管POE交换机，利旧机房内原有机柜和光、电缆资源，上行通过光链路接入校园主干监控网络，下行通过电链路连接监控摄像机。

（4）汇总表格：

| 2#教学楼监控点位和设备汇总 |
| --- |
|  | 枪型摄像机 | 24口交换机 | 备注 |
| 安装位置 | 走廊 | 连廊 | 楼梯 | 室外区域 | 汇聚机柜 |  |
| 一层 | 4 | 3 | 3 | / | / | 本层摄像机合计10个（含防踩踏摄像机3个） |
| 二层 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 本层摄像机合计12个（含防踩踏摄像机3个） |
| 三层 | 5 | 2 | 3 | / | / | 本层摄像机合计10个（含防踩踏摄像机3个） |
| 四层 | 4 | 2 | 3 | / | / | 本层摄像机合计9个（含智能警戒摄像机2个） |
| 小计 | 18 | 9 | 12 | 2 | 2 |  |
| 汇总 | 41 | 2 |  |

3、 综合教学楼

（1）建筑结构：综合教学楼共计五层，为新建教学楼，西侧与2#教学楼对接，东侧与体艺楼相望。每个楼层有一条走廊和两个楼梯，另外一至四层有连廊与2#教学楼相通，一楼南侧有开阔门厅一个，五楼东西两端各有露台一个。大楼汇聚机房在三楼西侧设备间。

（2）监控点位：

综合楼土建工程中包含有监控系统，故在本方案大楼内部不另外做监控布点。

（3）汇聚设备：为了避免土建工程提供的接入设备不兼容本方案监控网络，本方案在综合楼汇聚机柜部署1台24口全千兆可网管POE交换机，利旧机房内原有机柜和光、电缆资源，上行通过光链路接入校园主干监控网络，下行通过电链路连接监控摄像机。

（4）汇总表格：

| 综合教学楼监控点位和设备汇总 |
| --- |
|  | 枪型摄像机 | 24口交换机 | 备注 |
| 安装位置 | 走廊 | 连廊 | 楼梯 | 门厅及露台 | 汇聚机柜 |  |
| 一层 | / | / | / | / | / |  |
| 二层 | / | / | / | / | / |  |
| 三层 | / | / | / | / | 1 |  |
| 四层 | / | / | / | / | / |  |
| 五层 | / | / | / | / | / |  |
| 小计 | / | / | / | / | 1 |  |
| 汇总 | / | 1 |  |

4、公共教学楼

（1）建筑结构：公共教学楼共计四层。每个楼层有一条走廊和两个楼梯，汇聚机房在一楼东侧北面弱电间。

（2）监控点位：

1）一至四层每层走廊部署2个枪型摄像机，安装位置在走廊两侧，相互对射，覆盖整个走廊或连廊。摄像机安装高度须考虑走廊或连廊悬挂宣传物时不影响监控覆盖效果。

2）一至四层每层两个楼梯各部署1个枪型摄像机，安装位置在楼梯间正对楼梯的墙面上。

（3）汇聚设备：本楼汇聚点部署在一楼东侧北面设备间汇聚机房，汇聚设备为1台24口全千兆可网管POE交换机，利旧机房内原有机柜和光、电缆资源，上行通过光链路接入校园主干监控网络，下行通过电链路连接监控摄像机。

（4）汇总表格：

| 公共教学楼监控点位和设备汇总 |
| --- |
|  | 枪型摄像机 | 24口交换机 | 备注 |
| 安装位置 | 走廊 | 楼梯 | 汇聚机柜 |  |
| 一层 | 2 | 2 | 1 | 本层摄像机合计4个 |
| 二层 | 2 | 2 | / | 本层摄像机合计4个 |
| 三层 | 2 | 2 | / | 本层摄像机合计4个 |
| 四层 | 2 | 2 | / | 本层摄像机合计4个 |
| 小计 | 8 | 8 | 1 |  |
| 汇总 | 16 | 1 |  |

5、食堂&报告厅

（1）建筑结构：食堂&报告厅大楼共计三层，一楼为厨房和就餐区，二楼主要为就餐区，三楼为报告厅及附属房间。汇聚机房在一楼西北侧弱电间。

（2）监控点位：

1）一楼按标准阳光厨房要求部署监控点位。其中厨房区域覆盖除一次更衣室和厕所以外所有区域，具体包含备餐间2个，烹饪间2个，蒸饭间1个，面点间1个，消洗间2个，二次更衣室1个，主食库1个，副食库1个，粗加工2个，两个出入口各1个；另外就餐区部署7个监控点位，覆盖整个就餐区域、打饭排队区域，楼梯出入口及大楼出入口，4个楼梯间部署3个枪型摄像机（其中西南楼梯由副食库摄像机兼顾）。一楼合计摄像机数量25个。

2）二楼同样按标准阳光厨房要求部署监控点位。其中备餐区2个，二次更衣室1个，后面走廊1个，就餐区域5个，楼梯间4个，北过道1个。二楼合计摄像机数量14个。

3）三楼报告厅内部署3个枪型摄像机，其中2个安装在舞台两侧从前向后覆盖观众席，1个安装在后侧中央从后向前覆盖观众席兼顾舞台。三楼报告厅外有三面走廊，每条走廊覆盖1个枪型摄像机；3个楼梯间3个。三楼合计摄像机数量9个

（3）汇聚设备：本楼汇聚点部署在一楼西北侧弱电间汇聚机房，汇聚设备为3台24口全千兆可网管POE交换机，利旧机房内原有机柜和光、电缆资源，上行通过光链路接入校园主干监控网络，下行通过电链路连接监控摄像机。

（4）汇总表格：

| 食堂&报告厅监控点位和设备汇总 |
| --- |
|  | 枪型摄像机 | 24口交换机 | 备注 |
| 安装位置 |  | 汇聚机柜 |  |
| 一层 | 就餐区 | 7 | 2 | 本层摄像机合计25个（含抗油污摄像机15个） |
|  | 备餐间 | 2 |  |  |
|  | 烹饪间 | 2 |  |  |
|  | 蒸饭间 | 1 |  |  |
|  | 面点间 | 1 |  |  |
|  | 消洗间 | 2 |  |  |
|  | 二次更衣室 | 1 |  |  |
|  | 主食库 | 1 |  |  |
|  | 副食库 | 1 |  |  |
|  | 粗加工 | 2 |  |  |
|  | 后厨出入口 | 2 |  |  |
|  | 楼梯 | 3 |  |  |
| 二层 | 就餐区 | 5 | / | 本层摄像机合计13个（含抗油污摄像机3个） |
|  | 备餐区 | 2 |  |  |
|  | 二次更衣室 | 1 |  |  |
|  | 后面走廊 | 1 |  |  |
|  | 楼梯过道 | 4 |  |  |
| 三层 | 报告厅内 | 3 | 1 | 本层摄像机合计9个 |
|  | 走廊 | 3 |  |  |
|  | 楼梯 | 3 |  |  |
| 汇总 |  | 47 | 3 |  |

6、体艺楼

（1）建筑结构：体艺楼共计二层，一楼室内篮球场，二楼半面夹层乒乓球场地。汇聚机房在二楼东楼梯旁边弱电间。

（2）监控点位：

1）一层室内篮球场部署2个枪型摄像机，安装位置西北、东南角落墙面，交叉覆盖整个球场活动区域。

2）一层与新建综合楼连廊部署1个枪型摄像机，安装位置正对连廊墙面。

3）二层乒乓球场地两侧部署2个枪型摄像机，安装位置在夹层西南、东北角落两面墙面上，交叉覆盖整个乒乓球场活动区域，兼顾两侧上下楼梯。

（3）汇聚设备：本楼汇聚点部署在二楼东楼梯旁边设备间汇聚机房，汇聚设备为1台24口全千兆可网管POE交换机，利旧机房内原有机柜和光、电缆资源，上行通过光链路接入校园主干监控网络，下行通过电链路连接监控摄像机。

（4）汇总表格：

| 体艺楼监控点位和设备汇总 |
| --- |
|  | 枪型摄像机 | 24口交换机 | 备注 |
| 安装位置 | 室内篮球场 | 乒乓球场地 | 连廊 | 汇聚机柜 |  |
| 一层 | 2 | / | 1 | 1 | 本层摄像机合计3个 |
| 二层 | / | 2 | / | / | 本层摄像机合计2个 |
| 汇总 | 5 | 1 |  |

7、教师公寓楼

（1）建筑结构：教师公寓楼共计四层。每个楼层有一条走廊和两个楼梯，一楼东西两侧各有一个进出门厅。汇聚机房在一楼西侧南面弱电间。教师公寓楼原为初中部学生公寓，现在改为教师公寓，教师入住率不高，所以监控只覆盖一楼门厅和一楼走廊。

（2）监控点位：

1）一楼东西两侧门厅各部署1个枪型摄像机，安装位置在出入大门正对面墙壁上，主要监控进出口人员出入。

2）一楼走廊东西两侧为敞开式设计，走廊两侧各部署1个枪型摄像机，相互对射，覆盖整个走廊。

（3）汇聚设备：本楼汇聚点部署在一楼西侧南面弱电间汇聚机房，汇聚设备为1台24口全千兆可网管POE交换机，利旧机房内原有机柜和光、电缆资源，上行通过光链路接入校园主干监控网络，下行通过电链路连接监控摄像机。

（4）汇总表格：

| 教师公寓楼监控点位和设备汇总 |
| --- |
|  | 枪型摄像机 | 24口交换机 | 备注 |
| 安装位置 | 走廊 | 门厅 | 汇聚机柜 |  |
| 一层 | 2 | 2 | 1 | 本层摄像机合计4个 |
| 二层 | / | / | / |  |
| 三层 | / | / | / |  |
| 四层 | / | / | / |  |
| 小计 | 2 | 2 | 1 |  |
| 汇总 | 4 | 1 |  |

8、行政楼

（1）建筑结构：行政楼共计二层，每层两个走廊，两个楼梯，一楼2个门厅。汇聚机房在一楼广播室。

(2)监控点位：

1）一层走廊和门厅共计部署4个枪型摄像机，安装位置在走廊或门厅的墙面上，兼顾两个楼梯。

2）二层走廊共计部署2个枪型摄像机，安装位置在走廊的墙面上，兼顾两个楼梯。

3）一层医务室和心理咨询室各部署枪型摄像机1个。

(3)汇聚设备：本楼汇聚点部署在一楼广播室，汇聚设备为1台24口全千兆可网管POE交换机，利旧机房内原有机柜和光、电缆资源，上行通过光链路接入校园主干监控网络，下行通过电链路连接监控摄像机。

(4)汇总表格：

| 行政楼监控点位和设备汇总 |
| --- |
|  | 枪型摄像机 | 24口交换机 | 备注 |
| 安装位置 | 走廊 | 门厅 | 办公室 | 汇聚机柜 |  |
| 一层 | 2 | 2 | 2 | 1 | 本层摄像机合计6个 |
| 二层 | 2 | / | / | / | 本层摄像机合计2个 |
| 小计 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
| 汇总 | 8 | 1 |  |

9、图书楼

（1）建筑结构：图书楼共计二层。一层主要为图书阅览室，二层为小报告厅和科技活动室。

（2）监控点位：

1）一层两个阅览室共部署5个枪型摄像机进行覆盖，另外门厅和楼梯各部署1个枪型摄像机进行覆盖。

2）二层小报告厅部署枪型摄像机3个进行覆盖，另外楼梯部署1个枪型摄像机。

（3）汇聚设备：本楼汇聚点部署在一楼设备间汇聚机房，汇聚设备为1台24口全千兆可网管POE交换机，利旧机房内原有机柜和光、电缆资源，上行通过光链路接入校园主干监控网络，下行通过电链路连接监控摄像机。

（4）汇总表格：

| 图书楼监控点位和设备汇总 |
| --- |
|  | 枪型摄像机 | 24口交换机 | 备注 |
| 安装位置 | 门厅及楼梯 | 阅览室 | 小报告厅 | 汇聚机柜 |  |
| 一层 | 2 | 5 | / | 1 | 本层摄像机合计7个 |
| 二层 | 1 | / | 3 | / | 本层摄像机合计4个 |
| 小计 | 3 | 5 | 3 | / |  |
| 汇总 | 11 | 1 |  |

10、东、西门卫室

（1）建筑结构：东、西门卫室同为一层结构。西门卫室汇聚机柜在监控机房内。

（2）监控点位：

1）东、西门卫室内各部署1个半球摄像机，用于监控门卫室窗口。

（3）汇聚设备：东、西门卫室各配备1台24口全千兆可网管POE交换机为汇聚设备，利旧机房内原有机柜和光、电缆资源，上行通过光链路接入校园主干监控网络，下行通过电链路连接监控摄像机。

（4）汇总表格：

| 东、西门卫室监控点位和设备汇总 |
| --- |
|  | 枪型摄像机 | 24口交换机 | 备注 |
| 安装位置 | 门卫室内 | 汇聚机柜 |  |
| 东门卫室 | 1 | 1 | 本区域摄像机合计1个 |
| 西门卫室 | 1 | 1 | 本区域摄像机合计1个 |
| 汇总 | 2 | 2 |  |

11、  室外区域

（1）区域划分：本方案将校园室外区域划分为四部分，分别是校门口区域，操场区域，校园主干路及校园周界，以下分别说明。

（2）校门口区域：此区域以东、西门卫室为汇聚点，监控需要覆盖校门口人员或车辆的进出（包括东西两侧的人行摆闸和伸缩门），校门外等候区域，校门外两侧接送区域等。

图1

1）东、西门卫室靠近大门这侧外墙面各安装枪型摄像机2个，其中1个方向从里往外（图1中C1、C3），覆盖人员通道进入和校门外等候区域，另外1个方向从外往里（图1中C2、C4），覆盖人员通道出去和伸缩门打开的进出区域。东、西两个门卫室对称布置点位，交叉覆盖，从而达到无死角覆盖整个校门出入和校门外等候区域的效果。

2）东、西门卫室靠近南海路墙外各部署2个枪型摄像机（图1中C5、C6），安装方向对着校门外东西两侧，覆盖两边接送区域。

3）校门内，行政楼西南侧绿地和图书楼东南侧绿地各部署1个智能球机（图1中Q1、Q2），采用立杆安装。安装位置兼顾校门口和两楼之间区域和主干路。平时智能球机交叉覆盖两楼之间区域和主干路，上下学高峰期自动转向校门口，监控学生集中进出。

4）西门卫室西向外墙中间位置部署1个枪型摄像机（图1中C24），用来监控接送亭。

（3）操场区域：操场区域包括400米田径场（以下简称田径场）、及田径场西侧的篮球场、羽毛球场区域（以下简称西侧球场）及田径场东北侧篮球场和羽毛球场区域（以下简称东侧球场）。

图2

1）田径场四角部署四个智能球机（图2中Q7、Q8、Q9、Q10），立杆安装，其中Q7、Q9主要覆盖田径场北侧区域，兼顾校园东、北侧周界，Q7所在立杆安装室外箱，线路接入体艺楼汇聚机柜；Q8、Q10主要覆盖田径场南侧区域，兼顾校园操场区域南侧周界，Q10所在立杆安装室外箱，线路接入东门卫室汇聚机柜；看台区域两个路灯立杆各部署1个智能球机（图2中Q11、Q12），主要覆盖田径场中间区域和看台区域，线路接入看台下汇聚机柜。

2）体艺楼东南方向绿地部署1个智能球机（图2中Q6），立杆利旧安装，线路接入体艺楼汇聚机柜；行政楼东北方向绿地部署1个智能球机（图2中Q5），立杆利旧安装，线路接入行政楼汇聚机柜；以上2个智能球机主要覆盖西侧球场及国旗台区域，兼顾体艺楼与行政楼之间的主干路。

3）东侧球场东南角周界绿地部署一根立杆，立杆上安装2个枪型摄像机（图2中C17、C18），线路接入东门卫室，主要覆盖东侧球场，兼顾东南两侧周界。

（4）校园主干路及校园周界

1）校园南侧周界及主干路：

图3

西门卫室面向图书楼外墙部署枪型摄像机1个（图3中C7），壁挂安装，方向朝西，线路接入西门卫室；消防通道次入口西侧周界绿地部署枪型摄像机1个（图3中C9），立杆利旧安装，方向朝东，线路接入西门卫室；以上2个摄像机覆盖校园西侧南周界及南主干路，兼顾1#教学楼和公共教学楼南侧区域。

图4

东门卫室面向行政楼外墙面部署枪型摄像机1个（图4中C8），壁挂安装，方向朝东，线路接入东门卫室；上文中提到东侧球场东南角周界绿地立杆上摄像机C18，方向朝西；以上2个摄像机覆盖校园东侧南周界及南主干路，兼顾行政楼南侧区域。

2）校园西侧周界及主干路：

图5

消防通道次入口东侧周界绿地部署枪型摄像机1个（图5中C10），立杆利旧安装，方向朝北，线路接入西门卫室；教师公寓楼西北方向周界绿地部署枪型摄像机2个（图5中C11、C12），立杆安装（此处加装室外箱），线路接入教师公寓楼，其中C11方向朝南；以上2个摄像机覆盖校园西侧周界及主干路，兼顾公共教学楼、食堂&报告厅及教师公寓楼西侧区域。

3）校园北侧周界及主干路：校园北周界并非直线，需要4个摄像机覆盖。

上文中提到的教师公寓楼西北方向周界绿地枪型摄像机C12（图5），方向朝东；教师公寓楼东北方向周界绿地部署枪型摄像机1个（图5中C13），立杆安装，方向朝东，线路接入教师公寓楼；上文中提到的体艺楼东北方向周界绿地上摄像机C14（图2），方向朝西；上文中提到的田径场东北角周界绿地摄像机C15（图2），方向朝东；以上4个摄像机覆盖校园北侧周界及主干路，兼顾教师公寓楼、2#教学楼、综合教学楼及体艺楼北侧区域。

4）校园东侧周界及主干路：

上文中提到的田径场东北角周界绿地摄像机C16（图2），方向朝南；上文中提到的东侧球场东南角周界绿地立杆上摄像机C17（图2），方向朝北；以上2个摄像机覆盖校园东侧周界，兼顾田径场东侧区域和东侧球场区域。

5）其他室外区域

图6

消防通道次入口：在公共教学楼西南方向绿地部署1个警戒型摄像机（图5中C26），配备有源室外音柱，具有画面监测语音提示功能，立杆利旧安装，线路接入公共教学楼汇聚机房，主要覆盖消防通道次入口。

食堂&报告厅东侧主干路：在教师公寓楼东北方向绿地部署1个枪型摄像机（图5中C20），立杆利旧安装，方向朝南，线路接入教师公寓楼；在1#教学楼南楼西南方向绿地部署1个枪型摄像机（图5中C22），立杆利旧安装，方向朝北，线路接入1#教学楼汇聚机柜； 以上2个摄像机覆盖食堂&报告厅东侧主干路，兼顾食堂&报告厅门前区域。

2#教学楼之间主干路：在1#教学楼南楼西北方向绿地部署1个智能球机（图5中Q3），立杆利旧安装，线路接入1#教学楼汇聚机柜；在图书楼东北方向绿地部署1个智能球机（图6中Q4），立杆利旧安装，线路接入图书楼汇聚机柜；此外还有上文中提到的行政楼东北方向绿地立杆球机Q5（图2或图6），以上3个智能球机覆盖1、2#教学楼之间的主干路，兼顾综合教学楼门前的广场。

1#教学楼东北方向绿地部署1个枪型摄像机（图6中C23），立杆安装，方向朝南，线路接入1#教学楼汇聚机柜，主要覆盖1#教学楼与图书楼之间区域。

公共教学楼东北方向绿地部署1个枪型摄像机（图5中C21），立杆安装，方向朝西，线路接入公共教学楼汇聚机柜，主要覆盖公共教学楼与食堂&报告厅之间区域；

食堂&报告厅西北方向绿地部署1个枪型摄像机（图5中C19），立杆安装，方向朝东，线路接入食堂&报告厅汇聚机柜，主要覆盖食堂&报告厅与教师公寓楼之间区域。

1#教学楼西南方向室外绿地立杆安装1个警戒型摄像机（图5中C25），配备有源室外音柱，具有画面监测语音提示功能，立杆利旧安装，线路接入1#教学楼汇聚机房，主要覆盖垃圾存放区域。

地下停车场出入口内、外各安装枪型摄像机1个（图2中C15、C16），主要监控出入口进出人员情况，线路接入体艺楼汇聚机房。

（4）汇总表格：

| 室外区域楼监控点位和设备汇总 |
| --- |
|  | 枪型摄像机 | 警戒型摄像机 | 智能球机 | 8口交换机 | 备注 |
| 校门口区域 | 8 | / | 2 | 5 | 交换机安装在5个室外箱里 |
| 操场区域 | / | / | 5 |  |  |
| 主干路及周界 | 11 | / | 4 |  |  |
| 其他室外区域 | 7 | 2 | / |  |  |
| 汇总 | 26 | 2 | 11 | 5 |  |

12、 备用摄像机

本方案预留备用枪型摄像机8台，抗油污枪型摄像机2个，智能警戒摄像机1个，防踩踏高清摄像机1个，用于实际实施完毕仍有监控盲区的情况下使用。

四、设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）系统主设备 |
| 1 | 综合管理平台 | 安防综合管理平台，支持300路高清监控接入，10路可视对讲接入管理，支持移动APP接入。 | 套 | 1 |
| 2 | 存储服务器 | 36盘位CVR，支持240路高清视频存储40天以上。 | 台 | 2 |
| 3 | 应用服务器 | 英特尔志强多核心应用服务器，用来安装综合管理平台软件。 | 台 | 1 |
| 4 | 高清球型摄像机 | 400万像素高清智能球型摄像机，30倍光学变焦，支持H.265。 | 台 | 11 |
| 5 | 智能警戒摄像机 | 400万像素智能警戒摄像机，支持H.265,支持POE | 台 | 7 |
| 6 | 星光枪型摄像机 | 400万像素高清枪型摄像机，支持H.265,支持POE供电。 | 个 | 166 |
| 7 | 抗油污高清摄像机 | 400万像素抗油污高清摄像机，支持H.265,支持POE | 个 | 20 |
| 8 | 防踩踏高清摄像机 | 400万像素防踩踏高清摄像机，支持H.265,支持POE | 个 | 16 |
| 9 | 人群密度分析主机 | 人群密度分析主机，配合支持防踩踏摄像机使用，可以实现人群密度预警语音提示功能。 | 台 | 1 |
| 10 | 人脸门禁一体机 | 人脸识别门禁一体机，支持3000张人脸，支持双向可视语音对讲 | 台 | 2 |
| 11 | 门控安全模块 | 门控安全模块，配合一体机使用 | 台 | 2 |
| 12 | 可视室内机 | 可视室内机，支持双向可视语音对讲，一键开门 | 台 | 1 |
| 13 | 企业级硬盘8TB | 企业级 3.5英寸 8TB 7200RPM 256M SATA 6Gb/S MTBF≥200万小时 | 块 | 72 |
| 14 | 拼接显示屏 | 46英寸高清拼接屏，边缝小于3.5mm | 块 | 12 |
| 15 | 拼接屏框架 | 新型模块化拼接屏框架 黑色 | 套 | 1 |
| 16 | 大屏控制器 | 门卫室拼接屏控制器，支持12屏解码显示 | 台 | 1 |
| 17 | 阳光食堂录像机 | 阳光食堂专用录像机，支持32路高清视频输入 | 台 | 1 |
| 18 | 阳光食堂监视器 | 55英寸阳光食堂专用监视器 | 台 | 1 |
| 19 | 监控级硬盘4TB | 监控级 3.5英寸 4TB 5400RPM 64M SATA 6Gb/S | 块 | 4 |
| 20 | 监控工作站 | 安防综合管理工作站 | 台 | 1 |
| 21 | 核心交换机 | 框式三层交换机，双主控，双电源，24光8电，支持万兆上行。 | 台 | 1 |
| 22 | POE交换机24口 | 24口千兆POE交换机，24电4光可网管 | 台 | 15 |
| 23 | POE交换机8口 | 8口千兆POE交换机，8点2光可网管 | 台 | 5 |
| 24 | 光模块 | 千兆单模双纤光模块 | 个 | 34 |
| 25 | 室外有源音柱 | 室外有源音柱，内置功放，功率20W | 个 | 21 |
| 26 | 多媒体音箱 | 多媒体2.0音箱，功率24W | 对 | 1 |
| 27 | 多媒体话筒 | 鹅颈式桌面电容麦，3.5接头 | 个 | 1 |
| （二）指挥中心LED屏 |
| 1 | P2.5全彩LED屏 | P2.5室内全彩LED屏，显示屏面积: 4.8m* 2.72m | ㎡ | 13.1 |
| 2 | 视频处理器 | 小间距LED屏专用视频处理器 | 台 | 1 |
| 3 | 接收卡 | 小间距LED屏专用接收卡 | 套 | 1 |
| 4 | 发送卡 | 小间距LED屏专用发送卡 | 套 | 1 |
| 7 | 屏体框架 | 原厂定制LED屏框架 | ㎡ | 13.1 |
| 8 | 视频处理工作站 | 视频处理工作站 | 套 | 1 |
| 9 | 功放 | 立体声功率 8Ω 2×450W 4Ω 2×720W 桥接单声道 8Ω 1260W 信噪比 105db 转换速率 60V/us 阻尼系数 450:1 频率响应 +/-0.1db,20HZ+20KHZ | 台 | 1 |
| 10 | 音箱 | 构成：low（8”x1）+Hi( 1”x1) 阻抗：8欧 平均功率：250W 峰值功率：1000W 频响：35HZ-20KHZ 灵敏度：94dB（1W/1M） | 只 | 2 |
| 11 | 调音台 | 10通道调音台 | 台 | 1 |
| 12 | 无线话筒 | 一拖二无线话筒 | 套 | 1 |
| 13 | 千兆网管交换机 | 全千兆网管交换机，24口电口，4个独立光口，交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps | 台 | 2 |
| 14 | 网络机柜 | 22U 600*800*1200mm | 架 | 1 |
| 15 | 防雷PDU | 总开7位10A 防浪涌 | 个 | 1 |
| 16 | 配电系统 | 按实际所用功率进行定制 | 套 | 1 |
| 17 | 综合布线 | 包含屏体内部电源线、长排线、超五类网线，屏体到设备间网线，控制线等 | 套 | 1 |
| （三）综合布线 |
| 1 | DVI高清线 | DVI高清线 10米 | 条 | 12 |
| 2 | 球机专用支架 | 铝合金球机支架 | 台 | 11 |
| 3 | 摄像机鸭嘴支架 | 铝合金鸭嘴支架 | 个 | 190 |
| 4 | 室外防水盒 | PVC材质防水盒 | 套 | 190 |
| 5 | 六类网线 | 六类类非屏蔽四对双绞线，305米/箱 | 箱 | 38 |
| 6 | 六类室外网线 | 六类室外防水网线，305米/卷 | 卷 | 7 |
| 7 | 六类水晶头 | 六类非屏蔽 RJ45 100个/盒 | 盒 | 5 |
| 8 | 主干电源线 | RVV3*1.5mm2 | 米 | 1800 |
| 9 | 监控电源线 | RVV2*1.0mm2 | 米 | 1200 |
| 10 | 光缆 | 8芯室外单模 | 米 | 1800 |
| 11 | 光纤终端盒 | 8芯终端盒 | 个 | 8 |
| 12 | 光纤尾纤 | SC 1.5m | 条 | 32 |
| 13 | 光纤熔接 | 电信级热熔 | 芯 | 32 |
| 14 | 光纤跳线 | SC-LC 3米 | 条 | 72 |
| 15 | 网络跳线 | 六类非屏蔽网络跳线 3米 | 条 | 20 |
| 16 | 网络机柜 | 22U 600*600*1200mm | 架 | 1 |
| 17 | ODF架 | 12芯 SC 机架式，含尾纤法兰 | 个 | 1 |
| 18 | 防雷PDU | 总开7位10A 防浪涌 | 个 | 6 |
| 19 | 电源接线板 | 总开4位10A 防雷 | 个 | 12 |
| 20 | 监控立杆3.5米 | 监控立杆高3.5米，含地笼、避雷球 | 组 | 12 |
| 21 | 室外防水箱 | 不锈钢400*500*180mm，含不锈钢抱箍，空气开关及导轨 | 个 | 7 |
| 22 | PVC线管 | D20mm | 米 | 1200 |
| 23 | PVC线槽 | 40*20mm | 米 | 500 |
| 24 | PE管 | D32mm | 米 | 800 |
| 25 | 辅助材料 | BNC接头、DC接头、软管、骑马卡、强攻螺丝、钻头、胶带、扎带、标签等 | 批 | 1 |

本项目核心关键设备为：存储服务器、星光枪型摄像机、拼接显示屏、POE交换机24口和P2.5全彩LED屏。

五、主要设备详细技术参数

| 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合管理平台 | 系统管理：提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。已包含：图上监控、事件联动、视频网管； 视频监控：对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用；提供不少于240路高清监控接入管理； 门禁管理：门禁权限设置、高级应用参数设置、门禁事件查询；同时能够管理门禁设备和门禁点，并对门禁相关参数进行设置； 考勤管理：根据刷卡数据和考勤规则进行考勤计算，支持考勤排班管理、出勤异常管理、考勤记录和结果查询、考勤数据统计分析； 可视对讲：通过管理可视对讲设备，使老师、学生、访客进行出入管理，提供不少于10路可视对讲设备接入管理； 停车场出入口管理：支持准确记录识别诸如卡号、车牌号等验证凭据，确保车辆的进出有据可查、可控，保障车辆快速通过道闸，支撑停车场的高效和安全运转；支持车辆分组管理和充值管理；支持放行规则、收费规则、优惠规则的配置；支持信息记录的查询和统计分析； 访客管理：支持访客预约、来访记录查询、访客权限管理； 提供软件著作权证书及检测报告复印件。 | 套 | 1 |
| 存储服务器 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存扩展≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能，可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复； 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储； 根据数据对象的重要性、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问； 设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像； 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件； 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置； 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播； 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位。（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） | 台 | 2 |
| 应用服务器 | 1、2U机架式服务器，带滑动导轨； 2、处理器：不低于双路Xeon E5-2603 V4； 3、内存：≥32GB DDR4 2400KHz ECC； 4、硬盘：≥300GB SAS*4 15K 热插拔； 5、阵列卡：配置硬件卡，支持类型不少于Raid 0、1、5、10、50、60； 6、其他：不低于460W 80PLUS白金高能效电源模块，≥4*千兆网卡； 7、扩展：支持3.5寸硬盘位≥16个，内存插槽≥24个，PCIe扩展槽位≥9个； | 台 | 1 |
| 高清球型摄像机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 支持30倍光学变焦； 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 支持水平手控速度不小于520°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持300个预置位，支持18条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 样机可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，样机可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标； 信噪比≥63dB，网络延时不大于100ms； 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps； 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警； 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）。 | 台 | 11 |
| 智能警戒摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器，最大分辨率2560x1440，清晰度不小于1400TVL； 内置GPU芯片，内置红外与白光补光灯；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 最低照度彩色：0.0008 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于11级（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 红外补光距离不小于85米； 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比不小于55dB； 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能； 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 不低于IP67防尘防水等级； 需同时支持DC12V和PoE(802.3af)两种供电方式； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）。 | 台 | 7 |
| 星光枪型摄像机 | 具有400万像素CMOS传感器，最大分辨率2560x1440，清晰度不小于1400TVL； 最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 红外补光距离不小于85米（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 可开启或关闭智能后检索功能（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 不低于IP67防尘防水等级（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 需同时支持DC12V和PoE(802.3af)两种供电方式； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； | 个 | 166 |
| 抗油污高清摄像机 | 具有400万像素CMOS传感器，最大分辨率2560x1440，清晰度不小于1400TVL； 最低照度彩色：0.01 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001 lx (AGC开，RJ45输出) ，灰度等级不小于11级； 红外补光距离不小于85米； 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps； 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265、H.264支持Baseline/Main/High Profile； 需具不小于100dB宽动态； 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能； 需具有ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、走廊模式等功能；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 不低于IP67防尘防水等级； 须同时支持DC12V和PoE(802.3af)两种供电方式； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 具有1个吸附式镜头防护罩（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）。 | 个 | 20 |
| 防踩踏高清摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器，在2688x1520 @ 30fps下，清晰度不小于1500TVL； 内置GPU芯片，内置红外与白光补光灯（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 最低照度彩色：0.001 lx ，灰度等级不小于11级（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 白光补光距离不小于15米（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）。 需支持双码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps； 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能；（提供公安部检测报告复印件） 须同时支持DC12V和PoE(802.3af)两种供电方式；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 支持当区域内人数达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出人员拥挤报警提示，并触发上传中心、语音提示（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）。 须支持人数报警阈值可配置，支持内置不少于两种语音提示声音可选，如：“上下楼梯，请注意安全”、“注意保持秩序，相互礼让，安全通行”。 | 个 | 16 |
| 人群密度分析主机 | 支持人员密度超限报警功能，可设置检测区域、人员密度阈值，当视频画面中人数超过阈值时可触发报警联动，通过客户端可接收报警消息、查看报警图片、当前人数，并回放关联录像（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 支持多屏输出，可设置2组显示输出，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 支持同时输出3路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片； 支持对画面顺时针旋转270度，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60和JBOD模式，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于4096（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 支持8T容量的SATA接口硬盘，支持硬盘热插拔和休眠（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 支持将2个网口设置不同网段的IP地址（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）。 | 台 | 1 |
| 人脸门禁一体机 | 设备采用不小于7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕支持多点触控操作，屏幕防冲击防护等级IK04（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）。 设备采用高清双目相机宽动态相机，分辨率不低于1920×1080，30帧/s； 设备支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 设备本地人脸库存储容量≥3000张，本地卡存储容量≥5000张，本地出入记录存储容量≥10000条（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*2；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1； 设备支持IC卡及身份证卡号读取，同时支持开启/关闭NFC刷卡功能； 设备的人脸识别误识率≤0.05%，准确率≥99.5%，人脸识别速度≤0.2s（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）。 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册、本地U盘导入人员信息、远程中心下发人脸、通过APP采集人脸并注册下发（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 设备支持比对结果图文提示功能，支持本地视频预览、人脸动态捕捉，支持查看人员信息、设备状态、设备模式； 设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 设备支持管理中心远程视频预览功能，同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 设备支持黑名单功能，支持中心下发黑名单信息，本地黑名单信息比对、报警，报警信息可上传平台； 设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节； 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别，支持在0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别； 提供设备的CE、FCC、CB检测报告复印件。 | 台 | 2 |
| 门控安全模块 | 支持不少于1路门锁控制输出，常开或常闭锁均支持，可支持对门锁供电； 支持不少于1路门磁检测输入，1路开门开关输入； 支持不少于1个韦根接口，可接韦根读卡器，实现与门禁一体机双向刷卡进出； 支持不少于1路半双工RS485，支持RS485与一体机通信。 支持不少于1个4位拨码开关，用于485地址选择。 支持不少于1路RS232调试串口。 须提供设备的CE、FCC检测报告复印件。 | 台 | 2 |
| 可视室内机 | 提供不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个RS485半双工接口； 采用不小于7寸分辨率为1024*600彩色IPS显示屏； 采用电容式触摸屏、实体开门按键的操作方式； 支持WiFi接入无线组网，室内机主机与副机之间可进行无线组网通讯； 室内机具有留言抓图功能，图像可存储，支持不小于32GB TF卡扩展； 手机客户端软件可接入云平台，可连接室内机和门口机，实现接收门口机呼叫、与门口机对讲、对门口机开锁、接收室内机报警及公共信息 可监视不低于15路授权访问的IPC；（提供公安部检测报告复印件） 支持自动应答与免打扰功能； 采用DC 12V或网线供电，功耗≤6w； 支持批量刷机配置、支持网线供电。 | 台 | 1 |
| 企业级硬盘8TB | 企业级 3.5英寸 8TB 7200RPM 256M SATA 6Gb/S MTBF≥200万小时 | 块 | 72 |
| 拼接显示屏 | LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms； LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到610cd/㎡，对比度达到6000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； LCD显示单元具备不少于VGA×1、HDMI×1、DVI×1、BNC×1视频输入接口，不少于RS232×2、USB×1、红外*1控制接口，不少于 VGA×1、DVI×1、BNC×1输出接口（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元提供盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告复印件； 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线（可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证）； LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度; 具有节能功能，可以实现拼接单元的自动变频节能功能； 显示单元支持定时屏保和开启，背光手动控制功能，可以手动调节背光，支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果； LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。提供第三方检测报告复印件。 LCD显示单元采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶。提供第三方检测报告复印件。 LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。提供第三方检测报告复印件。 LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。提供第三方检测报告复印件。 产品采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准要求，提供检测报告证明； 主板具有信号强度自动检测技术，实时检测信号强度，并在屏幕上显示当前信号强度。提供第三方检测报告复印件。 采用同步显示控制技术、不同信号转换显示无延时、实现同步开机同步显示。提供第三方检测报告复印件。 ▲本产品属于政府强制采购产品投标时须提供所投产品节能产品认证证书（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书）或中国政府采购网节能产品查询结果截图。 | 块 | 12 |
| 拼接屏框架 | 原厂新型模块化拼接屏框架 黑色 | 套 | 1 |
| 大屏控制器 | 框架式结构，采用无源背板，机箱提供不小于13个板卡插槽； 支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能； 具备三码流编码功能，支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能； 解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿； 支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 支持走廊模式显示功能；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 对录像文件解码延时≤110ms；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 可通过无线终端将音视频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口）； 信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 图像切换时间＜20ms；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明）； 提供权威机构所出具的CCC、RoHS、CE、FCC检测报告复印件； | 台 | 1 |
| 阳光食堂录像机 | 支持对任一录像文件打标签，单个文件支持不少于1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可通过私有协议方式接入第三方摄像机，可一键激活并添加局域网内IPC，可通过onvif接入H.265编码相机；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 可支持接入总带宽不低于640Mbps的32路H.265编码的视频图像；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，数量不低于16分屏； 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲，可通过设备端与IPC进行实时双向对讲； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 支持不少于8个SATA接口、2个USB2.0、1个USB3.0接口，16路报警输入，4路报警输出接口；（提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明） | 台 | 1 |
| 阳光食堂监视器 | 窄边55寸液晶监视器，边框厚度≤11.8mm 显示：LED背光，分辨率不低于1920*1080；亮度不低于450cd/㎡，对比度不低于：3500:1，功耗≤122W； 提供接口不少于：HDMI输入*1、VGA输入*1、DVI输入*1、BNC输入*1、BNC输出*1、Audio输入*1、USB*1。 ▲本产品属于政府强制采购产品投标时须提供所投产品节能产品认证证书（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书）或中国政府采购网节能产品查询结果截图。 | 台 | 1 |
| 监控级硬盘4TB | 监控级 3.5英寸 4TB 5400RPM 64M SATA 6Gb/S | 块 | 4 |
| 监控工作站 | 1、商用电脑，非DIY组装机型； 2、配置不低于i5-8500/8G/256G SSD/2G独显/21.5寸； 3、接口不少于4*USB3.1,4*USB2.0，1*HDMI，1*Display； | 台 | 1 |
| 核心交换机 | 框式三层核心交换机，配备双主控，双电源，业务卡槽≥3； 提供端口：千兆光口≥24，千兆电口≥8； 交换容量≥19Tbps，包转发率≥1440Mpps；（若以上规格官网有两个值，则以最小值为准） 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP)； 支持VLAN内端口隔离； 支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay； 支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s；提供权威第三方测试报告复印件 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s，提供权威第三方测试报告复印件； 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。 支持BFD/OAM，遵循协议标准，3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换,保证设备高可靠性，提供第三方测试报告复印件。 支持GE/10GE端口200ms大缓存，提供权威第三方测试报告复印件。 支持5级H-QoS，提供权威第三方测试报告复印件； 支持802.1X、MAC、Portal等认证方式，提供权威第三方测试报告复印件 | 台 | 1 |
| POE交换机24口 | 1、与核心交换机同品牌，提供端口：千兆电口≥24，千兆光口≥4； 2、包转发率：≥51Mpps，交换容量：≥336Gbps；（若以上规格官网有两个值，则以最小值为准） 3、支持POE+，整机POE供电≥370W； 4、支持Perpetual PoE技术，设备重启时，对下挂PD设备供电不会中断； 5、支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持静态路由； 6、支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 7、支持智能堆叠iStack，支持支持L2-L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能； | 台 | 15 |
| POE交换机8口 | 1、与核心交换机同品牌，提供端口：千兆电口≥8，千兆光口≥4； 2、包转发率：≥27Mpps，交换容量：≥336Gbps；（若以上规格官网有两个值，则以最小值为准） 3、支持POE+，整机POE供电≥370W； 4、支持Perpetual PoE技术，设备重启时，对下挂PD设备供电不会中断； 5、支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持静态路由； 6、支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 7、支持智能堆叠iStack，支持支持L2-L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能； | 台 | 5 |
| 光模块 | 1、千兆单模双LC 10km； 2、与核心交换机同品牌。 | 个 | 34 |
| 室外有源音柱 | 1、线性音频输入,可以播放外部音源，输出音量可调节，支持多通道接收处理功能； 2、内置音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目； 3、内置D类数字功放，且具备过热、过压、短路等保护功能； 4、支持DC12V直流电工作； 5、额定功率不低于20W/4Ω； 6、灵敏度不低于90dB±2dB； 7、频率响应范围100Hz～18KHz； 8、防护等级不低于IP66。 | 个 | 21 |
| P2.5全彩LED屏 | 1、室内全彩显示屏，净屏尺寸不小于长4.8m*高2.72m，像素密度不低于160000点/㎡，像素点间距≤2.5mm，提供检测报告证明； 2、具有整屏平整度≤0.1mm；模组间拼缝≤0.1mm，提供检测报告证明； 3、色温：2000K-10000K连续可调，并可自定义色温值，可设：100%，75%，50%，25%等多挡电平白场调节； 4、噪声：LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与环境背景噪声相差均不超过2.0dB（A)；(环境背景噪声为27.5dB（A)） 5、水平左右视角≥170°，垂直上下视角≥170°， 亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx，Cy之内。 最大对比度≥8000:1;刷新率≥7200Hz，提供检测报告证明； 6、具有发光点中心距偏差＜1%，驱动方式：恒流驱动，具有PWM功能，提供检测报告证明。 7、峰值功耗：≤300w/㎡；典型功耗：≤120w/㎡。 8、显示屏亮度≥1200cd/m²（色温6500K，校正后），0~100%无极可调，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节； 9、具有自动Gamma校正技术，盲点率≤0.00001，无常亮点，提供检测报告证明； 10、通过液晶显示模块显示，屏体温度、电压及运行状况。可通过箱体自带的按键进行自检，提供检测报告证明； 11、支持逐点亮度、色度校正:支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正； 12、具备20条以上的可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整； 13、具有电源PFC功能：支持主动式PFC功能，功率因数≥0.95，提供检测报告证明； 14、具有亮度线修复及消除隐亮功能：LED显示屏系统具有大屏幕亮暗线修复、隐亮消除功能。无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无故障点十字线现象； 15.具有保护措施：具有电源过流、过压、断电保护功能，分布上电措施；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能，具有动态扫描方式LED显示屏驱动单元板具备电路保护功能，提供检测报告证明。 16、为保证产品电磁兼容和稳定性，提供电磁兼容性测试检测报告证明； | ㎡ | 13.1 |
| 视频处理器 | 1、视频输入接口不少于 2 路 CVBS、2 路 VGA、1 路 HDMI、 3 路 DVI（支持一路 DVI Loop）； 2、支持同时打开窗口数量不少于3个，单个窗口分辨率不低于3840x1200，并且支持一路 OSD，可以选择以图片或文字方式叠加； 3、提供多画面拼接处理器嵌入式软件著作权证书复印件； | 台 | 1 |
| 接收卡 | 1、集成不少于16 个标准HUB75 接口，免接HUB； 2、单卡带载像素不低于 512×256； 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 4、支持逐点亮色度校正，须提供逐点亮色度校正相关证书及校正软件著作权证书复印件； 5、为保证系统稳定以及统一高效的技术支持与售后服务，接送卡须和视频处理器同一品牌。 | 套 | 1 |
| 发送卡 | 1、支持HDMI/DVI 视频输出、 HDMI 音频输入/外部音频输入； 2、视频源带载能力：不低于230万； 3、提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书复印件； 5、为保证系统稳定以及统一高效的技术支持与售后服务，发送卡须和视频处理器同一品牌。 | 套 | 1 |
| 屏体框架 | 原厂定制LED屏框架 | ㎡ | 13.1 |
| 视频处理工作站 | 1、商用电脑，非DIY组装机型； 2、配置不低于i5-8500/8G/256G SSD/2G独显/21.5寸； 3、接口不少于4*USB3.1,4*USB2.0，1*HDMI，1*Display； | 套 | 1 |

# 六、验收标准

(一)一般规定

1、所有线路必须全程穿管或走线槽，不便于管或走线槽的部位应给采取适当的保护措施，并且布线要美观大方、横平竖直、劳固结实。

2、直线管的管径利用率应为 30%~40% ，弯管的管径利用率应为 20%~30% 。

3、所布线路上存在局部干扰源，且不能满足最小净距离要求时，应采用钢管。

4、暗管必须弯曲敷设时，其路由长度应 ≤ 15米 ，且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时，应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成，为标准的转弯半径。 不得采用国家明令禁止的三通四通等。

5、在暗管孔内不得有各种线缆接头。

6、电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。

7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ，交叉距离不应小于100mm 。

8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接牢固，用绝缘带包缠，应均匀紧密。

9、视频电缆到摄像机的预留长度不小于30CM。

(二)主要材料质量要求

1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。

2、设备器材包装应完好，材料外观不应有破损，附件、备件应齐全。

3、室外设备连接电缆时，必须从设备的下部进线。

4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝，管内应无毛刺，管口应平整。

5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座，选用与各设备相匹配的产品。

6、电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。

7、暗盒接线头留长30厘米，所有线路应贴上标签，

8、穿线管与暗盒连接处，暗盒不许切割，须打开原有管孔，将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留5毫米。

9、暗线敷设必须配管。

10、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。

11、穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。

12、线槽外观要求：横平竖直，大小均匀。

13、线槽线管的固定

① 地面PVC管要求每间隔一米必须固定；

② 槽PVC管要求每间隔两米必须固定；

③ 墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。

(三)视频监控系统验收标准

（1）系统的设备、部件、材料的选择应符合下列规定：

1.应采用符合现行的国家和行业有关标准的定型产品；

2.系统采用设备和部件的视频输入和输出阻抗以及电缆的特性阻抗均应为75Ω.

3.系统选用的各种配套设备的性能及技术要求应协调一致并与报价单一致。

4.图象质量可按五级损伤制评定，图象质量不应低于4分；（具体见附表）

5.图象水平清晰度黑白电视系统不应低于400线，彩色电视系统不应低于270线；

（2）系统的设计方案应根据下列因素确定：

①、根据系统的技术和功能要求，确定系统组成及设备配置；

②、根据建筑平面或实地勘察，确定摄像机和其它设备的设置地点；

③、根据监视目标和环境的条件，确定摄像机类型及防护措施；

④、根据摄像机分布及环境条件，确定传输电缆的线路路由。

（3）摄像机的设置位置、摄像方向及照明条件应符合下列规定：

1、摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度，室内宜距地面2.5～5m；室外宜距地面3.5～10m，

2、电梯厢内的摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作器的对角处，并应能监视电梯厢内全景。

3、摄像机镜头应避免强光直射，保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内，不得有遮挡监视目标的物体。

4、摄像机镜头应从光源方向对准监视目标，并应避免逆光安装 工程验收：

各工程项目验收合格后，方可交付使用。当验收不合格时，应由设计、施工单位返修直到合格后，再行验收。系统的工程验收应包括下列四方面内容：

A、系统工程的施工质量；

B、系统质量的主观评价；

C、系统质量的客观测试；

D、图纸、资料的移交。

具体竣工验收文件包括：

在系统的工程竣工验收前，施工单位应按下列内容编制竣工验收文件一式二份交建设单位，其中一份由建设单位签收盖章后，退还施工单位存档。

A.工程说明；

B.综合系统图；

C.线槽、管道布线图；

D.设备连接系统图；

E.备器材一览表；

F.主观评价表；

G.客观测试表；

H.施工质量验收记录。

竣工验收文件应保证质量，做到内容齐全，标记详细，缮写清楚，数据准确，互相对应。系统工程验收合格后，验收小组应签署验收证书。验收证书的格式宜符合本规范的规定下面是具体的验收检查方式

（四）系统的工程质量

1、系统的工程施工质量应按工要求进行验收，检查的项目和内容应符下表的规定。

| 项目 | 内容 | 抽查百分数 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 | 1、设置位置、视野范围 2、安装质量 3、镜头、防护罩、支承装置、云台安装质量与紧固情况 4、通电试验 | 10台以下摄像机至少验收1-2台，10台以上32以下至少验收6-10台，32台以下至少验收15台上 |
| 监视器或显视器 | 1、安装位置 2、设置条件 3、通电试验 | 必须100% |
| 系统主机 | 1、安装位置 2、设备条件 3、通电试验 4、软件完成功能 | 必须100% |
| 控制设备 | 1、安装位置 2、遥控内容与切换路数 3、通电试验 | 必须100% |
| 其它设备 | 1、安装位置与安装质量 2、通电试验 | 必须100% |
| 控制台与机架 | 1、安装垂直水平度 2、设备安装位置 3、布线质量 4、设备的安装固定情况 5、开关按键灵活情况 6、通电试验 | 必须100% |
| 电缆铺设 | 1、电缆及线槽线管铺设 2、电缆的排列位置布放和绑扎质量 3、地沟、走道、支架、吊架的安装质量 4、埋设深度及架设质量 5、焊接及插头必须100%安装质量 6、接线盒接线质量 7、标签标示安装质量 | 抽查30% |
| 系统接地 | 1、接地材料 2、接地及焊接质量 3、接地电阻 | 必须100% |

2、为应对隐蔽工程进行随工验收，凡经过检验合格的办理验收签证，在进行竣工验收时，可不再进行检验。

（五）系统的质量主观评价

1、图象质量的主观评价可采用五级损伤制评定；五级损伤制评分分级应符合下表的规定。

五级损伤制评分分级

| 级别 | 图象质量损伤的主观评价 | 评分分级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图象上不觉察有损伤或干扰存在 | 5 |
| 2 | 图象上稍有可觉察的操作或干扰，但并不令人讨厌 | 4 |
| 3 | 图象上有明显的操作或干扰，令人感到讨厌 | 3 |
| 4 | 图象上损伤或干扰较严重，令人相当讨厌 | 2 |
| 5 | 图象上损伤或干扰极严重，不能观看 | 1 |

2、图象质量的主观评价项目应按表下面的规定。

主观评价项目

| 序号 | 项目 | 损伤的主观评价现象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 随机信噪比 | 噪波，即“雪花干扰” |
| 2 | 单频干扰 | 图象中纵、斜、人字形或波浪状的条纹即“网纹” |
| 3 | 电源干扰 | 图象中上下移动的黑白间置的水平横条，即“黑白滚道” |
| 4 | 脉冲干扰 | 图象中不规则的闪烁、黑白麻点或“跳动” |

系统质量的主观评价方法和要求应符合下列规定：

①主观评价应在摄像机标准照度下进行。

②主观评价应采用符合国家标准的监视器.黑白电视监视器的水平清晰度应高于400线;彩色电视监视器的水平清晰度应高于270线。

③观看距离应为荧光屏面高度的6倍，光线柔和。

④评价人员不应少于五名，并应包括专业人员和非专业人员。

⑤评价人员应独立评价打分，取算术平均值为评价结果。

⑥各主观评价项目的得分值均不应低于4分。

（六）系统的质量客观测试

1、系统的质量客观测试应在摄像机标准照度下进行，测试所用的仪器应有计量合格证书。

2、系统清晰度、灰度可用综合测试卡进行抽测，抽查数不宜小于10%。

3、当对主观评价的分级有争议时,可用仪器对系统的随机信噪比及各种信号的干扰进行测试。

4、对系统的各项功能应进行检测，其功能指标应符合设计要求。

（1）系 统 功 能 检 测 表

| 项 目 | 设计要求 | 设备序号 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 云台水平转动 |  |  |  |  |  |
| 云台垂直转动 |  |  |  |  |  |
| 自动光圈调节 |  |  |  |  |  |
| 调焦功能 |  |  |  |  |  |
| 变倍功能 |  |  |  |  |  |
| 切换功能 |  |  |  |  |  |
| 录像功能 |  |  |  |  |  |
| 报警功能 |  |  |  |  |  |
| 防护套功能 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

（2）摄 像 头 系 统 功 能 检 测 表

| 项目 | 设计要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A、合格 | B、不合格 |
| 设置位置 | 符合规范、横平竖直 |  |  |
| 视野范围 | 照射角度清晰、覆盖范围广 |  |  |
| 安装质量 | 固定牢固、稳定耐用 |  |  |
| 设备内部 紧固情况 | 衔接合理、牢固耐用 |  |  |

（3）硬 盘 录 像 机 功 能 检 测 表

| 项目 | 设计要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A、合格 | B、不合格 |
| 软件可操作性 | 简单性、实用性、可操作性 |  |  |
| 图像清晰度 | 无噪点、无波纹、清晰可见 |  |  |
| 网络情况 | 正常、稳定 |  |  |
| 录像情况 | 清晰、稳定、可查找回放 |  |  |
| 控制情况 | 延时低、操作简便 |  |  |
| 切换功能 | 简便、快捷、稳定 |  |  |

（4）电 缆 铺 设 和 系 统 接 地 功 能 检 测 表

| 项目 | 设计要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A、合格 | B、不合格 |
| 地沟、走道、支架、吊架的安装质量 | 稳定性高、可靠性强 |  |  |
| 电缆的排列位置布放和绑扎质量 | 符合规范、质量优秀 |  |  |
| 电缆及线槽线管铺 设 | 符合规范、质量优秀 |  |  |
| 埋设深度及架设质 量 | 符合规范、焊接牢固 |  |  |
| 标签标识安装质量 | 符合规范、安装稳定 |  |  |
| 接线盒接线质量 | 符合规范、接线稳定 |  |  |
| 接地及焊接质量 | 接地及焊接质量 |  |  |
| 接地材料 | 符合规范、选材合理 |  |  |
| 接地电阻 | 符合规范、电阻合理 |  |  |

（5）电 视 墙 图 像 质 量 系 统 功 能 检 测 表

| 项目 | 设计要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A、合格 | B、不合格 |
| 图像质量 | 无暗角、无阴阳面、无散焦 |  |  |
| 图像质量 | 无色纯、无会聚 |  |  |
| 图像质量 | 各子屏间图象无亮度或色度不均 |  |  |
| 图像质量 | 各子屏间图象无光学隔离度不好 |  |  |
| 图像质量 | 无轮廓失真、无白平衡失调 |  |  |
| 图像质量 | 无图像偏歪、无灰度等级低 |  |  |
| 工艺装配 | 无装配松动或缺少固定螺钉 |  |  |
| 工艺装配 | 无显示屏松动、拼接缝隙过大 |  |  |
| 工艺装配 | 无电源变压器安装松动 |  |  |
| 工艺装配 | 机内无金属异物 |  |  |
| 工艺装配 | 导线和工艺安装牢固 |  |  |
| 工艺装配 | 无假焊或未按工艺要求焊接 |  |  |
| 工艺装配 | 无表面处理 |  |  |

# 第四章  合同文本

## 一、通用条款

合同编号：QCGHT+项目编号

甲方（货物及服务购买方）：

乙方（货物及服务提供或出让方）：

- 货物和服务的名称、技术规范和数量

应与招标及投标人提供的技术偏离表相一致。

- 货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

- 专利权

乙方对—切可能的侵权指控负责。

- 风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

- 无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 合同转让和分包

本合同不得转让.未经甲方书面同意，乙方不得将合同内容分包给第三方。

- 合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。在合同签证时由衢州市政府采购中心审核。原则性条款不允许修改。

- 不可抗力事件处理

  - 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续__60___天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 延期责任

甲乙双方因各自原因造成项目延期的，应分别承担相应责任。

  - 乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式通知甲方，并说明理由。

  - 若乙方未按本合同规定的时间到货的，则每超一天支付未到货货款的1%的违约金给甲方。未到货款累计额度，以未到货相应合同总价款为限。若乙方未能在本合同规定的时间内完成安装并完成移交的，则每超一天支付合同总价的1%的违约金给甲方。未交付罚款累计额度，以未交付相应合同总价价款为限。如供货逾期或安装逾期超出10天，处以罚款，若甲方收取履约保证金的将扣除全部履约保证金，且甲方有权终止合同（如因甲方原因造成的工期延误除外）。

  - 因甲方原因造成工期延误，总工期相应顺延。由甲方造成的经济损失，甲方应承担相应责任。

  - 甲方应按合同约定时间支付相应货款，如有延误应按银行同期贷款利率支付延误时间的利息（由乙方原因造成的延误除外）。

- 违约责任

  - 除此合同另有约定外，乙方没有按本合同履行合同约定的义务的，视为违约，应承担由此给甲方造成的全部损失。

- 违约终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

  - 、乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

  - 乙方未能履行合同规定的其他义务。

  - 、在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

- 争议的解决

## 双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)采取仲裁方式解决的,约定向衢州仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订地人民法院提请诉讼。

## 二、专用条款

甲、乙双方根据（项目编号：__________）项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

- 合同文件

  - 本合同书

  - 中标/成交通知书

  - 中标单位投标文件

  - 变更补充文件

  - 招标文件

  - 本合同专用条款

  - 本合同通用条款

  - 标准、规范、图纸及有关技术文件

  - 其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 合同金额：                                       （大写）
包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。另验收未通过的，验收费用由乙方支付。

项目编号：                                       单位：元

| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 规格 | 制造商 | 原产地 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 配套软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |

- 质量保证

  - 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

  - 产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

  - 产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

  - 乙方提供主要设备的质量保证期为现场安装验收合格之后的___个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起   个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换 。

  - 所提供的货物及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

  - 系统集成完成后，运行结果符合产品标准和本招标文件及相关文件的要求；在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可；所有合同中规定的货物和材料均已提交；整套产品资料及技术文件均已提交并得到接受。系统即可通过初验。

  - 设备从系统集成初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

  - 工程终验时，乙方须提供已办妥的相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

  - （视项目需要可具体细化）

- 到货验收及调试

  - 交货地点：            。

  - 乙方将所供设备运至交货地点，并向甲方提供到货证明。采购人在收到到货证明5天内，对货物的外观、规格、数量、进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。设备到货时，须提供设备正常途径的供货证明。

所供设备现场设备安装和集成时，根据要求决定是否由(原厂/乙方)工程师负责实施。集成的主要内容如下：

    - 乙方应完成供货、安装，并协助用户完成整套设备系统的正常、

稳定运行。包括：协助用户完成设备安装环境准备并验收，负责设备系统的初期维护等，并完成验收前期的各项准备工作等。

    - 乙方将投标设备与现有的设备进行集成，所有系统和设备能够

    - 连通并正常运转，所有硬件能够在相应平台上正常运行，同时

达到招标/谈判需求要求的性能和投标产品技术规格中的性能。设备安装、调试所需的工具、仪器及安装材料由乙方负责。

    - 验收分到货清点验收、系统集成初验、工程终验三阶段。乙方

将所供设备运至交货地点，在甲方人员在场时拆箱，由甲方当场清点验收。安装调试完毕后，协助甲方完成系统集成初验。

    - 设备从系统集成初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素

造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

    - 工程终验在系统集成初验合格三个月后组织实施。工程终验

时，乙方须提供已办妥相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

    - （视项目需要可具体细化）

- 安装试运行

  - 乙方负责系统设计、设备购置、安装、调试、试运行等全过程的工作。

  - 乙方应提供集成计划给甲方认可。安装时乙方按需提供分派针对相对应设备的各个认证工程师负责安装、调试及运行工作，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，直到保证正常稳定运行。安装结束前，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

  - 设备试运行应在甲方的监督下进行，此类监督不免除乙方应承担的相关责任。

  - （视项目需要可具体细化）

- 需提供的资料

  - 乙方须在合同签订后五天内提交供甲方认可的需求分析报告、设计方案、设计说明书、项目实施计划书各一份，其中项目实施计划书的内容包括：设计、购置、交货、安装调试、质保期内规定完成的所有工作及活动。

  - 乙方应对合同中提供的设备主要部件建立质量保证计划。

  - 提供所有技术说明文档和设备安装、维护使用说明书。

  - 设备及其和安装有关的技术原理图、接线图。

  - 随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）。

  - 设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。投标方应提供所供产品备件、附件和耗材的使用、消耗情况说明并推荐相应投标人及供货单价。

  - 在所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、配置文档、使用手册、测试文档等必须具备的相关资料和必备的附件。

  - 乙方认为可能需要的其它文件。

- 付款方式

  - 乙方通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向甲方交纳合同总价 5%的履约保证金。

  - 监控系统安装调试完毕，试运行两个月后，无重大问题发生，且系统各方面性能均达到合同要求。经双方初验合格后，十个工作日内按合同总价的 60%付款。

  - 工程终验通过后，十个工作日内按合同总价的 35% 付款并退还履约保证金。甲方需在乙方提交完整竣工验收资料的三十日内，组织相关单位进行项目工程终验。

  - 工程终验通过后正式交付运行十二个月，且相应的服务和支持满足合同要求，到期后十个工作日内按合同总价的5% 支付尾款

  - 签订合同前若乙方不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有乙方的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格   个月无异议后付清。

- 培训

  - 培训在项目实施过程中按采购人确定的时间进行。

- 售后服务

  - 售后服务内容以乙方承诺及相关要求等为准。备品备件的替换应按同等性能、同等配置要求进行。

  - 乙方应明确承诺售后服务保证，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

  - 质保期符合或优于国家标准（采购需求表中另有约定的例外）。在质保期内，设备的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；

  - 设备签约的同时，双方签订质保期满后的维修保养协议或合同。

  - （视项目需要可具体细化）

- 工期要求

  - 合同签订后   内完成安装调试成功并交付使用。

  - 安装时间为：    年    月     日至    年     月    日。

- 单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

- 合同的生效

  - 本合同经甲方、乙方法定代表人（负责人）或其委托人签字并加盖双方公章，衢州市政府采购中心加盖鉴证章后生效。

  - 本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份，衢州市政府采购办公室(控办)和衢州市政府采购中心各执壹份。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

授权代表：                      授权代表：

联系电话：                      联系电话：

鉴证方: （盖章）衢州市政府采购中心

经办人：

联系电话:                  日期：

# 第五章  应提交的有关格式范例

# 一、投标文件封面

资格审查文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

# 二、资格审查文件

1 投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格审查文件、技术商务文件、报价文件正本各一份、资格审查文件副本        份、技术商务文件、报价文件副本        份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起      日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

被授权代表签字:

日期:     年   月   日

2 法定代表人（负责人）授权书

衢州市政府采购中心：

（投标人全称）法定代表人（负责人）授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

3  投标人资格声明

1、基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2018年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2017年

2018年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、投标人最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

# 三、技术商务文件格式

1 技术支持及服务承诺书

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

2节能环保产品清单

项目名称：

项目编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |
| --- |
| 序号 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 发证机构名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |
| 序号 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 认证证书编号 | 发证机构名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：1、节能产品和环保产品需附上拟投的产品的认证证书（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列认证机构出具）或在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/）节能、环保清单查询结果截图；

2、投标时未提供本表格及附件截图，环保产品不得分。

3、▲本次采购的拼接显示屏、阳光食堂监视器属于国家强制采购节能产品, 投标人所投产品必须为政府采购节能产品（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）

3项目组成员汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称（或资质） | 岗位 | 现场工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作（必填）

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

4 技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标人响应详细内容 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

# 四、报价文件格式

1投标设备报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                                                单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 主要技术参数 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 安装调试 | 金额： |
| 五 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |

注：1、报价应包括运输、培训、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、按采购需求逐项列出所需的各种费用。

2、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

2 开标一览表

项目名称：

项目编号：                                          金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安装调试 | 金额： |
| 四 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

3、核心关键设备报价明细表

项目名称：

项目编号：                                          金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：根据采购需求中核心关键设备名称填写上表。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

4、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1.本函为小微企业提供。

2. 须提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/)”页面查询结果，提供网站截图复印件，未提供者不享受小微企业优惠政策。

5、产品适用中小企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

6、监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7、产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

8、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

9、产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

# 2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

# 第六章  评标办法及开标程序

## 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，其中采购单位代表1名以及从专家库里随机抽取的专家4名，评标委员会对投标文件进行评审。采购单位代表由采购单位按一比二以上的比例推荐，由采购监管人员在开标前半个工作日随机抽取，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，投标人法人代表（负责人）或法人（负责人）委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 二、评标原则

3.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4. 技术商务分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 评定结果经采购人确定后，衢州市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

三、注意事项

7.评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、评分标准

| 评分 内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价 | 本项目预算价：人民币120.1766万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价或最高限价的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录（提供网站截图）；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-30分 |
| 案例3分 | 案例 | 2017年1月以来,投标人实施的类似监控项目的成功案例每提供一个得1分，最高得3分。须提供项目合同扫描件，原件带至开标现场备查。 | 0-3分 |
| 投标人情况3分 | 工程师 | 项目组中有人员具有所投核心关键设备认证工程师证书的，每一本证书得0.5分，每一名人员最高得1分；具有计算机类中级及以上职称证书的，每一本证书得0.5分，每一名人员最高得0.5分。本项最高得3分。须提供近三个月的社保部门缴费证明，缴费时间为2020年1月-3月及证书扫描件，否则不得分。证书原件带至现场备查。 | 0-3分 |
| 节能环保产品2分 | 节能环保 | 1.所投的核心关键设备产品型号有政府采购节能产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。核心关键设备全部列入的得1分，占核心关键设备产品50%（含）-100%（不含）的得0.5分，占核心关键设备产品50%（不含）以下的得0.2分，未提供的不得分。 2.所投的核心关键设备产品型号有政府采购环境标志产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。核心关键设备全部列入的得1分，占核心关键设备产品50%（含）-100%（不含）的得0.5分，占核心关键设备产品50%（不含）以下的得0.2分，未提供的不得分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 0-2分 |
| 系统总体设计3分 | 总体设计 | 投标人提供的总体设计框架、业务流程和应用模式先进、安全、稳定、可扩展性丰富的得1.5-3分；提供的总体设计框架、业务流程和应用模式基本先进、安全、稳定、可扩展性单一的得0.5-1.5分；提供的总体设计框架、业务流程和应用模式落后、稳定性差、无可扩展性的不得分。 | 0-3分 |
| 技术方案及配置情况49分 | 综合管理平台、存储服务器、应用服务器 | 技术参数全部满足招标文件要求的得5分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-0.5分，最多加2分。 | 0-7分 |
|  | 高清摄像机（高清球型、智能警戒、星光枪型、抗油污高清、防踩踏） | 技术参数全部满足招标文件要求的得7分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-0.5分，最多加2分。 | 0-9分 |
|  | 拼接显示屏及配套设备、阳光食堂监视器和P2.5全彩LED屏 | 技术参数全部满足招标文件要求的得12分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-0.5分，最多加3分。 | 0-15分 |
|  | 核心交换机、POE交换机24口、POE交换机8口 | 技术参数全部满足招标文件要求的得4分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-0.5分，最多加2分。 | 0-6分 |
|  | 扩声系统（音箱、功放等配套设备） | 技术参数全部满足招标文件要求的得2分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-0.5分，最多加1分。 | 0-3分 |
|  | 其他配套设备、线材和管材 | 技术参数全部满足招标文件要求的得4分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-0.5分，最多加2分。 | 0-6分 |
|  | 配件及其它 | 投标人提供的货物配件、附件、辅助材料、备份机比例合理的，可选件丰富的得2-3分；提供的货物配件、附件、辅助材料、备份机比例基本合理的，可选件基本丰富的得0.5-2分；提供的货物配件、附件、辅助材料、备份机比例不合理的，可选件单一的不得分。 | 0-3分 |
| 售后服务、培训及服务承诺9分 | 售后服务 | 1、投保人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）得2-4分；投保人提供“三包”基本完整的，免费保修及售后服务措施和方案基本合理的（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）得0.5-2分；投保人未提供详细完整的“三包”，免费保修及售后服务措施和方案不合理的（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）不得分。（0-4分） 2、投标人在衢州市设有生产基地或售后服务网点的得2分；在衢州市外浙江省内设有生产基地或售后服务网点的得1分；其他不得分；售后服务网点须提供有效的营业执照副本复印件及授权书。（0-2分） | 0-6分 |
|  | 培训 | 投标人提供的人员培训计划合理规范，培训课程具体丰富，师资配备合理的得2-3分；提供的人员培训计划基本合理规范，培训课程简单，师资配备基本合理的得1-2分；提供的人员培训计划不合理规范，培训课程空洞单一，师资配备不合理的不得分。 | 0-3分 |
| 投标文件质量1分 | 投标文件质量 | 投标文件内容完整、条理清晰、简洁明了、外观整齐的得1分；投标文件内容基本完整、条理基本清晰、排序杂乱的得0.5分；投标文件内容不完整、条理不清晰、未进行排序的不得分。 | 0-1分 |

## 五、开评标程序

  - 工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

9.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

10.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

11.开标会结束。