常山县油茶智能化育苗基地智慧温室及实验仪器采购项目

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：CSLT-GK-2020055

采购单位：常山县油茶产业发展中心

采购代理机构：衢州联腾工程咨询有限公司

二〇二〇年十二月

目    录

第一章   招标公告	4

第二章   投标人须知	7

第三章   招标内容及要求	27

第四章   合同主要条款	28

第五章   评标原则及方法	29

第六章   投标文件格式	32

- 招标公告

常山县油茶智能化育苗基地智慧温室及实验仪器采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上获取招标文件，并于2021年01月05日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：CSLT-GK-2020055

项目名称：常山县油茶智能化育苗基地智慧温室及实验仪器采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：878.52万元

采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算总价 | 项目概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常山县油茶智能化育苗基地智慧温室及实验仪器采购 | 1 | 项 | 878.52万元 | 详见本采购文件第三章招标内容及要求 |  |

合同履行期限：合同签订之日起六个月内完成。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

## 三、获取招标文件

1、获取时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2、本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台--政府采购供应商入驻”（网址：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry）；已注册供应商：（直接登陆https://login.zcygov.cn/user-login/#/login ）。

3、方式：潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2021年01月05日09时30分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、在线投标响应（电子投标）说明：

（1）、投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网-下载专区-电子投标客户端-CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（2）、投标人通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网-下载专区- 电子投标客户端- 政采云电子交易客户端”）。

（3）、电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标，查看文档和视频】。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（4）、本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

（5）、本项目采用电子投标，供应商代表无需出席开标现场会议。开标时间前供应商登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

2、其他事项：

（1）、本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于衢州市常山县政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山县“政采贷”办理指引》https://mp.weixin.qq.com/s/S-lQ9FA7fuP62RywRqfelQ。

（2）、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

（3）、针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。供应商对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：常山县油茶产业发展中心                联系人：俞春莲

联系电话：0570-5019251                           地址：文峰东路46号

采购代理机构：衢州联腾工程咨询有限公司          联系人：詹雅娟

联系电话：0570-5013088                          传真：0570-5016719

地址：衢州市常山县天马街道白龙路10-1幢六楼

# 第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 常山县油茶智能化育苗基地智慧温室及实验仪器采购项目 |
|  | 招标内容及需求 | 详见招标文件第三章“招标内容及要求” |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“招标公告” |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 本项目不组织踏勘现场和不集中答疑 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2021年01月05日09时30分前（北京时间） |
|  | 开标时间及地址 | 时间:2021年01月05日09时30分（北京时间） 地点：衢州市公共资源交易常山县分中心(常山县紫港街道紫港路2号行政服务中心大楼附属楼2楼)；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回响应文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
|  | 评标委员会的组建 | 按规定组建评标委员会。 评标专家确定方式：共5人组成，其中采购单位代表1名，其余4名专家从常山县政府采购评审专家库中随机抽取产生。 |
|  | 响应文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | 响应文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件组成。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：531006598@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：531006598@qq.com； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金交纳 | 中标人在合同签订前向采购单位交纳中标金额5%的履约保证金。供应商可以银行、保险公司出具的保函形式提交。 |
|  | 履约保证金退还 | 合同履行期满后一个月内退还履约保证金（不计息）。 |
|  | 公告及澄清文件 发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县公共资源交易网（http://qzcs.zjzwfw.gov.cn/col/col1341066/index.html） |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：531006598@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 中标候选人数及中标人数 | 本项目推荐3名中标候选人，最终确定1名中标人。 |
|  | 招标代理费 | 本项目招标代理费(招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按货物招标计算。），由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元） 货物费率 服务费率 100以下 1.5% 1.5% 100-500 1.1% 0.8% 500-1000 0.8% 0.45% |
|  | 特别说明1 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品（承担的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 投标人失信被执行人查询 | 根据《关于在公共资源交易活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》常监管办[2019]10号的规定： 1）采购组织机构将对本项目投标供应商的失信被执行信息进行查询和甄别，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询。 2）失信被执行信息的使用规则：供应商存在失信被执行信息的，限制参与本项目。 3）如允许联合体参加投标的，联合体成员存在失信被执行信息的，视同联合体存在失信被执行信息的。 |
|  | 特别说明 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查资料、技术资信文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件 |

### 一、总则

1、适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义解释

2.1“采购代理机构”是指衢州联腾工程咨询有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县油茶产业发展中心。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的常山县油茶智能化育苗基地智慧温室及实验仪器采购项目。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6 “中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

3、项目说明

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式

选定中标人。

4、合格投标人的条件

4.1凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5、投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 节能环保要求

6.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

6.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕19号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

7、特别说明

7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

7.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8、质疑与投诉（疫情期间特别说明）

我省疫情应急响应终止之日前，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉、举报材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉、举报材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

在线或者邮寄政府采购投诉举报材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

### 二、招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件的形式和效力

2.1响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、投标文件的组成

2.1投标文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件三部分组成。响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1、资格审查资料的组成：

1）有效期内的营业执照原件扫描件；

2）法定代表人身份证明【格式见附件】（供应商代表为法定代表人时提供）或法定代表人授权委托书【格式见附件】（供应商代表为授权委托人时提供）；

3）2019年度的财务报表或经审计的2019年度的财务报告原件扫描件，新成立公司出具银行资信证明原件扫描件；

- 2020年任意一个月依法缴纳税收的证明或者《依法纳税或依法免税证明》（可以为税务机构官方网站查询结果）和2020年任意一个月社保费缴纳的证明（可以为税务或社保机构官方网站查询结果）；

5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函【格式见附件】；

6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录承诺函【格式见附件】；

注：资格审查资料应包含以上所有内容，投标人的提供资格审查资料不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

2、技术资信文件（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审）：

（1）资信部分

1）投标声明书【格式见附件】；

2）投标人基本情况表【格式见附件】；

3）资质信誉；

4）业绩；

5）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3）-4）项具体内容可参考评分内容编制。

（2）技术部分

- 偏离表【格式见附件】；

- 技术能力保障；

- 技术方案；

- 施工方案；

- 技术培训；

- 应急预案；

- 售后服务；

- 投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

2）-7）项具体内容可参考评分内容编制。

3、报价文件：

1）开标一览表【格式见附件】；

2）投标报价明细表【格式见附件】；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）价格扶持政策的证明材料（详见“政府采购扶持政策说明”，非小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业的，无需提供）；

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

3、投标文件的编制格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

3.2投标文件的格式参照招标文件提供的表格格式及字体；

3.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

- 投标报价

▲ 4.1投标报价是履行合同的最终价格，供应商报价不得低于以下报价要求（包括但不限于），低于或不响应的投标文件作无效标处理。包括货物的供货、包装、运输、装卸、安装调试、验收（含第三方验收）、技术支持、售后服务、材料、人工费、机械费、规费、保险费、税金等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

4.3投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写价格、及其他事项。

4.4所有投标均以人民币报价。

4.5采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

- 投标文件的格式和顺序

## 响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。

6、投标有效期

6.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

6.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

7、投标保证金

7.1投标保证金的规定：详见投标人须知前附表。

### 四、投标

1、投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2、投标文件递交的截止时间

2.1投标文件的截止时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

3、投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：

递交响应文件截止时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### 五、开标

1、开标

1.1采购代理机构按本招标文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2采购代理机构核验出席开标活动现场的相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。

1.3如投标截止时间止评审期间，出现有效代理商或供应商不足3家的情况，根据“《政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

2、开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3、开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》并发送给代理机构；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件（技术资信文件）进入符合性审查、商务技术（技术资信）评审；

（5）符合性审查、商务技术（技术资信）评审结束后，在线公布商务技术（技术资信）评审结果。

（6）开启符合性审查、商务技术（技术资信）评审有效投标人的《报价文件》，各供应商通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（7）评审结束后，在政采云远程开标大厅公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 六、评标

1、组建评标委员会

本项目评标委员会由共5人组成，其中采购单位代表（1名），其余4名从常山县政府采购评审专家库中随机抽取产生。

2、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3、评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,对投标人进行在线询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7、无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（6）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的。

（7）响应文件解密失败的。

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截止时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

1、确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县公共资源交易网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

### 八、合同授予及其他

1、签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至衢州联腾工程咨询有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出之日起三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的,应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2、履约保证金

2.1签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件规定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

### 九、政府采购扶持政策说明

- 享受小微企业价格折扣应具备的条件

- 符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（缺一不可）：

（1）《中小企业声明函》【格式见附件一】；

（2）“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果（查询时间为本项目招标公告发布时间之后，开标时间之前为准）【页面打印，格式见附件二】；

（3）投标产品（服务）适用中小企业扶持政策情况表【格式见附件四】。

3、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（缺一不可）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

（2）投标产品（服务）适用中小企业扶持政策情况表【格式见附件四】。

4、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（缺一不可）：

（1）残疾人福利性单位声明函【格式见附件三】；

（2）投标产品（服务）适用中小企业扶持政策情况表【格式见附件四】。

附件一：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加          单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

附件二：   国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标人（盖章）：

日  期：

附件三：

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件四：

投标产品（服务）适用中小企业扶持政策情况表

| 如属所列情形的，请在括号内打“√”： 1、小微企业响应且产品由本企业制造或服务由本企业承担的（ ） 2、小微企业响应但产品由其他企业制造或服务由其他企业承担的（ ） 注：监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业。 |
| --- |
| 序号 | 产品（服务）名称 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小型、微型企业产品（服务）金额合计 |  |

注：1、非小型或微型企业无需填写此表，本表所填产品名称、规格型号和制造商、金额须与《投标报价明细表》相应项一致。

2、“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”、“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性企业”。

3、所填内容将作为报价评分的依据，请投标人正确填写本表并确保内容真实。

投标人（盖章）：

日  期：

# 第三章  招标内容及要求

- 采购内容

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 （工程量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建玻璃温室及其配套设施 | 项 | 1 | 包含土地平整、水泥过道板、VBWJ12860玻璃温室、新建棚内道路、地布、苗床、展示部分 |
| 2 | 实验设备 | 项 | 1 | / |
| 3 | 园区基础维护 | 项 | 1 | 包含0.9m宽水泥明沟、原玻璃温室修整、荫棚改造 |
| 4 | 新建玻璃温室内种植设备 | 项 | 1 | 包含水肥一体化灌溉系统、自动化控制系统及监控系统、补光系统、植物工厂 |

投标人自行勘探本项目建设场地，充分考虑建设难度，招标人不另行组织勘探活动。

投标人的报价包含所需的人工费、材料费、机械费、管理费和利润、规费及税金以及措施费、其他费等全部费用均应包含在报价中。投标单位根据采购清单报价。

二、新建玻璃温室及其配套设施

1、工程量清单

| 序号 | 实施内容 | 单位 | 数量 （工程量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地平整 | 项 | 1 | 含电线杆位置转移，3700㎡的土地平整及余土外运和倒运处整理，原明沟加高 |
| 2 | 水泥过道板 | 块 | 2 | 长2.5m*宽2m，厚120mm |
| 3 | VBWJ12860玻璃温室 | ㎡ | 3072 | 配备电动卷膜、外遮阳，内保温，立面玻璃，风机湿帘，顶部PO膜 |
| 4 | 新建棚内道路 | ㎡ | 350.8 | 采用100mm细沙垫层及荷兰砖铺设 |
| 5 | 苗床 | ㎡ | 394.4 | 含基础部分 |
| 6 | 展示部分 | 项 | 1 | 详见附件1 |

2、土地平整

土地平整1项，含3根电线杆位置转移，3700㎡的土地平整及余土外运和倒运处整理，原明沟加高。

3、水泥过道板

共计2块，放置于温室门前明沟上方，便于人员和机械进出。规格：长2.5m×宽2m，厚120mm。

4、VBWJ12860玻璃温室

项目内VBWJ12860玻璃温室布局图

共4跨，11开间，为不规则形，工程量3072㎡。VBWJ12860玻璃温室配备电动卷膜、外遮阳，内保温，立面玻璃，风机湿帘，顶部PO膜。

4.1 主要技术要求

4.1.1 温室结构参数

温室顶高：7.0m

温室跨度：12.0m

温室开间：8.0m

温室肩高：6.0m

外遮阳高度：8.7m

4.1.2 温室性能指标

风载荷≥0.60kN/㎡

雪荷载≥0.30kN㎡

作物荷载≥0.30kN/㎡

最大排水储≥140mm/h (排水量5分钟历时）

电参数：220V/380V, 50Hz

温室主体热镀锌框架正常使用寿命≥20年

4.1.3 溫室排列

排列方向：温室屋脊为东西走向。

4.2 温室的组成部分及技术要求

VBWJ12860玻璃温室主要由土建部分、主体钢结构、铝合金-玻璃围护结构、通风系统、门、湿帘风机系统、内帘幕系统、外遮阳系统、覆盖材料、电气控制系统等组成。各部分技术要求如下：

4.2.1 土建部分

土建部分由基础、基础圈梁、散水坡、道路等组成。

1）基础采用钢筋混凝土现场浇筑。基础基坑尺寸：侧墙立柱位/中间立柱位/山墙立柱位分别为1040×1040×900mm/1040×1040×900mm/1140×1140×900mm，基坑底部应夯实，用C15混凝土做垫层，厚度不小于100mm，基础坑的底面标高允许偏差为-50mm。

2）基础基台、短柱尺寸：侧墙立柱/山墙立柱基础基台均为900×900×200mm；基础短柱为250×250×800mm；中间立柱基础基台为1000×1000×400mm；基础短柱为φ200×600mm。短柱采用φ200U-PVC管做模板。基础埋深均为800mm，现浇基础短柱顶面位于标高地平面以上200mm±10mm。

3）基础短柱顶面标高及基础梁顶面标高沿天沟方向以1:400的坡度双向找坡。混凝土强度等级≥C25。

4）钢筋混凝土基础主筋为4根φ12×1000mm两头带直钩钢筋，箍筋为φ6@150。所有钢筋强度为HRB400。箍筋与主筋用钢丝绑扎或焊接。中间立柱基础预埋锚栓为单根M16。侧墙立柱和山墙立柱用2根M12化学锚栓固定在基础梁上。

5）基础圈梁截面尺寸为250×300mm。基础圈梁四周布置散水坡，采用混凝土强度等级≥C25。散水坡宽度为500mm，厚度为100mm，坡度为1：200，采用混凝土强度等级≥C20砼浇制。

6）钢筋混凝土基础施工时，需要同时将避雷接地做好，具体做法：

①对于预埋锚栓，应在浇筑混凝土前每间隔18～24m将预埋锚栓与基础圈梁及独立柱主筋焊接连通。

②对于化学锚栓，需要在浇筑混凝土前，每间隔18～24m用镀锌扁钢与圈梁及独立柱主筋焊接后引出至就近的钢立柱锚栓处。

4.2.2 主体钢结构

VBWJ12860玻璃温室框架由立柱、桁架、墙梁、横梁、支撑等组成。所有型钢金属材料宜采用牌号Q235的碳素结构钢，表面进行热浸镀锌防腐。当采用其它牌号的材质时，应符合相关标准的要求。

1）温室主体钢结构框架，采用立柱与水平桁架联接，立柱间距8.0m。主立柱采用160×60×5.0mm矩形管，山墙立柱/转角立柱采用160×5.0mm方管，侧墙墙架柱与山墙中间柱采用160×60×3.0mm矩形管。

2）桁架：温室为多跨连栋采用水平桁架结构。桁架弦杆：采用60×40×3.0mm矩形管；桁架直腹杆：采用60×40×3.0mm矩形管。

3）小立柱：采用120×60×2.5mm矩形管。

4）洞口墙梁：采用120×80×3.0mm矩形管。

5）门横梁：采用120×3.0mm方管。

6）门立柱：采用120×60×2.5mm矩形管。

7）山墙墙梁：采用冷弯成型槽钢,[80×40×2.5mm，材质为热镀锌钢板/DX51D-Z。

8）侧墙墙梁：采用冷弯成型槽钢,[80×40×2.0mm，材质为热镀锌钢板/DX51D-Z。

9）天沟：采用δ≥2.5mm热轧钢板成型后经热浸镀锌。天沟允许采用6063-T5的铝合金型材。

4.2.3 铝合金-玻璃围护结构

VBWJ12860玻璃温室立面围护结构由压顶条、地梁、立柱、窗档、垂直窗、防虫网、密封件、玻璃等组成。

1）所有构件材料宜采用牌号6063-T5的的高强度铝合金型材，型材截面设计满足风荷载、雪荷载要求。型材截面加工符合铝合金标准：

2）铝合金建筑型材：CB5237.1～5237.6-2008高精级。型材表面进行阳极氧化防腐处理。当采用其它牌号的材质时，应符合相关标准的要求。

3）所有硬质密封材料宜采用铝合金、不锈钢、长寿命PVC等材料。

4）所有柔性密封件材料宜采用三元乙丙橡胶。

5）所有标准件材料宜采用SUS304不锈钢。

4.2.4 门

玻璃温室共装有3樘尺寸为3000mm（宽）×3000mm（高）的移门。移门由铝合金型材制作，悬挂式安装，上有导轨，下有限位。

4.2.5 屋面双向全开窗系统

温室屋面设置双向全开天窗系统，主要由窗框组件及传动装置组成。

1）窗框组件由天窗上梃、天窗中梃、天窗下梃和窗扇支撑（斜撑）、铰链、齿条挂脚组成，各结构件材料规格如下：

2）天窗上梃：采用50×30×1.5mm矩形管。

3）天窗中/下梃、窗扇支撑：采用30×1.5mm方管。

4）铰链：热镀锌成型件或不锈钢/铝合金商品铰链。

5）齿条挂脚：采用3mm薄钢板。齿条挂脚在天窗中梃上的位置会影响窗框的最大开度及两侧窗框动作的对称性，需根据屋面结构相关尺寸计算确定；不同的齿条挂脚安装位置还会导致齿条末端的运动轨迹变化，选择不良可能会导致齿条末端对天窗覆盖材料或天窗下的遮阳保温帘、防虫网等造成破坏。

6）窗框组件所有钢结构件表面需经热镀锌处理，在现场采用紧固件连接组成窗框；相邻天窗中梃间距为2m，齿条挂脚间距为4m；天窗支撑（斜撑）布置在窗框组件的两端，用于保证天窗中梃与天窗上梃、天窗下梃之间的垂直度；位于窗框组件两个端面的中梃杆上设置有防腐蚀材质的挡水板，用与天窗关闭时天窗端面与温室山墙面之间的密封。窗框组件与温室天沟之间采用镀锌螺纹连接件或不锈钢材质铆钉连接。

7）天窗驱动装置由减速电机、电机架、驱动轴、联轴压板、轴承座、天窗齿轮齿条副、销轴等组成。

天窗驱动所用减速电机规格为380V/0.37kw，输出扭矩400N.m，减速比300：1；

电机架用于支撑减速电机，采用焊接结构，表面热镀锌处理，其强度及刚度应满足减速电机满负荷输出时的承载及变形要求；

驱动轴规格为Φ33.5×3.25mm热镀锌钢管，与减速电机连接的轴端需安装链轮，采用双排链（链条10A/GBT1243-2007）与减速电机输出轴上的同规格链轮连接；相邻驱动轴管材之间采用联轴压板对接，保证扭矩的可靠传递；

驱动轴与屋架结构件之间采用带座外球面球轴承（UBPP207/GBT7810，冲压外壳）连接，该轴承座可在传动轴的同轴度指标较低的条件下可靠工作，其自身携带的紧定螺钉可有效防止驱动轴的轴向窜动。

天窗齿轮齿条副采用内弧齿条和外弧齿条成对配置，使得同一驱动轴能完成左右两侧窗框的同步操作。所用齿轮为开窗专用齿轮，模数（M）为3；齿条的展开长度和弯曲半径决定了天窗的最大开启度，需保证相关尺寸符合要求。

驱动齿条与窗框上的齿条挂脚之间应采用销轴形成铰链节点，禁止采用螺纹标准间替代销轴；销轴末端应安装开口销以防止销轴脱出。

4.2.6 外遮阳系统

外遮阳系统外遮阳系统安装在温室顶部，用于夏天遮光保护作物生长系统，主要由金属网架、遮阳网、传动系统等组成。

1）金属网架

采用钢结构组成的外遮阳金属网架由外遮阳立柱、中间横梁、外遮阳纵梁、托压网线固定梁、外遮阳斜撑等组成。外遮阳立柱与中间横梁、纵梁采用50×2.0mm方管，位于两端的托压网线固定梁采用80×60×2.5mm矩形管。外遮阳立柱斜拉筋采用φ12圆钢，配套调节部件为螺旋扣。

2）遮阳网

采用圆丝黑网，遮阳率为70%，宽度4.3m，长度方向在两端各增加1m。托压幕线为防紫外线的黑色UV聚酯线，压幕线间距1m，托幕线间距0.5m。

3）传动装置

齿轮齿条传动系统实现遮阳网的启闭。规格为380V/0.37kw，输出扭矩400N.m，减速比300：1。传动轴为Φ33.5×3.25mm热镀锌钢管，配置A型齿轮齿条，齿条间距4m，行程4米；动膜杆为Φ22×1.2mm热镀锌钢管，推拉杆为Φ32×1.5mm热镀锌钢管。

4.2.7 内保温系统

温室装有采用A型齿轮齿条传动系统的保温幕帘系统。保温幕帘系统水平安装于温室桁架下弦杆平面上；安装传动轴的水平横梁应加装水平八字拉筋加固。系统各构件规格及要求如下：

1）电机功率为0.55kW，速比为1：300或1：500；

2）传动轴采用Φ33.5×3.25mm热镀锌钢管，动膜杆采用Φ22×1.2mm热镀锌钢管。

3）齿条间距4m，行程4米。

4）选用铝箔式保温幕。

5）采用聚酯型托压膜线。托膜线间距0.5m，压膜线间距1.0m。

6）水平八字拉筋：可采用圆钢或钢丝绳，表面热镀锌处理。

7）保温幕二端应装有配重铁。

4.2.8 湿帘风机系统

1）温室区域内布置湿帘风机系统。本系统由风机及湿帘两部分组成，湿帘包括湿帘本体、供水系统及回水系统。

2）湿帘安装在温室一端山墙上，采用瓦楞纸湿帘：高度1.8m，厚度100mm，使用时在波纹状的纤维纸表面形成一层薄薄的水膜。

3）风机装在另一侧山墙，采用风机：尺寸1378×1378×400mm，电压380V，功率为1.1kw，风量44500m³/h（0pa）。

4）风机抽风时，室内产生负压，迫使室外未饱和的空气流经多孔湿润湿帘表面时，空气中大量显热转化为潜热，水膜上的水吸收空气中的热量蒸发成水蒸气，进入室内空气的干球温度降低，吸收室内的热量后，最后经风机排出至室外。

4.2.9 覆盖材料

温室顶部采用PO膜覆盖，立面采用4mm浮法玻璃。温室24*88区域内地面需要铺设黑色地布，地布单条宽3.3m，每跨铺设4条，地布是以聚乙烯烃为原料，高密度编织而成，具有抗紫外线、抗老化、强拉力、耐磨的功能。

4.2.10 雨水排放

采用温室立柱内排水的方式，保证了温室外形的美观。

4.2.11 电控系统

电控系统由控制箱、电线、电缆、电缆桥架、供电与接地保护等组成。各部分要求如下：

1）电控箱

温室内所有电气设备应经电控箱进行供电与控制，控制箱面板应装有各种指示灯及按钮、开关，标识清楚、准确，安装有序。指示灯、按钮、开关等电气产品必须选用符合国家标准的合格产品。电控箱壳体采用厚度≥1.5mm镀锌钢板制作，壳体具有可靠防护和防腐性能，防护等级达IP54级，防腐性能符合F1级。

2）外遮阳、内帘幕、天窗等传动机构和减速电机，应设有限位保护装置，要求限位准确，有效。

3）控制系统应具有正常的过载过流保护装置及相序保护装置。

5、新建棚内道路

共计350.8㎡，采用100mm细沙垫层及荷兰砖铺设。

6、苗床

工程量394.4㎡。包含苗床材料及基础。苗床1.7m宽，高度可调控范围0.7-0.75m，网格为130㎜×30㎜（长×宽），边框为铝合金材质，支架部分的钢管和苗床网都采用热镀锌工艺，采用手动驱动，可向左、右移动300mm，装有限位防翻装置，该项目中长度为31m的共有4台，长度为28m的共有4台。

7、展示部分

展示部分1项。

展示区布局图

工程清单详见附件1。

三、实验设备

1、工程量清单

| 序号 | 实施内容 | 单位 | 数量 （工程量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验设备 | 项 | 1 |  |
| 2 | 物联网终端设备 | 台 | 2 | / |

2、实验设备

项目区采购试验设备一项。

2.1 实验设备概况及采购清单

| 序号 | 实施内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机服务 | 套 | 1 |
| 2 | 机载热成像 | 套 | 1 |
| 3 | 机载多光谱 | 套 | 1 |
| 4 | IQ手持式高光谱 | 套 | 1 |
| 5 | 树木茎流观测系统 | 套 | 1 |
| 6 | 根系分析系统 | 套 | 1 |
| 7 | 叶面积分析系统（无损） | 套 | 1 |
| 8 | 植物冠层分析系统 | 套 | 1 |

2.1.1为保证产品质量及售后服务，投标人需提供相关产品制造商授权书，若投标产品为进口产品，可提供代理商授权文件。

2.1.2 为保证投标产品的真实性，投标人需在投标文件中提供实验仪器产品彩页，彩页中需带有产品技术参数说明和实物图片。

2.2 无人机

采购无人机服务。

2.3 机载热成像技术参数

2.3.1 双镜头主机

同时具备红外热成像及RGB成像。

2.3.2 红外成像

1）红外影像分辨率：640×512像素

2）红外超分辨率模式：1280×1024像素，一次拍摄可得到1.3M的红外影像

3）测温范围：-25℃至+150℃，-40℃至+550℃，400℃至1500℃可选

4）热灵敏度：优于30mK（0.03℃）

5）测温精度：优于±2%或±2℃（在高温范围0℃至550℃情况下）

6）帧率：30Hz或9Hz

7）探测器类型：7.5-13.5μm非制冷VOx微辐射探测器

8）镜头校准：辐射（温度）数据经过多点黑体校准，含出厂校准证书

9）镜头规格：18°、32°、45°、69°可任选，可自行互换镜头

10）镜头防护滤波片：飞行过程中保护镜头不受外部损伤

11）数字变焦1-14倍连续

2.3.3 数码RGB成像

1）分辨率:1920×1080像素全高清画质，1/3″传感器，自动白平衡，宽动态范围，背光补偿，曝光和Gamma控制，自动对焦与直接变焦同步。

2）光学变焦:10倍光学减震变焦和3D降噪。	超变焦6.9°至超宽58.2°视野。

3）场视角：超变焦6.9°-超宽58.2°，焦距33.0mm-3.3mm

2.3.4 存储和数据记录

1）存储:内置128GB或256GB高速SSD，可存储影像和视频记录；外部卡槽为微型SD卡和U盘，用于存储影像。

2）影像和视频格式：辐射JPEG和全高清画质数码JPEG影像、辐射TIFF影像、数码相机h.264编码高清视频、全帧红外辐射视频（30Hz）

3）GPS地理标签：MavLink或外部GPS

2.3.5 接口控制

S.BUS、CAN bus、MavLink、外部GPS连接、外部触发、以太网端口、USB端口、RJ-45。

2.3.6 红外相机功能

1）温度测量：热点/冷点探测，中心点测量

2）温度范围设置：自动，手动或跨距模式

3）模式设置

①调色板模式：支持19种调色板

②预警模式：Above，below，between，above & below

③多相机模式：全屏、仅红外、仅可见光、画中画模式

4）拍摄周期：1秒以上，红外和可见光同步

5）测量校正：辐射率，反射/大气温度，湿度

6）NUC控制设置：自动，手动，按时间或由操作人员触发

7）微型HDMI视频输出：1280×720像素（720p），纵横比16:9

8）软件：兼容Windows和MAC OS的先进热成像分析和报告软件，提供SDK，支持MATLAB开发自定义应用程序

9）工作环境：-20℃至﹢55℃，存储温度	-30℃至﹢60℃

2.4 机载多光谱

1）传感器类型：5通道多光谱镜头，涵盖红、绿、蓝、近红外、红边波段

2）高影像分辨率：120M飞行高度时，分辨率需达到8CM.

3）波段范围：

蓝（中心波长=475nm，FWHM=20nm）

绿（中心波长=560nm，FWHM=20nm）

红（中心波长=668nm，FWHM=10nm）

近红外（中心波长=840nm，FWHM=40nm）

红边（中心波长=717nm，FWHM=10nm）

4）视场角：47.2°

5）数据采集频率：5幅1景/1秒,12 bit RAW

6）接口：串口通信，10/100/1000兆以太网，可移除Wi-Fi装置，外部触发器，GPS，SDHC

7）数据采集模式：定时模式、重叠模式、外部触发模式（PWM脉冲宽度调制，GPIO通用型输入输出和网络选择）、手动捕捉功能

2.5 IQ手持式高光谱

1）智能高光谱成像：集光谱数据采集、自动扫描成像、自动分析处理、可视化分析结果等功能于一体。光谱范围400-1000nm；光圈F/1.7；光谱分辨率7nm；光谱波段：204，可选Bin 2x和Bin 3x

2）取景器相机：5M分辨率

3）5步简单操作：对准目标-调整光源-调整时间和曝光设置-数据采集-查看结果，无需复杂专业背景即可上手。

4）可得到可见光到近红外光波段的连续光谱影像数据,进而分析NDVI，REIP，PRI及反射系数reflectence等参数

5）自带GUI界面软件，可通过光谱特征曲线创建App导入相机直接应用，进行性状快速筛选、检测、识别等功能

6）内置推扫成像，相机和目标均无需移动即可采集数据，适合野外便携使用

7）内置GPS，每个高光谱数据立方均自带地理位置标签，便于精准定位、和其他多源信息融合分析。

8）相机内置SAM算法，无需任何复杂处理，即可快速实时显示分析结果。

9）数据格式：ENVI兼容格式

10）信噪比：＞400:1

11）聚焦距离：150mm至无穷远

12）内置SD卡和可拆卸充电电池，单SD卡和电池可进行100次测量

12）具备WIFI远程控制功能，可在软件中控制相机运行

13）便携一体化支架：集全太阳光谱双光源、相机、三脚支架于一体

2.6 树木茎流观测系统

1）茎流测量THB (Tissue heat balance) 加热技术，树干内部（木质部）直接加热，利用电极间流经木质部的电流直接加热植物组织，加热电流最高0.2Amp（与茎流幅度有关），频率为1kHz

2）高精确度、高稳定性、高分辨率，能量需求与茎流量成比例，发热能量（mW）通过软件换算成茎流值

3）能耗低，平均能耗0.3～0.4W@dT=1K，最大4W

4）3+1电极片，其中3个电极片（具绝缘端）用于传导电流致木质部以给电极片周边的木质部加热，加热电流40－200Am；一个电极片为参考电极（没有绝缘端），安装在加热电极下端100mm处

5）电极片长度有60mm、70mm、80mm三个规格，对应25mm、35mm和45mm木质部深度，以适用于不同径级类型的树木

6）温度传感器为特制3+1插针式，恒定温差1K、2K或3K可预设置

7）树干直径：适于12cm及以上径级的树木

8）数据采集器可存贮120000组数据，每10分钟采集一次茎流与树干生长的情况下可以存储1年的数据

9）内置精密时钟，时钟精确度1分钟每月，可通过专业软件下载和浏览具时间戳的数据图表

10）专业数据下载分析软件，可直接给出每小时每单位周长树干的茎流量（kg），可进行数据下载、数据在线观测、柱状图、数据修复、统计分析（如每小时平均、每日平均、总计、最小值、最大值、数据相关分析、回归分析）与图表展示及系统设置等

11）DR26树木生长传感器专为树干生长长期观测而设计（备选），为不锈钢和防紫外线塑料制作，坚固耐用，适于8cm以上的树干生长监测，测量生长范围为65mm，分辨率1微米

12）温湿度与太阳辐射数据采集器（备选）：温度精确度0.2C，相对湿度精确度2%，太阳辐射精确度5%；

13）USB/IrDA红外数据下载，通过USB与计算机相联

14）传感器数量:10套

2.7 根系分析系统

能够对植物根系进行定量化测量分析，包括根的长度、面积、根尖数量、直径分布格局、死亡根及存活根数量等等，可以研究根系所在区域内溶质运移及水分胁迫所引起的生理变化，运用于苗木培养、作物生长模型研究、根系病理分析、植物胁迫研究及昆虫行为生态等。

1）、测量指标：根总长度、根平均直径、根总面积、根总体积、根尖、分叉和交叠计

2）、根系颜色分析：根的长度、面积、体积、根尖计数、根系存活数量等研究 （对根系或者根系附着菌种颜色进行分类，如健康根、浅程度受害根、重程度受害根等，软件可计算每种颜色根系的总长、总表面积、总体积、总根尖数量；每种颜色根系的平均长度、平均表面积、平均直径等）

3）、根系连接（link）分析：用于根系分支角度、连通性等形态研究 （与拓扑和发育分析最大的区别是，link分析可以针对非完整根系！软件给出的结果有分析对象的根系平均直径、平均长度、平均表面积、每个分叉角度的平均值；分叉的总数量；每个分叉的长度、表面积、平均直径、角度、级别等）

4）、根系拓扑（Topology）分析：连接数量、路径长度等研究（需要根系完整）（必须是要完整的根系扫描图像。软件可计算主根的长度、所有次级根的总长度、平均长度、平均直径、平均表面积；每一级分叉的下级总分叉数量；每一级分叉的总数量等）

5）、根系发育（Development）分析：记录根系整体等级分布情况（需要根系完整）（必须是要完整的根系扫描图像。是拓扑分析的延伸分析。软件可计算每一个分级根系总长、总表面积，平均长度、平均直径、平均表面积等

2.8 叶面积分析系统（无损）

由一个高分辨率的扫描仪和扫描板组成，运用高速扫描传感技术，扫描叶片，且能够保存数据和扫描图。

1）测量参数：叶面积，叶长，叶宽，叶周长，平均叶面积，累计叶面积，比率和形状系数，并且可以存储扫描叶片的黑白图片

2）测量单位：mm或cm（用户可选）

3）扫描器：内置LED光源的接触式图像传感器阵列

4）最大扫描速度：20mm/s

5）最大测量宽度：103mm

6）最大测量长度，2m；

7）精度：长，宽+/-1%，面积+/-2%，周长+/-5%

8）分辨率：0.065m㎡

9）内存：256kB RAM，大约2000组数据

10）显示器：64×240像素LCD显示器

11）电池：内置1.2Ah镍氢电池包

12）充电：电源适配器或者12V电池充电，具备电池状态指示灯

13）续航时间：每次完全充电后可进行约3000次测量

14）电脑接口：Mini-BUSB接口和RS232接口

15）工作温度：0℃ - 45℃

2.9 植物冠层分析系统

通过植物冠层分析系统，测量生态系统植物冠层的形状（大小及位置，冠层分布），郁闭度，冠层上下光辐射，太阳辐射通量，测点因素，透光面积及叶面积指数等参数，它是利用高分辨率专业数码相机通过鱼眼镜头拍摄高清晰度的球形数码图片，用专业分析软件进行图形分析及计算，得出完整相关参数。

1）冠层结构测量参数：透光面积，间隙指数，叶面积指数（LAI），叶分配角（LAD） ，平均叶角（MLA），叶片投影系数，单株叶密度，丛生指数，单株 LAI，分析单独叶面积和土壤覆盖层非半球图片，个别冠层分析，间隙大小分配，全画面鱼眼图像分析。

2）辐射测量参数：NDVI、散射因子，林冠上方和下方直接辐射和散射，特殊时期的直接辐射及总辐射部分，直射、散射、总辐射因子，林冠下直射时间比率，地面坡度，每日光斑分布。

3）软件功能：通过EXCEL表格，重组或可视化软件获得的数据；根据数据的功能类型将数据分成不同的工作表（如辐射、透光面积、每小时/天/月辐射百分比、叶倾角分布、林下光斑分布等等）；获取特定时间内的平均辐射；获取的数据图示化（不同层面的叶面积指数，不同区域的叶面积指数，冠层上下辐射等等）；对单个或多个图像数据处理并图示化。

4）图像获取系统：2400万像素单反，16G内存卡，具备自平衡系统，经厂家校准的180度鱼眼镜头、具备指北针精度±4度角。

3、物联网终端设备

项目区采购物联网终端设备2台。CPU类型：i7，内存64G，固态硬盘1T,机械硬盘1T。

四、园区基础维护

1、工程量清单

| 序号 | 实施内容 | 单位 | 数量 （工程量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.9m宽水泥明沟 | m | 241 | 呈梯形状，上口宽0.9m，下底宽0.4m，沟深0.9m |
| 2 | 原玻璃温室修整 | ㎡ | 1036.8 | / |
| 3 | 荫棚改造 | ㎡ | 11008 | / |

2、0.9m宽水泥明沟

共计241m，规格：呈梯形状，上口宽0.9m，下底宽0.4m，沟深0.9m。

3、原玻璃温室修整

工程量1036.8㎡。主要为原玻璃温室内保温、外遮阳的传动系统和风机湿帘系统。

4、荫棚改造

工程量11008㎡。主要针对荫棚的幕布传动系统，围栏。

五、新建玻璃温室内种植设备

1、工程量清单

| 序号 | 实施内容 | 单位 | 数量 （工程量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水肥一体化灌溉系统 | 套 | 1 | 详见附件2 |
| 2 | 自动化控制系统及监控系统 | 套 | 1 | 详见附件3 |
| 3 | 补光系统 | 项 | 1 | 详见附件4 |
| 4 | 植物工厂 | 项 | 1 | / |

2、水肥一体化灌溉系统

项目区新建水肥一体化灌溉系统一套，包含温室内部水肥一体化灌溉及露天荫棚灌溉改造。

2.1 温室内部水肥一体化灌溉

温室内部水肥一体化灌溉中苗床区采用移动喷灌的灌溉方式，大规格苗培育区采用喷灌和滴灌的灌溉方式，特色植物观赏区采用预留出水口的方式。喷灌采用吊挂旋转喷头，流量70L/h,滴头间距2m。滴灌采用一出四滴箭，滴箭流量2.3L/h。灌溉首部采用恒压变频控制，配置自动反冲洗砂石过滤器和自动反冲洗叠片过滤器，可保证水质及远程控制，无需人员开关泵站。灌溉首部配有比例施肥泵及施肥桶，保证肥料配比精确且简单易学。

工程量清单详见附件2。

2.2 露天荫棚灌溉改造

因露天荫棚水池处进水量不足，对原有进水管道和进水泵进行调整。另外因荫棚内吊喷头使用时间较长，出现堵塞等情况，对荫棚内的吊喷头进行更换。

工程量清单详见附件2。

3、自动化控制系统及监控系统

项目区新建自动化控制系统及监控系统一套。主要包含新建温室的自动化控制、新建温室各区域和室外交汇的重要节点处增设摄像头，整套控制系统可实现PC端和手机APP控制。

工程量清单详见附件3。

4、补光系统

项目区采购补光系统一项。

项目区苗床区域采用高压钠灯补光系统，大规格苗区域采用高压钠灯补光系统和LED补光系统共同配合。本项目补光系统可以改善光照不足导致作物发育迟缓、品质差等问题，通过补光获得高品质、高产量以及更可控的管理。

工程清单详见附件4。

5、植物工厂

项目区采购植物工厂一项。采用智能集装箱式植物种植基地模式，尺寸为12m×2.5m×2.6m，本项目的集装箱种植需要满足可控性强、体积较小、密封性好、安全度高、景观性好、整体性强、结构性好，温度便于控制、移动方便、使用期长、环境适应性强等特点。

种植集装箱集成种植系统、营养液补给系统、气候系统。20尺种植集装箱内要求布置可移动、可拆卸的模组化育苗种植设备系统，双层，每层种植区可选择多种种植托盘，以满足不同场景下的的种植需求。考虑到种植集装箱无法自然采光，植物生长所需的光线来自于LED照明。自动营养液补给系统，可根据实时监测的数据补给植物不同生长阶段所需的营养元素。

气候系统需采用保温隔热材料隔绝外界环境，每一台种植集装箱内都内置恒温器、空调、CO2 气阀和风扇，通过气候系统量化植物生长条件来创造生长的最佳环境。在能耗上，通过变频器控制，相对于外气温湿度和集装箱库内的温湿度变化，可以精确地进行温湿度控制，降低电力消耗。在结构上，气候系统安装在集装箱箱体内，提高隔热性能。密闭环境同样意味着植物不会受到病虫害的影响。

具体参数如下：

| 集装箱环境控制系统 |
| --- |
| 种植环境监测 | 温度: 0～50℃; 分辨率：0.1℃; 响应时间: ≤30s |
|  | 湿度:0～95%RH; 分辨率:1%RH; 响应时间: ≤10s |
|  | CO2:100～10,000ppm; 分辨率:50ppm; 响应时间:≤2mins |
| 温度范围 | 18℃~30℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动范围 | 关闭LED状态下±2℃，打开LED状态下，局部可允许±7℃ |
| 湿度可调节范围 | 40～80%RH |
| 湿度分辨率 | ±1% |
| 湿度波动范围 | ±5% |
| 空调系统 | 需采用风冷式恒温恒湿机组 |
| 二氧化碳补给系统 | 需采用智能化中央集控，浓度值在400-2,000ppm范围内可控 |
| R0系统 | 设备出水水质电导率≤10us／cm 0.125吨/小时 |
| 育苗栽培种植设备 |
| 控制方式 | 可通过种植软件集中控制 |
| 数量 | 2套 |
| 尺寸 | 单台尺寸：2440x1220 mm (LxW) |
| 育苗种植设备特点 | 可移动 可拆卸 模组化 |
| 种植层数 | 2层，每层生长高度不低于250mm |
| 种植方式 | 自动行走式喷灌 |
| 蔬菜品种 | 标准穴盘苗 |
| 光源 | LED 植物生长灯 |
| 光源特点 | 可通过基于物联网的管理平台调节光强和光周期等参数 |
| 电源 | 100～240 V AC |
| 光量子通量 | 大于200 μmol/s/m2 @200mm |
| 工作寿命 | 不小于50,000小时 @L90 |
| 营养液监测 | PH:0～14; 分辨率：0.01PH; 温度: 0～50℃; 分辨率：0.1℃; EC：10μS/cm～30mS/cm; 水位：30～1000mm，分辨率：3mm |
| 营养液调节 | 需采用物联网中央集控，可自动控制营养液添加 |

附件1

展示部分材料清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面处理 | 荷兰砖,100mm细沙垫层 | ㎡ | 960 |
| 2 | 实验室桌子 | 全钢结构，高800，定制尺寸，全长9.3m，宽2.5m，配4把椅子 | 套 | 1 |
| 3 | 会议桌 | 280cm*120cm*75cm，板厚5cm，配8张天鹅椅 | 套 | 1 |
| 4 | 休闲桌椅 | 圆桌直径70cm，配4把椅子 | 套 | 2 |
| 5 | 视频制作 | 收集业主提供的材料，制作宣传视频 | 项 | 1 |
| 6 | 现代展板 | 钢结构，高度2.4m，宽度0.2m，长度31m，配套宣传海报 | 项 | 1 |
| 7 | 历史博物馆主体 | 钢结构，高2.4m，厚度0.3m，长14m | 项 | 1 |
| 8 | 展示格 | 定制菱形彩色展示格，粘贴至历史博物馆主体 | 项 | 1 |

附件2

- 温室内部水肥一体化灌溉工程量清单

| 序号 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、首部设备 |
| 1 | 恒压变频控制柜 | 台 | 1 | （一拖二匹配水泵电机11KW），新建温室区域用 |
| 2 | 管道离心泵 | 台 | 2 | 扬程60M,流量32m³/h,功率11KW 一用一备，新建温室区域用 |
| 3 | 叠片过滤器（组） | 套 | 1 | 自动反冲洗叠片过滤器-3个2寸组合-4寸通用法兰接口-交流控制器+直流电磁头 |
| 4 | 砂石（介质）过滤器组 | 套 | 1 | 介质过滤器，双腔，24"罐体，2罐，4"进出口，8公斤压力，交流控制器+直流电磁头 |
| 5 | 水泵、过滤器连接件 | 批 | 1 |  |
| 6 | PVC底阀3" | 个 | 2 |  |
| 7 | 空气阀2" | 个 | 1 |  |
| 8 | 弹性接头3" | 个 | 4 |  |
| 9 | 止回阀3" | 个 | 2 |  |
| 10 | 安全泄压阀2" | 个 | 1 |  |
| 11 | 涡轮驱动蝶阀3" | 个 | 1 |  |
| 12 | 比例施肥泵 | 套 | 1 | 工作水量 100-4500 L/h；加药注入比例调节范围：3-8％；工作水压：0.5-5bar；平均注入精度：±5%；重复精度±3%；运行水温：5-40℃； 最大吸程：4m，最大粘度：400cST(20℃)；主要材质：多种工程塑料；进出接口：1-1/4”NPT |
| 13 | PE施肥桶 | 套 | 1 | PE施肥桶（300L，直径0.71 M及电动搅拌装置） |
| 14 | 辅材 | 批 | 1 | 手套、固定角铁、水泥 墩子、五金、焊条、油漆、耗材等 |
| 二、田间供水管网材料 |
| 1 | UPVC管 90/1.0MPa | 米 | 88 | 胶粘 |
| 2 | UPVC管 75/1.0MPa | 米 | 46 | 胶粘 |
| 3 | UPVC管 63/1.0MPa | 米 | 24 | 胶粘 |
| 4 | UPVC管 50/1.0MPa | 米 | 69 | 胶粘 |
| 5 | UPVC管 40/1.25MPa | 米 | 23 | 胶粘 |
| 6 | UPVC管 32/1.25MPa | 米 | 32 | 胶粘 |
| 7 | PVC管件 | 批 | 1 | 胶粘 |
| 8 | PVC硬质胶合剂（770g/盒） | 盒 | 50 |  |
| 9 | VC910阀门箱 | 个 | 14 | 用于2寸电磁阀、63球阀，排污口 |
| 10 | 快速取水阀 | 套 | 12 | 6分取水阀 |
| 11 | 水泥、五金、耗材、 过路/河保护等 | 批 | 1 | 管道镇墩或过河支撑、预埋件等 |
| 三、喷灌材料 |
| 1 | 移动喷灌机 | 套 | 1 | 喷头形式：三位防滴快速转换，喷角110º，开启压力0.7 kgf/cm2，喷嘴高度：距离作物≥400mm， |
| 2 | 喷灌机移动轨道 | 延米 | 84 | 主轨道60m，转移轨道24m，采用热镀锌钢管 |
| 3 | 喷灌车轨道车 | 套 | 1 | 组焊件 热镀锌，热镀锌矩管及滑轮弯管等部件组合而成 |
| 4 | HDPE32管(1.6MPA) | 米 | 38 | 热熔焊接 |
| 5 | PE20盘管（0.4MPA） | 米 | 204 | 非热熔 |
| 6 | PE配件 | 批 | 1 | 弯头、直通、堵头等 |
| 7 | 包塑钢丝绳 | 米 | 220 | 0.3mm包塑 |
| 8 | 倒挂旋转喷头 | 套 | 120 | 100cm毛管，配重，防滴阀， 流量70L/H，射程3.5m |
| 9 | 工具、耗材等 | 批 | 1 | 打孔器、扎钩、扎丝、生料带等 |
| 四、滴灌材料 |
| 1 | PE16盲管 | 米 | 1024 | 壁厚1.0 |
| 2 | 压力补偿式滴头 | 个 | 2850 | 8L/H |
| 3 | 四出口分水器 | 个 | 2850 | 一出四分水器 |
| 4 | 滴箭 | 套 | 11400 | 2.3L/H |
| 5 | PE配件 | 批 | 1 | 滴箭毛管、旁通、倒刺、直接、堵头等 |
| 注：以上报价含灌溉系统材料设备供应、管沟开挖施工、安装调试等费用，但不含泵房房屋及蓄水池土建费用。 |

（2）露天荫棚灌溉改造系统工程量清单

| 序号 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 台 | 1 |  |
| 2 | 潜水泵 | 台 | 1 | 扬程55M,流量30m³/h,功率15KW |
| 3 | 水泵、过滤器连接件 | 批 | 1 | 镀锌钢管、弯头、法兰片等配件 |
| 4 | 辅材 | 批 | 1 | 手套、固定角铁、水泥墩子、五金、焊条、油漆、耗材等 |
| 5 | UPVC管 90/1.0MPa | 米 | 1600 | 胶粘 |
| 6 | 倒挂旋转喷头 | 套 | 1500 | 100cm毛管，配重，防滴阀， 流量70L/H，射程3.5m |
| 7 | PVC管件 | 批 | 1 | 胶粘 |
| 8 | PVC硬质胶合剂（770g/盒） | 盒 | 40 |  |
| 9 | 水泥、五金、耗材、过路/河保护等 | 批 | 1 | 管道镇墩或过河支撑、预埋件等 |

附件3

- 自动化控制系统工程量

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、温室控制部分 |
| 1 | 数据采集仪 | 可远程编写程序，方便系统改进与升级；显示形式：图形点阵液晶192X64； 输入、输出处采用完善的防雷设备，信号稳定，抗干扰能力强； 传感器全部采用高精度转换和配置，实现数据的高精准要求； 传感器全部实现三防漆喷置，达到防潮防尘的配置； 具备通道自识别，电源反接保护功能，短路保护，安装简单、快捷； 具备电压检测，自诊断功能，可实时掌握系统供电状况； 人性化时钟自动校准功能，实现时钟实时云同步，有效保证数据的时间实时性； 具备系统及屏幕自动休眠，同时支持远程唤醒，经济节能，低功耗； 可实现远程实时监控，具备远程报警和防盗功能； 采集仪可采用全金属外壳，IP67防尘防水设计，实现室外的安全安装； | 个 | 1 | 智能采集部件 |
| 2 | 通讯模块 | 4G卡或者以太网 | 套 | 1 | 传输通讯部件 |
| 3 | 外遮阳控制模块 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 内保温控制模块 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 外翻窗控制模块 |  | 套 | 1 | 顶卷膜、侧卷膜 |
| 6 | 湿帘控制模块 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 风机控制模块 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 灌溉控制模块 |  | 套 | 1 | 点位控制 |
| 11 | 控制柜柜体 | 1500*800*650镀锌喷漆箱体 | 个 | 1 |  |
| 12 | 控制柜底座 | 800*650镀锌铁架 | 个 | 1 | 角铁焊接 |
| 10 | 电缆线 | YJV-1KV-4*35+E16 | 米 | 100 | 用于控制柜从外部或温室内部接电 |
| 13 | 辅材 | 包含：电气检测、电气保护、接线、五金、混凝土基础、耗材等 | 批 | 1 |  |
| 二、灌溉控制部分 |
| 1 | 电磁阀 | 尺寸2" | 台 | 3 |  |
| 2 | 电磁阀控制线 | RVV2*1.0 | 米 | 25 |  |
| 3 | 辅材 | 胶布、固定件、软管等耗材 | 批 | 1 |  |
| 三、气象、传感器及显示类设备 |
| 1 | 气象站 | 包括大气温湿度、光照强度、风速风向、气压、雨量、PM2.5传感器 风速传感器： 测量范围：量程：0～70m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±(0.3+0.03V)m/s；起动风速：≤0.8m/s； 风向传感器：量程：0～360°；分辨率：1°；准确度：±3°；起动风速：≤0.5m/s； 空气温度传感器：测量范围：-50～80℃；分辩率：0.1℃；准确度：±0.5℃； 空气湿度传感器：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；准确度：±5%RH 土壤温度传感器：量程：-50～80℃；分辩率：0.1℃；准确度：±0.5℃ 土壤湿度传感器：量程：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；准确度：±3%RH 雨量传感器：测量范围：0-999.9mm；分辩率0.2mm；准确度：±4%；降雨强度：0~4mm/min 总辐射传感器：灵敏度：7～14μV／w.m2 光谱范围：0.3-3μm 测量范围：0～2000W/m2 响应时间：≤35秒(99％) 气压传感器：量程：10～1100hpa；分辨率：0.1hPa；准确度：±0.3 hPa 光照度传感器：量程：0～200000Lux；准确度：±7％；分辨率：10 PM2.5传感器：量程0-5000UG/M3 响应时间≦10S 分辨率： 1ug/m3 精度范围：±10% | 套 | 1 |  |
| 2 | 室外LED显示屏 | 像素间点距：10mm 像素密度：10000点/㎡ 像素颜色：单红 存储容量：2MByte 适配模组 各种规格的单色、双基色LED显示模组 通讯接口：RS232串行接口或RS485串行接口 串口波特率：57600bit/s或9600bit/s 尺寸：1m*0.5m | 套 | 3 | 室外防雨型1.2m*0.5m |
| 3 | 室内传感器 | 空气温度传感器：测量范围：-50～80℃；分辩率：0.1℃；准确度：±0.5℃； 空气湿度传感器：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；准确度：±5%RH 土壤温度传感器：量程：-50～80℃；分辩率：0.1℃；准确度：±0.5℃ 土壤湿度传感器：量程：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；准确度：±3%RH 光照度传感器：量程：0～200000Lux；准确度：±7％；分辨率：10 二氧化碳传感器PH-CO2/量程范围：0～2000ppm；准确度：±（40ppm+2%F·S）；分辨率：1ppm | 套 | 4 |  |
| 4 | 辅材 | 包含：水泥、固定件及耗材等 | 批 | 1 |  |
| 四、其他 |
| 1 | 系统集成 | 将建设成集“传感设备”、“移动互联网”、“温室自动控制”、“水肥一体化”、“数字化监控”等为一体的农业物联网系统。 1）灌溉远程控制 温室内配套灌溉系统电磁阀，系统可通过控制线实时控制温室内电磁阀的启闭。当启动电磁阀时，系统将自动同步启动泵房首部设备；当温室内所有电磁阀均关闭时，系统同时执行泵房设备关闭命。每栋温室于支管道出水口处安装一个电磁阀，电磁阀通过配套控制线与控制柜连接。当控制柜接收服务器或者园区工作人员下发的灌溉指令时，电磁阀将作出相应的反馈。系统整合泵房变频控制系统，当电磁阀启动时，系统将自动启动水泵。 2）远程数字监控 系统集成了视频监控设备实现了对温室内情况的监控。通过硬盘录像机可以实现视频信息的长期存储和方便调用。采用网络摄像头技术，可以实现视频的远程监控；系统配套的网络监控球机采用高清球机，设备可实现360°旋转，实现监控区域无死角监控。 3）传感监控 实现自动信息检测与控制，通过配备无线传感节点、信息采集和信息路由设备配备无线传感传输系统，每个基点配置无线传感节点，每个无线传感节点可监测土壤水分、土壤温度、空气温度、空气湿度、光照强度、植物养分含量等参数。根据种植作物的需求提供报警信息。 4）生长模块 通过水肥一体化技术，对茶树需肥需水情况进行数字化建模，对生长规律进行数据化分析，建立一套合适油茶生长数字模型。 | 项 | 1 |  |

- 监控系统工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端部分 |
| 1 | 网络高清球机 | 500万像素 2048×1536@30fps高清画面输出 H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白) 20倍光学变倍，16倍数字变倍 三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪 车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能 断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 3D数字降噪、宽动态、透雾、强光抑制等功能 360°水平旋转，垂直方向-15°-90° 256个预置位，8条巡航扫描 3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 定时抓图与事件抓图功能 定时任务、一键守望、一键巡航功能 1路音频输入和1路音频输出 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 | 台 | 6 | 温室内部监控 |
| 2 | 球机专用支架 | 与球机配套 | 个 | 6 |  |
| 3 | 球机专用电源 | 与球机配套 | 个 | 6 |  |
| 4 | 网络高清POE枪式摄像机 | 400万像素 最高分辨率可达2560 × 1920@20fps 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持OSD颜色自选 支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态 支持背光补偿，适应不同监控环境 功能齐全:一键恢复,心跳,镜像等 | 台 | 2 | 园区安防监控 |
| 5 | 枪机专用支架 | 与枪机配套 | 个 | 2 |  |
| 6 | 不锈钢摄像机立杆（含基础） | 3m高包漆立杆 | 根 | 2 |  |
| 7 | 不锈钢室外防水箱 | 不锈钢柜体，尺寸：300*200*400mm | 个 | 3 |  |
| 8 | 辅材 | 劳保、五金类，线管、耗材等 | 批 | 1 |  |
| 二、后端部分 |
| 1 | 16路硬盘录像机 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持最大16路同步回放及多路同步倒放 | 台 | 1 |  |
| 2 | 24口交换机 | 上行，并且SFP端口既可以支持百兆光模块，也可以支持千兆光模块，在降低用户成本的同时，更好的考虑了用户后续升级的实际需求。交换机可支持32台设备的堆叠，支持不同端口设备的混合堆叠。具有即插即用、单一IP管理。同时大大降低系统扩展的成本，保护了用户投资。 交换机支持特有的ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。另外，利用DHCP Snooping的信任端口特性还可以有效杜绝私设DHCP服务器，保证DHCP环境的真实性和一致性。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 8口POE交换机 | 9个10/100/1000M自适应RJ45端口 1个千兆SFP光纤模块扩展插槽 8个千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电 单口供电功率可高达30W，供电总功率达121W 支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 所有端口均具备线速转发能力 内置开关电源板 | 台 | 1 |  |
| 4 | 5口交换机 | 供电标准IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 端口 5个10/100Mbps RJ45 端口 支持1K的MAC地址表深度 背板带宽1Gbps 支持8芯供电，采用网线的1236和4578线序同时供电 端口最大供电功率30W | 台 | 3 |  |
| 5 | 企业路由器 | 带机量100-150人，适用带宽500M 双核1GHz专业网络处理器，内存256M | 台 | 1 |  |
| 6 | 监控专用硬盘 | 6TB,转速缓存5400RPM/64M | 块 | 8 |  |
| 7 | 台式电脑 | 内存8G 硬盘1TB 7200RPM机械硬盘 | 台 | 1 |  |
| 8 | 平板 | 运行内存6GB 储存容量64GB 八核CPU | 台 | 1 |  |
| 9 | 空调 | 制冷量7200W（900-9150） 制热量9650W（900-11600）+2400 制冷功率1950W(300-2850) 制热功率2900（260-3750）+2400 | 台 | 1 |  |
| 10 | 操作台 | 1200mm*900mm*750mm，柜体深640mm，高品质冷轧钢，表面喷塑，桌面25mm厚防火面板 | 套 | 1 |  |
| 11 | 监控机柜 | 含脚轮，表面处理：脱脂、静电喷塑 | 个 | 1 |  |
| 12 | UPS不间断电源 | 3KVA/2400W | 台 | 1 |  |
| 13 | 辅材 | 劳保、五金类，线管、耗材等 | 批 | 1 |  |
| 三、管线传输部分及辅材 |
| 1 | 六类网线 | 六类网线 | 米 | 271 |  |
| 2 | 电缆线 | RVV2*2.0 | 米 | 200 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 217 |  |
| 4 | 光缆 | 4芯 | 米 | 433 |  |
| 5 | 光收发器 |  | 对 | 5 |  |
| 6 | PVC穿线管 |  | 米 | 460 |  |
| 7 | 辅材 | 劳保、分接盒、终端盒、五金材料等 | 批 | 1 |  |

附件4

补光系统工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．苗床区域补光 |
| 1 | 钠灯 | 1000W 380V 光通量150000lux，色温2000k | 套 | 70 |
| 2 | 电缆 | YJV-4*4² | 米 | 345 |
| 3 | 大桥架 | CT1000*100*1.5MM | 米 | 36 |
| 4 | 小桥架 | CT50*50*1.5MM | 米 | 168 |
| 5 | 支架 | 大桥架支架 | 个 | 22 |
| 6 | 挂钩 | 小桥架挂钩 | 个 | 120 |
| 7 | 穿刺线夹 | 10-16² | 个 | 280 |
| 8 | 控制柜 | 定制 | 个 | 1 |
| 9 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| 二．大规格苗区域补光 |
| 1 | 钠灯 | 1000W 380V 光通量150000lux，色温2000k | 套 | 80 |
| 2 | LED补光灯 | 1000W，220V，额定功率100W，功能因素＞0.95，PPF230umol/s | 套 | 80 |
| 3 | 电缆 | YJV-4*4² | 米 | 706 |
| 4 | 大桥架 | CT1000*100*1.5MM | 米 | 64 |
| 5 | 小桥架 | CT50*50*1.5MM | 米 | 192 |
| 6 | 支架 | 大桥架支架 | 个 | 96 |
| 7 | 挂钩 | 小桥架挂钩 | 个 | 280 |
| 8 | 穿刺线夹 | 10-16² | 个 | 640 |
| 9 | 控制柜 | 定制 | 个 | 1 |
| 10 | 吊装支架 | 热镀锌钢结构 | 套 | 1 |
| 11 | 辅材 | 包含五金、耗材等 | 批 | 1 |

# 合同样本

（具体以实际签订为准）

甲方（货物及服务购买方）：

乙方（货物及服务提供或出让方）：

一、通用条款

- 货物和服务的名称、技术规范和数量

应与招标文件及投标人提供的技术偏离表相一致。

- 货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

- 专利权

乙方对—切可能的侵权指控负责。

- 风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

- 无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 合同转让和分包

本合同不得转让。未经甲方书面同意，乙方不得将合同内容分包给第三方。

- 合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。原则性条款不允许修改。

- 不可抗力事件处理

    - 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

    - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

    - 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

  - 延期责任

甲乙双方因各自原因造成项目延期的，应分别承担相应责任。

    - 乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式通知甲方，并说明理由。

    - 若乙方未按本合同规定的时间到货的，则每超一天支付未到货货款的1%的违约金给甲方。未到货款累计额度，以未到货相应合同总价款为限。若乙方未能在本合同规定的时间内完成安装并完成移交的，则每超一天支付合同总价的1%的违约金给甲方。未交付违约金累计额度，以未交付相应合同总价价款为限。如供货逾期或安装逾期超出10天，处以罚款，若甲方收取履约保证金的将扣除全部履约保证金，且甲方有权终止合同（如因甲方原因造成的工期延误除外）。

    - 因甲方原因造成工期延误，总工期相应顺延。由甲方造成的经济损失，甲方应承担相应责任。

    - 甲方应按合同约定时间支付相应货款，如有延误应按银行同期贷款利率支付延误时间的利息（由乙方原因造成的延误除外）。

  - 违约责任

    - 除此合同另有约定外，乙方没有按本合同履行合同约定的义务的，视为违约，应承担由此给甲方造成的全部损失。

  - 违约终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

    - 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

    - 乙方未能履行合同规定的其他义务。

    - 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

  - 争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时通过第 （2） 方式解决。

(1)请政府采购监管部门调解；(2)采取仲裁方式解决的，约定向衢州仲裁委员会提请仲裁（3）直接向甲方所在地人民法院提请诉讼。

## 二、专用条款

甲、乙双方根据（项目编号：__________）项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

  - 合同文件

    - 本合同书

    - 中标/成交通知书

    - 中标单位投标文件

    - 招标文件

    - 本合同专用条款

    - 本合同通用条款

    - 标准、规范、图纸及有关技术文件

    - 其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

  - 合同金额：                                       （大写）
    包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。另验收未通过的，验收费用由乙方支付。

项目编号：                                       单位：元

| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 规格 | 制造商 | 原产地 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |

  - 质量保证

15.1卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

15.2根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

15.3本合同项下货物质量保证期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（36个月）（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。如中标供应商在投标文件中承诺质保期超过3年及以上按所承诺质保期为准。

15.4（视项目需要可具体细化）

  - 到货验收及调试

    - 交货地点：         。按照招标文件要求，由乙方自行组织验收。有另行规定的除外。

    - 乙方将所供设备运至交货地点，并向甲方提供到货证明。采购人在收到到货证明5天内，对货物的外观、规格、数量、进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。设备到货时，须提供设备正常途径的供货证明。

16.3（视项目需要可具体细化）

  - 安装试运行

    - 乙方负责系统设计、设备购置、安装、调试、试运行等全过程的工作。

    - 乙方应提供安装计划给甲方认可。安装时乙方按需提供分派针对相对应设备的各个认证工程师负责安装、调试及运行工作，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，直到保证正常稳定运行。安装结束前，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

    - 设备试运行应在甲方的监督下进行，此类监督不免除乙方应承担的相关责任。

    - （视项目需要可具体细化）

  - 需提供的资料

    - 乙方须在合同签订后五天内提交供甲方认可的需求分析报告、设计方案、设计说明书、项目实施计划书各一份，其中项目实施计划书的内容包括：设计、购置、交货、安装调试、质保期内规定完成的所有工作及活动。

    - 乙方应对合同中提供的设备主要部件建立质量保证计划。

    - 提供所有技术说明文档和设备安装、维护使用说明书。

    - 设备及其和安装有关的技术原理图、接线图。

    - 随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）。

    - 设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。投标方应提供所供产品备件、附件和耗材的使用、消耗情况说明并推荐相应投标人及供货单价。

    - 在所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、配置文档、使用手册、测试文档等必须具备的相关资料和必备的附件。

    - 乙方认为可能需要的其它文件。

  - 付款方式

在合同签订前，乙方须向甲方提供合同金额5%的履约保证金。合同签订后采购设备（含实验仪器）、材料全部到场后，支付至合同价30%的工程款；工程竣工验收（本工程竣工验收由监理单位、甲乙双方联合验收）后付至合同价60%的工程款；工程审计结算后付至合同价95%的工程款；余5%作为质保金；质保期满、设备运行正常且售后服务无问题无息支付尾款（支付前卖方必需开具正式税务发票）。

  - 培训

    - 培训在项目实施过程中按采购人确定的时间进行。

  - 售后服务

    - 售后服务内容以乙方承诺及相关要求等为准。备品备件的替换应按同等性能、同等配置要求进行。

    - 乙方应明确承诺售后服务保证，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

    - 质保期符合或优于国家标准（采购需求表中另有约定的例外）。在质保期内，设备的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；

    - 设备签约的同时，双方签订质保期满后的维修保养协议或合同。

    - （视项目需要可具体细化）

  - 工期要求

    - 合同签订后   内完成安装调试成功并交付使用。

    - 安装时间为：    年    月     日至    年     月    日。

  - 单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

  - 合同的生效

    - 本合同经甲方、乙方法定代表人（负责人）或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

    - 本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，代理机构执壹份。

以下无正文！

本页无正文！

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

# 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不做任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

## 二、评标委员会的组成

1、评标委员会共5人组成，其中采购人1人，其余4人从常山县政府采购评审专家库中随机抽取产生，评标委员会对投标文件进行评审。

2、在线询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标方法

1、投标报价是指报价合计。

2、本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果按四舍五入，保留两位小数。

3、评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和技术资信得分之和，总分为100分，其中：报价分30分，技术资信分70分。各投标人的资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

3.1报价分（30分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.1.2报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30%×100，结果四舍五入，保留两位小数。

3.2 技术资信分（70分）：

资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

|  | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 （13） | 资质信誉 | 1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每个得1分，本项最高得2分。 2、投标人具有有效期内的省级及以上（含直辖市）高新技术企业证书的得3分；市级的得1.5分。 3、投标人2017年12月1日以来（时间以落款时间为准）获得过省级及以上（含直辖市）农业产业化重点龙头企业称号的得3分，获得过市级农业产业化重点龙头企业称号的得1.5分。 注：响应文件中提供证书或荣誉等证明文件扫描件，否则不得分。 | 8分 |
|  | 业绩 | 投标人提供自2017年12月1日以来（时间以合同签订时间为准）所承接的的同类型项目业绩，每提供一个项目得1分，本项最高得5分。 注：响应文件中提供合同扫描件，否则不得分。 | 5分 |
| 技术 （57） | 技术能力保障 | 是否具备与本项目实施内容相关的工程硬件、软件集成研发团队。（0-4分） | 4分 |
|  |  | 项目负责人配置情况、技术能力及项目经验情况等综合评分。（0-3分） | 3分 |
|  |  | 项目团队成员组织结构合理、技术能力、资历经验、年龄构成等情况。（0-3分） | 3分 |
|  | 技术方案 | 针对本项目内容制定的方案科学、合理、全面，能否体现综合内容等方面。 方案全面、合理、针对性强的得（4-5分）；方案比较全面、合理、具有一定针对性的得（2-4分）；方案欠缺合理性、科学性的得（0-2分）。 | 5分 |
|  |  | 投标人提供陆空双基高分辨率热成像仪、多光谱成像仪、手持式高光谱成像仪、树木茎流观测系统、根系分析系统、便携式叶面积仪、冠层分析系统7个产品的本项目进口产品投标授权书（原产地厂家或国内代理商的授权均可，代理商需有代理此项进口产品的证明文件，无证明文件则国内代理商的授权书无效），每提供一个产品授权书得0.5分。 注：响应文件中提供关于本项目授权书扫描件，否则不得分。 | 3.5分 |
|  |  | 针对投标人提供实验仪器彩页及实物图片与招标文件中参数的吻合度酌情打分。 实验仪器彩页及实物图片与招标文件中参数的非常吻合的得（4-5分）；实验仪器彩页及实物图片与招标文件中参数的比较吻合的得（2-4分）；实验仪器彩页及实物图片与招标文件中参数的不太吻合的得（0-2分）。 | 5分 |
|  | 施工方案 | 针对本项目的施工质量保障措施的全面性、合理性等进行综合评分。 方案全面、合理、针对性强的得（4-5分）；方案比较全面、合理、具有一定针对性的得（2-4分）；方案不太全面、合理、针对性不强的得（0-2分）。 | 5分 |
|  |  | 针对本项目的安全教育文明施工措施的全面性、合理性等进行综合评分。 方案全面、合理、针对性强的得（2-5分）；方案比较全面、合理、具有一定针对性的得（0-2分）。 | 5分 |
|  |  | 针对本项目的交货进度及保障措施的全面性、合理性、可操作性等方面进行综合评分。 交货进度安排合理、保障措施全面、科学、合理的得（2-5分）；交货进度安排不太合理、保障措施片面、不太科学、不易操作的得（0-2分）。 | 5分 |
|  |  | 针对本项目的质量管理体系与措施的全面性、合理性等进行综合评分。 方案全面、合理、针对性强的得（2-5分）；方案比较全面、合理、具有一定针对性的得（0-2分）。 | 5分 |
|  | 技术培训 | 能够围绕本次招标投标产品的正确使用、合理保管、安装、运输等相关技术，明确相关用户的技术培训方案，培训次数、培训人数等进行综合评分。 技术培训方案全面、明确的得（2-5分）；技术培训方案片面、不明确的得（0-2分） | 5分 |
|  | 应急预案 | 针对本项目的紧急故障处理预案的针对性、合理性、可行性等方面进行评分。 方案全面、合理、针对性强的得（2-4分）；方案比较全面、合理、具有一定针对性的得（0-2分） | 4分 |
|  | 售后服务 | 针对本项目有完善、健全、有效的售后服务承诺、服务措施、服务流程等方面进行评分。（0-2分） | 2分 |
|  | 标书关联 | 电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位准确。定位不准确的，酌情扣分，扣完为止。（0-2.5分） | 2.5分 |

四、定标办法

1、本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

- 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即技术资信分与报价分之和】）由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由招标人现场抽签产生第一中标候选人）。

- 排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

五、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标

人备查。

第六章   投标文件格式

投标文件封面格式：

投 标 文 件

资格审查资料/技术资信文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：            （盖章）

投标人地址：

附件1

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

--------------------------------------------------------------------

附件1-1

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加 常山县油茶智能化育苗基地智慧温室及实验仪器采购项目（项目编号：CSLT-GK-2020055）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

--------------------------------------------------------------------

附件2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

常山县油茶产业发展中心 ：

根据贵方 常山县油茶智能化育苗基地智慧温室及实验仪器采购项目（项目编号：CSLT-GK-2020055）采购文件要求，我公司在完全理解采购文件技术要求、商务条款及其他内容的基础上，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合政府采购法第二十二条第三款规定的资格条件。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我公司同意按我方提供虚假材料谋取中标（成交）处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

附件3

参加本次政府采购活动前三年内

在经营活动中无重大违法记录承诺函

常山县油茶产业发展中心 ：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，严格遵守国家有关法律、法规及相关政策，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本次政府采购活动，本公司愿接受监管部门及采购单位监督。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

附件4

供应商自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”技术资信分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件5

投标声明书

常山县油茶产业发展中心：

根据贵方为 常山县油茶智能化育苗基地智慧温室及实验仪器采购项目（项目编号：CSLT-GK-2020055）的招标文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件6

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |
| 地 址 |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 | 颁发时间 | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 | 颁发时间 | 有效期 |
| 经营范围 |  |
| 其他 |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、企业营业执照、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（盖章）：

日    期：

附件7

偏离表

| 序号 | 类别 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务 偏离 |  |  |  |  |
|  | 技术 偏离 |  |  |  |  |

填表说明：

- 对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

- 此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 不填写此表视作完全响应本采购文件要求。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件8

开标一览表

项目名称：常山县油茶智能化育苗基地智慧温室及实验仪器采购项目

项目编号：CSLT-GK-2020055

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 二 | 项目负责人 |  |

注：1、上述报价是本项目采购文件确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。完成本项目采购范围内全部工作内容所需价款、企业应缴纳的税费及合理利润、合同包含的风险等所有采购文件提及或采购文件未提及的全部开支均已计入投标报价。

2、本开标一览表与政府采购云平台的开标一览表的报价若非计算或表达上的错误导致的不一致，以政府采购云平台的开标一览表的报价为准。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件9

投标报价明细表

项目名称：常山县油茶智能化育苗基地智慧温室及实验仪器采购项目

项目编号：CSLT-GK-2020055

| 序号 | 报价内容 | 品牌/规格型号 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 合 计（小写） |  |
| 总计价（大写） | 元 |

注：1. 总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

政府采购活动现场确认声明书

衢州联腾工程咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                              （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加 常山县油茶智能化育苗基地智慧温室及实验仪器采购项目 （编号： CSLT-GK-2020055 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

2020年  月  日

注：开标前半小时加QQ群：942886518，待完成解密后填写本确认书再以扫描件的形式发到QQ群内，打印时请删除此项注明。

# Text boxes

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处