舟山市定海区政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：DCG2018-2056(GK13)

项目名称：办公楼信息化建设

采购单位：舟山市定海区环境保护局

代理机构：舟山市公共资源交易中心定海区分中心

二○一八年十一月

招 标 文 件 目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知前附表及投标须知

第三部分  招标项目要求

第四部分  政府采购合同

第五部分  评标原则及方法

第六部分  投标文件相关格式

第一部分                 招 标 公 告

| 项目名称 | 办公楼信息化建设 | 招标编号 | DCG2018-2056(GK13) |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 舟山市定海区环境保护局 | 采购组织类型 | 分散委托代理 |
| 集中采购 机构名称 | 舟山市公共资源交易中心定海区分中心 |
| 公告发布媒体 | 定海区政府采购网，定海区公共资源交易网，浙江省政府采购网。 |
| 招标内容 | 办公楼信息化建设所需物品的供货、安装、售后服务等，具体详见采购需求。预算1222043.00元人民币。 |
| 投标人 资格要求 （适用于各标项） | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、截止投标时间止未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、具有完善的售后服务体系，能够对所提供的系统提供全面长期优质的售后服务； 4、具有电子与智能化工程承包贰级或以上资质证书； 5、本次招标不接受任何以挂靠或联合体的形式参加投标，不允许转包； |
| 招标文件 领取方式 | 现场领取或网络报名 |
| 招标文件 现场领取地址 | 舟山市公共资源交易中心定海区分中心-定海区人民南路126号4楼 |
| 招标文件 领取起始日期 | 2018年11月6日 | 招标文件 领取截止日期 | 2018年11月14日 |
| 领取上午时间 | 08:30-11:30 | 领取下午时间 | 14:00-17:00 |
| 注意事项 | 1.投标供应商可至浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）网络报名或现场报名或将现场报名所需资料彩色扫描件发送至电子邮箱：dhggzy@163.com，邮件以单位名称+项目名称命名，并告知本项目联系人； 2.集中采购机构允许潜在供应商在采购文件领取截止日期后获取采购文件，但该供应商如在法律法规规定的时间内逾期对采购文件提出异议的，集中采购机构可不予受理及答复； 3. 现场报名： 3.1已在浙江省政府采购网注册或在本中心参加过投标的供应商报名时须提供前来领取标书人的有效身份证明原件，加盖公章的舟山市公共资源交易中心定海区分中心政府采购报名表（本文件末）； 3.2未在浙江省政府采购网注册且第一次参加本中心投标的供应商报名时须提供投标人的营业执照副本、法定代表人身份证复印件，前来领取标书人的有效身份证明原件，加盖公章的舟山市公共资源交易中心定海区分中心政府采购报名表（本文件末），中标的需在浙江省政府采购网注册成为正式供应商。 |
| 投标文件 提交截止日期 | 2018年11月27日 | 截止时间 | 14:30 |
| 投标文件 提交地点 | 舟山市公共资源交易中心定海区分中心1楼开标室-舟山市定海区人民南路126号。 |
| 开标日期 | 2018年11月27日 | 开标时间 | 14:30 |
| 开标地点 | 舟山市公共资源交易中心定海区分中心1楼开标室-舟山市定海区人民南路126号。 |
| 投标保证金 | 1、本项目的投标保证金：12000.00元人民币； 2、投标保证金须在投标文件提交截止时间前汇入舟山市公共资源交易中心定海区分中心帐户（不接受汇票、转帐支票和现金缴款单）。 3、投标保证金收款单位名称：舟山市公共资源交易中心定海区分中心，银行账号：1940 5101 0400 23431，开户银行：农行舟山市分行定海区支行。 4、保证金必须由供应商账号汇出。 5、投标保证金交纳后，其银行回单作为依据，投标时带至开标现场或开标前送至舟山市公共资源交易中心定海区分中心换取收据。该收据在开标现场出示。 |
| 联系人 | 吕亚洲 | 联系电话 | 0580-2020753 |
| 传真号码 | 0580-2027309 | 邮编 | 316000 |
| 采购单位联系人 | 王婧 | 电话 | 0580-2055573 15958093079 |
| 业务监管及投诉受理单位 | 舟山市定海区政府采购办公室 | 联系人 联系电话 | 林秀奇 0580-2027798 |

# 第二部分               投标须知前附表及投标须知

# 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 本项目预算 | 预算1222043.00元人民币。超过预算做无效标处理。 |
| 2 | 现场踏勘 | 集中采购机构不组织踏勘，如投标人需进行现场踏勘的，须经采购人同意后根据国家有关法律规定方可进行。但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 现场勘察联系人：0580-2055573，15958093079； |
| 3 | 货物要求 | 投标产品应是合法生产的。 |
| 4 | 质量标准 | 产品符合国家、行业及相关标准。 |
| 5 | 投标报价相关部分 | 投标报价包含设备（含软件）供应、运杂费、安装费、保险费、设备调试费、人工费、培训、检测和验收费等 , 采购人提供相关仓库、场地等配合。 |
| 6 | 交付使用期限及地点 | 合同签订后90日内安装调试完毕。 |
| 7 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 9 | 资金结算 | 合同签订后支付30%，货到后支付50%，设备验收合格后支付20%。 |
| 10 | 投标报价 与费用 | 本项目的投标应以人民币报价，投标报价应包括设备（含软件）本身价、设备运输到指定交货地点的费用、安装、调试、验收以及供货方所需交纳的各项税金等一切费用。 2、针对本项目，投标人应保证对产品型号的匹配，对系统的完整性负责。 3、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 4、集中采购机构不向任何一方收取任何招标代理费用。 |
| 11 | 履约保证金 | 中标人支付合同总价款金额的5%作为履约保证金给采购人，采购人在无合同纠纷情况下和在产品质保期后无息退还给中标人。 |
| 12 | 投标文件的 组成及份数 | 投标报价一览表一份，正本一份/副本五份。 |
| 13 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供查询截图，（截图查询网站时间须在开标截止前两个星期内）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 14 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 15 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。 2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见投标文件相关格式）。 3、以上1、2不重复扣除。（未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |

# 二、投标须知

# （一）总则

1、适用范围

1.1适用于本次舟山市定海区环境保护局办公楼信息化建设政府采购公开招标采购项目。

# 2、定义解释

2.1“集中采购机构”是指舟山市公共资源交易中心定海区分中心。是整个采购活动的组织者，并依法负责编制招标文件，对招标文件拥有最终解释权。

2.2“采购人”是指有本招标文件所列货物需求的舟山市定海区环境保护局。

2.3“招标项目”是指本招标文件所要求的办公楼信息化建设及其相关的服务等。

2.4“投标人”是指获得招标文件并向集中采购机构提交投标文件的供应商。

2.5“潜在投标人”是指符合招标文件规定的合格供应商。

2.6“中标人”是指经审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“原（制造）厂商”是指在所投产品的生产厂商。

# 3、项目说明

3.1 本招标项目说明详见招标文件投标须知前附表。

3.2本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

3.3供应商家数计算。投标主要设备均为相同品牌视为一家，如果有多家供应商主要设备均为相同品牌产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌的唯一有效投标人。

3.4总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

# （二）招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件共分为六部分，其内容如下：

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知前附表及投标须知

第三部分  招标项目要求

第四部分  政府采购合同

第五部分  评标原则及方法

第六部分  投标文件相关格式

1.2除上条1.1内容外，集中采购机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 2、招标文件的澄清与修改

2.1投标人若对招标文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与集中采购机构进行技术交流时，应用书面形式送至集中采购机构，集中采购机构将以书面形式作出答复予以澄清，并应将答复内容向所有投标人发送。

2.2投标人对招标文件有异议的，应当在投标截至时间前15日以书面形式（含传真等数据电文）向采购机构提出，逾期提出的，采购机构可不予以受理、答复。

2.3招标文件发出后，招标人可用补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。补充文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，集中采购机构可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

2.5为使投标人有足够的时间按招标文件的澄清、修改要求修正投标文件，集中采购机构应在投标截止时间15日前以书面或传真的形式向已购买招标文件的所有投标人发出招标文件澄清、修改通知。若发出通知日距招标文件确定的投标截止时间不足15日，集中采购机构在通知书中明确是否推迟投标截止时间和开标时间，若所有投标人规定的回复中对不推迟投标截止时间和开标时间均表示同意，则按原定时间执行。

2.6投标人在收到招标文件澄清、修改通知或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应在通知单回执上签署意见并盖上投标人单位公章，在1个工作日内以书面或传真形式回复集中采购机构，逾期回复视为默认收到通知。

2.7招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购设备有关专用名称、型号外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务部分、技术部分四部分组成。

（以下投标文件的部分格式详见本招标文件第六部分，如本招标文件没有提供相应的格式，投标人可自行制表填写）

2.1投标报价文件：

# 2.2.1 投标报价文件为《投标报价一览表》一份，《投标报价一览表》须独立密封，不得跟其它投标内容编制在一起。

2.2.2 《投标报价一览表》内容包括:（1）投标报价表一（投标总价表），（2）投标报价表二（详细设备清单报价表与招标设备一一对应）。

# 2.2  投标资格证明文件

2.2.1投标函原件；（详见第六部分格式六）

2.2.2投标人有效营业执照副本复印件（盖投标人章）；

2.2.3投标人国地税税务登记证复印件（盖投标人章，如多证合一，无需提供）；

2.2.4《法定代表人授权函》原件，若投标人代表系公司法人，可无授权书，但在投标时应该声明并提供本人身份证和营业执照副本供查验；（详见第六部分格式七）

2.2.5法人代表身份证件复印件；

# 2.2.6投标人代表身份证件复印件（盖投标人章）；

# 2.2.7投标保证金票据复印件；

2.2.8供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）；（详见第六部分格式十九）

2.2.9电子与智能化工程承包贰级或以上资质证书复印件。

2.3商务部分

以下涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料。

2.3.1小微企业声明函；（若有）（详见第六部分格式十七）

2.3.2残疾人福利性单位声明函；（若有）（详见第六部分格式十八）

2.3.3投标人企业简介（《投标人综合情况表》等）；

2.3.4 2015年以来类似项目经历；

2.3.5投标主要设备相关认证及检测报告扫描件；（若有，具体参照产品技术参数部分）

2.3.6投标主要设备原厂具体保修条款（若有）；

2.3.7投标人售后服务承诺书；

2.3.8舟山地区售后服务网点情况表，如是委托售后服务的还须提供双方的委托合同，并提供被委托方的营业执照、最近经社保局盖章的公司参保人员等材料；

2.3.9投标人设计施工方案（含完整的的系统图及施工图）及负责本次项目的负责人、专业人员、安装人员情况表，附相关有效证件/证书复印件；

2.3.10技术服务及技术培训方案；

2.3.11应急预案（包括应急响应服务给出详细预案和响应流程、明确说明服务期内提供不限制次数的应急响应服务、提供咨询服务和常驻人员等）；

2.3.12质保期后的维修、维护内容、费用和服务方式、范围；

2.3.13优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；（若有）

2.3.14投标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

2.4技术部分

2.4.1投标设备（含软件）清单；

2.4.2投标产品具体技术参数及需求偏离表；

2.4.3合理化建议；（若有）

2.4.4投标产品彩页样本或官方网站产品资料网页打印页；(如有)

2.4.5本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件

2.5电子文档（若有）

介质可允许磁盘、光盘等，电子文档内容包括产品的清单、技术参数及说明、偏离情况、产品的原厂商具体保修条款、售后服务内容、应急处理方案、培训方案、施工组织和实施方案等。

2.6本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

# 3、投标文件的编写格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写。

3.2投标文件的纸张采用白色A4纸，格式及字体参照招标文件提供的表格格式及字体；未提供格式的，标题可采用黑体字，正文采用宋体字；

3.3 投标文件采用纵向装订。

3.4投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标书应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排或未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

# 4、投标报价

4.1投标报价应以人民币报价，是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、质保等一切税金和费用。

4.2、投标文件每标项只允许有一个报价，有选择的、有条件的报价将被拒绝。

4.3 投标人不接受可选择的报价。

# 5、投标文件的签署

6.1投标人应本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

6.2投标人应按资格证明文件、商务部分、技术部分组成顺序编制正本一份，副本五份，并纵向装订成册，装订必须牢固可靠且不能脱落，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

6.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本采购文件规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章）。副本为正本的复印件。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者投标人代表签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责

（四）投标文件的提交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应严格按照招标文件规定的顺序纵向装订成册，装订必须牢固可靠且不能轻易脱落。

1.2投标报价一览表须单独装在一个小信封内进行密封，不得和其他投标编制在一起，在封口处应有投标人代表的签字或投标人公章。

1.3 投标人未按上述要求密封及加写标记，集中采购机构对投标文件的误投和提前启封不负责。对由此造成提前开封的投标书，集中采购机构有权予以拒绝，并退回投标人。

2、投标文件的提交

2.1投标人应按本招标文件投标须知前附表规定的地点，于投标文件提交截止时间前提交投标文件。

# 3、投标文件提交的截止时间

3.1投标文件提交的截止时间见招标文件的招标公告规定。

3.2集中采购机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

# 4、迟交的投标文件

4.1投标人在投标截止时间以后送达的投标文件及未在规定时间内缴纳投标保证金的将被拒绝接受。

# 5、投标文件的补充、修改与撤回

5.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

5.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本招标文件有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

5.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

5.4根据本招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（五）投标有效期

1、投标有效期的说明

1.1投标有效期见本招标文件中附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

1.2在特殊情况下，集中采购机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝集中采购机构这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本招标文件关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

（六）投标保证金

1、投标保证金的交纳

1.1投标人须在开标时间截至前缴纳规定金额的投标保证金。详见《招标公告》。

2、投标保证金的退还

2.1中标人的投标保证金将在中标人与采购人签订合同并提交履约保证金后五个工作日内（凭中标人开据的正规的收款收据及采购人开据给中标人提交的履约保证金票据凭证复印件）原额退还，不计利息。未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内（凭投标人开据的正规的收款收据）原额退还，不计利息。

3、投标保证金的没收

3.1在投标有效期内，投标人撤回其投标的；

3.2中标人未能在规定期限内提交履约保证金或无故拒绝签订合同协议的；

3.3经查实，投标人有提供虚假信息材料谋取中标等违法违规行为的。

（七）废标

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2. 投标人的报价超过了采购预算，采购单位不能支付的；

3. 因重大变故，采购任务取消的，

4.截止时间止或评审后不足三家供应商作出实质性响应。

（八）无效标条款

1、有下列情况之一的，对投标人作无效标处理。

1.1投标人没有按规定时间递交投标文件的；

1.2投标文件未按规定密封、盖章和签字或份数不足的；

1.3未提交投标保证金、投标保证金不足或投标保证金不符合招标文件要求的；

1.4扰乱开标会现场秩序，影响正常开标的；

1.5未满足资格证明部分任何一条的；

1.6未能满足招标文件中说明的打▲参数指标及要求和标准的；

1.7提供虚假信息谋取中标的；

1.8超出经营范围投标的；

1.9拒绝集中采购机构的通知到场进行答疑和澄清或不派人员进行答疑和澄清的；

1.10投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

1.11投标产品与招标文件要求严重相偏离的，经确定不能满足采购人需求的；

1.12超过本招标项目采购预算的；

1.13投标有效期不足90天的或在投标有效期内撤回其投标的；

1.14投标人在投标报价计算或表达上有错误时，投标人不接受修正后报价的；

1.15 投标报价部分未按规定密封，与其他投标文件混编在一起的；

1.16投标文件的关键内容字迹模糊无法辨认的；

1.17投标文件对招标文件未做法律法规规定的其他实质性响应要求的。

（九）开标

1、开标

1.1集中采购机构按本招标文件投标规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加；投标人代表不参加开标大会的，评标结束后不得对采购相关人员、开标过程及结果提出异议。

1.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；开标时出现的无效投标文件，不予评审，但不退还给投标人。

2、开标程序

2.1开标现场会由集中采购机构工作人员负责主持，投标截止时间后主持人宣布开标会开始，同时宣读现场纪律。

2.2主持人介绍到会工作人员等情况，并要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员；主持人介绍招标项目基本情况、评标程序、评标办法、以及参加本项目的投标人名称和各投标人投标文件送达的时间。

2.3查验各投标人的投标人代表身份是否符合规定，以及投标保证金的交纳情况，并宣布检验结果。参加开标会议的投标人代表应出示本人身份证原件及复印件、法人身份证明书或法定代表人授权函，证明其身份；出示舟山市公共资源交易中心定海区分中心投标保证金收据，证明投标保证金的交纳情况。

2.4查验各投标人的投标文件密封情况，并宣布查验结果。

2.5现场拆封有效投标文件（不对投标报价一览表拆封）并进行资格审查，对通过资格审查的投标文件进行评标专家评审。

2.6主持人宣布开标会现场暂时休会，各投标人代表应在休息室等候，将手机打开，以便评标专家需要投标人代表澄清及说明时的及时联系。

2.7投标文件评审结束后，现场拆封有效投标人投标报价一览表进行唱标；唱标结束后各投标人代表应当对唱标内容及当场校核和签字确认；如发现与响应投标文件不一致时，应当现场提出，否则视为默认同意。

2.8集中采购机构工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。

（十）评标

1、评标小组与评标

1.1评标小组由集中采购机构依法组建，评标小组负责评标活动。

1.2开标仪式后，开始评标。

2、评标过程的保密

2.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

2.2在投标文件的评审和比较、中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

2.3中标人确定后，集中采购机构不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3、投标文件的澄清

3.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。

3.2有关澄清或说明，投标人应采用书面形式进行回答，该书面回答应有投标人代表的签字，书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.3投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性的内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

3.4拒绝集中采购机构的通知到场进行答疑和澄清或不派人员进行答疑和澄清的，导致评标小组无法对其投标进行评议的，可将其作为无效标处理。

4、投标报价计算错误的修正

4.1如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的,以文字大写数额为准；

4.2当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

4.3按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价书，经投标单位确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

5、投标文件的评审、否决与评定

5.1评标小组应本着公平、公正、科学、择优和诚实信用的原则，严格按照招标文件要求，独立地行使评审权，为本项目招标提供真实、可靠的评审意见，并对评审结果负责。

5.2评审委员会不得擅自修改调整采购文件，但评审时发现招标文件的有关条款和标准与有关法律法规相违背的，应当书面向集中采购组织机构提出，经采购人和所有有效响应投标人签字同意后，可按修改调整后的条款进行评审。为此，投标人可以撤回其递交的投标响应文件。评审结束后，采购组织机构应将上述情况报同级财政部门备案说明。

5.3评审时，评审委员会应对照招标文件的条件和标准，对各供应商响应文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的主要技术参数、投标报价和其他评审要素等，评标专家应逐项进行检查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求严重相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属实质性偏离或符合无效响应条件的应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求投标人书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明原因并提供材料的，评审委员会将该投标人的投标相应文件作无效处理，同时采购机构将该情况报同财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

5.4评标方法和标准。（具体细则详见招标文件第五部分）

5.5本次招标根据采购人与集中采购机构委托协议规定授权评标小组确定中标人。

5.6集中采购机构应当为评审委员会提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评标小组有步骤地进行评审，对各评标专家的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，必须要求评标专家进行书面澄清和说明，并提请评审小组组长签署审核意见以备查；评标专家拒不接受集中采购机构审查和评审小组组长签署审核意见的，集中采购机构应向同级财政部门报告并予以处理。

6、评标程序

# 6.1 评标工作组织人宣布评标现场纪律，评标专家需要回避的应主动提出申请回避。

6.2评标小组在开始评审前先推荐一位评标小组成员作为评标小组组长，评标小组组长应负责需要投标人进行澄清或说明时的提问，商务、技术部分平均值得分的汇总，以及起草评标报告等。

6.3评标小组对资格证明部分审核通过的投标人进行商务、技术部分的评审。

6.4评标小组审核集中采购机构工作人员计算汇总的投标报价得分。

6.5评标小组组长起草评标报告。

（十一）最终审查与评标结果公告

1、最终审查

1.1最终审查的对象是本招标项目中评标小组确定的中标人，即意向授予合同的投标人。

1.2最终审查的内容是对设备产品的性能，入围投标人履行合同的能力，以及集中采购机构认为有必要了解的其它问题作进一步的审查。发现投标不实将被取消中标资格。

1.3接受最终审查的中标人，必须如实提供有关资料。

2、评标结果公告

2.1经过最终审查确定中标人后，集中采购机构在以下网站（浙江省政府采购网， http://www.zjzfcg.gov.cn/new、定海区政府采购网，http://www.dhzfcgw.gov.cn/、定海区公共资源交易网，http:// www.dhggzy.cn）上及有关媒体发布中标结果公告。。

2.2中标人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，经质疑，集中采购机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（十二）质疑

1、质疑程序

1、投标人若对评标结果有异议或在参与本次投标活动过程中确认自己的权益受到损害的，可在法律规定的工作日内向集中采购机构提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑内容及必须附送有关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。

（十三）授予合同

1、中标通知书

1.1在评标结果公告之日，集中采购机构将对中标人签发《中标通知书》。

1.2《中标通知书》是与采购人签订合同的凭证，是授予合同资格的合法依据。

1.3中标人收到《中标通知书》后，应在《中标通知书》单回执上签署确认意见并盖上中标人单

位公章，在1个工作日内以书面或传真形式回复集中采购机构，逾期回复视为默认收到通知。

# 2、合同签订

2.1中标人应按照《中标通知书》的要求与采购人签定合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务的，集中采购机构将根据招标文件对投标保证金不予退还的规定将其没收。

2.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均作为签订合同的附件组成部分。

2.3中标人和采购人签订的合同条款不得对招标结果及中标人投标文件中的承诺内容作实质性改变，中标人和采购人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.4中标人应在签订合同时向采购人提供本招标文件规定数额比例的履约保证金。

2.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目设备的供货与安装，不得将中标项目的任何部分非法转让（转包）给他人。

2.6 双方合同签订完毕后如需鉴证盖章，可至舟山市公共资源交易中心定海区分中心办理。

第三部分

招标项目需求

一、设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线 |
| 1 | 双口信息面板 | 97 | 只 |
| 2 | 六类信息模块 | 97 | 只 |
| 3 | 信息底盒 | 10 | 只 |
| 4 | 24口六类配线架 | 2 | 只 |
| 5 | 110型100对语音配线架 | 12 | 只 |
| 6 | 理线架 | 14 | 只 |
| 7 | 1米六类跳线 | 194 | 根 |
| 8 | RJ11-RJ45语音跳线 | 50 | 根 |
| 9 | 原线路测试、整理、调试 | 1 | 项 |
| 11 | 辅材 | 1 | 批 |
| 二 | 网络设备 |
| A | 网络安全设备 |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 2 | 台 |
| 2 | 48口接入交换机 | 3 | 台 |
| 3 | 8口接入交换机 | 3 | 台 |
| 4 | 核心交换机 | 1 | 台 |
| B | 无线网络 |  |  |
| 1 | 吸顶式无线AP | 15 | 只 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1 | 只 |
| 3 | AC控制主机 | 1 | 台 |
| 4 | 千兆光模块 | 2 | 块 |
| 5 | 千兆单模光纤跳线 | 1 | 根 |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 750 | 米 |
| 7 | PVC管 | 300 | 米 |
| 三 | 视频监控系统 |
| 1 | 200W网络枪机 | 4 | 只 |
| 2 | 枪机支架 | 4 | 只 |
| 3 | 200W网络半球 | 20 | 只 |
| 4 | 200W网络半球-拾音 | 1 | 只 |
| 5 | 拾音器 | 1 | 只 |
| 6 | 摄像机电源 | 9 | 只 |
| 7 | NVR硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 8 | 4T硬盘 | 4 | 只 |
| 9 | 液晶电视机 | 1 | 台 |
| 10 | 电视机壁装支架 | 1 | 只 |
| 11 | 监控机柜 | 1 | 只 |
| 12 | 六类非屏蔽网线 | 2000 | 米 |
| 13 | 电源线 | 2000 | 米 |
| 14 | PVC管 | 1000 | 米 |
| 四 | 一卡通系统 |
| A | 门禁系统 |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 3 | 只 |
| 2 | 开门按钮 | 3 | 只 |
| 3 | 单门磁力锁 | 3 | 只 |
| 4 | 发卡器 | 1 | 只 |
| 5 | 四门门禁控制器 | 1 | 台 |
| 6 | 门禁电源 | 1 | 只 |
| 7 | IC卡 | 100 | 张 |
| B | 考勤系统 |  |  |
| 1 | 指纹考勤机 | 1 | 台 |
| C | 消费系统 |  |  |
| 1 | 食堂消费机 | 1 | 台 |
| D | 管理中心 |  |  |
| 1 | 一卡通管理软件 | 1 | 套 |
| 2 | 一卡通管理电脑 | 1 | 台 |
| 五 | 会议系统 |
| A | A#楼4F大会议室 |  |  |
| 1 | 一拖四会议无线话筒 | 1 | 套 |
| 2 | 无线手持话筒 | 1 | 套 |
| 3 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 4 | 主音箱 | 2 | 只 |
| 5 | 主功放 | 1 | 台 |
| 6 | 辅助音箱 | 2 | 只 |
| 7 | 辅助功放 | 1 | 台 |
| 8 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 9 | 机柜 | 1 | 套 |
| 10 | 6000流明高清投影机 | 1 | 台 |
| 11 | 投影机吊架 | 1 | 副 |
| 12 | 150"电动投影幕 | 1 | 幅 |
| 13 | 多媒体地插 | 3 | 个 |
| 14 | HDMI矩阵 | 1 | 台 |
| 15 | 15米HDMI线 | 3 | 根 |
| 16 | 线材管路 | 1 | 批 |
| B | B#楼2F会议室 |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 | 4 | 只 |
| 2 | 功放 | 2 | 台 |
| 3 | 一拖四会议无线话筒 | 1 | 套 |
| 4 | 音频处理器 | 1 | 台 |
| 5 | 调音台 | 1 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 7 | 多媒体地插 | 4 | 个 |
| 8 | 15米HDMI线 | 6 | 根 |
| 9 | HDMI矩阵 | 1 | 台 |
| 10 | 机柜 | 1 | 套 |
| 11 | 投影机吊架 | 1 | 副 |
| 12 | 120"金属画框幕 | 1 | 幅 |
| 13 | 音响线 | 80 | 米 |
| 14 | 话筒线 | 50 | 米 |
| 15 | 网络线 | 50 | 米 |
| 16 | PVC管 | 100 | 米 |
| 17 | 附材 | 1 | 批 |
| 六 | 指挥中心 |
| A | 大屏显示系统 |  |  |
| 1 | 55"LCD拼接屏 | 8 | 台 |
| 2 | LCD拼接屏支架 | 8 | 个 |
| 3 | LCD拼接屏支架 | 8 | 个 |
| 4 | 线缆 | 8 | 条 |
| 5 | 拼控器主机箱 | 1 | 台 |
| 6 | HDMI输入卡 | 2 | 块 |
| 7 | HDMI输出卡 | 2 | 块 |
| 8 | 操作电脑主机 | 4 | 套 |
| 9 | 大屏立面零星装修 | 1 | 项 |
| B | 扩声系统 |  |  |
| 1 | 主音箱 | 2 | 只 |
| 2 | 辅助音箱 | 2 | 只 |
| 3 | 主功放 | 1 | 台 |
| 4 | 辅助功放 | 1 | 台 |
| 5 | 音箱挂架 | 4 | 只 |
| 6 | 音频处理器 | 1 | 台 |
| 7 | 调音台 | 1 | 台 |
| 8 | 无线手持话筒 | 1 | 套 |
| 9 | 一拖四会议无线话筒 | 1 | 套 |
| 10 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 11 | 多媒体桌插 | 4 | 只 |
| 12 | 机柜 | 2 | 只 |
| 13 | 15米HDMI线 | 4 | 根 |
| 14 | 音响线 | 120 | 米 |
| 15 | PVC管 | 300 | 米 |
| 16 | 附材 | 1 | 批 |
| C | 中央控制系统 |  |  |
| 1 | 中央控制器 | 1 | 台 |
| 2 | 平板电脑 | 1 | 台 |
| 3 | 8路电源控制器 | 1 | 台 |
| 4 | 软件编程 | 1 | 套 |
| 5 | 辅材 | 1 | 批 |
| D | 家具 |  |  |
| 1 | 会议桌 | 1 | 套 |
| 2 | 会议椅 | 20 | 把 |
| 3 | 操作台 | 2 | 套 |
| 4 | 电动窗帘 | 1 | 项 |
| 5 | 窗帘布 | 1 | 项 |
| 七 | 机房工程 |  |  |
| A | 装饰工程 |  |  |
| 1 | 无框防静电地板 | 25 | 平方 |
| 2 | 防火玻璃隔断 | 8 | 平方 |
| 3 | 接地铜排 | 25 | 米 |
| 4 | 防浪涌保护器 | 1 | 只 |
| 5 | 防浪涌保护器 | 1 | 只 |
| 6 | 设备接地电缆 | 50 | 米 |
| B | 空调系统 |  |  |
| 1 | 空调 | 1 | 套 |
| 2 | 连接铜管 | 20 | 米 |
| C | UPS系统 |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1 | 台 |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 16 | 节 |
| 3 | 电池柜 | 1 | 个 |
| 4 | UPS进线电缆 | 50 | 米 |
| 5 | 电池柜输出电源线 | 20 | 米 |
| 6 | 电源线 | 50 | 米 |
| 7 | 承重支架 | 2 | 只 |
| 8 | 槽式镀锌桥架 | 10 | 米 |
| 9 | KBG管材 | 200 | 米 |
| 10 | 辅材 | 1 | 批 |
| 八 | 环境监控系统 |  |  |
| A | 监控中心配置 |  |  |
| 1 | 监控主机及显示器 | 1 | 台 |
| 2 | 串口服务器 | 1 | 块 |
| 3 | 机房集中监控系统软件 | 1 | 套 |
| 4 | 电话语音卡 | 1 | 个 |
| 5 | 电话报警软件功能模块 | 1 | 个 |
| 6 | 短信报警功能软件模块 | 1 | 个 |
| 7 | B/S 远程浏览软件模块 | 1 | 个 |
| 8 | 采集箱 | 1 | 只 |
| 9 | 工业电源 | 1 | 只 |
| B | 配电系统 |  |  |
| 1 | 电量检测仪 | 1 | 台 |
| 2 | 配电柜集成软件接口模块 | 1 | 块 |
| C | UPS系统 |  |  |
| 1 | 通讯转换模块 | 1 | 个 |
| D | 温湿度系统 |  |  |
| 1 | 带显示温湿度传感器 | 2 | 只 |
| 2 | 温湿度集成软件模块 | 1 | 个 |
| E | 漏水检测系统 |  |  |
| 1 | 漏水控制器 | 1 | 台 |
| 2 | 漏水感应线 | 1 | 根 |
| 3 | 开关量采集模块 | 1 | 块 |
| 4 | 漏水集成软件接口模块 | 1 | 个 |
| F | 空调控制 |  |  |
| 1 | 空调控制器 | 1 | 个 |
| 2 | 空调控制器软件模块 | 1 | 个 |
| G | 管线 |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 50 | 米 |
| 2 | 信号线 | 50 | 米 |
| 3 | 电源线 | 50 | 米 |
| 4 | 电线管 | 50 | 米 |
| F | 机柜系统及其他 |  |  |
| 1 | 机柜 | 3 | 套 |
| 2 | 机柜 | 3 | 只 |
| 3 | 机柜专用PDU | 6 | 个 |
| 4 | 承重支架 | 6 | 个 |
| 5 | 手提式七氟丙烷灭火器 | 2 | 只 |
| 6 | 辅材 | 1 | 批 |
| H | 机柜系统及其他 |  |  |
| 1 | 机柜 | 3 | 套 |
| 2 | 机柜 | 3 | 只 |
| 3 | 机柜专用PDU | 6 | 个 |
| 4 | 承重支架 | 6 | 个 |
| 5 | 手提式七氟丙烷灭火器 | 2 | 只 |
| 6 | 辅材 | 1 | 批 |

二、主要设备参数要求

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |
| 1 | 双口信息面板 | 双口与86型底盒配套使用 组合式结构 前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 带有防尘盖，防止灰尘侵入接口带有标识条或应用标识面板尺寸：86×86颜色：瓷白色 材料：PC或ABS 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 带有防尘盖，防止灰尘侵入接口 带有标识条或应用标识 面板尺寸：86×86 颜色：瓷白色 材料：PC或ABS | 97 | 只 |
| 2 | 六类信息模块 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式 卡接导体线规：22~26AWG | 97 | 只 |
| 3 | 信息底盒 | 86型底盒 | 10 | 只 |
| 4 | 24口六类配线架 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 标准19英寸机架式安装 端口数量：24位 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 屏蔽方式：非屏蔽 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料 进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计 打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG | 2 | 只 |
| 5 | 110型100对语音配线架 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-B.2 有标准19英寸110型机架型 IDC材料：磷青铜 塑料件：ABS 塑料件颜色：象牙色 金针：磷青铜 导线压接次数：≥200次 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 抗张力：≥133N 卡接导体线规：22~26AWG塑料件颜色：象牙色 金针：磷青铜 导线压接次数：≥200次 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 抗张力：≥133N 卡接导体线规：22~26AWG | 12 | 只 |
| 6 | 理线架 | 线缆管理架（带盖板） 1U 材料：SPCC冷轧钢板 厚度：1.0/1.2MM 理线口位：24位 | 14 | 只 |
| 7 | 1米六类跳线 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 导体结构: 多股绞合 跳线长度：1M 导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%), 屏蔽方式: U/UTP RJ45接口: 8P8C RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金 导体线规：23AWG RJ45接口插拔次数≥1000次 插头护套：聚氯乙烯(PVC) 跳线包装方式：1根/袋（PE彩袋） | 194 | 根 |
| 8 | RJ11-RJ45语音跳线 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 1对110-110、110-RJ45鸭嘴跳线长度3米（选择） 绝缘耐压：1000 VAC 绝缘电阻：500MΩ 接续电阻：20mΩ 簧片材料：磷青铜表面镀金 卡接可重复次≥200次 | 50 | 根 |
| 9 | 原线路测试、整理、调试 | 配套 | 1 | 项 |
| 10 | 辅材 | 配套 | 1 | 项 |
| 二 | 网络设备 |
| A | 网络安全设备 |
| 1 | 24口接入交换机 | ▲交换容量 ≥336Gbps，官网有两个指标的，以小的为准, 提供官网截图和链接证明；包转发率 ≥96Mpps，官网有两个指标的，以小的为准, 提供官网截图和链接证明； 性能指标 MAC地址表≥16K,提供官网截图和链接证明； 路由表容量≥1K ▲接口类型 端口形态：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口；提供官网截图和链接证明； 虚拟化 支持横向虚拟化功能，支持纵向虚拟化功能；以上功能提供官网截图及链接证明。 VLAN特性 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； VLAN数≥4K，提供官网截图及链接证明。 链路聚合 支持LACP 支持GE端口聚合，支持10GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合提供官网截图及链接证明。 镜像功能 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 组播协议 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 支持PIM Snooping 路由协议 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，提供官网截图及链接证明。 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 访问控制 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 整机提供ACl条目数不小于1K条； 支持基于端口和VLAN的 ACL； SDN/OPENFLOW 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，提供官网截图及链接证明 管理和维护 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 绿色节能 支持EEE节能功能 采用无风扇静音设计，大幅度降低设备的功耗以及故障点，同时降低辐射，达到家用电器的辐射标准，对人体无伤害，提供官网截图及链接证明。 端口定时down功能（Schedule job） 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 资质认证 要求提供信产部入网证和检验报告 | 2 | 台 |
| 2 | 48口接入交换机 | ▲交换容量 ≥336Gbps，包转发率 ≥132Mpps，官网有两个指标的，以小的为准, 提供官网截图和链接证明； 性能指标 MAC地址表≥16K,提供官网截图和链接证明； 路由表容量≥1K（支持OSPF） ▲接口类型 ≥48个GE端口，≥4个千兆SFP口；提供官网截图和链接证明； 虚拟化 支持横向虚拟化功能，支持纵向虚拟化功能；以上功能提供官网截图及链接证明。 VLAN特性 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； VLAN数≥4K，提供官网截图及链接证明。 链路聚合 支持LACP 支持GE端口聚合，支持10GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合提供官网截图及链接证明。 镜像功能 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 组播协议 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 支持PIM Snooping 路由协议 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，提供官网截图及链接证明。 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 访问控制 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 整机提供ACl条目数不小于1K条； 支持基于端口和VLAN的 ACL； SDN/OPENFLOW 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，提供官网截图及链接证明 管理和维护 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 绿色节能 支持EEE节能功能 端口定时down功能（Schedule job） 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 资质认证 要求提供CCC认证，要求提供信产部入网证和检验报告 | 3 | 台 |
| 3 | 8口接入交换机 | ▲交换容量 ≥336Gbps，包转发率 ≥27Mpps，官网有两个指标的，以小的为准, 提供官网截图和链接证明； 性能指标 MAC地址表≥16K,提供官网截图和链接证明； 路由表容量≥1K ▲接口类型 端口形态：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口；提供官网截图和链接证明； 虚拟化 支持横向虚拟化功能，支持纵向虚拟化功能；以上功能提供官网截图及链接证明。 VLAN特性 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； VLAN数≥4K，提供官网截图及链接证明。 链路聚合 支持LACP 支持GE端口聚合，支持10GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合提供官网截图及链接证明。 镜像功能 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 组播协议 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 支持PIM Snooping 路由协议 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，提供官网截图及链接证明。 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 访问控制 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 整机提供ACl条目数不小于1K条； 支持基于端口和VLAN的 ACL； SDN/OPENFLOW 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，提供官网截图及链接证明 管理和维护 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 绿色节能 支持EEE节能功能 采用无风扇静音设计，大幅度降低设备的功耗以及故障点，同时降低辐射，达到家用电器的辐射标准，对人体无伤害，提供官网截图及链接证明。 端口定时down功能（Schedule job） 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 资质认证 要求提供信产部入网证和检验报告 | 3 | 台 |
| 4 | 核心交换机 | ▲整机性能 交换容量≥19Tbps；包转发率≥2880Mpps，官网有两个指标的，以小的为准，提供官网截图及链接证明。 ▲槽位要求 整机槽位数≥3；主控槽数≥2,满足1+1冗余； ▲接口要求 单板卡万兆端口数≥48，单板卡40G端口数≥12，单板卡100G端口数≥2；上述参数均需提供对外官网选配信息截图; 单板卡能够同时支持千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性，提供对外官网选配信息截图 环网协议 支持硬件级RPR弹性分组环，支持RRPP/ERPS等标准兼容标准的链路保护技术；上述3种环网协议故障平均收敛时间均在50ms以内，提供第三方权威机构测试报告 支持精细化的流量监管 支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 可靠性 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 数据中心特性 支持TRILL、FCOE、EVB技术等数据中心特性,提供工信部权威第三方测试报告； 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/静态路由。 虚拟化： 虚拟化（N:1）：支持虚拟化技术，支持最多4台核心设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能；提供工信部权威第三方测试报告； 虚拟化（1: N）：支持1:N虚拟化功能,支持将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机，交换机间硬件独立且相互隔离；提供工信部权威第三方测试报告； 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供工信部权威第三方测试报告 " 满足单个多业务安全模块性能要求：吞吐量最大可超过39G吞吐，并发连接数量超过2000W，最大新建连接数超过60W（提供第三方权威机构测试报告说明）。 满足单个Netstream流量统计业务模块特性：流表数量可达1400W，流量统计性能超过35G吞吐；支持Vxlan环境的报文统计（提供第三方权威机构测试报告说明）； 满足单个负载均衡业务模块特性：支持最高7层业务负载均衡。支持最大20G以上的吞吐量，可承载至少1500W的并发连接数量（提供第三方权威机构测试报告说明） MPLS 支持L3 VPN，支持VLL，支持VPLS及分层VPLS，支持MCE 安全特性: 支持MACsec技术，鉴别数据源的密码技术，保护信息完整并提供再保护和保密服务,提供工信部权威第三方测试报告，提供官网截图和链接。 支持IP+MAC+PORT的绑定 支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC" SDN/OPENFLOW: 支持OPENFLOW 1.3标准； 支持普通模式和Openflow 模式切换; 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter" 管理特性 支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0，支持风扇管理，支持电源管理，支持在线诊断，支持SNMPv1/v2/v3，支持RMON CPU保护 支持CPU保护技术，保障CPU工作安全，提供官网截图及链接证明，提供工信部权威第三方测试报告 单台配置要求: 1、配置冗余双主控； 2、配置2个电源模块； 3、万兆光口≥8， 4、千兆电口≥24； 5、千兆光口≥24； |  |  |
| B | 无线网络 |  |  |  |
| 1 | 吸顶式无线AP | ▲品牌 为保证稳定性，须与AC控制主机为同一品牌 ▲工作模式 可支持胖/瘦AP两种工作模式 支持2.4GHZ、5GHZ双频工作 ▲无线性能 必须同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作 ▲接口 ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)，整机协商速率≥1167Mbps 供电 PoE或本地电源适配器 天线 内置天线阵列 IPv6 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI 服务质量 支持802.11e，支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略，支持用户数负载均衡，支持流量负载均衡； 支持实时频谱保护，通过图形化方式，主动探测和识别所有2.4GHz/5GHz波段的射频干扰源(Wi-Fi或非Wi-Fi)，可提供实时FFT图，频谱密度图、光谱图、占空比图、事件光谱图、频道功率、干扰功率等；可自动识别干扰源，确定有问题的无线设备的位置，确保无线网络发挥最佳的性能。 认证 配合AC支持：支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等 绿色节能 支持逐包功率控制(PPC)，支持Green AP，支持动态MIMO省电(DMPS)，支持WMM PS认证 智能带宽限速 支持基于带宽均分算法，支持基于每用户指定带宽的算法，支持在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 管理维护 支持TR-069、SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FTP/TFTP 支持日志功能 支持远程探针分析 | 15 | 只 |
| 2 | 24口POE交换机 | ▲整机交换容量 ≥336Gbps;转发性能 ≥96Mpps官网有两个指标的，以小的为准, 提供官网截图和链接； ▲接口类型 千兆电口≥24，千兆复用光口≥4； POE输出功率≥379W; 提供官网截图和链接 MAC表 ≥16K，提供官网截图及链接证明 镜像功能 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN 支持流镜像 链路聚合 支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 单机支持14个端口聚合组，跨设备最大128个聚合组 SDN/OPENFLOW 支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图及链接证明 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter 组播协议 支持IGMP Snooping 支持MLD Snooping 支持组播VLAN 虚拟化技术 支持横向虚拟化，支持纵向虚拟化，提供官网截图及链接证明 防雷:提供10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。提供官网截图及链接证明 管理及维护 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 资质认证 要求提供信产部入网证和检验报告，提供CCC认证 | 1 | 台 |
| 3 | AC控制主机 | ▲接口 千兆光口≥5，千兆光口≥1， USB口≥2 工作/存储环境温度 -10℃～45℃/-40℃～70℃ 工作/存储环境相对湿度(非凝露) 5%～95% "▲最大管理AP数 48 最大可配置AP数 96 本次配置16个授权" "分层AC 1、支持分层架构Central-ac统一管理功能：Central-ac可以统一管理下属的所有Local-ac和AP，配置能够自动同步，并且在Central-ac上能够查看整个无线网络的信息； 2、支持分层架构license统一管理功能：license仅受控于Central-ac的license数量，而Local-ac无需license 3、支持分层架构Central-ac nas-ip统一和自由选择认证点功能：能够设备在Central-ac 认证或Local-ac认证，如果在Central-ac上认证，则设置nas-ip地址为Central-ac地址，用户就可以正确上线 4、支持分层架构Loacl-ac本地漫游功能：用户可以在Local-ac上的AP之间漫游 以上功能提供工信部权威第三方测试报告。" 网关功能 须集成网关和AC双功能，支持PPPOE、NAT网关功能、动态IP地址、静态IP地址设定功能. 频道导引 支持在双频模式下,优先引导用户使用5Ghz频段。 用户隔离 支持提供用户二层隔离功能。 VLAN支持 支持802.1Q的VLAN协议。 转发模式 支持不同SSID采用不同转发模式(集中转发与本地转发)，灵活组网 加密 支持AC/AP间隧道加密，用户接入支持WAPI模式 接入控制 1、支持802.1X、Portal、MAC认证； 2、远程Portal认证：支持远程独立服务器模式； 3、远程Portal页面推送：支持基于SSID、AP的Portal页面推送； IPV6 支持IPv6。 管理功能 采取BS结构，无需在客户端安装任何客户端采用浏览器即可访问网管平台。 系统支持AC、AP的各种配置管理和软件升级。 资质认证 提供工信部的入网证、测试报告 提供CCC认证证书 | 1 | 台 |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC | 2 | 块 |
| 5 | 千兆单模光纤跳线 | 千兆LC双芯 5米 | 1 | 根 |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 包装方式: 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 750 | 米 |
| 7 | PVC管 | PVC25 | 300 | 米 |
| 三 | 视频监控系统 |
| 1 | 200W网络枪机 | 具有200万像素 CMOS传感器。 ▲最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（提供公安部检验报告证明）。 红外补光距离不小于30米。 需支持三码流技术。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（提供公安部检验报告证明）。 ▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部检验报告证明）。 | 4 | 只 |
| 2 | 枪机支架 | 枪机支架，配套枪机使用。 | 4 | 只 |
| 3 | 200W网络半球 | 具有200万像素 CMOS传感器。 ▲最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx。（提供公安部检验报告证明）。 红外补光距离不小于20-30米。 需支持三码流技术。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（提供公安部检验报告证明）。 ▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部检验报告证明）。 存储：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)。 音频接口：1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)，内置麦克风。 报警接口：1对报警输入输出接口。 | 20 | 只 |
| 4 | 200W网络半球-拾音 | 具有200万像素 CMOS传感器。 ▲最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx。（提供公安部检验报告证明）。 红外补光距离不小于20-30米。 需支持三码流技术。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（提供公安部检验报告证明）。 ▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部检验报告证明）。 存储：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)。 ▲音频接口：1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)，内置麦克风。 报警接口：1对报警输入输出接口。 | 1 | 只 |
| 5 | 拾音器 | 拾音面积：10平方米-40平方米；音频传输距离：3000米； 灵敏度：-45dB； 频率响应：20Hz ～ 20kHz； 指向特性：全指向性；配拾音器专用电源。 | 1 | 只 |
| 6 | 摄像机电源 | DC12V10A | 9 | 只 |
| 7 | NVR硬盘录像机 | 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（提供公安部检测报告证明）。 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（提供公安部检测报告证明）。 可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声（提供公安部检测报告证明）。 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（提供公安部检测报告证明）。 支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签（提供公安部检测报告证明）。 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（提供公安部检测报告证明）。 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（提供公安部检测报告证明）。 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备。 支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持16/9/8/6/4/1分屏预览。 支持录像打包时间1-300分钟可设置（提供公安部检测报告证明）。 支持双码流同时录像（提供公安部检测报告证明）。 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像。 可支持最大接入总带宽320Mbps的32路视频图像。 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC。 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC。 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口。 | 1 | 只 |
| 8 | 4T硬盘 | 4T | 1 | 只 |
| 9 | 液晶电视机 | 屏幕尺寸：43英寸； 分辨率：1080（1920*1080）； 响应时间：4ms； HDMI接口：1*HDMI。 | 1 | 台 |
| 10 | 电视机壁装支架 | 电视机配套壁装支架 | 1 | 只 |
| 11 | 监控机柜 | 600*600*1200玻璃门机柜 | 1 | 只 |
| 12 | 六类非屏蔽网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 包装方式: 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 2000 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 2000 | 米 |
| 14 | PVC管 | PVC25 | 1000 | 米 |
| 四 | 一卡通系统 |
| A | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 白色／黑灰色选择， 外形尺寸95*95*21mm ； 工作电压DC12V,额定电流0.2A； 读卡频率13.56MHZ； 读卡距离5-10cm，提供公安部门第三方检测证书复印件并加盖原厂公章； 输出信号WG26/WG34/RS485； ▲防拆防撬设计，任何非法拆卸或破坏读卡器的行为将自动触发警报； 符合标准欧洲/亚洲安装背盒尺寸设计，安装简单方便； | 3 | 只 |
| 2 | 开门按钮 | 专用设计，无机械故障； 豪华型设计面板，美观耐用； 五十万次测试合格耐用度； 多接点输出，适合不同类型门锁要求； | 3 | 只 |
| 3 | 单门磁力锁 | 具备门状态检测输出； 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门； 产品通过第三方检测机构认证合格，且提供检测报告并加盖原厂公章； | 3 | 只 |
| 4 | 发卡器 | 发卡器具备读卡和写卡双重功能，可用于读取操作或对卡片进行写卡授权操作； USB连接，无需单独供电，安装方便，即插即用，可直接与电脑连接进行软件的发卡操作； LED指示灯可直观显示当前工作状态。红色LED为电源指示灯，绿色LED为通信指示灯； | 1 | 只 |
| 5 | 四门门禁控制器 | 门禁控制器应采用现场控制器模式，当一台控制器发生故障时，不会殃及整个系统。提供TCP/IP进行联网，能够集中管理、分布控制，以减少风险； 内置的液晶显示屏和输入按键，可以进行卡片注册、数据查询等多种操作，方便现场调试,(提供公安部门第三方检测证书复印件并加盖原厂公章)； ▲具备海量的数据存储，可存储50000条消息记录(支持扩展至200000)，30000个注册员工(支持扩展至200000)，，保障系统即使在脱网情况下，仍可正常工作，记录数据； 控制器需内置至少8个开关量输入，和4个继电器输出，4个OC输出点。输入点应采用光电隔离方式输入通讯信号，避免外部原因对控制器的通讯造成影响。同时具备时段管理，可通过软件扩展多种功能； 具有良好的系统联动功能和丰富的预定义与自定义接口，实现火警、防盗警等信号接入及响应； 支持实时监控功能，通过管理软件，各种通道状态和人员进出情况及警报信息都可实时反映于监控室的电脑中。如哪扇门打开/关闭，哪个人、什么时间、什么地点、是进还是出等； 具备读卡器外壳防撬报警输入功能，在读卡器被拆动时，控制器会输出紧急报警信号，使房门处于紧急关门状态，防止非法闯入，(提供公安部门第三方检测证书复印件并加盖原厂公章)； | 台 | 1 |
| 6 | 门禁电源 | 220VAC转12VDC，36W | 1 | 只 |
| 7 | IC卡 | IC卡、白卡 | 100 | 张 |
| B | 考勤系统 |  |  |  |
| 1 | 指纹考勤机 | 尺寸:180*82*55mm 支持指纹、IC卡 指纹容量：500枚 记录容量：3万条 材质：工程塑料PC+ABS 通讯方式：与上位机RS485 支持模式：IC卡、指纹 电源：400mA@DC12V 验证速度 ≤2s 使用温度 0℃~45℃ 使用湿度 20% - 80% | 1 | 台 |
| C | 消费系统 |  |  |  |
| 1 | 食堂消费机 | 尺寸：270*170*72 mm 屏显：双屏显示，480*320全视角IPS屏 操作键盘：18键一体化触摸键盘 供电方式：DC12V适配器 内置电源：18650锂电池（4小时） 通讯方式：TCP/IP , WIFI , 卡片消费方式：M1卡，CPU卡； 消费模式：定额消费、餐次消费、金额消费 工作模式：在线消费、紧急状态脱机消费 可定制：3G/4G | 1 | 台 |
| D | 管理中心 |  |  |  |
| 1 | 一卡通管理软件 | 1．一卡一密机制：结合3DES及私密算法，对每张卡片用私有的加密因子进行分散，不同的卡片具有不同的加密算法及卡片秘钥（只读卡例外）。 2．企业级秘钥：应用软件、智能卡设备需由用户指定统一的企业级应用秘钥，设备与应用软件建立连接后，需递交秘钥进行通信前的认证，递交超时或秘钥错误，将被拒绝连接，起到杜绝非法连接的作用。 3．防折&防开框检测：设备防拆卸设计，非法拆卸或非法打开控制器机框将触发预设的警报。 4．报文动态加密机制：报文动态加密机制用于确保通信过程的安全，智能设备与应用软件均内置多种加密算法，实现每次报文收发采用随机的加密算法，不同的加密算法会产生不同的数据密文。 5．事务控制（ACID）机制：通过严格事务控制机制（ACID）、强制外键约束、程序逻辑完整性控制等多技术的应用，保障数据库内对象的安全性。 6．数据库强制备份调度机制：应用软件使用前，系统强制要求进行数据备份规则的设置，数据库强制备份调度机制独立于应用软件工作，在关闭应用软件的情况下仍可按规则进行自动备份，确保数据库的安全。 ▲7．系统采用B/S架构，所有管理端通过浏览器访问，无需安装软件； 8．一卡通服务及数据库一键安装，快速部署，同时兼容Windows、Linux平台； ▲9．系统支持部署云服务，适合集团客户针对分布式门禁管理和其他扩展应用的需求； 10．提升数据处理能力，系统可支持管理门数达到万级，员工数达到百万级别； 1.系统应具备多种通行方式：支持刷卡、多卡、密码、卡+密码、刷卡+触发、时段常开常闭等通行方式； 2.能够精准的权限控制：精确控制任何成员在任何时间点上，对任何房门的通行权限及通行方式； 3.具备实时监控功能：实时图文监控门状态及各类刷卡、警报等事件，具备视频监控、刷卡拍照、人像核对等功能，全面掌控门禁系统工作状态； 4.具备读卡机防撬功能：非法拆卸读卡机将触动预设的警报； 5.具备控制器防拆卸功能：非法打开控制器机框将触发预设的警报； 6.具备多卡认证功能：多个合法成员（可指定必须参与的成员）同时认证通过后方可通行； 7.具备通道管制功能：管制时间内仅系统卡和警卫卡才有开门权限； 8.具备胁迫报警功能：防止非法人员胁持并强迫合法成员进入； 9.具备强行进入报警功能：未经合法认证暴力开门将触动强行进入警报； 10.具备开门超时报警功能：房门正常开启后，必须有规定的时间内闭合，否则将触动警报； 11.必须具备防潜伏功能：合法成员进入后，必须在规定的时间内外出，否则将 被禁锢在房内； 12.具备反回传功能：防止合法成员进入后，在正常外出之前将卡片交他人使用； 13.必须具备门禁互锁功能：互为互锁的一组房门，同一时间只能开启其中一道房门。当银行人员开启其中一扇门后，如未关上，则无法打开与之互锁的另一扇门禁； | 1 | 套 |
| 2 | 一卡通管理电脑 | i5-6500 4G 1TB DVDRW WIN7 19.5" | 1 | 台 |
| 五 | 会议室系统 |
| A | A#楼4F大会议室 |  |  |  |
| 1 | 一拖四会议无线话筒 | 频道组数 四频道 面板显示 LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率 震荡模式 PLL相位锁定频率合成 射频稳定度 ±0.005%（10~50℃） 载波频段 UHF：721.100MHz~860.100MHz 频带宽度 50 MHz 频率间隔 200KHz 可切换频率数 120组 操作方式 手动调整 接收方式 真分集式（True Diversity） 灵敏度 在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N 80dB 最大偏移度 ±68KHz 综合S/N比 ±105 dB(1KHz-A) 综合失真度 <0.5%@1KHz 综合频率响应 100Hz~18KHz±3 dB具低频衰减滤频电路 输出插座 XLR平衡式插座独立输出及￠6.3不平衡式插座混合输出 音量输出调整 输出电平可随意调整 静音控制模式 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 灵敏度调整 可通过调节SQ，可调节接收机灵敏度 无阻接收距离 无障碍阻隔接收距离约80米 DC电源供应 0.5A 12-15V 尺寸：mm（宽×深×高） 426×185×50 | 1 | 套 |
| 2 | 无线手持话筒 | 1.SR 470(接收机) 运载频率范围：650到680,680到710,720到750, 760到790, 790到820,835到863 MHz 音频带宽：35到20KHz 总谐波失真：<0.3% 信号噪声比：120dB(A) 调制： FM 音频输出：平衡XLR和不平衡1/4"插口，平衡电平可切换为-30或0dBm 尺寸大小：近似200×44×190毫米 净重：972g 2. HT 470 (手握发射器） 运载频率范围：650到680,680到710,720到750, 760到790, 790到820,835到863 MHz 音频带宽：35到20KHz 总谐波失真：<0.7% 信号噪声比：120dB(A) 调制： FM ▲可选择通道数：1200 多通道数最大运作量：>24个预置 RF输出功率： 50mW max 电池寿命：1.5V AA尺寸干电池:6小时 1.2V镍氢电池,2100 mAh AA尺寸充电电池:8小时。 尺寸大小：236.9×51.1毫米直径 净重： 240g 3. D5 WL1 (专业动圈音头） ▲超心形指向能够确保获得反馈前最大增益。 荣获专利的层压 Varimotion™ 振膜 可产生清脆的声音穿透任何混音 高反馈抑制，具有超心形指向性 方便和舞台监听共同使用，避免出错 集成防喷网 消除噗声和风声噪音 | 1 | 套 |
| 3 | 数字音频处理器 | 输入输出：4进4出（每通道带48V幻像电源） ▲具有自动增益控制和噪音消除功能 DSP数字信号处理器功能 网络通道：提供48路低时延、具有容错功能的数字音频网络通道。 连接方式：以太网络为PC连接，RS232接口为第三方连接控制 ▲12路控制输入和6路逻辑输出 ▲可通过PC进行远程网络控制和状态监测 | 1 | 台 |
| 4 | 主音箱 | 号角材质：玻璃纤维 音箱材质：15mm中纤板 表面处理：织纹黑漆 音箱铁网：1.5mm多孔铁网 吊挂配件：10×M8孔径吊环螺栓，1个底部支撑孔 接线方式：2 x NL4 Speakon ▲频响：48-19KHz 灵敏度：99dB/1w/1m ▲功率：450W 阻抗：8Ω 覆盖角度：80°/50° 尺寸：47cm*45cm*69cm 重量：34kg | 2 | 只 |
| 5 | 主功放 | ▲1、配有提供DSP的LCD屏，可提供分频频率、EQ、限制、 压缩、延时和次谐波合成等扬声器预设。通过USB连接计算机，可快速使用HiQnet设置； 2、开关模式通用电源，功能指示器，比例调速散热风扇； 3、提供低阻抗或70V/140V负载短路保护； 4、阻隔带输出和可清除的phoenix输入。 650W/通道（8欧） 1200W/通道（4欧） ▲1000W/通道70V/100V | 1 | 台 |
| 6 | 辅助音箱 | 号角材质：玻璃纤维 音箱材质：15mm中纤板 表面处理：织纹黑漆 音箱铁网：1.5mm多孔铁网 吊挂配件：10×M8孔径吊环螺栓，1个底部支撑孔 接线方式：2 x NL4 Speakon 频响：55-19KHz 灵敏度：97dB/1w/1m ▲功率：320W 阻抗：8Ω 覆盖角度：80°/50° 尺寸：40cm*37cm*57cm 重量：22kg | 2 | 只 |
| 7 | 辅助功放 | ▲1、配有提供DSP的LCD屏，可提供分频频率、EQ、限制、 压缩、延时和次谐波合成等扬声器预设。通过USB连接计算机，可快速使用HiQnet设置； 2、开关模式通用电源，功能指示器，比例调速散热风扇； 3、提供低阻抗或70V/140V负载短路保护； 4、阻隔带输出和可清除的phoenix输入。 475W/通道（8欧） 800W/通道（4欧） ▲800W/通道70V/100V | 1 | 台 |
| 9 | 电源时序器 | 电源供应：AC 220V～240V 50/60Hz 最大输出功率：8KW 每路最大输出功率：4KW 输出路数：8路 信号控制： 启动电源开关后以1秒时序控制电路，外设BY PASS开关 | 1 | 台 |
| 10 | 机柜 | 600*600*2000玻璃门机柜 | 1 | 套 |
| 11 | 6000流明高清投影机 | 1、▲3LCD技术工程型投影机、重量8KG以上； 2、▲标准分辨率1920*1200或以上、标准亮度6000流明或以上； 3、光源类型：激光二级管；光源寿命：20000小时（标准模式下）； 4、对比度≥2500000:1； 5、▲专业工程镜头、镜头中置，1.6倍光学变焦或以上 投射比范围不小于1.35-2.20； 6、镜头垂直移动（上下）最大50%或以上，水平镜头移动（左右）最高20%或以上； 7、输入端口：HD-BaseT接口*1、HDMI高清接口*2、VGA计算机接口*2、S-Video*1、音频接口：RCA(L/R)视频输入*1、232串口*1 有线LAN接口*1 ； 8、自定义亮度输出功能：用户可以在亮度100%~70%之间进行精确到1%的亮度调节*。同时还可以选择亮度恒定模式，保证使用期间亮度无衰减。 9、视频信号、台式电脑信号双信号同屏显示功能，实现教学演示对比功能； 10、投影机安装时通过镜头位移，实现投影机无梯形校正，图像压缩安装，保证投影效果； 11、支持几何校正（水平垂直梯形校正，点校正，弧形校正），四画面分割投影； 12、▲无线投影机功能，内置无线投影功能 ，可中控面板直接切换无线信号。实现笔记本、智能平板无线投影功能； 13、投标产品需市场占有率前五名品牌主流品牌（依照17年IDC市场数据报表） | 1 | 台 |
| 12 | 投影机吊架 | 配套投影仪吊架 | 1 | 副 |
| 13 | 150"电动投影幕 | 150寸玻珠遥控幕布（16:9） 1要求外型为长方型柱体，外观方正，保证美观方便安装（拒绝多边型外壳） 2.选用高亮度、增益大于2.4倍、有效散射角大于32度的玻珠幕面材料，具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰的优点。 采用先进的加工工艺，幕表面物理参数稳定衰减小，绿色环保的幕面材料无任何气味，幕面平整度好。 3.需加装双控遥控器，手动有线控制和遥控器可同时控制 | 1 | 幅 |
| 14 | 多媒体地插 | 多媒体地插，按需定制 | 3 | 个 |
| 15 | HDMI矩阵 | ▲支持9路HDMI同时输入9路HDMI同时输出，完美满足3X3大屏拼接的需要。 品质可靠，完美实现高清信号的切换，处理芯片均采用行业内著名的欧美品牌,从正规代理商进货，性能可靠的保证. 6.5G高带宽通道，高清信号完美交换，分辨率支持到1920*1080P/60HZ。 严格按照行业规范制板，提高产品的兼容性，轻松播放蓝光DVD，机顶盒，高清播放器等等。 通过软件特定修改，可以支持3D，4K*2K/30HZ信号格式。 输入端具有自动均衡功能，自动适应输入线材的长度；输出端增加HDMI信号加重处理芯片，常规线材轻松实现信号的远距离传输。 共有9个场景存储区域，轻松实现不同场景间的切换。 断电状态记忆功能，下次开机自动还原断电前的场景。 LCD液晶显示，实时显示当前输入输出状态。 多种控制方式：RS232和前面板按键输入指令控制。 尺寸480*44*300mm，1U标准机箱，更节省你的机柜空间 低功耗设计，配置AC90--264V宽电压输入的12V4.5A高性能电源适配器，设备高效运转需要足足有余。 | 1 | 台 |
| 16 | 15米HDMI线 | 15米HDMI线 | 3 | 根 |
| 17 | 线材管路 | 配套 | 1 | 批 |
| B | B#楼2F会议室 |  |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 | 100毫米（4.0英寸）高输出驱动器，带有聚丙烯锥和丁基橡胶环绕物 19毫米（0.75英寸）软球顶液冷高音扬声器 盲安装背部安装，快速简单安装 双导管/电缆夹 结合70V / 100V和低阻抗直接操作 8Ω标称设置时为30瓦 70V / 100V的25W多插头 74 Hz - 20 kHz带宽，120°覆盖范围 白色或黑色（-BK） 频率范围（-10 dB）74 Hz - 20 kHz 功率容量（低Z）60瓦连续节目功率 30瓦连续粉红噪声 变压器抽头25瓦，12.5瓦，6.3瓦@ 70伏或100伏（外加3.2 W @ 70V） 频率响应（±3 dB）100 Hz - 20 kHz 标称灵敏度87 dB 标称覆盖角度120°圆锥形覆盖 方向性因子（Q）7.6 方向性指数（DI）8.1 dB 额定最大声压级102 dB @ 1 m（3.3 ft）平均值，108 dB峰值 标称阻抗8欧姆（直接/旁路8Ω设置） 交叉网络12 dB / oct（二阶）低通至LF驱动器， 高频驱动器的12 dB / oct（二阶）高通 低音驱动器100毫米（4.0英寸）与聚丙烯锥体，丁基橡胶环绕，阳极氧化铝音圈模型，高温音圈 高频驱动器19毫米（3/4英寸），高阻尼处理丝穹顶，Kapton™音圈，液体冷却，宽色散波导 输入连接器可拆卸锁定带有拧紧端子的4针连接器。 最大电线尺寸为12 AWG（2.5 mm2） 连接器接线引脚1 = + In; Pin 2 = - In; Pin 3 = + Loop Thru;针4 = - 循环直通 | 4 | 只 |
| 2 | 功放 | 1、高性能轻巧型D类功放； 2、集成式Pure Band分频，Peak.限幅； ▲3、XLR、1/4′、RCA三种输入，1/4′输入可用作并接输出，将信号分配给其他功放。 215W/通道（8欧） 350W/通道（4欧） 550W/通道（2欧） | 2 | 台 |
| 3 | 一拖四会议无线话筒 | ▲频道组数 四频道 面板显示 LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率 震荡模式 PLL相位锁定频率合成 射频稳定度 ±0.005%（10~50℃） 载波频段 UHF：721.100MHz~860.100MHz 频带宽度 50 MHz 频率间隔 200KHz 可切换频率数 120组 操作方式 手动调整 接收方式 真分集式（True Diversity） 灵敏度 在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N 80dB 最大偏移度 ±68KHz 综合S/N比 ±105 dB(1KHz-A) 综合失真度 <0.5%@1KHz 综合频率响应 100Hz~18KHz±3 dB具低频衰减滤频电路 输出插座 XLR平衡式插座独立输出及￠6.3不平衡式插座混合输出 音量输出调整 输出电平可随意调整 静音控制模式 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 灵敏度调整 可通过调节SQ，可调节接收机灵敏度 无阻接收距离 无障碍阻隔接收距离约80米 DC电源供应 0.5A 12-15V 尺寸：mm（宽×深×高） 426×185×50 | 1 | 套 |
| 4 | 音频处理器 | 输入输出：4进4出（每通道带48V幻像电源） 具有自动增益控制和噪音消除功能 DSP数字信号处理器功能 网络通道：提供48路低时延、具有容错功能的数字音频网络通道。 连接方式：以太网络为PC连接，RS232接口为第三方连接控制 12路控制输入和6路逻辑输出 ▲可通过PC进行远程网络控制和状态监测 | 1 | 台 |
| 5 | 调音台 | 主要特点 D-PRE（A类离散式话放） 高品质运算放大器 可开关幻象电源和PAD开关 单旋钮压缩器 EQ和高通滤波器AUX/效果发送/编组多种输入/输出接口 LED电平表 金属机身 内部全局供电 机柜安装套装 XLR 接口 6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2编组母线 + 1立体声母线 2 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 可选购安装套件 RK-MG12 金属机身 外观尺寸(W×H×D)： 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1" x4.6" x16.6") 净重： 4.0 kg (8.8 lbs.) | 1 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 电源供应：AC 220V～240V 50/60Hz 最大输出功率：8KW 每路最大输出功率：4KW 输出路数：8路 信号控制： 启动电源开关后以1秒时序控制电路，外设BY PASS开关 | 1 | 台 |
| 7 | 多媒体地插 | 多媒体地插，按需定制 | 4 | 个 |
| 8 | 15米HDMI线 | 15米HDMI线 | 6 | 根 |
| 9 | HDMI矩阵 | ▲支持9路HDMI同时输入9路HDMI同时输出，完美满足3X3大屏拼接的需要。 品质可靠，完美实现高清信号的切换，处理芯片均采用行业内著名的欧美品牌,从正规代理商进货，性能可靠的保证. 6.5G高带宽通道，高清信号完美交换，分辨率支持到1920*1080P/60HZ。 严格按照行业规范制板，提高产品的兼容性，轻松播放蓝光DVD，机顶盒，高清播放器等等。 通过软件特定修改，可以支持3D，4K*2K/30HZ信号格式。 输入端具有自动均衡功能，自动适应输入线材的长度；输出端增加HDMI信号加重处理芯片，常规线材轻松实现信号的远距离传输。 共有9个场景存储区域，轻松实现不同场景间的切换。 断电状态记忆功能，下次开机自动还原断电前的场景。 LCD液晶显示，实时显示当前输入输出状态。 多种控制方式：RS232和前面板按键输入指令控制。 尺寸480*44*300mm，1U标准机箱，更节省你的机柜空间 低功耗设计，配置AC90--264V宽电压输入的12V4.5A高性能电源适配器，设备高效运转需要足足有余。 | 1 | 台 |
| 10 | 机柜 | 600*600*1200玻璃门机柜 | 1 | 套 |
| 11 | 投影机吊架 | 配套投影仪吊架 | 1 | 副 |
| 12 | 120"金属画框幕 | 120"金属画框幕 | 1 | 幅 |
| 13 | 音响线 | RVJFC2*2.0 | 80 | 米 |
| 14 | 话筒线 | RVSPN2*0.37 | 50 | 米 |
| 15 | 网络线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 包装方式: 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 50 | 米 |
| 16 | PVC管 | PVC25 | 100 | 米 |
| 17 | 辅材 | 配套 | 1 | 批 |
| 六 | 指挥中心 |
| A | 大屏显示系统 |  |  |  |
| 1 | 55"LCD拼接屏 | 尺寸：55英寸。 分辨率：1920x1080。 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)。 响应时间：12ms(G to G)。 对比度：4000:1。 ▲亮度：≥700cd/㎡。 ▲物理拼缝：≤1.8mm。 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1。 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2。 功耗：≤192W。 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz。 寿命：≥60000 小时。 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%。 外形尺寸：1211.54mm×682.34mm×112.4mm（长×宽×高）。 边框宽厚：0.9mm（左/上）,0.9mm（右/下）。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 为 保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级检测报告复印件。 液晶 拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 LCD 显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 LCD 显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 LCD 显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 用户 可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告。 LCD 显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 | 8 | 台 |
| 2 | LCD拼接屏支架 | 模块化底座，配套大屏使用。 | 8 | 个 |
| 3 | LCD拼接屏支架 | 模块化框架，配套大屏使用。 | 8 | 个 |
| 4 | 线缆 | 15米HDMI线缆 | 8 | 条 |
| 5 | 拼控器主机箱 | ▲投标产品可提供权威机构出具的平均无故障运行时间（MTBF）达到180000小时检测报告、MTTR小于15分钟且设备整体可用度≥99.99%的检测报告。 支持VGA、DVI、HDMI、BNC、YPbPr、DP、HDBaseT及IP源多种信号源采集。 投标 产品支持预览功能，能同时对矩阵和显示终端进行配置；设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放。提供公安部检测报告证明。 投标 产品支持远程控制功能，可通过客户端软件远程操作接入设备的子客户端，实现全面接管控制、划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示功能。提供公安部检测报告证明。 支持单个输出口1/4/9/16画面分割，子窗口全屏切换。 支持图层叠加，最大支持6个图层，其中包括一个虚拟LED图层和一个底图图层，虚拟LED字体大小及背景颜色可调，可选择LED滚动方式，底图分辨率可高达16384 *8192。 支持IPAD客户端、安卓客户端、WEB控制。 投标 产品支持将输入视频图像以60帧/秒的帧率显示输出，可将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示。提供公安部检测报告证明。 投标 产品支持输出分辨率自定义功能，可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，最大分辨率可设为1920*1200。提供公安部检测报告证明。 投标 产品在网络直联环境下，只输出单一信号源，视频图像传输至客户端的延时小于等于80ms。提供公安部检测报告证明。 用户管理支持信号源与电视墙区域操作权限设置。 内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示。 支持信号开窗、漫游。 支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应。 支持电视墙回显，信号源列表预览。 投标 产品信号源切换时无黑场现象。提供公安部检测报告证明。 支持网络和串口PTZ控制。 网络解码板,单板解码2路800w低帧率，2路600w，2路500W，8路1080P，16路720P或32路D1。 | 1 | 台 |
| 6 | HDMI输入卡 | HDMI输入板，4个HDMI接口，支持自定义分辨率接入,最大支持4K分辨率 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×720@50Hz， 1280×720@60Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366×768@60Hz， 1400×1050@60Hz， 1600×1200@60Hz， 1920×1080@50Hz， 1920×1080@60Hz， 1920×1200@60Hz， 3840×2160@30Hz（只第 1、 3 路支持）， 4092×2160@30Hz（只第 1、 3 路支持）。 | 2 | 块 |
| 7 | HDMI输出卡 | HDMI输出板，4路输出，1920*1200向下兼容 1024×768@60Hz,1024×768@75Hz,1360×768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz,720P@60Hz,1080P@60Hz。 | 2 | 块 |
| 8 | 操作电脑主机 | i5-6500 4G 1TB DVDRW WIN7 19.5" | 4 | 套 |
| 9 | 大屏立面零星装修 | 根据现场装修效果对大屏立面进行配套处理 | 1 | 项 |
| B | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 系统类型：15“两分频低频发射式音箱 频率范围(-10DB):45HZ-20KHZ 频率响应（±3DB）:75HZ-18KHZ 灵敏度（1W@1M）:98DB 额定阻抗：8Ω 最大声压级输出（1M）:123DB ▲额定功率（连续/音乐/峰值）：350W/700W/1400W 覆盖角：100°X70° 低音单元：1x15“低音单元 高音单元：1x2414H-C高音单元 尺寸（HXWXD）:680MMX420MMX445MM 净重 ：21KG | 2 | 只 |
| 2 | 辅助音箱 | 系统类型：12“两分频低频发射式音箱 频率范围(-10DB):48HZ-20KHZ 频率响应（±3DB）:80HZ-18KHZ ▲灵敏度（1W@1M）:96DB 额定阻抗：8Ω 最大声压级输出（1M）:122DB ▲额定功率（连续/音乐/峰值）：350W/700W/1400W 覆盖角：100°X70° 低音单元：1x12“低音单元 高音单元：1x2414H-C高音单元 尺寸（HXWXD）:600MMX370MMX392MM 净重 ：18.2KG | 2 | 只 |
| 3 | 主功放 | 4Ω立体声(每通道）：1100W ▲8Ω立体声(每通道）：700W 8Ω桥接：2200W 频率响应(1W)：20Hz - 20kHz, +0/-1dB 总谐波失真 (THD)<0.5%, 20 Hz - 20kHz 互调失真(IMD)4:1时分别为60Hz和7kHz，从输出最大值至–30dB：=/< 0.35% 转换速率>10V/us 电压增益：29dB 阻尼系数(8ohms), 10Hz - 400Hz >200 信噪比(以额定输出功率为参考,20Hz - 20kHz, A计权)：>100 dB 串扰(以额定输出功率为参考)于 1kHz / 20kHz：–75 dB / –59 dB 输入灵敏度 (额定功率8ohms)：0.775V or 1.4V 输入阻抗(额定) 平衡：20k ohms | 1 | 台 |
| 4 | 辅助功放 | 4Ω立体声(每通道）：1100W ▲8Ω立体声(每通道）：700W 8Ω桥接：2200W 频率响应(1W)：20Hz - 20kHz, +0/-1dB 总谐波失真 (THD)<0.5%, 20 Hz - 20kHz 互调失真(IMD)4:1时分别为60Hz和7kHz，从输出最大值至–30dB：=/< 0.35% 转换速率>10V/us 电压增益：29dB 阻尼系数(8ohms), 10Hz - 400Hz >200 信噪比(以额定输出功率为参考,20Hz - 20kHz, A计权)：>100 dB 串扰(以额定输出功率为参考)于 1kHz / 20kHz：–75 dB / –59 dB 输入灵敏度 (额定功率8ohms)：0.775V or 1.4V 输入阻抗(额定) 平衡：20k ohms | 1 | 台 |
| 5 | 音箱挂架 | 配套 | 4 | 只 |
| 6 | 音频处理器 | 4Ω立体声(每通道）：1100W ▲8Ω立体声(每通道）：700W 8Ω桥接：2200W 频率响应(1W)：20Hz - 20kHz, +0/-1dB 总谐波失真 (THD)<0.5%, 20 Hz - 20kHz 互调失真(IMD)4:1时分别为60Hz和7kHz，从输出最大值至–30dB：=/< 0.35% 转换速率>10V/us 电压增益：29dB 阻尼系数(8ohms), 10Hz - 400Hz >200 信噪比(以额定输出功率为参考,20Hz - 20kHz, A计权)：>100 dB 串扰(以额定输出功率为参考)于 1kHz / 20kHz：–75 dB / –59 dB 输入灵敏度 (额定功率8ohms)：0.775V or 1.4V 输入阻抗(额定) 平衡：20k ohms | 1 | 台 |
| 7 | 调音台 | 主要特点 D-PRE（A类离散式话放） 高品质运算放大器 可开关幻象电源和PAD开关 单旋钮压缩器 EQ和高通滤波器AUX/效果发送/编组多种输入/输出接口 LED电平表 金属机身 内部全局供电 机柜安装套装 XLR 接口 ▲ 多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 包含机柜安装套件 金属机身 外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5" x 5.1" x 19.7") 净重： 6.6 kg (14.6 lbs.) | 1 | 台 |
| 8 | 无线手持话筒 | 主要特点 D-PRE（A类离散式话放） 高品质运算放大器 可开关幻象电源和PAD开关 单旋钮压缩器 EQ和高通滤波器AUX/效果发送/编组多种输入/输出接口 LED电平表 金属机身 内部全局供电 机柜安装套装 XLR 接口 ▲ 多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 包含机柜安装套件 金属机身 外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5" x 5.1" x 19.7") 净重： 6.6 kg (14.6 lbs.) | 1 | 套 |
| 9 | 一拖四会议无线话筒 | ▲频道组数 四频道 面板显示 LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率 震荡模式 PLL相位锁定频率合成 射频稳定度 ±0.005%（10~50℃） 载波频段 UHF：721.100MHz~860.100MHz 频带宽度 50 MHz 频率间隔 200KHz 可切换频率数 120组 操作方式 手动调整 接收方式 真分集式（True Diversity） 灵敏度 在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N 80dB 最大偏移度 ±68KHz 综合S/N比 ±105 dB(1KHz-A) 综合失真度 <0.5%@1KHz 综合频率响应 100Hz~18KHz±3 dB具低频衰减滤频电路 输出插座 XLR平衡式插座独立输出及￠6.3不平衡式插座混合输出 音量输出调整 输出电平可随意调整 静音控制模式 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 灵敏度调整 可通过调节SQ，可调节接收机灵敏度 无阻接收距离 无障碍阻隔接收距离约80米 DC电源供应 0.5A 12-15V 尺寸：mm（宽×深×高） 426×185×50 | 1 | 套 |
| 10 | 电源时序器 | 电源供应：AC 220V～240V 50/60Hz 最大输出功率：8KW 每路最大输出功率：4KW 输出路数：8路 信号控制： 启动电源开关后以1秒时序控制电路，外设BY PASS开关 | 1 | 台 |
| 11 | 多媒体桌插 | 多媒体地插，按需定制 | 4 | 只 |
| 12 | 机柜 | 15米HDMI线 | 2 | 只 |
| 13 | 15米HDMI线 | 15米HDMI线 | 4 | 根 |
| 14 | 音响线 | RVJFC2*2.0 | 120 | 米 |
| 15 | PVC管 | PVC25 | 300 | 米 |
| 16 | 辅材 | 配套 | 1 | 批 |
| C | 中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | 中央控制器 | 1）主频≥667MHz的32位内嵌式处理器，ARM11 CPU，内存≥256M， Flash闪存≥1G； ▲2）完全可编程，开放式的接口、具有至少4个业务扩展卡槽； 3）不低于8路独立可编程RS-232/422/485 控制接口； 4）不低于8路弱电继电器接口和8路数字输入/输出IO 接口； 5）不低于8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备，可以做RS232串口转发； 6）前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备至少8路RS232/485/422通讯指示灯，8路红外数据通讯指示灯。； 7）支持网络通讯：CR-NET，CR-LINK ；TCP/IP；三种网络通讯方式； 8）支持USB2.0接口，可上传或下载程序； 9）支持大型组网集中管理；支持多会议室互控，远程上传和维护程序； 10）▲支持iPad／iPhone作为触控终端，具备pc端触控软件通过windows平台进行控制，厂家需提供IOS平台软件或Windows平台编辑软件著作权认证； 11）▲可实时控制会议室内设备，并监测设备控制状态；可实时监测应用环境中的温度，湿度，PM2.5；厂家需提供传感发送器的产品彩页资料； 12）MTBF≥40000小时，厂家需提供CNAS授权的第三方机构的检测报告； 13）支持中控双机热备份功能； | 1 | 台 |
| 2 | 平板电脑 | 32G WLAN版，9.7寸Retina显示屏，Touch ID技术 | 1 | 台 |
| 3 | 8路电源控制器 | 1）支持至少3种不同的控制协议：CR-NET，RS-232，TCP/IP； 2）至少支持8路独立控制接口，每路负载不低于AC220V/20A、DC30V/20A； 3）支持至少两种不同的供电方式：CR-NET供电和DC12V供电 | 1 | 台 |
| 4 | 软件编程 | 定制 | 1 | 套 |
| 5 | 辅材 | 配套 | 1 | 批 |
| D | 家具 |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 参考尺寸3000*1400*750mm，现场根据实际装修效果定制 | 1 | 套 |
| 2 | 会议椅 | 常规尺寸，优质实木椅架，现场根据实际装修效果定制 | 20 | 把 |
| 3 | 操作台 | 参考尺寸800*2000*750，现场根据实际装修效果定制 | 2 | 套 |
| 4 | 电动窗帘 | 窗帘总长约为15米，静音电动窗帘电机 | 1 | 项 |
| 5 | 窗帘布 | 窗帘为二层，单层纱加窗帘布 | 1 | 项 |
| 七 | 机房工程 |
| A | 装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 无框防静电地板 | 600*600*35 | 25 | 平方 |
| 2 | 防火玻璃隔断 | 铯钾防火玻璃隔断，厚度12mm | 8 | 平方 |
| 3 | 接地铜排 | 30*3接地铜排 | 25 | 米 |
| 4 | 防浪涌保护器 | 标称工作电压：380V AC； 最大持续工作电压：385V AC； 标称放电电流：65kA； 最大通流容量：130kA； 保护水平（3.8kA，8/20μs）：2.7KV； 漏电流0.75U ≤20； 保护模式：L1/L2/L3-NPE-PE；响应时间：≤25ns； 外形尺寸：90×144×66mm； 接线线径：10-25mm2； 防护等级：IP20； 工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃)；" | 1 | 只 |
| 5 | 防浪涌保护器 | 标称工作电压：380V AC； 最大持续工作电压：385V AC，标称放电电流：40kA； 最大通流容量：80kA； 保护水平（3.8kA，8/20μs）：2.2KV； 漏电流0.75U ≤20； 保护模式：L1/L2/L3-NPE-PE； 响应时间：≤25ns； 外形尺寸：90×72×66mm； 接线线径：10-25mm2； 防护等级：IP20； 工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃)； | 1 | 只 |
| 6 | 设备接地电缆 | BVR10mm | 50 | 米 |
| B | 空调系统 |  |  |  |
| 1 | 空调 | 空调类型：立柜式空调； 冷暖类型：冷暖电辅； 制冷量：12000W； 制热量：13500+3500W；定频。 | 1 | 套 |
| 2 | 连接铜管 | 配套 | 20 | 米 |
| C | UPS系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 功率容量：10KVA/8KW单机系统 工作模式：纯在线“0”转换UPS， 面板显示及功能：中文液晶面板显示，显示输入输出参数电压、频率，并可直接在液晶面板上负载量、电池容量、输入输出参数及故障信息 通讯界面：主机自带：干接点\RS232\RS485\SNMP通讯界面\电池温度补偿接口 输入要求：输入电压范围（300vac～478Vac.旁路及ECO模式可设置 输入功因≥0.99，双市电输入 UPS输入频率范围（40HZ～70）±0.5HZ,能与任意发电机兼容 ▲外接电池数量：16/18/20节电池灵活配置。本次招标要求电池每组不少于12V100AH电池16节。 N+X并机冗余：可不同大小功率直接并机，无需增加任何附件。≥4台并机 故障隔离：维修旁路模块可分离，当UPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块，同时输出负载维持不断电 过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，可以持续10min；≤150%持续1min；≥150%立即关机 保护功能：具有输入过欠压保护，输出过流、过载、短路保护，PFC及逆变器过热保护，电池过充及欠压预警保护等多种保护，保证系统运行的稳定性和可靠性。具有自动旁路功能，当输出过载或故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电 认证证书：生产企业通过（在用未过期，官网上能搜索到结果）：ISO140001，ISO9001认证 产品通过（在用未过期，官网上能搜索到结果）：TLC认证、中国节能产品认证。提供未过期产品检测报告 | 1 | 台 |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 规格：12V 100AH免维铅酸蓄电池不少于16节 ▲防滑防酸保护垫盘：每节电池标配防滑防酸保护垫盘，以防电池在运输、搬运和安装过程中容易滑落，防止因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故，并提供托盘专利证书文件 外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求 蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形 蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa 充放电要求：标称值为为2V、6V、12V的蓄电池按规定试验，10h率的容量第1次循环不低于0.95C10, 第3次循环应达到C10; 3h和1h率的容量在第4次和第五次以前达到；蓄电池以30I10(A)放电30min,脊柱、内部汇流排不应融断，其外观不得出现异常 蓄电池在正常工作过程中,不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆 蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于2.5 I10(A),最大补充充电电压不大于2.35V/单体，均衡充电单体电压为2.30～2.35V(25℃)，浮充充电单体电压为2.20～2.27V(25℃) 蓄电池组进入浮充状态24小时后，各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(2V)、240mV(6V)、480mV(12V) 由单体蓄电池和组合蓄电池，各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV(2V)、50mV(6V)、100mV(12V) 环境温度：采用封口剂的蓄电池，在温度－30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 浮充寿命：≥8年 认证证书：生产企业通过：ISO140001，ISO9001认证，生产许可证、产品通过（未过期）：TLC认证、提供未过期产品检测报告 | 16 | 节 |
| 3 | 电池柜 | A16电池箱 | 1 | 个 |
| 4 | UPS进线电缆 | ZR-YJV5*6 | 50 | 米 |
| 5 | 电池柜输出电源线 | BVR16mm | 20 | 米 |
| 6 | 电源线 | YJV3*4 | 50 | 米 |
| 7 | 承重支架 | 5#角钢定制 | 2 | 只 |
| 8 | 槽式镀锌桥架 | 200*100 | 10 | 米 |
| 9 | KBG管材 | KBG25 | 200 | 米 |
| 10 | 辅材 | 配套 | 1 | 批 |
| 八 | 环境监控系统 |
| A | 监控中心配置 |  |  |  |
| 1 | 嵌入式监控主机 | 1U机架式，面板带电源和运行指示灯，后板输入接口均采用接线端子形式接线 ▲接口配置：2路RS232信号输入、6路RS485信号输入、6路光隔开关量状态输入、2路光隔继电器控制输出、1路10\100Base-T RJ45以太网口、4个USB接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、内置SIM CARD插槽 ▲系统：win7/windows 2008 Server | 1 | 台 |
| 2 | 液晶显示器 | 19.5“液晶显示器 | 1 | 块 |
| 3 | 机房集中监控系统软件 | 软件供应商要求具有计算机软件著作权登记证书、计算机软件评测报告、ISO9001质量认证，认证范围必须包含“计算机应用软件开发和系统集成服务”，同时要求具有至少10年以上的软件设计开发与项目实施经验，必要时需要提供同类项目的案例合同予以佐证。 集中监控软件:为专业组态式集中监控平台，底层采用C++语言编程，结构稳定性强，模块化结构，无数据点限制，方便扩容，支持C/S和B/S架构。软件应包含进程管理器、工程管理器、人机界面VIEW、实时数据库DB、I/O驱动程序等组件。 软件功能： (1)全屏图形化中文显示，现场3D电子地图。 (2)监控内容及管理菜单统一采用树形菜单在界面左侧的导航栏内呈现，导航栏下的至少包含有：监控内容、报警管理、数据管理、曲线管理、系统管理五大功能模块。 (3)图形化主界面应可支持多种主界面风格的换肤功能。 (4) 系统具备所有监控内容集中大屏展示。 (5) 系统具备软件盘功能。 (6) 系统支持监控页面的巡视功能。 (7) 系统支持多媒体动画警示、语音、声光、电话、短消息、E-mail等多种方式的报警。 (8) 系统具备短信报平安功能，可设定每天或每周定时发短信报平安，也可每天多时段报平安，报平安接收号码可以与报警接收号码一致或相互独立。 (9)系统支持对重要窗口进行拍照并可保存在指定路径下，为系统管理提供历史事件的追忆。 (10) 系统可以提供在运行过程中对每个报警点的报警是否启用的灵活控制。 (11)系统提供短信、电话报警是否成功的发送记录，可查询、打印、导出。 (12) 系统提供OPC 、MODBUS RTU、ODBC、SNMP等接口给第三方平台。 (13)系统支持双机或多机热备。 (14)系统支持C/S和B/S架构，本地采用C/S，远程访问采用B/S。 (15)系统自带实时数据库，数据记录不依赖于第三方数据库，并可以支持数据点容量达到10万个。 (16)系统具有自有的进程管理器，可以对本监控软件下的各组件进行启停管理及监视，一旦某个组建出现故障退出后具有自动重启功能，无需人为干扰。 (17) 系统支持Oracle、Microso SQL Server、MySQL等第三方数据库的接入，方便与其他系统进行数据交换。 | 1 | 套 |
| 4 | 电话语音盒 | USB接口,外置式,可接入电话线 | 1 | 块 |
| 5 | 电话报警功能软件模块 | 支持每周七天的值班管理，每天可以给不同的管理员拨打电话； 支持不同设备的报警给不同的管理员打电话； 可以灵活对每个报警点进行在线启停控制 每天拨打出去的电话可以自动记录拨出时间、报警属性、呼叫号码、对方是否接听，便于日后查询取证； | 1 | 个 |
| 6 | 短信报警功能软件模块 | 支持每周七天的值班管理，每天可以给不同的管理员发送报警短信息； 支持不同设备的报警短信息发给不同的管理员； 可以灵活对每个报警点进行在线启停控制 每天发送出去的短信可以自动记录发送时间、内容、接收号码、发送成功与否，便于日后查询取证； 系统支持每天定时发送报平安日报短信息。 | 1 | 个 |
| 7 | B/S 远程浏览软件模块 | 提供远程IE方式浏览监控系统,无需安装任何软件,可通过IE浏览器进行访问,所看到的界面与监控平台软件上一致,并可实现远程操作功能。 | 1 | 个 |
| 8 | 采集箱 | 1）带设备安装底板，黑色 2）技术参数：400mm*300mm*100mm 3）安装方式：壁挂或地面平置 | 1 | 只 |
| 9 | 工业电源 | 模块式电源，输入：220VAC，输出：12VDC 5A | 1 | 只 |
| B | 配电系统 |  |  |  |
| 1 | 电量检测仪 | 可测:三相电流、电压、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数等。 输入频率:45～75Hz 电压量程;10～500V，可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压 电流量程:基本量程0～5A，可通过外加电流互感器及设电流变比测量较大电流。 过载能力:1.2倍量程输入可正确测量；瞬间（10周波）电流5倍，电压3倍量程不损坏。 输出接口:RS-485 通讯速率:1200、2400、4800、9600BPS 通讯协议:MODBUS RTU协议 精度等级:电流、电压0.2级，其他0.5级。 参数设定:模块地址、通讯速率、电压电流变比可通过通讯接口设定。 供电电源:220VAC 显示:无 安装：标准35mm导轨 | 1 | 台 |
| 2 | 配电柜集成软件接口模块 | 根据电量仪的通信协议进行解析，可实时监测电量仪的各个参数，图形化动态显示；提供三相电压超过、过低报警、市电停电、缺相报警；支持在线修改超过、过低电压的阀值，有异常则出发报警。提供历史数据、曲线、报表查询。 | 1 | 块 |
| C | UPS系统 |  | 1 | 个 |
| 1 | 通讯转换模块 | 功能:RS232/RS485转换 协议：两线RS-485（DATA+，DATA-） 连接器：可插拔端子 速率：内置“自适应”电路，自动调节波特率，从300到115200bps 隔离电压：3000V 隔离位置：RS-232端 距离：1200米 电源：+10VDC到+30VDC 功耗：2.2W（最大） 安装：标准35mm导轨 | 1 | 个 |
| 2 | UPS集成软件接口模块 | 可实时监测UPS主机的运行状态，动态显示并保存UPS通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、状态及故障情况，通过直观的图形来指示UPS的运行状态。能监测到UPS主机的参数一般都有——UPS的输入、输出电压、旁路电压、输出电流、频率、功率因数、逆变器状态、电池状态、旁路状态、报警情况等。系统提供历史数据查询、历史曲线查询。UPS存在故障或发生报警时，系统立刻弹出相应的报警窗口并记录下报警的时间、内容、级别等，并以明显的颜色或图标变化表示，同时启动相应的报警方式。 | 1 | 个 |
| D | 温湿度系统 |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 提供RS485输出； 通讯协议采用标准modbus-rtu协议； 供电电源：12VDC； 功耗：电流小于20mA； 显示：大屏幕高亮度LCD显示测量值； 测湿范围：温度-40℃ ~ 80℃，湿度0 ~ 100％RH； 精度：温度<±0.3℃，湿度<±3%RH，(25℃下测量)； 最大尺寸：95*80*29.5； 外接端口具有抗电磁干扰设计，可靠性高； | 2 | 只 |
| 2 | 温湿度集成软件接口模块 | 通过温湿度的通信协议，实时监测各点位的温度、湿度值，通过动态图形化显示，系统提供温度过高、温度过低、湿度过高、湿度过低报警，支持在线修改温度、湿度的上下阀值，提供历史数据、曲线、报表查询。 | 1 | 个 |
| E | 漏水检测系统 |  |  |  |
| 1 | 漏水控制器 | 供电电源： 12VDC； 灵敏度调节范围 档位1： 0 – 20KΩ； 档位2： 0 – 45KΩ； 档位3： 0 – 50KΩ； 档位4： 0 – 55KΩ；（高灵敏档，遇到极少水即可告警） 档位5： 0 –70KΩ ；（供调试用） 输出形式：干接点，常开和常闭触点信号； 告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA 安装方式:导轨卡装 | 1 | 个 |
| 2 | 空调集成软件接口模块 | 根据精密空调提供的通信协议实现监控，图形化动态显示空调的运行情况，一般可监控参数包括: 送风温度、湿度； 回风温度、湿度； 房间温度、湿度； 压缩机运行时间； 风系统运行时间。 监视状态包括： 压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。 报警主要包括： 送风温度、湿度越限报警； 回风温度、湿度越限报警； 压缩机高压报警； 压缩机低压报警； 压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器故障报警； | 1 | 个 |
| G | 管线 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 包装方式: 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 50 | 米 |
| 2 | 信号线 | RVVP4*1.0 | 50 | 米 |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 50 | 米 |
| 4 | 电线管 | KBG25 | 50 | 米 |
| H | 机柜系统及其他 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*1000*2000 | 3 | 只 |
| 2 | 机柜 | 600*600*2000 | 3 | 只 |
| 3 | 机柜专用PDU | 8位，16A，国标带防雷 | 6 | 个 |
| 4 | 承重支架 | 5#角钢定制 | 6 | 个 |
| 5 | 手提式七氟丙烷灭火器 | 4KG手提式七氟丙烷灭火器 | 2 | 只 |
| 6 | 辅材 | 配套 | 1 | 批 |

备注：打“▲”标记为重要技术指标和证书、报告、照片等证明文件，投标人须如实响应，中标候选公示期间重点对关键技术指标进行测试，虚假响应的按无效标处理，由此产生的一切损失由投标人自行承担。

三、其它

1、项目介绍

本次项目为定海区环保局办公楼改造项目，根据业主实际需求，智能化系统主要包括综合布线系统、网络设备、视频监控系统、一卡通系统、会议室系统、指挥中心和机房工程等，部分管线设备利旧。总体建设要求以满足业主智能化系统建设的合理投资、长期稳 定、易于扩容及工作人员的安全、方便使用的角度展开。

- 技术规范及技术标准

综合布线系统工程设计规范				GB50311-2007

安全防范工程技术规范					GB50348-2004

视频安防监控系统工程设计规范			GB50395-2007

民用闭路监视电视系统工程技术规范		GB50198-2011

出入口控制系统工程设计规范				GB50396-2007

电子信息系统机房设计规范				GB50174-2008

民用建筑电气设计规范					JGJ16-2008

建筑电气安装工程施工质量验收规范		GB50303-2002

智能建筑工程施工规范					GB50606-2010

智能建筑工程质量验收规范				GB50339-2013

电子信息系统机房施工及验收规范			GB50462-2008

▲3、项目要求

（1）此次项目为改造工程，部分线路设备利旧，投标人应根据现场实际情况及业主具体需求对利旧线路和设备进行测试，确保系统正常运行。

（2）本项目是个集成项目，清单中的设备种类及数量是仅供参考的最少需求，投标人应根据定海区环保局用户实际需求，构成一套完整实用好用的系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。本次项目中涉及投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座、线缆等，由投标人免费提供。

（3）由于此项目建设需和装修工程同步建设，设备的施工、安装较为复杂，请各投标人于投标截止时间前，自行进行现场勘察，同时出具现场图纸设计。

（4）此项目有部分设备利旧，投标人应对所有利旧提供免费安装调试服务，确保设备安装完成后使用功能正常。

（5）投标人需仔细了解本项目需求，调研清楚本项目背景及现状，否则可能产生的一切后果由投标人承担。

（6）投标人需要提供切实可行的安装方案、售后应急方案及设立专门的售后维护队伍，包括对现场的故障诊断、应急的解决方案、故障排除的时间等，项目验收完毕后，提供3年7*24小时电话技术支持，2小时现场响应，对于24小时内不能排除系统故障的，应提供必要的备机备件，以确保各系统的正常运行。

四、售后服务

1、投标人所交付的产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权，并提供随机配件。本项目的所有设备须进行安装、调试，直到各系统设备能正常运行使用。

▲2、质保期：本项目整体质保期时间为叁年。原厂保修服务内容必须是其标准的产品服务和投标承诺的服务。在质保期内投标人免费上门对损坏的部件或设备进行安装、更换、调试，包括配件费，材料费，人工费等。质保期外设备出现故障需要维修的，只收取成本费。

▲3、所有硬件设备在7天内发现有质量问题，中标人负责更换整机，在保修期内发现有质量问题，中标人负责免费更换有质量问题的设备。

4、售中、售后服务要求：安装、调试时中标人必须指派专业技术人员现场参加，直至验收合格。接到用户报修电话，4小时内响应，6小时内赶到现场。相关产品的原厂工程师必须在规定的时间内赶赴现场，提供不间断服务直至排除故障（不可抗拒因素及因合理理由同业主沟通并得到采购人同意的除外）。

5、同时中标人应提供以下服务项目（不限于此）：

（1）提供设备主要部件的详细操作手册和维修手册；

（2）对采购人的验收工作，中标人须按采购人要求进行配合工作；

（3）施工期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

第四部分

合同主要条款（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据舟山市公共资源交易中心定海区分中心 关于                          项目的结果，签署本合同。

一、货物内容（或为附件）

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 质保期 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_____________元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到需方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：                                ；

8.2 交货方式：                              ；

8.3 交货地点：                              ；

九、货款支付

9.1 付款方式：                             ；

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质保期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2在质保期内投标人免费上门对损坏的部件或设备进行安装、更换、调试，包括配件费，材料费，人工费等。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在质保期范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6 其他说明（如有）：                                            ；

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内进行验收。

12.2 乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

12.6 其他说明：

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5 其他说明：

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为舟山市。

十七、合同生效及其它

17.1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经定海区财政部门审批，并签书面补充协议报定海区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.4、本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份。

甲方：                             乙方：

（盖章）                               （盖章）

地址：                             地址：

法定代表人：                       法定代表人：

签订地点：                         签订日期：

附表：

附合同设备清单（盖章）

注：所有合同须加盖骑缝章

第五部分  评标原则及方法

# 1、评标原则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本招标项目实际，按照公开、公平、公正的原则评选中标人。

1.2评标委员会依照招标文件的要求先对投标人进行投标技术服务符合性审查，确定合格投标人。如投标文件不满足投标条件的，作为符合性审查未通过予以无效标处理，不再进行下一阶段的评审。

1.3评标委员会认为必要时，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。

1.4评定成交的标准：本次招标采用综合评分法，根据合格投标人综合评分分数高低排列顺序确定中标人，由评标委员会确定分数最高的投标人为中标人，并选定综合评分分数第二的投标人为备用中标候选人。

1.5 综合评分分数＝投标报价部分得分＋商务和技术部分得分，商务和技术部分得分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人数）。

1.6如投标人总分相同，按最终报价由低到高顺序排序，得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

1.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.8 小微企业、残疾人福利性单位相关政策
1.8.1 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价

给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）
    1.8.2  根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）
    1.8.3 以上1、2不重复扣除。

2、评分细则

本次评标满分100分，其中投标报价部分总分为35分，商务、技术部分总分为65分，所有评分及基准价取小数点后2位（四舍五入）。

| 评分标准 |
| --- |
| 报价部分（35分） |
| 按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分35分，其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35 计算分数时四舍五入取小数点后一位。 |
| 商务部分（35分） |
| 投标人相关资质 | 6分 | 高新技术企业、省级科技型中小企业证书、系统集成三级及以上、安防、建筑机电安装工程专业承包资质、市级及以上工商行政管理部门（或市场监督管理部门）颁发的A级及以上守合同重信用证书，每项1分； |
| 项目案例 | 6分 | 投标人自2015年1月以来，有类似项目建设成功案例的，合同金额在100万（含）－200万的，每个得1分，金额在200万（含）以上的，每个得2分，最多得6分。（提供合同复印件，不提供不得分） |
| 项目实施 | 2分 | 根据项目实施组织实施、测试与验收计划和标准、工期保证措施、质量保证体系等情况比较打分，0-2分。 |
| 实施人员 | 6分 | 根据项目实施人员的资质、经历和人数等比较打分，0-3分；根据项目负责人的资质、经历等比较打分，0-3分；（提供相关人员资格证书复印件和社保证明，不提供不得分） |
| 服务承诺 | 7分 | 根据各投标人承诺的售后服务方案合理性、是否承诺提供长期技术方案咨询及技术支持服务、服务承诺的可行性和完整性情况综合比较打分，0-2分。提供综合布线、大屏显示系统、中央控制系统、UPS主机，蓄电池、环境监控系统产品的生产厂商质保函的，每项得1分。 |
| 售后服务机构 | 3分 | 根据各投标人在项目实施地的售后服务机构或委托售后服务的规模、资历、服务及时性等情况比较打分（提供服务机构的营业执照、委托协议、公司人员社保清单等证明材料，复印件加盖公章），好的3分，较好2分，一般1分。 |
| 品牌 | 4分 | 主要设备（交换机和无线，监控、一卡通系统、大屏显示系统、主要会议系统设备）在国内认知度酌情打分，优3-4分，良2-3分，一般0-1分 |
| 标书制作 | 1分 | 根据投标文件制作完整，格式规范，页码编制完善等情况对比打分，0-1分。 |
| 技术部分（30分） |
| 综合布线系统 | 2分 | 根据投标人所投六类信息模块、24口六类配线架、110型100对语音配线架、跳线等品牌知名度、性能等情况综合比较打分，优2分，良1分，一般0.5分；参数有负偏离的每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 网络设备 | 6分 | 根据投标人所投接入交换机、核心交换机、吸顶式无线AP、AC控制主机等性能等情况综合比较打分，优5-6分，良3-4分，一般0-2分；参数有负偏离的每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 视频监控系统 | 2分 | 根据投标人所投200W网络枪机、200W网络半球、NVR硬盘录像机等性能情况综合比较打分，优2分，良1分，一般0.5分；参数有负偏离的每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 一卡通系统 | 4分 | 根据投标人所投门禁读卡器、四门门禁控制器、指纹考勤机、食堂消费机、一卡通管理软件等性能情况综合比较打分，优3分，良2分，一般1分；参数有负偏离的每负偏离一项扣1分，扣完为止；有软件著作权登记证书的得1分； |
| 会议室系统 | 3分 | 根据投标人所投会议无线话筒、无线手持话筒、数字音频处理器、主音箱、辅助音箱、主功放、辅助功放、调音台、高清投影机、HDMI矩阵等性能情况综合比较打分，优3分，良2分，一般1分；参数有负偏离的每负偏离一项扣1分，扣完为止；有软件著作权登记证书的得1分； |
| 指挥中心 | 3分 | 根据投标人所投LCD拼接屏性能技术指标综合比较打分，，优3分，良2分，一般1分；参数有负偏离的每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 3分 | 根据投标人所投拼控器主机性能技术指标综合比较打分，优3分，良2分，一般1分；参数有负偏离的每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 2分 | 根据投标人所投控制系统性能技术指标综合比较打分，优2分，良1分，一般0.5分；参数有负偏离的每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 2分 | 根据投标人所投音频处理器、主音箱、辅助音箱、主功放、辅助功放、调音台、中央控制器、家具等产品性能情况综合比较打分，优2分，良1分，一般0.5分；参数有负偏离的每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 机房工程 | 3分 | 根据投标人所投空调、UPS主机、免维护铅酸蓄电池、环境监控系统主要产品、机柜等性能情况综合比较打分，优3分，良2分，一般1分；参数有负偏离的每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |

第六部分                  投标文件相关格式

格式一

投标文件密封袋/箱封面式样

舟山市定海区环境保护局办公楼信息化建设公开招标政府采购项目

[招标编号：DCG2018-2056(GK13)]

投 标 文 件

内容：投标报价一览表/正本、副本

投标人名称:                                 (加盖公章)

投标人地址:                  邮编:

投标联系人:                  电话:

启封时间:

格式二

正本/副本封面式样

(正本/副本)

舟山市定海区环境保护局办公楼信息化建设公开招标政府采购项目

[招标编号：DCG2018-2056(GK13)]

投 标 文 件

投标人名称：                                (加盖公章)

投标人地址:                          邮编:

项目联系人:                  电话:

格式三

投标报价表封面样式

投 标 报 价 一 览 表 舟山市定海区环境保护局办公楼信息化建设公开招标政府采购项目 [招标编号：DCG2018-2056(GK13)] 标项： 内含：（1）投标报价表一，（2）投标报价表二 （报价唱标时启封） 投标人名称： （加盖公章） 项目名称： 招标编号：

格式四

投标报价表一

招标编号：_____________                                   单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标设备（含软件）报价 |  | 签订合同后 日历天内 |
| 2 | 运输 (至指定目的地) |  |  |
| 3 | 安装、调试 |  |  |
| 4 | 保险、税金 |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |
| 投标总价： 大写： |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：_____________

日    期：      年  月  日

格式五

投标报价表二

（详细的系统清单报价）           金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备（软件）名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标全部设备总价： |

注：1、本表总价应与投标报价表一采购设备报价及安装等价格一致。

2、与招标需求设备一一对应。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式六

投标函

致：舟山市公共资源交易中心定海区分中心

我方（投标人名称）已详细审查了贵方招标编号为（招标编号）的（项目名称）采购项目的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向集中采购机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格和没收投标保证金。

6、同时我方承诺符合以下各项规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加政府采购活动前三年内，没有依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：                    邮编：

日    期：      年  月  日

格式七

法定代表人授权函

舟山市公共资源交易中心定海区分中心：

本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                           项目，项目编号：                          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

电话：

投标代表签字：

职    务：

单位名称：

电话：

公    章：

日    期：      年   月   日

格式八

制造商出具的授权函

（如原厂有相关格式可提供相似内容的授权书，但必须有签字人签名和制造商盖章）

致： 舟山市公共资源交易中心定海区分中心

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的,主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(招标编号)    招标公告要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于    年    月    日签署本文件，（代理商名称）于    年

月    日接受此件，以此为证。

代理商名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门                  签字人职务和部门

签字人姓名                       签字人姓名

签字人签名                       签字人签名

日    期：      年  月  日

格式九

原厂商售后服务承诺书

| 项目内容 | 品牌 | 型号 | 原厂商承诺的质保期和服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |

原厂商盖章：

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：

日    期：      年  月  日

格式十

投标人综合情况表

| 企业简介 | 企业性质、人员配备、发展历程、经营及服务理念、主营产品、经营场所、主要或关键产品介绍、主要业绩等情况进行说明。 |
| --- | --- |
| 企业资质 （证书附后） |  |
| 公司主要负责人 | 姓名 | 认证资质（证书附后） | 专业 | 从事年限 | 项目经历 |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |
| 安装人员 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式十一

售后服务机构情况表

| 服务网点名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数，提供技术人员的原厂颁发的证书复印件和完整劳动合同复印件。 |
| 经营期限 |  |
| 售后服务内容 |  |
| 工作业绩 |  |
| 服务承诺 |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 相关证明材料附后 |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式十二

实施人员情况表

| 序号 | 姓名 | 项目经历 | 职称 (并提供相关的证书，附后) | 从事该 工作年限 | 本项目负责情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：__________________

日    期：      年  月  日

格式十三

投标人售后服务承诺表

| 承诺内容 | 具体说明及承诺 |
| --- | --- |
| 对应第三部分招标采购需求中的售后服务及其他要求 |  |
| 其它承诺内容 | 对应采购文件其他要求或投标人认为要说明的其他内容 |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式十四

投标产品清单表

| 序号 | 设备（软件）名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 产地、品牌 | 单位及数量 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式十五

投标产品具体技术参数表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 投标产品具体技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日    期：      年  月  日

格式十六

规 格 性 能 偏 离 表

| 序号 | 设备（软件）名称 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格根据设备清单顺序详细填写。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：________________

日    期：      年  月  日

格式十七

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                        （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附：国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”开标前一周内页面查询结果并加盖公章

说明：根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

格式十八

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式十九

舟山市公共资源交易中心定海区分中心报名表

| 采购编号 |  | 采购项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报名人 |  | 单位名称 |  |
| 联系方式 | 手机： 电话： |
| 联系人 |  | 联系方式 | 手机： 电话： |
| Email |  | 传 真 |  |
| 地址 |  |
| 备注 |  |

报名人身份证复印件