2021年社会动态监控系统项目

招标文件

项目编号：0773-2141GNZSHWGK0580

项目名称：2021年社会动态监控系统项目

采 购 人：岱山县公安局（盖章）

代理机构：中金招标有限责任公司（盖章）

日    期：二〇二一年 三 月

目    录

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

第一章  招标公告

项目概况

2021年社会动态监控系统项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）招标文件，并于2021年4月21日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0773-2141GNZSHWGK0580

项目名称：2021年社会动态监控系统项目

预算金额（元）：895000.00

最高限价（元）：892000.00

采购需求：

标项名称：2021年社会动态监控系统项目

数量：1

预算金额（元）：895000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件采购需求

合同履约期限：合同签订后3个月内设备安装调试完毕，项目试运营1个月内通过最终验收。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：/至2021年4月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：网上获取。免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。投标人在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：400-881-7190。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年4月21日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。投标人将备份投标文件于2021年4月21日11:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处，也可以在开标时间前送至开标地点，未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。

开标时间：2021年4月21日14:30（北京时间）

## 开标地点（网址）：岱山县高亭镇星河路250号3楼开标室（交通大楼裙楼3楼）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）投标文件的制作及递交：1）投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登陆“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。2）具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。（2）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

## 1、采购人名称： 岱山县公安局

## 操作执行岗位联系人：张龙华；联系电话：0580-7335999

## 质疑答复岗位联系人：朱志军；联系电话：0580-4400658

## 地址：舟山市岱山县飞舟路1号

## 2、采购代理机构名称：中金招标有限责任公司

## 操作执行岗位联系人：张学睿；联系电话：0580-2083003

## 质疑答复岗位联系人：蔡真鹏；联系电话：15336811811

## 传真：0580-2083003

## 地址：舟山市定海区新城海天大道998号

## 3.同级政府采购监督管理部门

## 名称：岱山县财政局政府采购监管科

## 地址：岱山县高亭镇鱼山大道671号

## 传真：/

## 联系人 ：徐贤久

## 监督投诉电话：0580-4472749

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 采购需求

一、投标人必须响应并承诺下列要求：

1、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。

2、如果因为所代表品牌厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件，投标人应明确说明并提出质量保证承诺。

3、所有设备、器材在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的指标要求（标有“▲”的要求）。

4、所建议的设备的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度。投标人在响应建议中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将可能被视为“不符合”。从而可能导致严重影响评标结果。

5、投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型说明，所选设备必须是新制造的先进产品，并提供有关产品说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在投标书中列出。所提供的说明书必须能反映投标人在设备配置技术要求中建议的指标。

6、投标人投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

7、本项目安装主体设备为已采购的海康威视产品，投标人需具有海康威视产品安装调试经验及相应原厂技术服务保障。

二、项目概述

本次岱山县公安局社会动态监控系统项目主要包括治安监控新建、人脸识别监控建设、治安监控补充建设三部分。监控中心设在岱山县公安局指挥中心，治安监控通过光缆与岱山县公安局原数字监控平台及高分可视化平台进行应用联网；人脸识别监控在岱山县公安局汇聚后连入舟山市公安局“人脸信息综合应用系统”。

具体包含以下几个部分：

1、2021年社会动态监控系统项目包括新增立杆39根，共需安装摄像头355台（含神捕14台、枪机50台、球机13台、全局100台、双舱102台、黑光20台、环景一体20台、全彩全景球机2台、人脸抓拍机5台、半球摄像机29台），车载设备8套，物联网基站50套。所有监控摄像头直接连接至岱山县公安局指挥中心数字监控平台、高分可视化平台及录像存储,保证所有监控点位在县局指挥中心大屏上显示，同时完成监控点位推送至岱山县公安局专网、公安网，按照县局部门的要求负责把县局监控数据推送至市局专网、市局公安网平台。

2、公安局楼内及园区监控改造部分

3、中标人应保证所有图像硬解码上墙。

4、综合布线按采购需求清单，若有超出投标需求清单，则按实际工程量和耗材结算费用。

5、中标人在工程完成后应提供监控点位经纬度坐标及点位的其他详细信息给甲方。

6、采购人自供的摄像机、存储设备、交换机、网闸等由中标人负责安装调试集成服务。

7、本项目的最高限价为892000.00元。

三、设备清单

| 序号 | 产品类别 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全局抱杆支架 | 个 | 29 |
| 2 | 全局支架（座装） | 个 | 71 |
| 3 | 枪机壁装支架 | 个 | 21 |
| 4 | 枪机吊装支架 | 个 | 3 |
| 5 | 万向支架 | 个 | 116 |
| 6 | 球机定制支架 | 个 | 5 |
| 7 | 不锈钢跳臂小支架 | 个 | 58 |
| 8 | 挑臂支架1米 | 个 | 7 |
| 9 | 监控挂壁机箱 | 个 | 74 |
| 10 | 4米立杆 | 根 | 19 |
| 11 | 4米立杆基础 | 套 | 19 |
| 12 | 6米立杆 | 套 | 2 |
| 13 | 6*3米立杆 | 根 | 2 |
| 14 | 6*4米立杆 | 根 | 10 |
| 15 | 6米立杆基础 | 套 | 18 |
| 16 | 6*6米立杆 | 根 | 5 |
| 17 | 6*6米立杆立杆基础 | 套 | 5 |
| 18 | 6*8米立杆 | 根 | 1 |
| 19 | 6*8米立杆立杆基础 | 套 | 1 |
| 20 | 接地 | 套 | 43 |
| 21 | 组合线 | 米 | 2000 |
| 22 | 6类线 | 米 | 110 |
| 23 | 电源线 | 米 | 1850 |
| 24 | 监控专用智能开关 | 个 | 54 |
| 25 | PE管道 | 米 | 1400 |
| 26 | 钢管 | 米 | 120 |
| 27 | 挖掘 | 米 | 750 |
| 28 | 流媒体服务器 | 台 | 1 |
| 29 | 破路（水泥） | 米 | 200 |
| 30 | 破路（地砖） | 米 | 70 |
| 31 | 9口POE千兆交换机 | 台 | 8 |
| 32 | 16口POE千兆交换机 | 台 | 2 |
| 33 | 球机支架 | 只 | 4 |
| 34 | 光模块 | 只 | 9 |
| 35 | 电源插板 | 只 | 9 |
| 36 | 防浪涌保护器 | 只 | 7 |
| 37 | 空开 | 只 | 7 |
| 38 | 熔接 | 点 | 28 |
| 39 | 尾纤 | 根 | 14 |
| 40 | 支架 | 个 | 19 |
| 41 | 光纤终端盒 | 只 | 16 |
| 42 | 4米立杆 | 根 | 6 |
| 43 | 6米立杆 | 根 | 1 |
| 44 | 立杆基础 | 套 | 7 |
| 45 | PVC | 米 | 850 |
| 46 | PE套管 | 米 | 400 |
| 47 | 钢管 | 米 | 80 |
| 48 | 电源线 | 米 | 600 |
| 49 | 组合线 | 米 | 1500 |
| 50 | 网线 | 米 | 850 |
| 51 | 室外4芯单模光缆 | 米 | 700 |
| 52 | 室外箱 | 个 | 7 |
| 53 | 开挖、开槽及恢复 | 批 | 1 |
| 54 | 防雷插座PDU | 只 | 1 |
| 55 | 交换机 | 台 | 1 |
| 56 | 一楼门卫传输模块 | 套 | 1 |
| 57 | 光模块 | 只 | 9 |
| 58 | 400万星光级半球摄像机 | 只 | 19 |
| 59 | 32路网络硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 60 | 硬盘 | 块 | 4 |
| 61 | 全彩全景球机 | 台 | 2 |
| 62 | 安装、维护 | 项 | 1 |
| 63 | 系统集成 | 项 | 1 |

四、详细技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全局抱杆 支架 | 铝合金材质，含抱箍部件（67-127mm） |
| 2 | 全局支架（座装） | 铝合金材质，尺寸Φ203.5mm*254.5mm |
| 3 | 枪机壁装 支架 | 铝合金材质，壁装方式 |
| 4 | 枪机吊装 支架 | 铝合金材质，吊装方式 |
| 5 | 万向支架 | 铝合金材质，可安装于监控立杆挑臂上 |
| 6 | 球机定制 支架 | 铝合金材质，球机吊装支架 |
| 7 | 不锈钢跳臂小支架 | 抓拍单元定制支架，不锈钢材质，可安装于立杆的横向挑臂上 |
| 8 | 挑臂支架 1米 | 按现场立杆情况定制挑臂长1米，采用直径为8.9公分的钢管，壁厚为4mm材质，支架钢板为Q235材质焊接而成，整体热镀锌，镀锌层厚度为68um，表面喷塑制作。 |
| 9 | 监控挂 壁机箱 | 1、结构为露天防雨箱设计，具有良好的通风换气功能， 2、▲机箱为304不锈钢材质； 3、▲高度为40CM、宽为35CM、深度25CM、壁厚1MM； 4、★机箱下方带玻璃窗口； 5、机箱具有良好的防盗、防破坏、防电磁干扰、防尘、防潮、防高温、防寒、防锈蚀、防雷击功能； 6、机箱安装在立杆离地2.5米处,含机箱固定构件。 |
| 10 | 4米立杆 | ▲监控立杆与原治安监控立杆相似，立杆表面热镀锌后喷塑处理，尺寸根据设备清单要求，立杆为六角形，壁厚为4MM,跳臂部分安装摄像机接口必须严格参照原治安监控立杆的样式。底板法兰直径为400MM,厚度不低于12mm。 |
| 11 | 4米立杆基础 | ▲要求：基础长度为60厘米，宽度为60厘米，深度为120厘米，采用C25高强度钢筋混凝土浇捣而成。 |
| 12 | 6米立杆 | ▲监控立杆与原治安监控立杆相似，立杆表面热镀锌后喷塑处理，尺寸根据设备清单要求，立杆为六角形，壁厚为6MM,跳臂部分安装摄像机接口必须严格参照原治安监控立杆的样式。底板法兰直径为500MM,厚度不低于16mm, 基础预埋件为6根φ24圆钢为主筋。 |
| 13 | 6*3米立杆 | ▲监控杆件的形式应根据具体设备需求进行设计，所用杆件宜采用镀锌钢质杆。杆体距地面0.3～0.6m处应留有穿线孔。孔的上方应焊接防水檐，使用不小于3mm厚的钢板作盖板，用螺钉固定在杆件上。直杆Φ219高6米壁厚6mm，横臂长度为3米，横臂Φ140壁厚5mm；采用安装设备处应留有出线孔，出线孔配有橡胶保护套。杆件底部应焊接固定法兰盘，杆件外观按照采购方要求颜色喷塑。 |
| 14 | 6*4米立杆 | ▲监控杆件的形式应根据具体设备需求进行设计，所用杆件宜采用镀锌钢质杆。杆体距地面0.3～0.6m处应留有穿线孔。孔的上方应焊接防水檐，使用不小于3mm厚的钢板作盖板，用螺钉固定在杆件上。直杆Φ219高6米壁厚6mm，横臂长度为4米，横臂Φ140壁厚5mm；采用安装设备处应留有出线孔，出线孔配有橡胶保护套。杆件底部应焊接固定法兰盘，杆件外观按照采购方要求颜色喷塑。 |
| 15 | 6米立杆基础 | ▲要求：基础长度为80厘米，宽度为80厘米，深度为120厘米，采用C25高强度钢筋混凝土浇捣而成。 |
| 16 | 6*6米立杆 | ▲监控杆件的形式应根据具体设备需求进行设计，所用杆件宜采用镀锌钢质杆。杆体距地面0.3～0.6m处应留有穿线孔。孔的上方应焊接防水檐，使用不小于3mm厚的钢板作盖板，用螺钉固定在杆件上。直杆Φ219高6米壁厚6mm，横臂长度为6米，横臂Φ140壁厚5mm；采用安装设备处应留有出线孔，出线孔配有橡胶保护套。杆件底部应焊接固定法兰盘，杆件外观按照采购方要求颜色喷塑。 |
| 17 | 6*6米立杆立杆基础 | ▲要求：基础长度为120厘米，宽度为120厘米，深度为180厘米，采用C25高强度钢筋混凝土浇捣而成。 |
| 18 | 6*8米立杆 | ▲监控立杆的形式应根据具体设备需求进行设计，所用杆件宜采用镀锌钢质杆。杆体距地面0.3～0.6m处应留有穿线孔。孔的上方应焊接防水檐，使用不小于3mm厚的钢板作盖板，用螺钉固定在杆件上。直杆Φ300高6米壁厚8mm，横臂长度为8米横臂Φ180壁厚6mm；采用安装设备处应留有出线孔，出线孔配有橡胶保护套。杆件底部应焊接固定法兰盘，杆件外观按照采购方要求颜色喷塑。 |
| 19 | 6*8米立杆立杆基础 | ▲要求：基础长度为180厘米，宽度为180厘米，深度为200厘米，采用C25高强度钢筋混凝土浇捣而成。 |
| 20 | 接地 | 1、▲前端立杆与机箱必须接地； 2、用途：防止外界电压危害人身安全和对设备的损害，抑制电气干扰，保证设备正常工作； 3、材料：镀锌角钢30*3和30*3扁钢。 |
| 21 | 组合线 | 超五类非屏蔽双绞线+RVV2*1.0电源线 |
| 22 | 6类线 | 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2； 2、通过标准最高传输频率250MHz测试； 3、额定传输速率(NVP)：68%； 4、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 5、导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对； 6、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 7、护套材料：PVC或LSZH或LLDPE或PVC-CM或PVC-CMR，护套外径：6.3±0.3mm； 8、最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm； 9、温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃； 10、聚乙烯护套采用激光印字； ★产品符合TLC认证并提供证书； ★产品符合DELTA认证并提供证书； ★产品符合ROHS指令和REACH法规要求并提供第三方检验报告。 |
| 23 | 电源线 | YJV22 2*4 mm2交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 24 | 监控专用 智能开关 | ▲1、工作电压（VAC）：85～280； ▲2、额定负载电流（A）：15； 3、短路动作电流（A）：50； 4、短路动作时间（ms）：30； 5、过流动作电流（A）：18.5； 6、过流动作时间（s）：2； ▲7、过压动作电压（V）±10V：270； 8、欠压动作电压（V）±10V：100； 9、过欠压动作时间（ms）：<100； ▲10、漏电动作电流（mA）：30； 11、漏电不动作电流（mA）：15； 12、漏电动作时间（ms）：30； 13、合闸允许负载阻抗（Ω）：>5； 14、重合闸间隔时间1（s）：30； 15、重合闸间隔时间2（m）：30； 16、重合闸间隔时间3（h）：1； 17、重合闸复位时间（s）：5； 18、支持故障干节点输出； 19、▲支持防雷功能。 |
| 25 | PE管道 | Φ25耐腐蚀，耐风化 |
| 26 | 钢管 | 1、Φ40； 2、材质：Q235 ，热镀锌。 |
| 27 | 挖掘 | 泥土路面开挖及修复 |
| 28 | 流媒体 服务器 | 1、2U双路标准机架式服务器 ； 2、CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz ； 3、内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 ； 4、硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 ； 5、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 ； 6、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 ； 7、网口：2个千兆电口 ； 8、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0； 9、接口，1个VGA接口 ； 10、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； |
| 29 | 破路（水泥） | 水泥、柏油路面开挖及修复，含敷设穿线过路用的铁管 |
| 30 | 破路（地砖） | 地砖路面开挖及修复，含敷设穿线过路用的铁管 |
| 31 | 9口POE 千兆交换机 | 1、8个10/100/1000M电口，2个千兆光口； 2、端口缓存：4M； 3、背板带宽：48Gbps； 4、包转发率：14.9Mpps； 5、MAC地址：8K； 6、支持POE供电。 |
| 32 | 16口POE 千兆交换机 | 1、16个千兆电口2个SFP光口； 2、交换容量36Gbps； 3、包转发率：26.784Mpps； 4、MAC容量：8K； 5、VLAN:支持802.1Q VLAN； 6、支持POE供电。 |
| 33 | 球机支架 | 铝合金材质，球机吊装支架 |
| 34 | 光模块 | 1、接口类型：LC； 2、千兆； 3、传输距离：10KM。 |
| 35 | 电源插板 | 10A |
| 36 | 防浪涌 保护器 | 1、额定电流：20KA； 2、防护等级：IP20； 3、安装方式：导轨式。 |
| 37 | 空开 | 16A |
| 38 | 熔接 | 光纤熔接定制 |
| 39 | 尾纤 | 1、国产； 2、长度：0.5米。 |
| 40 | 支架 | 铝合金材质 |
| 41 | 光纤终端盒 | 国产，定制 |
| 42 | 4米立杆 | ▲监控立杆与原治安监控立杆相似，立杆表面热镀锌后喷塑处理，尺寸根据设备清单要求，立杆为六角形，壁厚为4MM,跳臂部分安装摄像机接口必须严格参照原治安监控立杆的样式。底板法兰直径为400MM,厚度不低于12mm。 |
| 43 | 6米立杆 | ▲监控立杆与原治安监控立杆相似，立杆表面热镀锌后喷塑处理，尺寸根据设备清单要求，立杆为六角形，壁厚为6MM,跳臂部分安装摄像机接口必须严格参照原治安监控立杆的样式。底板法兰直径为500MM,厚度不低于16mm, 基础预埋件为6根φ24圆钢为主筋。 |
| 44 | 立杆基础 | 1、4米立杆基础：▲要求：基础长度为60厘米，宽度为60厘米，深度为120厘米，采用C25高强度钢筋混凝土浇捣而成。 2、6米立杆基础：▲要求：基础长度为80厘米，宽度为80厘米，深度为120厘米，采用C25高强度钢筋混凝土浇捣而成。 |
| 45 | PVC | Φ25 |
| 46 | PE套管 | Φ25耐腐蚀，耐风化 |
| 47 | 钢管 | 1、Φ25 |
| 48 | 电源线 | RVV 2*1.0 |
| 49 | 组合线 | 超五类非屏蔽双绞线+RVV2*1.0电源线 |
| 50 | 网线 | 1、标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2； 2、通过标准最高传输频率250MHz测试； 3、额定传输速率(NVP)：68%； 4、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 5、导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对； 6、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 7、护套材料：PVC或LSZH或LLDPE或PVC-CM或PVC-CMR，护套外径：6.3±0.3mm； 8、最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm； 9、温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃； 10、聚乙烯护套采用激光印字； 11、★产品符合TLC认证并提供证书； 12、★产品符合DELTA认证并提供证书； 13、★产品符合ROHS指令和REACH法规要求并提供第三方检验报告。 |
| 51 | 室外4芯单模光缆 | 1、标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2、全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 3、光纤规格：B1.3； 4、衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0 5、光纤芯数：2-12 芯； 6、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色； 7、允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N； 8、允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm； 9、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D； 10、敷设方式：管道、非自承架空； 11、安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。 |
| 52 | 室外箱 | 1、结构为露天防雨箱设计，具有良好的通风换气功能； 2、▲机箱为304不锈钢材质； 3、▲高度为40CM、宽为35CM、深度25CM、壁厚1MM； 4、★机箱下方带玻璃窗口； 5、机箱具有良好的防盗、防破坏、防电磁干扰、防尘、防潮、防高温、防寒、防锈蚀、防雷击功能； 6、机箱安装在立杆离地2.5米处,含机箱固定构件。 |
| 53 | 开挖、开槽及恢复 | 泥土路面开挖及修复，含敷设穿线过路用的铁管 |
| 54 | 防雷插座PDU | 1、额定电压：250V； 2、额定功率：4000W； 3、额定电流：16A。 |
| 55 | 交换机 | 1、固定端口：24端口SFP接口交换机（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽，至少需要购买1个RG-M5000E-AC60电源模块，1个USB 2.0接口； 2、可用模块：1口万兆SFP+模块卡、2口万兆SFP+模块卡、2口千兆SFP模块卡，2口均可复用为10/100/1000M电口； 3、交换容量：256Gbps； 4、包转发率：L2：线速（96Mpps/156Mpps）、L3：线速（96Mpps/156Mpps）。 |
| 56 | 一楼门卫 传输模块 | 用于信号传输 |
| 57 | 光模块 | 1、接口类型：LC； 2、千兆； 3、传输距离：10KM。 |
| 58 | 400万星光级半球摄像机 | 1、400万 星光级 1/2.7" CMOS 半球型网络摄像机； 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍； 支持白光和混光补光； 最低照度: 0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 5、宽动态: 120 dB ； 6、调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 7、白光距离: 智能警戒：20 m； 8、混光距离: 智能警戒：30 m； 9、人脸抓拍：2.8 mm：1.5~2.5 m，4 mm：2~3 m，6 mm：3~5 m，8 mm：4~6.5 m； 10、支持防补光过曝； 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440； 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 13、报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A）； 14、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 15、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3； 16、防护: IP67； 17、★内置GPU芯片（公安部检验报告证明）； 18、★内置麦克风和扬声器（公安部检验报告证明）； 19、★具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别（公安部检验报告证明）； 20、★支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置（公安部检验报告证明）； 21、★支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监控画面上选定区域的水平及垂直方向的像素数（公安部检验报告证明）。 |
| 59 | 32路网络 硬盘录像机 | 1、2U标准机架式 ①2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； ②8盘位，可满配8T硬盘； ③2个千兆网口； ④2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； ⑤1个eSATA接口； ⑥支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； ⑦报警IO：16进4出（可选配8出）； 2、软件性能： ①输入带宽：320M； ②32路H.264、H.265混合接入； ③最大支持16×1080P解码； ④支持H.265、H.264解码； 3、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份； 4、★支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（以公安部检测报告为准）； 5、★支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加（以公安部检测报告为准）； 6、★支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件（以公安部检测报告为准）。 |
| 60 | 硬盘 | 1、3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s； 2、★接口速率6Gb/s； 3、★最大吞吐量：255MB/s ±5%； 4、★转速（转/分）：7200（转/分）； 5、★缓存：256MB。 |
| 61 | 全彩全景 球机 | 1、支持精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪； 2、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 3、传感器类型: 【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS； 【细节】1/2.8＂ progressive scan CMOS； 4、最低照度: 【全景】彩色0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON)，0 Lux with light； 【细节】彩色0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白0.001Lux @(F1.6，AGC ON)； 5、宽动态: 120dB超宽动态； 6、焦距: 【全景】4mm； 【细节】4.8 mm to 110 mm, 23倍光学变倍； 7、视场角: 【全景】水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°； 【细节】55° to 2.7° (广角-望远)； 8、水平范围: 360°； 9、垂直范围: -15°-90°(自动翻转)； 10、视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG； 11、网络存储: NAS (NFS，SMB/ CIFS), ANR； 12、网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据； 13、报警输入:2路报警输入； 14、报警输出:1路报警输出； 15、音频输入:1路音频输入； 16、音频输出:1路音频输出； 17、白光照射距离: 30m； 18、红外照射距离: 150m； 19、供电方式: DC36V±25%； 20、恢复出厂设置: 支持； 21、除雾: 加热玻璃除雾； 22、防护: IP66； 23、★内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像（以公安部检验报告为准）； 24、★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（以公安部检验报告为准）； 25、★支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央（以公安部检验报告为准）。 26、★提供厂家出具的与岱山县公安局指挥中心数字监控平台的无缝对接证明 |
| 62 | 安装、维护 | \ |
| 63 | 系统集成 | \ |

五、售后服务及要求（不限于此）

1、施工期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。在施工中应做好对其他设施的保护，凡造成其它设施、设备损坏的，一律由施工单位负责赔偿。

2、提供的设备、配件必须提供随机资料（说明书、合格证、图纸、保修单及操作保养等资料）。其他附件及材料必须符合国家有关标准。

▲3、对采购人的验收工作，中标人须按采购人要求进行配合工作并提供相应的验收资料（项目需经过第三方检测机构检测，费用由中标人承担）。

▲4、对于决算工作，中标人须按采购人要求进行配合项目决算，决算费用由中标人承担。

5、设备调试开通移交后，采购人组织人员在中标人的指导下上岗操作，投标人进行系统维护；整套系统及设备的免费保修期从采购人对系统验收合格之日起计算。（要求提供原厂商质保书，所供设备原厂保修期在三年以上的按原厂执行）；免费保修期满后，中标人对整套系统及设备提供终身维修服务并只收取成本费用。

▲6、本项目免费保修期至少3年。

7、设立专业的运行维护服务队伍：

7.1提供7*24小时电话技术支持。6小时现场响应，对于4小时内不能排除系统、设备故障的，应提供必要的备机备件，以确保各系统的正常运行。

7.2定期、日常维护巡检。每一季度进行一次系统设备的状态和运行情况、对专用设备进行清洁维护保养等工作。

7.3如遇重大活动，接到采购人通知后，必须无条件派工程师实行现场技术保障，确保系统在活动期间正常运行。

六、培训

中标人应免费提供技术培训服务（包括授课费、资料费、参加培训人员的差旅食宿费）。投标人需在标书中列出详细的技术培训计划，包括培训课程、参加培训的人数、培训时间、培训地点等。

七、工期要求

▲1、合同签订后3个月内设备安装调试完毕，项目试运营1个月内通过最终验收。

▲2、交货地点要求：使用单位指定地点，中标人须派专业人员将产品送到指定地点并安装调试完毕，其所有费用由中标人承担。

八、付款方式

1、履约保证金为合同总金额的5%，合同签订后5个工作日内递交履约保证金，免费保修结束后无息返还。履约保证金可为现金或银行、保险公司出具的保函。

2、签订合同后5个工作日内支付合同总金额的30%，设备安装调试完毕后5个工作日内支付合同总金额的50%，项目验收合格后经第三方决算完成，5个工作日内支付合同总金额的20%。

九、其他

1、投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

2、招标人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2021年社会动态监控系统项目 |
| 2 | 采购人名称 | 岱山县公安局 |
| 3 | 采购内容 | 社会动态监控系统建设 |
| 4 | 最高限价 | 892000.00元 |
| 5 | 工期要求 | 详见采购需求 |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8 | 付款方式 | 详见采购需求 |
| 9 | 投标报价 与相关费用 | 1、投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的最高限价。 2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。 3、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 4、中标人须缴纳招标代理服务费，收费金额为：一次性收费壹万伍仟元整（¥15000.00元）。支付方式及时间为：中标通知书发出后5个工作日内一次性支付给招标代理机构。 收款单位名称：中金招标有限责任公司舟山分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山新城支行 银行账号：3300 1706 2550 5300 3969 |
| 10 | 投标文件的组成 | 本项目实行网上投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作，加密并递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件，以DVD光盘或U盘形式提供。数量为1份。 |
| 11 | 开标地点 | 岱山县高亭镇星河路250号3楼开标室（交通大楼裙楼3楼） |
| 12 | 投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人将备份投标文件于2021年4月21日11:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处，也可以在开标时间前送至开标地点，未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 4、仅提供备份投标文件的。 当发生解密失败或未按时解密的，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及开标时间 | 2021年4月20日14:30（北京时间） |
| 14 | 中小企业划分标准所属行业 | 所属行业：工业。 |
| 15 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 |
| 16 | 小微企业有关政策 | 根据财库[2020]46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。 根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见投标文件相关格式）。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。 注：1、以上1、2不重复扣除。（未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、“采购人”系指组织本次采购的单位：岱山县公安局。

2、“采购代理机构”系指中金招标有限责任公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格供应商。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须提供《法定代表人授权函》。

6、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、数据服务以及其他类似的义务。

8、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

9、“书面形式”包括信函、传真、快递、电报等。

## （三）采购方式

本次采用公开招标方式进行。

（四）最高限价

## 892000.00元，超过作投标无效处理。

## 联合体投标

本项目不接受联合体投标

## （六）转包

本项目不允许转包。

## （七）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## （八）答疑与澄清

## 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2021年4月19日17：00前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出一次性书面质疑；采购人将组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已依法获取采购文件的投标人。

## 1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

## ①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

## ②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

## ③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

## 2、质疑书应包括下列主要内容：

## ①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

## ②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

## ③具体的质疑事项及事实依据；

## ④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

## ⑤提出质疑的日期。

## 3、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

## 4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

## （九）信用记录：

## 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

## 1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

## 2、查询渠道：

## 信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

## 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

## 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

## 4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

## 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## （十）信贷政策

## 1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同哦金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区： 蔡妮妮 定海片区： 杨莹 自贸区片区： 郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580-8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |

## 2.一般步骤

## （1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

## （2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

## （3）银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

（十一）中小企业扶持政策说明

1、本项目非专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予 6%的扣除，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的中大型企业投标报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十二）中金招标有限责任公司拥有本招标文件最终解释权。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

其他有关补充文件

（二）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

2、采购人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以介质存储的数据电文形式的投标文件。

1、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

# （二）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章 投标文件组成）

# （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （四）投标报价与相关费用

详见投标人须知前附表。

（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （六）投标文件的签署和编制

# 1、电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

备份电子投标文件，以DVD光盘、U盘形式存储。

（七）备份投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求密封和签字。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2未按招标文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足招标文件要求的；

1.8不响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9 投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的预算金额或最高限价的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 报价文件中缺失报价的。

（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启响应文件活动。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2各投标人的资格由采购代理机构人员负责初审；

4.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.5在系统上公开报价开标情况；

4.6评标委员会对报价情况进行评审；

4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

五、评标

（一）组建评审小组

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品：监控挂壁机箱、立杆、400万星光级半球摄像机，核心产品同时为相同品牌时，符合第三十一条的规定。

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3.采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件随中标、成交结果同时公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人企业“多证合一”的营业执照复印件 |  |
| 2 | 投标人财务状况相关报告相关材料 |  |
| 3 | 投标函 |  |
| 4 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 非法定代表人参加投标时 |
| 5 | 《法定代表人授权函》原件 |  |
| 6 | 投标人代表身份证复印件 |  |
| 结 论 |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”； 2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予 6%的扣除，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的中大型企业投标报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。同时小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。即小型或微型企业的评审报价=投标报价×94%；分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的中大型企业的评审报价=投标报价×98%；其他企业产品的评审报价=投标报价。

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

- 评分表

| 评标指标 | 价格部分 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 30 | 70 | 100 |

| 评审项目 | 评分类别 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人资质等专业实力 | 客观 | 投标人具有ISO9001系列质量管理体系认证，得1分；（认证内容为计算机信息系统集成及服务） 投标人具有ISO14000系列环境管理体系认证，得1分；（认证内容为计算机信息系统集成及服务） 3、投标人具有ISO27001系列信息安全管理体系认证证书的得1分。（认证内容为计算机信息系统集成及服务） （提供证书复印件证明材料） | 3 |
| 成功案例和业绩情况 | 客观 | 根据投标人每提供1份同类监控系统类项目的成功案例，得2分，最高得8分。（合同签订时间在2018年3月至今，提供合同复印件） | 8 |
| 免费保修期要求 | 客观 | 投标人所投设备整体免费保修期承诺高于采购文件要求的，每增加一年得1分，最多得2分。（本项目要求至少三年整体质保） | 2 |
| 其他专业设备 | 客观 | 根据投标人为本项目提供的抢修车进行打分，每提供一辆抢修车得1分。最高得2分。（提供机动车行驶证复印件） | 2 |
| 拟派项目负责人 | 客观 | 根据投标人为本项目提供的负责人进行打分： 具有信息系统项目管理师高级项目经理证书的得1分； 具有系统集成高级项目经理证书的得1分； （提供相关证书复印件及近三个月社保证明） | 2 |
| 品牌认知度 | 主观 | 根据主要投标设备的品牌认知度打分。 1、口碑佳、市场占有率高、品牌认知度高3分； 2、口碑、市场占有率、品牌认知度尚可2分； 3、口碑欠佳、市场占有率低、品牌认知度低1分。 | 3 |
| 施工组织方案 | 主观 | 根据投标人的施工组织情况打分，施工组织方案合理、文明施工体现充分，在施工时对周边社区影响最小的得5-3.1分；施工组织方案较为合理，文明施工体现较为充分，在施工时对周边社区具有一定的影响的得3-1分，方案不合理，野蛮施工，对周边社区影响较大的不得分。 | 5 |
| 安全保障措施 | 主观 | 根据投标人对本项目户外施工时的安全保证措施进行打分，投标人具有明确的施工安全管理制度且合理的得5-3.1分，安全管理制度较为完善且较为合理的得3-1分；投标人无安全管理制度且对安全施工问题管力度不高的不得分。 | 5 |
| 应急反应能力 | 主观 | 根据投标人为本项目提供的应急方案及承诺进行综合打分，应急反应速度快，可行性方案实际合理的得5-3.1分，应急反应速度较快，可行性方案较为合理的得3-1分，应急反应速度与采购需求中6小时相同的不得分。 | 5 |
| 售后服务方案 | 主观 | 根据投标人为本项目提供的售后服务方案进行打分，售后服务方案完整，服务团队人员齐全，备品备件充足的得5-3.1分；售后服务方案较为完整，服务团队人员较为齐全，备品备件较为充足的得3-1分；售后服务方案不完整，人员不齐，备品备件不足的不得分。 | 5 |
| 投标产品技术参数性能 | 客观 | 根据投标人的投标产品技术参数要求响应情况打分：全部符合得30分； 负偏离一项扣0.5分；标“★”条款负偏离扣1分，扣完为止。 评审依据：结合本项目技术参数进行评分，招标文件中需提供检验报告证明的如未提供视作负偏离。 | 30 |
| 合计 | 70 |

第五章 合同主要条款

（具体条款以甲方为主协商确定）

项目合同

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签定日： 2021年   月   日

合同签定地点：   舟山市岱山县

甲方对                                                进行公开招标。经评审小组评定并最终审核通过，确定乙方为本项采购项目的中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，双方经平等协商达成一致意见，订立本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- 招标文件

- 投标文件

- 相关补充文件

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

三、产品的技术要求

本产品的技术要求同招标文件第二章项目招标需求相同。

四、合同金额

本项目的合同总价为         元人民币。

- 付款方式

1、履约保证金为合同总金额的5%，合同签订后5个工作日内递交履约保证金，免费保修结束后无息返还。履约保证金可为现金或银行、保险公司出具的保函。

2、2、签订合同后5个工作日内支付合同总金额的30%，设备安装调试完毕后5个工作日内支付合同总金额的50%，项目验收合格后经第三方决算完成，5个工作日内支付合同总金额的20%。

六、项目工期

▲1、合同签订后3个月内设备安装调试完毕，项目试运营1个月内通过最终验收。

▲2、交货地点要求：使用单位指定地点，乙方须派专业人员将产品送到指定地点并安装调试完毕，其所有费用由乙方承担。

七、产品的配置情况、免费保修及价格：

| 设备名称 | 品牌型号 技术规格 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 免费保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |
| 人民币大写： |

八、专利权

乙方应保护甲方在使用该设备和软件或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

九、售后服务及承诺（不限于此）

1、施工期间，乙方应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。在施工中应做好对其他设施的保护，凡造成其它设施、设备损坏的，一律由乙方负责赔偿。

2、提供的设备、配件必须提供随机资料（说明书、合格证、图纸、保修单及操作保养等资料）。其他附件及材料必须符合国家有关标准。

▲3、对甲方的验收工作，乙方须按采购人要求进行配合工作并提供相应的验收资料（项目需经过第三方检测机构检测，费用由乙方承担）。

4、对于决算工作，中标人须按采购人要求进行配合项目决算，决算费用由中标人承担。

5、设备调试开通移交后，采购人组织人员在中标人的指导下上岗操作，投标人进行系统维护；整套系统及设备的免费保修期从采购人对系统验收合格之日起计算。（要求提供原厂商质保书，所供设备原厂保修期在三年以上的按原厂执行）；免费保修期满后，中标人对整套系统及设备提供终身维修服务并只收取成本费用。

▲6、本项目免费保修期    年。

7、设立专业的运行维护服务队伍：

7.1提供7*24小时电话技术支持。6小时现场响应，对于4小时内不能排除系统、设备故障的，应提供必要的备机备件，以确保各系统的正常运行。

7.2定期、日常维护巡检。每一季度进行一次系统设备的状态和运行情况、对专用设备进行清洁维护保养等工作。

7.3如遇重大活动，接到采购人通知后，必须无条件派工程师实行现场技术保障，确保系统在活动期间正常运行。

十、追加设备或服务处理：

在合同履行时，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

十一、延期交货：

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成系统的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

十二、违约责任：

1、乙方到货或安装调试完毕时间每延期十日（不足十日按十日计），乙方须支付本项目合同总价的5‰作为赔偿，赔偿费用从合同支付款中扣除，但延期赔偿额最高不超过本合同总价的10%。如延期超过30日，甲方有权终止合同。乙方须承担由此造成的一切损失。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

5、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

十三、争议的解决：

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

十四、合同修改：

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

十五、不可抗力的处理：

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

十六、适用法律：

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报舟山市岱山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，中金招标有限责任公司执一份。

十八、中小企业预留合同

本采购合同为中小企业预留合同，联合协议（若有）或者分包意向协议（若有）为本采购合同的组成部分。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

地址：                                     地址：

法定代表人或授权签字代表：                 法定代表人或授权签字代表：

签订日期：   年  月  日                    签订日期：   年  月  日

甲方收款银行：                             乙方收款银行：

甲方收款开户账号：                         乙方收款开户账号：

鉴证方：（盖章）

注意事项：

1.用于政府采购信用融资的政府采购合同：

（1）应当包含如下条款：

“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

- 中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第六章  投标文件组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有▲标识的条款为必须提交的资料）

1、投标报价文件部分

（投标报价信息不得出现在资格证明、商务、技术文件中，否则将导致投标无效。）

▲1.1开标一览表；

▲1.2报价明细表；

1.3中小企业身份证明文件（如符合）（符合以下三个子项中的任意一项要求即可）；

1.3.1中小企业（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业）：《中小企业声明函》

1.3.2监狱企业（视同小微企业）：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

1.3.3残疾人福利性单位（视同小微企业）：《残疾人福利性单位声明函》；

▲2、资格证明文件部分

2.1投标人企业“多证合一”的营业执照复印件；

2.2投标人财务状况相关报告相关材料：开标时间近三个月内任意一个月的财务月报（主要为资产负债表，损益表等）；

2.3投标函；

2.4法定代表人身份证复印件；

2.5法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供；

2.6投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供。

3、商务技术文件部分

3.1评分标准页码索引；（建议制作）

3.2投标人简介

▲3.3项目设备清单表；

▲3.4投标技术参数偏离表（技术指标要求的详细说明阐述和备注）；

3.5按照评分标准依次编制相应的说明、证明材料复印件；

3.6本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

投标文件格式

格式一、开标一览表

| 项目名称 | 2021年社会动态监控系统项目 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 社会动态监控系统建设 |
| 投标总价（元） | 大写： 小写： |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式二、报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |
| 合计（大写） |

注：合计价格须与开标一览表投标总价一致。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

3.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

格式四、残疾人福利性单位声明函。

残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式五、投标函

致：岱山县公安局

中金招标有限责任公司

我方（投标人名称）已详细审查了（项目编号）（项目名称）    的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

6、我方承诺参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

8、我方承诺本项目的免费保修为     年。（根据采购需求和评分标准投标人自行填写）

9、对采购人的验收工作，我方承诺按采购人要求进行配合工作并提供相应的验收资料（项目需经过第三方检测机构检测，费用由我方承担）。

10、对于决算工作，我方承诺按采购人要求进行配合项目决算，决算费用由我方承担。

投标人名称：                  （加盖公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：

日期：     年    月   日

格式六、法定代表人授权函

致：岱山县公安局

中金招标有限责任公司

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

被授权人联系电话：                           法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

格式七、投标产品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 生产厂家 及其产地 | 计量单位、数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：              （签字）

日期：    年   月   日

格式八、相关业绩

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 签订日期 | 业主联系人及联系方式 | 附件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式九、投标产品技术参数偏离表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 招标文件所需技术要求及性能说明 | 所投技术要求 及性能说明 （附相关证明材料的页码索引） | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 正偏离/符合/负偏离 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                   （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：       年   月   日

格式十、质疑函（格式）

质疑函（格式）

质疑供应商：

地址：                                                             邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。