岱山县公安局交通警察大队智慧路口建设项目

招标文件

项目编号：0773-2141GNZSHWGK0614

项目名称：岱山县公安局交通警察大队智慧路口建设项目

采 购 人：岱山县大数据管理中心（盖章）

代理机构：中金招标有限责任公司（盖章）

日    期：二〇二一年 四 月

目    录

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

第一章  招标公告

项目概况

岱山县公安局交通警察大队智慧路口建设项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）招标文件，并于2021年4月28日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0773-2141GNZSHWGK0614

项目名称：岱山县公安局交通警察大队智慧路口建设项目

预算金额（元）：2860000

最高限价（元）：1900000,760000

采购需求：

标项一
    标项名称: 电子警察升级改造 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 2000000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件 
    备注：最高限价1900000.00元

标项二
    标项名称: 信号控制提升优化建设 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 860000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件 
    备注： 最高限价760000.00元

合同履约期限：标项 1、2，合同签订后至2021年6月底前具备交付运行条件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2021年04月28日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：网上获取。免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。投标人在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：400-881-7190。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年04月28日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。投标人将备份投标文件于2021年4月27日17:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处，也可以在开标时间前送至开标地点，未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。

开标时间：2021年04月28日 09:00

开标地点（网址）：岱山县高亭镇星河路250号3楼开标室（交通大楼裙楼3楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.其他事项：（1）投标文件的制作及递交：1）投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登陆“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。2）具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。（2）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。 （3）本项目原采购意向公开名称为：岱山县电子警察升级改造项目

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：岱山县大数据管理中心

地    址：高亭镇鱼山大道677号行政中心A3楼

传    真：

项目联系人（询问）：顾先生

项目联系方式（询问）：(0580) 448-1180

质疑联系人：沈蓓

质疑联系方式：0580-7338938

2.采购代理机构信息

名    称：中金招标有限责任公司

地    址：舟山市定海区海天大道998号知青创客428室

传    真：/

项目联系人（询问）：张学睿

项目联系方式（询问）：0580-2083003

质疑联系人：蔡真鹏

质疑联系方式：15336811811

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：岱山县财政局政府采购监管科

地    址：岱山县高亭镇鱼山大道671号

传    真：/

联系人 ：徐贤久

监督投诉电话：0580-4472749

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 采购需求

一、投标人必须响应并承诺下列要求：

1、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。

2、如果因为所代表品牌厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件，投标人应明确说明并提出质量保证承诺。

3、所有设备、器材在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的指标要求（标有“▲”的要求）。

4、所建议的设备的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度。投标人在响应建议中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将可能被视为“不符合”。从而可能导致严重影响评标结果。

5、投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型说明，所选设备必须是新制造的先进产品，并提供有关产品说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在投标书中列出。所提供的说明书必须能反映投标人在设备配置技术要求中建议的指标。

6、投标人投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

二、项目概述

标项一：岱山交警大队2011年的8个路口电子警察设备于2011年12月建设，投入使用至今已经有9年，设备已经老化无法正常使用。随着科技的进步老的设备满足不了现在的实际需求早已经淘汰，因此本项目8个路口的电子警察设备必须进行升级改造。通过本项目改造可以实现对各方向车道闯红灯车辆的监测、不按规定车道行驶、随意变道等违法抓拍功能。而卡口车辆智能监测记录系统对道路运行车辆的构成、流量分布，违章情况进行常年不间断的自动记录，为交通规划，交通管理部门提供重要的基础和运行数据，为快速纠正交通违章行为，快速侦破交通事故逃逸和机动车盗抢案件提供重要的技术手段和证据，对交通的平安运行和提高公路交通管理的快速反应能力有着十分重要的意义。

标项一最高限价190万元。

标项二：岱山县全区域红绿灯信号控制系统在近几年完成了信号控制主机联网改造，解决了远程配时和初步维护的问题，但由于无法实现自适应和感应流量，静态绿波和人工配时方案已经无法满足现有机动车日益高涨的流量需求，衢山大道、星河路等关键干道和交叉口高峰期还是通过人工介入方式进行控制，耗费大量警力的同时，对信号控制系统应用运行的不满意度也越发高涨。

（1）人为发现拥堵并上报

对于配时不合理的路口，交警往往只能通过巡查以及市民反馈等途径发现问题，发现问题时已经造成较为严重的拥堵。靠人工发现问题的手段较为被动、滞后，且对问题发生的原因、严重程度、发展趋势缺乏定量而准确的认识。

（2）人为优化信号配时方案

目前大部分路口采用单点定周期控制模式，一般在发现交通问题后交警才会对方案进行人工优化。优化方案往往是交警根据经验设计，依据的数据只能通过人工调查的方式获得，费时费力。且一旦遇到较为复杂的区域协调问题，仅凭人工经验和人工调研则难以实现。

（3）人为主观评价信号优化效果

在人工优化配时方案后，传统信号控制系统不能自动评价运行效果，一般需要交警长时间视频观测方案的实施效果，这一过程需要反复调整优化比选方案，容易造成交通不必要的紊乱。或通过人工调查的方式对效果进行估算，耗时耗力。目前得出的评价结果主观成分较大，不能客观反映方案的优劣，无法指导进一步的方案优化，不利于系统的可持续运行。

（4）人海战术应对特殊事件

一旦面对警卫任务、大型活动、重大事故等突发且复杂的事件时，交警往往需要安排大量的警力在事件可能影响到的路口现场执勤，并通过对讲机人工调度和安排任务。一方面需要耗费大量的人力物力，且往往是饱和式调度警力，存在较大资源浪费；另一方面人工调度的方式效率较低，且面对复杂事件时人工指挥的方式并不能很好地把控全局，可能存在决策失误的风险。

标项二最高限价76万元。

- 建设目标

标项一：本项目将通过安装在前端的高清抓拍单元对路口进行全天候24小时自动监控，对每一辆机动车违法行为有效取证，自动记录每一辆违法车辆违法行为发生时的高清图像及违法过程，可以有效遏制机动车在行驶中的违法现象，改善道路交通秩序，消除事故隐患。同时，前端安装高清全景摄像机实时记录通过车辆的通行记录，录像可看清通过车辆的号牌和车辆外形，用于事故追溯、逃逸车辆追查和刑事案件的查询。本系统建设的目的：加强市区城市道路交通管理，规范通行秩序，提高通行能力，确保车辆、行人安全。其主要作用是：监视现场动态、指导现场管理、追踪逃逸车辆、辅助违章处理。

标项二：通过交通工程、大数据、人工智能等技术的开放，对外提供一系列以信号控制为核心的智能交通技术能力，同时可与其他能力相互融合，进而达成能力升级，助力技术创新。

传统信号控制优化的“黑箱”理念造成决策控制数据不可控、过程不可见、方案不可调等问题，以“可见、可知、智控、开放”为技术路线，解决了传统“黑箱”理念带来的难题。

- 建设内容

标项一：

本次项目建设主要包括8个路口的基础、管道开挖、各路口机箱光缆敷设、立杆架设、摄像机抓拍单元、辅助照明设备以及控制主机设备安装等。

拟建设路口

| 序号 | 路口名称 | 方向 | 车道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓬莱路/长河路口 | 4 | 9 |
| 2 | 沿港中路/银厦路口 | 4 | 6 |
| 3 | 星河路/衢山大道路口 | 4 | 10 |
| 4 | 飞舟路/衢山大道路口 | 4 | 10 |
| 5 | 扬帆路/鱼山大道路口 | 4 | 4 |
| 6 | 星河路/鱼山大道路口 | 4 | 6 |
| 7 | 衢山大道/人民路口 | 4 | 9 |
| 8 | 枕潮线/岛茶线路口 | 4 | 8 |

标项二：

本次项目主要建设内容为更换原有信号机为智能信号控制机、增加雷达视频车检器数据采集设备，以及中心的信号控制平台，实现8个路口数据接入和共享，实现机动车排队长度、速度和行驶轨迹等数据的采集及接入。

拟建设路口

| 序号 | 路口名称 |
| --- | --- |
| 1 | 蓬莱路/长河路 |
| 2 | 衢山大道/飞舟路 |
| 3 | 高双线/工升路 |
| 4 | 高双线/东兴西路 |
| 5 | 衢山大道/人民路 |
| 6 | 衢山大道/星河路 |
| 7 | 徐福大道/沿港西路 |
| 8 | 长河路/康嘉路 |

- 采购清单：

标项一：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子警察主机 | 套 | 8 |
| 2 | 900万高清抓拍摄像单元 | 套 | 32 |
| 3 | 900万反向车辆人脸卡口高清抓拍单元 | 套 | 32 |
| 4 | LED补光灯 | 只 | 62 |
| 5 | 频闪爆闪一体灯 | 只 | 32 |
| 6 | 抱杆箱 | 套 | 24 |
| 7 | 电源防雷器 | 套 | 8 |
| 8 | 光收发器 | 对 | 24 |
| 9 | 工业交换机 | 个 | 8 |
| 10 | 配套线缆 | 套 | 32 |
| 11 | 光纤施工 | 条 | 24 |
| 12 | 6米L型立杆（挑臂6米） | 套 | 28 |
| 13 | 8米L型立杆（挑臂8米） | 套 | 4 |
| 14 | 基础及预埋件 | 只 | 28 |
| 15 | 基础及预埋件 | 只 | 4 |
| 16 | 路口箱 | 只 | 8 |
| 17 | 安装辅材 | 批 | 32 |
| 18 | 穿线管铺设 | 点 | 32 |
| 19 | 旧杆件拆除 | 套 | 32 |
| 20 | 云存储节点 | 台 | 1 |

标项二：

| 序号 | 产品类别 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备部分 |
| 1 | 雷达视频一体机 | 台 | 31 |  |
| 2 | 联网信号机 | 台 | 6 | 已有两个路口安装 |
| 3 | 服务器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 工业交换机 | 台 | 8 | 根据现场网络情况进行调整 |
| 5 | 光纤收发器（发送端） | 台 | 8 |  |
| 6 | 光纤收发器（接收端） | 台 | 8 |  |
| 7 | 光纤收发器机箱 | 个 | 1 |  |
| 8 | 挂箱 | 个 | 8 |  |
| 二、软件部分 |
| 9 | 智慧交通信号控制平台 | 套 | 1 |  |
| 三、现场实施部分 |
| 10 | 设备拆装调试费 | 点位 | 31 |  |

- 项目配置及功能设计

标项一：

- 配置方案

本次电子警察系统前端设备由高清抓拍单元、补光灯、控制主机、交换机、光收发器、立杆等组成，各断面外场前端主要设备配置方案如下：

- 采用视频检测方式进行抓拍触发。

- 每个方向（每3车道）配置1套900万车尾抓拍的违法抓拍系统和1套900万车头车辆人脸抓拍的卡口系统，装在同一根抓拍立杆的横梁上；

- 违法抓拍系统采用LED频闪灯补光，按照每一个车道配置1套频闪灯的原则；

- 卡口抓拍系统采用频闪爆闪一体灯补光，按照每方向配置1套灯的原则，具体按照路口现场实际情况配置；

- 每一检测点设置一台控制主机，负责处理存储路口违法车辆的图片和信息、截取与违法照片同步的视频片段、记录存储抓拍行驶车辆的卡口图片及与中心服务器的数据通讯，控制主机存储容量考虑存储交通违法行为视频录像信息的需求，存储时间大于7天；

- 按需配置录像存储设备，所有摄像机视频录像全部交警机房集中存储，存储时间不低于30天；

- 每一检测点配置1台工业交换机（LAN口数目根据实际需要配置）用于传输监控点已有的监控设备的视频信号和监控数据；其余抓拍立杆、路口内传输设备、抱杆箱的设备材料按照实际需求配置并计入投标价。

- 功能设计

1）闯红灯行为捕获功能：系统可以实现对各方向车道闯红灯车辆的监测、图像抓拍等功能。每一违法记录拍摄连续3张反映闯红灯过程的图片，其中第一个位置的图片反映机动车未到达停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；第二个位置的图片反映机动车已越过停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；第三个位置的图片反映机动车越过停止线继续前行的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

2）其他交通违法行为捕获功能：除对闯红灯交通违法行为进行抓拍以外，电子警察系统还应能捕获以下类型的交通违法行为：①路口逆行，②不按所需行进方向驶入导向车道，③不按规定车道行驶，④临近路口违法变更车道等，每一违法记录拍摄连续2-3张反映违法过程的图片。

3）卡口监测记录功能：系统能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆头部的图片）和前排驾驶人人脸照片，图片要求看清车牌号码、驾驶员面部特征并支持车身颜色识别、车型识别、车标识别、打电话、不系安全带检测的功能。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

4）高清图片抓拍功能：系统抓拍的高清照片分辨率不低于4096×2160，图片格式为JPEG/24bit。照片上应叠加时间、地点、方向、车速、车牌号码、车牌颜色等信息。每张高清照片大小≤900KB。高清抓拍摄像机应具有成像反馈控制技术，确保在强顺光、强逆光等光照条件下依然能清晰成像。

5）违法抓拍系统具备监控录像功能：通过交警机房云存储进行集中存储，配置云存储节点用于高清视频的实时录像存储,存储时间不小于30天。

6）驾驶人面部特征记录功能：从机动车尾部采集道路交通安全违法行为的证据图片，通过车牌号码和头部抓拍的卡口系统图片关联匹配，记录对应驾驶人面部特征的图片作为认定机动车闯红灯违法驾驶人的参考资料，驾驶人面部的分辨率应不小于50×50像素点。

7）号牌自动识别功能：电子警察系统应具备号牌自动识别功能，包括号牌号码、号牌颜色，支持新能源车牌识别。

8）数据通信传输功能：系统记录的车辆信息数据保存在本地的数据库中，同时向中心工作平台传递数据，如果遇到网络故障，则在网络通讯恢复时自动将未传递的数据上传到中心工作平台。或者用户可根据业务的需要，选择实时传输、或者周期传输。用户可根据具体的业务需求，自己选择设置如何传输图片和数据。

9）前端数据存储功能：能对电子警察前端设备采集违法车辆数据、卡口车辆数据信息的本地存储。提供前端数据的存储冗余，在通信链路故障恢复后，实现采集信息的历史补传。其中对于违法车辆数据和卡口车辆数据，分别按照相应的规范及技术标准的要求，分开独立进行记录与存储。

10）交通参数采集功能：统计交通流参数，包括流量、车速、时间占有率、车长、车头时距等，并支持丰富的图形报表及数据导出。

11）时间校准功能：确保所有前端设备点位每日至少与中心系统时钟同步一次。

12）图像防篡改功能：系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，防止在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

- 设备安装要求

1、外观

各部件外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。金属机壳表面应有防锈、防腐蚀涂镀层，涂镀层不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象。金属零部件表面不应有锈蚀。

2、布线

遵循相关标准规范进行布线施工，要求规范整洁。内部导线应有适当保护，以保证这些导线不会接触到可能会引起导线绝缘损伤的部件。导线穿越的金属孔应倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。所有终端和设施接线要整齐布置，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。制定编号标准和方法，为线缆打上标签以进行标识，利于后期维护，所有使用线缆均要求为国标线。

3、杆件

杆件的形式应根据具体设备需求进行设计，所用杆件宜采用镀锌钢质杆。杆体距地面0.3～0.6m处应留有穿线孔。孔的上方应焊接防水檐，使用不小于3mm厚的钢板作盖板，用螺钉固定在杆件上。杆件横臂长度按照路口具体情况设计，要求达到视频检测最优效果，3车道以下横臂长度为6m，直杆Φ219高6米壁厚6mm，横臂Φ140壁厚5mm；4车道以上横臂长度为10m，直杆Φ300高6米壁厚8mm，横臂Φ180壁厚6mm；采用安装设备处应留有出线孔，出线孔配有橡胶保护套。杆件底部应焊接固定法兰盘，杆件外观按照采购方要求颜色喷塑。

4、基础

杆件、独立的设备机箱宜采用钢筋混凝土基础，基础大小横臂6m的不小于1.7立方米，横臂10米的不小于3.4立方米，基础的浇注、混凝土强度等级应符合GB50204-2002的要求。

5、防雷与接地

杆件与机箱应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢或6 mm²软铜绞线制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘或机箱的保护接地端上，焊接处应作防腐处理。保护地线与接地体有效连接，接地电阻应小于10欧姆。系统应配置防雷器，对电源引入线和传输信号线采取相应的防雷措施。防雷器可以与保护接地共用接地。

标项二：无

七、详细技术参数

标项一：技术指标要求

1、执法类系统性能指标

- 闯红灯捕获率：在标注的适用条件下，闯红灯捕获率应不小于90％。

- 记录有效率：在标注的适用条件下，记录有效率应不小于80％。

- 计时误差：闯红灯自动记录系统24h计时误差应不超过1s。

- 日间车辆号牌识别准确率应不小于90%；夜间车辆号牌识别准确率应不小于80%。

- 通过车辆图像记录：应能清晰记录通过车辆的图片，捕获率应不小于95%。

- 逆行记录：应能清晰记录逆行车辆的图片，图片应符合GA/T 832的要求，捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%。

- 不按所需行进方向驶入导向车道记录：应能清晰记录不按所需行进方向驶入导向车道的图片，图片应符合GA/T 832的要求，捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%。

- 不按规定车道行驶记录：应能清晰记录不按规定车道行驶车辆的图片，图片应符合GA/T 832的要求，捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%。

- 车流量记录：应能准确记录车流量，信息应符合GA/T 920的要求，检测精度应不小于90%。

- 其他违法行为捕获率≥80%；

- 图片格式要求：

a应采用JPEG格式，JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444:2000的要求；

b图片应具有防篡改功能；

c记录的每张图片应包含时间信息，至少精确到0.1s；

d图片记录要求应符合GA/T 832的要求；

e记录的最终图片应合成为一个图片文件，且至少应包含：时间、地点、方向、车道和设备编号等信息，设备编号规则应符合GA/T 1043的要求；

f合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌号码认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象；图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。

- 图像取证设备采集的机动车交通安全违法行为图片至少为24位真彩图像，单幅图片尺寸抓拍图像分辨率不少于900万像素，并符合GA/T832-2014要求。

- 违法车辆记录数据，电子警察前端设备至少保留30天，中心工作平台按用户需求确定存储时间，进行动态滚动存储。

2、卡口类系统性能指标

1）卡口捕获率≥95%；车辆号牌识别率：≥97%；号牌识别准确率：≥95%。号牌识别范围至少应包括民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌等，所能识别的字符至少应包括：

a阿拉伯数字：“0-9”十个。

b英文字母：“A～Z”二十六个。

c省市区汉字简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台。

d军用车牌字符：军用车牌字符识别。

e农用车牌：农用车牌识别。

f号牌分类用汉字：警、学、领、试、挂、港、澳、超、使。

g武警车牌字符：武警车牌字符识别。

2)在环境无雾、车牌挂放规范、无污损且不含五小车辆情况下，系统全天候号牌识别准确率≥95%。

3)号牌颜色自动识别应包括：黑、白、蓝、黄、绿。

4)前端抓拍摄像机采集车辆图片，采用JPEG编码格式。

5）卡口数据和图片本地至少保留30天。当超出最大存储容量时，自动对车辆信息和图片进行循环覆盖。卡口数据中心工作平台按用户需求确定存储时间，进行动态滚动存储。

3、视频录像性能指标

1）交通违法行为视频录像功能：可以有选择的为违法交通行为抓拍的图片证据增加动态违法过程视频录像，采用动态视频来取证机动车交通安全违法行为，其动态视频记录应符合相应的图片特征要求，视频记录长度应≥8s，并与违法抓拍图片信息捆绑成一条违法记录, 增加违法处罚依据的严肃性，减少违法认定的争议。

2)所有高清录像保存时间不少于30天，集中进行中心存储。高清录像中应能够人工辨识每一通过车辆的号牌（包括夜间）。

3）图片、视频、应用功能应能与已建岱山交警平台对接。

4、外场设备通用环境要求

1）工作温度：－20～70℃；

2）工作湿度：0～95％，无冷凝；

3）供电条件：AC220(或380V)±20％，50Hz±2Hz；

4）设备应具有良好的防护性能，设备安装所采用的设备机箱和独立安装在野外的设备的防护应达到IP65；安装在驾驶员视距内的设备机箱和安装立杆、支架等附件表面不能反光刺眼；

5)外场设备必须有良好接地，要求保护接地电阻小于10Ω。

标项二：无

主要设备技术指标

标项一：

（1）电子警察主机

功耗嵌入式主机，嵌入式操作系统，双以太网接口，支持H.265高清录像，时间不小于30天，违法数据处理、实时上传违法数据处理平台, 实时高清视频传输，卡口数据支持同时实时上传岱山本地交警平台和舟山支队平台

（2）900万高清抓拍摄像单元

1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等

2、▲图像传感器：采用1英寸GMOS

3、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

4、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

5、支持车牌识别、车辆捕获抓拍、不按导向行驶、闯红灯抓拍功能，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥98%（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

6、★支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

7、支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测

8、★支持信号机对接功能，采集的数据支持和信号机对接，可提供车型、车流量、速度等数据，采样周期可设置1秒-7200秒（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

9、★在环形路口内，支持对不礼让已在路口的机动车先行的行为进行检测并抓拍（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

10、支持对闯禁令的大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车和大型客车进行检测抓拍，包括黄牌和蓝牌，全天捕获率不低于99%（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

11、★支持识别42种车型 （需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

12、★支持安全接入功能，开启此功能后，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

13、★支持连续闯红灯事件检测功能，对某一时间段内连续闯红灯事件进行检测，并自动上传报警信息（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

（3）900万反向车辆人脸卡口高清抓拍单元

1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等

2、▲图像传感器：采用1英寸GMOS

3、设备应采用深度学习芯片

4、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

5、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

6、支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能

7、★支持车牌识别、车辆捕获抓拍功能，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥98%（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

8、★支持主副驾驶人脸抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

9、★设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

10、★支持对闯禁令的大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车和大型客车进行检测抓拍，包括黄牌和蓝牌，全天捕获率不低于98%（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

11、★支持对非机动车闯红灯抓拍，可对闯红灯目标的人体和人脸抠图，全天的捕获率不低于98%（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

12、★在卡口检测人体/人脸配置3张抓拍图片的前提下，支持最佳图片去重筛选（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

13、★支持对行人和非机动车的人脸进行检测与抠图，高像素状态下，抓拍人脸像素点约为150*150；可对人脸抠图的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节，抠图准确率≥99%；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

（4）LED补光灯

1、最佳补光距离16m～25m

2、补光灯自带光敏控制

3、支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式

4、支持频率及占空比保护功能

5、★支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

6、★支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

7、支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调

8、频闪响应时间≤20微秒

9、当设备占空比设置≤5%时，功耗≤10W

10、防护等级IP66

（5）频闪爆闪一体灯

1、大功率进口LED灯珠

2、支持LED频闪，LED爆闪及气体爆闪

3、LED频闪支持PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度10°

4、气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命

（6）抱杆箱

420*320*280不锈钢机箱

（7）电源防雷器

20KA/10KA单相

（8）光收发器

工业级，1光4电光收发器，10M/100M自适应

（9）工业交换机

工业级8口千兆即插即用，导轨式安装，宽温-40～75℃，12～36VDC双电源输入

（10）路口箱

620*480*1400不锈钢喷塑，含基础施工

（11）云存储节点

1、★≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，≥4个千兆网口，内置128GSSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘）；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA/SAS磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；

3、3个12GB SAS3.0接口、2个USB3.0、1个USB2.0接口；

4、可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；

5、★应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

6、★单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意7个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

7、应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；

8、★对2台样机配置Active- Active模式后，2台样机可同时工作，1台样机发生故障时，不影响数据的读写；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

9、★录像报表生成功能检验，可生成EXCEL录像报表文件，文件信息包括录像读/写状态，起始、结束时间；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

10、可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构；

11、★业务故障隔离功能检验，存储的业务模块可以放在不同的容器中，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块。系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

标项二：

（1）雷达视频一体机

1、★设备采用视频和雷达一体化设计；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

2、融合77G毫米波雷达与深度学习视频单元，从结构、场景、采集方式到数据信息等多维度深度融合；

3、▲图像分辨率不小于2688×1520（不含OSD叠加），视频帧率1-50帧可设；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

4、▲支持双向10车道的多个移动目标进行检测跟踪，最远可检测100米处的机动车；

5、★支持8个检测断面的交通信息（速度、流量、时间占有率等）进行检测并显示；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

6、支持查看实时视频图像、查看抓拍参数信息，并可对网络配置、视频参数、图像参数、串口参数、报警参数等进行设置和修改；图像参数包括饱和度、亮度、对比度、锐度、增益、白平衡、灰度范围等；

7、★雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定（标定方式可设置为自动/手动），实现雷达检测数据和视频检测数据的融合；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

8、支持通过web页面查看雷达检测目标、视频检测目标，以及同一个目标ID关联的雷达检测速度、位置和视频检测的车牌、车型、车身颜色等信息；	                                                                      9、支持对雷达参数进行设置，包括：检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数等；

10、★支持在监控画面内手动划定检测区域，也可以开启“场景自学习”后自动划分检测区域并生成车道线；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

11、★支持目标轨迹跟踪和显示，可在监控界面显示目标的实时轨迹；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

12、支持统计某一时刻监测区域内的车辆总数，检测区域可设置；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

13、★支持显示排队区域内一定统计时间内的排队长度、各车道车辆数、平均排队时间、周期停车次数等信息；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

14、★支持按车道和车辆行驶方向进行车流量、平均速度、车辆类型、车道空间占有率、车道时间占有率、车头间距、平均排队长度、拥堵状态的交通数据的采集和统计，可生成EXCEL，车流量统计准确率不低于99%；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

15、支持车牌捕获和车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均不低于98%；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

16、支持车型识别功能，车头车尾均支持识别不低于42种车型，白天和晚上识别准确率均不低于97%；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

17、★支持自动区分机动车（不含摩托车）、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人，区分准确率不低于97%。（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

（2）联网信号机

1、▲要求支持54路灯控输出，设备包含控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS；

2、信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

3、信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

4、★支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制； （需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

5、★支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据 ；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

6、★支持车辆检测器的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据的存储与统计，支持按固定间隔或信控周期分别统计和展示； （需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

7、★支持公交车辆优先功能，可接入RFID设备并检测相应的公交车辆，当公交车接近路口时信号机通过红灯早断、绿灯延长、插入相位的方式执行公交优先，支持用户自定义优先方式；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

8、支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

9、支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控；

10、★支持通过平台软件图形化配置路口方案、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

11、★支持行人过街自适应控制，可接入行人检测器，根据行人检测器的数据动态调整行人等待时间，支持配置过街人数及对应的通行时间；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

12、★支持单点自适应控制功能，可配置车道属性、最大周期时长、静态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数，每个路口最多可设置8套单点自适应方案。（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

（3）服务器

1、CPU：要求核数≥16核，频率≥2.4GHz；

2、▲内存：≥64G；

3、硬盘：≥1.2T；

4、网口：4个千兆网口；

5、电源：550W（1+1）白金冗余电源。

（4）工业交换机

1、交换容量：交换容量≥16Gbps；

2、包转发率：包转发率≥12Mpps；

3、端口类型：8个千兆电口；

4、二层功能：支持MAC地址≥8K；

5、工作温度：0℃～45℃；

6、工作湿度：5%～95%；

7、静音无风扇：采用静音无风扇设计，环保无噪声。

（5）光纤收发器

1、光口：1个百兆光口  电口：1个百兆电口；

2、距离：20公里；

3、安装方式：发送端工业导轨式，接收端插卡式；

4、单模单纤。

（6）光纤收发器机箱

- ≥21个插槽  ；

- 双220V电源。

（7）智慧交通信号控制平台

1、要求平台可以实现对信号机设备的管理，以GIS的方式展示各信号机的位置、实时状态，以路口简单渠化示意图的方式展示信号机设备运行状态、周期、倒计时等数据 ；

2、★支持单点优化功能：系统支持输出不同流量、不同天气、不同场景下的最佳配置方案，根据最大通行流量分成多个流量区段，并能够按照协调方向配置每个流量区段的控制方式，包括单点优化、协调优化，支持协调带宽以及各路口参数，包括配时方案、相位差配置的功能；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

3、★支持信号策略定制功能：系统平台支持按照不同颜色显示各进道口预评估指标，根据车辆的流量变化和行驶方向情况，自动划分时段、计算最佳周期时长和自动生成各相位的配时长度，并能根据流量比、绿信比、诊断流量比与绿信比的不匹配情况，生成配时优化方案的功能；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

4、支持溢出功能展示：系统具有同时对多个瓶颈溢出片区的溢出现象自动监测和预测的功能，可在地图上用不同颜色展示瓶颈溢出片区各路口各通行方向的交通状态，并用图文展示各交通状态和不同指标（排队占有率、检测器占有率、空间占有率)的实时和历史数据；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

5、★公交优先功能配置：支持配置车辆类型（支持常规公交、快速公交BRT、有轨电车、其他）、车身长度、额定载客量、车辆身份识别码、路侧单元识别码，可以通过GIS或列表选择路口生成带有方向的优先路线，可调整路口顺序改变上下行方向，配置优先线路所属车辆、优先日期及时段，生成优先计划；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

6、实时图像点播功能：应能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，亦支持基于GIS地图的图像点播；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

7、动态绿波带监控功能：平台支持显示对动态绿波带的监控，可以展示上行、下行相位，绿波带名称，可展示绿波带创建和修改的时间；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

8、★地图展示功能：平台支持显示联网路口点位，已添加的绿波带、动态绿波、手动特勤、自动特勤、分组。点击组织机构的信号机时，将该信号机调整至视野中央。地图在右下角实时标注操作鼠标的经纬度；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

9、特勤路线任务展示功能：平台支持对已配置完成的特勤任务进行展示，可显示特勤名称、可执行人员、创建和修改时间，可以根据特勤名称进行特勤任务搜索；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

10、★路口交通评价功能：支持在路口交通评价模块对路口进行服务水平等的统计，支持按排名显示路口的服务水平、平均延误时长、交通流量、绿灯利用率和排队长度：支持使用颜色图标区分严重程度；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

八、设备兼容性要求

标项一：▲ 为保证系统兼容性和稳定性，本次项目中新增的云存储节点，必须与岱山县公安局交通警察大队原有云存储系统实现无缝对接，加入到原有云存储系统中，在原有云存储管理软件中统一使用。（投标人需提供可行性对接方案）

标项二：无

九、售后服务及要求（不限于此）

1、施工期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。在施工中应做好对其他设施的保护，凡造成其它设施、设备损坏的，一律由施工单位负责赔偿。

2、提供的设备、配件必须提供随机资料（说明书、合格证、图纸、保修单及操作保养等资料）。其他附件及材料必须符合国家有关标准。

▲3、对采购人的验收工作，中标人须按采购人要求进行配合工作并提供相应的验收资料（项目需经过第三方检测机构检测，费用由中标人承担）。

4、设备调试开通移交后，采购人组织人员在中标人的指导下上岗操作，投标人进行系统维护；整套系统及设备的免费保修期从采购人对系统验收合格之日起计算。（要求提供原厂商质保书，所供设备原厂保修期在三年以上的按原厂执行）；免费保修期满后，中标人对整套系统及设备提供终身维修服务并只收取成本费用。

5、▲标项一：本项目免费保修期至少三年。

标项二：本项目免费保修期至少三年。

十、培训

中标方应免费提供技术培训服务（包括授课费、资料费、参加培训人员的差旅食宿费）。投标人需在标书中列出详细的技术培训计划，包括培训课程、参加培训的人数、培训时间、培训地点等。

十一、工期要求

▲1、合同签订后至2021年6月底前具备交付运行条件。

▲2、交货地点要求：使用单位指定地点，中标人须派专业人员将产品送到指定地点并安装调试完毕，其所有费用由中标人承担。

十二、付款方式

1、履约保证金为合同总金额的5%，合同签订后5个工作日内递交履约保证金，免费保修结束后无息返还。履约保证金可为现金或银行、保险公司出具的保函。

2、签订合同后5个工作日内支付合同总金额的30%，项目验收合格后5个工作日内支付合同总金额的70%。

十三、其他

1、投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

2、招标人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 岱山县电子警察升级改造项目 |
| 2 | 采购人名称 | 岱山县大数据管理中心 |
| 3 | 采购内容 | 标项一：电子警察升级改造；标项二:信号控制提升优化 |
| 4 | 最高限价 | 标项一：1900000.00元；标项二：760000.00元 |
| 5 | 工期要求 | 详见采购需求 |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8 | 付款方式 | 详见采购需求 |
| 9 | 投标报价 与相关费用 | 1、投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的最高限价。 2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。 3、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 4、中标人须缴纳招标代理服务费，收费金额为：标项一：一次性收费人民币壹万玖仟玖佰贰拾元整（¥19920.00元）；标项二：一次性收费人民币玖仟壹佰贰拾元整（¥9120.00元）付方式及时间为：中标通知书发出后5个工作日内一次性支付给招标代理机构。 收款单位名称：中金招标有限责任公司舟山分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山新城支行 银行账号：3300 1706 2550 5300 3969 |
| 10 | 投标文件的组成 | 本项目实行网上投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作，加密并递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件，以DVD光盘或U盘形式提供。数量为1份。 |
| 11 | 开标地点 | 岱山县高亭镇星河路250号3楼开标室（交通大楼裙楼3楼） |
| 12 | 投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人将备份投标文件于2021年4月27日17:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处，也可以在开标时间前送至开标地点，未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 4、仅提供备份投标文件的。 当发生解密失败或未按时解密的，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及开标时间 | 2021年 4月 28 日09:00（北京时间） |
| 14 | 中小企业划分标准所属行业 | 所属行业：工业。 |
| 15 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 |
| 16 | 小微企业有关政策 | 根据财库[2020]46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。 根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见投标文件相关格式）。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。 注：1、以上1、2不重复扣除。（未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、“采购人”系指组织本次采购的单位：岱山县大数据管理中心。

2、“采购代理机构”系指中金招标有限责任公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格供应商。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须提供《法定代表人授权函》。

6、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、数据服务以及其他类似的义务。

8、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

9、“书面形式”包括信函、传真、快递、电报等。

## （三）采购方式

本次采用公开招标方式进行。

（四）最高限价

## 标项一：1900000.00元；标项二：760000.00元

## 超过作投标无效处理。

## 联合体投标

## 本项目不接受联合体投标

## （六）转包

本项目不允许转包。

## （七）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## （八）答疑与澄清

## 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2021年4月23日17：00前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出一次性书面质疑；采购人将组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已依法获取采购文件的投标人。

## 1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

## ①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

## ②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

## ③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

## 2、质疑书应包括下列主要内容：

## ①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

## ②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

## ③具体的质疑事项及事实依据；

## ④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

## ⑤提出质疑的日期。

## 3、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

## 4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

## （九）信用记录：

## 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

## 1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

## 2、查询渠道：

## 信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

## 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

## 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

## 4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

## 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## （十）信贷政策

## 1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同哦金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区： 蔡妮妮 定海片区： 杨莹 自贸区片区： 郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580-8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |

## 2.一般步骤

## （1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

## （2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

## （3）银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

（十一）中小企业扶持政策说明

1、本项目非专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予 6%的扣除，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的中大型企业投标报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十二）中金招标有限责任公司拥有本招标文件最终解释权。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

其他有关补充文件

（二）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

2、采购人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以介质存储的数据电文形式的投标文件。

1、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

# （二）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章 投标文件组成）

# （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （四）投标报价与相关费用

详见投标人须知前附表。

（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （六）投标文件的签署和编制

# 1、电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

备份电子投标文件，以DVD光盘、U盘形式存储。

（七）备份投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求密封和签字。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2未按招标文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足招标文件要求的；

1.8不响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9 投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目最高限价的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 报价文件中缺失报价的。

（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启响应文件活动。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2各投标人的资格由采购代理机构人员负责初审；

4.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.5在系统上公开报价开标情况；

4.6评标委员会对报价情况进行评审；

4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

五、评标

（一）组建评审小组

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品：标项一：电子警察主机、900万高清抓拍摄像单元、900万反向卡口抓拍单元、电源防雷器、工业交换机、摄像机杆。标项二：联网信号机、服务器、光纤收发器核心产品同时为相同品牌时，符合第三十一条的规定。

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3.采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件随中标、成交结果同时公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人“多证合一”的营业执照复印件 |  |
| 2 | 投标人财务状况相关报告相关材料 |  |
| 3 | 投标人法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 投标函 |  |
| 5 | 法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 6 | 投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 结 论 |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”； 2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予 6%的扣除，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的中大型企业投标报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。同时小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。即小型或微型企业的评审报价=投标报价×94%；分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的中大型企业的评审报价=投标报价×98%；其他企业产品的评审报价=投标报价。

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

- 评分表

| 评标指标 | 价格部分 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 30 | 70 | 100 |

标项一商务技术部分评分表

| 评审项目 | 评分类别 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关资质 | 客观 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，27001信息安全管理体系认证证书。（认证内容为交通道路监控相关的）每提供一个得2分，本项最多得4分。不提供或不符合要求的不得分，（提供证书证书复印件并加盖投标人公章） | 4 |
| 成功案例 | 客观 | 投标人实施的同类型项目的成功案例，每提供一份得2分，最高得6分。（合同签订时间在2018年3月1日-至今）提供合同复印件并加盖投标人公章 | 6 |
| 项目组成员能力 | 客观 | 1.项目负责人具有系统集成项目管理工程师证得2分。 2.实施人员具有工程师相关证书的专业人员，每人得1分；最高得3分。 （提供相关证书复印件及实施人员近三个月社保并加盖投标人公章，未提供不得分。） | 5 |
| 专业服务能力 | 客观 | 根据投标人所投入登高车情况进行打分。 每提供1辆登高车得1分, 最高得5分，未提供不得分。 （提供相关车辆行驶证、车辆照片相关权属证明或租赁合同并加盖投标人公章） | 5 |
| 售后服务 | 主观 | 根据投标人为本项目提供的售后服务方案进行打分： 服务条款合理，质保期满后维护及时，有利于本项目的得3-2.1分 服务条款较为合理，质保期满后维护较及时，较利于本项目的2-1分。 服务条款不合理，质保期后没有其他服务的不得分。 | 3 |
| 总体设计方案 | 主观 | 根据投标方案总体设计情况，系统的体系架构、方案的先进性、扩展性设计，以及是否充分考虑项目实际使用需求等酌情打分。 1.投标人对本项目总体设计方案科学合理符合采购的需求，整体系统架构合理有效的，得5-3.1分。 2.投标人对本项目提出的设计方案基本符合采购的需求，整体系统架构合理有效的，得3-1.1分。 3.投标人对本项目提出的设计方案与采购的需求有差距，整体系统架构可能存在问题的，得0-1分。 | 5 |
| 项目实施组织方案 | 主观 | 根据投标人的项目实施计划、项目组织计划、供货计划、项目进度计划、人员投入情况等打分： 实施方案考虑周全，人员安排和项目实施进度合理，确保项目效率完成的得3-2.1分； 实施方案基本合理项目可以按时完成的得2-1分 实施方案安排笼统不可行，项目的完成存在问题的得0分。 | 3 |
| 培训方案 | 主观 | 根据投标人培训方案的培训内容完备性和培训计划合理性打分。满足实际工作要求的得3-2分，基本符合要求的得1.9-1分。培训计划不可行的或无培训计划的得0分。 | 3 |
| 技术要求满足程度 | 主观 | 根据投标人的投标产品技术参数要求响应情况打分：全部符合得36分；标“★”条款负偏离扣2分，其他条款负偏离一项扣1分。 评审依据：结合本项目技术参数进行评分，招标文件中需提供公安部检验报告证明的如未提供视作负偏离。 | 36 |
| 合计 | 70 |

标项二商务技术部分评分表

| 评审项目 | 评分类别 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关资质 | 客观 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得2分。 不提供或不符合要求的不得分，（提供证书证书复印件并加盖投标人公章） | 2 |
| 项目组成员能力 | 客观 | 投标人为本项目拟派的实施人员相关能力： 具有项目管理专业人士资格认证，每人得1分； 具有ISO27001证书，每人得1分； 具体高级软件工程师证书的人员，得2分； 本项最高得4分。 （提供相关证书复印件及实施人员近三个月社保并加盖投标人公章） | 4 |
| 免费保修期 | 客观 | 1.投标人承诺为本项目涉及的软硬件系统及数据更新提供3年免费售后服务的得3分，每少一年扣1分，扣完为止。 | 3 |
| 品牌一致性 | 主观 | 根据投标人所投产品的品牌一致性进行打分，雷达视频一体机、联网信号机、智慧交通信号控制平台以及服务器均采用同一品牌厂商的得4分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 专业服务能力 | 主观 | 根据投标人提供的针对本项目实施方案酌情打分。围绕项目质量、安全（施工安全措施）、进度、人员安排（负责人、实施人员的专业素质、技术能力、经验、资质等）等各方面综进行阐述： 1、阐述合理，详细，贴近项目实际得4-3.1分； 2、阐述较为合理、较为详细、较贴近实际的3-1.1分； 3、阐述有漏洞、人员素质一般的1-0分。 | 4 |
| 总体设计方案 | 主观 | 根据投标方案总体设计情况： 系统的体系架构功能模块完整、实现思路和关键技术阐述情况详细，解决方案的先进、扩展性设计合理，充分考虑岱山信号控制系统用户实际使用的5-4.1分； 系统的体系架构功能模块较完整、实现思路和关键技术阐述情况较详细，解决方案的较先进、扩展性设计合理，考虑岱山信号控制系统用户实际使用的4-2.1分； 系统的体系架构功能模块一般、实现思路和关键技术阐述情况欠缺，解决方案的先进、扩展性设计一般，未考虑岱山信号控制系统用户实际使用的2-1分； 未提供方案不得分。 | 5 |
| 项目实施组织方案 | 主观 | 根据投标人的项目实施计划、项目组织计划、供货计划、项目进度计划、人员投入情况等打分： 1、实施方案考虑周全，人员安排和项目实施进度合理，确保项目效率完成的得3-2.1分； 2、实施方案基本合理项目可以按时完成的得2-1分； 3、实施方案安排笼统不可行，项目的完成存在问题的得0分。 | 3 |
| 应急反应能力 | 主观 | 根据投标人为本项目提供的应急方案及承诺进行综合打分： 应急反应速度快，响应时间合理，可行性方案贴合实际的得4-2.1分； 应急反应速度较快，响应时间较合理，可行性方案较为实际的得2-1分； 3、投标人未提供应急反应方案的不得分。 | 4 |
| 培训方案 | 主观 | 根据投标人培训方案的培训内容完备性和培训计划合理性打分： 满足实际工作要求的得3分； 基本符合要求的得2分； 培训计划有欠缺的得1分； 未提供培训计划不得分。 | 3 |
| 合理化建议 | 主观 | 根据投标人对“工作内容”的合理化建打分： 有较大帮助得3-2.1分； 有一定帮助得2-1.1分； 难以有所帮助得1分； 不提供不得分。 | 3 |
| 技术要求满足程度 | 主观 | 根据投标人的投标产品技术参数要求响应情况打分：全部符合得35分；标“★”条款负偏离扣2分，其他条款负偏离一项扣1分。 评审依据：结合本项目技术参数进行评分，招标文件中需提供公安部检验报告证明的如未提供视作负偏离。 | 35 |
| 合计 | 70 |

第五章 合同主要条款

（具体条款以甲方为主协商确定）

项目合同

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签定日： 2021年   月   日

合同签定地点：   舟山市岱山县

甲方对                                                进行公开招标。经评审小组评定并最终审核通过，确定乙方为本项采购项目的中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，双方经平等协商达成一致意见，订立本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- 招标文件

- 投标文件

- 相关补充文件

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

三、产品的技术要求

本产品的技术要求同招标文件第二章项目招标需求相同。

四、合同金额

本项目的合同总价为         元人民币。

- 付款方式

1、履约保证金为合同总金额的5%，合同签订后5个工作日内递交履约保证金，免费保修结束后无息返还。履约保证金可为现金或银行、保险公司出具的保函。

2、签订合同后5个工作日内支付合同总金额的30%，项目验收合格后5个工作日内支付合同总金额的70%。

六、项目工期

1、合同签订后至2021年6月底前具备交付运行条件。

2、交货地点要求：使用单位指定地点，中标人须派专业人员将产品送到指定地点并安装调试完毕，其所有费用由中标人承担。

七、产品的配置情况、免费保修及价格：

| 设备名称 | 品牌型号 技术规格 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 免费保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |
| 人民币大写： |

八、专利权

乙方应保护甲方在使用该设备和软件或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

九、售后服务及承诺（不限于此）

1、施工期间，乙方应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。在施工中应做好对其他设施的保护，凡造成其它设施、设备损坏的，一律由乙方负责赔偿。

2、提供的设备、配件必须提供随机资料（说明书、合格证、图纸、保修单及操作保养等资料）。其他附件及材料必须符合国家有关标准。

3、对甲方的验收工作，乙方须按采购人要求进行配合工作并提供相应的验收资料（项目需经过第三方检测机构检测，费用由乙方承担）。

4、设备调试开通移交后，甲方组织人员在乙方的指导下上岗操作，投标人进行系统维护；整套系统及设备的免费保修期从甲方对系统验收合格之日起计算，为期   年。（要求提供原厂商质保书，所供设备原厂保修期在   年以上的按原厂执行）；免费保修期满后，中标人对整套系统及设备提供终身维修服务并只收取成本费用。

十、追加设备或服务处理：

在合同履行时，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

十一、延期交货：

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成系统的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

十二、违约责任：

1、乙方到货或安装调试完毕时间每延期十日（不足十日按十日计），乙方须支付本项目合同总价的5‰作为赔偿，赔偿费用从合同支付款中扣除，但延期赔偿额最高不超过本合同总价的10%。如延期超过30日，甲方有权终止合同。乙方须承担由此造成的一切损失。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

5、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

十三、争议的解决：

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

十四、合同修改：

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

十五、不可抗力的处理：

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

十六、适用法律：

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报舟山市岱山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，中金招标有限责任公司执一份。

十八、中小企业预留合同

本采购合同为中小企业预留合同，联合协议（若有）或者分包意向协议（若有）为本采购合同的组成部分。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

地址：                                     地址：

法定代表人或授权签字代表：                 法定代表人或授权签字代表：

签订日期：   年  月  日                    签订日期：   年  月  日

甲方收款银行：                             乙方收款银行：

甲方收款开户账号：                         乙方收款开户账号：

鉴证方：（盖章）

注意事项：

1.用于政府采购信用融资的政府采购合同：

（1）应当包含如下条款：

“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

- 中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第六章  投标文件组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有▲标识的条款为必须提交的资料）

1、投标报价文件部分

（投标报价信息不得出现在资格证明、商务、技术文件中，否则将导致投标无效。）

▲1.1开标一览表；

▲1.2报价明细表；

1.3中小企业身份证明文件（如符合）（符合以下三个子项中的任意一项要求即可）；

1.3.1中小企业（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业）：《中小企业声明函》

1.3.2监狱企业（视同小微企业）：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

1.3.3残疾人福利性单位（视同小微企业）：《残疾人福利性单位声明函》；

▲2、资格证明文件部分

2.1投标人 “多证合一”的营业执照复印件；

2.2投标人财务状况相关报告相关材料：开标时间近三个月内任意一个月的财务月报（主要为资产负债表，损益表等）；

2.3投标人法定代表人身份证复印件；

2.4投标函；

2.5法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供；

2.6投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供。

3、商务技术文件部分

1）标项一：

▲1、投标人为本项目提供可行性对接方案

2、评分标准页码索引；

3、投标人简介；

4、投标人相关资质证书；

5、投标人相关案例；

6、投标人为本项目提供人员配备情况；

7、投标人为本项目提供的专用车辆；

8、投标人售后服务方案；

9、投标人总体设计方案；

10、投标人项目实施组织方案；

11、投标人培训方案；

12、投标人所投云存储节点，必须与岱山县公安局交通警察大队原有云存储系统无缝对接可行性方案：

▲13、投标产品清单表；

▲14、投标产品技术参数偏离表；

15、本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

2）标项二：

1、评分标准页码索引；

2、投标人简介；

3、投标人相关资质证书；

4、投标人为本项目拟派实施人员相关能力；

5、投标人为本项目提供的免费保修期承诺书；

6、投标人所投产品品牌；

7、投标人总体设计方案；

8、投标人项目实施组织方案；

9、投标人施工安全措施；

10、投标人应急反应能力；

11、投标人培训方案；

12、投标人合理化建议；

▲13、投标产品清单表；

▲14、投标产品技术参数偏离表；

15、本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

投标文件格式

格式一、开标一览表

标项一：

| 项目名称 | 岱山县公安局交通警察大队智慧路口建设项目 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 电子警察升级改造 |
| 投标总价（元） | 大写： 小写： |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

标项二：

| 项目名称 | 岱山县公安局交通警察大队智慧路口建设项目 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 信号控制提升优化建设 |
| 投标总价（元） | 大写： 小写： |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式二、报价明细表

标项一：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |
| 合计（大写） |

注：合计价格须与开标一览表投标总价一致。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

标项二：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |
| 合计（大写） |

注：合计价格须与开标一览表投标总价一致。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

3.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

格式四、残疾人福利性单位声明函。

残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式五、投标函

致：岱山县大数据管理中心

中金招标有限责任公司

我方（投标人名称）已详细审查了（项目编号）（项目名称）    的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

6、我方承诺参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

8、我方承诺本项目的免费保修为     年。（根据采购需求和评分标准投标人自行填写）

9、对采购人的验收工作，我方承诺按采购人要求进行配合工作并提供相应的验收资料（项目需经过第三方检测机构检测，费用由我方承担）。

10、我方承诺合同签订后至2021年      月底前具备交付运行条件

投标人名称：                  （加盖公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：

日期：     年    月   日

格式六、法定代表人授权函

致：岱山县大数据管理中心

中金招标有限责任公司

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

被授权人联系电话：                           法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

格式七、投标产品清单表

标项一：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 生产厂家 及其产地 | 计量单位、数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：              （签字）

日期：    年   月   日

标项二：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 生产厂家 及其产地 | 计量单位、数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：              （签字）

日期：    年   月   日

格式八、相关业绩

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 签订日期 | 业主联系人及联系方式 | 附件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式九、投标产品技术参数偏离表

标项一：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 招标文件所需技术要求及性能说明 | 所投技术要求 及性能说明 （附相关证明材料的页码索引） | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 正偏离/符合/负偏离 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                   （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：       年   月   日

标项二：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 招标文件所需技术要求及性能说明 | 所投技术要求 及性能说明 （附相关证明材料的页码索引） | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 正偏离/符合/负偏离 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                   （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：       年   月   日

格式十、质疑函（格式）

质疑函（格式）

质疑供应商：

地址：                                                             邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。