临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：台州综合保税区启动区项目海关监管设施及智能信息化工程采购

项目编号：临采2022-（GK）002

采购单位：台州综合保税区投资发展有限公司

集中采购机构：临海市政府采购中心

二0二二年四月

目    录

第一章	投标邀请	3

第二章	招标需求	8

第三章 投标人须知	240

第四章 评标办法及评分标准	252

第五章 合同主要条款	261

第六章 投标文件格式	266

一、资格响应文件格式	266

二、商务技术文件格式	269

三、报价文件格式	278

# 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受台州综合保税区投资发展有限公司委托，现就台州综合保税区启动区项目海关监管设施及智能信息化工程采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：台州综合保税区启动区项目海关监管设施及智能信息化工程采购

采购单位：台州综合保税区投资发展有限公司

采购规模及内容概述：建设集成硬件系统、综合布线系统、海关视频监控及周界报警系统、楼内安防监控系统、智能卡口系统、机房工程、视频会议系统、信息发布系统、检验检疫系统等内容。

采购预算：5000万元

最高限价：4900万元，超过最高限价的为无效标。

采购组织类型：集中采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲工期：合同签订后45日历天完成所有供货、90日历天内完成安装、调试。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目的特定资格要求：

①具有电子与智能化工程专业承包壹级资质；

②具有建筑施工企业安全生产许可证；

③项目负责人资质要求：机电工程注册壹级建造师并取得施工企业项目负责人安全生产合格证书（“三类人员”B类证书）；

（4）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2022年5月20日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年5月20日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年5月20日8:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼一号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

（1）采购人信息

名称：台州综合保税区投资发展有限公司

地址：临海市头门港新区滨海第一大道33号

项目联系人（询问）：叶先生

项目联系方式：0576-89368209

质疑联系人：厉先生

质疑联系方式：0576-89368216

（2）采购代理机构信息

名 称：临海市政府采购中心

地址: 临海市行政服务中心B区三楼（临海市凯歌6号）

项目联系人（询问）：蒋先生

项目联系方式：0576-85280268

质疑联系人：王女士

质疑联系方式：0576-85280087

电子邮箱:lhzb.gov.cn@163.com

（3）同级政府采购监管机构信息

名 称：临海市财政局

地 址：临海市巾山东路112号

联系人：政府采购监管科

联系电话：0576-85188047

（4）政采云平台信息

联系电话：4008817190

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王 益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

第二章   招标需求

一、具体技术规格及要求：

| 集成硬件系统 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 业务网海关审批子系统 |  |  |  |
| 1 | 存储级联硬盘框 | 2U 25盘位磁盘这列扩展框，2.5寸 SAS硬盘 10K RPM ，容量≥1.8T*25块，与海关磁盘阵列兼容直连组网。 | 1 | 台 | 采用华为、浪潮、H3C或同档次及以上品牌 |
| 2 | 服务器 | 技术参数：机架式服务器； 处理器：≥4*16核32线程，第二代英特尔至强金牌5218处理器，主频≥2.3G，L3缓存≥22MB； 内存:≥512G DDR4内存； 硬盘配置:≥4*1TBSAS硬盘，标配盘位数:≥8; 存储卡配置≥2块双口16GB HBA卡； 网卡配置 ≥2×inter X520-sr2万兆网卡 ★系统安全：支持与服务器同品牌的基于操作系统内核加固的主机安全软件，具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能，具有windows的兼容性认证证书,符合公安部等级保护三级技术要求，提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 | 2 | 台 | 采用华为、浪潮、联想或同档次及以上品牌 |
| 3 | 光纤交换机 | FC光纤交换机，配置≥48*32G端口及模块，48端口激活，级联授权 | 1 | 台 | 采用华为、浪潮、H3C或同档次及以上品牌 |
| 4 | 交换机 | 技术参数：1U盒式全万兆交换机； 整机交换容量：≥2.56 Tbps/23.04Tbps； 转发性能:≥1080 Mpps； 端口配置:提供≥48个万兆SFP+光口，≥2个40GB QSFP+堆叠口，≥1个扩展插槽； 其他特性：支持MAC地址≥288K，支持≥4K个VLAN，支持静态路由，RIPV1/2，OSPF、IS-IS、BGP、VRRP及策略路由，支持VXLAN，支持智能堆叠； 电源配置：≥1×600W交流电源 | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 5 | 防火墙 | 网络层吞吐量≥ 5.5Gbps 应用层吞吐量 ≥1000Mbps 并发连接数≥1800000 新建连接数 ≥50000CPS VPN隧道数 ≥1000 网络接口≥ 6个千兆电口，≥2个千兆光口；机架式设备 单电源 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。 支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。 具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为。 ★产品支持CC攻击防护功能，为保障勒CC攻击的检测效果，所投产品须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 | 1 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 园区综合信息服务平台及数据展示系统（综保区园区外网） |  |  |  |
| 1 | 超融合服务器 | 技术参数：2U机架式服务器；处理器:≥2*16核32线程第二代英特尔至强金牌6226R处理器，主频≥2.9G，核心数≥16，三级缓存≥22M；内存:≥128GB DDR4 内存，≥8根内存插槽，最大支持256GB；硬盘配置：系统盘：≥2*128GB SSD固态硬盘，缓存盘：≥2*960GB SSD 固态硬盘 ，数据盘：≥4*4TB HDD 机械硬盘，标配盘位数：≥8，支持SAS/SATA硬盘混插；配置独立磁盘阵列卡，提供RAID(0/1/5/6/10/),配置≥2GB缓存；配置≥6个千兆以太电口；配置≥2个万兆光口，电源：冗余交流电源模块； | 4 | 台 | 采用华为、浪潮、中科曙光或同档次及以上品牌 |
| 2 | 服务器接入交换机 | 整机交换容量≥1.2Tbps，转发性能≥800Mpps； 整机提供10/100/1000Base-T端口数量≥30个，万兆SFP+端口数量≥16个、,≥4个4个 QSFP+,2*交流电源； 支持交流供电；支持MAC地址≥16K,支持ARP表项≥2K,支持Ipv4 FIB表项≥4K；支持≥6KV防雷； 支持智能堆叠，冗余备份； | 2 | 套 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 3 | KVM切换器 | ≥16网络口 19寸LCD液晶屏 机架式IP KVM切换器，支持IP远程管理 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 4 | 云计算管理系统 | 统一管理平台，实现跨集群（超融合集群、VMware集群）、跨数据中心的统一管理，具备对虚拟机全生命周期管理、资源监控、可靠性中心等功能。含系统授权key及一年软件升级服务。 | 1 | 套 | 采用华为、浪潮、中科曙光或同档次及以上品牌 |
| 5 | 超融合平台服务器虚拟化系统 | 服务器虚拟化，通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池。开通后具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作；具备HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠；具备对虚拟机资源监控、告警等功能。含一年升级服务。 | 8 | 套 | 采用华为、浪潮、中科曙光或同档次及以上品牌 |
| 6 | 超融合平台网络虚拟化系统 | 网络虚拟化，利用统一的管理平台对虚拟网络设备进行管理和配置。开通后实现”所画即所得“的网络部署，具备全局流量可视化、网络连通性检测等功能。为每个虚拟机提供一个3-4层的分布式防火墙和监控中心以及无限制的虚拟路由器和虚拟交换机，不开通只能创建1个虚拟路由器和2个虚拟交换机。 | 8 | 套 | 采用华为、浪潮、中科曙光或同档次及以上品牌 |
| 7 | 超融合平台存储虚拟化系统 | 存储虚拟化，通过将硬盘资源池化提高资源利用率，利用智能条带化、分层、热点数据预测等技术提高存储性能。开通后支持创建虚拟存储卷，灵活配置存储策略（多副本、QoS等）；具备磁盘故障重建、硬盘亚健康检测等功能。 | 8 | 套 | 采用华为、浪潮、中科曙光或同档次及以上品牌 |
| 8 | 数据库 | 1、兼容多种硬件体系，可运行于X86、SPARC、POWER、龙芯系列，飞腾系列，申威系列，以及兆芯、鲲鹏、海光等多种不同CPU架构的服务器设备。 2、兼容Windows系列、主流Linux如RedHat、Debian、Ubuntu、CentOS系列、Unix、AIX、Solaris等系列、麒麟、UOS、中科方德、凝思、红旗、深之度、普华、思普等多种国产Linux系列操作系统。 3、支持多种云计算基础设施环境，支持传统的虚拟机环境部署，也支持通过Docker容器，或在裸金属环境下部署。 4、支持多种开发语言C/C++、Python、JAVA、.Net、Go、PHP、Node.js等。 5、兼容多种数据库开发接口与框架，包括DPI、OCI、OO4O、OCCI、OOPI、OTL、QT、Pro*C、Python3、django、sqlalchemy、JDBC、hibernate、.NET DATA PROVIDER、EFDmProvider、EFCore、NHibernate、DDEX插件、ODBC等。 6、兼容多种网络协议，包括IPV4协议、IPV6协议、RDMA协议。支持Unicode、GB18030等常用字符集，提供GB18030的CESI产品认证证书。服务器和客户端工具均支持简体中文和英文来显示输出结果和错误信息。 7、支持非关系数据的操作支持，包括SQL对XML数据、地理信息数据、json数据等多种数据的能力。 8、提供数据库或整个服务器的冷/热备份以及对应的还原功能。支持全库备份还原，支持B树/堆表等级别的备份与还原。支持备份中断机制，可根据系统负载峰谷状态随时中止或恢复备份流程。 | 1 | 套 | 采用达梦、人大金仓、南大通用或同档次及以上品牌 |
| 9 | 万兆光模块 | 万兆SFP+光模块 | 16 | 块 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 信息安全防护 |  |  |  |
| 01业务网分支 |  |  |  |
| 1 | 入侵防御IPS | 网络层吞吐 ≥20Gbps IPS吞吐 ≥1.6Gbps 并发连接数 ≥2200000 网络接口：≥6个千兆电口，≥2个万兆光口 配置单电源 支持路由模式、透明网桥部署、旁路部署、单臂部署以及混合部署等多种方式。 访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式，支持长连接功能并可以配置连接时长； 访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、地域、认证用户、子接口和VLAN等因素实现对象的流量控制； 支持同访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数≥7000条； 支持在同一个界面对全网所有服务器的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护，支持对所有已被入侵和受控的设备进行风险检测与分析，针对风险可以实现快速响应与处置； 支持手动评估功能，自动展示最终的风险； 支持标准网管 SNMP V1、SNMP V2、SNMP V3和SNMP Trap协议。 | 1 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 2 | 网络终端威胁检测 | 包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付 PC客户端支持Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 ，服务器客户端支持Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2016，CentOS/Ubuntu/Debian/RHEL/SUSE/Red Flag Asianux Server/Oracle Linux 授权数量：配置1服务端，200客户端授权，支持扩容。 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量 支持终端客户端软件的启用禁用，统一重启和卸载客户端软件 支持全网视角的终端资产统一清点，清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和主机账户，其中操作系统、应用软件和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示 具备基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种 支持极速、均衡、低耗三种病毒扫描模式， 支持虚拟化环境下优化病毒扫描时的资源消耗 ★支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录，需提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 | 1 | 套 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 3 | 运维管理平台 | 管理对象：网络+主机+数据库+中间件+标准应用+UPS+温湿度探头；主要功能包括：自动巡检、监控首页、拓扑管理、网络设备和线路性能分析、主机管理、数据库管理、中间件管理、标准应用管理、告警管理、报表管理；支持标准SNMP的各类网络设备及机房动环设备；配置≥60个节点 | 1 | 台 | 采用网强、北塔、华为或同档次及以上品牌 |
| 4 | 数据库审计 | 支持国产自主数据库系统审计 硬件指标:标准机架式,双电源,≥6电2光,2TB SSD固态硬盘；包含数据库操作监控、数据库会话 记录、SQL语句安全检测、统计分 析和风险分析等功能； 性能指标:单向数据库流量≥800M； 工作模式：数据库审计产品可以旁路镜像模式部署，不影响数据库性能和网络架构；支持多点联合部署； 支持集中管理，可集中管理多台审计设备审计事件的存储、分析，实现统一配置、统一报表、统一查询。 支持主流数据库Oracle、SQL-Server、DB2、MySQL、informix、sybase、Postgresql、Cache、MongDB，K-DB、达梦、人大金仓、南大通用； 无需在被审计系统上安装任何代理； 无需单独的数据中心，一台设备完成所有工作；提供图形用户界面，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务。 ★精细化日志秒级查询；通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快，需提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 | 1 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 5 | 漏洞扫描 | 并发连接数 ≥1,000,000；网络接口≥ 8个千兆电口，≥4个千兆光口；支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式；支持主动检测模式，基于特征匹配、协议异常检测、智能应用识别等方式针对已知威胁进行检测，支持基于威胁关联分析的检测机制，针对未知威胁进行分析检测；产品内置漏洞特征库: 6000+ ，并且能够自动或者手动升级，提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；可识别1000种以上应用4000种以上的应用动作，包括P2P、IM、OA办公应用、数据库应用、ERP应用、软件升级应用、木马外联、炒股软件、视频应用、代理软件、网银等协议包括蠕虫/木马/后门/DoS/DDoS攻击探测/扫描/间谍软件/利用漏洞的攻击/缓冲区溢出攻击/协议异常/ IPS逃逸攻击等；漏扫设备支持千兆扫描，最大允许并发扫描IP地址数≥50，支持目标IP进行端口、服务扫描；允许扫描器登录到目标系统中对特定应用进行深入扫描；支持CVE等编号，拥有完备的知识体系；主机类：windows、Unix、solaris、HP-Unix、AIX、 Linux等；数据库：Mysql、DB2、Oracle、Sqlserver、Sybase等；中间件：Tomcat、IIS、Webservices、Apache、Weblogic、Resin、Nginx等； ★支持防火墙联动功能，防火墙能根据漏扫提供的资产信息对重要资产信息进行防护，根据漏洞信息自动生成防护规则，保护内网安全，需提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 | 1 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 6 | 数据灾备一体机 | 硬件配置1颗主频2.4GHz或以上的10核心CPU，内存≥32GB，≥4个千兆电口，≥4个万兆光口 本次配置服务器缓存盘960GB（2×480GB 固态硬盘），支持纠删码EC4冗余模式，配置SATA接口7200RPM机械硬盘≥15TB（6×4TB）可用容量及授权； 支持VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xenserver、RedHat RHV、Sangfor HCI等主流虚拟化平台虚拟机的无代理备份方式,无需在虚拟机OS安装备份代理;支持对Oracle、SQL Server和MySQL等主流数据库备份，支持Windows和Linux系统的文件备份；支持数据全量和增量备份，支持配置备份任务计划； 产品底层基于容器开发和部署，增加备份性能，提升系统可靠性。采用B/S架构管理界面，采用向导式的备份/恢复任务配置管理，支持多用户、权限分离管理；支持基于角色的访问控制，图形化的日志、报表、系统概况； 支持Oracle、SQL Server和MySQL等主流数据库的在线备份，支持完全备份、增量备份、日志备份，提供多种不同的备份策略。备份过程中无须任何脚本，无须通过命令行方式，采用全图形化方式进行数据库备份或恢复作业； 支持多种虚拟化平台的无代理备份方式（无需在虚拟机OS安装任何备份客户端），兼容VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xenserver、RedHat RHV、Sangfor HCI等主流虚拟化平台； ★支持对虚拟机深度有效数据提取，只备份有效数据，排除交换分区等数据，节约备份空间，需提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 | 1 | 台 | 采用深信服、天融信、鼎甲或同档次及以上品牌 |
| 7 | 堡垒机 | 硬件参数：CPU≥2.3Ghz ≥4核；内存≥4GB；硬盘容量≥1TB SSD固态盘；千兆电口≥6个；串口(RJ45)≥1个；≥2*USB2.0。默认含≥50个运维资源授权（可扩展到150个），提供运维人员单点登录、用户权限细粒度授权及访问控制、运维过程审计等功能； 系统各模块支持以B/S方式管理，采用https加密方式访问。 支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等。 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入。 支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期。 用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD域认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证。 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴。 支持批量导入、导出资源信息；支持手动添加、删除、编辑、查询资源，支持变更默认运维端口。 | 1 | 台 | 采用深信服、天融信、中科曙光或同档次及以上品牌 |
|  |  | 支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权。 支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作。 支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式。 对字符命令方式的访问可以审计到所有交互内容，可以还原操作过程的命令输入和结果输出，并支持通过搜索操作语句或执行结果中关键字定位审计回放。 图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录的指定位置开始回放。 具有日志防溢出功能，当磁盘空间达到阈值时，可设置停止记录审计日志或日志回滚。 支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供EXCEL、WORD、PDF、HTML等格式导出。 ★图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录的指定位置开始回放，需提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 |  |  |  |
| 8 | 业务网上联安全防火墙 | 网络层吞吐量≥ 5.5Gbps 应用层吞吐量 ≥700Mbps 并发连接数≥1800000 新建连接数 ≥50000CPS VPN隧道数 ≥1000 网络接口≥ 6个千兆电口，≥2个千兆光口；机架式设备 单电源 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。 支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。 具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 产品支持CC攻击防护功能，为保障勒CC攻击的检测效果，所投产品须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 | 2 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 9 | 智能卡口安全接入防火墙 | 网络层吞吐量≥ 5.5Gbps 应用层吞吐量 ≥700Mbps 并发连接数≥1800000 新建连接数 ≥50000CPS VPN隧道数 ≥1000 网络接口≥ 6个千兆电口，≥2个千兆光口；机架式设备 单电源 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。 支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。 具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生，提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 产品支持CC攻击防护功能，为保障勒CC攻击的检测效果，所投产品须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 | 1 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 10 | 万兆光模块 | 万兆SFP+光模块 | 4 | 块 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 02 园区外网 |  |  |  |
| 1 | 互联网安全网关防火墙 | 机架式设备 网络层吞吐量≥25Gbps 应用层吞吐量 ≥3Gbps 并发连接数 ≥2200000 新建连接数 ≥200000CPS VPN隧道数 ≥1000 网络接口≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，默认≥1个管理口； 配置冗余电源 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。 支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 产品支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。 具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 支持服务漏洞检测功能，基于服务器请求和响应内容识别服务器存在的系统安全漏洞和应用安全漏洞。 支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。 安全规则库支持在线自动升级、手动升级、云端实时升级等多种方式。 支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； 产品支持CC攻击防护功能，为保障勒CC攻击的检测效果，所投产品须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 | 2 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 2 | 入侵防御IPS | 网络层吞吐 ≥20Gbps IPS吞吐 ≥1.6Gbps 并发连接数 ≥2200000 网络接口：≥6个千兆电口，≥2个万兆光口 配置单电源 支持路由模式、透明网桥部署、旁路部署、单臂部署以及混合部署等多种方式。 访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式，支持长连接功能并可以配置连接时长； 访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、地域、认证用户、子接口和VLAN等因素实现对象的流量控制； 支持同访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数≥7000条； 支持在同一个界面对全网所有服务器的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护，支持对所有已被入侵和受控的设备进行风险检测与分析，针对风险可以实现快速响应与处置； 支持手动评估功能，自动展示最终的风险； 支持标准网管 SNMP V1、SNMP V2、SNMP V3和SNMP Trap协议。 | 2 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 3 | 网络终端威胁检测 | 包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付 PC客户端支持Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 ，服务器客户端支持Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2016，CentOS/Ubuntu/Debian/RHEL/SUSE/Red Flag Asianux Server/Oracle Linux 授权数量：配置1服务端，400客户端授权，支持扩容。 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量 支持终端客户端软件的启用禁用，统一重启和卸载客户端软件 支持全网视角的终端资产统一清点，清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和主机账户，其中操作系统、应用软件和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示 具备基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种 支持极速、均衡、低耗三种病毒扫描模式， 支持虚拟化环境下优化病毒扫描时的资源消耗 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录，提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 | 1 | 套 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 4 | 运维管理平台 | 管理对象：网络+主机+数据库+中间件+标准应用+UPS+温湿度探头；主要功能包括：自动巡检、监控首页、拓扑管理、网络设备和线路性能分析、主机管理、数据库管理、中间件管理、标准应用管理、告警管理、报表管理；支持标准SNMP的各类网络设备及机房动环设备；配置≥ 100个节点 | 1 | 台 | 采用网强、北塔、华为或同档次及以上品牌 |
| 5 | 安全感知平台 | 接口数量，≥4个千兆电口、1个串口、4个USB口；配置SSD固态缓存盘≥4，硬盘容量≥16TB；支持不同视角展示全网态势，包括综合安全态势、分支安全态势、安全事件态势、网络攻击态势、外连风险态势、横向威胁态势、脆弱性态势、资产态势等8个独立的大屏展示功能，并支持大屏轮播；横向威胁感知展示包含横向威胁总览、横向攻击、违规访问、可疑行为、风险；其中横向风险总览包含发起与遭受横向威胁主机TOP5，发起视角包含发起者IP、发起者类型、所属分析、所属业务/终端组、横向威胁类型、遭受者数、遭受者类型、日志数；外连威胁感知包含对外威胁总览、对外攻击、APTC&C通信、可疑行为、隐蔽通信、违规访问、服务器风险访问；其中外连威胁总监包括外连威胁主机类型分布、存在外连威胁IP TOP5、外连目标地区（国外）TOP5、外连威胁类型分布、非正常时间段外连主机TOP5、外连威胁趋势；支持基于可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，能够直观的看到失陷主机的威胁影响面，同时基于列表模式展示攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息，支持攻击溯源功能，分析出首次失陷、疑似入口点、首次遭受攻击等信息；帮助管理人员及时了解威胁的影响，并找到攻击入口点；支持展示需要处理的风险主机与风险状况报告，报告内容包括业务与终端风险摘要、业务风险与终端详情分析，提供危害解释和参考解决方案；适用于日常处理安全问题的运维人员； | 1 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
|  |  | 支持分析具体的业务系统存在的脆弱性风险报告，报告内容包含脆弱性检测总览、业务脆弱性详情分析等，提供危害解释和参考解决方案；支持展示整体的安全状况统计和态势的摘要报告，报告内容包含总体摘要、安全感知详情、UEBA行为画像、安全规划建设建议等，从整体展示安全状况，快速了解业务和网络的安全风险；支持完整展示网络的安全态势和详情的综合风险报告，报告内容包括平台说明、安全风险概括、业务与终端安全详情分析、安全规划建设建议等；支持对等级保护建设整改过程中系统定级、差距评估、备案、整改、测评过程中产生的文档结论进行统计归档，并使用可视化的统一界面进行展现与管理，最大程度发挥安全措施的保护能力 支持DNSFlow分析引擎，利用机器学习算法结合威胁情报，能够从大量的样本中进行学习，总结其伪装的规律，从而发现伪装的恶意DNS协议；支持对业务服务器内网横向被访问、横向主动访问、外连等建立行为基线，其中包括访问流量趋势、访问次数趋势、自定义非正常时间段、常见访问源网段、访问源主机、应用TOP5、目的端口TOP5等。 ★支持自定义配置资产指纹识别规则，可基于流量行为细化资产类型，支持资产类型识别规则自定义和属性指纹特征自定义，提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 |  |  |  |
| 6 | 安全探针系统 | ≥4个千兆电口、≥2个千兆光口、≥2个万兆光口； 应用层吞吐≥5Gbps； 支持旁路部署，对镜像流量进行监听； 可以多台采集器同时部署于网络不同位置并将数据传输到同一套分析平台； 与安全感知平台为同一品牌； 支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求； 支持DNS审计日志，主要用于平台dns flow分析引擎进行安全分析； HTTP审计日志，主要用于平台http flow分析引擎进行安全分析； SMB审计日志，主要用于平台SMB flow分析引擎进行安全分析； 同步SMTP、POP3、IMAP审计日志，主要用于平台Mail flow分析引擎进行安全分析； 同步AD域协议审计日志，主要用于平台AD域分析引擎进行安全分析； 支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式； | 1 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 7 | 数据库审计 | 支持国产数据库 硬件指标:标准机架式,双电源,≥6电2光,2TBSATA硬盘；包含数据库操作监控、数据库会话 记录、SQL语句安全检测、统计分 析和风险分析等功能； 性能指标:单向数据库流量≥800M； 工作模式：数据库审计产品可以旁路镜像模式部署，不影响数据库性能和网络架构；支持多点联合部署； 支持集中管理，可集中管理多台审计设备审计事件的存储、分析，实现统一配置、统一报表、统一查询。 支持主流数据库Oracle、SQL-Server、DB2、MySQL、informix、sybase、Postgresql、Cache、MongDB，K-DB、达梦、人大金仓、南大通用； 无需在被审计系统上安装任何代理； 无需单独的数据中心，一台设备完成所有工作；提供图形用户界面，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务。 精细化日志秒级查询；通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快，提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 | 1 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 8 | 数据灾备一体机 | 硬件配置1颗主频2.4GHz或以上的10核心CPU，内存≥32GB，≥4个千兆电口，≥4个万兆光口 本次配置服务器缓存盘960GB（2*480GB SSD固态硬盘）,支持纠删码EC4冗余模式，配置SATA接口7200RPM机械 硬盘≥30TB（6×8TB）可用容量及授权； 支持VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xenserver、RedHat RHV、Sangfor HCI等主流虚拟化平台虚拟机的无代理备份方式,无需在虚拟机OS安装备份代理;支持对Oracle、SQL Server和MySQL等主流数据库备份，支持Windows和Linux系统的文件备份；支持数据全量和增量备份，支持配置备份任务计划； 产品底层基于容器开发和部署，增加备份性能，提升系统可靠性。采用B/S架构管理界面，采用向导式的备份/恢复任务配置管理，支持多用户、权限分离管理；支持基于角色的访问控制，图形化的日志、报表、系统概况； 支持Oracle、SQL Server和MySQL等主流数据库的在线备份，支持完全备份、增量备份、日志备份，提供多种不同的备份策略。备份过程中无须任何脚本，无须通过命令行方式，采用全图形化方式进行数据库备份或恢复作业； 支持多种虚拟化平台的无代理备份方式（无需在虚拟机OS安装任何备份客户端），兼容VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xenserver、RedHat RHV、Sangfor HCI等主流虚拟化平台； 支持对虚拟机深度有效数据提取，只备份有效数据，排除交换分区等数据，节约备份空间，提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料 。 | 1 | 台 | 采用深信服、天融信、鼎甲或同档次及以上品牌 |
| 9 | WEB防火墙 | （1）设备参数；整机吞吐量≥10Gb；应用层吞吐量≥2Gb；并发连接数≥200万；每秒新建连接数≥15万；设备接口,标配≥6个千兆电口，≥4个千兆光口；硬盘≥1T，配置双电源；支持BYPASS （2）功能要求：支持串行及旁路部署；设备具备独立的WEB应用防护识别库，特征总数在3500条以上；支持HTTP 1.0/1.1，HTTPS协议的安全威胁检测和防护；支持HTTP异常协议检测，对Content-Type、multipart头部字段重复的异常协议，URL、HTTP头部溢出等进行识别检测，可对HTTP方法进行过滤；支持口令防护，包括FTP弱口令检测、WEB登录弱口令检测、WEB登录明文传输检测、口令暴力破解防护；支持抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击；支持CC攻击、CSRF攻击、COOKIE攻击等攻击防护功能；支持关联上下文，对webshell脚本上传动作进行语法，语义匹配和过滤；支持对已经植入webshell后门的服务器持续检测，对后续非法的通信动作进行识别和阻断；支持上传文件类型识别，防止文后缀名修改绕过；支持对网站的恶意扫描防护和恶意爬虫攻击防护；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等；支持针对网站的漏洞扫描进行深度防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测，支持基于目录访问频率和敏感文件扫描等恶意扫描行为进行防护；支持Web漏洞扫描功能，可扫描检测网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞；支持对网站黑链进行检测；支持热点威胁实时处理检测与快速响应；设备需要具备web业务自学习能力，可自行判断与标记业务特征，确认业务模型学习趋势；支持基于所有安全模块的检测结果进行恶意IP联动封锁，包含高危封锁和所有封锁； ★支持超过4900种Web应用防护规则，和超过1200种Web漏洞攻击特征识别规则，提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料 。 | 2 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 10 | VPN | SSLVPN加密速度≥ 250Mbps；SSLVPN并发用户数≥1200；SSLVPN每秒新建用户数≥ 180；IPSecVPN加密速度 ≥135Mbps；IPSecVPN隧道数 ≥ 5200；防火墙吞吐量 ≥900Mbps；最大并发会话数目 ≥1000,000；网络接口 ≥4个千兆光口 ≥6个千兆电口，含200并发授权；支持IPv6/IPv4协议下的网关模式、单臂模式、双机模式、集群模式的部署；专业VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备；产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作； | 1 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 11 | 漏洞扫描 | 并发连接数 ≥1,000,000；网络接口≥ 8个千兆电口，≥4个千兆光口；支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式；支持主动检测模式，基于特征匹配、协议异常检测、智能应用识别等方式针对已知威胁进行检测，支持基于威胁关联分析的检测机制，针对未知威胁进行分析检测；产品内置漏洞特征库: 6000+ ，并且能够自动或者手动升级，提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；可识别1000种以上应用4000种以上的应用动作，包括P2P、IM、OA办公应用、数据库应用、ERP应用、软件升级应用、木马外联、炒股软件、视频应用、代理软件、网银等协议包括蠕虫/木马/后门/DoS/DDoS攻击探测/扫描/间谍软件/利用漏洞的攻击/缓冲区溢出攻击/协议异常/ IPS逃逸攻击等；漏扫设备支持千兆扫描，最大允许并发扫描IP地址数≥50，支持目标IP进行端口、服务扫描；允许扫描器登录到目标系统中对特定应用进行深入扫描；支持CVE等编号，拥有完备的知识体系；主机类：windows、Unix、solaris、HP-Unix、AIX、 Linux等；数据库：Mysql、DB2、Oracle、Sqlserver、Sybase等；中间件：Tomcat、IIS、Webservices、Apache、Weblogic、Resin、Nginx等；虚拟化平台：VMware ESXi、VMware Center、XenServer；支持被动检测方式，通过旁路部署被动进行报文特征匹配、协议异常检测；支持APT检测功能，防止僵尸网络感染PC终端用户；包括SQL注入/xss跨站脚本漏洞/CSRF/目录遍历/文件包含/命令注入/敏感信息泄露等OWASP TOP10高危漏洞；支持服务器、客户端的漏洞风险评估功能；漏洞详细信息显示：漏洞ID、漏洞名称、漏洞描述、攻击对象、危险等级、参考信息、地址等内容； 提供检测结果综述分析，按照等保2.0的检测项要求，统计客户业务系统存在的不符合、部分符合、符合、待确认、不适用检测项，直观了解自身业务系统合规情况，提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料 。。 | 1 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 12 | 安全隔离防火墙 | 机架式设备 网络层吞吐量≥25Gbps 应用层吞吐量 ≥3Gbps 并发连接数 ≥2200000 新建连接数 ≥200000CPS VPN隧道数 ≥1000 网络接口≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，默认≥1个管理口； 配置冗余电源 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。 支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 产品支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。 具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 支持服务漏洞检测功能，基于服务器请求和响应内容识别服务器存在的系统安全漏洞和应用安全漏洞。 支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。 安全规则库支持在线自动升级、手动升级、云端实时升级等多种方式。 支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生，提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料 。 产品支持CC攻击防护功能，为保障勒CC攻击的检测效果，所投产品须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。” | 2 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 13 | 堡垒机 | 硬件参数：CPU≥2.3Ghz ≥4核；内存≥4GB；硬盘容量≥1TB SSD固态盘；千兆电口≥6个；串口(RJ45)≥1个；≥2*USB2.0。默认含≥50个运维资源授权（可扩展到150个），提供运维人员单点登录、用户权限细粒度授权及访问控制、运维过程审计等功能 系统各模块支持以B/S方式管理，采用https加密方式访问。 支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等。 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入。 支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期。 用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD域认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证。 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴。 支持批量导入、导出资源信息；支持手动添加、删除、编辑、查询资源，支持变更默认运维端口。 | 1 | 台 | 采用深信服、天融信、中科曙光或同档次及以上品牌 |
|  |  | 支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权。 支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作。 支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式。 对字符命令方式的访问可以审计到所有交互内容，可以还原操作过程的命令输入和结果输出，并支持通过搜索操作语句或执行结果中关键字定位审计回放。 图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录的指定位置开始回放。 具有日志防溢出功能，当磁盘空间达到阈值时，可设置停止记录审计日志或日志回滚。 支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供EXCEL、WORD、PDF、HTML等格式导出。 图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录的指定位置开始回放，提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料 。 |  |  |  |
| 14 | 上网行为管理及流量控制 | 适用带宽≥ 1Gbps， 网络层吞吐≥10GB 应用层吞吐≥ 1.5Gb 用户规模≥ 6000， 网络接口 ≥6个千兆电口，≥2个万兆光口， 配置单电源 支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能； 支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置； 支持分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式；带宽质量分析、实时流量排名、泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况； 支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE等系统进行认证单点登录，简化用户操作； 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则；支持根据端口设定用户不允许访问的目标IP组提供的服务； 支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝； 支持记录QQ、TIM、钉钉、企点、企业微信、微信、skype、MSN等主流IM聊天行为和内容；记录QQ、微信传文件动作和所传文件内容，并可指定记录传文件类型和文件长度；支持同时审计QQ聊天内容和QQ传文件内容； 审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题； 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； 支持对加密HTTPS、POP3-SSL 、POP3、IMAP 、IMAP-SSL、SMTP-SSL、SMTP邮件内容的审计； 能够对teamview、QQ远程桌面等远程控制应用做细分控制，如：接受对方远程控制；能够对Github、百度网盘、百度文库等网络应用的上传动作进行细分控制；能够对新浪微博、腾讯微博、网易微博等进行细分控制，如：登录、浏览、发微博、上传附件等； 支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度，针对具体某个域名的访问流量排行； 支持基于时间/用户/用户组/上行/下行/总体等维度的域名流量排行。 ★支持url白名单、IP白名单，添加到白名单的url、IP不受策略控制和审计，需提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。） | 2 | 台 | 采用深信服、天融信、启明星辰或同档次及以上品牌 |
| 15 | 万兆光模块 | 万兆SFP+光模块 | 22 | 块 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |

| 综合布线系统 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 1 | 理线架 | 板厚：1.2MM冷轧板 1U高度 24口标准19英寸机架式安装 24口金属理线架 尺寸：48.26*7*4.4CM 操作温度：-20～50℃ 相对湿度：≤85%（+30°） 重量：680G（含包装） 板厚：1.2 绝缘电阻：>2*104M欧姆 抗电强度：<15KV | 60 | 条 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 2 | 网络跳线 | 六类非屏蔽，国标，1.5米 | 840 | 条 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 3 | 网络跳线 | 六类非屏蔽，国标，5米 | 840 | 条 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 4 | 鸭嘴跳线 | RJ45转鸭嘴，3米 | 244 | 条 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 5 | 电话跳线 | RJ45转RJ11，5米 | 244 | 条 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 6 | 110配线架 | 专业语音系统设计,用于主干语音大对数线缆端接 19英寸机架式安装，背面为综合线缆管理结构 兼容110 IDC卡接 | 20 | 个 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 7 | 网络模块 | 接触簧针整体镀金，专业耐腐蚀设计 信道带宽带到250Hz 超六类标准 适用于所有六类的应用 免工具设计，可简化安装过程缩短操作时间 端接处双侧盒盖设计，固定端接线不易脱落 | 1084 | 个 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 8 | 4口地插 | 全铜板网络地插，本地插关闭上盖使用，避免因盖上的翻起导致绊脚，消 除了安全隐患的同时对插头有一定的保护作用 地插尺寸：120*120mm 底盒尺寸：105MM*105MM*65MM 含底盒 | 106 | 个 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 9 | 4口面板 | KS/KU模块可以轻松的安装； 面板带有永久性防尘盖； 面板上方配有可更换的标签窗； 前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外 尺寸：86MM*86MM | 139 | 个 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 10 | 双口面板 | KS/KU模块可以轻松的安装； 面板带有永久性防尘盖； 面板上方配有可更换的标签窗； 前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外 尺寸：86MM*86MM | 52 | 个 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 11 | 网络配线架 | 48口，满配6类模块 | 40 | 条 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 12 | 网线 | 国标，六类非屏蔽网线 | 80920 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 13 | 24口ODF架 | 24口，满配尾纤、耦合器，LC口 | 48 | 台 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 14 | 光纤 | 国标；24芯单模 | 5700 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 15 | 大对数电缆 | 符合YD/T 322-1996的规定， 性能超越TIA/EIA 568B标准要求,适用于高速率语音主干传输 测试带宽远超Cat.3物理带宽16MHZz的标准 阻燃符合IEC 60332-1 | 2670 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 16 | 光纤跳线 | 15米，单模双芯，LC-LC | 80 | 条 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 16 | 光纤跳线 | 3米，单模双芯，LC-LC | 480 | 条 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 17 | 光纤熔接 | 定制 | 1152 | 芯 | 国产优质 |
| 业务网（主备） |  |  |  |  |
| 1 | 核心汇聚交换机 | 技术参数：交换容量≥592Gbps，包转发率≥220Mpps；提供千兆SFP数≥24个，复用的千兆10/100/1000Base-T以太网电口≥4，万兆SFP+光接口数≥4；AC电源供电；支持将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；支持静态路由，支持RIP，OSPF v2，BGP，ISIS；支持IP+MAC+端口的绑定，支持MAC地址认证、802.1x认证、portal认证；支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 | 2 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 2 | 接入交换机 | 提供48个10/100/1000Base-T以太网千兆电口，4个1000Base-X SFP千兆光口； 整机交换容量≥256Gbps， 包转发率≥87Mpps VLAN表项≥4K；支持基于端口、MAC的VLAN； 支持IPv4静态路由、RIP，支持IPv6静态路由； 支持基于端口、VLAN下发ACL，支持基于时间段（Time Range）的ACL； 支持802.1X认证； 支持端口隔离，支持IP+MAC+端口的绑定； 支持通过标准以太网接口进行堆叠； 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置；支持SNMPv1/v2/v3； | 10 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 3 | 路由器 | 1、包转发率≥200Mpps； 2、架构为控制转发物理分离,独立双交换网板； 3、支持利用U盘0配置方式实现设备开局部署； 4、支持业务插槽数量≥ 6； 5、支持并配置内置冗余AC电源模块，电源热插拔； 6、支持双主控，千兆 Combo口≥10，万兆光口≥2； 7、支持并配置MPLS VPN、BGP 组播VPN功能，必须配置相应软件或License； 8、支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略； 9、通过动态VPN技术，实现动态获取对端分支节点当前的公网地址，从而实现两个节点之间动态建立跨越IP核心网络的ADVPN隧道简化VPN网络部署复杂度和提高管理效率； 10、支持VXLAN数据中心特性； 11、支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备 | 2 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 园区网（海关园区） |  |  |  |  |
| 1 | 核心汇聚交换机 | 技术参数：交换容量≥598Gbps，包转发率≥220Mpps；提供千兆SFP数≥24个，复用的千兆10/100/1000Base-T以太网电口≥4，万兆SFP+光接口数≥4；AC电源供电；支持将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；支持静态路由，支持RIP，OSPF v2，BGP，ISIS；支持IP+MAC+端口的绑定，支持MAC地址认证、802.1x认证、portal认证；支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 | 2 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 2 | 接入交换机 | 提供48个10/100/1000Base-T以太网千兆电口，4个1000Base-X SFP千兆光口； 整机交换容量≥256Gbps， 包转发率≥87Mpps VLAN表项≥4K；支持基于端口、MAC的VLAN； 支持IPv4静态路由、RIP，支持IPv6静态路由； 支持基于端口、VLAN下发ACL，支持基于时间段（Time Range）的ACL； 支持802.1X认证； 支持端口隔离，支持IP+MAC+端口的绑定； 支持通过标准以太网接口进行堆叠； 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置；支持SNMPv1/v2/v3； | 10 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 园区互联网及无线覆盖 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.整机高10U，交换容量≥80Tbps，转发性能≥26000Mpps； 2.设备支持主控引擎≥2，业务槽位≥6个，整机槽位≥8个； 3.设备采用冗余风扇框设计，独立风扇框数≥2，为适应机柜并排部署，设备机箱采用后出风风道设计，提高散热效果和设备可靠性； 4.支持MAC地址≥1M，ARP≥256K，IPv4路由转发表项≥1M，IPv6路由转发表项≥256K； 5.支持IPv4/IPv6双栈协议，支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持BGP4/BGP4+、RIPng、OSPFv3、ISISv6等动态路由协议； 6.设备单台配置：双主控板、双电源冗余备份，千兆电口≥48个，千兆光口≥48个，万兆光口≥48个；配置横向虚拟化功能，用于横向虚拟化的万兆光口≥8个，提高系统可靠性； | 2 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 2 | 接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps包转发率≥144Mpps/162Mpps支持流镜像功能；支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取；支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP | 5 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 3 | 无线控制器 | 硬件及基础要求：千兆以太网口数≥6，配置≥100个无线AP授权，集中转发模式下最大可支持管理AP数≥144，单台设备最大可支持管理AP数≥900；内置≥128G固态硬盘 接入认证要求：提供短信认证、APP、二维码审核、MAC地址等认证方式，为了保证认证接入的稳定性及用户数据的安全性，要求无线控制器内置以上认证方式 | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 4 | 室内无线AP | 室内型11ac wave2无线接入点，内置定向天线；支持2.4G和5G同时工作，整机最大接入速率1267Mbps；一个SFP光口和两个千兆电口；内置天馈防雷器；支持蓝牙串口管理；支持POE供电 | 70 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 5 | 室外无线AP | 室外型11ac wave2无线接入点，内置天线；支持2.4G和5G同时工作，整机最大接入速率1267Mbps；一个SFP光口和两个千兆电口；内置天馈防雷器；支持蓝牙串口管理；支持POE供电 | 2 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 6 | 24口POE交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP，MAC地址表≥8K，IPv4路由FIB≥4K,ARP表≥2K；千兆电口支持POE+，最大POE供电功率≥123W；支持VLAN，语音VLAN，支持端口聚合，每个端口组至少8个端口，支持跨设备的链路聚合；支持G.8032以太环保护协议；支持智能堆叠；支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级；安全功能：支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； | 12 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 7 | 无线汇聚交换机 | 整机交换容量≥592Gbps，转发性能≥220Mpps；整机提供10/100/1000Base-X端口数量≥24个，万兆SFP+端口数量≥4个；支持交流供电；支持MAC地址≥16K,支持ARP表项≥2K；支持Ipv4 FIB表项≥4K；支持≥6KV防雷；支持智能堆叠，冗余备份；单台配置要求：配置不少于24个千兆光口，不少于4个万兆光口；支持G.8032以太环网保护协议。 | 2 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 8 | 千兆光模块 | 千兆单模SFP光模块 | 104 | 块 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 9 | 万兆光模块 | 万兆单模SFP+光模块 | 40 | 块 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 海关视频监控及周界报警系统 |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 一、围网部分 |  |  |  |
| (1)围网枪机 |  |  |  |
| 1 | 400万筒型网络摄像机 | 400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3° 红外距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测 报警: 1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电流及功耗: DC：12 V，0.55 A，最大功耗：6 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆头电源接口 供电方式: DC：12 V±25%，支持防反接保护 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） | 170 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 2 | 枪机壁装支架 | 壁装支架 | 170 | 个 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 3 | 枪机电源 | 1、输入电压220V； 2、输出DC12V。 | 170 | 个 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 4 | 摄像机立杆 | 3米钢制圆形杆件，壁厚不低于2.0mm，不含立杆基础和接地，表面防盐碱处理 | 85 | 根 | 国产优质 |
| 5 | 监控设备箱 | 350*450*250，整体采用不小于1.0mm厚度、304不锈钢材质加工；密封防水 | 85 | 个 | 国产优质 |
| 6 | 电源避雷器 | 额定工作电压12V/24V/48/220V；最大连续工作电流4A；冲击耐受能力5KA；冲击电流1.5KA标准放电电流5KA；最大放电电流10KA； | 85 | 组 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 7 | 接入交换机 | 端口：≥4个千兆电口，≥1个千兆光口 交换容量：≥20Gbps；包转发率：≥14.88Mps 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab标准 | 85 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 8 | 光纤熔接盒 | 4口，满配尾纤、耦合器，LC口 | 85 | 个 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 9 | 电源断路器 | 2P、16A | 85 | 个 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 10 | 接线端子排 | 20档接线排 | 85 | 个 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 11 | 电源转换器 | 6位电源转换器 | 85 | 个 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 12 | 网络跳线 | 六类非屏蔽，国标，5米 | 170 | 条 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 13 | 光纤跳线 | 3米，单模双芯，LC-LC | 170 | 根 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 14 | 光纤熔接 | 定制 | 340 | 芯 | 国产优质 |
| 15 | 光纤链路测试 | 定制 | 340 | 链路 | 国产优质 |
| 16 | 网络链路测试 | 定制 | 170 | 链路 | 国产优质 |
| （2）围网球机 |  |  |  |
| 1 | 400W高清彩双眸球机 | 支持双摄双模：默认单路模式输出倍率拼接画面，可选双路模式输出广角画面+特写画面，可支持画中画展示（需展示端支持） 支持多级变倍功能，广角~24倍光学变倍，16倍数字变倍 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警 支持混合补光，可见光补光30 m，同时高效红外阵列照射距离最远可达200 m 在单路和双路模式下，设备水平视场角均应≥90° 传感器类型: 广角：1/1.8＂progressive scan CMOS; 变焦：1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 广角：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；0 Lux with light 变焦：彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距: 广角：4 mm；变焦：4.5~108 mm，24倍光学变倍 视场角: 水平视场角：90°~3.3°（广角~望远）；其中广角：90°；变焦：56.9°~3.3° 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60Hz：20 fps（2560 × 1440） 工作温湿度: -30℃-65℃，湿度小于90% 除雾: 加热玻璃除雾 “★设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断（须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。） | 41 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 2 | 球机壁装支架 | 壁装支架/白色 | 41 | 个 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 3 | 球机电源 | 输入电压220V,输出AC24V/3A | 41 | 个 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 4 | 摄像机立杆 | 6米钢制圆形杆件，壁厚不低于4.0mm，不含立杆基础和接地，表面防盐碱处理 | 41 | 根 | 国产优质 |
| 5 | 全景球型鹰眼 | 【1600万360°三代球型鹰眼】 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心 支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标 支持GB35114安全加密 传感器类型: 【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】0.0005Lux/F1.6（彩色），0.0001Lux/F1.6（黑白） 【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 宽动态: 【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态 光学变倍: 40倍 焦距: 【全景】2.8mm；【细节】6.0-240mm 视场角: 水平视场角：56.6-1.8度(广角-望远) ; 垂直视场角：33.7-1.0度(广角-望远) ; 对角线视场角：63.4-2.0度(广角-望远) 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 工作温湿度: -40℃-70℃,湿度小于90% 除雾: 支持 ★摄像机内置除湿器，可对摄像机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。(须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。) ★当样机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%。(须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。) | 1 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 6 | 全景球机支架 | 定制 | 1 | 个 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 7 | 全景球机电源 | 36V | 1 | 个 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 8 | 全景球机立杆 | 10米钢制圆形杆件，壁厚不低于5.0mm，不含立杆基础和接地，表面防盐碱处理 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 9 | 监控设备箱 | 350*450*250，整体采用不小于1.0mm厚度、304不锈钢材质加工；密封防水 | 42 | 个 | 国产优质 |
| 10 | 接入交换机 | 端口：≥4个千兆电口，≥1个千兆光口 交换容量：≥20Gbps；包转发率：≥14.88Mps 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab标准 | 42 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 11 | 光纤熔接盒 | 4口，满配尾纤、耦合器，LC口 | 42 | 个 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 12 | 电源断路器 | 2P、16A | 42 | 个 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 13 | 接线端子排 | 20档接线排 | 42 | 个 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 14 | 电源转换器 | 6位电源转换器 | 42 | 个 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 15 | 网络跳线 | 六类非屏蔽，国标，8米 | 84 | 条 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 16 | 光纤跳线 | 3米，单模双芯，LC-LC | 84 | 根 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 17 | 光纤熔接 | 定制 | 168 | 芯 | 国产优质 |
| 18 | 光纤链路测试 | 定制 | 168 | 链路 | 国产优质 |
| 19 | 网络链路测试 | 定制 | 42 | 链路 | 国产优质 |
| （3）红外对射 |  |  |  |
| 1 | 红外对射 | 红外变频对射，最大距离100米。 | 88 | 对 | 采用豪恩、海康、大华或同档次及以上品牌 |
| 2 | 警号 | 防火ABS阻燃外壳 | 88 | 台 | 采用豪恩、海康、大华或同档次及以上品牌 |
| 3 | 红外对射支架 | 根据现场情况定制 | 176 | 根 | 国产优质 |
| 4 | 红外电源 | 12V、5A | 88 | 套 | 采用豪恩、海康、大华或同档次及以上品牌 |
| 5 | 摄像机立杆 | 3米钢制圆形杆件，壁厚不低于2.0mm，不含立杆基础和接地，表面防盐碱处理 | 3 | 根 | 国产优质 |
| 6 | 报警联动平台 | 1.支持在默认模板或者自定义模板上配置事件规则； 2.支持事件规则计划模板按全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式配置，且全天候模式、工作日模式、周末模式不能更改； 3.支持指定事件触发条件，包括时间段、区域、位置、事件类型、事件源； 4.支持设置事件联动规则，在不同设备发生不同报警事件时，可指定平台执行不同的动作。报警事件类型包括：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、测温事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件。可联动执行的动作包括：客户端指定监控点弹窗（预览和回放）、弹事件图片、指定通道语音对讲、播放提示音、播报事件信息多次（次数可配）、在弹窗画面中叠加事件信息、联动展示报警源在地图的位置、展示自定义报警预案；此外，还可以指定监控点上电视墙（持续时间可配），指定监控点进行事件录像并可以进行录像打标签，指定监控点抓图（可配置抓图间隔和每次抓图数量），指定输出IO报警信息，进行指定的云台控制操作，包括调用预置点、调用巡航路径、调用轨迹，也可以指定门禁点开门，给指定用户发送短信、邮件； 5.支持报警处理流配置，在发生报警时，可以根据IP地址对不同客户端进行群发或者按指定顺序发送。如果某用户一定时间未处理（时间可配），可自动报警至其他用户，也可以直接手动指定某用户为处理人； 6.支持批量配置联动规则，适用于报警源和联动内容相同的情况，比如A、B两个监控点在发生区域入侵报警后，联动客户端进行弹窗； 7.支持对事件规则进行批量启用、禁用； 8.支持事件规则模拟测试，用于规则配置完成检验配置是否正确； | 1 | 套 | 采用豪恩、海康、大华或同档次及以上品牌 |
| （4）围网设备箱 |  |  |  |
| 1 | 系统设备箱 | 整体采用不小于1.2mm优质不锈钢板加工。密封防水，表面清洗钝化后喷塑处理。内部安装5块托板，方便设备安装。1500*700*500 | 9 | 个 | 国产优质 |
| 2 | 电源断路器 | 4P、63A | 9 | 个 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 3 | 电源防雷器 | 4P | 9 | 组 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 4 | 电源断路器 | 2P、16A | 135 | 个 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 5 | 48口ODF架 | 48口，满配尾纤、耦合器，LC口 | 18 | 台 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 6 | 24口ODF架 | 24口，满配尾纤、耦合器，LC口 | 18 | 台 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 7 | 光纤跳线 | 3米，单模双芯，LC-LC | 864 | 根 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 8 | 光纤熔接 | 定制 | 1296 | 芯 | 国产优质 |
| 9 | 光纤链路测试 | 定制 | 1296 | 链路 | 国产优质 |
| 10 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓、电源插头、焊锡、水晶头、钢线等 | 1 | 项 | 国产优质 |
| 二、查验监管库部分 |  |  |  |
| 1 | 400万筒型网络摄像机 | 400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3° 红外距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测 报警: 1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电流及功耗: DC：12 V，0.55 A，最大功耗：6 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆头电源接口 供电方式: DC：12 V±25%，支持防反接保护 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） | 16 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 2 | 枪机壁装支架 | 壁装支架 | 16 | 个 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 3 | 枪机定制吊架 | 定制 | 16 | 个 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 4 | 400W高清彩双眸球机 | 支持双摄双模：默认单路模式输出倍率拼接画面，可选双路模式输出广角画面+特写画面，可支持画中画展示（需展示端支持） 支持多级变倍功能，广角~24倍光学变倍，16倍数字变倍 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警 支持混合补光，可见光补光30 m，同时高效红外阵列照射距离最远可达200 m 在单路和双路模式下，设备水平视场角均应≥90° 传感器类型: 广角：1/1.8＂progressive scan CMOS; 变焦：1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 广角：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；0 Lux with light 变焦：彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距: 广角：4 mm；变焦：4.5~108 mm，24倍光学变倍 视场角: 水平视场角：90°~3.3°（广角~望远）；其中广角：90°；变焦：56.9°~3.3° 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60Hz：20 fps（2560 × 1440） 工作温湿度: -30℃-65℃，湿度小于90% 除雾: 加热玻璃除雾 设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断（须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。） | 13 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 5 | 球机壁装支架 | 壁装支架/白色 | 13 | 个 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 6 | 球机电源 | 输入电压220V,输出AC24V/3A | 13 | 个 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 7 | 400W网络半球摄像机 | 400万 星光级 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79° 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.33 A，最大功耗：4.0 W 供电方式: DC：12 V ± 25% 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 8 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 8 | 挂墙式机柜 | 600*450*12U | 2 | 个 | 国产优质 |
| 9 | PDU | 32A总输入/ 16A国标6口输出 | 2 | 台 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 10 | 24口POE接入交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP，MAC地址表≥8K，IPv4路由FIB≥4K,ARP表≥2K；千兆电口支持POE+，最大POE供电功率≥123W；支持VLAN，语音VLAN，支持端口聚合，每个端口组至少8个端口，支持跨设备的链路聚合；支持G.8032以太环保护协议；支持智能堆叠；支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级；安全功能：支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； | 3 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 三、卡口监控前端 |  |  |  |
| 1 | 400万筒型网络摄像机 | 400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选） 红外距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测 报警: 1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电流及功耗: DC：12 V，0.55 A，最大功耗：6 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆头电源接口 供电方式: DC：12 V±25%，支持防反接保护 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） | 40 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 2 | 枪机壁装支架 | 壁装支架/尺寸70×97.1×173.4mm | 40 | 个 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 3 | 枪机电源 | 1、输入电压220V； 2、输出DC12V。 | 40 | 个 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 4 | 摄像机立杆 | 1.5米钢制圆形杆件，壁厚不低于2.0mm，不含立杆基础和接地，表面防盐碱处理 | 40 | 根 | 国产优质 |
| 5 | 48口接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps包转发率≥144Mpps/162Mpps支持流镜像功能；支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取；支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 6 | 接入交换机 | 端口：≥4个千兆电口，≥1个千兆光口 交换容量：≥20Gbps；包转发率：≥14.88Mps 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab标准 | 8 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 7 | 光纤熔接盒 | 4口，满配尾纤、耦合器，LC口 | 16 | 个 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 8 | 光纤跳线 | 3米，单模双芯，LC-LC | 16 | 根 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 9 | 光纤熔接 | 定制 | 32 | 芯 | 国产优质 |
| 10 | 光纤链路测试 | 定制 | 32 | 链路 | 国产优质 |
| 11 | 网络链路测试 | 定制 | 40 | 链路 | 国产优质 |
| 四、检疫处理区 |  |  |  |
| 1 | 防爆变焦筒机 | 防爆标志：Ex d IIC T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80℃ 不锈钢304或316L材质，适合各种复杂环境使用 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0.02 Lux @（F1.6，AGC ON）; 黑白：0.003 Lux @（F1.2，AGC ON），0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.8~12 mm @F1.6，水平视场角：80.3°~25° 红外距离: 最远可达30 m 波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地存储， NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 音频: 1路音输入（Line in），1路输出，外部接口 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: AC宽压100 V~240 V，支持PoE（802.3af） 电流及功耗: AC：100 V~240 V～0.2 A，50/60 Hz，最大功耗：12 W ；PoE：802.3af，36V~57 V，0.3~0.2 A 电源接口类型: 三芯接口 支持IP68防护等级 外壳材质:304 | 8 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 2 | 枪机壁装支架 | 壁装支架 | 8 | 个 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 3 | 防爆非红外球机 | 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) 焦距: 5.9-135.7mm，23倍光学变倍 主码流分辨率: 50Hz:50fps(1920×1080),60Hz:60fps(1920×1080) 视频压缩: H.265/H.264（Baseline、Main、High Profile）/MJPEG 运动范围: 水平0-360°连续旋转 垂直-10°～ +90° 运动速度: 水平键控速度：0.1°-300°/s,速度可设，水平预置点速度：540°/s 垂直键控速度：0.1°-240°/s,速度可设，垂直预置点速度：400°/s Smart图像增强: 透雾、强光抑制、电子防抖 报警 7进2出 网络接口: 内置RJ45网口（支持10M/100M网络数据） 模拟视频输出: BNC头 音频: 1进1出 具有RS485控制接口 防爆标志: Ex d ⅡC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80℃ 防护等级: 支持IP68 外壳材质: 304不锈钢 温度与湿度: -40℃~60℃, 湿度小于95%RH（无凝结） 电源: AC100V-AC240V，60W Max | 5 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 4 | 球机壁装支架 | 不锈钢吊装支架 材质：SUS304 | 5 | 个 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 5 | 摄像机电源 | 输入电压220V,输出AC24V/3A | 13 | 个 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 6 | 挂墙式机柜 | 600*450*12U | 1 | 个 | 国产优质 |
| 7 | PDU | 32A总输入/ 16A国标6口输出 | 1 | 台 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 8 | 48口接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps包转发率≥144Mpps/162Mpps支持流镜像功能；支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取；支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 9 | 网络链路测试 | 定制 | 13 | 链路 | 国产优质 |
| 10 | 配电柜 | 800*500*1800包含断路器 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 五、海关监控室后端设备及显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.整机高10U，交换容量≥80Tbps，转发性能≥26000Mpps； 2.设备支持主控引擎≥2，业务槽位≥6个，整机槽位≥8个； 3.设备采用冗余风扇框设计，独立风扇框数≥2，为适应机柜并排部署，设备机箱采用后出风风道设计，提高散热效果和设备可靠性； 4.支持MAC地址≥1M，ARP≥256K，IPv4路由转发表项≥1M，IPv6路由转发表项≥256K 5.支持IPv4/IPv6双栈协议，支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持BGP4/BGP4+、RIPng、OSPFv3、ISISv6等动态路由协议； 6.设备单台配置：双主控板、双电源冗余备份，千兆电口≥48个，万兆光口≥48个；配置横向虚拟化功能，支持业务口堆叠，提高系统可靠性； | 2 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 2 | 48口汇聚入交换机 | 48个千兆SFP以太网光口，4个万兆SFP+ 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps包转发率≥144Mpps/162Mpps支持流镜像功能；支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取；支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP | 5 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 3 | 万兆光模块 | 万兆单模SFP+光模块 | 44 | 块 | 采用华为、H3C、锐捷大华或同档次及以上品牌 |
| 4 | 千兆光模块 | 千兆单模SFP光模块 | 270 | 块 | 采用华为、H3C、锐捷大华或同档次及以上品牌 |
| 5 | 工作站PC | i5-10400，8G内存，1T+256G SSD硬盘，2G独显，win10，23英寸显示器 | 6 | 台 | 采用联想、DELL、HP或同档次及以上品牌 |
| 6 | 操作台 | 定制，2工位 | 3 | 台 | 国产优质 |
| 7 | 办公椅 | 定制 | 6 | 只 | 国产优质 |
| 8 | 光纤跳线 | 15米，单模双芯，LC-LC | 10 | 根 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 9 | 光纤跳线 | 3米，单模双芯，LC-LC | 25 | 根 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 10 | 网络跳线 | 六类非屏蔽，国标，1.5米 | 130 | 条 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 11 | 音视频隔离网闸 | 性能：2U，单电源，内外端机双侧液晶屏，各1TB硬盘； 内端机≥4个10/100/1000Base-T接口； 外端机≥4个10/100/1000Base-T接口；网络吞吐量≥200Mbps；并发连接数≥4万。 1.产品为2+1”系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程； 2.支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的控制和统计；支持IPV6扩展头的安全设置； 3.内置HTTP安全模块，支持URL过滤引擎、内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎、网页过滤引擎安全防护及单独启停控制； 4.内置FTP安全模块，支持内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎安全防护及单独启停控制； 5.内置数据库安全模块，支持内容过滤引擎，能够对数据库用户名、命令、关键字等内容进行管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式； 6.内置邮件安全模块，支持内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎安全防护及单独启停控制； 7.内置VOIP安全模块，内置VOIP安全引擎，支持主被叫用户黑名单的控制； 8.支持基于文件大小和文件修改时间的同步策略，可手动指定上下限阈值; 9.支持网闸同侧数据库之间的数据同步，网闸可旁路部署实现数据库同步; 10.可扩展病毒过滤模块，采用国内外知名厂商病毒库，支持病毒库升级； 11.支持HTTP攻击类，RPC攻击类，WEBCGI攻击类，拒绝服务类、木马类、蠕虫类等11大类不少于4000条的攻击规则知识库； 12.支持DOS攻击防御，支持端口扫描防御、IP扫描防御、支持IP\TCP\UDP源限速和目的限速，可手动设置相关阈值； 13.管理端通过独立的管理口与网闸内端机相连，策略统一从内端机下发，不允许采用外端机上的任何网络接口进行管理； 14.提供ping、traceroute、tcp、http、dns等诊断诊断测试工具，支持设备健康记录和调试信息的导出； | 1 | 台 | 天融信 |
| 12 | 指挥中心配套软件 | 与海关总署视频监控平台对接接口开发 符合海关智能指挥监管要求 可以实现模拟视频、本地计算机信号、高清数字信号、网络计算机信号、网络视频信号的分割，单屏、漫游、局部全屏、整屏拼接功能。 可将前端所有设备进行联网接入，并可查看任意一路监控视频，可将任意一路监控点图像拖动到电视墙上进行显示。 可在界面特定区域选择调阅图像，可以通过树状组织结构、电子地图直观的找到监控点，并可在资源树中根据监控点名称等信息对监控点信息进行快速检索定位； 可对预览的视频图像进行音视频录音录像，抓图，语音对讲等操作； 可根据时间对前端DVR、中心录像存储、中心备份存储等录像进行录像检索回放； 支持36画面同步回放，从多个角度全景式地展现事件发生全过程； | 1 | 套 | 国产优质 |
| 13 | 55寸拼接屏 | 尺寸：55英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：≤0.88mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1； 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1； 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1； 可定制接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤ 192 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃ 10%～90% RH（无冷凝水）； 液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。 ★拼接屏具有解析总数据量不超过3840 x 2160的任意分辨率信源的功能。(须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。) ★拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能。(须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。) ★液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。(须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。) | 18 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 14 | 定制支架 | 18块屏的定制钢结构支架 | 1 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 15 | 专用线缆 | 15米HDMI线缆 | 18 | 根 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 16 | 视频综合平台一体机 | 5U 机箱+4 路DVI 输入+20 路HDMI 输出+单主控板+单电源 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式  支持PS、TS、ES、RTP、HIK 等主流封装格式  支持ONVIF 协议接入设备解码 大屏拼接  最大支持20个显示屏的任意大屏拼接  支持开窗和漫游功能  窗口支持1/4/6/8/9/16 画面分割  最大支持8 个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局  支持场景预案 视频编码输入  采用H.264 视频压缩标准  支持DVI 视频信号接入编码 视频解码输出  支持HDMI 输出显示  支持1/4/6/8/9/16 画面分割显示  最高支持1200W 高清视频解码  最高160 路200W 高清视频解码能力 可设置视频码率为128Kbps~16384Kbps。 可对接入的云台进行8个方向旋转、自动扫描、控制光圈、变焦、速度调节、置点、花样扫描、巡航等控制操作。 最大支持解码7680X 4320、25fps的视频图像 ★网络前端信号解码输出延时时间应≤650ms(须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。) | 1 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 17 | 55寸拼接屏 | 尺寸：55英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：≤0.88mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1； 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1； 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1； 可定制接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤ 192 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃ 10%～90% RH（无冷凝水）； 液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。 | 6 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 18 | 定制支架 | 6块屏的定制钢结构支架 | 1 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 19 | 专用线缆 | 15米HDMI线缆 | 6 | 根 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 20 | 高清解码器 | 卡口大屏使用； 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 ★支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。(须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。) ★支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。(须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。) | 1 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 21 | 48盘位磁盘阵列（现场） | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 ★网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。（须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料）” | 5 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 22 | 企业级硬盘（现场） | 8TB硬盘 转速：7200 | 240 | 个 | 采用希捷、西部数据、三星或同档次及以上品牌 |
| 23 | 48盘位磁盘阵列（台州海关） | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。（须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料） | 1 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 24 | 企业级硬盘（台州海关） | 8TB硬盘 转速：7200 | 48 | 个 | 采用希捷、西部数据、三星或同档次及以上品牌 |
| 25 | 视频结构化分析服务器 | 硬件规格： 处理器：CPU:E5-2620v3； 内存： 分析板：4GB DDR3 * 4，共2个智能分析单元 大数据：32G DDR4 * 8 图片存储：16GB DDR4 * 1 硬盘： 分析板：32GB mSATA * 2（系统盘），240GB SSD * 2（数据盘），共2个智能分析单元； 大数据：240GB SSD * 1(系统盘) + 240GB SSD * 1+960GB SSD * 3 + 4TB HDD * 2； 图片存储：64GB SSD * 1(系统盘) +4TB HDD * 6 支持Raid 5 数据接口：12个千兆网口、4个VGA接口、8个USB3.0接口和4个USB2.0接口； 额定功率：2000W 1+1冗余电源； 实际功率：1300W | 1 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 26 | 视频结构化分析 | 智能分析性能（以下活动目标（车辆、人）分析模式、治安场景图片分析性能（一图一目标）为“或”的关系）： 活动目标（车辆、人）分析模式： 治安场景图片分析性能（一图一目标）： 车辆、人体分析模式：240张/秒（800W） 支持5000万图片存储 支持10亿结构化数据（不含轨迹）存储 多种数据的时候按比例折算 支持侧面及斜侧角度（≤60°）检测车型、车辆品牌、子品牌、年款 支持40路实时视频全帧率活动目标智能分析，支持对视频文件全帧率80倍加速进行活动目标智能分析，时长180分钟的视频（分辨率1920*1080，帧率25）进行人车结构化处理，要求处理时间小于50秒 支持对车辆图片（800万分辨率）分析，不低于240张/s，支持对人体图片（800万分辨率）分析，不低于240张/s 产品应用： 智能检索、数据统计、布控报警、以车搜车、以人搜人 | 40 | 路 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 27 | 综合安防管理平台 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz 内存:32G DDR4 * 2，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1T 7.2K 3.5寸SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC 支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理；包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警、违停球接入等功能. | 2 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 28 | 监控路数授权（现场） | 监控路数授权 | 300 | 路 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 29 | 监控路数授权（台州海关） | 监控路数授权 | 300 | 路 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 30 | 运维管理平台 | 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 7、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 8、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 9、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 10、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 11、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 | 1 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 31 | 流媒体分发平台 | 支持视频流接入，分发等 1U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG3189(8核，3.5GHz) 内存2*16G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 支持单条容量16GB/32GB 内存频率支持2666/2400MHz 支持内存RAS技术 硬盘：2块1T 转速：7200，最高支持4块硬盘，内置1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：支持1个PCIE*8+1个PCIE*16 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口 1个VGA口 电源：350W高效单电源 | 1 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 32 | 视频网关 | 设备支持同时接入多个异构平台，实现转码、转发功能 支持接入符合DB33/T629-2011及其补充文件的设备 设备内置千兆网口，支持网口的聚合绑定、负载均衡 千兆网络环境下，设备应支持800M码流转发 设备支持20万个前端监控点资源的容量 设备支持控制协议网关和媒体网关分离的操作模式 | 1 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 六、传输工程 |  |  |  |
| （1）周界围网传输（总长度6275） |  |  |  |
| 1 | 配线 | 国标；RVV3*2.5 | 29000 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 2 | 电力电缆 | 国标；YJV5*25 | 6900 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 3 | 光缆 | 国标；4芯单模 | 29000 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 4 | 光缆 | 国标；48芯单模 | 19200 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 5 | 配线 | 国标；RVV4*1.0 | 300 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 6 | 配线 | 国标；RVV2*1.0 | 1220 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| （2）查验监管库传输 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 国标；六类非屏蔽网线 | 3000 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 2 | 电源线 | 国标；RVV2*1.0 | 960 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 3 | 电力电缆 | 国标；YJV5*25 | 490 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 4 | 光缆 | 国标；48芯单模 | 490 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 5 | 电源线 | 国标；RVV3*2.5 | 300 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| （3）卡口传输 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 国标；YJV5*25 | 360 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 2 | 网线 | 国标；六类非屏蔽网线（室外防水型） | 2520 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 3 | 光缆 | 国标；48芯单模 | 265 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 4 | 光缆 | 国标；4芯单模 | 2880 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 5 | 电源线 | 国标；RVV2*1.0 | 600 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| （4）熏蒸区传输 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 国标；六类非屏蔽网线（室外防水型） | 750 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 2 | 电力电缆 | 国标；YJV5*25 | 930 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 3 | 光缆 | 国标；48芯单模 | 930 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 4 | 电源线 | 国标；RVV2*1.0 | 750 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |

| 楼内安防监控系统 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 一、前端设备部分 |  |  |
| 1 | 高清半球摄像机 | 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°（2.8 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选） 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.33 A，最大功耗：4.0 W 供电方式: DC：12 V ± 25% 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 65 | 台 | 采用海康、大华、宇视大华或同档次及以上品牌 |
| 2 | 星光网络筒型摄像机 | 400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3° 红外距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测 报警: 1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电流及功耗: DC：12 V，0.55 A，最大功耗：6 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆头电源接口 供电方式: DC：12 V±25%，支持防反接保护 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） | 10 | 台 | 采用海康、大华、宇视大华或同档次及以上品牌 |
| 3 | 枪机壁装支架 | 壁装支架 | 10 | 个 | 采用海康、大华、宇视大华或同档次及以上品牌 |
| 4 | 24口POE交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP，MAC地址表≥8K，IPv4路由FIB≥4K,ARP表≥2K；千兆电口支持POE+，最大POE供电功率≥123W；支持VLAN，语音VLAN，支持端口聚合，每个端口组至少8个端口，支持跨设备的链路聚合；支持G.8032以太环保护协议；支持智能堆叠；支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级；安全功能：支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； | 10 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷大华或同档次及以上品牌 |
| 二、监控中心 |  |  |
| 1 | 核心汇聚交换机 | 技术参数：交换容量≥598Gbps，包转发率≥220Mpps；提供千兆SFP数≥24个，复用的千兆10/100/1000Base-T以太网电口≥4，万兆SFP+光接口数≥4；AC电源供电；支持将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；支持静态路由，支持RIP，OSPF v2，BGP，ISIS；支持IP+MAC+端口的绑定，支持MAC地址认证、802.1x认证、portal认证；支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 | 2 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷大华或同档次及以上品牌 |
| 2 | 千兆光模块 | 千兆单模SFP光模块 | 24 | 块 | 采用华为、H3C、锐捷大华或同档次及以上品牌 |
| 3 | 工作站PC | i5-10400，8G内存，1T+256G SSD硬盘，2G独显，win10，23英寸显示器 | 2 | 台 | 采用联想、DELL、HP大华或同档次及以上品牌 |
| 4 | 操作台 | 定制，2工位 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 5 | 办公椅 | 定制 | 2 | 把 | 国产优质 |
| 6 | 光纤跳线 | 15米，单模双芯，LC-LC | 10 | 根 | 采用爱普华顿、一舟、泛达大华或同档次及以上品牌 |
| 7 | 光纤跳线 | 3米，单模双芯，LC-LC | 20 | 条 | 采用爱普华顿、一舟、泛达大华或同档次及以上品牌 |
| 8 | 55寸拼接屏 | 尺寸：55英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8 ms (G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：≤3.5mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 可定制接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤ 210 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； | 6 | 台 | 采用海康、大华、宇视大华或同档次及以上品牌 |
| 9 | 定制支架 | 6块屏的定制钢结构支架 | 1 | 套 | 采用海康、大华、宇视大华或同档次及以上品牌 |
| 10 | 专用线缆 | 15米HDMI线缆 | 6 | 根 | 采用海康、大华、宇视大华或同档次及以上品牌 |
| 11 | 高清解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 1 | 套 | 采用海康、大华、宇视大华或同档次及以上品牌 |
| 12 | 48盘位磁盘阵列 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。（须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料） | 2 | 台 | 采用海康、大华、宇视大华或同档次及以上品牌 |
| 13 | 监控路数授权 | 监控路数授权 | 100 | 路 | 采用海康、大华、宇视大华或同档次及以上品牌 |
| 14 | 流媒体分发平台 | 支持视频流接入，分发等；1U单路标准机架式服务器；CPU：1颗 HG3189(8核，3.5GHz) 内存2*16G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB；支持单条容量16GB/32GB 内存频率支持2666/2400MHz 支持内存RAS技术 硬盘：2块1T 转速：7200，最高支持4块硬盘，内置1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：支持1个PCIE*8+1个PCIE*16 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口 1个VGA口；电源：350W高效单电源 | 1 | 套 | 采用海康、大华、宇视大华或同档次及以上品牌 |
| 15 | 企业级硬盘 | 8TB硬盘 转速：7200 | 96 | 个 | 采用希捷、西部数据、三星大华或同档次及以上品牌 |
| 三、传输工程 |  |  |
| 1 | 网线 | 国标；六类非屏蔽网线 | 5920 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达大华或同档次及以上品牌 |
| 四、大楼出入口体温监测 |  |  |
| 1 | 人体测温双目半球 | 热成像：分辨率160 × 120； 焦距6mm； 视场角：25°×18.7°; 可见光：分辨率2688*1520； 焦距8mm； 视频模式：双光融合 联动报警：支持联动白光报警、支持联动声音报警 最佳人体测温距离：2米；宽度：0.89米 保证测温精度人体测温有效距离范围：1.5-3米 支持人脸抓拍，支持最多20人同时检测体温 支持口罩识别 iSC（预览、报警、回放） 工作温度：15℃~35℃，＜95% RH 安装高度：1.7米 电源输入：DC 12 V（±20%）或PoE (802.3af, class 3) ★设备的测温响应时间不大于120ms（须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料） | 5 | 台 | 采用海康、大华、宇视大华或同档次及以上品牌 |
| 2 | 笔记本电脑 | i5-1135G7 8G内存 256G固态 笔记本 | 5 | 台 | 采用联想、DELL、HP大华或同档次及以上品牌 |
| 3 | 人体测温黑体 | 辐射面 70×70 mm；温度分辨率 0.1 ℃；测温精度 ±0.1 ℃； 稳定性 ±0.2 ℃/h；环温 +5.0 ℃~50.0 ℃；有效发射率 0.97±0.02； 电源接口 20 W；工作温度 0 ℃~40 ℃； | 5 | 台 | 采用海康、大华、宇视大华或同档次及以上品牌 |
| 4 | 黑体支架 | 定制 | 5 | 片 | 采用海康、大华、宇视大华或同档次及以上品牌 |

| 智能卡口系统 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 一、主卡口 |  |  |  |
| （一）AI集装箱箱号自动识别系统 | 8 | 套 |  |
| 1 | 箱号识别摄像机（一体机） | 300万像素 1/1.8" 逐行扫描CMOS 超低照度,彩色0.02Lux@(F1.2,AGC ON)黑白0.002Lux @(F1.2,AGC ON)。 可配置支持H.265或H.264编码,最大可输出Full HD 2048*1536@25fps实时图像，超低延时，超低码率。支持输出H.265或H.264码流可配置，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片JPEG编码，图片质量可设。 ROI视频压缩技术,压缩比高,处理灵活。 支持1路USB，可外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传。 视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能。 支持宽动态功能,夜间有效抑制车灯。 支持硬件看门狗的,支持配置文件导入导出。 抓拍单元防护罩面板具有防尘防水滴功能，并且外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体。 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 防护等级：IP66 | 16 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 2 | 补光灯 | LED单颗功率：3W灯珠数量：6LED 光通量:1800LM(抓拍亮度) 平均功率:18W 峰值功率：40W 工作寿命:≥60000小时 防护等级:IP68 散热灯体材质:6063号铝合金 触发方式：光控/频闪（频闪信号：电平量4-18V;开关量0-5V ） 显色指数：>80% 电压：AC90-270V或DC12-48 | 16 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 3 | 箱号识别摄像机（侧面） | 300万宽动态枪式摄像机 摄像机传感器类型：1/2.8" progressive scan cmos 低照度彩色:0.005 lux @(f1.2,agc on)；黑白:0.0005lux @(f1.2,agc on) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头接口类型：c/cs接口 自动光圈：dc 驱动(-p:支持p-iris) 日夜转换模式：icr红外滤片式 宽动态范围：120db背光补偿支持 压缩标准：视频压缩标准h.265 / h.264 / mjpegh.265编码类型 图像尺寸：2048×1536@25fps,可输出实时图像 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：AC24v±10% /DC12v±10% / POE 功耗：6w max | 8 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 4 | 镜头（侧面） | 清晰度类型：高清 结构：1/2.5滤镜口径：2mm最大光圈：3最小光圈：1最近对焦距离：1焦距：1，广角：130 | 8 | 套 | 采用大华、海康、安迅士或同档次及以上品牌 |
| 5 | 摄像机防护罩 | 防雨、防尘、防锈,金属外壳 | 8 | 套 | 采用大华、海康、亚安或同档次及以上品牌 |
| 6 | 万向节 | 定制 | 8 | 套 | 采用三宝科技、豪达科技、武进工业 |
| 7 | 侧面补光灯 | 应高质量的聚光透射技术，防尘防水等级应达到IP65； 输入电压:交流220V；输入电流：1A； 控制电压：直流24V； 发光角度：120度； | 8 | 套 | 采用名亮、耀弘、希尔光学或同档次及以上品牌 |
| 8 | AI箱号识别主机 | 技术参数：2U机架式服务器；处理器:≥2*6核6线程第二代英特尔至强铜牌3204处理器，主频≥1.9G，核心数≥6，三级缓存≥8.25M；内存:≥32GB DDR4；硬盘配置：≥2*1.2TB SSD；配置独立磁盘阵列卡，提供主板集成控制器、PCI-E外插卡，支持12G RAID卡，支持4GB缓存，支持Cache超级电容保护，提供RAID卡状态迁移、RAID卡配置记忆；电源：1200W冗余电源模块； | 4 | 套 | 采用华为、浪潮、H3C或同档次及以上品牌 |
| 9 | 加密锁 | 定制 | 4 | 个 | 国产优质 |
| 10 | 箱号识别系统安装杆件 | 防锈，抗风，高5米L或T形杆每条道共6根，立杆直径>=140mm,壁厚>3mm,横杆直径>=100mm,壁厚>=3mm | 8 | 根 | 采用三宝科技、豪达科技、武进工业 |
| 11 | AI集装箱号自动识别系统 | 实现集装箱车辆进入卡口通道时，在不需要任何硬件触发、不停车情况下自动抓取车辆视频， 采用人工智能算法（AI）技术进行分析，自动识别出集装箱的箱号、箱型及箱门朝向等信息。 可在不同气候条件下，包括白天、夜晚照明不足等环境下工作，系统适应多种恶劣环境下进行工作，如北方严寒、高温潮湿、灰尘等环境下工作，系统能有效地识别GB/T 1836-1997标准的集装箱号码，可以处理任何号码的印刷方式，包括（但不限于）一行、两行、三行、四行、一列、两列横排及竖排箱号的识别；可以处理各种20英尺箱、40英尺箱、标准箱、冷藏箱、超高箱、超长箱、框架箱等。 箱号识别率≥98% 无缝接入海关系统。 | 8 | 套 | 国产优质 |
| 12 | 辅材 | 紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 8 | 套 | 国产优质 |
| （二）光学车牌自动识别系统 | 8 | 套 |  |
| 1 | 光学车牌识别摄像机（一体机） | 300万像素1/1.8"逐行扫描；最大分辨率可达2048×1536帧率25帧； 外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.0021Lux@(F1.2,AGC ON) ，黑白0.00021Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头： C/CS接口，自动光圈 DC驱动 压缩标准：视频压缩标准 H.264 / MPEG4 / MJPEG 智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测 闪光灯控制：闪光灯自动光控、时控可选，支持频闪 工作温度湿度： -30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 8 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 2 | 车头车身补光灯 | 交流AC220V50HZ输入； 照明角度：40度； 最大功率：60W； 色温：5000K~7000K 工作环境温度： -25℃～+60℃ 防护等级：IP66 | 8 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 3 | 防雨罩过渡器(支架) | 防锈、不锈钢材质 | 8 | 套 | 采用三宝科技、豪达科技、武进工业 |
| 4 | 车牌采集时序控制系统 | 时序控制系统线圈触发方式来联动高清车辆抓拍摄像机进行车辆抓拍，符合海关标准 | 8 | 套 | 国产优质 |
| 5 | 车牌图像拍摄系统 | 车牌图像抓拍系统进行视频图像采集、识别、处理，符合海关标准 | 8 | 套 | 国产优质 |
| 6 | 车牌灯光控制系统 | 通过车牌灯光控制系统控制补光灯，满足通道车牌抓拍摄像机光线要求。 | 8 | 套 | 国产优质 |
| 7 | 光学车牌自动识别系统 | 以数字图像处理、模式识别、计算机视觉等技术为基础，用监控网络摄像机所拍摄的车辆图像或者视频序列进行分析，得到每一辆汽车唯一的车牌号码，实现车辆过卡时自动根据车牌视频流图像并识别（民用车、军车、警车等牌照的颜色、汉字、字母、数字等完整信息）。 车牌识别率≥98%,识别时间<=2秒 无缝接入海关系统。 | 8 | 套 | 国产优质 |
| 8 | 摄像机安装杆件 | 防锈，抗风,主立杆直径>=89mm,壁厚>=3mm | 8 | 套 | 采用三宝科技、豪达科技、武进工业 |
| 9 | 辅材 | 紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 8 | 套 | 国产优质 |
| （三）红外光栅防跟车系统 | 8 | 套 |  |
| 1 | 红外光栅检测器 | 工作温度：-20～70℃； 光束数量：4束； 探测距离：20米 | 16 | 对 | 采用正宏泰、施莱格、艾礼安大华或同档次及以上品牌 |
| 2 | 信号控制器 | 用于对光栅感应信号自动进行处理 | 8 | 个 | 采用研华、西门子、三菱大华或同档次及以上品牌 |
| 3 | 红外光栅控制软件 | 配套设备每台均安装该系统软件 | 8 | 套 | 国产优质 |
| 4 | 防跟车系统软件 | 定制软件，根据光栅信号变化，检测是否发生跟车情况，控制声光报警器报警。 无缝接入海关系统。 | 8 | 套 | 国产优质 |
| 5 | 光栅电源 | DC12V/5A | 8 | 个 | 采用侨威科技、创联、明纬或同档次及以上品牌 |
| 6 | 光栅杆件 | 防锈、不锈钢材质，高>=1.8米 | 32 | 根 | 采用三宝科技、豪达科技、武进工业 |
| 7 | 声光报警器 | 103声光警号 | 8 | 个 | 采用亚松、杭亚、正泰大华或同档次及以上品牌 |
| 8 | 辅材 | 紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 8 | 套 | 国产优质 |
| （四）二维码扫描识别系统 | 8 | 套 |  |
| 1 | 二维码扫描仪 | 识别一维码、二维码，并能识别手机屏幕中二维码； 扫描类型：图像扫描； 分辨率：1280x768； 解码能力：自动识别所有标准的一维条码，二维条码，邮政码和OCR字符 | 8 | 台 | 采用得利捷、霍尼韦尔、ZEBRA或同档次及以上品牌 |
| 2 | 二维码扫描识别软件 | 1、二维码扫描器，能够识别纸上印刷的二维码和手机屏幕上的二维码，将识别结果通过串口上传至卡口采集系统，然后由采集系统进行后续处理,凭借二维码可实现快速过卡，进出监管区域。 2、无缝接入海关系统。 | 8 | 套 | 国产优质 |
| 3 | 辅材 | 紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 8 | 套 | 国产优质 |
| （五）电子地磅集成系统 | 8 | 套 |  |
| 1 | 电子地磅 | 秤台尺寸 3.4m（W）×18m（L） 额定称量 100t 节数 3节 秤台结构 钢构无盖板模块台面，全钢U型梁结构 基础形式 浅基坑 设计轴载 40t 显示分度值 20kg 工作电压 220V±10%，频率50HZ±2% 相对湿度 <95% 最大安全过载 125%F.S 承重台超载能力 200%F.S 精度 OIML（III）级 秤台刚度 优于1/1000 通讯波特率 Baud rate 9600BPS 综合精度 Combined accuracy ±0.02%F.S 蠕变(30分钟)Creep（30min） ±0.02%F.S 温度系数 Tempperature coefficient ±0.02%F.S /10℃ 工作温度 Operating Temperature -30℃~+70℃ 温度补偿 Compensate Temperature -10℃~+40℃ 零点输出 Zero balance ±0.1%F.S 安全过载 Safe load limit 150%F.S 防护等级 Protection class IP68 激励电压 Rated excitation 9~12V DC(20V Max.) 最大信号传输距离 Max.transmission distance 1200m | 8 | 台 | 采用托利多、金钟、科杰大华或同档次及以上品牌 |
| 2 | 电子地磅集成系统 | 通过实时采集通道上的车辆重量信息。当车辆通过卡口车道时，前端集成子系统自动接收电子地磅自动上传的称重数据，并识别为当前的车辆称重数据。实现车辆过卡时自动采集地磅重量数据，符合海关标准，配套设备每台均安装该系统软件。 无缝接入海关系统。 | 8 | 套 | 国产优质 |
| 3 | 辅材 | 紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 8 | 套 | 国产优质 |
| （六）自动放行控制系统 | 8 | 套 |  |
| 1 | 嵌入式采集器 | CPU:2.0GHz四核CPU 内存：4GDDR3 支持多达2个LAN、6个USB、4个COM端口 | 8 | 台 | 采用研华、西门子、华北工控大华或同档次及以上品牌 |
| 2 | 固态硬盘 | 120G工控机固态硬盘 | 8 | 块 | 采用研华、三星、金士顿大华或同档次及以上品牌 |
| 3 | 操作系统 | MicrosoftWindows | 8 | 套 | 微软 |
| 4 | 串口服务器 | 串口数量：8个RS232；串口保护：全信号15KVESD保护；输入电压：100～240VAC，47～63hz；工作温度：-40～75°C；工作湿度：5～95%(无凝露) | 8 | 台 | 采用三旺、MOXA、康海时代或同档次及以上品牌 |
| 5 | 远程IO控制器 | 工业级PLC控制设备；输入：≥6路；输出：≥6路；信号输入电压：24VDC； 继电器输出电压：240VAC； 通信端口：RJ45/RS232 | 8 | 套 | 采用西门子、研华、MOXA大华或同档次及以上品牌 |
| 6 | 通道LED显示屏 | 单色LED通道屏 显示文字：≥4*6个汉字； 显示像素：≥64×96mm; 间距：8mm 通信方式：RS232/RS485 使用环境温度：-35℃～65℃； 环境湿度：≤95% | 8 | 块 | 采用海康、丰利源、利亚德或同档次及以上品牌 |
| 7 | 通道LED显示屏安装杆件 | 防锈，抗风立杆高2米，直径≥89mm,壁厚≥3mm | 8 | 根 | 采用海康、丰利源、利亚德或同档次及以上品牌 |
| 8 | 语音播报器（含喇叭） | 具有语音存储功能，内置语音数目≥20条，工作型式:放音型；最大内存容量:512KMB；工作电源:10～32伏直流；最大声音输出:每声道10瓦(8奥姆喇叭)；通信接口:RS-232或RS-485； | 8 | 套 | 采用技声、德亚、先科或同档次及以上品牌 |
| 9 | 室外一体机柜 | 1．高度能兼顾不同型号的货车。 具有控制温度是湿度功能。 机柜电源接线端子与机壳之间的绝缘电阻不小于100MΩ，具有强弱电隔离功能。 车道一体化机机柜应冷钆钢材，厚度不小于1.5mm，表面喷漆、防锈处理。 可以进行温湿度监控和调节。 防尘和防水等级：IP65 | 8 | 套 | 采用三宝科技、豪达科技、武进工业 |
| 10 | 机柜空调 | 用于高温环境下对机柜内降温，确保设备能够正常工作，制冷功率400W，220VAC供电 | 8 | 台 | 采用昆拓、中能、雷子克或同档次及以上品牌 |
| 11 | LED显示条屏（机柜内用） | 显示文字：≥6个汉字； 显示尺寸：≥64×384mm。 通信方式：RS232/RS485 | 8 | 块 | 采用海康、丰利源、利亚德或同档次及以上品牌 |
| 12 | 室内大机柜 | 产品尺寸：宽度:600×深度:1000,容量：42U； | 2 | 个 | 采用图腾、一舟、大唐保镖、罗格朗或同档次及以上品牌 |
| 13 | 显示器 | 27寸液晶显示器 | 2 | 台 | 采用三星、飞利浦、LG或同档次及以上品牌 |
| 14 | KVM切换器 | 8口切换器 | 2 | 台 | 采用迈拓维矩、EZ-LINK、胜为或同档次及以上品牌 |
| 15 | 键盘/鼠标 | 光电鼠标 | 2 | 套 | 采用罗技、双飞燕、雷柏或同档次及以上品牌 |
| 16 | 室外导轨交换机 | 设备类型：工业级以太网交换机； 传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps； 传输模式：全/半双工自适应； 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z； 端口数：8口； 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护 支持双电源备份； 工作温度：-25℃～70℃ | 8 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 17 | 24口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP，MAC地址表≥8K，IPv4路由FIB≥4K,ARP表≥2K；支持VLAN，语音VLAN，支持端口聚合，每个端口组至少8个端口，支持跨设备的链路聚合；支持G.8032以太环保护协议；支持智能堆叠；支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级；安全功能：支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 18 | 光纤模块 | 千兆单模SFP光模块 | 2 | 个 | 采用锐捷、H3C、华为或同档次及以上品牌 |
| 19 | 车辆检测器 | 能稳定检测到通过的速度不大于60公里/小时的二轮以上各种车辆；灵敏度4级可调； | 8 | 台 | 采用中盟、德亚、海康大华或同档次及以上品牌 |
| 20 | 地感线圈 | 地面开槽铺设，3米长，宽2米，感应车辆信号 | 8 | 套 | 采用天诚、安集信、普天或同档次及以上品牌 |
| 21 | 电子挡杆及红绿灯 | 杆体上喷有红白相间反光漆，栏杆臂使用高强度铝合金材料，杆长≥3.0米； 自动挡杆单次起/降时间≤1.6s，寿命大于150万往复次； 电动栏杆配有遥控器，具有手动应急控制功能。 红绿灯，双色高亮LED灯，与挡杆主机联动显示。 | 8 | 台 | 采用德亚、捷顺、恒富威或同档次及以上品牌 |
| 22 | 室内电源控制箱电源避雷器 | 适用电源：AC220/380(总配电系统用) 电源系统：TT-TN-IT 标称工作电压：AC220V 最大持续工作电压：AC320V 标称通流容量：10kA(8/20us) 最大放电电流:20kA(8/20μs) 电压保护水平：＜1200V 遥信接点：无 | 8 | 个 | 采用科佳、雷迅、安迅或同档次及以上品牌 |
| 23 | 卡口通信线路防雷设备 | 最大放电电流:10KA 标称放电电流:5KA 电压保护水平Up:≤130V 分级保护:第三级保护工作 | 8 | 个 | 采用科佳、雷迅、安迅或同档次及以上品牌 |
| 24 | 自动放行控制系统 | 符合海关标准要求,放行控制系统通过智能卡口前端系统采集车辆过卡信息，包括集装箱号信息、重量信息、安全智能锁号、车牌号等，将信息上传给后台海关物流监控系统比对处理，并接收其返回的放行指令，根据放行指令控制通道挡杆放行。 | 8 | 套 | 国产优质 |
| 25 | 云卡口前端设备监测系统 | 云卡口前端设备检测系统提供对卡口系统所涉及设备监控及处理。符合海关标准 | 8 | 套 | 国产优质 |
| 26 | 云卡口前端控制系统 | 云卡口前端控制系统通过服务化和集中化管理方式，实现对卡口前端设备的采集与控制，其主要包括数据采集与控制、实时数据监控、通道管理、设备故障管理、工作流引擎管理、图片识别服务、日志管理等功能。符合海关标准 | 8 | 套 | 国产优质 |
| 27 | 辅材 | 紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 8 | 套 | 国产优质 |
| （七）卡口管理平台 |  |  |  |
| 1 | 卡口管理系统服务器 | 处理器:≥2*6核6线程第二代英特尔至强铜牌3204处理器，主频≥1.9G，核心数≥6，三级缓存≥8.25M；内存:≥32GB DDR4；硬盘配置：≥3*600GB SSD 支持raid，2*千兆网卡，冗余电源及风扇 | 2 | 台 | 采用浪潮、DELL、联想或同档次及以上品牌 |
| 2 | 服务器操作系统 | MicrosoftWindowsServer | 2 | 套 | 微软 |
| 3 | 数据库服务器系统 | SQLServer | 1 | 套 | 微软 |
| 4 | 工作站 | i5-10400，8G内存，1T+256G SSD硬盘，2G独显，win10，23英寸显示器 | 1 | 套 | 采用联想、DELL、HP或同档次及以上品牌 |
| 5 | 24口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP，MAC地址表≥8K，IPv4路由FIB≥4K,ARP表≥2K；支持VLAN，语音VLAN，支持端口聚合，每个端口组至少8个端口，支持跨设备的链路聚合；支持G.8032以太环保护协议；支持智能堆叠；支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级；安全功能：支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 6 | 光纤模块 | 千兆单模SFP光模块 | 2 | 个 | 采用锐捷、H3C、华为或同档次及以上品牌 |
| 7 | 卡口总线服务管理系统 | 符合海关标准要求 集中监控系统核心是数据传输服务，其功能有：协议转换、消息交换、消息校验、运行监控及数据记录等功能. | 1 | 套 | 国产优质 |
| 8 | 云卡口管理服务系统 | 符合海关标准要求 智能云卡口系统基于ESB企业服务总线思想，采用轻量级的总线部件产品—云总线传输服务系统，实现云采集与控制服务、云总线传输服务系统和云管理服务系统三个子系统之间松耦合对接。实现通道管理、数据库管理、运行参数配置、授权管理、图片管理、工作流引擎配置管理、健康状况管理、日志管理、历史数据查询、安全管理、实时信息展示、人工异常处理、数据统计分析等。 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 9 | 云平台运维管理服务 | 通过心跳方式探测前端卡口系统的状态并记录、告警 实现云卡口服务器CPU、磁盘、内存等服务器资源的监控与告警 实现云卡口系统所依赖的数据库、MQ、Redis缓存等组件的监控与告警 实现云卡口系统服务的可用性、响应时间、响应速度等信息的监控 实现系统各运行指标和运行状态的可视化展示 实现系统异常信息通过邮件\短信\微信公众号等渠道的通知功能 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 10 | 卡口采集与控制软件 | 符合海关标准要求 采集与控制服务通过服务化和集中化管理方式，实现对卡口过卡车辆业务数据的采集与车辆放行控制，其主要包括数据采集与控制、实时数据监控、通道管理、设备故障管理、工作流引擎管理、图片识别服务、日志管理等功能。 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 11 | 云平台现场WEB管理服务 | 通过WEB客户端对通道卡口系统运行所需的设备基本参数、对接平台地址、数据库连接参数等参数进行统一管理和配置； 通过云平台WEB客户端对每条卡口通道设备工作流的创建、保存、查询、修改、删除、发布至采集管理层等功能。 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 12 | 接入总署金二卡口或海关物流监控系统 | 海关总署金二卡口管理平台或海关物流监管系统对接，可通过金二卡口管理平台或海关物流监管系统实现与后台物流监控系统进行数据交互，实现卡口采集数据上传及放行指令的接收，最终控制通道车辆的自动放行。 | 1 | 套 | 国产优质 |
| （八）可视对讲系统 | 8 | 套 |  |
| 1 | 室外分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率：16K～48KHz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 摄像头：500万像素 | 8 | 台 | 采用来邦、世邦、海康或同档次及以上品牌 |
| 2 | 对讲控制主机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 摄像头：500万像素 视频码流：128Kb～2Mb | 1 | 台 | 采用来邦、世邦、海康或同档次及以上品牌 |
| 3 | IP地址盒 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP | 1 | 台 | 采用来邦、世邦、海康或同档次及以上品牌 |
| 4 | 24口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP，MAC地址表≥8K，IPv4路由FIB≥4K,ARP表≥2K；支持VLAN，语音VLAN，支持端口聚合，每个端口组至少8个端口，支持跨设备的链路聚合；支持G.8032以太环保护协议；支持智能堆叠；支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级；安全功能：支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 5 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 8 | 套 | 国产优质 |
| （九）LED引导屏系统 | 10 | 套 |  |
| 1 | LED显示屏 | 显示屏像素：48行×96列=4608点； 像素管间距：20mm； 基色：红色+纯绿色； 可视距离：5～100米 长宽尺寸：大于等于长2米*宽1米 安装方式:吊装、龙门架； | 10 | 套 | 采用海康、丰利源、利亚德或同档次及以上品牌 |
| 2 | 大屏安装杆件 | 防锈，抗风，高6.5米，龙门架，主立杆直径>=170mm,壁厚>3mm,横杆直径>=100mm,壁厚>=3mm | 10 | 套 | 采用三宝科技、豪达科技、武进工业 |
| 3 | 工作站 | i5-10400，8G内存，1T+256G SSD硬盘，2G独显，win10，23英寸显示器 | 1 | 套 | 采用联想、DELL、HP或同档次及以上品牌 |
| 4 | LED屏引导服务系统 | LED屏车辆引导系统是通过安装在通道上方的LED屏来显示控制车辆进出通道，引导司机进入不同的业务处理通道。 1) LED屏能够显示对应通道的类型、状态、运行情况等信息； 2) LED屏引导服务系统能够与集中监控中心进行交互，通过集中监控中心获取车道状态、运行情况、设备故障等多种信息，并且能够根据这些信息统一自动控制前端LED显示屏的显示内容，从而实现通道类型、运行状态（开/闭/故障）的自动更改、显示； 3) 系统管理人员能够通过LED屏引导系统客户端监视系统显示、运行状态，并且能够在需要时热工修改LED显示屏显示内容； 4) 系统具备完善的系统日志功能，以备操作人员进行查询、浏览； 5) 系统能够对用户分级管理，能正确指定操作人员的不同角色和权限，便于系统的管理。 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 5 | LED屏引导客户端系统 | LED屏引导客户端系统 | 10 | 套 | 国产优质 |
| 6 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 10 | 套 | 国产优质 |
| (十)通道地埋监控系统 | 8 | 套 |  |
| 1 | 车辆底盘安检用高清地埋式监控拍照系统 | 1、安装于车行通道入口处，采集通行车辆的车底信息，供验查人员分析出异常情况，达到反藏匿效果，防止通过车底潜逃或出入重点场所， 2、车底图像分辨率：车底图像的分辨率应不小于200万像素； 3、通过公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检验。 4、视场角度：系统车底图像采集组件的拍摄视场角度应不小于130º。 5、机械结构检查： 系统面板不小于20mm厚的钢板，并应经表面热镀锌烤漆处理。 6、高低温：－40度～＋70度； 7、外壳防护等级：整体防护等级符合GB 4208-2008中 IP68（在水下1m深处浸泡1h）的规定； 8、自动抓拍功能检查：车辆以25km/h的速度通过时，系统的车底图像采集组件应能自动抓拍车辆底盘图像。底盘图像应在专用窗口显示。 | 8 | 台 | 采用索安、海康、联合华仪或同档次及以上品牌 |
| 2 | 自动温湿度调节及电源管理箱 | 对车底监控视窗进行电加热除雾防止烈日暴雨冷凝影响。 | 8 | 套 | 采用索安、海康、联合华仪或同档次及以上品牌 |
| 3 | 预埋件 | 安装时预埋于地面下方坑洞中，以便于固定车底监控用。 | 8 | 套 | 采用索安、海康、联合华仪或同档次及以上品牌 |
| 4 | 网络交换机 | 1U机架式 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 环境工作温度：0～40℃； Ø工作湿度：5%-95%（非凝露） | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 5 | 监控显示PC | i5-10400，8G内存，1T+256G SSD硬盘，2G独显，win10，23英寸显示器 | 1 | 套 | 采用联想、DELL、HP或同档次及以上品牌 |
| 6 | 线材及辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 8 | 套 | 国产优质 |
| （十一）行政车道管理系统 | 2 | 套 |  |
| 1 | 一体车牌摄像机 | 200万像素 1/1.8" 逐行扫描CMOS，最大分辨率可达1920 × 1080,帧率高达25帧； 外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.0021Lux@(F1.2,AGC ON) ，黑白0.00021Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头： C/CS接口，自动光圈 DC驱动 压缩标准：视频压缩标准 H.264 / MPEG4 / MJPEG 智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测 闪光灯控制：闪光灯自动光控、时控可选，支持频闪 工作温度湿度： -30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 2 | 套 | 采用大华、海康、宇视或同档次及以上品牌 |
| 2 | 车头车身补光灯 | 交流AC220V50HZ输入； 照明角度：40度； 最大功率：60W； 色温：5000K~7000K 工作环境温度： -25℃～+60℃ 防护等级：IP66 | 2 | 套 | 采用耀弘、海康、大华大华或同档次及以上品牌 |
| 3 | 通道LED显示屏 | 单色LED通道屏 显示文字：≥4*6个汉字； 显示像素：≥64×96mm; 间距：8mm 通信方式：RS232/RS485 使用环境温度：-35℃～65℃； 环境湿度：≤95% | 4 | 块 | 采用海康、丰利源、利亚德或同档次及以上品牌 |
| 4 | 摄像机和LED屏安装杆件 | 防锈，抗风立杆高2米，直径≥89mm,壁厚≥3mm | 2 | 套 | 采用海康、丰利源、利亚德或同档次及以上品牌 |
| 5 | 工控机 | CPU： G1620 主频2.7GHZ 主板：AIMB-501L 内存：DDR3 4G 硬盘：1TB 显卡：集成显卡 网卡：1块32位10M/100M Ethernet自适应网卡 | 2 | 台 | 采用研华、华北工控、西门子大华或同档次及以上品牌 |
| 6 | 室外网络交换机 | 端口数：8个10/100M自适应端口 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护； 工作温度：-25℃～70℃ | 2 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 7 | 车检器 | 感应车辆到达及离开信号，灵敏可调 | 2 | 台 | 采用海康、中盟、德亚或同档次及以上品牌 |
| 8 | 电子挡杆(含红绿灯) | 高速自动闸机,单次起/降时间≤1.6s,寿命大于150万往复次； 栏杆的断面100mm×55mm，杆长≥4米; 杆体上喷有红白相间反光漆，栏杆臂使用高强度铝合金材料; 电动栏杆配有遥控器，具有手动应急控制功能。 | 4 | 台 | 采用海康、德亚、恒富威或同档次及以上品牌 |
| 9 | 地感线圈 | 感应车辆到达及离开信号 | 4 | 个 | 采用天诚、安集信、普天或同档次及以上品牌 |
| 10 | 客户端PC | i5-10400，8G内存，1T+256G SSD硬盘，win10，23英寸显示器 | 1 | 套 | 采用联想、DELL、HP或同档次及以上品牌 |
| 11 | 车道控制软件 | 采集车牌号、控制LED显示信息，进行抬杆控制等 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 12 | 行政通道辅助管理系统 | 行政车辆管理系统利用计算机技术、视频识别技术、多媒体图像处理技术等实现对各封闭监管区域（如海关特殊监管区域、停车场等）的行政车辆进行管理。通过对车辆备案，实现对进出封闭监管区域的车辆进行远距离识别、身份验证，并对身份车辆、过期车辆进行有效拦截并收取相关费用的功能，根据预定规则实现对通行的行政车辆通行进行有效监管，具有可靠性高、安全防冲突、操作方便快捷、自动化程度高等优点。 | 2 | 套 | 国产优质 |
| （十二）行人通道控制系统 | 2 | 套 |  |
| 1 | 桥式斜角摆闸单机芯 | 电源电压：AC220±10% V、50HZ 驱动电机：直流电机 24V/40W 工作环境温度：-15OC - 60 OC 相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露 输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号驱动电流＞10mA 通信接口：RS232通讯, 通信距离：≤10米 通道宽： 翼闸600mm 摆闸单台杆长600-900MM 通行速度： 30人/分钟（常开模式）、20人/分钟（常闭模式） 闸门开、关时间： 翼闸0.8秒，摆闸1－2秒 | 4 | 套 | 采用海康、大华、富士智能或同档次及以上品牌 |
| 2 | 双门双向网络型门禁控制板 | 管理门数：2；可接读卡器数量：4；可存储注册卡：2万；可存储记录数：10万；通讯方式：TCP/IP； 配套软件：简体中文 英文 同步发行；配套软件可支持的数据库：Access 和 SQL。 | 2 | 套 | 采用海康、大华、富士智能或同档次及以上品牌 |
| 3 | 机箱电源 | 机箱尺寸： 273mm * 228mm * 65mm 功率：30－60W 机箱颜色：黑色 电源板颜色：黑色 输出电压：12VDC （11－14V可微调） 额定电流：3A 可外接蓄电池规格：7AH 12VDC 蓄电池耗尽保护电压：9V | 2 | 套 | 采用海康、大华、富士智能或同档次及以上品牌 |
| 4 | 人脸识别模块 | 工业级设计，性能稳定，线条流畅 5 英寸 IPS 全视角 LCD 显示屏，识别准确率 99.99%1 (1%误识率下识别通过率 99.77%；0.1%误识率下识别通过率 99.27%) 识别速度小于 0.37 秒  万级人脸照片库 可外接身份证，IC 卡等读卡器 支持多种系统接入方式，二次开发 | 4 | 套 | 采用海康、大华、富士智能或同档次及以上品牌 |
| 5 | 发卡器 | 通讯方式: USB 即插即用 供电: USB直接供电 ( 5VDC 小于100毫安 ) 输出格式: 计算机标准键盘格式 wiegand26标准8位卡号或者wiegand34标准的10位卡号 （ 拨码选择，缺省为Wiegand26 ） 输入格式: EM ID卡,Mifare one卡 ( 同时兼容 ) 读卡距离: 1-6厘米 (该参数为实际距离,感应的距离和卡片的类型相关) 外观尺寸: 106mm * 82mm * 25mm 工作温度: -20℃至60℃ 相对湿度: 0-95% | 1 | 套 | 采用海康、大华、富士智能或同档次及以上品牌 |
| 6 | 发卡PC | i5-10400，8G内存，1T+256G SSD硬盘，win10，23英寸显示器 | 1 | 台 | 采用联想、DELL、HP或同档次及以上品牌 |
| 7 | IC卡 | 符合ISO14443标准的IC卡（M1） | 10 | 张 | 国产优质 |
| 8 | 人脸授权摄像机 | 200万像素，人脸授权专用摄像头 通讯方式: USB 即插即用 供电: USB直接供电 | 1 | 套 | 采用海康、大华、富士智能或同档次及以上品牌 |
| 9 | 网络交换机 | 端口数：8个10/100M自适应端口，1个千兆SFP 工作温度：0℃～40℃ | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 10 | 行人通道辅助管理软件 | 实时IC刷卡比对：通过现场实时刷门禁卡，与事先备案库中的门禁卡数据进行分析式对，对未在备案库中备案的信息及时给出报警，由现工作人员进行处置。 白名单人员动态放行：对备案库中备案比对通过的人脸信息，系统自动控制摆闸放行。 过人信息报表统计：提供通过的人员记录的查询 统计功能，可按照不同条件及分类进行统计。 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 11 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 二、内卡口 |  |  |  |
| （一）AI集装箱箱号自动识别系统 | 6 | 套 |  |
| 1 | 箱号识别摄像机（一体机） | 300万像素 1/1.8" 逐行扫描CMOS 超低照度,彩色0.02Lux@(F1.2,AGC ON)黑白0.002Lux @(F1.2,AGC ON)。 可配置支持H.265或H.264编码,最大可输出Full HD 2048*1536@25fps实时图像，超低延时，超低码率。支持输出H.265或H.264码流可配置，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片JPEG编码，图片质量可设。 ROI视频压缩技术,压缩比高,处理灵活。 支持1路USB，可外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传。 视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能。 支持宽动态功能,夜间有效抑制车灯。 支持硬件看门狗的,支持配置文件导入导出。 抓拍单元防护罩面板具有防尘防水滴功能，并且外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体。 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 防护等级：IP66 | 12 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 2 | 补光灯 | LED单颗功率：3W灯珠数量：6LED 光通量:1800LM(抓拍亮度) 平均功率:18W 峰值功率：40W 工作寿命:≥60000小时 防护等级:IP68 散热灯体材质:6063号铝合金 触发方式：光控/频闪（频闪信号：电平量4-18V;开关量0-5V ） 显色指数：>80% 电压：AC90-270V或DC12-48 | 12 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 3 | 箱号识别摄像机（侧面） | 300万宽动态枪式摄像机 摄像机传感器类型：1/2.8" progressive scan cmos 低照度彩色:0.005 lux @(f1.2,agc on)；黑白:0.0005lux @(f1.2,agc on) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头接口类型：c/cs接口 自动光圈：dc 驱动(-p:支持p-iris) 日夜转换模式：icr红外滤片式 宽动态范围：120db背光补偿支持 压缩标准：视频压缩标准h.265 / h.264 / mjpegh.265编码类型 图像尺寸：2048×1536@25fps,可输出实时图像 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：AC24v±10% /DC12v±10% / POE 功耗：6w max | 6 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 4 | 镜头（侧面） | 清晰度类型：高清 结构：1/2.5滤镜口径：2mm最大光圈：3最小光圈：1最近对焦距离：1焦距：1，广角：130 | 6 | 套 | 采用大华、海康、安迅士或同档次及以上品牌 |
| 5 | 摄像机防护罩 | 防雨、防尘、防锈,金属外壳 | 6 | 套 | 采用大华、海康、亚安或同档次及以上品牌 |
| 6 | 万向节 | 定制 | 6 | 套 | 采用三宝科技、豪达科技、武进工业 |
| 7 | 侧面补光灯 | 应高质量的聚光透射技术，防尘防水等级应达到IP65； 输入电压:交流220V；输入电流：1A； 控制电压：直流24V； 发光角度：120度； | 6 | 套 | 采用名亮、耀弘、希尔光学或同档次及以上品牌 |
| 8 | AI箱号识别主机 | 技术参数：2U机架式服务器；处理器:≥2*6核6线程第二代英特尔至强铜牌3204处理器，主频≥1.9G，核心数≥6，三级缓存≥8.25M；内存:≥32GB DDR4；硬盘配置：≥2*1.2TB SSD；配置独立磁盘阵列卡，提供主板集成SATA控制器、PCI-E外插卡，支持12G RAID卡，支持4GB缓存，支持Cache超级电容保护，提供RAID卡状态迁移、RAID卡配置记忆；电源：1200W冗余电源模块； | 3 | 套 | 采用华为、浪潮、H3C或同档次及以上品牌 |
| 9 | 加密锁 | 定制 | 3 | 个 | 国产优质 |
| 10 | 箱号识别系统安装杆件 | 防锈，抗风，高5米L或T形杆每条道共6根，立杆直径>=140mm,壁厚>3mm,横杆直径>=100mm,壁厚>=3mm | 6 | 根 | 采用三宝科技、豪达科技、武进工业 |
| 11 | AI集装箱号自动识别系统 | 实现集装箱车辆进入卡口通道时，在不需要任何硬件触发、不停车情况下自动抓取车辆视频， 采用人工智能算法（AI）技术进行分析，自动识别出集装箱的箱号、箱型及箱门朝向等信息。 可在不同气候条件下，包括白天、夜晚照明不足等环境下工作，系统适应多种恶劣环境下进行工作，如北方严寒、高温潮湿、灰尘等环境下工作，系统能有效地识别GB/T 1836-1997标准的集装箱号码，可以处理任何号码的印刷方式，包括（但不限于）一行、两行、三行、四行、一列、两列横排及竖排箱号的识别；可以处理各种20英尺箱、40英尺箱、标准箱、冷藏箱、超高箱、超长箱、框架箱等。 箱号识别率≥98% 无缝接入海关系统。 | 6 | 套 | 国产优质 |
| 12 | 辅材 | 紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 6 | 套 | 国产优质 |
| （二）光学车牌自动识别系统 | 6 | 套 |  |
| 1 | 光学车牌识别摄像机（一体机） | 300万像素1/1.8"逐行扫描；最大分辨率可达2048×1536帧率25帧； 外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.0021Lux@(F1.2,AGC ON) ，黑白0.00021Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头： C/CS接口，自动光圈 DC驱动 压缩标准：视频压缩标准 H.264 / MPEG4 / MJPEG 智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测 闪光灯控制：闪光灯自动光控、时控可选，支持频闪 工作温度湿度： -30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 6 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 2 | 车头车身补光灯 | 交流AC220V50HZ输入； 照明角度：40度； 最大功率：60W； 色温：5000K~7000K 工作环境温度： -25℃～+60℃ 防护等级：IP66 | 6 | 套 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 3 | 防雨罩过渡器(支架) | 防锈、不锈钢材质 | 6 | 套 | 采用三宝科技、豪达科技、武进工业 |
| 4 | 车牌采集时序控制系统 | 时序控制系统线圈触发方式来联动高清车辆抓拍摄像机进行车辆抓拍，符合海关标准 | 6 | 套 | 国产优质 |
| 5 | 车牌图像拍摄系统 | 车牌图像抓拍系统进行视频图像采集、识别、处理，符合海关标准 | 6 | 套 | 国产优质 |
| 6 | 车牌灯光控制系统 | 以数字图像处理、模式识别、计算机视觉等技术为基础，用监控网络摄像机所拍摄的车辆图像或者视频序列进行分析，得到每一辆汽车唯一的车牌号码，实现车辆过卡时自动根据车牌视频流图像并识别（民用车、军车、警车等牌照的颜色、汉字、字母、数字等完整信息）。 车牌识别率≥98%,识别时间<=2秒 无缝接入海关系统。 | 6 | 套 | 国产优质 |
| 7 | 高清车牌自动识别系统 | 实现车辆过卡时自动根据车牌视频流图像并识别（民用车、军车、警车等牌照的颜色、汉字、字母、数字等完整信息）。 车牌识别率≥98%,识别时间<=2秒 无缝接入海关系统。 | 6 | 套 | 国产优质 |
| 8 | 摄像机安装杆件 | 防锈，抗风,主立杆直径>=89mm,壁厚>=3mm | 6 | 套 | 采用三宝科技、豪达科技、武进工业 |
| 9 | 辅材 | 紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 6 | 套 | 国产优质 |
| （三）红外光栅防跟车系统 | 6 | 套 |  |
| 1 | 红外光栅检测器 | 工作温度：-20～70℃。 光束数量：4束； 探测距离：20米 | 12 | 对 | 采用正宏泰、施莱格、艾礼安大华或同档次及以上品牌 |
| 2 | PLC控制器 | 用于对光栅感应信号自动进行处理 | 6 | 个 | 采用三宝科技、研华、MOXA或同档次及以上品牌 |
| 3 | 红外光栅控制软件 | 配套设备每台均安装该系统软件 | 6 | 套 | 国产优质 |
| 4 | 防跟车系统软件 | 1．定制软件，根据光栅信号变化，检测是否发生跟车情况，控制声光报警器报警。 | 6 | 套 | 国产优质 |
| 5 | 开关电源 | DC12V/5A | 6 | 个 | 采用侨威科技、创联、明纬或同档次及以上品牌 |
| 6 | 光栅杆件 | 防锈、不锈钢材质，高2.5米 | 24 | 根 | 采用三宝科技、豪达科技、武进工业 |
| 7 | 声光报警器 | 103声光警号 | 6 | 个 | 采用亚松、杭亚、正泰大华或同档次及以上品牌 |
| 8 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 6 | 套 | 国产优质 |
| （四）二维码扫描识别系统 | 6 | 套 |  |
| 1 | 二维码扫描仪 | 识别一维码、二维码，并能识别手机屏幕中二维码； 扫描类型：图像扫描； 分辨率：1280x768； 解码能力：自动识别所有标准的一维条码，二维条码，邮政码和OCR字符； | 6 | 台 | 采用得利捷、霍尼韦尔、ZEBRA或同档次及以上品牌 |
| 2 | 二维码扫描识别软件 | 1、二维码扫描器，能够识别纸上印刷的二维码和手机屏幕上的二维码，将识别结果通过串口上传至卡口采集系统，然后由采集系统进行后续处理,凭借二维码可实现快速过卡，进出监管区域。 2、无缝接入海关系统。 | 6 | 套 | 国产优质 |
| 3 | 辅材 | 紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 6 | 套 | 国产优质 |
| （五）电子地磅集成系统 | 3 | 套 |  |
| 1 | 电子地磅 | 秤台尺寸 3.4m（W）×18m（L） 额定称量 100t 节数 3节 秤台结构 钢构无盖板模块台面，全钢U型梁结构 基础形式 浅基坑 设计轴载 40t 显示分度值 20kg 工作电压 220V±10%，频率50HZ±2% 相对湿度 <95% 最大安全过载 125%F.S 承重台超载能力 200%F.S 精度 OIML（III）级 秤台刚度 优于1/1000 通讯波特率 Baud rate 9600BPS 综合精度 Combined accuracy ±0.02%F.S 蠕变(30分钟)Creep（30min） ±0.02%F.S 温度系数 Tempperature coefficient ±0.02%F.S /10℃ 工作温度 Operating Temperature -30℃~+70℃ 温度补偿 Compensate Temperature -10℃~+40℃ 零点输出 Zero balance ±0.1%F.S 安全过载 Safe load limit 150%F.S 防护等级 Protection class IP68 激励电压 Rated excitation 9~12V DC(20V Max.) 最大信号传输距离 Max.transmission distance 1200m | 3 | 台 | 采用托利多、金钟、科杰大华或同档次及以上品牌 |
| 2 | 电子地磅集成系统 | 通过实时采集通道上的车辆重量信息。当车辆通过卡口车道时，前端集成子系统自动接收电子地磅自动上传的称重数据，并识别为当前的车辆称重数据。实现车辆过卡时自动采集地磅重量数据，符合海关标准，配套设备每台均安装该系统软件。 2、无缝接入海关系统。 | 3 | 套 | 国产优质 |
| 3 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 3 | 套 | 国产优质 |
| （六）自动放行控制系统 | 6 | 套 |  |
| 1 | 嵌入式采集器 | CPU:2.0GHz四核CPU 内存：4GDDR3 支持多达2个LAN、6个USB、4个COM端口 | 6 | 台 | 采用研华、西门子、华北工控大华或同档次及以上品牌 |
| 2 | 固态硬盘 | 120G工控机固态硬盘 | 6 | 块 | 采用研华、三星、金士顿大华或同档次及以上品牌 |
| 3 | 操作系统 | MicrosoftWindows | 6 | 套 | 微软 |
| 4 | 串口服务器 | 串口数量：8个RS232；串口保护：全信号15KVESD保护；输入电压：100～240VAC，47～63hz；工作温度：-40～75°C；工作湿度：5～95%(无凝露) | 6 | 台 | 采用三旺、MOXA、康海时代或同档次及以上品牌 |
| 5 | 远程IO控制器 | 工业级PLC控制设备；输入：≥6路；输出：≥6路；信号输入电压：24VDC； 继电器输出电压：240VAC； 通信端口：RJ45/RS232 | 6 | 套 | 采用西门子、研华、MOXA大华或同档次及以上品牌 |
| 6 | 通道LED显示屏 | 单色LED通道屏 显示文字：≥4*6个汉字； 显示像素：≥64×96mm; 间距：8mm 通信方式：RS232/RS485 使用环境温度：-35℃～65℃； 环境湿度：≤95% | 6 | 块 | 采用海康、丰利源、利亚德或同档次及以上品牌 |
| 7 | 通道LED显示屏安装杆件 | 防锈，抗风立杆高2米，直径≥89mm,壁厚≥3mm | 6 | 根 | 采用海康、丰利源、利亚德或同档次及以上品牌 |
| 8 | 语音播报器（含喇叭） | 具有语音存储功能，内置语音数目≥20条，工作型式:放音型；最大内存容量:512KMB；工作电源:10～32伏直流；最大声音输出:每声道10瓦(8奥姆喇叭)；通信接口:RS-232或RS-485； | 6 | 套 | 采用技声、德亚、先科或同档次及以上品牌 |
| 9 | 室外一体机柜 | 1．高度能兼顾不同型号的货车。 具有控制温度是湿度功能。 机柜电源接线端子与机壳之间的绝缘电阻不小于100MΩ，具有强弱电隔离功能。 车道一体化机机柜应冷钆钢材，厚度不小于1.5mm，表面喷漆、防锈处理。 可以进行温湿度监控和调节。 防尘和防水等级：IP65 | 6 | 套 | 采用三宝科技、豪达科技、武进工业 |
| 10 | 机柜空调 | 用于高温环境下对机柜内降温，确保设备能够正常工作，制冷功率400W，220VAC供电 | 6 | 台 | 采用昆拓、中能、雷子克或同档次及以上品牌 |
| 11 | LED显示条屏（机柜内用） | 显示文字：≥6个汉字； 显示尺寸：≥64×384mm。 通信方式：RS232/RS485 | 6 | 块 | 采用海康、丰利源、利亚德或同档次及以上品牌 |
| 12 | 室内大机柜 | 产品尺寸：宽度:600×深度:1000,容量：42U； | 2 | 个 | 采用图腾、一舟、大唐保镖、罗格朗或同档次及以上品牌 |
| 13 | 显示器 | 27寸液晶显示器 | 2 | 台 | 采用三星、飞利浦、LG或同档次及以上品牌 |
| 14 | KVM切换器 | 8口切换器 | 2 | 台 | 采用迈拓维矩、EZ-LINK、胜为或同档次及以上品牌 |
| 15 | 键盘/鼠标 | 光电鼠标 | 2 | 套 | 采用罗技、双飞燕、雷柏或同档次及以上品牌 |
| 16 | 室外导轨交换机 | 设备类型：工业级以太网交换机； 传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps； 传输模式：全/半双工自适应； 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z； 端口数：8口； 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护 支持双电源备份； 工作温度：-25℃～70℃ | 6 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 17 | 24口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP，MAC地址表≥8K，IPv4路由FIB≥4K,ARP表≥2K；支持VLAN，语音VLAN，支持端口聚合，每个端口组至少8个端口，支持跨设备的链路聚合；支持G.8032以太环保护协议；支持智能堆叠；支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级；安全功能：支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 18 | 光纤模块 | 千兆单模SFP光模块 | 2 | 个 | 采用锐捷、H3C、华为或同档次及以上品牌 |
| 19 | 车辆检测器 | 能稳定检测到通过的速度不大于60公里/小时的二轮以上各种车辆；灵敏度4级可调； | 6 | 台 | 采用中盟、德亚、海康大华或同档次及以上品牌 |
| 20 | 地感线圈 | 地面开槽铺设，3米长，宽2米，感应车辆信号 | 6 | 套 | 采用天诚、安集信、普天或同档次及以上品牌 |
| 21 | 电子挡杆及红绿灯 | 杆体上喷有红白相间反光漆，栏杆臂使用高强度铝合金材料，杆长≥3.0米； 自动挡杆单次起/降时间≤1.6s，寿命大于150万往复次； 电动栏杆配有遥控器，具有手动应急控制功能。 红绿灯，双色高亮LED灯，与挡杆主机联动显示。 | 6 | 台 | 采用德亚、捷顺、恒富威或同档次及以上品牌 |
| 22 | 室内电源控制箱电源避雷器 | 适用电源：AC220/380(总配电系统用) 电源系统：TT-TN-IT 标称工作电压：AC220V 最大持续工作电压：AC320V 标称通流容量：10kA(8/20us) 最大放电电流:20kA(8/20μs) 电压保护水平：＜1200V 遥信接点：无 | 6 | 个 | 采用科佳、雷迅、安迅或同档次及以上品牌 |
| 23 | 卡口通信线路防雷设备 | 最大放电电流:10KA 标称放电电流:5KA 电压保护水平Up:≤130V 分级保护:第三级保护工作 | 6 | 个 | 采用科佳、雷迅、安迅或同档次及以上品牌 |
| 24 | 自动放行控制系统 | 符合海关标准要求,放行控制系统通过智能卡口前端系统采集车辆过卡信息，包括集装箱号信息、重量信息、安全智能锁号、车牌号等，将信息上传给后台海关物流监控系统比对处理，并接收其返回的放行指令，根据放行指令控制通道挡杆放行。 | 6 | 套 | 国产优质 |
| 25 | 云卡口前端设备监测系统 | 云卡口前端设备检测系统提供对卡口系统所涉及设备监控及处理。符合海关标准 | 6 | 套 | 国产优质 |
| 26 | 云卡口前端控制系统 | 云卡口前端控制系统通过服务化和集中化管理方式，实现对卡口前端设备的采集与控制，其主要包括数据采集与控制、实时数据监控、通道管理、设备故障管理、工作流引擎管理、图片识别服务、日志管理等功能。符合海关标准 | 6 | 套 | 国产优质 |
| 27 | 辅材 | 紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 6 | 套 | 国产优质 |
| （七）卡口管理平台 |  |  |  |
| 1 | 工作站 | i5-10400，8G内存，1T+256G SSD硬盘，2G独显，win10，23英寸显示器 | 1 | 套 | 采用联想、DELL、HP或同档次及以上品牌 |
| 2 | 24口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP，MAC地址表≥8K，IPv4路由FIB≥4K,ARP表≥2K；支持VLAN，语音VLAN，支持端口聚合，每个端口组至少8个端口，支持跨设备的链路聚合；支持G.8032以太环保护协议；支持智能堆叠；支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级；安全功能：支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 3 | 光纤模块 | 千兆单模SFP光模块 | 2 | 个 | 采用锐捷、H3C、华为或同档次及以上品牌 |
| 4 | 云平台现场WEB管理服务 | 通过WEB客户端对通道卡口系统运行所需的设备基本参数、对接平台地址、数据库连接参数等参数进行统一管理和配置； 通过云平台WEB客户端对每条卡口通道设备工作流的创建、保存、查询、修改、删除、发布至采集管理层等功能。 | 1 | 套 | 国产优质 |
| （八）可视对讲系统 | 6 | 套 |  |
| 1 | 室外分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率：16K～48KHz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 摄像头：500万像素 | 6 | 台 | 采用来邦、世邦、海康或同档次及以上品牌 |
| 2 | 对讲控制主机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 摄像头：500万像素 视频码流：128Kb～2Mb | 1 | 台 | 采用来邦、世邦、海康或同档次及以上品牌 |
| 3 | IP地址盒 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP | 1 | 台 | 采用来邦、世邦、海康或同档次及以上品牌 |
| 4 | 24口交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP，MAC地址表≥8K，IPv4路由FIB≥4K,ARP表≥2K；支持VLAN，语音VLAN，支持端口聚合，每个端口组至少8个端口，支持跨设备的链路聚合；支持G.8032以太环保护协议；支持智能堆叠；支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级；安全功能：支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 5 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 6 | 套 | 国产优质 |
| （九）LED引导屏系统 | 8 | 套 |  |
| 1 | LED显示屏 | 显示屏像素：48行×96列=4608点； 像素管间距：20mm； 基色：红色+纯绿色； 可视距离：5～100米 长宽尺寸：大于等于长2米*宽1米 安装方式:吊装、龙门架； | 8 | 套 | 采用海康、丰利源、利亚德或同档次及以上品牌 |
| 2 | 大屏安装杆件 | 防锈，抗风，高6.5米，龙门架，主立杆直径>=170mm,壁厚>3mm,横杆直径>=100mm,壁厚>=3mm | 8 | 套 | 采用三宝科技、豪达科技、武进工业 |
| 3 | 工作站 | i5-10400，8G内存，1T+256G SSD硬盘，2G独显，win10，23英寸显示器 | 1 | 套 | 采用联想、DELL、HP或同档次及以上品牌 |
| 4 | LED屏引导服务系统 | LED屏车辆引导系统是通过安装在通道上方的LED屏来显示控制车辆进出通道，引导司机进入不同的业务处理通道。 1) LED屏能够显示对应通道的类型、状态、运行情况等信息； 2) LED屏引导服务系统能够与集中监控中心进行交互，通过集中监控中心获取车道状态、运行情况、设备故障等多种信息，并且能够根据这些信息统一自动控制前端LED显示屏的显示内容，从而实现通道类型、运行状态（开/闭/故障）的自动更改、显示； 3) 系统管理人员能够通过LED屏引导系统客户端监视系统显示、运行状态，并且能够在需要时热工修改LED显示屏显示内容； 4) 系统具备完善的系统日志功能，以备操作人员进行查询、浏览； 5) 系统能够对用户分级管理，能正确指定操作人员的不同角色和权限，便于系统的管理。 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 5 | LED屏引导客户端系统 | LED屏引导客户端系统 | 8 | 套 | 国产优质 |
| 6 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 8 | 套 | 国产优质 |
| （十）行政车道管理系统 | 2 | 套 |  |
| 1 | 一体车牌摄像机 | 200万像素 1/1.8" 逐行扫描CMOS，最大分辨率可达1920 × 1080,帧率高达25帧； 外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.0021Lux@(F1.2,AGC ON) ，黑白0.00021Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1秒至1/100,000秒 镜头： C/CS接口，自动光圈 DC驱动 压缩标准：视频压缩标准 H.264 / MPEG4 / MJPEG 智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测 闪光灯控制：闪光灯自动光控、时控可选，支持频闪 工作温度湿度： -30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 2 | 套 | 采用大华、海康、宇视或同档次及以上品牌 |
| 2 | 车头车身补光灯 | 交流AC220V50HZ输入； 照明角度：40度； 最大功率：60W； 色温：5000K~7000K 工作环境温度： -25℃～+60℃ 防护等级：IP66 | 2 | 套 | 采用耀弘、海康、大华大华或同档次及以上品牌 |
| 3 | 通道LED显示屏 | 单色LED通道屏 显示文字：≥4*6个汉字； 显示像素：≥64×96mm; 间距：8mm 通信方式：RS232/RS485 使用环境温度：-35℃～65℃； 环境湿度：≤95% | 4 | 块 | 采用海康、丰利源、利亚德或同档次及以上品牌 |
| 4 | 摄像机和LED屏安装杆件 | 防锈，抗风立杆高2米，直径≥89mm,壁厚≥3mm | 2 | 套 | 采用海康、丰利源、利亚德或同档次及以上品牌 |
| 5 | 工控机 | CPU： G1620 主频2.7GHZ 主板：AIMB-501L 内存：DDR3 4G 硬盘：1TB 显卡：集成显卡 网卡：1块32位10M/100M Ethernet自适应网卡 | 2 | 台 | 采用研华、华北工控、西门子大华或同档次及以上品牌 |
| 6 | 室外网络交换机 | 端口数：8个10/100M自适应端口 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护； 工作温度：-25℃～70℃ | 2 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 7 | 车检器 | 感应车辆到达及离开信号，灵敏可调 | 2 | 台 | 采用海康、中盟、德亚或同档次及以上品牌 |
| 8 | 电子挡杆(含红绿灯) | 高速自动闸机,单次起/降时间≤1.6s,寿命大于150万往复次； 栏杆的断面100mm×55mm，杆长≥4米; 杆体上喷有红白相间反光漆，栏杆臂使用高强度铝合金材料; 电动栏杆配有遥控器，具有手动应急控制功能。 | 4 | 台 | 采用海康、德亚、恒富威或同档次及以上品牌 |
| 9 | 地感线圈 | 感应车辆到达及离开信号 | 4 | 个 | 采用天诚、安集信、普天或同档次及以上品牌 |
| 10 | 客户端PC | i5-10400，8G内存，1T+256G SSD硬盘，win10，23英寸显示器 | 1 | 套 | 采用联想、DELL、HP或同档次及以上品牌 |
| 11 | 车道控制软件 | 行政车辆管理系统利用计算机技术、视频识别技术、多媒体图像处理技术等实现对各封闭监管区域（如海关特殊监管区域、停车场等）的行政车辆进行管理。通过对车辆备案，实现对进出封闭监管区域的车辆进行远距离识别、身份验证，并对身份车辆、过期车辆进行有效拦截并收取相关费用的功能，根据预定规则实现对通行的行政车辆通行进行有效监管，具有可靠性高、安全防冲突、操作方便快捷、自动化程度高等优点。 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 12 | 行政通道辅助管理系统 | 车辆备案、黑白名单控制，过卡车辆记录查询、统计等。 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 三、查验库 |  |  |  |
| （一）电子地磅集成系统 | 1 | 套 |  |
| 1 | 电子地磅 | 秤台尺寸 3.4m（W）×18m（L） 额定称量 100t 节数 3节 秤台结构 钢构无盖板模块台面，全钢U型梁结构 基础形式 浅基坑 设计轴载 40t 显示分度值 20kg 工作电压 220V±10%，频率50HZ±2% 相对湿度 <95% 最大安全过载 125%F.S 承重台超载能力 200%F.S 精度 OIML（III）级 秤台刚度 优于1/1000 通讯波特率 Baud rate 9600BPS 综合精度 Combined accuracy ±0.02%F.S 蠕变(30分钟)Creep（30min） ±0.02%F.S 温度系数 Tempperature coefficient ±0.02%F.S /10℃ 工作温度 Operating Temperature -30℃~+70℃ 温度补偿 Compensate Temperature -10℃~+40℃ 零点输出 Zero balance ±0.1%F.S 安全过载 Safe load limit 150%F.S 防护等级 Protection class IP68 激励电压 Rated excitation 9~12V DC(20V Max.) 最大信号传输距离 Max.transmission distance 1200m | 1 | 台 | 采用托利多、金钟、科杰大华或同档次及以上品牌 |
| 2 | 电子地磅集成系统 | 通过实时采集通道上的车辆重量信息。当车辆通过卡口车道时，前端集成子系统自动接收电子地磅自动上传的称重数据，并识别为当前的车辆称重数据。实现车辆过卡时自动采集地磅重量数据，符合海关标准，配套设备每台均安装该系统软件。 2、无缝接入海关系统。 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 3 | 辅材 | 插件，连接件，连接线缆，紧固件、线扎、胶带及其它辅料 | 1 | 套 | 国产优质 |

| 机房工程 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| （一）海关数据机房 |  |  |  |
| 1、装饰工程 |  |  |  |
| （1）、棚面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 53 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 一层顶龙骨 | 1.规格：主龙骨50型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨及连接等 | 53 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨，φ8全螺纹吊筋，通过M8膨胀螺栓，与钢筋混凝土楼板或梁固定，吊筋间距1.1m，39*18.5副龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm方形微孔铝板吊顶 厚度≥0.8mm，L型铝合金收边 | 53 | m2 | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| 4 | 天花修边 | 30*20 | 30 | m | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| （2）、墙面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面防尘、防潮 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 120 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 墙面龙骨 | 1.规格：主龙骨70型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨、及连接等 | 120 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 墙面彩钢板 | 彩钢石膏复合板选用表面为厚度0.6mm的热熔镀锌钢板，内衬12mm厚石膏板，钢板表面光滑、无色差，漆膜厚度≥20um；表面阻抗值105～108Ω，电荷衰减时间应在1秒以下，满足防静电要求；彩钢石膏复合板抗冲击应达180kgf/㎡；燃烧性能需达到GB8624A级； | 120 | m2 | 采用远川、懋达利、言信或同档次及以上品牌 |
| 4 | 踢脚线 | 1.规格：100mm 2.材质：不锈钢 | 30 | m | 采用普耐迪、佳德美、贝安象或同档次及以上品牌 |
| （3）、地面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 53 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 防静电地板 | 规格：600*600*35 集中载荷：≥2950N 滚动载荷：≥2255N 极限载荷：≥8850N 均布载荷：≥12500N/m² 防火性能：国家A级-不燃，ASTM E84-01 系统电阻：导电型：10^4--10^6 Ω 静电耗散型：10^6-10^10 Ω | 53 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| 3 | 地板支架 | 1.材质：金属 2.安装高度：300mm（高度可根据现场需求调整） | 53 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| （4）、门工程 |  |  |  |
| 1 | 双开钢质防火门 | 1.等级：甲级 2.材质：钢质防火门 | 3.3 | m2 | 采用幸福之家、合宝、东居门业或同档次及以上品牌 |
| 2 | 五金配件 | 包含合页、门锁、闭门器 | 1 | 套 | 采用幸福之家、合宝、东居门业或同档次及以上品牌 |
| 3 | 挡鼠板 | 1.规格：1500mm*400mm 2.材质：合金 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 2、配电工程 |  |  |  |
| （1）、机房照明工程 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 1.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 2.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 3.尺寸：600*800*200。 4.材质：冷轧板喷塑 厚度：1.2mm 5.空开详见图纸施工 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 2 | 铝罩日光灯盘 | 600*600 1.名称：LED平板灯 2.规格、型号：36W 3.安装方式：嵌吊顶安装 | 9 | 个 | 采用雷士、欧普、联宏或同档次及以上品牌 |
| 3 | 无电延时蓄电池 | 应急时间90min | 1 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| 4 | 安全出口指示灯 | 新国标LED双头消防应急照明灯充电安全出口指示灯 | 1 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| （2）、机房配电系统电线及附材 |  |  |  |
| 1 | 机房专用镀锌线槽 | 200*100*1.2；喷塑 | 10 | 米 | 采用羡创、颂余、琼凯或同档次及以上品牌 |
| 2 | 网格式桥架 | 200*100；喷塑 | 17 | 米 | 采用乐品、苏建华通、恩斯克或同档次及以上品牌 |
| 3 | 照明开关 | 双联单控 | 1 | 套 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 4 | 电线管 | 国标；KBG 20mm | 100 | 米 | 采用九星、申捷、优耐特或同档次及以上品牌 |
| 5 | 照明用电源线 | 国标；ZR-BV2.5mm2 | 150 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 6 | 插座用电源线 | 国标；ZR-BV2.5mm2 | 90 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 7 | 金属软管 | G20 | 30 | 米 | 国产优质 |
| 8 | 开关盒 | 86底盒 | 15 | 只 | 国产优质 |
| （3）、防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*3 | 45 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 2 | 铜箔 | 100x0.3 | 190 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铜编制带 | 6mm2 | 20 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| （二）海关监控机房 |  |  |  |
| 1、装饰工程 |  |  |  |
| （1）、棚面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 107 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 一层顶龙骨 | 1.规格：主龙骨50型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨及连接等 | 107 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨，φ8全螺纹吊筋，通过M8膨胀螺栓，与钢筋混凝土楼板或梁固定，吊筋间距1.1m，39*18.5副龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm方形微孔铝板吊顶 厚度≥0.8mm，L型铝合金收边 | 107 | m2 | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| 4 | 天花修边 | 30*20 | 45 | m | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| （2）、墙面处理工程(含隔断) |  |  |  |
| 1 | 墙面防尘、防潮 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 180 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 墙面龙骨 | 1.规格：主龙骨70型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨、及连接等 | 180 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 墙面彩钢板 | 彩钢石膏复合板选用表面为厚度0.6mm的热熔镀锌钢板，内衬12mm厚石膏板，钢板表面光滑、无色差，漆膜厚度≥20um；表面阻抗值105～108Ω，电荷衰减时间应在1秒以下，满足防静电要求；彩钢石膏复合板抗冲击应达180kgf/㎡；燃烧性能需达到GB8624A级； | 180 | m2 | 采用远川、懋达利、言信或同档次及以上品牌 |
| 4 | 踢脚线 | 1.规格：100mm 2.材质：不锈钢 | 45 | m | 采用普耐迪、佳德美、贝安象或同档次及以上品牌 |
| （3）、地面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 107 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 防静电地板 | 规格：600*600*35 集中载荷：≥2950N 滚动载荷：≥2255N 极限载荷：≥8850N 均布载荷：≥12500N/m² 防火性能：国家A级-不燃，ASTM E84-01 系统电阻：导电型：10^4--10^6 Ω 静电耗散型：10^6-10^10 Ω | 107 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| 3 | 地板支架 | 1.材质：金属 2.安装高度：300mm（高度可根据现场需求调整） | 107 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| （4）、门工程 |  |  |  |
| 1 | 双开钢质防火门 | 1.等级：甲级 2.材质：钢质防火门 | 6.6 | m2 | 采用幸福之家、合宝、东居门业或同档次及以上品牌 |
| 2 | 五金配件 | 包含合页、门锁、闭门器 | 2 | 套 | 采用幸福之家、合宝、东居门业或同档次及以上品牌 |
| 3 | 挡鼠板 | 1.规格：1500mm*400mm 2.材质：合金 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 2、配电工程 |  |  |  |
| （1）、机房配电柜 |  |  |  |
| 1 | 配电柜PDU开关线路 | 国标；RVV 3*4mm2 | 490 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 2 | 配电柜 | 1.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 2.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 3.尺寸：600*800*200。 4.材质：冷轧板喷塑 厚度：1.2mm 5.空开详见图纸施工 | 1 | 台 | 国产优质 |
| （2）、机房照明工程 |  |  |  |
| 1 | 铝罩日光灯盘 | 600*600 1.名称：LED平板灯 2.规格、型号：36W 3.安装方式：嵌吊顶安装 | 20 | 个 | 采用雷士、欧普、联宏或同档次及以上品牌 |
| 2 | 无电延时蓄电池 | 应急时间90min | 2 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| 3 | 安全出口指示灯 | 新国标LED双头消防应急照明灯充电安全出口指示灯 | 2 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| （3）、机房配电系统电线及附材 |  |  |  |
| 1 | 机房专用镀锌线槽 | 200*100*1.2；喷塑 | 44 | 米 | 采用羡创、颂余、琼凯或同档次及以上品牌 |
| 2 | 多功能插座 | 10A | 4 | 套 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 3 | 照明开关 | 双联单控 | 2 | 套 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 4 | 电线管 | 国标；KBG 20mm | 150 | 米 | 采用九星、申捷、优耐特或同档次及以上品牌 |
| 5 | 电源线 | 国标；YJV 5*6mm2 | 88 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 6 | 照明用电源线 | 国标；ZR-BV2.5mm2 | 400 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 7 | 插座用电源线 | 国标；ZR-BV2.5mm2 | 140 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 8 | 金属软管 | G20 | 50 | 米 | 国产优质 |
| 9 | 开关盒 | 86底盒 | 40 | 只 | 国产优质 |
| （4）、防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*3 | 53 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 2 | 铜箔 | 100x0.3 | 390 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铜编制带 | 6mm2 | 20 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| （三）园区数据机房 |  |  |  |
| 1、装饰工程 |  |  |  |
| （1）、棚面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 43 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 一层顶龙骨 | 1.规格：主龙骨50型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨及连接等 | 43 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨，φ8全螺纹吊筋，通过M8膨胀螺栓，与钢筋混凝土楼板或梁固定，吊筋间距1.1m，39*18.5副龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm方形微孔铝板吊顶 厚度≥0.8mm，L型铝合金收边 | 43 | m2 | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| 4 | 天花修边 | 30*20 | 29 | m | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| （2）、墙面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面防尘、防潮 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 116 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 墙面龙骨 | 1.规格：主龙骨70型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨、及连接等 | 116 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 墙面彩钢板 | 彩钢石膏复合板选用表面为厚度0.6mm的热熔镀锌钢板，内衬12mm厚石膏板，钢板表面光滑、无色差，漆膜厚度≥20um；表面阻抗值105～108Ω，电荷衰减时间应在1秒以下，满足防静电要求；彩钢石膏复合板抗冲击应达180kgf/㎡；燃烧性能需达到GB8624A级； | 116 | m2 | 采用远川、懋达利、言信或同档次及以上品牌 |
| 4 | 踢脚线 | 1.规格：100mm 2.材质：不锈钢 | 29 | m | 采用普耐迪、佳德美、贝安象或同档次及以上品牌 |
| （3）、地面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 43 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 防静电地板 | 规格：600*600*35 集中载荷：≥2950N 滚动载荷：≥2255N 极限载荷：≥8850N 均布载荷：≥12500N/m² 防火性能：国家A级-不燃，ASTM E84-01 系统电阻：导电型：10^4--10^6 Ω 静电耗散型：10^6-10^10 Ω | 43 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| 3 | 地板支架 | 1.材质：金属 2.安装高度：300mm（高度可根据现场需求调整） | 43 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| （4）、门工程 |  |  |  |
| 1 | 双开钢质防火门 | 1.等级：甲级 2.材质：钢质防火门 | 3.3 | m2 | 采用幸福之家、合宝、东居门业或同档次及以上品牌 |
| 2 | 五金配件 | 包含合页、门锁、闭门器 | 1 | 套 | 采用幸福之家、合宝、东居门业或同档次及以上品牌 |
| 3 | 挡鼠板 | 1.规格：1500mm*400mm 2.材质：合金 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 2、配电工程 |  |  |  |
| （1）、机房照明工程 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 1.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 2.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 3.尺寸：600*800*200。 4.材质：冷轧板喷塑 厚度：1.2mm 5.空开详见图纸施工 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 2 | 铝罩日光灯盘 | 600*600 1.名称：LED平板灯 2.规格、型号：36W 3.安装方式：嵌吊顶安装 | 9 | 个 | 采用雷士、欧普、联宏或同档次及以上品牌 |
| 3 | 无电延时蓄电池 | 应急时间90min | 1 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| 4 | 安全出口指示灯 | 新国标LED双头消防应急照明灯充电安全出口指示灯 | 1 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| （2）、机房配电系统电线及附材 |  |  |  |
| 1 | 机房专用镀锌线槽 | 200*100*1.2；喷塑 | 10 | 米 | 采用羡创、颂余、琼凯或同档次及以上品牌 |
| 2 | 网格式桥架 | 200*100；喷塑 | 17 | 米 | 采用乐品、苏建华通、恩斯克或同档次及以上品牌 |
| 3 | 多功能插座 | 10A | 4 | 套 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 4 | 照明开关 | 双联单控 | 1 | 套 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 5 | 电线管 | 国标；KBG 20mm | 90 | 米 | 采用九星、申捷、优耐特或同档次及以上品牌 |
| 6 | 照明用电源线 | 国标；ZR-BV2.5mm2 | 180 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 7 | 插座用电源线 | 国标；ZR-BV2.5mm2 | 85 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 8 | 金属软管 | G20 | 20 | 米 | 国产优质 |
| 9 | 开关盒 | 86底盒 | 20 | 只 | 国产优质 |
| （3）、防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*3 | 43 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 2 | 铜箔 | 100x0.3 | 160 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铜编制带 | 6mm2 | 20 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| （四）UPS机房 |  |  |  |
| 1、装饰工程 |  |  |  |
| （1）、棚面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 60 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 一层顶龙骨 | 1.规格：主龙骨50型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨及连接等 | 60 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨，φ8全螺纹吊筋，通过M8膨胀螺栓，与钢筋混凝土楼板或梁固定，吊筋间距1.1m，39*18.5副龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm方形微孔铝板吊顶 厚度≥0.8mm，L型铝合金收边 | 60 | m2 | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| 4 | 天花修边 | 30*20 | 37 | m | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| （2）、墙面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面防尘、防潮 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 148 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 墙面龙骨 | 1.规格：主龙骨70型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨、及连接等 | 148 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 墙面彩钢板 | 彩钢石膏复合板选用表面为厚度0.6mm的热熔镀锌钢板，内衬12mm厚石膏板，钢板表面光滑、无色差，漆膜厚度≥20um；表面阻抗值105～108Ω，电荷衰减时间应在1秒以下，满足防静电要求；彩钢石膏复合板抗冲击应达180kgf/㎡；燃烧性能需达到GB8624A级； | 148 | m2 | 采用远川、懋达利、言信或同档次及以上品牌 |
| 4 | 踢脚线 | 1.规格：100mm 2.材质：不锈钢 | 37 | m | 采用普耐迪、佳德美、贝安象或同档次及以上品牌 |
| （3）、地面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 60 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 防静电地板 | 规格：600*600*35 集中载荷：≥2950N 滚动载荷：≥2255N 极限载荷：≥8850N 均布载荷：≥12500N/m² 防火性能：国家A级-不燃，ASTM E84-01 系统电阻：导电型：10^4--10^6 Ω 静电耗散型：10^6-10^10 Ω | 60 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| 3 | 地板支架 | 1.材质：金属 2.安装高度：300mm（高度可根据现场需求调整） | 60 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| （4）、门工程 |  |  |  |
| 1 | 双开钢质防火门 | 1.等级：甲级 2.材质：钢质防火门 | 3.3 | m2 | 采用幸福之家、合宝、东居门业或同档次及以上品牌 |
| 2 | 五金配件 | 包含合页、门锁、闭门器 | 1 | 套 | 采用幸福之家、合宝、东居门业或同档次及以上品牌 |
| 3 | 挡鼠板 | 1.规格：1500mm*400mm 2.材质：合金 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 2、配电工程 |  |  |  |
| （1）、机房配电柜 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 1.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 2.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 3.尺寸：600*800*200。 4.材质：冷轧板喷塑 厚度：1.2mm 5.空开详见图纸施工 | 1 | 台 | 国产优质 |
| （2）、机房照明工程 |  |  |  |
| 1 | 铝罩日光灯盘 | 600*600 1.名称：LED平板灯 2.规格、型号：36W 3.安装方式：嵌吊顶安装 | 11 | 个 | 采用雷士、欧普、联宏或同档次及以上品牌 |
| 2 | 无电延时蓄电池 | 应急时间90min | 1 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| 3 | 安全出口指示灯 | 新国标LED双头消防应急照明灯充电安全出口指示灯 | 1 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| （3）、机房配电系统电线及附材 |  |  |  |
| 1 | 机房专用镀锌线槽 | 200*100*1.2；喷塑 | 17 | 米 | 采用羡创、颂余、琼凯或同档次及以上品牌 |
| 2 | 网格式桥架 | 200*100；喷塑 | 10 | 米 | 采用乐品、苏建华通、恩斯克或同档次及以上品牌 |
| 3 | 多功能插座 | 10A | 4 | 套 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 4 | 照明开关 | 双联单控 | 1 | 套 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 5 | 电线管 | 国标；KBG 20mm | 100 | 米 | 采用九星、申捷、优耐特或同档次及以上品牌 |
| 6 | 照明用电源线 | 国标；ZR-BV2.5mm2 | 150 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 7 | 插座用电源线 | 国标；ZR-BV2.5mm2 | 120 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 8 | 金属软管 | G20 | 20 | 米 | 国产优质 |
| 9 | 开关盒 | 86底盒 | 20 | 只 | 国产优质 |
| （4）、防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*3 | 62 | 米 | 国产优质 |
| 2 | 铜箔 | 100x0.3 | 220 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铜编制带 | 6mm2 | 20 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| （五）园区监控机房 |  |  |  |
| 1、装饰工程 |  |  |  |
| （1）、棚面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 60 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 一层顶龙骨 | 1.规格：主龙骨50型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨及连接等 | 60 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨，φ8全螺纹吊筋，通过M8膨胀螺栓，与钢筋混凝土楼板或梁固定，吊筋间距1.1m，39*18.5副龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm方形微孔铝板吊顶 厚度≥0.8mm，L型铝合金收边 | 60 | m2 | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| 4 | 天花修边 | 30*20 | 31 | m | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| （2）、墙面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面防尘、防潮 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 124 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 墙面龙骨 | 1.规格：主龙骨70型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨、及连接等 | 124 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 墙面彩钢板 | 彩钢石膏复合板选用表面为厚度0.6mm的热熔镀锌钢板，内衬12mm厚石膏板，钢板表面光滑、无色差，漆膜厚度≥20um；表面阻抗值105～108Ω，电荷衰减时间应在1秒以下，满足防静电要求；彩钢石膏复合板抗冲击应达180kgf/㎡；燃烧性能需达到GB8624A级； | 124 | m2 | 采用远川、懋达利、言信或同档次及以上品牌 |
| 4 | 踢脚线 | 1.规格：100mm 2.材质：不锈钢 | 31 | m | 采用普耐迪、佳德美、贝安象或同档次及以上品牌 |
| （3）、地面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 60 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 防静电地板 | 规格：600*600*35 集中载荷：≥2950N 滚动载荷：≥2255N 极限载荷：≥8850N 均布载荷：≥12500N/m² 防火性能：国家A级-不燃，ASTM E84-01 系统电阻：导电型：10^4--10^6 Ω 静电耗散型：10^6-10^10 Ω | 60 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| 3 | 地板支架 | 1.材质：金属 2.安装高度：300mm（高度可根据现场需求调整） | 60 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| （4）、门工程 |  |  |  |
| 1 | 双开钢质防火门 | 1.等级：甲级 2.材质：钢质防火门 | 3.3 | m2 | 采用幸福之家、合宝、东居门业或同档次及以上品牌 |
| 2 | 五金配件 | 包含合页、门锁、闭门器 | 1 | 套 | 采用幸福之家、合宝、东居门业或同档次及以上品牌 |
| 3 | 挡鼠板 | 1.规格：1500mm*400mm 2.材质：合金 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 2、配电工程 |  |  |  |
| （1）、机房配电柜 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 1.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 2.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 3.尺寸：600*800*200。 4.材质：冷轧板喷塑 厚度：1.2mm 5.空开详见图纸施工 | 1 | 台 | 国产优质 |
| （2）、机房照明工程 |  |  |  |
| 1 | 铝罩日光灯盘 | 600*600 1.名称：LED平板灯 2.规格、型号：36W 3.安装方式：嵌吊顶安装 | 9 | 个 | 采用雷士、欧普、联宏或同档次及以上品牌 |
| 2 | 无电延时蓄电池 | 应急时间90min | 1 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| 3 | 安全出口指示灯 | 新国标LED双头消防应急照明灯充电安全出口指示灯 | 1 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| （3）、机房配电系统电线及附材 |  |  |  |
| 1 | 多功能插座 | 10A | 4 | 套 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 2 | 照明开关 | 双联单控 | 1 | 套 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 3 | 电线管 | 国标；KBG 20mm | 50 | 米 | 采用九星、申捷、优耐特或同档次及以上品牌 |
| 4 | 照明用电源线 | 国标；ZR-BV2.5mm2 | 220 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 5 | 插座用电源线 | 国标；ZR-BV2.5mm2 | 120 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 6 | 金属软管 | G20 | 20 | 米 | 国产优质 |
| 7 | 开关盒 | 86底盒 | 20 | 只 | 国产优质 |
| （4）、防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*3 | 35 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 2 | 铜箔 | 100x0.3 | 230 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铜编制带 | 6mm2 | 20 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| （六）查验库机房 |  |  |  |
| 1、装饰工程 |  |  |  |
| （1）、棚面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 51 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 一层顶龙骨 | 1.规格：主龙骨50型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨及连接等 | 51 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨，φ8全螺纹吊筋，通过M8膨胀螺栓，与钢筋混凝土楼板或梁固定，吊筋间距1.1m，39*18.5副龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm方形微孔铝板吊顶 厚度≥0.8mm，L型铝合金收边 | 51 | m2 | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| 4 | 天花修边 | 30*20 | 29 | m | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| （2）、墙面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面防尘、防潮 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 116 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 墙面龙骨 | 1.规格：主龙骨70型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨、及连接等 | 116 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 墙面彩钢板 | 彩钢石膏复合板选用表面为厚度0.6mm的热熔镀锌钢板，内衬12mm厚石膏板，钢板表面光滑、无色差，漆膜厚度≥20um；表面阻抗值105～108Ω，电荷衰减时间应在1秒以下，满足防静电要求；彩钢石膏复合板抗冲击应达180kgf/㎡；燃烧性能需达到GB8624A级； | 116 | m2 | 采用远川、懋达利、言信或同档次及以上品牌 |
| 4 | 踢脚线 | 1.规格：100mm 2.材质：不锈钢 | 29 | m | 采用普耐迪、佳德美、贝安象或同档次及以上品牌 |
| （3）、地面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 51 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 防静电地板 | 规格：600*600*35 集中载荷：≥2950N 滚动载荷：≥2255N 极限载荷：≥8850N 均布载荷：≥12500N/m² 防火性能：国家A级-不燃，ASTM E84-01 系统电阻：导电型：10^4--10^6 Ω 静电耗散型：10^6-10^10 Ω | 51 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| 3 | 地板支架 | 1.材质：金属 2.安装高度：300mm（高度可根据现场需求调整） | 51 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| （4）、门工程 |  |  |  |
| 1 | 双开钢质防火门 | 1.等级：甲级 2.材质：钢质防火门 | 3.3 | m2 | 采用幸福之家、合宝、东居门业或同档次及以上品牌 |
| 2 | 五金配件 | 包含合页、门锁、闭门器 | 1 | 套 | 采用幸福之家、合宝、东居门业或同档次及以上品牌 |
| 3 | 挡鼠板 | 1.规格：1500mm*400mm 2.材质：合金 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 2、配电工程 |  |  |  |
| （1）、机房配电柜 |  |  |  |
| 1 | 动力柜 | 800*500*1800，包含ATS，断路器，互感器，电流表，电压表 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 2 | 配电柜 | 1.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 2.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 3.尺寸：600*800*200。 4.材质：冷轧板喷塑 厚度：1.2mm 5.空开详见图纸施工 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 3 | 配电柜PDU开关线路 | 国标；RVV 3*4mm2 | 480 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| （2）、机房照明工程 |  |  |  |
| 1 | 铝罩日光灯盘 | 600*600 1.名称：LED平板灯 2.规格、型号：36W 3.安装方式：嵌吊顶安装 | 9 | 个 | 采用雷士、欧普、联宏或同档次及以上品牌 |
| 2 | 无电延时蓄电池 | 应急时间90min | 1 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| 3 | 安全出口指示灯 | 新国标LED双头消防应急照明灯充电安全出口指示灯 | 1 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| （3）、机房配电系统电线及附材 |  |  |  |
| 1 | 机房专用镀锌线槽 | 200*100*1.2；喷塑 | 30 | 米 | 采用羡创、颂余、琼凯或同档次及以上品牌 |
| 2 | 多功能插座 | 10A | 4 | 套 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 3 | 照明开关 | 双联单控 | 1 | 套 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 4 | 电线管 | 国标；KBG 20mm | 100 | 米 | 采用九星、申捷、优耐特或同档次及以上品牌 |
| 6 | 照明用电源线 | 国标；ZR-BV2.5mm2 | 180 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 7 | 插座用电源线 | 国标；ZR-BV2.5mm2 | 120 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 8 | 金属软管 | G20 | 20 | 米 | 国产优质 |
| 9 | 开关盒 | 86底盒 | 20 | 只 | 国产优质 |
| （4）、防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*3 | 29 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 2 | 铜箔 | 100x0.3 | 300 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铜编制带 | 6mm2 | 20 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 4 | 门禁系统 | 国产 | 1 | 套 | 采用微耕、熵基科技、海康或同档次及以上品牌 |
| （七）卡口机房西侧 |  |  |  |
| 1、装饰工程 |  |  |  |
| （1）、棚面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 76 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 一层顶龙骨 | 1.规格：主龙骨50型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨及连接等 | 76 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨，φ8全螺纹吊筋，通过M8膨胀螺栓，与钢筋混凝土楼板或梁固定，吊筋间距1.1m，39*18.5副龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm方形微孔铝板吊顶 厚度≥0.8mm，L型铝合金收边 | 76 | m2 | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| 4 | 天花修边 | 30*20 | 62 | m | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| （2）、墙面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面防尘、防潮 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 248 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 墙面龙骨 | 1.规格：主龙骨70型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨、及连接等 | 248 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 墙面彩钢板 | 彩钢石膏复合板选用表面为厚度0.6mm的热熔镀锌钢板，内衬12mm厚石膏板，钢板表面光滑、无色差，漆膜厚度≥20um；表面阻抗值105～108Ω，电荷衰减时间应在1秒以下，满足防静电要求；彩钢石膏复合板抗冲击应达180kgf/㎡；燃烧性能需达到GB8624A级； | 248 | m2 | 采用远川、懋达利、言信或同档次及以上品牌 |
| 4 | 踢脚线 | 1.规格：100mm 2.材质：不锈钢 | 62 | m | 采用普耐迪、佳德美、贝安象或同档次及以上品牌 |
| （3）、地面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 76 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 防静电地板 | 规格：600*600*35 集中载荷：≥2950N 滚动载荷：≥2255N 极限载荷：≥8850N 均布载荷：≥12500N/m² 防火性能：国家A级-不燃，ASTM E84-01 系统电阻：导电型：10^4--10^6 Ω 静电耗散型：10^6-10^10 Ω | 76 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| 3 | 地板支架 | 1.材质：金属 2.安装高度：300mm（高度可根据现场需求调整） | 76 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| （4）、门工程 |  |  |  |
| 1 | 双开钢质防火门 | 1.等级：甲级 2.材质：钢质防火门 | 9.9 | m2 | 采用幸福之家、合宝、东居门业或同档次及以上品牌 |
| 2 | 五金配件 | 包含合页、门锁、闭门器 | 3 | 套 | 采用幸福之家、合宝、东居门业或同档次及以上品牌 |
| 3 | 挡鼠板 | 1.规格：1500mm*400mm 2.材质：合金 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 2、配电工程 |  |  |  |
| （1）、机房配电柜 |  |  |  |
| 1 | 动力柜 | 800*500*1800，包含ATS，断路器，互感器，电流表，电压表 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 2 | 配电柜 | 1.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 2.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 3.尺寸：600*800*200。 4.材质：冷轧板喷塑 厚度：1.2mm 5.空开详见图纸施工 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 3 | 配电柜PDU开关线路 | 国标；RVV 3*4mm2 | 180 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 4 | UPS进线电缆 | 国标；YJV 5*35mm2 | 15 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 5 | 设备支架制作安装 | 定制 | 2 | T | 国产优质 |
| （2）、机房照明工程 |  |  |  |
| 1 | 铝罩日光灯盘 | 600*600 1.名称：LED平板灯 2.规格、型号：36W 3.安装方式：嵌吊顶安装 | 12 | 个 | 采用雷士、欧普、联宏或同档次及以上品牌 |
| 2 | 无电延时蓄电池 | 应急时间90min | 3 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| 3 | 安全出口指示灯 | 新国标LED双头消防应急照明灯充电安全出口指示灯 | 3 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| （3）、机房配电系统电线及附材 |  |  |  |
| 1 | 机房专用镀锌线槽 | 200*100*1.2；喷塑 | 40 | 米 | 采用羡创、颂余、琼凯或同档次及以上品牌 |
| 2 | 照明开关 | 双联单控 | 3 | 套 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 2 | 多功能插座 | 10A | 8 | 套 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 3 | 电线管 | 国标；KBG 20mm | 200 | 米 | 采用九星、申捷、优耐特或同档次及以上品牌 |
| 4 | 照明用电源线 | 国标；ZR-BV2.5mm2 | 480 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 5 | 插座用电源线 | 国标；ZR-BV2.5mm2 | 90 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 6 | 金属软管 | G20 | 20 | 米 | 国产优质 |
| 7 | 开关盒 | 86底盒 | 20 | 只 | 国产优质 |
| （4）、防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*3 | 70 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 2 | 铜箔 | 100x0.3 | 300 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铜编制带 | 6mm2 | 20 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 4 | 门禁系统 | 国产 | 3 | 套 | 采用微耕、熵基科技、海康或同档次及以上品牌 |
| （八）运营商机房 |  |  |  |
| 1、装饰工程 |  |  |  |
| （1）、棚面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 21 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 一层顶龙骨 | 1.规格：主龙骨50型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨及连接等 | 21 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨，φ8全螺纹吊筋，通过M8膨胀螺栓，与钢筋混凝土楼板或梁固定，吊筋间距1.1m，39*18.5副龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm方形微孔铝板吊顶 厚度≥0.8mm，L型铝合金收边 | 21 | m2 | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| 4 | 天花修边 | 30*20 | 21 | m | 采用宇诚、易博仕、青文或同档次及以上品牌 |
| （2）、墙面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面防尘、防潮 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 84 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 墙面龙骨 | 规格：主龙骨70型 2.组件：包含主龙骨、副龙骨、及连接等 | 84 | m2 | 采用泰山、龙牌、可耐福或同档次及以上品牌 |
| 3 | 墙面彩钢板 | 彩钢石膏复合板选用表面为厚度0.6mm的热熔镀锌钢板，内衬12mm厚石膏板，钢板表面光滑、无色差，漆膜厚度≥20um；表面阻抗值105～108Ω，电荷衰减时间应在1秒以下，满足防静电要求；彩钢石膏复合板抗冲击应达180kgf/㎡；燃烧性能需达到GB8624A级； | 84 | m2 | 采用远川、懋达利、言信或同档次及以上品牌 |
| 4 | 踢脚线 | 1.规格：100mm 2.材质：不锈钢 | 21 | m | 采用普耐迪、佳德美、贝安象或同档次及以上品牌 |
| （3）、地面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘、防潮处理 | 1.油漆品种：防尘乳胶漆、刷漆遍数:防尘漆三遍 2.部位:吊顶天棚面 | 21 | m2 | 采用嘉宝莉、紫荆花、多乐士或同档次及以上品牌 |
| 2 | 防静电地板 | 规格：600*600*35 集中载荷：≥2950N 滚动载荷：≥2255N 极限载荷：≥8850N 均布载荷：≥12500N/m² 防火性能：国家A级-不燃，ASTM E84-01 系统电阻：导电型：10^4--10^6 Ω 静电耗散型：10^6-10^10 Ω | 21 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| 3 | 地板支架 | 1.材质：金属 2.安装高度：300mm（高度可根据现场需求调整） | 21 | m2 | 采用沈飞、贝博、中量或同档次及以上品牌 |
| 2、配电工程 |  |  |  |
| （1）、机房配电柜 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 1.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 2.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 3.尺寸：600*800*200。 4.材质：冷轧板喷塑 厚度：1.2mm 5.空开详见图纸施工 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 2 | 配电柜PDU开关线路 | 国标；RVV 3*4mm2 | 90 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| （2）、机房照明工程 |  |  |  |
| 1 | 铝罩日光灯盘 | 600*600 1.名称：LED平板灯 2.规格、型号：36W 3.安装方式：嵌吊顶安装 | 3 | 个 | 采用雷士、欧普、联宏或同档次及以上品牌 |
| 2 | 无电延时蓄电池 | 应急时间90min | 1 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| 3 | 安全出口指示灯 | 新国标LED双头消防应急照明灯充电安全出口指示灯 | 1 | 套 | 采用温特浮、宾阁、杰澜斯或同档次及以上品牌 |
| （3）、机房配电系统电线及附材 |  |  |  |
| 1 | 机房专用镀锌线槽 | 200*100*1.2；喷塑 | 10 | 米 | 采用羡创、颂余、琼凯或同档次及以上品牌 |
| 2 | 照明开关 | 双联单控 | 1 | 套 | 采用德力西、施耐德、正泰或同档次及以上品牌 |
| 3 | 电线管 | 国标；KBG 20mm | 40 | 米 | 采用九星、申捷、优耐特或同档次及以上品牌 |
| 4 | 照明用电源线 | 国标；ZR-BV2.5mm2 | 60 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 5 | 金属软管 | G20 | 10 | 米 | 国产优质 |
| 6 | 开关盒 | 86底盒 | 10 | 只 | 国产优质 |
| （4）、防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*3 | 21 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 2 | 铜箔 | 100x0.3 | 81 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铜编制带 | 6mm2 | 10 | 米 | 采用碧灵、政峰、鸿耀或同档次及以上品牌 |
| 4 | 门禁系统 | 国产 | 1 | 套 | 采用微耕、熵基科技、海康或同档次及以上品牌 |
| 设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 42U标准机柜，600*1000*2000 | 20 | 个 | 采用图腾、湛华、京蜂或同档次及以上品牌 |
| 2 | PDU | 32A总输入/ 16A国标6口输出 | 40 | 个 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 3 | 卡口机房UPS主机机框 | "模块化主机，最大可扩展≥100KVA，单模块≥20KVA，三进三出； 1）UPS类型应为在线双变换式，制式为三相输入，三相输出。 2）UPS需采用模块化设计，系统单功率模块的额定输出功率应≥20kvA，并支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。 3）采用集中旁路工作模式，并支持集中旁路模块、功率模块、监控单元可在线热插拔。 4）UPS市电模式转电池模式，电池模式转市电模式，市电模式转旁路模式，旁路模式转市电模式切换时间均为0ms。 5）通过模块冗余的方式，提高系统的可靠性，系统支持N、N+1、2N冗余。本次采用N+1冗余模式。 6）散热风扇采用容错设计，要求在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%。 7）单柜最大容量可扩容 100KVA ；每个功率模块内部均有独立的功率单元、充电单元、控制单元；单个功率模块容量≥20kvA；最高不超过3U； 8) 投标产品具备蓄电池标称电压360~600VDC（30~50节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本 | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
|  |  | 9）参数要求： 输入电压范围：138-485VAC 额定输入电压：380V/400V/415V AC，三相四线＋PE； 输入频率范围40-70Hz； 输入功率因数不低于0.99； 输入谐波电流总含量THDi，50%负载小于3%，100%负载小于2.5%； 输出功率因数：1 效率＞95%，支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率＞98%； 10） 电池充电特性：支持电池温度补偿功能和对电池组的浮充、定期自动均充、手动均充、及其自动蓄电池放电测试等功能；支持机架间并联时电池组共用；支持电池冷启动； 11）采用加厚三防漆喷涂处理 |  |  |  |
| 4 | 卡口机房UPS主机模块 | 20KVA ，三进三出，长效型，2U高 | 3 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 5 | 铅酸蓄电池 | 铅酸蓄电池，12V 200AH，≥57公斤/节。 ★每节电池应标配独立的防滑防酸型保护盘，有利于保障电池在运输过程中碰撞、破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故，且要求电池托盘应为防滑保护型，避免电池安装时发生滑倒，请提供相关技术说明文件。 | 64 | 节 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 6 | 电池柜/箱 | 可安装32节电池，含电池连接线，直流开关 | 2 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 7 | 房间级精密空调 | 风冷，上送风，制冷量12.5KW； 1. 机房专用空调机组采用上前送风的送风型式，并采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致；为提高风机效率及可靠性，应采用AC后倾风机。风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 2. 机房专用空调机组采用大面积“/”型蒸发器，并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。 3. 机房专用空调机组采用电子膨胀阀控流，以适应环境以及热负荷的变化。 4.机房专用空调机组应具备电子再热器，为提高加热器的效率和安全性，应采用PTC电加热器。 5. 机房专用空调机组采用高效节能的电极式加湿器。 6. 机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 7. 机房专用空调机组应为环保机型，应采用R410A环保制冷剂。 8. 机房专用空调的电气性能，1) 输入电压允许波动范围：380V±10%，2) 频率：50HZ±2HZ 9. 机房专用空调的控制系统 1) 采用多行中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数（温度、湿度）。 2) 可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间和启动次数，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制。 3) 具有全报警系统，并记录所有报警事件；具有报警闪烁提示功能；具有100条以上故障报警记录储存功能及断电数据保护功能。 4) 具有多级密码保护功能。 5) 具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能。 6) 具有联动及群控功能，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组灵活控制及工作时间基本相同。 10. 机房专用空调的监控性能；标配RS485接口通讯，免费提供通讯协议。 11. 机房专用空调的室外机组结构具有良好的刚性，并做表面喷涂，以适应多种环境条件。 | 2 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
|  |  | 12. 机房专用空调的安装特性 1) 机房专用空调应满足设计要求内的正负落差、水平距离条件下安装，并能在较高效率下可靠运行。 2) 室内空调机组要求100%全正面维护，最大限度避免机组故障情况下在机房内部搬运移动。 3) 空调随机应配置5m联机管路、室外机安装支架、5m室外机电缆. 4) 空调室内机室外机接口应采用螺纹型式，避免安装焊接的动火工程。 |  |  |  |
| 8 | 防水围堰 | 围堰高度:0.2米；围堰厚度0.2米；混凝土 | 1 | 个 | 国产优质 |
| 9 | 商用空调 | 5匹、海关监控室*2、管委会监控室、运营商机房、卡口监控室，海关数据机房，UPS机房*2，园区数据机房 | 9 | 台 | 采用美的、格力、海尔或同档次及以上品牌 |
| 10 | 电力电缆 | 国标；YJV-5×6，精密空调，商用空调进线 | 140 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 11 | 管道线缆及辅材 | 符合安装要求,包括钢架、防水围堰等 | 11 | 套 | 国产优质 |
| 海关数据机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化配电柜 | 总输入500A/3P*1个，含UPS插框容量150kVA，3台30kVA模块，预留1个UPS功率模块冗余位置1)精密空调开关63A/3P*3（3路），商用空调开关32A/3P*3（3路）；2)市电输出开关32A/1P*6（6路）；3)UPS输出32A/1P*35（35路），32A/3P*2（2路）；含7寸液晶显示屏，含每个支路检测功能，防浪涌保护器；尺寸：600*1200*2000mm | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 2 | ATS切换柜 | 总输入500A/3P自动转换开关*1个，含防浪涌保护器；尺寸：600*300*500h，壁挂 | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 3 | 铅酸蓄电池 | 铅酸蓄电池，12V 200AH，≥57公斤/节。 2、每节电池应标配独立的防滑防酸型保护盘，有利于保障电池在运输过程中碰撞、破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故，且要求电池托盘应为防滑保护型，避免电池安装时发生滑倒，请提供相关技术说明文件。 | 96 | 节 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 4 | 电池柜 | 可安装32节电池，含电池与电池间的连接线 | 3 | 套 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 5 | 直流开关箱 | 定制 | 3 | 套 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 6 | UPS主机与直流开关箱连接线 | 国标；ZR-BVR70MM² | 90 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 7 | 精密空调室内机 | 行级精密空调 室内机 制冷量25.5kW 风冷型 水平前送风 含加热加湿 直流变频压缩机 EC风机 电子膨胀阀 7寸彩色触摸屏 柜体尺寸（W*D*H）600*1200*2000mm，配套1200mm深拼装机柜使用 | 2 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 8 | 精密空调室外机 | 风冷室外机 单制冷系统 常温型（-20℃以上） R410A冷媒 变频无极调速控制 三相供电 | 2 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 9 | 机柜(含双色灯带两根) | 1、拼装机柜，含前后门和机柜底板； 2、机柜框架采用冷轧钢板； 3、不含层板、侧门、PDU及散热单元； 4、黑色外观； 5、含并柜件1套； 6、含垂直理线槽两条，含双色灯带两条； 7、含螺丝、螺母50套； | 12 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 10 | 机柜配套侧门 | 配1200深42U机柜，机柜单侧内嵌式侧门，每块侧门含上下两段式门板， 卡扣式安装 | 12 | 块 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 11 | 水平理线架 | 配19”安装机架，将电缆水平布设到19″机柜的前面或后面 | 12 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 12 | 固定层板 | 托放设备.承载50kg设备，适用1100mm，1200mm深的服务器机柜 | 12 | 块 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 13 | 盲板 | 配19”安装机架，机柜漏空挡板,塑料材质，阻止冷气流旁通，美观防 尘，高度1U，卡扣式安装 | 240 | 块 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 14 | 模块化配套PDU | 每个机柜配1套，包含机柜左安装和有右安装各1个，单路32A总输入/10A国标12口 16A国标4口输出（2M带32A工业连接器公母头输入线,带指示灯,带断路器总开关,机柜后门左和右垂直安装) | 12 | 套 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 15 | 全自动双开滑动门 | 适配双排通道宽度1200mm，双开左右滑动门，自动开关门（电机驱动），配套1200mm深拼装机柜使用，含声光告警安装辅件 | 2 | 套 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 16 | 600宽天窗 | 配600宽机柜，旋转天窗，含安装支架，尺寸600mm（宽）*1200mm （长）*300mm（高）。含LED照明灯，天窗内线缆 | 6 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 17 | 600宽天窗(固定) | 配600宽机柜，全钣金固定天窗，含安装支架，尺寸600mm（宽） *1200mm（长）*300mm（高）。可代替走线梯走线用。 | 2 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 18 | LED照明灯 | 安装在通道的两侧顶部。单排最多支持16根灯管串接。 | 16 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 19 | 天窗控制盒 | 集成控制盒，含翻转天窗控制，含烟感消防接口，可为LED灯，翻转天窗电磁锁以及全自动双开门电机供电。 | 1 | 套 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 20 | 灯带控制器 | 最多控制40条灯带 | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 21 | 灯带控制器DO信号 | 4DI口，4DO口，扩展动环主机的DI和DO口。提供告警DO信号给灯带控 制器用。 | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 22 | 冷通道配套侧门（滑动通道门用） | 适用用IDM模块最外侧侧门，带读卡器孔位，带通道照明控制开关，配套 1200mm深拼装机柜使用 | 3 | 块 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 23 |  | 适用用IDM模块最外侧侧门，带显示屏和读卡器孔位，带通道照明控制开 关，配套21.5寸触摸屏使用，配套1200mm深拼装机柜使用 | 1 | 块 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 24 | 顶部线槽 | 适用600宽机柜，单通道走线槽，强弱电分离 | 32 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 25 | 围板 | 适用600宽机柜，机柜后面安装。 | 16 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 26 | 走线梯 | 列与列走线梯，600宽机柜用。 | 2 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 27 | 2D监控主机 | 含监控系统软件，正版操作系统软件，双AC220V输入电源 ,Intel®2.0GHZ四核处理器，4G内存，固态硬盘 120G，6路DI，2路DO,2个232串口，6个485串口，1路VGA接口，1路HDMI接口。 | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 28 | 4G全网通短信报警模 块 | 4G全网通短信报警模块，接在主机串口上 | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 29 | 声光告警模块 | 本地声光报警，需配置12V直流电源 | 1 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 30 | 电容触摸屏 （21.5寸） | 工业级电容触控屏，1、21.5英寸（16：9）显示屏，分辨率1920*1080；2、使用寿命：＞50000小时；3、整机功耗：＜220w，待机功耗：<3W；4、抗光干扰，确保操作的准确性（强光直射照常使用）。 | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 31 | 设备接入软件模块 | 内置于监控主机，接入UPS，空调，配电等智能设备。 | 5 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 32 | 温湿度传感器 （大LCD屏） | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20℃~+80℃的精度在±0.5℃，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示。通道内安装 | 2 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 33 | 烟雾传感器 | 监控机房烟雾状况 | 2 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 34 | 非定位线式漏水检测报警器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调 | 3 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 35 | 非定位线式漏水感应线 | 线长10米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生 | 3 | 条 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 36 | 4路网络硬盘录像机 | 网络硬盘录像机，支持1个硬盘，支持POE，支持4个网络摄像头 | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 37 | 红外半球式网络摄像机 | 半球网络摄像头，支持 DC12V/POE 供电方式，200万高清画质，支持IP67防护等级 | 2 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 38 | 8TB监控级硬盘 | 8TB硬盘 转速：7200 | 1 | 块 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 39 | 双门禁控制器 | 门禁控制主机，独立软件设置 | 2 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 40 | IDM配套用触摸开关 | 配套IDM全自动双开滑动门使用，触摸感应，造型设计简约 美观，防水防尘，耐高温抗冲击 | 2 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 41 | 指纹门禁刷卡器 | 支持指纹认证、密码认证和ID卡认证的读卡器 | 4 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 42 | 应急开关附件 | 防止门禁失灵，应急出门使用 | 2 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 43 | ID卡 | 根据实际的需要进行数量配置 | 5 | 张 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 44 | 12V3A直流电源 | 辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出 | 1 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 45 | 插卡式交换机 | 8路10M/100M自适应网口，插入动力环境监控主机插槽中 | 1 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 46 | UPS输入输出电缆 | 国标；ZR-YJV4*95+1*50 | 8 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 47 | 空调输入电缆 | 国标；ZR-YJV5*10 | 20 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 48 | IT机柜电缆 | 国标；ZR-YJV3*6 | 150 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 园区数据机房 |  |  |  |
| 1 | 一体化配电柜 | 总输入320A/3P自动转换开关*1个，含UPS插框容量90kVA，2台30kVA模块，预留1个UPS功率模块冗余位置；1)精密空调开关63A/3P*4（4路），商用空调开关32A/3P*2（2路）；2)市电输出开关32A/1P*6（6路）；3)UPS输出32A/1P*35（35路），32A/3P*2（2路）；含7寸液晶显示屏，含每个支路检测功能，防浪涌保护器；尺寸：600*1200*2000mm | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 铅酸蓄电池，12V 200AH，≥57公斤/节。 每节电池应标配独立的防滑防酸型保护盘，有利于保障电池在运输过程中碰撞、破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故，且要求电池托盘应为防滑保护型，避免电池安装时发生滑倒，请提供相关技术说明文件。 | 64 | 节 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 3 | 电池柜 | 可安装32节电池，含电池与电池间的连接线 | 2 | 套 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 4 | 直流开关箱 | 定制 | 2 | 套 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 5 | UPS主机与直流开关箱连接线 | 国标；ZR-BVR70MM² | 90 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 6 | 精密空调室内机 | 行级精密空调 室内机 制冷量25.5kW 风冷型 水平前送风 含加热加湿 直流变频压缩机 EC风机 电子膨胀阀 7寸彩色触摸屏 柜体尺寸（W*D*H）600*1200*2000mm，配套1200mm深拼装机柜使用 | 2 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 7 | 精密空调室外机 | 风冷室外机 单制冷系统 常温型（-20℃以上） R410A冷媒 变频无极调速控制 三相供电 | 2 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 8 | 机柜(含双色灯带两根) | 1、拼装机柜，含前后门和机柜底板； 2、机柜框架采用冷轧钢板； 3、不含层板、侧门、PDU及散热单元； 4、黑色外观； 5、含并柜件1套； 6、含垂直理线槽两条，含双色灯带两条； 7、含螺丝、螺母50套； | 12 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 9 | 机柜配套侧门 | 配1200深42U机柜，机柜单侧内嵌式侧门，每块侧门含上下两段式门板， 卡扣式安装 | 12 | 块 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 10 | 水平理线架 | 配19”安装机架，将电缆水平布设到19″机柜的前面或后面 | 12 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 11 | 固定层板 | 托放设备.承载50kg设备，适用1100mm，1200mm深的服务器机柜 | 12 | 块 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 12 | 盲板 | 配19”安装机架，机柜漏空挡板,塑料材质，阻止冷气流旁通，美观防 尘，高度1U，卡扣式安装 | 240 | 块 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 13 | 模块化配套PDU | 每个机柜配1套，包含机柜左安装和有右安装各1个，单路32A总输入/10A国标12口 16A国标4口输出（2M带32A工业连接器公母头输入线,带指示灯,带断路器总开关,机柜后门左和右垂直安装) | 12 | 套 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 14 | 全自动双开滑动门 | 适配双排通道宽度1200mm，双开左右滑动门，自动开关门（电机驱动），配套1200mm深拼装机柜使用，含声光告警安装辅件 | 2 | 套 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 15 | 600宽天窗 | 配600宽机柜，旋转天窗，含安装支架，尺寸600mm（宽）*1200mm （长）*300mm（高）。含LED照明灯，天窗内线缆 | 6 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 16 | 600宽天窗(固定) | 配600宽机柜，全钣金固定天窗，含安装支架，尺寸600mm（宽） *1200mm（长）*300mm（高）。可代替走线梯走线用。 | 2 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 17 | LED照明灯 | 安装在通道的两侧顶部。单排最多支持16根灯管串接。 | 16 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 18 | 天窗控制盒 | 集成控制盒，含翻转天窗控制，含烟感消防接口，可为LED灯，翻转天窗电磁锁以及全自动双开门电机供电。 | 1 | 套 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 19 | 灯带控制器 | 最多控制40条灯带 | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 20 | 灯带控制器DO信号 | 4DI口，4DO口，扩展动环主机的DI和DO口。提供告警DO信号给灯带控 制器用。 | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 21 | 冷通道配套侧门（滑动通道门用） | 适用用IDM模块最外侧侧门，带读卡器孔位，带通道照明控制开关，配套 1200mm深拼装机柜使用 | 3 | 块 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 22 |  | 适用用IDM模块最外侧侧门，带显示屏和读卡器孔位，带通道照明控制开 关，配套21.5寸触摸屏使用，配套1200mm深拼装机柜使用 | 1 | 块 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 23 | 顶部线槽 | 适用600宽机柜，单通道走线槽，强弱电分离 | 32 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 24 | 围板 | 适用600宽机柜，机柜后面安装。 | 16 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 25 | 走线梯 | 列与列走线梯，600宽机柜用。 | 2 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 26 | 2D监控主机 | 含监控系统软件，正版操作系统软件，双AC220V输入电源 ,Intel®2.0GHZ四核处理器，4G内存，固态硬盘 120G，6路DI，2路DO,2个232串口，6个485串口，1路VGA接口，1路HDMI接口。 | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 27 | 4G全网通短信报警模 块 | 4G全网通短信报警模块，接在主机串口上 | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 28 | 声光告警模块 | 本地声光报警，需配置12V直流电源 | 1 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 29 | 电容触摸屏 （21.5寸） | 工业级电容触控屏，1、21.5英寸（16：9）显示屏，分辨率1920*1080；2、使用寿命：＞50000小时；3、整机功耗：＜220w，待机功耗：<3W；4、抗光干扰，确保操作的准确性（强光直射照常使用）。 | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 30 | 设备接入软件模块 | 内置于监控主机，接入UPS，空调，配电等智能设备。 | 5 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 31 | 温湿度传感器 （大LCD屏） | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20℃~+80℃的精度在±0.5℃，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示。通道内安装 | 2 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 32 | 烟雾传感器 | 监控机房烟雾状况 | 2 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 33 | 非定位线式漏水检测报警器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调 | 3 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 34 | 非定位线式漏水感应线 | 线长10米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生 | 3 | 条 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 35 | 4路网络硬盘录像机 | 网络硬盘录像机，支持1个硬盘，支持POE，支持4个网络摄像头 | 1 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 36 | 红外半球式网络摄像机 | 半球网络摄像头，支持 DC12V/POE 供电方式，200万高清画质，支持IP67防护等级 | 2 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 37 | 8TB监控级硬盘 | 8TB硬盘 转速：7200 | 1 | 块 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 38 | 双门禁控制器 | 门禁控制主机，独立软件设置 | 2 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 39 | IDM配套用触摸开关 | 配套IDM全自动双开滑动门使用，触摸感应，造型设计简约 美观，防水防尘，耐高温抗冲击 | 2 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 40 | 指纹门禁刷卡器 | 支持指纹认证、密码认证和ID卡认证的读卡器 | 4 | 台 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 41 | 应急开关附件 | 防止门禁失灵，应急出门使用 | 2 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 42 | ID卡 | 根据实际的需要进行数量配置 | 5 | 张 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 43 | 12V3A直流电源 | 辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出 | 1 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 44 | 插卡式交换机 | 8路10M/100M自适应网口，插入动力环境监控主机插槽中 | 1 | 个 | 采用科华、科士达、易事特或同档次及以上品牌 |
| 45 | UPS输入输出电缆 | 国标；ZR-YJV4*95+1*50 | 8 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 46 | 空调输入电缆 | 国标；ZR-YJV5*10 | 20 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 47 | IT机柜电缆 | 国标；ZR-YJV3*6 | 150 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |

| 视频会议系统（综保区海关） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 一、1F小会议室：51.75平方米 |  |
| 1、高清显示系统 |  |
| 1 | 交互智能平板 | 1.采用安卓操作系统，采用配置不低于CORTEX A53四核 1.4GHz处理器、2G DDR3内存、32G存储空间，支持有线电视播放功能、内置OPS电脑显示功能、USB多媒体文件播放功能。 2.支持PC和安卓下10点触摸，采用红外感应识别触摸技术；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单。 4.支持睡眠定时、关机记忆功能，支持遥控快捷键，实现F1~F12等按键功能。 5.支持光感识别，实现在不同环境光下，自动调整屏幕亮度。 6.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等 7.支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求。 9.支持计时功能，具备有计时器小工具，可随时掌控时间。 10.内置丰富的界面模板，可直接预览并修改模板样式，支持签字欢迎墙。 11.采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥350cd/m²，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）×2160（V）。 12.输入端口：AV：1组、RF：1组、VGA：2组（前置一组）、音频：2组（前置一组）、MIC：1组、分量：1组（三合一端口）、LAN：1组、TF卡：1组、TOUCH PORT：2组（前置1组）、HDMI：3组（前置1组）、USB2.0：1组（前置1组）、USB3.0：3组（前置1组仅支持OPS电脑下使用） | 1 | 台 | 采用西沃、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 2 | OPS电脑模块(I5) | 1.采用80Pin OPS-C 标准接口的OPS 插槽式安装方式，CPU配置不低于Intel Core i5，内存不低于8GB，存储≥256GB SSD硬盘。 2.支持有1 x HDMI输出（分辨率可达4096x2160x24bpp @ 24Hz）、1 x VGA（分辨率可达1920×1080）。 3.支持安装Windows 7.Windows 8.Windows 10.Linux。 | 1 | 台 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 3 | PAPA发射器 | 1.支持操作系统：Windows 7/8/8.1/10 32和64 位，Mac OS X 10.6 和更高版本 2.帧数：可达每秒25 帧以上 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n 8.无线数据速率：可达300Mbps 9.Frequency band：2.4 GHz 和5 GHz | 1 | 只 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 4 | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角，符合工程学原理角度。 3.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | 2 | 只 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 2、视频切换系统 |  |
| 1 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2.采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 ★9.支持音视频无缝切换功能：内置无缝切换卡，切换时无黑屏闪屏，可以淡入淡出，飞入飞出，撕开，画中画等多种方式特技飞出；（须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料） | 1 | 套 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 嵌入式控制面板 | 1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。 4.分辨率支持320*240。 | 1 | 块 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 2 | 块 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 1 | 块 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3、专业扩声系统 |  |
| 1 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 2 | 充电器 | 1.充电器支持双路双LCD显示屏充电显示功能。 2.充电器可为两个无线话筒同时充电，支持给手持话筒或腰包发射器充电。 3.采用恒压PWM方式和涓流方式充电。 4.支持电池故障提示功能。 5.带点阵LCD显示屏充电状态 6.配置电池规格为AA 镍氢充电电池 | 1 | 套 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 3 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 5 | 专业功放 200W | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.输入座接地脚接地和悬浮控制。 9.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 1 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 6 | 专业音箱 | 1. 阻抗：8Ω 2. 频响：70Hz-20KHz 3. 额定功率：150W 4. 灵敏度：96dB/W/M 5. 覆盖角度：(H)100°(V)80° 6. 高音：3"锥形高音单元×2 7. 低音：8"低音×1 | 2 | 只 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 7 | YY支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 2 | 只 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 8 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 2 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 4、数字会议系统 |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，内核具有96位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡和消噪等处理算法，提供更好的音质体验。 3.采用独创的数字处理和传输技术，20Hz~20KHz带宽的非压缩音频传输，采用超五类线屏蔽线传输，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。 4.支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用，具有超大系统容量，具有4路会议单元输出接口，系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统最大支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒。 5.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译，支持最大可同时传输63+1的有线同声传译。 6.支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。 7.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 8.具有1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。 9.具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。支持通过RS-232串口（COM接口）连接到中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动。 10.具有两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 抑制器 | 功能特点 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平。 4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量。5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 6.可切换工作模式为直通或反馈抑制。7.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点。 8.单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | YY连接线 | 10米延长线（一公一母） | 1 | 根 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 4 | 插座 | 1.采用铝合金材料，独特的外观设计，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | 1 | 只 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 5、集中控制系统 |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 壁挂触摸屏 | 1.显示屏采用10.1英寸高清显示屏；搭配中控系统使用，实现对中控系统进行管控（场景切换、音量调节、灯光开关控制及亮度调节、视频矩阵信号切换/场景调用、电源设备开关控制等），控制管理软件界面可根据项目需求定制。 2.支持1路OTG接口，可用于各种不同的设备或移动设备间的联接，进行数据交换。 3.支持1路RJ45网络接口，采用1000M网络传输。4.支持电容屏多点触摸。5.支持MIPI高清屏，分辨率为1920*1200。6.支持POE供电，实现布线简约化。7.支持DC 12V供电，可通过RJ45多功能接口进行供电。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | 编程软件 | 根据系统功能编程 | 1 | 套 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 5 | 安卓平板电脑 | 平板 10.1英寸 4+64GB WiFi版 平板电脑 | 1 | 台 | 采用华为、小米、联想或同档次及以上品牌 |
| 6 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 1 | 台 | 采用华为、腾达、H3C或同档次及以上品牌 |
| 6、无纸化升降器 |  |
| 1 | 无纸化一体式升降器 | 1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，升/降时间≤28S。 2.升降器集成升降麦克风一体化设计，话筒可适应不同的环境具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 3.传动结构做特殊处理，噪音降到最低。产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；中控协议兼容性较强，兼容所有控制主机，控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，节约环保。 4.为了安装于桌面占用空间小，要求设备面板厚度≤3mm，宽度≤70mm，长度≤555mm，显示屏厚度≤9.7mm。 5.显示器为超薄液晶触屏类型，前屏显示尺寸15.6英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达1920*1080P。 6.升降器具有≥2组232/485输入输出接口，≥2路USB接口（作用：开/关机、数据传输）。 7.支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 8.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 9.为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。 10.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。 | 12 | 台 | 采用席媒、台电、英飞拓或同档次及以上品牌 |
| 2 | HDMI信号分配器 | 1.支持把1路高清视频源分成8路高清视频信号。 2.高清视频信号分辨率最高可达到3840*2160@30Hz。 3.兼容HDMI 1.4标准。 4.多达16种EDID工作模式，能够适应多种复杂的应用环境。 5.符合HDCP 1.2标准 – 高带宽数字内容保护技术。 6.能够自动识别和配置各种显示模式。 7.内置自动均衡系统，画面流畅、清晰、稳定。 8.内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全。 9.安装简单方便，即插即用，无需设置。 10.接口：HDMI接口 | 2 | 台 | 采用席媒、台电、itc或同档次及以上品牌 |
| 7、高清录播系统 |  |
| 1 | 录播主机 | 1.设备采用一体化硬件设计，非PC架构，采用嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块。 2.视频采用H.264 High Profile 编码方式，纯硬件DSP方式采集、编码和传输高清视频信号。支持8路视频信号输入，信号类型支持HDMI/3G-SDI/IP，支持定义为8路网络摄像机视频信号输入。支持1920x1080P60/P50/I60/I50/P30/P25fps分辨率。 3.具备≥4路SDI高清视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输入接口、≥1路复合视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输出接口、≥3路3.5mm立体声音频输入接口和≥2路3.5mm立体声音频输出接口、≥2路USB 3.0接口、≥1路USB 2.0接口、≥4路控制接口。 4.支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4，支持AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式，并且可自定义分片录制时长30-120分钟，可无缝对接非线编工具。可自定义类别进行分类录制、分类存储。 5.具备2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。支持自动录制功能，预约录制安排表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生产文件名并附带场地、主讲人和主题等信息。 | 1 | 台 | 采用锐曲、奥威亚、好视通或同档次及以上品牌 |
|  |  | 6.电影模式支持PVW和PGM双画面，切换输出显示时支持输出切换特效，并且支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求。 7.电影模式支持字幕设置，具备两个默认模版，用户可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。 8.主机自带2TB的存储空间，并支持上传及定时上传到指定的FTP文件服务器。录制课件存储可达2000个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用。录播系统具备自定义RTMP推流功能，可推流对接第三方直播平台进行在线直播。 9.录播主机支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备支持一键中控指令。 10.支持串口连接数字会议系统主机，实现摄像跟踪功能。 |  |  |  |
| 2 | 摄像机 | 1.高清摄像机具备12倍光学变倍镜头，支持16倍电子变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头支持≥72.5°高品质超广角；镜头焦距f3.5mm ~ 42.3mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25.720p60、720p50、720p30分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.具备1路HDMI和1路3G-SDI高清视频输出接口、支持CVBS标清输出，支持HDMI、SDI、网络三路可同时输出 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。支预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 6.水平视场角：72.5°-6.9°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术；最低照度：0.01Lux。 | 1 | 台 | 采用索尼、奥威亚、华为或同档次及以上品牌 |
| 3 | 交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP，MAC地址表≥8K，IPv4路由FIB≥4K,ARP表≥2K；支持VLAN，语音VLAN，支持端口聚合，每个端口组至少8个端口，支持跨设备的链路聚合；支持G.8032以太环保护协议；支持智能堆叠；支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级；安全功能：支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 8、远程视频会议系统 |  |
| 1 | 高清视频终端 | 1、采用嵌入式操作系统，非Windows/安卓操作系统；内置硬件视频处理单元；终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆WEB远程进行管理。 2、支持ITU-T H.323标准协议，具有良好的兼容性，呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps；支持QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P视频分辨率，支持H.264、H.264 MP、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS等音频编解码协议，音质最高达48KHz。 3、支持截取辅流画面进行标注功能，满足远程培训、教学等场景的交互式操作；支持主动打开远端辅流画面，能在同一时间观看最多25个不同视频终端的辅流画面。 4、支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标/键盘等方式来操控终端，支持遥控器飞鼠操控模式。支持任意打开、关闭远端视频，支持飞鼠方式拖拽变更视频在画面布局中的窗口位置。支持单屏双显、双屏双显应用功能，支持4：3和16：9显示方式；支持H.239双流协议。 5、支持自动噪声抑制，自动增益控制和自动回声消除、唇音同步等音频处理功能；支持会场静音和闭音功能，会场声音输出大小可调。 6、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅。 7、支持多画面布局，单屏支持25路画面同时显示。支持控制所有远端会场双流的带宽，支持对远端会场进行云台控制。支持控制同一会议中的其他终端的发言权。支持发送滚动消息和横幅等功能。 8、配备USB接口，支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 9、终端内置会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程培训、教学等场景应用需求。 10、具备≥3路HDMI高清视频输入接口，≥2路HDMI高清输出接口，≥2路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥2个USB2.0接口用于接扩展设备或在线升级。 | 1 | 台 | 华为 |
| 9、辅助材料 |  |
| 1 | 机柜 | 42U机柜，600*600*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 1 | 套 | 采用图腾、湛华、京蜂或同档次及以上品牌 |
| 2 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 8 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 3 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 4 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头 | 3 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 5 | YY音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 6 | 增强屏蔽双芯咪线 | 材质：无氧铜 屏蔽：144/0.1mm无氧铜+铝箔屏蔽 规格：Φ6.5mm[(48/0.1mmBC+2/1#)*2C+(144/0.10mmBC)]*1C | 20 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 7 | 300芯*2 音箱线 | 音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线300芯蓝色透明 | 50 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 8 | 电源线 | 国标；RVV3*1.5 | 30 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 9 | 电源线 | 国标；RVV3*2.5 | 20 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 10 | SDI视频线 | QS2108T25S HD-SDI 镀锡铜编织、1080P高清移动数字视频线 | 20 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 11 | 六类网线 | 国标；六类非屏蔽网线 | 200 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 12 | 五孔插座 | 国标 | 12 | 个 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 13 | 水晶头 | 六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个 QS906Z100H | 1 | 盒 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 14 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:2米 | 5 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 15 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:15米 | 1 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 16 | PVC管 | DN=25mm；国标 | 20 | 米 | 国产优质 |
| 17 | PVC管 | DN=32mm；国标 | 20 | 米 | 国产优质 |
| 18 | 其他辅材 | 电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 2F会议室：151平方米 |  |
| 1.1屏体部分（显示屏净尺寸：4.2m*2.36m=9.912m²，屏体分辨率：3360*1888，最大功耗为：6.94KW） |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1.LED灯珠选用东山精密或国星表贴三合一等原厂金线封装，LED封装形式：SMD1010黑灯。 2.LED灯珠发光点颜色组合（像素结构）由1R1G1B构成。 3.驱动IC采用ICND2153技术，采用恒流驱动方式，刷新频率≥3840Hz。 4.LED显示屏采用≤1.25mm点间距，像素密度≥640000点/㎡，模组拼接要求平整度≤0.1mm。 5.箱体分辨率≥480*270，箱体尺寸比例16：9；规格：压铸铝；支持前维护，防护等级可达IP5X。 6.亮度要求满足200-800CD/㎡，对比度可达对比度：5000:1，并支持亮度/ 色度矫正功能，支持单点色度校正，软件具有亮暗线修缝，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内。 7.为保证观看和播放效果，要求观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，换帧频率≥60Hz，灰度等级支持12/14/16bit；要求LED显示屏具有防消影技术，无鬼影、无拖影现象。 8.LED显示屏像素失控率≤1/100000，且无连续失控点。要求LED显示屏使用寿命≥100000H，平均无故障时间：≥10000H。 9.LED显示屏需能在-10℃至40℃的温度中正常运行。 10.LED显示屏采用无底壳设计，箱体与模组直接接触，提高散热，无需增加塑料底壳；箱体采用信号电源插件直接接入，箱体之间无裸露线材连接。 11.单元箱体，具有安装角度检测功能，可非常直观地显示箱体的安装的水平垂直角度值。具有单箱检测功能。 12.显示屏净尺寸：4.2m*2.36m=9.912m²，箱体：49个 ★13.屏体需带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 ★14.支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能。须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 | 9.912 | ㎡ | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 2 | 发送盒 | 1.一路DVI视频输入。 2.一路HDMI高清视频输入。 3.一路音频输入。 4.六路网口输出。 5.USB接口控制，可级联多台进行统一控制。 6.带载能力达230万像素，最宽可达3840点，或最高可达3840点。 | 4 | 台 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 3 | 视频处理器 | 1. 4K高性能视频处理器，采用全插卡式输入输出设计，灵活搭配、任意更换。 2. 前面板自带 LED 显示液晶屏，前面板按键实时显示输入信号以及输出图层信息。 3. 支持一张4K@60输入（1x 4K输入板，含有4种接口 1x HDMI2.0、1x DP1.2、1x DVI 双链路、1x HDMI1.4 ，可当做4路2K输入或者1路4K输入使用；接入4K信号时,HDMI2.0和DP1.2接口支持4K2K@60hz输入,双链路DVI和 HDMI1.4接口支持4K2K@30Hz输入）、2个DVI 和2个HDMI 1.3输入。 4. 支持4个DVI输出口。 5. 支持高达920万像素4口拼接输出，支持4K2K/8K1K拼接显示。 6. 支持多达8画面显示，单个输出口能够最大可开4画面，四口拼接的4K背景下还能够再开启4个2K画中画。 7. 支持任意输入信号之间的画中画、缩放以及无缝切换 。 8. 支持软件设置显示系统管理，对不同显示终端实现独立带载，可以同时带载4块大小不同的2K LED屏，也可以分别带载LCD屏或者投影仪，画面独立显示，相互之间不受影响。 9. 支持自定义EDID，支持输入信号做点对点显示效果。 10. 支持输出分辨率自定义，单口230万像素以内，最宽带载3840，最高带载1920。 11. 支持OSD字幕功能（通过上位机软件）。 12. 开放Open API 控制，设备通过开放的中控指令可以支持第三方设备来进行控制。 13. 支持软件设置9组场景管理，场景自动轮巡，设置好场景的轮巡时间可以实现场景无人值守自动播放。 | 1 | 台 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 4 | 配电柜 | 1.额定功率：10KW，输出路数：3路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 台 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 5 | LED显示屏智慧控制系统 | 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 1 | 套 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 6 | 台式电脑 | i5-10400，8G内存，1T+256G SSD硬盘，win10，23英寸显示器 | 1 | 台 | 采用联想、DELL、HP或同档次及以上品牌 |
| 1.2 LED显示屏辅材 |  |
| 1 | 结构边框 | 室内钢结构设计,采用Q235B国标材料 | 14.355 | ㎡ | 国产优质 |
| 2 | 包装材料 | 定制木箱包装，免熏蒸胶合板8mm | 9.912 | ㎡ | 国产优质 |
| 3 | 线材 | 国标；YJV-0.6/1Kv－4*6+1*4 | 30 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 4 | 线材 | 国标；RVV3*2.5 | 30 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 5 | 线材 | 国标；六类非屏蔽网线 | 30 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 6 | 线材 | 强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100 | 30 | 米 | 国产优质 |
| 1.3其它辅助设备 |  |
| 1 | 无线传屏器 | 1.标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。一键传屏，无需安装软件。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。 2.支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流 3.支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容，并触摸控制。 4.Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音，Android支持镜像回传。 5.支持Windows电脑和Mac电脑传屏，支持鼠标加速功能，鼠标延迟感低。 6.接收端内置蓝牙模块：安卓手机在镜像投屏时，可以上网播放在线视频或者在线音乐并能传屏传声音；也可以外接蓝牙音箱进行扩音。 7.支持双WIFI，内外网隔离功能：双WIFI技术保障手机连接热点传屏时仍可以上网；也可以选择内外网隔离，盒子传屏通过热点，盒子访问内外通过有线或者WIFI，有效保障访客信息安全。 8.具备多种投屏模式，满足各种场合需求，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式，方便手机竖屏满屏传屏。 9.内置批注功能，能对传屏画面进行实时批注，并保存本地，u盘或者手机二维码分享多种选择。 10.具备管理员功能，提供管理员客户端软件，通过管理员客户端软件可以方便控制投屏端的上下屏操作 | 1 | 套 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
|  |  | 11.支持通过网页管理后台，一次性选中批量在线设备进行设置，部署；支持统计投屏端的投屏历史：投屏所有人，投屏时间，下线时间等。支持设备故障自动邮件告警。 12.兼容Miracast和WiDi功能，接收端运行内置特定程序后，可以支持安卓手机的Miracast投屏和笔记本的WiDi投屏，无需安卓软件。 13.支持手机扫码投屏功能：安卓手机客户端局域网扫码直接投屏，省去一切步骤；苹果手机客户端局域网扫码自动连接网络，且只被Airplay发现一个设备进行投屏，避免发现多设备困扰 14.支持跨网段投屏，接收主机与发射端处于不同网段的大网中：提供安卓手机客户端，苹果手机客户端，苹果电脑客户端，Windows电脑客户端，四个常用设备都能均能实现跨网段投屏； 15.支持免服务器的8位投屏码，无需搭建服务器，小型会议室群方便部署；支持需架设服务器的6位投屏码，可以根据实际情况固定特定会议室的投屏码，方便管理；投屏码支持动态变化；服务器可以部署在云端或客户内网自建。 16.远程集控统一管理：后台快捷查看设备信息和设备使用状态；推送壁纸、屏保、欢迎词等模板批量管理；一建导出设备统计报表，没有统计烦恼。设备掉线，邮件预警，第一时间通知管理人员。 |  |  |  |
| 2 | 多媒体地插 | 1*HDMI、2*网络、1*音频耳机接口、1*电源 | 2 | 只 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 2、视频切换系统 |  |
| 1 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2.采用板卡模块化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 9.支持音视频无缝切换功能：内置无缝切换卡，切换时无黑屏闪屏，可以淡入淡出，飞入飞出，撕开，画中画等多种方式特技飞出；（须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。） | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 嵌入式控制面板 | 1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。 4.分辨率支持320*240。 | 1 | 块 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 2 | 块 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | SDI无缝高清输入卡 | 1.支持4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P，兼容HDTV。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 1 | 块 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 5 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 2 | 块 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 6 | SDI无缝高清输出卡 | 1.支持4路SDI视频信号输出，支持热插拔。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P,完全兼容HDTV。 3.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 1 | 块 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3、专业扩声系统 |  |
| 1 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 2 | 充电器 | 1.充电器支持双路双LCD显示屏充电显示功能。 2.充电器可为两个无线话筒同时充电，支持给手持话筒或腰包发射器充电。 3.采用恒压PWM方式和涓流方式充电。 4.支持电池故障提示功能。 5.带点阵LCD显示屏充电状态 6.配置电池规格为AA 镍氢充电电池 | 1 | 套 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 3 | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 1 | 套 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 1 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 5 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 6 | 专业功放 350W | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 1 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 7 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω;2.频响：60Hz~20KHz;3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M;5.覆盖角度：(H)80°(V)60°;6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 2 | 只 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 8 | YY支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 2 | 只 | 国产优质 |
| 9 | 专业功放 200W | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.输入座接地脚接地和悬浮控制。 9.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 3 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 10 | 吸顶扬声器 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.具有精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz 8.安装开孔尺寸：250mm。 | 6 | 只 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 11 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 2 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 4、Wifi无线会议系统 |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，内核具有96位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡和消噪等处理算法，提供更好的音质体验。 3.采用独创的数字处理和传输技术，20Hz~20KHz带宽的非压缩音频传输，采用超五类线屏蔽线传输，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。 4.支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用，具有超大系统容量，具有4路会议单元输出接口，系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统最大支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒。 5.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译，支持最大可同时传输63+1的有线同声传译。 6.支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。 7.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 8.具有1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。 9.具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。支持通过RS-232串口（COM接口）连接到中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动。 10.具有两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 会议主席单元 | 1.桌面式话筒支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5200mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6.采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，灵敏度等于或优于-46 dBV/Pa，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | 会议代表单元 | 1.桌面式话筒支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5200mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6.采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，灵敏度等于或优于-46 dBV/Pa，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 | 7 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | 发射器 | 1.采用最新802.11ac方案，能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。支持接入无线单元≥50个。 2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。 3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 4.无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 5 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 6 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 7 | 交换机 | 端口数：8个10/100M自适应端口 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护； 工作温度：-25℃～70℃ | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 5、集中控制系统 |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 壁挂触摸屏 | 1.显示屏采用10.1英寸高清显示屏；搭配中控系统使用，实现对中控系统进行管控（场景切换、音量调节、灯光开关控制及亮度调节、视频矩阵信号切换/场景调用、电源设备开关控制等），控制管理软件界面可根据项目需求定制。 2.支持1路OTG接口，可用于各种不同的设备或移动设备间的联接，进行数据交换。 3.支持1路RJ45网络接口，采用1000M网络传输。 4.支持电容屏多点触摸。 5.支持MIPI高清屏，分辨率为1920*1200。 6.支持POE供电，实现布线简约化。 7.支持DC 12V供电，可通过RJ45多功能接口进行供电。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | 编程软件 | 根据系统功能编程 | 1 | 套 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 5 | 安卓平板电脑 | 平板 10.1英寸 4+64GB WiFi版 平板电脑 | 1 | 台 | 采用华为、小米、联想或同档次及以上品牌 |
| 6 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 1 | 台 | 采用华为、腾达、H3C或同档次及以上品牌 |
| 6、高清录播系统 |  |
| 1 | 录播主机 | 1.设备采用一体化硬件设计，非PC架构，采用嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块。 2.视频采用H.264 High Profile 编码方式，纯硬件DSP方式采集、编码和传输高清视频信号。支持8路视频信号输入，信号类型支持HDMI/3G-SDI/IP，支持定义为8路网络摄像机视频信号输入。支持1920x1080P60/P50/I60/I50/P30/P25fps分辨率。 3.具备≥4路SDI高清视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输入接口、≥1路复合视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输出接口、≥3路3.5mm立体声音频输入接口和≥2路3.5mm立体声音频输出接口、≥2路USB 3.0接口、≥1路USB 2.0接口、≥4路控制接口。 4.支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4，支持AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式，并且可自定义分片录制时长30-120分钟，可无缝对接非线编工具。可自定义类别进行分类录制、分类存储。 5.具备2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。支持自动录制功能，预约录制安排表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生产文件名并附带场地、主讲人和主题等信息。 6.电影模式支持PVW和PGM双画面，切换输出显示时支持输出切换特效，并且支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求。 7.电影模式支持字幕设置，具备两个默认模版，用户可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。 8.主机自带2TB的存储空间，并支持上传及定时上传到指定的FTP文件服务器。录制课件存储可达2000个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用。录播系统具备自定义RTMP推流功能，可推流对接第三方直播平台进行在线直播。 9.录播主机支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备支持一键中控指令。 10.支持串口连接数字会议系统主机，实现摄像跟踪功能。 | 1 | 台 | 采用锐曲、奥威亚、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 摄像机 | 1.高清摄像机采用高品质超长焦镜头，具备20倍光学变倍镜头，支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8。 3.支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.具备1路HDMI和1路3G-SDI高清视频输出接口、支持CVBS标清输出，支持HDMI、SDI、网络三路可同时输出。 5.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T2818组播等协议。 6.支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议。支持多达255个预置位。 7.水平视场角：60.7° ~ 3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s ，垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s。 8.采用先进的2D、3D降噪技术，图像信噪比≥55dB；支持AAC音频编码。 | 2 | 台 | 采用索尼、奥威亚、华为或同档次及以上品牌 |
| 3 | 摄像机 | 1.采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒。 2.多种控制协议：支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议。 3.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 4.支持H.264编码的高清摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输。 5.超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 6.支持HDMI高清输出，配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。 7.采用高品质超长焦镜头，变焦达到30倍。 8.采用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 | 1 | 台 | 采用索尼、奥威亚、华为或同档次及以上品牌 |
| 4 | 交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP，MAC地址表≥8K，IPv4路由FIB≥4K,ARP表≥2K；支持VLAN，语音VLAN，支持端口聚合，每个端口组至少8个端口，支持跨设备的链路聚合；支持G.8032以太环保护协议；支持智能堆叠；支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级；安全功能：支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 7、远程视频会议系统 |  |
| 1 | 高清视频终端 | 1、采用嵌入式操作系统，非Windows/安卓操作系统；内置硬件视频处理单元；终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆WEB远程进行管理。 2、支持ITU-T H.323标准协议，具有良好的兼容性，呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps；支持QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P视频分辨率，支持H.264、H.264 MP、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS等音频编解码协议，音质最高达48KHz。 3、支持截取辅流画面进行标注功能，满足远程培训、教学等场景的交互式操作；支持主动打开远端辅流画面，能在同一时间观看最多25个不同视频终端的辅流画面。 4、支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标/键盘等方式来操控终端，支持遥控器飞鼠操控模式。支持任意打开、关闭远端视频，支持飞鼠方式拖拽变更视频在画面布局中的窗口位置。支持单屏双显、双屏双显应用功能，支持4：3和16：9显示方式；支持H.239双流协议。 5、支持自动噪声抑制，自动增益控制和自动回声消除、唇音同步等音频处理功能；支持会场静音和闭音功能，会场声音输出大小可调。 6、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅。 | 1 | 台 | 华为 |
|  |  | 7、支持多画面布局，单屏支持25路画面同时显示。支持控制所有远端会场双流的带宽，支持对远端会场进行云台控制。支持控制同一会议中的其他终端的发言权。支持发送滚动消息和横幅等功能。 8、配备USB接口，支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 9、终端内置会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程培训、教学等场景应用需求。 10、具备≥3路HDMI高清视频输入接口，≥2路HDMI高清输出接口，≥2路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥2个USB2.0接口用于接扩展设备或在线升级。 |  |  |  |
| 8、辅助材料 |  |
| 1 | 机柜 | 42U机柜，600*600*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 1 | 套 | 采用图腾、湛华、京蜂或同档次及以上品牌 |
| 2 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 14 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 3 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 4 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头 | 3 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 5 | YY音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 6 | 增强屏蔽双芯咪线 | 材质：无氧铜 屏蔽：144/0.1mm无氧铜+铝箔屏蔽 规格：Φ6.5mm[(48/0.1mmBC+2/1#)*2C+(144/0.10mmBC)]*1C | 50 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 7 | 300芯*2 音箱线 | 音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线300芯蓝色透明 | 150 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 8 | 电源线 | 国标；RVV3*1.5 | 50 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 9 | 电源线 | 国标；RVV3*2.5 | 50 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 10 | SDI视频线 | QS2108T25S HD-SDI 镀锡铜编织、1080P高清移动数字视频线 | 100 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 11 | 六类网线 | 国标；六类非屏蔽网线 | 200 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 12 | 水晶头 | 六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个 QS906Z100H | 1 | 盒 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 13 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:2米 | 5 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 14 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:15米 | 1 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛或同档次及以上品牌 |
| 15 | PVC管 | 国标；DN=25mm | 35 | 米 | 国产优质 |
| 16 | PVC管 | 国标；DN=32mm | 35 | 米 | 国产优质 |
| 17 | 其他辅材 | 电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头 | 1 | 批 | 国产优质 |

| 视频会议系统（综保区园区） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 2F培训室：174.1平方米 |  |
| 1.1屏体部分（显示屏净尺寸：4.2m*2.36m=9.912m²，屏体分辨率：3360*1888，最大功耗为：6.94KW） |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1.LED灯珠选用东山精密或国星表贴三合一等原厂金线封装，LED封装形式：SMD1010黑灯。 2.LED灯珠发光点颜色组合（像素结构）由1R1G1B构成。 3.驱动IC采用ICND2153技术，采用恒流驱动方式，刷新频率≥3840Hz。 4.LED显示屏采用≤1.25mm点间距，像素密度≥640000点/㎡，模组拼接要求平整度≤0.1mm。 5.箱体分辨率≥480*270，箱体尺寸比例16：9；规格：压铸铝；支持前维护，防护等级可达IP5X。 6.亮度要求满足200-800CD/㎡，对比度可达对比度：5000:1，并支持亮度/ 色度矫正功能，支持单点色度校正，软件具有亮暗线修缝，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内。 7.为保证观看和播放效果，要求观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，换帧频率≥60Hz，灰度等级支持12/14/16bit；要求LED显示屏具有防消影技术，无鬼影、无拖影现象。 8.LED显示屏像素失控率≤1/100000，且无连续失控点。要求LED显示屏使用寿命≥100000H，平均无故障时间：≥10000H。 9.LED显示屏需能在-10℃至40℃的温度中正常运行。 10.LED显示屏采用无底壳设计，箱体与模组直接接触，提高散热，无需增加塑料底壳；箱体采用信号电源插件直接接入，箱体之间无裸露线材连接。 11.单元箱体，具有安装角度检测功能，可非常直观地显示箱体的安装的水平垂直角度值。具有单箱检测功能。 12.显示屏净尺寸：4.2m*2.36m=9.912m²，箱体：49个 13.屏体需带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。需提供CNAS检测报告。 14.支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能。需提供CNAS检测报告。 | 9.912 | ㎡ | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 2 | 发送盒 | 1.一路DVI视频输入。 2.一路HDMI高清视频输入。 3.一路音频输入。 4.六路网口输出。 5.USB接口控制，可级联多台进行统一控制。 6.带载能力达230万像素，最宽可达3840点，或最高可达3840点。 | 4 | 台 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 3 | 视频处理器 | 1. 4K高性能视频处理器，采用全插卡式输入输出设计，灵活搭配、任意更换。 2. 前面板自带 LED 显示液晶屏，前面板按键实时显示输入信号以及输出图层信息。 3. 支持一张4K@60输入（1x 4K输入板，含有4种接口 1x HDMI2.0、1x DP1.2、1x DVI 双链路、1x HDMI1.4 ，可当做4路2K输入或者1路4K输入使用；接入4K信号时,HDMI2.0和DP1.2接口支持4K2K@60hz输入,双链路DVI和 HDMI1.4接口支持4K2K@30Hz输入）、2个DVI 和2个HDMI 1.3输入。 4. 支持4个DVI输出口。 5. 支持高达920万像素4口拼接输出，支持4K2K/8K1K拼接显示。 6. 支持多达8画面显示，单个输出口能够最大可开4画面，四口拼接的4K背景下还能够再开启4个2K画中画。 7. 支持任意输入信号之间的画中画、缩放以及无缝切换 。 8. 支持软件设置显示系统管理，对不同显示终端实现独立带载，可以同时带载4块大小不同的2K LED屏，也可以分别带载LCD屏或者投影仪，画面独立显示，相互之间不受影响。 9. 支持自定义EDID，支持输入信号做点对点显示效果。 10. 支持输出分辨率自定义，单口230万像素以内，最宽带载3840，最高带载1920。 11. 支持OSD字幕功能（通过上位机软件）。 12. 开放Open API 控制，设备通过开放的中控指令可以支持第三方设备来进行控制。 13. 支持软件设置9组场景管理，场景自动轮巡，设置好场景的轮巡时间可以实现场景无人值守自动播放。 | 1 | 台 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 4 | 配电柜 | 1.额定功率：10KW，输出路数：3路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 台 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 5 | LED显示屏智慧控制系统 | 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 1 | 套 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 6 | 台式电脑 | i5-10400，8G内存，1T+256G SSD硬盘，win10，23英寸显示器 | 1 | 台 | 采用联想、DELL、HP或同档次及以上品牌 |
| 1.2 LED显示屏辅材 |  |
| 1 | 结构边框 | 室内钢结构设计,采用Q235B国标材料 | 14.355 | ㎡ | 国产优质 |
| 2 | 包装材料 | 定制木箱包装，免熏蒸胶合板8mm | 9.912 | ㎡ | 国产优质 |
| 3 | 线材 | 国标；动力电缆YJV-0.6/1Kv－4*6+1*4 | 35 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 4 | 线材 | 国标；RVV3*2.5 | 120 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 5 | 线材 | 国标；六类非屏蔽网线 | 200 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 6 | 线材 | 强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100；喷塑 | 35 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 1.3其它辅助设备 |  |
| 1 | 无线传屏器 | 1.标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。一键传屏，无需安装软件。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。 2.支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流 3.支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容，并触摸控制。 4.Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音，Android支持镜像回传。 5.支持Windows电脑和Mac电脑传屏，支持鼠标加速功能，鼠标延迟感低。 6.接收端内置蓝牙模块：安卓手机在镜像投屏时，可以上网播放在线视频或者在线音乐并能传屏传声音；也可以外接蓝牙音箱进行扩音。 7.支持双WIFI，内外网隔离功能：双WIFI技术保障手机连接热点传屏时仍可以上网；也可以选择内外网隔离，盒子传屏通过热点，盒子访问内外通过有线或者WIFI，有效保障访客信息安全。 8.具备多种投屏模式，满足各种场合需求，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式，方便手机竖屏满屏传屏。 9.内置批注功能，能对传屏画面进行实时批注，并保存本地，u盘或者手机二维码分享多种选择。 10.具备管理员功能，提供管理员客户端软件，通过管理员客户端软件可以方便控制投屏端的上下屏操作 11.支持通过网页管理后台，一次性选中批量在线设备进行设置，部署；支持统计投屏端的投屏历史：投屏所有人，投屏时间，下线时间等。支持设备故障自动邮件告警。 12.兼容Miracast和WiDi功能，接收端运行内置特定程序后，可以支持安卓手机的Miracast投屏和笔记本的WiDi投屏，无需安卓软件。 13.支持手机扫码投屏功能：安卓手机客户端局域网扫码直接投屏，省去一切步骤；苹果手机客户端局域网扫码自动连接网络，且只被Airplay发现一个设备进行投屏，避免发现多设备困扰 | 1 | 套 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
|  |  | 14.支持跨网段投屏，接收主机与发射端处于不同网段的大网中：提供安卓手机客户端，苹果手机客户端，苹果电脑客户端，Windows电脑客户端，四个常用设备都能均能实现跨网段投屏； 15.支持免服务器的8位投屏码，无需搭建服务器，小型会议室群方便部署；支持需架设服务器的6位投屏码，可以根据实际情况固定特定会议室的投屏码，方便管理；投屏码支持动态变化；服务器可以部署在云端或客户内网自建。 16.远程集控统一管理：后台快捷查看设备信息和设备使用状态；推送壁纸、屏保、欢迎词等模板批量管理；一建导出设备统计报表，没有统计烦恼。设备掉线，邮件预警，第一时间通知管理人员。 |  |  |  |
| 2 | 多媒体地插 | 1*HDMI、2*网络、1*音频耳机接口、1*电源 | 2 | 只 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 2、视频切换系统 |  |
| 1 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2.采用板卡模块化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 9.支持音视频无缝切换功能：内置无缝切换卡，切换时无黑屏闪屏，可以淡入淡出，飞入飞出，撕开，画中画等多种方式特技飞出；（须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。） | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 嵌入式控制面板 | 1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。 4.分辨率支持320*240。 | 1 | 块 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 2 | 块 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | SDI无缝高清输入卡 | 1.支持4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P，兼容HDTV。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 1 | 块 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 5 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 2 | 块 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 6 | SDI无缝高清输出卡 | 1.支持4路SDI视频信号输出，支持热插拔。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P,完全兼容HDTV。 3.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 1 | 块 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3、专业扩声系统 |  |
| 1 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 2 | 充电器 | 1.充电器支持双路双LCD显示屏充电显示功能。 2.充电器可为两个无线话筒同时充电，支持给手持话筒或腰包发射器充电。 3.采用恒压PWM方式和涓流方式充电。 4.支持电池故障提示功能。 5.带点阵LCD显示屏充电状态 6.配置电池规格为AA 镍氢充电电池 | 1 | 套 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 3 | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 1 | 套 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 1 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 5 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 6 | 专业功放 350W | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 1 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 7 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 2 | 只 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 8 | YY支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 2 | 只 | 国产优质 |
| 9 | 专业功放 200W | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.输入座接地脚接地和悬浮控制。 9.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 3 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 10 | 吸顶扬声器 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.具有精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz 8.安装开孔尺寸：250mm。 | 6 | 只 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 11 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 2 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 4、Wifi无线会议系统 |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，内核具有96位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡和消噪等处理算法，提供更好的音质体验。 3.采用独创的数字处理和传输技术，20Hz~20KHz带宽的非压缩音频传输，采用超五类线屏蔽线传输，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。 4.支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用，具有超大系统容量，具有4路会议单元输出接口，系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统最大支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒。 5.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译，支持最大可同时传输63+1的有线同声传译。 6.支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。 7.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 8.具有1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。 9.具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。支持通过RS-232串口（COM接口）连接到中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动。 10.具有两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 会议主席单元 | 1.桌面式话筒支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5200mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6.采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，灵敏度等于或优于-46 dBV/Pa，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | 会议代表单元 | 1.桌面式话筒支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5200mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6.采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，灵敏度等于或优于-46 dBV/Pa，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 | 7 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | 发射器 | 1.采用最新802.11ac方案，能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。支持接入无线单元≥50个。 2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。 3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 4.无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 5 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 6 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 7 | 交换机 | 端口数：8个10/100M自适应端口 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护； 工作温度：-25℃～70℃ | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 5、集中控制系统 |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 壁挂触摸屏 | 1.显示屏采用10.1英寸高清显示屏；搭配中控系统使用，实现对中控系统进行管控（场景切换、音量调节、灯光开关控制及亮度调节、视频矩阵信号切换/场景调用、电源设备开关控制等），控制管理软件界面可根据项目需求定制。 2.支持1路OTG接口，可用于各种不同的设备或移动设备间的联接，进行数据交换。 3.支持1路RJ45网络接口，采用1000M网络传输。 4.支持电容屏多点触摸。 5.支持MIPI高清屏，分辨率为1920*1200。 6.支持POE供电，实现布线简约化。 7.支持DC 12V供电，可通过RJ45多功能接口进行供电。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | 编程软件 | 根据系统功能编程 | 1 | 套 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 5 | 安卓平板电脑 | 平板 10.1英寸 4+64GB WiFi版 平板电脑 | 1 | 台 | 采用华为、小米、联想或同档次及以上品牌 |
| 6 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 1 | 台 | 采用华为、腾达、H3C或同档次及以上品牌 |
| 6、高清录播系统 |  |
| 1 | 录播主机 | 1.设备采用一体化硬件设计，非PC架构，采用嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块。 2.视频采用H.264 High Profile 编码方式，纯硬件DSP方式采集、编码和传输高清视频信号。支持8路视频信号输入，信号类型支持HDMI/3G-SDI/IP，支持定义为8路网络摄像机视频信号输入。支持1920x1080P60/P50/I60/I50/P30/P25fps分辨率。 3.具备≥4路SDI高清视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输入接口、≥1路复合视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输出接口、≥3路3.5mm立体声音频输入接口和≥2路3.5mm立体声音频输出接口、≥2路USB 3.0接口、≥1路USB 2.0接口、≥4路控制接口。 4.支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4，支持AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式，并且可自定义分片录制时长30-120分钟，可无缝对接非线编工具。可自定义类别进行分类录制、分类存储。 5.具备2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。支持自动录制功能，预约录制安排表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生产文件名并附带场地、主讲人和主题等信息。 6.电影模式支持PVW和PGM双画面，切换输出显示时支持输出切换特效，并且支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求。 7.电影模式支持字幕设置，具备两个默认模版，用户可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。 8.主机自带2TB的存储空间，并支持上传及定时上传到指定的FTP文件服务器。录制课件存储可达2000个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用。录播系统具备自定义RTMP推流功能，可推流对接第三方直播平台进行在线直播。 9.录播主机支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备支持一键中控指令。 | 1 | 台 | 采用锐曲、奥威亚、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 摄像机 | 1.高清摄像机采用高品质超长焦镜头，具备20倍光学变倍镜头，支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8。 3.支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.具备1路HDMI和1路3G-SDI高清视频输出接口、支持CVBS标清输出，支持HDMI、SDI、网络三路可同时输出。 5.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T2818组播等协议。 6.支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议。支持多达255个预置位。 7.水平视场角：60.7° ~ 3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s ，垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s。 8.采用先进的2D、3D降噪技术，图像信噪比≥55dB；支持AAC音频编码。 | 2 | 台 | 采用索尼、奥威亚、华为或同档次及以上品牌 |
| 3 | 摄像机 | 1.采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒。 2.多种控制协议：支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议。 3.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 4.支持H.264编码的高清摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输。 5.超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 6.支持HDMI高清输出，配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。 7.采用高品质超长焦镜头，变焦达到30倍。 8.采用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 | 1 | 台 | 采用索尼、奥威亚、华为或同档次及以上品牌 |
| 4 | 交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP，MAC地址表≥8K，IPv4路由FIB≥4K,ARP表≥2K；支持VLAN，语音VLAN，支持端口聚合，每个端口组至少8个端口，支持跨设备的链路聚合；支持G.8032以太环保护协议；支持智能堆叠；支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级；安全功能：支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 7、远程视频会议系统 |  |
| 1 | 高清视频终端 | 1、采用嵌入式操作系统，非Windows/安卓操作系统；内置硬件视频处理单元；终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆WEB远程进行管理。 2、支持ITU-T H.323标准协议，具有良好的兼容性，呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps；支持QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P视频分辨率，支持H.264、H.264 MP、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS等音频编解码协议，音质最高达48KHz。 3、支持截取辅流画面进行标注功能，满足远程培训、教学等场景的交互式操作；支持主动打开远端辅流画面，能在同一时间观看最多25个不同视频终端的辅流画面。 4、支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标/键盘等方式来操控终端，支持遥控器飞鼠操控模式。支持任意打开、关闭远端视频，支持飞鼠方式拖拽变更视频在画面布局中的窗口位置。支持单屏双显、双屏双显应用功能，支持4：3和16：9显示方式；支持H.239双流协议。 5、支持自动噪声抑制，自动增益控制和自动回声消除、唇音同步等音频处理功能；支持会场静音和闭音功能，会场声音输出大小可调。 6、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅。 7、支持多画面布局，单屏支持25路画面同时显示。支持控制所有远端会场双流的带宽，支持对远端会场进行云台控制。支持控制同一会议中的其他终端的发言权。支持发送滚动消息和横幅等功能。 8、配备USB接口，支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 | 1 | 台 | 华为 |
|  |  | 9、终端内置会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程培训、教学等场景应用需求。 10、支持与第三方系统融合，支持通过SDK调用终端的调节摄像机、发送滚动消息、设置横幅、切换画面布局、控制各个会场的发言权等功能。 11、具备≥3路HDMI高清视频输入接口，≥2路HDMI高清输出接口，≥2路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥2个USB2.0接口用于接扩展设备或在线升级。 |  |  |  |
| 8、辅助材料 |  |
| 1 | 机柜 | 42U机柜，600*600*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 1 | 套 | 采用图腾、湛华、京蜂或同档次及以上品牌 |
| 2 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 14 | 条 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 条 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头 | 3 | 条 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 5 | YY音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 条 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 6 | 增强屏蔽双芯咪线 | 材质：无氧铜 屏蔽：144/0.1mm无氧铜+铝箔屏蔽 规格：Φ6.5mm[(48/0.1mmBC+2/1#)*2C+(144/0.10mmBC)]*1C | 50 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 7 | 300芯*2 音箱线 | 音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线300芯蓝色透明 | 150 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 8 | 电源线 | 国标；RVV3*1.5 | 50 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 9 | 电源线 | 国标；RVV3*2.5 | 50 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 10 | SDI视频线 | QS2108T25S HD-SDI 镀锡铜编织、1080P高清移动数字视频线 | 100 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 11 | 六类网线 | 国标；六类非屏蔽网线 | 200 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 12 | 水晶头 | 六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个 QS906Z100H | 1 | 盒 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 13 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:2米 | 5 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 14 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:15米 | 1 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 15 | PVC管 | 国标；DN=25mm | 50 | 米 | 国产优质 |
| 16 | PVC管 | 国标；DN=32mm | 50 | 米 | 国产优质 |
| 17 | 其他辅材 | 电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 1F大会议室：105.48平方米 |  |
| 1、高清显示系统 |  |
| 1 | 交互智能平板 | 1.采用安卓操作系统，采用配置不低于CORTEX A53四核 1.4GHz处理器、2G DDR3内存、32G存储空间，支持有线电视播放功能、内置OPS电脑显示功能、USB多媒体文件播放功能。 2.支持PC和安卓下10点触摸，采用红外感应识别触摸技术；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单。 4.支持睡眠定时、关机记忆功能，支持遥控快捷键，实现F1~F12等按键功能。 5.支持光感识别，实现在不同环境光下，自动调整屏幕亮度。 6.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等 7.支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求。 9.支持计时功能，具备有计时器小工具，可随时掌控时间。 10.内置丰富的界面模板，可直接预览并修改模板样式，支持签字欢迎墙。 11.采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥350cd/m²，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）×2160（V）。 12.输入端口：AV：1组、RF：1组、VGA：2组（前置一组）、音频：2组（前置一组）、MIC：1组、分量：1组（三合一端口）、LAN：1组、TF卡：1组、TOUCH PORT：2组（前置1组）、HDMI：3组（前置1组）、USB2.0：1组（前置1组）、USB3.0：3组（前置1组仅支持OPS电脑下使用） | 1 | 台 | 采用西沃、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 2 | OPS电脑模块(I5) | 1.采用80Pin OPS-C 标准接口的OPS 插槽式安装方式，CPU配置不低于Intel Core i5，内存不低于8GB，存储≥256GB SSD硬盘。 2.支持有1 x HDMI输出（分辨率可达4096x2160x24bpp @ 24Hz）、1 x VGA（分辨率可达1920×1080）。 3.支持安装Windows 7.Windows 8.Windows 10.Linux。 | 1 | 台 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 3 | PAPA发射器 | 1.支持操作系统：Windows 7/8/8.1/10 32和64 位，Mac OS X 10.6 和更高版本 2.帧数：可达每秒25 帧以上 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n 8.无线数据速率：可达300Mbps 9.Frequency band：2.4 GHz 和5 GHz | 1 | 只 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 4 | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角，符合工程学原理角度。 3.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | 1 | 个 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 2、专业扩声系统 |  |
| 1 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 2 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 3 | 专业功放 200W | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.输入座接地脚接地和悬浮控制。 9.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 1 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 4 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 2 | 只 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 5 | YY支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 2 | 只 | 国产优质 |
| 6 | 专业功放 200W | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.输入座接地脚接地和悬浮控制。 9.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 2 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 7 | 吸顶扬声器 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.具有精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz 8.安装开孔尺寸：250mm。 | 4 | 只 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 8 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 2 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 3、全数字会议系统 |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，内核具有96位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡和消噪等处理算法，提供更好的音质体验。 3.采用独创的数字处理和传输技术，20Hz~20KHz带宽的非压缩音频传输，采用超五类线屏蔽线传输，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。 4.支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用，具有超大系统容量，具有4路会议单元输出接口，系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统最大支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒。 5.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译，支持最大可同时传输63+1的有线同声传译。 6.支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。 7.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 8.具有1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。 9.具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。支持通过RS-232串口（COM接口）连接到中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动。 10.具有两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 会议主席单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 7.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | 会议代表单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。 4.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 6.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 19 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 6 | YY连接线 | 20米延长线（一公一母） | 2 | 根 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 7 | 插座 | 1.采用铝合金材料，独特的外观设计，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | 2 | 只 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4、集中控制系统 |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 壁挂触摸屏 | 1.显示屏采用10.1英寸高清显示屏；搭配中控系统使用，实现对中控系统进行管控（场景切换、音量调节、灯光开关控制及亮度调节、视频矩阵信号切换/场景调用、电源设备开关控制等），控制管理软件界面可根据项目需求定制。 2.支持1路OTG接口，可用于各种不同的设备或移动设备间的联接，进行数据交换。 3.支持1路RJ45网络接口，采用1000M网络传输。 4.支持电容屏多点触摸。 5.支持MIPI高清屏，分辨率为1920*1200。 6.支持POE供电，实现布线简约化。 7.支持DC 12V供电，可通过RJ45多功能接口进行供电。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | 编程软件 | 根据系统功能编程 | 1 | 套 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 5 | 安卓平板电脑 | 平板 10.1英寸 4+64GB WiFi版 平板电脑 | 1 | 台 | 采用华为、小米、联想或同档次及以上品牌 |
| 6 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 1 | 台 | 采用华为、腾达、H3C或同档次及以上品牌 |
| 7 | 交换机 | 端口数：8个10/100M自适应端口 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护； 工作温度：-25℃～70℃ | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 5、辅助材料 |  |
| 1 | 机柜 | 42U机柜，600*600*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 1 | 套 | 采用图腾、湛华、京蜂或同档次及以上品牌 |
| 2 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 10 | 条 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 条 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头 | 2 | 条 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 5 | YY音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 条 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 6 | 增强屏蔽双芯咪线 | 材质：无氧铜 屏蔽：144/0.1mm无氧铜+铝箔屏蔽 规格：Φ6.5mm[(48/0.1mmBC+2/1#)*2C+(144/0.10mmBC)]*1C | 50 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 7 | 300芯*2 音箱线 | 音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线300芯蓝色透明 | 150 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 8 | 电源线 | 国标；RVV3*1.5 | 50 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 9 | 电源线 | 国标；RVV3*2.5 | 50 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 10 | SDI视频线 | QS2108T25S HD-SDI 镀锡铜编织、1080P高清移动数字视频线 | 100 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 11 | 六类网线 | 国标；六类非屏蔽网线 | 100 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 12 | 水晶头 | 六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个 QS906Z100H | 1 | 盒 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 13 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:2米 | 5 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 14 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:15米 | 1 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 15 | PVC管 | 国标；DN=25mm | 32 | 米 | 国产优质 |
| 16 | PVC管 | 国标；DN=32mm | 32 | 米 | 国产优质 |
| 17 | 其他辅材 | 电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 2F会议室57.99平 |  |
| 1、高清显示系统 |  |
| 1 | 交互智能平板 | 1.采用安卓操作系统，采用配置不低于CORTEX A53四核 1.4GHz处理器、2G DDR3内存、32G存储空间，支持有线电视播放功能、内置OPS电脑显示功能、USB多媒体文件播放功能。 2.支持PC和安卓下10点触摸，采用红外感应识别触摸技术；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单。 4.支持睡眠定时、关机记忆功能，支持遥控快捷键，实现F1~F12等按键功能。 5.支持光感识别，实现在不同环境光下，自动调整屏幕亮度。 6.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等 7.支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求。 9.支持计时功能，具备有计时器小工具，可随时掌控时间。 10.内置丰富的界面模板，可直接预览并修改模板样式，支持签字欢迎墙。 11.采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥350cd/m²，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）×2160（V）。 12.输入端口：AV：1组、RF：1组、VGA：2组（前置一组）、音频：2组（前置一组）、MIC：1组、分量：1组（三合一端口）、LAN：1组、TF卡：1组、TOUCH PORT：2组（前置1组）、HDMI：3组（前置1组）、USB2.0：1组（前置1组）、USB3.0：3组（前置1组仅支持OPS电脑下使用） | 1 | 台 | 采用西沃、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 2 | OPS电脑模块(I5) | 1.采用80Pin OPS-C 标准接口的OPS 插槽式安装方式，CPU配置不低于Intel Core i5，内存不低于8GB，存储≥256GB SSD硬盘。 2.支持有1 x HDMI输出（分辨率可达4096x2160x24bpp @ 24Hz）、1 x VGA（分辨率可达1920×1080）。 3.支持安装Windows 7.Windows 8.Windows 10.Linux。 | 1 | 台 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 3 | PAPA发射器 | 1.支持操作系统：Windows 7/8/8.1/10 32和64 位，Mac OS X 10.6 和更高版本 2.帧数：可达每秒25 帧以上 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n 8.无线数据速率：可达300Mbps 9.Frequency band：2.4 GHz 和5 GHz | 1 | 只 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 4 | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角，符合工程学原理角度。 3.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | 2 | 个 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 2、专业扩声系统 |  |
| 1 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 2 | 充电器 | 1.充电器支持双路双LCD显示屏充电显示功能。 2.充电器可为两个无线话筒同时充电，支持给手持话筒或腰包发射器充电。 3.采用恒压PWM方式和涓流方式充电。 4.支持电池故障提示功能。 5.带点阵LCD显示屏充电状态 6.配置电池规格为AA 镍氢充电电池 | 1 | 套 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 3 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 7 | YY支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 2 | 只 | 国产优质 |
| 8 | 专业功放 350W | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 2 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 9 | 吸顶扬声器 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.具有精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz 8.安装开孔尺寸：250mm。 | 4 | 只 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 10 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 2 | 台 | 采用SENNHEISER、BOSCH、JBL或同档次及以上品牌 |
| 3、集中控制系统 |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 壁挂触摸屏 | 1.显示屏采用10.1英寸高清显示屏；搭配中控系统使用，实现对中控系统进行管控（场景切换、音量调节、灯光开关控制及亮度调节、视频矩阵信号切换/场景调用、电源设备开关控制等），控制管理软件界面可根据项目需求定制。 2.支持1路OTG接口，可用于各种不同的设备或移动设备间的联接，进行数据交换。 3.支持1路RJ45网络接口，采用1000M网络传输。 4.支持电容屏多点触摸。 5.支持MIPI高清屏，分辨率为1920*1200。 6.支持POE供电，实现布线简约化。 7.支持DC 12V供电，可通过RJ45多功能接口进行供电。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | 编程软件 | 根据系统功能编程 | 1 | 套 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 5 | 安卓平板电脑 | 平板 10.1英寸 4+64GB WiFi版 平板电脑 | 1 | 台 | 采用华为、小米、联想或同档次及以上品牌 |
| 6 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 1 | 台 | 采用华为、腾达、H3C或同档次及以上品牌 |
| 7 | 交换机 | 端口数：8个10/100M自适应端口 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护； 工作温度：-25℃～70℃ | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 4、辅助材料 |  |
| 1 | 机柜 | 42U机柜，600*600*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 1 | 套 | 采用图腾、湛华、京蜂或同档次及以上品牌 |
| 2 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 8 | 条 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 条 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头 | 2 | 条 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 5 | YY音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 条 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 6 | 增强屏蔽双芯咪线 | 材质：无氧铜 屏蔽：144/0.1mm无氧铜+铝箔屏蔽 规格：Φ6.5mm[(48/0.1mmBC+2/1#)*2C+(144/0.10mmBC)]*1C | 20 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 7 | 300芯*2 音箱线 | 音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线300芯蓝色透明 | 50 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 8 | 电源线 | 国标；RVV3*1.5 | 30 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 9 | 电源线 | 国标；RVV3*2.5 | 20 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 10 | SDI视频线 | QS2108T25S HD-SDI 镀锡铜编织、1080P高清移动数字视频线 | 20 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 11 | 六类网线 | 国标；六类非屏蔽网线 | 200 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 12 | 五孔插座 | 国标 | 12 | 个 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 13 | 水晶头 | 六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个 QS906Z100H | 1 | 盒 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 14 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:2米 | 5 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 15 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:15米 | 1 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 16 | PVC管 | 国标；DN=25mm | 20 | 米 | 国产优质 |
| 17 | PVC管 | 国标；DN=32mm | 20 | 米 | 国产优质 |
| 18 | 其他辅材 | 电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 2F会议室31.4平 |  |
| 1、高清显示系统 |  |
| 1 | 交互智能平板 | 1.采用安卓操作系统，采用配置不低于CORTEX A53四核 1.4GHz处理器、2G DDR3内存、32G存储空间，支持有线电视播放功能、内置OPS电脑显示功能、USB多媒体文件播放功能。 2.支持PC和安卓下10点触摸，采用红外感应识别触摸技术；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单。 4.支持睡眠定时、关机记忆功能，支持遥控快捷键，实现F1~F12等按键功能。 5.支持光感识别，实现在不同环境光下，自动调整屏幕亮度。 6.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等 7.支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求。 9.支持计时功能，具备有计时器小工具，可随时掌控时间。 10.内置丰富的界面模板，可直接预览并修改模板样式，支持签字欢迎墙。 11.采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥350cd/m²，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）×2160（V）。 12.输入端口：AV：1组、RF：1组、VGA：2组（前置一组）、音频：2组（前置一组）、MIC：1组、分量：1组（三合一端口）、LAN：1组、TF卡：1组、TOUCH PORT：2组（前置1组）、HDMI：3组（前置1组）、USB2.0：1组（前置1组）、USB3.0：3组（前置1组仅支持OPS电脑下使用） | 1 | 台 | 采用西沃、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 2 | OPS电脑模块(I5) | 1.采用80Pin OPS-C 标准接口的OPS 插槽式安装方式，CPU配置不低于Intel Core i5，内存不低于8GB，存储≥256GB SSD硬盘。 2.支持有1 x HDMI输出（分辨率可达4096x2160x24bpp @ 24Hz）、1 x VGA（分辨率可达1920×1080）。 3.支持安装Windows 7.Windows 8.Windows 10.Linux。 | 1 | 台 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 3 | PAPA发射器 | 1.支持操作系统：Windows 7/8/8.1/10 32和64 位，Mac OS X 10.6 和更高版本 2.帧数：可达每秒25 帧以上 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n 8.无线数据速率：可达300Mbps 9.Frequency band：2.4 GHz 和5 GHz | 1 | 只 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 4 | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角，符合工程学原理角度。 3.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | 2 | 个 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 2、集中控制系统 |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 壁挂触摸屏 | 1.显示屏采用10.1英寸高清显示屏；搭配中控系统使用，实现对中控系统进行管控（场景切换、音量调节、灯光开关控制及亮度调节、视频矩阵信号切换/场景调用、电源设备开关控制等），控制管理软件界面可根据项目需求定制。 2.支持1路OTG接口，可用于各种不同的设备或移动设备间的联接，进行数据交换。 3.支持1路RJ45网络接口，采用1000M网络传输。 4.支持电容屏多点触摸。 5.支持MIPI高清屏，分辨率为1920*1200。 6.支持POE供电，实现布线简约化。 7.支持DC 12V供电，可通过RJ45多功能接口进行供电。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | 编程软件 | 根据系统功能编程 | 1 | 套 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 5 | 安卓平板电脑 | 平板 10.1英寸 4+64GB WiFi版 平板电脑 | 1 | 台 | 采用华为、小米、联想或同档次及以上品牌 |
| 6 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 1 | 台 | 采用华为、腾达、H3C或同档次及以上品牌 |
| 7 | 交换机 | 端口数：8个10/100M自适应端口 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护； 工作温度：-25℃～70℃ | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 3、辅助材料 |  |
| 1 | 机柜 | 24U经济型机柜 黑色，600*600 | 1 | 套 | 采用图腾、湛华、京蜂或同档次及以上品牌 |
| 2 | 话筒线 | QS2802T100S 话筒线 双芯咪线 音频工程线卡侬线 | 50 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 3 | 300芯*2 音箱线 | 音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线300芯蓝色透明 | 50 | 米 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 4 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:20米 | 1 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 5 | 六类网线 | 国标；六类非屏蔽网线 | 50 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 6 | 水晶头 | 六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个 QS906Z100H | 1 | 盒 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 7 | 电源线 | 国标；RVV3*1.5 | 50 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 8 | PVC管 | 国标；DN=25mm | 10 | 米 | 国产优质 |
| 9 | 其他辅材 | 电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 会务管理系统： |  |
| 1.软件模块 |  |
| 1 | 云会务服务器管理系统YY软件 | 1.会议预约：支持APP会议预约和web用户端会议预约功能，支持用户选择会议室可以发起会议预约，会议预约具有会议时间、地点、主持人、参会人员、会议主题等功能模块。 2.会议提醒：支持会议信息APP通知、短信通知，将会前提醒、结束提醒、会议签到、开始签到、结束签到、会议附件、会议详情、会议议程等会议相关通知至相关人员。 3.会议列表：支持用户可以通过搜索（会议主题、发起人等关键词）、或筛选（会议状态、起止日期）查看参与的会议信息，支持会议列表导出（excel格式）；支持切换视图：列表和卡片； 4.会议发布：支持会议预约模块与信息发布门口屏的同步，发起人发起会议成功后会同步到该会议室的门口屏上，会议室门口屏上会显示最近的待进行和进行中状态的会议； 5.会议统计：支持数据统计服务功能，可为决策提供强有力支持，具有会议室预订率，会议室预定走势图展示，支持各类型的会议信息统计，包括开会频次，人数、会议室使用率，展示各个会议室的预订率统计，并且管理员可查看会议相关数据 | 1 | 套 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
|  |  | 6.支持用户可以发起和参与投票。发起投票主要包含：投票标题、关联会议、参与人员、起止时间、选项、选项数、是否匿名、统计形式。 7.支持资产管理，包括资产统计、资产入库、资产领用/归还、资产维修和资产报废。 支持通过APP即可实现会议室预约、签到、投票、会议服务、会议室声光电视设备的控制、会议场景模式联动。 8.会务系统支持与人体存在感应器对接，通过I/O口与中控系统连接传输判断结果（是否有人存在会议室）信号，并反馈到会务系统实现智能化控制是否提前结束会议（释放占用状态）、智能联动控制关闭会议室设备，达到节能及会议室资源最大化利用的效果。 9.支持会议室人体检测设备状态查看（以颜色标识会议室有人或空闲），可选择会议室绑定人体探测 10.支持设备控制功能，支持查看会议室的设备数量、设备类型；选择会议室设置场景控制的所有开关；远程控制会议室设备。支持与中控系统对接，实现会议室内部设备的控制、状态反馈、场景控制等功能。 |  |  |  |
| 2.信息发布模块 |  |
| 1 | 云终端 | 1.基于安卓系统开发，智能壁挂终端，可应用于会务系统展示会议信息，如文本数据、图片等的展示发布。 2.显示屏：10.1英寸、分辨率：1920*1200，电容触摸屏，支持多点式触摸。 3.CPU：RK3288 4核 A17；主频：最高主频1.8GHz、内存：DDR3 2G；存储器：EMMC 16G。 4.支持1路红外信号输出、内置红外接收头，支持红外学习功能、支持1路继电器控制信号触发、支持1路IO输入信号触发。 | 4 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3.辅材 |  |
| 1 | 六类网线 | 国标；六类非屏蔽网线 | 305 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 2 | 无线路由器 | 企业级/网管路由器，千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙路由 | 1 | 台 | 采用华为、腾达、H3C或同档次及以上品牌 |
| 3 | 交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP，MAC地址表≥8K，IPv4路由FIB≥4K,ARP表≥2K；支持VLAN，语音VLAN，支持端口聚合，每个端口组至少8个端口，支持跨设备的链路聚合；支持G.8032以太环保护协议；支持智能堆叠；支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级；安全功能：支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 广播系统： |  |
| 一、广播中心机房主控设备 |  |
| 主机服务器 |  |
| 1 | IP网络控制主机 | 1.采用工业级工控机机箱设计，具有17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有8×USB接口、6×串口接口、1×千兆网。 4.配置不低于四核/i5处理器，内存配置不低于8G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 7.内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 ★9.支持插卡式消防联动报警功能，支持≥32路消防通道触发报警，支持≥32路通道的线路故障检测功能，支持RS485通信协议，可与第三方系统通讯实现联动告警触发；（须提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料） | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理YY软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 4.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 5.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 6.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 | 1 | 套 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
|  |  | 7.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 8.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 9.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 10.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。 |  |  |  |
| 3 | 授时服务器 | 1.设备采用标准机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 2.液晶显示屏可显示日期、时间、信号强度及本机IP地址。 3.自动实现卫星自动校时，自适应全球时区，根据时区自动切换显示语音。 4.可设定为自动获取IP地址功能，支持广播系统对终端进行远程固件升级。 5.支持与公共广播系统对接作为校时系统，保障公共广播系统和定时任务准确性。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 音源设备 |  |
| 1 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.灵敏度：-43dB±2dB 4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 5.钟声提示：带钟声提示功能 6.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 7.咪杆长度 ：420mm 8.具备有灯环提示功能 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 合并式播放器 | 1.设备采用标准机柜式设计，为广播系统提供合并音源，支持手动控制CD、MP3和收音机三种音源的播放器。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用高档吸入式机芯；收音机采用高灵敏度收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。 4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 ★11.具有手动快捷按键“CALL ALL”一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼；（须提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料） | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 5 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 消防联动 |  |
| 1 | 采集器 | 1.标准机柜式设计，高档拉丝铝合金面板，网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP、UDP。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持16路消防短路信号输入接口 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 8.短路接口：工业标准压线接线端子 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 其它配套设备 |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1. 壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2. 网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，支持协议：TCP/IP，UDP，保护电路：过载、短路保护电路 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4. 内置2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5. 具备1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6. 内置2级优先设置： 1） 网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2） AUX优先网络背景音乐信号。 7. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 8. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 9. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 | 1 | 对 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | 节目定时器 | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。 3.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 4.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 二、广播分控站 |  |
| 1 | 台式电脑 | i5-10400，8G内存，1T+256G SSD硬盘，win10，23英寸显示器 | 1 | 台 | 采用联想、DELL、HP或同档次及以上品牌 |
| 2 | IP网络广播系统分控YY软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 8.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 9.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 10.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 | 1 | 套 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | 寻呼话筒 | 1. 采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 11.具有手动快捷按键“CALL ALL”一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼；（须提供功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料） | 1 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 三、前端设备 |  |
| 1 | IP网络终端功放 120W | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥120W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 3 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 2 | IP网络终端功放 240W | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 3 | 台 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 3 | 天花喇叭 | 1.额定功率(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度≥92dB 4.频率响应(-10dB)130-16KHz 5.喇叭单元4"×1 | 87 | 只 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 4 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：5W,10W 2．额定功率（70V）：2.5W,5W 3．灵敏度≥85dB 4．频率响应：150-16KHz 5．喇叭单元：2.5"×2 6.防护等级：IP66 | 7 | 只 | 采用itc、迪士普、好视通或同档次及以上品牌 |
| 5 | 交换机 | 端口数：8个10/100M自适应端口 电源：24V直流输入（12VDC～36VDC）内置过流保护； 工作温度：-25℃～70℃ | 1 | 台 | 采用华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌 |
| 四、辅助材料 |  |
| 1 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 4 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 2 | YY音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 1 | 条 | 采用秋叶原、绿联、百盛 或同档次及以上品牌 |
| 3 | 10A三极电源插头 | 10A三极电源插头 | 4 | 个 | 国产优质 |
| 4 | 水晶头 | 六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 工程级六类水晶头（100个/盒）1盒 | 1 | 盒 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 5 | 六类网线 | 国标；六类非屏蔽网线 | 305 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 6 | 喇叭线（室内） | 国标；RVV2*1.5 | 1000 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 7 | 电源线 | 国标；RVV3*1.5 | 50 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 8 | PVC管 | 国标；DN=25mm | 10 | 米 | 国产优质 |
| 9 | 其它辅助材料 | （绝缘胶布、排插等） | 1 | 项 | 国产优质 |

| 视频会议系统（台州海关） |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 会议系统-台州海关视频会议系统升级 |  |
| 1 | 多媒体处理平台 | 大容量、高性价比、可灵活分配端口、平滑扩容的全适配MCU具备业内领先的1080P60全编全解超强处理能力，数据会议新一代高清编解码器H.265 SCC最高支持4K分辨率，支持1080P、720P、4CIF、CIF分辨率之间实现灵活转换，天然融合视频、音频、辅流、数据，提供无缝的沟通协作能力。最大支持100路1080P30端口(可升级license至50路1080P30）。本次配置14路1080P30端口 | 1 | 台 | 采用华为、中兴、科达或同档次及以上品牌 |
| 2 | 会议管理平台 | 服务器加软件 | 1 | 套 | 采用华为、中兴、科达或同档次及以上品牌 |
| 3 | 分体式终端 | 超高清视频会议终端，具备强大的音视频媒体处理引擎，丰富的音视频接口，可适配多种类型摄像机和显示设备，满足各类型会议室集成需求。 全新H.265编解码能力，最高可支持1080p 60fps+4K数据体验；AI智能语音助理、内置数据协作功能，外接触控屏，可扩展电子白板进行协作互动。 视频输入：1xHT-RX（4K30）、2xHDMI（4K30,支持音频输入） 视频输出：1×HDMI（4K60）、1×HDMI（1080P60） 音频输入：1xHD-AI（2级）、1x卡农头、1xHDMI（音频输入）、2xRCA 音频输出：4xRCA、2xHDMI（音频输出） | 4 | 台 | 采用华为、中兴、科达或同档次及以上品牌 |
| 4 | 会议摄像机 | 1080p 60帧全高清PTZ摄像机，采用851万像素CMOS图像传感器，提供HDMI接口，最高支持1080p 60帧视频输出。 图像采集率：1080p 50/60、1080i 50/60、 1080p 25/30、720p 50/60，1/2.5英寸CMOS图像传感器 851万像素 镜头变焦：12倍光学变焦 254预置位 | 4 | 台 | 采用华为、中兴、科达或同档次及以上品牌 |
| 5 | 高清视频跳线 | 2米短跳线 | 12 | 根 | 采用秋叶原、绿联、飞利浦或同档次及以上品牌 |
| 6 | 辅材 | 音频线缆，接头等辅材 | 4 | 套 | 国产优质 |
| 会议系统-台州海关三楼视频会议室升级 |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 1、采用插卡式机箱，1卡2路，板卡支持DVI-I万能接口，通过软件调节可以任意接入HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS信号。 2、多格式交叉点切换：支持4K、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS、光纤、HDBT、音频输入输出，任意自由切换。 3、MFormat技术：输入、输出卡采用MFormat技术，一种板卡全兼容DVI/HDMI/VGA/YUV/CVBS，极大了提高了系统的简洁性，彻底解决了传统多格式矩阵板卡型号多，变更信号需要更换板卡的问题。 本次输入配置2路3G-SDI+10路DVI输入+2路HDMI+2路VGA，输出配置2路3G-SDI+2路DVI+2路HDMI+2路VGA； 4、无缝切换：输出板卡具有时基校准同步功能，在切换画面的瞬间，尽最大可能保持画面的完整，保证切换瞬间画面无抖动，达到真正的“无缝”切换。 5、自定义输出分辨率、视频位置：支持手动调节输出分辨率、视频位置，无论新旧显示设备都可实现兼容。支持4K及以下1920 x 1200@60Hz分辨率，并符合VESA和HDTV全部常规标准，可根据不同显示终端调节分辨率，实现完美显示。 6、输入、输出色彩管理：支持输入输出通道图像色彩、色温调节，可针对不同的显示设备及现场光线环境达到最佳显示效果。 7、掉电记忆、断电保护功能，进一步提高系统的稳定性和可靠性。 8、具有信号均衡补偿、修正、自动调节和时钟恢复功能，确保信号无损耗 9、场景预置：支持自定义多组场景模式，通过预先配置切换方案在使用时可一键调用实现多路同时切换，满足用户不同的使用场景，免去繁琐的切换步骤。 10、线性模块化结构：模块化后插板式结构，支持带电热插拔，在不经断电和不改变布线的情况下，即可更换或增加板卡。 11、冗余式双电源：采用冗余热备份式一体化开关电源，保证系统运行的连续性，极大提高了系统的稳定性。 | 1 | 台 | 采用科迪、小鸟、淳中或同档次及以上品牌 |
|  |  | 12、多色按键前面板：采用一体式多色按键前面板控制，不同功能的按键采用不同颜色的按键，面板具有PANEL LOCK键，可以控制整个面板的开启和锁定，防止误触。 13、LCM显示屏：支持全局信号路由查看，单屏显示所有输入、输出对应关系。 14、具有端口映射功能，支持输入、输出端口虚拟映射，系统改造或更换板卡是无需更改中控程序，直接使用软件虚拟映射端口即可。 15、提供多种通讯方式： RS-232控制、Ethernet控制。 16、提供多种控制方式：前面板按键、支持外置专用控制面板扩展功能和专用软件、中控等控制。 17、跨平台远程控制软件：控制软件支持WINDOWS/LINUX/ANDRIOD/IOS等操作系统，可在PC、平板、手机等终端运行，同时支持远程控制。 18、软件支持多台数字、模拟、混合及音频矩阵同时控制并可实现多矩阵信号跨切，提供棋盘式切换界面、文本式切换界面、虚拟按键式切换界面，同时支持输入输出端口虚拟映射，便于中控编程。 |  |  |  |
| 2 | 会议摄像机 | 成像器：1/2.8英寸CMOS成像芯片 . 感光元器件和摄像机同一品牌，含红外遥控器，支持桌面安装，吊装，三脚架等多种安装方式 分辨率：720P/59.94, 720P/50, 1080P/59.94, 1080P/50,1080P/29.97, 1080P/25,1080i/59.94 镜头：30倍光学变焦，12倍数字变焦。 焦距：f=4.3MM—86MM,F1.6到4.7 最小物距：10MM（广角）-1200MM(远端) 水平视角：63.7度 最低照度：1.4 lx 快门速度：1到1/10000秒 增益：自动/手动（0到43 dB） 白平衡：自动/室外/室内/一键式/手动。 信噪比：50d B以上 平移/仰府：平移：±170°（最高速度为100°/秒） 俯仰：+90°到 -20°（最高速度为90°/秒） 宽动态功能：有 图像自动翻转：有 预设位：256个 视频输出：3G-SDI输出以及IP输出支持1080/59.94P、50P,并可以同时输出。 控制接口：RS-422,RJ-45 控制功能：支持安卓手机系统控制 客户端数量：20（最多10个可接受视音频流媒体的客户端） 三码流：支持 自适应帧率控制：H.264 | 1 | 台 | 采用SONY、松下、JVC或同档次及以上品牌 |
| 3 | 3G-SDI线 | 连接会议摄像机 | 50 | 米 | 采用佳耐美、秋叶原、绿联或同档次及以上品牌 |
| 4 | 全高清投影机 | 投影技术：3LCD工程投影机 亮度：≥6200流明（根据ISO21118标准） 液晶显板尺寸：0.64英寸×3，标准分辨率：1920*1200，支持最大输入分辨率：3840*2160 光源：激光， 寿命≥20000小时，对比度：≥600000：1 镜头手动位移：垂直：0-0.6V，水平：±0.29H，镜头变焦比≥1.6倍， 端口：1 个 VGA，2个HDMI，1 个HDBaseT， 1个立体声微型音频；1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针）；1个RJ-45 端口，1个A型USB（5V/2A）， 1个A型USB（无线投影）,1个B型USB(维修端口)， 内置扬声器：≥20W， 最低待机功耗： ≤0.5W 噪声：28dB（满功率） 重量：≤9.7KG 功能： 阵列式激光光源技术；亮度无极调整，支持以1%幅度从30&-100%的调整； 无机液晶板；液晶板散热方式为冲突风冷系统； 第二代CCT全密闭内循环防尘散热系统；无过滤网设计； CEL一级能效认证和高色域投影机认证；满功率下28dB超静音； 画中画显示；色温精准调校；无缝切换； 兼容4K超高清数字信号；支持无线投影，网络16画面显示； 无线接入只需4位PIN码智能连接。 | 1 | 台 | 采用索诺克、NEC、爱普生或同档次及以上品牌 |
|  |  | 支持50点智能无线终端分享 垂直和水平梯形校正 支持几何校正功能（提供中文版软件）及四点校正； 色彩增强模式 接通电源可自动投射画面的自动开机功能 带网络控制功能（提供中文版软件） 机身标识、遥控器及菜单为中文 密码防盗功能 U盘直插更换开机LOGO 支持100米长距离信号传输 满足DICOM标准要求 机身标识、遥控器及菜单为中文 不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影 |  |  |  |
| 5 | 高清视频跳线 | DVI/HDMI线缆，2-3米以内，24AGW规格 | 8 | 根 | 采用秋叶原、佳耐美、绿联或同档次及以上品牌 |
| 6 | 台下显示器 | 50寸电视机及推车支架 | 2 | 套 | 采用TCL、创维、康佳或同档次及以上品牌 |
| 7 | 音频接插头 | 卡农，3.5mm，6.35mm，RCA，航空头等音频接头 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 8 | 管材 | PVC套管，根据现场实际选用合适管径 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 9 | 其它辅材 | 项目配套音视频辅材，布线槽，扎带等，电缆线等 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 10 | 面光灯 | 额定功率：70W 产品重量：5.3KG 颜色：黑色 外壳材质：铝型材 使用寿命：50000小时 外形尺寸：373×260×270mm 驱动方式：恒流驱动3500mA 额定电压：AC100V-240V/50-60HZ 透镜直径：130mm 显色指数：Ra≥92 光束角度：15-60度 发光效率：≥90Lm/W 光学系统：聚焦菲涅尔透镜 光源：LED集成灯珠 70W/颗 色温：3200K/5600K（±150K）两种可选 通道数量：1个通道 冷却系统：对流传热 工作温度：-20℃至50℃ 调光功能：0%至100%无极调节 链接方式：电源线in，信号线in/out 信号线：三芯卡侬头输入，三芯卡侬头输出 操作：数码显示管控制地址码和相对照度 控制协议：国际标准DMX512信号，调光旋钮调光 照度：1m(13489Lux),2m(3266Lux),3m(1697Lux),4m(1047Lux),5m(688Lux),6m(497Lux),10m(198Lux) | 9 | 套 | 采用KEMLED、真彩、珠江或同档次及以上品牌 |
| 11 | 灯钩 | 专用灯钩 | 9 | 套 | 采用KEMLED、真彩、珠江或同档次及以上品牌 |
| 12 | DMX调光控制台 | 1.通道数：24通道/主调光推杆可以分别或是同时调节1－24 通道数，推杆1－8可以当调光推杆用或是控制所连接灯的光亮度 2.电源输入：DC9V电源适配器，内置电池类型: 可充锂电池，两种供电方式 3.控制方式：无线2.4G DMX 512接收器和标准DMX三芯插座两种控制方式 4.通信距离：300 米（可视距离）空旷场地 5.断电自动记忆各推杆参数 6. LED 电指示灯显示内置电池余量 | 1 | 台 | 采用KEMLED、真彩、珠江或同档次及以上品牌 |
| 13 | 数字DMX信号放大器 | 1.供电220-240VAC，50Hz,DMX 2.数字信号光电藕合隔离2进8出 3. 8位独立放大的DMX信号输出, 有效提高DMX信号传送能力,有效提高DMX信号抗干扰能力,DMX信号光电隔离,防止市电高压串入调光台,防止雷击高压串入调光台, | 1 | 台 | 采用KEMLED、真彩、珠江或同档次及以上品牌 |
| 14 | 灯具专用阻燃电缆线 | 产品名称：演播室灯具专用阻燃电缆线，军工品质，规格3*2.5MM2,材质：ZR-RVV：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝，电压等级300/300，阻燃电缆的高聚物材料氧指数均在28～33之间，电缆的阻燃性能符合IEC60332-3标准规定 | 100 | 米 | 采用中策、开开、起帆或同档次及以上品牌 |
| 15 | 灯具专用阻燃信号屏蔽线 | 产品名称：演播室灯具专用阻燃信号屏蔽线，军工品质，规格2*0.5MM2,材质：ZR-RVV：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝，带屏蔽网，电压等级300/300，阻燃电缆的高聚物材料氧指数均在28～33之间，电缆的阻燃性能符合IEC60332-3标准规定 | 50 | 米 | 采用中策、开开、起帆或同档次及以上品牌 |
| 16 | 原有设备系统整合 | 三楼会议室原有设备搬至机柜中，线缆等全部重新整理 | 1 | 项 | 国产优质 |
| 会议系统-台州海关监控指挥中心升级 |  |
| 1 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 900 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 2 | 水晶头 | 六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个 QS906Z100H | 1 | 盒 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 3 | 光缆 | 指挥中心机房到11楼机房的12芯室内单模光缆，500米一卷 | 500 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 4 | 光配线架及熔接 | AP-P-04-P-24BA ，机柜式光配线架24口，FC接头，SC-SC单芯单模光纤耦合器，单模SC光纤尾纤 | 2 | 套 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 5 | 跳纤尾纤 | 从配线架到交换机，FC/LC接头， 连视频会议专网交换机及互联网交换机，从井道到指挥中心机柜 | 2 | 对 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 6 | 地面弱电布线槽 | 地面线槽，机房到大屏以及会议桌区域。宽度300mm，高度不大于100mm，厚度1.5mm；喷塑 | 20 | 米 | 国产优质 |
| 7 | 辅材 | 辅材 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 8 | 液晶拼接单元 | 55英寸拼接单元，1.8mm拼缝 | 16 | 块 | 采用东方中原、海康、大华或同档次及以上品牌 |
| 9 | 拼接屏幕支架 | 定制支架 | 1 | 套 | 采用东方中原、海康、大华或同档次及以上品牌 |
| 10 | 拼接控制器 | 20进16出拼接控制器，嵌入式架构 | 1 | 台 | 采用东方中原、海康、大华或同档次及以上品牌 |
| 11 | 视频解码器 | 8路视频解码器 | 1 | 台 | 采用海康、大华、宇视或同档次及以上品牌 |
| 12 | 高清视频跳线 | 2米短跳线 | 14 | 根 | 采用秋叶原、佳耐美、绿联或同档次及以上品牌 |
| 13 | 高清视频长线 | 15米HDMI线 | 4 | 根 | 采用秋叶原、佳耐美、绿联或同档次及以上品牌 |
| 14 | 有线鹅颈话筒 | 设计于高质量收音、专业录音、电视广播、会议等高要求的收音应用。 良好的隔音设计，在大增益时仍能避免啸叫声的出现。 易于调节、耐用、细小、可反覆摆动而没有“记忆”效果的鹅颈弯曲结构，可快速及随意地把话筒收音头固定在合适的位置。 UniSteep® - 高通滤波器，提供了一个高效能的高通滤波，把低频噪声作出衰减而无损话音的收音质量。 内置话筒前置放大器供电组件，无需使用外置供电模组。 附有双层式防风海棉罩，可减低在讲话时收到不雅的喷气声及其他风声的情况出现。 快速安装设计，在话筒接线端为标准的3针卡农公头XLRM，可连接到以任何以3针卡农母头XLRF设计的会议话筒座上，亦可在有需要时直接连线到调音台上。 可选配桌面防震话筒座，把话筒固定安装在桌面或其他板面上，并能减低碰撞平面时产生的敲击声及震动声。 元件：固定式充电背板，永久极性电容收音头 指向性：单指向性 频率响应：100-16,000 Hz 高通滤波：80 Hz，18 dB/octave 开路灵敏度：- 43 dB (7.0 mV) re 1V at 1 Pa 阻抗：250 ohms 最大输入声压级：140 dB SPL，1 kHz at 1% T.H.D. 动态范围（典型值）：111 dB，1 kHz at Max SPL 信噪比：65 dB，1 kHz at 1 Pa | 6 | 套 | 采用铁三角、舒尔、拜亚动力或同档次及以上品牌 |
| 15 | 主音柱（含壁挂架） | 产品特征 8单元全音域无源音柱扬声器 铝合金箱体，多种安装方式，操作简易快捷 适用范围 会议室、多功能厅、教堂、 小型流动商演 频率响应: 120Hz-18KHz（±3dB）/115Hz-20KHz(-10dB) 灵敏度: 97dB 标称阻抗: 8Ώ 额定功率: 200W(AES) 单元: 8×3〞 水平覆盖角: 70° 最大声压级： 120dB SPL，126dB SPL peak | 2 | 只 | 采用ENNE、LAX、恩普瑞或同档次及以上品牌 |
| 16 | 主音柱功放 | 两通道输出功率：350W/8Ωx2,550W/4Ωx2，桥接输出功率：1100W/8Ωx1，频率响应:20Hz-20kHz, ±0.5dB,总谐波失真: <0.05%,信噪比:>96dB, 阻尼系数:>300,分离度:60dB,输入灵敏度: 0.775v/1.0v/1.4v，输出类别：Class AB,冷却方式：抽风向后吹出，保护功能：软启动、VHF、直流、短路、过载、失真限幅、过热、开机音量渐大，输出接口：两位红黑接线柱、NL4 Speakon插座，面板指示灯功能：信号、削波保护、电源指示,16A电源线，AC220V/50Hz.±10%. | 1 | 台 | 采用ENNE、LAX、恩普瑞或同档次及以上品牌 |
| 17 | 有源低音音箱 | 频率范围 (-10 dB) :28 Hz - 500 KHz，内置DSP分频点 :50 Hz - 250 Hz(范围内可选择)，功放功率 :400W(内置功放)，最大声压级 :121 dB，灵敏度 :0 dB (0.775 v)，低音单元 :1 x 12"，覆盖角 :360°，输入连接器 :RCA 和 XLR，吊挂点 :5个吊装结构件，网罩 :防水木框加黑色网布，箱体材料 :中密度纤维板表面喷黑色亚光细点漆 | 2 | 只 | 采用ENNE、LAX、恩普瑞或同档次及以上品牌 |
| 18 | 调音台 | 16个话筒 / 20个线路输入 (12个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 包含机柜安装套件 金属机身 | 1 | 台 | 采用雅马哈、声艺、迈达斯或同档次及以上品牌 |
| 19 | 监听音箱 | 2.0音箱 | 1 | 对 | 采用漫步者、HIVI、雅马哈或同档次及以上品牌 |
| 20 | 音频处理器 | 24位高端转换器外加96kHz频率, 具有卓越的音质性能，3路输入+6路输出完美的混合矩阵音箱处理器，每个输入通道都有18段均衡的滤波器，并且配有3个全通滤波器，每个输出通道都有7段均衡的滤波器，前面板有LCD显示屏窗口，旋钮按键可对机器进行各项功能操作，前面板有7个灯，用于显示输出电平或显示压限，预设储存功能:高达32个，USB直接与计算机软件连接通信，遥控控制的PC软件允许同时连接32台机器，密码锁定功能，2个接地/悬浮拨动开关 参数： 模拟输入: 3 x XLR 平衡式 数字输入:1xSPDIF 模拟输出 :6 x XLR 平衡式 最小负载: 150 ohm THD+N 失真: 0.001% at 1kHz 0dBu S/N信噪比: >110dBA 频响: 20Hz – 20kHz; -0.5dBu at 20Hz and 20kHz AD & DA 转换 : 24 bit 采样率﴾Sample Rate﴿ : 96kHz 噪声发生器: 白/粉红噪声发生器，电平范围：-40dBu~0dBu 输入全通滤波器: 旁路、1/2阶命令可选 输入噪声门: 阀值范围：-80dBu~-50dBu 启控时间：1ms~1000ms;释放时间：10ms~1000ms 输入RMS 限幅: 启控阈值范围：20dBu~10dBu 可选择比范围：2:1~32:1;拐点：0~100% 补给范围：-12dBu~+12dBu 启控时间：5ms~200ms； 释放时间：0.1s~3s 输出峰值压限: 阀值范围：20dBu~-10dBu 启控时间：1ms~900ms;释放时间：0.1s~5s 内置溢出进程动态余量: 12dB | 1 | 台 | 采用ENNE、Clearone、QSC或同档次及以上品牌 |
| 21 | 反馈抑制器 | 1进1出平衡及非平衡输入输出； 橙色智能显示窗，可进行功能编辑状态显示； 内置12组场景模式，6组出厂预设功能，6组用户自定义；用户自定义的可保存到出厂预设功能键上方便用户调用； 所有数据自动保存，实时执行； 单通道24个自动陷波点+12个手动陷波点； 配有专业PC调试软件； USB口免驱动，即插即用。 技术性能要求 供电：AC 90-260V~ 50Hz宽电压设计 频率响应：20Hz-20KHz 输入阻抗：平衡47KΩ 不平衡20KΩ 最大输入电平：+18DBU 输出阻抗：平衡>120Ω 不平衡60Ω 信噪比：>105dB(A计权) 动态范围：103dB 总谐波失真：0.005%，1KHz；20Hz-10KHz <0.01%；20Hz-20KHz <0.025% 失真度：<0.1% 1KHz | 2 | 台 | 国产优质 |
| 22 | 时序电源 | 电源：AC220V/110V50Hz，单相3线 指示：1-8路输出LED指示 总容量：Maximal40A 输出：Channel1-8及面板2路直通，单相三线1 3 A万能插座，USB DJ灯接口 面板控制：1-8旁路开关，BYPASS开关、ON/OFF开关、USB灯开关 外部控制：标准RS232串口控制、IO控制和级联控口 净化功能：8路独立净化功能 | 2 | 台 | 采用CASTLE、ENNE、Clearone、QSC或同档次及以上品牌 |
| 23 | 音箱线 | 功放到音箱，带护套的音箱线，机柜到四个音箱 PVC护套外径: 9.5 mm AWG 14 线芯规格: 318 x 0.10 mm 线芯横截面: 2 x .2.50 mm² PVC绝缘外径: 3.4 mm 工作温度: -20 °C / +70 °C | 50 | 米 | 采用ROXTONE、天诚、秋叶原或同档次及以上品牌 |
| 24 | 音频线 | 护套外径：PVC 6.5 mm 线芯横截面：2 x 0.34 mm² AWG 22 线芯规格：19 x 0.15 mm 绞合裸铜丝芯线绝缘：LLDPE 1.5 mm 屏蔽结构：80 x 0.10 mm 裸铜线螺旋屏蔽屏蔽率：95% 工作温度：-20 °C / +70 °C，100米/卷 | 300 | 米 | 采用ROXTONE、天诚、秋叶原或同档次及以上品牌 |
| 25 | 音频接插头 | 卡农，6.35,3.5，航空头等 | 1 | 批 | 采用纽曲克、佳耐美、ROXTONE或同档次及以上品牌 |
| 26 | 市电接入指挥中心电缆 | 从配电房或者强电井道引50KW功率到指挥中心，为保证线缆承载能力，选用4*10+6规格的电缆线 | 40 | 米 | 国产优质 |
| 27 | 20KVAUPS | 1、UPS主机基本要求为：容量20kVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U，。 2、为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出及单进单出。 3、通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活。 4、宽输入电压范围：单相输入电压80V～280V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境； 5、输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%。 6、电池电压宽范围可调：±15～±20节连续可调，直流电压±180～±240V，现场配置灵活。 7、具备智能蓄电池与负载情况管理功能，LCD屏可直观显示蓄电池剩余容量及当前负载量。 8、含12V-120AH电池32节，电池箱及电池箱连接线。 | 1 | 台 | 采用科华、台达、山特或同档次及以上品牌 |
| 28 | 10KVAUPS | 1、UPS主机基本要求为：容量10kVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U，。 2、为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出及单进单出。 3、通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活。 4、宽输入电压范围：单相输入电压80V～280V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境； 5、输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%。 6、电池电压宽范围可调：±15～±20节连续可调，直流电压±180～±240V，现场配置灵活。 7、具备智能蓄电池与负载情况管理功能，LCD屏可直观显示蓄电池剩余容量及当前负载量。 8、含12V-120AH电池32节，电池箱及电池箱连接线。 | 1 | 台 | 采用科华、台达、山特或同档次及以上品牌 |
| 29 | 市电配电箱 | 市电输入，UPS输入输出 | 1 | 台 | 采用德力西、正泰、施耐德或同档次及以上品牌 |
| 30 | 设备配电箱 | 壁挂式配电箱，配足够的空气开关及内部跳线，接地到大楼地线 | 1 | 套 | 采用德力西、正泰、施耐德或同档次及以上品牌 |
| 31 | 配电箱输出电缆 | 到大屏幕、机柜、会议桌等设备用电，RVV3*4 | 200 | 米 | 采用中策、开开、起帆或同档次及以上品牌 |
| 32 | 机柜 | 600*800机柜，配5块托盘 | 3 | 项 | 采用图腾、湛华、京蜂或同档次及以上品牌 |
| 33 | PDU | 12位PDU，16A输入，12位10A输出 | 6 | 个 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 34 | 设备间静电地板 | 原有的静电地板拆至新的设备间 | 1 | 项 | 国产优质 |
| 35 | 会议室静电地板 | 国标 | 100 | 平米 | 采用汇丽、沈飞或同档次及以上品牌 |
| 36 | 地板支架 | 国标 | 50 | m2 | 国产优质 |

| 信息发布系统 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 1 | LED电子显示屏 | 1.LED灯珠选用东山精密或国星表贴三合一等原厂金线封装，LED封装形式：SMD1010黑灯。 2.LED灯珠发光点颜色组合（像素结构）由1R1G1B构成。 3.驱动IC采用ICND2153技术，采用恒流驱动方式，刷新频率≥3840Hz。 4.LED显示屏采用≤1.25mm点间距，像素密度≥640000点/㎡，模组拼接要求平整度≤0.1mm。 5.箱体分辨率≥480*270，箱体尺寸比例16：9；规格：压铸铝；支持前维护，防护等级可达IP5X。 6.亮度要求满足200-800CD/㎡，对比度可达对比度：5000:1，并支持亮度/ 色度矫正功能，支持单点色度校正，软件具有亮暗线修缝，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内。 7.为保证观看和播放效果，要求观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，换帧频率≥60Hz，灰度等级支持12/14/16bit；要求LED显示屏具有防消影技术，无鬼影、无拖影现象。 8.LED显示屏像素失控率≤1/100000，且无连续失控点。要求LED显示屏使用寿命≥100000H，平均无故障时间：≥10000H。 9.LED显示屏需能在-10℃至40℃的温度中正常运行。 10.LED显示屏采用无底壳设计，箱体与模组直接接触，提高散热，无需增加塑料底壳；箱体采用信号电源插件直接接入，箱体之间无裸露线材连接。 11.单元箱体，具有安装角度检测功能，可非常直观地显示箱体的安装的水平垂直角度值。具有单箱检测功能。 12.12.显示屏净尺寸：11.4m*3.71m=42.32m²，箱体：209个 13.屏体需带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。需提供CNAS检测报告。 14.支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能。需提供CNAS检测报告。 15.蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测，须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料。 | 42.32 | 平方 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 2 | 控制系统 | 1.一路DVI视频输入。 2.一路HDMI高清视频输入。 3.≥4路网口输出。 4.可级联多台进行统一控制。 5.带载能力达230万像素，最宽可达3840点，或最高可达3840点。 | 12 | 套 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 3 | 集中式控制主机 | 集中式控制主机 | 1 | 台 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 4 | 高清LED屏专用电脑 | i5-10400，8G内存，1T+256G SSD硬盘，2G独显，win10，23英寸显示器 | 1 | 台 | 采用联想、DELL、HP或同档次及以上品牌 |
| 5 | 信息发布控制软件 | 定制 | 1 | 套 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 6 | 智能配电柜 | 本地逐级上电；远程控制、状态监测；远程定时控制；选配传感器可报警及联动关机 | 1 | 台 | 采用利亚德、洲明、海康或同档次及以上品牌 |
| 7 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 1000 | 米 | 采用爱普华顿、一舟、泛达或同档次及以上品牌 |
| 8 | 电缆线 | 国标；YJV5*16 | 50 | 米 | 采用南天、起凡、摩恩或同档次及以上品牌 |
| 9 | 钢结构 | 含不锈钢包 根据需求定制 挂墙结构 | 42.32 | 平方 | 国产优质 |
| 台州综合保税区启动区项目海关监管设施及智能信息化工程（检验检疫设施） |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 一、通道式放射性监测设备 |  |
| 1 | 伽马探测器 | 1.伽马探测器类型：塑料闪烁体+低噪声光电倍增管； 2.伽马探测器数量：≥4 个； 3.单个塑料闪烁体体积：≥25L；总体积≥100L； 4.非探测面需使用屏蔽技术以保证对本底的有效屏蔽； 5.能量范围： 25keV～3MeV； 6. 探测灵敏度：在本底水平为0.2μSv/h下，增加0.1μSv/h，1秒内发出辐射报警；探测概率：99.9％；符合国家标准GB/T24246-2009《放射性物质与特殊核材料监测系统》及《IAEA Nuclear Security Series No.1》技术要求； 7. 误报警率：0.01%； 8. 重复性：≤5%； 9. 灵敏度一致性：≤30%； 10. 本底计数率相对标准差：≤10%； 11. 探测区域范围：高度0.1 m～4.5m；宽度：5m； 12. 采用本底测量及自动扣除本底技术，保证测量的准确性及灵敏度，提高检测效率； 13. 具有自动连续自诊断功能，自我诊断检测异常时，可显示警讯，提示工作人员及时维护； 14. 动态探测能力：可探测到 6×105Bq 的 137Cs 裸源； 15. 制造商须获得辐射安全许可证，并提供证明文件。 | 1 | 套 | 上海仁机、北京日之阳、中科核安或同档次及以上品牌 |
| 2 | 中子探测器 | 1.探测器类型：He - 3气体正比计数管； 2.探测器尺寸：Φ50mm×1000mm，须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料； 3.慢化体类型：高密度聚乙烯； 4.探测器充气压强：1个大气压； 5.探测器数量：2个，须提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书复印件等相关证明材料； 6.探测能量范围：热中子～15MeV； 7.系统探测灵敏度：按照标准检测条件，使用20000n/s的中子源，在置信度95％内报警概率应≥99.9％。 | 1 | 套 | 上海仁机、北京日之阳、中科核安或同档次及以上品牌 |
| 3 | PLC控制单元 | 1.220V AC供电，内置空气开关，壁挂式安装于探测器背部； 2.主控单元为系统操作控制，显示系统工作状态，报警控制与指示等。 | 1 | 套 | 上海仁机、北京日之阳、中科核安或同档次及以上品牌 |
| 4 | 警示系统 | 1.发光源为LED，高分贝蜂鸣器报警，组合安装，供电为12V DC。 2.声光报警设备为本地声光报警，提供不同种类的报警灯，有效区分报警类型，报警阈值可调，可连接远程后台管理计算机，配备专用后台管理软件。 | 1 | 套 | 上海仁机、北京日之阳、中科核安或同档次及以上品牌 |
| 5 | 红外对射传感器 | 1.每套配置4对传感器，对射距离长，可视的LED工作状态指示灯，高稳定性的干扰光规避算法； 2.传感器探测待测车辆是否进入测量区域，监测车辆行驶速度。 | 1 | 套 | 上海仁机、北京日之阳、中科核安或同档次及以上品牌 |
| 6 | 视频监控 | 1.监控中心配备一体化操作台，集工控机、UPS、辐射监控软件、交换机、硬盘录像机、报警指示器，实现了在监控室内对现场情况统一监测，提供一体化操作台的内部安装实物图； 2.一体化操作台表面集成报警灯、操作按钮等，能够及时发现报警并处理，提供实物图片； 3.通过一台或多台计算机或服务器作为远程监控平台，通过运行其上的专用软件，数据库等实现对本地放射性物质监测系统进行远程监测，测量结果显示，数据存储，数据统计分析，系统控制及维护，远程参数设置，故障诊断，自动打印报告，可与上级管理部门联网； 4.基于 TCP/IP 协议，实现多点网络布控，可通过采用多台计算机组成监控中心，同时对一台放射性物质监测系统进行监测，可保证在一台计算机失效的 情况下继续进行正常的监控工作； 5.具有中心数据库实现数据库管理功能； 6.设备与中心的历史数据应为自动同步，可即时的存储本地放射性物质监测系统的监测数据； 7.监控中心可实现对多点通道的监测，方便后期扩展。 | 1 | 套 | 上海仁机、北京日之阳、中科核安或同档次及以上品牌 |
| 7 | 专用软件 | 1.需有全中文应用软件及配套的使用手册； 2.可实时显示数据曲线与阈值曲线； 3.可显示多个探测器叠加的数据，也可显示单独的探测器数据； 4.可即时显示当前通过车辆的车牌号或其他车辆识别号及通过速度； 5.每一个车辆通过的探测记录均应保存，保存的记录应包括：车辆通过的序号、车牌号或其他车辆识别号、进入探测通道的时间、离开探测通 道的时间、车辆通过的速度、是否引起报警、此次探测的原始探测数据、此次探 测的报警阈值参数设置，此次对应的视频； 6.若通过的车辆产生了报警，还应在探测记录的基础上额外的增加如下记录：车辆编号、影像信息、报警类型、报警级别； 7.需提供采购人编辑窗口，可对每一辆车辆输入检查结论； 8.应有历史记录统计分析能力，可根据不同的条件（如是否探测，是否报警等条件）进行记录的查询，统计，图表分析等； 9.软件具有用户管理权限设置功能，有效的区别操作用户和管理用户； 10.具备通道占用超时报警功能，当通道占用时间超过设定时间，可提示报警； 11.能够支持大数据分析云平台，便于使用方功能扩展，提供相应的软件界面图片。 12.支持接入手机APP接口，并提供APP图片证明，便于后期扩展，用于远程监控； 13.获得核辐射监管云平台软件著作权，并提供证明文件； 14. 获得通道式车辆放射性监测系统平台软件著作权，并提供证明文件。 15制造商须获得辐射安全许可证，并提供证明文件。 | 1 | 套 | 上海仁机、北京日之阳、中科核安或同档次及以上品牌 |
| 8 | 视频抓拍系统 | 1.抓拍系统可对进行测量区域的车辆进行抓拍； 2.含硬盘录像机、视频摄像头，支持分辨率、帧率、码流等编码参数调节； 3.支持视频参数动态设置功能；支持远程的PTZ控制，一体机中内置主流云台控制协议；提供全面的录像模式（全部录像、计划录像、传感器录像、动态检测录像、手动紧急录像、报警录像等）； 4.支持通过网络下载和回放终端存储上的录像文件。 | 1 | 套 | 上海仁机、北京日之阳、中科核安或同档次及以上品牌 |
| 9 | 车牌识别系统 | 1.对通过车辆进行车辆牌照自动识别、抓拍处理； 2.记录通过车辆信息识别、摄像、补光一体化设计，LED 点阵光源； 3.交流220V供电输入； 4.RJ45以太网接口、监视视频输出、RS232串行数据接口、外触发输入接口、闪光灯同步控制接口； 5.采用IP65防护罩。 | 1 | 套 | 上海仁机、北京日之阳、中科核安或同档次及以上品牌 |
| 10 | 系统数据对接 | ★与“中国海关.海关作业系统查验管理子系统（杭州海关）集装箱应用”对接实时获取相关数据。 | 1 | 套 | 国产定制 |
| 二、通道式消毒喷淋设施 |  |
| 1 | 自动混药系统 | 配药模块为全自动配药系统，配药过程采用机械自动按比例配比（配比比例可按需要任意调节），无需人工配药，消毒药原液或高浓度液体直接连接自动加药器，自来水或清水箱中的水流过自动加药器的过程中自动完成药液配比，满足车辆消毒的连续性，系统可24小时不间断配药。 增压泵及管道配件设备参数： 增压泵具有扬程16m，功率550W，自保护超压断电功能； 管路采用PVC管路，在关键位置加装过滤装置，对进入消毒系统的液体先进行过滤，以减少对消毒系统的消毒泵、全自动加药器、电磁阀的损坏； 普通过滤器：PP棉滤芯，接口尺寸32mm； 电磁阀：DV24V；尺寸：1/2 配药器参数： l 配比范围：0.2%～2%； l 流量范围：12L/h～3000L/h； l 工作压力：0.2～6bar； l 进出口：32mm/25mm； 药箱与主要管路采用UPVC（PE）为主材，药液箱容积≥250L，直径650mm高度1000mm，壁厚6mm。箱体固定架：不锈钢材质。塑料水罐1t采用耐酸防腐进口PE立式锥形加药箱。为避免了药液对药罐的腐蚀，造成设备故障。原药罐设计有加药口、液位检测开关、放药阀、等功能组件，液路系统设有过滤装置，防止在使用过程中出现堵塞现象。 | 1 | 套 | 汉邦、安唐、中科核安或同档次及以上品牌 |
| 2 | 喷淋喷雾杆 | 本消毒通道在消毒方式上采用高压喷雾技术，能够达到30-120微米对物体表面喷雾，雾点均匀在空气中悬浮，消毒表面湿润且消毒液不滴流为度，符合《出入境汽车及其他车辆消毒规程》（SN/T1333-2003）行业标准。 药剂输送模块内设备参数： 不锈钢架体：304不锈钢材质； 普通多级泵：扬程150m，最大流量：5m³/h；功率：4kw； 数显流量计测量精度：±0.5%，通经DN20，量程比20:1； 电磁阀：DC24V；规格：1/2； 输药管（PPR）：PPR管，尺寸DN20； | 1 | 套 | 汉邦、安唐、中科核安或同档次及以上品牌 |
| 3 | 消毒喷雾模块 | 消毒通道处设计有消毒喷头，能对车辆进行全方位喷雾消毒，喷嘴数量≥24个。雾化直径20um -60um。车辆在行进过程中能很好的处理来车方向的表面积。车辆进入到消毒通道后，传感器感应到车辆后，对准车辆方向喷嘴自动开启，由于安装位置比较合理，在车辆未进入到通道时，已经启动喷雾，形成一个药液雾化的区域，车辆在通过时能很好的粘附在其表面。 设备参数： 定制喷淋喷杆（不锈钢）（内置伴热带）：材质：外装饰板304不锈钢，框架：镀锌方管；伴热带：25W/m； UPVC管：DN20； 单向阀：UPVC； 陶瓷喷嘴：流量：1L/min；安装方式：卡套； 轮胎消毒技术（选配选装）要求: 自动识别车辆驶入，喷头排列设计合理，能充分对通过车辆轮胎完成底面、内面和外面的喷洒（共有6个沉埋式喷头） | 1 | 套 | 汉邦、安唐、中科核安或同档次及以上品牌 |
| 4 | PLC电气控制模块 | 电气控制模块是应用自动控制技术、计算机数字化技术和数字化信息传输技术，将现场二次设备（包括控制、保护、测量、自动装置、远程终端等）经过功能的重新组合和优化设计，通过PLC控制器代替人工对消毒配药执行控制、保护、检测、运行操作管理、信息远传、远方监控及其协调处理。 系统的设计、配置和选型符合国际标淮、国际工业标准以及国内标准。 系统应具备较强的故障软化与容错能力，采用模块化结构，具有系统动态重构能力和一定的冗余措施，在任一单个硬件或软件失效时，应能防止系统信息的丢失或影响系统主要功能。可通过计算机联网，控制中央系统，并进行远程遥控。监控软件可实现远程控制，定时上报和实时查询功能，可接口智能卡口系统，实现自动放行控制； | 1 | 套 | 汉邦、安唐、中科核安或同档次及以上品牌 |
| 5 | 系统数据对接 | 与“中国海关.海关作业系统查验管理子系统（杭州海关）集装箱应用”对接实时获取相关数据。 | 1 | 套 | 国产定制 |
| 6 | 喷淋顶棚 | 根据现场实地情况及正常通行车辆的高度及宽度定制喷淋蓬尺寸 1. 材料：龙骨结构方管 2. 各连接处满焊磨平 3. 表面处理：底漆-防锈漆；面漆-户外漆 4. 喷淋蓬侧面、顶部安装钢化玻璃 5. 喷淋指示牌安装在顶棚上，根据工艺要求制作 | 1 | 套 | 国产 |
| 三、熏蒸库配套设施 |  |
| 1 | 投药台 | 称重范围：0～150Kg；灵敏度：10g； 控制速度：10ms；投药精度：≤50g 投药速度：1kg/min～2kg/min 汽化器出气口温度：＞25℃ 泄露报警浓度：≤5ppm；灵敏度：1ppm；与通风换气风机联动 | 1 | 套 | 汉邦、安唐、贺林或同档次及以上品牌 |
| 2 | 熏蒸药剂吹扫系统 | 循环风量：2281～2504m³/h； 风压：4297Pa～4112Pa； 电压：380v/50Hz； 功率：5.5Kw； 循环管道通径：DN200，材质：镀锌钢管 阀门驱动方式：气动；电磁阀：DC24V；工作压力：0.6～0.8MPa | 1 | 套 | 汉邦、安唐、贺林或同档次及以上品牌 |
| 3 | 熏蒸气体检测系统 | 1个溴甲烷在线式扩散式检测仪表 0-200g/m³，红外线，工业级，DC 12－30V，精度≤±3 响应时间 ≤30S（T90）重复性≤±2%工作温度-20℃～+50℃工作湿度 ≤95%RH 无结露 工作压力 86～ 106Kpa 4－20mA电流信号输出，量程0-200g/m3，分辨率 0.1,含气体预处理系统，上中下共3点检测 | 1 | 套 | 汉邦、安唐、贺林或同档次及以上品牌 |
| 4 | 控制台系统 | 60寸液晶显示，中文菜单、提示清晰； 显示温度、浓度、重量、压力、风机及阀门状态等，可记录温度的变化，记录时间可自由设定； 逻辑控制输出，风机、阀门、吸附、脱附等执行机构的动作均由PLC系统执行； 熏蒸药剂浓度采集系统与计算机相连实现数据实时存储； 视频远程监控系统可以实现监管部门对熏蒸除害现场的远程监控； 信息显示系统。 | 1 | 套 | 汉邦、安唐、贺林或同档次及以上品牌 |
| 5 | 熏蒸库加热系统 | 工业电采暖炉功率40kw供电380v，额定出口水温80度，工作温度、工作时间可设定，自动启动关闭以及供暖热水的温度采集，碳钢材质翅片式散热器600宽*1500长，散热管径DN25。进出水口管DN25. | 1 | 套 | 汉邦、安唐、贺林或同档次及以上品牌 |
| 7 | 熏蒸库气密门 | 气密门2.0m宽*2.5m高,双面钢板喷塑，中间保温岩棉 | 1 | 套 | 汉邦、安唐、贺林或同档次及以上品牌 |
| 8 | 溴甲烷检测报警器 | 1个轴流风机、接入控制柜，1个溴甲烷传感器，进口传感器，工业级，DC 12－30V，精度 ≤±3响应时间 ≤30S（T90）重 复 性 ≤±2% 工作温度-20℃～+50℃ 工作湿度≤95%RH无结露 工作压力86～106Kpa 4－20mA电流信号输出，量程0-100PPM，分辨率0.1 | 1 | 套 | 汉邦、安唐、贺林或同档次及以上品牌 |
| 9 | 熏蒸库气压检测系统 | 压力传感器：压力范围0～2000Pa、精度±0.2%、输出4～20mA、供电DC24V 计时器：计算机自动计时 试压风机：风量550～700m³/h、风压1628～981pa、功率1.5Kw； | 1 | 套 | 汉邦、安唐、贺林或同档次及以上品牌 |
| 10 | 集装箱熏蒸库密闭门 | 熏蒸库2：M3337 结构：平面结构外形尺寸：L*10㎡以内，超过10㎡的门厚度增加60mm，内部不在填充保温材料； 材质：冷轧钢板、表面处理（依据环境等级确定防护要求，DFT厚度不低于200微米）； 开门方式：旋转开启； 保温：内充保温； 密闭方式：充气密封； 质量：400-800Kg（需要依据面的面积）； 密封条：充气密封胶条； 门关到位限位与双机械锁定装置； | 1 | 套 | 汉邦、安唐、贺林或同档次及以上品牌 |
| 11 | 集装箱平移装置 | 平板轨道车 承载不少于40t，6000mm*W2500mm*H700mm 牵引机、功率4.5kw，速度10m/min 轨道 标准24kg/m、轻轨 （轨道及库内混凝土浇筑由土建负责（按照我司示意图浇筑），我司负责轨道安装及填缝） 辅材 齿条、支架、链轮 含轨道安装及密封性调试 | 1 | 套 | 汉邦、安唐、贺林或同档次及以上品牌 |
| 12 | 溴甲烷尾气回收再利用控制 | 整体撬装，处理量30M3/H，冷凝+活性炭吸附+PLC控制工艺、储液罐10KG | 1 | 套 | 汉邦、安唐、贺林或同档次及以上品牌 |
| 13 | 警示系统 | 电源：DC24V 功率：15W 光源：LED灯珠频闪 灯光颜色：红色 音量控制：120分贝 工作温度：-30℃～70℃ 安装方式：壁挂式 | 1 | 套 | 汉邦、安唐、贺林或同档次及以上品牌 |
| 14 | 系统数据对接 | 与“中国海关.海关作业系统查验管理子系统（杭州海关）集装箱应用”对接实时获取相关数据。 | 1 | 套 | 国产定制 |
| 四、热处理库配套设施 |  |
| 1 | 加热装置 | 不锈钢翅片加热组 电加热导热油炉加热系统（120kw） | 1 | 套 | 安唐、汉邦、贺林或同档次及以上品牌 |
| 2 | 中央控制器 | 控制系统主机 1.采用西门子PLC控制单元，主要元器件采用施耐德 2.控制主机采用工业计算机进系统控制。 3.灵活人机交互界面,界面形象逼真。 4.组木材含水率，6组温湿度探针输入。 5.电动阀采用按指令调节，无需维护电机。 | 1 | 套 | 安唐、汉邦、贺林或同档次及以上品牌 |
| 3 | 气体加热循环管道 | 电机：耐高温，高湿，耐腐蚀，“H”级绝缘，IP54保护，耐温120℃，1.5Kw-5.5Kw 风机：全铝合金精密铸造，耐高温，严格的动、静平衡处理，正反转风量相同。 | 1 | 套 | 安唐、汉邦、贺林或同档次及以上品牌 |
| 4 | 进排气装置 | 采用铝板，经专用设备轧制、焊接，扭矩：50Nm，转角：< 90度，全程时间：< 30s | 1 | 套 | 安唐、汉邦、贺林或同档次及以上品牌 |
| 5 | 加湿装置 | 增湿装置 | 1 | 套 | 安唐、汉邦、贺林或同档次及以上品牌 |
| 6 | 加热喷蒸系统 | 散热器：不锈钢铝翅片管，导热系数高，散热面积大，换热效率高，使用寿命长，设计合理，安装简单，快捷。 | 1 | 套 | 安唐、汉邦、贺林或同档次及以上品牌 |
| 7 | 热处理库门 | 特种门 1.门代号及洞口尺寸:专用热处理密闭门 2.门框或扇外围尺寸:采用特殊设计专用热处理库门，保证密闭性减少热处理过程中的热量损失。 | 1 | 套 | 安唐、汉邦、贺林或同档次及以上品牌 |
| 8 | 视频监控系统 | 云台摄像机：200万彩色球机，数字变倍：22倍；水平范围：360°连续旋转；垂直范围：-15°-90°；最大图像尺寸：2592×1944；电源：AC24V NVR：输入：8路；视频接入带宽：50Mbps；输出：HDMI1路、VGA1路；音频输出：1路；硬盘：2个SATA接口；工作电压：DC12V；录像存储1年以上 枪机：图像传感器：300万1/3" CMOS；镜头：4mm, 水平视场角:76.5°(6mm,8mm,12mm,16mm(I3无)可选)；日夜转换模式：ICR红外滤片式；最大图像尺寸：2048×1536；电源供应：DC12V | 1 | 套 | 安唐、汉邦、贺林或同档次及以上品牌 |
| 9 | 库体保温板材 | 采用建筑岩棉等对热处理库进行保温处理，热处理库内壁用铝板防水蒸汽腐蚀处理。 | 1 | 套 | 国产 |
| 10 | 系统数据对接 | 与“中国海关.海关作业系统查验管理子系统（杭州海关）集装箱应用”对接实时获取相关数据。 | 1 | 套 | 国产定制 |
| 五、药品库配套设施 |  |
| 1 | 溴甲烷泄漏报警器 | 通风换气次数：12次/h 轴流风机风量：根据药剂库库容积匹配（风量:1600m³/h ，特种防腐防爆电机）； 控制方式：自动/定时/手动三种模式 检测气体种类：溴甲烷 传感器原理：PID 采样方式：扩散式 测量范围：0-100PPM 报警精度： ±5%FS 1MMP； 红色LED灯闪烁（警笛选装） | 1 | 套 | 安唐、汉邦、贺林或同档次及以上品牌 |
| 六、检疫处理数据交换管理系统 |  |
| 1 | 设备管理 | 设定不同应用设备的名称，用途及参数配置信息 | 1 | 套 | 国产 |
| 2 | 交换数据源管理 | 不同硬件数据的采集源管理，可动态配置不同应用对应数据源信息 | 1 | 套 | 国产 |
| 3 | 交换表管理 | 不同数据源对应的数据交换表及交换字段内容管理可动态 | 1 | 套 | 国产 |
| 4 | 交换报文管理 | 针对不同数据定义不同的报文格式 | 1 | 套 | 国产 |
| 5 | 交换数据目的端管理 | 数据目的端参数，信息管理 | 1 | 套 | 国产 |
| 6 | 交换日志管理 | 交换日志信息查询，汇总 | 1 | 套 | 国产 |
| 7 | 用户管理 | 系统用户管理，包括账号管理，权限信息等 | 1 | 套 | 国产 |
| 七、其他 |  |
| 1 | 立式灭菌机 | 主体 容积：100L 材质：304不锈钢 设计压力：-0.1～0.28Mpa 设计温度：142℃ 使用寿命：8年（16000次灭菌循环） 主体保温：10mm玻璃棉 腔壁加热：覆盖式金属加热板 测试接口：标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口 开关门方式： 手动平移式密封门，并提供专利证明安全联锁： 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，提供快开门安全联锁装置鉴定证书 门密封方式 自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型 管路系统 蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生蒸汽，无需外接蒸汽源水排水方式： 自动注水、自动排水 储水装置：配有内置水箱，水内循环使用，水箱容积>14L 压力表：量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.0级以上 控制系统 控制方式："模块化设计的专用灭菌器控制器，高度集成化的PLC； 采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 界面显示： 四位数码显示屏，显示精度0.1℃；抗面膜操作，一键启动，方便快捷； 预热功能 开机自动预热功能，预热时间最长20min 保温功能 "可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能； 保温温度可设定范围40℃～60℃； 保温时间可设定范围0～99小时59分" 延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟 传感器故障自检及保护功能 设备自动检测传感器故障，并声光指示 程序种类 裸露器械、包装器械、敷料、橡胶、液体培养基5种标准程序 通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告 标准配置：不锈钢消毒提篮2个 | 1 | 台 | 安唐、汉邦、皓依或同档次及以上品牌 |
| 2 | 高温无害化处理设备 | 加热灭菌处理仓 处理物对象包括：①动物尸体组织及排泄物、垫草垫料等；②违禁动物制品动物源性食品等；1.具有高温与生物降解复合无害化处理工艺技术功能；具有导热油加热系统功能；2.处理能力≥500kg/批次/周期，每周期处理时间8-20h；3.罐体、工作槽、槽盖质料304不锈钢，外观环保喷塑;4.合金钢钢材刀具，具备有破碎及粉碎功能；刀具12组；一次性完成切割、绞碎、分解发酵、高温灭菌、烘干等步骤；5.总功率45KW，导热油循环加热，管壁灭菌温度≥160℃，降解温度55℃-75℃。电源电压：380V，50Hz。6.智能化控制，液压方式开门，有手动、自动两套控制系统，10寸触摸彩屏；控制系统为名牌电气配置（西门子PLC，正泰低压电气）。7.自动调节温度，带自动故障报警显示装置及急停按钮；防护罩、电控柜及有危险部位设有安全警示标志。8.布局科学合理，处理有机废弃物过程无烟、蒸馏水排放；气体经过光氧催化净化器设备达标排放，处理风量 500m³/h ；功率：2kw；镍基复合催化涂层；紫外灯 800mm,C 波。9.负载较大时，具有可实现自动反方向转动功能；在处理机处于降解阶段，开启投料门或出料门时，搅拌部件能自动停止运行；10.软件部分：1）PLC 控制系统集成、工程组态。2）画面显示系统测量参数、控制方式、运行状况、控制对象状态。3）故障报警：故障发生时间、故障内容、故障参数值（或状态）等信息 | 1 | 台 | 安唐、汉邦、皓依或同档次及以上品牌 |
| 3 | 污水水位监测器 | 量程范围：0-15000mm 分辨率：±10mm 防护等级：IP65 传输距离：<5KM 环境温度：-20~80℃ | 1 | 台 | 安唐、汉邦、皓依或同档次及以上品牌 |

注：

1、本采购项目的核心产品为：服务器。

2、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

招标文件提供的图片为参考式样和颜色，投标人请提供所投产品的图片。

4、▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。

5、投标产品须符合《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》要求。

▲6、中标人需提供3名工作人员在台州综合保税区投资发展有限公司驻场服务五年，与采购单位一起正常上下班，驻场人员要求具有计算机类相关证书。采购人每年支付驻点人员费用15万元/人*3人=45万元，5年共计225万元，5年服务期满后付清。如果服务不到位，采购人有权要求更换人员和减少费用支付。此225万元费用在投标时定死列入投标总价，投标人不进行竞价。

▲7、本项目中标人需向采购人提供软件二次开发接口和必要文档资料。在本项目软件系统运行期间，中标人不再向采购人收取任何软件使用费用。

▲8、本项目投标人项目团队人员不少于10人。

9、按项目中标价的20%作为基数计算总承包服务费，总承包服务费率按3%计取，由中标人支付给总承包单位。此项费用在投标时列入投标总价。

三、工作范围

根据招标文件要求，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（一）材料及相关附件的提供、运输、检验、安装、调试、通过验收；

（二）质保期内设备的维保、维修及所需随机备品备件（易损件）、专用工具（如有）的提供工作；

（三）售后服务的措施及承诺。

四、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	货物的制造与供货、安装、调试及提供相关资料；

2.	货物及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

验收以杭州海关和国家海关总署的验收为准。

4.	负责培训资料的编写和技术培训；中标人需负责对采购人的技术人员进行培训。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。技术培训费用应包含在投标总价。

5.	售后服务。

五、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、保修期：整个系统均不少于五年免费保修期（投标人可提供更优惠的保修期）。

（1）保修期内，非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内更换损坏的货物，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代货物必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）货物。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理或更换，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

六、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后， 1 小时内做出响应， 2 小时内派人赴现场处理问题。主要设备 2 小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用；其他设备 4 小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用.

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州综合保税区启动区项目海关监管设施及智能信息化工程采购 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式：合同生效以及具备实施条件后15个工作日内支付合同金额（扣除驻场服务费225万元）30%的预付款。全部设备到达现场后15个工作日内采购人支付合同总额（扣除驻场服务费225万元）30%的货款。安装、调试完毕后并通过杭州海关预验收，15个工作日内采购人向中标人支付合同总额（扣除驻场服务费225万元）20%的货款，通过海关总署等国家部委联合验收 (含相关部门验收)合格后，15个工作日内向中标人支付合同总额（扣除驻场服务费225万元）10%的货款。项目配合完成整体正常运行经验收合格并经相关部门结算后付至合同结算价（扣除驻场服务费225万元）的100%。增值税专用发票应随付款进度及时提供。 驻场服务费支付方式：服务每满一年支付一次，每年支付驻点人员费用15万元/人*3人=45万元，5年共计225万元，5年服务期满后付清，增值税专用发票应随付款进度及时提供。驻场服务期从通过海关总署等国家部委联合验收 (含相关部门验收)合格次日起计算。如果服务不到位，采购人有权要求更换驻点人员和减少费用支付。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的2.5%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。项目验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的临海市政府采购中心和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质证书、安全生产许可证、注册建造师、B类证书复印件；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表（均不含报价）；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号、浙财采监【2022】3号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（lhzb.gov.cn@163.com ，电话：0576-85280268；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。中标供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。采购单位如确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

44.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供2套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

# 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价10%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 5分 | （1）投标人具有ISO20000-1信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 |
|  |  |  | （2）投标人具有IS027001信息安全管理体系认证证书的得1分。 |
|  |  |  | （3）投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分。 |
|  |  |  | （4）投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得1分。 |
|  |  |  | （5）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分。 |
|  |  |  | 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否者不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 2 | 投标产品技术性能 | 17分 | 1）集成硬件系统：根据投标人提供的业务网海关审批子系统、园区综合信息服务平台及数据展示系统（综保区园区外网）、信息安全防护、园区外网等系统所投主要设备（不含辅材）的品牌、规格型号、工艺结构、质量可靠性及稳定性（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）进行综合打分。（0-2分） |
|  |  |  | 2）综合布线系统：根据投标人提供的综合布线系统所投主要设备（不含辅材）的品牌、规格型号、工艺结构、质量可靠性及稳定性（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）进行综合打分。（0-2分） |
|  |  |  | 3）海关视频监控及周界报警系统：根据投标人提供的围网部份设备系统、查验监管库部份设备系统、卡口监控前端设备系统、检疫处理区设备系统、海关监控室后端设备及显示系统、传输工程设备系统等系统所投主要设备（不含辅材）的品牌、规格型号、工艺结构、质量可靠性及稳定性（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）进行综合打分。（0-2分） |
|  |  |  | 4）楼内安防监控系统：根据投标人提供的前端设备部份、监控中心、传输工程、大楼出入口体温监测等系统所投主要设备（不含辅材）的品牌、规格型号、工艺结构、质量可靠性及稳定性（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）进行综合打分。（0-2分） |
|  |  |  | 5）智能卡口系统：根据投标人提供的主卡口、内卡口、查验库等系统所投主要设备（不含辅材）的品牌、规格型号、工艺结构、质量可靠性及稳定性（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）进行综合打分。（0-2分） |
|  |  |  | 6）机房工程：根据投标人提供的海关数据机房、海关监控机房、园区数据机房、UPS机房、园区监控机房、查验库机房、卡口机房西侧、运营商机房、海关数据机房、园区数据机房等系统所投主要设备（不含辅材）的品牌、规格型号、工艺结构、质量可靠性及稳定性（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）进行综合打分。（0-2分） |
|  |  |  | 7）视频会议系统：根据投标人提供的综保区海关等设备系统、综保区园区等设备系统、台州海关等设备系统所投主要设备（不含辅材）的品牌、规格型号、工艺结构、质量可靠性及稳定性（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）进行综合打分。（0-2分） |
|  |  |  | 8）信息发布系统：根据投标人信息发布系统所投主要设备（不含辅材）的品牌、规格型号、工艺结构、质量可靠性及稳定性（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）进行综合打分。（0-1分） |
|  |  |  | 9）检验检疫系统：根据投标人提供的通道式放射性监测设备、通道式消毒喷淋设施、熏蒸库配套设施、热处理库配套设施、药品库配套设施所投主要设备（不含辅材）的品牌、规格型号、工艺结构、质量可靠性及稳定性（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）进行综合打分。（0-2分） |
| 3 | 投标产品重要参数情况 | 10分 | 根据所投产品与本项目打★重要参数的偏离情况进行打分（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告等证明材料佐证），满足招标文件打★重要参数要求的，每有1项加0.5分，最高加10分。 说明：投标人须在《商务及技术响应表》中针对上述打★技术参数逐条列明响应情况，否则未列明的内容将不予得分。 |
| 4 | 项目总体技术方案 | 8分 | （1）根据投标人针对本项目要求的智能卡口系统必须按照海关要求进行系统设计和设备采购，卡口系统需要完全对接海关特殊区域管理系统平台或海关指定其它监管平台系统的对接等方案进行打分（0-1分）。 |
|  |  |  | （2）根据投标人针对本项目要求的视频监控须对海关主控/专控权限设计专项方案,无缝对接海关视频指挥调度中心专项方案、综合布线系统、机房系统等方案进行打分（0-2分）。 |
|  |  |  | （3）根据投标人针对本项目要求的视频会议系统需与上一级级海关视频会议平台无缝对接、信息发布系统等方案进行打分（0-1分）。 |
|  |  |  | 根据投标人针对本项目要求的检验检疫系统须与”中国海关.海关作业系统查验管理子系统(杭州海关)集装箱应用”对接,实现核辐射检测数据的传输对接,达到实时监控核辐射检测情况;实现喷淋消毒数据的自动化传输及监控;实现熏蒸处理全过程监控,并与业务数据对接实现熏蒸数据和业务数据的对接方案、金关二期对接集成等方案进行打分（0-2分）。 |
|  |  |  | 根据提供能够与中国（浙江）国际贸易单一窗口的接入方案须具备规范性、科学性、可落地性，实现与中国（浙江）国际贸易“单一窗口”平台互联互通。根据针对此点要求提供的方案的清晰、合理、全面、专业性进行综合性打分。（0-2分） |
| 5 | 项目具体实施方案 | 7分 | （1）质量保证措施：根据达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等进行打分（0-1分）。 |
|  |  |  | （2）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-1分）。 |
|  |  |  | （3）工期保证措施：根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-1分）。 |
|  |  |  | （4）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-1分）。 |
|  |  |  | （5）项目总体实施方案：根据项目实施方案是否科学合理、内容齐全、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性、对项目实施效果的分析等进行打分（0-1分）。 |
|  |  |  | （6）项目供货及安装调试方案：根据所投设备的供货、安装、调试、验收标准及方案等内容进行打分（0-1分）。 |
|  |  |  | (7)解决方案：提供视频监控系统安全接入解决方案，提供系统接入拓扑图、接口规范，评委根据方案的优劣程度进行打分（0-1分）。 |
| 6 | 项目服务能力 | 12分 | 1、投标人具有海关视频三级节点回传经验的项目服务能力，每提供一个成功证明得1.5分，本项最多得6分，没有则不得分，同一海关关区证明最多得4.5分。（需提供由投标人所服务已通过验收区域的海关主管部门或业主单位出具的证明，否则不得分。）（0-6分） 2、投标人具有海关特殊监管区域（或场所）与海关金关二期系统成功对接能力，每提供一个证明得1.5分，最多得6分，没有则不得分，同一海关关区证明最多得4.5分。（需提供由投标人所服务已通过验收区域的海关主管部门或业主单位出具的证明，否则不得分。）（0-6分） 备注： 1、“关区”是指海关总署分管的各直属海关的“监督管理区域”，目前全国共有42个海关关区，浙江有杭州关区和宁波关区。 2、所有证明材料必须真实、合规，在有效期内。 3、投标文件中须提供清晰可辨的彩色扫描件。 4、如投标人提供的证明材料扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 7 | 项目团队情况 | 5分 | 1、项目经理具有中级及以上专业技术职称的得1分；项目技术负责人具有系统集成专业高级工程师证书的得1分。本项最高得2分； 2、项目组成员具有PMP证书、系统集成项目管理工程师、信息安全保障人员，国家或原厂认证的网络工程师、网络安全工程师、系统管理员证书，每提供一项得0.5分，最高得3分。（一人有多项证书的按一项计算，多人有同一项证书的按一项计算）； 备注： 1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、提供由投标人为上述人员缴纳的近6个月（2021年10月--2022年3月）社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供社保资料的不得分。 |
| 8 | 投标人业绩 | 2分 | 提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似本项目综合保税区智能化项目合同业绩，每个得0.5分，最高得2分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书及合同扫描件，未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 9 | 验收方案 | 2分 | 根据提供配合业主完成整体项目验收的方案，验收资料完整，具有详细的国家验收模板、范例、流程等进行打分（0-2分）。 |
| 10 | 培训服务 | 2分 | 根据提供详细技术培训措施和完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式等说明，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用，提供具体可行的售后服务措施承诺等进行打分（0-2分）。 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过800张。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评分内容 | 评分标准 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人综合实力（5分） | （1）投标人具有ISO20000-1信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
|  | （2）投标人具有IS027001信息安全管理体系认证证书的得1分。 |  |  |  |
|  | （3）投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分。 |  |  |  |
|  | （4）投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得1分。 |  |  |  |
|  | （5）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分。 |  |  |  |
| 投标产品技术性能（17分） | 1）集成硬件系统 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 |  |
|  | 2）综合布线系统 |  |  |  |
|  | 3）海关视频监控及周界报警系统 |  |  |  |
|  | 4）楼内安防监控系统 |  |  | / |
|  | 5）智能卡口系统 |  |  |  |
|  | 6）机房工程 |  |  |  |
|  | 7）视频会议系统 |  |  |  |
|  | 8）信息发布系统 |  |  |  |
|  | 9）检验检疫系统 |  |  |  |
| 投标产品重要参数情况（10分） | 根据所投产品与本项目打★重要参数的偏离情况进行打分（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告等证明材料佐证），满足招标文件打★重要参数要求的，每有1项加0.5分，最高加10分。 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 项目总体技术方案(8分) | （1）根据投标人针对本项目要求的智能卡口系统必须按照海关要求进行系统设计和设备采购，卡口系统需要完全对接海关特殊区域管理系统平台或海关指定其它监管平台系统的对接等方案进行打分（0-1分）。 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 |  |
|  | （2）根据投标人针对本项目要求的视频监控须对海关主控/专控权限设计专项方案,无缝对接海关视频指挥调度中心专项方案、综合布线系统、机房系统等方案进行打分（0-2分）。 |  |  |  |
|  | （3）根据投标人针对本项目要求的视频会议系统需与上一级级海关视频会议平台无缝对接、信息发布系统等方案进行打分（0-1分）。 |  |  |  |
|  | （4）根据投标人针对本项目要求的检验检疫系统须与”中国海关.海关作业系统查验管理子系统(杭州海关)集装箱应用”对接,实现核辐射检测数据的传输对接,达到实时监控核辐射检测情况;实现喷淋消毒数据的自动化传输及监控;实现熏蒸处理全过程监控,并与业务数据对接实现熏蒸数据和业务数据的对接方案、金关二期对接集成等方案进行打分（0-2分）。 |  |  | / |
|  | （5）根据提供能够与中国（浙江）国际贸易单一窗口的接入方案须具备规范性、科学性、可落地性，实现与中国（浙江）国际贸易“单一窗口”平台互联互通。根据针对此点要求提供的方案的清晰、合理、全面、专业性进行综合性打分。（0-2分） |  |  |  |
| 项目具体实施方案（7分） | （1）质量保证措施：根据达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等进行打分（0-1分）。 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 |  |
|  | （2）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-1分）。 |  |  |  |
|  | （3）工期保证措施：根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-1分）。 |  |  |  |
|  | （4）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-1分）。 |  |  | / |
|  | （5）项目总体实施方案：根据项目实施方案是否科学合理、内容齐全、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性、对项目实施效果的分析等进行打分（0-1分）。 |  |  |  |
|  | （6）项目供货及安装调试方案：根据所投设备的供货、安装、调试、验收标准及方案等内容进行打分（0-1分）。 |  |  |  |
|  | (7)解决方案：提供视频监控系统安全接入解决方案，提供系统接入拓扑图、接口规范，评委根据方案的优劣程度进行打分（0-1分）。 |  |  |  |
| 项目服务能力（12分） | 1、投标人具有海关视频三级节点回传经验的项目服务能力，每提供一个成功证明得1.5分，本项最多得6分，没有则不得分，同一海关关区证明最多得4.5分。（需提供由投标人所服务已通过验收区域的海关主管部门或业主单位出具的证明，否则不得分。）（0-6分） |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
|  | 2、投标人具有海关特殊监管区域（或场所）与海关金关二期系统成功对接能力，每提供一个证明得1.5分，最多得6分，没有则不得分，同一海关关区证明最多得4.5分。（需提供由投标人所服务已通过验收区域的海关主管部门或业主单位出具的证明，否则不得分。）（0-6分） |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 项目团队情况（5分） | 1、项目经理具有中级及以上专业技术职称的得1分；项目技术负责人具有系统集成专业高级工程师证书的得1分。本项最高得2分； |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
|  | 2、项目组成员具有PMP证书、系统集成项目管理工程师、信息安全保障人员，国家或原厂认证的网络工程师、网络安全工程师、系统管理员证书，每提供一项得0.5分，最高得3分。（一人有多项证书的按一项计算，多人有同一项证书的按一项计算）； |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 投标人业绩（2分） | 提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似本项目综合保税区智能化项目合同业绩，每个得0.5分，最高得2分。 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 验收方案（2分） | 根据提供配合业主完成整体项目验收的方案，验收资料完整，具有详细的国家验收模板、范例、流程等进行打分（0-2分）。 |  | / | / |
| 培训服务（2分） | 根据提供详细技术培训措施和完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式等说明，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用，提供具体可行的售后服务措施承诺等进行打分（0-2分）。 |  | / | / |

第五章  合同主要条款

（货物类）

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购方）                              乙方：（供应商）

见证方：临海市政府采购中心

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及投标文件应标内容和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件应标内容的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在    个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、网络和数据安全管理要求

1.在项目建设与运维过程中，乙方应严格遵守并落实甲方制定的网络和数据安全管理制度；

2.乙方应制定企业内部网络和数据安全管理制度，并在合同签订后5个工作日内向甲方提交相关安全管理制度；

3.乙方应明确专人负责相关网络和数据安全制度的落实，根据甲方要求定期报告相关安全制度落实情况；

4.项目合同签订后，乙方应根据甲方要求在项目核心参与人员进场前完成人员安全背景审查；

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式不少于六份,甲乙双方签订后临海市政府采购中心见证盖章，临海市政府采购中心需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

# 第六章　投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 设立日期 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

## 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

投标总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、总承包服务费、人员驻场费用、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备报价合计： 大写：人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |
| 总承包服务费报价： 大写：人民币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |
| 人员驻场费用报价： 大写：人民币 贰 佰 贰 拾 伍 万整 小写：￥_2250000___元整 |
| 上述合计投标总报价： 大写：人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |

说明：

1、是否是小、微企业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

3、投标人人需提供3名工作人员在台州综合保税区投资发展有限公司驻场服务五年，与采购单位一起正常上下班。采购人每年支付驻点人员费用15万元/人*3人=45万元，5年共计225万元，5年服务期满后付清。如果服务不到位，采购人有权要求更换人员和减少费用支付。此225万元费用在投标时定死列入投标总价，投标人不进行竞价。

4、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的设备制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

中标供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。

5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

17.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日