萧闻路（长江路-江陵路）交通设施及智能交通项目

公开采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：BJCG-JJ-20201201

采   购  人：杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部

采购代理机构：建经投资咨询有限公司

二〇一〇年十二月八日

目  录

第一部分  采购公告	4

第二部分  编制和提交投标文件须知	9

前 附 表	9

一、总 则	14

二、采购文件	16

三、投标文件	18

四、投标	21

五、开 标	21

六、评 标	23

七、定标	33

八、合同签订及其他	34

第三部分  项目技术规范和服务要求	38

（一）项目要求	38

（二）技术需求表	39

（三）商务要求表	40

（四）投标人的资信要求表	41

（五）技术要求	42

第一部分：智能交通	42

一、设计依据	42

二、交通信号控制系统	43

三、路口交通监视系统	45

四、电子警察系统（闯红灯抓拍系统）	45

五、违法自动检测（卡口抓拍）系统	48

六、不按规定让行抓拍系统	49

七、防盗报警系统	50

八、高点视频监视系统（AR鹰眼设备）	52

九、雷视一体机系统	53

十、通信及其它	54

十一、可变车道车道信号控制系统	55

十二、智能接入箱技术参数	58

十三、路口工业交换机	59

十四、电子信息屏系统（高德诱导屏系统）	59

十五、中心平台	63

第二部分：Ⅱ 设施部分	64

一、设计依据	64

二、交通标线	64

三、交通标志	65

（六）采购清单（清单、预算审核定稿后补充）	65

第四部分  合同主要条款	68

第五部分  应提交的有关格式范例	72

资格文件	73

报价文件	80

商务技术文件	89

投标文件封面	93

# 第一部分  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，建经投资咨询有限公司受杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部委托，就其萧闻路（长江路-江陵路）交通设施及智能交通项目进行公开招标（线上电子招投标），欢迎国内合格的供应商前来参加。

一、采购编号：BJCG-JJ-20201201

二、采购组织类型：分散采购委托代理

采购方式：公开招标

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萧闻路（长江路-江陵路）交通设施及智能交通项目 | 1 | 项 | 578.1077 | 1、智能交通工程，本次智能交通系统架构采用“监控中心-外场设备”两级形式，监控指挥中心设在滨江区交警大队，所有外场设备均通过通信光钎传输网络接入交警监控指挥中心； 2、标志标线施工工程（包括各种路面标线、导向箭头）。 | 详见采购文件 第三部分“项目技术规范和服务要求”。 |

四、投标供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标供应商特定资格条件：

（1）投标人须具有有效的公路交通专业承包资质中的公路机电工程分项资质二级（或二级以上）资质。

（2）本项目谢绝联合体投标。

五、采购文件	的获取：

1、本项目采购文件	实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件	纸质版。供应商获取采购文件	前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件	（进入“项目采购”应用，在获取采购文件	菜单中选择项目，申请获取采购文件	，本项目采购文件	不收取工本费；仅需浏览采购文件	的供应商可点击“游客，浏览采购文件	”直接下载采购文件浏览）；

4、供应商获取采购文件	时须提交的文件资料：无；

5、提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件	申请并下载了采购文件	后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件	申请后下载采购文件	的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件	，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标截止时间：2020年12月28日14时30分

七、投标地点：建经投资咨询有限公司（萧山区天汇园3幢1002室开标室）

八、开标时间：2020年12月28日14时30分

九、开标地点：建经投资咨询有限公司（萧山区天汇园3幢1002室开标室）开标室

十、投标保证金：无。

十一、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件	和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十二、其他事项：

- 本项目公告期限：5个工作日。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件	的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

4、书面质疑受理地点：萧山区天汇园3幢1002室，联系人：尤工/王工，联系电话：1586018338/13588293514；

5、经报名成功且登记的投标供应商，不得无故放弃投标。确有特殊情况不能参加投标的，须以书面形式向采购人和采购单位陈述原因，并报杭州市滨江区政府采购领导小组办公室备案。无合理原因或理由放弃投标的，杭州市滨江区政府采购领导小组办公室将以不良行为予以记录。

十二、联系方式：

1、采购代理机构：建经投资咨询有限公司

地址：萧山区天汇园3幢1002室开标室

联 系 人：尤益民/13738195695

代理机构质疑答复联系电话：王俊/13588293514

邮箱：249268371@qq.com

2、采购人名称：杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部

项目实施操作人员联系人：盛工；

联系电话：15988801332

质疑答复人员联系人：韩工

联系电话： 18957188150

传真：/

地址：浙江省杭州市滨江区

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市滨江区政府采购领导小组办公室

联系人：叶工

监督投诉电话：0571-87760023

传真：/

地址：杭州市江南大道328号701办公室

# 第二部分  编制和提交投标文件须知

## 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：萧闻路（长江路-江陵路）交通设施及智能交通项目 二、采购内容：详细的采购内容及要求详见第四部分《项目技术规范和服务要求》。 三、项目实施地点：杭州市萧闻路（长江路-江陵路）等 四、项目技术规范和服务要求：供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。详见第四部分——项目技术规范和服务要求。 五、质量要求：达到国家施工验收规范合格标准。 六、工期： 20 日历天。配合市政道路同步施工（中标人需在接到业主或监理工程师施工通知后30天内完成）。 质保期：2年（自设备安装及调试后，工程验收合格签字之日起计算）。 七、采购预算：人民币578.1077万元，详见第四部分《项目技术规范和服务要求》 |
| 2 | 合同名称 | 《萧闻路（长江路-江陵路）交通设施及智能交通项目合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |
| 5 | 招标代理服务费：本次招标代理费在发放中标（成交）确认书时由中标（成交）候选人支付,该费用考虑在总报价中，不必单列。 收 款 人：建经投资咨询有限公司杭州萧山分公司 开户银行：杭州银行萧山支行 账号：33010401600001044463 |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件 和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。（备注：备份文件非必须递交的投标资料，是否递交由投标人自行考虑。） |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：萧山区天汇园3幢1002室尤益民收）。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：2020年12月28日14时30分 |
| 14 | 投标地点：建经投资咨询有限公司（萧山区天汇园3幢1002室开标室）。 |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点 |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 18 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 20 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第三章 评分办法》。 2、满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

## 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购人杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部为本项目的采购人（合同中的甲方），建经投资咨询有限公司为采购代理机构，杭州市财政局为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件	的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见采购文件	第一部分“采购公告	”。

2、内容

负责杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部，的萧闻路（长江路-江陵路）交通设施及智能交通项目。详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

（五）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（六）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

（七）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

4、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

5、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

6、解释：本采购文件的解释权属于采购人。

## 二、采购文件

（一）采购文件	的构成

1、采购文件	包括下列文件及附件

- 第一部分  采购公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅采购文件	中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应采购文件	的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）采购文件	的澄清

1、供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在投标截止日期10日以前以书面形式要求采购人澄清。采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在采购公告规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

4、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）采购文件的修改

1、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件	的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

2.1采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：
    投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

## 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）最近一年财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

（8）标供应商不属于公益一类事业单位承诺函。

（9）符合特定资格条件的相关证明材料。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

3、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）资质文件（如有）；

（4）公司介绍及同类项目经验（需提供合同复印件并加盖公章）；

（5）投标人应提供针对项目的解决思路：详细阐述服务体系架构和实现思路；

（6）针对本项目建设的详细服务实施计划；

（7）服务承诺；

（8）商务技术偏离表；

（9）其他必要提供的资料。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标人的投标文件必须按照采购文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件	和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件	，或者没有对采购文件	在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件	规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件	规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

## 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件	规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

### （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件	及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

7.2投标文件的初步审查、符合性审查

7.2.1对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件	的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.2评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件	规定的实质性内容、条件和规定）。

7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

### （八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本采购文件	作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件	中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件	要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未

能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件	中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照采购文件	中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

### （十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应采购文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终综合得分,按最终综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

2、各投标人的综合得分为：投标价格得分+资质、业绩、技术和服务方案得分之和，总分为100分，其中：投标人的资质、业绩、技术和服务方案60分 ，投标价格40分。

3、各投标人的资质、业绩、技术和服务方案情况得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。

4、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术、资信60分，价格分40分。根据上述评标原则，分值安排如下：

4.1商务、技术评标细则（60分）

| 分类 | 评审要素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 权威认证 | 投标企业通过GB/T50430-2007质量管理体系认证得1分，通过ISO14001环境认证体系得1分，通过GB/T28001职业健康安全管理体系认证的得1分，通过ISO20000 IT服务管理体系认证体系得1分，通过ISO27001信息安全管理体系认证体系得1分。 （上述证书认证范围需包含“智慧交通”字样，且在有效期内，否则不得分。） | 5 |
| （2） | 投标人企业资质 | ①投标人具备电子与智能化工程专业承包资质一级的得2分，二级的得1分，其他不得分；； ②投标人具备机电工程施工总承包资质的得1分，其余不得分 ③以上两项最高得3分。 | 3 |
| （3） | 智能交通行业获得的荣誉情况 | 投标人承建的交通机电类项目获得过国家级奖项的得2分，省级奖项的得1分，提供中标通知书、合同、验收报告及荣誉证书复印件 | 2 |
| （4） | 业绩分 | 自2017年8月1日（竣工验收时间为准）起至投标截止日，投标人独立完成过类似城市智能交通及交通安全设施业绩的，一个得1分；本项累计最高得4分。 | 4 |
| （5） | 软件研发能力 | 投标人通过软件认证CMMI5级的得3分，4级的得2分，3级的得1分，以下及没有不得分。 | 3 |
| （6） | 软件著作权 | ①投标人具备交通信号干线协调控制系统软件著作权登记证书的得1分； ②投标具备电子警察系统、视频检测器、图片存储、智能交通综合信息平台等与本项目建设内容相关的软件著作权登记证书的每个得0.5分，最高得2分。 ③以上两项累计最高得3分。 | 3 |
| （7） | 技术方案 | 包括投标产品主要性能、投标产品关键技术、关键技术应用的合理性、功能齐全与先进程度、技术特点，设备可靠性、先进性、经济性、实用性。 多数性能指标明显优于采购需求、产品关键技术及应用合理的，得8-9分； 多数性能指标与采购需求基本一致的，根据优劣质情况得1-8分（最优秀得8-6分，其次得4-6分，最次得1-4分）； 产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者存在明显缺陷的，本项不得分。 需提供相关产品检测报告复印件。 | 9 |
| （8） | 本项目供货、安装调试方案及重难点分析及应对措施 | 根据投标人方案进行评标（6分）。方案优秀的得6-4分，方案较优秀的得4-2分，方案一般的得2-0分。 | 6 |
| （9） | 项目现状的理解及分析 | 根据投标人方案进行评标（8分）。 a) 对滨江交警大队整体网络组网架构、智能交通专网组网架构及物理分布情况做详细的说明并附系统架构图（2分）； b) 对滨江交警大队整体光纤接入现状做详细描述（2分）； c) 对滨江交警大队视频传输的整体架构、组网方式做详细的说明并附系统架构图（2分）； d) 对滨江交警大队视频监控系统、信号控制系统、诱导系统、非现场系统、视频检测系统、卡口系统系统的建设状况、系统架构、系统组成做详细的说明并附系统架构图（2分）。 | 8 |
| （10） | 本项目的质量管理和质量保证（包括验收） | 有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得3-4分，无质量控制措施的扣 1-2分，无质量检测设施的0分。 | 4 |
| （11） | 拟投入本项目的管理人员方案 | 项目实施团人员安排合理，具备相关资质证书： a、本项目负责人具有机电工程一级建造师证书的得2分。 b、本项目技术负责人具备信息技术专业正高级工程师职称证书的得2分，具备信息技术专业高级工程师职称证书的得1分。 c、团队成员具备IT服务工程师证书10人及以上得2分 需同时提供以上人员近6个月社保缴费证明、证书复印件加盖投标人公章。 | 6 |
| （12） | 拟投入本项目设备配备方案 | 方案优秀的得3分，方案较优秀的得2分，方案一般的得0-1分。 | 3 |
| （13） | 质保期内的服务方案 | 对本项目在质保期内的维护能力、响应速度等进行评标，方案优秀的得4分，方案较优秀的得2-3分，方案一般的得0-1分。 | 4 |

4.2技术分+商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

4.3价格分（40分）采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.4、投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

注：以上所涉及的证明材料，需提供复印件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（5）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对采购文件	作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、定标

### （一）定标

评标委员会将根据采购文件	和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对采购文件	的响应情况。对实质上响应采购文件	的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果经采购人确认，最终确定中标候选人。

### （二）中标通知

2.1确定中标人后，采购代理机构将在发布采购公告的网站上公布评标结果。

2.2如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由采购人组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

2.3在中标人签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

2.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

## 八、合同签订及其他

### （一）合同的签订

1.1中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.2如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

### （三）履约保证金

1、签订合同后，中标人须向采购人缴纳相当于合同总额2％的履约保证金。

2、中标人应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金。

3、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待服务期满后，无质量、服务问题，由采购人向中标人无息退还。

4、中标人如未按时交纳履约保证金，采购代理机构有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

### （三）验收

3.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收,参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

### （四）付款结算方式

（1）监理工程师收到承包人的月度工程量报表、完整试验检测等资料及申请进度款报告后进行审查签署意见，并报发包人审批，发包人按审查确认的已完成合格工程量的50%支付，并在下月支付，合同价款待工程竣工验收证书签署后付至85%（不得超过）；

（2）竣（交）工验收整改完毕且提交完整的工程竣工资料，并经政府有关部门通过竣工验收、具备备案条件和完整的决算资料并经工程结算经财政审计部门审核批复后付至结算审计价的98.5%；

（3）余款1.5%作为质量保修金，待保修期结束质量回访合格后，费用全部结清（不计息）。

### （五）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及采购过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

### （六）售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)和《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号 ）及采购人要求，对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购代理机构将视情况终止合同，并上报相关部门。

### （七）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。

5、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（八）解释权

采购文件的解释权均属于杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部和建经投资咨询有限公司。

# 第三部分  项目技术规范和服务要求

## （一）项目要求

1、本项目的投标价应包括所供清单项目的材料费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、售后服务费、企业管理费、规费、税费、利润等与本项目相关的所有费用。

2、本项目采购范围为施工图内的交通信号灯、电子警察、视频监视、通信系统、配电系统等智能交通工作内容和交通安全设施采购及安装工程工作内容。（采购内容详见项目采购清单及施工图纸。）

3、本项目的投标报价应包括所供设备制造、供货、安装、调试、竣工验收、备品备件、技术支持、售后服务等全部费用。

4、本项目为交钥匙项目，所有的材料费、人工费、机械使用费、施工措施费、项目的验收费（包括公路交通管理部门的验收）、质保期内的工作及其他所需费用全部包括在投标报价内。

5、本项目在验收中，如采购人对产品质量有异议，有权对产品的相关材质、质量、环保性能数据等进行复检，经检验不合格，复检费用仍由中标人承担。产品检验不通过，投标人应无条件退货，由此造成的损失由投标人负责，采购人保留追究的权利。

## （二）技术需求表

| 1.功能要求 | a.必要功能 | 杭州交警部门将来是本智能交通系统的使用和管理单位，中标人与交警部门应一起为本工程的顺利实现而相互积极协商、配合。本承包人还应本着为管理者提供良好服务的精神，充分了解管理使用的需求，在保持交警原有系统正常工作的基础上，进行本智能交通系统的开发应用和外场信息的接入，包括设备的布设、安装、调试、开通等，对交警控制中心原有系统的变动均应由本承包人进行恢复。 |
| --- | --- | --- |
|  | b.辅助功能 | 中标人所使用的一切产品均应考虑与交警部门指挥控制中心系统的兼容性和可行性，如在与交警指挥控制中心系统联调发生不能兼容的情况，则所有责任由中标人承担。 |
| 2.技术指标 | c.主要指标 | 详见：“五、技术要求及施工图设计” |
|  | d.次要指标 | 详见：“五、技术要求及施工图设计” |
| 3.质量标准 | 1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。 2、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，满足下列标准要求： （1）《杭州市城市道路智能交通系统建设标准》； （2）《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994； （3）《安全防范系统验收规则》GA308-2001； （4）《安全防范工程技术规范》GB50348-2004； （5）《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94； （6）其他相关的国家标准和地方性规范标准； |
| 4.验收条件及标准 | 同上 |

## （三）商务要求表

| 1.质保期 | 2年（自设备安装及调试后，工程验收合格签字之日起计算）。在此期间，除人为因素外，若设备不能正常使用，投标人应免费维修并对其中材料设备进行更换，直至正常使用。 |
| --- | --- |
| 2.交货期 （工期） | 配合市政道路同步施工。（中标人需在接到业主或监理工程师施工通知后20天内完成） |
| 3.付款办法 | （1）监理工程师收到承包人的月度工程量报表、完整试验检测等资料及申请进度款报告后进行审查签署意见，并报发包人审批，发包人按审查确认的已完成合格工程量的50%支付，并在下月支付，合同价款待工程竣工验收证书签署后付至85%（不得超过）； （2）竣（交）工验收整改完毕且提交完整的工程竣工资料，并经政府有关部门通过竣工验收、具备备案条件和完整的决算资料并经工程结算经财政审计部门审核批复后付至结算审计价的98.5%； （3）余款1.5%作为质量保修金，待保修期结束质量回访合格后，费用全部结清（不计息）。 |
| 4.备品备件要求 | 1、投标人须提供保证货物正常运转所必需的附件、备件和专用工具等，在投标文件中列出清单，其价格含在总价中。 2、投标人须保证，在质保期满后三年内以优惠价格供应维持设备正常运转所必需的附件、备件和工具等，列出清单和单价，此项费用单列，不计入总投标总价，采购方保留签约的权利。 |
| 5.品牌要求 | 投标人在投标文件的技术标中必须对所有投标产品的品牌、产地作出说明。 |

## （四）投标人的资信要求表

| 1.资格要求 | 详见第一部分采购公告 |
| --- | --- |
| 2.售后服务保障 | 1、本工程质量保修期为2年（自设备安装及调试后，工程验收合格签字之日起计算），承包人在保修期内接到通知的4小时内必须赶到现场进行抢修，否则发包人或交警有权指定其他单位进行维修，由此发生的费用均由承包人承担。 2、维保点需提供足够的备件以适应买方维修需求，投标人应在投标文件中明确维修点的人员配置情况。 3、杭州市公安局交通支队及滨江大队是该设施的最终使用管理单位，投标人应主动做好沟通，充分了解使用管理单位的要求，并提供良好的服务；投标人应积极做好与交警部门的协调工作，保证工程顺利验收和移交，同时有关工程与交警部门的协调、验收、相关检测等事项所产生的费用由投标人承担。 |
| 3.其他要求 | 非本地应标人在中标公示后7个工作日内在本地设立杭州分公司或办事处等常设服务机构及固定办公场所（提供相关本地注册书面证明材料），否则视为放弃中标资格由排名次之的中标候选人替补，以此类推。 |

## （五）技术要求

## 第一部分：智能交通

据杭州市智能交通系统发展的总体部署，本次智能交通系统架构采用“监控中心-外场设备”两级形式，监控指挥中心设在滨江区交警大队；所有外场设备（图像数据的采集和控制命令的执行机构）均通过通信光纤传输网络接入交警监控指挥中心。

## 一、设计依据

1、《城市道路交通设施设计规范》                     （GB50688-2011）

2、《城市道路交通标志和标线设置规范》                 （GB51038-2015）

3、《道路交通信号灯设置与安装规范》                  （GB14886-2006）

4、《道路交通信号控制机》                         （GB25280-2010）

5、《城市道路交通信号控制方式适用规范》                  （GA527-2005）

6、《道路交通信号灯》                            （GB14887-2011）

7、《人行横道信号灯设置规范》                        （GAT851-2009）

8、《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》      （GAT920-2010）

9、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》                （GB50198-2011）

10、《闯红灯自动记录系统通用技术条件》                （GA/T496-2014）

11、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》             （GAT832-2009）

12、《交通信息采集 视频车辆检测器》                 （GBT24726-2009）

13、《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》           （GA/T1202-2014）

14、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》            （GA/T497-2009）

15、《交通技术监控信息数据规范》                      （GA648-2006）

16、《安全防范视频监控联网系统信息》                 （GBT28181-2011）

17、《城市监控报警联网系统通用技术要求》               （GA/T669-2006）

18、《数字视频光纤传输系统通用规范》                  （SJ20854-2002）

19、《跨区域视频监控联网共享技术规范》               （DT33/T629-2011）

20、《通信管道与通道工程设计规范》                   （GB50373-2006）

21、《城市道路车道交通信号控制机》                （GB/T 30502-2014）

22、《道路交通信号倒计时显示器》                    （GA/T508-2014）

23、《机动车号牌图像自动识别技术规范》                （GA/T）833-2009）

## 二、交通信号控制系统

路口交通信号控制系统与大队已建的Intelliffic OS系统管理平台兼容，实现联网控制；均配置16灯组以上（含），符合现场要求。

信号机符合国家GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准，防网络风暴，耐温等级A级，提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告；信号机软件符合GB/T20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》国家标准，符合度100%，达到C+级别，提供中国软件评测中心出具的检测报告；信号机软件支持NTCIP协议，符合度99%以上，提供中国软件评测中心出具的检测报告；信号机通过CCC、CE、ROHS认证，提供证书复印件。

信号灯杆立柱和横梁：凡钢管外径152mm以下（含152mm）的立柱和横梁，采用普通碳素结构钢（Q235）焊接钢管，应符合《碳素结构钢》（现行GB700，下同）的要求。凡钢管外径在152mm以上的立柱和横梁，采用一般的热轧无缝钢管，并符合《结构用无缝钢管》（GB/T8162）  的规定。标志立杆柱帽，采用普通碳素钢结构板，板厚3mm，并符合《碳素结构钢》的要求。

信号灯杆高强螺栓、高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用40B式45号钢，并符合《钢结构用高强度大六角头螺栓》（GB/T1228）、《钢结构用高强度垫圈》（GB/T1230）、《钢结构用高强度大六角头螺栓，大六角头螺母，垫圈技术条件》（GB/T1231）的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢结构钢（Q235），并符合《碳素结构钢》的要求。

信号灯杆水泥混凝土基础材料混凝土强度应不少于25Mpa。并符合《公路钢筋混凝土及预应 力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62，下同）的有关规定，机箱基础应高于地面20公分，机箱接地达到标准要求。

信号灯杆钢筋采用热扎结构等级圆钢筋，Ⅰ级3号钢（位于桥梁防撞墙上的标志基础钢筋采用Ⅱ级）并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》规定。

信号灯杆立柱和横梁不允许存在任何接驳信号灯杆钢结构应按规范规定进行热浸镀锌处理，镀锌量为600g/m2/。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌，必须清理螺纹或作离心处理。构件经镀锌处理后，采用黑色（或其它颜色--具体颜色由  业主确定）亚光喷漆处理。

交通信号灯由独立的发光单元组成，发光单元具有无色的透光面，信号灯的外壳、色片及密封圈表面平滑，无缺料、无开裂、无银丝、无明显变形和毛刺等缺陷；信号灯发光单元透光面尺寸为Ф400mm、Ф300mm，发光强度达到《道路交通信号灯》（GB14887）的相关标准。

交通信号灯外壳采用铝制金属材料，一次压铸成型；遮沿也采用金属铝材料制成；遮沿长度不小于信号灯发光面透光尺寸的1.25倍，遮沿侧夹角小于80°，遮沿包角不小于270°。机动车信号灯404（圆灯）φ400铝壳单色四联圆盘灯；外壳材质：压铸铝；外壳颜色：黑色；发光单元颜色：红色、黄色、绿色；带独立单8倒计时功能；面罩材质及规格：400mmPC材质；防护等级：IP53;执行标准GB14887-2011、GAT508-2014；安装模式：L脚固定；机动车信号灯404（箭头灯）φ400铝壳单色四联箭头灯；外壳材质：压铸铝；外壳颜色：黑色；发光单元颜色：红色、黄色、绿色；带独立单8倒计时功能；面罩材质及规格：400mmPC材质；防护等级：IP53；安装模式：L脚固定；非机动车信号灯303（圆灯）面罩规格：φ400mm；面罩材质：玻璃；外壳材质：铝压铸；表面处理：黑色喷塑哑光；LED数量：红128，黄128，绿128；非机动车信号灯303（箭头灯）整灯黑色铝制；灯面使用圆形门框；左转箭头灯组要两排LED灯珠；红、绿自行车都是静态图案；帽檐长度360cm，包角270度，夹角79度。

信号灯的电源要求、绝缘要求、功耗要求、耐高低温性能、抗震性能等产品要求，均须达到《道路交通信号灯》的相关标准。每一种交通信号灯都必须符合《灯具一般安全要求与实验》（GB7000.1）、《灯光信号颜色》（GB/T8417）和《电工电子产品环境实验》（GB/T2423）的规定，并提供国家权威机构的检测报告。

每组信号灯必须单独放线至信号机，信号灯杆检修孔至信号机采用KVV22-16×1.0/KVV22-6×1.0钢套线，灯杆检修孔以上采用RVV-4×1.0/RVV-6×1.0软线，同时每根机动车信号灯灯杆至信号机预留一组备用线。

红绿灯信号切换时，具有10秒倒计时功能（辅灯、右转变箭头灯可根据实际情况来确定是否要倒计时功能）,必须采用脉冲型倒计时黄灯板。

国省道车速快、流量大、设有行人横道线的路口，机动车信号灯一般设置车道等（即采用左转+直行+右转控制）；丁字路口内侧方向的机动车信号灯一般采用左转+右转控制；其它路口的机 动车信号灯一般按左转+满屏+右转（红灯）控制；允许掉头的左转弯车道设置左转加掉头车道灯。

行横道信号灯，包含：一体化灯具；产品尺寸：3000X420X150mm；接地基础：C25钢筋混凝土基础、面罩规格：φ300mm；面罩材质：玻璃；信号灯：RX300-3-3910；外壳 材质：铝槽、不锈钢板、底座镀锌钢板；计时方式：学习/触发/RS485通信；LED数量：人行灯：红 60，绿65；倒计时：红140，绿140。

信号灯应根据区交警要求配置雷视监测设备。

## 三、路口交通监视系统

路口交通监视系统数字监控系统，并与交警监控中心已建的智能交通管理平台和其它应用系统完全兼容。

前端摄像机主要技术参数：400万交通专用8寸红外；2560×1440@30fps；星光级超低照度：0.002Lux/F1.5(彩色),0.0002Lux/F1.5(黑白)，0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：5.6-208mm, 37倍光学；支持雨刷；支持FC光纤接口与以太网电口输出；支持1路音频输入和1路音频输出；支持7路报警输入和2路报警输出；支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头取证；支持拥堵检测、断点续传；支持鹰视智能聚焦算法；支持自动取证、手动抓拍取证、手动跟踪取证；内置GPS、北斗卫星定位模块，支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台；支持可视域、集中布控、防破坏报警、自动校时；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-20°~90°；H.264/MJPEG/MPEG4；最大支持 128GB Micro SD卡；电源：AC24V，52W max；支持IP67；工作温度：-40℃-70℃。

监控设备杆件采用φ219L型杆，悬臂挑长10米，具体长度根据实际确定。

## 四、电子警察系统（闯红灯抓拍系统）

路口闯红灯电子警察系统采用嵌入式一体化纯视频抓拍模式。

采用高清摄像机抓拍单元（分辨率大于900万像素CCD）对闯红灯、越线停车、逆向行驶、压黄线、进入路口不按规定车道行驶等违法行为进行图像取证；采用高清摄像机（分辨率大于300万像素CCD，品牌与高清摄像机抓拍单元一致）对进入路口的车辆进行视频监控，高清视频录像保存30天以 上；确保设备稳定可靠，设备功耗总和（辅助光源不工作情况）小于60瓦/小时；在额定电压下，补光装置的功耗每车道应不小于等于50W。一体化环保抓拍单元采用两个1英寸900万像素全局曝光GMOS  智能高清摄像机，最大分辨率可达4096（H）×2160（V），帧率高达25帧；由防护罩组件及高清智能摄像机组成，内含深度学习芯片，相机支持持车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别。

采用纯视频方式对机动车辆违法行为进行自动检测，每套高清摄像机抓拍单元至少要能同时管理3个车道（每超过3个车道时，增加1套5D高清摄像机抓拍单元）。

闯红灯判别要能自动排除逆向误触发车辆以及复合车道的正常车辆。

闯红灯图像取证要能够满足多相位信号灯左转、直行、右转以及其它各种组合红灯情况。

设备必须能记录检测感应器工作状态，避免使用故障状态数据。

闯红灯图像取证必须记录红灯开始时间和结束时间等参数，以判断违法行为的有效性，同时可以任意设置宽限时间。

夜间通过补光措施使所拍摄图片能够清晰可辨；补光一般采用气体爆闪灯加大角度LED补光灯的方式，灯光和摄像机合杆。灯光控制采用时控和光控组合方式，即日夜转换用光控，逆光拍摄时段用时控。

设备采用嵌入式结构，确保设备的可靠性和防病毒能力。

设备具有看门狗功能，设备死机后可自行恢复。死机恢复时间小于20秒。

能够将路口的实时图像传送到交通管理指挥中心，以及智能交通Web集成平台监控平台，以用于道路交通指挥和案件侦破。中心对路口实时情况监视，视频传输速率不小于25帧/秒，组合多画面。中心也可进行远程全天录像查询，在光纤链路情况下，查询响应时间小于0.5秒，同时连接客户数大于30个。

设备能够记录路口的交通流量状况，以帮助对道路交通状况进行科学分析和辅助决策，流量统计误差小于15%；在环境无雾的情况下，对于车速160km/h以内的车辆，系统对闯红灯车辆的捕获率不小于90%，闯红灯车辆捕获有效率不小于80%，车牌识别准确率不小于90%；300万像素相机最小抓拍间隔＜120ms。

抓拍单元应安装在距停车线25米以外（含）处，以获取车辆违法变道行为过程。

在环境无雾的情况下，能够清楚地摄录到红灯、停车线和正在通过停车线的闯红灯车辆的图片和动态行为的组合数据。同时存储30天以上的交通现场视频记录，便于事故追查。

系统能够准确捕获、记录车辆通行信息。记录的车辆信息除包含图像信息（车辆尾部的图片）外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码、车辆类型等；车辆通行信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上；200km/h以内的车辆捕获率：≥92%，车牌识别准确率：≥90%。

交通违法取证要求单幅照片像素900万以上（含），对机动车辆闯红灯、越线停车的违法行为图像取证不少于4幅图片（格式为JPG，分别为车辆头部未过停车线、车辆越过停车线、车辆离开停车线、车辆号牌放大图片，每幅图片均能看清车辆号牌、信号相位、车辆全景、路口情况，下同），4幅图片组成1张田字格组合图片，作为执法的依据；并同时记录不少于15秒的交通违法行为的高清视 频录像。对机动车辆违法变更车道、压黄线行驶的违法行为图像取证，抓拍1幅图片，同时记录反映违法  过程的不少于15秒的视频录像。对机动车辆逆向行驶违法行为图像取证抓拍2幅图片（机动车在两幅图片上的对应行驶位移＞1.0m所需的时间）。同一违法行为数据必须相互关联，处理中心数据接口可同时处理以上全部以及附加信息，图片按要求可以自动附加违法日期（年、月、日、时、分、秒）、违法路口地点、行驶方向等信息，且全天侯清晰可辩，图片、视频格式符合违法处理平台的要求。

系统具有停电后自恢复和设备远程维护功能，自恢复时间小于1分钟；系统可以实时查看前端设备的运行状态，能通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

指挥中心可对监测点设备进行故障监测。

路口信息可以直接自动上传到服务器中，数据上传速度小于30秒/个。信息须满足中心平台要求。同时提供与中心库的接口以及完成以上接口任务的说明。

每个路口的设备由一台终端服务器集中管理，每个路口形成1个小型局域网（使用内网地 址），通过路口终端服务器的IP地址（公安专网地址）向上进行通讯。

当路口较大，摄像机到机箱距离大于80m时，可采用光纤传输模式，在摄像机立杆增加抱杆机箱（光纤收发器等设备放置在抱杆机箱中；抱杆机箱设置在立杆的检修孔附近，并置于绿化覆盖范 围中）。

红外白光爆闪一体灯参数：单车道气体放电类补光灯，白天和夜晚用光转换（白光和红 外），支持连闪，最小连闪间隔65ms。频闪补光灯参数：16颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，单车   道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发（可选开关量），最大功率36W。

终端服务器参数：性能ARM Cortex A9数字媒体处理器；支持12路IPC接入；双网卡，内置16个100M以太网接口及2个1000M网络接口、1个1000M独立SFP光纤接口；支持2路 HD-TVI输入；支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出；4个RS485、2个RS232、2个USB2.0、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口；电源:DC12V。

## 五、违法自动检测（卡口抓拍）系统

系统组成：前端数据采集子系统、网络传输子系统、中心管理子系统组成。

检测模式和要求：采用纯视频检测方式，自动对视频区域内机动车行为进行检测、锁定车牌、跟踪、录像，根据车辆运动轨迹判断出机动车违法行为并进行图像取证；2个车道以下（含）的路口方向不单独设抓拍单元，与电子警察的视频抓拍单元合二为一。

数据采集子系统设备：主要由图像采集设备高清摄像机机、嵌入式智能分析控制主机、网络传输设备（光端机或光纤收发器）、机柜等组成，完成机动车违章行为检测、违章图片抓拍、违章记录本地储存、相关信息网络上传等任务。

采集设备要求：采用内置云台的400万像素以上（含）高清一体化球机、700万像素以上（含）CCD高清枪机为采集主体（内含视频检测、分析、抓拍等软件），球机要求覆盖100米距离以上（含）的车辆违停，枪机要求管理4个车道以上（含）的路口的车辆违法变道和逆向行驶，每台嵌入式智能分析控制主机可管理多个采集设备。要求：设备稳定，结构简单，便于安装维护。

违法自动检测系统抓拍单元和电子警察抓拍单元合杆，补光设施采用电子警察补光灯。

中心管理子系统功能：实现对前端路面设备进行远程管理、网络监控、抓拍图像和数据的处理以及违章车辆的处罚等工作，并充分考虑与其它交通管理软件系统的接口兼容问题。

管理中心子系统要求：采用中心管理服务器连接多个客户端的模式，一台代理服务器管辖多台前端设备，数据库（ORA 9i或以上）用来记录各类参数和车辆信息（字段遵照公安部相关规范），磁盘阵列用来存储前端设备抓拍的图片、视频、相关数据信息。

系统工作原理：一体化高清摄像机，通过前端嵌入式智能分析控制主机对机动车进行牌照识别轨迹跟踪，对机动车的违法行为进行自动检测，联动触发图像或视频取证（抓拍二张包含违法车辆全景的交通现状照片，并对机动车辆的违法过程录制不少于10秒钟的视频）。

图像取证和车辆号牌识别的具体要求遵照公安部相关规范。

## 六、不按规定让行抓拍系统

在行人横道后侧安装700万像素以上（含）CCD视频抓拍单元，根据《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部123号令）对驾驶机动车行经人行横道，不按规定减速、停车、避让行人的违法行为进行图像取证。

每个抓拍单元能至少能管理3个车道，对机动车在人行横道遇行人“不按规定让行”行为进行自动分析、判断，对机动车抢道行为抓拍3张过程图片，同时完成车牌的识别及数据上传。

第1张图片位于机动车未压到人行横道线；第2张图片位于机动车处于人行横道线区域；第3张图片位于机动车尾部离开人行横道线；每张图片可清晰辨别环境信息、车辆全景(后视图)、车牌号码，两张图片的位移大于1米。为便于照片合成，增加一张车牌特定照片，4张照片按规定顺序田字型合成，并叠加相关信息。

系统由机动车图像采集单元、智能分析单元、视频存储、网络交换及传输单元组成；路口由一台终端服务器进行管理，数据通过光纤上传至指定服务器；全景视频保存在路口录像机，视频保存时间不少于30天；视频信息和过车信息通过智能交通管理平台，共享给公安网络用户查询、浏览、回放、下载、统计和分析应用。

系统可以根据需要定制声光报警提醒单元（包括：户外LED屏、室外喇叭），当检测到行人需通过人行横道线时，设置在道路上游的喇叭及时向机动车驾驶发出注意行人的语音提示，系统也可将被抓拍的车辆、位置、违法行为信息通过LED屏进行曝光警示。

智能分析单元能准确分析出行人的行进方向和机动车行进方向，并做出二者是否产生干扰的判断，对产生干扰行为机动车自动进行图像取证，对不干扰的机动车不进行取证，避免错误取证。

抓拍单元摄像机指标要求：700万像素以上彩色逐行扫描CCD智能高清摄像机，分辨率≥2752（H）×2208（V），输出图片格式：JPEG，支持H.264/MJPEG码流输出，帧率：25fps（2752×2208）；支持闪光灯和LED频闪灯同步补光；压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；存储 功能：支持SD/SDHC，USB存储设备；智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测；支持协议： TCP/IP，HTTP, DHCP, DNS, RTP,RTSP, NTP,支持FTP上传图片，内置3颗LED灯珠，具有防尘、防水滴、网络防雷、485防雷、防浪涌等功能，防护等级：IP65。

车牌补光灯指标要求：光通量：≥1800lm；色温：5000K~7000K；发光角度≥40°； 有效补光距离：16m至25m；触发方式：电平，+5VDC；平均功率≤35W，峰值功率≤150W；工 作寿命：≥50000小时；防护等级：IP65；

环境补光灯指标要求：光通量：≥1800lm；色温：6000K~7000K；触发方式：电平， +5VDC；覆盖范围：4m至16m，发光角度≥14°；有效补光距离：16m～21m；平均功率≤28W， 峰值功率≤90W；防护等级：IP65。

系统符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GAT832—2009）和《机动车号 牌图像自动识别技术规范》（GAT 833—2009）要求。

## 七、防盗报警系统

在路口机箱安装报警主机、门磁、震动探测器、音箱、拾音器，在路口杆件安装300万日夜 型针孔摄像机；在交通管理指挥中心建立管理平台（设立服务器，开发视频软件、报警软件），安装音箱、话筒，硬盘录像机；结合原有监控设备，主动防范各种盗窃和破坏行为。

当路口机箱门非正常开启（或机箱遭受冲击时），前端报警主机立即联动声光报警器进行报 警（警灯闪烁、警迪长鸣）；报警主机同时将报警信号通过传输设备传输到指挥中心，录像机自动对路 口场景进行录像和录音，指挥中心管理平台和电视墙自动弹出图像报警点视频，并显示报警点的相关文 字信息（时间、详细位置、报警类型等信息）。

指挥中心管理人员可以方便地打开和关闭录像机进行录音录像，并对路口报警主机进行布防、撤防、复位，并通过对讲设备进行喊话、警告。

门磁通常设置在布防状态，当有非法人员强行打开机柜门时，门磁立即发出产生报警信号；维护人员需要进行维护时，可以利用遥控器撤防（或联系监控中心远程撤防），撤防后报警主机不再报警，维护结束可以通过遥控器布防（或联系监控中心远程设防），布防后报警主机恢复报警功能。

震动探测器通常设置在布防状态，当机箱遭受冲击时，震动探测器立即发出报警信息；为避 免轻微碰触而引起误报警，震动探测器灵敏度可调；震动探测器支持远程布撤防，根据实际需求改变布 撤防状态。

前端机箱与中心管理平台采用光纤连接，与智能交通系统共用光纤、光端机、机箱。

前端报警主机采用主机键盘进行编程管理和维护。

门磁（以下为最低配置，下同）：防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开/常闭，通过CCC、CE认证，额定电源100VDC。

振动探测器：24小时监控指定设备和区域；使用 DIP 开关设置灵敏度；基于微控制器的SENSTEC® 传感器和信号处理系统；精致小巧，方便安装，节约机箱空间，工作半径为4米、范围50平方米的监控区域；对物体和表面进行监视。

报警主机：支持8路开关量输入，4路报警输出；支持报警联动输出，事件触发输出；支持1路受控警号（DC12V）输出；二种模式传输报警数据：网络传输/电话线传输；支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略；支持2组独立的以太网接警中心；支持2组独立的电话接交警中心；支持Contact ID protocol，支持话机复用，支持8个LED键盘；支持无线RF遥控器回控。至少支持1个安装员用户、1个主用户、15个操作用户、16个远程管理用户、3个远程数据通道、250条CID报告缓存、2000条报警事件记录、100条操作事件记录、50条用户管理操作记录；事件带日期功能；支持远程搜索事件；支持外置辅助电源--标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护；支持AC 220V主电源接口,主辅电源可自动切换；支持1路 12V/1A辅电输出；支持硬件复位。

监控中心：报警主机连接数量≥300台；报警联动弹图像、联动上墙、联动录像、联动语音提示；对前端报警设备进行管理和配置，并远程控制报警主机；控制硬盘录像机音频信号输入和输出；支持远程喊话和远程对讲；全面兼容CFSK III、Contact ID、4+2 Express等协议；支持多种联网方式；支持多种接警设备；数据库稳定可靠；操作员分级管理；操作简单直观；声光电报警提示；查询与统计；用户设置报告触发功能；全局和多级电子地图功能；多级联网报警转发功能；预置处警预案功能；单据管理功能；报表统计功能；资料导出功能；计划任务功能；事件查询功能；短信转发功能。

## 八、高点视频监视系统（AR鹰眼设备）

高点视频监视系统采用AR鹰眼设备。采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾 全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，可实现180度的全景监控；一体化机芯和高速云台 设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列全景球机还集成了先进的视频分 析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入 区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求。

全景网络高清智能球机：全景摄像机：4个1/1.8＂4MP Progressive ScanCMOS，最高分辨率及帧率可达5520x2400@30fps；视场角：水平180°，垂直85°；全景画面可支持关注区 域畸变矫正、感兴趣区域自由裁剪；隐私遮蔽：最多8块多边形区域；支持多种颜色、马赛克可选；视频 压缩：H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile；分辨率及帧率：主码流：50Hz：25fps（5520x2400，3840x1680，2784x1200）；60Hz: 30fps （5520x2400,3840x1680,2784x1200）；子码流： 50Hz：25fps（2048x896,，1280x560，704x320）；60Hz：30fps（2048x896，1280x560，704x320）；第三码流：50Hz: 25fps（704x320，1280x560，2048x896，2784x1200，3840x1680，4096x1800）；60Hz：30fps（704x320，1280x560，2048x896，2784x1200，3840x1680，4096x1800）。

细节跟踪摄像机：1/1.8＂4MP ProgressiveScan CMOS，最高分辨率及帧率可达 2560x1440@30fps；水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）；星光级超低照度， 0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR；40倍光学变倍， 16倍数字变倍；支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控；采用高效红外阵列，低功耗，照射距 离最远可达250m。人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测;120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、SmartIR、电子防抖。

支持基于行业平台实现云图立体防控；支持在摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标 签，且可实现标签与标签联动的功能；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能；支持 检测直径300米180°半圆形范围内运动目标，可同时检测30个目标；支持点击联动功能，通过在客户 端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于 画面中心。支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定 的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标，支持手动选择跟踪目标，在设 定跟踪时间内进行持续稳定跟踪；支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于1秒。支持标准的API开 发接口，支持海康SDK、ONVIF、ISAPI和GB/T28181协议接入内置7路报警输入、2路报警输出、1 路音频输入、1路音频输出光口（FC）+电口（RJ-45）网络接口设计。

## 九、雷视一体机系统

路口流量相机采集器统一采用雷视一体检测流量设备。适用于信号控制系统、交通信息服务系统、道 路交通监测支持双向4车道多目标轨迹跟踪检测及目标可视化，纵向200米支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持 1-3600秒统计上传。

设备参数：400万低照度摄像机；支持双向4车道多目标轨迹跟踪检测及目标可视化，纵向 200米；77GHz高频段毫米波雷达；支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响；  内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化；支持多种道路交通数据采集功  能；支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率 以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传；支持交通评价数据输出，包括停车时长、停车次数、 排队长度每个车道支持两个虚拟线圈，输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置；支持透雾、 强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求；支持网络与RS485数据上传。

雷达频段：77GHz；波长：4mm；测速范围：2km/h—250km/h；性能特点空间分辨率高、穿透  能力强，不受光照、可见度、恶劣气候等自然条件的影响。

摄像机最小照度（彩色）0.01Lux@（F1.2，AGC ON）；最小照度（黑白）0.001Lux@（F1.2，AGCON）；快门1/25秒至1/100,000秒；日夜转换模式ICR红外滤片式；数字降噪、3D数字降噪；  白平衡自动/手动多种白平衡模式；强光抑制支持；电子透雾支持；视频防抖支持；焦距12mm；视频  压缩格式：H.265/H.264；分辨率：支持2712×1536；视频帧率25fps；视频压缩码率： 32Kbps~16Mbps；多码流：双码流；智能编码：ROI。

功能网络协议TCP/IP，HTTP，DNS，RTP，RTSP；媒体安全用户名和密码认证、HTTPS数字证书；存储功能支持TF卡；通用功能心跳，密码保护,NTP校时。

功能特性：交通数据采集输出车道、车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占 有率以及时间占有率等多项交通数据，支持智能动态信息实时显示；检测范围场景前后覆盖200米范围； 多目标检测128个目标跟踪检测；虚拟线圈每个车道支持两个虚拟线圈，输出车辆通过时的进入和离开 信号，虚拟线圈位置可以配置；道路状态支持畅通，缓畅，拥堵3种状态检测；停车检测支持平均停车次数检测。

## 十、通信及其它

光纤：各路口数据通过裸光纤传输，每个路口一条裸光纤（至少2芯），根据交警大队的需要  开通1芯或2芯，采用一次性买断裸光纤终身使用权的方式；光纤必须符合公安网络传输安全和保密的要求，运营商负责裸光纤的终身免费维护。

光端机：路口光端机须充分考虑系统的可靠性、扩展性与开放性，一个路口共用一台光端机传输，必须与已建的微创光端机架（WTOS-02H，双电源4U14槽位）和光端机兼容。根据点位实际需求配备，支持一个点位的所有设备接入（包括RS485和RS232双向控制协议传输，交通监视、电子警察、智能卡口、视频检测、可变车道牌、防盗报警、违法检测的视频传输，双向 语音传输，100M以太网），工作温度-40℃～+74℃，存放温度- 40℃～+85℃，工作湿度0～95% 无冷凝，平均无故障时间（MTBF）10万小时以上。

视频存贮方式：单行线区域电子警察的交通监视的视频保存在交警大队指挥中心；其它区域电  子警察和交通监视的视频，以及智能卡口的视频保存在前端。

录像机采用网络硬盘录像机，配置如下：支持一个点位所需的视频（包括：模拟、数字高清）、音频录制；支持RS232、RS485接口、键盘485串口,USB2.0接口2个；双网卡（100MB全双工）；至少配置8T硬盘，支持SATA、eSATA接口；支持多种格式的视频输出；工作温度-10℃～＋55℃；工 作湿度10％--90％无冷凝；标准机架式，2U。

电源避雷器：雷电通流量（8/20us）≥20 KA，电压保护水平（8/20us 20 KA）≤2KV，电压保护水平（8/20us 3 KA） ≤1KV，工作电压：220V，接线方式：并联。电压保护     水平Up（V）线与线≤90V，电压保护水平Up（V）线与地≤90V，响应时间Ta≤ 1（ns），传输频率≤15MHz。

视频避雷器：接入方式并联，特性阻抗75Ω，接口类型BNC，工作电压25V，电压保护水平  Up（V）线与线≤90V，电压保护水平Up（V）线与地≤90V，雷电通流量（8/20us）≥10KA，工作  频率≤15MHZ，插入损耗≤0.5dB。

进入测速点和智能卡口的2个方向均要设置监控标志（按GB5768.2）。

路口机箱不低于下列要求(设备原配的除外)：箱体尺寸1300mm×600mm×500mm，钢板（材质：冷板）厚1.5mm（工艺要求：经磷化处理后喷塑，并经180度高温烘烤），自动温控，风冷（底部进上部出），箱体防护等级IP55，底部进线，箱体颜色与周边交通设施吻合。竣工后，路口网络结构拓朴图、管线示意图应张贴于机箱门内侧，机箱内线缆、设备要有标识、安装有序、固定到位；有智能信号控制的路口还要张贴信号相位配置图、各时段时间配置表。

所建系统必须接入滨江区交通管理指挥中心的智能交通管理平台和智能交通监控Web集成平台。

## 十一、可变车道车道信号控制系统

本系统根据车流量在早晚时段具有明显高峰的现象，利用先进远程信号控制系统引导普通车辆使用可变车道缓解交通压力。所有可变车道控制设备能接入支队科研所潮汐车道控制平台，统一控制管理可变车道，提高城市道路资源的合理使用，最大限度提高交通效率；未来便于接入城市大脑，融入智慧城市。

主要构成：可变车道信号控制系统，根据一周中每一天的早晚高峰起始时间段，合理调配车辆使用可变车道行驶  的时段，引导车辆正确使用可变车道。可变车道控制系统有三种控制方式：由现场民警遥控控制，由指挥室进行远程控制，由控制器设定的方案定时控制。远程控制可由服务器端控制或客户端登陆服务器进行控制。

主要功能：

1、提示可变车道：通过控制可变车道指示牌实时提示可变车道的导向，引导车辆正确选择车道行驶；

2、手动遥控功能：应急状况下可实现现场遥控指挥。

3、校时功能：对路口控制器进行统一校时。

4、支持接入支队科信潮汐车道控制平台，支持进一步接入城市大脑；

5、支持客户端管理：对客户端的控制权限，指定客户的可变车道管理范围；

车道信号控制器XY-4（6）

车道信号控制器具有远程、定时、现场控制等多种控制模式，能够按高峰时段变化设定车道信号控制  方案；能够根据指挥中心的实时指令，对现场可变车道进行指挥。

车道信号控制器分三种控制模式：远程控制，接收远端控制指令控制LED可变车道牌显示状态；手动控制，通过控制器按钮或遥控器手动操作改变LED可变车道牌显示状态；定时控制，控制器根据时间段  定时控制LED可变车道牌显示状态。车道信号控制器可采用4G无线通信方式或以太网接口接入中心Intelliffic OS软件平台。车道信号控制器可安装在LED可变车道牌背面或用抱箍固定在直立杆上，安装方式十分便捷。

技术参数：控制模式：远程控制、定时控制、手动控制（无线遥控）；

远程控制：开关总电源、设置指示状态、校时、时间段设置；读取当前指示状态、控制模式；故障告 警信息；心跳保持等；

定时控制：每周分7个工作日，每天6个时间段，设置显示状态、总电源开关；

手动控制：现场手动开关总电源，设置各车道信号状态；手动控制可被中心控制禁止；

输出状态：可变车道：3种状态；

输出信号：6路24V/3A；

电源：交流220V，空载功耗<3W

输出负载：直流24V，单路负载<75W

系统接入：支持支队科信潮汐车道控制平台，支持升级接入城市大脑

可变车道指示牌：可变车道指示牌，采用超高亮度交通装用LED为光源的特殊信号灯，作为可变车道控制的信号指示单元，可定制直行、左转、右转、直右、直左、掉头等多种车道指示信号，并用先进的光学、电路设计，确保让对应车道车辆可以清晰观察指示信号，按早晚高峰时段车辆流向合理调配车道。

可变车道指示牌采用白色超高亮LED和铝合金外壳制作，表面具有蓝色反光膜作为底色；车道信号灯 通过LED发光显示2~3种箭头符号，配合远程控制器接入指挥中心控制；该产品具有指示清晰，使用寿命长的优点，适用于城市可变车道信号指示。

技术参数：  可变车道指示牌

规格：1410×920mm

车道图案	白LED点阵排列可变箭头，底色为蓝反光膜

电压	24±5% VDC

功率	≤20W

亮度	白>5000 mcd

LED 	直径Φ5方阵排列

寿命  >70000小时

白：冷光高亮

可视距离 	>450米

可视角度	>30°

工作温度		-40 ~ +85 ℃

相对湿度		≤93%

保存环境	     0~50℃，40~60%RH

外壳材质		优质铝材

喷塑颜色		黑色

防护等级		IP53

外形尺寸     1410mm×920mm×60mm

重量		≤30KG

参考标准		GB 5768.2-2009

安装模式		竖装固定   非RoHS

## 十二、智能接入箱技术参数

采用标准机架式智能化机柜，箱体防护等级IP55以上（含），具有良好的恒温、恒湿、高洁净度、防水等性能。

可选配内置机柜智能监测仪，嵌入式操作系统，高性能处理器，Web操作界面。实现机柜机组电器运行电力监测，出现异常自动预警和报警。

需内置温湿度传感器，实时检测机柜内温湿度信息，机柜应保证柜内温度控制在22℃~35℃(可调)设定范围，湿度控制在35%~75%设定范围，柜内洁净度应达到每升体积内≥0.5μm的尘粒数少于18000粒。

可选配微型摄像头，配合实现机柜防盗功能，在机柜门异常开启时自动抓拍图片，监测数据和图片可实时上传中心平台。

柜体尺寸1600mm（高）×640mm（宽）×700mm（深），钢板（材质：冷板、镀锌板），双层钢板内置保温材料。工艺要求：经磷化处理后喷塑，并经180度高温烘烤。柜体底部进（出）线，箱体颜色与周边交通设施吻合。

至少配置以下接口：1路AC220V强电输入，6路AC220V强电输出，功率小于100W。工作温度-30℃~75℃、工作湿度10%~100%。

可选配工业级网管型冗余以太网交换机，作为智能设备网络接入点。

机箱需配置物联网智能电子锁，可远程监视机箱状态和控制开锁。

机箱采用不锈钢材质，智能化机箱，具备自动报警、人脸识别等功能。

## 十三、路口工业交换机

采用工业级网管型以太网交换机

电源：支持交流或直流供电

工作温度：-30～75℃，

外壳设计：铝制外壳，IP41防护等级，支持机架式安装

交换容量：≥128Gbps

业务接口：8/16/24个GE电口+2/4个GE SFP光接口

功能特性：支持STP/RSTP/MSTP

支持IEEE 802.1Q VLAN、SVI

支持端口管理（包括Port trunk、端口基本功能、LACP）、端口镜像；

支持静态路由

支持QoS（拥塞管理）、端口速率限制，端口支持8个QoS队列数

支持基于DDOS攻击的异常行为阻断功能，

支持基于接口的环路告警功能，

支持广播风暴抑制、Static Port Access Control

支持中文/英文管理界面、WEB管理接口、

支持SNMP v1/v2/v3

支持日志功能

可靠性： 无风扇设计，自然散热

防雷击设计

产品资质要求：能够提供第三方权威机构出具的产品测试报告，能够提供产品使用说明书、质量合格证书、设备保修卡，产品外观标识明确（包括厂家名称、设备型号、生产日期、设备条形码）。

## 十四、电子信息屏系统（高德诱导屏系统）

差别化指标

（1）LED管芯：

红色、黄色LED管采用ALInGaP四元素管；

绿管采用日亚原装管；

（2）LED管的半功率角为30°；

（3）LED管采用定电流驱动，具有过流保护功能（不大于20mA）,LED发光亮度可根据周围环境  有自动调节、

手动调节，调节阶级达32级。还能抵抗40m/s的风速。

（4）诱导屏的整机平均无故障时间MTBF：≥10000hours。

（5）图型诱导屏发光光带的模块化设计：

光带采用模块化结构，每个像素有5个LED管组成，其配置为2红2黄1绿。

像素点间距为22mm，光带的标准宽度为110mm。

对图形板光带模块的控制，每一排为控制的最小单元，由监控中心按照交通状态分段显示的要求进行控制。

（6）屏体平整度等级符合国家标准C级。

（7）屏体像素中心距相对偏差符合国家标准C级。

（8）屏体水平和垂直相对偏差符合国家标准C级。

（9）屏体最大亮度应不低于8000cd/m2/。

（10）屏体显示模块、模组亮度均匀性符合国家标准C级。

（11）屏体模组负载变化率符合国家标准C级。

（12）屏体整屏像素失控率符合国家标准C级。

（13）屏体区域像素失控率低于万分之一。

电源系统

诱导屏的驱动系统和控制系统的工作电源都采用n+1高可靠容错的开关电源系统，当其中一台电源发生故障时，其它电源仍有足够容量保障系统的正常工作，使开关电源具有高可靠性。

面板与机箱

（1）版面材料采用3mm铝合金型材，符合GB5237的规定，板面上覆二级反光膜，衬底色为蓝色，文字为白色。版面设计按照国家标准GB5768——1999（道路交通标志和标线）进行制作。

（2）机箱采用冷轧钢板，机箱为内外两层，内箱体为全封闭、全天候、防风雨型，符合IP65防护等级。

通讯方式

采用符合交警局软件平台协议的物理网口通讯方式，能够无缝接入支队现有软件平台。而且要求从屏  上下来直接是网口，而非串口改网口方式。

整机主要技术指标（如有不完善或冲突，以“差别化指标”为准）

（1）大型图形诱导屏

外形尺寸：根据需要定制

光带宽度:132mm

配置:2R2Y1G

点间距:22mm

亮度:≥8000cd/m2/

视认角:300

红、黄管:ALInGaP四元素管

绿管:日亚原装管

版面材料:3mm铝合金型材，板面上覆二级反光膜， 衬底色绿色，文字为白字

机箱:冷轧钢板

视认距离：≥200m

调光功能：32级，自动、手动两种方式

LED平均无故障时间 MTBF：≥50000小时

整机平均无故障时间MTBF：≥10000小时

电源：三相交流380V/220V20%，50Hz2Hz

接地电阻：4

（2）图形+文字诱导屏

外形尺寸：根据需要定制

光带:宽度:132mm（主线）、110mm（匝道）

配置:2R2Y1G

点间距:22mm

文字:点间距:18mm

配置:2R1G

视认角:300

亮度:≥8000cd/m2/

红、黄管: ALInGaP四元素管

绿管:日亚原装管

版面材料:3mm铝合金型材，板面上覆二级反光膜， 衬底

色绿色，文字为白字

机箱: 冷轧钢板

视认距离：图形≥200m；文字≥150m

调光功能：32级，自动、手动两种方式

LED平均无故障时间 MTBF：≥50000小时

整机平均无故障时间MTBF：≥10000小时

电源：三相交流380V20%，50Hz2Hz

接地电阻：4

（3）全LED文字诱导屏

常规显示尺寸：2.048X3.072m

条状特色尺寸：根据需要定制

显示点阵：128×192

点 间 距：16mm

像素配置：2R1G

红   管：AVAGO原装管

绿   管：日亚原装管

视 认 角：30°

机箱材料: 冷轧钢板

显示亮度：≥8000cd/m2/

亮度调节：32级手动/自动

工作温度：-10℃～+60℃

工作湿度：10%～90%

抗风速：40m/s

LED寿命：100000小时

系统平均无故障工作时间：≥20000小时

通信接口：屏体物理网口接入

可视距离：≥210m（100km/h）

电源：AC220V±10%，50Hz

防护等级：IP65

电源：N+1备份

箱体结构：双层机箱

箱体材料：冷轧钢板

## 十五、中心平台

情报板的发布包括固定信息的发布、手动信息的发布、OD信息的发布以及经过数据融合之后的一些 其他交通信息的发布。

实现功能包括：

1、各种信息的发布（包括自动发布和手工发布）。

2、情报板的管理。

3、用户的管理。

4、前端设备运行状态的实时检测。

5、节目单的管理。

6、自动发布信息的人工干预。

7、预案管理。

8、系统间提供标准的应用程序接口和接入规范，易于融合其它系统和新增应用：

9、基于GIS（地理信息系统）平台

10、采用C/S架构

11、系统功能基于Web服务：系统提供的所有功能都是通过Web Service对外提供接口，这样可 以在异种 操作系统、异种语言之间进行交互，方便其他系统的集成。系统支持多种数据库，包括SQL Server、Oracle。

## 第二部分：Ⅱ 设施部分

## 一、设计依据

1、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）

2、《无障碍设计规范》（JGJ50763-2012）

3、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

4、《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T16311-2009)

5、《路面标线涂料》（JT/T280-2004）

6、《公路交通标志板》（JT/T279-2004）

7、《城市道路交通标志和标线设置规范》（浙江省地方标准）（DB33/T 818—2010）

8、《杭州市城市道路交通设施设置图示》

9、《国家工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）

## 二、交通标线

1、交通标线是交通管理设施，起引导交通和保障交通安全的作用，具有强制性、服务性和诱导性，与道路交通标志配合使用。包括各种路面标线、导向箭头。

（1）可跨越对向车行道分界线：设在道路中线处，用于分隔对向行驶的交通流，一般路段为黄色虚线，线宽15cm，实线段长40cm，间隔60cm。

（2）不可跨越对向车行道分界线：设在上下行车道分界处，用以分隔对向行驶的交通流，为2条黄色实线，线宽15cm，间距20cm。

（3）车行道边缘线：设在机动车道与非机动车道之间，为宽15cm的白色实线。

（4）导向车道线：设置在交叉口进口处，为白色实线，线宽15cm，采用振荡标线。

（5）停止线：表示车辆等候放行信号的停车位置，停止线为白色实线，应与车道中心线连接，线宽 40cm，距离人行横道1.5m。

（6）人行横道线：设在行人横穿道路处，标线为白色平行粗实线，线宽40cm，净距60cm。人行横道宽5m。设置三组折线作为导向箭头，引导行人靠右侧行走。

（7）导向箭头：设在交叉口的导向车道内，导向箭头长6m（白色）。

2、标线材料的选择及施工要求

（1）标线材料：标线漆采用三级反光标线，热熔漆厚度为2mm。

（2）标线涂层厚度均匀，线形平顺，实线段每隔15m设置排水缝。

（3）标线的端线与边线应垂直，误差≯+5°，其他特殊标线，其角度与设计值误差≯+3度。

## 三、交通标志

交通标志板底版、图文均采用GB/T18833-2012《公路交通标志反光膜》Ⅴ类钻石型反光膜，通常为微棱镜型结构，大角度反光性能好，称大角度反光膜，使用寿命一般为10年，反光膜竖向不得拼接，横向宽度小于1.2米不得拼接。

（六）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、交通信号控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 交通信号控制主机 | 交通信号控制主机，包含:控制主机、无线遥控器、GPS；相位:支持16主相位+16跟随相位; 灯控输出:54路,输出,单通道负载800W;最大可扩展至108路;灯控板:3块,每块支持18路; 车检板:无,可选配;通讯协议:支持NTCIP协议;网络接口:2个RJ45接口,其中一个可光电复用;其他接口:2个RS232接口,2个RS485接口,2个RS422接口,1个USB接口;外部输入:支持32路IO输入,其中16路用于行人按钮输入;外部输出:支持20路IO输出:4路继电器输出、16路光耦输出 无线遥控:支持 无线接入:可选配3G/WIFI模块;工作电压: AC220V±44V,50Hz±2Hz 温度:-40℃~+70℃ 功耗::IP54，绝缘强度：＞500MΩ,接入必须满足已建的浙大中控ACS-500管理平台 | 台 | 4 |  |
| 2 | 路口特征软件 | 路口特征软件 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备控制机箱 | 信号控制箱1、箱体尺寸WxDxH=760x430x1450mm,304不锈钢钢板制作,箱体、方孔条、托盘2.0mm厚,箱门2.5mm厚;2、室外型,含小型断路器、电源浪涌保护器、空开等附件,带门锁、新型门轴;3、1200*800*1050C25混凝土基础浇筑;基础开挖、回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣;4、25x4接地扁钢焊接D16热镀锌圆钢接地极;5、要求单面开门,自动温控、风冷、防尘过滤进风,箱体颜色与周边交通设施吻合。6、土方挖填,外运等,具体详见施工图 | 台 | 4 |  |
| 4 | 视频流量转接盒 | 视频流量转接盒 | 套 | 4 |  |
| 5 | 雷达视频车检一体机 | 雷达视频车检一体机,400万低照度摄像机;支持双向4车道多目标轨迹跟踪检测及目标可视化，纵向200米77GHz高频段毫米波雷达,支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响，内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化，支持多种道路交通数据采集功能，支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间，占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传，支持交通评价数据输出，包括停车时长、停车次数、排队长度，每个车道支持两个虚拟线圈，输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置，支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求，支持网络与RS485数据上传，具体详见施工图 | 套 | 28 |  |
| 6 | 信号灯 | φ400四联机动车左转灯(带倒计时功能），包含:φ400铝壳单色四联左转灯;外壳材质:压铸铝;外壳颜色:黑色;发光单元颜色:红色、黄色、绿色;带独立单8倒计时功能;面罩材质及规格:400mmPC材质;防护等级:IP53;执行标准GB14887-2011、GAT508-2014;安装模式:L脚固定;含安装支架。 | 套 | 14 |  |
| 7 | 信号灯 | φ400四联机动车圆盘灯(带倒计时功能），包含:φ400铝壳单色四联圆盘灯;外壳材质:压铸铝;外壳颜色:黑色;发光单元颜色:红色、黄色、绿色;带独立单8倒计时功能;面罩材质及规格:400mmPC材质;防护等级:IP53;执行标准GB14887-2011、GAT508-2014;安装模式:L脚固定;含安装支架。 | 套 | 15 |  |
| 8 | 信号灯 | φ300三联非机动车灯，包含:φ300铝壳单色三联圆盘灯;外壳材质:压铸铝;外壳颜色:黑色;发光单元颜色:红色、黄色、绿色;带独立单8倒计时功能;面罩材质及规格:300mmPC材质;防护等级:IP53;;执行标准GB14887-2011;安装模式:L脚固定;含安装支架。 | 套 | 28 |  |
| 9 | 标杆 | 1、类型 ：φ273信号灯杆2、材质 ：无缝钢管3、规格尺寸 ：φ273*10*7700mm立柱无缝钢管，上横梁无缝钢管Φ140*10*10352mm，下横梁121*121*10*9923mm，3根上下连接100*100*8方钢650mm，详见施工图4、基础、垫层：1200*1200*2500mmC25混凝土基础浇筑5、接地:25x4接地扁钢焊接L50x5x2500热镀锌角钢接地极6、油漆品种：钢材采用热浸镀锌处理z7、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣、模板等；标杆制作、安装；预埋件、接地钢筋、扁钢制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等8、具体做法详见施工图 | 套 | 15 |  |
| 10 | 人行信号灯（一体式） | LED显示屏一体化人行灯(带倒计时功能），包含:产品尺寸:3000X420X150mm;信号灯架尺寸:3.4mX0.4m;信号发光单元尺寸:Ф300㎜,LED发光单元高度不少于1.5m;LED显示屏为红、绿、黄三色P10LED,与信号灯红、绿信号变化同步显示相同颜色,即信号灯红--LED显示红,信号灯绿-LED显示绿。如信号灯信号关闭,则显示绿色,或可关闭显示。400*400*500mmC25混凝土基础浇筑;基础开挖、回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣;25x4接地扁钢焊接L50x5x2500热镀锌角钢接地极。,土方挖填,外运等,具体详见施工图 | 套 | 30 |  |
| 11 | 避雷器 | 电源避雷器 | 只 | 4 |  |
| 12 | 避雷器 | 信号避雷器 | 只 | 24 |  |
| 13 | 控制电缆 | 信号控制电缆 KVV22-16*1.0 | m | 3000.00 |  |
| 14 | 控制电缆 | 信号控制电缆 KVV22-6*1.0 | m | 3000.00 |  |
| 15 | 管内配线 | 带屏蔽双绞线 KVVP-4*1.0 | m | 3000.00 |  |
| 16 | 双绞线缆 | 防水型超五类屏蔽线 | m | 500.00 |  |
| 17 | 第三方检测费（交通信号控制系统） | 第三方检测费（交通信号控制系统） | 路口 | 4 |  |
| 18 | 交通智能系统调试 | 交通信号控制系统联合调试 | 系统 | 1 |  |
| 19 | 其它 | 其它辅材 | 路口 | 4 |  |
|  | 二、交通视频监视系统 |  |  |  |  |
| 20 | 全天候彩色球形一体机 | 星光型高清违章检测一体化双模智能球机， 传感器总像素≥300万像素。昼夜型540TVL，128X宽动态范围（WDR）。视频输出支持1920*1080@60fps，分辨力不小于1100TVL。最低照度彩色0.001Lux，黑白0.001Lux。红外距离不小于400米，光学变倍≥37倍或更高。支持数字高清输出及标清模拟输出。RS422或RS485控制口，支持模拟控制。移动检测，图像增强及电子图像稳定，300个预置位，±0.1゜预置位精度；480゜/秒水平预置速度和200゜/秒垂直预置速度。水平移动速度0.1到150゜/秒。支持三码流同输出，主码流、第三码流同时支持套1920*1080@60fps，1280*720@60fps。支持去台优先级控制，485与网络可设置不同优先级。支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警，支持车牌识别，支持违停、逆行。 | 套 | 10 |  |
| 21 | 标杆 | 1、类型 ：φ219监控立杆2、材质 ：无缝钢管3、规格尺寸 ：φ219*10*10000mm立柱无缝钢管，上挑长悬臂无缝钢管Φ102*6*6000mm，详见施工图4、基础、垫层：1100*1100*1500mmC25混凝土基础浇筑5、接地:25x4接地扁钢焊接L50x5x2500热镀锌角钢接地极6、油漆品种：钢材采用热浸镀锌处理7、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣、模板等；标杆制作、安装；预埋件、接地钢筋、扁钢制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等8、具体做法详见施工图 | 套 | 10 |  |
| 22 | 双绞线缆 | 防水型超五类屏蔽线 | m | 750.00 |  |
| 23 | 管内配线 | 电源线 RVV-2*1.0 | m | 750.00 |  |
| 24 | 第三方检测费（交通监视系统） | 第三方检测费（交通监视系统） | 项 | 1 |  |
| 25 | 交通智能系统调试 | 交通监视系统联合调试 | 系统 | 1 |  |
| 26 | 其它 | 其它辅材 | 项 | 1 |  |
|  | 三、闯红灯电子警察监测系统 |  |  |  |  |
| 27 | 电子警察高清抓拍单元 | 电子警察高清电警抓拍单元，像素：900W 分辨率：最大支持4096*2160 帧率：25fps图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 镜头：16mm镜头 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入存储支持：最大支持128G TF卡 自动光圈镜头：支持工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；功耗：＜20W支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能含百万像素镜头,室外防护罩及安装支架。 | 套 | 28 |  |
| 28 | 人脸取证抓拍单元 | 电子警察高清卡口抓拍单元，像素：900W 分辨率：最大支持4096*2160 帧率：25fps图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 镜头：16mm镜头 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入存储支持：最大支持128G TF卡 自动光圈镜头：支持工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；功耗：＜20W支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能含百万像素镜头,室外防护罩及安装支架。 | 套 | 28 |  |
| 29 | LED频闪灯 | LED频闪灯,PWM跟随触发,具有频率及占空比保护功能,发光角度40·。色温:5000K~7000K;压铸铝外壳;15Hz~250Hz频率;有效补光距离16米~25米;电源:AC220V±20%,47Hz~63Hz;工作寿命:≥5000小时;防护等级IP66。含室外安装支架。 | 套 | 132 |  |
| 30 | 设备控制机箱 | 电子警察落地机箱 1、箱体尺寸WxDxH=640x600x1450mm,304不锈钢钢板,箱体、方孔条、托盘2.0mm厚,箱门2.5mm厚; 2、室外型,含小型断路器、电源浪涌保护器、空开等附件,带门锁、新型门轴; 3、640*600*1100C25混凝土基础浇筑;基础开挖、回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣; 4、25x4接地扁钢焊接L50x5x2500热镀锌角钢接地极; 5、要求单面开门,自动温控、风冷、防尘过滤进风,箱体颜色与周边交通设施吻合。6、箱体防护等级IP55，电源浪涌保护器、接线端子、接地等,具体详见施工图 | 台 | 4 |  |
| 31 | 交换机 | 8口交换机，1000M以太网交换机 | 台 | 4 |  |
| 32 | 交换机 | 4口交换机，1000M以太网交换机 | 台 | 15 |  |
| 33 | 标杆 | 1、类型 ：φ273电警设备L型杆2、材质 ：无缝钢管3、规格尺寸 ：φ273*10*6500mm立柱无缝钢管，上横梁无缝钢管Φ140*4.5*9923mm，详见施工图4、基础、垫层：1200*1200*2000mmC25混凝土基础浇筑5、接地:25x4接地扁钢焊接L50x5x2500热镀锌角钢接地极6、油漆品种：钢材采用热浸镀锌处理7、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣、模板等；标杆制作、安装；预埋件、接地钢筋、扁钢制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 | 套 | 15 |  |
| 34 | 设备控制机箱 | 智能交通抱杆机箱1、箱体尺寸WxDxH=650x300x550mm,304不锈钢钢板制作,箱体、方孔条、托盘1.5mm厚,箱门2mm厚;2、室外型,含小型断路器、电源浪涌保护器、空开等附件,带门锁、新型门轴;3、要求单面开门,自动温控、风冷、防尘过滤进风,箱体颜色与周边交通设施吻合。4、箱体防护等级IP55，电源浪涌保护器、接线端子、接地等,具体详见施工图 | 套 | 15 |  |
| 35 | 双绞线缆 | 防水型超五类屏蔽线 | m | 1000.00 |  |
| 36 | 管内配线 | 电源线 RVV-2*1.0 | m | 1000.00 |  |
| 37 | 避雷器 | 低压电源防雷器 SP-24DC10-2P | 只 | 19 |  |
| 38 | 避雷器 | 信号防雷器 SP-005DC10-RJ45/4 | 只 | 69 |  |
| 39 | 第三方检测费 | 第三方检测费 | 项 | 1 |  |
| 40 | 交通智能系统调试 | 闯红灯电子监测系统 | 系统 | 1 |  |
| 41 | 其它 | 其它辅材 | 项 | 1 |  |
|  | 四、通信系统 |  |  |  |  |
| 42 | 监控中心系统集成 | 监控中心系统集成 | 项 | 1 |  |
| 43 | 光端机 | 光端机，4路以上视频,4路数据(包含RS232/422等数据接口),2个千兆网口。 1.视频指标:视频输入/输出阻抗75Ω(非平衡);视频输入/输出电压典型峰值1.0V;最大1.5V,频率响应5Hz~7.5MHz;微分增益(10-90%APL)<1°(典型值);微分相位(10-90%APL)<1°(典型值);信噪比70dB(加权)。 2.数据指标:速率0~115.2kbs;电平标准RS-232,RS485,RS-422,曼码速率0~100Mbps(Ethernet);误码率10-9。 3.一般指标:工作温度-40℃~+74℃;存放温度-40℃~+85℃;工作湿度0~95%%%无冷凝;平均无故障时间(MTBF)10万小时以上。 | 对 | 4 |  |
| 44 | 租用社会光纤 | 租用四芯，开通一芯，5年租赁期 | 项 | 4 |  |
| 45 | 设备控制机箱 | 综合机箱 1、箱体尺寸1600*680*750mm,304不锈钢钢板,箱体、方孔条、托盘2.0mm厚,箱门2.5mm厚; 2、室外型,含小型断路器、电源浪涌保护器、空开等附件,带门锁、新型门轴; 3、1000*1000*1050C25混凝土基础浇筑;基础开挖、回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣; 4、25x4接地扁钢焊接L50x5x2500热镀锌角钢接地极; 5、要求单面开门,自动温控、风冷、防尘过滤进风,箱体颜色与周边交通设施吻合。6、箱体防护等级IP55，电源浪涌保护器、接线端子、接地等,具体详见施工图 | 台 | 9 |  |
| 46 | 避雷器 | 网络信号防雷器 SP-005DC10-RJ45/4 | 只 | 27 |  |
| 47 | 避雷器 | 低压电源防雷器 SP-24DC10-2P | 只 | 9 |  |
| 48 | 配管 | 电缆护套管 PE75 壁厚3.5mm，埋地敷设 | m | 16500.00 |  |
| 49 | 配管 | 镀锌钢管 SC80 壁厚4mm，埋地敷设 | m | 5000.00 |  |
| 50 | 人（手）孔井 | 1、材料品种、规格：400*400*800mm机制砖手井2、盖板材质、规格：钢筋混凝土复合盖板，四周C20混凝土井圈，含泄水孔3、工作内容包括基坑的开挖、回填、废弃料外运、井身砌筑及抹灰、混凝土模板及浇捣、井盖座安装等; | 座 | 170 |  |
| 51 | 挖沟槽土方 | 管道沟槽、手孔井土开挖，土壤类别综合考虑，挖土深度详见图纸 | m3 | 2655.43 |  |
| 52 | 回填方 | 原土回填夯实，符合设计要求 | m3 | 2472.94 |  |
| 53 | 余方弃置 | 废弃料外运，运距35KM | m3 | 215.49 |  |
| 54 | 其它 | 其它辅材 | 项 | 1 |  |
|  | 五、供电系统 |  |  |  |  |
| 55 | 电缆 | 铜芯电力电缆 YJV22-5*16 | m | 1500.00 |  |
| 56 | 电缆 | 铜芯电力电缆 YJV22-3*6 | m | 5000.00 |  |
| 57 | 配线 | 配电线 BV-450/750V-2.5 | m | 6000.00 |  |
| 58 | 其它 | 其它辅材 | 项 | 1 |  |
|  | 六、其它 |  |  |  |  |
| 59 | 高位监控 | 高点监控摄像机，1200万像素。-星光级全景网络高清智能球机,全景摄像机有4个1/1.8"2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4096*1800@30fps,星光级超低照度,0.005Lux/F2.2(彩色),0.0005Lux/F2.2(黑白)。特写摄像机采用1/1.8"2MP Progressive Scan CMOS,最高分辨率及帧率可达1920*1080@30fps,水平360゜连续旋转，垂直-15゜-90゜（自动翻转），星光级超低照度，0.001Lux/F1.5(黑白)，37倍光学变倍，16倍数字变倍。支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。系统支持检测直径300米180゜半圆形范围内运动目标，可同时检测30个目标；系统支持点击联动功能、目标自动跟踪功能、手动跟踪功能、支持强光抑 | 套 | 1 |  |
| 59 |  | 制、3D数字。 |  |  |  |
| 60 | 高位监控安装附件 | 含控制箱，电缆等 | 项 | 1 |  |
| 61 | 标志标线 |  |  |  |  |
| 62 | 标线 | 震荡标线1、工艺：一次常温、一次热熔2、满足交警要求3、按交警部门批准的交通组织方案实施，以图示面积计算4、具体做法、规格详见图纸 | m2 | 450.00 |  |
| 63 | 标线 | 路面标线1、工艺：一次常温、一次热熔2、满足交警要求3、按交警部门批准的交通组织方案实施，以图示面积计算4、具体做法、规格详见图纸 | m2 | 2300.00 |  |
| 64 | 隔离护栏 | 浸塑护栏，立柱间距2000mm,立柱高822mm，立柱规格50*50*2.5mm，横梁规格为20*30*2.0mm，竖栏规格为20*20*1.5mm，详细作法见施工图 | m | 3572.00 |  |
| 65 | 隔离护栏 | 机非隔离护栏，立柱间距2500mm,立柱高700mm，方钢500*100*2.0mm，上有黄色反光片，上下横杆60*38*1.3mm方钢，底板底座150*200，钢质盖帽，竖杆10*78*1.2mm方钢，材料为热镀锌钢静电喷涂，贴蓝色反光膜，二次喷涂蓝色漆含基座费用，详细作法见施工图 | m | 140.00 |  |
| 66 | 警示柱 | 橡胶警示柱，材料PU弹性体材料，Φ80*750mm，反光膜为黄色，(二级)安装方式:打孔后灌注环氧树脂,再打入钢钉。 | 根 | 135 |  |
| 67 | 标志板 | 1、类型 ：指路牌2、材质、规格尺寸 ：5000×2700，LF2-M铝合金板，板厚不小于3mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 7 |  |
| 68 | 标志板 | 1、类型 ：指路牌2、材质、规格尺寸 ：4500×2700，LF2-M铝合金板，板厚不小于3mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 6 |  |
| 69 | 标志板 | 1、类型 ：指路牌2、材质、规格尺寸 ：3200×1800，LF2-M铝合金板，板厚不小于3mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 1 |  |
| 70 | 标志板 | 1、类型 ：指路牌2、材质、规格尺寸 ：2500×1000，LF2-M铝合金板，板厚不小于3mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 6 |  |
| 71 | 标志板 | 1、类型 ：车道牌（二车道）2、材质、规格尺寸 ：1000×1500，LF2-M铝合金板，板厚不小于2mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 2 |  |
| 72 | 标志板 | 1、类型 ：车道牌（三车道）2、材质、规格尺寸 ：1000×1500，LF2-M铝合金板，板厚不小于2mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 3 |  |
| 73 | 标志板 | 1、类型 ：车道牌（四车道）2、材质、规格尺寸 ：1000×1500，LF2-M铝合金板，板厚不小于2mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 8 |  |
| 74 | 标志板 | 1、类型 ：车道牌（五车道）2、材质、规格尺寸 ：1000×1500，LF2-M铝合金板，板厚不小于2mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 25 |  |
| 75 | 标志板 | 1、类型 ：路名确认标志2、材质、规格尺寸 ：1700×750，LF2-M铝合金板，板厚不小于2mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 14 |  |
| 76 | 标志板 | 1、类型 ：路名确认标志2、材质、规格尺寸 ：750×2000，LF2-M铝合金板，板厚不小于2mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 13 |  |
| 77 | 标志板 | 1、类型 ：停车让行2、材质、规格尺寸 ：八角形，LF2-M铝合金板，板厚不小于2mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 7 |  |
| 78 | 标志板 | 1、类型 ：右转标志2、材质、规格尺寸 ：φ800，LF2-M铝合金板，板厚不小于2mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 7 |  |
| 79 | 标志板 | 1、类型 ：机动车道/非机动车道指示标志2、材质、规格尺寸 ：φ800，LF2-M铝合金板，板厚不小于2mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 31 |  |
| 80 | 标志板 | 1、类型 ：人行横道标志2、材质、规格尺寸 ：800×800，LF2-M铝合金板，板厚不小于2mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 4 |  |
| 81 | 标志板 | 1、类型 ：右侧通行标志2、材质、规格尺寸 ：φ800，LF2-M铝合金板，板厚不小于2mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 10 |  |
| 82 | 标志板 | 1、类型 ：诱导标志牌2、材质、规格尺寸 ：1200×600，LF2-M铝合金板，板厚不小于2mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 10 |  |
| 83 | 标志板 | 1、类型 ：人行横道标志2、材质、规格尺寸 ：△90，LF2-M铝合金板，板厚不小于2mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 4 |  |
| 84 | 标志板 | 1、类型 ：禁止停车2、材质、规格尺寸 ：φ800，LF2-M铝合金板，板厚不小于2mm3、板面反光膜等级：Ⅴ级反光膜工作内容包括：标志板制作、贴膜、运输、安装等，包含铝槽、抱箍、螺栓等，具体做法详见施工图； | 块 | 21 |  |
| 85 | 标杆 | 1、类型 ：F杆，立柱φ325*12*9800mm，上横挑杆Φ180*12*9975mm，下横挑杆Φ140*10*8725mm2、材质 ：Q235无缝钢管3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：1800*1800*2400mmC25钢筋混凝土工作内容包括杆件基础开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣、模板制作安装；标杆制作、安装；预埋件、钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆涂刷等；具体详见施工图 | 根 | 14 |  |
| 86 | 标杆 | 1、类型 ：F杆，立柱φ273*10*7300mm，上下横挑杆Φ140*10，竖支撑方钢100*100*10mm，1200*1200*2500mmC25钢筋混凝土工作内容包括杆件基础开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣、模板制作安装；标杆制作、安装；预埋件、钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆涂刷等；具体详见施工图 | 根 | 9 |  |
| 87 | 标杆 | 1、类型 ：单柱φ89*4.5*3200mm2、材质 ：Q235无缝钢管3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：400*400*800mmC25钢筋混凝土工作内容包括杆件基础开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣、模板制作安装；标杆制作、安装；预埋件、钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆涂刷等；具体详见施工图 | 根 | 17 |  |

# 第四部分  合同主要条款

（本合同格式仅供参考，最终以双方协商后签订的合同为准。）

项目名称：萧闻路（长江路-江陵路）交通设施及智能交通项目

项目编号：

浙江省政府采购合同指引（货物）

工程名称：

工程地点：杭州市滨江区

合同编号：

发包方：杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部

承包方：

签订日期：2020年月日

发包方：杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部

承包方：

发包方委托承包方承担                       工作，工程地点为杭州市滨江区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条：采购商品清单及合同价：                           金额单位：人民币元

| 采购项目 | 中标内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |

第二条：技术资料

1.乙方应按采购文件	规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第三条：知识产权

乙方应保证所提供服务的过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第四条：转包或分包

本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

第五条：履约保证金

履约保证金按合同总价2%计取，由乙方交由甲方。待验收合格交付使用后，由甲方在到期后的7日内无息退还。

第六条：交货期、交货方式及交货地点

1. 交货（服务）时间：

2.交货方式：

3.交货地点：

第七条：税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条：质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件	规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条：合同支付

（1）监理工程师收到承包人的月度工程量报表、完整试验检测等资料及申请进度款报告后进行审查签署意见，并报发包人审批，发包人按审查确认的已完成合格工程量的50%支付，并在下月支付，合同价款待工程竣工验收证书签署后付至85%（不得超过）；

（2）竣（交）工验收整改完毕且提交完整的工程竣工资料，并经政府有关部门通过竣工验收、具备备案条件和完整的决算资料并经工程结算经财政审计部门审核批复后付至结算审计价的98.5%；

（3）余款1.5%作为质量保修金，待保修期结束质量回访合格后，费用全部结清（不计息）。

第十条：违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方采购人将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

第十一条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向供方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十三条：合同的生效

本合同经甲方、乙方和鉴证方法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，采购代理机构执一份。

与本合同有关的谈判文件及记录同本合同具有同等法律效果。

| 甲方： 地址： 法定（授权）代表人： 签名日期：2020年 月 日 | 乙方： 地址： 法定（授权）代表人： 签名日期：2020年 月 日 | 丙方（采购代理公司）： 审核人： （盖章） 签名日期：2020年 月 日 |
| --- | --- | --- |

# 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

## 资格文件

目录

（1）营业执照………………………………………………………………（页码）

（2）最近一年度财务报表…………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函……（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函……………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函………………………………………………………………………………（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函……………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………（页码）

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函…………………………（页码）

（9）特定资格条件要求的资质文件（复印件）……………………………（页码）

### 一、营业执照（复印件）

### 二、最近一年度财务报表（复印件，新成立的公司提供相关说明）

### 三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部  、建经投资咨询有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

备注：本承诺函，各投标人可以格式自拟，本采购文件提供格式仅供参考。

### 四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部  、建经投资咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

备注：本承诺函，各投标人可以格式自拟，本采购文件提供格式仅供参考。

### 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部  、建经投资咨询有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

备注：本承诺函，各投标人可以格式自拟，本采购文件提供格式仅供参考。

### 六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部  、建经投资咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加萧闻路（长江路-江陵路）交通设施及智能交通项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

备注：本承诺函，各投标人可以格式自拟，本采购文件提供格式仅供参考。

### 七、投标供应商没有失信记录承诺函

杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部  、建经投资咨询有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

备注：本承诺函，各投标人可以格式自拟，本采购文件提供格式仅供参考。

### 八、投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函

杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部  、建经投资咨询有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，可承接萧闻路（长江路-江陵路）交通设施及智能交通项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

备注：本承诺函，各投标人可以格式自拟，本采购文件提供格式仅供参考。

## 报价文件

目录

（1）投标响应函………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表……………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单…………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料…………………………………………………………………………（页码）

### 一、投标响应函

杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部

建经投资咨询有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的萧闻路（长江路-江陵路）交通设施及智能交通项目(采购编号：浙房咨2020【D-029】)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按采购文件	要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守采购文件	中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按采购文件	规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按采购文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件	的各项规定和要求，对采购文件	的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

### 二、开标一览表

杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部

建经投资咨询有限公司：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为浙房咨2020【D-029】的采购文件[项目名称：萧闻路（长江路-江陵路）交通设施及智能交通项目]的实施。

投标（开标）一览表（单位均为人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 萧闻路（长江路-江陵路）交通设施及智能交通项目​ |  |
| 投标总价（小写） |  |
| 投标总价（大写） |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，栏数不够可自加。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、投标总报价应包括实施该项目清单的所需的全部费用，投标价应包括所供清单项目的材料费、人工费、机械费、设备使用费、检验试验费、售后服务费、企业管理费、规费、税费、利润、招标代理服务费等一切费用。

4、招标代理服务费：本项目的采购代理费由中标人支付，以项目中标价为基数（如单价采购或以费率形式采购的，以项目预算控制价为基数），计费标准按《计价格［2002］1980号》文件中招标代理服务费收费标准规定的计算办法和费率的百分之六十五计算。结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。该费用考虑在总报价中，不必单列。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

### 三、报价明细清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 投标总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字)：

日期：    年  月   日

### 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

4.1中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

4.2监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

4.3残疾人福利性单位声明函及其相关的充分的证明材料

残疾人福利性单位声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

# 商务技术文件

目录

（1）法定代表人授权委托书………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表人的身份证…………………………………（页码）

（3）资质文件………………………………………………………………（页码）

（4）公司介绍及提供2017年以来同类项目经验…………… …………（页码）

（5）投标人应提供针对项目的解决思路…………………………………（页码）

（6）针对本项目建设的详细服务实施计划………………………………（页码）

（7）服务承诺………………………………………………………………（页码）

（8）商务技术偏离表………………………………………………………（页码）

（9）其他必要提供的资料…………………………………………………（页码）注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

### 一、法定代表人授权委托书

杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部

建经投资咨询有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理萧闻路（长江路-江陵路）交通设施及智能交通项目(编号：浙房咨2020【D-029】)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

### 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

### 三、资质文件（如有）

### 四、公司介绍及同类项目经验（需提供合同复印件并加盖公章）

### 五、投标人应提供针对项目的解决思路；

详细阐述服务体系架构和实现思路

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

### 六、针对本项目建设的详细服务实施计划；

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

### 七、服务承诺

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期： 年  月   日

### 八、商务技术偏离表

采购编号：

| 采购文件 要求 | 采购文件 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

### 九、其他必要提供的资料

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

# 投标文件封面

正（副）本

萧闻路（长江路-江陵路）交通设施及智能交通项目

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：浙房咨2020【D-029】

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购人积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

附件：

健康承诺书

我（姓名）：

身份证号：

所属单位（公司） ：

本人现郑重承诺：

（一）最近14天未离开过杭州，未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（二）不是来自（或途经）疫情重点地区，或来自（或途经）疫情重点地区但在杭隔离观察已满14天；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）杭州健康码显示为绿色。

如上述承诺不实而导致不良后果(如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等)的，本人自愿承担相关法律责任。

承诺人：

时间：