临海市政府采购

招  标  文  件

项目名称：台州港头门港区口岸查验单位办公用房智能化项目

编号：ZJZY-202203

采购单位：临海市海洋开发投资有限公司（盖章）

联 系 人：李先生       电话:0576-89360263

招标代理机构：浙江中永工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：邵女士     联系电话：0576-85318816

二0二二年三月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章   招标需求	7

第三章  投标人须知	94

第四章评标办法及评分标准	106

第五章  合同主要条款	112

第六章　投标文件格式	117

一、资格响应文件格式	117

二、商务技术文件格式	120

三、报价文件格式	129

# 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市海洋开发投资有限公司委托，现就台州港头门港区口岸查验单位办公用房智能化项目采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：台州港头门港区口岸查验单位办公用房智能化项目

采购单位：临海市海洋开发投资有限公司

采购规模及内容概述：本次招标为台州港头门港区口岸查验单位办公用房智能化项目，具体内容详见第二章招标需求。

采购预算：823.7548万元

最高限价：737.1332万元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲工期：根据工程进度，配合其他相关工程同步进行，并不得影响其他工程进展。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2022年4月1日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年4月1日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年4月1日8:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼三号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式
采购代理机构：浙江中永工程咨询有限公司
地址: 临海市清化路7号

联系人:邵女士    电话及传真:0576-85318816     邮编:317000

电子邮箱: zjzy_lh2018@163.com

采购单位（采购需求咨询、接收质疑函）联系人：陈先生  电话：0576-89360263

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王 益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

# 第二章   招标需求

一、项目概况

1、项目名称：台州港头门港区口岸查验单位办公用房智能化项目

2、采购人：临海市海洋开发投资有限公司

3、项目内容：台州港头门港区口岸查验单位办公用房智能化项目系统采购和安装

二、技术需求:

# 1、建设背景

2020年8月，国务院同意台州港头门港区口岸开放，并要求在台州港头门港区正式开放前，由海关总署组织交通运输部、公安部验收，验收合格后再正式开放。

随后，台州市、临海市两级人民政府进一步加快了口岸开放相关工作，并启动为交通运输部下属临海海关管理机构配套办公用房等事宜。

临海海事管理机构管辖头门港区周边海域和灵江通航水域的水上交通安全和船舶防污染事宜，是交通运输部设在临海市的重要口岸管理单位，负责国际航行船舶进出口岸查验、港口国监督、船舶交通组织等工作。

近年以来,我市港口基础设施建设快速发展，台州港头门港区新建 2 个5万吨级通用泊位（水工结构按靠泊 7 万吨级船舶设计）通过交工验收，同时头门港区口岸开放已获得国务院批复。头门港区是台州港规划建设的核心港区，有着广袤的腹地优势，它的开发建设成效对核心港区的早日形成意义重大。该项目的建设将加快构建现代化港区综合交通体系，满足现代化港航服务需求，促进浙江头门港新区经济和社会的快速发展，助力现代化湾区建设。

头门港港航服务基地落成后，将集港航服务、港航执法和引航业务培训等功能于一体，满足头门港口岸开放服务多样化需求，有力推动头门港快速发展。

# 2、项目现状

台州港头门港区港航服务保障基地位于浙江头门港经济开发区临港新城康居路与栋梁路交汇处，本项目包括临海市港航管理处头门港航服务中心、头门引航基地和台州市港航管理局综合服务基地三部分,口岸查验单位用房设在港航服务保障基地内。本项目的建设将加快构建现代化港区综合交通体系，满足现代化港航服务需求，促进浙江头门港新区经济和社会的快速发展，助力现代化湾区建设。基地主体六层，裙房三层，基地用地面积 5415 平方米，总建筑面积 7339.83 平方米，其中地上建筑面积 7116.93 平方米，地下建筑面积222.90平方米。

本项目的使用单位为台州海关、台州海事临海海事处、台州出入境边防检查站、临海市港航事业发展中心，一层为两个办事大厅（海关、海事、边检及港航独立办事大厅）、海关实验室、海关弱电机房、海关指挥中心、海事办公区、边检办公区、港航办公区等；二层为食堂餐厅、海关办公区及会议室、边检办公区、边检弱电机房、边检勤务指挥室；三层为海事办公区、培训教室、海事弱电机房、海事值班室、监控设备室（大楼总机房）等；四层~六层为港航办公区、港航弱电机房、港航执法指挥中心等；

# 3、项目建设的目的

通过电子化、网络化等科技手段，为港航行业管理及执法提供有力的技术支持，满足现代化港航服务需求，统筹推进港航服务及执法信息化、规范化。

为提升海关服务水平，确保执法规范性和监管有效性，通过智能化、专业化等科技手段，推进新技术与海关监管融合，并联合相关口岸单位，共同推动口岸开放，维护口岸安全环境，为实现口岸有序管理提供有力的技术支持。

为了提高边检服务水平，统筹推进边检服务正规化管理、信息化、执法规范化，一方面积极响应口岸开放政策号召，一方面出于为维护口岸安全环境、规范边检执勤执法的考虑，进一步提升边检口岸建设的先进性与管理效率。而且通过电子化、网络化等科技手段，为管理提供有力的技术支持。

通过此项目的建设，将实现我处管辖水域水上船舶动态的全面掌控、现场执法的指挥高效、重要通道和战略支点的即时感知，实现战略物资运输安全有效保障、交通要素全面协同、应急突发事件有效处置，全面保障海上供应链安全畅通，维护好国家海洋权益。

# 4、建设范围

本设计包括建筑红线内的以下内容：

- 1.综合管线

- 2.计算机网络系统

- 3.电子口岸制卡

- 4.视频安防监控系统

- 5.公共广播系统

- 6.门禁管理系统

- 7.数字电视系统

- 8.电梯五方通话系统

- 9.信息发布系统

- 10.多媒体会议系统

- 11.指挥中心建设

- 12.机房工程

三、设备清单

(1) 公共部分（第一部分）

### 1.1计算机网络系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、公共部分 |
| （一）、政务外网 |
| 1、海关政务外网 |
| 1 | 8口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥24Mpps；主机提供≥8个千兆电口，千兆光口≥2个；配置标准USB接口；支持纵向虚拟化；支持ARP表项规格≥4K；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ；支持 802.3az 能效以太网 EEE，要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)；要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 2 | 华为、华三、浪潮 |
| 2、边检政务外网 |
| 1 | 8口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥24Mpps；主机提供≥8个千兆电口，千兆光口≥2个；配置标准USB接口；支持纵向虚拟化；支持ARP表项规格≥4K；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ；支持 802.3az 能效以太网 EEE，要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)；要求与核心交换机同一品牌 | 块 | 2 | 华为、华三、浪潮 |
| 3、海事政务外网 |
| 1 | 48口接入交换机 | 交换容量≥432Gbps, 包转发率≥87Mpps；主机提供≥48个千兆电口，千兆光口≥4个；配置标准USB接口；支持纵向虚拟化；支持ARP表项规格≥4K；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保；要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 2 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)；要求与核心交换机同一品牌 | 块 | 4 | 华为、华三、浪潮 |
| 4、港航政务外网 |
| 1 | 48口接入交换机 | 交换容量≥432Gbps, 包转发率≥87Mpps；主机提供≥48个千兆电口，千兆光口≥4个；配置标准USB接口；支持纵向虚拟化；支持ARP表项规格≥4K；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保；要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps；主机提供≥24个千兆电口，千兆光口≥4个；配置标准USB接口；支持纵向虚拟化；支持ARP表项规格≥4K；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ；支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保；要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 3 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)；要求与核心交换机同一品牌 | 块 | 4 | 华为、华三、浪潮 |
| 5、机房部分 |
| 1 | 核心交换机 | 交换容量≥2.5Tbps, 包转发率≥720Mpps；以官网低指标为准，须提供官网带链接截图证明；主机提供≥24个万兆以太网光口，≥2个40G以太网光口,冗余电源配置；扩展插槽数≥2，提供官网截图证明；MAC地址表>=128K；路由表容量>=64K；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS ；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台；为保证设备可靠性，要求入网时间不低于两年，提供入网证材料； | 台 | 2 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 40G接口光缆 | 40G QSFP+接口光缆，长度3米 | 根 | 2 | 华为、华三、浪潮 |
| 3 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)； 要求与核心交换机同一品牌 | 块 | 4 | 华为、华三、浪潮 |
| 4 | 综合网关 | 产品采用多核并行处理架构; 2、网络层吞吐量≥6Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥180万，每秒新建连接数≥6万，内存≥4G，硬盘容量≥64G SSD，千兆电口≥6，千兆光口≥4; 3、▲能与台州市电子政务云安全监管平台对接，将运行识别的安全事件日志上传到电子政务云安全监管平台做关联分析，以及接收电子政务云安全监管平台的联动指令，对危险IP实现联动封锁。 4、具备基于国家/地区的流量管理功能，提供权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。 5、产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。 6、具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 7、具备网端云协同联动功能，提供权威机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。 8、支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 | 台 | 1 | 深信服、蓝盾、安恒 |
| 5 | 全网审计 | 1、网络吞吐量≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，每秒新建连接数≥2000，最大并发连接数≥100000，内存≥4G，硬盘≥128G SSD，千兆电口≥4。 2、能够与安全态势感知平台实现联动，实现用户同步，以基于用户身份进行威胁分析；支持与EDR产品联动，拦截网络中非法弹窗 3、支持基于虚拟化平台的软件版本 4、支持二维码认证，担保人扫描访客的二维码后对其网络访问授权；支持访客填写信息、担保人填写信息、免填写信息三种模式（提供产品界面截图） 5、支持HTTP上传/FTP/邮件附件等形式的外发文件行为，支持基于扩展名识别并拦截外发文件；（提供产品配置界面） 6、须能基于关键字、发件人地址等识别和过滤使用邮件客户端外发SSL加密邮件的行为； 7、支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； 8、支持对网关流量进行检测，过滤危险脚本，提供对应知识产权专利证书 9、审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题 10、外设管控：支持阻断终端用户使用外设，防止终端用户从内网拷贝信息；支持控制用户通过USB接口产生外联行为，便于在内网进行强管控，减少上报外联行为几率 11、★外联检查：支持终端安全-检查规则，新增外联检查规则；支持拨号行为、双网卡行为、有4G网卡、有无线网卡行为、连接非法wifi行为、使用非法网关行为、连接外网行为、自定义外联行为，8种外联方式的检查；检查到非法外联行为后，支持发送告警邮件、断网的违规处理配置；支持用户违规断网后，重启PC可恢复网络连接；（提供截图证明文件） 12、数据中心可以对上网日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型，包括泄密分析、离职倾向分析、上网态势分析、带宽分析、工作效率分析。（提供产品界面截图） 13、支持提供数据中心风险报表对内部网络风险进行评估，提供对应支持产权专利证书 14、厂商为国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品 技术要求和测试评价方法》的主要起草单位之一，产品具备IPv6 Ready Phase-2认证，安全测评证书（EAL3级）。 15、产品通过《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》，产品应具备相当的技术认可度，最近两年产品曾入围Gartner SWG魔力象限 | 台 | 1 | 深信服、蓝盾、安恒 |
| 6 | 落地式机柜 | 42U弱电机柜 ：1、静载800KG(带支架)；2、防护等级:IP20；3、钢化玻璃前门 ；4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它 1.2mm；5、黑色、机柜尺寸600*1000*2000mm | 台 | 1 | 图腾、联通、一舟 |
| (二)、普通外网 |
| 1、海事外网 |
| 1 | 48口接入交换机 | 交换容量≥432Gbps, 包转发率≥87Mpps；主机提供≥48个千兆电口，千兆光口≥4个；配置标准USB接口；支持纵向虚拟化；支持ARP表项规格≥4K；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保；要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 2 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)；要求与核心交换机同一品牌 | 块 | 4 | 华为、华三、浪潮 |
| 2、边检外网 |
| 1 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps；主机提供≥24个千兆电口，千兆光口≥4个；配置标准USB接口；支持纵向虚拟化；支持ARP表项规格≥4K；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ；支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保；要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)；要求与核心交换机同一品牌 | 块 | 2 | 华为、华三、浪潮 |
| 3、港航外网 |
| 1 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps；主机提供≥24个千兆电口，千兆光口≥4个；配置标准USB接口；支持纵向虚拟化；支持ARP表项规格≥4K；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保；要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)；要求与核心交换机同一品牌 | 块 | 2 | 华为、华三、浪潮 |
| 4、机房部分 |
| 1 | 核心交换机 | 交换容量≥2.5Tbps, 包转发率≥720Mpps；以官网低指标为准，须提供官网带链接截图证明；主机提供≥24个万兆以太网光口，≥2个40G以太网光口,冗余电源配置；扩展插槽数≥2，提供官网截图证明；MAC地址表>=128K；路由表容量>=64K；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS ；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台；为保证设备可靠性，要求入网时间不低于两年，提供入网证材料； | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 综合网关 | 1、产品采用多核并行处理架构;2、网络层吞吐量≥6Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥180万，每秒新建连接数≥6万，内存≥4G，硬盘容量≥64G SSD，千兆电口≥6，千兆光口≥4;3、具备基于国家/地区的流量管理功能，提供权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。4、产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。5、★具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。6、具备网端云协同联动功能，提供权威机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。7、支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 | 台 | 1 | 深信服、蓝盾、安恒 |
| 3 | 全网审计 | 1、网络吞吐量≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，每秒新建连接数≥2000，最大并发连接数≥100000，内存≥4G，硬盘≥128G SSD，千兆电口≥4。 2、能够与安全态势感知平台实现联动，实现用户同步，以基于用户身份进行威胁分析；支持与EDR产品联动，拦截网络中非法弹窗 3、支持基于虚拟化平台的软件版本 4、支持二维码认证，担保人扫描访客的二维码后对其网络访问授权；支持访客填写信息、担保人填写信息、免填写信息三种模式（提供产品界面截图） 5、支持HTTP上传/FTP/邮件附件等形式的外发文件行为，支持基于扩展名识别并拦截外发文件；（提供产品配置界面） 6、须能基于关键字、发件人地址等识别和过滤使用邮件客户端外发SSL加密邮件的行为； 7、支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； 8、支持对网关流量进行检测，过滤危险脚本，提供对应知识产权专利证书，并加盖厂商公章 9、审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题 10、外设管控：支持阻断终端用户使用外设，防止终端用户从内网拷贝信息；支持控制用户通过USB接口产生外联行为，便于在内网进行强管控，减少上报外联行为几率 11、★外联检查：支持终端安全-检查规则，新增外联检查规则；支持拨号行为、双网卡行为、有4G网卡、有无线网卡行为、连接非法wifi行为、使用非法网关行为、连接外网行为、自定义外联行为，8种外联方式的检查；检查到非法外联行为后，支持发送告警邮件、断网的违规处理配置；支持用户违规断网后，重启PC可恢复网络连接；（提供截图证明文件） 12、数据中心可以对上网日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型，包括泄密分析、离职倾向分析、上网态势分析、带宽分析、工作效率分析。（提供产品界面截图） 13、支持提供数据中心风险报表对内部网络风险进行评估，提供对应支持产权专利证书 14、★厂商为国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品 技术要求和测试评价方法》的主要起草单位之一，产品具备IPv6 Ready Phase-2认证，安全测评证书（EAL3级）。 15、产品通过《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》，产品应具备相当的技术认可度，最近两年产品曾入围Gartner SWG魔力象限 | 台 | 1 | 深信服、蓝盾、安恒 |
| (三)、公共部分设备网 |
| 1 | 核心交换机 | 1.整机固化千兆光口≥24个(复用的千兆SFP光口≥8个)、万兆SFP+光口≥4个、交换容量≥756Gbps、包转发率≥220Mpps，以官网低指标为准，须提供官网带链接截图证明； 2.模块化电源槽位≥2个，本次配置模块化电源≥2个，要求电源支持热拔插； 3.扩展插槽≥1个，支持万兆电、万兆光、25G、40G等，提供官网截图证明； 4.产品支持丰富的IPv6路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等; 5.内置智能网管功能，可对接入交换机实现可视化的统一运维管理，提供官网截图证明； | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps；主机提供≥24个千兆电口，千兆光口≥4个；支持802.3at POE+功能，整机POE功率输出≥370W；配置标准USB接口；支持纵向虚拟化；支持ARP表项规格≥4K；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保；要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 4 | 华为、华三、浪潮 |
| 3 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)；要求与核心交换机同一品牌 | 块 | 8 | 华为、华三、浪潮 |
| 4 | 落地式机柜 | 42U弱电机柜；1、静载800KG(带支架)；2、防护等级:IP20；3、钢化玻璃前门；4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它 1.2mm；5、黑色、机柜尺寸600*1000*2000mm | 台 | 1 | 图腾、联通、一舟 |

### 1.2安防系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络录像机 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、N+1备机冗余、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 | 3 | 海康威视、大华、宇视 |
| 2 | 硬盘 | 企业级6T专用硬盘 | 块 | 21 | 希捷、西部数据、迈拓 |
| 3 | 高清网络半球摄像机 | 400万星光级1/2.8” CMOS ICR -HW日夜型半球型网络摄像机；最高分辨率可达3M(2048×1536) @ 25 fps ；支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码；传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS；最小照度 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm，水平视场角78.7°；(2.8mm、6mm、8mm、12mm可选)；镜头接口类型 M12；调整角度 水平:0°~360°；垂直:0°~ 75°；旋转:0°~360°；日夜转换模式 ICR红外滤片式；宽动态范围 120dB；数字降噪 3D 数字降噪；红外照射距离 20-30米 IK10 | 台 | 74 | 海康威视、大华、宇视 |
| 4 | 高清网络枪型摄像机 | 400万星光级1/2.8” CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最高分辨率可达3M(2048×1536) @ 25 fps ；支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码；传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS；最小照度 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm，水平视场角78.7°；(2.8mm、6mm、8mm、12mm可选)；镜头接口类型 M12；日夜转换模式 ICR红外滤片式；宽动态范围 120dB；数字降噪 3D 数字降噪；红外照射距离 30-80米；（含原厂支架） | 台 | 5 | 海康威视、大华、宇视 |
| 5 | 拾音器 | 吸顶高保真(音头：模拟高保真9.7mm镀镍专业电容音头；拾音面积：10平方米-120平方米；音频传输距离：3000米；灵敏度：-30db；频率响应：20HZ~20kHz（语音频段增强优化）；指向特性：全向性；信噪比：78dB ；动态范围：116dB (1KHz at Max dB SPL)；最大声压级：131dB SPL (1KHz,THD 1%)：输出阻抗：600欧姆非平衡；输出信号幅度：2.5Vpp/-25db；音头数量：单音头；麦克风：专业测量级镀金/镍振膜电容音头;信号处理电路：专业高清晰低噪声音频处理；保护电路：雷击保护、电源极性反转保护；传输线缆：3芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆；电源电压：直流稳压DC12V；外壳尺寸：78mm（直径）x35mm（高）；符合标准：符合标准欧盟CE、ROHS标准，美国FCC认证，最高检同步录音录像系统建设规范。) | 只 | 20 | 797VB、快鱼、睿升 |
| 6 | 紧急按钮 | 375*375*200/钥匙复位/紧急按钮/防火ABS阻燃外壳 | 只 | 19 | 国产 |
| 7 | 人脸录入仪 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；7、尺寸：122mm*125mm*138mm | 台 | 1 | 海康威视、富士、宇视 |
| 8 | 门禁电源 | 12V3A | 只 | 9 | 海康威视、富士、宇视 |
| 9 | 人脸识别器 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号；4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26；5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源；9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩；10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm；12、工作温度：-30~65℃。 | 台 | 9 | 海康威视、富士、宇视 |
| 10 | 磁力锁 | 最大拉力：280kg(600Lbs)*2静态直线拉力；支持锁状态反馈，门磁输出；断电开锁；具有电锁状态指示灯；锁体尺寸：长480*宽48.5*厚26.5(mm)；吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)；使用环境：室内；工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 9 | ALAND、XLD、宏泰 |
| 11 | 显示设备 | 55寸液晶显示器 | 台 | 3 | 创维、三星、飞利浦 |
| 12 | 综合安防管理平台 | 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理；2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警、违停球接入等功能。 | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 13 | 综合管理服务器 | HG7163(16核2.4GHz)×1/64G DDR4/600GB 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×4/550W(1+1)/2U/16DIMM/USB-DVD；2U单路标准机架式服务器；CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz)；内存2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘；可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘；支持1个M.2插槽；支持1个TF插槽；阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10；可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护；PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；网口：4个千兆电口；其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；电源：标配550W（1+1）白金冗余电源；支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC；机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)；设备重量：约25KG（不含导轨）；操作系统：HIK OS；配置一个USB-DVD光驱； | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 14 | 流媒体服务器 | HG7163(16核2.4GHz)×1/64G DDR4/600GB 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×4/550W(1+1)/2U/16DIMM/USB-DVD；2U单路标准机架式服务器；CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz)；内存2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘；可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘；支持1个M.2插槽；支持1个TF插槽；阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10；可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护；PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；网口：4个千兆电口；其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；电源：标配550W（1+1）白金冗余电源；支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC；机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)；设备重量：约25KG（不含导轨）；操作系统：HIK OS； | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 15 | 安检门 | 测温：热成像相机测温 ;热成像分辨率：160*120 ;测温精度：±0.5；℃;测温范围：30-45℃;非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部 温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度可 达 ±0.3℃ ;人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线； 门体双屏显示：前部4.3寸LCD屏、背部LED屏双屏显示，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度等；金属检测：可检测到1个回形针大小的铁磁性金属，有 效进行违规物品核验；联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、客流数据、报警数据、通过人员和温度精准匹配等数据进行汇聚应用； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位。模块化组件设计：运输、维护方便快捷。接口功能：1路报警输入/输出，1路 音频输入/输出。系统参数 电源输入 220V ;功率 小于20W;工作温度和湿度：-10℃─55℃，95%，无冷凝;重量 小于90kg;外形尺寸(mm)2287(高)x872(宽)x663(深);通道尺寸 (mm)2005(高)x730 | 台 | 1 |  |
| 16 | 落地式机柜 | 42U弱电机柜：1、静载800KG(带支架)；2、防护等级:IP20 ；3、钢化玻璃前门；4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它 1.2mm ；5、黑色、机柜尺寸600*1000*2000mm | 台 | 1 | 图腾、联通、一舟 |

### 1.3、公共广播系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络管理服务器 | 1. 15.4″工业电阻触摸屏工控主机，屏幕分辨率1024*768，亮度350cd/m²，可视角度170°*170°；2.i5处理器/4G内存/500G硬盘，外置5个USB/1个千兆网口/AUDIO/6个DB9 RS232/485、磁耦隔离串口；3.支持IP广播节目定时播放、自由点播、分区广播、实时采播，支持消防联动、单点报警和组区报警；4.支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3），不需要再配置mp3等音源软件及设备；5.采用12-24V电源输入，工作温度-20°~75°，5%至95%相对湿度（非凝结状态）； | 台 | 1 | ITC、DS、Hushan |
| 2 | 音视频综合管理服务平台软件 | 1.管理节目库资源，为所有终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；2.支持高达1000个单播任务或节目传输，支持多个分控中心软件的应用，可由主服务器软件设置管理权限，无需进入机房进行操作；3.支持自定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，支持无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放；4.支持多用户、任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理；5.支持全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端，支持自定义心跳数据，支持上下线提醒、支持气泡弹窗提醒；6.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警混音，支持的虚拟终端接入，支持便携移动客户端操作。 | 套 | 1 | ITC、DS、Hushan |
| 3 | 有线鹅颈话筒（带前奏音） | 1.可绕式电容麦克风杆，并具有灯环提示，带前凑音(开启和关闭时, 有“叮咚”前奏音放出)；2.内置高技术规格的配合线路，适用于广播及通讯用途，心型指向型，频率响应：40Hz-16KHz；3.灵敏度：-38dB/±2dB（1KHz），输出阻抗：200Ω，参考拾音距离：50cm。 | 支 | 1 | ITC、DS、Hushan |
| 4 | DVD播放机 | 1.采用进口数码机芯，超强纠错功能；2.自动播放控制，全数码伺服，超强电子抗震；3.支持CD/VCD/DVD/MP3多种碟片格式；4.支持USB插口MP3音乐播放，U盘存储容量可随意扩展。 | 台 | 1 | ITC、DS、Hushan |
| 5 | IP网络音频终端 | 1.机架式设计(1.5U)，防蚀铝拉丝面板，采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；2.自带2路音频线路输入，2路音频线路输出，1路话筒输入，带回路检测,自带一路强电负载输出；4.可通过软件定义主机编解码功能，可向其它终端喊话和本地喊话，支持跨网段和跨路由；5.电源、功耗：AC100-240V；≤120W，网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP，网络芯片速率：10/100Mbps；6.音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM，音频采样、位率：8kHz～44.1kHz, 16bit 8kbps-320kbps；7.信噪比、频响：≥90dB、20Hz-16KHz，网络声音延迟：广播延迟≤20ms,对讲延迟≤20ms； | 台 | 1 | ITC、DS、Hushan |
| 6 | IP网络有源扬声器(30W) | 1.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1s，内置高保真1*5"+1*2.5"30W扬声器和2×50W立体声D类功率放大器；2.内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，服务软件远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量；3.带本地音频输入及话筒接口实现本地音频扩音，标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；4.可选配蓝牙模块：无线收发模块与2.4G无线话筒实现开机自动配对，配对距离≤3米，可实现本地扩声；5.可选配数模双备份模块：实现单只音响的数字网络及模拟备份信号的双输入，网络通信故障时自动切换到模拟输入；5.网络通讯协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播），音频编码：MP2/MP3，音频采样、位率：8kHz～48kHz,16位, 8kbps-320kbps；6.信噪比、频响：≥90dB、80Hz-16KHz，网络声音延迟：广播延迟≤20ms； | 对 | 1 | ITC、DS、Hushan |
| 7 | IP网络寻呼话筒 | 1.采用7英寸全彩色触屏显示屏，工业级触摸操作方式，触控手感非常灵敏，全新界面采用文字和图形结合的菜单，操作简单易懂；2.终端内置U盘功能可自由更换音频文件，通过触屏可对U盘内文件进行本地播放实现本地扩声，同时可实现发送到指定终端播放；3.内置环境监听功能，可任意监听其他终端，监听距离达到5米，支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级默音控制；4.启动时间小于1秒，内置1路网络硬件音频解码，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质；5.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；6.支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播，支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持一键接受求助、对讲功能；7.支持全双工双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲，自带网络回声消除模块，网络延时低于300ms；8.一路音频线路输出，3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，一路音频线路输入，一路触发短路输出； | 台 | 1 | ITC、DS、Hushan |
| 8 | IP网络报警矩阵 | 1.1.5U高度；黑色铝合金、氧化拉丝，深灰色烤漆板机箱，消防警报智能化接口，支持触点输入与直流电压输入方式；2.采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定，报警信号优先，自动强插；3.16路消防短路信号输入，有短路信号输入，16路广播分区自动激活，可扩展至1024个区，多至80个邻区自动触发；4.可编程设定N、N±1、N±2、N±3、N±4报警规则，可根据不同地点不同警源设置相应报警铃声，使灾情清晰明朗；5.具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，当有播放任务时，功放自动启动。 | 台 | 1 | ITC、DS、Hushan |
| 9 | 12路电源时序器 | 1.13路电源电源输出，1-12路时序控制，每路延时1-10秒可设置，前面板一路直出；2.每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头；3.整机容量50A，MCU控制的智能化设计，具有标准RS232 串口控制功能；4.具有外控部闭合控制接口和级联控口，采用工业电压表头，前面板翘板开关控制。 | 台 | 1 | ITC、DS、Hushan |
| 10 | 网络定压功率放大器（240W） | 机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1s；内置D类数字功放，240W输出，发热小功效更高， 无信号时自动进入省电模式；设有5个输入通道，每一通道均可独立调节音量，统一音调控制；可以自由设置5个输入通道的优先级 (前面板话筒口默认最高优先)；提供音频线路输出，接外部功放扩音；标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；电源、功耗：AC180-260V；≤280W；网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP；网络芯片速率：10/100Mbps；音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样、位率：8kHz～44.1kHz, 16bit, 8kbps-320kbps；信噪比、频响：≥90dB；20Hz-16KHz；网络声音延迟：广播延迟≤30ms；输出功率：240W(100V定压)；显示屏：LCD 144*32；通讯接口：1个RJ45网口；输入接口：1路动圈话筒输入、2路线路话筒输入、2路辅助线路输入；输出接口：1路线路输出、1路功率输出；产品重量：12.3Kg | 台 | 2 | ITC、DS、Hushan |
| 11 | 网络定压功率放大器（150W） | 1.150W功率输出，采用嵌入式网络技术，内置网络音频解码模块，实现网络化传输，CD音质的音频信号，本地USB/FM/蓝牙/音频输入；2.2路话筒输入，3路线路输入，5分区输出音量独立可调，高低音调节，MIC2带默音强插功能，话筒、线路、MP3音量均可独立调节；3.网络通讯协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) ，IETF SIP，网络芯片速率：10/100Mbps，音频编码：MP3、WMA、WAV；4.音频采样、位率：8kHz～48kHz,16bit,8kbps-320kbps，信噪比、频响：≥65dB、80Hz-16KHz，网络声音延迟：广播延迟≤20ms； | 台 | 1 | ITC、DS、Hushan |
| 12 | 壁挂喇叭 | 外形美观，ABS材质；复合喇叭鼓纸，音质清澈动听；强力活动夹设计，安装方便、快捷；复合悬边及阻尼处理，寿命更长；额定功率：6W；定压输出：70V-100V；灵敏度：90dB；频率响应：90-16000Hz；开孔尺寸：166mm | 只 | 5 | ITC、DS、Hushan |
| 13 | 6寸吸顶喇叭 | 1.外形美观，ABS材质，复合喇叭鼓纸，音质清澈动听；2.强力活动夹设计，复合悬边及阻尼处理，寿命更长；3.额定功率：6W；4.定压输出：70V-100V； 5.灵敏度：90dB；6.频率响应：90-16000Hz。 | 只 | 28 | ITC、DS、Hushan |
| 14 | 机柜 | 1、静载800KG(带支架)；2、防护等级:IP20；3、钢化玻璃前门；4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它 1.2mm ；5、黑色、机柜尺寸600*800*2000mm | 台 | 1 | 图腾、联通、一舟 |

### 1.4、有线电视系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二分支器 | 分支损耗偏差 ±1.5dB；插入损耗IN-OUT(dB)： 5-550 MHz ； 550-750 MHz；750-1000 MHz； 反向隔离度TAP-OUT(dB)： 5-550 MHz； 550-750 MHz ； 750-1000 MHz； 相互隔离度TAP-TAP(dB)： 5-550 MHz ； 550-750 MHz； 750-1000 MHz ；反射损耗IN/OUT/TAP(dB)： 5-550 MHz； 550-750 MHz； 750-1000 MHz； | 个 | 5 | 国产 |
| 2 | 二分配器 | 插入损耗IN-OUT(dB) 5-65 MHz 7.0； 65-550 MHz 7.0； 550-750 MHz 7.5； 750-1000 MHz 8.3；相互隔离度OUT-OUT(dB)： 5-65 MHz 27； 65-550 MHz 30 ； 550-750 MHz 30； 750-1000 MHz 25；反射损耗IN/OUT(dB)： 5-65 MHz 20； 65-550 MHz 20； 550-750 MHz 18； 750-1000 MHz 17； | 个 | 5 | 国产 |
| 3 | 底盒 | 86×86、75×100 | 个 | 10 | 国产 |
| 4 | 有线电视面板 | 86型结构、墙装式面板、英式、带防尘盖 | 个 | 10 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 5 | 四对六类非屏蔽线缆 | 产品包装：纸箱包装（305米）；阻燃等级：IEC60332-1、IEC60332-2；结构特性：导体直径 0.57±0.005mm 高纯度99.99%无氧铜； 外护套材料 PE；导体线规 23AWG ；外护套直径 约6.5mm；绝缘材料 PE ；外护套厚度 ≥0.55mm；绝缘直径 1.0±0.02mm 结构 U/UTP；填充 十字骨架 PE ；机械特性：弯曲半径 ≥52mm ；安装温度 0～50℃ ；使用温度 -20～60℃ ； 每箱重量 约13.5Kg；电气特性：绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km ；单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/99m | 米 | 600 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 6 | 同轴电缆 | 高纯度99.99%无氧铜； | 米 | 600 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 7 | 六类模块 | 250MHz带宽、双镀层、,50μ镀金、元器件级产品 | 个 | 10 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 8 | 数据配线架 | 六类非屏蔽24口配线架 | 只 | 1 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 9 | 理线架 | 水平前式线缆管理架、带盖板、1U | 只 | 2 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 10 | 光纤配线架 | 24口通用型光纤机架式配线架 | 只 | 1 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 11 | 电缆跳线 | 6类标准跳线、2米 | 根 | 10 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 12 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps；主机提供≥24个千兆电口，千兆光口≥4个；配置标准USB接口；支持纵向虚拟化；支持ARP表项规格≥4K；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ；支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 13 | 落地式机柜 | 42U弱电间机柜 1、静载800KG(带支架) 2、防护等级:IP20 3、钢化玻璃前门 4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm 5、黑色、机柜尺寸600*600*2000mm | 台 | 1 | 图腾、联通、一舟 |

### 1.5、信息发布系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息发布系统软件 | 配套 | 套 | 1 | 利亚德、上海三思、海康威视 |
| 2 | 室内双基色LED屏 | 18m×0.5m *2 1、像素:Φ3.75mm 2、像素组成:1红1绿双基色 3、单元板尺寸:0.305×0.1525 4、单元板点数:60×32 | m2 | 18 | 国产 |
| 3 | 控制电脑 | CPU，8G，256G，22寸 | 台 | 2 | 联想、同方、华为 |
| 4 | 室内全彩LED屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：2.5mm； 3）封装品牌：； 4）PCB设计焊盘采用沉金工艺处理； 4）模组尺寸：320（W）×160（H）； 5）像素结构：LED表贴三合一SMD1515黑灯； 6）像素密度：27600点/㎡ ； 7）光学参数：显示屏亮度≥5500cd/㎡，色温3200K—9300K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥4000:1；刷新率：3840Hz 8）电气参数：峰值功耗650W/㎡，平均功耗＜170W/㎡，供电要求110~220VAC±15%；D43Q60FO 9）寿命：≥10万小时，工作温度范围-10—40℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-80%，存储湿度范围（RH）无结露10-85%。 10）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。11）维护方式：贴装 | m2 | 6 | 利亚德、上海三思、海康威视 |
| 5 | 音箱 | 100W | 只 | 2 | ITC、Hisco、TOA |
| 6 | 功放 | 150W | 台 | 2 | ITC、Hisco、TOA |
| 7 | 大屏控制系统 | 基于FPGA的纯硬件图像处理设备实时液晶状态显示，插拔式模块化设 计，2U标准机架式设计，双电源适配器，单主控板; 视频输入口能力:4路DVI/HDMI视频输入，单口最大支持4096*2160分 辨率输入，支持分辨率拼接功能。视频输出板具备:4个DVI输出口; 支持图层叠加，最大支持6个图层，其中包括一个虚拟LED图层和一个 底图图层;支持单个输出口1/4/9/16画面分割，子窗口全屏切换;客户端提供上墙信号的预览功能，方便用户调用信号 | 套 | 2 | 利亚德、上海三思、海康威视 |
| 8 | 大屏显卡 | 双基色LED大屏显卡 | 块 | 2 | 利亚德、上海三思、海康威视 |
| 9 | 结构及包边 | 双基色及全彩LED大屏结构及包边 镀锌钢架结构,304不锈钢包边 | 套 | 2 | 利亚德、上海三思、海康威视 |
| 10 | 音频线 | RVS2*1.5 | m | 50 | 联通、红星、天诚 |

### 1.6、多媒体会议系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共部分 |
| 1、二层会议室 |
| 1 | 全频扬声器 | 1.高密度纤维板全频扬声器，单元组成：LF：1*6.5"低音单元/HF：2*3"高音单元；2.额定功率：148W，额定阻抗：8Ω，覆盖角度：90°水平*90°垂直；3.频率范围：100Hz-19KHz，灵敏度(1m/1W)：95dB，最大声压级：120dB； | 只 | 2 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 2 | 主扩功率放大器 | 采用超动态浮极技术;数字化随动H类高速高效技术；数字化高压缩比压限技术；输出功率：2×350W 8Ω，2×520W 4Ω.桥接8Ω：1040W;信号输入： 平衡接口和非平衡接口;频响范围： 20 Hz — 20 KHz (-1dB);失真：<0.09%@8Ω1KHz;信噪比： ＞100dB;转换数率：30V/us;阻尼系数： >300@8ohm;输入阻抗：平衡20K，非平衡10K;输入灵敏度：0 dB /1V; | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 3 | 数字会议主机 | 1.设备具有时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。 4.支持16通道输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 5.16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 5.16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 9.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 10. ★超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为8个有线话筒和6个无线话筒。 11.可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 12.WIFI网络接口带有POE供电功能，可以直接连接无线AP；也可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。 13.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 14.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 15.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 16.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 17.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 18.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 19.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 20.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 21.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 22.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 23.支持与无纸化系统对接，可实现无纸化升降话筒的统一升降功能。 24.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 4 | 主席单元 | 1.采用4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持63+1通道，具备两个3.5mm耳机接口，单元具有双通道收听功能，可收听63+1个通道任意一通道的声音。5.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。6.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。7.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 8.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调；9.具有 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 10.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。支持同步管理电脑时间。11.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。12.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。13.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。14.支持web页面固件升级功能。15.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 支 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 5 | 代表单元 | 1.采用4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持63+1通道，具备两个3.5mm耳机接口，单元具有双通道收听功能，可收听63+1个通道任意一通道的声音。5.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。6.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。7.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调；8.具有 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。9.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。支持同步管理电脑时间。10.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。11.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。12.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。13.支持web页面固件升级功能。14.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 支 | 20 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 6 | 智能AV管理中心 | 1.采用模块化机箱设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；可支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式或分开管控。 2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能。支持多台网络主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 5.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 6.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 7.支持通过微信扫一扫云平台生成的二维码，实现通过微信小程序对中控系统进行控制；支持设置密码权限。 8.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 7 | 无线路由器 | 无线传输速度:108M以上，有线传输率: 10/100Mbps ，无线传输速率: 450Mbps 网络标准: 802.11b 无线网络支持频率: 2.4G 路由器应用: 宽带路由器 | 台 | 1 | TP－LINK、D—LING、华为 |
| 8 | 智慧屏 | 1.整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示，超薄窄边框设计，整机屏占比≥83%以上，整机最薄处≤24mm。3.整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。4.采用2*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器，内置6个麦克风，8米有效拾音距离；5.整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷；6.整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广；7.采用模块化系统方案，同时配置Android 9.0系统及Windows 10企业版系统模块：≥I5/8G/128G SSD；8.多通道批注：在任意通道下可一键快速进入批注；批注内容可本地／U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可加密；9.整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。10.支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个会议平板，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。11.软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接。12.无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌，本次配置1个无线传屏器。13.支持Type-C口手机直接连接Type-C传屏器进行整机投屏；14.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全；15.支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求；16.集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。 | 台 | 1 | MAXHUB、华为、海康威视 |
| 9 | 机柜 | 24U机柜600*600*12001、静载800KG(带支架) ；2、防护等级:IP20 3、钢化玻璃前门 ；4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm | 台 | 1 | 联通、红星、图腾 |
| 2、三层培训教室 |
| 1 | 智能AV管理中心 | 1.采用模块化机箱设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；可支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式或分开管控。 2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能。支持多台网络主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 5.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 6.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 7.支持通过微信扫一扫云平台生成的二维码，实现通过微信小程序对中控系统进行控制；支持设置密码权限。 8.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 2 | 数字功放模块 | 1.应用广泛的4通道CLASS D音频功率放大器；2.2通道分档预设功率8欧-2*1350或900W，4欧-2*2700或1800W；3.4通道分档预设功率8欧-4*600或400W，4欧-4.4*1200或800W；5.AC90V-250V全电压范围适应的PFC电源供应 | 台 | 2 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 3 | 15寸全频扬声器 | 单元组成:LF:1*≥15"低音单元/HF:1*≥1.7"高音单元 额定功率:≥350W，频率范围: ≥65Hz-20KHz，灵敏度(1m/1W): ≤98dB 最大声压级: ≥104dB | 只 | 2 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 4 | 12寸全频扬声器 | 单元组成:LF:1*≥12"低音单元/HF:1*≥1.7"高音单元 额定功率: ≥300W；频率范围: ≥65Hz-20KHz；灵敏度(1m/1W): ≤93dB；最大声压级:≥98dB | 只 | 2 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 5 | 一拖四无线会议主机 | 1. 使用UHF520-930MHz频段，避免干扰频率；2. 操作灵活简便； 3. 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4. 采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道； 5. 采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 6. 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 7. 多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 8. 专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 9. 独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 6 | 无线路由器 | 无线传输速度:108M以上，有线传输率: 10/100Mbps ，无线传输速率: 450Mbps 网络标准: 802.11b 无线网络支持频率: 2.4G 路由器应用: 宽带路由器 | 台 | 1 | 联想、华硕、HP |
| 7 | 激光工程投影机 | 1.★亮度：≥12000lm(ISO21118标准)，HTPS高温多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.76英寸；2.★光源类型：激光二极管，光源寿命：20,000小时(标准模式/静音);50,000小时(模式2)；3.激光安全等级：CLASS 1；4.分辨率：1920 x 1200（显示宽高比：16：10）；5.★对比度：对比度：4,000,000:1(动态模式)；6.输入接口：15针微型D-sub端子×1、RCA VIDEO端子x1、HDMI x2、HDBaseTx1、DP x1、AUDIO（3.5mm接口）x1、BNCX1、RCAL/R端子x1、RS-232x1、LANx1、USB-Ax1、Remote Control x1；7.输出接口：15针微型D-sub端子×1、AUDIO（3.5mm接口）x1、Remote Control x1、HDMI OUT接口x1；8.RESOLUTIONENHANCER技术提高图像细节；9.SUPERCONTRAST技术增强动态对比；10.投射比0.38-8.3范围电动控制聚焦、变焦、位移；11.温度监测、气压监测、重力监测、照度监测功能；12.支持无线双频段（2.4GHz/5GHz），连接更快速，传输更流畅；13.内置边角校正、弧形校正，可调节不规则平面幕；14.遥控器频率：支持2种模式选择高频率模式； 15.重影校正功能：可消除输入信号重影； 16.时间表管理功能：投影机可通过时间表设定程序工作； 17.数字信号兼容2K-4K(24Hz-60Hz)4096x2160-3840x2160； 18.360°全方位安装； 19.整机功率：正常模式≤720W，待机功耗：≤0.5W(节能模式)。 20.产品光源外壳通过IP6X防尘测试。 | 台 | 1 | 松 下，EPSON ，Sonnoc |
| 8 | 电动投影幕 | 250寸投影幕，16:9 | 块 | 1 | 美视、阿历克斯、红叶 |
| 10 | 投影机固定支架 | 投影机固定支架 | 套 | 1 | 国产 |
| 11 | 多媒体桌插 | 组合型六位多媒体桌插（含VGA、HDMI、卡侬、强电） | 套 | 2 | 联通、红星、天诚 |
| 12 | 三位多媒体地插 | 组合型六位多媒体地插（含HDMI、卡侬、强电） | 套 | 2 | 联通、红星、天诚 |
| 13 | 音响支架 | 音响支架 | 套 | 4 | 国产 |
| 14 | 桌面话筒支架 | 桌面话筒支架 | 副 | 2 | 国产 |
| 15 | 接插件 | 接插件 | 批 | 1 | 国产 |
| 16 | 机柜 | 24U机柜600*600*12001、静载800KG(带支架) ；2、防护等级:IP20 3、钢化玻璃前门 ；4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm | 台 | 1 | 联通、红星、图腾 |
| 3、三层会议室 |
| 1 | 6.5寸全频扬声器 | 1.高密度纤维板全频扬声器，单元组成：LF：1*6.5"低音单元/HF：2*3"高音单元；2.额定功率：148W，额定阻抗：8Ω，覆盖角度：90°水平*90°垂直；3.频率范围：100Hz-19KHz，灵敏度(1m/1W)：95dB，最大声压级：120dB； | 只 | 2 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 2 | 专业功率放大器 | 采用超动态浮极技术;数字化随动H类高速高效技术；数字化高压缩比压限技术；输出功率：2×350W 8Ω，2×520W 4Ω.桥接8Ω：1040W;信号输入： 平衡接口和非平衡接口;频响范围： 20 Hz — 20 KHz (-1dB);失真：<0.09%@8Ω1KHz;信噪比： ＞100dB;转换数率：30V/us;阻尼系数： >300@8ohm;输入阻抗：平衡20K，非平衡10K;输入灵敏度：0 dB /1V; | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 3 | 数字会议主机 | 1.设备具有时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。 4.支持16通道输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 5.16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 5.16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 9.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 10.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为8个有线话筒和6个无线话筒。 11.可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 12.WIFI网络接口带有POE供电功能，可以直接连接无线AP；也可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。 13.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 14.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 15.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 16.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 17.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 18.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 19.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 20.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 21.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 22.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 23.支持与无纸化系统对接，可实现无纸化升降话筒的统一升降功能。 24.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 4 | 主席单元 | 1.采用4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持63+1通道，具备两个3.5mm耳机接口，单元具有双通道收听功能，可收听63+1个通道任意一通道的声音。5.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。6.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。7.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 8.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调；9.具有 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 10.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。支持同步管理电脑时间。11.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。12.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。13.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。14.支持web页面固件升级功能。15.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 支 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 5 | 代表单元 | 1.采用4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持63+1通道，具备两个3.5mm耳机接口，单元具有双通道收听功能，可收听63+1个通道任意一通道的声音。5.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。6.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。7.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调；8.具有 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。9.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。支持同步管理电脑时间。10.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。11.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。12.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。13.支持web页面固件升级功能。14.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 支 | 13 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 6 | 智能AV管理中心 | 1.采用模块化机箱设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；可支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式或分开管控。 2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能。支持多台网络主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 5.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 6.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 7.支持通过微信扫一扫云平台生成的二维码，实现通过微信小程序对中控系统进行控制；支持设置密码权限。 8.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 7 | 无线路由器 | 无线传输速度:108M以上，有线传输率: 10/100Mbps ，无线传输速率: 450Mbps 网络标准: 802.11b 无线网络支持频率: 2.4G 路由器应用: 宽带路由器 | 台 | 1 | TP－LINK、D—LING、华为 |
| 8 | 智慧屏 | 1.整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示，超薄窄边框设计，整机屏占比≥83%以上，整机最薄处≤24mm。3.整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。4.采用2*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器，内置6个麦克风，8米有效拾音距离；5.整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷；6.整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广；7.采用模块化系统方案，同时配置Android 9.0系统及Windows 10企业版系统模块：≥I5/8G/128G SSD；8.多通道批注：在任意通道下可一键快速进入批注；批注内容可本地／U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可加密；9.整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。10.支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个会议平板，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。11.软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接。12.无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌，本次配置1个无线传屏器。13.支持Type-C口手机直接连接Type-C传屏器进行整机投屏；14. ★无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全；15.支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求；16.集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。 | 台 | 1 | 华为、MAXHUB、海康威视 |
| 18 | 机柜 | 24U机柜600*600*12001、静载800KG(带支架) ；2、防护等级:IP20 3、钢化玻璃前门 ；4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm | 台 | 1 | 图腾、联通、一舟 |

### 1.7、机房工程

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共部分 |
| 1 | 天棚以上防尘处理 | 采用固化剂混合2遍成活 | m2 | 32.76 | 晶中、维诺、鑫乐天 |
| 2 | 吊顶橡塑保温处理 | 20mm橡塑、B1阻燃型 | m2 | 32.76 | 华美、神州、华章 |
| 3 | 天棚龙骨安装 | U50 含吊顶附件等 | m2 | 32.76 | 国产优质 |
| 4 | 铝合金天棚安装 | 1.规格600MM*600MM*0.8MM、采用银离子抗菌微孔。 2.背面粘贴阻燃吸音材料，对室内噪音有良好的吸音作用。 | m2 | 32.76 | 国产优质 |
| 5 | L型收口条 | L型 | m | 32.76 | 国产优质 |
| 6 | 地板面找平处理 | 水泥砂浆1:3 | m2 | 32.76 | 国产优质 |
| 7 | 地板下防尘处理 | 采用固化剂混合2遍成活 | m2 | 32.76 | 晶中、维诺、鑫乐天 |
| 8 | 橡塑保温处理 | 20mm橡塑、B1阻燃型 | m2 | 32.76 | 华美、神州、华章 |
| 9 | 防尘贴面 | 纤维铝箔 | m2 | 32.76 | 国产优质 |
| 10 | 防静电地板 | 1、规格600mm*600mm*35mm，无边钢制静电地板 2.参照SJ/T 10796-200１《防静电活动地板通用规范》满足集中荷载CQ≧1900N、Q≧2900N、B≧4400N、Z≧5500N，极限集中荷载CQ≧5800N、Q≧8800N、B≧13300N、Z≧16600N | m2 | 32.76 | 美露、沈飞、亿志星 |
| 11 | 吸盘 | 单爪 | 只 | 1 | 美露、沈飞、亿志星 |
| 12 | 沿墙支架 | 40*40mm镀锌角钢,防锈处理 | m | 30 | 国产优质 |
| 13 | 地板台阶 | 静电地板自制 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 14 | 台阶压边条 | 1.2厚不锈钢制作 | m | 3 | 国产优质 |
| 15 | 墙面乳胶漆处理 | 腻子粉乳胶漆两遍成活 | m2 | 68 | 国产优质 |
| 16 | 踢脚线 | 高100mm,0.8拉丝不锈钢+细木工板 | m | 26 | 国产优质 |
| 17 | 甲级钢制防火单开门（含五金） | 甲级防火、尺寸按现场要求定制 | 樘 | 1 | 国产优质 |
| 18 | 散力架 | 50*50mm镀锌角铁 | 项 | 1 | 步阳、新多、盼盼 |
| 19 | 隐蔽+密闭工程 | 含墙面、顶面孔洞封堵 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 20 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 21 | 金属密闭桥架 | 厚度≥1.0mm规格W200mm*H100mm | m | 8 | 圣宇、信奇、鉴道 |
| 22 | 插座管材 | KBG25 | m | 13 | 国产优质 |
| 23 | 工业插座连接器 | 32A/220VAC防水阻燃 | 套 | 10 | 荣盛、华通、威浦 |
| 24 | 防浪涌保护PDU | 32A输入输出16A国标3口 10A万用3个 10A国标10口,带防雷 | 套 | 10 | 国产优质 |
| 25 | 照明电线管穿线 | ZR-BVR2.5m2 | m | 50 | 国产优质 |
| 26 | 机柜电线管穿线 | ZR-RVV3*6m2 | m | 100 | 国产优质 |
| 27 | 机柜接地电线管穿线 | ZR-BVR10m2 | m | 12 | 国产优质 |
| 28 | 机房空调电缆 | ZR-YJV4*6+1*4m2 | m | 6 | 国产优质 |
| 29 | UPS输入输出线缆 | ZR-YJV4*10+1*6 | m | 6 | 国产优质 |
| 30 | 反眩光灯 | 600*600*32W LED | 套 | 8 | 松下、飞利浦 、三雄极光 |
| 31 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯 | 套 | 1 | 消许、格瑞特、新国标 |
| 32 | 等电位器 | 最大电流40KVA，响应≦25ns | 个 | 1 | 国产优质 |
| 33 | 等电位直流静电释放 | 3*30铜排、机房六面体 | m | 12 | 国产优质 |
| 34 | 绝缘子 | 配套铜牌使用 | 套 | 15 | 国产优质 |
| 35 | 接地线 | BVR 50mm2双色 | m | 6 | 中策、远东、铭品 |
| 36 | 接地跨接线 | 定制 | 处 | 10 | 中策、远东、铭品 |
| 37 | 附件 | 膨胀螺栓等辅助材料 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 38 | 七氟丙烷柜式装置(含安全隔离装置) | 1、柜式装置结构：由对应规格箱体、灭火剂贮存钢瓶、容器阀、压力讯号器、贮瓶箍、喷头、高压软管、启动阀、启动装置等组成； 2、七氟丙烷贮存在容器内，当发生火灾通过启动管路使容器阀上的启动阀动作，强制将容器阀开启，此时灭火剂从灭火剂贮存钢瓶→容器阀出口→气体管路→喷嘴释放到被保护区内进行灭火（同时压力讯号器将气体释放信号反馈气体控制器主机将气体释放灯点亮）。并具有自动、电气手动和机械手动三种启动方式； 3、贮存瓶组性能及参数：钢瓶型号HJL350，容积70L ； ★4、采用固体原料作为启动装置、无储存压力，不存在泄漏而无法启动灭火气体气源现象，发生火灾时能确保正常启动。 | 套 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 39 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | ㎏ | 45 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 40 | 保护区标牌 | 定制 | 块 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 41 | 泄压装置 | (400mm×400mm) | 套 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 42 | 感烟点型探测器总线制 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。 3.两发一收的立式双向散射专利技术，结合先进的相对光强比算法，实现了对不同颜色、粒径烟雾的均衡响应，可排除非火警因素造成的干扰，避免误报，方位响应性能优越。 4. 具有自测试功能，可对内部电路实时检测，保证探测器长期稳定运行。 | 只 | 2 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 43 | 感温点型探测器总线制 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。 3.采用环氧树脂封装NTC热敏电阻，具有差温特性的A2类探测器。动作温度由火灾报警控制器设定，可根据现场环境单点或统一调整，测试精度可达到1℃。 4.可检测传感器故障（短路或断路），故障率低，使用寿命长。 | 只 | 2 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 44 | 智能探测器底座 | 1、嵌入式结构，小巧、美观，无色差 | 只 | 4 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 45 | 紧急启停按钮 | 1.工作电压：DC16~32V；适用温度：-10℃~50℃ 2.打开透明保护盖。压下玻璃片，红灯亮，表示报警启动。打开下方小盖， 按下复位按钮，玻璃片复位，解除报警。 | 只 | 2 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 46 | 气体释放显示灯 | 1. 工作电压：DC22~28V； 工作电流：＜280mA 2.由火灾报警控制器使其工作，表示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 47 | 声光报警警报装置 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 非编码声光报警设备 | 只 | 2 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 48 | 气体灭火控制器 | 1.能以两总线制方式挂接感烟、感温火灾探测器、手动报警按钮，亦可通过中继模块挂接非编码感烟、感温火灾探测器，接收探测器的火警信号。 2.具有2个独立的灭火控制区，每个分区具有选择阀输出、声光输出、放气灯输出、放气阀输出，能根据各分区的火警信息和喷洒状态，自动启动声光报警器、选择阀、放气阀、放气灯等设备；每个区具有1个紧急启动按钮，可直接启动放气阀。 3.具有火警、故障信号输出，具有故障报警功能，能自动检测总线及部件故障、放气阀断线短路故障及声光报警器连线的短路断路故障，能检测主电（交流电源）故障和备电（蓄电池）故障，具有故障声光指示。 4.具有历史记录存储功能，可自动保存火警、故障、联动、操作等信息， 具有联网功能，可通过EINet®连接集中报警控制器，实现局域联网通讯， 具有智能拼音输入备注功能。 5.灭火控制器具备国家质量监督检验中心出具的检验报告及3C认证； | 台 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 49 | 输入输出模块 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 50 | 控制模块 | 1.用环境温度：10C +50C；湿度：＜95RH（不凝露），总线工作电压：24V脉动电压；电源电压：DC20.4V 26.4V 2.CPU，电子编码，自动登录 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 51 | 安装辅材 | 管线等 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 52 | 硬盘录像机 | 支持80M/160M/256M网络接入带宽 最大支持6MP摄像机接入 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入； 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 支持最大16路同步回放和多路同步倒放； 支持4SATA，POE网口 | 台 | 1 | 海康威视、大华、三星 |
| 53 | 半球红外摄像机 | 200万高清镜头2.8mm，4mm，6mm可选，ICR红外滤片式 | 个 | 2 | 海康威视、大华、三星 |
| 54 | 硬盘 | 4TB接口类型SATA3硬盘转速5900转 | 个 | 2 | 西部数据、希捷、日立 |
| 55 | 门禁控制器 | 1.嵌入式Linux操作系统，该控制器设计为TCP/IP和RS485双通讯模式，卡片：30000 指纹：3000·采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单 | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 56 | 门禁电源及机箱 | 1.交流输入标准220VAC ，50HZ直流输出标准12VDC，7A | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 57 | 指纹读头 | 1.2.4寸彩屏显示，TCP/IP和RS485通讯可选，自带门铃大按键 2.支持指纹/ID卡/MF卡，使用范围广，标配指纹，可选配ID卡或Mifaer卡 3.背光数字及功能键，可夜间操作 4.具有weigand in &out接口，既可外接读头也可做为门禁读头使用 | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 58 | 门禁锁 | 1.无残磁、无机械磨损、双门 2.最大拉力: 280kg(600Lbs)直线拉力 | 套 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 59 | 出门按钮 | 86型 | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 60 | 标准感应卡 | ID卡/MF卡 | 张 | 10 | 真地、高优、中控 |
| 61 | 安装材料 | 包含电线、线管及辅助材料 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 62 | 六类非屏蔽网线 | 六类4对非屏蔽UTP双绞线，0.58mm（23AWG）实芯裸铜导体、线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率，外径：6.3mm ± 0.2mm，绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm，外护套：聚氯乙烯，厚度：0.6mm，防火等级：CMR，LSZH，CM可选。投标的产品必须获得CE认证，且投标型号必须与CE认证证书型号相一致；提供厂商的ISO9001:2008、ISO14001:2004证书。 | 箱 | 4 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 63 | 24口配线架 | 六类24口非屏蔽配线架，适用于T568A 和T568B，支持前端打线；面板表面整洁，没有螺丝，包括色标槽和打印标签条； 可端接22-24AWG，UTP/FTP 电缆；支持超五类、六类、超六类及光纤模块的组合安装，可直接安装在标准的19”机架或机柜上，后置线缆管理器有效引导线缆至正确位置，节省机柜空间。投标的产品必须获得CE认证，且投标型号必须与CE认证证书型号相一致；提供厂商的ISO9001:2008、ISO14001:2004证书；必须与六类网线同一品牌。 | 套 | 5 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 64 | 1U理线器 | 机架式通用跳线理线架，1HU，采用高阻燃,高弯曲强度的塑钢材质，挡板可旋转,方便现场理线.同时帮助改善跳线最小弯曲半径。投标的产品必须获得CE认证，且投标型号必须与CE认证证书型号相一致；提供厂商的ISO9001:2008、ISO14001:2004证书；必须与六类网线同一品牌。 | 套 | 10 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 65 | 2米六类非屏蔽短跳线 | 1）跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；2）采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，一体成型原装跳线；3）跳线阻抗平均值为100Ω±15%；4） 每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准 | 条 | 50 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 66 | 1.5米六类非屏蔽短跳线 | 1）跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；2）采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，一体成型原装跳线；3）跳线阻抗平均值为100Ω±15%；4） 每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准 | 条 | 50 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 67 | 配线架 | 1、名 称：24口光纤配线架 2、规 格：19"，24口机架式，支持2个适配器面板，适配器面板含在配线架内，适配器另外购买，塑胶固定适配器面板件，每个适配器面板可安装12个SC单工或者12个LC双工适配器 | 个 | 5 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 68 | 光缆 | 1、名 称：12芯室内单模光缆 2、规 格：芯数：12芯；高强度芳纶纱加强层，保证光纤无拉伸应变，确保光纤传输特性长期稳定；光缆重量轻、柔软的程度高、弯曲半径小、应力、应变性能优良，易敷设。 3、芯数：12芯室内 4、敷设方式：线槽 | m | 120 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 69 | 光纤连接 | 光纤连接 | 芯 | 60 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 70 | 光纤适配器 | 插入损耗低，重复性、互换性好，环境稳定性好；连接器对中精度高 ，使用方便；高精度尺寸，高品质材料耐磨损 ；采用进口陶瓷套筒 ；LC光纤适配器采用插拔式锁紧结构 | 个 | 60 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 71 | 布放尾纤 | 1、名 称：多模万兆光纤跳线(2米) 2、规 格：2米双芯多模万兆光纤跳线(LC- LC,50/125,OM3-300) | 根 | 60 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 72 | 布放尾纤 | 1、名 称：多模万兆光纤跳线(3米) 2、规 格：3米双芯多模万兆光纤跳线(LC- LC,50/125,OM3-300) | 根 | 60 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 73 | 辅助材料 | 标签/桥架理线器/扎带标牌等等 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 74 | IT柜 | 1、机柜尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高），前门为带玻璃密闭单开门，后门为钣金密闭门；盲板（标配20个1U盲板），2条PDU，应急通风系统，绑线板， LED灯管：2盏；2、灯带（红/蓝）：1套，无脚轮。辅材。 2、投标厂商所提供产品，必须是模块化数据中心产品，包括供配电系统、制冷系统、动环监控系统、机柜系统组成的一套全封闭式的一体化机柜，请提供相关技术证明文件。标产品需全密封结构设计，有良好的防尘、防噪特性，不受外界环境影响。为提高系统的散热安全性和消防安全性，整套系统可选自动弹门装置功能，当机柜系统内部检测的温度超过安全阀值或内部发生烟雾报警时，机柜的前门可同时弹开，请提供技术证明文件。 3、为保证一体化机房整体的能效节能终验前须提供由第三方出具的一体化机房PUE值低于1.4的检测报告 4、为确保兼容性及易维护性一体化机柜、配电模块、UPS、蓄电池、精密空调、动力与环境监控系统完全兼容。 5、一体化组装式结构设计，设备安装的U立柱可前后调整，可方便的安装其他配电模块，结构稳固，机柜最大静载重量不低于2300kg，抗震能力达9级及以上； | 台 | 5 | 科华、科士达、易事特 |
| 75 | 动力柜 | 1、机柜尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高），前门为带玻璃密闭单开门，后门为钣金密闭门，应急通风系统，盲板，导轨，绑线板，理线槽，理线架， LED灯管：2盏；2、灯带（红/蓝）：1套辅材等。 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 76 | 固定层板 | 1、附件半成品 SR-OSU71 固定层板 黑色细砂纹 KJ-S040 | PCS | 15 | 科华、科士达、易事特 |
| 77 | 侧门 | 1、钣金件 IDU 侧门组件 KJ-S040 B版 (螺钉固定) | PCS | 2 | 科华、科士达、易事特 |
| 78 | 机柜顶部走线槽 | 720*175*200mm（长*宽*高） | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 79 | 机架配电插框 | 总输入125A/3P*1，UPS输入：80A/3P*1，防雷开关：32A/3P*1，空调：32A/3P*2（一用一备），含C级防雷，智能电表；维修旁路：80A/4P*1，UPS总输出80A/3P*1，UPS分配开关：32A*1P*14（PDU共8路，备用2路），16A/1P*4（应急通风和监控等）。施耐德空开 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 80 | UPS主机 | 1、≥20KVA纯在线“0”转换高频式三进三出机架式UPS电源；2、输入电压范围304～456VAC,降低电池使用频度，延长电池使用寿命，UPS输入频率范围45HZ～70HZ,能与任意发电机兼容；3、16/18/20节电池灵活配置。系统在运行使用中有电池故障，可直接在线下架故障的电池。如下架2节，电池电压可在线设置成18节供电；下架4节，电池电压可在线设置成16节供电；以此类推，最低可在线设置成不少于16节电池供电；4、过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；5、中文LCD液晶面板显示，显示输入输出参数电压、频率，双变换在线式设计，输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求 7、提供ISO140001，ISO9001认证，UL认证，两化融合管理体系评定证书，全国产品和服务质量诚信示范企业，中国电源协会常务理事单位，产品通过：CE认证、TLC认证、中国节能产品认证、具有监控电路技术证书、具有分布式不间断电源技术证书 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 81 | 电池 | 1、电池容量≥100AH，为了保证服务主机与电池同一品牌；2、外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa；3、蓄电池设备自带智维接口，能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到管理人员；支持告警状态查看及告警处理。提供本功能截图及蓄电池智维软件著作权证书；4、浮充寿命≥10年；5、生产企业通过ISO140001，ISO9001认证，生产许可证；6、产品通过：TLC，CE，排污，入网证书；7、承诺一组电池组中有电池损坏更换整组电池 | 节 | 64 | 科华、科士达、易事特 |
| 82 | 电池箱 | 满足32节100AH电池安装，含电池连接线，电池空开 | 套 | 2 | 国产优质 |
| 83 | 列间精密空调 | 1；制冷型式制冷机组应采用风冷型，前送风后回风的气流形式，每台机组含有一套制冷循环系统，每台机组含有一台压缩机。 2；采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致；为提高风机效率及可靠性，应采用后倾离心风机。风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 3；空调机组要求与机柜系统并柜，密封在微模块中，内部形成密封的气流组织，杜绝与外界热空气接触。 4；单台制冷机组要求制冷量7kW机架式 5；输入电压允许波动范围：380V/50Hz +15% -15%,可提供选件满足此功能，在此范围内要求机组正常工作 6；应能解决微模块内的高显热量负荷，具有高显热比。 7；压缩机冷量可以根据负荷进行调节 8；采用环保型制冷剂R410A 9；机房专用空调机组采用电子膨胀阀控流，以适用热负荷的变化 10；应具有高可靠性运行应根据全年365天，每天24小时不间断运行设计。 11；提供产品3C证书、节能检测报告、节能证书 12；★精密空调厂家应具备CNAS实验室，且CNAS实验室，其认可检测范围需涵盖精密空调产品，提供关于产品检验认证范围的截图。 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 84 | 空调安装 | 20米内电源线，保温，冷媒等 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 85 | 普通空调 | 面板材质:ABS塑料;质保期:六年质保;质保说明:整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理规格:外机净重33kg;外机尺寸:宽765mm；高555mm；深303mm;内机净重:31kg;制冷剂:R32;电压/频率:220V/50Hz;内机机身尺寸:宽820mm；高275mm；深205mm;舒适性能:能效比:3.63;功能:制冷功率:1610W;电辅加热;内机最大噪音:22dB(A);外机最大噪音:54dB(A);扫风方式:左右扫风;循环风量:1000m3/h;制冷量:5100W;制热量:7100W;电辅加热功率:2100W | 台 | 1 | 格力、美的、奥克斯 |
| 86 | 动力环境监控主机 | 1；配有（10.4寸）英寸高清触摸电容屏，分辨率1280*800及以上，可以登陆监控系统进行日常维护工作。 2；机柜内置温湿度、烟雾传感器。 3；1U机架式监控主机，可安装在标准19英寸服务器机柜中，硬件参数如下：硬件平台不低于Intel 1.8G双核强大处理器，板载4G DDRIII内存，120G数据存储空间，具备强大的扩展功能。接口丰富，方便接入UPS，空调，配电，温湿度，水浸，烟感等综合动力环境设备。内置短信告警模块； 4；机房动力环境监控软件，可以对包括UPS，配电模块，油机，智能电表，温湿度，烟感，电磁锁等智能设备进行监控，内置组态界面，即插即用。 5；系统支持C/S和B/S架构。 6；实现对一体化机柜内的UPS系统、温湿度、配电系统进行记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控（网页访问）；可通过E－mail邮件、短信报警的告警方式，实现机房安全无人职守。 7；具备告警管理功能，可对已处理的和未处理的告警分别管理。 8；可以按周、月、年等统计方式对能耗、告警信息进行报表统计。 9；支持备份系统软件和还原系统软件。 ★10；监控系统应为与一体化机房产品、UPS、精密空调为同一品牌，提供《计算机软件著作权证书》。 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 87 | 4G全网通短信报警模块 | 4G全网通短信报警模块，三级监控服务器PE-RS260专用短信报警主机接在主机串口上 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 88 | 烟雾告警器 | 12Vdc PE-SSE，烟雾传感器 | 套 | 5 | 科华、科士达、易事特 |
| 89 | 温湿度模块 | 温湿度传感器(小屏LCD) | 套 | 5 | 科华、科士达、易事特 |
| 90 | 非定位线式漏水检测报警器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 91 | 非定位线式漏水感应线 | 线长5米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 92 | 声光报警系统 | 声光告警器 PE-ALP | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 93 | 双色灯带控制系统 | LED灯带控制系统，用于控制双色灯带 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 94 | IO板卡 | 监控系统 IO板卡 PE-IO（双色灯带必须配置） | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 95 | 设备接入软件模块 | 内置于监控主机，接入UPS,空调，配电等智能设备。 | 套 | 5 | 科华、科士达、易事特 |
| 96 | 安装及辅材 | 含附件等 | 项 | 1 | 国产优质 |

## （二）海关（第二部分）

### 2.1、计算机网络系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、海关部分 |
| 1、海关内网 |
| 1 | 核心交换机 | 1.整机固化千兆光口≥24个(复用的千兆SFP光口≥8个)、万兆SFP+光口≥4个、交换容量≥756Gbps、包转发率≥220Mpps，以官网低指标为准，须提供官网带链接截图证明； 2.模块化电源槽位≥2个，本次配置模块化电源≥2个，要求电源支持热拔插； 3.扩展插槽≥1个，支持万兆电、万兆光、25G、40G等，提供官网截图证明； 4.产品支持丰富的IPv6路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等; 5.内置智能网管功能，可对接入交换机实现可视化的统一运维管理，提供官网截图证明； | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 48口接入交换机 | 交换容量≥432Gbps, 包转发率≥87Mpps;主机提供≥48个千兆电口，万兆SFP+ ≥4个;配置标准USB接口;支持纵向虚拟化;支持ARP表项规格≥4K;支持RIP 、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议;支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环 保;要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 2 | 华为、华三、浪潮 |
| 3 | 综合网关 | 1、产品采用多核并行处理架构;2、网络层吞吐量≥6Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥180万，每秒新建连接数≥6万，内存≥4G，硬盘容量≥64G SSD，千兆电口≥6，千兆光口≥4;3、★具备基于国家/地区的流量管理功能，提供权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。4、产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。5、具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。6、具备网端云协同联动功能，提供权威机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。7、支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 | 台 | 1 | 深信服、蓝盾、安恒 |
| 4 | 全网审计 | 1、网络吞吐量≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，每秒新建连接数≥2000，最大并发连接数≥100000，内存≥4G，硬盘≥128G SSD，千兆电口≥4。 2、能够与安全态势感知平台实现联动，实现用户同步，以基于用户身份进行威胁分析；支持与EDR产品联动，拦截网络中非法弹窗 3、支持基于虚拟化平台的软件版本 4、★支持二维码认证，担保人扫描访客的二维码后对其网络访问授权；支持访客填写信息、担保人填写信息、免填写信息三种模式（提供产品界面截图） 5、支持HTTP上传/FTP/邮件附件等形式的外发文件行为，支持基于扩展名识别并拦截外发文件；（提供产品配置界面） 6、须能基于关键字、发件人地址等识别和过滤使用邮件客户端外发SSL加密邮件的行为； 7、支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； 8、支持对网关流量进行检测，过滤危险脚本，提供对应知识产权专利证书，并加盖厂商公章 9、审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题 10、外设管控：支持阻断终端用户使用外设，防止终端用户从内网拷贝信息；支持控制用户通过USB接口产生外联行为，便于在内网进行强管控，减少上报外联行为几率 11、★外联检查：支持终端安全-检查规则，新增外联检查规则；支持拨号行为、双网卡行为、有4G网卡、有无线网卡行为、连接非法wifi行为、使用非法网关行为、连接外网行为、自定义外联行为，8种外联方式的检查；检查到非法外联行为后，支持发送告警邮件、断网的违规处理配置；支持用户违规断网后，重启PC可恢复网络连接；（提供截图证明文件） 12、数据中心可以对上网日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型，包括泄密分析、离职倾向分析、上网态势分析、带宽分析、工作效率分析。（提供产品界面截图） 13、支持提供数据中心风险报表对内部网络风险进行评估，提供对应支持产权专利证书 14、厂商为国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品 技术要求和测试评价方法》的主要起草单位之一，产品具备IPv6 Ready Phase-2认证，安全测评证书（EAL3级）。 15、产品通过《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》，产品应具备相当的技术认可度，最近两年产品曾入围Gartner SWG魔力象限 | 台 | 1 | 深信服、蓝盾、安恒 |
| 5 | 万兆单模光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 4 | 华为、华三、浪潮 |
| 6 | 链路服务 | 本项目需要提供公共网络、数据传送支持，供应商需提供本项目所涉专线1条，带宽均不小于100M,上下行对称，并提供相关配套服务。 | 年 | 1 | 电信、移动、联通 |

### 2.2、电子口岸制卡保障服务

| 序号 | 服务内容 | 服务功能 | 子服务事项 | 服务事项描述（详细的功能描述） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子口岸制卡业务保障服务 | 服务台州企业及其它机构及个人，通过台州制卡窗口完成电子口岸业务办理，取得电子口岸证书。 | 新企业入网 | 该服务事项主要实现企业基本信息在单一窗口的录入、采集、申报。工商、国税、外汇管理局、海关等主管部门的审批及备案数据管理。制发电子口岸证书。 | 1 | 年 |
|  |  |  | 电子口岸企业信息变更 | 该服务事项主要实现企业基本信息在单一窗口的录入、变更、申报。工商、国税、外汇管理局、海关等主管部门的审批及变更数据管理。变更电子口岸证书。 |  |  |
|  |  |  | 电子口岸挂失补办 | 该服务事项主要实现受理电子口岸入网用户法人卡、操作员卡丢失补办申请，为用户补发相应的IC卡/USBKey。 |  |  |
|  |  |  | 电子口岸证书更新 | 该服务事项主要实现电子口岸入网用户其电子口岸证书在证书有效期内的更新延续。 |  |  |
|  |  |  | 电子口岸证书解锁 | 该服务事项主要实现电子口岸入网用户其电子口岸证书的密码重置。。 |  |  |
|  |  |  | 电子口岸证书增加 | 该服务事项主要实现电子口岸入网用户增加操作员的证书申请及制发。 |  |  |
| 2 | 安全产品 | IC卡/u-key | / | 地区500家企业电安全产品证书费用全部免除。 |  |  |
| 3 | 专项运营服务 | 专线客服、运维保障 | / | 提供7*24小时的响应服务，为用户提供标准规范、优质高效的服务。 |  |  |
|  |  | 专业培训 | / | 每年以线上或线下的形式开展相关业务培训。专业讲师岗前培训、定期业务轮训 |  |  |
| 4 | 硬件网络资源保障 | 制卡网络环境、硬件配备 | / | 数据分中心端服务器、网络、交换设备资源保障。配备制卡全套设备。 |  |  |

### 2.3、指挥中心建设

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、海关指挥中心 |
| 1 | 全频扬声器 | 1.高密度纤维板全频扬声器，单元组成：LF：1*6.5"低音单元/HF：2*3"高音单元；2.额定功率：148W，额定阻抗：8Ω，覆盖角度：90°水平*90°垂直；3.频率范围：100Hz-19KHz，灵敏度(1m/1W)：95dB，最大声压级：120dB； | 只 | 2 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 2 | 主扩功率放大器 | 采用超动态浮极技术;数字化随动H类高速高效技术；数字化高压缩比压限技术；输出功率：2×350W 8Ω，2×520W 4Ω.桥接8Ω：1040W;信号输入： 平衡接口和非平衡接口;频响范围： 20 Hz — 20 KHz (-1dB);失真：<0.09%@8Ω1KHz;信噪比： ＞100dB;转换数率：30V/us;阻尼系数： >300@8ohm;输入阻抗：平衡20K，非平衡10K;输入灵敏度：0 dB /1V; | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 3 | 数字会议主机 | 1.设备具有时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。 4.支持16通道输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 5.16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 5.16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 9.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 10.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为8个有线话筒和6个无线话筒。 11.可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 12.WIFI网络接口带有POE供电功能，可以直接连接无线AP；也可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。 13.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 14.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 15.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 16.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 17.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 18.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 19.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 20.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 21.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 22.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 23.支持与无纸化系统对接，可实现无纸化升降话筒的统一升降功能。 24.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 4 | 主席单元 | 1.采用4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持63+1通道，具备两个3.5mm耳机接口，单元具有双通道收听功能，可收听63+1个通道任意一通道的声音。5.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。6.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。7.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 8.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调；9.具有 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 10.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。支持同步管理电脑时间。11.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。12.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。13.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。14.支持web页面固件升级功能。15.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 支 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 5 | 代表单元 | 1.采用4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持63+1通道，具备两个3.5mm耳机接口，单元具有双通道收听功能，可收听63+1个通道任意一通道的声音。5.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。6.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。7.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调；8.具有 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。9.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。支持同步管理电脑时间。10.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。11.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。12.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。13.支持web页面固件升级功能。14.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 支 | 17 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 6 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 7 | 连接器 | 1.具有扩大网络功能，采用6芯航空线连接；2.具有电源补给功能；3.连接主机与单元之间，最后一个单元接回主机，实现环路冗余功能；4.环路检测断开时，ACTIVE 指示灯长亮指示；5.环路检测闭合时，ACTIVE 指示灯熄灭；6.机器自检功能，自检内部故障时，ERROR 指示灯长亮，故障恢复时或无故障时熄灭；7.可接电源适配器供电 | 套 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 8 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 9 | 充电器 | 1.充电器支持双路双LCD显示屏充电显示功能。2.充电器可为两个无线话筒同时充电，支持给手持话筒或腰包发射器充电。3.采用恒压PWM方式和涓流方式充电。4.支持电池故障提示功能。5.带点阵LCD显示屏充电状态；6.配置电池规格为AA 镍氢充电电池 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 10 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 11 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 12 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 13 | 网络中控主机 | 1. 全面支持网络控制，内建网络接口，支持苹果ipad和安卓平台的移动设备通 过wifi与主机通讯。2. Ipad和安卓平台的移动终端的编程方式全面兼容传统触 屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换;3. 采用可编程控 制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构。4. 采用最新32位内嵌式处理 器，处理速度最高可达720MHz。5. 主机内置256MDPR及2GEMMC存储空间。6. 8 路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号。7. 8路独立可编程 IR红外发射口。8. 8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路。9. 8路弱电继电 器控制接口。10. 3个 NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用。11. 内嵌智 能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。12. 全制式环保电源(110V- 240V),适合任何地区。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 14 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 15 | 红外发生棒 | 1、配合中央控制主机控制红外设备;2、线长1.5米。 | 根 | 8 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 16 | 编程软件 | 1、通过移动端（手机或平板）控制上大屏的电脑界面，可将打开对应电脑的PPT等格式文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。2、支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。3、具备基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜倍数通过移动端轻松可调。4、通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接。5、支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示。6、根据现场情况进行其他功能定制 | 套 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 17 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 台 | 1 | 华为、华三、思科 |
| 18 | 无线触摸屏 | IPAD电脑 | 台 | 1 | 联想、华硕、HP、Apple |
| 19 | 室内全彩屏 | 1.像素结构 表贴三合一 SMD1212 黑灯;2.像素间距（mm）≤1.53;3.模组分辨率（W×H）208×104;4.模组尺寸（mm）320（W）×160（H）×15;5.模组最大功耗（W/块）≥12;6.像素密度（点/m2）≥422500;7.显示屏亮度（nits）≥600;8.色温（K） 8000—19000 可调;9.水平视角（°）≥160;10.垂直视角（°）≥160 11.对比度 4000:1;12.亮度均匀性 ≥97%;13.色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内;14.峰值功耗（W/m2）≤410;15.平均功耗（W/m2）≤210;16.供电要求 AC220-240V;17.换帧频率（Hz）≥60;18.刷新率（Hz）≥3840;19.信号接口 HUB 320 接口;20.电源接口 VH4PIN;21.显示屏具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整;22.显示屏亮度在100cd/m2,灰度等级为14bit,刷新率2500HZ以上亮度在200cd/m2,灰度等级为≥14bit,刷新率≥3200HZ以上；亮度在500cd/m2,灰度等级为16bit,刷新率≥3800HZ以上；显示屏整屏平整度≤0.1mm，模组间拼缝≤0.1mm;（提供权威检测报告证明）23.★显示屏具有TUV认证中心出具的低蓝光认证、视觉低疲劳电子产品认证 | m2 | 6.912 | 利亚德、三思、海康威视 |
| 20 | 发送卡 | 1.集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体；支持 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路 USB 播放;支持6路网口输出，390万像素带载；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能;支持10个预设场景 | 台 | 2 | 利亚德、三思、海康威视 |
| 21 | 接收卡 | 1.时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。2.集成 6 个标准 HUB320 接口，免接 HUB 板。3.采用千兆网口，可以连接 PC 端。4.支持逐点亮色度校正。5.支持接收卡预存画面设置。6.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。7.支持 5Pin 液晶模块 | 张 | 24 | 利亚德、三思、海康威视 |
| 22 | 视频综合平台 | 1.为保证兼容性，需与室内全彩LED屏同一品牌,2.5U机箱+8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；3.支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768 4.产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠;5.产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。6.产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能）7.产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（提供权威检测报告证明）8.产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms（提供权威检测报告证明） | 套 | 1 | 利亚德、三思、海康威视 |
| 23 | LED开关电源 | 1.直流电压 5V;2.额定电流 60A;3.电流范围 0～60A;4.额定功率 300W;5.纹波与噪声 150mVp-p;6.输出电压调节范围 4.75～5.25V;7.电压精度 ±1%;8.线性调整率 ±0.5%;9.负载调整率 ±2%;10.启动、上升时间 500ms，50ms/230VAC 负载100%;11.保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100% | 台 | 24 | 利亚德、三思、海康威视 |
| 24 | 配电柜 | 1.配电柜20KW,具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能。 2.智能上电系统通过智能分步上电模块和远程电源管理软件,对配电柜控制，可实现玩程开关机功能。 | 套 | 1 | 利亚德、三思、海康威视 |
| 25 | 结构+包边 | 国标镀锌,大屏配套 | 项 | 6.912 | 利亚德、三思、海康威视 |
| 26 | 无线传屏器 | 1.最高支持4K分辨率显示，拥有分屏模示切换键，支持4分屏，支持反向触控；2.不需安装任何软件驱动，且不需要运行任何程序，透过HDMI线传输数据，无渗透性风险，多重加密，保障使用过程数据安全；3.支持混合设备投屏，兼容Windows、安卓、IOS、Chrome端投屏;4. Windows 和 OS X 可利用提供的延伸桌面模式使用 5.无需接入网络，发射接收点对点直连，与网络环境物理隔离;6.WPA2 及AES 128位安全加密可确保智慧财产保持隐密安全;7.投屏工作状态，持续168小时工作稳定顺畅; | 套 | 1 | 明基、MAXHUB、华为 |
| 27 | 工位显示器 | 22寸显示器 | 台 | 4 | 联想、惠普、戴尔 |
| 28 | 工位操作终端 | cpu：≥2.9GHz，≥8核心/内存16G/256G SSD/4G独立显卡/键鼠套 | 台 | 4 | 联想、惠普、戴尔 |
| 29 | 视频会议终端 | 1.H.265编解码能力，最高可支持4K*2K 30fps超高清视频体验；2.内置AI智能语音助理，提供便捷，贴心会议操控服务；3.支持与台州海关现有的MCU及SMC2.0会议管理系统对接支持与海事局现有的MCU及SMC2.0会议管理系统对接; | 台 | 1 | 华为、宝利通、视联动力 |
| 30 | 摄像头 | 1.1080p 60帧全高清PTZ摄像机，采用851万像素CMOS图像传感器，提供HDMI接口，最高支持1080p 60帧视频输出。2.支持与台州海关现有的MCU及SMC2.0会议管理系统对接支持与海事局现有的MCU及SMC2.0会议管理系统对接; | 台 | 1 | 华为、宝利通、视联动力 |
| 31 | 一体化会议终端 | 1.5倍光学变焦，最大80°广角， 1080P高清视频，新一代低照度成像技术，更低照度下始终呈现清晰图像。6M拾音距离，AAC-LD宽频语音，独有的回声抵消和噪声抑制技术，提供高保真语音效果。2.支持与台州海关现有的MCU及SMC2.0会议管理系统对接; | 套 | 1 | 华为、宝利通、视联动力 |
| 32 | 机柜 | 24U机柜600*600*1200 | 台 | 1 | 图腾、联通、一舟 |
| 33 | 防静电地板 | 600×600×35，完成面高1MM | m2 | 44 | 美露、沈飞、亿志星 |
| 34 | 地板下防尘处理 | 三遍成活 | m2 | 44 | 国产 |
| 35 | 地板下防静电处理 | 三遍成活 | m2 | 44 | 国产 |
| 36 | 铝箔 | 0.1mm防火成品 | m2 | 44 | 国产 |
| 37 | 不锈钢踢脚线 | 不锈钢踢脚线,1.0拉丝不锈钢,含30*3#角钢，基层等成套。 | m | 25 | 国产 |
| 38 | 吸盘 | 单爪 | 只 | 1 | 国产 |

### 2.4、机房工程

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、一层海关机房 |
| 1 | 天棚以上防尘处理 | 采用固化剂混合2遍成活 | m2 | 23 | 晶中、维诺、鑫乐天 |
| 2 | 吊顶橡塑保温处理 | 20mm橡塑、B1阻燃型 | m2 | 23 | 华美、神州、华章 |
| 3 | 天棚龙骨安装 | U50 含吊顶附件等 | m2 | 23 | 国产优质 |
| 4 | 铝合金天棚安装 | 1.规格600MM*600MM*0.8MM、采用银离子抗菌微孔。 2.背面粘贴阻燃吸音材料，对室内噪音有良好的吸音作用。 | m2 | 23 | 国产优质 |
| 5 | L型收口条 | L型 | m | 23 | 国产优质 |
| 6 | 地板面找平处理 | 水泥砂浆1:3 | m2 | 23 | 国产优质 |
| 7 | 地板下防尘处理 | 采用固化剂混合2遍成活 | m2 | 23 | 晶中、维诺、鑫乐天 |
| 8 | 橡塑保温处理 | 20mm橡塑、B1阻燃型 | m2 | 23 | 华美、神州、华章 |
| 9 | 防尘贴面 | 纤维铝箔 | m2 | 23 | 国产优质 |
| 10 | 防静电地板 | 1、规格600mm*600mm*35mm，无边钢制静电地板 2.参照SJ/T 10796-200１《防静电活动地板通用规范》满足集中荷载CQ≧1900N、Q≧2900N、B≧4400N、Z≧5500N，极限集中荷载CQ≧5800N、Q≧8800N、B≧13300N、Z≧16600N | m2 | 23 | 美露、沈飞、亿志星 |
| 11 | 吸盘 | 单爪 | 只 | 1 | 美露、沈飞、亿志星 |
| 12 | 沿墙支架 | 40*40mm镀锌角钢,防锈处理 | m | 25 | 国产优质 |
| 13 | 地板台阶 | 静电地板自制 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 14 | 台阶压边条 | 1.2厚不锈钢制作 | m | 3 | 国产优质 |
| 15 | 墙面乳胶漆处理 | 腻子粉乳胶漆两遍成活 | m2 | 50 | 国产优质 |
| 16 | 踢脚线 | 高100mm,0.8拉丝不锈钢+细木工板 | m | 19 | 国产优质 |
| 17 | 甲级钢制防火单开门（含五金） | 甲级防火、尺寸按现场要求定制 | 樘 | 1 | 国产优质 |
| 18 | 散力架 | 50*50mm镀锌角铁 | 项 | 1 | 步阳、新多、盼盼 |
| 19 | 隐蔽+密闭工程 | 含墙面、顶面孔洞封堵 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 20 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 21 | 金属密闭桥架 | 厚度≥1.0mm规格W200mm*H100mm | m | 6 | 圣宇、信奇、鉴道 |
| 22 | 插座管材 | KBG25 | m | 10 | 国产优质 |
| 23 | 工业插座连接器 | 32A/220VAC防水阻燃 | 套 | 8 | 荣盛、华通、威浦 |
| 24 | 防浪涌保护PDU | 32A输入输出16A国标3口 10A万用3个 10A国标10口,带防雷 | 套 | 8 | 国产优质 |
| 25 | 照明电线管穿线 | ZR-BVR2.5m2 | m | 50 | 国产优质 |
| 26 | 机柜电线管穿线 | ZR-RVV3*6m2 | m | 100 | 国产优质 |
| 27 | 机柜接地电线管穿线 | ZR-BVR10m2 | m | 10 | 国产优质 |
| 28 | 机房空调电缆 | ZR-YJV4*6+1*4m2 | m | 5 | 国产优质 |
| 29 | UPS输入输出线缆 | ZR-YJV4*10+1*6 | m | 5 | 国产优质 |
| 30 | 反眩光灯 | 600*600*32W LED | 套 | 6 | 松下、飞利浦 、三雄极光 |
| 31 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯 | 套 | 1 | 消许、格瑞特、新国标 |
| 32 | 等电位器 | 最大电流40KVA，响应≦25ns | 个 | 1 | 国产优质 |
| 33 | 等电位直流静电释放 | 3*30铜排、机房六面体 | m | 10 | 国产优质 |
| 34 | 绝缘子 | 配套铜牌使用 | 套 | 15 | 国产优质 |
| 35 | 接地线 | BVR 50mm2双色 | m | 5 | 中策、远东、铭品 |
| 36 | 接地跨接线 | 定制 | 处 | 10 | 中策、远东、铭品 |
| 37 | 附件 | 膨胀螺栓等辅助材料 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 38 | 七氟丙烷柜式装置(含安全隔离装置) | 1、柜式装置结构：由对应规格箱体、灭火剂贮存钢瓶、容器阀、压力讯号器、贮瓶箍、喷头、高压软管、启动阀、启动装置等组成； 2、七氟丙烷贮存在容器内，当发生火灾通过启动管路使容器阀上的启动阀动作，强制将容器阀开启，此时灭火剂从灭火剂贮存钢瓶→容器阀出口→气体管路→喷嘴释放到被保护区内进行灭火（同时压力讯号器将气体释放信号反馈气体控制器主机将气体释放灯点亮）。并具有自动、电气手动和机械手动三种启动方式；3、贮存瓶组性能及参数：钢瓶型号HJL350，容积70L ； 4、采用固体原料作为启动装置、无储存压力，不存在泄漏而无法启动灭火气体气源现象，发生火灾时能确保正常启动。 | 套 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 39 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | ㎏ | 45 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 40 | 保护区标牌 | 定制 | 块 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 41 | 泄压装置 | (400mm×400mm) | 套 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 42 | 感烟点型探测器总线制 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。 3.两发一收的立式双向散射专利技术，结合先进的相对光强比算法，实现了对不同颜色、粒径烟雾的均衡响应，可排除非火警因素造成的干扰，避免误报，方位响应性能优越。 4. 具有自测试功能，可对内部电路实时检测，保证探测器长期稳定运行。 | 只 | 2 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 43 | 感温点型探测器总线制 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。 3.采用环氧树脂封装NTC热敏电阻，具有差温特性的A2类探测器。动作温度由火灾报警控制器设定，可根据现场环境单点或统一调整，测试精度可达到1℃。 4.可检测传感器故障（短路或断路），故障率低，使用寿命长。 | 只 | 2 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 44 | 智能探测器底座 | 1、嵌入式结构，小巧、美观，无色差 | 只 | 4 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 45 | 紧急启停按钮 | 1.工作电压：DC16~32V；适用温度：-10℃~50℃ 2.打开透明保护盖。压下玻璃片，红灯亮，表示报警启动。打开下方小盖， 按下复位按钮，玻璃片复位，解除报警。 | 只 | 2 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 46 | 气体释放显示灯 | 1. 工作电压：DC22~28V； 工作电流：＜280mA 2.由火灾报警控制器使其工作，表示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 47 | 声光报警警报装置 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 非编码声光报警设备 | 只 | 2 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 48 | 气体灭火控制器 | 1.能以两总线制方式挂接感烟、感温火灾探测器、手动报警按钮，亦可通过中继模块挂接非编码感烟、感温火灾探测器，接收探测器的火警信号。 2.具有2个独立的灭火控制区，每个分区具有选择阀输出、声光输出、放气灯输出、放气阀输出，能根据各分区的火警信息和喷洒状态，自动启动声光报警器、选择阀、放气阀、放气灯等设备；每个区具有1个紧急启动按钮，可直接启动放气阀。 3.具有火警、故障信号输出，具有故障报警功能，能自动检测总线及部件故障、放气阀断线短路故障及声光报警器连线的短路断路故障，能检测主电（交流电源）故障和备电（蓄电池）故障，具有故障声光指示。 4.具有历史记录存储功能，可自动保存火警、故障、联动、操作等信息， 具有联网功能，可通过EINet®连接集中报警控制器，实现局域联网通讯， 具有智能拼音输入备注功能。 5.灭火控制器具备国家质量监督检验中心出具的检验报告及3C认证； | 台 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 49 | 输入输出模块 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 50 | 控制模块 | 1.用环境温度：10C +50C；湿度：＜95RH（不凝露），总线工作电压：24V脉动电压；电源电压：DC20.4V 26.4V 2.CPU，电子编码，自动登录 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 51 | 硬盘录像机 | 支持80M/160M/256M网络接入带宽 最大支持6MP摄像机接入 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入； 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 支持最大16路同步回放和多路同步倒放； 支持4SATA，POE网口 | 台 | 1 | 海康威视、大华、三星 |
| 52 | 半球红外摄像机 | 200万高清镜头2.8mm，4mm，6mm可选，ICR红外滤片式 | 个 | 2 | 海康威视、大华、三星 |
| 53 | 硬盘 | 4TB接口类型SATA3硬盘转速5900转 | 个 | 2 | 西部数据、希捷、日立 |
| 54 | 门禁控制器 | 1.嵌入式Linux操作系统，该控制器设计为TCP/IP和RS485双通讯模式，卡片：30000 指纹：3000·采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单 | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 55 | 门禁电源及机箱 | 1.交流输入标准220VAC ，50HZ直流输出标准12VDC，7A | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 56 | 指纹读头 | 1.2.4寸彩屏显示，TCP/IP和RS485通讯可选，自带门铃大按键 2.支持指纹/ID卡/MF卡，使用范围广，标配指纹，可选配ID卡或Mifaer卡 3.背光数字及功能键，可夜间操作 4.具有weigand in &out接口，既可外接读头也可做为门禁读头使用 | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 57 | 门禁锁 | 1.无残磁、无机械磨损、双门 2.最大拉力: 280kg(600Lbs)直线拉力 | 套 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 58 | 出门按钮 | 86型 | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 59 | 标准感应卡 | ID卡/MF卡 | 张 | 10 | 真地、高优、中控 |
| 60 | 六类非屏蔽网线 | 六类4对非屏蔽UTP双绞线，0.58mm（23AWG）实芯裸铜导体、线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率，外径：6.3mm ± 0.2mm，绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm，外护套：聚氯乙烯，厚度：0.6mm，防火等级：CMR，LSZH，CM可选。投标的产品必须获得CE认证，且投标型号必须与CE认证证书型号相一致；提供厂商的ISO9001:2008、ISO14001:2004证书。 | 箱 | 3 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 61 | 24口配线架 | 六类24口非屏蔽配线架，适用于T568A 和T568B，支持前端打线；面板表面整洁，没有螺丝，包括色标槽和打印标签条； 可端接22-24AWG，UTP/FTP 电缆；支持超五类、六类、超六类及光纤模块的组合安装，可直接安装在标准的19”机架或机柜上，后置线缆管理器有效引导线缆至正确位置，节省机柜空间。投标的产品必须获得CE认证，且投标型号必须与CE认证证书型号相一致；提供厂商的ISO9001:2008、ISO14001:2004证书；必须与六类网线同一品牌。 | 套 | 4 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 62 | 1U理线器 | 机架式通用跳线理线架，1HU，采用高阻燃,高弯曲强度的塑钢材质，挡板可旋转,方便现场理线.同时帮助改善跳线最小弯曲半径。投标的产品必须获得CE认证，且投标型号必须与CE认证证书型号相一致；提供厂商的ISO9001:2008、ISO14001:2004证书；必须与六类网线同一品牌。 | 套 | 8 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 63 | 2米六类非屏蔽短跳线 | 1）跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；2）采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，一体成型原装跳线；3）跳线阻抗平均值为100Ω±15%；4） 每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准 | 条 | 50 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 64 | 1.5米六类非屏蔽短跳线 | 1）跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；2）采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，一体成型原装跳线；3）跳线阻抗平均值为100Ω±15%；4） 每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准 | 条 | 50 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 65 | 配线架 | 1、名 称：24口光纤配线架 2、规 格：19"，24口机架式，支持2个适配器面板，适配器面板含在配线架内，适配器另外购买，塑胶固定适配器面板件，每个适配器面板可安装12个SC单工或者12个LC双工适配器 | 个 | 4 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 66 | 光缆 | 1、名 称：12芯室内单模光缆 2、规 格：芯数：12芯；高强度芳纶纱加强层，保证光纤无拉伸应变，确保光纤传输特性长期稳定；光缆重量轻、柔软的程度高、弯曲半径小、应力、应变性能优良，易敷设。 3、芯数：12芯室内 4、敷设方式：线槽 | m | 100 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 67 | 光纤连接 | 光纤连接 | 芯 | 48 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 68 | 光纤适配器 | 插入损耗低，重复性、互换性好，环境稳定性好；连接器对中精度高 ，使用方便；高精度尺寸，高品质材料耐磨损 ；采用进口陶瓷套筒 ；LC光纤适配器采用插拔式锁紧结构 | 个 | 48 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 69 | 布放尾纤 | 1、名 称：多模万兆光纤跳线(2米) 2、规 格：2米双芯多模万兆光纤跳线(LC- LC,50/125,OM3-300) | 根 | 50 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 70 | 布放尾纤 | 1、名 称：多模万兆光纤跳线(3米) 2、规 格：3米双芯多模万兆光纤跳线(LC- LC,50/125,OM3-300) | 根 | 50 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 71 | 辅助材料 | 标签/桥架理线器/扎带标牌等等 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 72 | IT柜 | 1、机柜尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高），前门为带玻璃密闭单开门，后门为钣金密闭门；盲板（标配20个1U盲板），2条PDU，应急通风系统，绑线板， LED灯管：2盏；2、灯带（红/蓝）：1套，无脚轮。辅材。 2、投标厂商所提供产品，必须是模块化数据中心产品，包括供配电系统、制冷系统、动环监控系统、机柜系统组成的一套全封闭式的一体化机柜，请提供相关技术证明文件。标产品需全密封结构设计，有良好的防尘、防噪特性，不受外界环境影响。为提高系统的散热安全性和消防安全性，整套系统可选自动弹门装置功能，当机柜系统内部检测的温度超过安全阀值或内部发生烟雾报警时，机柜的前门可同时弹开，请提供技术证明文件。 3、为保证一体化机房整体的能效节能终验前须提供由第三方出具的一体化机房PUE值低于1.4的检测报告 4、为确保兼容性及易维护性一体化机柜、配电模块、UPS、蓄电池、精密空调、动力与环境监控系统完全兼容。 5、一体化组装式结构设计，设备安装的U立柱可前后调整，可方便的安装其他配电模块，结构稳固，机柜最大静载重量不低于2300kg，抗震能力达9级及以上； | 台 | 4 | 科华、科士达、易事特 |
| 73 | 动力柜 | 1、机柜尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高），前门为带玻璃密闭单开门，后门为钣金密闭门，应急通风系统，盲板，导轨，绑线板，理线槽，理线架， LED灯管：2盏；2、灯带（红/蓝）：1套辅材等。 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 74 | 固定层板 | 1、附件半成品 SR-OSU71 固定层板 黑色细砂纹 KJ-S040 | PCS | 12 | 科华、科士达、易事特 |
| 75 | 侧门 | 1、钣金件 IDU 侧门组件 KJ-S040 B版 (螺钉固定) | PCS | 2 | 科华、科士达、易事特 |
| 76 | 机柜顶部走线槽 | 600*175*200mm（长*宽*高） | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 77 | 机架配电插框 | 总输入125A/3P*1，UPS输入：80A/3P*1，防雷开关：32A/3P*1，空调：32A/3P*2（一用一备），含C级防雷，智能电表；维修旁路：80A/4P*1，UPS总输出80A/3P*1，UPS分配开关：32A*1P*14（PDU共8路，备用2路），16A/1P*4（应急通风和监控等）。施耐德空开 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 78 | UPS主机 | 1、≥20KVA纯在线“0”转换高频式三进三出机架式UPS电源；2、输入电压范围304～456VAC,降低电池使用频度，延长电池使用寿命，UPS输入频率范围45HZ～70HZ,能与任意发电机兼容；3、16/18/20节电池灵活配置。系统在运行使用中有电池故障，可直接在线下架故障的电池。如下架2节，电池电压可在线设置成18节供电；下架4节，电池电压可在线设置成16节供电；以此类推，最低可在线设置成不少于16节电池供电；4、过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；5、中文LCD液晶面板显示，显示输入输出参数电压、频率，双变换在线式设计，输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求 7、提供ISO140001，ISO9001认证，UL认证，两化融合管理体系评定证书，全国产品和服务质量诚信示范企业，中国电源协会常务理事单位，产品通过：CE认证、TLC认证、中国节能产品认证、具有监控电路技术证书、具有分布式不间断电源技术证书 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 79 | 电池 | 1、电池容量≥100AH，为了保证服务主机与电池同一品牌；2、外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa；3、蓄电池设备自带智维接口，能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到管理人员；支持告警状态查看及告警处理。提供本功能截图及蓄电池智维软件著作权证书；4、浮充寿命≥10年；5、生产企业通过ISO140001，ISO9001认证，生产许可证；6、产品通过：TLC，CE，排污，入网证书；7、承诺一组电池组中有电池损坏更换整组电池 | 节 | 32 | 科华、科士达、易事特 |
| 80 | 电池箱 | 满足32节100AH电池安装，含电池连接线，电池空开 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 81 | 列间精密空调 | 1；制冷型式制冷机组应采用风冷型，前送风后回风的气流形式，每台机组含有一套制冷循环系统，每台机组含有一台压缩机。 2；采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致；为提高风机效率及可靠性，应采用后倾离心风机。风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 3；空调机组要求与机柜系统并柜，密封在微模块中，内部形成密封的气流组织，杜绝与外界热空气接触。 4；单台制冷机组要求制冷量7kW机架式 5；输入电压允许波动范围：380V/50Hz +15% -15%,可提供选件满足此功能，在此范围内要求机组正常工作 6；应能解决微模块内的高显热量负荷，具有高显热比。 7；压缩机冷量可以根据负荷进行调节 8；采用环保型制冷剂R410A 9；机房专用空调机组采用电子膨胀阀控流，以适用热负荷的变化 10；应具有高可靠性运行应根据全年365天，每天24小时不间断运行设计。 11；提供产品3C证书、节能检测报告、节能证书 12；精密空调厂家应具备CNAS实验室，且CNAS实验室，其认可检测范围需涵盖精密空调产品，请提供CNAS官网关于产品检验认证范围的截图。 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 82 | 空调安装 | 20米内电源线，保温，冷媒等 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 83 | 普通空调 | 面板材质:ABS塑料;质保期:六年质保;质保说明:整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理规格:外机净重33kg;外机尺寸:宽765mm；高555mm；深303mm;内机净重:31kg;制冷剂:R32;电压/频率:220V/50Hz;内机机身尺寸:宽820mm；高275mm；深205mm;舒适性能:能效比:3.63;功能:制冷功率:1610W;电辅加热;内机最大噪音:22dB(A);外机最大噪音:54dB(A);扫风方式:左右扫风;循环风量:1000m3/h;制冷量:5100W;制热量:7100W;电辅加热功率:2100W | 台 | 1 | 格力、美的、奥克斯 |
| 84 | 动力环境监控主机 | 1；配有（10.4寸）英寸高清触摸电容屏，分辨率1280*800及以上，可以登陆监控系统进行日常维护工作。 2；机柜内置温湿度、烟雾传感器。 3；1U机架式监控主机，可安装在标准19英寸服务器机柜中，硬件参数如下：硬件平台不低于Intel 1.8G双核强大处理器，板载4G DDRIII内存，120G数据存储空间，具备强大的扩展功能。接口丰富，方便接入UPS，空调，配电，温湿度，水浸，烟感等综合动力环境设备。内置短信告警模块； 4；机房动力环境监控软件，可以对包括UPS，配电模块，油机，智能电表，温湿度，烟感，电磁锁等智能设备进行监控，内置组态界面，即插即用。 5；系统支持C/S和B/S架构。 6；实现对一体化机柜内的UPS系统、温湿度、配电系统进行记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控（网页访问）；可通过E－mail邮件、短信报警的告警方式，实现机房安全无人职守。 7；具备告警管理功能，可对已处理的和未处理的告警分别管理。 8；可以按周、月、年等统计方式对能耗、告警信息进行报表统计。 9；支持备份系统软件和还原系统软件。 ★10；监控系统应为与一体化机房产品、UPS、精密空调为同一品牌，投标人应提供《计算机软件著作权证书》。 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 85 | 4G全网通短信报警模块 | 4G全网通短信报警模块，三级监控服务器PE-RS260专用短信报警主机接在主机串口上 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 86 | 烟雾告警器 | 12Vdc PE-SSE，烟雾传感器 | 套 | 4 | 科华、科士达、易事特 |
| 87 | 温湿度模块 | 温湿度传感器(小屏LCD) | 套 | 4 | 科华、科士达、易事特 |
| 88 | 非定位线式漏水检测报警器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 89 | 非定位线式漏水感应线 | 线长5米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 90 | 声光报警系统 | 声光告警器 PE-ALP | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 91 | 双色灯带控制系统 | LED灯带控制系统，用于控制双色灯带 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 92 | IO板卡 | 监控系统 IO板卡 PE-IO（双色灯带必须配置） | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 93 | 设备接入软件模块 | 内置于监控主机，接入UPS,空调，配电等智能设备。 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 94 | 安装及辅材 | 含附件等 | 项 | 1 | 国产优质 |

## 海事（第三部分）

## 3.1、计算机网络系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、海事部分 |
| 1、海事内网 |
| 1 | 核心交换机 | 1.整机固化千兆光口≥24个(复用的千兆SFP光口≥8个)、万兆SFP+光口≥4个、交换容量≥756Gbps、包转发率≥220Mpps，以官网低指标为准，须提供官网带链接截图证明； 2.模块化电源槽位≥2个，本次配置模块化电源≥2个，要求电源支持热拔插； 3.扩展插槽≥1个，支持万兆电、万兆光、25G、40G等，提供官网截图证明； 4.产品支持丰富的IPv6路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等; 5.内置智能网管功能，可对接入交换机实现可视化的统一运维管理，提供官网截图证明； | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 48口接入交换机 | 交换容量≥432Gbps, 包转发率≥87Mpps;主机提供≥48个千兆电口，万兆SFP+ ≥4个;配置标准USB接口;支持纵向虚拟化;支持ARP表项规格≥4K;支持RIP 、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议;支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环 保;要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 4 | 华为、华三、浪潮 |
| 3 | 万兆单模光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 8 | 华为、华三、浪潮 |
| 4 | 综合网关 | 1、产品采用多核并行处理架构;2、网络层吞吐量≥6Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥180万，每秒新建连接数≥6万，内存≥4G，硬盘容量≥64G SSD，千兆电口≥6，千兆光口≥4;3、具备基于国家/地区的流量管理功能，提供权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。4、产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。5、具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。6、具备网端云协同联动功能，提供权威机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。7、支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 | 台 | 1 | 深信服、蓝盾、安恒 |
| 5 | 全网审计 | 1、网络吞吐量≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，每秒新建连接数≥2000，最大并发连接数≥100000，内存≥4G，硬盘≥128G SSD，千兆电口≥4；2、能够与安全态势感知平台实现联动，实现用户同步，以基于用户身份进行威胁分析；支持与EDR产品联动，拦截网络中非法弹窗；3、支持基于虚拟化平台的软件版本；4、支持二维码认证，担保人扫描访客的二维码后对其网络访问授权；支持访客填写信息、担保人填写信息、免填写信息三种模式（提供产品界面截图）；5、支持HTTP上传/FTP/邮件附件等形式的外发文件行为，支持基于扩展名识别并拦截外发文件；（提供产品配置界面）；6、须能基于关键字、发件人地址等识别和过滤使用邮件客户端外发SSL加密邮件的行为；7、支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；8、支持对网关流量进行检测，过滤危险脚本，提供对应知识产权专利证书；9、审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题 10、外设管控：支持阻断终端用户使用外设，防止终端用户从内网拷贝信息；支持控制用户通过USB接口产生外联行为，便于在内网进行强管控，减少上报外联行为几率 11、★外联检查：支持终端安全-检查规则，新增外联检查规则；支持拨号行为、双网卡行为、有4G网卡、有无线网卡行为、连接非法wifi行为、使用非法网关行为、连接外网行为、自定义外联行为，8种外联方式的检查；检查到非法外联行为后，支持发送告警邮件、断网的违规处理配置；支持用户违规断网后，重启PC可恢复网络连接；（提供截图证明文件） 12、数据中心可以对上网日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型，包括泄密分析、离职倾向分析、上网态势分析、带宽分析、工作效率分析。（提供产品界面截图） 13、支持提供数据中心风险报表对内部网络风险进行评估，提供对应支持产权专利证书 14、★厂商为国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品 技术要求和测试评价方法》的主要起草单位之一，产品具备IPv6 Ready Phase-2认证，安全测评证书（EAL3级）。 15、产品通过《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》，产品应具备相当的技术认可度，最近两年产品曾入围Gartner SWG魔力象限 | 台 | 1 | 深信服、蓝盾、安恒 |
| 6 | 链路服务 | 本项目需要提供公共网络、数据传送支持，供应商需提供本项目所涉专线1条，带宽均不小于100M,上下行对称，并提供相关配套服务。 | 年 | 1 | 电信、移动、联通 |
| 2、海事视联网 |
| 1 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps；主机提供≥24个千兆电口，千兆光口≥4个；支持纵向虚拟化；支持ARP表项规格≥4K；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保；要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 3、海事视频专网 |
| 1 | 核心交换机 | 1.整机固化千兆光口≥24个(复用的千兆SFP光口≥8个)、万兆SFP+光口≥4个、交换容量≥756Gbps、包转发率≥220Mpps，以官网低指标为准，须提供官网带链接截图证明； 2.模块化电源槽位≥2个，本次配置模块化电源≥2个，要求电源支持热拔插； 3.扩展插槽≥1个，支持万兆电、万兆光、25G、40G等，提供官网截图证明； 4.产品支持丰富的IPv6路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等; 5.内置智能网管功能，可对接入交换机实现可视化的统一运维管理，提供官网截图证明； | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps；主机提供≥24个千兆电口，千兆光口≥4个；支持802.3at POE+功能，整机POE功率输出≥370W；配置标准USB接口；支持纵向虚拟化；支持ARP表项规格≥4K；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保；要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 3 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)；要求与核心交换机同一品牌 | 块 | 2 | 华为、华三、浪潮 |
| 4 | 综合网关 | 1、产品采用多核并行处理架构;2、网络层吞吐量≥6Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥180万，每秒新建连接数≥6万，内存≥4G，硬盘容量≥64G SSD，千兆电口≥6，千兆光口≥4;3、★具备基于国家/地区的流量管理功能，提供权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。4、产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。5、具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。6、具备网端云协同联动功能，提供权威机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。7、支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 | 台 | 1 | 深信服、蓝盾、安恒 |
| 5 | 链路服务 | 本项目需要提供公共网络、数据传送支持，供应商需提供本项目所涉专线1条，带宽均不小于100M,上下行对称，并提供相关配套服务。 | 年 | 1 | 电信、移动、联通 |

### 3.2、多媒体会议系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、三层海事会议室 |
| 1 | 全频扬声器 | 1.高密度纤维板全频扬声器，单元组成：LF：1*6.5"低音单元/HF：2*3"高音单元；2.额定功率：148W，额定阻抗：8Ω，覆盖角度：90°水平*90°垂直；3.频率范围：100Hz-19KHz，灵敏度(1m/1W)：95dB，最大声压级：120dB； | 只 | 2 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 2 | 主扩功率放大器 | 采用超动态浮极技术;数字化随动H类高速高效技术；数字化高压缩比压限技术；输出功率：2×350W 8Ω，2×520W 4Ω.桥接8Ω：1040W;信号输入： 平衡接口和非平衡接口;频响范围： 20 Hz — 20 KHz (-1dB);失真：<0.09%@8Ω1KHz;信噪比： ＞100dB;转换数率：30V/us;阻尼系数： >300@8ohm;输入阻抗：平衡20K，非平衡10K;输入灵敏度：0 dB /1V; | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 3 | 数字会议主机 | 1.设备具有时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。 4.支持16通道输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 5.16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 5.16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 9.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 10.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为8个有线话筒和6个无线话筒。 11.可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 12.WIFI网络接口带有POE供电功能，可以直接连接无线AP；也可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。 13.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 14.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 15.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 16.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 17.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 18.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 19.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 20.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 21.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 22.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 23.支持与无纸化系统对接，可实现无纸化升降话筒的统一升降功能。 24.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 4 | 主席单元 | 1.采用4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持63+1通道，具备两个3.5mm耳机接口，单元具有双通道收听功能，可收听63+1个通道任意一通道的声音。5.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。6.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。7.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 8.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调；9.具有 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 10.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。支持同步管理电脑时间。11.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。12.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。13.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。14.支持web页面固件升级功能。15.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 支 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 5 | 代表单元 | 1.采用4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持63+1通道，具备两个3.5mm耳机接口，单元具有双通道收听功能，可收听63+1个通道任意一通道的声音。5.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。6.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。7.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调；8.具有 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。9.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。支持同步管理电脑时间。10.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。11.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。12.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。13.支持web页面固件升级功能。14.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 支 | 17 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 6 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 7 | 连接器 | 1.具有扩大网络功能，采用6芯航空线连接；2.具有电源补给功能；3.连接主机与单元之间，最后一个单元接回主机，实现环路冗余功能；4.环路检测断开时，ACTIVE 指示灯长亮指示；5.环路检测闭合时，ACTIVE 指示灯熄灭；6.机器自检功能，自检内部故障时，ERROR 指示灯长亮，故障恢复时或无故障时熄灭；7.可接电源适配器供电 | 套 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 8 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 9 | 充电器 | 1.充电器支持双路双LCD显示屏充电显示功能。2.充电器可为两个无线话筒同时充电，支持给手持话筒或腰包发射器充电。3.采用恒压PWM方式和涓流方式充电。4.支持电池故障提示功能。5.带点阵LCD显示屏充电状态；6.配置电池规格为AA 镍氢充电电池 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 10 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 11 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 12 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 13 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 台 | 1 | 华为、华三、思科 |
| 14 | 智慧屏 | 1.整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示，超薄窄边框设计，整机屏占比≥83%以上，整机最薄处≤24mm。 2.整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。 3.采用2*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器，内置6个麦克风，8米有效拾音距离； 4.整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷； 5.整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广； 6.采用模块化系统方案，同时配置Android 9.0系统及Windows 10企业版系统模块：≥I5/8G/128G SSD； 7.★多通道批注：在任意通道下可一键快速进入批注；批注内容可本地／U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可加密；9.整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。10.支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个会议平板，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。11.软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接。12.无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌，本次配置1个无线传屏器。13.支持Type-C口手机直接连接Type-C传屏器进行整机投屏；14.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全；15.支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求；16.集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。 | 台 | 1 | MAXHUB、华为、海康威视 |
| 15 | 辅材 | 本项目相关音响线、音频线、视频线、网络线、电源线、管材等 | 批 | 1 | 国产 |
| 16 | 机柜 | 24U机柜600*600*1200,SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它 1.2mm | 台 | 1 | 图腾、联通、一舟 |

### 3.3、指挥中心建设

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海事值班室 |
| 1 | 全频扬声器 | 1.高密度纤维板全频扬声器，单元组成：LF：1*6.5"低音单元/HF：2*3"高音单元；2.额定功率：148W，额定阻抗：8Ω，覆盖角度：90°水平*90°垂直；3.频率范围：100Hz-19KHz，灵敏度(1m/1W)：95dB，最大声压级：120dB； | 只 | 2 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 2 | 主扩功率放大器 | 采用超动态浮极技术;数字化随动H类高速高效技术；数字化高压缩比压限技术；输出功率：2×350W 8Ω，2×520W 4Ω.桥接8Ω：1040W;信号输入： 平衡接口和非平衡接口;频响范围： 20 Hz — 20 KHz (-1dB);失真：<0.09%@8Ω1KHz;信噪比： ＞100dB;转换数率：30V/us;阻尼系数： >300@8ohm;输入阻抗：平衡20K，非平衡10K;输入灵敏度：0 dB /1V; | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 3 | 数字会议主机 | 1.设备具有时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。 4.支持16通道输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 5.16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 5.16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 9.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 10.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为8个有线话筒和6个无线话筒。 11.可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 12.WIFI网络接口带有POE供电功能，可以直接连接无线AP；也可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。 13.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 14.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 15.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 16.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 17.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 18.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 19.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 20.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 21.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 22.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 23.支持与无纸化系统对接，可实现无纸化升降话筒的统一升降功能。 24.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 4 | 主席单元 | 1.采用4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持63+1通道，具备两个3.5mm耳机接口，单元具有双通道收听功能，可收听63+1个通道任意一通道的声音。5.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。6.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。7.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 8.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调；9.具有 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 10.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。支持同步管理电脑时间。11.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。12.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。13.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。14.支持web页面固件升级功能。15.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 支 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 5 | 代表单元 | 1.采用4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持63+1通道，具备两个3.5mm耳机接口，单元具有双通道收听功能，可收听63+1个通道任意一通道的声音。5.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。6.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。7.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调；8.具有 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。9.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。支持同步管理电脑时间。10.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。11.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。12.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。13.支持web页面固件升级功能。14.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 支 | 20 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 6 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 7 | 连接器 | 1.具有扩大网络功能，采用6芯航空线连接 2.具有电源补给功能 3.连接主机与单元之间，最后一个单元接回主机，实现环路冗余功能 4.环路检测断开时，ACTIVE 指示灯长亮指示 5.环路检测闭合时，ACTIVE 指示灯熄灭 6.机器自检功能，自检内部故障时，ERROR 指示灯长亮，故障恢复时或无故障时熄灭 7.可接电源适配器供电 | 套 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 8 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰，提供话筒呼叫控制嵌入软件著作权证书。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 9 | 充电器 | 1.充电器支持双路双LCD显示屏充电显示功能。 2.充电器可为两个无线话筒同时充电，支持给手持话筒或腰包发射器充电。 3.采用恒压PWM方式和涓流方式充电。 4.支持电池故障提示功能。 5.带点阵LCD显示屏充电状态 6.配置电池规格为AA 镍氢充电电池 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 10 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 11 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 12 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 13 | 分布式输入节点 | 1. ▲采用分布式网络化架构，无需服务器或控制节点，每个节点独立互不干扰，降低系统运行风险；可扩展任意数量节点，方便系统扩容；需与台州海事局海上溢油指挥中心现有的分布式系统及输入输出节点兼容对接。 2.每个节点具有多路高清视频接口，凤凰头音频接口，IR、IO及双向Rs232、Rs485接口；有HDMI环出接口支持环出功能 3.节点具有≥2路USB接口，用于与电脑连接,不增加额外硬件，并配置KVM功能软件授权；4、节点单元采用H.265编解码，节点支持HDMI和DVI接口，输入输出接口支持最高分辨率3840*2160分辨率； 5.支持LED、LCD、DLP大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，单屏支持4路4K视频或者16路1080P信号（也可以混用）；支持无限分发。 6.节点支持RTSP、RTMP等标准流媒体协议，支持H.264和H.265的IPC编码摄像机直接解码输出，无需第三方转码服务器； 7.单节点支持2K视频的叠加不低于32路，4K（3840*2160）的视频叠加不低于16路，也支持4K,2K混用叠加，可自动识别图像信号分辨率; 8.操作系统切换支持拖动画面进行叠加，也可以选择输入信号源点击逻辑分屏（控制端预监界面位置）实现一键对逻辑屏的切换； 9.整体显示布局支持模式保存和调用。为满足会议或者指挥的过程中对突发情况的迅速及时处置； 10.智能带宽码率调接技术：无论是静态图片还是动态视频，节点内置的AI芯片都能智能检测，自动调节编解码码率，保障最终呈现给用户图像清晰度的一致性； | 个 | 10 | summcinfo、淳中、ITC |
| 14 | 分布式输出节点 | 1. ▲采用分布式网络化架构，无需服务器或控制节点，每个节点独立互不干扰，降低系统运行风险；可扩展任意数量节点，方便系统扩容；需与台州海事局海上溢油指挥中心现有的分布式系统及输入输出节点兼容对接。 2.每个节点具有多路高清视频接口，凤凰头音频接口，IR、IO及双向Rs232、Rs485接口；有HDMI环出接口支持环出功能 3.节点具有≥2路USB接口，用于与电脑连接,不增加额外硬件，并配置KVM功能软件授权；4、节点单元采用H.265编解码，节点支持HDMI和DVI接口，输入输出接口支持最高分辨率3840*2160分辨率； 5.支持LED、LCD、DLP大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，单屏支持4路4K视频或者16路1080P信号（也可以混用）；支持无限分发。 6.节点支持RTSP、RTMP等标准流媒体协议，支持H.264和H.265的IPC编码摄像机直接解码输出，无需第三方转码服务器； 7.单节点支持2K视频的叠加不低于32路，4K（3840*2160）的视频叠加不低于16路，也支持4K,2K混用叠加，可自动识别图像信号分辨率（提供第三方机构检测报告）； 8.操作系统切换支持拖动画面进行叠加，也可以选择输入信号源点击逻辑分屏（控制端预监界面位置）实现一键对逻辑屏的切换； 9.整体显示布局支持模式保存和调用。为满足会议或者指挥的过程中对突发情况的迅速及时处置； 10.智能带宽码率调接技术：无论是静态图片还是动态视频，节点内置的AI芯片都能智能检测，自动调节编解码码率，保障最终呈现给用户图像清晰度的一致性； | 个 | 4 | summcinfo、淳中、ITC |
| 15 | 分布式专用定制化机框 | 节点定制化机框可直接上机柜，一个机框最多可装10个节点 | 只 | 1 | summcinfo、淳中、ITC |
| 16 | 网络中控主机 | 1、8个输入输出IO接口，可接各种感应探测器，配合控制单元还可以任意扩展； RS232/RS485、IO、红外、网络信号中的一个或者多个需要传输，只需要铺设一根网线，布线简单，成本低廉； 2、网络智能控制主机采用开放式类C语言编程语言，可灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备； 3、具备的双向控制链路，与控制单元配合使用，轻而易举实现控制的同时，实时读取各个单元运行状态，通过编程，还可以实现控制单元故障报警等交互式故障检测机制； 4、获取终端的状态功能，如投影机的灯泡时长、外接设备的第三方操作信息等，任意格式反馈到屏、软件，以及获得授权情况下微信或者邮箱，极大的便利了系统的维护； 5、字符串处理能力，能方便搭配各类传感器，具有更智能化的操控体验； 6、授权使用情况下，可以配合微信、APP等实现远程控制，或者远程获取本地图像，尤其有利于高端家庭、别墅、会所，无论身处何处，一切尽在掌控中； 7、 网络智能控制主机强大的逻辑计算能力，通过深化设计，针对性编程，方便综合管理各类大型智能化控制网络； 8、类C语言化编程，处理能力极大增强。基于全字串处理，解决了传统中控不能实现的许多功能。配合强大的云存储和云计算功能，所有的设备代码或者红外代码，一经在本系统上使用过，以后所有人使用都不再需要录码或者翻查代码； 9、类C语言编程系统具备非常良好的可移植性，极大的方便实施，且由于移植运行中的代码，系统可靠性增强，出错概率降低； 10、云存储平台在客户许可的情况下可将代码存储到云，方便随时随地，以太网连接的地方查看。且云平台提供最近10次编译结果自动存储，可以随时恢复系统到此前第 10 次下载的程序系统状态； 11、系统具备调试能力，允许边修改边调试，并一边看结果，从传统系统的盲调变为透明可视化调试，对复杂系统尤其得心应手； 12、强大的二次编程能力，即客户根据自我需要，简单培训，即可自我编程状态，如调用当前场景，或者存储当前场景，修改部分执行结果等。 | 台 | 1 | summcinfo、淳中、ITC |
| 17 | 控制器 | 1、通讯方式：NET控制总线 2、地址码：用户自行设定，ID拨码开关选择ID 3、电源：24DC,NET控制总线供电 4、单路载入容量：AC/220V/10A,DC/30V/10A 5、IO控制：内部自带8个IO接口，可独立使用 6、手动控制：机器正前方有8个拨码开关，紧急情况下可手动控制 | 台 | 1 | summcinfo、淳中、ITC |
| 18 | 红外发生棒 | 1、配合中央控制主机控制红外设备 2、线长1.5米。 | 根 | 8 | summcinfo、淳中、ITC |
| 19 | 编程软件 | 1.支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。支持不少于20路实时动态图像预览。 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 3.支持使用平板软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持记住密码和自动登陆功能。支持软件界面自定义，支持多级管理模式。支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 6.支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，平板端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。 7.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，轮询时间可调。 | 套 | 1 | summcinfo、淳中、ITC |
| 20 | 24口POE交换机 | 1、接口类型：24个GE端口，4个千兆SFP+口, 支持PoE，PoE+供电，输出功率≥190W； 交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps,,如设备厂商官网存在双指标，以小的指标为准，提供设备厂商官网截图及链接； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512（支持OSPF），ACL：1K； 3、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 4、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥40G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由； 6、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； 7、支持IPv6静态路由、RIPng； 8、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 9、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； | 台 | 1 | 华为、华三、思科 |
| 21 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 台 | 1 | 华为、华三、思科 |
| 22 | 无线触摸屏 | IPAD电脑 | 台 | 1 | 联想、华硕、HP、Apple |
| 23 | 室内全彩屏 | 1.像素结构 表贴三合一 SMD1212 黑灯;2.像素间距（mm）≤1.53;3.模组分辨率（W×H）208×104;4.模组尺寸（mm）320（W）×160（H）×15;5.模组最大功耗（W/块）≥12;6.像素密度（点/m2）≥422500;7.显示屏亮度（nits）≥600;8.色温（K） 8000—19000 可调;9.水平视角（°）≥160;10.垂直视角（°）≥160 11.对比度 4000:1;12.亮度均匀性 ≥97%;13.色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内;14.峰值功耗（W/m2）≤410;15.平均功耗（W/m2）≤210;16.供电要求 AC220-240V;17.换帧频率（Hz）≥60;18.刷新率（Hz）≥3840;19.信号接口 HUB 320 接口;20.电源接口 VH4PIN;21.显示屏具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整;22.显示屏亮度在100cd/m2,灰度等级为14bit,刷新率2500HZ以上亮度在200cd/m2,灰度等级为≥14bit,刷新率≥3200HZ以上；亮度在500cd/m2,灰度等级为16bit,刷新率≥3800HZ以上；显示屏整屏平整度≤0.1mm，模组间拼缝≤0.1mm;（提供权威检测报告证明）23.★显示屏具有TUV认证中心出具的低蓝光认证、视觉低疲劳电子产品认证 | m2 | 6.912 | 利亚德、三思、海康威视 |
| 24 | 发送卡 | 1.集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体；支持 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路 USB 播放；支持6路网口输出，390万像素带载；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能；支持10个预设场景 | 台 | 2 | 利亚德、三思、海康威视 |
| 25 | 接收卡 | 1.实时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效；2.集成 6 个标准 HUB320 接口，免接 HUB 板；3.采用千兆网口，可以连接 PC 端；4.支持逐点亮色度校正；5.支持接收卡预存画面设置；6.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；7.支持 5Pin 液晶模块 | 张 | 24 | 利亚德、三思、海康威视 |
| 26 | LED开关电源 | 1.直流电压 5V；2.额定电流 60A；3.电流范围 0～60A；4.额定功率 300W；5.纹波与噪声 150mVp-p；6.输出电压调节范围 4.75～5.25V；7.电压精度 ±1% 8.线性调整率 ±0.5%；9.负载调整率 ±2%；10.启动、上升时间 500ms，50ms/230VAC 负载100%；11.保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100% | 只 | 24 | 利亚德、三思、海康威视 |
| 27 | 配电柜 | 1.配电柜20KW,具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能。 2.智能上电系统通过智能分步上电模块和远程电源管理软件,对配电柜控制，可实现玩程开关机功能。 | 套 | 1 | 利亚德、三思、海康威视 |
| 28 | 结构+包边 | 国标镀锌,大屏配套 | 项 | 6.912 | 利亚德、三思、海康威视 |
| 29 | 无线传屏器 | 1．最高支持4K分辨率显示，拥有分屏模示切换键，支持4分屏，支持反向触控； 2.不需安装任何软件驱动，且不需要运行任何程序，透过HDMI线传输数据，无渗透性风险，多重加密，保障使用过程数据安全；投标时提供第三方检测报告 3.支持混合设备投屏，兼容Windows、安卓、IOS、Chrome端投屏 4. Windows 和 OS X 可利用提供的延伸桌面模式使用 5.无需接入网络，发射接收点对点直连，与网络环境物理隔离 6.WPA2 及AES 128位安全加密可确保智慧财产保持隐密安全 7.投屏工作状态，持续168小时工作稳定顺畅; | 套 | 1 | 明基、MAXHUB、华为 |
| 30 | 工位显示器 | 22寸显示器 | 台 | 6 | 联想、惠普、戴尔 |
| 31 | 工位操作终端 | cpu：≥2.9GHz，≥8核心/内存16G/256G SSD/4G独立显卡/键鼠套 | 台 | 6 | 联想、惠普、戴尔 |
| 32 | 视频会议终端 | 1.H.265编解码能力，最高可支持4K*2K 30fps超高清视频体验； 2.内置AI智能语音助理，提供便捷，贴心会议操控服务； 3.支持与台州海关现有的MCU及SMC2.0会议管理系统对接支持与海事局现有的MCU及SMC2.0会议管理系统对接 4. | 台 | 1 | 华为、宝利通、视联动力 |
| 33 | 摄像头 | 1.1080p 60帧全高清PTZ摄像机，采用851万像素CMOS图像传感器，提供HDMI接口，最高支持1080p 60帧视频输出。 2.支持与台州海关现有的MCU及SMC2.0会议管理系统对接支持与海事局现有的MCU及SMC2.0会议管理系统对接 | 台 | 1 | 华为、宝利通、视联动力 |
| 34 | 视联网终端服务 | 包含一条50M数字电路和视联网终端租赁服务 | 套 | 1 | 华为、宝利通、视联动力 |
| 35 | 多媒体插座 | 国产另购，1*HDMI视频口+1*网口+1*3.5mm音频口+1*电源口 | 只 | 2 | 国产 |
| 36 | 辅材 | 本项目相关音响线、音频线、视频线、网络线、电源线、管材等 | 批 | 1 | 国产 |
| 37 | 机柜 | 24U机柜600*600*1200 | 台 | 1 | 图腾、联通、一舟 |
| 38 | 防静电地板 | 600×600×35，完成面高1MM | m2 | 54 | 美露、沈飞、亿志星 |
| 39 | 地板下防尘处理 | 三遍成活 | m2 | 54 | 国产 |
| 40 | 地板下防静电处理 | 三遍成活 | m2 | 54 | 国产 |
| 41 | 铝箔 | 0.1mm防火成品 | m2 | 54 | 国产 |
| 42 | 不锈钢踢脚线 | 不锈钢踢脚线,1.0拉丝不锈钢,含30*3#角钢，基层等成套。 | m | 30 | 国产 |
| 43 | 吸盘 | 单爪 | 只 | 1 | 国产 |

### 3.4、机房工程

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三层海事弱电机房 |
| 1 | 天棚以上防尘处理 | 采用固化剂混合2遍成活 | m2 | 17 | 晶中、维诺、鑫乐天 |
| 2 | 吊顶橡塑保温处理 | 20mm橡塑、B1阻燃型 | m2 | 17 | 华美、神州、华章 |
| 3 | 天棚龙骨安装 | U50 含吊顶附件等 | m2 | 17 | 国产优质 |
| 4 | 铝合金天棚安装 | 1.规格600MM*600MM*0.8MM、采用银离子抗菌微孔。 2.背面粘贴阻燃吸音材料，对室内噪音有良好的吸音作用。 | m2 | 17 | 国产优质 |
| 5 | L型收口条 | L型 | m | 17 | 国产优质 |
| 6 | 地板面找平处理 | 水泥砂浆1:3 | m2 | 17 | 国产优质 |
| 7 | 地板下防尘处理 | 采用固化剂混合2遍成活 | m2 | 17 | 晶中、维诺、鑫乐天 |
| 8 | 橡塑保温处理 | 20mm橡塑、B1阻燃型 | m2 | 17 | 华美、神州、华章 |
| 9 | 防尘贴面 | 纤维铝箔 | m2 | 17 | 国产优质 |
| 10 | 防静电地板 | 1、规格600mm*600mm*35mm，无边钢制静电地板 2.参照SJ/T 10796-200１《防静电活动地板通用规范》满足集中荷载CQ≧1900N、Q≧2900N、B≧4400N、Z≧5500N，极限集中荷载CQ≧5800N、Q≧8800N、B≧13300N、Z≧16600N | m2 | 17 | 美露、沈飞、亿志星 |
| 11 | 吸盘 | 单爪 | 只 | 1 | 美露、沈飞、亿志星 |
| 12 | 沿墙支架 | 40*40mm镀锌角钢,防锈处理 | m | 18 | 国产优质 |
| 13 | 地板台阶 | 静电地板自制 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 14 | 台阶压边条 | 1.2厚不锈钢制作 | m | 2 | 国产优质 |
| 15 | 墙面乳胶漆处理 | 腻子粉乳胶漆两遍成活 | m2 | 50 | 国产优质 |
| 16 | 甲级钢制防火单开门（含五金） | 甲级防火、尺寸按现场要求定制 | 樘 | 1 | 国产优质 |
| 17 | 散力架 | 50*50mm镀锌角铁 | 项 | 1 | 步阳、新多、盼盼 |
| 18 | 隐蔽+密闭工程 | 含墙面、顶面孔洞封堵 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 19 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 20 | 金属密闭桥架 | 厚度≥1.0mm规格W200mm*H100mm | m | 5 | 圣宇、信奇、鉴道 |
| 21 | 插座管材 | KBG25 | m | 10 | 国产优质 |
| 22 | 工业插座连接器 | 32A/220VAC防水阻燃 | 套 | 6 | 荣盛、华通、威浦 |
| 23 | 防浪涌保护PDU | 32A输入输出16A国标3口 10A万用3个 10A国标10口,带防雷 | 套 | 6 | 国产优质 |
| 24 | 照明电线管穿线 | ZR-BVR2.5m2 | m | 100 | 国产优质 |
| 25 | 机柜电线管穿线 | ZR-RVV3*6m2 | m | 30 | 国产优质 |
| 26 | 机柜接地电线管穿线 | ZR-BVR10m2 | m | 10 | 国产优质 |
| 27 | 机房空调电缆 | ZR-YJV4*6+1*4m2 | m | 5 | 国产优质 |
| 28 | UPS输入输出线缆 | ZR-YJV4*10+1*6 | m | 5 | 国产优质 |
| 29 | 反眩光灯 | 600*600*32W LED | 套 | 6 | 松下、飞利浦 、三雄极光 |
| 30 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯 | 套 | 1 | 消许、格瑞特、新国标 |
| 31 | 等电位器 | 最大电流40KVA，响应≦25ns | 个 | 1 | 国产优质 |
| 32 | 等电位直流静电释放 | 3*30铜排、机房六面体 | m | 10 | 国产优质 |
| 33 | 绝缘子 | 配套铜牌使用 | 套 | 12 | 国产优质 |
| 34 | 接地线 | BVR 50mm2双色 | m | 5 | 中策、远东、铭品 |
| 35 | 接地跨接线 | 定制 | 处 | 10 | 中策、远东、铭品 |
| 36 | 附件 | 膨胀螺栓等辅助材料 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 37 | 七氟丙烷柜式装置(含安全隔离装置) | 1、柜式装置结构：由对应规格箱体、灭火剂贮存钢瓶、容器阀、压力讯号器、贮瓶箍、喷头、高压软管、启动阀、启动装置等组成；2、七氟丙烷贮存在容器内，当发生火灾通过启动管路使容器阀上的启动阀动作，强制将容器阀开启，此时灭火剂从灭火剂贮存钢瓶→容器阀出口→气体管路→喷嘴释放到被保护区内进行灭火（同时压力讯号器将气体释放信号反馈气体控制器主机将气体释放灯点亮）。并具有自动、电气手动和机械手动三种启动方式；3、贮存瓶组性能及参数：钢瓶型号HJL350，容积70L；4、采用固体原料作为启动装置、无储存压力，不存在泄漏而无法启动灭火气体气源现象，发生火灾时能确保正常启动。 | 套 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 38 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | ㎏ | 35 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 39 | 保护区标牌 | 定制 | 块 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 40 | 泄压装置 | (400mm×400mm) | 套 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 41 | 感烟点型探测器总线制 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露）；2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便；3.两发一收的立式双向散射专利技术，结合先进的相对光强比算法，实现了对不同颜色、粒径烟雾的均衡响应，可排除非火警因素造成的干扰，避免误报，方位响应性能优越；4. 具有自测试功能，可对内部电路实时检测，保证探测器长期稳定运行。 | 只 | 2 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 42 | 感温点型探测器总线制 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露）；2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便；3.采用环氧树脂封装NTC热敏电阻，具有差温特性的A2类探测器。动作温度由火灾报警控制器设定，可根据现场环境单点或统一调整，测试精度可达到1℃；4.可检测传感器故障（短路或断路），故障率低，使用寿命长。 | 只 | 2 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 43 | 智能探测器底座 | 1、嵌入式结构，小巧、美观，无色差 | 只 | 3 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 44 | 紧急启停按钮 | 1.工作电压：DC16~32V；适用温度：-10℃~50℃ 2.打开透明保护盖。压下玻璃片，红灯亮，表示报警启动。打开下方小盖， 按下复位按钮，玻璃片复位，解除报警。 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 45 | 气体释放显示灯 | 1. 工作电压：DC22~28V； 工作电流：＜280mA 2.由火灾报警控制器使其工作，表示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 46 | 声光报警警报装置 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 非编码声光报警设备 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 47 | 气体灭火控制器 | 1.能以两总线制方式挂接感烟、感温火灾探测器、手动报警按钮，亦可通过中继模块挂接非编码感烟、感温火灾探测器，接收探测器的火警信号。 2.具有2个独立的灭火控制区，每个分区具有选择阀输出、声光输出、放气灯输出、放气阀输出，能根据各分区的火警信息和喷洒状态，自动启动声光报警器、选择阀、放气阀、放气灯等设备；每个区具有1个紧急启动按钮，可直接启动放气阀。 3.具有火警、故障信号输出，具有故障报警功能，能自动检测总线及部件故障、放气阀断线短路故障及声光报警器连线的短路断路故障，能检测主电（交流电源）故障和备电（蓄电池）故障，具有故障声光指示。 4.具有历史记录存储功能，可自动保存火警、故障、联动、操作等信息， 具有联网功能，可通过EINet®连接集中报警控制器，实现局域联网通讯， 具有智能拼音输入备注功能。 5.灭火控制器具备国家质量监督检验中心出具的检验报告及3C认证； 6. | 台 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 48 | 输入输出模块 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 49 | 控制模块 | 1.用环境温度：10C +50C；湿度：＜95RH（不凝露），总线工作电压：24V脉动电压；电源电压：DC20.4V 26.4V 2.CPU，电子编码，自动登录 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 50 | 安装辅材 | 管线等 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 51 | 硬盘录像机 | 支持80M/160M/256M网络接入带宽 最大支持6MP摄像机接入 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入； 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 支持最大16路同步回放和多路同步倒放； 支持4SATA，POE网口 | 台 | 1 | 海康威视、大华、三星 |
| 52 | 半球红外摄像机 | 200万高清镜头2.8mm，4mm，6mm可选，ICR红外滤片式 | 个 | 2 | 海康威视、大华、三星 |
| 53 | 硬盘 | 4TB接口类型SATA3硬盘转速5900转 | 个 | 1 | 西部数据、希捷、日立 |
| 54 | 显示器 | 19寸分辨率1440*900 | 个 | 1 | 康佳、戴尔、飞利浦 |
| 55 | 门禁控制器 | 1.嵌入式Linux操作系统，该控制器设计为TCP/IP和RS485双通讯模式，卡片：30000 指纹：3000·采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单 | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 56 | 门禁电源及机箱 | 1.交流输入标准220VAC ，50HZ直流输出标准12VDC，7A | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 57 | 指纹读头 | 1.2.4寸彩屏显示，TCP/IP和RS485通讯可选，自带门铃大按键 2.支持指纹/ID卡/MF卡，使用范围广，标配指纹，可选配ID卡或Mifaer卡 3.背光数字及功能键，可夜间操作 4.具有weigand in &out接口，既可外接读头也可做为门禁读头使用 | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 58 | 门禁锁 | 1.无残磁、无机械磨损、双门 2.最大拉力: 280kg(600Lbs)直线拉力 | 套 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 59 | 出门按钮 | 86型 | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 60 | 标准感应卡 | ID卡/MF卡 | 张 | 10 | 真地、高优、中控 |
| 61 | 安装材料 | 包含电线、线管及辅助材料 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 62 | 六类非屏蔽网线 | 六类4对非屏蔽UTP双绞线，0.58mm（23AWG）实芯裸铜导体、线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率，外径：6.3mm ± 0.2mm，绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm，外护套：聚氯乙烯，厚度：0.6mm，防火等级：CMR，LSZH，CM可选。投标的产品必须获得CE认证，且投标型号必须与CE认证证书型号相一致；提供厂商的ISO9001:2008、ISO14001:2004证书。 | 箱 | 2 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 63 | 24口配线架 | 六类24口非屏蔽配线架，适用于T568A 和T568B，支持前端打线；面板表面整洁，没有螺丝，包括色标槽和打印标签条； 可端接22-24AWG，UTP/FTP 电缆；支持超五类、六类、超六类及光纤模块的组合安装，可直接安装在标准的19”机架或机柜上，后置线缆管理器有效引导线缆至正确位置，节省机柜空间。投标的产品必须获得CE认证，且投标型号必须与CE认证证书型号相一致；提供厂商的ISO9001:2008、ISO14001:2004证书；必须与六类网线同一品牌。 | 套 | 4 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 64 | 1U理线器 | 机架式通用跳线理线架，1HU，采用高阻燃,高弯曲强度的塑钢材质，挡板可旋转,方便现场理线.同时帮助改善跳线最小弯曲半径。投标的产品必须获得CE认证，且投标型号必须与CE认证证书型号相一致；提供厂商的ISO9001:2008、ISO14001:2004证书；必须与六类网线同一品牌。 | 套 | 8 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 65 | 2米六类非屏蔽短跳线 | 1）跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；2）采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，一体成型原装跳线；3）跳线阻抗平均值为100Ω±15%；4） 每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准 | 条 | 50 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 66 | 1.5米六类非屏蔽短跳线 | 1）跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；2）采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，一体成型原装跳线；3）跳线阻抗平均值为100Ω±15%；4） 每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准 | 条 | 50 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 67 | 配线架 | 1、名 称：24口光纤配线架 2、规 格：19"，24口机架式，支持2个适配器面板，适配器面板含在配线架内，适配器另外购买，塑胶固定适配器面板件，每个适配器面板可安装12个SC单工或者12个LC双工适配器 | 个 | 4 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 68 | 光缆 | 1、名 称：12芯室内单模光缆 2、规 格：芯数：12芯；高强度芳纶纱加强层，保证光纤无拉伸应变，确保光纤传输特性长期稳定；光缆重量轻、柔软的程度高、弯曲半径小、应力、应变性能优良，易敷设。 3、芯数：12芯室内 4、敷设方式：线槽 | m | 40 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 69 | 光纤连接 | 光纤连接 | 芯 | 48 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 70 | 光纤适配器 | 插入损耗低，重复性、互换性好，环境稳定性好；连接器对中精度高 ，使用方便；高精度尺寸，高品质材料耐磨损 ；采用进口陶瓷套筒 ；LC光纤适配器采用插拔式锁紧结构 | 个 | 48 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 71 | 布放尾纤 | 1、名 称：多模万兆光纤跳线(2米) 2、规 格：2米双芯多模万兆光纤跳线(LC- LC,50/125,OM3-300) | 根 | 48 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 72 | 布放尾纤 | 1、名 称：多模万兆光纤跳线(3米) 2、规 格：3米双芯多模万兆光纤跳线(LC- LC,50/125,OM3-300) | 根 | 30 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 73 | 辅助材料 | 标签/桥架理线器/扎带标牌等等 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 74 | IT柜 | 1、▲机柜尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高），前门为带玻璃密闭单开门，后门为钣金密闭门；盲板（标配20个1U盲板），2条PDU，应急通风系统，绑线板， LED灯管：2盏；2、灯带（红/蓝）：1套，无脚轮。辅材；2、投标厂商所提供产品，必须是模块化数据中心产品，包括供配电系统、制冷系统、动环监控系统、机柜系统组成的一套全封闭式的一体化机柜，请提供相关技术证明文件。标产品需全密封结构设计，有良好的防尘、防噪特性，不受外界环境影响。为提高系统的散热安全性和消防安全性，整套系统可选自动弹门装置功能，当机柜系统内部检测的温度超过安全阀值或内部发生烟雾报警时，机柜的前门可同时弹开，请提供技术证明文件；3、为保证一体化机房整体的能效节能终验前须提供由第三方出具的一体化机房PUE值低于1.4的检测报告；4、为确保兼容性及易维护性一体化机柜、配电模块、UPS、蓄电池、精密空调、动力与环境监控系统完全兼容；5、一体化组装式结构设计，设备安装的U立柱可前后调整，可方便的安装其他配电模块，结构稳固，机柜最大静载重量不低于2300kg，抗震能力达9级及以上； | 台 | 3 | 科华、科士达、易事特 |
| 75 | 动力柜 | 1、机柜尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高），前门为带玻璃密闭单开门，后门为钣金密闭门，应急通风系统，盲板，导轨，绑线板，理线槽，理线架， LED灯管：2盏；2、灯带（红/蓝）：1套辅材等。 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 76 | 固定层板 | 1、附件半成品 SR-OSU71 固定层板 黑色细砂纹 KJ-S040 | PCS | 9 | 科华、科士达、易事特 |
| 77 | 侧门 | 1、钣金件 IDU 侧门组件 KJ-S040 B版 (螺钉固定) | PCS | 2 | 科华、科士达、易事特 |
| 78 | 机柜顶部走线槽 | 600*175*200mm（长*宽*高） | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 79 | 机架配电插框 | 总输入125A/3P*1，UPS输入：80A/3P*1，防雷开关：32A/3P*1，空调：32A/3P*2（一用一备），含C级防雷，智能电表；维修旁路：80A/4P*1，UPS总输出80A/3P*1，UPS分配开关：32A*1P*14（PDU共8路，备用2路），16A/1P*4（应急通风和监控等）。施耐德空开 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 80 | UPS主机 | 1、≥20KVA纯在线“0”转换高频式三进三出机架式UPS电源；2、输入电压范围304～456VAC,降低电池使用频度，延长电池使用寿命，UPS输入频率范围45HZ～70HZ,能与任意发电机兼容；3、16/18/20节电池灵活配置。系统在运行使用中有电池故障，可直接在线下架故障的电池。如下架2节，电池电压可在线设置成18节供电；下架4节，电池电压可在线设置成16节供电；以此类推，最低可在线设置成不少于16节电池供电；4、过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；5、中文LCD液晶面板显示，显示输入输出参数电压、频率，双变换在线式设计，输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求 7、提供ISO140001，ISO9001认证，UL认证，两化融合管理体系评定证书，全国产品和服务质量诚信示范企业，中国电源协会常务理事单位，产品通过：CE认证、TLC认证、中国节能产品认证、具有监控电路技术证书、具有分布式不间断电源技术证书 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 81 | 电池 | 1、电池容量≥100AH，为了保证服务主机与电池同一品牌；2、外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa；3、蓄电池设备自带智维接口，能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到管理人员；支持告警状态查看及告警处理。提供本功能截图及蓄电池智维软件著作权证书；4、浮充寿命≥10年；5、★生产企业通过ISO140001，ISO9001认证，生产许可证；6、产品通过：TLC，CE，排污，入网证书；7、承诺一组电池组中有电池损坏更换整组电池 | 节 | 32 | 科华、科士达、易事特 |
| 82 | 电池箱 | 满足32节100AH电池安装，含电池连接线，电池空开 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 83 | 列间精密空调 | 1；制冷型式制冷机组应采用风冷型，前送风后回风的气流形式，每台机组含有一套制冷循环系统，每台机组含有一台压缩机。 2；采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致；为提高风机效率及可靠性，应采用后倾离心风机。风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 3；空调机组要求与机柜系统并柜，密封在微模块中，内部形成密封的气流组织，杜绝与外界热空气接触。 4；单台制冷机组要求制冷量7kW机架式 5；输入电压允许波动范围：380V/50Hz +15% -15%,可提供选件满足此功能，在此范围内要求机组正常工作 6；应能解决微模块内的高显热量负荷，具有高显热比。 7；压缩机冷量可以根据负荷进行调节 8；采用环保型制冷剂R410A 9；机房专用空调机组采用电子膨胀阀控流，以适用热负荷的变化 10；应具有高可靠性运行应根据全年365天，每天24小时不间断运行设计。 11；提供产品3C证书、节能检测报告、节能证书 12；精密空调厂家应具备CNAS实验室，且CNAS实验室，其认可检测范围需涵盖精密空调产品，提供关于产品检验认证范围的截图。 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 84 | 普通空调 | 面板材质:ABS塑料;质保期:六年质保;质保说明:整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理规格:外机净重33kg;外机尺寸:宽765mm；高555mm；深303mm;内机净重:31kg;制冷剂:R32;电压/频率:220V/50Hz;内机机身尺寸:宽820mm；高275mm；深205mm;舒适性能:能效比:3.63;功能:制冷功率:1610W;电辅加热;内机最大噪音:22dB(A);外机最大噪音:54dB(A);扫风方式:左右扫风;循环风量:1000m3/h;制冷量:5100W;制热量:7100W;电辅加热功率:2100W | 台 | 1 | 格力、美的、奥克斯 |
| 85 | 空调安装 | 20米内电源线，保温，冷媒等 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 86 | 动力环境监控主机 | 1；配有（10.4寸）英寸高清触摸电容屏，分辨率1280*800及以上，可以登陆监控系统进行日常维护工作；2；机柜内置温湿度、烟雾传感器；3；1U机架式监控主机，可安装在标准19英寸服务器机柜中，硬件参数如下：硬件平台不低于Intel 1.8G双核强大处理器，板载4G DDRIII内存，120G数据存储空间，具备强大的扩展功能。接口丰富，方便接入UPS，空调，配电，温湿度，水浸，烟感等综合动力环境设备。内置短信告警模块；4；机房动力环境监控软件，可以对包括UPS，配电模块，油机，智能电表，温湿度，烟感，电磁锁等智能设备进行监控，内置组态界面，即插即用；5；系统支持C/S和B/S架构；6；实现对一体化机柜内的UPS系统、温湿度、配电系统进行记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控（网页访问）；可通过E－mail邮件、短信报警的告警方式，实现机房安全无人职守；7；具备告警管理功能，可对已处理的和未处理的告警分别管理。 8；可以按周、月、年等统计方式对能耗、告警信息进行报表统计。 9；支持备份系统软件和还原系统软件。 10；监控系统应为与一体化机房产品、UPS、精密空调为同一品牌，提供《计算机软件著作权证书》。 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 87 | 4G全网通短信报警模块 | 4G全网通短信报警模块，三级监控服务器PE-RS260专用短信报警主机接在主机串口上 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 88 | 烟雾告警器 | 12Vdc PE-SSE，烟雾传感器 | 套 | 3 | 科华、科士达、易事特 |
| 89 | 温湿度模块 | 温湿度传感器(小屏LCD) | 套 | 3 | 科华、科士达、易事特 |
| 90 | 非定位线式漏水检测报警器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 91 | 非定位线式漏水感应线 | 线长5米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 92 | 声光报警系统 | 声光告警器 PE-ALP | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 93 | 双色灯带控制系统 | LED灯带控制系统，用于控制双色灯带 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 94 | IO板卡 | 监控系统 IO板卡 PE-IO（双色灯带必须配置） | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 95 | 设备接入软件模块 | 内置于监控主机，接入UPS,空调，配电等智能设备。 | 套 | 4 | 科华、科士达、易事特 |
| 96 | 安装及辅材 | 含附件等 | 项 | 1 | 国产优质 |

## （四）边检（第四部分）

### 4.1、计算机网络系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、边检部分 |
| 1、内网 |
| 1 | 核心交换机 | 1.整机固化千兆光口≥24个(复用的千兆SFP光口≥8个)、万兆SFP+光口≥4个、交换容量≥756Gbps、包转发率≥220Mpps，以官网低指标为准，须提供官网带链接截图证明； 2.模块化电源槽位≥2个，本次配置模块化电源≥2个，要求电源支持热拔插； 3.扩展插槽≥1个，支持万兆电、万兆光、25G、40G等，提供官网截图证明； 4.产品支持丰富的IPv6路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等; 5.内置智能网管功能，可对接入交换机实现可视化的统一运维管理，提供官网截图证明； | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 48口接入交换机 | 交换容量≥432Gbps, 包转发率≥87Mpps;主机提供≥48个千兆电口，千 兆光口≥4个;配置标准USB接口;支持纵向虚拟化;支持ARP表项规格≥ 4K;支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议;支持 802.3az 能效以太 网 EEE，节能环保;要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 3 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模光模块(1310nm,10km,LC); | 块 | 2 | 华为、华三、浪潮 |
| 2、公安网 |
| 1 | 核心交换机 | 1.整机固化千兆光口≥24个(复用的千兆SFP光口≥8个)、万兆SFP+光口≥4个、交换容量≥756Gbps、包转发率≥220Mpps，以官网低指标为准，须提供官网带链接截图证明； 2.模块化电源槽位≥2个，本次配置模块化电源≥2个，要求电源支持热拔插； 3.扩展插槽≥1个，支持万兆电、万兆光、25G、40G等，提供官网截图证明； 4.产品支持丰富的IPv6路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等; 5.内置智能网管功能，可对接入交换机实现可视化的统一运维管理，提供官网截图证明； | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 48口接入交换机 | 交换容量≥432Gbps, 包转发率≥87Mpps;主机提供≥48个千兆电口，千 兆光口≥4个;配置标准USB接口;支持纵向虚拟化;支持ARP表项规格≥ 4K;支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议;支持 802.3az 能效以太 网 EEE，节能环保;要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 3 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模光模块(1310nm,10km,LC); | 块 | 2 | 华为、华三、浪潮 |
| 3、监控专网 |
| 1 | 核心交换机 | 1.整机固化千兆光口≥24个(复用的千兆SFP光口≥8个)、万兆SFP+光口≥4个、交换容量≥756Gbps、包转发率≥220Mpps，以官网低指标为准，须提供官网带链接截图证明； 2.模块化电源槽位≥2个，本次配置模块化电源≥2个，要求电源支持热拔插； 3.扩展插槽≥1个，支持万兆电、万兆光、25G、40G等，提供官网截图证明； 4.产品支持丰富的IPv6路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等; 5.内置智能网管功能，可对接入交换机实现可视化的统一运维管理，提供官网截图证明； | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps；主机提供≥24个千兆电口，千兆光口≥4个；支持802.3at POE+功能，整机POE功率输出≥370W；配置标准USB接口；支持纵向虚拟化；支持ARP表项规格≥4K；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保；要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 2 | 华为、华三、浪潮 |
| 3 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模光模块(1310nm,10km,LC); | 块 | 4 | 华为、华三、浪潮 |

### 4.2、边检执法办案区

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、执法办案系统 |
| 1.执法办案区管控系统 |
| 1 | 执法办案区智能管控平台软件 | 1.系统首页：首页显示用户信息，角色，用户设置，提供修改个人信息、密码等功能，提供申请调整所属单位的功能以及待办事项提醒。 2.受案登记：记录嫌疑人个人信息，以及所涉及的问题类别，并提供审批。 3.人员管理：人员管理分为办案区人员，随身物品以及其他人员（当场处罚人员和证人）这几个功能模块。办案区人员管理提供入所登记，人身检查，笔录，物品登记，文书制作等功能。 4.案件管理：在办案件、文书制作、笔录制作、案件审批流转、证据上传、视音频管理、案件分析、当场处罚案件、已结案件； 5.涉案财物管理：包括对涉案财物的登记以及出入库状态跟踪。 6.案卷管理：包括案卷封面及目录制作，以及案卷内容的上传、展示。 7.信息查询：提供对系统内跨单位的各类数据的检索，包括以下几类：案件查询、人员查询、文书查询、笔录查询、涉案财物查询、视音频查询、证据查询。 8.账号注册与审批：系统提供账号注册的功能，注册后的账号需要由各级管理员进行审批授权方可登录。 9.机构维护：对各级检查站，执勤队维护机构代码以及下属的询问室以及询问室对应的监控机位。 10.角色权限设置：系统功能权限由不同的角色来体现，本模块提供角色的新增，删除以及权限调整功能。 | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 2.人身安全检查室 |
| 1 | 智能物品保管柜（定制） | 主柜-2格，柜体尺寸：2000mm（H）*640mm（L）*450mm（W）；副柜-5格,柜体尺寸：2000mm（H）*640mm（L）*450mm（W）；副柜-4格，柜体尺寸：2000mm（H）*640mm（L）*450mm（W）； 材质：柜体采用0.8mm厚优质冷轧钢板，钢板采用满焊无缝，经防腐蚀防生锈高温喷塑处理；柜体表面进行圆弧处理，无突出棱角。 颜色：柜门办公灰（色号C:53,M:44,Y:41,K0）；柜体深灰色（色号C:72，M:64，Y:61，K:16）。 | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 2 | 双人脸识别+电子签名显示屏 （定制） | 显示屏：7寸以上电容触摸屏，分辨率800*480，32位真彩色。人脸识别器：识别率> 99.9%，识别速度< 1秒，识别距离60CM - 120CM，识别帧率10帧/秒，光线环境0 - 10000 lux，识别模组：工业级专用人脸识别摄像头模组，器件选型：工业级，温度-25°— 55°，湿度20%RH — 95%RH，双摄像头，活体检测，隐藏式红外探测。电子签名具备手写签名、签字轨迹获取等功能，签字字数大于20字，手写笔为无线无源，笔尖可更换，手写感应方式为电磁感应，人脸识别和电子签名功能支持软件开发和数据对接。 | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 3 | 手持式金属探测器 | 外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm （高） 电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备 频率: 约25KHz 电压：9V 净重：400G（不含电池） 使用温度: 使用温度: -20℃ to +55℃ | 个 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 3.信息登记采集区 |
| 1 | 一体机采集柜 | 1、控制台整体尺寸：不大于1650mm(L)×690mm(W)×850mm(H) （高度为桌面高度）； 2、柜体台面应采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度不小于1.2mm，表面处理符合IP23级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理，涂层厚度：机柜涂层厚度在60μm～80μm之间，机柜涂层的耐冲击指标≥50Kg.cm（正冲通过），附着力：符合GB/T9286-98规定二级以上标准，防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁。柜体框架应全部采用Q235优质冷轧钢板折弯、冲压制作而成，坚固耐用，面板中间可放置显示器； 3、 安全供电：由桌面低压按钮一键式控制外部电源的开启和关闭。外部交流220V输入，经漏电保护和短路保护，再由交流接触器送电，确保供电安全可靠； 4、一体机内置可手动或自动控制的升降杆装置（含云台），支持照相设备、补光灯的固定安装；人像采集时, 升降杆装置可根据被照相人身高自动调节照相设备高度至合适高度，具有手动调节按钮，可手动调节高度到合适位置；摄像开始时，补光灯可自动开启，被采集人员的身高、体重、足长数据自动传输至电脑； 5、配备显示器支架，支持液晶显示器的集成安装，可前后大范围旋转调整，整体操作灵活方便，即不阻挡民警观察全场的视线，又不影响操作显示； 6、一体机工作台所预留的内部位置能够安装工控电脑主机、打印机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、DNA干燥箱、条码打印机、银行卡采集器、随身物品采集仪、条码阅读器、照相设备、补光灯等多种设备，通过触摸面板可单独关闭任意一个或多个设备和电源； 7、柜体桌面支持嵌入安装≥13寸辅助触摸屏，方便指掌纹采集过程中查看采集质量，声纹采集过程中提供阅读内容； 8、一体机柜桌面均为模块化设计，可满足多种型号指掌纹采集仪、二代证阅读器、随身物品采集仪的安装嵌入。键盘使用桌面下方活动托盘；采集柜桌面集成随身物品采集区域；该区域包含刻度尺，刻度尺范围≥L300mm*W300mm,最小刻度为1mm； 9、控制台台面及柜体各处边缘无棱角，全部做圆弧处理，防止碰撞自残； 10、柜体设有应急报警装置，实现一键报警功能； 11、集成电脑音箱，两声道有源放大器功率输出; 12、含指掌纹采集仪清洁套装。 | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 2 | 指掌纹采集仪 | 1、通过GA标准：GA/T625-2010, GA/T626.1-2010, GA/T626.2-2010,GA/T864-2010, GA/T865-2010, GA/T866-2010； 2、高清晰光学成像原理（非扫描原理的采集设备），采用面阵方式采集；支持掌纹、侧掌、四联指、单指平面采集，支持单指三面滚动采集； 3、指掌纹采集：指掌纹采集仪应为指掌纹采集一体机，采用CMOS传感器，所有指掌纹采集在同一个采集窗口内完成； 4、自动“除雾”，消除光晕、重影，自动清除采集窗口表面遗留的采集痕迹；自动降低手指干燥和潮湿的影响； 5、采集过程中自动进行指掌纹图像质量检查，保证指纹、掌纹的图像为高质量，防止出现指掌纹采集无效、缺失，对采集图像进行自动检测，保证完整性和可用性； 6、支持与浙江省公安厅指掌纹自动识别系统无缝对接，采集的指掌纹图像可在采集端直接提取特征，可入库查重、倒查和结果反馈，提高破案效率。 7、主要技术指标 1)采集窗口尺寸：≥121 mm×121 mm 2)有效图像尺寸：117mm×117mm 3)滚动指纹采集窗口：≥40.64mm×40.64mm 4)滚动指纹图像尺寸：32.5mm×32.5mm（最大40.64mm× 40.64mm） 5)图像像素数：2304×2304像素（掌纹）；1024×1968像素（侧掌纹）；1600×1500像素 （四连指）；640×640像素（滚动指纹，最大800×800像素） 6)图像畸变：≤1% 7)分辨率：500 dpi ±1% 8)图像灰度级：8位，256 级灰度 9)动态范围： ≥180级 10)采集速率：单指、滚动采集≥15 帧/秒；四连指和掌纹≥2 帧/秒 | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 3 | 人像采集设备 | 1、像素不小于2400万； 2、传感器类型 CMOS，传感器尺寸：APS画幅（22.3*14.9mm）；最高分辨率 6000×4000； 3、人像信息采集软件满足以下要求： 3.1在电脑上显示无延时拖尾的视频图像，电脑设置摄像头的各项拍摄参数，电脑控制拍照并自动采集照片。 3.2可采集正面、左侧及右侧人像，提供姿势提示图。采集过程中可通过预览界面预览采集信息，可自动定位人脸，可重复拍照采集。可自动生成正面人像电子胸牌。采集合格时自动切割图像，不合格时出现人像选取框并可以手动调整位置及大小。可导入本地照片； 3.3如被采集对象的有特殊标记，应加采局部特写照，照片清晰可辨；照片质量符合GA/T 706.1—2007标准； 3.4拍摄参数设置要求：当正面、侧面拍照时，采人像的摄像头参数、距离、光线条件相同。 3.5每个体表特征照片规格：特征位置居中，所占像素值为宽200±20像素或高300±20像素。 | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 4 | 补光灯 | 1、为人像拍照补光，安装于人像背景板前方； 2、当被采集对象站到身高、体重、足长自动测量设备上，自动触发照相补光光源，自动调节升降杆到相应高度，补光灯亮度可调； 3、亮度均匀，色温≥5400K； 4、确保拍摄环境光源稳定，无杂光干扰，光线要求均匀柔和，使面部特征肌肉层次分明，人像两侧光比适当，不应出现过大阴影。 | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 5 | 身高体重足长测量仪 | 1、可通过身高体重测量仪测量身高、体重、足长信息，并自动填写到软件中； 2、身高测量范围：800—2000mm (分度值：5mm，误差度：±5mm)； 3、体重测量范围：20—200Kg (分度值：0.1kg，误差度：±0.1kg)； 4、足长测量范围：80mm—360mm (分度值：2mm，误差度：±2mm)。 | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 6 | 二代身份证阅读器 | 1、符合公安部部颁标准（GA450-2013）；兼容ISO/IEC 14443 type B标准。 2、实现身份证所有信息自动录入、上传； 3、同时支持USB和串口通讯； 4、内嵌公安部安全模块， 5、内置于采集台桌面，方便拆卸和维护； 6、读卡距离 0-50mm；阅读时间 ＜1S； | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 7 | 激光打印机 | 1、黑白激光打印机； 2、最高分辨率：600×600dpi； 3、最大打印幅面：A4； | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 8 | 工控机 | 1、无风扇工控机，指掌纹采集仪、二代居民身份证阅读器、条码扫描仪、照相设备、随身物品采集仪等主要采集设备通过航空插头与主机连接； 2、CPU：Intel 酷睿I5及以上； 3、内存：8GB及以上； 4、硬盘：1TB及以上； 5、设备独立电源控制管理模块：USB端口电源可通过电脑操作或由机柜上的软按键指示开关控制，实现相互交叉管理，解决多设备运行时引起的电脑卡死现象。电源：240W / 220V 50Hz 支持ATX 2.0标准； 6、显示器：不小于21"宽屏16:9，1920×1080分辨率或以上； | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 9 | 条码阅读器 | 1、读码密度：4mil 2、译码速度：100±2次/秒 3、光源可视激光：650nm 4、电源：USB供电 (无需外接电源) | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 10 | 条码打印机 | 1、打印速度：≥4英寸/秒； 2、分辨率： ≥203dpi（8点/毫米）； 3、内存： 内存≥8MB； | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 11 | 随身物品采集仪 | 1、传感器：硬件传感器≥500万像素；采集速度不小于1张/秒； 2、支持JPEG、TIF、BMP、PDF等图像采集格式，可对各类随身物品如文件、单据、身份证、笔记、图片、立体实物及笔迹采集，悬臂可以水平180度自由旋转，提供参考比例尺； 3、接口为USB2.0，无须外接电源； | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 12 | 辅助触摸屏 | 主要用于辅助指掌纹及声纹信息采集，无缝嵌入集成到一体化采集柜桌面中，用于协助采集人观察指掌纹采集质量和查看声纹采集阅读内容。 1、13.3寸电容触摸屏色数 16.7M；2、响应时间 3ms；3、内置音箱 有；4、LED背光 是；5、刷新率 60HZ；6、面板类型1PS技术；7、最佳分辨 1920×1080；8、亮度 400cd/m2；9、对比度 1000:1；10、可视角度 178°；11、屏幕比例 16：9电源 5V2A；12、重量 500；13、尺寸 319*202*8mm；14、接口 HDMI 2个；15、type-C 有。 | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 13 | 手机信息采集 | 1.产品应采用一体化便携式设计的统一工作平台，将专业计算机、多功能读卡模块、并行采集模块等硬件集成于一体。2. 专业计算机应不低于以下配置： l 操作系统：Windows 7 64bit l CPU类型：Celeron(R) CPU 3855U或更高 l 内存：4G DDR4 l 固态硬盘：240G固态硬盘 l 10.1英寸高亮度触摸液晶显示器，分辩率1280 x 800或更高。 3.多功能读卡模块功能：兼容国内所有SIM卡，应支持各类Flash卡（包括：SD/TF）； 4.内置蓝牙模块； 5.并行采集模块：应支持3路并行智能采集，提升3倍工作效率； 6.设备应采用防尘、抗震等加固设计，对各种环境有良好的适应性。 | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 14 | 一体化采集客户端软件 | 集成相关采集设备，实现民警在一个采集界面就可以操作所有采集设备，通过对各组件的调用，一站式采集人员的基本信息、指掌纹信息、人像信息、身高体重足长信息等。 1、信息采集总体要求：人员的基本信息、指掌纹、人像、身高体重足长、随身物品、手机SIM卡信息等信息项的采集；所有采集数据必须满足部、省人员采集信息标准，可实现数据的无损录入及数据兼容；采集流程设置应科学合理，操作简单，效率高；可通过流程图或表格的形式展现采集进度； 2、自动生成唯一人员档案编号； 3、提供断点续采、数据暂存等功能，防止因网络、硬件故障等原因造成采集中断、数据丢失等问题。 4、人员基本信息采集如人员类别、采集类别等应该符合公安部、省厅的管理和考核要求，支持对被采集人其他有效身份证件信息(临时身份证、护照、军官证、士兵证等)手动采集；支持对聋哑人等无法核实身份的特殊群体人员基础信息缺项采集，上述所采集的人员基本信息能被其他专业系统引用。 | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 4.询问室 |
| 1 | 一体式询问桌 （定制） | 1.材质和颜色：采用2.0mm厚优质冷轧钢板，桌体办公灰（参考色号C:53,M:44,Y:41,K0）；台面和屏风宝石蓝（参考色号C:78 M:55 Y21 K:0）。 2.尺寸：1700mm(L)×750mm(W)×900mm(H) （台面离地高度） 3. 工艺：钢木结合，钢板采用满焊无缝，经防腐蚀防生锈高温喷塑处理；桌体进行圆弧处理，避免突出棱角。表面处理符合IP23级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理，涂层厚度：机柜涂层厚度在60μm～80μm之间，机柜涂层的耐冲击指标≥50Kg.cm（正冲通过），附着力：符合GB/T9286-98规定二级以上标准，防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁。柜体框架应全部采用Q235优质冷轧钢板折弯、冲压制作而成，坚固耐用。 4.安全供电：由桌面低压按钮一键式控制外部电源的开启和关闭。外部交流220V输入，经漏电保护和短路保护，再由交流接触器送电，确保供电安全可靠。 5.控制台USB电源管理：应支持通过柜体上的按键对网络计算机、自动翻转器显屏、副显示屏等设备进行控制，关闭或开启一个或多个设备；支持外接USB接口连接网络计算机。 6.设备安装：桌体为模块化设计，方便运输安装拆卸，可满足主机、打印机等设备左右互换,桌面自动翻转器及数据接口、操作开关、刻录机等位置根据需求方实际场地确定；以下所列配套设备（配套办公椅、高速扫描仪除外）均需嵌入在桌体内，桌体内预留相关设备放置空间和装置，使各类设备符合日常办公便利条件，避免设备及相关电源线路等外露。 含晶固自动翻转器+21.5寸主屏显示器，32寸磐正副显示器，USB视频摄像头，拾音器，刻录机，音箱，无线报警器。 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 2 | 主机 | 1.CPU：3.2G 8C 内存：8GB DDR4 2666 硬盘1: 1TB HD 7200RPM 3.5 硬盘2：256GB SSD M.2 2280 NVMe TLC 显卡：Radeon 520 2GB D5 64b V+H HP 网卡：集成网卡 2.产品尺寸：293.2×145×393mm； 3.接口类型：基础USB接口前4后4，1×RJ45网络接口，1×COM串口，2×VGA接口，音频接口，2×HDMI接口 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 3 | 自动翻转器+主屏显示器 | 铝合金拉丝一体框架结构（拉丝颜色后续由业主方指定），配备带灯光金属主机电源按钮（低压电源）。 2.控制方式： 1）面板手动触摸控制。 2）无线315M遥控控制。 3）中央控制系统RS232、RS485控制。 3.超薄液晶屏：黑色边框，21.5寸,1920*1080高清分辨率，USB3.0高速数据传输，倾仰角度：≤135度。 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 4 | 副显示器 | 1.32寸黑色边框液晶屏，最佳分辨率：1920*1080，屏幕比列16：9。 2.尺寸704*309*75.5。 3.亮度：350次cd/m2，对比度5000：1，可视角大于178°。 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 5 | 配套办公椅 （定制） | 西皮软包办公椅，外形简单大方，适合办公，可靠耐用。 主干采用银色镀铬金属架构，坐垫和靠背采用黑色优质西皮软包，海绵采用不助燃的高弹性材料。 尺寸：坐垫600mm*500mmm，靠背500mm*700mm，整体高度1100mm左右，坐垫离地高度48cm。 | 把 | 2 | 国产优质 |
| 6 | 打印机 | 1.A4彩色激光打印机，每分钟打印16页以上，月负荷30000页以上， 2.尺寸379.6*392*244.2mm。 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 7 | 高速扫描仪 | A4幅面彩色平板+ADF扫描仪， 光学分辨率：1200dpi。 扫描速度：平板：8秒/页；ADF：40ppm/80ipm。 尺寸495*360*217mm。 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 8 | 专用询问椅 （定制） | 1.材质和颜色：椅体2.0mm厚优质冷轧钢板，办公灰（色号C:53,M:44,Y:41,K0）；坐垫靠背材质：西皮软包，办公灰（色号C:53,M:44,Y:41,K0）。挡板：2.0mm厚优质冷轧钢板，挡板颜色：灰白色。 尺寸：座位：600mm(L)×540mm(H)；扶手：150mm(L)×740mm(W)×700mm(H) ；靠背：600mm(L)×100mm(W)×1065mm(H)。 2.工艺：钢木结合，钢板采用满焊无缝，椅体进行圆弧处理，避免突出棱角。表面处理符合IP23级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理，涂层厚度：机柜涂层厚度在60μm～80μm之间，机柜涂层的耐冲击指标≥50Kg.cm（正冲通过），附着力：符合GB/T9286-98规定二级以上标准，防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁。柜体框架应全部采用Q235优质冷轧钢板折弯、冲压制作而成，坚固耐用。 3.设备安装：椅体安装时选择适当零件固定于地面，避免突出零件外露，产生安全隐患。每1把椅子配置手锁2副、脚锁2副、挡板1块，在未使用状态时均可合理隐藏。设置USB接口，支持外接设备与一体询问桌内计算机实现物理数据对接。 4.手锁为U型锁，设置在两侧扶手，可通过电动装置完整隐藏和弹出。锁体颜色：银色（色号C:62,M:52,Y:50,K：0）。手锁材质：铁质，电镀铬。手锁内环直径：52mm。 5.脚锁设置在椅子座位下方，通过电动装置可完整隐藏和弹出，内部采用汽车驻车刹车系统技术，静音滑道,运行更加稳定顺畅，降低噪音。锁体颜色：银色（色号C:62,M:52,Y:50,K：0）。脚锁材质：铁质，电镀铬。脚锁内环直径：92mm。 6. 挡板可通过滑索装置完全隐藏于一侧扶手箱内，需要使用时抽取方便。材质和颜色：2.0mm厚优质冷轧钢板，宝石蓝（参考色号C:78 M:55 Y21 K:0）。尺寸：630mm(L)*115mm(W)*25mm(H)。 | 把 | 1 | 国产优质 |
| 9 | 电子签字板 | 1.10.1英寸 LCD屏， 2.支持 SDK 开发包并支持电磁手写和指纹全浏览器数据合成调用： 支持加密方式支持选配国密 SM1、SM2、SM3、SM4 算法对接 ，原笔迹录入和对比 支持 1：1 笔迹特征识别 数据或图片鉴别 ：支持指纹+原笔迹图片和数据防篡改鉴别 3. 定制SDK提供以下功能：获得设备状态，单独签字，传pdf获得带签名的pdf 4. 为配合使用环境，机子增加（5m）延长线总长1m+5m，两根线之间用转接头连接，连接机子这端的线长1米 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 10 | 配套辅材 | 电源线、相关的接插件、信号连线、标签等 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 二、安防系统 |
| 1 | 400万网络高清全彩半球 | 400万 1/1.8" CMOS 臻全彩半球型网络摄像机；最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light；宽动态: 120 dB；调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；景深范围: 2.8 mm：3.1 m~∞；4 mm：3.6 m~∞；6 mm：7.8 m~∞ ；焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：55.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角线视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 防补光过曝: 支持；补光灯类型: 柔光灯；补光距离: 最远可达30 m；最大图像尺寸: 2560 × 1440；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）；报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，20 mA）；音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out）；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，防护: IP66 | 台 | 19 | 海康威视、大华、宇视 |
| 2 | 拾音器 | 拾音范围5～100平方米，音频传输距离3000米，灵敏度-32dB，频率响应20Hz～20KHz，指向特性全指向性，信噪比80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa，动态范围104dB(1KHz at Max dB SPL)，最大承受音压120dB SPL（1KHz，THD 1%），输出阻抗最大600欧姆非平衡，输出信号幅度2.5Vpp，麦克风震膜电容咪头，信号处理电路降噪处理电路，保护电路8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护。 | 台 | 8 | 海康威视、大华、宇视 |
| 3 | LED显示屏 | 显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 220V 外部接口：485接口 外观尺寸：580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高) 温湿度协议：leicai | 台 | 1 | 国产优质 |
| 4 | 机架式电源 | DC12V/30A，16分路输出 | 台 | 2 | 国产优质 |
| 5 | 24盘位360T存储 | 机架式，4U24盘位，服务器架构，64位多核处理器，16GB缓存（可扩展至32GB)，高效冗余电源，3个千兆网口，1个千兆管理口，360TB企业级存储容量 支持视音频直存，930Mbps接入带宽，VRAID2.0 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP、GB/T28181 | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 6 | 四门门禁控制器 | 32位CPU/上行网络/下行485 +Wiegand/10万张卡,30万笔记录/双向刷卡/含电气组 | 台 | 2 | 海康威视、大华、宇视 |
| 7 | Mifare读卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：触摸按键 可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内，IP64 外型尺寸：121mm(高)x86.5mm（宽）x14mm（厚） | 台 | 3 | 海康威视、大华、宇视 |
| 8 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 9 | 双门磁力锁（带支架） | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 检测认证：CE/FCC/WEEE/REACH/ROHS认证。 | 台 | 2 | 海康威视、大华、宇视 |
| 10 | 单门磁力锁（带支架） | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 检测认证：CE/FCC/WEEE/REACH/ROHS认证。 | 台 | 3 | 海康威视、大华、宇视 |
| 11 | 门禁电源 | 12V/5A | 台 | 5 | 国产优质 |
| 12 | 发卡机 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 7、尺寸：122mm*125mm*138mm | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 13 | 人脸门禁 | 1、设备外观：采用7英寸IPS触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000张卡片，50000条事件记录; 3、认证方式：刷卡、人脸、密码、刷卡或人脸、刷卡+人脸、超级密码/胁迫密码等；屏下刷卡设计，可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号及内容、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为有线网络；支持外接RS485或Wiegand副读卡器；支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内使用，不防水； 10、安装方式：标配壁挂安装挂板，支持86底盒安装； 11、产品尺寸：186*103*21mm； 12、工作温度：-10~50℃。 | 台 | 4 | 海康威视、大华、宇视 |
| 14 | 总线网络报警主机 | 256防区/64路输出/串口输出/电话/网络上报/8子系统/2400米 | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 15 | 总线8防区扩展模块 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 个 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 16 | 紧急按钮 | 紧急按钮，钥匙复位 | 个 | 8 | 国产优质 |
| 17 | 报警键盘 | 中文液晶键盘/配套19A系列主机使用/总线网络主机只能配套液晶键盘/LCD报警键盘/中文显示 /可以对报警主机进行操作撤布防、消警、旁路继电器控制等等/对主机进行可视化编程/显示报警警情信息/报警声音提示。 | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 18 | 声光报警器 | 声光报警器（红/白双色外观）/12VDC 压电警号，防火ABS阻燃外壳/声压(VDC)：110±3 | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 19 | 配套辅材 | 相关的接插件、信号连线、标签等 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 三、配套管线 |
| 1、审讯系统配套管线 |
| 1 | 单孔信息面板 | 86型结构、墙装式面板、英式、带防尘盖 | 个 | 6 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 2 | 双孔信息面板 | 86型结构、双口墙装式面板、英式、带防尘盖 | 个 | 6 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 3 | 6类非屏蔽模块 | 250MHz带宽、双镀层、,50μ镀金、元器件级产品 | 个 | 18 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 4 | 信息插座底盒(接线盒) | 86型信息插座底盒 | 个 | 12 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 5 | 四对六类非屏蔽线缆 | 产品包装：纸箱包装（305米）；阻燃等级：IEC60332-1、IEC60332-2；结构特性：导体直径 0.57±0.005mm 高纯度99.99%无氧铜； 外护套材料 PE；导体线规 23AWG ；外护套直径 约6.5mm；绝缘材料 PE ；外护套厚度 ≥0.55mm；绝缘直径 1.0±0.02mm 结构 U/UTP；填充 十字骨架 PE ；机械特性：弯曲半径 ≥52mm ；安装温度 0～50℃ ；使用温度 -20～60℃ ； 每箱重量 约13.5Kg；电气特性：绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km ；单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/99m | 米 | 600 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 6 | 数据配线架 | 六类非屏蔽24口配线架 | 只 | 1 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 7 | 理线架 | 水平前式线缆管理架、带盖板、1U、高强度塑料 | 只 | 1 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 8 | 电缆跳线 | 六类标准跳线、2米 | 根 | 18 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 9 | 单模光缆 | 室外单模光缆8芯，9/125um | 米 | 120 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 10 | 光纤配线架 | 24口通用型光纤机架式配线架 | 只 | 2 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 11 | 耦合器 | LC型双工耦合器、陶瓷芯 | 只 | 48 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 12 | 单模光纤尾纤 | LC单模尾纤、1米、9/125um | 根 | 16 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 13 | 单模光纤跳线 | LC/LC单模双芯跳线、3米、9/125um | 根 | 5 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 14 | 光纤熔接 | LC－LC | 点 | 16 | 国产 |
| 15 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG25 | 米 | 100 | 国产优质 |
| 2、安防系统配套管线 |
| 1 | 四对六类非屏蔽线缆 | 产品包装：纸箱包装（305米）；阻燃等级：IEC60332-1、IEC60332-2；结构特性：导体直径 0.57±0.005mm 高纯度99.99%无氧铜； 外护套材料 PE；导体线规 23AWG ；外护套直径 约6.5mm；绝缘材料 PE ；外护套厚度 ≥0.55mm；绝缘直径 1.0±0.02mm 结构 U/UTP；填充 十字骨架 PE ；机械特性：弯曲半径 ≥52mm ；安装温度 0～50℃ ；使用温度 -20～60℃ ； 每箱重量 约13.5Kg；电气特性：绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km ；单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/99m | 米 | 780 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 2 | 信号线 | RVVP3*0.75 | 米 | 100 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1000 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 4 | 信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 200 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 5 | 主干电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 200 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 6 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 300 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 7 | 电缆跳线 | 六类标准跳线、2米 | 根 | 26 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 8 | 理线架 | 水平前式线缆管理架、带盖板、1U、高强度塑料 | 只 | 2 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 9 | 数据配线架 | 六类非屏蔽24口配线架 | 只 | 2 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 11 | 落地式机柜 | 42U弱电机柜 1、静载800KG(带支架) 2、防护等级:IP20 3、钢化玻璃前门 4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它 1.2mm 5、黑色、机柜尺寸600*1000*2000mm | 台 | 1 | 图腾、联通、IBM |

### 4.3、指挥中心建设

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、边检二层勤务指挥室 |
| 1 | 全频扬声器 | 1.高密度纤维板全频扬声器，单元组成：LF：1*6.5"低音单元/HF：2*3"高音单元；2.额定功率：148W，额定阻抗：8Ω，覆盖角度：90°水平*90°垂直；3.频率范围：100Hz-19KHz，灵敏度(1m/1W)：95dB，最大声压级：120dB； | 只 | 2 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 2 | 主扩功率放大器 | 采用超动态浮极技术;数字化随动H类高速高效技术；数字化高压缩比压限技术；输出功率：2×350W 8Ω，2×520W 4Ω.桥接8Ω：1040W;信号输入： 平衡接口和非平衡接口;频响范围： 20 Hz — 20 KHz (-1dB);失真：<0.09%@8Ω1KHz;信噪比： ＞100dB;转换数率：30V/us;阻尼系数： >300@8ohm;输入阻抗：平衡20K，非平衡10K;输入灵敏度：0 dB /1V; | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 3 | 数字会议主机 | 1.设备具有时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。 4.支持16通道输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 5.16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 5.16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 9.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 10.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为8个有线话筒和6个无线话筒。 11.可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 12.WIFI网络接口带有POE供电功能，可以直接连接无线AP；也可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。 13.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 14.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 15.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 16.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 17.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 18.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 19.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 20.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 21.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 22.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 23.支持与无纸化系统对接，可实现无纸化升降话筒的统一升降功能。 24.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 4 | 主席单元 | 1.采用4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持63+1通道，具备两个3.5mm耳机接口，单元具有双通道收听功能，可收听63+1个通道任意一通道的声音。5.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。6.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。7.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 8.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调；9.具有 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 10.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。支持同步管理电脑时间。11.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。12.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。13.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。14.支持web页面固件升级功能。15.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 支 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 5 | 代表单元 | 1.采用4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持63+1通道，具备两个3.5mm耳机接口，单元具有双通道收听功能，可收听63+1个通道任意一通道的声音。5.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。6.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。7.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调；8.具有 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。9.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。支持同步管理电脑时间。10.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。11.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。12.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。13.支持web页面固件升级功能。14.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 支 | 13 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 6 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(提供权威机构检测报告证明材料) | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 7 | 连接器 | 1.具有扩大网络功能，采用6芯航空线连接 2.具有电源补给功能 3.连接主机与单元之间，最后一个单元接回主机，实现环路冗余功能 4.环路检测断开时，ACTIVE 指示灯长亮指示 5.环路检测闭合时，ACTIVE 指示灯熄灭 6.机器自检功能，自检内部故障时，ERROR 指示灯长亮，故障恢复时或无故障时熄灭 7.可接电源适配器供电 | 套 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 8 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰，提供话筒呼叫控制嵌入软件著作权证书。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 9 | 充电器 | 1.充电器支持双路双LCD显示屏充电显示功能。 2.充电器可为两个无线话筒同时充电，支持给手持话筒或腰包发射器充电。 3.采用恒压PWM方式和涓流方式充电。 4.支持电池故障提示功能。 5.带点阵LCD显示屏充电状态 6.配置电池规格为AA 镍氢充电电池 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 10 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 11 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 12 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 | summcinfo 、ITC、DS迪赛思 |
| 13 | 分布式输入节点 | 1.采用分布式网络化架构，无需服务器或控制节点，每个节点独立互不干扰，降低系统运行风险；可扩展任意数量节点，方便系统扩容； 2.每个节点具有多路高清视频接口，凤凰头音频接口，IR、IO及双向Rs232、Rs485接口；有HDMI环出接口支持环出功能 3.节点具有≥2路USB接口，用于与电脑连接,不增加额外硬件，并配置KVM功能软件授权；4、节点单元采用H.265编解码，节点支持HDMI和DVI接口，输入输出接口支持最高分辨率3840*2160分辨率； 5.支持LED、LCD、DLP大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，单屏支持4路4K视频或者16路1080P信号（也可以混用）；支持无限分发。 6.节点支持RTSP、RTMP等标准流媒体协议，支持H.264和H.265的IPC编码摄像机直接解码输出，无需第三方转码服务器； 7.单节点支持2K视频的叠加不低于32路，4K（3840*2160）的视频叠加不低于16路，也支持4K,2K混用叠加，可自动识别图像信号分辨率; 8.操作系统切换支持拖动画面进行叠加，也可以选择输入信号源点击逻辑分屏（控制端预监界面位置）实现一键对逻辑屏的切换； 9.整体显示布局支持模式保存和调用。为满足会议或者指挥的过程中对突发情况的迅速及时处置； 10.智能带宽码率调接技术：无论是静态图片还是动态视频，节点内置的AI芯片都能智能检测，自动调节编解码码率，保障最终呈现给用户图像清晰度的一致性； | 个 | 15 | summcinfo、淳中、ITC |
| 14 | 分布式输出节点 | 1.采用分布式网络化架构，无需服务器或控制节点，每个节点独立互不干扰，降低系统运行风险；可扩展任意数量节点，方便系统扩容； 2.每个节点具有多路高清视频接口，凤凰头音频接口，IR、IO及双向Rs232、Rs485接口；有HDMI环出接口支持环出功能 3.节点具有≥2路USB接口，用于与电脑连接,不增加额外硬件，并配置KVM功能软件授权；4、节点单元采用H.265编解码，节点支持HDMI和DVI接口，输入输出接口支持最高分辨率3840*2160分辨率； 5.支持LED、LCD、DLP大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，单屏支持4路4K视频或者16路1080P信号（也可以混用）；支持无限分发。 6.节点支持RTSP、RTMP等标准流媒体协议，支持H.264和H.265的IPC编码摄像机直接解码输出，无需第三方转码服务器； 7.★单节点支持2K视频的叠加不低于32路，4K（3840*2160）的视频叠加不低于16路，也支持4K,2K混用叠加，可自动识别图像信号分辨率（提供第三方机构检测报告）； 8.操作系统切换支持拖动画面进行叠加，也可以选择输入信号源点击逻辑分屏（控制端预监界面位置）实现一键对逻辑屏的切换； 9.整体显示布局支持模式保存和调用。为满足会议或者指挥的过程中对突发情况的迅速及时处置； 10.智能带宽码率调接技术：无论是静态图片还是动态视频，节点内置的AI芯片都能智能检测，自动调节编解码码率，保障最终呈现给用户图像清晰度的一致性； | 个 | 13 | summcinfo、淳中、ITC |
| 15 | 分布式专用定制化机框 | 节点定制化机框可直接上机柜，一个机框最多可装10个节点 | 只 | 2 | summcinfo、淳中、ITC |
| 16 | 网络中控主机 | 1、8个输入输出IO接口，可接各种感应探测器，配合控制单元还可以任意扩展； RS232/RS485、IO、红外、网络信号中的一个或者多个需要传输，只需要铺设一根网线，布线简单，成本低廉； 2、网络智能控制主机采用开放式类C语言编程语言，可灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备； 3、具备的双向控制链路，与控制单元配合使用，轻而易举实现控制的同时，实时读取各个单元运行状态，通过编程，还可以实现控制单元故障报警等交互式故障检测机制； 4、获取终端的状态功能，如投影机的灯泡时长、外接设备的第三方操作信息等，任意格式反馈到屏、软件，以及获得授权情况下微信或者邮箱，极大的便利了系统的维护； 5、字符串处理能力，能方便搭配各类传感器，具有更智能化的操控体验； 6、授权使用情况下，可以配合微信、APP等实现远程控制，或者远程获取本地图像，尤其有利于高端家庭、别墅、会所，无论身处何处，一切尽在掌控中； 7、 网络智能控制主机强大的逻辑计算能力，通过深化设计，针对性编程，方便综合管理各类大型智能化控制网络； 8、类C语言化编程，处理能力极大增强。基于全字串处理，解决了传统中控不能实现的许多功能。配合强大的云存储和云计算功能，所有的设备代码或者红外代码，一经在本系统上使用过，以后所有人使用都不再需要录码或者翻查代码； 9、类C语言编程系统具备非常良好的可移植性，极大的方便实施，且由于移植运行中的代码，系统可靠性增强，出错概率降低； 10、云存储平台在客户许可的情况下可将代码存储到云，方便随时随地，以太网连接的地方查看。且云平台提供最近10次编译结果自动存储，可以随时恢复系统到此前第 10 次下载的程序系统状态； 11、系统具备调试能力，允许边修改边调试，并一边看结果，从传统系统的盲调变为透明可视化调试，对复杂系统尤其得心应手； 12、强大的二次编程能力，即客户根据自我需要，简单培训，即可自我编程状态，如调用当前场景，或者存储当前场景，修改部分执行结果等。 | 台 | 1 | summcinfo、淳中、ITC |
| 17 | 控制器 | 1、通讯方式：NET控制总线 2、地址码：用户自行设定，ID拨码开关选择ID 3、电源：24DC,NET控制总线供电 4、单路载入容量：AC/220V/10A,DC/30V/10A 5、IO控制：内部自带8个IO接口，可独立使用 6、手动控制：机器正前方有8个拨码开关，紧急情况下可手动控制 | 台 | 1 | summcinfo、淳中、ITC |
| 18 | 红外发生棒 | 技术参数： 1、配合中央控制主机控制红外设备 2、线长1.5米。 | 根 | 8 | summcinfo、淳中、ITC |
| 19 | 编程软件 | 1.支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。支持不少于20路实时动态图像预览。 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 3.支持使用平板软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持记住密码和自动登陆功能。支持软件界面自定义，支持多级管理模式。支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 6.支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，平板端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。 7.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，轮询时间可调。 | 套 | 1 | summcinfo、淳中、ITC |
| 20 | 24口POE交换机 | 1、接口类型：24个GE端口，4个千兆SFP+口, 支持PoE，PoE+供电，输出功率≥190W； 交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps,,如设备厂商官网存在双指标，以小的指标为准，提供设备厂商官网截图及链接； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512（支持OSPF），ACL：1K； 3、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 4、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥40G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由； 6、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； 7、支持IPv6静态路由、RIPng； 8、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 9、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； | 台 | 1 | 华为、华三、思科 |
| 21 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 台 | 1 | 华为、华三、思科 |
| 22 | 无线触摸屏 | IPAD电脑 | 台 | 1 | 联想、华硕、HP、Apple |
| 23 | 无线传屏器 | 1.最高支持4K分辨率显示，拥有分屏模示切换键，支持4分屏，支持反向安触控； 2. ★不需装任何软件驱动，且不需要运行任何程序，透过HDMI线传输数据，无渗透性风险，多重加密，保障使用过程数据安全；投标时提供第三方检测报告 3.支持混合设备投屏，兼容Windows、安卓、IOS、Chrome端投屏 4. Windows 和 OS X 可利用提供的延伸桌面模式使用 5.无需接入网络，发射接收点对点直连，与网络环境物理隔离 6.WPA2 及AES 128位安全加密可确保智慧财产保持隐密安全 7.投屏工作状态，持续168小时工作稳定顺畅; | 套 | 1 | 明基、MAXHUB、华为 |
| 24 | 室内全彩屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：1.25mm； 3）封装品牌：亿光、宏齐、国星、东山精密等同档次品牌金线封装；并提供其发光二极管原厂封装证明及规格书； 4）箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 5）像素结构：LED表贴三合一； 6）箱体分辨率：480×270，箱体尺寸（mm）：600（W）×337.5（H）×50.9（D）； 7）像素密度：640000点/㎡ ； 8）光学参数：显示屏亮度≥600cd/㎡，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥3000:1；刷新率：3840Hz 9）电气参数：峰值功耗600W/㎡，平均功耗200W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； 10）工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 11）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 12）维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。 13）冗余备份：标配单电源，可定制双电源，支持信号备份，但需要发送卡翻倍 14）根据屏体需要配置满足大屏图控需求的发送卡和接收卡等相关配件，包含在总价内； | m2 | 12.15 | 利亚德、上海三思、海康威视 |
| 25 | 视频拼接器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠;输入接口:1 路HDMI, 1路DVI;输出接口:4路HDMI，2路BNC 输入分辨率:4K: 3840 × 2160@30Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60 Hz, WXGA: 1440 × 900/60 Hz, WXGA: 1280 × 800/60 Hz, 1366 × 768/60 Hz, 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, UXGA: 1600 × 1200@ 60Hz, XVGA: 1280 × 960@60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz;输出分辨率: HDMI:4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, WSXGA: 1680×1050/60Hz, UXGA: 1600 × 1200@60 Hz (仅奇数口), 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz;BNC:支持PAL、NTSC制式;编 码格式:支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式;封装格 式:支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式; 音频解码:支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格 式的解码;解码能力:支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路 300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码;画面分割:支持1、2、 4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32 画面) 接口参数:网口:1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口;1 个光口 100base-FX/1000base-X;支持光电自适应;串行接口:1个RS- 232接口(RJ45), 1个RS-485/RS232复用接口(RJ45);音频输出接 口:4个3.5mm接口独立音频输出 | 套 | 1 | 淳中、海康威视、丘比特 |
| 26 | 智能配电柜 | 20KW智能上电，成套配电柜包含所有元器件及安装 | 套 | 1 | 国产 |
| 27 | 结构+包边 | 国标镀锌,304不锈钢包边，大屏配套 | 项 | 12.15 | 利亚德、上海三思、海康威视 |
| 28 | 工位显示器 | 22寸显示器 | 台 | 10 | 联想、惠普、戴尔 |
| 29 | 工位操作终端 | cpu：≥2.9GHz，≥8核心/内存16G/256G SSD/2G独立显卡/键鼠套,操作系统需支持原有业务软件 | 台 | 10 | 联想、惠普、戴尔 |
| 30 | 证件鉴别仪 | 光学查验：资料页采集 1、自动采集可见光（白光）、红外光、和紫外光资料页全幅图像，能通过特殊方式对拍摄原图进行处理，可以有效去除护照防伪膜和反光造成的影响，使图像及色彩更接近原证件；数据可信性 1、支持护照机读区、视读区、芯片 MRZ 及护照二维码对比；图像旋转 具备证件图像自动旋转纠正功能，可使任意方向放入的证件、图像采集 后经过旋转纠正后都是正方向显示；图像保存 支持可见光（白光）、红外光、紫外光光源下采集图像，可保存为 JPG、BMP 等格式，并对采集图像数据进行 PKCS7 签名，并进行签名验证；查验结果回传 1 可以把查验结果以 socket udp 方式发送到指定 30000 端口，并可通过相关工具（例如 sokit 工具进行验证）进行验证； 查验结果回传 2 可以把查验结果以 json 数据格式发送到光标指示位置。统计功能 1 以国家为分类，对已查验的该国证照的数据量进行统计，并以 excel报表形式输出；统计功能 2 根据证照报错原因（即以检查项分类）进行数据统计，并以 excel报表形式输出；人像照片扫描 支持扫描 2 寸照片到指定目录；人像裁剪 任意方向放入 2 寸照片，均可以扫描，并且剪裁出正确的人像照片； 验讫章识别功能 可自动采集纸张上的验讫章日期； 证件鉴别：护照检查结果回溯 使用查验软件对已经查验过的证照照片进行回溯。并对已经查验过得真假证照进行结果展现；护照、签证交叉验证 实现护照与签证的交叉验证。 | 台 | 1 | 诺君安、西门子、霍尼韦尔 |
| 31 | 生物信息采集终端 | 生物特征采集终端整合指纹采集、可见光人脸抓拍、显示指引、控制器、音频处理等硬件模块以及实现相应功能的软件部件，可满足口岸出入境检查通道开展生物特征采集工作的需要。该终端部署在口岸边检查验台上（或台外），旅客可按照采集终端的人机交互提示（屏幕显示和声音提示）在终端上自主完成指纹图像、可见光人脸图像采集，同时终端与口岸边检查验工作站通过软件接口进行交互。1．人脸采集模块参数人脸采集适用人群身高范围：1.4（±0.2）～1.9（±0.2）米。光照强度：终端确保人脸的光照强度在300lx～500lx的范围内。物理覆盖空间：旅客离可见光摄像头水平距离0.4～5米开始进行抓拍。图像分辨率：1920*1080镜头参数：支持4倍数码变焦。2．指纹采集模块参数：采集窗口尺寸：≥91.2mm*80.1mm。采集方式：支持同时采集10枚手指，或单手指滚动-单手指平面捺印-四手指平面采集-两大拇指平面采集两种采集方式。单指指纹像素数：400像素点*500像素点。平面多指纹像素数：1600像素点*1500像素点。图像分辨率：500DPI。3．显示屏参数：显示模组安装角度可自定义调整设置，满足不同使用场景时的使用要求。显示屏主要参数：10.1寸电容式触摸显示一体屏；显示比例：16：9，分辨率1280（RGB）*800；面板类型：a-SiTFT-LCD液晶模组；面板亮度：330cd/m²(Typ)；对比度：600:1(Min)(透射)；可视角度80/80/80/80；LVDS接口；USB2.0接口。4．电源适应性：在频率50Hz、输入电压AC176V~246V范围内能正常工作。 | 台 | 1 | 盛视、西门子、霍尼韦尔 |
| 32 | 视频会议终端 | 1.H.265编解码能力，最高可支持4K*2K 30fps超高清视频体验； 2.内置AI智能语音助理，提供便捷，贴心会议操控服务； 3.支持与台州边检现有的MCU及0会议管理系统对接 | 台 | 1 | 华为、宝利通、视联动力 |
| 33 | 视频会议摄像头 | 1.1080p 60帧全高清PTZ摄像机，采用851万像素CMOS图像传感器，提供HDMI接口，最高支持1080p 60帧视频输出。 2.支持与台州边检现有的MCU及会议管理系统对接 | 台 | 1 | 华为、宝利通、视联动力 |
| 34 | 机柜 | 24U机柜600*600*12001、静载800KG(带支架) ；2、防护等级:IP20 3、钢化玻璃前门 ；4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm | 台 | 1 | 联通、红星、图腾 |
| 35 | 防静电地板 | 600×600×35，完成面高1MM | m2 | 72 | 美露、沈飞、亿志星 |
| 36 | 地板下防尘处理 | 三遍成活 | m2 | 72 | 国产 |
| 37 | 地板下防静电处理 | 三遍成活 | m2 | 72 | 国产 |
| 38 | 铝箔 | 0.1mm防火成品 | m2 | 72 | 国产 |
| 39 | 不锈钢踢脚线 | 不锈钢踢脚线,1.0拉丝不锈钢,含30*3#角钢，基层等成套。 | m | 50 | 国产 |
| 40 | 吸盘 | 单爪 | 只 | 1 | 国产 |
| 41 | 接地紫铜排 | 40*4 | 米 | 120 | 国产 |
| 42 | 接地连接电缆 | ZR-BVR16mm2 | 米 | 100 | 起帆、元通、万马 |
| 43 | 静电释放网 | 采用ZR-BVR10mm2 | 米 | 100 | 起帆、元通、万马 |
| 44 | 机柜接地连接电缆 | BVR6mm | 米 | 100 | 起帆、元通、万马 |
| 45 | 跨接线 | BVR4mm | 米 | 100 | 起帆、元通、万马 |
| 46 | 等电位接地箱 |  | 套 | 1 | 国产 |

### 4.4、机房工程

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层边检弱电机房 |
| 1 | 天棚以上防尘处理 | 采用固化剂混合2遍成活 | m2 | 11 | 晶中、维诺、鑫乐天 |
| 2 | 吊顶橡塑保温处理 | 20mm橡塑、B1阻燃型 | m2 | 11 | 华美、神州、华章 |
| 3 | 天棚龙骨安装 | U50 含吊顶附件等 | m2 | 11 | 国产优质 |
| 4 | 铝合金天棚安装 | 1.规格600MM*600MM*0.8MM、采用银离子抗菌微孔。 2.背面粘贴阻燃吸音材料，对室内噪音有良好的吸音作用。 | m2 | 11 | 国产优质 |
| 5 | L型收口条 | L型 | m | 13 | 国产优质 |
| 6 | 地板面找平处理 | 水泥砂浆1:3 | m2 | 11 | 国产优质 |
| 7 | 地板下防尘处理 | 采用固化剂混合2遍成活 | m2 | 11 | 晶中、维诺、鑫乐天 |
| 8 | 橡塑保温处理 | 20mm橡塑、B1阻燃型 | m2 | 11 | 华美、神州、华章 |
| 9 | 防尘贴面 | 纤维铝箔 | m2 | 11 | 国产优质 |
| 10 | 防静电地板 | 1、规格600mm*600mm*35mm，无边钢制静电地板 2.参照SJ/T 10796-200１《防静电活动地板通用规范》满足集中荷载CQ≧1900N、Q≧2900N、B≧4400N、Z≧5500N，极限集中荷载CQ≧5800N、Q≧8800N、B≧13300N、Z≧16600N | m2 | 11 | 美露、沈飞、亿志星 |
| 11 | 吸盘 | 单爪 | 只 | 1 | 美露、沈飞、亿志星 |
| 12 | 沿墙支架 | 40*40mm镀锌角钢,防锈处理 | m | 13 | 国产优质 |
| 13 | 地板台阶 | 静电地板自制 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 14 | 台阶压边条 | 1.2厚不锈钢制作 | m | 2 | 国产优质 |
| 15 | 墙面乳胶漆处理 | 腻子粉乳胶漆两遍成活 | m2 | 40 | 国产优质 |
| 16 | 踢脚线 | 高100mm,0.8拉丝不锈钢+细木工板 | m | 15 | 国产优质 |
| 17 | 甲级钢制防火单开门（含五金） | 甲级防火、尺寸按现场要求定制 | 樘 | 1 | 国产优质 |
| 18 | 散力架 | 50*50mm镀锌角铁 | 项 | 1 | 步阳、新多、盼盼 |
| 19 | 隐蔽+密闭工程 | 含墙面、顶面孔洞封堵 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 20 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 21 | 金属密闭桥架 | 厚度≥1.0mm规格100*100mm，300*100mm | m | 8 | 圣宇、信奇、鉴道 |
| 22 | 插座管材 | KBG25 | m | 10 | 国产优质 |
| 23 | 工业插座连接器 | 32A/220VAC防水阻燃 | 套 | 6 | 荣盛、华通、威浦 |
| 27 | 防浪涌保护PDU | 32A输入输出16A国标3口 10A万用3个 10A国标10口,带防雷 | 套 | 6 | 国产优质 |
| 28 | 照明电线管穿线 | ZR-BVR2.5m2 | m | 100 | 国产优质 |
| 29 | 机柜电线管穿线 | ZR-RVV3*6m2 | m | 30 | 国产优质 |
| 30 | 机柜接地电线管穿线 | ZR-BVR10m2 | m | 10 | 国产优质 |
| 31 | 机房空调电缆 | ZR-YJV4*6+1*4m2 | m | 10 | 国产优质 |
| 32 | UPS输入输出线缆 | ZR-YJV4*16+1*10 | m | 30 | 国产优质 |
| 33 | 反眩光灯 | 600*600*32W LED | 套 | 6 | 松下、飞利浦 、三雄极光 |
| 34 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯 | 套 | 1 | 消许、格瑞特、新国标 |
| 35 | 等电位器 | 最大电流40KVA，响应≦25ns | 个 | 1 | 国产优质 |
| 36 | 等电位直流静电释放 | 3*30铜排、机房六面体 | m | 10 | 国产优质 |
| 37 | 绝缘子 | 配套铜牌使用 | 套 | 10 | 国产优质 |
| 38 | 接地线 | BVR 50mm2双色 | m | 5 | 中策、远东、铭品 |
| 39 | 接地跨接线 | 定制 | 处 | 5 | 中策、远东、铭品 |
| 40 | 附件 | 膨胀螺栓等辅助材料 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 41 | 七氟丙烷柜式装置(含安全隔离装置) | 1、柜式装置结构：由对应规格箱体、灭火剂贮存钢瓶、容器阀、压力讯号器、贮瓶箍、喷头、高压软管、启动阀、启动装置等组成； 2、七氟丙烷贮存在容器内，当发生火灾通过启动管路使容器阀上的启动阀动作，强制将容器阀开启，此时灭火剂从灭火剂贮存钢瓶→容器阀出口→气体管路→喷嘴释放到被保护区内进行灭火（同时压力讯号器将气体释放信号反馈气体控制器主机将气体释放灯点亮）。并具有自动、电气手动和机械手动三种启动方式； 3、贮存瓶组性能及参数：钢瓶型号HJL350，容积70L ； 4、采用固体原料作为启动装置、无储存压力，不存在泄漏而无法启动灭火气体气源现象，发生火灾时能确保正常启动。 | 套 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 42 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | ㎏ | 25 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 43 | 保护区标牌 | 定制 | 块 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 44 | 泄压装置 | (400mm×400mm) | 套 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 45 | 感烟点型探测器总线制 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。 3.两发一收的立式双向散射专利技术，结合先进的相对光强比算法，实现了对不同颜色、粒径烟雾的均衡响应，可排除非火警因素造成的干扰，避免误报，方位响应性能优越。 4. 具有自测试功能，可对内部电路实时检测，保证探测器长期稳定运行。 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 46 | 感温点型探测器总线制 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。 3.采用环氧树脂封装NTC热敏电阻，具有差温特性的A2类探测器。动作温度由火灾报警控制器设定，可根据现场环境单点或统一调整，测试精度可达到1℃。 4.可检测传感器故障（短路或断路），故障率低，使用寿命长。 | 只 | 2 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 47 | 智能探测器底座 | 1、嵌入式结构，小巧、美观，无色差 | 只 | 3 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 48 | 紧急启停按钮 | 1.工作电压：DC16~32V；适用温度：-10℃~50℃ 2.打开透明保护盖。压下玻璃片，红灯亮，表示报警启动。打开下方小盖， 按下复位按钮，玻璃片复位，解除报警。 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 49 | 气体释放显示灯 | 1. 工作电压：DC22~28V； 工作电流：＜280mA 2.由火灾报警控制器使其工作，表示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 50 | 声光报警警报装置 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 非编码声光报警设备 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 51 | 气体灭火控制器 | 1.能以两总线制方式挂接感烟、感温火灾探测器、手动报警按钮，亦可通过中继模块挂接非编码感烟、感温火灾探测器，接收探测器的火警信号。 2.具有2个独立的灭火控制区，每个分区具有选择阀输出、声光输出、放气灯输出、放气阀输出，能根据各分区的火警信息和喷洒状态，自动启动声光报警器、选择阀、放气阀、放气灯等设备；每个区具有1个紧急启动按钮，可直接启动放气阀。 3.具有火警、故障信号输出，具有故障报警功能，能自动检测总线及部件故障、放气阀断线短路故障及声光报警器连线的短路断路故障，能检测主电（交流电源）故障和备电（蓄电池）故障，具有故障声光指示。 4.具有历史记录存储功能，可自动保存火警、故障、联动、操作等信息， 具有联网功能，可通过EINet®连接集中报警控制器，实现局域联网通讯， 具有智能拼音输入备注功能。 5.灭火控制器具备国家质量监督检验中心出具的检验报告及3C认证； | 台 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 52 | 输入输出模块 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 53 | 控制模块 | 1.用环境温度：10C +50C；湿度：＜95RH（不凝露），总线工作电压：24V脉动电压；电源电压：DC20.4V 26.4V 2.CPU，电子编码，自动登录 | 只 | 1 | 海湾、北大 青鸟、依爱 |
| 54 | 安装辅材 | 管线等 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 55 | 硬盘录像机 | 支持80M/160M/256M网络接入带宽 最大支持6MP摄像机接入 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入； 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 支持最大16路同步回放和多路同步倒放； 支持4SATA，POE网口 | 台 | 1 | 海康威视、大华、三星 |
| 56 | 半球红外摄像机 | 200万高清镜头2.8mm，4mm，6mm可选，ICR红外滤片式 | 个 | 2 | 海康威视、大华、三星 |
| 57 | 硬盘 | 4TB接口类型SATA3硬盘转速5900转 | 个 | 1 | 西部数据、希捷、日立 |
| 58 | 门禁控制器 | 1.嵌入式Linux操作系统，该控制器设计为TCP/IP和RS485双通讯模式，卡片：30000 指纹：3000·采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单 | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 59 | 门禁电源及机箱 | 1.交流输入标准220VAC ，50HZ直流输出标准12VDC，7A | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 60 | 指纹读头 | 1.2.4寸彩屏显示，TCP/IP和RS485通讯可选，自带门铃大按键 2.支持指纹/ID卡/MF卡，使用范围广，标配指纹，可选配ID卡或Mifaer卡 3.背光数字及功能键，可夜间操作 4.具有weigand in &out接口，既可外接读头也可做为门禁读头使用 | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 61 | 门禁锁 | 1.无残磁、无机械磨损、双门 2.最大拉力: 280kg(600Lbs)直线拉力 | 套 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 62 | 出门按钮 | 86型 | 个 | 1 | 真地、高优、中控 |
| 63 | 标准感应卡 | ID卡/MF卡 | 张 | 10 | 真地、高优、中控 |
| 64 | 安装材料 | 包含电线、线管及辅助材料 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 65 | 六类非屏蔽网线 | 六类4对非屏蔽UTP双绞线，0.58mm（23AWG）实芯裸铜导体、线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率，外径：6.3mm ± 0.2mm，绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm，外护套：聚氯乙烯，厚度：0.6mm，防火等级：CMR，LSZH，CM可选。投标的产品必须获得CE认证，且投标型号必须与CE认证证书型号相一致；提供厂商的ISO9001:2008、ISO14001:2004证书。 | 箱 | 2 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 66 | 24口配线架 | 六类24口非屏蔽配线架，适用于T568A 和T568B，支持前端打线；面板表面整洁，没有螺丝，包括色标槽和打印标签条； 可端接22-24AWG，UTP/FTP 电缆；支持超五类、六类、超六类及光纤模块的组合安装，可直接安装在标准的19”机架或机柜上，后置线缆管理器有效引导线缆至正确位置，节省机柜空间。投标的产品必须获得CE认证，且投标型号必须与CE认证证书型号相一致；提供厂商的ISO9001:2008、ISO14001:2004证书；必须与六类网线同一品牌。 | 套 | 4 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 67 | 1U理线器 | 机架式通用跳线理线架，1HU，采用高阻燃,高弯曲强度的塑钢材质，挡板可旋转,方便现场理线.同时帮助改善跳线最小弯曲半径。投标的产品必须获得CE认证，且投标型号必须与CE认证证书型号相一致；提供厂商的ISO9001:2008、ISO14001:2004证书；必须与六类网线同一品牌。 | 套 | 4 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 68 | 2米六类非屏蔽短跳线 | 1）跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；2）采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，一体成型原装跳线；3）跳线阻抗平均值为100Ω±15%；4） 每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准 | 条 | 30 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 69 | 1.5米六类非屏蔽短跳线 | 1）跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；2）采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，一体成型原装跳线；3）跳线阻抗平均值为100Ω±15%；4） 每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准 | 条 | 30 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 70 | 配线架 | 1、名 称：24口光纤配线架 2、规 格：19"，24口机架式，支持2个适配器面板，适配器面板含在配线架内，适配器另外购买，塑胶固定适配器面板件，每个适配器面板可安装12个SC单工或者12个LC双工适配器 | 个 | 4 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 71 | 光缆 | 1、名 称：12芯室内单模光缆 2、规 格：芯数：12芯；高强度芳纶纱加强层，保证光纤无拉伸应变，确保光纤传输特性长期稳定；光缆重量轻、柔软的程度高、弯曲半径小、应力、应变性能优良，易敷设。 3、芯数：12芯室内 4、敷设方式：线槽 | m | 30 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 72 | 光纤连接 | 光纤连接 | 芯 | 48 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 73 | 光纤适配器 | 插入损耗低，重复性、互换性好，环境稳定性好；连接器对中精度高 ，使用方便；高精度尺寸，高品质材料耐磨损 ；采用进口陶瓷套筒 ；LC光纤适配器采用插拔式锁紧结构 | 个 | 48 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 74 | 布放尾纤 | 1、名 称：多模万兆光纤跳线(2米) 2、规 格：2米双芯多模万兆光纤跳线(LC- LC,50/125,OM3-300) | 根 | 48 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 75 | 布放尾纤 | 1、名 称：多模万兆光纤跳线(3米) 2、规 格：3米双芯多模万兆光纤跳线(LC- LC,50/125,OM3-300) | 根 | 30 | 一舟、易蒙、爱普华顿 |
| 76 | 辅助材料 | 标签/桥架理线器/扎带标牌等等 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 77 | IT柜 | 1、机柜尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高），前门为带玻璃密闭单开门，后门为钣金密闭门；盲板（标配20个1U盲板），2条PDU，应急通风系统，绑线板， LED灯管：2盏；2、灯带（红/蓝）：1套，无脚轮。辅材。 2、投标厂商所提供产品，必须是模块化数据中心产品，包括供配电系统、制冷系统、动环监控系统、机柜系统组成的一套全封闭式的一体化机柜，请提供相关技术证明文件。标产品需全密封结构设计，有良好的防尘、防噪特性，不受外界环境影响。为提高系统的散热安全性和消防安全性，整套系统可选自动弹门装置功能，当机柜系统内部检测的温度超过安全阀值或内部发生烟雾报警时，机柜的前门可同时弹开，请提供技术证明文件。 3、★为保证一体化机房整体的能效节能终验前须提供由第三方出具的一体化机房PUE值低于1.4的检测报告 4、为确保兼容性及易维护性一体化机柜、配电模块、UPS、蓄电池、精密空调、动力与环境监控系统完全兼容。 5、一体化组装式结构设计，设备安装的U立柱可前后调整，可方便的安装其他配电模块，结构稳固，机柜最大静载重量不低于2300kg，抗震能力达9级及以上； | 台 | 3 | 科华、科士达、易事特 |
| 78 | 市电配电柜 | 配电柜尺寸：600*300*1200（宽*深*高），壁挂安装，含输入、输出元器件及配套辅材，需满足实际需求。 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 79 | UPS配电柜 | 配电柜尺寸：600*300*1200（宽*深*高），壁挂安装，含输入、输出元器件及配套辅材，需满足实际需求。 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 80 | 固定层板 | 1、附件半成品 SR-OSU71 固定层板 黑色细砂纹 KJ-S040 | PCS | 9 | 科华、科士达、易事特 |
| 81 | 侧门 | 1、钣金件 IDU 侧门组件 KJ-S040 B版 (螺钉固定) | PCS | 2 | 科华、科士达、易事特 |
| 82 | 机柜顶部走线槽 | 600*175*200mm（长*宽*高） | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 83 | 机架配电插框 | 总输入125A/3P*1，UPS输入：80A/3P*1，防雷开关：32A/3P*1，空调：32A/3P*2（一用一备），含C级防雷，智能电表；维修旁路：80A/4P*1，UPS总输出80A/3P*1，UPS分配开关：32A*1P*8（PDU共8路，备用2路），16A/1P*4（应急通风和监控等）。 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 84 | UPS主机 | 1、≥20KVA纯在线“0”转换高频式三进三出机架式UPS电源；2、输入电压范围304～456VAC,降低电池使用频度，延长电池使用寿命，UPS输入频率范围45HZ～70HZ,能与任意发电机兼容；3、16/18/20节电池灵活配置。系统在运行使用中有电池故障，可直接在线下架故障的电池。如下架2节，电池电压可在线设置成18节供电；下架4节，电池电压可在线设置成16节供电；以此类推，最低可在线设置成不少于16节电池供电；4、过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；5、中文LCD液晶面板显示，显示输入输出参数电压、频率，双变换在线式设计，输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求 7、提供ISO140001，ISO9001认证，UL认证，两化融合管理体系评定证书，全国产品和服务质量诚信示范企业，中国电源协会常务理事单位，产品通过：CE认证、TLC认证、中国节能产品认证、具有监控电路技术证书、具有分布式不间断电源技术证书 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 85 | 电池 | 1、电池容量≥100AH，为了保证服务主机与电池同一品牌；2、外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa；3、蓄电池设备自带智维接口，能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到管理人员；支持告警状态查看及告警处理。提供本功能截图及蓄电池智维软件著作权证书；4、浮充寿命≥10年；5、生产企业通过ISO140001，ISO9001认证，生产许可证；6、产品通过：TLC，CE，排污，入网证书；7、承诺一组电池组中有电池损坏更换整组电池 | 节 | 32 | 科华、科士达、易事特 |
| 86 | 电池箱 | 满足32节100AH电池安装，含电池连接线，电池空开 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 87 | 7KW机架式空调 | 1；制冷型式制冷机组应采用风冷型，前送风后回风的气流形式，每台机组含有一套制冷循环系统，每台机组含有一台压缩机。 2；采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致；为提高风机效率及可靠性，应采用后倾离心风机。风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 3；空调机组要求与机柜系统并柜，密封在微模块中，内部形成密封的气流组织，杜绝与外界热空气接触。 4；单台制冷机组要求制冷量7kW机架式 5；输入电压允许波动范围：380V/50Hz +15% -15%,可提供选件满足此功能，在此范围内要求机组正常工作 6；应能解决微模块内的高显热量负荷，具有高显热比。 7；压缩机冷量可以根据负荷进行调节 8；采用环保型制冷剂R410A 9；机房专用空调机组采用电子膨胀阀控流，以适用热负荷的变化 10；应具有高可靠性运行应根据全年365天，每天24小时不间断运行设计。 11；提供产品3C证书、节能检测报告、节能证书 12；精密空调厂家应具备CNAS实验室，且CNAS实验室，其认可检测范围需涵盖精密空调产品，提供关于产品检验认证范围的截图。 | 台 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 88 | 普通空调 | 1.5匹空调 | 台 | 1 | 格力、美的、大金 |
| 89 | 空调安装 | 20米内电源线，保温，冷媒等 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 90 | 动力环境监控主机 | 1；配有（10.4寸）英寸高清触摸电容屏，分辨率1280*800及以上，可以登陆监控系统进行日常维护工作。 2；机柜内置温湿度、烟雾传感器。 3；1U机架式监控主机，可安装在标准19英寸服务器机柜中，硬件参数如下：硬件平台不低于Intel 1.8G双核强大处理器，板载4G DDRIII内存，120G数据存储空间，具备强大的扩展功能。接口丰富，方便接入UPS，空调，配电，温湿度，水浸，烟感等综合动力环境设备。内置短信告警模块； 4；机房动力环境监控软件，可以对包括UPS，配电模块，油机，智能电表，温湿度，烟感，电磁锁等智能设备进行监控，内置组态界面，即插即用。 5；系统支持C/S和B/S架构。 6；实现对一体化机柜内的UPS系统、温湿度、配电系统进行记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控（网页访问）；可通过E－mail邮件、短信报警的告警方式，实现机房安全无人职守。 7；具备告警管理功能，可对已处理的和未处理的告警分别管理。 8；可以按周、月、年等统计方式对能耗、告警信息进行报表统计。 9；支持备份系统软件和还原系统软件。 10；监控系统应为与一体化机房产品、UPS、精密空调为同一品牌，提供《计算机软件著作权证书》。 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 91 | 4G全网通短信报警模块 | 4G全网通短信报警模块，三级监控服务器PE-RS260专用短信报警主机接在主机串口上 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 92 | 烟雾告警器 | 12Vdc PE-SSE，烟雾传感器 | 套 | 3 | 科华、科士达、易事特 |
| 93 | 温湿度模块 | 温湿度传感器(小屏LCD) | 套 | 3 | 科华、科士达、易事特 |
| 94 | 非定位线式漏水检测报警器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 95 | 非定位线式漏水感应线 | 线长5米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 96 | 声光报警系统 | 声光告警器 PE-ALP | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 97 | 双色灯带控制系统 | LED灯带控制系统，用于控制双色灯带 | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 98 | IO板卡 | 监控系统 IO板卡 PE-IO（双色灯带必须配置） | 套 | 1 | 科华、科士达、易事特 |
| 99 | 设备接入软件模块 | 内置于监控主机，接入UPS,空调，配电等智能设备。 | 套 | 4 | 科华、科士达、易事特 |
| 100 | 安装及辅材 | 含附件等 | 项 | 1 | 国产优质 |

## （五）港航（第五部分）

### 5.1、计算机网络系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、港航部分 |
| 1、内网 |
| 1 | 核心交换机 | 1.整机固化千兆光口≥24个(复用的千兆SFP光口≥8个)、万兆SFP+光口≥4个、交换容量≥756Gbps、包转发率≥220Mpps，以官网低指标为准，须提供官网带链接截图证明； 2.模块化电源槽位≥2个，本次配置模块化电源≥2个，要求电源支持热拔插； 3.扩展插槽≥1个，支持万兆电、万兆光、25G、40G等，提供官网截图证明； 4.产品支持丰富的IPv6路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等; 5.内置智能网管功能，可对接入交换机实现可视化的统一运维管理，提供官网截图证明； | 台 | 1 | 华为、华三、浪潮 |
| 2 | 48口接入交换机 | 交换容量≥432Gbps, 包转发率≥87Mpps;主机提供≥48个千兆电口，千 兆光口≥4个;配置标准USB接口;支持纵向虚拟化;支持ARP表项规格≥ 4K;支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议;支持 802.3az 能效以太 网 EEE，节能环保;要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 2 | 华为、华三、浪潮 |
| 3 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps；主机提供≥24个千兆电口，万兆光口≥4个；;配置标准USB接口;支持纵向虚拟化;支持ARP表项规格≥ 4K;支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议;支持 802.3az 能效以太 网 EEE，节能环保;要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 2 | 华为、华三、浪潮 |
| 4 | 万兆单模光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 8 | 华为、华三、浪潮 |
| 5 | 综合网关 | 1、产品采用多核并行处理架构;2、网络层吞吐量≥6Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥180万，每秒新建连接数≥6万，内存≥4G，硬盘容量≥64G SSD，千兆电口≥6，千兆光口≥4;3、具备基于国家/地区的流量管理功能，提供权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。4、产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。5、具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。6、具备网端云协同联动功能，提供权威机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。7、支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 | 台 | 1 | 深信服、蓝盾、安恒 |
| 6 | 全网审计 | 1、网络吞吐量≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，每秒新建连接数≥2000，最大并发连接数≥100000，内存≥4G，硬盘≥128G SSD，千兆电口≥4。 2、能够与安全态势感知平台实现联动，实现用户同步，以基于用户身份进行威胁分析；支持与EDR产品联动，拦截网络中非法弹窗; 3、支持基于虚拟化平台的软件版本; 4、支持二维码认证，担保人扫描访客的二维码后对其网络访问授权；支持访客填写信息、担保人填写信息、免填写信息三种模式; 5、支持HTTP上传/FTP/邮件附件等形式的外发文件行为，支持基于扩展名识别并拦截外发文件； 6、须能基于关键字、发件人地址等识别和过滤使用邮件客户端外发SSL加密邮件的行为； 7、支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； 8、支持对网关流量进行检测，过滤危险脚本; 9、审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题 10、外设管控：支持阻断终端用户使用外设，防止终端用户从内网拷贝信息；支持控制用户通过USB接口产生外联行为，便于在内网进行强管控，减少上报外联行为几率 11、外联检查：支持终端安全-检查规则，新增外联检查规则；支持拨号行为、双网卡行为、有4G网卡、有无线网卡行为、连接非法wifi行为、使用非法网关行为、连接外网行为、自定义外联行为，8种外联方式的检查；检查到非法外联行为后，支持发送告警邮件、断网的违规处理配置；支持用户违规断网后，重启PC可恢复网络连接； 12、数据中心可以对上网日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型，包括泄密分析、离职倾向分析、上网态势分析、带宽分析、工作效率分析。 13、支持提供数据中心风险报表对内部网络风险进行评估; | 台 | 1 | 深信服、蓝盾、安恒 |

### 5.2、多媒体会议系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港航部分 |
| 1 | 专业音响线 | RVJFC2*2.5 | 米 | 1200 | 联通、红星、天诚 |
| 2 | 专业音频线（信号线） | RVVPSN2*0.37 | 米 | 240 | 联通、红星、天诚 |
| 3 | VGA线 | VGA（3+6） | 米 | 320 | 联通、红星、天诚 |
| 4 | 网线 | CAT6 | 米 | 400 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 5 | HDMI线 | 10米 | 根 | 4 | 联通、红星、天诚 |
| 6 | HDMI线 | 15米 | 根 | 8 | 联通、红星、天诚 |
| 7 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 1000 | 联通、红星、天诚 |
| 10 | 机柜 | 24U机柜600*600*12001、静载800KG(带支架) ；2、防护等级:IP20 3、钢化玻璃前门 ；4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm | 台 | 4 | 图腾、联通、一舟 |

### 5.3、指挥中心建设

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港航部分 |
| 1 | 专业音响线 | RVJFC2*2.5 | 米 | 300 | 联通、红星、天诚 |
| 2 | 专业音频线（信号线） | RVVPSN2*0.37 | 米 | 60 | 联通、红星、天诚 |
| 3 | VGA线 | VGA（3+6） | 米 | 80 | 联通、红星、天诚 |
| 4 | 网线 | CAT6 | 米 | 100 | 联通、普天天纪、清华同方 |
| 5 | HDMI线 | 10米 | 根 | 1 | 联通、红星、天诚 |
| 6 | HDMI线 | 15米 | 根 | 2 | 联通、红星、天诚 |
| 7 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 260 | 联通、红星、天诚 |
| 8 | 机柜 | 24U机柜600*600*12001、静载800KG(带支架) ；2、防护等级:IP20 3、钢化玻璃前门 ；4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm | 台 | 1 | 联通、红星、图腾 |
| 9 | 防静电地板 | 600×600×35，完成面高1MM | m2 | 69 | 德汇佳、ZTF、林德纳 |
| 10 | 地板下防尘处理 | 三遍成活 | m2 | 69 | 国产 |
| 11 | 地板下防静电处理 | 三遍成活 | m2 | 69 | 国产 |
| 12 | 铝箔 | 0.1mm防火成品 | m2 | 69 | 国产 |
| 13 | 不锈钢踢脚线 | 不锈钢踢脚线,1.0拉丝不锈钢,含30*3#角钢，基层等成套。 | m | 50 | 国产 |
| 14 | 吸盘 | 单爪 | 只 | 1 | 国产 |
| 15 | 接地紫铜排 | 40*4 | 米 | 120 | 国产 |
| 16 | 接地连接电缆 | ZR-BVR16mm2 | 米 | 100 | 起帆、元通、万马 |
| 17 | 静电释放网 | 采用ZR-BVR10mm2 | 米 | 100 | 起帆、元通、万马 |
| 18 | 机柜接地连接电缆 | BVR6mm | 米 | 100 | 起帆、元通、万马 |
| 19 | 跨接线 | BVR4mm | 米 | 100 | 起帆、元通、万马 |
| 20 | 等电位接地箱 |  | 套 | 1 | 国产 |

(六）其他

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他 | 未列入清单的，但完成本项目并实现系统正常运行所必须实施的工作，由投标人综合考虑报价，本项报价一次性包干。 | 项 | 1 |

特别注意事项：

1、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

2、▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。

3、带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。

五、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本工程属交钥匙工程

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

六、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	设备与系统的调试；

6.	整个系统调试；

7.	系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8. 实施过程中与其他专业承包人的协调和配合，如遇工程量交界点有争议处，由采购人工程师及现场监理根据实际情况协调划分，承包人不得以任何理由拒绝施工；

9.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

10.	负责培训资料的编写和技术培训；

11.	售后服务。

七、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由投标人负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、保修期：整个系统均不少于五年免费保修期（投标人可提供更优惠的保修期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

八、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

九、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由本工程承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

4、脚手架、安全文明施工措施等措施费包含在投标报价中，不再另行计取。

5、由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由采购人工程师来确定由哪一个单位实施，中标人不得拒绝施工。

6、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

7、本项目纳入总承包管理，总承包服务费按3%计取，结算时按上述项目结算价的20%作为基数计算总承包服务费，由中标人进行支付。

十、货款的支付

（一）合同签订后支付合同总金额30%的备料款（备料款不扣回，抵作工程款）；材料设备安装完毕、调试结束验收合格后付至合同价的85%。经招标人审定后付至审定价的100%（同时退还履约保证金，不计息）发票应随付款进度及时提供。

（二）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州港头门港区口岸查验单位办公用房智能化项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用差额定率累进计费方式，具体标准如下：100万以下*1.5%+（500-100）万*0.8%+（1000-500）万元*0.45% |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | ▲付款方式：（一）合同签订后支付合同总金额30%的备料款（备料款不扣回，抵作工程款）；材料设备安装完毕、调试结束验收合格后付至合同价的85%。经招标人审定后付至审定价的100%（同时退还履约保证金，不计息）发票应随付款进度及时提供。（二）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的2.5%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在预成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表（均不含报价）；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（  zjzy_lh2018@163.com）,联系人：朱先生 ，电话：0576-85318816；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示（预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在预成交公示中公开预成交供应商的《中小企业声明函》。采购结果公示及公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

# 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价10%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 9分 | （1）投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、信息系统安全等级保护三级及以上证书，每提供一本证书得1分，最高得3分，没有不得分。 |
|  |  |  | （2）根据投标人财务经营状况、履约能力和信誉评价等综合评分（0-3分）。 |
|  |  |  | （3）投标人具有项目所需网络基础设施、公共数据传送、电子政务云主机支持，提供自有传输链路和电子政务云服务资质的得3分（提供基础电信或其他相关的运营许可证及电子政务云服务证明材料）；在质保期内若为租用的传输链路和政务云主机的（提供相关租赁证明）得1分，本项最高得3分。 |
|  |  |  | 备注： 1、上述所有证书、证明材料必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 2 | 项目团队情况 | 9分 | 项目负责人：具备信息系统项目管理师证书、国家注册信息安全工程师证书、智能化系统集成项目经理（高级），每个证书得1分，最高3分。 |
|  |  |  | 项目技术负责人：具备弱电系统集成项目经理（高级）证书、PMP证书、ITIL证书的，每个证书得1分，最高3分。 |
|  |  |  | 项目组团队成员：具备工信部签发的安防系统工程师（高级）、弱电系统工程师（高级）、智慧家居系统工程师（高级），每提供一个证书得1分，最高3分（一个人有多本证书的按1本计算，多人有同一本证书的按一本计算）。 |
|  |  |  | 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、提供由投标人为上述人员缴纳的近3个月社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供社保资料的不得分。 |
| 3 | 投标人业绩 | 3分 | 提供2018年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得3分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 |
| 4 | 技术方案 | 9分 | 根据招标需求，编制整体建设方案，含项目背景和目标、建设原则和思路、建设现状和需求等方面，进行详细描述，进行综合评分（0-3分）。 |
|  |  |  | 根据招标需求，编制详细的每一部分的系统建设方案，含系统架构、部署方案、功能模块等，进行详细描述，进行综合评分（0-3分）。 |
|  |  |  | 根据招标需求，编制平面图、结构图、系统图、拓扑图进行详细描述，进行综合评分（0-3分）。 |
| 5 | 设备性能 | 18分 | 计算机网络部分：根据招标需求，计算机网络部分设备与招标文件的要求满足情况进行打分，全部满足的得3分；其中带“★”符号的技术参数每负偏离一项扣1分，其余技术参数每负偏离一项扣0.5分，3分扣完为止。招标需求参数中如需提供相关材料证明而未提供的，则做负偏离进行扣分。 |
|  |  |  | 机房工程部分：根据招标需求，机房工程部分设备与招标文件的要求满足情况进行打分，全部满足的得3分；其中带“★”符号的技术参数每负偏离一项扣1分，其余技术参数每负偏离一项扣0.5分，3分扣完为止。招标需求参数中如需提供相关材料证明而未提供的，则做负偏离进行扣分。 |
|  |  |  | 电子口岸制卡保障服务部分：根据招标需求，电子口岸制卡保障服务部分与招标文件的要求满足情况进行打分，全部满足的得3分；其中带“★”符号的技术参数每负偏离一项扣1分，其余技术参数每负偏离一项扣0.5分，3分扣完为止。招标需求参数中如需提供相关材料证明而未提供的，则做负偏离进行扣分。 |
|  |  |  | 指挥中心部分：根据招标需求，指挥中心部分设备与招标文件的要求满足情况进行打分，全部满足的得3分；其中带“★”符号的技术参数每负偏离一项扣1分，其余技术参数每负偏离一项扣0.5分，3分扣完为止。招标需求参数中如需提供相关材料证明而未提供的，则做负偏离进行扣分。 |
|  |  |  | 多媒体会议系统部分：根据招标需求，多媒体会议系统部分设备与招标文件的要求满足情况进行打分，全部满足的得3分；其中带“★”符号的技术参数每负偏离一项扣1分，其余技术参数每负偏离一项扣0.5分，3分扣完为止。招标需求参数中如需提供相关材料证明而未提供的，则做负偏离进行扣分。 |
|  |  |  | 其余设备：根据招标需求，其余设备与招标文件的要求满足情况进行打分，全部满足的得3分；其中带“★”符号的技术参数每负偏离一项扣1分，其余技术参数每负偏离一项扣0.5分，3分扣完为止。招标需求参数中如需提供相关材料证明而未提供的，则做负偏离进行扣分。 |
| 6 | 产品能力 | 3分 | 对投标产品制造商的资质能力、生产能力、体系认证等进行综合打分（0-3分）。 |
| 7 | 实施方案 | 6分 | 针对项目实施的时间进度安排、安全管理措施、文明施工措施、进度保障措施、项目测试方案和项目验收方案等方面详细描述方案，进行综合评分（0-3分）。 |
|  |  |  | 质量保证：投标人根据本项目要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，质量管理机构，并具有详细可行的项目实施质量保证体系和措施（0-3分）。 |
| 8 | 培训方案 | 4分 | 针对培训服务的培训课程、培训方式、培训内容、培训跟踪、培训教材等方面详细描述方案，进行综合评分（0-2分）。 |
|  |  |  | 培训讲师：拟派培训讲师同时具备中国信息安全测评中心的注册信息安全讲师证书、中国信息安全测评中心的注册信息安全专业人员证书、计算机技术与软件专业技术资格的网络工程师和计算机技术与软件专业技术资格的信息系统监理师的得2分,证书不全得1分，没有不得分。 备注： 1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、人员如为外聘，须同时提供外聘证明材料彩色扫描件并加盖投标人公章。 |
| 9 | 售后服务 | 9分 | 针对投标人售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及维护能力情况（保障措施、服务团队、服务内容）等方面，进行综合评分（0-3分） |
|  |  |  | 售后服务：根据投标单位及主要设备供应商售后服务网点便捷情况、支撑能力情况、网点覆盖等情况进行评分，并且承诺抵达现场服务时间情况进行综合评分（0-3分）。 |
|  |  |  | 项目售后服务团队人员中具备网络优化高级工程师、云计算安全知识认证证书、网络工程师认证证书，每提供一个证书得1分，最高3分（一个人有多本证书的按1本计算，多人有同一本证书的按一本计算）。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过150张。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 9分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 2 | 项目团队情况 | 9分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 投标人业绩 | 3分 |  | 投标人务必将应标业绩内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 4 | 技术方案 | 9分 |  | / | / |
| 5 | 设备性能 | 18分 |  | / | / |
| 6 | 产品能力 | 3分 |  | / | / |
| 7 | 实施方案 | 6分 |  | / | / |
| 8 | 培训方案 | 4分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 9 | 售后服务 | 9分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 合计 | 70分 |  | / | / |

# 第五章  合同主要条款

（货物类）

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购方）                              乙方：（供应商）

见证方：采购代理机构

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.保修金。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及投标文件应标内容和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件应标内容的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由本工程承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

4、脚手架、安全文明施工措施等措施费包含在投标报价中，不再另行计取。

5、由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由采购人工程师来确定由哪一个单位实施，中标人不得拒绝施工。

6、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式不少于四份,甲乙双方签订后采购代理机构见证盖章，采购代理机构需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

# 第六章　投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 设立日期 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

## 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

投标总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 所属 行业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |

说明：

1、制造商所属行业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写制造商所属行业。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的设备制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。

5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

17.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日