# 临海市政府采购

招 标 文 件

招标项目：临海市1201及档案馆大楼智能化系统采购

招 标 人：临海市公共建筑建设中心（盖章）

联 系 人：谢先生    联系电话： 0576-89361521

招标代理机构：浙江同益咨询有限公司（盖章）

联 系 人：杨先生   联系电话：15958689297

2020年5月

目  录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	66

第四章  评标办法及评分标准	78

第五章  合同主要条款	82

第六章　投标文件格式	87

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市公共建筑建设中心委托，就临海市1201及档案馆大楼智能化系统采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商参加投标。

1、项目概况

项目名称：临海市1201及档案馆大楼智能化系统采购

项目编号：ZJTY-202027

采购单位：临海市公共建筑建设中心

采购规模及内容概述：智能化系统采购和安装

采购组织类型：分散委托采购

采购方式：公开招标

采购预算：8797342元

标段：1个标段

供货时间：配合装修工程进度，满足大楼竣工验收需要

采购文件公告期限：5个工作日

2、投标人资格要求

投标人基本要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求

（2）具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上或建筑智能化工程设计与施工一体化贰级及以上（投标时提供资质证书复印件，资质必须在有效期内）

（3）本项目不接受联合体投标

项目负责人资格要求：注册建造师（机电工程）一级并取得“三类人员”B类证书

供应商需在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3、报名

符合要求的注册供应商均可参加投标
    4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2020年6月1日09时00 分00秒前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购云平台（网址http://www.zcygov.cn ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

7.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、纸质备份投标文件二类：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为1份。商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。

▲（3）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，纸质备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其投标文件为无效标，不启用纸质备份投标文件。

▲未传输递交电子投标文件及未按规定提供相应的备份投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2020年6月1日09时00 分00秒，投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交。

纸质备份投标文件递交时间：2020年6月1日08时00 分00秒至2020年6月1日09时00 分00秒持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证提交。

纸质备份投标文件递交地点：临海市公共资源交易中心B区二号开标室（临海市凯歌路6号）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

注：接受纸质备份投标文件的条件：1、持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证；2、投标文件在规定的截止时间前提交。3、在投标文件规定的递交时间内采购人（代理机构)将投标人录入中心的办公管理系统方有效。

9.公共资源交易网上办公管理系统出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）收标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后现场宣布将收标截止时间适当延长后再进行正常开标活动；

（2）收标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，现场宣布暂停招标活动，已收投标文件原封退回供应商，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布补遗公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2020年6月1日09时00 分00秒。

开标地点：临海市公共资源交易中心B区二号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（即2020年6月1日9:30:00前），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12.其他事项

（1）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

13.联系方式

临海市公共资源交易中心注册会员咨询联系电话：0576-85280675

办理地址：临海市行政服务中心B区一楼（临海市凯歌路6号）

代理机构：浙江同益咨询有限公司
地址:临海市回浦路2号

联系人：杨先生
电话：15958689297

采购人：临海市公共建筑建设中心

联系人：谢先生

电话：0576-89361521

# 第二章  招标需求

一、项目概况

1、项目名称：临海市1201及档案馆大楼智能化系统采购

2、采购人：临海市公共建筑建设中心

3、项目内容：临海市1201及档案馆大楼智能化系统采购和安装

二、设计依据、设计范围、系统方案概述详见图纸

三、项目说明:

项目范围包括：结构化布线系统、计算机网络系统、综合安防系统一卡通系统、车辆管理系统、数字有线电视系统、多媒体会议系统、多媒体信息发布系统、窗口叫号系统、电梯五方通话系统、数字仲裁庭系统、档案库房综合管理系统、机房工程、综合管路

# 四、设备清单材料

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 结构化布线系统 |  |  |  |
| 1 | 单口信息面板 | 1、材料：采用优质ABS工程塑料 2、规格：86型，90度安装信息模块，可兼容超五类、六类、超六类模块； | 只 | 374 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 2 | 双口信息面板 | 1、材料：采用优质ABS工程塑料 2、规格：86型，90度安装信息模块，可兼容超五类、六类、超六类模块； | 只 | 1207 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 3 | 6类非屏蔽模块 | 1、性能符合及优于六类标准中的规定。 2、568A和568B彩色编码，方便线缆端接。 3、整体180度卡接式安装方式符合人体工程学，优于传统打线方式并配有透明水蓝色盖板。 4、材料采用镀金层 50um，可拔插 1000 次以上。 | 只 | 2788 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 4 | 双口信息地插座 | 6类非屏蔽,RJ45,含模块，弹跳式 | 只 | 33 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 5 | 三口光纤插座 | 单模LC接口 | 只 | 22 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 6 | 6类非屏蔽配线架（24口含模块） | 1、配线架金属材质：全钢架结构+一体化鱼骨理线盘； 2、磷青铜镀镍镀金层厚度：接触针触点材料50μm的镀金层，耐用性为1500次插拔。 3、含24个六类免打模块，可连接1-24根跳线接线端子。 4、配线架前端含标签系统，方便标识 | 只 | 136 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 7 | 理线器 | 1、材料：采用优质ABS全新塑料； 2、适用于19 英寸的机架上，1U高度，方便配线架和网络设备间的跳线管理及线缆整理； | 只 | 490 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 8 | 12口机架式光纤配线架 | 1、用于 19”的标准机柜/机架，抽屉式，1U 高度，包括熔接盘、尾纤和光纤耦合器等。 2、灵活的连接器面板，可选 SC，ST，FC 或 LC 型光纤耦合器配套使用,本次满配LC型光纤耦合器。 3、光纤连接器面板前端拔插，锁扣牢靠。 4、密闭管理，理线空间大。 5、支持 ST，SC，FC，LC 连接面板。 | 只 | 19 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 9 | 24口机架式光纤配线架 | 1、用于 19”的标准机柜/机架，抽屉式，1U 高度，包括熔接盘、尾纤和光纤耦合器等。 2、灵活的连接器面板，可选 SC，ST，FC 或 LC 型光纤耦合器配套使用,本次满配LC型光纤耦合器。 3、光纤连接器面板前端拔插，锁扣牢靠。 4、密闭管理，理线空间大。 5、支持 ST，SC，FC，LC 连接面板。 | 只 | 54 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 10 | 48口机架式光纤配线架 | 1、用于 19”的标准机柜/机架，抽屉式，1U 高度，包括熔接盘、尾纤和光纤耦合器等。 2、灵活的连接器面板，可选 SC，ST，FC 或 LC 型光纤耦合器配套使用,本次满配LC型光纤耦合器。 3、光纤连接器面板前端拔插，锁扣牢靠。 4、密闭管理，理线空间大。 5、支持 ST，SC，FC，LC 连接面板。 | 只 | 69 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 11 | LC-LC单模双芯光纤跳线2米 | 1.适用于耦合器与光纤模块的连接。 2.提供单工和双工模式，可选单模和多模跳线； 3.连接器采用高密度陶瓷芯,跳线采用高密度的连接方式； 4.护套采用LSZH材质，满足1G/10G的传输速率； 5.多种长度可供选择，本案采用2M | 条 | 160 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 12 | LC-LC单模双芯光纤跳线10米 | 1、适用于耦合器与光纤模块的连接。 2、提供单工和双工模式，可选单模和多模跳线； 3、连接器采用高密度陶瓷芯,跳线采用高密度的连接方式； 4、护套采用PVC/LSZH材质，满足1G/10G的传输速率； 5、多种长度可供选择，本案采用10M | 条 | 260 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 13 | RJ45-RJ11(1对)电话跳线 | RJ45-RJ11(1对)，2M | 条 | 900 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 14 | 6类非屏蔽跳线红色2米(用于政务网) | 1、性能:符合TIA/EIA5.68B 六类标准中的规定。 2、规格:23AWG的实芯绝缘铜线，十字支撑架结构, 线缆为LSZH护套,多种颜色可供选择。 | 条 | 2100 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 15 | 6类非屏蔽跳线蓝色2米(用于专网) | 1、性能:符合TIA/EIA5.68B 六类标准中的规定。 2、规格:23AWG的实芯绝缘铜线，十字支撑架结构, | 条 | 200 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 16 | 卡接工具 | 具裁断及剥线功能,双用工具可夹RJ11及RJ45水晶头 | 把 | 3 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 17 | IDC压接工具 | 具压接及裁线功能 | 把 | 3 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 18 | 19”42U网络机柜600mmx600mmx2000mmm | 1、符合 GB/T30472-92、EIA-310-D、IEC297-2标准； 2、.全部选用优质冷轧钢板制作；方孔条 2.0mm,其它1.2mm；表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件； 3、机柜内部先进的理线槽设计，方便用户对大量线缆的管理和操作； 4、承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活； 5、柜体内部标识精确的“U”型位，尺寸：600×600×2000mm，内部配置1只防雷10位PDU | 只 | 33 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 19 | 19”42U网络机柜600mmx1200mmx2000mm | 1.符合 GB/T30472-92、EIA-310-D、IEC297-2标准； 2.全部选用优质冷轧钢板制作；方孔条 2.0mm,其它1.2mm；表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件； 3.机柜内部先进的理线槽设计，方便用户对大量线缆的管理和操作； 4.承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活； 5.柜体内部标识精确的“U”型位，尺寸：600×1200×2000mm，内部配置1只防雷10位PDU | 只 | 8 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 20 | 12芯单模室内光纤 | 1、性能：满足YD/T12584.-2005、IEC794.、GR-409、ICEA-596等标准；支持1G/10Gbps 传输； 2、护套：室内光缆要求低烟无卤LSZH等级,满足IEC60332-3C国际标准; 3、纤芯：12芯 每芯带有彩色护套 纤芯直径9/125um 4、敷设方式：室内用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用 | 米 | 2200 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 21 | 24芯单模室内光纤 | 1、性能：满足YD/T12584.-2005.、IEC794.、GR-409、ICEA-596等标准；支持1G/10Gbps 传输； 2..护套：室内光缆要求低烟无卤LSZH等级,满足IEC60332-3C国际标准; 3.纤芯：24芯 每芯带有彩色护套 纤芯直径9/125um 4.敷设方式：室内用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用 | 米 | 4900 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 22 | 48芯单模室内光纤 | 1、性能：满足YD/T12584.-2005、IEC794.、GR-409、ICEA-596等标准；支持1G/10Gbps 传输； 2..护套：室内光缆要求低烟无卤LSZH等级,满足IEC60332-3C国际标准; 3.纤芯：48芯 每芯带有彩色护套纤芯直径9/125um 4.敷设方式：室内用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用 | 米 | 1600 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 23 | CAT.6 4对UTP,低烟无卤型(LSZH) | 性能：完全符合 TIA/EIA-5.68-B-21和 ISO/IEC11.801 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 2、外观：低烟无卤LSZH护套，305米/箱,23AWG实芯裸铜导体。 3、结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 4、带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 | 米 | 175300 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 24 | 辅材 | 含水晶头、单模双芯LC-FC及LC-SC光跳线（用于电信运营商）等 | 套 | 1 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 二、 | 计算机网络系统 |  |  |  |
| 1 | 政务外网安全网关 | 硬件架构：设备采用2U盒式设备，采用非X86多核架构，支持（双）交/直流电源；硬件采用双主控设计，前后通风设计，具备可插拔冗余电源模块，可插拔风扇模块；上述架构，须提供设备正面及背面清晰照片证明，并指出槽位分布及风道分布并标注双主控槽位； 2.性能要求：吞吐量≥60Gbps，最大并发连接数≥1600万，每秒新建连接数≥50万，SSL VPN最大并发用户数≥20000，IPSec VPN隧道≥25000，虚拟防火墙数量≥32；实配5年URL、AV、应用识别特征库服务。 3.配置要求：本次配置双主控，千兆电口≥10，千兆光口≥4，万兆光口≥4，≥4个combo口，≥2个USB口；支持≥2个硬盘槽位，可扩展480G SSD硬盘；冗余电源，冗余风扇； 3.部署模式：实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 4.路由实现：现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； 6.安全策略：支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置)；支持策略风险调优，定期分析用户策略，结合应用状况和流量情况，给出优化建议。 8.URL过滤：设备提供海量预分类的URL地址库（本地+云端方式），支持根据URL类别实现URL过滤；支持联动云端URL地址库进行全面实施核查； 9.用户行为画像：提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容。 10.入侵防御：实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类； 11.负载均衡：支持链路负载均衡功能，支持加权轮转、随机、加权最小连接、源IP地址hash、源IP地址和端口hash、目的地址hash、带宽算法、最大带宽算法、动态就近性、基于优先级的调度算法等10种调度算法；支持服务器负载功能，支持加权轮转、随机、加权最小连接、源ip地址hash、源ip地址和端口hash、目的地址hash、带宽、最大带宽、最小时间等不少于15种服务器负载算法； 12.虚拟化能力：所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能，可独立分配CPU/内存等计算资源，虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能；实现N:1虚拟化技术，利用双机集群式高可靠性技术，融合后可统一管理配置，对外单一节点，实现主备/主主方式转发。 | 台 | 1 | H3C、浪潮思科、华为 |
| 2 | 政务外网核心交换机（含网络运维授权） | 1.设备性能：交换容量≥86Tbps、包转发率≥26000Mpps； 2.业务插槽数：业务插槽数≥6； 3.接口要求：单槽位40G端口密度≥24，单槽位100G端口密度≥4，单槽位可提供24端口1G/2.5G/5G/10G自适应以太网电接口； 4.多业务融合化：支持扩展硬件防火墙业务板、IPS入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板、EPON业务板； 5.无线功能：支持无线控制器功能，包括精细的用户控制管理、完善的RF管理及安全机制、快速漫游、超强的QoS和对IPv6的支持等，为客户组建有线无线一体化网络的提供更丰富的选择； 6.虚拟化技术要求：多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术：可将4台物理设备虚拟化，实现流量负载分担功能；支持有线无线统一管理功能； 7.QOS：每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；支持精细化的流量监管，粒度可达8K；支持流量整形Shapping；支持WRED拥塞避免；支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射； 8.认证协议特性：支持802.1X和802.1X Sever； 9.跨三层互联技术：支持主流的MAC in IP技术，如EVI，实现跨三层网络的二层互联； 10.硬件加密技术：支持硬件级加密技术Macsec技术（802.1ae）； 11.可靠性：支持主控板冗余，倒换时间为0ms；支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由，BFD收敛时间<50ms；支持IP FRR，满足网络收敛<50ms； 12.扩展特性 ：支持802.3af/802.3at增强的以太网供电功能，单端口最大30W的输出功率，满足可视IP电话等供电需求； 13.配置要求：配置双主控、冗余交流电源；配置千兆以太网电接口≥48个、千兆光接口≥40个、万兆光口≥8个； 14.其他要求：政务外网交换机将纳入临海市电子政务外网智能网络运维管理平台进行统一运维管控，随交换机配置临海市电子政务外网智能网络运维管理平台相应数量基础网络管理授权和MPLS vpn管理授权。 | 台 | 1 | H3C、浪潮思科、华为 |
| 3 | 政务外网探针设备 | 1、要求为一个完整的软硬件一体化产品；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁； 2、采用标准1U机架式硬件，且探测器与审计主机必须相互独立且为同一品牌； 3、深度定制优化的Linux系统； 4、提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构； 5、探测器至少提供千兆RJ45*6，可以支持五路监听； 6、网络接口支持电口，可升级为光口； 7、日志采集能力：15000条/秒以上 8、支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览、论坛微博]、入侵检测、业务检测、流量监控；并实时传送至日志审计主机进行审计记录； 9、必须与临海市电子政务外网使用的日志审计系统日志主机无缝对接，发送解析后的数据； 10、确保写入数据的准确性，不会出现数据丢失、乱码现像； 11、确保数据存储安全，大小不超过1KB/条； 12、中标后提供产品测试，需满足上述所有功能； 13、中标后提供针对本项目的原厂授权函； 14、中标后提供原厂五年年7*24小时的售后服务承诺； 15、中标后提供五年年原厂保修及原厂免费现场服务，产品的安装、培训由原厂工程师完成实施。 | 台 | 1 | 由投标自行考虑报价 （保证与临海市电子政务外网对接） |
| 4 | 态势感知探针设备 | 根据临海市政务外网要求，本设备必须与临海市电子政务外网使用的态势感知平台无缝对接 | 套 | 1 | 由投标自行考虑报价 （保证与临海市电子政务外网对接） |
| 5 | 48口接入交换机 | 交换容量 ≥330Gbps （若存在双指标，以低指标为准） 2、包转发率 ≥85Mpps （若存在双指标，以低指标为准） 3、接口 支持48*10/100/1000BASE-T；4个1000Base-X SFP端口 4、MAC地址：支持16K MAC地址，支持MAC地址自动学习和老化 5、堆叠：支持通过标准以太网接口进行堆叠；支持本地堆叠和远程堆叠； 6、路由：静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF 7、VLAN：最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 8、端口镜像：支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持远程端口镜像（RSPAN）。 9、软件定义网络：通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，大幅简化了网络的管理及维护难度，实现了网络流量的灵活控制，为核心网络及应用的创新提供了良好的网络平台。 10、绑定功能：支持IP/Port/MAC的绑定功能 11、安全防范：支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源； 12、协议：支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议 13、支持内置智能网管功能，不需要额外软件网管，设备本身支持智能网关。可配合上端汇聚交换机设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。防雷功能：内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 14、设备管理：支持SNMP V1/V2c/V3；支持TR069； | 台 | 28 | H3C、浪潮思科、华为 |
| 6 | 24口接入交换机 | 1、交换容量 ≥330Gbps （若存在双指标，以低指标为准） 2、包转发率 ≥50Mpps （若存在双指标，以低指标为准） 3.接口:支持24*10/100/1000BASE-T；4个1000Base-X SFP端口 4.MAC地址:支持16K MAC地址，支持MAC地址自动学习和老化 5、堆叠:支持通过标准以太网接口进行堆叠；支持本地堆叠和远程堆叠； 6、路由：静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF 7、VLAN 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 8、端口镜像支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持远程端口镜像（RSPAN）。 9、软件定义网络：通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，大幅简化了网络的管理及维护难度，实现了网络流量的灵活控制，为核心网络及应用的创新提供了良好的网络平台。 10、绑定功能：支持IP/Port/MAC的绑定功能 11、安全防范：支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源； 12、协议：支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议 13、防雷功能：内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 14、设备管理:支持SNMP V1/V2c/V3；支持TR069； | 台 | 9 | H3C、浪潮思科、华为 |
| 7 | 交换机堆叠套件 | SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 套 | 12 | H3C、浪潮思科、华为 |
| 8 | 千兆单模模块 | 千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)，与政务外网核心交换机同一品牌，原厂原装，非OEM. | 块 | 50 | H3C、浪潮思科、华为 |
| 三、 | 综合安防系统 |  |  |  |
|  | 1、网络视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 高清(400万像素)H.265网络半球 | 1、400万1/2.7” CMOS 超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机； 2、慢快门 支持； 3、镜头 2.7-13.5mm @ F1.6 4、宽动态范围不小于 105dB； 5、主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps (2592×1520,2560×1440,1280×720)；60Hz: 30fps (2560×1440,1280 × 960,1280 × 720)； 6、第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(2592×1520)；60Hz: 30fps(2560×1440)； 7、行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测；异常侦测 场景变更侦测,,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测； 8、工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 9、电源供应 DC12V/PoE(802.3af)； 10、功耗 7W MAX；(红外灯2W,电动镜头1W)； 11、红外照射距离， 12、支持红外10-30米； 13、防暴等级 防暴等级支持IK10； 14、支持变焦镜头；最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx。 15、在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项。 16、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 17、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒。 | 台 | 364 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 2 | 高清(400万像素)H.265网络枪机 | 1、400万 1/2.7" 星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型筒型网络摄像机； 2、支持H.265/H.264编码； 3、快门 1/3秒至1/100,000秒； 4、慢快门 支持； 5、镜头 F1.5, 6、宽动态范围不小于 106dB； 7、主码流分辨率与帧率 50Hz: 50fps (2592×1520,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 60fps (2592×1520,1280 × 960,1280 ×720)； 8、第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 1fps(2592×1520)；60Hz: 1fps(2592×1520)； 9、在IE浏览器下，在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项。 10、支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 11、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 12、智能功能：越界侦测,区域入侵侦测 ，场景变更侦测，人脸侦测； 13、工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 14、电源输出端可提供DC12V电源输出； 15、防护等级 IP67； 16、红外距离 20-50米； 17、功耗11W MAX； 18、支持电动变焦；最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 19、支持报警提示功能，摄像机支持9种报警类型，可在窗口记录报警信息并通过图标提示或播放报警提示音。 20、需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 21、支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。 22、具备遮挡检测，虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、人脸区域自动曝光、场景变更侦测、场景自适应等功能。 | 台 | 103 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 3 | 高清(400万像素)H.265网络高速球 | 1、400万8寸星光；2560×1440@25fps；200米红外照射距离；焦距：5.5-220mm，40倍光学； 2、支持音频、报警；支持数字宽动态、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别； 3、水平键控速度最大210°/s，垂直范围-40°-90° (自动翻转)； 4、H.265/H.264/MJPEG；支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，68W max；支持IP66；工作温度：-40℃-70℃。 5、内置GPU芯片 6、支持人体属性显示功能，可通过IE浏览器显示人体抓拍图及属性， 属性包括性别、年龄、是否戴帽子、是否背背包、上衣类型、上衣颜色、下衣类型、下衣颜色。 7、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 8、照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于66dB 9、支持机动车、非机动车、行人检测功能及抓图，能同时支持对照片中的100个目标进行检测。 10、支持车辆品牌标志识别功能 11、支持行人图像捕获率白天和夜间捕获率均不少于100% | 台 | 2 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 4 | 人脸抓拍摄像机 | 400万星光级1/1.8” CMOS智能人脸日夜型网络摄像机 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。 抓图分辨率：分辨率：2688×1520 背景大图图片字符叠加功能：支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 道路监控：支持车辆检测：车牌抓拍，车辆颜色、类型，机非人识别 Smart事件：支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 最低照度：彩色:0.002 Lux @(F1.8,AGC ON)；黑白:0.0001Lux @(F1.8,AGC ON)，0 Lux with IR 镜头：3.5-12mm F1.8, 水平视场角 114.3°~47.2° 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调 图像增强：背光补偿、强光抑制、透雾、电子防抖、3D降噪 区域裁剪支持 图片叠加：支持BMP 24位图像叠加，可选择区域 在IE浏览器下，具有感兴趣区域（ROI）设置选项，可设置10块感兴趣区域、6个图像质量等级 存储功能,支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) 支持通过菜单开启或关闭人脸优选功能，当开启人脸优选功能，能挑选出人脸轨迹中效果较好的一帧进行抓拍。 支持人脸抓拍、属性识别结果在支持人脸抓拍、属性识别结果在 IE浏览器实时展示。 智能报警：移动侦测、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 设备内置高效红外阵列灯，可根据镜头焦距大小智能改变红外灯亮度，使红外补光均匀 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 样机应在AC（24±30%）V的供电条件下正常工作，样机应在DC8V~50V供电条件下正常工作，支持PoE供电 电源接口类型：三芯电源接口 功耗：DC 12V ：14.5W MAX PoE ：14.5W MAX 防护等级IP67 补光距离：红外最远达20-50米 | 台 | 7 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 5 | 400万双云台摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器； 3、镜头焦距：全景 6mm 细节 10mm~50mm； 4、镜头光圈：全景 F1.0 细节 F1.3~F1.5； 5、全景摄像机水平旋转范围：水平角度0～360°，细节摄像机水平旋转范围：水平角度0～250° 6、全景和细节摄像机：彩色：0.0002Lx，黑白：0.0001Lx； 7、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡； 8、全景摄像机：分辨率不小于1600线，细节摄像机：分辨率为不小于1600线； 9、样机具备全景、细节两个摄像机云台，且都可通过IE浏览器设置云台转动位置； 10、样机在全景摄像机监视画面中检测出多个移动目标(人或车)后，可自动跟踪其中一个目标并调节变倍，使该目标处于细节摄像机监视画面中央，可自动切换跟踪目标； 11、样机可对多通道多场景的机动车、非机动车、行人进行巡航检测； 12、样机可识别距样机200m处人体轮廓特征并框选抓拍 ，抓拍图片水平像素不小于100个像素 ； 13、可对全景或细节摄像机监视画面中的机动车、非机动车、人员中的一种或者多种同时进行抓图及属性检测，能同时对画面中的至少100个目标进行框选锁定并进行抓图和属性分析； 14、支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 15、电源电压在AC24V±55%/DC36V±55%范围内变化时，样机可正常工作； | 台 | 2 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 6 | 800万双目网络高清智能球机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、全景： 1/2.8英寸CMOS 细节： 1/1.8英寸CMOS； 3、支持星光级超低照度，全景相机：0.0056Lux/F1.5（彩色），0.0005Lux/F1.5（黑白）；细节相机：0.005Lux/F1.5（彩色），0.0005Lux/F1.5（黑白）； 4、全景相机内置30红外补光，细节相机内置60米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 5、镜头焦距：全景 3mm 细节 14mm~56mm； 6、镜头光圈：全景 F2.1 细节 F1.5~F3.5； 7、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； 8、样机可看清40米处人体体貌特征，并进行抓拍生成小图，可看清100米处人休轮廓，并进行抓拍生成人体小图； 9、支持拼接功能，支持4目拼接，拼接后图像分辨率4096×1800，可实现无缝拼接； 10、视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图； 11、支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强； 12、支持1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 13、支持IP66防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 14、电源电压在AC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作； | 台 | 2 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 7 | 电梯轿厢模拟摄像机 | 1/3英寸CMOS,彩色≥ 700线,背光补偿功能,迷你型,固定焦距3.6MM,日夜型彩转黑,最低照度≤0.1LUX,供电:DC12V,含配套安装支架 | 套 | 10 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 8 | 电梯摄像机编码器 | 4路音视频输入,2路报警输入,提供1个100M以太网口 | 台 | 3 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 9 | 电梯楼层视频叠加器 | 一路视频输入和三路视频输出,可输出电梯的上下行、静止等运行状态,所在楼层数以及其他信息,如电梯名称、时间日期信息 | 台 | 10 | 国产 |
| 10 | 安防系统一体化服务平台 | 超融合硬件配置要求: 1.1、2颗Intel 至强可扩展系列处理器 4216 16C/32T 1.2、Advanced ECC、内存镜像、内存热备，配置8条32GB DDR4内存，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于1.5TB。 1.3、后置1块240GB SSD 硬盘，前置2块1.92T SSD硬盘，4块8T 7.2K硬盘，前置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位。质保期内提供“保留您的硬盘”服务。 1.4、1个标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume；配置2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 1.5、可支持双MicroSD和双M.2 SSD配置Raid1，可以作为虚拟化或者操作系统部署盘位，可选服务器生命周期结束或者挪作它用时一键删除硬盘/SSD所有信息，只需要几分钟就能保证信息不泄露； 1.6、配置2块双端口万兆网卡（含2个单模万兆模块）,1块2端口千兆网卡； 1.7、≥2个USB3.0接口，最高可扩展至4个USB接口； 1.8、2个≥1000w铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件； 1.9、热插拔冗余风扇； 1.10、支持最高5-50°C标准工作温度 1.11、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 1.12、最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽。 1.13、提供远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱，虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6； 1.14、提供性能监控分析软件并提供图文报告：包含CPU、内存、读写IOPS的峰值、吞吐量、读写比例，以及延迟、队列等性能数据，同时能提供所连接服务器的总核心数、以及CPU的峰值和最低值 1.15、中标后提供服务期内故障硬盘不返还服务，中标后提供原厂四小时硬件修复服务，中标后硬件故障后到维修完成需在4小时之内，中标后提供原厂1小时内现场响应服务， 2、超融合软件技术要求: 2.1、单节点配置虚拟化平台、分布式存储、分布式防火墙、备份2颗CPU授权许可； 2.2、集群支持最少从2节点开始组建集群，至少可支持到512台主机组建集群； 2.3、虚拟化内核基于 KVM 底层开发，支持标准的X86平台、ARM处理器平台和海光处理器平台； 2.4、设备出厂默认安装超融合虚拟化软件，并自带超融合统一管理软件。无需客户现场安装部署; 2.5、融合一体化产品，要求产品出厂即具备虚拟化特性，上电开机三步之内即可登陆虚拟化管理界面进行虚机管理操作，简单易用，免去软硬件兼容性问题，支持WEB GUI和CLI两种管理模式; 2.6、支持状态监控功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，指标包括但不限于主机性能、虚拟机性能、共享存储性能、系统总体健康度、主机健康度、CPU分配比、内存分配比、存储分配比、系统告警、主机CPU和内存利用率、虚拟机CPU和内存利用率、主机和虚拟机状态统计排列等，提供证明材料; 2.7、支持虚拟机的 HA 功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以实现在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性，虚拟机迁移可以指定不同的主机区域之间进行，并可设定优先级，提供证明材料； 2.8、支持配置内存动态回收机制，可指定内存上下限，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能，提供证明材料； 2.9、支持添加一个VM间共享内存设备，该设备允许一个主机和VM之间或多个VM之间共享内存。 2.10、支持配置处理器动态回收机制，可指定CPU频率上下限，实现虚拟化平台CPU资源的合理复用，保障虚拟机的性能，提供证明材料； 2.11、支持硬盘性能优化，提供缓存机制和提供模拟SSD等功能，优先使用SSD缓存来实现提高虚拟磁盘读写性能，提供磁盘读写限制，支持常规性能限制和突发性能限制，实现精细化设定，提供证明材料； 2.12、支持USB和PCI穿透，主机USB、PCI设备直通通过为VM提供主机的相应的设备来工作； 2.13、支持虚拟GPU功能，将物理GPU硬件的功能和性能重新用于虚拟机种。包含Intels GVT-g和Nvidias vGPU。 2.14、创建虚拟机后，如果需要它们在主机系统启动时自动启动。可以通过Web界面中VM 的“ 选项”选项卡中选择启动时启动选项； 2.15、资料夹共用功能，主机支持与VM共享本地文件夹； 2.16、支持VM副本和克隆，支持链接式差异数据复制模式和完全克隆模式，差异模式只存储个人差异数据，系统数据共用原副本数据，完全克隆为全量克隆，所有数据独立存储； 2.17、支持虚拟机防误删设置，通过开启防误删功能，使得该虚拟机无法被删除 2.18、支持虚拟机级别的备份和复制功能，与本次灾备一体机无缝衔接， 2.19、支持容器管理、容器创建、容器备份和恢复等功能 2.20、超融合耦合存储采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out 架构），扩容过程保证业务零中断； 2.21、支持数据均衡功能。集群新增节点后，数据可以在新、旧节点间动态的均衡分布，实现存储性能和容量的均衡扩展； 2.22、支持虚拟存储集群网络隔离。可以设置独立的私有网络，保持与物理网络隔离，仅作为集群内存储节点间的数据交换使用，避免受到病毒攻击、ARP 攻击，保证虚拟存储集群的稳定性； 2.23、支持磁盘坏道检测功能。虚拟存储集群可以对数据盘进行坏道检测，发现坏道后，自动从另外一个副本读取数据，并对坏道数据进行修复； 2.24、虚拟存储集群支持块/文件/对象三种接口的访问，允许集群外部的服务器通过三种接口方式访问存储系统，其中块设备支持 iSCSI 等协议访问，文件系统支持 NFS、CIFS 等协议访问，支持通过S3协议访问虚拟存储； 2.25、支持副本与纠删码数据冗余方式，副本冗余方式，支持 2 个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问，纠删码冗余方式，N+M 中支 M 值支持设置为 2-4，允许四块盘同时故障，而不影响数据完整性 2.26、支持数据安全恢复机制。当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，并保证冗余数量，确保用户数据的可靠性和安全性 2.27、支持多种故障域保护机制，比如机架、主机、OSD 等类型的故障域。如果以机架为故障域，则可以将一个机架上的主机设为一个故障域，另外一个机架的主机设为另外一个故障域，虚拟存储集群可以保证将副本互斥地存储在不同的故障域，当整个机架失效，确保数据仍然可以访问。 2.28、支持外接第三方存储，包括IPSAN\NAS\FC-SAN\GLUSTERFS\CEPH\ZFS\LVM等各种协议存储，提供证明资料。 2.29、配置监控组件，具有虚拟化集群监控大屏（包含虚拟机、容器、CPU、内存、磁盘使用情况等展示）和分布式存储监控大屏（包含集群、pools、磁盘等多种场景模板）；具有钉钉和微信告警功能。 | 台 | 2 | YBM、DELL、UIT |
| 11 | 高精度时钟同步设备 | 1.1U,19”标准机箱 2.接收器灵敏度：捕获＜－160 dBm ，跟踪＜－163 dBm 3.接收捕获时间：热启动时：＜0.5min，冷启动时：＜10min 4.接收器时间准确度：优于20ns（1PPS，相对于UTC） 5.接收天线灵敏度：≤－163dBm 6.卫星输入：支持双路卫星源的接入 7.界面显示：液晶面板显示年、月、日、时、分、秒，良好的人机对话LCD界面 8.跟踪性能：跟踪卫星输出时间精度 ≤±100ns（相对于UTC） 9.客户终端同步精度：1-10ms 10.独立走时精度：≤1秒/年 11.支持协议：支持NTP V2/V3/V4及SNTP协议，支持高级授权加密协议：MD5 12.用户容量：大于5000个 13.端口处理能力：优于1500次/秒 14.地面有线NTP输入接口：1个 15.NTP输出端口：5个 | 台 | 1 | 赛思、青岛广电、南京纳秒 |
|  | 网络NVR存储设备 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持64路高清，320M带宽网络视频接入，320M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签、整机热备、断网续传、SMART等功能；2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；支持接入具有人脸侦测的IPC，触发报警时，联动录像、抓图、蜂鸣及日志记录；支持显示性别、年龄、表情、戴眼镜、口罩、种族等属性展现。支持预览画面显示人脸抓拍图片，可动态滚动显示。（提供公安部检测报告证明）支持人脸识别按时间通道属性进行检索图片及录像回放。2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；报警接口16进6出；1个RS-232/1个RS-485；1个外置eSATA接口；1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz；含8块6T硬盘 | 台 | 1 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 12 | 网络存储设备(H.265) | 1、单控制器，8U 机箱，具有3个电源模块、6个风扇模块。 2、控制器配置：采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存，具有5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展4个1000M网络接口，或支持扩展2个10000M光口； 3、单设备可提供48个存储盘位; 4、支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发； 5、前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器; 6、支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理； 7、支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后10s录像的下载； 8、支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放； 9、支持按车辆检测同步关联回放细节通道车辆抓拍图信息和录像；支持车辆检测小图、所在车辆大图、对应录像前后10s录像的下载； 10、在没有限制RAID5同步速度的条件下进行测试，不运行视音频存储业务，在样机界面上创建一个RAID5并开始同步，显示的同步速度最大为320MBps。 11、支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放 12、具有安全功能的IPC前端设备向受测FDWSF进行单向设备身份认证 13、设备可对硬盘进行加密和解密； 14、功耗：175-950W（含硬盘） 15、工作温度：℃~40℃，工作湿度： 10%~80%（非凝露） | 台 | 2 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 13 | 企业级SATA Ⅲ磁盘 | 6T/SATAⅢ/7200RPM/256M/6Gb/s | 块 | 70 | 西部数据、希捷、日立 |
| 14 | 视频综合管理平台 | 一体机平台采用嵌入式操作系统,基于高性能解码板和X86刀片式服务器板,集视音频解码、网络前端接入、存储及管理、流媒体部署、设备管理、WEB控制等等功能,采用7U 机箱,8个主控千兆网口,含1块主控块和4块业务板,12路视频输出(DVI接口),解码48路1080P/96路720P/192路4cif及以下分辨率,最多支持MxN(MxN≤12)块子屏组合拼接,内置≥800路监控系统管理软件 | 台 | 1 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 15 | 安防综合管理平台 | 多系统集中统一管理平台，包含：视频监控子系统、报警子系统、门禁子系统、停车场子系统，巡查子系统、消费子系统、梯控子系统、访客子系统（预留接口）和动环子系统（预留接口）等管理； 1、视频监控应用功能: 支持800路以上视频接入、支持H.264、H.265设备接入，系统能够接入H.264、H.265编码设备进行解码和播放 2、报警接入功能 支持报警主机的接入，多种报警联动配置：解码上墙、客户端弹视频、设备对讲、客户端语音、画面字符叠加、录像联动、云镜联动（预置点/巡航/轨迹）、IO输出联动、短信联动、email联动、抓图联动、地图闪烁、门禁开门、日志记录； 3、门禁接入功能 多级门禁区域配置； 门禁分组管理；可按按人员/部门、门禁/门组设置门禁权限； 支持通过门禁读取输入，发起短信验证码开门； 支持图形化操作，在电子地图中显示门禁点，在地图对门禁点进行开门、关门的操作；在电子地图中报警联动弹出门禁点对应的监控点的实时视频的功能。 具有强大灵活的统计报表功能； 4、考勤管理功能 通过班次和排班管理，实现跨区域的考勤集中控制，异常管理可以申请补签、请假、加班单等、可同时设置门禁、停车场当考勤功能用。多种生物识别验证方式结合，杜绝代打卡 5、梯控管理功能 支持用户单楼层、多楼层上下进出权限，对于单楼层权限的用户可定制刷卡直达对应楼层的功能；并且可以设置超级管理卡 ，方便物业的需要，实现楼层的统一管控； 6、访客管理功能 结合访客一体机，通过身份证阅读器、证件扫描仪等设备快速登记访客信息；通过下发卡、人脸信息实现访客与门禁和梯控联动；可对访客抓拍，可设置自动迁离地点、访客尚未迁离提醒等功能；访客迁离后自动清除访客权限并生成迁离记录； 访客登记点：访客来访时进行登记，并按规定登记证件、提供访客凭证给来访者。访客从不同出入口进出，登记点之间信息可共享，实现访客进入与离开一一对应管理。预约的访客：可以通过微信/APP自助申请预约拜访,录入个人身份信息；被访人可以通过微信/APP查看访客自助预约的访客信息，并且可以进行审批。被访人可通过微信/APP填写近期拜访自己的访客信息，预先录入在系统中，方便访客登记点预先安排接待工作。当有被访人预约访客来访，可以进行快速登记。 来访确认端可以接收登记端发送的访客信息，可以回复登记端是否接待该访客。来访访客证件信息自动登记、自动识别，申请、审批流程电子化，结合门禁一卡通系统，访客来访、离开通过刷卡和人脸识别实现自动化管理。全面记录访客基本信息，所属单位、机构，拜访单位，拜访人员，随行人员、车辆信息； 7、餐厅消费功能 可进行智能设置和价格定制，设定单项最高消费额（单日和单次）；挂/卧式消费机、触摸屏式消费机可显示员工姓名、工号、金额（余额、本次消费金额）；消费终端支持脱机或联机方式消费。 8、停车管理功能 权限管理包括角色管理和用户管理，管理员可以灵活的维护在权限范围内用户，实现对用户账户增、删、改、查功能。通过采集车辆车牌号进行车辆出入场登记，通过系统后台可以查询历史车位停泊信息，并可生成报表供管理员随时查看。需要实现与现市政府设备网络互联，实现停车等相关业务的数据对接，确保两个办公区的业务衔接。 9、视频联系功能 视频联动模块主要负责维护视频设备，协同门禁、梯控模块联动摄像头进行拍照和录像。视频联动可远程监控每一个进出口通道的实时动态，减少处理异常事件的响应时间； 10、系统管理功能 系统管理模块主要是对系统进行相关设置，主要负责分配系统用户（如公司管理人员、登记员、门禁管理员等）并配置相应用户的角色、备份数据库、设置邮件服务器、管理音频文件等操作。 | 台 | 1 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 16 | 触摸型网络控制键盘 | 10.1英寸触摸屏,支持本地触控屏幕预览,1个1000M以太网口 | 台 | 1 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 17 | 摄像机电源供应箱 | 机架式,可调电源电压，16路,12V DC,≥25A | 台 | 38 | 北京锐毅、四方博瑞、杭州竞天 |
| 18 | 专业拾音器 | 全方向性,内置前置放大电路,3条引线(电源,音频,公共地) | 只 | 32 | 飞鱼、烽火、海康 |
| 19 | 安防网核心交换机 | 1.设备性能：交换容量≥48Tbps、包转发率≥16500Mpps； 2.业务插槽数：业务插槽数≥3； 3.接口要求：单槽位40G端口密度≥24，单槽位100G端口密度≥4，单槽位可提供24端口1G/2.5G/5G/10G自适应以太网电接口； 4.多业务融合化：支持扩展硬件防火墙业务板、IPS入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板、EPON业务板； 5.无线功能：支持无线控制器功能，包括精细的用户控制管理、完善的RF管理及安全机制、快速漫游、超强的QoS和对IPv6的支持等，为客户组建有线无线一体化网络的提供更丰富的选择； 6.虚拟化技术要求：多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术：可将4台物理设备虚拟化，实现流量负载分担功能，提供工信部权威第三方测试报告；支持基于有线无线统一管理功能； 7.QOS：每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；支持精细化的流量监管，粒度可达8K；支持流量整形Shapping；支持WRED拥塞避免；支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射； 8.认证协议特性：支持802.1X和802.1X Sever； 9.跨三层互联技术：支持主流的MAC in IP技术，如EVI，实现跨三层网络的二层互联； 10.硬件加密技术：支持硬件级加密技术Macsec技术（802.1ae）； 11.可靠性：支持主控板冗余，倒换时间为0ms；支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由，BFD收敛时间<50ms；支持IP FRR，满足网络收敛<50ms； 12.扩展特性 ：支持802.3af/802.3at增强的以太网供电功能，单端口最大30W的输出功率，满足可视IP电话等供电需求； 13.配置要求：配置双主控、冗余交流电源；配置千兆以太网电接口≥48个、千兆光接口≥48个、万兆光口≥8个 | 台 | 1 | H3C、浪潮思科、华为 |
| 20 | SFP-XG-LX-SM模块 | 10Gbps，1310nm单模SFP+，10KM，与安防网核心交换机同一品牌，原厂原装，非OEM. | 块 | 2 | H3C、浪潮思科、华为 |
| 21 | 千兆单模模块 | 千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)，与安防网核心交换机同一品牌，原厂原装，非OEM. | 块 | 40 | H3C、浪潮思科、华为 |
| 22 | 24口接入交换机 | 1、交换容量 ≥330Gbps （若存在双指标，以低指标为准） 2、包转发率 ≥50Mpps （若存在双指标，以低指标为准） 3.接口:支持24*10/100/1000BASE-T；4个1000Base-X SFP端口 4.MAC地址:支持16K MAC地址，支持MAC地址自动学习和老化 5、堆叠:支持通过标准以太网接口进行堆叠；支持本地堆叠和远程堆叠； 6、路由：静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF 7、VLAN 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 8、端口镜像支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持远程端口镜像（RSPAN）。 9、软件定义网络：通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，大幅简化了网络的管理及维护难度，实现了网络流量的灵活控制，为核心网络及应用的创新提供了良好的网络平台。 10、绑定功能：支持IP/Port/MAC的绑定功能 11、安全防范：支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源； 12、协议：支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议 13、防雷功能：内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 14、设备管理:支持SNMP V1/V2c/V3；支持TR069； | 台 | 8 | H3C、浪潮思科、华为 |
| 23 | 48口接入交换机 | 1、交换容量 ≥330Gbps （若存在双指标，以低指标为准） 2、包转发率 ≥85Mpps （若存在双指标，以低指标为准） 3、接口 支持48*10/100/1000BASE-T；4个1000Base-X SFP端口 4、MAC地址：支持16K MAC地址，支持MAC地址自动学习和老化 5、堆叠：支持通过标准以太网接口进行堆叠；支持本地堆叠和远程堆叠； 6、路由：静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF 7、VLAN：最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 8、端口镜像：支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持远程端口镜像（RSPAN）。 9、软件定义网络：通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，大幅简化了网络的管理及维护难度，实现了网络流量的灵活控制，为核心网络及应用的创新提供了良好的网络平台。 10、绑定功能：支持IP/Port/MAC的绑定功能 11、安全防范：支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源； 12、协议：支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议 13、防雷功能：内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 14、设备管理：支持SNMP V1/V2c/V3；支持TR069； | 台 | 12 | H3C、浪潮思科、华为 |
| 24 | 操作控制台 | 2500mm(长)x1100mm(宽)x800mm(高) | 张 | 1 | 国产 |
| 25 | 55寸液晶拼接屏 | 提供原厂安装、调试 1 LCD显示单元需提供3C认证，节能认证 2 LCD显示单元为：55英寸，物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms，输入接口：VGA×1，DVI×1，HDMI×1，CVBS in×2，USB×1 3 LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到4000：1，亮度鉴别等级为11级 4 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，屏幕漏光度小于1cd/㎡ 5 静态清晰度：水平达到450TVL，垂直达到450TVL 6重显率Y、PB、PR或复合视频接口输入：水平≥95%，垂直≥95% 7LCD显示屏含视频拼接矩阵处理器，含配套支架及底座。 | 套 | 9 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 26 | 安防控制终端 | CPU:Intel 酷睿i7 3.6GHz四核处理器/内存:16GB/显卡:6G显存,带1路HDMI、1路DVI接口/硬盘:1TB，128G SSD/网卡:1000M/显示屏:1台22"液晶显示器,含64位操作系统，配套鼠标和键盘，2.0声道有源音箱系统,麦克风 | 台 | 3 | 联想、清华同方、神舟 |
| 27 | 1路高清视频解码器 | 1路1080p/2路720p/4路4CIF视频解码,HDMI/DVI/音频输出 | 台 | 2 | 海康威视、大华、英飞拓 |
| 28 | 65寸LED液晶电视机 | 宽高比:16：9,3个HDMI接口,1个RJ45网口,1个VGA接口,3个USB输入端子,2个视频输入端子,1个音频输入端子,含安装挂架 | 台 | 2 | 长虹、创维、海信 |
| 29 | 19”42U网络机柜600mmx600mmx2000mm | 1、符合 GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2 标准； 2、全部选用优质冷轧钢板制作；方孔条 2.0mm,其它1.2mm；表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件； 3、机柜内部先进的理线槽设计，方便用户对大量线缆的管理和操作； 4、承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活； 5、柜体内部标识精确的“U”型位，尺寸：600×600×2000mm； | 只 | 12 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 30 | 安防管理箱 | 650mmx600mmx200mm | 只 | 8 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 31 | 理线器 | 1、材料：采用优质ABS全新塑料； 2、适用于19 英寸的机架上，1U高度，方便配线架和网络设备间的跳线管理及线缆整理； | 只 | 30 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 32 | CAT.6 4对UTP,低烟无卤型(LSZH) | 1、性能：完全符合 TIA/EIA-568-B-2.1 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 2、外观：紫色低烟无卤LSZH护套，305米/箱,23AWG实芯裸铜导体。 3、结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 4、带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 | 米 | 31200 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 33 | CAT.6 4对UTP,室外阻水型 | CAT.6 4对UTP,室外阻水型 | 米 | 150 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 34 | 电源线 | RVV2x1.5 | 米 | 320 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 35 | 电源线 | RVV2x1.0 | 米 | 31590 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 36 | 视频线 | 国标 SYV-75-5 | 米 | 1200 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 37 | 音频线 | 国标 RVVP4x0.5 | 米 | 320 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 38 | 辅材 | 6类跳线、单模光纤跳线、BNC接头、水晶头等 | 套 | 1 | 普天天纪、一舟、天诚 |
|  | 2、报警系统 |  |  |  |
| 1 | 8路网络报警主机 | 支持8路开关量输入,4路报警输出,1路12V/1A辅电输出 | 台 | 2 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 2 | 壁挂式三鉴探测器 | 被动红外+微波+人工智能,12×12米 ,防宠物功能 | 只 | 2 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 3 | 紧急报警按钮 | 开关型按钮 | 只 | 3 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 4 | 声光报警器(警灯+警号) | 防火ABS阻燃外壳,12DVC 300mA,声压(VDC):110±3 | 套 | 1 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 5 | 报警信号线 | RVV6x1.0 | 米 | 150 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 6 | 报警信号线 | RVV2x0.5 | 米 | 130 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 7 | 辅件 |  | 套 | 1 | 国产 |
|  | 3、离线巡查系统 |  |  |  |
| 1 | 数据通讯器 | 提供RFID无线传输方式,无须外部供电,采集数据时不消耗巡查巡检器内的储电,高通讯速度,每秒可传30条纪录 | 台 | 1 | 蓝卡、兰德华、克里司帝 |
| 2 | 巡查点 | Φ40mm 圆形点卡 | 只 | 74 | 蓝卡、兰德华、克里司帝 |
| 3 | 自动感应巡检器 | 记录存储容量:3万条记录以上,一节CR123A电池可连续使用二年左右(每日读卡200次),读卡距离:3～6cm,通讯格式:无线感应通讯,完全密封设计,可在水中使用 | 台 | 4 | 蓝卡、兰德华、克里司帝 |
| 4 | 人名钮 | 作为巡逻人员身份识别使用 | 只 | 6 | 蓝卡、兰德华、克里司帝 |
| 四、一卡通系统 |
|  | 1、管理中心子系统 |  |  |  |
| 1 | 一卡通系统控制终端 | CPU:Intel 酷睿i7 3.6GHz四核处理器/内存:16GB/显卡:6G显存,带1路HDMI、1路DVI接口/硬盘:1TB，128G SSD/网卡:1000M/显示屏:1台22"液晶显示器,含64位操作系统，配套鼠标和键盘，2.0声道有源音箱系统,麦克风 | 台 | 1 | 联想、清华同方、神舟 |
| 2 | IC卡读写器 | 1、USB接口无需外部供电,兼容M1和CPU卡等芯片卡；支持手机NFC，用于卡号读取发行；写卡 2、工作频率: 13.56 (Mhz) 3、读、写卡时间： ≥ 5（s） 4、感应距离：≥ 5（cm） 5、电源功率： 1（W） | 台 | 1 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 3 | 非接触式门禁卡 | 1、CPU卡,FM1208 7K+1K 双面彩印,人像个性化印刷； 2、CPU：8位保密处理器；ROM：8K字节；RAM：256字节；EEPROM：1K、2K、4K、8K、16K字节可选；时钟频率：3.57MHZ； 3、通讯速率：使用3.75MHZ时9600位/秒；通讯协议：T=0或T=1；擦写寿命：大于100,000次；高速加密算法； 4、数据保存时间：10年 | 张 | 50 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 4 | 辅材 |  | 套 | 1 | 国产 |
|  | 2、网络型门禁子系统 |  |  |  |
| 1 | 4门双向门禁控制器（网络型TCP/IP） | 1、用高速32位CPU，主频1.2GHz ，内存大小128MB ，存储器大小为256MB； 2、嵌入式LINUX操作系统； 3、可以控制四门的单/双向； 4、支持多种Wiegand卡格式，支持密码键盘，兼容多种卡片； 5、采用TCP/IP、4G、WIFI和服务端进行通讯，采用RS485或TCP/IP和读头进行通讯； 6、控制器内置硬件看门狗，杜绝死机； 7、控制器电源输入具有过流、过压、反压保护； 8、提供给读卡器的电源具有过流保 9、 标配2万指纹，可扩容至3万；标配20万卡容量；标配20万条记录容量存储； | 只 | 19 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 2 | 门禁读卡器 | 可读写卡类型：M1和CPU卡等芯片卡，支持手机NFC 1、 工作电压：6V—12V； 2、 工作电流：≤100mA； 3、 感应时间：≤0.2S； 4、 工作温度:-10度-+70度； 5、 工作湿度:10%-90%； 6、输出格式：RS485； 7、 防水等级：IP65； 8、 密码:触摸 9、 屏幕显示：液晶； | 台 | 117 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 3 | 双门门锁(磁力锁) | 1、吸力强，耗电量低，内置突波吸收器，自动消磁无残磁，低噪音，带门状态检测输出，防腐蚀，使用寿命长，断电开门。 2、 含门磁开关 锁体尺寸：符合现场需要；承受拉力：符合现场需要；输入电压：12V；工作电流：1000mA；专业装置：内置突波吸收装置；适合范围：木门、玻璃门、金属门、防火门；安全类型：断电开门； | 只 | 69 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 4 | 单门门锁(磁力锁) | 1、吸力强，耗电量低，内置突波吸收器，自动消磁无残磁，低噪音，带门状态检测输出，防腐蚀，使用寿命长，断电开门。 2、含门磁开关 锁体尺寸：253*25*48；承受拉力：280kg；输入电压：12V；工作电流：1000mA；专业装置：内置突波吸收装置；适合范围：木门、玻璃门、金属门、防火门；安全类型：断电开门； | 只 | 2 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 5 | 开门按钮 | 标准86底盒，继电器开关量输出, 免接触感应出门, 工业防护级别：IP55, 寿命：100，000次 | 只 | 25 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 6 | 闭门器 | 66公斤,速度可调节。 | 台 | 71 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 7 | 信号线 | RVVP4x1.0 | 米 | 7020 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 8 | CAT.6 4对UTP,低烟无卤型(LSZH) | 1、性能：完全符合 TIA/EIA-568-B-2.1 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 2、外观：紫色低烟无卤LSZH护套，305米/箱,23AWG实芯裸铜导体。 3、结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 4、带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 | 米 | 150 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 9 | 信号线 | RVV2x0.75 | 米 | 10000 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 10 | 辅材 | 6类跳线等 | 套 | 1 | 普天天纪、 一舟、 天诚 |
|  | 3、食堂消费子系统 |  |  |  |
| 1 | 消费机控制主机 | 四核3.4G/1T/8G/21.5“LCD/1000M网卡 | 台 | 1 | 联想、清华同方、神舟 |
| 2 | IC卡读写器 | USB接口无需外部供电,兼容M1和CPU卡等芯片卡（含市民卡）；用于卡号读取发行； | 台 | 1 | 与消费主机配套 |
| 3 | 通讯线缆 | RVVP3x0.75 | 米 | 40 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 4 | 辅材 |  |  | 1 | 国产 |
|  | 4、电梯控制子系统 |  |  |  |
| 1 | 梯控主机 | 1、联网方式：通过RS232、TCP/IP或RS485通讯协议与主机电脑连接，并可选WIFI、GPRS无线通讯功能 2、卡片容量：30000 指纹容量：3000 记录容量：100000条 3、控制器特殊功能：·128×64四行LCD屏配合多功能键，具有查看及设置的功能。 ·支持一卡多梯使用 ·支持生物识别前端设备（指纹）。 ·防雷击设计（10KV500A反应速度1-10纳秒） ·支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片。 ·通过楼层扩展板最多可以控制58层电梯。 ·多级看门狗电路设计，杜绝死机。 ·可选配支持密码键盘功能： . | 台 | 8 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 2 | 梯控联动模块 | 1、可控楼层数:27层 2、通讯方式:1路RS485 3、输出负载参数:12V 1A 4、工作电压:额定电压12V（±20%）DC， 额定电流≤0.5A 5、外观尺寸:160*124.5（mm） | 套 | 8 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 3 | 梯控读卡器 | 可读写卡类型：M1和CPU卡等芯片卡，支持手机NFC 1、 工作电压：6V—12V； 2、 工作电流：≤100mA； 3、 感应时间：≤0.2S； 4、 工作温度:-10度-+70度； 5、 工作湿度:10%-90%； 6、输出格式：RS485； 7、 防水等级：IP65； 8、 密码:触摸 9、 屏幕显示：液晶； | 台 | 8 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 4 | 辅材 |  | 套 | 1 | 国产 |
|  | 5、通道控制子系统 |  |  |  |
| 1 | 桥式圆角翼闸 | 1、材质:国标304不锈钢 2、外形:1400x300x1020mm 3、通道宽度:550-600(mm) 4、全自动控制，状态指示灯：绿色-允许通行状态，红色-禁止通行状态 5、支持红外感应防夹 6、非法闯入和尾随报警，支持双向验证通行，支持多种读卡器：一维条形码、RFID读卡器，二代证阅读器等，本次配置读卡器可识别市民卡及身份证。 7、重量70KG,翼门:自动复位功能，通行时间可调，平稳，低噪音。 带断电应急功能。 8、闸机控制板带记忆功能.通讯接口具备RS232接口。 9、能分物体大小，在人流多时不会误报，防夹功能,, 机芯（静音）和软体挡板（PU模）具有故障自检。(SUS304材料1.2/尺寸L1200*W300*H1000mm，标准6对红外（其中3对防夹)； | 台 | 2 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 2 | 桥式圆角翼闸(双机芯） | 1、材质:国标304不锈钢 2、外形:1400x300x1020mm，允许偏差正负10% 3、通道宽度:550-600(mm) 4、全自动控制，状态指示灯：绿色-允许通行状态，红色-禁止通行状态 5、支持红外感应防夹 6、非法闯入和尾随报警，支持双向验证通行，支持多种读卡器：一维条形码、RFID读卡器，二代证阅读器等，本次配置读卡器可识别市民卡及身份证。 7、重量70KG,翼门:自动复位功能，通行时间可调，平稳，低噪音。 8、带断电应急功能。 9、闸机控制板带记忆功能.通讯接口具备RS232接口。 10、6对红外，强行通过语音提示报警。 11、能分物体大小，在人流多时不会误报，防夹功能,, 机芯（静音）和软体挡板（PU模）具有故障自检。(SUS304材料1.2/尺寸L1200*W300*H1000mm，标准6对红外（其中3对防夹)； | 台 | 2 | 大华、海康威视、英飞拓 |
|  | 五、停车库管理系统 |  |  |  |
| 1 | 软件平台 | 数据处理服务器软件和WEB客户端软件，需要实现与现市政府设备网络互联，实现停车等相关业务的数据对接，确保两个办公区的业务衔接 | 套 | 1 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 2 | 抓拍单元安装立柱 | 1.3米 | 套 | 4 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 3 | 入口车位信息显示屏 | LED部分采用PH10,16CMx32CM,单红或单绿,显示三个数字,以太网通讯接口RJ45,含1.6m安装立柱 | 块 | 2 | 国产 |
| 4 | 直臂快速道闸 | 含地感检测器及线圈、手控盒，标配3-4米直杆->起杆时间0.6S-0.8S；4-5米直杆->起杆时间1S-1.5S；变频无级调速电机(起杆时间0.6S-6S)；防撞设计、支持左右向切换、支持遇阻反弹、支持断电自动起杆-通电自动复位； | 台 | 2 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 5 | 防砸雷达 | 道闸雷达采用国际先进的微波高精度定位技术和高速数字信号处理技术，具有高精度、免调试、高稳定性等特点。防砸雷达用于控制自动闸杆的升降，避免“砸车”、“砸人”现象发生。 采用24GHz MMIC技术，性能更强。 | 台 | 4 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 6 | 车辆检测线圈 | 0.7mm 聚四氟乙烯高温镀银线 | 套 | 8 | 国产 |
| 7 | 一体式抓拍单元 | 1、集成车牌识别、LED显示、语音播报功能一体； 2、支持无牌车车脸识别，解决无牌车快速收费问题；支持非机动车鉴别或过滤；支持车款识别及车辆检测； 3、200万高清像素、网络型;一体化嵌入式车牌识别； 4、含地感检测器及线圈、含防护罩、镜头、车牌识别仪立柱；含外置补光灯； 5、3行双色显示余位、收费、车牌、提示、自定义等信息；具有第三方检测报告车辆抓拍率和识别率高达99%。 | 台 | 4 | 大华、海康威视、英飞拓 |
| 8 | 8口接入交换机 | 1、设备性能：交换容量>=3.36Tbps，转发性能>=84Mpps 2、接口要求：固化8个千兆电口，千兆光口≥2 ； 3、VLAN特性：最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 4、堆叠：支持通过标准以太网接口进行堆叠；支持本地堆叠和远程堆叠；支持9台设备连接，形成一个逻辑上的独立实体，从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络 5、防雷功能：内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率 | 台 | 2 | H3C、浪潮思科、华为 |
| 9 | 4芯室外单模光缆 | 1、性能：满足YD/T1258.4-2005、IEC794、GR-409、ICEA-596等标准；支持 10Gbps，1Gbps 传输； 2、护套：室内光缆要求低烟无卤LSZH等级,满足IEC60332-3C国际标准; 3、纤芯：4芯 每芯带有彩色护套 纤芯直径9/125um 4、敷设方式：室内用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用 | 米 | 140 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 10 | 8口光纤盒 | 含熔接、耦合器、单芯光纤尾纤及热缩保护管等配套材料 | 只 | 2 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 11 | LC-LC2米双芯单模跳线 | 1、适用于耦合器与光纤模块的连接。 2、提供单工和双工模式，可选单模和多模跳线； 3、连接器采用高密度陶瓷芯,跳线采用高密度的连接方式； 4、护套采用LSZH材质，满足1G/10G的传输速率； 5、多种长度可供选择，本案采用2M | 条 | 4 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 12 | 千兆单模模块 | 千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)，与安防网核心交换机同一品牌，原厂原装，非OEM. | 块 | 4 | H3C、浪潮思科、华为 |
| 13 | 辅件 | 超五类、6类跳线、电源线、信号线和管 | 套 | 1 | 国产 |
|  | 六、数字有线电视系统 |  |  |  |
| 1 | LC-SC2米单芯单模跳线 | 1、适用于耦合器与光纤模块的连接。 2、提供单工和双工模式，可选单模和多模跳线； 3、连接器采用高密度陶瓷芯,跳线采用高密度的连接方式； 4、护套采用LSZH材质，满足1G/10G的传输速率； 5、多种长度可供选择，本案采用2M | 条 | 8 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 2 | LC-SC10米单芯单模跳线 | 1、适用于耦合器与光纤模块的连接。 2、提供单工和双工模式，可选单模和多模跳线； 3、连接器采用高密度陶瓷芯,跳线采用高密度的连接方式； 4、护套采用LSZH材质，满足1G/10G的传输速率； 5、多种长度可供选择，本案采用10M | 条 | 16 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 3 | EOC局端+光接收 | 标称光波长:1290-1600(nm),工作频率范围:87～860MHz;二通道分配射频输出电平≥104dBuV;具有光控AGC功能,集成有低功率光接收机模块、EOC局端模块、IP网络应答器模块、高隔离度高低通滤波器混合单元模块、多路电源模块 | 台 | 5 | 杰和兴、万隆、佳视 |
| 4 | 光分路器 | 1分4分光器 | 台 | 1 | 中兴、华为、烽火 |
| 5 | 分支器 | 10分支;采用全锡封方式,屏蔽度:5-1000MHz≥100dB;锌合金压铸外壳,表面镀锡处理;各端口均为75Ω F型接头 | 只 | 3 | 杰和兴、万隆、佳视 |
| 6 | 分支器 | 12分支;采用全锡封方式,屏蔽度:5-1000MHz≥100dB;锌合金压铸外壳,表面镀锡处理;各端口均为75Ω F型接头 | 只 | 3 | 杰和兴、万隆、佳视 |
| 7 | 终端匹配器 | 75Ω | 只 | 6 | 杰和兴、万隆、佳视 |
| 8 | 主干配线 | SYWV-75-12,四屏蔽 | 米 | 300 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 9 | 分支配线 | SYWV-75-5,四屏蔽 | 米 | 2400 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 10 | 数字有线电视插座 | TV+网络(6类)双口 | 套 | 40 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 11 | 管理箱 | 符合现场实际需求 | 只 | 5 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 12 | 分支器箱 | 符合现场实际需求 | 只 | 2 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 13 | 辅材 |  | 套 | 1 | 国产 |
|  | 七、多媒体会议系统 |  |  |  |
|  | 1、普通会议室多媒体会议系统(11间普通会议室) |  |  |  |
| 1 | 多媒体插座(桌面) | 1个VGA接口、1个网络接口(6类)、1个电源接口、1个音频接口、1个HDMI接口 | 只 | 20 | 力美、科诺恩、XSS |
| 2 | 8路时序电源控制器 | 1.. 8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护。 2. 共提供12+1个插座输出，其中面板一路常通，后板6路输出带电源净化功能。 3. 支持2台机器级联。 4. 具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口. 5. 带数码LED电压指示 | 台 | 10 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 3 | 4500流明投影机 | 分辨率1920*1200 对比度高达 15000：1 长寿命灯泡，节能模式下高达 10000 小时 四角梯形，垂直和水平梯形校正 输入 / 输出端口丰富（ HDMI x2,VGA x2,USB-A/B ） | 台 | 10 | 爱其、科视、巴可 |
| 4 | HDMI切换器 | 1，4路HDMI信号输入，1路HDMI信号输出； 2，输入信号：4路HDMI信号，1路IR信号； 3，输出信号：1路HDMI信号，1路立体声音频信号； 4，支持HDMI1.4标准，兼容HDCP1.4； 5，视频分辨率佳，支持4Kx2K分辨率，传输距离10m;且支持1080P,传输距离20m,支持3D信号，HDMI端口支持热插拔； 6，信号切换支持自动切换与手动切换模式； 7，支持自动检测输入源是否带HDCP，输出跟随； 8，支持ARC声音回传功能； 9，HDMI内嵌音频支持PCM、Dobly Digital、DTS、DTS-HD格式； 10，输出端传输4Kx2K分辨率信号可达10米，传输1080P分辨率信号可达20米； 11，支持断电记忆功能； 12，支持EDID设定功能； 13，支持USB在线升级； 14，支持RS232控制与IR控制； | 台 | 10 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 5 | 120”电动玻纤幕布 | 2660mmmX1490mm,比例：16:10 | 块 | 10 | 美视、红叶、白雪 |
| 6 | 数字音频处理器 | 操作简单，控制智能： 1、24bit/48KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器，全功能矩阵混音功能，为用户提供卓越清晰的声音。 2、高精度的输入灵敏度调节，共计21档，步长3dB，最大输入增益60d。 3、高效的算法处理：AEC，AUTOMIXER， EQ，GATE，AGC等，内置回声消除模块，可实现视频会议及电话会议的回声消除。 4、丰富的接口扩展：GPIO支持8通道可自定义输入输入输出的GPIO，电平支持外部输入3.3~24V； RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；RS-232双向串行控制接口：可控制或接收控制，如视频矩阵、摄像机等设备。 5、支持多组场景预设功能，人性化的操作软件界面。 | 台 | 10 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 7 | 功率放大器 | 2*600W/8Ω,900W/4Ω,8Ω桥22000W,4Ω桥接2400W,阻尼系数>300,重量30.9KG | 台 | 10 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 8 | 吸顶扬声器 | 1．额定功率：60W 2．阻抗：8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：90dB±3dB 4．频率响应(-10dB)：90-20KHz 5．喇叭单元：8" x 1 1.5" x 1 | 只 | 40 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 9 | 一拖二无线U段手持 | 射频范围:735.05-795.05MHz 可用带宽:每通道30MHz (一共60MHz) 调制方式:FM调频 信道数目:红外线自动对频 偏移度:45KHz 动态范围:>100dB 音频响应:60Hz-18KHz 综合信噪比:>105dB 综合失真:< 0.5 接收方式:二次变频超外差 振荡方式:PLL锁相环 中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz 天线接口：TNC座 显示方式：LED 杂散抑制：>75dB 音频输出：Unbalanced(非平衡）：+4dB(1.25V)/5kΩ 平衡：+10dB(1.5V)/600Ω 供电电压：DC12V 供电电流：250mA 振荡方式：PLL锁相环 输出功率：3dBm-10dBm（LO/HI转换） 电池：2节“1.5V 5号”电池 电流：< 100mA（HF），< 80mA（LF） 使用时间（碱性电池）：大功率时越8小时，小功率时约12小时 | 套 | 10 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 10 | 19”32U网络机柜600mmx600mmx1600mm | 1、符合 GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2 标准； 2、全部选用优质冷轧钢板制作；方孔条 2.0mm,其它1.2mm；表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件； 3、机柜内部先进的理线槽设计，方便用户对大量线缆的管理和操作； 4、承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活； 5、柜体内部标识精确的“U”型位，尺寸：600×600×1600mm； | 只 | 10 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 11 | 安装辅材 | 6类线、VGA线缆、音视频线缆等 | 套 | 1 | 国产 |
|  | 2、2层视频会议室多媒体会议系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 16路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF 24个线路输入 (24个单声道和 4个立体声) 6个AUX发送 + 2个FX发送 4 GROUP母线 + ST母线 2 Matrix 输出 1 个单声道输出 录音棚级分布式A类 “D-PRE”话放， 内部配置复合晶体管倒相电路 具音乐韵味的 X-pressive EQ功能源于Yamaha久负盛名的VCM技术 专业单旋钮压缩器，带有LED指示灯 双重数字效果处理器:REV-X和Classic SPX Stereo Hybrid Channels (立体声混合型通道) iPod/iPhone的数字式连接， 用于音频播放与DSP控制 MGP Editor可以通过iPod/iPhone详细控制和操作DSP设置 耐久、紧凑而坚固的粉末喷涂金属外壳 从已连接的 USB 设备中回放或录音到该 USB 设备 31段 GEQ，具备可选的 9 个 flex 频段或 14 个固定频段模式 三段式主压缩器可以分配到立体声母线 | 台 | 1 | YAMAHA、Soundcraft、A&H |
| 2 | 数字音频处理器 | 操作简单，控制智能： 1、24bit/48KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器，全功能矩阵混音功能，为用户提供卓越清晰的声音。 2、高精度的输入灵敏度调节，共计21档，步长3dB，最大输入增益60d。 3、高效的算法处理：AEC，AUTOMIXER， EQ，GATE，AGC等，内置回声消除模块，可实现视频会议及电话会议的回声消除。 4、丰富的接口扩展：GPIO支持8通道可自定义输入输入输出的GPIO，电平支持外部输入3.3~24V；RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；RS-232双向串行控制接口：可控制或接收控制，如视频矩阵、摄像机等设备。 5、支持多组场景预设功能，人性化的操作软件界面。 | 台 | 1 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 3 | 控制计算机 | Intel 酷睿i5,2.7GHz,4G内存，1T硬盘，独立双输出显卡(显卡芯片：GeForce GTX 560 ,22寸液晶显示器，win7,配套鼠标和键盘 | 台 | 1 | 联想、清华同方、神舟 |
| 4 | 功率放大器 | 立体声模式 8 ohms EIA 1 kHz 1% THD 500 W 4 ohms EIA 1 kHz 1% THD 750 W 桥接模式 8 ohms EIA 1 kHz 1% THD 1500 W 频率响应 20 Hz-20 kHz +0-1 dB 信噪比 (20 Hz-20 kHz) > 100 dB | 台 | 3 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 5 | 吸顶扬声器 | 1．额定功率：60W 2．阻抗：8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：90dB±3dB 4．频率响应(-10dB)：90-20KHz 5．喇叭单元：8" x 1 1.5" x 1 | 只 | 6 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 6 | 主扩扬声器 | 2单元2分频同轴倒相式；1.3″高频驱动器，10″低频驱动器；额定功率：400W；标称阻抗：8Ω；灵敏度：98dB；最大声压级：124dB； | 只 | 2 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 7 | 一拖二无线U段手持 | 射频范围:735.05-795.05MHz 可用带宽:每通道30MHz (一共60MHz) 调制方式:FM调频 信道数目:红外线自动对频 偏移度:45KHz 动态范围:>100dB 音频响应:60Hz-18KHz 综合信噪比:>105dB 综合失真:< 0.5 接收方式:二次变频超外差 振荡方式:PLL锁相环 中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz 天线接口：TNC座 显示方式：LED 杂散抑制：>75dB 音频输出：Unbalanced(非平衡）：+4dB(1.25V)/5kΩ 平衡：+10dB(1.5V)/600Ω 供电电压：DC12V 供电电流：250mA 振荡方式：PLL锁相环 输出功率：3dBm-10dBm（LO/HI转换） 电池：2节“1.5V 5号”电池 电流：< 100mA（HF），< 80mA（LF） 使用时间（碱性电池）：大功率时越8小时，小功率时约12小时 | 套 | 2 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 8 | 一拖二无线U段领夹 | 射频范围:735.05-795.05MHz 可用带宽:每通道30MHz (一共60MHz) 调制方式:FM调频 信道数目:红外线自动对频 偏移度:45KHz 动态范围:>100dB 音频响应:60Hz-18KHz 综合信噪比:>105dB 综合失真:< 0.5 接收方式:二次变频超外差 振荡方式:PLL锁相环 中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz 天线接口：TNC座 显示方式：LED 灵敏度：-100dBm(40dB S/N） 杂散抑制：>80dB 音频输出：Unbalanced(非平衡）：+4dB(1.25V)/5kΩ 平衡：+10dB(1.5V)/600Ω 供电电压：DC12V 供电电流：250mA 振荡方式：PLL锁相环 输出功率：3dBm-10dBm（LO/HI转换） 电池：2节“1.5V 5号”电池 电流：< 100mA（HF），< 80mA（LF） 使用时间（碱性电池）：大功率时越8小时，小功率时约12小时 | 套 | 2 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 9 | 无线数字会议主机 | 全数字音频处理技术，所有通道的声音进行CD品质处理； 配备2.8英寸LCD，中、英文菜单显示，可按需订购任意语言； 内置输入、输出数字音量调节,对系统输入、输出的信号进行人性化调节； 可选配专业音频DSP模块，创新的会议噪声处理方式，轻松去除翻书声、茶杯声等噪声，同时对声音进行AGC、EQ、HPF专业处理；第四代环境自适应AFC（自动反馈消除处理），方便快捷设置各种场合的扩声系统； 多种话筒管理模式，满足各类会议需求： 数量限制:允许同时打开的单元数量1～6个； 先进先出:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元； 申请发言:所有代表单元发言，由主席批准或否决； 声控启动:以声音控制开启单元，可调节声控门限； 全开放模式， 主机四路单元输出,多功能单元120台； 视像联动时，单一话筒关闭，自动跟踪到前一个单元，全部话筒关闭时自动返回到预设全景； 协议共享，兼容所有目前流行的摄像机类型，单元的位置互相调换时，通过自动编号可自动修正跟踪单元视频，始终保持正确的跟踪位置； | 台 | 1 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 10 | 无线会议主席单元 | 高灵敏度金膜录音咪头，超指向性收音效果，有效拾音距离可达60cm。 单元配3000mAh锂聚合物电池，超长待机，持续发言时间可达24小时，1A充电电流可快速充电。 外壳采用铝合金CNC加工，高光边缘处理，羌色的外观设计，使其与各种高端会议场所融为一体。 单元操作简便，编号完成后直接按键发言，无需设置通信频道等信息，所有控制功能由主机来控制。 具备音量调节和电池电量指示按钮，可以方便调节音量和查看当前电池电量。 | 只 | 1 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 11 | 无线会议代表单元 | 高灵敏度金膜录音咪头，超指向性收音效果，有效拾音距离可达60cm。 单元配3000mAh锂聚合物电池，超长待机，持续发言时间可达24小时，1A充电电流可快速充电。 外壳采用铝合金CNC加工，高光边缘处理，羌色的外观设计，使其与各种高端会议场所融为一体。 单元操作简便，编号完成后直接按键发言，无需设置通信频道等信息，所有控制功能由主机来控制。 具备音量调节和电池电量指示按钮，可以方便调节音量和查看当前电池电量。 | 只 | 10 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 12 | 无线会议接收器 | 功耗 ＜20w 通信频段 650~700MHz 无线收发调制 PLL锁相环综合控制 天线 配套接收天线+控制天线 安全 AES 高级加密标准 | 台 | 1 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 13 | 接收器专用线缆 | 20米 | 跟 | 1 | 国产优质 |
| 14 | 蓝光DVD播放机 | 蓝光DVD播放器，可播放:DVD/VCD/CD/CD-R等 | 台 | 1 | 先锋、飞利浦、索尼 |
| 15 | 拼接处理器 | HDMI单机输入通道 4路 HDMI单机输出通道 12路 总线速率 6.25G/s 单输出通道显存 128M 控制方式 按键、RS232串口 场景个数 支持32个场景保存的调用 场景调用速度 场景调用速度低于100ms 工作持续性 可7x24小时持续工作 | 台 | 1 | GQY、中达、彩讯 |
| 16 | 46寸拼接屏3*3 | 46寸超窄边液晶拼接屏外形尺寸1020.02mm x 574.61mm，高清分辨率1920×1080，双边拼缝仅为1.7mm，在多台屏幕拼接的时候整个拼接屏的拼接显示效果更佳。 采用先进的直下式LED背光技术可使亮度更加均匀，亮度可达500cd/m²，在显示白色画面和RGB灰阶时均匀性和显示效果良好，色彩表现力更好、色彩还原性更强，能够在屏幕上还原更真实的画面；采用LED背光技术可以使厚度做到更薄更轻，背光寿命更长，可达100000小时以上；功耗低，更加节能：仅为180W；而且发热量更小，更适合壁挂式等贴墙安装方式。 对比度达到4000:1，图像的清晰度以及动态画面的显示效果更佳。 | 台 | 9 | GQY、中达、彩讯 |
| 17 | 落地前维护支架 | 铝型材 | 套 | 9 | GQY、中达、彩讯 |
| 18 | 视频展示台 | 1、变焦 整机5倍放大 2、元件像素 500万 3、照明系统 臂杆LED光源 4、拍摄区域 A3 5、输入端子 VGA，USB 6、输出端子 HDMI，VGA，USB | 台 | 1 | 鸿合、QOMO、圆钢 |
| 19 | 模块化矩阵切换系统 | 1、矩阵箱体需可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，最大可支持16x16路的音视频信号切换卡接口，支持热插拔； 2、总线交换技术，每路信号采用单独与用通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示； 3、倍频倍线技术，对图像信号进行倍线缩放、倍频增强显示； 4、每张板卡含有4路信号接口，支持CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G/HD/SD-SDI、HDBaseT、Optical等信号任意输入输出无缝切换传输； 5、支持HDMI1.4a标准，最高支持4K分辨率输入输出切换，兼容HDCP，支持内置EDID管理和手动EDID学习功能； 6、HDMI信号输入卡兼容HDCP，支持HDMI内嵌音频传输，有独立外接音频接口可实现输入卡不少于4路音频信号手动加嵌，支持无缝切换；——4I-HS 7、HDMI信号输出卡支持HDMI内嵌音频传输，有独立外接音频接口可实现输出卡不少于4路模拟音频信号手动解嵌，支持无缝切换；——4O-HS 8、DVI信号输入卡需支持内嵌音频传输，支持CVBS(兼容N制式和PAL制式)、YPbPr、VGA、DVI、HDMI信号输入，具有自动倍线功能，支持无缝切换；——4I-DS 9、DVI信号输出卡需支持内嵌音频传输，支持手动设置CVBS（支持N制式和PAL制式选择）、YPbPr、VGA、DVI、HDMI信号输出，支持无缝切换；——4O-DS 10、SDI信号输入卡需带SDI环出功能，支持内嵌音频传输，支持3G/HD/SD-SDI信号输入，支持无缝切换；——4I-SS 11、SDI信号输出卡需带SDI环出功能，支持内嵌音频传输，支持3G/HD/SD-SDI信号输出，支持无缝切换；——4O-SS 12、VGA信号输入卡需支持音频同步输入功能，支持CVBS、YPbPr、VGA、RGB信号输入，支持N制式和PAL制式调节，支持无缝切换；——4I-VA 13、VGA信号输出卡需支持音频同步输出功能，支持CVBS、YPbPr、VGA、RGB信号输入，支持N制式和PAL制式调节，支持无缝切换；——4O-VS 14、HDBaseT信号输入卡需可与同样芯片的传输器进行对接传输，传输距离可达70M，具有RS232接口，传输双向RS232控制信号，具有独立外接音频接口可实现输入卡不少于4路音频信号手动加嵌，支持无缝切换；——4I-BTS 15、HDBaseT信号输出卡需可与同样芯片的传输器进行对接传输，传输距离可达1000M，具有RS232接口，传输双向RS232控制信号，具有独立外接音频接口可实现输出卡不少于4路模拟音频信号手动解嵌，支持无缝切换；——4O-BTS 16、光纤信号输入卡需可与同样芯片的传输器进行对接传输，传输距离可达1000M，具有连接状态指示灯，光纤模块支持可插拔，支持无缝切换；——4I-UFS 17、光纤信号输出卡需可与同样芯片的传输器进行对接传输，传输距离可达1000M，具有连接状态指示灯，光纤模块支持可插拔，支持无缝切换；——4O-UFS 18、AV信号输入卡需自动识别N制式和PAL制式，具有自动倍线功能（最高可倍线至1920*1200），具有伴随音频输入可实现音视频同步切换；——4I-AV 19、AV信号输出卡需支持手动设置N制式和PAL制式输出和手动关闭开启输出视频对应音频输出功能；——4O-AV 20、具备2路HDMI、2路SDI信号输入卡，HDMI支持内嵌音频和外接音频输入，SDI支持环出功能；——4I-SH 21、具备2路HDMI、2路SDI信号输出卡，HDMI支持内嵌音频和外接音频输出，SDI支持环出功能；——4I-SH 22、HDMI 4K信号输入输出卡最高支持4K信号输入输出，兼容HDCP，支持HDMI内嵌音频传输，有独立外接音频接口可实现输入卡不少于4路音频信号手动加嵌和输出卡不少于4路模拟音频信号手动解嵌；——4I-UH、4O-UH 23、HDBaseT 4K信号输入输出卡可与同样芯片的传输器进行对接传输，具有RS232接口，传输双向RS232控制信号，具有独立外接音频接口可实现输入卡不少于4路音频信号手动加嵌和输出卡不少于4路模拟音频信号手动解嵌，最高支持4K信号输入输出；——4I-BT、4O-BT 24、Optical 4K信号输入输出卡可与同样芯片的传输器进行对接传输，最高支持4K信号输入输出，具有连接状态指示灯；——4I-UF、4O-UF 25、支持当前设备输入输出通道状态查询功能； 26、支持不少于10个场景保存和调用功能，支持群切功能； 27、支持输出通道单独或者全部关闭、打开； 28、支持画面拼接功能，需支持1*1—8*8拼接； 29、无缝输入卡支持OSD自定义字符叠加画面显示功能，可以对任意输入通道在左上、左下、右上、右下等位置叠加显示自定义中文内容，可设置字符颜色； 30、需支持包含1920*1200、1080P@50Hz、1080P@30Hz、1080I@60Hz、1080I@30Hz、1366*768、720P@50Hz等分辨率在内的不少于35种分辨率，灵活设置，可根据客户需求输出不同分辨率，提高设备兼容性； 31、控制方式需支持前面板按键、遥控器、RS-232串行通讯、LAN网络控制等多种控制方式，支持本地和远端（中控&软件）控制方式，并可以根据需要锁定前面板以防误操作； 32、矩阵主机及信号板卡必须满足长时间无故障满负荷连续工作，连续运行时间不低于7*24小时不断电运行； 33、断电不会丢失参数和功能设置； | 台 | 1 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 20 | 4路HDMI输入卡 | 1、4路HDMI输入,支持HDMI1.3和HDCP； 2、4路模拟音频输入，非平衡立体声 3、HDMI内嵌音频支持PCM格式； 4、支持倍线功能，倍线后支持的分辨率：1360*768@60Hz；1024*768@60Hz；1280*720@60Hz；1920*1080p@60Hz；1920*1200@60Hz。 | 张 | 2 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 21 | 4路混合输入卡 | 1、输入信号：4路VGA信号,4路双声道立体声音频信号； 2、输入信号类型支持：VGA（RGBHV）、YPbPr、S-VIDEO、C-VIDEO等； 3、可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1024x768@60Hz、1280x720@60Hz、 1280x800@60Hz、1920x1080@60Hz（默认）、1360x768@60Hz、 1920x1200@60Hz、1600x1200@60Hz； 4、VGA输入音频加嵌功能，每张卡输入4路带双声道立体声音频的VGA信号，信号可以由混合矩阵任意输出板卡输出到终端设备； 5、支持关闭\打开音频； 6、支持调节输出信号是HDMI\DVI； 7、支持调节色度空间是YCBCR\RGB； 8、支持VGA信号输入自动矫正； 9、支持单端口恢复出厂设置； 10、该卡自带防误插标志，水平插入矩阵卡槽即可使用； | 张 | 1 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 22 | 4路HDMI输出卡 | 1、4路HDMI信号输出,支持HDMI1.3和HDCP； 2、4路模拟音频输出，非平衡立体声 3、HDMI内嵌音频支持PCM格式； 4、支持无缝切换，输出分辨率可调：1280x720@60Hz； 1920x1200@60Hz；1280x1024@60Hz；1024x768@60Hz；800x600@60Hz。 | 张 | 1 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 23 | 中控主机 | 配置主频达4000MHz的32位内嵌式处理器，内置32M内存和4M存储FLASH，能高 速运行复杂的逻辑指令。 提供开放式的可编程控制平台、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构。 主机内置8路COM控制口，8路IR红外控制口，8路弱电继电器口，8路I/0控制口。 用户建立自有的红外代码数据库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制。 支持2路BPBUS控制总线，可扩充达256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）。 可通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制。 内嵌式红外学习功能。 2U金属机箱设计，符合国际机箱标准，可安装于任何19英寸的机柜上。 配置支持多连接的以太网接口，方便连接IPAD和安卓触屏。 网络主机一般是配IPAD软件出套装 1.8路红外发射端口，每路互相独立（任何时间只有一个红外端口有效）； 2.8路独立数字输入输出I/O口，输入输出电压范围DC 0~5V，电流0-10mA； 3.8路独立弱电继电器接口； 4.8路双向可编程RS-232/422/485通讯接口； 5.1个程序传输接口； 6.一个以太网接口（支持TCPIP协议），用于连接IPAD等WIFI设备，可以支持多个 IPAD等WIFI触屏同时连接到主机上。 7.110-240VAC自适应电源； 8.具有系统复位功能； 9.电源及状态指示功能； 10.红外自学习功能，更大的红外存储空间。 | 台 | 1 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 24 | 中控界面控制软件 | 一款应用于WiFi系列触摸屏的人机界面及指令编程软件，其功能强大、稳定，控件模式设计，全新的拖拽式编程方式方便用户轻松掌握。 2D/3D按钮、进度条、滑动条、图片/视频、文本、列表工具齐全，便于方便地设计友好的用户界面； 支持指令透传功能，简化编程过程和学习门槛； 支持LUA脚本功能，让复杂的控制事件程序编制过程化繁为简； 支持TCP/UDP通讯控制； 支持Https通讯控制； 双向通讯机制，可轻松获取周边设备工作状态； 支持视频预览功能，让操作更直观高效； 支持web功能，在系统操作管理的同时方便资讯查询； | 套 | 1 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 25 | ipad许可 | ios & android平板的软件使用许可 | 套 | 1 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 26 | 8路强电继电器 | 8路继电器模块,20A电流（用于连接到中控主机，带ID码），支持独立232控制，有手动控制开关，BP-BUS控制总线，用户自行设定，ID拨码开关选择ID | 台 | 2 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 27 | 无线触摸屏接收器 | 型号：室内放装型 1、工作模式：可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac Wave2协议 2、接口：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)； 3、协商速率：整机无线协商速率支持1267Mbps； 4、天线：内置天线 5、功耗：整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作)； 6、负载均衡：支持智能负载均衡技术，保证只对处于覆盖重叠区的无线用户才启动负载均衡功能，有效的避免误均衡的出现，从而最大限度的提高了无线网络容量； 7、远程探针：支持作为远程探针分析的Sensor设备，可以对覆盖区内的Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析。 | 台 | 1 | H3C、华为、思科 |
| 28 | 无线触摸屏 | IPad （32GB/WiFi版) | 台 | 1 | APPLE或同档次 |
| 29 | 红外发射棒 | 配套中控主机 | 台 | 2 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 30 | 无线投影网关 | 1、支持USB与PC或者MAC电脑直连，无需驱动 2、电脑视频可以直接无线连接到投影机或者视频矩阵 3、支持2个无线发射终端（双画面），可以由使用者自由在发射端切换任选的电脑信号无线接入投影机 4、分辨率最大支持 1080P,视频不低于 30帧/秒 | 台 | 1 | 奇机、冠艺、宝疆 |
| 31 | 24口接入交换机 | 1、交换容量 ≥330Gbps （若存在双指标，以低指标为准） 2、包转发率 ≥50Mpps （若存在双指标，以低指标为准） 3.接口:支持24*10/100/1000BASE-T；4个1000Base-X SFP端口 4.MAC地址:支持16K MAC地址，支持MAC地址自动学习和老化 5、堆叠:支持通过标准以太网接口进行堆叠；支持本地堆叠和远程堆叠； 6、路由：静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF 7、VLAN 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 8、端口镜像支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持远程端口镜像（RSPAN）。 9、软件定义网络：通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，大幅简化了网络的管理及维护难度，实现了网络流量的灵活控制，为核心网络及应用的创新提供了良好的网络平台。 10、绑定功能：支持IP/Port/MAC的绑定功能 11、安全防范：支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源； 12、协议：支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议 13、防雷功能：内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 14、设备管理:支持SNMP V1/V2c/V3；支持TR069； | 台 | 1 | H3C、华为、思科 |
| 32 | 8路时序电源控制器 | 1. 8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护。 2. 共提供12+1个插座输出，其中面板一路常通，后板6路输出带电源净化功能。 3. 支持2台机器级联。 4. 具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口. 5. 带数码LED电压指示 | 台 | 2 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 33 | 多媒体插座(桌面) | 1个VGA接口、1个网络接口(6类)、1个电源接口、1个音频接口、1个HDMI接口和1个麦克风接口 | 只 | 3 | 力美、科诺恩、XSS |
| 34 | 多媒体插座(墙面) | 1个DVI接口、1个网络接口(6类)、1个电源接口 | 只 | 1 | 力美、科诺恩、XSS |
| 35 | 19”42U网络机柜600mmx600mmx2000mm | 1、符合 GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2 标准； 2、全部选用优质冷轧钢板制作；方孔条 2.0mm,其它1.2mm；表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件； 3、机柜内部先进的理线槽设计，方便用户对大量线缆的管理和操作； 4、承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活； 5、柜体内部标识精确的“U”型位，尺寸：600×600×2000mm； | 只 | 2 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 36 | 安装辅材 | 话筒支架、音箱安装支架、专业音箱线、6类线、VGA线缆、HDMI线缆、RS232线缆、音视频线缆、接插件、各接头及远程视频会议线缆等 | 套 | 1 | 国产 |
|  | 八、多媒体信息发布系统 |  |  |  |
|  | 1、1层南入口大厅处室内全彩LED屏 |  |  |  |
| 1 | 室内全彩色屏体(P2) | 尺寸:5.0mx2.8m 1、像素间距:P2.0mm；像素构成：成像原理：LED主动发光；像素密度：250000点/㎡； 2、箱体：结构采用压铸铝；连接方式采用模组、HUB板、接收卡、电源间均采用镀金接插件硬连接，支持热插拔更换模组；具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性；有防高温、阻燃、防静电防护措施； 3、显示亮度：100-2000 cd/m2 @6500K校正后；亮度均匀性≥99%；色彩均匀性±0.001Cx,Cy之内；整屏不均匀控制≤1%； 4、对比度≥8000:1； 5、色温：2000-13000K可调，可设100%，75%，50%，25%等多挡电平白场调节；色温误差≤180K；灰度100%亮度时16bit；灰度70%亮度时16bit； 6、发光点中心距偏差≤1%；水平相对偏差≤0.5%；垂直相对偏差≤0.5%； 8、响应时间≤6ms；刷新率≥3840Hz；画面帧频50/60 Hz，观看舒适，画面稳定流畅，无拖影，屏体不闪烁，图像稳定无撕裂、高速动态视频图像显示完整，无扫描线； 9、功耗无极可调；峰值≤500W/㎡，平均175W/㎡； 10、单元支持7*24小时不间断稳定运行；支持热插拔更换模组；系统支持双冗余电源供电，支持双输入信号热备份功能，单元支持带电热插拔，单元即插即用，单元更换后无需设置和校正即可正常使用，保证整屏显示的均匀一致； 11、MTBF≥120,000小时； 12、盲点率(失控点)≤1/100000；寿命典型值≥120,000小时； 低亮高灰高刷特性： 13、在亮度降低小于300以下时，灰度与刷新率不低于原设定值的80%；低亮高灰高刷特性：在亮度降低小于300以下时，灰度与刷新率不低于原设定值的90%； 14、防潮性符合GB4943.1-2011 2.9.2要求进行测试，样本在一定温度湿度条件下，无击穿现象； 15、采用高精度结构设计，具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性，箱体间缝隙≤0.1mm，箱体平整度≤0.1mm；采用无螺丝连接固定结构,紧固件耐压力＞35KN； 16、防护等级前IP5X/后IP6X； 17、电磁辐射骚扰值＜45dB； 18、噪声采用无风扇设计，无噪声； 19、抗震等级GB/T17742-2008中国地震烈度8级； 20、阻燃防火测试符合BS476标准中的阻燃防火测试要求； 21、具备45度断口斜纹面罩；摩尔纹消减面罩面罩及卡扣式小间距多用途面罩；可选择不安装面罩 | 块 | 1 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 2 | 管理计算机 | CPU:酷睿i5 3.5GHz四核处理器/内存:4GB/显卡:1G显存,带两个DVI输出接口/硬盘:1TB/网卡:1000M/显示屏:20"液晶显示器/win7/键盘/鼠标 | 台 | 1 | 联想、戴尔、惠普 |
| 3 | 视频网络发送卡 | 实时控制、与电脑同步显示、全彩信号发送卡 | 套 | 1 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 4 | 视频网络接收卡 | 实时控制、与电脑同步显示、全彩信号接收卡 | 套 | 1 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 5 | 多媒体卡 | 采集卡SDI+DVI+HDMI+VGA+色差输入 | 块 | 1 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 6 | CAT.6 4对UTP,低烟无卤型(LSZH) | 1、性能：完全符合 TIA/EIA-568-B-2.1 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 2、外观：低烟无卤LSZH护套，305米/箱,23AWG实芯裸铜导体。 3、结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 4、带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 | 米 | 120 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 7 | 辅材 | 含设备电源、线路辅材、钢架结构及包边等 | 套 | 1 | 定制 |
|  | 2、1层电梯厅LCD播控一体机 |  |  |  |
| 1 | 32寸LCD播控一体机 | 采用黑色钢化有机玻璃面板,2.4 GHz 双核处理器/ 2G 内存/320G硬盘/支持RPL/PXE 无盘启动/磁盘存储2*SATA 3Gb/s 磁盘接口/扩展接口2 x Mini-PCIE/UVD3.0 解码技术，支持DX11，1080i 和1080P及H.264、VC-1、MPEG-4 等高清格式/USB 4*USB2.0端口/自适应千兆网卡芯片/Realtek ALC662 音效解码芯片，支持2/4/5.1 声道/1*SPDIF高保真音频接口/32″IPS显示屏/宽高比：16:9/最高分辨率：1920×1080/可视角度：178°/远程唤醒/关闭/重启/定时开关机/死机自动重启/远程一键备份/还原 | 台 | 3 | 迈创、星际、禾麦 |
| 2 | 服务器（兼工作站） | E5-1620V2/8G/600G(SAS 15K)*2/H310 R1/K600 1G独显/685W单电/DVDRW/2台22”液晶显示器/2个1000M网卡/鼠标、键盘等 | 台 | 1 | H3C、浪潮思科、华为 |
| 3 | 信息发布系统管理软件 | 具有节目管理、字幕管理、播出管理、终端管理、系统管理、日志管理等功能 | 套 | 1 | 星际、禾麦、景业 |
| 4 | 辅件 | 6类跳线 | 套 | 1 | 星际、禾麦、景业 |
|  | 3、人才市场1层大厅门楣处室外全彩LED屏 |  |  |  |
| 1 | 室外全彩色屏体 | 像素点间距:10mm,像素密度:10000点/平方,尺寸:8.0mx0.9m,含LED屏配套软件,具备远程控制能力 | 块 | 1 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 2 | 管理计算机 | CPU:酷睿i3 3.5GHz双核处理器/内存:4GB/显卡:1G显存,带两个DVI输出接口/硬盘:1TB/网卡:1000M/显示屏:20"液晶显示器/win7/键盘/鼠标 | 台 | 1 | 联想、戴尔、惠普 |
| 3 | 视频网络发送卡 | 实时控制、与电脑同步显示、全彩信号发送卡 | 套 | 1 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 4 | 视频网络接收卡 | 实时控制、与电脑同步显示、全彩信号接收卡 | 套 | 1 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 5 | 多媒体卡 | 采集卡SDI+DVI+HDMI+VGA+色差输入 | 块 | 1 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 6 | CAT.6 4对UTP,低烟无卤型(LSZH) | 1、性能：完全符合 TIA/EIA-568-B-2.1 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 2、外观：紫色低烟无卤LSZH护套，305米/箱,23AWG实芯裸铜导体。 3、结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 4、带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 | 米 | 70 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 7 | 辅材 | 含设备电源、线路辅材、钢架结构及包边等 | 套 | 1 | 国产 |
|  | 4、人才市场1层入口处室外LCD显示屏 |  |  |  |
| 1 | 65寸LCD播控一体机 | 采用黑色钢化有机玻璃面板,2.4 GHz 双核处理器/ 2G 内存/320G硬盘/支持RPL/PXE 无盘启动/磁盘存储2*SATA 3Gb/s 磁盘接口/扩展接口2 x Mini-PCIE/UVD3.0 解码技术，支持DX11，1080i 和1080P及H.264、VC-1、MPEG-4 等高清格式/USB 4*USB2.0端口/自适应千兆网卡芯片/Realtek ALC662 音效解码芯片，支持2/4/5.1 声道/1*SPDIF高保真音频接口/86″IPS显示屏/宽高比：16:9/最高分辨率：4K/可视角度：178°/远程唤醒/关闭/重启/定时开关机/死机自动重启/远程一键备份/还原 | 台 | 5 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
|  | 5、2层社保和医保大厅处室内全彩LED屏 |  |  |  |
| 1 | 社保室内全彩色屏体(P2) | 尺寸:32mx0.5m, 1、像素间距:P2.0mm；成像原理：LED主动发光；像素密度：250000点/㎡； 2、箱体：结构采用压铸铝；连接方式采用模组、HUB板、接收卡、电源间均采用镀金接插件硬连接，支持热插拔更换模组；具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性；有防高温、阻燃、防静电防护措施； 3、显示亮度：100-2000 cd/m2 @6500K校正后；亮度均匀性≥99%；色彩均匀性±0.001Cx,Cy之内；整屏不均匀控制≤1%； 4、对比度≥8000:1； 5、色温：2000-13000K可调，可设100%，75%，50%，25%等多挡电平白场调节；色温误差≤180K；灰度100%亮度时16bit；灰度70%亮度时16bit； 6、发光点中心距偏差≤1%；水平相对偏差≤0.5%；垂直相对偏差≤0.5%； 8、响应时间≤6ms；刷新率≥3840Hz；画面帧频50/60 Hz，观看舒适，画面稳定流畅，无拖影，屏体不闪烁，图像稳定无撕裂、高速动态视频图像显示完整，无扫描线； 10、单元支持7*24小时不间断稳定运行；支持热插拔更换模组；系统支持双冗余电源供电，支持双输入信号热备份功能，单元支持带电热插拔，单元即插即用，单元更换后无需设置和校正即可正常使用，保证整屏显示的均匀一致； 10、MTBF≥120,000小时； 11、盲点率(失控点)≤1/100000；寿命典型值≥120,000小时； 低亮高灰高刷特性： 12、在亮度降低小于300以下时，灰度与刷新率不低于原设定值的80%；低亮高灰高刷特性：在亮度降低小于300以下时，灰度与刷新率不低于原设定值的90%； 13、防潮性符合GB4943.1-2011 2.9.2要求进行测试，样本在一定温度湿度条件下，无击穿现象； 14、采用高精度结构设计，具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性，箱体间缝隙≤0.1mm，箱体平整度≤0.1mm；采用无螺丝连接固定结构,紧固件耐压力＞35KN； 15、防护等级前IP5X/后IP6X； 16、电磁辐射骚扰值＜45dB； 17、噪声采用无风扇设计，无噪声； 18、抗震等级GB/T17742-2008中国地震烈度8级； 19、阻燃防火测试符合BS476标准中的阻燃防火测试要求； 20、具备45度断口斜纹面罩；摩尔纹消减面罩面罩及卡扣式小间距多用途面罩；可选择不安装面罩 | 块 | 1 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 2 | 医保室内全彩色屏体(P2) | 尺寸:37mx0.5m, 1、像素间距:P2.0mm；像素构成：精选1515自主封装全黑灯珠，具有高对比度、高可靠性；成像原理：LED主动发光；像素密度：250000点/㎡； 2、箱体：结构采用压铸铝；连接方式采用模组、HUB板、接收卡、电源间均采用镀金接插件硬连接，支持热插拔更换模组；具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性；有防高温、阻燃、防静电防护措施； 3、显示亮度：100-2000 cd/m2 @6500K校正后；亮度均匀性≥99%；色彩均匀性±0.001Cx,Cy之内；整屏不均匀控制≤1%； 4、对比度≥8000:1； 5、色温：2000-13000K可调，可设100%，75%，50%，25%等多挡电平白场调节；色温误差≤180K；灰度100%亮度时16bit；灰度70%亮度时16bit； 6、发光点中心距偏差≤1%；水平相对偏差≤0.5%；垂直相对偏差≤0.5%； 8、响应时间≤6ms；刷新率≥3840Hz；画面帧频50/60 Hz，观看舒适，画面稳定流畅，无拖影，屏体不闪烁，图像稳定无撕裂、高速动态视频图像显示完整，无扫描线； 9、功耗无极可调；峰值≤500W/㎡，平均175W/㎡； 10、单元支持7*24小时不间断稳定运行；支持热插拔更换模组；系统支持双冗余电源供电，支持双输入信号热备份功能，单元支持带电热插拔，单元即插即用，单元更换后无需设置和校正即可正常使用，保证整屏显示的均匀一致； 11、MTBF≥120,000小时； 12、盲点率(失控点)≤1/100000；寿命典型值≥120,000小时； 低亮高灰高刷特性： 13、在亮度降低小于300以下时，灰度与刷新率不低于原设定值的80%；低亮高灰高刷特性：在亮度降低小于300以下时，灰度与刷新率不低于原设定值的90%； 14、防潮性符合GB4943.1-2011 2.9.2要求进行测试，样本在一定温度湿度条件下，无击穿现象； 15、采用高精度结构设计，具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性，箱体间缝隙≤0.1mm，箱体平整度≤0.1mm；采用无螺丝连接固定结构,紧固件耐压力＞35KN； 16、防护等级前IP5X/后IP6X； 17、电磁辐射骚扰值＜45dB； 18、噪声采用无风扇设计，无噪声； 19、抗震等级GB/T17742-2008中国地震烈度8级； 20、阻燃防火测试符合BS476标准中的阻燃防火测试要求； 21、具备45度断口斜纹面罩；摩尔纹消减面罩面罩及卡扣式小间距多用途面罩；可选择不安装面罩 | 块 | 1 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 3 | 管理计算机 | CPU:酷睿i3 3.5GHz双核处理器/内存:4GB/显卡:1G显存,带两个DVI输出接口/硬盘:1TB/网卡:1000M/显示屏:20"液晶显示器/win7/键盘/鼠标 | 台 | 2 | 联想、戴尔、惠普 |
| 4 | 视频网络发送卡 | 实时控制、与电脑同步显示、全彩信号发送卡 | 套 | 2 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 5 | 视频网络接收卡 | 实时控制、与电脑同步显示、全彩信号接收卡 | 套 | 2 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 6 | 多媒体卡 | 采集卡SDI+DVI+HDMI+VGA+色差输入 | 块 | 2 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 7 | CAT.6 4对UTP,低烟无卤型(LSZH) | 1、性能：完全符合 TIA/EIA-5.68-B-2...1. 和 ISO/IEC1.1.801. 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 2、外观：紫色低烟无卤LSZH护套，3.05.米/箱,23AWG实芯裸铜导体。 3、结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 4、带宽：保证 2..5.0MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 | 米 | 300 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 8 | 辅材 | 含设备电源、线路辅材、钢架结构及包边等 | 套 | 1 | 国产 |
|  | 6、2层社保和医保大厅处拼接屏(各12块) |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶拼接屏 | LCD显示单元需提供3C认证以及节能认证2、LCD显示单元为：46英寸，双边物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms，具备常规的输入接口：VGA*1、CVBS*1、DVI*1、HDMI*1、RS232*1、USB*1。3、LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度不低于3500：1，图像清晰度≥900TVL，亮度鉴别等级为11级4、LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°6、LCD显示单元具备阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节7、液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；8、液晶显示单元拼接安装后，拼接精度≤0.2mm；9、为了保证图像色彩准确性，LCD显示单元色校准系数满足JJG211-2005标准10、LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求11、 LCD显示单元采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准； 12、LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准； 13、因现场限制需要前维护安装 | 套 | 24 | GQY、中达、彩讯 |
| 2 | 46寸液晶支架 | 1、完全正面安装、布线、调试和维护，轻松组建前维护大屏幕拼接墙； 2、靠墙安装，不占用背部和侧面空间，灵活组合，无限拼接； 3、规格度身定制，安装快速便捷，可做成壁挂式、嵌入式、落地式，以适应不同场合的应用； 4、超薄支架，充分体现液晶拼接“薄”的特点； 5、前维护结构，每个拼接显示单元可单独弹出和推入，不影响其它显示屏正常使用； 6、支架配有上下/左右/前后共六方位微调装置，屏体拼逢平整，美观大方，稳固安全； | 套 | 24 | GQY、中达、彩讯 |
| 3 | 控制器 | 要求产品采用嵌入式系统，模块化设计，不大于3U高度 1、单台设备不少于12路HDMI接口输出，至少包含8个3840x2160分辨率输出口和4个2560x1600分辨率输出口 2、4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K采集） 3支持3个232接口，3个USB接口，1个485接口； 4、支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM/G.711/ACC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2音频解码;支持音频复合流解码。 5、H.264/H.265视频解码均支持不少于12路1200W@25fps、48路300W@25fps、64路1080P@30fps、144路720P@30fps网络视频解码 6、支持任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放，并在单屏或拼接屏的任意位置上叠加显示，图层不少于36层； 7、支持主控板RJ45口的232信号输出至屏幕控制器，实现大屏的开关、屏幕调节（亮度、对比度、饱和度、清晰度）、背光模式、切换等功能； 8、支持将电视墙布局保持为预案，设备能保存16组预案，支持预案轮巡功能，轮巡间隔可任意设置； 9、支持黑白名单功能：当设置白名单时，只允许白名单内IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备； 10、支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、情绪、眼镜、口罩、胡子等属性信息，支持其中任意4种属性同时展示。 11、支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸比对结果，内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度。 12、通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示；可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；可同时支持多个抓屏任务；1 | 套 | 2 | GQY、中达、彩讯 |
| 4 | CAT.6 4对UTP,低烟无卤型(LSZH) | 1、性能：完全符合 TIA/EIA-5.68-B-2...1. 和 ISO/IEC1.1.801. 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 2、外观：紫色低烟无卤LSZH护套，3.05.米/箱,23AWG实芯裸铜导体。 3、结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 4、带宽：保证 2..5.0MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低 | 米 | 1500 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 5 | 辅材 | 含设备电源、线路辅材、钢架结构及包边等 | 套 | 1 | 国产 |
|  | 7、14层档案查阅大厅处室内全彩LED屏 |  |  |  |
| 1 | 室内全彩色屏体(P2) | 尺寸:14mx0.5m 1、像素间距:P2.0mm；成像原理：LED主动发光；像素密度：250000点/㎡； 2、箱体：结构采用压铸铝；连接方式采用模组、HUB板、接收卡、电源间均采用镀金接插件硬连接，支持热插拔更换模组；具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性；有防高温、阻燃、防静电防护措施； 3、显示亮度：100-2000 cd/m2 @6500K校正后；亮度均匀性≥99%；色彩均匀性±0.001Cx,Cy之内；整屏不均匀控制≤1%； 4、对比度≥8000:1； 5、色温：2000-13000K可调，可设100%，75%，50%，25%等多挡电平白场调节；色温误差≤180K；灰度100%亮度时16bit；灰度70%亮度时16bit； 6、发光点中心距偏差≤1%；水平相对偏差≤0.5%；垂直相对偏差≤0.5%； 8、响应时间≤6ms；刷新率≥3840Hz；画面帧频50/60 Hz，观看舒适，画面稳定流畅，无拖影，屏体不闪烁，图像稳定无撕裂、高速动态视频图像显示完整，无扫描线； 9、单元支持7*24小时不间断稳定运行；支持热插拔更换模组；系统支持双冗余电源供电，支持双输入信号热备份功能，单元支持带电热插拔，单元即插即用，单元更换后无需设置和校正即可正常使用，保证整屏显示的均匀一致； 10、MTBF≥120,000小时； 11、盲点率(失控点)≤1/100000；寿命典型值≥120,000小时； 低亮高灰高刷特性： 12、在亮度降低小于300以下时，灰度与刷新率不低于原设定值的80%；低亮高灰高刷特性：在亮度降低小于300以下时，灰度与刷新率不低于原设定值的90%； 13、防潮性符合GB4943.1-2011 2.9.2要求进行测试，样本在一定温度湿度条件下，无击穿现象； 14、采用高精度结构设计，具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性，箱体间缝隙≤0.1mm，箱体平整度≤0.1mm；采用无螺丝连接固定结构,紧固件耐压力＞35KN； 15、防护等级前IP5X/后IP6X； 16、电磁辐射骚扰值＜45dB； 17、噪声采用无风扇设计，无噪声； 18、抗震等级GB/T17742-2008中国地震烈度8级； 19、阻燃防火测试符合BS476标准中的阻燃防火测试要求； 20、具备45度断口斜纹面罩；摩尔纹消减面罩面罩及卡扣式小间距多用途面罩；可选择不安装面罩 | 块 | 1 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 2 | 管理计算机 | CPU:酷睿i3 3.5GHz双核处理器/内存:4GB/显卡:1G显存,带两个DVI输出接口/硬盘:1TB/网卡:1000M/显示屏:20"液晶显示器/win7/键盘/鼠标 | 台 | 2 | 联想、戴尔、惠普 |
| 3 | 视频网络发送卡 | 实时控制、与电脑同步显示、全彩信号发送卡 | 套 | 1 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 4 | 视频网络接收卡 | 实时控制、与电脑同步显示、全彩信号接收卡 | 套 | 1 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 5 | 多媒体卡 | 采集卡SDI+DVI+HDMI+VGA+色差输入 | 块 | 1 | GQY、上海三思、北京利亚德 |
| 6 | CAT.6 4对UTP,低烟无卤型(LSZH) | 1、性能：完全符合 TIA/EIA-5.68-B-2...1. 和 ISO/IEC1.1.801. 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 2、外观：低烟无卤LSZH护套，3.05.米/箱,23AWG实芯裸铜导体。 3、结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 4、带宽：保证 2..5.0MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 | 米 | 50 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 7 | 辅材 | 含设备电源、线路辅材、钢架结构及包边等 | 套 | 1 | 国产 |
|  | 九、窗口叫号系统 |  |  |  |
|  | 1、2层社保大厅处 |  |  |  |
| 1 | 触摸型取号机 | Intel Atom 1.8GHz /工业级工控主板/2G DDR3内存/500G/声卡/网卡/键盘/鼠标/17寸防尘触摸屏及液晶显示器/热敏打印机/音箱/豪华立式机柜,金属钢板结构,金属烤漆,表面亚光处理 | 米 | 2 | 智慧科技、广州聚点、北京开航政通 |
| 2 | 系统分配器 | 输出8个端口,支持窗口数:64个,信号输入/输出模式：RS-485； | 台 | 2 | 智慧科技、广州聚点、北京开航政通 |
| 3 | 55寸LED液晶电视机 | 宽高比:16：9,3个HDMI接口,1个RJ45网口,1个VGA接口,3个USB输入端子,2个视频输入端子,1个音频输入端子,含安装挂架 | 台 | 10 | 智慧科技、广州聚点、北京开航政通 |
| 4 | 高清播放终端 | 1个VGA接口，1个网口 | 台 | 10 | 智慧科技、广州聚点、北京开航政通 |
| 5 | 功率放大器 | 定压:100V、70V,定阻输出：4—16欧姆,功率输出(额定):60W | 台 | 2 | ITC、世邦、TOA |
| 6 | 防火型定压吊顶扬声器 | 额定功率:3W,最大功率:6W,灵敏度:92dB,频率响应:150-12KHz,输入电压:100V | 只 | 12 | ITC、世邦、TOA |
| 7 | 多功能呼叫器 | 4位液晶显示,主要呼叫功能有：顺呼、复呼、选呼、暂停、转移等,同时屏幕实时显示当前队列、等候人数、登录状态和呼叫状态,预留服务评价和内部呼叫功能接口 | 台 | 38 | 智慧科技、广州聚点、北京开航政通 |
| 8 | 系统软件 | 前台系统管理软件(用于排队系统前台运行)和后台远程浏览软件(用于后台统计及远程查询) | 套 | 1 | 智慧科技、广州聚点、北京开航政通 |
| 9 | CAT.6 4对UTP,低烟无卤型(LSZH) | 1、性能：完全符合 TIA/EIA-568-B-2.1 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 2、外观：紫色低烟无卤LSZH护套，305米/箱,23AWG实芯裸铜导体。 3、结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 4、带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 | 米 | 1250 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 10 | 19”42U机柜 | 1、符合 GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2 标准； 2、全部选用优质冷轧钢板制作；方孔条 2.0mm,其它1.2mm；表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件； 3、机柜内部先进的理线槽设计，方便用户对大量线缆的管理和操作； 4、承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活； 5、柜体内部标识精确的“U”型位，尺寸：600×600×2000mm； | 只 | 1 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 11 | 广播线 | ZR-RVVP3x1.0 | 米 | 200 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 12 | 安装辅件 | 屏体固定吊杆、端子盒 | 套 | 1 | 国产 |
|  | 2、14层档案局查阅大厅处 |  |  |  |
| 1 | 触摸型取号机 | Intel Atom 1.8GHz /工业级工控主板/2G DDR3内存/500G/声卡/网卡/键盘/鼠标/17寸防尘触摸屏及液晶显示器/热敏打印机/音箱/豪华立式机柜,金属钢板结构,金属烤漆,表面亚光处理 | 米 | 1 | 智慧科技、广州聚点、北京开航政通 |
| 2 | 系统分配器 | 输出8个端口,支持窗口数:64个,信号输入/输出模式：RS-485； | 台 | 1 | 智慧科技、广州聚点、北京开航政通 |
| 3 | 55寸LED液晶电视机 | 宽高比:16：9,3个HDMI接口,1个RJ45网口,1个VGA接口,3个USB输入端子,2个视频输入端子,1个音频输入端子,含安装挂架 | 台 | 1 | 智慧科技、广州聚点、北京开航政通 |
| 4 | 高清播放终端 | 1个VGA接口，1个网口 | 台 | 1 | 智慧科技、广州聚点、北京开航政通 |
| 5 | 功率放大器 | 定压:100V、70V,定阻输出：4—16欧姆,功率输出(额定):60W | 台 | 1 | ITC、世邦、TOA |
| 6 | 防火型定压吊顶扬声器 | 额定功率:3W,最大功率:6W,灵敏度:92dB,频率响应:150-12KHz,输入电压:100V | 只 | 2 | ITC、世邦、TOA |
| 7 | 多功能呼叫器 | 4位液晶显示,主要呼叫功能有：顺呼、复呼、选呼、暂停、转移等,同时屏幕实时显示当前队列、等候人数、登录状态和呼叫状态,预留服务评价和内部呼叫功能接口 | 台 | 9 | 智慧科技、广州聚点、北京开航政通 |
| 8 | 系统软件 | 前台系统管理软件(用于排队系统前台运行)和后台远程浏览软件(用于后台统计及远程查询) | 套 | 1 | 智慧科技、广州聚点、北京开航政通 |
| 9 | CAT.6 4对UTP,低烟无卤型(LSZH) | 1、性能：完全符合 TIA/EIA-568-B-2.1 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 2、外观：紫色低烟无卤LSZH护套，305米/箱,23AWG实芯裸铜导体。 3、结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 4、带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 | 米 | 280 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 10 | 19”42U机柜 | 1、符合 GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2 标准； 2、全部选用优质冷轧钢板制作；方孔条 2.0mm,其它1.2mm；表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件； 3、机柜内部先进的理线槽设计，方便用户对大量线缆的管理和操作； 4、承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活； 5、柜体内部标识精确的“U”型位，尺寸：600×600×2000mm； | 只 | 1 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 11 | 广播线 | ZR-RVVP3x1.0 | 米 | 50 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 12 | 安装辅件 | 屏体固定吊杆、端子盒 | 套 | 1 | 国产 |
|  | 十一、电梯五方通话系统 |  |  |  |
| 1 | 联网线 | RVVP4*1.0 | 米 | 1720 | 普天天纪、一舟、天诚 |
|  | 十一、数字仲裁庭系统 |  |  |  |
| 1 | 高清标准庭审主机 | 1、视频不少于8路SDI输入，6路HDMI输入，4路DVI视频输入；8路DVI视频输出，6路HDMI输出，2路SDI输出； 2、音频不少于16个Mic in幻象输入、5个line in；3个line out、2个XLR out接口；控制不少于8路RS485控制接口，4路RS232控制接口,6路红外输出，1路红外接收； 3、 内置不小于8寸电容触控屏，分辨率支持1024*600，支持视频显示、光盘容量及刻录时长显示； 4、支持接入图像的多种画面合成方式，共计11种合成画面风格，至多可同时接入9路通道参与合成； 5、含2T以上硬盘，支持Raid5，支持硬盘Smart信息显示和坏道检测； 6、支持证人人脸保护功能，证人面部动态马赛克（马赛克随人脸移动），马赛克等级、区域大小可调； 7、支持多方庭审，支持H.323视频会议协议，支持H.239双流协议，支持无缝接入视频会议，最大支持4路远程点，5方视频会议； | 套 | 2 | 苏州科达、大华、海康 |
| 2 | 智能庭审管理软件 | 1、系统采用B/S 的架构，运行在linux操作系统，可以独立运行在专线网上； 2、系统包括案卷管理、排期管理、视频监控管理、播控管理、用户管理、电子地图等功能模块； 3、系统可以独立完成案件管理和排期管理，支持通过二次开发与法院审判流程管理系统对接； 4、系统支持新建案件，录入案件的相关信息如：案号、案件类型、管理部门、立案时间、案由、原告（公诉人）、原告律师、被告（嫌疑人）、被告律师（辩护人）、案件详情等等； 5、系统支持同时浏览法庭中的合成画面和特写单画面； 6、系统提供直播点播窗口，支持直播庭审实况视频，并可以事后对录像进行点播浏览； 7、直播点播过程中可实现庭审视频与笔录的同屏播放，笔录内容可以实时刷新； 8、系统内置流媒体直播点播服务，最大支持200M码流转发能力；（仅TSMS-E支持） 9、系统支持法院信息、法庭信息、案件类型、案由信息、审判字号、全国法院结构的管理和编辑； 10、系统支持多种权限管理手段，通过部门管理、职位管理、角色管理、用户管理为每个账号分配相应的权限； | 套 | 1 | 苏州科达、大华、海康 |
| 3 | 仲裁庭综合控制台 | 1、显示屏类型：TFT显示屏 2、显示屏尺寸：800X600像素 3、屏幕尺寸：对角8英寸 4、内置电池：11.1V /4100mAH 锂离子电池 5、外接适配器：DC15V/2A、输入电源220V 50HZ 6、工作时间：8小时 7、 频率：RF发射，433MHZ 8、通讯距离：80米视距 9、超长耐磨铝合金外壳，桌面式放置 10、适应各种光线环境，与高清庭审主机配套实现对庭审过程的快速控制（一键开庭，证据切换、摄像机控制、画面分割切换等） | 台 | 2 | 苏州科达、大华、海康 |
| 4 | 庭审管理终端 | CPU:Intel 酷睿i7 3.6GHz四核处理器/内存:16GB/显卡:6G显存,带1路HDMI、1路DVI接口/硬盘:1TB，128G SSD/网卡:1000M/显示屏:1台22"液晶显示器,含64位操作系统，配套鼠标和键盘，2.0声道有源音箱系统,麦克风 | 台 | 4 | 浪潮、联想、清华同方 |
| 5 | 高清球机 | 1、400万像素，最低照度：彩色0.02Lux @ (F1.6，AGC ON) 2、黑白：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)； 3、支持可识别距样机350m处的人体轮廓，红外波长：850nm； 4、信噪比大于55dB，支持背光补偿、宽动态、光学变焦等； 5、支持16倍数字变倍及30倍光学变焦等； 6、支持断电记忆功能、预置位冻结功能、智能运动跟踪、300个预置点设置等； 7、支持两（多）路码流或存储一路的同时输出另一路在图像格式。压缩编码格式或压缩码率等参数有所不同并可以独立设置的视屏码流的功能； 8、支持音频输入/输出，报警输入/输出/联动，支持扩展存储卡； 9、支持多种安装方式，球机可上传角度等信息等，含球机配套支架 | 台 | 10 | 大华、苏州科达、英飞拓 |
| 6 | 鹅颈话筒 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB,1KH 7.供电电压：DC3V/幻象48V | 台 | 16 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 7 | 功率放大器 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入； 3.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用； 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.输出功率:立体声/并联8Ω:200W*2.立体声/并联4Ω:300W*2.桥接8Ω:600W； 6.信噪比:≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)； 7.分离度:≥80dB、失真度:≤0.05%； 8.供电:~ 220V(50/60Hz) | 台 | 4 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 8 | 吸顶扬声器 | 1．额定功率：40W 2．阻抗：8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：90dB±3dB 4．频率响应(-10dB)：90-20KHz 5．喇叭单元：8" x 1 1.5" x 1 | 只 | 12 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 9 | 桌面液晶显示器 | 22寸液晶显示器，分辨率1920×1080；屏幕比例：16:9 亮度180cd/m²； 对比度3000;1； 视角水平170°，垂直160º； 接口：VGA、HDMI、USB多媒体输入接口；内置喇叭； AC100V--240V。 标配底座支架、遥控器、电源线、VGA线 | 台 | 12 | 大华、苏州科达、英飞拓 |
| 10 | 高清证据展示台 | RGB输入输出各1组、HDMI输入输出各1组、USB2.0接口2组、SD 卡插槽、音频输入输出各1组、视频输出RCA1组、内置麦克风,像素：：500万像素,解像度：≥1000线,对焦/白平衡：自动/手动,图像特技：标题、负片、冻结、旋转（0、90、180、270）、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白、画中画、遮屏等；输出分辨率: 1080p (1920 x 1080),显示速率：30fps,可实现焦距调整、文本/图像模式切换、灯光控制、自动对焦等功能； 支持二分屏、三分屏等多种分屏模式，分屏窗口中，可显示图片、视频、PPT等多媒体资料，并可对多媒体资料进行单独的控制（包括PPT的翻页、批注；视频的播放等）;一键切换功能：可实现鼠标一键拖拽采集图像至Word或PPT等能接收图像的位置。 | 台 | 2 | 鸿合、恒胜、QOMO |
| 11 | 激光打印机 | 最大打印幅面 A3 最高分辨率 1200×1200dpi 黑白打印速度 35ppm 处理器 460MHz 内存：48MB 预热时间 0秒 首页打印时间 小于10秒 打印语言 PCL5e，PCL6，PostScript3 打印字体 103种内置可扩展PCL字体 93种内置PostScript字体 月打印负荷 65000页 接口类型 USB2.0 IEEE1284（并行接口） EIO插槽 | 台 | 2 | 惠普、佳能、兄弟 |
| 12 | 65寸液晶电视机(包含安装支架) | 产品类型：3D智能电视，屏幕尺寸：65英寸 分辨率：4K，支持格式≥1080p（全高清） HDMI接口：2*HDMI 背光灯类型：LED发光二极管 响应时间：4ms 网络功能：网络连接：支持连接方式：有线/内置wifi；音效系统：立体声伴音系统 其他接口：AV接口，VGA接口，耳机接口，色差分量接口，2个USB接口 屏幕比例：16:9 扫描方式：逐行扫描 输出功率：10W×2 音效模式：标准，电影，音乐，用户 扬声器：扬声器数量：2个 USB媒体播放 | 台 | 4 | 海尔、创维、海信 |
| 13 | 24口接入交换机 | 1、交换容量 ≥330Gbps （若存在双指标，以低指标为准） 2、包转发率 ≥50Mpps （若存在双指标，以低指标为准） 3.接口:支持24*10/100/1000BASE-T；4个1000Base-X SFP端口 4.MAC地址:支持16K MAC地址，支持MAC地址自动学习和老化 5、堆叠:支持通过标准以太网接口进行堆叠；支持本地堆叠和远程堆叠； 6、路由：静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF 7、VLAN 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 8、端口镜像支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持远程端口镜像（RSPAN）。 9、软件定义网络：通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，大幅简化了网络的管理及维护难度，实现了网络流量的灵活控制，为核心网络及应用的创新提供了良好的网络平台。 10、绑定功能：支持IP/Port/MAC的绑定功能 11、安全防范：支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源； 12、协议：支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议 13、防雷功能：内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 14、设备管理:支持SNMP V1/V2c/V3；支持TR069； | 台 | 2 | H3C、浪潮思科、华为 |
| 17 | 8路时序电源控制器 | 有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关；每路输出带指示灯，开关控制电源；配置电压显示窗口；额定输出电流高达30A，总共可控制8路管理电源，每路动作延时时间：2秒；每路输出带指示灯，单路额定输出电流：20A；为避免一些人为失误的操作，彻底解决终端器材(如功放、喇叭等)可能由于这种失误而造成的损坏；减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流；系统管理员得以远离繁复的开关，切断用电设备的电源的工作。额定输出电压：交流220V，50Hz；额定输出电流：30A；可控制电源：8路；每路动作延时时间：2秒；供电电源：VAC50/60Hz25A；单路额定输出电源：20A。 | 台 | 4 | DSPPA、Fiontu、ITC |
| 15 | 桌面多媒体插座 | 1个VGA接口、1个网络接口(6类)、1个电源接口、1个音频接口、1个HDMI接口和1个麦克风接口 | 台 | 20 | 雷拓、科博、度龙 |
| 16 | 19”42U机柜 | 1、符合 GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2 标准； 2、全部选用优质冷轧钢板制作；方孔条 2.0mm,其它1.2mm；表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件； 3、机柜内部先进的理线槽设计，方便用户对大量线缆的管理和操作； 4、承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活； 5、柜体内部标识精确的“U”型位，尺寸：600×600×2000mm； | 只 | 2 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 17 | CAT.6 4对UTP,低烟无卤型(LSZH) | 1、性能：完全符合 TIA/EIA-568-B-2.1 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 2、外观：紫色低烟无卤LSZH护套，305米/箱,23AWG实芯裸铜导体。 3、结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 4、带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 | 米 | 1000 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 18 | 麦克风线 | OFC无氧铜芯,双层屏蔽 | 米 | 500 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 19 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 240 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 20 | 电源线 | WDZ-BYJ-2x2.5+BYJR2.5 | 米 | 160 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 21 | 音频线 | RVVP4*0.5 | 米 | 500 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 22 | 高清VGA线 | VGA3+6,支持1080p分辨率 | 米 | 500 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 23 | 数字高清视频传输线HD-SDI | SDI高清视频线,75欧铜芯铜网同轴视频线 | 米 | 240 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 24 | 数字高清音视频传输线 | HDMI,高纯度4N无氧铜导体，线芯采用24AWGX | 米 | 500 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 25 | 音箱线 | ETB2x2.5 | 米 | 140 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 26 | 辅件 | 含各类配套跳线，垃圾清理，外运 | 套 | 1 | 国产 |
|  | 十二、档案库房综合管理系统 |  |  |  |
| 1 | 信号线 | RVVP4x1.0 | 米 | 3360 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 2 | CAT.6 4对UTP,低烟无卤型(LSZH) | 1、性能：完全符合 TIA/EIA-568-B-2.1 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 2、外观：紫色低烟无卤LSZH护套，305米/箱,23AWG实芯裸铜导体。 3、结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 4、带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 | 米 | 6600 | 普天天纪、一舟、天诚 |
| 3 | 信号线 | RVV2x0.75 | 米 | 11000 | 普天天纪、一舟、天诚 |
|  | 十三、机房工程(地下1层运营商接入机房、1层监控中心、7层弱电总机房及UPS间) |  |  |  |
|  | 1、机房装饰部分 |  |  |  |
| 1 | 原有装饰面层及基层等处理 | 处理项目：天棚、地面及墙体等 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 2 | 吊顶 | 1、吊顶形式:微孔铝合金吸音板 2、龙骨类型、材料种类、规格、中距:吊顶龙骨选用同品牌龙骨及配套材料，要符合GB11981-2001国家标准的规定 3、顶面做防尘静电处理，15mm厚阻燃橡胶保温板 4、面层材料品种、规格:600*600微冲孔金属方板 | m2 | 170 | 金霸、欧柏、欧陆 |
| 3 | 细石混凝土楼地面 | C15混凝土 | m2 | 170 | 国产优质 |
| 4 | 地面防水工程 | 做法：地面清理找平后刷防水涂料三遍，厚度不小于0.3mm， 防水涂料采用JS－II聚合物水泥防水涂料 | m2 | 170 | 立邦、多乐士、华润 |
| 5 | 地面及天棚刷防静电漆 | 基层类型:做法：顶面清理，修补填平及安装预埋件，顶面找平后刷防水涂料三遍（另计），防静电漆两遍 | m2 | 170 | 立邦、多乐士、华润 |
| 6 | 全钢无边型防静电活动地板 | 做法：1、活动地板安装时首先对机房地面预处理，包括机房地面抹平处理、防水防潮处理、抗静电处理。 2、地面工程在铺装地板前先在地板下刷防尘漆并粘贴19㎜厚橡塑保温板。 3、支撑地板的横梁采用专门钢材，具有钢性好、承载力强等特点。其支架、横梁表面采用镀锌处理，美观 4、地板金属部件应保证8年以上防腐防锈 5、架空地板高度400㎜，支架允许荷载≥20KN（只） | m2 | 170 | 沈飞、向利、华力 |
| 7 | 入口斜坡 | 定制，防滑 | 个 | 2 | 国产优质 |
| 8 | 不锈钢踢脚线 | 1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类、规格:9厘板基层背刷防火涂料 3、粘结材料:玻璃胶粘贴基层与面层 4、面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.2厚镜面不锈钢折边 | m2 | 18 | 国产优质 |
| 9 | 天棚防水工程 | 做法：顶面清理，修补填平及安装预埋件，顶面找平后刷防水涂料三遍，下翻20公分以上，厚度不小于0.3mm， 防水涂料采用JS－II聚合物水泥防水涂料 | m2 | 170 | 国产优质 |
| 10 | 墙面一般抹灰 | 墙体类型:墙体墙面抹灰 面层厚度、砂浆配合比 | m2 | 180 | 国产优质 |
| 11 | 门窗封堵 | 根据现场实际情况 | 套 | 2 | 国产优质 |
| 12 | 钢质防火门 | 门类型:甲级钢制防火门 扇材质、外围尺寸:1500*2200mm | 樘 | 2 | 新多、天安、亚亚 |
| 13 | 设备底座 | 定制,精密空调和UPS柜等 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 14 | 清洁费 |  | 项 | 1 | 定制 |
|  | 2、机房配电部分 |  |  |  |
| 1 | 冷通道结构 | 含有5个600宽翻转天窗、2个600宽固定天窗、1个300宽固定天窗，机柜顶部围板，2扇旋转推拉门，机柜顶部配置钣金桥架，1个消防控制模块，1个LED显示屏，每个柜位配置LED照明灯管，1套门禁系统。 1)封闭通道顶板采用模块化设计，每个单元均能独立安装，并能与相邻的单元连接；可根据机柜宽度不同，提供多种通道顶板规格。 2)通道天窗应采用平顶结构，天窗开启后总高度不超过机柜顶部550mm，同时确保通道内高度不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全； 3)通道天窗金属框应采用≥1.5mm优质冷轧钢板，符合GB11253。通道天窗应采用透光性好，机械强度高的钢化玻璃材料，钢化玻璃厚度≥5mm，透光率不低于90%。钢化玻璃具备3C认证 4)活动天窗采用电磁锁控制，应与消防信号联动。消防状态下电磁锁自动打开，天窗在重力作用下可自动打开，打开角度90°，并有限位装置，避免天窗开启后频繁大幅度晃动，最大限度地让消防气体进入通道内，动作可靠迅速。 5)封闭通道内应安装LED灯，作为通道的补充光源，平行分布于通道两侧，保持美观及必要的可维护性，通道内照度满足GB50174-2017相关要求。 6)通道门为旋转推拉门，采用钢化玻璃外包优质冷轧钢板门框结构，通道门钢化玻璃面积≥50%；或采用全钢化玻璃加铝边框结构，通道门钢化玻璃面积≥90%；推拉门顶部能安装可编辑显示内容的LED显示屏，自带温湿度显示，能隐藏式安装闭门器及门禁系统内的电磁锁（电磁锁磁吸力≥180kg），推拉门在通道内外需满足：门禁（密码+刷卡+指纹）开门方式；推拉门开启方式为手动开启、自动闭合。 7)通道门底部应配置毛刷，左右门之间配置密封贴，减少冷热气流混合。 8)整体封闭通道抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，连续通过8、9级烈度结构抗地震试验 9)为保证微模块一体化机房的安装便捷性及统一性，要求服务器机柜和密封冷通道组件为同一品牌 | 套 | 3 | 易事特、科士达、科华 |
| 2 | 监控柜 | 含1台动环主机，8个温湿度感应器，6个烟雾感应器，1个声光报警器，3套不定位漏水控制模块，1个8路网络数字硬盘录像机、6个200万网络监控半球摄像机、2个4T硬盘。 1、监控主机硬件技术要求： 数字量信号检测端口（DI）10个数字量输入，数字量输出控制端口（DO）4个数字量输出， 内置6个RS232/RS485口智能接口，USB口、太网口、12V传感器供电端口、电源开关按钮，、电源指示灯、系统运行指示灯，IP复位按钮、告警复位按钮。 2、监控主机软件技术要求： 监控主机内置 Linux操作系统，采用B/S架构，支持web方式管理和浏览，无须安装客户端软件，无需安装任何第三方插件，支持web方式添加手机号码和选择所需接收的告警，支持历史数据和历史告警查询，支持历史曲线浏览，可通过web远程在线升级，方便维护；支持3D动画浏览设备参数和3D动画方式提示告警位置和设备，支持总览整个机房3D视图，支持3D视图动画旋转，以不同角度浏览机房布局，可全屏浏览。 3、所有联网机房均采用嵌入式监控主机分布式独立运行，不会因为网络中断或某个环节故障而造成系统瘫痪，中心监控系统关注数据管理和展现等业务功能，架构优良，整个系统稳定可靠。 4、支持3D动画方式直观浏览各机房监控参数和告警功能：支持机房3D模型现场建模，支持总览整个机房3D视图；支持3D视图动画旋转，以不同角度浏览机房布局；可以通过鼠标的滚轮来放大缩小3D视图，通过双击或鼠标移到场景内的设备模型，可查看机房内被监控设备的设备参数和运行状态；支持1/4/9/6宫格多画面方式浏览，同时监控多机房，可全屏浏览。 5、支持电子地图导航，快速定位查看各机房监控参数和告警：监控中心可通过WEB浏览查看和管理监控系统，具有电子地图导航功能，用户登录系统后，首先进入电子地图导航，在该页面内置电子地图引擎，在地图上可以看到每一个行政分区直接下辖的分机房分布情况，单击分机房节点可进入到该分机房的设备实时监控界面，查看各机房的监控参数和当前告警，层次分明，逻辑清晰，结构简单。当有告警发生时，可自动弹出告警窗口并进行语音提示。 | 套 | 1 | 易事特、科士达、科华 |
| 3 | 精密配电柜 | 1)配电柜尺寸：600*1200*2000MM，颜色、高度与服务器机柜颜色、高度一致；配置：总输入63A/3P/2个，输出32A/1P/20个。 2)采用1.2mm-2.0mm优质冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，防护等级IP20；柜门与柜体需有效接地连接； 3)配电柜结构应清晰明确，应含有母排区、开关设备和控制设备区、电缆连接区等； 4)采用ABB或施耐德开关；塑壳断路器配置性能不低于ABB Tmax系列，分断能力不低于36kA。微型断路器配置性能不低于：ABB S200系列，分断能力不低于6kA。 5)精密配电柜具备C级防雷装置； 6)采用终端母排配线系统，为配电设备提供安全的方案； 7)总输入开关与支路输出开关之间采用镀锡铜排连接，铜排规格需满足支路开关的满载负载电流，裸露的铜排用透明有绝缘防护，铜排含铜量不低于 99.9% 8)精密列头柜正面采用7寸彩色触摸屏，测量主电源电压、电流、频率、有功功率、功率因数、电压谐波、电流谐波、开关状态、负载百分比、电量，测量支路电流、负载百分比、开关状态。 9)监控系统通讯接口：设备预留RS485智能通讯接口，所有配电柜电气参数信息可通过智能接口上传 | 套 | 3 | 易事特、科士达、科华 |
| 4 | 服务器机柜 | 1)服务器机柜尺寸（宽*深*高，mm）：600*1200*2000，含1对L型支架、2块承板、20块1U盲板。 2)机柜静态承载能力不小于2000kg，提供第三方检测报告，动态承重能力不小于1000kg,提供第三方检测报告。 3)符合标准：IEC60297-2,GB/T3047.2-92,YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准。 4)机柜通过72小时盐雾测试，并提供第三方检测报告。 5)机柜主框架采用G型材焊接结构，横截面小，稳定性高。 6)机柜框架组焊，拼合组焊式框架结构。材质为优质冷轧钢板，厚度为2.0mm冷轧钢板，前后门板材料为≥1.2mm冷轧钢板, 侧板材料为≥1.2mm冷轧钢板。机柜U立柱≥4根，材质为2.0mm冷轧钢板。 7)机柜抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在带载500kg工况下，连续通过8、9级烈度结构抗地震试验，并提供第三方权威机构测试报告。 8)机柜门：采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前后门开启角度不小于125°。前后门支持通风率不小于80%。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、无明显抖动。网孔门门板平整度≤3mm,门板网孔开孔均匀，支持前门、后门均采用高级弹力锁控制。 9)侧门：左右侧门采用上下两段式设计，带有弹扣锁，可免工具将侧板快速安装固定于框架上； 10)安装支持：机柜可支持带PDU运输；机柜底部要求密封，底板为可拆卸结构；安装设备的U立柱可以调整，U立柱表面丝印有防腐蚀的RMU刻度，方便用户并快速安装设备；侧面留有方形安装孔配合安装固定承板及支架；机柜自带并柜组件，并柜时不需拆卸门板，方便工程实施； 11)机柜接地：机架内应设置不小于15*3mm2接地铜排，机柜及内部金属部件通过接地排多点接地和等电位连接；机柜可采用单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。 | 套 | 19 | 易事特、科士达、科华 |
| 5 | PDU | 输入32A,输出24位10A国标三扁插座,带32A 1P ABB总开关,总指示灯,接线盒,垂直右侧安装； | 只 | 38 | 易事特、科士达、科华 |
| 6 | 各类铭牌、标签 | ①指示标签：小心碰头标签、刷卡标签（35x35）；天窗打开标签、端门打开标签（35x80），材料为3M-7815(PET 带背胶)； ②警告标签：禁踩、大电流、阅读说明书、多路输入标签（120x40）；总接地标签（15X15）；闪电标签（50X55.4）,材料为3M-7815(PET 带背胶)； ③合格证标签：合格证标签（30X30）,材料为肖银龙，带背胶； ④柜体名称标签：内机柜名称标签（60X25）;外配电、外监控标签（70X30），材料为0.25毫米光面PC,背胶为3M-468； ⑤端口说明标签：端口说明指示标签（297X210)；,材料为3M-7815(PET 带背胶)； ⑥ 等电位接地标签：等电位接地标签（15X15）；材料为3M-7815(PET 带背胶)； ⑦ 推门踏板标签：踏板标签（100X50)、推门标签（35X80）；材料为3M-7815(PET 带背胶)。 | 套 | 1 | 易事特、科士达、科华 |
| 7 | 微模块专用行间空调 | 1)水平送风；总冷量≥25kW，显冷量≥25kW，风量≥5000m3/h（回风温度37℃，相对湿度24%），室内机尺寸（宽*深*高）：300×1200×2000mm； 2)输入电压允许波动范围：380V±10%； 3)运行环境：温度：室内18℃~40℃；室外-20℃~45℃（低温型-40℃~45℃）；湿度：20%~95%RH； 4)机房列间空调要求采用直流变频压缩机，能够实现动态制冷，适应快速变化的机房热负荷，且能降低压缩机启停次数； 5)风机：要求采用EC风机，具有软启动功能，启动电流低；风机N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行； 6)机房专用空调要求标配电子膨胀阀，实际冷量与负载精确匹配，能快速响应； 7)机房列间空调系统配置环保制冷剂R410a； 8)加热能力：加热量≥3kW；加湿能力：加湿量≥3kg/h； 9)机房列间空调采用4.3英寸LCD全中文显示器，图像化显示机组内各组件的运行状态，包括被检测机柜的进出风温湿度等；标配RS485接口，ModBus协议，控制系统可群控32台机组； 10)列间空调的监控性能：具备三遥功能（遥测、遥信、遥控）。设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝；开关量和控制操作准确度应达到100%；模拟量精确度应达到交流电量误差 ≤2%，非电量误差 ≤5%； 11)列间空调的风冷型室外机组，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能； 12)精密空调蒸发器采用“/”型，稳定性高，可蒸发完全，减小压差，气流更加平稳、降低损耗, 降低风扇的能耗，降低机组噪声； 13)考虑到压缩机运行振动大，为避免对相邻服务器机柜内服务器的连接产生不利影响，为避免震动产生的噪声过大，须采用压缩机外置室外设计，同时保证室内有足够维护空间，有效降低噪声； | 台 | 3 | 易事特、科士达、科华 |
| 8 | 120KVA UPS主机 | 1)UPS最大容量可扩大到160kVA，前期配置120kVA，数量1套 2)本次UPS电源系统应采用模块化结构，功率模块应采用≥20kVA；所有模块必须满足在热拔插功能； 3)UPS主机应具备双路输入，满足系统的可靠性； 4)为了避免集中旁路存在的单点瓶颈提供系统可靠性，要求每个功率模块内部具备旁路功能，不接受采用静态旁路模块或静态旁路和接触器组合结构； 5)LCD采用触摸屏，可以显示详细的信息，输入电压、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池均充电压、浮充电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、电池充电温度补偿系数、电池是否连接等参数， 6)UPS主机应具备输入软启动功能、电池启动功能，请提供详细的操作说明； 7)UPS主机应具备内置防尘网、标配C级防雷和防雷开关、EPO紧急关机功能 8)UPS主机电池节数应可以在32-40节之间灵活设置 9)UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS系统机柜里面，由于空间有限，无需外部配置配电柜10)可通过面板设置各种通信协议，以满足不同监控需求 12)UPS主要指标要求: 输入指标需满足以下要求 UPS采用三相五线输入， 输入额定电压360Vac/380Vac/400Vac/415Vac； 输入电压可变范围204～242Vac:降额50%, 242～277ac:降额30%,277～520Vac:不降额 输入功率因素＞0.99， 输入频率变化范围40～70Hz， 输入电流谐波成份＜3% 旁路输入电压可设置范围-40%～ +20% 输出指标及系统指标 UPS输出采用三相五线， 输出电压稳压精度±0.1%； 输出频率精度市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%； 输出功率因数需为1； 输出波形失真度需≤1%(阻性负载）；≤4%（非线性负载） 系统效率需＞95%； 切换时间需为0ms； UPS具备输出短路保护，输出过载保护，过温度保护，电池低压保护，输出过欠压保护，风扇故障保护等功能；UPS标配：USB，RS232，RS485，干接点，选配：SNMP卡、温度补偿配件； | 套 | 1 | 易事特、科士达、科华 |
| 9 | 蓄电池 | 1)蓄电池应采用12V200AH阀控式密封铅酸蓄电池，需与UPS主机为同一品牌； 2)蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级 3)蓄电池应具有泰尔检测认证及检测报告。 4)蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。 5)蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度。 6)蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 7)蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。 8)蓄电池连接件压降应低于7mV。 9)蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在96%以上。 10)蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于90%。 11)蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 12)同组蓄电池充满电后静置3-6小时后，其开路电压压差不应超出40mV。 13)蓄电池密封反应效率不低于99.5%。 14)同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%。 | 节 | 160 | 易事特、科士达、科华 |
| 10 | 电池架 | (L3000*W800*H1800mm)可装200AH×30节、4层 | 个 | 2 | 易事特、科士达、科华 |
| 11 | 开关盒 | 定制，含两个300A塑壳直流开关 | 个 | 1 | 易事特、科士达、科华 |
| 12 | 市电配电柜 | 1)配电柜尺寸：600*1000*2000MM，配置：输入：ATS控制器1个，320A/3P*1，UPS输入输出旁路250A/3P*3个；市电端输出63A/3P*3个，空调32A/3P*4个，32A/1P*5个；UPS端输出63A/3P*4个。 2)采用1.2mm-2.0mm优质冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，防护等级IP20；柜门与柜体需有效接地连接； 3)配电柜结构应清晰明确，应含有母排区、开关设备和控制设备区、电缆连接区等； 4)塑壳断路器分断能力不低于36kA。微型断路器，分断能力不低于6kA。 5)市电配电柜具备B级防雷装置； 6)采用终端母排配线系统，为配电设备提供安全的方案； 7)总输入开关与支路输出开关之间采用镀锡铜排连接，铜排规格需满足支路开关的满载负载电流，裸露的铜排用透明有绝缘防护，铜排含铜量不低于 99.9%，需提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》。 8)智能配电柜配置智能电量仪表，可检测的电气参数有：测量输入电源的有功电能、无功电能、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率。 9)监控系统通讯接口：设备预留RS485智能通讯接口，所有配电柜电气参数信息可通过智能接口上传； 10)提供配电柜国家强制性产品3C认证。 | 台 | 1 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 13 | 配电箱 | 含：箱体、不小于12路元器件及防雷器。 | 套 | 6 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 14 | UPS电源线 | WDZN-YJY-5*16 | 米 | 100 | 起帆、亘古、开开、万马 |
| 15 | UPS电源线 | WDZN-YJY-5*10 | 米 | 700 | 起帆、亘古、开开、万马 |
| 16 | UPS电源线 | WDZN-BYJ-3X6 | 米 | 400 | 起帆、亘古、开开、万马 |
| 17 | UPS电源线 | WDZN-BYJ-3X4 | 米 | 320 | 起帆、亘古、开开、万马 |
|  | 3、防雷接地部分 |  |  |  |
| 1 | 机房等电位体 | 30*3 T2紫铜排 | m | 140 | 国产 |
| 2 | 低烟无卤电线 | WDZ-BYJ(F)R-6 | 米 | 200 | 起帆、亘古、开开、万马 |
| 3 | 低烟无卤电线 | WDZ-BYJ(F)R-35 | 米 | 100 | 起帆、亘古、开开、万马 |
| 4 | 接地体测试 |  | 项 | 6 | 国产 |
| 5 | 附件 | 连接端子等 | 项 | 1 | 国产 |
|  | 4、新风部分 |  |  |  |
| 1 | 吊顶式新风机 | 亚高效过滤，风量≥4800M3/H,含配套控制系统和相关线缆 | 套 | 1 | 远大、美的、古耐 |
| 2 | 新风电动防火阀 |  | 个 | 2 | 天方、霍尼韦尔、亚都 |
| 3 | 方形散流器 | 500*500 | 个 | 8 | 天方、霍尼韦尔、亚都 |
| 4 | 新、排风管制装 | 0.75MM镀锌钢板+2.0cm保温 | m2 | 160 | 国产优质 |
| 5 | 风机吊架制作安装 | 50角钢现场制作 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 6 | 联动控制箱 | 配套新、排风系统 | 只 | 1 | 天方、霍尼韦尔、古耐 |
| 7 | 防雨百叶 | 500*300 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 8 | 防雨百叶 | 500*400 | 个 | 1 | 国产优质 |
|  | 5、消防部分 |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷柜式瓶组 | 70L | 套 | 1 | 北京正天齐、杭州新纪元、浙江信达、上海金盾、南京消防、四川迪威 |
| 2 | 七氟丙烷柜式瓶组 | 120L | 套 | 2 | 北京正天齐、杭州新纪元、浙江信达、上海金盾、南京消防、四川迪威 |
| 3 | 七氟丙烷灭火剂 | 纯度：≥99.6%；酸度(以HF计)(mg/Kg)：≤1；水含量(mg/Kg)：≤10；蒸发残留物：≤0.01%；悬浮或沉淀物：不可见； | Kg | 310 | 北京正天齐、杭州新纪元、浙江信达、上海金盾、南京消防、四川迪威 |
| 4 | 灭火系统标识牌 | 防护区标识牌 | 块 | 2 | 海湾、青鸟、松江 |
| 5 | 紧急启停按钮标牌 | 紧急启停按钮标牌 | 块 | 2 | 海湾、青鸟、松江 |
| 6 | 安全隔离按钮标牌 | 安全隔离按钮标牌 | 块 | 1 | 海湾、青鸟、松江 |
| 7 | 安全隔离装置 | 定制 | 套 | 2 | 海湾、青鸟、松江 |
| 8 | 泄压装置 | 300*300 mm | 套 | 2 | 国产优质 |
| 9 | 灭火控制器 | 火灾报警主机 | 台 | 2 | 海湾、青鸟、松江 |
| 10 | 放气指示灯 | 放气指示灯 | 只 | 2 | 海湾、青鸟、松江 |
| 11 | 紧急启停按钮 | 紧急启停按钮 | 台 | 2 | 海湾、青鸟、松江 |
| 12 | 消防警铃 | 消防警铃 | 只 | 2 | 海湾、青鸟、松江 |
| 13 | 声光报警器 | 声光报警器 | 只 | 2 | 海湾、青鸟、松江 |
| 14 | 普通光电感烟探测器 | 感烟探测器 | 只 | 4 | 海湾、青鸟、松江 |
| 15 | 普通定温感温探测器 | 感温探测器 | 只 | 4 | 海湾、青鸟、松江 |
| 16 | 打印模块 | 打印模块 | 只 | 2 | 海湾、青鸟、松江 |
| 17 | 切换模块 | 切换模块 | 只 | 2 | 海湾、青鸟、松江 |
| 18 | 控制模块 | 控制模块 | 只 | 2 | 海湾、青鸟、松江 |
| 19 | 通用底座 | 探测器底座 | 只 | 2 | 海湾、青鸟、松江 |
| 20 | 火灾报警控制盘 | 气体灭火控制盘 | 只 | 2 | 海湾、青鸟、松江 |
| 21 | 电子编码器 | 电子编码器 | 只 | 2 | 海湾、青鸟、松江 |
| 22 | 金属软管 | Φ20金属 | 米 | 100 | 优质国产 |
| 23 | 消防检测 | 人工费 | 项 | 1 | 定制 |
|  | 十四、综合管路工程 |  |  |  |
| 1 | 桥架XQJ-C300x200 | 国标热镀锌300*200,防火金属桥架(XQJ-C),壁厚≥1.5mm,包含桥架的相关配件 | 米 | 210 | 台州华安、浙江信一、台州桥母 |
| 2 | 弱电桥架XQJ-T300x200 | 国标热镀锌300*200,防火金属桥架(XQJ-T),包含桥架的相关配件 | 米 | 200 | 台州华安、浙江信一、台州桥母 |
| 3 | 桥架XQJ-C300x100 | 国标热镀锌300*100,防火金属桥架(XQJ-C),壁厚≥1.5mm,包含桥架的相关配件 | 米 | 350 | 台州华安、浙江信一、台州桥母 |
| 4 | 桥架XQJ-C200x100 | 国标热镀锌200*100,防火金属桥架(XQJ-C),壁厚≥1.5mm,包含桥架的相关配件 | 米 | 2100 | 台州华安、浙江信一、台州桥母 |
| 5 | 桥架XQJ-C150x75 | 国标热镀锌200*100,防火金属桥架(XQJ-C),壁厚≥1.5mm,包含桥架的相关配件 | 米 | 700 | 台州华安、浙江信一、台州桥母 |
| 6 | JDG20 | JDG20,壁厚≥1.5mm | 米 | 10480 | 萧通、鹏创、兴泰隆、勤得 |
| 7 | JDG25 | JDG25,壁厚≥1.5mm | 米 | 5165 | 萧通、鹏创、兴泰隆、勤得 |
| 8 | 86盒 | 86盒 | 只 | 8000 | 国产 |
| 9 | 辅材 |  | 套 | 1 | 国产 |
|  | 十五、其他相关配套设备及安装 |  |  |
| 1 | 其他相关配套设备及安装 | 未列入清单的，但完成本项目并实现系统正常运行所必须实施的工作，由投标人综合考虑报价，本项报价一次性包干。 | 项 | 1 |

# 注：1、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。

# 2、上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

# ▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

# 网络、安防、会议、大屏、仲裁庭及机房等主要设备投标时须提供相关检测报告、产品彩页等证明材料。

# 全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

# 五、供货时间

配合装修工程进度，满足大楼竣工验收需要

六、工程款的支付

- 合同签订后支付合同金额30%的备料款（备料款不扣回，抵作工程款），智能化系统安装完毕，调试合格后付至合同金额的70%，项目验收合格后付至合同金额的85%，经审价部门审核通过后付至结算价的100%。发票应随付款进度及时提供。

2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，施工单位不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、增加的部分，仅支付设备费用、材料费及税金，其他相关费用不予支付。

七、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

▲2、保修期：整个系统均不少于5年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

八、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

九、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由本工程承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

4、脚手架、安全文明施工措施等措施费包含在投标报价中，不再另行计取。

5、由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由采购人工程师来确定由哪一个单位实施，中标人不得拒绝施工。

6、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市1201及档案馆大楼智能化系统采购 |
| 2 | 采购内容及数量： 详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、本项目代理服务费根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定的取费标准的70%计取，由中标人支付给采购代理机构。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 招标公告” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | 投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则将失去中标资格。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:按合同总金额的3%计收，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》5日内无息退还。 |
| 14 | 根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.招标人系指组织本次招标的代理机构（“浙江同益咨询有限公司”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

- 特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》；提供其他小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、纸质备份投标文件二类：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为1份。商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。

▲（3）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，纸质备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其投标文件为无效标，不启用纸质备份投标文件。

▲未传输递交电子投标文件及未按规定提供相应的备份投标文件的，投标无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由商务技术文件、报价文件二部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.商务技术文件：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）营业执照副本复印件、建筑业资质证书复印件、项目负责人建造师证书、B类证书；

（4）设备说明表（均不含报价）；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）商务技术响应表；

（9）项目负责人在建项目承诺书

（10）投标人根据评标办法提供相应的材料

（11）投标人认为需要提供的其他资料。

说明：商务技术文件除投标函和法定代表人授权委托书外，招标文件第六章中附表格式均为参考格式。

2. 报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）小微企业声明函（非小微企业无需提供）；

（4）产品适用政府采购政策情况表（非小微企业无需提供）；

（5）提供投标人开标前上一年度含有从业人员数据的统计报表或提供投标企业注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社保清单，如有外地分公司的，清单中需包含各地分公司人员（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）。同时提供投标人开标前上一年度经审计的企业财务报表或从税务部门“金税三期”税收征管系统下载打印且含有认证码的上一年度企业财务报表。（小微企业提供上述资料，非小微企业无需提供。不提供上述资料的，不予认定为小微企业）；

评标委员会根据上述资料和工信部联企业[2011]300号、浙财采监〔2018〕2号等规定，综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。评标过程中如须核实投标人网上统计、社保、税务等信息的，投标人需提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.投标人应按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，活页装订的投标文件将被拒绝。投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

3.电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

4.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系浙江杭州汇信科技有限公司等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

5. 纸质备份投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。纸质投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）纸质备份投标文件的包装、密封、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务技术文件、报价文件二部分分别密封封装纸质投标文件。商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。投标文件的包装封面上请注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号

2.未按规定密封（投标文件外包装、封口等处已作粘贴、胶封、胶粘等密封处理，不会造成开标前递交的投标文件破损而散失或被提前开启而使内容被篡改、泄露，同时密封处作一定的签署公章即为符合密封要求）或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人自己承担。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的纸质备份投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）以电讯、邮寄形式提交的；

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的。

（3）投标截止时间前未完成传输电子投标文件的。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）商务技术文件中出现报价的；

（10）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标人的电子投标文件无法按时解密的。

（13）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（九）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表携带身份证明、授权委托书等参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

3.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

5.商务技术文件评审；

6.由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

7.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

8.报价文件评审；

9．由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

10．宣布综合得分结果及中标候选人名单；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。本项目采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件自动失效。

（三）评标程序

1.形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）商务技术及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1. 采购人与中标人应当在中标通知书规定的时间内签订政府采购合同，并且在同一时间将合同送至招标代理机构鉴证盖章（合同一式陆份，采购人与中标人各执二份，招标代理机构二份），同时招标人必须对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向临海市公共资源交易中心交纳履约保证金（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行；账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心退还。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公平、公正、科学的选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于临海市1201及档案馆大楼智能化系统采购的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，自主创新产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。首台套产品视为拥有业绩

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明且提交相关材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会将该投标文件作无效标处理，并在评标报告中说明。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会成员根据评分标准，在分值范围内酌情打分，打分小数点后保留1位。具体设置如下：

| 序号 | 评分项目 | 评 分 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 根据投标人的企业情况、企业资质、信用情况、专业能力及获荣誉情况等等综合进行打分。一档3-2分，二档1.9-1分，三档0.9-0分。 | 3分 |
| 2 | 工程实施方案 | 评委对投标人的施工组织、实施计划、实施人员安排、安装调试方案、培训方案等综合进行打分。一档4-2.5分、二档2.4-1分、三档0.9-0分。 | 4分 |
| 3 | 投标人业绩 | 根据投标人2017年1月1日至今完成过类似项目业绩，每个得1分,最高得4分；（投标时提供合同原件，未提供原件不得分）。 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2.类似项目业绩需能够反映出为公共建筑项目智能化工程，否则不予得分。 | 4分 |
| 4 | 结构化布线系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档8-5.5分，二档5.4-3分，三档2.9-0分。 | 8分 |
| 5 | 计算机网络系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档6-4分，二档3.9-2分，三档1.9-0分。 | 6分 |
| 6 | 综合安防系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档8-5.5分，二档5.4-3分，三档2.9-0分。 | 8分 |
| 7 | 一卡通系统、车辆管理系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档4-2.5分、二档2.4-1分、三档0.9-0分。 | 4分 |
| 8 | 多媒体会议系统、数字有线电视系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档6-4分，二档3.9-2分，三档1.9-0分。 | 6分 |
| 9 | 多媒体信息发布系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档8-5.5分，二档5.4-3分，三档2.9-0分。 | 8分 |
| 10 | 窗口叫号系统、数字仲裁庭系统、档案库房综合管理系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档4-2.5分、二档2.4-1分、三档0.9-0分。 | 4分 |
| 11 | 机房工程 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档8-5.5分，二档5.4-3分，三档2.9-0分。 | 8分 |
| 12 | 综合管路 | 由评标委员会根据投标人提供的设备情况综合进行打分。（0-3分） | 3分 |
| 13 | 售后服务 | 根据投标人承诺的技术培训、售后服务响应时间、售后服务方案、保修期外的服务承诺、提供的优惠条件、售后服务网点等情况由评标委员会进行打分； 一档4-2.5分、二档2.4-1分、三档0.9-0分。 | 4分 |

商务技术分分值的计算

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的技术问题等。

采购项目评分表

投标单位名称：

项目编号：

| 评标内容 | 分值 | 供应商 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 分 |  |  |

# 第五章  合同主要条款

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（买方）                              乙方：（卖方）

鉴证方：浙江同益咨询有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

本合同价款采用固定全费用单价确定。

本工程竣工结算价的计算方式为：全费用单价包死，数量按实结算（清单中未列出，但实际所产生的相关费用，由投标人在报价时自行考虑，不另外增加工程款）。

全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、供货时间

配合装修及主体工程进度，但不得耽误其他专业工程进度

十、付款方式

1、合同签订后支付合同金额30%的备料款（备料款不扣回，抵作工程款），智能化系统安装完毕，调试合格后付至合同金额的70%，项目验收合格后付至合同金额的85%，经审价部门审核通过后付至结算价的100%。发票应随付款进度及时提供。

2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，施工单位不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、增加的部分，仅支付设备费用、材料费及税金，其他相关费用不予支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5、乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方在接到甲方通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

6、乙方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

7、若乙方未能满足上述售后服务要求中的任何一条，甲方有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由本工程承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

4、脚手架、安全文明施工措施等措施费包含在投标报价中，不再另行计取。

5、由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由采购人工程师来确定由哪一个单位实施，中标人不得拒绝施工。

6、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同一式捌份,甲乙双方签订后送至浙江同益咨询有限公司鉴证盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

鉴证方：（盖章）

# 第六章　投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式： （可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：商务技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 商务技术文件/报价文件封面格式：

正本或副本

商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

注：投标人应对商务技术文件、报价文件分别进行编制、装订和密封。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____

邮编：__________   电话：______________传真：______________

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________ 被授权人身份证号码：

投标人:(公章)

日期:_____年___月___日

4.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：             （招标采购单位名称） ：

我             （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

5. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据系统的实际情况编制工程量清单表，清单表中应不包含价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

6.商务技术响应表：

商务技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 内容、页码 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                投标人（盖章）：

7.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.投标供应商自2017年1月1日以来同类业绩一览表格式

投标供应商自2017年1月1日以来同类业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 合同签订时间 | 联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

### 10、项目负责人在建项目承诺书

项目负责人在建项目承诺书

临海市公共建筑建设中心：

我方参加临海市1201及档案馆大楼智能化系统采购的项目负责人为       建造师证书号为：

我方郑重承诺项目负责人不存在在建项目，以上承诺内容如有虚假，愿意承担法律责任；如已中标的，愿自动放弃中标资格，依法承担赔偿责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

11.开标一览表格式：

开 标 一 览 表

项目名称：临海市1201及档案馆大楼智能化系统采购

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标总报价（小写）： 元 投标总报价（大写）： |

招标编号：ZJTY-202027

投标人：（盖章）                                   法定代表人（签章）：

日期：

12.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计大写（人民币）： | ￥ |

注：1、数量按实结算；

- 全费用单价包括人工、深化设计费、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

13.小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为         （请填写:小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第      项      行业，本公司上一年度从业人员   人、营业收入   万元，资产总额   万元，为    （请填写：小型、微型）企业。

备注：上述空格内容应填写而未进行填写的，不予认定为小微企业。

2、本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

14.产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√” （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容 |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额与《报价明细表》一致。

- 报价明细表中产品制造商如为小型或微型企业的，需填写“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或微型，同时按招标文件要求相应提供该制造商为小型或微型企业的证明资料，否则不予认定为小微企业资格。

- 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

# Text boxes

招标编号：ZJTY-202027