# 招  标  文  件

# 采购编号: ZJSW(2020)09-公04

# 项目名称: 遂昌县农村生活污水治理设施运行维护项目

采 购 人: 遂昌县住房和城乡建设局

采购代理机构:浙江三琟项目管理有限公司

二〇二〇年四月

目  录

第一章 公开招标公告	2

第二章  投标人须知	6

前列表	6

一   总则	8

二   招标文件说明	9

三   投标文件的编写	9

四   履约保证金	11

五   投标文件的包装、提交、修改和撤回	11

六   开标和评审	12

七   投标无效的情形	15

八   法律责任	16

九   询问	18

十   质疑	18

十一  投诉	19

十二  授予合同	19

十三  验收	20

十四  政府采购政策	20

十五  其他事项	21

第三章  采购需求	22

第四章　合同格式（范本）	33

第五章　投标相关文件格式	42

一  资格审查文件格式	42

二  资信商务及技术文件格式	52

三  报价文件格式	60

第六章  评标办法和细则	63

一  总则	63

二  评审委员会	63

三  评标程序	63

四  评标一般规定	65

五  评标办法和细则	65

六  评审纪律和要求	69

# 第一章 公开招标公告

浙江三琟项目管理有限公司受遂昌县住房和城乡建设局的委托，对遂昌县农村生活污水治理设施运行维护项目进行采购。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制本文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号: ZJSW(2020)09-公04

2.采购项目：遂昌县农村生活污水治理设施运行维护项目

3.采购方式：公开招标

4.采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 简要描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村生活污水治理设施运行维护项目（2020.7-2022.12） | 详见 采购需求 | 962.5万元 | 负责全县农村生活污水治理设施及集镇污水管网运维，具体内容见招标文件 |

5.投标人应具备的资格要求：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

5.2投标截止之日至前三年内，在“信用中国网”(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，资格审查时不予以通过。

5.3投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过。

5.4投标截止之日至前三年内，在“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）“曝光台”中被曝光且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过。

5.5 本项目特定资质要求：

5.5.1具有有效期内的环保工程专业承包三级及以上资质或农村生活污水治理设施运维机构服务能力评价乙级或以上资质。

5.6本项目不接受联合体投标。

6.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

7.招标文件的获取：

7.1招标文件网上获取时间：自本公告发布之日起至投标截止时间前。

7.2招标文件的获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理。

7.3未在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22 ；

注册咨询电话：400-881-7190。

7.4在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第7.2条方式获取招标文件的将不被视为合法获取招标文件，不得对招标文件提起质疑投诉。

8.招标文件及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

8.1潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

9. 履约保证金：中标价的5%。

9.1缴纳履约保证时间及缴纳方式：合同中约定。

▲10.投标文件提交：

10.1采购代理机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件。

10.2电子加密投标文件：投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

10.3备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承当后果）后以电子邮件的形式发送至471334839@qq.com，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后10分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承当后果。

11.投标截止时间：2020年5月15日9:00（北京时间）。

12.开标时间及地点：2020年5月15日9:00（北京时间）在遂昌县公共资源交易中心七楼开标厅（遂昌县妙高街道君子路276号）开标。

13.投标人需在开标时间（北京时间2020年5月15日9:00）后30分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。

14. 其他事项：

（1）本项目实行电子招投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人应在编制电子投标文件前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/zxdt/202002/t20200228_4372050.html）。

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装

电子投标工具下载网址：

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

电子投标具体流程文档详见网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

（4）投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（公告期限届满之后收到招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

15. 本公告在以下媒体公布：

丽水市公共资源交易网（遂昌）http://sc.lssggzy.com；

浙江省政府采购网www.zjzfcg.gov.cn。

16．联系方式

（1）采购人名称：遂昌县住房和城乡建设局

联系人：季先生     联系电话：0578-8513458

地址：遂昌县妙高镇公园路65号

（2）采购代理机构名称：浙江三琟项目管理有限公司

项目负责人：翁南伟      联系电话：15257175815/535815      传真：0578-8132214

质疑联系人：秦巧娟      联系电话：15988070909/678909      传真：0578-8132214

地址：遂昌县官碧路9弄8号

（3）同级政府采购监督管理部门：遂昌县政府采购管理办公室

联系人：李先生        监督投诉电话：0578-8121718

地址：遂昌县妙高街道东街101号

采购人：遂昌县住房和城乡建设局

采购代理机构：浙江三琟项目管理有限公司

日期：2020年 4月 23 日

# 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 遂昌县农村生活污水治理设施运行维护项目 |
| 2 | 采购人 | 遂昌县住房和城乡建设局 |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江三琟项目管理有限公司 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散委托采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |
| 7 | 投标文件组成 | （1）“电子加密投标文件”在线上传递交，一份。 （2）以电子邮件提供的备份加密电子投标文件数量1份。（自行决定，非必须要求） |
| 8 | 招标文件质疑 | 自获取采购文件之日（获取截止日之后获取采购文件的，以获取截止日为准）或者采购公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式并加盖公章传真至采购代理机构一次性提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |
| 9 | 现场踏勘 | 由投标人自行组织，自行承担相关费用 |
| 10 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |
| 11 | 投标文件 提交方式 | 本项目实行电子招投标。投标人须在投标截止时间前，前往“政采云平台”（www.zcygov.cn）上传“电子加密投标文件”，无需到达现场提交投标文件。“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后10分钟内）发送至邮箱471334839@qq.com内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承当后果。 |
| 13 | 开标时间 及地点 | 时间：2020年5月15日9 时00分开始 地点：遂昌县公共资源交易中心(浙江丽水遂昌县妙高街道君子路276号七楼开标室) |
| 14 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）和浙江省政府采购网www.zjzfcg.gov.cn。上发布，并发出中标通知书。 |
| 15 | 评标办法 和细则 | 详见本招标文件第六章 |
| 16 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同 |
| 17 | 发布媒体 | 丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）；浙江省政府采购网www.zjzfcg.gov.cn。 |
| 18 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江三琟项目管理有限公司 |
| 19 | 招标代理费用 | 本项目招标代理服务费由中标单位支付。中标单位须在领取中标通知书前向采购代理机构支付中标价的0.8%招标代理费。 |
| 20 | 特别提醒 | 1、请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件扫描件，未提供原件扫描件所造成的风险由投标人自行承担。 2、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 3、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1 “采购人”系遂昌县住房和城乡建设局。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的供应商。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江三琟项目管理有限公司。

2.1.4 “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指委托方、受托方双方签署的规定委托方、受托方双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8“▲” 系指实质性要求条款。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行踏勘现场，自行承担所有与投标有关的费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1公开招标投标邀请

6.1.2投标人须知

6.1.3招标要求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的发布及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名投标人应认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在 “丽水市公共资源交易网”和“浙江省政府采购网”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件应分为资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部分。资格审查文件、资信及商务文件、技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信及商务、技术内容, 其资信及商务、技术内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照扫描件；

▲11.1.2 负责人身份证复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证复印件）；

11.1.3 投标人财务状况报告，应提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明；

11.1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

a.提供投标人税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括增值税、企业所得税等凭据的复印件；

b.提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

c.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

注：营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件；营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件。

▲11.1.5 资格声明；

▲11.1.6 无重大违法记录声明书；

11.1.7信用信息查询记录

注：资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

11.2资信及商务文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.3技术文件内容:

11.3.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.3.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容；

11.3.3质量合格证明文件及其他相关资料；

11.3.4投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.4报价文件内容: 详见第五章格式。

11.4.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标单价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择的报价。

12.排版

12.1投标人应当按照投标文件各部分的组成内容的相关顺序进行排版。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1电子投标文件所有加盖公章处则采用CA签章。CA签章流程详见（电子招投标操作指南网址：http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/zxdt/202002/t20200228_4372050.html）。

15投标文件的形式及效力。

15.1投标文件形式为电子投标文件；

15.2本项目开评标均启用电子交易，在电子交易使用的电子投标文件具有相关法律效力。

### 四   履约保证金

15. 履约保证金的退还：运维管理期间符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求，由采购人于30个工作日内无息退还。退还途径：投标人出具交纳履约保证金凭证、本单位的开户银行和账号信息，采购人以转账方式退还。

### 五   投标文件的包装、提交、修改和撤回

16.投标文件的导入和加密

16.1投标人应当按照资格审查文件、资信及商务文件、技术文件和报价文件四部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2投标文件应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

17投标文件的提交

17.1投标文件提交截止时间：见投标人须知前列表；

17.2投标文件提交地点：见投标人须知前列表

17.3不予接收的投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件，或者解密不成功未提供备份投标文件的。

17.4投标人所提交的投标文件不予退还

18.投标文件的修改和撤销

18.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的电子投标文件并重新传输递交；

18.2补充、修改后重新提交的电子投标文件应按招标文件的规定编制、导入、加密和提交；

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

### 六   开标和评审

19.开标

19.1开标时间和地点：见投标人须知前列表。

19.2本项目采用电子交易进行开标、评审，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自身承担；

19.3 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

19.4开标程序

（1）主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

（2）介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人数量、投标人名称；

（3）宣布开标纪律；

（4）投标人进行在线解密（解密时间为30分钟），未按时解密或解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱提供备份投标文件；

（5）采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后可点击【查看开标记

录】查看开标记录；

19.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电话、电子邮箱、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

19.6 开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程

21.1评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会。

21.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.1.2 技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

21.1.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

21.2.4 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

22. 投标文件的澄清

22.1 ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政采云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政采云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟。

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

22.2评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的

报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内

通过政采云平台交换数据电文要求投标人进行说明原因和提供证明材料；

22.3不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

22.3 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）电子投标文件修正错误的投标报价，通过电子交易平台，经投标人同意签章确认后产生约束力；

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

24. 评标报告

24.1评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人。

24.2评审报告由评标委员会成员签字确认提交，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.3评标结束后，采购代理机构宣布评标结果。

25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1 不予接收的投标文件；

26.2 各文件之间混装的；

26.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.4不具备招标文件规定资格要求的；

26.5存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

26.6投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

26.7 评标委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的；

26.8 评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

26.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

26.10 单价报价高于招标文件中规定最高单价限价的；

26.11招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

26.12 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

26.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文要求投标人进行说明原因和提供证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.14 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

26.15提供虚假材料谋取中标的；

26.16 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

26.17招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

27. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

28. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

28.4 将政府采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

### 九   询问

31.投标人有权就采购活动的事项在有效时限内提出询问。

31.1投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

31.2对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

31.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

31.2.2采购代理机构将在投标截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）和浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上予以公布，请投标人务必关注相关网站，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

31.3投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

31.4政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

### 十   质疑

32.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

32.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

32.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十一  投诉

33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十二   授予合同

34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在 “丽水市公共资源交易网”和“浙江省政府采购网”上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

35.授予合同时变更数量的权力

35.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

36.签订合同

36.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

36.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人将延期退还中标人履约保证金，直到中标人正常履行有关义务止。

36.6采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十三  验收

37. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

37.1 本项目由采购人邀请人员或者第三方机构参与验收、核对中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

### 十四  政府采购政策

38. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

38.1 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

38.2 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业投标人，应根据省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（下称暂行办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选投标人后再申请注册入库。

38.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予  6%  扣除。

### 十五  其他事项

39.解释权

39.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

40.采购代理机构对决标结果不负责解释。

41.交接清点

由中标人自行对各点位设施情况进行清点，并上报项目主管部门，由项目主管部门组织人员进行核验，并形成记录存档。

42. 采购代理服务费:

由中标单位支付代理服务费，费用按中标价的0.8%计取，中标单位须在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。。

# 第三章 采购需求

一、项目概况

1、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 服务期 | 单价 | 预算金额 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设施运维服务 （终端吨位及数量：小于30吨的623个，大于等于30吨小于100吨的72个，大于等于100吨的3个，合计698个 总服务户数约为41000户 ，其中终端+管网户数约35790户；纳厂式户数约5272户） | 30个月 | ①“终端+管网运维” 报价上限为95元/户/年； ② “纳厂式管网运维” 报价上限为55元/户/年 | 922.5万元 | 以实际运维的终端设施、农户数量为准。接收运维后工程质保期外（单次维修费用在2000元内）由运维单位负责。投标人应自行承担报价风险 |
| 2 | 集镇管网系统运维服务 （7个建制镇、1个云峰街道所在地） | 30个月 | 16万/年 | 40万元 | 本项为固定值，不下浮 |
|  | 合计 |  | 962.5万元 |  |

注： 1、未包含户内设施运维费用、大修费用、提标改造费用； 2、以上终端和接户数量具体按实际发生计算。在实际运维过程中，采购人可根据终端实际情况调整运维数量。投标人必须对投标的数量的不确定性的价格变动风险予以充分的考虑，风险费已含在投标报价的价格中。

二、合同期限

本次招标从2020年7月1日至2022年12月31日，运维期限为30个月，即2.5年。按照对合同的执行情况、年度考核得分、运维绩效评价等指标综合评价，若运维成效综合评价为不合格则采购方有权单方面解除合同。

三、范围要求

遂昌县域内农村生活污水治理设施的运行维护工作包括农村生活污水管网收集系统（含7个建制镇和云峰街道所在地污水管网）、农村生活污水终端处理系统和运维管理平台系统的运行维护管理。

污水管网收集系统是指接户井至污水终端处理系统之间的管网设施，包括污水收集设备、输送管渠、提升泵站和附属构筑物。

污水终端处理系统是指通过物理、化学、生物等方法直接处理生活污水的建构筑物，包括格栅池、初沉池、厌氧池、好（兼）氧池、人工湿地、机电设备及相关设施。

运维管理平台系统是指对日常运维情况进行监视、监控及信息化管理的系统，包括运维管理平台软件系统、运维管理中心及运维管理站点、电子档案管理等。

四、运维费用组成：

污水治理池、化粪池、检查井的清掏，湿地的养护、30吨以上的监测监控设施、管网系统和终端治理系统的维护（含污水治理设施、湿地的日常、定期、巡检、消毒杀虫及应急养护所需的技术服务等，格栅破损更换、井盖防坠网破损更换、围栏设施维修更换、标识牌更换、监控、流量计维修更换、设备房维修、控制柜维修、电气设施维修、风机等附属设施更换维修等在2000元以内维修费用）、水质自检、无偿参与设施验收等。其运维费用除已包括上述维护所发生的费用，还包括：实验器材药品购置费、办公场所及实验室租用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、网络及数据流量费、电费（设施及终端设备运行产生的所有电费，投标人报价时候须充分考虑。2019年底采用微动力的终端及泵站数为15个，2020年底约为25个，2021年底约为35个，2022年底约为45个）、污泥处置费用、油渣粪便处置费用、劳保和安全用品使用费、经营管理费、水电费、税费、利润、安装及运输费等一切费用。

工程质保期内和接手运维前的设备和土建的质量问题由原供货方和土建方按原合同条款负责。接手运维后质保期外单次维修费用在2000元内的，由运维单位负责；大于2000元的，运维单位及时上报乡镇（街道）及县主管部门。

本项目运维期间，上级行业主管部门颁布的新标准、新要求，运维公司需无条件接受，由此增加的费用包含在本次投标总价内，采购人不再予以调整。

运维项目服务对象大修参考范围

| 1.意外损毁修复 | 1、暴雨、洪水、台风、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复； 2、沉降引起处理设施损坏的修复； 3、违法排污、人为破坏等造成的处理设施损毁的修复（运维单位发现但未及时上报导致的除外）； |
| --- | --- |
| 2、其他损毁修复 | 1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 2、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复； 3、人工湿地填料整体更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施的更换； 4、终端范围内绿化和湿地植被的整体更换； 5、污水处理设施的提标改造 |
| 遂昌县各乡镇（街道）运维受益农户数、终端数参考表 （具体以实际为准） |
| 序号 | 乡镇（街道） | 运维受益农户数 | 终端个数 |
| 1 | 妙高街道 | 5175 | 51 |
| 2 | 云峰街道 | 4955 | 51 |
| 3 | 濂竹乡 | 792 | 19 |
| 4 | 垵口乡 | 1518 | 27 |
| 5 | 三仁乡 | 2090 | 35 |
| 6 | 大柘镇 | 2773 | 51 |
| 7 | 石练镇 | 2510 | 42 |
| 8 | 湖山乡 | 1955 | 46 |
| 9 | 金竹镇 | 3582 | 50 |
| 10 | 焦滩乡 | 764 | 24 |
| 11 | 蔡源乡 | 652 | 12 |
| 12 | 王村口镇 | 1637 | 44 |
| 13 | 龙洋乡 | 704 | 20 |
| 14 | 黄沙腰镇 | 1554 | 42 |
| 15 | 柘岱口乡 | 1985 | 37 |
| 16 | 西畈乡 | 1336 | 21 |
| 17 | 北界镇 | 1740 | 28 |
| 18 | 新路湾镇 | 3058 | 46 |
| 19 | 应村乡 | 1409 | 32 |
| 20 | 高坪乡 | 871 | 20 |
| 合计 | 41060 | 698 |

五、运维要求

1、污水收集管网运维管理

（1）定期对污水收集管网及各类检查井、出户井、清扫井、化粪池等相关构筑物进行全面的巡视检查；

（2）定期对格栅、各类户外检查井淤积物进行全面的清理；对管网中出现的堵、溢等异常现象，尽快处理和修复保证管网畅通，发现漏、坏等需大修的应及时上报；

（3）确保农户污水的正常接入，发现管道破损漏接及时修复，违章占压等现象；接户井、管网系统清掏疏浚及时；污水管道排水畅通，无堵塞，无污水外溢等现象发生；

（4）如发现农户、企业或经营户对生活污水污水管道排入不符合排入标准的污水、违章占压及破坏污水处理设施等现象应及时上报。

2、终端设施运维管理

（1）定期对终端进出水水质、水量进行观察记录，并按要求定期对进出水水质进行监测，发现异常应及时排查检修；

（2）定期对格栅进行清渣、对集水井进行清淤，调节池(集水池)每半年至少清淤一次，防止泥沙淤积造成水泵堵塞；

（3）视化粪池、隔油池的使用情况，进行定期清运，防止满溢以及水面漂浮物固化结块堵塞管道；

（4）在安全保障前提下，厌氧池每年清淤一次，并对废渣进行无害化处理；定期确保微生物菌类的存活；

（5）定期检查回流泵、提升泵、潜水泵、风机运行情况，按要求进行日常维护；出现故障时，应及时维修或更换；每月应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电机引入电缆。

（6）定期检查电气设备、电力电缆运行情况，保障运行安全；

（7）经常检查各类井盖的完整性、安全性；

（8）定期检查人工湿地植物生长状况，开展病虫害防治，及时补种，及时清理杂草、垃圾，冬季对植物及时进行收割；检查湿地土壤表面的水流情况，若有溢流、堵塞情况发生，记录并及时上报；定期检查过滤系统是否堵塞，若遇堵塞及时采取措施进行疏通。

（9）淤泥处置：运维方必须按符合环保要求处置得当，并做好相关台账记录，处置费用运维方承担。

3、建立运维管理记录制度

（1）日常运行维护管理记录（包括巡查时间、范围、点位、设施运行及处理情况）；

（2）重大故障、严重问题报告及处理结果记录；

（3）按照要求进行水质自检，形成水质检测记录、水量观察记录；

（4）年度检修测试记录；

（5）其他重要记录事项。

4、建立运行维护管理情况上报制度

充分利用信息化手段，积极开展自查监督工作，及时完成故障报警及维修，定期或及时上报有关情况，主要包括：

（1）每月25日前上报运行维护台账：包括终端及管网设施巡查记录、进出水水质自检记录、月累计处理水量、耗电量、设备故障及养护记录、零小维修记录、重大事故水质异常及处理记录、群众投诉及信访处理记录及其它上级要求的相关内容上报主管部门和各乡镇街道。

（2）及时报告重大故障、严重问题（如污水收集管网严重漏损需采取工程措施修复，终端出水水质、水量出现异常，设施设备严重故障需大中修等）；

（3）如遇台风、暴雪、暴雨等自然性突发灾害，应制定应急预案，提前对管网及终端系统做好防护工作，灾后及时检查管网及终端系统有无损坏情况。若有损坏，应及时上报并根据情况进行修复。

5、运维服务管理平台的运行维护管理

运维服务管理平台功能齐全，进行智能化监管，具备基础信息库（村、设施）、人员管理、内部规范、权限管理、设施信息管理、运维工作管理、信息报送、报表管理等功能。

设立远程监管系统，能够将可实现远程监控的污水终端处理设施运行情况通过网络上传至数据监控中心，对相关污水处理设施运行情况进行集中在线监管。对已建远程监控的终端须按采购人的要求每天监控系统能根据需要随时进行抓拍，图像可在监控中心实时反映。

6、制订运维手册

（1）制订设施维护手册，包括长效运行管理制度、管理人员设备配备、维护内容与要求、岗位操作规程和事故应急预案等。

（2）制订农户使用手册，包括污水排放守则、简单故障排除方法和维护人员电话等，派发至受益农户并进行宣传教育。

（3）制订农家乐使用手册，包括农家乐、民宿的管理运维等。

7、日处理30吨以上的污水处理终端按照《农村生活污水处理设施标准化运维评价标准》进行运维

六、考核方法和资金支付

1、村生活污水治理设施长效运维服务费付款方式：以中标价和考核结果为准。按每季度支付一次（支付本季度运维款的80%），年终根据考核得分确定运维款支付比例，计算应付款项后支付给运维单位。

注：不足一年的按月计算，每批运维项目开始时间在当月15日之前的按整月结算，在当月15日之后的按半月结算；

考核由县主管部门、乡镇（街道）联合进行，其中县主管部门占50%、乡镇（街道）占50%。集中考核每年两次，第一次5月份进行，第二次10月份进行，第一、二次考评分别以30%和30%计入总分，日常考核（县主管部门、乡镇（街道）对中标方运维情况考核）以40%计入总分。

污水治理设施运维管理考核分四个等次：得分90分以上的为优秀，支付应付款项的100%；得分在80-89分的为良好，支付应付款项的90%；得分率在70-80分的为合格，支付应付款项的80%；得分低于70分的为不合格，支付应付款项的60%。连续两次考核不合格的终止合同。

获得市级或省级考核优秀县（市区）的，将当年度根据考核结果扣付的运维费作为奖励资金予以返还。

因维护管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的，视情况扣除一定的维护经费。其中群众举报经查实的，每次扣 1000-3000 元；上级领导点名批评每次扣 3000-5000 元，情节严重的扣 5000-10000 元；媒体曝光后经查实的，每次扣 10000-20000元。

具体考核办法及奖惩措施依据最终发文为准。

2、货款（服务费）发票乙方必须开具国家统一正式发票，否则不予支付。

3、履约保证金（保函）按中标价的5%计收，合同履行结束后一个月内无息退还。

注：实际运维户数，是指经验收合格并实际接手运维的户数。

七、其他要求

评标结束后，中标人需将本项目要求的吸粪车、运维抢修车配置齐全，人员按要求配置，所有车辆停留在遂昌县指定位置，携带购置发票或行驶证，人员携带证件至遂昌县住房和城乡建设局审核通过后方可进行签约。专用车辆定期接受运维主管部门检查，如检查中有发现专用车辆和运维车辆缺失，则当月考核不合格，三次检查车辆缺失，则全年运维考核不合格，所产生的运维款项不予发放，业主有权终止运维合同。

附件：

遂昌县农村生活污水治理设施运维管理工作考核评分表

考核单位（盖章）：                   考核时间：    年  月   日

| 序号 | 项目 | 质量要求 | 考核指标 | 分值 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度（15分） | 1、第三方运维企业要制定运行维护手册、设备的技术（包括安全）操作规程和工作制度 | 未制定相关制度的扣2分 | 2分 |  |
|  |  | 2、明确各个服务区块人员分配，职责，按要求配备巡查人员、车辆 | 未按要求配备人员，车辆，明确职责的，酌情扣分 | 4分 |  |
|  |  | 3、设立投诉电话并有专人负责受理、记录 | 未设立投诉电话的扣5分，未设置专人受理，没有相关记录的扣3分，收到投诉电话未按时整改的每次扣1分 | 5分 |  |
|  |  | 4、建立完善的巡查制度，进行定期的维护、检修，并及时做好应急措施 | 未建立巡查制度的扣3分，没有做好相关巡查、检修记录的扣2分 | 3分 |  |
|  |  | 5、积极开展相关培训 | 运维企业未提供培训通知、签到表、培训图片等，扣1分。 | 1分 |  |
| 2 | 平台、信息库建设（15分） | 1、要建立行政村基本情况信息库 | 未建立的扣1分 | 1分 |  |
|  |  | 2、要建立设施基本情况信息库 | 未建立的扣1分 | 1分 |  |
|  |  | 3、要建立运维单位基本情况信息库 | 未建立的扣1分 | 1分 |  |
|  |  | 4、要建立技术、管理人员基本情况信息库 | 未建立的扣1分 | 1分 |  |
|  |  | 5、要建立进、出水水量水质数据库 | 未建立的扣2分 | 2分 |  |
|  |  | 6、要建立运维管理平台，且平台可以正常运行、各运维管理平台功能齐全 | 未建立的扣2分，无法正常运行的扣1分。各运维管理平台的基本信息、运维效果、实时监测、报表管理、考核管理、培训管理、运维资金、标准导则、宣传管理、计划规划等功能每平台每缺少一项功能扣0.2分。 | 2分 |  |
|  |  | 7、监控系统运行正常 | 监控系统未运行或运行不正常的按实际情况扣分 | 5分 |  |
|  |  | 8、各运维管理平台数据完整、准确、与政府各级平台互联互通 | 未与政府各级平台互通，扣1分；平台数据不完整扣1分。 | 2分 |  |
| 3 | 管网系统运行维护（15分） | 井、井盖及格栅网有巡查和检修记录，管网有不少于规定次数的检查和清掏记录 | 抽检4个井位；运维公司无相应规章制度，扣2分；管网运维单位无法提供定期巡查及检修记录，扣1分。巡查及检修记录不完整，根据完整程度百分比扣分；无法提供定期检查及清掏记录，扣1分，检查及清掏记录不全，根据完整程度百分比扣分。 | 2分 |  |
|  |  | 井、井盖正常使用、格栅网通畅 | 现场检查发现井盖、井壁破损，每1处扣0.2分，共1分，扣完为止；格栅阻塞、井内阻塞，每1处扣0.2分，共1分，扣完为止。 | 2分 |  |
|  |  | 管网通畅、使用正常 | 抽检4处井位及管道，运维单位应提供相应的检查工具，现场检查管网的完好度，出现管网阻塞，每发现1处扣1分，扣完为止。 | 4分 |  |
|  |  | 井内无杂物、堵塞、流槽无淤积、废弃物妥善处置 | 每发现一处异常扣0.5分 | 3分 |  |
|  |  | 运维职责范围内的应修尽修（2000元内的工程量） | 每发现一处应修未修的扣1分 | 4分 |  |
| 4 | 处理终端（15分） | 终端运行维护终端设备完好、运行正常，运维记录完整 | 抽30吨以上处理终端1个，10吨以上处理终端1个，10吨以下处理终端1个。运维单位提供终端的运维记录30吨以上处理终端 3分，共3分，10吨以上处理终端2分，共2分，10吨以下处理终端2分，共2分；无记录扣分，记录不完整的根据完整程度百分比扣分；现场查看被抽检行政村终端，每有1终端运行不正常，扣1分，扣完为止。 | 7分 |  |
|  |  | 按要求对厌氧池进行清淤，做好淤泥处置记录 | 未按要求对厌氧池进行清淤的每处扣1分，未做好淤泥处置记录的每处扣0.5分 | 5分 |  |
|  |  | 终端区域范围内环境整洁，无杂物堆放 景观、草坪、人工湿地植物生长良好、维护良好 | 现场查看终端区域范围内环境不整洁，有杂物堆放，每处扣0.5分。 现场查看人工湿地植物生长不好、维护不良，每处扣0.5分。 | 3分 |  |
| 5 | 进水水质、 出水水质、 水量（24分） | 运维单位应定期对进水、出水水质进行检测。日处理能力30吨以上每个月检测一次，日处理能力10—30吨的每两个月检测一次，日处理能力10吨以下每年检测一次。没有自检能力的，委托有资质的单位进行检测。 | 抽检2-3个终端。未对进、出水水质进行检测，无检测资料的，扣1-4分，检测次数不够或资料不完整的，根据完整程度百分比扣分。 | 4分 |  |
|  |  | 对检测结果进行分析、评价。 | 未对检测结果进行分析、评价，或不能提供相关证明资料的，每一处扣0.5分。扣完为止。 | 3分 |  |
|  |  | 对检测结果出现的问题，采取措施，进行处理。 | 对出现的问题，未进行处理的，每一处扣0.5分。扣完为止。 | 3分 |  |
|  |  | 按环保部门复检合格率70%，运维主管部门委托检测合格率20%，运维公司自检合格率10%加权平均计算合格率。 | 按环保部门复检合格率70%，运维主管部门委托检测合格率20%，运维公司自检合格率10%加权平均计算合格率；按合格率乘基数分5分为出水水质考核得分。 | 5分 |  |
|  |  | 终端出水水量正常，有相关记录。 | 检查装有流量计的设施，运维单位无法提供被抽终端出水水量记录的，扣2分，提供的终端出水水量相关记录不完整的，根据完整程度百分比扣分；现场查看终端出水量的大小，出水量有异常的，每一处扣0.5分，共1分，扣完为止。 | 2分 |  |
|  |  | 对照劣V类小微水体名单，成因涉及到的相关设施必须达标排放。 | 对照劣V类小微水体名单，成因涉及到的相关设施要提供抽检和复检合格率，合格率未达到100%，扣1分。 | 1分 |  |
|  |  | 对照各级环保督查整改落实工作、农村生活污水治理设施运维“回头看”工作等，完成销号。 | 对照各级环保督查整改落实工作、农村生活污水治理设施运维“回头看”工作等，完成销号。未完成销号的，扣2分。 | 2分 |  |
|  |  | 出水水质要求达标 | 一处终端水质不达标扣0.5分 | 4分 |  |
| 6 | 档案资料（10分） | 运维单位应按要求建立及保持基础信息库，包括基本情况、工程建设资料、竣工验收资料及运维台帐资料等。基础资料应妥善保存并及时更新，运维台帐资料应记录完整，重大故障报告及处理结果记录完整，年度检修测试和水质监测记录完整。 | 1、未及时上报重要事项，并缺少相关记录的，每项扣1-3分； 2、基础信息库档案保存、更新不规范的，扣1-3分； 3、日常运维记录缺失，视重要情况、情节，扣1-3分； 4、未按时上报自查总结及相关数据、材料的，扣1-3分。 | 10分 |  |
| 7 | 社会评价（6分） | 抽4个村，每个村发放10份群众满意度调查问卷，根据实际情况评分 | 出现下列等情况要扣分： 1、有效信访一次扣1分（由当地信访局出具说明）； 2、市级主管部门及以上通报批评每次扣2分； 3、市级新闻媒体及以上负面报道每次扣2分； | 6分 |  |
| 8 | 加分内容（10分） | 对在运行维护管理体制机制方面有创新、工作成效突出的给予加分 | 1、县级领导批示肯定、主流媒体正面报道一次加1分； 2、市级领导批示肯定、主流媒体正面报道一次加2分； 3、省级以上领导批示肯定、主流媒体正面报道、省级以上现场会，经验交流发言的一次加3分。 | 10分 |  |
|  | 总得分 |  |

注：以上内容为考核评分参考，具体内容以项目主管部门发文为准

# 第四章　合同格式（范本）

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日， 遂昌县住房和城乡建设局  以  公开招标  对 遂昌县农村生活污水治理设施运行维护 项目进行了采购。经  评标委员会   评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  遂昌县住房和城乡建设局 （以下简称：甲方）和   （中标人名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |

1.4 运维的考核

1.5 付款方式和发票开具方式

1.5.1付款方式：农村生活污水治理设施长效运维服务费付款方式：甲方根据中标价和考核结果按季向乙方付费。按每季度支付一次（支付本季度运维款的80%），年中和年终根据考核得分确定运维款支付比例，计算应付款项后支付给运维单位。

注：不足一年的按月份计算，每批运维项目开始时间在当月15日之前的按整月结算，在当月15日之后的按半月结算。；

1.5.2 发票开具方式：                                            。

1.6 履行期限、范围和内容

1.6.1 履行期限：从协议签订之日起至2022年12月31日止。

1.6.2 履行范围：在本县域范围内的农村生活污水治理设施，经验收合格

的终端、管网和七个建制镇加云峰街道所在地的管网维护管理。；

1.6.3 履行内容：

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.7.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.8.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.9 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

| 甲方： 地址： 法定（授权）代表人： 联系方式： 开户行： 账号： 签字日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定（授权）代表人： 联系方式： 开户行： 账号： 签字日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同价5%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

注：本合同仅作示范文本，以双方签定的正式合同为准。具体参照《浙江省农村生活污水处理设施运行维护服务合同（示范文本）》，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

目录

1、公司有效营业执照

2、本项目特定资质条件

3、法定代表人资格证明书或授权委托书

4、财务状况报告

5、依法缴纳税收和社会保障资金

6、资格声明

7、无重大违法记录声明书

8、信用信息查询记录

▲1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照扫描件

▲2、本项目特定资质条件

具有有效期内的环保工程专业承包三级及以上资质或农村生活污水治理设施运维机构服务能力评价乙级或以上资质证书原件扫描件

▲3、法定代表人资格证明书或授权委托书

3.1法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                （供应商全称） 的法定代表人。为参加就贵方组织的有关                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，签署并全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

特此证明。

供应商：(盖章)

日期：       年      月      日

▲本“法定代表人资格证明书”需附法定代表人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由供应商承担。

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

3.2授权委托书

（代理机构名称） ：

我              （负责人姓名）系           （供应商全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的招标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

供应商盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

▲3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由供应商承担。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

4、财务状况报告

内容要求：

投标人可提供以下任一种材料作为本单位财务报告：

1、提供的近三年中，任一年度的资产负债表、利润表、现金流量表及其附注电子文档；

2、提供的近三年中，任一年度完整的财务报告电子文档；

3、投标截止时间前三年中，任一年度银行出具的信用等级证书电子文档；

4、投标截止时间前三个月中，任一个月内其基本账户开户银行出具的资信证明电子文档。

5、依法缴纳税收和社会保障资金

内容要求：

1、依法缴纳税收相关材料：

投标截止时间前六个月中，任一月税务部门出具的完税证明（须体现增值税或营业税或企业所得税）电子文档；

2、社会保障资金相关材料：

投标截止时间前六个月中，任一月缴纳社会保险的凭据（税务部门出具的专用收据或社保部门出具的社会保险缴纳清单）电子文档。

▲6、资格声明

（代理机构名称）：

(投标人全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人盖章：

日     期：

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

▲7、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日     期：

8、信用信息查询记录

（注：须按第一章5.2 、 5.3 、 5.4条要求提供三家网站的查询结果截图）

### 二   资信商务及技术文件格式

目录

1、投标声明书

2、投标人参标申请表

3、中小企业声明函

4、其他

5、对本项目的整体理解

6、项目实施方案

7、项目人员配置

8、运行维护保障措施

9、应急预案

10、交接维稳

11、投标人认为需要提供的或评分办法要求的其他资料

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件；

资信商务及技术文件；

报价文件；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日     期：

2、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  | E-mail |  |
| 负责人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 联系人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 主营项目 |  |
| 兼营项目 |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |
|  | 采购编号 | 项目名称 | / |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

投标人盖章：

日     期：

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加    （项目名称）    采购活动提供本企业的服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业的服务。

投标企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 提供产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制造企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 制造产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.小型、微型、监狱和残疾人福利企业参与投标或其制造投标产品的，投标人应详细填写本函，并提供相关证明。相关证明包括企业营业执照、监狱企业证明、残疾人福利企业证明、企业基本情况等判定企业是否为小型、微型、监狱和残疾人福利企业的证据。

2.填写内容应与分项报价清单相关内容一致，如不一致造成偏差的，后果由投标人自行承担。

3.如未填写或未提供相关证明的，视为投标人放弃相关政策优惠处理。

供应商盖章：

日     期：

4、其  他

除招标文件规定的资信商务文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信商务评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信商务方面的其他材料，但不得出现报价。

5、对本项目的整体理解

投标人盖章：

日     期：

6、项目实施方案

投标人盖章：

日     期：

7、项目人员配置

投标人盖章：

日     期：

8、运行维护保障措施

投标人盖章：

日     期：

9、应急预案

投标人盖章：

日     期：

10、交接维稳

投标人盖章：

日     期：

11、投标人认为需要提供的或评分办法要求的其他资料（不得出现报价）

### 三  报价文件格式

1、报价书（开标一览表）

2、分项报价表

- 报价书（开标一览表）

采购编号：ZJSW(2020)09-公04

项目名称：遂昌县农村生活污水治理设施运行维护项目

| 序号 | 项目名称 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 遂昌县农村生活污水治理设施运行维护项目 | 大写： 小写： |

注：报价应包括完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、合同包含的所有风险、责任等全部费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入总报价。

投标人盖章：

日     期：

2、分项报价表

注：1、本表格式自拟，按投标服务和报价内容扩展使用，若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件的要求。

2、本表投标总价须与开标一览表中的投标总价一致。

3、投标总价包含所有的规费、措施费、税金等。

投标人盖章：

日     期：

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会根据具体情况，按得分从高到低推荐中标候选人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和技术文件评审同步进行，演示顺序为投标文件递交顺序，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分。

3.2.2 各投标人的技术得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 资信商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.4 汇总资信商务文件和技术文件得分。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2 政府采购政策价格扣除；

3.5.3 报价修正；

3.5.4 评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.6.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.7 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信及商务权重为38%，总分值为38分，评委在规定的分值内统一打分。

4.2项目技术权重为52%,总分值为52分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值。

4.3报价权重为10%，总分值为10分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 五   评标办法和细则

5. 评标内容和标准

5.1 资信及商务分为38分，权重为38%，根据以下内容由评委统一打分：

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系认证 | 投标人具有有效期内的质量管理体系ISO9001认证、环境管理体系ISO14001认证、职业健康安全管理体系OHSAS18001认证的，每获得一个证书得1分；本项最高得3分。（评审时须提供证书原件的扫描件，否则不得分） | 0～3分 |
| 2 | 企业资质 | 投标人具有安全生产许可证的，得2分。 | 0～2分 |
| 3 | 成功案例及业绩 | 1、投标人自2016年1月1日以来至投标截止日（以合同签订之日为准）取得县(市、区)农村生活污水运维的业绩证明（服务内容须包含农村生活污水运维业绩证明）每个得1分，本项最高得4分；[评审时须提供中标（成交）通知书、合同扫描件并加盖公章。不提供者不得分]。 2、投标人2016年以来实施农村生活污水提升改造工程的得2分。[提供中标（成交）通知书、合同扫描件并加盖公章，不提供者不得分]。 | 0～6分 |
| 4 | 获得荣誉 | 2016年1月1日起，投标人运维服务所在的县（市、区）获得省级农村生活污水运维优秀县（市、区）荣誉的每个得1分，（本项最高分5分）。 运维服务所在的同一县（市、区）连续两年获得上述荣誉的加1分，同一县（市、区）连续三年获得上述荣誉的加3分。（本项最高分3分。） （评审时须提供荣誉证明文件、中标(成交)通知书及合同扫描件并加盖公章，否则不得分）。 | 0～8分 |
| 5 | 车辆及设备保障 | 投标人具有自有车辆：拥有专用吸粪车得2分，拥有运维抢修车(最少6辆)得2分，本项最高得4分。评审时须提供车辆发票扫描件或行驶证或车辆登记证扫描件，否则不得分。 注：车辆应当登记在投标人名下，否则不予认可，租赁不得分。 投标单位须出具中标后配备遂昌县农村生活污水处理设施运维项目专用车辆的承诺书（相关格式自拟） | 0～4分 |
|  |  | 投标人具有自有设备：拥有管道内窥镜视频检测设备得2分，拥有管道高压疏通设备得2分，拥有移动式固液分离处理设备得2分，拥有CCTV管道检测机器人得2分，拥有防毒面具等类似气体防毒器械得1分，拥有便携式气体检测仪器得1分，拥有移动供电设备得1分，本项最高得11分。评审时须提供购买人为投标人的购置发票扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 0～11分 |
| 6 | 检测能力 | 投标人具备自行检测的设备和仪器。检测项目为pH，悬浮物（SS），化学需氧量（CODCR），总磷，总氮，氨氮（NH3-N），动植物油，粪大肠菌群（日常检测8项指标），得4分，缺失任意一项则不得分。[评审时须提供购买设备和仪器的发票扫描件并加盖公章，不提供者不得分]。 | 0～4分 |

5.2技术分为52分，权重为52%，由评委独立完成打分。

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本项目的整体理解 | 项目整体的理解（整体统筹规划、理解程度、总体设计、组织实施等）。 对项目整体的理解高的得 5-3.5分，一般的得3-2分，差的1.5-0分。 | 0～5分 |
| 2 | 项目实施方案 | 根据遂昌的地理环境，因地制宜地提出合理的人员配置、分组安排、运维服务方案、技术措施、管理制度、人员培训、工作考核、操作规程及现场管理措施等内容的全面性、合理性、可行性等综合评议酌情计分。 方案全面性、合理性、可行性高的得12-10分，一般的得 9-6 分，缺乏全面性、合理性、可行性方案的得5-0分。 | 0～12分 |
|  |  | 针对本项目关键性技术难题理解分析的准确性、全面性，应对措施的合理性、可行性。 1、对本项目关键性技术难题理解分析的准确性、全面性高的得3-2.5分，一般的得2-1.5分，对关键性技术难题理解分析缺乏准确性、全面性的得1-0； 2、应对措施合理、可行的得3-2.5分，应对措施合理性、可行性较一般的得2-1.5分，无应对措施或应对措施缺乏合理性、可行性的得1-0分。 | 0～6分 |
|  |  | 投标单位运维管理服务平台的功能、数据详细介绍，具体包括：村和设施的基础信息库、人员管理、内部规范、设施信息管理、运维工作管理、信息报送、报表管理等功能。由评委横向对比，酌情打分。 | 0～4分 |
|  |  | 对本项目提出的合理化建议或意见。 建议或意见合理性高的得2-1.5分，一般的得1-0.5，缺乏合理性或未提供建议或意见的不得分。 | 0～2分 |
| 3 | 项目人员配置 | 1、项目负责人为环保专业中级工程师及以上的，或具有国家注册市政专业二级建造师及以上的得1分。 2、技术负责人为环保专业中级工程师及以上的，或市政专业建造师或供排水专业中级工程师及以上的得1分。 3、项目组成员：具有安全员、资料员、平台管理员、污水处理设施养护员、污废水处理操作工、电工、管道工（下水道养护工、地下管道疏通养护员）、化验员（水质检验工或环境监测工）的，每种得1分，单工种最多1分，最高得8分。 注：以上人员须为投标单位在册人员，须提供相关人员的相关证书扫描件以及社保部门出具的近三个月缴费证明材料扫描件。 | 0～10分 |
| 4 | 运行维护保障措施 | 技术质量保障： 投标人对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性等综合评议酌情计分。 投标人提供可靠的技术质量监管措施并有科学合理的技术保障的得2-1.5分；技术质量监管措施可靠性、技术保障的合理性一般的得1-0.5分；可靠性、合理性较差或缺乏相应措施和保障的本项不得分。 | 0～2分 |
|  |  | 管理安全保障： 投标人对设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性等综合评议酌情计分。 投标人提供可靠的安全监管措施并有科学合理的管理安全保障的得2-1.5分；安全监管措施可靠性、管理安全保障的合理性一般的得1-0.5分；措施和保障的可靠性、合理性较差或缺乏相应措施和保障的本项不得分。 | 0～2分 |
|  |  | 服务质量保障： 投标人所做的故障响应，修复时限，距离招标人项目地最便捷的售后服务点的力量配备、售后服务承诺和技术服务情况等综合评议酌情计分。 投标人提供的上述服务质量保证措施全面合理并对采购人有实质性效用的得2-1.5分，措施的全面性合理性及实质性效用一般的得1-0.5分，缺乏有关措施或全面性、合理性较差、没有实质效用的本项不得分。 | 0～2分 |
| 5 | 应急预案 | 投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案的合理性、及时性、有效性等综合评议酌情计分。 提供的处理预案合理性、及时性、有效性高的得4-3.5分，一般的3-2分，较差或未提供的1.5-0分。 | 0～4分 |
| 6 | 交接维稳 | 根据本项目实际情况和特点，保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接维稳过渡、人员维稳、安全隐患排除等方面实施方案，根据实施方案的针对性、可行性、完整性等综合评议酌情计分。 提供的交接方案科学性、合理性强的得3-2.5分，交接方案科学性、合理性一般的得2-1.5分，交接方案科学性、合理性差的或未提供的1-0分。 | 0～3分 |

注：1、投标人所提供的证书、合同等相关原件或复印件的扫描件，一经查实系伪造，直接取消其投标资格，做无效投标处理。

2、签订合同前，中标单位需提供上述相关证书、合同等的原件供采购人核查，一经查实系伪造，直接取消其中标资格。

5.3投标人报价满分为10分， 报价权重10%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.3.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.3.2 单价报价高于最高单价限价的作无效标处理。

5.3.3报价得分计算：

5.3.4 报价得分按以下方式计算：

小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予6%的扣除，其评标价计算公式如下：

评标价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-6%）；

其他投标单位的评标价=各投标单位最终投标报价；

评标基准价=投标报价中的最低报价；

投标报价等于评标基准价的得10分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.4 本项目最终得分=资信及商务得分+技术得分＋报价得分；

5.5 评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。