# 云和县石塘镇中心小学网络、监控、广播设备采购项目

# 招标文件

# 采购编号: 云志正招2019045号

# 项目名称: 云和县石塘镇中心小学网络、

# 监控、广播设备采购项目

采 购 人: 云和县石塘镇中心小学

采购代理机构:云和县志正招标代理有限公司

二零一九年六月

目  录

第一章 公开招标投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

前列表	5

一   总则	7

二   招标文件说明	8

三   投标文件的编写	8

四   投标文件的包装、提交、修改和撤回	11

五   开标和评审	12

六   投标无效的情形	15

七   法律责任	16

八   询问	18

九   质疑	18

十   投诉	19

十一  授予合同	19

十二  验收	20

十三  政府采购政策	21

十四  其他事项	22

第三章　技术要求	22

第五章　投标相关文件格式	63

一   资格审查文件格式	63

二   资信及商务文件	72

三   技术文件格式	81

四   报价文件格式	88

五   投标文件封面及外包装封面格式	91

六   中标人公告内容	92

第六章  评标办法和细则	93

一   总则	93

二   评审委员会	93

三   评标程序	93

四   评标一般规定	95

五   评标办法和细则	95

六   评审纪律和要求	97

## 第一章 公开招标投标邀请

云和县志正招标代理有限公司受云和县石塘镇中心小学的委托，对云和县石塘镇中心小学网络、监控、广播设备采购项目进行采购。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制本文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号: 云志正招2019045号

2.采购项目：云和县石塘镇中心小学网络、监控、广播设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.项目概况：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络、监控、广播设备 | 详见第三章采购需求 | 项 | 1 | 125.414万元 |  |

5.投标人应具备的资格要求：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

5.2投标截止之日至前三年内，在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，资格审查时不予以通过。

5.3投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过。

5.4投标截止前，在“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）“曝光台”中被曝光且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过。

5.5本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

6.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

7.报名及招标文件网上获取时间:2019年6月13日-6月20日每天8:30-11:30,14:30-17：30（北京时间）,双休日及法定节假日除外。招标文件售价：网上获取招标文件不收取招标文件工本费。如投标人需要购买纸质招标文件，招标文件工本费为300元（售后不退还）。

8.招标文件质疑：投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后获取招标文件的，以获取截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9．报名及网上获取招标文件时须向采购代理机构提供以下资料:

⑴投标人介绍信及联系方式；

⑵营业执照副本复印件（需要投标人签章）；

以上资料须加盖单位公章，传真至采购代理机构（传真：0578-5135252）。

10.招标文件发售及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

10.1潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

▲11投标文件递交：

投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

12.投标截止时间：2019年7月5日09:00（北京时间）。

13.提交投标文件地点：云和县招投标中心开标大厅（云和县城南路1号体育馆一楼）

14.公开招标开标时间：2019年7月5日09:00（北京时间）。

15.开标地点：云和县招投标中心开标大厅（云和县城南路1号体育馆一楼）

16. 本公告在以下媒体同时公布：

www.zjzfcg.gov.cn（浙江省政府采购网）

yh.lssggzy.com/yhweb（丽水市公共资源交易网(云和)）

17．联系方式

（1）采购人：云和县石塘镇中心小学

联系人：郑小云    联系电话：0578-5525052

地址：云和县城北路9号

（2）采购代理机构名称：云和县志正招标代理有限公司

项目负责人：钟海军     联系电话：18767816170

质疑负责人：柳伟波     联系电话：15906783001

传真：0578-5135252     地址：云和县元和街道南山路91号

（3）同级政府采购监督管理部门名称：云和县政府采购办公室

联系人：朱女士     监督投诉电话：0578-5122418    传真：0578-5122418

地 址：云和县中山路2号

采购人：云和县石塘镇中心小学

采购代理机构：云和县志正招标代理有限公司

2019年6月13日

## 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 云和县石塘镇中心小学网络、监控、广播设备采购项目 |
| 2 | 采购人 | 云和县石塘镇中心小学 |
| 3 | 采购代理机构 | 云和县志正招标代理有限公司 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散委托采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |
| 7 | 投标文件份数 | 资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件各正本一份、副本四份。 |
| 8 | 招标文件质疑 | 自获取采购文件之日（获取截止日之后获取采购文件的，以获取截止日为准）或者采购公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 9 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |
| 10 | 投标文件 递交方式 | 接收人：云和县志正招标代理有限公司 投标截止时间：2019年7月5日09时00分 提交投标文件地点：云和县招投标中心开标大厅（云和县城南路1号体育馆一楼） |
| 11 | 开标时间 及地点 | 时间：2019年7月5日09 时00分开始 地点：云和县招投标中心开标大厅（云和县城南路1号体育馆一楼） |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网(云和)（yh.lssggzy.com/yhweb）等媒体上发布，并发出中标通知书。 |
| 13 | 评标办法 和细则 | 详见本招标文件第六章 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同 |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网(云和)（yh.lssggzy.com/yhweb） |
| 16 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于云和县志正招标代理有限公司 |
| 17 | 特别提醒 | 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件，未提供原件所造成的风险由投标人自行承担。 |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系云和县石塘镇中心小学。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的投标人。

2.1.3 “采购代理机构”系指云和县志正招标代理有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指委托方、受托方双方签署的规定委托方、受托方双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8“▲” 系指实质性要求条款；“★”系指项目关键核心产品。

3.投标人资格条件

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1公开招标投标邀请

6.1.2投标人须知

6.1.3招标要求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的发售及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名投标人认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江省政府采购网”、“浙江省丽水市公共资源交易网(云和)”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

10. 投标文件的组成

10.1递交的投标文件应分为资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部分,四部分单独密封。资格审查文件、资信及商务文件、技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信及商务、技术内容, 其资信及商务、技术内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照原件和复印件（在浙江政府采购网注册的投标人不需要提供原件核对，但须提供浙江政府采购网注册投标人注册信息内容截图）；

▲11.1.2 负责人身份证原件和复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件）；

11.1.3投标人财务状况报告，应提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明；

▲11.1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

a.提供投标人税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括增值税、企业所得税等凭据的复印件；

b.提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

c.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

注：营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件；营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件。

▲11.1.5资格声明；

▲11.1.6无重大违法记录声明书；

注：以上复印件均需加盖单位章。资格审查文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资格审查文件中，在资格审查时投标人准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回投标人。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

11.2资信及商务文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.3技术文件内容:

11.3.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.3.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容；

11.3.3质量合格证明文件及其他相关资料；

11.3.4投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.4报价文件内容: 详见第五章格式。

11.4.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标单价和投标总价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择的报价。投标报价高于采购预算单价和总价(最高限价)的不进入报价标评审，视报价分为零分。并不得推荐为中标候选人。

11.4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.排版、封面 、装订

12.1排版：所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸。所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

12.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并在其上按封面标注要求加盖投标人公章。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信及商务文件”、“技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或印刷，投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   投标文件的包装、提交、修改和撤回

15.投标文件的密封和标记

15.1投标文件按资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部分单独密封封装成投标文件。为方便开标,投标人应将开标一览表单独密封后与报价文件一并提交,并在信封上标明“开标一览表”字样,该信封须与报价文件一起密封。

15.2投标文件封面及外包装封面要求:

15.2.1按招标文件第五章提供的格式制作。

15.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

15.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

15.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人代表人：

15.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

15.5.2 未按招标文件规定要求装订的；

15.5.3 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

15.5.4 投标文件中的资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件出现包装混装。

16.投标文件的提交

▲16.1在投标截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在投标截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

16.2采购代理机构工作人员将做好投标文件签收手续，明确投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

17.投标文件的修改和撤销

17.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

17.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲17.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

17.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 五   开标和评审

18.开标

19.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、投标人名单，宣读开标日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

18.3投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件。

18.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

18.3.2 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

18.4 唱标

18.4.1 采购代理机构按递交的投标文件顺序宣布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

18.5 开标会议结束。

19. 资格审查

19.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

19.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

20. 评审流程

20.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

20.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

20.1.2 技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

20.1.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

20.2.4 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

21. 投标文件的澄清

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7） 修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

22. 对投标文件的比较和评估

22.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

22.2 相同品牌的产品

22.2.1 如多家投标人提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家投标人认定。评审后得分最高投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；报价相同时，取技术文件得分高者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

22.2.2 非单一产品采购项目中，招标文件第二章采购内容及清单中标注★的为项目关键核心产品，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家投标人中，有一家投标人的报价达到50%以上，提供同品牌产品的投标人均按一家投标人认定。

非单一产品采购项目中，如项目无标注关键核心产品的，项目采购内容及清单中单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家投标人中，有一家投标人的报价达到50%以上，提供同品牌产品的投标人均按一家投标人认定。

22.2.3 当技术评审时发现多家投标人提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的，或非单一产品采购项目中作为关键核心部分的单一产品品牌相同且有一家以上投标人报价占项目总报价50%以上的，评审后得分最高为有效投标人，其他同品牌投标人将作为无效投标处理。如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

23. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

24. 保密和评审过程的监控

24.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

24.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 六   投标无效的情形

25. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

25.1 电报、电话、传真形式的投标。

25.2 投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

25.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

25.4投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的；

25.5 开启投标文件后，投标文件无法区分正、副本的；

25.6 开启投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的；

25.7不具备招标文件规定资格要求的；

25.8 投标有效期不足的；

25.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

25.10 报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.11招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

25.12 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

25.13 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.14 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

25.15提供虚假材料谋取中标的；

25.16 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

25.17招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 七   法律责任

26 投标人有下列情形之一的，采购单位和采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录：

26.1开标后投标人在投标有效期内撤回投标文件的;

26.2中标人无正当理由不与采购人签订合同的;

26.3违反投标承诺函的相关内容及条款的；

26.4提供虚假材料谋取中标的;

26.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

26.6与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

26.7向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

26.8在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的;

26.9拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

26.10将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包或转包给他人的；

26.11拒绝履行合同义务的；

26.12其他严重扰乱招投标程序的；

27. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

28. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

28.4 将政府采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

### 八   询问

31.投标人有权就采购活动的事项在有效时限内提出询问。

31.1投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

31.2对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

31.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

31.2.2采购代理机构将在投标截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网(云和)（yh.lssggzy.com/yhweb）上予以公布，请投标人务必关注相关网站，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

31.3投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

31.4政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

### 九   质疑

32.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

32.2质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

32.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录。

### 十  投诉

33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十一   授予合同

34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网(云和)”上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

35.授予合同时变更数量的权力

35.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

36.签订合同

36.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

36.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人将有权取消该投标人的中标资格，并向同级财政部门报告。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十二  验收

37. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

37.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

37.2其他投标人，在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

37.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十三  政府采购政策

38. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

38.1 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

38.2 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业投标人，应根据省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（下称暂行办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选投标人后再申请注册入库。

38.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予 6% 扣除。

### 十四 其他事项

39. 解释权

39.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

40. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

41. 采购代理服务费: 由成交人支付代理服务费，费用按下表收费标准收取，采用差额定率累计法计算，少于4000元按4000元收取。成交人在成交结果公告发出后七个工作日内向采购代理机构缴纳代理服务费。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

采购代理机构账户信息：

户名: 云和县志正招标代理有限公司

帐号：2010 0019 9875 464

开户行：浙江云和农村商业银行股份有限公司中山支行解放街分理处

联行号：4023 4330 0009

联系电话：15957817876

# 第三章　技术要求

### 一  产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

### 二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校园网络部分 |
| 计算机网络系统 |
| 1 | 出口网关 | 台 | 1 |
| 2 | 网络核心交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 24口接入交换机 | 台 | 4 |
| 4 | 光纤模块 | 只 | 8 |
| 5 | 放装型AP | 只 | 28 |
| 6 | 24口POE交换机 | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | 箱 | 1 |
| 8 | 12芯单模光纤 | 米 | 500 |
| 9 | 光纤配线架 | 个 | 6 |
| 10 | 尾纤 | 条 | 40 |
| 11 | 静电地板 | 平方米 | 20 |
| 12 | 服务器机柜 | 个 | 1 |
| 13 | 理线架 | 个 | 10 |
| 监控网络系统 |
| 1 | 监控核心交换机 | 台 | 1 |
| 2 | 24口接入交换机 | 台 | 8 |
| 3 | 光纤模块 | 只 | 16 |
| 多媒体广播系统 |
| 1 | 广播核心交换机 | 台 | 1 |
| 2 | 24口接入交换机 | 台 | 6 |
| 3 | 光纤模块 | 只 | 12 |
| 校园监控部分 |
| 1 | 200万筒型网络摄像机 | 台 | 80 |
| 2 | 200万网络红外球 | 台 | 2 |
| 3 | 枪机支架 | 个 | 100 |
| 4 | 球机壁装支架 | 个 | 2 |
| 5 | 开关电源 | 个 | 20 |
| 6 | 六类网线 | 箱 | 5 |
| 7 | 电源线 | 米 | 1000 |
| 8 | 监控立杆 | 套 | 10 |
| 9 | 监控管理平台 | 台 | 1 |
| 10 | 平台管理服务器 | 台 | 1 |
| 11 | 存储设备 | 台 | 1 |
| 12 | 6T企业级硬盘 | 台 | 24 |
| 13 | 解码器 | 台 | 1 |
| 14 | 49寸拼接屏 | 台 | 6 |
| 15 | 大屏壁挂支架 | 套 | 1 |
| 16 | 机柜 | 个 | 1 |
| 17 | 管理电脑 | 台 | 1 |
| 18 | 大屏配套线缆 | 套 | 4 |
| 阳光厨房 |
| 1 | 防油污摄像机 | 个 | 12 |
| 2 | 200万球机 | 台 | 2 |
| 3 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 4 | 机柜 | 台 | 1 |
| 幼儿园区监控 |
| 1 | 200万筒型网络摄像机 | 台 | 24 |
| 2 | 200万网络红外球 | 台 | 1 |
| 3 | 枪机支架 | 个 | 24 |
| 4 | 球机壁装支架 | 个 | 1 |
| 5 | 开关电源 | 个 | 5 |
| 6 | 六类网线 | 箱 | 2 |
| 7 | 电源线 | 米 | 500 |
| 8 | 解码器 | 台 | 1 |
| 9 | 49寸监视器 | 台 | 4 |
| 10 | 大屏壁挂支架 | 套 | 1 |
| 11 | 机柜 | 个 | 1 |
| 12 | 管理电脑 | 台 | 1 |
| 13 | 大屏配套线缆 | 套 | 4 |
| 校园数字化广播 |
| 小学区广播 |
| 一、校园广播主控设备部分 |
| 1 | 网络化主机 | 台 | 1 |
| 2 | 远程控制软件 | 套 | 1 |
| 3 | 手机分控软件 | 套 | 1 |
| 4 | 智能寻呼站 | 台 | 1 |
| 5 | CD播放器 | 台 | 1 |
| 6 | 数字调谐器 | 台 | 1 |
| 7 | 调音台 | 台 | 1 |
| 8 | 真分集无线手持话筒 | 台 | 1 |
| 9 | 天线放大器 | 台 | 1 |
| 10 | 播音话筒 | 只 | 1 |
| 11 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 12 | 网络化无线遥控器 | 台 | 1 |
| 二、教学楼、办公楼设备部分 |
| 1 | 教室网络主音箱 | 只 | 26 |
| 3 | 壁挂音箱 | 只 | 8 |
| 4 | 单通道机架式解码器 | 台 | 1 |
| 5 | 350W带前置功放 | 台 | 1 |
| 三、食堂、宿舍楼设备部分 |
| 1 | 壁挂音箱 | 只 | 16 |
| 2 | 单通道机架式解码器 | 台 | 2 |
| 3 | 350W带前置功放 | 台 | 2 |
| 四、风雨操场设备部分、室外草坪音箱 |
| 1 | 带遥控智能化广播主机 | 台 | 1 |
| 2 | 户外音柱 | 只 | 5 |
| 3 | 单通道机架式解码器 | 台 | 2 |
| 4 | 真分集无线手持话筒 | 台 | 1 |
| 5 | 650W带前置功放 | 台 | 2 |
| 6 | 350W带前置功放 | 台 | 2 |
| 7 | 室外草坪音箱 | 个 | 10 |
| 五、安装辅助材料 |
| 1 | 数据线 | 箱 | 10 |
| 2 | 广播线 | 米 | 500 |
| 3 | 广播线 | 米 | 1000 |
| 4 | 机柜 | 台 | 1 |
| 幼儿园区广播 |
| 1 | 带遥控智能化广播主机 | 台 | 1 |
| 2 | 户外音柱 | 只 | 2 |
| 3 | 真分集无线手持话筒 | 台 | 1 |
| 4 | 350W带前置功放 | 台 | 2 |
| 5 | 调音台 | 台 | 1 |
| 6 | 播放管理电脑 | 台 | 1 |
| 7 | 壁挂音箱 | 个 | 10 |
| 8 | 广播线 | 米 | 100 |
| 9 | 广播线 | 米 | 500 |
| 10 | 机柜 | 台 | 1 |
| 教室多媒体设备 |
| 1 | 80寸交互式一体机 | 台 | 6 |
| 2 | 智能笔 | 块 | 6 |
| 3 | 无线壁挂展示台 | 台 | 6 |
| 4 | 移动绿板 | 块 | 6 |
| 5 | 讲台 | 张 | 6 |
| 6 | 附件安装 | 批 | 6 |

### 三、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 计算机网络系统 |  |
| 1 | 出口网关 | 1、支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥4个，支持≥1路电口内置硬件Bypass模块 2、多核非X86架构，支持内存≥4GB，支持冗余电源，支持双硬盘插槽，硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换； 3、吞吐率≥3.5Gbps；并发NAT连接数≥400W；新建NAT连接数≥1W； 4、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽、负载等多种方式，为防止虚假应标； 5、支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理； 6、支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能，支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能，支持微信无感知认证； 7、支持网站分类查询功能，可通过网址查询所属分类 。 8、支持URL的黑白名单，支持基于用户/时间的URL过滤规则，保留指标测试权利。 9、URL数据库及应用特征库配置至少≥10年免费升级； 10、支持邮件客户端方式和webmail方式的邮件内容审计 ； 11、支持上下线审计，如QQ、MSN等，支持QQ账号黑名单设置； 12、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供≥300个免费SSL VPN接入授权 ； 13、支持IPSec VPN，并提供≥3000路免费Ipsec VPN接入授权； 14、支持防私接功能，可查看阻断的私接用户； 15、CPU、内存使用率WEB界面可以展示； 16、▲支持并配置AC功能，配置≥32AP管理授权，最大可扩容≥128个，若网关设备不支持需要单独配置满足性能要求的无线控制器； 17、▲提供中国信息安全认证中心办法的IT产品信息安全认证证书（ISCCC）复印件； 18、提供中国人民共和国公安部颁发的互联网公共上网服务场所信息安全管理系统网络通讯安全审计（无线接入前端）计算机信息系统安全专用产品销售许可证复印件 19、▲提供公安部公共信息网络安全监察局颁发的信息过滤（基本级）公安部销售许可证复印件 20、▲提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件 21、▲提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证复印件 22、▲需与县教育局实名认证系统进行实名认证联动无缝接入 |
| 2 | 网络核心交换机 | 1、▲主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个，电源槽位≥2个 2、▲交换容量≥19T，包转发性能≥2,880Mpps (为满足实际应用避免虚假参数，以官网低指标为准，官网参数若标注为交换容量“A/B”，以A/B中更小值为准，提供官网截图证明) 3、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 4、支持N:1虚拟化和1：N虚拟化功能，要求N≥4 5、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议 6、支持手动隧道，自动隧道，ISATAP 7、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。 8、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 9、单台配置主控引擎≥1块，交流电源≥2块，配置千兆电口≥24个，配置千兆光口≥24个，配置万兆光口≥4个。要求非路由引擎或交换网板自带的接口。 10、要求所投设备提供提工信部出具的IPv4和IPv6入网测试报告。 |
| 3 | 24口接入交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇 |
| 4 | 光纤模块 | 千兆单模光模块 |
| 5 | 放装型AP | 1、支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式，支持mu-mimo特性，内置天线，要求提供官网截图证明 2、支持2条空间流,单频最大接入速率≥800Mbps,整机最大接入速率≥1100Mbps 防护等级 IP41 发射功率≤20dBm 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持POE供电 3、支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w 4、设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问 5、为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用 6、802.11acHT80配置下，实际传输性能可达640Mbps以上；同时接入用户数不小于256个；在高密度场景下，设备仍可以保证高时延业务的需求，可支持不小于120台终端流畅播放视频；双终端传输时，MU-MIMO功能对吞吐量的增益大于1.7倍； 7、支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证 8、支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ； 9、支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 10、为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 11、▲提供无线电发射设备型号核准证复印件 |
| 6 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps，固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个 2、要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500,以第三方权威机构测试报告为准 3、要求所投产品支持防雷等级≥8KV 4、为提升设备适应恶劣环境能力，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备绝缘、防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等性能 5、支持单端口POE输出功率≥60W 6、所有电口均支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W 7、可通过同一品牌的前端适配器实现常见的AC 24V、DC 12V等规格的非POE终端远程供电 8、支持面板自带一键查看POE供电状态功能 9、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 10、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 11、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 12、支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms 13、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发 14、要求所投产品支持openflow 1.3协议，支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web |
| 7 | 六类网线 | 六类非屏蔽室内网线，305米/箱，具有相关检测认证报告 |
| 8 | 12芯单模光纤 | 国标 |
| 9 | 光纤配线架 | 光纤机架式配线箱, 空箱, 平面型, 1U, 可安装 4个 适配器板 或 MPO 光纤盒 |
| 10 | 尾纤 | MPO-MPO 12芯预端接光缆，OM4，LSZH外皮，3米 |
| 11 | 静电地板 | 600*600*35 |
| 12 | 服务器机柜 | 布线机柜,42U,2柱,网格门, 标准:符合GB/T 19520.2-2007,IEC 297-2,兼容 ETSI 标准 规格:1200毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高),角规框架材料厚度2.0mm,其他1.2mm. 主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 |
| 13 | 理线架 | 配线架理线器 |
| 14 | 监控核心交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps SFP光口，≥8个1000Mbps 自适应电口； 2、扩展插槽（非SFP插槽）≥2，可扩展万兆模块；为方便后期升级维护，要求所投设备支持USB口 ≥1； 3、支持模块化电源1+1 冗余；交换容量≥256Gbps，包转发率≥155Mpps； 4、任意万兆口支持虚拟化功能 （非堆叠模块实现，不占用扩展槽）； 5、支持GR for RIP/OSPF/BGP/IS-IS/LD ，支持MPLS VPN PE 、MPLS MCE功能；支持DHCP Client，DHCP Server ，DHCP Relay，DHCP Snooping，DHCP v6 Client，DHCP Relay v6，DHCPv6 Server，DHCPv6 Snooping； 6、支持ACL功能：标准IP ACL、扩展IP ACL、MAC扩展ACL、专家级ACL、时间ACL； 7、支持SP、WRR、DRR、SP+DRR、 SP+WRR等QoS队列单队列调度模式和混合调度模式 8、支持CPU保护技术, 对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，保障了CPU安全，充分保护了交换机的安全； 9、支持可信ARP功能，能够有效防止针对网关欺骗的行为；所投设备能满足不同场景下认证的需求，要求支持802.1X和WEB功能，并且端口能够同时开启，同时工作； 10、所投设备是支持IPv6的可用成熟产品； 以上功能保留测试权利。 |
| 15 | 监控接入交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇 |
| 16 | 广播核心交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps SFP光口，≥8个1000Mbps 自适应电口； 2、扩展插槽（非SFP插槽）≥2，可扩展万兆模块；为方便后期升级维护，要求所投设备支持USB口 ≥1； 3、支持模块化电源1+1 冗余；交换容量≥256Gbps，包转发率≥155Mpps； 4、任意万兆口支持虚拟化功能 （非堆叠模块实现，不占用扩展槽）； 5、支持GR for RIP/OSPF/BGP/IS-IS/LD ，支持MPLS VPN PE 、MPLS MCE功能；支持DHCP Client，DHCP Server ，DHCP Relay，DHCP Snooping，DHCP v6 Client，DHCP Relay v6，DHCPv6 Server，DHCPv6 Snooping； 6、支持ACL功能：标准IP ACL、扩展IP ACL、MAC扩展ACL、专家级ACL、时间ACL； 7、支持SP、WRR、DRR、SP+DRR、 SP+WRR等QoS队列单队列调度模式和混合调度模式 8、支持CPU保护技术, 对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，保障了CPU安全，充分保护了交换机的安全； 9、支持可信ARP功能，能够有效防止针对网关欺骗的行为；所投设备能满足不同场景下认证的需求，要求支持802.1X和WEB功能，并且端口能够同时开启，同时工作； 10、所投设备是支持IPv6的可用成熟产品； 以上功能保留测试权利。 |
| 17 | 广播接入交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇 |
| 校园监控部分 |  |
| 1 | 200万筒型网络摄像机 | 1、最小照度:彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0.028Lux @(F2.0,AGC ON); 2、镜头:2.7-12mm @ F1.4 水平视场角: 106°-35°；支持电动镜头 3、需具有19路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4、▲最低照度彩色：0.003 lx，黑白:0.0001 lx ，灰度等级不小于11级。 5、红外补光距离不小于45米。 6、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@50fps，第三码流最大1920x1080 @ 50fps，子码流704x576@25fps。 7、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL。 8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 9、信噪比不小于59dB。 10、需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 11、支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 12、需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 13、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 14、需支持智能后检索功能。 15、需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、噪声过滤等功能。 16、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 17、▲需具有1路报警输入和1路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 18、不低于IP67防尘防水等级。 19、需支持DC12V和poe供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 20、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 21、需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。 22、支持1个BNC模拟视频接口。 23、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 24、▲支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 |
| 2 | 200万网络红外球 | 1、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米 2、▲内置GPU芯片 3、▲对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能 4、▲设备支持可见光及红外光补光，可见光可识别距设备50m处的人体轮廓 5、▲镜头采用F1.2大光圈 6、支持最低照度可达彩色0.0006Lux，黑白0.0001Lux 7、支持水平手控速度不小于500°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 8、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 9、支持270个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 10、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 11、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 12、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 13、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 14、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 15、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ 16、▲具备较好的电源适应性，电压在AC24V±45%或DC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作 |
| 3 | 防油污摄像机 | 支持POE供电 镜头护罩可拆卸 方便清洗或更换 支持H.265及H.264编码 最小照度 0.01Lux @(F1.2 AGC ON) 0 Lux with IR 0.014 Lux @(F1.4 AGC ON) 0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100 000秒 镜头 4mm 宽动态范围 120dB 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域 存储功能 支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储 NAS(NFS SMB/CIFS均支持) 智能报警 越界侦测 支持智能后检索 配合NVR支持事件的二次检索分析 工作温度和湿度 -30℃~60℃ 湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af) 功耗 5.5W MAX 红外照射距离 30米 防护等级 IP67 支持1路音频输入输出。 |
| 4 | 枪机支架 | 壁装支架/铝合金/尺寸，与相应设备配套 |
| 5 | 球机壁装支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸，与相应设备配套 |
| 6 | 开关电源 | 12V-10A |
| 7 | 网线 | 六类非屏蔽室内网线，305米/箱，具有相关检测认证报告 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 |
| 9 | 监控立杆 | 现场定制 |
| 10 | 监控管理平台 | ▲本次建设平台需要与云和县教育局监控管理平台进行无缝对接，组织目录与其他学校平级的方式展现；本次配置200路。 1.支持多系统一体化管理，包含视频、报警、门禁、可视对讲、停车场、访客、巡查、考勤、梯控、消费、动环、运维等多个子系统 2.支持用户安全绑定，指定IP地址、MAC地址用户才能够登陆平台 3.▲支持防暴力破解认证，支持验证码、连续登录尝试次数限制、用户IP地址验证; 4.支持设备登录密码强度提醒，加强设备安全管理; 5.支持用户密码安全级别校验，禁止使用风险密码 6.▲支持监控点在离线状态检测、设备掉线报警; 8.预览画面支持亮度、明度、色调、饱和度参数调节 9.支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分割模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示; 10.支持预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 11.支持鱼眼图像或矫正后图像、支持走廊模式预览； 12.支持限时预览设置，控制用户单次预览时长 13.支持鹰眼系列全景摄像机，实现180度的全景监控，自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测; 14.支持多种画面分割模式：1/4/6/7/9/16/24画面分割模式及全屏显示; 15.支持I帧回放、单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放; 16.支持录像标签功能：可以在录像回放界面搜索录像标签，对搜索录像标签结果进行修改、删除；打开录像标签进行录像回放；该功能包括车牌标签功能 17.支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段; 18.大屏控制：可对大屏进行1/4/9/16分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景; 19.▲iPad大屏客户端：支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分割、漫游等操作; 20.支持对实时和历史报警信息进行排序、过滤显示，并对查看的联动录像、报警详情；可导出查询结果; 21.支持接收前端智能报警信息，并可联动录像、抓图、上传中心以及报警输出等功能，支持报警子系统、防区远程控制（移动端） 22.▲支持人脸识别应用，人脸库管理，实现黑名单布控，报警联动; 23.支持按时间、监控点、人员信息、目标人脸图片等组合条件检索人脸检测图片历史记录 |
| 11 | 管理平台服务器 | 对硬件要求，本次硬件配置不得低于：4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM |
| 12 | 存储设备 | 1、单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 2、单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘 3、▲应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 4、▲可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 5、应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 6、设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 7、应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 8、支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 9、当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 10、▲在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 11、支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储 12、根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 13、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 14、▲可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 15、▲可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 16、▲可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 |
| 13 | 6T企业级硬盘 | 6TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SAS |
| 14 | 解码器 | 1、高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 2、输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率 3、最高支持4K（3840*2160@30HZ） 4、编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 5、封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 6、音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 7、解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 8、画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 9、网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 10、音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 11、▲需要无缝对接平台且连接教育局平台 |
| 15 | 46寸拼接屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：46英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1； 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源; 功耗：≤111W； 电源要求：AC 90-264V～； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； |
| 16 | 大屏壁挂支架 | 气动前维护定制 |
| 17 | 大屏配套线缆 | 配套 |
| 18 | 机柜 | 布线机柜,42U,2柱,网格 标准:符合GB/T 19520.2-2007,IEC 297-2,兼容 ETSI 标准 规格:800毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高),角规框架材料厚度2.0mm,其他1.2mm. 主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 |
| 19 | 管理电脑 | I5-8500/8G/1T/2G独显/DVD/WIN7/19.5 |
| 20 | 硬盘录像机（阳光厨房） | 硬件规格： 1.5U标准机架式 1个HDMI，1个VGA，异源输出 4盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 选配：1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：160M 16路H.264、H.265接入 最大支持8×1080P解码 支持H.264、H.265解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |
| 21 | 49寸监视器 | 49寸液晶监视器，塑胶边框， 显示：LED背光；分辨率1920×1080； 亮度330cd/㎡，对比度1200:1，功耗≤115W， 接口：BNC输入接口1个；音频输入 1个；DVI输入接口1个；VGA输入接口1个；HDMI输入接口 1个；RS232输入接口 1个；RS232输出接口 1个 标准配置：遥控器*1、电池*2、电源线*1、说明书*1、合格证*1、保修卡*1 |
| 22 | 大屏壁挂支架 | 配套 |
| 23 | 大屏配套线缆 | 配套 |
| 校园广播 |  |
| 1 | 网络化主机 | ▲1、17寸大幅彩屏，触摸屏和鼠标二种操控方式； ▲2、主机采用插卡式模式，标配音频采集模块、监听模块、硬盘卡模块、电源主扩展模块、电源扩展备卡、交换机数据交换卡模块；可选配消防联动网络模块、电话寻呼模块（提供图片说明）、 3、一键触发全区告警和手动告警功能（提供图片说明）； 4、内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用。 5、分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作； 6、具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制； ▲7、具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源(收音、DVD、无线话筒等)，无需调音台或者前置放大器等设备接入音源； 8、具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。 9、内置CD播放器，带CD播放器控制界面； 10、可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。 11、终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。 强插寻呼；对讲功能；分组功能； 12、备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。 13、终端断线后自动恢复断线前的播放节目。 14、支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。 15、内置4通道智能输出电源，具有程控、手动控制功能。 16、具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。 17、广播主机网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式； 18、网卡：双千兆网卡备份设计； 19、采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定； |
| 2 | 远程控制软件 | ▲1、可以通过电脑操作主控系统设备，实现配置、控制、编程、检测等功能，电脑显示全部分区及其状态 2、支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 3、具有网络化主机现场操作的相同权限。 4、可远程传输节目文件。 5、可远程操作网络化主机软件的内容 6、具有登录密码保护功能。 7、提供主机控制软件著作权证书复印件 |
| 3 | 手机分控软件 | 1、支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 2、支持无线WIFI网络传输。 3、用户权限与密码保护功能,保密性强。 4、实时监控网络播放终端的状态功能。 5、寻呼功能，可以对网络播放终端与网络智能寻呼台进行实时寻呼。 6、自定义网络播放器分组功能，可以对设定的分组执行相应的操作。 7、查看网络化主机节目源功能，能够上传本地音乐到网络化主机。 8、可以对网络播放终端进行播放网络化主机节目源、停止与音量调节等功能。 10、控制网络化播放终端播放模式可设置，具有单曲、单曲循环、顺序播放等模式。 11、寻呼音频格式可调节，方便适用不同的网络带宽。 12、内置自动离线连接功能，显示状态与主机实时同步更新。 |
| 4 | 智能寻呼站 | 1、支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； ▲2、采用7寸真彩触摸彩屏，桌面式结构设计。 3、具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。 4、带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 5、内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 6、具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，一路辅助线路输出(扩展监听功率). 7、采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器。 可对网络播放终端分组编辑。 8、内置钟声提示音。 9、可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。 10、智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。 11、可播放网络主机节目库歌曲。 12、具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。 13、具有用户密码与权限管理。 14、具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。 15、需提供第三方检验报告复印件 16、需提供寻呼站控制软件著作权复印件 |
| 5 | CD播放器 | 1、CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能。 2、高亮度动态VFD显示，清晰醒目。 3、具有曲目直选功能,单曲循环播放功能，全部节目循环播放功能。 4、具有通电后自动播放功能。 5、具有接受定时器定时编程播放功能。 6、具有接受电脑远程控制的功能 |
| 6 | 数字调谐器 | 1、微电脑控制，数字调谐系统。 2、收音头以模块形式设计，可与主机分离，放置在接收信号更好的位置。 3、全轻触按键控制，VFD显示。 4、AM/FM各40个电台存储功能。 5、具有自动搜索电台并自动存储功能。 6、具有音频信号电平指示。 7、具有断电记忆功能。 |
| 7 | 调音台 | 1、12个通道，4个辅助通道，6个XLR话筒接口可提供幻相供电，全部均为高品质的Neutrik接口 2、前4个话筒通道内置压缩器，所有通道都带3段EQ和高通滤波。每个推子上面带有背光的ON按钮，可打开/关闭通道，带有12段的电平表 |
| 8 | 真分集无线手持话筒 | 1．红外调频，真分集无线话筒 2．LCD大屏幕液晶显示（频道，频率，AF，RF，Ⅰ-Ⅱ切换），高档清晰,铝合金面板外观 ▲3．200讯道可调，接收机自动选讯锁定发射频率，专为工程,户外演出设计 4．双通道，一拖二分集接收 5．手持发射器：（液晶屏幕显示频道频率及设置） 8．频率范围:UHF740MHZ-790MHZ |
| 9 | 天线放大器 | 1.采用高动态低噪声器件及主动回馈稳流偏压设计，能在多频道同时使用时，排除混频干扰； 2.最多使四台双通道U段无线麦克风接收机共用一对天线； 3.提供四台双通道U段无线麦克风接收机同时工作的电源（限本品牌）； 4.配合50欧同轴线缆，天线放大器等，有效增加无线发射器的使用距离，减少干扰； 5.当增加同轴线缆在10米及以上时，务必使用天线放大器，连接于天线端，并注意驳接方向； 6.频率范围：470-870MHz； 7.输入输出驻波比：1.2：1； 8.输出/入增益：>2dB； 9.通道隔离度：25dB；通道幅度差：0.3dB； 10.输入电压：10-18V；天线供电电压：8Vdc； 11.输出电流：750mA； 12.标准阻抗：50Ω；连接口：BNC； |
| 10 | 播音话筒 | 1、频率响应 50-12000 Hz 2、灵 敏 度 -55dBV/Pa (11mV/Pa) 3、标称阻抗 600Ω、最小负载阻抗 1000Ω 4、等效噪声级 26dB (A 计权 IEC/DIN651) 5、最大声压级 132 (谐波失真≦1% 1000Hz) 6、动态范围 106dB |
| 11 | 电源时序器 | 1、按顺序开启／关闭多达16路受控设备电源 通过定时器作自动／人工控制 2、插座总容量达4.5KVA 3、电源插座输出容量：总容量4.5kVA ,16通道， 220V，每个插座最大输出电流为10A 4、定时器控制信号：短路信号 （0V） 5、动作间隔时间：0.4s-0.5s 6、电源：AC220-240V/50-60Hz/20A 7、需提供第三方检验报告复印件 |
| 12 | 网络化无线遥控器 | 1、支持100/1000Mbps自适应TCP/IP网络传输协议. 2、可接入网络化广播系统的局域网内的任意一点，安装位置灵活， 3、安装于利于无线接收信号的位置，控制更可靠、稳定。 4、内置无线遥控接收模块,接收灵敏度高。 5、无线遥控器无线传输距离远，开阔地>1.5公里。 6、无线遥控器集成12个按键，可定制相应的功能键。 7、能够控制全区播放特定的音源、全区停止播放、选定分区播放 |
| 13 | 教室网络主音箱 | 1、网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 ▲2、双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3、可挂接在网络到达的任何地方。 4、具有 MP3 解码播放功能。 5、支持最大 48kHz 采样率 16bit 数字音频码流解码。 6、内置 2×15W 数字功放，低功耗设置。 7、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 ▲8、具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路 EMC 紧急输出口，1 路 短路输出（同时控制 100V 音频输入与本机音频信号的切换） 。 9、本地输出音量及本地播放状态可控。 10、工作状态及信息变化数码显示。 11、可接受红外线遥控器的操控。 ▲12、与网络广播主机同一品牌 |
| 14 | 壁挂音箱 | 1、额定功率：80W户外防水音柱 2、电压：70/100V 3、喇叭:低音 8"×2,高音1"×1 4、灵敏度：92dB； 5、声压: 110dB； 6、频率：80-16,000Hz 7、提供国家IPX6级防水第三方检测报告 |
| 15 | 单通道机架式解码器 | 1、1U铝合金面板设计,内置3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关 2、双网口 10M/100M自适应，能够手拉手级链，方便机框安装 3、具有1路网络音频输出接口 4、外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口 5、外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节 6、具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能 7、内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 8、网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类 9、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 10、后板集成1个状态指示灯，工作状态一目了然 11、网络参数配置可通过远程PC进行修改 |
| 16 | 350W带前置功放 | 1、二个话筒输入口、三个线路输入口、一个线路输出口，最宜于公共广播 2、100V、70V定压输出和4Ω定阻（平衡、不接地）输出 3、有默音功能，便于插入优先广播 4、各通道独立音量控制 5、高音和低音音调控制 6、5单位LED 电平表,甚易监察工作状态 7、输出短路保护并告警 8、额定输出功率：350W |
| 17 | 带遥控智能化广播主机 | ▲1、有5套定时方案，每套定时方案有500个定时点，按7天循环。每个定时点可控制分区的音源选择、钟声、内部MP3、外部AM/FM、4路电源、外部4种周边音源（CD、调谐器、卡座、MP3节目播放器）。5套定时方案可方便切换。 ▲2、八路普通音源输入，内置MP3、AM/FM收音,一路本机航空话筒输入（有第一优先功能），一路警报信号输入（有第二优先功能），一路远程寻呼话筒信号输入（有第三级优先功能），二十路输出的音频矩阵、（以上内容需提供设备照片截图并标注功能内容）。 3、二十路消防紧急输入（短路信号），一路消防联动输出（短路信号,用于扩展、提供设备照片截图并标注功能内容）。 4、通过局域网接口能外接电脑通过软件对主机播放编程。(实现主机远程设置定时、定点、定节目自动播发)。 5、能通过9针口扩展远程寻呼话筒。 6、所有定时程序可随时简易的手动干预。 7、可实时监听各分区，带音量调节功能。（机械音量调节）。 8、八路输入音源，都通过独立的电位器调节音量。（机械音量调节）。 9、一路本机航空话筒输入，带音量调节功能。（机械音量调节、具备一级优先功能，也可做录音用）。 10、采用ARM9平台，5寸彩屏+触摸板。 11、可录音2-4小时。 12、可直接连接PC机MP3录入。 13、有USB接口，USB口可将U盘的歌曲直接拷贝到主机里播放。 ▲14、100米范围无线遥控，有12个可编程按键，可定制一键打开/关闭分区，选音源，选曲等（提供设备照片截图并标注功能内容）。 15、带钟声信号输出功能（机械音量调节）。 16、带警报信号输出功能（机械音量调节）。 ▲17、带电话分区寻呼功能（机械音量调节，可修改密码、全区寻呼、自选寻呼、编组寻呼等功能）。 |
| 18 | 户外音柱 | 1、额定功率：80W户外防水音柱 2、电压：70/100V 3、喇叭:低音 8"×2,高音1"×1 4、灵敏度：92dB； 5、声压: 110dB； 6、频率：80-16,000Hz 7、提供国家IPX6级防水第三方检测报告 |
| 19 | 650W带前置功放 | 1、二个话筒输入口、三个线路输入口、一个线路输出口，最宜于公共广播 2、100V、70V定压输出和4Ω定阻（平衡、不接地）输出 3、有默音功能，便于插入优先广播 4、各通道独立音量控制 5、高音和低音音调控制 6、5单位LED 电平表,甚易监察工作状态 7、输出短路保护并告警 8、额定输出功率：650W |
| 20 | 室外草坪音箱 | 功能特点： 1、 音响定压输入（V）:70/100 2、 音响额定功率（W):20 3、 内置喇叭：51/4''防水同轴 4、 重量（kg）：3.0±0.3 5、防护等级:IP44 |
| 21 | 数据线 | 六类 国标 |
| 22 | 广播线 | RVV2*2.5国标 |
| 23 | 广播线 | RVV2*1.5国标 |
| 24 | 机柜 | 1、采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达600公斤； 2、机柜内设计4条可调节铝型材槽轨； 3、前门带钢化玻璃； 4、前、后门带锁,加强保安功能； 5、顶盖及底座电线索入通道 6、高度为2米； |
| 25 | 播放管理电脑 | I5-8500/8G/1T/2G独显/DVD/WIN7/19.5 |
| 教室多媒体 |
| 1 | 80寸交互式一体机 | 全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 整机屏幕采用≥80英寸 LED 液晶屏，分辨率：1920*1080，显示比例16:9，具备防眩光效果。 整机屏幕采用钢化玻璃，满足使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 电源要求：AC 100V～240V 整机经过产品可靠性检验，MTBF≥80000小时。 整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态时，将会自动关机，节省能耗 智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭 黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 主要功能 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，确保用户操作便捷。 一键调整PPT画面比例：可通过机身前置按钮对PPT课件实现一键切换画面显示比例。 整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。 信号源名称智能识别：用户自定义通道信号源名称后，系统将智能检测，若检测到该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配 当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁。 Android系统下支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 音乐课工具：整机处于任意通道下，在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景。 快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率。 整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。 支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 可便捷设置学生姓名，方便老师管理课堂答题情况。 支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。 整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。 支持用户在嵌入式系统下自定义侧边菜单，适应不同老师的使用习惯：侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道，在Android、PC或其他通道下快捷调取快捷白板、批注、截图、冻屏等功能，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。快速切换Android/PC通道：用户可自定义在任意通道下通过侧边菜单中的主页键功能，快速进入Android或PC通道的系统桌面。快捷小工具：支持自定义侧边菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。 设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能。 设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 （此功能需要连接无线传屏才可使用）内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，方便用户使用。 支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语。 23.手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。 电视系统 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 图像制式：PAL/SECAM/NTSC 喇叭输出功率：15瓦x2 内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 内置无线网卡：支持802.11 b/g/n 触摸系统 采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。 书写方式：手指或笔触摸 定位分辨率：32767*32767 红外触摸屏系统通讯端口：USB 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度400K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在90ms以内（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于4秒，切换后即达到可触摸状态。触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 嵌入式系统 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、多媒体、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 无PC状态下，嵌入式互动白板支持书写及手掌擦除（手掌擦除识别面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），支持10种以上平面图形工具，及8种以上立体图形工具，白板书写内容可导出PDF、 iwb、svg等格式。支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。 无PC状态下，嵌入式互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图等。 无PC状态下，支持在嵌入式系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，在保护老师视力健康的同时保证显示效果（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 （该功能需在智慧校园云平台中将一体机绑定学校代码；快捷登录需要安装安卓固件和测试版的service才能演示）支持联网状态下，通过二维码扫码或U盘锁解锁整机，并自动快捷登录白板软件账号，方便老师教学应用。 在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 内置电脑 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 处理器：Intel Core I3,主频为双核四线程 内存：4G DDR4笔记本内存或以上配置 硬盘：128G或以上SSD固态硬盘 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 内置网卡：支持10M/100M/1000M自适应 白板教学软件 备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面 根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 支持一对一分享云课件，用户可在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给他，接收方可在软件中直接接收并打开课件。 支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户，接收方可点击链接/扫描二维码，通过网页方式浏览课件并体验课件互动功能，方便快捷。同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件。 支持意见反馈机制，老师可通过软件给原厂发送问题及反馈建议，支持文字及图片形式。 互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示，同时在竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时，并自动识别排名。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确，系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。 分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 数学公式编辑器：支持中文、复杂数学公式输入，并且支持直接用键盘enter键换行，可实现在编辑器内输入方程组、在编辑器中输入脱式运算，提供不少于72个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入备注、图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，插入多张图片是可通过翻页浏览。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 思维导图自定义样式：支持对思维导图连接线的形状进行选择，至少提供4种形状模板，同时支持对任一节点的颜色进行选择，至少提供8中颜色模板。 思维导图总结联系：支持对思维导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现，同时在节点引出联系内容，方便知识点的关联和发散。 页面备注：为了便捷的记录教学研究思路，以便于在分享课件、回顾课件时查阅，软件需提供页面备注功能，同时支持拖拽更改输入区域的高度，且支持一键点击展开/隐藏备注。 若开通数据分析管理平台，则支持云课件关联教案，一份课件可关联多份教案，可直接进行教案关联的增删改 美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 移动授课：教师可通过移动端一键点击授课播放课件，在公网的情况下，同步课件及远程操控，并可实现拍照上传及移动展台功能，同时提供同步批注功能，满足移动授课需求。 移动授课软件 【系统要求】：支持Android 5.0及以上、iOS 9.0及以上系统的设备使用。 【环境要求】：不需借助任何外接设备，只需手机与交互智能平板能访问互联网，即可进行移动授课。 【自动连接】：在手机与交互智能平板的备授课软件上登录同一账号后，设备间会通过账号识别自动连接，无需用户手动连接。 【预览课件】：在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。 【互动课件】：预览模式下的云课件支持元素拖拽、克隆、置顶、删除等互动功能，支持在手机上进行思维导图、课堂活动等操作。 【分享课件】支持云课件通过微信好友、朋友圈、手机号（可调用手机通讯录）、二维码、普通链接、加密链接等方式分享，同时支持将分享的有效期设置为1天/7天/30天/永久中的一种。 【接收课件】通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。 【管理课件】在课件列表内，可以对所有课件和课件组进行移动、删除和重命名，可以多选课件和课件组进行移动和删除操作。 【开始授课】在交互智能平板上的备授课软件登录同一账号后，即可在手机端选择任意课件开始授课。在其它电脑端上的备授课软件登录同一账号后，需要先打开至少1份课件，才能在手机端对已打开的课件开始授课。 【跨网段授课工具】开始授课后，无需同一局域网下，即可支持在手机上控制交互智能平板的课件翻页，支持使用缩略图目录跳页，且支持使用手机音量键翻页。批注功能：支持在手机屏幕上书写和擦除批注，并实时同步至交互智能平板上，且支持3种笔粗细和5种笔颜色。相机功能：支持调用手机摄像头拍照并直接上传到交互智能平板的课件中，包含文档、普通和彩图3种拍照模式。拍照后可以在手机上编辑图片，上传后可以在交互智能平板上旋转、缩放、置顶和克隆图片。支持上传手机系统相册里的图片，一次最多上传9张。 【局域网授课工具】开始授课后，在同一局域网下，支持传屏与摄像功能。传屏功能：支持将手机屏幕实时同步至交互智能平板上，支持用窗口或全屏的方式显示。摄像功能：支持将手机摄像头的画面实时同步至交互智能平板上，且支持根据不同的环境情况作2个调节——若光线较暗支持打开闪光灯；若网络环境较差支持切换画面清晰度。支持用窗口或全屏的方式显示。 【互动课堂工具】开始授课后，互动课堂用户会在状态栏出现互动课堂工具入口。推送课件：支持在手机上推送课件到学生平板，支持整份推送和单页推送。答题功能：支持在手机上发起答题，包含单选、多选、判断3种体型。可以设置倒计时和标记答案，可以在手机上结束答题并显示答题数据。抢答功能：支持在手机上发起抢答。抽选功能：支持在手机上发起抽选。锁屏：支持在手机上控制锁屏来锁定学生平板屏幕。 【扫一扫】支持通过扫一扫登录电脑端的备授课软件；支持通过扫一扫获取其他用户分享的课件；支持通过扫一扫访问其它二维码对应的网址。 九、集控软件 1. 后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可对连接互联网的一体机终端设备进行远程控制。 教室受控端： 2. 使用校园集控系统的每个学校/区域拥有专属代码，该学校/区域的一体机设备只需接入互联网，并在受控端输入该代码进行连接，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 3. 可在一体机桌面查看设备基本信息，如：尺寸、分辨率、系统、CPU、安卓版本等信息，方便授课老师管理设备。 4. 支持按照一体机安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 校园控制： 5. 远程监控：在控制端网页可实时监控已连接的一体机，可远程查看开关机状态、使用状态评估、整机温度、以及系统内存、硬盘空间等设备信息。 6. 远程设备控制：在控制端网页可对已连接的一体机进行实时控制，包括开关机、切换通道、更改图像及声音模式、锁屏等功能。 7. 锁定时段控制：控制端可远程设置设备锁屏时间段，如“周一至周五中午12点至14点锁屏”，在锁屏时间段内，设备功能按键及触摸均无法使用，方便管理员保证一体机在非正常使用时间段内，不被无关人员操作。 8. 远程桌面控制：在控制端网页可实时查看已连接并处于开机状态下的一体机桌面，同时可在控制端远程操作桌面内容。 9. 信息发布：可远程对选定的一体机即时发布走马灯文字信息和屏幕常驻信息，可设置播放次数。 10. 倒计时日历：控制端可远程设置倒计时事件，并设定时间开始倒计时，提供便捷有效的信息提醒工具。 11. 操作反馈：远程控制及信息发布操作均可获得实时反馈，方便用户及时获取操作情况。 12. 文件推送：支持老师远程推送音频、视频等文件到受控端，方便用户快速发布文件。 13. 数据统计：控制端可根据设备使用情况，生成多个数据报表，包括开机次数、使用人数累计、活跃人数、软件使用次数、学科使用率等，方便管理员检查设备使用情况。 14. 管理员分组：系统可将管理权限分配给多个管理员，共同管理受控范围内设备；顶级管理员可查看普通管理员进行的操作，并可对普通管理员进行权限管理，根据不同管理员职责开放适当权限。 15. 分组管理：顶级管理员可按照年级、楼层等，将一体机控制、监控等权限分配给对应的普通管理员，进行分组管理。 区域控制： 16. 支持区域集控功能：可实现本区域跨校跨网段远程数据管理，系统自动生成各学校对应的专属代码，各校一体机接入互联网输入对应代码，即可自动完成与区级数据平台的对接，实现数据的远程搜集和分析，以便了解一体机设备整体的使用情况。 17. 整体数据汇总分析：区域数据平台可自动汇总各学校入网一体机的使用数据，对各学校总体数据进行横向对比，并输出数据图表，提供多维度包括各学校使用活跃度总体排行、一体机使用总时长、各类软件使用总体分布情况等在内的各学校整体运行数据。 18. 区域设备管理：区域控制端可实时监控区域内已连接的一体机开关机状态，并可实时同步查看其桌面画面。 19. 一体机在内置电脑或外置电脑模式下都可实现集控功能。 20. 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证校园集控系统与一体机设备为同一品牌，以保证软件稳定性。（提供软件著作权证书的复印件加盖软件开发商公章） 21. 软件产品获得信息安全等级保护二级认证，提供认证证书复印件 |
| 2 | 智能笔 | 采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。 支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 |
| 3 | 无线壁挂展示台 | 硬件技术参数： 像素：无线传输800万（分辨率3264*2448）； 图像速度：无线传输模式下，800万像素动态速度：8~10帧/秒，动画流畅，无明显延时； 配备外观全铝合金材质壁挂收纳盒，面板打开放下后可放置展示物体，自动充电，壁挂收纳盒配备一体化无线充电底座，无线展台底座可与壁挂收纳盒无缝配合，实现免操作自动充电； 双重开关：无线展台和壁挂收纳盒都配置一键开关； 展示幅面：A4纸大小。 网络頩带、数据传输方式及切换：5.8GHz，433Mbps；支持无线、有线双通道传输，无线传输与有线传输切换只需要插拔数据线，切换软件即可，无需按键或开关切换。 开启方式：智能一键开启，无需寻找无线信号源，无需输入密码，无需点击软件，最大化简化老师的操作。 接口：USB3.0接口； 补光灯：LED灯带4级触摸调光； 蓄电池容量：2500mAh； 超级旋钮：可旋转实现视频图像缩放、旋转，可按压实现拍照、桌面切换，且旋钮功能支持在展台软件中自定义设置； 软件功能参数： 无线展台软件支持展示视频或图片的360°无极旋转、任意缩放、拖拽等操作。 无线展台软件支持10点批注。 无线展台软件支持1~16个对象的同屏对比教学，且软件支持智能矩阵排列及任意叠放两种对比展示模式，在图像对比教学中，各视频和图片，都可360°无极旋转及批注等。 专业展台软件带有简单的白板软件功能，一键返回Windows桌面，带拖动，标注，擦拭，屏幕快照等功能，同时软件可最小化成一个小图标，在Windows桌面任意位置移动。 专业展台软件带重点内容聚光灯功能，聚光灯外围的透明度可进行调节控制，聚光灯区域可在屏幕上任意移动，聚光灯重点内容可进行屏幕快照，保存。 展台卫士：展台软件可智能检测并修复软件底层配置文件、解码器等，确保软件的正常行。 软件带图像冻结功能，照相功能，录像功能，高清与高速模式选择功能，1：1放大功能，屏幕适应功能，90度旋转功能等。 软件带画中画功能，可支持双摄像头同屏展示。 软件带画笔标注，魔术笔标注以及图形标注功能，其中画笔标注可进行笔锋粗细，各种线形，各种颜色的选择。 软件设置中带亮度调节，对比度调节，饱和度调节，分辨率选择，多国语言选择，多种图片格式选择，多种视频格式选择，启动时横向与竖向图像默认选择等。 |
| 4 | 移动绿板 | 1、基本尺寸：外径4000mm*1350mm推拉结构侧置：复合推拉绿板由四块块书写板组成，分别尺寸：1000*1000*1000*1000mm，中间放触摸一体机，两侧外层是两块块滑动的书写板. 黑板橡胶刷：采用优质橡胶刷安置在移动黑板下方两侧。 2、书写面：南韩浦项烤漆板技术，优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm. 3、内芯材料：防潮、吸音、高强度聚苯乙烯泡沫板（泡沫板适应长期潮湿环境），厚度≥15mm。 4、背板：采用优质灰色彩钢板，厚度≥0.3mm，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽. 5、边框：整体采用豪华高强度工业电泳亚光磨砂香槟色铝合金；横立框采用双层加强结构，厚1.1㎜。包角材料采用抗老化高强度ABS工程塑料，规格：90mm*60mm*60mm，壁厚≥3mm。 6、书写板轨道及滑轮：采用一体化平行对称双U形槽轨道,支持活动板T型垂直吊装，滑轮数目4组12个；使活动板活动状态下受力均匀,承重轮采用钢制工字形双轴承4轮组合滑轮组,特制聚酯材料滑轮(需标准安装2组)，每块移动黑板下框两侧都安装优质一体化定向滑轮组：定向轮采用聚酰胺材质骨架2轮组合滑轮组，高强减震特种橡胶滑轮,必须双侧滑轮滑动(每块活动板需标准安装2组)。 7、限位档：黑板边框内部一侧须安装橡胶缓冲止动垫，不得安装在两侧立框 8、除尘装置：滑道内两下端留有抽拉式粉尘盒 |
| 5 | 讲台 | 1. 讲桌采用承重部位1.2.mm其他1.0MM,优质冷轧钢板，上下层采用分体式设计。 2. 闭合尺寸约: (长) 900 (宽)650 (高)920MM,台面采用9mm厚度防划痕黄色木纹防火板，防静电。 3.橡木扶手方便使用者握扶.，背板含橡木饰面板。 4.展台右侧抽拉便于操作使用，桌底部配置接地线连接头以防漏电与静电，讲台背面留音响孔，美观又实用。讲台内置布线系统。 5.一把钥匙控制所有锁。 |
| 6 | 附件安装 | 漏电流保护器、15米两边公头15针VGA线、1.5米两边3.5MM接口音频线(电脑到中控)、10米3.5MM转2RCA接口（中控到音箱）、超五类10米成品线、水晶头RJ45、阻燃塑料线槽板或PVC管、金属线槽板、公牛86型三插电源面板、公牛86型二三插5孔电源面板等各类所需材料，整套系统安装牢固、美观，接插件接触良好，连接线长度足够，能方便维修。 （材料及其安装标准参照浙江省农远项目多媒体教室内容施工） |

### 四  商务要求

1.项目质保期要求：所有货品质保期3年。

2.售后技术服务要求：：提供产品保修卡，并按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修，出现故障后0.5小时内服务响应、1小时内现场服务到位、2小时内解决问题，不能解决的提供备品配件。

3.交货时间及地点：签订合同后1个月内交货及完成本项目的安装。供货（安装）地点：采购人指定地点。

4.付款方式：项目完成，验收合格支付95%，质保期满无质量问题付清余款。

5.其他要求：项目施工安装期间应服从采购单位安排

### 四   其他

1投标人提供的产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求。（如：中国强制性产品认证制度）

2本项目所涉及的人工费、安装费等一切费用都需包含在报价中。

3本项目（各标项）排名第一的成交候选人未注册成为“浙江省政府采购投标人”的，采购代理机构将暂缓发布成交通知书，由此造成的不利影响由成交人自行承担。

## 第四章  政府采购合同格式（范本）

合同编号：

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据招标文件采购编号（               ）在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (卖方)为中标人。买卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币       （大写）（￥：）            ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标人澄清修改文件

3.1.4 中标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质保期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质保期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料免费寄给买方。

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担。

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行免费培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3卖方应为买方提供免费培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排。

10.4所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于   年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时。

10.8下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　货款支付

11.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

11.2货款支付方法：

第十二条　违约责任

12.1买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

12.2买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期1天买方向卖方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

12.3如卖方不能交付货物，卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

12.4卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

12.5卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金。

12.6在卖方承诺的或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。

12.7卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任。

12.8卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

第十三条　合同的转让和分包

卖方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十四条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十五条  不可抗力

15.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十六条　争议的解决

16.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

16.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

16.2.1向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

16.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十七条　合同生效及其他

17.1合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章，自签订之日起生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应签书面补充协议，作为合同不可分割的一部分。

17.3本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交采购代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

17.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

买　方：             	                卖　方：

名　称：(印章)　　　       	            名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　                年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：                   负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：          	     委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		     	            	     地　　址：

邮政编码：		     	            	     邮政编码：

电　　话：		     	             	    电　　话：

开户银行：		     	           	    开户银行：

账　　号：		     	           	    账　　号：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

1、公司有效营业执照

2、授权委托书、身份证

3、财务状况报告

4、依法缴纳税收和社会保障资金

5、资格声明

6、无重大违法记录声明书

1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

2.须提供原件核对（在浙江政府采购网注册的投标人不需要提供原件）；

3.浙江政府采购网”的“投标人”栏目查询投标人注册页面信息打印件（浙江政府采购网注册投标人提供）；

注：复印件须加盖投标人章。

2、授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。负责人参加投标的，提供负责人身份证原件核对，委托代理人参加投标的，提供委托代理人身份证原件核对。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人盖章：

日     期：

3、财务状况报告

投标人可提供以下一种材料作为本单位财务状态报告：

1.提供经审计的财务报告，包括资产负载表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注复印件；

2.银行出具的资信证明复印件；

注：复印件须加盖投标人章。

4、依法缴纳税收和社会保障资金

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料要求：

营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件。营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件。

1.提供投标人税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括缴纳增值税、企业所得税等凭据的复印件；

2.提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

注：复印件须加盖投标人章。

5、资格声明

（代理机构名称）：

(投标人全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_ _______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人盖章：

日     期：

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

6、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日     期：

### 二   资信及商务文件

目录

1、投标声明书

2、投标人参标申请表

3、中小企业声明函

4、节能环保产品

5、投标人类似项目业绩表

6、其  他

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份；

资信及商务文件正本  份，副本  份；

技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日     期：

2、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  | E-mail |  |
| 负责人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 联系人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 主营项目 |  |
| 兼营项目 |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |
|  | 采购编号 | 项目名称 | / |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

投标人盖章：            　　　           填报时间：　　年　　月　　日

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加  （采购人）  的 （项目名称）  项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

投标企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 提供产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

制造企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 制造产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

注：

1.小型、微型、监狱和残疾人福利企业参与投标或其制造投标产品的，投标人应详细填写本函，并提供相关证明。相关证明包括企业营业执照、监狱企业证明、残疾人福利企业证明、企业基本情况等判定企业是否为小型、微型、监狱和残疾人福利企业的证据。

2.填写内容应与分项报价清单相关内容一致，如不一致造成偏差的，后果由投标人自行承担。

3.如未填写或未提供相关证明的，视为投标人放弃相关政策优惠处理。

4、节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 节能产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 拟投入的节能产品总报价占本次投标总报价的比重（%） | 20%（不含）以下的 20%-50%的 50%（含）以上 |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 环境标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 拟投入的环保产品总报价占本次投标总报价的比重（%） | 20%（不含）以下的 20%-50%的 50%（含）以上 |

注：节能产品、环境标志产品须提供的有效认证证书复印件，否则节能和环保产品不给分。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

5、投标人类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 合同签订时间 | 合同金额 | 业主单位联系人和联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、评标办法要求的相关证明材料复印件附本表后。

2、投标人应对递交的所有材料的真实性负法律责任。

投标人盖章：

日     期：

6、其  他

除招标文件规定的资信及商务文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信及商务评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信及商务方面的其他材料，但不得出现报价。

### 三   技术文件格式

目录

1、项目技术方案

2、参数规格偏离表

3、项目组织实施方案

4、安装、调试、验收方案

5、项目实施人员配置方案

6、技术服务和售后服务的内容及措施

7、投标人认为需要提供的其他资料或技术评分办法要求提供的资料

1、项目技术方案

注：针对第三章要求的内容作出详细的技术响应方案。

投标人盖章：

日     期：

2、参数规格偏离表

采购项目：

采购编号：

| 序号 | 投标产品 | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件第三章严格按以下要求认真填写偏离表

1.投标人应根据投标货物的实际规格,并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评审委员会将根据评审办法和细则进行打分。）

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离。

5.投标规格的实际偏离情况以评审委员会综合评价为准，解释权属评审委员会。

投标人盖章：

日     期：

3、项目组织实施方案

投标人盖章：

日     期：

4、安装、调试、验收方案

投标人盖章：

日     期：

5、项目实施人员配置方案

投标人盖章：

日     期：

6、技术服务和售后服务的内容及措施

注：含设备质保期承诺。

投标人盖章：

日     期：

7、投标人认为需要提供的其他资料或技术评分办法要求提供的资料

### 四  报价文件格式

目录

1、报价书（开标一览表）

2、报价明细表

1、报价书（开标一览表）

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云和县石塘镇中心小学网络、监控、广播设备采购项目 | 小写： 大写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价应包括人工费、服务费、税金保险、配套费、运输费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日     期：

2、报价明细表

分项报价表内容要求：

1、投标人需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。

2、报价表格式由投标人自拟。

投标人盖章：

日     期：

### 五   投标文件封面及外包装封面格式

（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信及商务文件/技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

### 六  中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |
| 中标标的 |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |
| 服务要求： |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会推荐最终得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和技术文件评审同步进行，演示顺序为投标文件递交顺序，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分。

3.2.2 各投标人的技术得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.4 报价文件评审

3.4.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

3.4.2报价修正；

3.4.3 评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.5 评标结果

3.5.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.5.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.5.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.5.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.6 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信及商务权重为10%，总分值为10分

4.2项目技术权重为50%,总分值为50分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值。

4.3报价权重为40%，总分值为40分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数。

### 五   评标办法和细则

5. 评标内容和标准

5.1资信文件得分为10分，权值为10%，由评委根据以下内容统一打分。

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | 5分 | 投标人提供2016年1月1日以来的类似项目业绩，每个得1分，最高得5分。 提供合同原件，复印件装入资信及商务文件。 |
| 2 | 环境标志产品认证 | 1分 | 所投产品中列入环境标志产品政府采购品目清单内，获得环境标志产品认证并通过认证结果信息发布平台验证的，环境标志产品按占所投产品总金额的比例相应得分：环境标志产品金额占所投产品总金额20%（不含）以下的，得0.2分；占所投产品总金额20%-50%的，得0.5分；占所投产品总金额50%（含）以上的，得1分。 |
| 3 | 节能产品认证 | 1分 | 所投产品中列入节能产品政府采购品目清单内，获得节能产品认证并通过认证结果信息发布平台验证的，节能产品按占所投产品总金额的比例相应得分：节能产品金额占所投产品总金额20%（不含）以下的，得0.2分；占所投产品总金额20%-50%的，得0.5分；占所投产品总金额50%（含）以上的，得1分。 |
| 4 | 企业认证 | 3分 | 投标人具有质量管理体系认证证书的得1分;具有环境管理体系认证证书的得1分；具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 提供相关证明（证书）原件，复印件装入资信及商务文件。 |

5.2技术分为50分，权值为50%，由评委独立完成打分。

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件质量 | 2分 | 根据投标文件的符合性、完整性和编制质量，评委在规定的分值内自行打分。 |
| 2 | 满足招标货物的功能和技术指标要求 | 30分 | 任何一项必要的功能或者不可偏离的技术指标低于招标需求的，投标无效；所有必要功能或者不可偏离指标均满足且多数指标明显优于招标需求的，得30分；不可偏离指标满足且多数指标与招标需求基本一致的，得20-28分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣 2-3分，指标负偏离 5 项（含）以上的，该项不得分。 |
| 3 | 安装、调试和验收方案 | 10分 | 根据投标人的安装、调试、验收的方案和措施的严密性、有效性进行比较打分, 优秀得10-8分，良好得7-4分，一般得 3-1分。 |
| 4 | 质量保证措施和工期承诺 | 5分 | 根据投标人是否具有明确的建设质量目标、质量保证措施和详细可行的实施内容等情况，以及针对本项目的工期承诺能否满足采购人需求等情况酌情给分，优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。 |
| 5 | 培训方案 | 5分 | 根据投标人对本项目主要产品的技术培训方案的可行性、合理性进行比较打分，优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。 |
| 6 | 质保期 | 3分 | 投标人承诺的质保期在招标文件要求的基础上，增加6个月质保得1分，增加12个月质保得3分。 |
| 7 | 售后服务承诺 | 5分 | 根据投标人的售后服务网点、响应时间、服务范围、应急处理方案等进行横向比较综合评分，优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。 |

5.3投标人报价满分为40分， 报价权重40%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.3.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.3.2 最终报价高于最高限价的投标人不进入报价评分。

5.3.3最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其价格进行修正。若该投标人成交的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由成交人自行承担。

5.3.4报价得分计算：

（1）小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予6%的扣除，投标报价计算公式如下：

投标报价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-6%）；

（2）并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

（3）评标基准价=进入报价评分的有效投标报价中的最低报价；

（4）投标报价等于评标基准价的得40分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.4 本项目最终得分=资信及商务得分＋技术得分＋报价得分；

5.5 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。