临海市政府采购

招 标 文 件

招标项目：临海市信访局整体搬迁改造弱电工程

招 标 人：临海市机关事务管理局

联 系 人：陈先生    联系电话：13968628588

招标代理机构：浙江建航工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：林小姐    联系电话：0576-85318816

2019年6月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章   招标需求	4

第三章  投标人须知前附表	81

第四章  评标办法及评分标准	92

第五章  合同主要条款	95

第六章  投标文件格式	100

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市机关事务管理局委托，就临海市信访局整体搬迁改造弱电工程进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商参加投标。

1、项目概况

项目名称：临海市信访局整体搬迁改造弱电工程

项目编号：ZJJH-201923

采购单位：临海市机关事务管理局

采购规模及内容概述：本项目为临海市信访局整体搬迁改造弱电工程。

资金来源及出资比例：政府

预算价及最高限价：135万元

采购组织类型：分散委托采购

采购方式：公开招标

标段：1个标段

工期：配合装修工程进度，但不得影响装修等其他专业工程进度

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备采购条件，现对其进行招标。

2、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

（2）具有与本项目采购相适应的商品经营能力（包括供应能力、施工能力、售后服务能力等）的供应商；

（3）具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上或建筑智能化工程设计与施工一体化贰级及以上（投标时提供资质证书原件，资质必须在有效期内）

（4）本项目不接受联合体投标。

3、报名

不报名，符合要求的注册供应商均可参加投标。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费。

获取方式：凡有意参加投标者，在2019年7月23日09：00时前到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件（如无法下载请及时联系政府采购中心窗口也可持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证到中心窗口领取）。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标截止时间及投标文件的递交

投标文件递交时间：2019年7月23日08：00时至2019年7月23日09：00时持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证提交投标文件。

投标文件递交地点：临海市公共资源交易中心三号开标室（临海市凯歌路6号）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
   注：接受投标文件的条件：1、持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证；2、投标文件在规定的截止时间前提交。3、在投标文件规定的递交时间内采购人（代理机构)将投标人录入中心的办公管理系统方有效。

温馨提示：

1、2018年1月1日起全面采用在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员的身份证办理各项交易手续。

- 用交易员身份证提交投标文件的，递交标书人员必须与在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证人员相一致，否则不予接收投标文件。

3、关于公共资源交易网上办公管理系统出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）收标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后现场宣布将收标截止时间适当延长后再进行正常开标活动；

（2）收标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，现场宣布暂停招标活动，已收投标文件原封退回供应商，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布补遗公告择日另行开标。

7.开标

开标时间：2019年7月23日09：00时。
    开标地点：临海市公共资源交易中心三号开标室（临海市凯歌路6号）

8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

9、其他事项

（1）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

10、联系方式

采购代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

地址：临海市清化路7号大洋基地一区A2楼西边2楼

邮编：317000

联系人：林小姐

电话：0576-85318816

传真：0576-85318816

邮编：317000

采购人：临海市机关事务管理局

联系人：陈先生

电话:13968628588

# 第二章   招标需求

项目编号：ZJJH-201923

采购单位名称：临海市机关事务管理局

一、基本要求

（一）这份规格书只是对一些技术参数原则性作出要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

（二）供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购货物的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、终身维修等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。

（三）供应商所提供的货物必须符合行业的国际标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的技术要求。

（四）所提供的货物应是全新的和未使用过的。交货时必须提供有关产品质量保证资料（包括材料出厂检验报告、合格证、检测报告等）、使用说明资料，并派技术人员到现场指导安装。

（五）货物（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（六）中标人和制造商对货物（材料）使用的安全性能与可靠性负全部责任。

二、采购内容及要求

1、工程量清单

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程量（㎡） | 内容备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 2743.35 | 光缆、常规办公用网络、电话、布线，弱电设备除强电进线之外的电源跳线，含墙壁开槽，不含回填 一层及二层的水平弱电桥架，机房内部桥架，一层及二层中间的竖向桥架，房间内部的管路 |
| 2 | 网络设备 | 1批 | 防火墙路由器、交换机 |
| 3 | 安检系统 | 1套 | 两个人形通道检查，一个X光包裹查验，一个操作台 |
| 4 | 大厅背景大屏 | 1套 | 含LED大屏（一线品牌，品质较好， 屏幕尺寸4.32米（宽）×2.4米（高）=13.82平方米，屏幕分辨率1728列×960行高端箱体材质 压铸铝箱）、LED处理器、控制电脑 |
| 5 | 大会议室系统 | 1间 | 二楼大会议室，视联网、全高清投影、音频系统 |
| 6 | 二楼小会议室系统 | 1间 | 二楼61平方中会议室 视联网，显示设备，音频系统 |
| 7 | 一楼领导接待室 | 1间 | 一楼领导接待室， 视联网，显示设备，音频系统 |
| 8 | 门禁系统 | 8处 | 信访大厅2处、一层门口2处、监控室1处、领导接待室1处、二层楼梯1处、档案室1处、走道1处 |
| 9 | 视频监控系统 | 52处 | 一层门外5处，门内朝外拍3处，一层过道6处、2处楼梯间共6处，接淡室8处（带拾音器）、2个调解中心4个摄像头（带拾音器），接待大厅4处（3个拍窗口1个角落拍全景）、档案室1处、监控室1处、二层过道13处（含休闲区）、二楼设备间1处、吸顶定焦半球为主，枪机为辅，个别带云台半球机球机，部分超高清拍门口，录像存储约50天 |
| 10 | 排队叫号系统 | 1项 | 排队叫号系统，含主机，叫号器，信息显示屏，9个席位（窗口） |
| 11 | 背景音乐系统 | 1项 | 与消防报警、通知广播、音乐主机连接，安装在一楼监控室，支持一键报警 |
|  |  |  | 系统整体质保五年 |

（1）综合布线系统

| 序号 | 设备材料名称 | 参数 | 推荐品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双口墙插 | 白色，双口面板，可配六类模块或语音模块，含底盒 | 一舟、劳兰、康普 | A160-2 | 183 | 个 |  |
| 2 | 三孔地插 | 1)产品采用H62黄铜精密铸造，表面特殊抛光工艺加工而成，强度高，外形精致美观 2)地插的功能件采用模块化设计，可根据需求选择 3)地插功能件品种齐全、VGA接口、音频接口、视频接口、话筒接口、卡农接口、音响接口、填空件，信息插座功能件带弹簧式自动回弹防尘门 4)产品有滑键式、按键式铜地插，带阻尼或不带阻尼，可根据需求选择 5)所有铜地插均采用防尘、防水设计 | 一舟、劳兰、康普 | S955A-1A | 2 | 套 | 一层大厅门口左右各一套 |
| 3 | 六类模块 | 六类模块，与双口墙插及三孔地插配套 | 一舟、劳兰、康普 | M255 | 392 | 个 | 其中20个备用 |
| 4 | 六类网络跳线 | 2米跳线， 六类非屏蔽 米跳线； 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 导体结构: 多股绞合； 导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%)； 屏蔽方式: UTP； RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金； 导体线规：23AWG； 传输速率≥250MHz并可扩展到550MHz带宽； RJ45接口插拔次数≥1000次； 插头护套：聚氯乙烯(PVC) | 一舟、劳兰、康普 | S0200-2 | 392 | 根 | 终端侧满配 |
| 5 | 六类网络跳线 | 1米跳线 六类非屏蔽 米跳线； 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 导体结构: 多股绞合； 导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%)； 屏蔽方式: UTP； RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金； 导体线规：23AWG； 传输速率≥250MHz并可扩展到550MHz带宽； RJ45接口插拔次数≥1000次； 插头护套：聚氯乙烯(PVC) | 一舟、劳兰、康普 | S0200-1 | 392 | 根 | 配线架侧满配 |
| 6 | 电话线跳线 | 2米电话跳线 | 一舟、劳兰、康普 | 配套 | 101 | 条 | 电话数量再多配10条 |
| 7 | 非屏蔽六类网线 | 非屏蔽六类网线 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009、TIA /EIA- 568-C.2；+D22； 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽； 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 额定传输速率(NVP)：68%； 十字骨架材料：PE混合物； 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 导体线规：23AWG； 绝缘材料：HDPE； 电缆外径：6.3±0.3mm； 外护套材料：PVC； | 一舟、劳兰、康普 | D165-G | 50 | 箱 |  |
| 8 | 24口配线架（含模块） | 24口配线架，六类模块满配 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 标准19英寸机架式安装； IDC材料：磷青铜； 金针：磷青铜表面镀金； 进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计； 传输速率≥250MHz并可扩展到550MHz带宽； 插头与插座插合次数：≥1000次； 导线端接次数：≥250次； 卡接导体线规：22~26AWG； | 一舟、劳兰、康普 | P197-24A | 18 | 条 | 16条满配，多配2条 |
| 9 | 理线架 | 理线架，与配线架同一品牌 线缆管理架（带盖板） 1U 材料：SPCC 冷轧钢板 厚度：1.0/1.2MM 理线口位：24 位 | 一舟、劳兰、康普 | J602-2 | 18 | 条 |  |
| 10 | 语音配线架 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-B.2； 标准 19 英寸机架式安装； 端口数量：25 位 1U；50 位 2U； IDC 材料：磷青铜； 屏蔽方式：非屏蔽； 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料； 进线方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计； 打线方式：110 工具端接≥方式； 插头与插座插合≥次数： 750 次； 导线端接次数： 20 次； 卡接导体线径：0.4mm~0.65mm； | 一舟、劳兰、康普 | T349-25 | 4 | 条 |  |
| 11 | 外部光配线架 | 24口光配线架，满配单模尾纤、LC耦合器等 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；ANSI/TIA/EIA-568-C.3；YD/T778-2006​ 端口数量：24位 端口类型：ST 、FC、SC、LC双工 表面处理：静电喷塑 安装方式：19″机架式安装 材料：优质冷扎钢板 表面颜色：黑色 工作温度：-25℃～+60℃ 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm | 一舟、劳兰、康普 | S952-24X | 2 | 套 |  |
| 12 | 内部光纤配线架 | 12口光纤配线架，满配单模尾纤、LC耦合器等 1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2)安装方式：19″机架式安装 3)材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 4)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5)抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件 6)每盘端口数量：12位 7)端口类型：ST 、FC、SC、LC双工通用 8)材料：优质钢板 9)表面颜色：白色 10)端口数量/高度：12位/1U | 一舟、劳兰、康普 | S952-12， S906-3 LC/LC | 6 | 套 |  |
| 13 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 国产优质 | 定制 | 96 | 芯 |  |
| 14 | 单模光缆 | 12芯单模光缆，室外型 | 一舟、劳兰、长飞 | D173-13 | 300 | 米 | 设备间到一楼监控室12芯，设备间到二楼大会议室12芯，一楼领导接待室12芯 |
| 15 | 光纤跳线 | 电信级双LC跳纤，3米 | 一舟、劳兰、长飞 | 配套 | 10 | 对 |  |
| 16 | 弱电桥架 | 尺寸：400mm*100mm，厚1.0mm，含弯头、接头吊杆等辅材 | 纬诚、美特、欧宝 | 定制 | 170 | 米 | 二楼110米，每个弯头算一米，一楼60米 |
| 17 | KBG管 | Φ20KBG管，管壁厚度1.0mm，含弯头及管子的配套辅材 | 国产优质 | 优质 | 8000 | 米 |  |
| 18 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头，用于非成品网线的制作 | 一舟、劳兰、长飞 | S901D | 5 | 盒 |  |
| 19 | 辅材 | 综合布线用到的扎带，机房走线部分的固线器等各类辅材 |  |  | 1 | 批 |  |

- 网络设备

| 序号 | 名称 | 参数 | 推荐品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网信息点接入交换机48口 | 背板带宽：240Gbps，包转发率：78Mpps， 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口 | H3C、华为、锐捷 | 5048PV3-EI | 3 | 台 | 安装在设备间 |
| 2 | 专用设备接入交换机 | 二层交换机，背板带宽：192Gbps，包转发率：42Mpps，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口，一个console口 | H3C、华为、锐捷 | 5024PV2-EI | 2 | 台 | 专网收发器接入，不配光模块 |
| 3 | 千兆光模块 | 与交换机同一品牌的单模单纤千兆光模块， | H3C、华为、锐捷 | SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 10 | 对 |  |
| 4 | 防火墙 | 性能配置 三层吞吐量2.5G，应用层吞吐量400M，并发连结数100W，新建连接数（CPS）18000个，SSL VPN接入数（最大）1000个，SSL最大加密流量150M ，IPSec VPN隧道数（最大）1000个，IPSec VPN加密速度50M； 1U，4G内存，SSD 64G硬盘，单电源，6个千兆电口； 部署及网络特性 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。 支持链路聚合功能，支持端口联动支持多链路出站负载， 支持基于应用类型以及国家地域进行选路的策略路由功能。 基础功能 支持根据国家/地区来进行地域访问控制；（需提供截图证明） 能够识别应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条； 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； 支持IPSec VPN，SSL VPN，GRE，GRE over OSPF，GRE over IPSec等VPN接入方式；支持在防火墙上配置VPN安全策略对加密隧道内的流量进行清洗； 访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 支持配置向导功能，并提供攻击源IP的攻击地图展示；攻击地图需包括攻击时间，攻击源归属地和IP，被攻击者IP，攻击类型和危害等级及当日安全事件统计（需提供截图证明） DoS攻击防护 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 内容安全 内置病毒样本数量超过200万； 支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤； 支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件账号撞库攻击检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤；（需提供截图证明） 入侵防护 为了保证入侵防御系统识别的专业性，要求入侵防护漏洞规则特征库数量在7000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案； （需提供截图证明） 为了避免因黑客暴力破解导致的密码泄露事件，要求设备支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 具备防护常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间；（需提供截图证明） 为了帮助管理员更好的应对一些突发的热点安全事件，要求设备可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；（需提供截图证明） Web应用安全防护 具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3500条以上； 支持对网站黑链进行检测；（需提供相关功能截图证明） 支持针对网站的漏洞扫描进行防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测； 支持Web漏洞扫描功能，可扫描检测网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞； 支持关联上下文，对webshell脚本上传动作进行语法，语义匹配和过滤； 支持对服务器已经被植入webshell后门之后的通信动作进行识别和阻断； 为了确保网站的安全性，要求设备支持针对网站内容管理系统CMS的安全防护，如dedecms，phpcms，phpwind等；支持的主流CMS类型数量不少10种； 为了更好的保护内网核心数据，要求设备支持敏感数据防泄密功能，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤； 僵尸主机检测 设备具备独立的僵尸网络识别库，特征总数在47万条以上； 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（需提供相关功能截图证明） 对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告；（需提供具备相关云端查杀能力的证明） 支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址；（需提供相关证明） 网页篡改防护 支持通过采用IRF文件驱动流技术，在插件上配置需要保护的文件目录和允许修改该目录的应用程序，识别修改被保护网站目录的应用程序是否合法； 支持Windows和Linux系统下网页防篡改功能； 客户端插件支持记录尝试修改，删除，新增被保护目录下文件的行为日志； 安全可视化 支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别； 支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（需提供截图证明） 支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 支持受保护业务和用户的关联安全事件展示； 支持以攻击链方式来匹配和展示资产遭受到的攻击行为； 安全管理中心 为了更好的管理多台设备，要求支持安全设备的集中管理，包括配置统一下发，规则库统一更新，安全日志，流量日志实时上报等功能。 提供管理员登录失败，SSD磁盘寿命风险，路由异常，邮件安全，IPS，web应用防护，DOS/DDOS攻击及僵尸网络邮件告警 安全监控平台可以查看到每台安全设备最近的有效安全事件及安全有效事件趋势图，支持根据每台安全设备的最近的安全趋势进行安全状况分级； 支持安全策略一体化配置，通过一条策略既可实现不同安全功能的配置；（需提供截图证明） 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限；支持自动备份配置，最大支持十五天内的配置恢复； 支持内置规则库的手动/自动更新； 支持邮件、短信和微信告警； 产品资质 厂商具备CMMI L5认证证书（需提供证明材料） 产品成熟度 要求所投产品Web应用防护能力经过国际知名实验室NSS Labs测试，并获得recommended推荐级别；（提供NSS Labs相关测试报告并加盖厂商公章） 要求所投防火墙产品在IDC 近两年集成类防火墙(UTM)市场占有率排名前三； | 深信服、华为、华三、山石 | F-1000-C600 | 1 | 台 | 带路由功能的防火墙。 |
| 5 | 机架式UPS主机 | 容量：10KVA/9000W 单进单出机架式UPS主机，电池后备30分钟左右，电池与主机同品牌； 带液晶显示操作面板；输入电压范围：80~275，电池电压192(144~240可设置)，输入频率范围：40-70HZ； 输入功率因数：>0.99(满载)。UPS输出：正弦波； 输出电压范围：220*±1%VAC 输出功率因素：0.9； 显示要求：LCD+LED结构； 主机尺寸（宽*深*高 ）mm：438x500x86(2U)； 整机效率：≥95%， 以上技术性能要求提供产品彩页加盖公章； UPS电源主机具备泰尔、CE、抗震、节能认证；绿色之星 售后要求：中标后提供3年原厂质保。 | 科华、科士达、易事特 | YTR1110-J | 1 | 台 |  |
| 6 | 电池 | 免维护高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，充电时产生的气体基本被回收还原成电解液，使用时无需加水、补液和测量电解液比重，浮充充电电压（Vdc）13.5～13.8，容量保存率（％/月）＞96％，放电温度(℃)-15～+50 ，相对湿度 0～95％，无冷凝。与主机同品牌。 | 科华、科士达、易事特 | 12-38AH | 16 | 节 |  |
| 7 | 电池箱 | 可放置16节38ah电池架含电池连接线及直流开关 | 国产定制 | 定制 | 1 | 个 |  |
| 8 | 配电柜 | 市电输入三相五芯线，配3P63A 输出到UPS，UPS输出到配电柜，各配一个2P 63A， 配电柜的UPS电分配给机柜及备用6个1P 16A 配电柜的市电分配给机柜及备用6个1P 16A | 施耐德、西门子、正泰、德力西 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 9 | PDU | 12位PDU，输入16A，输出10A，接入线缆长度不少于1.5米 | 图腾、大唐保镖、科士达 | HP7606-1.5 | 8 | 个 |  |
| 10 | 工业连接器 | 机柜电缆对接PDU使用，4平方3芯线 | 正泰、德力西、科士达 | 优质 | 8 | 对 |  |
| 11 | 配电柜到机柜电缆 | 总共8根3*4平方电缆线，布线绕行，不与弱电线缆交叉 | 中策、熊猫、正泰 | 优质 | 80 | 米 |  |
| 12 | UPS电缆跳线 | 配电柜到UPS主机电缆，UPS主机到电池箱电缆，3*10平方 | 中策、熊猫、正泰 | 优质 | 15 | 米 |  |
| 13 | UPS主机到电池柜电缆 | UPS主机到电池柜电缆，2*10平方 | 中策、熊猫、正泰 | 优质 | 8 | 米 |  |
| 14 | 机柜 | 800*800*2000，前玻璃门，后网孔门，一块托盘，一个PDU | 图腾、大唐保镖、科士达 | GS8842 | 4 | 架 |  |
| 15 | 机柜及电池箱底座 | 现场定制，要求支架做完之后与静电地板水平面平齐 | 国产优质 | 优质 | 5 | 套 |  |
| 16 | 辅材 | 交换机安装辅材，光纤辅材，跳纤等 | 国产优质 | 优质 | 1 | 批 |  |

- 安检系统

| 序号 | 名称 | 参数 | 推荐品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检门 | 6区，100级灵敏度可调 外接电源：标准AC220V/47H z~63Hz（90V~250V可定制） 功耗：≤30W 工作环境：－25℃—＋50℃无凝结 运输全重：约80kg 整机重量：约70kg 外形尺寸：(mm)2220(高) x 820(宽) x 650(深) 通道尺寸：(mm)2000(高) x 700(宽) x 522(深) 显示面板: 采用超高亮LED显示。 报警区域指示: 与人体等高的超高亮LED区位指示灯可直接显示报警区域，精确指示被检查物品位置，并具备声光同步报警， 一目了然，大大提高工作效率。 区域灵敏度可调: 最高灵敏度可以探测到回形针大小的金属。每个探测区域有100个灵敏档位，并且设置整体灵敏度100级可调，从而实现万级的灵敏可选。 宽环境适应技术，可实现任意一台安检门的灵敏度在面板设置就能适用回形针的探测，也可实现只探测超大型刀具和违禁物品。 左右平衡技术，彻底杜绝左右门板探测不均匀造成进入和走出安检门探测不一致问题。 各个独立区域可自行调节灵敏度、预先设定金属物品重量、 体积、大小、部位、去除硬币、钥匙、首饰、皮带扣等误报警。 抗干扰力强: 特别的数字，模拟混合电路设计，防漏报，抗外界干扰能力强，误报率控制在1%以内。 密码保护: 密码保护，只允许授权人员操作。 计数统计功能: 智能化八位流量和报警计数器能够统计人员通过量和报警次数。 对人体无害: 对人体内的心脏起博器、孕妇、磁性软盘、磁带、录像带等无害。 | 神飞，守门神，智探 | ZT-M810 | 2 | 套 |
| 2 | 安检机 | 穿透力12mm钢板，通道尺寸:500mm*300mm 500×300mm（W×H），整机尺寸≤1700 X 1300 X 780 （长 X 高 X 宽），传送带高度≥640mm，配一台19寸高清液晶显示器，传送带最高负荷≥150公斤；通过率：设备每小时能通过≥1520个被检货物；线分辨率：≤0.0787mm；穿透力≥16mm钢板；穿透分辨率≤0.127mm；空间分辨率≤1.0线对；主机噪音≤54dB；X射线产生器冷却：密封式油冷；运行周期：100%，不须预热；X-射线束方向：底照式；射线源数量：1个； 阳极电压≥140KV； X-射线转换器排列：呈L形探测阵列； 图象显示：黑白，伪彩色，多能量（分辨特性物质） 无论行李如何摆放，都能全部透视，无盲点，无死角。 图象鉴别功能：可变多能量，剔除无机物，剔除有机物，彩色反像（或黑白反转），超清晰图像加强功能，图像穿透增强功能，图像实时存储功能（大于100000幅，数字格式，存储内容包括行李图像、图像生成时间等相关信息； 图像处理：24比特（bit）实时处理； 采用windows操作系统； 单次检查剂量检验：X光光源的单次检查照射量应≤0.5μGy 泄漏射线剂量率检验：在距设备外表面5cm的任意处，X光机的泄漏射线的照射量率应≤0.09μGy； 可一键完全切断机器电源： 可以通过摄像机实时拍摄现场图片 超薄物体检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测 分屏显示功能：可在一台显示器上以上下分屏方式显示同一被检测物的彩色和黑白图像 泄漏电流检验：≤0.09MA 当机器的剂量率仪超过设定的阈值时，可发出报警信息 设备可联网，实现数据的传输、共享、图像处理和集中管理 需提国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件，原件备查。 | 神飞，守门神，智探 | 5030A | 1 | 台 |
| 3 | 安检操作台 | 配套按键操作台 | 神飞，守门神，智探 | 定制 | 1 | 台 |
| 4 | 管材 | KBG管材及末端软管 | 国产优质 | 配套 | 1 | 批 |
| 5 | 辅材 | 支架，扎带，螺丝等安装辅材 | 国产优质 | 配套 | 1 | 批 |

- 大厅背景大屏

| 序号 | 名称 | 参数 | 推荐品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内LED显示屏 | 点间距 2.5mm 封装方式 表贴三合一LED 选用管芯：品牌不低于晶台 模组结构 灯驱合一 显示分辨率 96×96 模组尺寸 W240mm×H240mm 箱体模组组成(W×H) 2×2 像素密度 Dot/m² 160000 箱体尺寸 MM W480×H480×D73 箱体分辨率(W×H) Dots 192×192 箱体平整度 MM ≤0.2 防护等级 前/后 IP30/IP50 维护方式 模组前维护，电源/系统卡后维护 箱体材质 压铸铝箱 | 大足元亨、洲明、北京利亚德、三思 | UTW2.5 | 10.4 | 平方米 | 屏幕尺寸4.32米（宽）×2.4米（高）=10.368平方米，屏幕分辨率1728列×960行 |
| 2 | LED视频处理器 | 输入接口：1×YPBPR、1×VGA 1×HDMI、1×DVI，1×DP，1×SDI 输出接口：1×DP-LOOP 、2×DVI最大分辨率：2304×1152@60Hz 3840×640@60Hz ，宽度不超过3840，高度不超过3840,带载1个发送卡，双画面,4K@60HZ 输入 环出拼接 任意2路信号均可同时上屏 | 大足元亨、洲明、利亚德、三思 | UVP1000S | 1 | 套 |  |
| 3 | 配电箱 | 15kw 带PLC 6路开关，单路2.5KW，配电机柜总开关50A，单路开关32A。尺寸700×500×200mm | 大足元亨、洲明、利亚德、三思 | 配电箱 | 1 | 台 |  |
| 4 | 编辑控制软件 | 显示屏专用管理软件，配合发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控。 | 大足元亨、洲明、利亚德、三思 | LED显示屏专用播放和控制软件V1.0 | 1 | 套 |  |
| 5 | 结构 | 整屏前维护，可电动前推，根据现场情况定制钢结构 | 国产优质 | 定制钢结构 | 10.36 | 项 |  |
| 8 | 辅材 | 含标签、扎带、大屏固定相附件 | 国产优质 | 配套 | 1 | 项 |  |

- 大会议室

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 推荐品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清投影机 | 1、3LCD技术；多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.76英寸（显示宽高比16：10）；亮度≥≥6800lm中心亮度，≥6200(ISO21118标准)；标准分辨率1920X1200，支持1920X1080,1280X800，1024X768；对比度≥10000：1； 2、整机功率：正常模式≤510W；灯泡≥370W(为保证机器足够的亮度)；标准模式3000小时/ECO模式4000小时；重量≥11.1KG，工程机型；操作温度 0—45℃； 3、接口：HDBaseT输入x1、HDMI输入x2、DP输入x1、VGA输入x1、video输入x1、3D-SDI接口x1、AUDIO（3.5mm）输入x1、AUDIO输入（LR）x1、IR控制输入x1、AUDIO输出（3.5mm）x1、VGA输出x1、IR控制输出x1、RS232控制x1、LAN x1、USBx1; 4、产品内置边缘融合功能，支持MxN方式；HSL色彩管理系统，内置8点校正、孤形校正，可调节不规则幕； 5、自带液晶显示面板，可查看错误信息、设定信息和错误记录等；自定义无信号关机1min-99min； 6、具有6种以上可更换电动镜头，覆盖投射比0.38-8.3的范围；电动镜头3种镜头记忆功能,记忆调整影像位置； 7、电子快门，可根据需要快速关闭影像，灯泡自动节能；即时亮度堆叠功能；无线、有线网络功能显示，支持多台投影模式； 8、自定义剪取所需要的画面作为待机画面；三层过滤网，高性能过滤防护20000小时免维护； 9、Accentua lizer图像分明处理技术；HDCR高动态对比度；色彩均匀度调整；高保真16W扬声器； 10、产品采用一体化设计（不可增加选配件），安装完成后，不可见与整体色调不一致的接口板，影响环境美观度; 11、支持通过网线实现高达100米的长距离传输，传输信号支持3D/2K/4K非压缩视频，且向下兼容，显示画面无需等待即切即现，显示画质无延迟拖尾的情况，同时支持全部高清音频格式传输; 12、360度全方位投影/纵向安装（无需更换特殊灯泡）；画中画双画面功能支持数字与模拟信号同时显示；支持DICOM模式，4种ID 1个遥控控制；支持网络集中控制功能兼容RoomView,AMX、PJ-Link、XTP协议； | SONNOC、NEC、松下、SONY | SNP-FU61C | 1 | 台 | 全高清投影机 |
| 2 | 投影机支架 | 固定安装在天花板上 | 国产优质 | 配套 | 1 | 套 | 装修配合，投影机支架处需木工板支撑 |
| 3 | 投影幕 | 133寸16:9投影幕，电动升降，白塑幕 | 美视、红叶、亿力 | 133英寸 | 1 | 套 |  |
| 4 | 辅助显示器 | 50英寸电视机，分辨率不低于3840*2160，HDMI接口不少于2个 | TCL、长虹、康佳、创维、海信 | HZ50E5A | 2 | 台 |  |
| 5 | 高清视频矩阵 | 1、采用插卡式机箱，1卡2路，板卡支持DVI-I万能接口，通过软件调节可以任意接入HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS信号。本次配置2路3G-SDI输入，2路DVI-I输入，4路HDMI输入；4路DVI输出，4路HDMI输出。 2、多格式交叉点切换：支持4K、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS、光纤、HDBT、音频输入输出，任意自由切换。 3、MFormat技术：输入、输出卡采用MFormat技术，一种板卡全兼容DVI/HDMI/VGA/YUV/CVBS，极大了提高了系统的简洁性，彻底解决了传统多格式矩阵板卡型号多，变更信号需要更换板卡的问题。本次输入配置6路DVI输入+2路HDMI，输出配置6路DVI输入+2路HDMI； 4、无缝切换：输出板卡具有时基校准同步功能，在切换画面的瞬间，尽最大可能保持画面的完整，保证切换瞬间画面无抖动，达到真正的“无缝”切换。 5、自定义输出分辨率、视频位置：支持手动调节输出分辨率、视频位置，无论新旧显示设备都可实现兼容。支持4K及以下1920 x 1200@60Hz分辨率，并符合VESA和HDTV全部常规标准，可根据不同显示终端调节分辨率，实现完美显示。 6、输入、输出色彩管理：支持输入输出通道图像色彩、色温调节，可针对不同的显示设备及现场光线环境达到最佳显示效果。 7、掉电记忆、断电保护功能，进一步提高系统的稳定性和可靠性。 8、具有信号均衡补偿、修正、自动调节和时钟恢复功能，确保信号无损耗 9、场景预置：支持自定义多组场景模式，通过预先配置切换方案在使用时可一键调用实现多路同时切换，满足用户不同的使用场景，免去繁琐的切换步骤。 10、线性模块化结构：模块化后插板式结构，支持带电热插拔，在不经断电和不改变布线的情况下，即可更换或增加板卡。 11、冗余式双电源（可选）：采用冗余热备份式一体化开关电源，保证系统运行的连续性，极大提高了系统的稳定性。 12、多色按键前面板：采用一体式多色按键前面板控制，不同功能的按键采用不同颜色的按键，面板具有PANEL LOCK键，可以控制整个面板的开启和锁定，防止误触。 13、LCM显示屏：支持全局信号路由查看，单屏显示所有输入、输出对应关系。 14、具有端口映射功能，支持输入、输出端口虚拟映射，系统改造或更换板卡是无需更改中控程序，直接使用软件虚拟映射端口即可。 15、提供多种通讯方式： RS-232控制、Ethernet控制。 16、提供多种控制方式：前面板按键、支持外置专用控制面板扩展功能和专用软件、中控等控制。 17、跨平台远程控制软件：控制软件支持WINDOWS/LINUX/ANDRIOD/IOS等操作系统，可在PC、平板、手机等终端运行，同时支持远程控制。 18、软件支持多台数字、模拟、混合及音频矩阵同时控制并可实现多矩阵信号跨切，提供棋盘式切换界面、文本式切换界面、虚拟按键式切换界面，同时支持输入输出端口虚拟映射，便于中控编程。且具备计算机软件著作权登记证书。 | 科迪、EXTRON、Crestron | KD-MF-MARS08 | 1 | 台 |  |
| 6 | 全频音箱 | 款低功率二分频全频扬声器，由一个1.7英寸的高分子复合音膜高音单元和一个10英寸铁氧体磁钢低音单元构成。90° x50°可旋转号筒，可以方便的垂直或水平安装。号筒经过精心设计，具有良好的偏轴响应，使听众在扬声器覆盖范围内的所有区域都可以听到均匀一致的音色。 主要特点： 1.7"高分子复合音膜高频压缩驱动器 10"铁氧体磁钢低音单元 90° x 50°号筒，可旋转，方便垂直或水平安装 可以作为小系统的主扩声扬声器或大系统的补声扬声器使用 可作为返听扬声器 时尚的外观，箱体表面涂覆耐磨涂层 双角度底部支撑孔 17个M10吊装点 技术参数： 频率范围（-10 dB）： 64 Hz - 20 KHz 频率响应（±3 dB）： 72 Hz - 18 KHz 灵敏度（1w @ 1m）： 97 dB 额定阻抗： 8 Ohms 峰值最大声压级： 129 dB 额定功率AES： 250W / 500W / 1000W （连续 / 节目 / 峰值） 覆盖角 (H x V) : 90° x 50°，可旋转 尺寸 (H x W x D) : 510 x 341 x 300 mm 净重： 16.7 Kg 低音单元 : 1 x 10"，Φ2.5"音圈 高音单元 : 1 x 1.7"，Φ1.7"音圈 输入连接器 : 2个 Neutrik® Speakon® NL4MP 吊装点 : M10 x 17 | ENNE、JBL、BOSE | EH10 | 6 | 只 |  |
| 7 | 全频音箱支架 | 壁装支架 | ENNE、JBL、BOSE | 配套 | 6 | 只 |  |
| 8 | 全频功放 | 两通道输出功率：350W/8Ωx2,550W/4Ωx2，桥接输出功率：1100W/8Ωx1，频率响应:20Hz-20kHz, ±0.5dB,总谐波失真: <0.05%,信噪比:>96dB, 阻尼系数:>300,分离度:60dB,输入灵敏度: 0.775v/1.0v/1.4v，输出类别：Class AB,冷却方式：抽风向后吹出，保护功能：软启动、VHF、直流、短路、过载、失真限幅、过热、开机音量渐大，输出接口：两位红黑接线柱、NL4 Speakon插座，面板指示灯功能：信号、削波保护、电源指示，产品外形尺寸（mm):89 x 483 x 352.5 mm（2U),毛重:15.2KG,16A电源线，AC220V/50Hz.±10%. | ENNE、JBL、CROWN | KE400 | 3 | 台 |  |
| 9 | 数字音频处理器 | 高性能的24bit模数/数模转换器，并采用目前运行速度最快的32bit浮点运算芯片，提供完美的音色，3个FAP（Fast Access Preset）快速预设调用键，一键调用迅速切换预设，不管是会议还是演出，应用模式随心切换，每输入输出通道6段参数均衡，每输入输出通道1000ms延时器，分频器，限幅器等处理功能集于一身，专业的绿色版免安装控制软件及免驱动USB连接，保证用户快速“傻瓜式”连接调试，可设置密码保护设备以免非相关人员误操作。输入/输出：3路平衡输入，6路平衡输出，输入阻抗：10k欧姆，输出阻抗：47欧姆，最大输入电平：+20dBu，最大输出电平：+20dBu；频率响应:15Hz-20kHz，<-0.25dB，动态范围:>108dB，22Hz-22kHz不计权，总谐波失真+噪声:<0.008%（20Hz-20kHz@+10dBu），等效输入噪声:<50uV，采样率:96kHz，信噪比:>100dB，20Hz-20kHz，共模抑制比:>60dB，内部通道串音:<-85dB，模/数和数/模转换:24bit PCM，DSP处理：每输入/输出通道6段参数均衡,延时器每输入/输出通道1000毫秒,分频器,处理延时4.5ms | ENNE、JBL、CROWN | ST360 | 1 | 台 |  |
| 10 | 音频隔离器 | 音频电路类型：高端无源线路隔离变压器，平衡输入\输出，含Jensen隔离变压器 通道数量：立体声（两通道） 频率响应：10Hz-50KHz(±1dB) 动态范围：135dB 最大输入电平：+21dBu@1KHz,1%THD+N 总谐波失真：0.001%@1KHz,+4dBu输出 相位偏差：0.5@100Hz;37°@20Hz 输入阻抗：600Ω，平衡 输出阻抗：600Ω，平衡 尺寸：84*127*48 重量：0.87Kg | RADIAL、ENNE、IBO | Twin-Iso | 1 | 台 |  |
| 11 | 调音台 | 16路调音台 话筒：10 频响：+0.5dB/-1.5dB(20Hz-48kHz) 总谐波失真：0.03%@+14dBu (20 Hz-20kHz) 输入通道：16通道，单声道：8；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：4,AUX 电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] 幻象电源电压：+48V 功率要求：AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz 外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5"x 5.1"x19.7") | YAMAHA、Soundcraft、A&H | MG16 | 1 | 台 |  |
| 12 | 时序电源 | 总进电30A，10路万能插孔输出，每路输出最大电流13A,2路直接输出不受时序控制，8路受时序控制,电源时序器，支持I/O控制，带232/485串口，支持多台时序电源级联且数量不受限制 | Castle、ENNE、IBO | PRO-80 | 2 | 台 |  |
| 13 | 无线鹅颈话筒 | 采用全新设计的EIA国际标准规格1U的金属机箱，真分集接收，组装成四通道接收机。 面板采用OLED点阵显示屏，一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的飞梭旋钮取代传统复杂的按键操作。 独家开发的高频高动态范围电路，提升互调动态之性能，大幅降低谐波干扰，以增加更多同时使用互 不干扰的频道数。 快速精确的数字式自动选讯接收，消除断讯，延长接收距离及提升接收的稳定度，可5套叠机同时使用。 发射机功率大小可调整，在户外使用时选择高功率，使用距离远；在教室或会议室多功能厅等场合。使用时选择低功率，可降低干扰，节约电池电量。 音质采用纯数字处理方式，让麦克风的无线传输质量几乎达到有线传输的水平。 独创的纯数字高保真音频处理技术，彻底消除模拟系统的压缩杂音，使再生波形几乎和原始波形一 样，确保原音完美重现。 纯数字式无线传输的全音域音质，不会随着接收讯号强弱或使用距离而改变。 工作距离：100米 无线接收机 载波频段：UHF610~920MHz 通道数：两通道 调制方式：FM 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBv时，S/N>60dB ．频带宽度：30 Mhz ．最大偏移度：±45KHz ．综合S/N比：>105dB ．综合T.H.D：<0.7% @1KHz ．综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB ．供电：DC 12V~16V 10W ．输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座 会议座发射器 ．频率范围：UHF610~920MHz ．振荡方式：PLL相位锁定频率合成 ．谐波幅射：<-65dBm ．最大偏移度：±45KHz ．频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB ．频带宽度：120 Mhz ．拾音头：电容式 ．电池：AA x 2 ．电流消耗：<150mA ．连续工作时间：>12小时 | ABBYSON、ENNE、IBO | KS-U820Q | 1 | 套 |  |
| 14 | 无线手持话筒（配圆形底座） | 频率响应 60 至 15,000 Hz 灵敏度 (1000 Hz) -53 dBV/Pa，(2.2 mV)，1 Pa=94 dB 声压级,拾音模式 心形（单向） 集成话筒振膜设计， 有值得信赖的PG58 -10 dB增益衰减 轻质耐用结构 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平 红色：过高音频电平（过载衰减） | SHURE、ABBYSON、ENNE、IBO | BLX288/PG58 | 1 | 套 |  |
| 15 | 有线鹅颈（带底座） | 电容式话筒，频率响应70-16KHZ，开路灵敏度-38DB以1V于1PA；阻抗：100欧姆；最大输入声压级：134DB声压，1KHZ于1% T.H.D.；尺寸：12.0MM×421.0MM；内置三针XLR卡农公头，标配:AT8146防风罩 | 铁三角、舒尔、拜亚动力 | PRO49QL&AT8668S | 6 | 支 |  |
| 16 | 多媒体地插 | 双卡农加HDMI加3.5mm | 金视、五仁试听、贝桥 | 620 | 2 | 套 |  |
| 17 | 多媒体地插 | 双卡农加HDMI加3.5mm，3G-SDI | 金视、五仁试听、贝桥 | 620 | 1 | 套 |  |
| 18 | HDMI线 | 地插到机柜的HDMI长距离线缆，长度不超过15米 | 秋叶原、佳耐美、黄刀 | Q603 | 3 | 根 |  |
| 19 | 光传HDMI线 | 20米光传单向HDMI线 | 秋叶原、佳耐美、黄刀、睿观博 | CP-HDMI-20M (AS2.0) | 1 | 根 | 地插直接到投影机 |
| 20 | 光传HDMI线 | 30米光传单向HDMI线 | 秋叶原、佳耐美、黄刀、睿观博 | CP-HDMI-30M (AS2.0) | 1 | 根 | 机柜到投影机 |
| 21 | 音频线 | 大会议桌卡农线6根，3.5mm线3根，预留2根 | 天诚、秋叶原、佳耐美 | 120绕包37芯 | 200 | 米 |  |
| 22 | 音箱线 | 2.5平方带护套的音箱线，适合工程布线预埋 | 天诚、秋叶原、佳耐美 | GYX2*2.5 | 150 | 米 |  |
| 23 | 非屏蔽六类网线 | 非屏蔽六类网线 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009、TIA /EIA- 568-C.2；+D22； 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽； 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 额定传输速率(NVP)：68%； 十字骨架材料：PE混合物； 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 导体线规：23AWG； 绝缘材料：HDPE； 电缆外径：6.3±0.3mm； 外护套材料：PVC； ★提供原厂盖章DELTA、泰尔、ETL、REACH、FCC认证； ★提供原厂盖章第三方权威机构信道认证报告和永久链路检测报告 ★提供原厂盖章连续10年及以上中国综合布线十大品牌获奖证书 | 一舟、劳兰、康普 | D165-G | 2 | 箱 |  |
| 24 | 机柜 | 600*600 42U标准机柜，配三块托盘，PDU，前后网孔门 | 图腾、大唐保镖、科士达 | G36642 | 2 | 架 |  |
| 25 | 静电地板 | 设备间静电地板及辅材以及取孔， 600×600×35mm，架高200mm，全钢无边防静电地板，地板厚度极限公差：±0.3mm，表面平整度≦0.6mm （1.2mm香港 美亚面）相邻边垂直度≦0.3mm，集中载荷（每片板的中心点受力）：≥550kg时挠度≤2.0mm，贴面耐磨性能：≥1500转（耐磨10年左右） | 沈飞、汇丽、创星 | 600*600*35 | 15 | 平米 |  |
| 26 | KBG管 | KBG管，20，25，32等管径，按需使用，主要用于地面走线预埋，大会议桌至机柜 | 国产优质 | 优质 | 1 | 批 |  |
| 27 | 音视频接插头 | 会议室内使用的音视频接插头，卡农，3.5mm，6.35mm，RCA，航空头等音频接头及其它转接头 | 甬声、佳耐美、纽曲克 | 配套 | 1 | 批 |  |
| 28 | 辅材 |  |  |  | 1 | 批 |  |

- 二楼小会议室系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 推荐品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清投影机 | 投影技术：DLP;标准亮度：≥5000流明（根据ISO21118标准）; DLP芯片尺寸：0.65英寸; 标准分辨率：1920×1080;灯泡：≤375W 标准模式下灯泡寿命≥3000小时（节能模式下灯泡寿命≥5000小时）; 对比度：≥6000：1;投射比1.2-2.1；端口：HDMI输入端口×2；HDBaseT输入×1；D-SUB15针输入×1；视频（RCA）；（L/R）RCA音频X1；RJ-45网络接口；控制串口；3D SYNC端口;功耗（标准）： ≤442W，最低待机功耗： ≤0.5W;重量：≤5.2KG ; 能够进行横向和纵向镜头位移，纵向±0.6.2V，横向±0.25H；具有主动式3D功能，支持HDMI 3D（蓝光3D）；内置HDBaseT网络传输功能; 垂直和水平梯形校正; 带网络控制功能（提供中文版软件）.提供原厂3C、节能、环保、检测报告文件盖章文件；提供原厂授权、质保盖章文件。 | SONNOC、NEC、松下、SONY | P502H+ | 1 | 台 |  |
| 2 | 投影机支架 | 固定安装在天花板上 | 国产优质 | 配套 | 1 | 套 | 装修配合，投影机支架处需木工板支撑 |
| 3 | 投影幕 | 120寸16:9投影幕，白塑幕，电动升降 | 美视、红叶、亿力 | 120寸 | 1 | 套 |  |
| 4 | 全频音箱 | 款低功率二分频全频扬声器，由一个1.7英寸的高分子复合音膜高音单元和一个10英寸铁氧体磁钢低音单元构成。90° x50°可旋转号筒，可以方便的垂直或水平安装。号筒经过精心设计，具有良好的偏轴响应，使听众在扬声器覆盖范围内的所有区域都可以听到均匀一致的音色。 主要特点： 1.7"高分子复合音膜高频压缩驱动器 10"铁氧体磁钢低音单元 90° x 50°号筒，可旋转，方便垂直或水平安装 可以作为小系统的主扩声扬声器或大系统的补声扬声器使用 可作为返听扬声器 时尚的外观，箱体表面涂覆耐磨涂层 双角度底部支撑孔 17个M10吊装点 技术参数： 频率范围（-10 dB）： 64 Hz - 20 KHz 频率响应（±3 dB）： 72 Hz - 18 KHz 灵敏度（1w @ 1m）： 97 dB 额定阻抗： 8 Ohms 峰值最大声压级： 129 dB 额定功率AES： 250W / 500W / 1000W （连续 / 节目 / 峰值） 覆盖角 (H x V) : 90° x 50°，可旋转 尺寸 (H x W x D) : 510 x 341 x 300 mm 净重： 16.7 Kg 低音单元 : 1 x 10"，Φ2.5"音圈 高音单元 : 1 x 1.7"，Φ1.7"音圈 输入连接器 : 2个 Neutrik® Speakon® NL4MP 吊装点 : M10 x 17 | ENNE、JBL、BOSE | EH10 | 2 | 只 |  |
| 5 | 全频音箱支架 | 壁装支架 | ENNE、JBL、BOSE | 配套 | 2 | 只 |  |
| 6 | 全频功放 | 两通道输出功率：350W/8Ωx2,550W/4Ωx2，桥接输出功率：1100W/8Ωx1，频率响应:20Hz-20kHz, ±0.5dB,总谐波失真: <0.05%,信噪比:>96dB, 阻尼系数:>300,分离度:60dB,输入灵敏度: 0.775v/1.0v/1.4v，输出类别：Class AB,冷却方式：抽风向后吹出，保护功能：软启动、VHF、直流、短路、过载、失真限幅、过热、开机音量渐大，输出接口：两位红黑接线柱、NL4 Speakon插座，面板指示灯功能：信号、削波保护、电源指示，产品外形尺寸（mm):89 x 483 x 352.5 mm（2U),毛重:15.2KG,16A电源线，AC220V/50Hz.±10%. | ENNE、JBL、BOSE | KE400 | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 高性能的24bit模数/数模转换器，并采用目前运行速度最快的32bit浮点运算芯片，提供完美的音色，3个FAP（Fast Access Preset）快速预设调用键，一键调用迅速切换预设，不管是会议还是演出，应用模式随心切换，每输入输出通道6段参数均衡，每输入输出通道1000ms延时器，分频器，限幅器等处理功能集于一身，专业的绿色版免安装控制软件及免驱动USB连接，保证用户快速“傻瓜式”连接调试，可设置密码保护设备以免非相关人员误操作。输入/输出：3路平衡输入，6路平衡输出，输入阻抗：10k欧姆，输出阻抗：47欧姆，最大输入电平：+20dBu，最大输出电平：+20dBu；频率响应:15Hz-20kHz，<-0.25dB，动态范围:>108dB，22Hz-22kHz不计权，总谐波失真+噪声:<0.008%（20Hz-20kHz@+10dBu），等效输入噪声:<50uV，采样率:96kHz，信噪比:>100dB，20Hz-20kHz，共模抑制比:>60dB，内部通道串音:<-85dB，模/数和数/模转换:24bit PCM，DSP处理：每输入/输出通道6段参数均衡,延时器每输入/输出通道1000毫秒,分频器,处理延时4.5ms | ENNE、JBL、BOSE | ST360 | 1 | 台 |  |
| 8 | 无线鹅颈话筒 | 采用全新设计的EIA国际标准规格1U的金属机箱，真分集接收，组装成四通道接收机。 面板采用OLED点阵显示屏，一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的飞梭旋钮取代传统复杂的按键操作。 独家开发的高频高动态范围电路，提升互调动态之性能，大幅降低谐波干扰，以增加更多同时使用互 不干扰的频道数。 快速精确的数字式自动选讯接收，消除断讯，延长接收距离及提升接收的稳定度，可5套叠机同时使用。 发射机功率大小可调整，在户外使用时选择高功率，使用距离远；在教室或会议室多功能厅等场合。使用时选择低功率，可降低干扰，节约电池电量。 音质采用纯数字处理方式，让麦克风的无线传输质量几乎达到有线传输的水平。 独创的纯数字高保真音频处理技术，彻底消除模拟系统的压缩杂音，使再生波形几乎和原始波形一 样，确保原音完美重现。 纯数字式无线传输的全音域音质，不会随着接收讯号强弱或使用距离而改变。 工作距离：100米 无线接收机 载波频段：UHF610~920MHz 通道数：两通道 调制方式：FM 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBv时，S/N>60dB ．频带宽度：30 Mhz ．最大偏移度：±45KHz ．综合S/N比：>105dB ．综合T.H.D：<0.7% @1KHz ．综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB ．供电：DC 12V~16V 10W ．输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座 会议座发射器 ．频率范围：UHF610~920MHz ．振荡方式：PLL相位锁定频率合成 ．谐波幅射：<-65dBm ．最大偏移度：±45KHz ．频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB ．频带宽度：120 Mhz ．拾音头：电容式 ．电池：AA x 2 ．电流消耗：<150mA ．连续工作时间：>12小时 | ABBYSON、ENNE、IBO | KS-U820Q | 2 | 套 |  |
| 9 | 有线鹅颈（带底座） | 电容式话筒，频率响应70-16KHZ，开路灵敏度-38DB以1V于1PA；阻抗：100欧姆；最大输入声压级：134DB声压，1KHZ于1% T.H.D.；尺寸：12.0MM×421.0MM；内置三针XLR卡农公头，标配:AT8146防风罩 | 铁三角、舒尔、拜亚动力 | PRO49QL &AT8668S | 4 | 支 |  |
| 10 | 多媒体桌插 | 双卡农加HDMI加3.5mm加USB，含USB充电头一个 | 金视、五仁试听、贝桥 | 620 | 3 | 套 |  |
| 11 | 光传HDMI线 | 20米光传单向HDMI线 | 秋叶原、佳耐美、黄刀、睿观博 | CP-HDMI-20M (AS2.0) | 1 | 根 | 其中一个桌插直接到投影机 |
| 12 | 光传HDMI线 | 30米光传单向HDMI线 | 秋叶原、佳耐美、黄刀、睿观博 | CP-HDMI-30M (AS2.0) | 3 | 根 | 桌插到机柜，机柜到投影机 |
| 13 | HDMI跳线 | 3米，电脑到桌插 | 秋叶原、佳耐美、黄刀 | Q603 | 2 | 根 |  |
| 14 | 音频线 | 大会议桌卡农线6根，3.5mm线3根，预留2根 | 天诚、秋叶原、佳耐美 | 120绕包37芯 | 300 | 米 |  |
| 15 | 音箱线 | 2.5平方带护套的音箱线，适合工程布线预埋 | 天诚、秋叶原、佳耐美 | GYX2*2.5 | 80 | 米 |  |
| 16 | 非屏蔽六类网线 | 非屏蔽六类网线 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009、TIA /EIA- 568-C.2；+D22； 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽； 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 额定传输速率(NVP)：68%； 十字骨架材料：PE混合物； 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 导体线规：23AWG； 绝缘材料：HDPE； 电缆外径：6.3±0.3mm； 外护套材料：PVC； ★提供原厂盖章DELTA、泰尔、ETL、REACH、FCC认证； ★提供原厂盖章第三方权威机构信道认证报告和永久链路检测报告 ★提供原厂盖章连续10年及以上中国综合布线十大品牌获奖证书 | 一舟、劳兰、康普 | D165-G | 1 | 箱 |  |
| 17 | 机柜 | 600*600 42U标准机柜，配三块托盘，PDU，前后网孔门 | 图腾、大唐保镖、科士达 | G36642 | 1 | 架 |  |
| 18 | 音视频接插头 | 会议室内使用的音视频接插头，卡农，3.5mm，6.35mm，RCA，航空头等音频接头及其它转接头 | 甬声、佳耐美、纽曲克 | 配套 | 1 | 批 |  |
| 19 | 辅材 |  |  |  | 1 | 批 |  |

- 一楼领导接待室

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 推荐品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75英寸显示器 | 75英寸电视机，HDMI输入接口不少于2个 | 海信、长虹、TCL | HZ75E5A | 1 | 台 |  |
| 2 | 75英寸显示器壁挂架 | 固定安装在主立面上 | 海信、长虹、TCL | 定制 | 1 | 套 | 装修配合，75英寸支架安装处需木工板支撑 |
| 3 | 摄像机三脚架（利旧） |  | 国产 | 配套 | 1 | 套 | 承建方需利旧安装支架及摄像头 |
| 4 | 全频音箱 | 款低功率二分频全频扬声器，由一个1.7英寸的高分子复合音膜高音单元和一个10英寸铁氧体磁钢低音单元构成。90° x50°可旋转号筒，可以方便的垂直或水平安装。号筒经过精心设计，具有良好的偏轴响应，使听众在扬声器覆盖范围内的所有区域都可以听到均匀一致的音色。 主要特点： 1.7"高分子复合音膜高频压缩驱动器 10"铁氧体磁钢低音单元 90° x 50°号筒，可旋转，方便垂直或水平安装 可以作为小系统的主扩声扬声器或大系统的补声扬声器使用 可作为返听扬声器 时尚的外观，箱体表面涂覆耐磨涂层 双角度底部支撑孔 17个M10吊装点 技术参数： 频率范围（-10 dB）： 64 Hz - 20 KHz 频率响应（±3 dB）： 72 Hz - 18 KHz 灵敏度（1w @ 1m）： 97 dB 额定阻抗： 8 Ohms 峰值最大声压级： 129 dB 额定功率AES： 250W / 500W / 1000W （连续 / 节目 / 峰值） 覆盖角 (H x V) : 90° x 50°，可旋转 尺寸 (H x W x D) : 510 x 341 x 300 mm 净重： 16.7 Kg 低音单元 : 1 x 10"，Φ2.5"音圈 高音单元 : 1 x 1.7"，Φ1.7"音圈 输入连接器 : 2个 Neutrik® Speakon® NL4MP 吊装点 : M10 x 17 | ENNE、JBL、BOSE | EH10 | 2 | 只 |  |
| 5 | 全频音箱支架 | 壁装支架 | ENNE、JBL、BOSE | 配套 | 2 | 只 |  |
| 6 | 全频功放 | 两通道输出功率：350W/8Ωx2,550W/4Ωx2，桥接输出功率：1100W/8Ωx1，频率响应:20Hz-20kHz, ±0.5dB,总谐波失真: <0.05%,信噪比:>96dB, 阻尼系数:>300,分离度:60dB,输入灵敏度: 0.775v/1.0v/1.4v，输出类别：Class AB,冷却方式：抽风向后吹出，保护功能：软启动、VHF、直流、短路、过载、失真限幅、过热、开机音量渐大，输出接口：两位红黑接线柱、NL4 Speakon插座，面板指示灯功能：信号、削波保护、电源指示，产品外形尺寸（mm):89 x 483 x 352.5 mm（2U),毛重:15.2KG,16A电源线，AC220V/50Hz.±10%. | ENNE、JBL、BOSE | KE400 | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 高性能的24bit模数/数模转换器，并采用目前运行速度最快的32bit浮点运算芯片，提供完美的音色，3个FAP（Fast Access Preset）快速预设调用键，一键调用迅速切换预设，不管是会议还是演出，应用模式随心切换，每输入输出通道6段参数均衡，每输入输出通道1000ms延时器，分频器，限幅器等处理功能集于一身，专业的绿色版免安装控制软件及免驱动USB连接，保证用户快速“傻瓜式”连接调试，可设置密码保护设备以免非相关人员误操作。输入/输出：3路平衡输入，6路平衡输出，输入阻抗：10k欧姆，输出阻抗：47欧姆，最大输入电平：+20dBu，最大输出电平：+20dBu；频率响应:15Hz-20kHz，<-0.25dB，动态范围:>108dB，22Hz-22kHz不计权，总谐波失真+噪声:<0.008%（20Hz-20kHz@+10dBu），等效输入噪声:<50uV，采样率:96kHz，信噪比:>100dB，20Hz-20kHz，共模抑制比:>60dB，内部通道串音:<-85dB，模/数和数/模转换:24bit PCM，DSP处理：每输入/输出通道6段参数均衡,延时器每输入/输出通道1000毫秒,分频器,处理延时4.5ms | ENNE、JBL、BOSE | ST360 | 1 | 台 |  |
| 8 | 音频隔离器 | 音频电路类型：高端无源线路隔离变压器，平衡输入\输出，含Jensen隔离变压器 通道数量：立体声（两通道） 频率响应：10Hz-50KHz(±1dB) 动态范围：135dB 最大输入电平：+21dBu@1KHz,1%THD+N 总谐波失真：0.001%@1KHz,+4dBu输出 相位偏差：0.5@100Hz;37°@20Hz 输入阻抗：600Ω，平衡 输出阻抗：600Ω，平衡 尺寸：84*127*48 重量：0.87Kg | RADIAL、ENNE、IBO | Twin-Iso | 1 | 台 |  |
| 9 | 调音台 | 话筒：6 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX 电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] 幻象电源电压：+48V 功率要求：AC 100-240V，50/60Hz | YAMAHA、Soundcraft、A&H | MG12 | 1 | 台 |  |
| 10 | 时序电源 | 总进电30A，10路万能插孔输出，每路输出最大电流13A,2路直接输出不受时序控制，8路受时序控制,电源时序器，支持I/O控制，带232/485串口，支持多台时序电源级联且数量不受限制 | Castle、ENNE、IBO | PRO-80 | 1 | 台 |  |
| 11 | 无线鹅颈话筒 | 采用全新设计的EIA国际标准规格1U的金属机箱，真分集接收，组装成四通道接收机。 面板采用OLED点阵显示屏，一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的飞梭旋钮取代传统复杂的按键操作。 独家开发的高频高动态范围电路，提升互调动态之性能，大幅降低谐波干扰，以增加更多同时使用互 不干扰的频道数。 快速精确的数字式自动选讯接收，消除断讯，延长接收距离及提升接收的稳定度，可5套叠机同时使用。 发射机功率大小可调整，在户外使用时选择高功率，使用距离远；在教室或会议室多功能厅等场合。使用时选择低功率，可降低干扰，节约电池电量。 音质采用纯数字处理方式，让麦克风的无线传输质量几乎达到有线传输的水平。 独创的纯数字高保真音频处理技术，彻底消除模拟系统的压缩杂音，使再生波形几乎和原始波形一 样，确保原音完美重现。 纯数字式无线传输的全音域音质，不会随着接收讯号强弱或使用距离而改变。 工作距离：100米 无线接收机 载波频段：UHF610~920MHz 通道数：两通道 调制方式：FM 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBv时，S/N>60dB ．频带宽度：30 Mhz ．最大偏移度：±45KHz ．综合S/N比：>105dB ．综合T.H.D：<0.7% @1KHz ．综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB ．供电：DC 12V~16V 10W ．输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座 会议座发射器 ．频率范围：UHF610~920MHz ．振荡方式：PLL相位锁定频率合成 ．谐波幅射：<-65dBm ．最大偏移度：±45KHz ．频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB ．频带宽度：120 Mhz ．拾音头：电容式 ．电池：AA x 2 ．电流消耗：<150mA ．连续工作时间：>12小时 | ABBYSON、ENNE、IBO | KS-U820Q | 1 | 套 |  |
| 12 | 有线鹅颈（带底座） | 电容式话筒，频率响应70-16KHZ，开路灵敏度-38DB以1V于1PA；阻抗：100欧姆；最大输入声压级：134DB声压，1KHZ于1% T.H.D.；尺寸：12.0MM×421.0MM；内置三针XLR卡农公头，标配:AT8146防风罩 | SHURE、ABBYSON、铁三角 | PRO49QL &AT8668S | 2 | 支 |  |
| 13 | 多媒体桌插 | 双卡农，双HDMI，3.5mm | 金视、五仁试听、贝桥 | 620 | 1 | 套 |  |
| 14 | HDMI长距离线 | 15米HDMI线 | 秋叶原、佳耐美、黄刀、睿观博 | Q603 | 2 | 根 |  |
| 15 | HDMI跳线 | 5米，机柜到显示器 | 秋叶原、佳耐美、黄刀、睿观博 | 配套 | 1 | 根 |  |
| 16 | HDMI跳线 | 3米，电脑到桌插 | 秋叶原、佳耐美、黄刀、睿观博 | 配套 | 1 | 根 |  |
| 17 | 音频线 | 大会议桌卡农线6根，3.5mm线3根，预留2根 | 天诚、秋叶原、佳耐美 | 120绕包37芯 | 100 | 米 |  |
| 18 | 音箱线 | 2.5平方带护套的音箱线，适合工程布线预埋 | 天诚、秋叶原、佳耐美 | GYX2*2.5 | 50 | 米 |  |
| 19 | 非屏蔽六类网线 | 非屏蔽六类网线 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009、TIA /EIA- 568-C.2；+D22； 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽； 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 额定传输速率(NVP)：68%； 十字骨架材料：PE混合物； 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 导体线规：23AWG； 绝缘材料：HDPE； 电缆外径：6.3±0.3mm； 外护套材料：PVC； ★提供原厂盖章DELTA、泰尔、ETL、REACH、FCC认证； ★提供原厂盖章第三方权威机构信道认证报告和永久链路检测报告 ★提供原厂盖章连续10年及以上中国综合布线十大品牌获奖证书 | 一舟、劳兰、康普 | D165-G | 1 | 箱 |  |
| 20 | 机柜 | 600*600 42U标准机柜，配三块托盘，PDU，前后网孔门 | 图腾、大唐保镖、科士达 | G36642 | 1 | 架 |  |
| 21 | 音视频接插头 | 会议室内使用的音视频接插头，卡农，3.5mm，6.35mm，RCA，航空头等音频接头及其它转接头 | 甬声、佳耐美、纽曲克 | 配套 | 1 | 批 |  |
| 22 | 辅材 |  |  |  | 1 | 批 |  |

- 门禁系统

| 序号 | 名称 | 参数 | 推荐品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4门门禁控制器 | 指纹比对在控制器主板上完成，前端指纹仪只传输指纹模板，更快、更安全。 强大的联动功能，支持硬件触发及事件触发。如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号☞ 插入式SD卡，双重数据备份，如遇系统故障，可恢复持卡人及事件记录。 指纹比对在控制器主板上进行。 支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。 采用真正的以太网技术，具有自有的MAC地址，永不冲突。 采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单。 采用高速32位400MHZ高速CPU，配合32MBits RAM，256MBits Flash。 嵌入式Linux操作系统。 控制单门双向进出。 支持最多30，000个持卡人及100，000条脱机事件记录。 系统支持3000枚指纹（可扩充为6000枚）。 可灵活设置多个时间组、门状态、节假日和不同用户的各种开门权限。 支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片。 采用真正的以太网加RS485工业总线双通讯技术，保证通讯的可靠性。 门禁控制器具有多组辅助输入/输出接口，辅助输入接口可以连接报警前端设备，可以联动设置辅助继电器启动相关报警设备。 提供开发包进行二次开发，完美地把我们产品集成到您所需的系统。 提供软、硬件的OEM/ODM生产或定制合作开发。 工作电源：额定电压12V(±20%)DC，额定电流≤0.5A。 工作环境：温度0℃～55℃，湿度10～80%。 输出负载参数：工作电压AC≤30V，额定电流≤8A ；DC≤36V, 额定电流≤5A。 读感器接口：提供TTL电平信号，12V DC，500mA读感器电源。 读感器连接电缆：6芯屏蔽线，24AWG，最长100米。 C型电锁继电器输出端子，10A接触电流，12V DC，带有LED状态指示。 采用高档的防火ABS+PC外壳，防尘、防静电。 | 中控、海康、大华 | InBio460 | 2 | 台 |
| 2 | 门禁刷卡器 | 支持刷卡、指纹及密码 | 中控、海康、大华 | FR2200-MF | 8 | 台 |
| 3 | 出门按钮 | 86型出门按钮 | 中控、海康、大华、KOB | KT-A1 | 8 | 台 |
| 4 | 双门磁力锁 | 500公斤双门磁力锁，带指示灯，带信号反馈，带延时功能（0-9秒） | 中控、海康、大华、KOB | KT-L500 | 8 | 台 |
| 5 | 磁力锁配套安装支架 | 500公斤磁力锁L型支架 | 中控、海康、大华、KOB | KT-LZ500 | 16 | 套 |
| 6 | 发卡器 | 发卡器 | 中控、海康、大华、KOB | cr10M | 1 | 台 |
| 7 | 白卡 | 门禁卡 | 中控、海康、大华、KOB | 配套 | 200 | 张 |
| 8 | 非屏蔽六类网线 | 非屏蔽六类网线 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009、TIA /EIA- 568-C.2；+D22； 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽； 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 额定传输速率(NVP)：68%； 十字骨架材料：PE混合物； 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 导体线规：23AWG； 绝缘材料：HDPE； 电缆外径：6.3±0.3mm； 外护套材料：PVC； | 一舟、劳兰、康普 | D165-G | 4 | 箱 |
| 9 | 管材 | KBG管材及末端软管 | 国产优质 | 配套 | 1 | 批 |
| 10 | 辅材 | 支架，扎带，螺丝等安装辅材 | 国产优质 | 配套 | 1 | 批 |

- 视频监控

| 序号 | 名称 | 参数 | 推荐品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通吸顶半球 | 400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 支持H.265及/H.264/ MJPEG编码； 最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门：1/3秒至1/100,000秒； 镜头：4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm可选)； 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； 宽动态范围：120dB； 帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 功耗 5.5W MAX（ICR切换瞬间7.5W MAX）； 红外照射距离 EXIR 20-30米； 防护等级 IP67 | 海康威视、大华、安讯士 | DS-2CD234HZ-I | 23 | 台 | 一楼9个，二楼14个 |
| 2 | 吸顶半球可接拾音器 | 400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 支持H.265及/H.264/ MJPEG编码； 最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm可选)； 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； 宽动态范围 120dB； 帧率 50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 智能功能 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 功耗 DC12V:5.5W MAX;POE:7W MAX； 红外照射距离 EXIR 20-30米； 内置麦克风； 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口 1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入 1路 报警输出 1路 | 海康威视、大华、安讯士 | DS-2CD234HF-IS | 25 | 台 | 接谈室及调解中心 |
| 3 | 拾音器1（小房间内专用） | 桌面近距离监控拾音器； 拾音范围 5-20平方米可调；音频传输距离 3000米；灵敏度 -35dB；信噪比60dB；采用高保真/低噪声处理技术；安装方式：桌面安装（自带3M背胶）；连接方式：3.5mm音频公头+DC电源母头，电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，圆头。 | 海康威视、大华、安讯士 | DS-2FP2121 | 14 | 个 | 接谈室8个，窗口6个 |
| 4 | 拾音器2（大厅等全向） | 全向数字降噪拾音器； 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-38dB；信噪比 75dB；MINI DSP处理器；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-15V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 海康威视、大华、安讯士 | DS-2FP4021-MD | 11 | 个 | 一楼领导接待室1个，两个会议室4个，大厅4个，两个门厅2个， |
| 5 | 室内枪机 | 400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR； 镜头：4mm, 水平视场角:78°(6mm,8mm,12mm,可选)； 帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； 宽动态范围：120dB； 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 电源供应：DC12V±25%/ PoE(802.3af) ； 功耗：6W MAX； 红外照射距离最远可达：30米； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 快门：1/3秒至1/100,000秒； 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； IP67防护等级 | 海康威视、大华、安讯士 | DS-2CD2T4HZ-I3 | 6 | 台 | 两个楼梯共6处 |
| 6 | PTZ半球（固定焦距） | 图像传感器:1/3＂ progressive scan CMOS 最低照度:彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.005Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流:50Hz: 25fps (2560x1440);60Hz: 24fps (2560x1440),30fps(2048x1536) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 红外照射距离:20米 焦距:2.8mm Smart图像增强:120dB超宽动态、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平330°；垂直0°-90° 水平速度:水平键控速度：0.1°-100°/s,速度可设;水平预置点速度：100°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-100°/s,速度可设;垂直预置点速度：100°/s 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 电源接口:DC12V 音频输入/输出:1路音频输入1路音频输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗:12W max（其中红外灯2.7W max） 工作温度和湿度:-10℃-55℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 防暴等级:IK8 尺寸:Φ124.3×76.9mm 重量:450g | 海康威视、大华、安讯士 | DS-2PT1D4HZW-D3(2.8mm) | 2 | 台 | 大厅监控补点 |
| 7 | PTZ半球 | 图像传感器:1/2.5＂progressive scan CMOS 最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率 主码流50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:50米 焦距:4.8-110mm，23倍光学变倍 水平视角:59.5-2.9度(广角-望远) 光圈数:F1.6-F3.5 Smart图像增强:120dB超宽动态（非全帧率）、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平360°；垂直-5°-90° 水平速度:水平键控速度：0.1°-300°/s,速度可设;水平预置点速度：350°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 支持萤石接入 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ， 支持 POE+(802.3at)供电 电源接口:DC12V 报警输入/输出:2路报警输入；2路报警输出 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗:18W max（其中红外灯5.5W max） 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 安装方式:出厂默认吸顶装，可按实际应用环境选择壁装、吊装和嵌入式安装 尺寸:Φ169.39×161mm 重量:2.45Kg | 海康威视、大华、安讯士 | DS-2PT7D401W-DE（23X） | 1 | 台 | 大厅监控，可变倍，缩放 |
| 8 | 室外防水枪机 | 400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR； 镜头：4mm, 水平视场角:78°(6mm,8mm,12mm,可选)； 帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； 宽动态范围：120dB； 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 电源供应：DC12V±25%/ PoE(802.3af) ； 功耗：6W MAX； 红外照射距离最远可达：30米； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 快门：1/3秒至1/100,000秒； 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； IP67防护等级 | 海康威视、大华、安讯士 | 2CD2T45-I3 | 6 | 台 | 拍摄街道进出建筑物的人员 |
| 9 | 枪机壁装支架 | 枪机壁装支架 | 海康威视、大华、安讯士 | 配套 | 12 | 台 |  |
| 10 | 32路硬盘录像机 | 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 海康威视、大华、安讯士 | DS-8632N-K8 | 3 | 台 |  |
| 11 | POE交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口;4个1000Base-X以太网端口，支持POE，整机功率：740W;端口最大功率:30W | 华三、华为、中兴 | S5110V2-28P-HPWR | 3 | 台 |  |
| 12 | 监控硬盘 | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | WD、希捷、日立 | WD60PURX,6T,IntelliPower,3.5" | 24 | 块 | 录像存储约61天 |
| 13 | 非屏蔽六类网线 | 非屏蔽六类网线 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009、TIA /EIA- 568-C.2；+D22； 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽； 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 额定传输速率(NVP)：68%； 十字骨架材料：PE混合物； 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 导体线规：23AWG； 绝缘材料：HDPE； 电缆外径：6.3±0.3mm； 外护套材料：PVC； | 一舟、劳兰、康普 | D165-G | 10 | 箱 | 室外雪亮工程摄像头需预留网线 |
| 14 | 管材 | KBG管材及末端软管 | 国产优质 | 配套 | 1 | 批 |  |
| 15 | 辅材 | 支架，扎带，螺丝等安装辅材 | 国产优质 | 配套 | 1 | 批 |  |

- 排队叫号系统

| 序号 | 名称 | 参数 | 推荐品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大厅发号主机 | ·由豪华全钢经金属烤漆机柜、19英寸触显屏、电脑主机（型号：NLB-81-DE（DXF)）、打印机、VIP读卡器组成。配送5张VIP卡、10卷卷纸。 ·软件控制：可软件控制叫号系统、显示系统、语音系统及号票打印。可同时服务120个队列、200个工作窗口。 ·业务设置：可设置办理业务队列名称及每天上午与下午分别出票数。 ·业务办理：可设置各个窗口办理一项或多项业务。 ·资料修改：可对每个窗口的相应队列业务资料进行增加、修改、删除；可增减软件中界面的业务队列按钮。 ·优先办理：可设置VIP客户和大额客户优先办理服务。 ·界面更换：可自定义更换软件界面中的图标队列名称及背景图。 ·号票打印：可热敏行式打印，打印号票清晰，号票内容可以编辑。 ·智能叫号：可按队列顺序或抽取号码先后顺序进行呼叫。 ·出票选择：可触摸或VIP卡感应出票（也可更换成银行卡或身份证刷卡出票）。 ·语音选择：有2种语音类型供选择使用。语音模块有中文、英文选择。 ·报表统计：可自动生成统计报表、供查询、打印。 ·缺纸提示：缺打印纸时，可语音播报：“请检查打印纸”。 ·停电资料保护：可不受突发的停电情况保留排队数据。 注：本排队机，可根据客户需要做成触摸屏查询一体机。 | 来邦、安睿华、华笛欧 | NLB-81-16（DXF) | 1 | 台 | 放在进门左边 安装：立式安装 供电：220V供电 布线：局域网传输 |
| 2 | IP网络叫号器 | ·局域网传输，采用5英寸数字真彩屏，可触摸式、按键操作。 ·液晶显示：可液晶显示营业员姓名、窗口号、受理顾客号码、当前等待人数。 ·按键叫号：“暂停”、“上一位”、“下一位”、“重呼”、“评价”5个功能按键叫号。 ⑴“暂停”按钮：需暂停办理业务时，可按“暂停”按钮，该窗口液晶屏上显示“暂停服务”。 ⑵“上一位”按钮：按此按钮后，叫号器屏、窗口屏、等候屏可显示上一位受理顾客号码，该叫号器上的等待人数不变，同时语音播放该顾客号码。 ⑶“下一位”按钮：办完一笔业务后按此按钮，叫号器屏、窗口屏、等候屏均显示下一位受理顾客号码，该叫号器上的等待人数自动减一，同时语音播放该顾客号码。 ⑷“重呼”按钮：按“下一位”按钮后，该号码的顾客没来窗口办理业务时，可按此按钮对该顾客多次呼叫。 ⑸“评价”按钮：针对配合IP网络评价器使用。 ·有广播、手动转移呼叫窗口、增加窗口票号数量、暂停窗口取票功能。 ·自身供电：评价器、叫号器随机各附送开关电源，DC14V/800mA 1个。 | 来邦、安睿华、华笛欧 | NLB-81-24（DXF) | 9 | 台 | 每个窗口一台，安装：桌面安装 供电：配电源，单独供电 布线：局域网传输 |
| 3 | 液晶一体机 | 局域网传输，采用22英寸液晶显示屏，一般壁挂在办理窗口上。 功能简介： • 可显示窗口号、业务类型、办理号码以及年、月、日、星期、时间。 • 可随意输入需要显示的礼貌用语或其它文字类的提示信息。 • 当该窗口暂停服务时，可显示“暂停服务”。 • 可接收、显示信息发布内容。 • 电源供电：随机附送开关电源，DC12V/5A 1个。 | 来邦、安睿华、华笛欧 | NLV-DC22（DXF) | 9 | 台 | 安装：壁挂在办理窗口上 供电：配电源，单独供电 布线：局域网传输 |
| 4 | 多媒体控制盒 | 局域网传输，由多媒体控制盒(型号：NLV-DC（DXF))、液晶显示器(自备)组成。选50英寸以上液晶显示器，可作为等候显示屏使用，一般放置在休息大厅的休息等待区。 功能简介： • 可播放多媒体高清视频文件。 • 可输入需要播放的广告文字信息。 • 可显示当前多位受理的顾客号码、受理窗口号、受理业务状态、以及最近几位正要受理的顾客号码。 • 可显示年、月、日、星期、时间。 • 可根据需要设置单位名称。 • 可接收、显示信息发布内容。 • 多媒体控制盒与液晶显示器间采用HDMI线连接。 • 随多媒体控制盒附送电源DC5V/2A 1个；HDMI线一条。 注：此液晶显示器推荐使用海信、创维、康佳等国内品牌。 | 来邦、安睿华、华笛欧 | NLV-DC（DXF) | 2 | 台 | 安装在等候区两边的柱子上，各一台，面朝等候区 |
| 5 | 液晶电视 |  | TCL、长虹、康佳、创维、海信 | 配套 | 2 | 台 | 网线直接拉到监控室机柜 |
| 6 | 语音箱 | ·局域网传输，嵌入式操作系统。可语音播报受理顾客号码信息。 ·内置语音模块，可根据显示内容播报任意汉字、英文。 ·内置数字功放，20W+20W立体声定阻输出，直接接吸顶式喇叭、音箱；另有“音频输出”接口，可外接功放，驱动吸顶式喇叭、音箱。 ·有音量旋钮，可调节吸顶式喇叭、音箱音量大小。 ·有电源开关按钮，可手动开关本语音箱电源。 ·有一个RJ45网络接口，用网线与交换机LAN端任一端口相连；三个点阵屏RJ45总线接口，可用网线连接点阵窗口屏。 ·随机配送开关电源，DC24V/6.3A。 | 来邦、安睿华、华笛欧 | NLB-81-46Y（DXF) | 1 | 台 | 安装： 弱电井或等候区 供电：配电源，插市电 布线：2芯线与喇叭连接，局域网传输 |
| 7 | 吸顶喇叭 | ·可以吸顶安装在天花板上。 ·须配合主控箱使用，与主控箱间一条两芯线相连接。输出功率：8W。 | 来邦、安睿华、华笛欧 | LB-81-53（DXF) | 2 | 只 |  |
| 8 | 机柜 | 600*600 42U标准机柜，配三块托盘，PDU，前后网孔门 | 图腾、大唐保镖、科士达 | G36642 | 1 | 架 |  |
| 9 | 非屏蔽六类网线 | 非屏蔽六类网线 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009、TIA /EIA- 568-C.2；+D22； 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽； 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 额定传输速率(NVP)：68%； 十字骨架材料：PE混合物； 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 导体线规：23AWG； 绝缘材料：HDPE； 电缆外径：6.3±0.3mm； 外护套材料：PVC； ★提供原厂盖章DELTA、泰尔、ETL、REACH、FCC认证； ★提供原厂盖章第三方权威机构信道认证报告和永久链路检测报告 ★提供原厂盖章连续10年及以上中国综合布线十大品牌获奖证书 | 一舟、劳兰、康普 | D165-G | 3 | 箱 |  |
| 10 | 管材 | KBG管材及末端软管 | 国产优质 | 配套 | 1 | 批 |  |
| 11 | 辅材 | 支架，扎带，螺丝等安装辅材 | 国产优质 | 配套 | 1 | 批 |  |

- 背景音乐系统

| 序号 | 名称 | 参数 | 推荐品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络化广播主机(17寸触摸屏） | 17.3寸大幅彩屏，触摸屏和鼠标两种操控方式； 自带服务器操控软件； 一键触发全区告警和手动告警功能； 内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用。 分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作； 具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制； 具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源(收音、DVD、无线话筒等)，无需调音台或者前置放大器等设备接入音源； 外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件、软件调节输入音量。 具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。 具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。 内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面； 可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道,可无限扩展外接输入节目源； 可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。 终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。 强插寻呼；对讲功能；分组功能； 备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。 终端断线后自动恢复断线前的播放节目。 支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。 内置4通道智能输出电源，具有程控、手动控制功能。 具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。 用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式； 具有中国国家强制性产品认证证书； 网卡：双千兆网卡备份设计； 采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定； 强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源； | DSPPA、HARMAN/哈曼、宝锐斯/Baoruisi | MAG6182II | 1 | 台 |  |
| 2 | 远程控制软件 | 可以通过电脑操作主控系统设备，实现配置、控制、编程、检测等功能 电脑显示全部分区及其状态 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 具有网络化主机现场操作的相同权限。 可远程传输节目文件。 可远程操作网络化主机软件的内容 具有登录密码保护功能。 | DSPPA、HARMAN/哈曼、宝锐斯/Baoruisi | MAG6000 | 1 | 套 |  |
| 3 | 受控CD/DVD播放器 | CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能； 高亮度动态VFD显示，清晰醒目； 具有曲目直选功能； 具有通电后自动播放功能； 需提供中国质量认证中心（CQC）公共广播/消防广播系统检验报告； | DSPPA、HARMAN/哈曼、宝锐斯/Baoruisi | MP9807C | 1 | 台 |  |
| 4 | 受控数字调谐器 | 微电脑控制，数字调谐系统； 全轻触按键控制，VFD显示； AM/FM各40个电台存储功能； 具有自动搜索存储电台功能； 具有断电记忆功能； 需提供中国质量认证中心（CQC）公共广播/消防广播系统检验报告； 需提供赛宝第三方检测报告； | DSPPA、HARMAN/哈曼、宝锐斯/Baoruisi | MP9808R | 1 | 台 |  |
| 5 | 广播寻呼话筒 | 有线鹅颈话筒，卡农接头直接连接主机，配底座 按电声学原理精心设计、采用直径16mm小膜片背极式电容极头，具有良好的频响特 音质保真、清晰、宏亮；先进的表面处理工艺，软管加工方法独特，弯曲时手感良好， 作防锈处理；灯环显示新颖的鹅颈式外形，美观大方； 输入阻抗：600欧；频响：50-15000Hz；灵敏度：-54dB±3dB； | DSPPA、HARMAN/哈曼、宝锐斯/Baoruisi | EC200 | 1 | 台 |  |
| 6 | 网络智能寻呼站 | 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。 桌面式结构设计。 采用高保真与手持式动圈话筒设计。 具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。 带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，一路辅助线路输出(扩展监听功率). 图形人性化设计，显示内容更直观。 内置高保真大动态范围的AGC处理电路。 内置高性能DSP声音处理电路。 采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器。 可对网络播放终端分组编辑。 内置钟声提示音。 可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。 智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。 可播放网络主机节目库歌曲。 具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。 具有用户密码与权限管理。 具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。 可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。 可设定网络传输通讯模式。 | DSPPA、HARMAN/哈曼、宝锐斯/Baoruisi | MAG6588 | 1 | 台 |  |
| 7 | 室内网络监听音箱 | 网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 可挂接在网络到达的任何地方。 具有MP3解码播放功能。 支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 内置2×15W数字功放，低功耗设置。 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。 本地输出音量及本地播放状态可控。 工作状态及信息变化数码显示。 可接受红外线遥控器的操控。 | DSPPA、HARMAN/哈曼、宝锐斯/Baoruisi | MAG6363 | 1 | 台 |  |
| 8 | 十六位电源时序器 | 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源； 可以通过定时器自动控制或人工控制； 插座总容量达4.5KVA； 需提供中国质量认证中心（CQC）公共广播/消防广播系统检验报告； 需提供赛宝第三方检测报告； | DSPPA、HARMAN/哈曼、宝锐斯/Baoruisi | MP9823S | 1 | 台 |  |
| 9 | 三十二路消防联动网络模块 | 本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口。 当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活DSPPA网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态。 每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合。 每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障。 同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 | DSPPA、HARMAN/哈曼、宝锐斯/Baoruisi | MAG6416II | 1 | 块 |  |
| 10 | 网络化播放功放（120W） | 采用高档铝合金拉丝面板制造。 可挂接在网络到达的任何地方,采用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 功放额定输出功率：120W 醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板,也可以连接蓝牙音频接收器。 点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 本地输出音量及本地播放状态可控。 | DSPPA、HARMAN/哈曼、宝锐斯/Baoruisi | MAG6812 | 4 | 台 | 功放与主机通过网络连接，2台安装在一楼监控室，2台安装在二楼设备间 |
| 11 | 天花扬声器（5W） | 天花扬声器采用时尚潮流细边的平面大圆网和碳素合金细孔铝网设计,配合RAL白色涂层可以完美与任何室内场合融为一体。 装置一款6.5寸、磁路经工程塑料特殊工艺包射、鼓纸采用海澡类打捞生物扣解热压形成，全频设计扬声器，超强再现语音与音乐。 符合IEC268-5功率处理能力（PHC）标准，能在额定功率下连续工作100小时，模拟声学反馈曝露（SAFE）测试，它可以在短时间内承受两倍的额定功率，这确保了扬声器在极端条件下的高可靠性，延长了使用寿命，显著降低了发生故障或性能下降的几率。 技术规格 扬声器6.5”*1 有效频率范围(110~15k)Hz 额定功率5W 最大功率10W 最大声压级101dB 特性灵敏度(1m/1w)90dB | DSPPA、HARMAN/哈曼、宝锐斯/Baoruisi | DSP5011 | 40 | 只 |  |
| 12 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；2个输出； 各通道独立音量控制，高音和低音音调控制； 自动默音（有强插功能）； | DSPPA、HARMAN/哈曼、宝锐斯/Baoruisi | MP9811P | 1 | 台 |  |
| 13 | 无线手持话筒（配圆形底座） | 频率响应 60 至 15,000 Hz 灵敏度 (1000 Hz) -53 dBV/Pa，(2.2 mV)，1 Pa=94 dB 声压级,拾音模式 心形（单向）集成话筒振膜设计，有值得信赖的PG58-10 dB增益衰减轻质耐用结构一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）XLR和¼英寸输出接口微处理器控制的内部天线分集双色音频状态LED指示灯绿色：正常音频电平红色：过高音频电平（过载衰减） | SHURE、ABBYSON、ENNE、IBO | BLX288/PG58 | 1 | 套 |  |
| 14 | 交换机 | 交换容量≥336GbpsGbps，包转发率≥96MppsMpps，若存在双指标，以较低指标为准。提供24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 | 华三、华为、中兴 | S5130S-28S-EI | 1 | 台 | 背景音乐系统专用 |
| 15 | 非屏蔽六类网线 | 非屏蔽六类网线 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009、TIA /EIA- 568-C.2；+D22； 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽； 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 额定传输速率(NVP)：68%； 十字骨架材料：PE混合物； 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 导体线规：23AWG； 绝缘材料：HDPE； 电缆外径：6.3±0.3mm； 外护套材料：PVC； 提供原厂盖章DELTA、泰尔、ETL、REACH、FCC认证； 提供原厂盖章第三方权威机构信道认证报告和永久链路检测报告 提供原厂盖章连续10年及以上中国综合布线十大品牌获奖证书 | 一舟、劳兰、康普 | D165-G | 1 | 箱 |  |
| 16 | 广播音箱线 | RVV2*2.5 | 华敏、天诚、帝一 | 配套 | 200 | 米 |  |
| 17 | 管材 | KBG管材及末端软管 | 国产优质 | 配套 | 1 | 批 |  |
| 18 | 辅材 | 支架，扎带，螺丝等安装辅材 | 国产优质 | 配套 | 1 | 批 |  |

注：1、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

2、以上设备类产品的型号为参照型号，投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

三、项目建设方案

## 场所布局

临海市信访局场所选址为东升大厦，涵盖一层大部分面积及二层所有面积（几个通道除外）。

一层可用区域的建筑面积约1300平方米，层高4.5米，二层可用区域的建筑面积约1900平方米，层高3.8米。

一楼主要的功能区域分为：接访大厅、北入口、东入口、信访接待窗口（9个窗口）、接谈室、领导接待室、小会议室、办公室、监控室等区域，另包含一个卫生间，以及270平方米左右的后期扩展空间。详见图纸：

二楼主要的功能区域分为：老干部活动室、党员活动室、96345接听室、领导办公室、一般办公室、12345现场接待室、96345志愿者展厅、大会议室、小会议室、设备间及储藏室，另外配置男女卫生间及一个茶水间，详见图纸：

## 综合布线系统

综合布线系统主要包括桥架管路，各类插座面板，设备里的配线架等。

从业务类型上包含大楼内部光缆系统，网络系统及语音系统。

### 主干走线说明

由于东升大厦建设时间较早，本次使用的一层和二层之间没有明确的竖向弱电井道可供使用，故竖向走线考虑在二层设备间的角落里取孔，采用400mm*100mm的竖向桥架向下走线，每个楼层的水平桥架均设置在吊顶上方，采用固定螺杆与楼顶连接固定。详见场所布局图中的桥架部分。其颜色标绿，主要沿走廊上方吊顶敷设。

### 光缆布放说明

运营商或者其它外接光缆统一接入到设备间的外部光纤配线架（48口），楼内的光缆配线，从设备间到一楼监控室12芯光缆，设备间到二楼大会议室12芯光缆，设备间到一楼领导接待室12芯光缆。每条12芯光缆两端均熔接到机柜中的12光纤配线架上。

### 信息点位类型类型安排

窗口类、单人办公室类的场所，按每张桌子或者每个座位4根网线的配置，使用两套墙插，4个信息点全部做六类非屏蔽模块，其中一个信息点使用网络转语音跳线，终端连接电话机，设备间连接语音配线架，剩下三个信息点终端侧使用网络跳线，设备间侧全部打线至网络配线架，根据不同的接入需求，跳线至交换机或其它专用设备。

部分两人位的办公室，按照两个座位共6根网线的配置，使用三套墙插，6个信息点全部做六类非屏蔽模块，其中2个信息点使用网络转语音跳线，终端连接电话机，设备间连接语音配线架，剩下4个信息点终端侧使用网络跳线，设备间侧全部打线至网络配线架，根据不同的接入需求，跳线至交换机或其它专用设备。

一楼270平米预留扩展的空间，选取其中方便布线的一面（以实际拆除后，最终的装修图纸为准），布放2根或4根线作为备用。

一楼的领导接待室，在机柜位置的角落里，布放2根网线备用，该区域主要的特殊应用均使用光纤直接布放到位的方式。

二楼的大会议室和小会议室的会议室内，不再采用综合布线，其中大会议室的设备间布放4根网线备用，大会议室及小会议的外接特殊应用，优先采用光缆接入。

## 网络设备

网络设备主要安装在二层的设备间中，UPS系统也包含在本分项中。

配置一台防火墙，三台48口主用的政务网接入交换机，两台24口专用设备接入交换机，如视联网等。

配置与交换机同一品牌的千兆单模单纤光模块，数量10对备用。

视频监控和背景音乐系统独立组网，通过路由器与办公网络打通，方便管理。

UPS主机采用机架式安装，节约水平空间，配置16节38ah电池架，电池满负荷供电时间约1小时。

每个机柜均有市电及UPS电缆接入，为每个机柜配置2个12位PDU，输入16A，输出10A，接入线缆长度不少于1.5米，使用工业连接器与配电柜拉到机柜的线缆相连。

设备间内的网络设备，门禁系统，视频监控系统以及一楼监控室内的机柜和监控操作台均使用UPS供电。

每个机柜和电池箱底部现场定制散力架。

设备间的静电地板由装修专业提供。

## 安检系统

在一层接访大厅的主入口，设置两道安检门和一台安检机。携带包裹的人员将包裹过安检机，人员过安检门。

金属探测门(安检门)六区标准型数码安检门示意图：

安检机示意图示意图如下：

### 安检门概述

安检门的外形尺寸：(mm)2220(高) x 820(宽) x 650(深)

通道尺寸：(mm)2000(高) x 700(宽) x 522(深)

外接电源：标准AC220V/47H z~63Hz（90V~250V可定制），装修强电专业在门口附近位置设置强电地插备用。

重要功能：

1、报警区域指示: 与人体等高的超高亮LED区位指示灯可直接显示报警区域，精确指示被检查物品位置，并具备声光同步报警。

2、区域灵敏度可调: 最高灵敏度可以探测到回形针大小的金属。每个探测区域有100个灵敏档位，并且设置整体灵敏度100级可调，从而实现万级的灵敏可选。

3、计数统计功能: 智能化流量和报警计数器用于统计人员通过量和报警次数。

4、各个独立区域可自行调节灵敏度、预先设定金属物品重量、 体积、大小、部位、去除硬币、钥匙、首饰、皮带扣等误报警。

### 安检机概述

安检机选用单能量X射线检查设备，设备为全数字安检机，从信号接收到图像显示，全数字信号传输处理，图像清晰，抗干扰能力强。操作系统为LINUX系统，系统运行、操作更便捷。

检测效果图

基本要求：

通道尺寸           500mm(宽)*300mm(高)

传送带速度         0.22m/s

最大负载能力       150kg

穿透力             大于11mm钢板

线分辨力           Φ0.0787mm金属丝

穿透分辨力         Φ0.127mm金属丝

空间分辨力         水平：Φ1.0mm，垂直：Φ1.0mm

产品实际使用中的各项性能参数与公安部出具的检测报告需完全一致。

工作电压：220VAC(±10%)  50±3HZ，装修强电专业在门口附近位置设置强电地插备用。

## 大厅背景大屏

### 设计思路

大厅背景大屏采用一块室内P2.5的全彩LED显示屏。配一台LED视频处理器，LED专用配电箱安装于后面的通道中，明装，供电走线上吊顶到LED屏幕处沿墙面下来敷设。LED支架采用整体前推的方式，便于维护。

### LED屏体

屏幕尺寸4.32米（宽）×2.4米（高）=10.368平方米，屏幕分辨率1728列×960行，视频播放图像介于1080P和720P之间，使用LED处理器进行专门处理后播放。

LED安装的位置为大厅入口正对面，其后方为办公通道及消防通道，考虑使用整体前维护的方式，节约空间。

LED屏体后方与吊顶上方打通，一部分热量从屏体前部散发，另一部分热量从吊顶上方散发。

吊顶上方在不远处留有进气和排气的静音风扇，有专修专业完成。

下面两张图为整屏前推支架的示意图：

LED屏体重要性能指标要求：

点间距 2.5mm

封装方式 表贴三合一LED

模组结构 灯驱合一

显示分辨率 96×96

模组尺寸 W240mm×H240mm

箱体模组组成(W×H)  2×2

像素密度 Dot/m² 160000

箱体尺寸 MM W480×H480×D73

箱体分辨率(W×H) Dots 192×192

箱体平整度 MM ≤0.2

防护等级 前/后 IP30/IP50

### LED视频处理器

输入接口：1×YPBPR、1×VGA、1×HDMI、1×DVI，1×DP，1×SDI；

输出接口：1×DP-LOOP 、2×DVI最大分辨率：2304×1152@60Hz   3840×640@60Hz  ，宽度不超过3840，高度不超过3840,带载1个发送卡，双画面,4K@60HZ 输入 环出拼接。任意2路信号均可同时上屏。

LED处理器安装在监控室内，主要用于播放的信号源为监控室的电脑，电脑由用户提供。

## 大会议室及二楼小会议室系统

大会议室和二楼小会议室共用一个设备间，共用一套视频处理系统和音频处理系统，方案合并在一起描述。

会议室设备主要分为显示设备，视频处理设备，音频系统等。

设备间设置于大会议室主显示立面后方，主显示立面一侧开一个暗门，通往设备间。

### 大会议室配置

大会议室配置一台6500流明的全高清激光投影机，配置133英寸的电动投影幕，另外在会议室中部的两侧柱子上安装电视机，给会议室后部的坐席收看。

会议室的视频接入采用多媒体地插的形式，安装在主席台的台面上，一共做三个HMDI输入接口。

视频处理系统配置一台混合矩阵，本次配置2路3G-SDI输入，2路DVI-I输入，4路HDMI输入；4路DVI输出，4路HDMI输出。其中3G-SDI用于接视联网会议摄像机。摄像机跳线至中间的多媒体地插的SDI接口，采用落地三脚架的方式安装。视联网终端安装在设备间里，与矩阵互通。与会人数较多大会议室无法容纳时，会议可以扩大至小会议室，小会议室只收听收看，不回传图像和声音。

大会议室配置6只全频音箱，使用三双通道功放驱动。

配置一台音频处理器，与小会议室共用一个调音台。

拾音设备采用6支有线鹅颈会议话筒，一套一拖二的无线鹅颈话筒，一套无线手持话筒。

### 小会议室配置

小会议配置一台5000流明的全高清投影机，配置120英寸16:9的电动投影幕，桌面多媒体插座配两个HDMI输入接口。

小会议室配两个全频音箱，一台功放，一台音频处理器，4支有线鹅颈话筒，两套一拖二无线鹅颈话筒。

## 一楼领导接待室

一楼的显示设备选用75英寸显示器，设备机柜安装在主立面远离门的一侧角落。视联网摄像机落地安装，摄像机安装高度离地约1200mm。按照现有的使用习惯，75英寸显示器的下沿安装高度需高于摄像机的安装高度。

视联网终端安装在机柜中，从机柜拉一根HDMI视频线到75英寸。

75英寸本地会议室的信号输入从桌面拉一根直接到75英寸，另外桌面拉一根到机柜备用。

音频处理器部分使用调音台和音频处理器，话筒配置两支有线鹅颈话筒和一套一拖二无线鹅颈话筒。

## 门禁系统

采用两台四口的门禁管理主机，管理八扇门。入门支持刷卡、指纹及密码三种认证方式。配置200张白卡和一台发卡器。没扇门标配一个出门按钮，因门的结构不同，磁力锁的最终选型以装修招标的为准。本方案中配置8套双门磁力锁。

## 视频监控系统

根据一层和二层不同功能区域、场所及通道的特殊性，按需配置不同类型的网络监控摄像机，共计63台网络视频监控摄像机，为确保录像性能，同时考虑冗余，共配置3台32路硬盘录像机，每台硬盘录像机配置8块6T硬盘，录像存储时间不少于60天。

1、普通吸顶半球23个：400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机，主要用于过道，走廊，以及不需要录音的室内场所监控，一层布置9个，二层布置14个；

2、可接拾音器的吸顶半球25个：400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机，可接拾音器，8个接谈室每个房间布置一个，窗口区域布置6个，每个半球均连接一个1型拾音器（小房间及窗口专用）；

其余布置区域为一楼领导接待室1个，两个会议室4个，大厅4个，两个门厅2个，每个半球均连接一个2型拾音器（拾音距离较远）。

3、枪机6个：主要用于楼梯间的监控，一层通往二层一共两个楼梯，每个楼梯布置3个；

4、PTZ半球3个：大厅监控补充，安装在角落，其中一个带23倍光学变倍功能；

5、室外枪机6台：在三个门口两侧安装球机，拍摄出入建筑的人物概况。

出球机单独供电外（装修拉线至每个球机），其余所有摄像机均采用POE供电方式，配置三台POE交换机，其中两台安装在监控室的机柜内，一台安装在二楼的设备间。配置三台32路硬盘录像机，每台配置8块6T硬盘，两台安装在监控室的机柜内，一台安装在二楼的设备间，录像容量经计算约为61天。

一层摄像机数量统计：

二层摄像机数量统计：

布点详见图纸。

## 排队叫号系统

### 概述

本项目的排队叫号系统，主要是考虑现场次序管理，有条不紊，并起到统计上访数量的作用，一共设置9个窗口，每个窗口配一个液晶一体机，窗口为开放式窗口，故不配对讲设备。出于本项目应用的特殊性，不设置评价器。

排队系统有以下常规需求：

1、实现多个取号机互联互通；

2、多种排队规则，可按取号时间排队，也可设置某个业务优先呼叫；

3、等候区实现多媒体播放；

4、通过刷卡、身份证动态识别特殊客户，实现差异化服务；

### 系统拓扑图

### 液晶一体机

样式图如下：

LED显示屏稳定性方便低于液晶屏幕，故考虑使用液晶一体机。

液晶一体机功能简介：

● 支持显示窗口号、业务类型、办理号码以及年、月、日、星期、时间。

● 可随意输入需要显示的礼貌用语或其它文字类的提示信息。

● 当该窗口暂停服务时，支持显示“暂停服务”。

● 支持接收、显示信息发布内容。

液晶一体机基本参数：

● 网络接口：标准RJ45接口

● 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP

● 电源：DC12V

● 功耗：< 24W

● 分机尺寸：527x324x33mm(LxWxH)

### 吸顶喇叭

连接语音箱，安装在大厅等候区上方，吸顶安装，装修配合在安装区域放置可承重的细木工板。

喇叭基本参数：

● 灵敏度：92dB

● 频响：110-18KHz

● 功率： 6W

● 尺寸：Φ230x80mm

### 多媒体控制盒

除液晶液晶一体机外，在大厅等候区的两根柱子上壁挂安装两台液晶电视，每台电视配一个专用的多媒体控制盒，播放整个系统的排队叫号信息。

原理图如下：

## 背景音乐系统

背景音乐系统主要用于播放背景音乐、通知、喊话等，并与消防系统联动。并可根据需要，在大楼内部设置两处突发状况紧急报警按钮（图纸上不体现，实际施工时由用户指定位置，隐蔽安装），从主机布放广播线至按钮安装位置。

系统拓扑图：

本项目背景音乐系统的扬声器均采用吸顶喇叭（天花扬声器），一层布置20个，二层布置20个。网络功放两台安装在一楼监控室的机柜内，另外两台安装在二楼设备间，每台功放带10个吸顶喇叭。

背景音乐系统用到的其余机柜式设备均安装在监控室的机柜中，监控室配一个有线广播寻呼话筒用于喊话，网络智能寻呼站可通过网络布置于经办人或领导办公室内，用于紧急通知等事宜。

点位布置图详见图纸。

## 供电需求（装修强电专业）

弱电系统的供电，市电引入由装修负责到位，另外一些关键系统、设备的强电也由强电专业负责拉到点位附近。详见图纸。

四、供货时间

配合装修工程进度，但不得影响装修等其他专业工程进度。

五、付款方式

1、合同签订设备到场后支付合同总额的30%，项目竣工验收合格后支付至合同总金额的95%，5%余款待质保期满后一个月内付清。

2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，施工单位不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

六、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、保修期：整个系统均不少于5年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

七、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

八、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本项目是交钥匙工程，供应商的报价应包含方案的设计、设备的安装、调试、培训、售后维护、必需的附件、税金等一切费用。其中，施工过程中与总包商产生的配合费、服务费等，本工程纳入总承包服务，费用由业主单位支付，总承包服务费按3%计取，结算时按结算价的20%作为基数计算总承包服务费。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由本工程承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

4、脚手架、安全文明施工措施等措施费包含在投标报价中，不再另行记取。

5、本工程工期紧张，施工单位中标后立即安排进场施工。业主可能会有设计变更增加或减少工作内容，中标单位应无条件接受，工程量按实结算。

6、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

# 第三章  投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市信访局整体搬迁改造弱电工程 |
| 2 | 采购内容及数量： 详见“第二章 招标需求”。采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，供货商不得拒绝。 |
| 3 | ▲保修期：质保期不低于5年（以项目验收合格之日开始起算），可提供更优惠质保承诺。 |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定的取费标准70%计取。由中标单位支付给采购代理机构。结算时间：在招标代理机构发中标通知书前一次性付清招标代理机构代理服务费用。 |
| 5 | 现场踏勘：凡有意参加本项目的投标人应在投标截止日前自行到项目现场踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 6 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 7 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 8 | 评标办法：综合评分法 |
| 9 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 10 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则将失去中标资格。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日历天内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按合同总金额的5%（现金）计收，验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的浙江建航工程咨询有限公司和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外可能增加的成本各投标人自行考虑并计入投标报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（一正五副）

投标文件由商务技术文件、报价文件两部分组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.商务技术文件：（不得出现报价，否则将为无效投标）

（1）投标函；

（2）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模等，格式自拟）；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）营业执照副本复印件；

（5）设备说明表（均不含报价）；

（6）项目负责人简历表；

（7）项目实施人员一览表；

（8）售后服务方案（包括技术服务、培训计划等，格式自拟）；

（9）投标人类似成功案例一览表；（须带合同原件及验收报告原件查验）

（10）售后服务网点情况表；

（11）商务技术响应表；

（12）生产厂家情况介绍；

（13）技术方案；

（14）相关资质证书及所投设备型号的制造商宣传彩页或产品说明书；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明，包括质量保证措施、供货计划、针对本项目的有效改进措施或合理化建议等。

说明：商务技术文件除投标函和法定代表人授权委托书外，招标文件第六章中附表格式均为参考格式。

2.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）小微企业声明函（非小微企业无需提供）；

（4）产品适用政府采购政策情况表（非小微企业无需提供）；

（5）提供投标企业注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社保清单，如有外地分公司的，清单中需包含各地分公司人员；（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）同时提供投标人开标前上一年度经审计的企业财务报表或从税务部门“金税三期”税收征管系统下载打印且含有认证码的上一年度企业财务报表。或提供国家企业信用公示系统中小微企业名录查询打印件亦可。（小微企业提供上述资料，非小微企业无需提供。不提供上述资料的，不予认定为小微企业）

评标委员会根据上述资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。评标过程中如须核实投标人网上社保、税务等信息等，投标人需提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装调试以及保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：网上银行转帐、电汇或汇票。

3.按前附表规定的时间退还。

4.保证金不计息。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（七）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.投标人应商务技术文件、报价文件（正本各1份，副本各 5 份）分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未标注清楚导致投标文件被误读等由投标人责任自负。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件必须加盖公章）。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、密封、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务技术文件、报价文件二部分分别密封封装投标文件，正、副本可共同密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封（投标文件外包装、封口等处已作粘贴、胶封、胶粘等密封处理，不会造成开标前递交的投标文件破损而散失或被提前开启而使内容被篡改、泄露，同时密封处作一定的签署公章即为符合密封要求）或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人自己承担。相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4. 发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）以电讯、邮寄形式提交的；

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）商务技术文件中出现报价的；

（10）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（十）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的；

4、有效投标人少于3家。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表携带(法定代表人授权委托书)和身份证参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.对投标人进行资格验证，同时由投标人检查自己投标文件密封的完整性。打开商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，数量不少于招标文件要求的送评标室评审；数量少于或其他不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

4.商务技术文件评审；

5.由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

6.由主持人拆封报价文件且宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价，以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

7.招标人做好开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.报价文件评审；

9．由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

10．宣布综合得分结果及中标候选人名单；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购单位代表和浙江建航工程咨询有限公司工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）商务技术及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分，由指定专人进行计算复核。

（4）浙江建航工程咨询有限公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市政府采购办公室（临海市财政局）报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至浙江建航工程咨询有限公司见证盖章（合同一式八份，采购单位与中标人各执三份，鉴证方一份，采购办一份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退回并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，以网上银行转帐、电汇或汇票等方式交纳履约保证金（开户名：临海市公共资源交易中心；开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行；保证金账号（包括履约金）：201000102293922000003。临海市公共资源交易中心财务咨询电话：0576-85280673），否则，中标人的全部投标保证金不予退回。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其全部履约保证金不予退回，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市招投标中心退还。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，自主创新产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备参数、检测报告综合比较后酌情打分。一档12-8分，二档7.9-4分，三档3.9-0分。 | 12分 |
| 2 | 网络设备 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度、检测报告等综合比较后酌情打分，（0-5分）。 | 5分 |
| 3 | 视频监控系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度、检测报告等综合比较后酌情打分，（0-5分）。 | 5分 |
| 4 | LED显示屏 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度、检测报告等综合比较后酌情打分，（0-12分）。一档12-8分，二档7.9-4分，三档3.9-0分。 | 12分 |
| 5 | 会议室系统 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度、检测报告等综合比较后酌情打分。（0-10分）一档10-7分，二档6.9-4分，三档3.9-0分。 | 10分 |
| 6 | 工程实施方案 | 评委对投标人的施工组织、实施计划、实施人员安排、安装调试方案、培训方案，由评委对所有投标人进行比较酌情打分（0-6分）。 | 6分 |
| 7 | 投标人综合实力 | 根据投标人的企业情况、企业资质、信用情况、专业能力及获荣誉情况等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-10分）；一档10-7分、二档6.9-4分、三档3.9-0分。 | 10分 |
| 8 | 投标人业绩案例 | 提供2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目合同业绩（合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。），每个得1分，最高得4分。（投标文件中需提供合同及中标通知书复印件，同时提供原件查验，不提供不得分）。 | 4分 |
| 9 | 售后服务 | 根据投标人承诺的技术培训、售后服务响应时间、售后服务方案、保修期外的服务承诺、提供的优惠条件、售后服务网点等情况由评标委员会综合比较后酌情打分；一档4-3分、二档2.9-1分、三档0.9-0分。 | 4分 |
| 10 | 投标文件制作 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分。投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。投标文件存在其他不符合的，每项（次）扣 0.2 分以内，扣完该项得分为止。投标文件建议双面打印、张数不要超过150张。 | 2分 |

（三）技术、商务、资信及其他分的计算方式

（1）商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

项目编号：

投标人名称：

| 评标内容 | 分值 | 供应商 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审)

# 第五章  合同主要条款

项目名称：                           　  　项目编号：

甲方：（采购人）　　　　　　　　　　　　　　乙方：（成交人）

鉴证方：（浙江建航工程咨询有限公司）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和                                  （本项目名称）的招标文件相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.保修金      。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、安装调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6.合同履行过程中所发生的安全事故及其它事故均由乙方负责。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.在施工、安装及维护期间由于不安全材质、不正当操作、不及时维护等问题导致第三方受伤由乙方承担赔偿责任。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式八份,甲乙双方签订后送至浙江建航工程咨询有限公司见证盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

签字日期：    年 　月    日              签字日期：    年 　月    日

鉴证方：（盖章）

法定代表人：

签字日期：    年 　月    日

# 第六章  投标文件格式

## 一、商务技术文件格式

1.商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

2.商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.投标函格式：

投标函

致：            （招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的               项目（项目编号：        ）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：                       电话：              传真：______________

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）:                  被授权人身份证号码：

投标人:(公章)

日期:        年          月            日

4.投标声明书格式：

投标声明书

致：               （招标采购单位名称）：

（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。我            （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的

项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字（或盖章）：               投标人（盖章）：

年    月    日

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：             （招标采购单位名称） ：

我             （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

6.设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据系统的实际情况编制工程量清单表，清单表中应不包含价格信息。

本项目货物的组成及详细功能描述等内容可附此表后。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

7.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.投标人类似成功案例一览表格式：

投标人类似成功案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同复印件 （页码） | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

10.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

11.商务技术响应表格式：

商务技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目、页码 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在此表中列明与招标文件要求有正偏离或负偏离的情况。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

## 二、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在     年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写：_____________________________ 小写：_____________________________ |  |

法定代表人（签字或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

4.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计大写（人民币）： | ￥ |

注：①此分项明细报价总价应与 “开标一览表”中投标总价相一致。

②表格不够自行扩展。

法定代表人（签字或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

5. 小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为         （请填写:小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第      项      行业，本公司上一年度从业人员     人、营业收入    万元，资产总额    万元，为        （请填写：小型、微型）企业。

备注：上述空格内容应填写而未进行填写的，不予认定为小微企业。

2、本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

6. 产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√” （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容 |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额与《报价明细表》一致。

- 报价明细表中产品制造商如为小型或微型企业的，需填写“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或微型，同时提供该制造商为小型或微型企业的证明资料，否则不予认定。

- 小微企业提供的产品中含有中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

# Text boxes

招标编号：ZJJH-201923