# 招  标  文  件

# 采购编号: 浙方咨招2019021号

# 项目名称: 通景公交线路智能化公交站牌改造项目

# 采 购 人:丽水市道路运输管理局

# 采购代理机构:浙江方圆工程咨询有限公司

# 二零一九年五月

目  录

第一章  公开招标投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

前列表	5

一   总则	6

二   招标文件说明	7

三   投标文件的编写	8

四   保证金	10

五   投标文件的包装、提交、修改和撤回	11

六   开标和评审	12

七   投标无效的情形	15

八   法律责任	16

九   询问	18

十   质疑	18

十一  投诉	19

十二   授予合同	19

十三  验收	20

十四  政府采购政策	20

十五  其他事项	21

第三章	采购需求	22

一、采购数量清单	22

二、产品规格型号、技术参数及要求	22

三、产品效果图：	34

四、供货时间及交货地点	36

五、付款方式	37

六、质保期要求	37

七、售后服务	37

八、系统集成及其它要求	37

第四章  政府采购合同	39

第五章　投标相关文件格式	46

一   资格审查文件格式	46

二   资信及商务文件格式	55

三  技术文件格式	63

四   报价文件格式	70

五  投标文件封面及外层包装封面格式	73

六   中标供应商公告内容	74

第六章  评标办法和细则	75

一   总则	75

二   评审委员会	75

三   评标程序	75

四   评标一般规定	77

五   评标办法和细则	77

六  评审纪律和要求	80

## 第一章  公开招标投标邀请

浙江方圆工程咨询有限公司受丽水市道路运输管理局的委托，对通景公交线路智能化公交站牌改造项目进行采购。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制本文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号: 浙方咨招2019021号

2.采购项目：通景公交线路智能化公交站牌改造项目

3.采购方式：公开招标

4.项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 简要规格描述 | ▲预算金额（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通景公交线路智能化公交站牌改造 | 1 | 项 | 详见本文件第三章 | 726万元 |

5.投标人应具备的资格要求：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

5.2投标截止之日至前三年内，未被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及禁止参加政府采购活动，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”公布为准；

5.3本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

6.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）

7.招标文件获取时间: 2019年5月8日- 5月15日每天8:30-11:30,14:30-17：30（北京时间）,双休日及法定节假日除外（招标文件公告期限届满之日后至投标截止时间前有潜在投标人提出要求获取招标文件的，允许其获取）。

8．网上获取招标文件时须向采购代理机构提供以下资料:

⑴投标人介绍信及联系方式；

⑵营业执照副本复印件（需要投标人签章）。

以上资料须加盖单位公章，传真至采购代理机构（传真：0578-2028502）。

9.招标文件发售及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

9.1潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

10.保证金交纳：

10.1投标保证金：人民币柒万伍仟元整

10.2交纳投标保证金截止时间：2019年5月28日17：00（北京时间）。交纳投标保证金后由代理公司在开标现场开具收据。

10.3履约保证金：采购合同金额的1%。

10.4交纳履约保证金截止时间：发出中标通知书后签订合同前向采购人交纳。

11投标文件递交：投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

12.投标截止时间：2019年5月30日9:00（北京时间）。

13.提交投标文件地点：丽水市公共资源交易中心（丽水市人民街615号商会大厦5楼）。

14.开标时间：2018年5月30日9:00（北京时间）。

15.开标地点：丽水市公共资源交易中心（丽水市人民街615号商会大厦5楼）。

16. 本公告在以下媒体同时公布：www.zjzfcg.gov.cn \ www.lssggzy.com

17．联系方式

（1）采购人名称：丽水市道路运输管理局

联系人：吴冰帆        联系电话：0578-2350246

地址：丽水市莲都区寿尔福路881号

（2）采购代理机构名称：浙江方圆工程咨询有限公司

项目负责人：吴志钢    联系电话：0578-2028308   传真：0578-2028502

地址：丽水市和平路65号四楼

（3）同级政府采购监督管理部门名称：丽水市财政局政府采购监管处

联系人：柳先生  监督投诉电话：0578-2669165   传真：0578-2669165

地  址：丽水市财政局

18.特别提醒：参加本项目投标的供应商请在投标截止时间前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn ）”上进行注册登记。

采购人：丽水市道路运输管理局

采购代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

日期：2019年5月8日

## 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 通景公交线路智能化公交站牌改造项目 |
| 2 | 采购人 | 丽水市道路运输管理局 |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江方圆工程咨询有限公司 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 6 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |
| 7 | 投标文件份数 | 资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件各正本壹份、副本肆份。四部分应独立密封包装。 |
| 8 | 招标文件质疑 | 自获取采购文件之日（获取截止日之后获取采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 9 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |
| 10 | 投标保证金交纳方式 | 提交方式：以转帐、电汇方式交纳 1.转帐、电汇方式交纳保证金的：以到指定银行帐户为准； 2.汇票方式交纳保证金的：以到达浙江方圆工程咨询有限公司财务处为准； 3.交纳保证金后由浙江方圆工程咨询有限公司开标当日开具保证金收据。 财务电话：0578-2185313 4．户名: 浙江方圆工程咨询有限公司丽水分公司 5．帐号： 3305 0169 6160 0000 0073 6．开户行：建设银行丽水市处州支行 |
| 11 | 投标文件递交方式 | 接收人：浙江方圆工程咨询有限公司 投标文件提交截止时间（即投标截止时间）：2019年5月30日9 时00分 提交投标文件地点：丽水市公共资源交易中心（丽水市莲都区人民街615号商会大厦五楼） |
| 12 | 开标时间及地点 | 时间：2019年5月30日9 时 00 分开始 地点：丽水市公共资源交易中心（丽水市莲都区人民街615号商会大厦五楼） |
| 13 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）等媒体上发布，并发出中标通知书。 |
| 14 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同 |
| 16 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） |
| 17 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江方圆工程咨询有限公司 |
| 18 | 特别提醒 | 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件，未提供原件所造成的风险由投标人自行承担。 |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系丽水市道路运输管理局。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的供应商。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江方圆工程咨询有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指甲乙双方签署的规定甲乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8“▲” 系指实质性要求条款；“★”系指项目关键核心产品。

3.投标人资格条件

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2按招标文件要求提交投标保证金；

3.3投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3 投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1公开招标投标邀请

6.1.2投标人须知

6.1.3招标要求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的发售及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名供应商认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江省政府采购网”、“丽水市公共资源交易网”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

10. 投标文件的组成

10.1▲纸质递交的投标文件应分为资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部分,四部分单独密封。资格审查文件、资信及商务文件、技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信及商务、技术内容, 其资信及商务、技术内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照原件和复印件（在浙江政府采购网注册的供应商不需要提供原件核对，但须提供浙江政府采购网注册供应商注册信息内容截图）；

▲11.1.2 负责人身份证原件和复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件）；

▲11.1.3 投标人财务状况报告，应提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明；

▲11.1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

a.提供投标人税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括增值税、企业所得税等凭据的复印件；

b.提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

c.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

注：营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件；营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件。

▲11.1.5 资格声明；

▲11.1.6 无重大违法记录声明书；

注：以上复印件均需加盖单位公章。资格审查文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资格审查文件中，在资格审查时投标人准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回投标人。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

11.2资信及商务文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.3技术文件内容:

11.3.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.3.2投标人需对照招标文件第三章招标货物清单及技术要求所列的内容；

11.3.3质量合格证明文件及其他相关资料；

11.3.4投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.4报价文件内容: 详见第五章格式。

11.4.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标单价和投标总价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择的报价。投标报价超出最高限价的不进入报价标评审，视报价分为零分。并不得推荐为中标候选人。

11.4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.排版、封面 、装订

12.1排版：所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸。所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

12.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并在其上按封面标注要求加盖投标人公章。

13.投标有效期

▲13.1投标文件从开标之日起，投标有效期均为90天。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套纸质投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信及商务文件”、“技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2纸质投标文件的正本需打印或印刷，投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   保证金

15. 投标保证金

▲15.1 投标人按招标文件的规定交纳保证金。否则，其投标将被拒绝。

15.2 投标保证金按招标公告第“十”点的规定交纳。

15.3本项目中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

15.4投标人申请退还投标保证金时须提供：代理机构开具的投标保证金收据原件；投标人帐号、开户行。投标人未按要求提供材料导致无法及时退还的风险由投标人自行承担。

15.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

15.5.1开标后投标人在投标有效期内撤回投标文件的;

15.5.2中标人无正当理由不与采购人签订合同的;

15.5.3中标人未按招标文件规定交纳履约保证金的；

15.5.4违反投标承诺函的相关内容及条款的；

15.5.5提供虚假材料谋取中标的;

15.5.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

15.5.7与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

15.5.8向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

15.5.9在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的;

15.5.10拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

15.5.11将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包给他人的；

15.5.12拒绝履行合同义务的；

15.5.13其他严重扰乱招投标程序的；

15.6 履约保证金的退还：履约期满后一次性（不计息）退还。如成交人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人将延期退还成交人履约保证金，直到成交人正常履行有关义务止。

### 五   投标文件的包装、提交、修改和撤回

16.纸质投标文件的密封和标记

16.1投标文件按资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部分单独密封封装成投标文件。为方便开标,投标人应将开标一览表单独密封后与报价文件一并提交,并在信封上标明“开标一览表”字样,该信封须与报价文件一起密封。

16.2投标文件封面及外包装封面要求:

16.2.1按招标文件第五章提供的格式制作。

16.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

16.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

16.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人代表人：

16.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

16.5.2 未按招标文件规定要求装订的；

16.5.3 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

16.5.4 投标文件中的资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件出现包装混装。

17.投标文件的提交

▲17.1在提交投标文件截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在提交投标文件截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

17.2采购代理机构工作人员将做好纸质投标文件签收手续，明确纸质投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

18.投标文件的修改和撤销

18.1在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲18.3在提交投标文件截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

18.4纸质投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 六   开标和评审

19.开标

19.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、投标人名单，宣读开标日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19.3 纸质投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按纸质投标文件递交的先后顺序开启纸质投标文件。

19.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

19.3.2 因投标文件份数不符合要求等原因造成投标人不足三家，按相关规定重新组织招标。

19.4 唱标

19.4.1 采购代理机构按纸质递交的投标文件顺序宣布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。

19.5 开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程

21.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

21.2评审

投标文件评审。

21.2.1 符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.2.2 技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

21.2.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

21.2.4 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投保人对其报价做出澄清、说明。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7） 修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品

23.2.1 如多家投标人提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家投标人认定。评审后得分最高投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；报价相同时，取技术文件得分高者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2.2 非单一产品采购项目中，招标文件第二章采购内容及清单中标注★的为项目关键核心产品，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家投标人中，有一家投标人的报价达到50%以上，提供同品牌产品的投标人均按一家投标人认定。

非单一产品采购项目中，如项目无标注关键核心产品的，项目采购内容及清单中单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家投标人中，有一家投标人的报价达到50%以上，提供同品牌产品的投标人均按一家投标人认定。

23.2.3 当技术评审时发现多家投标人提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的，或非单一产品采购项目中作为关键核心部分的单一产品品牌相同且有一家以上投标人报价占项目总报价50%以上的，评审后得分最高为有效投标人，其他同品牌投标人将作为无效投标处理。如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

24. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1投标人未按招标文件的要求交纳投标保证金，包括交纳保证金的金额、时间和方式不符合招标文件规定的；

26.2 电报、电话、传真形式的投标。

26.3 投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

26.4 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.5 投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的；

26.6 开启纸质投标文件后，纸质投标文件无法区分正、副本的；

26.7 开启纸质投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的；

26.8 不具备招标文件规定资格要求的；

26.9 投标有效期不足的；

26.10 评标委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的；

26.11 评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

26.12 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

26.13 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.14 招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购物管的其他商品、服务的；

26.15 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

26.16 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.17 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

26.18 提供虚假材料谋取中标的；

26.19 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

26.20 招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

27. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

28. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

28.4 将政府采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

30.13 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 九   询问

31.投标人有权就采购活动的事项在有效时限内提出询问。

31.1投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

31.2对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

31.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

31.2.2采购代理机构将在投标截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）上予以公布，请投标人务必关注相关网站，投标人未关注相关网站，所造成的一切风险由投标人自行承担。

31.3投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

31.4政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

### 十   质疑

32.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

32.2质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑供应商应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑供应商应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4质疑供应商提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑供应商。

32.6质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告，投标保证金不予退还。

### 十一  投诉

33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政局投诉。

### 十二   授予合同

34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网”上发布中标结果公告。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

35.授予合同时变更数量的权力

35.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

36.签订合同

36.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

36.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人将不退还投标保证金。同时采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5如中标人在履约期间未履行有关义务或工作失误等原因对赛事造成不良影响的，采购人将有权扣除相应的履约保证金作为处罚。

36.6采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

### 十三  验收

37. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

37.1  如本项目采购人邀请其他投标人或者第三方机构参与验收，将核对中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

37.2其他投标人，在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

37.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十四  政府采购政策

38. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

38.1 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

38.2 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业投标人，应根据省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（下称暂行办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选投标人后再申请注册入库。

38.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予6%扣除。

### 十五  其他事项

39. 解释权

39.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

40. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

# 采购需求

### 一、采购数量清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.55寸独立式触摸交互LCD电子站牌 | 台 | 8 | 安装及调试 |
| 2 | 31.2寸墨水屏太阳能市电两用电子站牌 | 台 | 22 | 安装及调试 |
| 3 | 三角式OLED太阳能电子站牌 | 台 | 60 | 安装及调试 |
| 4 | 数字段码液晶显示屏太阳能电子站牌 | 台 | 80 | 安装及调试 |

### 二、产品规格型号、技术参数及要求

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 规格型号及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 寸 独 立 式 触 摸 交 互 LCD 电 子 站 牌 | LCD电子站牌箱体（核心产品） | 总体要求： 壳体使用寿命≥8年； 玻璃厚度≥6mm，超白钢化玻璃； 照明方式：LED灯带，亮度不低于6000cd/m²； 夜间照明可视距离：≥30m； 对地漏电流：30mA 正弦交流有效值，配置电源防浪涌模块； 接地电阻：＜ 10Ω，配备有效接地电阻； 工作温度：－20°C到+65°C，工作湿度≤90%，无凝结； ※防水防尘：不低于IP56防护等级功能 款式：与丽水现有的电子站牌整体款式风格相近。 ▲站牌主体结构采用镀锌钢板组合而成，站牌有良好的防水、防尘、防雷、通风散热处理措施，光源部分采用LED冷光源照明，绿色节能，故障率低。两侧利用铝型材外装式散热结构，不能采用传统百叶窗、孔状散热孔等结构，铝型材应方便拆卸；门结构采用横开门结构、三连杆撞击锁，门框玻璃应采用铝型材装饰条遮挡玻璃密封胶，起到美观效果，不能将玻璃打胶裸露在外。 防水： 箱体与机箱门边相接触的四周设计有防水槽； 所有的门、玻璃处均采用密封条密封，散热进出通道位置采取必要的防护措施。 防尘： 所有的通风口必须安装空气过滤器或滤网，阻止较大颗粒的粉尘进入箱体； 外箱钣金之间的连接必须能达到只允许细小粉尘进入的要求。 通风散热： 电子站牌内部工作环境温度控制在－20°C到+55°C，适应环境湿度≤90%； 配备智能温控，保证风扇在要求温度开启工作。 防雷： 配置电源防浪涌保护模块，设施电气部分安全性能及质量要求应符合国家标准，立杆和电气系统需安装漏电保护器和系统接地。 ▲壳体工艺及质量要求 主体尺寸：980mm*2550mm*256mm（宽*高*厚），可按采购人实际点位要求调整。 电子站牌亭体结构框架采用厚度≧1.5mm钢材加工制作，主框架经防腐处理，内外表面均涂有防护涂层，且涂层均匀、牢固，无气泡、皱纹、擦伤、剥落和明显凹凸不平、流挂及修补刷痕等现象。 壳体金属材料采用镀锌钢板材料，板材厚度≧1.5mm,镀锌钢板涂层厚度：80～120um。 电子站牌外表需要用玻璃覆盖的，必须采用钢化安全玻璃。 门的密封条与门之间粘接牢靠，门开启灵活，门缝间隙均匀一致、锁具统一，门上锁后无晃动现象。 电器设备安装施工要求： 电气设备安装施工应严格按照接电规范操作，符合安全、消防、环保等现行有关标准、规范的规定； 亭体内部接线端子安装牢固，与电源线相接联接合理，无松动现象； 走线槽、电缆束或导线在线槽内行线整齐美观，有盖板。 ※照明灯箱抗电强度：灯箱抗电强度≥1500Vac/Min； | 8套 |
|  |  | 55寸LCD液晶显示屏（核心产品） | 总体要求： 工业级高亮液晶面板，采用减反射及增亮工艺，在阳光直射下依然清晰；支持多画面分割和多文件格式播放；分割区域可自定义节目内容播放；支持播放视频、图片，可显示时间、天气预报及公益等信息，也可发布路况信息、广告等；可定义滚动文字播放区域；可设定滚动方向、滚动速度、滚动时间、滚动次数、字体类型、字体颜色、字幕底色、文字大小等参数；分线路显示距离站点数、预报站信息以及线路服务时间、线路车辆故障信息等;乘客通过触摸查询相关线路信息等；可设定每个播放素材的播放时间、重复播放次数以及播放的音量等参数，可自动分配播放方案；可根据设定的播放参数，自动编排播放频率。 ▲尺寸：55寸LCD工业级液晶显示屏，屏幕宽高比：16：9; 亮度：≥2000cd/㎡，可根据环境亮度自动调整屏幕亮度。LCD液晶屏需支持2路背光冗余切换设计，保障一定比例的背光由于光衰或损坏后能够自动切换冗余背光补充亮度。 分辨率：1920×1080； 整机功率：≤300W； 最佳观看距离：2.5～6米； 背光灯：LED发光二极管； 液晶面板：IPS硬屏； 对比度：≥3000：1； 可视角度：左右≥160°；上下≥160°； 响应时间：≤6ms； 工作温度：－20°C到+65°C，工作湿度：≤90%，无凝结； 液晶屏寿命：≥10000小时； 支持文件格式：MPEG-1/2/4、AVI、MP3、DVD、VOB、JPG、Flash等； 输入接口：LVDS。 |  |
|  |  | 电子站牌电器部分 | 包括12V开关电源1个，24V开关电源1个、空开1组，漏电保护开关1组、浪涌保护开关1组。 |  |
|  |  | LCD电子站牌照明系统 | 夜间广告灯箱照明使用，LED冷光源，30米内能清晰可视 |  |
|  |  | LCD播放器 | 采用安卓系统开发，开机画面必须显示安卓字样。显示画面能自由切割，可在同一画面显示线路信息、视频信号、及时通告、天气预报、时间及查询界面等，也可将视频信号切换为线路走向图，线路走向图上的车辆信息能实时更新。 具体满足如下参数； CPU：≥4核，1.6Ghz 系统：≥Android 5.0 DDR：≥DDR-3，≥2G NAND Flash：≥8G LVDS：30Pin双路LVDS接口，支持VESA/JEITA液晶屏 HDMI：HDMI 1.4标准数字显示接口，最高支持1080P 音频前级：L/R左右声道 音频功放：10W喇叭 音频输入：≥L/R输入，内置排针 USB：≥2*USB Host 2.0，1*OTG 串口：1*TTL串口，2*RS-232串口 SD卡：≥标准SD卡接口，最大支持32G扩展 背光控制：液晶屏背光控制，支持亮度调节 网口： 标准10/100M自适应网口 |  |
|  |  | 集中控制系统 | 电子站牌集中控制系统应集成了通讯、显示屏状态管理、照明开关管理、门禁报警管理、温控管理，故障回传管理,时控管理等多种接口，可远程升级，保证电子站牌发布信息的准确性及系统运行的稳定性。 电源：具备宽压输入范围，可直接兼容12V和24V直流供电 数据接口： RS-232, RS-485，RJ45,TTL； 稳定性：稳定的静电抗干扰，瞬变脉冲群抗干扰。 ※电快速瞬变脉冲群抗扰度试验符合GB/T 17626.4-2008测试要求； 环境温度：工作温度，-25℃--- +75℃；湿度范围：≤90%。 ※耐高温≥75℃ ※耐低温≤-25℃ ▲控制LCD屏、LCD播放器、LED照明灯条、风扇等设备的开关机时间，并监测每路负载电流，具备故障重启功能； 不低于2路报警，2路开关量输入，用于接门禁等位置开关信号； 不低于2路温湿度传感器接口，每路可同时测量温度和湿度； 1路100M以太网接口。 ▲支持散热风扇根据预设温度进行调速功能，延长风扇使用寿命。 ▲集中管理器内部可以存储1000条实时数据和1000条报警数据。 系统稳定性： 采用硬件看门狗设计，支持系统复位，自检功能； 温度检测： 支持2路数字温度采集、支持温度控制外设风扇； 通过该集中控制主机及后台软件，可以让用户在远程就可以对所有的电子站牌运行状态一目了然，电子站牌是否开关门异常等情况实时的在中心管理平台上可以看到。 |  |
|  |  | 环境监控模块 | 支持的环境检测功能有温湿度2个、门禁2个、水位监控1个。 |  |
|  |  | TTS语音功能 | 当车辆即将到达本站时，电子站牌可以通过语音进行播报，提醒候车者做上车准备，并且语音音量可以通过远程进行控制，也能根据时间进行自动设置，防止扰民。并对重要公众广告信息进行播放，喇叭1组，用于电子站牌报站声音提示。 ※TTS语音播报系统通过静电放电抗扰度试验检测； ※耐高温≥75℃ ※耐低温≤-25℃ |  |
|  |  | 电子站牌温控系统 | 工业级散热风扇，需要保持箱体内温度在-20°C-55°C范围内，启动温度可远程调整。风扇通过自动温度数字控制，LCD屏位置采用大功率恒流风机进行通风散热。 散热系统包括但不低于、2个横流风机，4个轴流风机，温湿度达到一定筏值自动开启。 横流风机： 叶轮：风扇叶轮采用铝镁合金，满足重量轻、高强度、风量大、噪音低、低震动、耐温佳、寿命长之优点； 风道：其护板采用SPGC 0.6-1.0T（视不同规格而定）； 连接件：采用EPDM抗疲劳耐高温硅橡胶件； 轴承：原装进口轴承 ； 直流：DC无刷马达； 工作电压：满足5V、12V、24V、48V。 设计放置于液晶电视屏前方，LCD屏散热专用风扇，将屏散发的热量快速扩散到机箱出风口，降低屏体温度，并且防止灰尘落在屏上。 轴流风扇散热子系统： 轴流风扇，对于不同设计利用正压、负压、衡压原理，通过设计专用风道，在进出风口，形成强迫风冷散热系统，高效散热，使电子站牌内部环境温度满足系统要求； 参数规格： 1、规格尺寸：25mm～172mm； 2、供电电压：24V； 3、风量范围：≥300CFM； |  |
|  |  | ※门锁采用的是三连杆撞击锁 | 门锁采用的是撞击锁，具备防盗、使箱体和箱盖之间安全、紧密锁合，并可以灵活、方便的开门、关门。 |  |
|  |  | 监控摄像头 | 每个55寸独立式触摸交互LCD电子站牌上安装1个高清摄像头，图像压缩采用H.265图像编码标准，实时监控公交站台及周边情况。 要求如下：最高分辨率可达1280×720@30fps,在该分辨率下可输出实时图像 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 支持宽动态范围达100dB,适合逆光环境监控 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 支持3D数字降噪 支持双码流,支持手机监控 支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全:心跳,镜像,水印等 造型小巧美观 支持GB28181协议 |  |
|  |  | 硬盘录像机 | 网络视频输入：4路； 网络视频接入带宽：40Mbps； HDMI输出：1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz； 录像分辨率：6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/； 录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像； 网络协议：IPv4/IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等； 电源：DC 5-36V； 工作温度：-10℃--＋55℃； 工作湿度：10％--90％； 硬盘：1T； 存储时间：10天以上。 | 8只 |
|  |  | 全网通路由器 | 4个10/100M以太网口（RJ45插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护，1个10/100M以太网口（RJ45插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护，标准电源：DC 12V/1A； 供电范围：DC 5～35V； 支持全网通4G通讯，※路由器掉线重连接时间：≤30秒 |  |
|  |  | 触摸膜 | 55寸多点触控膜，透光率94%，厚度0.2mm，改良型投射式自电容感应技术，穿透3~10mm厚度的玻璃，支持穿透普通钢化玻璃、AR玻璃、AG玻璃，±2mm定位准确性，4224个传感器个，扫描速度>90p/1ms，供应电压5.5v，安全距离为2mm，工作温度为零下20 至+80°C，工作湿度为0至95%，输出接口HID-USB，输出方式USB2.0。 |  |
| 2 | 31.2寸 墨 水 屏 太 阳 能 电 子 站 牌 | 墨水屏太阳能电子站牌箱体（核心产品） | 总体要求： 壳体使用寿命≥8年； 玻璃厚度≥6mm，超白钢化玻璃； 接地电阻：＜ 10Ω，配备有效接地电阻； 工作温度：－20°C到+65°C，工作湿度≤90%，无凝结； ※防水防尘：不低于IP56防护等级功能 款式：立杆式独立箱体，样式简洁大方，具有江南水墨画乡风格。 ▲站牌主体结构采用镀锌钢板组合而成，站牌有良好的防水、防尘、防雷处理措施，绿色节能，故障率低。采用气撑侧开门方式。 防水： 箱体与机箱门边相接触的四周设计有防水槽； 所有的门、玻璃处均采用密封条密封，排气孔取必要的防护措施。 防尘： 所有的通风口必须安装空气过滤器或滤网，阻止较大颗粒的粉尘进入箱体； 外箱钣金之间的连接必须能达到只允许细小粉尘进入的要求。 防雷： 设施电气部分安全性能及质量要求应符合国家标准，立杆需接地。 ▲壳体工艺及质量要求： 主体尺寸：698mm*2510mm*154mm（宽*高*厚），可按采购人实际点位要求调整。 电子站牌亭体结构框架采用厚度≧1.5mm钢材加工制作，主框架经防腐处理，内外表面均涂有防护涂层，且涂层均匀、牢固，无气泡、皱纹、擦伤、剥落和明显凹凸不平、流挂及修补刷痕等现象。 壳体金属材料采用镀锌钢板材料，板材厚度≧1.5mm,镀锌钢板涂层厚度：80～120um。 电子站牌外表需要用玻璃覆盖的，必须采用钢化安全玻璃。 门的密封条与门之间粘接牢靠，门开启灵活，门缝间隙均匀一致、锁具统一，门上锁后无晃动现象。 电器设备安装施工要求： 电气设备安装施工应严格按照接电规范操作，符合安全、消防、环保等现行有关标准、规范的规定； 亭体内部接线端子安装牢固，与电源线相接联接合理，无松动现象； 走线槽、电缆束或导线在线槽内行线整齐美观，有盖板。 |  |
|  |  | 31.2寸墨水屏（核心产品） | ▲屏幕尺寸：31.2英寸 屏幕种类 : 反射式无须背光电子墨水屏 分辨率：2560(H)×1440(V)； 黑白16灰阶 对比度：12 反色比：40% 可视尺寸：691.2 mm(H) × 388.8mm (V) ； 点距：0.21mm； 连续工作时间：可24小时连续工作； 显示功耗：6W； 夜间照明方式：投射式； 防护：防尘、防水、防侵蚀； 夜晚自动投射灯补光。 工作温度：-10～+60C； 存储温度：-20～+70C； 工作湿度：10%～90%； | 22套 |
|  |  | 31.2寸墨水屏控制系统 | ▲工业级嵌入式处理器：不低于ARM Cortex A7 时钟频率：≥1GHz DDR:DDR2LP512MB 连通性：BT4.1/WiFi802.11b/g/n ▲系统：安卓系统，安卓系统或Linux系统 FLASH：8GB 电源：12V/3A，内置反极性保护 USB 接口：≥1个 TF接口：≥1个 RJ45接口：≥1个 运行指示LED：绿色 1个 板载外设支持定时休眠，照明控制器，支持定时照明 |  |
|  |  | 电子站牌防盗锁 | 门锁采用的是撞击锁，具备防盗、使箱体和箱盖之间安全、紧密锁合，并可以灵活、方便的开门、关门。 |  |
|  |  | 电子站牌电器部分 | 包括12V开关电源1个，空开1组，漏电保护开关1组、浪涌保护开关1组、太阳能市电切换开关1组。 |  |
|  |  | 墨水屏电子站牌照明系统 | 夜间广告灯箱照明使用，LED冷光源，30米内能清晰可视 |  |
|  |  | 集中控制系统 | 电子站牌集中控制系统应集成了通讯、显示屏状态管理、照明开关管理、门禁报警管理、温控管理，故障回传管理,时控管理等多种接口，可远程升级，保证电子站牌发布信息的准确性及系统运行的稳定性。 电源：具备宽压输入范围，可直接兼容12V和24V直流供电 数据接口： RS-232, RS-485，RJ45,TTL； 稳定性：稳定的静电抗干扰，瞬变脉冲群抗干扰。 ※电快速瞬变脉冲群抗扰度试验符合GB/T 17626.4-2008测试要求； 环境温度：工作温度，-25℃--- +75℃；湿度范围：≤90%。 ※耐高温≥75℃ ※耐低温≤-25℃ ▲控制LCD屏、LCD播放器、LED照明灯条、风扇等设备的开关机时间，并监测每路负载电流，具备故障重启功能； 不低于2路报警，2路开关量输入，用于接门禁等位置开关信号； 不低于2路温湿度传感器接口，每路可同时测量温度和湿度； 1路100M以太网接口。 ▲支持散热风扇根据预设温度进行调速功能，延长风扇使用寿命。 ▲集中管理器内部可以存储1000条实时数据和1000条报警数据。 系统稳定性： 采用硬件看门狗设计，支持系统复位，自检功能； 温度检测： 支持2路数字温度采集、支持温度控制外设风扇； 通过该集中控制主机及后台软件，可以让用户在远程就可以对所有的电子站牌运行状态一目了然，电子站牌是否开关门异常等情况实时的在中心管理平台上可以看到。 |  |
|  |  | 环境监控模块 | 支持的环境检测功能有温湿度2个、门禁2个。 |  |
|  |  | TTS语音功能 | 当车辆即将到达本站时，电子站牌可以通过语音进行播报，提醒候车者做上车准备，并且语音音量可以通过远程进行控制，也能根据时间进行自动设置，防止扰民。并对重要公众广告信息进行播放，喇叭1组，用于电子站牌报站声音提示。 ※TTS语音播报系统通过静电放电抗扰度试验检测； ※耐高温≥75℃ ※耐低温≤-25℃ |  |
|  |  | 电子站牌温控系统 | 工业级散热风扇，需要保持箱体内温度在-20°C-55°C范围内，启动温度可远程调整。风扇通过自动温度数字控制，散热系统包括但不低于2个轴流风机，温湿度达到一定筏值自动开启。 轴流风扇散热子系统： 轴流风扇，对于不同设计利用正压、负压、衡压原理，通过设计专用风道，在进出风口，形成强迫风冷散热系统，高效散热，使电子站牌内部环境温度满足系统要求； 参数规格： 1、规格尺寸：25mm～172mm； 2、供电电压：24V； 3、风量范围：≥300CFM； |  |
|  |  | 全网通路由器 | 不少于1个10/100M以太网口（RJ45插座），支持全网通4G通讯，自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护，1个10/100M以太网口（RJ45插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护，标准电源：DC 12V/1A； 供电范围：DC 5～35V； ※路由器掉线重连接时间：≤30秒 |  |
|  |  | 太阳能充放电控制器 | 太阳能充放电控制器会智能调节太阳能发电板的工作电压，使太阳能板始终工作在V-A特性曲线的最大功率点。比较普通太阳能控制器，对太阳能板发电功率的利用率提高了10—30%。 有效避免蓄电池过充和欠压，可设置保护预案，有效预警和增加蓄电池使用寿命，电池的充放电状态可以进行实时监控。采用工业级充放电管理器，保证其能长时间正常工作。 具体技术要求如下： 1.充电电流：不低于5A max 2.放电电流：不低于3A max 3.系统电压：12V 4.空载损耗：<12mA 5.保护：过充，过放，过载，短路，反接保护 |  |
|  |  | 太阳能电池板 | 采用100W的高效单晶单晶硅高效太阳能电池组件。极强的阻水率和抗 UV 特性， 延长组件寿命，降低太阳能组件衰减速度。深压花薄膜层压工艺，增加太阳能吸收率，综合发电效率提升 5%，激光切割工艺，设备定制，确保大型异型组件的外形切割。 |  |
|  |  | 电池 | 采用50AH锂电池，输出：12V输出，电流≤8A |  |
|  |  | 电气部分 | 空开1个，12V稳压模块一个，定时控制器1个 |  |
| 3 3 | 三 角 式OLED 太 阳 能 电 子 站 牌 | OLED太阳能电子站牌箱体 | 总体要求： 壳体使用寿命≥8年； 玻璃厚度≥6mm，超白钢化玻璃； 接地电阻：＜ 10Ω，配备有效接地电阻； 工作温度：－20°C到+65°C，工作湿度≤90%，无凝结； ※防水防尘：不低于IP56防护等级功能 款式：三角式立杆站牌，样式简洁大方。 ▲站牌主体结构采用镀锌钢板组合而成，采用三面横开门结构，站牌有良好的防水、防尘、防雷处理措施，绿色节能，故障率低。 防水： 箱体与机箱门边相接触的四周设计有防水槽； 所有的门、玻璃处均采用密封条密封，排气孔取必要的防护措施。 防尘： 所有的通风口必须安装空气过滤器或滤网，阻止较大颗粒的粉尘进入箱体； 外箱钣金之间的连接必须能达到只允许细小粉尘进入的要求。 防雷： 设施电气部分安全性能及质量要求应符合国家标准，立杆需接地。 ▲壳体工艺及质量要求（提供电子站牌的详细设计方案，包括尺寸、布局、结构图、效果图等）。 主体尺寸：480mm*3290mm*480mm（宽*高*厚），可按采购人实际点位要求调整。 电子站牌亭体结构框架采用厚度≧1.5mm钢材加工制作，主框架经防腐处理，内外表面均涂有防护涂层，且涂层均匀、牢固，无气泡、皱纹、擦伤、剥落和明显凹凸不平、流挂及修补刷痕等现象。 壳体金属材料采用镀锌钢板材料，板材厚度≧1.5mm,镀锌钢板涂层厚度：80～120um。 | 60套 |
|  |  | OLED显示屏（核心产品） | 显示屏要求采用低功耗的显示模组，最大功率不能超过1.5W，可以单块显示线路名称，站距等信息，具体参数要求如下： ▲模块尺寸：≥155mm×45mm，每套站牌按照5块OLED显示屏设计。 显示视窗：≥138.00×36.89（mm） 点阵数：256×64 Dots 显示颜色:黑底绿字 工作电压: 5.5V 液晶驱动器:SSD1322U 接口: 8080/6800/SPI 工作温度：-40°C ~ +85°C 存储温度：-45°C ~ +90°C | 60套 |
|  |  | OLED显示控制系统 | 扫描类型 ：智能识别 ▲显示模式：固定显示模式，支持车次显示、到站时间或站数显示，可翻屏显示 存储容量 2MByte 适配范围 各种规格的OLED显示屏 通讯接口 RS232/RS485 工作电压 5V （3.8V～5.5V宽工作电压） 最大功率 ≤1.0W 环境温度 -40℃～85℃ 相对湿度：5%~97%（无凝结） 显示HUB板 HUB08-8、HUB08-4、HUB08-2、HUB12-8、HUB12-4、 HUB12-2 |  |
|  |  | ▲主门锁采用的是撞击锁，次门锁采用内部弹簧式插销锁 | 门锁采用的是撞击锁，具备防盗、使箱体和箱盖之间安全、紧密锁合，并可以灵活、方便的开门、关门。 |  |
|  |  | 工业级GPRSDTU通信模块 | 采用高性能的工业级16/32位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时提供RS232和RS485接口，可直接连接串口设备，实现数据透明传输功能。 具体参数要求如下 采用高性能工业级无线模块 采用高性能工业级16/32位通信处理器 支持低功耗模式，包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式（仅特殊版本支持） 采用金属外壳。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用 宽电源输入（DC 5~35V） WDT看门狗设计，保证系统稳定 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线 RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护 SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护 电源接口内置反相保护和过压保护 天线接口防雷保护 |  |
|  |  | 太阳能充放电控制器 | 太阳能充放电控制器会智能调节太阳能发电板的工作电压，使太阳能板始终工作在V-A特性曲线的最大功率点。比较普通太阳能控制器，对太阳能板发电功率的利用率提高了10—30%。 有效避免蓄电池过充和欠压，可设置保护预案，有效预警和增加蓄电池使用寿命，电池的充放电状态可以进行实时监控。采用工业级充放电管理器，保证其能长时间正常工作。 具体技术要求如下： 1.充电电流：不低于5A max 2.放电电流：不低于3A max 3.系统电压：12V 4.空载损耗：<12mA 5.保护：过充，过放，过载，短路，反接保护 |  |
|  |  | 太阳能电池板 | 采用100W的高效单晶单晶硅高效太阳能电池组件。极强的阻水率和抗 UV 特性， 延长组件寿命，降低太阳能组件衰减速度。深压花薄膜层压工艺，增加太阳能吸收率，综合发电效率提升 5%，激光切割工艺，设备定制，确保大型异型组件的外形切割。 |  |
|  |  | 电池 | 采用50AH锂电池，输出：12V，电流≤8A。 |  |
|  |  | 电器部分 | 空开1个，12v转5V模块1个，定时器1个 |  |
| 44 | 数 字 段 码 液 晶 显 示 屏 太 阳 能 电 子 站 牌 | 数字段码液晶显示屏太阳能电子站牌箱体（核心设备） | 总体要求： 壳体使用寿命≥8年； 玻璃厚度≥6mm，超白钢化玻璃； 接地电阻：＜ 10Ω，配备有效接地电阻； 工作温度：－20°C到+65°C，工作湿度≤90%，无凝结； 防水防尘：不低于IP56防护等级功能 款式：三角式立杆站牌，样式简洁大方。 ▲站牌主体结构采用镀锌钢板组合而成，站牌有良好的防水、防尘、防雷处理措施，绿色节能，故障率低。 防水： 箱体与机箱门边相接触的四周设计有防水槽； 所有的门、玻璃处均采用密封条密封，排气孔采取必要的防护措施。 防尘： 所有的通风口必须安装空气过滤器或滤网，阻止较大颗粒的粉尘进入箱体； 外箱钣金之间的连接必须能达到只允许细小粉尘进入的要求。 防雷： 设施电气部分安全性能及质量要求应符合国家标准，立杆需接地。 ▲壳体工艺及质量要求（提供电子站牌的详细设计方案，包括尺寸、布局、结构图、效果图等）。 主体尺寸：800mm*2500mm*200mm（宽*高*厚），可按采购人实际点位要求调整电子站牌亭体结构框架采用厚度≧1.5mm钢材加工制作，主框架经防腐处理，内外表面均涂有防护涂层，且涂层均匀、牢固，无气泡、皱纹、擦伤、剥落和明显凹凸不平、流挂及修补刷痕等现象。 壳体金属材料采用镀锌钢板材料，板材厚度≧1.5mm镀,锌钢板涂层厚度：80～120um。 | 80套 |
|  |  | 数字段码液晶显示屏（核心设备） | 采用低功耗的数字段码液晶显示屏，具有参数如下： ▲显示视窗≥180mm*42mm，每套站牌按照2块数字液显屏设计 ▲可显示四位数字式公交线路、进站时间、距离报站、区间车辆、BRT快速公交、“T”或“K”字开头的公交车辆等信息，参考效果图 ▲支持定时前置背光照明 内作电压：2.4V~5.5V 支置电阻型Bias发生器 内置RC振荡器 软件配置特性 暂停命令可降低功耗 4线串行接口 |  |
|  |  | 数字段码液晶显示屏显示控制系统 | 扫描类型 ：智能识别 ▲显示模式：固定显示模式，支持车次显示、到站时间或站数显示，可对数字段码部分翻屏显示 存储容量 2MByte 适配范围 各种规格的OLED显示屏 通讯接口 RS232/RS485 工作电压 5V （3.8V～5.5V宽工作电压） 最大功率 ≤1.0W 环境温度 -40℃～85℃ 相对湿度：5%~97%（无凝结） 显示HUB板 HUB08-8、HUB08-4、HUB08-2、HUB12-8、HUB12-4、 HUB12-2 |  |
|  |  | 电子站牌防盗锁 | 门锁采用的是撞击锁，具备防盗、使箱体和箱盖之间安全、紧密锁合，并可以灵活、方便的开门、关门。 |  |
|  |  | 工业级GPRSDTU通信模块 | 采用高性能的工业级16/32位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时提供RS232和RS485接口，可直接连接串口设备，实现数据透明传输功能。 具体参数要求如下 采用高性能工业级无线模块 采用高性能工业级16/32位通信处理器 支持低功耗模式，包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式（仅特殊版本支持） 采用金属外壳，保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用 宽电源输入（DC 5~35V） WDT看门狗设计，保证系统稳定 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线 RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护 SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护 电源接口内置反相保护和过压保护 天线接口防雷保护 |  |
|  |  | 太阳能充放电控制器 | 太阳能充放电控制器会智能调节太阳能发电板的工作电压，使太阳能板始终工作在V-A特性曲线的最大功率点。比较普通太阳能控制器，对太阳能板发电功率的利用率提高了10—30%。 有效避免蓄电池过充和欠压，可设置保护预案，有效预警和增加蓄电池使用寿命，电池的充放电状态可以进行实时监控。采用工业级充放电管理器，保证其能长时间正常工作。 具体技术要求如下： 1.充电电流：不低于5A max 2.放电电流：不低于3A max 3.系统电压：12V 4.空载损耗：<12mA 5.保护：过充，过放，过载，短路，反接保护 |  |
|  |  | 太阳能电池板 | 采用100W的高效单晶单晶硅高效太阳能电池组件。极强的阻水率和抗 UV 特性， 延长组件寿命，降低太阳能组件衰减速度。深压花薄膜层压工艺，增加太阳能吸收率，综合发电效率提升 5%，激光切割工艺，设备定制，确保大型异型组件的外形切割。 |  |
|  |  | 电池 | 采用50AH锂电池，输出：12V，电流≤8A。 |  |
|  |  | 电器部分 | 空开1个，12v转5V模块1个，定时器1个 |  |
| 5 | 电子站牌基础 | 电子站牌采用地锚混凝土式基础，由钢筋混凝土浇筑砼、预埋穿线管、保护地线等部分组成，基础面积不低于电子站牌底座面积尺寸的1.3倍，内外径不低于20cm，基础预埋深度不低于70cm。箱体底座连接件钢板厚度：≧10mm；预埋件的规格以实际尺寸为准，脚长：750mm穿过钢板，钩脚：100mm，采用4根M16螺栓和水泥（c25）桩组成，螺栓螺纹大于45mm；同时埋入2根PE50穿管线，预留3至4米PE线。不小于BVR-10平方双色接地线及40*4毫米镀锌扁铁，连接部位采用铜鼻子，接地电阻小于10Ω。提供预埋件图纸。 | 170套 |
| 6 | 电子站牌软件系统 | 电子站牌综合预报站管理系统软件 | ▲须免费与现有丽水电子站牌报站系统软件无缝对接，且支持原有电子站牌的报站和综合管理。 |  |
|  |  | 触摸交互软件 | 1.公交换乘信息查询（点击公交换乘信息查询功能，输入地址进行换乘信息查询） 2.周边景点信息查询（点击周边景点信息查询功能，会展示周边景点信息，点击其中任意一个景点，可以详细了解改景点信息） 3. ※投诉建议（点击投诉建议，弹出投诉建议的二维码，扫描此二维码后弹出投诉建议对话框，通过在手机上输入有关公交方面的投诉和建议，后台会及时收到这些投诉和建议并及时反馈） | 1套 |
|  |  | 新型电子站牌集中控制系统 | 本项目采用新型电子站牌集中控制系统，是电子站牌控制更加智能化，具体功能如下： 1.一键自检功能 2.自诊断修复功能 3.全状态监测功能接口功能 4.系统分析功能 5.电子站牌健康度查询功能 6.月报表统计功能 |  |
|  |  | 墨水屏报站系统 | 墨水屏报站系统需具有以下功能： 1.车辆直线式显示功能 2.区域划分功能 3.点切换功能 4.动态小车运行功能 5.报站功能 |  |
|  |  | 太阳能管理系统 | 太阳能管理系统需具有以下功能： 1.太阳能充电监测功能 2.蓄电池充电放电监测功能 3.充放电曲线记录功能 4.充放电告警功能 |  |
| 7 | 网络通讯费 | 1、30张4G通讯卡及一年流量费，流量卡月流量不低于20G； 2、140张4G/2G通讯卡及一年流量费，支持GPRS流量通讯； 3、30台设备的一年接电费用； 4、以上费用从验收之日算起。 | 1项 |

### 三、产品效果图：

（1）55寸独立式触摸交互LCD电子站牌

备注：正面为55寸触摸液晶屏，侧面为铝型材散热结构，背面为照明纸质灯箱。

（2）31.2寸墨水屏太阳能电子站牌

（3）三角式OLED太阳能电子站牌

（4）数字段码液晶显示屏太阳能电子站牌

数字段码液晶显示屏显示模板

### 四、供货时间及交货地点

签订合同后100日历天内安装调试完毕。电子站牌主要安装在莲都区，具体点位在中标后由采购人确定。

### 五、付款方式

1.签订合同后，后支付合同价的40%；

2.主体设备到货并完成安装后，支付合同价的30%；

3.验收合格后，支付25%；

4.其余5%作为质保金，质保期届满后无质量及服务问题的5个工作日一次性无息付清余款。

### 六、质保期要求

▲本项目主体设备质保不得低于一年；电池及配属设备不得低于二年。

质保期自项目验收合格开始计算，投标人可在此基础上作出更优的承诺。

### 七、售后服务

▲1.基本保修：提供产品保修卡，并按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修，出现故障后0.1小时内服务响应、0.5小时内现场服务到位，2小时内解决问题；不能解决的，4小时内提供解决方案，并报经业主方同意。

▲2. 备品备件及耗材要求：

①项目需要备品备件，电子站牌内（电子站牌电器部分、温控系统等易损件需要提供至少20套备品备件）；

②在项目竣工交付使用之前，提供给招标人。

3.质保期内中标人应向采购人提供未尽事项的咨询、服务以及技术保证等相关服务。

4.质保期满后货物的维护要求免费，材料仅收成本费。

5.培训服务：免费提供产品使用培训。

### 八、系统集成及其它要求

1、▲本次设备安装地点会涉及电力、市政、路政、园林、村委会等相关部门，供应商应自行与电力、市政、路政、园林、村委会等相关部门联系办理相关施工手续及赔偿费用，费用自负，并接受相关部门的监督。

2、▲提交的报价，应包含电子站牌运输、基础开挖、预埋件浇筑、安装、路面恢复、垃圾清运费用等。

3、▲本项目为续建项目，管理平台应用原有平台，所提供的设备需与原平台无缝对接。

4、▲所投的电子站牌，应吻合所附的效果图样式。

5、▲本项目为交钥匙项目，为保证项目顺利实施，但项目中必须使用的设备，如未在清单中列出，供应商应无条件提供。

## 第四章  政府采购合同

合同编号：

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据招标文件采购编号（               ）在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (卖方)为中标人。买卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币       （大写）（￥：）            ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （大写）（￥：） |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标人澄清修改文件

3.1.4 中标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方。

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担。

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排。

10.4所购货物若为电脑则由卖方提供至少1年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

0.1 时；非工作期间为 1小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为0.5时；非工作期间为 2小时。

10.8下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　履约保证金

11.1卖方应按招标文件的时间内，按要求缴纳履约保证金。

11.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.3履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.4如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任

13.1买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期1天买方向卖方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

13.3如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如卖方逾期交货达 15 天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金。

13.6在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。

13.7卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任。

13.8卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

第十四条　合同的转让和分包

卖方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第    种方式解决争议：

17.2.1向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。

18.4本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5浙江方圆工程咨询有限公司为买方的采购代理机构，根据买方的授权代其采购确定卖方为中标人，但不承担本合同规定的买方的权利、责任和义务。

18.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

买　方：             	             卖　方：

名　称：(印章)　　　       	         名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　             年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：                负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：            	  委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		     	            	  地　　址：

邮政编码：		     	             	  邮政编码：

电　　话：		     	             	  电　　话：

开户银行：		     	           	  开户银行：

账　　号：		     	           	  账　　号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定的正式合同为准。

## 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

目录

1、公司有效营业执照

2、授权委托书、身份证

3、财务状况报告

4、依法缴纳税收和社会保障资金

5、资格声明

6、无重大违法记录声明书

7、信用信息记录查询证明材料

1、公司有效营业执照复印件

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

2.须提供原件核对（在浙江政府采购网注册的供应商不需要提供原件）；

3.浙江政府采购网”的“供应商”栏目查询投标人注册页面信息打印件（浙江政府采购网注册供应商提供）；

4.复印件须加盖公章确认。

2、授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

▲3、本“授权委托书”需附负责人、委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

3、财务状况报告

投标人可提供以下一种材料作为本单位财务状态报告：

1.提供经审计的财务报告，包括资产负载表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注复印件；

2.银行出具的资信证明复印件；

注：复印件需要盖章确认。

4、依法缴纳税收和社会保障资金

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料要求：

营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件。营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件。

1.提供投标人税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括缴纳增值税、企业所得税等凭据的复印件；

2.提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

注：复印件需要盖章确认。

5、资格证明

（代理机构名称）：

(投标人全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_ _______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

6、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

7、信用信息记录查询证明材料

（注：须按第一章5.2 、 5.3 、 5.4条要求提供三家网站的查询结果截图）

### 二   资信及商务文件格式

目录

1、投标声明书

2、投标人参标申请表

3、商务响应表

4、中小企业声明函

5、其  他

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件  份，副本  份；

资信及商务文件正本  份，副本  份；

技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

我方按招标文件要求采用（保证金缴纳方式）  提交金额（大写）    （￥：）元的投标保证金。

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

2、投标人参标申请表

| 统一社会 信用代码 |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  | E-mail |  |
| 负责人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 联系人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 主营项目 |  |
| 兼营项目 |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |
|  | 采购编号 | 项目名称 | 投标品牌（如招标文件有品牌可选） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

投标人盖章：            　　　           填报时间：　　年　　月　　日

3、商务响应表

项目名称：                             标项：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 基本保修 |  |  |  |
| 3 | 交货时间及地点 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 备品备件及耗材要求 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |  |

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

4、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加    （项目名称）    采购活动提供本企业的服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型、监狱和残疾人福利）企业的服务。

投标企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 提供产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

制造企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 制造产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.小型、微型、监狱和残疾人福利企业参与投标或其制造投标产品的，投标人应详细填写本函，并提供相关证明。相关证明包括企业营业执照、企业基本情况等判定企业是否为小型、微型、监狱和残疾人福利企业的证据。

2.填写内容应与分项报价清单相关内容一致，如不一致造成偏差的，后果由投标人自行承担。

3.如未填写或未提供相关证明的，视为投标人放弃相关政策优惠处理。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

5、其  他

除招标文件规定的资信及商务文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴投标人业绩证明

⑵资信及商务评标办法要求的其他资料；

⑶投标人认为可以证明其资信及商务方面的其他材料，但不得出现报价。

### 三  技术文件格式

目录

1、项目技术方案

2、技术参数偏离表

3、项目重点难点分析及对应的解决方案

4、后期技术支持、安装调试、培训

5、设备参数响应表

6、售后服务承诺

7、评标办法要求的或投标人认为需要提供的其他材料（不得出现报价）

1、项目技术方案

内容要求：

1.投标人须针对技术部分中有关章节的需求逐个作出实质性的响应，请按技术需求内容的顺序进行详细描述。（投标人应对招标文件第三章中带有“▲”的条款作出作实质响应）

（表格请按第一章和第三章内容自行设计）

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

2、技术参数偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物的实际规格,并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评审委员会将根据评审办法和细则进行打分。）如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评审委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过5项的，投标文件无效；（招标文件中“▲”条款为实质性条款）

5.投标规格的实际偏离情况以评审委员会综合评价为准，解释权属评审委员会。

3、项目重点难点分析及对应的解决方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

4、后期技术支持、安装调试、培训

内容要求：

1、投标人应针对需求提出详细的后期技术支持及安装调试情况；

2、本文件对服务的要求为基本要求，投标人根据项目特点可提出优于或等同于本文件要求的服务承诺；

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

5、设备参数响应表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：1.本表格不得体现报价；

2.包含备品备件及耗材

负责人（或授权代表）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

6、售后服务承诺

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

7、评标办法要求的或投标人认为需要提供的其他材料（不得出现报价）

### 四   报价文件格式

目录

1、开标一览表（开标一览表）

2、分项报价表

1、开标一览表（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 名 称 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目总报价 | 大写： |
|  |  | 小写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价应包括人工费、软件开发费、税金保险、安装调试费、培训费、运行维护费以及实施本项目所需的其他一切费用。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

2、投标分项报价表

报价金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 | （货物名称） |  |  |  |  |
|  |  | （货物名称） |  |  |  |  |
|  |  | （货物名称） |  |  |  |  |
|  |  | （货物名称） |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 | （备品备件名称） |  |  |  |  |
|  |  | （备品备件名称） |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |  |
| 4 | 运输、安装、调试、检验 |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |
| 总计 | 大写 （￥ ） |

注: 1、投标人对产生报价的分项详细列表说明。

2、“货物”系指投标人根据招标文件规定须向采购人提供的产品，以及产品标配中带有的附件、备品备件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

备品备件系指货物标配的备品备件、附件、耗材等之外，投标人为投标货物易损易消耗产品或部件提供的备用品。

3、“投标分项报价表”所涉及的表格和内容较多，各投标人没有按要求作出实质性响应是投标人的风险。

▲4.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲5.报价应包括人工费、服务费、税金保险费、工程配套费、运输费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 五  投标文件封面及外层包装封面格式

（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信及商务文件/技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

### 六   中标供应商公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标供应商名称 |  | 供应商负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |
| 中标标的 |
| 服务内容 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |
| 服务要求： |

注：1、供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的供应商在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由供应商自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会推荐最终得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和技术文件评审同步进行，演示顺序由开标现场抽签决定，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.2 各投标人的技术得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.4 报价文件评审

3.4.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投保人对其报价做出澄清、说明。

3.4.2报价修正；

3.4.3 政府采购政策价格扣除；

3.4.4 评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.5 评标结果

3.5.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.5.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.5.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.5.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.6 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信及商务权重为12%，总分值为12分

4.2项目技术权重为58%,总分值为58分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值。

4.3资信及商务和技术总分为70分，本项目评审办法规定合格分为42分，评审专家按招标文件规定的评审办法进行评审，投标人资信及商务得分和技术得分汇总未达到合格分的，按照其未对招标文件做实质性响应，作无效投标处理。并不再对其进行报价得分评定。

4.4报价权重为30%，总分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.5评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数。

### 五   评标办法和细则

5. 评标内容和标准

5.1资信及商务文件得分为12分，权重为12%:

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人提供同类项目业绩： 2016年1月1日至2019年5月30日（以合同签定时间为准）承担过类似的项目，根据投标人的业绩情况进行横向比较酌情打分，最高得3分；提供合同关键页扫描件并加盖公章装订至投标文件中。注：投标时需提供投标人中标通知书、投标人与招标人或制造商与投标人采购合同及验收报告等相关证明资料原件和复印件，否则不得分。 | 0〜3 |
| 2 | 投标人的营业执照范围内有智能公交电子站牌的制造、安装的得1分，没有的不得分；投标人具备软件能力成熟度集成模型认证（CMMI3）得2分；投标人具有钢结构三级资质及以上的得2分，没有的不得分；投标人具有电子站牌五星级“售后服务认证证书”的，得1分；投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的，的2分。投标时需提供资质证书及相关证明资料原件核实，否则不得分。 | 0〜8 |
| 3 | 投标人具备计算机系统集成资质三级及以上得1分，没有不得分。 注：投标文件中须附上证书复印件，同时提供原件核实，否则不得分。 | 0～1 |

5.2技术分为58分，权重58%：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体工作方案（10分） | 针对项目总体工作方案的全面性、科学性、合理性，包括但不限于项目背景、各种类型电子站牌的详细设计方案、结构设计方案、技术参数符合情况、施工方案、软件设计方案等。 | 0〜4 |
|  |  | 方案中提供的产品包含相关证明报告 | 投标人的智能公交电子站牌具有公交预报站功能、LCD多媒体发布功能、客户投诉功能、TTS语音报站功能（注：投标文件中须附上第三方权威机构出具的智能公交电子站牌产品检测报告复印件，同时提供原件审查，否则不得分。） | 0〜1 |
|  |  |  | 投标人的电子站牌防尘防水达到IP56防护等级检测。（注：投标文件中须附上具有第三方权威机构出具带有CNAS标志检查报告复印件，同时提供原件审查，否则不得分。） | 0〜1 |
|  |  |  | 投标人的电子站牌通过通讯掉线重连≤30秒检测。（注：投标文件中须附上具有第三方权威机构出具带有CNAS标志检查报告复印件，同时提供原件审查，否则不得分。） | 0〜1 |
|  |  |  | 投标人的集中控制系统通过GB/T 17626.2-2006的静电放电抗扰度试验检测的。（注：投标文件中须附上具有第三方权威机构出具带有CNAS标志检查报告复印件，同时提供原件审查，否则不得分。） | 0〜1 |
|  |  |  | 投标人的语音播报系统通过GB/T 17626.2-2006的静电放电抗扰度试验检测的。（注：投标文件中须附上具有第三方权威机构出具带有CNAS标志检查报告复印件，同时提供原件审查，否则不得分。） | 0〜1 |
|  |  |  | 投标人具有通过GB4943.1-2011抗电强度的户外灯箱试检测报告。（注：投标文件中须附上具有第三方权威机构出具带有CNAS标志检查报告复印件，同时提供原件审查，否则不得分。） | 0〜1 |
| 2 | 项目重点难点分析及对应的解决方案（4分） | 针对项目重点难点分析，结合实际操作经验总结，给出解决方案，以及针对本项目的不足给出实质性的解决措施。 | 0〜4 |
| 3 | 技术人力资源安排（4分） | 根据保证项目实施的技术力量和人力资源安排情况。（项目经理必须拥有系统集成及服务项目管理人员的项目资质，需提供证书复印件及最近一个季度依法缴纳社会保险费证明的复印件） | 0〜4 |
| 4 | 技术力量（6分） | 投标人提供高效散热型电子站牌及型材散热结构实用新型专利的得1分，没有的不得分。 | 0〜1 |
|  |  | 投标人提供户外电子站牌箱体用三连杆撞击锁结构实用新型专利的得1分，没有的不得分。 | 0〜1 |
|  |  | 投标人提供基于双稳态显示的太阳能电子公交站牌实用新型专利的得1分，没有的不得分。 | 0〜1 |
|  |  | 投标人提供电子站牌综合管理服务平台软件软件著作权的得1分，没有的不得分。 | 0〜1 |
|  |  | 投标人提供电子站牌LCD报站管理平台软件软件著作权的得1分，没有的不得分。 | 0〜1 |
|  |  | 投标人提供电子站牌报站控制通信服务软件软件著作权的得1分，没有的不得分。 | 0〜1 |
|  |  | 备注：投标文件中须附上以上所有专利和软件著作权证书复印件，同时提供原件审查，否则不得分 | / |
| 5 | 方案讲解（项目实施的相关解决措施）及样品演示（27分） | 方案 讲解 | 根据实地勘察结果，给出施工建设方案的，评委根据方案专业程度酌情打分； | 0〜5 |
|  |  |  | 与现有软件系统平台的对接方案，评委根据方案专业程度酌情打分； | 0〜5 |
|  |  |  | 光纤链路和4G流量卡的本地化解决方案，评委根据方案专业程度酌情打分。 | 0〜5 |
|  |  | 样品演示： 投标人需提供型材散热款触摸式电子站牌、墨水屏电子站牌、OLED三角式电子站牌和数字液晶显屏电子站牌样品各一台，所提供的样品的外观、显示效果、技术符合度要响应招标文件要求，不符合或未能提供样品的，样品演示这一项就不得分。 | （1）根据投标人所提供的型材散热款触摸式电子站牌样品的外观工艺、显示效果（包括触摸效果）和技术符合度的基础上进行打分。 | 0〜2 |
|  |  |  | （2）根据投标人所提供的墨水屏电子站牌样品的外观工艺、显示效果和技术符合度的基础上进行打分。 | 0〜2 |
|  |  |  | （3）根据投标人所提供的OLED电子站牌样品的外观工艺、显示效果和技术符合度的基础上进行打分。 | 0〜2 |
|  |  |  | （4）根据投标人所提供的数字液晶显示屏电子站牌样品的外观工艺、显示效果和技术符合度的基础上进行打分。 | 0〜2 |
|  |  |  | （5）样品电子站牌数据显示要求无缝对接丽水公交报站数据，符合要求得2分。 | 0〜2 |
|  |  |  | （6）电站站牌报站系统后台系统演示，以及新型电子站牌集中控制系统演示，符合要求得2分。 | 0〜2 |
| 6 | 售后服务 （2分） | 质保符合招标要求的，得1分，给出更优的，评委酌情给分。 | 0〜2 |
| 7 | 技术参数及要求偏离： 投标技术参数及要求符合招标文件第三章中带※标识项的，每一项加0.25分,最高得5分；不符合的，每一项扣0.25分，最多扣5分；以上各项内容扣分、加分后,总分最高±5分。 投标时提供相关证明材料。 | 0〜±5 |

5.3报价得分为30分，权重为30%，由评委根据以下内容统一计算打分：

5.3.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.3.2 最终报价超过最高限价的投标人不进入报价评分。

5.3.3 最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其投标价格进行修正。若该投标人中标的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由中标人自行承担。

5.3.4 报价得分按以下方式计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予6%的扣除，投标报价计算公式如下：

投标报价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-6%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

⑶评标基准价=投标报价中的最低报价；

⑷投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.4 本项目最终得分=资信及商务得分＋技术得分＋报价得分；

5.5评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。