余杭区实验小学LED大屏采购项目

招 标 文 件

（招标编号：YHFY-20190509H-03）

采购人：杭州市余杭区实验小学

采购代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

日期： 2019 年 5月

目录

投标人注意	1

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标人须知	5

第三部分 采购需求	25

第四部分 合同样本	47

投标人注意

一、投标人在制作投标前务必仔细阅读“第二部分投标人须知”中的前附表、评标程序、被拒绝投标、无效投标、废标等条款及有关表格样张。

二、如遇开标截止时间推迟、招标需求变动等，招标组织机构将会在网上发布更正公告（通知），请投标人及时关注原招标信息发布媒介，并请投标人在阅读更正公告（通知）后，将公告打印并盖上投标人公章后传真至招标组织机构。

三、开标时间（投标截止时间）以“北京时间”为准投标人应当在开标时间前

到达开标室并递交投标文件，否则投标文件将被拒绝接收。

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经杭州市余杭区财政局确认书余财采确[2019]1466号批准现就余杭区实验小学LED大屏采购项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

- 项目名称及招标编号：

余杭区实验小学LED大屏采购项目（YHFY-20190509H-03）

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：

本项目为余杭区实验小学LED大屏采购项目的采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等，具体要求详见本招标文件“采购需求”。

预算金额：30万元

五、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体投标。

六、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

七、报名与获取招标文件时间：

1、报名时间：2019年5月16日至2019 年5 月24日，每天上午09:00-11:30；下午14:00-17:00（双休日及法定假日除外）。

- 报名形式：本项目采用现场报名,注意：本项目中标供应商须在合同签订以前完成浙江省政府采购正式供应商注册入库工作。

- 获取招标文件地点：杭州市余杭区余杭经济开发区振兴东路5号3幢3楼302室

- 招标文件资料费300元（售后不退还）。

八、报名及领取招标文件所需资料（复印件加盖公章留存）：

窗体顶端

（1）营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件加盖公章；

（2）投标人代表的有效身份证件原件与复印件，如授权委托的还须提供有效的授权委托书原件；

注：报名需投标人的法人代表或其授权委托人本人前来。

本项目投标人的资格仍需接受采购人或者采购代理机构审查，并在必要时要求提供原件核查。

窗体底端

3、投标截止时间（逾期送达或未密封将予以拒收）：

截止时间：2019年6月5日 14 时00 分整（北京时间，下同）

地点:杭州市余杭区余杭经济开发区振兴东路5号3幢3楼会议室

九、开标时间与地点（授权代表应携带本人有效身份证件出席开标会议，否则将予以拒收投标文件）：

开标时间: 2019年6月5日14时00分

地点:杭州市余杭区余杭经济开发区振兴东路5号3幢3楼会议室。

十、投标保证金（元）：

本次投标保证金为6000元（币种为人民币，拒收现金）。

收款单位（户名）:浙江方圆工程咨询有限公司余杭分公司

开户银行：中国建设银行余杭支行

银行账号：33050161743500001405

投标保证金缴纳截止时间：2019年6月4日下午16时00分（交付方式:汇票/支票/银行转帐）

九、窗体顶端

十一、招标公告可通过以下网站查看

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)

杭州市余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn）

澄清、修改等更正补充公告请自行登录浙江政府采购网、杭州市余杭区公共资源交易网进行下载查看。

窗体底端

十二、联系方式：

1、采购人：杭州市余杭区实验小学

地址：杭州市临平广和街57号

联系人：杨少锋 联系电话：0571-86233916

- 委托代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

地址：杭州市余杭区余杭经济开发区振兴东路5号3幢302

联系人：刘雪晴   联系电话：0571-86228610 18655648191

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市余杭区财政局

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼

联系人：杜国强，联系电话：0571-89180113，传真：0571-89180113

十三、质疑和投诉：

1、质疑事项：

（1）投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（2）投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

（3）投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（4）投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、投标人提出质疑应当提交质疑函的和必要的证明材料，« 政腑采购供应商质疑函范本»下载地址 :http: //gks.mof.gov.cn/,质疑函应当包括下列内容:

(一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联 系人及联系电话；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四) 事实依据；

(五) 必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑受理地点：杭州市余杭区余杭经济开发区振兴东路5号3幢302室。

3、提出质疑的供应商应当是参与本项招标活动的投标人投标人，在法定质疑明内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

5、投诉事项：投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，联系电话为0571-89180113。

6、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

第二部分 投标人须知

前 附 表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 余杭区实验小学LED大屏采购项目 |
| 2 | 招标编号 | YHFY-20190509H-03 |
| 3 | 采购人 | 余杭区实验小学 |
| 4 | 采购资金来源 | 财政性资金 |
| 5 | 采购内容 | 详见第三部分采购需求 |
| 6 | 合格的投标人资格要求 | 符合招标公告合格投标人资格要求 |
| 7 | 投标保证金 | a本次投标保证金为6000元（币种为人民币，拒收现金）。 收款单位（户名）:浙江方圆工程咨询有限公司余杭分公司 开户银行：中国建设银行余杭支行 银行账号：33050161743500001405 b须在投标保证金截止时间前将投标保证金（交付方式:汇票/支票/银行转帐等）缴纳入账。逾期未缴纳者视为无效投标。 c谢绝现金缴纳，并在缴款凭证备注栏中注明项目编号。 d投标时以银行进账单（银行缴款凭证）形式作为评判是否缴纳投标保证金依据，各投标人应将银行进账单（银行缴款凭证）复印件作为投标文件组成部分。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标文件递交后60天内有效 |
| 9 | 投标文件份数 | 一套完整的投标文件应当包括报价文件和商务技术文件。商务技术文件和报价文件应当分别制作，分别装订成册。 投标文件包括正本一份，副本四份。 投标人应将投标文件按分类分别密封，共2个密封包装袋，分别为（1）报价文件正、副本，（2）商务技术文件正、副本。各一正四副。 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
| 10 | 投标文件截止时间与开标时间、地点 | 截止时间: 2019年6月5日14 时00 分止 开标时间: 2019年6月5日14时00 分 地点: 杭州市余杭区余杭经济开发区振兴东路5号3幢3楼会议室 |
| 11 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 12 | 1）本项目将在开评标过程中现场公布商务技术得分、综合得分及排名； 2）如项目评标完成前，投标人授权代表已离开开标现场，则投标人不得以未公开得分情况及排名为由提起质疑、投诉。 |
| 13 | 13.1本项目预算公开，预算价为30.0万元； 13.2投标人针对本项目的投标报价不得超过采购预算金额，否则其投标无效； 13.3报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。 |
| 14 | 招标文件中标有“▲”条款为实质性内容，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为投标无效。 |
| 15 | 小微企业有关政策 | 相关资格认定要求：按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件“第五部分 投标文件格式”的格式要求提供《中小企业声明函》、《承诺书》及相关资料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（按照“第五部分 投标文件格式”）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 价格扣除：根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 16 | 企业信用融资 | 根据《余杭区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（余财采〔2015〕1号）的规定，凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得余杭区政府采购合同的区内中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，相关信息请在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）余杭区中小企业信用融资模块查询。 |
| 17 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 18 | 节能环保要求 | 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） |
| 19 | 原件提交 | 本项目如要求提交原件的，请各投标人根据评分细则、投标文件组成等要求在开标前提供相关原件，原件不提供或者原件与复印件不一致，对应评分项不得分或投标无效。 |
| 20 | 中标人在领取中标通知书前需向招标代理机构支付招标代理服务费。 2、招标代理服务费按 《余财政〔2018〕24号》文件中《余杭区政府投资项目招标代理服务付费限额标准》服务招标取费标准收取。招标代理服务费不包括支付的评标专家费，专家费按实际支付，向中标人收取，因专家费一般为现金支付，如中标人需开取专家费的发票，则需补足发票税点。 |

第一节投标人须知之通用条款

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标人”系指组织本次招标的招标代理机构（浙江方圆工程咨询有限公司）以及本项目采购人。

2.2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

2.3、“货物”系指投标人按招标文件规定须向招标人提供的所有产品、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4、“服务”系指招标文件规定投标方需承担的设计、安装、调试、技术协助等及其他类似的义务。

2.5、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、采购方式：公开招标。

4、投标委托：投标人代表应当是投标人的在职正式职工，请携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。授权委托书必须按照“第五部分投标文件格式”填写，如有不符授权无效，可能会导致投标无效。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

6.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.3、投标人如果以联合体形式参加投标的，必须遵守“关于印发《余杭区政府集中采购公开招标项目联合投标规则》的通知（余公资〔2015〕1号）”文件相关规定，文件下载地址：http://www.yhggzy.com.cn/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=308&ID=4645 。(不采用)

6.4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

6.5、本招标文件中所指的有效身份证件指的是：居民身份证、临时居民身份证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效。

二、招标文件

7、本招标文件由以下部份组成：

7.1、招标公告

7.2、投标人须知

7.3、采购需求

7.4、合同（样本）

7.5、投标文件格式

7.6、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有的话）

8、招标文件的澄清与修改

8.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

8.2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

8.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及计量

9.1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

9.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。

9.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

9.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

10、供货及投标报价

10.1、签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物运至规定地点。

10.2、投标人应明确供货期。供货期是指中标单位在合同生效后，将所供货物按合同清单所列的货物品种、数量等，运至合同规定地点安装，运行正常验收合格后交付使用的期限。

10.3、投标报价

10.3.1、报价包括项目实施所需的各种人工费、管理、利润、税务费、必要的保险费用及合同实施过程中不可预见的费用等的总均计入报价。投标报价应是唯一的，任何有选择或有条件的报价将不予接受。

10.3.2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

10.3.3、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不一定取得评审的最高分值, 也不是中标的唯一依据。

11、投标要求

11.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标可能被拒绝。

11.2、投标文件中商务技术文件须提供目录。

12、投标文件组成详见“第二节投标人须知之专用条款”。

13、投标有效期

13.1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

13.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

14、投标保证金

14.1、投标保证金、履约（质量）保证金用于本次招标免受因投标人的行为和产品质量引起的风险。

14.2、投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.3、本项目投标保证金在投标截止时间前以银行转帐或银行汇票等方式缴纳，拒绝现金缴纳。具体缴纳金额、账户等信息详见“第二部分投标人须知”的前附表。

14.4、履约保证金及质保金缴纳方式根据具体采购人的采购需求而定。

14.5、未按规定缴纳投标保证金，将被视为投标无效。

14.6、发生以下情况投标保证金或履约保证金、质量保证金将被没收：

14.6.1、开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

14.6.2、未按“第二部分投标人须知”的规定签订合同。

14.6.3、将中标合同转包给其它商家。

14.6.4、由于产品质量的原因。

14.6.5、外文资料的中文翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。

14.7、投标保证金的退还：

11.7.1、中标单位的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还（无息）；

11.7.2、未中标单位的投标保证金由浙江方圆工程咨询有限公司余杭分公司在中标通知书发出后五个工作日内退还（无息）；

11.7.3、本项目如存在质疑、投诉情况，保证金将延期退还。

11.8、发生以下情况投标保证金将不予退还：

11.8.1、开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

11.8.2、中标后无正当理由不与招标采购单位签订合同的；

11.8.3、将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明,且未经招标采购单位同意,将中标项目分包给他人的；

11.8.4、拒绝履行合同义务的；

11.8.5、其他法律法规规定的不予退还保证金的情况。

15、投标文件的编制

15.1、投标人按本招标文件“第二部分投标人须知”前附表规定的份数和规定的语言编制投标文件并明确标识各部分内容。投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

15.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章并由法定代表人或授权委托人签字或盖章，投标现场修改由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

16、投标文件的签署和份数

16.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）或单独装订。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

16.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，并按照招标文件要求进行签字、盖章，副本为正本的复印件。

16.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

四、投标文件的递交

17、投标文件的包装和递交

17.1、投标文件须密封包装，并加盖投标人公章，其中报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价。

17.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”字样，并加盖投标人公章。可参考：第五部分、投标文件格式。

17.3、招标采购单位将拒绝未通过报名的投标人的投标文件。

17.4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.5、不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

17.6、在投标截止时间前由其授权代表持本人有效身份证件将投标文件送至招标人指定地点。

18、递交投标文件的截止时间

18.1、所有投标文件[包括根据评标办法的需要递交各类证书和资料文件的原件（不需密封）及原件目录清单]必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标人指定地点。

18.2、招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件[包括根据评标办法的需要递交各类证书和资料文件的原件（不需密封）及原件目录清单]。

19、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

五、开标

20、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到，主动出示本人的有效身份证件及有效社保缴纳证明材料由采购代理机构验证确认，否则视同未派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

21、开标程序：

21、开标程序：

21.1、参加开标大会的投标人应签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标供应商的，应补签《政府采购活动现场确认声明书》。

21.2、开标时，由投标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

21.3、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

21.4、开标会结束。

六、资格审查

22、资格审查

22.1、开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

22.2、投标人未按照招标文件要求提供资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

23、组建评标委员会

除特殊情况外，项目评标委员会根据相关规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数。

24、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

25、评标程序

25.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件符合性审查、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

25.2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

254.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

25.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

25.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

26、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28、评标原则和评标办法

28.1、综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

使用综合评分法的采购项目，提供的全部核心产品均为相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

28.2、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

30、资格性审查无效投标的情形

（1）、被拒绝的投标文件；

（2）、未通过报名的；

（3）、未按规定交纳投标保证金；

（4）、投标文件份数不符合要求；

（5）、资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“合格投标人的资格要求”）；

（6）、信用审查不通过的；

符合性审查及其他无效投标的情形

（1）、投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书，任意一项未加盖单位公章；

（2）、开标一览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字；

（3）、提供虚假证明材料；

（4）、加“▲”的分项报价表中“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的；

（5）、投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清或不响应，评标委员会不能确认为有效；

（6）、投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

（7）、投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

（8）、未按照招标文件标明的币种报价；

（9）、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

（10）、投标报价具有选择性；

（11）、报价文件之外其他投标文件中出现投标报价的（招标文件另有规定的除外）；

（12）、投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

（13）、投标人串通投标的；

（14）、本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，所投产品不在节能产品政府采购清单中的；

（15）、投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（16）、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（17）、不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件；

（18）、根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

31、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条等条款之规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

31.1、符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

31.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.3、投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

31.4、因重大变故，采购任务取消的；

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原采购方式进行或采取其它采购方式。废标后，招标采购单位将就废标理由通知所有投标人。

32、评标内容的保密

32.1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

32.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对招标代理机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消中标资格。

七、定标

33、推荐中标单位

33.1、综合评分法：评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐中标候选人。

33.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

34、定标

34.1、招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。中标通知书将作为签订合同的依据。

34.2、招标采购单位将在中标供应商确定之日起2个工作日内，将中标公告发布于以下网站：

浙江政府采购网(http：//www.zjzfcg.gov.cn)；

对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因

八、合同签订及其他

35、合同备案：政府采购合同一式多份，其中壹份须交到浙江方圆工程咨询有限公司备案。

36、签订合同

36.1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签定政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

36.2、招标文件、中标单位的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

36.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺、擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标人即可没收投标保证金。同时，招标人取消该单位的中标权，将于下一中标候选人签订合同，或者重新组织招标。

36.4、采购人与中标单位签订合同后，采购合同应经有关部门鉴定方可生效。

36.5、合同签订后，招标结束。

36.6、投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

36.7、在中标单位签订合同并生效后，中标单位即为供应商。

37、履约保证金、质量保证金

37.1、履约保证金、质量保证金根据不同采购人的采购需求而定。

37.2、履约保证金、质量保证金均由采购人收取。

38、验收

货物类：根据余财采〔2012〕2号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》的通知，对于单次采购金额在三十万元以上的货物类采购项目（除国家规定应由专业机构强制检测或已聘请专业监理公司监理的采购项目），委托余杭区质量计量监测中心政府采购验收办公室进行验收。对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，列入不良行为记录名单，给予1至3年内禁止参加政府采购活动的处罚，同时将处罚结果上网进行公示。

- 货款结算方式、交货时间：具体参见“第三部分采购需求”的相应条款。

40、质疑与投诉

40.1、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

40.2、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

40.3、投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

40.4、投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

40.5、投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，联系电话为0571-89180113。

第二节投标人须知之专用条款

41.投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

41.1、投标人的报价文件应单独密封，内容应当包含：

▲41.1.1、开标一览表；

41.1.2、分项报价表；

41.1.3、投标人需要说明的其他文件和资料。

投标报价注意事项：

- 投标报价应包括完成整个项目设备费、安装调试费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。；

（2）投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价。

41.2、投标人的技术文件内容应当包含：

（1）目录；

（2）评分对应表（专家评分的一个参考及查阅依据）；

▲（3）采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分 投标文件格式）；

（4）对应技术、商务分中技术分评分细则提供相关证明资料制作进投标文件内，并按相关要求提供原件开评标现场核查；

（5）采购需求中涉及的报告及相关证明材料（如有）；

（6）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

（7）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

41.3、投标人的商务文件内容应当包含：

（1）目录；

（2）评分对应表（专家评分的一个参考及查阅依据）；

（3）▲营业执照复印件加盖公章（投标人未按照招标文件（招标公告五、合格投标人的资格要求）要求提供资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效）；

（4）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业独立参加政府采购活动时还须提供：总公司（总机构）授权原件或房产权证(复印件)或其他有效财产证明材料(复印件)；

（5）▲法定代表人授权委托书原件、法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件和授权代表的社保缴纳证明复印件（必须按照第五部分投标文件格式，如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件）；

（6）▲投标响应函（必须按照第五部分投标文件格式）；

（7）▲无失信行为承诺书；

（8）中小企业证明材料（如有）（必须按照第五部分投标文件格式）；

（9）▲本项目投标保证金缴款凭证原件或者复印件；

（10）对应技术、商务分中商务分评分细则提供相关证明资料制作进投标文件内，并按相关要求提供原件开评标现场核查；

（11）采购需求中涉及的报告及相关证明材料（如有）；

（12）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果）；

（13）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

42、评标办法及评分标准：

42.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各投标人评标综合得分=价格分+（技术、商务分），总和为100分，其中：投标价格得分30分，技术商务得分70分。

42.2、评标内容及标准

42.2.1、价格分（30分）

（一）投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

42.2.2、技术、商务分（70分）

（一）技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- （2）、评分细则如下：

| 分类 | 评 分 内 容 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（46分） | 项目实施方案 | 根据投标人提供的保证产品生产及安装质量的技术方案和措施，项目实施方法论、质量保证措施、时间安排、施工时间进度表、运输、现场安装管理计划、实施进行的技术力量和人力资源安排情况方案，有无严密的质量监控措施和质量检测设施，安装、调试、验收的方案和措施的科学有效程度等进行综合评审，酌情给分。（0-4分） | 4分 |
|  | 产品资质证书 | 设备制造商具有（有效期内）的安全生产许可证、三级保密资格证书的（加盖原厂红章），每份得3分，最高得6分。 | 6分 |
|  | 质保售后服务承诺及售后服务方案 | 根据售后服务的具体内容和措施（包括质保期内的售后服务具体方案及质保期满后的售后服务具体方案），售后服务承诺的范围、完善程度（包括维保年限，维保、升级服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）；供应商承诺质保期后的服务标准、升级更新服务、费用情况等酌情给分。（0-4分） | 4分 |
|  | 维修服务网点 | 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，根据售后服务类型（分公司、办事处或第三方协作单位）、服务网点远近比较酌情给分，需提供分公司、办事处或第三方协作单位相关证明材料。 | 3分 |
|  | 设备性能、参数、技术规范的偏离情况 | 1）技术参数全部满足招标文件要求的得26分；打★号指标有负偏离的每项扣3分；非打★号指标有负偏离的每项扣1分，扣完为止。（打★号指标及要求以投标时出具的相关检测报告复印件（经CNAS认可的,加盖原厂红章）和相关证明文件为准） | 26分 |
|  | 培训方案 | 根据投标人的技术培训及技术支持承诺、人员培训计划的合理性、承诺免费培训课程情况、培训时间、师资及方式、培训方案的科学性、完整性、先进性、可行性进行综合评审，酌情给分。（0-3分） | 3分 |
| 商务分（24分） | 投标人获得的荣誉证书 | 2015年1月1日以来投标人获得的市级（含）以上政府部门颁发的荣誉证书的，每提供一个得2分，最多得4分，投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供原件查验，不提供不得分。 | 4分 |
|  | 投标人获得的认定证书 | 投标人具有高新技术企业认定证书的得2分，具有软件企业认定证书的得2分，投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供原件查验，不提供不得分。 | 4分 |
|  | 投标人获得系统集成资质证书 | 投标获得信息集成肆级（含）以上资质得3分，投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供原件查验，不提供不得分。 | 3分 |
|  | 投标人信用等级证书 | 具有政府部门颁发的有效期内的“守合同重信用” 证书得3分，投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供原件查验，不提供不得分。 | 3分 |
|  | 投标人获得体系认证证书 | （1）投标企业获得ISO27001信息安全管理体系认证证书（3分） （2）投标企业获得ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（3分） （3）投标企业获得ISO9001质量管理体系认证证书（3分） 投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供原件查验，不提供不得分。 | 9分 |
|  | 投标文件制作 | 投标文件编制质量：投标文件编制完整、语句通畅、格式规范、装订整齐、方便阅读，内容不完整、格式不规范、装订不整齐、资料不全者每涉及一项扣0.5分，扣完为止。 | 1分 |

43.解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人浙江方圆工程咨询有限公司。

第三部分 采购需求

一、项目概述：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备费、安装调试费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、产品演示费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能厅主屏 | 像素点间距（mm）：物理像素点间距：2.5 像素分辨率：160000点/平方 显示屏体净面积： 6.4米（宽）× 3.36米（高） 驱动方式：恒流驱动 模组分辨率：128×64 像素模组规格：320MM×160MM×15模组 ●管芯及封装要求：铜支架金线封装，SMD2121（出具原厂证明文件复印件加盖原厂公章） ★最大功耗（W/㎡）：≤300W/㎡ ★平均功耗（W/㎡）：≤100W/㎡ 开关电源：200W-5V。 ★水平视角：≥160°； ★垂直视角：≥140°； 显示颜色：红、绿、蓝各256色，共16777216种颜色 ★白平衡亮度：600-800nits;校正后 失控率：失控率不大于万分之一 ★发光点中心距偏差：＜3%（校正后） ★平整度：≤0.2mm； MTBF：≥10000小时 最佳视距：8米~240米； 图像传输速度：≥60帧/秒； ★刷新率：≥3000HZ； 数据传输：并行RS422 光纤可选； 亮度调节方式：软件调节256级可调； 视频输入方式：Video及S-video； ★低亮高灰：100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bits灰度 传送距离（控制计算机到显示屏）：超5类线100m；单模光纤等； 开关电源负荷：5V/40A； 计算机显示模式：800×600，1024×768 图像切换：VGA同步同帧 ★单点校正：支持 ★亮度均匀性（校正后）：≥98% ★色度均匀性（校正后）：±0.003Cx.Cy之内 ★对比度：5000:1， 工作温度范围(℃)：-20-40 存储温度范围(℃)：-30-60 工作湿度范围（RH）：10-80%无凝露 存储湿度范围（RH）：10-85%无凝露 ★色温（K）：3000-10000可调 ★高温、高湿工作：将产品放入40℃，80%环境中放置8小时，再恢复到常温，产品外观结构和功能均应正常 ★低温工作：将产品放入-10℃环境中，通电工作8h，再恢复到常温，产品外观结构和功能均应正常。 ★盐雾测试：盐雾工作试验空间内温度：35℃，PH值：6.5-7.2，放置时间：8h，产品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀等现象，符合盐雾10级要求 | 21.504 | 平方米 |
| 2 | 主控系统 | 外置视频发送控制器： 1. 输入分辨率 ： 1920×1200，2048×1152，2560×960 2. 带载能力 ： 231万像素 3. 供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ 4. 控制方式 ： USB接口控制 5. 视频接口 ： HDMI / DVI 6. 音频接口 ： HDMI/一路3.5mm接口音频输入 7. 视频格式 ： RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 8. 输出接口 ： 四网口 9. 视频源位深 ： 8/10/12bit 10. 光探测头 ： 1路 | 2 | 台 |
|  |  | 接收卡： 1. 集成 16个标准 HUB75 接口，免接 HUB； 2. 单卡输出 RGB 数据 32 组； 3. 单卡带载像素为 256×512； 4. 支持配置文件回读； 5. 支持温度监控. 6. 支持网线通讯状态检测； 7. 支持供电电压检测； 8. 支持高灰度高刷新； 9. 支持逐点亮色度校正； 10. 支持接收卡预存画面设置； | 40 | 套 |
| 3 | 软件系统 | （1）视频功能 实时显示真彩色视频图像，实现现场转播、回放功能；（需配备相关视频处理技术设备）驳接摄像机，清晰、无闪烁的实时显示视频图像，实用显示真彩色视频图像，实现现场直播集体育比分的显示； 转播广播、电视及卫星电视等节目； 播放录像机、影碟机（VCD、DVD、LD）等视频节目，满足视频信号播放和基本要求；支持PAL、NTSC、SECAM等各种制式 实现文字图像迭加文字信息，全景、特写、慢镜头、拖拽影像等特技效果的编辑和播放功能。 满足文艺表演的使用需求； 可以播放AVI、MOV、MPG、DAT、VOB等多种格式的文件。 多种文字、字体可供选择； 亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节，调节范围为256级。 具有重迭（VGA+Video）、影像（Video） 、VGA三种显示模式。 具有Video影像压缩控制功能。 具有水平/垂直位置补偿功能。 （2）文字/图形/信息发布功能 具有丰富的播放方式，显示流动信息、通知、标语口号等，存储数据信息容量大； 有多种中文字体和字型可供选择；还可以输入英文、法文、德文、希腊文、俄文及日文等诸多的外文； 播出系统具有多媒体软件，可灵活输入及播出多种信息； 播出方式有左右滚动、上下滚动、左右推、上下推、旋转、缩放、淡入淡出等二十种以上。 同时通过网络连接，显示网络数据信息。 | 1 | 套 |
| 4 | 计算机系统 | I5-8500 4G 500G DVD 集显 千兆网卡 WIN10）21.5英寸液显 | 1 | 台 |
| 5 | 视频处理器 | 基于一个强大的FPGA处理平台，支持包括 2路CVBS，2路VGA，1路HDMI和3路DVI等多样化的信号输入，并且支持任意输入源的快速无缝切换或淡入淡出切换特效，可以为您带来更加灵活的画面构造体验。配套全新的智能管理软件，用户可以通过该管理软件完成更加丰富的画面拼接效果，更充分的满足您的需求。 1) 具有完备的视频输入接口，包括 2路CVBS，2路VGA，1路HDMI，3路DVI, 支持一路DVI Loop; 2) 支持3路DVI输出，其中一路为预览输出，另外两路拼接输出，最大输出分辨率可达3840x1200@60Hz； 3) 输入分辨率最大支持1920×1200@60Hz，且向下兼容； 4) 支持最多同时开三个窗口，每个窗口最大分辨率可达3840x1200，并且支持一路OSD，可以选择以图片或文字方式叠加； 5) 窗口的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 6) 预监接口支持四宫格预监四路视频； 7) 支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用； 8) 新一代拼接处理器产品，具备强大的图像处理功能，配合专业的图像控制软件，具备友好的人机界面; 9) 提供多种输入源切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 10) 一个直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 | 1 | 台 |
| 6 | 主屏结构框架 | 正面铝塑板或亚光不锈钢装饰（颜色待定），实厚0.8mm，钢材料采用国标正材镀锌钢材，整体壁挂钢结构，主架框及支架、背条的材料为方通40*40*2.75，背条加强肋材料为方通40*40*3，其他材料为角钢40*40*5。因安装位置位于人流密集型区域，环境复杂，施工安全性要求比较高，各投标人应在投标前进行现场勘查。中标后需出具钢结构施工图，经使用单位认可后按图施工。 | 1 | 套 |
| 7 | 配电箱 | 根据项目需求定制（15千瓦，建议元器件使用施耐德产品） | 1 | 套 |
| 8 | 线缆 | 5*10YJV国标电缆线、六类信号线的布设及辅材 | 1 | 项 |
| 9 | 其他 | 运输及安装调试 | 1 | 项 |
| 10 | ★屏体厂家的质量与安全要求 | 1、根据国家相关规定，具有低碳节能技术产品及示范案例推荐目录（以提供的有效证明材料为准）； 2、投标品牌及规格具有国家强制性CCC认证证书；（需加盖原厂章） 3、设备制造商具有（有效期内）钢结构工程专业承包叁级证书；（需加盖原厂章） 4、设备制造商具有（有效期内）信息系统集成及服务贰级及以上证书；（需加盖原厂章） 5、设备制造商具有（有效期内）舞台音视频设计、安装及调试甲级资质证书；（需加盖原厂章） | 1 | 项 |
| 11 | ★售后及服务 | 为保证服务的便捷性及响应时间，屏体厂商应在浙江省区域范围内设有分公司（以分公司营业执照注册地址为准） | 1 | 项 |
| 12 | ★兼容性要求 | 为保证兼容性和稳定性，本项目显示屏品牌、控制系统及播放软件、配电箱、视频处理器必须为同一厂家生产，提供显示屏、配电箱、视频处理器的国家强制性3C认证证书，提供播放软件的计算机软件著作权证书。（加盖原厂章） | 1 | 项 |

备注：标注“●”的为实质性参数与要求，不可偏离；标注“★”的为重要参数与要求。

三、供货要求：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：余杭区临平南苑街道广和街57号

●四、售后服务要求：

1、质保期要求：3年

2、技术支持要求：质保期内出现问题，2小时内响应，6小时内到达现场，24小时内解决问题，现场解决不了的采取无偿提供备品、备件或备机等补救措施。

3、其他：无

五、培训要求：按照采购单位要求安排培训。

●六、工期要求：合同签订后60个工作日安装调试完毕。

七、履约保证金和质量保证金：

在合同签订以前供应商向采购人缴纳中标总额5%的履约保证金，验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，在无质量问题的情况下，质量保证金将在质保期满后无息退还。

八、货款支付：

在供应商根据合同规定将货物交付、验收合格后，供应商提供发票，采购人凭发票、确认单以及合同上报区财政，区财政审批下拨款到位后，采购人立即支付全额货款。

九、采购人认为必须说明的其他内容：

带“●”条款为实质性条款，投标人须提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分 投标文件格式六），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

第四部分 合同样本

合同编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

鉴证方：

甲、乙双方根据                  项目（项目编号：     -    ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单价(元) | 数量(台) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | ---- |
| 合同价款大写： |  |

（合同价款包括含设备费、安装调试费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、产品演示费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用）。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

乙方支付中标总额   的履约保证金。

五、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1、质保期   年。质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

2、质保金       元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

七、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

八、货款支付

1、付款方式： 在供应商根据合同规定将货物交付、验收合格后，供应商提供发票，采购人凭发票、确认单以及合同上报区财政，区财政审批下拨款到位后，采购人立即支付全额货款。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（）小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十二、调试和验收

根据余财采〔2012〕2号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》的通知，对于单次采购金额在十万元以上的货物类采购项目，由质检余杭分局监测中心进行验收。

质检余杭分局监测中心对乙方提交的货物将依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的()%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之（）向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之（）向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值（）%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章经交易中心鉴证后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4、 本合同（□是  □否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可登陆余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资模块”进行查询。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

6、本合同一式多份，具有同等法律效力，甲乙双方、鉴证方、区财政局采购监管科、验收单位，各执一份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

鉴证方（盖章）：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第五部分、投标文件格式

- 投标响应函

：

（投标人全称）授权                （全权代表姓名）          （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：    ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本四份，商务/技术文件正本一份、副本四份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供

应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

- 提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本4份。具体内容为：

- 报价文件；

- 投标技术文件和商务文件；

- 编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

- 由银行出具的金额为的投标保证金（支票/汇票）。

- 按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 保证遵守采购文件中的其他有关规定。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

- 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

法人代表签字：

授权委托人签字：

公司盖章:

联系人：联系电话:

联系地址：

邮政编码：传真号码：

日期：年	月		日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、授权委托书

：

兹委派我公司          先生/女士（其在本公司的职务是：      ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：               ）代表我公司全权处理项目（项目编号：      ）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                 授权代表（签字）：

职务：                               职务：

身份证号码：                         身份证号码：

投标人（公章）：

授权委托日期：  年  月  日

附:法定代表人、授权委托人身份证复印件正反面；

三、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 本项目投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥ |
| --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月  日

四、分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 品名 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |
|  | 小写：￥ |

备注：

1、针对本项目的采购清单一一对应填写。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

3、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

4、漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年  月   日

五、采购需求实质性内容响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分采购需求”中带“▲”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分采购需求”中所有带“▲”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

- 服务体系基本情况一览表

| 公司名称 | 注册资本 | 企业地址 | 法定 代表人 | 联系人 | 联系电话 | 售后服务热线电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附技术服务机构的相关资料（含营业执照、公司资质材料、人员情况、相关案例等）。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

七、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目编号：

| 服务网点名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |
| 经营期限 |  |
| 售后服务协议 |  |
| 售后服务内容 |  |
| 工作业绩 |  |
| 服务承诺 |  |
| 业务咨询电话 |  | 传真 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

八、项目组人员情况安排表

项目编号：

| 拟任分工 | 姓名 | 学历 | 本单位工作时间 | 专业工龄 | 获得的专业技术资格证或技术培训登记证 | 履历 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供上述人员履历，学历、资质证书的复印件（加盖单位公章）、社保证明等根据评审内容附材料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

九、类似项目实施业绩一览表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评审内容提供相关材料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

十、本项目的项目负责人及小组人员情况表

| 姓名 |  | 20 年1月1日以来年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

本项目的项目小组人员情况表

（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年月日

十一、无失信行为承诺书

（招标人）：

本公司承诺：在本项目采购和执行期间，本公司、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若本公司、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：20  年  月 日

十二、中小企业证明材料

## （一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由

本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月   日

附： “国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果网页截图（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）。

（二）承诺书

我单位根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，主营业务属于                                                    行业（（1）农、林、牧、渔业（2）工业（3）建筑业（4）批发业（5）零售业（6）交通运输业（7）仓储业（8）邮政业（9）住宿业（10）餐饮业（11）信息传输业（12）软件和信息技术服务业（13）房地产开发经营（14）物业管理（15）租赁和商务服务业（16）其他未列明行业），并提交如下材料：

1、企业营业执照副本复印件；（加盖单位公章）；

2、企业上年度财务报表（企业利润表、企业资产负债表）（相关材料加盖税务部门公章）；

3、企业上年度从业人员证明材料（1-12月份社会保险基本结算表或社会保险费年度结算申报表）（相关材料加盖社保部门公章）；

我单位承诺：以上提交材料内容真实、有效。如有不实,愿负相应的法律责任并承担由此产生的一切后果。

特此承诺。

公司名称：

经办人签字：

职    务：

联系电话：

办理日期：    年    月    日

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

十三、对应技术、商务分中评分细则提供相关证明资料制作进投标文件内，并按相关要求提供原件核验；

十四、采购需求中涉及的报告及相关证明材料（如有）；

十五、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

十六、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

(唱标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年   月  日  时分之前不得启封

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件

(开标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在   年  月  日  时分之前不得启封

十七、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

十八、评分响应表（放于投标文件目录后首页）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见商务文件第几页 |
|  |  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

投标所需原件递交清单

项目编号：

| 序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年    月   日