# 招  标  文  件

# 采购编号:龙政采F2019-204G55

# 项目名称: 龙泉市城东小学项目-小学数字化校园建设弱电工程

采 购 人: 龙泉市城东小学项目建设办公室

采购代理机构:浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

二〇二〇年三月

龙泉市城东小学项目-小学数字化校园建设弱电工程

采购编号：龙政采F2019-204G55

采购单位（盖章）：   龙泉市城东小学项目建设办公室

代理机构（盖章）： 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

备案单位（盖章）：      龙泉市政府采购办公室

二〇二〇年三月

目  录

第一章 招标公告	4

第二章  投标人须知	7

前列表	7

一   总则	9

二   招标文件说明	10

三   投标文件的编写	10

五   投标文件的提交、修改和撤回	13

六   开标和评审	14

七   投标无效的情形	16

八   法律责任	17

九   询问	18

十   质疑	19

十一  投诉	20

十二   授予合同	20

十三  验收	21

十四  政府采购政策	21

十五  其他事项	22

第三章 技术要求	23

一、 货物清单及技术要求	23

二、供货时间及交货地点	77

三、付款方式	77

四、质保期要求	77

五、培训要求	77

六、售后服务	77

第四章　合同格式	79

第五章　投标相关文件格式	86

一   资格审查文件格式	86

1、公司有效营业执照复印件	87

二  资信商务及技术文件格式	95

6.项目实施方案	103

三 报价文件格式	110

四 投标文件封面及外包装封面格式	112

五 中标供应商公告内容	113

第六章  评标办法和细则	114

一   总则	114

二   评审委员会	114

三   评标程序	114

四   评标一般规定	116

五   评标办法和细则	116

六  评审纪律和要求	119

## 第一章 招标公告

浙江大兴建设项目管理咨询有限公司受龙泉市城东小学项目建设办公室的委托，对龙泉市城东小学项目-小学数字化校园建设弱电工程进行采购。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制本文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号:龙政采F2019-204G55

2.采购项目：龙泉市城东小学项目-小学数字化校园建设弱电工程

3.采购方式：公开招标

4.采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述 | ▲预算金额（最高限价）（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙泉市城东小学项目-小学数字化校园建设弱电工程 | 1 | 项 | 详见采购需求 | 5318070.86 |  |

5.投标人应具备的资格要求：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

5.2投标截止之日至前三年内，在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，资格审查时不予以通过；

5.3投标截止之日至前三年内，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过；

5.4投标截止之日至前三年内，在“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）“曝光台”中被曝光且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过；

5.5本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

6.特别说明：

6.1本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

6.2投标人应在开标前完成CA数字证书办理（汇信和天谷CA已经互认，须注意CA锁有效期限）。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理，CA锁办理可联系CA锁公司客服400-881-7190。。

6.3投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/file/index.html?utm=web...11e9885f0fa8b4e5dbff。

7.招标文件获取：

7.1.招标文件网上获取时间:2020年3月11日-3月19日每天8:30-11:30,14:00-17：00（北京时间）,双休日及法定节假日除外（注：招标文件获取截止后至投标截止时间前有潜在投标人提出要求获取招标文件的，允许其获取）。

7.2．网上获取招标文件时须向采购代理机构提供以下报名资料:
⑴报名基本情况表；
⑵营业执照副本复印件；
报名资料传至邮箱345627731@qq.com（以实际收到邮件的时间为准）。为确保报名资料已准确无误递交，请各投标人在递交报名资料后及时与招标文件指定的项目负责人取得联系。未提交报名资料的投标人对招标文件提出质疑的，不予受理。

7.3 已注册政采云平台的投标人可登陆平台，申请获取采购文件；未在政采云平台注册的投标人可以登录https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry申请注册。

8.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

9.招标文件发售及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

10.投标文件递交：本项目实行电子招投标, 投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台完成电子投标文件的传输提交，无需到达现场提交投标文件；

11投标文件提交地点：

电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交。

12.投标截止时间：2020年4月1日9：30（北京时间）。

13.开标时间：2020年4月1日9：30（北京时间）。

14.开标地点：投标人均应当准时在线参加。投标人需在开标时间（北京时间2020年4月1日9:30）后60分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。(详见流程https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding)。

15.浙江政府采购网相关注册事宜：

⑴供应商未在浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）注册成为正式供应商，需前往注册；

⑵本项目排名第一的成交候选人未注册成为浙江省政府采购网“正式供应商”的，将会影响该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担；

⑶营业执照注册地为浙江省内的供应商请咨询注册地公共资源交易中心（或采购中心），营业执照注册地为浙江省外的供应商请咨询浙江省政府采购中心。

16．联系方式

（1）采购人名称：龙泉市城东小学项目建设办公室

联系人： 朱先生       联系电话：13867055778

（2）采购代理机构名称：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

项目负责人：蒋女士      联系电话：0578-7129658

质疑联系人：潘先生      联系电话：0578-7129658

地址：龙泉市中山东路83号2幢5楼

（3）同级政府采购监督管理部门名称：龙泉市政府采购办公室

联系人：沈先生    监督投诉电话：0578-7117319    传真：0578-7117319 地  址：龙泉市华楼街229号财政局政府采购办公室

采购人：龙泉市城东小学项目建设办公室

采购代理机构：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

日期：2020年3月11日

## 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 龙泉市城东小学项目-小学数字化校园建设弱电工程 |
| 2 | 采购人 | 龙泉市城东小学项目建设办公室 |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购委托代理 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效。 |
| 9 | 招标文件质疑 | 自获取采购文件之日（获取截止日之后获取采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以扫描件发送电子邮箱（345627731@qq.com）形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 10 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |
| 11 | 履约保证金交纳方式 | 履约保证金：合同总价的1.5% 履约保证金交纳截止时间：签订合同前交纳，具体交纳方式由采购方确定，项目验收合格后转为质保金，质保期满后一次性无息退还。 |
| 11 | 投标文件 递交方式 | 供应商应于2020年4月1日上午9：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 开标时间 及地点 | 时间：2020年4月 1 日9时30分开始 地点：龙泉市招投标中心开标室（贤良路333号行政中心西副楼四楼） 开标时间后1小时内（2020年4月1日上午10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年4月1日上午9时30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至邮箱（345627731@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至邮箱（345627731@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2020年4月1日上午9时30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。 |
| 13 | 中标结果公告及中标通知书 | 中标结果公告在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）等媒体上发布，并发布中标通知书 |
| 14 | 评标办法 和细则 | 详见本招标文件第六章 |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| 16 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） |
| 17 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系龙泉市城东小学项目建设办公室。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的供应商。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江大兴建设项目管理咨询有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8“▲” 系指实质性要求条款；“★”系指项目关键核心产品。

3.投标人资格条件

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2按招标文件要求提交投标保证金；

3.3投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3招标要求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的发售及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名供应商认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网”、“丽水市公共资源交易网”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3其中电子投标文件编制要求：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）和本招标文件要求编制并进行关联定位；

9.4由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

10投标文件的形式、效力和组成

10.1投标文件分为：电子投标文件和备份电子投标文件两种形式。

10.2投标文件的效力：电子投标文件和备份电子投标文件具有同等效力，内容应完全一致。其中备份电子投标文件不作为强制要求，供应商仅提交备份电子投标文件投标无效。

10.3投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件无法正常解密，才能启用备份电子投标文件。备份电子投标文件一旦启用，则电子投标文件不予启用。

10.4递交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信商务及技术内容, 其资信商务及技术内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式。

▲11.1.1 公司有效营业执照复印件（加盖投标人公章）；

▲11.1.2负责人身份证复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证复印件）；

11.1.3投标人财务状况报告：

供应商可提供以下一种材料作为本单位财务报告：

1、有资质的审计部门提供的近三年中，任一年度的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益表及其附注（即四表一注须有审计部门盖章）；

2、有资质的审计部门提供的近三年中，任一年度的有审计部门盖章完整的财务报告；

3、响应截止时间前三年中，任一年度银行出具的信用等级证书；

4、响应截止时间前三个月中，任一个月内其基本账户开户银行出具的资信证明。

11.1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

1、依法缴纳税收相关材料：

响应截止时间前六个月中，任一月税务部门出具的完税证明（须体现增值税或营业税或企业所得税）；

2、社会保障资金相关材料：

响应截止时间前六个月中，任一月缴纳社会保险的凭据（税务部门出具的专用收据或社保部门出具的社会保险缴纳清单）

▲11.1.5资格声明；

▲11.1.6无重大违法记录声明书；

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

▲投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标单价和投标总价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择的报价。投标报价超出最高限价的不进入报价标评审，视报价分为零分。并不得推荐为中标候选人。

11.4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.投标有效期

▲12.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

13.电子投标文件上传的地点和截止时间

13.1投标人应于投标截止时间前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

13.2所有投标文件按投标文件规定格式要求盖章，投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

14.迟交的投标文件

招标方在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

15.投标文件解密

开标时间后1小时内（2020年4月1日上午10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年4月1日上午10:30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年4月1 日上午9时30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至邮箱（345627731@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至邮箱（345627731@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2020年4月 1 日上午9时30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

### 五   投标文件的提交、修改和撤回

16.1 投标文件的加密、密封及标记

16.1.1电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）进行加密；

17.投标文件的提交

▲17.1供应商应于投标截止时间前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

17.2供应商应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装。

18.投标文件的修改和撤销

18.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的电子投标文件并重新传输递交；

18.2 补充、修改后重新提交的电子投标文件应按磋商响应文件的规定编制、导入、加密和提交；

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

### 六   开标和评审

19.开标

19.1本项目优先采用电子投标文件进行开标、评标；若有以下特殊情形的，采用备份电子投标文件进行开标、评标：

19.1.1因网络或政采云系统或其他问题造成所有供应商的电子投标文件无法正常解密的；

19.1.2电子投标文件成功解密的投标人不足三家的。

19.2本项目采用电子交易进行开标、评审，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担；

19.4开标程序

19.4.1主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

19.4.2介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

19.4.3宣布开标纪律；

19.4.4投标截止时间后的1小时内（开标当日上午9:30-10:30时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现以外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑。

19.4.5评标委员会对投标方的资格和商务技术响应文件进行评审；

19.4.6评标委员会对报价情况进行评审；

19.4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程：详见第六章。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件澄清、说明或者补正通过电子交易平台交换数据电子文件，供应商提交澄清说明或补正的时间为30分钟。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7） 修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

24. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的；

26.2 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

26.3 电子投标的，电子投标文件未在规定时间内解密的（备份电子投标文件按要求提供的除外）；

26.4 不具备招标文件规定资格要求的；

26.5 投标有效期不足的；

26.6评标委员会评定有实质上 “▲”条款的负偏离的；

26.7 评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

26.8投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

26.9报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.10 招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的；

26.11投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

26.12 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

26.13 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

26.14提供虚假材料谋取中标的；

26.15 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

26.16 招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

27. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

28. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

28.4 将政府采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

30.13 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 九   询问

31.投标人有权就采购活动的事项在有效时限内提出询问。

31.1投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

31.2对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

31.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

31.2.2采购代理机构将在投标截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） 上予以公布，请投标人务必关注相关网站，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

31.3投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

31.4政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

### 十   质疑

32.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

32.2质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑供应商应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑供应商应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4质疑供应商提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑供应商。

32.6质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告，投标保证金不予退还。

### 十一  投诉

33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十二   授予合同

34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网”上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

35.授予合同时变更数量的权力

35.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

36.签订合同

36.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

36.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人将不退还投标保证金。同时采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人将延期退还中标供应商履约保证金，直到中标人正常履行有关义务止。

### 十三  验收

37. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

37.1 如本项目采购人将邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

37.2其他投标人，在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

37.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十四  政府采购政策

38. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

38.1 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

38.2 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业投标人，应根据省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（下称暂行办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选投标人后再申请注册入库。

38.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予  6% 扣除。

### 十五  其他事项

39. 解释权

39.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

40. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

41. 采购代理服务费: 由中标人支付采购代理服务费，费用以中标价按下表货物类收费标准收取，采用差额定率累计法计算，中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

# 技术要求

### 货物清单及技术要求

（一）、综合布线系统、无线AP系统、视频监控管理、背景音乐、UPS及防雷接地系统、停车场管理系统、室外LED大屏系统清单需求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |
| 1、工作区 |  |  |
| 1 | 单口信息面板(含六类非屏蔽信息模块) | 1.6类非屏蔽模块(180°卡接H-JACK)，蓝色 2.标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC11801:2002 Ed2.0； 3.配有标签 | 个 | 216 |
| 2 | 双口面板面板(含六类非屏蔽信息模块) | 1.6类非屏蔽模块(180°卡接H-JACK)，蓝色 2.标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC11801:2002 Ed2.0； 3.配有标签 | 个 | 53 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线(2米) | 1.6类非屏蔽跳线,2米,CM护套； 2.标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求。 3.线缆结构:跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化。 | 条 | 274 |
| 4 | RJ45-110非屏蔽跳线 | RJ45-110非屏蔽跳线,2米,CM护套；标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求。 | 条 | 48 |
| 5 | 六类水晶头 | 六类水晶头 | 个 | 76 |
| 2、水平子系统 |  |  |
| 6 | 管内穿六类非屏蔽网线 | 管内穿六类非屏蔽网线 AP用 规格：六类非屏蔽双绞线六类系列电缆确定了一个新性能评价指标，采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚 乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；双绞线符合国家标准。 | m | 3550.68 |
| 7 | 线槽内穿六类非屏蔽网线 | 线槽内穿六类非屏蔽网线 AP用 规格：六类非屏蔽双绞线 六类系列电缆确定了一个新性能评价指标，采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚 乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；双绞线符合国家标准。 | m | 70.12 |
| 3、干线子系统 |  |  |
| 8 | 室外铠装12芯 | 室外铠装12芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GYTS 护套类型:PE护套 衰减：≤0.4dB/km（1550nm），≤0.5dB/km(1310nm)； | m | 500.00 |
| 4、管理区子系统（电信间） |  |  |
| 9 | 24位六类非屏蔽配线架（含模块） | 24位六类非屏蔽配线架（含模块） 规格：24口六类模块化兼容型网络配线架； 1.6类非屏蔽配线架,1U24口,黑色,自带后置理线架； 2.标准：符合ISO/IEC 11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2； 3.要求所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类250MHz标准； | 个块 | 27 |
| 10 | 1U理线架 | 1U理线架 理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。 | 个 | 27 |
| 11 | 六类非屏蔽跳线(2米) | 1.6类非屏蔽跳线,2米,CM护套； 2.标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求。 3.线缆结构:跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化。 | 条 | 350 |
| 12 | RJ45-110非屏蔽跳线 | RJ45-110非屏蔽跳线,2米,CM护套；标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求。 | 条 | 48 |
| 13 | 12口光纤配线架 | 12口光纤配线架 1U机架式24口光纤配线箱,平面型,可安装24个光纤适配器,带熔纤盘.可安装铜缆工作区模块带铜缆固定环,可光铜混用。 | 个 | 15 |
| 14 | 1U理线架 | 1U理线架 理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。 | 个 | 15 |
| 15 | 双工LC单模光纤适配器 | 双工LC单模光纤适配器 1. 产品规格：双工LC，单工SC可选； 2.产品特征：兼容单、多模使用，采用陶瓷材质，精密性高，损耗小，插入损耗≤0.2dB。； 3. 使用寿命：拔插寿命≥ 1500 次4. 执行标准：ISO/IEC 11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3； 4.适配器模块具有任选安装方式，既可安装在模块式光纤箱上又可以安装于工作区面板内； | 个 | 180 |
| 16 | 双芯LC-LC单模光纤跳线 | 双芯LC-LC单模光纤跳线。 1.光纤规格：单模OS2（9/125μm），多模OM3、OM4（50/125μm）可选。 2.接口类型：LC、SC、FC等接口可选。 3.技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模、≥20dB@多模；采用双工结构；采用低烟无卤外皮。 4.执行标准：ISO/IEC 11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3。 5.靠近连接器部分采用不同颜色标识。 | 条 | 86 |
| 17 | LC单模尾纤 | LC单模尾纤 1.光纤规格：单模OS2（9/125μm），多模OM3（50/125μm）可选。 2.接口类型：LC、SC、FC等接口可选，接口采用PC打磨方式。 3.技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模、≥20dB@多模允许；允许拉伸力（长期/短期）：120N/400N；允许扁压力（长期/短期）：100N/500N；允许弯曲半径（动态/静态）：20D/10D。 4. 执行标准：ISO/IEC 11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3。 | 根 | 180 |
| 18 | 25对110语音配线架 | 25对110语音配线架 110型100对配线架,乳白色,采用IDC打线方式,带打线模块标准：符合ISO/IEC 11801:200Ed2.0，ANSI/TIA568C. | 个块 | 9 |
| 19 | 42U楼层机柜 600*600*2000 | 42U楼层机柜 600*600*2000布线机柜, 42U, 2柱, 600毫米(宽) x800毫米(深) x2054毫米(高)，含PDU及托板。 | 台 | 9 |
| 20 | 22U楼层机柜 600*600*1200 | 22U楼层机柜 600*600*1200 布线机柜, 22U, 2柱, 600毫米(宽) x600毫米(深) x1100毫米(高)，含PDU及托板。 | 台 | 2 |
| 21 | 工业连接器 | 工业连接器 公头、母头。 | 个 | 44 |
| 22 | 机柜PDU | 机柜PDU PDU专用插座，输入32A，输出4位16A+8位10A国标插座，含开关及2米线缆（无插头）。 | 个 | 22 |
| 5、设备间子系统（汇聚机房） |  |  |
| 23 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 1U机架式24口光纤配线箱,平面型,可安装24个光纤适配器,带熔纤盘.可安装铜缆工作区模块带铜缆固定环,可光铜混用 | 个 | 8 |
| 24 | 1U理线架 | 1U理线架 理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。 | 个 | 8 |
| 25 | 双工LC单模光纤适配器 | 双工LC单模光纤适配器 1.产品规格：双工LC，单工SC可选 2.产品特征：兼容单、多模使用，采用陶瓷材质，精密性高，损耗小，插入损耗≤0.2dB。 3.使用寿命：拔插寿命≥ 1500 次 4.执行标准：ISO/IEC 11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3 5.适配器模块具有任选安装方式，既可安装在模块式光纤箱上又可以安装于工作区面板内 | 个 | 180 |
| 26 | 双芯LC-LC单模光纤跳线 | 双芯LC-LC单模光纤跳线 1.光纤规格：单模OS2（9/125μm），多模 OM3、OM4（50/125μm）可选2. 接口类型：LC、SC、FC等接口可选 3.技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模、≥20dB@多模；采用双工结构；采用低烟无卤外皮 4. 执行标准：ISO/IEC 11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3 5.靠近连接器部分采用不同颜色标识。 | 条 | 46 |
| 27 | LC单模尾纤 | LC单模尾纤 1.光纤规格：单模OS2（9/125μm），多模OM3（50/125μm）可选 2.接口类型：LC、SC、FC等接口可选，接口采用PC打磨方式 3.技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模、≥20dB@多模允许；允许拉伸 力（长期/短期）：120N/400N；允许扁压力（长期/短期）：100N/500N；允许弯曲半径（动态/静态）：20D/10D。 4.执行标准：ISO/IEC 11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3 | 根 | 180 |
| 28 | 机架式100对110配线架 | 机架式100对110配线架,带背板,含连接器 110型100对配线架,乳白色,采用IDC打线方式,带打线模块 标准：符合ISO/IEC 11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA568C. | 个块 | 3 |
| 29 | 110型理线器 | 110型理线器，采用ABS材质耐腐塑料，1U，乳白色，安装于机架的前端，用于提供110配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理； | 个 | 3 |
| 30 | 可视化运维系统 | 系统管理 (1) ▲基于SaaS模式的服务型系统;本系统授权使用年限为三年。提供100个电子标签。 (2) 灵活根据不同的权限定义用户和用户组; (3) 可自定义设备管理属性。 二、设备信息管理 (1)可方便快捷查询现场设备属性信息； (2)可在工作现场通过移动端扫描二维码标识查询现场设备属性信息 (3) 设备属性信息应能兼容PDF、DWG、MP4等常用文件格式；提供软件界面截屏。 (4)不同业务部门及人员按照其权限,可基于相同云端信息，不会产生歧义和信息脱节； 三、设备运维管理 （1） 向运维人员提供详细的运维信息，至少包括图纸、操作手册、应急预案、维修记录等，以便快速处理运维事项，避免人为操作错误； （2）可在工作现场通过移动端扫描二维码标识查询现场设备运维信息、运维图纸等 （3）设备运维信息应能兼容PDF、DWG、MP4等常用文件格式，提供软件界面截屏。 （4） 录入和现场自动检查设备维保时间，在维保到期前邮件预警； （5） 快速查询设备型号、规格和技术参数等信息，方便运维人员现场解决问题； （6）可发布维修、巡检维护等工作任务，并以列表形式展现所有已分配到的任务（包括：已分配的、实施中的、已结束等状态的任务）可在系统中完成维修、盘点、巡检、抄表的工作记录电子化，提供软件界面截屏。 四、系统链路管理 （1）根据设备、系统查询运维链路关系，根据地理位置查询所属设备； （2）在后台可通过编码端变更维护对象的链路信息，自动更新链路树状图，提供软件界面截屏。 （3）故障影响面查询； （4）可展示运维场景中，运维对象多点对多点的复杂链路关系，提供软件界面截屏。 五、电子标签系统 (1) 独立编码客户端,确保编码安全性，提供软件界面截屏。 (2) 具备高效灵活的编码性能,同时确保编码的唯一性; (3) 可兼容第三方系统编码; (4) 满足用户自定义的编码规则。 | 套 | 1 |
| 6、其他系统线缆 |  |  |
| 31 | 数字电视插座 | 1、名称：数字电视插座(一口射频、一口六类模块)安装测试 86型 含模块 | 个 | 64 |
| 32 | 配管 | KBG25 | m | 1000.00 |
| 33 | 配管 | KBG20 | m | 1000.00 |
| 34 | 配管 | PE25 | m | 1000.00 |
| 35 | 接线盒 | 86接线盒 | 个 | 200 |
| 36 | 综合布线辅材 | 综合布线辅材 | 批 | 1 |
| 二、无线AP系统 |  |  |
| 无线网络部分 |  |  |
| 37 | 无线网络控制器 | 无线网络控制器 下一代无线控制器，自带8个千兆电口，2个SFP复用口；默认支持32个AP，可通过扩展License最大控制224个AP；支持墙面式AP特性，墙面式AP最大可控数量翻倍，标配一个电源，不可扩展 | 台 | 1 |
| 38 | 无线AP | 无线AP 硬件规格 ▲支持标准的802.11acwave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式，支持mu-mimo特性，内置天线，要求提供官网截图证明（带官网链接）； ▲支持2条空间流,单频最大接入速率≥800Mbps,整机最大接入速率≥1100Mbps防护等级 IP41发射功率≤20dBm 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持POE供电；支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式； | 台 | 76 |
| 39 | 室外无线AP | 室外无线AP 含室外无线AP专用电源单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3at协议标准供电）。 硬件规格 ▲采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n/ac和802.11b/g/n模式，内置定向天线，要求提供官网截图证明（带官网链接）一个千兆电口，一个千兆光口，要求提供官网截图证明（带官网链接）。 2.4GHz单频最大接入速率≥300Mbps,5.8GHz单频最大接入速率≥800Mbps，整机最大接入速率≥1100Mbps。 避雷方式：网口和天馈口均内置避雷器； 蓝牙串口管理：具备蓝牙模块用于远距离登录控制台。 防护等级为IP68； | 台 | 8 |
| 40 | 千兆光模块 | 千兆光模块 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 台 | 2 |
| 三、视频监控管理 |  |  |
| 1、管理及存储部分 |  |  |
| 41 | 网络式主控键盘 | 网络式主控键盘 ▲1.Android操作系统，屏幕尺寸≥10英寸，分辨率要求 ≥1280*720。 2.屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。 3.支持添加设备数量≥8000。 4.两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户。 5.支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。 | 台 | 1 |
| 42 | 视频解码器 | 视频解码器 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 ▲要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持10个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持16路模拟视频输出。 具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。可对客户端电脑桌面解码输出显示。可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、1×7、1×8、1×9、1×10、2×1、2×2、2×3、2×4、2×5、3×1、3×2、3×3、4×1、4×2、5×1、5×2、6×1、7×1、8×1、9×1、10×1的拼接显示。 设备可接入协议（SDK）、RTSP协议、ONVIF协议的前端设备的视频流。 可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS-485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。 具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 ▲可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：10路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；20路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；20路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；30路分辨率为2592×1944（30fps，25fps）的视频图像；50路分辨率为2048×1536（30fps，25fps）的视频图像；80路分辨率为 1920×1080（30fps，25fps）的视频图像；160路分辨率为1280×720（30fps，25fps）的视频图像。 ▲可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。 可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：20路分辨率为1920×1080（30fps，25fps）的MJPEG视频图像。 可通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。 可通过VGA视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz） 的视频图像并显示。 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件。 可对输入的视频画面进行90°旋转显示。可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。 可通过APP客户端对设备输出的视频图像进行控制操作。 ▲设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 ▲与龙泉市教育局视频监控系统无缝对接。 | 台 | 1 |
| 43 | 55寸超窄边拼接屏 | 55寸超窄边拼接屏 1.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2.LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到7000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 3.LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RJ45×2，USB×1，红外*1控制接口。 4.LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、RoHS检测报告。 5.输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1。 6.液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。提供第三方权威机构出具的功能性证明文件。 7.液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏。 8.LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。产品采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准要求。 9.液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.01以内。液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥30%。 （提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） | 台 | 9 |
| 44 | 电视墙 | 电视墙支架 定制 国产 | 套 | 9 |
| 45 | 电视墙 包边装饰 | 电视墙 包边装饰定制国产 | 项 | 1 |
| 46 | 线缆 | DVI-D电缆,单通道,24AWG,15m,黑 | 条 | 9 |
| 47 | 3联操作台 | 3联操作台 国产 | 套 | 1 |
| 48 | PDU插座 | PDU插座 PDU专用插座，输入32A，输出4位16A+8位10A国标插座，含开关及2米线缆（无插头）。 | 个 | 4 |
| 2、前端部分 |  |  |
| 49 | 室内网络枪机 | ▲1.具有300万像素CMOS传感器。 2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4.红外补光距离不小于85米。 5.在2048x1536@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 7.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 8.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 9.需具有ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 10.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 11.需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 12.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 ▲与龙泉市教育局视频监控系统无缝对接。 | 台 | 113 |
| 50 | 教室半球摄像机 | ▲1.具有300万像素CMOS传感器。 2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4.红外补光距离不小于50米。 5.需支持三码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，第三码流最大2048x1536@30fps，子码流704x576@30fps。 6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 7.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 9.可开启或关闭智能后检索功能。 10.需具有电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 11.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 12.不低于IP67防尘防水等级。 13.需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 14.需支持DC12V，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 ▲与龙泉市教育局视频监控系统无缝对接。 | 台 | 106 |
| 51 | 室外网络枪机 | ▲1.具有300万像素CMOS传感器。 2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4.红外补光距离不小于85米。 5.在2048x1536@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 7.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 8.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 9.需具有ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 10.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 11.需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 12.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 ▲与龙泉市教育局视频监控系统无缝对接。 | 台 | 43 |
| 52 | 枪机支架 | 枪机支架 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1 ×173.4mm | 台 | 156 |
| 53 | 室外球机（含支架） | ▲1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸， ≥500万像素。 2.支持30倍光学变焦 3.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 4.支持1024个预置位，支持64条巡航路径，支持40条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 5.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 6.支持区域遮盖功能，支持设置32个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 7.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 8.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 9.支持五码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2592×1944@30fps，2560×1536@30fps 10.支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 11.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 12.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ ▲与龙泉市教育局视频监控系统无缝对接。 | 台 | 2 |
| 54 | 监控摄像设备 | 监控立杆（含基础）3.5米 | 台 | 12 |
| 55 | 室外安防箱 | 室外安防箱（防水,含基础） 现场定制，参考规格400*500*300 | 台 | 4 |
| 56 | 地下室安防箱 | 地下室安防箱 现场定制，参考规格400*500*200 | 台 | 2 |
| 57 | 摄像机电源 | 摄像机电源DC12V10A | 个 | 60 |
| 58 | 安全防范全系统调试 | 安防系统联合调试 | 系统 | 1 |
| 59 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统调试 | 系统 | 1 |
| 3、其它 |  |  |
| 60 | 24位六类非屏蔽配线架（含模块） | 24位六类非屏蔽配线架（含模块） 规格：24口六类模块化兼容型网络配线架. 1.6类非屏蔽配线架,1U24口,黑色,自带后置理线架； 2.标准：符合ISO/IEC 11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求, 3.所用材料符合RoHS要求； | 个 | 9 |
| 61 | 1U理线架 | 1U理线架 理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。 | 个 | 9 |
| 62 | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽跳线 1.6类非屏蔽跳线,2米,灰色,CM护套； 2.标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求； 3.线缆结构:跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化。 | 条 | 232 |
| 63 | 六类非屏蔽水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 600 |
| 64 | 视频电源线 | 视频电源线RVV2*1.0 | m | 5000.00 |
| 65 | 管内穿视频信号线 | 视频信号线 管内穿六类非屏蔽网线 1.6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,工作温度为-20~60℃ 2.标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 3.线缆外皮印有厂商标识及电缆编码； | m | 4271.45 |
| 66 | 线槽内穿视频信号线 | 视频信号线 线槽内穿六类非屏蔽网线 1.6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,工作温度为-20~60℃ 2.标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 3.线缆外皮印有厂商标识及电缆编码； | m | 774.55 |
| 67 | 12口光纤配线架 | 12口光纤配线架 1U机架式24口光纤配线箱,平面型,可安装24个光纤适配器,带熔纤盘.可安装铜缆工作区模块带铜缆固定环,可光铜混用； | 个 | 6 |
| 68 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 1U机架式24口光纤配线箱,平面型,可安装24个光纤适配器,带熔纤盘.可安装铜缆工作区模块带铜缆固定环,可光铜混用； | 个 | 2 |
| 69 | 1U理线架 | 1U理线架 理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。 | 个 | 1 |
| 70 | 双工LC单模光纤适配器 | 双工LC单模光纤适配器 1. 产品规格：双工LC，单工SC可选 2.产品特征：兼容单、多模使用，采用陶瓷材质，精密性高，损耗小，插入损耗≤0.2dB。 3. 执行标准：ISO/IEC 11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3 4.适配器模块具有任选安装方式，既可安装在模块式光纤箱上又可以安装于工作区面板内 | 个 | 72 |
| 71 | 双芯LC-LC单模光纤跳线 | 双芯LC-LC单模光纤跳线 1.光纤规格：单模OS2（9/125μm），多模OM3、OM4（50/125μm）可选； 2. 接口类型：LC、SC、FC等接口可选； 3.技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模、≥20dB@多模；采用双工结构；采用低烟无卤外皮； 4. 执行标准：ISO/IEC 11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3； | 条 | 26 |
| 72 | LC单模尾纤 | LC单模尾纤 1.光纤规格：单模OS2（9/125μm），多模OM3（50/125μm）可选 2.接口类型：LC、SC、FC等接口可选，接口采用PC打磨方式 3.技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模、≥20dB@多模允许；允许拉伸力（长期/短期）：120N/400N；允许扁压力（长期/短期）：100N/500N；允许弯曲半径（动态/静态）：20D/10D。 4. 执行标准：ISO/IEC 11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3 | 根 | 72 |
| 73 | 视频监控辅材 | 视频监控辅材 | 批 | 1 |
| 四、背景音乐 |  |  |
| 1、主机房控制设备 |  |  |
| 74 | 网络广播主机 | 网络广播主机 1、工业级SMT电路板，工业级工控机箱设计； ▲2、内置≧250GSSD固态硬盘，≧17英寸LED高清触摸屏； 3、集成一体化抽拉式活动触摸鼠标键盘、内置NUM、CAPS、SCROLL三个LED指示灯显示工作状态； 4、一体化键盘内设10路VOL旋钮调节、采播时现场音量调节，且内设1个5W监听喇叭，检测主机信号输出情况，主机前板自带2路USB声卡，无存储容量限制，连接USB实现自动识别音乐播放； 5、1路SHORT OUT输出端口，用于连接消防控制设备，1路SHORTIN输入端口，用于外部短路信号激活开机，2路主输出，2路编组输出，4路前置输出，4路立体声LINE输入，4路平衡MIC输入，其中平衡输入带48V供电可选按键，6路RS232串口，用于对周边设备的联动集中控制，工业级耳机插口，LAN口，4路USB端口，以及VGA视频输出接口，4路万用电源插头； 6、运载IP控制软件后具备备份功能，支持GPS的NTP服务器校准时间，主备主机可实现服务器软件数据共享，实时检测主服务器的工作状态，并实现主机故障自动主备切换，替代主服务器的工作，保证系统的无间断安全运行； 7、企业级标准服务器，IP公共广播控制软件开机自动运行，特殊场所可根据需要通过软件设置主机定时关机，防止特殊情况下不规律使用主机造成主机的损坏； 8、具有定时开机，当日可实现晚上关机睡眠，次日早上定时开机的功能，保证机器稳定运行，具有来电开机功能，实现在整个系统断电后，来电自动开机运行软件，避免因为跳闸影响IP网络广播系统的运行，不需要人为操作开机； 9、电脑、智能手机及平板等终端安装APP客户端，使用账户登录系统，通过工作站管理系统，全新的人机交互界面、实时数据访问推送。 ▲为保证所投设备的真实性投标时提供设备详细接口说明图和设备实拍前后面板图，加盖原厂公章。 | 台 | 1 |
| 75 | 网络广播主机播控软件 | 网络广播主机播控软件 1、图形化的操作界面，多元化直观界面； 2、支持在同网段的局域网内、跨网关的局域网内或Internet广域网上运作；支持单台服务器容量1000台终端任务；支持加密狗认证或机器注册码完整运行激活认证，软件未激活阶段可有三个空白IP地址进行测试使用；支持手机WIFIAPP终端控制、无限制系统登陆操作；支持PSTN电话广播，支持短信语音广播，兼容移动、联通TTS文字转语音播报；支持SDK第三方平台嵌入式开发，实现与其他系统平台整合，第三方软件可直接控制对讲和广播，播放，并接收终端当前状态；支持开机自启动运行，同时可设置定时关机，实现无人操作模式下，全自动运件左下角呈现年月日时分秒； 3、软件服务栏可选操作、工具、设置、语音（中英文切换，其中中文可选简体或繁体）、以及帮助；操作键设有导出终端配置列表、以及查看工作日志； 4、设置键使用时需要管理员密码，功能内置视频设备管理，应用于视频对讲设备的监控管理，配合可视化话筒以及对讲面板等终端实现远程可视化对讲，且可进行高级设置以及终端IP地址配置； 5、高级设置需要管理员密码，进入可对软件5个参数模块进行设置，其中参数3为SDK的输入输出设置，包括输出方式、输出内容、输出报警规格、以及输入控制； 6、支持终端掉线检测，网络端口传输速率，支持服务器密码的修改，以及终端登录密码的修改，支持服务器以及终端音频编码格式选择，支持终端对讲录音，对讲音量调节，无响应呼叫转移等待时间设置，时间段呼叫转移，以及对讲时长；支持广播录音，以及寻呼话筒发起广播时提示音以及强切信号的控制； 7、支持对终端端口的设置，包括短路触发，以及面板短路触发输出，终端呼叫触发输出，终端对讲触发输出，被呼叫触发，报警触发等设置，支持导出定时打铃和定时采播任务信息。 8、级联式单级菜单显示，包括运行状态、定时打铃、定时节目、定时采播、实时采播、文件广播、消防报警、节目管理、基本设置、终端设置等10种模块直接用户使用，提供软件界面截图，加盖原厂公章； 9、支持运行状态监控终端在线或离线状态，以及终端音量控制、也可通过有源音箱监听终端、支持强拆通话、终端报警解除，同时可停止临时任务； 10、支持日志功能，保证所有软件操作包括每次呼叫、通话和广播操作均进行记录供查询，以及后期维护； 11、支持任务优先级设置，由高到低系统默认终端实时采播，消防报警，实时采播，定时打铃，定时节目；支持监听器的制定，支持定时关服务器； 12、控制软件与下级工作站基于TCP/IP数据通讯，支持任务管理、会话管理、硬件管理、用户管理、授权管理、媒体管理、网络自适应管理等管理功能模式； 13、控制软件可导入任意一张工程平面图，添加广播终端图标到相应位置后，图形化显示该终端的登录情况和广播状态，支持全屏显示，可输出到液晶电视、大屏以及投影等显示设备上，给予监控人员实时监视终端的运行状态，投标时提供电子地图模拟截图。 ▲投标产品需同网络广播主机同一品牌。 | 套 | 1 |
| 76 | DVD播放器 | DVD播放器 1、标准机柜式设计，使用1U的铝合金面板； 2、轻触式按键操作；配置4个按钮（进出仓、播放/暂停、上一曲、下一曲）； 3、动态VFD荧光显示，清晰醒目； 4、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 5、自动播放控制，全数码伺服； 6、有通讯控制遥控接口RJ45，可扩展受控于控制主机实现自动选台播放； 7、可播放：CD/VCD/DVD/MP3碟片，而且带有USB接口，可播放USB内的音乐文件； 8、2路音频信号左右声道（L/R）输出。 | 台 | 1 |
| 77 | 前置放大器 | 前置放大器 ▲1、1U机架式设计，5路双供话筒输入接口，同时具备卡农输入和6.25输入，并且具备48V幻想供电，1路REC录音输出，2路立体声AUX输出，以及1路卡侬输出，1路DC24V应急供应设备接口（中标后提供详 细设接口说明图，加盖原厂公章） 2、第1个话筒（MIC1）具有最高优先、强行切入优先功能； 3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能 4、MIC1、2、3、4、5和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能 5、设有高音（TRFBLE）和低音（BASS）独立调节和EMC输入增益调节旋钮 ▲为保证所投设备的真实性投标时提供设备详细接口说明图和设备实拍前后面板图，加盖原厂公章。 ▲投标产品需同网络广播主机同一品牌。 | 台 | 1 |
| 78 | 网络广播监听音箱 | 网络广播监听音箱 1、网络解码器与有源音箱为一体式设计； 2、箱体采用10mm桦木制作，高质量耐磨白色点漆处理，非普通贴皮喷漆处理，并使用白色烤漆铁网封装； 3、支持DHCP，路由器、多端口网桥、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 4、支持数字电路硬件音频解码，具有DSP自动纠正程序，自动调节信号传输时的不稳定； ▲5、内置1个2寸高音同轴单元、1个5.5寸全频同轴单元，保证声音360°无死角覆盖，内置2×30W立体声数字功率模块； 6、LED状态灯指示，可以实时显示终端各种状态(如登陆、掉线、任务状态)，内置回路检测功能，可远程监视扬声器工作状态，轻松维护，服务软件远程控制，可指定音箱监听、播放节目、收听、音量大小等任务； ▲7、内置1路3.5音频输入接口，可接入外部音源输入，进行本地扩音，内置1路3.5音频输出口，可接外部合并式功放进行本地扩音，并内设1路本地用旋钮调节线路输入音量，内设1路WIFI，可选配无线笔筒或2.4GMP3收发耳机，进行本地教室无线巡回讲课。 8、支持PSTN电话广播，支持短信语音广播；支持手机WIFI点播、对讲，支持无线遥控器点播；标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 ▲投标产品需同网络广播主机同一品牌。 | 台 | 2 |
| 79 | 网络广播寻呼话筒 | 网络广播寻呼话筒 1、可视化网络寻呼话筒，嵌入式≧200W像素摄像头，提供可视化双向对讲通话； 2、采用嵌入式数字网络技术和IPaudio处理技术设计；采用高速工业级(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒钟；内置网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 3、高清≧7寸触摸液晶屏； 可接入高保真鹅颈软管话筒，平衡三脚底座输入； 5、话筒面板内嵌3W监听扬声器，支持网络监听单个或多个终端的功能，与其他寻呼话筒或对讲终端可实现双向通话,1路POWER指示灯显示电源通断，1路LAN指示灯显示网络线路的通断； 6、▲外置一路红色紧急按键，紧急按键用于紧急情况下强制性打开所有分区进行紧急寻呼，且支持一键广播到预设分区； 7、1路3.5话筒音频输入，1路LINE音频3.5线路输入用于独立输入其他音源进行播放； 8、话筒内置1路3.5音频线路输出，外扩合并式功率放大器；1路音频线路输入，提供多音源输入，通过面板音量可调； 9、触摸面板内嵌Android操作系统，内置一路TFSD扣外加内存卡，以及话筒可播放SD卡内的音乐或语音；内置一路USB插入，内置一路LAN接口，支持远程配置，具有在线升级功能； 10、待机显示网络IP话筒ID，音量、与服务器的通断，实时显示数字时钟，年月日星期； ▲11.初始界面内置广播、对讲、监听、设置共4个APP类按键，中标后需提供网络寻呼话筒管理软件计算甲软件著作权，加盖原厂公章。 12.话筒连接上服务器之后，可与服务器实时进行GPS的NTP服务器校准时间，并在显示屏上显示日/月/星期、以及24小时制数字时钟； 13、内置免提通话功能，支持自定义接听方式，耳麦、本机监听喇叭可选； 14、支持单个终端或多个终端ID号数字键拨号直接寻呼；支持预设单个分区或多个分区数字键拨号直接寻呼；支持双向读取服务器分区列表，通过直接勾取单个或多个分区进行寻呼；支持1000级自定义音频优先级默音控制，支持多路信号放大、混音、三级优先控制、音调调节；支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块，话筒与终端之间实现点对点双向对讲，对讲延时≤30ms； 15、设置键可直接查看及设置设备ID，设备IP，默认网关，子网掩码等，可直接查看话筒的参数版本，以及恢复出厂设置； 16、电脑、智能手机及平板等终端安装APP客户端，使用账户登录系统，通过工作站管理系统，全新的人机交互界面、实时数据访问推送。 ▲投标产品需同网络广播主机同一品牌 | 台 | 2 |
| 80 | 16路电源时序控制器 | 16路电源时序控制器 1、电源：AC110V/AC220V50/60Hz，电源通过GB8898，GB13837认证标准认证； 2、线路负载总容量：整机50A，单路16A； | 台 | 1 |
| 81 | 节目定时器 | 节目定时器 1、采用贴片式微型电脑控制，全彩色2.4英寸TFT显示器，联级式菜单显示； 2、高精度RTC时钟时分秒显示、定时可精确到秒，断电也不会影响时间乱码； 3、面板置有SD MEMQTYCARD接口以及USB STICK接口，SDMEMQTYCARD接口可储存MP3.WMA等音频文件，出厂自带程序光碟，主机主板内置2GB内存条，SD MEMQTYCARD可外扩展SD卡最大容量32G；可通过双USB线，连接电脑编程后将程序导入主机，实现主机脱机运行； 4、软件运行支持在Windows XP/windows7等电脑操作环境，也可以手动操作在主机上编程； 5、全新编程模式，支持4主1备共5套程序全天候一键切换，满足用户定时定点定曲目一键自由播放，每天可循环定时99个工作点； 6、面板嵌染高级轻触式金属性按键:菜单键、目录键、音量-键、音量+键、播放/暂停键、停止键、上一曲键、下一曲键；共6键任意切换简体中文、繁体中文、英文三种语言菜单； 7、内置有源监听音箱，HIFI级的音频解码性能，声音清晰通透，输出音量可通过MONITOR微型旋钮调节大小； 8、音频输入:1路AUDIOIN左右声道、1路ANT50Ω收音，1路MIC话筒；支持外置MIC、LINE、FM等形式音源输入录音；可接CD机、MP3、DVD等外部音源设备的播放，内置FM收音机，默认可使用21个电台手动或自动搜索，输入话筒音量可通过MIC微型旋钮调节大小； 9、可连接远程机架式寻呼器，配合远程寻呼桌面式话筒，进行远距离全区或者分 10、2路CONTROLIN/OUT接口，接入消防触发信号，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，自动播放消防警示音，消防触发信号复位，转入正常广播； 11、设有3路可编程定时控制电源及1路FUSE电源保护，手动或自动定时开关电源控制； 12、主机自带2进8出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，自由打开/关闭分区通道； 13、支持远距离遥控器；支持消防信号控制电源时序器，短路/24V输出控制时序器的上电与断电，保证设备环保用电。 | 台 | 1 |
| 82 | 网络消防编码器 | 网络消防编码器 1、▲带32路消防报警采集，可扩展至320路； 2、8路报警输出接口，可外接警灯，显示报警状态； 3、两种报警采集触发方式，常闭触发方式和常开触发方式； 4、支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式； 5、自动发送报警信息到服务器,执行播放任务； 6、警报声音文件预存在服务器中，改变原来SD卡存储报警音乐、或模拟警报发生器的传统模式，编码器可置于系统区域内消防所要求覆盖地方； 7、配置服务器消防软件模块，支持不同分区独立定制报警节目源； 8、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 ▲投标产品需同网络广播主机同一品牌。 | 台 | 1 |
| 83 | 紧急话筒 | 紧急话筒 1、桌面式设计，LED提示电源状态，灯环显示；无级音量调节，（电池＋交流适配器）供电模式； 2、鹅颈与底座可分开式； 3、阻抗：600Ω；灵敏度：-60dB；频率响应：55-15KHz； | 台 | 2 |
| 84 | 广播专用机柜 42U | 广播专用机柜 42U | 台 | 1 |
| 2、走廊区域 |  |  |
| 85 | 壁挂音箱 | 壁挂音箱 1、外壳采用铝合金材；2分频设计，防水扬声器； 2、额定功率：25W；最大功率：50W；输入电压：70/100V； | 台 | 52 |
| 86 | IP网络功放 | IP网络功放 1、采用高速工业级双核(ARM+DSP)高速工业级芯片,启动时间≤1秒； ▲2、内置600W功率放大器，可外连接所有定压喇叭，进行广播播音； 3、7段LED电平指示标识功放输出音量大小，直观监控功放的实际运行状态，避免功放故障造成的不必要损失； 4、内置9路线路音量调节旋钮，其中BASS、TREBLE旋钮统一对音源高音及低音部分的调节，TCP/IP音量旋钮用于调节AUX1以及网络线路音量； 5、支持3路话筒输入，其中MIC3为最高优先级话筒，具有默音功能； 6、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 7、内置D类数字功放，开机软启动状态，无信号时自动进入省电模式； 8、标准RJ45网络接口，有以太网的地方即可接入，支持广域网和局域网连接； 9、支持3路立体声信号输入，2路标准话筒信号输入，1路强制话筒信号输入，1路RJ45接口输入，1路立体声信号输出； 10、支持PSTN电话广播，支持短信语音广播，支持手机在线WIFI点播、无线遥控器点播，支持TREBLE和BASS独立调节，支持LED状态灯指示，可以实时显示终端各种网络状态(如登陆、掉线、任务状态)，支持LED跑马指示灯显示功放工作，音量，负载等状态，内置线路安全保护电路，保证输出负载在任何恶劣环境下安全工作，短路、过载等特殊情况不会烧毁功放，支持高倍频程低音切除电路，采用音色补偿低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保护功放。 ▲投标产品需同网络广播主机同一品牌。 | 台 | 5 |
| 3、教室区域 |  |  |
| 87 | 终端解码器 | 终端解码器 1、壁挂式设计，采用高速工业级双核(ARM+DSP)高速工业级芯片，启动时间不超1秒； ▲2、≥4寸液晶屏显示，开机显示主机IP地址、设备IP地址、网关、DNS地址；显示点播目录及当前任务信息； 3、内置D类双通道数字功放，2x30W功率定阻输出，可外接定阻喇叭应用在小范围空间； 4、面板内嵌一个监听拾音口，用于主任或班主任在控制机房对教室的监听，或MIC拾音距离最远达3米，保证教室人员可与控制机房人员对讲； 6、内置1个LEDSTATE状态灯实时显示终端登陆、掉线状态； 7、内置1路3.5音频输入接口，可接入外部音源输入，进行本地扩音，1路3.5音频输出接口，可接外部功放或有源音箱进行扩音； 8、6路凤凰接口，其中1路SHORTCLRCUIT CUT常开接口，2路ALARMOUT，2*2路数字功放输出外接扬声器； 9、2路凤凰接口，1路FIXED PRESSUREIN输入； 10、内置1路USB2.0，支持连接U盘进行播放；内置1路AUDIOIN，支持本地线路的输入，以及1路MIC接口，支持本地话筒输入用于本地扩音；内置1路入墙式音量控制旋钮，调节音量大小； 11、支持远程配置，具有在线升级功能；支持电话广播，支持短信语音广播；支持手机WIFI点播； 12、标准RJ45网络接口，有以太网的地方即可接入，支持广域网和局域网连接。 ▲为保证所投设备的真实性投标时提供设备详细接口说明图和设备实拍前后面板图，加盖原厂公章。 投标产品需同网络广播主机同一品牌。 | 台 | 53 |
| 88 | 教室网络音箱 | 教室网络音箱 1、室内全频音柱，木质结构； 2、额定功率：20W；最大功率：40W；输入电压：70/100V；频率响应: 80-20KHZ；灵敏度：92dB； | 台 | 106 |
| 89 | 音量调节开关 | 音量调节开关 | 个 | 53 |
| 4、室外区域 |  |  |
| 90 | 室外音柱 | 室外音柱 1、外壳采用铝合金材； 2、2分频设计，防水扬声器； 3、额定功率：35W；最大功率：70W；输入电压：70/100V； | 台 | 25 |
| 91 | IP网络功放 | IP网络功放 1、采用高速工业级双核(ARM+DSP)高速工业级芯片,启动时间≤1秒； ▲2、内置600W功率放大器，可外连接所有定压喇叭，进行广播播音； 3、7段LED电平指示标识功放输出音量大小，直观监控功放的实际运行状态，避免功放故障造成的不必要损失； 4、内置9路线路音量调节旋钮，其中BASS、TREBLE旋钮统一对音源高音及低音部分的调节，TCP/IP音量旋钮用于调节AUX1以及网络线路音量； 5、支持3路话筒输入，其中MIC3为最高优先级话筒，具有默音功能； 6、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 7、内置D类数字功放，开机软启动状态，无信号时自动进入省电模式； 8、标准RJ45网络接口，有以太网的地方即可接入，支持广域网和局域网连接； 9、支持3路立体声信号输入，2路标准话筒信号输入，1路强制话筒信号输入，1路RJ45接口输入，1路立体声信号输出； 10、支持PSTN电话广播，支持短信语音广播，支持手机在线WIFI点播、无线遥控器点播，支持TREBLE和BASS独立调节，支持LED状态灯指示，可以实时显示终端各种网络状态(如登陆、掉线、任务状态)，支持LED跑马指示灯显示功放工作，音量，负载等状态，内置线路安全保护电路，保证输出负载在任何恶劣环境下安全工作，短路、过载等特殊情况不会烧毁功放，支持高倍频程低音切除电路，采用音色补偿低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保护功放。 ▲投标产品需同网络广播主机同一品牌。 | 台 | 3 |
| 92 | 音柱立杆（含基础） | 音柱立杆（含基础） | 个 | 19 |
| 5、操场广播系统 |  |  |
| 93 | 终端解码器 | 终端解码器 1、壁挂式设计，采用高速工业级双核(ARM+DSP)高速工业级芯片，启动时间不超1秒； ▲2、≥4寸液晶屏显示，开机显示主机IP地址、设备IP地址、网关、DNS地址；显示点播目录及当前任务信息； 3、内置D类双通道数字功放，2x30W功率定阻输出，可外接定阻喇叭应用在小范围空间； 4、面板内嵌一个监听拾音口，用于主任或班主任在控制机房对教室的监听，或MIC拾音距离最远达3米，保证教室人员可与控制机房人员对讲； 6、内置1个LEDSTATE状态灯实时显示终端登陆、掉线状态； 7、内置1路3.5音频输入接口，可接入外部音源输入，进行本地扩音，1路3.5音频输出接口，可接外部功放或有源音箱进行扩音； ▲8、6路凤凰接口，其中1路SHORTCLRCUIT CUT常开接口，2路ALARMOUT，2*2路数字功放输出外接扬声器； 9、2路凤凰接口，1路FIXED PRESSUREIN输入； 10、内置1路USB2.0，支持连接U盘进行播放；内置1路AUDIOIN，支持本地线路的输入，以及1路MIC接口，支持本地话筒输入用于本地扩音；内置1路入墙式音量控制旋钮，调节音量大小； 11、支持远程配置，具有在线升级功能；支持电话广播，支持短信语音广播；支持手机WIFI点播； 12、标准RJ45网络接口，有以太网的地方即可接入，支持广域网和局域网连接。 ▲投标产品需同网络广播主机同一品牌。 | 台 | 1 |
| 94 | IP音频采集器 | IP音频采集器 1、采用嵌入式数字网络技术和DSP音频处理技术设计；标准RJ45网络接口，采用高速工业级(ARM+DSP)芯片，整版双面电路贴片SMT工艺，无开机键，配合服务器24小时无间断持续运行； 2、内置网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； ▲3、4寸及以上真彩LCD液晶屏，中英文界面可切换，启动时间不超1秒； 5、内置网络数字远程播控模块； 6、可通过SET键输入密码进入后台设置本机ID号、服务器IP、本机IP、网关IP、子网掩码IP； 7、自带MIC1~MIC6等6路话筒输入，其中MIC1具备自检功能，一旦有话筒插入时自动打开所有分区并进行强制性广播； 8.配有无线遥控器，遥控器上数字键可用于一键广播，1000米内使用距离； ▲投标产品需同网络广播主机同一品牌。 | 个 | 1 |
| 95 | 调音台 | 调音台 1、5路卡侬MIC输入，5路音插LINE输入，4路立体声音插LINE输入；1路压限端子ANT输入，5路48V+供电按键；7个通道具备PFL按键； 2、2路卡侬左右声道主输出，一路AUX辅助输出，一路RECONRD/SEND输出； 3、调音台内置模拟效果器，FM功能；内置MP3功能，支持SD卡或U盘播放128bit比特率音频文件播放； 4、内置MP3、FM、蓝牙三合一播放模块，一键POWERMP3开关，可通过4个机械点键进行音源选择和音量调节； 5、集成蓝牙播放模块，手机、平板iPad/Android、电脑可通过蓝牙连接调音台设备进行全格式数字音频节目播放； 6、效果器 16种数字延时； 7、PK通道削波指示灯、SIG比削波电平提前3dB指示； ▲为保证所投设备的真实性投标时提供设备详细接口说明图和设备实拍前后面板图，加盖原厂公章。 | 台 | 1 |
| 96 | 无线话筒 | 无线话筒 1、金属铝材手持咪管筒，采用UHF超高频段； 2、使用距离≧250米； 3、提供多达200个信道选择，同一场合可供20套机同时使用； 4、DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在50MHz频率带宽内，以250KHz信道间隔； 5、接收机，LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示通道的工作状态； | 台 | 2 |
| 97 | 话筒天线 | 话筒天线 1、UHF频段天线分配放大器，宽频带真分集式天线分配器，可把一对天线接收信号作整体增益分配到多个通道 的无线接收系统中； 2、一台天线分配器可提供4台接收机的分配连接； 3、宽频带工作范围：500-960MHz，可以把多个500-960范围内不同频段的无线系统连接一起使用； 4、接收机与分配器之连线，应采用50Ω同轴线； 5、配合外接强波器，可自动增益调整因线缆过长的损耗； 6、配套指向性天线使用，提高系统接收信号的稳定性； 7、对工程机柜式安装的无线系统，天线部份合理应用。 | 台 | 2 |
| 98 | 数字音频处理器 | 数字音频处理器 1、2段XLR输入/6段XLR输出数字信号处理器,高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 2、提供USB和双RS485接口可连接电脑，且通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制； ▲3、单机可存储30种用户程序； 4、可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止误操作破坏机器的工作状态； 5、6*6段独立的LED参量均衡输出电平跑马灯，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择低滤或高滤两种斜坡方式； 6、2×24LCD蓝色背光白字显示功能设置，2*6段LED显示输入电平跑马灯； 7、自带DELAY延时键，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；自带EQ均衡键，均衡可在EQ1~EQ6模式可选；自带X-OVER分频键，可在高、中、低频率中选择；自带GAIN增益键，可对输出通道进行0~+2dB的增益调节； 8、通道之间的所有参数可互相复制也可通道联动控制； 9、可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用； ▲投标产品需同网络广播主机同一品牌。 | 台 | 1 |
| 99 | 功放 | 功放 1、标准机箱设计，3U铝合金面板；1路线路输入，1路辅助线路平衡输入；1路线路输出，1路辅助线路平衡输出；信号级联下一台纯后级功放； 2、70V100V定压输出，4-16Ω定阻输出； 3、设备异常工作保护警告功能；峰值负反馈保护功能； 4、高倍频程低音切除电路，保证升压系统安全工作。采用带音色补偿的低切技术，可以保证在不损失音质的情况下去除对升压系统有安全隐患的超低频成份。 5、输出功率：1500W；功耗：1750W； ▲投标产品需同网络广播主机同一品牌。 | 台 | 1 |
| 100 | 16路电源时序控制器 | 1、电源：AC110V/AC220V50/60Hz，电源通过GB8898，GB13837认证标准认证； 2、线路负载总容量：整机50A，单路16A； | 台 | 1 |
| 101 | 音柱 | 音柱 1、外壳采用铝合金材； 2、2分频设计，防水扬声器； 3、额定功率：105W；最大功率：210W；输入电压：70/100V；频率响应: 80-20KHZ；灵敏度：101dB； 4、喇叭单元：低音6.5"*4+号角高音*1; | 台 | 8 |
| 102 | 音柱立杆（含基础） | 音柱立杆（含基础）3米 | 套 | 8 |
| 6、其它 |  |  |
| 103 | 配线 | 操场广播线RVSP2*2.5 | m | 1200.00 |
| 104 | 配线 | 专业音箱线 2*2.5 | m | 200.00 |
| 105 | 接线箱 | 主席台音响设备防水箱（防水,含基础） 现场定制，参考规格600*600*1200 | 个 | 1 |
| 106 | 辅材 | 操场广播系统辅材 | 批 | 1 |
| 107 | 扩声系统调试 | 系统调试多功能系统 | 系统 | 1 |
| 五、UPS及防雷接地系统 |  |  |
| 1、UPS及防雷接地系统 |  |  |
| 108 | 防静电活动地板 | 无边 HPL静电地板（机房、消控室）600×600×32mm国标B 型(集中点荷载大于450KG)，表面1.2mm高耐磨HPL防静电贴面；地板架空高度大于150mm。 | m2 | 83.00 |
| 109 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线高100mm、1.0mm，定做 | m | 60.00 |
| 110 | 20KV消控室UPS主机（20KVA) | 20KV消控室UPS主机（20KVA) 20KVA额定电压380±20%VAC、额定频率50HZ、标称电压192VDC、输出电压220VAC±3%(逆变输出)、输出频率46~54Hz(交流输入正常时)，50Hz±1%（交流输入异常时）、波形正弦波THD＜2%（线性满载）、输出功因0.8、过载能力105~125%1分钟后转旁路、通讯与监控功能RS232(可转485)，干节点，智能插槽（可扩充SNMP，手机短信等多种监控方式）、保护功能直流输入过压，欠压保护，过载保护，过温保护，短路保护，输出过压，低压保护、工作温度-10℃ ~+40℃、相对温度0~95%，无冷凝、海拨高度海拨高度≤1500M,满足GB3859.2-93要求。 本产品要求生产厂家具有防爆UPS电源证书、ISO9001认证证书、ISO14001认证证书（提供复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
| 111 | 10VKA网络机房UPS主机 | 10VKA网络机房UPS主机 10KVA额定电压220±20%VAC、额定频率50HZ、标称电压192VDC、输出电压220VAC±3%(逆变输出)、输出频率46~54Hz(交流输入正常时)，50Hz±1%（交流输入异常时）、波形正弦波THD＜2%（线性满载）、输出功因0.8、过载能力105~125%1分钟后转旁路、通讯与监控功能RS232(可转485)，干节点，智能插槽（可扩充S NMP，手机短信等多种监控方式）、保护功能直流输入过压，欠压保护，过载保护，过温保护，短路保护，输出过压，低压保护、工作温度-10℃ ~+40℃、相对温度0~95%，无冷凝、海拨高度海拨高度≤1500M,满足GB3859.2-93要求。 本产品要求生产厂家具有防爆UPS电源证书、ISO9001认证证书、ISO14001认证证书（提供复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
| 112 | 蓄电池 | ▲免维护铅酸蓄电池，12V标准电压；100AH额定容量。 | 个 | 64 |
| 113 | 16节电池柜 | 16节电池柜 每套电池箱可摆放16节电池。 | 台 | 4 |
| 114 | 二级防雷保护器 | 二级防雷保护器 每路额定通流量：In（8/20）20KA 最大放电电流：单模块60kA 最大持续耐压：单模块440Vrms（有效值） 保护电压/测试电流：1.8kV 响应时间：25ns | 个 | 2 |
| 115 | UPS前级电源保护器 | UPS前级电源保护器 每路额定通流量：In（8/20）20KA 最大放电电流：单模块60kA 最大持续耐压：单模块440Vrms（有效值） 保护电压/测试电流：1.8kV 响应时间：25ns | 个 | 2 |
| 116 | 室外监控二合一防雷器 | 室外监控二合一防雷器 | 个 | 45 |
| 117 | 机房10KVA UPS配电系统图 | 机房10KVA UPS配电系统图 | 台 | 1 |
| 118 | 监控室20KVA UPS配电系统图 | 监控室20KVA UPS配电系统图 | 台 | 1 |
| 119 | 电力电缆 | 强电线缆YJV-4x16+1*10 | m | 100.00 |
| 120 | 电力电缆 | 强电线缆YJV-3X10 | m | 100.00 |
| 121 | 电力电缆 | 强电线缆YJV-3X4.0 | m | 1000.00 |
| 122 | 接地母线 | 40*4铜排 | m | 80.00 |
| 123 | 电力电缆头 | 强电线缆YJV-4x16+1*10电缆头 | 个 | 4 |
| 124 | 电力电缆头 | 强电线缆YJV-3X10电缆头 | 个 | 4 |
| 125 | 电力电缆头 | 强电线缆YJV-3X4.0电缆头 | 个 | 36 |
| 126 | 配线 | BVR6 | m | 200.00 |
| 127 | 配线 | BVR35 | m | 200.00 |
| 128 | UPS电池柜基础 5#镀锌角钢现场定制 | UPS电池柜基础 5#镀锌角钢现场定制 | 个 | 6 |
| 129 | 一体化机柜系统基础（7联柜） | 一体化机柜系统基础（7联柜） 基础 5#镀锌角钢现场定制 | 套 | 1 |
| 130 | 接地网调试 | 接地网调试 | 系统 | 1 |
| 2、一体化机柜系统（7联柜 ）微型智慧数据中心配电系统 |  |  |
| 131 | 6U机架式配电单元 | 6U机架式配电单元 机架式配电模块 | 台 | 1 |
| 132 | 交流PDU | 交流PDU 1.输入:L+N+PE，额定值：16A 250V 4KW，位数：12位10A、4位16A国标三扁插座。 2.PDU内部需全铜条结构。 3.PDU要求采用模块化设计、装配，要求每个输出插座均支持在线热插拔. 4.PDU生产厂家须取得国家强制CCC认证证书，满足国内市场使用最基本要求、PDU内主线全部采用铜排，单根铜排截面积≥12mm2。 通信设备用电源分配单元（PDU）生产厂家必须取得CE认证证书、泰尔认证证书，证明其产品质量满足使用需求。 | 个 | 14 |
| 133 | 电缆 | 1,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆； 2,阻燃 国标 双层皮 纯铜电缆"。 | 批 | 1 |
| 134 | 配电辅材 （7联柜）） | "配电辅材 （7联柜））"含接地线、强弱电线缆线材（空调内外机线缆同铜管长度）、套管、接线端子、扎带、线缆标签等 | 批 | 1 |
| 一体化机柜系统（7联柜）微型智慧数据中心制冷系统 |  |  |
| 135 | 机架式空调室内机 | 机架式空调室内机 ▲制冷量8.4kW（室外DB37.8℃，20%RH；干球温度37.8℃，相对湿度20%）制冷量不允许负偏差。 风量2100m3/h，W980*D620*H480mm（14U），重量45kg，室内机噪声≤55dB(A)，来电自启动，电源电压220VAC/50Hz，室外机最大电流13.8A，室内机最大电流6.6A。 | 台 | 3 |
| 136 | 机架式空调常温室外机 | 机架式空调常温室外机 常温型，室外温度-10℃至40℃。尺寸为W910*D340*H835mm，重量61kg，内置压缩机，汽管ФФ12.7*0.8m m，液管Ф9.52*0.8mm。 | 台 | 3 |
| 4、一体化机柜系统（7联柜）微型智慧数据中心柜体组件系统 |  |  |
| 137 | 一体机机柜（玻璃门综合柜专用1） | 一体机机柜（玻璃门综合柜专用1） 1、RAL9005亚光细砂纹，600*1200*2000,42U, 标准19"柜体； 2、前门单开玻璃门含环控屏盒，后门双开铁板门，前后门配接地线三条； 3、四块前后侧盖板； 4、含顶底板(带密封毛刷)、弹开器、磁铁（电磁锁）、弹簧、铰链、密封条、保温棉、螺栓（外六角）、塑料堵头、4个支脚、4个脚轮等； 5、顶部含白色灯管。 | 台 | 1 |
| 138 | 一体机机柜（玻璃门综合柜专用2） | 一体机机柜（玻璃门综合柜专用2） 1、RAL9005亚光细砂纹，600*1200*2000,42U, 标准19"柜体； 2、前门单开玻璃门，后门双开铁板门，前后门配接地线三条； 3、前后部挡风盖板上下各两块，配8个并柜件； 4、含顶底板(带密封毛刷)、弹开器、磁铁（电磁锁）、弹簧、铰链、密封条、保温棉、螺栓（外六角）、塑料堵头、4个支脚、4个脚轮等。 | 台 | 6 |
| 139 | 柜体侧门（玻璃门机柜专用） | 柜体侧门（玻璃门机柜专用） RAL9005亚光细砂纹，整体一段式螺丝固定，适用1200深2000高玻璃门一体机柜体 | 台 | 2 |
| 140 | 快开盲板 | 快开盲板 "1.RAL9005黑色亚光细砂 2.2U免工具金属安装盲板，快开方式" | 块 | 35 |
| 141 | 托盘 | 托盘 1.RAL9005黑色亚光细砂，2.19寸安装，承重130kg，托盘尺寸485*720， 3.适用于H1、X1机柜" | 块 | 14 |
| 142 | 托架 | 托架 1.RAL9005黑色亚光细砂，2.承重40kg，须成对使用，3.适用于H1、X1机柜" | 对 | 14 |
| 143 | 竖直理线板 | 竖直理线板：42U高竖直理线板，宽度60mm； 2、竖直理线板为镂空型(要求有通风孔)，以利于散热；3、竖直理线板方便现场安装、理线。 | 套 | 14 |
| 144 | M型走线槽 | M型走线槽1 1.RAL9005黑色亚光细砂，2.宽度300的H1/X1柜体顶部的M型强弱电走线槽， 3.材料为优质（SPCC）冷轧钢板,材质厚度：1.5mm，表面工艺和通道柜体一致" | 套 | 2 |
| 145 | M型走线槽 | M型走线槽2 1.RAL9005黑色亚光细砂， 2.宽度600的H1/X1柜体顶部的M型强弱电走线槽， 3.材料为优质（SPCC）冷轧钢板,材质厚度：1.5mm，表面工艺和通道柜体一致" | 套 | 5 |
| 5、一体化机柜系统（7联柜）微型智慧数据中心动环监控系统 |  |  |
| 146 | 一体化监控主机 | 一体化监控主机 监控与采集微型数据中心温湿度、漏水、烟感状态，管理UPS、空调、供配电系统，自带显示屏。 | 台 | 1 |
| 147 | 动环监控系统 | 动环监控系统 动环监控系统，B/S架构（建议用IE或火狐进行访问） 最大可支持2台(单/三相)UPS监控、4台配电（其中精密配电≤2）、8*8=64路普通市电开关状态检测、8台精密空调、4台普通空调、4台水温压力、2台恒湿机、2台发电机、2路定位漏水，62路温湿度,8路DI检测（最大可扩展至40路DI检测),4路DO输出、1路视频、1路门禁监控支持ModbusTCP/SNMP北向接口便于第三方监控系统的集成需要。 | 套 | 1 |
| 148 | 硬件平台主机 | 硬件平台主机 专业平台管理类主机，I5标配，实现平面、系统、列表、组态等多种表现方式，所有监控内容监控界面统一，远程管理、维护等工作；自检功能，可以对系统与各设备的通讯状态和各设备的故障状态检测，自动在监控平台上显示故障单元、故障部位及性质，准确的反映故障状态、时间及相关信息，可管理多点监测点。 | 台 | 1 |
| 149 | 动环采集箱 | 动环采集箱 含箱体、导轨、线槽、端子排、12V继电器（带底座）、信号线、网线、水晶头、国标插头等； | 个 | 1 |
| 150 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器 电压 DC 9-28V/测量范围 温度：-20℃~80℃湿度：0~100%RH/RS485 输出。 | 支 | 2 |
| 151 | 烟雾传感器 | 烟雾传感器 "1.执行标准：GB4715-2005 2.工作电压：DC12V/24V（允许范围9V~30V） 3.工作电流：监视状态<1mA@DC12V <5mA@DC24V；火灾报警<30mA@DC12V <35mA@DC24V 4.继电器输出：常开(火警后闭合)，触点容量1A 30VDC 5.工作指示：监视状态 红色指示灯约每6秒闪烁1次； 报警状态红色指示灯常亮；故障状态红色指示灯约每6秒连续闪烁2次 6.使用环境：温度：-10℃~+65℃，相对湿度：95%（40℃±2℃无凝露） 7.外形尺寸：75mm×51.8mm×38.5mm(带底座)" | 支 | 3 |
| 152 | 漏水传感器 | 漏水传感器 1.实用可靠的在线液体泄露监测； 2.12V直流电源供电，区分正负极接入； 3.感应灵敏度无极可调； 4.本机产生现场声光告警，快速定位现场事件； 5.继电器输出形式常开常闭同时共存，可自由选择； 6.良好的防静电、防浪涌技术，保证产品的可靠运行； 7.方便的35mm DIN导轨安装方式； 8.外观尺寸：58*115*36mm。 " | 支 | 3 |
| 153 | 漏水检测绳 | 漏水检测绳 1.线长3米,线缆直径5.0mm；2.材料工程塑料；.3线缆颜色（骨架）黄色（可根据客户要求定制颜色）； 4.检测导线外阻3 欧姆/200m；5.线缆重量18g/米； 6.抗拉长度大于90 公斤； 耐火性二级通风电缆；8.最大暴露温度85℃； 9.报警尺寸感应线缆任意位置；10.经检测IVGO传感器符合工业级应用标准。" | 条 | 3 |
| 154 | 冷蓝色LED灯带 | 冷蓝色LED灯带 1.电源：DC12V；2.功耗：4W/米； 3.防水等级：IP20；4.1.89米/条，2835高亮进口光源，120颗/米带铝型槽加乳白PC罩，低亮氛围光。 | 套 | 14 |
| 155 | 开关电源 | 开关电源 1.工作电压：90~132VAC/180~264VAC(通过开关选择)240~370VDC（开关开启230VAC） 2.输出电压：10.2~13.8v 3.额定功率：348W，支持负载280W 4.尺寸：L215*W115*H30 | 台 | 2 |
| 六、停车场管理系统 |  |  |
| 156 | 停车场管理系统 | 一进出（雷达道闸、出入口抓拍机、出入口显示屏、出入口立柱、触发雷达、出入口控制终端、管理软件、安全岛、8口多端口网桥、管线及辅材），具体详见图纸。 | 套 | 3 |
| 七、室外LED大屏系统 |
| 157 | 显示设备 | 学校次入口室外全彩P6 LED屏 ▲像素间距：≤6mm；使用环境：室外；像素密度：≥27777 pixels/m2；亮度均匀性≥98%；模组间缝隙≤0.03mm，水平视角≥170°，垂直视角≥170°。 通过抗拉力5000N和抗压力50000N测试；屏体正常使用达到热平衡后，屏体温升≤25K；刷新率支持1920~4800Hz可调。 低亮高灰性能：100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits 灰度； 平均无故障工作时间≥100000小时，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟； 平均功率≤150W/m2，峰值功率≤400W/m2； ▲显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级； 为了保证产品使用稳定性，具备动态扫描方式LED显示屏驱动电路板保护电路，为保障产品可在户外良好使用，LED户外显示屏需具备防雨前维修技术。 ▲考虑系统兼容稳定性，大屏处理器、室外全彩P6 LED屏、LED大屏控制软件须采用同一厂家产品。 | m2 | 12.40 |
| 158 | 显示设备 | 学校主入口室外全彩P6 LED屏 ▲像素间距：≤6mm；使用环境：室外；像素密度：≥27777 pixels/m2；亮度均匀性≥98%；模组间缝隙≤0.03mm，水平视角≥170°，垂直视角≥170°。 通过抗拉力5000N和抗压力50000N测试；屏体正常使用达到热平衡后，屏体温升≤25K；刷新率支持1920~4800Hz可调。 低亮高灰性能：100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits 灰度； 平均无故障工作时间≥100000小时，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟； 平均功率≤150W/m2，峰值功率≤400W/m2； 显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级； 为了保证产品使用稳定性，具备动态扫描方式LED显示屏驱动电路板保护电路；为保障产品可在户外良好使用，LED户外显示屏需具备防雨前维修技术； ▲考虑系统兼容稳定性，大屏处理器、室外全彩P6 LED屏、LED大屏控制软件须采用同一厂家产品。 | m2 | 12.40 |
| 159 | 大屏支架及基础 | 大屏支架及基础，双立柱支架，现场定制 | 项 | 2 |
| 160 | 大屏包边 | 大屏包边 | 项 | 2 |
| 161 | 入侵报警信号传输设备 | 发送卡 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 套 | 2 |
| 162 | 配电箱 | 配电柜 20KW，带远程上电，带漏电保护功能 | 台 | 2 |
| 163 | 大屏线缆 | 配套线缆一批 | 批 | 2 |
| 164 | 大屏处理器 | 大屏处理器 要求投标产品具有国家质量检测机构提供的检验检测报告，符合GB16796-2009 安全防范报警设备技术要求 要求设备小于等于4U高度、19寸标准机架，具备不少于10个业务卡槽位，每个卡槽均可配置采集卡或输出卡，支持混插功能，最大支持80个拼接屏拼接。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告） 设备支持双电源、双风扇冗余，支持根据各个板卡当前温度智能温控风扇转速。 内置2个千兆网络接口，支持负载均衡，容错、多址，实时显示网络负载状态； 主机自带至少1个VGA接口，3个USB接口，4个RS232，1个RS485，1路音频输入和1路音频输出接口。 单机至少支持72块拼接屏拼接。 设备支持小间距LED发送卡模块，单卡提供8个RJ45网口，单网口支持带载点数最大65万像素，单张板卡带载能力520万像素。 设备支持步阶调整功能，使得所有跨屏信号源能够同时达到各个屏幕。 支持高清点对点底图显示，可通过多个屏幕显示一幅超高清分辨率图片，最大支持19200x8640分辨率。 支持通过网络将单台计算机桌面任何自定义区域映像采集上墙，支持4K及以下分辨率采集，支持60fps及以下帧率，跨屏融合同步显示。支持多类型和多任务的桌面数据采集上墙。 支持22寸以上可视化触控终端，实现触控终端界面与大屏同样的布局，操作所见即所得。 支持超低延时，信号源从采集到输出延时在50ms以内； 设备支持多用户、多种客户端登陆，支持不少于64个用户同时登陆。 ▲考虑系统兼容稳定性，大屏处理器、室外全彩P6 LED屏、LED大屏控制软件须采用同一厂家产品； | 台 | 1 |
| 165 | 软件 | 大屏控制软件 B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕； 通过网线，支持网络计算机、网络摄像机等信号的远程上墙功能，同时，软件具备网络解码设备管理功能，实现模拟摄像机、网络摄像机、HD-SDI数字摄像机和高清会议系统等网络视频信号和网络计算机信号上屏显示； 云台控制功能，可对球机的转动、变倍、变焦等进行操作； 支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能； 可实现与图像控制器相接的RGB和Video矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换； 大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改； ▲考虑系统兼容稳定性，大屏处理器、室外全彩P6 LED屏、LED大屏控制软件须采用同一厂家产品； | 套 | 2 |
| 166 | 大屏控制主机 | 大屏控制主机 I5、4G内存、4g独立显卡带DVI接口、500G硬盘，21寸宽屏，分辨率1080P | 台 | 2 |
| 167 | 电力电缆 | 强电线缆YJV4*10+1*6 | m | 220.00 |
| 168 | 辅材 | 室外LED大屏系统辅材 | 批 | 2 |
| 169 | 温控系统 | 温控系统 自动温控系统 | 套 | 2 |
| 合计 |

二、报告厅、录播教室设备清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 音箱部分 |  |  |
| 1 | 左右声道主扩扬声器组 | ▲1.扬声器结构采用二分频结构，单只低频单元：不小于4x10寸。 2、频率响应：66Hz-17KHz（或优于），单只最大声压级：不小于142dB ，整组覆盖角度：水平：80°（含）-100°（含）垂直：不小于45°EAWmosaicTM iOS应用软件。 3.所投音响能在EASE库里查询的到（中标后需提供证明和做EASE分析）。 4.中标后投标人必须提供针对本项目的生产厂家或总代理商授权书，且对本项目出具售后服务承诺函；所投产品厂家或总代理商获得过国际影视演艺技术高峰论坛（IFTT）颁发的项目奖项证书（中标后需提供相应证明资料）；所投产品厂家或总代理商获得过中国演艺设备行业协会颁发的项目奖项证书（中标后需提供相应证明资料）；所选产品的厂家或者中国总代理商为国家高新技术企业，并通过ISO9001质量管理体系认证（中标后需提供相应证明资料）； | 台 | 2 |
| 2 | 超低音扬声器 | ▲1、驱动单元：低音 2 x 15 "(381mm)； 2、频率响应范围：30 Hz至160Hz； 3、指向角度：360°Hx360°V； 4、灵敏度：105dB； 5、最大声压级：140 dB； 6、所投音响能在EASE库里查询的到（中标后需提供证明和做EASE分析） | 台 | 2 |
| 3 | 台唇补声扬声器 | ▲1.驱动单元：1x6"低频单元，1x1"高频单元可旋转号角。 2.频响范围：70Hz-20kHz；指向角度：90°H×50°V；灵敏度：89dB；最大声压级：119dB；功率/阻抗：250W@8Ω；可选配变压器抽头功率70V（128/64/32/16W）100V（128/64/32W）。 3.所投音响能在EASE库里查询的到（中标后需提供证明和做EASE分析）； | 台 | 4 |
| 4 | 后区补声扬声器 | ▲驱动单元：1x10"低频单元，1x1"高频单元，可旋转号角； 频响范围：65Hz-20kHz（-10dB）； 指向角度：90°H×60°V；灵敏度：95dB； 最大声压级：128dB；功率/阻抗：500W@8Ω； 所投音响能在EASE库里查询的到（中标后需提供证明和做EASE分析）； | 台 | 2 |
| 5 | 流动返听扬声器 | ▲驱动单元：1x10"低频单元，1x1"高频单元，可旋转号角； 频响范围：70Hz-20kHz； 指向角度：90°H×60°V；灵敏度：94dB； 最大声压级：127dB；功率/阻抗：500W@8Ω； 地面角度：仰角37°；可做舞台监听音箱； | 台 | 2 |
| 6 | 扩声系统调试 | 音箱部分调试 | 只 | 12 |
| 功率放大部分 |  |  |
| 7 | 4通道数字功率放大器（主扩、低音） | 功率要求:采用Class-D类放大技术 ▲2、功率4X1500W/2欧，4X1200W//4欧4X1200W 8欧，3000W/4欧桥接2400W/8欧桥接 3、可定压：70V/1200W，100V/1200W； 4、带PFC电源因数修正技术；带Powersoft功率因数矫正，过压保护，智能轨道管理电源利用效率≧90%； 5、内置DSP处理芯片,含投标品牌扬声器原厂数据； 6、带网络遥控控制,可远程控制功放的DSP参数及监测功放的工作状态； 7、同时带模拟和数字网络音频输入（AVB、Dante、MADI等），可做数模备份。 8、频率响应：20Hz-20KHz（+/-0.5dB）用于1W@8Ω； 9、信噪比：>110 dB/A（20-20K HzA加权）； ▲10、阻尼系数@8Ω：>500@20-100Hz；总谐波失真+噪声(THD+N)：<0.1%从1W到全功率(典型的<0.05%)。 | 台 | 1 |
| 8 | 4通道数字功率放大器（补声 、返听） | 功率要求:采用Class-D类放大技术， ▲2、功率4X800W/2欧，4X600W//4欧4X600W 8欧，1600W/4欧桥接1200W/8欧桥接， 3、可定压：70V/600W，100V/600W； 4、带PFC电源因数修正技术；带功率因数 矫正，过压保护，智能轨道管理电源利用 效率≧90%； 5、内置DSP处理芯片,含投标品牌扬声器原厂数据； 6、带网络遥控控制,可远程控制功放的DSP参数及监测功放的工作状态； 7、同时带模拟和数字网络音频输入（AVB、Dante、MADI等），可做数模备份。 8、频率响应：20Hz-20KHz（+/-0.5dB）用于1W@8Ω； 9、信噪比：>110 dB/A（20-20K HzA加权）； 10、阻尼系数@8Ω：>500@20-100Hz； 总谐波失真+噪声(THD+N)：<0.1%从1W到全功率(典型的<0.05%)； | 台 | 1 |
| 9 | 4通道数字功率放大器（台唇） | 1、功率要求:采用Class-D类放大技术， ▲2、功率4X400W/2欧，4X300W//4欧4X300W 8欧，800W/4欧桥接600W/8欧桥接，70V/300W，100V/300W； 3、可定压：70V/300W，100V/300W； 4、带PFC电源因数修正技术；带功率因数矫正，过压保护，智能轨道管理电源利用 效率≧90%；5、内置DSP处理芯片,含投标品牌扬声器 原厂数据； 6、带网络遥控控制,可远程控制功放的DSP参数及监测功放的工作状态； 7、同时带模拟和数字网络音频输入（AVB、Dante、MADI等），可做数模备份。 8、频率响应：20Hz-20KHz（+/-0.5dB）用于1W@8Ω； 9、信噪比：>110 dB/A（20-20K HzA加权）； 10、阻尼系数@8Ω：>500@20-100Hz； 总谐波失真+噪声(THD+N)：<0.1%从1W到全功率(典型的<0.05%)； | 台 | 1 |
| 调音台及周边处理部分 |  |  |
| 10 | 数字调音台 | 每页16+1个推子，有6页，共96+1个推子 8个自定义按键 ； 全处理输入通道32路； 全处理输出通道16路 ； 7寸及以上触摸屏 ； 本地：16路单生道输入，2对大三芯立体声输入，1个小三芯立体声输入 ，12路单声道输出 ，2对大三芯单声道输出 ，1个AES数字立体声输出， 1个I/Oprot卡槽（用来扩展Dante Waves等扩展卡），一个SLink扩展接口：可兼容(96kHz 网线最长100m)DX HubDX168 DX164-W（48kHz 网线最长120m）AR2412 AB168 AR84，（48kHz） ME-500 ME-U ME-1 gigaACE与DM或CDM传输音频(只能传输64X64) ，一个Network接口，用于接入线上离线编辑软件和APP 32X32USB多轨录音/回放 ， 8个静音/DCA编组 ， 8路立体声效果器输出及专用效果器返回，DEEP处理架构可用于外置效果器插入输入通道。 | 台 | 1 |
| 11 | 音频扩展机架 | 24路XLR话筒或线路输入； 12路XLR线路输出； dSNAKE端口通过120米CAT5可连接调音台GLD-80、GLD112、QU16、QU24或AR0804； 网络音频监听口-用于个人监听系统ME-1并可兼容Aviom； 扩展音频端口，可扩展一台AR0804音频机架； | 台 | 1 |
| 12 | DANTE多通道数字音频选项卡 | 64路双向音频传输，通过CAT5控制 ； 使用标准的，现成的，现成的计算机网络设备 ； 自动获取IP地址并自动识别； 易于添加，命名，删除和重新排列设备； DANTE已广泛使用设备中； 端口冗余网络选项； 通过DANTE卡iLive可兼容其他网络传输；非常低的延迟 ；千兆端口 ； 直接连接到电脑进行多轨录音 ； DANTE的虚拟声卡软件替代了昂贵的硬件； DANTE的控制器软件可用于设置网络 | 台 | 1 |
| 13 | DVD播放器 | 频率范围：20Hz-20kHz（±0.2dB）； 信噪比：>130dB 总谐波失真+噪音：<0.003% 动态范围：>110dBV 模拟音频：7.1声道、5.1声道或立体声 输出端口：光纤/同轴、HDMI、RCA、XLR； | 台 | 1 |
| 14 | 有源监听音箱 | 蓝牙功能； 驱动单元：4寸低音单元，0.75寸铁磁流冷却丝质圆顶高音单元； 频率响应（-3dB）：70Hz-20kHz；频率响应（-10dB）：60Hz-20kHz；最大声压级：100dB；额定功率：28W RMS，50瓦峰值；AB类功放； 输入类型 ：平衡 / 非平衡 1/4" TRS； 非平衡RCA [ 后部]；1/8" TRS [ 前部]；输出类型 ：1/8" 立体声耳机[ 前方] | 台 | 2 |
| 无线话筒 |  |  |
| 15 | 鹅颈会议话筒 | 元件固定式充电背板，永久极性电容收音头指向性 心形指向性 频率响应 50-18,000 Hz高通滤波 80 Hz, 18 dB/octave 开路灵敏度 - 40 dB (7.9 mV) re 1Vat 1 Pa阻抗 250 ohms最大输入声压级 140 dB SPL, 1 kHz at1% T.H.D.动态范围 (典型值) 115 dB, 1 kHz atMax SPL信噪比 65 dB, 1 kHz at 1 Pa幻像电源 11-52V DC, 2 mA typical开关 平直, 高通滤波重量 152g 尺寸 480.0mm X 12.3mm (长度 X收音头直径) 输出端子 内置三针XLRM卡农公头 标配 AT8153 防风绵 | 台 | 4 |
| 16 | 单通道无线手持话筒 | ▲传输方式：2.4GHZ频段，配备SM58手持式人声话筒和GLXD4R机架式接收机。 发射机类型: 手持式 3.7 V充电式锂电池，射频输出功率:10 mWE.I.R.P.（最大值），最大输入电平:146 dB SPL。 | 台 | 4 |
| 17 | 单通道无线头戴话筒 | ▲传输方式：2.4GHZ频段 配备SM35头戴式话筒和GLXD4R机架式接收机。 发射机类型: 腰包式 3.7 V充电式锂电池，外壳金属铸造，输入阻抗900 kΩ，射频输出功率:10 mW， 发射机输入接口:4引脚微型公接头(TA4M) | 台 | 2 |
| 18 | 频率管理器 | ▲传输方式：2.4GHZ频段，具有频率自动转换功能 输入电源:15VDC，直流输出端：15VDC（X6），输出电流：全部直流输出的总和3.8A。 RF输入连接器类型：反向SMA 射频频率范围：2400-2483.5Mhz 阻抗：50Ω 天线最大输入功率：- 10 dBm 最大接收端口输入功率：15 dBm | 台 | 1 |
| 19 | 无源指向性天线 | ▲8dB无源指向性天线增益。 正轴和离轴比为24dB，提高对噪声信号的抑制能力Advanced数字无线安装的关键部分，PA805Z2-RSMA专门用于GLX-DAdvanced。内附10英尺RSMA线缆。 | 台 | 2 |
| 20 | 乐器拾音动圈话筒 | 话筒类型：动圈话筒 指向性：超心形频率响应：50Hz-16KHz | 台 | 2 |
| 21 | 铜管、弦乐和打击乐器拾音 夹式话筒 | 话筒类型：电容话筒 指向性：心形频率响应：20Hz-20KHz 最大声压级：143.5dB | 台 | 1 |
| 22 | 套装拾音鼓咪 | 话筒类型：电容话筒 指向性：心形 频率响应：70Hz-15KHz | 台 | 1 |
| LED大屏显示系统 |  |  |
| 23 | LED P3显示屏 | ▲室内P3全彩LED电子显示屏 ，尺寸：7*4m ； 封装灯珠：SMD2020； 单元模组尺寸:192mm(W)*192mm(H ) 可视角度 水平：120° 垂直：120° 整屏分辨率：2496dots*1856dots ； 像素密250000dots/ m2； 使用寿命:≥10万小时 ； 三基色（1R1G1B) 换帧率：60Hz； 箱体平整度：≤0.2MM ； 灰度等级：65536 ； 亮度均匀性：≥99% 颜色均匀性：≥99% | m2 | 28.00 |
| 24 | LED同步视频发送处理器 | 单张带载输入分辨率 ：2048*1152 | 块 | 3 |
| 25 | LED同步视频接收处理器 | 单卡带载像素： 128×384 | 块 | 80 |
| 26 | 配电箱 | 按实际配置要求 | 台 | 1 |
| 27 | 钢结构及装饰包边 | 显示屏安装支架结构 | m2 | 28.00 |
| 28 | 视频拼接处理器 | ▲多路模拟和数字混合输入，不少于2*Video、2*VGA、4*HDMI、4*DVI、2*SDI/HD-SDI/ 3G-SDI； ▲不少于2*VGA、4*DVI输出，每个端口最大输出分辨率为1920*1200@60Hz； 放大同步拼接，单机最大拼接水平7680像素或垂直4800像素； 支持单画面拼接+单画面预监输入信号源，或者4画面拼接+4画面监视； 先进的隔行运动图像自适应处理技术，消除视频图像运动拖尾和锯齿现象； 任意输入信号无缝切换、淡入淡出切换； 多种预存模式调用，模式调用特效无缝或淡入淡出； 便捷的面板按键操作或无线Wi-Fi/RS232/USB/LAN操控设置； | 块 | 1 |
| 集中控制系统 |  |  |
| 29 | 中控主机 | ▲嵌入式架构，需要和混合矩阵统一品牌，以板卡的形式与混合矩阵连接， 6路通用串口 RS232/RS485/RS422、A-Net口、內置以太网络。 | 台 | 1 |
| 30 | 无线触摸屏 | 屏幕尺寸： ▲9.7英寸及以上电容式触摸屏，多点式；系统内存：512MB；存储容量： 32GB 及以上。 处理器核心： 双核心； 屏幕分辨率： 1024x768； 网络模式： 支持4G网络； 摄像头：双摄像头（前置：30万像素) | 台 | 1 |
| 31 | 无线收发器 | 产品类型：SOHO无线路由器 最高传输速率：300Mbps 网络接口：1个10/100Mbps WAN口 4个10/100Mbps LAN口 天线数量：2根天线增益 WDS功能：支持WDS无线桥接 WPS功能：支持WPS快速安全设置 | 套 | 1 |
| 32 | 红外发射棒 | vIRsaMouse红外发射器；半透明PCB；工业标准3.5mm微型插头；自带十五英寸线缆；带有扎线带； | 套 | 5 |
| 33 | 8路强电控制器 | 8路强电继电器 | 台 | 1 |
| 34 | IPAD证书（含调试） | ▲全面对接中控主机编程，实现各种动作的功能。 | 台 | 1 |
| 视频切换系统 |  |  |
| 35 | 混合矩阵主机 | 全铝机箱,符合 EMC 标准。 ▲7寸及以上高清真彩触摸屏多功能人机交互智能控制系统，高速并行总线交换技术 , 交换核心速率高达 12.80 Gbps，确保 4Kx2K 超高清图像转换。 高速率浮点运算技术，提高设备的切换速度，实现快速无缝切换； 采用了全数字无压缩传输，确保信号无失真RGB444 功能 , 倍频倍线功能；输入端过电压保护，降低设备损坏概率； 具备掉电状态自动存储保护、开机自动恢复记忆功能。 支持 DVI、HDMI、VGA、Y'PbPr、CVBS、SD-SDI / HD-SDI / 3G-SDI、HDBaseT、Fiber 等视频信号输入输出； 支持音频加嵌和解嵌 。支持 POD 供电（HDBaseT）;运行监控报警系统；支持设备温度、散热模块工作状态的监测；支持输入输出模块的分辨率选择；（具备此功能的输入输出卡）。 提供多种管理方式：触摸屏管理、RS232、TCP/IP 计算机软件管理 。 支持内嵌中央控制模块,实现无线一键智能化集中控制； | 台 | 1 |
| 36 | HDMI输入卡 | 信号格式 HDMI 1.3规范中的全数字TMDS信号 物理接口：HDMI Type A 单路输入口/输出口 最高分辨率 1920×1200P@60HDCP 支持EDID 可选默认EDID或者现场可编程 最大输入/输出距离 小于20米 像素带宽:165MHZ,全数字 接口带宽 :1.65Gbps，全数字（总共4.95Gbps） 位时钟抖动 :<0.15Tbit 最大传输延时 :5nS（±1nS） 阻抗: 50Ω | 块 | 2 |
| 37 | HDMI输出卡 | 信号格式 HDMI 1.3规范中的全数字TMDS信号 物理接口 HDMI Type A 单路输入口/输出口 最高分辨率 :1920×1200P@60HDCP 支持EDID 可选默认EDID或者现场可编程 最大输入/输出距离 小于20米 像素带宽 :165MHZ,全数字 接口带宽 :1.65Gbps，全数字（总共4.95Gbps） 位时钟抖动 <0.15Tbit 最大传输延时:5nS（±1nS） 阻抗 :50Ω | 块 | 4 |
| 38 | HDBaseT输入/输出卡 | 连接器 :5类线RJ45 8针 色深 :10位或8位，自动地依照输入输 出分辨率 接口数量 :双路输入口/输出口 信号带宽 4.95Gbps 图像分辨率:支持480i-1080p，640×480-1920× 1080@60HZ依照输入分辨率 最大像素时钟 :65MHz | 块 | 4 |
| 会议摄录系统 |  |  |
| 39 | 400万全彩网络摄像机 | ▲400万及以上像素红外网络高清半球 图像传感器: 1/2.5＂progressive scanCMOS 最低照度: 彩色：0.05Lux @(F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率: 主码流:50Hz:25fps(2560×1440)60Hz:30fps(2560×1440) 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离: 50米 焦距: 4.8-110mm，23倍光学变倍 水平视角: 55-2.7度(广角-望远) | 台 | 3 |
| 40 | 硬盘录像机（含1块6T硬盘） | 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/ 车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计 /分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |
| 演出灯光系统 |  |  |
| 41 | LED面光灯 | ▲ 显色指数高平均显色指数≥95以上，R9≥94,R15≥97、Ra≥95、Re≥94,16bit 65530级精准调光、启光在0.3％以内，调光范围0-100%。 总功率：100W 电压：AC110V/220V 60/50HZ 光源：LED COB模块 显色指数：Ra≥95 调 光：0- 100% 光学角度：50° (Or19° 、26° 、36° ) | 套 | 10 |
| 42 | LED染色灯 | 输入电压：AC 110/240V/50-60HZ 灯珠(3W*54颗):红绿蓝+白 (红:12,绿:14,蓝:14,白:14) 出光角度:25度 控制信号:DMX 512 环境温度:-20℃-40℃ 控制通道:5/9通道 功 率:200W | 套 | 24 |
| 43 | 三基色会议灯 | 220V/220W//4*55W/会议室专用/带欧司朗灯管 | 套 | 7 |
| 44 | 摇头光束灯 | 技术指标 工作电压：AC110V-240V 频率：50/60HZ 功率：450W 灯泡：17R；350W 频闪：1-13次/秒，支持机械频闪和可 调速频闪 色温：8000K 颜色：14个颜色+白光及彩虹效果 图案：14个图案+空白，9个旋转图案+ 空白，图案电动对焦放大功能 扫描：水平540度，垂直270度，采用光 电复位纠错 效果：可由光束转为图案效果，角度范 围可调 棱镜：1个16棱镜，1个6梯度镜 发光角度：3.8°-45°线性可调 安全保护：当机体过热或系统出现故障 时自动切断电源 控制模式：DMX512/主从/自动 | 套 | 4 |
| 45 | 灯控台 | DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。 60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。 带背光的LCD显示屏，中英文显示 关机数据保持。 U盘备份和升级。 配备专业鹅颈工作灯。 电源：AC 100 240V / 50-60Hz。 尺寸：485 x 420 x 105。 | 套 | 1 |
| 46 | 遥控烟机 | 工作电压：AC110V-130V,220V-240V(可选) 频率：50/60Hz//总功率：1500W 预热时间：5-8分钟 烟雾量：15000CUFT/MIN 喷烟距离：8m//容量：5公升 功能：亦可通过控制器调节烟雾输出量的 大小，兼容DMX512数字信号。 尺寸（cm）：52×32×25//毛重：6.5kg | 台 | 2 |
| 47 | 大泡泡机 | 工作电压：AC110V-130V,220V-240V(可选) 频率：50/60HZ（可选） 喷射距离：2-3M 特点：配合舞台场景效果，无线摇控，遥控距离100米，由双鼓风机带动运作。每分钟转速：5周 | 台 | 2 |
| 48 | 大泡泡油 | 大泡泡油 | 桶 | 8 |
| 49 | DJ烟油 | DJ烟油 | 瓶 | 8 |
| 50 | 信号放大器 | 工作电压：AC110V-130V,220V-240V(可选) 频率：50I60Hz 接收DM×512数字信号输出八路DM×512信号。 总功率：15W 尺寸（cm）：24.5×20×5 毛重：3kg | 台 | 1 |
| 51 | 电源直通箱 | 6路输出，6KW/路。 输入供电：三组五线制/单相三线制，单 相操作电压220V±10%AC，50±1HZ | 台 | 1 |
| 52 | 保险绳 | 保险绳 | 条 | 50 |
| 53 | 灯钩 | 灯钩 | 个 | 50 |
| 舞台机械系统 |  |  |
| 54 | 舞台栅顶(葡萄架) | 钢结构，简易式 采用40mm*40mm*2mm方管制作 栅顶制作完毕刷防锈漆 以舞台区10米×4米计算 详细见图纸 | 项 | 1 |
| 55 | 匀速对开大幕、底幕系统 | 匀速对开二幕机 最大牵引：300N 运行速度：0.40m/s 噪 音：≤48db 电机功率：550W 电源：AC380/50Hz | 台 | 2 |
| 56 | 面光灯杆 | 单焊管Φ50 | 道 | 1 |
| 57 | 固定吊杆 | 现场制作，上下三层，共4灯位 | 套 | 3 |
| 58 | 控制箱 | 控制对开幕布轨道开启及闭合，运行指示灯，点控，急停，含电源指示及相序保护装置 | 台 | 1 |
| 59 | 配线 | 铜芯多股绝缘电线 RVV3*0.75 | m | 200.00 |
| 60 | 航空钢丝绳 | 航空钢丝绳Φ4.2mm | m | 200.00 |
| 61 | 舞台机械系统安装辅助材料 | 包括线管、桥架、小五金等 | 批 | 1 |
| 62 | 脚手架费 | 脚手架费 | 项 | 1 |
| 63 | 舞台机械系统安装辅助材料 | 机械木箱包装，幕布编制袋塑料袋双层包装 | 项 | 1 |
| 线材、接插件及其它安装附件 |  |  |
| 64 | 电源净化管理器 | 最大输出电流≥16A 延迟组≥3组，可调节延迟时间 支持多台设备菊链连接 支持兼容RS-232 控制； 支持RS-232或者网络监控时序器的电压和电流 具有高级浪涌保护（SMP） 极高电压关断技术（EVS） 线性滤波技术技术（LIFT） | 台 | 1 |
| 65 | LED会标系统 | LED会标系统 ▲P5LED,单基色，10平方米。 | 道 | 1 |
| 66 | DI盒 | 提供高频率响应的有源直连盒 可工作于9V电池或调音台的幻象供电系统 反相和接地开关 坚固、简洁的外观设计 3个输入音量开关 | 台 | 1 |
| 67 | 舞台综合接口箱 | 舞台综合接口箱 定制 | 台 | 1 |
| 68 | 多媒体机柜 | 控制室机柜 | 台 | 1 |
| 69 | 多媒体插座A~F | 多媒体插座 | 个 | 6 |
| 70 | 音箱线 | EVJV2*2.5mm2 | m | 500.00 |
| 71 | 音频线 | RVPE2*37/1.10 | m | 200.00 |
| 72 | 配线 | 灯光控制线 RVPE2*5/1.10 | m | 500.00 |
| 73 | 网线 CAT.6 | 六类 | m | 300.00 |
| 74 | 配线 | 铜芯塑料绝缘线 BV2.5 | m | 1000.00 |
| 75 | 不锈钢钢丝绳 | 不锈钢钢丝绳 国产定制 | m | 200.00 |
| 76 | 吊环螺丝 | 英制3/8 | 个 | 20 |
| 77 | 配管 | 电线套管 KBG20 | m | 1000.00 |
| 78 | 金属桥架 | 金属桥架（槽式热镀锌） 200*100 | m | 50.00 |
| 79 | 其他辅材配件 | 其他辅材配件国产定制 | 批 | 1 |
| 80 | 舞台吊杆现场制作费用 | 舞台吊杆现场制作费用 舞台机械设备的焊接 | 项 | 1 |
| 精品录播系统 |  |  |
| 81 | 录播跟踪一体机 | 录播跟踪一体机 1、整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机柜安装。要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统。 ▲2、内置互动功能：兼容H.323主流互动协议，支持多台录播之间互动教学、教研应用。 3、内置跟踪功能：无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能。 4、内置音频处理功能：支持混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电功能。 5、视频采集：支持1080P@30高清采集和编码录制，支持4路1080P高清摄像机输入、2路1080P高清HDMI信号接入。 ▲6、视频传输：高清摄像机采用3G-SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。支持PoC供电，实现高清摄像机视频信号、PoC供电信号和控制信号同传。 7、视频输出：支持3路HDMI输出，输出分辨率支持1080P@60，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。 8、视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 9、音频编码：采用AAC编码协议，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 10、视频存储：内置2T存储硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。 11、视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。 12、导播控制：支持2个USB2.0，支持U盘同步录制、视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作； 13、文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。 14.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 82 | 流媒体管理软件 | 流媒体管理软件 1、嵌入式管理系统，内置于主机中，实现紧密无缝结合；基于B/S架构，兼容IE等浏览器。 2、支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 3､支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 ▲4､支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图。 5､支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供中英文切换功能界面截图。 6､支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 7、支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。 8、支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的的丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。提供上述功能的软件界面截图。 9、双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率， ▲10、支持双流互动功能，双向互动时，互动双方具备两路HDMI高清输出口可同时输出显示互动画面和对方的VGA/HDMI电脑画面。 ▲11、录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质，提供具有检测资质的第三方检测机构出具的上述技术指标检测报告复印件。 12、录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯。 13、提供流媒体管理系统的软件著作权证书及检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 83 | 流媒体直播软件 | 流媒体直播软件 1、最大直播/录制分辨率在1920x1080。 2、支持跨网段、广域网的直播和点播、支持组播、单播，适用与各种网络环境；网络服务端口可支持自行定义功能。流媒体直播非网络延时<=1秒。直播时支持自动断线重连功能。 3、可通过IE浏览器进行设备的远程配置、管理录制、直播、用户管理及IP地址的修改等等操作。 4、录制、直播分辨率支持主码流和子码流，导播平台应支持管理员在导播平台对主、子码流的视频录制、直播参数进行设置。主码流的分辨率应有“超清”、“高清”、“标清”、“低清”、“流畅”可选；子码流的分辨率应有“标清”、“低清”、“流畅”可选，码流分辨率支持自定义设置。，便于用户在不同网络条件下自由切换高标清模式，保证视频流畅性。 ▲5､支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图。 6､支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 | 台 | 1 |
| 84 | 流媒体导播软件 | 流媒体导播软件 1、提供满足课程录制功能的导播操作平台。应支持本地导播和远程导播两种方式；本地导播：可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器，进行本地导播，保证导播具有较好的实时性和流畅性;远程导播：导播软件内嵌到录播主机中，应采用B/S架构设计，能够方便教师使用IE浏览器通过网络直接访问导播平台，快速进行登录与操作。iPad移动导播：支持与导播系统一直的窗口预览、画面切换、录制、停止、自动与手动录制切换、转场特效、布局切换、云台控制等功能。 2、内置鼠标点击跟踪技术和传统的上、下、左、右云台控制功能和滚轮变焦控制功能；每一路视频支持8个预置位设置。 3、导播平台须满足基本的录课导播功能，包括教师、学生、课件的画面切换，添加LOGO和字幕，切换特效、云台摄像机焦距调节、多画面显示布局等功能。 4、导播平台至少支持包括4路摄像机画面、1路教师电脑画面、1路直播画面，并可直接使用鼠标点击预览窗口进行画面切换。 5、当教师或管理员进行手动导播录课时，导播软件应具有鼠标快速定位功能，同时支持鼠标滚轮调节画面焦距；并且云台摄像机应具有预置位功能，每路摄像机至少支持8个预置位。 6、提供多样化的转场特效，使画面切换更加柔和、不突兀。至少提供8种转场特效，包括淡入淡出、渐变、左侧/右侧划入等。 7、提供6种以上布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，自定义布局时教师可随意拖拉画面窗口。 8、支持在导播过程中叠加预设的LOGO，且LOGO位置应可根据教师意愿进行调整。 9、支持在导播过程中添加字幕，字幕内容可根据教师需求进行预设或临时输入，至少支持5条字幕预设。应满足教师的多样性字幕需求，要求可设置字幕颜色、字体描边、字幕背景，字幕大小、位置可任意设置，导播过程中可简单快速地通过鼠标拖动字幕位置。 9、导播平台应具备智能自动切换功能的预设，即通过不同的优先级、逻辑自定义各种智能切换模式，如跟踪切换模式、课件VGA保留时间、设定间隔时间自动切换到学生画面等。 | 台 | 1 |
| 85 | 高清特写摄像机 | 高清特写摄像机 硬件参数： 1、视频输出接口：HDMI、SDI ▲2、传感器类型：CMOS，1/2.33英寸，传感器像素：有效像素207万，焦距：22倍变焦。 3、水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 4、支持水平、垂直翻转，支持背光补偿，数字降噪：2D&3D数字降噪。 5、网络流传输协议：RTP、RTSP 6、预置位数量：255 7、网络接口：RJ45，音频接口：Line In,3.5mm，通讯接口：RS232、RS422，USB接口：USB Type-A。 8.支持的协议类型：VISCA 9、编码技术：视频H.265、H.264 10、电源支持：DC12V 2.0A、PoC 11、要求摄像机与录播主机为同一品牌 软件参数： 1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 ▲提供产品无故障运行时间MTBF＞80000小时检测报告复印件。 | 台 | 2 |
| 86 | 高清全景摄像机 | 高清全景摄像机 硬件参数： 1、视频输出接口：HDMI、SDI ▲2、传感器类型：CMOS，1/2.33英寸，传感器像素：有效像素207万，焦距：22倍变焦。 3、水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 4、支持水平、垂直翻转，支持背光补偿，数字降噪：2D&3D数字降噪。 5、网络流传输协议：RTP、RTSP 6、预置位数量：255 7、网络接口：RJ45，音频接口：Line In,3.5mm，通讯接口：RS232、RS422，USB接口：USB Type-A。 8、支持的协议类型：VISCA 9、编码技术：视频H.265、H.264 10、电源支持：DC12V 2.0A、PoC 11、要求摄像机与录播主机为同一品牌 软件参数： 1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 ▲提供产品无故障运行时间MTBF＞80000小时检测报告。 | 台 | 2 |
| 87 | 教师定位分析仪 | 教师定位分析仪 硬件参数： 1、扫描方式：逐行扫描 2、输出帧率：30fps 3、摄像元件：1/3 " 4、有效像素：1920（H）×1080（V） 5、信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6、镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7、最低照度：0.3Lux 8、接口控制：网络 9、供电：PoE 软件参数： 1、采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2、智能识别老师行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：教师在教坛区域走动时，切换教坛全景，当教师站立不动时切换到教师特写镜头。 3、支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果； 4、具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 ▲提供产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 88 | 学生定位分析仪 | 学生定位分析仪 硬件参数： 1、扫描方式：逐行扫描 2、输出帧率：30fps 3、摄像元件：1/3 " 4、有效像素：1920（H）×1080（V） 5、信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6、镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7、最低照度：0.3Lux 8、接口控制：网络 9、供电：PoE 软件参数： 1、采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2、采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3、支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面；支持板书画面大小、位置的自定义调节；支持多个区域屏蔽功能； 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 4、具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 台 | 1 |
| 89 | 资源平台主机 | ▲ 1、硬件架构：软硬件一体嵌入式设计，主机出厂内置校园资源管理平台，系统支持： Linux系统，存储容量：2TB SATA/内存 2GB/RJ45千兆网口/2个以上USB2.0接口/支持Rst设备一键复位功能。 2、 采用安全电压DC12V或DC24V供电，节能环保。 3、支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 平台功能： （1）资源管理模块 1、资源管理应用平台可任意对接所有录播教室，实现录播资源自动发布及录播教室直播收看。 2、平台支持用户远程在线预约录播教室，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 3、平台支持视频资源多维度分类查看，如按年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 4、用户可灵活创建各种视频专辑。 5、支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 6、支持虚拟切片技术，教学视频自动划分知识点和教学环节并以列表形式展示，且不破坏视频原来的完整性。可根据学习进度对重点内容任意切换或循环播放。该功能应能同时支持PC、手机。 7、支持对手动上传的视频手动添加“知识点”和“教学环节”，并提供“知识点”和“教学环节”修改工具。 8、提供精确搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 9、平台支持一键置灰功能，恰当的肤色更能切合特殊日的氛围。 10、支持视频强制播放，用户点击所有视频系统都可以强制播放指定视频，便于学校进行统一播放和管理。 （2）直播点播模块 1、支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 2、应支持教师对录制的视频上传相应的附件，支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时可查询并下载相关附件。 3、提供视频点播转发分享功能，支持目前主流的二维码分享功能，支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 （3）微课模块 1、支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课广场当中。 2、微课视频支持按学段、学科进行归类查询。 3、微课广场中的微课视频支持归类管理，支持按点击热度、最新更新置顶归类。支持视频点播与评论。 （4）移动APP应用服务 1、提供自主研发的平台移动端APP，支持与校园资源管理平台对接，支持平台资源的点播、直播、专辑等功能。 2、手机端平台APP支持IOS和Android系统，APP应通过相关标准审核，支持在AppStore、至少5个安卓APP商店如小米应用商城，华为应用商城，豌豆荚，应用宝，安卓市场等直接搜索下载。 3、支持用户权限系统，区分老师、家长、学生角色；支持班级管理，老师可创建班级并绑定班级学生、家长可绑定与学生关系。支持老师在班级内发布通知、在线布置作业。 4、支持学生成绩统计功能，家长可查询学生子女的历次考试成绩，并查看子女所在班级平均分。子女历次成绩的变化以曲线图形式呈现。 5、支持学校和老师通过APP在线组织校园活动、创建社团管理。 6、支持建立班级群，班级内家长和老师、学生可实现如微信、QQ般的在线文字、语音、图片即时交流。并支持在班级圈发布图文形式的内容分享。 7、支持家长通过APP进行在线请假，支持老师一键批复功能。 8、要求提供APP定期推送教育资讯相关精品文章服务，老师、家长、学生可进行阅读并评论、点赞。 （5）微课制作系统 1、微课软件需满足最基本三路视频信号源录制，包括教师头像、课件PPT，同时支持实物展台或高拍仪的信号输入，满足教师展示课本内容、教学器具等。 2、支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 ▲3、可实现老师画面、高拍仪画面和PPT课件画面，共三个画面的切换和自由组合录制，支持课件与老师画中画录制模式； 4、提供微课制作软件相关自主知识产权证明文件复印件。" | 台 | 1 |
| 90 | 软件 | 非编软件 系统实现教学视频应用云平台资源的非编功能，满足教师按照个人的需求对个人资源进行再编辑，达到提升视频质量的效果的需求。具体功能需求如下： 1、为保证操作的简便，必须可通过平台启动非编系统对资源进行非编，启动后非编资源可自动上传非编系统。便于教师能够对自己已经录制好的视频进行快速编辑处理； 2、教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。最少支持10个以上音视频、文字轨道； 3、提供“用户专辑”栏，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”、“图像”和“音频”进行分类展示，并支持按“名称”、“ 4、文件持续时间”和“类型”进行排列。 5、提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能。 6、具有转场特技功能，支持16种以上转场特技效果可供选择。 7、具有滤镜处理功能，支持28种以上滤镜效果可供选择。 8、具有多种视频布局功能，包括2分屏、4分屏、6分屏等至少15种布局模式。 ▲9、资源非编完成后，教师可根据需求设置编辑好的视频码流，并能够一键上传到应用云平台的个人空间当中，同时也能够保存到教师电脑端。 | 套 | 1 |
| 91 | 数字音频处理器 | 数字音频处理器 1、12进4出音频处理器，集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量； 2、可通过网络进行监听，软件升级和参数配置（支持局域网和公网）； 3、8路差分输入；4路单声道Line-IN输入, 4路平衡输出，；8路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 4、 音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号；回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号；具有AGC功能，防止多人大声说话时破音；远程回声消除： 处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms回声抑制比： ＞60dB采样率： 32K采样位数： 16位动态范围： 90db；环境噪声消除： 稳态噪声消除比：30dB ；频率响应 ： 20Hz-16KHz 最大增益 ：59dB | 台 | 1 |
| 92 | 高保真话筒 | 高保真话筒 1、单体：背极式柱极体。 2、指向性：超心型/叶型。 ▲3、频率响应：40-20,000 Hz。灵敏度：-38 dB±2dB(1dB=1V/Pa@1KHz)， 信噪比：75 dB ,最大声压级：1kHz条件下130 dB，幻象电源：48V。 | 支 | 6 |
| 93 | 硬件导播台 | 硬件导播台 功能要求： 1、支持远程操作录播主机的开关机；支持不少于5种特技效果；支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能；支持云台控制功能：上下左右及变焦功能；支持录制、暂停、停止功能；支持全自动录播模式和手动录播模式。 连接要求：支持通过USB线缆直接连接录播主机； 2、安装导播控制台软件，并设置录播地址； 3、导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。 4、导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 台 | 1 |
| 94 | 录播控制面板 | 录播控制面板 1、在讲台上镶嵌式安装方式； 2、控制接口：RS232 3、信号指示灯：支持 4、 支持一键式系统电源开关控制。 5、一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6、支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7、支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8、教师上课过程中，通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9、支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 台 | 1 |
| 95 | 录播电源管理器 | 录播电源管理器 1、支持对录播系统控制功能； 2、向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；从而实现对录播系统的远程集中统一控制。 | 台 | 1 |
| 96 | 激光超短焦投影机 | 激光超短焦投影机 ▲1、3LCD投影技术，0.59寸显示面板，单机原始分辨率1200×800; ▲2、投影80寸16：10标准画面距离：镜头到画面距离≤46CM 3、纯激光光源;拒绝混合光源和LED光源； ▲4、亮度≥3500ANSI流明；光源寿命≥20000小时，全密闭光源设计； 5、对比度≥500000:1 6、配备EMC静电防尘网，整机IP5X级增压防尘设计，并提供权威机构检测报告； 7、四角校正，曲面矫正，水平梯形矫正，八点矫正，垂直梯形校正功能±30°（ 自动）； 8、RJ45、USB-B传输功能，USB-A直读功能； 9、整机功耗≤260W，待机功耗＜0.5W； 10、镜头居中设计，重心居中，长时间使用不易位移； 11、接口:两路VGA输入端口、两路HDMI接口、两路USB接口（USB-A*1；USB-B*1）、一路RJ45网络接口、一路RS-232接口（一路VGA 输出端口） 12、多种功能：自动黑屏，内置10W扬声器，多种环境投影模式，一键静音，7X24小时连续运行； 13、其他：提供3C认证证书，平均无故障时间≥30000小时，并提供权威机构检测报告； 14、签订合同时提供原厂商针对此项目的授权函原件及整机三年质保函原件。 | 台 | 2 |
| 97 | 智慧助教无尘白板 | "智慧助教无尘白板 书写绿板部分： 1、整体尺寸（长×高）：≥4000×1200mm 2、结构：内外双层结构，内层为一块固定书写板与电子白板正面平齐，外层为一块外挂式滑动书写板。 3、绿板≥ 2块,基本尺寸：≥1850mm x1240mm 4、书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm。漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。 5、 背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板 6、滑轮：采用上吊静音PU滑轮，下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 7、滑动绿板带有粉槽设计，笔槽宽度≤9CM，有效防止粉笔灰掉落地面。 8、滑动绿板带有推拉把手，以便推拉绿板。 电子白板部分： 1、触摸技术：光学影像触摸技术，采用手指或其他材料在电子白板上直接书写，无须专用笔，使用方便； 2、分辨率：32768×32768 3、投影尺寸：1825mm×1184mm有效感应尺寸1633*1184；（可根据投影机具体型号进行调整） 4、板体尺寸比例16：10；（可根据投影机具体型号进行调整） 5、响应时间：≤8ms；采样率：120帧／s；触摸精度：3mm 6、实现多点触控，任意对象放大、缩小、旋转、拖拽。 7、供电方式：USB供电，配8mUSB线缆1根 8、白板标注功能：支持在任何界面上画笔实时标注；支持多只画笔、多种颜色、多种粗细、多种透明度的强大标注功能；支持直线、曲线、虚线、箭头、方框、圆形、三角、文字的标注及临时标记；支持实时保存功能 ▲9、支持直接调用展台图像的功能，并能在白板软件中进行批注。 10、桌面录像功能：支持全屏幕录像、自定义尺寸录像、标注时录像。支持录像预览、录像播放。 11、多模式支持：页面模式、全屏模式、WINDOWNS模式、放映模式，各个模式自如切换书写； 12、支持智能手机、平板等移动教学设备（iOS、Android系统）与PC端软件互动。 壁挂一体机部分： 功能要求： 1、集视频展台、中控系统、功放音箱、电子时钟等功能为一体； 2、各设备之间能完美结合，并能方便的控制和切换，提高老师上课效率； 3、模块化的设计，方便后续维护以及设备的升级改造； 4、箱体内有独立空间设计，可以放置第三方主流品牌电脑。 计算机部分： ▲1、内置主流品牌电脑，CPU：Intel Core第七代I3处理器或以上； 2、主板与接口：IntelH81芯片组或以上，≥2条DIMM扩展插，1个串行接口； ▲3、内存：≥4G； ▲4、硬盘：SSD固态硬盘，数量1个；技术参数：容量≥128G； 5、显卡：主板集成显卡，标配DP+VGA双接口，支持双屏显示； 6、声卡：集成声卡； 7、网卡：1000 MHz集成网卡； 8、无线网卡：支持802.11AC 9、接口：USB接口4个或以上，（其中1个以上USB3.0，可支持关机为其他USB外设充电功能） 10、电源适配器：≤65W； 11、键鼠：无线键鼠 12、支持一键开关机及独立控制开关机功能； 13、尺寸≤200mm*200mm*65mm； 14、原装品牌商用电脑，拒绝OEM产品，通过3C安全、节能认证。 视频展台（光学变焦镜头）要求： 1、▲采用≥22倍光学变焦，10倍数字变焦镜头； 2、有效像素≥300万像素，自动白平衡，自动光圈、自动对焦功能，LED辅助光源，支持1024x768，800x600；亮度信噪比计权（S/N）≥48dB，自动增益AGC≥9dB； 3、拍摄幅面≥A4，图像失真≤2%； 4、具有VGA信号直接输出功能。一键切换即可使展台画面输出给投影机，无需启动专用软件，方便老师快捷使用； 5、展台有直接的控制旋钮可以支持放大、缩小、旋转、冻结、灯光等常用快捷操作； 6、支持USB图像输出，有独立展台软件使用，也可以支持电子白板调用视频展台图像，方便操作； 7、操作快捷化设计：展台和中控一体化设计，打开和关闭展台只需一个动作即可完成，无需每次折叠调整。 8、自动关机功能：展台使用完毕复位后，在2分钟内如无操作，展台能自动关机; 9、软件功能：具有图像拍摄、文档管理及图像编辑功能；电子白板批注浮动球功能；分屏对比教学功能；屏幕录像、标注时录像功能；支持智能在线升级。 中控部分： 1、一键开关机功能，能够一键开关计算机系统、投影机、展台、音箱、功放等； 2、投影机控制功能（RS232控制或红外控制）； 3、计算机、笔记本、展台的音视频切换功能；正面笔记本接入信号预留（VGA视频、 3.5MM音频、HDMI接口、USB接口、RJ45接口各一路）； 4、电子白板自动切换功能（即笔记本优先识别功能，能够方便的在内置计算机和笔记本间进行自动切换使用）； 5、具有延时断电功能；系统关机后能自动延时1～3分钟后断电； 6、数字旋钮式按键操作，简单易用，可靠性好； 7、具有电视盒的控制功能，能方便控制外接的电视盒。 8、接口要求：音、视频输入:VGA×3、HDMI×1、3.5MM音频×3；音、视频输出：VGA×2、HDMI×1、3.5MM音频×1；USB接口: USB×4个；网络输入：RJ45X1；网络输出：RJ45X3；控制：IR×1、RS-232×1；电源：220VAC输入×1，输出×4； 音频部分： 1、内置2x30W（有效功率）数字式功放 2、带混响功能，可以支持2.4G无线话筒； 无线话筒： 1、采用2.4G无线射频传输；频率范围:2400-2483MHZ； 2、开机自动对频，在2米范围内，主机与麦克风自动配对连接时间≤1秒；内置频道数量≥80个； 3、频率响应：20HZ-20KHZ，接收灵敏度：≥85dBm； 4、有效接收半径≥10米； 5、内置可充电锂电池，续航时间≥8小时； ▲6、内置激光教鞭；支持PPT翻页等功能； 7、无线话筒产品形态：佩戴式； ▲8、回声抑制功能：无线话筒离音箱500mm外，音响正常放音无明显啸叫声； 9、充电装置：壁挂机内部设计有无线话筒的充电座，要有充电指示及防治过充的保护装置。 音箱部分： 1、扩声方案：数字式高保真功放 2、额定功率2×30W； 3、阻抗：4欧姆， 4、频响范围：80-20KHz， 5、灵敏度：≥80dB（A计权）， 6、失真：THD +N≤0.2， 7、喇叭：中低音喇叭单元：2×3英寸，4Ω；高音单元：2×1英寸，4Ω， 8、箱体材料：中密度纤维板， 9、安装方式：音条式设计，安装在左侧白板上方。箱体自带安装挂架； 箱体部分： 1、箱体采用上、中、下三层设计，上下两截要有独立的锁。中间部分为常用的快捷控制区域； 2、箱体主体采用优质冷轧钢板材料，表面喷塑； 3、箱体门板材料采用白色印花彩钢板，和电子白板色调要统一； 4、产品整体采用模块化设计，各个主要功能模块要采用前拆式设计。 5、产品内部走线隐蔽，要有专用的理 线设计，避免内部线路过于混乱，造成信号互相干扰； 6、箱体内部要有独立可固定的话筒、耳机、鼠标、键盘、白板笔等放置区域，便于日常的维护整理； 7、展台工作平台采用独特的隐藏式铰链设计（非气弹簧式）。 | 台 | 2 |
| 98 | 无线话筒 | 无线话筒2 1、频率范围:580-870MHz；最大频道数:160;频带宽度:24MHz;接收灵敏:<-90dBm for 30dB S/N Ratio;最大频偏:+/-50KHz;频率响应:50~15000Hz;信噪比>102dB (A);失真度<1%;动态范围>95dB； 2、手持话筒采用金属压铸管体和橡胶尾部设计，防摔功能卓著；音头模组分离式设计；背光LCD可显示组号、频道、电量、功率、增益、静音等状态；三级功率和音频增益调节功能； 红外线数据同步装置。 | 台 | 1 |
| 99 | 时序电源 | 时序电源 1、19”标准机架式结构; 2、高度:1U； 3、电源电压交流:220V 50HZ ; 4、8路通道输出,每组延迟时间1s,每组最大输出电流30A。 | 台 | 1 |
| 100 | 钢木讲台 | 1、立式讲台； 2、材料:采用优质冷轧钢板，钢木结构设计； 3、边角部位:平滑圆弧过渡，细缝接合均匀；内部设计：含布线桥架，可放置中控主机、电脑主机；防盗设计：上移门、后柜门、小柜门均采用机械锁防盗设计 | 张 | 2 |
| 101 | 专业操控台 | 1、机架全钢，布置机柜（高度13U），具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉； 2、面板：材质为防滑、耐磨防火板，边沿前鸭嘴、后圆角式样； 3、尺寸：1800mm*750mm*800mm。 | 张 | 1 |
| 102 | 平板显示器 | 1、LED液晶智能显示器，酷开操作系统/兼容安卓5.1； 2、屏幕寿命：≥30000小时； 3、能效等级：等于或优于2级； 4、屏幕尺寸：50英寸；屏幕比例：16:9；物理分辨率：3840*2160；对比度：≥10000:1；响应时间：≤8ms；产品功耗：≤120W；待机功率：≤0.5W;有线/WIFI/蓝牙功能；声音输出功率：≥8W*2;显示技术：六基色、屏变功能； 5、输入端口：HDMI 接口：2个； USB3.0*1路；USB2.0*1路；网络接口：1路；VGA接口：1路；分量接口：1路；耳机接口：1路；无源音箱输出：1路； AV输入/输出：1/1组；TF卡槽：1路 | 台 | 4 |
| 103 | 后台导播电脑 | 后台导播电脑 主板：Intel Q370芯片组及以上；CPU：I5 8500以上（主频≧3.0G）,要求支持Vpro技术； ▲内存：容量≥4GB单条；两个内存插槽；硬盘：固态硬盘≥256GB；网卡： 1000M集成网卡；接口：1路VGA、1路HDM I、1路DP；21.5寸防眩光液晶显示器；主 板集成硬盘保护、网络同传功能，网络同 传无需绑定操作系统；支持CMOS数据传送 （包括基本 CMOS及扩展CMOS）；支持部署增量数据，如安全补丁 、新增的软件或数据文件等；不可以外插卡方式实现。 | 台 | 1 |
| 104 | 音箱 | 音箱 1、低音单元 6.5英寸； 2、高音单元 1.4英寸； 3、额定阻抗 8 Ohm； 4、额定功率 2*80W(Nominal额定) . 120W(Peak峰值)； 5、频率范围 80Hz~20KHz； 6、最大声压级 113dB（Continuous 持续值）.119dB（Peak 峰值）； 7、信噪比：>86dB | 台 | 8 |
| 105 | 功放 | 功放2 1、频率响应：20Hz-20kHz(±0.3dB)； 2、灵敏度：0.775V； 3、输入阻抗：20KΩ平衡/10KΩ不平衡； 4、额定功率：8Ω 300W×2 4Ω 600W×2； 5、信噪比：≧110dB（A计权）； 6、转换速率：＞30V/us 7、阻尼系数：＞500@1Khz； 8、总谐波失真：＜0.01； 9、保护：峰值限幅，过载，直接，短路，过热，软启动控制；电源：AC220v±10% | 台 | 2 |
| 106 | 高清显示器 | 高清显示器 23寸液晶显示器，HDMI接口 | 台 | 1 |
| 107 | 精品录播系统配件定制 | 精品录播系统配件定制 含支架、VGA分配器、切换器等各类配件 、线材。定制 | 项 | 1 |
| 移动录播系统 |  |  |
| 108 | 便携交互式录播主机 | 1、便携式移动录播主机高度＜2U，重量＜5kg，采用笔记本翻盖式设计。主机与导播显示屏一体化设计，具备15寸以上1080P高清触摸液晶屏，主机内嵌导播键盘进行导播操作。 2、导播键盘支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、转场特技等功能按键，提供导播摇杆便于摄像机的云台控制操作。 3、考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 4、内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。（提供上述功能的软件设置界面截图） 5、支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。 6、至少支持1路HDMI和1路SDI输出接口，支持录制效果画面输出。 7、采用AAC音频编码技术，支持3路音频输入、1路Lineout、1路耳机监听输出。 8、采用标准H.264或H.265视频编码技术，便携式便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。 ▲9、内置至少1T存储硬盘，支持多种视频封装格式，包括MP4、AVI、WMV。 10、支持4个USB接口，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝。 11、高清便携式便携式录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 12、便携式录播主机与摄像机之间支持通过无线信号进行视频传输，视频质量达到1080P高清画质。可通过无线信号实现便携式录播主机对摄像机的云台控制、调焦和预置位的设置与调用功能。 13、具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 ▲14、移动录播主机支持内置互动功能模块，支持标准H.323协议和SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动。 15、应具备3C认证、产品无故障运行时间MTBF≥80000小时检测报告、视频信号处理相关知识产权证明文件、主机低噪音检测报告，并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 109 | 录播软件系统 | 流媒体管理软件： 1、支持主机内嵌液晶屏和鼠标进行系统管理，同时支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 2、支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 3、支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 4、支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 ▲5、支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 6、支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 7、支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。 流媒体直播软件： 1、支持录播一键开启“直播”功能。 2、支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置 3、支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4、支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5、支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 6、支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。 7、支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 流媒体点播软件： 1、为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 2、支持高、低双码流录制功能，支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 3、支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； 4、支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 5、支持录像文件和对应PPT课件下载； 6、支持对视频进行手动FTP上传。 流媒体导播软件： 1、支持通过内嵌导播键盘和液晶屏进行本地导播，支持外接鼠标、键盘，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 2、提供4路摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 3、支持7种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持两个自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。（提供布局模式软件界面截图） 4、应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 5、提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过PC远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。 | 台 | 1 |
| 110 | 录播在线互动软件 | 1、支持RTSP、H.323视频传输协议。 2、支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等。支持预设20个互动录播教室信息，支持互动课室数据的批量导入和导出功能。 3、支持快速选择远程互动录播教室并“一键式”连接开启点对点互动。 4、支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。 5、支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的的丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。 6、双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率。 7、录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质。 8、录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯。 | 台 | 1 |
| 111 | 高清云台摄像机 | 硬件参数： 1、视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 ▲2、传感器类型：CMOS、1/2.7英寸，传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万，镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦； 4、采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 5、水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 6、水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s 7、支持水平、垂直翻转 8、预置位数量：255 9、网络接口：RJ45 11、音频接口：Line In,3.5mm 12、通讯接口：RS232、RS422 13、支持的协议类型：VISCA 14、编码技术：视频H.264，音频AAC 15、电源支持：DC12V、PoE、PoC 16、要求摄像机与录播主机为同一品牌 17、提供产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 ▲18、提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的摄像机质量检验报告复印件。 软件参数： 1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 台 | 3 |
| 112 | 数字无线音频套装 | （1）腰包领夹麦克风 1、载波频段：UHF500~980MHz 2、调制方式：FM 3、输出功率：5mW-10mW 4、振荡方式：PLL相位锁定频率合成 6、综合S/N比：>97dB 7、单体：背极式驻极体 8、指向性：心形 9、频率响应：40Hz-16kHz 10、灵敏度：-37dB±3dB 11、最大声压级：130dB （2）手持发射麦克风 1、载波频段UHF500~980MHz 2、调制方式FM 3、输出功率5mW-10mW 4、振荡方式PLL相位锁定频率合成 5、综合S/N比>97dB 6、综合T.H.D.≤1%@1KHz 7、单体动圈式音头 8、指向性心形指向 9、频率响应60Hz-18kHz 10、灵敏度-50dB±3dB （3）手雷发射麦克风 1、频段：UHF480-960MHz 2、转换头：具有固定螺环的XLR插座 3、发射功率：5mW/10mW可设置切换 4、天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风 5、振荡模式：PLL电路，频率稳定度≤±0.005% 6、显示器：具有背光的LCD，显示工作频道、频率、增益、音量、发射功率、静音、电池存量、静音开关设定、幻象电压，操作锁定及提示讯息等功能 7、输入灵敏度：-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB五段，0dB=音头灵敏度 8、幻象电源电压：提供可切换0V、12V、及48V的电压 9、外接麦克风输入座：标准有线麦克风XLR平衡输入母座 10、连续使用时间：＞5小时 11、话筒单体：电容式拾音器 12、指向性超心型 13、频率响应40Hz-16kHz 14、灵敏度-29±3dB 15、最大声压级130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 16、信噪比70dB（1kHz at 1Pa） （4）无线接收机 1、振动器类型：晶体控制锁相环合成器 2、接收频率范围：500-960MHz 3、频率响应：30Hz至16kHz 4、信噪比96dB 5、模拟输入（麦克风及线路）：3极迷你插孔 6、模拟输入电平：-50dBV 7、模拟输出：3极迷你插孔，不平衡 8、模拟输出电平：-60dBV 9、模拟输出调节范围：-12dB至+12dB 10、耳机输出：φ3.5mm（5/32英寸）立体声迷你插孔 11、耳机输出电平：5mW | 套 | 1 |
| 113 | 摄像机双频无线网卡 | 1、传输方式：无线 2、接口：USB 3、无线传输速率：不小于300Mbps 4、高增益刀锋型双频天线，频率范围：2.4GHz/5GHz 5、持QoS与WMM服务，提供稳定的声音与影像传输支持多种操作系统Windows8.1/7/Vista/XP/10，Linux及Mac OS | 台 | 4 |
| 114 | 航空箱 | 1、外尺寸：L663xW496xh338mm； 2、内尺寸：L575xW406Xh299mm；颜色：黑 | 套 | 1 |
| 115 | 摄像机三脚架 | 重量：4.5 kg；最高高度：157 cm；节数：4 节；最低高度：74 cm；材质：铝合金；承重：5KG；闭合长度：30 cm；云台球碗：75 MM；用途类型：DV系列。 | 套 | 3 |
| 116 | 移动电源 | 容量（mAh）：32000 电芯类型：锂聚合物电池 输入电压：20V (max) 输出电压：20V (max) 输出电流：DC15-24V 2A 输入电流：DC15-24V 2A 电量显示：支持 | 块 | 3 |
| 117 | 系统配件 | 2根20米的SDI线，1根10米SDI线，1根HD MI线，1个接线板等。 | 套 | 1 |
| 智慧教室系统 |  |  |
| 118 | 智慧教室系统 | 1、将老师目前的任一页面(单页或多页)、文件档案推送到学生学习终端上，学生可以继续操作与批注； 2、学生的笔记页面可以提交到教师端，老师可以放大全屏进行展示； 3、可选择多张学生作品，放大到全屏进行对比展示，支持不少于9张页面进行同屏展示，并进行即时反馈，让全班每一位学生能立即进行投票或评分。 4、对比展示的每一个画面，提供逐一放大到全屏功能，单次点击放大、单次点击缩回原比例； ▲5、同时支持与Windows，Android，IOS等系统学生端进行互动，并同时支持与反馈器，智能手机，平板，电脑等终端设备进行互动； 6、可线上递交作业，老师即时批改。老师可分区指定学生将笔记页面递交到指定区域，同时老师可实时查看作业递交状况，选择不同学生作品进行观摩及讨论。 7、可实现实时飞讯功能，学生可将自己的想法以输入文字信息的方式传回老师端，信息将按先后顺序排列，老师可实时查看每位学生的意见，汇整学生的想法进行归纳或讨论。 8、提供教室班级管理系统，可新增、修改、删除教室，学生，班级资料，并可加入学生照片； 9、手写识别功能，手写任意文字可自动转化成电脑输入的字体； 10、显示各题通过率，各题各选项的选择数量，在每题施测后马上统计显示，图表以柱状图或饼图呈现答对或答错比例； 11、自动储存与调阅，以科目、时间顺序储存活动记录，可随时调阅查看学生各题详细作答记录和每题作答人数统计资料，并方便老师检阅； 12、可直接打印各项记录的统计资料，各项报表可输出.xls、.xlsx、.CSV格式，供老师自行弹性处理； 13、可控制学生端黑屏或锁屏； 14、提供小组记分、个人计分，提供挑人功能，可提供从班级名单或自订范围随机一次挑选一位或多位学生，可显示学生座号、姓名、相片等信息。 15、自动统计课堂中所有学生作答情况，并按照得分进行排序； 16、老师可对学生个人或小组进行加分，对学生加分时学生平板会有祝贺动画显示，教师可使用既有的PPT，Word，实物试卷等课件或网页，无需做任何修改，即可当场即时截屏选取当前屏幕内容作为检测题发送给全班学生作答并即时生成评测反馈数据； 17、使用互动模式时，可以开启.HTE教材档案，或导入PPT、PDF、CSV等档案，进行教学活动，课堂间所有的批注、评量活动等资料纪录将会被完整保留，互动模式包括即问即答、评量、抢答、抢权、票选统计等活动； 18、淘汰赛模式能与即时反馈系统紧密结合，在提高学习专注力的同时亦能有效检测学生学习状况； 19、在编辑模式下可用来编辑.HTE教材档案，利用内建的材料库或自行新增多媒体课件进行课件编辑，且支持RTF、视频、Flash、图片、音效等格式； 20、手画线条可依形状自动变成三角形、矩形、多边形、圆形或椭圆形等； 21、特殊遮掩类别：具有聚光灯强调功能，及拉幕遮掩效果，使用者可调整遮掩范围； 22、画面与书写的笔迹可以被录制成影片，教师可自行录制、暂停、停止视频录制，以便回放教学过程。 23、系统可自动记录每页的画面与书写内容，自动分页与显示页次保存，可随时调用任何一页，并可汇出成PDF、PPT、图片等格式电子笔记； 24、具有抢答竞赛、淘汰竞赛、即问即答、挑人作答、匿名作答、票选统计等多元互动模式； ▲25、可与云端学习平台关联，调取和保存在课堂中产生的各种教学数据。由教室端教学软件登陆云学习平台，班级名单将自动获取，课堂教学留下的各种电子笔记、学生的学习历程、教师教学材料等教学数据将自动上传云平台，可以随时调取。 ▲26、支持与云平台关联，教师可分享发布教材、上传试卷，也可检查学生线上教材浏览记录及作业递交情况，并可将学习历程档案制作成统计图表，作为教学参考。 ▲27、具备自动及半自动的教学行为数据及教学影片采集功能，整合传统教学影片、教学行为数据特征、人工智能分析。教师能够通过客观数据及议课专家的指导建议，即时对教学模式、教学方式及在课堂上的教学行为数据，包括主动趋势数据、有效互动数据、工具使用数据、方法应用数据、提问标记数据、回应标记数据等进行分析，以增进课堂效能。当老师进行教学活动时的数位仪表板(dashboard)，能够随时提供教师丰富的活动信息，以及历程统计资料。通过本系统可查看分析报告和分析影音。 | 套 | 1 |
| 119 | 智慧助教系统 | 1、系统支持Android、IOS操作系统的智能手机、平板电脑安装操作； 2、可实现移动展台功能，随时拍摄课堂活动，挑选教材照片或拍摄微视频传回一体机，即时图像分享功能。 3、一次性拍摄多张学生作品，进行多作品同屏比较； 4、无线控制操作具有即时反馈、挑人、页面推送等功能； 5、无线操作PPT翻页； 6、可进行翻牌操作，查看学生作答选择情况。 ▲7、支持及时影像投屏、微视频录制，同时可及时将录制影片上传至教学系统屏幕端。 | 套 | 1 |
| 120 | 智慧学伴系统 | 学习端 1、学生端软件实现支持多种操作系统（包括Android、iOS、Windows）； 2、学生端软件提供书写，擦除，拍照等功能，方便学生对题目进行多类型的作答； 3、学生端软件可实现选择选项，页面上传，讯息传递等功能，进行多形式的反馈； 4、自动保存学生页面，方便课后翻阅复习； ▲5、提供学生身份认证功能，需输入密码后更改使用者信息 智慧学伴 1、动态获取诊断补救平台发布的电子笔记、评量记录、学习影片、诊断报告等讯息； 2、查看课堂教学过程电子笔记内容； 3、查看学习评量资料、答题明细、诊断分析报告等资讯； 4、可结合录播系统，将学生课堂中视频标记的重难点自动产生标签，帮助学生针对性的课后补救学习； 5、翻转课堂学习任务随时提醒，自学课程项目及完成进度查阅，线上自我检测及作业提交，具备讨论区功能，可查看同学、教师针对该自学课程的提问及反馈信息。 6、每个智慧学伴包含1G公有云存储空间。 | 套 | 50 |
| 121 | 教学行为分析系统 | ▲教学行为分析报告 教学行为分析报告包含「教学行为数据特征」和「人工智能分析」，是简易的智能型议课厅分析报告。透过这份报告可以了解一节课中，科技互动指数和教法应用指数。科技互动指数从0-100分，说明科技 的使用度，例如Hiteach互动教学软件中的计分板、挑人、IRS、统计图表、定时器、推送、递交、抢权、抢答...等科技互动的频次、时间点，也据此数据经由AI苏格拉底分析后，计算出人工智能的科技互动指数。教法应用指数从0-100分，说明信息技术与教法应用的深度融合程度，分析生本理念、合作学习、全班测验、智慧决策、分层教学等模式生成的师生互动数据，以人工智能计算出教法应用指数。 AI智慧教练 在智慧教室里，加上具有「机器学习」能力的教学行为分析系统，就能生成教学行为分析报告、教学行为分析桌面，反馈科技互动指数与教法应用指数，给老师的智能课堂打分数，协助教师自我反思、探究 、合作、分享，就像是老师们的AI智慧教练，善用AI智慧教练，可以帮助老师们充分「用」「好」智慧教学技术。需与学校现有的智慧教室软件相互兼容。 | 套 | 1 |
| 122 | 学生学习终端 | ▲1、屏幕：10.1英寸，高清1920x1200，IPS电容式触摸屏（10点触控） 2、音响：DOLBY ATMOS 杜比全景声技术 3、喇叭/音频：双前置杜比音效立体声扬声器 4、操作系统：Android6.0 5、处理器：MediaTek MT8161 64位1.3GHz四核及以上 ▲6、内存：2GB LPDDR3 及以上 ▲7、存储：32GBeMMC及以上，最高可扩展64G存储卡 8、电池：7000mAh 9、摄像头：前置500万像素定焦；后置800万像素自动对焦 10、尺寸：247mm x 171mm x 8.9mm 11、重量：约509g 12、wifi：802.11a/b/g/n/ac 13、蓝牙：蓝牙4.0 14、卫星定位：GPS+北斗 15、传感器：重力感应器、霍尔感应器、振动马达 | 台 | 50 |
| 123 | 高性能无线AP | 802.11AC 室内AP，支持2.4GHz和5GHz双载频，2x10/100/1000Mbps 以太网口，802.3af/at POE 供电输入和12VDC电源，3*3:3，1750Mbps（1300Mbps+450Mbps）。不带12VDC电源模块. 最多支持500用户 | 台 | 1 |
| 124 | 智能充电柜 | 1、 支持60台平板电脑同时充电； 2、 机柜上方采用圆弧设计，防止师生磕碰，根据人体工程学设计扶手采用椭圆型不锈钢管，美观、实用； 3、 前门采用双开门天地锁设计、大方美观，机柜左右两侧有通风口，方便柜内的热气排出；内部设有隐藏式绕线器，拒绝绕线器柜内外漏，影响安全及美观，有平板适配器放置专用盒; 4、 柜内分为3层，每层可以同时给予15台平板电脑充电，每层设有单独的开关控制；每个平板电脑的隔断采用ABS工程塑料材质，防止给设备带来划伤； 5、 安全：电源开关带有高压保险及通电指示功能，柜内设有漏电保护器，确保使用者的人身安全；可根据老师的使用时间自动设置平板电脑的充电及关闭时间； 6、 柜体底部配有万向轮及刹车轮，方便柜体移动使用； 7、投标产品通过3C认证，确保产品的安全性。 | 台 | 1 |

注：

招标参数中带▲号为实质性响应条款,不允许负偏离

▲中标公示期内需提供招标参数中要求的相关证明材料；需提供样品逐一演示各项功能，如不满足技术参数要求，采购方有权拒绝供应商所投产品并重新组织采购，对采购人造成的损失依法追究投标人相应的法律责任。

▲无线AP系统、视频监控系统需与教育局设备无缝对接。

### 二、供货时间及交货地点

交货期：签订合同后 100 天内完成安装验收。

交货地点：货物免费送至业主指定地点。

### 三、付款方式

合同签定后7个工作日内预付合同总额的30%；设备进场支付至合同总额的60%；验收合格后支付至合同总额的100%；履约保证金转为质保金，质保期满后一次性无息退还。

### 四、质保期要求

质保期至少 3 年，此为最低要求，投标人可作更优承诺。

### 五、培训要求

设备验收合格后，投标人应根据本项目的设备进行现场指导培训。

### 六、售后服务

1、提供产品保修卡，按厂家规定的保修期限以及供应商的其它承诺条款实行保修。质保期内能提供7×24小时响应服务，4小时内到达现场，定期对提供的设备进行走访和维护。

2、质保期内中标人应向采购人提供未尽事项的咨询、服务以及技术保证等相关服务。

3、质保期满后设备的硬件维护要求免费，材料仅收成本费。

# 第四章　合同格式

（货物类参照文本）

合同编号：_________
　　采购人：（以下称买方）_______________

中标人：（以下称卖方）_______________

根据招标文件编号（______________）在    年   月   日开标会上，经评审委员会评定 　　　　  　  (卖方)为中标人。买卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的
　　1.1卖方根据买方需求提供下列货物：____________________
　　1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

第二条　合同总价款
　　2.1本合同项下货物总价款为__________________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
　　2.2本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。
　　2.3本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
　　2.4本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件
　　3.1.下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1本合同书

3.1.2中标通知书

3.1.3中标供应商澄清修改文件

3.1.4中标供应商投标文件

3.1.5招标文件澄清修改文件

3.1.6招标文件

第四条　权利保证
　  卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.3根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后____天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4如果卖方在收到通知后____天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

第六条  技术资料

6.1卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后____天内将这些资料免费寄给买方。

第七条　包装要求
　　7.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担。
　　7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点
　　8.1卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为________________________；

8.2卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担。

第九条  检验和验收

9.1卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

9.2货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3买方应当在到货后的_ 三__个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的__五_个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
　　9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

第十条　伴随服务／售后服务
　　10.1卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
　　10.2除前款规定外，卖方还应提供下列服务：
　　10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；
　　10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行免费培训。
　　10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
　　10.3卖方应为买方提供免费培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排。
　　10.4所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于     年（请分别列出：__________________）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。
　　10.5保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
　　10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为___时；非工作期间为__小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为_5_时；非工作期间为__小时。
　　10.8下列货物（分别列出：       ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复。
　　10.9所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担。
　  10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　履约保证金
　  11.1卖方应按招标文件的时间内，按要求缴纳履约保证金。

11.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.3履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.4如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

第十二条　货款支付
　　12.1本合同项下所有款项均以人民币支付。
　　12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任
　　13.1买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。
　　13.2买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期1天买方向卖方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。
　　13.3如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。
　　13.4卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如卖方逾期交货达_15_天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。
　　13.5卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金。
　　13.6在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。
　　13.7卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的_1_%向买方承担违约责任。
　　13.8卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

第十四条　合同的转让和分包
　  卖方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止
　　除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决
　　17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。
　　17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第____种方式解决争议：
　　17.2.1向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
　　17.2.2向___龙泉___仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
　  17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他
　　18.1合同经双方负责人或授权代表签字并加盖单位公章。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门和采购代理机构备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。
　  18.4本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交采购代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。
　　18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

买　方：             	                卖　方：

名　称：(印章)　　　       	            名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　                   年　月　日

负责人 (签字或盖章)：                   负责人(签字或盖章)：

授权代表(签字或盖章)：            	     授权代表(签字或盖章)：

地　　址：		     	             		  地　　址：

邮政编码：		     	             		  邮政编码：

电　　话：		     	             		  电　　话：

开户银行：		     	             		  开户银行：

账　　号：		     	             	      账　　号：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

1、公司有效营业执照复印件

2、授权委托书、身份证

3、财务状况报告

4、依法缴纳税收和社会保障资金

5、资格声明

6、无重大违法记录声明书

### 1、公司有效营业执照复印件

内容要求：

1、须有效的营业执照复印件；

2、须提供原件核对（在浙江政府采购网注册成为正式供应商不需要提供原件核对）；

3、浙江政府采购网的“注册供应商”栏目查询供应商注册页面信息打印件（浙江政府采购网注册正式供应商提供）

2、授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日     期：

______________________________________                                _____

附：委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　  　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

3、财务状况报告

内容要求：

供应商可提供以下一种材料作为本单位财务报告：

1、有资质的审计部门提供的近三年中，任一年度的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益表及其附注（即四表一注须有审计部门盖章）；

2、有资质的审计部门提供的近三年中，任一年度的有审计部门盖章完整的财务报告；

3、响应截止时间前三年中，任一年度银行出具的信用等级证书；

4、响应截止时间前三个月中，任一个月内其基本账户开户银行出具的资信证明。

4、依法缴纳税收和社会保障资金

内容要求：

1、依法缴纳税收相关材料：

响应截止时间前六个月中，任一月税务部门出具的完税证明（须体现增值税或营业税或企业所得税）；

2、社会保障资金相关材料：

响应截止时间前六个月中，任一月缴纳社会保险的凭据（税务部门出具的专用收据或社保部门出具的社会保险缴纳清单）。

5、资格声明

（代理机构名称）：

(投标人全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：_____________________________________________ _ _

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：________人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人盖章：

日     期：

注：

上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

6、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日     期：

### 二  资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件目录（格式自拟）

1.投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的            （项目名称）（采购编号：    ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份

资信商务及技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

我方按招标文件要求采用（保证金缴纳方式）  提交金额（大写）    （￥：）元的投标保证金。

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日     期：

2.投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  | E-mail |  |
| 负责人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 联系人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 主营项目 |  |
| 兼营项目 |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |
|  | 采购编号 | 项目名称 | 投标品牌（如招标文件有品牌可选） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

投标人盖章：            　　　           填报时间：　　年　　月　　日

3.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加    （项目名称）    采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型、监狱和残疾人福利）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

投标企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 提供产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

制造企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 制造产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日     期：

注：

1.小型、微型、监狱和残疾人福利企业参与投标或其制造投标产品的，投标人应详细填写本函，并提供相关证明。相关证明包括企业营业执照、监狱企业证明、残疾人福利企业证明、企业基本情况等判定企业是否为小型、微型、监狱和残疾人福利企业的证据。

2.填写内容应与分项报价清单相关内容一致，如不一致造成偏差的，后果由投标人自行承担。

3.如未填写或未提供相关证明的，视为投标人放弃相关政策优惠处理。

4.节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |
| --- |
| 序号 | 品牌型号 | 第几期 | 页码位置 | 备注 |
| 1 |  | 第 期 节能产品政府采购清单 |  |  |
| 2 |  | 第 期 节能产品政府采购清单 |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 拟投入的节能产品总报价占本次投标总报价的比重（%） | 20%（不含）以下的 20%-50%的 50%（含）以上 |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |
| 序号 | 品牌型号 | 第几期 | 页码位置 | 备注 |
| 1 |  | 第 期 环境标志产品政府采购清单 |  |  |
| 2 |  | 第 期 环境标志产品政府采购清单 |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 拟投入的环保产品总报价占本次投标总报价的比重（%） | 20%（不含）以下的 20%-50%的 50%（含）以上 |

注：1、节能产品和环保产品还需附上拟投的产品页码位置的截图并标注出拟投产品；

2、投标时未提供本表格及附件截图，节能和环保产品不给分。

投标人盖章：

日     期：

5.投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目委托单位 | 委托单位联系人 | 委托单位联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、合同及中标通知书附本表后，原件扫描件导入投标文件。

2、投标人应对递交的所有材料的真实性负法律责任。

投标人盖章：

日     期：

### 6.项目实施方案

要求根据项目特点作出合理、科学、可行的实施方案。

投标人盖章：

日     期：

7.技术规格偏离表

采购项目：

采购编号：

| 技 术 要 求 | 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 是否响应 | 正偏离或负偏离 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：

1．投标人须针对本文件第三章内容，作出实质性响应。

2．投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3．投标人须如实填写偏离情况，完全响应招标文件的填无偏离，优于招标文件要求的填正偏离，出现实质性负偏离的作无效标处理。

投标人盖章：

日     期：

8.货物清单

采购项目：

采购编号：

| 货物名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：

日     期：

9.备品备件清单

采购项目：

采购编号：

| 货物名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：

日     期：

10.项目实施工期承诺

注意事项：

根据招标文件第三章的进度要求作出承诺。此为最低要求，投标人可以提供更优承诺。

投标人盖章：

日     期：

11.质保期承诺

注：招标文件第三章要求为最低要求，投标人可作更优承诺。

投标人盖章：

日     期：

12.售后服务承诺

注意事项：

根据招标文件第三章要求作出承诺。招标文件仅为最低要求，投标人可根据自身特点作出更加优惠的承诺。

投标人盖章：

日     期：

13.使用培训计划

投标人盖章：

日     期：

14.其  他

除招标文件规定的资信商务及技术文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信商务及技术评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信商务及方面的其他材料，但不得出现报价。

⑶格式自拟。

### 三 报价文件格式

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：                                       报价金额单位：人民币元

| 名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

▲1.如果不提供详细分项报价，其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲3.报价应包括人工费、服务费、税金保险、工程配套费、运输费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日     期：

2、分项报价表

报价金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 | （货物名称） |  |  |  |  |
|  |  | （货物名称） |  |  |  |  |
|  |  | （货物名称） |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 | （备品备件名称） |  |  |  |  |
|  |  | （备品备件名称） |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |  |
| 4 | 运输、安装、调试、检验 |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |
| 7 | 总报价 | 大写 （￥ ） |

注： 1、投标人对产生报价的分项详细列表说明。

2、“货物”系指投标人根据招标文件规定须向采购人提供的产品，以及产品标配中带有的附件、备品备件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

备品备件系指货物标配的备品备件、附件、耗材等之外，投标人为投标货物易损易消耗产品或部件提供的备用品。

3、“投标分项报价表”所涉及的表格和内容较多，各投标人没有按要求作出实质性响应是投标人的风险。

▲4.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲5.报价应包括人工费、服务费、税金保险费、工程配套费、运输费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日     期：

### 四 投标文件封面及外包装封面格式

（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信商务及技术文件/    /报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

### 五 中标供应商公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标供应商名称 |  | 供应商负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |
| 中标标的 |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |
| 服务要求： |

注：1、供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的供应商在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由供应商自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会推荐最终得分最高的投标人为中标候选人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和技术文件评审同步进行，演示顺序由系统自动生成，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.2 各投标人的技术得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.4 报价文件评审

3.4.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投保人对其报价做出澄清、说明。

3.4.2报价修正；

3.4.3 政府采购政策价格扣除；

3.4.4 评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.5 评标结果

3.5.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.5.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.5.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.5.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.6 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信及商务权重为10%，总分值为10分

4.2项目技术权重为60%,总分值为60分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值。

4.3报价权重为30%，总分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数。

### 五   评标办法和细则

5.评标内容和标准

5.1资信及商务、技术部分评审内容及分值(70分)

资信及商务部分（10分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | 3分 | 投标人自2015年01月01日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩的，每个得1分，本档最高得3分；本项合计最多得3分（提供合同原件和中标通知书原件的扫描件进入投标文件，否则不得分）。 |
| 2 | 资质证书 | 5分 | 投标人具有市级及以上市场监督管理局颁发重合同守信用证书（且证书在有效期内）“AA”级得1分、“AAA”级得2分，没有的不得分。（提供证书原件的扫描件进入投标文件，否则不得分）。 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分；具有GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书的，得1分；具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的，得1分；提供证书原件的扫描件进入投标文件，否则不得分。 |
| 3 | 相关政策分 | 2分 | 1.投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”的，环保产品按所占投标产品总金额的比例相应得分：环保产品金额占投标产品总金额20%（不含）以下的，得0.2分；占投标产品总金额20%-50%的，得0.5分；占投标产品总金额50%（含）以上的，得1分。 2. 投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”的，按节能产品所占投标产品总金额的比例相应得分：节能产品金额占投标产品总金额20%（不含）以下的，得0.2分；占投标产品总金额20%-50%的，得0.5分；占投标产品总金额50%（含）以上的，得1分。 |

技术部分（60分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足招标货物（系统）技术指标要求 | 0-15分 | 投标产品功能及技术指标符合招标文件要求的，得10分；投标技术指标实质性（带“▲”）指标正偏离，每项加1分；投标技术指标非实质性负偏离，每项扣0.5分；投标技术指标有非实质性负偏离而投标人未列出的，经评委发现，每项扣1分；非实质性负偏离超过5项的，投标文件无效。实质性（带“▲”）指标负偏离，投标文件无效。本项最高得15分。 |
| 2 | 项目的具体技术解决方案 | 0-12分 | 根据投标方案总体设计、建设方案和投标产品品牌、型号、综合配置、能模块、实现思路和关键技术，提出具体可行的实施方案。由评委自行酌情打分（0-9分）。 提供针对本项目报告厅声场分析图，由评委自行酌情打分（0-3分）。 |
| 3 | 投标品牌综合评价 | 0-6分 | 根据各投标品牌资质信誉、品牌知名度、市场形象、用户反馈、违法违规记录等情况的综合评价。由评委自行酌情打分（0-6分）。 |
| 4 | 项目具体实施计划 | 0-8分 | 投标人组织实施计划的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括设备供货、验货、安装调试、试运行、测试、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构情况、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。由评委自行酌情打分。（0-8分） |
| 5 | 项目人员配置情况 | 0-6分 | 本项目项目经理具有一级机电建造师证书（无在建项目，带B证）的得1分。（提供拟派本项目项目经理一级机电建造师证书原件、在本单位在职连续1年的社保证明材料原件或社保网上打印件加盖投标单位公章的扫描件进入投标文件，未按要求提供的不得分）。 项目所配备的专业人员的数量、专业设置的合理性，是否满足招标需求的程序。依据投标人在投标文件中所附的相关人员职称证书、职业资格证书等相关资料进行评分。由评委自行酌情打分（0-5分）。 |
| 6 | 售后服务 | 0-5分 | 1、投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况；对服务承诺的保障措施，是否满足采购人的要求等。 由评委自行酌情打分（0-3分）。 2、投标人承诺所投商品在保修期内发生故障时的响应时间及到达现场实施维修时间，由评委自行酌情打分（0-2分）。 |
| 7 | 录播系统产品 | 0-6分 | 1、录播系统产品提供省级（或以上）专业检测机构出具的产品检测报告得2分，提供检测报告复印件加盖原厂公章的扫描件进入投标文件。 |
|  |  |  | 2、提供录播系统相关的著作权登记证书加盖原厂商公章的扫描件进入投标文件，每提供一个得1分，最高得2分。 |
|  |  |  | 3、提供录播主机由权威部门出具的无故障时间不低于100000小时证书加盖厂商公章的扫描件进入投标文件，得1分。 |
|  |  |  | 4、提供测试报告：任意两台交互式控制主机互动时，在4Mbps带宽下课实现1080@30FPS、1080@60FPS画质，任意两台主机互动式，在系统总丢包率<=20%的网络环境下，视频清晰无破损、断开，语音清晰连贯，得1分。提供检测报告复印件加盖原厂公章的扫描件进入投标文件。 |
| 8 | 技术培训承诺 | 0-2分 | 由评委比较自行酌情打分。 |

5.2报价得分为30分,权重为30% ，由评委根据以下内容统一计算打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2 最终报价超过最高限价的投标人不进入报价评分。

5.2.3 最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其投标价格进行修正。若该投标人中标的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由中标人自行承担。

5.2.4 报价得分按以下方式计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予6%的扣除，投标报价计算公式如下：

投标报价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-6%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

⑶评标基准价=投标报价中的最低报价；

⑷投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=资信及商务得分＋技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。