招  标  文  件

| 采购编号： | 浙大采招E2020331号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 云和县综合指挥中心设备采购项目 |
| 采 购 人： | 云和县公安局 |
| 采购代理机构： | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |
| 2020年9月 |

目  录

第一章  公开招标公告	4

第二章  投标人须知	8

一   总则	10

二   招标文件说明	11

三   投标文件的编写	12

四   投标文件的加密、提交、修改和撤回	14

五   开标和评审	14

六   投标无效的情形	17

七   法律责任	18

八   澄清、修改发布媒体	19

九   质疑	20

十   投诉	20

十一   授予合同	21

十二   验收	21

十三   政府采购政策	22

十四   其他事项	23

第三章  招标需求	24

一、项目概述	24

第四章  政府采购合同格式	55

政 府 采 购 合 同	55

政府采购合同格式（范本）	56

第五章  投标相关文件格式	63

第六章  评标办法和细则	- 63 -

一   总则	- 63 -

二   评审委员会	- 63 -

三   评标程序	- 64 -

四   评标一般规定	- 65 -

五   评标办法和细则	- 66 -

六  评审纪律和要求	- 69 -

# 第一章  公开招标公告

浙江大兴建设项目管理咨询有限公司受云和县公安局的委托，对云和县综合指挥中心设备采购项目进行招标。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制本文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号：浙大采招E2020331号

2.采购项目：云和县综合指挥中心设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | ▲预算金额 （万元） （按实结算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云和县综合指挥中心设备采购项目 | 1 | 项 | 644.4799 |

5. 组织类型：委托代理分散采购

6. 投标人的资格：

6.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

6.2.投标截止时间前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.3.特定条件：

（1）本项目不接受联合体投标；

（2）本项目不允许分包。

7．特别说明

7.1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

7.2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理，CA锁办理可联系CA锁公司客服400-888-4636。

7.3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

# 8.招标文件获取：

# 8.1. 招标文件获取时间: 2020年09月28日-10月10日。投标截止时间前有潜在投标供应商提出要求获取招标文件，允许其获取。

8.2. 招标文件发售及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

8.3．获取网址：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、（丽水市公共资源交易网(云和)）（http://yh.lssggzy.com/yhweb/）

8.4. 获取方式：已注册政采云平台的供应商可登陆平台，申请获取采购文件；未在政采云平台注册的投标人可以登录https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry申请注册。

8.5.网上获取招标文件时应通过邮寄或电子邮件等方式向招标代理机构提供以下报名材料：介绍信或授权书；被授权人身份证复印件；有效的营业执照副本（复印件加盖单位公章），以上复印件加盖公章。

9. 资格审查：投标资格采用后审制。接受投标人报名或递交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。

10、投标截止时间：2020年10月22日9:30（北京时间）。

11、投标文件提交：

11.1电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交；

11.2备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（308645399@QQ.COM），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，压缩包命名为“备份投标文件”，加密密码由投标人自行保管。

12.开标时间：2020年10月22日9:30（北京时间）。

13.开标地点：云和县招投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼）

14.公告期限：5个工作日。

15.本公告在以下媒体同时公布：

浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、（丽水市公共资源交易网(云和)）（http://yh.lssggzy.com/yhweb/）

16、其他事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

17.联系方式：

A. 采购代理机构名称：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

项目联系人：严勇军、刘培珍  联系电话：0578-2172379、2121173 传真：0578-2121173

质疑联系人：严勇军        联系电话：0578-2121173        传真：0578-2121173

地址：丽水市丽青路141号

B. 采购人名称：云和县公安局

联系人：杨警官           联系电话： 0578-5529696           传真：0578-5385515

质疑联系人：陈警官        联系电话：0578-5385515        传真：0578-5385515

地址：云和县公园路2号

c. 同级政府采购监督管理部门名称：云和县政府采购办公室

联系人：朱女士           监督投诉电话：0578-5122418     传真：0578-5122418

地  址：云和县中山路2号

18、招标会议疫情防控措施方案：

因新型冠状病毒疫情防控需要，招标会议疫情防控措施方案如下，所涉及单位及参加会议人员应积极配合：

1、目标

为保证本项目竞谈会议顺利召开，通过制定本方案，提高开标现场疫情防控应急处理能力，认真贯彻落实“预防为主”“安全第一”的方针，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，防止新型冠状病毒感染的肺炎发生和传播保障会议现场工作人员的健康。

2、原则

预防为主，防治结合，依法管理，科学防治。

3、现场防护措施

（1）开评标会议现场建立登记问询制度。招标人、采购代理机构按照疫情防控响应的有关要求，做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、核对健康码、口罩佩戴、手部卫生消毒等各项工作，并询问进入开评标现场人员近 14 天内的旅行史特别是湖北及较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史。

（2）开评标现场听从采购代理机构安排，按照指定位置就坐，不得聚集喧哗并随意走动。

（3）加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。严格执行开评标场所消毒制度。开评标场地配备消毒器具，使用前后，进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加招标活动的评审专家、中心监督人员、招标人、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

（4）严格落实执行现场开标及评审法律规章制度。

4、响应预案

（1）按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则。

（2）新型冠状病毒性肺炎的主要症状:咳嗽(症状严重，干咳为主，伴有痰音，喘息，影响睡眠) ;发热(高热持续72小时以上) ;全身精神差，食欲差;潜伏期2~14天，平均7天等。遇到有以上相应症状者，应劝(送)其去医院就医。并立即报告上级，根据具体情况，采取隔离、消毒、疏散等措施。

（3）若有发现疑似病症，第一人必须在第一时间应立即向当地疾病预防控制机构和行政管理部门报告，并提供疑似病人及与其密切接触者的相关信息。不得延误。

（4）开标室、开标现场、评标室有人员出现疑似症状，除劝(送)其去医院就医外，尚应采取以下措施:

1）同其直接接触的人员，应到医院体检；

2）场所进行封闭消毒；

3）确诊为新型肺炎病人，则对有关人员采取隔离措施，有关场所实行封闭消毒，现场禁止人员进出，实行隔离。

4）配合有关部门做好善后工作。

云和县公安局

浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

2020年09月28日

# 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 云和县综合指挥中心设备采购项目 |
| 2 | 采购人 | 云和县公安局 |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑（质疑时间详见本表），否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2020年10月22日9：30 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）备份投标文件： 备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（308645399@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，压缩包命名为“备份投标文件”，加密密码由投标人自行保管。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间。 地点：云和县招投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼） |
| 11 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、（丽水市公共资源交易网(云和)）（http://yh.lssggzy.com/yhweb/） 媒体上发布，并同时发出中标通知书。 |
| 12 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |
| 13 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同 |
| 14 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、（丽水市公共资源交易网(云和)）（http://yh.lssggzy.com/yhweb/） |
| 15 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |
| 16 | 投标人解密硬件准备 | 1.电脑（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)； |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系云和县公安局。

2.1.2“投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商。“投标人代表”系指投标文件中的负责人或其授权的委托代理人。

2.1.3“招标代理机构”系指浙江大兴建设项目管理咨询有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指甲乙双方签署的规定甲乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8本文件所指的公章均指与投标人名称相一致的CA电子章。

2.1.9“▲”系指实质性要求条款，“★”系指核心产品。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

5.4 多家投标人提供相同品牌的产品参加同一合同项投标的，应当按一家投标人认定。

5.5招标代理服务费：人民币贰万贰仟元整（￥22000.00）。招标代理服务费中标人支付，中标人在领取中标通知书的同时向代理机构支付。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3招标需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向招标代理机构（可传真）提出澄清申请。招标代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、（丽水市公共资源交易网(云和)）http://yh.lssggzy.com/yhweb/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，招标代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与招标有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份投标文件密码的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；报价文件如有资信商务及技术文件内容, 其资信商务及技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照扫描件；

▲11.1.2 负责人身份证扫描件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证扫描件，同时提供授权委托书及委托代理人的身份证扫描件）；

▲11.1.3 投标人财务状况报告：详见招标文件第五章 投标相关文件格式；

▲11.1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：详见招标文件第五章 投标相关文件格式；

▲11.1.5 资格声明；

▲11.1.6 无重大违法记录声明书；

▲11.1.7信用信息记录查询

注：

①资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信商务部分详见第五章格式。

11.2.2技术部分（包含但不限于）:

11.2.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,招标人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   投标文件的加密、提交、修改和撤回

15.投标文件的加密

15.1投标人应当将资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

15.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份响应文件进行压缩并加密。

16.投标文件的提交

▲16.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前列表。

16.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

17.投标文件的修改和撤回

17.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知招标代理机构。

17.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲17.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲17.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 五   开标和评审

18.开标

18.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

18.2招标代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，建议投标人派代表参加开标会，投标人若未安排人员到场的应准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件，上传之前须由投标人代表提供备份投标文件密码进行解密。

19.5解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

19.6招标代理机构做好会议记录，投标人在解密完成后可点击进行查看。

19.7投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向招标代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8如供应商到现场参加开标会议的，请在10分钟内提交《政府采购活动现场确认声明书》，未提交的视为不存在厉害关系。

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向招标代理机构通过电子邮件的方式（308645399@qq.com）提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

19. 资格审查

19.1 招标人或招标代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

19.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

20. 评审流程：详见第六章。

21. 投标文件的澄清

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

22. 对投标文件的比较和评估

22.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

24.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响招标公平、公正性的，招标代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响招标公平、公正性的，重新组织招标。

25. 招标代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，招标代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，招标代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，招标人应当重新组织政府采购活动。

26. 保密和评审过程的监控

26.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

26.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 六   投标无效的情形

27. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

27.1电报、电话、传真形式提交响应文件的；

27.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

27.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

27.4不具备投标文件规定资格要求的；

27.5 投标有效期不足的。

27.6评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

27.7投标文件含有招标人不能接受的附加条款的。

27.8投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

27.9招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与招标无关的其他商品、服务的。

27.10投标报价存在漏项或报价数量少于招标要求的。

27.11评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

27.12投标人已明知招标期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知招标人可能影响招标项目实施或损害招标人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

27.13提供虚假材料谋取中标的。

27.14在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

27.15招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 七   法律责任

28. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

28.1 提供虚假材料谋取中标的；

28.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

28.3 与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

28.4 向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.5 在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

28.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

29. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

29.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

29.2 中标或者成交后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同；

29.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

29.4 将政府采购合同转包；

29.5 提供假冒伪劣产品；

29.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知招标人和招标代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

30. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

31. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对招标人、招标代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

31.1投标人直接或者间接从招标人或者招标代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

31.2 投标人按照招标人或者招标代理机构的授意撤换、修改投标文件；

31.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

31.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

31.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

31.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

31.7投标人与招标人或者招标代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

31.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

31.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

31.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

31.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

31.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 八   澄清、修改发布媒体

32.1针对潜在投标人提出的询问，招标代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，招标代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、（丽水市公共资源交易网(云和)）http://yh.lssggzy.com/yhweb/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，招标代理机构不再一一通知。

32.2潜在投标人提出的询问超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，投标人应向招标人提出。

### 九   质疑

33.1投标人认为招标文件、招标过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构一次性提出各招标程序环节的质疑。

33.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

33.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，招标代理机构可不予接受、答复。

33.3.1邮寄方式送达质疑书的，以招标代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

33.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得招标代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达招标代理机构。招标代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

33.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

33.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

33.5招标代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

33.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，招标代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十   投诉

34.质疑投标人对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十一   授予合同

35. 中标结果公告及中标通知书

35.1 采购代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、（丽水市公共资源交易网(云和)）（http://yh.lssggzy.com/yhweb/）上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

35.2发布中标公告的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

36.授予合同时变更数量的权力

36.1招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.签订合同

37.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与招标人签定合同。

37.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

37.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,招标人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.4质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

37.5招标人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十二   验收

38.招标人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

38.1本项目招标人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

38.2其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知招标人。招标人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

38.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合招标人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十三   政府采购政策

39. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

39.1 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

39.2 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业投标人，应根据省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（下称暂行办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选投标人后再申请注册入库。

39.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予  6%  扣除。

### 十四   其他事项

40. 解释权

40.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属招标代理机构。

41. 招标代理机构对决标结果不负责解释。

所有与本次招标有关的函电请按下面联系

A．采购代理机构:浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

B．联系人：严勇军；     联系电话：0578-2121173

C．采购人：云和县公安局

D．联系人:杨警官；     联系电话：0578-5529696

E．公告在以下媒体范围内公布：

（丽水市公共资源交易网(云和)）http://yh.lssggzy.com/yhweb/、浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）

# 第三章  招标需求

## 一、项目概述

云和县综合指挥中心工程为已建场地，大楼已经具备主要的结构及功能，此次智能化系统设计包含了4楼和地下室UPS机房，总建设面积为818平方米。平面图如下：

# 项目主要内容

1、指挥功能支撑平台设备安装及调试；

2、研判室功能支撑平台设备安装及调试；

3、会议室功能支撑平台设备安装及调试

4、综合布线系统设备安装及调试

5、视频监控系统设备安装及调试

6、门禁系统设备安装及调试

7、UPS系统设备安装及调试

# 总体要求

云和综合指挥中心系统建设将以大数据、智慧科技手段为支撑，整合云和个机构各业务管理资源，实现信息情报整合化、现场情况可视化、指挥处置高效化和运行管理科学化，真正做到看得见、听得到、指挥准、行动快，形成纵向指挥有力、横向协作紧密、整体运转高效有序的卫生运营指挥体系。

# 云和县综合指挥中心工程各部分内容描述

## 指挥功能支撑平台

（1）显示系统

1）LED显示屏，可同时在线显多个超高清（3840*2160）画面。显示屏大小：长14640mm*高2744mm,边框80mm，显示屏分辨率：11520*2160，可以实现本项目多种显示模式。

2）可以满足视频会议领导特写和指挥中心全景、灵活画面摄像，支持多场景使用。

3）系统可以实现实时录制、实时直播、随选点播、后期点播、在线远程导播、后期编辑、远程管理、文件管理等多种功能。

4）系统可以将手机或平板电脑信号投送至LED大屏、显示器或远程视频会议等。

5）内容展示。

6）系统可实现展示工作站、有线电视信号、视频会议终端等视频信号，通过数字控制中心平台连接至整个显示系统。

（2）数字控制中心平台

1）系统信号进行集中路由控制，实现N个用户端对M个接入信号源的控制，包括系统标准的超高清（3840*2160）视频信号或高清（1920*1080）视频信号、鼠标键盘信号及电脑音频信号等同步调度控制。

2）系统实现对一席多屏的整合控制，实现操作席对大屏系统的自由抓取和推送，实现一套键鼠可以对多个终端自由跨屏操控。普通员工和值班长的协同一键完成。高清视频信号切换无延时，无黑屏。

3）采用非IP方式；无需占用大楼的网络资源，把数据业务信息和管理控制信息完全剥离，通过专用物理信道承载管理控制信息。同时保证数据安全。

4）系统总共可以扩展到160路控制端或信号源端，满足目前使用需求并提高少量技术升级空间。

（3）扩声系统

本项目满足GB/T50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》中多用途类扩声一级指标，满足专业扩声要求的声场声压级、声场均匀度、语言清晰度和频响特性，满足语言扩声国家一级标准，没有可闻的回授啸叫、颤音、声染色等音频失真现象出现。

（4）数字会议发言系统

1）系统实现发言、签到、表决等功能。

2）配合视频会议，可以实现视频跟随，不同发言人，特写图形可以实现自动跟踪，同步送至大屏或远程视频会议。

- 智能控制系统

通过平板电脑、墙面控制屏“一键式”控制内容，包括系统音视频设备开关、音视频设备操作、灯光、环境系统操作等，配套内容管理平板电脑播放功能。设定会议或指挥模式，实现一键模式调用。

（6）智能在线监测系统

对IT、音视频、网络、环境等设备的多方位数据采集监测和持久化，可提供图表对监控项进行历史记录展示，也可通过实施系统拓扑图了解当前每个节点设备运行和故障情况，监测项超限时可在系统图上快速表定发生故障的设备，并且列出故障问题明细，同时联动智能信息发送模块将报警信息传送给用户。

## 研判室功能支撑平台配套系统

（1）显示系统

（1）98寸触摸一体机，显示屏分辨率：3840*2160，可以实现本项目多种显示模式。

2）可以满足视频会议领导特写和指挥中心全景、灵活画面摄像。采用的是云台一体化摄像机，具备30倍光学变焦，支持多场景使用。

3）可以将手机或平板电脑信号投送至显示屏或远程视频会议等。

（2）数字控制中心平台

平台和指挥中心共用，可现实显示指挥中心需要显示的内容。

（3）扩声系统

满足GB/T50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》中会议室类扩声一级指标，满足专业扩声要求的声场声压级、声场均匀度、语言清晰度和频响特性，满足语言扩声国家一级标准，没有可闻的回授啸叫、颤音、声染色等音频失真现象出现。

（4）数字会议发言系统

1）系统实现发言、签到、表决等功能。

2）配合视频会议，可以实现视频跟随，不同发言人，特写图形可以实现自动跟踪，同步送至大屏或远程视频会议。

（5）智能控制系统

通过平板电脑、墙面控制屏“一键式”控制内容，包括系统音视频设备开关、音视频设备操作、灯光、环境系统操作等，配套内容管理平板电脑播放功能。设定会议模式，实现一键模式调用。

（6）智能在线监测系统

平台和指挥中心共用。

## 会议室功能支撑平台配套系统

（1）显示系统

（1）LED显示屏，可同时在线显多个1080P画面。显示屏大小：长4880mm*高2058mm,边框50mm，显示屏分辨率：3840*1620，系统可以实现本项目多种显示模式。

2）可以满足视频会议领导特写和指挥中心全景、灵活画面摄像。采用的是云台一体化摄像机，具备30倍光学变焦，支持多场景使用。

3）可以将手机或平板电脑信号投送至LED大屏或远程视频会议等。

（2）数字控制中心平台

1）平台和指挥中心共用。

2）系统实现与指挥中心互通。

（3）扩声系统

满足GB/T50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》中会议室类扩声一级指标，满足专业扩声要求的声场声压级、声场均匀度、语言清晰度和频响特性，满足语言扩声国家一级标准，没有可闻的回授啸叫、颤音、声染色等音频失真现象出现。

（4）数字会议发言系统

1）系统实现发言、签到、表决等功能。

2）配合视频会议，可以实现视频跟随，不同发言人，特写图形可以实现自动跟踪，同步送至大屏或远程视频会议。

（5）智能控制系统

通过平板电脑、墙面控制屏“一键式”控制内容，包括系统音视频设备开关、音视频设备操作、灯光、环境系统操作等，配套内容管理平板电脑播放功能。设定会议模式，实现一键模式调用。

（6）智能在线监测系统

平台和指挥中心共用。

## 门禁系统

系统接入交换机统一管理。

## 监控系统

视频监控采用数据结构系统，全网络设计，每个摄像机支持POE供电，通过一根网线路提供电源与视频信号。

## 综合布线

综合布线系统采用六类非屏蔽系统，模块化，星型网络结构设计。

指挥中心每个工位都可接入外网和各个部门的专用网。

## UPS系统

UPS接入独立的两路交流供电，每路电源具备综合指挥中心满负荷供电能力且两路交流电源之间能实现互为备用、快速无扰转换。交流失电后，应急指挥场所内的音频、视频（大屏除外）、网络与通信等由不间断电源供电，供电时间不少于6小时。

二、设备清单及参数要求

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥中心 1.显示系统 |
| 1.1 | LED高清显示屏 | LED屏体尺寸不小于：14640*2744mm（受环境限制尺寸±100mm，也可按面积控制）。分辨率不小于：11520*2160 ▲1.像素间距≤1.27mm，像素密度≥620000； ▲2.像素构成：SMD1010表贴三合一，表面黑色雾化处理，表面不反光；（采用金线封装，提供封装厂证明） 3.箱体单元尺寸16:9设计，厚度≤50mm，对角线约为27.5寸； 4.白平衡亮度：800cd/㎡（6500K，校正后）；亮度0-255级可调，调节步长1级；色温可调范围：1000k~12000K，调节步长100K，并可自定义色温值；最高对比度≥9000:1； 5.视角：水平视角≥172°，垂直视角≥172°，刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50&60HZ； 6.显示屏亮度均匀性≥99%； 7.显示屏色度均匀性：偏差在±0.002Cx,Cy 之内； 8.像素中心距偏差≤0.2%，平整度：≤0.1mm； 9.峰值功耗≤450W/㎡；平均功耗≤180W/㎡，箱体具有1+1电源双备份功能； 10.低亮高灰效果：100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，14bit 灰度，屏幕噪音≤5dB； 11.LED像素失控率：≤1/150000； 12.采用先进的消隐电路设计，无“毛毛虫”、“鬼影”现象； 13.逐点色度和亮度校正功能，模组带有可存储校正参数模块； 14.MTFB≥120000小时，MTTR≤5分钟，满足7*24小时工作； 15.LED显示屏电源功率因素≥0.9；转换效率≥0.85； 16.支持前安装，前维护，浮动式实时接插件设计，可上下左右位置微调，缝隙精准可调； ★17.具有智能（黑屏）节电功能；黑屏节电40%以上； | 40.18 | 平方米 |  |
| 1.2 | 发送卡 | 1、1040万带载能力，最大支持3840*2160，16个RJ45输出接口，4路光纤输出； 2、支持4路DVI输入，1路HDMI2.O输入； 3、控制软件能实时监控LED显示屏的各种运行状态（包括每个显示模块的运行状态；每个显示模组的运行状态；每个发送盒（发送卡）的运行状态等）；能够通过计算机的显示界面实时监测当前LED显示屏的主要运行参数，并可以短信或邮件形式通知管理员； 4、支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式媒体文件的播放； 5、支持Word、Excel、PPT的显示； 6、支持时钟、计时、天气预报的显示； 7、支持多页面多分区的节目编辑，提供视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画； 8、多点测温控制，均匀散热，防止局部温度过高，产生色彩漂移，实时温度监测，超过设定温度自动报警，防止温度过高失效 ； 9、支持白平衡亮度调节，单点亮度，色度校正； | 3 | 台 |  |
| 1.3 | 配电柜 | 峰值电流影响，分路供电，时序控制。防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 ▲支持PLC控制，支持接入到集中控制系统，提供接入方式与控制协议，支持大屏设备通断电控制。 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 拼接控制器（含软件） | 1、支持不少于4路4K信号、12路1080P信号输入、12路1080P信号输出； 2、纯硬件FPGA架构，无Windows操作系统，不死机，无黑屏、花屏现象 ； 3、支持客户端软件控制，同时也支持Web端远程登录控制（C/S和B/S）； 4、支持多个窗口以互相叠加的形式显示支持窗口在多个输出通道的任意位置移动显示（漫游），支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放等功能，支持在输入信号通道上叠加任意字符，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数； 5、可实现多用户同时登陆，同时对处理器进行管理，可分级分权限，分区域管理； 6、支持无缝实时切换功能，切换时间小于20ms； 支持不少于900个单屏场景和900个全局场景； 7、支持分辨率实时全兼容，能通过控制软件控制4组不同分辨率的显示墙，图像拼接器支持预监功能、回显功能； 8、单台最大支持160路输入，最大支持160路输出； 9、集成中控模块，实现对大屏幕的开关控制，支持RS232串口和网络TCP/IP控制，开放控制协议，与品牌中控系统轻松集成； 10、低噪音设计，前后左右4个方位的噪声指标不大于45dB； 11、输入通道具有EDID在线编辑功能，用户可自定义非标准的EDID信息以适应各类应用场合； 12、最大单机背板信号处理带宽≥2000Gbps，单路信号带宽≥15Gbps ； 机箱上卡槽为双向数据通道槽位，每个卡槽既可支持输入板卡，也可支持输出板卡； 13、支持主控制卡备份，当其中一个卡故障可自动切换到备用控制卡； | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 大屏专用线缆 | 满足现场使用需求的专用线缆 | 1 | 套 |  |
| 1.6 | 大屏幕支架 | 需按照现场具体进行安装钢结构的设计。钢结构必须防腐、防锈、牢固、安全、可靠，不得发生任何不稳定性故障。 | 40.18 | 套 |  |
| 1.7 | 包边 | 80mm黑色拉丝不锈钢，外装饰包边满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求。 | 1 | 套 |  |
| 1.8 | 摄像机 | 1、云台一体化摄像机，云台可水平和垂直方向转动； ★2、1/2.3型600万像素MOS图像传感器，光学变焦≥30倍； 3、输出接口支持HDMI和3G-SDI；信号输出格式最高支持到1080p/60Hz； 4、最大水平视角（广角）不小于60度； 5、控制接口支持RS232、RS422、IP； 6、可达10倍智能变焦，加上30倍的光学变焦，在不启用数字变焦的前提下一共可实现40倍全分辨率变焦。 | 2 | 台 |  |
| 1.9 | 专业三脚架 | 满足现场使用需求 | 1 | 个 |  |
| 1.10 | 高清数字无线投射系统套装 | 1、高清数字无线投射系统套装，含1台接收主机、1只发射器，100米范围无线覆盖； 2、支持国产系统电脑、WIN系统电脑、MAC iOS系统；苹果、安卓手机、平板可用； 3、触控回传，反向控制； 4、主持人控制模式； 5、书写批注，二维码扫描下载； 6、纯硬件免驱设计，免设置，即插即用； 7、自定义设备名称，投屏码； 8、支持USB发射器和软件APP投屏； 9、内置蓝牙模块支持安卓手机声音传输。 | 1 | 台 |  |
| 1.11 | 录播服务器 | 1、4路DVI-D高清1080p输入，1路DVI-D高清1080P本地回放； 2、2T硬盘； 3、视频采用H.264编码及AAC音频编码。 | 1 | 台 |  |
| 1.12 | 大屏展示内容UI设计制作 | ★基于现有数据平台库与现有展示系统硬件环境，展示界面数据支撑从数据平台库接入，展示功能部署到可视化系统内并由现有展示大屏等硬件系统进行展示部署。 | 1 | 套 |  |
| 1.13 | 大屏系统查杀工具 | 1、支持以下操作系统扫描：Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate SP1 32/64 位；Windows 8.1 Pro / Enterprise 32/64 位 *1； Windows Server 2008 Standard/Enterprise SP2 32/64 位；Windows Server 2012 Standard 64 位；Windows Server 2012 R2 Standard 64 位等； 2、零软件安装, 直接从 USB 端口扫描整台计算机的操作系统与应用，可佩制成完全零文档扫描,完全由内存扫描全系统，可开机扫描 USB boot (Windows),不需开启 Windows 操作系统，支持64-bit 恶意软件侦测与防护； 3、可定制化处理模式 (允许完全不更改系统的扫描模式)： 确认——扫描将标识安全威胁，然后询问要执行的处理措施；仅记录——扫描将仅标识安全威胁，但不会对这些威胁采取任何处理措施； 采取建议的处理措施——扫描将根据趋势科技专家的建议自动响应安全威胁； 4、病毒识别码，3,000,000+种病毒识别码，每年约新增750,000+识别码，全球病毒实验室+本地病毒实验室支持，本地病毒特征码 (至少百分之20是中国的特征码)； 5、多管理模式，支持独立管理模式(单一设备)与集中管理模式(多设备集中管理)，多设备管理模式可远程更新程序,配置与收集日志. 集中管理模式可有效的提供内外网隔离环境扫描特徵码更新架构； 6、自我防护，USB 硬件具有防恶意更改防护； 7、日志管理，完整的多设备扫描日志管理介面, 可导入与导出日志文档以便记录与管理，可同时收集与分类多电脑设备的安全日志与浏览扫描历史记录； 8、感染隔离还原，可隔离可疑恶意软件后修复与还原到原先目录； 9、远程管理，能远程收集多台设备的日志与管理； 10、全球升级架构以及本地升级源的设计，降低升级带宽使用； | 5 | 套 |  |
| 1.14 | 75寸触摸一体机 | 1、超窄边框设计 2、屏幕尺寸不小于75寸4K 3840*2160超高清显示 3、支持无线传屏功能 4、低书写高精度红外触控 5、支持Wi-Fi 双频2.4G/5G 6、2 路Type C，2 路前置USB3.0；钢化玻璃：莫氏7 级硬度，3mm 厚度 7、待机状态下，HDMI 通道信号输入智能唤醒 ▲8、系统配超薄插拔式Android模块、PCI7 7500 8+256G模块 | 5 | 台 |  |
| 1.15 | 超高清显示器 | DP输入，分辨率不小于3840*2160 | 3 | 台 |  |
| 1.16 | 3D眼镜 | 3D眼镜 | 10 | 台 |  |
| 2.数字控制中心平台 |
| 2.1 | 数字控制中心主机 | ▲1、单台最大支持不少于170个动态端口，实现1个用户端对169个计算机或其他接入信号源的控制，或实现169个用户端对1个计算机或其他接入信号源的控制，每个端口均可动态的配置（AUTO）输入信号接入，也可以动态的配置（AUTO）信号输出， 2、冗余电源设计，采用一送风一排风两个风扇，形成冷却通道。 3、输入输出采用六类以上双绞线， RJ-45标准接口，链接至信号发送或接收模块各支持140米的传输距离。 4、支持高清视频分辨率1080P、4K，提供无损的像素对像素的传输。 ▲5、实现视频、音频、USB 信号同时切换的能力，并且需要能够支持不小于1080P高分辨率下不丢帧,支持高带宽下无压缩。 ▲6、采用非IP方式；无需占用大楼的网络资源，把数据业务信息和管理控制信息完全剥离，通过专用物理信道承载管理控制信息。 7、根据现场系统的链接方式，可生成对应的配置PDF文件对系统进行交接或备份。 8、响应产品，不得使用第三方转换接口，来实现系统要求，自带控制漫游功能，可将设备的如何一路输入设备，组成拼接功能，键鼠自由跨屏，控制对应的后台工作站。 | 1 | 台 |  |
| 2.2 | 跨屏软件模块 | 1、结合软件及通过鼠标在信道间自由切换，随着跨显示屏，操作席可以使用鼠标切换任一大屏上，并且可以在连接的显示器上无缝切换。 ▲2、软件方式，不借助外接切换器可以实现不少于12个屏幕以上的鼠标自由移动。 | 1 | 套 |  |
| 2.3 | 功能软件模块 | ▲1、从内容操作台或模式控制操作台桌面键盘能使用一键式推送的方式将信息推送到大屏或者其他桌面显示器。从其他桌面显示器或大屏一键获取图像到操作席的显示器上。 2、实现在系统内信息任意切换，可设立不同权限和用户管理功能，达到显示画面和操作的协同控制和调度。具备编组、拼墙功能，可将所有的输入端信号，跨不同的输入板卡、任意拼接、编组。 | 1 | 套 |  |
| 2.4 | 远程控制功能软件模块 | 定制软件接口可集成至集中控制平台或建筑楼宇管理平台，实现设备层级管理和应用分层管理功能。 | 1 | 套 |  |
| 2.5 | 双绞线发送模块 | ▲1、一条单一的链路内可以传递所有信号，包括双向音频、视频信号、PS/2及USB鼠标键盘等信号。 2、传输距离不小于140米 3、支持高清视频输入分辨率高达1920x1200@60Hz，提供无损的像素对像素传输。 | 13 | 台 |  |
| 2.6 | 双绞线发送模块（支持USB） | ▲1、一条单一的链路内可以传递所有信号，包括双向音频、视频信号、PS/2及USB鼠标键盘。 2、传输距离不小于140米22、传输距离不小于140米 3、支持高清视频输入分辨率高达1920x1200@60Hz，提供无损的像素对像素传输。 4、支持USB2.0数据信号接入。 | 18 | 台 |  |
| 2.7 | 双绞线4K发送模块（支持USB） | 1、一条单一的链路内可以传递所有信号，包括双向音频、视频信号、PS/2及USB鼠标键盘。 2、传输距离不小于140米22、传输距离不小于140米 3、支持高清视频输入分辨率高达2560 x 1600@60Hz(2K)或4096 x 2160@30Hz(4K)，提供无损的像素对像素传输。 4、支持USB2.0数据信号接入。 | 3 | 台 |  |
| 2.8 | 双绞线接收模块 | 1、一条单一的链路内可以传递所有信号，包括双向音频、视频信号、PS/2及USB鼠标键盘。 2、传输距离不小于140米22、传输距离不小于140米 3、支持高清视频输出分辨率高达1920 x 1200@60Hz，提供无损的像素对像素传输。 ▲4、DVI接口必须同时支持DVI-D、DVI-A和VGA接口输出，具备不少于3个USB接口，具备不少于2个3.5MM 音频接口，并且保证视频切换同时音频信号也同步切换。 | 35 | 台 |  |
| 2.9 | 双绞线接收模块（支持USB） | 1、一条单一的链路内可以传递所有信号，包括双向音频、视频信号、PS/2及USB鼠标键盘。 2、传输距离不小于140米22、传输距离不小于140米 3、支持高清视频输出分辨率高达1920 x 1200@60Hz，提供无损的像素对像素传输。 ▲4、DVI接口必须同时支持DVI-D、DVI-A和VGA接口输出，具备不少于5个USB接口，具备不少于2个3.5MM 音频接口，并且保证视频切换同时音频信号也同步切换。 5、支持USB2.0数据信号接入。 | 18 | 台 |  |
| 2.10 | 双绞线4K接收模块 | 1、一条单一的链路内可以传递所有信号，包括双向音频、视频信号、PS/2及USB鼠标键盘。 2、支持高清视频输出分辨率高达2560 x 1600@60Hz(2K)或4096 x 2160@30Hz(4K)，提供无损的像素对像素传输。 3、具备不少于3个USB接口，具备不少于2个3.5MM 音频接口，并且保证视频切换同时音频信号也同步切换。 | 5 | 台 |  |
| 2.11 | 双绞线4K接收模块（支持USB） | 1、一条单一的链路内可以传递所有信号，包括双向音频、视频信号、PS/2及USB鼠标键盘。 2、支持高清视频输出分辨率高达2560 x 1600@60Hz(2K)或4096 x 2160@30Hz(4K)，提供无损的像素对像素传输。 ▲3、具备不少于5个USB接口，具备不少于2个3.5MM 音频接口，并且保证视频切换同时音频信号也同步切换。 4、支持USB2.0数据信号接入。 | 1 | 台 |  |
| 2.12 | 12路电源模块 | 12路输出电源主机，双电源接入，和主机配套。 | 5 | 台 |  |
| 2.13 | 输入模块安装连接组件 | 3块输入模块通过组件连接成19寸标准机架1U组件。 | 20 | 个 |  |
| 2.14 | 输出模块安装连接组件 | 2块输出模块通过组件连接成19寸标准机架1U组件。 | 25 | 个 |  |
| 2.15 | 高清跳线 | 满足现场使用需求 | 150 | 条 |  |
| 3.扩声系统 |
| 3.1 | 有源主扩声扬声器 | 覆盖：65ft/20m 峰值声压级：@30m 96dB 波束低频控制：下限800Hz 频率响应：120Hz-18kHz 灵敏度：1.0V额定功率输出 水平覆盖角度：3kHz以下（含3kHz）150°，3kHz以上120° ▲垂直摆动角度：20/25/30°可变,±30°可调； 换能器数量：8x4”同轴 功放通道：8 ▲功放：8通道D类带DSP功放 输入阻抗：模拟输入1&2>20K欧平衡差分 最大输入电平：+14dBu衰减输出\+24dBu衰减输入 额定功率：每通道50W RMS | 2 | 只 |  |
| 3.2 | 超低音扬声器 | 15英寸专业低频音箱； 额定功率(AES)：500W 最大承受功率(Peak power)：1400W 系统标称阻抗：8Ω 灵敏度:98.5dB/1m/1w 最大声压级：127.05dB@1m 系统低通滤波切点：105Hz 频率响应频宽(-10dB)：25Hz～170Hz 频率响应(±3dB):41.6Hz～140Hz 高度≤500 | 2 | 只 |  |
| 3.3 | 超低音扬声器功放 | 输出功率：8欧姆（1300*2） 单声道输出：4欧姆 （3800w） 单声道输出：8欧姆（3000W） 频率相应：20-20000Hz(±0.3dB) 总谐波失真：<0.03%@8Ω 1KHz, 信噪比：93dB, 瞬态响应：40V/uS , 阻尼系数：>400 串音：>70dB@8Ω 1KHz, 输入阻抗：20kΩ(Balance)/10kΩ(Unbalance) 输入灵敏变：0.775V/1.0V/1.4V | 1 | 台 |  |
| 3.4 | 置顶式扬声器 | 工作频响：89Hz-20kHz 低频6.5"/165mm聚丙烯低音扬声器 高频1"/25mm钕球顶高音扬声器 水平覆盖角(-6 dB)：110度 系统灵敏度：92 dB 1W @ 1m 系统输入功率值：120 W峰值，60W节目，40W长期 | 12 | 只 |  |
| 3.5 | 置顶式扬声器功放 | 输出功率：8欧姆（350*4） 单声道输出：4欧姆 （500w） 单声道输出：8欧姆（800W) 频率相应：20-20000Hz(±0.3dB) 总谐波失真：<0.03%@8Ω 1KHz 信噪比：98dB 瞬态响应：20V/uS 阻尼系数：>500 串音：>70dB@8Ω 1KHz 输入阻抗：20kΩ(Balance)/10kΩ(Unbalance) 输入灵敏变：0.775V/1.0V/1.4V | 3 | 只 |  |
| 3.6 | 数字音频处理器 | ▲1、支持128*128 Q-LAN网络音频通道 2、最大24个模拟音频输入/输出通道 3、8路mic/line电平模拟音频输入通道 4、8路线路电平模拟音频输出通道 ▲5、8路麦克风/线路电平模拟输入/输出自定义通道 6、最大16个可分配、可路由的AEC处理器模块 7、两个千兆以太网端口，可用于VoIP连接，Q-LAN控制连接，Q-LAN音频连接或网络备份 8、最大16*16USB数字音频输入输出通道 9、16个GPI接口及16个GPO接口 10、内置通用电源模块及12V直流外部供电，双电源备份 11、利用Q-SYS Designer软件通过网络进行系统配置、控制及监控，支持静态地址或自动分配地址 12、支持标准RJ-11电话接口 13、除板载电话接口外，最多支持4个VoIP软体电话模块 14、兼容目前已有或未来即将推出的Q-SYS配件，如I/O-FRAME接口箱、呼叫站、触屏控制器 | 2 | 台 |  |
| 3.7 | 鹅颈话筒（指挥长） | 18英寸（457毫米）两种长度 可互换式拾音器头可为每种应用提供合适的拾音模式 锁定法兰支架可以将话筒永久固定在表面上 扣合式泡沫防风罩 减震架可以隔离超过20dB的表面震动噪声 各型号还可以选配附加式前置放大器、串联式前置放大器或桌面底座 较宽的动态范围和频率响应，准确再现整个音频频谱的声音 无变压器的平衡输出，提高了长距离电缆传输时的噪声抗扰度 新型射频滤波器 | 1 | 台 |  |
| 3.8 | 无线手持话筒 | 具有平坦响应的20Hz-20kHz的频率响应范围。 扩展的120dB动态范围 高达72MHz带宽的调谐范围 预检测开关天线分集功能 智能扫描自动查找到清晰的频率，通过红外同步到发射机 在接收机端和无线工作台6软件均可干扰检测和警报 通过前面板上的增益调整按钮，提供高达60dB的额外增益 AES256位可加密技术用于有安全传输需要的应用场合 ▲通过以太网联网，进行多个接收机的管理、集成控制 坚固耐用的金属外壳 直观的前面板LCD菜单和锁定控制功能 升级的LCD可调整对比度和亮度 音频和射频LED仪表带峰值指示灯 XLR和6.35毫米输出端口 可拆卸的 ½ 波长天线 | 2 | 套 |  |
| 3.9 | 无线头戴话筒 | 具有平坦响应的20Hz-20kHz的频率响应范围。 扩展的120dB动态范围 高达72MHz带宽的调谐范围 预检测开关天线分集功能 智能扫描自动查找到清晰的频率，通过红外同步到发射机 在接收机端和无线工作台6软件均可干扰检测和警报 通过前面板上的增益调整按钮，提供高达60dB的额外增益 AES256位可加密技术用于有安全传输需要的应用场合 ▲通过以太网联网，进行多个接收机的管理、集成控制 坚固耐用的金属外壳 直观的前面板LCD菜单和锁定控制功能 升级的LCD可调整对比度和亮度 音频和射频LED仪表带峰值指示灯 XLR和6.35毫米输出端口 可拆卸的 ½ 波长天线 | 2 | 套 |  |
| 3.10 | 电池 | 专业锂离子充电电池 | 4 | 只 |  |
| 3.11 | 充电器 | 双插座充电站 | 2 | 套 |  |
| 3.12 | 天线分配放大器 | 可将一对天线分频至5台接收机，达到扩展无线话筒系统的目的。 | 1 | 台 |  |
| 3.13 | 天线 | 有源指向性天线 | 2 | 只 |  |
| 4.数字会议发言系统 |
| 4.1 | 中央控制器 | 1.中央控制装置具有以下功能：控制代表话筒、分配同声传译和引导投票进程，所有这一切都无需操作人员干预； 2.可以控制数量不限的32 通道选择器，2 x 32个高品质音频通道； 3.三种操作话筒模式：打开，覆盖，语音：语音激活话筒； 打开话筒的数量为1 至4个； 4.基本内部通信功能，可以指定内部通信操作人员和内部通信主席； 5.2 路音频线路输入和2 路音频线路输出，可调节音频输入输出灵敏度； 6.2 x 16 字符的 LCD 显示屏，用于显示状态和配置，旋钮，用于浏览菜单； 7.三个红色 LED 过载指示灯，用于指示 DCN 网络输出； 8.绿色和黄色 LED 指示灯，用于指示以太网活动； 9.两个立体声莲花插非均衡音频线路输入； 10.一个 3 针 XLR 平衡式音频线路输出； 11.两个立体声莲花插非均衡音频线路输出； 12.一个以太网连接，用于控制 PC 或开放式接口； 13.一个RS232 串行数据连接器； 14频响 30 Hz –20 kHz（-3dB ，额定电平）； 15.串扰衰减 > 85 dB，1 kHz； 16.动态范围 > 90 dB； 17.信噪比> 87 dBA； 18.音频输入——莲花插额定输入 24 dBV (+/-6dB)； 19.音频输出——XLR 额定输出 12 dBV (+6/-24 dB)。 | 1 | 台 |  |
| 4.2 | 双代表机接口器 | 1.双代表模式，具有两个话筒以及两个投票和插卡面板； 2.两路话筒/线路输入； 3.输出至耳机或扬声器； 4.多种安装选项； 5.用于出席/退席登记； 6.带双话筒控制的共用话筒 | 5 | 台 |  |
| 4.3 | 桌面嵌入式话筒连接面盘 | 1.话筒连接面板用于将可插拔话筒连接至双代表接口的其中一个音频输入插孔； 2.话筒连接面板还有一个输出插孔，用于控制通道选择器的输出电平； 3.当话筒处于激活状态时，通道选择器的输出电平； 4.包含互连组件。 | 8 | 块 |  |
| 4.4 | 桌面嵌入式话筒控制面盘 | 1.话筒控制面板经由其中一个 RJ11 控制输入接口连接至双代表接口；一个话筒控制按钮； 2.话筒按钮周围的三种颜色发光环可显示状态； 3.包含互连组件； | 8 | 块 |  |
| 4.5 | 优先控制面板 | 一个话筒控制按钮； 话筒按钮周围的红色发光环用于指示优先级处于激活状态； 包含互连组件 | 1 | 块 |  |
| 4.6 | 长话筒 | 采用人机工程学设计，配备灵活可调的话筒柄，能够方便地直接插入讨论装置； 话筒具有单向响应功能，即使在嘈杂条件下也能获得最佳性能； 指示灯在话筒打开时为红色，而在代表装置处于请求状态时为绿色； 内置防喷和防风罩 | 8 | 支 |  |
| 4.7 | 安装块 | 接头用于连接嵌入式安装面板和端帽。 | 24 | 个 |  |
| 4.8 | 装饰帽 | 匹配的端帽可以使嵌入式安装的设备显得平整光滑； 每个嵌入式； 安装的位置需要两个端帽。 | 16 | 个 |  |
| 4.9 | 100公尺DCN安装电缆 | 安装线缆，和主要设备同品牌，保证通讯质量 | 1 | 套 |  |
| 4.10 | 视频跟踪软件 | 摄像跟踪软件配套提供 | 1 | 套 |  |
| 4.11 | DCN公母接头 | 线缆接头，和主要设备同品牌，保证通讯质量 | 2 | 套 |  |
| 5.智能控制系统 |
| 5.1 | 集中控制主机 | ▲采用模块化编程架构，可同时无缝运行多个程序。主机自带至少6个串口，8个红外口、8个IO口、8个弱电继电器口。 主机机箱支持不少于3块扩展卡的安装，最多可扩展至15个串口 内置支持BACnet协议，无需协议转换模块。 自带1000mb千兆网口，支持IPv4，IPv6。主机内存1GB SDRAM,通过sd扩展卡存储空间可达32GB，通过自带usb扩展口可最多扩展到1TB。 | 1 | 台 |  |
| 5.2 | COM端口扩展卡 | 扩展控制卡 每块卡能扩展3个双向RS232/422/485端口 每个接口为5芯可拆卸端子 最大115.2K波特 | 2 | 块 |  |
| 5.3 | 扩展卡卡槽 | 能容纳3张扩展卡 | 1 | 副 |  |
| 5.4 | 电源控制器 | 与集中控制主机相同品牌，总线通讯且供电。 接口数量：不少于8路强电控制器 每路容量为220VAC/10A | 5 | 台 |  |
| 5.5 | 有线触摸屏 | 10.1寸宽屏有源矩阵彩色显示器 分辨率不小于1280×800WXGA 电容触摸屏技术 支持多点触控 具有语音识别能力 支持定制的音频反馈 具有内置网络浏览功能 支持屏幕多语言键盘 | 1 | 台 |  |
| 5.6 | 无线触摸屏 | 10.2寸英寸,32GB | 2 | 台 |  |
| 5.7 | 无线路由器 | 频段：2.4GHz+5GHz | 2 | 台 |  |
| 5.8 | 音频控制接口 | 音频系统接口开发，支持主流系统音频播放软件，如酷狗、虾米音乐等，视频系统接口开发。 通过TCP/IP协议的方式，和PC建立连接，然后调用打开PC端的音乐文件进行播放，并支持暂停，关闭功能。 | 1 | 套 |  |
| 5.9 | 视频控制接口 | 支持主流系统视频播放软件，如暴风影音、YOUKU视频等，支持系统应用的播放、暂停、进度控制等等，支持多路播放控制管理。 通过TCP/IP协议的方式，和PC建立连接，然后调用打开PC端的视频，支持打开默认全屏，联动灯光窗帘，来适应视频播放的环境。 | 1 | 套 |  |
| 5.10 | 系统UI设计开发 | 控制界面将根据本项目实际进行专业化UI界面定制，符合项目身特点。根据业主方提供的素材进行最侍设计。 | 1 | 套 |  |
| 5.11 | 系统控制软件开发 | 现场调试，控制机柜各设备的一切运行状态 | 1 | 套 |  |
| 5.12 | 空气质量传感器 | 监测室内温湿度、PM2.5、CO2指数等指标 | 6 | 个 |  |
| 5.13 | 千兆48口POE交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP,PoE+,交流供电 | 1 | 台 |  |
| 6.智能在线监测系统 |
| 6.1 | 智能监测主机 | ▲采用模块化编程架构，可同时无缝运行多个程序。主机自带至少6个串口，8个红外口、8个IO口、8个弱电继电器口。 主机机箱支持不少于3块扩展卡的安装，最多可扩展至15个串口 内置支持BACnet协议，无需协议转换模块。 自带1000mb千兆网口，支持IPv4，IPv6。主机内存1GB SDRAM,通过sd扩展卡存储空间可达32GB，通过自带usb扩展口可最多扩展到1TB。 具备不少于1个10/100/1000Mbps WAN口，不少于4个10/100/1000Mbps LAN口，最高传输速率：300Mbps ，内置防火墙。 | 1 | 台 |  |
| 6.2 | 智能监测系统平台软件 | ▲对IT、音视频、网络、环境等设备的多方位数据采集监测和持久化，可提供图表对监控项进行历史记录展示，也可通过实施系统拓扑图了解当前每个节点设备运行和故障情况，监测项超限时可在系统图上快速表定发生故障的设备，并且列出故障问题明细，同时联动智能信息发送模块将报警信息传送给用户。 | 1 | 套 |  |
| 6.3 | 监测环境接口 | 实时监测室内温湿度、PM2.5、CO2指数等指标，可图表形式展现历史记录，当某指标超限后可通过智能信息发送模块远程提示。 | 1 | 套 |  |
| 6.4 | 视频系统设备监测接口 | 实时监测视频系统的网络状态、运行状态等指标，可图表形式展现历史记录，当某指标超限后可通过智能信息发送模块远程提示。 | 1 | 套 |  |
| 6.5 | 音频系统设备监测接口 | 实时监测音频系统的网络状态、运行状态等指标，可图表形式展现历史记录，当某指标超限后可通过智能信息发送模块远程提示。 | 1 | 套 |  |
| 6.6 | 无线话筒设备监测接口 | 实时监测无线话筒的剩余电量、音量、电池健康度等指标，电量不足时自动反馈，可图表形式展现历史记录，当某指标超限后可通过智能信息发送模块远程提示。 | 1 | 套 |  |
| 6.7 | 智能信息发送模块 | ▲监测设备监控项超限时自动通过短信进行报警，汇报发生报警时间、发生报警设备以及报警的具体内容。 | 1 | 套 |  |
| 7.辅材系统 |
| 7.1 | 机柜 | 19寸标准机柜600*800*2000，19寸标准机柜，前后网孔门，前后双开。 | 10 | 台 |  |
| 7.2 | 机柜 | 19寸标准机柜600*1000*2000，19寸标准机柜，前后网孔门，前后双开。 | 2 | 台 |  |
| 7.3 | 电源时序器 | 输入63A电源总开关（空气开关） 机械电压表 输出1至12路、10A、万能插座 手动控制：12通道控制，SET，KEY，ON/OFF按键 控制接口：EMG DC24V紧急启动接口 DC 5-24V电压信号启动接口 标准RS232、RS485串口 净化滤波器，额定电流40A； | 3 | 台 |  |
| 7.4 | 网线 | 六类4对非屏蔽双绞，导线直径：23线规； 超过六类标准6dB性能余量； 支持最高达6次连接的任意长度链路,最远距离为100米； 完全支持千兆以太网应用； 外径<6mm;NVP:69%。 | 12 | 箱 |  |
| 7.5 | 网络及视频跳线 | RJ45-RJ45 6类跳线； 同时兼容5类和超5类系统； 插拔次数:大于750 次； 防火等级：CM | 100 | 条 |  |
| 7.6 | 网线配线架 | 6类24口数据配线架安装； 高2U;自带前置理线器； 6个为一组的嵌入式模块可拆卸翻转； 实现前端接入式； 最少750次插拨寿命； IDC重复端接次数:2000。 | 5 | 台 |  |
| 7.7 | PDU插排 | 16A 220VAC输入，含航空接头； 10A 220VAC输入，8路，通用接口。 | 16 | 个 |  |
| 7.8 | 多媒体信息插 | 定制含电源、音频口、HDMI视频口等，满足用户使用需求。 | 2 | 个 |  |
| 7.9 | 同轴线 | 50欧姆 | 100 | 米 |  |
| 7.10 | 视频同轴线 | 75欧姆 | 100 | 米 |  |
| 7.11 | 音箱线 | 2*2.5 | 200 | 米 |  |
| 7.12 | 音频线 | 2*0.37 | 500 | 米 |  |
| 7.13 | 管材 | 含20管、25管、线槽、接头等 | 1 | 批 |  |
| 7.14 | 系统接插件 | 含六类非屏蔽水晶头、卡侬公头、卡侬母头、232控制头、电源插座头等。 | 1 | 批 |  |
| 情报研判会商室 1.显示系统 |
| 1.1 | 98寸触摸一体机 | 1.超窄边框设计 ★2.屏幕尺寸不小于98寸，分辨率4K超高清显示 3.支持无线传屏功能 4.低书写高精度红外触控 5.支持Wi-Fi双频2.4G/5G 6.内置六阵列麦克及1200万摄像头 7.2路Type C，2路前置USB3.0 8.钢化玻璃：莫氏7级硬度，3mm厚度 9.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒 10.系统配超薄插拔式Android模块、PC模块 | 1 | 台 |  |
| 1.2 | 安装支架 | 满足现场使用需求 | 1 | 套 |  |
| 1.3 | 摄像机 | 1.不小于22倍光学变焦，16倍数字变焦，支持1920*1080高清视频输出 F1.6～F4.3（f=4.3mm～94.6mm；35mm换算：31.6mm～705.0mm） 2.聚焦 自动/手动之间切换 3.焦距 整体变焦范围：1.2m、广角端：10cm 4.1/2.3型MOS传感器 5.视频输出 HDMI SDI 具有i.ZOOM智能变焦功能，可达8倍智能变焦，加上22倍的光学变焦，在不启用数字变焦的前提下一共可实现30倍全分辨率变焦 | 1 | 台 |  |
| 2.数字控制中心平台 |
| 2.1 | 双绞线发送模块 | ▲1、一条单一的链路内可以传递所有信号，包括双向音频、视频信号、PS/2及USB鼠标键盘等信号。 2、支持高清视频输入分辨率高达1920x1200@60Hz，提供无损的像素对像素传输。 | 4 | 台 |  |
| 2.2 | 双绞线接收模块 | 1、一条单一的链路内可以传递所有信号，包括双向音频、视频信号、PS/2及USB鼠标键盘。 2、支持高清视频输出分辨率高达1920 x 1200@60Hz，提供无损的像素对像素传输。 3、DVI接口必须同时支持DVI-D、DVI-A和VGA接口输出，具备不少于3个USB接口，具备不少于2个3.5MM 音频接口，并且保证视频切换同时音频信号也同步切换。 | 1 | 台 |  |
| 3.扩声系统 |
| 3.1 | 置顶式扬声器 | 工作频响：89Hz-20kHz 低频6.5"/165mm聚丙烯低音扬声器 高频1"/25mm钕球顶高音扬声器 水平覆盖角(-6 dB)：110度 系统灵敏度：92 dB 1W @ 1m 系统输入功率值：120 W峰值，60W节目，40W长期 | 4 | 只 |  |
| 3.2 | 置顶式扬声器功放 | 输出功率：8欧姆（350*4） 单声道输出：4欧姆 （500w） 单声道输出：8欧姆（800W) 频率相应：20-20000Hz(±0.3dB) 总谐波失真：<0.03%@8Ω 1KHz 信噪比：98dB 瞬态响应：20V/uS 阻尼系数：>500 串音：>70dB@8Ω 1KHz 输入阻抗：20kΩ(Balance)/10kΩ(Unbalance) 输入灵敏变：0.775V/1.0V/1.4V | 1 | 只 |  |
| 3.3 | 无线手持话筒 | 具有平坦响应的20Hz-20kHz的频率响应范围。 扩展的120dB动态范围 高达72MHz带宽的调谐范围 预检测开关天线分集功能 智能扫描自动查找到清晰的频率，通过红外同步到发射机 在接收机端和无线工作台6软件均可干扰检测和警报 通过前面板上的增益调整按钮，提供高达60dB的额外增益 AES256位可加密技术用于有安全传输需要的应用场合 通过以太网联网，进行多个接收机的管理、集成控制 坚固耐用的金属外壳 直观的前面板LCD菜单和锁定控制功能 升级的LCD可调整对比度和亮度 音频和射频LED仪表带峰值指示灯 XLR和6.35毫米输出端口 可拆卸的 ½ 波长天线 | 2 | 套 |  |
| 3.4 | 电池 | 专业锂离子充电电池 | 4 | 只 |  |
| 4.数字会议发言系统 |
| 4.1 | 中央控制器 | 1.中央控制装置具有以下功能：控制代表话筒、分配同声传译和引导投票进程，所有这一切都无需操作人员干预； 2.可以控制数量不限的DCN-FCS 32 通道选择器，2 x 32个高品质音频通道； 3.三种操作话筒模式：打开，覆盖，语音：语音激活话筒； 打开话筒的数量为1 至4个； 4.基本内部通信功能，可以指定内部通信操作人员和内部通信主席； 5.2 路音频线路输入和2 路音频线路输出，可调节音频输入输出灵敏度； 6.2 x 16 字符的 LCD 显示屏，用于显示状态和配置，旋钮，用于浏览菜单； 7.三个红色 LED 过载指示灯，用于指示 DCN 网络输出； 8.绿色和黄色 LED 指示灯，用于指示以太网活动； 9.两个立体声莲花插非均衡音频线路输入； 10.一个 3 针 XLR 平衡式音频线路输出； 11.两个立体声莲花插非均衡音频线路输出； 12.一个以太网连接，用于控制 PC 或开放式接口； 13.一个RS232 串行数据连接器； 14频响 30 Hz –20 kHz（-3dB ，额定电平）； 15.串扰衰减 > 85 dB，1 kHz； 16.动态范围 > 90 dB； 17.信噪比> 87 dBA； 18.音频输入——莲花插额定输入 24 dBV (+/-6dB)； 19.音频输出——XLR 额定输出 12 dBV (+6/-24 dB)。 | 1 | 台 |  |
| 4.2 | 双代表机接口器 | 1.双代表模式，具有两个话筒以及两个投票和插卡面板； 2.两路话筒/线路输入； 3.输出至耳机或扬声器； 4.多种安装选项； 5.用于出席/退席登记； 6.带双话筒控制的共用话筒 | 8 | 台 |  |
| 4.3 | 桌面嵌入式话筒连接面盘 | 1.话筒连接面板用于将可插拔话筒连接至双代表接口的其中一个音频输入插孔； 2.话筒连接面板还有一个输出插孔，用于控制通道选择器的输出电平； 3.当话筒处于激活状态时，通道选择器的输出电平； 4.包含互连组件。 | 15 | 块 |  |
| 4.4 | 桌面嵌入式话筒控制面盘 | 1.话筒控制面板经由其中一个 RJ11 控制输入接口连接至双代表接口； 一个话筒控制按钮； 2.话筒按钮周围的三种颜色发光环可显示状态； 3.包含互连组件； | 15 | 块 |  |
| 4.5 | 优先控制面板 | 一个话筒控制按钮； 话筒按钮周围的红色发光环用于指示优先级处于激活状态； 包含互连组件 | 1 | 块 |  |
| 4.6 | 长话筒 | 采用人机工程学设计，配备灵活可调的话筒柄，能够方便地直接插入讨论装置； 话筒具有单向响应功能，即使在嘈杂条件下也能获得最佳性能； 指示灯在话筒打开时为红色，而在代表装置处于请求状态时为绿色； 内置防喷和防风罩 | 15 | 支 |  |
| 4.7 | 安装块 | 接头用于连接嵌入式安装面板和端帽。 | 46 | 个 |  |
| 4.8 | 装饰帽 | 匹配的端帽可以使嵌入式安装的设备显得平整光滑； 每个嵌入式； 安装的位置需要两个端帽。 | 30 | 个 |  |
| 4.9 | 100公尺DCN安装电缆 | 安装线缆，和主要设备同品牌，保证通讯质量 | 1 | 套 |  |
| 4.10 | 视频跟踪软件 | 摄像跟踪软件配套提供 | 1 | 套 |  |
| 4.11 | DCN公母接头 | 线缆接头，和主要设备同品牌，保证通讯质量 | 2 | 套 |  |
| 5.智能控制系统部分 |
| 5.1 | 无线路由器 | 频段：2.4GHz+5GHz | 1 | 台 |  |
| 5.2 | 音频控制接口 | 音频系统接口开发，支持主流系统音频播放软件，如酷狗、虾米音乐等，视频系统接口开发。 通过TCP/IP协议的方式，和PC建立连接，然后调用打开PC端的音乐文件进行播放，并支持暂停，关闭功能。 | 1 | 套 |  |
| 5.3 | 视频控制接口 | 支持主流系统视频播放软件，如暴风影音、YOUKU视频等，支持系统应用的播放、暂停、进度控制等等，支持多路播放控制管理。 通过TCP/IP协议的方式，和PC建立连接，然后调用打开PC端的视频，支持打开默认全屏，联动灯光窗帘，来适应视频播放的环境。 | 1 | 套 |  |
| 5.4 | 系统UI设计开发 | 控制界面将根据本项目实际进行专业化UI界面定制，符合项目身特点。根据业主方提供的素材进行最侍设计。 | 1 | 套 |  |
| 5.5 | 系统控制软件开发 | 现场调试，控制机柜各设备的一切运行状态 | 1 | 套 |  |
| 6.辅材系统 |
| 6.1 | 多媒体信息插 | 定制含电源、卡隆音频口、HDMI视频口等，满足用户使用需求。 | 2 | 个 |  |
| 6.2 | 同轴线 | 50欧姆 | 100 | 米 |  |
| 6.3 | 电源线 | RVV3*2.5 | 100 | 米 |  |
| 6.4 | 音箱线 | 2*2.5 | 200 | 米 |  |
| 6.5 | 音频线 | 2*0.37 | 200 | 米 |  |
| 6.6 | 管材 | 含20管、25管、接头等 | 1 | 批 |  |
| 6.7 | 系统接插件 | 含六类非屏蔽水晶头、卡侬公头、卡侬母头、232控制头、电源插座头等 | 1 | 批 |  |
| 三、会议室 1.显示系统 |
| 1.1 | LED高清显示屏 | 尺寸不小于：4880*2058mm（受环境限制尺寸±10mm）。分辨率：3840*1620 ▲1.像素间距≤1.27mm，像素密度≥620000； ▲2.像素构成：SMD1010表贴三合一，表面黑色雾化处理，表面不反光；（采用金线封装，提供封装厂证明） 箱体单元尺寸16:9设计，厚度≤50mm，对角线约为27.5寸； 4.白平衡亮度：800cd/㎡（6500K，校正后）；亮度0-255级可调，调节步长1级；色温可调范围：1000k~12000K，调节步长100K，并可自定义色温值；最高对比度≥9000:1； 5.视角：水平视角≥172°，垂直视角≥172°，刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50&60HZ； 6.显示屏亮度均匀性≥99%； 7.显示屏色度均匀性：偏差在±0.002Cx,Cy 之内； 8.像素中心距偏差≤0.2%，平整度：≤0.1mm； 9.峰值功耗≤450W/㎡；平均功耗≤180W/㎡，箱体具有1+1电源双备份功能 10.低亮高灰效果：100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，14bit 灰度，屏幕噪音≤5dB； 11.LED像素失控率：≤1/150000； 12.采用先进的消隐电路设计，无“毛毛虫”、“鬼影”现象； 13.逐点色度和亮度校正功能，模组带有可存储校正参数模块； 14.MTFB≥120000小时，MTTR≤5分钟，满足7*24小时工作； 15.LED显示屏电源功率因素≥0.9；转换效率≥0.85； 16.支持前安装，前维护，浮动式实时接插件设计，可上下左右位置微调，缝隙精准可调； ★17.具有智能（黑屏）节电功能；黑屏节电40%以上； | 10.05 | 平方米 |  |
| 1.2 | 发送卡 | 1、1040万带载能力，最大支持3840*2160，16个RJ45输出接口，4路光纤输出； 2、支持4路DVI输入，1路HDMI2.O输入； 3、控制软件能实时监控LED显示屏的各种运行状态（包括每个显示模块的运行状态；每个显示模组的运行状态；每个发送盒（发送卡）的运行状态等）；能够通过计算机的显示界面实时监测当前LED显示屏的主要运行参数，并可以短信或邮件形式通知管理员； 4、支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式媒体文件的播放； 5、支持Word、Excel、PPT的显示； 6、支持时钟、计时、天气预报的显示； 7、支持多页面多分区的节目编辑，提供视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画； 8、多点测温控制，均匀散热，防止局部温度过高，产生色彩漂移，实时温度监测，超过设定温度自动报警，防止温度过高失效 ； 9、支持白平衡亮度调节，单点亮度，色度校正； | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 配电柜 | 峰值电流影响，分路供电，时序控制。防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 拼接控制器（含软件） | 1、支持不少于4路1080P信号输入、4路1080P信号输出； 2、纯硬件FPGA架构，无Windows操作系统，不死机，无黑屏、花屏现象 ； 3输入4路4K信号与8路2K信号；输出20路DVI信号； 4支持客户端软件控制，同时也支持Web端远程登录控制（C/S和B/S）； 5支持多个窗口以互相叠加的形式显示支持窗口在多个输出通道的任意位置移动显示（漫游）； 6支持在输入信号通道上叠加任意字符，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数； 7可实现多用户同时登陆，同时对处理器进行管理，可分级分权限，分区域管理； 8支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放等功能； ★9支持无缝实时切换功能，切换时间小于20ms； 10支持不少于900个单屏场景和900个全局场景； 11支持分辨率实时全兼容，能通过控制软件控制4组不同分辨率的显示墙； 12图像拼接器支持预监功能、回显功能； 13单台最大支持160路输入，最大支持160路输出； 14集成中控模块，实现对大屏幕的开关控制，支持RS232串口和网络TCP/IP控制，开放控制协议，与品牌中控系统轻松集成； 15低噪音设计，前后左右4个方位的噪声指标不大于45dB； 16输入通道具有EDID在线编辑功能，用户可自定义非标准的EDID信息以适应各类应用场合； ★17最大单机背板信号处理带宽≥2000Gbps ； ★18单路信号带宽≥15Gbps ； ★19机箱上卡槽为双向数据通道槽位，每个卡槽既可支持输入板卡，也可支持输出板卡； 20支持主控制卡备份，当其中一个卡故障可自动切换到备用控制卡； | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 工程线缆 | 满足现场使用需求 | 1 | 套 |  |
| 1.6 | 大屏幕支架 | 需按照现场具体进行安装钢结构的设计。钢结构必须防腐、防锈、牢固、安全、可靠，不得发生任何不稳定性故障。 | 10.05 | 套 |  |
| 1.7 | 包边 | 50mm黑色拉丝不锈钢，外装饰包边满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求。 | 1 | 套 |  |
| 1.8 | 摄像机 | 1.不小于22倍光学变焦，16倍数字变焦，支持1920*1080高清视频输出F1.6～F4.3（f=4.3mm～94.6mm；35mm换算：31.6mm～705.0mm） 2.聚焦 自动/手动之间切换 3.焦距 整体变焦范围：1.2m、广角端：10cm 4.1/2.3型MOS传感器 5.视频输出 HDMI SDI 具有i.ZOOM智能变焦功能，可达8倍智能变焦，加上22倍的光学变焦，在不启用数字变焦的前提下一共可实现30倍全分辨率变焦 | 2 | 台 |  |
| 1.9 | 专业三脚架 | 满足现场使用需求 | 1 | 个 |  |
| 1.10 | 高清数字无线投射系统套装 | 高清数字无线投射系统套装，含1台接收主机、1只发射器，1.100米范围无线覆盖 2.支持国产系统电脑、WIN系统电脑、MAC iOS系统，苹果、安卓手机、平板可用 3.触控回传，反向控制 4.主持人控制模式 5.书写批注，二维码扫描下载 6.纯硬件免驱设计，免设置，即插即用 7.自定义设备名称，投屏码 8.支持USB发射器和软件APP 投屏 9.内置蓝牙模块支持安卓手机声音传输 | 1 | 台 |  |
| 2.数字控制中心平台 |
| 2.1 | 双绞线发送模块 | 1、一条单一的链路内可以传递所有信号，包括双向音频、视频信号、PS/2及USB鼠标键盘等信号。 2、支持高清视频输入分辨率高达1920x1200@60Hz，提供无损的像素对像素传输。 | 5 | 台 |  |
| 2.2 | 双绞线接收模块 | 1、一条单一的链路内可以传递所有信号，包括双向音频、视频信号、PS/2及USB鼠标键盘。 2、支持高清视频输出分辨率高达1920 x 1200@60Hz，提供无损的像素对像素传输。 3、DVI接口必须同时支持DVI-D、DVI-A和VGA接口输出，具备不少于3个USB接口，具备不少于2个3.5MM 音频接口，并且保证视频切换同时音频信号也同步切换。 | 3 | 台 |  |
| 3.扩声系统 |
| 3.1 | 主扩声扬声器 | 额定功率(AES)：不小于205W 最大承受功率(Peak power)：不小于820W 系统标称阻抗：8Ω 灵敏度：93dB/1m/1w 最大声压级：不小于122.1dB@1m 频率响应(-10dB)：74.4Hz～21.8KHz 频率响应(±3dB)：113.3Hz～20.9KHz | 2 | 只 |  |
| 3.2 | 主扩声扬声器功放 | 输出功率：8欧姆（1300*2） 单声道输出：4欧姆 （3800w） 单声道输出：8欧姆（3000W） 频率相应：20-20000Hz(±0.3dB) 总谐波失真：<0.03%@8Ω 1KHz, 信噪比：93dB, 瞬态响应：40V/uS , 阻尼系数：>400 串音：>70dB@8Ω 1KHz, 输入阻抗：20kΩ(Balance)/10kΩ(Unbalance) 输入灵敏变：0.775V/1.0V/1.4V | 1 | 台 |  |
| 3.3 | 置顶式扬声器 | 工作频响：89Hz-20kHz 低频6.5"/165mm聚丙烯低音扬声器 高频1"/25mm钕球顶高音扬声器 水平覆盖角(-6 dB)：110度 系统灵敏度：92 dB 1W @ 1m 系统输入功率值：120 W峰值，60W节目，40W长期 | 4 | 只 |  |
| 3.4 | 置顶式扬声器功放 | 输出功率：8欧姆（350*4） 单声道输出：4欧姆 （500w） 单声道输出：8欧姆（800W) 频率相应：20-20000Hz(±0.3dB) 总谐波失真：<0.03%@8Ω 1KHz 信噪比：98dB 瞬态响应：20V/uS 阻尼系数：>500 串音：>70dB@8Ω 1KHz 输入阻抗：20kΩ(Balance)/10kΩ(Unbalance) 输入灵敏变：0.775V/1.0V/1.4V | 1 | 只 |  |
| 3.5 | 数字音频处理器 | ▲1、支持128*128 Q-LAN网络音频通道 2、最大24个模拟音频输入/输出通道 3、8路mic/line电平模拟音频输入通道 4、8路线路电平模拟音频输出通道 ▲5、8路麦克风/线路电平模拟输入/输出自定义通道 6、最大16个可分配、可路由的AEC处理器模块 7、两个千兆以太网端口，可用于VoIP连接，Q-LAN控制连接，Q-LAN音频连接或网络备份 8、最大16*16USB数字音频输入输出通道 9、16个GPI接口及16个GPO接口 10、内置通用电源模块及12V直流外部供电，双电源备份 11、利用Q-SYS Designer软件通过网络进行系统配置、控制及监控，支持静态地址或自动分配地址 12、支持标准RJ-11电话接口 13、除板载电话接口外，最多支持4个VoIP软体电话模块 14、兼容目前已有或未来即将推出的Q-SYS配件，如I/O-FRAME接口箱、呼叫站、触屏控制器 | 1 | 台 |  |
| 3.6 | 无线手持话筒 | 具有平坦响应的20Hz-20kHz的频率响应范围。 扩展的120dB动态范围 高达72MHz带宽的调谐范围 预检测开关天线分集功能 智能扫描自动查找到清晰的频率，通过红外同步到发射机 在接收机端和无线工作台6软件均可干扰检测和警报 通过前面板上的增益调整按钮，提供高达60dB的额外增益 AES256位可加密技术用于有安全传输需要的应用场合 通过以太网联网，进行多个接收机的管理、集成控制 通过Axient™频谱管理器（即将推出）进行频率协调 坚固耐用的金属外壳 直观的前面板LCD菜单和锁定控制功能 升级的LCD可调整对比度和亮度 音频和射频LED仪表带峰值指示灯 XLR和6.35毫米输出端口 可拆卸的 ½ 波长天线 | 2 | 套 |  |
| 3.7 | 电池 | 专业锂离子充电电池 | 4 | 只 |  |
| 3.8 | 天线分配放大器 | 可将一对天线分频至5台接收机，达到扩展无线话筒系统的目的。 | 2 | 台 |  |
| 3.9 | 天线 | 有源指向性天线 | 2 | 只 |  |
| 4.数字会议发言系统 |
| 4.1 | 中央控制器 | 1.中央控制装置具有以下功能：控制代表话筒、分配同声传译和引导投票进程，所有这一切都无需操作人员干预； 2.可以控制数量不限的DCN-FCS 32 通道选择器，2 x 32个高品质音频通道； 3.三种操作话筒模式：打开，覆盖，语音：语音激活话筒； 打开话筒的数量为1-4个； 4.基本内部通信功能，可以指定内部通信操作人员和内部通信主席； 5.2 路音频线路输入和2 路音频线路输出，可调节音频输入输出灵敏度； 6.2 x 16 字符的 LCD 显示屏，用于显示状态和配置，旋钮，用于浏览菜单； 7.三个红色 LED 过载指示灯，用于指示 DCN 网络输出； 8.绿色和黄色 LED 指示灯，用于指示以太网活动； 9.两个立体声莲花插非均衡音频线路输入； 10.一个 3 针 XLR 平衡式音频线路输出； 11.两个立体声莲花插非均衡音频线路输出； 12.一个以太网连接，用于控制 PC 或开放式接口； 13.一个RS232 串行数据连接器； 14频响 30 Hz –20 kHz（-3dB ，额定电平）； 15.串扰衰减 > 85 dB，1 kHz； 16.动态范围 > 90 dB； 17.信噪比> 87 dBA； 18.音频输入——莲花插额定输入 24 dBV (+/-6dB)； 19.音频输出——XLR 额定输出 12 dBV (+6/-24 dB)。 | 1 | 台 |  |
| 4.2 | 双代表机接口器 | 1.双代表模式，具有两个话筒以及两个投票和插卡面板； 2.两路话筒/线路输入； 3.输出至耳机或扬声器； 4.多种安装选项； 5.用于出席/退席登记； 6.带双话筒控制的共用话筒 | 22 | 台 |  |
| 4.3 | 桌面嵌入式话筒连接面盘 | 1.话筒连接面板用于将可插拔话筒连接至双代表接口的其中一个音频输入插孔； 2.话筒连接面板还有一个输出插孔，用于控制通道选择器的输出电平； 3.当话筒处于激活状态时，通道选择器的输出电平； 4.包含互连组件。 | 41 | 块 |  |
| 4.4 | 桌面嵌入式话筒控制面盘 | 话筒控制面板经由其中一个 RJ11 控制输入接口连接至双代表接口；一个话筒控制按钮； 2.话筒按钮周围的三种颜色发光环可显示状态 3.包含互连组件； | 41 | 块 |  |
| 4.5 | 优先控制面板 | 一个话筒控制按钮； 包含互连组件 | 1 | 块 |  |
| 4.6 | 长话筒 | 采用人机工程学设计，配备灵活可调的话筒柄，能够方便地直接插入讨论装置； 话筒具有单向响应功能，即使在嘈杂条件下也能获得最佳性能； 内置防喷和防风罩 | 41 | 支 |  |
| 4.7 | 安装块 | 接头用于连接嵌入式安装面板和端帽。 | 123 | 个 |  |
| 4.8 | 装饰帽 | 匹配的端帽可以使嵌入式安装的设备显得平整光滑； 每个嵌入式； 安装的位置需要两个端帽。 | 82 | 个 |  |
| 4.9 | 100公尺DCN安装电缆 | 安装线缆，和主要设备同品牌，保证通讯质量 | 1 | 套 |  |
| 4.10 | 视频跟踪软件 | 摄像跟踪软件配套提供 | 1 | 套 |  |
| 4.11 | DCN公母接头 | 线缆接头，和主要设备同品牌，保证通讯质量 | 2 | 套 |  |
| 5.智能控制系统部分 |
| 5.1 | 集中控制主机 | ▲采用模块化编程架构，可同时无缝运行多个程序。主机自带至少6个串口，8个红外口、8个IO口、8个弱电继电器口。 主机机箱支持不少于3块扩展卡的安装，最多可扩展至15个串口 内置支持BACnet协议，无需协议转换模块。 自带1000mb千兆网口，支持IPv4，IPv6。主机内存1GB SDRAM,通过sd扩展卡存储空间可达32GB，通过自带usb扩展口可最多扩展到1TB。 | 1 | 台 |  |
| 5.2 | 无线触摸屏 | 10.2寸英寸,32GB | 1 | 台 |  |
| 5.3 | 无线路由器 | 频段：2.4GHz+5GHz | 1 | 台 |  |
| 5.4 | 音频控制接口 | 音频系统接口开发，支持主流系统音频播放软件，如酷狗、虾米音乐等，视频系统接口开发。 通过TCP/IP协议的方式，和PC建立连接，然后调用打开PC端的音乐文件进行播放，并支持暂停，关闭功能。 | 1 | 套 |  |
| 5.5 | 视频控制接口 | 支持主流系统视频播放软件，如暴风影音、YOUKU视频等，支持系统应用的播放、暂停、进度控制等等，支持多路播放控制管理。 通过TCP/IP协议的方式，和PC建立连接，然后调用打开PC端的视频，支持打开默认全屏，联动灯光窗帘，来适应视频播放的环境。 | 1 | 套 |  |
| 5.6 | 系统UI设计开发 | 控制界面将根据本项目实际进行专业化UI界面定制，符合项目身特点。根据业主方提供的素材进行最侍设计。 | 1 | 套 |  |
| 5.7 | 系统控制软件开发 | 现场调试，控制机柜各设备的一切运行状态 | 1 | 套 |  |
| 6.辅材系统 |
| 6.1 | 多媒体信息插 | 含电源、音频口、HDMI视频口等，满足用户使用需求。 | 3 | 个 |  |
| 6.2 | 同轴线 | 50欧姆 | 150 | 米 |  |
| 6.3 | 电源线 | RVV3*2.5 | 100 | 米 |  |
| 6.4 | 音箱线 | 2*2.5 | 300 | 米 |  |
| 6.5 | 音频线 | 2*0.37 | 200 | 米 |  |
| 6.6 | 管材 | 含20管、25管、接头等 | 1 | 批 |  |
| 6.7 | 系统接插件 | 含六类非屏蔽水晶头、卡侬公头、卡侬母头、232控制头、电源插座头等 | 1 | 批 |  |
| 四、门禁系统 |
| 1 | 单门磁力锁 | 最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； | 7 | 只 |  |
| 2 | 双门磁力锁 | 最大拉力：280kg(600Lbs)*2静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； | 5 | 只 |  |
| 3 | 磁力锁配件 | 350KG防水磁力锁LZ支架 | 17 | 只 |  |
| 4 | 人脸门禁一体机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； | 12 | 台 |  |
| 5 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 12 | 只 |  |
| 五、监控系统 |
| 1 | 半球型网络摄像机 | 400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 支持H.265及/H.264/ MJPEG编码； 最小照度：不低于0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门：不低于1/3秒至1/100,000秒； 镜头：不低于4mm, 水平视场角:不低于78°(2.8mm,6mm,8mm可选)； 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； 宽动态范围：不低于120dB； 帧率：不低于50Hz: 25fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×720)； 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置不低于1个固定区域； 存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 功耗 5.5W MAX（ICR切换瞬间7.5W MAX）； 红外照射距离不低于 EXIR 20-30米； 防护等级不低于 IP67 | 13 |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 硬件规格： 不低于2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 不低于8盘位，可满配8T硬盘 不低于2个千兆网口 不低于2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 不低于1个eSATA接口 报警IO：不低于16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：160M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 1 |  |  |
| 3 | 硬盘 | 4T硬盘 | 4 |  |  |
| 4 | 管理软件 | PC客户端软件 | 1 |  |  |
| 六、综合布线 |
| 1 | 防火墙 | 1U机架，标配不低于6个千兆电口和1个空闲扩展槽，网络吞吐率不低于2Gbps(1518字节），新建连接不低于1.5万，并发连接不低于80万；标配单电源，带IPSecVPN模块、SSL VPN功能模块、轻量级WAF功能模块、轻量级AV防病毒功能模块、轻量级抗DDoS功能模块、轻量级IPS\IDS模块、轻量级上网行为（敏感信息过滤、应用识别）及流控模块 | 2 | 台 |  |
| 2 | 核心交换机 | 不低于28个10/100/1000Base-T以太网端口,不低于4个复用的千兆Combo SFP、4个万兆SFP+、单子卡槽位、含1个150W交流电源 | 2 | 台 |  |
| 3 | 千兆24口交换机 | 不低于24个10/100/1000Base-T以太网端口、4个千兆SFP,交流供电 | 4 | 台 |  |
| 4 | 千兆48口交换机 | 不低于48个10/100/1000Base-T以太网端口、4个千兆SFP,交流供电 | 3 | 台 |  |
| 5 | 千兆24口POE交换机 | 不低于24个10/100/1000Base-T以太网端口、4个千兆SFP,PoE+,交流供电 | 1 | 台 |  |
| 6 | 无线控制器 | AirEngine 9700S-S-10 x GE + 2 x 10 GE 含8软件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 室内AP | 11ac wave2, 室内型,2X2双频,内置天线,1*GE口 | 7 | 台 |  |
| 8 | 86型双口面板 | 86型，材料符合UL94-V0； 90度或者45度安装非屏蔽模块 | 96 | 只 |  |
| 9 | 6类非屏蔽模块 | Cat6； 支持近1.2Gbps应用； 大于750次重复插拨； 在标准面板上以90度(垂直)或45度角的倾斜度安装； 阻燃；UL94V-0； | 192 | 个 |  |
| 10 | 网线配线架 | Cat6； 线规：23AWG； 中心线对隔离设计； 外径：5.89mm； 带宽：250MHz 超过六类标准6dB性能余量；支持最高达6次连接的链路； | 8 | 只 |  |
| 11 | 6类非屏蔽跳线(2米) | 6类RJ45-RJ45跳线；24AWG多股软铜丝； 采用专利设计的防松脱插头,提供良好电气性能和连接稳定性； 插拔次数:大于750 次； | 200 | 条 |  |
| 12 | 24口LC光纤配线架 | 支持最多24芯光纤的端接；1U 高度,集成了前部理线器；机架式安装，含尾纤； | 2 | 台 |  |
| 13 | LC-LC双芯多模跳线(OM4，2米) | 双芯跳线OM4； 最低带宽@850nm:4700MHz-km(激光),3500MHz-km(OFL)@1300nm:500MHz-km(激光);500Mz-km(OFL)； 衰减:3.0dB/km@850nm,1.0dB/km@1300nm； 最小弯曲半径:2.5cm;最小回波损耗:-20dB;可重复连接:500次;插入损失变化:<0.3dB； 含熔接尾纤。 | 20 | 条 |  |
| 14 | 12芯光纤线 | 12芯万兆多模室内光纤 | 100 | 米 |  |
| 15 | 网线 | 六类4对非屏蔽双绞，导线直径：23线规； 超过六类标准6dB性能余量； 支持最高达6次连接的任意长度链路,最远距离为100米； 完全支持千兆以太网应用； 外径<6mm;NVP:69%。 | 32 | 箱 |  |
| 16 | 机柜 | 19寸标准机柜600*1000*2000，19寸标准机柜，前后网孔门，前后双开。 | 5 | 台 |  |
| 七、UPS系统 |
| 1 | 模块化UPS | 1、可热插拔式的模块化UPS机组，单个功率模块的容量不小于20KVA，单柜最大扩容不小于100KVA； 2、支持不少于4柜的直接并机方式，无须配置并机柜； 3、具备发电机接入功率任意设置功能及发电机启动侦测接点, 可配合发电机工作, 当发电机紧急供电时,可自动降低充电电流,减少发电机的供电，更合理调配油机资源。 4、电池管理：UPS具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；并可根据设置的值实现告警。 5、UPS应具备蓄电池标称电源384-480VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本。 6、UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转, 增加使用上之方便性。 7、标配紧急关机开关(EPO)功能按键，为安全考虑EPO按键应设计在机柜内部，避免非专业人员误操作。 8、保护和报警功能：输入三相交流电源断电报警、主电路过流保护，浪涌电流抑止保护、限流、过载的快速保护、过压、欠压保护、过温度保护、系统断路器保护、熔丝熔断显示和报警、故障报警和信号指示、风扇故障声光报警、合格的防雷性能。 | 1 | 台 |  |
| 2 | UPS功率模块 | 1.输入输出：三进三出 2.模块容量:20kVA | 3 | 台 |  |
| 3 | 铅酸蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池，12V标准电压；200AH额定容量；采用先进的穿壁技术，使用先进的自动气密检测机生产，自主技术生产的极板，具有优越的导电，抗腐蚀能力。配合特殊的双面涂板技术，具有更强的耐久能力。 | 200 | 台 |  |
| 4 | 电池开关箱 | 可容乃20节电池 | 10 | 台 |  |
| 5 | UPS间配电柜 | 含断路器、微型断路器、防雷器、智能电量仪、电流互感仪、信号灯、熔断器、铜芯线等辅材 | 1 | 套 |  |
| 6 | 系统集成机房配电柜 | 含断路器、空开、铜芯线等辅材 | 1 | 台 |  |
| 7 | 设备机房配电柜 | 含断路器、空开、铜芯线等辅材 | 1 | 台 |  |
| 8 | 主电缆 | 满足现场使用需求 | 200 | 米 |  |
| 9 | 电源线 | RVV3*2.5 | 800 | 米 |  |

## 三、质量及验收标准

3.1本设备质量标准为招标技术要求、厂家出厂标准，国家相关检定、校准或检验的规程、标准。

3.2 投标人应在满足要求的基础上提供验收技术方案，当有国家相关检定、校准或检验的规程、标准时，应依据相关规程、标准执行；当没有上述的规程或标准时，投标人应提供验收技术方案，经采购人认可确认后，开展验收；投标人没有或无法提供采购人认可的验收方案或证明技术指标合格的科学、合理、可验证的证据时，验收作不合格处理。

## 四、 技术服务要求

4.1 安装、调试、验收

4.1.1由设备制造商授权的技术人员进行现场安装、调试，并按照要求确定的验收方案实施验收。需经第三方计量检定校准的，还要在收到第三方计量检定校准机构的合格校准报告后，最终确认是否验收合格。

4.2保修

4.2.1设备制造厂提供至少三年的设备免费保修服务，终身维护维修服务。设备在保修内如出现2次以上严重质量问题，供应商应当予以更换重要零部件，并进行全面检修，重新验收，并再延长一年保修。应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。保修的货物在运行中发生问题，供应商维修响应时间为2小时，在8小时内到达现场并开始维修服务。

▲4.2.2在质保期内要求中标单位派驻不少于1人在现场，按照行政上班时间提供相关维护服务。

4.3维修维护

保修期间每年对设备进行免费维护；保修期满后2年内维修只收材料费，维修费和上门费均包含在投标报价内；保修期满后，各种零配件和消耗品供应享受7折优惠折扣。

4.4 培训

在用户实验室免费对技术人员进行现场安装调试、使用及维护培训，直至能完全独立操作。

4.5 资料提交

提供设备手册正本一套，提供中文操作说明书一份；提供仪器设备的维修保养手册；列出主要易损件、耗材的价格；以及设备配套的所有出厂相关资料。

4.6全部售后技术服务必须由测试设备生产厂商提供书面承诺。

## 支付方式

5.1合同签订后10个工作日内支付项目合同总价的20%；

5.2设备到货安装调试完毕之后，支付至项目合同总价的80%；

5.3项目通过验收并在3个月试运行期满后10个工作日内支付至项目合同总价的98.5%；

5.4剩余合同价1.5%的作为质量保证金，待质保期满后一次性支付。

## 供货时间及交货地点

交货期：2020年11月20日前设备安装调试完毕。

交货及安装地点：货物免费送至业主指定地点并完成安装。

## 七、 其他

投标人所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求。（如：中国强制性产品认证制度）。

## 第四章  政府采购合同格式

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购方所签定的正式合同为准。

## 政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

服务内容：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

签署地点：

签署日期：

合　　　同

# 政府采购合同格式（范本）

合同编号：

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据招标文件采购编号（   ）在年月日开标会上，经评标委员会评定　　　　　(卖方)为中标人。买卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

## 第一条　合同标的

1.1 卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

## 第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币（大写        ）（￥：       ），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

## 第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标人澄清修改文件

3.1.4 中标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

## 第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方30%的合同货款的。

## 第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质保期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质保期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果卖方在收到通知后天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

## 第六条技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后天内将这些资料免费寄给买方。

## 第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

## 第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担。

## 第九条检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3买方应当在到货后的个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

## 第十条　伴随服务／售后服务

10.1卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行免费培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3卖方应为买方提供免费培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排。

10.4所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于3年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为时；非工作期间为小时。

10.8下列货物（分别列出：）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

## 第十一条　履约保证金

11.1卖方应按招标文件的时间内，按要求缴纳履约保证金。

11.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.3履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.4如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

## 第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

12.2货款支付方法：

## 第十三条　违约责任

13.1买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期1天买方向卖方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

13.3如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如卖方逾期交货达天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金。

13.6在卖方承诺的或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。

13.7卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任。

13.8卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

## 第十四条　合同的转让和分包

卖方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。

## 第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## 第十六条不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## 第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第种方式解决争议：

17.2.1向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向云和仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

## 第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章，自签订之日起生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应签书面补充协议，作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交采购代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

买　方：	                             卖　方：

名　称：(印章)　　               　    名　称：(印章)

年　月　日　　　　　                 　年　月　日

负责人 (签字或盖章)：                  负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：	               委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		            		     地　　址：

邮政编码：		           		     邮政编码：

电　　话：		           		     电　　话：

开户银行：		           		     开户银行：

账　　号：		            		     账　　号：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 第五章  投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

目录

1、公司有效营业执照

2、授权委托书、身份证

3、财务状况报告

4、依法缴纳税收和社会保障资金

5、资格声明

6、无重大违法记录声明书

7、其他

### 1、公司有效营业执照复印件

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

2.须提供原件核对（在浙江政府采购网注册的投标人不需要提供原件）；

3.“浙江政府采购网”的“投标人”栏目查询投标人注册页面信息打印件（浙江政府采购网注册投标人提供）；

4.复印须加盖公章确认。

2.1法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                （投标人全称） 的法定代表人。为参加就贵方组织的有关                         （采购项目名称、包号）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，签署并全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

特此证明。

投标人：(盖章)

法定代表人：（签名或盖章）

日期：       年      月      日

▲本“法定代表人资格证明书”需附法定代表人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

附：法定代表人身份证：投标文件为身份证复印件。

2.2授权委托书

（采购代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的法定代表人，现授权委托本公司在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的有关                         （采购项目名称、包号）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书于　　年　月　日签字生效，被授权委托人无转委托权，特此声明。

投标人：       （公章）         负责人（签字或盖章）：

被授权委托人（签字或盖章）：

签发日期：　　　年　月　日

____________________________________________________________________

附：1、被授权委托人工作单位：			   职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：　 年龄：

手机：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

▲3、本“授权委托书”需附负责人、被委托人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。

负责人身份证件复印件：

正面： 反面：

被委托人身份证件复印件：

正面： 反面：

### 3、财务状况报告

投标人可提供以下一种材料作为本单位财务状态报告：

1.提供经审计的财务报告，包括资产负载表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注复印件；

2.银行出具的资信证明复印件；

3.复印件需要盖章确认。

### 4、依法缴纳税收和社会保障资金

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料要求：

1.提供投标人税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近六个月内相应税务机关出具的完税证明，包括缴纳增值税、企业所得税等凭据的复印件；

2.提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近六个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

4.营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件。营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件；

5.复印件需要盖章确认。

### 5、资格证明

浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

(投标人全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （采购项目名称、包号）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：__________________________________________________

银行开户名称：______________________________________________

开户银行：__________________________________________________

账    号：__________________________________________________

企业详细地址：_____________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：_______________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机_______

4．注册地址：_________________________________________________

5．注册资金：_________________________________________________

自有资金：_________________________________________________

企业人数：_ _______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：_____________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

______________________________________________________________

______________________________________________________________

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：___________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（盖章）：________________________

签字人职务和部门：_________________________

签字人姓名（签字或盖章）：__________________

签字日期：_________________________________

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

### 6、无重大违法记录声明书

浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

我方参与的                         （采购项目名称、包号）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

法定代表人（或被授权委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 二   资信商务及技术文件格式

1、投标声明书

2、投标人参标申请表

3、中小企业声明函

4、其  他

5、投标人类似项目业绩表

6、参数规格偏离表

7、本项目技术解决方案

8、本项目总体施工方案

9、人员配置

10、质量保障措施

11、供货及施工方案

12、服务方案

13、其他承诺情况

14.其他

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

政采云系统提交电子投标文件  1 份；

介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（即DVD光盘或U盘） 1 份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日     期：

2、投标人参标申请表

| 统一社会信用代码 |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  | E-mail |  |
| 负责人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 联系人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 主营项目 |  |
| 兼营项目 |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |
|  | 采购编号 | 项目名称 | / |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

投标人盖章：

日     期：

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型，或监狱和残疾人福利）企业。

2.本公司参加    （项目名称）    采购活动提供本企业的服务，由本企业提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型、监狱和残疾人福利）企业的服务。

投标企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日     期：

### 4、其  他

除招标文件规定的资信及商务文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

（1）投标人认为可以证明其资信及商务方面的其他材料，但不得出现报价；

（2）格式自拟。

5、投标人类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 合同签订时间 | 合同金额 | 业主单位联系人和联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、评标办法要求的相关证明材料复印件附本表后。

2、投标人应对递交的所有材料的真实性负法律责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日期：_____年____月____日

6、参数规格偏离表

采购项目：

采购编号：

| 序号 | 投标产品 | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件第三章严格按以下要求认真填写偏离表

1.投标人应根据投标货物的实际规格,并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格”栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评审委员会将根据评审办法和细则进行打分。）

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离。

5.投标规格的实际偏离情况以评审委员会综合评价为准，解释权属评审委员会。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

7、本项目技术解决方案

内容要求：

1.供应商须针对评标办法相关细则，根据评分内容的顺序进行详细描述。

法定代表人（或被授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

8、本项目总体施工方案

内容要求：

1.供应商须针对评标办法相关细则，根据评分内容的顺序进行详细描述。

法定代表人（或被授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

9、人员配置

内容要求：

供应商须针对技术部分中有关章节的需求逐个作出实质性的响应，请按技术需求内容的顺序进行详细描述。

法定代表人（或被授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

附1：人员配置明细表

| 序号 | 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 相关证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表后附人员相关证书复印件；

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

法定代表人（或被授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

项目负责人资历表

| 1．一般情况 |
| --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  | 身份证号码 |  |
| 职称 |  | 在本合同中拟任职 |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |
| 2．经历 |
| 时间 | 负责过的主要项目（类型和金额） | 该项目中任职 | 发包人及联系电话 |
| 3．获奖情况 |
| 4．目前承担的任务 |

注：

1、 “负责过的主要项目”中的业绩须提供相关业绩证明材料的复印件。

法定代表人（或被授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

### 10、质量保障措施

内容要求：

1.供应商相关资信及能力介绍，供应商须针对评标办法相关细则，根据评分内容的顺序进行详细描述（相关证明材料后附，复印件加盖公章）。

法定代表人（或被授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

11、供货及施工方案

内容要求：

1.供应商相关资信及能力介绍，供应商须针对评标办法相关细则，根据评分内容的顺序进行详细描述（相关证明材料后附，复印件加盖公章）。

法定代表人（或被授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

### 12、项目服务方案

内容要求：

1.供应商相关资信及能力介绍，供应商须针对评标办法相关细则，根据评分内容的顺序进行详细描述（相关证明材料后附，复印件加盖公章）。

法定代表人（或被授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

13、其他承诺情况

供应商须针对采购需求及评标办法相关细则，根据评分内容的顺序进行详细描述。

法定代表人（或被授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

14、其他

根据采购项目情况及评标办法所涉及内容供应商认为有需要的其他补充事项或内容。

（请根据评标办法内容自行设计并逐项填写）

负责人或被授权委托人签名:

供应商盖章:

日     期:

### 三  报价文件格式

1、报价书（开标一览表）

2、分项报价表

### 1、开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云和县综合指挥中心设备采购项目 | 总报价大写： 人民币 元整 小写：（￥ ） |

注：

▲1、评审时如发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良投标人名单。

▲2、投标报价是履行合同的最终价格，除招标文件特殊说明外，应包含工具投入使用、服务费、物料费、交通费、利润、税金等完成本项目所需的所有费用。

3、不接受有选择性的报价。

4、不提供该报价表的报价文件视为未实质性响应招标文件。

5、投标人在报价时必须考虑足够的风险，一旦中标，除合同另有约定外，总价不得调整。

负责人（或被授权委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 2、分项报价表

分项报价表内容要求:

- 供应商需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。

- 磋商文件中未要求，而供应商额外免费、无偿赠送或分项报价为0元情况的做无效响应文件处理；

（表格请按第三章和第六章相关内容和要求自行设计）

注：1、供应商对产生报价的分项详细列表说明。

2、“分项报价表”所涉及的表格和内容较多，各供应商没有按要求作出实质性响应是供应商的风险。

▲3、包括工具投入使用、服务费、物料费、交通费、利润、税金等所有有可能涉及的费用。

供应商盖章：

日     期：

### 四  外包装封面及投标文件封面格式

投标文件封面必须注明（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：（资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人（或被授权委托人）签字或盖章：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

# 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.评标总则和规定

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2评审时，评标委员会应当对照招标文件规定的条件和标准，对各投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要服务响应内容、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情况进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，可当场询问投标人，并可允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

1.3 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会根据具体情况，按得分从高到低推荐投标人作为中标候选人，确定1名中标候选人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2资信商务及技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的资信商务及技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5报价文件评审

3.5.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2政府采购政策价格扣除；

3.5.3报价修正；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单。

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法，总分100分。

4.1资信及商务权重为9%，总分值为9分，评委在规定的分值内统一打分。

4.2项目技术权重为61%，总分值为61分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.3报价权重为30%，总分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留2位小数。

### 五   评标办法和细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信/商务部分 | 供应商资质 | 投标单位具有电子与智能化工程专业承包资质一级的得2分；二级的得1分；没有的不得分；（需提供投标单位资质证书扫描件加盖公章并附入资信商务及技术文件，未按要求提供的不得分。） | 0-2 | 9 |
| 2 |  | 项目业绩 | 投标单位自2018年1月1日起至本项目投标截止时间具有类似业绩的，每个项目得1分，最高得5分；（合同中同时须包含有LED大屏显示系统、数字控制单元、数字会议、数字系统，否则不得分）；（提供中标通知书或合同复印件加盖公章并附入资信商务及技术文件，未按要求提供的不得分；） | 0-5 |  |
| 3 |  | 管理体系 | 投标人具有ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的得2分，缺一项不得分 （复印件加盖公章并附入资信商务文件，未按要求提供或不能体现以上加分内容的不得分） | 0-2 |  |
| 4 | 技术部分 | 技术偏离 | 1）设备技术参数部分，投标人提供的技术规格偏离表，全部满足招标文件内设备清单及参数要求的得满分6分；技术规格表带“▲”的条款不接受负偏离，否则作无效标处理。带“★”每负偏离一项扣0.5分, 其他项每负偏离一项扣0.2分,直至分数扣完（同一指标按一项进行认定）。其中加注“★”的条款须提供技术证明资料或产品彩页或官网截图加链接或第三方测评机构出具的检测报告，用于证明所投产品的技术参数及功能满足本项目技术需求指标明细要求，未提供者按负偏离扣分。 2）对性能指标、技术参数属正偏离或高配的、有先进程度的正偏离每项加0.5分，最高得2分。 | 0-8 | 61 |
| 5 |  | 技术方案 | 1.对本项目总体技术解决方案，包括对用户需求的理解程度、方案设计的合理性、系统功能的先进性，同时提供项目的系统接口图、平面布置图、施工布线图、整体效果图、机柜排布图等的针对性、合理性及完整程度等综合比较酌情给分。方案优秀的，得5分；一般的，得 4分；欠佳的，得3分；差的，得1分。 2.结合工作实际需要，本项目涉及到“十台合一”的技术融合，需投标单位提供“110”、“12345”、“96345”等相关的政府呼叫中心的切割方案，根据投标人提供方案的科学性、合理性、安全性等综合比较酌情给分。方案优秀的，得5分；一般的，得4分；欠佳的，得3分；差的，得1分。 | 0-10 |  |
| 6 |  | 实施方案 | 对项目总体施工方案（包括实施流程计划、施工界面划分、人力资源安排、设备到货及安装调试方案、测试验收方案、施工安全及质量保证措施等）的针对性、合理性及完整程度等综合比较酌情给分。方案优秀的，得5分；一般的，得 4分；欠佳的，得3分；差的，得1分。 | 0-5 |  |
| 7 |  | 品牌知名度或市场占有率 | 评委根据投标人针对本项目LED显示屏所投品牌及配件（如金线封装厂家等）的市场认知度及使用广泛程度分四档给分，第一档得7分；第二档得5分；第三档得3分；第四档得1分。 | 0-7 |  |
|  |  |  | 评委根据投标人针对本项目UPS系统所投品牌的市场认知度及使用广泛程度分四档给分，第一档得3分；第二档得2分；第三档得1分；第四档得0.5分。 | 0-3 |  |
|  |  |  | 评委根据投标人针对本项目数字控制中心主机所投品牌的市场认知度及使用广泛程度分四档给分，第一档得3分；第二档得3分；第三档得1分；第四档得0.5分。 | 0-3 |  |
|  |  |  | 评委根据投标人针对本项目有源主扩声扬声器所投品牌的市场认知度及使用广泛程度分四档给分，第一档得3分；第二档得3分；第三档得1分；第四档得0.5分。 | 0-3 |  |
|  |  |  | 评委根据投标人针对本项目其他设备所投品牌的市场认知度及使用广泛程度分四档给分，第一档得3分；第二档得2分；第三档得1分；第四档得0.5分。 | 0-3 |  |
| 8 |  | LED屏售后服务网点 | 根据投标人提供的LED显示屏售后服务网点的远近程度分三档给分。第一档得3分；第二档得2分；第三档得1分。（需提供售后服务网点的相关证明材料加盖公章并附入资信商务及技术投标文件，未按要求提供的不得分。） | 0-3 |  |
| 9 |  | 团队配备及能力 | 1.根据投标人配备的项目负责人以及项目组成员的学历、职称、工作经验等综合比较酌情给分。最高分得3分。（需提供个人学历证书、专业技术资格证书、执业（职业）证书、个人履历等证明材料加盖公章并附入资信商务及技术投标文件；以及由投标人为其缴纳近3个月的社会保险相关证明材料复印件或社保网上打印件加盖公章并附入资信商务及技术投标文件，未按要求提供的不得分。）优秀的，得3分；一般的，得 2分；欠佳的，得1分；差的，得0.5分。 2.本项目负责人自2018年1月1日起至投标截止时间以项目负责人身份负责有类似指挥中心项目建设经验的一个得1分，最高得2分。（需提供中标通知书及合同，如合同中不能体现其为项目负责人的，需同时提供业主证明材料。相关证明材料加盖公章并附入资信商务及技术投标文件；以及由投标人为其缴纳近3个月的社会保险相关证明材料复印件或社保网上打印件加盖公章并附入资信商务及技术投标文件，未按要求提供的不得分。） | 0-5 |  |
| 10 |  | 质量保障 | 根据投标方案对本项目的质量保障措施的针对性、合理性、完整性等综合比较酌情给分。方案优秀的，得3分；一般的，得 2分；欠佳的，得1分；差的，得0.5分。 | 0-3 |  |
| 11 |  | 供货时间及进度安排 | 根据投标方案对本项目的设备供货时间及施工进度安排的合理性、可行性及科学性等综合比较酌情给分。方案优秀的，得3分；一般的，得2分；欠佳的，得1分；差的，得0.5分。 | 0-3 |  |
| 12 |  | 服务方案 | 对本项目售后服务方案（包括售后服务响应到场时间快慢、服务人员团队、服务流程、服务响应内容、服务质量保障体系、技术培训、质保期外服务承诺等）的针对性、合理性及完整程度等综合比较酌情给分。方案优秀的，得5分；一般的，得 4分；欠佳的，得3分；差的，得1分。 | 0-5 |  |

5.2投标人报价满分为30分，报价权重30%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2 最终报价超过最高限价的投标人不进入商务评分。

5.2.3 最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其投标价格进行修正。若该投标人中标的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由中标人自行承担。

5.2.4 报价得分按以下顺序方式计算：
（1）确定评标价：

A、小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予6%的扣除，其评标价计算公式如下：

评标价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-6%）；

B、其他投标单位的评标价=各投标单位最终投标报价

（2）评标基准价=各有效投标单位中的最低评标价；

（3）评标价等于评标基准价的得满分，其他供应商的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/评标价）×报价权重×100。

5.3本项目最终得分=资信及商务得分＋技术得分＋报价得分；

5.4评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评委的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。