招标文件
（国际招标）

招标编号：0801-234ZJ2330564/01

招标项目：彩色多普勒超声诊断仪

浙江国际招投标有限公司

2023年3月

第五章  招标邀请

日期：2023年3月

招标编号：0801-234ZJ2330564/01

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购彩色多普勒超声诊断仪项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

彩色多普勒超声诊断仪Ⅰ：2套

最低测量速度：≤1 mm/s （非噪声信号）

彩色多普勒超声诊断仪Ⅱ：1套

二维灰阶成像≥256灰阶

彩色多普勒超声诊断仪Ⅲ：1套

最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号）

*打包采购，不接受分项投标。

2．	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司购买招标文件。

4．	所有投标书应于2023年4月21日13：00时（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司301会议室。

5．   定于2023年4月21日13：00时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司301会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：徐钱良

电    话：86-571-81061803

传    真：86-571-81061800

电子信箱：526551115@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.2 | 招标人名称：台州恩泽医疗中心（集团） 招标人地址：浙江台州医院西门街150号 邮编：317000 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061800 传真：86-571-81061803 |
| 1.3 | 合同名称：彩色多普勒超声诊断仪采购合同 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8. | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 11.2.1 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.2.2 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| 13. | *资格标准： 提供医疗器械注册证，提供证书复印件 提供投标机型原厂DATASHEET复印件 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：无 |
| 15.3 | 投标保证金有效期：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2023年4月21日13：00时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司301会议室。 2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。 3、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 4、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 5、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司301会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购彩色多普勒超声诊断仪 招标邀请编号：0801-234ZJ2330564/01 |
| 19.1 | 投标截止期：2023年4月21日13：00时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2023年4月21日13：00时（北京时间） 地 点：浙江国际招投标有限公司301会议室 |
| 评 标 |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）投标设备的预计运行和维护费用； 7）设备性能和生产率 7）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输和保险及其他伴随服务： 投标人应提供：投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场（到达用户指定科室）所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离：不适用 |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差：不适用 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：不适用 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 d. 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授 予 合 同 |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招投标有限公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：台州恩泽医疗中心（集团） |
| 7 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：24小时内 |
| 20 | 付款方法和条件为：签订合同时，中标人向采购人提交银行预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同金额的40%作为预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不提供预付款保函，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人（适用中小企业投标）。 货到医院支付合同金额的90%，安装验收合格使用6个月后支付合同金额10%。（适用大型企业投标）。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1.保修期 1.1 设备安装验收合格后整机（含探头）原厂保修2年，终身维修。保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 1.2 在保修期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到响应文件和国家相关标准。因设备本身缺陷造成各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零配件。医院在保修期内无需支付任何费用。保修期内，每年应提供不少于2次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 2.售后服务 2.1 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。具备备品备件库，保证必要时可以及时供应，在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。故障最长修复时间在3个工作日之内。免费随时提供维修密码。 2.2 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 2.3 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 2.4 具备国内免费电话维修系统，提供免费电话号码； 3.技术支持 3.1 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 4.考察和培训 中标方应对用户的2名维修人员进行厂家技术培训1至2周并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。 中标方应对用户的操作人员进行现场操作培训，培训不少于两次，并提供详细的操作手册。 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 5.安装调试 安装地点：台州恩泽医疗中心（集团） 安装完成时间：接买方通知后7天内；如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 6.验收 6.1 供货方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），提供海关商检报告，经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 6.2招标设备如为法定商检产品或国家强检计量设备，由中标方负责进行商检或计量，费用应包含在投标总价之内。 6.3省卫生厅的质控检查和技术监督局检测验收费用应包含在投标总价之内。 7.交货 7.1 交货期：合同签定后3个月内 7.2 交货地点：台州恩泽医疗中心（集团） 8.报价方式 8.1 对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 8.2 本项目预算为550万人民币。 9.其它： 9.1 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 彩色多普勒超声诊断仪Ⅰ | 2套 | 最低测量速度：≤1 mm/s （非噪声信号） | 合同签订后3个月内 | 台州恩泽医疗中心（集团） |
| 2. | 彩色多普勒超声诊断仪Ⅱ | 1套 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |  |  |
| 3. | 彩色多普勒超声诊断仪Ⅲ | 1套 | 最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号） |  |  |
| 4. | *打包采购，不接受分项投标。 |  |  |
| 5. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 6. | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

- 设备技术要求及主要性能参数

彩色多普勒超声诊断仪Ⅰ：2套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 基本要求 |  |
| 1 | 设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪 |  |
| 2 | 设备数量：贰套 |  |
| 3 | 设备主要功能及用途：腹部、浅表组织与小器官、妇产科、心脏、新生儿、泌尿科、外周血管及科研的高档次实时三维彩色多普勒超声诊断仪，满足全身应用及妇产科疑难病例超声诊断及科研。 |  |
| 二、 | 主要技术规格 |  |
| 1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |
| 1.1 | 显示器：≥23英寸高分辨率液晶显示器 触摸屏：≥12英寸触摸屏 |  |
| 1.2 | 数字化二维灰阶成像单元 |  |
| 1.3 | 数字化彩色多普勒单元 |  |
| 1.4 | 数字化能量多普勒成像单元 |  |
| 1.5 | 脉冲波多普勒成像单元 |  |
| 1.6 | 连续波多普勒成像单元 |  |
| 1.7 | 具有实时空间复合成像技术 |  |
| 1.8 | 具有智能化斑点噪声抑制技术，多级可调 |  |
| 1.9 | 具有凸型扩展技术 |  |
| 1.10 | 具有宽景成像技术 |  |
| 1.11 | 组织多普勒成像技术 |  |
| *1.12 | 具有超细微血流技术MFI或MVI或SMI或Slowflow |  |
| 1.13 | 具有实时二维、三维扫描成像组件 |  |
| 1.14 | 可支持容积探头扫查角度自动偏转技术 |  |
| 1.15 | 具有智能可变光源系统 |  |
| 1.16 | 具有容积反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构 |  |
| *1.17 | 具备超声造影剂成像技术，可支持实时双侧三维输卵管造影 |  |
| 1.18 | 具有STIC时间空间相关成像 |  |
| 1.19 | 具备自由解剖切面功能 |  |
| 1.20 | 具备自动颈后透明层厚度测量技术 |  |
| 1.21 | 具备自动颅内透明层测量技术 |  |
| 1.22 | 具备超声断层成像技术 |  |
| 1.23 | 具有智能盆底测量技术 |  |
| 1.24 | 具有弹性成像 |  |
| 1.25 | 具有智能卵泡计数功能 |  |
| 2、 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |  |
| 2.1 | 一般测量 |  |
| 2.2 | 妇、产科测量 |  |
| 2.3 | 心脏功能测量 |  |
| 2.4 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.5 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.6 | 定量能量直方图显示 |  |
| 3、 | 技术参数及要求 |  |
| 3.1 | 系统通用功能： |  |
| 3.1.1 | 监 视 器：≥23″ 高分辨率液晶显示器 显示器扫描方式：逐行扫描，高分辨率； |  |
| 3.1.2 | 触摸屏尺寸：＞12″ |  |
| 3.1.3 | 主机控制台可多方位调节； |  |
| 3.1.4 | 探头接口：≥4个 |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示 |  |
| 3.2.2 | B/D兼用：线 阵：B/PWD 凸 阵：B/PWD |  |
| 3.3 | 二维灰阶显像主要参数： |  |
| 3.3.1 | 探头： 腹部凸阵：超声频率2.0-5.0MHz 线阵探头：超声频率4.0-10.0MHz 腹部容积探头：超声频率2.0-8.0 MHz 腔内容积探头：超声频率4.0-9.0 MHz |  |
| 3.3.2 | 扫描速率：凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒 |  |
| 3.3.3 | 腔内容积探头最大扫查角度≥180°*120° |  |
| *3.3.4 | 最大扫描深度≥46 cm |  |
| 3.4 | 频谱多普勒 |  |
| 3.4.1 | 方式：PW，CW |  |
| 3.4.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |  |
| 3.4.3 | PWD：血流速度≥10 m/s；CWD：血流速度≥20 m/s |  |
| 3.4.5 | 最低测量速度：≤1 mm/s （非噪声信号） |  |
| 3.5 | 彩色多普勒 |  |
| 3.5.1 | 显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示 |  |
| 3.5.2 | 凸阵探头，全视野，17 cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒； |  |
| 3.5.3 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤ 5mm/s（非噪声信号） |  |
| 3.5.4 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图 |  |
| 4、 | 输入输出信号 |  |
| 4.1 | 输入：S-Video，复合视频 |  |
| 4.2 | 输出：复合视频、S—视频、USB、VGA |  |
| 4.3 | 具备DICOM接口及传输能力 |  |

彩色多普勒超声诊断仪Ⅱ：1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：以腹部、小器官、血管、心脏超声临床诊断应用和相关科研的高端彩色多普勒超声诊断仪壹台。 |  |
| 二 | 主要规格及系统概述： |  |
| 2.1 | 系统概述 |  |
| 2.1.1 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |  |
| 2.1.2 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |  |
| 2.1.3 | 彩色多普勒成像技术 |  |
| 2.1.4 | 编码脉冲反向谐波技术 |  |
| 2.1.5 | 一键式实时自动连续优化图像技术 |  |
| 2.1.6 | 组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流 |  |
| 2.1.7 | 高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换 |  |
| 2.1.8 | 实时空间复合成像技术，应用于包括彩色模式在内的多种成像模式，提高组织边界显示；多级可调 |  |
| 2.1.9 | 斑点噪声抑制技术,有效降低斑点噪声信号，并分级可调≥5级 |  |
| *2.1.10 | 动态宽波束发射与接收超声信号，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带 |  |
| 2.1.11 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比 |  |
| 2.1.12 | 实时一键式组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 |  |
| 2.1.13 | 具有组织多普勒定量分析技术 |  |
| 2.1.14 | 具有血管内中膜自动测量功能，可同屏测量血管前壁和后壁的内中膜厚度 |  |
| 2.1.15 | 具有直线解剖M型和曲线解剖M型 |  |
| 2.1.16 | 具有自动心功能测量功能，基于二维斑点追踪技术自动测量左心室射血分数 |  |
| *2.1.17 | 具有自动心肌功能定量功能，基于二维斑点追踪技术分析左心室心肌运动，可提供≥18节段牛眼图显示 |  |
| 2.1.18 | 具有左心室造影成像 |  |
| 2.1.19 | 具有脱机定量分析软件 |  |
| 2.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) |  |
| 2.2.1 | 一般测量功能：直径、面积、狭窄率、压差等 |  |
| 2.2.2 | 心脏功能测量与分析 |  |
| 2.2.3 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.2.4 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.2.5 | 产科测量软件包 |  |
| 2.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号： |  |
| 2.4.1 | 输入：ECG, DVR, USB |  |
| 2.4.2 | 输出：DVI-D，音频，以太网，USB |  |
| 2.4.3 | DICOM 3.0接口 |  |
| 2.5 | 图像管理与记录装置： |  |
| 2.5.1 | 内置图像管理系统 |  |
| 2.5.2 | 主机硬盘≥500GB |  |
| 2.5.3 | 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |  |
| 三 | 技术参数及要求： |  |
| 3.1 | 系统通用功能 |  |
| 3.1.1 | 显示器: ≥22英寸高分辨率OLED显示器 |  |
| 3.1.2 | 触摸屏≥12英寸 |  |
| 3.1.3 | 操作控制台可电动调节高度，并前后左右移动 |  |
| 3.1.4 | 探头接口：激活的探头接口数≥3个 |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 频率：超宽频变频探头，工作频率明确显示；探头中心频率可选择≥4种 |  |
| *3.2.2 | 成人心脏相控阵探头扫描角度≥120° |  |
| 3.2.3 | 探头配置及频率范围： 腹部凸阵探头一把：超声频率1.4 - 6.0 MHz 血管线阵探头一把：超声频率2.5 - 9.0 MHz 小器官线阵探头一把：超声频率4.0 - 12.0 MHz 心脏相控阵探头一把：超声频率1.4 - 4.6 MHZ |  |
| 3.2.4 | 要求提供≥2把单晶体材质探头 |  |
| 3.2.5 | 可支持三维经食道探头 |  |
| 3.3 | 二维灰阶显像主要参数 |  |
| 3.3.1 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |  |
| 3.3.2 | 成像速率: 相控阵探头，90°角，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒 |  |
| 3.3.3 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比 |  |
| 3.3.4 | 二次谐波：相控阵探头谐波数≥6组 |  |
| 3.3.5 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |  |
| 3.3.6 | 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 |  |
| *3.3.7 | 系统最大扫描深度≥46cm |  |
| 3.4 | 频谱多普勒 |  |
| 3.4.1 | 方式：PWD, HPRF，LPRF，CWD |  |
| 3.4.2 | 最大测量速度： PWD血流速度≥7.5m/s；CWD血流速度≥10m/s |  |
| 3.4.3 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |  |
| 3.4.4 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |  |
| 3.4.5 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm； |  |
| 3.4.6 | 电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩 |  |
| 3.5 | 彩色多普勒 |  |
| 3.5.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、加速度显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示 |  |
| 3.5.2 | 相控阵探头彩色和组织多普勒模式扫描角度：10°—120°选择，并能满屏显示 |  |
| 3.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |  |
| 3.5.4 | 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 3.5.5 | 彩色显示帧频： 相控阵探头，90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥19帧/秒； 相控阵探头，90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥135帧/秒 |  |
| 3.5.6 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s |  |

彩色多普勒超声诊断仪Ⅲ：1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：高档彩色多普勒超声诊断仪，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究。 |  |
| 二 | 技术参数及要求： |  |
| 2.1 | 主要规格及系统概述 |  |
| 2.1.1 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |  |
| *2.1.2 | 动态宽波束发射与接收超声信号，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带 |  |
| 2.1.3 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比 |  |
| 2.1.4 | 支持斑点噪声抑制技术，支持全部探头，多级可调 |  |
| 2.1.5 | 支持空间复合成像技术，支持凸阵、线阵、容积探头，多级可调 |  |
| 2.1.6 | 支持组织谐波成像技术，支持全部探头，中心频率可视可调 |  |
| 2.1.7 | 支持组织声束矫正技术，适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值 |  |
| 2.1.8 | 支持宽景成像技术，支持所有成像探头 |  |
| 2.1.9 | 具备血管内中膜自动测量技术，可同屏测量血管前、后壁内中膜厚度 |  |
| 2.1.10 | 具有类造影血流成像技术，无取样框限制，可全屏显示血流动力学信息 |  |
| *2.1.11 | 具有超微细血流成像技术SMI或AP或MVI，可显示微细血管及低速血流 |  |
| 2.1.12 | 具有二维立体血流技术，使血流呈现立体效果，立体效果多级可调 |  |
| 2.1.13 | 智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度 |  |
| 2.1.14 | 支持组织多普勒速度成像 |  |
| 2.1.15 | 具有应力式弹性成像技术，可支持凸阵、线阵、腔内、面阵探头 |  |
| 2.1.16 | 穿刺针增强显示功能：可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量 |  |
| 2.1.17 | 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，实现图像传输 |  |
| 2.1.18 | 原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节 |  |
| 2.1.19 | 主机一体化耦合剂加热装置，温度多级可调 |  |
| 2.2 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |  |
| 2.2.1 | 一般测量 |  |
| 2.2.2 | 妇产科测量 |  |
| 2.2.3 | 心脏功能测量 |  |
| 2.2.4 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.2.5 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.2.6 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 2.2.7 | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由可自由选择 |  |
| 2.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号 |  |
| 2.4.1 | HDMI、USB等 |  |
| 2.5 | 连通性 |  |
| 2.5.1 | 可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 |  |
| 2.6 | 图像管理与记录装置 |  |
| 2.6.1 | 超声图像存档与病案管理系统 |  |
| 2.6.2 | 硬盘容量≥1TB |  |
| 2.6.3 | 一体化剪帖板(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小≥3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 |  |
| 2.6.4 | 以往图像与当前图像同屏对比显示 |  |
| 2.6.5 | USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置 |  |
| 2.7 | 系统通用功能 |  |
| 2.7.1 | 监视器≥23英寸高分辨率监视器 |  |
| 2.7.2 | 液晶触摸屏≥12英寸，支持滑动翻页功能，可与显示器同步显示超声实时图像 |  |
| 2.7.3 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |  |
| 2.7.4 | 探头接口≥6个，其中4个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口），均为无针触点式大接口 |  |
| 2.8 | 探头规格 |  |
| 2.8.1 | 频率：所有探头及所有检查模式有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 |  |
| 2.8.2 | 工作频率范围可在1-24 MHz之间选择 |  |
| *2.8.3 | 扫描角度：成人心脏相控阵探头扫描角度≥120° |  |
| 2.8.4 | 探头配置及频率范围： 凸阵探头一把：超声频率1.0 - 6.0 MHz 血管线阵探头一把：超声频率3.0 - 12.0 MHz 超高频县镇探头一把：超声频率6.0 – 24.0 MHz 心脏相控阵探头一把：超声频率1.0 - 5.0 MHz 腔内微凸探头一把：超声频率4.0 – 9.0 MHz |  |
| *2.8.5 | 提供≥2把xMatrix探头或DAX探头或XDClear探头或CMUT探头 |  |
| 2.9 | 二维灰阶显示主要参数 |  |
| 2.9.1 | 扫描速率：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，帧频≥63帧/秒 |  |
| 2.9.2 | 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒 |  |
| 2.9.3 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件 |  |
| 2.9.4 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |  |
| *2.9.5 | 系统最大扫描深度≥46 cm |  |
| 2.10 | 频谱多普勒 |  |
| 2.10.1 | 方式：PW，CW，HPRF |  |
| 2.10.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |  |
| 2.10.3 | PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s |  |
| 2.10.4 | 最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号） |  |
| 2.10.5 | PW取样容积范围：0.5mm–16mm |  |
| 2.10.6 | 电影回放：≥60秒 |  |
| 2.10.7 | 零位移动：≥10级 |  |
| 2.11 | 彩色多普勒 |  |
| 2.11.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示 |  |
| 2.11.2 | 彩色显示帧频：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥17帧/秒 |  |
| 2.11.3 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） |  |
| 2.11.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°- +20° |  |
| 2.11.5 | 相控阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥9个 |  |
| 2.11.6 | 线阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥8个 |  |
| 2.11.7 | 彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） |  |