招  标  文  件
（国际招标）

（第二册）

招标编号：0801-1941ZJ993950/02

招标项目：数字化X射线摄影系统

浙江国际招（投）标公司

2020年4月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2020年4月

招标编号：0801-1941ZJ993950/02

- 浙江国际招（投）标公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购数字化X射线摄影系统项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

数字化X射线摄影系统：3套，最大功率≥65kW

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招（投）标公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天（节假日除外）9时至16时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司购买招标文件，本招标文件免费。

4．  	所有投标书应于2020年5月7日13：30（北京时间）之前递交到浙江国际招（投）标公司603会议室。

5．   定于2020年5月7日13：30（北京时间）在浙江国际招（投）标公司603会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招（投）标公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

邮    编：310012

联 系 人：李博

电    话：86-571-81061817

传    真：86-571-81061803

电子信箱：13819182767@139.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.2 | 招标人名称：温州医科大学附属第二医院 招标人地址：温州市学院西路109号 邮编：325000 |
| 1.3 | 合同名称：数字化X射线摄影系统采购合同 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招（投）标公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼 邮编：310012 电话：86-571-81061817 传真：86-571-81061803 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| 13 | *资格标准： 提供医疗器械注册证书复印件 提供投标机型的原始DATASHEET 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：4份 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招（投）标公司603会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购数字化X射线摄影系统 招标邀请编号：0801-1941ZJ993950/02 |
| 19.1 | 投标截止期：2020年5月7日13：30（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2020年5月7日13：30（北京时间） 地 点：浙江国际招（投）标公司603会议室 |
| 评 标 |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） |
| 26.4 .1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供： a. 每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 b. 每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），“运费、保险付至温州医科大学附属第二医院价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期：接到院方要求发货之日起90天内发到院方指定地点。 所选方案：选用26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长7天评标价增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差 所选方案：选用26.4.3（1） |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：运行周期以5年计 所选方案：选用26.4.4（2） |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用 计算使用寿命成本的因素：适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 d. 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 e. 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授 予 合 同 |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招（投）标公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按计价【2002】1980号文规定的90%收取 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、现金等付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招（投）标公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招（投）标公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称 |
| 7. | 履约保证金金额：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为：货到验收合格后90天内（节假日顺延）付全款。 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1.保修期 *1.1 验收合格后整机保修1年，终身维修。 1.2提供厂家售后服务证明。软件终身免费升级。保修期内每年开机率应达到95%，如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长3天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 2.售后服务 2.1. 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。保修期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费，提供国内维修点及零配件供应点，零配件保障供应10年以上。在接到用户维修要求后应立即作出回应，维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后立即作出回应，通过电话联系无法解决的，24小时内到达现场，48小时以内解决故障，先维修后付款（包括零配件的购买）。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方。故障最长修复时间在5个工作日之内。 2.2.投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。列出保修期满后的年保修费用和保修内容。 2.3.对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 3.技术支持 3.1.中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 3.2.每台设备都应提供完整的中英文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套等，同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程。 4.考察和培训 4.1.投标方应提供相应的培训计划，包括设备操作、应用培训及维修维护培训，并承担所有费用。 4.2.根据医院需求提供院内操作培训直到熟练掌握。 4.3.详细说明临床医师培训的方式、内容、地点、人数、时间等实质性内容。 5.安装调试 5.1.安装地点：温州医科大学附属第二医院 5.2.安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失； 5.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 5.4.安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 5.5.卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责。 6.验收 6.1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 6.2.验收费用由产品投标商负担。 6.3.中标人投标文件内容将作为验收的依据之一。 7.交货 *7.1 交货期：接到院方要求发货之日起90天内发到院方指定地点。 7.2 违约责任：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%，一旦达到误期赔偿费的最高限额，需方有权终止合同。 7.3 交货地点：温州医科大学附属第二医院指定位置 8.报价方式 8.1.对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 8.2.本项目预算：600万元 9.其它 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为数字化X射线摄影系统，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线摄影系统 | 3套 | 最大功率≥65kW | 接到院方要求发货之日起90天内发到院方指定地点。 | 温州医科大学附属第二医院指定地点 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

（一）项目概述：

用于龙湾院区的数字DR 2台，其中一台配长骨拼接软件。用于瓯江口院区的数字DR 1台，配长骨拼接软件。

（二）设备技术规格及配置：

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1. | 技术要求 |
| *1.1 | 球管和两块探测器均为投标品牌或其合资品牌生产。 |
| 1.2 | 高压发生器 |
| 1.2.1 | 最大功率≥65kW |
| *1.2.2 | 频率≥200KHz |
| 1.2.3 | 输出电压范围：40 kV - 150 kV |
| 1.2.4 | 最大电流≥810mA |
| 1.2.5 | 最大毫安秒≥850mAs |
| 1.2.6 | 最短曝光时间≤1ms |
| 1.3 | 球管 |
| *1.3.1 | 球管大焦点最大功率≥100KW |
| 1.3.2 | 大焦点≥1.2mm |
| 1.3.3 | 阳级热容量≥300KHU |
| 1.3.4 | 管套热容量≥2300KHU |
| 1.3.5 | 阳极散热率≥105 KHU/MIN |
| 1.3.6 | 阳极最大转速≥10800rpm |
| 1.3.7 | 可实现在大小焦点之间，步进为0.1mm的任意焦点，并提供Datasheet证明。单独报价，含在投标总价中。 |
| 1.3.8 | 提供球管过热保护功能。 |
| 1.3.9 | 每次曝光可同时使用两个焦点，降低单焦点过热损坏风险。 |
| 1.3.10 | 球管与平板跟踪功能：提供水平和垂直方向自动跟踪功能 |
| 1.4 | 束光器 |
| 1.4.1 | 束光器控制方式：自动 |
| 1.4.2 | 束光器过滤片：铜或铝或铅 |
| 1.5 | 立位平板探测器 |
| 1.5.1 | 探测器尺寸≥17*17英寸 |
| 1.5.2 | 像素矩阵≥2840 * 2874 |
| 1.5.3 | 像素大小≤148 um |
| 1.5.4 | 图像灰阶≥16bits |
| 1.5.5 | 分辨率≥3.4lp/mm |
| 1.5.6 | 预览成像时间≤4s |
| 1.5.7 | 完全成像时间≤6s |
| 1.5.8 | 平板探测器材料：碘化铯+非晶硅 |
| 1.5.9 | 平板探测器不需要特殊冷却装置 |
| 1.6 | 卧位探测器 |
| 1.6.1 | 探测器尺寸≥17*17英寸 |
| 1.6.2 | 像素矩阵≥2840 * 2874 |
| 1.6.3 | 像素大小≤148 um |
| 1.6.4 | 图像灰阶≥16bits |
| 1.6.5 | 分辨率≥3.4lp/mm |
| 1.6.6 | 预览成像时间≤4s |
| 1.6.7 | 完全成像时间≤6s |
| 1.6.8 | 平板探测器材料：碘化铯+非晶硅 |
| 1.6.9 | 平板探测器不需要特殊冷却装置 |
| 1.7 | 胸片架 |
| *1.7.1 | 胸片架电离室数量≥5个 |
| 1.7.2 | 垂直移动范围：30cm-180cm |
| 1.7.3 | 胸片架翻转角度：-20度到﹢90度 |
| 1.7.4 | 提供可拆除式滤线栅 |
| 1.7.5 | 胸片架：电动 |
| 1.7.6 | 提供固定平板或带有在线充电的无线平板 |
| 1.7.7 | 提供隔室遥控胸片架垂直升降功能 |
| 1.8 | 拍片床 |
| 1.8.1 | 床面尺寸≥240cm * 80cm |
| 1.8.2 | 电离室数量≥1个 |
| 1.8.3 | 床面升降范围：51.5 cm - 91.5 cm |
| 1.8.4 | 床面纵向移动范围≥±60cm |
| 1.8.5 | 床面横向移动范围≥±12cm |
| 1.8.6 | 最大承重≥370 kg |
| 1.8.7 | 提供可拆除式滤线栅 |
| 1.8.8 | 提供固定平板或带有在线充电的无线平板 |
| 1.8.9 | 提供平板托盘 |
| 1.9 | 主机工作站 |
| 1.9.1 | 集成式设计主机工作站 |
| 1.9.2 | 工作站CPU主频≥2.9GHz |
| 1.9.3 | 内存≥4G，硬盘≥500GB |
| 1.9.4 | 显示器≥19英寸 |
| 1.9.5 | 显示器分辨率≥1280*1024 |
| 1.10 | 图像处理功能 |
| 1.10.1 | 提供患者登记功能 |
| 1.10.2 | 提供图像曝光条件和剂量显示功能 |
| 1.10.3 | 提供边缘增强功能 |
| 1.10.4 | 提供窗宽/窗位调节功能 |
| 1.10.5 | 提供图像左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能。 |
| 1.10.6 | 提供图像标注功能 |
| 1.10.7 | 提供长度测量及角度测量功能 |
| 1.10.8 | 支持DICOM3.0，包括：DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Query/Retrieve，DICOM Worklist/MPPS |
| 1.11 | 长骨拼接 |
| 1.11.1 | 可选配原厂开发的长骨拼接功能 |
| 1.11.2 | 长骨拼接功能在电动床和胸片架上都能实现 |
| 1.11.3 | 最大采集图像数≥3张 |
| 1.11.4 | 最大采集范围≥120cm |
| 3 | 配置 |
| 3.1 | 天轨及球管支架 3套 |
| 3.2 | 高压发生器 3台 |
| 3.3 | 球管 3个 |
| 3.4 | 胸片架 3个 |
| 3.5 | 立位平板探测器 3块 |
| 3.6 | 拍片床 3台 |
| 3.7 | 卧位平板探测器 3块 |
| 3.8 | 一体化工作站主机 3台 |
| 3.9 | 一体化工作站显示器 3台 |
| 3.10 | 一体化工作站软件 3套 |
| 3.11 | 遥控器 3个 |
| 3.12 | 立式拼接架 2个 |
| 3.13 | 长骨拼接软件 2套 |
| 3.14 | 钢结构 3套 |
| 3.15 | 铅方巾（60*150cm,铅当量0.5mmpb） 3个 |
| 3.16 | 铅围脖（铅当量0.5mmpb） 3个 |
| 3.17 | 铅帽子（铅当量0.5mmpb） 3个 |
| 3.18 | 铅衣（铅当量0.5mmpb） 3件 |
| 3.19 | 性腺防护用品 （铅当量0.5mmpb） 3件 |
| 3.20 | 提供实现设备正常工作且满足功能要求及技术参数所必须的其他所有附件。 |
| 4. | 其他 |
| *4.1 | 龙湾院区2台数字DR设备，已有场地参见附1，投标商须确保该场地可安装所投机型设备，或该场地改造后可安装，改造所需相关费用以及风险均由供应商承担。 龙湾院区2台数字DR设备，已有配电箱电路参见附2，改造所需费用以及风险均由供应商承担。 |
| *4.2 | 中标方需在中标后七天内考察场地，结合用户需求给出用户认可的设计安装方案与图纸，提供详细的设备安装要求：如给排水、用电、场地等；占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构。 |
| *4.3 | 安装：中标方承担运费、吊装费、装卸费、保险费、安装费、仓储费等一切费用；中标方需提供所有中标设备的安装服务并承担所有费用。 |
| *4.4 | 合同期：自合同签定之日起2年。如采购金额达到预算金额或合同期满，即视为合同完全履行完毕。双方的合同自动终止。 |
| *4.5 | 详细描述专用耗材，保养件，未报价视为免费提供，并承诺设备生命周期内耗材正常供应 |
| *4.6 | 配置分项报价，并承诺以后单独购买不高于此价。 |
| *4.7 | 未提供选件：详细列出所有未提供的选件，包括设备正常工作且满足功能要求及技术参数所需的第三方附件（不包含水电气源），并分项报价，未列出视为免费提供。 |
| *4.8 | 操作培训：投标人需在设备验收前和验收后半年内分别提供操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等，并承担所有费用。 |
| *4.9 | 维修培训：投标人需在设备验收前和验收后半年内分别由原厂工程师提供维修培训，培训内容应包括系统原理，各部件功能及原理，拆机培训（如有样机），定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，并承担所有费用。 |
| 4.10 | 验收所需资料：操作培训签字，维修培训签字，定期维护保养流程，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，保养模板，全套维修说明书及电子版（扫描件有效），上市8年以上设备需提供详细电路板线路图，软件（如有）原始安装文件，软件（如有）ghost备份。 |
| *4.11 | 正常工作：指在院方已具备的条件下（未特殊说明的水电气源由院方负责提供到机房内），可以正常使用并满足院方功能及技术要求，符合国家规范，不会对操作人员、患者、其他设备、环境造成不良影响，不会存在安全隐患。 |
| *4.12 | 入院验收合格条件：设备、配件及耗材全新未拆封。投标文件中响应所有星号条款（不接受任何后补文档及承诺），现场验收时实际响应投标文件中所响应的技术需求，提供投标文件中所响应的配置需求，安装后可以正常工作，响应售后服务承诺内容，其他应提供的配置，验收所需资料。 |
| *4.13 | 验收不合格：因验收不合格需退货的，供应商需赔偿院方因此产生的损失，包括但不限于提供备用机直至院方采购到新设备并安装验收完成。 |
| *4.14 | 设备无法使用：设备生命周期内（6年），因配件无法供应、提供的设备配套的专用耗材无法供应或无法收费、国家法律法规或地方法规、政策原因等等（包括但不限于上述原因的非院方因素）导致设备无法正常使用的，承担设备后续折旧费。 |
| *4.15 | 售后服务承诺：投标人、制造商国内售后服务商逐条响应承诺 |
| *4.16 | 售后服务承诺：单台设备每年有偿整机保修价格不高于投标价的10%。 |
| *4.17 | 售后服务承诺：单台设备所有配件合计总价不得高于投标价150%。 |

四、售后服务条款

温州医科大学附属第二医院： 就贵方 项目（采购编号： ）的售后服务，我方做出以下承诺。

承诺自项目中标通知发出之日起生效。

一、设备保修期自设备验收合格、完成培训考核后算起。

1、设备保修期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。

2、设备保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换全新未使用过的维修配件（下称“零配件”)，所有费用由承诺人承担。保修期内，每年应提供不少于2次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。 3、设备验收合格后一个自然月内非人为因素发生故障超过2次（含2次），供应商需增加2个月的保修。 4、设备1年保修期内，设备多次发生同样故障超过3次（含3次），且无法彻底解决的，需免费更换新机。

5、保修期内停机日不能超过12个工作日/年，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。 6、保修期内，供应商承诺按照设备使用说明书要求进行保养。 7、设备安装后，存在安全隐患，有可能对操作人员、患者、自身、其他设备、周边环境造成不良影响的，应在获知后1个月内予以解决。未能解决，且双方无法达成一致的，应予以退货。

二、保修期后，在设备整个使用期内，承诺人应确保设备的正常使用。

1、在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。

2、零配件在该设备停产后保证8年的供应，零配件须符合或优于设备技术要求（含技术指标、功能、计量标准、安全性和保修期等）。 *3、因原厂设备配件无法供应导致设备停机超过3个月及以上的，供应商需赔偿包括但不局限于停机之日起至6年的设备折旧费。

*4、设备维修所需的所有零配件及材料如下表。在设备使用过程，如需更换零配件，按不高于下表的价格执行。下表如有漏项，承诺人自愿承担漏项零配件的所有费用（低价值零配件除外，但低价值零配件单价累计总金额不高于1000元人民币）。 序号 备件号 零配件英文名称 零配件中文名称 单价（人民币） 单台设备配件数量 单台设备该配件总价 1 5、零配件保修期不小于1年。零配件在保修期内发生故障的，须免费（含人工、差旅和技术服务等所有费用）更换，零配件保修期自更换验收之日起延长1年。 6、单次故障维修服务费用（除维修配件外，含技术服务、人工、差旅等所有费用）不超过3000元人民币。 7、有偿保修：每个标段内单台设备有偿保修价格分别为 元/年，有偿整机保修为无前提条件整机保修（不含一次性使用消耗品）。

8、承诺方须无偿、实时提供设备设置、调试所需密码及权限。 9、由于硬盘损坏导致的系统、控制及应用软件的安装、调试、恢复服务由承诺人免费提供，硬盘价格不高于市场同类产品价格。 10、每次完成设备维修或保养后，须提供维修及保养的验收报告。 11、提供设备性能检测所需设备，耗材，服务的报价，未提供报价的，视为每年免费提供性能检测服务及所需设备、耗材。 12、维修服务费和零配件费用在设备维修验收合格后，且在提供发票后50天内一次性支付。

三、提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

四、每次维修前保证将买方存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守用买方机房管理制度。

五、违约责任：由于承诺人或其关联公司违约，造成买方损失的，由承诺人承担全部损失。

六、承诺人：本售后服务承诺书须由投标人、制造商国内售后服务商逐条响应承诺，并由投标人、国内售后服务商分别加盖公章。