浙 江 理 工 大 学

生物医药现代产业学院科研平台仪器采购第二批

公开招标采购文件

项目编号：0625-24218268

采购单位：浙 江 理 工 大 学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年4月

目  录

电子交易须知 -----------------------------------------------------------------------1

- 招标公告 ----------------------------------------------------------------2

- 投标人须知 -------------------------------------------------------------6

前附表 --------------------------------------------------------------------------6

一 总则 ------------------------------------------------------------------------9

二 招标文件 -----------------------------------------------------------------10

三 投标文件的编制 --------------------------------------------------------11

四 开标 -----------------------------------------------------------------------14

五 评标 -----------------------------------------------------------------------15

六 定标 -----------------------------------------------------------------------17

七 合同授予 -----------------------------------------------------------------17

- 评标办法----------------------------------------------------------------18

- 招标内容及需求 -----------------------------------------------------22

- 合同主要条款 --------------------------------------------------------39

- 投标文件格式 --------------------------------------------------------43

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

# 6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第一章  招标公告

项目概况

浙江理工大学生物医药现代产业学院科研平台仪器采购第二批招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年5月16日9时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-24218268

项目名称：浙江理工大学生物医药现代产业学院科研平台仪器采购第二批

采购方式：公开招标

预算金额（元）：967000

最高限价（元）：927800

采购需求：

标项一：

标项名称：显微镜、立式高速冷冻离心机等设备

数量：1

单位：批

预算金额（元）：967000

最高限价（元）：927800

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：不允许进口

合同履约期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本标项专门面向中小企业采购，产品生产制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2024年5月16日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年5月16日9时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。

3.开标时间：2024年5月16日9时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江理工大学

地  址：杭州市钱塘区2号大街928号

项目联系人（询问）：苗老师

项目联系方式（询问）：15071040306

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0571-86843950

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.采购监督管理部门

名  称：浙江理工大学纪检监察室

地  址：杭州市钱塘区2号大街928号

联系人：潘老师

监督投诉电话：0571-86843028

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

# 第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江理工大学生物医药现代产业学院科研平台仪器采购第二批 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章招标内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标保证金 | 不收取 |
| 8 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 9 | 样品 | □ 提供（详细内容） ■ 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求（详细内容） ■ 不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 12 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室，收件人：吴东嶂，0571-85860825。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和地址 | 投标截止时间：2024年5月16日9时00分（北京时间） 投标地址： （1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。 |
| 17 | 开标时 间和地址 | 开标时间：2024年5月16日9时00分（北京时间） 开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼会议室。投标人在线参加开标。 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进 口产品 | ■不允许采购进口产品。 □允许采购进口产品。 |
| 22 | 节能产品 | 本项目优先采购节能产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 环境标 志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为招标文件第四章招标内容及需求中“采购货物一览表”所列货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本项目的货物要求全部由中小企业制造。 7、提供的货物全部由中小企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8、残疾人福利性单位视同中小企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同中小企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费（按中标金额计算[中标金额超过200万元的，按200万元计算]，100万以内的按1.05%，超过部分按0.77%计算，服务费金额不足2000的按2000计取）由中标供应商在中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向代理机构支付，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 不允许转包。 |

一、总则

## （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包。

## （八）特别说明

## 1.本次招标采用电子交易方式。

## 2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格证明文件

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）；

（4）投标人的其他证明或自述材料。

2.商务技术文件

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标同类项目的业绩表（格式见第六章）；

（8）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（9）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（10）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（11）总体技术方案；

（12）技术响应表（格式见第六章）；

（13）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（14）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（15）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（16）供货、安装、调试计划及人员安排；

（17）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（18）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（19）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

# （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标人根据招标文件的要求，须将设备（产品、材料、软件）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

3.设备费：用户指定位置价。

设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等，以人民币报价。

4.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

5.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

## 四、开标

### （一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

## 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

## 六、定标

（一）确定中标人

1.每一标项，采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.合同生效后5日内，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.合同执行中，如中标人不按双方合同约定履约，则按合同约定先在履约保证金中扣除相应金额作为违约金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江理工大学生物医药现代产业学院科研平台仪器采购第二批项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分50分、商务分20分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

### 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

### 三、符合性审查

评审小组对对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的投标；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件中标注“▲”的实质性要求的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

| 评审项目 | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务分（20分） | 资信业绩分 | 管理体系认证 | 2分 | 【客观分】 所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，凭相关证书复印件每项得1分，本项最高得2分。 |
|  |  | 投标同类产品的销售业绩 | 3分 | 【客观分】 投标同类产品的销售业绩（2020年至今，时间以合同签订日期为准，以提供合同和对应的验收报告的复印件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得3分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 ） |
|  |  | 政策分 | 2分 | 【客观分】 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |
|  | 商务条款分 | 交货期 | 2分 | 【客观分】 满足招标文件要求的，得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 质保期 | 4分 | 【客观分】 满足招标文件规定最低要求的，得3分，在招标文件规定最低要求的基础上，所有产品每增加1年加1分，本项最高得4分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 3分 | 【主观分】 售后服务机构：售后服务机构的便捷性好，售后服务团队技术力量强的，得3分；售后服务团队配备相对较好的，得1分；售后服务团队配备较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  |  | 3分 | 【主观分】 售后服务承诺、培训方案等：售后服务承诺、培训方案等详细、完整，针对性强，能较好地满足采购人需求的，得3分；售后服务承诺、培训方案等基本完整，有一定的针对性，基本能满足采购人需求的，得1分；售后服务承诺、培训方案等完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  | 质保期满后部件及易耗件的价格 | 1分 | 【主观分】 描述较为完整、价格合理的，得1分，否则不得分。 |
| 技术分（50分） | 总体技术方案 | 5分 | 【主观分】 总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得5分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得3分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容未能表述完整的，得1分；未提供方案内容的，得0分。 |
|  | 产品总体性能及质量水平 | 5分 | 【主观分】 所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得5分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得1分；未提供相关内容的，得0分。 |
|  | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 | 30分 | 【客观分】 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得30分。如有负偏离，从30分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣3分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣2分；扣完为止。 |
|  | 产品配置的完整性和适用性 | 3分 | 【主观分】 所投产品配置完整，无缺漏，完全能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得1分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 产品的可操作性和可维护性 | 2分 | 【主观分】 所投产品的可操作性强，维护简便的，得2分；所投产品的可操作性和可维护性基本能满足采购人使用要求的，得1分；所投产品的可操作性和可维护性较差的，得0分。 |
|  | 供货、安装、调试计划 | 3分 | 【主观分】 供货、安装、调试计划科学、合理，技术力量充足，完全满足采购需求的，得3分；供货、安装、调试计划基本合理，技术力量一般的，得1分；供货、安装、调试计划较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 验收方案及质量保证措施 | 2分 | 【主观分】 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得2分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得1分；验收方案及质量保证措施有较多欠缺或未提供的，得0分。 |
| 价格分（30分） | 价格分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |

# 第四章  招标内容及需求

一、采购货物一览表

| 序号 | 标项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标项一 | 电子天平(万分之一) | 4 | 台 | 不允许进口 |
| 2 |  | 电子天平(千分之一) | 8 | 台 | 不允许进口 |
| 3 |  | 立式高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 不允许进口 |
| 4 |  | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 不允许进口 |
| 5 |  | 电泳仪 | 8 | 台 | 不允许进口 |
| 6 |  | 电泳槽(水平) | 7 | 台 | 不允许进口 |
| 7 |  | 电泳槽(垂直) | 5 | 台 | 不允许进口 |
| 8 |  | 显微镜 | 1 | 批 | 不允许进口 |
| 9 |  | 隔水式恒温培养箱 | 4 | 台 | 不允许进口 |
| 10 |  | pH计 | 8 | 台 | 不允许进口 |
| 11 |  | 全波长紫外-可见分光光度计 | 6 | 台 | 不允许进口 |
| 12 |  | 分光光度计 | 5 | 台 | 不允许进口 |
| 13 |  | PCR仪 | 2 | 台 | 不允许进口 |
| 14 |  | 水浴锅 | 12 | 台 | 不允许进口 |
| 15 |  | 单道移液器10ul | 50 | 把 | 不允许进口 |
| 16 |  | 单道移液器100ul | 50 | 把 | 不允许进口 |
| 17 |  | 单道移液器1000ul | 100 | 把 | 不允许进口 |
| 18 |  | 超声波乳化分散器 | 1 | 台 | 不允许进口 |
| 19 |  | 大小鼠肢体肿胀测量仪 | 1 | 台 | 不允许进口 |
| 20 |  | 大小鼠足底机械刺痛仪 | 1 | 台 | 不允许进口 |
| 21 |  | 红外线灯 | 4 | 台 | 不允许进口 |
| 22 |  | 震荡混匀摇床 | 4 | 台 | 不允许进口 |
| 23 |  | 精油提取机 | 2 | 台 | 不允许进口 |
| 24 |  | 澄明度检测仪 | 3 | 台 | 不允许进口 |
| 25 |  | 96孔梯度PCR仪 | 3 | 台 | 不允许进口 |
| 26 |  | 手动十二道整支消毒移 | 1 | 把 | 不允许进口 |
| 27 |  | 双稳定时电泳仪电源 | 1 | 台 | 不允许进口 |
| 28 |  | 琼脂糖水平电泳仪(大号) | 1 | 台 | 不允许进口 |
| 29 |  | 制冰机 | 1 | 台 | 不允许进口 |
| 30 |  | 生物安全柜 | 1 | 台 | 不允许进口 |
| 31 |  | 转盘式试管旋转混匀仪 | 1 | 台 | 不允许进口 |
| 32 |  | 涡旋混匀仪 | 2 | 台 | 不允许进口 |
| 33 |  | 灭菌锅（小型） | 1 | 台 | 不允许进口 |
| 34 |  | 制冰机（小型） | 1 | 台 | 不允许进口 |

- 技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平(万分之一) | 一、技术指标： 1.最大称量值：≥220（g）； ▲2.读数精度：0.1（mg）； 3.重复性：≤0.1(mg)（极限值）； 4.线性误差（极限值）：0.2（mg）（极限值）； 5.秤盘尺寸：∮90mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗； 6.灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃； ★7.采用简单易用5键多功能控制面板，天平主机全部采用高强度铝合金材料使用寿命更长，抗静电能力更优（此项作为现场验收指标进行确认）； ★8.内部自动校准功能。 ★9.仪器可实现自动10次重复性误差测试，计算出标准偏差显示在屏幕上。（需提供证明材料）； 10.隔离式的工作模块，使称重室内的工作气流大大降低，称量数据能更快稳定； 11.该款天平除自身具备的清零/去皮，打印键外，可选外接设备输入功能实现非接触式（清零/去皮，打印）适合多种用户现场应用需求；； 12.标配齐全的应用程序，下挂称重、百分比称量、动物称重、密度称量、计数、等多种应用程序；； 13.内置实时时钟功能符合GMP,GLP要求； 14.内建密度直读程序，配合密度配件（选配）可准确测量密度并自动运算结果；； |
| 2 | 电子天平(千分之一) | ★1.量程（g）：≥320； ▲2.可读性（mg）：1（mg）； 3.秤盘尺寸（mm）：￠110； 4.重复性（mg）：±1； 5.线性（mg）：±1； 6.工作温度：+15°C~+35°C； 7.平均响应时间（s）：≤2； 8.传感器类型：单体传感器； ★9.校准方式：内校； |
| 3 | 立式高速冷冻离心机 | ▲1.最高转速≥21000RPM 2.最大离心力≥47580xg ★3.最大容量≥3000ml（4×750ml） ▲4.控温范围：-20度到40度； 5.转速范围：150-21,000rpm（1rpm增量）； 6.转速精度：±10rpm； 7.定时范围：1min-99h59min； 8.运行噪音：＜65dB(A)； 9.温度精确度：±1℃； ★10.显示屏：高清触摸屏，操作简单，同屏显示离心力、转速、时间等，并且在运行时可随时修改参数，无需停机。 ★11.转子识别：转子自动识别系统，防止人员误操作，离心更安全。 12.存储程序：可储存99个程序组，5组快捷按键，可一键调用自定义预设程序。 13.快加速和减速，10档加速，10档减速，，方便对不同样品的离心； 14.不平衡：采用电磁感应不平衡系统，检测运转过程中任何转头在任何转速下的振幅,可以立即捕获异常的震动，离心机会快速停止运行。对不同转速下真正的不平衡保护； 15.具有瞬时离心功能，可快速、方便的收集样品； 16.预冷功能，保护样品，避免温度敏感样品的失活； 17.安全装置：采用灵敏度超高的电磁感应门保、双电子门锁扣设计，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多重预警保护功能，确保运行安全。 18.可设定启动计时/到达转数计时两种模式。 19.电动门锁，可以选择是否在离心运行结束后自动开启腔门 20.故障码：具有自我诊断功能，错误代码直接显示，能快速排除仪器故障。 21.配置 21.1 主机 1台 ▲21.2 6×250ml角转子（转速≥12000rpm，离心力≥22000×g）1个 |
| 4 | 高速冷冻离心机 | ▲1.最高转速≥20000RPM 2.最大离心力≥31115xg ★3.最大容量≥1000ml（4×250ml） ▲4.控温范围：-20度到40度； 5.转速范围：150-20,000rpm（1rpm增量）； ★6.转速精度：±10rpm； 7.定时范围：1min-99h59min； 8.运行噪音：＜60dB(A)，运行安静； 9.温度精确度：±1℃； ★10.显示屏：高清触摸屏，显示直观，操作简单便捷。同屏显示离心力、转速、时间等，并且在运行时可随时修改参数，无需停机。 ★11.转子识别：转子自动识别系统，防止人员误操作，离心更安全。 12.存储程序：可储存99个程序组，5组快捷按键，可一键调用自定义预设程序。 13.快加速和减速，10档加速，10档减速，，方便对不同样品的离心； 14.不平衡：采用电磁感应不平衡系统，检测运转过程中任何转头在任何转速下的振幅,可以立即捕获异常的震动，离心机会快速停止运行。对不同转速下真正的不平衡保护； 15.具有瞬时离心功能，可快速、方便的收集样品； 16.一键预冷功能，保护样品，避免温度敏感样品的失活； 17.安全装置：采用灵敏度超高的电磁感应门保、双电子门锁扣设计，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多重预警保护功能，确保运行安全。 18.可设定启动计时/到达转数计时两种模式。 19.内部增加特殊保温工艺，大大增加离心机的制冷量，有效防止冷媒流失，保证了制冷快，运行中温度稳定。 20.电动门锁，可以选择是否在离心运行结束后自动开启腔门 21.故障码：具有自我诊断功能，错误代码直接显示，能快速排除仪器故障。 22.配置 22.1 主机 1台 ▲22.2 6×100ml角转子（转速≥12000rpm，离心力≥17500×g）1个 |
| 5 | 电泳仪 | 1、输出组数：4组并联输出； ★2、输出电压：6-600V（显示精度：0.1V )； ★3、输出电流：4-600mA （显示精度：0.1mA）； 4、实际偏离度：≤2% 5、外壳为PC+ABS优质材料，流线型设计，美观耐用； 6、高清彩色液晶显示屏，数据清晰； ★7、电压、电流的显示精度为0.1，精确度高，稳定可靠； 8、微电流保持功能，定时结束后可自动切换到微电流保持状态（此功能可人工关闭），可以有效维持电泳条带不扩散； 9、微电脑智能控制，具有存储记忆和过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能； |
| 6 | 电泳槽(水平) | 1、配备多用制胶器，兼顾不同规格胶板，做到一槽多用 2、多用制胶器为耐温材料（135℃）注塑成型，不变型； 3、槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳； 4、最大载胶面积：≥12 x 12cm 5、制胶托盘规格：6 x 6 cm / 6 x 12 cm/12 x 6 cm /12 x 12cm ； ★6、样品梳子：2/3/6/8/11/13/18/25孔梳子 ； 7、最大容纳缓冲液体积：≤700ml； 8、可以制作四种不同规格的琼脂糖凝胶，制胶方便； ★9、凝胶托盘带有加样背景黑带和荧光标尺，便于加样和观察； ★10、透明上盖带天窗，取放胶时不用拔盖，方便操作； 11、开盖断电，确保安全；下槽桥式设计，节省缓冲液； 12上盖具有限位功能，保证操作准确 配置： 13.1 电泳槽 1套 13.2 样品梳：11+25齿(1.0mm厚) 4把；6+13（1.5mm厚）齿 1把；8+18齿(1.5mm厚) 1把；2+3齿(2.0mm厚) 1把 |
| 7 | 电泳槽(垂直) | 玻璃板与垫条采用一体化设计，确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏液； 2、备选三种不同规格的垫条玻璃板和制胶梳子；（0.75mm/1.0mm/1.5mm），满足不同的实验上样需求； 3、可同时运行两块凝胶； ★4、通用承载凝胶的面积：≥8.3 x 7.3 cm 5、制胶垫条玻璃板种类 0.75mm 1.0mm 1.5mm； 6、同时运行凝胶数：≥2； 7、外槽最大缓冲液需求量：750ml 8、内槽最大缓冲液需求量：130ml 9、配置 9.1 电泳槽和盖 1套 9.2 1.0mm玻璃 5套 9.3 制胶架 1个 9.4制胶柜 2个 9.5 1.0mm梳子 5把 |
| 8 | 显微镜 | 1、光学系统：无限远光学系统； 2、放大倍数:40X-1000X,带防霉结构设计； 3、观察筒：铰链式30°倾斜，瞳距47-75mm，瞳距可调，铰链部分可360°旋转，适用于不同身高的使用者； 4、目镜：大视场、高眼点目镜，10X，视场数F.N ≥20mm（防霉处理）双目视度可调； 5、转换器：内向式四孔转换器，机械定位，方便增配备用物镜； ★6、物镜要求：无限远平场消色差物镜4个（4X、10X、40X、100X(油镜)） Plan 4X NA≥0.10，清晰圆直径≥15.1mm； Plan 10X NA≥0.25，清晰圆直径≥14.9mm； Plan 40X NA≥0.65, 清晰圆直径≥14.1mm； Plan 100X Oil NA≥1.25，清晰圆直径≥10.6mm； （需提供第三方检测机构出具检测报告，未提供检测报告或检测报告无法证实的，本条参数认定不符合。） 7、调焦机构：同轴粗微调焦机构，微调格值最小格值0.002mm，调焦范围24mm； ★8、载物台：内置式双层机构机械载物台，双切片设计，移动范围≥76×53（mm），面积≥210(W)×150(D)mm，耐磨、抗腐蚀的硬质台面。 9、聚光镜：NA=1.25 带孔径光栏，对应于每个物镜的位置标记； 10、照明系统：S-LED照明，亮度连续可调； 11、后背板拉手及绕线设计：后背板的拉手设计，在日常搬运中更方便、更安全。嵌入式的绕线装置，不仅节约空间，更能防止电源线遗失。 ★12、产品具有第三方检测中心出具的产品检测报告（投标人须在投标文件中提供相应检测报告），须满足主要性能指标：显微镜物镜放大率准确度不超过±1.98%；显微镜目镜放大率准确度不超过±0.85%；物镜10X-40X齐焦不超过±0.03mm。 13、芯片类型：Sony COMS ★14、芯片尺寸：1英寸靶面 ★15、分辨率：5472x3648 16、像素尺寸：2.4μmx2.4μm 17、相机帧率：15fps( 5472x3648 )，53fps( 2736x1824 )，67fps( 1824x1216 ) 18、曝光时间： 0.13ms-15s 19、数据接口：USB3.0 20、软件功能：通过计算机对显微相机进行全面的视频控制和图像处理，包含精致的处理RAW数据的流水线以实现传感器探测数据到景色的转换、图像灰度校正、图像2D测量、图像拚接、EDF景深延拓、视频水印、颜色合成、图像分割与计数以及图像处理等众多高级视频或图像处理功能； 可对相机实时进行预览、分辨率切换、拍照、录像等功能，可实时调节相机的曝光、亮度、白平衡、对比度、色度、饱和度、背景补偿等参数。 21、配置： 21.1 显微镜 主机 45套 21.2 成像系统 1套 |
| 9 | 隔水式恒温培养箱 | 1.电源电压：AC220V±10%/50Hz±2%； 2.加热方式：水套式； 3.控温范围：室温+5℃-65℃； 4.温度分辨率：≤0.1℃； 5.温度波动度：±0.2℃； 6.温度均匀度：±0.5℃； 7.输入功率：≥800W； 8.内胆尺寸(mm)：≥500×500×650； 9.外形尺寸(mm)：≤650×640×950； 10.载物托架：3块； |
| 10 | pH计 | 1.仪器级别：0.01级； 2.测量参数：pH值、mV； 3.pH测量范围:（0.00～14.00）pH； 4.mV测量范围:（-1999～1999）mV； 5.pH分辨率:0.01PH； 6.mV分辨率:1MV； 7.pH基本误差:±0.01pH； 8.mV基本误差:±0.1%FS； 9.温度补偿：手动（0.0-60.0）℃； 10.稳定性:（±0.01pH±1个字）/3h； |
| 11 | 全波长紫外-可见分光光度计 | ★1.采用光学系统悬架设计，整体光路独立固定在8mm厚光学基础座上，仪器具有更高的稳定性和可靠性（提供光学基座实物图片）； 2.可以单点采样或多点采样建立标准曲线，并用所建标准曲线测试样品的浓度； 3.仪器具有波长自动校准和暗电流校正功能，偏差自我修复； 4.选配MetaSpecPro扫描软件可直接完成光度分析.定量测试.定性测试.多波长测试.DNA/蛋白质测试及分析数据的处理； 5.软件遵循GLP规范，具有多用户管理.标准曲线管理.历史数据管理.系统日志记录功能.质量控制和报告输出功能； 6.软件采用最新的XML数据库结构，具有软件内自动存储功能.标准曲线.动力学曲线.光谱扫描等均可实现三维功能，用户可根据自己的需求将三维转换为二维； 7.软件通过一次性调零，即可进行光谱扫描，无需建立系统基线，不同样品的标准曲线图和扫描图可以显示在同一坐标系里； 8.软件可以在最新的操作系统上运行，并可进行在线升级； 9.波长范围：190-1100nm； 10.光谱带宽：1.8nm； 11.波长准确度：±0.5nm； 12.波长重复性：≤0.2nm； 13.光度准确度：±0.2%T（0—100%T）； 14.光度重复性：≤0.15%T（0—100%T）； 15.杂散光：≤0.05%T； 16.稳定性：±0.001A/h（500nm处）； 17.基线平直度：±0.001A； 18.测光方式：透过率.吸光度.浓度.能量； 19.操作模式：电脑/主机双模式； 20.键盘:数字式按键； ★21.噪声水平：±0.0005A（500nm处）； 22.光度范围：0-200%T.-0.3-3A.0-9999C； 23.数据输出：USB接口； 24.打印输出：并行口； 25.显示系统：320*240位点阵式高亮6”液晶显示器； 26.光源：长寿命钨灯.氘灯； 27.检测器：硅光二极管； ★28.仪器自动化程度高，后续可根据需要配置100位以上多功能自动进样器（提供自动进样器实物图片和彩页资料）； |
| 12 | 分光光度计 | 1.仪器采用128*64位点阵式液晶显示器，可直接显示标准曲线和测试数据，显示清晰，读数准确，稳定可靠； 2.可连续测试和存储200组数据，每屏可显示5组； 3.C模式（标准曲线法）下，能直接建立多点标准曲线，并可用所建标准曲线进行未知样浓度测试； 4.可存储200条标准曲线，根据编号可随意调用； 5.F模式（系数法）下，可输入曲线方程的系数后直接进行试样测量； 6.测量和存储的数据具有断电保持功能； 7.波长自动校准.自动设定.偏差自我修复； ★8.采用光学悬架式结构，整体光路独立固定在光学基座上从而保证设备具有极高的稳定性，底板的变形.外界的震动以及运输过程中对光路不产生任何影响（提供光学基座实物图片证明）； 9.配有标准的USB数据输出接口和并行打印输出接口，方便联机操作和打印数据； 10.分析软件可直接完成光度分析.定量测试.定性测试.多波长测试及分析数据的处理； 11.软件遵循GLP规范，具有多用户管理.标准曲线管理.历史数据管理.系统日志记录功能.质量控制和报告输出功能； 12.选配软件采用最新的XML数据库结构，具有软件内自动存储功能.标准曲线.动力学曲线.等均可实现三维功能，用户可根据自己的需求将三维转换为二维； 13.软件可以在最新的操作系统上运行，并可进行在线升级； 14.波长范围：325-1000nm； 15.光谱带宽：4nm或2nm可选； 16.波长准确度：±2nm； 17.波长重复性：≤0.5nm； 18.波长设置方式：自动； 19.波长分辨率：0.1nm； 20.光度准确度：±0.5%T； 21.光度重复性：≤0.3%T； 22.杂散光：≤0.1%T； 23.稳定性：±0.002A/30min（500nm预热后）； 24.光度范围：0-200%T.-0.3-3A.0-9999C； 25.数据输出：USB接口； 26.打印输出：并行口； 27.显示系统：128*64位大屏幕LCD； 28.光源：进口长寿命钨灯.氘灯； |
| 13 | PCR仪 | ▲1. 适用管型：48*0.2ml+48*0.2ml(单管)、8联管； 2.液晶显示：8”彩色液晶显示屏，实时图文显示运行状态； ▲3.最大升温速率：≥6 ℃/sec； 4.控温精度：≤±0.1℃ ★5.温度均一性：≤±0.2℃； 6.温度显示分辨率：0.1℃； 7.温控方式：BLOCK、TUBE 模式； 8.Soak恒温功能：有； 9.风道设计：独特的前进风后出风设计，大大的节约仪器摆放空间的同时起到防尘的效果； ★10.APP功能：手机移动端同步app，实时监控设备运行情况，并可远程操控多台联网设备的OFF功能； 11.断电保护功能，恢复供电后继续完成未完成的程序； 12.程序存储数：≥2000；通过U盘下载无限存储； 13.最大步骤：100个，可做二重嵌套循环； 14.最大循环数：标准循环99（嵌套2级）可做巢式PCR； 15.时间递增/递减：0-9分59秒可做Long PCR； 16.温度递增/递减：0-9.9℃可做Touchdown PCR； 10.语言设置功能：中英文； |
| 14 | 水浴锅 | 1、温控范围：室温-100℃ 2、温度波动：±0.1℃ ★3、工作孔数：≥4 4、工作室尺寸≥30*30*14cm 4、具有定量功能 ★5、具有防干烧功能 |
| 15 | 单道移液器10ul | 1.量程：0.5-10μL； 2.增量：0.1μL； 3.测量体积：10μL¦5μL¦1μL； 4.系统误差：±0.1μL±1.00%¦±0.075μL±1.50%¦±0.025μL±2.50%； 5.随机误差：±0.08μL±0.80%¦±0.075μL±1.50%¦±0.015μL±1.50%； |
| 16 | 单道移液器100ul | 1.量程：10-100μL； 2.增量：1μL； 3.测量体积：100μL¦50μL¦10μL； 4.系统误差：±0.80μL±0.80%¦±0.50μL±1.00%¦±0.30μL±3.00%； 5.随机误差：±0.15μL±0.15%¦±0.20μL±0.40%¦±0.15μL±1.50%； |
| 17 | 单道移液器1000ul | 1.量程：100-1000μL； 2.增量：5μL； 3.测量体积：1000μL¦500μL¦100μL； 4.系统误差：±6.00μL±0.60%¦±3.50μL±0.70%¦±2.00μL±2.00%； 5.随机误差：±2.00μL±0.20%¦±1.25μL±0.25%¦±0.70μL±0.70%； |
| 18 | 超声波乳化分散器 | 1.超声频率：30KHZ； ★2.标配变幅杆：≥16mm； 3.超声功率：300W； 4.处理容量：0.1~800ML； |
| 19 | 大小鼠肢体肿胀测量仪 | 1.显示：5寸触摸屏； 2.显示分辨率：480万； ★3.测量容积范围：0～150ml； ★4.显示分辨率：0.01ml； ★5.测量误差：±0.01ml； 6.石英测量筒内径为：φ=50mm(可拆卸清理)； 7.测量筒盛水量：130ml(水质不限)； 8.配脚踏控制开关，无需动手可锁定读数； 9.自带背光灯板，可清晰观察足底状态； 10.带USB外部存储功能，实验数据方便导入EXCEL； 11.大面积机箱平台，可作为手腕托架，测量更稳定。； 12.系统内存50组,每组512个历史数据； |
| 20 | 大小鼠足底机械刺痛仪 | 1.荷重(CAPACITY)：500克（g）； 2.适用动物：小鼠.大鼠.豚鼠等动物； 3.测痛架规格：500×260×500mm； 4.探头规格：0.15/0.2/0.3mm\0.4mm\0.6/0.8mm均配置； ★5.显示分辨率：0.1g克； 6.测试箱格子数：可放置3/6只大鼠，6/12只小鼠（可选）； 7.探针材质：记忆型探针； |
| 21 | 红外线灯 | 1. 产品光源：远红外线； 2. 温度范围：室温-115度； 3. 波谱范围：2um-25um； 4. 定时范围：0-60分钟； 5. 定时方式：电子定时； 6. 输入功率：150W； 7. 电源输出：220V； |
| 22 | 震荡混匀摇床 | 1.功率：25w； 2.电机类型：直流减速电机； 3.运转方式：圆周； 4.振幅(圆周直径)：24mm； 5.最大载重量：3.2kg； 6.速度范围：50-210rpm； 7.显示方式：LCD液晶显示屏； 8.定时范围：1min-99h59min； 9.环境温度：5-60℃； |
| 23 | 精油提取机 | 1.容量：6L； 2.设备总高：95cm； 3.冷却器高度：85cm； 4.蒸桶尺寸：（高度*直径）20*20cm； |
| 24 | 澄明度检测仪 | 1.该仪器为双面检测； 2.照度范围：1000-6000LX； 3.电源：AC220V±10%50Hz； 4.功率：22W； 5.灯管：20W(专用A级精制三基色荧光灯，电子镇流器）； 6.时限范围：1-99S任意设定； |
| 25 | 96孔梯度PCR仪 | ▲1.样本容量：96 孔板（半裙、无裙板通用），12 × 8 联管; 96 × 0.2ml； 2.液晶显示：8”彩色液晶显示屏，实时图文显示运行状态； 3.温度范围： 4-99.9℃； ▲4.升温速率（max）：≥ 5 ℃ /sec ★5.温度均一性： ≤± 0.2 ℃(72℃、55℃) ★6.温控精度： ≤± 0.1 ℃ （温度达到55、72、95℃后30秒开始） 7.温控方式：BLOCK、TUBE模式 8.变速温度可调：0.1℃ ～ 5℃ 9.Soak恒温功能：有； ★10.断电保护功能，恢复供电后继续完成未完成的程序； 11.梯度温度范围： 30-99.9℃； 12.梯度温差范围： 1-30 ℃； 13.程序存储数：≥2000；通过U盘下载无限存储； 14.最大步骤：100个，可做二重嵌套循环； 15.最大循环数：标准循环99（嵌套2级）可做巢式PCR； 16.时间递增/递减：0-9分59秒可做Long PCR； 17.温度递增/递减：0-9.9℃可做Touchdown PCR； |
| 26 | 手动十二道整支消毒移 | ★1.量程：0.5 - 10μL； 2.增量：0.10 μl； ★3、通道数：≥12 4. 整个枪体在色彩搭配上，灰白色、蓝色相间，符合色彩美学设计。 ★3. 管嘴连件部件可高温灭菌。 4. 数字视窗，令所设定量程一目了然。 6. 使用工具，能方便快捷地进行校准和维修。 7. 快捷轻便的管嘴推出器。 8. 10ul以上规格配有可替换疏水性滤芯，可防止移液器内部污染和损坏。 9. 可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压灭菌。 |
| 27 | 双稳定时电泳仪电源 | 1、输出组数：4组并联输出； ★2、输出电压：6-600V（显示精度：0.1V )； ★3、输出电流：4-600mA （显示精度：0.1mA）； 4、实际偏离度：≤2% 5、外壳为PC+ABS优质材料，流线型设计，美观耐用； 6、高清彩色液晶显示屏，数据清晰； ★7、电压、电流的显示精度为0.1，精确度高，稳定可靠； 8、微电流保持功能，定时结束后可自动切换到微电流保持状态（此功能可人工关闭），可以有效维持电泳条带不扩散； 9、微电脑智能控制，具有存储记忆和过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能； |
| 28 | 琼脂糖水平电泳仪(大号) | 1、配备多用制胶器，兼顾不同规格胶板，做到一槽多用 2、多用制胶器为耐温材料（135℃）注塑成型，不变型； 3、槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳； ★4、最大载胶面积：≥25 x 24cm 5、制胶托盘规格：25 x 24cm ； 6、样品梳子：52孔梳子 ； 7、最大容纳缓冲液体积：≤1500ml； 8、可以制作四种不同规格的琼脂糖凝胶，制胶方便； ★9、凝胶托盘带有加样背景黑带和荧光标尺，便于加样和观察； ★10、透明上盖带天窗，取放胶时不用拔盖，方便操作； 11、开盖断电，确保安全；下槽桥式设计，节省缓冲液； 12上盖具有限位功能，保证操作准确 配置： 13.1 电泳槽 1套 13.2 样品梳：52孔 4把 |
| 29 | 制冰机 | ★1.制冰量(kg/24h)：≥30； 2.储冰量(kg)：10； 3.冷凝方式：风冷； 4.耗水量(L/H)：≤1.2； 5.压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a； 6.箱体外壳：不锈钢； 7.输入功率(w)：180； ★8.冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰； 9.前置净水器 1套 |
| 30 | 生物安全柜 | 1.气流模式：30%外排，70%循环； 2.流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s； ★3.ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%； 4.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供证明文件； 5.单风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动； 6.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制； 7.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便； 8.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便； 9.噪音≤65分贝； ▲10.工作室宽：≥1200mm，外形宽：≤1350mm 11.工作区间照明度：＞1000lux； |
| 31 | 转盘式试管旋转混匀仪 | 1、转速范围： 10rpm～80rpm ★2、倾斜角度范围 0°～90° 3、定时范围 0～99’59” ★4、仪器能放在冰箱、冷藏柜等潮湿环境中使用。 5、多种离心管夹具可选，适用1.5-50ml微量管。 6、一键启动停止，便于操作，可长时间运行，运行平稳，噪声低。 7、能以温和的方式混合，以避免细胞破裂匀速地长时间连续混合 8、易于拆卸的试管夹允许简单快速地清洁溢出样品。 |
| 32 | 涡旋混匀仪 | 1、电压： 220V 2、功率： 40W 3、转速： 2800转/分 4、控制形式：光控感应 5、感应距离：30cm 6、工作方式：连续、点触、调速 7、工作台：碗型、平板型可调换 8、振动与旋涡混合方式：可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合。可根据需要选择适合的混台方式; 9、自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式; |
| 33 | 灭菌锅（小型） | ★1. 有效容积：≥55L。 2. 外箱材料：喷涂钢板。 3. 内部材料：S30408。 4. 温度传感器：PT100。 5. 设计压力：0.3Mpa，安全阀排气压力：0.28Mpa。 6. 压力表量程：-0.1~0.5Mpa。 7. 灭菌温度：115~135℃，最小分度值0.1℃，溶解温度：60~115℃，最小分度值0.1℃保温温度：45~60℃，最小分度值0.1℃。 8. 开门方式：顶部带有多点锁紧保护机构的上掀开门方式，节省空间。 9. 预约程序启动，配合实验进程，按需灭菌。 ★10. 5寸65K电容触摸屏，即使戴橡胶手套时也可以准确操作，中文界面，操作简单方便，人机交互更加直观，同屏显示温度、压力、时间，一目了然，实时显示灭菌进程。 ★11. 蒸汽内循环排气，通过灭菌程序设置，可以实现无蒸汽外排。 12. 带有故障自动诊断功能，自动显示报警信息，一目了然。 13. 具有普通灭菌、灭菌保温、溶解保温、器械灭菌四种工作模式，每种模式可以预设四种程序参数；定时范围：0~4320min，最小分度值1min。 14. 一键快速启动灭菌方式，只需按下运行键，直接按照上一次运行的参数开始程序，方便快捷，减少重复操作，适用于大量的批次操作；灭菌过程中，每个阶段的开始都有声音提示，触摸屏有相应的进度曲线颜色区分。 15. 配置：主机1台、灭菌提篮2个、附件1套(含排水软管、前冷却桶、后排水桶、后排水桶固定件)；可选配USB数据导出功能、电子打印机、不锈钢桶。 |
| 34 | 制冰机（小型） | ★1.制冰量(kg/24h)：≥30； 2.储冰量(kg)：10； 3.冷凝方式：风冷； 4.耗水量(L/H)：≤1.2； 5.压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a； 6.箱体外壳：不锈钢； 7.输入功率(w)：180； ★8.冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰； 9.前置净水器 1套 |

三、商务要求（“技术要求”中已有相关说明的除外）

1、交货期：自合同签订生效之日起2个月内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。

2、质保期：验收合格之日起，质保期不少于1年。质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率）。一旦设备发生故障，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。投标人应列出易损件清单，包括名称、安装部位、更换周期和价格。软件的质保期即免费维护期，投标人应提供免费升级服务。

3、付款方式：

（1）国产产品付款方式：

对于10万元（含）以上的单项合同，合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同全额货款的40%作为预付款，同时中标人应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；设备自中标人送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标人支付合同全额货款的100%；预付款以抵扣方式扣回。合同生效后5日内，中标供应商应向采购人暂交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由采购人退还（不计息）给中标供应商。

对于10万元以下的单项合同，合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同全额货款的40%作为预付款，同时中标人应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；设备自中标人送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标人支付合同全额货款的100%；预付款以抵扣方式扣回。

签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

若中标供应商无需预付款的，按下述规定执行：

对于10万元（含）以上的单项合同，设备自中标供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标供应商支付合同全额货款；合同生效后5日内，中标供应商应向采购人暂交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由采购人退还（不计息）给中标供应商。

对于10万元以下的单项合同，设备自中标供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人一次性向中标供应商支付合同全额货款。

4、售后服务：

（1）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换。

（2）质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，中标供应商接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

5、技术支持：

投标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

6、培训：

（1）投标人须到采购人现场提供免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

（2）提供两名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。

（3）提供不定期的仪器应用技术培训服务。

（4）投标人应提供相应的培训计划。

（5）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

7、安装调试（若需要安装调试）：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装完成时间：接到用户通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）投标人应免费提供合同货物的安装服务。

（5）投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

8、验收：

（1）中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

（3）如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

（4）验收费用由中标人承担。

9、备品备件及耗材：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

四、其他要求

1、投标人应提供所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的证书（有效期内）（如有），以保障项目的实施。

2、投标人应有类似项目的经验，提供投标同类产品的销售业绩证明材料（如有）。

3、投标人应提供售后服务机构情况及售后服务承诺，以保障在产品交付验收之后，采购人能稳定正常地使用所采购产品。

4、投标人应根据招标内容及需求提供总体技术方案，方案应详细、完整、科学，能满足采购人的需求。

5、投标人应在投标文件中详细描述产品的总体性能及配置情况，并在技术响应表中逐一响应招标需求中的技术要求。标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），应提供技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），如未提供可能被认定为负偏离。

6、投标人应在投标文件明确验收方案及质量保障措施，供采购人后期验收进行参考。

注：1、上述采购设备中采购人如有提供了部分设备或部件或配件的参考品牌型号，仅供参考，同时也欢迎投标人提供品牌档次及技术性能不低于参考品牌型号的设备或部件或配件。

- 本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），非投标无效条款。

- 本项目核心产品为：显微镜和立式高速冷冻离心机

# 第五章  合同主要条款

浙江理工大学采购合同  (国产设备)

确认书：[2024]15735号

甲方(需方): 浙江理工大学

乙方(供方):

采购代理机构(鉴证方)：浙江省国际技术设备招标有限公司

为保护供、需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，浙江理工大学特委托浙江省国际技术设备招标有限公司经公开招标，确定              公司为项目编号         第    标项的中标供应商。经甲、乙双方协商达成以下协议：

第一条：采购商品名称及合同价格

（人民币 元）

| 商品名称 | 品牌、规格 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |
| 商品总价（大写）： |
| 备注: 详见技术协议或配置清单 |

注：以上合同总价包括运抵甲方单位的运费及安装调试费等。

第二条：质量保证与售后服务

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家相关技术标准和质量要求的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方免费负责设备的安装、调试、培训以及提供相关资料。

3、质保期限：自设备验收合格之日起，乙方须提供     年的设备质保期；质保期内提供免费保修服务和现场技术服务（含免费更换设备配件）；质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按优惠价格）。

4、一旦设备发生故障，乙方接到甲方通知后，2小时内做出响应，24小时内上门解决问题，提出解决故障的方案，若48小时内无法修复的需提供相应备机。

第三条：交货时间、地点

1、乙方在合同签订生效后的     个月内，将所供商品运抵甲方指定的地点拆箱，并负责安装调试完毕后交付甲方验收。

2、乙方在商品交付使用时，必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修证明、相关配套使用手册等文件资料。

第四条：验收

乙方将所提供的商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，供需双方根据已确认的测试方案共同进行测试，并对测试结果进行签字确认。 若测试未通过，或者测试过程中发现未达到本项目采购结果的要求，以及相关的合同要求，甲方可以无条件提出退货。

第五条：付款方式及履约保证金

（1）约定预付款：

（10万元（含）以上的单项合同）合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同全额货款的   %作为预付款，同时中标人应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；设备自中标人送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标人支付合同全额货款的   %；预付款以抵扣方式扣回。合同生效后5日内，乙方应向甲方暂交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由甲方退还（不计息）给乙方。

（10万元以下的单项合同）合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同全额货款的   %作为预付款，同时中标人应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；设备自中标人送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标人支付合同全额货款的   %；预付款以抵扣方式扣回。

（2）无需预付款：

（10万元（含）以上的单项合同）设备自乙方送达甲方指定地点，经安装调试并经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付合同全额货款；合同生效后5日内，乙方应向甲方暂交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由甲方退还（不计息）给乙方。

（10万元以下的单项合同）设备自乙方送达甲方指定地点，经安装调试并经甲方验收合格后，由甲方一次性向乙方支付合同全额货款。

（注：具体付款方式按中标供应商的投标承诺情况确定。）

第六条：违约责任

1、乙方未能在本合同第三条第1款约定的期限内履行合同交货义务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之一的违约金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，甲方同时有权选择解除合同。由于海关、灾难等不可抗力原因导致乙方延迟交货的，不在此范围内。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之一的违约金。由于假期等客观原因导致逾期支付货款的，双方友好协商解决。

3、乙方在合同商品质保期内违反本合同有关质量保证及售后服务约定的，乙方应向甲方偿付合同总价5%的违约金。该违约金不足赔偿的损失部分，甲方仍有权要求赔偿该损失。

第七条：争议的解决

本合同履行过程中若发生商品质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔。如双方不能就争议解决协商一致的，任何一方有权向杭州市仲裁委员会申请仲裁解决。

第八条：合同的生效

1、本合同经甲、乙双方单位的法定代表人或者经单位法定代表人授权的委托代理人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，甲方执三份，乙方、鉴证方各执一份。

3、相关招标文件、投标文件、投标澄清、设备配置清单等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（公章）：浙江理工大学 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或受委托人： （签字） | 法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址：杭州市钱塘区2号大街928号 | 地址： |
| 邮编：310018 | 邮编： |
| 电话：0571-86843939 | 电话： |
| 传真：0571-86843156 | 传真： |
| 开户银行：中国农业银行杭州枫华支行 | 开户银行： |
| 帐号：19001401040051897 | 帐号： |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |
| 采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司（公章） |
| 采购代理机构代表： （签字） |
| 地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 |
| 邮编：310003 |
| 电话：0571-85860233 |
| 传真：0571-85860230 |
| 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 |
| 帐号：1202021209006759843 |

# 第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江理工大学

生物医药现代产业学院科研平台仪器采购第二批

项目编号：0625-24218268

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江理工大学

生物医药现代产业学院科研平台仪器采购第二批

项目编号：0625-24218268

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）；

（4）投标人的其他证明或自述材料。

4.投标人资格承诺函格式

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
     2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
     3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
     4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
     5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本标项专门面向中小企业采购，产品生产制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

四、满足本项目的特定资格要求：

1、无。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

5.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.电子天平(万分之一)，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.电子天平(千分之一) ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.立式高速冷冻离心机 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.高速冷冻离心机，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.电泳仪，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.电泳槽(水平)，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.电泳槽(垂直)，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.显微镜，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.隔水式恒温培养箱，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.PH计，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.全波长紫外-可见分光光度计，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.分光光度计，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.PCR仪，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.水浴锅，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.单道移液器10ul，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.单道移液器100ul，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.单道移液器1000ul，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.超声波乳化分散器，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.大小鼠肢体肿胀测量仪，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20.大小鼠足底机械刺痛仪，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21.红外线灯，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22.震荡混匀摇床，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23.精油提取机，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.澄明度检测仪，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25.96孔梯度PCR仪，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26.手动十二道整支消毒移，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27.双稳定时电泳仪电源，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28.琼脂糖水平电泳仪(大号)，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29.制冰机，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30.生物安全柜，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31.转盘式试管旋转混匀仪，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32.涡旋混匀仪，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33.灭菌锅（小型），属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34.制冰机（小型），属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

6.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

7.商务技术文件目录

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标同类项目的业绩表（格式见第六章）；

（8）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（9）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（10）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（11）总体技术方案；

（12）技术响应表（格式见第六章）；

（13）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（14）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（15）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（16）供货、安装、调试计划及人员安排；

（17）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（18）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（19）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

8.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______              __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止日起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

9.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖法人章：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人盖章：

年    月    日

10.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

11.投标同类产品的销售业绩表格式

投标同类产品的销售业绩表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供合同和验收报告的复印件为准。

投标人盖章：                          日  期：

12.质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表格式

质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |

注：本表格式可自行调整，但主要内容应保留。

投标人盖章：                          日  期：

13.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：投标人应根据投标产品的技术指标/技术参数、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人盖章：                          日  期：

14.产品配置清单格式

产品配置清单

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 产品（分项）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

15.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

16.投标函格式

投 标 函

致：_______：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），_____            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：_____年___月___日

17.开标一览表格式（以电子交易平台格式为准）

开标一览表

项目名称：                             项目编号：                             标项号：

单位：元

| 序号 | 投标人 | 制造商 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人盖章：                          日  期：

18.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备（产品、材料、软件）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 报价合计=1+2+3+…… （投标总价） | ∕ |  |  |
|  |  | 大写： |
| 三 | 交货期 |  |
| 四 | 质保期 |  |
| 五 | 付款方式 （是否响应本招标文件要求） | □响应 □不响应 注：请在□内打√。 |

注：1、如有必要，每项设备可细分主机及标准附件、备品备件、专用工具等报价。2、本项目涉及的安装费、调试费、检测费、验收费、培训费、投标费、风险费、质保费用等服务费用不得单独列项填报，均视为已包含在设备（产品、材料、软件）费中。

投标人盖章：                          日  期：

19.代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-24218268）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址：__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

# Footnotes

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。