鹿城区政府分散采购

采购文件

| 项目编号： | DLDL2020259 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州城市数字科创园核心区基础设施提升工程一期（数字化园区改造工程南郊园区、炬光园区片） |
| 采购方式： | 公开招标 |

采购人: 鹿城区人民政府南郊街道办事处

采购代理机构: 浙江鼎力工程项目管理有限公司

二○二○年十一月

目  录

第一部分  招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、供应商的资格要求：	3

三、获取采购文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、联系方式	5

第二部分  供应商须知前附表	7

第三部分 供应商须知	10

一  总则	10

二  质疑、澄清（更正）	11

三  投标文件的编制	12

四  投标文件的递交	15

第四部分  开标、评标和定标	17

（一）评标委员会	17

（二）评标过程的保密性	17

（三）开标	17

（四）投标文件的澄清	18

（五）投标文件的资格性和符合性评审	18

（六）投标无效	18

（七）报价修正	20

（八）错误修正	20

（九）评标办法	20

（十）定标	20

（十一）授予合同	21

第五部分  评标方法	22

（一）总则	22

（二）评标组织	22

（三）评标程序	22

（四）评标办法	23

（五）评分细则	23

第六部分  采购需求	27

一  总则	27

二  技术需求	27

三  商务需求及其他需求	81

第七部分  合同主要条款	83

第一部分  协议书	83

第二部分  合同专用条款	85

1. 定义	85

2. 标准	85

3. 合同文件和资料的使用	86

4. 知识产权	86

5. 履约保函	86

6. 甲方义务	86

7. 监理人	87

8. 乙方义务	87

9. 分包和不得转包	88

10. 联合体	88

11. 伴随服务	89

12. 保证	89

13. 数据的存储及保密	90

14. 付款	91

15. 变更	92

16. 结算	92

17. 乙方履约延误	92

18. 误期赔偿费	92

19. 违约责任	92

20. 合同终止	93

21. 不可抗力	93

22. 争议的解决	94

23. 合同语言	94

24. 通知	94

25. 合同生效及其他	94

第三部分  项目建设条款	95

一、工作内容	95

二、建设进度计划	95

三、项目验收	95

四、服务要求	96

五、文档要求	96

附件一：《保密协议 》	99

保 密 协 议	99

附件二：《廉洁协议书》	102

廉洁协议书	102

第八部分  投标文件格式附件	104

1、资格文件目录	106

（1）法定代表人授权书	107

（2）供应商情况表	108

（3）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书	109

2、商务技术文件目录	110

（1）投标设备供货清单及技术响应表	111

（2）投标产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）	112

（3）供业主选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表	113

（4）商务需求及其他需求响应表	114

（5）技术、商务偏离表	115

（6）节能环保产品声明书（如有）	116

3、报价文件目录	117

（1）开标一览表	118

（2）投标分项报价表	119

（3）中小企业声明函（如有）	120

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）	121

（5）监狱企业的证明文件（如有）	121

注：▲采购文件中部分标“▲”且加下划线部分，为招标的实质性要求，着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责。

## 第一部分  招标公告

项目概况 温州城市数字科创园核心区基础设施提升工程一期（数字化园区改造工程南郊园区、炬光园区片）项目的潜在供应商应在政采云平台获取（下载）采购文件，并于 2020年【12】月【1】日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：DLDL2020259

项目名称：温州城市数字科创园核心区基础设施提升工程一期（数字化园区改造工程南郊园区、炬光园区片）

预算金额（元）：【14000000】

最高限价（元）：【13734117】

采购需求：见采购文件

标项一:

标项名称: 温州城市数字科创园核心区基础设施提升工程一期（数字化园区改造工程南郊园区、炬光园区片）

数量: 见采购文件

预算金额（元）: 【14000000】

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见采购文件

备注：/

合同履约期限：/

本项目不接受联合体投标。

### 二、供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：供应商应具备有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书及安全生产许可证。

### 三、获取采购文件

时间：本公司发布之日起至投标截止时间止。

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn，下同）

方式：政采云平台获取

售价（元）：免费

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年【12】月【1】日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2020年【12】月【1】日 09:00

开标地点（网址）：政采云平台

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项（在线投标响应（电子投标）说明）：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

（3）供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。

（4）供应商按采购文件要求递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

### 七、联系方式

对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：鹿城区人民政府南郊街道办事处

地址：温州市鹿城区洛河路10号

传真：  /

项目联系人（询问）：【赖女士】

项目联系方式（询问）：【0577-55567727】

质疑联系人：【许先生】

质疑联系方式：【0577-56961571】

2、采购代理机构信息

名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司

地点：温州大道718号雅特尔大厦六楼

传真：0577-28877770

项目联系人（询问）：【朱超贤】

项目联系方式（询问）：【0577-28877713】

质疑联系人：【占日红】

质疑联系方式：【0577-28877702】

3、同级政府采购监督部门

名称：温州市鹿城区财政局

地址：江滨西路552号博林大厦2楼

传真：  /

联系人 ：黄女士/朱先生

监督投诉电话：0577-88359173

## 第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州城市数字科创园核心区基础设施提升工程一期（数字化园区改造工程南郊园区、炬光园区片） |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | 1、《根据财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，供应商所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，供应商所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到，如所投产品为品目清单内产品，请提供相关承诺函置于技术及商务部分中（采购文件第八部分）。 ▲2、采购需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，供应商须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 5 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标最终报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中供应商必须提供的《中小企业声明函》（采购文件第八部分） 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。投标文件中需提供联合体协议（须含小型、微型企业的协议合同份额）。 中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（采购文件第八部分）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 6 | 质疑和澄清 | 1、供应商认为采购文件、投标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不受理。质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。 2、项目的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按采购文件规定方式获取采购文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是采购文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：不允许 分包：不允许 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 采购人不组织现场踏勘；各供应商可于投标截止时间前自行到现场踏勘，费用及责任风险自负。 （现场踏勘地点及联系人：详见第一部分采购公告中的采购人信息） |
| 10 | 是否提供演示 | 要求提供演示； |
| 11 | 是否提供样品 | 不要求提供样品； |
| 12 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 13 | 投标保证金 | 无须缴纳 |
| 14 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 15 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 16 | 投标文件有效期 | ▲自投标之日起120天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为未满足采购文件实质性要求作无效标处理。 |
| 17 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 18 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商的投标文件解密异常时应急之用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 19 | 投标文件的接收 | 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。 1、供应商应当在2020年【12】月【1】日9:00时整之前按照电子投标要求将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标响应无效。 2、供应商应当在2020年【12】月【1】日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名备注后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江鼎力工程项目管理有限公司邮箱（106439058@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，如备份电子投标文件未加密，则供应商需自行承担投标文件提前泄密的风险。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（投标当日9:00-10:00期间进行解密），供应商可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江鼎力工程项目管理有限公司邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件。如供应商未按照规定时间（2020年【12】月【1】日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件并解密成功，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 3、电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。 4、投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 20 | 签章 | 严格按照采购文件第八部分投标文件格式附件内容签章 |
| 21 | 同一品牌的认定 （货物类） | 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，商务报价最低的供应商获得成交人推荐资格。 2、非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 22 | 政采贷 | 温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm |
| 23 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人或采购代理机构 |

## 第三部分 供应商须知

### 一  总则

本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部公布第87号令）等法律及有关法规组织和实施的。

（一）适用范围

仅适用于本次采购文件中采购项目的招标、投标、评审、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购代理机构”系指组织本项目采购的浙江鼎力工程项目管理有限公司。

2、“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人”系指委托采购代理机构采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指采购文件规定供应商须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指采购文件规定供应商须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的需求总称。

（三）供应商及委托有关说明

1、供应商代表指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须有《法定代表人授权书》见第八部分。

2、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为供应商员工（或供应商控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标活动。

6、供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二  质疑、澄清（更正）

（一）质疑

1、供应商认为采购文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不予受理。质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。

2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（二）采购文件的澄清（更正）

1、无论是采购代理机构根据需要主动对采购文件进行必要澄清，或是根据供应商的要求对采购文件做出澄清，采购代理机构的书面澄清（更正）文件会在“浙江省政府采购网”上发布公告，同时政采云系统会向所有已按采购文件规定方式获取采购文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到“浙江省政府采购网”上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是采购文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。

2、当采购文件与澄清（更正）文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三  投标文件的编制

- 投标文件的形式和效力

电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

1、投标文件以及供应商与采购代理机构、采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（三）对投标文件的要求

1、供应商应仔细阅读采购文件，了解采购文件的要求，在完全了解投标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。▲供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出明确响应，导致投标被拒绝的风险由供应商自行承担。

2、在采购文件对技术要求中，供应商必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“标“▲”且加下划线部分，否则将导致无效标。

3、编制的投标文件对采购文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

4、▲供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次招标的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

5、采购文件中若为实质性要求和条件的证明材料必须提供。非实质性要求和条件的证明材料则各供应商根据自身情况提供，若因未提供而造成不利评审的风险则由各供应商自行承担。

（四）投标文件的组成

投标文件组成均为资格文件、商务技术文件、报价文件

1、资格文件：

（1）法定代表人授权书

（2）供应商情况表

（3）提供有效的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件

（4）供应商2019年度资产负债表及利润表复印件

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

2、商务技术文件：

（1）投标设备供货清单及技术响应表（不含价格）

（2）投标产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

（3）供业主选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表

（4）商务需求及其他需求响应表（不含价格）

（5）技术、商务偏离表

（6）投标人综合实力，按商务技术评分要求提供相关说明及证明材料

（7）投标产品主要技术参数响应情况，按商务技术评分要求提供相关说明及证明材料

（8）软件产品功能演示，按商务技术评分要求提供相关说明及演示文档（U盘1个）

（9）项目技术方案，按商务技术评分要求提供相关说明

（10）项目总负责人，按商务技术评分要求提供相关说明及证明材料

（11）其它主要技术人员，按商务技术评分要求提供相关说明及证明材料

（12）售后服务能力，按商务技术评分要求提供相关说明及证明材料

（13）节能环保，按商务技术评分要求提供相关说明及证明材料

（14）节能、环境标志产品声明书（如有）

（15）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

3、报价文件：

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

▲注：资格文件、商务技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

（五）投标文件格式

供应商提交的投标文件应当使用采购文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。供应商不按上述要求制作和编排而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是供应商的风险。

（六）投标报价

1、▲投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的服务价款，即设备费、材料费、安装调试费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、运维服务费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用并承担一切风险责任，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入总价。

2、▲所有投标均以人民币报价。供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

3、▲采购代理机构和采购人不接受任何选择报价，对每一项只允许一个报价。

4、供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5、所有的投标报价均为货物或服务到买方指定的工地价。

6、最低报价不能作为成交的保证。

（七）投标有效期

1、▲自开标之日起120天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为未满足采购文件实质性要求作无效标处理。

2、特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的供应商不得修改投标文件。

### 四  投标文件的递交

（一）投标文件的递交

1、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2020年【12】月【1】日9:00时整之前在政采云上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

2、迟交的投标文件

在规定的投标截止时间以后政采云平台将不接收投标文件。

（二）投标文件解密

开标时间后1小时内（2020年【12】月【1】日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评审”功能进行解密投标文件，待所有投标文件解密后开始开评标。若供应商在规定时间内（2020年【12】月【1】日上午10:00前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致供应商投标无效，供应商可在2020年【12】月【1】日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江鼎力工程项目管理有限公司邮箱（106439058@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，如备份电子投标文件未加密，则供应商需自行承担投标文件提前泄密的风险。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（投标当日9:00-10:00期间进行解密），供应商可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江鼎力工程项目管理有限公司邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如供应商未按照规定时间（2020年【12】月【1】日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标响应无效。电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。

（三）投标文件的补充、修改与撤回

1、供应商在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、在投标截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改。

3、从投标截止时间至供应商在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

## 第四部分  开标、评标和定标

### （一）评标委员会

1、采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

### （二）评标过程的保密性

1、开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评标无关人员透露。如果供应商在评标过程中试图向采购代理机构和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

2、开标后，直至中标公告发出且质疑期届满止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

3、中标供应商确认后，采购人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

4、为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与供应商私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5、评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

### （三）开标

1、本项目实行电子开评标，供应商无需前往开评标现场，只需在规定时间内在政采云平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标

投标截止时间后的1小时内（开标当日上午9:00-10:00时），由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，供应商（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### （四）投标文件的澄清

1、在评标期间，评标委员会可以在政采云平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但澄清、说明或补正内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、如果供应商代表拒绝按评标委员会要求在政采云平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其做出无效标处理。

### （五）投标文件的资格性和符合性评审

1、开标后，采购人授权评标委员会对供应商的资格进行审查。

2、评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了采购文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异。

3、评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的投标。

4、评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### （六）投标无效

▲1、供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按采购文件要求加盖公章或CA章的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件；

（3）供应商代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（4）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字的；

（5）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（6）明显不符合采购文件中主要技术规格、技术标准的；

（7）招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，供应商未提供该清单内产品的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（9）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（10）资格文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的；

（11）报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价；

（12）标项以赠送方式投标的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应评标委员会要求未在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；

（15）在参加本项目政府采购活动前三年内有重大违法记录或在指定的信用信息查询渠道及截止时间前列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（16）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（17）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（18）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（19）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（20）不同供应商的投标文件相互混装；

（21）违反公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的；

（22）供应商递交两份及以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上投标总价，且未声明哪个有效，按采购文件规定的提交备选投标方案的除外。

（23）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

注：以上有（16）至（20）情形之一的，还应视为供应商串通投标，并报同级财政部门处理。

### （七）报价修正

报价文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

### （八）错误修正

1、对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

2、客户端填写的《开标一览表》与以pdf格式上传文件中的《开标一览表》不一致的，应以Pdf格式上传文件中的为准。

### （九）评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

### （十）定标

1、本次招标由评标委员会确定中标候选人（采购文件另有规定的除外）。

2、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标供应商。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

3、采购人根据采购文件、中标供应商的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

### （十一）授予合同

1、中标公告评标委员会确定的中标候选人在“浙江省政府采购网”上公告。

2、中标通知

（1）中标供应商确定后，采购代理机构在政采云平台向中标供应商签发《中标通知书》。

（2）中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3、签订合同

（1）中标供应商自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

（2）采购文件、中标供应商的投标文件、评标过程中供应商在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（3）中标供应商不遵守采购文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该供应商的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的供应商不承担任何责任。

4、采购人根据采购文件、中标供应商的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

## 第五部分  评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

### （一）总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。

### （二）评标组织

评标工作由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

### （三）评标程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照采购文件的规定，对各供应商的投标文件分资格文件、商务技术、报价文件三个部分按以下程序进行分析、评议：

1、对供应商的资格部分、技术及商务文件进行符合性审查，确定技术标有效单位。

2、对技术及商务标有效的供应商进行评分，计算出各供应商的得分（详见评分细则）。

3、对技术及商务标有效的供应商的投标报价在政采云平台上予以公开。

4、评标委员会对技术商务标有效的供应商进行投标报价部分评审，确定投标报价评审有效供应商。

5、对投标报价评审后有效的供应商计算投标报价分和综合得分（详见评分细则）

6、确定中标供应商

（1）评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标供应商。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，排名第二作为第二中标候选人。

（2）评标委员会直接确定排名第一的供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

7、完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况做出评标报告。

### （四）评标办法

本评标办法采用综合评分法，技术及商务70分（权值70%），报价30分（权值30 %）。满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商，将被推荐为中标候选人。

### （五）评分细则

1.技术资信分的评定（70分）

各评标委员会按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各供应商的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 14分 | 供应商软件成熟度CMMI5及以上得2分，CMMI3及以上得1分，其余不得分； 供应商具有信息安全服务（信息系统安全集成）资质的得2分； 供应商具有ITSS信息技术服务能力成熟度证书的得2分； 供应商具有工商或市场监督管理部门颁发的AAA级守合同重信用企业证书的得1分； 供应商具有自主研发的类似智慧园区平台软件著作权登记证的得2分。 供应商拥有三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证证书：证书齐全得2分，缺项得1分，没有得0分。 供应商具有一定的研发能力，获得省级科技型中小企业，得2分。 供应商或制造商具备智能网汽车研发测试验证一体化能力的得1分。 |
| 2 | 投标产品主要技术参数响应情况 | 14分 | 根据供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件产品参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家酌情打分：本项满分14分，按以下原则扣分，扣完为止。 采购文件中带★指标如果有负偏离，则每偏离一项扣1分； 除上述以外，若投标的系统功能、技术指标、硬件参数、证书、证明、测评报告、技术要求、商务条款等有负偏离的，则每偏离一项扣0.5分。 备注：技术指标中的参数需逐条对应答复，如查实有任一投标产品技术参数存在虚假行为的，按无效标处理。 |
| 3 | 软件产品功能演示 | 20分 | 总体要求：软件产品功能演示必须为现场演示实际软件平台，不接受仅提供PPT或视频播放方式。 一、园区数据中心演示内容： 1、提供同类型项目的演示，实现统一的数据管理，展示人员、企业、设备、空间、服务等主题数据库统一访问。在主题数据库中，数据入库后可进行表间的关联，实现数据切分和数据聚合，并对数据结果集进行数据访问权限控制。（1分） 2、系统应提供企业数据填报和采集功能，可自定义报表格式和数据校验规则，可结合园区协同实现数据收集流程，具备催办功能。数据校验规则支持唯一性校验和多源对比校验，辅助清洗不规则的数据，实现采集数据的标准化和规范化。（2分） 3、系统可根据管理、公共服务等需求，提供给相关外部系统交互接口。支持数据接口动态封装配置生成，实现数据接口的增、删、改、查、用户授权及接口文档自动生成。（1分） 二、应用支撑演示内容： 1、任务调度平台：支持用户进行任务场景调度，任务配置页面，任务监控，分布式执行器等功能；支持通过Web页面对任务进行CRUD操作；持动态修改任务状态、暂停/恢复任务，以及终止运行中任务，即时生效；支持实时监控任务进度。（2分） 2、提供数据的编目、发布资源；演示元数据、标准化管理、数据模型、数据标准、数据血缘及数据管理等方面。（2分） 3、基于可视化的数据UI编辑器，可拖拽式创建分析图表，提供丰富的可视化组件，包括：折线图、饼图、雷达图、柱状图等，可自助式选取分析使用的数据维度，系统可自动完成数据抽取，清洗并生成各类型图表。（1分） 4、智能推送平台需支持对业务推送规则的制定与管理，支持推送对象、推送时间等信息的管理，并基于钉钉组织信息实现报告精准推送。（1分） 三、运营管理和服务平台演示内容： 1、为园区和企业提供统一系统入口，实现厂房、招聘、园企协同、设备、运维等一站式管理和服务，园区可统一管理企业登陆账户。企业管理人员可增加或配置企业其他人员账户，进行权限管理。（1分） 2、系统具备可视化园企协同流程定制功能，可结合园区和企业的不同角色动态配置业务流程及分支，可定义节点权限和表单处理权限。园区的厂房出租、招聘管理等业务支持园企协同功能，在园区内或园企之间实现业务协同。（2分） 3、运维管理设备信息数据实现和BIM的空间数据联动，在运维管理中对设备信息的增加、修改并配置空间信息，可以在BIM对应的空间信息中实现展示和互动。（2分） 四、数字楼宇展示（BIM 3D）演示内容： 1、提供同类项目的演示，实现基于真实地理地图的场景化3D园区展示，结合BIM，通过三维模型展示园区企业及设备分布位置，通过流畅的交互，实现从园区、楼宇、楼层等多级场景的切换展示；（2分） 2、无缝对接数字驾驶舱，支持安防监控、智能灯杆、消防检测、环保检测等相关物联系统的加载、展示与联动。企业信息、物联网信息也通过空间数据和属性数据实现基于三维空间的交互和展示。（1分） 3、具备设备详情查看功能，充分体现“一物一档”的设备全方位展示，包括设备详情、设备照片、当前设备工作情况、历史数据记录、维保记录等。支持故障报警数据联动，所有被管理设备和系统自身在运行过程中产生的告警和故障信息进行空间定位及生成模拟特效，可以查看告警详细信息和编辑维护经验。（2分） |
| 4 5 | 项目技术方案 | 5分 4 | 1、任务需求理解：根据项目需求，有过对工业区及企业进行调研走访，充分了解基础各类物联系统使用布点及其数据整合内容 2、根据提供的软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性，总体设计，接口设计、系统数据结构设计、数据库设计及模块设计等。 3、数据采集比对设计：投标方需在方案中提供需要各职能部门配合提供的信息项和信息内容、数据比对处理规则和方案等内容。 4、能提供与温州市“城市大脑”相匹配的标准和规范、和相当的数据共享校核和交换能力。 根据以上内容分档评分：优：5分；良：4分；一般：3分；差：0分 |
| 5 | 项目总负责人 | 4分 | 根据本项目总负责人的专业素质、技术能力进行评分：高级信息系统项目管理师、二级及以上建造师、CISAW安全集成信息安全保障人员证书、中级及以上网络工程师每提供一项证书得1分，最高得4分。 注：以上要求提供相关证书复印件及投标截止时间前一年内任意连续六个月的社保明细证明复印件，否则不得分 |
| 6 | 项目主要技术人员 | 8分 | 1、硬件技术团队人员：中级及以上建筑电气（建筑智能化）工程师、系统集成项目管理工程师、智能管理中心产品专家证书、综合安防认证工程师。提供一项得0.5分，最高得2分。每项仅计一次。 2、软件技术团队人员：系统架构设计师、系统分析师、软件设计师、中级及以上网络工程师。提供一项得0.5分，最高得2分。每项仅计一次。 3、项目信息安全维护负责人：网络安全技术工程师、CISAW安全集成信息安全保障人员证书、CISP注册信息安全工程师、安全技术高级工程师。提供一项得0.5分，同时提供两项得1分，同时提供三项及以上得2分。 4、项目数据库维护负责人员：ORACLE OCP证书、存储认证工程师证书、VCP虚拟化工程师、路由交换网络工程师。提供一项得0.5分，同时提供两项得1分，同时提供三项及以上得2分。 注：以上要求提供相关证书复印件及投标截止时间前一年内任意连续六个月的社保明细证明复印件，否则不得分 |
| 7 | 售后服务能力 | 4分 | 供应商具有良好的售后服务体系评价，售后服务评价获得五星级及以上的得2分；其余根据售后服务便捷程度（如服务网点距项目点的远近、应急问题的处置速度、网络级信息维护的时效等，其中售后服务网点以工商营业执照为准，如委托第三方提供售后服务则还需提供售后服务合作协议复印件）与售后服务人员配置情况在0-2分内评定。 |
| 8 | 节能环保 | 1分 | 所投主要硬件产品符合招标文件对节能产品、环境标志产品认定的要求，并提供相应证明材料。节能产品得0.5分；环境标志产品得0.5分。 |

2.报价评分（30分）：

满足采购文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余供应商投标报价与该基准价对比，计算出报价评分值（小数点后按四舍五入保留2位）：

（1）有效供应商的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分；

（2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/供应商投标价）× 价格权值 ×100

3.有效供应商的综合得分为技术及商务分和投标报价分的总和。

## 第六部分  采购需求

### 一  总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

### 二  技术需求

1、项目总体建设要求

1.1建设原则

（1）立足当前，前瞻设计。立足当前实际情况，合理引入新观念、新技术，力求在更大范围、更高层次上规划长远发展，确保园区建设能够在“十四五”乃至今后较长一段时间内能满足需要。

（2）整体规划、有效整合。结合客观实际需求进行总体规划，对现有资源进行充分有效整合，以国家、省相关的标准和技术要求为基础，“统一规划、统一标准、统一设计、统一建设”，满足实际工作的需要和未来扩展的需要，最大限度地体现信息化建设成果。

（3）应用主导、务求实效。立足于工作实际需求，持续完善、改进和优化系统应用效果，积极推进标准体系和管理体系建设，推进管理创新、制度创新和方式创新。

（4）开放性与可扩展性并重。项目建设须实现园区运营管理和企业服务不同的管理需要，并实现与上级管理部门数据共享和交换，以及不同设备的接入，因此系统之间的接口和协议需要标准化，以保证不同应用系统之间的开放性和可扩展性。

1.2总体架构

本次项目建设主要包括信息化基础建设、园区数据中心、园区运营和服务管理平台及自动驾驶服务等，从基础建设、数据中心和应用建设三个方面构架园区的数字化环境。

总体架构由基础自下而上由物理层、数据层、应用支撑层、应用层和用户层组成。

（1）物理层。主要通过信息化基础建设，构建物理感知网络和租赁云资源搭建基础运行环境，物联网建设主要建立园区日常管理运行的前端物联感知网，主要包括消防监测、电梯监测、环保监测、安防监测、智慧灯杆、车辆管理等前端物联感知设备、物联传输网络以及园区内部计算机网络系统和安全体系等；云资源租赁主要为园区运营和服务管理平台提供基础的运行环境，包括云主机、云存储等云资源，为数据存储、读写，系统运行提供稳定高效的服务，并依托其安全防护体系和电子政务外网网络，实现互联互通和安全访问。

（2）数据层。数据层主要是由支撑平台应用运行的基础信息数据和日常业务产生数据。本次项目主要汇集园区物联网前端感知设备采集的数据、经济相关职能部门提供的企业基础数据、园区日常运营产生的业务数据等，通过数据中心进行数据处理分析，分别建立专题数据库，从而形成园区数据中心，为园区运营和服务管理平台提供基础数据源，为园区辅助决策提供数据支撑。

（3）应用支撑层。在本次项目中严格按照《电子政务标准化指南》标准化要求建立，提供统一用户认证、安全服务、消息服务、数据管理和日志管理等一系列支撑服务，主要包括身份认证、任务调度、智能推送、数据服务、数据汇聚、数据治理、数据分析等，为应用层提供数据综合展示服务、数据接口对接服务、数据智能查询服务、数据汇总更新服务、报表分析生成服务、系统用户服务等。

（4）应用层是面向用户提供各类业务功能和交互的界面层，将服务层提供的各类服务以友好的功能界面进行封装提供给用户使用，与用户进行交互操作。项目将通过园区运营和服务管理平台为园区管理提供智能化应用和面向企业提供相应的服务应用，并基于两方面应用通过智能助手推送服务实现更加快捷方便的服务。

（5）用户层。分为职能部门、街道、企业与公众，不同权限的用户可以查看各自权限范围内的数据，使用各自关注的功能。职能部门在管理权限范围内获取和查看园区企业的基础信息、活动状态信息和其他园区产生职能部门需要的数据；街道（或后续物业）拥有后台管理的权限，进行园区运行管理并为企业提供相应的服务；园区企业可以随时享受园区提供的企业服务，并对本企业信息进行管理和维护，外部企业可以查看园区的基本信息、招商信息等和入园企业的宣传信息、产品发布信息等，并针对于招商项目提出意向需求，实现招商匹配的过程；社会公众通过大屏展示和移动端应用查看公示的园区信息，可以随时关注园区发展状况。

在横向上提供相关的体系保障，包括信息化安全保障体系和信息化标准规范体系，以及一项相对独立的自动驾驶体验服务。由于本项目应用依托于大数据中心提供的政务云服务，因此信息化安全保障体系和信息化运行保障体系将完全采用其成熟的保障体系，园区本地将通过强化网络安全接入政务云进行安全访问；同时项目将主要根据国家、省相关标准，结合园区实际情况制定信息分类、采集、存储、处理、交换和服务等一系列标准与规范，建立完善的信息化标准规范体系，为项目的实施提供依据，以及根据安全等级保护管理办法定义等保安全等级，并以此开展测评。而自动驾驶体验服务作为相对独立的系统，将基于本地资源通过自动驾驶控制台实现无人驾驶，提供全新的科普体验服务。

附6-1：南郊工业区物联网设备布局图（仅供参考，以实际需求为准）

附6-2：炬光园工业区物联网设备布局图（仅供参考，以实际需求为准）

附6-3：南郊工业区安防布置图（仅供参考，以实际需求为准）

附6-4：物联网系统拓扑图

2、软件功能需求

| 序号 | 系统类型 | 系统实现功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园区数据中心 | 数据中心 | 资源信息集成对接 | 支持多类型的数据源转换与连接，包括关系数据库等结构化数据、以及XML文档等非结构化的数据，在这些数据源的基础上建立统一的数据视图，提供对信息资源的透明访问；以及数据共享、数据复制与数据迁移。 |
|  |  |  | 资源信息接口对接 | 应根据管理、公共服务等需求，提供给相关政府外部系统交互接口； |
|  |  |  | 应用服务集成对接 | 能按需要提供不同程度的应用功能的封装，以适应不同规模、不同耦合程度、不同效率要求的应用集成需要； |
|  |  |  | 多应用集成对接 | 对接园区门户或微信公众号或APP或小程序等为用户提供的各类服务入口。 |
|  |  | 基础数据库 | 人员主题库：针对园区人员的分类管理，包括园区业主、企业人员、外来人员等。 |
|  |  |  | 设备主题库：针对此次园区建设的各类基础硬件设备 |
|  |  |  | 事件主题库：自动采集园区的物联网事件，归结到事件主题库。 |
|  |  |  | 空间主题库：不仅包含描述构件的几何信息、专业属性及状态信息，还包含了非构件对象（如空间、运动行为）的状态信息。 |
|  |  |  | 服务主题库：整合内部服务和外部服务资源，并记录服务过程。 |
|  |  |  | 企业主题库：针对园区企业的分类管理，采用统一标准记录企业信息。 |
| 2 | 应用支撑 | 身份认证中心 | 统一身份管理 | 支持实现用户创建、删除、禁用/恢复、信息修改、口令设置、信息查询；组织架构的创建、修改、删除、合并等，并且可以设置组织结构的管理员；用户的角色创建、修改、删除、权限配置；权限可以是基于角色进行操作。需要构建能够用于整个系统的目录服务，作为用户身份管理的基础架构，实现平台内各应用系统间的统一身份认证。 |
|  |  |  | 单点登陆 | 满足数据平台实现前端浏览器和手机app的单点登录。实现用户的身份认证、应用资源的访问控制、策略管理与服务。提供多种认证手段，实现“一次鉴权（认证和授权）”—单点登录，提供基于Web方式以及传统应用方式服务的单点登录，实现用户只需认证一次，就可以被授权访问其它业务系统。 |
|  |  | 任务调度中心 | 任务监控 | 支持通过Web页面对任务进行CRUD操作；持动态修改任务状态、暂停/恢复任务，以及终止运行中任务，即时生效；支持实时监控任务进度。 |
|  |  | 智能推送中心 | 推送任务管理 | 支持用户查看所有任务的执行状态和任务描述、名称，任务详情查看任务详细信息任务平台、频率、类型、执行器、执行源码（简介）、联系人清单、任务描述。 |
|  |  |  | 智能推送模型 | 模型库管理。需支持需支持对自主训练的成熟算法模型进行统一管理，可标注算法模型的版本、用途、调用方法等信息。 |
|  |  |  | 标签体系管理 | 需支持根据权限对标签业务层次进行调整。需支持用户标签事实标签、模型标签、预测标签三个维度的管理。 |
|  |  |  | AI个性化智能推送模型算法库 | 平台需内置支持向量机（SVM）分类算法、交替最小二乘法（ALS）算法、决策树、贝叶斯算法模型等机器学习模型。 |
|  |  | 数据服务中心 | 数据汇总服务 | 数据汇总支持定期、指定时间汇总，同时也提供指定部门数据汇总，批量汇总等多项可定制的汇总策略。支撑对数据汇总字段项的定制和计算功能。 |
|  |  |  | 数据下发服务 | 数据下发提供了灵活的下发策略，支持定期下发、自动下发，同时也支持制定部门系统数据下发和批量部门系统下发等手动推送方式。 |
|  |  |  | 数据调用服务 | 能够将数据封装配置成服务接口的形式发布，供其他的应用系统自行调用。数据调用服务公开的同时，可以指定服务的调用范围，优先级，有效期间等，从而保障数据信息的安全使用。 |
|  |  |  | 资源管理门户 | 支持通过资源分类、共享类型、共享方式、更新时间四种方式查询资源。查询所获取信息资源信息，包括资源名称、资源更新时间、资源提供部门、资源简述、资源被查看次数以及资源共享方式，同时提供资源申请、资源收藏。需支持查询结果页面内申请资源、收藏资源。 |
|  |  | 数据汇集平台 | 数据集成工具 | 采用可视化集成开发环境。提供一个图形化用户界面，用户可以以拖拽的方式创建、定义作业或转换。另外，还可以用于执行、调试用户定义的作业或转换，及时看到实际效果，以提升用户开发和测试效率。 |
|  |  |  | 数据库汇集功能 | 支持通过前置交换工具从数据提供方的业务数据库进行数据采集并由数据交换软件发送到数据需求方。 |
|  |  |  | 文件汇集功能 | 支持数据提供方将非结构化文件通过文件传输软件、数据交换软件，把需要交换的非结构化文件定向交换到数据需求方。 |
|  |  |  | 接口汇集功能 | 支持交换双方通过服务接口方式进行数据交换，服务接口类型包括将数据查询服务接口、数据验证服务接口、数据补全服务接口等。 |
|  |  | 数据治理平台 | 数据资源目录 | 将数据目录按多层次分类配置形成树状结构，用于分类展示数据资源，实现数据资源的快速检索 |
|  |  |  | 元数据管理 | 对数据库的数据抽取、清洗转换、加载入库、提供服务等过程进行全程监控，对数据采集数量、质量、频度、构成等信息进行分析挖掘，生成采集日志，动态监测预警，提醒系统管理员及时发现并处理数据异常。 |
|  |  |  | 元数据血缘管理 | 方便用户监测数据流转过程中的每个环节的数据质量，通过血缘分析实现数据融合处理的可追溯。存储元数据的属性信息，用来支持版本比对的功能，该属性信息包含主题、层次、周期、来源、状态、操作时间、操作类型等版本信息，用户可以比对各采集版本之间的差异，允许回退版本 |
|  |  | 数据分析平台 | 分析主题管理 | 支持多元的数据和图表展现形式。支持对数据源的模板进行上传下载，并展示平台中现有的数据源，能够对数据源进行预览、更新和删除，构建匹配需求的数据分析主题。 |
|  |  |  | 自助式分析 | 支持用户通过易用的拖拽操作，对数据进行多维分析。业务人员无需编写繁琐的代码，只要简单地拖拽，就能轻松制作出丰富的图表。需支持通过拖拽操作即可快速完成数据建模，一次建模多次应用。支持跨数据源建模，具有数据字典、计算字段、数据筛选、格式转换等强大的建模功能。 |
| 3 | 运营管理和服务平台 | 数字驾驶舱 | 报警分析看板 | 设备报警分析 |
|  |  |  |  | 视频报警分析 |
|  |  |  |  | 火灾报警分析 |
|  |  |  |  | 停车场分析 |
|  |  |  |  | 报警区域分析 |
|  |  |  | 运营分析看板 | 招商大数据分析 |
|  |  |  |  | 人流大数据分析 |
|  |  |  |  | 访客大数据分析 |
|  |  |  |  | 应急大数据分析 |
|  |  |  |  | 会议大数据分析 |
|  |  |  |  | 租赁大数据分析 |
|  |  |  | 效率分析看板 | 设备利用率分析 |
|  |  |  | 园区管理分析看板 | 报修分析 |
|  |  |  |  | 设备故障分析 |
|  |  |  |  | 设备维护分析 |
|  |  |  |  | 能耗分析 |
|  |  |  |  | 资产分析 |
|  |  |  |  | 投诉监督分析 |
|  |  |  | 企业分析看板 | 企业画像 |
|  |  |  |  | 企业大数据分析 |
|  |  |  |  | 经济贡献度分析 |
|  |  |  |  | 企业发展分析 |
|  |  |  |  | 产业结构分析 |
|  |  |  |  | 企业分组统计分析 |
|  |  |  |  | 紧急指标分组统计 |
|  |  | 厂房出租管理模块 | 基于园区的核心物资资产（工业厂房、办公楼宇、人才公寓）等，从场地的划分建立， 到企业、人员入驻、到签约在租等整个生命周期进行全方位的线上化监控、管理的系统 |
|  |  | 招聘管理模块 | 搭建园区招聘系统，招聘系统对接“慧聚南郊”公众号平台，由该平台不定期发布园区企业招聘需求及招聘相关内容。 |
|  |  | 政策服务 | 提供政策检索、政策发布、政策申报等功能 |
|  |  | 办公管理 | 搭建企业与管理者的桥梁，支持各类管理者所需数据采集的自定义配置，日常移动端数据下发，企业数据信息填报功能；企业可申请会议室租用等公共设施使用请求 |
|  |  | 电子商务服务 | 提供国内电商平台数据采集与分析，跨境电商企业资源整合服务。电商平台数据采集：对国内外第三方平台、生活服务业电商平台、社交电商平台、国内批发平台等与电商统计工作密切相关的电商平台上街道辖区范围内电商企业数据进行采集。包括：（1）国内第三方平台，包括淘宝、天猫、京东、京东拼购、苏宁、国美等；（2）生活服务业电商平台，包括美团外卖、大众点评、携程酒店、飞猪等；（3）社交电商平台，包括蘑菇街、贝店、顺联动力等；（4）国内批发平台，1688等平台。（5）跨境电商平台，速卖通、亚马逊等。采集数据的字段包括但不限于网店数、销售额、销售量、上架商品数、网店信用等级、网店评价数、网店网址、联系方式等。电商平台数据统计与分析：需根据采集数据，梳理出更多核心数据标签用于数据分析，并对采集的数据按照不同维度进行归类和核算。每月定期提供常规国内电商交易数据统计报表、生活服务业电商交易数据统计报表、社交电商交易数据统计报表、批发电商交易数据统计报表以及农产品统计数据报表。提供区域整体电子商务发展态势分析、周期性电商零售分析、分行业电商数据分析、分主要销售商品类型数据分析、分电商店铺营业时间数据分析、电商企业数据分析、分平台电商数据分析。提供跨境电商电商专属ERP系统，简化用户的跨境电商相关业务操作流程，帮助用户进行企业信息化转型，提高经营效率。绘制企业画像，了解企业经营数据。汇聚电商相关最新资讯，掌握跨境电商最新动态。线下配套服务，提供第三方服务培训、跨境电商运营培训、企业内部管理培训等。 |
|  |  | 运维管理服务 | 提供包括设备信息管理、设备巡检、故障管理、工单管理、数据展示、知识库等功能在内的一体化运维服务和管理功能 |
|  |  | 移动端 | 通过微信小程序或钉钉小程序实现园区企业相关管理功能及服务功能。 |
| 4 | 数字楼宇展示（BIM3D） | 基础场景构建 | 通过建立虚拟的园区三维模型，（总建筑面积69万平方米，总占地面积约722亩地）测绘建筑结构模型和建筑构件模型搭建 |
|  |  | 设备模型搭建 | 测绘园区建设的新增设备及园区信息基础设施模型搭建。 |
|  |  | 物联网信息对接 | 对接物联网信息进行信息交换和通信，支持物联网设备的创建、加载、展示与特效；提供信息点、线路、区域、粒子动画等丰富功能。 |
|  |  | 场景互动展示 | 支持园区、建筑、楼层、房间、设备的多级展示与多级交互。可扩展的界面、信息牌、内嵌视频监控等丰富的信息展示方式。实现和数字驾驶舱无缝对接。 |
|  |  | 功能实现 | 通过建立虚拟的园区三维模型，（总建筑面积69万平方米，总占地面积约722亩地）采用数字信息仿真模拟园区所具有的真实信息，为园区提供完整的、与实际情况一致的三维空间信息库。企业信息、物联网信息也通过空间数据和属性数据实现基于三维空间的交互和展示。 |
| 5 | 智慧工厂（工业互联网平台） | ★工业互联网安全平台功能要求 | 平台安全功能应满足等级保护2.0（三级）要求，并提供响应资质。 系统应符合GB/T 37743-2019《信息技术 智能设备操作系统身份识别服务接口》 应提供基于设备标识和保密凭证的设备端与服务端双向身份认证，对接入终端身份的真实性、合法性进行认证，防止终端身份被冒充、复制，同时也防止云端被冒充。每一个设备标识和保密凭证应在主站和终端设备中保证唯一性、私密性和安全性。 提供基于TCP/UDP网络协议的轻量化的安全连接协议，且兼容标准安全协议如TLS或DTLS。在低带宽消耗的同时，保证网络通讯联络的安全性和私密性。 设备认证算法和加密算法应支持同时支持对称加密算法和非对称加密算法，应同时支持国密密钥算法（包括但不限于SM1、SM2、SM3、SM4）和国际通用密钥算法。 应提供统一的安全的保密凭证和设备标识分发管理服务，应提供产线烧录的许可证管理机制，进行设备标识和保密凭证烧录的权限管理和配额管理。 应提供终端和产品使用的授权管理模块，进行终端接入的激活管理、认证管理和配额管理。 应提供高可靠的密钥产线系统，保证密钥从生产灌装过程的安全性，确保设备标识和保密凭证安全可靠的灌装到智能终端中。 应提供统一的在线管理平台，对设备运营的全流程进行规范管理，覆盖设备的开发接入，发布检测和上线运营，全程持续可控 应提供安全合规检测和组件漏洞检测的功能。设备上线前，评估检测设备安全实现水平，提出整改建议，设备上线后，持续扫描设备安全状况，跟踪组件漏洞，具备在线修复能力。对实际可利用的高危漏洞，修复周期少于1周，支持至少3个灰度部署等级，完成全量部署时间少于2小时。 应提供基于多维度异常检测的主动防御手段，包括但不限于网络异常、进程异常、文件系统异常等；具备自动收集和调整行为基线，上报异常风险，实施阻断的能力。 提供风险事件的数据分析手段，具备自定义扩展检测维度，深度分析风险的能力。 应满足服务端处理吞吐量不少于6000TPS，服务可用性不低于99.9%。 应具备国家颁发的软件著作权证书，满足信息系统安全等保三级要求。 应保持开放，允许三方设备管理平台集成，允许三方事件管理平台集成，允许三方安全能力集成 |
|  |  | 物联网基础平台 | 物联网基础平台主要提供设备的基本接入能力，实现设备的标准化接入、设备管理、事件推送和规则引擎等。 |
|  |  | 边缘计算平台 | 边缘计算服务主要为边缘设备的接入提供基本的功能支持。保证数据实时接入本地，并为数据上云提供通道。提供边缘端的协议定义、函数计算、流式计算、场景联动等基本能力。 |
|  |  | 应用托管服务 | 提供基于容器的应用部署、配置、管理和集成工具。可以基于应用托管框架，快速开发基于微服务架构的应用。 |
|  |  | 数字工厂运管中心 | 将工厂中的对象通过数字模型来表示，通过统一系统平台、统一门户入口、统一权限管理和统一的数据模型来集成制造企业从产品研发、生产、销售、物流到售后整个价值链过程中需要的所有应用。提供站点管理，业务导航管理，权限管理，元数据管理，工厂建模，工艺设计，资产管理，资质管理，主数据管理，生产数据追溯，经营管理驾驶舱，设备综合效率分析，服务总线，订单管理服务，订单管理，产品管理，工厂日历，服装行业视频计数服务，箱包行业视频计数服务，消息中心，日志中心，物联管理，项目管理，应用管理，安全管理，外部系统账号打通功能。 |
|  |  | 数字工厂集成工作平台 | 为系统集成商交付数字化工厂解决方案和项目管理提供支撑，使集成商项目经理和实施顾问可以快速地在园区物联网平台上实施和交付数字化工厂项目。提供项目实施-项目概览及新建，项目授权，项目交付，物联设备管理，数据源管理，规则管理，脚本管理，页面定制开发，常用控件支持，工业控件支持，工业基础服务配置，工业应用配置功能。 |
|  |  | 安全平台 | 提供从端到云的完整的数据加密安全。包括基本的设备认证、设备端可信加密、安全链路等，实现设备数据的安全、可信上云，包含仪表盘，网络全景分析，智能预警，风险管理，设备安全，操作审计，通知设置功能模块。 |
|  |  | 移动端园区产业平台 | 实现政企信息的高效互动、企业信息的协同互联，提供一站式入驻服务窗口。平台会融产品和生态能力，为区域内制造产业集群赋能，推动企业高效协同，节能减排、提质增效 |
|  |  | 仓储管理 | 1、入库管理：入库单、收货扫描、质检、上架、货位推荐、取消收货、退货入库 2、出库管理：出库单、库存分配、拣货、复核、发货、波次计划、预配、配送单（发货单）、装箱单、集货、取消发货 3、策略配置：收货策略、上架策略、分配策略、拣货策略、波次策略、补货策略、预配、序列号规则、条码管理 4、库内管理：盘点、补货、调拨、调整、库位管理、库存冻结/释放、报损 5、任务管理：任务管理、补货任务、后台作业管理、收货任务、上架任务、拣货任务 6、RF作业管理 ：收货、上架、拣货、装箱、发货、补货、盘点、移库、质检、查询 7、增值服务：电子看板、预警管理、库存图形化、自动打印 8、统计报表：库存可视化、风险预警、库位利用率、标准进出库报表、库存报表、自定义报表 9、标签打印管理 ：自定义标签打印、供应商条码打印模块 10、人员考核：绩效考核、工作量统计 11、基础设置：公司资料维护、供应商、客户档案、商品类别、商品档案、仓库、库区、储区、库位、物流容器维护 12、权限管理：用户管理、角色管理、用户与仓别关系维护、用户与货主关系维护 |
|  |  | 供应链管理 | 1、账单模块：新建账单、账单递交、账单审核、账单查询、销售收款账单、销售费用账单、账单设置 2、账款模块：付款申请、收款付款、应收应付、核销对账、公司间结算、账款报表 3、销售开票模块：开票设置、开票申请、开票审核、开票处理、开票查询、发票管理、税目编码管理 4、对账模块：客户核销、员工核销、供应商核销、客户供应商对冲、核销单冲销 5、物流模块：快递收发、配送、市内配送 |
|  |  | 生产制造管理 | 1、生产计划/排程：生产任务、生产工单/项目、生产任务可视化排程 、生产工单可视化排程、生产任务（插单）调整、生产进度查询、生产状态跟踪、物料请求、物料齐套性检查、销售订单、维护停机信息联动、采购清单、生产预排程、多工艺路线排程 2、生产现场执行：生产报工管理、生产投入物料管理、生产状态管理、物料条码化管理、生产任务接收、生产任务领取、生产任务创建、生产物料准备/齐套性、生产异常流程管理、生产作业文档管理、生产上下游协同管理、生产质检协同管理、生产任务交接、物料条码嵌套、生产拍照记录 3、物料追溯：生产扫码追溯、质量扫码追溯、生产出厂扫码追溯、二维码生产详情、二维码出厂追溯、二维码质量详情追溯 4、工艺路线管理：工艺路线管理、生产BOM管理、工艺路线、生产BOM版本管理 、生产作业文档管理、并行工序管理、条码扫码方式配置 5、物料管理：物料出入库管理、物料出入厂管理、物料库存管理、物料装箱管理、原材料供应商批次管理、物料与订单绑定/解除绑定、物料条码的拆出/合入 6、物流管理：领料/备料管理、物料请求、物流任务 7、品质管理：生产/物料质检方案、质检文件管理、首件检验、过程/产中检验、产后/入库检验、物料出入厂检验、巡检提醒、质检请求、派发质检任务、接受质检任务、创建质检任务、质检拍照记录、质量数据管理 8、设备维护管理：设备台账、维修请求、请求审批、设备计划停机时间、设备维护报告模版、维修任务、保养任务、点检任务、设备日志、设备停机、设备故障原因、设备备品备件管理、设备清洁管理、模具台账管理、模具维修、模具使用寿命管理、模具保养、模具出入库管理 9、报警/预警管理：异常事件管理、异常事件订阅、异常事件看板、异常事件报告、生产进度预警、模具预警、物料存放时间预警、物料缺料提醒、物料安全库存预警、质量预警 10、报表/看板管理：生产状态监控/报表、生产进度追踪/报表、历史产量统计报表、实时产量统计报表、生产效率报表、员工绩效统计报表 、订单交货报表、物料核算报表、工位稼动率OEE报表、工位产能损失报表、物料库存报表 、物料日结存报表、物料库存水位报表、物料存放时间报表、物流状态报表 、质量状态监控/报表、质检效率报表、次品类型聚类、设备维护状态报表、设备异常统计、设备维护效率报表、设备维护日历报表、数据可视化管理 11、权限管理：用户功能权限设置、用户数据权限设置、用户组设置、自定义角色 12、工厂数字建模：标准产能、停机原因、生产工位/区域、仓储区域、工作日历、班制 13、数据对接：销售订单数据、生产报工数据、物料库存数据、物料清单（BOM）数据、质量标准数据、工艺路线数据、设备产量数量、设备参数数据、设备报警数据、质检设备测量数据 |

2、硬件设备技术需求

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消防监测系统 |
| 1 | 感烟火灾探测报警器 | ★产品必须取得应急管理部消防产品合格评定中心执行国家标准GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》的强制性产品认证证书（3C认证）（提供证书复印件证明）。 ★产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告。（提供证书复印件证明）。 在距报警器正前方3m处，火灾报警信号声压级应大于85dB（A计权）。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件证明） ★通过NB-IoT方式实现数据上报通讯，支持电信，移动，联通。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件证明） 低电量报警：具有电池欠电提醒功能，电量不足时，探测器发出短促的“滴”声音及发光指示，并能够通过手机APP、平台接收故障信息。 故障报警：支持火灾报警、故障、欠压、离线等状态信息的接收、解析与传输。 失联报警：注册失败、上报失败，指示灯黄灯闪烁1次/100s。 防拆报警功能：当烟感主体与安装固定板分离时，产生防拆报警信号，并上报与中心软件。 自检功能检查：在报警器待机状态下，短按【自检/消音】键，报警器进入自检状态；自检完，自动恢复到待机状态。 远程消音功能：在设备持续报警时，通过远程命令可进行设备的现场消音；支持APP，平台软件远程消音功能。 信号强度查询功能：通过烟感探测器，可以查看烟感的NB-IoT网络信号，强显示绿灯，弱显示红色指示灯。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件证明） 烟感上电注册NB-IoT网络注册认证具备交互提示音，并对结果具有声光指示。 支持设备苏醒心跳保活机制，平台与设备端采用双向通讯巡检机制，实时监测设备状态。 主板经过三防工艺处理。 当烟感未安装电池时，则无法将烟感固定在底座上。 不必拆开探测器结构。Sim卡插口外置，方便更换。 无需拆开探测器上盖，可方便快速完成电池的更换。 为了方便后期的维修和更换电池，采用一体式设计。 为保障产品使用年限，电池保证3年使用寿命。 | 台 | 2000 |
| 2 | 可燃气体探测器 | 产品需符合GB 15322.2-2003可《燃气体探测器第2部分：独立式可燃气体探测器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告。 ★产品需取得应急管理部消防产品合格评定中心执行国家标准GB 15322.2-2003可《燃气体探测器第2部分：独立式可燃气体探测器》的消防产品认证证书。 燃气探测器探测类型为甲烷，泄露报警阈值不高于8%LEL。（提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告复印件证明） ★燃气探测器能够可燃气体浓度显示功能，同时具备三色状态指示灯，显示设备状态。（提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告复印件证明） 工作原理：催化型 具有OLED屏幕 工作电压、电流：直流电压：DC12V，电流：100mA 2路输出控制信号：1路继电器输出；1路电磁阀输出 报警阈值：不大于7%LEL 测量范围：0~100%LEL 工作温度：-10℃～＋55℃ 相对湿度：≤93%（40℃、无凝结）。 | 台 | 150 |
| 3 | 电气火灾探测器 | 设备火灾报警信号声压级应大于70dB（A计权） 设备应具有报警状态、故障状态、消音状态、网络状态、运行状态等指示灯进行指示，且设备具备自检功能 ★设备具备监测剩余电流（漏电）、电流、温度、短路、故障电弧、功率、电量多种功能。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件证明） 设备支持脱扣功能、报警联动、故障联动。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件证明） 支持设备状态、故障、报警、网络、消音状态显示；支持通道值、通道单位、通道号显示；支持设备状态查询和显示，支持设备查询切换、消音操作、复位操作、状态切换多种组合操作。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件证明） 设备在用于显示时，屏幕具备不小于2.8英寸的LCD屏幕，且在0.8m出可读 支持NB-IoT或2G无线网络通讯、有限网络通讯、1路RS485通讯 剩余电流检测范围：10~1000mA 温度功能支持对火线、零线线缆温度的检测，温度监测范围：0~145℃ 设备支持电流监测（含零线电流监测），线路过载、短路时，设备能显示故障信息并发生告警，故障手动消除后能在5s内监测设备正常并消除故障告警 设备支持电压监测：对电气线路上的电压进行监测，可实时监测过压、欠压状态 设备应支持故障电弧检测，模拟不同工况下故障电弧，呗探测工况线路在1s内发生14个级以上半周期的故障电弧时，能在1s内发出报警信号，并可以主动通过通讯接口发送报警信息并处罚火灾声光报警 支持通过平台对设备进行远程消音。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件证明） 设备支持3路相电压、3路相电流、1路零线电流、1路故障电弧探测、1路开关量输入、3路开关量输出、1路DC12V输出、1路RS485通讯、1路百兆网、4路剩余电流探测器接口、5路温度探测器接口 支持设备苏醒心跳保活机制，平台或网关与设备端采用双向通讯巡检机制，实时监测设备状态。 | 台 | 30 |
| 4 | 剩余电流传感器 | 【剩余电流互感器（开口式、铜排式）250A】 过线孔径：150mm×35mm 检测对象：剩余电流 额定输入：0-1A 额定输出：0-0.5mA 精度等级：0.5 工作温度：-25℃～+75℃ 工作湿度：≤85%RH 输出连接：端子或屏蔽双绞线 安装方式：螺丝固定 | 台 | 30 |
| 5 | 电流互感器 | 【过线电流互感器 200A】 额定频率 50/60 Hz 工作温度 -20℃~70℃ 相对湿度 ≤90% 额定一次电流 0-200A 额定二次电流 0-40mA 额定负荷b R 20Ω 准确级 0.5 交流耐压 一次绕组与二次绕组间工频电压3.0KV/min，无击穿、 飞弧现象，漏电流＜1mA 绝缘电阻 一次绕组与二次绕组之间≥100MΩ/500Vdc | 台 | 30 |
| 6 | 温度传感器 | 【温度传感器】 探测器种类：NTC热敏电阻 测量范围：-40℃～150℃ 精度：1% 工作温度：-50℃～260℃ 传感器线长：1m | 台 | 30 |
| 7 | 用电数据采集器 | （1）计量功能：分时计量正反向有功和四象限无功电能、最大需量及发生时间； （2）测量功能：电压、电流、功率、功率因数、频率、电压及电流不平衡率； | 台 | 50 |
| 8 | 用电安全箱 | 1.机箱材料组成由钣金SPCC+ABS面板； 2.整机尺寸：240×280×83mm; 3.机箱上端4个出线口，下端3个出线口； 4.防护等级IP30 | 台 | 30 |
| 9 | NB-IoT物联网卡 | NB-IoT物联网卡 | 张/3年 | 2180 |
| 10 | 辅材 | 管线等满足工程所需必要辅材 | 批 | 1 |
| 二、安防监测系统 |
| 1 | 综合管理平台 | 软件平台： 综合安防管理平台是整个安防系统的核心和中枢系统，本次系统建设要求提供一套安防管理平台统一管理视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、综合管控,智慧消防等应用。实现安防消防系统的智能化应用及统一集成化管理。此次项目包含100路视频/10个门禁/2个车辆出入口/16个微卡口/智慧消防管理模块（2200个独立式消防，30个组合式消防，）/智能应用/入侵报警/访客管理模块。 系统功能要求如下： ★1、 支持用户10000个，最大支持并发登陆500个用户。（需提供公安部检验报告证明） 2、 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 ★3、 支持AD域。（需提供公安部检验报告证明） 4、 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。（需提供公安部检验报告证明） 5、 支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用。 6、 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看。（需提供公安部检验报告证明） 7、 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。（需提供公安部检验报告证明） 8、 能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播。 9、 支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。 10、 支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查。 11、 客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 12、 可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景。（需提供公安部检验报告证明） 13、 支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。（需提供公安部检验报告证明） 硬件服务器： HG7169(24核2.2GHz)×1/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7169(24核，2.2GHz) 内存2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5英寸SAS盘 可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC" 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：约28KG（含导轨） 操作系统：HIK OS | 套 | 1 |
| 2 | 人脸抓拍摄像机 | 400万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍筒型网络摄像机。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明） ★像元尺寸不小于2.9um×2.9um。（公安部检验报告证明） 内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明） 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于58dB。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明） ★支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（公安部检验报告证明） 人脸检出率不小于99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（公安部检验报告证明） 支持批量导入人脸库，人脸库图片信息可更改。 支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 车辆品牌识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于97%。（公安部检验报告证明） 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。（公安部检验报告证明） 需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。 需支持IP67防尘防水。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明） 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（公安部检验报告证明） 设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。（公安部检验报告证明） 辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明） | 台 | 51 |
| 3 | 警戒摄像机 | ★200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机。 内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 内置麦克风和喇叭。（公安部检验报告证明） 内置红外与白光补光灯。（公安部检验报告证明） 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明） 红外补光距离不小于100米。（公安部检验报告证明） 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（公安部检验报告证明） ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明） 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 20 |
| 4 | 全景鹰眼 | ★全景摄像机采用6个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用1个 1/1.8＂4MP CMOS。 自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为270°，垂直视场角为80°。（以公安部检验报告为准） 内置GPU芯片（以公安部检验报告为准） 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：8160×2400@25fps，其中主视频图像分辨力不小于1600线。 主视频支持不小于40倍光学变倍。 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux（以公安部检验报告为准） 支持宽动态不小于106dB。 支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S（以公安部检验报告为准） 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°。 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。 支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。 支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出8160×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25ps图像、全景通道支持输出4096×1200@25fps图像。 产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。（以公安部检验报告为准） 产品支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。（以公安部检验报告为准） 产品支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根子据主码流，子码流和第三码流进行设置。（以公安部检验报告为准） 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作。 具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃。 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓（以公安部检验报告为准） 样机支持快速聚集功能，分辨率设置为2560×1440@25fps，码率为2Mbps，样机可跟踪行人或机动车等移动目标并录像，单帧回放录像文件，每一帧清晰可见。（以公安部检验报告为准） 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。（以公安部检验报告为准） 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（以公安部检验报告为准） 支持车辆拥堵检测功能；全景通道可对监控画面中多边形区域内的车辆拥堵情况进行检测，当车辆所占面积超过设定的阈值时，会产生拥堵报警提示，当拥堵报警持续时间超过设定阈值时，可抓拍图片；报警持续时间阈值可设定。（以公安部检验报告为准） | 台 | 4 |
| 5 | 枪球联动摄像机 | 热成像主从跟踪系统-壁装。 热成像双目筒机： 分辨率：384 ×288 热成像焦距：10mm 热成像视场角：36°×27° 噪声等效温差(NETD)在20mk及以下。（以公安部检验报告为准） 支持白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热及深蓝15种显示模式。（以公安部检验报告为准） 可通过IE浏览器在图像中设置点、线段、区域测温规则，最多可设置10个点，10个区域及1条线段。（以公安部检验报告为准） 可见光焦距：4mm 可见光分辨率：400万 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）:100m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）:300m 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）:11m；极限建议不超过50米 帧率：50Hz:50fps(384×288) 红外补光距离：30m 可见光球机： 焦距：6-240mm 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°-90° 支持三码流。 支持目标跟踪功能：能对移动目标进行自动跟踪。（以公安部检验报告为准） 电源（出厂已带）：AC24V 功率：MAX60W 工作温度和湿度：-40℃-60℃，湿度小于90% 防护等级：IP66 总重量：壁装 11.8kg。 | 台 | 4 |
| 6 | 违停枪球一体机 | 枪球一体机采用一体化设计，由2镜头相机与2颗高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现违章取证抓拍、交通事件检测、交通数据采集、车辆检测多种智能功能，并支持车辆全结构化。 枪机和球机通道同时支持违章取证、交通事件检测、交通数据采集、车辆检测功能，且两个通道可同时开启。 枪球一体摄像机由枪机、球机和扬声器组成。（以公安部检验报告为准） 枪机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；球机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。（以公安部检验报告为准） 枪机内置镜头，支持4倍光学变倍，焦距范围2.8-12mm。（以公安部检验报告为准） 球机内置镜头，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm。（以公安部检验报告为准） 枪球一体机内置不少于2个GPU芯片，可输出不少于两路视频图像（以公安部检验报告为准） 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 视频分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒（以公安部检验报告为准） 球机红外距离不小于250米（以公安部检验报告为准） 可通过客户端软件控制枪机上/下/左/右运动，枪机水平旋转范围：-45°~45°，垂直旋转范围：-5°-30°（以公安部检验报告为准） 球机支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°（以公安部检验报告为准） 语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占用非机动车道现象被触发时，样机可分别发出不同的语言提示（以公安部检验报告为准） 支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99% 支持通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则 支持白天违法停车有效检测距离为300米 支持违法停车抓拍、道路拥堵检测、掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍 支持抛洒物报警、施工报警、锥形路障检测抓拍、交通数据采集查询 支持违法停车检测时间设置，检测时间1-120s可设 具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个。（以公安部检验报告为准） 电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作。工作温度范围可达-40℃-70℃，支持IP67。支持IK10防暴等级。（以公安部检验报告为准） | 台 | 5 |
| 7 | 违停球 | 400万像素红外违章检测一体球 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（以公安部检验报告为准） 内置GPU芯片（以公安部检验报告为准） 摄像机内置镜头，支持32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm（以公安部检验报告为准） 视频输出支持2592×1520@30fps，2048×1536@30fps，分辨力不小于1600线（以公安部检验报告为准） 红外距离不小于550米 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°（以公安部检验报告为准） 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%（以公安部检验报告为准） 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。（以公安部检验报告为准） 网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包（以公安部检验报告为准） 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。（以公安部检验报告为准） 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。（以公安部检验报告为准） 支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%（以公安部检验报告为准） 设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为400米（以公安部检验报告为准） 设备运动结束静止在某个位置，当水平和垂直方向受到外力发生偏移时，设备能够检测角度改变并产生报警信息，并可在OSD上叠加报警信息，水平和垂直角度均可自动恢复到偏移前的位置（以公安部检验报告为准） 可识别不低于300种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%。（公安部检验报告证明） 设备运动结束静止在某个位置，当水平和垂直方向受到外力发生偏移时，设备进行偏移自动校正后停止位置与原位置之间偏差角度应不大于0.1°（以公安部检验报告为准） 可识别不低于5000种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%（公安部检验报告证明） 可识别15种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于99%（公安部检验报告证明） 可识别18种车型，包括两厢轿车、三厢轿车、微型轿车、SUV、MPV、大型货车、小型货车、皮卡车、面包车、大型客车、小型客车、集装箱卡车、微卡、栏板卡、渣土卡、油罐车、混凝土搅拌车、轿跑。车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%（公安部检验报告证明） 设备接收到布控命令后，区域内出现悬挂布控车牌的车辆时，可触发报警并进行水平360°跟踪（公安部检验报告证明） 当监视画面中有雾时，设备可通过客户端触发报警，并上传叠加雾浓度等级的图片（公安部检验报告证明） 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌（以公安部检验报告为准） 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃（以公安部检验报告为准） 符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 | 台 | 4 |
| 8 | 车牌识别摄像机 | ★400万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍枪机护罩一体化网络摄像机。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明） 像元尺寸不小于2.9um×2.9um。（公安部检验报告证明） 镜头接口应采用C或CS接口。 内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明） 宽动态能力不小于120dB；信噪比不小于58dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。（公安部检验报告证明） 支持MD5、SHA256加密算法。（公安部检验报告证明） 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（公安部检验报告证明） 支持人脸抓拍、人体检测、人脸人体检测三种模式。（公安部检验报告证明） 可识别不低于170种车辆品牌。 车辆品牌识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于97%。 具有低温低气压适应性，可在不低于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明） 需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个SD卡槽。 需支持IP67防尘防水。（公安部检验报告证明） 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示。 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（公安部检验报告证明） 射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明） | 台 | 16 |
| 9 | 硬盘录像机 | ★支持接入双目、三目、球型鹰眼、环型鹰眼，鱼眼等拼接摄像机，并可在拼接摄像机的多屏模式下，将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。（以公安部检测报告为准） 支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选。（以公安部检测报告为准） 支持周界报警去误报功能，支持常规距离 中距离 远距离 三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标像素尺（以公安部检测报告为准） 支持低频人员报警功能：可对指定时间段内重复出现的次数少于设定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图。（以公安部检测报告为准） 抓图配置：可在预览界面自由选择任一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息（以公安部检测报告为准）。 支持高频人员统报警功能，对指定时间内重复出现次数多于设定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图；支持按通道、时间进行人员频次报警事件检索，可导出事件报表，支持添加高频人员到人脸库；支持高频人员碰撞任务，统计在指定时间段内重复出现指定次数的人员。（以公安部检测报告为准） 支持web智能展示界面可自定义界面布局。（以公安部检测报告为准） 系统支持报警事件、异常事件实时计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括：硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码流超限、配件板异常、硬盘高温/低温/坏块/撞击/严重故障/无码流异常等；用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像；当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（以公安部检测报告为准） 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1个键盘485接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘。 设备对数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、DVD刻录机等存储设备；支持通过eSATA接口接入外置硬盘，支持SSD固态硬盘;备份格式MP4，DAV和AVI可选;支持配置备份计划，具有自动备份前24小时录像到eSATA盘设置选项;支持通过IE浏览器/客户端远程下载录像。 NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps（以公安部检测报告为准） 支持主码流分辨率：8160×3616（25帧/秒）、6912×2800（25帧/秒）、8208×3072（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）可选。 支持100个车牌库,总库容30万张；支持按照车牌黑名单，白名单进行布防。 支持8路视频流人脸识别和16路图片流人脸识别。（以公安部检测报告为准） | 台 | 5 |
| 10 | 6T硬盘 | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 40 |
| 11 | 交换机 | 交换容量≥5.98Tbps；转发性能≥220Mpps ；≥1业务插槽，可配置防火墙、IPS等硬件插卡，提供官网接入；配置≥24个千兆电口，≥4个万兆光口，≥8个千兆光口； | 台 | 2 |
| 12 | 室外立杆 | 含定制龙门架杆体、地笼、水泥基础开挖等 | 套 | 30 |
| 13 | 室外立杆 | 含3.5米立杆、地笼、水泥基础开挖等 | 套 | 69 |
| 14 | 室外防水箱、防雷器 | 定制 | 台 | 94 |
| 15 | 运营商链路 | 10M | 条/3年 | 94 |
| 16 | 运营商链路 | 20M | 条/3年 | 2 |
| 17 | 运营商链路 | 50M | 条/3年 | 2 |
| 18 | 运营商链路 | 100M | 条/3年 | 4 |
| 19 | 运营商链路 | 1000M | 条/3年 | 2 |
| 20 | 辅材 | 摄像机支架、管线、电源、PVC管等满足工程所需必要辅材 | 批 | 1 |
| 三、访客系统 |
| 1 | 访客机 | 设备硬件配置：工业级主板、四核2.0GHzCPU、64G固态硬盘、DDR3 4GB内存、Win7系统。 设备支持双屏显示，主屏（显示屏）：15.6寸，1920*1080分辨率，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）：11.6寸，1366*768分辨率。 设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据。 支持200W像素高清摄像；摄像角度可调。 设备支持访客黑名单管理功能。 设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出。 设备具有双网口设计。 设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间：≤1.5s。 设备支持读取并发放IC卡作为访客卡。 设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离。 设备的系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。 | 套 | 4 |
| 2 | 运营商链路 | 4M | 条/3年 | 4 |
| 四、智慧灯杆 |
| 1 | 路灯杆 | 8m智慧灯杆，符合行业标注《灯杆照明设施技术条件》CJ/T 3076—1998的规定 一般规范 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 工作温度：温度-30℃~70℃ 材质：主杆 Q235B T4；标准电气箱 不锈钢201 表面处理：镀锌&静电喷粉 | 盏 | 22 |
| 2 | LED光源 | LED灯具(80W） 工作电压：AC100-277V； 电源效率：91%； 色温： 3500K； 功率因数：0.95； 结温：＜80℃； 显色指数：＞Ra70； 浪涌电压：10KV； 工作环境：-40℃～+50℃，10%～90%RH； LED 寿命：＞50000 小时； 防护等级：整灯 IP65； 智能恒流驱动技术，突破电源寿命瓶颈； 人类工效学配光，均匀道路照明；飞利浦流明光源。 | 套 | 22 |
| 3 | ★路灯控制器 | 1.产品功能： 1路电流、电压、电量等参数计量芯片独立采集；1路继电器输出控制（开关）；1路独立调光接口（0-10V)；异常自动监控，死机自我恢复功能。Zigbee通信；调光功能可选配运动感应器辅助参考；其它感知设备信息路由功能，方便扩展感知设备；地址、信道拨码设定，方便快捷；具有自动加入网络和程序自恢复功能以及失联后自动运行开关策略功能； l出现故障时可检测出故障点发生在灯具或控制器本身。 ★2.技术参数： 工作电压：AC85-305V；通信方式：Zigbee通信距离大于800米（空旷情况下）；工作温度：-40--+70℃；防护等级：IP65；额定负载功率：0-500W/路；待机功耗小于1.5W。尺寸：40mm（高）* 176mm(宽) * 65mm(厚）；GB 19510.1-2009《灯的控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求》 符合GB/T 17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》 GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》 GB/T 2423.10-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Fc： 振动(正弦)》 GB/T 2423.21-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 M：低气压》 GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》要求 并拥有国家CNAS认可实验室测试报告。 | 台 | 22 |
| 4 | 中控箱 | 工作电压：AC160-220V l 工作电流:98mA l 工作功率：9.5W l 输出接口：8个LAN口。1个WAN口 l 规格尺寸：400*254*155（mm） l 重量：10KG l 工作温度：-20--+70℃； l 工作湿度：10%至90%(在不凝结水滴状态下) l 通讯方式：RJ45网线 l 安装方式：壁装(明装) l 防水等级：IP54 | 套 | 6 |
| 5 | 高清摄像头 | 200万像素7寸红外网络高清智能球机 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流 50Hz: 25fps(1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:150米 焦距:4.8-110mm，23倍光学 Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90° 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 电源接口:AC24V 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗:40W max（其中红外灯14W max） 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 尺寸:Φ220×353.4mm 重量:4.5Kg | 台 | 11 |
| 6 | 环境传感器 | PM2.5+PM10+温湿度+风速+风向+噪音+光照； 与智慧路灯平台及电子屏配合播放采集信息，供电电压：12V DC； 工作环境：-30℃～+85℃； | 套 | 6 |
| 7 | 户外广播（音柱） | 网络接口: RJ45、10M/100M 网络协议: TCP/IP、UDP 音频格式: MP3/MP2 支持码流: 32K-256K 频带宽度: 80-16KHz 信噪比: 91dB 额定功率 20W 扬声器单元：2*3″ 尺寸： 268mm（高）* 98mm(宽) * 74mm(厚) 供电： 12V DC（适配器） 安装方式: 壁挂式 | 套 | 22 |
| 8 | LED信息发布屏 | 尺寸：0.5m*1m*2（双面）； 像素点组成:标贴三合一； 像素间距：3.81mm； 亮度：≥5500cd/m²； 刷新频率：≥900Hz； 可视角度水平/垂直：120°/120°； 工作电压：AC220V； 平均功率：650W/㎡； 单元板尺寸 244mmx122mm； 驱动方式 1/16扫描； 最佳视角 120°； 异步控制； 整屏尺寸1.1*0.58 | 台 | 22 |
| 9 | 电动自行车智能充电站 | （1）设备输出路数：10路 （2）通信方式:4G （3）输入总电源线：10路≥BVR4mm²（铜芯） （4）支付方式：支付宝、微信、刷卡（可外接投币器） （5）输入工作电压：AC120V-AC250V/50-60HZ （6）待机功率：3W （7）单通道输出电压：AC180V-250V/50-60HZ同步输出 （8）单通道输出电流：5A(可设置) （9）推荐输出电源线：单路≥BVR1.5mm²（铜芯） （10）工作温度：-20℃-60℃ （11）短路保护响应时间：≤10ms （12）外形尺寸：360mm宽×240mm高×88mm厚 （13）重量：4KG | 台 | 22 |
| 10 | 集中控制器 | 1.产品功能： 上行通信支持RJ45/4G 通讯方式；下行通信支持无线Zigbee通讯方式；每个回路设置独立的电能计量芯片，实时采集回路电压、电流、功率、电量、功率因数；策略控制：可以按照设定好的策略，自动控制；电脑远程控制、智能手机移动控制；异常信息状态自动报警；远程程序自动升级或者本地USB端口升级；异常自动监控，死机自我恢复功能；脱离中心控制，自动运行，保证灯的正常开关；6路电量采样。采用linux系统，Cortex-A7四核H3处理器；l具有1000M以太网接口、USB接口；电脑远程控制；短信、智能手机push报警提示；支持多用户同时控制和查询；采用防水合金铝外壳，具有防雷、防脉冲干扰设计，抗干扰能力强，能经受高压、雷电、及高频信号干扰等；备用电池，确保线路掉电信息反馈功能。 ★满足GB 19510.1-2009《灯的控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求》、GB/T 17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》、GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》、GB/T 2423.10-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Fc： 振动(正弦)》、GB/T 2423.21-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 M：低气压》的要求，并拥有国家CNAS认可实验室测试报告。 2.技术参数： 工作电压：单相220V；下控200*2路开关量控制、电量采集、状态反馈、调光控制；工作温度：-40--+70℃；通讯方式：4G/RJ45用户可选；电量检测，精度±2%；尺寸: 201*251*92mm | 套 | 1 |
| 11 | 路灯管理系统 | ★路灯综合管理平台应通过一个平台管理智慧路灯上的所有智慧子系统：智慧照明子系统、环境感知子系统、数字广播子系统、LED信息发布屏子系统、一键呼叫子系统，同时具备统一电量管理、故障管理模块；符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》；拥有国家版权局发布的计算机软件著作权登记证书。拥有国家CNAS认可实验室测试报告。 GIS地图：通过GIS服务，对物联感知数据做统一的显示、分级报警、设备精准定位，无需切换子系统就可通过一张地图对物联感知设备进行管理、并根据各主题图层做显示。 第三方API管理：大数据平台接口：智慧路灯采集的数据，通过平台加工后上传到智慧城市大数据中心，为大数据平台提供数据支撑，同时大数据平台为智慧照明提供模型支持； 可视化大屏：通过可视化大屏，对平台管理范围内的子系统设备的电量、设备数量、设备运行状态通过图表、饼状图、动态图等可视化手段进行综合展示，反映出区域内智慧路灯上所有子系统设备的运行态势，提供决策支撑； 智慧照明子系统：支持对照明设备进行监测和管理，可控制单灯和回路的开关和调光，监测电流、电压、功率、功率因数；支持通过策略设置实现按需照明；支持故障报警直观展示同时可直接在线派单；支持系统扩容，可支撑城市级路灯照明管理；支持用户权限管理、路灯区域管理、设备资产管理、卫星自动校时系统、数据共享、数据备份与恢复、数据查询统计和打印功能。 数字广播子系统：支持实时广播、媒体库管理、定时播放、参数设置和管理，报警信息分析管理。 监控子系统：支持视频监控设备的联网通信状态实时监测；支持监控图像显示、方位变焦控制、回放等操作；可通过平台实现设备间的联动控制； 一键呼叫子系统：平台端可通过前端设备看到呼叫人情况，可与呼叫人进行对话，支持与周围监控的预置点进行联动，通过监控更全面的查看呼叫人周围情况； LED信息发布屏子系统：支持素材库添加编辑；支持视频、图片、文字等信息发布；支持定时发布，设定图片或视频发布时间；支持多个LED屏分组发布信息； 用户管理：提供统一的认证、授权管理机制对于不同的管理者分配不同的管理角色； 系统管理：支持用户管理、升级管理、审批管理、系统参数管理、日志管理、权限管理、报警信息管理、部分联动管理功能； 平台安全：支持给访问的设备（PC机、pad、手机）安装认证证书和安全插件，只有当安全证书、安全插件、系统授权和用户名密码都对其后才能访问本系统进行访问操作；支持信息加密：设备之间通信加密处理(加密方式：哈希加密，MD5加密，Base64数据加密)；存储数据有密码保护；可选配加密狗，提高安全等级。 | 套 | 1 |
| 12 | 运营商链路 | 100M | 条/3年 | 2 |
| 13 | 辅材 | 含电源线、网线、PVC管、地面开槽修补等满足工程所需的必要辅材 | 项 | 1 |
| 五、人行管理系统 |
| 1 | 单机芯左边道 | 闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报。（公安部检验报告证明） 闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角。 闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能。（公安部检验报告证明） 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。（公安部检验报告证明） 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件。（公安部检验报告证明） 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。（公安部检验报告证明） 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于30mm。（公安部检验报告证明） 闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位。（公安部检验报告证明） 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。（公安部检验报告证明） 闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 设备满足IP65防护等级要求。 | 台 | 4 |
| 2 | 双机芯中间道 |  | 台 | 4 |
| 3 | 单机芯右边道 |  | 台 | 4 |
| 4 | 人脸识别组件 | 设备采用嵌入式Linux系统，7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级IK07，支持IP65防水等级。（公安部检验报告证明） 设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s。 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1。（公安部检验报告证明） 设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议扩展身份证阅读器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 设备支持局域网、互联网环境的网络通信，可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 设备支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置。 设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。（公安部检验报告证明） 设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭（公安部检验报告证明） 设备支持视频对讲功能，支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像。（公安部检验报告证明） 设备支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。（公安部检验报告证明） 设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 适用温度范围：-40℃至80℃。 | 台 | 16 |
| 5 | 辅材 | 含电源线、网线、PVC管、地面开槽修补等满足工程所需的必要辅材 | 批 | 4 |
| 6 | 运营商链路 | 4M | 条/3年 | 4 |
| 六、车行监测系统 |
| 1.用于南郊街道停车场 |
| 1 | 道闸 | 直杆快速道闸 包含：2个遥控器、1个防砸雷达 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆长：3米 运行速度：0.9~2.0秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色。 调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）。（以公安部委托检验报告为准） 变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行。（以公安部委托检验报告为准） 按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护 到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位。（以公安部委托检验报告为准） 遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器 到位信号输出:有开到位、关到位信号输出。（以公安部委托检验报告为准） 限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置。（以公安部委托检验报告为准） 状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单。（以公安部委托检验报告为准） 事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志。（以公安部委托检验报告为准） 红绿灯控制功能:放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮 放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆 自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 遥控器锁闸功能:通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆 应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 雷达检测:通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人。（以公安部委托检验报告为准） 具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。（以公安部委托检验报告为准） 过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机） 运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A) 右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向 多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制 电源适应性:220VAC±15%，50HZ±2% 绝缘电阻:设备的电源输入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻应≥100MΩ，经恒温恒湿实验后≥5MΩ。 高温试验：+70±2℃； 低温试验：-30±2℃； 外壳防护等级：IP54。 | 台 | 2 |
| 2 | 防砸雷达 |  | 台 | 2 |
| 3 | 车辆检测处理器 | 具有485接口、2路继电器开关量输出接口；（以公安部委托检验报告为准） 支持接入2路线圈；（以公安部委托检验报告为准） 线圈工作频率：28KHz～120KHz； 支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）；（以公安部委托检验报告为准） 最快响应时间：3.5ms 线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 线圈故障恢复时间：≤100ms； 线圈故障检测时间：＜10ms； 输出IO方式：继电器开关量输出； 工作电压：AC220V；（以公安部委托检验报告为准） 工作环境温度：-40℃～80℃；工作环境湿度：＜93%，无冷凝。（以公安部委托检验报告为准） | 台 | 2 |
| 4 | 地感线圈 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 | 捆 | 10 |
| 5 | 出入口抓拍一体机 | 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)；（以公安部委托检验报告为准） 快门：1/30秒至1/100,000秒； 支持ICR切换； 视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)；（以公安部委托检验报告为准） 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 宽动态范围：95dB 三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，4路IO输入接口，2路IO输出接口，3路继电器输出，1个CVBS接口，1路音频输入，1路音频输出，一个TF卡插槽内置8GTF卡，2个内置LED灯；（以公安部委托检验报告为准） 三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像；（以公安部委托检验报告为准） 样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端；（以公安部委托检验报告为准） 车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；（以公安部委托检验报告为准） 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码；（以公安部委托检验报告为准） 支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%；（以公安部委托检验报告为准） 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机；（以公安部委托检验报告为准） 外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；（以公安部委托检验报告为准） 工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)； 防护等级：IP67；（以公安部委托检验报告为准） 功耗：22WMAX。 | 台 | 2 |
| 6 | 立柱 | 配套立柱。立柱高度：1.3米；立柱直径：60mm。1.3米处可安装一体机；0.5米处可安装“四行LED显示屏”。 | 根 | 2 |
| 7 | 出入口LED显示屏 | 【四行四字】室外显示屏工作电压:AC220V±10％，50HzLED亮度:1200cdLED角度:110°外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃）安装方式:背面抱箍喇叭规格:4Ω10W防护等级:IP65点距:P4.75基色:1红1绿下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485）显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字通讯距离:RJ45 120米功耗:最大50W，平均30W显示面积:高304mm*宽304mm外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装。 | 块 | 1 |
| 8 | 管控终端 | 网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能。（以公安部委托检验报告为准） VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。（以公安部委托检验报告为准） HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示。（以公安部委托检验报告为准） 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息。 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能。（以公安部委托检验报告为准） 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。（以公安部委托检验报告为准） 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能。（以公安部委托检验报告为准） USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。（以公安部委托检验报告为准） 电源电压使用范围：AC220V±20% 绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ 抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象 泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值) 工作温度：-30℃~70℃ 湿度：≤95%。 | 台 | 1 |
| 9 | 配电箱 | 内含正泰空开，空开数量满足停车道闸、人行道闸、地面车位检测的电源取电。 | 台 | 1 |
| 10 | 辅材 | 含电源线、网线、PVC管、地面开槽修补等满足工程所需的必要辅材 | 批 | 1 |
| 11 | LED车位显示屏 | 具体按实确定 | 套 | 1 |
| 2.用于自动驾驶服务 |
| 12 | 道闸 | 直杆道闸 包含：2个遥控器 道闸类型：直杆 道闸方向：右向 道闸杆长：4米 运行速度：3秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：≥30m 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：交流电机 电机功率：90W 功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气 | 台 | 4 |
| 13 | 防砸雷达 | 【防砸雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 台 | 4 |
| 14 | 抓拍一体机 | 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)；（以公安部委托检验报告为准） 快门：1/30秒至1/100,000秒； 支持ICR切换； 视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)；（以公安部委托检验报告为准） 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 宽动态范围：95dB 三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，4路IO输入接口，2路IO输出接口，3路继电器输出，1个CVBS接口，1路音频输入，1路音频输出，一个TF卡插槽内置8GTF卡，2个内置LED灯；（以公安部委托检验报告为准） 三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像；（以公安部委托检验报告为准） 样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端；（以公安部委托检验报告为准） 车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；（以公安部委托检验报告为准） 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码；（以公安部委托检验报告为准） 支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%；（以公安部委托检验报告为准） 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机；（以公安部委托检验报告为准） 外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；（以公安部委托检验报告为准） 工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)； 防护等级：IP67；（以公安部委托检验报告为准） 功耗：22WMAX。 | 台 | 4 |
| 15 | 立柱 | 配套立柱。立柱高度：1.3米；立柱直径：60mm。1.3米处可安装一体机；0.5米处可安装“四行LED显示屏”。 | 台 | 4 |
| 16 | 管控终端 | 网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能。（以公安部委托检验报告为准） VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。（以公安部委托检验报告为准） HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示。（以公安部委托检验报告为准） 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息。 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能。（以公安部委托检验报告为准） 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。（以公安部委托检验报告为准） 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能。（以公安部委托检验报告为准） USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。（以公安部委托检验报告为准） 电源电压使用范围：AC220V±20% 绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ 抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象 泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值) 工作温度：-30℃~70℃ 湿度：≤95%。 | 台 | 1 |
| 17 | 辅材 | 含电源线、网线、PVC管、地面开槽修补等满足工程所需的必要辅材 | 批 | 1 |
| 18 | 运营商链路 | 4M | 条/3年 | 5 |
| 七、环保监测系统 |
| 1 | 室外空气质量综合监测设备 | 该设备具有1路百叶盒（温度、湿度、噪声、PM2.5、PM10、大气压、）采集、1路风速采集、1路风向采集、2路继电器输出（继电器1默认可接现场二级继电器控制雾炮）、1路485从站输出；该设备可通过GPRS方式将数据上传监控软件平台，同时该主机能够外接1路LED屏（54cm*102cm）实时显示当前数值信息 | 项 | 3 |
| 2 | 排水管网综合水质检测设备 | ★实现在排水管网中快速高效准确监测可测pH、电导率、温度、水位、电导率、流量、液位、水温等重点水质指标，并能实时记录数据、传达至数据中台。(1)快速、高效、准确检测水中相关参数的浓度，用户可以根据需要选择检测项目。(2)可对水中常见多种参数进行高精度检测，精度达到城镇排水管网动态监测技术规程相关标准。(3)操作界面更具有人性化，具有标准曲线丢失恢复出厂设置功能。(4)具有数据断电保护功能和数据储存功能，以便随时查询测定记录。(5)打印当前数据和储存的历史数据，具有向计算机传输当前数据和所有的储存历史数据，24小时连续监测。（6）认证指标：产品满足防水、防爆、防腐质量要求；获国家检测机构认证；有该项目专利技术、具备软件著作权；配超标样本自动取样设备。 | 项 | 5 |
| 八、电梯监测系统 |
| 1 | 电梯安全网关套件 | 1、输入电源：DC 12V，3A，后备电源：内置锂电池，2小时，设备功耗：≤12W，视频压缩标准：H.264，视频码率：32K～2M（可调），音频压缩标准：G711A，网络制式：有线或无线，接口：2个10/100M RJ45接口，传输距离：最大300m 2、尺寸：小于300×210×100mm 工作环境：温度范围：‐10℃～55℃；湿度范围：10％～90％ 支持协议：IEEE802.3、IEEE802.3u；IEEE802.11b/g/n； 通讯方式：有线或无线 通信速率大于100Mbps（理论值) 1 路：RS232 通信串口，5V 供电输出，3.81 绿色端子。 1 路：RS485，5V 供电输出，3.81 绿色端子 屏幕分辨率：：1920*1080 屏幕可视角：全视角，水平方向和垂直方向的可视角均为89° 支持卡类型：mifarel S50 mifarel S70 mifare UltraLight、mifarePro 电源输入：DC 12V，5A 设备功耗：≤30W 3、工作温度：0℃~+50℃；存储温度：-20℃~+60℃支持协议：IEEE802.3、IEEE802.3u； 通讯方式：LAN 4、电梯内网关设备，需出具国家电子计算机外部设备质量监督检验中心出具的检验报告 5、为防止影响电梯正常运行，需出具第三方检测机构提供的对电梯运行电磁兼容合格的相关证明文件 130万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最小照度:0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角: 72.4°(2.8mm（93.8°）、6mm（45.7°）、8mm（35.3°）可选) 调整角度:水平:0°~355°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~355° 宽动态范围:数字宽动态 视频压缩标准:H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1280×960 存储功能:NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:圆头电源接口 功耗:DC12V:5W MAX 红外照射距离:最远可达30米 防护等级:IP67 尺寸(mm):φ114.6 x82.1 重量:裸机370g; 带包装：560g2.4GHz频段，802.11b/g/n，无限传输速率可达300Mbps； 10dBi高增益双极性天线； 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK数据加密；标准协议：IEEE802.11b,IEEE802.11g, IEEE 802.11n；接口：2个10/100M RJ45接口，支持POE供电；无线传输速率：11n：达到300Mbps（动态）11g达到108Mbps（动态）EVDO：5.6Mbps（动态）WCDMA：7.2Mbps（动态）LTE：30Mbs（动态） 工作温度：-30~70度；相对湿度：10%~90%；传输距离：最大5km一键报警按钮是无底盒应急开关，该款应急按钮盒将按钮开关、面板、连接线集中到一款壳体上，盒体总厚度 12mm，面板和按钮采用螺钉方式固定在轿壁上，美观大方、时尚简洁，应急按钮安装于轿壁厅，在门厅处起当轿厢困人时，起到紧急呼叫的应急开关作用，寿命300万次。当按钮按下后， 触发信号进入电梯安全网关，然后由网关把报警信息快速传递到监控平台， 监控平台立即启动声控报警给监控人员。 | 套 | 3 |
| 九、LED拼接屏 |
| 1 | P5 户外全彩LED显示屏 | ★1、P5户外全彩像素密度：40000点/m² ;单元尺寸（W*H）:320mm*160mm ★2、投标产品具有整屏平整度≤0.2mm；模组间拼缝≤0.2mm（提供具有CNAS标识检测机构出具的检测报告证明） 3、显示屏尺寸：长3.84m*高2.4m； ★4、色温：2000K-10000K连续可调，并可自定义色温值。可设：100%，75%，50%，25%等多挡电平白场调节。（提供具有CNAS标识检测机构出具的检测报告证明） ★5、噪声：LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与环境背景噪声相差均不超过1.0dB（A).(环境背景噪声为27.5dB（A)),（提供具有CNAS标识检测机构出具的检测报告证明） 6、投标产品水平左右视角≥160°（CR≥10）、垂直上下视角≥160°（CR≥10）； 亮度均匀性≥98%（提供具有CNAS标识检测机构出具的检测报告证明） 7、投标产品具有发光点中心距偏差＜1%；（提供具有CNAS标识检测机构出具的检测报告证明） 8、峰值功耗：≤750w/㎡；典型功耗：≤250w/㎡。（提供具有CNAS标识检测机构出具的检测报告证明） 9、显示屏亮度≥6000cd/m²（色温6500K，校正后）（提供具有CNAS标识检测机构出具的检测报告证明） 10、支持逐点亮度、色度校正，校正数据存储在模组里。 11、投标产品最大对比度≥8000:1; 12、提供视频图像数据的网络发送速率的平滑方法证书 13、色度均匀性需在⊿x=0.0012,⊿y=0.0011之内（提供由国家电子计算机外部设备质量监督检验中心出具并具有CNAS标识的检测报告证明） 14、投标产品具备20条以上的可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整。（提供具有CNAS标识检测机构出具的检测报告证明） 15、高低温运行：-20℃±2℃~60℃±2℃环境中，通电连续工作48小时，产品外观结构和功能均能正常工作 | ㎡ | 9.5 |
| 2 | 接收卡 | 1.全彩：常规256*256 2.灰度等级：最高65536级灰度 3.最小OE控制宽度：8纳秒，并按8ns倍数增减 4.数据对折：支持同向对折，反向对折等，可显著提高刷新率 5.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响 | 套 | 1 |
| 3 | 视频处理器 | 1.帧同步技术，输出图像间无错位和延迟 2.无缝切换、淡入淡出切换、融合切换 3.LCD显示，更人性化界面，网络设置，视频输入/输出接入信号一目了然。 4.更短的启动时间。 5.按键操作：可以不通过软件对大部分功能做出设置 6.产品使用更加灵活，每一路的输出位置可以任意调节。 | 台 | 1 |
| 4 | 配电系统 | 按实际所用功率进行定制 | 套 | 1 |
| 5 | 屏体框架 | 定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准；外框、包边根据采购人实际使用环境进行定制，保证整体装饰美观大方； | ㎡ | 9.5 |
| 6 | 立柱、挖坑预埋 | 立柱、预埋件 | 项 | 1 |
| 7 | 控制电脑 | 各项参数配置不低于如下配置： 处理器：九代i5-9400，主频2.9GHz 内存：配置 ≥8G DDR4 硬盘：1T机械硬盘/256G固态 显卡：2G独显 显示屏19.5寸液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 8 | 运营商链路 | 10M | 条/3年 | 1 |
| 9 | 辅材 | 根据屏体面积按国标规格布线（总电缆线拉到屏体旁） | 批 | 1 |
| 十、中心数据展示 |
| 1 | LCD拼接屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； ★分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8 ms (G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 2 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 2 可定制接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤ 192 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 外形尺寸：1213.50 (W) mm × 684.30 (H) mm × 70.59 (D) mm； 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； | 台 | 9 |
| 2 | 增强型一体机 | ★投标产品需提供权威机构所出具的CCC、RoHS、CE、FCC检测报告。 投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。（提供公安部出具的型式检验报告复印件证明） 投标产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。（提供公安部出具的型式检验报告复印件证明） 投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 投标产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。（提供公安部出具的型式检验报告复印件证明） 投标产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。（提供公安部出具的型式检验报告复印件证明） 投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能。（提供公安部出具的型式检验报告复印件证明） 投标产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（提供公安部出具的型式检验报告复印件证明） 投标产品支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。 投标产品支持走廊模式显示功能。（提供公安部出具的型式检验报告复印件证明） 投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。（提供公安部出具的型式检验报告复印件证明） | 台 | 1 |
| 3 | 支架 | 支架特点： 1、支持现场扩容 2、积木式，方便安装 3、生产周期短（标配） 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。户外支架外观材料可依据场景选择如冷板、SUS304、SUS316、铝塑板、铝单板等材料，表面处理方式可选户外塑粉、喷漆、氟碳漆等工艺。 | 套 | 9 |
| 4 | 高清线 | HDMI电缆,15m,黑色 | 条 | 17 |
| 5 | 多媒体地插 | HDMI+音频+网线 | 只 | 8 |
| 6 | 85寸智能电视机 | LED液晶智能电视，酷开操作系统/兼容安卓5.1； 屏幕寿命：≥30000小时；能效等级：等于或优于2级；屏幕尺寸：85英寸；屏幕比例：16:9；物理分辨率：3840*2160；对比度：≥1000:1；响应时间：≤8ms；产品功耗：≤200W；待机功率：≤0.5W;有线/WIFI/蓝牙功能；声音输出功率：≥8W*2;显示技术：六基色、屏变功能。 | 台 | 2 |
| 7 | 控制台 | 定制，控制台5工位设置 | 套 | 1 |
| 8 | 配电系统 | 按实际所用功率进行定制 | 套 | 1 |
| 9 | 专业音箱 | 1、扬声器系统配8.0寸高效率低音单元与两个1英寸钛膜压缩高音单元 2、相位修正技术 3、能提供扬声器电子保护电路装置证书 4、频率响应（-10dB）: 65Hz-19KHz 5、灵敏度： 95 dB 6、连续声压级: 117 dB 7、最大声压级: 123dB 8、额定功率： 160W 9、额定阻抗： 8 ohms 10、辐射角度： H90°×V60° 11、驱动单元： LF 1×8〃 HF1× 1〃钛膜高音 12、尺寸: 宽258mm×深246mm×高425mm 13、重量kg： 11 | 只 | 4 |
| 10 | 音箱功放 | ★1.内置DSP音箱处理器，专设RS485网络接口，可连接电脑设置功放各种参数，用于更好地调整音箱及声场，最大限度提升系统性能。 2.输出功率：2X400W/8Ω，2X600W/4Ω，1X1200W/8Ω桥接 3.频率响应：20Hz—20KHz，±0.5dB 4.信噪比：1KHz，0.775V输入，>105dB 5.输入灵敏度：0.775V 6.总谐波失真：<0.1% 7.阻尼系数：正常工作条件，63Hz，>300 8.声道分离度：1KHz，0.775V输入，＞75dB 9.功放保护功能：具有直流风机智能温控装置；（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明。） 10.尺寸：89×483×280mm（2U） 11.净重/毛重：5.5Kg/7Kg | 台 | 2 |
| 11 | 调音台 | 1.16路输入【(12路MIC+LINE+INSERT)+2(路立体声)x2】。 2.+48V幻象电压。 3.一组平衡立体声输出。 4.一组平衡监听输出。 5.一组混合插入。 6.二组平衡式AUX1，AUX2 输出。 7.一组录音输出。 8.一组2-TRACK输入。 9.高增益，低噪声设计。 10.内部使用了TI低噪声精密运放芯片。 11.中频扫描采用欧式方式扫描。 12.使用高质感精密电位器，可精准控制信号电平。 | 台 | 1 |
| 12 | 音箱处理器 | 1、24-bit DSP技术，高性能AD/DA，人性化设计，性能更出色，操作更便捷； 2、灵活组合的4输入8输出/2输入6输出, 多种分频模式； 3、输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB； 4、每个输入/输出通道有9段参数均衡, 每段参数均衡均具备有参数, PEQ，Low-Shelf , High-Shelf ; 5、参数均衡（PEQ）频率范围从19.7Hz到20.9 kHz, 增益范围从-30dB到+20dB,Q值范围从0.404到28.852； 6、输出高通、低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择，滤波器斜率有：-12dB , -18dB，-24dB , -36dB , -42dB，-48dB, 7、滤波器类型：巴特沃斯（Butterworth）,贝塞尔（Bessel），宁克锐（Linkwitz-Riley）； 8、每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms ，带延时开关； 每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值，压缩比，上冲时间和释放时间； 9、每个输出通道带相位反转功能； 10、通道复制功能，令调节更省便； 11、多通道链接功能，可同时设置多个通道参数； 12、直观友好的用户界面，USB, Rs485等多种方式与上位机连接； 13、开关电源：AC 90V~ 240V, 50Hz/60Hz。 | 台 | 1 |
| 13 | 无线手持麦克风 | 通道数：双通道 面板显示：OLED屏可同时显示发射器编号,RF/AF信号强度,SQ设置,发射器的电池电量,工作频率及发射功率 频率稳定度:±5ppm(零下5℃-50℃) 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频段：640.125-690.000MHz； 频率宽度: 50（6.25*2*4）MHz 频率间隔:125KHz 可切换频道数： 400（100x4) 操作方式:飞梭旋钮、按键设置 接收方式:真分集式(True Diversity) 射频灵敏度：-105dBm（12dB S/N） 最大偏移度：±45KHz 综合S/N比:≧105dB（1KHz-A) 综合失真度:≦0.5%@1KHz*综合频率响应：70Hz-14000Hz 音频灵敏度：-40±3dB 最大声压级：108dBA@1KHz，THD 1% 最大输出电平：XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS)/600Ω;Φ6.3非平衡式混合输出LEVEL;340mV(RMS)/5KΩ 音量输出调整：输出电平可随意调整 静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度 接收距离：无障碍阻隔接收距离约80米 发射器参数： 载波频段：640.125-690.000MHz； 单机频段宽度：50MHz 可调频率：400个 调频方式：红外对频 发射器输出功率：16mW 频率稳定性：±5ppm（零下5℃-50℃) 最大偏移：±45KHz 拾音头：手持话筒动圈式，腰包电容式 供电方式：两节AA电池 电池寿命：约8小时（发射器功率为16mW时） | 套 | 1 |
| 14 | 电源时序器 | 1、采用MCU控制；不劣于80A电源输入带过流保护。 2、LED电压指示监控当前电压。 3、过压报警功能（带报警铃声），。 4、支持单机控制、多机联机控制，串口控制、外接设备触法控制功能 5、支持不少于6路DC12V/1.2A和1路USB接口的DC5V输出。 6、压显示精准度：空载时±1%，满载时±10% 7、输出通道数和插座模式不少于14路，万用电源插座 8、每通道最大输出电流：20A 9、时序开关频率：每1步/秒 10、工作电压：~220V±10%；工作频率：50Hz±5% 提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格 | 台 | 1 |
| 15 | ★云主机 | 1 4核 16G 500G 2 4核 32G 2T 3 4核 16G 1T 4 云安全中心 | 套/3年 | 1 |
| 16 | 短信通知套餐 | 提供短信服务通知 | 套/3年 | 1 |
| 17 | 控制电脑 | 各项参数配置不低于如下配置： 处理器：九代i7 内存：配置 ≥32G 硬盘：1T机械硬盘/256G固态 显卡：2G独显 显示屏19.5寸液晶显示屏 | 台 | 2 |
| 18 | 防火墙 | 网络层吞吐量：5G，应用层吞吐量：400M，并发连接数：2000000，新建连接数（CPS）：20000，SSL VPN推荐用户数：15，SSL VPN最大用户数：40，SSL VPN最大理论加密流量：160M，IPSec VPN最大接入数：1000，IPSec VPN加密速度：130M。 内存大小：4G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 具备静态路由和多播路由，支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议。 支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。 具备ARP代理功能，对指定地址的ARP请求使用指定接口的MAC地址应答，实现保护内网主机。 具备标准DHCP服务功能，可为终端统一分配IP地址。 具备DNS透明代理功能，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。 支持IPv4/IPv6双栈工作模式。 支持基于区域、IP地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置应用控制策略。 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。（需提供产品功能截图证明） 产品内置应用特征识别库，支持不少于4500种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 ★具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具备CNAS认证标志的“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 支持TearDrop 攻击、IP数据块分片传输、Land攻击、Smurf攻击、WinNuke攻击、超大ICMP数据攻击等异常报文攻击防护，支持IP协议异常报文和TCP协议异常报文攻击防护。 支持ARP欺骗类攻击防护。 支持对HTTPS协议加密会话进行解密分析，支持基于区域、对象、业务类型、服务器IP/端口设置解密策略。 ★支持对HTTP、HTTPS、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP协议进行病毒检测和查杀，支持最大10层的压缩文件查杀。（需提供相关功能截图证明） 支持病毒排除设置，支持基于文件MD5值和文件下载URL设置病毒白名单； ★支持防火墙内置蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；（需提供相关功能截图证明） ★具备勒索软件通信防护功能，提供具备CNAS认证标志的“勒索软件通信防护”产品功能检测报告。 产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过4500种特征规则。（需提供产品功能截图证明） 具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 ★具备网端云协同联动功能，提供具备CNAS认证标志的“网端云协同联动”产品功能检测报告。 支持应用控制策略有效性检测，保障策略持续优化。 支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。（需提供产品功能截图证明） ★支持将防火墙安全数据上报云端分析，提供云端独立平台用于安全人员进行安全分析和管理，云端平台需要包含但不限于资产安全、策略下发、安全事件自动处置等功能（需提供产品功能截图证明） 支持针对业务攻击事件汇总，展示攻击事件类型TOP5及当前业务命中的全网实时热点事件，支持通过地图区域颜色深浅展示攻击者的分布与数量。 支持实时检测当前网络的整体安全状况，显示当前安全风险问题，并提供建议方案便于快速开展日常安全运维。 ★支持通过微信方式，实现周期性发送安全报告，包括日报、周报、月报，报告包含但不限于业务态势得分，脆弱性概况、攻击防御、主机风险等。（需提供产品功能截图证明） ★支持发生紧急安全事件时，可通过微信的方式，实时通告给安全管理人员，安全人员可以在微信上一键下发策略至本地防火墙设备进行处置。（需提供产品功能截图证明） 支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； 支持管理员双因素认证，包含用户名/密码和Key等不同方式。 | 台 | 1 |
| 19 | 核心交换机 | 交换容量≥15Tbps；包转发率≥7000Mpps；以太网支持千兆电口、千兆光口、万兆光口、40G端口、100G端口，单槽位40G端口密度≥ 12，支持FCoE、OLT、RPR接口；单台配置双电源，双引擎 ,千兆电接口≥24个；千兆光接口≥24个；万兆以太网光接口≥8个；千兆单模模块≥20个;SFP+电缆3m≥1根）<如果核心需要虚拟化必须配备SFP+电缆，线缆可在配件中找到>； | 台 | 1 |
| 20 | 辅材 | 根据屏体面积按国标规格布线（总电缆线拉到屏体旁） | 批 | 1 |

3、自动驾驶体验服务费用

| 1 | 测试部分 | 一、场地费用 | 直道场地费 | 项 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 动态广场场地费 |  |  |
|  |  |  | 测试调试场地应用 | 项 | 1 |
|  |  |  | 测试准备车间 |  |  |
|  |  | 二、主要测试设备 | V－BOX/RT （含基站等） | 项 | 1 |
|  |  |  | 假人等测试设备 |  |  |
|  |  |  | 动态/静态目标车辆 |  |  |
|  |  |  | 车辆与监控中心对接 |  |  |
|  |  |  | 测试人工费用 |  |  |
|  |  | 三、人工服务 | 测试验证报告 | 项 | 1 |
|  |  |  | 自动驾驶数据监控协议适配服务 |  |  |
|  |  |  | 相关服务人员费用 |  |  |
|  |  |  | 拖车安排 |  |  |
|  |  | 四、牌照办理 | 车辆过线检测 | 项 | 1 |
|  |  |  | 开放道路测试牌照办理服务 |  |  |
| 2 | 研发部分 | 1、整车性能指标：跟车稳态误差<10%（时距）；控制周期≤100ms（每100ms以内输出一条控制指令）；可以随时切换人工干预模式。 2、主动转向系统：拥有AC无刷伺服电机、拥有力反馈系统、最大输出扭矩:25.8Nm(300%)、转向角度:±540°软件控制终止、传感器数据:转向管柱位置、速度和扭矩 3、转向系统：主动转向速率不低于360度/s、响应时间<100ms 4、制动系统：改装后的最大制动力不低于0.4g、响应时间<100ms 5、远程驾驶控制台：含方向盘、油门踏板、刹车踏板、换挡、遥控车辆选择、现场/远程控车切换、转向灯控制、耳麦（用于模拟驾驶座舱内驾驶员与遥控驾驶车辆内驾驶员之间进行语音通讯）等 6、单元舱控制单元：定制开发，建议与车载控制单元的硬件同型号，一主一备；硬件设备供电电源为直流12V，功耗小于100W，尺寸小于25cm×25cm×8cm；包括音视频解码器和遥控驾驶控制器两个功能模块；提供座舱控制单元内所有部件的软件源代码及其使用说明书。 7、座舱交换机：定制开发，用于模拟驾驶座舱对外的数据通讯 8、车载摄像头：定制开发，每车暂定使用5个，每车预留备用1个；对于视频的性能规格要求不低于：分辨率1920*1080、编码H256、帧率30fps、像素200万；满足三亚地区高热、高湿、高盐的应用环境条件；满足车载应用的防雨、防尘、抗震、节能等约束条件；满足三年不间断连续运行无故障； 9、车载控制单元：定制开发，每车一个，建议与座舱控制单元的硬件同型号；由音视频编码器、CAN线控器、WiFi通讯器等三个功能模块组成；音视频编码器负责将现场车端的音频和视频信息进行量化编码，最终发送到远端的模拟驾驶座舱，供模拟驾驶员和观众使用；CAN线控器实现遥控驾驶车辆的线控功能。一方面它从底盘控制CAN总线采集车辆状态信息发送给远端模拟驾驶座舱的驾驶员和观众，另一方面它接收远端模拟驾驶座舱驾驶员的控车指令发送给底盘控制执行遥控操作。WiFi通讯器负责车载控制单元与车机IHU之间进行通讯。需要开发遥控驾驶APP程序，运行在车机IHU的Android系统上，APP通过IHU触摸屏完成如下功能：切换驾驶权（远程模拟驾驶座舱内驾驶员、现场遥控驾驶车辆内驾驶员）、远程模拟驾驶座舱与现场遥控驾驶车辆之间的语音数据传输、语音功能开启/关闭、遥控驾驶状态信息显示等。三个功能模块需要集成在同一个硬件设备中实现，并且这个硬件设备与模拟驾驶座舱中的座舱控制单元最好为同一型号硬件设备，具有相同的操作系统和驱动程序，业务应用程序可以不同提供车载控制单元内所有部件的软件源代码及其使用说明书，若因产品保密或产权问题无法提供某个部件源代码时，应提供相应的目标程序，同时提供此目标程序的使用说明书硬件设备满足三亚地区高热、高湿、高盐的应用环境条件硬件设备满足车载应用的防雨、防尘、抗震、节能等约束条件硬件设备满足三年不间断连续运行无故障 10:显示屏：为参观者提供远程车辆的行驶实况视频和车辆状态信息（包括车速、挡位、转向灯、控制状态等）2行*3列共6个HDMI输入接口的显示器及视频解码器可显示车前、车后、车左、车右、车内等多个视角的至少超清（1080P）的行驶实况视频和车辆状态信息 11.车载通讯设备：将车载摄像头的实况视频和车辆行驶状态数据通过无线传输方式发送到模拟驾驶座舱；同时接收模拟驾驶座舱的驾驶员控车指令再转发给车载控制单元、每车1个，建议型号为华为5GCPEPRO、硬件设备满足三亚地区高热、高湿、高盐的应用环境条件、硬件设备满足车载应用的防雨、防尘、抗震、节能等约束条件、硬件设备满足三年不间断连续运行无故障 12、驾驶权切换控制：现场控制->远程遥控：在现场道路上的车内驾驶员主动请求出让车辆驾驶权时，远程模拟驾驶座舱内的驾驶员同意接管后，车辆驾驶权切换给远程模拟驾驶座舱内的驾驶员。远程遥控->现场控制：在远程模拟驾驶座舱内的驾驶员请求出让控制权后，现场道路上的车内驾驶员同意接管后，车辆控制权切换给车内驾驶员。现场控制的优先权高于远程遥控，例如当车辆处于远程遥控状态时，车内驾驶员的转向轮和刹车等重要操控仍然生效；当车辆处于现场控制状态时，远程模拟驾驶座舱内的驾驶员无法操控车辆。对于不影响车辆行驶姿态和轨迹的其它舒适类辅助功能，例如空调调节、车窗升降、雨刷、灯光、座椅调节、娱乐系统等（以业主提供的CAN信号为准），可以不受车辆驾驶权的约束。驾驶权切换全流程需要在3秒内完成（驾驶员人工操作时间另计），包括切入或切出的触发信号的产生、传输、响应和远程模拟驾驶座舱接管功能的启动、初始化、运行/退出。在切换全过程中假定驾驶员是时刻待命的，并可在2秒内完成需要人工操作的动作。 13、远程遥控驾驶：位于远程模拟驾驶座舱内的驾驶员，通过模拟驾驶台，远程操控现场道路上的遥控驾驶车辆，完成车辆起步、加减速、直行、转弯、避障、停车、车灯/雨刷/车窗/换挡等控制动作（以业主提供的CAN信号为准）。要求5G远程遥控驾驶系统可以驱使最大200km之外的有5G网络覆盖的异地车辆，以50km/h的最高限速，在城市非封闭公开道路上安全行驶。可以在保证远程模拟驾驶座舱内驾驶员的可感（不眩晕）可控（反应及时）情况下，在一定时间段内（≥1分钟）达到50km/h最高速度即可、利用5G+MEC通讯网络的短时延和高可靠性，使得位于远程模拟驾驶座舱内的驾驶员通过模拟驾驶台发出的控车指令，可以快速及时地传输到道路现场的遥控驾驶车辆的底盘线控设备上。要求端到端的控车指令传输时延小于20ms（相当于0.28m@50km/h），传输丢包率小于0.1%，控车指令数据包无连续丢包，相邻两次丢包时间间隔大于50ms，传输速率大于10Mbps。、利用5G+MEC通讯网络的高传输速率特性，使得位于远程模拟驾驶座舱内的驾驶员可以通过显示屏，实时观察到道路现场车辆的路况和车况信息，路况信息包括车前、车内、左后、右后、中后等视角的视频信息，车况信息包括车辆仪表盘状态显示信息，例如车速、挡位、转向灯、车门及其它故障指示等。因5G通讯网络自身原因造成无法满足上述参数指标要求时，需要输出相应的分析和测试报告。 14、“一控多”功能：支持一个模拟驾驶座舱可以分时控制2辆遥控驾驶车辆。模拟驾驶座舱对不同车辆的控制切换总耗时小于500ms、为确保安全，要求被控车辆切换时的最高限速可由业主配置，出厂默认值设定为0km/h，切换过程的所有交互指令需要有详细日志记录，可由业主提取分析 15、数采及显示系统：操作系统:Windows7/10(64bit)、接口:SerialRS-232,USB、I/O、模拟输入:5ch12-bit、模拟输出:4ch8bitPWM、数字输入:35ch/数字输出:7ch、直接输出:3ch、其中，12.3寸的全液晶仪表可以由用户通过GUI编译软件进行定制化编译、 16、激光雷达：激光波长，905nm、发射点频，320kHz，640kHz、回波强度，8bit/12bit、垂直角分辨率，1°、1.5°、2°、2.5°、3°、水平视场角，360°、水平角分辨率，0.09°~0.36°、（5~20Hz）、最大测距，大于或等于200m、测距精度,2cm、刷新频率,5-20Hz、通信接口,Ethernet,PPS、重量,小于1000g、工作电压,9～32VDC、功耗小于或等于8W 17、毫米波雷达：适用于ADAS、自动驾驶等场景，包括车辆前向防撞、前向距离控制、自动跟车等领域、水平角分辨率，1.6°（长距模式），3.2°@0°/4.5°±45°/12.3°@±60°（短距模式），在满足1.5到2倍分辨率条件下可对两个物体进行区分、水平角精度，±0.1°（长距模式），±0.3°@0°/±1°@±45°/±5°@±60°（短距模式）、距离测量，远距离扫描小于或等于200米，分辨率为大于或等于1.79米；近距离扫描约100米，分辨率不小于0.42米。、速度范围-400km/h…+200km/h(表示远距离目标，+表示靠近目标)、速度精度，±0.1km/h、天线通道数，4TB/6RX=24通道=2TX/6RX(长距模式)、2TX/6RX(短距模式)、循环周期，长和短距离均约60ms、发射频率，遵守ETSI&FCC，77GHz、传输能力，14.1dBm@77GHz≤35.1dBm,扫频带宽500MHz、工作电压，8～32VDC、防护等级,IP6k9k/IP6K7 18、操作维护与安全告警功能：远程遥控驾驶系统需要具有用户权限管理功能，对管理人员、驾驶人员、运维人员等不同类别的用户组分配不同的使用权限，对用户组可以进行增加、删除和修改等操作；远程遥控驾驶系统需要具有数据安全管理功能，对涉及驾驶安全或个人隐私的关键或敏感数据进行加解密、读写控制等特殊处理；远程遥控驾驶系统要具有完善的自检和告警功能，在上电初始化阶段自动检查各软硬件单元的准备情况，在运行阶段实时监控各软硬件单元的工作状态，发现异常时及时告警并记录；远程遥控驾驶系统要具有完善的日志管理功能，可对关键的驾驶员操作、重要的信息数据等进行日志记录、存储和查阅；远程遥控驾驶系统要具有方便的软件版本管理功能，提供升级、回退等版本操作工具软件。 19、法规及标准的符合性要求：设备系统的采购为交钥匙工程，所有设备相关的运输、安装等统一负责、该系统的所有部件应是全新未使用的、机构部件完整、功能完备、可正常运转的提供的设备清单必需是充分的、足够的，业主不再需要购买其它任何设备或工具。设备应满足中国、欧洲、美国及日本在设备、电气、安全和环保等方面相关标准和法规。包括但不仅限于EN61000-4-5/EN61000-4-6/EN61000-4-8/EN，61000-4-11/EN55011等。必要时需提供该产品按照标准规范进行的检测报告以资证明。 20、机械技术要求：机械设计、结构符合ISO/TC199机械安全标准，或ISO12100最新现行机械设计安全标准 21、电气（包括信息系统）技术要求：通用电气技术要求、设备的电气设计及安装应符合IEC61010—1：2001“测量、控制和实验室用电气设备的安全要求”标准中第一部分的通用要求，以及IEC60364-1：2005的低压电气安装标准。设备电脑数据备份要求在设备调试完毕后，应对设备电脑（包括控制台电脑/工控机电脑/PLC存储单元等具有原始程序和数据存储功能的部件）进行数据镜像备份。 22、设备工作条件：设备所在场地实际自然环境温度及湿度等条件参数；若业主的环境不满足，应根据所提供设备的耐受环境温度和湿度范围给出改进建议。能源动力：对于接入业主能源动力（指水电气）主干网线的接口，业主应在接口处配置独立的接入阀门和总闸开关以及独立的监视仪表如水压表/气压表等以便能独立切断相关能源以及就近获知能源介质的状态。建筑与设备环境：占地空间与建筑要求，业主根据已有安装地点的实际考量给出预估占地面积和建筑高度以供参考、地面沉降与地基要求：应充分考虑到建筑的自然沉降产生的设备地基水平的变化，由此可能对设备带来潜在的风险，故应向业主提出建筑地基的要求；并给出设备对该风险容忍范围和避免风险的建议。消防：应根据其设备的属性特点及客户的常规做法向业主建议消防系统的方案，包括是否需要火灾监测报警、防爆、火灾自动灭火系统等。设备/部件标识及外观颜色要求、提供的设备产品及其部件标识必须符合中华人民共和国国家标准 23、安全：须满足国家认可的所供设备的生产、制造资质。提供的设备、设施必须符合国家的规定、行业的要求，同时也必须满足《OHSAS18001》、《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》及其他中国的相关法律法规要求。若产品属于或包含特种设备，应按中华人民共和国发布的《特种设备安全监察条例》及相关规定执行，向业主提供完整的相关检测报告和证书，包括中国国家安全监督机构颁发的制造、安装资质证书，并协助业主获得安全使用许可。设备设施应能满足维修时的上锁挂牌功能，即维修作业时，能源控制装置切断后能够通过使用相应的锁具进行锁定。设备设施上的安全标志须提供中文内容。对设备设施，提供完善的设备设施安全操作说明书，对操作人员进行培训，确保操作人员熟练掌握操作方法和要求。用于建筑和设施的材料、保温芯材，如非指定材料，耐火等级须达到GB8624A（阻燃）标准。设备设施作业面高于1.8米且存在临边作业，要安装护栏（或生命线、安全带挂点等）消除坠落风险。对于安全，如果没有提及适用标准，则应符合设备制造国适用的官方标准。上述标准和法规必须是已发布实施的最新版本。 | 项 | 1 |
| 3 | 5G信号覆盖 | 提供园区内（南郊数字产业园、炬光电子信息产业园）5G室外基站信号密度覆盖资源服务证明，至少提供15个及以上5G室外基站。或提供证明可在投标后，完成至少提供15个及以上5G室外基站能力，要求在合同签订之日起180日历天内完成，否则要求更换运营商，直至满足该要求为止。 |  |  |

### 三  商务需求及其他需求

1、质保期及运维服务

1.1、除特殊注明外，所有设备质保期为3年，运维服务期3年，自项目竣工验收合格之日起算；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在8小时内不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

1.5、供应商负责与园区企业对接，采集相关数据，并满足采购人需求。

2、付款方式：见合同条款。

3、安装调试

3.1、送货安装地点：按采购人要求。

3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、合同验收

4.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

4.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

4.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

5、完工期

本项目要求2023年6月份完成竣工验收。

6、工作范围：

- 根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 提供完整成套的设备；

- 产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

- 完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

- 对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

- 质保期内的维保及维修；

- 售后服务的措施及承诺；

- 项目运维服务。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

## 第七部分  合同主要条款

本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方也可根据实际情况另签合同条款，但不得更改采购文件中的实质性条款。正式合同以双方签字盖章的文本为准。

### 第一部分  协议书

甲  方（全称）：

乙  方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本设计实施事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

项目名称：温州城市数字科创园核心区基础设施提升工程一期（数字化园区改造工程南郊园区、炬光园区片）

项目地点：温州鹿城

工作内容：温州城市数字科创园核心区基础设施提升工程一期（数字化园区改造工程南郊园区、炬光园区片）

资金来源：财政统筹

二、工程承包范围

见采购文件。

三、合同工期

本项目要求2023年6月份完成竣工验收，具体里程碑进度：见项目建设条款。

四、质量标准

工程质量标准：

硬件：按国家、行业、浙江省现行施工验收规范及质量评定标准达到合格，由甲方组织验收。

软件：由具有相关资质的第三方检测机构评测，由甲方组织验收。

五、合同价款

币种：人民币

合同总价(大写)：                 （含税）

(小写)：

其中:

- 应用软件开发________万元；

- 硬件设备________万元；

- 自动驾驶体验服务________万元。

六、乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工并承担工程质量保证责任。

七、甲方向乙方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、合同文件及解释顺序

除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）	本合同签订后双方新签订的补充协议

（2）	本合同协议书

（3）	本合同专用条款

（4）	项目建设条款

（5）	中标通知书

（6）	招标文件

（7）	投标文件及附录

（8）	标准、规范及有关技术文件

（9）	建设方案

（10）	其他合同文件

合同履行中，甲方、乙方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

（以下无正文）

### 第二部分  合同专用条款

### 1. 定义

1.1  本合同下列术语应解释为：

1）结算价：指项目竣工后政府相关部门审定（审核）的结算价。

2）“平台”系指乙方根据本合同约定向甲方提供的硬件、软件、技术文件及与设备有关的材料、专用工具、备品备件等。

3）“甲方”系指__________________________________________________________________。

4）“乙方”系指__________________________________________________________________。

5）“项目现场”系指______________________________________________________________。

6）其他：_______________________________________________________________________。

7）“合同有效期”是指本合同正式生效日至竣工验收合格、并甲乙双方全面履行完成各自在本合同下义务的整个期限。

8）“建设期”是指项目试运行完成并通过初步验收的期限。

9）“运维服务期”是指项目终验通过第二日起开始的提供服务时间。

10）“技术资料”指乙方根据本合同约定向甲方提供的与合同设备及系统的安装、调试、试运行、性能考核、操作以及维修有关的技术指标、技术规格、图纸、文件和手册（维护手册、使用说明书等含电子文档）及相关软件、平台相关源代码及其他资料。

11）“技术服务”指乙方根据本合同约定，在合同设备及系统的安装、调试、试运行、性能考核、操作、维修等方面向甲方提供的服务等。

12）“技术培训”指乙方根据本合同约定，在合同中设备的安装、调试、试运行、性能考核、操作、维修等方面向甲方人员提供的培训。

13）“安装现场”指现场安装合同设备及系统的地方。

14）“安装”指合同设备及系统和材料在安装现场组装、连接和就位。

15）“试运行”指为验明合同设备及系统的机械性能，在合同设备及系统安装完毕后对单台设备和系列设备分别进行的运行试验。

16）“性能考核”指在合同设备及系统的运行状态下，对合同设备及系统是否达到本合同约定的技术性能和保证指标所进行的检验工作。

17）“初步验收”指合同设备及系统在性能考核中达到本合同约定的技术性能和保证指标之后，甲方对合同设备及系统的初步接受。

18）“最终验收”指合同设备及系统在通过“初步验收”并试运行3个月后，合同设备及系统经甲方及相关政府部门验收合格，甲方对合同设备及系统的最终接受。

### 2. 标准

2.1  计量单位 中华人民共和国法定计量单位 。

### 3. 合同文件和资料的使用

3.1  根据招标文件关于设备安装、改造需求、运营理念等要求，乙方需有针对性的提供合同项目设计、设计联络、制造监制、安装调试、人员培训、调试运行和考核所需的资料、施工组织计划及技术方案等；合同设备及系统（包括外购件）检验、制造、组装、测试、试验的记录、报告；合同设备及系统安装、调试、试运行、正常操作和维护所需要的图纸、标准、说明、安装维护手册、操作使用说明等全部技术资料（以下称技术资料）。

3.2乙负责以下且不仅限于以下数据的采集：包括且不仅限于经济数据、政策依据、企业信息及其他相关信息；甲方提供配合。

### 4. 知识产权

4.1 乙方保证，合同设备及系统制造所使用的技术为其依法拥有专利权或专有技术或其他知识产权的技术、或其依法拥有使用权的技术；合同设备及系统所使用的商标为其合法拥有或合法使用的商标。乙方同时保证，甲方购买并运行合同设备及系统不会遭受任何第三方提出的侵犯专利权、专有技术、商标权或其他知识产权的指控；如甲方因此遭受任何第三方提出的侵犯知识产权的指控，由乙方应诉并全额赔偿甲方的损失。

4.2本项目设计及项目实施中产生的相关资料包含但不限于所有设计文档、操作手册，源代码等研究成果以及数据的所有权及知识产权归甲方所有。

4.3乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与甲方存在商务竞争关系的国内相关项目中。

4.4合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。

4.5乙方应甲方运营要求定制开发的软件平台及后期交付的软件源代码知识产权归甲方所有。乙方需向甲方提供所有软件平台所需的数据库包含但不限于数据字典和APP接口规范说明书、WebService接口、SDK开发包、用户使用说明书等相关资料。如乙方需商务推广使用该软件平台成果应征得甲方书面同意。

### 5. 履约保函

5.1  关于履约保函金额的约定：中标价的5%。

5.2  乙方应在合同签订之日，向甲方提交合同专用条款中所规定金额的履约保函。

5.3  履约保函用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.4  履约保函即不可撤销的银行保函。由甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具。其格式采用招标文件提供的格式或其他甲方可接受的格式。

5.5 在乙方完成其全部合同义务包括任何保证义务后30日内，甲方将把履约保函退还乙方。

### 6. 甲方义务

6.1遵守法律

6.1.1甲方委派的代表，行使甲方委托的权利，履行甲方义务。甲方代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。甲方代表根据合同约定向乙方发出的通知（包括提供项目基础资料，提出设计构想、技术标准、使用要求、协调政府资源等），应当以书面形式由其本人签字后送交项目总负责人。

6.1.2甲方有权根据合同约定，及国家法律对安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性规定，对乙方的设计、开发、验收和维保等实施工作提出指示。每项指示都应是书面的，并说明其有关的义务，以及规定这些义务的条款（或合同的其他条款）。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照本合同专用条款第15条的规定办理。

6.2 其他义务

甲方应履行合同约定的其他义务细化为：

6.2.1甲方应在项目开工日前，将其取得的现场所有有关资料，提供给乙方。同样地，甲方在项目开工日后得到的所有此类资料，也应提供给乙方。甲方提供文件仅供乙方参考，乙方应负责核实所有此类资料。

6.2.2 为乙方数据采集工作提供配合，但此配合工作不能减轻乙方数据采集工作的义务及责任。

6.2.3按照本合同专用条款第14条的规定向乙方进行支付款项。

### 7. 监理人

7.1 监理单位受甲方委托，对乙方设计施工工程实施监理。按甲方与监理单位签订的合同的相关内容执行。

7.2 由于监理人原因，导致增加的费用和（或）工期延误，监理人承担增加的费用并赔偿甲方工期损失，具体按甲方与监理单位签订的合同相关内容执行。

### 8. 乙方义务

8.1 乙方的一般义务

8.1.1 遵守法律

乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

8.1.2 依法纳税

乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

8.1.3 完成各项承包工作

乙方应按合同约定以及监理人根据本合同专用条款第7条作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，乙方应提供合同约定的工程设备和乙方文件，并按合同约定负责临时设施的设计、开发、测试和维护。

8.1.4 对设计、开发以及工程的完备性负责

乙方应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计和实施计划，并对所有设计、开发，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

8.1.5 其他义务

8.1.5.1设计工作：

本项目的设计工作包括方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计。乙方应完成以上各阶段的全部工作，并承担深化设计以及因政府主管部门审查而出现的反复修改的工作责任，由于反复修改所增加的费用，由乙方负责。所有设计成果深度必须达到国家、浙江省、温州市有关规定要求，乙方对提交的设计文件的质量负责。因乙方原因导致设计不符合限额指标或概算指标，乙方必须无条件优化设计，以使各类设计成果符合限额指标或概算指标，由此增加的费用，由乙方负责，甲方不增加设计费用。如施工图预算超过概算，乙方必须优化设计，由此增加的费用，由乙方负责，甲方不增加设计费用及其他相关费用。

8.1.5.2数据采集工作：

本项目由乙方根据项目需求及甲方要求，对工业区及企业进行调研走访，采集并事例各类物联系统使用布点及其数据，负责项目的总体设计，接口设计、系统数据结构设计、数据库设计及模块设计等。

### 9. 分包和不得转包

9.1 本工程不允许进行转包、违法分包，如乙方进行转包、违法分包，视为乙方违约，甲方有权单方面自行终止合同，乙方需赔偿甲方由此而造成的一切损失。

9.2如因后续工作实际需要，必须进行分包时，需在签署分包合同之前报甲方同意，分包人的资格能力应与其分包工作的资质标准和规模相适应，并报甲方备案，否则视为乙方违约，甲方有权单方面自行终止合同，乙方需赔偿甲方由此而造成的一切损失。

9.3乙方对建设工程的“设计、施工”整个过程负总责，对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包商履约行为负总责。

乙方取得批准分包并不解除合同规定的乙方的任何责任或义务，应对分包商加强监督和管理，并对分包商的工程质量及其职工的行为、违约和疏忽完全负责。就分包商给甲方造成的损失，乙方应当承担连带责任.

9.4甲方对乙方与分包商之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

若乙方未按本合同要求及时为其他承包商提供必须的施工条件，则由此引起其他承包商提出的索赔给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任，赔偿范围为甲方就该事项导致的全部损失，包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金。

### 10. 联合体

若乙方为联合体，则必须遵守以下关于联合体的合同约定：

10.1联合体牵头人编制的投标文件全部内容已得到联合体成员确认。联合体共同与甲方签订合同。联合体牵头人和联合体成员均需按合同约定质量标准完成工程内容。

10.2投标文件的商务标报价已经过联合体牵头人和联合体成员确认，联合体各方不得因报价错误（包括但不限于过高、过低、缺、漏等）向甲方提出索赔。部分工程有特殊资质要求，而联合体无相关资质的，联合体应委托具有相关资质单位完成，联合体各成员同时在委托合同上签字盖章确认。

10.3联合体牵头人（牵头单位）为本项目的总负责单位，需按招标文件和合同要求组建项目管理机构，负责项目全过程管理，以确保项目工作按时按质完成。在项目实施过程中，联合体牵头人承担组织管理工作和沟通协调工作，包括与甲方的沟通与协调，也包括与联合体内部各成员方的沟通与协调。接受甲方指令，向甲方上报各种资料，负责整个合同的全面履行。

10.4 本合同的工程款项（包括工程变更）由联合体牵头人按规定统一上报，联合体各方均应在付款申请上签字盖章或出具授权书授权联合体牵头人方统一申请。甲方统一汇入联合体共同书面确认并报甲方审核同意的账户，联合体成员工程款（包括工程变更）由该单位7日内汇入联合体成员指定账户。

10.5联合体任何一方出现违反本合同和招标文件的违约责任均由联合体各方承担连带违约责任，甲方直接按本合同和招标文件约定向联合体一方或各方追究违约责任。违约金直接支付甲方后，甲方再办理进度款支付手续。联合体任何一方出现严重违约行为，甲方有权单方面解除合同、没收履约保函，并向联合体一方或各方索赔由此造成的一切损失。 联合体任何一方履约不合格，甲方有权将联合体各方同时列入诚信黑名单，并将有关情况报行业主管部门。

10.6 除非另有规定或说明，本合同中“乙方”一词亦指联合体各成员。

10.7如联合体牵头人拖欠联合体成员单位的工程款项，甲方有权从工程款中扣除应付款项，支付给联合体成员单位。

### 11. 伴随服务

11.1 作为本合同建设条款约定的合同总价的组成部分，乙方应向甲方提供下列服务：

1）负责在合约期内设备的运行与维护；

2）乙方应对甲方人员进行有关调试、试运行、运行、维护有关的技术培训，以满足系统在调试、试运行、运行和维护的需要。有关技术培训的具体内容、方式和时间等事项另行由甲乙双方共同商定。

11.2  试运行前4周内，乙方应向甲方提供一份详细的培训和服务计划表。

11.3  乙方提供的伴随服务的费用包含在设备的合同价中。

11.4  本项目部分展示驾驶舱位于园区会客厅，乙方应无条件配合甲方及园区会客厅施工方完成项目展陈相关事宜，并负责驾驶舱在合约期内设备的运行与维护。

### 12. 保证

12.1乙方关于项目保证：乙方保证其云服务的技术水平是先进、成熟的，硬件设备是全新、质量优良的，完全符合本合同约定的质量、规格和性能要求；所提供的技术资料与图纸是清晰、完整、统一和内容正确、准确的，能满足合同系统运行和维护的需要；系统在服务周期内应具有可靠、满意的性能。乙方进一步保证：在甲方给定的使用条件和运行环境下，所有软件缺陷（bug）乙方须提供升级、软件修复升级，且不再收取其他费用；若有造成甲方损失的，需赔偿甲方损失。

12.2 系统在设备的调试、试运行和试运行阶段，如发现合同系统有软件缺陷、或技术资料有错误，乙方应立即进行维护。在不影响现场正常运行的情况下，在3日内完成修复。如3日内不能完成修复，延迟1日乙方向甲方支付违约金1000元，但如延误甲方对合同系统的调试或试运行等，乙方应按本合同有关乙方延期交付之违约责任的约定向甲方支付违约金。

12.3关于运维服务约定如下：

1）运维服务期内，所有软件缺陷（bug）乙方须提供升级、软件修复升级，且不再收取其他费用；若有造成甲方损失的，需赔偿甲方损失；除非乙方举证证明缺陷、故障或损坏系由于甲方人员操作不当或天灾导致。乙方应在收到甲方通知后1小时内抵达现场，一般问题当天解决，重大问题3日内解决。

2）如乙方在接到甲方通知后24小时内没有采取有效措施弥补缺陷，每延迟1日，按照5000元/日向甲方支付违约金；如乙方在接到甲方通知后3日内没有采取有效措施弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，风险和费用将由乙方承担；甲方根据法律和本合同约定对乙方的其他权利不受影响。如乙方在接到甲方通知后7日内没有采取有效措施弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，风险和费用将由乙方承担；甲方根据法律和本合同约定对乙方的其他权利不受影响。

3）试运行期届满时，甲、乙双方对系统的运行情况进行全面的验收，系统经双方验收合格，甲方应签署设备的最终验收证书。

4）合同系统质量问题争议的认定：如设备或系统在调试、试运行或运维服务期间出现质量问题，本合同双方对质量问题的责任又不能达成一致意见时，任何一方均可提请产品质量监督检验所进行检验；如该检验所不能检验，则提请该设备所属行业的国家质量监督检验中心进行质量检验。上述任一检验机构出具的检验证书是终局的，对双方均有约束力；检验费用由责任方承担。

5）关于运维服务期满后的责任：运维服务期满后，若系统发生甲方不能解决的故障，乙方应在收到甲方通知后1小时内派人上门服务并优惠收费；运维服务期满后，乙方应保持有合理、充分的服务供甲方采购。如乙方拟停止相关服务，乙方应事先通知甲方，以使甲方有足够的时间采购其他服务。

### 13. 数据的存储及保密

13.1 数据的存储

13.1.1 乙方应承诺云产品的建设及运营应当符合国家法律法规，并承诺甲方的数据与乙方及其任何第三方均互相隔离，不可互访。

13.1.2 乙方应确保甲方数据的存储安全，承诺不会对甲方数据进行任何加工、利用或删除。

13.1.3 甲方有权选择主数据以及备份数据的数据中心存储位置。乙方应确保甲方所有数据不会存在国外数据中心进行存储及备份。

13.1.4 甲方所购买的服务，可根据需要即时实现扩容或减容,扩容减容对甲方没有限制。

13.1.5 甲方放入云存储的文件乙方不得进行任何修改，文件类型维持原有格式不变。甲方使用时，可随时访问、下载其文件，并根据需要自行保存或迁出。

13.2  保密

13.2.1乙方应采取必要的措施确保甲方的数据信息安全，不得将甲方数据信息泄露给任何第三方。

13.2.2甲乙双方因签署本协议及相关附件所知悉的全部保密信息承担保密责任。具体保密事项详见附件一《保密协议》。

13.3  数据的迁移及清除

13.3.1 乙方应当对甲方数据的迁移提供必要的协助。乙方承诺甲方能够控制数据信息的迁移，保证甲方在启用或弃用云主机时，可通过远程连接、FTP等应用进行数据迁入和迁出。如果数据量过大，乙方可代为迁入迁出，不再收取其他费用。

13.3.2 数据信息迁移完成后，甲乙双方应当签署书面确认文件。乙方应当于甲方指定的时间内对已存储数据信息进行不可恢复的数据清除，并向甲方出具数据清除承诺。

13.3.3 在甲方主动删除数据或甲方服务期满后需要销毁数据时，乙方保留数据期限为一周，保留期满后乙方将自动清除对应物理服务器上磁盘和内存数据，使得数据无法恢复。乙方需定期审计磁盘擦除记录和视频证据以满足安全合规要求。

13.4  数据可审查性

13.4.1乙方数据中心遵守国家法律合法建设，遵守中华人民共和国法律。除依法配合司法调查外，甲方所有的数据、应用及行为日志等全部信息不会提供给第三方。

13.4.2乙方承诺甲方在必要的条件下，由于合规或是安全取证调查等需要，可以要求乙方提供相关的信息。乙方承诺遵守国家相应的法律法规，配合政府监管部门的监管审查，向甲方或司法、行政机关提供的相关信息包括关键组件运行日志、运维人员操作记录等（不包括甲方任何信息）。

13.5  以上条款约束范围包括但不限于甲乙双方、甲乙双方的代表、高级管理人员、项目参与人员、委托代理人或其代理机构等。甲乙双方应当保证和督促上述人员（无论现职或离职）遵守本保密条款，并对上述人员的过错行为承担违约责任。

### 14. 付款

本项目按里程碑付款，经甲方及监理确认按以下比例支付（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定）：

| 付款节点 | 完成工作内容 | 付款比例 |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款（预付款） | 签订合同。 向甲方提供合同总金额5%的履约保证金。 | 支付合同总价的30% |
| 第2次付款 | 进行物联网建设，做好通信链路，物联网设备预埋工作。 企业走访，方案深化设计（对接企业进行智慧工厂、访客管理、电梯监测深化设计）。 自动驾驶服务进场施工。 软件平台框架搭建。 云服务器租赁。 大屏施工。 | 支付合同总价的15% |
| 第3次付款 | 进行物联网设备安装调试工作，完成视频安防子系统、访客管理子系统、车辆管理子系统、消防监测子系统、电梯监测子系统、智慧灯杆管理子系统建设。 完成自动驾驶服务建设。 完成智慧工厂建设。 数据传输至平台，平台效果初步呈现。 完成大屏施工。 | 支付合同总价的20% |
| 第4次付款 | 物联网设备维护、软件平台调优、平台效果调优。 智慧工厂、自动驾驶服务投入试运行。 | 支付合同总价的15% |
|  | 设备联调、平台优化。 物联网子系统陆续投入试运行。 |  |
| 第5次付款 | 平台优化、测试、日常运维工作。 完成初步验收，项目进入试运行。 | 支付合同总价的10% |
|  | 完成试运行，通过最终验收 |  |
| 第6次付款 | 运维服务期满一年 结算完成 | 支付至结算价的93% |
| 第7次付款 | 运维服务期满二年 | 支付至结算价的96% |
| 第8次付款 | 运维服务期满三年 | 支付至结算价的100% |

### 15. 变更

15.1软件变更：项目最终验收之前若甲方需求变更，且所产生的费用变化不大于原应用软件开发总费用的15%，则不增减任何费用，如超出15%，超出部分则按实际工作量计取相应费用予以增减，最终以有关部门认定为准。

15.2硬件变更：根据投标单价，按实际变更数量结算；如没有投标单价的，以甲方委托的第三方审价为准。

### 16. 结算

16.1 除本合同专用条款第16.1条规定外，结算价不予调整；最终结算金额以甲方委托的第三方审价为准。

16.2双方约定合同价款调整的因素：非乙方原因导致项目需求发生变化，变化部分按本合同专用条款第15条执行。

### 17. 乙方履约延误

17.1 在履行合同过程中，乙方及其分包人遇到妨碍验收和提供伴随服务的情况时，应在知道或应当知道情况发生24小时以内通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应2日内完成评估和确认。

### 18. 误期赔偿费

18.1 关于误期赔偿费的约定：合同签订之前，乙方向甲方提交工作组织安排，包含但不限于设计、开发、试运行等不同项目的推进节点，经甲方确认后，将此作为合同附件。乙方正式开工，甲方将依据工作组织安排考核乙方工程完成情况，并以此作为付款依据。

18.2因乙方原因导致项目建设进度未按合同约定的节点及总工期要求完成，乙方每延迟1日，甲方有权要求乙方按（伍仟元）/日支付违约金（累计不超过合同总价30%），甲方将从应付乙方合同付款中扣除；因系统的质量等其它问题导致甲方延误工期，乙方应赔偿甲方延误工期的损失。因非乙方的原因导致项目节点及总工期延误，本项目工期顺延，甲方不对此承担除工期顺延外的其他责任。

### 19. 违约责任

19.1 违约责任

（1）双方应共同遵守本合同条款及相应附件规定，如一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿守约方的损失。

19.2因乙方原因导致本合同解除的，乙方应当向甲方返还未使用服务期间的服务费用，并按照本合同约定总金额的30%向甲方支付违约金。如上述违约金不足以弥补甲方经济损失（包括但不限于甲方的直接损失、因本合同的解除而导致的甲方向第三方承担的损害赔偿金、违约金以及调查费、公证费、诉讼费、保全费、律师费）的，乙方还应当全额赔偿。

19.3鉴于计算机、互联网的特殊性，下述情况不属于乙方违约：

（1）由于Internet上的通路阻塞造成甲方网站访问速度下降。

### 20. 合同终止

20.1如乙方有下列情形之一，甲方有权向乙方发出书面通知，全部或部分解除本合同，且甲方不承担一切责任：

1）乙方设计及系统开发的实际进度严重滞后本合同附件技术协议书约定的乙方设计评审及系统试运行的进度关节点/里程碑，表明乙方已经完全不可能按本合同约定的交付时间交付；

3）乙方交付的合同系统存在严重的质量问题，导致本合同目的不能实现；

4）乙方主体资格丧失或经营资质不具备

5）乙方存在严重违反合同义务的其他情形。

20.2乙方应当确保服务的稳定可用，因乙方原因导致服务故障的，服务故障期间，乙方的服务期限应当顺延。同时，乙方还应免除服务故障期间的费用。如乙方服务故障连续或合计达1日的，甲方有权单方解除本合同。

20.3本合同履行过程中，乙方存在如下情况的，则甲方有权单方解除本合同：

（1）违反本合同及附件约定的保密义务及数据存储约定的；

（2）违反本合同约定，经甲方提出后30日拒不改正的；

（3）在1年内有三次以上服务不可用的情况或乙方不积极改进服务质量的，甲方有权单方解除本合同

（4）违反本合同约定的其他情形，导致合同目的无法实现的。

20.4如甲方无正当理由，未能按本合同约定期限向乙方支付合同款，并经乙方催告后在30日仍未支付，乙方有权以书面通知解除本合同。

20.5如本合同因甲乙任何一方根据本条约定行使合同解除权而全部解除，本合同尚未履行部分终止履行；对本合同已经履行部分，行使合同解除权的一方有权根据本合同其他条款之约定采取补偿措施，包括要求对方赔偿己方因执行本合同而发生的一切支出和遭受的一切损失（包括但不限于调查费、公证费、诉讼费、保全费、律师费）。

20.6因甲方的原因而终止合同

因甲方原因而终止合同，对于剩余服务按如下方式处理：取消对剩余服务的采购，并按合同规定的单价或金额向乙方支付部分完成的服务以及乙方以前已采购设备和服务的费用，除此之外，甲方无须再向乙方支付任何补偿、赔偿或承担其他责任。

### 21. 不可抗力

甲、乙方约定的其他不可抗力：

其它：战乱、动乱、空中飞行物体坠落或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾等。

1）不可抗力的概念、范围及其解释按我国有关法律法规的规定执行。

2）受不可抗力影响的一方应尽量设法缩小不可抗力事件对合同履行的影响，采取积极措施防止损失的扩大，否则受阻一方应就损失扩大部分向另一方承担违约责任。延迟履行合同义务的期限应与受不可抗力事件影响的期间相当。

3）一旦不可抗力情况停止或由其产生的后果已经消除，受影响的一方应立即恢复合同义务的履行，同时用传真或电子邮件通知另一方，并寄出确认函。

### 22. 争议的解决

1.甲乙双方如对合同条款规定的理解有歧义，或者对与合同有关的事项发生争议，双方应本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决时，双方同意由甲方住所地人民法院诉讼解决。

2.争议期间，对于合同无争议的部分，双方应继续履行。

3.任何一方因疏忽而未追究另一方的任何违约责任，并不意味着该方放弃了任何应有的权利。

### 23. 合同语言

23.1本合同语言为： 中文。

### 24. 通知

24.1甲方接受通知地址：                                                               。

24.2乙方接受通知地址：                                                               。

### 25. 合同生效及其他

（1）本合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

（2）本合同正文一式拾陆份；甲方捌份，乙方捌份，具有同等法律效力。

（3）如需修改或补充本合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该等协议将作为本合同的一个组成部分。

（4）本合同任何一方给另一方的通知均应以书面形式通过邮寄快递、传真或电子邮件方式发送；对于有关变更一方履行合同义务的重要通知，应以书面原件的方式为之。另一方收到通知后应以书面形式确认。

（5）除一方事先书面同意外，另一方不得将其在本合同下任何权利或义务转让给第三方。因此将合同权利或义务单独、一并转让的，该转让无效，对本合同不产生法律约束力，并视为该方违约。

（6）本合同项下任何条款如果不合法或无效，仅限于该条款自身，并不影响其他条款的效力。

（7）未尽事宜,双方友好协商解决。

（以下无正文）

### 第三部分  项目建设条款

### 一、工作内容

1.工程设计：包括方案设计、初步设计及施工图设计。

2.软件开发：按采购文件及建设方案要求完成软件开发。

3.设备采购及安装：按采购文件及建设方案要求完成系统所需设备的采购及安装。

4.配套服务：按采购文件及建设方案要求完成相关服务及验收工作。

### 二、建设进度计划

本项目要求2023年完成竣工验收，具体里程碑如下：

| 时间节点 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2020年12月前 | 完成项目方案设计 |
| 2021年3月前 | 进行物联网建设，做好通信链路，物联网设备预埋工作。 企业走访，方案深化设计（对接企业进行智慧工厂、访客管理、电梯监测深化设计）。 自动驾驶服务进场施工。 软件平台框架搭建。 云服务器租赁。 大屏施工。 |
| 2021年3月-2021年9月 | 进行物联网设备安装调试工作，完成视频安防子系统、访客管理子系统、车辆管理子系统、消防监测子系统、电梯监测子系统、智慧灯杆管理子系统建设。 完成自动驾驶服务建设。 完成智慧工厂建设。 数据传输至平台，平台效果初步呈现。 完成大屏施工。 |
| 2021年9月-2022年3月 | 物联网设备维护、软件平台调优、平台效果调优。 智慧工厂、自动驾驶服务投入试运行。 |
| 2022年3月-2022年9月 | 设备联调、平台优化。 物联网子系统陆续投入试运行。 |
| 2022年9月-2023年3月 | 平台优化、测试、日常运维工作。 完成初步验收，项目进入试运行。 |
| 2023年3月-2023年6月 | 完成试运行，组织竣工验收 |
| 2023年6月-2025年6月 | 项目质保服务及运维服务 |

### 三、项目验收

1．项目验收分为二个阶段：初验及最终验收。

2．初验

项目完成测试后乙方向甲方提交初验申请和第三方检测机构出具的软件测评和安全测评合格报告，并由相关政府机构组织专家评审。专家评审通过即视为初验验收通过。

3．最终验收

项目通过“初步验收”并试运行3个月后，乙方向甲方提交最终验收申请，由甲方组织最终验收。

### 四、服务要求

1．总则:乙方在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目实施组织、项目实施管理计划、项目进度计划、项目验收计划、风险控制、质量控制等方案，确保项目质量。

2．乙方应成立相应的项目组，并指定专职的项目总负责人负责项目协调和调度工作。乙方项目总负责人及各分包负责人必须设置A、B角。项目负责人在项目实施过程中不得更换。其他人员原则上不得更换，若确需更换，需书面向甲方提出申请，并获得甲方认可。更换人员个人资质不低于原项目组人员。

2．乙方的项目总负责人必须参与项目各阶段的评审汇报，并作为乙方主汇报人。

3．乙方应根据项目需求组织专家研讨会、咨询会。

4．乙方的工作过程需接受甲方的监督和管理。

5．乙方在项目实施过程中，每周一次书面向甲方委托的项目管理单位通报项目进展情况和需要协调解决的有关事项，项目总负责人需参加项目管理单位组织的项目月、周例会，提交工作总结、进度报告，确保项目按招投标文件及项目合同要求完成。另外，根据项目管理单位需要，随时提供项目进展情况。

6．建立重大问题汇报制度。项目实施过程中，如出现重大问题或重要变更发生时，乙方需在当天内向甲方书面报告，并提出解决问题的办法。

7．乙方必须提供项目各类重大问题的故障应急处理机制方案。

8．5G信号覆盖：要求乙方在合同签订之日起180日历天内，5G信号覆盖不少于15个室外基站，否则应无条件更换运营商，直到满足5G信号覆盖要求。

### 五、文档要求

乙方须提供以下项目文档：

项目文档清单

| 序号 | 文档名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设计文件 |
| 1 | 设计文件 | 满足评审要求深度 |
| 开发部分 |
| 2 | 项目开发计划书 | 描述该系统是如何被开发与实施的 |
| 3 | 软件需求规格说明书 | 共包含但不仅限于合同文档结构中以下5项内容 1、前景文档（项目开发的目标）； 2、用例模型（定义系统的功能性需求）； 3、定义系统的功能性规格和非功能性规格 4、UML需求设计文档； 5、词汇表（定义项目开发中所用到的专业词汇） |
| 4 | 软件需求偏离说明书 | 用于记录在设计开发过程中动态变化的需求 |
| 5 | 概要设计说明书 | 说明对程序系统的设计考虑，包括程序系统的基本处理流程、程序系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、安全设计、数据结构设计和出错处理设计等 |
| 6 | 数据库设计说明书 | 至少包括数据字典、数据库逻辑设计、数据库物理设计等三部分 |
| 7 | 详细设计说明书 | 说明一个软件系统各个层次中的每一个程序 （每个模块或子程序）的设计考虑 |
| 8 | 测试用例 | 测试输入、执行条件以及预期结果 |
| 9 | 源代码 | 包含所有的源代码文件、所有的单元测试源代码文件、所有与源程序相关的控件 |
| 10 | 灾备方案 | 说明系统运行过程中出现突发事件、网络、软硬件故障的解决方案 |
| 11 | 测试方案 | 反映该系统如何被测试 |
| 12 | 测试计划 |  |
| 13 | 单元测试报告 |  |
| 14 | 测试业务案例 | 包含性能测试，功能测试，集成测试 |
| 15 | 测试报告 | 包含性能测试，功能测试，集成测试 |
| 16 | 第三方软件评测报告 | 由第三方公司提供的软件测评报告 |
| 17 | 信息系统安全等保测评三级证明 |  |
| 管理部分 |
| 18 | 项目开发进度报告 |  |
| 19 | 项目技术例会纪要 | 有投标人参与的技术会议 |
| 20 | 项目管理例会纪要 | 有投标人参与的管理会议 |
| 21 | 阶段性项目进度总结报告 |  |
| 22 | 软件试运行报告 | 包含但不仅限于合同文档结构中以下3项内容：1、部署报告； 2、问题处理报告； 3、试运行总结； |
| 23 | 系统部署手册 | 包含但不仅限于合同文档结构中以下2项内容：1、部署计划（如何将系统部署到生产环境中去）；2、安装及配置手册（软件产品、数据库及应用服务器配置安装步骤）； |
| 24 | 用户操作手册 | 包含但不仅限于合同文档结构中以下4项内容：1、用户手册（用户使用手册）； 2、操作手册（软件操作详细说明手册）； 3、系统维护手册； 4、安全操作手册（安全操作和管理，警告功能，参数设置和权限管理）； |
| 25 | 培训教材 | 包括： 1、培训方案；2、培训计划； 3、培训手册（针对最终用户的培训教材）； |

所有的技术文件（含验收文档）必须是中文书写，并同时提供电子文档。

（以下无正文）

## 附件一：《保密协议 》

项目

### 保 密 协 议

甲方：

乙方：

鉴于乙方在            （以下简称本项目）过程中，已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料，经甲乙双方友好协商，甲方愿意向乙方披露相关保密资料，乙方承诺按照本协议的约定对甲方的保密资料予以保密。

一、“保密资料”包括：

乙方应对本次合作项目在接触、签约及履行等任一过程中自甲方（或下属企业、关联单位、合作伙伴、政府部门单位及工作人员）获得的涉密商业信息、资料、数据、规章制度等（“保密信息”），承担保密责任。乙方应本着谨慎、诚信的态度，采取任何必要、合理的措施，对甲方信息予以保密，不得对信息进行未经授权的披露、复制或使用。

保密信息包括但不限于下述内容：

(1)乙方通过甲方工作人员获得的任何不被公众所知的信息；

(2)涉及甲方及甲方下属企业的相关资料和信息（价值评估、产品技术、市场营销、发展计划和内部经营管理情况等信息）；

包括但不限于如下内容：

a.技术信息：技术方案、计算机软件、数据库、技术数据、技术指标、专有技术、软件、技术文档、涉及商业秘密的业务函电等；

b.经营信息：人员组织架构信息、薪酬制度、绩效制度、股权方案、财务制度、管理制度、不公开的财务资料、公司战略策略、公司客户及项目信息等；

c.运营数据、研究报告、预测和估计、商业计划、商业秘密、商业模式等任何或所有的商业信息、技术资料；

(3)乙方通过甲方渠道获得的甲方承诺有保密义务的第三方（含关联单位、政府部门单位及其工作人员）的商业信息、资料和数据。

(4)由甲方制作的、与下属企业情况相关的任何原始资料、记录、文件、报告、分析、编辑研究、法律意见以及其他材料或文件；

(5)甲方及甲方下属企业的各项规章制度；

(6)甲方本身及甲方与乙方为本次合作项目而达成的任何合同、协议、约定或在本次合作过程中产生的任何会议纪要、会谈记录等；

(7)甲方向乙方及其雇员提供的不被公众所知的任何资料或信息。

2、除上述文件外，保密信息还包括本保密协议签署日之前或之后来自双方及双方的任何管理人员、职员及代理人的书面或口头的往来资料，及依据该等往来资料由双方或其代理人、顾问所作的分析及撰写的文件。

3、如因合作需要，乙方需要进入甲方的生产现场参观考察的，乙方须严格遵守甲方的相关现场管理规定及保密责任，且只能让与合作有密切相关的人员进入，不得夹杂其他人员。在生产现场所获取的一切信息只供双方的该次合作使用，不可用作其他用途。

上述保密信息无论以何种形式存在（包括但不限于数据、图表、胶片、光盘、文件、计算机媒介和网络），也无论是否以口头、文件、演示或其他形式提供，也无论是否记载或标注为保密信息，均不影响其在本协议项下的保密性质。

二、            项目定义：

1、专指经甲方招投标，乙方中标的            项目。

2、专指甲乙双方于   年   月  日签订的   项目合同。

3、专指甲乙方拟合作的            任选一种。

三、保密义务：

1.乙方保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制甲方所披露的保密资料，保护的程度不能低于乙方保护自己的保密资料。无论如何，乙方对该保密资料的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的保密资料的保护程度；

2.乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；

3.乙方保证在任何情况下，除经甲方同意下或依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容；

4. 如果乙方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，乙方应当事先尽快通知甲方，同时，乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播。

5. 乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。

四、保密资料的使用方式和不使用义务：

1.乙方只能为完成本项目而使用保密资料；

2.除乙方为完成本项目需要时而将保密资料披露给必须直接参与本项工作、必须知晓保密资料的职员之外，乙方不能将保密资料透露给其它任何人；

3.乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；

4.乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，若参与本项工作之雇员（包括已离职员工）违反本协议规定，乙方应承担连带责任。

5、乙方不得在甲方规定的时间前，将任何资料提前公布，乙方运送甲方资料时，必须做好相关保密工作。

五、保密资料的交回：

1.当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；

2.没有甲方的书面许可，乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。

六、知识产权：

除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。

七、违约救济：如果发生乙方违约，双方同意依如下条款处理：

1.乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播或按照甲方的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用由乙方承担；

2.乙方应当赔偿甲方的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。

同时，乙方按项目合同费用总金额的15% 向甲方支付保密违约金。

八、适用法律：

本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。

九、争议的解决：

由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方约定本协议纠纷的管辖法院为甲方所在地法院。

十、协议的生效：

本协议在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。本协议一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人签字：                      法定代表人签字：

（或）授权代表签字：                 （或）授权代表签字：

签字日期：                            签字日期：

## 附件二：《廉洁协议书》

### 廉洁协议书

甲方：

乙方：

为加强廉洁建设，规范双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方的合法权益，保证国有资产的安全和有效使用，根据国家有关规定和廉洁从业的各项要求，双方签订本廉洁协议。

第一条  双方的权利和责任

（一）严格遵守国家法律法规、廉洁从业规定以及相关行业规定。

（二）严格执行一切合同文件及本协议条款，自觉履行权利和责任。

（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反项目开发建设管理的有关规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布监督部门和电话，监督并认真查处违纪违法行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反本协议的行为倾向，有权利和义务及时给予提醒和纠正。

（六）发现对方有违反本协议的行为，应及时向指定的监督部门举报控告，也有权向纪检监察或司法机关举报控告。

（七）双方应互相配合，积极开展廉洁教育、学习和宣传活动，有配合对方履行本协议的责任。

（八）一方有不履行或不完全履行廉洁宣传教育责任的，另一方有权利和责任要求对方履行和督促改进。

第二条  甲方的责任

（一）甲方全面负责项目的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方人员不得违反规定变更规划设计、材料设备供应或改变项目开发建设的投资规模、变更工程量等；不得违反规定与项目承担单位商谈项目施工、资金拨付、工程验收、工程质量处理、工程决算等事项，也不得违反规定干预、决定。

（三）甲方人员不得要求项目承担单位购买合同约定以外的商品、物品、设备和服务等。

（四）甲方人员不得索要、接受项目承担单位违反法规赠送的现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得索要、接受项目承担单位违反法规提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品。

（五）甲方人员不得索要、接受施工单位对个人或配偶子女等亲属亲友的馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。

（六）甲方人员不得索要、接受项目承担单位为本人配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；本人及配偶子女等亲属亲友不得从事与项目承担单位有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动。

第三条 乙方的责任

（一）乙方作为项目的单项咨询服务责任主体，严格执行法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担项目的进度、质量、资金控制。

（二）乙方不得违反规定变更规划设计、材料设备供应或改变项目开发建设的投资规模、变更工程量等；不得违反规定与建设单位商谈项目施工、资金拨付、工程验收、工程质量处理、工程决算等事项，也不得违反规定干预、决定。

（三）乙方不得接受建设单位要求购买合同约定以外的商品、物品、设备和服务等要求。

（四）乙方不得以任何理由违反法规向甲方人员赠送现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得违反法规向甲方人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（五）乙方不得对甲方人员个人或其配偶子女等亲属亲友提供馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。

（六）乙方不得为甲方人员个人的配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；不得接受甲方人员个人及配偶子女等亲属亲友从事与项目承担单位有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动的要求。

第四条  违约责任

（一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，由甲方按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，由乙方按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条 监督与联络

甲方指定由       作为甲方执行本协议的监督部门，监督电话：      （办公时间），指定     为廉政联络员，通讯地址：

乙方指定由          作为乙方执行本协议的监督部门，监督电话：           （办公时间），指定      为廉政联络员，通讯地址：            。

第六条 本协议书经双方签署后生效。

第七条 协议份数

本协议书一式  捌 份，其中甲方执 陆 份、乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人签字：                      法定代表人签字：

（或）授权代表签字：                 （或）授权代表签字：

签字日期：                            签字日期：

第八部分  投标文件格式附件

封面格式

项目名称：

项目编号：

投

标

文

件

供应商全称：（公章或CA章）

日      期：

### 1、资格文件目录

（1）法定代表人授权书

（2）供应商情况表

（3）提供有效的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件

（4）供应商2019年度资产负债表及利润表复印件

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

### （1）法定代表人授权书

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

（供应商全称）法定代表人        授权本单位在职职工           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理投标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

供应商全称（公章或CA章）：

日期：     年    月   日

身份证复印件：

附：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

### （2）供应商情况表

供应商名称（公章或CA章）：                                                                                  填表日期：

| 单位名称 |  | 电 话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |
| 单位简介 及机构 |  | 单位优势 及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要业绩 |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |  |

### （3）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

浙江鼎力工程项目管理有限公司 ：

本公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明：

1、我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录；

2、至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在以下情形（包括但不限于）：根据采购文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。否则，我方将承担在符合审查时不被通过的后果。

如有虚假我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任

特此声明

声明供应商全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

附注：

1.信用信息查询渠道及截止时间：将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商在投标截止时间前的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效投标处理。

### 2、商务技术文件目录

（1）投标设备供货清单及技术响应表（不含价格）

（2）投标产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

（3）供业主选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表

（4）商务需求及其他需求响应表（不含价格）

（5）技术、商务偏离表

（6）投标人综合实力，按商务技术评分要求提供相关说明及证明材料

（7）投标产品主要技术参数响应情况，按商务技术评分要求提供相关说明及证明材料

（8）软件产品功能演示，按商务技术评分要求提供相关说明及演示文档（U盘1个）

（9）项目技术方案，按商务技术评分要求提供相关说明

（10）项目总负责人，按商务技术评分要求提供相关说明及证明材料

（11）其它主要技术人员，按商务技术评分要求提供相关说明及证明材料

（12）售后服务能力，按商务技术评分要求提供相关说明及证明材料

（13）节能环保，按商务技术评分要求提供相关说明及证明材料

（14）节能、环境标志产品声明书（如有）

（15）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

### （1）投标设备供货清单及技术响应表

（不含价格）

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标设备品牌型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

附注：1、本表必须根据第六部分“采购需求”的第二点“技术需求”的内容详细填写及说明，除采购设备清单外的设备，供应商可增项。（如果内容提供不全而导致对供应商不利评定的风险由供应商自行承担）；2、相关证书、证明文件附后。

供应商全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

### （2）投标产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：供应商可按以上表格形式进行复制。

供应商全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

### （3）供业主选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表

项目编号：

| 设备名称 及编号 | 备件/配件 名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌/产地 | 价格（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 相关维修配件按    个月维保期期满后    年内的不变价。（时间由各供应商承诺）

2. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

供应商全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### （4）商务需求及其他需求响应表

（不含价格）

项目编号：

附注：本表必须根据第六部分“采购需求”的第三点“商务需求及其他需求”的内容详细填写及说明（不包括已填的技术需求响应情况）。（如果内容提供不全而导致对供应商不利评定的风险由供应商自行承担）

供应商全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

### （5）技术、商务偏离表

项目编号：

|  | 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 |  |  |  |  |  |
| 商务 |  |  |  |  |  |

附注：1. ▲没有填写此表视为完全满足采购文件的要求；

2. 如出现偏离，供应商务必如实填写此表，“投标文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照采购文件要求详细填写说明，否则存在的风险由供应商自行承担；

3. 供应商可按以上表格形式进行复制。

供应商全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

### （6）节能环保产品声明书（如有）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品均已录入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”或最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”。

2.本公司参加______单位的______项目（项目编号：_____）采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

声明供应商全称（公章公章或CA章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

### 3、报价文件目录

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

### （1）开标一览表

项目编号：                                            （价格单位：人民币元）

| 投标项目 | 免费质保期、运维服务期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- |
| 温州城市数字科创园核心区基础设施提升工程一期（数字化园区改造工程南郊园区、炬光园区片） |  | 业主指定地点 |
| 投标总价（大写）： （小写）：¥ |  |

附注：1. 此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中合计总价相一致。

2. ▲不提供此表格将被视为没有满足采购文件的实质性要求。

供应商全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

### （2）投标分项报价表

项目编号：                                      （价格单位：人民币元）

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 设备总价 |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |
| 安装调试费 |  |
| 技术服务费 |  |
| 软件开发费 |  |
| 系统集成费 |  |
| 运维服务、售后服务费 |  |
| 税金 |  |
| 其他相关费用 |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |

附注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有明确响应采购文件；

2. 此表的合计总价应与附件二“报价一览表”投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

供应商全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

### （3）中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加      （项目名称、编号）项目的       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：

1. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2. 纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。供应商提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如若中标本声明函将予以外网公示。

3. 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件，符合规定条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，符合规定条件并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

### （4）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               （项目名称、编号）项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：1. 纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

2. 供应商提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，如若中标本声明函将予以外网公示。

### （5）监狱企业的证明文件（如有）

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

附注：如若中标本证明文件将予以外网公示。