浙江工业大学

教学中心基础化学实验系统集成采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-22217546

项目名称：教学中心基础化学实验系统集成采购

采购单位：浙江工业大学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年5月

目 录

电子交易须知	3

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	8

第三章  评标办法	23

第四章  招标内容及需求	28

第五章  合同主要条款	71

第六章　投标文件格式	78

# 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

# 第一章  投标邀请

项目概况

浙江工业大学教学中心基础化学实验系统集成采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2022年6月13日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-22217546

项目名称：教学中心基础化学实验系统集成采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5141416.00

最高限价（元）：5141416.00

标项一：

标项名称：教学中心基础化学实验系统集成采购

数量：1

单位：套

预算金额（元）：5141416.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：教学中心基础化学实验系统集成采购,包括实验室家具、排风废气系统、危险品存储库、新风系统、纯水系统，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：（不允许进口）

合同履行期限：自合同签订之日起90日内安装调试完毕交付使用并验收合格。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,投标产品制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年6月13日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2022年6月13日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江工业大学

地  址：浙江省杭州市潮王路18号

技术咨询联系人：刘老师

技术咨询联系电话：13588848711

商务咨询：浙江工业大学采购中心（子良楼A335-337）单老师

商务咨询联系电话：0571-88320563

质疑联系人：马老师

质疑联系方式：0571-88320626

联系地址：浙江工业大学政府采购工作办公室（东科教楼北楼202）

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君、朱淅

项目联系方式（询问）：0571-85860255

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市西湖区环城西路37号

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 教学中心基础化学实验系统集成采购 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，包括设备费、运输费、人工费、安装调试费、利润、税费、第三方检测费、验收、培训、招标代理服务费及所有相关的直接、间接费用等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和等一切所有相关费用及风险； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | ( 组织（详细内容详见招标文件“第四章 招标内容及采购需求”） ( 不组织 |
| 8 | 样品 | ( 提供（详细内容详见招标文件“第四章 招标内容及采购需求”） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 ( 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） ( 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | (允许 (不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ( 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | ( 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 5、本次采购的货物要求全部由中小企业制造。 6、提供的货物由中小企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 7、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加 政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 8、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文规定（货物）的75%向中标供应商收取，不足3000元按3000元计取。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 |
| 27 | 疫情防控要求 | 疫情防控要求： 供应商应当按照疫情防控要求做好相关工作，如至现场递交资料、材料、进行演示或其他相关采购活动的，应严格按照杭州市疫情防控有关要求落实防疫措施，若因不了解防疫政策或未落实防疫政策而导致其采购活动受影响的，由供应商自行承担责任和风险。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函（格式详见第六章）或残疾人福利性单位声明函（格式详见第六章）或属于监狱企业的证明文件；

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）技术响应表（格式见第六章）；

（9）设备的详细配置及零部件清单；其中：零部件需说明制造商和国别（不含报价,格式见第六章），技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（12）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（13）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（17）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（18）投标人需要说明的其他文件和说明；

（19）与评审、评分有关的其他技术资料；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

排风废气系统为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于教学中心基础化学实验系统集成采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分、资信及商务、技术分70分二部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）资信及商务、技术分（70分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 质保期 | 2 | 质保期（指整体项目质保期）在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长时间不足一年的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。 |
| 企业业绩 | 3 | 投标人提供自2018年5月1日至同类项目成功案例（项目实施内容须包含实验台及通风柜、PP风管、废气处理、风机等）。每提供一个成功案例得0.5分，最高得2分。（时间以合同签订时间为准，提供网上中标截屏内容及可查询网址、合同、中标通知书、用户盖章验收报告、发票，五者缺一不可，否则不得分） 在提供上述业绩基础上每再提供一个对应业绩用户评价为“优”或者“满意”的,得0.5分（以用户盖章为准），最多得1分。 注：所有资料均须提供复印件。 |
| 政策功能 | 1 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 |
| 技术参数 | 24 | 根据供应商的技术指标对招标文件的偏离度进行打分，具体由评委根据供应商的投标文件中《技术条款偏离表》及相关证明资料评审。标注“★”号的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣3分；未标注“★”号的技术参数负偏离的，则每项扣1分；直至扣到零分为止。 注：标注“★”的均必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。 |
| 整体产品功能及配置 | 2 | 1、投标产品功能的先进性、完整性和适用性；1分 2、投标产品配置的先进性、完整性和适用性；1分 |
| 实施方案 | 13 | 根据投标人的供货、施工实施方案、相关材料图纸、服务保证措施及人员配备的情况进行独立评定; 1、提供的实验室平面布置图、水电改造施工图、实验台柜单件图、通风废气新风管路布置图、通风废气新风废气综合布线图、通风废气新风系统图、废气处理新风水电施工图、废气处理原理图、设备基础施工图、纯水平面布置图及系统图，图纸全面的，得4分，每缺少一个扣1分，扣完4分为止； 2、在图纸全面的基础上，整套图纸完善、针对性强，且有优于招标文件（提供实验台柜每个产品不同规格单件配有三视图、室外风机和废气处理设备效果图、室内效果图）得5分；整套图纸较完善、针对性较强的，得3分，基本合理的，得1分，差的不得分。 3、提供的施工方案、技术措施、进度安排、验收方案的全面性、合理性及针对性（尤其对关键工序和关键部位的针对性，措施的得力、经济、安全、可行性情况，对项目整体认识深刻度,是否考虑现有项目进度及与建筑总包配合,应有减少对现阶段施工进度影响的措施和本项目范围内的各项专业详细验收方案及验收项详细报表或测试依据）进行综合评分；3分； 4、提供的资源配备计划、投入的劳动力、机械设备等计划的合理性，与进度计划呼应程度进行综合评分；1分； |
| 售后服务方案 | 3 | 1、售后服务方案基本合理，内容完整、可行，基本满足招标文件要求得1分。 2、售后服务方案合理，内容的完整性、可行性好，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，方案表述清晰、完整，措施有效可行，故障响应时间、到达故障现场时间安排合理，故障维护方案、免费技术培训方案较完善得2分。 3、售后服务方案表述清晰、完整，提供合理清晰的故障处理流程、维护保障流程及组织架构，保障措施内容全面且详细，对本项目的风险预见、风险应对措施完备，到达故障现场时间优于采购文件要求，提供定期回访服务，对设备进行维护保养得3分。 |
| 培训 | 2 | 培训计划内容、培训范围，实施及针对性进行综合评分。 |
| 样品评价 | 20 | 根据招标要求提供所需要的样品实样： ①废气处理设备（混合类1套）； 1、提供样品的，得2分，否则不得分； 2、样品材质(2分)及整体制作工艺水平(2分)；4分 3、样品结构合理性(2分)及设计工艺水平(2分)；4分 ②控制阀门及控制器1套； 1、提供样品的，得1分，否则不得分； 2、样品材质(1分)及整体制作工艺水平(1分)；2分 3、样品结构合理性(1分)及设计工艺水平(1分)；2分 ③矩形(500mm*800mm)PP风管1段(含直管焊接与直角焊接对接，T形)，风管一端带法兰盘(有封盖)； 1、提供样品的，得1分，否则不得分； 2、样品材质(1分)及整体制作工艺水平(1分)；2分 3、样品结构合理性(1分)及设计工艺水平(1分)；2分 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

# 第四章  招标内容及需求

一、概述

1.本次招标货物为浙江工业大学教学中心基础化学实验系统集成采购，投标人应根据招标文件所提出的要求，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标，并以精良的产品、优质的服务和优惠的价格，充分显示各自的竞争力。

2.按“交钥匙工程方式”交货。

3.安装坏境

投标人须自行了解使用坏境的一切与本项目实施有关的情况，提供产品时应考虑相应的环境与条件。

- 安装地点：招标人指定的安装地点。

5.本招标文件中打▲的条款为关键性指标，不允许负偏离，出现负偏离的将导致投标无效。打★的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

- 货物需求一览表及技术要求等：

（一） 货物需求一览表：

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 型号规格(mm) | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室家具 | 1 | 边台 | W×750×850 | 75.04 | 米 | 20mm厚陶瓷板台面,全钢落地柜 |
|  | 2 | 中央台 | W×1500×850 | 121.65 | 米 | 20mm厚陶瓷板台面,全钢落地柜 |
|  | 3 | 仪器台 | W×750×850 | 24 | 米 | 20mm厚陶瓷板台面,全钢落地柜 |
|  | 4 | 水槽台 | W×750×850 | 3.75 | 米 | 20mm厚陶瓷板台面,全钢落地柜 |
|  | 5 | 讲台 | W×750×850 | 11.55 | 米 | 20mm厚陶瓷板台面,全钢落地柜 |
|  | 6 | 蒸馏台柜 | W×750×1250 | 7.2 | 米 | 20mm厚陶瓷板台面,全钢落地柜 |
|  | 7 | 烘箱台 | W×750×850 | 7.2 | 米 | 20mm厚陶瓷板台面,全钢落地柜 |
|  | 8 | 样品存放台 | W×500×850 | 6.3 | 米 | 20mm厚陶瓷板台面,全钢落地柜 |
|  | 9 | 天平台 | W×750×850 | 66.75 | 米 | 20mm厚陶瓷板台面中心配大理石,全钢落地柜 |
|  | 10 | 试剂架 | W×400×820 | 101.19 | 米 | 三角形钢制立柱,8mm磨砂钢化玻璃 |
|  | 11 | 器材柜 | 900×450×2000 | 1 | 组 | 1.2mm厚钢板,活动隔板 |
|  | 12 | 电子书包柜 | W×450×2100 | 9 | 米 | 全钢材质,含层板、铰链、油漆、相关配件等,至少保证32个存包位,含指纹识别、刷卡系统 |
|  | 13 | 全钢通风柜 | 1500×960×2400 | 4 | 套 | 主体采用全钢结构,配置:泄压口模块、多功能服务面板模块、导流模块,操作空间采用欧标的设计风格,25mm厚陶瓷板台面,陶瓷纤维板内衬,配1套PP壁挂杯槽及遥控水嘴,LED灯,下配两个独立柜体(酸碱柜背部带排风、三抽柜) |
|  | 14 | PP排风试剂柜 | 900×450×2000 | 10 | 台 | 全部8mm厚PP板,活动承重隔板,带排风 |
|  | 15 | 置物架 | W×700×2000 | 13 | 米 | 全钢结构,4块活动层板,环氧树脂喷涂 |
|  | 16 | 置物架 | W×600×2000 | 18.2 | 米 | 全钢结构,4块活动层板,环氧树脂喷涂 |
|  | 17 | 实验研讨桌 | 1000×650×800 | 4 | 套 | 基材选用E0级板材,封边选用PVC封边条,表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺及其他不平整现象,优质五金配件 |
|  | 18 | 实验研讨椅 | / | 10 | 把 | 采用西皮,采用高密度海绵,坐/靠采用优质高密度硬木多层板,椅架采用橡胶木,采用环保型漆 |
|  | 19 | 钢木方凳 | 330×250×450 | 352 | 个 | 20*20mm框架,E0级三聚氰胺板凳面 |
|  | 20 | 顶式吸风罩 | 800×800×450 | 2 | 套 | 8mmPP材质,配LED灯及开关 |
|  | 21 | 电源插座 | 220V/10A | 805 | 个 | 钢制线盒,5孔错们插座,包含台内连接电线 |
|  | 22 | 电源插座 | 220V/16A | 22 | 个 | 钢制线盒,3孔插座,包含台内连接电线 |
|  | 23 | 电源插座 | 380V/25A | 14 | 个 | 钢制线盒,4孔插座,包含台内连接电线 |
|  | 24 | PP水槽 | 550×450×310 | 66 | 套 | 高密度PP材质,水槽配防臭存水弯 |
|  | 25 | 化验龙头(三口) | / | 60 | 套 | 鹅颈龙头,主体加厚铜质,其中900mm高58套 |
|  | 26 | 化验龙头(单口) | / | 6 | 套 | 鹅颈龙头,主体加厚铜质 |
|  | 27 | 台式洗眼器 | 66×66×260 | 10 | 套 | 主体加厚铜质,带PP防水盖 |
|  | 28 | 复合式紧急喷淋 | 225×600×2175 | 7 | 套 | 主体是304#不锈钢,配双口洗眼器,气泡式出口莲蓬头设计,ABS喷头带Ф70橡胶防尘盖 |
|  | 29 | 单层百叶风口 | 300×300×150 | 3 | 个 | 铝合金或全钢,环氧树脂喷涂(配软管) |
|  | 30 | 灭火器 | / | 43 | 组 | 灭火器（2只2公斤灭火器为一组）并配备灭火器放置盒（铝合金材质，高44cm、宽35cm、厚21cm，为墙体内嵌式灭火器箱体，可内置2只2公斤灭火器） |
| ♦排风废气系统 | 31 | 玻璃钢变频离心风机 | / | 1 | 个 | 风量:10000m³/h,风压:1800Pa,强冷变频电机功率:7.5kW,转速:1450rmp,含进出口软接、弹簧避震器、底座、锥型风帽(配2米直管)及支架等 |
|  | 32 | 玻璃钢变频离心风机 | / | 4 | 个 | 风量:15000m³/h,风压:1800Pa,强冷变频电机功率:11kW,转速:1450rmp,含进出口软接、弹簧避震器、底座、锥型风帽(配2米直管)及支架等 |
|  | 33 | 消声器 | / | 5 | 个 | 外表面为6mm厚有机玻璃钢或8mm厚PP板材质制作,内衬为8mm厚PP微孔穿板制作,中置消声棉,尺寸与管道相匹配 |
|  | 34 | 防火阀 | / | 17 | 个 | 钢制,70℃常开,与管道相匹配，详细要求见配置及技术要求说明：7.4条 |
|  | 35 | PP风管 | / | 990 | m² | 4-8mm厚PP材质,制作及安装,含弯头、三通、法兰、支架、螺丝、墙体开洞及修复等 |
|  | 36 | 外墙管道支架 | / | 5 | 项 | 包含管道支架,脚手架,螺丝等 |
|  | 37 | 系统电气控制柜（包含380V变频器、PLC控制器） | 800*600*2000 | 5 | 个 | 304不锈钢材质,室外柜,以太网口,含断路器、接触器、热继电器、浪涌保护器、开关电源、模拟量输入输出模块、开关量输入输出模块、380V变频器、PLC控制器等 |
|  | 38 | 压差开关 | / | 5 | 个 | 30-300Pa,干接点信号输出 |
|  | 39 | 管道静压传感器 | / | 5 | 个 | 0-1500Pa,DC24V,0-10V控制信号 |
|  | 40 | 电缆网线及桥架 | / | 5 | 套 | 控制线,电线,通讯网线等 |
|  | 41 | 变风量蝶阀 | φ250/φ315 | 4 | 套 | PP材质,带流量测量段,具有压力无关性,包含快速执行器、风阀控制器、风量传感器、液晶触摸面板、电源模块(共30套,利用原有26套) |
|  | 42 | 定风量蝶阀 | φ250/φ315 | 15 | 套 | 镀锌板材质含防腐涂层,具有压力无关性 |
|  | 43 | 开关量密闭阀 | φ250/φ315 | 15 | 套 | PP材质,配快速风阀执行器 |
|  | 44 | 房间控制柜 | 500*200*500 | 12 | 套 | 钢制,含房间控制器,室内型,挂墙安装,包含房间控制器、电源、空气开关、弱电回路等 |
|  | 45 | 房间监控屏 | 7吋 | 12 | 套 | 液晶触摸屏,嵌墙安装 |
|  | 46 | 网络机柜 | / | 2 | 个 | 4U机柜,采用优质冷轧钢板制作,表面处理采用酸洗、脱脂、磷化、塑粉静电喷塑处理,可安装服务器、路由器、配线架、网络设备等,具备良好的散热功能 |
|  | 47 | 网络交换机 | / | 2 | 个 | 采用内置16口交换机,支持本地Web管理,支持配置端口流控、双工、开启/关闭,支持端口汇聚、端口监控、端口隔离、端口流量统计,支持QoS、端口出/入口限速 |
|  | 48 | 中央监控系统 | / | 1 | 套 | 配32寸触摸屏一体机,挂墙安装,包含智能网络通讯单元和中央监控软件。监控软件安装环境为WIN7或WIN10操作系统,为原厂中文正版软件,每套软件有一个独立的加密狗,软件无定位限制 |
|  | 49 | 废气处理设备 | 3100*1620*2430 | 1 | 套 | 304#不锈钢材质,功率:2.3KW,风量:15000m³/h,静载:1650Kg,单级一段两相错流吸收液吸收,活性碳吸附层吸附,全流程自控系统,在线PH,在线ORP,在线TVOC,在线风速,在线报警,自动补(排)液,包含设备吊装 |
|  | 50 | 自动加药装置 | / | 1 | 套 | 加药桶,自动加药泵，自动液位显示,全流程自控系统,自动加药 |
|  | 51 | 钢平台设备基础 | / | 1 | 项 | 满足楼顶结构及设备荷载的钢结构设备基础，需附基础结构计算书 |
| 危险品存储库 | 52 | 甲级防火门 | / | 1 | 套 | / |
|  | 53 | 人脸识别设备 | / | 1 | 套 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 54 | 防爆电气设备 | / | 1 | 套 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 55 | 防爆排风设备 | / | 1 | 套 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 56 | 消静电接地系统 | / | 1 | 套 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 57 | 自动灭火装置 | / | 1 | 套 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 58 | 智能硬件监测控制系统 | / | 1 | 套 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 59 | 复合式紧急喷淋 | 225×600×2175 | 1 | 套 | 主体是304#不锈钢,配双口洗眼器,气泡式出口莲蓬头设计,ABS喷头带Ф70橡胶防尘盖，详细要求见配置及技术要求说明：4.15条 |
|  | 60 | 应急器材柜 | 900×460×1650 | 1 | 套 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 61 | PP工作台 | 1100×600×850 | 1 | 台 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 62 | 易燃易爆储存柜 | 900×460×1800 | 5 | 台 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 63 | 毒害品安全储存柜 | 900×460×1800 | 5 | 台 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 64 | 腐蚀品安全储存柜 | 900×460×1800 | 5 | 台 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 65 | 存储库常用设备 | / | 1 | 套 | 详见配置及技术要求说明 |
| 新风系统 | 66 | 全新风空气处理机组 | / | 1 | 台 | 风量4000m³/h,机外余压400pa,冷热量43.7/58.7kw,功率3kw |
|  | 67 | 全新风空气处理机组 | / | 4 | 台 | 风量7000m³/h,机外余压400pa,冷热量78.4/117.3kw,功率5.5kw |
|  | 68 | 电缆网线及线管 | / | 1 | 项 | 包含电源线261m、电源线套管235m、控制线235m、信号屏蔽线546m |
|  | 69 | 变频联动控制箱 | / | 5 | 个 | 钢制,含变频器、PLC控制器、电源、空气开关、弱电回路等 |
|  | 70 | 铜管 | / | 1 | 项 | 采用脱脂去磷无缝铜管,其中ф12.7*0.8mmt共153m、ф19.1*1.0mmt共142m |
|  | 71 | B1级橡塑保温管 | / | 1 | 项 | 其中ф12.7*0.8mmt-153m,ф19.1*1.0mmt-142m |
|  | 72 | 保温辅助材料 | / | 1 | 项 | 满足国标要求 |
|  | 73 | UPVC管 | / | 1 | 项 | 冷凝排水管,其中De25共42m、De32共28m |
|  | 74 | 冷媒分配器 | / | 1 | 项 | 满足国标要求 |
|  | 75 | 氟利昂 | / | 1 | 项 | 满足国标要求 |
|  | 76 | 新风变风量阀 | / | 1 | 项 | 镀锌材质,其中500*400共4个、500*300共3个、400*350共2个、400*300共2个 |
|  | 77 | 手动风量调节阀 | / | 1 | 项 | 镀锌材质,其中1000*300共2个、700*300共2个、400*250共8个、350*200共16个、300*250共8个、300*200共12个、250*200共21个、200*200共57个 |
|  | 78 | 防火阀 | / | 1 | 项 | 70℃常开,镀锌材质,其中900*600共1个、700*300共1个、300*250共1个 |
|  | 79 | 单层防雨百叶风口 | / | 1 | 项 | 铝合金材质,其中1000*300共1个、700*300共1个、300*250共1个 |
|  | 80 | 新风口 | 1200*300 | 59 | 个 | 铝合金材质 |
|  | 81 | 风口软接 | / | 59 | 只 | 现场制作 |
|  | 82 | 新风管道 | / | 1 | 项 | 其中0.6mm厚镀锌钢板共108m²、0.75mm厚镀锌钢板共101m²，20mm厚酚醛复合板共347m² |
|  | 83 | 安装辅材 | / | 1 | 项 | 其中包含保温油漆1项、墙面控制开关布置4只、L3*3/L4*4铁法兰、角钢及支吊架角钢1t、材料及胶水B1风管保温、25mm厚橡塑184m²、设备风口软接12个、法兰口86个、法兰密封条240m、风管孔洞1项、线路管186m、设备支架1套、脚手架1项、吊筋、螺帽、扎带等1项 |
|  | 84 | 管道试压及吹洗 | / | 1 | 项 | / |
|  | 85 | 安装、调试、制作 | / | 1 | 项 | 镀锌风管制作与安装、机组安装、运输含木料基座及外包装 |
|  | 86 | 钢平台设备基础 | / | 5 | 项 | 满足楼顶结构及设备荷载的钢结构设备基础，需附基础结构计算书 |
| 纯水系统 | 87 | 预处理模块 | / | 1 | 项 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 88 | 双级反渗透模块 | / | 1 | 项 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 89 | EDI系统 | / | 1 | 项 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 90 | 超纯水箱及输送 | / | 1 | 项 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 91 | 电控系统 | / | 1 | 项 | 详见配置及技术要求说明 |
|  | 92 | 管路输送系统 | / | 1 | 项 | 详见配置及技术要求说明 |

说明：“货物需求一览表”中“货物名称”栏的货物名称前标注♦号的为核心产品；

注1：表中所有设备、设施、材料等，均包含运输、安装、系统集成等费用；

注2：表中技术参数等要求未列明或不全的，详见“（二） 配置及技术要求说明”；如“（二） 配置及技术要求说明”未列明的技术参数等要求以此表中要求为准；

（二） 配置及技术要求说明：

说明：本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。

### 技术参数要求中标注“★”号的条款为重要指标。技术参数中需要提供的检测报告必须是国家或国际认可的合法检测机构出具(CNAS或CMA或SGS等)的正式文件,采购人将根据招标文件技术要求在产品安装过程中委派设备监理工程师或采购人亲自到工地现场进行不定期抽检。

1.产品符合标准（以下标准规范如有更新替代，按最新的执行）：

1.1.《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015；

1.2.《科研建筑设计标准》（JGJ91-2019）；

1.3.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；

1.4.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016；

1.5.《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

1.6.《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017；

1.7.《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）；

1.8.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

1.9.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；

1.10.《国家电器设备安全技术规范》GB19517-2009；

1.11.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011；

1.12.《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002

1.13.《实验室变风量排风柜》（JG/T222－2007）；

1.14.《中华人民共和国大气污染防治法》；

1.15.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

1.16.《污水综合排放标准》（GB12356-2018）；

1.17.《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；

1.18.《实用环境工程手册》（大气污染控制工程）；

1.19.《通风管道技术规程》（JGJ1421-2017）；

1.20.《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）；

1.21.《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）；

1.22.《一般用途离心通风机技术条件》GB/T13275-91；

1.23.《工业通风机噪声限值》JB/T8690-1998；

1.24.《风机用消声器技术条件》JB/T6891-1993；

1.25.《实验室家具通用技术条件》GB24820-2009；

1.26.《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2017；

1.27.《金属家具质量检验及质量评定》QB/T1951.2-2013；

1.28.《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T18580-2017；

1.29.《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T18584-2001；

1.30.《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-2013；

1.31.《教学实验室家具实验台(桌)的安全要求及试验方法》GB/T21747-2008。

2.生产工艺要求：

2.1.钢结构部件表面经静电粉末喷涂处理，平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；

2.2.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动，金属配件做除锈和防腐处理；

2.3.做工精细：表面平整、手感光滑，无划痕。所有工件几何尺寸精确，一致性好，平直度高，目测无弯曲与扭曲；铁件弯曲处，饱满、圆滑、自然；

2.4.金属表面处理：预处理采用脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程；喷涂采用环氧树脂有色粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面。

2.5.承重性：所有实验台应有很强的稳定性及承重性能，每延米的承重在400kg以上；

2.6.零部件：零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。金属配件应做除锈和防腐蚀处理。结构处螺丝或连接件不允许外露；

2.7.配件：各种配件不得有少件、漏钉、弯钉，启闭零件和配件应使用灵活；

2.8.装配:装配后产品外观尺寸符合设计要求，正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷；各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作；施工过程中应注意成品的保护。采购人可以要求中标人按照实际需要对方案做出微调，最终的方案及图纸需经采购人确认后才能作为合同附件；

2.9.安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺眼、刃口、尖锐的棱角和端头。

3.其它要求：

3.1.产品可任意拆卸组合，利于电气维修和清洁卫生；

3.2.具有预防、处置液态化学危险品渗透和溅落的考虑。带水池的实验台，实验台与水池的连接部，有防止潮湿、发霉、积尘的考虑。柜体内安装水管的，具有防止外部结露的技术；

3.3.具灵活拆卸组合的部分，以便于内部保洁、水电气管线维护、处理撒泼物质。同时便于移动和与其他台柜组合搭配；

3.4.工程验收时，会邀请相关材料厂家，以鉴定材料的真伪与品质。废气检测要求提供国家认可的第三方检测机构出具的达标检测报告。

4.实验室家具技术参数要求：

### 4.1.钢制实验台(边台、中央台、仪器台、水槽台、讲台、蒸馏台柜、烘箱台、样品存放台)：

4.1.1★台面：采用20mm厚一体实芯黑色胚体详见技术参数要求陶瓷台面，台面釉面采用实验室专业色釉。整个台面一体高温烧制成型，台面耐强腐蚀，耐高温、便于清洁、不变形。其中水槽台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟形陶瓷台面，它可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动，在水槽与边台或中央台台面的交界处有挡水板(透明钢化玻璃或陶瓷板),为确保产品的稳定性：投标人投标时须提供符合以下所有台面技术参数指标的第三方检测公司检测报告复印件；

A.实验室专用陶瓷台面耐化学性能：检测样品为一体实芯黑色胚体陶瓷板，参照GB/T17657-2013，检测内容为常用化学试剂，检测结果为：不少于62项无明显变化；

B.实验室专用陶瓷台面工艺安全：为确保实验人员的操作安全，防滑沥水槽陶瓷台面工艺要求，应采用一体碟形阻水边工艺防止液体外溢、釉面采用沥水槽工艺减少器皿意外滑动，沥水槽应有深度落差工艺实现沥水功能，为了便于清洁，沥水槽表面釉面应为未破坏的一体釉面，并提供第三方检测机构出具的防滑、沥水功能的相关检测报告；

4.1.2.柜体及门板：

A.全钢柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、装饰封板等钢材基本厚度1.2mm冷连轧碳素钢板。表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后再通过环氧树脂喷涂防腐处理,柜体内部层板表面及底板表面均采用耐腐蚀板材处理；

B.柜体门板为双层结构,夹层内嵌消音材料,配置门扣组及缓冲垫；

C.抽屉面板为双层结构,夹层内嵌消音材料；抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计,配置缓冲垫,以避免与柜体钢板碰撞,拆卸方便；

D.柜体喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准，其中铅、汞、硒、锑、砷重金属物检测结果应为未检出。须提供钢制件喷涂由国家认可具有有资质的的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件；

E.★涂层钢板能耐受浓硫酸(95%—98%)、王水、氢氟酸化学(浓度不低于40%)试剂。(提供第三方检测机构的检测报告复印件)。

4.1.3柜体五金及配件：

A.合页:采用304及以上不锈钢材质合页,180度开启,提供盐雾测试第三方检测机构的检测报告复印件；

B.抽屉导轨:采用表面经环氧树脂粉末静电喷涂的钢制一体化高承载导轨或采用三节承重导轨；

C.把手:采用304及以上不锈钢材质把手；

D.门扣组:采用304及以上不锈钢材质的伸缩滚轮止动门扣组；

E.层板支撑扣:采用厚1.2mm及以上的304及以上不锈钢材质；

F.活动轮:采用高强度尼纶塑料,万向结构带有刹死功能,最低承载量不得低于80KG；

G.固定螺丝:所有组装与固定用螺丝均为304及以上不锈钢材质的平头螺丝,不得采用有尖头的自攻螺丝以避免接触伤害。

4.1.4.安装要求：

A.所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计,各端面板,上/侧/底部柜体边框及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出；

B.所有钣金表面接缝均应满焊,焊接处打磨平整以保持为连续的平滑表面,所有部件不得于安装现场焊接加工,以避免破坏表面环氧树脂涂层；

C.装饰封板材料、颜色要求与柜体相同,不得在现场直接以其它材料加工制作,所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；

4.1.6.★钢制实验台性能检测要求如下：

A.承重性能要求:实验台持续垂直静载荷测试载荷500kg/m2，24小时后无明显变形和损坏现象；检测结果:符合要求;实验台层板弯曲测试载荷125kg/m2,24小时后无明显变形和损坏现象；实验台抽屉持续垂直静载荷抽屉拉出后载荷25kg/m2,24小时后无明显变形和损坏现象(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

B.循环试验要求:抽屉循环试验技术要求参考GB 24820-2009,加载0.2kg/dm3,5万次后无变形损坏现象。柜门循环试验5万次后无变形损坏现象(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

C.抽屉静载试验≥68kg,应无干扰抽屉正常操作的永久性损伤。抽屉滚动冲击试验≥4kg冲击抽屉背部,抽屉应没有永久变形现象,所有工艺应完整,抽屉应能正常操作(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

D.底柜搁板试验≥90kg(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

E.油漆附着力等级≥4B或以上(95%以上网格面积应表现为漆膜完整)。漆面冲击试验后肉眼观察漆面应没有因冲击产生的裂纹或龟裂(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

F.柜体符合GB/T13448-2019经过耐水浸泡试验后光泽度结果差值≦0.3,色差值≦0.35,经过耐酸碱测试5%硫酸溶液和5%氢氧化钠溶液浸泡试验后光泽度结果差值≦7.5,色差值≦0.55(提供第三方检测机构的检测报告复印件)。

### 4.2.天平台：

4.2.1每个天平台均为完整独立的落地型钢制框架结构设计，高度(含调整脚)为850mm；

4.2.2框架以40×60×2.0 mm及以上的SS400矩形钢管整体焊接成型；

4.2.3所有柜架部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层，所有钢质部分表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后再通过环氧树脂喷涂防腐处理；

4.2.4所有柜架单元配备4个下衬有一体成型橡胶防振垫的镀锌螺杆调整脚，以支撑柜架及调节水平；顶部四个角落上须设计有防振垫安装座；

4.2.5台面采用为分离式，20mm厚陶瓷板台面(中心镶有350*400*40mm厚天然大理石)，设有减震垫，三级减震；台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；

4.2.6台面置于钢制框架顶部，由安装于四个角落的高精度厚18mm及以上的复合材料防振垫予以挑空支撑。

### 4.3.试剂架：

4.3.1采用≥1.2mm优质冷轧钢板折弯焊接而成,表面经除油、酸洗磷化工艺后再环氧树脂喷涂防腐处理，双侧模具冲孔,对试剂架侧翼起支撑作用,结构坚固；

4.3.2层板:层板选用8mm厚磨砂钢化玻璃,防腐；

4.3.3层板护栏:层板边侧加装防护挡杆,挡杆采用304及以上不锈钢材质或Φ12mm炭纤维材质，防止器皿及药品滑落；

4.3.4试剂架按要求配置插座安装孔,试剂架夹层内有足够空间供插座配线隐藏铺设。

### 4.4.钢制实验柜(器材柜)：

4.4.1柜体:主体采用1.2mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后再通过环氧树脂喷涂防腐处理，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

4.4.2面板:主体采用1.2mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后再通过环氧树脂喷涂防腐处理,内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用；

4.4.3层板:与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调；

4.4.4调整脚:钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异；

4.4.5把手:采用304及以上不锈钢材质把手；

4.4.6铰链:采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启；

4.4.7工艺要求:钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角去毛刺；

4.4.8钢制实验柜性能检验要求如下：

A.金属喷漆涂层理化性能:硬度≥H,冲击强度,无剥落、裂纹、皱纹,检测结果:符合要求(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

B.强度和耐久性试验:拉门强度试验(30KG,10次)、拉门水平静载荷试验(80N，10次)、拉门猛关试验(3.0KG，10次)、拉门耐久性试验(2.0KG。50000次),检测结果:符合要求(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

C.安全性要求:与人体接触的零部件不应有毛刺眼、刃口、尖锐的棱角和端头。

4.5.电子书包柜：

4.5.1供电模式:220V市电，三孔插头，内部转直流12V，待机功率：25W，开箱功率：60W，识别介质：IC卡+密码二合一，主副连接方式：信号线串联；

4.5.2柜体:柜体采用0.8mm厚度冷轧钢板,所有钢板激光切割而成,表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后再通过环氧树脂喷涂防腐处理；

4.5.3显示屏:3.5寸彩色液晶屏；

4.5.4电源:变压器、漏电保护器一体装配，经过3C安全认证；

4.5.5电控锁:电控锁采用合金电镀电控锁，性能稳定，寿命长，不低于50万次开关使用；

4.5.6读卡器:IC/ID读卡器可选，带LED，识别速率≤0.4s。

### 4.6.全钢通风柜：

4.6.1主体材料:主体采用全钢结构(表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后再通过环氧树脂喷涂防腐处理),导流模块、门下气流栅板采用304不锈钢材质,内衬及导流板采用5mm厚陶瓷纤维板材质,台面采用25mm蝶型陶瓷板；

4.6.2结构设计:采用欧标的设计风格,增加了通风柜内有效的操作空间;

4.6.3台面:采用一体高温烧制成型实验室专业碟形陶瓷台面（颜色最终由用户指定）,四周带一体≥6mm高度的陶瓷阻水边工艺(不能采用拼接或者后期加厚方式加工)，实验操作区域整体下凹，四周翘边部分有效阻水，防止有害液体外溢。性能：一体成型陶瓷翘边能有效防止液体外溢；耐强腐蚀，耐1350℃以上极限高温，耐磨，耐污染，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护；投标人投标时须提供台面板厂家出具的产品使用证明及符合以下所有台面技术参数指标的第三方检测机构的检测报告复印件；

A.安全性能：为了保证使用的美观,坯体要求一体实芯黑色胚体,通风柜碟形台面阻水边的厚度至少为（7±1）mm，阻水边要求一体成型(非后期黏贴),储水量不小于5L/㎡(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

B.承载性能：提供破坏载荷满足测试样品为：750×750mm（加载面积：650×650mm）；均匀施加500kg载荷，保载：65h，测试结果为未破坏的检测报告(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

C.工艺性能要求:一体实芯黑色坯体一体烧制釉面，其产品表面无空洞、无气泡、无杂色、无断裂、无脱层、无釉面碎屑，黑色坯体不易染色(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

D.提供提供测试项目为“吸水率”检测报告，测试结果最大值不得大于0.02%,耐高温要求:耐高温不低于 1350℃(提供第三方检测机构的检测报告复印件)。

4.6.4视窗:采用齿状带连接配有双侧防脱落装置,无间断平衡可停留在任意位置。面板材质为安全夹胶钢化玻璃,红外探头检测障碍物自动推拉门。下部视窗配有双开移门选用4mm安全夹胶钢化玻璃。通风柜视窗与通风柜工作台面闭合处、两侧立柱,设计留有防止气体外溢的气流栅,用以防止气体外溢。移动门配备手动有刹车系统,设置为500mm安全开启高度,向下可选配感应开、关，向上为手动模式,同时防止操作过程中,移动门意外脱落砸伤操作人员等危险事宜；

4.6.5★通风柜内衬板:采用5mm厚乳白色实验室专用一体透芯通风柜陶瓷纤维板，里外材质一致，为了避免高温电炉对内衬及导流板的影响，陶瓷纤维板须具有阻燃、耐高温性、抗弯曲等泄爆性能。投标人投标时须提供内衬板厂家出具的产品使用证明及符合以下所有台面技术参数指标的第三方检测机构的检测报告复印件；

A.阻燃性要求:提供参照UL94-2015标准出具的阻燃性结果为V-0检测报告(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

B.高温性能：提供参照GB/T17657-2013标准出具的表面耐干热性180度表面无变化检测报告(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

C.弯曲强度要求:提供参照ASTM D791-17出具的测试结果≥127MPa的检测报告(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

D.有害物质检测：测试对象为陶瓷纤维板，参考IEC 62321-4:2013,IEC 62321-5:2013，IEC 62321-7-2:2013，IEC 62321-6:2013，采用ICP-OES,UV-Vis和GC-MS进行分析，检测结果：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯之和、一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯、多溴二苯醚之和、一溴二苯醚、二溴二笨醚、三溴二笨醚、四溴二笨醚、五溴二笨醚、六溴二笨醚、七溴二笨醚、八溴二笨醚、九溴二笨醚、十溴二笨醚等化学物经检测无明显变化的检测报告(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

4.6.6压力释放系统:在通风柜顶部配备一个泄压口,当通风柜内部压力不能及时从排风管排出时,压力释放系统将进行泄压,从而确保实验室人员的安全；

4.6.7服务模块:内部服务面板用于各类仪器所需体气体、循环水的接入专用接口并配水槽。外部服务面板安装有水、电、气控制阀及急停开并和电源保护器；

4.6.8底部储存柜:2个独立的落地柜体设计,背部预留有直径50mm的管口可与通风系统连接确保柜内处于负压状态。试验中的试剂等可以临时存放在底柜,而不会散味到实验空间；

4.6.9配件选择:照明选用防爆LED光源,每平米700流明的光照强度。插座配备3个10A和1个16A防水、防尘电源插座。配有一次成型实验室专用PP壁挂杯槽，不占用台面空问。水龙头采用水嘴与开关分离式,开关安装在通风柜表面。

### 4.7.PP排风试剂柜：

4.7.1试剂柜上下四开门，双锁结构，2块活动式层板，瓷白色，层板高度可以调节；

4.7.2备有安全双门锁，加强管制药品安全管理；

4.7.3柜体材质：8mm厚PP材质、具有耐强酸、强碱与抗腐蚀；

4.7.4层板：8mm厚PP材质,四周有防滑设计；

4.7.5门板：8mm厚PP材质中间内嵌5mm厚PC透明视窗；

4.7.6绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳；

4.7.7把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，附安全锁；

4.7.8安全设计：为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒，防护板随物品加以固定之安全设计，以防物品倾倒而破裂；

4.7.9其中PP排风试剂柜柜体顶部开排风口，规格Φ97mm；

4.7.10投标时提供PP排风试剂柜第三方机构质量检测报告(提供复印件)。

### 4.8.置物架：

4.8.1立柱：40*80*1.2mm，梁40*60*1.2mm，采用1.2mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点；

4.8.2隔板采用1.0mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点；

4.8.3钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。隔板分为四层，隔板可调节，每层承重达200KG以上；

4.8.4★投标时提供置物架第三方机构质量检测报告(提供复印件)。

### 4.9.钢木方凳：

4.9.1管材：20mm×20mm壁厚1.2mm方形钢管，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点；

4.9.2凳面：凳面嵌入方管框内，并保持凳面在同一水平面上，采用E0级18mm厚三聚氰胺板，并采用2mm厚PVC封边条，以热溶胶高温热压后作防水封边处理；边缘经倒圆角修饰；

4.9.3脚套：采用塑料脚套保护地面；

4.9.4★提供方凳第三方检测机构的质量检测报告复印件。

### 4.10.顶式吸风罩：

4.10.1全部采用8mm厚PP板材质，顶部风口Φ250mm；

4.10.2配2根实验室专用LED灯；

4.10.3安装吊筋膨胀螺丝固定在顶部，吊顶下面吊筋外套不锈钢装饰圆管；

4.10.4每个风口配有定风量蝶阀和开关量密闭阀,调节风量；

4.10.5★提供顶式吸风罩第三方检测机构的质量检测报告复印件。

### 4.11.电源插座：

4.11.1采用国标220V/380V，10A/16A/25A插座,安全耐用；

4.11.2插座获得国家强制性产品认证证书（CCC）产品；

4.11.3电源盒:采用1.2mm厚冷连轧碳素钢板，模具冲压成型，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理。

4.11.4★电源盒依据GB/T17657-2013表面耐冷热循环测试后无裂纹、鼓泡现象，投标时提供冷热循环试验第三方检测机构的检测报告复印件。

### 4.12.PP水槽：

材质高强度PP，耐强酸碱及有机溶剂。槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮。存水器采用PP防虹吸瓶式，防止下水管道中臭气回流，每个水槽下面都要配备，防腐蚀，防止水管阻塞，并易于拆卸。耐酸碱、抗腐蚀。每个水槽底部采用钢架支撑，增加强度。

### 4.13. 化验水龙头（三口和单口）：

4.13.1主体材料:直管采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造,臂管采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造,鹅颈弯管采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造可360°旋转,涂层采用高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射，陶瓷阀芯可 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，开关旋钮采用高密度PP,人体工学设计,手感舒适；

4.13.2其中三口龙头1个水嘴带防溅滤水器,龙头下方须安装角阀；

5.13.3★化验龙头性能检验要求如下：

A.提供表面耐污染检验报告，检测项目包含50种以上有机无机试剂，表面停留24小时后检验结果为5级(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

B.提供主材铜含量测试报告(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

C.水龙头符合CE-EN 13792:2002认证准标,提供CE认证报告(提供认证证书复印件)；

D.提供化验水龙头ACS认证和WRAS认证(提供认证证书复印件)；

E.质量保证:需提供水龙头供应厂家出具的售后服务承诺函，承诺5-10年质保，有问题免费更换。

### 4.14.台式洗眼器：

4.14.1主体采用加厚铜质H59-1。洗眼喷头采用加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。莲蓬头护罩采用Φ70橡胶质护杯,以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。防尘盖采用PP材质,平常可防尘,使用时可随时被水冲开,并降低突然时短暂的高水压,防止冲伤眼睛,有连接于护罩可防尘脱落,使用时自动被水冲开。水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。控水阀采用止逆阀,其阀门可自动关闭。前置过滤器采用小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。

4.14.2安装于台面上,紧急使用时可随意抽起,方便使用。供水软管长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏；

4.14.3性能检测要求:提供管螺纹精度、螺纹表面、抗压强度、外观、启动开关灵活、水柱喷射高度、水流量的检测报告(提供第三方检测机构的检测报告复印件)；

4.14.4质量保证:需提供台式洗眼器供应厂家出具的售后服务承诺函，承诺5-10年质保，有问题免费更换。

### 4.15.复合式紧急喷淋：

4.15.1主体材料:不锈钢 304，厚度:不低于 3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场；

4.15.2配备喷淋系统和洗眼系统,当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时,使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗。当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时,使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于 15 分钟；

4.15.3洗眼器的喷淋系统和洗眼系统须易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助；

4.15.4洗眼器正常水压要求:0.3—0.6 MPa,洗眼器管件密封部件必须承受1MPa长时间没有泄漏；

4.15.5工作压力:0.3—0.6Mpa,密封压力：0.8Mpa,喷淋流量:>75.7L/min,洗眼流量:>11.4L/min,洗眼器进水口尺寸:DN25,洗眼系统排水口尺寸:DN25；

4.15.6喷淋系统要求：在距离地面 2124mm±50 处，喷淋水直径不小于 20 英寸，且喷淋水是满喷；

4.15.7洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇；

4.15.8不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌；

4.15.9主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标；

4.15.10提供管螺纹精度、螺纹表面、抗压强度、外观、启动开关灵活、水柱喷射高度、水流量检测报告(提供第三方检测机构的检测报告复印件)。

4.15.11质量保证:需提供复合式紧急喷淋供应厂家出具的售后服务承诺函，承诺5-10年质保，有问题免费更换。

### 4.16.单层百叶风口：

### 4.16.1材质：1.2mm铝合金，喷塑防腐处理

### 4.16.2参考样式：

### 4.17.灭火器：

### 4.17.1要求：灭火器（2只2公斤手提式干粉灭火器为一组）并配备灭火器放置盒（铝合金材质，高44cm、宽35cm、厚21cm，为墙体内嵌式灭火器箱体，可内置2只2公斤灭火器）

### 4.17.2参考样式：

### 4.18.实验研讨桌：

4.18.1板材：台面采用E0级25mm厚的环保三聚氰胺板，抽面及门板柜体采用E0级18mm厚的环保三聚氰胺板；

4.18.2封边：台面与抽面面板采用2mm厚PVC同色封边条封边，柜体采用1mm厚PVC同色封边条封边，所有板件均为光滑无毛刺全封边处理;热熔胶：应达到国家环保E0标准，封边胶封边后既防水又不易脱落，经久耐用，无有害气味；

4.18.3铰链：耐酸碱及有机溶剂;达到五金行业标准;外形美观、无噪音，经久耐用；

4.18.4三节轨：重型三节导轨，可承受45公斤的压力，模具成型，伸缩自如；

4.18.5拉手：304不锈钢C型中弯拉手，外观美观大方。

### 4.19.实验研讨椅：

4.20.1采用优质西皮，柔软贴手，透气性好；

4.20.2采用优质高密度定型海绵，高密度泡棉及超弹力定型海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适，椅靠背及椅座参照人体体态制成；

4.20.3椅架：采用橡胶木椅脚架及扶手，面漆和底漆采用优质环保水性油漆，经“五底三面”油漆工艺处理，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。

5.排风废气系统技术参数要求：

### 5.1.排风系统功能要求:

5.1.1.变风量控制系统包括变风量阀、位移传感器、流量传感器、面风速传感器、通风柜操作显示器等设备,实现通风柜的变风量通风控制功能；

5.1.2.每台通风柜配置一套独立的控制操作显示器，安装在通风柜立柱上；

A.操作显示器采用TFT彩色屏显示，可显示至少下列数据：实时面风速、通风量、视窗高度、运行状态、工作模式、实时TVOC(预留)、报警状态等参数；

B.操作显示器应具备通风柜通风启/停、标准/节能模式、紧急通风、静音、通风柜照明启/停等功能；

5.1.3.通风柜使用变风量蝶阀时，控制系统应具备停机过程首先完全关闭同一风机组各通风柜变风量蝶阀，然后再关风机的功能；

5.1.4.当出现应急情况时，开启紧急排放模式，控制系统将变风量阀打开到设定的最大通风量，操作面板有蜂鸣报警，同时可以上传报警至中控系统；

5.1.5.能对实验室内的通风柜、风机等各类设备的运行状态进行实时监控；

5.1.6.在线实时监测、报警功能，并能开放组件接口（API），便于后期整合。

5.1.7.系统具有提前开机和延时关机功能，可由管理人员设置时间参数；

5.1.8.采用实验室智能化集中控制系统，主要包括设备运行管理、环境安全监督、实验过程状态监控、应急突发事件实时记录及发送四大模块，对系统运行状态进行24小时全程实时监控。具有“短信报警”功能，在设备隐患升级为故障之前，提供解决方案，对设备运行故障及突发事件等及时记录并实时发送信息，设备管理各项工作流程进行标准化功能等；

5.1.9.报警级别管理（用户优先权定义），有访问权限者设置或修改报警，历史数据及报告存档；执行系统备用和恢复、储存数据库、系统运行参数统计等，提供预防性维护表等信息数据。

### 5.2.玻璃钢变频离心风机:

5.2.1风量风压需满足设计风量风压,且为正偏差,偏差范围不超过3%；

5.2.2风机采用具有耐酸碱的防腐玻璃钢变频离心风机,采用高效节能产品(一级能效),风机设计运行工况在高效率区,风机在小流量区能做到不喘振；

5.2.3外壳及叶轮材质:FRP耐酸碱VinylEster(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)。风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构,为防止有毒有害气体泄漏,风机轴封处需采用石墨盘根密封,传动方式为皮带式；

5.2.4风机轴心材质:S45C(玻璃钢包覆或环氧树脂喷涂),机架材质:SS41+EPOXY(环氧树脂喷涂),所有紧固件需采用SUS316作预埋防止腐蚀,外部裸露部分需采用帽套结构(避免松动)；

5.2.5转子动平衡等级:符合ISO1940规范之2.5mm/s等级,风机叶轮的动力平衡精度不低于G2.5级,且能24 小时连续运转；

5.2.6机组振动等级:符合ISO2372规范之4.5mm/s等级,风机安装后运行时的机组振动应符合JB/T 8689- 2014通风机振动限值要求规范之4.5mm/s等级，其中风机轴承座振动≤2.5mm/s、电机振动≤4.5mm/s；

5.2.7电机采用ABB、WEG或SIEMENS牌等标准电机，且自电机出厂之日起提供三年的质保期，电机需符合GB_18613-2012 电动机能效限定值及能效等级中所规定的IE2能效标准，电源380V、3相、50HZ、IP55、F级绝缘、B级温升考核，电机表面油漆亮度为半亚光，漆膜厚度60-115

5.2.8噪声要求:风机采用良好的设计、精密的加工、精细的装配,以使风机具有良好的噪音性能，噪音按照国家相关标准执行；

5.2.9★玻璃钢离心风机技术参数满足以下所有指标：

A.提供国家认可的第三方检测机构出具的一级能效检测报告(提供复印件)；

B.提供国家认可的第三方检测机构出具的防爆认证证书和防爆风机合格检验报告(提供复印件)；

C.风机需提供中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书(提供复印件)；

D.提供国家认可的第三方检测机构出具的风机主要材料质量检测合格报告(提供复印件)。

### 5.3.消声器：

5.3.1消声器壳体采用不小于6mm厚玻璃钢材质一体成型，所有焊缝需做到两面焊(最后一道焊缝可只焊一面),必须牢固、光滑。消声器整体应有足够的强度，须在系统压差2000Pa下不发生任何变形,不漏风；

5.3.2吸声棉采用超细玻璃纤维棉,并用不锈钢丝网加固,吸声棉与穿孔板之间,吸声棉层厚度为100mm,吸声棉层松紧适中、密度均匀铺设,有防止下沉的措施；

5.3.3消声器所有材料均应符合设计规定的防火、防腐要求；

5.3.4消声器要保证风机运行时有良好的消声效果,满足风机运行时的室内及室外噪音要求。

### 5.4.PP风管:

5.4.1实验室通风管制作选用全新PP材料,阻燃等级要达到V1级；

5.4.2风管材料应符合质量要求，有出厂合格证明书或质量鉴定文件；风管板材不应低于以下规格（单位：mm）：

| 圆形风管 | 矩形风管 |
| --- | --- |
| 直径D | 板材厚度 | 长边尺寸b | 板材厚度 |
| D≤320 | 3.0 | b≤320 | 3.0 |
| 320<D≤630 | 4.0 | 320<b≤500 | 4.0 |
| 630<D≤1000 | 5.0 | 500<b≤800 | 5.0 |
| 1000<D≤2000 | 6.0 | 800<b≤1250 | 6.0 |
|  |  | 1250<b≤2000 | 8.0 |

5.4.3矩形风管必须为自动焊接且纵向焊缝≤2条,焊缝应饱满,焊条排列应均匀、美观，保障焊缝不开裂，宽边大于600mm的风管需适当加固。风管之间连接采用法兰方式,风管与阀门相连用法兰结合(必须加5mm法兰胶垫,连接螺栓为不锈钢材质)。风管制作完毕后应使用中性清洗液将内表面清洗干净,并用塑料薄膜及胶带封口以备安装；

5.4.4室外风管保证防腐、耐低温和耐候性能；

5.4.5风管安装应考虑防凝结水并设置凝结水回流装置,水平管应保持一定的坡度,坡向室外立管。风管安装的位置、标高、走向等均应符合设计要求,做到横平竖直,连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母在同一侧；

5.4.6所有风管设置必要支、吊架，管道支架按国标加工制作,要求外形美观、牢固、耐腐。风管水平安装时的固定支架间距应做到:风管直径或长边尺寸≤400mm时,固定间距不应大于3m,风管直径或长边尺寸>400mm时,固定间距不应大于2m。风管垂直安装时,固定间距不应大于2.5m；

5.4.7风管的弯管曲率半径一般为1倍边长,最小不应少于200mm,弯曲向尺寸≥500mm的应设导流片(内外弧的弯头可不装设导流片),圆形风管采用承插连接,矩形风管采用法兰连接；

5.4.8所有风管穿入外墙风管时,均应加装常开型防火风阀,当火灾报警动作后,风管内的温度升到至70℃时,防火阀易熔片熔断,防火阀关闭,防止火灾蔓延；

5.4.9★PP风管或板性能检测要求如下：

A.漏风量要求:提供国家认可的第三方检测机构出具的PP风管漏风量检测报告,且检测结果≤4.5m³/h.m²(提供复印件)；

B.破坏强度要求:提供SGS出具测试方法为GB/T9341-2008的检测报告，测试项目为弯曲模量，检测结果≥2100Mpa，测试项目为悬臂无缺口冲击强度，检测结果≥35KJ/㎡(提供复印件)；

C.耐高温要求:提供SGS出具测试方法为GB/T1633-2000的第三方机构检测报告，测试项目为维卡软化温度，且检测结果为≥80℃(提供复印件)。

### 5.5.变风量碟阀:

5.5.1包括内容:变风量碟阀、通风柜操作显示器、门高位移传感器、风量传感器、面风速传感器；

5.5.2变风量碟阀应具有快速反应能力,当通风管道压力变化或操作移门位置发生变化时,调节响应及稳定时间为≤5s；

5.5.3变风量蝶阀阀体的风量测量段与调节段一体成型，测量方式采用“文丘里喷嘴效应”原理，测定风量，风量控制精度±10%以内；

5.5.4.变风量蝶阀所用的阀门轴杆与蝶叶采用PP模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性，带气密环确保高气密；轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力；为提高防腐能力，与风管接触部分不允许有任何金属部件；满足实验室防火、防腐、噪音要求；

5.5.5选用位移与阀体管道实测风量和需求风量对比双路控制模式的带风量测量段变风量蝶阀。操作移门位置改变时，通过位移传感器进行快速调节，待移门稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比计算平均面风速进行精确调节，维持面风速恒定。阀体管道实测风量传感器必须采用优质器件，并保证其正常使用寿命大于5年；

5.5.6面风速传感器必须保证其正常使用寿命大于5年，其面风速测量标定间隔周期大于1年；面风速传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；

5.5.7门高传感器:直接卷轴的调节门传感技术,测量范围为0～1000mm，适用于通用通风柜调节窗,轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝,线性精度误差：<0.25%,重复性误差：<0.017%,温漂系数：<-20ppm/℃, 使用寿命：>10万次,输出阻值：0-10KΩ与外部测量呈线性关系,辐射范围：2000mm*800mm,感应时间＜30ms,无使用精度漂移,自动感应切换,数字量输出；

5.5.8★变风量蝶阀性能检测要求如下：

A.提供国家认可的第三方检测机构出具的阀体检测报告,且检测结果等级达到V0级(提供复印件)；

A.提供国家认可的第三方检测机构出具的阀体阀执行器检测报告,全行程0-90度时间检测结果≤2S(提供复印件)；

C.提供国家认可的第三方检测机构出具的变风量蝶阀压力无关性测试报告(提供复印件)；

D.提供国家认可的第三方检测机构出具的阀门的测量装置评定证书(提供复印件)。

### 5.6.定风量蝶阀:

5.6.1定风量蝶阀为机械式压力无关型风量调节阀,用于控制恒定风量，用于控制房间的送风和排风量。它主要由箱体、阀片、气囊和风量设定装置组成。在气流通过阀片时，气囊及控制机构产生阻尼与平衡作用，从而实现相对恒定的风量控；

5.6.2风量调节范围约4：1，在推荐流量控制范围（风速3-8m/s）内控制精度±10%以内。

5.6.3压差范围为50至1000Pa，工作温度范围-15至100℃。风量在出厂前进行标定；

5.6.4阀体方形或圆形结构，采用镀锌钢板材质，以便于适应不同的安装空间和与不同类型的风管连接。排风定风量蝶阀具有防腐性能，带环氧树脂静电粉末涂层。

### 5.7.中央监控系统:

5.7.1系统软件具有人机对话功能,用以设置及调整控制参数,可以显示被控量的数据；

5.7.2系统结构开放灵活,按不同的用户级别,操作者拥有不同的权限。系统应用程序的每项功能可按用户要求及系统设计而改编,并可随系统的扩充或运行需要而作修改；

5.7.3系统软件应同时能对集成的VAV系统,生成通风柜、房间、机组设备等动态图形界面,并对数据进行不同需求的分析,包括但不限于机组运行时间、通风柜使用情况、节能分析等；

5.7.4系统软件的监控参数要求包括:温湿度、压差、风量、风阀开度、风机频率、风机启停状态、机组各功能段状态、通风柜使用状态、通风柜面风速、风量、柜门高度、照明状态等；

5.7.5整个控制系统可实现：预约计划、定时启停、一键总控等。

### 5.8.废气处理设备：

5.8.1总体功能要求：本项目需进行处理的废气类型为有机+无机混合废气，废气处理设备应采用干式过滤+吸收液吸收+活性炭吸附的组合式处理工艺，吸收工艺段釆用单级一段两相错流的气/液接触反应工艺。

5.8.2处理设备为卧式结构,箱体材质采用1.2mm厚304#不锈钢材质,设备整体结构必须坚固稳定，耐腐性能高.吸收工艺段、吸附工艺段之间必须具备有效的除雾装置。

5.8.3活性炭装填量≥300mm,活性炭碘吸附值≥600mg/g,活性炭装填方式必须便于取出和填入(再生和更换),工艺设计满足技术参数功能要求。截面风速≤1.5 m/s,总停留时间≥1.5s(附计算表或说明),设备风阻≤600Pa,过流介质温度≤40℃,设备运行噪声≤65dB。

5.8.4控制系统:通过TCP/IP通讯读取楼下通风柜使用情况和楼顶风机运行数据，自动控制启停运行，自动调整运行工况。废气处理装置通过PLC控制系统自动控制喷淋泵启停、自动补水、自动添加吸收液、自动排液等各项动作，当系统出现故障或者风压过大、VOC超标时进行报警提示, 在线显示TVOC、风量、吸收液pH值、吸收液液位、吸收液品质、压差、加药、排液和泵机实时运行状态等主要工况参数。

5.5.8★废气处理设备性能检测要求如下：

A.提供国家认可的第三方检测机构出具的类似案例现场排放检测报告且达到环保验收合格标准(提供复印件)；

B.提供国家认可的第三方检测机构出具的废气处理设备的整机检测报告(提供复印件)；

C.提供国家认可的第三方检测机构出具的活性炭检测报告且检测结果碘吸附值≥600mg/g(提供复印件) 。

### 5.6.自动加药装置：

加药系统根据液位、pH、ORP传感信号自动控制加药泵分别对废气处理设备进行补充相应的吸收液,通过TCP/IP通讯读取通风柜使用情况和风机运行数据,自动控制启停及运行方式,自动调整运行工况。

5.7.钢平台设备基础：

5.7.1.钢结构制作与加工:所有钢构件在制作前均放 1:1大样，复核无误后方可下料，钢材加工前应进行校正，使之平整，以免影响制作精度，除地脚螺栓外，钢结构构件上螺拴钻孔直径比螺栓直径大1.5~2.0mm，组合型钢，例如H型钢及T型钢的腹板与翼缘的焊接应采用自动埋弧焊机焊，且四道连接焊缝均应双面满焊，不得单面焊接；

5.7.2.钢结构安装:基础锚栓应采用固定支架固定后再进行预埋，应在混凝土短柱上用墨线及经纬仪将各柱中心线弹出，用水准仪将标高引测到锚栓上。钢结构构件安装应按照《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）步骤和要求严格执行；

5.7.3.钢结构涂装:制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB10923中 Sa2.5级标准，容易腐蚀部位应重点检查，根据防腐涂层的使用寿命进行定期检修；当需重新涂刷时，应将原有涂层清除、除锈清洁，再重新做防腐涂层；

5.7.4.型号为Q235B，在工字钢表层先刷防腐漆，后刷灰色面漆，经过两层油漆涂刷后将H型钢与钢柱用高强螺栓连接，其它连接均为焊接，采用角焊或满焊；

5.7.5.钢平台辅件：采用钢格板维修安全通道，两端配钢平台登高台阶，直接将钢格板或踏步板焊接在支撑钢结构上，焊接处刷两遍镀锌粉漆；

5.7.6.满足楼顶结构及设备荷载的钢结构设备基础，需附结构计算书并加盖投标人公章。

6.危险品存储库技术参数要求：

### 6.1.甲级防火门:

### 尺寸不小于：高宽2000*1000mm，甲级防火门，耐火时间90分钟，门框1.2mm厚钢板、门片0.8mm厚钢板，门板厚50mm，通过GB12955防火90分钟测试并提供第三方检测机构的检测报告，配置闭门器，机械锁，可加装使用人脸识别实现，双人双锁管理。

### 6.2.人脸识别设备:

### 6.2.1配置防爆电磁锁，防爆标志：Ex mb IIC T6 Gb /ExtD A21 IP66 T80℃,并提供防爆合格证及，房间内空间所有电器实现防爆要求；

### 6.2.2房间外配有3.5英寸全视角液晶屏，分辨率1280×720，识别系统与锁联动，支持面部识别系统+机械锁+刷卡功能，实现对危化品的双人双锁管理，后台支持面部录入功能，可设定相对应权限；识别速度快，活体检测人脸比对耗时0.2ms，屏幕显示内容配置，支持识别距离配置。摄像机类型：RGB及红外，200W像素，支持垂直和水平广角，RJ45接口，防护等级：IP65,具有防水防尘功能；工作湿度：-40℃～60℃，工作温度：10%～90%，功耗：10W，设备尺寸3.5cm*12.4cm*5.4cm。

### 6.3.防爆电气设备:

6.3.1防爆配电箱：400*500*200壁挂式防爆配电箱，采用钢管配线，电缆桥架敷设电气设备选型应满足防爆等级及电气设备保护级别的要求，整体电路系统进行防爆箱引入，把房间涉及的防爆灯、防爆排风、防爆监控等所有电控器件，配置1托7的电路控制系统，每路电控单独做开关控制；

6.3.2防爆开关：数量2个，执行标准：GB3836、GB12476、IEC600794、防爆标志：Exed II BT6、DIP A20 TA。T6额定电压：AC220V、AC380V(转换开关）。极数：单极、三极。额定电流：10A。防护等级IP65。防腐等级WF1。引入口规格：2-G3/4”。适用电缆外径：φ9mm~φ14mm。外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后粉末静电喷塑；内装组合开关，性能稳定可靠；特殊设计的防水防尘衬垫；具有良好的防水、防尘等特点；钢管或电缆布线；

6.3.3防爆插座：数量10个。额定电压：220/380 V 。额定电流：15A。极数1P+N+PE/P+N+PE。防爆标志Exde ⅡBT6/Exde ⅡCT6 。电缆外经：Φ10-14mm，G3/4"。爆炸性气体混合物ⅡA、ⅡB。温度组别：T1～T6。防爆标志：ExdeⅡBT4/ExdⅡBT4/ExdeⅡCT4；

6.3.4防爆灯：数量2个。执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、IEC60079。防爆标志：Exed IIC T5 Gb。额定电压：AC220V/50Hz。防护等级：IP65。防腐等级WF1。引入口规格：G3/4"。电缆规格：Φ9mm～Φ14mm。配装光源及功率：双脚灯管、T8双脚荧光灯管(2×36W),配电子镇流器。

### 6.4.防爆排风设备:

6.4.1使用电压：220V。执行标准：GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、IEC60079。防爆标志：ExdⅡBT4；

6.4.2功率：0.18KW，风量：2800m3/h，主轴转速：1450r/min，引入口规格：G3/4"，电缆规格：φ9mm～φ14mm；

6.4.3产品特点：防爆壁式排风扇由防爆电机、叶片、面板等部分组成；防爆壁式排风扇面板采用优质钢板焊接成型，叶片由铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；可以联动防爆时控报警通风联动系统，时控范围：1分-168小时，编程组数：16组。外形美观、采用一体式安装，安全可靠，且带有减震装置运行噪音低。

### 6.5.消静电接地系统:

6.5.1配置语音声光人体静电释放器，材质：不锈钢，球体直径：不小于100mm，球壁厚：不小于1.5mm，产品总高：不小于1100mm；

6.5.2接地铜条，离地：300mm，离墙:30mm/沿内墙四周安装，铜条尺寸30mm，铜条厚度:3.0mm；

6.5.3等电位链接；利用房间的等电位点或楼外地面使用直径20mm，长度1.5m的2根铜棒接地，打入地下，在通过导线链接引入房间和柜体及防爆线路链接，确保柜体内外每一个金属部件上的静电完整接地。易燃气体存储柜门口配有防爆静电释放球，带语音提醒，保证人员操作前静电释放完毕；

### 6.5.4人员日常使用、柜子及整体电路等电位链接接入静电接地系统，按照GB50517-2010标准提供规范施工参考。参考DB4403/T 79—2020危险化学品储存柜安全技术要求及管理规范静电接地体的接地电阻值应小于 10Ω ，并通过仪器检测合格后验收。室内室外设消除静电装置。

### 6.6.自动灭火装置:

### 按照中华人民共和国国家标准《气体灭火系统设计规范GB 50370－2005》（2006版），七氟丙烷灭火装置的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍，配4个七氟丙烷灭火装置，重量8公斤/个；在超过68度时自动灭火，采用七氟丙烷灭火装置低毒、不导电、不污染。

### 6.7.智能硬件监测控制系统:

6.7.1配置防爆温湿度、温烟感、可燃气体探测器实时对库内的温度、湿度、可燃气体进行实时监测，配置防爆报警器，设备端提供本地上查看房间状态，网络，时间；

6.7.2直接查看实时环境数据，包括温湿度，可燃性气体，烟感状态等；

6.7.3可通过屏幕控制照明开关，声光报警器开关，控制风机运行模式，设置空调转速和设定温度，移动端提供远程查看实时环境数据，包括温湿度，可燃性气体，烟感状态，防入侵等；支持查看历史数据和开关门记录；

### 6.7.4可通过手机远程控制照明开关，声光报警器开关，控制风机运行模式，设置空调转速和设定温度，开门和释放门吸。PC端提供远程查看实时环境数据，包括温湿度，可燃性气体，烟感状态等；支持查看历史数据。

### 6.8.应急器材柜:

6.8.1手动双开门，可调式层板，表面酸洗磷化处理，环氧树脂漆静电喷涂，覆有耐用防化无铅涂层，最大限度的降低腐蚀和湿气的影响；1.0mm优质冷轧钢板，防火性能优异，标准双开门结构，坚固耐用；层板承重达到100KG，最大程度的存储您的重量级物品；采用视窗设计，使柜内存储物品一目了然，如遇紧急情况，更迅捷的存取所需物品；T型隔物架结构，可存放如防护服之类的大件物品；

6.8.2投标文件中提供应急器材柜及应急物资专业安全处置操作资料扫描件；

6.8.3投标文件中提供适用高校的应急处置流程及图表资料、实验室安全操作相关资料扫描件；

6.8.4配置表

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急防护包 | 550×500×200 | 3 | 个 | 防水牛津布,半天采用透明塑料材质,便于观察内部物资,平时集中存放应急防护物资,应急时取用,方便管理 |
| 2 | 应急创伤包 | 260×190×80 | 1 | 个 | 允差为+5mm |
| 3 | 医用纱布块 | 75×75 | 20 | 片 | 小号,8层 |
| 4 | 医用弹性绷带 | 80×4000 | 5 | 卷 | / |
| 5 | 创可贴 | 72×19 | 50 | 片 | / |
| 6 | 医用透气胶带 | 12.5×4500 | 1 | 卷 | / |
| 7 | 碘伏消毒液 | / | 50 | 支 | / |
| 8 | 医用敷贴 | 100×100 | 2 | 片 | 中号 |
| 9 | 降温贴 | 120×50 | 1 | 片 | / |
| 10 | 医用酒精棉片 | 60×30 | 20 | 片 | / |
| 11 | 急救毯 | 1600×2100 | 1 | 块 | / |
| 12 | 敷料镊子 | 125 | 1 | 把 | 塑料 |
| 13 | 乳胶管止血带 | 450 | 1 | 根 | / |
| 14 | 防水创口贴 | 72cm×19 | 50 | 片 | / |
| 15 | 弹力帽 | / | 1 | 个 | / |
| 16 | 乳胶手套 | / | 1 | 付 | / |
| 17 | 安全别针 | / | 1 | 包 | 10枚 |
| 18 | 人工呼吸面罩 | / | 1 | 个 | / |
| 19 | 高频救生哨 | / | 1 | 个 | / |
| 20 | 急救手册 | / | 1 | 本 | / |
| 21 | 售后服务卡 | / | 1 | 个 | / |
| 22 | 防化反穿围裙 | SM-2XL | 1 | 个 | 采用防腐面料反穿衣面料是在高强度的基材上层压复合膜制成,能防护大量的高浓度无机酸碱以及有机溶剂,内表面防静电处理,内部抗静电处理,表面电阻≤2.5x109欧姆。长袖反穿衣，接缝处贴条密封,领口魔术贴,腰部系带调节,腰部背后口袋 |
| 23 | 防化服 | 7C级 | 2 | 件 | 高密度聚乙烯(HDPE)覆膜与聚丙烯所形成的聚合物可对广泛的化学品提供有效防护面料轻质,使穿着更舒适,提供抗化学品数据单。连体热熔胶带密合缝纫防护服具有抗静电性能。可运用于承压清洗作业,有害化学物质的混合配置领域；同时对血液、病菌的进入具有很好的抵抗性 |
| 24 | 防化靴套 | / | 3 | 个 | 采用是在高强度的基材上层压复合膜制成，能防护大量的高浓度无机酸碱以及广泛的有机化学品如醇类、碳氢类和腈类等有机溶剂，内表面防静电处理，日常广泛应用于实验室操作、工厂车间的实验操作搬运等个体防护应用。该款靴套底部防化胶底 |
| 25 | 一次性蓝色丁腈手套 | / | 20 | 只 | 对于短暂接触醇类、弱酸、碱类、油类和溶剂类稀释后的化学品，被沾染后建议立即更换。结合外层氯丁橡胶防化手套，多一层保护 |
| 26 | 氯丁橡胶防化手套 | / | 3 | 付 | 用来操作各种化学物质，如强腐蚀性的酸、碱、酒精和油脂等；提供抗化学品数据单。在日常试验操作、维护和清洁工作中都已广泛使用，黑色单层氯丁橡胶手套有棉衬里，表面有钻石形纹路，抓物性能更出色 |
| 27 | 半面罩 | / | 3 | 套 | 呼吸防护 |
| 28 | 3M6200半面罩 | / | 1 | 个 | / |
| 29 | 6003CN滤毒盒 | / | 2 | 套 | / |
| 30 | 5N11滤棉 | / | 2 | 片 | / |
| 31 | 501滤棉盖 | / | 2 | 个 | / |
| 32 | 护目镜 | / | 3 | 个 | 配置3M1623AF，防护护目镜用于人员眼部防护 |
| 33 | 防护面屏 | 390×200 | 2 | 个 | 全面性防护面屏,防化防冲击聚碳酸酯防护面屏,用于防颗粒物、液体飞溅、金属熔融物、热固体的喷溅和撞击,支架提供眉额保护,带VISOR-PC透明聚碳酸酯面屏,面屏带金属边缘。快速连接口便于更换安装,面屏厚度2毫米,便携旋钮调节,使用方便,有效保护 |
| 34 | 防化垃圾袋 | / | 4 | 个 | 防化垃圾袋适合收集粘有化学废液的垃圾 |
| 35 | 吸附垫 | / | 10 | 片 | 8层,聚丙烯热粘合结构,在饱和的情况下也不会扯破,撕裂或磨损,可安全地吸收酸性、腐蚀性液体及其他危险液体 |
| 36 | 吸附条 | / | 4 | 个 | 能吸收强酸和强碱、腐蚀性液体和其他危险液体；围锁住危险液体后拾起吸附条时，它不会发生泄漏 |
| 37 | 吸附枕 | 200×200×30 | 4 | 个 | 可吸收大量的98%硫酸、30%氢氧化钠、盐酸、氢氧化钾、过氧化氢、磷酸、氢氟酸、氢氧化铵等漏液 |
| 38 | 洗消剂 | / | 1 | 瓶 | 多功能化学泄漏 |
| 39 | 酸碱试纸 | / | 1 | 包 | 广泛试纸PH值1-14 |
| 40 | 不锈钢剪刀 | / | 1 | 把 | 工业级家用剪刀,精锻工具钢刃口,高强度铝合金手柄、用于拆物品和现场应急 |
| 41 | 实验室夹钳 | / | 2 | 把 | 不锈钢,用于清理化学泄漏,防止对人直接接触 |
| 42 | 尼龙扎带 | / | 1 | 包 | 自锁式,穿孔一拉即可,用于泄漏物存储袋的密封 |
| 43 | 防静电防化颠簸和刷子 | / | 1 | 套 | 防静电耐腐蚀的材料组成 |
| 44 | 危险警示牌 | / | 2 | 个 | 一级工程塑料、环保柔韧性佳、汽车反复碾压不易坏 |
| 45 | 安全锤 | / | 1 | 把 | 柜体一侧有配置安全锤，带报警功能,增加安全系数。当发生意外，没有钥匙的情况下需要防护用品时,用尖头安全锤打破玻璃，取出防护救生用品，它是最后一道保护屏障 |
| 46 | 废弃物暂存桶 | 20L | 1 | 个 | 防化桶,用于泄漏处理存放废弃物，一体密合，放置泄漏 |
| 47 | 防渗漏托盘 | / | 1 | 个 | 用于存放防废弃物桶，防止泄露 |
| 48 | 应急处理表 | / | 6 | 张 | 事故应急处理表格,便于人员进行准确的信息传导 |
| 49 | 笔及书写板 | / | 2 | 套 | 用于日常管理及应急时数据记录 |

### 6.9.PP工作台:

6.9.1整柜体及台面采用8MM防火性能极好的阻燃PP板，阻燃级别不低于V1级，投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件

6.9.2柜体材质：采用8mm耐酸碱PP材质，经过同色同质焊条焊接而成。四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力，所有的内部连接装置都隐藏布置，无外露金属部件，耐酸碱性能优异，且耐候性极佳。

6.9.3导轨：采用一体注塑成型，最低程度减少摩擦力；移门把手牢固、耐腐。不允许使用pp板直接开槽

6.9.4门把手：耐酸碱PP材质（颜色可选：绚蓝，磁白 乳白 浅灰等）；

6.9.5门合页：隐形耐酸碱PP材质，不允许外装（颜色可选：绚蓝，磁白  乳白 浅灰等）。

### 6.10.易燃易爆储存柜:

6.10.1双门，双GA锁，4块层板，外接通风管道。黄色（环氧树脂喷涂）,产品具有防盗、阻燃、耐腐蚀、通风等功能。柜体外壳全部采用1.2mm的冷轧钢板，底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷华环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；内置一个AC220V、50Hz、0.18A防爆轴流风机，用于挥发性易燃化学品存放；

6.10.2柜体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；

6.10.3柜体内胆（上、下、左、右内衬板）防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维，提供陶瓷纤维耐火第三方机构检测报告（提供复印件）；

6.10.4柜体右侧设有可调进风口，有不锈钢可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于50mm厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ50mm的移动脚轮，便于柜体移动，方便易燃品储存柜体定位；

6.10.5柜中设5块镀锌活动搁板，层板设有通气孔。柜顶部中间有φ150mm出风口及底部设置进风口配有1个阻火阀，保障在70度以上，阻火弹片自动打开，起到隔绝空气阻火的作用；

6.10.6顶部出风口中配置一个AC220V、50Hz、0.18A防爆轴流风机，最大风量大于300m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10-+70）℃，提供第三方有权检测机构出具的轴流风机防爆合格证（提供复印件）；

6.10.7铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，提供第三方有权检测机构出具的阻火密封条第三方机构检测报告（提供复印件）；

6.10.8高承重设计：肩扛式层板钩设计，尺寸：宽15mm*高17mm*深8mm，采用1.2mm镀锌钢板，承重100kg以上不变形，不脱钩；

6.10.9符合GA/T 73的双机械钥匙锁实现双人双锁安全管理，满足治安管控要求，提供第三方有权检测机构出具的GA锁认证报告（提供扫描件并加盖投标单位公章）；

6.10.10根据实际情况安装布置通风管，通风管道口径宜采用φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀、符合JGJ141的要求；

6.10.11配置防爆可燃气体探测器、对柜内可燃气体浓度、数字显示设定和测量值，柜内的可燃气体浓度超标时即时报警联动排风系统及时降低可燃气体浓度，根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，提供第三方有权检测机构出具的防爆可燃气体探测器的防爆合格证扫描件；

6.10.12防爆电路安装-整体等电位连接电源插座通过防爆插座链接，通过防爆管走线，接口处通过防爆柔性管和防爆接头链接，保障柜体本身即线路的防爆，按照GB50257-96规定的安装标准提供规范施工参考；

6.10.13整体配置防爆时控箱，带时控开关，对于风机、防爆气体探测实现报警联动，提供防爆时控箱第三方有权检测机构出具的防爆合格证（提供扫描件并加盖投标单位公章）；

6.10.14配备资料收纳盒，材质聚丙烯，黑色，是由塑料粒子K8003和T30S高温加热，再加色母经过机器配合塑料模具挤出成形的。具有耐酸碱、抗静电、抗UV、阻燃、耐低温等特性，尺寸长320宽265*高60mm，板材厚度 8.0mm。开合方式：为了防止外部液体进入，采用整体结构，结构采用整体开放式打开。局部设计加强筋大大加强牢固性和稳定性，也可以局部打开，安装方式挂壁。

### 6.11.毒害品安全储存柜:

6.11.1双门，双GA锁，4块层板，外接通风管道。颜色：黄色（环氧树脂喷涂），产品具有防盗、阻燃、耐腐蚀、通风等功能。柜体外壳全部采用1.2mm的冷轧钢板，底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷华环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；内置一个AC220V、50Hz、0.18A防爆轴流风机，用于挥发性易燃化学品存放；

6.11.2柜体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；

6.11.3柜体内胆（上、下、左、右内衬板）防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维，柜体右侧设有可调进风口，有不锈钢可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于50mm厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ50mm的移动脚轮，便于柜体移动，方便易燃品储存柜体定位；

6.11.4柜中设5块镀锌活动搁板，层板设有通气孔。柜顶部中间有φ150mm出风口及底部设置进风口配有1个阻火阀，保障在70度以上，阻火弹片自动打开，起到隔绝空气阻火的作用；

6.11.5顶部出风口中配置一个AC220V、50Hz、0.18A防爆轴流风机，最大风量大于300m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10-+70）℃；

6.11.6铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件。肩扛式层板钩设计，尺寸：宽15mm*高17mm*深8mm，采用1.2mm镀锌钢板，承重100kg以上不变形，不脱钩。双机械钥匙锁实现双人双锁安全管理，满足治安管控要求；

6.11.7根据实际情况安装布置通风管，通风管道口径宜采用φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀、符合JGJ141的要求；

6.11.8配置防爆可燃气体探测器、对柜内可燃气体浓度、数字显示设定和测量值，柜内的可燃气体浓度超标时即时报警联动排风系统及时降低可燃气体浓度，根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，提供第三方有权检测机构出具的防爆可燃气体探测器的防爆合格证扫描件；

6.11.9防爆电路安装-整体等电位连接电源插座通过防爆插座链接，通过防爆管走线，接口处通过防爆柔性管和防爆接头链接，保障柜体本身即线路的防爆，按照GB50257-96规定的安装标准提供规范施工参考；

6.11.10整体配置防爆时控箱，带时控开关，对于风机、防爆气体探测实现报警联动；

6.11.11配备资料收纳盒，材质聚丙烯，黑色，是由塑料粒子K8003和T30S高温加热，再加色母经过机器配合塑料模具挤出成形的。具有耐酸碱、抗静电、抗UV、阻燃、耐低温等特性，尺寸长320宽265*高60mm，板材厚度 8.0mm。开合方式：为了防止外部液体进入，采用整体结构，结构采用整体开放式打开。局部设计加强筋大大加强牢固性和稳定性，也可以局部打开，安装方式挂壁。

### 6.12.腐蚀品安全储存柜:

6.12.1双锁结构，每个独立空间的门配置2把防腐锁，加强管制药品开门方式.层板：4块PP可调一次成型层板；

6.12.2柜体材质：采用8MM防火性能极好的阻燃PP板，阻燃级不低于V1级；

6.12.3门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；同时柜体下后部预留一排直径10mm进气口，方便以后安装排风，便于进气，柜体顶部预留蜂窝孔，便于以后安装排风管道；

6.12.4层板：采用瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，一次注塑成型，层板可调，可根据需要任意调节高度，层板承重不小于：100kg；

6.12.5门板：采用15mm厚PP聚丙烯原料板制作，无缝式焊接；

6.12.6绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳；

6.12.7把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳；

6.12.8配备资料收纳盒，材质聚丙烯，黑色，是由塑料粒子K8003和T30S高温加热，再加色母经过机器配合塑料模具挤出成形的。具有耐酸碱、抗静电、抗UV、阻燃、耐低温等特性，尺寸长320宽265*高60mm，板材厚度 8.0mm。开合方式：为了防止外部液体进入，采用整体结构，结构采用整体开放式打开。局部设计加强筋大大加强牢固性和稳定性，也可以局部打开，安装方式挂壁；

6.12.9柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示，提醒周围人注意安全；

6.12.10依据实际配置通风管道及排风系统。安装时控开关控制，可以不用人为的开关风机，而实现定时排放，让实验室化学品的存放没有味道，排风管道流向标识明确。

### 6.13.存储库常用设备:

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试剂搬运篮 | 350*250*280 | 2 | 组 | 存放多达六个标准 500mL 试剂瓶，任何类型均可。线性 LDPE 可提供更大的硬度和抗冲击性能。试剂瓶能够稳固的存放，减少相互碰撞、裂开或破碎的危险。坚固、宽大的手柄与底座一体模制，抓握舒适(即使是载瓶器满载)。盖子能够稳固的闩锁在底座上，并且允许载瓶器叠放试剂瓶能够稳固的存放，减少相互碰撞、裂开或破碎的危险,(一备一用) |
| 2 | 试剂推车 | 916*830*600 | 2 | 台 | 整柜体采用8MM防火性能极好的阻燃PP板，阻燃级别不低于V1级。四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实；层板：三层固定结构，四周设有防溢漏立边，承重30KG，可加强承重。圆柱形推手，具有防腐、防锈、易清洗等优点。外形美观，设计合理。车轮为重型设计防静电碳纤万向轮，尺寸3寸，2个带刹万向轮，2个固定轮 |
| 3 | 实验室安全信息牌 | 400*600 | 1 | 套 | 铝合金材质内容涵盖实验室基础信息、安全责任人、报警信息、危险类别、防护措施、灭火禁忌等，1套禁止饮食、注意安全、禁止烟火、禁止拍照自粘性乙烯材质尺寸250*315mm，1套洗眼器注意事项自粘性乙烯材质约400*600mm自粘性乙烯材质 |

7.新风系统技术参数要求：

### 7.1.新风系统总体要求：

7.1.1全新风空调系统与排风系统联动联调，并检测系统占用与非占用，作为变频输入信号，当系统风量发生变化时，系统的排风机、新风机动态控制，既保证末端阀门正常工作、风量正确、节约能源；

7.1.2送风支管管内风速要求2-5m/s，送风干管内风速要求5-10m/s；

7.1.3新风系统送风量按照房间最大排风风量50%设计,实验室换气次数5-10次/h,在保证室内人员对新风需求的同时，保持室内压力微负压，防止气流外溢；

7.1.4.室内气流组织要合理,要合理布置高效送风口位置，避免死角、断流、短路；

7.1.5运行使用时室内温度：夏季室内≤28(℃)，冬季≥18(℃)；

7.1.6新风处理流程：室外空气→初效过滤新风→中效过滤→冷却(加热)→送入室内。

### 7.2.全新风空气处理机组:

7.2.1箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa条件下，机组变形量≤0.9mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于D1级；

7.2.2面板要求采用双面保温箱板结构保温层厚度不小于50mm，内充填聚氨脂发泡保温(密度≥48kg/m3）。外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304#不锈钢板。外壁板厚度≥0.6mm，内壁板厚度≥0.5mm。传热系数不大于0.75w/(㎡*K)，机组热绝缘性能保证不低于 T2 级；

7.2.3机组具有良好的防冷桥措施及密封性能。保证在运转时框架外壁及外面板不结露、机组的冷桥因子不低于TB1级且机组在静压1500Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.5%；

7.2.4电机要求：采用优质三相异步电机，F级绝缘。在连续运行的所有方面，符合IEC34或相当级别的标准要求，可在≦40℃，相对湿度≦90％的环境下连续操作；风机及传动装置具有良好的接地措施以避免静电累积；

7.2.5过滤器要求采用“初效+中效”两级过滤方案，中效安装于出风侧的正压段；初效过滤采用铝合金框架板式过滤器(G4)，过滤材料无纺布；中效过滤器采用金属框架袋式过滤器(F8)，滤料为化纤；过滤器槽架要求采用框架单元，密封良好，拆装方便。机组在+400pa的条件下过滤器旁通漏风率≤0.005%；在-400pa条件下过滤器旁通漏风率≤0.105%；

7.2.6机组加热采用PTC电加热器，表面温度＜65℃，无火灾隐患，含高温保护开关；

7.2.7空调机组表冷器滑槽、接水盘底板材质均为SUS304不锈钢，厚度δ≥1.0mm。凝结水盘底部带厚度不小于25mm的聚氨脂发泡材料进行保温，确保在环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%的条件下机组箱体面板外表面不结露，凝结水盘为相应功能段整体发泡下沉式结构底盘结构。

### 7.3.新风管道：

7.3.1室外新风管道采用镀锌钢板制作,室内送风管道采用酚醛复合板制作, 材料厚度与加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）的规定执行，所有配件用材与主材相同；

7.3.2制作风管不得有横向拼接，尽量减少拼接，矩形风管底宽在900mm以内，不得有纵向接缝，在900mm以上，应尽量减少接缝；铆接法兰加固框及部件应采用镀锌铆钉，法兰铆钉孔、法兰螺栓间距不应大于150mm；所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊架或托架。其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场选定；

7.3.3风管保温采用20mm厚橡塑板保温，风管支吊托架应设置开保温层外部，应避免在法兰、调节阀等零部件处设置支吊托架；

7.3.4安装调节阀、碟阀等配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。安装调节阀时应先对其外观质量动作的灵敏度与可靠性，进行检验，合格后再进行安装，金属支吊架在表面除锈后刷防锈漆和色漆各两道；

7.3.5镀锌钢板风管材料应符合质量要求，有出厂合格证明书或质量鉴定文件；风管板材不应低于以下规格（单位：mm）：

| 镀锌钢板风管板材厚度 |
| --- |
| 风管长边尺寸b | 板材厚度(mm) |
| b≤320 | 0.6 |
| 320＜b≤500 | 0.75 |
| 500＜b≤1000 | 1.0 |

7.3.6吊架间距根据管道的高度和宽度而定。最大吊架间距见下图：

| 风管内径尺寸（mm） | 最大吊架间距（mm） |
| --- | --- |
| 宽≥1200 | 1200 |
| 宽＜1200,高＜300 | 1800 |
| 600＜宽＜1200,高＞600 | 1800 |
| 宽＜1200,300＜高＜600 | 2400 |
| 宽≤600,高＞300 | 2400 |

7.3.7保温：风管的保温材料采用符合中国NFTC防火跟踪认证、中国建筑节能认证和GB/T17794-1999的橡塑保温材料，湿阻因子要≥4500，导热系统≤0.038W/m，热阻≥0.74m2.k/W，消防等级达到难燃B1级。

### 7.4.防火阀:

7.4.1防火阀材质：钢制，净化专用，内外镀锌；

7.4.2防火阀的气密程度须与其相连的风管相同；

7.4.3防火阀的外框须配有与相连的风管接驳的法兰，而防火阀的内横切面的面积不能小于其相连的风管；

7.4.4除特别标明外，所有防火阀的易熔片的操作温度为70℃，并须安排设置在防火阀的气流向的上方位置。

### 7.5.手动风量调节阀:

7.5.1净化系统上的风量调节阀，为净化专用，内外镀锌，内衬洁净密封胶圈；

7.5.2风阀采用镀锌钢板制作，经脱脂、去油后，再次内外镀锌；

7.5.3所有调节阀在任何操作状态下，不能产生震动或声响；

7.5.4所有调节阀的调节位置清楚及永久标识。控制杆与调节阀位置一致。

### 7.6.变频联动控制箱：

7.6.1符合BG7521、JB/T9666等中国国家标准及国际标准；箱内内元器件应有“3C”认证；箱内断路器和接触器应采用同一品牌；浪涌保护器应满足防雷验收要求；

7.6.2箱体材料采用国产优质冷轧钢板，箱体板材厚度不小于1.5mm，箱体表面经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤或喷塑处理。箱体须为全封闭型，箱门上须装防尘垫，装以锁扣或其他相同经批准的锁。整个箱体的防护等级满足图纸及规范要求；

7.6.3箱内设备须包括所规定额定电流的镀锡铜母线，以及足够截面的多接线端子的中性线和地线母线。为了使带电部分和电线在打开前门板时能够完全屏蔽，所有在箱内的电线、母线等都应加以遮护，并应提供一块1.5mm厚的阻燃前护板（控制箱可以例外）。只有断路器的操作手把和其周围的绝缘部分可以突出在阻燃前护板上。须配置一个接地端子，使箱体可以接地。装有二次元件的箱门应通过软编制铜带与接地端子相连；

7.6.4箱内主开关的相线和中性母线的额定电流不应小于250A和进线保护装置的电流。母线、母线固定支架和母线接线的布置须能在1秒钟内承受40kA以上的短路电流的冲击。控制箱须有清晰的标牌。在每个箱门内须附有回路记录卡。每个电箱须给出一次及二次接线图；

7.6.5双电源切换开关设有手动/自动、自投自复/自投不自复。具有过压、欠压、缺相的检测功能。当某路电源出现故障时，电源指示灯显示故障类型。过压、欠压的阈值可通过控制器背面的拨动开关进行设置。

### 7.7.电线电缆：

7.7.1采用阻燃型电线电缆；

7.7.2电缆采用铜芯导体；

7.7.3电缆的绝缘特型不小于预期使用寿命，运行可靠、施工维护的简便；

7.7.4各种电线电缆供货方需提供产品证书、合格证明。

### 7.8.线管：

7.8.1电线管道穿过实验区顶棚、墙壁和楼板处应设套管，管道与套管必须有可靠的密封措施；

7.8.2线管，采用镀锌钢管或KBG 管，接头采用螺纹连接、卡接、并有有效的接地连接，管径需与电缆配套；

7.8.3实验室内的电气管线为暗敷。需明装的部位采用304不锈钢导管，管口及安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处应有可靠的密封措施。

7.9.UPVC管

7.9.1输送介质:冷凝水

7.9.2材质: PPR管，穿15mm厚B1级橡塑保温套管

7.9.3规格: DN32

7.9.4连接方式: 法兰连接

7.9.5管道清洗:干燥压缩空气或氮气

7.9.6管道试压:充水试验

7.9.7管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求

8.纯水系统技术参数要求：

### 8.1.预处理模块:

8.1.1原水箱,V=0.3T,1台，V=300L，食品级PE材质，耐腐蚀；

8.1.2原水箱出水手动阀,DN25,1只，材质SUS304L；

8.1.3原水箱排污手动阀，DN25,1只，材质SUS304L；

8.1.4液位控制器，DN25,2套，材质SUS304L，控制自动补水，超低、超高水位独立控制系统，泵停机，具有实验室纯水器液位控制装置并提供证明文件；

8.1.5进水电磁阀，DN32，1个，ZS25B，220VAC；

8.1.6原水泵，BW2-6，1台，1.2KW，不锈钢卧式多级泵；

8.1.7原水泵进水阀，DN25，1只，材质SUS304L；

8.1.8压力表，0～0.6MPa，1个，材质SUS304L；

8.1.9多介质过滤器，Φ300x1400mm，1台，材质SUS304L填料石英砂；

8.1.10多介质过滤器，Φ300x1400mm，1台，材质SUS304L填料活性碳；

8.1.11石英砂滤料，直径2-4目，125kg，配套；

8.1.12活性炭滤料，0.8-2mm，25kg，颗粒椰壳活性炭；

8.1.13自动控制阀，F771，2台，工程塑料；

8.1.14压力表，0-1MPa，2台，不绣钢螺纹接口；

8.1.15取样阀，DN15，1只，材质SUS304L；

8.1.16阻垢计量泵，DMS-200，1套，加药为自动/手动两种控制方式；

8.1.17阻垢加药箱，40L，1个，加药为自动/手动两种控制方式；

8.1.18保安过滤器，42”×3支，1台，5μm，SUS304L不锈钢材质；

8.1.19预处理管道，DN32，1批，材质SUS304L不锈钢管道。

### 8.2.双级反渗透模块:

8.2.1一级高压泵，BL(T)F2-13，1台，立式多级离心泵，泵体为SUS304L材质；

8.2.2高压泵进水阀，BL2-13S，1只，SUS304L不锈钢材质；

8.2.3高压泵出口止回阀，DN25，1只，SUS304L不锈钢材质；

8.2.4回水手动调节阀，DN25，1只，304不锈钢材质；

8.2.5二级高压泵，BL(T)F2-11，1台，立式多级离心泵，泵体为SUS304L材质；

8.2.6高压泵进水阀，DN25，1只，材质SUS304L；

8.2.7高压泵出口止回阀，DN25，1只，材质SSUS304L；

8.2.8回水手动调节隔膜阀，DN25，1只，材质SUS304L；

8.2.9一级或二级反渗透膜，LELC-4040，3只，聚酰胺复合膜，耐化学消毒，单支膜产水量300升/小时（20-25摄氏度）；

8.2.10一级或二级卫生级反渗透膜壳，4040×1，3套，304不锈钢/300Psi；

8.2.11反渗透机架，1500x800x1650mm，1台，不锈钢材质；

8.2.12一级产水或浓水流量计，DN25 160-1600，2只，不绣钢螺纹接口；

8.2.13二级产水或浓水流量计，DN25 100-1000，2只，不绣钢螺纹接口；

8.2.14压力表，0～2.5MPa，4只，充油抗震型；

8.2.15系统进水电磁阀，ZS32B，2只，不锈钢SUS304L材质；

8.2.16低压保护，JC202，220VAC50Hz，2个，触点式；

8.2.17高压保护，JC202，220VAC50Hz，2个，JC220，220VAC50Hz/触点式；

8.2.18原水电导率仪，CM-230 ，1只，普通螺纹连接；

8.2.19纯水产水电导率仪，CM-230 ，2只，普通螺纹连接；

8.2.20调节隔膜阀，Φ25，2只，SS304不锈钢；

8.2.21PH调节加药计量泵，型号：DMS200 电机功率： 14W，1套，含计量泵，液位控制加工；

8.2.22PH加药箱，V=40L，1套，PE材质；

8.2.23反渗透机组纯水管道，DN25，1批，反渗透采用SUS304L,采用全自动生产反渗透柱的热板焊接机并提供证明文件；

8.2.24一级RO、二级RO纯水箱，V=300L，2套，食品级PE材质，耐腐蚀。

8.2.25排污、出水球阀，DN25，3套，材质SUS304；

8.2.26液位传感器，配套，1套，带4-20mA输出,具有实验室纯水器液位控制装置。

### 8.3.EDI系统:

8.3.1精密过滤器，20寸0.22μm，1套，材质SUS304L；

8.3.2EDI膜块，PLX-50，1套，水质大于10兆；

8.3.3EDI电源，FST-DY300,1套，专用电源

8.3.4EDI水泵，BW2-5,1台，不锈钢卧式多级泵，含单向阀及配件。

8.3.5取样阀，DN15，1只，材质SUS304；

8.3.6泵出口调节阀，DN20，卫生级隔膜阀材质；

8.3.7EDI流量计，ZYIA，2只，不绣钢螺纹接口 带流量保护；

8.3.8低压压力表，ZYIA，2只，不绣钢螺纹接口；

8.3.9EDI电阻率仪表，CM-303A，液晶面板显示，通过计量认证。

### 8.4.超纯水箱及输送:

8.4.1EDI超纯水箱，2台，容量1000L，食品级PE材质，耐腐蚀，具有纯水箱用呼吸器并提供证明文件；

8.4.2 排污、出水阀，DN25,2只，具有空气隔断功能。

8.4.3EDI部分管道采用纯水专用UPVC化工管，耐腐蚀，无析出。

8.4.4超纯水输送水泵，含变频控制器1套。CDMF3-10，1台，流量3吨/H 扬程60米，功率1.1KW；

8.4.5压力表，1只，0～1MPa，充油抗震型；

8.4.6取样阀，DN15，1只，材质SUS304L；

8.4.7止回阀，DN25,1只，材质SUS304L；

8.4.8紫外灭菌，150W灯管，不锈钢壳体/254nm,材质SUS316，采用紫外线消解器螺旋管防消解结构并提供证明文件。

### 8.5.电控系统:

8.5.1 电气元件，1套，可配套使用；

8.5.2PLC控制加工，1套，可编程；

8.5.3触摸屏，1套，10寸，中英文语言人机界面控制，显示系统运行流程，具备输送电导率、温度、压力等在纯显示及各项报警保护功能

8.5.4就地控制箱，1台，配套使用；

8.5.5控制软件，1套，运行状态在线监测，水质全程在线监测，数据存储功能，断电运行数据储存记忆功能，控制系统可以对数据阅读、备份、数据恢复。能链接远程监控系统，可远程进行纯水在线检测的数据及打印；

8.5.6接触器，8套，配套使用。

8.5.7使用微量添加剂控制系统。

### 8.6.管路输送系统:

8.6.1不锈钢支管，Φ38*1.5，900米，SS316；

8.6.2隔膜阀，Φ19，62个，SS316；

8.6.3异径三通，Φ38*19，60只，SS316；

8.6.4纯水龙头，60个，304不绣钢水龙头；

8.6.5配套连接管，0.8米，60米，304材质软管；

8.6.6不锈钢支管，Φ19×1.5，60米，SS316；

8.6.7不锈钢焊接弯头，Φ19×1.5，100个，SS316；

8.6.8不锈钢焊接弯头，Φ38，500个，SS316；

8.6.9隔膜阀组，Φ38*1.5，2套，SS316；

8.6.10支架制作，碳钢防锈，国标，450套，定制；

8.6.11单向阀，DN25，1只，SS316；

8.6.12带底座管支架，Φ32，128套，SS304；

8.6.13垫片，配套，72片，胶硅垫；

8.6.14循化液，配套，10桶，配套；

8.6.15清洗杀菌剂，配套，1批，SS316；

8.6.16不绣钢装饰盖，配套，70只，SS304；

8.6.17卫生级快装卡盘，Φ19×1.5，64只，SS316；

8.6.18卫生级快装卡盘，Φ38×1.5，124只，SS316；

8.6.19卡箍，Φ38×1.5，72只，304材质；

8.6.20开墙孔，配套，70只；

8.6.21开地板孔，配套，4只；

8.6.22耗材，配套，1批，包含氩气、焊丝、工具、租角手架等。

### 8.7.纯水系统总体要求：

8.7.1工作条件：电源：380V，三相五线。进水水源：市政自来水；

8.7.2系统产水量：300 升/小时。产水水质标准:符合国标GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、GB/T11446.1-2013的纯水和超纯水要求。系统可同时产2种不同水质，纯水，超纯水集中供应一体化系统；

8.7.3产水水质：高端超纯水电阻率：≥15MΩ.cm@25℃；二级RO纯水电导率：≤2μS/cm@25℃；

8.7.4工艺流程：预处理单元+双级反渗透单元+EDI系统+超纯水输送管网系统；工艺流程图：原水箱——原水泵——预处理单元（多介质过滤器——活性炭过滤器）——保安过滤器——级高压泵——一级RO反渗透系统——一级RO水箱——PH调节系统——中间水箱——二级高压泵——二级RO反渗透系统——二级RO水箱——EDI装置系统——超纯水箱——变频输送泵——紫外灭菌器——楼层用水点；

8.7.5自动控制系统：反渗透装置配有一个中央电气控制柜，所有控制和检测仪表，以及电气开关和电气元件都集中在控制柜内，控制箱配备PLC可编程控制器和液晶触摸屏，实现纯水制备过程的全自动操作控制和监控；

8.7.6显示系统：系统采用PLC全自动控制系统触摸屏，运行状态及参数在线实时液晶显示；全程水质在线数字监测，显示电导率、水温等；系统工作压力、流量在线显示，流量计（浓水流量计、纯水流量计）、压力表（源水压力表、高压泵压力表、浓水压力表、输送泵压力表）、水质在线监测仪（电阻率在线液晶数字显示）。系统可设定PIN密码，设定管理权限，确保避免误操作。系统运行流程在线监测显示，系统故障一键查询，系统自动冲洗功能。

## 三、商务要求

# (一) 投标报价要求：

本项目实行总承包制,供应商应对本项目进行全面分析后按交钥匙工程报价。投标价格包括设备费、运输费、人工费、安装调试费、利润、税费、第三方检测费、验收、培训、招标代理服务费及所有相关的直接、间接费用等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和(采购人不再支付中标价以外的任何费用)。

# (二) 质保期：

整体项目质保期不少于2年(其中家具及设备部分2年，电气部分按国家规范，采购需求文件中技术要求部分有其他规定的按要求执行)。质保期从验收合格投入使用之日起计,所有产品按国家“三包”规定保修。终身提供技术支持服务,在质保期期内因货物质量、安装而造成货物损坏,其全部费用由中标人负责。每学期要求至少巡检一次。

(三) 交付使用期及交货地点：

1.交付使用期:自合同签订之日起90日内安装调试完毕交付使用并验收合格；

2.交货地点:浙江工业大学朝晖校区(浙江省杭州市下城区潮王路18号),由中标供应商负责办理运输和装卸等,费用由中标供应商负责,由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

(四) 付款条件：

1.签订合同后7个工作日内，如中标供应商已缴纳履约保证金，采购人向中标供应商支付合同总价40%的预付款。

2.设备安装调试完毕并经校级验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人在15个工作日内付清剩余的合同款。

(五) 资料、技术培训、售后服务要求：

1.资料:提供产品的安装维护手册、操作手册等技术文件各1份，以及产品软件和测试分析报告等全套资料；

2.设备的重要零部件在质量保证期内出现重大故障且同一故障经三次或三次以上重大维修仍不能恢复功能，采购方有权要求供应商更换新的部件，情况特别严重的，采购方有权退换货。投标人须在接到使用方(用户)报修电话后4小时响应、12 小时内上门服务、24 小时内解决故障；

3.整套产品要求质保期内提供免费的功能性完善和技术维护。质保期满后，出现产品故障时，中标供应商仍需做好售后服务，及时处理解决，费用由双方共同协商；

4.具有完善的售后服务体系，保证采购人售后服务满意，在质量保证期内，任何制造上出现缺陷，供应商有义务对有缺陷的零部件进行修复或更换。因设备质量缺陷造成采购方在人身、其他财产损害的情况下，适用《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关条款；

5.保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由中标供应商负责承担；

6.售后服务承诺书中承诺的其他条款；

7.工期违约金：如中标供应商不能在承诺工期内完成项目范围内的工作，则每延误一天至少支付违约金500元给采购人，最高支付至合同总价的1.5%；

8.质量违约金：如竣工后，项目质量不能一次检测验收合格，则中标供应商应承担违约责任，并向采购人支付合同总价的2.5%的违约金，同时由中标供应商承担二次检测的费用。

(六) 安装及验收要求

1.设备到达采购人指定地点后，中标供应商应在收到采购人通知后一周内派遣合格的技术人员前往采购人进行安装调试，安装调试期间所产生一切费用由中标供应商承担；

2.中标供应商应在规定的期限内完成安装调试工作。如因中标供应商责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由中标供应商负责承担；

3.最终验收在采购人使用现场进行，在货物安装调试成功且尾气环保检测合格后，进行校级验收；

4.中标供应商人员在采购人安装调试期间所产生一切费用由中标供应商承担；

5.外形尺寸：长、宽、高误差≤2mm，邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤2mm，2000mm的误差≤3mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤1mm；

6.涂层：各涂层均匀，涂层厚度≥75μm，钢制板材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷。部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等现象，外表的圆角、倒棱均匀一致；

7.表面：面板表面不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边平直，无明显凹凸现象。所有柜体连接牢固，无缝隙，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角；

8.通风系统验收要求：平均面风速≥0.5m/s、压损需<70Pa、示踪气体泄漏的平均浓度低于0.5ppm、大体积视觉流动显示测试评级:符合；

9.验收程序：第一步使用单位对所有产品进行全面验收，第二步组织校内专家或实验室行业部分厂家代表对项目进行抽检，第三步由采购人与中标供应商共同邀请邀请有资质第三方检测机构对尾气进行环保达标检测；第四步，环保达标检测合格后进行校级验收。

10.尾气检测指标：主要有VOCs、乙醇、硫酸雾、甲醛、硫化氢、苯并a芘、氯化氢、噪声、震动等是否符合国家相关标准，此项检测所产生一切费用由中标供应商承担。此项废气处理效果检测作为本项目验收合格的必要条件。

(七) 现场勘查要求：

1.鉴于本项目需要根据项目实施场地做定制化设计及实施方案，拟参加投标的供应商必须经过实地勘察，明确本项目安装需求(供应商须持法人授权委托书、本人身份证参加现场勘察）；

2.采购人会组织供应商在规定的时间、地点勘察项目现场；

3.供应商踏勘现场发生的费用自理；

4.除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

5.采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

现场勘察集合时间：2022年06月01日 10:00

集合地点: 浙江工业大学朝晖校区子良楼(C区)一楼大厅

联系人: 刘老师  联系电话:  13588848711

注：需要踏勘的供应商须前提和用户老师联系。

(八) 其它要求：

1、投标人一旦参加投标,就意味着已接受招标文件的所有条款及要求,并受其约束；

2、中标供应商相关人员在进入学校及安装现场后，应遵守国家相关法律法规和学校管理规定，做好安全防护措施，注意安全文明施工，施工范围内的一切安全责任由中标供应商负责承担；

3、投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。项目采购的设备质量问题达不到采购人使用需求的，采购人有权要求中标供应商更换设备；

4、中标(成交)人在签订合同前,需提供投标产品要求内的第三方机构检测报告原件核查技术参数,核查完成后方可签订合同。不提供或提供参数不符,视为放弃中标资格,采购人将保留追究其相关责任的权利；

5、中标人提供的产品及服务不满足招标文件要求导致验收不合格的,采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任；

6、投标人根据招标人的需求、现场勘察的情况,设计项目实施方案,编制相关图纸(包括但不限于实验室平面布置图、水电改造施工图、实验台柜单件图、通风废气新风管路布置图、通风废气新风废气综合布线图、通风废气新风系统图、废气处理新风水电施工图、废气处理原理图、设备基础施工图、纯水平面布置图及系统图)。

## 四、投标样品

1、因对产品的整体制作工艺、美观性、表观质量、表面处理及细节处理情况、部件连接工艺、操作的方便性等内容仅凭书面方式不能准确详细的描述，需要对样品进行主观判断；样品是评审的主要内容之一，投标人应依据其企业的实力和货物的要求提供产品的样品，是否提交样品非强制性要求，由投标人自行确定，提交样品供招标人及评审小组评审。

2、样品提交地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室，联系人：李良君，电话：0571-85860255；样品递交截止时间同投标截止时间，投标截止时间之后送达的样品不予接收。

3、评审结束后，未中标的样品按招标或代理机构通知时间取回，否则招标人或代理机构不负保管责任。中标人的样品不退还，由招标人保管、封存，并作为履约验收的依据，最终货物的材质与工艺质量低于投标时提供样品质量的，招标人有权按不合格产品退货。

4、样品包装由投标人自定，在样品的合适位置需牢固粘贴标记，标记上至少注明样品名称、规格或型号、品牌或制造商、投标人名称（加盖单位公章），投标人递交样品同时提供“样品清单表”一式二份并加盖公章，以便递交和退回时核对。

5、如投标人采用邮寄方式寄送样品，投标人需预留足够时间确保样品在递交截止时间前送达招标代理机构指定地点及指定的联系人，因邮寄或快递等各种原因造成的样品逾期送达风险由投标人自行承担。

投标样品清单

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理设备 | 详见（一） 货物需求一览表序号49，也可提供同品牌同类型规格及风量略小的产品（风量10000m³/h左右） | 1 | 组 |  |
| 2 | 控制阀门及控制器 | Φ250 | 2 | 套 |  |
| 3 | 矩形PP风管 | 500*800 | 1 | 段 |  |

## 五、其他说明

1、如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2、中标人不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担

六、根据本项目的特点，投标文件中提供：

1.所提供产品的技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

2.本项目的具体实施方案：包括技术实施方案、供货方案、服务方案、质量控制（安装调试技术保障措施）、人员培训计划、进度控制（物资进场安排、进度计划）等；

3.本项目专业技术人员配备情况；

4.质保期、质保期满后备品备件及人工维修费用的价格承诺；

5.技术支持、培训及售后服务等；

6.招标文件及评分办法规定的其他要求。

# 附件：

# 样 品 提 交 确 认 函（格式）

浙江省国际技术设备招标有限公司：

关于贵方      年     月     日发布的                   项目的招标公告，本单位提供该项目的样品，需贵方考虑摆放场地！

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

单位地址：

联系人：                   手机号码：

日  期：

注：因疫情影响，且本次招标涉及样品提供，需提前安排样品摆放场地，故请各投标单位在投标截止日之前3天发送投标确认函，以邮箱发送方式到浙江省国际技术设备招标有限公司（联系人：李良君  联系电话：0571-85860255  邮箱：287389019@qq.com）。

# 第五章  合同主要条款

# 浙江工业大学采购合同(国产设备)

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙丙三方协商后确定）

采购项目编号：0625-22217546

确认书编号：临[2022]28512

委托编号：ZJGDZC(W)-2022-GJJS010

招标项目名称：

甲方（使用人）：

乙方（中标人）：

丙方（采购人）：浙江工业大学

采购代理机构（鉴证方）：

甲、乙、丙三方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

乙方保证本合同中所供应的国产商品是    年   月   日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

（注：商品型号、数量、配置等要求等详见附件清单。）

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：                    （¥             ）

注：以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等相关费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方在收到甲方发出的签订合同要约后7天内向甲方提交合同金额2.5%的履约保证金（提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），即人民币（大写）          元（¥          ），履约保证金在合同货物全部交付并经校级验收合格，浙江工业大学财务部门无息退还。

七、质保期

1. 质保期  年（自甲方校级验收合格之日起计）。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：浙江工业大学甲方指定地点。

十、货款支付：

1.付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方向乙方支付合同总金额40%的预付款；安装调试成功并经校级验收合格，乙方提交浙江工业大学校级验收报告、履约保证金缴纳凭证、增值税发票后，甲方于15个工作日内向乙方支付剩余合同价款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修更换。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后，     小时到达甲方现场予以维修服务。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.货物的免费保修期为     年（自甲方校级验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内组织初验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对技术复杂的货物，甲方有权邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；检测及验收费用全部由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内，或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之十的违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，通过协商解决。如协商不成，由杭州仲裁委员会按该会仲裁规则裁决。

十八、合同生效及其它

1.合同经四方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，甲乙丙三方协商一致可以另行签订补充协议解决，或者遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式 七 份，具有同等法律效力，甲乙丙三方各执二份，代理公司1份。

5.本合同附件及招标文件、投标文件、书面澄清（承诺）等系本合同的组成部分。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 使用人： （签字） | 法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行：农业银行杭州朝晖支行 | 开户银行： |
| 帐号：19015601040001412 | 帐号： |
| 签约地点：浙江工业大学朝晖校区 签订时间： 年 月 日 |
| 丙方（盖章）： | 鉴证方（盖章）：浙江省国际技术设备招标有限公司 |
| 法定代表人或受委托人： （签字） | 法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址： | 地址： |
|  | 电话： |
|  | 鉴证时间： 年 月 日 |

签约时间： 年 月  日。

签约地点：浙江工业大学朝晖校区。

廉洁协议书

甲方：浙江工业大学         （学院名称）

乙方：

项目名称：

为了保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守关于廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：                                     乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                           年    月   日

第六章　投标文件格式

说明：

1．投标人提供的文件应排列整齐、内容完整清晰，方便评审委员会评审，如混乱的编排导致投标文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2．所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.招标文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

（顺序不做强制要求；未提供各式的，可自行提供）

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.资格证明文件：

详见投标人须知。

4.商务技术文件目录

详见投标人须知。

5.投标声明书格式

投标人资格承诺函

致：                 ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目专门面向中小企业采购,货物的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

四、满足本项目的特定资格要求：

1、……

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

6.投标声明书格式

投标声明函

致：              ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：               ：

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                           法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

8. 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.实验室家具，属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.♦排风废气系统，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.危险品存储库，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.新风系统，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.纯水系统，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）         日  期：

9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

14.报价文件目录

详见投标人须知。

16.投标函格式

投 标 函

致：                ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：                ），                            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为 详见开标一览表 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

17.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 标项 | 货物名称 | 制造商 | 数量 | 产地 | 单价 | 投标报价 | 交货期 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |

注: 1、投标报价与政采云平台一致，如不一致，按照招标文件约定执行。

投标人：      （盖章）                           日  期：

18.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________         _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

# Footnotes

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。