采购需求

标项一技术要求：

（一）Y-STR建库试剂盒要求：

（1） ▲建库试剂采用六色荧光技术，至少包含35个Y-STR基因座，必须含有公安部要求的20个Y-STR核心基因座和15个优选基因座；多出的基因座必须涵盖在公安部备选基因座中。

1.1、核心基因座20个：DYS19、DYS385a/b、DYS389Ⅰ、DYS389Ⅱ、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS481、DYS533、DYS576。

1.2、优选基因座15个：DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596。

1.3、备选基因座25个：DYS446、DYS510、DYS622、DYS443、DYS587、DYS522、YGATAA10、DYS520、DYS552、DYS593、DYS531、DYS459a/b、DYS508、DYS388、DYS617、DYS645、DYS713、DYS630、DYS404S1a/b、DYS626、DYS526a/b、Y indel。

(2)试剂盒最大扩增片段长度不超过530bp，并至少包含10个以上（含）小于220bp的mini Y-STR基因座。

(3)扩增体系不低于10μl，对FTA卡上的全血或唾液进行免提取、免纯化PCR扩增。检测分型符合《GAT815-2009法庭科学人类荧光标记STR复合扩增检测试剂质量基本要求》，且峰型均衡，在检测范围内，没有非特异性扩增产物。

(4)投标方所投YSTR试剂盒经用户单位使用未发现分型错误，提供相关类似用户使用证明，含证明人身份及电话以备核查。

(5)所提供试剂盒应包含扩增检测所需的全部试剂（热启动酶、引物、内标、等位基因Ladder等）。

(6)试剂盒采用快速扩增技术，可90分钟内完成所有PCR反应。

（7）▲所投试剂盒检验结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库，试剂盒型号已列入浙江省公安机关男性家族排查系统数据库导入界面选择菜单（提供该数据库系统截图证明）。试剂盒名称和基因座信息已入全国公安机关男性家族排查系统和全国公安机关DNA数据库（金盾二期）目录名单（提供证明文件）。

(8) 含有充足的标准等位基因，真实和虚拟bin不少于600个（提供证明材料）.

(9)为避免基因排布过于密集导致分型错误，同一荧光通道内相邻两个基因座的间隔不小于1bp（提供试剂盒Bin文件和公安部相关检测部门报告）

（10）为保证描述的产品功能、技术参数与投标产品的功能、性能参数完全一致，投标人必须提供所投产品品牌、技术参数、性能和功能的技术说明及文件资料，包括投标产品生产厂家印制的技术参数彩页和产品说明书，一并装订在技术文件中（彩页与产品说明书不一致时，以产品说明书为准）。、

（11）▲免费提供Y-STR数据检验建库所需的设备、检验相关试剂和技术人员服务，提供本地化服务。

（二）交货（服务）时间及地点

1、▲新采集的人员DNA样本在接到人员样本后，应当在90天内提供检测数据。

2、交货（服务）地点：招标人指定地点内。

付款方式

新采集的人员DNA样本检测数据完成后付至合同价的95%，剩余5%质保期满后付清。检测数量按实结算，调整总价。

（三）其他要求

1、采购人有要求中标人分阶段、分批量供货及服务的调整权利，其不涉及中标单价调整。

2、本项目为DNA数据库建设检测录入部分，中标人派遣检测人员入驻采购人工作场所内完成工作并接受监管；由中标人提供仪器和人员到采购人工作场所，对采购人提供的生物检材样本进行检验并将检验所得数据录入采购人方指定的数据库。中标人应在采购人要求的期限内完成测序及录入工作。

3、本项目报价为固定单价报价，付款以实际检测录入量按照单价进行结算，报价应包括主材、辅材、相关运输、调试、人员工资、管理、利润、税金等所有相关费用。

4、中标供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

标项二技术要求：

（一）前科人员DNA建库试剂盒要求：

（1）▲1、采用六色荧光技术，可同时检测至少21个位点以上的常染色体STR基因座，并包含以下基因座位：TH01、D5S818、D21S11、D18S51、D6S1043、D3S1358、D13S317、D7S820、D16S539、CSF1PO、PentaD、D2S441、vWA、D8S1179、TPOX、PentaE、D19S433、D2S1338、FGA、D12S391、SE33等基因座。

（2）最大扩增片段不超过530bp，并包含10个扩增长度小于220bp的常染色体mini-STR位点，以更好地应对降解检材。

（3）采用快速扩增酶和高效缓冲体系，能够缩短PCR扩增时间。

（4）试剂盒包含的基因座有真实客观的滑脱峰阈值，确保分析结果更加可靠，提供相关支持文件。

（5）▲投标产品须为符合国家质量标准的全新产品，须具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。

（6）▲所投常染色体建库试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，扩增产物的电泳结果，可通过IDX软件进行分型，导出的CODIS数据可直接批量导入国家数据库，须提供全国公安机关DNA数据库系统截图证明。

（7）为保证描述的产品功能、技术参数与供应产品的功能、性能参数完全一致，投标人必须提供产品品牌、技术参数、性能和功能的技术说明及文件资料，包括投标产品生产厂家印制的技术参数彩页和产品说明书，一并装订在投保文件中（彩页与产品说明书不一致时，以产品说明书为准）。

（8）扩增体系不低于10μl，对FTA卡上的全血或唾液进行免提取、免纯化PCR扩增。检测分型符合《GAT815-2009法庭科学人类荧光标记STR复合扩增检测试剂质量基本要求》，且峰型均衡，在检测范围内，没有非特异性扩增产物。（四）、商务需求

（二）交货（服务）时间及地点

1、▲新采集的人员DNA样本在接到人员样本后，应当在30天内提供检测数据。

2、交货（服务）地点：招标人指定地点内。

付款方式

以每季度检出分型数据的样本数量乘以每人份单价按季度结算。

（三）其他要求

1、采购人有要求中标人分阶段、分批量供货及服务的调整权利，其不涉及中标单价调整。

2、本项目为DNA数据库建设检测录入部分，中标人派遣检测人员入驻采购人工作场所内完成工作并接受监管；由中标人提供仪器和人员到采购人工作场所，对采购人提供的生物检材样本进行检验并将检验所得数据录入采购人方指定的数据库。中标人应在采购人要求的期限内完成测序及录入工作。

3、本项目报价为固定单价报价，付款以实际检测录入量按照单价进行结算，报价应包括主材、辅材、相关运输、调试、人员工资、管理、利润、税金等所有相关费用。

4、中标供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。