温州医科大学附属第一医院

电子床头牌

公开招标采购文件

项目编号：0625-21215140

项目名称：电子床头牌

采购单位：温州医科大学附属第一医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年4月2日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 2 -

一、项目基本情况	- 2 -

二、申请人的资格要求：	- 2 -

三、获取招标文件	- 3 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 3 -

五、公告期限	- 3 -

六、其他补充事宜	- 3 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 4 -

第二章  投标人须知	- 5 -

前附表	- 5 -

一、总 则	- 12 -

二、招标文件	- 14 -

三、投标文件的编制	- 15 -

四、开标	- 17 -

五、评标	- 18 -

六、定标	- 20 -

七、合同授予	- 20 -

第三章  评标办法	- 22 -

一、总则	- 22 -

二、资格审查	- 22 -

三、符合性审查	- 22 -

四、商务技术及政府采购政策详细评审	- 24 -

五、评分细则	- 24 -

第四章  招标内容及需求	- 27 -

第五章  采购合同模板	- 39 -

第六章　投标文件格式	- 42 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 42 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 43 -

3. 资格证明文件目录	- 44 -

4. 投标人资格承诺函	- 45 -

5. 商务、技术文件目录	- 46 -

6.投标声明函格式	- 47 -

7.采购要求响应表格式	- 49 -

8. 投标产品配置格式	- 50 -

9.业绩清单	- 51 -

10.报价文件目录	- 52 -

11.开标一览表	- 53 -

12.投标报价明细表格式	- 54 -

13.中小企业声明函	- 55 -

14. 残疾人福利性单位声明函	- 56 -

15.残疾人福利性单位声明函	- 57 -

16.代理服务费支付承诺书	- 58 -

# 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

# 第一章  招标公告

项目概况

温州医科大学附属第一医院电子床头牌招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2021年4月22日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-21215140

项目名称：电子床头牌

采购方式：公开招标

预算金额（元）：6,000,000.00

最高限价（元）：6,000,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：电子床头牌

数量：1

单位：批

预算金额（元）：6,000,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：床头牌支持POE供电方式和独立供电2种供电模式

备注：不允许进口

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年4月22日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。

3.开标时间：2021年4月22日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州医科大学附属第一医院

地  址：浙江省温州市瓯海区南白象温一医新院区

项目联系人（询问）：谢老师

项目联系方式（询问）：13968892250

质疑联系人：温建明

质疑联系方式：0577-55578322

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，马菊美

项目联系方式（询问）：0571-85860240，85860232

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

# 第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州医科大学附属第一医院电子床头牌采购 |
| 2 | 采购内容及数量 | 电子床头牌 1批 |
| 3 | 预算金额 | 600.00万元。 |
| 4 | 合同形式 | 单价合同，累计采购金额不超过中标金额。 |
| 5 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 6 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 7 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、本次采购要求中的数量为采购人根据历年情况估算的采购参考数量，按该数量计算汇总成总报价用于报价比较和评审的基础，成交后按采购人要求实际供货量分批供货，并按照成交单价分期结算。本次投标总价不作为双方合同金额。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 9 | 样品 | 样品品类：床头呼叫服务终端、床头墨水屏、病房网络中控器、卫生间紧急呼叫器、护士站主机、护士智慧看板、走廊双面综合显示屏，7种各一个或以上。 1、供应商提供货物需求中所有产品的样品各一个或以上，打包包装。大包装外面以适当的方式写明项目名称、供应商的名称、品牌、等级、产地等信息。样品小件以小标签注明招标文件列表的序号及样品名称。 2、现场递交：投标截止当日，截止时间前现场递交到浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室； 邮寄送达：供应商自行确保在投标文件递交截止时间前将样品送达代理机构，逾期送达的样品不得作为评审依据。 邮寄地址：浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室； 联系人：林财； 联系电话：15158188766。 3、样品的退回：中标人的样品由招标人保存，作为验收依据。未中标人的样品在评标结束后现场退还。 4、评审过程中评委对样品进行试用、测试等，对样品造成损坏的，相关成本由投标人承担。 5、其他要求具体详见采购文件“第四章 采购内容及需求” 。 |
| 10 | 演示 | 现场演示内容： 1）现场演示呼叫对讲系统功能：演示终端设备远程智能开关机、工作状态检测、远程设备状态控制（亮灭屏、音量控制、重启）功能、支持全天多时段控制。 2）投标人现场演示床头卡页面在线编辑功能。能够自定义床头卡的显示内容、显示区域、颜色等。 3）投标人演示住院患者的健康教育视频播放功能，含终端点播和主动推送到床头呼叫服务终端功能。 4）投标人现场医技呼叫对接功能演示。需在床头屏推送检查提醒及队列信息，直接呼叫住院患者并与住院患者语音通话。 5）床头墨水屏功能数据对接及呼叫功能演示。 6）床头呼叫服务终端样机演示设备POE供电连接方式；演示设备reset按键。 演示注意事项：系统演示必须为可运行的软件系统演示，所提供的演示软件与所投软件必须保持一致。投标人自行准备演示所需软硬件设备、搭建演示环境，演示时间为20分钟。投标人自行准备演示所需网络、笔记本电脑、数据连接线等所有演示所需设备。投标代表需在投标截止时间前到达温州市飞霞南路建设大厦1层准备演示事宜。疫情防控期间，投标代表应自觉做好个人防护，必须全程佩戴口罩（自备），听从工作人员安排，配合工作人员做好实名登记、实时测量体温等各项疫情防控措施。投标单位因不能出示“绿码”或体温异常不能进入而影响演示的，后果由投标单位自行负责。 |
| 11 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 12 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。 |
| 17 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 22 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不接受联合体投标。 5）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9）提供的货物全部由小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费表（见下表）的70%向中标供应商收取，不高于50000元。 中标金额P （万元人民币） 货物招标服务费 （万元人民币） 100以下 P*1.5% 100-500 0.4+P*1.1% 500-1000 1.9+P*0.8% 1000-5000 4.9+P*0.5% 5000-10000 17.4+P*0.25% 10000-100000 37.4+P*0.05% 中标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 |  |

## 一、总 则

### （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （五）联合体投标

本项目不接受联合体投标

### （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

### （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

### （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

### （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1. 资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

2. 商务技术文件：

（1）投标人的《营业执照》；

（2）投标声明函（格式见第六章）；

（3）采购要求响应表（格式见第六章）；

（4）投标产品配置清单（格式见第六章）；

（5）投标人有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、病房呼叫对讲系统软件著作权证书原件扫描件；

（6）项目实施方案；

（7）同类项目业绩证明文件；

（8）售后服务能力、服务承诺；

（9）产品技术资料；

（10）节能产品的相关证明材料（如有）：国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书（投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的）

（11）环境标志产品的相关证明材料（如有）：国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的）

（12）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

### （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

### （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章 投标文件件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

## 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；但明显计算错误、单位错误且按上述顺序修正导致修正后结果明显不合常理、或与投标文件其他部分内容明显冲突的，评标委员会可讨论决定修正顺序。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

电子床头牌为本项目的核心产品，不同投标人同一制造商产品的，按前款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

## 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于温州医科大学附属第一医院本项目的评标。

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分 ，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。采购人或经授权的评审小组确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

## 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

## 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

（4）投标文件未按招标文件要求签章的；

（5）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不足的；

（7）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（11）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价（含最高单价限价），采购人不能支付的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）单价有缺项或漏报的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 四、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

## 五、评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件要求的符合度，标记△的条款每一条负偏离扣2分，其他条款每一条负偏离扣1分，扣完为止。0-34分 | 34分 |
| 2 | 投标人提供： 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书； 2、投标人具有信息安全管理体系认证证书； 3、投标人具有病房呼叫对讲系统软件著作权证书； 每提供1个证书得1分。以上证书均需提供复印件并加盖投标人公章，不提供或不符合要求的均不得分，0-3分。 | 3分 |
| 3 | 项目实施方案：评委根据投标商提供的现场布局设计图纸、解决方案及实施方案等酌情打分，0-1分。 | 1分 |
| 4 | 业绩：提供2017年1月1日以来投标人的电子床头牌案例，每个案例得1分，同一最终用户案例不重复计分，0-5分。（提供最终用户合同复印件） | 5分 |
| 5 | 样品：展示本次投标产品：床头呼叫服务终端、床头墨水屏、病房网络中控器、卫生间紧急呼叫器、护士站主机、护士智慧看板、走廊双面综合显示屏，7种各一个或多个。 根据样品工业设计、外壳材料等进行评议，0-2分； 根据美观度和工艺方面进行评议，0-2分。 未提供样品或样品提供不全的，得0分。 | 4分 |
| 6 | 现场演示： 1、现场演示呼叫对讲系统功能：演示终端设备远程智能开关机、工作状态检测、远程设备状态控制（亮灭屏、音量控制、重启）功能、支持全天多时段控制。每满足1项得1分，不满足0分，0-4分。 2、投标人现场演示床头卡页面在线编辑功能。能够自定义床头卡的显示内容、显示区域、颜色等。满足得2分，不满足0分，0-2分。 3、投标人演示住院患者的健康教育视频播放功能，含终端点播和主动推送到床头呼叫服务终端功能。满足得2分，不满足0分，0-2分。 4、投标人现场医技呼叫对接功能演示。需在床头屏推送检查提醒及队列信息，直接呼叫住院患者并与住院患者语音通话。满足得2分，不满足0分，0-2分。 5、床头墨水屏功能数据对接及呼叫功能演示：演示满足要求的得2分，否则不得分，0-2分。 6、床头呼叫服务终端样机演示设备POE供电连接方式，满足得2分，不满足0分；演示设备reset按键，满足得1分，不满足0分，0-3分。 注：系统演示必须为可运行的软件系统演示，所提供的演示软件与所投软件必须保持一致。投标人自行准备演示所需软硬件设备、搭建演示环境，演示时间为20分钟。投标人自行准备演示所需网络、笔记本电脑、数据连接线等所有演示所需设备。未提供演示，得0分。 | 15分 |
| 7 | 质保期超过招标文件规定的，每增加1年得1分，最多得2分。 | 2分 |
| 8 | 售后服务：根据包括但不限于备品备件储备情况、保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修成本等进行评议，0-2分。 | 2分 |
| 9 | 投标人是否有超出招标文件的优惠条件，有优惠条件的，酌情给分，没有实质性优惠条件不得分。 | 2分 |
| 10 | 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 1分 |
| 11 | 产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 | 1分 |

2、价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

# 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

本次采购项目为温州医科大学附属第一医院电子床头牌采购，要求供应商积极配合，保证该项目保质、保量、按时完成。

二、采购内容及需求

（一）采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子床头牌 | 1批 | 合同签订后30日内 | 温州医科大学附属第一医院指定地点 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标人须提供的其他资料 |  |  |

注：中标后根据甲方实际要求数量供货。

（二）招标技术要求：

（I）采购清单

| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房 | 7寸床头呼叫服务终端（含供电模块） | 3415 | 台 |
|  |  | 床头墨水屏 | 85 | 台 |
| 2 |  | 卫生间紧急呼叫器 | 1160 | 个 |
| 3 |  | 网络中控器 | 1210 | 个 |
| 4 | 护士站 | 护士站主机 | 90 | 个 |
| 5 |  | 42寸护士智慧看板 | 90 | 个 |
| 6 | 走廊 | 走廊双面LED显示屏 | 85 | 台 |
| 7 | 软件部分 | 呼叫对讲系统 | 1 | 套 |
| 8 |  | 护士智慧看板系统 | 1 | 套 |
| 9 |  | 数据接口开发 | 1 | 套 |
| 10 | 其他辅助系统、设备及施工 | 呼叫系统施工 | 1 |  |

（II）技术要求

1.系统总体要求

1.1. 本项目属于病房改造升级项目，新院区每个标准病房可提供一个网络接口供呼叫系统使用，老院区病房采用WiFi连接入网，投标人提供的方案需解决一间病房内部署多个床头呼叫终端的供电和网络接入。不同的区域床头牌采用不同的安装方式，可设备带安装、壁挂、悬挂等按需选择。本项目所有材料和安装费用等包含在投标总价内。

1.2.系统采用B/S或微服务架构的设计，方便医院对系统的管理。

1.3.投标人所提供的智能化呼叫对讲系统须采用院内IP构架的全数字解决方案，患者床头呼叫终端、走廊信息屏、护士站主机和智慧看板等主要设备均采用TCP/IP协议进行通信连接。

△1.4.用电安全考虑，床头牌支持POE供电方式和独立供电2种供电模式。标准病房床头屏拒绝单独外接电源方案。

1.5.呼叫对讲系统服务器能够实时接收医院信息系统传来的患者基础信息、医嘱信息、护理信息、消费信息等，并将其显示在床头服务终端、护士站呼叫主机、护士站信息看板、医院PDA等设备上。

1.6.呼叫对讲系统应实现护士通过护士站呼叫主机发起实时对讲，患者通过患者床头呼叫终端发起呼叫和实时对讲。

1.7.系统配套的终端设备须采用一体化的工业级设计，所有终端以网络进行连接。终端设备采用Android系统，可进行功能拓展，终端设备需具备一键恢复功能。

1.8.终端设备需具备智能管控能力，采用智能一体化终端，以及智能供电设备等方式以提高系统稳定性。终端设备可以满足远程智能开关机、工作状态检测、远程重启等功能，且支持全天多时段开关机控制。

1.9.投标人需提供符合医院要求的患者健康教育功能，提供健康教育视频服务，支持患者移动端设备如手机访问及使用，支持云端服务器方式实现宣教内容的交互式点播查看。系统可单独运行或与医院互联网医院系统进行对接后供患者使用。系统后台的操作内容主要包括：视频编辑、视频管理、分类管理、科室管理、播放量统计等相关功能。

1.10.投标人需实现住院患者的健康教育视频播放功能。投标人需提供无版权争议的健康宣教视频不少于700部，可覆盖不同科室，每部时长不少于2分钟，同时需包含病症、病因、诊断等内容，每个床位可个性化播放视频。

1.11.投标人所提供呼叫系统可与我院医技科室排队叫号系统进行对接，实现将医技排队信息显示到相应患者的床头呼叫终端。如我院在医技科室增配护士站话机终端，即可实现医技科室医生使用该设备直接与全病区内任意床头终端进行语音通话，与待检查患者进行语音沟通。投标人需实现与院内现在移动推车、移动PDA、手环数据联动，在移动设备上实现呼叫响应，投标总价含接口等费用。

1.12. 投标人所提供床头牌能与医院信息系统对接后实现用药、特检（空腹检查）、特殊血、灌肠、肠镜检查、血糖监测等各种提醒功能、巡视打卡等医院定制功能。

1.13.系统服务器容灾：当呼叫服务器出现故障时，不能影响呼叫对讲功能。病房内的床头及卫生间等位置发起呼叫，所在病区的护士站仍能接收到正常的呼叫信息，进行双向呼叫对讲通话。

1.14.各投标人应提供呼叫系统软件著作权证书复印件。

2、系统软件

2.1呼叫对讲系统软件要求

2.1.1病区的呼叫对讲系统要求整个网络使用IP架构连接系统内所有设备，系统需要与医院现有HIS等多系统对接，实现数据的共享和服务。

2.1.2平台需以B/S架构的方式呈现，医院内的任何一台PC机均通过浏览器进行访问，通过不同用户的管理权限，可对系统后台进行管理操作。支持呼叫对讲、信息发布、设备管理、健康宣教、输液提醒、医患信息管理、呼叫统计分析、设备监控等功能，并保证后期可扩展升级到远程监控和维护。

2.1.3医患信息管理要求：支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索。提供床头、护士看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能；

2.1.4呼叫统计分析要求：支持设置不同帐号，护士长或管理员可通过账号登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“入住统计图”等一系列图表。服务器可以实时对所有的服务进行记录、存储。可选增加软件模块，可对语音对讲进行监听加密录制，对于特殊需要，则可以授权解码导出、查询；

2.1.5设备监控要求：系统需具备定时实时监控功能，提供后台查看设备在线运行状态。支持在系统管理界面上，以文字、列表等直观方式实时显示设备相关的监控状态。支持显示设备上下线、忙闲状态、告警、参数配置等信息。

2.1.6设备亮度调节：后台支持对设备进行亮度分时段调节功能；

2.1.7可对系统的终端设备进行远程智能管控，满足远程智能开关机、远程重启等功能。

2.1.8支持与医院门诊叫号系统无缝对接，在病房床头可推送住院患者检查提醒及排队信息；

2.1.9门诊护士站可扩展呼叫主机，通过内网直接呼叫预约检查患者，进行检查排队；

2.1.10可实现医技科室医生直接呼叫需要医技检查的患者进行语音通话；

2.1.11为保证系统的稳定性、安全性、可靠性，要求呼叫对讲系统软件和主要呼叫设备为同一生产厂家；

2.1.12支持软件在线批量升级，升级无需手工干预；

2.1.13显示模板界面可按医院需求终生免费定制；

2.2护士智慧看板系统软件

2.2.1智慧看板需支持按照不同的病区业务显示显示不同的内容，同时可根据病区需求由护士自行调整显示样式及显示模板，信息可根据后台设置显示或者隐藏；2.2.2支持显示护理一览表显示功能，可实时显示系统中提供的病区的概况，展现常规护理内容，各病区可以自定义显示的护理内容：如血压、床边血糖、心电监护、24小时出入量、相应治疗、转科、出入量、雾化吸入等医院要求内容的相关床位，整体数据实时更新；

2.2.3支持患者一览表功能，展示全院患者的床号、姓名、入院天数、主治医生等；一目了然显示病床护理等级、是否手术等；能点击查看患者的详细情况、医嘱执行情况；

2.2.4患者通过床头呼叫终端发起呼叫时，病区信息显示屏以弹框形式显示呼叫床号信息。提供显示功能界面；

2.2.5支持列出交班详情，提供给护士自行编辑的模块以能显示患者护理特别注意事项，病人的各项状况，显示所需交班人员的列表。如患者基本资料、身体检查结果、护理计划、护理指导、相关表单、其他特殊事件以及医院要求的其他内容；

2.2.6可显示本病区的护士排班表；包含值班护士信息、值班医生信息；护士排班表，包括护士姓名、班次、时间段、负责床位号等；

2.2.7显示模板界面可按医院需求终生免费定制；

2.2.8 提供智慧看板系统软件著作权证书。

2.3床头呼叫服务终端功能要求

2.3.1床头呼叫服务终端采用设备带、壁挂、吊塔悬挂等多种方式安装，按需选择。

2.3.2床头呼叫终端可根据HIS接口提供的实时患者数据，在对应的床头终端进行显示，也可通过手工更新床头屏上相应的患者信息。

2.3.3呼叫终端的信息要求简洁、清晰，可显示患者的姓名、性别、年龄、住院号、护理等级、护理标签、主治医师、责任护士、滚动字幕等相关信息。显示界面可灵活改变，适应我院不同时期或不同科室的需求。

2.3.4可在床头呼叫终端上增加二维码展示，护士通过移动PDA扫描二维码记录查房信息，数据自动回传到护理系统。

2.3.5床头呼叫终端发出增援指令时，走廊屏、护士站呼叫主机都要进行相应信息显示。

2.3.6为方便患者和陪护的使用，床头呼叫终端呼叫时，通过床头呼叫终端对讲；单键手柄呼叫时，通过单键手柄对讲。

2.3.7护理呼叫系统后台可定义接受呼叫有效时长、呼叫音量等系统设置。

2.3.8患者床头呼叫终端可设置多时段音量控制、多时段开关屏控制、多时段亮度控制。

2.3.9呼叫终端的电子屏采用电容全触摸设计，支持用于其他信息化服务。在停止信息化服务操作后，默认显示电子床头卡信息内容。

2.3.10患者可以通过触摸呼叫终端，进行患者身份认证后查询自己的住院费用等个人信息。

2.3.11护士可以通过患者床头呼叫终端调出入院须知，健康宣教等辅助性医疗服务功能。投标人提供系统截图。

2.3.12病床呼叫终端具有消息推送功能，例如显示用药提醒、手术提醒（含注意事项）等内同的定时弹窗提示。

2.4护士站主机

2.4.1护士站主机操作界面应显示医院名称、医院LOGO、病区科室信息、总床位数、空床数、日期、时间等信息。

2.4.2护士站主机可通过摘机接听和直接选择服务，可进行音频对讲。

2.4.3护士站主机应具有服务记录查询页面，可清晰显示通话患者的姓名、床号、通话时长、受理或未受理状态、呼叫发生时间等。

2.4.4护士站主机可查询管辖病区内每一床位使用情况，无患者时显示为空床，有患者时显示该患者姓名、床号、年龄、护理等级、是否在线等。

2.4.5护士站主机可通过护理等级、空床、已入住、性别、床号等条件对管辖病区信息进行筛选，方便护士查看。

2.4.6护士站主机可进行系统设置和音量设置，音量设置包括护士站主机的音量和走廊屏音量，音量的控制可根据时间段进行灵活管控。

2.4.7护士站主机可对预设文字信息进行选择广播，广播形式应为语音和文字显示相结合的形式。

2.4.8护士台可以针对不同床位病人进行实时点对点健康宣教。

2.4.9护士可通过护士站主机设置呼叫转移功能，护士服务于某呼叫终端时，其他呼叫将被自动转移至被服务呼叫终端上。护士可以在当前床头呼叫终端上与其他呼叫终端的患者进行通话。

2.4.10护士可通过护士站主机设置呼叫托管，被托管病区的呼叫信息自动转至托管病区的护士站主机上，该病区可以管理2个以上的病区。

2.5走廊双面综合显示屏

2.5.1走廊信息屏支持显示病区信息、日期、时间、探视时间、温馨提示等。

2.5.2当患者通过床头呼叫屏发起呼叫时，走廊信息屏同步显示，例如：“002床呼叫”。

2.5.3当护士通过床头呼叫终端设置定位时，走廊信息屏显示，例如“护士在1号病房”或“护士在002床旁”。

2.5.4当护士通过床头呼叫终端发出增援时，走廊信息屏显示，例如“002床请求增援”，同时语音播报。

2.6数据接口开发

2.6.1支持与医院PDA、护理手环和移动护理等各个系统对接，推送呼叫信息；

2.6.2遵循标准HL7接口标准，支持视图、Webservice、DLL调用等方式实现与HIS/PACS/LIS等医院各个系统的数据交换。

2.6.3支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接。

2.6.4 实现与医院系统无缝对接，同时投标厂家需提供本项目系统的标准接口文档。

2.6.5投标厂方提供数据接口软件著作权证书复印件。

（III）硬件技术要求

3.1床头呼叫服务终端

| 序号 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 1 | ≥7英寸工业级液晶屏，电容式触摸屏，设备整体需采用全平面设计； |
| 2 | CPU≥ 4核 主频≥1GHz； |
| 3 | 内存≥1GB； |
| 4 | 存储≥8GB； |
| 5 | 分辨率≥1024*600；亮度≥220cd/㎡； |
| 6 | Android8.0以上系统； |
| 7 | 通讯接口： 100Mb LAN 网络接口， 支持POE； |
| 8 | 屏幕亮度：可以按照不同床位、时间段进行设置；提示音：提示类型≥3种；设备需支持复位按键； |
| 9 | 按键：屏外触摸按键≥2个，可自定义功能（例如呼叫、结束）； |
| 10 | △整机内置wifi模块，采用内置天线设计，无需外接天线，支持2.4G和5G双频段，无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n； |
| 11 | 供电方式：电源输入DC 12V~24V，支持POE供电集中供电和支持单独适配器供电 |
| 12 | 外框需抑菌材料，可耐受医院常用消毒剂（酒精、洗必泰、紫外线、施康、过氧化氢、聚维酮碘等）； |
| 13 | 拾音器：全向拾音，手柄拾音。支持病房床头智能终端和手柄麦克风自动切换。即使用手柄呼叫时，使用手柄麦克风拾音。使用面板按键发起呼叫，使用病房床头智能终端麦克风； |
| 14 | 配备呼叫手柄： 线缆长度：≥1.2米（最大张力），≤0.5米（悬挂时）；线缆材质：纯铜耐折软线，抗菌材料；呼叫大按键；内置麦克风拾音器：为保证卧床患者拾音清晰呼叫手柄需含麦克风以保障对讲质量；使用手柄呼叫时，可直接使用手柄对讲； |
| 15 | 资质：CCC认证证书复印件，加盖原厂公章； |

3.2床头墨水屏

| 序号 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 1 | 床头墨水屏显示内容的来源支持HIS对接和人工手动两种方式； |
| 2 | 可配置的最小更新间隔<5分钟，最大更新间隔＞60分钟等多种模式； |
| 3 | 床头墨水屏使用WIFI或蓝牙进行显示数据更新,支持自动更新、定时更新与外置手动更新按键三种方式；（医院现有WiFi接入点，蓝牙接入点需供应商自备） |
| 4 | 三色电子墨水屏作为显示载体，支持黑白红三色； |
| 5 | 床头墨水屏需支持静默升级，支持远程床头卡内核更新、床头卡显示模板更新等； |
| 6 | 尺寸≥7寸；分辨率≥800*480； |
| 7 | 整机内置wifi模块或蓝牙模块，采用内置天线设计，无需外接天线，WIFI无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n； |
| 8 | 外壳材质：抑菌材料，可耐受医院常用消毒剂消毒 |
| 9 | 资质：CCC认证证书复印件，加盖原厂公章。 |

3.3卫生间紧急呼叫器

| 序号 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 1 | 卫生间紧急呼叫器安装在卫生间内，支持按钮和拉绳两种方式，采用防水设计，确保卫生间潮湿环境下的正常使用需支持标准86盒安装； |
| 2 | 标准86盒安装 |
| 3 | 材质抑菌材料，可耐受医院常用消毒剂（酒精、洗必泰、紫外线、施康、过氧化氢、聚维酮碘等）； |
| 4 | 呼叫功能：按压中间按钮呼叫和下拉红绳呼叫均可； |
| 5 | △ 防水等级：≥IPX6（需提供检测报告），（防水指标6：可防止因大浪的侵袭而造成的损坏） |
| 6 | 主机提示：所在卫生间呼叫，走廊、护士站显示； |
| 7 | 接入方式：二线，K2端子连接 |
| 8 | 工作时间：可7x24小时不间断工作。 |
| 9 | 资质：CCC认证证书复印件，加盖原厂公章。 |

3.4病房网络中控器

| 序号 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 1 | 需满足本病房内至少4路POE网络接口（病房床头智能终端设备）、1路通用网络输出/输入接口（连接楼层交换机）。 |
| 2 | 为了便于维护，设备需支持复位按键 |
| 3 | 供电方式：外置电源适配器，内嵌设备带安装，能直接拆换维修。 |
| 4 | 具备温度检测、电压电流检测功能。能够实时对接入设备的运行情况进行实时监测并进行上报；同时可以接收来自管理端的指令，进行断电重启操作。 |
| 5 | POE接口规格：RJ45网络接口，10/100M，支持POE供电。 |
| 6 | 资质：CCC认证证书复印件，加盖原厂公章。 |

3.5护士站主机

| 序号 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 1 | 标准智能电话样式，电话听筒模式，护士站桌面摆放，方便护士能够快速接听呼叫信息； |
| 2 | CPU≥4核 主频≥1.3GHz |
| 3 | 内存≥1GB； |
| 4 | 外存储≥8GB； |
| 5 | 系统：Android6.0以上系统； |
| 6 | ≥10英寸工业级液晶屏 |
| 7 | 屏幕分辨率≥1280*800，亮度≥280cd/㎡； |
| 8 | 摄像头：≥500万像素 |
| 9 | 以太网（RJ45）接口：10/100Mbps |
| 10 | 触摸参数：电容触摸（支持10点触摸）； |
| 11 | 资质：CCC认证证书复印件，加盖原厂公章。 |

3.6护士智慧看板

| 序号 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 1 | 一体机屏幕尺寸：≥42英寸； |
| 2 | 安装：壁挂 |
| 3 | CPU≥4核 主频≥1.3GHz |
| 4 | 内存：≥1GB；外存储：≥16G |
| 5 | Android6.0以上系统 |
| 6 | 屏显比例：16：9；分辨率：≥1920*1080；亮度：≥350 cd/m² |
| 7 | 视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89 |
| 8 | 网络：100Mb LAN 网络接口；整机内置wifi模块，采用内置天线设计，无需外接天线，支持2.4G和5G双频段，无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 9 | 视频接口：HDMI、VGA等 |
| 10 | 有音频接口：Line-Out |
| 11 | 数据接口：USB3.0 *2、SD卡等 |
| 12 | 工作电压：AC220V 50HZ |
| 13 | 1、整机设备采用工业一体化无风扇设计，LED液晶面板，屏幕采用防暴防泼溅可消毒设计； 2、设备机身无外漏按键，可有效防止人为误操作； 3、设备可接入医院电子时钟系统，可实现全自动定时开关机，可设置分时段开关机； |
| 14 | 资质：CCC认证证书复印件，加盖原厂公章。 |

3.7走廊双面综合显示屏（LED）

| 序号 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 1 | 屏幕：LED，整体尺寸≥770*180mm，整机分辨率（点）：单面≥128×32； |
| 2 | 控制方式：异步网络控制，含控制软件； |
| 3 | 通讯接口：支持usb接口和百兆网口； |
| 4 | 内置扬声器 |
| 5 | 亮度调节：支持16级亮度，可调节亮度； |
| 6 | 时钟显示：支持数字时钟、模拟时钟、正计时、倒计时； |
| 7 | 远程开关：可定时自动开关机、软件控制开关机 |
| 8 | 固定方式：吊装，符合医院消毒需求； |
| 9 | 资质：CCC认证证书复印件，加盖原厂公章。 |

其他：

1、中标人根据采购人实际需求量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、样品提供：展示本次投标产品：床头呼叫服务终端、床头墨水屏、病房网络中控器、卫生间紧急呼叫器、护士站主机、护士智慧看板、走廊双面综合显示屏，7种各一个或多个。

3、现场演示内容：

1）现场演示呼叫对讲系统功能：演示终端设备远程智能开关机、工作状态检测、远程设备状态控制（亮灭屏、音量控制、重启）功能、支持全天多时段控制。

2）投标人现场演示床头卡页面在线编辑功能。能够自定义床头卡的显示内容、显示区域、颜色等。

3）投标人演示住院患者的健康教育视频播放功能，含终端点播和主动推送到床头呼叫服务终端功能。

4）投标人现场医技呼叫对接功能演示。需在床头屏推送检查提醒及队列信息，直接呼叫住院患者并与住院患者语音通话。

5）床头墨水屏功能数据对接及呼叫功能演示。

6）床头呼叫服务终端样机演示设备POE供电连接方式；演示设备reset按键。

## 四、商务要求

1.	报价方式

1.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价。

1.2.质保期后的维保费单独报价，货物各配件维修费用分项报价（不包括在投标价中）。

2. 付款方式

2.1 付款方式：安装验收完成后2个月内，收到发票支付合同金额95%，质保期满后无质量问题支付合同剩余款项。

3.	质保期

▲3.1.免费保修≥5年，质保期内有至少1名实施人员驻场服务；保修期过后免费维修（只收配件成本费），终身维修；保证零配件供应8年以上，终身免费提供技术咨询。

3.2  卖方在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

4.	交货

▲4.1. 交货期：合同签订后，成交方需在接到用户通知后30个日内完成交货。

4.2. 交货地点：温州医科大学附属第一医院指定地点

4.3.交货时提供用户操作手册，维修手册。

5.	安装调试

5.1. 安装地点：温州医科大学附属第一医院指定地点

▲5.2. 安装完成时间：成交方需在接到用户通知后60日内完成软硬件安装调试。如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

5.3  安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.4. 安装过程中发生的费用由卖方负责。

5.5. 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

5.6. 随货资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

6.	质保服务

6.1 质保与维护

6.1.1质保期内卖方为本项目提供免费版本迭代、升级，需求变更、优化升级，且免费接入相关系统。

# 6.2 技术/网络服务

6.2.1如果本产品发生故障，买方可以通过以下方式联系卖方反馈问题，卖方为用户提供技术支持，支持顺序电话、远程、现场。

6.2.2在软件免费质保期内卖方应提供7*24小时售后技术服务。

6.2.3软件故障4小时以内响应，48小时以内解决问题，所采取的措施，包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等；遇有软件故障等影响甲方正常业务工作的需在1小时内响应，2小时内解决问题以使正常业务开展。硬件维修响应时间≤0.5小时，到场时间≤12小时，24工作小时内未能修复，则无偿提供备件或备品。

6.2.4功能变更及升级修改，响应时间在48小时以内，发布完成时间在7日内。

# 6.3 应急服务

针对一些独特的、客户不可预知的且客户自身不能处理的突发事故，卖方承诺协助买方协调，若有需要可提供上门服务。如突发事故是软件自身原因造成的，则相关费用卖方自行承担。如突发事故是非卖方软件因素造成的，相关费用由买方承担，具体金额双方自由协商。

# 6.4数据恢复服务

买方数据出现不可挽回损失时，卖方根据买方提供的备份数据，帮助买方进行数据恢复。

7.	培训

7.1. 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

7.2. 卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作，提供设备操作手册。

7.3. 提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费现场培训。

7.4. 上述培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

8.	验收

8.1. 供货方应提供货物的有效检验文件，经买方认可后，与货物性能指标、合同内容一起作为货物验收标准。买方对货物验收合格后，双方共同签署验收报告。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换货物。并且赔偿由此给用户造成的损失。

8.2. 验收费用由产品投标人负担。

▲9.	违约责任

9.1 由于卖方及其关联公司（单位）原因导致未按期到货，则视作违约，卖方须支付买方违约款，违约金为合同总价的5%，且买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，并承担由此产生的买方的所有损失。

9.2 未经买方同意，卖方不得以任何方式把属于买方的数据信息等透露给任何第三方，否则，应向买方支付违约金，违约金为合同总价的10%，违约金不足以弥补实际损失的，卖方应继续赔偿买方损失。

9.3 卖方未能按6.质保服务 条款履行质保服务的，每发生一次应向买方支付本合同总金额的1‰的违约金，优先从履约保证金或质保金中扣除，同时，买方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由卖方承担。若因货物缺陷或卖方服务质量等问题造成买方或任何人员人身、财产损害的，卖方应承担有关责任并作出相应赔偿。

▲10.	保密条款

卖方对买方的数据进行严格保密，未经买方同意，卖方不得以任何方式把属于买方的数据信息等透露给任何第三方，应保护买方信息，不被黑客等非法手段获取和使用。

▲11.产权担保

11.1卖方保证所交付的所有产品的所有权完全属于买方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由卖方负责，买方不承担责任。

10.2货物所含的软件买方具有永久无偿使用权，并且享有使用该套软件所产生的全部信息资源和产生的社会及经济效益。

# 第五章  采购合同模板

合 同

买方：温州医科大学附属第一医院

卖方：

根据             招标结果（项目名称：（          ）采购编号：（    ），就买方向卖方采购的货物及服务内容达成以下合同细则：

1.货物、服务内容（详细配置、功能见附件1）

| 序号 | 货品名称 | 型号 | 制造商 | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  |  |  |  |  |

2. 付款方式

2.1 付款方式：安装验收完成后2个月内，收到发票支付合同金额95%，质保期满后无质量问题支付合同剩余款项。

3.	质保期

3.1.免费保修≥5年，质保期内有至少1名实施人员驻场服务；保修期过后免费维修(只收配件成本费),终身维修；保证零配件供应8年以上，终身免费提供技术咨询。

3.2  卖方在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

4.	交货

4.1. 交货期：合同签订后，成交方需在接到用户通知后30日内完成交货。

4.2. 交货地点：温州医科大学附属第一医院指定地点。

4.3.交货时提供用户操作手册，维修手册。

5.	安装调试

5.1. 安装地点：温州医科大学附属第一医院指定地点

5.2. 安装完成时间：成交方需在接到用户通知后60日内完成软硬件安装调试。如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

5.3  安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.4. 安装过程中发生的费用由卖方负责。

5.5. 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

5.6. 随货资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

6.	质保服务

6.1 质保与维护

6.1.1质保期内卖方为本项目提供免费版本迭代、升级，需求变更、优化升级，且免费接入相关系统.

# 6.2 技术/网络服务

6.2.1如果本产品发生故障，买方可以通过以下方式联系卖方反馈问题，卖方为用户提供技术支持，支持顺序电话、远程、现场。

6.2.2在软件免费质保期内卖方应提供7*24小时售后技术服务。

6.2.3软件故障4小时以内响应，48小时以内解决问题，所采取的措施，包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等；遇有软件故障等影响甲方正常业务工作的需在1小时内响应，2小时内解决问题以使正常业务开展。硬件维修响应时间≤0.5小时，到场时间≤12小时，24工作小时内未能修复，则无偿提供备件或备品。

6.2.4功能变更及升级修改，响应时间在48小时以内，发布完成时间在7日内。

# 6.3 应急服务

针对一些独特的、客户不可预知的且客户自身不能处理的突发事故，卖方承诺协助买方协调，若有需要可提供上门服务。如突发事故是软件自身原因造成的，则相关费用卖方自行承担。如突发事故是非卖方软件因素造成的，相关费用由买方承担，具体金额双方自由协商。

# 6.4数据恢复服务

买方数据出现不可挽回损失时，卖方根据买方提供的备份数据，帮助买方进行数据恢复。

7.	培训

7.1. 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

7.2. 卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对软硬件进行熟练的操作，提供操作手册。

7.3. 提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费现场培训。

7.4. 上述培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

8.	验收

8.1. 供货方应提供货物的有效检验文件，经买方认可后，与货物性能指标、合同内容一起作为货物验收标准。买方对货物验收合格后，双方共同签署验收验收报告。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换货物。并且赔偿由此给用户造成的损失。

8.2. 验收费用由产品投标人负担。

9.	违约责任

9.1 由于卖方及其关联公司（单位）原因导致未按期到货，则视作违约，卖方须支付买方违约款，违约金为合同总价的5%，且买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，并承担由此产生的买方的所有损失。

9.2 未经买方同意，卖方不得以任何方式把属于买方的数据信息等透露给任何第三方，否则，应向买方支付违约金，违约金为合同总价的10%，违约金不足以弥补实际损失的，卖方应继续赔偿买方损失。

9.3 卖方未能按6.质保服务 条款履行质保服务的，每发生一次应向买方支付本合同总金额的1‰的违约金，优先从履约保证金或质保金中扣除，同时，买方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由卖方承担。若因货物缺陷或卖方服务质量等问题造成买方或任何人员人身、财产损害的，卖方应承担有关责任并作出相应赔偿。

10.	保密条款

卖方对买方的数据进行严格保密，未经买方同意，卖方不得以任何方式把属于买方的数据信息等透露给任何第三方，应保护买方信息，不被黑客等非法手段获取和使用。

11.产权担保

11.1卖方保证所交付的所有产品的所有权完全属于买方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由卖方负责，买方不承担责任。

10.2货物所含的软件买方具有永久无偿使用权，并且享有使用该套软件所产生的全部信息资源和产生的社会及经济效益。

12.	其他约定

双方若有争议，须通过友好协商解决。如协商不能解决时，可向买方当地法院诉讼解决。

13.合同签订地：温州医科大学附属第一医院。

14.合同签订日期：2021年    月    日。

15.本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

16.合同附件是本合同不可分割的组成部分，如与合同正文有抵触的，以合同正文为准。

| 买方：温州医科大学附属第一医院 （公章） | 卖方： （公章） |
| --- | --- |
| 签字代表人签字： | 签字代表人签字： |

附件1：货物配置、功能清单

附件2：货物配件维修费用表（质保期后）

# 第六章　投标文件格式

## 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-21215140

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-21215140

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

## 3. 资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

## 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：温州医科大学附属第一医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （签章）

年    月    日

## 5. 商务、技术文件目录

（1）投标人的《营业执照》；

（2）投标声明函（格式见第六章）；

（3）采购要求响应表（格式见第六章）；

（4）投标产品配置清单（格式见第六章）；

（5）投标人有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、病房呼叫对讲系统软件著作权证书原件扫描件；

（6）项目实施方案；

（7）同类项目业绩证明文件；

（8）售后服务能力、服务承诺；

（9）产品技术资料；

（10）节能产品的相关证明材料（如有）：国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书（投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的）

（11）环境标志产品的相关证明材料（如有）：国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的）

（12）投标人认为需要提供的其他文件。

## 6.投标声明函格式

投标声明函

致：温州医科大学附属第一医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

## 7.采购要求响应表格式

采购要求响应表

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

## 8. 投标产品配置格式

投标产品配置清单

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

## 9.业绩清单

业绩清单

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 采购单位 | 采购内容 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

附：合同原件扫描件并加盖电子签章。

投标人签章：                          日 期：

## 10.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

## 11.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价 | 政府采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |

投标总价包括本项目所采购产品及其包装、运输、搬运、卸货、损耗、税金、管理费、更换及服务等的所有费用。

特别提醒：本项目为电子招投标，请确保政采云系统投标信息与报价文件中开标一览表内容一致！

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

## 12.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 |  |

投标人请务必认真填写单价及计算总价。

投标人签章：                         日 期：

## 13.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 14. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

## 15.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：                          日 期：

## 16.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了温州医科大学附属第一医院电子床头牌项目招标文件（项目编号：0625-21215140）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

# Footnotes

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。