泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）综合服务能力提升项目医疗设备

公开招标采购文件

项目编号：0625-23215844-1

项目名称：综合服务能力提升项目医疗设备

采购单位：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2023年7月28日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、申请人的资格要求：	- 3 -

三、获取招标文件	- 3 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 3 -

五、公告期限	- 3 -

六、其他补充事宜	- 4 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 4 -

第二章  投标人须知	- 6 -

前附表	- 6 -

一、总 则	- 11 -

二、招标文件	- 13 -

三、投标文件的编制	- 14 -

四、开标	- 17 -

五、评标	- 18 -

六、定标	- 20 -

七、合同授予	- 20 -

第三章  评标办法	- 21 -

一、总则	- 21 -

二、资格审查	- 21 -

三、符合性审查	- 21 -

四、商务技术及政府采购政策详细评审	- 23 -

五、评分细则	- 23 -

第四章  招标内容及需求	- 26 -

标项1：超声诊断仪  1套	- 26 -

标项2：超声诊断仪  1套	- 33 -

标项3：数字乳腺DR机  1套	- 38 -

标项4：口腔CBCT  1套	- 43 -

标项5：数字化医用X射线摄影系统  1套	- 49 -

第五章  采购合同模板	- 55 -

第六章　投标文件格式	- 60 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 60 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 61 -

3. 资格证明文件目录	- 62 -

4. 投标人资格承诺函	- 63 -

5.商务、技术文件目录	- 64 -

6.投标声明函	- 66 -

7.投标货物一览表	- 70 -

8.技术响应表格式	- 71 -

9.商务响应表格式	- 72 -

10.设备配置清单格式	- 73 -

11. 消耗品或易耗品价格	- 74 -

12.项目实施人员一览表格式	- 75 -

13.代理服务费支付承诺书	- 76 -

14.报价文件目录	- 77 -

15.开标一览表	- 78 -

16.投标报价明细表格式	- 79 -

17.中小企业声明函	- 80 -

18. 残疾人福利性单位声明函	- 81 -

# 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

# 第一章  招标公告

项目概况

泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）综合服务能力提升项目医疗设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2023年8月18日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-23215844-1

项目名称：综合服务能力提升项目医疗设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：8,800,000.00

最高限价（元）：1,900,000.00；1,900,000.00；2,000,000.00；1,000,000.00；2,000,000.00；

采购需求：

标项1：

标项名称：超声诊断仪

数量：1

单位：套

预算金额（元）：1,900,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿；血管（外周、颅脑、腹部）；小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求。

备注：允许进口。

标项2：

标项名称：超声诊断仪

数量：1

单位：套

预算金额（元）：1,900,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实时三维彩色多普勒超声诊断仪，满足妇/产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研等。

备注：允许进口。

标项3：

标项名称：数字乳腺DR机

数量：1

单位：套

预算金额（元）：2,000,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全数字化乳腺X线机，可用于乳腺疾病诊断、乳腺癌筛查。

备注：允许进口。

标项4：

标项名称：口腔CBCT

数量：1

单位：套

预算金额（元）：1,000,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于口腔科 X 射线的3D全方位摄影诊断。

备注：允许进口。

标项5：

标项名称：数字化医用X射线摄影系统

数量：1

单位：套

预算金额（元）：2,000,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影，并具备长骨拼接功能。

备注：不允许进口。

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3. 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年8月18日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。

3.开标时间：2023年8月18日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）

地  址：温州市泰顺县罗阳镇新城大道195号

项目联系人（询问）：彭先生

项目联系方式（询问）：0577-59286036

质疑联系人：谢先生

质疑联系方式：0577-59286036

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，马菊美

项目联系方式（询问）：0571-85860240，85860232

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名称：泰顺县财政局

地址：温州市泰顺县罗阳镇公园路48号

联系人：董女士

监督投诉电话：0577-67588502

# 第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 21 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文计费标准的80%向中标供应商收取。即：100万元以下部分按1.20%计取，100万元-500万元部分按0.88%计取，分段计算累计汇总。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 |  |

## 一、总 则

### （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加响应的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的响应。

### （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

### （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

### （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

### （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面（纸质）形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面（纸质）形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面（纸质）形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

2. 商务技术文件：

（1）投标人营业执照；

（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

（4）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

（5）投标声明函（格式见第六章）；

（6）投标产品一览表（格式见第六章）；

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（10）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（11）售后服务承诺，包括保修期、保修价格、设备配件价格，维修服务费、软件升级等；

（12）业绩证明（详见评分标准要求）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）维修能力（详见评分标准要求）；

（17）投标机型的原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、原厂彩页等；

（18）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（19）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（20）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（21）评分方法中的评审证明文件等；

（22）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

### （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

### （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

## 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

各标项所采购设备为本次招标各标项的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，核心产品在技术文件中指定。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

## 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）本项目的评标，按标项独立评审。

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列第一名的投标人为中标候选人。采购人或经其授权的评审小组确定排名中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

## 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

## 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

（4）投标文件未按招标文件要求签章的；

（5）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标方是进口货物代理商，未提供或未提供有效的货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书；

（8）投标文件中未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售；（适用于医疗器械）

（9）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（10）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（13）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（14）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（15）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（16）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（17）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（18）不同投标人的投标文件相互混装的；

（19）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 四、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

详见《第二章 投标人须知》前附表。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

## 五、评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件《第四章 招标内容及需求》的偏离度：完全满足招标文件要求得42分；标注“△”的技术、商务要求负偏离每项扣5分；一般技术、商务要求负偏离每项扣2分；累计扣分最多为42分。评审小组根据投标响应、所投货物的《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告等材料综合判断。 | 42 |
| 2 | 投标设备配套的合理性：评委对投标设备各主要组成部分配套的合理性、功能实现程度进行评价：配套合理、功能实现程度高的，得5分；配套较合理、功能实现程度较高的，得3分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分；提供各主要组成部分的详细产品信息等材料，未提供的本项得0分 | 5 |
| 3 | 投标设备性能综合评价：根据所投设备技术性能先进程度、在临床使用效果、设备的稳定程度等综合评价。能完全满足招标要求的，得5分；能基本满足招标文件要求的，得3分；不能完全满足招标文件要求的，得1分；存在较大的缺陷，技术性能与招标要求差距较大的，得0分。 | 5 |
| 4 | 运行成本（包括维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格等），评委对投标机型的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格，维修服务费等进行评议。综合运行成本较低的，得3分；综合运行成本一般的，得2分；综合运行成本较高的，得1分；综合运行成本极高或未提供相关成本报价的，得0分。 | 3 |
| 5 | 安装、调试、验收方法或方案：根据投标文件中所提供的安装调试方案，方案进度，质量保证措施等内容，根据方案和措施科学性、有效性评审打分。方案和措施科学有效，可较好保证项目顺利安装、调试并通过验收的，得3分；方案和措施的科学性和有效性一般或较差，或存在潜在风险导致项目无法按时完成安装、调试并通过验收的，得1分；未提供相关方案的，得0分。 | 3 |
| 6 | 售后服务、技术培训：根据投标人或制造商的售后服务和维修能力、技术培训方案、人员配置等评分。投标人或制造商的有对口的售后服务网点，能及时响应采购人的服务要求，售后服务和维修人员配置充足，人员专业技术能力较高维修经验丰富的，得3分；投标人或制造商无专门的对口售后服务点，或不能及时响应采购人的服务要求，或售后服务和维修人员配置不足，或人员专业技术售后服务和维修能力不强，存在影响项目顺利获取售后服务和维修的风险的，得1分；未提供售后服务和维修能力、技术培训方案，或未配置相关人员的，得0分。 | 3 |
| 7 | 保修期延长：保修期每超招标文件规定年限1年加1分，最高得分为3分。 | 3 |
| 8 | 同类项目业绩，提供2021年1月1日后签订的与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同复印件，每个合同得1分，最高得3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号和价格，否则不计分） 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 |
| 9 | 投标产品的技术支持资料： 1、提供产品原厂彩页，彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章，得1分，未提供或未按要求盖章的不得分； 2、提供原厂主要技术规格表或具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告，得1分。未提供不得分。 | 2 |
| 10 | 环境标志产品、节能产品评审（1分）： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |

2、价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

# 第四章  招标内容及需求

## 标项1：超声诊断仪  1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 超高端全数字化彩色多普勒超声诊断仪一台 |  |
| 1.2 | 设备主要功能及用途：全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿；血管（外周、颅脑、腹部）；小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求。 |  |
| 1.3 | 投标设备必须为各厂家满足全身应用的最高档次机型 |  |
| 二 | 系统概述 |  |
| 2.1 | 主机成像系统包括 |  |
| 2.1.1 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |  |
| 2.1.2 | 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束 |  |
| 2.1.3 | 具备XDclear探头技术或xMATRIX技术或InTune探头技术或apple探头技术 |  |
| 2.1.4 | 全聚焦相干成像，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件; |  |
| 2.1.5 | 智能图像零键优化技术，零键优化二维、彩色多普勒及造影图像质量 |  |
| 2.1.6 | 智能血流技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像； |  |
| 2.1.7 | 数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型） |  |
| 2.1.8 | 具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能 |  |
| △2.1.9 | 频谱多普勒零键优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需特别按键操作 |  |
| 2.1.10 | 彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图 |  |
| 2.1.11 | 具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频 |  |
| 2.1.12 | 智能化组织均衡技术，实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头 |  |
| 2.1.13 | 多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化成像参数，维持图像均匀一致性，改进工作流程、提升诊断效率 |  |
| 2.1.14 | 高级空间复合成像技术，逐级可调可，与彩色和其他高级成像模式兼容 |  |
| △2.1.15 | 具备血管减影技术，在取样宽内有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级可调（附图证明）。 |  |
| 2.1.16 | 逐微血流成像技术：智能壁滤波器，允许较低的速度截止值，具备自适应流量探测器，保持低流量信号时， 自适应抑制闪光，可以给较小、深入组织中的低流量血管进行成像 |  |
| 2.1.17 | 具备实时智能图像优化技术，触摸屏上能同步实时显示4幅不同成像风格的图像，医生可自定义选择其中一个作为最优检查条件，减少操作（包含在总价内并单独报价） |  |
| 2.1.18 | 手势感应探头技术，探头内置多点触控传感器，双击探头前端任何部位，即可激活探头进入扫查，无需在触摸屏上切换，方便使用（包含在总价内并单独报价） |  |
| 2.1.19 | 主机具备耦合剂加热装置 |  |
| 2.2 | 先进成像技术 |  |
| 2.2.1 | 提供助力式弹性成像技术，依赖患者呼吸或血管博得成像，无需手动加压。并具有半定量技术 |  |
| △2.2.2 | 具备点式剪切波成像技术，定量组织弹性，可用文字标记测量点、结节或肝段，测量结果以M/S、KPa值两种显示参数。最大有效检查深度≥14cm。支持相控阵、凸阵、线阵探头。 具备二维剪切波弹性成像技术，采用安全的声辐射力技术，可定性定量软组织弹性值，具有速度、位移、质量等多种质控模式，支持腹部、高频探头。测量取样框大小及位置可调，取样点数量无限制。 |  |
| △2.2.3 | 超声造影成像技术，具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式，采用声诺维造影剂进行造影检查，造影剂有效显示时间≥8分钟（提供图像证明）,造影功能支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头,双幅超声造影模式下支持双穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，并同步显示穿刺针进入深度数值，实时和冻结模式均支持数值显示 |  |
| 2.3 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) |  |
| 2.3.1 | 一般测量：距离、面积、周长等 |  |
| 2.3.2 | 妇科测量和计算, 外周血管测量和计算, 心脏功能测量和计算, 泌尿科测量和计算 |  |
| 2.3.3 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生 儿髋关节角度等 |  |
| 2.3.4 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.3.5 | 自动血管内中膜测量：支持自动颈动脉内膜-中层厚度测量 |  |
| 2.3.6 | 小儿髋关节测量 1）支持 alpha 角、alpha 角和 beta 角、股骨头覆盖面 2）支持Graf图表 3）超声报告选项，支持Graf图表在机显示 |  |
| 2.4 | 图像存储（电影）回放重现及病案管理单元 |  |
| 2.4.1 | 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历。 |  |
| 2.4.2 | 硬盘容量≥1TB |  |
| 2.4.3 | USB接口≥8个，其中触摸屏上至少两个，可用于图像传输； |  |
| 2.4.4 | 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换 |  |
| 2.5 | 输入/输出信号： |  |
| 2.5.1 | 输入：DVI、DICOM、USB接口、外部视频、RGB彩色视频 |  |
| 2.5.2 | 输出：HDMI或DP高清输出 |  |
| 三 | 系统技术参数及要求： |  |
| 3.1 | 系统通用功能： |  |
| 3.1.1 | 高分辨率彩色液晶显示器≥22英寸OLED自发光显示器，具有调节拉手及万象关节臂设计，可上下左右前后任意调节显示器位置，可前后折叠。可前后折叠；液晶触摸屏≥15.6英寸，可以进行20度角度位置调节，具备主机在机原配耦合剂加热装置，温度3档可调. |  |
| 3.1.2 | 探头接口选择：≥4个，采用致密无针式接口，接口大小一致并全部激活可互换通用，具有磁吸式连接技术 |  |
| 3.1.3 | 预设条件：针对不同检查部位，预置最佳化图像检查条件，减少操作时的调节及常用所需外部调节 |  |
| 3.1.4 | 安全性能：符合国家商品安全质量要求 |  |
| 3.2 | 探头规格： |  |
| 3.2.1 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频，投标机型可选配的探头，至少有一把是采用透镜技术或单晶体技术或冰晶技术 |  |
| 3.2.2 | 腹部凸阵探头：1.4-4.5 MHz |  |
| 3.2.3 | 小器官线阵探头：3.5-8.5MHz |  |
| 3.2.4 | 血管线阵探头：5.0-13.35MHz |  |
| 3.2.5 | 相控阵心脏探头：1.33-3.7MHz |  |
| 3.2.6 | B/D 兼用：凸阵：B/PWD；线阵：B/PWD；相控阵：B/PWD、B/CWD |  |
| 3.3 | 二维显像主要参数 |  |
| 3.3.1 | 成像速率：相控阵探头，全视野，深度≥18cm时，最高线密度下，帧速度≥65帧/秒；凸阵探头，全视野，深度≥18cm时，最高线密度下，帧速度≥40帧/秒 |  |
| 3.3.2 | 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit |  |
| 3.3.3 | 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦 |  |
| 3.3.4 | 增益调节：TGC增益补偿≥8段，B/M可独立调节 |  |
| 3.3.5 | 接收超声信号系统动态范围≥383dB |  |
| 3.3.6 | 高清放大：放大时信息量增加，增加感兴趣区细节显示及图像帧频 |  |
| 3.3.7 | 可视动态范围：10-80 dB，步进≤1 |  |
| 3.3.8 | 回放重现：灰阶图像回放最高可达4000帧，回放时间≥350秒，并能进行测量和计算 |  |
| 3.3.9 | 系统频率范围 1–21 MHz |  |
| 3.3.10 | 线密度 ≥ 512线/帧 |  |
| 3.4 | 彩色多普勒 |  |
| 3.4.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示 |  |
| 3.4.2 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，深度≥18cm时，彩色扫描帧速率≥10帧/秒 |  |
| 3.4.3 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI） |  |
| 3.4.4 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV） |  |
| 3.4.5 | 彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号） |  |
| 3.4.6 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 3.4.7 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° |  |
| 3.5 | 频谱多普勒 |  |
| 3.5.1 | 显示模式：脉冲波多普勒（PWD），连续波多普勒 (CWD)，高脉冲重复频率 (HPRF) |  |
| 3.5.2 | 频谱多普勒 (PWD) 的中心频率可选择≥2个 |  |
| 3.5.3 | 频谱多普勒取样容积范围：1.0mm---20mm多级可调 |  |
| 3.5.4 | 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪声信号) |  |
| 3.5.5 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度≥10 m/s，CWD血流速度≥19 m/s |  |
| 3.5.6 | 显示控制：反转显示（上/下） 、零移位、B-刷新、放大、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |  |
| 3.5.8 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 数量：主机1台 |  |
| 4.2 | 探头4把，包含心脏探头，小器官探头，血管高频探头，腹部探头，各一把 |  |
| 4.3 | 工作站一套（含计算机、打印机、高清采集卡及PACS接口费）、超声椅1把、超声检查床一张 |  |
| 4.4 | 探头穿刺架一个 |  |
| 五 | 其他要求 |  |
| 5.1 | 专用工具：提供设备维修和维护必要的专用工具。 |  |
| 5.3 | 列出选配件价格，不含在总价中，未单独说明均视为免费提供。 |  |
| 5.4 | 技术服务： |  |
| 5.4.1 | 在货物到达使用单位后，投标人应在3天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 |  |
| 5.4.2 | 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收 |  |
| 5.4.3 | 在中国境内有相应的零配件仓库 |  |
| 5.4.4 | 中国境内有相应的维修机构 |  |
| 5.4.5 | 提供产品最新注册证（包含附件、更新内容） |  |

各投标人如实响应采购要求，提供《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保质期 |  |
| ▲1.1 | 设备验收合格后，整机免费保修2年（提供原厂售后承诺需加盖原厂公章，同时可在原厂保修系统内查询到该设备保修范围及保修年限，与投标文件相符），终身维修，保修期内不收取任何费用，保修期外仅收取配件成本费。 |  |
| 1.2 | 每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过1天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。提供制造商国内售后服务部门出具的保修承诺函。 |  |
| 1.3 | 投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。 |  |
| 2 | 付款方式 |  |
| 2.1 | 中标人若为中小企业，采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同总额的40%的预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。 中标人若为大型企业，合同款项在安装验收合格并收到发票后7个工作日后支付。 |  |
| 3 | 售后服务 |  |
| 3.1 | 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修（包括节假日）。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。 |  |
| 3.2 | 供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。 |  |
| 3.3 | 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供常用配件及消耗品的价格清单，提供维修点的分布情况。 |  |
| 3.4 | 供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。 |  |
| 4 | 技术支持 |  |
| 4.1 | 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 5 | 培训 |  |
| 5.1 | 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。 |  |
| 5.2 | 卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 |  |
| 5.3 | 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 6 | 安装调试 |  |
| 6.1 | 安装地点：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）指定地点 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |  |
| 6.4 | 安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 6.5 | 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。 |  |
| 6.6 | 随机资料：提供用户仪器说明书，操作手册，维修手册。 |  |
| 7 | 验收 |  |
| 7.1 | 供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 |  |
| 7.2 | 验收过程中所发生的所有费用由卖方承担，含在投标总价中。 |  |
| 8 | 交货 |  |
| ▲8.1 | 交货期：签订合同后，接到医院通知45日内。 |  |
| 8.2 | 交货地点：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）指定地点。 |  |
| 9 | 报价方式 |  |
| 9.1 | 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 |  |

## 标项2：超声诊断仪  1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备主要功能及用途：实时三维彩色多普勒超声诊断仪，满足妇/产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研等。 |  |
| 二 | 主要技术规格 |  |
| 1. | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |
| 1.1 | ≥23英寸高分辨率LCD显示器 |  |
| 1.2 | 全数字化彩色超声诊断系统主机，系统数字化处理通道数≥600,000,000 |  |
| 1.3 | 二维成像优化功能 |  |
| 1.3.1 | 系统动态范围≥410dB（附技术白皮书或Datasheet证明） |  |
| △1.3.2 | 具备X-RES核磁像素优化技术或DTCE动态组织对比增强技术或SRI II (Speckle Reduction Imaging)斑点噪音消除技术或HI-REZ智能滤波成像技术； |  |
| 1.3.3 | 实时空间复合成像技术用于腹部和线阵探头，多级别可调。加彩色模式后此技术不取消。 |  |
| 1.3.4 | 智能化斑点噪声抑制技术，可调级别5级，应用于所有成像模式与探头 |  |
| 1.3.5 | 具备组织谐波成像，并支持所有成像探头 |  |
| 1.3.6 | 具备二维灰阶血流成像技术，支持二维彩色多普勒成像立体化呈现 |  |
| 1.4 | 容积超声优化功能 |  |
| 1.4.1 | 一体化实时立体成像技术,容积帧最高＞800容积帧/秒 |  |
| 1.4.2 | 二维、胎儿面部三维成像，频谱多普勒模式自动图像优化调整 |  |
| 1.4.3 | 容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腔内，血管、小器官容积探头，无需转动探头，最大偏转角度可达±60度 |  |
| 1.4.4 | 容积智能斑点噪声抑制技术，可在腹部及腔内容积探头上实现，可优化容积图像品质 |  |
| 1.4.5 | 具有容积成像和虚拟光源移动技术，支持≥3个独立的可移动光源 |  |
| 1.4.6 | 容积能量模式直方图技术 |  |
| 1.4.7 | 3D/4D 曲线取样成像技术，任意曲线或直线切割3D平面 |  |
| 1.5 | 妇产超声专业化软件 |  |
| 1.5.1 | 具备超声造影功能，可应用于腹部凸阵与腔内容积探头，可实现实时双侧三维输卵管造影（报单价，含在投标总价中） |  |
| 1.5.2 | 具备自动颈后透明层（NT）厚度测量功能 |  |
| 1.5.3 | 主机内置ESHRE与ESGE指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态（附指南示意图）（提供该功能报价，含在投标总价中） |  |
| 1.5.4 | 具备超声断层成像技术。可应用于盆底超声检查等。 |  |
| 1.5.5 | STIC高级时间空间相关成像，用于 4D 胎儿心脏成像技术，并可支持STIC M型 |  |
| 1.5.6 | 具备计算机辅助胎儿心脏诊断技术，通过对胎儿心脏容积数据的操作获取胎儿心脏筛查切面。 |  |
| 1.5.7 | 具备不规则体积测量技术 |  |
| 1.5.8 | 具备胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，可自动识别符合国际妇产超声学会ISUOG关于胎儿颅脑扫查的4个标准切面，并自动测量并标注相关生物指标。 |  |
| 1.5.9 | 具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估 |  |
| 2. | 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |  |
| 2.1 | 一般测量（包括腹部、泌尿、小器官等软件包） |  |
| 2.2 | 妇、产科测量 |  |
| 2.3 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.4 | 心脏功能测量 |  |
| 2.5 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.6 | 定量能量直方图显示 |  |
| 3. | 技术参数及要求 |  |
| 3.1 | 系统通用功能： |  |
| 3.1.1 | 监 视 器：≥23″高分辨率彩色LCD显示器 器扫描方式：逐行扫描，高分辨率； |  |
| 3.1.2 | 主机LCD触摸屏：≥12″ |  |
| 3.1.3 | 主机控制台可电动调节高度，并可左右转动； |  |
| 3.1.4 | 探头接口：≥4个，探头接口为无针触点式接口 |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 要求配备探头：电子凸阵探头，腹部容积探头，高频线阵探头 |  |
| 3.2.2 | 频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示 |  |
| 3.2.3 | B/D兼用：线阵：B/PWD 凸阵：B/PWD |  |
| 3.3 | 探头配置 |  |
| 3.3.1 | 配置4把探头：腹部二维凸阵探头1个、腹部容积探头1个、腔内容积探头1个、高频线阵探头1个 |  |
| 3.3.2 | 探头扫描： 电子凸阵：超声频率2.0-6.0 MHz 腹部容积：超声频率1.0-7.0MHz 高频线阵：超声频率4.0-13.0MHz 腔内容积：超声频率4.0-9.0MHz |  |
| ▲3.3.3 | 要求提供≥2把具备XDclear或者Matrix或者xMatrix先进技术探头 |  |
| 3.3.4 | 腹部容积探头阵元数≥570个 |  |
| 3.3.5 | 扫描深度：系统可支持最大扫描深度≥48cm |  |
| 3.3.6 | 接收方式：多倍信号并行处理，接收超声信号动态范围＞270 dB |  |
| △3.3.7 | 扫描角度： 腹部凸阵探头二维最大扫描角度≥110°（非拓展）； 腔内容积探头二维最大扫描角度≥185°，容积最大扫描角度≥185°x 120° |  |
| 4. | 输入输出信号 |  |
| 4.1 | 输入：S-Video，复合视频 |  |
| 4.2 | 输出：复合视频、S—视频、USB、VGA |  |
| 4.3 | 开通DICOM 3.0接口及传输能力，并承担接口费用。 |  |
| 4.4 | 具备STL格式直接输出（无需转换）功能，可支持3D打印（报单价，含在投标总价中）” |  |
| 4.5 | 支持专业产前筛查风险评估报告 |  |
| 5 | 其它 |  |
| 5.1 | 工作站一套(含计算机、打印机、高清采集卡及PACS接口费)、超声椅1把、超声检查床一张、耦合剂加热器一台。 |  |
| 5.2 | 专用工具：提供设备维修和维护必要的专用工具。 |  |
| 5.3 | 列出选配件价格，不含在总价中，未单独说明均视为免费提供。 |  |

各投标人如实响应采购要求，提供《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保质期 |  |
| ▲1.1 | 设备验收合格后，整机免费保修1年（提供原厂售后承诺需加盖原厂公章，同时可在原厂保修系统内查询到该设备保修范围及保修年限，与投标文件相符），终身维修。 |  |
| 1.2 | 每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过1天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。提供制造商国内售后服务部门出具的保修承诺函。 |  |
| 1.3 | 投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。 |  |
| 2 | 付款方式 |  |
| 2.1 | 中标人若为中小企业，采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同总额的40%的预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。 中标人若为大型企业，合同款项在安装验收合格并收到发票后7个工作日后支付。 |  |
| 3 | 售后服务 |  |
| 3.1 | 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修（包括节假日）。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。 |  |
| 3.2 | 供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。 |  |
| 3.3 | 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供常用配件及消耗品的价格清单，提供维修点的分布情况。 |  |
| 3.4 | 供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。 |  |
| 4 | 技术支持 |  |
| 4.1 | 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 5 | 培训 |  |
| 5.1 | 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。 |  |
| 5.2 | 卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 |  |
| 5.3 | 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 6 | 安装调试 |  |
| 6.1 | 安装地点：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）指定地点 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |  |
| 6.4 | 安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 6.5 | 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。 |  |
| 6.6 | 随机资料：提供用户仪器说明书，操作手册，维修手册。 |  |
| 7 | 验收 |  |
| 7.1 | 供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 |  |
| 7.2 | 验收过程中所发生的所有费用由卖方承担，含在投标总价中。 |  |
| 8 | 交货 |  |
| ▲8.1 | 交货期：签订合同后，接到医院通知30日内。 |  |
| 8.2 | 交货地点：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）指定地点。 |  |
| 9 | 报价方式 |  |
| 9.1 | 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 |  |

## 标项3：数字乳腺DR机  1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称：全数字化乳腺机 |  |
| 2 | 数量：1套 |  |
| 3 | 用途：可用于乳腺疾病诊断、乳腺癌筛查。 |  |
| 4 | 高压发生器 |  |
| 4.1 | 高压发生器类型：高频逆变式 |  |
| 4.2 | 功率：≥7kW |  |
| 4.3 | 最大曝光电压：≥49kV |  |
| 4.4 | 最小曝光电压：≤20kV |  |
| 4.5 | 曝光电压每档调节的大小：1kV微调 |  |
| 4.6 | 曝光mAs范围：3-500 mAs |  |
| 4.7 | mA范围：大焦点≥200mA |  |
| 4.8 | mA范围：小焦点≥50mA |  |
| ▲4.9 | X线管支架：一体化机架（机架含电源柜、高压发生器、高压逆变器、X射线管组件等）C臂设计。 |  |
| 5 | X线球管组件 |  |
| 5.1 | 阳极材质：钨靶 |  |
| 5.2 | 阳极设计：双靶角，16°（大焦点），10°（小焦点） |  |
| 5.3 | 焦点：小焦点≤0.1mm，大焦点≤0.3mm |  |
| 5.4 | 阳极转速：≥9500RPM |  |
| 5.5 | 阳极热容量：≥300kHU |  |
| 5.6 | 滤过材料：铑/银/铍 |  |
| 5.7 | 准直器模式：自动和手动模式 |  |
| 5.8 | 准直器预设尺寸至少包含：24x29cm, 18x24cm，15x15cm 三种规格 |  |
| 6 | C型臂机架 |  |
| 6.1 | C型臂设计（非环型臂） |  |
| 6.2 | 最低高度≤71cm |  |
| 6.3 | 最高高度≥140cm |  |
| 6.4 | 摄影平台高度调节范围：≥70cm |  |
| 6.5 | 摄影臂旋转范围：≥340º |  |
| 6.6 | SID：≥67cm |  |
| 6.7 | 双功能脚踏板2个 |  |
| 6.8 | 脚踏板功能：可控制压迫板和C型臂升降 |  |
| 7 | 数字平板探测器要求 |  |
| 7.1 | 探测器技术：基于TFT的直接转换技术 |  |
| 7.2 | X线吸收材质：非晶硒 |  |
| 7.3 | 探测器有效成像野：≥ 24×29cm |  |
| △7.4 | 高分辨率采集矩阵：≥ 3328×4096 |  |
| △7.5 | 探测器空间分辨率：≥7 lp/mm |  |
| ▲7.6 | 像素大小：≤85μm |  |
| 7.7 | 图像灰阶度：≥14bit |  |
| 7.8 | DQE≥50％ at 0.2lp/mm |  |
| 8 | 自动曝光功能 |  |
| 8.1 | 全自动曝光：根据乳腺厚度和密度全自动选择所有成像参数，有预曝光系统 |  |
| 8.2 | AEC手动设置位置有7个位置 |  |
| 8.3 | 手动设置曝光参数 |  |
| 8.4 | 曝光后参数显示：压力、SID、KV、mA均有显示 |  |
| 9 | 曝光模式 |  |
| 9.1 | 手动曝光模式或自动曝光模式 |  |
| 10 | 压迫系统 |  |
| 10.1 | 压迫模式：电动/手动 |  |
| 10.2 | 具有双重压迫模式：首次激活为预压迫模式，第二次激活为全压迫模式 |  |
| 10.3 | 手动压迫模式：最大压力300N |  |
| 10.4 | 压力、压迫厚度显示 |  |
| 10.5 | 双功能压迫板：标准压迫模式与柔性压迫模式一键转换 |  |
| 10.6 | 智能压迫系统：压迫板根据拍摄体位自动调整到位，无需手动操作 |  |
| 10.7 | 曝光后自动释放压迫板功能 |  |
| 10.8 | 可提供压迫板≥2块 |  |
| 11 | 滤线栅 |  |
| 11.1 | 放大拍片时，滤线栅自动移开，无需手动拆除 |  |
| 11.2 | 高通透性滤线栅 |  |
| 12 | 采集工作站 |  |
| 12.1 | 曝光参数控制和图像采集一体式操作界面 |  |
| 12.2 | 双显示屏采集工作站，分辨率≥1.2M包括：一个显示器用于显示2D与TOMO图像。另一个显示器用于进行患者设置与曝光参数设置。 |  |
| 12.3 | 硬盘：≥1TB |  |
| 12.4 | 内存：≥16GB |  |
| 12.5 | 多核 Intel CPU |  |
| 12.6 | 输出接口：Dicom 通用数字输出接口 |  |
| 12.7 | DICOM协议：Worklist、Print、Storage Commitment、Query/Retrieve |  |
| 12.8 | 采集工作站有DVD光盘刻录功能 |  |
| 12.9 | 图像存储容量：≥9000个病例，36000张图像 |  |
| 12.10 | 紧急压迫释放按钮 |  |
| 12.11 | 采集工作站配备UPS |  |
| 12.12 | 采集工作站配脚踏曝光开关 |  |
| ▲13 | 投标机型具备或可升级通过断层扫描图像进行乳房定位活检装置（提供医疗器械注册证扫描件） |  |
| 14 | 投标机型具备或可升级数字乳腺三维断层摄影功能 |  |
| 15 | 其他 |  |
| 15.1 | 提供防护用品一套 |  |
| 15.2 | 提供PACS接口费 |  |
| 15.3 | 提供一套工位（包含电脑，升降桌，椅子，乳腺专用5兆屏） |  |
| 15.4 | 提供具有资质的检测机构出具的计量、放射性能和防护检测合格报告，检测费用包含在总价中 |  |

各投标人如实响应采购要求，提供《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保质期 |  |
| ▲1.1 | 设备验收合格后，整机免费保修1年（提供原厂售后承诺需加盖原厂公章，同时可在原厂保修系统内查询到该设备保修范围及保修年限，与投标文件相符），终身维修，保修期内不收取任何费用，保修期外仅收取配件成本费。 |  |
| 1.2 | 每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过1天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。提供制造商国内售后服务部门出具的保修承诺函。 |  |
| 1.3 | 投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。 |  |
| 2 | 付款方式 |  |
| 2.1 | 中标人若为中小企业，采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同总额的40%的预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。 中标人若为大型企业，合同款项在安装验收合格并收到发票后7个工作日后支付。 |  |
| 3 | 售后服务 |  |
| 3.1 | 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修（包括节假日）。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。 |  |
| 3.2 | 供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。 |  |
| 3.3 | 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供常用配件及消耗品的价格清单，提供维修点的分布情况。 |  |
| 3.4 | 供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。 |  |
| 4 | 技术支持 |  |
| 4.1 | 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 5 | 培训 |  |
| 5.1 | 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。 |  |
| 5.2 | 卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 |  |
| 5.3 | 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 6 | 安装调试 |  |
| 6.1 | 安装地点：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）指定地点 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |  |
| 6.4 | 安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 6.5 | 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。 |  |
| 6.6 | 随机资料：提供用户仪器说明书，操作手册，维修手册。 |  |
| 7 | 验收 |  |
| 7.1 | 供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 |  |
| 7.2 | 验收过程中所发生的所有费用由卖方承担，含在投标总价中。 |  |
| 8 | 交货 |  |
| ▲8.1 | 交货期：签订合同后，接到医院通知60日内。 |  |
| 8.2 | 交货地点：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）指定地点。 |  |
| 9 | 报价方式 |  |
| 9.1 | 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 |  |

## 标项4：口腔CBCT  1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于口腔科 X 射线的 3D 全方位摄影诊断，满足口内、口外、修复、种植、正畸、牙周、颌面外科等专业对三维影像的诊断需要，设备为三合一配置，可直接进行三维影像，二维全景及二维头颅片的拍摄（非三维重建） |  |
| 1.2 | 设备要求：视野大小多级可调，成像域位置随需可选，用户能随意拍摄任何几颗牙或指定局部区域的三维影像，满足口内、口外、修复、种植、正畸、牙周及颌面外科等专业对三维影像的诊断需要 |  |
| 二 | 技术参数与要求 |  |
| 2.1 | 定位方式：支持并提供开放式定位，病人定位没有镜面反射，方便轮椅患者拍摄，医患可面对面交流，定位直观准确 |  |
| 2.2 | 球管性能：支持并提供，锥形束 3D 曝光时提供脉冲扫描，短促的曝光减小病人辐射，消除动态伪影；全景曝光时采用微电脑控制的高频恒压直流方式扫描，图像对比突出，亮度均匀，成像质量更好 |  |
| 2.2 | 4刀片式瞄准器：支持并提供全新铜质刀片的初级狭缝，使软组织成像更加清晰，狭缝大小形状可随电脑程序自由调节，方便日后升级 |  |
| ▲2.4 | 3D平板探测器：支持并提供非晶硅平板探测器（非CMOS探测器），探测器物理像素≤127μm，无变形失真，密度对比度好，标准体素100μm，可扩展升级到75μm体素的超高清三维影像 |  |
| 2.5 | 2D专用传感器：支持并提供头侧拍摄专用的2D线性高精度CCD传感器一块（非CMOS探测器），像素≤48μm，灰度≥16bit。探测器亦可用于二维全景片的直接拍摄 |  |
| 2.6 | 球管阳极电流：可调，阳极电流≥1-16mA，可根据病人不同进行调节 |  |
| 2.7 | 球管阳极电压：可调，阳极电压可选范围广，最低可调电压≤60kv，同时最高可调电压≥90kv，无论软组织还是骨组织都能获得更清晰的图像，kv值可根据病人不同进行调节 |  |
| 2.8 | 球管焦点：球管焦点≤0.5mm，固定阳极 |  |
| 2.9 | 高频射线发生器频率：≥140kHz，并且符合最新环保标准 |  |
| 2.10 | 曝光时间：CT的最短曝光扫描时间≤20秒，实际累计最短CT曝光时间≤8秒 |  |
| 2.11 | 扫描角度及曝光脉冲：支持并提供200度旋转拍摄及360度旋转拍摄，由此可产生更低的辐射剂量 |  |
| 2.12 | 无限多关节机器人臂：无限升级投照程序，自由定义3D成像区域位置 |  |
| 2.13 | 头颅测量臂及扫描装置：支持并提供 |  |
| 2.14 | 3激光束定位功能：支持并提供 |  |
| 2.15 | 三维CT成像定位工具：支持并提供，定位头夹，适合三维CT拍摄，定位准确，病人无压力，不紧张 |  |
| 2.16 | 全景及头颅定位固定颞夹：支持并提供纤维制作，可消毒可高温高压灭菌 |  |
| 2.17 | 真彩色液晶触摸控制面板：支持并提供彩色中文触摸控制屏、可视面积≥10 英寸、图形化显示 |  |
| 2.18 | 三维CT成像程序：支持并提供牙列成像程序、颞颌关节成像程序、上颌窦成像程序、颌部成像程序、面部成像程序、低辐射成像程序，可扩展耳鼻喉科（ENT）拍摄程序，可同时供五官科进行诊断使用 |  |
| 2.19 | 三维成像位置调节功能：支持并提供，可从触摸屏界面指定拍照位置，并使用小摇杆控制进行微调 |  |
| ▲2.20 | 高速三维成像影像体积（直径x高度）：单次拍摄最大视野 FOV≥Ø160x100mm（直径x高度），此视野的最高精度≤200微米体素 |  |
| 2.21 | 电压电流分别调节功能：支持并提供电压电流的五种预设组合，也可分别独立调节，以适应每位病人的不同 |  |
| 2.22 | 三维动态X射线控制功能：三维成像曝光中，根据每个病人解剖结构不同，自动动态调整 mA值大小以达到最佳成像效果，有效减小放射剂量 |  |
| 2.23 | 全景配套拍照程序及定位系统：全景程序适合日常诊断，相当于为用户增加了一台数字化全景机，可利用平板或用 CCD 直接进行二维全景片的拍摄（非三维重建全景） |  |
| ▲2.24 | 头颅测量配套程序：可拍摄正位、侧位，可设定大小，可拍摄范围≥30x27cm（宽x高），最高精度≤48微米 |  |
| 2.25 | 3D重建服务器：支持并提供原厂高速重建服务器，Linux操作系统，终生无病毒困扰，最快三维拍摄的重建时间≤30秒 |  |
| 2.26 | 印模扫描：可升级支持印模扫描，同时支持石膏模型和乳胶模型拍摄 |  |
| △2.27 | 正畸模块：支持并提供原厂头颅正畸标识绘图分析模块，支持模板的自动标志点生成，提高诊断效率 |  |
| 2.28 | 病人管理、图像处理，信息一体化软件：支持并提供综合病历管理功能,全面处理所有3D及2D口腔影像（全景、头 颅、牙片、口腔内窥镜）,图像后期处理，距离角度测定,标记提 示（中文输入），打印等，可以连接同品牌牙椅等设备 |  |
| 2.29 | 影像处理工具：支持并提供图像移动、翻转、放大、对比度调节、亮度调节、画图标注；测量工具：距离、角度；三维影像显示： CT值调节、剖面影像 |  |
| 2.30 | 微软SQL数据库软件：支持并提供储存病人信息及相关拍摄信息，诊断病例等 |  |
| 2.31 | DICOM DIR（Media Storage）基本协议功能：支持并提供本地DICOM输出输入等基本DICOM功能，方便用户日常使用 |  |
| 2.32 | 三维浏览器 模块功能：支持并提供实现日常诊断，XYZ切片轴观察，3D模型观察，即时重切片，三维即时切片，彩色渲染，长度及角度测量，骨密度测量，中文标注，报告生成及打印，特定视角保存等功能 |  |
| 2.33 | 三维处理功能 ：支持并提供多平面重建，有标准的轴面、冠状面、矢状面视图，形成的三维影像有6种以上渲染方式可调，任意移动及旋转影像即时完成无需重新运算；有三维导航，结合旋转、缩放、透明化等功能 |  |
| 2.34 | 多断层切片程序模块功能 ：支持并提供种植牙研究，沿颌弓长轴的垂直多重切片，切片角度间距均可调节，切片数可设定3至24片，方便观察，测量及标注功能。 |  |
| 2.35 | 输出三维浏览器功能，实现信息共享：支持并提供三维图像可直接输出至硬盘或U盘，三维浏览器同步生成，用户可携带浏览器程序至任意计算机浏览，无需安装即可调用图像并进行测量诊断等工作。且三维浏览器包含软件的全部功能，除可完成测量浏览的功能外，更可在输出的浏览器那个实现种植体摆放等高级功能，实现无限扩展 |  |
| 2.36 | 光盘直接刻录功能：支持并提供同时输出二维及三维图像包含浏览器直接到CD，无需启动外部第三方光盘刻录软件 |  |
| 2.37 | 报告生成及打印工具集成功能：支持并提供任意添加及编辑诊断报告模板，可插入不同类型的2D及3D影像及标注，诊断文本等信息，灵活应用于不同用户的不同诊断需求 |  |
| 2.38 | 种植规划软件模块：支持并提供同品牌种植计划模块，无须调用第三方软件，实时诊断分析，原厂种植规划软件，提供种植体三维放置和神经管描绘工具，种植体库包含许多制造商的逼真种植体模型，极其有助于治疗计划， 描绘工具可以清楚地标识下颌神经管。放置种植体后，可以进行种植体周围骨密度检测 |  |
| △2.39 | 3D数据整合：支持并提供CT影像可与同品牌三维口内扫描仪数据整合，软件模块中包含三维口内扫描及设计模块，并可通过同品牌3D打印机打印种植导板等 |  |
| 2.40 | 多用户网络终端许可：支持并提供网络多用户连接，支持5个以上客户端的同时三维种植计划功能 |  |
| 2.41 | DICOM打印：支持并提供连接DICOM打印机网络上打印胶片 |  |
| 2.42 | DICOM高级功能：支持并提供打印，worklist，查询找回等全部高级DICOM功能，可完全连接PACS网络 |  |
| 2.43 | 软件兼容性：支持并提供兼容Windows 7、Windows 10 64位、苹果MAC OS系统 |  |
| 三 | 其他 |  |
| 3.1 | 提供防护用品成人和儿童各1套 |  |
| 3.2 | 专用工具：提供设备维修和维护必要的专用工具 |  |
| 3.3 | 列出选配件价格，不含在总价中，未单独说明均视为免费提供 |  |
| 3.4 | 提供具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在总价中 |  |
| 3.5 | 提供PACS接口费用 |  |
| 3.6 | 提供种植工具盒1套 |  |

各投标人如实响应采购要求，提供《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保质期 |  |
| ▲1.1 | 设备验收合格后，整机免费保修2年（提供原厂售后承诺需加盖原厂公章，同时可在原厂保修系统内查询到该设备保修范围及保修年限，与投标文件相符），终身维修，保修期内不收取任何费用，保修期外仅收取配件成本费。 |  |
| 1.2 | 每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过1天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。提供制造商国内售后服务部门出具的保修承诺函。 |  |
| 1.3 | 投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。 |  |
| 2 | 付款方式 |  |
| 2.1 | 中标人若为中小企业，采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同总额的40%的预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。 中标人若为大型企业，合同款项在安装验收合格并收到发票后7个工作日后支付。 |  |
| 3 | 售后服务 |  |
| 3.1 | 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修（包括节假日）。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。 |  |
| 3.2 | 供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。 |  |
| 3.3 | 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供常用配件及消耗品的价格清单，提供维修点的分布情况。 |  |
| 3.4 | 供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。 |  |
| 4 | 技术支持 |  |
| 4.1 | 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 5 | 培训 |  |
| 5.1 | 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。 |  |
| 5.2 | 卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 |  |
| 5.3 | 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 6 | 安装调试 |  |
| 6.1 | 安装地点：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）指定地点 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |  |
| 6.4 | 安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 6.5 | 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。 |  |
| 6.6 | 随机资料：提供用户仪器说明书，操作手册，维修手册。 |  |
| 7 | 验收 |  |
| 7.1 | 供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 |  |
| 7.2 | 验收过程中所发生的所有费用由卖方承担，含在投标总价中。 |  |
| 8 | 交货 |  |
| ▲8.1 | 交货期：签订合同后，接到医院通知30日内。 |  |
| 8.2 | 交货地点：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）指定地点。 |  |
| 9 | 报价方式 |  |
| 9.1 | 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 |  |

## 标项5：数字化医用X射线摄影系统  1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标内容 | 招标参数要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能需求 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统 |  |
| 2 | 主要技术规格 |  |  |
| 2.1 | 高压发生器 | 具备，投标书注明品牌型号 |  |
| 2.1.1 | 标称功率 | ≥80kW |  |
| 2.1.2 | 逆变频率 | ≥100kHz |  |
| 2.1.3 | 管电压可调范围 | 40kV～150kV |  |
| 2.1.4 | 管电流可调范围 | 10mA～1000mA |  |
| 2.1.5 | 最大输出毫安秒 | ≥1000mAs |  |
| 2.1.6 | 最短曝光时间 | ≤1ms |  |
| 2.1.7 | AEC自动曝光控制 | 具备 |  |
| 2.1.8 | 高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 | 具备 |  |
| 2.2 | X线球管 | 具备，投标书注明品牌型号 |  |
| 2.2.1 | 阳极热容量 | ≥350kHU |  |
| 2.2.2 | 阳极散热率 | ≥97kHU/min（1200W） |  |
| 2.2.3 | 管套热容量 | ≥1350kHU |  |
| △2.2.4 | 球管焦点 | ≤0.6mm/1.2mm |  |
| 2.2.5 | 小焦点功率 | ≥34kW |  |
| 2.2.6 | 大焦点功率 | ≥80kW |  |
| 2.2.7 | 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距 | 具备 |  |
| 2.2.9 | 可通过皮尺测量床旁拍照的距离 | 具备 |  |
| 2.2.10 | 球管垂直运动距离 | ≥1800mm |  |
| 2.2.11 | 球管架沿人体纵轴运动距离 | ≥3400mm |  |
| 2.2.12 | 球管架沿人体横轴运动距离 | ≥2100mm |  |
| 2.2.13 | X线球管沿垂直轴旋转角度 | ≥-150°～+180° |  |
| 2.2.14 | X线球管沿水平轴旋转角度 | ≥±120° |  |
| 2.2.15 | 缩光器旋转角度 | ≥±45° |  |
| 2.2.16 | 缩光器内置三级铜滤线器0.1mm、0.2mm、0.3mm | 具备 |  |
| 2.2.17 | 缩光器照射野可自动调整 | 具备 |  |
| 2.2.18 | 缩光器可调用上次采集的束光野大小 | 具备 |  |
| 2.2.19 | 近台彩色触摸屏 | 具备 |  |
| 2.2.20 | 可视化摆位摄像头，检查过程实时可见患者影像，减少误拍、重拍风险 | 具备 |  |
| 2.3 | 近台操作控制系统 |  |  |
| 2.3.1 | 操控方式 | 电容式触摸屏 |  |
| 2.3.2 | 屏幕尺寸 | ≥10.1英寸 |  |
| 2.3.3 | 屏幕重力感应自动调整方向 | 具备 |  |
| 2.3.4 | 可显示患者信息，如姓名、患者编号等 | 具备 |  |
| 2.3.5 | 大小焦点快速切换 | 具备 |  |
| 2.3.6 | 电离室可调整 | 具备 |  |
| 2.3.7 | 曝光参数可实时调整（如kV、ms、mAs等） | 具备 |  |
| △2.3.8 | 可显示图形化摆位指南，技师可按照该指南对患者进行准确的摆位 | 具备 |  |
| 2.3.9 | 可显示系统状态消息 | 具备 |  |
| 2.4 | 胸片架平板探测器 |  |  |
| 2.4.1 | 探测器材料 | 碘化铯非晶体硅 |  |
| 2.4.2 | 探测器有效尺寸 | ≥42.6×42.6cm |  |
| 2.4.3 | 像素尺寸 | ≤ 139um |  |
| 2.4.4 | 采集灰阶度 | ≥16bits |  |
| 2.4.5 | 空间分辨率 | ≥3.6lp/mm |  |
| 2.4.6 | 采集距阵 | ≥3070 X 3070 |  |
| 2.4.7 | 平板无须额外特殊冷却 | 具备 |  |
| △2.4.8 | DQE（在0.05lp/mm条件下) | ≥78% |  |
| 2.5 | 检查床平板探测器 |  |  |
| 2.5.1 | 探测器结构 | 碘化铯/非晶体硅 |  |
| 2.5.2 | 探测器有效尺寸 | ≥42.6×42.6cm |  |
| 2.5.3 | 像素尺寸 | ≤139um |  |
| 2.5.4 | 采集灰阶度 | ≥16bits |  |
| 2.5.5 | 空间分辨率 | ≥3.6lp/mm |  |
| △2.5.6 | 量子捕获效率（在0.05lp/mm，DQE） | ≥78% |  |
| 2.5.7 | 采集距阵 | ≥ 3070X3070 |  |
| 2.5.8 | 无电缆无线传输所采集图像 | 具备 |  |
| 2.5.9 | 图像预览时间 | ≤ 3秒 |  |
| 2.5.10 | 探测器最大承重 | ≥150kg |  |
| 2.5.11 | 探测器重量 | ≤ 4.2kg |  |
| 2.5.12 | 无线平板探测器可自动充电 | 具备 |  |
| 2.5.13 | 无线平板充满电后可拍摄的最大图像数 | 650张 |  |
| △2.5.14 | 无线平板配备把手，可单手移动，且防止意外摔落 | 具备 |  |
| 2.6 | 摄影床 |  |  |
| 2.6.1 | 床面尺寸 | ≥2300mm×800mm |  |
| 2.6.2 | 床面高度电动调节范围 | ≥515mm～900mm，范围≥385mm |  |
| 2.6.3 | 床面纵向移动范围 | ≥±440mm |  |
| 2.6.4 | 床面横向移动范围 | ≥±140mm |  |
| 2.6.5 | 垂直式脚触开关控制床体的高度升降及床面的锁定及释放 | 具备 |  |
| 2.6.6 | 滤线栅栅比 | ≥13:1 |  |
| 2.6.7 | 滤线栅栅密度 | ≥40lp/cm |  |
| 2.6.8 | 最大承重量 | ≥300kg |  |
| 2.6.9 | 球管与床面自动垂直、水平和倾斜跟踪 | 具备 |  |
| 2.7 | 胸片架 |  |  |
| 2.7.1 | 胸片架可电机驱动高度变化范围 | 315mm-1750mm |  |
| 2.7.2 | 源像距SID | 1000mm-3000mm |  |
| 2.7.3 | 平板接收器可在-20度/+90度变化,并每15度显示刻度，中间任意位置可以停 | 具备 |  |
| 2.7.4 | X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动 | 具备 |  |
| 2.7.5 | 无线遥控器控制胸片架垂直升降和调整束光野大小 | 具备 |  |
| 2.7.6 | 滤线栅栅比 | ≥13:1 |  |
| 2.7.7 | 滤线栅栅密度 | ≥40lp/cm |  |
| 2.8 | 长骨拼接功能 |  |  |
| 2.8.1 | 可实现站卧位长骨拼接 | 具备 |  |
| 2.8.2 | 配备长骨拼接架 | 具备 |  |
| 2.8.3 | 配备长骨拼接标尺 | 具备 |  |
| 2.8.4 | 长骨拼接架最大承重 | ≥200kg |  |
| 2.8.5 | 滤线栅栅比 | ≥13:1 |  |
| 2.8.6 | 滤线栅栅密度 | ≥92lp/cm |  |
| 2.8.7 | 长骨拼接为球管打角度的采集方式 | 具备 |  |
| 2.9 | 系统操作台 |  |  |
| 2.9.1 | 一体机图像采集工作站 | 具备 |  |
| 2.9.2 | 支持与RIS和HIS系统的集成 | 具备 |  |
| 2.9.3 | 主机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置 | 具备 |  |
| 2.9.4 | 图形化器官程序选择 | 具备 |  |
| 2.9.5 | 窗宽窗位调整 | 具备 |  |
| 2.9.6 | 水平和垂直图像镜像 | 具备 |  |
| 2.9.7 | 图像旋转 | 具备 |  |
| 2.9.8 | AP和PA 定位标记 | 具备 |  |
| 2.9.9 | 全屏图像文本标注 | 具备 |  |
| 2.9.10 | 图像放大 | 具备 |  |
| 2.9.11 | 胶片拍照的图像预览功能 | 具备 |  |
| 2.9.12 | 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 | 具备 |  |
| 2.9.13 | 标准、平滑、高对比、高细节四种预定义图像风格一键快速切换，且还可自定义图像风格 | 具备 |  |
| 2.9.14 | 边缘增强 | 具备 |  |
| 2.9.15 | 噪点抑制 | 具备 |  |
| 2.9.16 | DICOM3.0：有DICOM存储、打印，worklist等功能 | 具备 |  |
| 2.9.17 | 主机操作系统 | Windows 10或以上 |  |
| 2.9.18 | 主机工作站操作台内存 | ≥8GB |  |
| 2.9.19 | 硬盘容量 | ≥ 1T |  |
| 2.9.20 | 可存储图像数量 | ≥ 10,000幅 |  |
| 2.9.21 | 显示器 | ≥23.8英寸 |  |
| 3 | 其他 |  |
| 3.1 | 自动升降跟踪防护屏1套 |  |
| 3.2 | 防护用品2套（包含铅衣、铅帽、铅围脖、铅方巾、铅眼镜、铅手套） |  |
| 3.3 | 提供3套工位（包含电动升降桌，椅子，电脑、双屏6兆医用显示屏） |  |
| 3.4 | 提供具有资质的检测机构出具的计量、放射性能和防护检测合格报告，检测费用包含在总价中 |  |
| 3.5 | 提供PACS系统接口费用 |  |
| 3.6 | 列出选配件价格，不含在总价中，未单独说明均视为免费提供 |  |

各投标人如实响应采购要求，提供《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。

三、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保质期 |  |
| ▲1.1 | 设备验收合格后，整机免费保修1年（提供原厂售后承诺需加盖原厂公章，同时可在原厂保修系统内查询到该设备保修范围及保修年限，与投标文件相符），终身维修，保修期内不收取任何费用，保修期外仅收取配件成本费。 |  |
| 1.2 | 每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过1天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。提供制造商国内售后服务部门出具的保修承诺函。 |  |
| 1.3 | 投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。 |  |
| 2 | 付款方式 |  |
| 2.1 | 中标人若为中小企业，采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同总额的40%的预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。 中标人若为大型企业，合同款项在安装验收合格并收到发票后7个工作日后支付。 |  |
| 3 | 售后服务 |  |
| 3.1 | 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修（包括节假日）。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。 |  |
| 3.2 | 供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。 |  |
| 3.3 | 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供常用配件及消耗品的价格清单，提供维修点的分布情况。 |  |
| 3.4 | 供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。 |  |
| 4 | 技术支持 |  |
| 4.1 | 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 5 | 培训 |  |
| 5.1 | 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。 |  |
| 5.2 | 卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 |  |
| 5.3 | 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 6 | 安装调试 |  |
| 6.1 | 安装地点：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）指定地点 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |  |
| 6.4 | 安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 6.5 | 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。 |  |
| 6.6 | 随机资料：提供用户仪器说明书，操作手册，维修手册。 |  |
| 7 | 验收 |  |
| 7.1 | 供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 |  |
| 7.2 | 验收过程中所发生的所有费用由卖方承担，含在投标总价中。 |  |
| 8 | 交货 |  |
| ▲8.1 | 交货期：签订合同后，接到医院通知30日内。 |  |
| 8.2 | 交货地点：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）指定地点。 |  |
| 9 | 报价方式 |  |
| 9.1 | 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 |  |

# 第五章  采购合同模板

（仅供签合同时参考）

项目名称：                                      项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于             公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（不适用）

1.履约保证金金额：/

2.履约保证金缴纳：乙方在  /  向甲方缴纳。

3.缴纳方式：向甲方指定账户电汇、支票、汇票、银行或保险公司保函等甲方认可的方式。

4.履约保证金退回：验收合格后，履约保证金自动转为质保金，在货物质保期满后无质量问题，无息退还乙方。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金   /  元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

付款方式：全部货物验收合格后 7天内，采购人向中标人支付合同总价款的100%。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，依次遵照乙方投标文件、招标文件、《合同法》等执行。

4. 本合同一式      份，具有同等法律效力，甲方    份，乙方    份。

5. 合同签署地： 浙江省乐清市

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

# 第六章　投标文件格式

## 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-23215844-1

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-23215844-1

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

## 3. 资格证明文件目录

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

## 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

## 5.商务、技术文件目录

▲（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

▲（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

▲（4）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

▲（5）投标声明函（格式见第六章）；

（6）投标产品一览表（格式见第六章）；

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（10）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（11）售后服务承诺，包括保修期、保修价格、设备配件价格，维修服务费、软件升级等；

（12）业绩证明（详见评分标准要求）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）维修能力（详见评分标准要求）；

（17）投标机型的原厂主要技术规格表、CFDA认可的检测报告、彩页等；

（18）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（19）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（20）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（21）评分方法中的评审证明文件等；

（22）投标人认为需要提供的其他文件。

## 6.投标声明函

投标声明函

致：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

附件：

联合协议

（以联合体形式响应的，提供联合协议；供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合响应各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

## 7.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 制造商\产地 | 规格型号 | 保修期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》一致；

2、填写详细型号，对应到唯一机型。

3、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

## 8.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

## 9.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特别声明： 是否完全同意按招标文件《第五章合同主要条款》中所列条款签订合同？ |  |  |

投标人签章：                          日 期：

## 10.设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章：                          日 期：

## 11. 消耗品或易耗品价格

消耗品或易耗品价格

项目编号：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

## 12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人签章：                          日 期：

## 13.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）综合服务能力提升项目医疗设备项目招标文件（项目编号：0625-23215844-1）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

## 14.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

## 15.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 制造商\产地 | 规格型号 | 投标报价 | 交货期 | 政府采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

1、开标一览表中投标价为DDP医院价格：包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。

2、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

## 16.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |

投标人签章：                          日 期：

## 17.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商均需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

## 18. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）

日  期：

# Footnotes

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。