镇海区三官堂大桥延伸段明海南路交通提升工程设施采购项目

公开采购文件

| 采购编号： | GTCG2020021 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 镇海区三官堂大桥延伸段明海南路交通提升工程设施采购项目 |
| 采购单位： | 宁波市公安局镇海分局交通警察大队 |
| 代理机构： | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 |

二0二0年七月

镇海区三官堂大桥延伸段明海南路交通提升工程设施采购项目

公开采购文件

采购编号：GTCG2020021

采  购   人：宁波市公安局镇海分局交通警察大队（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

代理单位：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

采购文件编制日期：2020年 7 月

目录

第一部分 采购公告	4

第二部分 采购内容及要求	8

第三部分 投标资料表	14

第四部分 评标标准	20

第五部分 主要合同条款	64

第六部分 投标人须知	70

第七部分 投标文件格式	88

第一部分 采购公告

根据宁波市镇海区政府采购办公室下达的政府采购计划，宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司受宁波市公安局镇海分局交通警察大队的委托，就本采购编号下的服务进行国内公开采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、项目名称：镇海区三官堂大桥延伸段明海南路交通提升工程设施采购项目

二、采购编号：GTCG2020021

三、采购方式：公开采购

四、采购内容：

| 采购内容 | 项目完成期 | 采购预算价（上限价） | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通信号控制系统、交通视频监控（高空瞭望）系统、高清视频综合信息采集系统、交通智能卡口（单行线）、事件检测系统、交通信息诱导系统等。具体详见第二部分 采购内容及要求 | 自合同签订之日起40日历天内完成系统交付并运行使用 | 518万元 | 符合国家、行业及地方相关质量验收标准、规范及指南等要求 |

五、合格投标人的资格要求（本项目采用资格后审）

(一)、投标人一般资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的的政府采购活动。

(二)、投标人的特定条件：

1、具备独立法人资格；

2、本项目 不 接受联合体形式投标。

六、获取采购文件的时间期限、地点、方式及售价

1、获取采购文件的时间期限：自公告发布时间至2020年8月17日16时00分止；

2、获取采购文件的地点：浙江政府采购网本项目公告附件；

3、获取采购文件方式：在线获取，投标人直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）以潜在供应商的名义下载电子采购文件(以游客名义获取的采购文件不予认可，其投标视作无效投标)：

（1）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》规定，在“政府采购云平台”（www.zcygov.cn）或“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）注册的投标人获取路径：【用户登录】—【项目采购】—【获取采购文件】；

（2）未注册投标人获取路径：【商家入驻】—完成政府采购供应商入驻注册—【项目采购】—【获取采购文件】，请注意注册所需时间。

注册流程：https://ms.zcygov.cn/pages/register?    注册咨询电话：400-881-7190

（3）未在规定期限内或未按规定方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获得完整的采购文件及所包含的采购需求（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

4、采购文件免费获取。

七、投标保证金

本项目投标保证金为人民币  /   元（本项目不适用）。

八、投标截止时间

1、投标人应于2020年8月21日14时00分 (北京时间)将电子加密文件上传到“政采云”平台，逾期上传或上传不成功的，其投标无效。

2、投标人还可以通过邮寄或现场递交方式递交“备份电子投标文件”或“纸质投标文件”，采用现场递交方式的请于上述投标截止时间前递交至本项目开标地点，采用邮寄方式的请将“备份电子投标文件”或“纸质投标文件” 密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章后于2020年8月21日13时00分(北京时间)前递交至本公告第十二条所述采购代理机构处。采购人或采购代理机构拒绝接收在本条所述截止时间后收到的“备份电子投标文件”或“纸质投标文件”，由此引起的责任由投标人自行承担。

（1）“备份电子投标文件”应为投标人通过“政采云”系统生成的本项目“电子加密投标文件”对应的数据电文形式的电子文件并以介质存储的方式(U盘) (以下简称备份电子投标文件)，该“备份电子投标文件”只有在投标人成功上传“电子加密投标文件”，但无法读取时或在解密时间内无法解密或解密失败时，方可调用“备份电子投标文件”，否则不予调用备份电子投标文件。备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担。

（2）“纸质投标文件”应为本项目“电子加密投标文件”的打印件(以下简称纸质投标文件)，该“纸质投标文件”只有当电子评标无法正常进行时，即转为线下评标时方可调用。若在此种情况下，由于投标人未提供或未在截止时间前提供“纸质投标文件”而导致该投标人作投标无效处理等后果由投标人自行承担。

3、只有成功上传电子加密投标文件的投标人方可进入本条第2款所述环节，即使在本采购文件约定的投标截止时间前邮寄或递交了“备份电子投标文件”或“纸质投标文件”但未在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件者，其全部投标文件无效。

九、开标时间及地点：定于2020年8月21日14时00分 ( 北京时间)在宁波市镇海区公共资源交易中心开标厅四（镇海区骆驼街道金华南路55号）开标。本项目为政采云平台电子交易全流程项目，投标人无需派代表出席开标会议。“政采云” 系统平台上报名联系人（建议多留个电话号码）开标时间段必须保持通信畅通，以便联系沟通，否则相应后果由投标人自行承担。

十、其他事项

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不符合一次性要求的，对其相应质疑不予答复。

3、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在“浙江省政府采购网”政采云平台和宁波公共资源交易网镇海区分网上，投标人应及时登录政采云平台和宁波公共资源交易网镇海区分网查看和下载，未及时查看和下载的责任自负。

4、采购项目需要落实的政府采购政策：详见采购文件。

5、投标与开标注意事项

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

（3）投标文件制作：

①应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

②投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

十一、采购监管及投诉受理单位

采购监管：宁波市镇海区政府采购办公室

联系人：金老师       联系电话：0574-89389666

十二、业务咨询：

采购代理机构：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司

地址：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼     邮编：315202

联系人：傅作琪、 蔡煜、石宗杰          联系电话：0574-86279793

采购人名称：宁波市公安局镇海分局交通警察大队

联系人：张警官  电话：0574- 86637065

日期：2020年7月31日

第二部分 采购内容及要求

## 一、采购内容及要求

三官堂大桥延伸段明海南路科技设施

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交通信号控制系统 | 7套 |
| 2 | 交通视频监控（高空瞭望）系统 | 11套 |
| 3 | 高清视频综合信息采集系统 | 8套 |
| 4 | 交通智能卡口（单行线）、事件检测系统 | 21套 |
| 5 | 交通信息诱导系统 | 3套 |
| 6 | 通信接入 | 1批 |

要求：

1、详细的系统设计；

2、系统配置及硬件配置；

3、设备及材料的运输、安装、调试；按施工设计图纸进行基础施工；

4、系统处理软件；

5、系统试运行；

6、竣工测试；

7、技术培训和售后服务计划；

8、系统竣工时，中标方必须免费提供两套完整的技术资料、维护维修手册和配件清单；

9、路口电源由中标单位接入到机箱；由中标单位负责，接入电源采用RVV2X6mm2电缆，该项目所需的费用计入投标总价；

10、路口机箱电子警察系统与信号灯系统共用（按业主提供的尺寸）；

11、中标单位在与业主签定合同后，应立刻进入施工现场。

12、供应商应提供各产品的质量证明书和国家质量监督检验中心的检测合格报告。

## 二、采购清单

### （一）、交通信号控制系统

| 一、交通信号控制系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| （一） | 中央控制设备 |
| 1 | 交通控制协议 | Scats V6.9 | 个 | 7 |
| 2 | 中心接收光端机 | 提供1路10/100/1000M电口，提供1路千兆SEP光接口，传输距离最大可达100KM以上。配置80KM单纤千兆SEP光模块1块；具备SNMP网络管理功能，可以实现读取与设置远端光端机光口与电口的状态。 | 台 | 7 |
| 3 | 光端机机箱 | 机箱：19英寸，高度≤3U，不少于16个插槽，支持热插拔；配置SNMP网络管理功能板卡1块，可以查看所有本端、远端光端机的工作状态，提供完善的链路故障以及前端所有光端机断电自动检测告警功能，并能判断光路信号丢失时是断纤还是前端掉电与关机；配置双电源，支持双电源单元互相热备份；平均无故障工作时间5万小时以上 | 台 | 1 |
| 4 | 交换机 | 交换容量≥590Gbps，转发性能≥250Mpps如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。千兆电接口数量≥48个；万兆光接口数量≥4个；扩展槽数量≥1。支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，最大VLAN数≥4094；虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持EEE(802.3az)、端口自动Power down功能、端口定时down功能；支持并配置冗余可插拔的电源模块和风扇模块，风扇风向可选。 | 台 | 1 |
| （二） | 路口控制器 |
| 1 | 信号控制机箱 | TYCO/HOUSING(24+24) | 台 | 7 |
| 2 | 信号控制模块 | 24灯组+24检测器 | 台 | 7 |
| 3 | 前端汇聚光端机 | 设备提供≥4路百兆电口， ≥1路千兆光接口，传输带宽为线速1000M；传输距离最大可达100KM及以上；配置80KM单纤千兆SFP光模块1块，配置20KM单纤百兆SFP光模块4块；具备SNMP网络管理功能， 可以被中心端设备读取与设置状态；具备广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错、死机自复位等功能； 双电源，支持过载保护、防反接保护功能； 具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能；具备IP40及以上外壳防护等级；工业导轨式设计；工作温度具备-40℃~ +85℃ | 台 | 7 |
| 4 | 分路漏电保护器 | 16A，漏电电流30mA,漏电使用抗瞬动干扰的AR-R型，提供CCC测试报告，漏电动作时间10-200ms，不脱扣浪涌电流 | 个 | 26 |
| 5 | 总路漏电保护器 | 32A，漏电电流100mA,漏电使用S型（选择型），提供CCC测试报告，漏电动作时间30-500ms，不脱扣浪涌电流 | 个 | 7 |
| （三） | 视频车辆检测器 |
| 1 | 视频车检器 | 定制 | 个 | 26 |
| 2 | 界面板卡 | 定制 | 个 | 7 |
| （四） | 基础工程 |
| 1 | 基础、管线及线缆 | 定制 | 个 | 7 |
| 2 | 光纤租赁 | 裸光纤,5年 | 条 | 7 |
| 3 | 路口取电 | 含配电箱、电缆及管道施工等， | 项 | 7 |
| 3、维保 |
| 序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 维保费 | 信号灯、信号机、监控、高清视频综合信息采集系统、通讯、视频检测等设备（含外场和中心）的维护，3年维保（2年质保期过后） | 项 | 1 |
| 2 | 路口信号灯配时优化 |  | 路口 | 13 |

### （二）、交通视频监控（高空瞭望）系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空瞭望前端设备 | 星光级180°全景一体式网络高清红外智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列全景球机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求 全景摄像机: 传感器类型: 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS 视场角: 水平180°，垂直100° 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 分辨率及帧率: 主码流：50Hz: 25fps ( 5520x2400);60Hz: 30fps ( 5520x2400) 细节跟踪摄像机: 图像传感器: 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON) ；0 Lux with IR 红外功能: 红外照射距离250m；红外灯亮度、角度根据场景智能调整 Smart图像增强: 120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、SmartIR、电子防抖 焦距: 6.0-240mm，40倍光学变倍 水平及垂直范围: 水平360°；垂直-15°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设； 水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设； 垂直预置点速度：200°/s 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile， 分辨率及帧率: 主码流：50Hz:25fps (2560x1440) 60Hz:30fps (2560x1440) 电源接口: DC36V 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M/1000M网络数据；支持 Hi-PoE供电 光纤接口: 采用FC接口，内置光纤模块（1000M网络数据、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离） 具有RS485控制接口 报警输入/输出: 7路报警输入；2路报警输出 音频输入/输出: 1路音频输入；1路音频输出 SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗: DC36V (Max. 90 W), Hi-PoE (Max. 75 W)，IR MAX.12W 工作温度和湿度: -40℃-70℃；湿度小于90% 防护等级: IP66 尺寸: Φ391.8x400.5mm 重量: 18kg | 台 | 2 |
| 2 | 支架及基础 | 定制 | 个 | 2 |
| 3 | 光纤收发器 | 1个10/100BaseT（X）自适应RJ45接口； 1个100BaseFX以太网光纤接口，FC和SC可选；单模单纤，传输距离可达20、40、80公里；支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准；存储转发交换方式；广播风暴防护；支持QoS技术；平均无故障时间MTBF≥10万小时；全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30 70摄氏度；工业级设计,安装简便、即插即用。支持SNMP网管功能。 | 对 | 2 |
| 4 | 安装调试费 | 设备安装调试费用 | 项 | 2 |
| 5 | 运维服务费 | 违停处理系统运维服务费（质保三年，质保期后二年） | 项 | 2 |
| 6 | 线材、接电、5年电费及配套设施费用 | 专用网线、水晶头等安装辅材及配套设施 | 项 | 2 |
| 7 | 硬盘 | 企业级磁盘阵列专用磁盘，6T,7200rmp，SATA | 块 | 4 |
| 8 | 光纤租赁 | 裸光纤,5年 | 条 | 2 |
| 9 | 网络准入控制系统 | 1.机架式1U千兆硬件平台，非Windows系统，必须拥有中国自主知识产权的产品；单台设备支持所有功能，无需再配置服务器或者第三方系统软件；2.1U、4个网络接口、1个Console接口、并发认证数100000（次/分钟）、可管理交换机数量（SNMP）300台、支持IDSensor数25个、电源100-240VAC/350W（冗余电源） 、设备最大可扩展支持20000点MAC； 授权数6000点。3.★显示交换机背板图，支持背板图显示当前交换机配置的VLAN数量、交换机运行时间、交换机数据链路层UP/DOWN端口数量、交换机网络层UP/DOWN端口数量；4.★交换机背板图支持鼠标滚轮多层级缩放，满足不同视图环境下交换机背板图的数据可读；5.支持通过矩阵图显示IP使用状态，包含在线IP、离线IP、保留IP、绑定IP、告警IP；6.自动识别入网终端/设备的制造商与产品类型，需具备默认分类库，分类库包含不限于PC、手机、自助缴费机、虚拟化终端、无线AP、摄像头、硬盘录像机、刷卡器、打印机、电视、UPS、MCU、KVM；7.★支持管理员自定义分类规则库，自定义规则支持主动扫描与被动侦听两种分类方式，分类方式包含不限于分类优先级、端口号、主机名、操作系统类型（Windows、Linux、Unix、iOS、Android、中标麒麟、银河麒麟）、OUI、User-Agent、Cookie、主机系统语种等（提供配置截图）；8.★支持DHCP两次分配IP的准入控制技术，不需要交换机做任何配合，通过SNMP准入控制、ARP准入同时部署使用在同一网络中；支持交换机TRUNK中继端口单臂部署，同时管理多个虚拟网络（VLAN）； 9.★支持SNMP准入控制，，实现终端发现、终端接入位置识别、终端上下线时间统计、交换机入/出流量统计；针对终端非法接入行为可立即关闭交换机端口，实现端口级网络准入控制；10.★支持无客户端环境下的NAT设备的发现与阻塞技术（提供配置截图）；11.★不得使用需要实时改变交换机VLAN等配置的准入技术，以免使用中造成网络故障；支持无客户端、无插件的网络准入，支持各种新旧交换机、HUB、无线AP设备；12.★具备无线路由器发现能力，发现企业AP、家用无线路由器、桌面USB无线设备（提供配置截图）；13.★实时监控楼宇内无线路由器的变化情况，包括隐藏的SSID。发现无线路由器的SSID、MAC、IP、功率、认证方式、连接的终端等基本信息。14.★支持无线拓扑图绘制，以无线AP作为拓扑中心绘制AP与无线终端的连接关系（提供配置截图）；15.★探测组织周边无线路由器，发现伪造AP信息的接入点，防止组织员工无意间连接非法AP，造成信息泄露或财产损失； 16.支持审计报告，基于终端、IP、上线时间、下线时间、接入vlan、接入交换机的端口等历史记录； 17.支持本地管理员操作报告，能够审计用户对设备的操作记录，包括登陆用户，管理员账号，用户IP，配置内容等信息；18.★旁路部署，不改变网络结构，不改动接入层交换机的配置；针对交换机的更改配置越少越好，不修改交换机路由等网络配;部署时不能断网，不影响用户当前的使用，实施过程要求实现免认证告警、自愿认证、强制认证3个阶段，平滑过渡，减少实施时对用户的影响；19.★设备单机支持逃生功能，逃生功能用于保证极端情况下的业务连续性，逃生服务支持部署在Windows server与Linux Server上。同时Windows Server或Linux Server可同步设备基本配置， DHCP绑定信息等；逃生服务器免维护；（提供配置截图）；20. 产品必须有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；21. 产品必须具备国家保密局《涉密信息系统产品检测证书》（网络接入类）；22.产品ISO9001质量管理体系认证证书； | 路 | 600 |
| 10 | 交叉口交通执法录像前端设备 | 1/1.8英寸 CMOS；400万； 最低照度彩色：0.001Lux@F1.4黑白：0.0001Lux@F1.4 0Lux（红外灯开启）； 内置神经网络处理器，支持AI智能化功能，有效提升检测准确率 支持视频结构化抓拍：支持机动车、非机动车、人体抓拍 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍 支持超星光级超低照度 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置250米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持雨刷功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持AC24V±25%宽电压输入 | 台 | 9 |
| 11 | 室外设备箱 | 定制 | 台 | 9 |
| 12 | 辅材 | 所需电源线、网线、光纤以及五金工具、安装支架等 | 套 | 9 |
| 13 | 企业级硬盘 | 6T，128M缓存，3.5英寸，SATA3.0接口，7200rpm， | 块 | 18 |
| 14 | 交通执法取证后端数据节点 | 4U36盘位磁盘阵列； 单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源，支持SATA磁盘，可外接SAS扩展柜; 网络raid +1，+2，+3，+4；单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，可增扩2个SSD固态硬盘； 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。可定制支持BBU电池，意外掉电时，保护缓存数据不丢失； 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。 支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议； | 台 | 1 |

### （三）、高清视频综合信息采集系统

| 编号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路口系统设备及主材 |
| 1 | 交叉口交通执法取证前端设备 | 电警抓拍单元 在镜头朝向照度大于20lux时，无需外接补光灯 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等 分辨率：4096(H)*2160(V)；帧率：≤25fps 感光器件：两个1英寸全局曝光CMOS 镜头：专用镜头（16mm）；码流：6144Kbps 接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI ,GB28181，海康SDK；内部组件：LED补光灯 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG 通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 外部接口：7路（光耦隔离2500VAC/5V TTL 电平量），作为补光灯同步输出控制；一路继电器输出口 存储支持：支持TF卡（≤64G ） 终端接入：支持终端服务器接入 重量：5.2±0.5kg 外形尺寸（不含支架）：180mm(W)×152.7（H）×636mm(D) 工作环境温度：-30℃~+70℃ | 台 | 8 |
| 5 | 电源防雷 | 配套 | 套 | 8 |
| 6 | 前端光端机（近距离） | 设备提供≥4路百兆电口，支持VLAN划分，≥1个Console口，≥1路百兆光口； ▲配置单模单纤20KM及以上传输距离；百兆； ▲具备SNMP网络管理功能，可以被中心端光端机读取与设置状态； 传输距离最大可达100KM及以上； 双电源，支持过载保护、防反接保护； 具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能； IP40外壳防护等级； 工业导轨式设计； 工作温度具备-40℃~ +85℃ | 台 | 18 |
| 7 | 前端汇聚光端机 | 设备提供≥4路百兆电口， ≥1路千兆光接口，传输带宽为线速1000M； 传输距离最大可达100KM及以上； 配置80KM单纤千兆SFP光模块1块，配置20KM单纤百兆SFP光模块4块； 具备SNMP网络管理功能， 可以被中心端设备读取与设置状态； 具备广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错、死机自复位等功能； 双电源，支持过载保护、防反接保护功能； 具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能； 具备IP40及以上外壳防护等级； 工业导轨式设计； 工作温度具备-40℃~ +85℃ | 台 | 4 |
| 8 | 中心接收光端机 | 提供1路10/100/1000M电口，提供1路千兆SEP光接口，传输距离最大可达100KM以上。配置80KM单纤千兆SEP光模块1块；具备SNMP网络管理功能，可以实现读取与设置远端光端机光口与电口的状态 | 台 | 4 |
| 9 | 户外防护柜 | 不锈钢钢板厚度 2.0mm 包括温度控制器，风扇，加热器。满足户外IP55使用要求。 | 个 | 8 |
| 10 | 辅材 | 电源线、网线等 | 套 | 8 |
| 11 | 交通监控标志牌 | 600mm*1000mm标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积0.6m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓 | 套 | 8 |
| 12 | 分路漏电保护器 | 16A，漏电电流30mA,漏电使用抗瞬动干扰的AR-R型，提供CCC测试报告，漏电动作时间10-200ms，不脱扣浪涌电流 | 个 | 8 |
| 13 | 总路漏电保护器 | 32A，漏电电流100mA,漏电使用S型（选择型），提供CCC测试报告，漏电动作时间30-500ms，不脱扣浪涌电流 | 个 | 8 |
| 二 | 中心系统设备及主材 |
| 1 | 交叉口交通执法取证前端设备软件 | 具有交通基础数据采集、交通违法抓拍、车辆通行记录、品牌型号一次识别、高清录像及设备管理功能 | 套 | 8 |
| 2 | 交叉口交通执法取证后端服务器 | 采用4U4节点高密处理架构, 单节点配置: CPU: Intel Xeon Haswell E5-2630V4 (2.2Ghz, 10Cores) * 2 内存: 16G DDR4 2133Mhz ECC Registered DIMM *2, 共32GB 硬盘: Intel S3520 固态硬盘 480G *1 GPU: Nvidia Pascal GTX1080Ti *1 电源: 2000W (1+1) 冗余电源 整机提供原厂三年质保 操作系统: Windows Server 2012R2 | 套 | 3 |
| 3 | 光端机机箱 | 机箱：19英寸，高度≤3U，不少于16个插槽，支持热插拔； 配置SNMP网络管理功能板卡1块，可实现前后端所有光端机设备的三级网络管理，可以查看所有本端、远端光端机的工 作状态；具备完善的三级光纤链路故障告警功能，结合远端 光端机具备的掉电自动检测告警功能，从而能判断光路信号丢失时是断纤还是远端掉电与关机。 配置双电源，支持双电源单元互相热备份；平均无故障工作时间5万小时以上；提供原厂五年免费质保服务。 | 台 | 1 |
| 4 | 企业级硬盘 | 6T，128M缓存，3.5英寸，SATA3.0接口，7200rpm， | 块 | 16 |
| 5 | 交通执法取证后端数据节点 | 采用分布式非对称式对象存储架构，存储节点全集群支持基于硬盘性能和容量的负载均衡 支持硬盘热插拔，即插即用单控制器；高速缓存标配16G 4U标准架式服务器 最大支持36个2.5""或3.5""的SATA硬盘或者SAS硬盘； 1个管理口，8个千兆口 1个USB3.0，1个eSATA/USB2.0接口 1个RS232接口，1个RS485接口支持视频流直存 整机完全自主设计，采用1.2mm的加厚热镀锌钢板；高精度铝合金滑道；自主开发的抽拉式硬盘架。 双电源，电源100V~240V，47~63Hz，支持热插拔 工作环境：工作温度：0℃~40℃，工作湿度：10%~80%（非凝露），储存温度：- 20℃~70℃，储存湿度：5%~90%（非凝露） | 台 | 1 |
| 6 | ups电池 | 16节电池。 单节电池参数：12V；额定容量：120AH；浮充充电电压：13.625±0.15；均充充电电压：14.2±0.15；容量保存率：≧96%/月；浮充设计使用寿命：≧6年； 含相应尺寸电池柜 | 台 | 1 |
| 7 | 光纤租赁 | 裸光纤,5年 | 条 | 4 |
| 3、维保 |
| 序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 维保费 | 信号灯、信号机、监控、高清视频综合信息采集系统、通讯、视频检测等设备（含外场和中心）的维护，3年维保（2年质保期过后） | 项 | 1 |

### （四）、交通智能卡口（单行线）、事件检测系统

（1）单行线违法抓拍设施

| 序号 | 设备名称 | 参数和型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单行线交通执法取证前端设备 | 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等，像素：900W，帧率：25fps，图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器，镜头：25mm镜头，照度：彩色:0.01Lux，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，图像输出格式：JPEG，输出：电平量信号，通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口，外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 | 台 | 6 |
| 2 | LED频闪补光灯 | 光源效率： 120 LM/W 总光通量： 5000Lm 色温： 3000-4000K 角度： 15 度(或可定制) 峰值功率： 120W 平均功率： 12-30W 工作电压： AC220V～50Hz 截光性配光设计：防眩， 外置截光性格栅除去监控区域外的杂散光，有效消除光污染。 同步触发 1： 电平信号(开关信号可选) 同步触发 2：信号占空比：≤25% 尺寸规格： 200*160*90MM 材 料：铝合金、钢化玻璃 防护等级： IP66 工作温度： -40℃～80℃ 整灯重量：约 2.5Kg | 台 | 12 |
| 3 | 立杆机箱 | 定制 | 套 | 6 |
| 4 | 提示标志 | 60*100cm：标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积0.6m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓 | 块 | 6 |
| 5 | 设备安装调试及辅材 | 每个摄像机为一套 | 套 | 6 |
| 6 | 前端光端机（近距离） | 设备提供≥4路百兆电口，支持VLAN划分，≥1个Console口，≥1路百兆光口；▲配置单模单纤20KM及以上传输距离；百兆；▲具备SNMP网络管理功能，可以被中心端光端机读取与设置状态；传输距离最大可达100KM及以上；双电源，支持过载保护、防反接保护；具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能；IP40外壳防护等级；工业导轨式设计；工作温度具备-40℃~ +85℃ | 对 | 6 |
| 7 | 前端汇聚光端机 | 设备提供≥4路百兆电口， ≥1路千兆光接口，传输带宽为线速1000M；传输距离最大可达100KM及以上；配置80KM单纤千兆SFP光模块1块，配置20KM单纤百兆SFP光模块4块；具备SNMP网络管理功能， 可以被中心端设备读取与设置状态；具备广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错、死机自复位等功能； 双电源，支持过载保护、防反接保护功能； 具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能；具备IP40及以上外壳防护等级；工业导轨式设计；工作温度具备-40℃~ +85℃ | 台 | 3 |
| 8 | 电源配套 | 定制 | 点 | 6 |
| 9 | 杆件 | 规格L：8*S300/340，H:8*S140/280*8000，含基础，接地设施 | 套 | 6 |
| 10 | 光纤租赁 | 裸光纤、单模、单芯 | 条 | 6 |
| 11 | 设备维护人工费 | 卡口设备维护人工费（质保期后二年） | 项 | 1 |
| 12 | 光端机机箱 | 机箱：19英寸，高度≤3U，不少于16个插槽，支持热插拔； 配置SNMP网络管理功能板卡1块，可以查看所有本端、远端光端机的工作状态，提供完善的链路故障以及前端所有光端机断电自动检测告警功能，并能判断光路信号丢失时是断纤还是前端掉电与关机； 配置双电源，支持双电源单元互相热备份； 平均无故障工作时间5万小时以上,提供原厂5年免费质保。 | 台 | 1 |
| 13 | 企业级硬盘 | 6T，128M缓存，3.5英寸，SATA3.0接口，7200rpm， | 块 | 12 |
| 序号 | 设备名称 | 参数和型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 交通执法取证前端设备 | 传感器类型1英寸GS-CMOS；图像分辨率4096×2820（不包含OSD黑边）；视频分辨率（4096×2820）/QFHD（3840×2160）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）；视频帧率最大支持50fps；主码流（4096×2820@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）；视频压缩标准H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG；图片合成支持1、2、3、4张图片合成；OSD信息叠加时间；地点（通道地址）；车道信息；车牌信息；车速；；车身颜色；车标；车系；车辆类型；违法信息（违法事件名称及违法代码）；属性信息（非机动车属性、人体属性、人脸属性）；存储功能FTP；TF卡（最大支持256GB@Class10）；定位功能支持，GPS定位；北斗定位；自动注册支持；目标检测支持区分机动车、非机动车、行人；人脸检测支持非机动车，行人人脸检测，主副驾驶人脸抠图；车牌识别支持；车辆类型识别支持； | 台 | 12 |
| 2 | 补光灯 | 光源效率： 120 LM/W 总光通量： 5000Lm 色温： 3000-4000K 角度： 15 度(或可定制) 峰值功率： 120W 平均功率： 12-30W 工作电压： AC220V～50Hz 截光性配光设计：防眩， 外置截光性格栅除去监控区域外的杂散光，有效消除光污染。 同步触发 1： 电平信号(开关信号可选) 同步触发 2：信号占空比：≤25% 尺寸规格： 200*160*90MM 材 料：铝合金、钢化玻璃 防护等级： IP66 工作温度： -40℃～80℃ 整灯重量：约 2.5Kg | 台 | 16 |
| 3 | 立杆机箱 | 定制 | 套 | 12 |
| 4 | 提示标志 | 60*100cm：标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积0.6m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓 | 块 | 12 |
| 5 | 设备安装调试及辅材 | 每个摄像机为一套 | 套 | 12 |
| 6 | 前端光端机（近距离） | 设备提供≥4路百兆电口，支持VLAN划分，≥1个Console口，≥1路百兆光口； ▲配置单模单纤20KM及以上传输距离；百兆； ▲具备SNMP网络管理功能，可以被中心端光端机读取与设置状态； 传输距离最大可达100KM及以上； 双电源，支持过载保护、防反接保护； 具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能； IP40外壳防护等级； 工业导轨式设计； 工作温度具备-40℃~ +85℃ | 台 | 6 |
| 7 | 前端汇聚光端机 | 设备提供≥4路百兆电口， ≥1路千兆光接口，传输带宽为线速1000M； 传输距离最大可达100KM及以上； 配置80KM单纤千兆SFP光模块1块，配置20KM单纤百兆SFP光模块4块； 具备SNMP网络管理功能， 可以被中心端设备读取与设置状态； 具备广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错、死机自复位等功能； 双电源，支持过载保护、防反接保护功能； 具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能； 具备IP40及以上外壳防护等级； 工业导轨式设计； 工作温度具备-40℃~ +85℃ | 台 | 2 |
| 8 | 中心接收光端机 | 提供1路10/100/1000M电口，提供1路千兆SEP光接口，传输距离最大可达100KM以上。配置80KM单纤千兆SEP光模块1块；具备SNMP网络管理功能，可以实现读取与设置远端光端机光口与电口的状态 | 台 | 2 |
| 9 | 电源配套 | 定制 | 点 | 12 |
| 10 | 杆件 | 7米杆,规格L：7*S300/340，H:8*S140/280*7000，含基础，接地设施 | 套 | 4 |
| 11 | 杆件 | 8+5米,符合《宁波市交通杆件及基础、交通护栏大样图》,含基础，接地设施 | 套 | 2 |
| 12 | 光端机机箱 | 机箱：19英寸，高度≤3U，不少于16个插槽，支持热插拔； 配置SNMP网络管理功能板卡1块，可以查看所有本端、远端光端机的工作状态，提供完善的链路故障以及前端所有光端机断电自动检测告警功能，并能判断光路信号丢失时是断纤还是前端掉电与关机； 配置双电源，支持双电源单元互相热备份； 平均无故障工作时间5万小时以上,提供原厂5年免费质保。 | 台 | 1 |
| 13 | 光纤租赁 | 裸光纤、单模、单芯 | 条 | 12 |
| 14 | 设备维护人工费 | 卡口设备维护人工费（质保期后二年） | 项 | 1 |
| 15 | 分路漏电保护器 | 16A，漏电电流30mA,漏电使用抗瞬动干扰的AR-R型，提供CCC测试报告，漏电动作时间10-200ms，不脱扣浪涌电流 | 个 | 12 |
| 16 | 总路漏电保护器 | 32A，漏电电流100mA,漏电使用S型（选择型），提供CCC测试报告，漏电动作时间30-500ms，不脱扣浪涌电流 | 个 | 12 |
| 17 | 企业级硬盘 | 6T，128M缓存，3.5英寸，SATA3.0接口，7200rpm， | 块 | 24 |

（2）交通事件检测系统

| 序号 | 设备名称 | 详细技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通事件检测系统前端设备 | 1/1.8英寸CMOS，400万像素， 最低照度：彩色：0.001Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4 0Lux（红外灯开启） 内置神经网络处理器，支持AI智能化功能，有效提升检测准确率 支持违停抓拍、卡口抓拍、电子警察，实现道路违法事件的抓拍 支持违法停车、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、欠速、不系安全带、违法掉头、违法倒车、未礼让行人、不按导向箭头行驶等道路违法事件的抓拍 支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件、安全带状态、遮阳板状态、人脸抠图、主驾驶抽烟状态、主驾驶打电话状态等车辆结构化信息提取 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置250米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持雨刷功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持AC24V±25%宽电压输入 | 台 | 3 |
| 2 | 控制机箱 | 不锈钢材质，满足户外IP55使用要求。 | 个 | 1 |
| 3 | 前端光端机（近距离） | 设备提供≥4路百兆电口，支持VLAN划分，≥1个Console口，≥1路百兆光口； ▲配置单模单纤20KM及以上传输距离；百兆； ▲具备SNMP网络管理功能，可以被中心端光端机读取与设置状态； 传输距离最大可达100KM及以上； 双电源，支持过载保护、防反接保护； 具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能； IP40外壳防护等级； 工业导轨式设计； 工作温度具备-40℃~ +85℃ | 台 | 1 |
| 4 | 配套线材 | 智能抓拍球机摄像机专用网线、水晶头等安装辅材 | 套 | 3 |
| 5 | 安装调试费 | 设备安装调试费用 | 项 | 3 |
| 6 | 弯灯杆 | 符合《宁波市交通杆件及基础、交通护栏大样图》 | 套 | 1 |
| 7 | 管线及供电 | 从监控点位至取电处所涉及的管道、窨井及电缆，满足设计要求 | 套 | 3 |
| 8 | 标志 | 60*100标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积0.6m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓 | 块 | 3 |
| 9 | 交换机 | 交换容量≥590Gbps，转发性能≥250Mpps如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。千兆电接口数量≥48个；万兆光接口数量≥4个；扩展槽数量≥1。支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，最大VLAN数≥4094；虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持EEE(802.3az)、端口自动Power down功能、端口定时down功能；支持并配置冗余可插拔的电源模块和风扇模块，风扇风向可选，提高设 | 台 | 1 |
| 10 | 交通执法取证后端管理服务器 | 1）客户端应用服务模块 包括B/S客户端、C/S客户端、电视墙控制客户端、手机客户端。 CS客户端用于实时视频和过车监控，可以在系统管理服务器授权认证下访问所有现场设备，实现轮循预览、报警接警和报警处理、电子地图等功能。 | 台 | 1 |
| 11 | 光纤租赁 | 裸光纤、单模、单芯 | 条 | 3 |
| 12 | 设备维护人工费 | 卡口设备维护人工费（质保期后二年） | 项 | 1 |
| 13 | 企业级硬盘 | 6T，128M缓存，3.5英寸，SATA3.0接口，7200rpm， | 块 | 6 |
| 二、交安部分 |
| 序号 | 项目名称 | 参数和型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 禁令标志 | 90*110标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积0.99m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓 | 块 | 6 |
| 2 | 禁令标志 | 100*120标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积1.2m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓 | 块 | 8 |
| 3 | 禁令标志 | 60*160标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积0.96m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓 | 块 | 1 |
| 4 | 禁令标志 | 100*210标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积2.1m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓 | 块 | 2 |
| 5 | 禁令标志 | 100*160标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积1.6m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓 | 块 | 1 |
| 6 | 禁令标志 | 100*140标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积1.4m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓 | 块 | 4 |
| 7 | 停车位标志 | 100*80标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积0.8m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓 | 块 | 5 |
| 8 | 单行线标志 | 60*120标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积0.72m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓 | 块 | 3 |
| 9 | 让行标志 | △90，标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积1m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓 | 块 | 2 |
| 10 | 禁令标志 | 100*250标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积2.5m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓 | 块 | 3 |
| 11 | 禁令标志 | 100*140标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积1.4m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓 | 块 | 4 |
| 12 | DN100 | 含基础 | 套 | 3 |
| 13 | DN80 | 含基础 | 套 | 22 |

### （五）、交通信息诱导系统

| 序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诱导屏 | 2F型LED交通诱导屏 Ø显示点阵：96×192 Ø显示尺寸：1.92m×3.84m Ø像素配置：2R1G ØLED：红色为AVAGO原装管 Ø绿管：日亚原装管 Ø点间距：20㎜ Ø视认角：30° Ø机箱：冷轧钢板 Ø视认距离：100m Ø调光功能：32级，自动、手动两种方式 Ø电源：AC380V±20%,50Hz±2Hz Ø发光亮度：≥8000cd/㎡；（初始状态下发光亮度留有20%的余量） Ø▲交流功耗：显示全屏黄色，亮度≥8000cd/㎡时的功耗≤80W/㎡； Ø▲控制器功能：具备单颗LED管和驱动模块工作状态的检测与定位功能；具备“普通模式”与“节能模式”二种工作模式。 Ø▲开关电源：200W～250W-5V无风扇开关电源，电源效率达85%，PFC>0.9。 | 套 | 3 |
| 2 | 抱杆箱 | 机箱尺寸：400mm（长）×300mm（宽）×500mm（高）； 机箱设计应符合智能综合管理控制器配套的门磁检测器、散热风扇等设备的安装条件，箱内设备包含所需防雷、空开、插座等。 厚度不小于 1.0mm；采用304不锈钢板，露天安装，要求防雨，采用棕胶密条 与箱体门紧合，防雨水进入，箱体防护等级为 IP55；机箱内电气开关采用国产知名品牌。 | 台 | 3 |
| 3 | 以太网光端机（点对点） | 自动适应10/100Mbps环境； 提供1路千兆光口；2路物理隔离百兆以太网电口；2个扩展口共可扩展1～4路异步数据，如RS232/RS485/RS422异步数据传输通道，应用灵活； 支持全双工和半双工网络通信，带有自动协商能力, 电口MDI/MDI-X自适应无需手动调整； 支持双绞线口交叉直连自动选择，方便系统调试安装； 串行数通道可以传输异步从300-115200波特率自适应的串口数据； | 对 | 3 |
| 4 | 立杆及基础 | 3F型交通诱导屏杆件 Ø杆件立柱：ɸ402*12无缝钢管（地面）；ɸ351*16无缝钢管（高架） Ø底板法兰：1块1000*1000*25，配套原有基础 Ø横杆连接法兰规格：2块320*520*20 Ø所有零件焊接后整体热镀锌。 Ø各件用连续焊接，焊缝高≥6mm | 套 | 3 |
| 5 | 辅材 | 所需电源线、网线、光纤以及五金工具、安装支架等 | 套 | 3 |
| 6 | 安装调试 | 前端设备安装及调试、系统接入中心平台联调，每个设备为1套 | 套 | 3 |
| 7 | 操作电脑 | 工作站 I3-8100/4G/1T/2G独显/21.5“显示器(联想、DELL、HP) | 套 | 1 |

履约保证金金额：：合同总价的5%。履约保证金形式：银行汇票、电汇、支票，并在签订合同之前支付。履约保证金将在中标人履行完合同规定的义务，完成终交验收手续后转为质保金。如中标人拒绝履行合同规定的义务，履约保证金将作为违约金被没收。

质量保证期（质保期）：自验收合格之日起不少于三年。质保期满，更换设备价格应不高于投标单价，并在本次投标时提供质保期满后的技术服务收费标准。投标文件中写明过质保期后的服务承诺。质保期满后，若原有配件已不销售，中标人应承诺为采购人提供升级配件（价格不得高于原配件价格），使系统正常稳定工作。

## 三、项目内容

### 1、总体概况

一、科技设施建设分为下列主要系统，总体要求如下：

- 交通信号控制系统能与PC SCATS 6.5以上版本系统联机进行自适应控制。如遇系统发生故障，信号机能自动进行降级工作，实行单点全感应控制或无电缆协调控制。

- 交通视频监控系统要求采用高清IP球机进行前端视频的采集，通过以太网光端机，配合光纤链路将视频传送至监控中心，接入交警监控中心已建视频监控平台，完成视频存储、直播、点播、解码输出等功能。

- 违法停车抓拍系统要求系统支持对禁停区域内违停的机动车辆进行检测和取证。可以根据用户的实际需求调整禁停取证时限，当车辆在禁止停车区域内停车超过限定时间，就进行违法自动抓拍取证。交通违法等信息以规定的数据格式存入指定平台，视频接入交警监控中心已建视频监控平台，完成视频存储、直播、点播、解码输出等功能。

- 高清视频综合信息采集系统要求对车辆、车牌、信号灯状态的检测完全采用视频处理的模式，同时对抓拍区域驶出车辆的品牌型号实现一次识别。系统不得在路端或中心端添加信号灯状态等任何的外部输入触发装置。系统要采集路口各车道的交通流、瞬间速度、车辆通行（尾部卡口）、交通违法等信息以规定的数据格式存入指定平台，视频接入交警监控中心已建视频监控平台，完成视频存储、直播、点播、解码输出等功能。

- 交通智能卡口系统（公交专用道抓拍系统、不礼让斑马线抓拍系统、单行线系统）要求不使用任何外部触发装置，直接对监控路段其它违法类行经车辆进行自动检测、分析、识别，并将车辆通行、交通违法（违法禁令标志、未礼让斑马线等）等相关信息以规定的数据格式存入指定平台，视频接入交警监控中心已建视频监控平台，完成视频存储、直播、点播、解码输出等功能。

- 交通信息诱导系统要求新建部分LED诱导屏接入交警大队现有交通诱导系统管理平台，以实现交通诱导信息的实时发布，配套监控(如有)应能看清诱导屏的运行情况，视频接入交警监控中心已建视频监控平台，完成视频存储、直播、点播、解码输出等功能。

- 通信接入系统要求通信光纤采用点对点星形网络拓扑结构，单个路口前端通过光纤点对点与交警局指定机房建立通信，并提供5年光纤通讯系统免费维护服务。

上述各系统建设需求详见项目需求部分。

### 2、供货要求

- 本次招标属“交钥匙”工程，包括设备采购、安装、调试、检测及验收。投标报价应包含实现标书要求的所有软件、硬件、基础施工（包含道路破损及绿化恢复等）、售后运维、垫资成本、税费、维护、保险、现场安装调试达到正常可使用状态、第三方检测、中标服务费等费用。直至交付至业主验收调试合格后，能正常使用为止。中标人应在合同签订后7天内提交交货进度和施工进度计划给采购人确认。合同签订后三十日内中标人应把项目的主要设备送达采购人指定位置进行验货，货物非原包装或已经拆封的，采购人不予接收。

- 投标人须提供满足标书要求且符合国家或行业标准的全新原厂产品。投标人必须逐条响应招标文件要求，提供详细的系统架构及网络设计拓扑图，提供详细杆件、基础设计图、现场安装示意及效果图。除必须提供采购人列出的重要设备外，投标人应在满足标书所有要求前提下根据所投系统补充全部组成设备，确保系统的完整性、可靠性和先进性，并列出全部设备及辅材的详细清单，并标明其品牌、型号、规格、单价、数量、总价。

- 投标人应保障采购人在使用系统软件或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方提出侵权指控与采购人无关，造成的损失由投标人负责。采购人对本项目涉及到的所有软件享有永久使用权及5年以上免费升级。

- 未经采购人事先书面同意，中标人不得部分转让、全部转让或委托其应履行的合同义务，否则取消其资格并要求赔偿相关损失。

- 招标文件中提到的所有的参数指标均为在实际工程条件下的实测指标，非系统检测认证时中的测试指标。

- 中标人在提出初步验收申请时应提供项目性能及指标参数的自检报告；在提出系统最终验收前需委托市级及以上计量部门对系统指标进行检测，提供合格检测报告是系统终验的必要条件。

- 工作界面如下

- 硬件方面：包括所有设备的设计、安装、调试等，含政府部门的相关审批手续、基础开挖、立杆、旧杆拆迁、破路、顶管、路面恢复、取电、防雷接地、路口各点之间的网络连接、安装点位到中心机房的通讯系统建设等 。

- 软件部分：

交通信号控制系统新建设备控制信号接入并兼容交警局现有系统。

交通信息诱导系统中LED显示屏必须接入宁波市交警局现有的交通诱导系统管理平台。

本项目所建系统的所有高清视频与录像需接入交警局视频整合平台、宁波市公安局视频综合应用工作平台，过车信息接宁波市道路交通监控卡口平台。

遵循GA/T832-2009要求，具有违法采集功能的设备应对采集的图片进行防篡改处理，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。违法图片及相关信息接入交警局非现场证据采集系统，

所有系统必须接入交警局城市大脑综合应用平台，以实现设备的有效管控。

上述所有系统或设备如采购人另有要求，在保修期需要免费接入到指定的平台。

本项目所建所有系统能通过网络与时钟服务器进行实时校时。视频类相关系统同时具有字符的大小、位置、字体修改的能力，并提供标准的H.264/H.265高清码流（非自定义），支持GBT28181标准，可实现设备注册、通道信息获取、状态变化报送、实时视频请求、云台控制、历史视频查询与回放等功能。

（八）项目如涉及交通信息诱导系统，在实施阶段提供LED管采购的证明材料，并接受招标（或监理、使用单位）方的检查、核实（现场拆二块模块送至发光二极管生产厂家验证，并以发光二极管生产厂家出具的检测报告做为付款依据）

（九）接受采购人及其委托的第三方监理单位的监管，发现在维护中不按规范和有关标准进行运维的，可以责令中标人返工并依据违约条款进行处理。

本次投标总价中应包含接入平台所产生的一切费用。

### 3、项目需求

#### (一)技术规范

投标人系统建设应符合以下技术规范：

《交通信息采集视频车辆检测器》（GBT24726-2009）

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2009）

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995-2012）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GBT 28181-2011）

《电工电子产品应用环境条件贮存》（GB4798.1-2005）

《民用闭路监控电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）

《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651-2006）

《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2017）

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）

除上述规范以外的遵循国家现行的其它相关规范和标准要求。如有新标准出台，以新标准为主。

#### (二)基本原则

系统应按照以下原则进行设计：

根据公安部交通指挥系统建设要求，按照“结构上的整体性，技术上的先进性，使用上的稳定性，经济上的合理性，操作上的友好性，升级上的可拓展性”进行设计。

先进性：系统应采用先进的、具有前瞻性的视频采集和分析技术，能集成多种实战应用，整个设计应具有一定的超前意识。

稳定可靠性：系统必须具有故障自动检测和报警功能，系统死机后能自动重启，保证不间断运行。用户信息要加密保存并作备份，监控图像信息要防止泄漏、防止被修改、删除。前端硬件设备应具有良好的防盗措施。系统应采用成熟技术以降低不稳定性，采用容错技术提高系统的可靠性；对系统硬件、操作系统、网络的设计应有详尽的故障处理和快速恢复方案。系统设备选型要符合系统设计要求的前提下，综合考虑其性能价格比、产品的合格性以及设备环境适应性等因素。投标产品应尽量选用国内外有较高知名度和稳定性的产品。要确保整个系统能全天候不间断地安全运行，前端设备具有防盗、防水、防尘、防腐蚀、防雷击，尤其是应当具有至少抗12级以上台风能力。系统平均无故障时间不少于3000h。

完整兼容性：在设备选型、技术手段的选择和前端设备的分布上充分考虑到系统结构上的整体性、完整性和兼容性。

开放可扩展性：系统应具有良好的升级能力，遵循最新的国际标准、国家标准和行业标准，遵循开放的原则。投标人必须提供相关系统设备的技术标准术语。系统接口标准化，即要求在系统设计、设备选型等方面，对系统及设备在部件结构、电气规格、数据结构、通信协议等方面遵从国际国内标准和公安部相关要求。系统必须能与宁波市公安局及采购人单位现有的数据库和业务系统相连接。

经济性：以行业标准作为设计依据，充分考虑用户实际需要和技术发展趋势的前提下，实现最优化的系统设备配置，降低系统造价。

易用性和易维护性：系统要从实战需要出发，应采用简洁、友好的人机界面，在出现系统故障时，能够简便快捷的进行处理。

#### (三)工程点位

本次项目实施建设点位如下，投标人应根据《点位清单》中提供的所属道路及位置进行实地勘察并在投标书中提供每个点位设备安装示意图及安装设备清单：

| 序号 | 设置点位 |
| --- | --- |
| 1 | 明海南路周边重点片区单行线设置 | 明海商业广场周边 | 菜场路（庄市大道1101弄）南向北单行、胜隆路西向东单行 |
|  |  | 镇海实验小学周边 | 澄衷路东向西单行 |
| 2 | 明海南路沿线信号机更换及周边信号配时优化 | 沿线信号机更换 | 明海南路聚兴路、明海南路清泉路、明海南路西陆路、明海南路庄市大道、明海南路芳辰路、明海南路逸夫路、明海南路澄衷路 |
|  |  | 周边信号配时优化 | 明海南路北环东路、北环东路兆龙路、兆龙路逸夫路、兆龙路芳辰路、兆龙路庄市大道、兴庄路庄市大道、兴庄路中官路、同源路中官路、同源路清泉路、同源路同心路、同心路庄市大道、同心路芳辰路、逸夫路官仓路 |
| 3 | 智能交通管控科技设施 | 高空瞭望 | 明海南路中官路、明海南路北环东路、明海南路与逸夫路（普通球机） |
|  |  | 电子警察 | 明海南路聚兴路南口一套北口一套、明海南路清泉路南口一套北口一套、明海南路庄市大道南口一套北口一套西口一套、庄市大道兆龙路东口一套 |
|  |  | LED诱导屏 | 明海南路中官路北口一块南口一块、明海南路清泉路北口一块 |
|  |  | 卡口 | 明海南路逸夫路北口四套（主道两套辅道两套）、明海南路中官路北口四套（主道两套辅道两套）、中官路同源路西口两套、中官路兴庄路东口两套 |

#### (四)功能及技术指标要求

#### （1）交通信号控制系统

交通信号控制机功能及技术指标

- 为了保证信号机能够长期稳定可靠的运行，信号机应通过的各项测试，投标时投标商须提交信号机能与现有SCATS兼容的证明。

- 投标时要提供信号机原产地证明，如果进口设备在供货时要向业主提交货运单据和海关报关单以确认其产品的来源。国内有办事处和维修服务中心，提供保修期内免费保修服务。

- 信号机能与PC SCATS 6.5以上版本系统联机进行自适应控制。如遇系统发生故障，信号机能自动进行降级工作，实行单点全感应控制或无电缆协调控制。

- 信号机最多可控制16组信号灯，能执行2个至7个相位操作，输出采用可控硅控制，每路输出带保险丝，驱动电流5A以上，连接白炽灯和LED显示负载时信号机均能正常工作。输出绿冲突自动检测和处理（包括兼容灯泡或LED显示单元）。

- 信号机具有故障记录功能，显示及向控制中心报告，在控制中心能记录路口信号灯（包括灯泡或LED显示单元）负载、损坏状态和其他故障状态。检测器采用环型线圈检测方式，有存在型和通过型二种工作模式。信号机最少有8通道用于车辆检测，可扩充至32个通道，最多有16通道用于行人按钮输入或其他输入，车辆检测器在工作时不能发生“锁定”现象。

视频检测设备功能要求

- 使用视频检测器替代感应线圈，检测通过视频检测区域内的车辆，检测区域长度要与一辆普通轿车长度一致，约5米到6米；检测区域宽度要略窄于车道宽度，但是要根据情况调整。

- 各方向视频检测器测量的数值通过网线或光纤传输至信号机箱内部界面板卡，再与现有的信号机控制器相连接。

- 提供的数据能满足所提供信号机的控制需要，并提供接入使用的证明。

#### （2）交通视频监控系统

系统功能要求

- 视频采集，通过高清一体化IP球形摄像机，完成全景视频以及远距离细节视频的采集，可在中心端对前端设备的控制。采集到的视频信息要求图像清晰，水平分辨率要求达到1080P，并可通过水平垂直旋转控制以及光学变焦方式针对不同角度不同距离的对象进行监控。

- 违法抓拍，系统可以手动或自动对监控范围内的违法停车行为进行检测、抓拍，并上传至业主相关违法数据库，自动抓拍时，停车时间可以按需设定。

- 视频传输，监控前端采用以太网光端机进行接入，并配合光纤链路传输至局监控中心。交警局监控中心采用视频综合平台实现前端接入。

- 系统应支持GBT28181标准，可实现设备注册、通道信息获取、状态变化报送、实时视频请求、云台控制、历史视频查询与回放等功能。

- 视频字符叠加应符合《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）要求。

- 视频数字化编码，前端编码应符合按照H.264/H.265的标准编码格式（不允许自定义编码），通过接入交换机实现与现有平台的对接。视频文件按要求的时间跨度保存（建议30分钟为宜）；视频文件分辨率不低于1080，帧率不低于25帧/秒，视频录像保存30天以上。

- 兼容性和扩展性，供货商提供的所有设备必须保证与宁波市现运行的交通监控系统兼容，保持整个系统的统一性和日后的可扩展性，便于管理与维护。

- 数据交换，新增的监控前端数，需要通过交换网络实现流媒体交换，本项目要求利用已有的接入层交换机，将视频码流进行接入，并通过已有1000M光纤链路完成与现有核心交换机的数据交换功能。

- 设备的工作环境。高清一体化IP球形摄像机、前端光端机将安装在路口。视频监控前端需要完成配套安装辅材、室外防水设备箱以及防雷配电设备的配置。高清一体化IP球形摄像机、前端光端机能够每天24小时不停机地长期正常工作。

安装要求

- 防护柜及安装要求

防护柜应采用304材质不锈钢材料，具有良好的防水、抗腐蚀。挂式防护柜装时要保证主机箱距离地面2.5米以上，保证行人经过时不发生碰闯，紧固件应采用隐蔽式固定安装。主机箱挂接方向：应保证挂箱的一侧没有机动车行驶，即使有机动车行驶，主机箱在立杆突出部位于最靠近机箱行驶车辆在垂直方向上留有40CM以上的空间。主机箱开门方向：应当保证对主机箱开门维护时，人员站立的位置不妨碍交通，且保证维护人员的人身安全。

- 线缆安装

线缆走线采用杆件内走线方式，确保施工工艺整洁。导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部分损伤的部件。当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。所有接线要布置整齐，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。

- 防雷

为防止雷击的损害，做好设备（包括摄像机、补光灯等设备）的有效接地，必须配置电源防雷和设备防雷，使系统做到防雷保护，至少达到2级以上防雷水平。因雷击造成设备损坏的中标人无条件免费在规定维修期限内予以修复或者更换。

- 杆件接地

本项目所有新增杆件严格按照《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2017）要求，安装保护地线。

#### （3）违法停车抓拍系统

系统功能要求

- 视频检测功能：系统采用动态视频检测技术，能够自动检测到机动车违法停车行为，违法照片能清晰地反映“禁停标志、车型、车牌、时间、地点”等违法车辆的基本情况。

- 违法停车抓拍功能：系统可以实现对道路旁禁停区域违法停车的检测和取证，并根据用户的实际需求调整最大停车时限，当车辆在禁止停车区域停车在限定时间以上的，进行违法抓拍取证。使用交通执法取证设备记录的违法临时停车图像应当符合下列要求：

★包括二组照片（共四张）：第一组照片为发现违法时拍摄，包括一张违法全景照片和一张机动车牌号特定照片；第二组照片为3分钟(可调整）后拍摄，包括一张违法全景照片和一张机动车牌号特定照片。

★全景照片中，必须包含告示牌、固定参照物体，并能清晰识别车辆的外形、颜色、号牌及监控路段道路情况等。

★机动车牌号特写照片应当能够清晰识别车牌颜色、汉字、英文字母、数字。

★每张照片上应叠加有交通违法日期、时间、地点、方向、照片取证设备编号、防伪等信息。叠加的违法时间应精确到1.0秒。

★违章记录按执法系统要求除了提供相关的车辆违法图片外还可以提供录像作为执法依据，提供的录像时长可设置，可以辨认禁停标志、车牌号码、车牌颜色和车型等信息。可提供7X24小时录像。

★系统应能够通过优化视频检测算法，加上智能逻辑判断算法，有效的避免重复抓拍同一辆违法车辆。

- 违法逆行检测抓拍功能

系统可以判断车辆行驶方向，自动记录的三张不同位置的图片用以反映机动车逆行过程，其中至少一张图片能清淅辩别车辆号牌、车辆特征等信息。并对违法逆行的车辆地点、时间、车辆特征、行驶方向进行记录。

- 内线变道检测

系统可以对车辆在慢车道超车,也就是向右超车的行为进行检测抓拍，对违法内线变道行为自动跟踪，记录三张不同位置的图片用以反映车辆在不能变道区域行驶的过程，其中至少一张图片能清淅辩别车辆号牌、车辆特征等信息。并对车辆地点、时间、车辆特征、行驶方向进行记录。

- 违法事件自动录像功能

对于所有违停车辆，系统将自动进行录像，录像时间可涵盖事件发生过程，默认3分钟，且可根据用户需要灵活设置。管理员可随时调看录像，作为违停车辆违法证据。

- 多目标处理功能

★系统能够通过对检测区域内的违法车辆进行定位及车牌识别，建立车辆属性，实现对检测区域内多个违法车辆进行违法取证。

★对于同一场景下多目标同时进入检测区域的情况，系统首先对检测到的第一个目标采集第一组全景和特写图片，在球机回归预置位后再对检测区域内其它未进入抓拍队列的违法车辆进行第一组全景和特写图片的采集，然后按照设定的取证时限依次对抓拍队列中的车辆进行第二组全景和特写图片的采集及违法记录生成。

- 断点续传通讯功能

在配置前端存储设备（终端服务器、存储卡）的情况下，当网络发生故障时，系统抓拍的机动车图片数据和录像保存在前端，当网络恢复时再进行续传。

- 系统运行监测

系统具有运行监测和设备故障记录功能，可以对开机、启动、视频信号丢失等诸多运行事件进行监测。如发现有变化或工作不正常，可以记录并报警。

系统性能要求

- 捕获率：白天捕获率≥98%，夜间捕获率≥90%；

- 捕获有效率：白天捕获有效率≥95%，夜间捕获有效率≥90%；

- 号牌识别率：号牌类型识别率应≥90%，号牌识别准确率应≥95%；

- 证据信息：记录机动车交通违法行为过程的视频流时间大于5s，在视频流中叠加有时间、地点等信息，且能清晰辨别机动车交通违法行为过程证据，包括场景及机动车全景特征等;视频流采用H.264/H.264或MJPEG标准格式编码。

安装要求

- 防护柜及安装要求

防护柜应采用304材质不锈钢材料，具有良好的防水、抗腐蚀。挂式防护柜装时要保证主机箱距离地面2.5米以上，保证行人经过时不发生碰撞，紧固件应采用隐蔽式固定安装。主机箱挂接方向：应保证挂箱的一侧没有机动车行驶，即使有机动车行驶，主机箱在立杆突出部位于最靠近机箱行驶车辆在垂直方向上留有40CM以上的空间。主机箱开门方向：应当保证对主机箱开门维护时，人员站立的位置不妨碍交通，且保证维护人员的人身安全。

立式防护柜（如有）的安装、施工及保护接地应严格按照《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2017）要求。

- 线缆安装

线缆走线采用杆件内走线方式，确保施工工艺整洁。导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部分损伤的部件。当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。所有接线要布置整齐，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。

- 防雷

为防止雷击的损害，做好设备（包括摄像机、补光灯等设备）的有效接地，必须配置电源防雷和设备防雷，使系统做到防雷保护，至少达到2级以上防雷水平。因雷击造成设备损坏的中标人无条件免费在规定维修期限内予以修复或者更换。

- 杆件接地

本项目所有新增杆件应严格按照《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2017）要求，安装保护地线。

#### （4）高清视频综合信息采集系统

总体要求

- 所投系统须通过《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》GA/T 995-2012中所要求的各项功能和技术指标（在有效期内）。

- 所投系统须满足《交通信息采集视频车辆检测器》GBT24726-2009、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GAT497-2016中所要求的各项功能和技术指标。

- ▲本项目要求投标人提供的系统对车辆、信号灯状态的检测、违法行为分析及交通事件检测(除停电、断纤(光纤)外)必须采用全视频一次检测和分析模式，同时能在中心端视频中展示。

- 本项目采用的摄像机必须采用电子快门，涉及的像素要求必需为硬件像素，不得使用通过插值等软件方法达到的像素。摄像机镜头适用的靶面必须和摄像机靶面一致，应该根据现场实际情况选择合适的镜头焦距。

- 系统所有录像、图片和数据应实时上传，时延不得大于2秒。录像及图片的字符叠加、生成图片命名格式根据采购人要求设置。图片可根据用户需求压缩，以便节省存储空间，且不影响图片质量，并具备图片防篡改功能。

- 系统具有自动逆光补偿和强光抑制功能。补光系统采用经纬及光敏时控开关。车辆图像捕获时应尽量减少雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响而出现误记录，必须保证全天候拍摄的图片及录像清晰。补光设备不得对驾驶人员安全驾驶造成影响。

- 系统的视频中心存储采用云存储进行统一存储, 通行记录照片保存沿用原有系统。

- 能实现远程对系统包括摄像机、补光灯、处理设备和服务器的远程管理和故障报警功能，并需将设备管理功能接入目前交警局卡口平台。

- 系统所有摄像机、服务器均应可接受中心的校时命令，至少每天一次与采购人指定的校时设备自动校时，完成统一精准较时功能，并提供手动校对功能。

- 前端环境条件：环境温度：－10℃～＋70℃；环境湿度：10％～95％；工作方式：24小时全天候工作。

功能要求

本项目要求投标人提供的高清视频综合信息采集系统具有交通基础数据采集、交通违法抓拍、车辆通行记录、品牌型号一次识别、高清录像、事件检测和设备管理功能。

- 交通基础数据采集功能：系统能自动采集各车道交通量（按大小车的实际车流量和当量流量）、瞬时速度、车牌、品牌、子品牌等交通基础数据，用于交通分析、预报、拥阻报警和信息诱导，并向市智慧交通云平台提供基础数据。系统应能按5分到1小时的采集周期进行各车道和选择车道上的统计和显示，也可自定义采集周期进行统计。单个相机需要能够最多支持4车道进行实时的交通基础数据采集。

- 视频录像要求：系统能够记录通过路口每个方向的高清数字视频（视频格式@ 帧速率1920×1080@ 25fps），视频流每秒不低于25帧，码率不低于2Mbps。视频存储编码采用标准H.264/H.265，不允许自定义；使用云存储存储。

- ▲交通违法抓拍要求：系统能对闯红灯违法（特别是借放行车道故意闯红灯违法）、不按导向车道行驶、违反禁止标线行驶、违法停车、不礼让行人、逆向行驶、违反禁令标志（含摩托车）等违法行为进行自动分辨和记录。对闯红灯违法行为要求提供四张照片记录四个违法位置，第一个位置的信息要能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆未越过停止线的情况，第二和第三位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆越过停止线继续行驶的情况，第四个位置信息要明显辨别出车辆已通过路口中心的位置；对不按导向车道行驶违法行为要求提供四张照片记录四个违法位置，第一个位置的信息要能清晰辨别车辆驶出原车道前的位置，第二和第三位置信息能清晰辨别车辆在路口实际行驶轨迹等相关信息，第四个位置信息要明显辨别出车辆已通过路口中心位置；违反禁止标线行驶的违法要求提供三张照片反应出完整的违法过程。系统能够向现有的电子警察违法后台系统上传标准数据的功能。

- 车辆通行记录功能要求：设备能对通过路口每个车道的所有车辆进行记录（采用尾部拍照的方式）并以照片形式进行保存（小于100K），路口卡口抓拍要求保存车辆的特征照片，能自动进行号牌识别。自动识别车牌颜色（蓝、白、黑、黄、渐变绿、黄绿双拼）。对检测车道没有安装尾部车牌的机动车，记录为无牌车辆。能配合中心软件对黑名单的车辆进行比对和拦截布控。记录的车辆信息应包括：号牌号码、汉字、字母、号牌颜色、经过时间、车辆图片、品牌型号等数据，并纳入到市交警局卡口一体化查询平台。

- 设备管理：系统具有对设备统一管理和故障自动检测等功能，实现对系统设备（包括路端设备和中心机房设备）的统一管理和实时监测。系统可通过远程软件监控设备的工作状态，自动记录设备的运行日志，并进行故障诊断和定位；系统支持设备故障的自动检测与报警，包括图像故障、视频记录故障等，避免设备因外部环境或人为破坏等因素等引起的设备故障或损坏。设备管理功能纳入交警电子警察管理平台。设备应支持远程重启功能，当发现故障宕机后可以从中心管理平台进行远程断电重启。

- ▲交通事件检测：系统能够利用视觉和图像处理等技术实时智能检测道路上发生的异常交通事件，检测的交通事件类型包括（但不限于）：停车事件、逆行事件、拥堵事件、碰撞检测、抛洒物、施工、压线、停电、断纤（光纤）等。可根据用户的需要按照现场环境灵活配置检测事件的种类、检测报警时间。当交通异常事件发生时，能实时上传事件发生的记录和图片。后台系统能根据用户需要调用相应的实时视频和历史视频。交通事件捕获率不小于80%，最快检测响时间不大于 15秒。

安装要求

- 防护柜及安装要求

防护柜应采用304材质不锈钢材料，具有良好的防水、抗腐蚀。

挂式防护柜装时要保证主机箱距离地面2.5米以上，保证行人经过时不发生碰闯，紧固件应采用隐蔽式固定安装。主机箱挂接方向：应保证挂箱的一侧没有机动车行驶，即使有机动车行驶，主机箱在立杆突出部位于最靠近机箱行驶车辆在垂直方向上留有40CM以上的空间。主机箱开门方向：应当保证对主机箱开门维护时，人员站立的位置不妨碍交通，且保证维护人员的人身安全。

立式防护柜（如有）的安装、施工及保护接地应严格按照《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2017）要求。

- 线缆安装

线缆走线采用杆件内走线方式，确保施工工艺整洁。导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部分损伤的部件。当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。所有接线要布置整齐，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。

- 防雷

为防止雷击的损害，做好设备（包括摄像机、补光灯等设备）的有效接地，必须配置电源防雷和设备防雷，使系统做到防雷保护，至少达到2级以上防雷水平。因雷击造成设备损坏的中标人无条件免费在规定维修期限内予以修复或者更换。

- 杆件接地

本项目所有新增杆件严格按照《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2017）要求，安装保护地线。

补光设备建设要求

固定抓拍设备搭配的LED补光设备存在一定的光污染问题。针对该问题本次项目要求使用的补光灯在保证夜间拍摄效果的同时采用暖光源，并且支持在中心端平台上对补光灯开关，状态及功率进行管理。通过对于拍摄图片或者视频的分析，减少补光灯的开启时长并尽可能使用最小照度进行工作。

#### （5）交通智能卡口系统（公交专用道抓拍系统、不礼让斑马线抓拍系统、单行线系统）

总体要求

- 所投系统须通过《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》GA/T 995-2012中所要求的各项功能和技术指标（在有效期内）。

- 所投系统须满足《交通信息采集视频车辆检测器》GBT24726-2009、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GAT497-2016中所要求的各项功能和技术指标。

- 本项目采用的摄像机应采用电子快门，涉及的像素要求必需为硬件像素，不得使用通过插值等软件方法达到的像素。摄像机镜头适用的靶面必须和摄像机靶面一致，应该根据现场实际情况选择合适的镜头焦距。

- 系统所有录像、图片和数据应实时上传，时延不得大于10秒。录像及图片的字符叠加、生成图片命名格式根据采购人要求设置。图片可根据用户需求压缩，以便节省存储空间，且不影响图片质量，并具备图片防篡改功能。

- 系统具有自动逆光补偿和强光抑制功能。补光系统采用经纬及光敏时控开关。车辆图像捕获时应尽量减少雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响而出现误记录，必须保证全天候拍摄的图片及录像清晰。补光设备不得对驾驶人员安全驾驶造成影响。

- 系统的视频中心存储采用云存储进行统一存储, 通行记录照片保存沿用原有系统。

- 能实现远程对系统包括摄像机、补光灯、处理设备和服务器的远程管理和故障报警功能，并需将设备管理功能接入目前交警局卡口平台。

- 系统所有摄像机、服务器均应可接受中心的校时命令，至少每天一次与采购人指定的校时设备自动校时，完成统一精准较时功能，并提供手动校对功能。

- 前端环境条件：环境温度：－10℃～＋70℃；环境湿度：10％～95％；工作方式：24小时全天候工作。

功能要求

本项目要求投标人提供的交通智能卡口系统（公交专用道抓拍系统、不礼让斑马线抓拍系统、单行线系统）要求具有交通基础数据采集、交通违法抓拍、车辆通行记录、品牌型号一次识别、高清录像和设备管理功能。

- 交通基础数据采集功能：系统能自动采集各车道交通量（按大小车的实际车流量和当量流量）、瞬时速度、车牌、品牌、子品牌等交通基础数据，用于交通分析、预报、拥阻报警和信息诱导，并向市智慧交通云平台提供基础数据。系统应能按5分到1小时的采集周期进行各车道和选择车道上的统计和显示，也可自定义采集周期进行统计。单个相机需要能够最多支持4车道进行实时的交通基础数据采集。

- 视频录像要求：系统能够记录通过路口每个方向的高清数字视频（视频格式@ 帧速率1920×1080@ 25fps），视频流每秒不低于25帧，码率不低于2Mbps。视频存储编码采用标准H.264/H.265，不允许自定义；同时须接入市交警局现有的视频综合管理平台中实现统一的管理、检索和浏览，实现高清视频的共享。

- 交通违法抓拍要求：系统能对不礼让行人、逆向行驶、违反禁令标志（尾部抓拍时含摩托车）、不系安全带（车头抓拍时）等违法行为进行自动分辨和记录。

- 车辆通行记录功能要求：设备能对通过路口每个车道的所有车辆进行记录并以照片形式进行保存（小于100K），路口卡口抓拍要求保存车辆的特征照片，能自动进行号牌识别。自动识别车牌颜色（蓝、白、黑、黄、渐变绿、黄绿双拼）。对检测车道没有安装车牌的机动车，记录为无牌车辆。能配合中心软件对黑名单的车辆进行比对和拦截布控。记录的车辆信息应包括：号牌号码、汉字、字母、号牌颜色、经过时间、车辆图片、品牌型号等数据，并纳入到市交警局卡口一体化查询平台。

- 设备管理：系统具有对设备统一管理和故障自动检测等功能，实现对系统设备（包括路端设备和中心机房设备）的统一管理和实时监测。系统可通过远程软件监控设备的工作状态，自动记录设备的运行日志，并进行故障诊断和定位；系统支持设备故障的自动检测与报警，包括图像故障、视频记录故障等，避免设备因外部环境或人为破坏等因素等引起的设备故障或损坏。设备应支持远程重启功能，当发现故障宕机后可以从中心管理平台进行远程断电重启。

- ★系统前端采集部分采用DSP嵌入技术，不使用任何外部触发装置，直接对监控路段行经车辆进行自动检测、分析、识别，并将相关数据实时上传至系统后台。

- 系统具有自动逆光补偿和强光抑制功能。车辆图像捕获时应不受雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响而出现错误记录。前端系统应具有自动测光及补光功能，自动测光调节曝光量，能在光照度不够时能自动启用辅助灯光补光；必须保证全天候拍摄的图片及录像清晰。补光设备不得对驾驶人员安全驾驶造成影响，若因此而产生交通事故或其他的相关诉讼，其后果由中标人承担。

- ★系统所捕获的车辆图片格式采用JPEG格式，JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444：2000的要求；系统需记录2张捕获车辆位移大于1米的两张不同位置的图片；记录的图片至少应包含：时间、地点、车辆行驶方向、设备编号等信息，以上信息应在图片中叠加；全景图片分辨率应≥4096*2160像素。

- 系统所有图片和数据应实时上传，时延不得大于2秒。视频字符叠加应符合《视频图像文字标注规范》（GA/T751）要求。

- ★系统支持GBT28181、DB33标准，可实现设备注册、通道信息获取、状态变化报送、实时视频请求、历史视频查询与回放等功能。系统将实时视频及录像接入交警局视频整合平台、宁波市公安局视频综合应用工作平台，实现视频实时查看及录像远程调取。

- 系统所有摄像机、服务器均能执行中心校时命令，并保证每天执行一次与校时设备的自动校时。系统同时具备手动校时功能。

- 系统能对设备（摄像机、服务器等）进行远程管理，同时具备故障报警功能。

- 系统的中心存储进行统一存储。项目建设要求保证视频存储时间大于30天，过车图片存储时间大于3个月，过车记录及号牌图片存储时间大于2年。

安装要求

- 防护柜及安装要求

防护柜应采用304材质不锈钢材料，具有良好的防水、抗腐蚀。

挂式防护柜装时要保证主机箱距离地面2.5米以上，保证行人经过时不发生碰撞，紧固件应采用隐蔽式固定安装。主机箱挂接方向：应保证挂箱的一侧没有机动车行驶，即使有机动车行驶，主机箱在立杆突出部位于最靠近机箱行驶车辆在垂直方向上留有40CM以上的空间。主机箱开门方向：应当保证对主机箱开门维护时，人员站立的位置不妨碍交通，且保证维护人员的人身安全。

立式防护柜（如有）的安装、施工及保护接地应严格按照《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2017）要求。

- 线缆安装

线缆走线采用杆件内走线方式，确保施工工艺整洁。导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部分损伤的部件。当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。所有接线要布置整齐，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。

- 防雷

为防止雷击的损害，做好设备（包括摄像机、补光灯等设备）的有效接地，必须配置电源防雷和设备防雷，使系统做到防雷保护，至少达到2级以上防雷水平。因雷击造成设备损坏的中标人无条件免费在规定维修期限内予以修复或者更换。

- 杆件接地

本项目所有新增杆件严格按照《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2017）要求，安装保护地线。

#### （6）交通信息诱导系统

显示功能要求

- 观察者（正常人，矫正视力1.0以上）在环境照度大于5000lx的晴天、太阳光正射标志面的条件下，在规定的视认角内能正确认读标志内容的最大距离（静态视认距离）≥250m。

- 在环境照度大于5000lx的晴天、太阳光正射标志面的条件下，观察者（正常人，矫正视力1.0以上）能够正确认读标志内容的最大距离（动态视认距离）≥210m。

- 接收监控室实时编辑的各种控制指令，直接驱动显示屏发布各种诱导信息。支持节目单轮番显示方式，轮番周期可从监控室设定，并与节目单一同下发执行和显示。

- 至少显示GB2312指定的全部汉字和数字字符及简单图形，显示内容在上述最大动态和静态视认距离内清晰可认，并且能控制全亮与全灭。

- F型LED交通诱导屏可进行全屏幕编辑。显示屏上的字符或图案的结构尺寸符合GB 5768的要求。主要用于显示汉字、英文字符、阿拉伯数字、特殊符号、图形等，控制器内装有一、二级简体字库，具有宋、楷、黑、仿宋、隶书五种以上字体，其字体、粗细、汉字间隔、汉字在屏上的位置均可调。文字、图形均具备闪烁功能、闪烁的频率和速度可调。

- 出字方式有：清屏（全黑）、静止显示、上移、下移、横百页窗、竖百页窗、闪烁、全亮、随机等。

- 无显示内容时，显示屏为全黑，无任何亮点。

- 在监控室可以远程开启或关闭F型LED交通诱导屏。

- F型LED交通诱导屏保证大型卡车司机及小汽车司机均能容易辨认，不易损坏，能抵御40m/s的风速。

- 发光亮度可根据外界环境条件自动和手动调节，具有通过软件进行64级人工调光和256级自动调光两种模式可选。

- 产品设置自检功能，检测显示单元的工作状态、亮度、通信接口的通信性能、LED单点故障状态以及其它工作单元的状态。

- 控制面板具有操作按钮、工作状态指示灯和液晶显示器。通过操作按钮，能够查询控制器当前时间、当前显示内容和故障信息，并在工作状态指示灯和液晶显示器显示。

- 整体产品的MTBF≥10000小时。

控制系统功能要求

监控中心的数据信号通过传输系统传到F型LED交通诱导屏控制器的串行接口进入控制器，控制器将控制数据信号进行转换并发送到显示屏进行显示。亮度控制器根据显示环境的亮度状况控制显示屏的显示亮度，各种检测数据及报警信息由监测单元采集汇总后由控制器通过串行接口回传到监控中心。

- F型LED交通诱导屏控制器装于F型LED交通诱导屏显示部分的箱体内。控制器远程连接到监控计算机，通过数据线与显示屏相连对显示屏进行控制。

- 控制器采用单板设计，盒式结构。控制器通过数据线连接到显示屏，完成对显示屏的控制和驱动。

- 控制器采用嵌入式工控机。

- 控制器MCU采用ARM系列低功耗工业级处理器，主频不低于400MHZ，内存不小于64M字节。

- 控制器的存储部分，采用Flash技术，容量≥128M字节。不得采用机械式硬盘。

- 控制器自带触摸液晶屏，可显示出控制器的工作状态，通过按键可进行简单的控制操作。

- 控制器具有通过软件进行64级人工调光和256级自动调光两种模式可选；具有故障模块定位功能。

- 监控计算机数据传送给LED交通诱导屏的控制器，控制器根据接收到的控制数据信号进行转换并发送到显示屏进行显示。

- 用于接收监控中心计算机发送来的屏体亮度控制代码和各类交通显示信息，并将其合成屏体显示所需的各类控制信号，输出至LED像素点阵驱动电路，将交通信息以相应的亮度显示在LED交通诱导屏上。

- 控制器通过监控单元对LED交通诱导屏的工作状态进行数据采集（环境温度、通信情况、供电电源及门开关的工作状态等），在系统控制器的控制下回送至监控中心，达到远程监控的目的。

- LED交通诱导屏控制器中的处理器通过串行接口接收由监控中心送来的显示信息和控制信息并进行处理，转换成带亮度信息的数据写入显示用双口RAM系统，在线可编程器件组成的扫描信号发生器将显示RAM的内容读出，合成F型LED交通诱导屏显示所需的各个控制信号，一并送入到LED交通诱导屏的每个显示单元。

- 控制器可对LED交通诱导屏进行日常自检，监视其故障，并将故障信息传送到监控中心。同时控制器能够根据监控单元的信息对监控单元进行控制。

- 控制器可以接收监控计算机发送的亮度等级信号，经过数据转换对亮度进行控制。也可以根据室外环境的亮度自动控制显示屏的显示亮度或手动调节。

- 能够确认贮存在微处理器中的“非正常数据”，送至上游计算机的报警和故障信息。

- 控制器存储单元能够存储300条信息（包括文字信息和图形）供操作员选择，存储内容可重新设定，可定义几组信息以轮流方式进行显示，每组信息的显示时间可调。

- 根据要求支持各种字体（如宋体、中宋、楷体、黑体等），支持各种显示方式（如静止显示，上移，下移，横百叶窗，竖百叶窗和闪烁等）。

- 控制器收集的故障信息，当失控率达到10%，或者显示屏内温度过高时，或电源故障时显示屏可自动关闭，并向中心发出故障信息。显示屏关闭后为全黑，无任何亮点。

- 监控单元固定于显示屏机箱内，通过100M网线与控制器相连，数据以网络帧传输。

- 监控单元将采集到的箱体内各种信息发送到控制器，控制器收到监控计算机的开关电源指令，把该指令发送到监控单元，对LED交通诱导屏电源进行自动开关控制。

- 控制器将收到的来自监控单元的信息进行处理，将有关数据发送到监控计算机。同时控制器能够根据监控单元的信息对监控单元进行控制。

- 一块监控单元板可控制多个机箱，监控单元可对LED交通诱导屏各单元显示机箱的温度、机箱内电源状态、门开关、LED故障信息等的工作状况进行实时数据采集并传送至控制器。

- 监控单元能够收到控制器的返回信息以进行下一步处理。

防护措施要求

防雷与接地

- 机箱内配备防雷电装置，每一根引入线均有相应的防雷电保护装置，以防雷击及浪涌电压。

- 机箱与其它金属构件需接地良好。

- 工作接地和防雷接地共用一个，接地电阻≤4(。

防雨水渗漏性能

为保护显示板的正常运行，采取了防渗漏措施，使LED交通诱导屏达到IP65防护标准。像素管本身具有良好的防潮渗漏性能。在与机箱连接时，采用“O”型密封圈加强防漏。对后盖的开闭口均采用“O”型圈加以密封，在箱体内沿还备有泄水槽将渗入的水引排出去。

防腐蚀性能

所有的支撑构件、框架、紧固件均具有表面防腐涂料，施工现场形成的焊缝亦覆盖有防腐涂料，并满足相关的质量评定标准。

安装要求

- 显示板及控制器箱体为全封闭、全天候、防风雨型，符合IP65防护等级。

- F型LED交通诱导屏采用悬臂式支撑，其基础位于路侧边坡上。标志牌下缘距路面的高度不小于5.5m。设备设有便于维修的梯子和通道。所有的支撑件都要做防锈处理。显示板与道路垂直方向有一定的夹角，以保证大型卡车司机及小汽车司机均能容易辨认。悬臂式支架外形美观大方，并能确保LED交通诱导屏能承受40m/s的风速。

- 详细的技术规范及施工要求参照GB5768-2009和交通安全标志构造技术规范。

#### （7）光缆通讯链路建设

光纤光缆应满足ITU-TG.652的各项要求。为保证光缆线路开通SDH155Mb/s及其以上系统和适应波分复用的需要，对1310nm和1550nm窗口的衰减和色散均应有明确要求：

本工程选用单模光纤、松套结构，使用工作波长为1550nm（1310nm）。

本工程光缆的全部光纤在每一再生段内应采用同一厂家、同一型号，光缆出厂长度内光纤应无接头。

模场直径：标准值8.8～9.5μm之间取一定值偏差：≤±0.5μm

包层直径:标准值：125μm偏差：≤2μm

模场同心度误差：在1310nm波长上的模场同心度误差应不超过1μm

包层不圆度：≤2%

截止波长应满足下列两者之一：λc：1100～1280nm（2m光纤上测试）；λcc：≤1270nm（在20m光缆+2m光纤上测试）

衰减常数：1310nm波长：衰减平均值≤0.36dB/km（1310nm）；衰减最大值≤0.39dB/km（1285～1330nm）；1550nm波长：衰减平均值≤0.22dB/km；衰减最大值≤0.25dB/km。光纤衰减曲线有良好的线性并且无明显的台阶。用OTDR检测任意一根光纤（1310nm和1550nm）时，任意500m光纤的衰减值均≤（amean+0.1dB）/2，式中amean是光纤的平均衰减常数。

色散系数：零色散波长范围内1300～1324nm；零色散点斜率最大值≤0.093ps/nm2.km；在1288～1339nm范围内色散系数不大于3.5ps/nm.km，在1271～1360nm范围内色散系数不大于5.3ps/nm.km；在1550nm波长的色散系数不大于18ps/nm.km；在1480～1580nm波长范围内的色散系数不大于20ps/nm.km；厂方应提供1300～1324nm波长范围内的零色散波长分布直方图。

#### （8）相关主要技术要求

1、标志标牌

1)、材料要求：

（1）杆件要求：杆件采用热轧镀锌无缝钢管，材质性能符合国家标准，高频自动焊接，杆件与法兰焊接时做到焊缝饱满、平整、光滑、细密，无裂纹、咬边、夹渣、气孔等缺陷，无横向焊缝，焊接做到线条流畅美观，无曲面、变形现象。热镀锌钢管如焊接必须再次热镀锌处理。符合GB/T14976-2012、GB/T8167-2008《包装用缓冲材料动态压缩试验办法》、GB8163-2008《无缝钢管》的规定。焊接质量符合 GB/T12496-1999 标准。杆体要求可抗 12 级以上（风速33米/秒——60米/秒及以上）台风，杆件顶端包封以防水气进入。如中标，须提供钢材生产厂家质保书。

杆件内外热镀锌防腐处理，锌层厚度大于 86 微米，锌层平滑、无锌瘤、漏镀、露铁等现象，确保20 年不生锈。锌层的均匀性、附着性应符合GB2694-2010的规定，防腐寿命大于30年。镀锌质量符合 GB/T13912-2002 标准。立杆安装预埋件，采用法兰盘安装。杆件设备所有坚固件均符合 GB/T1220 标准。

交通标志牌杆件由投标方在满足招标文件要求的前提下自行设计，并在投标文件中给出图纸、要求。

▲A）注：杆件为全钢焊接结构，分立杆组件和横杆组件以及预埋件，在现场组装。6—9米长臂杆的立杆采用Q235钢制作，壁厚不小于10mm，高度7m；横杆采用Q235钢制作，壁厚不小于8mm，横杆距路面净高为5.5m以上，横杆长度为6—9m（由所监控道路的宽度和车道数定）；横杆与立杆的连接采用凹凸法兰和8只M32螺栓连接；钢筋地笼预埋件的八根Φ32预埋螺杆长度（埋地下的）1.8m以上；混凝土基础1200mm（长）×1600mm（宽）×2000mm（深度）以上。

▲B）10—12米长臂杆的立杆采用Q235钢制作，壁厚不小于12mm，高度7m；横杆采用Q235钢制作，壁厚不小于8mm，横杆距路面净高为5.5m以上，横杆长度为10—12m（由所监控道路的宽度和车道数定）；横杆与立杆的连接采用凹凸法兰和8只M32螺栓连接；钢筋地笼预埋件的八根Φ32预埋螺杆长度（埋地下的）2.22m以上；混凝土基础1400mm（长）×1700mm（宽）×2300mm（深度）以上。

▲C）T型八角杆挑臂8m-10m，参照10—12米长臂杆的要求；T型八角杆挑臂3-7m参照6—9米长臂杆的要求。

D）其他细节参照《宁波市交通标杆及基础、交通护栏大样图》执行。

（2）钢制立拄、横梁、法兰盘及各种连接件表面应作热浸镀锌处理。立拄、横梁、法兰盘的镀锌量为550g∕㎡，紧固件为350g∕㎡。

（3）标志板、滑动横梁：采用GB5768-2009标准的铝合金板材，并符合GB3194-1998“铝及铝合金热轧板材的尺寸及允许偏差”，GB3193-82“铝及铝合金热轧板材”的规定。

（4）高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用A级普通连接螺栓M22，并符合GB1231-2006规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用M32。

（5）标志反光膜（牌面底膜、文字、图案等反光材料）均为国际知名品牌(如3M、恩希爱等)超强级（Ⅳ类）反光膜10年，其回归反射光度值（最小值）反光膜颜色的角关座标和标志色泽耐用期应满足GB/T18833-2012《公路交通标志反光膜》等相关标准的要求。担保期内因反光膜质量问题导致褪色、脱胶、起皱等不良现象供货厂商予以免费更换。注意行人、注意儿童底色采用荧光黄绿色，使用年限为十年，并提供厂方质检报告。

2)、标志牌要求：

（1）交通标志的图案、颜色应严格按照GB5768-2009《道路交通标志和标线》标准或设计的规定执行。标牌设计、安装、质量要求符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）标准。为了确保指路标准的确认性，指路标志汉字必须采用等粗线，字体、阿拉伯数字和英文字应符合GB5768-2009的规定，不允许采用其他字体。

（2）标志牌应符合《公路交通标志板技术条件》（JT/T279—2004）的规定。标志板采用铝合金板制作，铝合金板面厚度1.5-3.0mm，并应符合《铝及铝合金板材的尺寸及允许偏差》（GB/T3194—1998 ）和《铝合金板材》（GB/T3880—2006）的规定。标志板背面的滑动槽钢和三角钢采用铝合金型材制成，并符合《工业用铝及铝合金热压型材》（GB/T6892 —2006）的规定。

（3）大型标志使用铝合金板材最大尺寸，最多不超过2块铝合金板拼接，以减少接缝，保持版面的平整度：大型标志尺寸（1.5米×2.4米）以下不允许存在任何铝合金板接拼，标志立柱和横梁不允许存在接驳。

（4）立杆安装预埋件，采用法兰盘安装，常规标志安装标志底部距地面不得少于3m。

（5）标志牌表面无明显皱纹、凹横或弯形，每平方米的平整度公差小于1.0mm。

（6）标志牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染现象，应按规范规定进行热浸镀锌处理，镀锌量为500g∕㎡。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌处理，必须清理螺纹或作离心处理。

（7）标志板与杆件采用铝槽接驳卡箍式连接。标志板与滑动横钢，卷边加固件连接，在保证连接强度和标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接式点焊。

说明：版面采用镇海交警大队提供的设计图样。

3)、施工要求及注意事项：

（1）标志板采用铝合金板，铝合金板材的抗拉强度应不小于289.3MPa,屈服点不小于241.2MPa,延伸率最小为4％-4％。指路标志其厚度≥3mm。版面底色、图案和文字均采用国际知名品牌 10年期 超强级反光膜。

（2）标志板的形状、尺寸应符合图纸要求。外形尺寸允许偏差为±0.5％，邻边夹角允许偏差为±0.5°。标志板的裁剪、切割，应保证边缘光洁、方正，并按GB5768-2009和图纸所示要求进行加固。标志板正面应经过清洁、脱脂及防腐处理，表面光滑平整，背面应进行防锈处理，喷涂不反光的银灰色油漆。所有加固螺栓、连接螺栓及其配件应进行热浸镀锌处理，在任何情况下不得破坏标志板正面的图案和文字。标志板采用反光薄膜，表面不应产生任何隆起或损坏。标志板颜色、图案、文字应符合图纸要求，并符合附录中的规定，按标准规定的图案按比例放大制作，且应用割字机进行切割。标志板不得有面积大于1㎜的气泡，且在任何一处面积为10×10㎝的范围内不允许有2个（含2个）以上的气泡。

（3）反光膜粘贴制作标志时将尽可能减少拼接，当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，使用反光膜产品的最大宽度进行拼接。接缝时采用大膜搭小膜、上膜搭下膜的搭接方式，重叠部分不小于5MM。

4)、标志牌制作、版面、杆件等还应严格按照《浙江省城市道路交通标志和标线设置规范》及《宁波市城市道路指路标志及导向标志设置细则》的规定执行。

5)、临时性标志牌反光膜采用国内工程级，园形标志牌边缘作滚边处理。

6)、安装标志牌前准确放样定位并经甲方确认。

7)、凡原有标志拆除、移位，乙方需负责将原有标志送至镇海交警大队指定的地点。

8)、标志杆基础要求：

（1）、用无缝管焊接完后热镀锌。

（2）、基础螺栓顶端：a.人行道低于小方块底；b.沥青和水泥路面低于路面；c.绿化带低于20cm。

（3）、标杆安装完后(除立柱外露外,其余均应恢复原来铺装)。

（4）、余土清理。

（5）、基础按C25配比。C25基础砼要求： C25基础砼要与标牌配套，保证质量，确保安全。基础砼钢筋、尺寸、规格和设计施工要求由由投标方在满足询价函要求的前提下自行设计，并在报价函中给出图纸、要求,并满足《宁波市城市道路指路标志及导向标志设置细则》的规定。

9)、供应商应提供标志牌铝合金版面、杆件材质、热度锌等产品质量证明书和检测报告；反光膜需提供国家交通安全设施质量监督检验中心的检测合格报告。反光膜需提供十年书面质量保证。

10)、产品质量：

符合国标要求，符合行业标准及相关部门规定的产品质量要求,保质期为3年。

因乙方（供方）提供的产品或施工安装存在质量问题时，乙方应立即无条件免费返工和维修。

2、杆件标识

每根监控杆件需粘贴唯一编号的标识。标识粘贴于平行于道路通行方向的杆件表面，标识的下边缘与地面之间的垂直距离应不小于2.5m。

3、主要设备清单及技术参数

主要设备清单及技术参数见招标需求《二、采购清单》，以下简称《采购清单》，其只是满足系统功能的主要设备，并不是详尽设备清单，投标人需根据完全实现系统应当具备的功能进行系统设备详细配置。

投标人投标时应列出项目建设中全部的设备、辅材及其他相关费用的清单，详细列出每项设备、辅材的品牌、型号、图片、参数、单价、数量及总价。投标人应保证系统建成后一次性通过验收及正常运行，否则造成系统不能正常运行，一切后果由中标人完全负责，并且总价不得超过投标报价。

其它要求：如项目没有设计或设计不明确，涉及杆件、基础的按照《附件：杆件及基础要求》，涉及诱导屏结构，应按照《附件：诱导屏结构图》要求。

### 4、验收要求

- 项目初验

中标人完成本项目设备采购、安装、调试，并系统投入试运行。中标人完成由采购人参与的系统性能自检工作后，向采购人提交书面初验申请报告。

中标人初验时应提供以下材料：

- 设计图、施工图及现场照片。

- 设备交货清单，各安装点设备名称、编号和数量。

- 系统自检报告。

- 其他相关材料。

- 系统检测

高清视频综合信息采集系统、交通智能卡口系统（公交专用道抓拍系统、不礼让斑马线抓拍系统、单行线系统）下列检测内容作为验收的必检项目，在项目施工结束并进行试运行后，采购人将委托第三方对工程进行实地检测，检测结果必须为达到或者高于标准（下面指标均指工程条件，不封道或限制通行情况下的实测指标）。

下面指标均指工程系统投入使用条件下，对实际路况的实测指标。中标人根据采购人提出的时间，对每套设备抽取白天、晚上各30分钟视频作为检测样本视频。

| 序号 | 检测内容 | 功能及性能指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基础数据检测 |
| 1 | 车辆图像捕获率 | 记录的有效车辆数与实际通过车辆数百分比的要求：白天≥95%，夜间≥90%。 |
| 2 | 车辆号牌识别率 | 识别号牌信息的车辆数与具备号牌信息识别条件的车辆总数百分比的要求：白天≥95%，夜间≥90%。 |
| 3 | 车辆号牌识别准确率 | 识别号牌信息正确的车辆数与号牌信息有效的车辆总数百分比的要求：白天≥90%，夜间≥80%。 |

- 系统终验

中标人完成本项目系统初验及第三方检测合格后，向采购人提交书面终验申请。

中标人终验时应提供以下材料：

- 中标通知书、中标合同；

- 设备到货验收文件；

- 工程过程文件（含工程变更资料）；

- 系统工程施工过程中发生的设计变更材料；

- 调试报告和调试记录；

- 竣工报告；

- 竣工图纸；

- 试运行报告；

- 自检测试报告；

- 初验报告；

- 评价报告；

- 第三方检测报告；

- 工程决算报告；

- 人员培训报告（含培训教材及结果）；

- 系统使用说明书等；

- 其它应提交的材料。

### 5、售后服务

1、质保期：自验收合格之日起不少于三年。质保期满，更换设备价格应不高于投标单价，并在本次投标时提供质保期满后的技术服务收费标准。投标文件中写明过质保期后的服务承诺。

2、质保期满后，若原有配件已不销售，中标人应承诺为采购人提供升级配件（价格不得高于原设备价格），使系统正常稳定工作。

3、在项目所在地内设有售后服务网点，质保期内须提供24小时热线服务和长期的免费技术支持，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。售后服务电话有变更的应提前通知。

4、系统运行维护期内要求：当系统出现一般性故障，接到维修通知后，将在30分钟内响应，并在2小时内赶到现场维修，12小时恢复正常工作。若问题不能现场解决，也将采取相应措施以保证系统正常运行，必要时包括更换必要的软件、硬件或切换线路，使系统能持续正常工作。

5、中标人每周应对系统和关键设备进行巡检，维护人员至少每月检查一次设备的技术指标，并记录相关详细报告。

6、平时在日常巡检过程中，如立杆机柜等出现生锈情况，应及时做除锈、防锈处理。

7、中标人免费为采购人相关操作人员进行培训。

特别申明：

1、请各投标商认真阅读特别申明中的内容，参加投标的视为完全理解其中的各项内容。

2、投标人应认真阅读“采购内容及要求”中的所有内容，一经投标视为完全理解其所有内容与要求。在投标时应对招标文件中各项功能需求的实现做出明确的应答和文字说明，不能只用“符合采购要求”、“满足采购要求”字样来描述，表述不清或照抄采购需求内容的或只用“符合采购要求”、“满足采购要求”字样来描述的，评审时将酌情扣分。

3、技术指标中带“★”为关键指标，任一一条负偏离的作废标处理；带“▲”为重要指标，任一一条负偏离的技术标评审扣2分；其余技术指标负偏离的将酌情扣分。

第三部分 投标资料表

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：宁波市公安局镇海分局交通警察大队 联系人：张警官 电话：0574- 86637065 采购代理机构名称：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 联系地址：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼 联系人：傅作琪、蔡煜、石宗杰 电话：0574-86279793 传真：0574-86279793 E-mail：173921584@qq.com |
| 2 | 本次采购对合格的投标人的专门规定与审查方法： 资格标准：见第一部分 《采购公告》第五条且合格的投标人应是满足本采购文件第六部分 投标人须知2.4~2.5条的投标人。 资格审查方式：资格后审 获取采购文件时间：见第一部分《采购公告》第六条 获取采购文件地点：见第一部分 《采购公告》第六条 获取采购文件方式：见第一部分 《采购公告》第六条 |
| 3 | 经批准的本次采购方式：公开采购 |
| 4 | 采购有关信息发布媒体：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//、http://zhenhai.bidding.gov.cn |
| 5 | 按采购文件第三部分《投标人须知》的13.1、13.2条款规定； 对投标文件组成的修改：无 |
| ★6 | 本次采购的商务条款 (1) 合同名称：镇海区三官堂大桥延伸段明海南路交通提升工程设施采购项目 (2) 质量保修期：承诺自验收合格之日起不少于三年。 (3) 项目完成期：详见“第一部分 采购公告”第四条。 (4) 质量要求：详见“第一部分 采购公告”第四条。 (5) 资金来源：财政拨款 (6) 投标价：按本部分第14.3条款报价 (7)付款条件与方法： ①中标单位在收到中标通知书后15天内把合同总价的5%作为履约保证金汇入采购人专用账户，在项目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期满后7个工作日内一次退还（无息）。 ②第一次付款：合同签订后7个工作日内，支付合同总价的30%，中标人提供合法票据。 ③第二次付款：项目初验合格后7个工作日内，支付合同总价的25%，中标人提供合法票据。 ④第三次付款：项目终验合格并审计结束后7个工作日内，按最终审定金额支付项目剩余款项。中标人在提取款项时，应提供相应的合法票据。 (8)履约保证金规定：金额为合同价款的5%；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等采购人认可的非现金形式；中标(成交)供应商应于合同签订前将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标(成交)供应商不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同履行完毕后无息返还（中标(成交)供应商未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 (9)采购代理服务费不应在投标报价中单列。 (10)其他商务要求：无。 |
| ★7 | 投标报价及费用： 1、本项目最高限价为： 518万元。 2、本项目投标应以人民币报价；投标报价超过最高限价的作无效标处理。投标总报价建议四舍五入保留至整数元为止。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、本项目为交钥匙工程，包括设备采购、安装、调试、检测及验收。投标报价应包含实现标书要求的所有软件、硬件、基础施工（包含道路破损及绿化恢复等）、售后运维、垫资成本、税费、维护、保险、现场安装调试达到正常可使用状态、第三方检测、中标服务费等费用。直至交付至业主验收调试合格后，能正常使用为止。 5、投标人在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险（包括材料、设备物价上涨因素等），事后不得以任何理由要求增加费用。 6、合同价格类型：本次采购范围内的采购内容采用总价一次性包干，不作调整。在项目实施过程中如遇采购人提出额外增加设备或其他内容的，其额外增加设备或其他内容的费用由合同双方另行友好协商确定。 |
| ★8 | 投标有效期：开标之日起九十日历天； |
| 9 | 投标保证金的形式及交纳： 见采购文件第一部分 《采购公告》 第七条 |
| 10 | 投标保证金金额(如有)：见采购文件第一部分 《采购公告》 第七条所列金额 采用银行支付方式的，中标(成交)供应商的投标保证金在签订合同，在支付采购代理服务费后原额退还。未中标(成交)供应商的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内由采购代理机构以银行转账的方式自动退还。 |
| 11 | 1、本项目实行网上投标，投标人应在投标截止时间前通过“政采云”成功上传电子加密投标文件外，为降低投标风险，投标人还可以准备以下投标文件，投标人因未准备以下投标文件导致投标无效的责任自负： （1）“备份电子投标文件”1份，具体要求见采购公告第八条； （2）“纸质投标文件”1份，具体要求见采购公告第八条； 2、投标人成功上传电子加密投标文件，但无法读取时或在解密时间内无法解密或解密失败，方可调用上述第1条第（2）款中的“备份电子投标文件”，因投标人自身原因导致无法解密的后果自负； 3、若成功上传并解密成功(含通过“备份电子投标文件”进行异常情况处理成功)的投标单位不足三家或出现电子评标系统故障而短期无法排除等情形时，转为线下评标，所有投标单位的电子加密投标文件和备份电子投标文件均按失效处理，直接采用投标时间截止前已成功上传且按规定递交的“纸质投标文件”作为资格审查前的有效投标文件。此种情况下，若投标时间截止前提交纸质投标文件的单位不足三家的，则全部投标按废标处理。 4、其他线下评标情形详见第六部分 投标人须知第22条 |
| 12 | 投标文件的效力： 投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”→“备份电子投标文件”→“纸质投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 13 | 投标文件是否必须逐页小签：不适用 签章要求：“电子加密投标文件”和“备份电子投标文件”应按采购文件中所须加盖公章部分均采用CA签章；“纸质投标文件”应按采购文件中所须加盖公章部分加盖红章后扫描。 签字要求：“电子加密投标文件”和“备份电子投标文件”应按采购文件中所须签字部分均采用电子签名；“纸质投标文件”应按采购文件中所须签字部分签字后扫描。 |
| ★14 | 投标文件提交时间及投标截至时间：见采购文件第一部分《采购公告》 第八条 |
| ★15 | 开标时间：2020年8月21日14时00分（北京时间） 开标地点：宁波市镇海区公共资源交易中心开标厅四（镇海区骆驼街道金华南路55号） |
| 16 | 唱标顺序：先技术商务后报价(后唱标) |
| 17 | 是否现场踏勘：不组织 |
| 18 | 是否提供讲解及演示：不要求 |
| 19 | 是否提供样品：不提供。 |
| 20 | 是否允许进口产品：不适用 |
| 21 | 转包与分包：不允许转包，未经允许不得分包 |
| 22 | 是否允许联合体：不允许 |
| 23 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范：本采购文件中所列技术规范、标准(如有)不意味着是全部的或最新的，投标人必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 验收标准：采购人将按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。若采购合同中未约定验收标准的，按国家法律、法规或行业相关规定执行。 |
| 24 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。 |
| 25 | 政府采购节能环保产品： 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。 产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第二部分 采购内容及要求”另有规定的除外。 |
| 26 | 小微企业有关政策： 本次采购为非专门面向中小微企业。对于符合财库[2011]181号文规定的小微企业，在评审时，国内企业将给予6%的价格扣除，并以其价格扣除后的金额作为其经评审的报价。若所有投标人均为财库[2011]181号文规定的小微企业，则均不考虑价格扣除。 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。 按照《财政部、民政部。中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)之规定残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小微企业6%价格扣除优惠政策，但残疾人福利性单位本身为小微企业的不得重复用享受优惠政策。 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，以扣除后的价格为评标报价；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，以扣除后的价格为评标价。 欲享受政策优惠的且属于小微型企业的须提交声明书、属于残疾人福利性单位且须提交声明书、属于监狱企业的应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则不认不认定为小微企业。 |
| 27 | 有关投标书文件编制： 投标人在编制投标文件时应仔细阅读采购文件，完整了解本采购文件中有关格式、条款和规范等的全部要求，提供采购文件要求的全部资料以供评审。投标文件应详细地响应采购文件在资格、商务、技术等各方面的要求。 投标人的投标方案、投标声明（价格折扣率或其他声明）应按照采购文件具体要求及规定编报。 如果投标书文件中未作出响应或存在着遗漏，在评审中该处有可能被判定为不接受采购要求；若投标书文件在对“采购内容及要求”的某些要求的响应，在“实施方案”中没有给予支持，评审中该处有可能被判定为不接受采购要求。 |
| 28 | 本采购文件中带有“★”标记的条款为不可负偏离条款，若负偏离则被评标委员认为不响应标书要求，视作无效标。带“▲”标记的条款为重要条款，若负偏离则评标委员会在技术评审时有权作惩罚性扣分。 |
| 29 | 1. 中标(成交)服务商在领取采购结果通知书(中标通知书)时，本采购代理机构根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定，向中标(成交)服务商收取采购代理服务费。 2.采购代理服务费只收现金、银行支票、银行汇票或转账支票或银行转账。 3.中标(成交)人如未按以上1条和2条规定办理，本采购代理机构有权从中标(成交)人应得服务费中扣除，并对不足部分进行追索。 |
| 30 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位。 |

第四部分 评标标准

一、总则

本评标方法及评分标准仅适用本项目对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务资信和技术评估，综合比较与评价。在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。本次采购为非专门面向中小企业，本次评审将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、评标办法

评标采用综合评分法，总分为100分，由价格分、技术分、商务资信分等组成。对已通过资格性检查和符合性检查的合格投标文件进行商务资信、技术、报价等评估，综合比较与评价。评标总分为各项得分的汇总（总分=价格分+技术分+商务资信分）。按总分由高到低顺序排列，相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法并保留小数二位。

三、评标内容及标准

（一）价格分（A=30分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格【投标单位为小、微型企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）的投标报价在评标时给予6%的扣除优惠】最低的投标报价作为评标基准价。

投标人的投标报价超过采购人采购预算金额（上限价）的作无效标处理。

（二）技术（B=57分）、商务资信（C=13分）按照评标委员会成员的评分结果汇总。

技术分=各评委的技术标评分算术平均值，即为各投标人的技术标得分。

商务资信分=由评标委员会统一进行综合评比、打分。

| 评分内容 | 评分内容及评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 分30分 | 按满足采购文件要求且有效投标价格【投标单位为小、微型企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）的投标报价在评标时给予6%的扣除优惠】最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分30分；其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 技 术 分 57分 | 技术标评审内容 | 优 | 良 | 一般 | 缺项 |
|  | 1、技术参数指标偏离情况（18分）：全部满足或者优于采购要求的得18分，其他根据指标负偏离情况综合扣分（技术指标中带“★”为关键指标，任一一条负偏离的作废标处理；带“▲”为重要指标，任一一条负偏离的技术标评审扣2分；其余技术指标负偏离的将酌情扣分） | 18.0-13.5 | 13.5-9.0 | 9.0-0 | 0 |
|  | 2、系统设计（3分）：根据投标人提供的系统总体设计，针对总体架构、网络组建、应用平台设计、应用功能设计、数据库建设和数据移植转换等内容，分别从先进性、模块化、标准化与开放性、实用性、安全可靠性、可扩展性、可维护性、可管理性等方面，由评委综合评审。 | 3.0-2.5 | 2.5-2.0 | 2.0-0 | 0 |
|  | 3、系统配置的合理性（3分）：根据投标人提供的系统，对其系统的配置和硬件配置，按照提供的设备是否成熟、定型、是否符合国际通用标准、设备线路接口是否符合开放性原则、未来扩充和升级是否方便等内容，由评委综合评审。 | 3.0-2.5 | 2.5-2.0 | 2.0-0 | 0 |
|  | 4、主要硬件设备选型及性能（3分）：根据投标人提供的设备选型及性能是否成熟、定型，是否符合国际通用标准等内容，由评委综合评审。 | 3.0-2.5 | 2.5-2.0 | 2.0-0 | 0 |
|  | 5、实施方案（4分）：根据项目组成员职责分工的合理性、工期安排的科学性、质量管理体系的完备性、验收的可操作性进行评比，由评委综合评审。 | 4.0-3.5 | 3.5-3.0 | 3.0-0 | 0 |
|  | 6、拟投入本项目人员配置（10分）： ①拟投入本项目人员数量：每投入一人得0.2分，最多得4分。 ②拟投入本项目关键岗位人员：技术负责人、安全员、资料员、施工员、质量员、材料员，每符合一人得1分，最多得6分。 注：拟派本项目的所有人员均须提供由投标人为其缴纳开标之日前一年的养老保险缴纳证明，如为退休返聘人员的须提供该人员的退休证及返聘劳动合同，满足前述条件方可给予计分。 评分依据为：关键岗位人员的技术职称证书或岗位证书，所有投入人员的养老保险缴纳证明或（退休证及返聘劳动合同）。相关证明资料复印件做入标书中，原件备查（电子打印件视同于原件）。 | 10.0-8.0 | 8.0-6.0 | 6.0-0 | 0 |
|  | 7、实地点位勘察（5分）：投标人提交前端监控点勘察设计资料（实地勘察效果图）的相关图纸完整性、规范性、合理性进行评审，由评委综合评审。 | 5.0-4.0 | 4.0-3.0 | 3.0-0 | 0 |
|  | 售后服务及培训 | 8、培训方案（2分）：培训方案科学合理，培训人员经验丰富，数量投入充足，培训范围涵盖采购人需求，由评委综合评审。 | 2.0-1.5 | 1.5-1.0 | 1.0-0 | 0 |
|  |  | 9、后续服务方案（3分）：后续服务方案科学合理、对突发事件有应对措施，有完善的管理制度，有驻场技术人员服务方案，有备品备件管理，质保期年限承诺、质保期满后的服务承诺，由评委综合评审。 | 3.0-2.5 | 2.5-2.0 | 2.0-0 | 0 |
|  |  | 10、突发情况的应急处理措施及系统故障响应及时性的承诺、保障（满分2分）：对投标人提供的突发情况的应急处理措施，系统故障响应及时性的承诺、保障进行综合评审。 | 2.0-1.5 | 1.5-1.0 | 1.0-0 | 0 |
|  | 11 | 投标人针对本项目的合理化建议（满分2分），由评委综合评审。 | 2.0-1.5 | 1.5-1.0 | 1.0-0 | 0 |
|  | 12 | 投标文件制作完整规范程度（满分2分），根据投标人提供的投标文件的完整性、规范性，各类资料的齐全性、针对性进行横向比较，由评委综合评审。 | 2.0-1.5 | 1.5-1.0 | 1.0-0 | 0 |
| 合计 | 57 | 45 | 33 | 0 |
| 商 务 资 信 分 13分 | 类似项目业绩（满分3分）：2017年8月1日至投标截止日止（以合同签约日期为准）具有单项合同金额500万元及以上的类似项目业绩的得3分，最多得3分，无不得分。 评分依据为：中标通知书及项目合同（缺一不可）复印件做入标书中，原件备查。 |
|  | 资质证书（满分3分）：投标人同时具有：①安防资质、②电子与智能化工程专业承包资质、③公路交通工程 （公路安全设施）专业承包资质，三项资质证书的得3分，不满足或无均不得分。 评分依据为：相应资质证书复印件做入标书中，原件备查（电子打印件视同于原件）。 |
|  | 车辆硬件保障（3分）：投标人自有登高车的每辆得1分，最多得3分（登高车的车辆产权证或行驶证且证件的所有人应是投标人名称）。 评分依据为：车辆产权证或行驶证复印件做入标书中，原件备查。 |
|  | 体系认证（2分）：投标人具有ISO9001质量管理体系认证得2分，无不得分。 评分依据为：体系认证证书复印件做入标书中，原件备查（电子打印件视同于原件）。 |
|  | 节能产品政策分（1分）：投标产品全部为列入中国政府采购网“节能产品政府采购清单”且在有效期内的加1分，部分列入的得分按节能产品投标价格除以投标总价计算（保留1位小数）投标文件中须附相关证明资料或截图，否则不得分。 |
|  | 环境标志产品政策分（1分）：投标产品全部为列入中国政府采购网“环境标志产品政府采购清单” 且在有效期内的加1分，部分列入的得分按环境标志产品投标价格除以投标总价计算（保留1位小数）,投标文件中须附相关证明资料或截图，否则不得分。 |

注、投标文件中应当提供所有涉及评分的有关证明材料（拟派本项目的所有人员均须提供由投标人为其缴纳开标之日前一年的养老保险缴纳证明，如为退休返聘人员的须提供该人员的退休证及返聘劳动合同，满足前述条件方可给予计分），未提供或提供不清的不得分，除注明投标时提供原件备查的资料外，其它中标后视情备查。

第五部分 主要合同条款

(本合同为合同格式，双方协商后确定)

宁波市政府采购合同

项目名称： 镇海区三官堂大桥延伸段明海南路交通提升工程设施采购项目

采购人(委托方)：宁波市公安局镇海分局交通警察大队

供应商(受托方)：

签定日期：2020年   月    日

签定地点：浙江宁波镇海

镇海区三官堂大桥延伸段明海南路交通提升工程设施采购项目合同

（仅供签约时参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                            招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本项目的履约保证金。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金（维修保证金）并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2. 本次采购范围内的采购内容采用总价一次性包干，不作调整。在项目实施过程中如遇采购人提出额外增加设备或其他内容的，其额外增加设备或其他内容的费用由合同双方另行友好协商确定。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

5. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6. 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方承担。安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担赔偿责任。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方最终验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在5日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。乙方未在约定时间内完成安装调试的,参照前款约定承担违约责任。

4. 乙方如提供售后服务和维修不到位的，甲方将视情节没收质量保证金。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。并将情况报告县采购办进行处罚。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购办、交管办各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

合同附件1：

保  密  协  议

我单位了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，并庄重承诺：

一、认真遵守相关保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

二、未经委托单位审查批准，不擅自发表涉及交通事故检验鉴定工作及未公开工作内容的文章；

三、不以任何方式泄露、传播所接触到的交通事故检验鉴定相关资料信息；

四、除工作外，不将任何有关检验鉴定文书及相关材料私自带出办公区；

五、未经允许，不擅自将检验鉴定结论及相关信息提供给委托单位以外的人员；

六、未经允许，不擅自联系、接待事故当事人；

七、不将存有检验鉴定内容的移动存储设备连接到互联网电脑上；

八、自愿接受脱密期管理，服从有关部门的保密监管。

违反上述承诺，自愿承担一切党纪、政纪责任和法律后果。

承诺单位（盖章）：

年   月    日

第六部分 投标供应商须知

说明：本采购文件仅适用于本次采购中所叙述项目的采购或服务

## 1 、说明

采购人所欲实施的采购项目已经政府采购行政管理部门或上级主管部门批准，或按有关规定进行相关采购程序，现采购人决定依据政府采购模式启动采购程序。采购人决定委托宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司代理本次采购工作。有关采购项目、采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等有关信息载明在第二部分《投标供应商须知》中，并由宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司执行具体采购工作任务，办理相关事宜。

1.1采购代理机构：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司；

1.2采购人或采购单位：宁波市公安局镇海分局交通警察大队，亦称本项目的买方；

1.3投标供应商或投标单位(人)：亦为参加本采购活动的投标人；

1.4卖方：亦为本项目的成交供应商或中标供应商；

1.5 投标人为自然人时，采购文件中所述公章无须加盖，仅须投标人签字即可。

1.6评标委员会：是由采购人参照《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次采购活动的评标工作的临时性组织。

1.7书面形式：是指以文字形成书面文件的方式所制作的通知（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式）。

1.8天:指公历日

## 2、定义

2.1投标供应商系指：

2.1.1依据本项目采购公告第六条取得了采购文件拟响应采购活动、参加投标和向采购人提供相应服务的单位、个人或其他组织，其职责如下：

①依法、诚信参加政府采购活动；

②依法签订政府采购合同；

③严格依法履行政府采购合同约定；

④其他需要履行的职责。

2.1.2投标供应商应遵守《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招投标法》以及其他有关的法律、法规和条例。

2.2“服务”系指投标供应商按采购文件规定须向采购人提供的一切服务、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指采购文件规定投标供应商须承担的镇海区三官堂大桥延伸段明海南路交通提升工程设施采购项目等以及与其相关联的义务。该服务应是在国内可合法提供的、不受第三方限制的、免受追索的、符合国家法律、法规及规章规定以及满足本采购需求的服务。

2.4合格的投标供应商

2.4.1符合2.1条件，并具备以下基本条件的投标供应商：

投标供应商应具备合格的资格条件：详见第一部分《采购公告》第五条和《投标资料表》中要求的资格条件。

2.4.2投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目和设计施工总承包项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4.3一个投标供应商对一个项目只能提交一个投标文件。

2.4.4 两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标，否则，其投标（响应）文件作为无效处理。

2.5特别说明

2.5.1投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

2.5.2根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和浙江省财政厅、省监察厅《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）的规定。多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商存在以下利害关系时按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

供应商之间存在的利害关系如下：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系； B.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系； C.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系； D.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系； E.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系； F.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况； G.存在分级代理或代销关系且提供的是同一代理品牌产品的、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

2.5.3根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，允许其独立参加政府采购活动。

2.5.4非单一产品采购项目参照《政府采购服务和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定执行。本项目为非单一产品采购项目。

2.5.5参照《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，允许其独立参加本次采购活动。

## 3、采购方式

3.1本次采购采用公开采购方式进行。

## 4、★投标委托

4.1本项目为政采云平台电子交易全流程项目，投标人无需派代表出席开标会议。但若投标文件由投标供应商代表签署时，若投标供应商代表为法定代表人(或单位负责人)本人则应于标书中提交应法定代表人(或单位负责人) 身份证明书，且法定代表人(或单位负责人)应与营业执照（或事业单位法人登记证或非企业单位登记证，以下简称营业执照)对应相符；若投标文件不由法定代表人(或单位负责人)本人签署则应提交法定代表人(或单位负责人)出具的授权委托书，该授权书原件扫描后须编入投标文件。

## 5、投标费用

5.1不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 6、联合体投标

6.1本项目  不  接受联合体投标。

## 7、转包与分包

本项目不允许转包，未经允许不得分包。

## 8、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

第一部分 采购公告

第二部分 采购内容及要求

第三部分 投标资料表

第四部分 评标标准

第五部分 合同主要条款

第六部分 投标人须知

第七部分 投标文件格式

第八部分 本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

第九部分 其它相关内容

注：投标供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，因为没有实质性响应采购文件要求的投标将被拒绝。

本采购文件提供的格式为满足本次采购所需的一部分格式文件，投标供应商应结合采购文件及自己的投标文件自行补充其他投标供应商认为需要的格式文件，投标供应商在采纳本采购文件提供的格式时，可以自行扩展，但不得违背实质性要求。

## 9、采购文件的澄清与修改

9.1投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。采购代理机构或采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间前三个工作日（实质性内容有大的修改，需十五日），在“浙江省政府采购网”(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)政采云平台和宁波公共资源交易网镇海区分网http://zhenhai.bidding.gov.cn上发布更正公告，并告知所有采购文件收受人。

9.2采购代理机构根据实际情况，以书面或采购信息发布媒体浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn//)和宁波公共资源交易网镇海区分网http://zhenhai.bidding.gov.cn上发布的形式答复投标供应商要求澄清的问题，不包含问题来源。

9.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

## 10.对采购文件的异议和认同

10.1获取采购文件的潜在投标供应商对采购文件有异议，应自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内提出。逾期提出的将不予受理。对采购文件的异议应有法定代表人签字或盖章，并盖投标供应商公章和注明日期。

10.2没有提出异议且又参与了该项目的投标供应商将被视为完全认同本采购文件。

## 11.投标供应商的风险

11.1投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证投标文件的所有材料真实有效，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被认为无效或拒绝，并按相关法律法规处理。

11.2各投标供应商认真阅读采购文件中的内容后在，对已投标的投标供应商视为完全理解其中的各项内容。

11.3本采购文件中标注“★”的为重要指标，若不满足则被评标委员认为不响应标书要求，视作无效标。

11.4投标供应商须对所投标产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利， 并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标供应商应承担相应后果，并负责赔偿。投标供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

11.5投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

## 12.投标文件的语言及计量

12.1投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

12.2投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

## 13、投标文件的组成

13.1由商务及资信文件、技术文件、投标报价文件三部分组成。

13、2商务及资信文件：

（1）商务及资信文件封面（参考格式，见第七部分）；

（2）投标服务商承诺书（参考格式，见第七部分）；

（3）投标人基本情况表（参考格式，见第七部分）；

（4）合法有效的企业营业执照复印件；

（5）投标人的2019年财务报告复印件（加盖公章）；

## （6）投标人2020年任一月份的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

## （7）投标人2020年任一月份的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

（8）法定代表人授权书（若投标人代表系法定代表人，无需递交本授权书，必须递交法定代表人身份证复印件），（参考格式，见第七部分）

（9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（参考格式，见第七部分）；

（10）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考格式，见第七部分）；

（11）投标服务商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为书（参考格式，见第七部分）

（12）商务需求响应表（参考格式，见第七部分）

（13）商务及资信标评标办法要求提供的相应资料复印件（如有）；

（14）列入“环境标志产品政府采购清单”且仍在有效期内的产品分项报价表(如有,须名称、型号、附件所列性能参数完全一致且应提供所在清单页复印件或网页截图),否则不予评分（参考格式，见第七部分，如有请提供）；

（15）列入“节能产品政府采购清单”且仍在有效期内的产品分项报价表(如有,须名称、型号、附件所列性能参数完全一致且应提供所在清单页复印件或网页截图) ,否则不予评分（参考格式，见第七部分，如有请提供）。

（16）投标人认为需要提交的其他证明资料。

13、3技术文件（技术文件编制说明：技术文件为明标，除下列格式外其余内容无固定格式，由各投标人依据评标办法自行编写，应编制目录，根据技术标评标办法的顺序编制以便评委逐一核对评审）。

（1）技术文件封面（参考格式，见第七部分）；

（2）技术参数偏离表（参考格式，见第七部分）；

（3）项目实施人员及其技术资格一览表（参考格式，见第七部分）；

（4）★投标的交通信号控制机、高清执法摄像机（含球机）、高清视频综合信息采集系统软件、光端机四项内容应提供原厂商针对本项目5年的质保函复印件并加盖投标人公章（无固定格式由投标人自行提供）。

13、4投标报价文件：

（1）投标报价文件封面（参考格式，见第七部分）

（2）投标函（参考格式，见第七部分）；

（3）开标一览表（参考格式，见第七部分）；

（4）投标分项报价表（参考格式，见第七部分）

（5）中小企业声明函（参考格式，见第七部分，如有请提供）；

（6）残疾人福利性单位声明函（参考格式，见第七部分，如有请提供）；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

注：投标文件的形式分为电子加密投标文件、“备份电子投标文件”和“纸质投标文件”，具体详见第三部分 投标资料表第11条。投标文件的效力见第三部分 投标资料表第12条。只要电子加密投标文件能解密成功(含通过“备份电子投标文件”进行异常情况处理成功)且不存电子评标系统故障的前提下，投标供应商家数在3家及以上时，即使未按采购文件要求提交”纸质投标文件”的，电子加密投标文件解密成功(含通过“备份电子投标文件”进行异常情况处理成功)的均视为有效投标文件。

投标供应商应按以上顺序制作投标文件，如未按以上顺序制作导致产生不利于投标供应商评标结果的，后果由投标供应商自行负责。

电子加密投标文件及备份电子投标文件应按现行“政采云”系统及其指南中的要求制作，任何不按现行系统及其指南制作而导致无法上传、无法解密等的后果由投标供应商自行承担。

投标供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标被作无效或拒绝。

原件要求：本项目资格审查、商务技术评审过程涉及的营业执照、资质(格)证书、身份证、合同、奖项及荣誉证书等原件，在资格审查及评标过程中采购代理机构或评标委员会有权通过远程视频等方式要求投标供应商出示原件或提供原件来源的官网(或系统)的网址，投标供应商应予以配合，否则与资格证明相关的将视为资格审查不合格，与评分有关的不予配合部分按零分处理。

## 14、投标报价

14.1投标供应商应全面充分了解本采购项目的全部内容及要求以及实施现场的基本条件，按照《投标资料表》的要求报价，并包含项目实施过程中可能涉及的及合同中明示或暗示的一切费用。采购文件明示免除的费用除外。

14.2投标供应商提出的响应价格应该用人民币报价，对用外汇支付部分，须折合成人民币计入总价，总报价不受汇率变动影响。不接受外币报价，除非采购文件另有要求。

14.3本项目的投标总价应是符合本采购文件”第三部分 投标资料表”第7条所包含的全部价格因素。

投标报价应该且只有一个报价，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一个报价方案为准，则将无效标。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不做考虑。

14.4 在符合总体要求的前提下，投标供应商可对采购文件中没有提及的内容，按自已的理解适当增加，但有关价格及费用必须在投标文件中单独列出，并详细说明理由。

14.5 投标供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

14.6投标报价(总价)作为评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

14.7采购代理服务费不应在投标报价中单列。

14.8电报、电话、电子邮件、传真形式的投标及其报价概不接受。

## 15、投标文件的编写

15.1投标供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款等要求，按要求编制投标文件。未按要求提交全部资料或者投标文件没有对采购文件的要求做出实质性响应，投标将被作为无效投标处理。

15.2投标文件应字迹清晰，表述正确、完整、详细、并按统一格式填写，装订成册。“开标一览表”系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标供应商负责。

15.3投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。若投标文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，其投标文件为无效投标文件。

15.4 对于采购文件具有参数要求的指标进行应答时，必须以所提供服务的具体参数值据实应答，采购文件要求提供生产厂提供的相关技术资料（如样本、制造商盖章的资料等）时应提交。对于采购文件无参数要求的指标的应答，必须明确、直接，无模棱两可的表述。不允许直接拷贝采购文件的技术参数作为应答。

15.5投标供应商应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术规格的要求。

## 16、投标文件的有效期

16.1 投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（含传真）形式进行。

16.3投标供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.4中标投标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## 17、投标保证金(如有)

17.1 投标供应商应按《投标资料表》的规定足额、及时提交投标保证金。

17.2 当采购代理机构和采购人因投标供应商行为受到损害时，可依据本节第17.5条的规定，没收投标供应商的投标保证金。

17.3 投标保证金交纳形式应符合《投标资料表》的规定。

17.4 投标保证金的退还按《投标资料表》10条的规定执行。

17.5投标供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标投标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）其他严重扰乱招投标程序的；

17.6 中标(成交)供应商若不按本须知规定支付采购代理服务费的，本采购代理机构有权扣没其投标保证金，并向其追索不足部分。

## 18、投标文件的签署及装订

18.1 组成投标文件的各项资料（见本须知第13条）须按本条要求签署、制作。对本册第七部分《投标文件格式(部分)》提供的各种文件，投标供应商应按要求填写、签署和加盖公章。

★18.2 投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

18.3投标文件一般不得涂改和增删，若发现有错漏需要修改，在涂改或增删处必须由投标供应商法定代表人(或单位负责人，或其被授权代表)签字或盖章。否则评标委员会将不接受该修改。

18.4投标供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“签名章”等字样）的印章，否则将被视为无效。

## 19、★投标

19.1在《投标资料表》中规定的投标截止时间前，“电子加密投标文件”必须上传至“政采云”平台，逾期上传或上传不成功的，其投标无效。投标人还可以通过邮寄或现场递交方式递交“备份电子投标文件”或“纸质投标文件”，采用现场递交方式的请于上述投标截止时间前递交至本项目开标地点，逾期收到的“备份电子投标文件”或“纸质投标文件”不予接受。

## 20、投标文件的修改和撤回

20.1投标供应商在投标截止时间之前，可以通过“政采云”平台对已提交的投标文件进行修改、补充或撤回。

20.3 在投标截止时间之后，投标供应商不得对其投标文件进行修改。投标截止时间到达后或开标以后投标供应商撤回投标的，其投标保证金按第17.6条处理。

## 21、开标

21.1 采购代理机构按《投标资料表》规定的时间、地点主持公开开标。

21.2本项目为政采云平台电子交易全流程项目，投标人无需派代表出席开标会议。但若投标供应商派遣代表参加开标会议的，必须签名并进入开标现场应保持开标现场安静、遵守有关规定，维护现场秩序。开标场所禁止喧闹和扰乱开标的行为。

21.3投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购—开标评标”功能对电子加密投标文件进行在线解密。在线解密电子加密投标文件时间为开标时间起1个小时内。

21.4唱标顺序：先技术商务后报价(后唱标)，若政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

21.5开标其他情况：

21.5.1若投标供应商的电子加密投标文件成功上传后在规定时间内无法解密或解密失败的，则采用该投标供应商于投标截止时间前递交的“备份电子投标文件”进行异常情况处理，此时该投标供应商的电子加密投标文件失效。若该投标供应商的异常情况处理成功连同其他解密成功(含其他投标供应商异常情况处理成功)的投标供应商达到三家及以上时，其有效投标文件为“备份电子投标文件”，”纸质投标文件”同时失效。

21.5.2若成功上传并解密成功(含通过“备份电子投标文件”进行异常情况处理成功)的投标单位不足三家或出现电子评标系统故障而短期无法排除等情形时，转为线下评标，所有投标单位的电子加密投标文件和备份电子投标文件均按失效处理，直接采用投标时间截止前已成功上传且按规定递交的“纸质投标文件”作为资格审查前的有效投标文件。此种情况下，若投标时间截止前提交纸质投标文件的单位不足三家的，则全部投标按废标处理。

21.5.3采购过程中除21.5.2所述外还出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

21.6 在开标仪式上，采购代理机构公布投标供应商的名称、投标价格、价格优惠声明、服务期、投标声明等，并当场做好唱标记录。★未经唱出的投标折扣和备选投标方案在评标时均不予考虑。

★21.7 在开标时没有开启和唱标的投标文件，以及未被接受的投标文件，均不进入评标程序。

## 22、资格审查

由采购代理机构和采购人依据法律法规和采购文件的规定，对采购文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格审查不合格者不进入评标环节。

## 23、评标委员会

23.1受采购人的委托，采购代理机构依据《政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购服务和服务招标投标管理办法》财政部第87号的规定和有关的法规组建评标委员会。评标工作由评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评标专家将在开标日之前在采购监管部门的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在采购结果确定之前依法保密。

23.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标供应商在开标后提交的任何被允许的补充声明、修正方案。

23.3评标委员会将核对投标价格和数量，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标分项报价表中合计金额与开标一览表（报价表）中投标总价合计金额不一致时以开标一览表（报价表）为准调整投标分项报价表中合计金额，进而按比例调整各分项清单各自的投标合价金额，同时以采购数量为基数调整单项服务或服务的单价金额。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2）除以上有计算或表达上的错误和矛盾按23.3条第1）款修正外，其他错误或矛盾，将按不利于出错投标供应商的原则进行修正。

★3）对于投标供应商少报或漏报的数量，若其累计价格（∑少报或漏报的数量×投报单价）不超过其总报价的15%（含），评标委员会将视为该少报或漏报的工作量已包含在总报价中，按采购数量调整其投报单价；若累计价格（∑少报或漏报的数量×投报单价）超过总报价的15%[投标供应商无该项目单价时以其他投标供应商中的最高单价为计算依据]，作实质性偏离处理。若投标报价之处字迹模糊难以辨认、核对，则作无效投标处理。

★5）采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标供应商是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价并分摊入投标单价。

6）评标委员会依据采购文件认为应该调整的价格。

★按上述方法调整或作出处理的投标报价对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修改或处理，按无效标处理。

23.4评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《采购内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

## 24、投标的澄清

24.1对投标文件审查中，发现有表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标供应商作出澄清。投标供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。若投标供应商未响应澄清安排的通知进行答疑和澄清，则视作自动放弃。

24.2★投标供应商应对需要澄清的问题作书面回答，书面澄清将作为投标内容的一部分。

24.3投标供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

## 25、评标办法

25.1本次招投标活动的评标办法采用综合评分法。详细载明在第四部分《评标办法》中。

25.2评标程序和原则

本采购项目的评标程序有：遵循资格审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标(成交)供应商的程序依次进行。

25.2.1资格审查

资格审查主要为符合性审查。资格审查不合格者不进入澄清有关问题及有序的评标程序。

符合性审查：依据采购文件的规定，审查投标文件的组成是否符合采购文件的要求，从投标文件的有效性、完整性、投标有效期的符合性，并对投标文件是否做出实质性响应进行审查（综合核查其对业绩、服务完成期、质量保证、付款条件等实质性要求是否响应；在技术规格上，核对其对采购文件技术规格中诸如适用性、技术规格符合性等实质性要求的条款是否响应；并审核其是否低于成本报价等）。

澄清有关问题：按第24条规定进行。

25.2.2比较与评价

评标委员会在评标过程中优先考虑向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的进口产品。比较与评价包括：投标价格评价、商务评价、技术评价、综合评价

商务评价：按照采购文件的要求和采购文件的响应进行商务评价，根据其偏差状况评定商务评分分值。

投标价格评价：按照采购文件的要求和“评标办法”对有效投标供应商的价格进行评分；

技术评价：按照采购文件的要求和“评标办法”对照投标文件的响应进行技术评价，根据其偏差程度评定技术评分分值，同时评定其是否响应采购内容及需求，是否出现负偏离。

综合评价：对经过商务评价、技术评价及投标报价评分的投标，按“评标办法”规定的评价办法进行综合评价。

25.3综合评分法的得分计算：

评标得分=商务资信分+技术分+价格分

各投标根据各投标供应商的综合评分得分，从高向低的顺序排列。

25.4评价复核：在发布采购结果公示(中标公示)之前的任何时候，出现《政府采购服务和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条所列情形的，评标委员会有权对已通过资格审查、比较评价等程序的部分或全部投标进行复核，或通过复核对前述评标结论中存在的遗漏或偏差进行修正。完成评价复核后，重新确定评标结果排序，重新评审改变评标结果的，将书面报告本级财政部门。

25.5推荐中标候选人（供应商）：评标委员会评审后可向采购单位按综合评价结果得分从高至低的顺序推荐排序在前第一名的投标供应商为中标候选人（供应商），排名第二的投标供应商为候补中标候选人（供应商）。若遇综合评价结果得分相同的，则按投标报价由低到高顺序排列，若报价也相同则抽签确定。一般情况下，采购单位授权评标委员会直接推荐综合评价结果得分最高者为中标(成交)供应商；若综合评价结果得分最高者放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将重新组织采购，或确定综合评价结果得分次高者为中标(成交)供应商。

25.6例外处理

25.6.1有下列情形之一的，采购程序终止，除采购任务取消外，采购人将重新组织采购：

①出现影响采购公正的违法、违规行为的；

②投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

③因重大变故，采购任务取消的；

④其他采购文件规定采购程序终止的情形。

25.6.2依据《政府采购服务和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第87号) 第四十三条规定：“公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：（一）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；（二）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准”。

25.6.2.1 若经批准变更为竞争性谈判方式的，原评标办法废止，评标委员会改组为谈判小组，依据下述程序从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中按照最后报价由低到高的顺序确定候选成交供应商，并最终确定报价最低者为中标成交候选供应商。其程序如下：

A. 竞争性谈判一般将分为三个轮次，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；

B. 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

C. 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

D.在第三轮谈判结束后，谈判小组将视情况(如出现最低报价相同时，或未达成采购人与其目标时等情况)决定是否增加谈判轮次。若出现最后最低报价相同且供应商均不愿降低报价的情况下，采购人可授权谈判小组采取抽签方式确定，先抽出的排序在前。

E. 竞争性谈判小组将与投标供应商进行一轮或多轮次的谈判，谈判的内容至少包含如下：

(1) 报价人的资格、合格服务和谈判响应文件状况，即报价资格审查与资格审查部分内容；

(2) 商务技术谈判，至少包括：招服务要求、服务期、服务地点、价款及付款条件等、后续服务等；

(3) 采购服务的价格及涉及采购要求的其他方面。

F.其它采购文件未约定的按《政府采购非采购方式管理办法》(财政部令第74号)文及相关文件确定。

25.6.2.2 若经批准变更为其它采购方式的，具体评标办法另定。

## 26、评标过程保密

26.1开标后，直到授予中标(成交)供应商合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况均不得透露给任一投标供应商或与上述评标工作无关的人员。

26.2在评标过程中，投标供应商企图影响采购代理机构的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 27、确定中标(成交)供应商、评标结果公示与质疑

27.1采购人根据上述25.5(或25.6.2)条确定的中标(成交)供应商后，本采购代理机构即在《投标资料表》中载明的信息发布媒体上发布采购结果公告。公告期为1个工作日(自公告发布时点至公告次日24时00分止)，投标供应商可自行查询中标信息。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将当向中标人发出中标通知书。同时在开标在现场当即宣布资格审查未通过供应商单位名单及其未通过原因和告知未中标单位总得分(综合评分时)及其排序。

27.2投标供应商若对采购结果有异议，可在采购结果公告期结束后7个工作日内向本采购代理机构提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件7个工作日内书面答复。不受理无效的或公告期满以后提出的任何质疑。

## 28、投标无效的情形

28.1实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。一般将投标报价、项目完成期要求、服务内容、投标有效期、质量标准、技术标准和规范要求、投标担保要求、履约担保要求(如有)、人员配备要求、违约经济责任及其他采购文件要求承诺的主要商务条款要求和标注有“★”的技术要求等作为实质性内容。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标(成交)结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

28.2投标文件出现下列情形之一的，被认为资格审查或初审不合格的,为无效投标文件，不得进入评标：

(1) 投标供应商未按照采购文件的要求提供投标保证金的；

(2) 未按照采购文件的要求签署、盖章的；

(3) 资格证明文件不满足本须知第13条要求或与其资格证明原件的扫描件不一致的；

(4) 投标供应商资格不满足本采购文件条件要求或超出其许可经营范围、资质标准等投标的；

(5) 投标文件的组成不符合本须知第13条要求的；

(6) 资格证明文件的签署与盖章不满足要求的、投标函和法定代表人(或单位负责人)授权书无法定代表人(或单位负责人)签字和被授权人签字的、投标保证金形式、金额不满足采购文件要求的（即相关部分的有效性不符合本册第七部分附件（格式）和附件（若需要提供）的盖章、签署或出具要求的）；

(7) 投标有效期不满足采购文件要求的；

(8) 投标文件未按本须知第14条规定进行报价的；

(9) 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

28.3投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对采购文件做出实质性的响应，作无效标处理。

（1）投标文件载明的项目完成时间、方式、数量及相应的后续服务等不满足采购项目最低要求的；

（2）报价服务内容的技术规格、技术标准、技术参数等不满足采购项目最低要求的,特别是带“★”的款项不能满足采购文件要求的；

（3）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（4）投标文件同时提供多个报价又未声明为主的方案的；

（5）经评标委员会评审投标方案和标准明显不可行的；

（6）开标后要求改变投标方案的；

（7）总报价或单价超出“第三部分 投标资料表”14.3条约定的报价上限的；

评标委员会经过审查，评审专家一致[按少数服从多数的原则，下同]认为投标供应商报价明显不合理或明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，而投标供应商不能合理说明原因并提供相关证明材料的；或投标供应商不接受评标委员会按照23.3条规定对其价格计算错误的修正或其数量遗漏的核对作出处理的；或投标供应商以赠送的方式进行报价的；

（8）评审委员会要求投标供应商进行现场陈述时，其陈述人不是授权代表的；

（9）投标文件未按本采购文件第五部分“采购内容和要求”作出实质性响应的，或其响应严重偏离要求致使无法按评标办法对其进行评审的；

（10）投标报价中漏报或少报数量对应金额的合计数超过其报价(指总报价)15%的[详见第三部分23.3 条第4款]；

（11）投标报价经评审专家一致[按少数服从多数的原则，下同]认为低于成本的报价或投标供应商以赠送的方式报价的；

（12）与其他投标供应商的投标文件中技术文件部分的文字表述内容差错相同 6 处及以上的，或三分之二及以上评标委员会成员认定存在串标情形的。

（13）不符合采购文件规定的其他实质性要求的；

（14）在评标过程中，投标供应商有企图影响评委行为的；

（15）评委会认定的其他违法违规情况；

28.4投标供应商有下列情形之一的视为相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的投标供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（6）不同投标供应商的保证金从同一单位或者同一账户转出。

28.5 投标供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，恶意串通的其投标无效：

（1）投标供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标供应商的相关信息并修改其投标文件：

（2）投标供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定投标供应商成交，然后再参加竞标；

（6）投标供应商之间商定部分投标供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）投标供应商与采购人或者采购代理机构之间、投标供应商相互之间，为谋求特定投标供应商成交或者排斥其他投标供应商的其他串通行为。

在评标、定标期间，评标委员会若发现投标供应商在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为记录。

## 29、数量变更

29.1 采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在采购文件《投标资料表》中规定的合同金额或数量（工作量）变更范围内，或遵循贸易惯例及法规、政策许可情况下，变更采购的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变(采购文件规定的除外)。

29.2 投标供应商应在其投标方案及投标报价价格中，考虑获得合同后的数量（工作量）变更风险；

29.3 当合同数量（工作量）发生变更时，合同价格(总价)随之进行相应调整，这种调整只基于已被接受的报价单价，没有单价的，将立足有利采购人权益前提下进行。

## 30、中标(成交)结果通知

30.1在发布采购结果公告后，本采购代理机构向中标(成交)供应商发送中标(成交结果)通知书。中标(成交结果)通知书对采购人和中标(成交)供应商具有同等法律效力。

30.2中标(成交)供应商按下述第31条规定与采购人签订合同时，中标(成交结果)通知书是合同的组成部分。

30.3有关发布本次采购的公告、评标结果公示的媒体载明在《投标资料表》中。

## 31、签订合同

31.1中标(成交)供应商在本采购代理机构发出采购结果通知书(中标通知书)的30天内，应与采购人按照采购文件和中标(成交)供应商的投标文件的约定内容签订书面合同，采购文件、投标文件和投标时的承诺是采购合同的组成部分，同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。不按规定签订或拒绝签订合同的，采购人可撤销其中标资格并按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定重新组织采购活动。

31.2采购文件、中标(成交)供应商的投标文件及其在评标过程中提交的澄清文件均是合同的附件。

31.3中标(成交)供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金(如有)并取消中标资格。

31.4中标(成交)供应商与采购人签订的合同应遵循《浙江省政府采购合同暂行办法》[浙采监(2017)11号]文相关规定。

31.5 采购代理机构负责合同的见证；镇海区政府采购管理办公室监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题。中标(成交)供应商应遵守国家法律法规和有关文件规定，承担相应的法律责任。

## 32、投标供应商有下列行为的，应取消其中标资格：

32.1在投标过程中与其他投标供应商或采购人有串标行为的；

32.2在投标过程中有弄虚作假行为的；

32.3在投标过程对采购人、评委及相关工作人员施加压力、影响采购、评标公正性，或以不正当手段谋取中标的。

## 33. 履约保证金

33.1签订合同前，中标(成交)供应商应根据采购文件确定的履约保证金(如有，下同)金额，向采购人交纳履约保证金，否则，中标(成交)供应商的投标保证金不予退还。

33.2签订合同后，如中标(成交)供应商不按双方合同约定履约，则其履约保证金按合同约定予以扣除，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 34、验收

34.1政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

34.2采购人对中标(成交)供应商的履约验收应按《浙江省政府采购合同暂行办法》[浙采监(2017)11号]文第二十三条~第三十二条规定执行。

## 35、采购代理服务费

35.1中标(成交)服务商在领取采购结果通知书(中标通知书)时，本采购代理机构根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定，向中标(成交)服务商收取采购代理服务费。

35.2中标(成交)服务商在领取采购结果通知书(中标通知书)时向本采购代理机构支付采购代理服务费。

35.3采购代理服务费只收现金、银行支票、银行汇票或转账支票或银行转账。

35.4中标(成交)服务商如未按以上35.1条和35.2条规定办理，本采购代理机构有权从中标成交服务商应得服务费中扣除或从其投标保证金(如有)中收取，并对不足部分进行追索。

第七部分 投标文件格式

商务及资信文件或技术文件或投标报价文件封面格式

镇海区三官堂大桥延伸段明海南路交通提升工程设施采购项目招标

投 标 文 件

招标采购编号：GTCG2020021

项目名称：镇海区三官堂大桥延伸段明海南路交通提升工程设施采购项目

投标文件内容：商务及资信文件或技术文件或投标报价文件

投标人：          （投标人名称）        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)

日期：             年             月             日

投标服务商承诺书

致宁波市公安局镇海分局交通警察大队：

我公司作为本次采购项目的投标人（如为联合体指双方），根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备如下规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有““信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合第一条规定条件的，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质（格） |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围备注 |  |

法定代表人授权书

本人  (姓名)  系    (投标人名称)    的法定代表人，现授权委托本单位的    (受托人姓名)  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤销、修改    (采购人名称)   的    (项目名称)  的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

投标人：                           (盖章)

法定代表人：                       (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                       (签字或盖章)

身份证号码：

年         月         日

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、相应证书等）

……..

特此承诺。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

采购活动前三年内在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

投标服务商自觉抵制采购领域商业贿赂行为承诺书

致：宁波市公安局镇海分局交通警察大队

开展治理采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范采购行为，营造公平竞争的采购市场环境，维护采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他参与采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和采购评审专家恶意串通，自觉维护采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行采购合同约定义务，不在采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

商务需求响应表

招标项目名称：镇海区三官堂大桥延伸段明海南路交通提升工程设施采购项目

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标承诺 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同名称：镇海区三官堂大桥延伸段明海南路交通提升工程设施采购项目 |  |  |
| 2 | 质量保修期：承诺自验收合格之日起不少于三年 |  |  |
| 3 | 项目完成期：自合同签订之日起40日历天内完成系统交付并运行使用 |  |  |
| 4 | 质量要求：符合国家、行业及地方相关质量验收标准、规范及指南等要求 |  |  |
| 5 | 投标文件有效期：开标之日起九十日历天 |  |  |
| 6 | 投标价：不得超过518万元人民币 |  |  |
| 7 | 付款条件与方法： ①中标单位在收到中标通知书后15天内把合同总价的5%作为履约保证金汇入采购人专用账户，在项目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期满后7个工作日内一次退还（无息）。 ②第一次付款：合同签订后7个工作日内，支付合同总价的30%，中标人提供合法票据。 ③第二次付款：项目初验合格后7个工作日内，支付合同总价的25%，中标人提供合法票据。 ④第三次付款：项目终验合格并审计结束后7个工作日内，按最终审定金额支付项目剩余款项。中标人在提取款项时，应提供相应的合法票据。 |  |  |
| 8 | 履约保证金规定：金额为合同价款的5%；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等采购人认可的非现金形式；中标(成交)供应商应于合同签订前将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标(成交)供应商不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同履行完毕后无息返还（中标(成交)供应商未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |  |  |
| 9 | 采购代理服务费不应在投标报价中单列 |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | 其他：同意接受“采购内容及要求”中的技术标准、违约处罚标准等 |  |  |

单条商务条款无偏离时应在本表偏离情况处醒目地注明“无偏离”字样；若全部无偏离的可不填写具体商务条款，可以“与采购文件要求完全一致，无任何偏离”字样。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

备注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

采购文件的商务要求为投标服务商必须满足的最基本要求，不允许负偏离。

列入节能产品政府采购清单的产品分项报价表（如有）

（人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌 规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标 单价 | 投标总价 | 节能产品 证书编号 | 对应 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：

1、本表专用于政府采购政策评审，如果相关当事人对中标人有异议的，本表将申请公开，若有虚假，取消中标资格，并依法承担法律责任。

2、节能产品是指列入中国政府采购网www.ccgp.gov.cn “节能环保产品查询系统”中仍在有效期内的产品，投标文件中应提供所在清单页复印件。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

列入环境标志产品政府采购清单的产品分项报价表（如有）

（人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌 规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标 单价 | 投标总价 | 环保产品 证书编号 | 对应 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：

1、本表专用于政府采购政策评审，如果相关当事人对中标人有异议的，本表将申请公开，若有虚假，取消中标资格，并依法承担法律责任。

2、环境标志产品是指列入中国政府采购网www.ccgp.gov.cn “节能环保产品查询系统” 仍在有效期内的产品，投标文件中应提供所在清单页复印件。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

技术参数偏离表

| 序号 | 设备名称 | 采购文件技术参数需求描述 | 投标文件 对应技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通控制协议 | Scats V6.9 |  |  |
| 2 | 中心接收光端机 | 提供1路10/100/1000M电口，提供1路千兆SEP光接口，传输距离最大可达100KM以上。配置80KM单纤千兆SEP光模块1块；具备SNMP网络管理功能，可以实现读取与设置远端光端机光口与电口的状态。 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注1：采购文件“第二部分”的“ 采购清单表”中标注▲、★的本表填写要求如下：

（1）如与采购文件“第二部分”中的技术参数要求一致的，请在“偏离情况”栏中填写“一致” ，“采购文件技术参数需求描述”每栏均需填写，“投标文件对应技术参数” 每栏均需填写；

（2）如高于采购文件“第二部分”中的技术参数要求的，请在“偏离情况”栏中填写“正偏离”， 并在“投标文件对应技术参数”一栏中详细说明并提供有关技术参数对照资料；

（3）如低于采购文件“第二部分”中的技术参数要求的，请在“偏离情况”栏中填写“负偏离”， 并在“投标文件对应技术参数”一栏中详细说明并提供有关技术参数对照资料。

注2：采购文件“第二部分”的“ 采购清单表”中未标注▲、★的本表填写要求如下：

（1）如与采购文件“第二部分”中的技术参数要求一致的，请在“偏离情况”栏中填写“一致” ，“采购文件技术参数需求描述”每栏均需填写，“投标文件对应技术参数” 其所对应的栏可以不填写；

（2）如高于采购文件“第二部分”中的技术参数要求的，请在“偏离情况”栏中填写“正偏离”， 并在“投标文件对应技术参数”一栏中详细说明并提供有关技术参数对照资料；

（3）如低于采购文件“第二部分”中的技术参数要求的，请在“偏离情况”栏中填写“负偏离”， 并在“投标文件对应技术参数”一栏中详细说明并提供有关技术参数对照资料。

注3：敬请各投标人在编制本表时应按采购文件“第二部分”中的“ 采购清单表”顺序填写以便评委查找评审。

注4：若表格中无法描述可另行附页，但须增加备注列，并在备注列中表明其所在页码及行数，此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

项目实施人员及其技术资格一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 从业经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |

备注：投标文件中提供拟投入实施团队个人从业经历、执业或职称证书或岗位证书、以及所获荣誉等情况。拟派本项目的所有人员均须提供由投标人为其缴纳开标之日前一年的养老保险缴纳证明，如为退休返聘人员的须提供该人员的退休证及返聘劳动合同，满足前述条件方可给予计分。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

投 标 函

致：宁波市公安局镇海分局交通警察大队

根据贵方为  （项目名称） 的采购文件，签字代表  （全名）经正式授权并代表本单位  （投标人名称）  提交商务/资信文件、技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起                 个日历天。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：       电话：           传真：

开户银行：                 银行帐号：

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

#### 开标一览表

招标项目名称：镇海区三官堂大桥延伸段明海南路交通提升工程设施采购项目

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 镇海区三官堂大桥延伸段明海南路交通提升工程设施采购项目 | 交通信号控制系统 | 元 |
|  | 交通视频监控（高空瞭望）系统 | 元 |
|  | 高清视频综合信息采集系统 | 元 |
|  | 交通智能卡口（单行线）、事件检测系统 | 元 |
|  | 交通信息诱导系统 | 元 |
| 总价合计(大写) |  |
| 项目完成期 | 自合同签订之日起40日历天内完成系统交付并运行使用 |
| 投标声明 |  |

注：1、本项目为交钥匙工程，投标报价包括设备采购、安装、调试、检测及验收。投标报价应包含实现标书要求的所有软件、硬件、基础施工（包含道路破损及绿化恢复等）、售后运维、垫资成本、税费、维护、保险、现场安装调试达到正常可使用状态、第三方检测、中标服务费等费用。直至交付至业主验收调试合格后，能正常使用为止。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

投标分项报价表

招标项目名称：镇海区三官堂大桥延伸段明海南路交通提升工程设施采购项目

| 交通信号控制系统 |
| --- |
| 一、交通信号控制系统 |
| （一）中央控制设备 |
| 序号 | 设备名称 | 参数和型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 交通控制协议 | Scats V6.9 | 个 | 7 |  |  |
| 2 | 中心接收光端机 | 提供1路10/100/1000M电口，提供1路千兆SEP光接口，传输距离最大可达100KM以上。配置80KM单纤千兆SEP光模块1块；具备SNMP网络管理功能，可以实现读取与设置远端光端机光口与电口的状态。 | 台 | 7 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

备注：1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作；

2、此表各项合计及总价请注意不要超过采购限额。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为

(请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为    （符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日