机电产品采购

国际招标文件

（第 二 册）

项目名称：彩色多普勒超声诊断扫描仪采购项目

招标编号：1021-204WUSHI0175/02

浙江五石工程咨询有限公司

2020年5月

目     录

第一册（另行装订）

第一章   投标人须知

第二章   合同通用条款

第三章   合同格式

第四章   投标文件格式

注：《第一册》系指商务部机电和科技产业司2014年3月编制的版本。

第二册

第五章   投标邀请

第六章   投标资料表

第七章   合同专用条款

第八章   货物需求一览表及技术规格

投标文件补充格式

第五章  投 标 邀 请

（招标编号：1021-204WUSHI0175/02）

1.浙江五石工程咨询有限公司（以下简称五石公司）受金华市中心医院（以下简称业主）委托，就彩色多普勒超声诊断扫描仪采购项目采用国际公开招标，邀请合格投标人就下列货物及有关服务提交密封投标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 品目一：彩色多普勒超声诊断仪A | 1套 | 详见招标文件第八章 | 合同签订后贰个月内 | 金华市中心医院指定地点 |
|  | 品目二：彩色多普勒超声诊断仪B | 2套 |  |  |  |
|  | 品目三：彩色多普勒超声诊断仪C | 1套 |  |  |  |
| 2. | 品目一、二、三打包采购，提供分项报价。 |  |  |
| 3. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 4. | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

2.投标人资格条件：

2.1投标人应具备的资格或业绩：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.2是否接受联合体投标：不接受

2.3未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

3.招标文件的获取：

3.1招标文件领购开始时间：2020-05-19（北京时间）

3.2招标文件领购结束时间：2020-05-26（北京时间）

3.3招标文件领购地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼415室

3.4招标文件售价：￥500/$80，售后不退

4.投标文件的递交：

4.1投标截止时间（开标时间）：2020-06-10 10:00（北京时间）

4.2投标文件送达地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼4楼开标室

4.3开标地点：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼4楼开标室

5.投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机 电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

6.汇款方式：

标书费及中标服务费账户：

帐号：1202003209900014176；

开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行

美金账户：

帐号：1202022109814021861；

开户银行：中国工商银行杭州市朝晖路支行

保证金帐户：

帐号：1202223219900021603；

开户银行：中国工商银行高新支行学院路分理处

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 内 容 |
| --- |
| 此投标资料表中没有涉及到的条款，以中华人民共和国商务部机电和科技产业司编写的《机电产品采购国际竞争性招标文件》（第一册）中投标人须知的相应条款为准。 |
| 说明 |
| 1.2 | 业主名称: 金华市中心医院 业主地址：金华市明月街351号 招标机构名称:浙江五石工程咨询有限公司 地址：杭州市下城区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼415室 标书购买：0571-85334203 财务电话：0571-88271625 |
| 1.3 | 项目名称: 彩色多普勒超声诊断扫描仪采购项目 |
| 招标文件 |
| 6.1 | 若对招标文件有疑问，要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面形式通知招标机构和招标人。 |
|  | 投标文件的编制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次投标设有最高限价：750万。 投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 1）中华人民共和国关境内制造的货物： 投标报价：货到医院价 （含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 2）投标截止时间前已经进口的货物： 投标报价：货到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标人从中华人民共和国境外提供货物的投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。 |
| 12.1 | 投标货币（对来自境内的货物）：人民币 |
| 12.2 | 投标货币（对来自境外的货物）： 人民币（含货物进口应缴纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 需要提交的资格证明文件： 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 提供产品DATASHEET。 |
| 14.3 | 1）货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2）投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额:人民币壹拾伍元整（￥150000.00元） 收款人：浙江五石工程咨询有限公司 开户行：中国工商银行高新支行学院路分理处 帐 号：1202223219900021603 |
| 15.3 | 投标保证金形式：银行转账等非现金形式（如果投标保证金为外币，应按开具之日中国银行公布的卖出价折算）于开标前到达指定账户。 投标保证金有效期应于投标有效期保持一致。 |
| 16.1 | 投标有效期: 开标后九十(90)天 |
| 17.1 | 投标文件份数：正本的份数：一（1）份；副本的份数: 伍(5)份。电子版一（1）份（u盘）。 |
| *17.2 | 必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 投标文件的递交 |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 1）投标文件递交至: 杭州市下城区白石路318号中国人力资源产业园北楼4楼会议室 2）招标邀请的标题: 彩色多普勒超声诊断扫描仪采购项目 招标编号:1021-204WUSHI0175/02 |
| 19.1 | 投标截止:2020年06月10日 时间: 10:00 AM(北京时间) |
| 开 标 与 评 标 |
| 21.1 | 开标日期:2020年06月10日 时间: 10:00 AM(北京时间) 地点: 杭州市下城区白石路318号中国人力资源产业园北楼4楼会议室 |
| 23.1 | 评标方法：本次招标将按照最低评标价法进行评标。 |
| 25.1 | 评标货币：美元。 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)设备性能和生产率 7)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4.1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供：投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期：适用投标人须知第26.4.2 1)条。 本投标邀请项下的货物按照货物需求一览表中规定的时间交货。以规定的时间为基础，每延长7天评标价增加投标总价的1%,提前交货不考虑降低评标价。 |
| 26.4.3 | 付款计划: 投标人应按照合同条款所列的付款条件报价。如付款条件偏离，将增加投标总价的2%。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：适用投标人须知第26.4.4 1)条。 若招标人要求则适用(运行周期以5年计)。招标人将开列经常使用的零部件和备件清单，以及在投标资料表中所规定的运行周期所需要的数量，按投标文件中所报的单价计算其总价，并计入投标价中。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用。 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率：适用投标人须知第26.4.7 1)条。 技术规格及要求中标注”*”号的为关键技术指标参数,对这些关键技术指标参数的任何负偏离将导致废标。如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其投标总价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： a、国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 b、招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。 c、投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 |
|  | 授 予 合 同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费： 本项目招标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件收取，中标人在收到中标通知书后2周内按规定的标准一次性向招标机构缴清中标服务费。招标服务费以支票、汇票、电汇或经招标代理公司认可的一种方式支付，招标机构在收到中标服务费后退还中标人的投标保证金，在发出招标结果通知后，退还未中标人的投标保证金。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动 投标人网上注册和年检等： 投标人必须在投标截止时间前在“机电产品招标投标电子交易平台”上完成注册并进入该网的供应商库中，已注册的投标人须完成网站规定的年检手续。否则，投标人将不能有效地进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自己负责。 “机电产品招标投标电子交易平台”网址：www.chinabidding.com 。投标人注册和办理年检方法，可登录该网站查询或拨打网站服务咨询电话：010-58851111－685（客户服务部）/ 传真：010-58851112。项目投诉网址“中国国际招标网”：chinabidding.mofcom.gov.cn。 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |

# 第七章 合同专用条款

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：金华市中心医院 买方地址：金华市明月街351号 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：金华市中心医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1 1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为：设备安装验收合格后壹个月内付货款90%，验收合格满一年后付清10%余款。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其 它 条 款 | 1.保修期 1.1 设备整机保修不少于1年，保修期内开机率必须达到95%以上，若达不到95%开机率，按365天计算，每超过1天保修期顺延10天。 2.售后服务 2.1 在设备整个使用期内，中标方应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后应在2小时内作出回应，如持续远程不能解决，应在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。 2.2 对维修工程师的要求：维修前应将采购人存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。保修期内每年进行2次免费维护（不包括维修）。 3.技术支持 3.1 中标方应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 4.考察和培训 4.1 使用培训：提供厂方书面培训计划及方案，并由使用科室对培训计划进行确认，产生的培训费、路费、食宿费均由中标方负担，请投标人提供培训的方式、费用（包含在投标总价内）以及详细的培训计划。 4.2 维修培训：提供厂方书面培训计划及方案，如去厂方维修中心培训，费用由中标公司承担。 5.安装调试 5.1 安装地点：医院指定地点 5.2 货物到达招标人单位后，中标人应在3天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，中标人负责搬运、装卸、安装、调试并承担由此的一切费用。 5.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 5.4 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标人应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 5.5 中标方负责用户的机房设计，费用由中标方负责。 6.验收 6.1 验收时须提供中文使用、维修手册（包括安装光盘、维修密码等）。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，中标方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给采购人造成的损失。 7.交货 7.1 交货期：合同签订后贰个月内，如发生由于乙方原因产生的逾期到货，乙方应按照逾期到货部分价款的每天万分之五向甲方付违约金。 7.2 交货地点：医院指定地点 8.其它 8.1 投标人应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 9.报价方式 9.1 对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

# 第八章 货物需求一览表及技术规格

- 概  述

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 品目一：彩色多普勒超声诊断仪A | 1套 | 详见招标文件第八章 | 合同签订后贰个月内 | 金华市中心医院指定地点 |
|  | 品目二：彩色多普勒超声诊断仪B | 2套 |  |  |  |
|  | 品目三：彩色多普勒超声诊断仪C | 1套 |  |  |  |
| 2. | 品目一、二、三打包采购，提供分项报价。 |  |  |
| 3. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 4. | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

- 技术规格

品目一：彩色多普勒超声诊断仪A；一套。

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备名称：实时三维彩色多普勒超声波诊断仪 |
| 2 | 数量：壹套 |
| 3 | 设备用途及说明： |
| 3.0 | 妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档次实时三维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、新生儿、腹部、乳腺、泌尿领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。投标设备必须为各厂家最高档的专业机型。 |
| 3.1 | 系统概述及主要技术： |
| 3.1.1 | 全数字化超声平台，全数字多路波束形成器 |
| 3.1.2 | 空间复合成像技术 |
| 3.1.3 | 全数字波束形成器 |
| 3.1.4 | 二维灰阶成像 |
| 3.1.5 | 彩色多普勒 |
| 3.1.6 | 频谱多普勒显示和分析功能 |
| 3.1.7 | 可偏转连续波多普勒 |
| 3.1.8 | 组织多普勒成像技术 |
| 3.1.9 | 能量血流成像技术 |
| 3.1.10 | 高分辨率血流成像技术，支持所有探头 |
| 3.1.11 | 组织二次谐波成像，支持所有探头 |
| 3.1.12 | 一键式图像优化技术 |
| 3.1.13 | 扩展成像技术，用于二维和彩色血流 |
| 3.1.14 | 宽景成像技术 |
| 3.1.15 | 智能化斑点噪声抑制技术 |
| 3.1.16 | 容积智能斑点噪声抑制技术，可在腹部及腔内容积探头上实现 |
| 3.1.17 | 实时三维及四维成像技术 |
| 3.1.18 | 造影成像功能 |
| 3.2 | 三维成像要求： |
| *3.2.1 | 实时三维成像，支持腹部，小器官，腔内等类型容积探头 |
| 3.2.2 | 实时三维血流成像 |
| 3.2.3 | 三维全容积成像 |
| 3.2.4 | 三维血流容积成像 |
| 3.2.5 | 实时双平面成像和多平面成像 |
| 3.2.6 | 实时三维穿刺引导功能 |
| 3.2.7 | 容积探头扫查角度可自动偏转 |
| 3.3 | 造影成像要求： |
| 3.3.1 | 具备编码的造影剂成像功能 |
| *3.3.2 | 造影成像支持腔内容积探头，可实现实时显示双侧输卵管造影功能 |
| 3.4 | 二维灰阶成像要求： |
| 3.4.1 | 二维灰阶成像:≥256灰阶 |
| 3.4.2 | 扫描线：每帧线密度:≥230超声线 |
| 3.4.3 | 增益调节：增益补偿≥8段，B/M 可独立调节 |
| 3.4.4 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 |
| 3.4.5 | 接收方式：发射、接收通道:≥1024，多倍信号并行处理，接收超声信号动态范围:≥270dB |
| *3.2.8 | 容积探头实时扫描速率≥45容积/秒 |
| 3.5 | 彩色多普勒要求： |
| 3.5.1 | 显示模式：速度显示、能量显示、方差显示 |
| 3.5.2 | 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |
| 3.5.3 | 具有组织内彩色优先显示功能 |
| 3.5.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°~+20° |
| 3.5.5 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |
| 3.5.6 | 彩色扫描帧频：凸阵探头、全视野，18cm深度时，帧速率：≥20帧/秒 |
| 3.6 | 频谱多普勒要求： |
| 3.6.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CWD） |
| 3.6.2 | 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D |
| 3.6.3 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10m/s；CWD:血流速度：≥20m/s |
| 3.6.4 | 最低测量速度：≤1mm/s (非噪声信号) |
| 3.6.5 | 零位移动：≥6级 |
| 3.6.6 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm~15mm，多级可调 |
| 3.7 | 测量和分析要求：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |
| 3.7.1 | 一般测量 |
| 3.7.2 | 妇、产科测量 |
| 3.7.3 | 自动颈后透明层厚度测量功能、自动颅内透明层测量功能 |
| 3.7.4 | 胎儿自动识别功能 |
| 3.7.5 | 胎儿生长指标测量功能 |
| 3.7.6 | 盆底测量功能 |
| 3.7.7 | 心脏功能测量 |
| 3.7.8 | 多普勒血流测量与分析 |
| 3.7.9 | 外周血管测量与分析 |
| 3.7.10 | 在线定量测量软件全部免费提供 |
| 3.8 | 技术参数及要求： |
| 3.8.1 | 主显示器：≥21英寸，液晶显示屏 |
| 3.8.2 | 副显示器：≥12英寸，具备多点触控彩色触摸功能 |
| 3.8.3 | 有效探头接口个数：≥4个 |
| 3.8.4.1 | 腹部容积探头1个 |
| 3.8.4.2 | 腔内容积探头1个 |
| 3.8.4.3 | 腹部探头1个 |
| 3.8.4.4 | 腔内探头1个 |
| 3.8.4.5 | 探头具备超宽频可变频探头技术 |
| 3.8.5 | 输入/输出信号： |
| 3.8.5.1 | 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频 |
| 3.8.5.2 | 输出：复合视频、RGB 彩色视频、S-视频、DVI-D |
| 3.8.6 | 参考信号：心电、心音、脉博波、心电触发 |
| 3.8.7 | 系统支持多语言操作界面 |
| 3.8.8 | 要求所配软件为该机型的最新版本软件 |
| 3.9 | 图文报告系统及联网要求： |
| 3.9.1 | 数字化存储静态及动态图像 |
| 3.9.2 | 支持压缩和高清DICOM图像传输 |
| 3.9.3 | 主机提供USB接口和DVD/CD方式刻录 |
| 3.9.4 | 主机硬盘图像存储功能,硬盘容量：≥500GB |
| 3.9.5 | 联网要求：开通DICOM3.0接口 |
| *3.9.6 | 支持一键输出3D打印功能 |
| 4 | 整机保修≥1年 |
| 5 | 供货期：合同签订后贰个月内 |
| 6 | 付款方式：设备安装验收合格后壹个月内付货款90%，验收合格满一年后付清10%余款。 |

品目二：彩色多普勒超声诊断仪B；两套。

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备用途：以成人心脏、小儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，覆盖外周血管、腹部、妇产、浅表组织与小器官、儿科等全面应用 |
| 2 | 技术参数： |
| 2.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
| 2.1.1 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |
| 2.1.2 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |
| 2.1.3 | 彩色多普勒成像技术 |
| 2.1.4 | 编码脉冲反向谐波技术 |
| 2.1.5 | 一键式实时自动连续优化图像技术 |
| 2.1.6 | 组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流 |
| 2.1.7 | 高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换 |
| 2.1.8 | 实时空间复合成像技术，应用于包括彩色模式在内的多种成像模式 |
| 2.1.9 | 斑点噪声抑制技术,有效降低斑点噪声信号，并分级可调≥5级 |
| 2.1.10 | 空间像素成像技术，连续高速发射与接收超声信号，本地大数据存储原始射频信号，全场一次性成像，无焦段与焦点，最大限度提高空间分辨率和时间分辨率 |
| 2.1.11 | 动态空间像素聚焦技术，采用无影灯式聚焦，使整个声场的所有像素点均同时聚焦，保证高帧频和增强对比分辨率 |
| 2.1.12 | 智能像素优化技术，直接提取回波信号用于成像，智能去除噪音，增强真实解剖结构，自动获得更佳的对比分辨率，同时不降低帧频 |
| 2.1.13 | 二维灰阶血流成像技术，非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免彩色叠加和外溢 |
| 2.1.14 | 实时一键式组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 |
| 2.1.15 | 组织多普勒定量分析技术，实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示 |
| 2.1.16 | 血管内中膜自动测量功能，血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线。可自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等 |
| 2.1.17 | 直线解剖M型和曲线解剖M型，在实时、冻结或回放图像上可进行M型扫描线360度任意旋转或者多点任意描记 |
| *2.1.18 | 在线斑点追踪定量分析功能，半自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期峰值应变（PSS）、收缩后收缩指数（PSI）、提供≥18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等 |
| 2.1.19 | 自动二维心功能测量功能 |
| 2.1.20 | 基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间(TPLS)、峰值应变离散(PSD)，提供≥18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性 |
| *2.1.21 | 基于心脏容积图像的斑点追踪技术，能够在同一心动周期中提供左心室各节段的以下应变参数:径向应变、长轴应变、环形应变、面积应变、拧转角度、扭转，在线和离线均可实现。提供≥17节段牛眼图显示及曲线显示，自动存入报告系统。 |
| 2.1.22 | 在线四维自动左室定量分析：在主机上实现自动追踪左心室内膜边界，自动提供EDV、 ESV、EF、SV、CO等心功能分析参数，并能够提供左室容积变化曲线、左心室球形指数(SpI)等高级分析参数。支持经胸四维成像与经食道四维成像。 |
| 2.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) |
| 2.2.1 | 一般测量功能：直径、面积、狭窄率、压差等 |
| 2.2.2 | 心脏功能测量与分析 |
| 2.2.3 | 多普勒血流测量与分析 |
| 2.2.4 | 外周血管测量与分析 |
| 2.2.5 | 产科测量软件包 |
| 2.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 2.3.1 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |
| 2.3.2 | 动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机，无需特殊软件 |
| 2.3.3 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能（≥12 幅/屏），不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 |
| 2.3.4 | 主机一体化DVD驱动器 |
| 2.4 | 输入/输出信号： |
| 2.4.1 | 输入：ECG, DVR, USB |
| 2.4.2 | 输出：DVI-D，音频，以太网，USB |
| 2.4.3 | DICOM 3.0接口 |
| 2.5 | 图像管理与记录装置： |
| 2.5.1 | 内置图像管理系统 |
| 2.5.2 | 主机硬盘≥500GB |
| 2.5.3 | 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |
| 2.6 | 系统通用功能： |
| 2.6.1 | 显示器: ≥22英寸高分辨率、宽视野、有机自发光OLED显示器（提供原厂Datasheet证明并注明页码和行数） |
| 2.6.2 | 操作面板具有≥12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏，可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数 |
| 2.6.3 | 操作控制台可电动调节高度，并前后左右移动 |
| 2.6.4 | 探头接口：激活的探头接口数≥4个 |
| 2.7 | 探头规格及二维灰阶显像主要参数： |
| 2.7.1 | 频率：超宽频变频探头，工作频率明确显示；探头中心频率可选择≥4种 |
| 2.7.2 | 探头配置及扫描频率： 小儿相控阵探头：超声频率2.5-8.0 MHz 两把 心脏相控阵探头：超声频率1.5 — 4.5 MHz 两把 宽频线阵探头：超声频率2.4-10.0MHz 一把 小儿经食道探头：超声频率3.3-10 MHz 一把 |
| *2.7.3 | 扫描角度：相控阵探头扫描角度10°—120°选择 |
| 2.8 | 二维灰阶显像主要参数： |
| 2.8.1 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |
| 2.8.2 | 成像速率: 相控阵探头，90°角，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒 |
| 2.8.3 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比 |
| 2.8.4 | 二次谐波：相控阵探头谐波数≥6组 |
| 2.8.5 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |
| 2.8.6 | 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 |
| *2.8.7 | 腹部探头扫描深度≥48cm |
| 2.9 | 频谱多普勒： |
| 2.9.1 | 方式：PWD, HPRF，LPRF，CWD |
| 2.9.2 | 最大测量速度： PWD血流速度≥7.5m/s；CWD血流速度≥10m/s |
| 2.9.3 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |
| 2.9.4 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |
| 2.9.5 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm；分级 |
| 2.9.6 | 电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩 |
| 2.10 | 彩色多普勒： |
| 2.10.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、加速度显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示 |
| 2.10.2 | 相控阵探头彩色和组织多普勒模式扫描角度：10°—120°选择，并能满屏显示 |
| 2.10.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |
| 2.10.4 | 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 2.10.5 | 彩色显示帧频： 相控阵探头，90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥28帧/秒； 相控阵探头，90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥135帧/秒 |
| 2.10.6 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s |
| 2.10.7 | 超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 3 | 整机保修≥1年 |
| 4 | 供货期：合同签订后贰个月内 |
| 5 | 付款方式：设备安装验收合格后壹个月内付货款90%，验收合格满一年后付清10%余款。 |

品目三：彩色多普勒超声诊断仪C；壹套。

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备用途：以成人心脏、小儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，覆盖外周血管、腹部、妇产、浅表组织与小器官、儿科等全面应用 |
| 2 | 技术参数： |
| 2.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
| 2.1.1 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |
| 2.1.2 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |
| 2.1.3 | 彩色多普勒成像技术 |
| 2.1.4 | 编码脉冲反向谐波技术 |
| 2.1.5 | 一键式实时自动连续优化图像技术 |
| 2.1.6 | 组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流 |
| 2.1.7 | 高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换 |
| 2.1.8 | 实时空间复合成像技术，应用于包括彩色模式在内的多种成像模式 |
| 2.1.9 | 斑点噪声抑制技术,有效降低斑点噪声信号，并分级可调≥5级 |
| 2.1.10 | 空间像素成像技术，连续高速发射与接收超声信号，本地大数据存储原始射频信号，全场一次性成像，无焦段与焦点，最大限度提高空间分辨率和时间分辨率 |
| 2.1.11 | 动态空间像素聚焦技术，采用无影灯式聚焦，使整个声场的所有像素点均同时聚焦，保证高帧频和增强对比分辨率 |
| 2.1.12 | 智能像素优化技术，直接提取回波信号用于成像，智能去除噪音，增强真实解剖结构，自动获得更佳的对比分辨率，同时不降低帧频 |
| 2.1.13 | 二维灰阶血流成像技术，非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免彩色叠加和外溢 |
| 2.1.14 | 实时一键式组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 |
| 2.1.15 | 组织多普勒定量分析技术，实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示 |
| 2.1.16 | 血管内中膜自动测量功能，血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线。可自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等 |
| 2.1.17 | 直线解剖M型和曲线解剖M型，在实时、冻结或回放图像上可进行M型扫描线360度任意旋转或者多点任意描记 |
| *2.1.18 | 在线斑点追踪定量分析功能，半自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期峰值应变（PSS）、收缩后收缩指数（PSI）、提供≥18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等 |
| 2.1.19 | 自动二维心功能测量功能 |
| 2.1.20 | 基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间(TPLS)、峰值应变离散(PSD)，提供≥18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性 |
| 2.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) |
| 2.2.1 | 一般测量功能：直径、面积、狭窄率、压差等 |
| 2.2.2 | 心脏功能测量与分析 |
| 2.2.3 | 多普勒血流测量与分析 |
| 2.2.4 | 外周血管测量与分析 |
| 2.2.5 | 产科测量软件包 |
| 2.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 2.3.1 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |
| 2.3.2 | 动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机，无需特殊软件 |
| 2.3.3 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能（≥12 幅/屏），不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 |
| 2.3.4 | 主机一体化DVD驱动器 |
| 2.4 | 输入/输出信号： |
| 2.4.1 | 输入：ECG, DVR, USB |
| 2.4.2 | 输出：DVI-D，音频，以太网，USB |
| 2.4.3 | DICOM 3.0接口 |
| 2.5 | 图像管理与记录装置： |
| 2.5.1 | 内置图像管理系统 |
| 2.5.2 | 主机硬盘≥500GB |
| 2.5.3 | 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |
| 2.6 | 系统通用功能： |
| 2.6.1 | 显示器: ≥22英寸高分辨率、宽视野、有机自发光OLED显示器（提供原厂Datasheet证明并注明页码和行数） |
| 2.6.2 | 操作面板具有≥12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏，可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数 |
| 2.6.3 | 操作控制台可电动调节高度，并前后左右移动 |
| 2.6.4 | 探头接口：激活的探头接口数≥4个 |
| 2.7 | 探头规格及二维灰阶显像主要参数： |
| 2.7.1 | 频率：超宽频变频探头，工作频率明确显示；探头中心频率可选择≥4种 |
| 2.7.2 | 探头配置及扫描频率： 腹部凸阵探头：超声频率1.5-6.0MHz 一把 心脏相控阵探头：超声频率1.5 — 4.5 MHz 一把 宽频线阵探头：超声频率4.5-12.0MHz 一把 腔内凸阵探头：超声频率3.3 - 8.6MHz 一把 |
| *2.7.3 | 扫描角度：相控阵探头扫描角度10°—120°选择 |
| 2.8 | 二维灰阶显像主要参数： |
| 2.8.1 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |
| 2.8.2 | 成像速率: 相控阵探头，90°角，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒 |
| 2.8.3 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比 |
| 2.8.4 | 二次谐波：相控阵探头谐波数≥6组 |
| 2.8.5 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |
| 2.8.6 | 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 |
| *2.8.7 | 腹部探头扫描深度≥48cm |
| 2.9 | 频谱多普勒： |
| 2.9.1 | 方式：PWD, HPRF，LPRF，CWD |
| 2.9.2 | 最大测量速度： PWD血流速度≥7.5m/s；CWD血流速度≥10m/s |
| 2.9.3 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |
| 2.9.4 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |
| 2.9.5 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm；分级 |
| 2.9.6 | 电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩 |
| 2.10 | 彩色多普勒： |
| 2.10.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、加速度显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示 |
| 2.10.2 | 相控阵探头彩色和组织多普勒模式扫描角度：10°—120°选择，并能满屏显示 |
| 2.10.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |
| 2.10.4 | 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 2.10.5 | 彩色显示帧频： 相控阵探头，90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥28帧/秒； 相控阵探头，90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥135帧/秒 |
| 2.10.6 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s |
| 2.10.7 | 超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 3 | 整机保修≥1年 |
| 4 | 供货期：合同签订后贰个月内 |
| 5 | 付款方式：设备安装验收合格后壹个月内付货款90%，验收合格满一年后付清10%余款。 |

注：标注“*”号的为关键技术指标参数,对这些关键技术指标参数的任何负偏离将导致废标。

# 本册特别补充条款

1.  投标文件（请按下列顺序装订，本册中后附参考格式以本册格式为准，其他格式见第一册）

1.1   投标文件部分：

1.1.1 投标书

1.1.2 开标一览表 (另装入信封递交)

1.1.3 投标分项报价表

1.1.4 货物说明一览表

1.1.5 技术规格响应/偏离表 （任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全响应招标要求）

1.1.6 商务条款响应/偏离表（任何偏离必须填入本表，否则招标人有权视作完全响应招标要求）

1.1.7 技术说明详细资料

1.1.8 其他必要的第一分册规定的其他资格证明文件

1.2 资格证明文件部分：

1.2.1 法定代表人授权书

1.2.2 营业执照复印件 ( 国内投标人需提供 )

1.2.3 省/市食品药品监督管理局签发的医疗器械经营企业许可证的复印件

1.2.4 资格证明文件：

资格声明；

制造商资格声明；

贸易公司资格声明；

制造商出具的授权函；

对投标人的银行资信证明正本（或开标日前三个月内的正本复印件；对于国内投标人，本证明须由投标人开立基本帐户的银行出具）；

对于需要许可证的产品应提交许可证复印件。

资格证明文件必须按要求在规定签章处由出具单位负责人或授权代理人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。

资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。

2. 投标文件中设备技术要求、规格的填写：

2.1 必须按照技术规格响应/偏离表分别进行逐项应答，

2.2 对于具有具体参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值应答。