河庄街道2022年雪亮工程采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号:QTCG-GK-2022-284

（采购人）杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处

（采购代理机构）浙江省成套工程有限公司

二〇二二年8月7日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

河庄街道2022年雪亮工程采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年10月12日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QTCG-GK-2022-284

项目名称：河庄街道2022年雪亮工程采购项目

预算金额（元）：5800000

最高限价（元）：5470000

采购需求：河庄街道2022年雪亮工程采购项目主要内容：详见招标文件第三部分采购需求。

标项一：

标项名称：河庄街道2022年雪亮工程采购项目标段一

预算金额（元）：3700000元

最高限价（元）：3450000元

采购需求：根据标项一点位提供相应服务，详细点位详见采购需求，主要内容：详见招标文件第三部分采购需求。

合同履行期限：计划服务期3年（含维护）。

本项目接受联合体投标：是，(否。

标项二：

标项名称：河庄街道2022年雪亮工程采购项目标段二

预算金额（元）：2100000元

最高限价（元）：2020000元

采购需求：根据标项二点位提供相应服务，详细点位详见采购需求，详见招标文件第三部分。

合同履行期限：计划服务期3年（含维护）。

本项目接受联合体投标：是，(否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %，小微企业合同金额应当达到  %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2022年10月12日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年10月12日9点30分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年10月12日9点30分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表。鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处

地    址：河庄街道办事处

传    真： /

项目联系人（询问）：桑春锋

项目联系方式（询问）：0571-86801792

质疑联系人：韩雪飞

质疑联系方式：13362159552

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省成套工程有限公司

地    址：杭州市萧山区宁围街道宁新村村委会东面辅楼

传    真：/

项目联系人（询问）：陈凯凯

项目联系方式（询问）：15868118207

质疑联系人：黄观云

质疑联系方式：13646853082

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市钱塘区财政局

地    址：杭州市钱塘区青六北路499号钱塘中心5号楼

传    真：0571-82988295

联系人 ：任女士

监督投诉电话：0571-82987260

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。  B同意大型企业向小微企业、中型企业向小微企业、小微企业向小微企业合理分包。 ☐ C不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： 。 B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 河庄街道2022年雪亮工程采购项目 ，属于 租赁和商务服务 行业； …… |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。本项目采购节能产品、环境标志产品要求： A无 ☐B 政府强制采购节能产品： （1） ； （2）…… ☐C 政府优先采购节能产品： （1） ； （2）…… ☐D 政府优先采购环境标志产品： （1） ； （2）…… |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市钱塘区财政局发布了《关于钱塘新区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州钱塘新区管理委员会官网（http://qt.hangzhou.gov.cn） “公告公示”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点： 杭州市萧山区宁围街道宁新村村委会东面辅楼 ；备份投标文件签收人员联系电话： 陈先生 15868118207 。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 本项目的采购代理服务费由中标供应商支付。 根据发改办价格[2003]857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》，中标方须向招标代理机构缴纳中标服务费，标准和规定如下； （1）以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数； （2）中标服务费金额的收取，按照杭价费〔2003〕148号》文标准向中标人收取。 （3）中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构缴清所有中标服务费。 ▲不同标项需分别制作投标文件，所有投标人可同时参加两个标项的投标，但是不能重复中标。 如出现一家投标人在多个标项中均排名第一的情况,则由该投标人自动中标项序号较小的标包，其余标项则不视为中标，做放弃中标处理，放弃中标的标项由排名第二的投标人为该标项的中标候选人。如：A公司在标项1/2中均排名第一则A公司自动中标标项1，标项2由本标项排名第二的公司中标。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市钱塘区财政局发布了《关于钱塘新区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州钱塘新区管理委员会官网（http://qt.hangzhou.gov.cn） “公告公示”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

杭州市政府采购网公布的供应商履约评价为满分的免收履约保证金。确需收取履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的电子保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

以下项目规范和服务要求仅为一般性要求，投标人可以根据各自优势进行优化，在现有服务要求的基础上提出更好的方案。

招标一览表

| 标项号 | 名称 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 河庄街道2022年雪亮工程采购项目标段一 | 345万元 |  |
| 标项2 | 河庄街道2022年雪亮工程采购项目标段二 | 202万元 |  |

（一）技术需求

## 1、项目背景

杭州市钱塘区河庄街道，地处钱塘区西部，东靠义蓬街道，南接南阳街道，西、北邻钱塘江。辖区东西最大距离11.90千米，南北最大距离12.53千米，总面积69.20平方千米。其中陆地42.74平方千米，水域26.46平方千米。

下属辖区3个社区、20个行政村，由于钱塘区由大江东以及下沙两个片区融合而成，随着新区由“建区”向“造城”的全面发展，辖区内新建的居民住宅小区和商业综合体以及配套的学校、医院、银行、商店、公园等不断增多，居住人口结构层次不断变化，社会治安状况更加动态化和复杂化，社会综合治理工作面临着前所未有的考验。

目前钱塘区河庄街道2017年底前开通使用的监控点位已属于“超长服役”，监控设备老化、图像模糊、技术落后，亟待进行设备的升级改造以提高视频监控设备的图像清晰度和更新设备的智能功能。为努力提升开发区治安治理能力和水平，营造安全稳定的社会环境，钱塘河庄街道决定对目前到期的257个治安监控点位进行重建，同时为了保证系统的稳定更新，所有新建改造的内容需要无缝接入钱塘区原有的视频监控系统。

## 2、设计原则

### 1、统一标准原则

在系统建设中，必须执行地方及国家相关技术标准，必须和钱塘区现有雪亮工程统一标准原则，确保监控系统互联互通，必须与钱塘区现有实战平台、视频监控汇聚平台、车辆大数据应用平台等系统无缝对接，并充分考虑与其他信息系统的衔接与共享，保持系统软件接口的开放性、可扩展性。

### 2、先进实用原则

在系统建设中，既要满足业务需求，又要充分考虑未来发展需求，采用的系统必须用先进、成熟、主流的技术；采用的产品必须质量达标，性能稳定，能持续有效运行；采用的应用软件必须界面友好、操作简便，满足实战需求。

### 3、资源共享原则

在系统建设中，要充分论证、科学规划、合理布建，站在全局一盘棋的角度，满足全区的应用需求，坚持各种资源高度共享，建设一个共享资源池，杜绝信息孤岛。

### 4、全区应用原则

坚持科技引领服务实战，紧贴实战，进一步拓展和深化各项数据在业务中的应用，围绕“一个平台，多种应用”进行建设，服务于相关政府部门，全面提升社会治安整体防控能力。

## 3、特别说明

“特别说明”为必须满足的条款，投标文件中针对以下内容，以投标方身份出具承诺函。

1、本次高清治安球机监控点位的建设以及原有设备的改造，拆机，最终具体点位数量、安装位置、功能由招标人根据实际需要确定。

▲2、本次项目必须与现有钱塘区现有实战平台、视频监控汇聚平台、车辆大数据应用平台保持无缝对接，云存储必须与现有钱塘区分局云存储中心保持无缝对接。

3、在钱塘区范围内，中标人必须与之前提供治安、交通监控（含政府投资和社会接入）的运营商主动无偿协调，整合接入原有监控系统及原有前端。

4、前端采集的全部数据所有权归采购人所有，中标人应与采购人签订保密协议，并严格按照协议要求落实。

5、本项目的所有软件、硬件、承载网络需构成一套完整的系统，如有遗漏，由中标人免费补齐。

6、承载钱塘区治安监控设备的视频专网必须是一张和互联网完全隔离的单独网络。

7、本项目所有点位在建设过程中，取电方式以从路灯开关箱接入为主，特殊情况接入需经由招标人同意；施工过程中涉及到道路、绿化等基础设施的破坏由中标人负责修复，与招标人无关。

8、验收前投标人按照招标人批准的有资质单位提供第三方检测并出具检测报告，第三方检测范围包括但不限于：网络线路、设备机箱、监控杆件、前端设备、存储设备。新建内容全部进行第三方检测，并符合国家标准。

第三方检测机构需具备法定检测机构资质，相关检测费用及验收费用由中标单位承担，包含在投标报价中。

## 4、系统整体要求

### 4.1河庄治安监控系统清单(标项1)

| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目800万球机 | 参数详见“5.1 双目800万球机详细要求” | 台 | 18 |  |
| 2 | 400万星光球 | 参数详见“5.2 400万星光球机详细要求” | 台 | 145 |  |
| 3 | 云存储数据存储节点服务器 | 参数详见“6.2云存储节点服务器功能要求” | 台 | 7 |  |
| 4 | 存储硬盘 | 企业级硬盘 4000G；7200RPM；128M；SATA | 块 | 168 |  |
| 5 | 设备机箱 | 规格要求：高650×宽450×深400（mm），含50mm高防雨顶，前单开门，箱体喷塑，采用优质冷轧板，板材厚度1.2mm，重量：35kg。后背带固定支架，标配2套抱箍，支持杆件Φ220-370mm。 基础配置要求：电源空开模块（包含1个40A、1个25A、2个10A的空开，1个三位多功能排插，1个网络防雷器，1个电源防雷器），1个风扇，1个日光灯等。 | 个 | 163 |  |
| 6 | 二合一防雷器 | 电源24、网络二合一 运行电压：电源/视频/控制 320/8/13V；水平UP:电源/视频/控制 900/15/19V；额定通流:电源/视频/控制 10/5/5KA；最大通流:电源/视频/控制 20/10/10KA | 个 | 163 |  |
| 7 | 监控立杆 | 立杆规格如下：立杆管径：≥160MM;高度：500-700CM;挑臂尺寸：≥300CM;挑臂壁厚4MM，横挑不小于φ89MM；可根据实际布点场景定制，主杆壁厚6MM，热镀锌，表面黑色亚光色喷漆。 | 根 | 163 |  |
| 8 | 基础 | 基础1.2m*1.2m*1.5m、混凝土C25浇筑大小（共计2.16m³）。包含防雷接地、接地材料L40*4*2000，要求接地电阻≤10Ω；预埋PE50子管. | 项 | 163 |  |
| 9 | 标志牌 | 方形标志牌（800*600*2mm），底板采用LF21铝合金，底膜与图案必须采用超强反光膜，板背面采用铝合金滑槽、抱箍、螺栓等，板之间通过沉头铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，包括制作、运输、安装、油漆、图案制作 | 台 | 163 |  |
| 10 | 设备线缆及附材 | 前端摄像机到设备箱所需的一切线缆（主流品牌六类阻水网线、电源线等）和附材（主流品牌水晶头、U夹头、电工胶布等），一般150米 | 套 | 163 |  |
| 11 | 管道敷设 | 破路、路面恢复、绿化恢复、管道及辅材；敷设PE50子管，开挖面大小400*300mm；管道C15混凝土包封（平均110米共2路分网络与电源） | 套 | 163 |  |
| 12 | 手井 | 300*300*500mm，开挖；砌筑；安装，回填土方，弃方外运；井盖刻钱塘公安字样。 | 个 | 163 |  |
| 13 | 取电工程及材料 | 铜芯交联聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套电力电缆（VV2*2.5电源电缆）；带电接入220V电源（平均150米路灯开关箱取电）满足取电要求 | 套 | 163 |  |
| 14 | 系统安装调试费 | 摄像机安装、调测、网络接入平台上线联调 | 项 | 163 |  |
| 15 | 检测费用 | 出具检测报告 | 项 | 163 |  |

设备点位清单如下：（具体建设点位以招标人实际建设情况决定）

| 标项1 详细点位 |
| --- |
| 序号 | 点位 | 所属街道 | 类型 |
| 1 | 河3037建设村老菜场桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 2 | 河3131建设村6组十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 3 | 河3128建设村15组与14组十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 4 | 河3132建设村2组十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 5 | 河3129建设村16组桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 6 | 河3148同一村6组与纬十三路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 7 | 河3176同一村7组与纬十三路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 8 | 河3173同一村10组与乐河路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 9 | 河3130同一村13组西顶头T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 10 | 河3139同一村12组与河庄大道路口（西面） | 河庄街道 | 视频监控 |
| 11 | 河3136同一村14组路口（对准西面） | 河庄街道 | 视频监控 |
| 12 | 河3140同一村1组与河庄大道路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 13 | 河3141同一村2组与河庄大道路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 14 | 河3147同一村8组与6组十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 15 | 河3175同一村7组与10组十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 16 | 河3171同一村11组与乐河路路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 17 | 河3145同一村5组与乐河路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 18 | 河3170河中桥南岸 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 19 | 河3168同一村9组与河中路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 20 | 河3144塘新线百祥内衣厂门口路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 21 | 河3146塘新线与河中路的T字路口（东面） | 河庄街道 | 视频监控 |
| 22 | 河3115同二村13组T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 23 | 河3112同二新小区与群欢小区交界路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 24 | 河3121瑞洲超市东面十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 25 | 河3124帝景园小区与河中路路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 26 | 河3161河庄中学北十字路口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 27 | 河3119宏河嘉园与永丰路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 28 | 河3036永丰路西顶头路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 29 | 河3127景二路与民主小区.蜀南小区十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 30 | 河3143塘新线与同一村市场南十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 31 | 河3160河庄农贸市场东门口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 32 | 河3116永丰路与河庄大道十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 33 | 河3137哥顿大酒店门口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 34 | 河3138尊盛KTV门口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 35 | 河3172金溪浴浴场门口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 36 | 河3123长五线与左十四线交叉口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 37 | 河3122河中路与永丰路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 38 | 河3111河景路与河庄大道十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 39 | 河3135相公庙里面 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 40 | 河3098蜀山庙里面 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 41 | 河3120广场中心位置1 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 42 | 河3117广场中心位置2 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 43 | 河3110江东大道与河庄大道十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 44 | 河3099蜀南村7组与村中心直路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 45 | 河3100蜀南村16组十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 46 | 河3165河中路与景二路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 47 | 河3101蜀南村8组西顶头路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 48 | 河3134向公村中心直路南顶头路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 49 | 河3103向公村12组十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 50 | 河3104向公村8组与民主村11组路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 51 | 河3102向公村5组与中心直路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 52 | 河3156建一村1组十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 53 | 河3151新和村8组机埠路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 54 | 河3152新和村2组T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 55 | 河3149新和村9组十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 56 | 河3150新和村12组与塘新线路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 57 | 河3040闸北大厦与新围小学十字路口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 58 | 河3042新围小学东T字路口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 59 | 河3044闸北村7组西面十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 60 | 河3041江东大道闸北村出口北 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 61 | 河3039江东大道下面左十四线路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 62 | 河3033三联村8组T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 63 | 河3032三联村1组路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 64 | 河3035三联村19组十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 65 | 河3031三联村7组十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 66 | 河3034三联村燃气站东面十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 67 | 河3030三联村4组1号路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 68 | 河3026文伟村永生菜场北门桥头 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 69 | 河3021文伟村原敬老院桥头 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 70 | 河3029文伟村南横路中间路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 71 | 河3028文伟村北横路中间路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 72 | 河3005新围村15组路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 73 | 河3006新围村16组路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 74 | 河3024新围村13组十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 75 | 河3023新围村11组十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 76 | 河3025新围村2组T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 77 | 河3007新围村19组东T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 78 | 河3018围中村与江东村交界桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 79 | 河3008围中村12组十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 80 | 河3045新围初中西面桥头 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 81 | 河3070新创村9组桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 82 | 河3072新创村与新江村交界桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 83 | 河3013新江村1组桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 84 | 河3019江东村1组桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 85 | 河3012新江村15组直路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 86 | 河3014新江村3组T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 87 | 河3010江东村11组桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 88 | 河3017江东村10组桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 89 | 河3011江东村8组西T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 90 | 河3020江东村5组十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 91 | 河3108向红小区北出口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 92 | 河3109闸北小区北出口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 93 | 河3107向前小区中心直路南顶头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 94 | 河3157建一村4组王凤泉聚会点门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 95 | 河3043闸北村15组金贤林聚会点门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 96 | 河3027文伟村15组杨阿多聚会点门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 97 | 河3009围中村10组鲁久贤聚会点门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 98 | 河3022新围村9组俞神亮聚会点门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 99 | 河3071新创村12组胡生茂聚会点门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 100 | 河3015杭州市凯欣市政有限公司 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 101 | 河3016新江村2组王介忠聚会点门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 102 | 河3074新江村6组任永福聚会点门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 103 | 河3073新江村4组宣月珍聚会点门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 104 | 河3096原东方天鹰制衣厂门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 105 | 河3105群建加油站门口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 106 | 河3174纬十三路物流基地门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 107 | 河3113钱民花苑门口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 108 | 河3097蜀南村16组与乐河路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 109 | 河3133向公村原斯威达厂门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 110 | 河3142河庄大道与塘新线十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 111 | 河3114明达摩配厂西十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 112 | 河3118永丰路与宏河嘉园十字路口西 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 113 | 河3126河庄街道办事处西进出路口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 114 | 河3158街村幼儿园西面T字路口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 115 | 河3169同一村单身公寓门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 116 | 河3125河中路湖商银行门口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 117 | 河3094江东一路与靖江路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 118 | 河3093江东一路与青西四路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 119 | 河3083江东一路与青西三路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 120 | 河3084江东一路与青西二路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 121 | 河3095江东一路与河庄大道交叉路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 122 | 河3082江东一路与青六北路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 123 | 河3001江东一路与青东一路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 124 | 河3002江东一路与青东二路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 125 | 河3004江东二路与青东二路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 126 | 河3003江东二路与青东一路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 127 | 河3081江东二路与青六北路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 128 | 河3092江东二路与青西四路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 129 | 河3089江东二路与青西三路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 130 | 河3088迎康路与青西三路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 131 | 河3079迎康路与青西一路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 132 | 河3090江东三路与青西四路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 133 | 河3087江东三路与青西三路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 134 | 河3086江东三路与青西二路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 135 | 河3065江东三路与青东一路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 136 | 河3067江东四路与青东二路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 137 | 河3068江东四路与青东一路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 138 | 河3058江东四路与青西二路T字路口（广汽吉奥厂门口） | 河庄街道 | 视频监控 |
| 139 | 河3059江东四路与青西三路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 140 | 河3060江东四路与青西四路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 141 | 河3061江东五路与青西三路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 142 | 河3064江东五路与青东一路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 143 | 河3056江东六路与青东二路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 144 | 河3055江东六路与青东一路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 145 | 河3054江东六路与青六北路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 146 | 河3053临鸿东路与青六北路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 147 | 河3051临鸿路与青西三路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 148 | 河3048青西三路与滨江二路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 149 | 河3049滨江二路西项头T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 150 | 河3078滨江二路与青六北路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 151 | 河3077滨江一路与青六北路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 152 | 河3052江东7路与青六北路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 153 | 河3057临鸿东路与青东一路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 154 | 河3080迎康路与青六北路T字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 155 | 河3085江东二路与青西二路十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 156 | 河3075帝凯化工厂门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 157 | 河3076六工段闸口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 158 | 河3047滨江一路中间 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 159 | 河3050江南养猪场门口（东） | 河庄街道 | 视频监控 |
| 160 | 河3062钱江电厂门口十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 161 | 河3063钱江印染厂门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 162 | 河3091龙记有限公司门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 163 | 河3038一工段 | 河庄街道 | 视频监控 |

### 4.2河庄治安监控系统清单(标项2)

| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目800万球机 | 参数详见“5.1 双目800万球机详细要求” | 台 | 28 |  |
| 2 | 400万星光球 | 参数详见“5.2 400万星光球机详细要求” | 台 | 66 |  |
| 3 | 云存储数据存储节点服务器 | 参数详见“6.2云存储节点服务器功能要求” | 台 | 4 |  |
| 4 | 存储硬盘 | 企业级硬盘 4000G；7200RPM；128M；SATA | 块 | 96 |  |
| 5 | 设备机箱 | 规格要求：高650×宽450×深400（mm），含50mm高防雨顶，前单开门，箱体喷塑，采用优质冷轧板，板材厚度1.2mm，重量：35kg。后背带固定支架，标配2套抱箍，支持杆件Φ220-370mm。 基础配置要求：电源空开模块（包含1个40A、1个25A、2个10A的空开，1个三位多功能排插，1个网络防雷器，1个电源防雷器），1个风扇，1个日光灯等。 | 个 | 94 |  |
| 6 | 二合一防雷器 | 电源24、网络二合一 运行电压：电源/视频/控制 320/8/13V；水平UP:电源/视频/控制 900/15/19V；额定通流:电源/视频/控制 10/5/5KA；最大通流:电源/视频/控制 20/10/10KA | 个 | 94 |  |
| 7 | 监控立杆 | 立杆规格如下：立杆管径：≥160MM;高度：500-700CM;挑臂尺寸：≥300CM;挑臂壁厚4MM，横挑不小于φ89MM；可根据实际布点场景定制，主杆壁厚6MM，热镀锌，表面黑色亚光色喷漆。 | 根 | 94 |  |
| 8 | 基础 | 基础1.2m*1.2m*1.5m、混凝土C25浇筑大小（共计2.16m³）。包含防雷接地、接地材料L40*4*2000，要求接地电阻≤10Ω；预埋PE50子管. | 项 | 94 |  |
| 9 | 标志牌 | 方形标志牌（800*600*2mm），底板采用LF21铝合金，底膜与图案必须采用超强反光膜，板背面采用铝合金滑槽、抱箍、螺栓等，板之间通过沉头铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，包括制作、运输、安装、油漆、图案制作 | 台 | 94 |  |
| 10 | 设备线缆及附材 | 前端摄像机到设备箱所需的一切线缆（主流品牌六类阻水网线、电源线等）和附材（主流品牌水晶头、U夹头、电工胶布等），一般150米 | 套 | 94 |  |
| 11 | 管道敷设 | 破路、路面恢复、绿化恢复、管道及辅材；敷设PE50子管，开挖面大小400*300mm；管道C15混凝土包封（平均110米共2路分网络与电源） | 套 | 94 |  |
| 12 | 手井 | 300*300*500mm，开挖；砌筑；安装，回填土方，弃方外运；井盖刻钱塘公安字样。 | 个 | 94 |  |
| 13 | 取电工程 | 铜芯交联聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套电力电缆（VV2*2.5电源电缆）；带电接入220V电源（平均150米路灯开关箱取电）满足取电要求 | 套 | 94 |  |
| 14 | 系统安装调试费 | 摄像机安装、调测、网络接入平台上线联调 | 项 | 94 |  |
| 15 | 检测费用 | 出具检测报告 | 项 | 94 |  |

设备点位清单如下：（具体建设点位以招标人实际建设情况决定）

| 标项2 详细点位 |
| --- |
| 序号 | 点位 | 所属街道 | 类型 |
| 1 | 改建至文伟村15组17号东(原1001河庄大道塘新线三叉路口西) | 河庄街道 | 视频监控 |
| 2 | 河1004河庄大道与纬十三路西南角 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 3 | 河1005河庄大道-东同一村 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 4 | 河1006河庄大道青龙路东南角 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 5 | 河1007河庄大道-横三路交叉口东北角 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 6 | 河1008河庄大道-永丰路交叉口东北角 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 7 | 河1009河庄大道-镇政府西出口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 8 | 河1010河庄大道-镇北路交叉口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 9 | 河1011河庄大道-东同二村出口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 10 | 河1012河庄大道-群欢村出口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 11 | 河1013河庄大道与江东大道交叉口西南角 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 12 | 河1015河庄大道与群建村东门 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 13 | 河1016河庄大道-北三叉口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 14 | 河1017河庄大道-向红村出口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 15 | 河1018河庄汽车站-南进出口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 16 | 河1019永丰路与乐河路路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 17 | 河1020永丰路原农贸市场南门 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 18 | 河1021河庄初中-西大门口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 19 | 河1022河庄城隍庙-桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 20 | 河1023河庄中心小学-北大门 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 21 | 河1024河庄中心小学-西大门 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 22 | 河1025河中路-永丰路交叉口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 23 | 河1026河中路求知网吧-门口桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 24 | 河1027塘新线与河中路交叉口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 25 | 河1028永丰路广场南入口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 26 | 河1029河庄街道南门 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 27 | 河1030乐河路-河中桥十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 28 | 河1031建一村聚昌桥-桥西路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 29 | 河1032塘新线-乐河路立交桥北侧三叉路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 30 | 河1033建设村-塘新线立交桥北侧三叉路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 31 | 河1035文伟加油站旁文伟桥东-路口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 32 | 河1036新围农贸市场横街西三叉路口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 33 | 河1038新围小学-南大门 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 34 | 河1040新围初中-南大门 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 35 | 河1042新创村桥-北叉路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 36 | 河1043一工段-观潮城交叉 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 37 | 河1045江东村老村委旁的桥-北路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 38 | 河1046闸北村-群建村西桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 39 | 河1047建设村横叉路直桥北路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 40 | 河1048新和村中心直路塘新线叉口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 41 | 河1049建设村村委会西路口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 42 | 河1051河庄新围卫生院门口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 43 | 河1052河庄中心幼儿园-新围幼儿园 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 44 | 河1053经二路-蜀南小区路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 45 | 河1054群欢村村委 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 46 | 河1055群欢村村委-路口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 47 | 河1056群欢村村委-西侧围墙路口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 48 | 河1057向红村村委 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 49 | 河1058建群村村委 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 50 | 河1059群建村村委路口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 51 | 河1060向前村1组001号 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 52 | 河1062闸北村12组1号丁字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 53 | 河1063闸北村十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 54 | 河1064河庄新围农贸市场-北大门 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 55 | 河1065河庄新围农贸市场-东 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 56 | 河1066文伟村委 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 57 | 河1067三联村委桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 58 | 河1068三联村-22组2号 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 59 | 河1069三联村-桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 60 | 河1070围中村村委-桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 61 | 河1071新创村村委-东侧丁字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 62 | 河1072新创村-6组桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 63 | 河1073新创村-8组桥头 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 64 | 河1074江东村委 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 65 | 河1075新和村11组-丁字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 66 | 河1076新和村村委 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 67 | 河1078河景路-城隍庙门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 68 | 河1080向公村村委 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 69 | 河1081同二村委-十字路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 70 | 河1082同二村安置小区-路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 71 | 河1083建设村村委 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 72 | 河1084同一村村委-南侧 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 73 | 河1085同一村委-门口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 74 | 河1086青六路-南沙大堤花坛 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 75 | 河1087青六北路-迎康路路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 76 | 河1088青六路-江东三路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 77 | 河1089青六路-江东四路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 78 | 河1090青六路-江东五路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 79 | 河1091江东五路-青东二路路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 80 | 河1092临鸿东路-青东二路路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 81 | 河1093长五线-观十五线路口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 82 | 河1095蜀南村委-门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 83 | 河1096向前村委-门口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 84 | 河1097河庄中心幼儿园西门 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 85 | 河1098河庄中心幼儿园东门 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 86 | 河1099钱江小学东车库入口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 87 | 河1100钱江小学大门口 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 88 | 河1102塘新线-乐河路北三叉 | 河庄街道 | 人脸监控 |
| 89 | 河1103建设村-塘新线北三叉 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 90 | 河1106河庄一工段-观潮城交界(枪机改造) | 河庄街道 | 视频监控 |
| 91 | 河1179河中路-江东大道中央绿化带西侧/移到河庄街道左十四线建设村东 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 92 | 河1180河中路-江东大道中央绿化带东侧/移到河庄街道左十四线向公村北 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 93 | 河1181纬十六路-钱塘一品门口 | 河庄街道 | 视频监控 |
| 94 | 河1182河中路-江东大道西南侧 | 河庄街道 | 视频监控 |

## 5、主要设备详细要求

### 5.1双目800万球机详细要求

1.传感器类型：全局和细节摄像机的CMOS靶面尺寸均不低于1/1.2英寸、内置2颗GPU芯片；

2.像素：全景800万，细节800万；

3.★主码流视频分辨率不低于3840×2160和50帧/秒；

4.最低照度：彩色：0.0002Lux,黑白：0.0001Lux；

5.具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS485接口，1个CVBS模拟视频输出接口、1个复位按妞、1个SD卡槽。可同时输出全景和细节两路视频图像。采用AC24V/DC36V/POE供电。；

6.★电源电压适应性检验：电源电压在DC36V±55%范围内变化时，样机应能正常工作;

7.分时复用功能：设备具备全景、细节两个通道且均支持远程云台控制及布控功能，可分时复用；

8.守望功能：当设备静止时长达到预设值时，可自动运行调守望位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能，支持一键守望；

9.★支持手动或自动启动雨刷功能，当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止；

10. 实时预览抓拍照片功能：可通过IE浏览器实时预览样机抓拍的人脸图片，并可在历史推图记录中存储不小于100张人脸图片；

11.★旋转范围：全景摄像机水平角度：0°~360°，连续旋转，垂直角度：-15°~50°；细节摄像机水平角度：0°~360°，连续旋转，垂直角度：-35°~180°，自动翻转；

12.★全景摄像机具有4个暖光灯，细节摄像机具备6个混光灯，每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块，样机支持混合补光，可单独开启红外灯和白光灯。

13.数据上传功能：设备可通过网络将采集的数据上传至服务器；

14.支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效；

15.★设备可输出全景画面和细节画面，所有摄像机可通过IE浏览器设置云台转动位置；

16.透雾自动切换功能：在IE浏览器下，具有自动透雾和手动透雾设置选项，透雾等级具有高、中、低可设置。透雾模式为自动模式时，当设备检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换；

17.★温度-50±5℃，持续时间24h，设备处于工作状态；

18.人体属性显示功能：可通过IE浏览器显示人体抓拍图及属性，属性包括性别、年龄、是否戴帽子、是否拎东西、是否背背包、上衣类型(长袖、短袖)、上衣颜色(白色，橙色，粉色，黑色，红色，黄色，灰色，蓝色，绿色，紫色，棕色)、下衣类型(长裤、短裤、裙子)、下衣颜色(白色，橙色，粉色，黑色，红色，黄色，灰色，蓝色，绿色，紫色，棕色)

19.车身颜色识别功能检验：样机可识别通过监视画面中的机动车车身颜色，包括:白、灰、黄、粉、紫、绿、蓝、红、棕、黑，共10种

20. 外壳防护能力：外壳防护等级达到IP67;

### 5.2 400万星光球机详细要求

1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS；

2.像素：400万，最大分辨率：2560×1440；光学变倍功能：最大为40倍；

3.结构：设备的零部件应装配牢固，连接可靠；

4.水平手控最大速度：设备水平手控最大速度应不小于600º/s；

5.水平手控最小速度：设备水平手控最小速度应不大于0.01º/s；

6.最低照度：彩色:0.0002lx(AGCON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白:<0.0001lx(AGCON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)；

7.★混合防抖模式设置功能：可通过IE浏览器设置防抖模式为光学防抖+电子防抖、光学防抖+陀螺仪防抖、陀螺仪防抖+电子防抖及关闭；

8.偏移自动校正准确度：设备应具有偏移自动校正功能，样机运动结束静止在某个位置，当水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，样机进行偏移自动校正后实际停止位置与原位置之间偏差角度应≤0.1º；

9.预置位功能：设备应具有2049个预置位，存预置位和调预置位功能应正常；

10.★运动位置校正功能：具备运动位置矫正功能，当样机在运动过程中，由于外力因素导致设备发生失步，运动结束的实际位置和预设点位置有偏移时，样机能够自动开启位置矫正；

11.守望功能：设备具有守望功能，当球机待机时间达到设置时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能;在IE浏览器下，具有一键守望控制钮，支持一键守望功能；

12.区域遮盖功能：可在监视画面上设置48个不规则四边形区域，支持6个场景，每个场景最多8个区域，每个区域颜色、大小、位置可调；

13.信息上传功能：样机可上传水平角度、垂直角度、变倍倍数、预置位名称、巡航名称、模式路径名称、方位、经纬度等信息；

14.在线升级功能：应支持软件版本在线升级。在升级过程中，如发生掉电、掉线等异常情况，当异常情况恢复后，应不影响样机再次升级；

15.键复位功能：具备一键复位功能；

16.红外夜视距离：可识别距样机800m处的人体轮廓；

17.当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测样机支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式；

18.接口：具有1个RJ45接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口1个模拟视频输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口、1个SD卡插槽；

19. 外壳防护能力：外壳防护等级达到IP67;

## 6、云存储扩容详细要求

### 6.1云存储系统要求

1）本次项目要求运营商机房具有独立的存储区域，机房能够达到电信级标准，机房存储区域安装独立的高清监控系统以及门禁系统，实现公安对存储数据的有效保护，并保证3个月的录像存储，保证数据的安全性。

2）▲本次项目在原有云存储系统的基础上扩充存储容量，所有视频监控、人脸监控等设备的图片数据和视频数据分别直存云存储系统，且要求与公安的云存储系统无缝对接兼容并保证相应的存储时间，视频按照4M/S存储时间30天，部分重点点位按照8M/S存储时间90天，图片存储360天。

3）云存储系统采用基于公安业务应用层面的通用云架构体系，充分考虑到通用云技术在后续数据应用中的作用，将云存储系统做成一套开放式的系统，并不局限于针对视频、图像码流的存储，而是采用文件存储方式，为海量的、丰富的数据存储提供基于“云”理念的应用预留接口。

### 6.2云存储节点服务器功能要求

外形规格：4U机架；主处理器：高性能六核处理器；操作系统：嵌入式LINUX系统；高速缓存：16GB DDR4 主频2666MHz；电源冗余：1+1冗余电源；供电方式：550W；100V~240V，50/60Hz，支持热插拔；网络接口：8个千兆数据电口；硬盘个数：标配内置 1块 2.5英寸 SATA 240G 企业级固态硬盘最大支持24个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘；功耗：不大于500W（含硬盘）；产品尺寸：带挂耳：737mm*483mm*175mm（长*宽*高）；净重：29kg（不含外包装，不含硬盘）；最大接入：视频512路，图片300路；视频最大存储：300路或800Mbps；图片最大存储：200条记录/3秒，每条记录1张500KB大图+1张50KB小图；视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备.；卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议

1）★云存储支持全局一片云架构和运行管理。支持异地分布式一朵云统一架构部署，支持多地多机房部署，主中心和多个子中心之间紧密配合，对数据进行分层汇聚、逻辑统一、以及进行数据融合。支持各个中心之间互为备份和业务灾备、故障恢复自动进行数据回拷。支持基于“云+边+端”架构进行就近存储、智能分析、以及将非结构化数据统一汇总到中心云。通过一片云架构，做到统一异构硬件，分层解耦，实现对各类资源进行统一管理、监控和分析、调度。

2）★同一套云存储系统，支持同时配置大容量视频专有存储池、高性能普通存储池，高性能图片专有存储池，高性能SSD加速存储池等多种存储池。每种存储均支持用户隔离、空间配额隔离、物理服务器隔离、支持异构服务器硬件。每种存储池内部均支持机架、数据节点、硬盘等三级冗余配置和数据读写，每级支持自动负载均衡。

3）★云存储在支持存储池、机架、节点、硬盘四级容错前提下，针对同一个用户下的不同存储池，支持配置存储池级的特定用户EC数据分片写入策略。同一个文件中的不同对象可以分布在该用户下的不同存储池中，并且采用不同的EC冗余存储模式。并且不同存储池内部的机架、数据节点同时支持N+M:b动态分片存储。

4）★云存储元数据服务支持强一致性配置，提升元数据一致性。主机异常情况下，备机自动进行接管判断，在满足元数据强一致性条件下自动接管，自动提供元数据服务。元数据在非强一致性情况下，一直等待主机故障恢复，重新组成主备关系，历史元数据信息不丢失。支持主备元数据弱一致性配置，在元数据差值低于10个OP前提下，备机能够自动接管。 支持通过数据节点投票选主的方式决定元数据副本有效性和高可靠性，自动拉起主机元数据服务。

5）在一套云存储架构下，支持对云直存流媒体资源进行统一池化管理。同一个流媒体资源池内部自动进行负载均衡，支持流媒体分池故障隔离，最多支持划分20个流媒体资源池，最多支持20台流媒体服务异常情况下数据接入和数据存储功能正常，各个流媒体资源池内部自动异常接管，数据不丢失。支持按照厂商、视频和图片等业务类型、以及数据就近存储等多个维度，将前端点位进行流媒体分池接入、存储、转发和独立故障隔离。

6）云存储支持用户按照空间配额、文件数量、目录数量、对象数量等多维度配置“软阀值”和“硬阀值”。达到“软阀值”时，针对该用户支持写入限速，写入速度支持按照比例自动进行折算控制。到达“硬阀值”之后，配置用户只允许读取不允许写入。支持配置用户锁定和配置用户锁定周期功能，用户锁定周期内部不允许任何读写、操作云存储。

7）云存储系统同时支持任意容量数据节点混合部署。支持针对大容量数据节点配置特定数据恢复控制策略，当大容量数据节点下线或者删除，支持不进行自动数据恢复，提升云存储系统整体可靠性和运行稳定性，支持控制大容量数据节点恢复开关，支持手动触发进行大容量DN恢复，并且可以控制数据恢复速度。支持直接关闭云存储系统针对大容量数据节点数据恢复功能。支持配置云存储针对大容量数据节点永久恢复策略，同时也支持配置按次配置恢复策略。

8）★须承诺与原有存储管理软件和本次新建视频专网总平台的云存储管理软件无缝对接，实现统一管理分配调度，并保留后续安排测试验证环节。提供相应承诺文件并加盖公章。

★云存储系统以上功能要求提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章，原件备查。同时保留适用方对以上功能测试的权利。伪造相关性能或指标将承担相应法律后果。

## 7、基础施工工程技术要求

### 7.1监控前端杆件要求

1）动态视频监控杆件选型的基本原则

根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法，摄像机的安装固定采用立杆。杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

A、监控杆选型

摄像机的安装高度根据安装区域的实际情况选择相应的高度，并考虑将人为破坏因素减到最低。基本上，根据监控要求及现场实际环境，选择适当规格的监控杆，要求选择6m-7m高度的立杆。

同一个广场、同一条道路或者同一个区域应安装同一类型杆体，颜色与交通设施杆件一致。特殊情况下应按监视的范围及避免摄像机被遮挡的原则选用合适杆体。

在广场、十字路口、人口密集区等监控范围较大的场所宜采用6m以上高的杆。横臂的长度2m~4m，以减少死角范围。

设备箱宜就低放置或置于地面；如需要在灯杆上开孔引线，口径应小于50mm，并应作好后续焊接工作。

B、立杆结构图示

立杆采用镀锌钢管制成，在杆的顶部设有避雷针，能够引导直击雷入地；在杆的上部设有摄像机安装横杆，可吊装快球摄像机；杆的中下部有电源变压器、光端机及防雷设备箱，为加强散热效果。

立杆底部用螺栓与基础固定，电源线和光缆从立杆底部进入，基础下面装有接地电极以及由扁钢和角钢组成的接地网，接地电阻≦10Ω。

C．杆件涂装颜色要求

动态视频监控杆件进行统一涂装，具体要求按照实际施工甲方要求。

2）动态视频监控基础设计原则

A． 用途：固定摄像杆；

B． 基础结构、尺寸：如下图所示；

C． 制作位置：在《设备平面布置图》所标注摄像杆位置处制作基础；

D． 制作要求：

1、应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；

2、基础与窨井之间应有穿线管，且放置铁丝；

3、基础钢板上钢筋按M20 标准攻丝，配镀锌螺丝两个、平光垫圈和弹簧垫圈各一个。

E． 材料：8mm 钢板、20mm 钢筋、C25 混凝土、碎石、2.5 英寸PVVC 弯管；

### 7.2户外机箱要求

前端的户外机箱是保证前端系统安全工作的重要组成部分，机箱采用密封设计，分落地式机箱和杆挂式机箱，箱体不低于 3 m。落地式机箱采取底部进线、落地安装，箱体离地不小于0.1m,同时注意箱体的防护，机箱中留有设备放置空间余量。杆挂式机箱安装高度应距地面3米以上。

机箱采用2mm以上优质不锈钢板，采取底部进线设计，箱体防护等级应能达到IP66防护等级。具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构。机箱能适应室外抗高温环境，机箱侧面下部设计换气百叶窗，箱体顶部设置换气轴流风扇，设计温控开关实现高温时的通风换气，以降低机箱内的温度。为了保证设备的安全，机箱具有很强的防橇性能。机箱颜色与杆子要统一，并根据需要喷绘统一的公安标志和字样图案（需要图纸书面确认）

### 7.3前端防雷要求

严格执行国家的有关标准和规范，落地机箱及立杆防雷接地电阻≦10Ω。

接地网布置依据地形进行设计。立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。如下图所示：

### 7.1前端供电要求

系统前端的供电方式要求从路灯控制箱取电，做出如下要求：

要求一、加设控制开关，确保24小时正常供电。

要求二、在特别重要的监控点，应采用室外监控专用UPS，在供电正常时，监控不间断电源系统将供电经滤波、稳压处理后为监控系统供电，当供电发生故障时（包括供电断电、供电欠压、过高压等），监控不间断电源系统转入由电池逆变为交流电源和直流电源向监控系统供电，从而有效的保证监控系统供电的连续性，免受供电的干扰。

要求三、因未从路灯控制箱取电的监控点位而从交警箱或其他地方取电导致监控点位断电的或者影响其他部门设施供电的等情况，由乙方负责重新布线，按合同要求36小时内修复。

### 7.5监控标示挂牌要求

每个前端点位标示挂牌要求按照杭州市公安局的相关要求和标准执行。

## 8、其他

8.1. 投标人须保证本项目不存在任何版权、或著作权、或其他形式的知识产权纠纷。如不符合上述条件，产生的后果由投标人负责。

8.2. 如有初始数据的建立、导入等工作，相关工作由中标人负责完成，费用含入总价。

8.3. 平台使用过程中如涉及相关软件授权点的，投标人应根据招标人情况，对于各软件模块需要一次提供足够的相关软件授权点，在项目实施过程中不得因为软件授权点增加费用。

8.4．本项目施工安全、用电、质量等必须遵守国家相关标准规范，中标单位应建立《施工安全管理制度》、《施工质量保障制度》，做好安全防护措施和施工安全、质量检查。并中标单位承担所有安全、用电、质量等事故引起的一切责任和费用，采购人不承担任何法律和经济等责任。

8.5．本项目设计、建设应遵循以下技术标准和规范要求：

 《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》GA/T 652-2017

 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

 《安全防范系统验收规则》GA308-2001

 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000

 《视频安防系统技术要求》GB/T367-2001

 《系统接地的形式及安全技术要求》GB14050-93

 《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/T1127-2013

 《安全防范高清视频监控系统技术要求》GA/T1211-2014

 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2011

 《出入口控制人脸识别系统技术要求》GA/T1093-2013

 《安防人脸识别应用系统第2部分：人脸图像数据》GA/T922.2-2011

 《社会治安动态视频监控系统技术规范》DB33/T502-2004

 《跨区域视频监控联网共享技术规范》DB33/T629-2011

 《浙江省公安机关人像比对应用系统建设技术规范》

（二）、商务需求：

一、▲供货时间：甲方指定供货期（供应商自行考虑相关风险）。

交货地点：采购人指定地点内。

二、服务期及售后技术服务要求：

▲(1)服务期：计划服务期3年（含维护）。

(2)服务期内，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，必须在30分钟内响应响应，每天8-18时期间内2小时内到达现场，其余3小时以内到现场处理，到达现场后4小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用，如未在规定时间内解决问题的，甲方有权自行或委托第三方维修，由此产生的费用全部由乙方承担。若每个点位每月的累计故障时间超过36小时、系统每月的累计故障时间超过12小时，则甲方有权拒付该内容的当月使用费。若遇电力部门施工、检修或大面积停电的监控点位电源问题所造成的故障，由乙方提供书面故障原因，经甲方审核认可后，可不计入故障考核时间。

(3)供应商应提供技术支持方案，内容由供应商根据实际选择以下要点：服务机构(维保点)的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(4)完整准确地表述供应商的标准售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。

(5)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

（6）项目要求在中标后1个月内完成建设，试运行期3个月，验收通过后进入服务期。

三、▲付款方式

本项目按月支付，经考核后每月支付合同金额的1/36，考核未通过则不予支付相关金额，中标供应商需提供符合甲方要求的发票。

1）每个业务点每月的累计故障时间超过36小时，采购人可拒付该前端的当月使用费。

2）所有点位在线率要求达到95%以上（每个点位当月掉线时间少于36个小时即算为在线率达标，否则即视为在线率未达标），低于95%的，将按照每个业务点当月使用费的双倍费用扣除。

（2）验收：所有设备安装到位且软硬件正常运行，达到用户的性能要求和产品技术规格中的参数要求后，中标方可组织初步验收，待初步验收合格后，提供试运行申请报告及第三方检测报告，甲方启动试运行，并于试运行满3个月后根据运行情况启动本项目验收流程，结合考核办法对运行期间实际情况作出评价后，发送验收报告并进入服务采购验收流程。

（3）中标人根据合同规定将设备安装、验收完毕后，服务采购主体按照项目运维考核办法进行结算支付。

（4）供应商需承诺，在监控点位总量10%以内，应予以免费提供移位服务。

1.除采购文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2.如有附图，仅作参考。

3.招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

4、中标供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人认证情况（2分）：投标人具备ISO9001质量管理体系认证得3分；投标人所用机房满足ISO27001安全管理体系认证得3分（投标文件中需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，认证证书都必需在“发证机关必需在国家认证认可监督委员会官网http://www.cnca.gov.cn/登记在册，否则该项不得分） | 0-6分（客观） | 投标人认证情况 |
| 2 | 2019年1月1日以后承建的类似项目，且履约情况良好的，提供得1分。需同时提供合同扫描件等证明材料，时间以合同签订时间为准，原件备查。 | 0-1 分（客观） | 业绩 |
| 3 | 投标方案的科学性和完整性（9分） | 根据投标人对属地公安视频专网监控平台现状的熟悉程度、准确性等。 | 0-3分（主观） | 视频专网监控平台投标方案 |
|  |  | 根据投标人对属地公安视频监控云存储现状的熟悉程度、准确性等。 | 0-3分（主观） | 视频监控云存储现状投标方案 |
|  |  | 根据投标人对属地公安实战应用平台及其视频、人脸、车辆、大数据等应用模块的熟悉程度、准确性等。 | 0-3分（主观） | 实战应用平台投标方案 |
| 4 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（技术指标负偏离每一项扣1分，对于打★的技术指标负偏离每一项扣2分，扣完为止，提供公安部有效检测报告扫描件） | 0-28分（客观） | 产品技术参数 |
| 5 | 网络及资源能力（9分） | 本项目依托公安视频专网传输，投标人对项目传输网络有充分了解，科学设计，提供详细的传输网络方案。（3分）传输网络方案不合理或不充分的，发现一项扣1分。 | 0-3分（主观） | 传输网络方案 |
|  |  | 为保证项目实施，投标人须有较强的网络覆盖及运维修复能力。（3分） | 0-3分（主观） | 网络覆盖及运维修复能力 |
|  |  | 根据投标人投标区域内独立的公安专用监控容灾备份机房配置综合评定。有专用门禁设置，产权必须由投标人或分公司所有，根据配置综合评定。（投标文件中需提供相关证明）（3分） | 0-3分（主观） | 监控容灾备份机房配置 |
| 6 | 系统兼容性（15分） | 本次项目与原有视频专网监控平台是否能无缝对接，根据投标人提供的整合对接方案。 | 0-3分（主观） | 与原有视频专网监控平台兼容性 |
|  |  | 本次项目与原有云存储是否能无缝对接，根据投标人提供的整合对接方案。 | 0-3分（主观） | 与原有云存储兼容性 |
|  |  | 本次项目与原有实战应用平台是否能无缝对接，根据投标人提供的整合对接方案的完整性、可行性等。 | 0-3分（主观） | 与原有实战应用平台兼容性 |
|  |  | 本项目涉及到原有在用点位的更新改造，需保证该批点位在改造过程中中断离线时长不超过2小时，根据投标人提供的对接方案评分。 | 0-6分（主观） | 原有在用点位兼容性 |
| 7 | 组组织实施（10分） | 投标人需提供项目的组织实施方案，包括施工内容及进度安排、施工物资准备、施工进度保证及其他相应材料，根据提供的组织实施方案的完整性、科学性等。 | 0-5分（主观） | 组织实施方案 |
|  |  | 项目团队中有2名以上高级工程师的得2分；项目团队中有2名以上HCIE或H3CIE认证资质的得1分；项目团队主要成员具备类似项目经验的得2分；以上内容需提供相应证书复印件、在职3个月以上的社保证明、用户证明文件复印件，原件备查。 | 0-5分（客观） | 项目团队 |
| 8 | 售后服务（12分） | 投标人是否具有较强的服务能力，常驻售后服务和技术支持机构或中标后承诺常住售后服务，是否有完善、全面的售后服务方案。 | 0-3分（主观） | 售后服务 |
|  |  | 投标人应建立完善的应急响应方案，有故障分级标准、故障处理流程、故障抢修方案等。 | 0-3分（主观） | 应急响应 |
|  |  | 根据投标人提出的试运行及验收方案的合理性、可行性情况等进行评分。 | 0-3分（主观） | 试运行及验收方案 |
|  |  | 根据投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理进行评分。 | 0-3分（主观） | 培训 |
| 9 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 10 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |

# 1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2甲方在政府采购合同中约定预付款，预付款比例为合同金额的50％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的50％。甲方可以根据项目特点、乙方信用等实际情况提高预付款比例，最高预付比例可以达到70%。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

# 1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2 交付地点：合同专用条款；

1.5.3 交付方式：合同专用条款。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的电子保函形式提供履约保证。

2.20.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

# 2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.7 |  |
| 1.7 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.2 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| 2.20.1 |  |
| 2.20.2 |  |
| 2.22 |  |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》《关于钱塘新区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江“政采云”平台注册入库，并取得钱塘区政府采购合同的中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州钱塘新区管理委员会官网（http://qt.hangzhou.gov.cn） “公告公示”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与钱塘区财政局合作的银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、相关合作银行联系并审核供应商及相关中标信息，办理相关融资事宜；

4、采购单位应及时将信用融资合同提交备案。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容。

五、合作银行及联系方式

| 序号 | 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行钱塘支行 | 张苏航 | 13065710830 |
| 2 | 中信银行开发支行 | 左劼 | 13777889798 |
| 3 | 民生银行下沙支行 | 吕刚 | 13906811832 |
| 4 | 杭州银行钱塘支行 | 费莎 严培蓓 | 13388617781 13858023883 |
| 5 | 兴业银行开发区支行 | 丁萍 | 13777421564 |
| 6 | 中国银行钱塘支行 | 沈振华 | 13957168926 |
| 7 | 工商银行开发区支行 | 李燕珍 | 13735710338 |
| 8 | 宁波银行开发区支行 | 贾磊 | 13575745232 |
| 9 | 杭州联合银行下沙支行 | 王宁 | 18906520030 |
| 10 | 农业银行钱塘支行 | 王安东 方若愚 | 15158025713 15067483470 |
| 11 | 浙商银行杭州钱塘支行 | 徐伟刚 | 82921293，18258888258 |
| 12 | 浦发银行 | 林云鹏 | 18805812679 |

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。