前进街道前峰村农村生活污水提标改造项目

招标文件

（线上电子招投标）

编号:QTXQ-GK-2020-124

杭州市萧山区人民政府前进街道办事处

浙江中明工程咨询有限公司

2020年07月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江中明工程咨询有限公司受杭州市萧山区人民政府前进街道办事处委托，现就前进街道前峰村农村生活污水提标改造项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。具体如下：

1、招标项目编号:QTXQ-GK-2020-124

2、采购组织类型：政府分散采购-分散委托中介

3、项目名称：前进街道前峰村农村生活污水提标改造项目

4、招标项目概况：

| 标项号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前进街道前峰村农村生活污水提标改造项目 | 1 | 批 | 839.1398 | 详见采购需求 | 本项目不另设最高限价 |  |

5、采购方式：公开招标。

6、需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件的二部分总则。

7、投标人的资格要求：

（1）、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和符合浙财采监〔2013〕24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

（2）、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 。

（3）、特定资格条件:供应商为在中国境内依法注册的具有独立承担民事责任的一体化SBR处理设备生产商或经销商。

8、本项目不接受联合体投标。

9、报名和招标文件的获取:

1.地点：浙江政府采购网。

2.获取采购文件方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名；

3.标书售价(元)：0元

4.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无。

5.提示：

（1）本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）进行报名。《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”。提示：①采购代理机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件（如以联合体形式参加政府采购活动的，线上报名时须以联合体名义进行报名）；②供应商如对采购文件有异议的，请在采购文件规定的截止之日前以书面形式向采购代理机构提疑，答疑将以公告形式回复，逾期提疑的采购代理机构将不予回复。

（2）不提供招标文件纸质版；投标人未按上述方式（网上在线获取）获取的招标文件与采购机构发布的招标文件不一致的，由其自行承担由此产生的后果。

（3）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

10、投标截止时间与地点：2020年8月19日10:00止，地点:政采云（www.zcygov.cn）线上投递。

11、开标时间与地点：2020年8月19日10:00，地点：杭州市江干区幸福南路1116号和茂大厦四楼第三开标室。

12、投标保证金：不收取

13、在线投标响应（电子投标）说明

一、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

二、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

三、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

四、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

五、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

14、采购人、采购机构：

（1）采购人：杭州市萧山区人民政府前进街道办事处

地址：萧山区梅林大道与观十五线交汇处附近东

联系方式：范先生，13735532820

（2）采购机构：浙江中明工程咨询有限公司

地址：萧山区瓜沥镇永联村友谊路1117-2号纳斯科创园A幢309-01室

联系方式：俞旦刚，15258813704，0571-82571816

（3）同级政府采购监督管理部门：杭州钱塘新区财政金融局；地址：杭州钱塘新区办事服务中心（江东大道3899号）；联系方式：沈女士，0571- 82987251。

15、本项目采购文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用均计入报价。报价包含：设备供货、安装调试、运行维护、项目验收、售后服务以及技术培训等所有费用。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：公告发布之日起到开标当天之间内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录三个查询记录截图。 其余参照招标文件要求 （2）资信证明文件：按照招标文件要求提供。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的组成及编制 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 5 | 投标文件的签章 | 电子签章 |
| 6 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 7 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后投标截止时间前开标现场递交或顺丰邮寄形式递交、一份（邮寄地址：萧山区瓜沥镇永联村友谊路1117-2号纳斯科创园A幢309-01室 ，俞旦刚收）。注：由于开标地点与代理机构办公地点不同，若采用邮寄形式的供应商务必在投标截止日期的前一天确保送达。否则，视为未及时收到备份投标文件 |
| 8 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在规定时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 11 | 样品提供 | 不要求。 |
| 12 | 演示 | 不要求。 |
| 13 | 采购机构 代理费用 | 采购代理服务费以中标价为基数按国家计委【计价格[2011]534号】文件规定标准的65%计取。不足2000元按2000元计取。中标人应在接到中标通知书后两个工作日内向采购代理机构支付采购代理服务费。 |
| 14 | 其他说明 | ▲为防止投标人恶意低价，本项目设立风险控制价，风险控制价为采购预算的80%，即6713118元。凡低于该风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时必须支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式形式额外向采购人提交中标价净值与风险控制价之差额。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1小型、微型企业价格扣除。

3.1.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.1.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.1.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品（货物）的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.1.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.1.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购人或采购机构负责答复。（详见前附表相关规定）

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

6.11已获取招标文件的潜在投标人，若有疑问请在2020年8月9日16时之前以书面形式或传真递交，同时将WORD版疑问发E－mail至278732413@qq.com。采购人将在2020年8月12日16时前对投标人疑问作出统一的解答，并以更正公告的形式，在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。在开标前，投标人须随时关注网站的最新更正公告信息。如投标人在开标前未关注最新更正公告信息，其所造成的一切后果由投标人自行承担。

联系人：俞旦刚 联系电话：15258813704  传真：0571-82571816。

▲投标文件未按招标文件更正、补遗公告的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

# 三、投标

7.报名和招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

▲未按照公告要求完成报名的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2 最近一年财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.5具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.6至本项目投标截止前未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：出具承诺书、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询结果的网页截图。

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

11.3.3如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.4资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.5近三年（2017年以来）投标人的主要业绩证明材料（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.6投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.7投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

11.3.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.3.11针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.13优惠条件及特殊承诺；

11.3.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.15培训计划；（如果有）

11.3.16投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.17关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

12.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

12.3本文件《第六部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

12.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

12.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

12.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

13. 投标文件的提交

13.1投标文件的形式：详见《前附表》；

3.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

13.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

14. 投标文件的补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

14.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

15.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，但应当相应延长其投标保证金的有效期;投标人拒绝延长的，其投标无效，但有权收回其投标保证金。

四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18、开标准备

18.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

18.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

19、开标流程（两阶段）

19.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

19.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 20、投标供应商资格审查

20.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

20.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

20.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

21、信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

22、评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

# 六、定 标

24、确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

25、中标通知与中标结果公告

25.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

26、合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27、合同的签订

27.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28、履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

八、验收

29、验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

### 一、招标一览表

标项 1

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前进街道前峰村农村生活污水提标改造项目 | 详见招标需求 | 项 | 1 |  |

- 招标需求

一、技术需求

1、项目概况：

本项目位于杭州钱塘新区前进街道，承包范围内的工程由承包人包工包料、包检测、包质量、包安全防护、包文明施工、包工期、包验收、包运维。运维期两年，从竣工验收后计算。

本项目为交钥匙工程，有关本项目实施所需全部工作内容，包括方案设计及优化、人工、材料（含配件）、设备、附属设施、施工机械、安装调试、验收、运行维护、现场培训、设备保修及售后服务、施工措施费、施工管理费和税金等所有相关费用均计入报价。所有动力设备电源采用220v和380V。

- 本项目主要内容包括：污水处理终端设备一批，包括：接户井、进水格栅、进水泵、多池SBR一体化设备、紫外线消毒设备、在线水质监测仪器等（详见改造内容和采购清单）。

3、技术规范与要求

①一体化生活污水处理装置采用SBR工艺：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 一体化装备前设置调节水量能力不小于0.5天的调节池，并设置水量分配系统。 |
| 2 | 污泥就地利用不外排，一体化终端配备排泥系统，外部设置污泥干化池，滤液回流至污水系统，干化污泥就地处置利用。 |
| 3 | 臭气收集控制，设置臭气收集处理装置。 |
| 4 | 配置自主研发的基于多池SBR工艺的专用控制系统，能参与工艺过程的管控。 |
| 5 | 产品使用寿命长。正常使用达20年以上。 |
| 6 | 投标人应保证其提供的货物及服务完全符合规定的质量、规格和性能的要求；并保证所提供的货物在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 7 | ▲进水水质满足农污生活污水标准范围以内，进入设备处理后出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A排放标准。 |
| 8 | ▲设备整体须满足地埋要求，设备呈卧式放置（其中部分电器设备可按实际情况放置地下或地上） |
| 9 | ▲主体材质采用碳钢或PE |
| 10 | 接户井必须有隔油、格栅功能 |

②设备机房

（1）电气间隙与爬电距离：设备中带电电路之间以及带电零部件或接地零部件的电气间隙和爬地距离应符合GB/T 3797-2005中4.7的规定。

（2）绝缘电组与介电强度：设备中带电回路之间及带电回路和地之间的绝缘电阻应符合GB/T 3797-2005中4.8.1的规定；介电强度应符合GB/T 3797-2005中4.8.2和4.8.3的规定。

（3）安全接地及防雷：设备的金属构体上应设置接地点，与接地点相连接的保护导线的截面，应与设备导体截面积相同，按30*4mm接地铜排以上配置。与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线。不能明显表明的接地点，应在附近标注明显的接地符号。主接地点与设备任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属之间的电阻不应超过0.1Ω，连接接地线的螺钉和接线点不得作其他机械紧固用。控制柜应有可靠的防雷措施。

（3）设备机房在5.9m/s(0.6G)震动下可正常工作。抗电磁干扰性能符合IEC255-22标准规定。

（4）设备机房的内部结构布置必须严格按系统图、国家标准及地方规范执行；内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷于专用塑料槽内卡在安装架上；配线应考虑足够的余量。

（9）设备机房内的控制柜门内侧必须贴有电气原理图，采用塑封防水密封。

（10）箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线端头应标志相应的文字符号。所有的文字符号应与提供的线路图、系统图上的文字符号一致。所使用的图形和符号应符合相应的国家标准。

（11）柜门、盖、覆板必须与保护电路可靠连接；柜内保护导体颜色符合规定；支撑固定导体的绝缘子外表不得有裂纹或缺损；二次配线应使用铜芯绝缘软线。

（12）为了有效地防止控制柜内因环境潮湿产生水珠而影响电器寿命，控制柜需具有加热去湿功能：加热元件采用具有自动调节并限制温度功能的热敏电阻，热敏电阻的散热体采用阳极氧化铝合金。加热去湿控制器采用具有温湿度检测功能的自动加热去湿控制器。

③可编程控制器：

（1）现场控制系统选用可编程控制器作为控制核心, 可编程控制器要求采用施耐德、施耐德昆腾、西门子等其中任一系列控制器及配套的I/O模块。投标人必须在投标文件中明确说明所选的可编程控制器品牌。

（2）可编程控制器PLC的输入/输出点数在满足招标文件技术及功能要求的基础上，应有预留量,预留量不少于4个AI点，2个AO点，8个DI点，8个DO点；用户程序区容量不低于24KB，数据存储区容量不低于16KB，开关量（0/1）运算执行时间不高于0.15μs。

（3）PLC本体集成以太网口，可实现多台PLC及HMI设备通过交换机组网。

（4）PLC本体自带Micro  SD卡插槽，可实现固件升级、程序传输。

（5）为了便于集成及安装，PLC本体与模块间需插针式连接。

（6）PLC本体能支持信号板扩展，从而实现精准的配置。

④电气元件：

（1）主要低压电气元件如接触器、空气开关、开关电源、相序保护装置、电力变送器等电气元件选用施耐德、ABB、西门子产品或不低于上述质量的品牌产品。控制柜应配置总柜断路器，主要用电设备应独立配置断路器。如没明确规定的电器元件和仪表使用不低于上述品牌同等档次的产品。所有电气元件应有标识，断路器标明控制的用电设备。

⑤控制与监管功能

(1)停电自启动：当停电后一段时间来电，设备会自动计算当前处理状态，自动启动运行，不影响工艺流程。

(2)数据统计、储存和查询：系统可自动计算日耗电量，处理量，并统计整个项目的总量。保存周期运行完整记录，并自动记录故障发生/恢复时间，故障类别。应支持接入在线水质分析或其他需上传到政府监控平台的传感数据的记录与展示。以上数据按日期查询历史记录，并随时可调出数据。

(3)状态显示：通过本地控制器和远程平台可查看设备在真实工况下工艺各阶段时长的记录、各台水泵及风机的运行状态（运行、故障、停止）、耗电量、吨水处理能耗、当前设备状态。

(4)设置调整：远程平台和本地控制器具有相同功能，可设置自动模式中的参数，包括系统周期个数，周期起始时间，周期内的运行步骤参数,确保在不同工况下工艺功能的实现。也可远程进入手动操作模式，满足应急状态下的操作需求。

(5)故障报警与处理：出现过流过载、设备部件故障，等不适合设备工作的情况时，设备能自动切转换到保护状态，以保护设备不受到损坏。并推送故障告警。

(6) 低负荷模式：应对调节区进行水位监测，在进入低水量的情况，设备进入相应的应对工艺策略，需维持活性污泥生存，并保证水质稳定。

⑥现场控制系统

控制系统需具有数据采集、信号检测、过程控制和网络通信等功能的本地控制器，并将其与数据库及应用软件相结合，组建结构合理、功能完善的软、硬件平台，最终汇总到智慧化的工艺管理与控制平台。

控制系统需保证实施数据的准确采集。各类型的板载输入输出接口，实现系统功能扩展的各种需要。GPRS通信模块完成数据服务和控制交换。预留输入输出端口能够满足水质在线监测装置的要求，并通过平台上传到政府监管平台。

⑦远程监控平台

农户因生活习惯用水方式等不同，造成生活污水水质、水量变化波动性很强，需要根据实际工况自动调整工艺策略智能化装备产品，让实时数据与平台经验处理策略对话，交由平台学习后，因地、因时制定出最有效最节能的工艺路线。

通过对装置进、出水水质、水量、能耗等数据进行汇总、学习、分析，实现各种工况下的工艺自动配置。通过传感芯片对实时数据进行采集积累，经研究分析获得了一系列的数据模型并用于进一步优化工艺参数。例如通过采集分析气压与水位、曝气量、出水水质等数据，获得上述数据间的变化规律和影响关系，实现工况的智能控制。用尽可能少的传感器获取的简单数据在数据平台内汇总分析，经由数据模型的计算得到当前装置的实际情况，实现参数调整，优化工艺方案。

⑧埋地设备

埋地设备材质应采用防腐蚀防渗漏材料，强度达到埋地设备相关要求，装置具有抗浮能力，埋地寿命大于20年。

4、项目改造内容：

| 序号 | 改造站点名称 | 日处理规模（T/D） | 存在主要问题 | 改造内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前峰村1#点 | 240 | 1、无在线水质监测系统 | 1、新增在线水质监测系统 |
| 2 | 前峰村2#点 | 180 | 1、终端选址地面低洼，易积水 2、缺少视频监控设备 3、出水井设置不规范 4、人工湿地植被设置不规范 5、生物接触氧化池曝气不均匀 6、终端出水水质差，出水水质不达标 7、风机噪音偏大 8、检查井漏水 9、标识标牌不规范 10、处理能力不足 | 终端2#按照实际处理量180吨/天，重建终端。 1、选用SBR一体化设备（提升水泵、曝气组件、排泥组件、搅拌器、液位传感器、工业在线DO/PH/ORP监测仪、浮球开关等）。 2、选用多功能一体化设备机房（空调、灯具、气泵、智能物联网关、控制柜、隔膜气泵、分配器系统、调节池监控配水系统）。 3、安装COD、氨氮、总氮、总磷、ss在线分析系统。 4、工艺在线监控系统。 5、视频在线监控系统。 6、智能控制云平台。 7、安装流量计、紫外线等附属设施。 8、部分土建施工（新建提升格栅井、调节池、储泥池、回用水池新建）。 9、站点景观绿化升级，围栏新建。 10、站点告示宣传栏制作。 |
| 3 | 前峰村3#点 | 400 | 1、检查井设置不规范 2、缺少视频监控设备、在线水质检测系统 3、出水井设置不规范 4、生物接触氧化池填料脱落、稀少 5、生物接触氧化池曝气不均匀 6、格栅设置不规范 7、终端出水水质差，出水水质不达标 8、电线裸露 9、处理能力不足 | 终端3#按照实际处理量400吨/天，重建终端 1、选用SBR一体化设备（提升水泵、曝气组件、排泥组件、搅拌器、液位传感器、工业在线DO/PH/ORP监测仪、浮球开关等）。 2、选用多功能一体化设备机房（空调、灯具、气泵、智能物联网关、控制柜、隔膜气泵、分配器系统、调节池监控配水系统）。 3、安装COD、氨氮、总氮、总磷、ss在线分析系统。 4、工艺在线监控系统。 5、视频在线监控系统。 6、智能控制云平台。 7、安装流量计、紫外线等附属设施。 8、部分土建施工（新建提升格栅井、调节池、储泥池、回用水池新建），详见采购要求。 9、站点景观绿化升级，围栏新建 10、站点告示宣传栏制作 |
| 4 | 前峰村户内设施及公共管网 | / | 1、化粪池设置不规范 2、厨房清扫井设置不规范 3、隔油池设置不规范 4、接户井设置不规范 | 1、新增化粪池 2、新增厨房清扫井 3、新增隔油池 4、新增接户井 |
|  |  | / | 1、雨污混接问题严重 2、排水管线过流能力不足 3、管网存在破损、堵塞，无法维护等现象 | 1、改造原有管路 |

5、项目采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 宣传栏 |
| 1 | 宣传栏 | 材质：不锈钢 | 个 | 2 | 2个站点，2# 3#站点 |
| 二 | 设备房及设备安装 |
| 1 | 设备机房 | 材质：敷铝锌板+防腐木SBAR-40/4-j | 座 | 1 | 1个站点,2#点 |
|  |  | 材质：敷铝锌板+防腐木SBAR-40/8-j | 座 | 1 | 1个站点,3#点 |
| 2 | 控制柜 | 材质：碳钢喷塑， | 台 | 2 | 2个站点，2# 3#站点 |
| 3 | PLC控制硬件 | 定制多池SBR工艺 | 套 | 2 | 2个站点，2# 3#站点 |
| 4 | 空调 | 功率：1匹 | 台 | 2 | 2个站点，1# 3#站点 |
| 5 | 灯具 | 荧光灯；14w | 项 | 2 | 2个站点，2# 3#站点 |
| 6 | 隔膜气泵 | 型号：TKO-500，功率480W | 台 | 12 | 1:2#点，4台 |
|  |  |  |  |  | 2:3#点，8台 |
| 7 | 分配器系统 | 大流量低压气体分配 | 套 | 2 | 2个站点，2# 3#站点 |
| 8 | 提升泵 | 进口潜污泵10m³/h 10m 1kw 220v | 台 | 1 | 1个站点，冷备1台，系统实时监控 |
| 9 | 进水泵 | 进口潜污泵15m³/h 10m 1.1kw 220v | 台 | 12 | 1:2#点，4台 |
|  |  |  |  |  | 2:3#点，8台 |
| 10 | 回用水泵 | 进口潜污泵10m³/h 10m 0.75kw 220v | 台 | 2 | 2个站点，2# 3#站点 |
| 三 | 在线分析系统 |
| 1 | 氨氮在线分析仪 | 具有较宽的量程范围（0～200）mg/L； 断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失； 故障自诊断智能设计，使仪器管理和维护十分方便； 采样方式可设定为定时采样； 试剂用量少，运行成本低； 齐全的接口设计和配套软件，便于与流量计、控制系统和中央监控计算机连接，接受遥控指令 检测范围: （0～200 ）mg/L 检测周期: ＜30分钟 | 台 | 2 | 2个站点,1# 3#站点 |
| 2 | 总氮在线分析仪 | 原理：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 低药剂消耗，无二次污染； 智能故障自诊断功能，仪器管理和维护简便； 断电保护设计，具有断电、再上电的数据自动恢复功能； 具有网络功能，通过网络平台，可以实现数据共享及远程控制； 具备数据保存功能； 适用于地表水质监测，也可适用于污水处理过程中的检验。 检测范围: 0.1-100 mg/L，手动调整量程 检测周期: 20 min ，30 min，40min，可调 | 台 | 2 | 2个站点,1# 3#站点 |
| 3 | 总磷在线分析仪 | 原理：钼酸铵分光光度法 低药剂消耗，无二次污染； 智能故障自诊断功能，仪器管理和维护简便； 断电保护设计，具有断电、再上电的数据自动恢复功能； 具有网络功能，通过网络平台，可以实现数据共享及远程控制；.具备数据保存功能； 测量范围：0~50mg/L 测量周期：15～30分钟 MTBF：≥720小时/次 模拟输出：4～20mA/0～20mA(可设置) 通讯接口：RS232/485 | 台 | 2 | 2个站点,1# 3#站点 |
| 4 | 化学需氧量在线分析仪 | 原理:重铬酸钾快速消解分光光度法； 具有较宽的量程范围（0～10000）mg/L，并可在一定范围内实现不同量程之间的自动切换； 断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失； 故障自诊断智能设计，使仪器管理和维护十分方便； 采样方式可设定为定时采样； 试剂用量少，运行成本低； 齐全的接口设计和配套软件，便于仪器与流量计、控制系统和中央监控计算机连接，并可接受遥控指令。 检测周期: ＜60min 模拟输出: 4～20mA和0-20mA可选(负荷≤650欧姆 上位机通讯: RS232/RS485 通讯协议: 支持RS-485/232通讯协议 | 台 | 2 | 2个站点,1# 3#站点 |
| 5 | 悬浮物在线监测 | 原理:红外线检测 测量范围:1-10000mg/L 分辨率:0.01mg/L 信号输出:4-20mA隔离保护输出 | 台 | 2 | 2个站点,1# 3#站点 |
| 6 | 药剂 | 一年药剂费（2个站点） | 项 | 1 | 2个站点，1# 3#站点 |
| 四 | 工艺在线监控系统 |
| 1 | 工艺分析系统 | 根据大数据及在线监测数据实时调整工艺 | 套 | 2 | 2个站点，2# 3#站点 |
| 2 | PH监测仪 | 探头+显示仪表 4-20mA，安装支架，校准液 | 套 | 2 | 2个站点，2# 3#站点 |
| 3 | ORP检测仪 | 探头+显示仪表 4-20mA，安装支架，校准液 | 套 | 2 | 2个站点，2# 3#站点 |
| 4 | DO检测仪 | 探头+显示仪表 4-20mA，安装支架，校准液 | 套 | 2 | 2个站点，2# 3#站点 |
| 5 | 液位计 | 不锈钢，4-20mA，安装支架 | 套 | 2 | 2个站点，2# 3#站点 |
| 五 | 一体化SBR处理设备 |
| 1 | 一体化SBR处理设备 | 45吨/天，主体采用SBR工艺，材质为碳钢+内外防腐；含曝气设备、搅拌机、排水泵、排泥组件，含钢筋混凝土调节池等 | 套 | 4 | 1个站点，位于2#点 |
| 2 | 一体化SBR处理设备 | 50吨/天，主体采用SBR工艺，材质为碳钢+内外防腐；含曝气设备、搅拌机、排水泵、排泥组件，含钢筋混凝土调节池等 | 套 | 8 | 1个站点，位于3#点 |
| 六 | 视频在线监控系统 |
| 1 | 枪机 | 高清摄像头，红外夜视，4G全网通，网络通信宽带；安装支架，镀锌件 | 套 | 3 | 3个站点 |
| 2 | 视频监控平台 | 实时通信，4G高清显示，在线监控 | 套 | 1 | 3个站点 |
| 七 | 智能控制云平台 |
| 1 | 智能物联网关 | 一、通信与安全要求： 1、通信模块为以太网或2G\3\4G上传数据；鉴于农村电网停电比较频繁，在停电的情况下，有线通信中断；故要求所投物联网网关同时内置2G或3\4G通信模块，在以太网通信链路出现异常的情况下，保障平台能够不间断收到物联网网关传输的数据。 2、鉴于监测站点为室外环境，采用工业级贴片式SIM卡，可有效避免插入式SIM在潮湿、高温、震动的情况下容易出现的生锈、松动等故障。 二、采集与控制要求： 1、至少支持4路开关量输入，支持浮球、门磁、触点开关等传感器接入。 2、至少支持3路模拟量输入，支持0-5V,4-20mA输入。 3、至少支持6路动力设备（风机、水泵等）运行状态传感器接入，内置电量计量芯片；能与动力设备运行状态传感器结合，精确测量每一路动力设备的电流变化，通过设备运行电流变化精确检测每一路动力设备过载、欠载故障,并切断对应的控制输出,给出故障报警信号。 4、至少支持6路继电器远程控制，单个继电器控制功率达1000W。 5、至少支持3路485接口，有极性，分A/B线，光耦隔离，1.5KV,支持与PLC、流量计、在线水质监测仪等485接口设备。 6、至少支持2路工业相机进行图像采集和远程图像抓拍。 7、远距离持续接收2.45G主动式RFID电子标签（电子工牌）信号，接收距离大于30m。 三、电源可靠性及管理要求： 1、支持 DC 9~36V供电。 | 套 | 3 | 3个站点 |
| 2 | 智能云平台 | 一、系统框架 系统采用工业MQTT网关把流量计、水质传感器、水泵、电表和控制系统的数据稳定地采集起来并通过4G/3G/有线网络汇聚到农村生活污水物联网云平台，并把数据共享给远端的中心监控站点或者水务局/环保局和维护人员的手机上，方便决策层管理人员、维护人员和监管方实时查看设备运行情况。 二、云平台功能 1、地图展示 2、实时监控 3、报警平台 4、远程维护 5、大数据管理 三、系统功能 1 设备工况实时监控 2设备实时设置和控制 3预警报警管理 4 统计报表 5 维保管理 6人员管理 7 支持大屏和手机APP监控功能 四、云平台价值 1．通过“无人值守”污水站智能化远程管理平台，可实现自动检测污水池水位和其它参数，控制水泵轮流工作与适时启动备用泵，合理调度水泵运行，有效的提高泵机的利用率，延长电机使用寿命，减少事故停机时间，提高排水能力，可以完全实现排水自动化控制和泵房远程监控。 2．通过远程无人值守监控系统的开发，在生产管理上，通过建立计算机数据智能分析系统，将采集数据与各个工艺环节的要求达标数据进行比较、分析、处理，得出对各个工艺环节参数的自动评价，并自动得出针对工艺设备运行的控制方案，直接控制工艺设备的运行；同时通过操作界面提示操作人员，该进行何种操作与调整，以保障各个工艺环节参数达标运行。 3．管理平台的计算机自动分析和判断现场设备的故障识别与报警系统，系统并自动发出参考指令，提示操作人员进行故障处理。同时，自动化无人控制可以合理减配值守人员，降低劳动负荷，大大提高作业的安全生产系数、降低生产成本。 4．远程无人值守监控监控系统以其完善可靠的监控及保护功能，可有效的避免以前常发生的设备事故，减少了设备事故损失。 5．系统实现远程联网监控后，可实现数据共享，方便了查询，为污水处理装置的运行管理与调度决策提供了方便，保证了调度的实时进行，促进了管理水平的整体提高。 6．通过远程无人值守监控系统的开发，在经营管理上，实现降低劳动强度、提高劳动效率、节约能耗、产品优质达标。该系统的关键技术实现了对中间提升泵房的全自动化控制管理，为工厂减员增效提供了条件，可以有效降低运行管理人员的劳动强度和人员配备,利用优化调度在线运行，实现了节能、增效，创造了巨大的效益。 | 套 | 1 | 3个站点（一个平台） |
| 八 | 粗格栅 |
| 1 | 粗格栅 | 1000x3000mm,栅隙10CM，不锈钢 | 套 | 2 | 2个站点，2# 3#站点 |
| 九 | 细格网 |
| 1 | 细格网 | 1000x3000mm,栅孔径φ5cm，不锈钢 | 套 | 2 | 2个站点，2# 3#站点 |
| 十 | 防坠网 |
| 1 | 防坠网 | 防坠安全网，与井盖尺寸相符，丙纶高强丝，边绳φ10mm，网绳φ6mm，网孔φ6-10mm，强度800kg | 套 | 48 | 1：2#点，18套 |
|  |  |  |  |  | 2：3#点，30套 |
| 十一 | 流量计 |
| 1 | 流量计 | 电磁流量计 | 套 | 2 | 2个站点，2# 3#站点 |
| 十二 | 紫外线消毒器 |
| 1 | 紫外线消毒器 | 材质：不锈钢 | 套 | 2 | 2个站点，2# 3#站点 |
| 十三 | 户内设施及公共管网 |
| 1 | 接户井 | HDPE JH-500，成品 | 套 | 386 |  |
| 2 | 隔油池 | 不锈钢，成品 ，2m³/h | 座 | 2 |  |
| 3 | 厨房清扫井 | HDPE，300×300 | 座 | 406 |  |
| 4 | 化粪池 | FRP，6m³ | 座 | 16 |  |
| 5 | 化粪池 | FRP，9m³ | 座 | 5 |  |
| 6 | 管道 | Upvc-RT纳米增强管 De75，含路面拆除及修复 | 米 | 1434 |  |
| 7 | 管道 | Upvc-RT纳米增强管 De110，含路面拆除及修复 | 米 | 2462 |  |
| 8 | 管道 | Upvc-RT纳米增强管 De160，含路面拆除及修复 | 米 | 1314 |  |
| 9 | 管道 | HDPE缠绕增强管 DN200,PN8.0，含路面拆除及修复 | 米 | 386 |  |
| 10 | 管道 | HDPE缠绕增强管 DN300,PN8.0，含路面拆除及修复 | 米 | 170 |  |
| 11 | 清扫口 | 转弯处设置 | 个 | 225 |  |
| 12 | 500砖砌检查井 | 500*500mm砖砌污水检查井（流槽井），平均井深0.8m，100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C25混凝土底板，M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖，壁厚240mm；20mm厚1:2防水水泥砂浆内外壁及流槽抹面，B125级500*500mm高分子复合材料井盖、座，具体详见施工图纸 | 座 | 80 |  |
| 13 | 700砖砌检查井 | 700*700mm砖砌污水检查井（流槽井），井深1.59m，100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C25混凝土底板，M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖，壁厚240mm；20mm厚1:2防水水泥砂浆内外壁及流槽抹面，B125级500*500mm高分子复合材料井盖、座，具体详见施工图纸 | 座 | 19 |  |

备注：本项目对应井盖、底座、模板；土方开挖、回填、外运，路面开挖修复、混凝土工程、钢筋工程、拆除工程、标示标牌、树木迁移赔偿、草坪修复；管道配件、管道支架、保温材料均含在设备投标报价中，请投标单位配合图纸、采购清单实地踏勘，中标后不作调整，合同的最终结算金额按实际使用设备量乘以成交中标单价进行计算。图纸描述与采购文件项目特征描述不一致的，以采购文件中的项目特征描述为准。

二、商务需求

▲1、工期：合同签订后75天内完成全部内容（具体起止日期从合同签订之日起算）。

▲2、质保期：2年。

供应商提供至少2年保修期内的免费维修工作，工程质量保修书格式见第五部分合同条款及格式中的“工程质量保修书”。

若质量保证期内出现货物的质量问题，卖方应及时免费更换，如发生较大质量问题则质量保证期顺延。

在质量保证期满后，卖方仍应提供售后服务，负责货物的终身维护和备品的供应。

由于卖方货物质量问题，而给予买方造成重大损失，卖方应作相应的赔偿。

3、售后服务

保修期内，现场维修响应时间≤2小时，24小时内到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因中标方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

4、安装调试

4.1安装地点：指定地点

4.2安装完成时间：设备到货后，成交方需在接到用户通知后30日内进行安装调试。如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

4.3安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.4安装过程中发生的费用由卖方负责。

4.5投标方应在投标文件中提供其安装调试过程中采购人需配合的内容。

5、验收

5.1供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

5.2验收费用由产品投标方负担。

6、履约保证金：合同签订后3个工作日内，向招标人缴纳合同总价5％的履约保证金。项目验收达到合同规定的质量标准，1个月内无息退还。

7、承包方式：包工包料、包检测、包质量、包安全防护、包文明施工、包工期、包验收、包运维。

8、本项目投标人一旦中标，不得分包转包，一经发现中标人存在分包转包的行为，本项目合同立即自动中止，同时采购人有权没收投标单位履约保证金。

▲9、付款方式

第一期付款：中标人在合同签订后完成设备安装调试，提交全部报告材料，并通过正式验收，出具项目终验报告后，支付至合同总价的80%；

第二期付款：工程经决算审计完成后，支付至审计价的98.5%。

第三期付款：项目质保期结束后无质量问题支付余款。

注：

1.招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

2、中标供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

13.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

五、评标报告。

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

21.投标价格（A=25分）：

报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。如该供应商不能合理说明原因并提供证明材料，评标委员会有权将该供应商的投标文件作无效处理，同时采购代理机构应将情况报同级财政部门，并视情况将其列入不良供应商名单。

价格扣除：投标人属于中小企业的，按前附表13项进行价格扣除。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足采购文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购代理机构当场统一计算)。

22.商务技术部分（B=75分）

（1）商务技术分的计算：

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

# 评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业荣誉 | 10分 | 1、投标人自2015年以来获得 “重合同守信用证书”或企业信用等级认定证书A级得1分，AA级及以上得2分，没有不得分； 2、投标人获得省级及以上（含直辖市）高新技术企业证书得2分，市级高新技术企业证书得1分，没有不得分； 3、投标人具有ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每项1分，最高得3分，没有不得分； 4、投标人具备星级售后服务认证证书，三星级得1分，四星级得2分，五星级及以上得3分，没有不得分； 以上证书必须在有效期内，投标文件中提供证书复印件。 |
| 2 | 企业业绩 | 10分 | 投标单位在近三年（2017年7月1日至今）内承担过类似一体化SBR污水处理设备供货相关业绩：累计总数＜5套,得1分；5套≤累计总数＜15套,得3分；15≤累计总数＜30套；得5分；30≤累计总数＜50套；得7分；累计总数≥50套，得10分，本项最高得10分。 以上业绩需提供合同复印件，合同不能体现规模的还需提供业主证明。（累计总数可多个合同累加）。 业绩合同中无法体现SBR工艺一体化设备供货的还需提供经业主盖章确认的证明资料及竣工证明，否则不得分。 |
| 3 | 企业技术 | 10分 | 1）参与省级污水处理设施技术或运维工艺相关标准制定得2分；参与国家级污水处理设施技术或运维工艺相关标准制定得3分； 2）投标人取得污水处理技术或工艺发明专利的有一个得1分，最高得4分； 3）投标人具备市级及以上认定的工程企业研究中心或工业设计中心的2分，省级及以上认定的工程企业研究中心或工业设计中心的得3分； 投标文件中需提供以上相关证明材料复印件。 |
| 4 | 相关工艺 | 10分 | 1）对主体工艺进行详细介绍；说明各工艺段作用、有效容积的大小、水力停留时间及内置设备数量等。由评委根据工艺方案的完整性、科学性、合理性及稳定可靠性进行综合评价，0-8分，未提供工艺方案的不得分。 2）有完善的污泥处理方法及方案得2分，否则不得分。 |
| 5 | 质量控制 | 4分 | 产品质量控制的保证措施、方法的合理性，一般情况得1-2分；较好得2.1-3分；细致详尽得3.1-4分。 |
| 6 | 计划供货 | 4分 | 按计划供货的保证措施、方法的合理性，一般情况得1-2分；较好得2.1-3分；细致详尽得3.1-4分。 |
| 7 | 培训及售后 | 4分 | 培训计划及售后服务承诺情况，一般情况得1-2分；较好得2.1-3分；细致详尽得3.1-4分。 |
| 8 | 运行控制 | 4分 | 1）设备具备报警功能，得1分； 2）设备具有远程控制接口，能实现无人值守，设备运行数据实时上传，能实时在手机和电脑端检测设备全运行状况，出现故障短信持续报警，得3分。 |
| 9 | 优惠承诺 | 3分 | 投标人能够提供其他实质性优惠承诺的（专家认可情况下），评标委员会横向比较综合评价，没有不得分。 |
| 10 | 服务能力 | 4分 | 1）投标人提供的售后维护机构情况，是否具有较强的服务能力及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应情况，由评标委员会横向比较综合评价，0.5-2分； 2）另需提供承诺书，承诺书含以上相关情况说明及承诺提供2名及以上专业维修人员为设备提供服务，并在接到电话通知后1小时内赶到现场的得2分，没有不得分。 |
| 11 | 人员及配置 | 10分 | 1）投标人提供详细的售后服务方案（方案中须注明服务人数、车辆、备品备件、应急预案等），由评标委员会横向比较，酌情给分（1-4分）； 2）人员配置情况：投标人为本项目配备专业工程师4人及以上的得4分，配备2-3人得2分，2人以下不得分。提供人员名单、职称和6个月以上社保证明（需有对应人员的劳动合同）等材料复印件加盖投标单位公章，否则不得分； 3）设有完善的远程监控平台（24小时有人值守），并建立规范的用户档案信息资料库，需提供相关证明材料，由评标委员会横向比较综合评价，0-2分； |
| 12 | 投标文件质量 | 2分 | 投标文件编制质量：内容完整、规范、资料齐全得2分；内容不完整、不够规范、资料不全者每涉及一项扣0.5分，扣完为止。 |

注：1）、上述内容，商务技术文件未涉及的得0分。

2）、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3）、投标人应提供权威部门认定的各类有效证明文件及资料,未提供或者资料无效不得分，凡由采购人提出的有关供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，由采购人负责查验材料的真伪。

商务技术部分得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

23.总分=A+B

一、评标委员会根据投标人提供的有效证明材料和采购代理机构提供的相关数据进行打分。

二、采购代理机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

第五部分 拟签订的合同文本

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

采购人（甲方）：杭州市萧山区人民政府前进街道办事处

供应商（乙方）：

鉴证方：浙江中明工程咨询有限公司

甲、乙双方根据                       项目（项目编号：          ）采购结果和有关采购文件的要求、应标文件的承诺，双方就本采购事项协商一致，订立以下合同：

1.合同内容和价格

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 总价： |  |

注：本项目对应井盖、底座、模板；土方开挖、回填、外运，路面开挖修复、混凝土工程、钢筋工程、拆除工程、标示标牌、树木迁移赔偿、草坪修复；管道配件、管道支架、保温材料均含在设备投标报价中，中标后不作调整，合同的最终结算金额按实际使用设备量乘以成交中标单价进行计算。图纸描述与采购文件项目特征描述不一致的，以采购文件中的项目特征描述为准。

2.质量保证

2.1乙方保证本合同所供设备及附件是符合我国技术规范和质量标准的全新合格产品，满足甲方的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保证安全、稳定的运行。在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、品质保证书、本合同相符合。设备到达工地时内外包装完好无损。

2.2安装所需辅助材料选用的品牌与合同响应文件相一致。

2.3所供设备在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由乙方承担。

3．项目开发与要求

3．1乙方必须进一步优化需求分析、系统设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查。

3.2本项目的最终用户为甲方，项目的知识产权归甲方所有，乙方必须提供项目的所有源代码和开发文档，甲方有权对软件进行修改。未经同意，乙方不得擅自扩散或提供给第三方使用，但甲方在本平台应用、二次开发或升级除外。乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

3．3乙方对所提供的产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方要承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

3.4乙方必须按照本项目进度进场实施，按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施项目开发和系统集成。

3.5 乙方对在项目建设期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，泄漏秘密应承担的责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

3.6 乙方应在合同签订后3个工作日内，向甲方缴纳合同总价5％的履约保证金。

4．项目实施

4.1 甲方提供项目所需的设备资源和必要场地。

4.2 乙方项目实施人员须服从甲方管理人员管理。乙方项目实施人员必须遵守现场的各项规章制度。

4.3 乙方应根据项目情况提供软件开发、安装调试计划，项目实施进度计划，经甲、乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划完工交付验收，若超过计划完工日15天以上的天数按超期处罚。

4.4 如项目验收达到合同规定的质量标准，售后服务良好，无质量和服务问题，履约保证金1个月内无息退还。

5．系统维护

5.1 乙方对甲方提供操作维护、管理等培训，至熟练操作为止。

5.2 提供软件不少于2年7*24免费售后技术支持服务（包括故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系）。

5.3 系统维护期内，乙方须根据系统运行情况进行不定期的检测与调优，每半年对系统进行一次总体检测，系统维护期满后为甲方提供一套完整的运行记录。

5.4 系统维护期内，乙方提供7*24应急响应服务，乙方在确认紧急响应请求后，通过电话、Email或传真等远程方式查找紧急事件的事发原因并解决相应问题，如无法远程解决问题，在乙方确认紧急响应请求后要求内提供现场技术支持。

6．验收

6.1 完成全部系统建设任务，投入试运行前，由甲方组织对项目进行初步验收，通过初验后进行试运行。投入试运行后正常运行，由甲方会同有关部门对项目进行最终验收。

6.2 验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。

6.3 如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

6.4 验收时必须提供完整的竣工验收资料，包括各项检测机构提供的现场检测报告和招标文件中所列的所有文档资料等。检测费用含在报价内。

7．支付

第一期付款：中标人在合同签订后完成设备安装调试，提交全部报告材料，并通过正式验收，出具项目终验报告后，支付至合同总价的80%；

第二期付款：工程经决算审计完成后，支付至审计价的98.5%。

第三期付款：项目质保期结束后无质量问题支付余款。

8．延期交付与核定损失额

如果乙方在正常情况下未能按合同规定的时间按期交付使用，乙方应承担相应后果。如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

9．不可抗力

签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

10. 乙方的责任与义务

10．1 根据投标文件的承诺向甲方委派项目专业技术人员。

10．2 在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

10．3 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

10．4 负责本系统项目建设及整体联动，负责处理好与其他项目实施单位的协调。

10．5 项目建设有关事项包括：项目规划、设计标准、规范和使用功能要求，向甲方的建议权；

10．6项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取的甲方的同意；

10．7 项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

11. 甲方的责任与义务

11．1甲方应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

11．2 甲方应当按合同专用条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

11．3 甲方应当按合同专用条款约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为甲方同意。

11．4 甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

11．5 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

11．6 甲方有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

11．7 甲方有权要求乙方提交工作月度报告及专项报告等。

12. 合同生效、变更和终止

12．1 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳合同总价5%履约保证金，至合同期止。

12．2 在乙方的责任期即合同的有效期内，如因甲方的原因，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，甲乙双方应协商，重新约定相应延长的合同期。因乙方的责任，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期按违约责任处罚。

12．3 在合同签订后，因项目需求发生重大变化，使得乙方不能按原计划全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间是否延长或当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

12．4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

13. 违约责任

13.1 甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

13.2 乙方必须在整个项目安装调试全部完成后半个月内，会同甲方及有关部门共同按有关规范验收，如因项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交付的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的1‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

13.3 如在合同规定的工期内，达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣合同金额的0.5‰；累计超期30天，甲方有权终止执行合同，并没收履约保证金，同时乙方须无条件退还甲方所有已支付的款项，所退款项每超过一天，乙方按须本项目总价款的1‰赔偿甲方的经济损失。

13.4 如因乙方原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，并全额没收履约保证金。

13.5 未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同，并没收投标保证金或履约保证金。

13.6 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（正常工作日系统中断一天或一天以上）的，将承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的50%。

13.7 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

13.8 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

13.9 其他约定：

14．项目质量

14.1 乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量和质量控制。

14.2 乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录、检测。

14.3 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

14.4 项目竣工验收：应按设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的测验结论报告。

14.5 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

15. 争议处理

15.1 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请杭州仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

15.2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

16. 其他

16.1未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

16.2乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

16.3乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

16.4本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

16.5合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

16.6采购文件、投标文件及评审过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

16.7本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，经采购机构鉴证后生效。

16.8合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

16.9．本合同书经双方签字盖章后即生效。本合同书一式五份，双方各执贰份，鉴证方一份。

甲方：杭州市萧山区人民政府前进街道办事处                乙方：

代表：                                                 代表：

地址：                                                  地址：

开户行：                                                户行：

账号：                                                  账号：

合同签订日期：                                          合同签订日期：

年    月     日      　　                                年    月     日

鉴证方：浙江中明工程咨询有限公司（盖章）

经办人：

日期：   年 月  日

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                  项目（工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围                       项目，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本工程施工图所包含的所有项目，均列入本次质量保修范围。

二、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  8  年；

(3)装修工程为    2    年；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2   年；

(5)给排水设施、道路等配套工程为    2    年；

(6)其他项目保修期限约定如下：

本工程施工图所包含的所有项目，质量保修期未明确的均为2年。              2.2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 由于承包方原因造成质量问题一切由承包方负责，并承担费用。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                     电  话：

传  真：     传  真：  

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：       邮政编码：

第六部分 应提交的有关格式范例

# 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

# ▲资格文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件…………………（页码）

（2）最近一年财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明……………………………………（页码）

（6）信用中国查询结果………………………………………………（页码）

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…（页码）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）……………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、最近一年等财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

XXX（采购人名称）、XXXX（采购代理机构）：

我方郑重承诺，我方具有履行XXXXXX项目（招标编号：*************）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

XXX（采购人名称）、XXXX（采购代理机构）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

XXX（采购人名称）、XXXX（采购代理机构）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

六、信用中国查询结果

1、公告发布之日起到开标当天之间“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名查询结果截图（所有截图加盖公章有效）。

七、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面）

二、法定代表人授权书

杭州市萧山区人民政府前进街道办事处：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理文书档案建库项目【编号：    】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(公章)：

### 日期：  年  月

▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

XXX（采购人名称）、XXXX（采购代理机构）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的XXXXXX项目【招标编号：XXXXXXXXX】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

二、投标(开标)一览表

XXX（采购人名称）、XXXX（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成XXXXXX项目【招标文件编号：                    】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、是否可享受价格扣除：根据招标文件3.3小型、微型企业价格扣除的政策规定，给予满足条件的投标人用扣除后的价格参与评审的支持。填写方式可参考后页样表▲投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

投标(开标)一览表（价格填写样表）

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | AA | AA |  |  | X |  |  | 是 |
| 2 |  | BB | BB |  |  | Y |  |  | 是 |
| 3 |  | CC | CC |  |  | Z |  |  | 否 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） | X+Y（上述表中最后一栏为“是”的合计） |
| 投标报价（小写） | X+Y+Z（所有报价的合计） |
| 投标报价（大写） | X+Y+Z |

涉及价格扣除的产品时，可能有服务类或货物类有部分货物产品为小微企业，以一个项目为例，其中有一部分产品A价格为X，B价格为Y，剩余部分C价格为Z，其中X和Y属于小微企业扣除，则在清单中列明，并在最后一列填写“是”，“可享受价格扣除部分的报价合计”为小微企业享受价格部分的报价的合计，即X+Y。投标人必须如实填写，否则按照表格说明虚假材料不如实应标，投标无效处理。

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# ▲商务技术文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）…………………………………（页码）

（2）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（3）资信文件复印件（如果要求提供）…………………………… （页码）

（4）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（5）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

# （6）技术解决方案……………………………………………………（页码）

# （7）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

# （8）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（9）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（10）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（11）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（12）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（13）培训计划…………………………………………………………（页码）

（14）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（15）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明……………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就XX市公共资源交易中心组织实施的XXXXXX项目（编号：XXXXXX ）共同投标。

一、各方一致决定，指定        方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

2、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

甲方单位：         （公章）          乙方单位：       （公章）

法定代表人：（签章）                    法定代表人：（签章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

三、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

四、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

五、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

六、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

七、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

## 八、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

## 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

九、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十一、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十二、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十三、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十四、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十五、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

工

作

日