建德市文化和广电旅游体育局2021建德高铁旅游广告采购项目

招标编号：JD2021BF-189-001

招

标

文

件

采购单位：建德市文化和广电旅游体育局

招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司

2021年12月30日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2021年12月30日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2021年12月30日 |
| --- | --- |

目   录

第一章、招标公告…………………………………03

第二章、投标须知…………………………………06

第三章、开标和评标须知…………………………14

第四章、评分标准…………………………………18

第五章、招标内容与技术要求……………………20

第六章、商务条款…………………………………27

第七章、财务结算程序……………………………29

第八章、合同范本…………………………………30

第九章、附    件…………………………………34

第一章   招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，浙江建安工程管理有限公司受建德市文化和广电旅游体育局（以下称：采购单位）的委托，就建德市文化和广电旅游体育局2021建德高铁旅游广告采购项目进行公开招标采购（电子化招投标），欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：JD2021BF-189-001

二、采购内容及数量：

公开选择一家供应商策划并执行2021建德高铁旅游广告采购项目。具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、投标供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不允许分包、转包，谢绝联合体投标。

3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，为了响应促进中小企业发展政策，本项目专门面向中小企业，供应商须在资格文件提供《中小企业声明函》（残疾人福利性单位参加提供《残疾人福利性单位声明函》，视同中小企业；监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件视同小型、微型企业)。

四、招标方式：本次项目实行电子化招投标。

五、招标文件的获取方式：

1、获取招标文件方式：本次项目实行网上获取招标采购文件，不再进行纸质招标采购文件的发放。由采购代理机构提供电子版招标资料（含招标采购文件等相关资料）供潜在投标供应商进行网上自行下载。潜在投标供应商请登入政府采购云平台http://login.zcygov.cn/login（“政采云用户”登录后进行获取）或登入“政采云电子投标客户端”获取招标采购文件，下载成功的即可按照招标采购文件的要求参加投标。电子招标资料下载时间止投标截止时间前。

注：请潜在投标供应商尽早注册成为政采云用户，如在注册过程当中遇到问题需咨询的，请拨打政采云客服电话：400-8817-190

2、发布地址：浙江省杭州市建德市新安江街道新安财富城6幢B座2104室

3、标书费用：免费下载。

六、投标保证金：无

七、投标截止时间：本项目于2022年1月20日13时30分投标截止。

投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密《响应文件》”的上传递交后，还可以（建议EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份《投标文件》”，“备份《投标文件》”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。（邮寄地址：浙江省杭州市建德市新安江街道新安财富城6幢B座2104室，杜江龙，15058155265，按接收签收时间为准）。

通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密《响应文件》”无法按时解密，供应商递交了备份《响应文件》的，以备份《响应文件》为依据，否则视为《响应文件》撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密《响应文件》”已按时解密的，“备份《响应文件》”自动失效。供应商仅递交备份《响应文件》的，投标无效。

八、开标时间及地点：本次招标将于2022年1月20日13时30分，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标。

九、投标说明

1.本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件，无须授权代表参加开标会议。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html ，电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

4.在制作投标文件前各投标供应商可登入政采云平台先学习《政府采购项目电子交易平台学习专题》的内容。网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.4f6f4630e0d111e9aec67f342b8df9a1

注：采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用，获取采购文件成功后（通过“政采云电子投标客户端”进入搜索相应项目进行获取采购文件操作后）下载文件为依法获取采购文件的方式，潜在供应商应当按照本公告规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。在“投标人要求澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，不予受理、答复。

十、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印并保存。

十一、为支持和促进中小企业发展，建德市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可咨询建德市财政局采购办，联系电话：64718168；也可登录 https://jinrong.zcygov.cn/?utm=a0017.b1540.ct001.11.3a0260f064fd11eba8f1adac56aaf47c办理业务。

十二、业务咨询：

采购单位： 建德市文化和广电旅游体育局

联系人：李孟          联系电话：15990150101

质疑接收人：雷婕      联系电话：0571-64726589

代理机构：浙江建安工程管理有限公司

联系人:杜江龙         联系电话：15058155265

质疑接收人：陈丽      联系电话：13567149366

同级政府采购监督管理部门名称：建德市采购办

联系人：邵菁      监督投诉电话：0571-64718168    地址：建德市财政局

2021年12月30日

第二章   投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德市文化和广电旅游体育局2021建德高铁旅游广告采购项目 |
| 2 | 项目编号：JD2021BF-189-001 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2022年1月10日17:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标人提出质疑的，招标采购单位将于2022年1月11日17：00统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分,在招标文件发售的网站进行发布。 |
| 5 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 6 | 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 7 | 1.本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》促进中小企业发展政策，专门面向中小企业采购。本项目的供应商投标时资格审查文件中必须要提交《中小企业声明函》。 2.根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2020〕46号文件的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的监狱企业，应满足财库[2014]68号文件第一条的规定，并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 现场踏勘：供应商如需现场踏勘，自行与采购单位联系。 |
| 10 | 本项目实行网上投标。 目前政府采购全流程电子化交易，供应商应准备： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。 投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。 |
| 11 | 提供的样品：无。 |
| 12 | 投标截止时间：2022年1月20日13时30分 |
| 13 | 本次招标将于2022年1月20日13时30分，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标。 |
| 14 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。 |
| 15 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 16 | 中标通知书：自中标中标供应商确定2个工作日内签发中标通知书 |
| 17 | 签订合同：中标通知书发出后30日内（具体时间按中标通知书） |
| 18 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 19 | 本次采购设有最高限价：最高限价为人民币伍拾万元整（￥500000元）。投标报价超出最高限价的供应商，其投标作无效标处理。 |
| 20 | 付款方式：按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。 |
| 21 | 履约保证金：在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标供应商缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可以以银行、保险公司出具保函形式提交）。履约结束后，无质量、服务问题，由采购单位向供应商无息退还。因供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。 |
| 22 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 22 | 投标文件的有效期：90天 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市文化和广电旅游体育局。

2.“采购代理机构”系指浙江建安工程管理有限公司。

3.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位。

4.“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购单位提供的一切货物及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的培训、售后等服务。

6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

## 三、投标委托

全权代表无需到现场开标。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

五、投标报价及修正

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标方应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉投标方可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

七、特别说明

1、投标人不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

八、质疑

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向浙江建安工程管理有限公司提出质疑。

2.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，浙江建安工程管理有限公司将不予受理。

九、招标文件的澄清和修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式向浙江建安工程管理有限公司提出。

2、浙江建安工程管理有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求统一组织答疑前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，否则将相应延期开标时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十、投标文件的组成

A、资格文件包括：

〈一〉法定代表人授权委托书复印件并加盖公章（附件八），如法定代表人参加开标，无需提供此项；

〈二〉营业执照复印件（加盖公章）；

〈三〉被授权人（或法人）身份证复印件（加盖公章）；

〈四〉由社保部门出具的被授权人近一个月在投标单位缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章（如法定代表人参加开标，无需提供此项）。

〈五〉提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函加盖公章（附件十二）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

B、报价文件包括：

〈一〉投标报价函（附件一）；

〈二〉开标一览表（附件二）；

〈三〉投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

注：资格文件、商务技术文件中不得出现价格信息。

C、商务技术文件（由技术部分、商务资信部分组成）包括：

技术部分：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标方的技术文件：

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的服务且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1、技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

4、项目实施人员一览表（附件五）；

5、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况；

6、项目实施计划等。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，

原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务，根据每个投标供应商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务的特别承诺。

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈七〉投标供应商认为需要的其他文件资料。

商务资信部分：

〈一〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈二〉由当地社险办出具的授权代表在投标供应商近一个月社保缴费证明复印件；

〈三〉关于资格的声明函（附件九）；

〈四〉投标供应商一般情况表及其附件（附件十）；

〈五〉有效的营业执照复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照复印件]（加盖公章）；

〈六〉有效的企业资质证书副本复印件（加盖公章）（若有）；

〈七〉成功案例和业绩证明（投标供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件、项目验收报告或用户评价）（若有）（附件十一）；

〈八〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈九〉投标供应商的信誉（重合同守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

〈十〉投标供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

〈十一〉距采购单位最近的服务网点情况证明资料（若有）；

〈十二〉投标供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十三〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈十四〉其他相关资质证明材料。

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。资格文件、商务技术文件中不得再出现报价文件的相关报价内容。

十一、投标文件的签署和份数

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

十二、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- 在招标文件递交截止时间以后上传的电子投标文件；

- 仅提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份《投标文件》”的；

〈三〉投标报价超过最高限价(预算价)的；

〈四〉电子投标文件解密失败且未在规定时间内递交备份《投标文件》的；

〈五〉资格审查未通过的；

〈六〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈七〉未注明或标明的服务质量标准和技术指标、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

〈八〉电子标书未按招标文件要求电子签章（签字或盖章）的；

〈九〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十二〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十三〉未提供或未如实提供服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十四〉未提供《报价文件》以及在商务技术文件中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十五〉未按前附表要求的数量提供样品的及样品不齐的（若有）；

〈十六〉列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

〈十七〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十三、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至浙江建安工程管理有限公司（浙江省杭州市建德市新安江街道新安财富城6幢B座2104室，传真：0571-64757660，QQ：535993192），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十四、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉本项目设有最高限价：最高限价为人民币伍拾万元整（￥500000元）。投标报价超出最高限价的供应商，其投标作无效标处理。

〈三〉投标总报价应含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（服务类）计取，为人民币伍仟贰佰伍拾元整（￥5250元）。由中标单位在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

十五、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，由于本项目为电子标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）

〈二〉开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

2.电子招投标开标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.2 投标文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》后通过邮件形式发送给代理机构的邮箱：535993192@qq.com

2.3由代理公司工作人员以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

2.4评标委员会对商务技术文件进行评审；

2.5在系统上公开商务技术资信评审结果；

2.6在系统上公开报价开标情况；

2.7评标委员会对报价情况进行评审；

2.8在系统上公布评审结果。

# 特别说明：

# 1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

# 2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

# 3.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

# 3.1若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。

# 3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，交易中心将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

二、组织评标程序

# 招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

# 1.按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

# 2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

# 3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

# 4.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

# 5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

# 6.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

# 7.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

# 8.评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

# 三、评审程序

# 1.在评审专家中推选评标委员会组长。

# 2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

# 3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

# 4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

# 5.评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。

# 6.评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

# 7.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

# 8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

# 四、评审原则与方法

# 〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

# 〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、售后服务、企业规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分。商务技术资信的评审由评标委员会成员独立打分，商务技术资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。投标人评标综合得分=价格分+商务技术资信分。

# 最后按得分高低推荐中标单位。

# 〈三〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标单位。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

# 在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

# 〈四〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 五、定标和签发中标通知书：

# 〈一〉确定中标人：本项目由采购人事先授权评标委员会确定预中标人，自中标、中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站上进行公示。

# 六、合同授予：

# （一）、中标人应自接到中标通知书后按中标通知书规定的时间内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

# （二）、中标人拖延、拒签合同的,将取消其中标资格。

- 评分标准

| 评 分 项 目 | 分值 | 评 标 要 点 及 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30） | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价（小数点后保留2位），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（结果保留两位小数，第三位小数按四舍五入取舍）。 |
| 商务技术部分（59） | 12 | 投标文件完全响应采购需求参数要求得12分。对参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。 |
|  | 4 | 根据高铁车站的地理（城市）位置、规模大小、人流量情况打分，最高得4分。（须提供相关证明材料） |
|  | 3 | 根据投标人LED电子屏在高铁站的位置及影响范围进行打分，最高得3分。 |
|  | 2 | 投标人LED电子屏的规格尺寸满足招标要求不得分，每增加1㎡加0.5分，最多得2分。 |
|  | 3 | 根据投标人LED电子屏播放时间段优劣情况进行打分，最高得3分。 |
|  | 2 | 根据投标人LED电子屏发布建德旅游广告的每日播放次数230次不得分，每多1次得0.1分，最高得2分。 |
|  | 3 | 根据投标人LED电子屏发布建德旅游广告的更换播放画面次数16次不得分，每增加1次加0.5分，最高得3分。 |
|  | 3 | 根据投标人平面灯箱在高铁站的位置及影响范围进行打分，最高得3分。 |
|  | 2 | 投标人平面灯箱的规格尺寸满足招标要求不得分，每增加1㎡加0.5分，最多得2分。 |
|  | 2 | 投标人针对本项目“爱在17”品牌营销方案的可行性、合理性进行打分，最高2分。 |
|  | 3 | 投标人针对本项目“爱在17”品牌营销组织的新媒体数量、影响力进行打分，最高3分。 |
|  | 2 | 投标人针对本项目“爱在17”品牌营销并制作短视频数量符合招标文件的不得分，每增加1条多1分，最高2分。 |
|  | 2 | 投标人针对本项目“爱在17”品牌营销并制作短视频时长符合招标文件的不得分，每增加30秒多1分，最高2分。 |
|  | 2 | 根据投标人组织建德旅游企业赴项目现场进行实地考察的次数满足招标要求不得分，每多1次加2分，最高得2分； |
|  | 2 | 根据投标人组织建德旅游企业赴项目现场进行实地考察人数满足招标要求不得分，每多5人加0.5分，最高得2分。 |
|  | 3 | 根据投标人对本项目组织管理、人员安排的合理性、科学性等内容进行打分，最高得3分（相关人员需提供在投标单位社保证明或退休证明和职称证书的复印件）。 |
|  | 3 | 根据投标人对本项目质量保证措施的完备性、可行性等角度的综合打分，最高得3分。 |
|  | 3 | 投标人按照采购人的要求，提供详实的进度计划。根据进度计划安排和投放时间进行打分，最高3分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供对本项目其他增值服务、创意构想等进行打分，提供每一项有实质意义的服务和构想得1分，共3分。 |
| 资信部分（11） | 3 | 投标单位售后服务网点设在杭州地区范围内的得3分, 在浙江省范围内的得2分,售后服务网点在浙江省以外的不得分。(须提供相关证明材料） |
|  | 3 | 投标企业软硬件设施、诚信水平等情况，按次序排名得分，最高得3分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供近三年内2019年1月1日（以合同签订时间为准）同类项目（高铁广告）成功案例1个得1分，最高得3分，（须提供相关合同复印件并加盖公章，不提供者不得分） |
|  | 2 | 编制有序、关联度准确、内容详实情况，有无错误、是否按招标文件要求制作等，有错误或前后矛盾的每项扣0.5分，扣完为止。 |

第五章 采购内容与技术要求

第一部分、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 主要技术服务要求 | 单位 | 数量 | 预算总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021建德高铁旅游广告采购项目 | 详见本章“第二部分、采购需求” | 项 | 1 | 500000.00 |  |
| 预算总价（大写）人民币伍拾万元整（￥500000.00元） |  |

注：1、以上金额包括人工工资、运杂、器械、物料、保险、税金、培训、验收及辅助工作等完成本项目的所有费用。

- 中标单位不得转包他人，若发现转包，采购单位有权终止协议，并由中标单位承担相关责任。

第二部分、采购需求

一、项目背景

高铁车站作为铁路交通的重要站点，可实现高铁、普铁、地铁、公交、长途巴士、出租车、机场巴士等多种交通方式的无缝连接。具有人流量大、影响范围广的特点。在高铁车站投放广告，可以更好地让建德融入长三角一体化战略，加速与高铁沿线城市的旅游市场融合，传播建德特色旅游，提升“17℃建德新安江——爱的原乡，爱在17”品牌和“宜居建德”城市品牌知名度。

二、项目说明

1、目标市场：长三角高铁旅游市场。

2、主要目的：提升“17℃建德新安江——爱的原乡，爱在17”品牌和“宜居建德”城市品牌知名度。

3、项目资金及使用安排：项目资金预算50万元人民币。

4、实施时间：本轮营销项目执行周期为6个月（暂定，具体时间以合同为准）。

三、项目需求内容

1、发布广告的高铁车站LED电子屏1块，屏幕尺寸要求：宽(22米，高(3米，面积(66平方米。发布建德旅游形象广告不少于6个月，每次播放不少于15秒，每日滚动播放不少于230次，LED电子屏播放画面更换不少于16次。广告画面需要根据采购单位提供的建德旅游宣传片、建德城市宣传片等策划、剪辑、制作相应的宣传短视频和图片，经采购单位审核确认后方可播出。

2、高铁车站平面灯箱1块，尺寸要求：宽(11米，高(6米，面积(66平方米，发布建德旅游形象广告不少于3个月。

3、项目执行期间安排不少于2次建德旅游企业赴项目现场进行实地考察和探勘，每次人数不少于30人，包含往返交通工具、餐饮的安排，人员的组织等。

4、围绕 “爱在17”品牌开展一次事件营销，组织新媒体推广，制作短视频1条（1分钟左右），引起媒体关注。

5、项目结案PPT 1份及纸质的结案报告2份。同时制作1个总结汇报视频（2分钟左右）。

第六章   商务条款

1、必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的服务要求，符合国家相关服务标准和招标文件规定标准。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。

三、服务期限：

本轮营销项目执行周期为6个月（2022年1月21-2022年7月21）。

四、质量要求

成果必须符合国家相关规程和规范要求。

五、服务要求

1、成交供应商应自行承担项目实施过程中的安全责任，采购人在任何情况下不承担任何责任。

2、在服务期内，供应商应该确保服务范围内的质量标准符合本招标文件要求。当出现问题时，投标人应承诺在2小时内响应并提出解决方案，8小时之内到现场对存在问题进行处理，并提出相应防范措施。

六、验收

通过采购单位制定的考核要求

七、其他

1、各投标供应商在投标时应充分考虑人员安排，合同签订后必须安排足够的人员按时保质保量完成服务。

2、由于中标人原因造成成果存在严重不实，导致采购人有重大损失的，责任由中标人承担，并依法追究其经济责任和法律责任。

第七章   财务结算

一、项目款的结算

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

分期支付项目款，合同签订后支付合同价的30%项目款（供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位）；3个月服务期满后支付合同价的40%项目款；项目完成验收后支付合同价的30%项目款。

结算时供应商将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，采购单位应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

二、履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标供应商缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可以以银行、保险公司出具保函形式提交）。履约结束后，无质量、服务问题，由采购单位向供应商无息退还。因供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。

# 建德市政府采购合同

# （本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

合同编号：

甲  方（使用方）：建德市文化和广电旅游体育局

乙  方（供应商）:

见证方（代理机构）：浙江建安工程管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为 建德市文化和广电旅游体育局2021建德高铁旅游广告采购项目的中标单位。按照招标文件（JD2021BF-189-001）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：内容、数量、价款

| 序号 | 项目名称 | 技术服务要求 | 单位 | 数量 | 投标总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市文化和广电旅游体育局2021建德高铁旅游广告采购项目 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合同总价：大写（人民币） （¥ 元） |

注：以上合同金额包括人工工资、运杂、器械、保险、税金、培训、验收及辅助工作等完成本项目的所有费用，须提供所有的价格清单。

第二条：质量要求：

成果必须符合投标方案及国家相关规程和规范要求

第三条：合同履行时间

- 合同履行时间：2022年  月 日至2022年 月  日 。

乙方如遇特殊情况甲方要求推迟供货、实施或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

地点：甲方指定地点。

第四条：验收

通过采购人验收。

第五条：项目款支付

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

分期支付项目款，合同签订后支付合同价的30%项目款（供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位）；3个月服务期满后支付合同价的40%项目款；项目完成验收后支付合同价的30%项目款。

结算时供应商将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，采购单位应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

第六条：履约保证金:在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标供应商缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可以以银行、保险公司出具保函形式提交）。履约结束后，无质量、服务问题，由采购单位向供应商无息退还。因供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。

第七条：售后服务

在服务质保期内，乙方应该确保服务范围内的质量标准符合本招标文件要求。当出现问题时，投标人应承诺在     小时内响应并提出解决方案，      小时之内到现场对存在问题进行处理，并提出相应措施。

第八条：乙方承担完成本采购项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第九条：其他约定：1、按招标文件要求及投标文件内容提供服务。

第十条  违约责任

1、由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同。

2、乙方按合同要求将成果送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付项目款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同金额的千分之三的滞纳金。甲方无正当理由拒收合同标的、拒付项目款的，应向乙方偿付合同总价千分之五的违约金。

3、由于乙方原因导致甲方有重大损失的，责任由乙方承担，并依法追究其经济责任和法律责任。

第十一条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报相关部门备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十一条  违约责任

1、由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同款支付时一次性扣除。若超出交付期二十天(含二十天)以上的，甲方有权终止合同。

2、乙方按合同要求将成果送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付项目款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同金额的千分之三的滞纳金。甲方无正当理由拒收合同标的、拒付项目款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

3、由于乙方原因导致甲方有重大损失的，责任由乙方承担，并依法追究其经济责任和法律责任。

第十二条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十三条  合同的生效

1．本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：JD2021BF-189-001）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目招标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

签约时间：2022年  月  日

签约地点：建德市文化和广电旅游体育局

见证方（盖章）：浙江建安工程管理有限公司

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2022年  月  日

第九章  附 件

附件一

投标报价函

建德市文化和广电旅游体育局：

贵单位JD2021BF-189-001 号招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加建德市文化和广电旅游体育局2021建德高铁旅游广告采购项目的报价，并提供电子版报价文件。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币(大写)                      元整（￥：      元）

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的时间准时完成服务管理。如我单位成交后放弃成交资格造成采购单位的损失，我单位愿意作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格文件、商务技术文件中。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

投标供应商(盖章)：

年  月   日

附件二

开标一览表

招标编号：JD2021BF-189-001

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市文化和广电旅游体育局2021建德高铁旅游广告采购项目 | 项 | 1 |  |  |
| 投标总价（大写）人民币 元整（￥ 元） |  |

投标供应商全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：            日期：

备注：1.投标总价包括人工工资、运杂、器械、物料、保险、税金、培训、验收及辅助工作等完成本项目的所有费用，须提供所有服务及设备的价格清单。

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3.投标供应商不能拆分标项内容投标。

4.特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件正副本中。

附件三：

投 标 函

建德市文化和广电旅游体育局 ：

_________________________(投标供应商全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德市文化和广电旅游体育局2021建德高铁旅游广告采购项目(招标编号：JD2021BF-189-001)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按采购单位的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与其它投标供应商恶意串通的；

（4）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：___________________________

邮编：____________电话：____________传真：____________

投标供应商(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：   年  月  日

附件四

技术参数对照表

招标编号：JD2021BF-189-001

| 序号 | 招标规格和技术要求 | 技术参数和需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注： 1、必须与第五章招标内容与技术要求中的附件内容相比较填列。

2、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离。

3、如投标文件技术参数和需求各项完全响应招标文件技术要求，无任何偏离的，只需在序号1的说明项内填写“完全响应招标文件技术要求，无任何偏离。”

4、表格行数不够可增加。

全权代表签字：

投标供应商（盖章）：

年   月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 在本项目中担任职务或岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：     年  月  日

附件六

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 | 必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的服务要求，符合国家相关服务标准和招标文件规定标准。 |  |  |  |
| 二 | 付款方式 | 按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。 |  |  |  |
| 三 | 服务要求 | … |  |  |  |
| 四 | 服务期限 | … |  |  |  |
| 五 | 其他 |  |  |  |  |
| 六 | 验收 |  |  |  |  |

投标供应商名称（公章）：

招标编号：JD2021BF-189-001

注：1、对照第六章商务条款逐项比较填写。

2、行数不够可自行增加。

全权代表签字：

投标供应商公章：

年   月   日

附件七：

服务计划表

招标编号：JD2021BF-189-001

| 序号 | 服务内容 | 承 诺 | 质量保障措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：     年  月  日

附件八

法定代表人授权书

建德市文化和广电旅游体育局：

本授权书声明：注册于                （投标供应商地址）的           （投标供应商名称）       法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德市文化和广电旅游体育局2021建德高铁旅游广告采购项目（招标编号：JD2021BF-189-001  ）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

投标供应商（盖章）：

年  月  日

附件九

关于资格的声明函

建德市文化和广电旅游体育局：

关于贵方 2022年  月   日招标编号为JD2021BF-189-001   的建德市文化和广电旅游体育局2021建德高铁旅游广告采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的工商营业执照复印件（加盖公章）

2、有效的企业资质证书副本复印件（若有，加盖公章）

3、投标供应商一般情况

4、相关资信证明材料

全权代表签字：

投标供应商（盖章）：

年  月  日

附件十

投标供应商一般情况

招标编号：JD2021BF-189-001

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表签字:

投标供应商（盖章）：

年  月  日

附件十一：

投标供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 评价 意见 |  |

注：提供项目合同、评价意见（复印件加盖公章）。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：     年 月  日

附件十二

货物全部由符合政策要求的中小企业制造 ，提供中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库（ 2020 ）46号）的规定，本公司 （联合体）参加   （单位名称）   的  （项目名称） 釆购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员    人，营业收入为    	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员    人，营业收入为	  万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报.

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十三

（1）投标文件封面：

建德市文化和广电旅游体育局2021建德高铁旅游广告采购项目

招标编号：JD2021BF-189-001

（资格文件或报价文件或商务技术文件）

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年  月   日

（2）外包封封面格式：

建德市文化和广电旅游体育局2021建德高铁旅游广告采购项目

招标编号：JD2021BF-189-001

（资格文件或报价文件或商务技术文件）

采购单位名称：

投标供应商名称:                            (盖公章)

投标供应商法定代表人或其委托代理人:    (签字或盖章)

投标供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。