慈溪市公路运输有限公司高一级营运客车采购项目

公

开

招

标

文

件

招标编号：浙天成招【2019】第109号-2

招 标 人：慈溪市公路运输有限公司

代理机构：浙江天成项目管理有限公司

2019年8月

目    录

第一章  招标公告.....................................1

第二章  投标须知	....3

第三章  开标和评标须知	11

第四章  评分办法及标准	13

第五章　采购合同主要条款	17

第六章 招标内容与技术需求	20

第七章 商务条款	24

第八章  附件	26

- 招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）（慈国资【2014】149号》等有关法律法规规定，浙江天成项目管理有限公司受慈溪市公路运输有限公司委托，就慈溪市公路运输有限公司高一级营运客车采购项目进行公开招标，欢迎符合要求的供应商前来投标。

一、招标编号：浙天成招【2019】第109号-2

二、项目名称：慈溪市公路运输有限公司高一级营运客车采购项目

三、项目概况：

车辆规格及数量：长7.39-7.50米；宽2.0-2.28米（含）；高2.6-2.9米（含顶置冷凝器）高一级客车，共1辆。车型：欧式轻客车型，须列入国家上牌目录的车型，符合中华人民共和国GB7258-2017及交通部运输行业JT/T1094-2016、JT/T325-2018新标准要求。符合国五或国六排放标准，预算价为28万元，交货期为合同签订后45天内。

四、投标供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国招标投标法》投标人资质要求的相关规定。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的的供应商。

4、具有独立法人资格，具有客车生产经营的生产厂家，有相当的技术力量、生产能力、经济实力及良好信誉。

5、本次招标不接受联合体投标。

五、采购文件的发售

1、报名时间：即日起至2019年9 月16 日16:30时止。

2、报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）进行网上报名并下载电子采购文件。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

3、报名条件：供应商已按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”注册，并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

4、标文件售价：400元人民币，招标文件请至公告附件处下载。

六、投标截止时间：2019年9 月18日9时 30分止。

七、投标地点：慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号，南二环东路与东三环南路交叉口东首，原水立方）。

八、开标时间：2019年9 月18日9时 30分止。

九、开标地点：慈溪市公共资源交易中心二楼第 四 开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号，南二环东路与东三环南路交叉口东首，原水立方）。

十、投标保证金： 1、金额为5000元 ，于2019年 9 月 16日下午16:30之前分开交纳并到账（否则以无效标处理）。

2、交付方式：电汇/银行转账；

3、收款单位：浙江天成项目管理有限公司

4、开户银行：招行杭州市凤起支行

5、银行帐号：571906014410402

十一、招标人及其委托代理机构联系方式：

招标人名称：慈溪市公路运输有限公司

联系人：王先生

联系电话：0574-63951315

代理机构名称：浙江天成项目管理有限公司

地   址：慈溪市界牌清源路261号二楼

联 系 人：岑工、徐工

# 联系电话：0574-58976332

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2、“投标供应商”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3、“货物”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“▲”系指实质性响应条款。

三、投标供应商的资格要求

详见招标公告

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、本次报价包含至车辆上牌及质保期内质保费等所有费用。

3、投标供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。开标时，投标文件中开标一览表内容与投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

六、投标保证金

▲1、按招标公告的规定交纳并到账，否则以无效标处理。

2、有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）履约保证金未按规定交纳或不足的；

（3）投标供应商相互串通投标，或者投标供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，或者在开评标过程中无理取闹恶意扰乱开评标秩序，或者违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的；

（4）中标供应商未按规定的时间、地点与招标人签订合同的；

3、未中标的投标供应商的投标保证金的处理：中标通知发出后5个工作日内按规定无息退还。

4、中标供应商的投标保证金的处理：合同签订后5个工作日内按规定无息退还。

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。

2、特殊情况下，招标人可与投标供应商协商延缓投投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，投标保证金的有效期也相应延长。

3、投标供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的组成,由技术文件、资信商务文件、报价文件三部分组成（两个标项分别制作）

（一）资信商务文件：

1、投标书（格式详见附件一）；

2、法定代表人授权书（格式详见附件二）；

3、有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

4、有效的组织机构代码证复印件（加盖公章）(投标文件中提供“五证合一”营业执照的,则无须提供组织机构代码证)；

5、有效的国、地税税务登记证复印件（加盖公章）(投标文件中提供“五证合一”营业执照的,则无须提供税务登记证复印件)；

6、提供企业2018年度经审核的年度财务报表复印件（加盖单位公章）；

7、关于资格的声明函（格式详见附件三）；

8、商务条款响应表（格式详见附件四）

9、投标供应商一般情况（格式详见件五）；

10、投标供应商公司章程复印件（加盖单位公章）；

11、企业资质证明材料复印件（加盖单位公章）；

12、投标供应商在慈溪设有特约维修服务站的有效合同复印件（加盖单位公章）；

13、投标供应商在浙江设有配件中心库的有效合同复印件（加盖单位公章）；

14、售后服务、理赔、质量技术保证承诺书原件（格式详见附件六，内容由投标供应商根据实际情况编制）；

15、投标供应商与各总成件制造厂家签订的质量保证协议复印件（加盖单位公章）；

16、客车车型符合中华人民共和国国家标准《机动车运行安全技术条件（GB7258-2017）及中华人民共和国交通运输行业标准《营运客车安全技术条件》（JT/T1094-2016）、《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2018）证明材料复印件。

17、其他评分要求所需证明材料等复印件（加盖单位公章）。

（二）技术文件

1、投标车型简要技术参数对照表（格式详见附件七）；

2、投标车型详细技术参数表（格式详见附件八）；

3、提供投标车型外观、内饰（必须提供发动机舱布局、车辆四面外观造型、内部布局含仪表台座位等的实物照片或图纸）；

4、投标产品的技术服务和售后服务方案；

5、投标产品的质量检测报告复印件（加盖单位公章）；

6、投标车辆一致性证书复印件和该车型在国家上牌目录中的相关详细信息；

7、投标产品验收标准（国家标准或生产厂家标准）；

8、投标车型标配数据；

9、客车生产工艺及生产技术方案；

10、投标供应商认为需要提供的其它说明和资料。

（三）报价文件

1、开标一览表（格式详见附件九）；

2、投标报价明细表（格式详见附件十）；

3、主要配件价格表（格式详见附件十一）。

以上文件，由资信商务文件、技术文件和报价文件组成，三份文件分别装订，并密封（可分开几个密封袋或在一个密封袋中），并在信封上注明文件名称、标项。

九、投标文件的签署和份数

1、投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第八条所叙顺序装订。

2、所有投标文件封面均须由投标供应商盖章。

3、投标供应商应将投标文件用信封密封，并标明招标编号，投标项目名称及“正本”或“副本”，投标文件正本一份，副本四份。投标文件部分统一格式详见“第八章附件”。

十、投标文件的递交

1、投标文件需加以密封，并在封皮上写明：

招标人名称、项目名称、所投标项、招标编号、投标供应商名称、投标日期。

2、如果投标供应商未加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

3、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标供应商可以书面向招标人已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。

补充或修改材料应密封，由投标供应商授权代表签字并加盖公章，否则，不予受理。

4、招标人接受投标文件时间

招标人于开标地点在投标截止时间前。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

▲十一、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

2、投标文件未按采购文件要求签署和盖章的；

3、不具备采购文件中规定的资格要求的；

4、报价超过采购文件中规定的预算金额或者预算价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

7、带“▲”的条款不能满足采购文件要求；

8、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

9、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

10、违反公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为或损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

11、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，投标人对修正后的

报价不确认的；

12、投标人有下列情形之一的视为投标人串通投标，其投标无效：

12.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

12.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

12.5不同投标人的投标文件相互混装；

12.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十二、标书答疑

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在开标前三日，送至浙江天成项目管理有限公司，招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标供应商均对此无异议。

十三、质疑和投诉

投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。投标供应商对招标方的质疑答复不满意或者招标方未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十四、特别声明

价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

▲十五、预算价

本次公开招标项目预算价 28万元人民币，超出预算价的投标为无效投标。

十六、招标代理服务费

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用。招标代理服务费：代理费5000元，由中标单位支付。

十七、定标

招标方（招标人）在收到评标报告后依法确认中标供应商。

评标结束后，招标代理机构在慈溪市公共资源交易网上发布中标公告，中标供应商自接到招标方的有关领取中标通知书的通知后，应在48小时内到招标代理机构领取中标通知书。中标供应商须按照《中标通知书》规定的要求时间内（五个工作日内）与招标人签订合同。

中标通书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。

# 第三章  开标和评标须知

一、开标

1、招标人在招标文件规定的时间和地点公开开标。

2、开标时，投标供应商代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件，先开资信商务文件和技术文件，最后开报价文件，唱标内容为投标文件正本中“开标一览表”内容，以及招标人认为必要的其他内容与记录。

二、评标委员会

1、评标委员会根据国家招标投标法的规定和有关的法规依法组建，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。三、评标原则与方法

1、评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标供应商提供服务的价格、技术性能、交货期限、方案、售后服务、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，推荐综合得分第一名的投标供应商为预中标供应商。

2、客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

▲3、在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不予退还其投标保证金。

4、在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5、招标人不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

四、评标程序

1、评标评审结束并公布评审结果后评标结束。

2、初步审查：对投标文件的完整性、投标保证金、投标有效性、报价是否超过采购预算等方面进行审查。

▲3、资格审查：对投标供应商的资格条件进行审查，不满足的，投标无效。

| 序号 | 要求 | 审查项目 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 符合《中华人民共和国招标投标法》投标人资质要求的相关规定。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。 | 投标书、关于资格的声明函 |
| 二 | 具有独立法人资格，具有客车生产经营的生产厂家，有相当的技术力量、生产能力、经济实力及良好信誉。 | “多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证） |
| 三 | 采购代理机构在资格审查过程中，从“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)关于供应商“失信被执行人、重大税收违法案件当事人和政府采购严重违法失信行为记录”的信息。此项由采购代理机构在资格审查时提供，投标文件中无须提供。 |
| 四 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商是否为联合体 |
| 资格性审查结论 |  |

注：（1）、述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中或任意缺少一项审查项目的，资格审查不合格。（2）上述审查项目中，任意一项不符合的，资格审查不合格。

4、商务评议：按照第七章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。商务评议不合格者不进入技术评议。

5、技术评议：按照第六章招标内容与技术需求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。技术评议不合格者不进入综合评估。

6、综合评估：通过初步审查、商务评议、技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第四章评分办法及标准的规定进行打分。

评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

7、推荐预中标供应商

按评分结果由高到低排序，推荐综合得分第一的投标供应商为预中标供应商,得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，以技术分高者为先。

8、定标

经招标人确认后，评标结果网上公示结束后，有关各方均无异议的，预中标供应商将确定为中标供应商。若预中标供应商被投诉有效以及其他原因导致投标无效，或者拒不签订合同的，可推荐排名第二的为预中标供应商，经公示并无异议后，确定为中标供应商。依此类推。

# 第四章  评分办法及标准

一、综合评分法：在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的投标供应商作为预中标供应商。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

评标时，评标委员会成员应当独立按照综合评分法评分表（兼评委打分表）规定的内容和分值设置，对投标文件的商务、技术等分别打分汇总后，计算算术平均分。按综合得分自高向低次序排出评标结果排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，以技术分高者为先。评标委员会推荐排名第一者为预中标供应商。

综合评分法评分表

| 类别 | 项目 | 评 分 内 容 和 标 准 | 实 得 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价 格 分 44分 | 投标价格 44分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算： 投标价格得分=(评标基准价／投标报价)×44%×100 |  |
| 资信商务分20分 | 质保、售后及理赔服务（19分） | 提供主要配件目录（1分） |  |
|  |  | 售后服务（7分） |  |
|  |  | 理赔承诺（8分） |  |
|  |  | 质保期承诺（3分） |  |
|  | 投标文件编制质量（1分） | 投标文件编制质量（1分） |  |
| 技 术 分 36分 | 技术要求 （32分） | 技术评标标准附后 |  |
|  | 投标车型外观、内饰、工艺等（4分） | 提供投标车型真实彩色图片，作为外观、内饰、工艺等评分依据：0-4分。 |  |
|  |  | 总得分 |  |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评委成员自行按以上评分标准进行评分。3、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。4、分值区间数下限不包括本数，上限包括本数。

评分标准

一、评分项目分类和总分

| 项目总分 | 项 目 分 类 |
| --- | --- |
|  | 投标价格 | 质量保证、售后服务及理赔承诺 | 投标文件质量 | 技术要求 | 外观内饰 |
| 100 | 44 | 19 | 1 | 32 | 4 |

评分细则（总分100分）

（一）价格分（44分）

本标项预算价为28万元，超出预算价视作无效标。

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×44%×100

（二）资信商务分（20）

1、质量保证、售后服务及理赔承诺（19分）

（1）提供主要配件目录（1分）

A、按要求提供主要配件目录得1分，未全面提供主要配件目录的得0.5分，未提供主要配件目录的不得分；

（2）售后服务（7分）

A、投标供应商在慈溪设有特约维修服务站情况（1分）：在慈溪设有特约维修服务站的得1分（需提供投标供应商与慈溪当地特约维修站的建站有效合同复印件，未提供的不得分），没有设立的得0分。

B、投标供应商在浙江省设有配件中心库（1分）：在浙江省设有配件中心库的得1分（需提供投标供应商与浙江省配件中心库的建库有效合同复印件，未提供的不得分），没有的得0分。

C、售后特别服务承诺及方案5分：被评定为好得4-5分；被评定为一般的得3-4分；评定为差得0-3分，未提供的得0分。

（3）理赔承诺（8分）

A、超过交货期限理赔承诺（1）分：超过交货期限理赔有承诺且被评定为好得1分；评定为一般得0.5分；评定为较差或未提供理赔承诺不得分；（供应商的超过交货期限理赔承诺，未提供或理赔承诺低于合同规定的违反交货时间的条款，按合同条款执行，高于合同条款的按供应商承诺书的约定执行）

B、质保期内因车辆制造质量问题造成车辆损失和第三者责任损失的理赔承诺(2分)：理赔承诺被评定为好得2分；评定为一般（供应商售后服务标准）的得1-2分；评定为差或未提供理赔承诺的得0分。

C、质保期内因车辆制造质量问题造成的运营损失的理赔承诺(5分)：理赔承诺被评定为好得4-5分；评定为一般（供应商售后服务标准）的得3-4分；评定为差得0-3分，未提供的得0分。

（4）质保期承诺（3分）

整车质保期在招标文件要求基础上（整车质保期不得低于招标文件要求的期限，否则作无效标处理，其他部件质保期详见招标文件中质保期承诺），承诺整车质保期两年得1.5分，整车质保期三年得3分。

2、投标文件编制质量较好得1分，编制质量一般得0.5分，较差不得分；

（三）技术分（36分）

一、技术要求（32分）

★1、离合器：采用法雷奥、萨克斯或爱思帝单片干式离合器的得2分，采用其他优质品牌的得1分。

★2、变速器：采用中马、綦江变速器（ZF技术）或法士特变速器的得2分，其他优质变速箱的得1分。

★3、转向系统：采用沈阳金杯恒隆转向器的得2分，采用江门或豫北及沙市九龙等优质品牌的得1分 。

★4、制动系统：气压或液压制动，标配电子稳定性控制系统（ESC）。采用前盘后盘制动装置，装备制动间隙自动调整装置，制动器衬片更换报警装置，报警装置应能连续向驾驶员发出容易听到或仪表平台看到的报警信号。气压制动系统的制动储气筒内工作气压应大于等于1000KPa，当储气筒内工作气压低于1000KPA，报警装置应能连续向驾驶员发出容易听到或看到的报警信号，并配备防抱制动装置失效时用于报警的信号装置，满足任何工况下的制动需求。满足以上条件得2分，其余不得分。

★5、前、后桥、悬挂：前桥采用独立悬挂。后桥采用少片簧结构，前后桥采用一体化轴承单元结构，免维护里程不少于10万公里；后桥采用圆锥滚子轴承结构，定期保养里程不少于10万公里，满足得2分；未满足需求的不得分。

★6、车架：车架：采用全承载（公告无底盘）或半承载高强度优质车架，应符合GB/T17578《客车上部结构强度》标准的规定。（提供投标车辆一致性证书复印件和该车型在国家上牌目录中的详细信息）【采用全承载得4分，半承载得1分】。

★7、采用整车优质全电泳防腐工艺处理。车架与蒙皮、车架与地板结合处进行密封防水、防锈处理，防腐寿命8年以上【采用承诺形式，承诺条款写入承诺书中（附件六）】的得1分。其余不得分。

★9.轮胎：195/75R17.5真空轮胎，轮胎品牌选用万力、正新、佳通或双钱，优质钢圈共7只。左右两前轮安装胎压监测系统或胎压报警装置，通过仪表台向驾驶员显示的得2分。采用其他优质品牌的得1分。

★10、空调系统：客车厂家标配前、顶分体式空调（需注明品牌、型号、产地），压缩机品牌采用上海光裕或其他优质品牌，制冷量不小于11000kcl/h；司机座上方或仪表台设置空调出风口，风量可调节；前顶空调可独立控制。符合以上条件的得2分，有偏离的不得分。

★10、玻璃：前档夹胶带豪华遮阳板，符合生产厂家上牌公告。浅色侧窗钢化（透光度符合国家上牌要求），司机窗为电动升降机器，整车配侧窗帘和司机遮阳板。符合以上条件的得2分，有偏离的不得分。

★11、仪表台及CAN总线仪表:豪华注塑仪表台，整车优质线束，采用进口品牌防水插件。符合以上条件得1分；其他不得分。

★12、行车监视、影像系统：

①卫星定位行车记录仪：使用厂家标配（需符合两客一危车辆上牌标准）。

②智能视频监控报警装置的技术性能必须满足《交通运输部办公厅关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》（交运办[2018]115号）所附的《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范（暂行）》和《浙江省道路运输车辆智能视频监控报警系统-终端技术规范》、《浙江省道路运输车辆智能视频监控报警系统-平台技术规范》、《浙江省道路运输车辆智能视频监控报警系统-通讯技术规范》的要求，安装AE-AC1130-A/GA，并接入海康威视7200移动视频监控平台。

③4G视频远程监控：（1）海康威视4路车载监控系统：车载主机1个，型号：电信4G全网通DS-MP7500-K系列。自带GPS模块，内置1块1TB2.5寸硬盘，2张128GSD卡，海康标配摄像头5个（内置拾音器）或装配浙江省道路运输协会公布的第一批列入备案的只能视频监控报警系统。（2）安装要求：第一路摄像头安装车辆仪表台上，监控车辆前方路况；第二路摄像头要求监控驾驶员操作；第三路摄像头要求监控前门；第四路摄像头要求监控整个车厢；4G设备产品价格由车辆中标厂家支付，并负责安装，要求在车辆出厂前安装完毕，车辆验收合格前入网慈溪运管所视频监控平台，要求提供慈溪市内售后服务，整套设备保修8年。以上设备必须满足交通运输部于2018年9月5日发布的《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范》要求；（3）配套备用设备：备用内置1块1TB硬盘盒一个、128G内存卡2张等；（4）4G监控设备应具有存储和上传功能。

④倒车监视：倒车彩色显示器并带车内监视（保证行车安全及旅客动态）。

⑤车内显示器1只，屏幕19寸带影音播放器。

⑥车载电脑控制系统：（1）油耗精准管理（设备支持采集车辆CAN数据，读取发动机ECU油耗数据，平台需展示车辆燃油消耗和百公里油耗值。设备支持连接高精度油量传感器，且平台能够展示）、安全驾驶管理等其他功能设备（支持采集车辆的急加速、急减速、空挡滑行、怠速空调、超速、超载、疲劳驾驶、夜间行车等行为，并且在平台展示）；（2）保修1年。【延长保修年限将作为优化项】,满足以上条件的得1分，满足以上条件且保修年限延长1年的得2分，延长2年的得3分，不满足以上条件不得分。

13、行李仓门：车厢后置行李舱，行李舱容积不少于2立方米，加装行李约束装置。符合以上条件得2分；其他不得分。

14、采购需求技术符合性（5.0分）；第六章 车辆的基本配置及要求中除了带“★”“▲” 的条目外的十项符合采购需求技术要求的每项各得0.5分，不符合要求的该项不得分：具体如下： 11、发动机散热装置；12、防火、隔热、降噪；13、安全天窗；14、安全防护装置；16、档位拉杆；17、客门；20、暖风系统；21、面漆；

22、内饰；23、倒车镜。

二、外观内饰（4分）

提供投标车型真实彩色图片，作为外观、内饰、工艺等评分依据：（0—4分）。

第五章  采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

合同编号：

需    方：

供 应 方：

慈溪市公路运输有限公司高一级营运客车采购项目的招标活动，经公开招标，确定                         为供应方。现经供需双方充分协 商订立本合同。

一、车辆品牌、型号、数量及价款

（车辆品牌、型号、数量及单价）                             。

合同总金额          元整（￥      元）。

二、质量要求及技术标准：

1、供方交付的客车技术标准应不低于国家标准和生产厂家标准。经需方外观等验收及上牌检测符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》及《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2018）等相关技术标准并能正常使用。

2、空调、暖风系统须符合《客车空调系统技术条件》要求。

3、供方应在交付客车的同时应提供产品合格证等全套文件资料。

4、未尽事宜按照（招标编号：   ）招标文件和供应方的投标文件相应内容执行，若供应方的投标文件承诺的内容优于（招标编号：   ）招标文件的，按供应方的投标文件响应内容执行；若供应方的投标文件中相同内容有不一致的，以有利于需方的情况执行。

三、技术协议

按照供应方的投标文件中的投标车型简要技术参数对照表和详细技术参数表执行，若供应方的投标文件承诺的内容优于（招标编号：   ）招标文件的，按供应方的投标文件响应内容执行；若供应方的投标文件中相同内容有不一致的，以有利于需方的情况执行。

四、交货日期、地址：

供方应须在　　年　月　日　　时将车送达至慈溪市公路运输有限公司站场内（慈溪市客运中心）。

五、验收：

1、供方交货时，按投标文件进行查验，核对无误后办理交接手续。

2、因车辆制造质量或投标文件中的技术参数不符造成不能上牌，供方应承担全部责任。

3、车辆注册登记、上牌、道路营运证完毕后即视为车辆验收最终合格。

4、未尽事宜按照（招标编号：   ）招标文件和供应方的投标文件相应内容执行，若供应方的投标文件承诺的内容优于（招标编号：   ）招标文件的，按供应方的投标文件响应内容执行；若供应方的投标文件中相同内容有不一致的，以有利于需方的情况执行。

六、付款方式：

1、供应方在签订合同前交纳给需方人合同价10%的履约保证金，在合同履行完毕后5个工作日内无息退还。

2、车辆注册登记、上牌、道路营运证完毕后付合同价的80﹪；余款20﹪在壹年到期后无质量问题（空调、暖风系统必须符合《客车空调系统技术条件》要求，视为合格）一次性结清。

七、售后服务：

1、供方对销售的客车实行全面、优质的售后服务，产品售后服务按投标文件中售后服务、理赔、质量技术保证承诺书的规定执行。

2、其他约定：

（1）整车质保为二年；

（2）发动机、前后桥、变速箱、方向机、差减速器总成保修期均为二年；

（3）缓速器保修期为六年、空调系统保修期为六年；

（4）后台车速控制系统质保期六年（若有）；

3、未尽事宜按照（招标编号：   ）招标文件和供应方的投标文件相应内容执行，若供应方的投标文件承诺的内容优于(招标编号：   )招标文件的，按供应方的投标文件响应内容执行；若供应方的投标文件中相同内容有不一致的，以有利于需方的情况执行。

八、违约责任：

1、对下列违约行为扣除合同金额20%的违约金并必要时可终止合同。

（1）供货延期十五天以上；

（2）技术质量达不到国家标准，经检测不符合上牌标准的；

（3）配置与投标技术规格不符的；

2、违反交货时间约定，十五天内每逾期一天，按合同金额的0.3%向需方支付违约金。（或按供应商的高于此条款违约金支付比列的承诺执行）

3、投标文件有约定的，按投标文件的条款执行。

4、因严重质量问题造成停班、停驶按供应商投标承诺向需方支付违约金800元人民币/天。

5、如有质量问题时需方可按照供应方投标文件的服务承诺从质量保证金款项中扣除相关费用。

6、其他违约按中华人民共和国合同法的相关条款执行。

九、解决合同纠纷方式：

当出现纠纷时，双方协商解决，协商不成时可向慈溪市人民法院起诉。

十、其他约定事项

1、本合同一式四份，经双方法定代表人或授权代理人签章。

2、本合同一式四份，供应方执二份，需方执二份 。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

供应方：　　　　　　　　　　　  需方：慈溪市公路运输有限公司

授权代理人：　　　　　　　　　  授权代理人：

车属部门代理人：

单位地址：　　　　　　　　　　　单位地址：慈溪市逍林镇汽贸大道2288号

联系电话：　　　　　　　　　　　联系电话：

开户银行：　　　　　　　　　　　开户银行：

帐号：　　　　　　　　　　　　　帐号：

签约时间：　年　月　日　        签约时间：     年　　月　　日

签约地点：慈溪市

第六章 招标内容与技术需求

## 一、招标内容、用途、数量

慈溪市公路运输有限公司为了更好的发展，根据慈溪客运事业发展需要拟购置高一级营运客车,国五或国六排放标准，共计1辆，用于慈溪市公路运输有限公司道路客运。具体车辆分配按招标人要求执行。

二、车辆简要技术要求

▲（一）车辆规格及数量：长7.39-7.50米；宽2.0-2.28米（含）；高2.6-2.9米（含顶置冷凝器）高一级客车，共1辆。

▲（二）车型：欧式轻客车型，须列入国家上牌目录的车型，符合中华人民共和国GB7258-2017及交通部运输行业JT/T1094-2016、JT/T325-2018新标准要求。（采用承诺形式，承诺条款写入承诺书中（附件六），不承诺作无效标处理）。

（三）车辆的基本配置及要求：

▲1、发动机：采用潍柴、上柴或玉柴发动机，额定功率不小于110KW,符合国家国五或国六排放标准。排放标准需满足浙江省交通运输行业公路客运车辆新标准要求（注册登记、上牌、办理中华人民共和国道路运输证）。主机发电机功率应满足车辆各个系统工作需要，品牌采用北京佩特莱或雷米。

★2、离合器：法雷奥、萨克斯或爱思帝及其他单片干式离合器，直径不小于Φ270。

★3、变速器：中马、綦江变速器（ZF技术）或法士特变速器。

★4、转向系统：多功能方向盘，免维护动力转向系统，采用沈阳金杯恒隆转向器，也可以采用江门或豫北及沙市九龙等优质品牌。

★5、制动系统：气压或液压制动，标配电子稳定性控制系统（ESC）。采用前盘后盘制动装置，装备制动间隙自动调整装置，制动器衬片更换报警装置，报警装置应能连续向驾驶员发出容易听到或仪表平台看到的报警信号。气压制动系统的制动储气筒内工作气压应大于等于1000KPa，当储气筒内工作气压低于1000KPA，报警装置应能连续向驾驶员发出容易听到或看到的报警信号，并配备防抱制动装置失效时用于报警的信号装置，满足任何工况下的制动需求。

★6、前、后桥、悬挂：前桥采用独立悬挂。后桥采用少片簧结构，前后桥采用一体化轴承单元结构，免维护里程不少于10万公里；后桥采用圆锥滚子轴承结构，定期保养里程不少于10万公里。

★7、车架：采用全承载（公告无底盘）或半承载高强度优质车架，应符合GB/T17578《客车上部结构强度》标准的规定。（提供投标车辆一致性证书复印件和该车型在国家上牌目录中的详细信息）【采用全承载得4分，半承载得1分】。

★8、车架防腐工艺：采用整车优质全电泳防腐工艺处理。车架与蒙皮、车架与地板结合处进行密封防水、防锈处理，防腐寿命8年以上。【采用承诺形式，承诺条款写入承诺书中（附件六）】

★9、轮胎：195/75R17.5真空轮胎，轮胎品牌选用万力、正新、佳通或双钱，优质钢圈共7只。左右两前轮安装胎压监测系统或胎压报警装置，通过仪表台向驾驶员显示。

▲11、车辆外型尺寸：长7.39-7.50米；宽2.0-2.28米（含）；高2.6-2.9（含顶置冷凝器）。

★10、空调系统：客车厂家标配前、顶分体式空调（需注明品牌、型号、产地），压缩机品牌采用上海光裕或其他优质品牌，制冷量不小于11000kcl/h；司机座上方或仪表台设置空调出风口，风量可调节；前顶空调可独立控制。

11、发动机散热装置：智能控制冷却系统，满足发动机任何工况下散热要求。

12、防火、隔热、降噪:符合国标要求，内饰材料满足营运客车内饰材料阻燃特性要求（仪表台、风道行李架、顶板、前后顶、窗立柱、裙板、地板、地板革、护栏、窗帘、遮阳帘、乘客门胶皮、隔热棉）。

13、安全天窗：厂家标配，带换气扇。

14、安全防护装置：装备驾驶座安全气囊，全车三点卷收式安全带，标准按（GB7528-2017机动车运行安全技术条件）执行，每个座位增加安全带未系声学信号报警提醒装置。发动机仓自动灭火装置1只，配2公斤灭火器2只；配2个停车垫木，左右两侧车窗附近配4个应急安全锤，应急安全锤取下时应能通过声呐信号实现报警提示。驾驶员座位附近配备一个应急安全锤，设置易于驾驶员操作的乘客门应急开关，左右两侧各配置1个外推式应急逃生窗。

▲15、座位：18+1座，全车采用高档客运座椅，有座椅侧活动扶手，面料为PVC皮质面料，司机座为8向调节或减震座椅，PVC面料。

16、档位拉杆：档位操纵拉杆要求采用短杆结构，充分满足司机操纵的轻便与舒适性。

17、客门：前铝合金豪华外摆门，设置左侧司机门。

18、行李仓门：车厢后置行李舱，行李舱容积不少于2立方米，加装行李约束装置。

★19、玻璃：前档夹胶带豪华遮阳板，符合生产厂家上牌公告。浅色侧窗钢化（透光度符合国家上牌要求），司机窗为电动升降机器，整车配侧窗帘和司机遮阳板。

20、暖风系统：非独立水暖,壁挂式散热器，前档大功率暖风除雾除霜器，装备驾驶区保暖装置。

21、面漆：全车金属漆，车身图案、颜色、标识按招标人提供要求制作。

22、内饰：内饰风格豪华大方，平式地板结构，高级地板及环保地板革、左侧铝合金行李架。

23、倒车镜：厂家标配豪华大视野后视镜，带电动调节、电动预热除霜功能。

★24、仪表台及CAN总线仪表:豪华注塑仪表台，整车优质线束，采用进口品牌防水插件。

25、行车监视、影像系统：

①卫星定位行车记录仪：使用厂家标配（需符合两客一危车辆上牌标准）。

②智能视频监控报警装置的技术性能必须满足《交通运输部办公厅关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》（交运办[2018]115号）所附的《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范（暂行）》和《浙江省道路运输车辆智能视频监控报警系统-终端技术规范》、《浙江省道路运输车辆智能视频监控报警系统-平台技术规范》、《浙江省道路运输车辆智能视频监控报警系统-通讯技术规范》的要求，安装AE-AC1130-A/GA，并接入海康威视7200移动视频监控平台。

③4G视频远程监控：（1）海康威视4路车载监控系统：车载主机1个，型号：电信4G全网通DS-MP7500-K系列。自带GPS模块，内置1块1TB2.5寸硬盘，2张128GSD卡，海康标配摄像头5个（内置拾音器）或装配浙江省道路运输协会公布的第一批列入备案的只能视频监控报警系统。（2）安装要求：第一路摄像头安装车辆仪表台上，监控车辆前方路况；第二路摄像头要求监控驾驶员操作；第三路摄像头要求监控前门；第四路摄像头要求监控整个车厢；4G设备产品价格由车辆中标厂家支付，并负责安装，要求在车辆出厂前安装完毕，车辆验收合格前入网慈溪运管所视频监控平台，要求提供慈溪市内售后服务，整套设备保修8年。以上设备必须满足交通运输部于2018年9月5日发布的《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范》要求；（3）配套备用设备：备用内置1块1TB硬盘盒一个、128G内存卡2张等；（4）4G监控设备应具有存储和上传功能。

④倒车监视：倒车彩色显示器并带车内监视（保证行车安全及旅客动态）。

⑤车内显示器1只，屏幕19寸带影音播放器。

⑥车载电脑控制系统：（1）油耗精准管理（设备支持采集车辆CAN数据，读取发动机ECU油耗数据，平台需展示车辆燃油消耗和百公里油耗值。设备支持连接高精度油量传感器，且平台能够展示）、安全驾驶管理等其他功能设备（支持采集车辆的急加速、急减速、空挡滑行、怠速空调、超速、超载、疲劳驾驶、夜间行车等行为，并且在平台展示）；（2）保修1年。【延长保修年限将作为优化项】

26、 投标车型实物照片或图纸：提供投标车型真实彩色图片或图纸，作为外观、内饰、发动机布局等评分依据。

27、其余部分按标配执行（必须配备随车工具、三角警示牌、垃圾桶、1.2米标志线）。

28、未尽事宜执行国家有关规定及产品相关规定。

注：最终数量以实际签订合同数量为准。

特别申明：

1、车辆简要技术要求中，指明的品牌型号仅供参考，其他能满足项目需求且技术性能相当于所描述的标明产品的亦可参加采购活动。

2、在投标时必须对招标文件中要求提供的各项设备技术指标作出详细与明确的文字说明，以供评审专家评判；不能只用“符合招标要求”、“满足招标要求”字样来描述。表述不清或照抄招标文件中技术要求内容的或只用“符合招标要求”、“满足招标要求”字样来描述的,评审时将酌情扣分。

第七章  商务条款

▲一、交货时间和地点

1.时间：合同签订后45天内。

2.地点:慈溪市公路运输有限公司(慈溪市客运中心)，送货费用由厂家负责。

▲二、付款方式（条件）

车辆注册登记、上牌、道路营运证完毕后付合同价的80﹪；余款20﹪在壹年到期后无质量问题（空调、暖风系统必须符合《客车空调系统技术条件》要求，视为合格）一次性结清。

三、售后服务、理赔、质量技术保证的承诺

1. 售后服务

（1）提供车辆诊断仪服务等。

2．理赔承诺：

（1）按照中标厂商规定的理赔规定赔付（由投标供应商根据自身情况承诺，包括超过限期理赔，因车辆质量问题造成损失的理赔）；

3．质保期承诺：

（1）整车装备质保为二年（整车装备表示全车各系统总成、部件、附件、配件及车架、底盘所组成的总成）；

（2）发动机、前后桥、变速箱、方向机、差减速器总成保修期均为二年；

（3）缓速器保修期为六年、空调系统保修期为六年；

（4）后台车速控制系统质保期六年（若有）；

（5）其他特别承诺。

## 四、验收

（一）供货方应提供客车的有效检验文件，经买方认可后，作为客车验收标准之一。

（二）客车应符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》并能正常使用（空调、暖风系统须符合《客车空调系统技术条件》要求）。同时客车应符合招标需求中的车辆简要技术要求。

（三）投标供应商应于投标文件中提供客车的产品质量检测报告，产品验收标准（应符合中国有关的国家、地方、行业的标准）如若成交，经买方确认后作为验收的依据。

（四）客车技术性能验收以车辆上牌检测站之报告为准。

（五）供货方交货时，经使用方外观等验收及上牌检测合格，供需双方共同签署验收合格证书，双方办理交接手续。验收中发现客车达不到验收标准，卖方必须更换客车，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格。并协助到上牌结束为止。

（六）车辆注册登记、上牌、道路营运证完毕后即视为车辆验收最终合格。

# 第八章  附件

附件一

投 标 书

致：（招标人）

(投标供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的        （项目名称）项目，（招标编号：         ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、若中标，投标供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3、我方不是采招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方符合招标人提出的资格要求。

6、 投标有效期为开标之日起 90 个日历日。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或其委托人签字或盖章：

年     月    日

附件二

法定代表人授权书

致：（招标人）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标人）  组织的             项目，招标编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人签字：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附件三

关于资格的声明函

致：（招标人）

关于贵方       年   月   日对编号为           的项目发出的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件要求的（服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、工商营业执照；

2、税务登记证；

3、截止  2018年  12月底的资产负债表；

4、投标供应商一般情况；

5、其他相关资格证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或其委托人签字或盖章：

年     月    日

附件四

## 商务条款响应表

投标供应商名称（公章）：                    招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 交货时间 地点 | 时间：合同签订后45天内。 地点:慈溪市公路运输有限公司(慈溪市客运中心)，送货费用由中标供应商负责。 |  |  |
| 二 | 付款方式（条件） | 车辆注册登记、上牌、道路营运证完毕后付合同价的80﹪；余款20﹪在壹年到期后无质量问题（空调、暖风系统必须符合《客车空调系统技术条件》要求，视为合格）一次性结清。 |  |  |
| 三 | 售后服务、理赔、质量技术保证的承诺 | 相关内容在《售后服务、理赔、质量技术保证承诺书》中阐述。 |  |  |
| 四 | 验收 | （一）供货方应提供客车的有效检验文件，经买方认可后，作为客车验收标准之一。 （二）客车应符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017），并能正常使用（空调、暖风系统须符合《客车空调系统技术条件》要求）。同时客车应符合招标需求中的车辆简要技术要求。 （三）投标供应商应于投标文件中提供客车的产品质量检测报告，产品验收标准（应符合中国有关的国家、地方、行业的标准）如若成交，经买方确认后作为验收的依据。 （四）客车技术性能验收以车辆上牌检测站之报告为准。 （五）供货方交货时，经使用方外观等验收及上牌检测合格，供需双方共同签署验收合格证书，双方办理交接手续。验收中发现客车达不到验收标准，卖方必须更换客车，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格。并协助到上牌结束为止。 （六）车辆注册登记、上牌、道路营运证完毕后即视为车辆验收最终合格。 |  |  |

注：对照商务条款逐项比较填写，其中售后服务、理赔、质量技术保证的承诺内容请在《售后服务、理赔、质量技术保证承诺书》中阐述。

法定代表人或其委托人签字或盖章：

日 期

附件五

投标供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或其委托人签字或盖章：

年     月    日

# 附件六

## 售后服务、理赔、质量技术保证承诺书

格式由投标供应商自定，根据招标人的要求并以不低于售后服务、理赔、质量技术保证（商务条款）要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

一、标准服务、按行业常规服务填列；

二、特色（或特殊）服务，按每个投标厂商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务特别承诺：

车架防腐工艺承诺：

车型：列入国家上牌目录的车型，符合。。。

单位名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字或盖章：

日  期：

# 附件七

## 投标车型简要技术参数对照表

招标编号：              投标供应商名称（公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆规格及数量：长7.39-7.50米；宽2.0-2.28米（含）；高2.6-2.9米（含顶置冷凝器）高一级客车，共1辆 |  |
| 2 | 车型：欧式轻客车型，须列入国家上牌目录的车型，符合中华人民共和国GB7258-2017及交通部运输行业JT/T1094-2016、JT/T325-2018新标准要求。 |  |
| 3 | 发动机：采用潍柴、上柴或玉柴发动机，额定功率不小于110KW,符合国家国五或国六排放标准。排放标准需满足浙江省交通运输行业公路客运车辆新标准要求（注册登记、上牌、办理中华人民共和国道路运输证）。主机发电机功率应满足车辆各个系统工作需要，品牌采用北京佩特莱或雷米。 |  |
| 4 | 离合器：法雷奥、萨克斯或爱思帝及其他单片干式离合器，直径不小于Φ270。 |  |
| 5 | 变速器：中马、綦江变速器（ZF技术）或法士特变速器。 |  |
| 6 | 转向系统：多功能方向盘，免维护动力转向系统，采用沈阳金杯恒隆转向器，也可以采用江门或豫北及沙市九龙等优质品牌。 |  |
| 7 | 制动系统：气压或液压制动，标配电子稳定性控制系统（ESC）。采用前盘后盘制动装置，装备制动间隙自动调整装置，制动器衬片更换报警装置，报警装置应能连续向驾驶员发出容易听到或仪表平台看到的报警信号。气压制动系统的制动储气筒内工作气压应大于等于1000KPa，当储气筒内工作气压低于1000KPA，报警装置应能连续向驾驶员发出容易听到或看到的报警信号，并配备防抱制动装置失效时用于报警的信号装置，满足任何工况下的制动需求。 |  |
| 8 | 前、后桥、悬挂：前桥采用独立悬挂。后桥采用少片簧结构，前后桥采用一体化轴承单元结构，免维护里程不少于10万公里；后桥采用圆锥滚子轴承结构，定期保养里程不少于10万公里。 |  |
| 9 | 车架：采用全承载（公告无底盘）或半承载高强度优质车架，应符合GB/T17578《客车上部结构强度》标准的规定。（提供投标车辆一致性证书复印件和该车型在国家上牌目录中的详细信息） |  |
| 10 | 车架防腐工艺：采用整车优质全电泳防腐工艺处理。车架与蒙皮、车架与地板结合处进行密封防水、防锈处理，防腐寿命8年以上。 |  |
| 11 | 轮胎：195/75R17.5真空轮胎，轮胎品牌选用万力、正新、佳通或双钱，优质钢圈共7只。左右两前轮安装胎压监测系统或胎压报警装置，通过仪表台向驾驶员显示。 |  |
| 12 | 空调系统：客车厂家标配前、顶分体式空调（需注明品牌、型号、产地），压缩机品牌采用上海光裕或其他优质品牌，制冷量不小于11000kcl/h；司机座上方或仪表台设置空调出风口，风量可调节；前顶空调可独立控制。 |  |
| 13 | 发动机散热装置：智能控制冷却系统，满足发动机任何工况下散热要求。 |  |
| 14 | 防火、隔热、降噪:符合国标要求，内饰材料满足营运客车内饰材料阻燃特性要求（仪表台、风道行李架、顶板、前后顶、窗立柱、裙板、地板、地板革、护栏、窗帘、遮阳帘、乘客门胶皮、隔热棉）。 |  |
| 15 | 安全天窗：厂家标配，带换气扇。 |  |
| 16 | 安全防护装置：装备驾驶座安全气囊，全车三点卷收式安全带，标准按（GB7528-2017机动车运行安全技术条件）执行，每个座位增加安全带未系声学信号报警提醒装置。发动机仓自动灭火装置1只，配2公斤灭火器2只；配2个停车垫木，左右两侧车窗附近配4个应急安全锤，应急安全锤取下时应能通过声呐信号实现报警提示。驾驶员座位附近配备一个应急安全锤，设置易于驾驶员操作的乘客门应急开关，左右两侧各配置1个外推式应急逃生窗。 |  |
| 17 | 座位：18+1座，全车采用高档客运座椅，有座椅侧活动扶手，面料为PVC皮质面料，司机座为8向调节或减震座椅，PVC面料。 |  |
| 18 | 档位拉杆：档位操纵拉杆要求采用短杆结构，充分满足司机操纵的轻便与舒适性。 |  |
| 19 | 客门：前铝合金豪华外摆门，设置左侧司机门。 |  |
| 20 | 行李仓门：车厢后置行李舱，行李舱容积不少于2立方米，加装行李约束装置。 |  |
| 21 | 玻璃：前档夹胶带豪华遮阳板，符合生产厂家上牌公告。浅色侧窗钢化（透光度符合国家上牌要求），司机窗为电动升降机器，整车配侧窗帘和司机遮阳板。 |  |
| 22 | 暖风系统：非独立水暖,壁挂式散热器，前档大功率暖风除雾除霜器，装备驾驶区保暖装置。 |  |
| 23 | 面漆：全车金属漆，车身图案、颜色、标识按招标人提供要求制作。 |  |
| 24 | 内饰：内饰风格豪华大方，平式地板结构，高级地板及环保地板革、左侧铝合金行李架。 |  |
| 25 | 倒车镜：厂家标配豪华大视野后视镜，带电动调节、电动预热除霜功能。 |  |
| 26 | 仪表台及CAN总线仪表:豪华注塑仪表台，整车优质线束，采用进口品牌防水插件。 |  |
| 27 | 行车监视、影像系统： ①卫星定位行车记录仪：使用厂家标配（需符合两客一危车辆上牌标准）。 ②智能视频监控报警装置的技术性能必须满足《交通运输部办公厅关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》（交运办[2018]115号）所附的《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范（暂行）》和《浙江省道路运输车辆智能视频监控报警系统-终端技术规范》、《浙江省道路运输车辆智能视频监控报警系统-平台技术规范》、《浙江省道路运输车辆智能视频监控报警系统-通讯技术规范》的要求，安装AE-AC1130-A/GA，并接入海康威视7200移动视频监控平台。 ③4G视频远程监控：（1）海康威视4路车载监控系统：车载主机1个，型号：电信4G全网通DS-MP7500-K系列。自带GPS模块，内置1块1TB2.5寸硬盘，2张128GSD卡，海康标配摄像头5个（内置拾音器）或装配浙江省道路运输协会公布的第一批列入备案的只能视频监控报警系统。（2）安装要求：第一路摄像头安装车辆仪表台上，监控车辆前方路况；第二路摄像头要求监控驾驶员操作；第三路摄像头要求监控前门；第四路摄像头要求监控整个车厢；4G设备产品价格由车辆中标厂家支付，并负责安装，要求在车辆出厂前安装完毕，车辆验收合格前入网慈溪运管所视频监控平台，要求提供慈溪市内售后服务，整套设备保修8年。以上设备必须满足交通运输部于2018年9月5日发布的《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范》要求；（3）配套备用设备：备用内置1块1TB硬盘盒一个、128G内存卡2张等；（4）4G监控设备应具有存储和上传功能。 ④倒车监视：倒车彩色显示器并带车内监视（保证行车安全及旅客动态）。 ⑤车内显示器1只，屏幕19寸带影音播放器。 ⑥车载电脑控制系统：（1）油耗精准管理（设备支持采集车辆CAN数据，读取发动机ECU油耗数据，平台需展示车辆燃油消耗和百公里油耗值。设备支持连接高精度油量传感器，且平台能够展示）、安全驾驶管理等其他功能设备（支持采集车辆的急加速、急减速、空挡滑行、怠速空调、超速、超载、疲劳驾驶、夜间行车等行为，并且在平台展示）；（2）保修1年。【延长保修年限将作为优化项】 |  |
| 28 | 投标车型实物照片或图纸：提供投标车型真实彩色图片或图纸，作为外观、内饰、发动机布局等评分依据。 |  |
| 29 | 其余部分按标配执行（必须配备随车工具、三角警示牌、垃圾桶、1.2米标志线）。 |  |
| 30 | 未尽事宜执行国家有关规定及产品相关规定。 |  |

注：1.投标响应栏应有具体说明文字不得以“响应” “完全响应”或“满足”几个字代替。投标人对应招标规格的应答须技术资料（或样本资料）。无技术或样本资料支持该项技术参数，评标中该项参数可能被判定为偏离。

法定代表人或其委托人签字或盖章：

日期

| 附件八 投标车型详细技术参数表 |
| --- |
| 车型 | 参数及说明 |
| 部位 | 项目 |  |
| 整 车 | 1、外形尺寸长*宽*高（MM） |  |
|  | 2、标配座位数 |  |
|  | 3、前悬/后悬（MM） |  |
|  | 4、轴距（MM） |  |
|  | 5、前轮距/后轮距（MM） |  |
|  | 6、最小转弯直径≤（M） |  |
|  | 7、最小离地间隙（MM） |  |
|  | 8、最大爬坡度≥（%） |  |
|  | 9、制动距离（M） |  |
|  | 10、整车装备质量（KG） |  |
|  | 11、整车最大总质量（KG） |  |
|  | 12、最高车速≥（KM/H） |  |
|  | 13、整车油耗（L/100KM，限定工况） |  |
|  | 14、油箱容量（L） |  |
|  | 15、最大行李仓容积（M3） |  |
| 发 动 机 | 1、型号 |  |
|  | 2、额定功率/转速（KW/R/MIN） |  |
|  | 3、最大扭距/转速（NM/R/MIN） |  |
|  | 4、排量 |  |
|  | 5、排放标准 |  |
|  | 6、发电机 | 生产厂家 |  |
|  |  | 功率 |  |
|  | 7、发动机燃油喷射电控系统 |  |
| 底 盘 | 1、型号 |  |
|  | 2、生产厂家 | 生产厂家 |  |
|  |  | 型式 |  |
|  |  | 型号 |  |
|  | 3、离合器 | 厂家 |  |
|  |  | 材质 |  |
|  |  | 直径 |  |
|  |  | 型式 |  |
|  |  | 分泵型号 |  |
| 底 盘 | 离合器 | 厂家 |  |
|  |  | 型式 |  |
|  |  | 型号 |  |
|  | 4、变速器 | 档位 |  |
|  |  | 厂家 |  |
|  |  | 型式 |  |
|  |  | 型号 |  |
|  | 5、缓速器 | 厂家 |  |
|  |  | 最大扭力 |  |
|  |  | 安装部位 |  |
|  |  | 型式 |  |
|  | 6、前桥 | 型号 |  |
|  |  | 厂家 |  |
|  |  | 最大承载 |  |
|  |  | 型式 |  |
|  |  | 型号 |  |
|  | 7、后桥 | 厂家 |  |
|  |  | 最大承载 |  |
|  |  | 型式 |  |
|  |  | 型号 |  |
|  |  | 厂家 |  |
|  |  | 速比 |  |
|  |  | 型式 |  |
|  | 8、悬挂 | 型式 |  |
|  |  | 悬挂厂家 |  |
|  | 9、车架系统 | 车架系统 |  |
|  |  | 型式 |  |
|  | 10、转向系统 | 型号 |  |
|  |  | 厂家 |  |
|  | 11、制动系 | 行车制动型式 |  |
|  |  | 制动器规格 |  |
|  |  | 驻车、应急制动 |  |
|  |  | 制动管路 |  |
|  |  | 储气筒容积（L） |  |
|  |  | 型式 |  |
|  |  | ABS、ASR系统 |  |
|  |  | 型号 |  |
| 底盘 | 制动系 | 厂家 |  |
| 车 身 部 分 | 1、车身结构 |  |
|  | 2、车身蒙皮 |  |
|  | 3、车身油漆 |  |
|  | 4、乘客门 | 乘客门 |  |
|  |  | 材料 |  |
|  | 5、乘客窗 | 型式 |  |
|  |  | 材注 |  |
|  | 6、司机窗型式 |  |
| 其 他 部 分 | 1、商务乘客座 |  |
|  | 2、司机座椅 |  |
|  | 3、倒车镜 |  |
|  | 4、空调 |  |
|  | 5、暖风系统 |  |
|  | 6、刮水器型式 |  |
|  | 7、轮胎 |  |
|  | 8、车载硬盘录像系统 |  |
|  | 9、前后风挡 |  |
|  | 10、仪表 |  |
|  | 11、仪表台 |  |
|  | 12、温度表 |  |
|  | 13、扶手 |  |
|  | 14、安全锤 |  |
|  | 15、灭火器 |  |
|  | 16、专用工具 |  |
|  | 17、发动机仓自动灭火系统 |  |
|  | 19、CAN总线 |  |
|  | 18、全连接插件 |  |
|  | 20、车内噪音检测（驾驶空座） |  |
|  | 21、倒车监视器 | 型号 |  |
|  |  | 厂家 |  |

注：根据客车实际情况可变动本表格。

附件九

开 标 一 览 表

投标供应商名称：                       （公章）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 车辆型号 | 交货期 | 投标总价 | 投标保证金（有或无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： 小写： |

法定代表人或其委托人签字或盖章：

年     月    日

备注：1、投标报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

▲3、产品名称应按照招标文件相对应，否则以所投主体不明作无效投标处理。

4、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

附件十

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（小写） |  |
| 投标总价（大写） |  |

备注：投标报价含本项目实施所涉及的全部费用（栏目不够可自行添加）。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或其委托人签字或盖章：

年     月    日

# 附件十一

## 主要配件价格表

（必须保证一年内供货价）

|  | 品 名 | 单位 | 价 格 | 型 号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共 性 部 分 | 前保险杠 |  |  |  |  |
|  | 后保险杠 |  |  |  |  |
|  | 前挡风玻璃 |  |  |  |  |
|  | 后挡风玻璃 |  |  |  |  |
|  | 侧窗玻璃 |  |  |  |  |
|  | 后视镜 |  |  |  |  |
|  | 前大灯（左右） |  |  |  |  |
|  | 后尾灯 |  |  |  |  |
|  | 前转向灯 |  |  |  |  |
|  | 后转向灯 |  |  |  |  |
|  | 仪表总成 |  |  |  |  |
|  | 雨刮片 |  |  |  |  |
|  | 雨刮电机 |  |  |  |  |
|  | 雨刮总成 |  |  |  |  |
|  | 三滤 |  |  |  |  |
|  | 气囊（前后） |  |  |  |  |
|  | 制动器符片 |  |  |  |  |
|  | 制动器修理包 |  |  |  |  |
|  | 前后制动鼓 |  |  |  |  |
|  | 全车套皮带 |  |  |  |  |
|  | 轮速传感器 |  |  |  |  |
|  | 前后轮胎螺栓（各十套） |  |  |  |  |
|  | 挡位拉线 |  |  |  |  |
|  | 油门拉线（或电子油门） |  |  |  |  |
|  | 前后轮壳、轴承 |  |  |  |  |
| 共 性 部 分 | 边门锁、气弹王 |  |  |  |  |
|  | 发动机电控部分传感器 |  |  |  |  |
|  | 传动轴总成 |  |  |  |  |
|  | 缓速器线圈 |  |  |  |  |
|  | 缓速器控制盒 |  |  |  |  |
|  | 发动机控制电脑 |  |  |  |  |
|  | ABS及ASR电脑 |  |  |  |  |
|  | 空调离合器 |  |  |  |  |
|  | 空调干燥瓶 |  |  |  |  |
|  | 蒸发电机 |  |  |  |  |
|  | 冷凝电机 |  |  |  |  |
|  | 部分易损继电器 |  |  |  |  |
|  | 离合器（一套） |  |  |  |  |
|  | 离合器总、分泵总成 |  |  |  |  |
|  | 刹车总泵 |  |  |  |  |
|  | 前后调平阀 |  |  |  |  |
|  | 杠灯 |  |  |  |  |
|  | 侧门灯 |  |  |  |  |
|  | 侧车灯 |  |  |  |  |
|  | 上角灯 |  |  |  |  |
| 个 | 小灯类 |  |  |  |  |
| 性 | 开关类 |  |  |  |  |
| 部 | 调节器类 |  |  |  |  |
| 分 | 继电器类 |  |  |  |  |
|  | 传感器类 |  |  |  |  |

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或其委托人签字或盖章：

年     月    日

# 附件十二

封面                     正（副）本

(项目名称)项目

招标编号：

（资信商务文件、技术文件或报价文件）

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日