湖州市织里实验小学教育集团智能化设备采购项目

（财政审批编号：临[2020]9768号）

招标文件

（全流程电子）

项目编号：JZZX2020315

项目名称：湖州市织里实验小学教育集团智能化设备采购项目

采购人：湖州市织里实验小学教育集团  （盖章）

采购代理机构： 建正工程咨询有限公司        （盖章）

日期： 2020 年12月

目录

第一章 公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	8

第三章  投标供应商须知	94

前附表	94

一、总  则	98

二、招标文件	101

三、投标文件的编制要求	102

四、开标	106

五、评标	108

六、定标	113

七、合同授予	114

第四章  评标办法及评分标准	115

第五章  合同主要条款	120

第六章 投标格式与附件（表）	137

# 第一章 公开招标采购公告

## （本项目为电子投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，经湖州市吴兴区财政局批准（财政审批编号:临[2020]9768号），建正工程咨询有限公司受湖州市织里实验小学教育集团的委托，现就湖州市织里实验小学教育集团智能化设备采购项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格投标供应商前来参加投标。

## 一、项目编号：JZZX2020315

## 二、项目组织类型：分散采购-委托代理

## 三、采购人式：公开招标

四、采购内容及预算：

| 标项 | 标项名称 | 采购内容 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议室报告厅音视频系统采购 | 详见招标需求 | 213.1652 |
| 2 | 录播教室、电视台、电子借阅设备采购 | 详见招标需求 | 93.6410 |
| 3 | 室外大屏设备采购 | 详见招标需求 | 74.3418 |
| 4 | 一体机和班牌采购 | 详见招标需求 | 236.7098 |
| 5 | 智慧灯光采购 | 详见招标需求 | 68.6322 |

## 注：供应商可拟投任意标项，按标项顺序开标。

## 五、合格投标供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严 重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

## 六、招标文件获取：

1. 获取文件时间：投标截止时间前（潜在投标供应商获取招标文件前应当在电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在投标供应商及获取招标文件）

2. 本项目招标文件实行网上获取，不收取工本费。

3. 本项目实行网上报名，不接受投标供应商现场报名，投标供应商登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取招标文件”菜单，进行网上获取招标文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）。

4.未注册投标供应商可登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)查看公告下附件或在湖州市吴兴区公共资源交易中心（http://ggzy.wuxing.gov.cn/sy/index.html）“政府采购”--“招标公告”版块公告附件下载。招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（投标供应商获取招标文件时间以投标供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。请投标供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

5.免费注册网址：浙江政府采购网（投标供应商注册页面）：https:// middle.zcygov.cn/ settle-front/#/registry“政采云”, 如遇平台技术问题咨询电话：400-881-7190。

已经注册成功的投标供应商无需重复注册。

## 七、投标截止时间和投标文件递交地点：

（1）投标截止时间：2021年1月6日 9 时 00 分整。

## （2）投标文件递交地点：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

## 八、开标时间及地点：

开标时间：2021年1月6日 9 时 00 分整。

## 开标地点：本项目采用不见面开标方式，采购代理机构在湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢4楼）（401）开标室对本项目进行开标。投标供应商应在投标截止时间前委派投标代表（法定代表人或授权委托人）登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并CA锁在线解密投标文件等完成相关工作，建议投标供应商可以派授权代表出席开标会议，现场参与开标、解密（授权代表应当是投标供应商的在职正式职工，并携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席） 。

## 九、投标保证金：无

## 十、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标），投标供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；投标供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

# 2. 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在开标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标供应商自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

# 3.投标文件递交方式：

# （1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交。投标供应商应于 2021年1月6日上午09:00时前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。开标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（2）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式或开标现场递交形式）在开标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、单位名称、联系电话并加盖公章。

2.1以邮寄形式递交的投标供应商应确保在开标截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认）。递交地址：建正工程咨询有限公司 （湖州市龙溪北路288号市总工会大楼4楼），联系人：丁伟成，电话：15005725929。逾期送达不予受理。

2.2若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件。），数据电子备份投标文件（U盘）应在投标截止时间前送达，超过投标截止时间前送达的，按未提供处理。

（3）CA 锁解密时间为开标当日 9:00 至 9:30 。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商按时递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

十一、发布采购公告的媒体为：

## 浙江政府采购网          （http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

## 湖州市吴兴区公共资源交易中心（http://ggzy.wuxing.gov.cn/sy/index.html）

## 十二、其它事项：

1、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求投标供应商通过政采云系统在线开标响应，开标截止时间前须完成电子投标文件的上传。投标供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、本项目公告期限：5个工作日。

3、潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4、供应商对招标文件有异议的，应当在 2020 年12月24日下午 17：00 前以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，招标采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

5、答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

6、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台 （http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

7、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

8、本项目是否专门面向中小企业采购：否。

十二、告知事项

1、投标供应商如需到场，必须指派无疫情接触史、身体健康且符合防控要求、佩戴口罩的人员参与开标现场活动，请严格把关。且只能指派 1 人参加现场开标活动；

2、参加开标的人员，请自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从交易中心工作人员引导，必须提供“一证一码一表”，即：身份证、“湖州健康码”（个人支付宝或浙里办 APP 中申领），开评标人员健康信息登记表（格式详见附件）。主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施。投标供应商若为省外的，投标供应商代表在持有“湖州健康码”。

3、“湖州健康码”显示为绿色可进入交易中心，“湖州健康码”显示为黄色、红色或者现场测量体温高于 37.2℃且不符合防控管理要求的人员，一律谢绝进入交易中心参加开标活动；

4、各投标供应商如确需到场，请充分考虑因路程、卡口防疫检查等因素（注：不得违反国家、浙江省、湖州市、吴兴区等相关规定）。特殊时期，为避免各因素带来不便导致时间效率问题，各投标供应商如确需到场，请提前30分钟。

5、所有需进入湖州市公共资源交易中心的相关人员应自觉遵守国家以及省、市、区有关疫情防控的其他规定。

十三、业务咨询：

采购人：湖州市织里实验小学教育集团

联系人：施老师

代理机构：建正工程咨询有限公司

联系人：丁伟成            联系电话：0572-2121029

质疑函接收人：徐玉妹      联系电话：0572-2121225

地址：湖州市龙溪北路288号市总工会大楼4楼

政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市吴兴区财政局政府采购监管科

联系电话：0572-2289702

地址：湖州市吴兴区吴兴大道1号

湖州市织里实验小学教育集团

建正工程咨询有限公司

2020年12月14日

届时按标项一、标项二、标项三、标项四、标项五标项顺序开标,供应商可同时报名各个标段，需分别制作投标文件文件，供应商可同时成为不同标项的中标候选人。

# 第二章  招标需求

一、项目编号：JZZX2020315

二、项目名称：湖州市织里实验小学教育集团智能化设备采购项目

三、采购人名称：湖州市织里实验小学教育集团

四、采购预算：686.4900万元（其中标项一会议室报告厅音视频系统采购：213.1652万元；标项二录播教室、视台、电子借阅设备采购：93.6410万元；标项三室外大屏设备采购：74.3418万元；标项四一体机和班牌采购：236.7098万元；标项五智慧灯光采购：68.6322万元）

五、采购内容及服务要求

标项一：会议室、报告厅、多功能厅音视频系统

- 采购内容清单

| 会议室 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一 | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 扬声器、功放系统 |  |  |  |
| 1 | 音柱扬声器 | 1、由6个2英寸单元组成的竖直线阵列 2、频率响应(-10dB):80Hz-20kHz 3、灵敏度(SPL @1m):93dB 4、额定功率:120W 5、最大声压级 : 115dB(峰值121dB) | 2 | 只 |
| 2 | 功放 | 1、8 欧姆立体声:2×500W 2、4 欧姆立体):2×750W 3、8欧姆桥接单声道:1500W 4、频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB 5、总谐波失真（THD):<0.5%,20 Hz - 20 kHz 6、互调失真（IMD）≤0.35% 7、转换速率: >10V/us 8、阻尼系数:>200 9、信噪比>100 dB 10、输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V 11、输入阻抗（平衡 /非平衡）:20k ohms | 1 | 台 |
| 3 | 数字音频处理器 | 1、具有音箱处理器功能，每部份功能都可独立可调。 2、采用24Bit数据总线和32Bit DSP。 3、MUSIC 输入通道设有12段参量均衡，具备高、低通调节，多种斜率可选，同时具备变调功能。 4、2组MIC输入，1同2MIC为一组，3MIC为一组，前后话筒各12段参量EQ独立调节，每组具备高、低通调节，多种斜率可选，开放式的话筒噪声门，用户可以自由选择。 5、主输出，中置输出，后置输出及超低音输出均设有8段参量均衡，并且高低通可以任意调节，多种斜率可选。 6、混响及回声均设有3段参量均衡。 7、各通道输出均设有0～100ms延时。 8、麦克风有3级反馈抑制，并可选择OFF/ON。 9、主输出 ,中置输出 ，超低音输出 ，后置输出均设有压限及延时功能。 10、可存储10种模式 。 11、内设有管理模式与用户模式: 管理模式在调整参数后不能存贮。 12、设有全能功菜单，也可通过PC界面设置，连接电脑可通过数据线或WIFI连接。 | 1 | 台 |
| 4 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1、采用UHF500-900MHz频段，PLL锁相环回路设计 2、主机具有400个信道，合理的设计，方便用户多套同时使用或叠机使用； 3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，轻松避开各类干扰； 4、主机每个通道具有LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号； 5、红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进； 6、主机内设锁键功能，更好地管理系统。 7、主机配备4条橡胶接收天线，增强接收的信号； 8、具有独立的输出(XLR)和混合(φ6.3mm)输出，方便连接音频处理、功放设备； 9、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 10、使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米。 | 1 | 套 |
| 5 | 一拖二无线手持话筒 | 1、频率范围：640-690MHz 2、可调信道数：100×2 3、振荡方式：锁相环频率合成（PLL） 4、频率稳定度：±10ppm 5、接收方式：超外差二次变频 6、接收灵敏度：-95~-67dBm 7、音频频响：40-18000Hz 8、谐波失真：≤0.5% 9、信噪比：≥110dB 10、音频输出：平衡输出和混合输出 11、发射功率：3-30mW 12、调制方式：调频（FM） 13、电源消耗：≤10W | 1 | 套 |
| 6 | 电源时序器 | 1、8路大功率输出 2、专业高品质继电器 3、微电脑程序控制，更精确，更可靠 4、万能插座，更方便 5、带输入滤波器插座 6、宽电源输入，180V-240V正常工作 | 1 | 台 |
| 7 | 线材及音频接插件 | 音箱线、音频线及卡侬头、扬声器插头等安装附件 | 1 | 批 |
| 8 | 机柜 | 24U标准机柜 | 1 | 台 |

| 报告厅 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一 | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 扬声器、功放系统 |  |  |  |
| 1.1 | 主扩声音柱扬声器 | 1、由12个高音单元，4个4英寸低音单元组成的同轴线阵列 2、频率响应(-10dB) : 65Hz-20kHz 3、灵敏度(SPL @1m) : 99dB 4、额定功率 : 500W 5、最大声压级 : 126dB(峰值132dB) | 2 | 只 |
| 1.2 | 低频扩展音柱扬声器 | 1、由4个4英寸低音单元组成的扩展线阵列箱体 2、频率响应(-10dB) :50Hz-400kHz 3、灵敏度(SPL @1m) :99dB 4、额定功率 : 500W 5、最大声压级 : 129dB(峰值135dB) | 2 | 只 |
| 1.3 | 后场补声音柱扬声器 | 1、由6个2英寸单元组成的竖直线阵列 2、频率响应(-10dB):80Hz-20kHz 3、灵敏度(SPL @1m):93dB 4、额定功率: 120W 5、最大声压级:115dB(峰值121dB) | 2 | 只 |
| 1.4 | 流动返听扬声器 | 1、系统类型：12”两分频舞台返听 2、频率范围（-10 dB）：60 Hz – 16 kHz 3、频率响应（±3dB）：70 Hz – 12 kHz 4、灵敏度（1w@1m）：98 dB 5、额定阻抗：8 Ω 6、额定功率:250 W 7、峰值功率:1000 W 8、最大声压级：128 dB 9、额定覆盖角：80° × 50° | 2 | 只 |
| 1.5 | 主扬声器数字功放 | 1、具备强大的DSP处理功能，具备数字网络监控、远程监控功能、均衡、压限、延时、噪声门、高低通滤波、程序预设、温度检测等 2、功率：立体声4Ω-2000W，立体声8Ω-1100W 3、总谐波失真（THD）：1% 4、阻尼系数：>500； 5、信噪比：103dB 6、串扰：＞70dB/20Hz-1KHz 7、频率响应：20Hz-20kHz ﹢0/﹣1dB ； | 1 | 台 |
| 1.6 | 后场补声扬声器数字功放 | 1、具备强大的DSP处理功能，具备数字网络监控、远程监控功能、均衡、压限、延时、噪声门、高低通滤波、程序预设、温度检测等 2、功率：立体声4Ω-400W，立体声8Ω-240W 3、总谐波失真（THD）：1% 4、阻尼系数：>500； 5、信噪比：100dB 6、串扰：＞70dB/20Hz-1KHz 7、频率响应：20Hz-20kHz ﹢0/﹣1dB ； | 1 | 台 |
| 1.7 | 流动返听扬声器数字功放 | 1、具备强大的DSP处理功能，具备数字网络监控、远程监控功能、均衡、压限、延时、噪声门、高低通滤波、程序预设、温度检测等 2、功率：立体声4Ω-800W，立体声8Ω-450W 3、总谐波失真（THD）：1% 4、阻尼系数：>500； 5、信噪比：100dB 6、串扰：＞70dB/20Hz-1KHz 7、频率响应：20Hz-20kHz ﹢0/﹣1dB ； | 1 | 台 |
| 2 | 调音台 |  |  |  |
| 2.1 | 调音台 | 1、22输入模拟调音台 2、采用超低噪声话放 3、3段EQ ，具备中频扫频 4、效果引擎具备 混响, 延时, 合唱 和转调等效果 5、在输入通道上具备限幅器 6、2进/2出 USB 音频播放和录音 7、可切换高阻输入用以吉他, 贝斯和其他乐器直接输入 8、在所有mic通道具备高通滤波器和 48V 幻象电源 | 1 | 台 |
| 2.2 | 反馈抑制器 | 1、采样率: 48KHz 2、动态范围: >109dB，A 计权；>106dB 不计权；带宽22KHz 3、总谐波失真+ 噪声: 典型值0.003%，输出电平+4dBu,1KHz 4、频率响应特性:20Hz-20KHz,±0.5dB 5、通道间交叉话音: 典型值>80dB 6、输出端交叉话音: 典型值>80dB | 1 | 台 |
| 3 | 话筒 |  |  |  |
| 3.1 | 无线手持话筒 | 手持式发射机:-10 dB增益衰减 2、半机架接收机:一键式频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 3、每个频带多达12个兼容系统） XLR和¼英寸输出接口 5、微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 7、可调节的输出电平 8、可拆卸天线 9、显示详细射频和音频计量 | 4 | 套 |
| 3.2 | 无线头戴话筒 | 1、传感器类型: 电容 2、拾音模式: 心形 3、频率响应自: 40 Hz 4、频率响应至: 20 KHz 5、灵敏度 (dBV/Pa): -59 dBV/Pa 6、输出阻抗: 2400 Ω@ 1 kHz 7、信噪比 : 55 dB@ 1 kHz 8、声压级 : 153.0 dB 1000 Ω 负载, @ 1% THD 9、动态范围 : 114.0 dB@ 1 kHz, 1000 Ω 负载 等效输出噪音 : 39 dB典型值，A加权 | 1 | 套 |
| 3.3 | 天线分配放大器 | 1、五路射频信号输出 2、支持无线接收机 3、前置式天线安装件 4、机架置式安装件 5、4个用于接收机的直流馈电端（15V，2.5A） 6、用于天线偏置的直流输出端（12V，300mA） | 1 | 台 |
| 3.4 | 有源天线 | 1、插头类型BNC母接头 2、阻抗50 Ω 3、电源要求 10-15 V DC偏置（同轴连接），75 mA 射频频率范围: 530–790 MHz 4、接收模式（中心频率为3dB带宽）: 95 度 5、三阶过载交调截点>30 dBm 6、天线增益（轴上，中心频率增益设置为0dB）: 3.0 dBi 7、信号增益（±1 dB，可切换）+10 dB, 0 dB, −10 dB, −20 dB 8、具有射频过载LED灯 | 2 | 个 |
| 3.5 | 有线鹅颈会议话筒 | 传感器类型: 电容 2、拾音模式: 超心形 3、频率响应自: 50 Hz 4、频率响应至: 17 KHz 5、灵敏度 (dBV/Pa): -32.5 dBV/Pa dBV/Pa 6、等效自噪: 28.0 dB(A) | 6 | 支 |
| 3.6 | 话筒混音器 | 1：十通道平衡输入。 2：内置48V幻象电源，后面板带总幻象开关，带打开机壳可控制独立每通道48V幻象电源开关，方便连接各种麦克风。 3：具有高、低音调节和增益调整功能。 4：每输入通道带自动声控门，声音闸门动作电平通过MANU调整，自动开启只有信号输入声道。 5：自动压限器功能：通过COMPRESS调整总输出电平。在多话筒同时使用时， 可防止因整体系统的增益上升，而产生回授。 6：反馈抑制功能：内置数字移频器，移频数5HZ，保真度高，反馈抑制效果好，通过控制“SHIFT/BYPASS”切换。 7：内置微电脑，可通过前面板的DIP开关设置任意优先功能，优先数量不限；当DIP全部于OFF时，为自由发言模式，10路话筒可任意发言；当某位DIP设置为ON时，当该话筒启动时，其他话筒发言电平自动衰减-10DB。电脑软件可实现自由发言、顺序发言、指定发言等模式。 8：最多可以串接10台，组成100支麦克风会议系统。 9：另设一组辅助输入，可用于背景音乐输入 10：带平衡输出和一组辅助输出等。 11：RS232、RS485连接口方便连接中控、摄像头。支持PELCO和SONY VISCA协议直接摄像跟踪联动,可接中控。 | 1 | 台 |
| 4 | 工程辅材 |  |  |  |
| 4.1 | 电源时序器 | 1、12路电源时序输出 2、前面板电压显示 3、具有控制串口，可多台级联，实现一键联动控制 | 1 | 台 |
| 4.2 | 线材及音频接插件 | 音箱线、音频线及卡侬头、扬声器插头等安装附件 | 1 | 批 |
| 4.3 | 话筒地插 | 双卡农地插 | 4 | 个 |
| 4.4 | 返听音箱地插 | 扬声器接口地插 | 2 | 个 |
| 4.5 | 机柜 | 42U标准机柜 | 1 | 台 |
| 4.6 | 桥架、管路等辅材 | 国标配套 | 1 | 批 |
| 二、 | 会议灯光系统 |  |  |  |
| 1 | 灯光控制设备 |  |  |  |
| 1.1 | 灯光控制台 | 1、信号输出：4个标准DMX512输出端口，1024个DMX通道。 信号源控制方式：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，Artnet网络信号传输功能。 2、操作界面：支持中英文菜单显示，内置调光旋钮，可调节LCD显示屏背光亮度。 3、系统运行：10根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容，支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。内置图形轨迹发生器，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。可同时运行图形数量10个，每个场景可保存图形数量5个。支持数据拷贝与植入，同类控台数据可共享。 4、储存容量：可储存60个重演场景。储存多步场景和单步场景，每个多步场景最多可储存600个单步，自定义参数调整。 | 1 | 台 |
| 1.2 | DMX信号分配器 | 1、路数要求：1路输入，8路输出。 2、信号源隔离：每路输入/输出带光电隔离，信号放大功能，不少于4路独立的光电隔离变压器供电设计 3、安装方式：直接安装在机柜内，设备尺寸需按标准机柜尺寸生产制作 4、面板设计：前端面板应有清晰的信号源指示灯，全部输入/输出口信号源插座采用后插式设计。 | 1 | 台 |
| 1.4 | 电源直通箱 | 1、电压输入：AC380V±10％,50Hz±5％。 2、路数：14路×3KW。 3、工作条件：适应环境温度：0℃～+45℃，相对湿度：+40%～+80% 。 4、安全保护：每路均单独供电及断路。 5、显示界面：操控面板有高清的数显LED屏，每相供电数据清晰可见。 | 1 | 台 |
| 2 | 灯具及效果设备 |  |  |  |
| 2.1 | 嵌入式LED COB PAR冷暖 | 光源：1颗100W（暖白3200K+冷白6500K） COB LED 2、光源寿命：50000小时 3、控制模式：自走，主从，DMX512 4、DMX接口：2×Rj45（输入和输出）或2×XLR（输入和输出） 5、调光：0-100%线性调光 6、频闪：频闪速度最快20次每秒 7、IP防护等级：IP20 8、表面材质：防火ABS塑料 9、特点：0-100%线性调光，温度控制，有效降低工作噪音，延长风机使用寿命和光源使用寿命。 10、可配合天花嵌扣嵌入式安装于天花板，投光角度可调（垂直0-85°）。 | 13 | 只 |
| 2.2 | 嵌入式LED面板会议灯 | 1、灯珠数量：432颗×0.5W光源芯片 2、色温：3200K 3、翻转角度技术：采用平滑线性电动制齿轮式灯具翻转调节结构设计，确保翻转过程中，光影无跳动，卡顿，翻转角度0～65°区间。 4、照度：不低于600Lux/3米（光照距离） 5、显色指数：Ra>90。 6、信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输。 7、噪音指标：无噪音、无风机设计 8、★生产标准：符合GB7000.1-2015/GB7000.217-2008灯具生产工艺国家标准。符合GB/T 17625.1-2012/GB/T 17743-2007电气照明电磁兼容国家标准。（提供权威第三方检测机构出具的产品抽检合格检测报告复印件）。 | 24 | 只 |
| 2.3 | 天花嵌扣 | 配套 | 1 | 批 |
| 2.4 | 保险绳 | 配套 | 1 | 批 |
| 3 | 工程辅材 |  |  |  |
| 3.1 | 电源线、信号线及管材 | 国标配套 | 1 | 批 |
| 三、 | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ▲像素间距≤1.83mm。 2．像素构成：SMD表贴三合一LED黑灯。 3．显示屏宽不小于5.12米，高不小于2.4米，面积不小于12.29平方米，分辨率不低于2784点×1305点，偏差范围不超过±3％。 4．箱体结构：压铸铝，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；单元箱体重量≤8Kg；箱体最厚处不超过60mm。 5．禁止模组磁吸钢结构或模组托架安装方式；采用原厂整机出厂方式供货安装。（提供权威第三方检测机构出具的整机出厂的检测报告复印件） 显示屏最高对比度≥10000:1。 7．为适应室内长期观看，显示屏校正后亮度或白平衡亮度≥800nit（0-100%无级可调）。 8．显示屏亮度均匀性≥98%,色度均匀性：±0.002Cx,Cy 之内。 9．灰度等级（bit）：≥16；支持低亮高灰，100%亮度时，16bit；20%亮度时，14bit。 10．色温1000-13000K 可调，调节步长100K。 11．刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hz。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 12．水平视角≥170°；垂直视角≥170°。 13．平均故障间隔时间（MTBF）：≥100000h，平均故障修复时间（MTTR）：≤5分钟。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 14．电源采用带PFC功能的，功率因数≥0.95，转换效率达到86%及以上。 15．★峰值功耗：≤480W/㎡，平均功耗：≤160W/㎡。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 16．支持模组、电源、接收卡前维护\后维护，并支持落地、壁挂、箱体直接吊装、背条安装，满足不同的安装环境需要。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 17．箱体背部简易提手设计，方便箱体安装、维护；自带测试按钮，可实现无连线快速测试；支持自然散热、无风扇、无孔、防尘静音设计。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 18．显示屏带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 19．支持软硬件调节亮暗线功能，支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 20．显示屏具备防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好；支持对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 21．支持逐点校正及数据存储，具有模块级亮度、色度校正功能，校正数据可保存及回读； 22．屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式。 23．★可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 24．具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 25．支持分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 26．产品盐雾试验符合盐雾10级要求。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 27．产品通过防火测试：满足BS476-7表面燃烧测试1级标准；PCB焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，PCB满足V-0阻燃等级要求。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 28．★燃烧烟气毒性指数满足BS6853测试R值≤1；抗震等级满足8级要求；运行12小时后，屏体温度升高不超过20℃。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 29．满足基于GB 9254-2008标准的CLASS B级电磁兼容特性要求。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 30．★产品防尘性能满足IP6X防护等级要求，防水性能满足IPX3防护等级要求。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 31．中标后提供原厂质保函。 | 12.29 | 平米 |
| 2 | LED显示屏处理器 | 具有完备的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放。 支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 （提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2.支持快捷配屏和高级配屏功能。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件）  3.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件）  4.视频输出支持6个千兆网口输出，最大带载高达 390 万像素，最宽支持4096，最高4096。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件）   6.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件）  7.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 10.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。（需提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 11.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升 12.液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度 13.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 14.自定义菜单键，短按启用已设定的功能，支持通过中控设备进行统一控制，（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 15.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 16.为保证产品的安全稳定运行，所投标产品需要通过安全实验检测（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） 17.为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测。（提供权威第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 1 | 台 |
| 3 | LED显示屏专用配电箱 | 1、进线380v，三相五线制供电，3路220V输出 2、检修插座（插座前带漏电保护开关）保护使用人员安全。 3、常带电应急空开1个，突发应急故障，应急供电。 4、手动时在电箱门板上按钮开关 5、自动时电脑远程开关显示屏电源 6、配电箱，有电源指示灯，独立用电回路有电源指示灯。 7、配电箱，设置二次回路保护保险管装置，二次线路出线断路保护。 8、配电箱箱体设置散热百叶窗，百叶窗有防尘网，防止蚊虫进入。 9、提供国家强制3C证书复印件 10、提供权威第三方型式试验报告复印件。 | 1 | 台 |
| 4 | 屏体框架、包边 | 现场定制 | 12.29 | 平米 |
| 5 | 多媒体地插 | HDMI、网络接口 | 2 | 个 |
| 6 | 综合管线 | HDMI光纤线、网线、电源线、PVC管材等安装附件 | 1 | 项 |
| 7 | 无线同屏器 | 操作系统支持： Windows 7/8.1/10及以上版本，兼容32和64位 MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上版本 兼容MAC OS及IOS的AirPlay功能 支持IOS9/IOS10及以上，通过AirPlay功能上屏 Android 5.0和更高版本(需安装APP) 2、视频输出： 输出接口：HDMI×1；VGA×1 输出画面比例与电脑画面比例相同 支持HDMI和VGA同时输出 输出不同的分辨率 3、视频输出分辨率： 800x600、1024x768、1280x720、1280x800、1280x1024、1366x768、1440x900、1600x1200、1680x1050、1920x1080、1920x1200系统支持自适应分辨率 4、音频输出： HDMI音频输出、3.5音频接口输出 | 1 | 套 |
| 8 | HDMI双绞线传输器 | 有效传输距离不低于60米 | 2 | 对 |

| 多功能厅 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一 | 舞台机械系统 |  |  |  |
| 1 | 舞台机械台上设备 |  |  |  |
| 1.1 | 对开幕机 | 对开大幕机 电机功率:750W 对开速度:0.3m/s 载重:幕布及设备重量；具有延时过流电路保护 | 2 | 台 |
| 1.2 | 轨道及吊支架 | 现场制作 | 2 | 套 |
| 1.3 | 限位保护 | 限位及断火装置 | 4 | 只 |
| 1.4 | 滑轮 | 防跳轮，采用滚动轴承支承,有防止钢丝绳脱槽的保护装置 | 2 | 套 |
| 1.5 | 滑车挂钩 | GG-70,无噪音尼龙挂钩 | 144 | 只 |
| 1.6 | 滑车 | 撞车 金属定制 | 2 | 只 |
| 1.7 | 钢丝绳 | θ3.2国标 | 200 | 米 |
| 1.8 | 幕布吊杆 | θ50幕布杆体，紧固件，现场定制 | 3 | 道 |
| 1.9 | 灯光吊杆 | θ50复式灯光杆体，紧固件，现场定制 | 6 | 道 |
| 1.10 | 侧光排架 | θ50日字形侧光排架杆体，紧固件，现场定制 | 2 | 道 |
| 1.11 | 控制系统 | 控制大幕的开、闭、停止； 相序保护，急停、电锁等。 | 1 | 套 |
| 1.12 | 舞台栅顶 | 现场制作，设备吊挂承载平台主材为国标主梁12号槽钢、次梁10#槽钢、8#槽钢吊筋等。 | 1 | 项 |
| 1.13 | 钢丝绳 | 航空钢丝绳 | 500 | 米 |
| 1.14 | 电源线 | RVV3*2.5国标 | 120 | 米 |
| 1.15 | 信号线 | RVV3*0.75国标 | 120 | 米 |
| 1.16 | 桥架 | 100*50国标 | 60 | 米 |
| 1.17 | 辅材 | 小五金，紧固件，油漆等辅助材料 | 1 | 批 |
| 2 | 幕布 |  |  |  |
| 2.1 | 玫红色会标幕 | 18m×1m×3:1×1 (宽×高×折比×块) | 54 | 平方米 |
| 2.2 | 衬里 | 18m×1m×1:1×1 (宽×高×折比×块) | 18 | 平方米 |
| 2.3 | 玫红色大幕 | 11m×4.7m×3:1×2 (宽×高×折比×块) | 310.2 | 平方米 |
| 2.4 | 衬里 | 11m×4.7m×1:1×2 (宽×高×折比×块) | 103.4 | 平方米 |
| 2.5 | 墨绿色檐幕 | 18m×1.2m×3:1×2 (宽×高×折比×块) | 129.6 | 平方米 |
| 2.6 | 衬里 | 18m×1.2m×1:1×2 (宽×高×折比×块) | 43.2 | 平方米 |
| 2.7 | 墨绿色侧条幕 | 3m×4.7m×3:1×4 (宽×高×折比×块) | 169.2 | 平方米 |
| 2.8 | 衬里 | 3m×4.7m×1:1×4 (宽×高×折比×块) | 56.4 | 平方米 |
| 2.9 | 蓝色底幕 | 11m×4.7m×3:1×2 (宽×高×折比×块) | 310.2 | 平方米 |
| 2.10 | 衬里 | 11m×4.7m×1:1×2 (宽×高×折比×块) | 103.4 | 平方米 |
| 二 | 舞台扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 扬声器、功放系统 |  |  |  |
| 1.1 | 线阵列全频扬声器 | 1、频率范围：60Hz-20kHz 2、灵敏度：95dB 2、频率响应：80Hz-20kHz 3、标称阻抗：8Ω 4、覆盖范围 (H*V)：90°-100°x 10°-15° ； 5、额定功率：800W 6、最大声压级 ：129dB | 6 | 只 |
| 1.2 | 线阵列超低音扬声器 | 1、18"反射式超低音扬声器 2、频率范围：31Hz-220Hz 3、频率响应：35Hz-220Hz 4、额定功率： 800W 5、最大声压级：130dB 6、灵敏度：95dB | 2 | 只 |
| 1.3 | 超低频扬声器 | 1、双18"反射式超低音音箱； 2、频率范围：30Hz-150Hz；频率响应：49Hz-120H 3、阻抗：4Ω 4、灵敏度：98dB SPL(1w/1m)； 5、最大声压级：133dB@1m(peak)； 6、额定功率：1200W | 2 | 只 |
| 1.4 | 流动返听扬声器 | 1、系统类型：12”两分频舞台返听 2、频率范围（-10 dB）：60 Hz – 16 kHz 3、频率响应（±3dB）：70 Hz – 12 kHz 4、灵敏度（1w@1m）：98 dB 5、额定阻抗：8 Ω 6、额定功率:250 W 7、峰值功率:1000 W 8、最大声压级：128 dB 9、额定覆盖角：80° × 50° | 4 | 只 |
| 1.5 | 后场补声扬声器 | 1、由12个高音单元，4个4英寸低音单元组成的同轴线阵列 2、频率响应(-10dB) : 65Hz-20kHz 3、灵敏度(SPL @1m) : 99dB 4、额定功率 : 500W 5、最大声压级 : 126dB(峰值132dB) | 4 | 只 |
| 1.6 | 台唇扬声器 | 1、频率范围（±10dB）：45Hz - 20kHz 2、频响范围（±3dB）： 62Hz - 16kHz 3、额定功率：120W 4、最大输入电压27.5V RMS（2hrs），55.0V峰值 5、最大声压级112dB（118dB峰值） 6、灵敏度（1W/1m）：91dB | 2 | 只 |
| 1.7 | 线阵列全频扬声器数字功放 | 1、具备强大的DSP处理功能，具备数字网络监控、远程监控功能、均衡、压限、延时、噪声门、高低通滤波、程序预设、温度检测等 2、功率：立体声4Ω-2000W，立体声8Ω-1100W； 3、总谐波失真（THD）：1% 4、阻尼系数：>500； 5、信噪比：103dB 6、串扰：＞70dB/20Hz-1KHz 7、频率响应：20Hz-20kHz ﹢0/﹣1dB ； | 3 | 台 |
| 1.8 | 线阵列超低音扬声器数字功放 | 1、具备强大的DSP处理功能，具备数字网络监控、远程监控功能、均衡、压限、延时、噪声门、高低通滤波、程序预设、温度检测等 2、功率：立体声4Ω-2000W，立体声8Ω-1100W； 3、总谐波失真（THD）：1% 4、阻尼系数：>500； 5、信噪比：103dB 6、串扰：＞70dB/20Hz-1KHz 7、频率响应：20Hz-20kHz ﹢0/﹣1dB ； | 1 | 台 |
| 1.9 | 超低频扬声器数字功放 | 1、具备强大的DSP处理功能，具备数字网络监控、远程监控功能、均衡、压限、延时、噪声门、高低通滤波、程序预设、温度检测等 2、功率：立体声4Ω-2000W，立体声8Ω-1100W； 3、总谐波失真（THD）：1% 4、阻尼系数：>500； 5、信噪比：103dB 6、串扰：＞70dB/20Hz-1KHz 7、频率响应：20Hz-20kHz ﹢0/﹣1dB ； | 1 | 台 |
| 1.10 | 流动返听扬声器数字功放 | 1、具备强大的DSP处理功能，具备数字网络监控、远程监控功能、均衡、压限、延时、噪声门、高低通滤波、程序预设、温度检测等 2、功率：立体声4Ω-800W，立体声8Ω-450W 3、总谐波失真（THD）：1% 4、阻尼系数：>500； 5、信噪比：100dB 6、串扰：＞70dB/20Hz-1KHz 7、频率响应：20Hz-20kHz ﹢0/﹣1dB ； | 2 | 台 |
| 1.11 | 后场补声扬声器数字功放 | 1、具备强大的DSP处理功能，具备数字网络监控、远程监控功能、均衡、压限、延时、噪声门、高低通滤波、程序预设、温度检测等 2、功率：立体声2Ω-1275W，立体声4Ω-1100W，立体声8Ω-650W 3、总谐波失真（THD）：1% 4、阻尼系数：>500； 5、信噪比：103dB 6、串扰：＞70dB/20Hz-1KHz 7、频率响应：20Hz-20kHz ﹢0/﹣1dB ； | 2 | 台 |
| 1.12 | 台唇扬声器数字功放 | 1、具备强大的DSP处理功能，具备数字网络监控、远程监控功能、均衡、压限、延时、噪声门、高低通滤波、程序预设、温度检测等 2、功率：立体声4Ω-400W，立体声8Ω-240W； 3、总谐波失真（THD）：1% 4、阻尼系数：>500； 5、信噪比：100dB 6、串扰：＞70dB/20Hz-1KHz 7、频率响应：20Hz-20kHz ﹢0/﹣1dB ； | 1 | 台 |
| 1.13 | 控制室监听音箱 | 1、有源监听 2、6.5"低频单元 | 1 | 只 |
| 2 | 数字调音台及周边系统 |  |  |  |
| 2.1 | 调音台 | 1、24路单声道数字调音台； 2、14条辅助输出母线、4条矩阵输出母线，4个机架式效果器； 3、推子变色功能； 4、自由分配的推子层； 5、一键混音功能，快速混音； 6、专业的效果器，独立的效果母线，方便快捷的Tap速度按键； 7、彩色触摸屏，参数调整LCD屏实时同步功能，方便直观； 9、每一路母线均具有图式GEQ； 10、USB存储与快照功能； 11、4个哑音编组，2个立体声输入，AES数字信号输入输出功能； 12、具备REMOTE远程终端调节控制功能； 13、频率响应： +/-1.5dB, 20Hz-20kHz； 14、总谐波失真（T.H.D）:话筒灵敏度 -30dBu < 0.01% @ 1kHz 15、AD/DA转换：24 bit；DSP精度：40-bit 浮点； 16、输入/输出电平：话筒输入：+22dBu 最大；线路输入：+22dBu最大；混音输出：+21.5dBu 最大； 17、输入/输出阻抗：话筒输入：3kΩ,线路输入：10kΩ,AES输入/输出：110Ω，输出阻抗： 150Ω (平衡), 75Ω (非平衡)； | 1 | 台 |
| 2.3 | 数字音频处理器 | 1、3进6出数字音频处理器，2路输入可切换为模拟或数字输入； 2、输入包含31段图示均衡，8段参数均衡器，自动增益控制，自动反馈抑制器，延时，压缩，噪声门，次谐波合成器等数字处理功能； 3、输出包含分频器，延时，限幅器，8段PEQ，自动均衡，自动增益控制，噪声门，次谐波合成器，压缩等数字处理功能； 4、内置粉红噪声发生器和实时频谱分析仪； 5、 A/D转换系统，提供更宽的动态范围； 6、傻瓜式向导设置功能，简单快捷设置系统； 自动调校房间均衡； 7、25种工厂预设，50种用户预设；内含多种音箱、功放预设程序； 8、可通过移动终端电脑、平板手机实现远程操控功能； AD/DA：24bit；48kHz或96kHz，32bit浮点处理能力； 9、AD动态范围：+117dBu （A计权）；DA动态范围：116dBu（A计权）； 10、输入阻抗：>30kΩ；输出阻抗：120Ω； 11、最大输入电平：>+28dbu;最大输出电平：+22dBu； 12、THD+N：0.0025%（典型值）； 13、频率响应：20Hz--20kHz（+0dBu/﹣0.5dBu）； | 2 | 台 |
| 3 | 话筒 |  |  |  |
| 3.1 | 无线手持话筒 | 手持式发射机: 1、集成话筒振膜设计，配备Beta58A或同等级咪芯。 2、-10 dB增益衰减 半机架接收机: 1、一键式频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） 3、XLR输出接口 4、微处理器控制的内部天线分集 5、双色音频状态LED指示灯 6、可调节的输出电平 7、可拆卸天线 8、显示详细射频和音频计量 | 4 | 套 |
| 3.2 | 无线头戴话筒 | 1、传感器类型: 电容 2、拾音模式: 心形 3、频率响应自: 40 Hz 4、频率响应至: 20 KHz 5、灵敏度 (dBV/Pa): -59 dBV/Pa 6、输出阻抗: 2400 Ω@ 1 kHz 7、信噪比: 55 dB@ 1 kHz 8、声压级: 153.0 dB 1000 Ω 负载, @ 1% THD 9、动态范围: 114.0 dB@ 1 kHz, 1000 Ω 负载 等效输出噪音: 39 dB 典型值，A加权 10、电源要求: +5 VDC（额定），10 V（直流偏压） | 6 | 套 |
| 3.3 | 天线分配放大器 | 1、五路射频信号输出 2、支持无线接收机 3、前置式天线安装件 4、架置式安装件 5、4个用于接收机的直流馈电端（15V，2.5A） 6、用于天线偏置的直流输出端（12V，300mA） | 3 | 台 |
| 3.4 | 有源天线 | 1、有源指向性天线； 2、低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失 3、可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上 4、四档位增益选择开关 5、接头类型: BNC, 插孔 6、阻抗: 50 Ω 7、电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA 8、接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度 9、三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm 10、天线增益 (在轴): 7.5 dBi 11、信号增益 ±1 dB: 12、可切换+12 dB, +6 dB， 0 dB, -6 dB | 2 | 个 |
| 3.5 | 合唱电容话筒 | 1、拥有平直的频率响应曲线，能够精确再现声源，也能够通过低音衰减开关塑造理想的声音。 2、0dB/10bB可锁式衰减开关为高音量声源扩音提供更多灵活性，且心形指向性隔离主要声源，同时有效降低手持噪音。 | 5 | 支 |
| 3.6 | 乐器拾音话筒 | 1、产品类型 有线 2、指向特征 心形单指向 3、收音头 动圈式 4、灵敏度 -56 dBV/Pa 5、频率范围 70-15000Hz 6、阻抗 310欧姆 7、接口 三针专业音频接头(XLR 型公接头) 8、开关：内置On/Off 开关 | 5 | 支 |
| 3.7 | 鹅颈会议话筒 | 1、传感器类型: 电容 2、拾音模式: 超心形 3、频率响应自: 50 Hz 4、频率响应至: 17 KHz 5、灵敏度 (dBV/Pa): -32.5 dBV/Pa dBV/Pa 6、等效自噪:28.0 dB(A) | 4 | 套 |
| 3.8 | 话筒混音器 | 1）：带十通道平衡输入，可连接麦克风输入。 2）：内置48V幻象电源，后面板带总幻象开关，带打开机壳可控制独立每通道48V幻象电源开关，方便连接各种麦克风。 3）：具有高、低音调节和增益调整功能。 4）：每输入通道带自动声控门，声音闸门动作电平通过MANU调整，自动开启只有信号输入声道。 5）：自动压限器功能：本机带自动自动压限器，通过COMPRESS调整总输出电平。在多话筒同时使用时， 可防止因整体系统的增益上升，而产生回授。 6）：反馈抑制功能：内置数字移频器，移频数5HZ，保真度高，反馈抑制效果好，通过控制“SHIFT/BYPASS”切换。 7）：内置微电脑，可通过前面板的DIP开关设置任意优先功能，优先数量不限；当DIP全部于OFF时，为自由发言模式，10路话筒可任意发言；当某位DIP设置为ON时，当该话筒启动时，其他话筒发言电平自动衰减-10DB。电脑软件可实现自由发言、顺序发言、指定发言等模式。 8）：最多可以串接10台，组成100支麦克风会议系统。 9）：另设一组辅助输入，可用于背景音乐输入 10）：带平衡输出和一组辅助输出等。 | 1 | 台 |
| 3.9 | 话筒支架 | 立式支架，长杆 | 10 | 个 |
| 4 | 工程辅材 |  |  |  |
| 4.1 | 电源时序器 | 1、最大输入电流：30A 2、单路最大输出电流：16A 3、辅助电源输出：前面板提供1路USB接口5V辅助电源输出，5V辅助电源较大输出0.5A 4、工作电压：95V-240V 5、输出电源插座：后面板8个受控16A万用插座，前面板2个直通16A万用插座 6、插座标准：兼容国标6A、10A、16A，英标13A、美标15A、欧标G/M插头 | 3 | 台 |
| 4.2 | 线阵列专用吊架 | 配套线阵使用 | 2 | 只 |
| 4.3 | 线材及音频接插件 | 音箱线2.5平方1100米、4平方250米，话筒线600米及卡侬头、扬声器插头等安装附件 | 1 | 批 |
| 4.4 | 机柜 | 42U标准机柜 | 1 | 台 |
| 4.5 | 操作台 | 4联操作台 | 1 | 个 |
| 4.6 | 话筒地插 | 双卡农地插 | 6 | 个 |
| 4.7 | 返听音箱地插 | 扬声器接口地插 | 4 | 个 |
| 4.8 | 桥架、管路等辅材 | 桥架100米及配套管材 | 1 | 批 |
| 三、 | 舞台灯光系统 |  |  |  |
| 1 | 灯光控制设备 |  |  |  |
| 1.1 | 综合灯光控制台 | 1、处理器：酷睿双核处理器，128G 固态硬盘，4G 内存。 2、信号输出：8个标准DMX512输出端口，4096个DMX通道。 3、信号源控制方式：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，支持wi-fi接入，可使用Ipod Touch 和iphone等无线控灯，移动设备远程控制灯具，支持MIDI时间码声光同步功能，支持视频，可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放。支持Artnet网络功能。 4、操作界面：支持中文菜单显示，内置多国语言，内置一个15.6 寸高分辩率宽屏触摸屏，支持涂鸦式手写命名功能。 5、系统运行：10个宏功能按键，可编辑任何程序，20 个重放推杆，支持1000 个虚拟程序重放，具有属性控制窗口, 强大的CMY/RGB调色板功能；具有单独的总控推杆和按键，内置像素映射及内置图形发生器，支持CITP协议，可在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图；可预览服务器或数字灯的内置素材；支持数据拷贝与植入。 6、储存容量：可内置数千种灯库，具有灯库现场编辑功能，内置可视化舞台模拟软件，自定义参数调整。 7、断电保护：需内置不间断UPS电源，防止意外断电，数据丢失。 | 1 | 台 |
| 1.2 | DMX信号分配器 | 1、路数要求：1路输入，8路输出。 2、信号源隔离：每路输入/输出带光电隔离，信号放大功能，不少于4路独立的光电隔离变压器供电设计 3、安装方式：直接安装在机柜内，设备尺寸需按标准机柜尺寸生产制作 4、面板设计：前端面板应有清晰的信号源指示灯，全部输入/输出口信号源插座采用后插式设计。 | 5 | 台 |
| 1.3 | 电源直通柜 | 1、输入额定电流：犀牛插400A供电 2、设有三相独立液晶电流、电压监测表和A B C三相指灯指示 0～250V电压显示表 3、额定功率 : 52路×3KW，每个回路最大输出功率可达4KW，每路输出带指示灯指示 4、 产品外观简洁大方，采用双层内六角纹防火防震板材国际标准机柜，超静音轮设计，内置LED夜视照明系统。 | 1 | 台 |
| 2 | 灯具及效果设备 |  |  |  |
| 2.1 | LED成像灯 | 1、灯珠数量：单颗200W集成COB进口光源芯片 2、透镜角度：19° 3、色温：3200K 4、角度调节：采用制齿轮式手动角度调节结构设计，校调角度过程中，无需借用任何辅助工具便能快速安装紧固完成。 5、照度：不低于1600Lux/10米（光照距离），可实现光圈放大缩少功能。 6、显色指数：Ra>95。 7、调光精度：65000级高频率16位调光，调光柔和无抖动。 8、灯具连接线：强电连接线采用国标三芯手拉手式连接线方式，整灯安全接地，电源线外露长度不低于2米。 9、信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输、电子调光旋钮信号传输。 10、噪音指标：散热结构需采用静音型风机设计，整机风噪值输出不得高于40db(1米内测量），确保演娱期间，不受灯具噪音影响。 11、外壳材质：外壳机箱选用工业级阻燃性复合材料+压铸铝材质材料压铸成形，遇明火无法燃烧。 15、★生产标准：符合GB7000.1-2015/GB7000.217-2008灯具生产工艺国家标准。符合GB/T17625.1-2012/GB/T 17743-2007电气照明电磁兼容国家标准。（提供权威第三方检测报告复印件）。 | 16 | 只 |
| 2.2 | LED PAR灯 | 1、灯珠数量：≥61颗×3W（R21、G14、B14、W12） 2、透镜角度：25° 3、色温可调区间：3200K～6500K。 4、通道：4/8通道切换 5、显色指数：Ra>90。 6、灯具强电连接线：采用带地线国标三芯护套阻燃电缆，整灯强电部份完全接地，外露手拉手连接电源线长度不低于1.2米。 7、信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输。 8、噪音：整灯噪音低于35db（1米距离内测量）；具备智能风控控制系统，可依灯具的使用情况，自动识别灯具当前使用情况调整风力输出，高效降温降噪，减少噪音污染。 9、产品工艺：外壳机箱选用高密度压铸铝材质材料加工压铸成形，整灯重量不轻于4.5KG，机箱外壳需有明显的品牌LOGO铸印。 10、★生产标准：符合GB7000.1-2015/GB7000.217-2008灯具生产工艺国家标准。符合GB/T 17625.1-2012/GB/T 17743-2007电气照明电磁兼容国家标准。（提供权威第三方检测报告复印件）。 | 84 | 只 |
| 2.3 | 多功能LED PAR灯 | 1、灯珠数量：≥96颗×3W（48颗RGBW四合一灯珠、48颗暖白灯珠） 2、透镜角度：RGBW（25°）、A（45°）。 3、色温可调区间：3200K～6500K。 4、通道：6/10通道切换 5、显色指数：Ra>90。 6、灯具强电连接线：采用带地线国标三芯护套阻燃电缆，整灯强电部份完全接地，外露手拉手连接电源线长度不低于1米。 7、信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输。 8、噪音：整灯噪音低于35db（1米距离内测量）；具备智能风控控制系统，可依灯具的使用情况，自动识别灯具当前使用情况调整风力输出，高效降温降噪，减少噪音污染。用于会议活动，可智能切换成全静音模式。 9、产品工艺：外壳机箱选用高密度压铸铝材质材料加工压铸成形，机箱外壳需有明显的品牌LOGO铸印。 10、★生产标准：符合GB7000.1-2015/GB7000.217-2008灯具生产工艺国家标准。符合GB/T 17625.1-2012/GB/T 17743-2007电气照明电磁兼容国家标准。（提供权威第三方检测报告复印件）。 | 18 | 只 |
| 2.4 | LED会议平板灯 | 1、灯珠数量：432颗×0.5W贴片光源 2、色温：3200K 3、照度：不低于398Lux/3米（光照距离） 4、显色指数：Ra>80。 5、信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输。 6、噪音指标：无噪音、无风机设计 7、外壳材质：外壳机箱选用铝型材质材料加工压铸成形+挡光叶设计 8、★生产标准：符合GB7000.1-2015/GB7000.217-2008灯具生产工艺国家标准。符合GB/T 17625.1-2012/GB/T 17743-2007电气照明电磁兼容国家标准。（提供权威第三方检测报告复印件）。 | 18 | 只 |
| 2.5 | 380W摇头图案染色三合一灯 | 1、光源：原装OSRAM或PHILIPS光源，功率≥371W 。 2、节能降噪：灯具需具备智能风控控制及功率减耗设计。当灯具处于闭光无工作状态，灯具自动智能识别进入功率减半节能状态，风噪污染降低。通道：17/24通道切换 信号传输：同时兼备支持Remote Device Management信号传输，DMX512信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输。 3、显示操作界面：内置中英文切换模式，双输入（按键+触摸）LCD液晶显示屏，吊挂感应装置，可智能识别灯具安装方式，调整显示界面内容。 4、内屏保护：灯具设置有一健恢复出厂状态健，设置有屏保密码锁功能，对于用户自定义设置的内容，需有密码授权才能操作。 5、信号输出：双国标输出设计，可同时满足三芯/五芯信号输出连接 6、效果盘：1个固定图案盘，14个固定图案+白光，1个旋转图案盘，9个可选特效图案+白光，1个颜色盘，13色+白光。 7、棱镜功能：8+16双棱镜组合，棱镜可线性对焦放大与缩少，清晰度可调，可营制波光粼粼的水波纹效果、亦可塑造熊熊燃烧的烈火。 8、功能要求：同时具备图案线性放大功能（5°～50°），光束线性缩放功能（2°～15°），染色铺光渲染功能（8°～52°）。 9、外壳材质：灯具外壳需采用工业级耐高温防火型工程塑料，明火状态下，无法引燃。 10、内保系统：灯具需设计有防炸泡智能检测系统，当散热风机出现故障时，灯具会自动发出警示，并在无人处理的状态下60S内，自动灭泡，防止灯泡因高温而炸泡，引起次生危害。 11、★生产标准：符合GB7000.1-2015/GB7000.217-2008灯具生产工艺国家标准。符合GB/T 17625.1-2012/GB/T 17743-2007电气照明电磁兼容国家标准。（提供权威第三方检测报告复印件）。 | 21 | 台 |
| 2.6 | 290W 摇头光束灯 | 1、光源：原装OSRAM或PHILIPS光源，功率≥281W 。 2、节能降噪：灯具需具备智能风控控制及功率减耗设计。当灯具处于闭光无工作状态，灯具自动智能识别进入功率减半节能状态，风噪污染降低。 3、信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输 4、显示操作界面：内置中英文切换模式，LCD液晶显示屏，吊挂感应装置，可智能识别灯具安装方式，调整显示界面内容。 5、通道：17/21通道切换 6、信号输出：双国标信号输出设计，可同时满足三芯/五芯信号输出连接 7、效果盘：1个固定图案盘，14个固定图案+白光，1个颜色盘，14色+白光。 8、特效盘：1个七彩颜色盘，15+25+35蜂窝棱镜组合+8棱镜双棱镜组合。光束角度：2.5° 9、雾化：0%～100%均匀雾化 10、调焦：0%～100%电子线性调焦 11、外壳材质：灯具外壳需采用工业级耐高温防火型工程塑料，明火状态下，无法引燃。 12、内保系统：灯具需设计有防炸泡智能检测系统，当散热风机出现故障时，灯具会自动发出警示，并在无人处理的状态下60S内，自动灭泡，防止灯泡因高温而炸泡，引起次生危害。 13、★生产标准：符合GB7000.1-2015/GB7000.217-2008灯具生产工艺国家标准。符合GB/T 17625.1-2012/GB/T 17743-2007电气照明电磁兼容国家标准。（提供权威第三方检测报告复印件）。 | 22 | 台 |
| 2.7 | 追光灯 | 光源：原装350W phoenix专业泡 2、色温区间可调：3200K～7500K 3、变焦轨道设计：光圈变焦放大与缩放采用轨道手动推拉设计，变焦角度区间：1°～8°。 4、显色指数：Ra>90。 5、信号传输：同时兼备DMX512信号传输、人工智能设定信号传输。 6、颜色：5色+白光 7、调焦：电子线性调焦放大与缩少 8、★生产标准：符合GB7000.1-2015/GB7000.217-2008灯具生产工艺国家标准。符合GB/T 17625.1-2012/GB/T 17743-2007电气照明电磁兼容国家标准。（提供权威第三方检测报告复印件）。 | 1 | 台 |
| 2.8 | 双雾化薄雾烟机 | 1、功率：600W 2、输出量：3000cuft/min 3、预热方式：无需预热，开机即用 4、最大油桶容量：3.6升 5、耗油量：25小时/升 6、控制方式：DMX512，遥控、手控、LCD定时控制器， 7、保护设计：无油保护提醒功能，喷口仓门关闭时机器自动停止工作功能 | 2 | 台 |
| 2.9 | 泡泡机 | 1、保险丝：2A 2、最大油桶容积：1.5L 3、电机：AC220V/45rpm 4、控制方式：DMX512、遥控，手动 5、DMX通道：2个DMX通道 6、通过DMX系统可调节风扇的风力大小，从而改变泡泡的飘动距离； 7、灵活多变的风扇角度调节，改变泡泡的飘动方向； 8、科学合理的液位槽结构，泡泡液的使用率更高； 9、不锈钢板材的液位槽，解决泡泡机的易生锈、易老化问题； 10、内置DMX拨码开关，操作人员任意搭配DMX系统； 11、内置超强信号接收模块，遥控距离更远。 | 2 | 台 |
| 2.10 | 双雾化薄雾烟油 | 1、规格：6 瓶/箱，1 L/瓶。 2、配用机型：双雾化薄雾烟机及任何采用空气压缩技术实现雾化的机型。 3、特点：烟色纯白、无味、飘浮空中犹如晨雾,雾效持久,相应单位空间内可在空中飘浮10分钟左右。 | 2 | 箱 |
| 2.11 | 泡泡油 | 1、规格：4 桶/箱，5 L/桶。 2、配用机型：泡泡机。 3、特 点：无色、无味、无污染、无刺激、非燃性，空中停留持久、爆裂无残留、透光度及折射度高、色彩缤纷。 | 1 | 箱 |
| 2.12 | 灯钩 | 配套 | 1 | 批 |
| 2.13 | 保险绳 | 配套 | 1 | 批 |
| 3 | 工程辅材 |  |  |  |
| 3.1 | 电源线及信号线 | RVV3*2.5mm2电源线1500米，信号线1200米及配套附件 | 1 | 批 |
| 3.2 | 桥架等辅材 | 国标配套 | 1 | 批 |
| 四、 | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | LED背景显示屏 | ▲像素间距≤2.5mm。 2．像素构成：SMD表贴三合一LED黑灯。 3．显示屏高不小于3.84米，长不小于8.32米，面积不小于31.95平方米，分辨率不低于2816点×1344点，偏差范围不超过±3％。 4．箱体结构：压铸铝，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；单元箱体重量≤8Kg；箱体最厚处不超过60mm。 5．禁止模组磁吸钢结构或模组托架安装方式；采用原厂整机出厂方式供货安装。（提供权威第三方检测机构出具的整机出厂的检测报告复印件） 6．显示屏最高对比度≥10000:1。 7．显示屏校正后亮度或白平衡亮度≥800nit（0-100%无级可调）。 8．显示屏亮度均匀性≥98%,色度均匀性：±0.002Cx,Cy 之内。 9．灰度等级（bit）：≥16；支持低亮高灰，100%亮度时，16bit；20%亮度时，14bit。 10．色温1000-13000K 可调，调节步长100K。 11．刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hz。（提供权威第三方检测报告复印件） 12．水平视角≥170°；垂直视角≥170°。 13．平均故障间隔时间（MTBF）：≥100000h，平均故障修复时间（MTTR）：≤5分钟。（提供权威第三方检测报告复印件） 14．电源采用带PFC功能的，功率因数≥0.95，转换效率达到86%及以上。 15．★峰值功耗：≤360W/㎡，平均功耗：≤120W/㎡。（提供权威第三方检测报告复印件） 16．支持模组、电源、接收卡前维护\后维护，并支持落地、壁挂、箱体直接吊装、背条安装，满足不同的安装环境需要。（提供权威第三方检测报告复印件） 17．箱体背部简易提手设计，方便箱体安装、维护；自带测试按钮，可实现无连线快速测试；支持自然散热、无风扇、无孔、防尘静音设计。（提供权威第三方检测报告复印件） 18．显示屏带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。（提供权威第三方检测报告复印件） 19．支持软硬件调节亮暗线功能，支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能。（提供权威第三方检测报告复印件） 20．显示屏具备防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好；支持对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性。（提供权威第三方检测报告复印件） 21．支持逐点校正及数据存储，具有模块级亮度、色度校正功能，校正数据可保存及回读； 22．屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式。 23．★可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。（提供权威第三方检测报告复印件） 24．具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。（提供权威第三方检测报告复印件） 25．支持分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。（提供权威第三方检测报告复印件） 26．产品盐雾试验符合盐雾10级要求。（提供权威第三方检测报告复印件） 27．产品通过防火测试：满足BS476-7表面燃烧测试1级标准；PCB焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，PCB满足V-0阻燃等级要求。（提供权威第三方检测报告复印件） 28．★燃烧烟气毒性指数满足BS6853测试R值≤1；抗震等级满足8级要求；运行12小时后，屏体温度升高不超过20℃。（提供权威第三方检测报告复印件） 29．满足基于GB 9254-2008标准的CLASS B级电磁兼容特性要求。（提供权威第三方检测报告复印件） 30．★产品防尘性能满足IP6X防护等级要求，防水性能满足IPX3防护等级要求。（提供权威第三方检测报告复印件） 31．中标后提供原厂质保函。 | 31.95 | 平米 |
| 2 | LED背景显示屏处理器 | 1、拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2、多输出，大带载 3、支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。 4、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 5、支持个性化的画质缩放 6、支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放，多窗口显示 7、支持 5 窗口任意布局。 8、支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 9、支持智能控制软件进行操作控制。 10、支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。（提供权威第三方检测报告复印件） 11、支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 12、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节（提供权威第三方检测报告复印件） 13、支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。（提供权威第三方检测报告复印件） 14、无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节（提供权威第三方检测报告复印件） 15、无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放（提供权威第三方检测报告复印件） 16、支持持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。（提供权威第三方检测报告复印件） 17、液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度（提供权威第三方检测报告复印件） 18、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（提供权威第三方检测报告复印件） 19、为保证产品的安全稳定运行，所投标产品需要通过安全实验检测（提供权威第三方检测报告复印件） 20、为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测。（提供权威第三方检测报告复印件） | 1 | 台 |
| 3 | LED背景显示屏专用配电箱 | 1、进线380v，三相五线制供电，6路220v输出，延时一次上电，减少显示屏来电时对整个电网的冲击。 2、检修插座（插座前带漏电保护开关）保护使用人员安全。 3、常带电应急空开1个，突发应急故障，应急供电。 4、手动时在电箱门板上按钮开关 5、自动时电脑远程开关显示屏电源 6、配电箱，有电源指示灯，独立用电回路有电源指示灯。 7、配电箱，设置二次回路保护保险管装置，二次线路出线断路保护。 8、配电箱箱体设置散热百叶窗， 9、百叶窗有防尘网，防止蚊虫进入。 10、提供国家强制3C证书复印件 13、提供权威第三方型式试验报告复印件。 | 1 | 台 |
| 4 | 屏体框架、包边 | 现场定制 | 31.95 | 平米 |
| 5 | LED屏控制电脑 | 1、多硬件融合智控软件的一体化服务器，卧式特制机箱、钢化面板增强设备防潮、防腐、抗震及冲击性，双侧通风搭载铝板散热装置确保设备运行处于静音、常温状态，7×24小时的无故障稳定工作，适用于-45℃到65℃室内、室外工作场景。 2、设备都具备唯一的专属二维码，确保管理者对播放内容的安全保障，支持本地、局域网、广域网等各种安全管理模式，在管理者无法在现场情况下，可开启紧急管理模式，进行远程管理达到本地管理同等操作功能。 3、内置嵌入式中控主机,定制工业主板，采用四核处理器结构，4颗嵌入式高速多媒体处理器，双通道DDR3内存、固态硬盘及64位操作系统，启动、运行速度更快；硬盘防护功能，双链路加密，嵌入式安全防护装置锁住操作系统防止病毒破坏，重启后系统自动极速还原，系统更安全稳定。 4、智能式一键开关，输入工作电压210V/230V, 50/60Hz，电源输入处装置断路自熔断双备份保险管（高压、断路情况之下自动熔断，保护设备）及防浪涌装置双重保护模式。 5、设备多口USB端口可外连多种扩展外联，内置网络端口在控制多路信号输出， 1路220V/400W智能稳压电源管理端口，可对后端设备（功能、显示器、处理器、配电箱等）的综合供电进行多种智能管理，改变传统管理模式，实现简便管理需求。 6、自动解码功能：内置软件可对多种格式的（mp4/mov/wmv/avi/flv/rmvb等）进行自动解码导播，同步支持1路HDMI和1路VGA+Audio信号输出、支持1920*1080及3840*1080的高清输出及4K高清视频画面的流畅播放。 7、安全管理功能：本地播放需要进行安全密码认证（防止无操作权限人员进行节目误播），认证成功后才能播放节目，节目列表可进行自由组合（TXT、PPT、JPG、MP4等视频），节目做到无缝切换，对于节目停留时间自由设置。（提供功能截图） 8、智能开关功能：当设备通过本地或远程关闭电源按时，同步断开外设（处理器、功放、配电箱等）的供电系统，在安全省电同时延长外联设备的使用寿命；开启时同步开启这些外备，保证系统正常同步工作；操作时根据设置并自动推送开、关机执行信息给管理人员。（提供功能截图） 9、节目列表功能：节目列表会根据节目的类别进行自动归类，方便管理者查找、切换、播放；播放列表可由管理者自由重复组合、排序，适用于多种工作场景。 10、智能定时功能：根据播放管理要求，可分时段，多点位执行计划开、关整套设备任务（每星期/每天），同步发送设备运行信息及节目播放单给管理人员。（提供功能截图） 11、智能巡播功能：巡播节目时，如设备处于关机状态，则在巡播节目前一分钟设备自动开启，并在任务结束后自动关闭设备。如设备处于播放工作状态，巡播任务表自动插入播放，当巡播执行完毕后自动恢复到之前播放节目。（提供功能截图） 12、场景互动功能：扫描设备专属二维码获得授权的智能设备，可调取或现拍（视频、照片）通过微信客户端直接上传至对应设备，成功后可对上传内容进行切换或直播；也可把内容进行编辑后上传，节目单名称可以根据需求进行自定义命名（方便管理者点播）。（提供功能截图） 13、实时监控功能：管理者可在智能设备网页或微信客户端实时查看对应授权设备的工作状态，如设备开、关机状态，当前节目播放列表，实时播放内容监控，加强管理者对设备稳定运行安全保障。（提供功能截图） 14、网络安全功能：管理员可对设备网卡进行自定义管理，出于特定环境网络安全考虑，在设备正常运行计划播放状态下，设置成网卡禁用使设备处于网络封闭状态；需要上传或更改播放内容时，设备权限管理员可通过客户端开启网卡进行操作，结束后同步封闭网络。（提供功能截图） 15、设备内置软件预置4路监控信号通道,可接入4路海康网络摄像头信号，智能设备通过微信客户端在任意时段可调取摄像头实现直播功能；也可在指定时间段插播摄像头直播功能实现定时直播功能。 | 1 | 台 |
| 6 | 多媒体地插 | HDMI、网络接口 | 2 | 个 |
| 7 | 综合管线 | HDMI线、网线、电源线等 | 1 | 项 |
| 8 | HDMI双绞线传输器 | 有效传输距离不低于60米 | 2 | 对 |
| 9 | LED条屏 | 13.984宽*0.456高 θ4.75双色单元板 | 6.38 | 平米 |
| 10 | LED条屏屏体框架、包边 | 现场定制 | 1 | 项 |
| 11 | LED条屏控制卡 | 1、控制范围 ： 双色256K 2、带载(单双色)：4096*128 2048*256 1024*512 3、存储容量：128MByte 4、适配范围：各种规格的单色，双基色LED显示屏 5、软件功能：集群管理/多区域显示/多语言版本 6、节目数量：支持128个节目，每个节目划分为16个区域 7、区域类型： 图文/ 字幕/动画/数字时钟/表盘/正负计时 8、边框显示：节目流水边框/区域流水边框 9、时钟显示：数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时 10、通讯接口：100M网络，USB ，RS232，RS485 12、亮度调节：16级亮度，支持定时调亮/手动调亮 13、远程开关：支持定时开关机/软件开关机 | 1 | 张 |

标项二：录播教室、电视台、电子借阅设备采购

采购内容清单

一、录播教室

1、系统参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互动录播一体机 | 1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机柜安装。要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统。 ★2.内置互动功能：兼容H.323主流互动协议，支持多台录播之间互动教学、教研应用。 3.内置跟踪功能：无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能。 4.内置音频处理功能：支持混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电功能。 5.视频采集：支持1080P@30高清采集和编码录制，支持4路1080P高清摄像机输入、2路1080P高清HDMI信号接入。 ★6.视频传输：高清摄像机采用3G-SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。支持PoC供电，实现高清摄像机视频信号、PoC供电信号和控制信号同传。 7.视频输出：支持3路HDMI输出，输出分辨率支持1080P@60，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。 8.视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 9.音频编码：采用AAC编码协议，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 10.视频存储：内置2T存储硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。 11.视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。 12.导播控制：支持2个USB2.0，支持U盘同步录制、视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作； 13.文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。 ▲14、要求和湖州市教育信息中心研课网平台可做对接，中标后客户可要求测试该功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 流媒体管理软件 | 1.整体设计：采用B/S架构设计，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。 2.跟踪管理：基于图像识别跟踪拍摄，支持多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。 3.硬盘管理：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 4.版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。 5.互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 6.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持“关键字”检索功能，通过录播账号、昵称快速查找到互动录播设备。 ★7.远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 8.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。提供上述功能软件界面截图。 | 1 | 套 |
| 3 | 流媒体直播软件 | 1.直播协议：支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。 2.推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 3.直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 4.直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。 5.平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 | 1 | 套 |
| 4 | 流媒体导播软件 | 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动是那种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 | 1 | 套 |
| 5 | 高清摄像机 | 硬件参数： 1. 视频输出接口：HDMI*1、SDI*1，同步输出图像 2. 传感器类型：CMOS、1/2.33英寸 3. 传感器像素：有效像素：800万 4. 变焦倍数：22倍光学变焦 5. 水平视场角：72° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6. 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s 7. 预置位数量：255 8. 网络接口：RJ45 9. 音频接口：Line In,3.5mm 10. 通讯接口：RS232、RS422 11. 编码技术：视频H.265/H.264，音频AAC 12.供电接口：DC12V，支持POC供电，1根SDI连接录播主机实现供电、控制、视频传输。 13. 提供产品无故障运行时间MTBF＞100000小时检测报告复印件。 软件参数： 1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 4 | 台 |
| 6 | 教师定位分析仪 | 硬件参数： 1）扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 接口控制：网络 9) 供电：PoE 软件参数： 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2）智能识别老师行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：教师在教坛区域走动时，切换教坛全景，当教师站立不动时切换到教师特写镜头。 3) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果； 4) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 1 | 套 |
| 7 | 学生定位分析仪 | 硬件参数： 1）扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 接口控制：网络 9) 供电：PoE 软件参数： 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2) 智能识别学生行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：学生起立回答问题时，先切换到学生全景，摄像机到位后再切换到学生特写。 3) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果； 4) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 5）图像分析定位仪应安装在天花板上或2.2米高度以上，避免学生破坏。 | 1 | 套 |
| 8 | 资源平台主机（可与校园电视台打通，共用） | ★1）硬件架构：软硬件一体嵌入式设计，主机出厂内置校园资源管理平台，无需进行复杂的手动安装，标准1U机架式设计，系统支持： Linux系统，存储容量：2TB SATA/内存 2GB/RJ45千兆网口/2个以上USB2.0接口/支持Rst设备一键复位功能。 2) 采用安全电压DC12V或DC24V供电，节能环保。 3) 支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 平台功能：（1）资源管理模块 1) 资源管理应用平台可任意对接所有录播教室，实现录播资源自动发布及录播教室直播收看。 2) 平台支持用户远程在线预约录播教室，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 3) 平台支持视频资源多维度分类查看，如按年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 4) 用户可灵活创建各种视频专辑。 5) 支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 6) 支持虚拟切片技术，教学视频自动划分知识点和教学环节并以列表形式展示，且不破坏视频原来的完整性。可根据学习进度对重点内容任意切换或循环播放。该功能应能同时支持PC、手机。提供功能界面截图，并加盖厂家公章或投标专用章。 7) 支持对手动上传的视频手动添加“知识点”和“教学环节”，并提供“知识点”和“教学环节”修改工具。 8) 提供精确搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 9) 平台支持一键置灰功能，恰当的肤色更能切合特殊日的氛围。 10) 支持视频强制播放，用户点击所有视频系统都可以强制播放指定视频，便于学校进行统一播放和管理。 （2）直播点播模块 1) 支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 2) 应支持教师对录制的视频上传相应的附件，支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时可查询并下载相关附件。 3) 提供视频点播转发分享功能，支持目前主流的二维码分享功能，支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 （3）微课模块 1) 支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课广场当中。 2) 微课视频支持按学段、学科进行归类查询。 3) 微课广场中的微课视频支持归类管理，支持按点击热度、最新更新置顶归类。支持视频点播与评论。 （4）移动APP应用服务 1) 提供自主研发的平台移动端APP，支持与校园资源管理平台对接，支持平台资源的点播、直播、专辑等功能。 2) 手机端平台APP支持IOS和Android系统，APP应通过相关标准审核，支持在AppStore、至少5个安卓APP商店如小米应用商城，华为应用商城，豌豆荚，应用宝，安卓市场等直接搜索下载。 3) 支持用户权限系统，区分老师、家长、学生角色；支持班级管理，老师可创建班级并绑定班级学生、家长可绑定与学生关系。支持老师在班级内发布通知、在线布置作业。 4) 支持学生成绩统计功能，家长可查询学生子女的历次考试成绩，并查看子女所在班级平均分。子女历次成绩的变化以曲线图形式呈现。 5) 支持学校和老师通过APP在线组织校园活动、创建社团管理。 6) 支持建立班级群，班级内家长和老师、学生可实现如微信、QQ般的在线文字、语音、图片即时交流。并支持在班级圈发布图文形式的内容分享。 7) 支持家长通过APP进行在线请假，支持老师一键批复功能。 8) 要求提供APP定期推送教育资讯相关精品文章服务，老师、家长、学生可进行阅读并评论、点赞。 （5）微课制作系统 1) 微课软件需满足最基本三路视频信号源录制，包括教师头像、课件PPT，同时支持实物展台或高拍仪的信号输入，满足教师展示课本内容、教学器具等。 2) 支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 3) 可实现老师画面、高拍仪画面和PPT课件画面，共三个画面的切换和自由组合录制，支持课件与老师画中画录制模式； 4) 提供微课制作软件相关自主知识产权证明文件复印件。 | 1 | 套 |
| 9 | 非编软件 | 系统实现教学视频应用云平台资源的非编功能，满足教师按照个人的需求对个人资源进行再编辑，达到提升视频质量的效果的需求。具体功能需求如下： 1）为保证操作的简便，必须可通过平台启动非编系统对资源进行非编，启动后非编资源可自动上传非编系统。便于教师能够对自己已经录制好的视频进行快速编辑处理； 2）教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。最少支持10个以上音视频、文字轨道； 3）提供“用户专辑”栏，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”、“图像”和“音频”进行分类展示，并支持按“名称”、“ 4）文件持续时间”和“类型”进行排列。 5）提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能。 6）具有转场特技功能，支持16种以上转场特技效果可供选择。 7）具有滤镜处理功能，支持28种以上滤镜效果可供选择。 8）具有多种视频布局功能，包括2分屏、4分屏、6分屏等至少15种布局模式。 ★9）资源非编完成后，教师可根据需求设置编辑好的视频码流，并能够一键上传到应用云平台的个人空间当中，同时也能够保存到教师电脑端，以便教师通过移动存储设备拷贝和存档。 | 1 | 点 |
| 10 | 高保真话筒 | 1、单体：背极式柱极体。 2、指向性：超心型/叶型。 3、频率响应：40-20,000 Hz。 4、灵敏度：-38 dB±2dB(1dB=1V/Pa @1KHz)。 5、信噪比：75 dB ,1kHz at 1Pa。 6、最大声压级：1kHz条件下130 dB。 7、幻象电源：48V。 | 6 | 支 |
| 11 | 硬件导播台 | 功能要求： 1）支持远程操作录播主机的开关机； 2）支持不少于5种特技效果； 3）支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4）支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5）支持录制、暂停、停止功能； 6）支持全自动录播模式和手动录播模式。 连接要求： 7）支持通过USB线缆直接连接录播主机； 8）安装导播控制台软件，并设置录播地址； 9）导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。 10）导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 1 | 套 |
| 12 | 互动控制面板 | 1) 在讲台上镶嵌式安装方式； 2) 控制接口：RS232 3) 信号指示灯：支持 4) 支持一键式系统电源开关控制。 5) 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6) 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7) 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8) 教师上课过程中，通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9) 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 1 | 套 |
| 13 | 录播电源管理器 | 1）支持对录播系统控制功能； 2）向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；从而实现对录播系统的远程集中统一控制。 | 1 | 台 |
| 14 | 无线话筒（头戴+手持） | 频率范围:580-870MHz;最大频道数:160;频带宽度:24MHz;接收灵敏:<-90dBm for 30dB S/N Ratio;最大频偏:+/-50KHz;频率响应:50~15000Hz;信噪比>102dB (A);失真度<1%;动态范围>95dB；手持话筒采用金属压铸管体和橡胶尾部设计，防摔功能卓著;音头模组分离式设计;背光LCD可显示组号、频道、电量、功率、增益、静音等状态;三级功率和音频增益调节功能;红外线数据同步装置。 | 1 | 套 |
| 15 | 数字音频处理器 | 12进4出音频处理器，集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量；可通过网络进行监听，软件升级和参数配置（支持局域网和公网）；8路差分输入；4路单声道Line-IN输入, 4路平衡输出，；8路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号；回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号；具有AGC功能，防止多人大声说话时破音；远程回声消除： 处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms回声抑制比： ＞60dB采样率： 32K采样位数： 16位动态范围： 90db；环境噪声消除： 稳态噪声消除比：30dB ；频率响应 ： 20Hz-16KHz 最大增益 ： 59dB 具备降噪控制软件证书；具备回声消除专用软件证书； 具备音频主机软件证书；具备公安部检测报告或其他可靠性测试报告； | 1 | 台 |
| 16 | 时序电源 | 19”标准机架式结构;高度:1U；电源电压交流:220V 50HZ ;8路通道输出,每组延迟时间1s,每组最大输出电流30A。 | 1 | 台 |
| 17 | 专业操控台 | 机架全钢，布置机柜（高度13U），具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉；面板：材质为防滑、耐磨防火板，边沿前鸭嘴、后圆角式样；尺寸：1800mm*750mm*800mm。 | 1 | 张 |
| 18 | 观摩电视机（含支架） | LED液晶智能电视，Android 6系统； 能效等级：等于或优于2级； 屏幕尺寸：65英寸； 屏幕比例：16:9；物理分辨率：3840*2160； 输入端口：HDMI 接口：2个；网络接口：1路 具有中国节能产品认证证书；3C认证 | 2 | 台 |
| 19 | 后台导播电脑 | I5 9代CPU或以上/Q370或以上主板/8GB内存/1TB机械硬盘/集显/标配键鼠/19.5寸显示器 | 1 | 台 |
| 20 | 音箱 | 低音单元 6.5英寸；高音单元 1.4英寸；额定阻抗 8 Ohm；额定功率 2*80W(Nominal额定) . 120W(Peak峰值)；频率范围 80Hz~20KHz；最大声压级 113dB（Continuous 持续值）.119dB（Peak 峰值）；信噪比：>86dB | 2 | 对 |
| 21 | 功放 | 频率响应：20Hz-20kHz(±0.3dB)；灵敏度：0.775V；输入阻抗：20KΩ平衡/10KΩ不平衡；额定功率：8Ω 300W×2 4Ω 600W×2；信噪比：≧110dB（A计权）；转换速率：＞30V/us 阻尼系数：＞500@1Khz；总谐波失真：＜0.01；保护：峰值限幅，过载，直接，短路，过热，软启动控制。；电 源：AC220v±10% | 1 | 台 |
| 22 | 24口交换机 | 千兆以太网交换机;应用层级:二层;传输速率10Mbps/100Mbps/1000Mbps;端口数量：24口 | 1 | 台 |
| 23 | 互动电视机（含支架） | LED液晶智能电视，Android 6系统； 能效等级：等于或优于2级； 屏幕尺寸：65英寸； 屏幕比例：16:9；物理分辨率：3840*2160； 输入端口：HDMI 接口：2个；网络接口：1路 具有中国节能产品认证证书；3C认证 | 2 | 台 |
| 24 | 高密无线AP | 802.11协议：802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作。 三频技术：支持创新的三频设计，支持第三个射频，支持2.4G、5G、5G三频并发。 接入速率：2.4G最大传输速率≥400Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，第三个802.11ac wave2射频最大传输速率≥1733Mbps，整机最大传输速率≥3Gbps 天线类型：内置智能天线。 业务端口：千兆以太网口≥2个，并需提供1个RJ-45 Console管理口；USB接口≥1个，可拓展物联网模块使用，可外接U盘。 设备供电：支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式；AP满负荷工作功耗≤25W。 发射功率：AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）。 工作环境：工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95% 接入人数：单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥384；支持基于SSID的接入用户数限制 SSID：支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥40；支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID；支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射。 工作模式：支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式。AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发；Fit模式系列AP可将数据报文在无线接入设备上直接转化为不经过控制器的报文，而是在本地进行转发，提升转发效率，降低网络资源开销。 部署与运维：支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制，支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密；可以对Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析。提供控制器和AP的WEB管理界面，不仅轻松搞定无线配置，更能够整体运营无线网络，通过控制器的WEB界面不仅能够管理AP还能管理AP下联的STA，可以对STA进行限速和限制用户连入网络等行为，方便运维人员对无线的规划和运维。 认证与准入：支持802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal认证等；二维码认证是另一种方便访客上网的方式，访客接入无线网络后，可获得二维码提示，通过被访者（内部人员）的授权后即可访问网络，访客行为与被访者直接关联，风险行为可快速溯源。 安全特性：支持AES、TKIP等加密方式；支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制；无线AP支持联动安全策略，通过安全策略，可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理，提供功能截图证明，并加盖厂商公章；认证机制用来对用户的身份进行验证，以限定特定的用户（授权的用户）可以使用网络资源；加密机制用来对无线链路的数据进行加密，以保证无线网络数据只被所期望的用户接收和解析。支持将内网终端用于的ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后告警或进入动态黑名单。在数据安全方面，通过融合有线无线双重保障，实现全面安全防护。1、基于VLAN的STA隔离； 2、基于 SSID 的 STA 隔离；"支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问。 射频技术：支持802.11h 动态频率选择(DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰；支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID；通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含：多用户时间公平调度、混合接入公平、干扰过滤、终端速率管控、频谱导航、组播增强、广播优化、逐包功率控制和智能带宽保障等。支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速。 智能负载：支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力。 路由功能：支持Fit AP切换成网关模式（非Fat AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式；支持DHCP Server和DNS代理功能。 高可靠性：支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断。 | 1 | 台 |
| 25 | 路由器 | 8口千兆路由器，专业网络处理器，主频1.5Ghz，带上网行为管理 | 2 | 台 |
| 26 | 系统配件 | 各类配件、线材。 | 1 | 套 |
| 27 | 系统集成及培训 | 设备安装、集成及售后服务培训 | 1 | 套 |
| 28 | 有源音箱 | 1.材质：木质; 声道：2.0;音箱控制：后调节、遥控器调节; 支持低音调节; 接口：PC、AUX、蓝牙4.0; 2.功率：高音：2 x24W,低音：2 x 36W； 3.低音扬声器单元：5.25英寸铝质音盆；高音扬声器单元：φ25丝绢膜球顶钕铁硼 4.信噪比：85dBA;频响范围：高音：4.0KHz-20KHz;低音：30Hz-3KHz； 5.灵敏度：PC：700±50mV;AUX：650±50mV； 6.6米主副音箱连线：5PIN,高音与低音信号分离； 7.含安装支架。 | 1 | 对 |
| 29 | 教室环境设计 | 录播教室整体环境设计、布线点位图出图 | 1 | 批 |
| 一 | 顶面工程 |  |  |  |
| 1 | 天棚吊顶 | 14mm防潮防变形pvc吊顶600*600,T型轻钢烤漆龙骨 | 180 | ｍ2 |
| 2 | 200mm宽暗窗帘盒制作 | 木工板基层，纸面石膏板面层，外刷乳胶漆 | 32 | m |
| 二 | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 15mm木质穿孔吸音板墙面 | 600*600,30*40木龙骨基层，，内填吸音棉（木作面均刷防火涂料二度）E0级 | 98 | ｍ2 |
| 2 | 吸音板墙面 | E0级15mm木质穿孔吸音板 | 98 | ｍ2 |
| 3 | 踢脚线制作及安装 | 80mm宽成品踢脚线 | 80 | m |
| 4 | 墙面乳胶漆施工 | 墙面乳胶漆 | 60 | ｍ2 |
| 5 | 双层遮光窗帘 | 双层遮光窗帘 | 32 | m |
| 6 | 覆膜双层玻璃带图案观察窗 | 18厚细木工板、12厚多层板、0.8厚钢化玻璃二层、带图案车窗膜+汽车防爆膜 | 4.8 | ｍ2 |
| 三 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 录播教室木地台 | 细木工板、木龙骨基层、防火涂料（环保型） | 12 | ｍ2 |
| 2 | 录播教室及观摩教室满铺2.2厚卷材地胶板；做自流平 | 录播教室及观摩教室满铺2.2厚卷材地胶板；做自流平 | 180 | ｍ2 |
| 3 | 录播教室及观摩教室满铺2.2厚卷材地胶板 | 录播教室及观摩教室满铺2.2厚卷材地胶板 | 180 | ｍ2 |
| 4 | 录播教室木地台 | 30*50铝合金条收口 | 11 | m |
| 5 | 观察室存储柜 | / | 16 | ｍ2 |
| 四 | 电安装工程 | / |  |  |
| 1 | 砖、混凝土结构暗配PVC管安装 | 包括设备预埋管 | 1 | 套 |
| 2 | 录播教室LED专灯 | 600*600 | 28 | 台 |
| 3 | 观摩教室筒灯 | 节能筒灯（国标） | 12 | 只 |
| 4 | 电源插座 | 国标 | 8 | 只 |
| 5 | 电源开关箱 | DLX-10路电源开关箱(380V/220V40A) | 1 | 项 |
| 6 | BV1.5mm2线（国标） | BV1.5mm2线（国标） | 1200 | 米 |
| 7 | BVR1.5mm2线（国标） | BVR1.5mm2线（国标） | 300 | 米 |
| 8 | BV6mm2（国标）铜芯线 | BV6mm2（国标）铜芯线 | 300 | 米 |
| 9 | BV2.5mm2线（国标） | BV2.5mm2线（国标） | 500 | 米 |
| 10 | BVR2.5mm2线（国标） | BVR2.5mm2线（国标） | 200 | 米 |
| 11 | 工程辅件 | 绝缘材料，各类标准件等 | 1 | 项 |

二、校园电视台

| 一、虚拟演播室设备 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 虚拟系统 | 1.虚拟演播：两机位即可模拟出四个虚拟机位，且每个虚拟机位可有三个相位进行模拟推、拉、摇； 2.抠像: Chroma key/Luminance key； 3.切换台：多机位切换功能，可切换视频及图片； 4.字幕：内建静态字幕系统，可随时导入制作的字幕文件，并可进行修改； 5.★录像：主机具备录像功能，可录制在主机，也可以录制在抽取式硬盘上（要求提供产品外观图片），录制编码格式为H.264/ MPEG2，录制码流可选； 6.调音台：可单独调整摄像机输入音频、媒体素材音频、录制音频、流媒体音频、总输出音频； 7.操作界面：操作界面简单易懂，操作方便； 8.场景导入：场景导入格式为.dvsx；场景素材：前景信号、素材可进行上下左右、放大缩小等调整，带有线上9.素材网站平台，可供用户下载试用； 10.系统硬盘：1TB，抽取式硬盘500G； 11.网络直播：具备流媒体编码功能，可发布至TS HTTP, TS RTP, TS、UDP, TS RTSP, FLV HTTP, FLV RTMP； 12.内置虚拟场景数量：免费内置20套免费场景，网上注册后，额外赠送10套免费场景； 13.视频输入接口: SDI x 2；视频输出接口: SDI x 2；音频输入接口: Mini Phone Jack x 1；Tally输入: 2路；支持一路扩展音频输入接口：Mini Phone Jack x 1； 14.支持视频格式:1080 30P/29.97P/25P、1080 60i/59.94i/50i、720 50P/59.94P； 15.支持无线网卡：无线网卡一块； 16.支持视频屏幕预览：支持3屏幕操作监看，分别为主操作界面、多分割媒体窗口、PGM画面； 17.系统语言: 启动界面可选择简体中文、繁体中文、英文、日文； 18.下游键: 2路，每路下游键均支持多媒体素材、图片、文字； 19.支持视频播放: 2路 (DDR)；支持静态照片: 2路；支持静态字幕: 2路； 20.TVS-AUX卡：支持一路扩展HDMI视频输入及输出接口，格式为1080 30P/29.97P/25P、1080 60i/59.94i/50i、720 50P/59.94P，可接入笔记本、录像机等信号； 21.快捷键功能：具备十组快捷键功能，可制作宏命令，快速调出或更换动画、场景、媒体等。虚拟场景编辑器：提供操作简单的虚拟厂家编辑软件，便于用户自主制作虚拟场景。（提供软件界面截图）。 | 1 | 套 |
| 2 | LED显示器 | LED面板类型: IPS 屏幕尺寸: 23.8英寸分辨率: 1920*1080（全高清）屏幕比例: 16:9刷新率: 其他水平可视角度: 178°垂直可视角度: 178°平均亮度: 250cd/m^2点距: 0.27mm黑白响应时间: 6毫秒 灰阶响应时间: 8毫秒 接口类型: HDMI 毛重: 8.0KG | 2 | 台 |
| 3 | 手自一体控制面板 | 2*10路直切键，包含2路视频信号、4路预置虚拟场景、2路DDR信号、2路素材，通过按键可直接切换节目母线、预置母线、虚拟场景源信号；配置CROSS DISSOLVE(带转场效果)、TAKE（直切）和T-Bar操纵杆的推拉实现节目母线、预置母线和特技的切换； 可实时叠加2路DSK下游键；★配置10个虚拟叠加设置键，可进行下游键等素材快速调用。要求和虚拟演播系统同一品牌 | 1 | 套 |
| 4 | 高清摄像机 | 传感器类型：3CMOS（内置光学滤波片：清晰，1/4-1/128可变） 传感器尺寸（1/2.8）英寸 镜头:25倍光学变焦的索尼G镜头,伺服/手动; 灵敏度≥F10（1920*1080i模式）; 信噪比≥54dB（Y）;水平分辩率:1000电视线以上（1920*1080i模式） 记录格式 MPEG HD422和DVCAM格式 增益:0、3、6、9、12、18; 最低照度:3lx(典型）; 快门速度:1/25 秒 至 1/2000 秒; AV端子音频输入：XLR 型 3 针（母）(x2) 音频输出：立体声迷你插孔ø3.5 mm(x1) HDMI接口：支持 其它接口3G-SDI 输出：BNC 接口（x1） 复合输出/同步锁相输入：BNC 接口（x1） TC 输入/输出：BNC 接口 (x1) 远程控制：立体声迷你插孔 ø2.5 mm (x1) DC输入：DC 插孔（x1） 靴：MI 热靴（x1） 耳机输出：立体声迷你插孔ø3.5 mm（x1） 镜头遥控:支持; 寻像器 ≥0.45英寸彩色液晶：852（水平）*480（垂直），16:9; 内置液晶屏:3.5英寸型或以上彩色液晶屏 内置话筒:全指向性立体声电容话筒 标准配件:电池组, 电池充电器, AC 适配器, AC 电缆 (x 2),眼罩, 遥控器 ( 内置电池), CD-ROM ( 操作说明书),USB 数据线, AV 多媒体线, 镜头盖, 肩带, 麦克风支架, 输入接口盖 (2 个),麦克风支架适配器, 麦克风支架螺丝 | 2 | 台 |
| 5 | 4K手持摄像机 | 基本性能 产品类型 4K摄像机 传感器类型 Exmor RS CMOS 传感器尺寸 （1/2.5）英寸 有效像素 829万 影像处理器 BIONZ 镜头参数 光学变焦 20倍 镜头特点 26.8mm广角蔡司镜头 等效35mm焦距 26.8-536mm 显示参数 取景器描述 电子取景器，分辨率高达155万像素 功能参数 防抖性能 5轴防抖 无线性能 WiFi 保修信息 保修政策 全国联保，享受三包服务 | 1 | 台 |
| 6 | 三脚架 | 74.5mm球碗,标准承重5ＫＧ，自重6KG，最大承重20KG。动态平衡内置，阻尼连续可调，滑动面板可快速侧卡，GT75铝管双级脚架,工作高度78-150CM，单手柄,中置,软包 | 2 | 套 |
| 7 | 摄像机包 | 与摄像机配套 | 2 | 个 |
| 8 | 存储卡 | 读速95MB/s 写速90MB/s，Class10 SD卡，128G | 4 | 张 |
| 9 | 摄像机电池 | 电池具有过充、过流、过放、短路等保护功能， 4级电量显示，带B型接口和USB接口，可为iPhone、安卓等移动通讯设备充电，同时具有体积小、容量大且无记忆效应、自放电小的特点。 | 2 | 块 |
| 10 | 1拖2无线话筒 | 频率范围:580-870MHz;最大频道数:160;频带宽度:24MHz;接收灵敏:<-90dBm for 30dB S/N Ratio;最大频偏:+/-50KHz;频率响应:50~15000Hz;信噪比>102dB (A);失真度<1%;动态范围>95dB；手持话筒采用金属压铸管体和橡胶尾部设计，防摔功能卓著;音头模组分离式设计;背光LCD可显示组号、频道、电量、功率、增益、静音等状态;三级功率和音频增益调节功能;红外线数据同步装置。 | 1 | 套 |
| 11 | 全指向拾音话筒 | 元件：固定式充电背板，永久极性电容收音头；指向性：半球形单一指向性；频率响应：30-20000 Hz；高通滤波：80 Hz, 18 dB/octave；开路灵敏度：-34 dB (19.9 mV)以1V于1Pa；阻抗：200欧姆；最大输入声压级：134 dB SPL, 1kHz于1% T.H.D.；动态范围 (典型值) 108 dB,1kHz 于最高声压；信噪比 68 dB, 1kHz于1Pa；幻像电源：直流 11-52V，开关：平直, 高通滤波；输出端子 TB3M-3针卡农公座 | 1 | 个 |
| 12 | 领夹式无线麦克风 | 领夹式无线麦克风 频率响应：传输 23 Hz 至 18 kHz（典 型） 信噪比：96dB（最大误差，A 加权） 尺寸：不大于 63 x 82 x 20mm（不含天线） 净重：不大于 330 克(含电池) 含发射器 x1，接收器 x1，全方位领夹式麦克风 x1，防风罩 x1，麦克风固定器夹 x1，皮带夹 x2，热靴适配器 x1，3.5 对 XLR 音频线 x1，3.5 对 3.5 音频线 x1，光盘 x1，专用收 纳箱 x1 | 1 | 套 |
| 13 | 调音台 | 12通道调音台;最多6个话筒/12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) ;2编组母线 + 1立体声母线;2 AUX (包括FX);“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路;单旋钮压缩器;2进/2出 USB音频功能;通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作;含Cubase AI DAW下载版软件;单声道输入通道上的PAD开关; +48V幻象供电;XLR平衡输出;世界通用的内部全局供电 | 1 | 台 |
| 14 | 监听音箱 | 监听音箱 | 1 | 对 |
| 15 | 监听耳机 | 监听耳机 | 1 | 个 |
| 16 | 电视机 | 可视尺寸≥50英寸/分辨率1366×768/有效水平、垂直视角≥160度/音响功率2X6W | 1 | 台 |
| 18 | 移动支架 | 配备给交互式触摸大屏 | 1 | 套 |
| 19 | 提词器 | 1、20寸单屏提词器，三脚架/脚轮（方便移动），高分辨率显示器、摄像 机托板，分光玻璃，无线文稿控制器， VGA 延长线等配件。 2、反射屏为专业设计 TFT 液晶平板显示器。超薄介质光学玻璃，光损失率在 3%以下，视距大于 3 米。 水平视角 140°，垂直视角 130°。 高对比度视频电路设计，可达 150：1。 3、系统支持 WIN7、WIN10 系统。 4、文稿录入、自动完成排版, 支持 txt、rtf、word等格式文本. 5、支持自定义不同角色的字号/字体/颜色显示。 6、段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。 7、相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然， 更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明. 8、内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。 9、控制方式灵活多样，键盘、鼠标、无线控制手柄均可，字幕速度变化范 围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己 通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如. 10、摄像机固定在托板上可以在提词器支架上前后移动。 11、结构轻便，极大程度的减少提示器对三脚架的压力。另由于采用滑道进 行重心调节，使得重心调节更加简便。 12、提词器与各种摄像机，手持摄像机，数码摄像机，各种单反，肩扛摄像机，DV都可以兼容 | 2 | 套 |
| 20 | 提词器笔记本电脑 | 1、便捷计算机 2、处理器：第八代智能英特尔®酷睿™ i5-8265 U处理器， 3、内存：≥8GB LPDDR3 2133MHZ， 4、硬盘：≥256GB NVMe PCIE SSD， 5、网络：802.11AC无线局域网卡，蓝牙4.0， 6、接口：USB-C接口≥2个（左侧支持数据+充电，右侧支持数据+高清视频输出）、1个耳机输出/麦克输出， 7、传感器：光线传感器、指纹传感器、霍尔传感器 8、电池：锂聚合物，≥41.8Wh，电源适配器65W 9、重量：≤1.3千克 10、操作系统：预装正版Windows 10 家庭版；Office家庭和学生版2016 11、原厂包、光电鼠标等。 | 1 | 台 |
| 21 | 导控台 | 机架全钢，布置左右机柜（高度13U），具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉；面板：材质为防滑、耐磨防火板，边沿前鸭嘴、后圆角式样；尺寸：1800mm*750mm*800mm。 | 1 | 张 |
| 22 | 主持人桌 | 定制 | 1 | 张 |
| 23 | 时序电源 | 19”标准机架式结构;高度:1U；电源电压交流:220V 50HZ ;8路通道输出,每组延迟时间1s,每组最大输出电流30A。 | 1 | 台 |
| 24 | 交换机 | 千兆以太网交换机;应用层级:二层;传输速率10Mbps/100Mbps/1000Mbps;端口数量：24口 | 1 | 台 |
| 25 | 附件 | 分配器、成品线材、焊接头、转接头等 | 1 | 套 |
| 26 | 系统集成费 |  | 1 | 套 |
| 二、灯光 |
| 序号 | 名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 面光灯 | 672颗LED贴片灯珠、CRI:95 TLCI:95 功率：135W 亮度：5101LM 色温：5600K 规格：660mm*550mm*130mm 重量：7.2Kg 支持2.4G遥控、APP调控 电源类型：AC 100-240V;无级调光、 外壳:金属灯壳设计，颜色：黑色； 外置控制器与适配器为一体，方便维修 | 12 | 项 |
| 2 | 顶光灯 | 500颗LED贴片灯珠、CRI:95 TLCI:95 功率：100W 亮度：5862LM 色温：3200K/5600K 规格：660mm*550mm*130mm 重量：2.8Kg 电源类型：AC 100-240V;无级调光、2.4G遥控、APP调控 外壳:优质ABS材料，颜色：黑色； 散热功能强大，自动散热 | 16 | 项 |
| 3 | 聚光灯 | CRI:95 TLCI:95 功率：100W 亮度：6860 LM 色温：5600K 规格：400mm*230mm*190mm 重量：3.85Kg 无级调光、支持2.4G遥控、APP调控 电源类型：AC 100-240V; 采用COB灯珠，高亮度，低耗能，不带风扇，被动散热设计，无噪音，是一款影视灯具。 | 3 | 项 |
| 4 | WIFI控制器 | 电源类型：DC适配器通电，NP550/NP750电池 覆盖面积广，有效直径200米，一频道同时控制多灯，丢掉调光台，丢掉遥控器，拿起手机平板也能控光； 适用于所有支持2.4G遥控的南光灯具 | 1 | 项 |
| 5 | 1.5米铰链 | 抛光铝合金管材质 负载重量：1-15KG 最大伸缩高度：150CM 收缩高度：43CM 净重：4.5KG | 8 | 项 |
| 6 | 灯钩 | 材质：铝合金 口径：45-60mm 灯钩,舞台灯光灯钩,小型灯具灯钩.帕灯，射灯灯钩 | 31 | 项 |
| 7 | G型保险绳 | 材质：钢丝绳 承重：65kg 长度：15-20cm 直径：5mm 表面有包胶 | 31 | 项 |
| 8 | 灯具号码牌 | 灯光指示号牌，方便识别灯具编号 | 31 | 项 |
| 三、装修 |
| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 单位 |
| 一 | 顶面工程 |  |  |  |
| 1 | 天花板吸音处理 | 玻纤材料 | 108 | ｍ2 |
| 二 | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 15mm木质穿孔吸音板墙面 | 600*600,30*40木龙骨基层，，内填吸音棉（木作面均刷防火涂料二度）E0级 | 96 | ｍ2 |
| 2 | 吸音板墙面 | E0级15mm木质穿孔吸音板 | 96 | ｍ2 |
| 3 | 踢脚线制作及安装 | 80mm宽成品踢脚线 | 64 | m |
| 4 | 墙面乳胶漆施工 | 墙面乳胶漆 | 55 | ｍ2 |
| 5 | 双层遮光窗帘 | 双层遮光窗帘 | 35 | m |
| 三 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 演播室及导播室满铺2.2厚卷材地胶板；做自流平 | 演播室及导播室满铺2.2厚卷材地胶板；做自流平 | 126 | ｍ2 |
| 2 | 演播室及导播室满铺2.2厚卷材地胶板 | 演播室及导播室满铺2.2厚卷材地胶板 | 126 | ｍ2 |
| 四 | 演播区工程 |  |  |  |
| 1 | 虚拟演播蓝箱制作 | U型箱，20平方米 1箱体材料， 轻钢龙骨，木龙骨，石膏板，木制板，竹胶板，各种板材厚度在9—15毫米，隔音棉等。 2弧形材料 弧面材料为预制铝制弧面板、球面板，或者3-5毫米厚多层板加弧形木制龙骨架。 3，辅料 蓝箱专用腻子，普通石膏粉，腻子粉，玻纤网，胶水，螺丝、气钉等。 4，表层材料， 蓝箱专用抠像漆，抠像地胶、免漆塑料模块 | 1 | 项 |
| 五 | 演播室及导播室家具 |  |  |  |
| 1 | 访谈区沙发 | 1+1+3布艺沙发组合（含160*230cm地毯，木制茶几） | 1 | 套 |
| 2 | 导播室家具 | 两张办公桌及办公椅（含组合柜） | 1 | 项 |
| 3 | 导播室单人沙发 | 布艺 | 2 | 张 |
| 六 | 电安装工程 |  |  |  |
| 1 | 砖、混凝土结构暗配PVC管安装 | 包括设备预埋管 | 1 | 套 |
| 2 | 演播室及导播室筒灯 | 节能筒灯（国标） | 60 | 台 |
| 3 | 电源插座 | 国标 | 30 | 只 |
| 4 | 电源开关箱 | DLX-10路电源开关箱(380V/220V40A) | 1 | 项 |
| 5 | BV1.5mm2线（国标） | BV1.5mm2线（国标） | 1800 | 米 |
| 6 | BVR1.5mm2线（国标） | BVR1.5mm2线（国标） | 600 | 米 |
| 7 | BV6mm2（国标）铜芯线 | BV6mm2（国标）铜芯线 | 500 | 米 |
| 8 | BV2.5mm2线（国标） | BV2.5mm2线（国标） | 700 | 米 |
| 9 | BVR2.5mm2线（国标） | BVR2.5mm2线（国标） | 300 | 米 |
| 10 | 工程辅件 | 绝缘材料，各类标准件等 | 1 | 项 |

三、图书自助借阅系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助借还机 | 功能要求 1、包含触摸显示一体机，条形码阅读器，RFID读写器，IC卡读写器。（可扩展为多合一IC卡、RFID、身份证）。 2、可对RFID标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写RFID标签的能力。亦可作为桌面式自助借还机使用，可选配借书、还书、查询等功能。 3、RFID天线采用屏蔽式设计，条码枪为一体式固定设计，适用于各种现场应用场合，方便使用者进行标签加工。 4、图书转换过程中，不需要按动鼠标或键盘操作RFID标签软件即可实现标签快速转速。 5、可通过安装借还软件进行升级，实现借还书功能。馆员可输入读者证密码配合图书馆业务系统借还图书使用。 6、系统有准确的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功，RFID标签编写是否成功的状态。 7、可查看图书标签的名称、条码、ISBN、流通状态、是否可借还、应还日期以及所属层架号。 8、可查看读者证的名称、条码号（证件号）、读者类型、状态、有效期、欠费、可借册数、已借图书，以及已借图书列表 9、可查看标签的基本信息，如名称、条码号、标签UID、标签类型、标签厂家名称、以及数据块内容、标签协议、防盗位以及详细标签信息。 10、在软件界面方便配置写入标签的相关信息，包括馆代码、AFI值、是否改写EAS等等。 11、为保证系统更具兼容性，可升级扩展支持不同的应用程序（借书，还书，标签加工） 12、馆员可在软件界面简单变动参数：图书馆名称、业务系统账号密码、截取条码字符、读写板使用端口、服务器地址、是否更新藏址、防盗模式作相应更改。 13、RFID 读写器为抗金属处理设计，不受金属桌面的影响，即使金属桌面亦可正常加工图书。 14、软件功能完备，可升级扩展支持馆员处理图书借还、续借、处理罚金、检测修改标签安全状态等业务。 15、防盗校正：可依据流通状态自动校正图书，打开界面后放上图书即可自动校正，无需点击任何按钮，方便快捷。 16、防盗校正：依据使用者需要，可将防盗校正设为“自动开启防盗”、“自动关闭防盗”，将会按要求自动更改图书防盗位。 17、防盗校正：可将读者证防盗位自动关闭，无需点击任何按钮，方便快捷。 18、防盗校正：如需要也可手动将图书、层架标、光盘等防盗位开启或关闭 19、系统可实现与图书馆业务系统关联，实现RFID流通资料的借还功能。 20、安全触控次数≥3500万次，多点触摸，要求采用超灵敏触控屏,提高画面触控精准度，画面触控无任何死角,轻松触摸。 21、画面精细寿命较长，具备24小时全天候长期持续运作的平台功能，整机低功耗设计，提供稳定的作业环境。 22、设备拥有强大的扫描功能，支持一维和二维条码，可扫描纸张、手机和计算机屏幕上的条码。 23、条码阅读器采用的是窗口式智能感应镜头，只需一次扫描即可准确采集数据；自动为下次扫描做好准备，全面性覆盖式扫描范围，可精准读取任何条码。 技术要求： 1、工作频率：13.56MHz； 2、材质：钣金，亚克力； 3、屏幕尺寸：19寸（宽屏16:10)； 4、触摸类型：电容屏； 5、阅读范围：确保250mm及250mm范围以内为有效阅读区域。 6、工作温度：-10℃～50℃； 7、储存温度：-20℃～60℃； 8、相对湿度：5%～80%； 9、符合标准：ISO18000-3/ISO15693；GB4943.1-2011；GB17625.1-2012；GB/T9254-2008(A级）； 10、设备网络通信接口：USB、RJ45； 11、RFID阅读器通信接口：USB或RS232； 12、内存：4G； 13、存储空间：120G固态硬盘； 14、供电：AC220V,50Hz； 15、功耗：小于等于40W； | 1 | 台 |
| 2 | RFID图书标签 | 功能要求 1、标签为无源标签，无需电池。 2、标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。 3、标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续。 4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。 5、标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被泄露。 6、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 7、标签的天线为铝质天线，采用蚀刻法工艺制造。 8、具备（EAS）和（AFI）防盗功能。 9、标签固有频率误差率小于或等于±300K Hz范围。 10、可0.1s时间内读取存储在标签中的资料。 11、须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。 12、通过绿色环保新产品、中国节能减排重点新技术新产品，提供证书复印件。 技术要求 1、工作频率：13.56 MHz。 2、芯片：相当于NXP ICODE2或NXP ICODE SLIX。 3、内存容量：≥1024 bits。 4、标签天线：铝质蚀刻天线，天线PET厚度38μm +7μm/-2μm ，铝膜厚度30μm±2μm 。 5、图书标签尺寸：50mm×50mm（长x宽）（误差+/-5MM）。 6、图书标签有效识读距离：自助借还设备≤250mm，RFID安全门≤800mm。 7、图书标签用纸：不干胶铜版纸封装，可根据用户要求印刷LOGO。 8、质量检测：100%全检； 9、工作温度：-10℃～50℃； 10、环境温度范围：-30℃—75℃。 11、有效使用寿命：≥10 年；内存须可读写100,000次以上。 12、防冲突机制： ≥30个标签/秒。 13、符合国际相关行业标准，如ISO15693标准，ISO 18000-3标准等，具有良好的互换性与兼容性。 | 6000 | 枚 |
| 3 | 微型图书柜 | 功能参数： 1、这是一款高性能的图书借还设备，通过书架天线对图书分层、分面扫描，可完成图书清点、读书行为分析、图书实时状态监控等功能，具有性能稳定、抗干扰能力强等特点。 2、标配二合一读卡器（支持RFID /IC卡），可根据需求选购多合一读卡器（支持身份证/IC/RFID卡）。 3、选配人脸识别模组（可扫描条码、二维码读者证、人脸识别借书） 4、关门自动完成图书借还动作。 5、装有 RFID 读写天线，实时识别借还的书籍，实时掌握每个读者的借还书情况。 6、软件系统提供监控功能，可随时检查设备的日常运行情况，如接收设备故障报警、检查设备资源、查看在架图书等。（需配备智能运营管控云平台（"设备监控模块"）使用） ★7、自助借还功能：持读者证的读者，可以在任意一台智慧图书柜设备借还文献，也可以将所借阅文献归还到任意一个智慧图书柜设备上。 8、设备采用钣金结构，智能电控锁可承受150KG拉力，断电关门； 9、支持借阅排行榜，可查看最受欢迎图书，帮助图书管理员进行同类图书购买投放。 10、漂亮动态卡通界面设计，青少年读者更易上手。 11、图书柜自带照明灯光，美观大方，弱光环境或夜晚无障碍使用 ★12、设备设有“违约库”，可有效防止读者多拿图书，多拿图书将会通知管理员并可禁止该读者再次使用设备 13、设备具备自动检测天线运行状态功能，设备故障可及时报警通知管理员 14、设备贴有“图书警戒线”可有效提醒用户整齐摆放书籍，提升设备整体美观 15、提供智能微图管理系统著作权登记证书，提供证书复印件。 16、提供智能微图管理系统测试报告，提供复印件。 17、产品通过中国质量认证中心颁发的CCC认证证书，提供对应型号证书复印件。 技术要求： 1、工作频率：13.56MHz； 2、摄像头：红外双目摄像头（选配） 3、材 质：钣金； 4、设备重量：≤45kg； 5、书架容量：≤80册（以 20mm 厚度图书为样本）； 6、屏幕尺寸：7寸（普屏16:9）； 7、触摸类型：电容触摸屏； 8、工作温度：-10℃～50℃； 9、储存温度：-20℃～60℃； 10、相对湿度：5%～80%； 11、符合标准：ISO18000-3；ISO15693；GB4943.1-2011；GB17625.1-2012；GB9254-2008(A级）； 12、主机配置：安卓； 13、CPU： RK3288； 14、内 存：2G； 15、储存空间：默认8GB，可扩大至128GB； 16、供电要求：AC220V,50Hz； 17、功 耗：50W; | 1 | 台 |
| 4 | 馆员工作站 | 功能要求 1、设备具有可扩展性和可维护性。 2、可对RFID标签非接触式地进行阅读，将流通资料的相关信息快速写入标签，有读取、写入、改写RFID标签的能力。 3、系统应有准确的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功，RFID标签编写是否成功的状态。 4、可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高。 5、通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 6、RFID天线应采用周围屏蔽式设计，保证只能在天线上方的RFID图书能够读到。 7、在软件界面方便配置写入标签的相关信息，包括馆代码、AFI值、是否改写EAS，DSFID等等。 8、馆员工作站所包含的模块需有条形码阅读器，RFID读写器，IC卡读写器，标签转换软件。 9、馆员可在软件界面简单变动参数：图书馆名称、业务系统账号密码、截取条码字符、读写板使用端口、服务器地址、是否更新藏址、防盗模式作相应更改。 10、可实现选择是否更新藏址，并将需要更新藏址的图书进行藏址更新。 11、抗金属处理，不受金属桌面的影响。 12、RFID阅读器必须具备防冲突功能，能保证多个标签同时可靠识别； 13、可对多种类型借书证进行阅读，如 RFID 卡、IC有效证件。 ★14、内置标签加工管理软件，提供标签加工管理软件著作权登记证书及标签加工管理软件测试报告，提供证书复印件。 15、可依据时间段统计标签加工工作量。 16、软件功能完备，可升级扩展支持馆员处理图书借还、续借、处理罚金、检测修改标签安全状态等业务。 17、系统软件具备RFID标签信息读取、写入功能，防盗位改写功能，可对条形码进行识别转换后，将条码号写入RFID标签。 18、系统可实现与图书馆业务系统关联，实现RFID流通资料的借还功能。 19、产品通过中国质量认证中心颁发的CCC认证证书，提供对应型号证书复印件。 技术要求 1、工作频率：13.56MHz。 2、阅读范围：确保读写板正上方250mm以内为有效阅读区域； 3、通信接口：USB或RS232、RJ45； 4、材质要求：PC塑料，亚克力，钣金； 5、工作温度：-10℃～50℃； 6、储存温度：-20℃～60℃； 7、相对湿度：5%～80%； 8、符合标准：ISO18000-3/ISO15693；GB4943.1-2011；GB17625.1-2012；GB/T9254-2008(A级）； 10、供 电：AC220V,50Hz； 11、功 耗：2W以内； | 1 | 台 |
| 5 | 数据加工标签转换 | 需包括贴标签，并把图书馆管理软件中的信息通过条形码导入到标签中，进行信息绑定 | 6000 | 枚 |
| 6 | 图书馆集群管理软件 | 1、采用同样具备大型数据库管理功能的SQL SERVER2000，更加经济实惠，方便管理，也有利于数据库正版化。 2、采用国际流行的Browser / Client / DBServer 三层体系结构，具有更强的安全性和操作方便性，同时可以无缝链接校园网系统。 3、支持完整的文献管理流程，包含文献采购、文献编目、文献典藏、文献检索、文献流通； 4、支持CNMARC完整著录，支持CNMARC数据的外部导入； 5、支持本地书库、本地套录库等本地资源编目新书，支持Z39.50、Webservice、从网页上复制marc信息等远程资源编目新书； 6、应具有自己的固定IP地址的Z3950服务器，并免费提供Z3950帐号套录数据，数据质量应达到国家图书馆标准； 7、软件能直接抓取包括国家图书馆在内的各大图书馆公共检索系统数据，以保证数据的质量和效率。 8、支持marc编目，套录，复制粘贴marc 9、支持随书光盘管理与发布； 10、支持《中国图书馆分类法》； 11、支持《汉语拼音著者号码表》，支持种次号或著者号两种索书号生成方式； 12、支持按子字段存储的简单编目和按字段存储的marc编目的新书编目方式； 13、支持在Webopac显示与图书关联的豆瓣网上的封面、书目、简介、书评等内容的功能； 14、支持假期管理、归还藏址管理； 15、支持按读者类型设置流通参数和设置个人流通参数； 16、支持图书预借、续借图书，支持超期归还管理、污损归还管理、图书丢失管理、读者罚款管理、读者停借管理、注销图书管理； 17、提供图书借阅排行榜、读者借阅排行榜、月流通工作量统计、月图书借出分类统计、年读者借阅量统计、年图书借出分类统计； 18、支持图书和期刊分开管理； 19、提供图书馆管理软件著作权登记证书，提供证书复印件。 20、提供图书馆管理软件测试报告，提供复印件。 | 1 | 套 |
| 7 | RFID安全门 | 功能要求 1、支持多种报警检测模式：EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID。 2、非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 3、对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料。 4、设备系统需具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报。 5、具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 6、多通道安全检测门具备单通道独立报警和提示功能。 7、具备流量计数功能， 可统计人流量和报警图书信息，方便汇总分析，数据可重置。 8、系统设备需通过简单的硬件转换即可升级，紧跟最新技术发展。 9、人员流量统计：支持对进出读者人次的双向统计，进、出读者人次计数正确。 10、UID卡号读取、两路联动输出、支持环境电磁干扰检测功能、射频输出功率可调。 11、要求双蜂鸣器输出，实现区分不同事件。 12、每片门须具备独立的配置模块，同一通道的两片门可任选主、辅门。 13、系统须具有故障报警提示功能。 14、产品须标配遥控器，无须打开设备箱门，即可调节音量大小和切换读者流量显示。 15、要求可支持9片门并排使用，每片有四个扩展口（可接智能门禁，智能监控等设备实现联动）。 16、安全门可升级成自动抓拍，当安全门发出警报时，可进行抓拍，抓拍到的图片可实时传到管理员的邮箱。 17、提供人员流量统计应用系统的著作权登记证书，提供证书复印件。 18、提供人员流量统计应用系统测试报告，提供复印件。 19、提供RFID安全门禁监控报警系统著作权登记证书，提供证书复印件。 20、提供RFID安全门禁监控报警系统测试报告，提供复印件。 21、提供RFID安全门智能控制软件著作权登记证书，提供证书复印件。 技术要求 1、工作频率：13.56 MHz 2、符合协议：ISO18000-3/ISO15693 3、响应速度：≥20个标签/秒 4、通道宽度：900±50mm 5、功 耗：1-8w可调 6、工作温度：-10℃～50℃ 7、相对湿度：5%～80%； 8、材 质：亚克力，铝型材，钣金 9、设备重量：≤28kg/片 | 2 | 片 |

标项三：室外大屏设备

采购内容清单

- 室外门口大屏1

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | ▲净显示面积不得小于4.8*2.56=12.288 平方 1、像素间距：纵向：≤4mm，横向：≤4mm。 2、屏幕模组参数：模块解析度及尺寸：256mm*128mm*18。模组分辨率172*86 3、像素组成：1R1G1B（表贴三合一） 4、像素密度：≥62500点/㎡ 5、像素结构：表贴三合一 6、屏幕亮度：整屏白平衡时≥5000-6000cd/㎡、 7、亮度均匀性：像素之间亮度均匀性≥97， 8、屏幕水平视角：≥170°；屏幕垂直视角：≥140°（提供检测报告） 9、平整度：板子拼接间隙<0.2mm。（提供检测报告） 10、单点校正：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能、 11、色温：3000K—10000K可调、（提供检测报告） 12、对比度：≥6000:1。（提供检测报告） 13、峰值功耗：≤850W/㎡，平均功耗：285/㎡ 14、色度均匀性（校正后）：±0.003x,Cy之内 15、换帧率：50/60 Hz、 16、刷新率：模组使用高刷芯片刷新率大于3000Hz。 ★17、低亮高灰：100%亮度时，16bits；20%亮度时，12bits灰度（提供检测报告） 18、屏幕寿命：大于10万小时， 19、安全要求：显示屏通过国家3C认证，（提供检测报告） ★20、保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能（提供检测报告） ▲21、采用共阴节能灯珠； 22、采用2.8V（R）/3.8V(G、B)精准电压控制技术（共阴驱动），通过分析R、G、B三基色光电特性，将LED芯片供电器件集中在一个转换电路内，并对驱动芯片进行精准电压控制，使该系列产品功率相比市场常规产品功耗降低40%左右 ★23、智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电比没有开启节能40%以上（提供检测报告） 24、具有LED显示屏的设计、开发、生产和服务的武器装备质量管理体系认证证书（提供证明） ★25、为了保护人眼视力，为确保用户不受LED显示屏蓝光危害，生产厂家获得TUV认证低蓝光认证（提供证明文件） 26、软件功能：具有故障自动告警功能、具有多点测温系统、具有电源温度控制系统（投标时提供权威机构检测报告） 27、辐射骚扰（EMC）：30MHz-1000MHz、符合GB/T9254-2008Class B 限值要求（投标时提供权威机构检测报告） 28、具有有害物质过程管理认证证书（提供证明文件） 29、生产厂家为国家技术创新示范企业（提供证明文件） | 平方 | 12.288 |
| 2 | 防水箱体 | 规格根据各厂家要求自行定制 | 平方 | 12.288 |
| 3 | 显示屏发送系统 | 1.HDMI/DVI 视频输入。 2.HDMI 音频输入/外部音频输入。 3.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit。 4.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万。 5.高位阶视频源带载能力：1440×900。 6.18bit 灰阶处理与显示。 7.一路光探头接口。 8.可级联多台进行统一控制。 9.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。 10.标准 1u 机箱设计，独立供电。 ★支持逐点亮色度校正，提供逐点亮色度校正相关证书及校正软件著作权复印件； ★为保证产品的可靠性及智能化，需提供单灯检测相关证书复印件及智能LED显示屏运行状态监控系统和监控方法相关证书复印件； | 块 | 2 |
| 4 | 显示屏接收系统 | （1）集成 16 个标准HUB75 接口，免接HUB； （2）支持 32 扫； （3）单卡输出 RGB 数据32组； （4）单卡带载像素为 512×256·； （5）支持配置文件回读； （6）成熟的热备份和任意换卡； （7）支持温度监控； （8）支持网线通讯状态检测； （9）支持发送卡状态检测， （10）支持DVI信号检测 （11）支持供电电压检测； （12）支持高灰度高刷新； （13）支持逐点亮色度校正； （14）支持接收卡预存画面设置； （15）支持灯板Flash管理； （16）支持5pin液晶模块； （17）支持固件程序版本回读。 ★支持环路备份通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性，提供双线冗余热备份相关证书复印件； | 张 | 28 |
| 5 | LED显示屏控制软件 | 智能软件多样式操控管理，配置 X、Y 轴及长宽度设置根据显示 要求一键设置播放界面尺寸及波特率设定，也可根据要求进行自由分屏（1、2、3 屏），可实现左右、上下等多种分屏模式。(提供功能截图）。 支持对系统盘里的文件进行编辑上传及 U 盘上传节目，速度不少 于 10M/秒；防止无播放指令节目误播，增加 U 盘节目单安全认证功能； 配置密码认证命令，安全密码由管理者自主设定，播放节目需密码认 证成功后才能执行，根据需求对播放内容进行日志回访。 对高清视频进行软硬件加速处理，保障高清片源播放的流畅性， 播放单个 1080P 或 4K 视频时，CPU 占有量不超 30%；多个 1080P 或 4K 视频同步播放时，CPU 占有量不超 60%。 节目可进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4 等视频），支持任 意格式 PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示界面，避免黑边及省去 PPT 不同尺寸调整的不便；加载播放解码设置，可对多种格式的（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv 等）进行自动解码导播。 设备内置智能摇控器感应点，播放 ppt 文件时，可通过手机、 APID 等对 PPT 进行调取、切换、前翻，后进无距离及空间限制；也可对视频进行切换、快进、快退、暂停、停止等功能，接合现场调节声音分贝。(提供功能截图）。 | 套 | 1 |
| 6 | 控制主机 | 软硬件集成一体化设备，非多种设备的物理搭建；Intel 嵌入式工控专业四核处理器,主频1.99GHz，内存双通道≥4G固态硬盘≥64G，64 位操作系统。X86 架构 Windows 系统，自带一键还原功能，支持1920*1080 高清输出，输出点阵在扩展模式支持 3840*1080 长条形画面，内嵌云控制软件。 支持至少 1 路 HDMI 和 1 路 VGA+Audio 同步输出、不少于 3 路以太网 RJ45 输入、不少于 4 路 USB 接口、自带 1 路 5V 不间断电源输出接口，1 路受控 220V 交流电源输出，工作电源：AC220V 电源输入处装 置断路自熔断保险丝（高压、断路情况自动熔断，保护设备），内置浪涌防护装置（提供防浪涌检测报告）。 支持硬盘防护功能，双链路加密，嵌入式安全防护装置锁住操作系统防止病毒破坏，重启后系统自动极速还原。控制模块在计算机模块关机状态下实现远程设备的开关控制等操作，节能功耗（待机时小于5W，工作状态 30W），支持 USB 鼠标、键盘及 19 寸、22 寸显示器多分辨率工作场景。 投标时需提供设备 3C 证书。 投标时需提供设备防浪涌及 15000 小时连续运行无故障率检测报告。 | 台 | 1 |
| 7 | 物联网智控配电 | 供电箱使用智慧型物联网断路器； 安全用电防雷浪涌电源模块； 智能断路器可自由设置实际使用电流或功本限定保护； 超过预设值后可自动断电保护； 漏电白检功能。设备调试要求； 电压、电流、功耗等电气数据测试； 温度、漏电流、过载、漏电报警、过温、过欠压测试； 1.额定电流：63A/32A/AC220V 2.漏电保护：线路漏电电流达到30mA时，断路器0.Is断电保护 3.短路保护：线路短路时，断路器0.04s断电保护 4.功率限定：达到限定功率，5s后断路 5.过压(欠压)保护：入户电压超过256V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V告警 7.打火报警 8.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动惟杆控制通断 9.工作电压：AC100V~265V 提供智慧数字电器校准报告复印件加盖生产厂家公章。 提供断路器3C认证证书及CE认证证书复印件加盖生产厂家公章。 提供智慧用电计算机软件著作登记证书复印件加盖生产厂家公章。 |  |  |
| 8 | 户外防水音箱 | 1、全天候设计，选用防水单元，铝镁合金材质，具有防水，防晒，耐寒，耐高温，强度高，抗老化，不生锈，音域广，音质清晰，设计美观等特点； 2、工作电压70/100V，功率≥80W,，适应不同场合； 3、最大声压≥105±2dB，有效频率范围宽达130Hz ~16kHz； 4、灵敏度≥(97±2dB)，声音清晰、明亮； 5、喇叭单元不少于 5.5"*3+2.5" 分频器处理器要求： LICC低阻抗补偿分频器，交叉频率3000Hz，带限制器 7、防护等级：IP66 | 只 | 2 |
| 9 | 户外功放 | 产品描述： 1.标准机箱设计，1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用。 2.不少于6路音源输入，其中3路标准线路信号，3路标准话筒信号。 3.1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 4.总音量调节旋钮统一控制所有线路和话筒音量。 5.两段参量均衡器调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 6.MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音。 7.结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 8.专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 9.70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 10.线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 11.峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，对终端扬声器及本机都是一种严峻的安全考验，峰值负反馈能有效地防止信号线和电压在任何负载环境下不失真，不过压。 12.综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 13.高倍频程低音切除电路，保证升压系统安全工作，采用带音色补偿的低切技术，可以保证在不损失音质的情况下去除对升压系统有安全隐患的超低频成份。 二、技术参数： 1.额定功率：≥260W 2.输出方式：70V，100V，4-16Ω 3.输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入；AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 输出灵敏度/阻抗：4.1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出 5.过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入；AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入 6.音调(低音)：±10dB at 100Hz 7.音调(高音)：±10dB at 10KHz 8.频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB) 9.信噪比：MIC1，2，3：≥66dB；AUX1，2，3：≥80dB 10.总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 11.默音功能：MIC3优先其他通道 12.通道串音衰减：≤50dB 13.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 14.保护：过热，过载&短路 15.电源：AC 220V/50Hz 16.最大耗散功率：≤450W | 台 | 1 |
| 10 | 视频拼接处理器 | 1.具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 HDMI， 3 路 DVI, 支持一路 DVI Loop; 2.支持 3 路 DVI 输出，其中一路为预览输出，另外两路拼接输出，最大输出分辨率可达 3840x1200@60Hz； 3.输入分辨率最大支持 1920×1200@60Hz，且向下兼容； 4.支持最多同时开三个窗口，每个窗口最大分辨率可达 3840x1200，并且支持一路 OSD，可以选择以图片或文字方式叠加； 5.窗口的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 6.预监接口支持四宫格预监四路视频； 7.支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用； 8.一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 ★产品制造商具有HDR显示技术，提供相关检测文件。 ★为保证系统稳定，统一高效的技术支持与售后服务，要求发送卡、接收卡、视频处理器采用同一品牌产品。 | 台 | 1 |
| 11 | 室内单模光纤（6芯） | 中心束管式轻铠类光缆(GYXTW) | 套 | 2 |
| 12 | 结构及包边 | 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风8级 抗震7级； 5、包边：不锈钢包边； 6、固定框架槽钢和角钢 (1)将6.3槽钢和50x50角钢按设计要求截取，在角钢的一侧用电钻钻孔，然后用丝锥扩成M8的螺孔，在槽钢和角钢的连接处钻M8光孔。 (2)将截好的槽钢和角钢连接起来。首先将槽钢反向扣在平面上，其数量为每两箱体中间放一根槽钢。然后在上面放两根角钢，角钢的放置前后宽度为一个箱体的宽度。并用M8的螺杆连接起来。 (3)其余三面都按上述方法加工。 7、组装框架 (1)取两根槽钢放置于已焊好的外框架上，上面放上第一步组装好的槽钢和角钢排子，两侧留有一定距离。 (2)将槽钢焊于外框架上，然后将排子焊在槽钢上。 (3)其余三面焊接方法与上面两步相同，最后组成一个符合标准尺寸的框架。 8、安装箱体 框架安装完毕后，由底层中间开始安装箱体，相邻箱体间用专用十字连接片固定，固定后整个显示屏的X、Y、Z方向自动对齐。 4、安装横．竖带 (1)先将竖带两端用角钢连接，用M8螺栓固定； (2)将竖带放在底排的槽钢上，中间用1M长的螺栓固定，两端焊接在槽钢上。 (3)在强度要求满足的条件下，根据维修要求，在适当位置焊接一条横带。 9、连接信号线 箱体安装完毕后要用信号线将各个箱体连接起来，信号线为扁平16线，连接时注意信号线不要接反。 10、安装电源 按每四个字用一个电源来确定电源个数，然后在后面的背带上用电钻钻孔，用M3.2的自攻螺丝固定，最后把5V电源接到箱体上。将每个电源的220V电源线用满足线径要求的铜线连接在一起，注意做好防护，不要发生短路现象。 7、连接控制卡 将接收卡和转接卡按适当位置安装，安装时一定要做到牢固，安全可靠。 11、安装系统 安装计算机和发送卡，并安装控制大屏幕所需的软件。 12、通电调试 13、检查无误后通电，启动测试软件 (1)用十字线走全屏,检查不受控点和连带点. (2)分别用横线、竖线、斜线测试。 (3)全屏点亮,检查盲点,缺色点. (4)对于彩色屏进行色彩测试,检查灰度级别. 14、外框架组装好以后，先将单元板按由右向左、由下向上的顺序进行安装，单元板的高度和平整度可由四角的磁盘螺母进行调节。 15、安装开关电源：用手电钻按开关电源安装孔位置钻φ3.2的孔，以自攻螺丝进行固定。 16、按由右向左的顺序将单元板用P16扁平信号线连接起来。 14、将开关电源的5V电源线连接到单元板的电源插座上，注意电源的正负极性不能接反。 17、显示卡和发送卡的安装：取下计算机机箱壳，按对应的插座安装LED 显示屏的显示卡和发送卡，并用螺丝固定，显示卡和发送卡之间用扁平线连接。 18、接收卡的安装：在LED显示屏框架的右侧适当位置安装接收卡，并连接好供电电源和接收卡与单元板之间的信号线。 19、将发送卡与接收卡用五类双绞线（通讯线）连接起来。 20、检查开关电源是否短路 A、用数字万用表的电阻（200Ω）测量开关电源输出正、负极间电阻值，阻值范围在30~40Ω之间。 B、拔下开关电源与单元板间的电源插头，开关电源加220V电压，测量其电压值为＋5V±0.2V 21、室内显示屏调试（启动测试软件） (1)用十字线走全屏,检查不受控点和连带点. (2)分别用横线、竖线、斜线测试。 (3)全屏点亮,检查盲点,缺色点. (4)对于彩色屏进行色彩测试,检查灰度级别. ★考虑到户外显示屏须确保整体结构的安全可靠，需由显示屏原厂提供施工设计方案，显示屏原厂须具备安全生产许可证、钢结构施工资质三级及以上、智能化工程专业承包贰级及以上（投标时提供证书复印件） | 平方 | 12.288 |
| 13 | 工程布线及安装调试 | 电源线;5*10平方橡胶护套线/橡套软电缆线 超五类网线 专业工程护套线：KBG/JDG镀锌电线管 DN20/25/35，PVC管 智能盒：支持PC、手机、Pad全平台控制实现编辑，设计以及播放控制，具有IPAD平板及手机、电脑无线投屏显示功能；支持PC、Mac、IOS及Androd移动终端通过网络传输接入智控盒实现无线投屏显示。 光纤线 | 批 | 1 |
| 14 | 钢结构立柱 | 根据现场实际情况定制，LED立柱方式常采用单立柱和双立柱方式， 双立柱的工程来说明。 建筑设计使用年限：50年，结构形式：钢结构，钢结构：桁架 结构安全等级：二级，抗震设防烈度：7度抗震，风压：0.35kN/㎡ 雪压：0.60kN/㎡ | 项 | 1 |

- 室外门口大屏2

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | ▲净显示面积不得小于4.8*2.56=12.288 平方 1、像素间距：纵向：≤4mm，横向：≤4mm。 2、屏幕模组参数：模块解析度及尺寸：256mm*128mm*18。模组分辨率172*86 3、像素组成：1R1G1B（表贴三合一） 4、像素密度：≥62500点/㎡ 5、像素结构：表贴三合一 6、屏幕亮度：整屏白平衡时≥5000-6000cd/㎡、 7、亮度均匀性：像素之间亮度均匀性≥97， 8、屏幕水平视角：≥170°；屏幕垂直视角：≥140°（提供检测报告） 9、平整度：板子拼接间隙<0.2mm。（提供检测报告） 10、单点校正：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能、 11、色温：3000K—10000K可调、（提供检测报告） 12、对比度：≥6000:1。（提供检测报告） 13、峰值功耗：≤850W/㎡，平均功耗：285/㎡ 14、色度均匀性（校正后）：±0.003x,Cy之内 15、换帧率：50/60 Hz、 16、刷新率：模组使用高刷芯片刷新率大于3000Hz。 ★17、低亮高灰：100%亮度时，16bits；20%亮度时，12bits灰度（提供检测报告） 18、屏幕寿命：大于10万小时， 19、安全要求：显示屏通过国家3C认证，（提供检测报告） ★20、保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能（提供检测报告） ▲21、采用共阴节能灯珠； 22、采用2.8V（R）/3.8V(G、B)精准电压控制技术（共阴驱动），通过分析R、G、B三基色光电特性，将LED芯片供电器件集中在一个转换电路内，并对驱动芯片进行精准电压控制，使该系列产品功率相比市场常规产品功耗降低40%左右 ★23、智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电比没有开启节能40%以上（提供检测报告） 24、具有LED显示屏的设计、开发、生产和服务的武器装备质量管理体系认证证书（提供证明） ★25、为了保护人眼视力，为确保用户不受LED显示屏蓝光危害，生产厂家获得TUV认证低蓝光认证（提供证明文件） 26、软件功能：具有故障自动告警功能、具有多点测温系统、具有电源温度控制系统（投标时提供权威机构检测报告） 27、辐射骚扰（EMC）：30MHz-1000MHz、符合GB/T9254-2008Class B 限值要求（投标时提供权威机构检测报告） 28、具有有害物质过程管理认证证书（提供证明文件） 29、生产厂家为国家技术创新示范企业（提供证明文件） | 平方 | 12.288 |
| 2 | 防水箱体 | 规格根据各厂家要求自行定制 | 平方 | 12.288 |
| 3 | 显示屏发送系统 | 1.HDMI/DVI 视频输入。 2.HDMI 音频输入/外部音频输入。 3.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit。 4.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万。 5.高位阶视频源带载能力：1440×900。 6.18bit 灰阶处理与显示。 7.一路光探头接口。 8.可级联多台进行统一控制。 9.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。 10.标准 1u 机箱设计，独立供电。 ★支持逐点亮色度校正，提供逐点亮色度校正相关证书及校正软件著作权复印件； ★为保证产品的可靠性及智能化，需提供单灯检测相关证书复印件及智能LED显示屏运行状态监控系统和监控方法相关证书复印件； | 块 | 2 |
| 4 | 显示屏接收系统 | （1）集成 16 个标准HUB75 接口，免接HUB； （2）支持 32 扫； （3）单卡输出 RGB 数据32组； （4）单卡带载像素为 512×256·； （5）支持配置文件回读； （6）成熟的热备份和任意换卡； （7）支持温度监控； （8）支持网线通讯状态检测； （9）支持发送卡状态检测， （10）支持DVI信号检测 （11）支持供电电压检测； （12）支持高灰度高刷新； （13）支持逐点亮色度校正； （14）支持接收卡预存画面设置； （15）支持灯板Flash管理； （16）支持5pin液晶模块； （17）支持固件程序版本回读。 ★支持环路备份通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性，提供双线冗余热备份相关证书复印件； | 张 | 28 |
| 5 | LED显示屏控制软件 | 智能软件多样式操控管理，配置 X、Y 轴及长宽度设置根据显示 要求一键设置播放界面尺寸及波特率设定，也可根据要求进行自由分屏（1、2、3 屏），可实现左右、上下等多种分屏模式。(提供功能截图）。 支持对系统盘里的文件进行编辑上传及 U 盘上传节目，速度不少 于 10M/秒；防止无播放指令节目误播，增加 U 盘节目单安全认证功能； 配置密码认证命令，安全密码由管理者自主设定，播放节目需密码认 证成功后才能执行，根据需求对播放内容进行日志回访。 对高清视频进行软硬件加速处理，保障高清片源播放的流畅性， 播放单个 1080P 或 4K 视频时，CPU 占有量不超 30%；多个 1080P 或 4K 视频同步播放时，CPU 占有量不超 60%。 节目可进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4 等视频），支持任 意格式 PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示界面，避免黑边及省去 PPT 不同尺寸调整的不便；加载播放解码设置，可对多种格式的（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv 等）进行自动解码导播。 设备内置智能摇控器感应点，播放 ppt 文件时，可通过手机、 APID 等对 PPT 进行调取、切换、前翻，后进无距离及空间限制；也可对视频进行切换、快进、快退、暂停、停止等功能，接合现场调节声音分贝。(提供功能截图）。 | 套 | 1 |
| 6 | 控制主机 | 软硬件集成一体化设备，非多种设备的物理搭建；Intel 嵌入式工控专业四核处理器,主频1.99GHz，内存双通道≥4G固态硬盘≥64G，64 位操作系统。X86 架构 Windows 系统，自带一键还原功能，支持1920*1080 高清输出，输出点阵在扩展模式支持 3840*1080 长条形画面，内嵌云控制软件。 支持至少 1 路 HDMI 和 1 路 VGA+Audio 同步输出、不少于 3 路以太网 RJ45 输入、不少于 4 路 USB 接口、自带 1 路 5V 不间断电源输出接口，1 路受控 220V 交流电源输出，工作电源：AC220V 电源输入处装 置断路自熔断保险丝（高压、断路情况自动熔断，保护设备），内置浪涌防护装置（提供防浪涌检测报告）。 支持硬盘防护功能，双链路加密，嵌入式安全防护装置锁住操作系统防止病毒破坏，重启后系统自动极速还原。控制模块在计算机模块关机状态下实现远程设备的开关控制等操作，节能功耗（待机时小于5W，工作状态 30W），支持 USB 鼠标、键盘及 19 寸、22 寸显示器多分辨率工作场景。 投标时需提供设备 3C 证书。 投标时需提供设备防浪涌及 15000 小时连续运行无故障率检测报告。 | 台 | 1 |
| 7 | 物联网智控配电 | 供电箱使用智慧型物联网断路器； 安全用电防雷浪涌电源模块； 智能断路器可自由设置实际使用电流或功本限定保护； 超过预设值后可自动断电保护； 漏电白检功能。设备调试要求； 电压、电流、功耗等电气数据测试； 温度、漏电流、过载、漏电报警、过温、过欠压测试； 1.额定电流：63A/32A/AC220V 2.漏电保护：线路漏电电流达到30mA时，断路器0.Is断电保护 3.短路保护：线路短路时，断路器0.04s断电保护 4.功率限定：达到限定功率，5s后断路 5.过压(欠压)保护：入户电压超过256V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V告警 7.打火报警 8.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动惟杆控制通断 9.工作电压：AC100V~265V 提供智慧数字电器校准报告复印件加盖生产厂家公章。 提供断路器3C认证证书及CE认证证书复印件加盖生产厂家公章。 提供智慧用电计算机软件著作登记证书复印件加盖生产厂家公章。 |  |  |
| 8 | 户外防水音箱 | 1、全天候设计，选用防水单元，铝镁合金材质，具有防水，防晒，耐寒，耐高温，强度高，抗老化，不生锈，音域广，音质清晰，设计美观等特点； 2、工作电压70/100V，功率≥80W,，适应不同场合； 3、最大声压≥105±2dB，有效频率范围宽达130Hz ~16kHz； 4、灵敏度≥(97±2dB)，声音清晰、明亮； 5、喇叭单元不少于 5.5"*3+2.5" 分频器处理器要求： LICC低阻抗补偿分频器，交叉频率3000Hz，带限制器 7、防护等级：IP66 | 只 | 2 |
| 9 | 户外功放 | 产品描述： 1.标准机箱设计，1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用。 2.不少于6路音源输入，其中3路标准线路信号，3路标准话筒信号。 3.1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 4.总音量调节旋钮统一控制所有线路和话筒音量。 5.两段参量均衡器调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 6.MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音。 7.结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 8.专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 9.70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 10.线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 11.峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，对终端扬声器及本机都是一种严峻的安全考验，峰值负反馈能有效地防止信号线和电压在任何负载环境下不失真，不过压。 12.综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 13.高倍频程低音切除电路，保证升压系统安全工作，采用带音色补偿的低切技术，可以保证在不损失音质的情况下去除对升压系统有安全隐患的超低频成份。 二、技术参数： 1.额定功率：≥260W 2.输出方式：70V，100V，4-16Ω 3.输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入；AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 输出灵敏度/阻抗：4.1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出 5.过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入；AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入 6.音调(低音)：±10dB at 100Hz 7.音调(高音)：±10dB at 10KHz 8.频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB) 9.信噪比：MIC1，2，3：≥66dB；AUX1，2，3：≥80dB 10.总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 11.默音功能：MIC3优先其他通道 12.通道串音衰减：≤50dB 13.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 14.保护：过热，过载&短路 15.电源：AC 220V/50Hz 16.最大耗散功率：≤450W | 台 | 1 |
| 10 | 视频拼接处理器 | 1.具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 HDMI， 3 路 DVI, 支持一路 DVI Loop; 2.支持 3 路 DVI 输出，其中一路为预览输出，另外两路拼接输出，最大输出分辨率可达 3840x1200@60Hz； 3.输入分辨率最大支持 1920×1200@60Hz，且向下兼容； 4.支持最多同时开三个窗口，每个窗口最大分辨率可达 3840x1200，并且支持一路 OSD，可以选择以图片或文字方式叠加； 5.窗口的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 6.预监接口支持四宫格预监四路视频； 7.支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用； 8.一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 ★产品制造商具有HDR显示技术，提供相关检测文件。 ★为保证系统稳定，统一高效的技术支持与售后服务，要求发送卡、接收卡、视频处理器采用同一品牌产品。 | 台 | 1 |
| 11 | 室内单模光纤（6芯） | 中心束管式轻铠类光缆(GYXTW) | 套 | 2 |
| 12 | 结构及包边 | 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风8级 抗震7级； 5、包边：不锈钢包边； 6、固定框架槽钢和角钢 (1)将6.3槽钢和50x50角钢按设计要求截取，在角钢的一侧用电钻钻孔，然后用丝锥扩成M8的螺孔，在槽钢和角钢的连接处钻M8光孔。 (2)将截好的槽钢和角钢连接起来。首先将槽钢反向扣在平面上，其数量为每两箱体中间放一根槽钢。然后在上面放两根角钢，角钢的放置前后宽度为一个箱体的宽度。并用M8的螺杆连接起来。 (3)其余三面都按上述方法加工。 7、组装框架 (1)取两根槽钢放置于已焊好的外框架上，上面放上第一步组装好的槽钢和角钢排子，两侧留有一定距离。 (2)将槽钢焊于外框架上，然后将排子焊在槽钢上。 (3)其余三面焊接方法与上面两步相同，最后组成一个符合标准尺寸的框架。 8、安装箱体 框架安装完毕后，由底层中间开始安装箱体，相邻箱体间用专用十字连接片固定，固定后整个显示屏的X、Y、Z方向自动对齐。 4、安装横．竖带 (1)先将竖带两端用角钢连接，用M8螺栓固定； (2)将竖带放在底排的槽钢上，中间用1M长的螺栓固定，两端焊接在槽钢上。 (3)在强度要求满足的条件下，根据维修要求，在适当位置焊接一条横带。 9、连接信号线 箱体安装完毕后要用信号线将各个箱体连接起来，信号线为扁平16线，连接时注意信号线不要接反。 10、安装电源 按每四个字用一个电源来确定电源个数，然后在后面的背带上用电钻钻孔，用M3.2的自攻螺丝固定，最后把5V电源接到箱体上。将每个电源的220V电源线用满足线径要求的铜线连接在一起，注意做好防护，不要发生短路现象。 7、连接控制卡 将接收卡和转接卡按适当位置安装，安装时一定要做到牢固，安全可靠。 11、安装系统 安装计算机和发送卡，并安装控制大屏幕所需的软件。 12、通电调试 13、检查无误后通电，启动测试软件 (1)用十字线走全屏,检查不受控点和连带点. (2)分别用横线、竖线、斜线测试。 (3)全屏点亮,检查盲点,缺色点. (4)对于彩色屏进行色彩测试,检查灰度级别. 14、外框架组装好以后，先将单元板按由右向左、由下向上的顺序进行安装，单元板的高度和平整度可由四角的磁盘螺母进行调节。 15、安装开关电源：用手电钻按开关电源安装孔位置钻φ3.2的孔，以自攻螺丝进行固定。 16、按由右向左的顺序将单元板用P16扁平信号线连接起来。 14、将开关电源的5V电源线连接到单元板的电源插座上，注意电源的正负极性不能接反。 17、显示卡和发送卡的安装：取下计算机机箱壳，按对应的插座安装LED 显示屏的显示卡和发送卡，并用螺丝固定，显示卡和发送卡之间用扁平线连接。 18、接收卡的安装：在LED显示屏框架的右侧适当位置安装接收卡，并连接好供电电源和接收卡与单元板之间的信号线。 19、将发送卡与接收卡用五类双绞线（通讯线）连接起来。 20、检查开关电源是否短路 A、用数字万用表的电阻（200Ω）测量开关电源输出正、负极间电阻值，阻值范围在30~40Ω之间。 B、拔下开关电源与单元板间的电源插头，开关电源加220V电压，测量其电压值为＋5V±0.2V 21、室内显示屏调试（启动测试软件） (1)用十字线走全屏,检查不受控点和连带点. (2)分别用横线、竖线、斜线测试。 (3)全屏点亮,检查盲点,缺色点. (4)对于彩色屏进行色彩测试,检查灰度级别. ★考虑到户外显示屏须确保整体结构的安全可靠，需由显示屏原厂提供施工设计方案，显示屏原厂须具备安全生产许可证、钢结构施工资质三级及以上、智能化工程专业承包贰级及以上（投标时提供证书复印件） | 平方 | 12.288 |
| 13 | 工程布线及安装调试 | 电源线;5*10平方橡胶护套线/橡套软电缆线 超五类网线 专业工程护套线：KBG/JDG镀锌电线管 DN20/25/35，PVC管 智能盒：支持PC、手机、Pad全平台控制实现编辑，设计以及播放控制，具有IPAD平板及手机、电脑无线投屏显示功能；支持PC、Mac、IOS及Androd移动终端通过网络传输接入智控盒实现无线投屏显示。 光纤线 | 批 | 1 |
| 14 | 钢结构立柱 | 根据现场实际情况定制，LED立柱方式常采用单立柱和双立柱方式， 双立柱的工程来说明。 建筑设计使用年限：50年，结构形式：钢结构，钢结构：桁架 结构安全等级：二级，抗震设防烈度：7度抗震，风压：0.35kN/㎡ 雪压：0.60kN/㎡ | 项 | 1 |

- 室外操场大屏1

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | ▲净显示面积不得小于6.08*3.36=20.5 平方 1、像素间距：纵向：≤4mm，横向：≤4mm。 2、屏幕模组参数：模块解析度及尺寸：256mm*128mm*18。模组分辨率172*86 3、像素组成：1R1G1B（表贴三合一） 4、像素密度：≥62500点/㎡ 5、像素结构：表贴三合一 6、屏幕亮度：整屏白平衡时≥5000-6000cd/㎡、 7、亮度均匀性：像素之间亮度均匀性≥97， 8、屏幕水平视角：≥170°；屏幕垂直视角：≥140°（提供检测报告） 9、平整度：板子拼接间隙<0.2mm。（提供检测报告） 10、单点校正：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能、 11、色温：3000K—10000K可调、（提供检测报告） 12、对比度：≥6000:1。（提供检测报告） 13、峰值功耗：≤850W/㎡，平均功耗：285/㎡ 14、色度均匀性（校正后）：±0.003x,Cy之内 15、换帧率：50/60 Hz、 16、刷新率：模组使用高刷芯片刷新率大于3000Hz。 ★17、低亮高灰：100%亮度时，16bits；20%亮度时，12bits灰度（提供检测报） 18、屏幕寿命：大于10万小时， 19、安全要求：显示屏通过国家3C认证，（提供检测报告） ★20、保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能（提供检测报告） ▲21、采用共阴节能灯珠； 22、采用2.8V（R）/3.8V(G、B)精准电压控制技术（共阴驱动），通过分析R、G、B三基色光电特性，将LED芯片供电器件集中在一个转换电路内，并对驱动芯片进行精准电压控制，使该系列产品功率相比市场常规产品功耗降低40%左右 ★23、智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电比没有开启节能40%以上（提供检测报告） 24、具有LED显示屏的设计、开发、生产和服务的武器装备质量管理体系认证证书（提供证明） ★25、为了保护人眼视力，为确保用户不受LED显示屏蓝光危害，生产厂家获得TUV认证低蓝光认证（提供证明） 26、软件功能：具有故障自动告警功能、具有多点测温系统、具有电源温度控制系统（投标时提供权威机构检测报告） 27、辐射骚扰（EMC）：30MHz-1000MHz、符合GB/T9254-2008Class B 限值要求（投标时提供权威机构检测报告） 28、具有有害物质过程管理认证证书（提供证明文件） 29、生产厂家为国家技术创新示范企业（提供证明） | 平方 | 20.5 |
| 2 | 防水箱体 | 规格：640*960 | 平方 | 20.5 |
| 3 | 显示屏发送系统 | 1.HDMI/DVI 视频输入。 2.HDMI 音频输入/外部音频输入。 3.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit。 4.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万。 5.高位阶视频源带载能力：1440×900。 6.18bit 灰阶处理与显示。 7.一路光探头接口。 8.可级联多台进行统一控制。 9.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。 10.标准 1u 机箱设计，独立供电。 ★支持逐点亮色度校正，提供逐点亮色度校正相关证书及校正软件著作权复印件； ★为保证产品的可靠性及智能化，需提供单灯检测相关证书复印件及智能LED显示屏运行状态监控系统和监控方法相关证书复印件； | 块 | 2 |
| 4 | 显示屏接收系统 | （1）集成 16 个标准HUB75 接口，免接HUB； （2）支持 32 扫； （3）单卡输出 RGB 数据32组； （4）单卡带载像素为 512×256·； （5）支持配置文件回读； （6）成熟的热备份和任意换卡； （7）支持温度监控； （8）支持网线通讯状态检测； （9）支持发送卡状态检测， （10）支持DVI信号检测 （11）支持供电电压检测； （12）支持高灰度高刷新； （13）支持逐点亮色度校正； （14）支持接收卡预存画面设置； （15）支持灯板Flash管理； （16）支持5pin液晶模块； （17）支持固件程序版本回读。 ★支持环路备份通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性，提供双线冗余热备份相关证书复印件； | 张 | 32 |
| 5 | LED显示屏控制软件 | 智能软件多样式操控管理，配置 X、Y 轴及长宽度设置根据显示 要求一键设置播放界面尺寸及波特率设定，也可根据要求进行自由分屏（1、2、3 屏），可实现左右、上下等多种分屏模式。(提供功能截图）。 支持对系统盘里的文件进行编辑上传及 U 盘上传节目，速度不少 于 10M/秒；防止无播放指令节目误播，增加 U 盘节目单安全认证功能； 配置密码认证命令，安全密码由管理者自主设定，播放节目需密码认 证成功后才能执行，根据需求对播放内容进行日志回访。 对高清视频进行软硬件加速处理，保障高清片源播放的流畅性， 播放单个 1080P 或 4K 视频时，CPU 占有量不超 30%；多个 1080P 或 4K 视频同步播放时，CPU 占有量不超 60%。 节目可进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4 等视频），支持任 意格式 PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示界面，避免黑边及省去 PPT 不同尺寸调整的不便；加载播放解码设置，可对多种格式的（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv 等）进行自动解码导播。 设备内置智能摇控器感应点，播放 ppt 文件时，可通过手机、 APID 等对 PPT 进行调取、切换、前翻，后进无距离及空间限制；也可对视频进行切换、快进、快退、暂停、停止等功能，接合现场调节声音分贝。(提供功能截图）。 | 套 | 1 |
| 6 | 控制主机 | 软硬件集成一体化设备，非多种设备的物理搭建；Intel 嵌入式工控专业四核处理器,主频1.99GHz，内存双通道≥4G固态硬盘≥64G，64 位操作系统。X86 架构 Windows 系统，自带一键还原功能，支持1920*1080 高清输出，输出点阵在扩展模式支持 3840*1080 长条形画面，内嵌云控制软件。 支持至少 1 路 HDMI 和 1 路 VGA+Audio 同步输出、不少于 3 路以太网 RJ45 输入、不少于 4 路 USB 接口、自带 1 路 5V 不间断电源输出接口，1 路受控 220V 交流电源输出，工作电源：AC220V 电源输入处装 置断路自熔断保险丝（高压、断路情况自动熔断，保护设备），内置浪涌防护装置（提供防浪涌检测报告）。 支持硬盘防护功能，双链路加密，嵌入式安全防护装置锁住操作系统防止病毒破坏，重启后系统自动极速还原。控制模块在计算机模块关机状态下实现远程设备的开关控制等操作，节能功耗（待机时小于5W，工作状态 30W），支持 USB 鼠标、键盘及 19 寸、22 寸显示器多分辨率工作场景。 投标时需提供设备 3C 证书。 投标时需提供设备防浪涌及 15000 小时连续运行无故障率检测报告。 | 台 | 1 |
| 7 | 物联网智控配电 | 供电箱使用智慧型物联网断路器； 安全用电防雷浪涌电源模块； 智能断路器可自由设置实际使用电流或功本限定保护； 超过预设值后可自动断电保护； 漏电白检功能。设备调试要求； 电压、电流、功耗等电气数据测试； 温度、漏电流、过载、漏电报警、过温、过欠压测试； 1.额定电流：63A/32A/AC220V 2.漏电保护：线路漏电电流达到30mA时，断路器0.Is断电保护 3.短路保护：线路短路时，断路器0.04s断电保护 4.功率限定：达到限定功率，5s后断路 5.过压(欠压)保护：入户电压超过256V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V告警 7.打火报警 8.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动惟杆控制通断 9.工作电压：AC100V~265V 提供智慧数字电器校准报告复印件加盖生产厂家公章。 提供断路器3C认证证书及CE认证证书复印件加盖生产厂家公章。 提供智慧用电计算机软件著作登记证书复印件加盖生产厂家公章。 |  |  |
| 8 | 户外防水音箱 | 全天候设计，选用防水单元，铝镁合金材质，具有防水，防晒，耐寒，耐高温，强度高，抗老化，不生锈，音域广，音质清晰，设计美观等特点； 2、工作电压70/100V，功率≥80W,，适应不同场合； 3、最大声压≥105±2dB，有效频率范围宽达130Hz ~16kHz； 4、灵敏度≥(97±2dB)，声音清晰、明亮； 5、喇叭单元不少于 5.5"*3+2.5" 6、分频器处理器要求： LICC低阻抗补偿分频器，交叉频率3000Hz，带限制器 7、防护等级：IP66 | 只 | 2 |
| 9 | 户外功放 | 一、产品描述： 1.标准机箱设计，1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用。 2.不少于6路音源输入，其中3路标准线路信号，3路标准话筒信号。 3.1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 4.总音量调节旋钮统一控制所有线路和话筒音量。 5.两段参量均衡器调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 6.MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音。 7.结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 8.专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 9.70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 10.线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 11.峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，对终端扬声器及本机都是一种严峻的安全考验，峰值负反馈能有效地防止信号线和电压在任何负载环境下不失真，不过压。 12.综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 13.高倍频程低音切除电路，保证升压系统安全工作，采用带音色补偿的低切技术，可以保证在不损失音质的情况下去除对升压系统有安全隐患的超低频成份。 二、技术参数： 1.额定功率：≥260W 2.输出方式：70V，100V，4-16Ω 3.输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入；AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 输出灵敏度/阻抗：4.1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出 5.过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入；AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入 6.音调(低音)：±10dB at 100Hz 7.音调(高音)：±10dB at 10KHz 8.频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB) 9.信噪比：MIC1，2，3：≥66dB；AUX1，2，3：≥80dB 10.总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 11.默音功能：MIC3优先其他通道 12.通道串音衰减：≤50dB 13.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 14.保护：过热，过载&短路 15.电源：AC 220V/50Hz 16.最大耗散功率：≤450W | 台 | 1 |
| 10 | 视频拼接处理器 | 1.具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 HDMI， 3 路 DVI, 支持一路 DVI Loop; 2.支持 3 路 DVI 输出，其中一路为预览输出，另外两路拼接输出，最大输出分辨率可达 3840x1200@60Hz； 3.输入分辨率最大支持 1920×1200@60Hz，且向下兼容； 4.支持最多同时开三个窗口，每个窗口最大分辨率可达 3840x1200，并且支持一路 OSD，可以选择以图片或文字方式叠加； 5.窗口的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 6.预监接口支持四宫格预监四路视频； 7.支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用； 8.一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 ★产品制造商具有HDR显示技术，提供相关检测文件。 ★为保证系统稳定，统一高效的技术支持与售后服务，要求发送卡、接收卡、视频处理器采用同一品牌产品。 | 台 | 1 |
| 11 | 室内单模光纤（6芯） | 中心束管式轻铠类光缆(GYXTW) | 套 | 2 |
| 12 | 结构及包边 | 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风8级 抗震7级； 5、包边：不锈钢包边； 6、固定框架槽钢和角钢 (1)将6.3槽钢和50x50角钢按设计要求截取，在角钢的一侧用电钻钻孔，然后用丝锥扩成M8的螺孔，在槽钢和角钢的连接处钻M8光孔。 (2)将截好的槽钢和角钢连接起来。首先将槽钢反向扣在平面上，其数量为每两箱体中间放一根槽钢。然后在上面放两根角钢，角钢的放置前后宽度为一个箱体的宽度。并用M8的螺杆连接起来。 (3)其余三面都按上述方法加工。 7、组装框架 (1)取两根槽钢放置于已焊好的外框架上，上面放上第一步组装好的槽钢和角钢排子，两侧留有一定距离。 (2)将槽钢焊于外框架上，然后将排子焊在槽钢上。 (3)其余三面焊接方法与上面两步相同，最后组成一个符合标准尺寸的框架。 8、安装箱体 框架安装完毕后，由底层中间开始安装箱体，相邻箱体间用专用十字连接片固定，固定后整个显示屏的X、Y、Z方向自动对齐。 4、安装横．竖带 (1)先将竖带两端用角钢连接，用M8螺栓固定； (2)将竖带放在底排的槽钢上，中间用1M长的螺栓固定，两端焊接在槽钢上。 (3)在强度要求满足的条件下，根据维修要求，在适当位置焊接一条横带。 9、连接信号线 箱体安装完毕后要用信号线将各个箱体连接起来，信号线为扁平16线，连接时注意信号线不要接反。 10、安装电源 按每四个字用一个电源来确定电源个数，然后在后面的背带上用电钻钻孔，用M3.2的自攻螺丝固定，最后把5V电源接到箱体上。将每个电源的220V电源线用满足线径要求的铜线连接在一起，注意做好防护，不要发生短路现象。 7、连接控制卡 将接收卡和转接卡按适当位置安装，安装时一定要做到牢固，安全可靠。 11、安装系统 安装计算机和发送卡，并安装控制大屏幕所需的软件。 12、通电调试 13、检查无误后通电，启动测试软件 (1)用十字线走全屏,检查不受控点和连带点. (2)分别用横线、竖线、斜线测试。 (3)全屏点亮,检查盲点,缺色点. (4)对于彩色屏进行色彩测试,检查灰度级别. 14、外框架组装好以后，先将单元板按由右向左、由下向上的顺序进行安装，单元板的高度和平整度可由四角的磁盘螺母进行调节。 15、安装开关电源：用手电钻按开关电源安装孔位置钻φ3.2的孔，以自攻螺丝进行固定。 16、按由右向左的顺序将单元板用P16扁平信号线连接起来。 14、将开关电源的5V电源线连接到单元板的电源插座上，注意电源的正负极性不能接反。 17、显示卡和发送卡的安装：取下计算机机箱壳，按对应的插座安装LED 显示屏的显示卡和发送卡，并用螺丝固定，显示卡和发送卡之间用扁平线连接。 18、接收卡的安装：在LED显示屏框架的右侧适当位置安装接收卡，并连接好供电电源和接收卡与单元板之间的信号线。 19、将发送卡与接收卡用五类双绞线（通讯线）连接起来。 20、检查开关电源是否短路 A、用数字万用表的电阻（200Ω）测量开关电源输出正、负极间电阻值，阻值范围在30~40Ω之间。 B、拔下开关电源与单元板间的电源插头，开关电源加220V电压，测量其电压值为＋5V±0.2V 21、室内显示屏调试（启动测试软件） (1)用十字线走全屏,检查不受控点和连带点. (2)分别用横线、竖线、斜线测试。 (3)全屏点亮,检查盲点,缺色点. (4)对于彩色屏进行色彩测试,检查灰度级别. ★考虑到户外显示屏须确保整体结构的安全可靠，需由显示屏原厂提供施工设计方案，显示屏原厂须具备安全生产许可证、钢结构施工资质三级及以上、智能化工程专业承包贰级及以上（投标时提供证书复印件） | 平方 | 20.5 |
| 13 | 工程布线及安装调试 | 电源线;5*10平方橡胶护套线/橡套软电缆线 超五类网线 专业工程护套线：KBG/JDG镀锌电线管 DN20/25/35，PVC管 智能盒：支持PC、手机、Pad全平台控制实现编辑，设计以及播放控制，具有IPAD平板及手机、电脑无线投屏显示功能；支持PC、Mac、IOS及Androd移动终端通过网络传输接入智控盒实现无线投屏显示。 光纤线 | 批 | 1 |
| 14 | 钢结构立柱 | 根据现场实际情况定制，LED立柱方式常采用单立柱和双立柱方式， 双立柱的工程来说明。 建筑设计使用年限：50年，结构形式：钢结构，钢结构：桁架 结构安全等级：二级，抗震设防烈度：7度抗震，风压：0.35kN/㎡ 雪压：0.60kN/㎡ | 项 | 1 |

- 室外操场大屏2

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | ▲净显示面积不得小于6.08*3.36=20.5 平方 1、像素间距：纵向：≤4mm，横向：≤4mm。 2、屏幕模组参数：模块解析度及尺寸：256mm*128mm*18。模组分辨率172*86 3、像素组成：1R1G1B（表贴三合一） 4、像素密度：≥62500点/㎡ 5、像素结构：表贴三合一 6、屏幕亮度：整屏白平衡时≥5000-6000cd/㎡、 7、亮度均匀性：像素之间亮度均匀性≥97， 8、屏幕水平视角：≥170°；屏幕垂直视角：≥140°（提供检测报告） 9、平整度：板子拼接间隙<0.2mm。（提供检测报告） 10、单点校正：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能、 11、色温：3000K—10000K可调、（提供检测报告） 12、对比度：≥6000:1。（提供检测报告） 13、峰值功耗：≤850W/㎡，平均功耗：285/㎡ 14、色度均匀性（校正后）：±0.003x,Cy之内 15、换帧率：50/60 Hz、 16、刷新率：模组使用高刷芯片刷新率大于3000Hz。 ★17、低亮高灰：100%亮度时，16bits；20%亮度时，12bits灰度（提供检测报） 18、屏幕寿命：大于10万小时， 19、安全要求：显示屏通过国家3C认证，（提供检测报告） ★20、保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能（提供检测报告） ▲21、采用共阴节能灯珠； 22、采用2.8V（R）/3.8V(G、B)精准电压控制技术（共阴驱动），通过分析R、G、B三基色光电特性，将LED芯片供电器件集中在一个转换电路内，并对驱动芯片进行精准电压控制，使该系列产品功率相比市场常规产品功耗降低40%左右 ★23、智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电比没有开启节能40%以上（提供检测报告） 24、具有LED显示屏的设计、开发、生产和服务的武器装备质量管理体系认证证书（提供证明） ★25、为了保护人眼视力，为确保用户不受LED显示屏蓝光危害，生产厂家获得TUV认证低蓝光认证（提供证明） 26、软件功能：具有故障自动告警功能、具有多点测温系统、具有电源温度控制系统（投标时提供权威机构检测报告） 27、辐射骚扰（EMC）：30MHz-1000MHz、符合GB/T9254-2008Class B 限值要求（投标时提供权威机构检测报告） 28、具有有害物质过程管理认证证书（提供证明文件） 29、生产厂家为国家技术创新示范企业（提供证明） | 平方 | 20.5 |
| 2 | 防水箱体 | 规格：640*960 | 平方 | 20.5 |
| 3 | 显示屏发送系统 | 1.HDMI/DVI 视频输入。 2.HDMI 音频输入/外部音频输入。 3.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit。 4.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万。 5.高位阶视频源带载能力：1440×900。 6.18bit 灰阶处理与显示。 7.一路光探头接口。 8.可级联多台进行统一控制。 9.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。 10.标准 1u 机箱设计，独立供电。 ★支持逐点亮色度校正，提供逐点亮色度校正相关证书及校正软件著作权复印件； ★为保证产品的可靠性及智能化，需提供单灯检测相关证书复印件及智能LED显示屏运行状态监控系统和监控方法相关证书复印件； | 块 | 2 |
| 4 | 显示屏接收系统 | （1）集成 16 个标准HUB75 接口，免接HUB； （2）支持 32 扫； （3）单卡输出 RGB 数据32组； （4）单卡带载像素为 512×256·； （5）支持配置文件回读； （6）成熟的热备份和任意换卡； （7）支持温度监控； （8）支持网线通讯状态检测； （9）支持发送卡状态检测， （10）支持DVI信号检测 （11）支持供电电压检测； （12）支持高灰度高刷新； （13）支持逐点亮色度校正； （14）支持接收卡预存画面设置； （15）支持灯板Flash管理； （16）支持5pin液晶模块； （17）支持固件程序版本回读。 ★支持环路备份通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性，提供双线冗余热备份相关证书复印件； | 张 | 32 |
| 5 | LED显示屏控制软件 | 智能软件多样式操控管理，配置 X、Y 轴及长宽度设置根据显示 要求一键设置播放界面尺寸及波特率设定，也可根据要求进行自由分屏（1、2、3 屏），可实现左右、上下等多种分屏模式。(提供功能截图）。 支持对系统盘里的文件进行编辑上传及 U 盘上传节目，速度不少 于 10M/秒；防止无播放指令节目误播，增加 U 盘节目单安全认证功能； 配置密码认证命令，安全密码由管理者自主设定，播放节目需密码认 证成功后才能执行，根据需求对播放内容进行日志回访。 对高清视频进行软硬件加速处理，保障高清片源播放的流畅性， 播放单个 1080P 或 4K 视频时，CPU 占有量不超 30%；多个 1080P 或 4K 视频同步播放时，CPU 占有量不超 60%。 节目可进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4 等视频），支持任 意格式 PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示界面，避免黑边及省去 PPT 不同尺寸调整的不便；加载播放解码设置，可对多种格式的（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv 等）进行自动解码导播。 设备内置智能摇控器感应点，播放 ppt 文件时，可通过手机、 APID 等对 PPT 进行调取、切换、前翻，后进无距离及空间限制；也可对视频进行切换、快进、快退、暂停、停止等功能，接合现场调节声音分贝。(提供功能截图）。 | 套 | 1 |
| 6 | 控制主机 | 软硬件集成一体化设备，非多种设备的物理搭建；Intel 嵌入式工控专业四核处理器,主频1.99GHz，内存双通道≥4G固态硬盘≥64G，64 位操作系统。X86 架构 Windows 系统，自带一键还原功能，支持1920*1080 高清输出，输出点阵在扩展模式支持 3840*1080 长条形画面，内嵌云控制软件。 支持至少 1 路 HDMI 和 1 路 VGA+Audio 同步输出、不少于 3 路以太网 RJ45 输入、不少于 4 路 USB 接口、自带 1 路 5V 不间断电源输出接口，1 路受控 220V 交流电源输出，工作电源：AC220V 电源输入处装 置断路自熔断保险丝（高压、断路情况自动熔断，保护设备），内置浪涌防护装置（提供防浪涌检测报告）。 支持硬盘防护功能，双链路加密，嵌入式安全防护装置锁住操作系统防止病毒破坏，重启后系统自动极速还原。控制模块在计算机模块关机状态下实现远程设备的开关控制等操作，节能功耗（待机时小于5W，工作状态 30W），支持 USB 鼠标、键盘及 19 寸、22 寸显示器多分辨率工作场景。 投标时需提供设备 3C 证书。 投标时需提供设备防浪涌及 15000 小时连续运行无故障率检测报告。 | 台 | 1 |
| 7 | 物联网智控配电 | 供电箱使用智慧型物联网断路器； 安全用电防雷浪涌电源模块； 智能断路器可自由设置实际使用电流或功本限定保护； 超过预设值后可自动断电保护； 漏电白检功能。设备调试要求； 电压、电流、功耗等电气数据测试； 温度、漏电流、过载、漏电报警、过温、过欠压测试； 1.额定电流：63A/32A/AC220V 2.漏电保护：线路漏电电流达到30mA时，断路器0.Is断电保护 3.短路保护：线路短路时，断路器0.04s断电保护 4.功率限定：达到限定功率，5s后断路 5.过压(欠压)保护：入户电压超过256V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V告警 7.打火报警 8.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动惟杆控制通断 9.工作电压：AC100V~265V 提供智慧数字电器校准报告复印件加盖生产厂家公章。 提供断路器3C认证证书及CE认证证书复印件加盖生产厂家公章。 提供智慧用电计算机软件著作登记证书复印件加盖生产厂家公章。 |  |  |
| 8 | 户外防水音箱 | 全天候设计，选用防水单元，铝镁合金材质，具有防水，防晒，耐寒，耐高温，强度高，抗老化，不生锈，音域广，音质清晰，设计美观等特点； 2、工作电压70/100V，功率≥80W,，适应不同场合； 3、最大声压≥105±2dB，有效频率范围宽达130Hz ~16kHz； 4、灵敏度≥(97±2dB)，声音清晰、明亮； 5、喇叭单元不少于 5.5"*3+2.5" 6、分频器处理器要求： LICC低阻抗补偿分频器，交叉频率3000Hz，带限制器 7、防护等级：IP66 | 只 | 2 |
| 9 | 户外功放 | 一、产品描述： 1.标准机箱设计，1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用。 2.不少于6路音源输入，其中3路标准线路信号，3路标准话筒信号。 3.1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 4.总音量调节旋钮统一控制所有线路和话筒音量。 5.两段参量均衡器调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 6.MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音。 7.结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 8.专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 9.70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 10.线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 11.峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，对终端扬声器及本机都是一种严峻的安全考验，峰值负反馈能有效地防止信号线和电压在任何负载环境下不失真，不过压。 12.综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 13.高倍频程低音切除电路，保证升压系统安全工作，采用带音色补偿的低切技术，可以保证在不损失音质的情况下去除对升压系统有安全隐患的超低频成份。 二、技术参数： 1.额定功率：≥260W 2.输出方式：70V，100V，4-16Ω 3.输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入；AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 输出灵敏度/阻抗：4.1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出 5.过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入；AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入 6.音调(低音)：±10dB at 100Hz 7.音调(高音)：±10dB at 10KHz 8.频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB) 9.信噪比：MIC1，2，3：≥66dB；AUX1，2，3：≥80dB 10.总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 11.默音功能：MIC3优先其他通道 12.通道串音衰减：≤50dB 13.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 14.保护：过热，过载&短路 15.电源：AC 220V/50Hz 16.最大耗散功率：≤450W | 台 | 1 |
| 10 | 视频拼接处理器 | 1.具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 HDMI， 3 路 DVI, 支持一路 DVI Loop; 2.支持 3 路 DVI 输出，其中一路为预览输出，另外两路拼接输出，最大输出分辨率可达 3840x1200@60Hz； 3.输入分辨率最大支持 1920×1200@60Hz，且向下兼容； 4.支持最多同时开三个窗口，每个窗口最大分辨率可达 3840x1200，并且支持一路 OSD，可以选择以图片或文字方式叠加； 5.窗口的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 6.预监接口支持四宫格预监四路视频； 7.支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用； 8.一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 ★产品制造商具有HDR显示技术，提供相关检测文件。 ★为保证系统稳定，统一高效的技术支持与售后服务，要求发送卡、接收卡、视频处理器采用同一品牌产品。 | 台 | 1 |
| 11 | 室内单模光纤（6芯） | 中心束管式轻铠类光缆(GYXTW) | 套 | 2 |
| 12 | 结构及包边 | 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风8级 抗震7级； 5、包边：不锈钢包边； 6、固定框架槽钢和角钢 (1)将6.3槽钢和50x50角钢按设计要求截取，在角钢的一侧用电钻钻孔，然后用丝锥扩成M8的螺孔，在槽钢和角钢的连接处钻M8光孔。 (2)将截好的槽钢和角钢连接起来。首先将槽钢反向扣在平面上，其数量为每两箱体中间放一根槽钢。然后在上面放两根角钢，角钢的放置前后宽度为一个箱体的宽度。并用M8的螺杆连接起来。 (3)其余三面都按上述方法加工。 7、组装框架 (1)取两根槽钢放置于已焊好的外框架上，上面放上第一步组装好的槽钢和角钢排子，两侧留有一定距离。 (2)将槽钢焊于外框架上，然后将排子焊在槽钢上。 (3)其余三面焊接方法与上面两步相同，最后组成一个符合标准尺寸的框架。 8、安装箱体 框架安装完毕后，由底层中间开始安装箱体，相邻箱体间用专用十字连接片固定，固定后整个显示屏的X、Y、Z方向自动对齐。 4、安装横．竖带 (1)先将竖带两端用角钢连接，用M8螺栓固定； (2)将竖带放在底排的槽钢上，中间用1M长的螺栓固定，两端焊接在槽钢上。 (3)在强度要求满足的条件下，根据维修要求，在适当位置焊接一条横带。 9、连接信号线 箱体安装完毕后要用信号线将各个箱体连接起来，信号线为扁平16线，连接时注意信号线不要接反。 10、安装电源 按每四个字用一个电源来确定电源个数，然后在后面的背带上用电钻钻孔，用M3.2的自攻螺丝固定，最后把5V电源接到箱体上。将每个电源的220V电源线用满足线径要求的铜线连接在一起，注意做好防护，不要发生短路现象。 7、连接控制卡 将接收卡和转接卡按适当位置安装，安装时一定要做到牢固，安全可靠。 11、安装系统 安装计算机和发送卡，并安装控制大屏幕所需的软件。 12、通电调试 13、检查无误后通电，启动测试软件 (1)用十字线走全屏,检查不受控点和连带点. (2)分别用横线、竖线、斜线测试。 (3)全屏点亮,检查盲点,缺色点. (4)对于彩色屏进行色彩测试,检查灰度级别. 14、外框架组装好以后，先将单元板按由右向左、由下向上的顺序进行安装，单元板的高度和平整度可由四角的磁盘螺母进行调节。 15、安装开关电源：用手电钻按开关电源安装孔位置钻φ3.2的孔，以自攻螺丝进行固定。 16、按由右向左的顺序将单元板用P16扁平信号线连接起来。 14、将开关电源的5V电源线连接到单元板的电源插座上，注意电源的正负极性不能接反。 17、显示卡和发送卡的安装：取下计算机机箱壳，按对应的插座安装LED 显示屏的显示卡和发送卡，并用螺丝固定，显示卡和发送卡之间用扁平线连接。 18、接收卡的安装：在LED显示屏框架的右侧适当位置安装接收卡，并连接好供电电源和接收卡与单元板之间的信号线。 19、将发送卡与接收卡用五类双绞线（通讯线）连接起来。 20、检查开关电源是否短路 A、用数字万用表的电阻（200Ω）测量开关电源输出正、负极间电阻值，阻值范围在30~40Ω之间。 B、拔下开关电源与单元板间的电源插头，开关电源加220V电压，测量其电压值为＋5V±0.2V 21、室内显示屏调试（启动测试软件） (1)用十字线走全屏,检查不受控点和连带点. (2)分别用横线、竖线、斜线测试。 (3)全屏点亮,检查盲点,缺色点. (4)对于彩色屏进行色彩测试,检查灰度级别. ★考虑到户外显示屏须确保整体结构的安全可靠，需由显示屏原厂提供施工设计方案，显示屏原厂须具备安全生产许可证、钢结构施工资质三级及以上、智能化工程专业承包贰级及以上（投标时提供证书复印件） | 平方 | 20.5 |
| 13 | 工程布线及安装调试 | 电源线;5*10平方橡胶护套线/橡套软电缆线 超五类网线 专业工程护套线：KBG/JDG镀锌电线管 DN20/25/35，PVC管 智能盒：支持PC、手机、Pad全平台控制实现编辑，设计以及播放控制，具有IPAD平板及手机、电脑无线投屏显示功能；支持PC、Mac、IOS及Androd移动终端通过网络传输接入智控盒实现无线投屏显示。 光纤线 | 批 | 1 |
| 14 | 钢结构立柱 | 根据现场实际情况定制，LED立柱方式常采用单立柱和双立柱方式， 双立柱的工程来说明。 建筑设计使用年限：50年，结构形式：钢结构，钢结构：桁架 结构安全等级：二级，抗震设防烈度：7度抗震，风压：0.35kN/㎡ 雪压：0.60kN/㎡ | 项 | 1 |

标项四：一体机和班牌

采购内容清单

一、一体机

| 序号 | 产品 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能交互平板 | 一、整体设计 全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 ▲整机屏幕采用≥86英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 主要功能 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，确保用户操作便捷（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告）。 ★一键调整PPT画面比例：可通过机身前置按钮对PPT课件实现一键切换画面显示比例。 整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告）。 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。 快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率。 ★为提高设备拓展性，整机可在≥4个通道下，使用互动课堂功能。 支持手机、Pad、学生平板等移动终端扫描二维码，实现互动答题功能。 支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 可便捷设置学生姓名，方便老师管理课堂答题情况。 支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。 ★设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能。 ★设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告）。 为保护师生视力，智能交互一体机具备减滤蓝光护眼功能，可通过前置按键一键启用减滤蓝光模式。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，方便用户使用（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告）。 手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。 通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告）。 支持联网状态下，通过二维码扫码或U盘锁解锁整机，并自动快捷登录白板软件账号，方便老师教学应用。 三、电视系统 屏幕图像分辨率达3840*2160，显示性能满足FHD高清点对点要求。 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 图像制式：PAL/SECAM/NTSC 喇叭输出功率：15瓦x2 内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告）。 内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告）。 内置无线网卡：支持802.11 b/g/n，支持5G Wifi链接。 四、触摸系统 采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行二十点触控及十点书写（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告）。 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度400K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 五、嵌入式系统 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告）。 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告）。 整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告）。 在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告）。 六、内置电脑 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin以上接口，实现无单独接线的插拔。 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 处理器：Intel Core i5 内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置 硬盘：256G或以上SSD固态硬盘 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 白板教学软件 【备授课】 备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面 根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 支持一对一分享云课件，用户可在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给他，接收方可在软件中直接接收并打开课件。 支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户，接收方可点击链接/扫描二维码，通过网页方式浏览课件并体验课件互动功能，方便快捷。同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件。 支持意见反馈机制，老师可通过软件给原厂发送问题及反馈建议，支持文字及图片形式。 互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示，同时在竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时，并自动识别排名。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确，系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。 分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 数学公式编辑器：支持中文、复杂数学公式输入，并且支持直接用键盘enter键换行，可实现在编辑器内输入方程组、在编辑器中输入脱式运算，提供不少于72个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入备注、图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，插入多张图片是可通过翻页浏览。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 思维导图自定义样式：支持对思维导图连接线的形状进行选择，至少提供4种形状模板，同时支持对任一节点的颜色进行选择，至少提供8中颜色模板。 思维导图总结联系：支持对思维导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现，同时在节点引出联系内容，方便知识点的关联和发散。 页面备注：为了便捷的记录教学研究思路，以便于在分享课件、回顾课件时查阅，软件需提供页面备注功能，同时支持拖拽更改输入区域的高度，且支持一键点击展开/隐藏备注。 若开通数据分析管理平台，则支持云课件关联教案，一份课件可关联多份教案，可直接进行教案关联的增删改 美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 移动授课：教师可通过移动端一键点击授课播放课件，在公网的情况下，同步课件及远程操控，并可实现拍照上传及移动展台功能，同时提供同步批注功能，满足移动授课需求。 【空中课堂】 空中课堂功能内置于软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。 一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP； 学生观看：学生扫码报名后可通过微信小程序和电脑端浏览器观看直播 3、文本聊天工具：学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师； 4、互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。 5、远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动； 6、课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 7、远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 8、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 【微课录制】 1、胶囊式微课功能内置于软件中，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作 2、录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除 3、剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存 4、无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解 5、听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用 6、学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习 7、系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理 | 104 | 台 |
| 2 | 壁挂展台 | 1.壁挂式安装，防盗防破坏。 2.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 4.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告）。 7.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 8. ★外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告）。 9.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 10.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 11.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 12.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 13.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 14.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 15.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告）。 16.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 104 | 台 |
| 3 | 黑板 | ▲1、结构：书写绿板内外双层结构的内层，一块固定书写板与交互式一体机正面平齐。 2、固定书写板基本尺寸约：≥2000mm x 1220mmx 1块（可根据学校具体要求适当调整）。 3、书写板面材质：采用韩国技术烤漆板，亚光；无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任意角度都能正常观看，可视效果佳无反光，有效地保护师生的视力健康。 4、书写板内芯材料：防潮、吸音、高强度聚苯乙烯泡沫板（泡沫板适应长期潮湿环境）或机制板厚度≥15mm。 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，流水线一次成型，设有加强凹槽，造型美观、耐用。 6、边框材料：整体采用白色铝合金；横立框采用双层加强结构，包角材料采用抗老化高强度ABS工程塑料。 | 104 | 套 |
| 4 | 音箱 | 1.采用功放及有源音箱一体化设计。 2.双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度。 3.输出额定功率: 2*20W。 4.端口：电源*1、Line in*1、Line out*1、U盘接口*1。 5.支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。 6.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 7.支持蓝牙无线接收，方便分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止无关人员连接。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 8.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 9.支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 10. ★音箱具有SRRC无线电发射设备型号核准证，符合无线电管理规定和技术标准。 | 104 | 对 |
| 5 | 无线耳麦 | 1.耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.麦克风采用极简设计，全机身仅一个实体按键，涵盖开关机、配对和音量功能。 3.麦克风提供电容触摸按键，可显示电量，保持长按进入静音模式。 4.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 5.支持智能红外对码及UHF对码，开机即可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。 6.麦克风音频采集单元距离讲话人嘴边距离不超过3cm，保证拾音效果。 7.采用轻量化设计，整机重量不超过15g，长时间佩戴无疲劳感。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 8.采用超低功耗设计，正常工作状态下，电流不超过25mA。 9.佩戴部位采用耳戴式设计，无需老师长时间手持，也不需绕耳固定引起长头发老师的不适。 10配件中附带两种大小的耳塞，耳塞采用透气结构设计，不影响佩戴者听力。 11.▲采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟续航。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 12.麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 | 104 | 个 |
| 6 | 智能笔 | 1.采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5. ★单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7.功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。 8.支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 | 104 | 支 |
| 7 | 集控平台 | 1、管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 2、支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 3、管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 4、平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署 5、支持多设备接入，与交互智能教学设备、学生智能终端等教学设备对接。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 管理平台为学校提供专属识别代码，可支持交互智能设备在广域网环境下，输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 管理平台实时监控已连接的交互智能设备状态，支持多台设备的略缩预览和单设备全屏查看；可远程监控交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘已使用状况、内存容量、内存使用率、管理软件版本、设备ID。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 支持不少于 10 台设备的略缩预览。 管理平台可对局域网内的交互智能终端进行远程实时控制，能够监控设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制。 管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义循环模式（循环操作、定时操作）。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并设定倒计日截止日期。 管理平台支持批量对交互智能设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 管理平台提供巡课值守模式，自动轮循显示所有的交互智能设备使用界面。 ★管理平台提供巡课功能，支持用户随时调取各班级交互智能平板内置摄像头画面，满足用户巡课需求。 管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 管理平台根据设备日常运行 状况综合生成设备健康值， 可查看设备健康值排名并进 行正序、反序排列。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 管理平台支持多路音视频直播，支持视频直播、桌面直播、桌面+视频直播等直播形式，直播过程中默认显示班级列表，点击查看班级摄像头，可以切换为各班级摄像头画面。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 管理平台支持对设备进行打铃，支持立即、定时和循环操作，用户可上传自定义铃声至铃声库，支持MP3格式，添加铃声时，可试听，可设置打铃时长（10s、20s、30s、60s和120s）。支持同时添加20个不同时间的循环铃声。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 打铃过程中，会在设备上提醒，支持响铃5s后老师主动关闭打铃。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 管理平台支持对设备进行锁屏，支持立即、循环操作。循环操作包含每日重复、工作日+周末（即5+2）模式、自定义循环三种。 管理平台支持后台锁定教室设备，用户可通过密码 在后台或者设备上进行解锁，支持即时锁定和多时间段锁定。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 管理平台支持创建多种管理策略，可对已有管理策略进行编辑删除。 平台可设置智能学生终端网络访问白名单，学生通过学生终端仅能访问白名单列表授权网址。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 平台可对应用使用进行管理，管理员可设置在某时段学生可以启用的应用。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 平台可对智能学生终端桌面模式和桌面壁纸进行自定义设置。 平台可设置智能学生终端外 部存储数据（SD卡和USB）、 蓝牙、耳机接口的开启/关 闭。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 平台可设定开启学生终端护眼模式的时间计划，支持全校部署时间计划。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 运行数据模块显示当前学生终端的设备在线率和管控生效率，同时包含连网设备数、已导入设备数。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 终端列表可查看终端信息，包括设备SN号、状态、使用学生、所在班级、当前配置、是否生效、剩余电量。管理员可增删终端并依据基础信息筛选搜索设备。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） | 1 | 套 |
| 8 | 安装及配件 | 安装及包含罗技无线键鼠、线材等配件 | 104 | 套 |

二、电子班牌

| 序号 | 产品 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子班牌 | 采用21.5英寸电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16：9 ▲屏幕亮度≥500cd/㎡。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 3、整机正面覆盖防眩光钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用。（提供佐证材料） 4、可拍摄不低于500W像素的照片，支持不少于5人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 5、内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 6、刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 7、系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于8GB；操作系统版本不低于Android 7.1。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 8.★屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20°C-80°C。（提供屏体厂家宽温液晶屏体原厂证明材料复印件） 9.★整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 10.支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 11.整机最大厚度不大于30mm。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 12.整机采用内置天线设计，无任何天线外露。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 13.整机支持外接门禁及串口接口。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 14.门禁接口可输出信号给门禁控制器，可根据权限设置，刷卡或人脸识别开关门锁。 15. 整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出。（提供国家认可的第三方检测机构出具的权威检测报告） 16、兼容多种多媒体格式，至少支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等视频格式；至少支持 MP3等音频格式；至少支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式。 17、刷卡刷脸门禁：可根据权限设置，刷卡或人脸识别开关门锁。 | 104 | 台 |
| 2 | 软件参数 | 整套应用系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行所有管理指令操作。家长通过常用移动通讯应用工具即可实现家校互通，通知消息接收。 1. ★在校园相册发的图片，可同时传到全校班牌和一体机上展示。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告复印件) 2.班牌长时间处于无人操作状态下将自动切换至屏幕保护模式，屏保模式下可选择全校、班级相册轮播、置顶已发布公告等多种内容展示。支持对场地信息、班级名称，当前课程名称、任课教师等内容进行超大字体突出显示。 3.支持以校级或班级为单位发布事件倒计时，可编辑事件名称和倒计时截止时间，事件剩余时间在班牌实时显示，可同时发布不少于3个事件倒计时。 4.支持发布班级值日安排，可在班牌显示当日对应的值日生名单。 5.支持展示学校所在区域今日及明后两天的天气状况和今日空气质量指数，可详细查看当日PM10、PM2.5、NO2、SO2等常见污染物数据，并根据当前天气状态自动切换对应的主题插图。 6.支持信息发布IP白名单管理，可将相关管理人员的办公网络IP地址纳入“IP白名单”，白名单外的IP地址无法获取信息发布权限，便于用户进行对外信息发布口径的统筹管理。 7.系统提供科目数据库，内置常见学科科目名称，且支持自定义增添科目。 8.支持以电子表格形式快速导入或人工创建课程表，具备单科目快速排课功能，可将某科目在课程表中跨日跨时段快速复制，提高录入效率。 9.系统支持发布课程作息时间表，可按全校、年级等层级进行分层执行。每天可执行不同的课程作息时间表，便于灵活管理教学作息时间。 10.提供课程主题功能，预置常见教学科目的主题风格插图，在查看与课程有关的信息时页面自动匹配当前课程的对应插图，插图数量不少于10个； 11.系统提供学生日循环考勤、单次事件考勤、课程考勤等考勤规则模式，可设置考勤事件的名称、起始时间、考勤人员范围。 12.考勤时间段内班牌显示内容自动切换为考勤模式，实时显示应到学生、已到学生的数量及名单。 13.班牌支持刷卡、人脸识别等多种考勤方式，学生考勤时班牌可抓拍学生近照，家长可在手机端查看学生的考勤照片。 14.人脸识别考勤功能支持离线识别，无网络环境下班牌仍可以进行人脸识别考勤。 15.班牌可显示对应场地的历史考勤记录，可按日查看考勤事件的名称、考勤时间、考勤结果，考勤结果按准点、迟到、缺勤、请假等状态分类展示考勤名单，突出标识迟到或缺勤人员。 16.学生考勤结果可自动推送至家长手机端，以便家长了解学生的实际考勤行为/状态。 17.支持教师授课打卡考勤，教师通过扫描所在班级班牌的二维码完成授课打卡考勤。考勤结果支持按日查询，可查看每名教师的打卡时间及考勤状态，总览教师授课出勤准点率等情况。 18.系统提供基础信息库，包含教师、班级、学生、场地、一卡通等数据，支持电子表格批量导入或手工导入。 19.考场模式：班牌显示在进入考试时间段前1小时自动切换至考试预告模式；到达考试时间自动切换至考试模式，展示考场号、场地、考试时间段、科目等信息，考场模式下，学生无法操控班牌，需进行二维码扫描身份验证后才可进行操作。 20. 支持自定义德育督导班级评分标准，设定全校评价维度，督导教师可通过扫描班牌显示的班级专属二维码对班级进行评分，可按日、周、月查看班级总分，可以柱状图查看各评价维度的分数。 21班牌可展示过去一周、一月的本班评分名次，及全校前三名的光荣班级，激励学生自觉维护班级冗余，提升学生综合素质。 22.可批量为班级颁发具备有效期限的流动红旗，获奖班级班牌界面使用荣誉班级专用主题风格，提升班级荣誉感，激励其他班级。 23.班牌可连接对应场地内的多个网络摄像头或录播设备，在班牌即可查看教室内的上课画面，实现电子可视化巡课，避免进班巡课影响教学秩序；可在单个班牌查看全校所有部署可视化巡课系统的课堂画面。 24.班牌巡课具备权限管理功能，需用户扫码验证教师后，方可使用该功能，避免无关人士使用。 25.管理系统与学生行为评价软件数据接口无缝对接，实现账号的单点登录、数据互通，教师对学生进行评价后，相应的评价分数会实时同步至班牌。 支持班级名称自动更新，学年结束后管理员可一键升级全校班牌的班级名称，如“一年级一班”自动升级为“二年级一班”。 26.系统提供学生个人空间，学生可在个人空间中查询与自己个人相关的信息，也可与家长进行留言互动。 27.支持学生在全校任意班牌通过刷卡或者人脸识别登录学生个人空间。 28.支持学生在个人空间查看每日课程表，包含上课时间、场地、任课老师等信息。 29.支持学生在个人空间查看与家人的文字或语音互动记录。 30.学生在班牌刷卡登录个人中心后，可以主动向家长发起语音留言，留言后家长微信可收到提醒。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告复印件) 31.支持在学生个人空间内嵌入第三方应用，以满足学校多样化的业务查询需求。 32.家长可在手机端向学生发起投票，可自定义不少于6个的投票选项。 33.家长发送留言或投票后，学生所在班级的班牌会显示该学生有新信息提醒，学生刷卡或人脸识别验证后方可查看信息，保护学生隐私。 34.学生可主动向家长发送语音留言，便于紧急情况的沟通。 35.家长可在手机端查看孩子每日的课程表、考勤报告。 36.家长在微信端给学生发留言时，可以设置选项，学生在班牌上可以从中做出选择并回复。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告复印件) 37. ★手机端支持管理员/教师/家长多重身份无缝切换，应用内可直接切换账户角色，无需另外安装APP应用或退出账号重新登录。 38.在学生个人评价软件手机端对学生点评后，在班牌光荣榜上下滑动，分数可更新。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告复印件)。 39.允许家长在微信端上传学生照片用于人脸识别，减轻相关教师工作量。 40.允许家长在微信端查看班牌展示的班级相册、新闻、公告等内容。 | 104 | 套 |

标项五：智慧灯光

采购内容清单

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能护眼教室灯（吊装） | 教室灯应为一体式灯具，采用侧出光防眩平板灯； ★额定功率：40±5W，功率因数：≥0.95，色温：4750K-5250K，显色指数：>90(R9>60)，光通量：≥3400lm，灯具效能：≥90(lm/W)（根据IESLM-79-08及GB/T 9468-2008的标准检测，提供具有同时通过国家认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 要求采用高精度、低纹波恒流技术供电；要求驱动装置无显著影响（根据IEEE Std1789-2015 IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法的标准检测，提供具有同时通过国家认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 杜绝蓝光危害（等级为无危险类或RG0）（根据参照IEC TR 62778:2014 应用IEC62471评估光源与灯具的蓝光危害的标准检测，提供具有同时通过国家认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 教室维持平均照度：>300Lx，整体教室照度均匀度：>0.75，整体教室实测眩光值UGR：≤16，照明功率密度：≤7.5(W/m²（根据GB7793-2010与GB/T5700-2008标准检测，提供具有同时通过国家认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 产品通过CCC认证，提供CCC认证证书复印件； 光源灯珠数量≥240颗，采用侧面双出光的设计，保证光源的均匀性； 教室灯需提供软件著作权； ★可以通过无线控制每盏灯的开关;可以获取相关状态;也可以整体控制开关和管理运行模式（需提供权威机构出具的无线组网和无线通讯的功能检测报告复印件）； ★可以通过触控面板，实现关闭、正常工作模式、多媒体模式、自习模式的相互切换； ★多媒体模式下，教室灯和黑板灯照度会下调，窗帘自动关闭；其他模式下，窗帘自动打开；自习模式下，黑板灯关闭（需提供权威机构出具的智能照明功能的检测报告复印件）； 教室灯顶部预留灯杆滑动模块，位置可前后移动；教室灯框材料应采用铝型材增强散热，灯具边框采用无缝焊接，不漏光，易于清洁维护； 灯具吊装时需选用金属吊杆安装（直径不小于14mm），不得采用吊链、吊绳等软体材料，以确保灯具安装固定牢靠； 产品出光口面尺寸不小于1140mm*240mm。 | 盏 | 675 |
| 2 | 智能护眼黑板灯 | ★额定功率：40±5W，功率因数：>0.97，色温：4750K-5250K，显色指数：>90(R9>60)，光通量：大于4500lm，灯具效能：≥85(lm/W)（根据IESLM-79-08及GB/T 9468-2008的标准检测，提供具有同时通过国家认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 要求采用高精度、低纹波恒流技术供电；要求驱动装置频闪无显著影响（根据IEEE Std1789-2015 IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法的标准检测，提供具有同时通过认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 杜绝蓝光危害（等级为无危险类或RG0）（根据参照IEC TR 62778:2014 应用IEC62471评估光源与灯具的蓝光危害的标准检测，提供具有同时通过国家认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 黑板工作面维持平均照度：>500Lx，黑板照度均匀度：>0.8（根据GB7793-2010与GB/T5700-2008标准检测，提供具有同时通过国家认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 产品通过CCC认证，提供CCC认证证书复印件； 光源灯珠数量≥196颗； 黑板灯需提供软件著作权； 需为一体式LED灯具，根据教学场景专门设计，光源不外露，出光柔和，舒缓，直视光源眼部无明显不适；4.3米以下黑板使用不超过两盏黑板灯即可满足要求； ★可以通过无线控制每盏灯的开关;可以获取相关状态;也可以整体控制开关和管理运行模式（需提供权威机构出具的无线组网和无线通讯的功能检测报告复印件）； 采用刚性金属伸缩杆来固定，方便根据黑板高度，调节灯具高度，灯顶部预留灯杆滑动模块，位置可左右移动，方便调节灯具的左右位置； 产品出光口面尺寸不小于1200mm*160mm。 | 盏 | 150 |
| 3 | 照明控制设备 | 需与灯具同一品牌，确保良好兼容性； 采用标准86盒设计，方便现场安装和维护； 终端面板采用电容式触控。不小于4个按钮及1个旋钮，清晰提示工作状态； 触摸控制面板采用钢化玻璃材质，无电源直接接触，安全可靠； 额定供电：AC220V，额定频率：50Hz； ★支持无线通讯和MESH自组网络（需提供通过第三方检测机构出具的检测报告）； ★支持任意模式下，均可实现手动0-100%无极连续调光（需提供通过第三方检测机构出具的检测报告）； ★支持多种工作模式，满足不同教学场景需要（需提供通过第三方检测机构出具的检测报告）： （1）上课模式/恒照度模式：上课模式下，默认教室灯及黑板灯输出80%以上功率，恒照度模式下，教室灯实现根据不同时间、天气下的器具表面光照度的自动调节； （2）多媒体模式/研讨模式：默认黑板灯关闭，教室灯统一下调至50%功率； （3）自习模式/阅读模式：默认黑板灯关闭，教室灯输出80%以上功率； （4）下课模式/活动：默认黑板灯、教室灯输出50%功率； （5）关闭模式：通过按压旋钮可控制设备的关闭，并有指示灯清晰提示； （6）多种工作模式，均可根据用户的实际需求配置。 照明控制终端需提供软件著作权； | 套 | 75 |
| 4 | 感知设备 | 需与灯具同一品牌，确保良好兼容性； 额定供电：AC220V，额定频率：50Hz； 采用高精度光传感技术，传感器灵敏度高，检测范围广，安装方便，角度可调节，灵活方便； ★无需对码，自组网（需提供通过第三方检测机构出具的检测报告）； ★可检测工作面照度变化，并调节灯具的功率输出（需提供通过第三方检测机构出具的检测报告）； ★支持通过无线通讯设置和调节目标照度值（需提供通过第三方检测机构出具的检测报告）； 功耗：静态功损耗:<50mW； 工作环境：温度:-30～70℃; 湿度10%～95%。 | 套 | 75 |
| 5 | 网络转换设备 | 1.需与灯具同一品牌，确保良好兼容性； 2.标准86盒设计，额定供电AC 220V,额定频率50Hz,支持墙面安装； 3.★玻璃面板，背光三路指示灯，清晰提示网络、运行工作状态等信息（需提供通过第三方检测机构出具的检测报告）； 4.★支持物联网设备通过WiFi等无线通路高效、安全接入TCP/IP网络（需提供通过第三方检测机构出具的检测报告）； 5.★支持与物联网端设备无线通讯，无线自组网（需提供通过第三方检测机构出具的检测报告）； 6.WiFi无线协议标准：IEEE 802.11 b/g/n； 7.安全机制：WEP/WPA-PSK/WAP2-PSK； 8.加密类型：WEP64/WEP128/TKIP/AES； 9.网络转换设备需提供软件著作权。 | 套 | 75 |
| 6 | 管理平台 | 需与灯具同一品牌，确保良好兼容性； 平台应用软件: 1.基于web架构设计的物联网数据中心平台； 2.支持云端部署，亦可本地部署； 3.支持现场环境数据接入； 4.支持数据存储及对象存储； 5.支持远程移动端设备基于权限开展数据接入； 6.支持用户认证及权限管理，并基于权限给出控制范围； 7.支持浏览器直接访问、登录、操作。 平台管理软件： 1.支持用户本地或者远程添加、删除用户、学校、楼栋、班级、设备类型、设备属性等； 2.支持远程用户权限管理及管理范围分配； 3.支持远程设备信息使用情况统计（开关状态、使用时间等）、报表导出等； 移动App软件: 1.支持灯光设备的远程管控； 2.支持账号、密码等分权限管理； 3.可以分校区、楼栋、班级等按权限管理； 4.支持教室级灯光设备全开、全关； 5.支持教室级、楼栋级别的设备管理及功率统计； 6.可以远程查看教室设备工作情况以及相关的环境参数； 7.支持iOS端、安卓端及微信小程序等，其中iOS端支持APPLE APPSTROE直接下载安装。 以上平台应用软件、平台管理软件、移动App软件需提供软件著作权。 | 套 | 1 |

（三）服务要求：

1、本次投标报价要求全费用综合单价（仅单件价格），应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、维修、验收（含第三方验收）、培训、技术服务、售后服务、材料、第三方保险等全部费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

2、质保期：按产品国家标准执行。

3、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足产品正常运行的要求。

4、提供至少2年7*24小时免费售后技术服务（包括现场故障排除、性能调优、技术咨询等），对设备要提供同类产品、性能的备机供故障替换。

5、在2小时内响应，最迟在4个小时内到达现场，8小时以内解决问题。

6、热线支持：针对用户使用上的疑难问题，提供电话上的说明与讲解，即时解决客户疑难问题。

7、培训：中标供应商针对管理维护人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养能一般故障进行维修。

（四）商务条款：

1、交货期：合同签订并经采购人确认安装后60天内完成供货、安装、调试，并在采购人配合下完成验收。

- 送货地点：采购人指定地点

3、安装要求：

3.1供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装，直到各类设备正常使用，其费用由供应商负担，包含在投标总价中。

3.2供应商应提供安装中全部所需的工具。

3.3安装后的产品必须保证其平稳，安全。

3.4供应商按合同要求将该批设备送到采购人指定地点，并根据采购人要求进行定位、摆放，直至安装完毕。并提供产品合格证明及检测报告等资料。

3.5设备到达现场后，采购人有权委托有关质检单位对设备进行抽样检测，其抽样检测费用由供应商承担。安装、调试后，需要进行加载检查验收，如果发现数量不足及质量、技术问题，供应商应按照采购人要求采取补足或更换等处理措施，由此造成的损失由供应商承担。

4、款项支付

1.1 在本合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；

1.2 安装调试完成并验收完成后支付至合同金额的100%；

1.3 安装调试完成并验收完成后供应商须缴纳5%的保修金，在保修期满后一次性无息退还。

5、本项目实行监理、跟踪审计制

因本项目采用不见面方式开评标，根据评标办法及要求，需由供应商进行演示，供应商需将演示的内容统一制作成一个U盘，递交方式及要求同磋商公告中“数据电子备份文件（U盘）”的递交方式及要求，具体详见公告第2.2条款内容；若供应商委托其授权代表于现场参加开标会议，供应商应自行携带演示所需要的设备。

注：供应商若派授权代表出席开标会议并现场解密响应文件的，须随身携带笔记本电脑及制作电子响应文件的CA锁，交易中心不提供无线网络，由供应商自行解决。

# 第三章  投标供应商须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州市织里实验小学教育集团智能化设备采购项目 |
| 2 | 采购内容：具体详见第二章 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费：按贰万柒仟陆佰元整收取，由各标段中标供应商分摊支付，投标供应商应自行考虑列入投标报价。 |
| 4 | 答疑与澄清：供货商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在 2020 年12月24日下午17：00 时 前以书面（含传真）向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部份，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。 |
| 5 | 1、投标文件组成：《资格文件》、《商务技术资信及其他文件》、《报价文件》三部分组成。 2、投标文件编制：投标供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 （2）“备份投标文件”：如果投标供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密投标文件”出现故障后，须在30分钟内上传数据电文形式的“备份投标文件”。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的上传、递交： a.如果投标供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密投标文件”出现故障（遗失CA或其他原因）后，须在30分钟内上传数据电文形式的“备份投标文件”； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、数据电文形式的备份投标文件。 （3）所有投标文件逾期解密的视作无效标。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传“电子加密投标文件”的投标人，因遗失CA或其他原因，导致无法解密“电子加密投标文件”的，由代理机构通过政采云电子交易平台【异常处理】端口上传、解密按规定递交的“备份投标文件。 （3）投标供应商在规定的时间内无法完成投标文件解密的，视为自动放弃本项目的投标。 |
| 6 | 投标截止时间：详见采购公告； 投标文件递交地点：详见采购公告。 |
| 7 | 开标时间：详见采购公告； 地点：详见采购公告。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 9 | 投标供应商应当提交的资格证明文件： （1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照； （2）法定代表人或其授权代理人的授权证书及身份证明 （3）授权代理人提供近三个月中任意一个月的社保证明； （4）最近一个季度供应商依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明] （5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）； |
| 10 | 开始评标前采购代理机构将依法对投标供应商的信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：截止提交投标文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于： 浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn) 湖州市吴兴区公共资源交易中心http://ggzy.wuxing.gov.cn/sy/index.html |
| 12 | 在确定中标供应商后，领取中标通知书前，中标供应商须提供3份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 合同签订后由中标投标供应商向招标代理机构提供已签订的合同书面文件3份，电子扫描件一份用于合同备案。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:合同签订前，中标供应商向采购人缴纳中标价5%的履约保证金，项目验收合格后15天内无息退还。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 16 | 付款方式：详见合同 |
| 17 | 投标有效期：自投标文件递交截止之日起 60 日历天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购人。 |

## 一、总  则

### （一） 适用范围

本招标文件（招标文件）适用于湖州市织里实验小学教育集团智能化设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指湖州市织里实验小学教育集团 。

2.“供应商”系指提交投标文件的单位或个人。

3.“采购代理机构”系指建正工程咨询有限公司。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标供应商中标后须承担的与本项目有关的义务。

6.“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电子扫描件等。

### （三）采购人式

本次招标采用公开采购方式进行。

### （四）投标委托

各投标供应商应指派专人（法定代表人或其他本单位正式员工）负责本项目的投标、开标、评标等具体事务和签署相关文件。

### （五）投标费用

1、不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目招标代理服务费：人民币贰万柒仟陆佰元整，由中标供应商全额支付，投标供应商应自行考虑列入投标报价。

3、本项目专家费由采购人支付；收费标准：按《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购评审专家管理办法的通知》浙财采监（2017）3号文件之规定；结算方式：采购人根据代理机构制作的《评审专家劳务报酬发放表》支付专家费。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许任何形式的转包和分包。

### （八）特别说明：

▲1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2、投标供应商投标所使用的资格、信誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3、投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处

中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

### （九）质疑和投诉

1、投标供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购人提出质疑。投标供应商对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、提出质疑的投标供应商（以下简称质疑投标供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。

潜在投标供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3、投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4、采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商。

5、投标供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性评标委员会协助答复质疑。

6、质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑投标供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑投标供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7、采购人、采购代理机构认为投标供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交投标供应商的，应当依法另行确定中标、成交投标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标供应商的风险

投标供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）招标文件的澄清与修改

1、投标供应商应认真阅读本招标文件，发现本文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于招标文件发布后7个工作日内，一次性以书面形式要求招标采购人作出书面解释、澄清或者向招标采购人提出书面质疑。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取招标文件的投标供应商。

2、招标采购人必须以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等答复投标供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复以此形式通知所有获取招标文件的投标供应商；除传真或邮件（原文扫描件）或网上公告形式答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制要求

### （一）投标文件的组成

投标文件由《资格文件》《商务技术资信及其他文件》、《报价文件》三部分组成。

#### 1、资格文件：应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标供应商基本条件和招标文件中对投标供应商的特定要求的有关资格证明文件

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；

（2）法定代表人或其授权代理人的授权证书及身份证明；

（3）授权代理人提供近三个月中任意一个月的社保证明；

（4）最近一个季度供应商依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

2、技术、商务、资信及其他文件

2.1技术文件（投标供应商根据所投标项评分标准编制）

（1）评分索引表（格式见附件，主要用于评审小组对应评分内容，包括商务部分、技术部分）；

（2）技术参数响应表；

（3）项目实施方案（包括供货、安装、调试、验收方案、质量保证方案等）；

（4）项目实施人员一览表；

（5）货物备品备件一览表；

（6）投标产品出厂标准、质量检测报告、产品合格证书、认证证书；

（7）对本项目的其他合理化建议、要求（如有）。

（8）供应商需要说明的其他文件和说明。

2.2商务、资信及其他文件文件（投标供应商根据所投标项评分标准编制）

（1）售后服务承诺；

1.1培训计划及方案；

1.2质量保证期及服务承诺；

1.3售后服务网点；

1.4维修响应时间；

1.5质保期后服务承诺；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）投标供应商情况介绍；

（4）投标声明书；

（5）企业信誉、荣誉、权威认证(如有)；

（6）企业业绩；

（9）信用承诺书。

3、报价文件（投标供应商根据所投标项评分标准编制）

（1) 投标函；

（2) 开标一览表（格式见附件）；

（3）报价明细表（格式见附件）；

（4）政策分相关证明资料；

4.1小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；

4.2残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

4.3监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

- 招标代理服务费承诺函(格式见附件)；

- 其他投标供应商认为有必要提供的资料。

▲注：（1）投标文件中已提供格式的，投标供应商在编制投标文件时必须按招标文件格式要求进行签字或盖章，否则视作提供相关内容无效。（2）除报价文件外，其余文件中不得出现出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价：

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。所有报价均应使用人民币（元）表示；

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备、人员、交通、耗材、验收、专用工具、保险、税金等完成本项目的一切税金和费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、投标供应商的最终报价由投标供应商自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用；

5、投标供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量；

6、报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准；

7、投标供应商对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认；

### （四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的编制

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2、投标供应商应当按照本章节“投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术资信及其他文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

3、本招标文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5、《投标文件》因字迹潦草、上传的内容不清楚或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

6、投标供应商没有按照本招标文件中“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

1、《投标文件》的签章：使用电子签章；

2、《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并同时加盖单位公章。

3、参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

### （七）投标文件的形式

1、投标文件的形式：见《前附表》；

2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3、“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数：投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、开标

### （一）开标形式

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1、开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

2、采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自己承担。

### （三）开标流程（两个阶段）

#### 1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范点击“异常处理”，由代理机构将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术资信及其他文件进入符合性审查、商务技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

#### 2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效投标供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术得分（总分）情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标记录表（所有投标供应商的报价），投标供应商对自己的报价金额有异议的通过发送邮件形式说明（不予说明视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标候选投标供应商名单，及采购人最终确定中标人。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### （四）投标供应商资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商参加同一项目下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

## 五、评标

### （一）评审工作的组织

1、采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

1、评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2、评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

1、评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行。

### （五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

### （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

#### 1、评审前准备

（1）由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

（2）由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

#### 2、投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的资信、技术、服务等实质性要求。

（1）评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

#### 3、投标文件的澄清、说明或补正

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）评标过程中评标委员会对投标供应商提出质询或要求投标供应商书面确认的（或通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 4、投标文件的错误修正

《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

#### 5、对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

### （八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

#### 1、资格文件、商务技术资信及其他文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写错误或有涂改未修正的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件实质性要求条款的，或资格文件证明文件不全的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）资格文件组成内容不齐全；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一项目下政府采购活动的不同投标供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

#### 2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件规定的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）投标报价具有选择性；

（5）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（6）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（7）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（8）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评审委员会认为投标供应商报价明显低于其他合格投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评审细则详见第四部分“评标办法及评分标准”。

2、对采购代理机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

#### 1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

#### 2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）投标供应商排序及推荐中标候选投标供应商

评标委员会根据以下规定确定投标供应商排名并推荐中标候选投标供应商。

1、评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术得分从高到低确定排名；

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标人。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

# （十三） 评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标供应商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### （十四） 投标文件的澄清

1、公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### （十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定的情形，如果不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；如果影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、定标

### （一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会直接确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

### （二）中标通知书

1.确定中标投标供应商后，招标采购人将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标供应商其投标被接受。

2.中标通知书为双方签订合同的依据。

3.中标投标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

### （三）出现下述情况之一的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人也可重新组织招标。

1、中标人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

2、经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

## 七、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，或未按投标时承诺的内容履行的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同,以此类推。

### （二）履约保证金：

### 合同签订前，中标供应商向采购人缴纳中标价5%的履约保证金，项目验收合格后后15天内无息退还。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州市织里实验小学教育集团智能化设备采购项目的评标。

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分；技术、商务、资信分70分。合格投标供应商的评标得分为各项目汇总得分。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标供应商评标综合得分=价格分+商务技术分

## 二、评标内容及标准

### （一）价格分（30分）

价格部分评审：

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（结果保留2位小数，第3位四舍五入）：

价格分=【评标基准价/投标报价】×30%×100

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

同时符合以下所有1）、2）要求的投标供应商被认定为小型、微型企业：

1）投标供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

2）投标供应商已通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）申请注册并成为正式入库投标供应商【注：提供正式入库投标供应商的网站信息材料】

2、监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】 ，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》 】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

此项由评审小组集体核实后统一评分。

### （二）标项一 商务技术分（70分。投标供应商应提供有关证明文件及资料，并加盖投标供应商公章,未提供的不得分。）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 45分 |
| 1 | 产品 技术 性能 | 1、响应招标文件要求的基本技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应度得基本分12分。 1.1所有基本指标（非★条款指标）每负偏离一项在基本分的基础上减0.5分，基本分扣完为止； 1.2所有重要指标（★条款指标）每负偏离一项在基本分的基础上减1分，基本分扣完为止； 2、投标设备品牌优劣、整体性能及配置的合理性和先进性（1-6分）：音箱、灯光、LED显示屏等主要产品由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告（3C、第三方检测）等综合进行打分。 以上方案未提供不得分。 | 18分 |
| 2 | 组织 实施 方案 | 1、确保供应货物质量的设施及措施（1-2分）。有严密的 质量监控措施和质量检测设施优秀的得 2 分，质量监控措施或质量检测设施一般的得 1分；质量监控措施或质量检测设施不完善的不得分。 2、安装、调试、验收的方案和措施（1-3分）。方案和措 施科学有效的，得2分；方案措施一般的得 1分；方案措施不完善的不得分。 3、保证工期和施工进度的方案和措施（1-2分）。方案和 措施科学有效的，得 2分；方案措施一般的得 1分；方案措施不完善的不得分。 4、保证施工质量的技术方案和措施（1-2分）。由磋商小组 根据供应商施工质量的技术方案和措施进行综合评审：方案严 密、措施得力的得 2 分，方案措施一般的得 1分；方案措施不完善的不得分。 5、与采购人的具体配合方案（0-1分）。配合方案完整科学的得1分，不完善的不得分。 6、投标人提出的对采购项目的合理化建议及建设性承诺的每项得1分，最高得3分。 | 12分 |
| 3 | 设计方案及系统综合解决能力 | 1、音响设计方案及系统图（3分）：评标委员会根据投标人提供的音响设计方案及系统图进行综合比较打分，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，不提供不得分。 2、灯光设计方案及系统图（3分）：评标委员会根据投标人提供的灯光设计方案及系统图进行综合比较打分，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，不提供不得分。 | 6分 |
| 4 | 设备 演示 | 供应商提供样品演示（供应商无需派专人参加现场演示，根据演示分评分标准要求录制演示视频（mp4格式；每家供应商演示时间不超过15分钟，超时或不演示均不得分），演示视频电子文件用U盘拷贝，密封提交。注：供应商必须采用真实用户系统环境演示录制成视频，采用 Demo和PPT的或未提供不得分）。 1、音响系统演示（0-3分） 线性阵列扬声器及功放演示：根据播放音质，并结合材质、工艺、性能、外观、尺寸重量等进行综合评分，音质及材质、工艺等优秀的，得3分；音质及材质、工艺等良好的，得2分；音质及材质、工艺等一般的，得1分。 2、灯光系统演示（0-3分） 多功能LED PAR灯具有多功能运用，即可以实瑞会议功能，又能实现演出功能，演示有效的得0.5分，不满足的不得分。 多功能LED PAR灯开启会议模式时可智能切换成全静音模式，演示有效的得0.5分，不满足的不得分。 摇头图案染色三合一灯节能降噪声演示，开启频闪闸时风机随机启动，关闭频闪闸时风机噪音减半，整灯功率减半，演示有效的得0.5分，不满足的不得分。 摇头图案染色三合一灯棱镜可线性对焦放大与缩少，演示有效的得0.5分，不满足的不得分。 根据样品质量及通电运行效果，从灯具的做工、色彩的准确度、光束感、图案清晰度、对比度、X/Y轴控制能力等进行综合比较评分，优秀的得1分，一般的不得分。 3、LED显示屏（屏幕大小不小于1平方）系统演示（0-3分） 评标委员会根据LED显示屏平整度、密闭防尘性、是否原厂整机出厂、压铸铝结构等进行综合比较评分，优秀的得2分，良好的得1分，一般的不得分。 LED显示屏根据样品质量及通电效果，从色彩的清晰度、分辨率、还原度、对比度等进行综合比较评分，优秀的得1分，一般的不得分。 | 9分 |
| 二 | 商务分 | 8分 |
| 5 | 售后 服务 承诺 | 1、质保期内售后服务优惠承诺（1-3分）。售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得2－3分，售后服务不全面或优惠不明显的,得1－2分，除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； 2、质保期后使用服务及维修结算优惠承诺（1-3分）；质保期后使用服务及维修结算优惠承诺全面周到且优惠幅度大的,得3分，服务承诺不全面或优惠不明显的,得1分； 3、质保期：质保期满足磋商文件的要求下每增加1年加1分，最高得2分。 以上承诺不提供的不得分。 | 8分 |
| 三 | 资信及其他分 | 17分 |
| 6 | 企业 业绩 | 评委根据投标单位2018年1月1日至今同类项目（须同时包含音响、灯光、LED显示屏）的销售业绩进行评定（提供中标通知书、合同复印件并加盖投标人公章。）。 投标单位每提供一个项目业绩合同得1分，最高得5分。 提供中标通知书及合同复印件并加盖供应商公章。未提供不得分。 | 5分 |
| 7 | 投标企业综合实力 | 投标人具有有效的质量管理体系认证（ISO9001）得1分；供应商具有有效的环境管理体系认证（ISO14001）证书得1分，供应商具有有效的职业健康管理体系认证（ISO18001）证书得1分 项目实施小组人员具有声学工程师资格证书得1分；项目实施小组人员具有音响调音员资格证书得1分；项目实施小组人员具有专业灯光资格证书得1分。 以上证书提供复印件加盖投标人公章。（须提供上述人员最近三个月社会养老保险缴纳相关证明复印件加盖公章） | 6分 |
| 8 | 投标产品实力 | 投标人或生产厂家具有CMMI 3级及以上能力成熟度等级证书的得2分。 提供以上证明材料复印件，每项得1分，不提供证明材料不得分。 | 2分 |
| 9 | 政策分 | 投标人所投产品属于在市场监管总局组织建立的“节能产品、 环境标志产品认证结果信息发布平台”公布的获证产品的得 2 分，投标人须在投标文件中提供相应证明材料（所投产品在“节 能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台”中所公布的网 址、截图等证明材料），不提供证明材料不得分。 | 2分 |
| 10 | 标书 质量 | 1、投标人所提供的响应的响应文件按中标文件要求编制完整、不缺项且签字、盖章完整的得1分，不齐全的不得分；（1分） 2、投标人响应的响应文件规范、装订整齐、无涂改插字现象、每份涉及证明性质的资料均加盖单位公章，得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。（1分） | 2分 |

### 标项二商务技术分（70分。投标供应商应提供有关证明文件及资料，并加盖投标供应商公章,未提供的不得分。）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 50分 |
| 1 | 产品 技术 性能 | 1、根据投标产品的技术参数及要求进行评分，全部满足招标文件要求的得基本分25分； 2、低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离和★项除外），每低于一项扣0.5分，扣完为止； 3、★项低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分，每低于一项扣1分，扣完为止。 注：▲参数为实质性条款，不得负偏离，否则做无效标处理。 | 25分 |
| 2 | 设备演示 | 录播设备需提供功能性的视频展示，满足相应功能【注：供应商无需派专人参加现场演示，根据演示分评分标准要求录制演示视频（mp4格式；每家供应商演示时间不超过15分钟，超时或不演示均不得分），演示视频电子文件用U盘拷贝，密封提交。注：供应商必须采用真实用户系统环境演示录制成视频，采用 Demo和PPT的或未提供不得分。】 交互录播主机演示 1）演示主机支持录播、交互双模式选择及一键返回功能；录制信息可以实时显示FTP上传任务信息；（0-0.5）； 主机支持内置播放插件下载，并支持应用模块版本号显示；（0-0.5） 3）无需额外设备或MCU，通过录播主机即可进行互动，可通过导播界面自主加入课堂并设置安全密码；也可通过控制面板一键连接远端学校（0-1） 4）支持安全认证密钥生成；支持画面布局拼接线宽设置；（0-0.5） 5）一对一互动时，除对端大面画显示外，还应具备两方交互的拼接画面进行录制和直播，第三方收看直播可实现拼接画面（包含本地教师画面，本地学生画面，教师课件画面及远端学生画面）；（0-0.5） 6）演示区域已建设的同步课堂案例，应具备课表推送到之江汇大课表功能，需验证以往开设同步课堂课例，课表，与已推送之江汇大课表信息进行对应，验证具备此功能（0-1） 7）演示互动录播主机具备与互动云同步通讯录功能，便于随时选取相应学校进行交互。（0-0.5） 8）显示呼叫记录以便快速一键呼叫；支持录制信息及授课视频信息；（0-0.5） 注：无法提供演示该项不得分。 | 5分 |
| 3 | 组织 实施 方案 | 1、保证工期的方案和措施（3分），方案不严密扣1分，措施不得力扣1分。 2、保证质量的技术方案和措施（3分），方案不严密扣1分，措施不得力扣1分。 3、确保供应货物质量的设施及措施（3分），有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得3分，其余的根据质量控制措施和质量检测设施全面性、严密性评分，质量监控措施不严密扣1分，质量检测设施不全面的扣1分。 4、具有保证项目实施的技术力量和人力资源安排（5分），技术力量雄厚和人力资源安排充足的得5分，技术力量欠缺扣2分，人力资源安排不足扣2分。 5、安装、调试、验收的方案和措施（3分），方案和措施科学有效的，得3分；方案措施欠佳的，每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 6、技术方案的科学性、合理性（3分）。对整体方案的评价。方案不合理、不严密处每项扣1分，不合理解决方案每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 20分 |
| 二 | 商务分 | 7分 |
| 3 | 售后 服务 承诺 | 1、质保期内售后服务优惠承诺（1-3分）。售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得2－3分，售后服务不全面或优惠不明显的,得1－2分，除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； 2、质保期后使用服务及维修结算优惠承诺（1-2分）；质保期后使用服务及维修结算优惠承诺全面周到且优惠幅度大的,得2分，服务承诺不全面或优惠不明显的,得1分； 3、质保期：质保期满足磋商文件的要求下每增加1年加1分，最高得2分。 以上承诺不提供的不得分。 | 7分 |
| 三 | 资信及其他分 | 13分 |
| 4 | 企业 业绩 | 评委根据投标单位2018年1月1日至今同类项目的销售业绩进行评定（提供中标通知书、合同复印件并加盖投标人公章）。 投标单位每提供一个项目业绩合同得1分，最高得5分。 提供中标通知书及合同复印件并加盖供应商公章。 | 5分 |
| 5 | 企业综合实力 | 投标人具有有效的质量管理体系认证（ISO9001）得1分；供应商具有有效的环境管理体系认证（ISO14001）证书得1分，供应商具有有效的职业健康管理体系认证（ISO18001）证书得1分。 | 3分 |
| 6 | 政策分 | 投标人所投产品属于在市场监管总局组织建立的“节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台”公布的获证产品的得 3分，投标人须在投标文件中提供相应证明材料（所投产品在“节 能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台”中所公布的网址、截图等证明材料），不提供证明材料不得分。 | 3分 |
| 7 | 标书 质量 | 1、投标人所提供的响应的响应文件按中标文件要求编制完整、不缺项且签字、盖章完整的得1分，不齐全的不得分；（1分） 2、投标人响应的响应文件规范、每份涉及证明性质的资料均加盖单位公章，得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。（1分） | 2分 |

### 标项三 商务技术分（70分。投标供应商应提供有关证明文件及资料，并加盖投标供应商公章,未提供的不得分。）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 52分 |
| 1 | 满足招标货物的性能及技术指标要求 | 1、根据投标产品的技术参数及要求进行评分，全部满足招标文件要求的得基本分25分； 2、低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离和★项除外），每低于一项扣1分，扣完为止； 3、★项低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分，每低于一项扣2分，扣完为止。 注：▲参数为实质性条款，不得负偏离，否则做无效标处理。 | 25分 |
| 2 | 演示 | 投标设备需提供样品实物展示及功能性的视频展示 提供256mm*128mm模组一张（所提供的样品必须是原厂正品，模组小样PCB板及套件均带原厂商标，不接受不干胶贴牌，模组小样中标后封存，提供样品日期：开标截止前提交,不提供的该项不得分） 满足相应功能【注：功能性的视频展示供应商无需派专人参加现场演示，根据演示分评分标准要求录制演示视频（mp4格式；每家供应商演示时间不超过15分钟，超时或不演示均不得分），演示视频电子文件用U盘拷贝，密封提交。注：供应商必须采用真实用户系统环境演示录制成视频，采用 Demo和PPT的或未提供不得分。】 视频演示要求 1、通过智能设备切换或组合播放视频、图片、文本、PPT，同时可收到播放信息截图，根据操作简易0-2分； 2、节目定时播放，设备关机状态时会提前一分钟自动开启，并自动播放定时节目列表，根据操作简易 0-2分； 3、节目智能巡播功能：设备关机状态，巡播节目启动前一分钟整套设备自动开启，并在任务执行结束后自动关闭，管理人员同步收到系统命令执行信息，根据操作简易 0-2 分； 4、停电自启功能：设备正常节目播放状态，工作环境停电，当停电恢复，设备自动开启并进入正常播放画面。管理人员同步收到设备开、关机执行信息，根据操作简易 0-2分 5、软件（手机APP或PC客户端）可查询漏电流、电压、电流、功率、回路温度的数据，满足得2分； 6、系统支持过载保护、过压保护、漏电保护、打火保护并自动跳闸，满足得2分； 7、可通过软件（手机APP或PC客户端）对漏保开关设置每月自动漏电检测及手动检测功能，满足得2分； 注：需提供功能性的视频展示，满足相应功能【注：供应商无需派专人参加现场演示，根据演示分评分标准要求录制演示视频（mp4格式；每家供应商演示时间不超过15分钟，超时或不演示均不得分），演示视频电子文件用U盘拷贝，密封提交。注：供应商必须采用真实用户系统环境演示录制成视频，采用 Demo和PPT的或未提供不得分。】 | 14分 |
| 3 | 项目整体实施方案 | 1.项目整体实施方案（包括但不限于组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等）技术先进、经济合理、实用可靠的得2分；方案内容有欠缺或不符合招标需求的每项扣0.5分。 2.确保供应货物质量的设施及措施（3分）： 根据采购项目的特点及要求保证货物产品质量的技术及措施（包括但不限于供货质量、供货方式、施工安装质量等）进行评分，措施存在欠缺，或不符合本项目需求的每项扣0.5分。（0-3分） 3.保证工期和施工进度的方案和措施（4分）： 确保项目交货期和分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案和措施切实可行的，得4分；方案措施欠佳的或存在明显缺陷的，每项扣0.5分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 4. 安装、调试、验收的各阶段的方案和措施能结合本项目特点、切实可行的，得4分；方案措施欠佳的或存在明显缺陷的，每项扣0.5分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 | 13分 |
| 二 | 商务分 | 8分 |
| 4 | 售后 服务 承诺 | 1、质保期内售后服务优惠承诺（1-3分）。售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得2－3分，售后服务不全面或优惠不明显的,得1－2分，除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； 2、质保期后使用服务及维修结算优惠承诺（1-3分）；质保期后使用服务及维修结算优惠承诺全面周到且优惠幅度大的,得2-3分，服务承诺不全面或优惠不明显的,得1-2分； 3、质保期：质保期满足磋商文件的要求提供原厂针对本项目质保承诺书的加2分，最高得2分。 以上承诺不提供的不得分。 | 8分 |
| 三 | 资信及其他分 | 10分 |
| 5 | 企业 业绩 | 评委根据投标单位2018年1月1日至今同类项目的销售业绩进行评定（提供中标通知书、合同复印件并加盖投标人公章）。 投标单位每提供一个项目业绩合同得1分，最高得5分。 提供中标通知书及合同复印件并加盖供应商公章。未提供不得分。 | 5分 |
| 6 | 企业荣誉 | 1、投标人具有市级及以上荣誉的，得2分； 2、投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分； 3、投标人具有有效的效环境管理体系认证证书,得1分。 4、投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的，得1分 | 5分 |

### 标项四商务技术分（70分。投标供应商应提供有关证明文件及资料，并加盖投标供应商公章,未提供的不得分。）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 46分 |
| 1 | 满足招标货物的性能及技术指标要求 | 1、根据投标产品的技术参数及要求进行评分，全部满足招标文件要求的得基本分20分； 2、低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离和▲项除外），每低于一项扣0.5分，扣完为止； 3、★项低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分，每低于一项扣1分，扣完为止。 4、高于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予每项加1分，最高加5分。 注：▲参数为实质性条款，不得负偏离，否则做无效标处理。 | 25分 |
| 2 | 样机展示 | 以下参数需投标人提供样机现场进行逐条演示，满足一条得1分，最多10分 1、教学便利性：整机前置物理按键支持一键录屏，可同步录制一体机画面、老师声音。 2、设备兼容性：仅通过一根USB线即可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输，支持触摸回传。 3、互动教学：安卓系统下，演示手机扫描二维码进行互动答题：教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等，答题结束可查看答题数据。学生可自行设置姓名。 4、学情分析：现场新建微课，演示老师录制微课时可设置答题板功能，学生边看微课边答题；支持导出学情分析表，包括课程信息、学生基本信息、观看微课时间、答题数及正确率等。 5、设备健康管理：演示集中管理平台设备使用情况数据报表及设备健康值，可查看设备健康值排名。具备以上功能的得分，缺一不得分。 6、师生护眼安全：整机具有前置物理护眼按键，可快速一键启用减滤蓝光模式。 7、设备扩展性：整机内置非独立外扩展的摄像头（不接受外接展台及外部连接线形式）支持二维码扫码识别，获取网络资源。 8、教研评课：现场演示听课老师只需扫描二维码即可通过手机进行评课，演示评课结果可立即自动上传至数据管理平台，展示教研组听评课数据概况，数据包含教研组授课节数、听课人数、优秀课例，支持获取查看优秀课例，可查看教师评课维度得分详情（不接受问卷星等第三方软件）。 9、学科工具：演示数学立体图形六面图不同颜色并可手动立体旋转及展开；化学方程式只需输入一个元素，将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式供选用；语文支持诗词导入并配有电子朗读及注释；英语听写工具：支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡，一键开启听写朗读。具备以上功能的得分，缺一不得分。 10、设备集中管控：根据使用情况实时开启或关闭指定交互智能平板的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护；演示集控系统的静默安装功能，远程即可在任意一台设备自动安装所需软件（非发送安装包形式）具备以上功能的得分，缺一不得分。 | 10分 |
| 3 | 项目整体实施方案 | 1.项目整体实施方案（包括但不限于组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等）技术先进、经济合理、实用可靠的得2分；方案内容有欠缺或不符合招标需求的每项扣0.5分。 2.确保供应货物质量的设施及措施： 根据采购项目的特点及要求保证货物产品质量的技术及措施（包括但不限于供货质量、供货方式、施工安装质量等）进行评分，措施存在欠缺，或不符合本项目需求的每项扣0.5分。（0-2分） 3.保证工期和施工进度的方案和措施： 确保项目交货期和分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案和措施切实可行的，得2分；方案措施欠佳的或存在明显缺陷的，每项扣0.5分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 4. 安装、调试、验收的各阶段的方案和措施能结合本项目特点、切实可行的，得2分；方案措施欠佳的得1分；无方案无措施的不得分。 | 8分 |
| 4 | 确保项目整体实施的组织班子和人员 | 实施技术团队安排合理、充分且专业的得3分，基本满足的2分，有欠缺的得1分，未提供的不得分。（提供证书人员需提供近一季度社保证明，未提供社保的人员相应内容不予认可）。 | 3分 |
| 二 | 商务分 | 6分 |
| 3 | 售后 服务 承诺 | 1、质保期内售后服务优惠承诺（1-3分）。售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得2－3分，售后服务不全面或优惠不明显的,得1－2分，除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； 2、质保期后使用服务及维修结算优惠承诺（1-2分）；质保期后使用服务及维修结算优惠承诺全面周到且优惠幅度大的,得2分，服务承诺不全面或优惠不明显的,得1分； 3、质保期：质保期满足磋商文件的要求下每增加1年加1分，最高得1分。 以上承诺不提供的不得分。 | 6分 |
| 三 | 资信及其他分 | 18分 |
| 4 | 企业 业绩 | 评委根据投标单位2018年1月1日至今同类项目的销售业绩进行评定（提供中标通知书、合同复印件并加盖投标人公章）。 投标单位每提供一个项目业绩合同得1分，最高得5分。 提供中标通知书及合同复印件并加盖供应商公章。 | 5分 |
| 5 | 产品综合实力 | 为提供用户良好稳定的软件使用体验，投标人所投产品制造商根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，出具CMMI3级证书的得1分，CMMI4级证书得1.5分，CMMI5级证书得2分，3级以下不得分，需提供证明文件复印件及官网截图 为避免知识产权纠纷风险，所投智能交互平板产品dbx-tv总音频增强技术其制造商获得dbx-tv技术许可的得2分（须提供技术许可证书复印件） | 4分 |
| 6 | 权威认证 | 1、投标人具备有效质量管理体系认证证书的得1分； 2、投标人具备有效环境管理体系认证证书的得1分； 3、投标人具备有效职业健康体系认证证书的得1分。 4、所投智能交互平板产品须通过视觉舒适度（VICO）体系认证，达到视觉舒适度C级或以上标准得1分，达到B级或以上得1.5分，达到A 级或以上标准得2分，达到S级得3分，需提供相关证明证书及测试报告复印件。 | 6分 |
| 7 | 政策分 | 投标人所投产品属于在市场监管总局组织建立的“节能产品、 环境标志产品认证结果信息发布平台”公布的获证产品的得3 分，投标人须在投标文件中提供相应证明材料（所投产品在“节 能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台”中所公布的网 址、截图等证明材料），不提供证明材料不得分。 | 3分 |

### 标项五商务技术分（70分。投标供应商应提供有关证明文件及资料，并加盖投标供应商公章,未提供的不得分。）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 52分 |
| 1 | 满足招标货物的性能及技术指标要求 | 1、根据投标产品的技术参数及要求进行评分，全部满足招标文件要求的得基本分40分； 2、低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离和▲项除外），每低于一项扣1分，扣完为止； 3、★项低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分，每低于一项扣1.5分，扣完为止。 注：▲参数为实质性条款，不得负偏离，否则做无效标处理。 | 40分 |
| 2 | 项目整体实施方案 | 1、根据投标人对项目改造实施过程中的照明设计图纸、照明质量控制措施、安装质量控制措施以及安全文明施工保障措施等进行评分。（0-4分） 2、根据投标人对项目改造实施的设备供货、工期、进度计划以及进度控制措施、保障措施等的合理性、科学性进行评分。（0-4分） 3、根据投标人项目实施团队技术力量情况（提供社会保险材料、人员安排情况、人员职称证书、电工操作证等）进行评分。（0-4分） | 12分 |
| 二 | 商务分 | 9分 |
| 3 | 售后 服务 承诺 | 1、质保期内售后服务优惠承诺（0-3分）。售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得2-3分，售后服务不全面或优惠不明显的,得1-1.5分，除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； 2、质保期后使用服务及维修结算优惠承诺（1-3分）；质保期后使用服务及维修结算优惠承诺全面周到且优惠幅度大的,得3分，服务承诺不全面或优惠不明显的,得1分； 3、质保期：质保期满足磋商文件的要求下每增加0.5年加1分，最高得3分。 以上承诺不提供的不得分。 | 9分 |
| 三 | 资信及其他分 | 9分 |
| 4 | 企业 业绩 | 评委根据投标单位2018年1月1日至今类似教室灯光项目的销售业绩进行评定（提供中标通知书、合同复印件并加盖投标人公章）。 投标单位每提供一个教室灯光项目业绩合同得1分，最高得3分。 提供中标通知书及合同复印件并加盖供应商公章。未提供不得分。 | 3分 |
| 5 | 权威认证 | 1、投标人具备有效质量管理体系认证证书的得1分； 2、投标人具备有效环境管理体系认证证书的得1分； 3、投标人具备有效职业健康体系认证证书的得1分。 | 3分 |
| 6 | 政策分 | 投标人所投产品属于在市场监管总局组织建立的“节能产品、 环境标志产品认证结果信息发布平台”公布的获证产品的得1 分，投标人须在投标文件中提供相应证明材料（所投产品在“节 能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台”中所公布的网 址、截图等证明材料），不提供证明材料不得分。 | 1分 |
| 7 | 标书 质量 | 1、投标人所提供的响应的响应文件按中标文件要求编制完整、不缺项且签字、盖章完整的得1分，不齐全的不得分；（1分） 2、投标人响应的响应文件规范、每份涉及证明性质的资料均加盖单位公章，得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。（1分） | 2分· |

### （三）商务技术分的计算

商务技术分按照全体评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，结

# 果保留2位小数，第3位四舍五入结。

# 第五章  合同主要条款

财政审批编号:                       招标文件编号:

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，采购人在供应商完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供应商根据合同规定向采购人提供的一切货物、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“采购人”系指具体使用货物和接受服务的使用单位；

1.6“投标供应商”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体；

1.7“财政审批编号”系指市财政局审批编号。

2.合同项目与内容

湖州市织里实验小学教育集团智能化设备采购项目

3.服务时间与服务地点

服务时间：详见招标文件要求；

服务地点：由采购人指定。

4.签署合同的要求

4.1、供应商必须按照投标文件和询标过程中承诺的条款以及中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.2、所签订的合同内容不得对招标文件和供应商的投标文件作实质性修改；

4.3、采购人不得向供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

4.4、自采购合同签订之日起 7个工作日内，将采购合同副本 2份送本项目招标代理机构、同级人民政府财政部门备案。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行项目实施及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的服务技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6.知识产权

供应商保证所提供的服务及货物均不存在知识产权纠纷。供应商应保证采购人在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

7.付款方式：

1.1 在本合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；

1.2 安装调试完成并验收完成后支付至合同金额的100%；

1.3 安装调试完成并验收完成后须缴纳5%的保修金，在保修期满后一次性无息退还。

8.支付：支付应使用人民币；

9.技术服务

供应商应负责安排采购人相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供应商提出建议；

10.售后服务及承诺

10.1供应商应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

10.2服务期：详见招标文件要求。在服务期内，因服务质量所发生的一切费用均由供应商承担；

11.履约保证及后续服务

11.1 本项目不缴纳保证金

11.2 供应商应按招标文件规定的服务标准向采购人提供服务。

11.3 如采购人检查发现供应商提供的服务服务不符合标准要求，供应商应立即进行整改，直到符合要求为止。采购人可根据考核标准中扣除供应商因检查不合格而应该扣罚的款项（扣罚款项在签订合同时明确）。

11.4 供应商提供的服务人员不符合本合同约定的数额，供应商应当自接到采购人通知之日起2日内予以补足，采购人有权按照缺岗天数及缺岗人数扣除相应的履约保证金。

11.5 由于供应商服务人员原因在服务工作中给采购人的设施、材料造成损失，供应商应负责赔偿。

11.6 在使用过程中发生问题，供应商在接到采购人通知后在    小时内到达采购人现场。

11.7 在服务质量保证期内，供应商应对出现的服务质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.违约责任

12.1 采购人无正当理由拒收接受服务的，采购人向供应商偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。

12.3 供应商不按约定提供服务的，每日向采购人支付千分之六违约金。逾期提供服务超过约定日期10个工作日的，采购人可解除本合同。供应商因逾期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

12.4如供应商提供的服务或与服务相关的物品存在知识产权纠纷而导致本合同无法继续履行，在采购人发函要求解决相关知识产权问题后x日内仍未解决的，则采购人有权单方终止本合同的履行，并要求供应商承担相应赔偿责任。

13.不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14. 争议解决

14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同双方应通过友好协商解决，经过协商仍不能解决，双方选择通过下列第x种方式解决：

（1）将争端提交湖州仲裁委员会仲裁

（2）直接向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

14.2仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

14.3在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

15.转让或分包

15.1本合同范围的服务，应由供应商提供，不得转让他人供应；

15.2除非得到采购人的书面同意后，供应商可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。采购人有绝对权力阻止分包。虽然采购人之前未有阻止分包，采购人仍有权在任何时候拒绝任何分包人，有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务，并不承担任何赔偿责任。

15.3本合同全部或部分的分包不能减轻供应商承担的责任，供应商仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

15.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供应商按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

15.5如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权给予终止合同。

16.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

17.合同生效及其他

17.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

17.2本合同一式六份，供应商、采购人各执二份；吴兴区财政局、采购代理机构各一份。

采购人：                                  供应商：

法定代表人或                               法定代表人或

受委托人（签字）：                         受委托人（签字）：

地 址：                                    地 址：

邮 编：                                    邮 编：

电 话：                                    电 话：

开户银行：                                 开户银行：

账 号：                                    账  号：

签字日期：      年  月  日                 签字日期：      年  月

# 投标格式与附件（表）

3、资格文件目录

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；

（2）法定代表人或其授权代理人的授权证书及身份证明

（3）授权代理人提供近三个月中任意一个月的社保证明；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照

（2）法定代表人或其授权代理人的授权证书及身份证明

# 法定代表人有效身份证明书

（姓名）是（单位全称）的法定代表人，身份证号码为。

特此证明

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

—————————————————————————————————

有效身份证明

# 法定代表人授权书及授权人身份证

致：            （采购人名称） ：

我            （姓名）系：            （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加湖州市织里实验小学教育集团智能化设备采购项目  的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标供应商公章：

———————————————————————————————

授权代理人有效身份证明

（3）授权代理人提供近三个月中任意一个月的社保证明；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

# 技术文件目录

（1）评分索引表（格式见附件，主要用于评审小组对应评分内容，包括商务部分、技术部分）；

（2）技术参数响应表；

（3）项目实施方案（包括供货、安装、调试、验收方案、质量保证方案等）；

（4）项目实施人员一览表；

（5）货物备品备件一览表

（6）投标产品出厂标准、质量检测报告、产品合格证书、认证证书；

（7）对本项目的其他合理化建议、要求（如有）。

（8）供应商需要说明的其他文件和说明。

（1）评分索引表

投标供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

日期：

（2）技术参数响应表；

对招标文件中第二章招标需求的规定， 供应商应在响应文件中认真填写。

| 序号 | 招标文件需求 | 投标文件规格条件 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (根据标内要求复制) | 请填写投标指标对应详细描述 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、此表须与招标文件“谈判需求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。所以功能性截图附于表后。

3、投标供应商递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标供应商自行承担相关风险。

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年    月    日

- 项目实施方案（包括供货、安装、调试、验收方案、质量保证方案等）；

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年    月    日

- 项目实施人员一览表

项目名称：                             项目编号：

| 姓名 | 职务 | 持何种资格 证件 | 发证时间 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 在填写时，如本表格不适合投标供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年    月    日

- 货物备品备件一览表

| 序号 | 货物名称 | 备件名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：1、本表所列为货物质保期后运行所需的备品备件；

2、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用；

3、此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年    月    日

（7）投标产品出厂标准、质量检测报告、产品合格证书、认证证书；

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年    月    日

（8）对本项目的其他合理化建议、要求（如有）。

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年    月    日

（9）供应商需要说明的其他文件和说明。

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年    月    日

5、商务、资信文件目录

（1）售后服务承诺；

1.1培训计划及方案；

1.2质量保证期及服务承诺；

1.3售后服务网点；

1.4维修响应时间；

1.5质保期后服务承诺；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）投标供应商情况介绍；

（4）投标声明书；

（5）企业信誉、荣誉、权威认证(如有)；

（6）企业业绩；

（7）信用承诺书。

（1）售后服务承诺；

1.1培训计划及方案；

1.2质量保证期及服务承诺；

1.3售后服务网点；

1.4维修响应时间；

1.5质保期后服务承诺；

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年    月    日

（2）商务响应表

项目名称：                            项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期及地点 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年    月    日

（3）投标供应商情况介绍；

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年    月    日

（4）投标声明书；

致：_______     __（招标代理机构名称）：

_______     __（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务为：                              ；

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内（以法院判决日期为准）被通报（包括被处罚、行贿犯罪）的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年    月    日

（5）企业信誉、荣誉、权威认证；

（6）企业业绩；

供应商全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月  日

1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

（7）信用承诺书。

（投标供应商）          现参加（采购项目）     政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：2020年  月  日

6、报价文件目录

（1) 投标函；

（2) 开标一览表（格式见附件）；

（3）报价明细表（格式见附件）；

（4）政策分相关证明资料；

# 4.1小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；

# 4.2残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

# 4.3监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）招标代理服务费承诺函(格式见附件)；

（6）其他投标供应商认为有必要提供的资料。

（1）投标函

：（采购人名称）

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的          （采购项目名称）（括号内填项目编号）采购的有关活动，并对            项目（采购项目名称）         标项进行投标。为此：

1、供应商须提供须知规定的全部投标文件（电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）），包括《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》，其中数据电子备份投标文件（U盘）各   份，应与电子投标文件内容、格式一致；电子投标文件确认已上传。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起60天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：                        邮编：            电话：

传真：              供应商代表姓名：            职务：

投标供应商(公章):

开户银行：                         银行帐号：

日期:        年    月    日

（2）开标一览表

项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 投标总报价 （人民币：元） | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 投标有效期 |  |
| 是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形 |  |

说明：

1. 开标一览表中的报价为完成本项目的所有费用。

2. 此栏内投标总价应与 “报价明细表”中汇总金额相一致。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

（3）报价明细表

| 序号 | 名称 | 详细说明 | 单价 | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价 | 人民币 元（￥ ） |

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年   月   日

(4)政策分相关证明资料

4.1小微企业声明函、网页证明资料

【非小微企业不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的__________________

________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

小微企业名录 http://xwqy.gsxt.gov.cn/（搜索结果查询截图加盖投标供应商公章）

4.2残疾人福利企业声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.3监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加 (项目名称)           (项目编号: )           采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期: 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(新 疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业

（5）招标代理服务费承诺函

建正工程咨询有限公司：

根据湖州市织里实验小学教育集团智能化设备采购项目

招标文件规定，一旦我公司中标，由我公司全额支付本项目的招标代理服务费，在我公司收到中标通知书前一次性向贵公司缴清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

代理费汇款帐号:

账户名称：建正工程咨询有限公司湖州分公司

开户银行：交通银行湖州南太湖新区支行

# 银行帐号：3350 6170 6018 0102 14706

（6) 其他投标供应商认为有必要提供的资料。