政府采购

国内公开招标采购文件

| 招标编号： | DDZB-NHCG2020020 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁海职教中心校园安全防范系统及信息发布系统建设项目 |

| 采购人 | ： | 宁海县高级职业技术中心学校 |
| --- | --- | --- |
| 代理机构 | ： | 大地工程咨询有限公司 |

二〇二〇年八月

目    录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  供应商须知	25

第四章  评标办法及评分标准	35

第五章  合同主要条款	44

第六章　投标文件格式	49

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经宁海县政府采购管理办公室批准，现就宁海职教中心校园安全防范系统及信息发布系统建设项目进行公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。

一、项目编号：DDZB-NHCG2020020

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、本项目采购预算（最高限价）：101.7356万元。

五、采购文件公告期限（5个工作日)：2020年9月18日至2020年9月25日止

六、采购内容：包括校园安全防范系统及信息发布系统（详见采购文件）

七、合格供应商的资格要求(本项目采用资格后审)

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

4、本项目不接受联合体投标。

八、采购文件的获取：

1.采购文件获取期限：2020年9月18日至2020年9月25日16:00止（节假日及法定假日除外）。

2.采购文件获取方式：政府采购云平台https://www.zcygov.cn。

3.供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

4.本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取采购文件，未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

九、投标截止时间和地点：

1.供应商应于2020年10月9日14时（北京时间）前将电子投标文件上传到政府采购云平台https://www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2. 供应商如提供备份投标文件的，应于2020年10月9日14时（北京时间）前，将以U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件或纸质备份投标）的，投标无效。

3. 如因系统或部分电子投标文件无法解密，而采用纸质投标文件线下评审程序时，供应商在投标截止时间前未提交纸质备份投标文件的，视为供应商放弃投标。

十、开标时间及地点：

1.开标时间：2020年10月9日14时（北京时间）。

2.开标地点：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）。

3.采购代理机构将在采购文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内（2020年10月9日14:30 时前）供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年10月9 日14:30 时前）无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行或使用纸质投标文件进行线下评标。

十一、投标与开标注意事项：

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）本项目供应商仍应准备纸质投标文件。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质投标文件而导致该供应商放弃投标，由供应商自行承担。

4、所有供应商在投标截止时间前安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）将投标文件（电子备份投标文件和纸质备份投标文件）送至指定地点。

5、投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

6、如投标截止时间前疫情解除，上述第4、5条内容废止。

7、肺炎防疫期间，请各供应商遵守宁海县公共资源交易中心各项防疫措施规定。

十二、落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

十三、联系方式

采购单位：宁海县高级职业技术中心学校

办公地址：宁海县梅林街道职高路

联 系 人：陶老师     联系电话：13867840691

招标机构名称：大地工程咨询有限公司

办公地址：宁海县科创中心706室

联系人：娄佳、王佳佳

联系电话：0574-65200282、13858392728   传真：0574-65200282

监管部门：宁海县政府采购管理办公室

地址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

联系人：王老师   联系电话：0574-65265668   传真号码：0574-65265612

# 第二章  采购需求

# 招标货物一览表

1、设备清单汇总

| 序号 | 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 1批 |  |
| 2 | 视频监控抓拍系统 | 1批 |  |
| 3 | 出入口车辆管理系统 | 1批 |  |
| 4 | 出入口人脸识别道闸通道系统 | 1批 |  |
| 5 | 智能访客系统 | 1批 |  |
| 6 | 软件部分 | 1批 |  |
| 7 | 室外信息发布系统 | 1批 |  |

## 2、设备具体项目清单

2.1视频监控系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万高清网络筒型摄像机 | 台 | 183 |
|  | 壁装支架 | 个 | 183 |
| 2 | 180°高空全景相机 | 台 | 1 |
|  | 支架 | 个 | 1 |
|  | 全景防雷器 | 台 | 1 |
| 3 | 网络摄像机避雷器（POE） | 只 | 82 |
| 4 | 立杆 | 个 | 7 |
| 5 | 36盘位阵列 | 台 | 1 |
| 6 | 6T硬盘 | 块 | 28 |
| 7 | 解码器 | 台 | 1 |
| 8 | 监视器 | 台 | 4 |
| 9 | 电视墙 | 套 | 1 |
| 10 | 中心管理服务器 | 套 | 1 |
| 11 | 24口POE交换机 | 台 | 11 |
| 12 | 8口交换机 | 台 | 3 |
| 13 | 光纤收发器 | 对 | 14 |
| 14 | 室外6芯单模光缆 | 米 | 2500 |
| 15 | 网线 | 箱 | 50 |
| 16 | 监控箱 | 个 | 11 |
| 17 | 电源线 | 米 | 2000 |
| 18 | 室内管材 | 米 | 2000 |
| 19 | 室外管材 | 米 | 1000 |
| 20 | LC适配器 | 个 | 28 |
| 21 | LC-LC双芯单模跳线,2米 | 个 | 28 |
| 22 | 光纤尾纤 | 根 | 50 |
| 23 | 窨井 | 个 | 17 |
| 24 | 安装费 | 批 | 1 |

2.2视频监控抓拍系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万人脸抓拍相机（含支架） | 台 | 13 |
| 2 | 人脸识别服务器 | 台 | 1 |
| 3 | 周界分析服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 6T硬盘 | 块 | 3 |
| 5 | 解码器 | 台 | 1 |
| 6 | 显示器 | 台 | 2 |
| 7 | 管材 | 批 | 1 |
| 8 | 安装费 | 批 | 1 |

2.3出入口车辆管理系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口车辆抓拍主相机 | 台 | 2 |
| 2 | 立杆 | 个 | 2 |
| 3 | 4米道闸 | 台 | 1 |
| 4 | 停车场管理软件 | 套 | 1 |
| 5 | 主控电脑 | 台 | 1 |
| 6 | 触发雷达 | 台 | 4 |
| 7 | 车检器 | 台 | 3 |
| 8 | 安装费 | 批 | 1 |

# 2.4出入口人脸识别道闸通道系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员通道左边道 | 台 | 1 |
| 2 | 人员通道右边道 | 台 | 1 |
| 3 | 人脸识别及测温模块 | 台 | 1 |
| 4 | 人脸识别一体机 | 台 | 1 |
| 5 | 遥控器 | 台 | 1 |
| 6 | 安装费 | 批 | 1 |

# 2.5智能访客系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双屏访客机 | 套 | 1 |

# 2.6软件部分设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查看监控点 | 套 | 1 |
| 2 | 实时预览 | 套 | 1 |
| 3 | 录像回放 | 套 | 1 |
| 4 | 考勤统计 | 套 | 1 |
| 5 | 学生状态查询 | 套 | 1 |
| 6 | 报警统计 | 套 | 1 |

# 2.7电动伸缩门系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏体（室外P6） | 平方 | 11.47 |
| 2 | 接收卡 | 张 | 14 |
| 3 | 电源 | 台 | 60 |
| 4 | 配电柜 | 台 | 1 |
| 5 | 箱体 | 平方 | 11.47 |
| 6 | 发送卡 | 张 | 1 |
| 7 | 视频处理器 | 台 | 1 |
| 8 | 综合管理平台 | 台 | 1 |
| 9 | 音响功放 | 套 | 1 |
| 10 | 信息发布软件 | 套 | 1 |
| 11 | 屏体包边 | 平方 | 12.2 |
| 12 | 网络 | 箱 | 1 |
| 13 | 强电布线 | 米 | 180 |
| 14 | 钢结构 | 平方 | 12.2 |
| 15 | 运费 | 平方 | 12.2 |
| 16 | 安装费 | 批 | 1 |

## B. 招标货物详细参数

# 1、视频监控系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200万高清网络筒型摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)； 帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 宽动态范围：120dB； 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)； 功耗：7W MAX； 红外照射距离最远可达：30米； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 快门：1/3秒至1/100,000秒； 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； IP67防护等级 ▲需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明） ★电子产品污染物10年泄露（公安部检验报告证明） |
|  | 壁装支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm |
| 2 | 180°高空全景相机 | 【1600万180°高空全景】 星光级180°全景一体式网络高清红外智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。 支持GB35114安全加密 全景摄像机: 传感器类型: 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS 视场角: 水平180°，垂直85° 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 分辨率及帧率: 主码流：50Hz: 25fps ( 5520x2400);60Hz: 30fps ( 5520x2400) 细节跟踪摄像机: 图像传感器: 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON) ；0 Lux with IR 红外功能: 红外照射距离250m；红外灯亮度、角度根据场景智能调整 Smart图像增强: 120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、SmartIR、电子防抖 焦距: 6.0-240mm，40倍光学变倍 水平及垂直范围: 水平360°；垂直-15°-90°(自动翻转) 分辨率及帧率: 主码流：50Hz:25fps (2560x1440) 60Hz:30fps (2560x1440) 电源接口: DC36V 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M/1000M网络数据；支持 Hi-PoE供电 SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗: DC36V (Max. 90 W), Hi-PoE (Max. 75 W)，IR MAX.12W 工作温度和湿度: -40℃-70℃；湿度小于90% 防护等级: IP66 ▲自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为:主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400（以公安部检验报告为准） ▲产品支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整。（以公安部检验报告为准） ▲产品支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面。（以公安部检验报告为准） ★产品支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根据主码流，子码流和第三码流进行设置。（以公安部检验报告为准） |
|  | 支架 | 长壁装/铂晶灰/铝合金/ |
|  | 全景防雷器 | 标称工作电压Uc36V，标称放电电流（8/20μS）In：5KA；最大放电电流（8/20μS）Imax：10KA |
| 3 | 网络摄像机避雷器（POE） | 标称工作电压Un（电源/网络）：48V/5V；最大持续运行电压Uc（电源/网络）：60/6V;标称负载电流IL（电源/网络）：10A/-；标称放电电流（8/20μS）In：5KA；最大放电电流（8/20μS）Imax：10KA；线-线电压保护水平（In）Up（电源/网络）：≤150V/≤25；线-PE电压保护水平（In）Up（电源/网络）：≤300V/≤300V;响应时间Ta（电源/网络）:≤25ns/≤1ns；传输速率Vs（电源/网络）：-/100Mbps；插入损耗aE（电源/网络）：-/≤0.5dB；保护线路（电源/网络）4线（Pin4/5,7/8）/4线（Pin1/2,3/6）；接口类型（电源/网络）：RJ45；安装接线规格（电源/网络）：4mm2/-；外形尺寸：83x57x25mm； |
| 4 | 立杆 | 4米立杆，材质：镀锌钢 |
| 5 | 36盘位阵列 | 机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜(1个SAS口，如需2个，下单请标注）/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）,2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)，1个千兆管理口/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） ▲提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。（以公安部检测报告为准） ▲设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。（以公安部检测报告为准） ★支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。（以公安部检测报告为准） |
| 6 | 6T硬盘 | SEAGATE,ENTERPRISE CAPACITY 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s |
| 7 | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持4路HDMI和2路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面) 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持4路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 ▲可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；8路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；8路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；12路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；20路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；32路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；64路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 ▲可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 ★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 |
| 8 | 监视器 | 43寸液晶监视器，金属外观， 显示：LED背光；分辨率1920×1080； 亮度450cd/㎡，对比度1200:1，功耗≤118W， 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：998.78 × 590.52 × 78.24， 接口：BNC输入接口 1个；BNC输出接口 1个；VGA输入接口 1个；HDMI输入接口 1个；DVI输入接口 1个；USB 1个；RS232输入接口 1个；RS232输出接口 1个；3.5mm音频输入 1个； 标准配置：遥控器*1、电池*2、电源线*1、用户手册*1、合格证*1、保修卡*1、光盘*1 ▲为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需提供封面首页具有CNAS标识的抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测报告复印件。 ★监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 9 | 电视墙 | 根据显示屏订制 |
| 10 | 中心管理服务器 | 基础模块： 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警、违停球接入等功能。 视频监控模块： 1、支持前端编码设备的集中管理； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； （含硬件服务器：4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2(RAID 1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM） |
| 11 | 24口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，提供官网截图证明 2、整机24个电口支持PoE和PoE+供电，其中≥4个电口支持HPoE供电，满足60W/90W大功率供电需求，整机最大PoE输出功率不低于370W，提供官网截图证明 3、交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps，提供官网截图证明 4、供电设计支持IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt供电，提供官网截图证明 5、要求所投设备MAC地址≥12K，提供官网截图证明 6、要求设备支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术，提供官网截图证明； 7、▲为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥8KV，提供官网截图证明 8、▲设备具备适应不同终端供电需求的能力，针对不支持PoE受电的设备，可提供配套的供电适配器，满足远程供电需求，提供官网截图证明 9、支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ； 10、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 11、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 12、要求所投产品支持国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms，提供官网截图证明 13、▲为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明 14、要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，提供官网截图证明 15、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 16、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告 17、★要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图 18、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明， 19、提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件 20、提供国家强制性产品认证证书（3C） |
| 12 | 8口交换机 | 1. 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，桌面型设备; 2. 支持PoE供电口≥8个，整机POE输出功率≥125W, 单口最大输出功率≥30W 3. 交换缓存≥4.1Mbit 4. 内存≥256MB，交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps 5. 支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200 6. ▲为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力。 7. 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 8. 支持静态链路聚合 9. 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 10. 支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 11. 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 12. ▲支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 13. 支持防雷等级≥6KV 14. ▲为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明 15. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 16. 要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件及手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告，保留测试权力； 17. 要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； 18. 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，保留测试权力； 19. 为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，提供相关截图，保留测试权力； 20. 提供电信设备进网许可证证书复印件； 21. ★提供国家强制认证CCC认证书复印件章； 工作温度范围-0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 |
| 13 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器 |
| 14 | 室外6芯单模光缆 | 6芯单模铠装 |
| 15 | 网线 | 适用建筑物数字通信用水平对绞电缆，带宽级别 CLASS D 100MHz，性能超过ANSI/TIA-568-C.2 、YD/T1019 超五类标准。 物理机械特性： 线规：24AWG 绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度：0.2mm 外护套：聚氯乙烯（PVC），厚度：0.50mm 线缆外径：5.0 ±0.5mm 线缆颜色：灰色(RAL7035) 毛重：10Kg（305m/轴） 最大承受拉力：11.34Kg 安装温度：0至 50℃ 工作温度：-20至60℃ 电气性能： 最大电容：≤5.6nF/100m 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m |
| 16 | 监控箱 | 材质：优质钢材、尺寸详见图纸，内含绝缘板、空开。 |
| 17 | 电源线 | 根据图纸定制 |
| 18 | 室内管材 | 室内PVC20 |
| 19 | 室外管材 | 室外PE32 |
| 20 | LC适配器 | 同时适用于单模系统。采用高精度氧化锆陶瓷套管。高精度机械尺寸。低插入损耗。良好的接插能力。提供LC接口类型。 |
| 21 | LC-LC双芯单模跳线,2米 | 双芯光纤跳线。外护套：阻燃LSZH。插入损耗≤0.2dB。常规长度：2m。 |
| 22 | 光纤尾纤 | 单芯单模光纤尾纤。高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的连接头。 外护套：阻燃LSZH。插入损耗≤0.16dB。直径选择：2.0mm和0.9mm，方便不同高密度的环境应用。 常规长度1.5m。 |
| 23 | 窨井 | 400*400*600mm，带盖 |
| 24 | 安装费 | 施工全过程安装费，包含跳接线、水晶头等辅助材料 |

# 视频监控抓拍系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200万人脸抓拍相机（含支架） | 200万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 人脸抓拍: 人脸检测性能：最多可以同时支持30个人脸，支持检测、跟踪、评分 支持上传背景大图以及人脸小图 周界功能: 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能； 支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警； 过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警； 道路监控: 车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车标/车身颜色/车牌颜色识别 混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片。 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：96°~39°，垂直视场角：51°~22°，对角线视场角：115°~44° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型:甩线 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口； 电源输出:DC12V 200mA Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4 电源接口类型:三芯电源接口 功耗:DC： 12 V, 1.29 A, Max： 15.5W; PoE： (802.3at, 42.5V-57V), 0.42 A to 0.30 A，Max：17.5W 防护等级:IP66 补光距离: 红外：30米（人脸4米） 红外波长:单红外：850nm ▲支持MD5、SHA256加密算法。（公安部检验报告证明） ▲内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（公安部检验报告证明） ★具有低温低气压适应性，可在不低于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明） |
| 2 | 人脸识别服务器 | 名单库比对报警（16路人脸分析比对（图片流），8路人脸抓拍（视频流）） 32个人脸名单库，总库容10万张 路人档案10万份 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 说明：人脸模式最高支持800W分辨率 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：320M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 ▲支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数；可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式（以公安部检测报告为准） ▲支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选（以公安部检测报告为准） ★支持低频人员报警功能：可对指定时间段内重复出现的次数少于设定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图（以公安部检测报告为准） |
| 3 | 周界分析服务器 | 周界模式性能： 最高支持16路常规距离检测周界(200W视频流) 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘，支持硬盘热插拔 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 ▲支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数；可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式（以公安部检测报告为准） ▲支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选（以公安部检测报告为准） ★支持周界报警去误报功能，支持常规距离 中距离 远距离 三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标像素尺（以公安部检测报告为准） |
| 4 | 6T硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA |
| 5 | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持4路HDMI和2路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面) 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持4路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 ▲可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；8路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；8路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；12路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；20路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；32路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；64路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 ★可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 |
| 6 | 显示器 | 屏幕尺寸: 31.5英寸 屏幕比例: 16:9 接口类型: HDMI VGA 面板类型: MVA 分辨率: 1920*1080（全高清） 黑白响应时间: 4毫秒 灰阶响应时间: 4毫秒 颜色分类: 黑色 刷新率: 60Hz 屏幕类型: LED |
| 7 | 管材 | 根据图纸定制 |
| 8 | 安装费 | 施工全过程安装费，包含跳接线、水晶头等辅助材料 |

# 3、出入口车辆管理系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出入口车辆抓拍主相机 | 【智能补光抓拍一体机】【深度学习】【大角度识别】 包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯、支架等 分辨率：200万，1920*1200 帧率：25fps(1920*1080) 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 补光灯：内置2颗LED补光灯，2颗灯珠颜色保持一致，红外/白光可配置切换 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 存储功能：内置TF卡槽 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，3路触发输入，2路继电器输出 无线模块：（型号带4，表示支持4G传输） 功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发 ▲支持通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用前的网关MAC地址时，可被其他网关的客户端访问，当使用错误网关MAC地址时，只能被同段的客户端访问（公安部检验报告证明） ▲标志应不易被擦除（公安部检验报告证明） ▲支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能（公安部检验报告证明） ★支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置（公安部检验报告证明） |
| 2 | 立杆 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” |
| 3 | 4米道闸 | 【直杆】【中速】道闸 包含：2个遥控器 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆上：4米 运行速度：1.5~2.5秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：30米 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能 ★左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向（公安部检验报告证明） ★遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米（公安部检验报告证明） |
| 4 | 停车场管理软件 | 支持停车场管理（岗亭管理、车位管理、子母车场管理、岗亭无人值守、脱机管理），支持车辆管理（车类管理，车型管理，车辆详情，进出车管理），支持设备管理（摄像机信息管理，道闸信息管理，显示屏信息管理，语音播报）支持计费管理，支持智能报表（缴费总报表，僵尸车查询，车辆进出报表，场内车辆报表，历史车辆报表，收费明细报表），支持系统管理，支持停车费支付（现金支付，手机支付），支持设备状态显示 |
| 5 | 主控电脑 | CPU：i5-9400F；内存：DDR4 16G；硬盘：256G SSD+1T机械硬盘；显卡：RX550X 4G 独显；显示器：23英寸显示器 |
| 6 | 触发雷达 | 【触发雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 |
| 7 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 |
| 8 | 安装费 | 道闸安装及设备防水、密封处理（含材料） |

# 4、出入口人脸识别道闸通道系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员通道左边道 | 1200*1020*200mm /20-60人每分钟，实际通行速率受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1400mm，超过1100mm，仅支持金属门翼，另外门翼打开后，门翼超出箱体外/6对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-20℃~+70℃/标配超级电容，断电开门/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回/防夹功能/防冲撞 |
| 2 | 人员通道右边道 | 1200*1020*200mm /20-60人每分钟，实际通行速率受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1400mm，超过1100mm，仅支持金属门翼，另外门翼打开后，门翼超出箱体外/6对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-20℃~+70℃/标配超级电容，断电开门/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回/防夹功能/防冲撞 |
| 3 | 人脸识别及测温模块 | 【测温、人脸识别】适用于室内外场景。 1、设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定; 5、通讯方式：有线网络； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *2；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8、工作电压：DC 12V/2A，需独立供电； ★适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。（公安部检验报告证明） ★设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温（公安部检验报告证明） |
| 4 | 人脸识别一体机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔事件记录存储； 3、认证方式：支持人脸；支持通过RS485或韦根外接读卡器，实现刷卡开闸；支持人证比对（需外接身份证阅读器）；支持二维码识别 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压：DC 12V/3A，需独立供电； 8、使用环境：室内外（防护等级IP65），室外场景使用时需加装遮阳罩； 9、安装方式：通道安装； 10、工作温度：-30~60℃。 |
| 5 | 遥控器 | 配套道闸使用。 |
| 6 | 安装费 | 施工全过程安装费，包含跳接线、水晶头等辅助材料 |

# 5、智能访客系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双屏访客机 | 双屏访客系统，和人口数据库直接对接。1、高清双屏显示，带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶显示屏；2、内置200万高清摄像头、居民身份证阅读器，支持1：1人证比对功能；3、双网口设计，支持TCP/IP有线网络通讯；4、内置二维码扫描仪，可识别访客单的二维码；5、高速热敏打印机、纸宽58mm、纸卷直径≤45mm；输入电压：AC220V；工作功率：≤59W；重量：净重17.64KG；尺寸：390*426*400mm ★设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据。（公安部检验报告证明） ★设备支持双屏显示，主屏（显示屏）：15.6寸，1920*1080分辨率，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）：11.6寸，1366*768分辨率。（公安部检验报告证明） |

# 6、软件部分

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 查看监控点 | 1.支持查看最近浏览过的监控点，可直接选择实时预览和录像回放； 2.支持收藏监控点，并对收藏的监控点进行分组、编辑、删除和移动； 3.支持移动手机端查看监控点。 |
| 2 | 实时预览 | 1.支持预览取流模式切换（直连取流/非直连取流）、监控画面3D放大、监控画面实时抓图； 2.支持监控画面云台控制（上下左右等8个方向控制，支持放大/缩小，对焦、光圈放大/缩小）； 3.支持预置点设置和调用； 4.支持预览窗口布局切换，包括1、4布局模式，横竖屏切换设置； 5.支持监控画面中本地录像、本地抓图、主子码流切换、声音开启/关闭； 6.支持预览画面中显示私有数据，如：智能信息和移动侦测，支持关闭和开启； 7.支持设置硬解码优先，符合硬解码的码流优先进行硬解码，不符合的会自动切换至软解； 8.支持查看预览时保存的本地抓图和本地录像； 9.支持移动手机端查看实时监控。 |
| 3 | 录像回放 | 1.支持按存储模式（设备存储、中心存储）、录像日期进行取流切换； 2.支持录像流控操作（拖动进度条）； 3.支持回放窗口布局切换，包括1、4布局模式，横竖屏切换设置； 4.支持录像播放时声音开关闭，本地录像，本地抓图； 5.支持设置硬解码优先，符合硬解码的码流优先进行硬解码，不符合的会自动切换至软解； 6.支持查看回放时保存的本地抓图和本地录像； 7.支持移动手机端回放监控。 |
| 4 | 考勤统计 | 1.支持全校、全年级、全班人员考勤信息统计展示 2.班级的考勤统计详细信息，展示指定班级当天的考勤统计详细信息 3.支持手机端查看考勤记录，可由电脑端导出Excel报表 |
| 5 | 学生状态查询 | 1.支持教师（年级段长、校长）通过搜索学生姓名或学号查看单个学生状态，学生状态包括（“正常”、“迟到”、“请假”、“未到（未请假）”）； |
| 6 | 报警统计 | 1.支持显示各种类型的报警统计信息。每种报警分别显示发送次数以及该类型报警在所有报警类型中的占比。通过界面的按钮切换，可以分别查看“今天”和“近一月”的报警统计信息 |

7、室外信息发布系统

| 1 | 屏体（室外P6） | 1. 像素间距≤5.93mm 2. 模组尺寸320*160*18mm 3. 屏体尺寸：宽4.48m*高2.56m 4. 模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高 5. 模组平整度：≤0.2mm，箱体间缝隙≤0.2 6. 模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 7. 采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。 8. 支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持256*256像素点，带载尺寸更大。 9. 单元重量0.49Kg，便于磁吸安装，前维护操作 10. 采用共阴技术和共阴灯，定制电源，精准供电 11. 寿命典型值≥100000小时，支持7*24H连续工作 12. 可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制 13. 采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 14. 箱体表面结构：带面罩设计，不反射环境光，对比度高，色彩柔和，LED显示屏安装防眩光黑色面罩 15. 面罩通过HB等级要求 16. PCB采用香港A级材料,燃烧等级通过V-0等级要求 17. 产品防尘等级满足IP6X防护等级 18. 支持单点校正，一键调节亮、暗线功能 19. 自动报警功能 20. 白平衡亮度6500-8500cd/㎡（6500K，校正后） 21. 色温可调范围：2000k~15000k，并可自定义色温值。 22. 对比度10000:1 23. 视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140° 24. 刷新频率≥3840HZ 25. 换帧频率：50&60HZ 26. 灰度：100%亮度 16bit灰度，20%亮度 12bit灰度 27. 模组亮度均匀性≥98% 28. 峰值功耗≤540W/㎡ 29. 产品满足盐雾10级要求 30. 工作温度范围-40℃-40℃ 31. 存储温度范围-50℃-60℃ 32. 在40℃ 80%RH恒定湿热环境下，工作正常。 33. 防振动，正弦振动，振辐0.35mm，频率10Hz-55Hz-10HZ 34. 按照SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等价为优 35. 防振动，振动频率10-55Hz-10Hz，振动辐度0.35MM 36. 区域像素失控率≤1/200000 37. 对地漏电流≤3.5mA/㎡ 38. 抗电强度：U=1500VAC，T=60s 39. 光生物安全符合GB/T20145-2006光生物安全要求 40. 显示屏具防潮、除湿、防静电、防腐蚀等功能 41. 电磁骚扰符合CLASS B 级 42. 模组机械强度≥5mp 43. 抗紫外UV辐射 44. ★绿色健康等级：物理性能、光学性能和视觉健康性能达A++级 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 接收卡 | 集成HUB75，无需再配转接板； 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 支持14bit精度逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 单卡支持32组RGB信号输出； 支持超大带载面积； 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 支持电源反接保护电路； |
| 3 | 电源 | 5V40A |
| 4 | 配电柜 | 20KW,具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； 配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等； 配电柜内主令开关均选用品牌器件。 配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制，可实现远程开关控制。 |
| 5 | 箱体 | 冷轧板烤漆防水箱体 |
| 6 | 发送卡 | 支持DVI视频信号输入； 支持音频输入，通过网线同步传输； 输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置； 单卡最大带载面积：131万点，最宽可达2560，最高可达2560点； 2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接； 双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步； 支持低亮高灰； 支持AC 100~240V超宽工作电压，更强适应性 |
| 7 | 视频处理器 | ★1、1.5U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏。 2、支持以下输入信号接口： DVI-D（24+1）×1，最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率；HDMI（A Type）×1，兼容HDMI1.3及以下版本，最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率；VGA (D-Sub)×1，最大支持分辨率为1920×1200@60Hz（UXGA）；CVBS (BNC)×1，NTSC/PAL自适应，支持3D 梳状滤波器。 3、支持以下输出信号接口： DVI-D（24+1）×2，单口最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率。 3、支持RS232(RJ11)控制端口； 4、支持高帧率处理：内部运算处理采用60HZ高帧率模式，保障动态画面流畅显示。 支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 ★5、支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题 ★7、支持软件控制，软件可显示屏体的实时信息及信号源实时状态；软件具备多级管理权限：可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理；软件具备计划任务功能:设备进行预设，在指定时间自动执行指定操作或场景调用。 |
| 8 | 综合管理平台 | 集成一体化设备，工作电压210V/230V, 50/60Hz、采用左右双侧新型散热装置（长时间工作不高于手感温度）、设备运行处于静音状态、1路220V/400W稳压电源输出、设备内置保险管及防浪涌装置双重保护模式、内置电源延时开关安全保障运行稳定及硬件寿命。 工控主板、专用多媒体工控四核CPU、主频1.99GHz 最大睿频2.41GHz、双通道DDR3 内存≥4G 固态硬盘≥64G、输出端：VGA+HDMI（支持双显示屏）、USB口≥4个（2.0、3.0）、内置网络交换机 ≥三个网口(两个百兆，一个千兆)、COM≥1个、高清音频输出≥1路。 操作系统采用Windows7(或更高版本)，确保运行软件的稳定性；采用铝板机架，支持每天24小时稳定工作；支持1920*1080高清输出，输出点阵在扩展模式支持3840*1080长条形画面。搭配1920*1080分辨率专用显示器。带1G独显 |
| 9 | 音响功放 | 室外专用音响功放 |
| 10 | 信息发布软件 | 系统软件与市场上通用播放软件同屏融合，可进行多画面划分，并可进行自由切换。 播放单个1080P或4K视频时，CPU占有量不超30% ；1080P跟4K视频同步播放时，CPU占有量不超60%，保证播放的流畅性， 本地播放节目增加安全密码认证命令，认证成功后才能播放节目，可对播放的节目进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4等视频），节目做到无缝切换，出场方式多样化，可设置节目播放间隔。 操作软件可对设备进行命名及产权归属，增加服务号提醒消息（开、关机等）并具备密码重置功能（杜绝他人进入操作界面，保证播放的安全性）；内置日志表，可根据需求对设备运行及播放状态进行查访，增加管理安全系数。 支持任意格式PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示屏，省去PPT不同尺寸调整的不便。 按钮一键开关功能，当按钮关闭时，将同步关闭外设（视频处理器，拼接器、功放等），也可关闭外接电器（电灯、空调等周边用电设备）。反之开启时也会开启这些外接设备，并同步发送操作信息给管理员。 软件内置摇控器，在播放视频、ppt文件时，可通过手机管理端进行翻页、快进、快退、暂停等功能并可对调节声音，解决之前激光距离限制的问题。 在播放内容时，如需插播紧急通知或其它内容可通过授权微信端实现，根据实际设置字体和颜色并同步显示于画面项部或底部（如天气预报、各类祝福语、欢迎词）。 授权手机可在客户端实时查看对应授权设备的工作状态：设备运行状态（开、关机）、节目列表及播放状态。并可根据指令实时监控显示内容，加强播放内容安全性及实时监控便捷性。 自动备份200M以内的节目，误删文件时可通过人工找回。 管理人员可在管理端对整套设备进行开、关机指令（开、关闭强电），并会根据指令同步发送开关机信息至主管人员客户端。 智能开关机程序，对于管理人员，根据屏体实际需求设定计划任务，设置设备每天（每周）定时开关机时间，实现对设备的无人托管。最记权限人员实时收到设备的开关机信息，保证无误化管理。 在任意地方登录浏览器，不需要安装任何插件及软件，通过安全扫描二维码，授权手机安全双向认证后可对前端设备进行安全接管，并实时查看设备运行状态及播放节目列表。并可以在PC上调取内容并直接投送到显示终端。 支持局域网远程控制、智能设备同步投屏并进行直播。 |
| 11 | 屏体包边 | 304不锈钢包边。 |
| 12 | 网络 | 适用建筑物数字通信用水平对绞电缆，带宽级别 CLASS D 100MHz，性能超过ANSI/TIA-568-C.2 、YD/T1019 超五类标准。 物理机械特性： 线规：24AWG 绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度：0.2mm 外护套：聚氯乙烯（PVC），厚度：0.50mm 线缆外径：5.0 ±0.5mm 线缆颜色：灰色(RAL7035) 毛重：10Kg（305m/轴） 最大承受拉力：11.34Kg 安装温度：0至 50℃ 工作温度：-20至60℃ 电气性能： 最大电容：≤5.6nF/100m 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m |
| 13 | 强电布线 | 三相五线6平方，含管道敷设 |
| 14 | 钢结构 | 双立柱，主要材料为235材质，4*4方钢，含地基混泥土结构 |
| 15 | 运费 |  |
| 16 | 安装费 |  |

# C.商务响应表

| 1 | ★质保期 | 本项目中所有招标产品要求质保期三年。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ★售后技术服务要求 | 质保期内免费上门服务，接到用户维修电话1个小时内响应，2小时赶到现场，24个小时内修复（不能修复的，用备机替代）。 |
| 3 | ★交货时间及地点 | 合同签订后30天内免费送货、安装调试并交付使用（含卸货、搬运费）。 地点：采购人指定。 |
| 4 | ★付款方法和条件 | 安装调试验收合格后，支付中标金额的100%。 |
| 5 | ★履约保证金 | 中标供应商在收到中标通知书后10天内，并在签订合同协议书之前，以现金、支票、汇票或银行无条件履约保函形式向采购人提供合同总价5%的履约担保，履约保证金在整体验收合格后一周内无息退还（如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到相应补偿）。 |

# 第三章  供应商须知

前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海职教中心校园安全防范系统及信息发布系统建设项目 |
| ★2 | 项目采购预算（最高限价）：详见第一章《公开招标采购公告》。投标报价超出采购预算或最高限价的作无效标处理。 |
| ★3 | 投标报价： 投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备费、安装费、材料费、软件接口开发费、设备调试费、验收、检验、培训、售后服务和维保、施工技术措施费用、税金以及验收、招标服务费等完成本项目所需的所有一切费用。 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 现场踏勘： 无 |
| 5 | 投标文件组成和份数： 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （3）纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。 |
| 6 | 评标结果公示：评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网站、宁海县公共资源交易中心网站。 |
| 7 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 8 | 采购资金来源：财政资金 |
| 9 | 合同终止：中标供应商在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标供应商不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人有权终止合同，并由中标供应商承担全部责任。 |
| 10 | 付款方式：详见第二章《采购需求》 |
| ★11 | 投标文件有效期：90天 |
| 12 | 招标代理服务费: 1. 本招标公司向中标供应商收取招标服务费：根据国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的总金额及评审专家费。 2.中标供应商在领取中标通知书前向本招标公司支付招标服务费。 3.招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（“采购单位”）和采购单位。

2.“供应商”系指向采购单位提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致废标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标。

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

（八）特别说明：

★1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.供应商在采购活动中提供任何虚假材料,其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4. 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等情况确定核心产品为200万高清网络筒型摄像机。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6、采购文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（4）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

7、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

8、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购单位在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购单位提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

9、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

10、解释：本采购文件的解释权属于采购单位。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

★本项目投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成；三部分文件必须分别装订成册。

1、资格审查文件内容包括

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）供应商资格声明函（格式见附件）；

（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（开标时原件备查）：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（4）供应商特定资格条件的证明文件（如有）。

2、商务技术文件内容包括：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）供应商响应表（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）法定代表人身份证明书（格式见附件）和法定代表人的身份证复印件（正反两面）；

（5）法定代表人授权书（格式见附件）和被授权代表身份证复印件（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件）；

（6）服务（技术）条款偏离表（格式见附件）；

（7）商务条款偏离表（格式见附件）；

（8）供应商基本情况表（格式见附件）；

（9）设备清单一览表（格式见附件）；

（10）同类业绩情况一览表（格式见附件）；

（11）技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

（12）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件、中标通知书等并加盖公章；

（13）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

3、报价文件内容包括：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标分项报价表格式（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有）(格式见附件)；

（4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章；其中商务技术文件内容中不得出现与价格有关的描述，否则将做无效标处理。

★（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。

3.电子投标文件：

供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4.纸质备份投标文件：

（1）投标文件应按采购文件要求由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。三部份分别编制并单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

（2）若有多个子包，资格文件、商务技术文件可装订成一册，报价文件应按子包分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

（3）投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

（4）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（5）投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2.纸质备份投标文件，要求分别按资格文件、商务技术文件和报价文件三部分分开包装。

3.投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格文件/商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

4.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5.供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

四、采购方式变更

1．政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，则请示主管部门后再定。

五、特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）产品的价格给予6%的扣除，对联合体投标。（如有）中满足要求的小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

- 线下开标程序：

第一阶段：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由供应商或其当场推荐的代表检查资格文件、商务技术文件密封的完整性；

（5）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件的资格文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并做开标记录；

第二阶段：

（1）由主持人公布第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）由供应商或其当场推荐的代表检查报价文件密封的完整性；

（4）再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（5）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

（6）主持人公布公布评审结果。

（7）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购单位或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件 审查 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。 |
|  | 特定资格条件：/ |
|  | （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供书面声明 。 |
|  | （四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | （五）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （六）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （十一）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十三）商务技术文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

（三）详细评审

评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照本部分《评分标准》。由各评标委员会成员根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留一位小数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

（四）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的；

9、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

10、商务技术文件中出现报价或单价的；

11、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

12、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

13、商务技术文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

（五）评分标准

评分标准（兼评委打分表）

| 考核项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价分（30分） | 报价分采用低价优先法计算，报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×价格权重×100（价格权重：30%） 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%（如有） |
| 技术、商务分（70分） | 设备参数响应程度（38分） | 根据投标单位提供货物配置和技术参数进行打分，经评标委员会讨论认可，技术参数完全符合招标要求的得38分；标有★指标未响应或不满足的，将按无效标处理；标有▲号的指标每负偏离一项扣2分；其他指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 技术方案 （5分） | 根据对现有项目整体状况有充分调研和分析，对整个项目有整体把握，技术方案规划全面、先进、合理，融合对未来应用的思考，针对现有项目实际需求做合理规划，配置实际可行等内容酌情打分。 |
|  | 实施方案 （5分） | 对用户实施需求充分了解，项目实施有详尽的合理规划和施工组织方案，有合理的测试计划，竣工验收方案全面、合理、可操作等内容酌情打分。 |
|  | 功能演示 （6分） | 根据各投标人提供的样品进行评分（P6屏一块，进行点亮演示） 并对以下功能作出演示： 1、图像化预览，可视化操作：在切换之前，可以预监即将播放的内容；（根据演示效果打分，满分2分） 2、可利用手机或PAD对大屏进行无线式、移动式、远程化、可视化的控制操作，更改设置时屏幕出现OSD提示菜单。（根据演示效果打分，满分2分） 3、投标产品支持智能除湿功能，开机后自动检测客户端未使用时长，智能匹配相应时间的除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭；（根据演示效果打分，满分2分） |
|  | 服务承诺及保证措施 （5分） | 评委根据供应商的售后服务方案及售后服务机构设置、服务内容、服务响应时间、保证措施进行评议打分，满分5分。 |
|  | 合理化建议 （1分） | 根据投标人的技术建议的合理性和可行性进行评比并酌情打分。 |
|  | 特殊优惠承诺 （1分） | 根据投标人对本项目作出的特殊优惠承诺进行评比并酌情打分。 |
|  | 证书资信 (4分) | 投标人或投标人所投产品制造商应具备良好的信用管理水平，曾获得市级、省级或以上信用管理示范企业荣誉的，提供相关证明复印件并加盖公章，省级得2分，市级得1分。 投标人或投标人所投产品制造商应具备较强的技术研发实力，获得过国家级科学技术进步奖的，得1分，提供相关证明。 为体现企业科研技术、自主创新及知识产权运用能力等核心竞争力，投标人或投标产品厂家获得由国家工信部认定的“工业企业知识产权运用能力培育工程试点单位”的，得1分。 |
|  | 业绩（3分） | 2019年1月1日以来，车辆管理系统、通道系统、访客系统的制造厂商部署过校园安防类项目的，每个系统提供一个案例得1分（可同项目），最高3分（提供合同复印件证明。如未提供案例证明材料，该案例不得分）。 |
|  | 政府采购政策加分（1分） | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。 |
|  | 节能环保 （1分） | 所有投标产品列入国家节能产品清单的产品得0.5分，部分产品列入或没有列入均不得分，以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。所有投标产品列入国家环保产品清单的产品得0.5分，部分产品列入或没有列入均不得分，以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。 |

评委签名：                                                 时间：    年  月  日

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。4.如享受小微企业政策的供应商，用扣除小微企业优惠的报价参与价格分评审。

## 六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购单位（或采购单位事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.供应商对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.采购单位依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购单位可确定排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购单位和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标单位投标文件的规定，与中标单位签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。

采购单位不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购单位在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购单位签订合同的，采购单位应重新招标。

九、履约验收：

采购单位负责对中标供应商的履约行为进行验收。

# 第五章  合同主要条款

# 采 购 合 同

（仅供参考，可以另行拟定）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据 招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金（维修保证金）并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1. 质保期  年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付及履约保证金

1.付款方式：安装调试验收合格后，支付中标金额的100%。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3. 乙方交纳人民币           元作为本合同的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕后并验收合格一周内无息退还（如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到相应补偿）。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方如提供售后服务和维修不到位的，甲方将视情节没收维修保证金，并将情况报告县采购办进行处罚。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份；采购办、代理公司各执壹份。

买受人（甲方）：           （公章）          出卖人（乙方）：            （公章）

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

开户银行：____________________             开户银行：______________________

帐    号：______________________            帐    号：________________________

联系电话：_______________________           联系电话：_________________________

日期：         年      月      日           日期：         年      月      日

合同见证方:大地工程咨询有限公司

法定代表人或主要负责人:

日期:

# 第六章　投标文件格式

★本项目投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成；三部分文件必须分别装订成册。

一、资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：                        项目

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

二、资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：                        项目

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

三、资格审查文件内容包括

1、资格条件自查表（格式见附件）；

2、供应商资格声明函（格式见附件）；

3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（开标时原件备查）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

1、资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  | 第（ ）页 |
|  | 8、若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五、特定资格条件：/ | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 六、采购文件要求的其他资格条件（如有） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：资格条件自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性审查文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

2、供应商资格声明函格式；

供应商资格声明函

大地工程咨询有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商公章：

年    月    日

3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，必须提供以下材料（开标时原件备查）：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日期：

6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（盖章）

法定代表人或其授权代表（签名或印章）：

日    期：

4、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

一、商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

二、商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

商务技术文件内容包括：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）供应商响应表（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）法定代表人身份证明书（格式见附件）和法定代表人的身份证复印件（正反两面）；

（5）法定代表人授权书（格式见附件）和被授权代表身份证复印件（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件）；

（6）服务（技术）条款偏离表（格式见附件）；

（7）商务条款偏离表（格式见附件）；

（8）供应商基本情况表（格式见附件）；

（9）设备清单一览表（格式见附件）；

（10）同类业绩情况一览表（格式见附件）；

（11）技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

（12）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

（13）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

- 符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十三）商务技术文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）供应商响应表格式

供应商响应表

采购项目：

项目编号：

子包号：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准内容逐条填写并自行评分（价格分除外）。

供应商名称：

年  月  日

（3）投标函格式

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，子包号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照采购文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表（签名或印章）:___________                      日期:_____年___月___日

（4）法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

（5）法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月内当地相关部门出具的社保证明。

（6）服务（技术）条款偏离表格式

服务（技术）条款偏离表

采购项目：

项目编号：

子包号：

| 序号 | 采购文件要求的服务（技术）技术条款 | 投标文件的响应（偏离）情况 | 供应商的承诺和说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、采购文件要求具体见采购文件“第二章  采购需求”中关于服务（技术）要求内容进行响应；

2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无服务（技术）条款偏离”的字样。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

（7）商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

采购项目：

项目编号：

子包号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

按第二章《采购需求》“一、商务要求表”逐项填写，供应商可自行补充。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

（8）供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

| 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |
| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

（9）设备清单一览表

设备清单一览表

采购项目：

项目编号：

子包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 备注 | 制造商的规模（大、中、小、微企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签名或印章）：

日     期：

（10）同类业绩情况一览表格式

同类业绩情况一览表

采购项目：

项目编号：

子包号：

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 供货地点 | 交货期 | 合同价格（元） | 业主单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

（11）技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

（12）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

（13）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

一、报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：                        项目

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

二、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：                        项目

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

报价文件内容包括：

1）开标一览表（格式见附件）；

2）投标分项报价表格式（格式见附件）；

3）中小企业声明函（如有）(格式见附件)；

4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

(1)开标一览表格式

开标一览表

采购项目：

项目编号：

子包号：                        单位：人民币（元）

| 序号 | 项目内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 投标声明 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上投标总价应与“投标分项报价表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商名称（盖章）：                               日期：    年   月   日

(2) 投标分项报价表格式

投标分项报价表

采购项目：

项目编号：

子包号：                        单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 | 制造商的规模（大、中、小、微企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价金额大写： 小写￥ |

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商名称（盖章）：                               日期：    年   月   日

（3）中小企业声明函格式

## 中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

- 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

- 本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购单位公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购单位公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

（4）残疾人福利性单位声明函格式（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。