南宁市政府采购

公开招标采购文件

项目名称：南宁市治超不停车检测非现场执法系统 (二期）

项目编号：NNZC2020-G1-990018-ZPGJ

采购申请文号：  [2020]NCCGJ511010/0550-001-001

[2020]NCCGJ511010/0550-001-002

采购单位：南宁市交通运输综合行政执法支队

代理机构：智埔国际工程咨询有限公司

2020年9 月 16 日

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	58

第四章  评标办法及评分标准	72

第五章  合同主要条款格式	81

第六章投标文件格式	92

第一章  公开招标公告

智埔国际工程咨询有限公司南宁市治超不停车检测非现场执法系统 (二期）项目（NNZC2020-G1-990018-ZPGJ）公开招标公告

项目概况

(南宁市治超不停车检测非现场执法系统（二期）) 招标项目的潜在投标人应在（南宁市公共资源交易中心网站（www.nnggzy.org.cn），于提交投标文件截止时间前在对应的公告下方自行下载）获取招标文件，并于2020年10 月 9 日 23 点 59分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：NNZC2020-G1-990018-ZPGJ

2.项目名称：南宁市治超不停车检测非现场执法系统（二期）

3.采购申请文号：  [2020]NCCGJ511010/0550-001-001

[2020]NCCGJ511010/0550-001-002

4.预算金额：936.94万元； A分标：733.93万元；B分标：203.01万元

5.最高限价：与预算金额一致

6.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

A分标：（一）、石英式高速动态称重系统包括1.75米48根缓冲式高频动态称重传感器（石英式称重传感器）、2米60根缓冲式高频动态称重传感器（石英式称重传感器）、1.5米24根缓冲式高频动态称重传感器（石英式称重传感器）、14台高频信号处理器（6通道）、3台智能控制模组（4通道）、22套车辆检测器（2通道）；（二）、2套智能车牌抓拍子系统；（三）、2套视频监控子系统；（四）、2套超限信息发布引导子系统；（五）、2项电源稳压与防雷；（六）、2套信息化硬件；（七）、2套电力电缆及通信光缆；（八）、2项土建部分；（九）、2项交通提示牌；（十）、2项钢构支架；（十一）、2项超限处理治超点。

B分标：（一）、平板式高速动态称重系统；（二）、智能车牌抓拍子系统；（三）、视频监控子系统；（四）、超限信息发布引导子系统；（五）、电源稳压与防雷；（六）、信息化硬件；（七）、电力电缆及通信光缆；（八）、土建部分；（九）、交通提示牌；（十）、钢构支架；（十一）、超限处理治超点。

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

7.合同履行期限：A分标：自合同签订之日起115日（日历日）内安装验收；B分标：自合同签订之日起90日（日历日）内安装验收完成。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，本项目属于非专门面向中小企业采购的项目)；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

5.同一投标人仅允许单独投A标或B标，不允许同时投中AB标。

三、获取招标文件：

1.潜在投标人登录南宁市公共资源交易中心网站（www.nnggzy.org.cn），于提交投标文件截止时间前在对应的公告下方自行下载电子版本。

2.售价：招标文件不收取费用。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2020年10 月 10 日  9 时 30 分（北京时间）

地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼（具体详见9楼电子显示屏场地安排）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、政府采购应当采购本国货物的政策、扶持不发达地区和少数民族地区政策、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）等。

2.发布公告的媒介：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）；南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn）；南宁市政府采购网（zfcg.nanning.gov.cn）。

3.本项目的投标文件通过邮寄快递方式送达。

3.1接收邮寄包裹的截止时间为2020年 9月9 日17时00分。

3.2接收邮寄包裹的时间为工作日9：00～17：00。

3.3投标文件邮寄地址：南宁市仙葫大道西335号金质苑5栋7C，收件人：杨珊，收件电话：0771-5825625、15077169054。

3.4投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达，采购人或采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效。逾期送达的，后果由供应商自行承担。

3.5供应商应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，投标文件截止前一个工作日送达代理机构，否则投标文件不予接受。

3.6由于疫情原因，本次开标会不对投标人开放。

3.7根据南宁市财政局有关文件规定，代理机构需登陆开标系统并输入投标人全称、社会统一信用代码、联系电话等信息完成签到手续，投标人请于提交投标文件截止时间前提供上述信息，逾期后果自负。

七、联系事项：

1.采购人名称：南宁市交通运输综合行政执法支队

地址：南宁市安吉大道43号

联系人: 祁海波；联系电话：0771-2448237；

2.采购代理机构：智埔国际工程咨询有限公司

地址：南宁市仙葫大道西335号金质苑5栋7C

项目联系人：杨珊；联系电话: 0771-5825625、15077169054  传真：0771-5825625；

3.监督部门: 南宁市财政局政府采购监督管理办公室；联系电话：0771-2189091。

智埔国际工程咨询有限公司

2020年 9 月16日

第二章  招标项目采购需求

货物需求一览表

说明：

1．本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2．凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第六章“投标文件格式”规定的格式在“技术响应表”中将其参数详细列明。

3．本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件；标注▲号的为重要技术参数。

4. 采购需求中涉及的外形尺寸和重量仅起参考作用。

5．（1）A分标货物（或服务）采购最高限价为：733.93万元。货物（或服务）分项最高限价详见表格。

（2）B分标货物（或服务）采购最高限价为 ：203.01万元。货物（或服务）分项最高限价详见表格。

6.（1）A分标允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目或标“▲”的重要参数发生负偏离达10项（含）以上的，投标无效。

（2）B分标允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目或标“▲”的重要参数发生负偏离达10项（含）以上的，投标无效。

7.A分标： “缓冲式高频动态称重传感器”投标产品为核心产品；B分标：“称重平板主体”投标产品为核心产品。

A分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 分项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、友谊路前端卡口 |
| （一）、石英式高速动态称重系统 |
| 1 | 缓冲式高频动态称重传感器（石英式称重传感器） | 48根 | 1、尺寸：传感器尺寸：47(宽)×50(高)mm(误差范围：±1%); 2、长度规格：1.75米；根据不同的车道宽度组合，采用6排安装，（要求：传感器必须无缝对接，完全覆盖行驶车道）; ▲3、最大单轴或轴组载荷： 40t； 4、过载能力：150%F.s 5.载荷灵敏度：（0.2～1.0）pC/N 6、车速：（0.5～100）km/h 7、防护等级：IP68 8、工作温度：（-45～＋80）℃；相对湿度：0～95﹪RH； 9、数据线：抗EMI干扰，滤波处理 10、承载面：承载面可研磨(研磨层不小于13mm) 11、传感器型材：外表加黑氧化防腐处理 ▲12、线性精度：优于±1.5% ▲13、一致性：优于±1%(传感器不同位置点动态精度，含端头位置) ▲14、重复性：优于±1%(传感器同位置点动态精度) ▲15、传感器标准化：优于±2.5% ▲16、综合精度：优于±2.5% 17、重量：≥5.5kg/m(不包含数据线) | 127.20 |
| 2 | 缓冲式高频动态称重传感器（石英式称重传感器） | 48根 | 1、尺寸：传感器尺寸：47(宽)×50(高)mm(误差范围：±1%), 2、长度规格：2米；根据不同的车道宽度组合，采用6排安装，（要求：传感器必须无缝对接，完全覆盖行驶车道） ▲3、最大单轴或轴组载荷： 40t； 4、过载能力：150%F.s 5.载荷灵敏度：（0.2～1.0）pC/N 6、车速：（0.5～100）km/h 7、防护等级：IP68 8、工作温度：（-45～＋80）℃；相对湿度：0～95﹪RH； 9、数据线：抗EMI干扰，滤波处理 10、承载面：承载面可研磨(研磨层不小于13mm) 11、传感器型材：外表加黑氧化防腐处理 ▲12、线性精度：优于±1.5% ▲13、一致性：优于±1%(传感器不同位置点动态精度，含端头位置) ▲14、重复性：优于±1%(传感器同位置点动态精度) ▲15、传感器标准化：优于±2.5% ▲16、综合精度：优于±2.5% 17、重量：≥5.5kg/m(不包含数据线) | 143.04 |
| 3 | 高频信号处理器（6通道） | 8台 | 1、通道数：6通道（可同步控制6组传感器） 2、输出电压：±10V 3、供电电压：12V±10% 4、工作温度：-45 ～+80℃ 5、防护等级：IP68 6、误差范围：±0.5% 7、相对湿度：0～95﹪RH； 8、最大输入电荷量：±260OOOPc; ▲9、灵敏度：0.1mV／Pc； 10、最大频率响应： 200kHz（－3dB±1aB）； 11、最大输出幅度：±12V； 12、最大输出电流：±100mA； 13、输出电阻：小于5欧姆； ▲14、失真度：小于±0.3%； 15、噪声：优于±0.6mV； 16、工作电源：24VDC±20%，30mA±10%； ▲17、精度：优于±1%; 18、具有故障自检功能以及对石英式称重传感器的故障诊断功能； 19、具有对异常称重数据的判断、标注功能； 20、具有故障报警功能； | 8.0 |
| 4 | 智能控制模组（4通道） | 2台 | 1、通道数：4通道 2、供电电压：12VAC±10% 3、电源功耗：10W±10% 4、I/O输入：4路 5、I/O输出：4路 ▲6、响应时间：2ms 7、工作温度：-45 ～+80℃ 8、防护等级：IP68 9、相对湿度：0～95﹪RH； ▲10、自带可视观察窗口； 11、具有故障自检功能以及对石英式称重传感器的故障诊断功能； ▲12、具有对异常称重数据的判断、标注功能； 13、具有故障报警功能； | 2.68 |
| 5 | 车辆检测器（2通道） | 16套 | 1、线圈接入：2路 2、I/O输出：4路 ▲3、捕获率：≥99.9% 4、响应时间：3ms 5、线圈电感量：10~2000uH 6、电压电源：12/24VDC±10%,支持防反接、过压、过载、浪涌保护 ▲7、电源功耗：≤1.5W 8、工作温度：-45 ～+80℃ 9、相对湿度：0～95﹪RH； 10、防护等级：IP68 11、具有故障自检功能以及对石英式称重传感器的故障诊断功能； 12、具有对异常称重数据的判断、标注功能； 13、具有故障报警功能； | 10.40 |
| 6 | 称重仪表（4通道） | 2套 | 1、通道数：4通道（16位模数转换）； 2、供电方式： 84V～ 260V AC； 3、功耗低性能强的工业级嵌入式系统； 4、通信接口：以太网/RS232，以及独立的数据升级接口； 5、内置稳压整流模块，保障运行稳定； ▲6、通信速率：网口100Mbps，串口：115200bytes 7、防护等级：IP65（箱体为铝材材料）； 8、可通过网口进行远程校准和标定，以及参数反校准功能； 9、温度：-45℃～+80℃； 10、相对湿度：0～95﹪RH； ▲11、自带液晶显示屏，可显示温度、湿度、车牌、整车总、超限值、车速、车辆轴数； 12、具有故障自检功能以及对石英式称重传感器的故障诊断功能； ▲13、具有对异常称重数据的判断、标注功能； 14、具有故障报警功能； | 9.40 |
| 7 | 传感器安装灌封胶 | 315桶 | 1、成份：A组份 透明色液体，B组份 棕黄色液体， C组份 灰色石英粉料 2、重量（KG）：10.6 3、23℃可操作时间）：20-30分钟 4、23℃固化时间： 6-8小时 | 9.45 |
| 8 | 野外恒温集成设备机柜 | 2套 | 1、机柜外形尺寸：1.8m*0.7m*0.8m(高*宽*深)；空调箱体外形尺寸(高*宽*深) ：750 mm *450 mm *200 mm 2、钣金烤漆制作，带防水顶盖，有良好的强度和通风散热设计，具有保温隔热作用，能为整个系统的稳定运行提供良好工作环境保障。 3、浪涌保护：防雷等级二级。 4、防盗门锁，门缝包边处理。 5、工作环境温度：－50℃～＋80℃；恒温区间：＋25℃～＋35℃（可调） 6、供电电源：AC220±5%； 7、相对湿度：0～95%； 8、防护等级：IP54； 9、MTBF：≥ 20000小时； 10、防雷器接地电阻小于等于4Ω； 11、落地安装，水泥基础高度约为300-400mm； UPS不间断电源 1、双变换纯在线式，机架式UPS内置电池；功率3000VA/2400W。 2、液晶显示UPS的运行状况，液晶显示UPS的运行参数。 3、市电输入电压（Vac）: 100~300V，输出电压（Vac）: 220×（1±2%）VAC。 4、输入配线:单项二线＋地线。 5、输出频率范围：市电模式：50Hz±0.05Hz(与输入市电频率同步)。 6、电池模式：50×(±0.1%)Hz / 60(±0.1%)Hz。 | 9.66 |
| 9 | 野外设备机柜防盗网 | 2套 | 1、尺寸：1.5m*1.5m*2.0m(长*宽*高) 2、边框40*40方管， 26mm主管,间距106mm,烤漆防腐处理 | 0.84 |
| 11 | 安装调试 | 1项 | 设备安装调试，系统联调。 | 1.00 |
| （二）、智能车牌抓拍子系统 |
| 1 | 车头高清抓拍摄像及车牌识别机（高速）车头照 | 4套 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS; 3、像素：900W； 4、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800； 5、视频帧率：在1～25fps可调； 6、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 7、支持车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车标等 8、支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡\栏板车、渣土车、吊车\工程车、油罐车、混泥土搅拌车、平板拖车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑 ，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%； 9、护罩玻璃透光率≥99%； 10、支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天、晚上识别准确率≥99%（含新能源车牌）； 11、支持驾驶员人脸抠图功能，抠图概率≥92%； 12、支持五码流功能，主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps； 13、抓拍图片支持驾驶员面部特征分辨，面部分辨率不低于105×82像素点； 14、支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节； 15、可通过手机APP软件对视频画面进行预览； 16、样机抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子； 17、具有防尘、防水滴，网络防雷、防浪涌等功能。 | 4.88 |
| 2 | 车尾、侧面高清抓拍摄像及车牌识别机 | 12套 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS; 3、像素：900W； 4、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800； 5、视频帧率：在1～25fps可调； 6、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 7、支持车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车标等 8、支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡\栏板车、渣土车、吊车\工程车、油罐车、混泥土搅拌车、平板拖车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑 ，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%； 9、护罩玻璃透光率≥99%； 10、支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天、晚上识别准确率≥99%（含新能源车牌）； 11、支持驾驶员人脸抠图功能，抠图概率≥92%； 12、支持五码流功能，主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps； 13、抓拍图片支持驾驶员面部特征分辨，面部分辨率不低于105×82像素点； 14、支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节； 15、可通过手机APP软件对视频画面进行预览； 16、样机抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子； 17、具有防尘、防水滴，网络防雷、防浪涌等功能。 | 14.64 |
| 3 | 红外白光爆闪一体灯 | 16套 | 1、产品应为气体放电类补光灯，支持白天和夜晚用光转换（白光和红外），夜间红外输出设计，适合人员密集区域或对防光污染有苛刻要求地区的连续拍摄；白光输出模式又能在白天使用，即使太阳猛烈的大晴天，仍然能保证车内人员的清晰照明。 2、补光灯特性为白天/可见光峰值功率大，可以有效提升白天人脸效果。 3、补光灯回电时间应短、适于卡口抓拍。 4、支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态。 5、支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调。 6、频闪响应时间≤20微秒。 7、当设备占空比设置≤5%时，功耗≤10W。 8、工作环境-25℃~70℃。 9、电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作。 10、防护等级IP66。 11、可外配光栅可有效减少周边光污染。 | 3.68 |
| 4 | 补光灯 | 8套 | 1、率先采用多路分组恒流设计，确保LED工作电流的精准性、一次性。 2、私模低温设计的压铸铝外壳，高导热系数，通风型鳍片，有效降低整机工作温度。 3、宽幅边的硅胶防水圈及导流槽设计，保证极佳的防水性能。 4、光敏控制部分设有照度回差电路，避免傍晚及阴雨天等临界状态出现频闪现象。 5、大功率LED发光元件，具有功耗低、光效高、寿命长(≥50000Hrs)的特点 6、内置光敏开关，实现白天黑夜自动切换工作模式 7、首创补光灯呼吸器设计，防水透气，平衡灯体内外压力差，消除雾气。 8、内置两级防雷浪涌保护电路，保护设备不被雷浪涌冲击而损坏。 9、独特的二次光学设计，可以自由选择不同角度光束投射模式。 10、外形设计时尚、美观、安装方便。 | 1.60 |
| （三）、视频监控子系统 |
| 1 | 一体化网络球形摄像机 | 4套 | 500万像素7寸红外网络高清智能球机 最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2592×1944) 60Hz: 30fps(2592×1944)； 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG； 红外照射距离:150米； 焦距:5.9-177mm，30倍光学； 水平视角:51.3-2.7度(广角-望远)； Smart图像增强:数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）； 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s； 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s； 支持萤石接入； 电源接口:AC24V； 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据； 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 功耗:40W max（其中红外灯19W max）； 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90%； 防护等级:IP66。 | 4.88 |
| 2 | 视频存储单元 | 2套 | 1、采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB；2、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口3、可通过客户端软件搜索8个100兆网卡所连设备的IP地址4、最多可接入12路IP摄像机(单路码率8M)； 3、摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作,从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改； 4、支持1块3.5英寸硬盘或2.5寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘； 5、支持web、NTP、外置GPS模块方式校时； 6、数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改。 | 2.90 |
| 3 | 球机支架 | 4套 | 标配500万像素红外网络高清高速智能球机原装支架 | 0.32 |
| 4 | 电源 | 4个 | 标配红外网络高清高速智能球机电源 | 0.20 |
| （四）、超限信息发布引导子系统 |
| 1 | LED可变情报板(单红无边屏宽6.72m×高1.28m) | 2套 | 1、像素管单元箱： 物理点间距：10mm 物理密度：10000点/m2 发光点颜色：1R 模组尺寸：320mm×160mm 单元模组分辨率：32×16 驱动方式:：1/4扫描、恒流驱动 2、显示屏整屏 显示屏尺寸：6.72m×高1.28m=8.6平方米 最佳距离：10米以上 最大视角：110/60 deg 环境温度：存贮 －30℃ ～ 90℃ 工 作： -20℃ ～ +65℃ 相对湿度：25%～95%RH 3、供电 供电方式：单相 平均功耗：200~250W/m2 最大功耗：400W/m2 4、主要技术参数 整屏亮度：≥2000cd/m2 灰度等级：256级 图像传输速度：≥120帧/秒 屏幕刷新速率：480HZ 亮度调节方式：256级可调 非线性校正（GAMMA）：10级可调，可自动调节 平均无故障时间：≥6000小时 连续工作时间：≥24小时 平整度：任意相邻像素间误差≤0.5mm；模块拼接间隙＜1mm ； 均匀性：像素光强、模块亮度均匀 开关电源类型：创联电源 / 5V-40A 计算机显示模式： 800×600，1024×768 失控点：≤万分之一 防护等级: IP65 （正面） 5、保护技术:防水、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压、短路、断相、错相、漏电等保护功能。 6、拼装结构:单元模组化结构设计，屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构，组装方便。 | 12.76 |
| 2 | 情报板控制卡 | 2台 | 处理器 ： DSP处理器 存储容量 ： 2M字节 显示 ： 两排50P排线扩展 通讯 ： RS232/RS485 通过跳线选择485 网络 ： 支持100M网络，支持无IP通讯 USB ：不支持 操作系统 ：支持Windows2000、NT、XP、Vista、win7、win8 二次开发 ：支持VB、VC、Delphi开发 配套软件 ： 《EQ一卡通2013》 多节目播放 ：最多可同时划分32个区域、任意大小、位置、不分主次； 任意分区或多区可添加单独背景显示； 最多添加9999个节目 定时开关机：三段式定时开关机,支持回读 时间显示 ： 支持超24小时时差,可同时显示多组数字时间或模拟时钟 动作方式 ：50种动作方式和50种清场方式任意搭配 流水边框 ： 100多种绚丽边框任意添加,支持自定义边框线条 亮度调节 ： 支持15级手动或自动亮度调节,支持亮度回读 文件格式 ： 支持txt、rtf、docx、xlsx、avi、jpg、bmp、gif文件 计时 ： 支持正、倒计时（年、月、日、星期、时、分、秒） 适用范围 :支持单/双色、室内/外,支持自动扫描 通讯波特率可支持9600~115200通讯距离 单段网线传输有效距离为：100米 RS232有效通讯距离为：120米 RS485有效通讯距离为：1200米 | 0.76 |
| 3 | 光纤收发器 | 2对 | 1、以太网端口:1个千兆RJ-45，支持10/100/1000Base-T（X） 2、光纤端口：1个光纤SC接口,支持1000 Base-X 3、光纤传输距离：20Km 4、连接线缆：6类网线 5、输入电压：12/24/48 VDC 6、功耗：最大3 Watts 7、浪涌防护(网口)：±8KV接触放电, ±15KV空气放电 8、雷击浪涌冲击防护(电源)： 5000A(8/20μs) 9、接口端子：1个可插拔的3针接线端子 10、过载保护：提供 11、反接保护：提供 12、防护等级：IP30 13、安装方式：导轨式安装\墙式安装 14、工作温度：-40℃～85℃ 15、相对湿度：5～95% (无凝露) 16、EMI: FCC Part 15 Subpart B classA，EN55022 class A | 0.12 |
| 4 | 熔纤 | 1项 | 定制 | 0.15 |
| （五）、电源稳压与防雷 |
| 1 | 电源防雷 | 4套 | 1、工作电压：220V 2、持续工作电压：385V 3、标称通流容量In：20KA 4、最大通流容量Imax:40KA 5、保护水平:≤1.8KV 6、工作环境：-40℃-85℃ 7、带劣化指示 | 0.32 |
| 2 | 排插 | 4套 | 8位 | 0.08 |
| 3 | 防雷地网 | 14套 | 1、放电电流：200A 2、放电时间：10ms~20ms | 4.34 |
| （六）、信息化硬件 |
| 1 | 工控机 | 2台 | 1、CPU：i5 6700 2、主板：B250 3、内存：16G DDR4 2400 4、机械硬盘：2T企业盘（可扩展） 5、工作环境：-40℃-80℃ | 3.00 |
| 2 | 千兆网络交换机 | 2台 | 1、固定端口：24个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP 2、交换容量：336Gbps/3.024Tbps 3、包转发率：96Mpps/126Mpps 4、输入电压：额定电压范围; 100~ 240V AC ; 50-60Hz最大电压范围: 90-264V AC; 47-63Hz 5、最大功耗：29.1W 6、工作温度:0 -45"C ; 7、工作湿度：5%-95% (无凝露) 8、防雷：业务端口防雷能力: 6KV 9、MAC地址表：遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化，支持静志、动志，黑洞MAC表项 ，支持源MAC地址过滤 10、VLAN特性：支持4K个VLAN、支持Guest VILAN, Voice VLAN 11、可靠性：支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例，支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护，支持智能以太保护SEP协议，支持STPQEEE 802.1d)，RSTPIEEE 802.1W)和MSTPIEEE 802 1s)协议，支持ERPS以太环保护协议( G.8032 )，支持BPDU保护、根保护和环回保护 12、IP路由：静态路由、RIPv1/2. RIPng、 OSPF、OSPFv3、 ECMP、 ISIS. ISISv6. BGP. BGP4+、VRRP、 VRRP6 13、IPv6特性：支持ND ( Neighbor Discovery)，支持PMTU，支持IPv6 Ping. IPv6 Tracert, IPv6 Telnet支持6to4. ISATAP、 手动配置tunnel 14、安全特性： 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功脱、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius. HWTACACS. NAC等多种方式 支持SSHV2.0、HTTPS 支持CPU保护功脱 支持黑名单和白名单 支持dotlX. MAC认证和Portal认证 支持DHCPv4/V6 clientrelay/server/snooping 支持对ND. DHCPv6. MLD等IPv6协议报文进行攻击溯源和惩罚 支持用户认证点和策略执行点分离 | 0.80 |
| （七）、电力电缆及通信光缆 |
| 1 | 主供电缆 | 100米 | RVV3*10m2铜芯铠装地埋电缆,国标 | 0.29 |
| 2 | 弱电电缆 | 200米 | RVV3*1.5m2,国标 | 0.16 |
| 3 | LED显示屏电缆 | 500米 | RVV3*6.0m2,国标 | 0.30 |
| 4 | 抓拍摄像机电缆 | 200米 | RVV3*4.0m2,国标 | 0.12 |
| 5 | 网线 | 1500 米 | 六类，国标。 | 0.90 |
| 6 | 室外铠装12芯单模光缆 | 500米 | 室外铠装12芯单模光缆 | 0.35 |
| （八）、土建部分 |
| 1 | 称重基础台面引路处理 | 930平方米 | 15.5m*2（路面宽度）×30（施工长度）=1020，根据现场路况对称重基础台面前后引入路面改造并进行水平处理，包含原路面破除开挖清运，混凝土垫层或水稳层制作，38cm厚C40混凝土路面制作 | 46.50 |
| 2 | 波形防护栏 | 40米 | 定制 | 1.06 |
| 3 | 绿化恢复 | 200平方米 | 聘请专业人员移植路面草皮或植被，定期浇水，成活 | 2.00 |
| 4 | 路面防滑纹制作 | 930平方米 | 混凝土面层应拉毛、压痕或刻痕，其平均纹理深度应为1~2MM。抗滑构造深度应符合设计要求。 | 2.79 |
| 5 | 路面车道线恢复 | 500米 | 1、白色实线，线宽100mm,用于指标机动车道的边缘； 2、采用加热溶剂型涂料。 | 1.00 |
| 6 | 石英传感器安装 | 8车道 | 含石英式称重传感器安装路面基础切槽、定位、灌胶、养护、打磨等 | 6.40 |
| 7 | 检测线圈制作 | 32个 | 含线圈基础切割、线圈制作、灌胶、养护等 | 2.24 |
| 8 | 野外设备机柜基础 | 2套 | 含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等，基础高度约为300-400mm。 | 0.70 |
| 9 | 接地系统制作（联合接地） | 18处 | 接地网制作。室外机柜、车牌杆、车尾杆共用1处。采用40*40*2镀锌扁铁（长度根据现场情况定制）、40*2镀锌角铁（长度根据现场情况定制） | 2.61 |
| 10 | 管线敷设（穿管） | 1项 | 管线敷设。含开挖、埋管、回填、线管提供、线缆敷设等 | 0.60 |
| 11 | 埋地式PE通信管 | 400米 | Φ50m,国标 | 0.60 |
| 12 | 埋地式PVC通信管 | 50米 | Φ110mm,国标 | 0.13 |
| 13 | 穿线手井 | 5个 | 50cm*50cm*50cm，杆体基础处 | 0.15 |
| 14 | 碎渣清理 | 1项 | 多余及开挖土方清理 | 1.00 |
| 15 | 封道设施及路障 | 1项 | 项目施工封道所需交安设施 | 1.00 |
| （九）、交通提示牌 |
| 1 | 交通标志及基础 | 2块 | 1、两个行车方向各设置如下类型交通标志： 不停车称重检测区前方≥500 米处设置“前方进入公路超限不停车检测区”交通标志。 2、3米X1.2米 3、材质、规格尺寸:型铝框架、配件、2mm厚铝合金板、三级反光膜、图案、字体 | 0.66 |
| 2 | 交通标志及基础 | 2块 | 1、两个行车方向各设置如下类型交通标志：不停车称重检测区前方≥150 米处设置“禁止变道”交通标志。 2、3米X1.2米 3、材质、规格尺寸:型铝框架、配件、1.5mm厚铝合金板、三级反光膜、图案、字体 | 0.66 |
| 3 | 交通标志及基础 | 2块 | 1、两个行车方向各设置如下类型交通标志：不停车称重检测区后方≥150 米处设置“解除禁止变道” 交通标志 2、3米X1.2米 3、材质、规格尺寸:型铝框架、配件、2mm厚铝合金板、三级反光膜、图案、字体 | 0.66 |
| 4 | 交通标志及基础 | 2块 | 在公路超限不停车检测区设置“您已进入公路超限监控区域，违章处罚”标识牌1.2米X3米 | 0.66 |
| 5 | 标杆安装 | 8块 | 1、杆件要求整体成形；2、焊条采用T42；3、所有钢构件都进行热镀锌防腐处理； | 0.48 |
| （十）、钢构支架 |
| 1 | 情报板龙门架 | 2套 | 6米高*24米宽，需满足6.72m×高1.28m=8.6平方米LED屏幕的称重要求，满足10防风和国标抗震要求，Q235钢材，杆体内外热镀锌防腐处理，不喷漆，镀锌原色 | 29.78 |
| 2 | 情报板龙门架基础 | 2套 | 含地笼、与龙门架配套 | 2.40 |
| 3 | 摄像机龙门架 | 4套 | 6米高*24米宽，单梁公路抓拍机龙门架，满足10防风和国标抗震要求，Q235钢材，杆体内外热镀锌防腐处理，不喷漆，镀锌原色 | 30.88 |
| 4 | 摄像机门架基础 | 4套 | 与龙门架配套 | 3.32 |
| 5 | 施工安装措施费 | 1项 | 吊车、人工、高空作业 | 1.50 |
| （十一）、超限处理治超点 |
| 1 | 工作台计算机 | 1台 | 1、CPU主频大于2.2赫兹； 2、内存: 8G； 3、硬盘: 固态128+机械1T； 4、网卡: 1000M； 5、显示: HDMI, VGA多种信号输出； 6、显示器：23.8英寸。 | 0.65 |
| 2 | 千兆网络交换机 | 1台 | 1、端口及硬件要求：≥8个10/100/1000M以太网电接口；≥2个千兆光接口。 2、交换容量：≥192Gbps。 3、包转发速率：≥15Mpps。 4、VLAN：支持802.1Q9 4K个VLAN,支持基于协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持基于MAC的VLAN,支持GUEST VLAN。 5、QoS：支持双向速率限制，支持Diff-Serv Qos,支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制，支持802.1p、DSCP优先级映射。 6、组播协议：支持IGMP Snooping v1/v2/v3 Snooping。 7、安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSHv2,为用户登录提供安全加密通道，支持SSL,保障数据传输安全，支持可控IP地址的F TP登录和口令机制，支持防止ARP、未知组播报文、厂播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能，支持防Dos攻击，支持MAC地址限制，支持¦P+MAC+PORT+V/L AN绑定功能，支持IEEE 802.1x，支持SAVI源地址有效性验证，支持Radius、支持HWTACACS，支持安全网SNMPv3，支持广插报文抑制，支持CPU防攻击。 | 0.10 |
| 3 | NTP校时服务器 | 1台 | NTP校时服务器 100—240VAC，50/60Hz,双路220V冗余电源，双参考源，GPS，北斗组合授时模式，支持单模式，支持四路相互独立的10/100/1000 Base-T以太网端口 | 4.00 |
| （十二）、其他部分 |
| 1 | 检定费 | 8车道 | 省级计量院出具的计量检定证书（首次首次检定和后续检定±2.50%） | 2.40 |
| 2 | 线路费用 | 2条 | 100M专线 | 2.4 |
| 二、S101前端卡口 |
| （一）、石英式高速动态称重系统 |
| 1 | 缓冲式高频动态称重传感器（石英式称重传感器） | 12根 | 1、尺寸：传感器尺寸：47(宽)×50(高)mm(误差范围：±1%), 2、长度规格：2米；根据不同的车道宽度组合，采用6排安装，（要求：传感器必须无缝对接，完全覆盖行驶车道） ▲3、最大单轴或轴组载荷： 40t； 4、过载能力：150%F.s 5、载荷灵敏度：（0.2～1.0）pC/N 6、车速：（0.5～100）km/h 7、防护等级：IP68 8、工作温度：（-45～＋80）℃；相对湿度：0～95﹪RH； 9、数据线：抗EMI干扰，滤波处理 10、承 载 面：承载面可研磨(研磨层不小于13mm) 11、传感器型材：外表加黑氧化防腐处理 ▲12、线性精度：优于±1.5% ▲13、一致 性：优于±1%(传感器不同位置点动态精度，含端头位置) ▲14、重 复 性：优于±1%(传感器同位置点动态精度) ▲15、传感器标准化：优于±2.5% ▲16、综合精度：优于±2.5% 17、重量：≥5.5kg/m(不包含数据线) | 35.76 |
| 2 | 缓冲式高频动态称重传感器（石英式称重传感器） | 24根 | 尺寸：传感器尺寸：47(宽)×50(高)mm(误差范围：±1%)； 2、长度规格：1.5米根据不同的车道宽度组合，采用6排安装，（要求：传感器必须无缝对接，完全覆盖行驶车道）； ▲3、最大单轴或轴组载荷： 40t； 4、过载能力：150%F.s； 5、.载荷灵敏度：（0.2～1.0）pC/N； 6、车速：（0.5～100）km/h； 7、防护等级：IP68； 8、工作温度：（-45～＋80）℃；相对湿度：0～95﹪RH； 9、数据线：抗EMI干扰，滤波处理； 10、承 载 面：承载面可研磨(研磨层不小于13mm) 11、传感器型材：外表加黑氧化防腐处理； ▲12、线性精度：优于±1.5% ▲13、一致 性：优于±1%(传感器不同位置点动态精度，含端头位置) ▲14、重 复 性：优于±1%(传感器同位置点动态精度) ▲15、传感器标准化：优于±2.5% ▲16、综合精度：优于±2.5% 17、重量：≥5.5kg/m(不包含数据线) | 53.52 |
| 3 | 高频信号处理器（6通道） | 6台 | 1、通道数：6通道（可同步控制6组传感器） 2、输出电压：±10V 3、供电电压：12V±10% 4、工作温度：-45 ～+80℃ 5、防护等级：IP68 6、误差范围：±0.5% 7、相对湿度：0～95﹪RH； 8、最大输入电荷量：±260OOOPc; ▲9、灵敏度：0.1mV／Pc； 10、最大频率响应： 200kHz（－3dB±1aB）； 11、最大输出幅度：±12V； 12、最大输出电流：±100mA； 13、输出电阻：小于5欧姆； ▲14、失真度：小于±0.3%； 15、噪声：优于±0.6mV； 16、工作电源：24VDC±20%，30mA±10%； ▲17、精度：优于±1%; 18、具有故障自检功能以及对石英式称重传感器的故障诊断功能； 19、具有对异常称重数据的判断、标注功能； 20、具有故障报警功能； | 6.0 |
| 4 | 智能控制模组（4通道） | 1台 | 1、通道数：4通道 2、供电电压：12VAC±10% 3、电源功耗：10W±10% 4、I/O输入：4路 5、I/O输出：4路 ▲6、响应时间：2ms 7、工作温度：-45 ～+80℃ 8、防护等级：IP68 9、相对湿度：0～95﹪RH； ▲10、自带可视观察窗口； 11、具有故障自检功能以及对石英式称重传感器的故障诊断功能； ▲12、具有对异常称重数据的判断、标注功能； 13、具有故障报警功能； | 1.34 |
| 5 | 车辆检测器（2通道） | 6套 | 1、线圈接入：2路 2、I/O输出：4路 ▲3、捕获率：≥99.9% 4、响应时间：3ms 5、线圈电感量：10~2000uH 6、电压电源：12/24VDC±10%,支持防反接、过压、过载、浪涌保护 ▲7、电源功耗：≤1.5W 8、工作温度：-45 ～+80℃ 9、相对湿度：0～95﹪RH； 10、防护等级：IP68 11、具有故障自检功能以及对石英式称重传感器的故障诊断功能； 12、具有对异常称重数据的判断、标注功能； 13、具有故障报警功能； | 3.90 |
| 6 | 称重仪表（4通道） | 1套 | 1、通道数：4通道（16位模数转换）； 2、供电方式： 84V～ 260V AC； ▲3、功耗低性能强的工业级嵌入式系统； 4、通信接口：以太网/RS232，以及独立的数据升级接口； 5、内置稳压整流模块，保障运行稳定； 6、通信速率：网口100Mbps，串口：115200bytes 7、防护等级：IP65（箱体为铝材材料）； 8、可通过网口进行远程校准和标定，以及参数反校准功能； 9、温度：-45℃～+80℃； 10、相对湿度：0～95﹪RH； ▲11、自带液晶显示屏，可显示温度、湿度、车牌、整车总、超限值、车速、车辆轴数； 12、具有故障自检功能以及对石英式称重传感器的故障诊断功能； ▲13、具有对异常称重数据的判断、标注功能； 14、具有故障报警功能。 | 4.70 |
| 7 | 传感器安装灌封胶 | 105桶 | 1、成份：A组份 透明色液体，B组份 棕黄色液体， C组份 灰色石英粉料 2、重量（KG）：10.6 3、23℃可操作时间）：20-30分钟 4、23℃固化时间： 6-8小时 | 3.15 |
| 8 | 野外恒温集成设备机柜 | 1套 | 1、机柜外形尺寸：1.8m*0.7m*0.8m(高*宽*深)；空调箱体外形尺寸(高*宽*深) ：750 mm *450 mm *200 mm 2、钣金烤漆制作，带防水顶盖，有良好的强度和通风散热设计，具有保温隔热作用，能为整个系统的稳定运行提供良好工作环境保障。 3、浪涌保护：防雷等级二级。 4、防盗门锁，门缝包边处理。 5、工作环境温度：－50℃～＋80℃；恒温区间：＋25℃～＋35℃（可调） 6、供电电源：AC220±5%； 7、相对湿度：0～95%； 8、防护等级：IP54； 9、MTBF：≥ 20000小时； 10、防雷器接地电阻小于等于4Ω； 11、落地安装，水泥基础高度约为300-400mm； UPS不间断电源 12、双变换纯在线式，机架式UPS内置电池；功率3000VA/2400W。 13、液晶显示UPS的运行状况，液晶显示UPS的运行参数。 14、市电输入电压（Vac）: 100~300V，输出电压（Vac）: 220×（1±2%）VAC。 15、输入配线:单项二线＋地线。 16、输出频率范围：市电模式：50Hz±0.05Hz(与输入市电频率同步)。 17、电池模式：50×(±0.1%)Hz / 60(±0.1%)Hz。 | 4.83 |
| 9 | 野外设备机柜防盗网 | 1套 | 1、尺寸：1.5m*1.5m*2.0m(长*宽*高) 2、边框40*40方管， 26mm主管,间距106mm,烤漆防腐处理 | 0.42 |
| 10 | 安装调试 | 1项 | 设备安装调试，系统联调。 | 1.00 |
| （二）、智能车牌抓拍子系统 |
| 1 | 车头高清抓拍摄像及车牌识别机（高速）车头照 | 2套 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS; 3、像素：900W； 4、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800； 5、视频帧率：在1～25fps可调； 6、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 7、支持车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车标等 8、支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡\栏板车、渣土车、吊车\工程车、油罐车、混泥土搅拌车、平板拖车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑 ，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%； 9、护罩玻璃透光率≥99%； 10、支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天、晚上识别准确率≥99%（含新能源车牌）； 11、支持驾驶员人脸抠图功能，抠图概率≥92%； 12、支持五码流功能，主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps； 13、抓拍图片支持驾驶员面部特征分辨，面部分辨率不低于105×82像素点； 14、支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节； 15、可通过手机APP软件对视频画面进行预览； 16、样机抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子； 17、具有防尘、防水滴，网络防雷、防浪涌等功能。 | 2.44 |
| 2 | 车尾、侧面高清抓拍摄像及车牌识别机 | 6套 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS; 3、像素：900W； 4、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800； 5、视频帧率：在1～25fps可调； 6、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 7、支持车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车标等 8、支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡\栏板车、渣土车、吊车\工程车、油罐车、混泥土搅拌车、平板拖车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑 ，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%； 9、护罩玻璃透光率≥99%； 10、支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天、晚上识别准确率≥99%（含新能源车牌）； 11、支持驾驶员人脸抠图功能，抠图概率≥92%； 12、支持五码流功能，主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps； 13、抓拍图片支持驾驶员面部特征分辨，面部分辨率不低于105×82像素点； 14、支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节； 15、可通过手机APP软件对视频画面进行预览； 16、样机抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子； 17、具有防尘、防水滴，网络防雷、防浪涌等功能。 | 7.32 |
| 3 | 红外白光爆闪一体灯 | 8套 | 1、产品应为气体放电类补光灯，支持白天和夜晚用光转换（白光和红外），夜间红外输出设计，适合人员密集区域或对防光污染有苛刻要求地区的连续拍摄；白光输出模式又能在白天使用，即使太阳猛烈的大晴天，仍然能保证车内人员的清晰照明。 2、补光灯特性为白天/可见光峰值功率大，可以有效提升白天人脸效果。 3、补光灯回电时间应短、适于卡口抓拍。 4、支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态。 5、支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调。 6、频闪响应时间≤20微秒。 7、当设备占空比设置≤5%时，功耗≤10W。 8、工作环境-25℃~70℃。 9、电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作。 10、防护等级IP66。 11、可外配光栅可有效减少周边光污染。 | 1.84 |
| 4 | 补光灯 | 4套 | 1、率先采用多路分组恒流设计，确保LED工作电流的精准性、一次性。 2、私模低温设计的压铸铝外壳，高导热系数，通风型鳍片，有效降低整机工作温度。 3、宽幅边的硅胶防水圈及导流槽设计，保证极佳的防水性能。 4、光敏控制部分设有照度回差电路，避免傍晚及阴雨天等临界状态出现频闪现象。 5、大功率LED发光元件，具有功耗低、光效高、寿命长(≥50000Hrs)的特点 6、内置光敏开关，实现白天黑夜自动切换工作模式 7、首创补光灯呼吸器设计，防水透气，平衡灯体内外压力差，消除雾气。 8、内置两级防雷浪涌保护电路，保护设备不被雷浪涌冲击而损坏。 9、独特的二次光学设计，可以自由选择不同角度光束投射模式。 10、外形设计时尚、美观、安装方便。 | 0.80 |
| （三）、视频监控子系统 |
| 1 | 一体化网络球形摄像机 | 2套 | 500万像素7寸红外网络高清智能球机 最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2592×1944), 60Hz: 30fps(2592×1944) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:150米 焦距:5.9-177mm，30倍光学 水平视角:51.3-2.7度(广角-望远) Smart图像增强:数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 支持萤石接入 电源接口:AC24V 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗:40W max（其中红外灯19W max） 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 | 2.44 |
| 2 | 视频存储单元 | 1套 | 1、采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB。 2、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口3、可通过客户端软件搜索8个100兆网卡所连设备的IP地址4、最多可接入12路IP摄像机(单路码率8M)。 3、摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作,从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改。 4、支持1块3.5英寸硬盘或2.5寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘。 5、支持web、NTP、外置GPS模块方式校时。 6、数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改。 | 1.45 |
| 3 | 球机支架 | 2套 | 标配500万像素红外网络高清高速智能球机原装支架 | 0.16 |
| 4 | 电源 | 2个 | 标配红外网络高清高速智能球机电源 | 0.10 |
| （四）、超限信息发布引导子系统 |
| 1 | LED可变情报板(单红无边屏宽3..84m×高1.92m) | 2套 | 1、像素管单元箱： 物理点间距：10mm 物理密度：10000点/m2 发光点颜色：1R 模组尺寸：320mm×160mm 单元模组分辨率：32×16 驱动方式:：1/4扫描、恒流驱动 2、显示屏整屏 显示屏尺寸：3.84M*1.92M 最佳距离：10米以上 最大视角：110/60 deg 环境温度：存贮 －30℃ ～ 90℃ 工 作： -20℃ ～ +65℃ 相对湿度：25%～95%RH 3、供电 供电方式：单相 平均功耗：200~250W/m2 最大功耗：400W/m2 4、主要技术参数 整屏亮度：≥2000cd/m2 灰度等级：256级 图像传输速度：≥120帧/秒 屏幕刷新速率：480HZ 亮度调节方式：256级可调 非线性校正（GAMMA）：10级可调，可自动调节 平均无故障时间：≥6000小时 连续工作时间：≥24小时 平整度：任意相邻像素间误差≤0.5mm；模块拼接间隙＜1mm ； 均匀性：像素光强、模块亮度均匀 开关电源类型：创联电源 / 5V-40A 计算机显示模式： 800×600，1024×768 失控点：≤万分之一 防护等级: IP65 （正面） 5、保护技术:防水、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压、短路、断相、错相、漏电等保护功能。 6、拼装结构:单元模组化结构设计，屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构，组装方便。 | 7.36 |
| 2 | 情报板控制卡 | 2台 | 处理器 ： DSP处理器 存储容量 ： 2M字节 显示 ： 两排50P排线扩展 通讯 ： RS232/RS485 通过跳线选择485 网络 ： 支持100M网络，支持无IP通讯 USB ：不支持 操作系统 ：支持Windows2000、NT、XP、Vista、win7、win8 二次开发 ：支持VB、VC、Delphi开发 配套软件 ： 《EQ一卡通2013》 多节目播放 ：最多可同时划分32个区域、任意大小、位置、不分主次； 任意分区或多区可添加单独背景显示； 最多添加9999个节目 定时开关机：三段式定时开关机,支持回读 时间显示 ： 支持超24小时时差,可同时显示多组数字时间或模拟时钟 动作方式 ：50种动作方式和50种清场方式任意搭配 流水边框 ： 100多种绚丽边框任意添加,支持自定义边框线条 亮度调节 ： 支持15级手动或自动亮度调节,支持亮度回读 文件格式 ： 支持txt、rtf、docx、xlsx、avi、jpg、bmp、gif文件 计时 ： 支持正、倒计时（年、月、日、星期、时、分、秒） 适用范围 ： 支持单/双色、室内/外,支持自动扫描 通讯波特率可支持9600~115200通讯距离 单段网线传输有效距离为：100米 RS232有效通讯距离为：120米 RS485有效通讯距离为：1200米 | 0.76 |
| 3 | 光纤收发器 | 2对 | 1、以太网端口:1个千兆RJ-45，支持10/100/1000Base-T（X） 2、光纤端口：1个光纤SC接口,支持1000 Base-X 3、光纤传输距离：20Km 4、连接线缆：6类网线 5、输入电压：12/24/48 VDC 6、功耗：最大3 Watts 7、浪涌防护(网口)：±8KV接触放电 ±15KV空气放电 8、雷击浪涌冲击防护(电源)： 5000A(8/20μs) 9、接口端子：1个可插拔的3针接线端子 10、过载保护：提供 11、反接保护：提供 12、防护等级：IP30 13、安装方式：导轨式安装\墙式安装 14、工作温度：-40℃～85℃ 15、相对湿度：5～95% (无凝露) 16、EMI: FCC Part 15 Subpart B classA，EN55022 class A | 0.12 |
| 4 | 熔纤 | 1项 | 定制 | 0.15 |
| （五）、电源稳压与防雷 |
| 1 | 电源防雷 | 3套 | 1、工作电压：220V 2、持续工作电压：385V 3、标称通流容量In：20KA 4、最大通流容量Imax:40KA 5、保护水平:≤1.8KV 6、工作环境：-40℃-85℃ 7、带劣化指示 | 0.24 |
| 2 | 排插 | 2套 | 8位 | 0.04 |
| 3 | 防雷地网 | 9套 | 1、放电电流：200A 2、放电时间：10ms~20ms | 2.79 |
| （六）、信息化硬件 |
| 1 | 工控机 | 1台 | 1、CPU：i5 6700 2、主板：B250 3、内存：16G DDR4 2400 4、机械硬盘：2T企业盘（可扩展） 5、工作环境：-40℃-80℃ | 1.50 |
| 2 | 千兆网络交换机 | 1台 | 1、固定端口：24个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP 2、交换容量：336Gbps/3.024Tbps 3、包转发率：96Mpps/126Mpps 4、输入电压：额定电压范围; 100~ 240V AC ; 50-60Hz最大电压范围: 90-264V AC; 47-63Hz 5、最大功耗：29.1W 6、工作温度:0 -45"C ; 7、工作湿度：5%-95% (无凝露) 8、防雷：业务端口防雷能力: 6KV 9、MAC地址表：遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化，支持静志、动志，黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤 10、VLAN特性：支持4K个VLAN、支持Guest VILAN, Voice VLAN 11、可靠性：支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例，支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护，支持智能以太保护SEP协议，支持STPQEEE 802.1d)，RSTPIEEE 802.1W)和MSTPIEEE 802 1s)协议，支持ERPS以太环保护协议( G.8032 )，支持BPDU保护、根保护和环回保护 12、IP路由：静态路由、RIPv1/2. RIPng、 OSPF、OSPFv3、 ECMP、 ISIS. ISISv6. BGP. BGP4+、VRRP、 VRRP6 13、IPv6特性：支持ND ( Neighbor Discovery)，支持PMTU，支持IPv6 Ping. IPv6 Tracert, IPv6 Telnet支持6to4. ISATAP、 手动配置tunnel 14、安全特性： 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功脱、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius. HWTACACS. NAC等多种方式 支持SSHV2.0、HTTPS 支持CPU保护功脱 支持黑名单和白名单 支持dotlX. MAC认证和Portal认证 支持DHCPv4/V6 clientrelay/server/snooping 支持对ND. DHCPv6. MLD等IPv6协议报文进行攻击溯源和惩罚 支持用户认证点和策略执行点分离 | 0.40 |
| （七）、电力电缆及通信光缆 |
| 1 | 主供电缆 | 100米 | RVV3*10m2铜芯铠装地埋电缆,国标 | 0.29 |
| 2 | 弱电电缆 | 100米 | RVV3*1.5m2,国标 | 0.08 |
| 3 | LED显示屏电缆 | 420米 | RVV3*6.0m2,国标 | 0.25 |
| 4 | 抓拍摄像机电缆 | 150米 | RVV3*4.0m2,国标 | 0.09 |
| 5 | 网线 | 900米 | 六类，国标。 | 0.54 |
| 6 | 室外铠装12芯单模光缆 | 420米 | 室外铠装12芯单模光缆 | 0.29 |
| （八）、土建部分 |
| 1 | 称重基础台面引路处理 | 330平方米 | 11m（路面宽度）×30（施工长度）=330平方。根据现场路况对称重基础台面前后引入路面改造并进行水平处理，包含原路面破除开挖清运，混凝土垫层或水稳层制作，38cm厚C40混凝土路面制作 | 16.50 |
| 2 | 波形防护栏 | 40米 | 定制 | 1.06 |
| 4 | 路面防滑纹制作 | 330平方米 | 混凝土面层应拉毛、压痕或刻痕，其平均纹理深度应为1~2MM。抗滑构造深度应符合设计要求。 | 0.99 |
| 5 | 路面车道线恢复 | 450米 | 1、白色实线，线宽100mm,用于指标机动车道的边缘； 2、采用加热溶剂型涂料。 | 0.90 |
| 6 | 石英传感器安装 | 2车道 | 含石英式称重传感器安装路面基础切槽、定位、灌胶、养护、打磨等 | 1.60 |
| 7 | 检测线圈制作 | 10个 | 含线圈基础切割、线圈制作、灌胶、养护等 | 0.70 |
| 8 | 野外设备机柜基础 | 1套 | 含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等，基础高度约为300-400mm。 | 0.35 |
| 9 | 接地系统制作（联合接地） | 5处 | 接地网制作。室外机柜、车牌杆、车尾杆共用1处。采用40*40*2镀锌扁铁（长度根据现场情况定制）、40*2镀锌角铁（长度根据现场情况定制） | 0.73 |
| 10 | 管线敷设（穿管） | 1项 | 管线敷设。含开挖、埋管、回填、线管提供、线缆敷设等 | 0.60 |
| 11 | 埋地式PE通信管 | 300米 | Φ50m,国标 | 0.45 |
| 12 | 埋地式PVC通信管 | 50米 | Φ110mm,国标 | 0.13 |
| 13 | 穿线手井 | 5个 | 50cm*50cm*50cm，杆体基础处 | 0.15 |
| 14 | 碎渣清理 | 1项 | 多余及开挖土方清理 | 1.00 |
| 15 | 封道设施及路障 | 1项 | 项目施工封道所需交安设施 | 1.00 |
| （九）、交通提示牌 |
| 1 | 交通标志及基础 | 2块 | 1、两个行车方向各设置如下类型交通标志： 不停车称重检测区前方≥500 米处设置“前方进入公路超限不停车检测区”交通标志。 2、3米X1.2米 3、材质、规格尺寸:型铝框架、配件、2mm厚铝合金板、三级反光膜、图案、字体 | 0.66 |
| 2 | 交通标志及基础 | 2块 | 1、两个行车方向各设置如下类型交通标志：不停车称重检测区前方≥150 米处设置“禁止变道”交通标志。 2、3米X1.2米 3、材质、规格尺寸:型铝框架、配件、1.5mm厚铝合金板、三级反光膜、图案、字体 | 0.66 |
| 3 | 交通标志及基础 | 2块 | 1、两个行车方向各设置如下类型交通标志：不停车称重检测区后方≥150 米处设置“解除禁止变道” 交通标志 2、3米X1.2米 3、材质、规格尺寸:型铝框架、配件、2mm厚铝合金板、三级反光膜、图案、字体 | 0.66 |
| 4 | 交通标志及基础 | 2块 | 在公路超限不停车检测区设置“您已进入公路超限监控区域，违章处罚”标识牌1.2米X3米 | 0.66 |
| 5 | 标杆安装 | 8块 | 1、杆件要求整体成形；2、焊条采用T42；3、所有钢构件都进行热镀锌防腐处理； | 0.48 |
| （十）、钢构支架 |
| 1 | 情报板F架 | 2套 | 6米高公路情报板F架， Q235钢材，杆体内外热镀锌防腐处理，不喷漆，镀锌原色，满足10防风和国标抗震要求 | 6.36 |
| 2 | 情报板架基础 | 2套 | 含地笼、与F架配套 | 2.40 |
| 3 | 摄像机龙门架 | 2套 | 5.5米高*14米宽，公路抓拍机龙门架单梁，满足10防风和国标抗震要求，Q235钢材，杆体内外热镀锌防腐处理，不喷漆，镀锌原色。 | 12.40 |
| 4 | 摄像机门架基础 | 4套 | 与龙门架配套 | 3.32 |
| 5 | 施工安装措施费 | 1项 | 吊车、人工、高空作业 | 1.50 |
| （十一）、超限处理治超点 |
| 1 | 工作台计算机 | 1台 | 1、CPU主频大于2.2赫兹； 2、内存: 8G； 3、硬盘: 固态128+机械1T； 4、网卡: 1000M； 5、显示: HDMI, VGA多种信号输出； 6、显示器：23.8英寸。 | 0.65 |
| 2 | 千兆网络交换机 | 1台 | 1、端口及硬件要求：≥8个10/100/1000M以太网电接口；≥2个千兆光接口。 2、交换容量：≥192Gbps。 3、包转发速率：≥15Mpps。 4、VLAN：支持802.1Q9 4K个VLAN,支持基于协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持基于MAC的VLAN,支持GUEST VLAN。 5、QoS：支持双向速率限制，支持Diff-Serv Qos,支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制，支持802.1p、DSCP优先级映射。 6、组播协议：支持IGMP Snooping v1/v2/v3 Snooping。 7、安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSHv2,为用户登录提供安全加密通道，支持SSL,保障数据传输安全，支持可控IP地址的F TP登录和口令机制，支持防止ARP、未知组播报文、厂播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能，支持防Dos攻击，支持MAC地址限制，支持¦P+MAC+PORT+V/L AN绑定功能，支持IEEE 802.1x，支持SAVI源地址有效性验证，支持Radius、支持HWTACACS，支持安全网SNMPv3，支持广插报文抑制，支持CPU防攻击。 | 0.10 |
| （十二）、其他部分 |
| 1 | 检定费 | 3车道 | 省级计量院出具的计量检定证书（首次首次检定和后续检定±2.50%） | 0.90 |
| 2 | 线路费用 | 2条 | 100M专线 | 2.4 |
| 分项最高限价合计（万元） | 733.93 |
| 商务条款 | ★1．合同签订期：自中标通知书发出之日起5日内。 ★2．质保期：质量保证期贰年（自交货并验收合格之日起计，除货物需求表中特别注明外）。质保期内免费维修、更换损坏的设备及配件，定期保养，终身维护 3．售后技术服务要求： （1）故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 30分钟内响应，12小时内到达现场处理，一般故障24小时内解决问题，重大故障48小时内解决问题。若故障仍无法排除，中标供应商应提供可满足使用要求的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。产品维修或更换后其保修期相应顺延。 （2）投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合相关标准要求的全新合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，并按生产厂家或国家有关规定实行“三包。” （3）中标人须免费送货至采购人指定的地点并负责全套设备的安装、调试及项目整体测试、联调和开通；调试过程中须进行详细记录，系统调试结束后，由中标人签字提交采购人验收。 （4）中标人须免费负责售后服务培训，免费提供系统软件升级，免费提供完整的产品使用手册、操作培训手册、维护手册，并免费派专业技术人员对采购单位技术人员进行操作、维修、保养等技术指导及5×10小时技术支持服务。 （5）技术支持：包括即时回答提出的问题，排除采购人的软、硬件故障，定期回访以及对设备检修，提供终身维护等。 ★4．交付使用时间：自合同签订之日起115日（日历日）内安装验收完成。交货地点：南宁市采购人指定地点。 ★5．付款条件：自合同签订之日5个工作日起，采购人根据项目进度支付合同款项的30%，待所有设备全部进场后根据项目进度支付合同款项的50%，交付验收合格后支付剩余的20%合同款项。在每笔款项支付前十个工作日内，乙方应当为甲方开具合同额等额发票，甲方应当自收到发票后30日内通过转账的方式一次性将合同款支付到合同约定的乙方账户。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。 6．备品备件及耗材等要求：无 7．验收条件及标准：按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 8．验收方法及方案：采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 ★9．(1)本项目为服务成果整体交付应用项目，为交钥匙工程，采购人不对项目达到成果水平漏报的服务、货物、施工等一切内容追加支付费用，而由中标人在合同价内全部提供或解决。 (2)投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； 2）运输、装卸、安装调试、培训、技术支持、售后服务、代理服务费、验收等费用； 3）必要的保险费用和各项税费； 4）投标人应对本项目所有服务内容进行总承包报价，采购人不再支付任何费用。 10.采购需求中如有属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，必须在投标文件中提供政府强制采购产品的证明，否则其投标将被认定为投标无效。财库〔2019〕19号文将台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴等产品列为政府强制采购节能产品（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询下载，清单内标注“★”的品目为强制采购节能产品）。【提供品目清单及经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书】 11.“缓冲式高频动态称重传感器”投标产品为核心产品，核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，以其中通过资格审查、符合性审查的不同投标人评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 12.投标人在满足项目采购需求的基础上，可根据自身情况自行选择是否前往采购人处进行现场踏勘，以充分了解项目情况，否则导致报价失误或因未勘察导致所投产品及安装调试方案、技术实施方案等不满足要求的，由投标人自行承担。勘察注意事项如下： （1）友谊路点百度地图： S101点百度地图： （3）具体说明： 在江南区友谊路狮子口桥往市区方向400米位置设置治超卡口，在邕宁区S101往G324方向设置治超卡口。项目在治超卡口部署一套治超不停车检测非现场执法系统包含动态称重子系统、数据匹配子系统、车辆识别子系统、信息发布子系统、视频监控子系统、防雷子系统。 治超卡口基本情况 （4）江南区友谊路点 位于纬度22.67；经度108.25；双向八车道，中间有隔离带，路肩旁是下水道。进城出城方向路面平直，无坡无弯道，路面情况较好。 邕宁区S101点 位于纬度22.73；经度108.54；双向两车道，中间无隔离带。路面平直，无坡无弯道，路面情况较好。 （5）治超卡口选址原则 1）石英式动态汽车衡称重区域应保证其前后不低于100米的平直路段，保证车辆在此区域内行驶相对规范以保证精度； 2）避免选择弯道区域，检测区域内50米左右偏差不超过3米； 3）避免选择上下坡道区域，如果只有上下坡，则选择行车方向的上坡段，且50米内坡度不超过1%； 4）路面要求平整，路面改造区域内路面平整度要求≤5mm； 5）选择易于取电及网络的地点； 6）抓拍摄像机推荐安装在称重区域触发线圈约25米处（根据摄像机焦距作适当调整）； 7）LED显示屏推荐安装在称重区域后方150-600米。 13.如采购人所采购产品属于信息安全产品，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。[根据关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库〔2010〕48号），对防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱性扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品等１３种产品，在政府采购法所规定的范围内实行强制性认证，未获得中国信息安全认证证书的产品，不得进入政府采购。] ★14.投标人的投标总报价不能超过本分标的最高限价；所报产品的投标分项价格不能超过采购需求中各项产品的分项最高限价，否则投标无效。 ★15.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 其他 | ★本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 本项目需实现的功能或者目标 满足南宁市交通运输综合行政执法支队工作需要。 ★本期系统数据必须符合接入“南宁市治超不停车检测非现场执法系统市级管理平台”的技术要求，该平台部署在南宁市政务云平台，中标方负责数据接入南宁市政务云平台和接入“南宁市治超不停车检测非现场执法系统市级管理平台”相关工作，采购单位配合办理。 ★中标人须免费提供该项目建设检测站（点）配套系统最新管理软件，保证整套系统正常运行及后续升级服务。 ★在项目设备运输、施工、供货、安装、调试等环节过程中，因中标人的原因，导致采购人系统设备出现安全事故，由中标人承担造成的所有损失。 |

附件1：

非现场治超项目采购需求（A分标）

本项目需实现的功能或者目标

满足南宁市交通运输综合行政执法支队工作需要。

本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

本项目技术要求

概述：提供治超非现场执法所需的准确的车辆不停车称重检测数据，并匹配准确无误的辅助证据链，通过信息引导提示车辆接受超限超载处罚；所有称重数据、抓拍图片和视频资料要进行本地存储，并传到指定的管理平台。

一、项目总体技术要求

1、布设要求：货运车辆超限超载不停车检测系统前端的不停车称重子系统采用至少6排石英传感器的布设方式，需路面全覆盖。车道外的路肩部分用波形防护栏隔离，防止车辆通过路肩逃逸。建设简易治超中心管理平台，前端的所有数据和视频需传输到中心管理平台进行统一管理。

★2、系统精度要求：采用石英式称重传感器，系统精度达动态5级要求（检定精度±2.5%，使用精度±5%），满足车辆最低 0.5KM/h 至最高 100KM/h行驶速度的使用要求。按国家计量检定规程《动态公路车辆自动衡器》动态5级标准检定，并取得检定合格证书，满足非现场执法所需的基本执法条件。

3、辅助配件：货运车辆超限超载不停车检测系统包含管道、管线埋设、龙门架、标志牌、LED 可变情报板安装等工程实施。

4、前端工程范围：

货运车辆超限超载不停车检测系统包括称重传感器安装切槽、车辆检测器安装等工程实施。

货运车辆超限超载不停车检测系统包括接线井、排水井及至路侧的排水管等工程实施。

货运车辆超限超载不停车检测系统包括机柜基础、龙门架基础、F型架基础、标志牌基础等工程实施。

货运车辆超限超载不停车检测系统包括不满足称重传感器安装的路面板块改造等工程实施。

二、前端管理系统各系统详细功能要求

1、车辆超限超载不停车检测系统前端设备构成及总体技术要求：

货运车辆超限超载不停车检测系统前端设备主要由不停车称重子系统、车牌抓拍子系统、超限信息发布子系统、视频监控子系统、车牌与称重匹配子系统等构成，可对在行车道上正常行驶的载货车辆进行重量和速度检测，如有车辆超过系统设定的限载值，则该车辆的检测数据、车辆图像（车牌图像、人脸图像、车辆全景图、车头图像、车尾图像、车行左右侧图像共7张）、视频（5s-15s 录像）及识别出的车牌号码等在前端匹配成一条完整的车辆信息，同时上传到南宁市政务管理平台及治超点平台，对超限超载证据链（完整称重数据、7张证据图片及 5S-15S 短视频）等有效数据进行至少 12 个月单独存储空间长期保存，保证有效执法；超限信息发布子系统显示超限超载车辆的车牌号码及警示信息。

2、系统前端设备布置及安装调试

（1）货运车辆超限超载不停车检测系统前端设备须能够对在公路上行驶的车辆进行检测，并进行超限信息的发布和引导。

（2）不停车称重子系统采用至少6排石英式称重传感器，配套设置车辆检测器等必要的辅助装置，在达到要求的精度等级和使用寿命且不少于设备清单要求的数量前提下，可以增加辅助设备。

（3）不停车称重子系统的安装应考虑称重系统对前后路面强度的影响，在称重区域安装、管线铺设设计图纸中应体现不低于原有路面强度的思想。

（4）供应商应自行调查车道的宽度，并保证提供的称重传感器长度布满车道有效宽度。

（5）不停车称重子系统应保证车辆称量的准确性。

（6）数据控制柜安放在室外高于路面高度上，机箱设计应能满足计算机信息系统的防护要求，以免因雨天积水影响设备的正常使用，同时需做好防撞和防破坏保护。

（7）超限信息发布子系统应保证对超限车辆进行信息发布和引导，应提供可变情报板，可变情报板应符合GB/T 23828-2009《高速公路 LED 可变信息标志》标准，并保证在100米外清晰可见。

（8）系统前端应有信息提示装置，提醒驾驶员前方有称重检测。

（9）视频监控子系统使用网络高清摄像机及网络存储设备，中心视频存储不低于 365 天视频数据

（10）系统前端数据上传南宁市政务云平台。

（11）多个系统前端设备可通过网络进行连接，全部数据存储在数据服务器中，各个系统根据权限设置，可以进行数据的共享。

（12）系统设计必须通过计量部门 动态5级标准的计量检定，盲测检测达到相应标准要求。

3、系统前端设备测试、验收要求：

测试条件及要求：

（1）环境条件：

① 温度：－30℃～80℃。

② 相对湿度：不大于 97%。

③ 电源电压：220V±10%。

④ 测试应在周围无影响测量的污染、振动、噪声和电磁干扰环境下进行。

（2）测试用仪器和设备：

① 使用传感器和仪表进行测试，测量器具测量范围不小于被测。

B分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 分项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端卡口—S311卡口 |
| （一）、平板式高速动态称重系统 |
| 1 | 称重平板主体（标准型） | 2车道 | 车辆称重车速速度静态至80km/h；首次检定最大允许误差±2.50％，使用中检验最大允许误差±5.00％；称重台与公路路面一体化安装方式不影响车辆通行； 台板工作温度-40℃～+85℃；工作环境湿度小于95％；整体式结构，承载面板同测力结构部分完全固化，无活动构件； 通过车辆的单轴轴重40t； 称重台面可按道路实际宽度定制，行车方向秤台宽度≥900mm；覆盖整个检测道路横断面，无检测死角； 每个通行车道安装布置1台秤台，相邻台面之间采用“无缝”拼接技术，保证车辆在碾压台面接缝行驶时也可准确检测； 在允许轴重下车辆总重量不限；标准型，2.6m≤平板宽度＜4m，三根主梁，配置12只传感器。 | 28 |
| 2 | 称重平板主体（窄型） | 2车道 | 车辆称重车速速度静态至80km/h； 首次检定最大允许误差±2.50％，使用中检验最大允许误差±5.00％； 称重台与公路路面一体化安装方式不影响车辆通行；台板工作温度-40℃～+85℃；工作环境湿度小于95％； 整体式结构，承载面板同测力结构部分完全固化，无活动构件；通过车辆的单轴轴重40t； 称重台面可按道路实际宽度定制，行车方向秤台宽度≥900mm；覆盖整个检测道路横断面，无检测死角； 每个通行车道安装布置1台秤台，相邻台面之间采用“无缝”拼接技术，保证车辆在碾压台面接缝行驶时也可准确检测； 在允许轴重下车辆总重量不限；窄型，＜2.6m，二根主梁，配置8只传感器。 | 21 |
| 3 | 平板式称重传感器 | 40只 | ▲电阻应变式传感器（提供产品合格证证明）；合金钢外壳材质；防护等级IP68；绝缘等级＞5000MΩ（50 VDC）；灵敏度大于1.1mv/v； ▲量程：20t，安全过载能力120%，极限过载能力150%；工作温度范围-30℃～65℃。 | 44.5 |
| 4 | 专用高强度快干基础 | 3车道 | 含高强灌浆料、钢筋、管材及路面内施工机具人工等费用； 水料比14%；容重2200kg/m3； 浇筑后无泌水现象，泌水率0%； 超细径粒，最大径粒≤2mm； 流动性好，初始流动度320mm，30min流动度300mm； 微膨胀，3h膨胀率0.1%，24h和3h膨胀率差值0.02； 抗油性好，机油浸泡30天后强度增加10%； 3小时初凝强度达到C30； 7小时终凝强度达到最高； 夏季12小时内通行重车； 冬季24小时内通行重车。 | 14 |
| 5 | 标准称重数据处理单元 | 3车道 | 跨道精检型，AD转换，数据采集，轴数识别； 8路同步采样模拟输入，采样率高达248kS/s； 24位分辨率，ADC具有114dB动态范围； 输入信号的范围从±1V至10V时，可设置2种增益设置，高达+20dB； 交流/直流可选；8路通道提供的通道密度适宜大多数NVH； 高可靠性。 | 20.31 |
| 6 | 现场控制机柜 | 1个 | 控制柜箱体厚度为2mm的冷轧板，使用防盗锁； 机柜规格 600*700*1900，带制冷设备，UPS； 控制柜采用挂杆或落地安装，落地时基础墩台高度不小于30cm；防护等级：IP65； 使用寿命大于l0年； 相对湿度：0～95％R.H； 工作温度：-30℃～+60℃。 | 1.20 |
| 7 | 智能浪涌控制器 | 1台 | 电流过载、短路时自动断电，故障消除时自动合闸 | 0.08 |
| 8 | 野外设备机柜防盗网 | 1套 | 边框40*40方管， 26mm主管,间距106mm,烤漆防腐处理 | 0.36 |
| 9 | 车检器 | 2套 | 电感量自调谐范围20-1000uH,Q值≥5； 灵敏度4级可调； 频率范围20kHz-110kHz，4级可调；响应时间≤100ms； 2车道1台车检器。 | 0.36 |
| 10 | 车检线圈 | 12个 | 专用地感线圈电缆，具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物，不易燃烧，不易老化，环保等特点；使用温度：-60～+105℃；导体：绞合镀锡铜线；绝缘：聚氯乙烯（PVC）；护套：玻璃纤维编织+腊克涂覆；颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等；每车道1套，电感量100mH~200mH；含施工、线圈槽切割敷设、回补。 | 0.78 |
| 11 | 计量检定 | 3车道 | 首次计量检定时，道路交通管制费和原厂技术配合费 | 0.90 |
| 12 | 称重系统标定 | 3车道 | 实车标定费用 | 1.80 |
| 13 | 称重系统联调 | 1项 | 称重系统调试费 | 0.80 |
| （二）、智能车牌抓拍子系统 |
| 1 | 车头高清抓拍摄像及车牌识别机（高速）车头照 | 2套 | 1、▲像素≥900万，须为一体化设备，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等。 2、内置≥两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出。 3、支持配置爆闪灯白天和夜晚两种模式，可设置时间自动切换日夜模式，白天为白光，夜晚为红外。 4、支持通过视频监控自动识别道路当前环境状态（包含无雾、薄雾、大雾、浓雾），并依据当前道路环境状态自动变更限速值，支持手动配置限速值，支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数。 5、支持设置多帧识别功能开启/关闭，具备循环过滤功能，客户端和web端支持设置循环过滤功能，可对重复过车进行过滤。 6、支持固定OSD叠加功能，叠加日期时间信息，≥3种字体可选，OSD像素0～2048pixel可调，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调，叠加字体大小不受视频主、副码流影响，支持除固定OSD叠加外，还可叠加设备点位标注的独立OSD、以及设备调试状态的滚动OSD。 7、具有违章检测功能，支持检测超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为，可识别≥350种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%。 8、支持专业场景模式设置，支持设置普通道路、高速路、人车混行道路等多种道路场景抓拍模式。 9、可显示设定区域内各像素点的RGB分量值，设备抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子，可对监控画面中经过行人道未减速至设定阈值的机动车进行图片抓拍，具备超高车辆检测功能，可对视频画面中高度超过设定阈值的车辆进行检测并抓拍图片。 10、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 11、具备车窗区域增强功能，支持车窗区域增强功能的开启和关闭，识别到车牌后，可以提升车窗区域图像通透性，具备异常亮度处理功能，支持抓拍图片提亮，暗处提亮，亮处压制。 12、支持低置信度过滤功能，可过滤置信度低的车牌，支持智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制检测线。 13、支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，能同时检测不少于85个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪、优选、抓拍及属性分析，支持正向/背向行驶车辆抓拍，车辆检测绿框可跟随移动，支持抓拍优选功能，优选状态下设备上报最优抓图，可设置省份和城市简称区分本地车牌和外地车牌，支持节假日/工作日按时间段或全天方式限行，支持限行车辆抓拍和抓拍图片查看，限行车辆捕获率≥99%，识别准确率≥98%。 14、支持黑名单功能，在黑名单模式中，悬挂添加在黑名单中车牌的车辆通过监控区域应触发报警并进行图片抓拍，黑名单中可添加≥10000个车牌。 15、支持识别≥40种车型，车辆在转弯不让直行，会车，超车，掉头不让直行，停车时借道驶入其他道路，包括机动车变更车道、驶入非机动车道或人行道、非机动车驶入机动车道或人行道等车辆妨碍正常行驶车辆或行人的行为进行抓拍，支持对支干车辆合进主干道路时不礼让主干道通行的车辆违章进行抓拍。 16、可外接电池供电，具备违章行为抓拍功能，可对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍，支持车辆子品牌识别功能：对车头进行试验，可识别不低于6500种车辆子品牌，对车尾进行试验，可识别不低于3600种车辆子品牌。 17、设备的镜头和两个传感器一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 18、支持对高速跟车过近进行检测抓拍，支持多拍过滤功能，可设置多拍过滤时间段为0-320000ms，在此时间段内多次经过的车辆只抓拍一次。 19、防护等级≥IP65，支持在－30℃～70℃的温度变化范围内正常稳定的工作。 | 2.44 |
| 2 | 车尾、侧面高清抓拍摄像及车牌识别机 | 6套 | 1、▲像素≥900万，须为一体化设备，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等。 2、内置≥两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出。 3、支持配置爆闪灯白天和夜晚两种模式，可设置时间自动切换日夜模式，白天为白光，夜晚为红外。 4、支持通过视频监控自动识别道路当前环境状态（包含无雾、薄雾、大雾、浓雾），并依据当前道路环境状态自动变更限速值，支持手动配置限速值，支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数。 5、支持设置多帧识别功能开启/关闭，具备循环过滤功能，客户端和web端支持设置循环过滤功能，可对重复过车进行过滤。 6、支持固定OSD叠加功能，叠加日期时间信息，≥3种字体可选，OSD像素0～2048pixel可调，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调，叠加字体大小不受视频主、副码流影响，支持除固定OSD叠加外，还可叠加设备点位标注的独立OSD、以及设备调试状态的滚动OSD。 7、具有违章检测功能，支持检测超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为，可识别≥350种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%。 8、支持专业场景模式设置，支持设置普通道路、高速路、人车混行道路等多种道路场景抓拍模式。 9、可显示设定区域内各像素点的RGB分量值，设备抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子，可对监控画面中经过行人道未减速至设定阈值的机动车进行图片抓拍，具备超高车辆检测功能，可对视频画面中高度超过设定阈值的车辆进行检测并抓拍图片。 10、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 11、具备车窗区域增强功能，支持车窗区域增强功能的开启和关闭，识别到车牌后，可以提升车窗区域图像通透性，具备异常亮度处理功能，支持抓拍图片提亮，暗处提亮，亮处压制。 12、支持低置信度过滤功能，可过滤置信度低的车牌，支持智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制检测线。 13、支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，能同时检测不少于85个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪、优选、抓拍及属性分析，支持正向/背向行驶车辆抓拍，车辆检测绿框可跟随移动，支持抓拍优选功能，优选状态下设备上报最优抓图，可设置省份和城市简称区分本地车牌和外地车牌，支持节假日/工作日按时间段或全天方式限行，支持限行车辆抓拍和抓拍图片查看，限行车辆捕获率≥99%，识别准确率≥98%。 14、支持黑名单功能，在黑名单模式中，悬挂添加在黑名单中车牌的车辆通过监控区域应触发报警并进行图片抓拍，黑名单中可添加≥10000个车牌。 15、支持识别≥40种车型，车辆在转弯不让直行，会车，超车，掉头不让直行，停车时借道驶入其他道路，包括机动车变更车道、驶入非机动车道或人行道、非机动车驶入机动车道或人行道等车辆妨碍正常行驶车辆或行人的行为进行抓拍，支持对支干车辆合进主干道路时不礼让主干道通行的车辆违章进行抓拍。 16、可外接电池供电，具备违章行为抓拍功能，可对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍，支持车辆子品牌识别功能：对车头进行试验，可识别不低于6500种车辆子品牌，对车尾进行试验，可识别不低于3600种车辆子品牌。 17、设备的镜头和两个传感器一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 18、支持对高速跟车过近进行检测抓拍，支持多拍过滤功能，可设置多拍过滤时间段为0-320000ms，在此时间段内多次经过的车辆只抓拍一次。 19、防护等级≥IP65，支持在－30℃～70℃的温度变化范围内正常稳定的工作。 | 7.32 |
| 3 | 红外白光爆闪一体灯 | 8套 | 1、设备自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度。 2、可通过RS485设置闪光亮度，闪光亮度1～20级可调，有效补光距离16m～25m。 3、最小连闪时间≤45ms，最大功耗＜300W。 4、设备自带光栅，单次闪光能量≥200J，具有脉冲保护功能。 5、具有≥1路RS485接口，≥1个照度传感器，≥1路爆闪输入接口。 6、泄漏电流不大于5mA，，闪光次数≥2000万次。 7、▲外壳防护等级≥IP66 8、环境适应性良好，支持在-25℃～70℃温度范围内能正常工作。 | 1.84 |
| 4 | 补光灯 | 4套 | 1、具有≥16颗灯珠，支持单车道环境补光。 2、支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态。 3、触发信号电平：4V-6V，最大功率：36W。 4、支持电平量触发，响应时间小于20us。 5、支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设。 6、灯珠发光角度约10°，最佳补光距离为16米-25米。 7、支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调。 8、支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节。 9、防护等级≥IP66，支持在温度变化范围-40℃～85℃工作环境下正常稳定的工作。 | 0.80 |
| （三）、视频监控子系统 |
| 1 | 一体化网络球形摄像机 | 2套 | 1、分辨率不低于2560×1440，支持不小于33倍光学变倍，摄像机内置≥2个镜头，摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 2、支持最低照度可达彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，红外照射距离≥250m。 3、设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°～90°。 4、视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒，支持数字宽动态。 5、在IE浏览器下，具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式，单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面，在单路及双路模式下，设备水平视场角均应≥90°。 6、开启混合目标检测模式后，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示。 7、设备具有倍率切换功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断，支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 8、具有车辆号牌识别功能，设备可识别通过监视画面中的机动车号牌，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练车牌、民航车牌。 9、支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪。 10、设备具有3D定位联动功能，可通过IE浏览器框选全景通道预览画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，设备全景通道预览画面可将该区域处于屏幕中心位置，同时联动细节通道预览画面对该区域进行放大或缩小并且聚焦，可通过IE浏览器向人脸库导入≥10万张图片，可设置≥9个人脸库。 11、设备可通过布控预置位进行车辆进行布控操作，可设置≥8个布控预置位。 12、可通过IE浏览器设置防抖模式为光学防抖+电子防抖、光学防抖+陀螺仪防抖、陀螺仪防抖+电子防抖及关闭，当设备外壳受到外力撞击时，镜头可自动旋转至撞击位置进行监控。 13、支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和输出接口，支持≥256GB的SD卡。 14、可在视频画面中手动选定目标车辆，设备接收到布控命令后，可对出现在设定区域的目标车辆给出报警提示，并控制设备在0°～360°范围内对其进行跟踪。 15、具有车辆检测功能，当设定的区域内有机动车辆驶入时，可在预览画面上给出红色文字报警提示，检测区域可设置为红色边框。 16、从视频画面上行人和非机动车的检测成功并框选提示，至行人全身抓拍图片的上报延时应≤2s。 17、防护等级≥IP66，环境适应性良好，支持在-40℃-70℃的温度变化范围内正常稳定的工作。 | 2.44 |
| 2 | 视频存储单元 | 1套 | 1、支持≥32路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储，内置≥8块4T硬盘。 2、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 3、网络视频输入带宽≥320Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放。 4、支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。 5、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级。 6、支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。 7、支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址。 8、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 9、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置。 10、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。 11、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 12、支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式。 13、支持≥8个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥4路报警输出。 14、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 15、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 | 1.45 |
| 3 | 球机支架 | 2套 | 标配红外网络高清高速智能球机原装支架 | 0.16 |
| 4 | 电源 | 2个 | 标配红外网络高清高速智能球机电源 | 0.10 |
| （四）、超限信息发布引导子系统 |
| 1 | LED可变情报板(单红无边屏宽3.84m×高1.92m) | 2套 | 1、像素管单元箱： 物理点间距：10mm 物理密度：10000点/m2 发光点颜色：1R 模组尺寸：320mm×160mm 单元模组分辨率：32×16 驱动方式:：1/4扫描、恒流驱动 2、显示屏整屏 显示屏尺寸：3.84M*1.92M 最佳距离：10米以上 最大视角：110/60 deg 环境温度：存贮 －30℃ ～ 90℃ 工 作： -20℃ ～ +65℃ 相对湿度：25%～95%RH 3、供电 供电方式：单相 平均功耗：200~250W/m2 最大功耗：400W/m2 4、主要技术参数 整屏亮度：≥2000cd/m2 灰度等级：256级 图像传输速度：≥120帧/秒 屏幕刷新速率：480HZ 亮度调节方式：256级可调 非线性校正（GAMMA）：10级可调，可自动调节 平均无故障时间：≥6000小时 连续工作时间：≥24小时 平整度：任意相邻像素间误差≤0.5mm；模块拼接间隙＜1mm ； 均匀性：像素光强、模块亮度均匀 开关电源类型：创联电源 / 5V-40A 计算机显示模式： 800×600，1024×768 失控点：≤万分之一 防护等级: IP65 （正面） 5、保护技术:防水、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压、短路、断相、错相、漏电等保护功能。 6、拼装结构:单元模组化结构设计，屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构，组装方便。 | 7.36 |
| 2 | 情报板控制卡 | 2台 | 处理器 ： DSP处理器 存储容量 ： 2M字节 显示 ： 两排50P排线扩展 通讯 ： RS232/RS485 通过跳线选择485 网络 ： 支持100M网络，支持无IP通讯 USB ：不支持 操作系统 ：支持Windows2000、NT、XP、Vista、win7、win8 二次开发 ：支持VB、VC、Delphi开发 配套软件 ： 《EQ一卡通2013》 多节目播放 ：最多可同时划分32个区域、任意大小、位置、不分主次； 任意分区或多区可添加单独背景显示； 最多添加9999个节目 定时开关机：三段式定时开关机,支持回读 时间显示 ： 支持超24小时时差,可同时显示多组数字时间或模拟时钟 动作方式 ：50种动作方式和50种清场方式任意搭配 流水边框 ： 100多种绚丽边框任意添加,支持自定义边框线条 亮度调节 ： 支持15级手动或自动亮度调节,支持亮度回读 文件格式 ： 支持txt、rtf、docx、xlsx、avi、jpg、bmp、gif文件 计时 ： 支持正、倒计时（年、月、日、星期、时、分、秒） 适用范围 ： 支持单/双色、室内/外,支持自动扫描 通讯波特率 可支持9600~115200 通讯距离 单段网线传输有效距离为：100米 RS232有效通讯距离为：120米 RS485有效通讯距离为：1200米 | 0.76 |
| 3 | 光纤收发器 | 2对 | 1、以太网端口:1个千兆RJ-45，支持10/100/1000Base-T（X） 2、光纤端口：1个光纤SC接口,支持1000 Base-X 3、光纤传输距离：20Km 4、连接线缆：6类网线 5、输入电压：12/24/48 VDC 6、功耗：最大3 Watts 7、浪涌防护(网口)：±8KV接触放电 ±15KV空气放电 8、雷击浪涌冲击防护(电源)： 5000A(8/20μs) 9、接口端子：1个可插拔的3针接线端子 10、过载保护：提供 11、反接保护：提供 12、防护等级：IP30 13、安装方式：导轨式安装\墙式安装 14、工作温度：-40℃～85℃ 15、相对湿度：5～95% (无凝露) 16、EMI: FCC Part 15 Subpart B classA，EN55022 class A | 0.12 |
| 4 | 熔纤 | 1项 | 定制 | 0.15 |
| （五）、电源稳压与防雷 |
| 1 | 电源防雷 | 3套 | 1、工作电压：220V 2、持续工作电压：385V 3、标称通流容量In：20KA 4、最大通流容量Imax:40KA 5、保护水平:≤1.8KV 6、工作环境：-40℃-85℃ 7、带劣化指示 | 0.24 |
| 2 | 排插 | 2套 | 8位 | 0.04 |
| 3 | 防雷地网 | 9套 | 1、放电电流：200A 2、放电时间：10ms~20ms | 2.79 |
| （六）、信息化硬件 |
| 1 | 工控机 | 1台 | 特殊定制称重仪表；硬件部分：19”标准机架，4U； 处理器：IntelI7；双硬盘：500G/7200转+120G固态硬盘；内存：8G； 网络：10/100M/1000M自适应网卡×2；软件部分：全天候连续工作；断电后来电自动开机并自动加载监控系统；远程维护模块及远程管理系统。 | 1.50 |
| 2 | 千兆网络交换机 | 1台 | 1、固定端口：24个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP 2、交换容量：336Gbps/3.024Tbps 3、包转发率：96Mpps/126Mpps 4、输入电压：额定电压范围; 100~ 240V AC ; 50-60Hz最大电压范围: 90-264V AC; 47-63Hz 5、最大功耗：29.1W 6、工作温度:0 -45"C ; 7、工作湿度：5%-95% (无凝露) 8、防雷：业务端口防雷能力: 6KV 9、MAC地址表：遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化，支持静志、动志，黑洞MAC表项 ，支持源MAC地址过滤 10、VLAN特性：支持4K个VLAN、支持Guest VILAN, Voice VLAN 11、可靠性：支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例，支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护，支持智能以太保护SEP协议，支持STPQEEE 802.1d)，RSTPIEEE 802.1W)和MSTPIEEE 802 1s)协议，支持ERPS以太环保护协议( G.8032 )，支持BPDU保护、根保护和环回保护 12、IP路由：静态路由、RIPv1/2. RIPng、 OSPF、OSPFv3、 ECMP、 ISIS. ISISv6. BGP. BGP4+、VRRP、 VRRP6 13、IPv6特性：支持ND ( Neighbor Discovery)，支持PMTU，支持IPv6 Ping. IPv6 Tracert, IPv6 Telnet支持6to4. ISATAP、 手动配置tunnel 14、安全特性： 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功脱、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius. HWTACACS. NAC等多种方式 支持SSHV2.0、HTTPS 支持CPU保护功脱 支持黑名单和白名单 支持dotlX. MAC认证和Portal认证 支持DHCPv4/V6 clientrelay/server/snooping 支持对ND. DHCPv6. MLD等IPv6协议报文进行攻击溯源和惩罚 支持用户认证点和策略执行点分离 | 0.40 |
| （七）、电力电缆及通信光缆 |
| 1 | 主供电缆 | 100米 | RVV3*10，铜芯铠装地埋电缆,国标 | 0.29 |
| 2 | 弱电电缆 | 100米 | RVV3*1.5，国标 | 0.08 |
| 3 | LED显示屏电缆 | 420米 | RVV3*6.0，国标 | 0.25 |
| 4 | 抓拍摄像机电缆 | 150米 | RVV3*4.0，国标 | 0.09 |
| 5 | 网线 | 900米 | 六类，国标。 | 0.54 |
| 6 | 室外铠装12芯单模光缆 | 420米 | 室外铠装12芯单模光缆 | 0.29 |
| （八）、土建部分 |
| 1 | 波形防护栏 | 40米 | 定制 | 1.20 |
| 2 | 检测线圈制作 | 12个 | 含线圈基础切割、线圈制作、灌胶、养护等 | 0.84 |
| 3 | 野外设备机柜基础 | 1套 | 含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等 | 0.35 |
| 4 | 接地系统制作（联合接地） | 5处 | 接地网制作。室外机柜、车牌杆、车尾杆共用1处。采用40*40*2镀锌扁铁（长度根据现场情况定制）、40*2镀锌角铁（长度根据现场情况定制） | 0.73 |
| 5 | 管线敷设（穿管） | 1项 | 管线敷设。含开挖、埋管、回填、线管提供、线缆敷设等 | 0.60 |
| 6 | 埋地式PE通信管 | 440米 | Φ50mm,国标 | 0.66 |
| 7 | 埋地式PVC通信管 | 50米 | Φ110mm,国标 | 0.13 |
| 8 | 穿线手井 | 5个 | 50cm*50cm*50cm，杆体基础处 | 0.15 |
| 9 | 碎渣清理 | 1项 | 多余及开挖土方清理 | 1.00 |
| 10 | 封道设施及路障 | 1项 | 项目施工封道所需交安设施 | 1.00 |
| （九）、交通提示牌 |
| 1 | 交通标志及基础 | 2块 | 1、两个行车方向各设置如下类型交通标志： 不停车称重检测区前方≥500 米处设置“前方进入公路超限不停车检测区”交通标志。 2、3米X1.2米 3、材质、规格尺寸:型铝框架、配件、2mm厚铝合金板、三级反光膜、图案、字体 | 0.66 |
| 2 | 交通标志及基础 | 2块 | 1、两个行车方向各设置如下类型交通标志：不停车称重检测区前方≥150 米处设置“禁止变道”交通标志。 2、3米X1.2米 3、材质、规格尺寸:型铝框架、配件、1.5mm厚铝合金板、三级反光膜、图案、字体 | 0.66 |
| 3 | 交通标志及基础 | 2块 | 1、两个行车方向各设置如下类型交通标志：不停车称重检测区后方≥150 米处设置“解除禁止变道” 交通标志 2、3米X1.2米 3、材质、规格尺寸:型铝框架、配件、2mm厚铝合金板、三级反光膜、图案、字体 | 0.66 |
| 4 | 交通标志及基础 | 2块 | 在公路超限不停车检测区设置“您已进入公路超限监控区域，违章处罚”标识牌1.2米X3米 | 0.66 |
| 5 | 标杆安装 | 8块 | 1、杆件要求整体成形；2、焊条采用T42；3、所有钢构件都进行热镀锌防腐处理； | 0.48 |
| （十）、钢构支架 |
| 1 | 情报板F架 | 2套 | 6米高公路情报板F架，自带检修通道，满足10防风和国标抗震要求，Q235钢材，杆体内外热镀锌防腐处理，不喷漆，镀锌原色， | 6.36 |
| 2 | 情报板架基础 | 2套 | 含地笼、与F架配套 | 2.40 |
| 3 | 摄像机龙门架 | 2套 | 5.5米高*15米宽度公路抓拍机龙门架，单梁，满足10防风和国标抗震要求，Q235钢材，杆体内外热镀锌防腐处理，不喷漆，镀锌原色， | 13.00 |
| 4 | 摄像机门架基础 | 4套 | 与龙门架配套 | 3.38 |
| 5 | 施工安装措施费 | 1项 | 吊车、人工、高空作业 | 1.80 |
| （十一）、超限处理治超点 |
| 1 | 工作台计算机 | 1台 | 1、CPU主频大于2.2赫兹； 2、内存: 8G； 3、硬盘: 固态128+机械1T； 4、网卡: 1000M； 5、显示: HDMI, VGA多种信号输出； 6、显示器：23.8英寸。 | 0.65 |
| 2 | 千兆网络交换机 | 1台 | 1、端口及硬件要求：≥8个10/100/1000M以太网电接口；≥2个千兆光接口。 2、交换容量：≥192Gbps。 3、包转发速率：≥15Mpps。 4、VLAN：支持802.1Q9 4K个VLAN,支持基于协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持基于MAC的VLAN,支持GUEST VLAN。 5、QoS：支持双向速率限制，支持Diff-Serv Qos,支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制，支持802.1p、DSCP优先级映射。 6、组播协议：支持IGMP Snooping v1/v2/v3 Snooping。 7、安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSHv2,为用户登录提供安全加密通道，支持SSL,保障数据传输安全，支持可控IP地址的F TP登录和口令机制，支持防止ARP、未知组播报文、厂播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能，支持防Dos攻击，支持MAC地址限制，支持¦P+MAC+PORT+V/L AN绑定功能，支持IEEE 802.1x，支持SAVI源地址有效性验证，支持Radius、支持HWTACACS，支持安全网SNMPv3，支持广插报文抑制，支持CPU防攻击。 | 0.10 |
| 分项最高限价合计（万元） | 203.01 |
| 商务条款 | ★1．合同签订期：自中标通知书发出之日起5日内。 ★2．质保期：贰年 3．售后技术服务要求： ★(1)质量保证期贰年（自交货并验收合格之日起计，除货物需求表中特别注明外）。质保期内免费维修、更换损坏的设备及配件，定期保养，终身维护。 (2)故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 30分钟内响应，12小时内到达现场处理，一般故障24小时内解决问题，重大故障48小时内解决问题。若故障仍无法排除，中标供应商应提供可满足使用要求的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。产品维修或更换后其保修期相应顺延。 (3)投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合相关标准要求的全新合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，并按生产厂家或国家有关规定实行“三包。” (4)中标人须免费送货至采购人指定的地点并负责全套设备的安装、调试及项目整体测试、联调和开通；调试过程中须进行详细记录，系统调试结束后，由中标人签字提交采购人验收。 (5)中标人须免费负责售后服务培训，免费提供系统软件升级，免费提供完整的产品使用手册、操作培训手册、维护手册，并免费派专业技术人员对采购单位技术人员进行操作、维修、保养等技术指导及5×10小时技术支持服务。 (6)技术支持：包括即时回答提出的问题，排除采购人的软、硬件故障，定期回访以及对设备检修，提供终身维护等。 ★4．交付使用时间：自合同签订之日起90日（日历日）内安装验收完成。交货地点：南宁市采购人指定地点。 ★5．付款条件：自合同签订之日5个工作日起，采购人根据项目进度支付合同款项的30%，待所有设备全部进场后根据项目进度支付合同款项的50%，交付验收合格后支付剩余的20%合同款项。在每笔款项支付前十个工作日内，乙方应当为甲方开具合同额等额发票，甲方应当自收到发票后30日内通过转账的方式一次性将合同款支付到合同约定的乙方账户。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。 6．备品备件及耗材等要求：无 7．验收条件及标准：按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 8．验收方法及方案：采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 ★9．(1)本项目为服务成果整体交付应用项目，为交钥匙工程，采购人不对项目达到成果水平漏报的服务、货物、施工等一切内容追加支付费用，而由中标人在合同价内全部提供或解决。 ★(2)投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； 2）运输、装卸、安装调试、培训、技术支持、售后服务、代理服务费、验收等费用； 3）必要的保险费用和各项税费； 4）投标人应对本项目所有服务内容进行总承包报价，采购人不再支付任何费用。 10.采购需求中如有属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，必须在投标文件中提供政府强制采购产品的证明，否则其投标将被认定为投标无效。财库〔2019〕19号文将台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴等产品列为政府强制采购节能产品（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询下载，清单内标注“★”的品目为强制采购节能产品）。【提供品目清单及经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书】 11.“称重平板主体”投标产品为核心产品，核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，以其中通过资格审查、符合性审查的不同投标人评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 12.投标人在满足项目采购需求的基础上，可根据自身情况自行选择是否前往采购人处进行现场踏勘，以充分了解项目情况，否则导致报价失误或因未勘察导致所投产品及安装调试方案、技术实施方案等不满足要求的，由投标人自行承担。勘察注意事项如下： （1）S311点百度地图： （2）具体说明： 在S311江南区根竹村附近设置治超卡口。项目在治超卡口部署一套治超不停车检测非现场执法系统包含动态称重子系统、数据匹配子系统、车辆识别子系统、信息发布子系统、视频监控子系统、防雷子系统 治超卡口基本情况： S311江南区根竹村附近 位于纬度22.76；经度108.14；双向两车道，中间无隔离带；路面平直，无坡无弯道，路面情况较好。 治超卡口选址原则： 1）动态汽车衡称重区域应保证其前后不低于100米的平直路段，保证车辆在此区域内行驶相对规范以保证精度； 2）避免选择弯道区域，检测区域内50米左右偏差不超过3米； 3）避免选择上下坡道区域，如果只有上下坡，则选择行车方向的上坡段，且50米内坡度不超过1%； 4）路面要求平整，路面改造区域内路面平整度要求≤5mm； 5）选择易于取电及网络的地点； 6）抓拍摄像机推荐安装在称重区域触发线圈约25米处（根据摄像机焦距作适当调整）； 7）LED显示屏推荐安装在称重区域后方150-600米。 13.如采购人所采购产品属于信息安全产品，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。[根据关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库〔2010〕48号），对防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱性扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品等13种产品，在政府采购法所规定的范围内实行强制性认证，未获得中国信息安全认证证书的产品，不得进入政府采购。] ★14.投标人的投标总报价不能超过本分标的最高限价；所报产品的投标分项价格不能超过采购需求中各项产品的分项最高限价，否则投标无效。 ★15.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 其他 | ★本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 本项目需实现的功能或者目标 满足南宁市交通运输综合行政执法支队工作需要。 ★本期系统数据必须符合接入“南宁市治超不停车检测非现场执法系统市级管理平台”的技术要求，该平台部署在南宁市政务云平台，中标方负责数据接入南宁市政务云平台和接入“南宁市治超不停车检测非现场执法系统市级管理平台”相关工作，采购单位配合办理。 ★中标人须免费提供该项目建设检测站（点）配套系统最新管理软件，保证整套系统正常运行及后续升级服务。 ★在项目设备运输、施工、供货、安装、调试等环节过程中，因中标人的原因，导致采购人系统设备出现安全事故，由中标人承担造成的所有损失。 |

附件2：

非现场治超项目采购需求（B分标）

本项目需实现的功能或者目标

满足南宁市交通运输综合行政执法支队工作需要。

本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

本项目技术要求

概述：提供治超非现场执法所需的准确的车辆不停车称重检测数据，并匹配准确无误的辅助证据链，通过信息引导提示车辆接受超限超载处罚；所有称重数据、抓拍图片和视频资料要进行本地存储，并传到指定的管理平台。

一、项目总体技术要求

1、布设要求：货运车辆超限超载不停车检测系统前端的不停车称重子系统采用至少1排称重平板的布设方式，需路面全覆盖（路肩除外）。车道外的路肩部分用波形防护栏隔离，防止车辆通过路肩逃逸。

★2、系统精度要求：采用平板式称重传感器，系统精度达 动态5 级要求（检定精度±2.5%，使用精度±5%），满足车辆最低 0KM/h 至最高 80KM/h行驶速度的使用要求。按国家计量检定规程《动态公路车辆自动衡器》动态 5 级标准检定，并取得检定合格证书，满足非现场执法所需的基本执法条件。

3、辅助配件：货运车辆超限超载不停车检测系统包含管道、管线埋设、龙门架、标志牌、LED 可变情报板安装等工程实施。

4、前端工程范围：

货运车辆超限超载不停车检测系统包括称重传感器安装切槽、车辆检测器安装等工程实施。

货运车辆超限超载不停车检测系统包括接线井、排水井及至路侧的排水管等工程实施。

货运车辆超限超载不停车检测系统包括机柜基础、龙门架基础、F型架基础、标志牌基础等工程实施。

货运车辆超限超载不停车检测系统包括不满足称重传感器安装的路面板块改造等工程实施。

二、前端管理系统各系统详细功能要求

1、车辆超限超载不停车检测系统前端设备构成及总体技术要求：

货运车辆超限超载不停车检测系统前端设备主要由动态称重子系统、车牌抓拍子系统、超限信息发布子系统、视频监控子系统、车牌与称重匹配子系统等构成，可对在行车道上正常行驶的载货车辆进行重量和速度检测，如有车辆超过系统设定的限载值，则该车辆的检测数据、车辆图像（车牌图像、人脸图像、车辆全景图、车头图像、车尾图像、车行左右侧图像共7 张）、视频（5s-15s 录像）及识别出的车牌号码等在前端匹配成一条完整的车辆信息，同时上传到南宁市政务管理平台及治超点平台，对超限超载证据链（完整称重数据、7张证据图片及 5S-15S 短视频）等有效数据进行至少 12 个月单独存储空间长期保存，保证有效执法；超限信息发布子系统显示超限超载车辆的车牌号码及警示信息。

2、系统前端设备布置及安装调试

（1）货运车辆超限超载不停车检测系统前端设备须能够对在公路上行驶的车辆进行检测，并进行超限信息的发布和引导。

（2）不停车称重子系统采用至少1平板式称重传感器，配套设置车辆检测器等必要的辅助装置，在达到要求的精度等级和使用寿命且不少于设备清单要求的数量前提下，可以增加辅助设备。

（3）不停车称重子系统的安装应考虑称重系统对前后路面强度的影响，在称重区域安装、管线铺设设计图纸中应体现不低于原有路面强度的思想。

（4）供应商应自行调查车道的宽度，并保证提供的称重传感器长度布满车道有效宽度。

（5）不停车称重子系统应保证车辆称量的准确性。

（6）数据控制柜安放在室外高于路面高度上，机箱设计应能满足计算机信息系统的防护要求，以免因雨天积水影响设备的正常使用，同时需做好防撞和防破坏保护。

（7）超限信息发布子系统应保证对超限车辆进行信息发布和引导，应提供可变情报板，可变情报板应符合GB/T 23828-2009《高速公路 LED 可变信息标志》标准，并保证在100 米外清晰可见。

（8）系统前端应有信息提示装置，提醒驾驶员前方有称重检测。

（9）视频监控子系统使用网络高清摄像机及网络存储设备，中心视频存储不低于 365 天视频数据

（10）系统前端数据上传南宁市政务云平台。

（11）多个系统前端设备可通过网络进行连接，全部数据存储在数据服务器中，各个系统根据权限设置，可以进行数据的共享。

（12）系统设计必须通过计量部门动态 5 级标准的计量检定，盲测检测达到相应标准要求。

3、系统前端设备测试、验收要求：

测试条件及要求：

（1）环境条件：

① 温度：－30℃～80℃。

② 相对湿度：不大于 97%。

③ 电源电压：220V±10%。

④ 测试应在周围无影响测量的污染、振动、噪声和电磁干扰环境下进行。

（2）测试用仪器和设备：

① 使用传感器和仪表进行测试，测量器具测量范围不小于被测。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：南宁市治超不停车检测非现场执法系统 (二期） 项目编号：NNZC2020-G1-990018-ZPGJ |
| 2 | 投标报价及费用： 1、投标人可就《招标项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，同一投标之只允许选择其中一个分标报价，不可选择多个分标报价。 2、本项目投标应以人民币报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 。 |
| 3 | 投标保证金:本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 现场踏勘（如有）：详见《招标项目采购需求》 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：详见《招标项目采购需求》 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；本公司会在规定时间组织答疑，答疑内容是招标文件的组成部份；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 7 | 纸质版投标文件组成： 开标一览表 1 份（单独封装、单独递交）； 资格证明文件正本 1 份，副本 4 份（装订成册，单独封装、单独递交）； 报价文件、商务文件、技术文件合并装订成册，正本 1 份，副本4份（单独封装、单独递交）。 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 投标文件电子版份数：1份。 投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2020年 10月10日9 时30分；地址：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼（具体详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 9 | 开标时间及地点：2020年 10月10日9 时30分；地址：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼（具体详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：本公司在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn）。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 14 | 付款方式：自合同签订之日5个工作日起，采购人根据项目进度支付合同款项的30%，待所有设备全部进场后根据项目进度支付合同款项的50%，交付验收合格后支付剩余的20%合同款项。在每笔款项支付前十个工作日内，乙方应当为甲方开具合同额等额发票，甲方应当自收到发票后30日内通过转账的方式一次性将合同款支付到合同约定的乙方账户。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。 |
| 15 | 投标文件有效期：60天 |
| 16 | 根据南宁市财政局有关文件规定，代理机构需登陆开标系统并输入投标人全称、社会统一信用代码、联系电话等信息完成签到手续，请于投标截止时间前提供上述信息，逾期后果自负。 |
| 17 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询 查询记录和证据留存方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。 信用查询时间: 投标截止时间后至资格核对工作结束前 信用信息使用规则及查询渠道:对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 18 | 本招标采购文件最终解释权属于智埔国际工程咨询有限公司 |
| 19 | 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于南宁市交通运输综合行政执法支队的南宁市治超不停车检测非现场执法系统 (二期）项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人和代理机构。

2. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求和条件；“▲”系指重要技术参数。

## （三）招标方式

公开招标方式。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （七）特别说明：

1. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。采购人、采购代理机构核实后按照信用信息使用规则处理。

★2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

6.关于相同品牌产品的问题：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按此规定处理。）

# 7.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

# （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

# （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

# （八）质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到招标采购文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话为：智埔国际工程咨询有限公司；联系电话：0771-5825625，15011769054

投诉联系部门及电话为：南宁市财政局政府采购监督管理办公室，联系电话：       0771-2189091

4.质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前以书面形式要求招标采购单位澄清。智埔国际工程咨询有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，也应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.智埔国际工程咨询有限公司必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有投标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、报价文件、商务文件、技术文件四部份组成。

资格证明文件（1）-（9）项由采购人或采购代理机构进行资格审查。

1.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖公章；投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件）[必须提供]

（2）法定代表人身份证明书（格式见附件）（自然人投标的无需提供）[必须提供]

（3）法定代表人授权书（格式见附件）（委托代理时必须提供；自然人投标的或法定代表人投标的无需提供）

（4）最近半年（2020年3月至2020年8月）以内连续三个月（成立时间不足三个月的按实际应产生月份提供）依法缴纳税收及投标人依法缴纳社保的证明[依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；依法缴纳或依法免缴社保费证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）] [必须提供]

（5）财务状况报告；[如有则提供]

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟，必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；(如有规定，则必须提供)

（8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自然人投标的无需盖章，需要签字）；（格式自拟，必须提供）

（9）信用记录网站查询结果（此项由采购人或采购代理机构按照投标人须知前附表要求查询）。

报价文件、商务文件、技术文件必须提供的部分由评标委员会进行符合性审查。

2.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；[必须提供]

（2）投标报价明细表（格式见附件）；[必须提供]

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）[必须提供]

（4）开标一览表（单独封装、单独递交，格式见附件）；[必须提供]

3.商务文件：

（1）投标声明书 (格式见附件)；[必须提供]

（2）商务响应表（格式见附件）；[必须提供]

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料；[如有规定，则必须提供]

（4）产品销售许可证；

（5）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

（6）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（7）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

（8）原厂商售后服务承诺书；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）节能环保等方面的资质证书；

（11）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书；

（12）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书；

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）投标人关于升级或更新计划及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（15）投标人情况介绍。

4.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（3）投标人提供的针对本项目技术实施方案

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（5）设备配置清单（均不含报价）；

（6）技术响应表；[必须提供]

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；[必须提供]

（9）项目实施人员一览表

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

★注：投标函、投标声明书、授权委托书必须由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章，自然人投标的无需盖章，需要签字。

# （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标人应在开标一览表和投标报价明细表上标明单价和总报价。

2.投标人可就《招标项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，同一投标之只允许选择其中一个分标报价，不可选择多个分标报价。

3.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

4.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

5.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按投标文件正本各1份，副本 4 份编制并装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，其他要求详见《投标人须知前附表》。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（含投标文件电子版）密封送达投标地点。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（3）投标文件无法定代表人签字或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，投标人单项合计报价超过招标文件的单项合计报或者采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

智埔国际工程咨询有限公司将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

（二） 开标程序：

1.开标会由智埔国际工程咨询有限公司主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认（疫情期间，采购人代表现场见证）；

5.唱标：本公司工作人员只唱开标一览表；

6.智埔国际工程咨询有限公司做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本公司将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，若有分标，某分标投标人不足3家的，本公司将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人代表或者采购代理机构工作人员应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求；投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。唱标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“澄清问题的形式”规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

# 3.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按此规定处理。）

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当自收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内在本章第九条规定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。

（三）在发出中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果是自己的权益受到损害的，可以在知道或者应该知道其权益受损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## （六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释法律未规定告知的未中标原因和退还投标文件。

## 七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将被授予确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按照中标通知书的规定签订合同，则按照中标供应商违约处理。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 八、其他事项

（1）中标人在签订合同前，应当向采购代理机构一次付清代理服务费，代理服务费按下述标准（货物类）以差额定率累进法的计算收取。根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）精神，代理服务费不足4500元人民币的按4500元人民币收取。

（2）代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为5000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500一100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4.00万元

（5000—1000）万元×0.5％＝20万元

合计收费=1.5十4.4＋4.00＋20＝29.90（万元）

（3）采购代理机构帐户信息：

开户银行:中国建设银行南宁青秀路支行。

开户名称:智埔国际工程咨询有限公司南宁分公司

账号:45001590041052502173

九、政府采购信息发布媒体：

与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网(www.nnggzy.org.cn)、南宁市政府采购网（zfcg.nanning.gov.cn）。

第四章  评标办法及评分标准

# 评标办法及评分标准

（适用A分标）

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、履约能力、政策功能、诚信等内容按百分制独立打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

# 二、评定方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

# 1、价格分………………………………………………………………………………………………30分

# （1）投标产品（服务）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品（服务）的（以投标文件提供的中小企业声明函为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=投标价。

# 投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

# 残疾人福利性单位（以投标文件提供的残疾人福利性单位声明函为准）视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# （2）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

# （3）投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、项目要求及技术需求响应分……………………………………………………………………47分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“技术响应表”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）根据投标人所投产品技术参数的响应程度进行比较（满分36分）

完全满足得36分；不满足扣分：带“▲”重要技术参数要求不满足的，每一项扣1分；其他非“▲”项的一般技术参数要求不满足的，每一项扣0.5分；扣完为止。（如招标技术要求中的任一项指标或要求提供相关证明文件的而未提供的，则视为不满足）。

（2）产品的技术性能（满分2分）

①投标人所投产品室外控制柜具备经过第三方检测机构出具的《RoHS认证证书》和不低于IP65的《防尘防水认证证书》的得1分。（提供证书复印件需加盖制造商公章）。

②投标人所投产品可变情报板LED显示屏具备经过第三方检测机构出具的《RoHS认证证书》和不低于IP65的《防尘防水认证证书》的得1分（显示屏证书需为显示屏单块的认证）。（提供证书复印件需加盖制造商公章）。

（3）投标人所投动态称重设备产品（石英式动态汽车衡）具备自投标截止时间前获得的经具有相关资质的第三方检测机构出具的合格的石英式动态汽车衡《检定证书》，技术要求达到±2.5%，检测速度为：0.5 km/h -100 km/h且包含断速行驶状态，每提供一份得1分，本项最高得6分。不合格、不符合要求或没有提供的不得分。(满分6分）（提供检定证书复印件，并加盖所投动态称重设备产品制造商公章，原件核查，未提供不得分）。

（4）投标人所投动态称重系统所使用的芯片具备治超非现场执法智能称重系统控制芯片的集成电路布图设计登记证书，得2分，满分2分。（未提供证书复印件不得分；原件备查。）

（5）投标人具有智慧治超不停车检测非现场执法系统软件的计算机软件著作权登记证书，得1分，满分1分。（未提供证书复印件不得分；原件备查。）

3、技术实施方案分……………………………………………………………………………………18分

评委根据投标人提供的项目技术实施方案和施工图纸等技术资料独立确定投标人的所属档次，并在相应的档次内打分。

投标人提供的针对本项目技术实施方案（施工组织计划、项目组织机构、项目施工、供货、安装、调试、验收方案等内容）和全套施工图纸（路面改造施工设计图、钢结构杆件设计图、系统线缆敷设图等）等技术资料完整的归入三档，得18分；

投标人提供的项目技术实施方案（项目施工、供货、安装、调试方案等内容）和施工图纸（路面改造施工设计图、钢结构杆件设计图）等技术资料不够全面的归入二档，得10分；

投标人提供的项目技术实施方案（项目施工、调试方案等内容）和施工图纸（钢结构杆件设计图）等技术资料不完整的归入一档，得3分。

4、售后服务分…………………………………………………………………………………………3分

评委根据各投标人所提供的售后服务方案内容独立评定档次，并在相应的档次内打分。

一档（1分）：售后服务方案简单、基本满足招标文件的要求，缺乏保障响应措施，服务经验，投入本项目的售后服务人员有1人以上，进入一档。

二档（2分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，投入本项目的售后服务人员有1人以上，满足招标文件的要求。投标人在项目所在地南宁市有售后服务网点（①提供投标人或其分支机构或其售后服务网点的营业执照副本复印件；②投标人授权本地服务网点的，还须提供授权书或服务协议复印件及授权服务机构办公场所租赁合同复印件或不动产复印件），进入二档。

三档（3分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验丰富，投入本项目的售后服务人员有1人以上，并承诺提供7×24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有该项目详细的售后服务方案、售后服务流程、应急预案、质量保障方案、技术培训方案、出现故障解决方案。投标人在项目所在地南宁市有售后服务网点（①提供投标人或其分支机构或其售后服务网点的营业执照副本复印件；②投标人授权本地服务网点的，还须提供授权书或服务协议复印件及授权服务机构办公场所租赁合同复印件或不动产复印件），进入三档。

备注：以上人员请提供投标人或投标人授权的本地服务机构为其缴纳的社保证明。

5、政策功能分（节能、环保、广西区内工业产品等）…………………………………………2 分

# （1）投标产品具有国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（同时提供投标产品所属品目清单，适用于非强制采购产品），每有1个得0.5分，满分0.5分。

# （2）投标产品具有国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（同时提供投标产品所属品目清单，适用于非强制采购产品），每有1个得0.5分，满分0.5分。

# （3）认定为使用广西工业产品80%以上（含）的得1分。（必须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。）

# 注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上（含）”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次项目总金额的80%以上（含）。

# 6、诚信分……………………………………………………………………………………………  -6分

# （1）投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分。

# （三）总得分 ＝1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6。

三、中标候选人推荐原则

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按此规定处理。）

# (二)评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（三）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标办法及评分标准

（适用B分标）

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、履约能力、政策功能、诚信等内容按百分制独立打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………30分

（1）投标产品（服务）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品（服务）的（以投标文件提供的中小企业声明函为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位（以投标文件提供的残疾人福利性单位声明函为准）视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# （2）评标基准价计算方法统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标评标价格最低的投标评标价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按下列公式计算：

# 某投标人投标报价得分=(评标基准价／某投标人投标评标价)×30分

2、技术分………………………………………………………………………………………………48分

（1）技术参数（满分7分）

完全满足得7分；不满足扣分：带“▲”重要技术参数要求不满足的，每一项扣1分；其他非“▲”项的一般技术参数要求不满足的，每一项扣0.5分；扣完为止。（如招标技术要求中的任一项指标或要求提供相关证明文件的而未提供的，则视为不满足）。

（2）产品性能（满分8分）

①投标选用动态称重系统准确度必须达到《动态公路车辆自动衡器》国家标准中规定的5级标准。如称重系统准确性优于5级，达到2级的或以上的，且单轴载荷最大称量达到40t，称量速度范围0.5-100km/h,投标人所投产品或产品生产厂家能够提供《计量器具型式批准证书》复印件作为证明材料的得4分，否则不得分。

②投标称重产品应能适应实际道路行车时的各种车速： 投标人应提供所投标称重产品自2017年1月1日以来计量技术部门出具的《检定证书》复印件作为证明，报告内应同时包含以下检定项目：

静态检定结果，至少III级合格；

动态检定5级合格，且动态检定车辆运行速度不低于80km/h；

每提供一份《检定证书》得2分，满分4分。

注：为保证系统具有稳定的使用效果，标书中需提供已建成系统的检定证书复印件证明，且委托方需为项目建设单位。

（3）设备先进性（满分6分）

拟投入本项目的动态称重产品通过国家科技成果鉴定，且成果水平达到国际领先或国际先进得6分，达到国内领先或国内先进得3分，没有不得分。（投标文件中提供科学成果鉴定证书的复印件加盖原厂公章）

（4）产品成熟度（满分7分）

投标选用的动态公路车辆自动衡器，2017年1月1日以来业绩累计达100条车道以上，得3分；每增加50车道加2分，最高加4分。（提供项目的中标通知书、合同复印件）

注：由于合同页数较多，为减轻供应商负担，评审因素中需要提供相关合同的，供应商可将合同中显示项目名称、合同签订时间、甲乙双方名称及签章、采购内容等与评审相关的页面，无需附上整份合同。

（5）用户评价（满分6分）

根据标书所提供的非现场执法系统用户使用报告进行评审：

用户使用报告中至少应体现以下五个方面，方为有效的用户使用报告：

①称重准计量精度高：动态称重精度满足国家5级标准，检定误差≤±2.5%，即使用误差≤±5%；

②称重速度适应性好：对车辆蹲称（即长时间停在称重承载器上不动），超低速过衡、高速冲岗等作弊行为均能准确检测，且称重精度达到5级；

③称台设计合理，全幅路面无缝检测；

④系统运行稳定，各项性能指标均满足技术协议要求；

⑤检测速度范围：满足静态至80km/h。

然后根据有效的《用户使用报告》的份数进行评分，用户评价为优得2分/份；用户评价为良得1分/份；用户评价为一般得0.5分/份。可累计得分，本项目最高得6分。（用户使用报告应为使用单位出具并加盖其公章，投标文件中应提供用户使用报告的复印件，并加盖投标人公章）

（6）施工工艺（满分8分）

提供的称重设备实施方案满足分车道施工，且单车道路面改造、传感器安装、路面养护等造成的封闭时间总共不超过24小时的得8分；不超过1周的得4分；超过1周的不得分。投标人应在投标实施方案中详细阐述说明，并做出明确承诺。

（7）技术方案及实施方案（6分）

评委根据投标人提供的项目技术实施方案和施工图纸等技术资料独立确定投标人的所属档次，并在相应的档次内打分。

投标人提供的针对本项目技术实施方案（施工组织计划、项目组织机构、项目施工、供货、安装、调试、验收方案等内容）和全套施工图纸（路面改造施工设计图、钢结构杆件设计图、系统线缆敷设图等）等技术资料完整的归入三档，得6分；

投标人提供的项目技术实施方案（项目施工、供货、安装、调试方案等内容）和施工图纸（路面改造施工设计图、钢结构杆件设计图）等技术资料不够全面的归入二档，得4分；

投标人提供的项目技术实施方案（项目施工、调试方案等内容）和施工图纸（钢结构杆件设计图）等技术资料不完整的归入一档，得2分。

3、售后服务分………………………………………………………………………………………9分

评委根据各投标人所提供的售后服务方案内容独立评定档次，并在相应的档次内打分。

一档（3分）：售后服务方案简单、基本满足招标文件的要求，缺乏保障响应措施，服务经验，投入本项目的售后服务人员有1人以上，进入一档。

二档（6分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，投入本项目的售后服务人员有1人以上，满足招标文件的要求。投标人在项目所在地南宁市有售后服务网点（①提供投标人或其分支机构或其售后服务网点的营业执照副本复印件；②投标人授权本地服务网点的，还须提供授权书或服务协议复印件及授权服务机构办公场所租赁合同复印件或不动产复印件），进入二档。

三档（9分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验丰富，投入本项目的售后服务人员有1人以上，并承诺提供7×24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有该项目详细的售后服务方案、售后服务流程、应急预案、质量保障方案、技术培训方案、出现故障解决方案。投标人在项目所在地南宁市有售后服务网点（①提供投标人或其分支机构或其售后服务网点的营业执照副本复印件；②投标人授权本地服务网点的，还须提供授权书或服务协议复印件及授权服务机构办公场所租赁合同复印件或不动产复印件），进入三档。

4、履约能力分…………………………………………………………………………………………10分

（1）投标人或者投标产品厂商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力以及提供关键性技术支撑，能提供省发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心证明复印件并加盖单位公章，得2分。

（2）为保证投标人或投标人所投产品厂商的生产应符合智能制造标准化，能提供省智能制造标准化工作先进奖证书的相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。

（3）为保障软件产品的支撑和管理服务，投标人或者所投的软件产品厂商获得“中国最具影响力软件和信息服务企业证书”，提供相关证明复印件并加盖单位公章的，得2分。

（4）投标人或者投标产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）及以上的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。

（5）投标人或投标人所投的投标产品厂商具备较强的技术研发实力，能同时具备国家级科学技术进步奖二等奖（或以上）和国家级技术发明奖二等奖（或以上）的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）………………………………………………………3分

（1）投标产品具有国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（同时提供投标产品所属品目清单，适用于非强制采购产品），每有1个得0.5分，满分1分。

（2）投标产品具有国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（同时提供投标产品所属品目清单，适用于非强制采购产品），每有1个得0.5分，满分1分。

（3）认定为使用广西工业产品80%以上（含）的得1分。（必须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。）

注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上（含）”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次项目总金额的80%以上（含）。

# 6、诚信分………………………………………………………………………………………… -6分

# 投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分。

（三）总得分 ＝1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6。

三、中标候选人推荐原则

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按此规定处理。）

# (二)评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

# （三）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 南宁市政府采购合同

合 同 名 称：

合 同 编 号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照公开招标采购文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

南宁市政府采购合同文本

（适用A分标）

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 及单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车运输为主。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：按成本比例。

第五条交付和验收

1、交付使用时间：                       、地点：                     。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  7  日内及时予以解决。

第六条安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按承诺时间、地点培训。

第七条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间；分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条付款方式

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：自合同签订之日5个工作日起，采购人根据项目进度支付合同款项的30%，待所有设备全部进场后根据项目进度支付合同款项的50%，交付验收合格后支付剩余的20%合同款项。在每笔款项支付前十个工作日内，乙方应当为甲方开具合同额等额发票，甲方应当自收到发票后30日内通过转账的方式一次性将合同款支付到合同约定的乙方账户。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

第九条履约保证金

本项目不收取履约保证。

第十条合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十四条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为 按分项具体要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十五条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十六条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十七条  不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标通知书。

第二十条本合同一式五份，具有同等法律效力，南宁市财政局政府采购监督管理办公室一份（智埔国际工程咨询有限公司代收）、智埔国际工程咨询有限公司两份、甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（采购单位）（章） 年 月 日 | 乙方（供应商）（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： 详见《投标声明书》 |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： 详见《售后服务承诺书》或《技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施》 |
| 3、其他具体事项： 详见《招标项目采购需求表》 |
| 甲方（采购单位）（章） 年 月 日 | 乙方（供应商）（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

南宁市政府采购合同文本

（适用B分标）

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条合同标的

1、标的名称：

2、建设内容：

3、合同金额小写（大写）：

4、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车运输为主。

第五条交付和验收

1、交付使用时间：                       、地点：                     。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  7  日内及时予以解决。

第六条安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按承诺时间、地点培训。

第七条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间；分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条付款方式

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：自合同签订之日5个工作日起，采购人根据项目进度支付合同款项的30%，待所有设备全部进场后根据项目进度支付合同款项的50%，交付验收合格后支付剩余的20%合同款项。在每笔款项支付前十个工作日内，乙方应当为甲方开具合同额等额发票，甲方应当自收到发票后30日内通过转账的方式一次性将合同款支付到合同约定的乙方账户。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

第九条履约保证金

本项目不收取履约保证。

第十条合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十四条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为 按分项具体要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十五条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十六条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十七条  不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标通知书。

第二十条本合同一式五份，具有同等法律效力，南宁市财政局政府采购监督管理办公室一份（智埔国际工程咨询有限公司代收）、智埔国际工程咨询有限公司两份、甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（采购单位）（章） 年 月 日 | 乙方（供应商）（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： 详见《投标声明书》 |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： 详见《售后服务承诺书》或《技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施》 |
| 3、其他具体事项： 详见《招标项目采购需求表》 |
| 甲方（采购单位）（章） 年 月 日 | 乙方（供应商）（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章投标文件格式

## 目    录（货物类）

一、资格证明文件———————————————————————————（页码）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明———————

（2）法定代表人身份证明书————————————————————————

（3）法定代表人授权书————————————————

（4）最近半年（2020年3月至2020年8月）以内连续三个月（成立时间不足三个月的按实际应产生月份提供）依法缴纳税收及投标人依法缴纳社保的证明————————————

（5）财务状况报告（如有，请提供）——————————————————————————

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料—————————

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料—————————————

（8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明————

（9）信用记录网站查询结果—————————————————————————

二、报价文件———————————————————————————————（页码）

（1）投标函 ————————————————————————————————

（2）投标报价明细表————————————————————————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————————————

（4）开标一览表（单独封装、单独递交）——————————————————

三、商务文件——————————————————————————————

（1）投标声明书——————————————————————————————

（2）商务响应表——————————————————————————————

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————————————

（4）产品销售许可证————————————————————————————

（5）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件————————————————

（6）类似成功案例的业绩——————————————————————————

（7）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表———————————

（8）原厂商售后服务承诺书——————————————————————————

（9）其他特殊资质证书————————————————————————————

（10）节能环保等方面的资质证书————————————————————————

（11）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书—————————————————————

（12）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书——————————————

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————————————

（14）投标人关于升级或更新计划及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况———

（15）投标人情况介绍—————————————————————————————

四、技术文件————————————————————————————————

（1）对本项目系统总体要求的理解———————————————————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状————————————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告———————————————————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书———————————————————

（5）设备配置清单（均不含报价）———————————————————————

（6）技术响应表———————————————————————————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案—————————————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————————————

（9）项目实施人员一览表———————————————————————————

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表———————————————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施—————————————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明————————————————————

（本目录可根据公开招标采购文件要求必须提供的资料排序，其余资料酌情提供）

资格证明文件封面格式：

正本/或副本

资格证明文件

投标人名称：

投标人地址：

投标项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

年    月   日

一、资格证明文件

1、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖公章；投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件）[必须提供]

2、 法定代表人身份证明书格式（自然人投标的无需提供）[必须提供]

法定代表人身份证明书

致智埔国际工程咨询有限公司：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

粘贴法定代表人身份证（正、反两面复印件）

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传真：

电话：

注：自然人投标的无需提供

3、法定代表人授权书格式（委托代理时必须提供；自然人投标的或法定代表人投标的无需提供）

法定代表人授权委托书

致：_智埔国际工程咨询有限公司

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ政府采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名（签字或盖章）：                        法定代表人签名（签字或盖章）：

职务：                                  职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

粘贴被授权人身份证（正、反两面复印件）

4、最近半年（2020年3月至2020年8月）以内连续三个月（成立时间不足三个月的按实际应产生月份提供）依法缴纳税收及投标人依法缴纳社保的证明[依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；依法缴纳或依法免缴社保费证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）] [必须提供]

5、 财务状况报告；[如有则提供]

6、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟，必须提供）

7、 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；(如有规定，则必须提供)

8、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自然人投标的无需盖章，需要签字）；（格式自拟，必须提供）

9、信用记录网站查询结果（此项由采购人或采购代理机构按照投标人须知前附表要求查询）。

报价文件、商务文件、技术文件封面格式：

正本/或副本

报价文件、商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

投标项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

年    月   日

二、报价文件

1、投标函格式[必须提供]：

投 标 函

致：智埔国际工程咨询有限公司

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交投标文件(内含: 资格证明文件、报价文件、商务文件、技术文件)正本一份、副本四份，投标文件电子版一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  60  个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                      银行帐号：

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章:___________                      日期:_____年___月___日

备注：自然人投标的无需盖章，需要签字。

2、投标报价明细表格式[必须提供]：

货物类投标报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

备注：自然人投标的无需盖章，需要签字。

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）[必须提供]

4、开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）[必须提供]：

开标一览表文件

投标人名称：

投标人地址：

投标项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

注明“开标时才能启封”

开标一览表（另一文件袋单独封装、单独递交）[必须提供]

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：1、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

6、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

7、自然人投标的无需盖章，需要签字。

三、商务文件

1、投标声明书格式[必须提供]：

投标声明书

致：智埔国际工程咨询有限公司

我             （单位/本人）自愿参加                            （项目名称和招标编号）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                          ；规格型号：                       ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

投标人公章：                                  年    月    日

备注：自然人投标的无需盖章，需要签字。

2、商务响应表格式[必须提供]：

请逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中商务条款（含售后服务及其他要求）的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2.合同签订日期：…… 3.交货期： 年 月 日前 4.交货地点：南宁市 路 号 5 …… | 1 …… 2.合同签订日期：…… 3.交货期： 年 月 日前 4.交货地点：南宁市 路 号 5 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

（4）自然人投标的无需盖章，需要签字。

3、招标项目采购需求中要求必须提供的材料[如有规定，则必须提供]

4、产品销售许可证复印件

5、安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件（代理商投标必备）

6、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人公章：                                               年    月   日

备注：自然人投标的无需盖章，需要签字。

7、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人公章：                             年    月 日

备注：自然人投标的无需盖章，需要签字。

8、主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺书格式：（格式可自拟）

原厂商售后服务承诺书

致：智埔国际工程咨询有限公司

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：       ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                          ；规格型号：                       ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

单位公章：                                    年    月    日

备注：自然人投标的无需盖章，需要签字。

9、其他特殊资质证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

10、节能环保等方面的资质证书复印件

11、自主品牌投标人的信誉、荣誉证书复印件

12、投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书复印件

13、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

14、投标人关于升级或更新计划及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

15、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

三、技术文件格式

1、对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2、投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3、产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）

4、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5、设备配置清单格式：

分标：（如有）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：                       日  期：

备注：自然人投标的无需盖章，需要签字。

6、技术响应表格式：

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，招标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

（4）自然人投标的无需盖章，需要签字。

7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）[必须提供]

9、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：必须按招标文件要求提供实施人员的社保证明。在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：                      日  期：

备注：自然人投标的无需盖章，需要签字。

10、选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标：（如有）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 数量 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 单次维修费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | % |  |
| 2 |  |  |  |  | % |  |
| 3 |  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：                       日 期：

备注：自然人投标的无需盖章，需要签字。

11、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

四、其他文书、文件格式

1、

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额：仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

备注：合同验收书一式三份，采购人、中标（或成交）供应商、受托采购代理机构各一份。

2、

中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：________________________

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：________________________

3、

残疾人福利性单位声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的残疾人福利性单位填写，其他企业无需填写。

2、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：________________________

法定代表人或委托代理人（签字或盖章））：________________________

4、

政府采购供应商质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                       邮编：

联系人：                   联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                      邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：            分标号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(盖章)：                公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5、

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：________________________

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：______________________

日 期: