萧山区社会治理综合服务中心智能化集成服务采购项目

招标文件

招标编号: XZCGDL2020-GK-ZCY001

萧山区机关事务服务中心（原萧山区区级机关事务管理局）

欧邦工程管理有限公司

2020年04月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，欧邦工程管理有限公司受萧山区机关事务服务中心（原萧山区区级机关事务管理局）中心委托，现就萧山区社会治理综合服务中心智能化集成服务采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。具

体如下：

1、招标项目编号:  XZCGDL2020-GK-ZCY001

2、采购组织类型：政府分散采购-分散委托中介

3、项目名称：萧山区社会治理综合服务中心智能化集成服务采购项目

4、招标项目概况：

| 标项号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 萧山区社会治理综合服务中心智能化集成服务采购项目 | 1 | 项 | 2369.7205 | 详见采购需求 | 1900 | 最高限价1900万包含采购需求的采购清单中所列17个系统（平台）的建设成本（含施工费、调试费）以及第一年度裸光纤租用费（2个点位）、第一年度维护费。 |

5、采购方式：公开招标。

6、需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件的二部分总则。

7、投标人的资格要求：

（1）基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）特定条件：无。

8、本项目不接受联合体投标。

9、招标文件的获取:

（1）时间期限：公告发布之日起至投标截止时间。

（2）地点：政采云平台系统获取；

（3）方式：登录登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。详见《供应商网上报名操作指南》-http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47）。

（4）售价：免费

（5）供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

（6）提示：

1）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；投标人将无法收到政采云平台的系统短信提示。

2）不提供招标文件纸质版。

3）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

4）投标人自行获取所有投标文件及相关更正公告内容。

（7）获取采购文件所需条件：投标人已按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”上注册登记，成为浙江省政府采购注册投标人。如需新注册的投标人，请注意注册手续所需时间。政采云供应商注册温馨提示参见（http://zbjyw.xiaoshan.gov.cn/web_news/WebFromList.aspx?news_bigclass=6&news_id=5925）

注册即可打开权限完成采购文件的获取，但供应商在中标通知书发出前需要成为正式供应商，请供应商及时完成注册。

公告页面附件中的采购文件仅供阅览使用。

10、投标截止时间与地点：2020年5月19 日 上午9 :00 ，地点：杭州市公共资源交易中心萧山分中心开标404室[杭州市萧山区市心中路1069号科创中心B幢行政服务中心4楼]，截止时间前半小时递交投标文件。

11、开标时间与地点：投标截止时间与地点：2020年5月19日上午9 :00  ，地点：杭州市公共资源交易中心萧山分中心开标404室[杭州市萧山区市心中路1069号科创中心B幢行政服务中心4楼]。

12、投标保证金：不收取

13、投标特别说明：

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程、操作指南等均在此链接附件中。

14、其他

1.对于政府采购项目未能通过验收办验收合格的中标供应商，将定期在萧山区招投标管理信息网予以公示，并有可能被采购人拒绝投标。

15、采购人、采购机构：

（1）采购人：萧山区机关事务服务中心（原萧山区区级机关事务管理局）；

地址：萧山区金城路685号萧山区行政中心综合楼3楼；

联系人：林财林  联系电话：13750854112

（2）采购代理机构：欧邦工程管理有限公司

地址：萧山区市心北路72号天辰国际5幢1403室

联系人：沈伊琪   联系方式：15906717955

（3）同级政府采购监督管理部门：杭州市萧山区财政局；

地址：杭州市萧山区人民路318号；联系方式：0571-82752687。

- 本项目采购文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

17、疫情期间特别事项说明：

（1）本项目备份投标文件允许投标人邮寄送达，为避免邮件在运输过程中遗失，建议使用中国邮政EMS。投标人应按照招标文件要求做好投标文件的包装及密封工作，并在包裹的外包装再次明显标识项目名称及编号。投标文件以投标截止时间我中心签收为准，请投标人合理安排，逾期送达无效。 投标文件邮寄地址:萧山区市心北路72号天辰国际5幢1403室（欧邦工程管理有限公司），沈伊琪，15906717955

（2）疫情期间防控措施按照杭州市公共资源交易中心萧山分中心防控预案（http://www.xszbjyw.com/web_news/WebFromList.aspx?news_bigclass=6&news_id=6753）操作，疫情期间备份投标文件送达后即交即走。因疫情防控形势变化较快，如有政策更新，以最新政策及操作方式为准。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明等文件 | 资格证明文件：按照招标文件要求。 资信证明文件：按照招标文件要求提供。 其他文件：公告发布之日起到开标当天之间内“信 用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录三个查询记录截图。 ▲投标人未提供（1）的有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 资格文件正本1份，副本 4 份；报价文件正本1份，副本 4 份；商务技术文件正本1份，副本 4 份。 ▲投标文件正、副本份数不足，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 现场演示 | 要求现场演示。 |
| 8 | 采购机构 代理费用 | 本项目采购代理费由标项中标人支付，收费标准按计价格[2002]1980号文规定服务类收费标准计取。采购代理费用、评审专家费及前期设计评审专家费由中标人领取中标通知书时向采购代理机构支付。 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金。 |
| 10 | 资格审查及信用信息查询 | 本项目由采购人/采购机构进行资格文件及信用信息查询。 |
| 11 | 质疑接收人及答复 | 采购人质疑接收人：见公告采购人代表信息。 采购机构质疑接收人：高燕燕 联系方式：15988860807 地址：萧山区市心北路72号天辰国际5幢1403室 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由采购人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 12 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 |
| 13 | 中小企业支持 | 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xszbjyw.com/web_news/WebFromList.aspx?news_bigclass=6&news_id=6364 |
| 14 | 投标人澄清、说明、补正或开评标活动投标人应响应时间的规定 | 时间：投标人（法定代表人或委托代理人）需要澄清、说明、补正或开评标活动其他需要响应情况的，应当及时给予响应或书面确认等。 投标人因特殊情况经招标人或代理机构允许暂时离开评标现场的，应在约定时间内返回并保持通讯通畅。未按时间返回开标现场，视作投标人不予回复或确认或响应。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕19号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购人或采购机构负责答复。（详见前附表相关规定）

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、补遗公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件更正、补遗公告的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

# 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

▲未按照公告要求完成招标文件的获取环节的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，以中文文本为准。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，报有关监管部门查处。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应单独密封,包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2最近一年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.5具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.6公告发布之日起到开标当天之间内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录三个查询记录截图。

11.1.7符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.1.8附法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）。

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

11.3.3如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.4资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.5投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.6投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.7投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

11.3.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.3.11针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.13优惠条件及特殊承诺；

11.3.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

##### 11.3.15培训要求：项目试运行期间，需对用户集中培训一次

11.3.16投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.17关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

▲根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

# 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人须在投标文件封面上标明“正本”与“副本”字样、项目名称与标项号，并加盖投标人公章。正本内容与副本不一致时，以正本为准。

12.3投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写。

12.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.5 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

13.投标文件的装订

将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。▲对不符合装订要求的投标文件，按投标无效处理。

14.投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

15. 投标文件的密封与标志

15.1投标文件须密封包装，密封包装指：所有投标文件应密封包装，包含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。其中，报价文件必须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

15.2投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称。

16. 投标文件的提交

16.1投标人应按“招标公告”规定的时间、地点完成招标文件获取手续并将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件和未按公告要求完成招标文件获取的投标人递交的投标文件。

16.2采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17. 投标文件的补充、修改、撤回

17.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

17.2 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.5在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

18.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

19.投标有效期

19.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

19.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

19.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。

四、开标、资格审查与信用信息查询

20.开标

20.1 开标在招标文件确定的时间、地点进行。

20.2 开标由采购人或者采购机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格等内容。

投标人不足3家的，不得开标。

20.4 开标过程应当由采购人或者采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

20.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21、资格审查

21.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

21.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

21.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

21.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

21.5合格投标人不足3家的，不再评标。

22、信用信息查询

22.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

22.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

22.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

22.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

23. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

# 六、定 标

24. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

25. 中标通知与中标结果公告

25.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。28. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。本项目履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

八、验收

29.验收

29.1采购人应当组织对供应商履约的验收。验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。具体验收流程详见：http://www.xszljl.com/shownew.asp?id=306&menu_id=115。

联系电话: 0571-83587785/0571-82816012  联系地址: 萧山区通惠北路2-1号302室

29.2除29.1规定情形外，采购人可以自行验收或邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

# 第三部分   采购需求

一、招标一览表

| 序号 | 名 称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萧山区社会治理综合服务中心智能化集成服务采购项目 | 详见招标需求 | 1 | 项 |  |

- 招标要求

1.技术需求

1.1系统的性能要求：

要符合招标文件及相关业务部门的需求。系统要求无缝接入区法院、区指挥中心基层治理平台信息系统等相关业务系统，并与已有的业务云存储系统等实现无缝衔接，并预留扩展应用接口。

1.2五楼机房要求：

1.2.1机房内服务器机架采用标准机架，单机架功耗按3KW设计。核心网络设备若超出标准机柜尺寸，可以使用设备专用机柜。

1.2.2供电电源应稳定，要求双路市电互为备份，配备独立UPS系统，保证极端情况下的系统供电；配置单独配电柜,用于对监控设备的供电进行分配。

1.2.3配备完善的动力及环境监控系统，能够对电源、温度进行实时监控。

1.2.4机房消防系统配备气体灭火系统并配置手提式磷酸铵盐灭火器。根据（GB50174-2017）和（GB50116-2013）的相关条文的规定要求，宜采用吸气式烟雾探测火灾报警系统等具有极早期报警功能的系统内部火灾探测器中的感烟探测器，使用具有极早期报警功能的智能高灵敏度激光火灾探测器，设置气体灭火控制器进行联动控制。发生火灾危险时，通过高灵敏度吸气式感烟探测器与感温探测器能实现对机房火灾的极早期报警，及时将火灾信号反馈至气体灭火控制器来联动气体灭火系统的工作，同时将系统的动作信号传输至消控室火灾报警控制器上予以显示状态。

1.2.5空调采用恒温恒湿机房专用空调，要求满足机房环境要求，温度18~24℃，湿度40%~70%。下送风情况下，地板下架空高度为500mm，保证空调送风效果。

1.2.6机房的设备和机柜应有良好的接地，单独接地电阻(2欧姆；防雷接地(4欧姆。

1.3 项目管理要求：本项目应按照全区项目建设和政府采购的有关规定要求，做好该项目的规划、方案设计、项目招标、建设实施、项目验收以及合同签订等工作，确保系统建设工作规范、有序，对项目的整个实施过程进行监督管理。

1.3.1建设方案制定

在制订细化项目建设方案的过程中，要坚持将应用放在首位，根据浙江省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于加强县级社会矛盾纠纷调处化解中心规范建设推进矛盾纠纷化解”最多跑一地”的指导意见》（浙委办发〔2019〕73号）文件及萧山总体规划和相关技术要求，从实际运行角度出发，结情况，制订切实可行的建设方案。

1.3.2项目实施

建设单位设计、施工应严格按照合同所规定的要求和相关技术标准规范实施。同时，建设单位需对系统建设的进展情况定期总结，发现问题及时解决。

在项目实施过程中，根据项目实际情况，若需要对合同内容、技术要求作相应变更，应由建设单位和施工单位共同确认协商一致后，向本项目采购主体递交书面申请，经批准后变更。

1.3.3项目验收

本次项目所有设备安装到位，软硬件正常运行，达到用户的性能要求和产品技术规格中的参数要求，试运行满30天后进入验收流程。

1.3.3.1设备及软件的验收要求

按照技术规范要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料（如保修单、随箱介质）的验收。

测试中出现性能指标或功能上不符合技术规范要求时，用户有拒收的权利。

如果出现不符合技术规范要求的严重质量问题时，用户保留索赔权利。

1.3.3.2技术文档需求

投标方在工程开始和结束时应向用户提供下述技术文档：

⑴设计任务书；

⑵合同；

⑶正式设计方案与相关图纸（包括系统原理框图、平面布防图及器材配置表、线槽管道布线图、系统中心控制室布置图、器材设备清单等）；

⑷系统试运行记录和报告；

⑸系统竣工报告；

⑹初验报告（附隐蔽工程随工验收单）；

⑺第三方检测报告；

⑻系统及产品使用说明书（含操作说明及日常简单维护说明）；

⑼售后服务条款；

⑽培训记录；

1.3.3.3项目验收必须在采构主体统一协调下实施，符合技防工程建设总体技术要求。

1.4采购清单及详细招标参数要求

## 1.4.1综合布线系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |
|  | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 单口信息面板（语音） | 应用标准: ANSI-EIA/TIA-568.C2、ISO/IEC 11801-2002 ed2.0、GB50311-2007; ABS材料，防撞、阻燃抗冲击; 滑动式防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入，方便用户使用和维护; 嵌入式结构安装，适用于系列RJ45模块、电话模块等多种类型标准模块; 面板颜色：白色；防尘盖颜色：白色; 整体尺寸：86×86×8.4mm（长×宽×高）; 面板由模块框架、底座、外框三部分构成;模块框架由模块框、模块架、防尘盖三部分组成; 国标86型结构：具有2个螺丝安装孔，不但可以安装在国标86型底盒上，而且可以稳固地安 装在屏风家具上; 双弧线面板造型：符合大众审美观；如与强电面板的造型匹配，仅需要按此种面板的结构制作相应造型的前盖板即可; 模块可拆装：模块可以快捷拆卸，方便更换模块而不损伤相邻缆线。 | 98 | 个 |
| 2 | 双口信息面板（语音+语音） | 应用标准: ANSI-EIA/TIA-568.C2、ISO/IEC 11801-2002 ed2.0、GB50311-2007; ABS材料，防撞、阻燃抗冲击; 滑动式防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入，方便用户使用和维护; 嵌入式结构安装，适用于系列RJ45模块、电话模块等多种类型标准模块; 面板颜色：白色；防尘盖颜色：白色; 整体尺寸：86×86×8.4mm（长×宽×高）; 面板由模块框架、底座、外框三部分构成;模块框架由模块框、模块架、防尘盖三部分组成; 国标86型结构：具有2个螺丝安装孔，不但可以安装在国标86型底盒上，而且可以稳固地安 装在屏风家具上; 双弧线面板造型：符合大众审美观；如与强电面板的造型匹配，仅需要按此种面板的结构制作相应造型的前盖板即可; 模块可拆装：模块可以快捷拆卸，方便更换模块而不损伤相邻缆线。 | 192 | 个 |
| 3 | 双口信息面板（政务外网+矛调中心内网） | 应用标准: ANSI-EIA/TIA-568.C2、ISO/IEC 11801-2002 ed2.0、GB50311-2007; ABS材料，防撞、阻燃抗冲击; 滑动式防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入，方便用户使用和维护; 嵌入式结构安装，适用于系列RJ45模块、电话模块等多种类型标准模块; 面板颜色：白色；防尘盖颜色：白色; 整体尺寸：86×86×8.4mm（长×宽×高）; 面板由模块框架、底座、外框三部分构成;模块框架由模块框、模块架、防尘盖三部分组成; 国标86型结构：具有2个螺丝安装孔，不但可以安装在国标86型底盒上，而且可以稳固地安 装在屏风家具上; 双弧线面板造型：符合大众审美观；如与强电面板的造型匹配，仅需要按此种面板的结构制作相应造型的前盖板即可; 模块可拆装：模块可以快捷拆卸，方便更换模块而不损伤相邻缆线。 | 499 | 个 |
| 4 | 双口信息面板（专网+预留） | 产品特性： 应用标准: ANSI-EIA/TIA-568.C2、ISO/IEC 11801-2002 ed2.0、GB50311-2007; ABS材料，防撞、阻燃抗冲击; 滑动式防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入，方便用户使用和维护; 嵌入式结构安装，适用于系列RJ45模块、电话模块等多种类型标准模块; 面板颜色：白色；防尘盖颜色：白色; 整体尺寸：86×86×8.4mm（长×宽×高）; 面板由模块框架、底座、外框三部分构成;模块框架由模块框、模块架、防尘盖三部分组成; 国标86型结构：具有2个螺丝安装孔，不但可以安装在国标86型底盒上，而且可以稳固地安 装在屏风家具上; 双弧线面板造型：符合大众审美观；如与强电面板的造型匹配，仅需要按此种面板的结构制作相应造型的前盖板即可; 模块可拆装：模块可以快捷拆卸，方便更换模块而不损伤相邻缆线。 | 499 | 个 |
| 5 | 六类屏蔽信息模块 | 模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 屏蔽层：锌合金铸件 IDC端子材质：磷青铜镀镍 金针材质：磷青铜镀金50μm 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm RJ45端口类型：8P8C 接线方式：180度110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：75V 绝缘电阻：≥100MΩ 插入损耗：0.4dB@250MHz 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N RJ45拔插次数：≥750次 IDC端子端接次数：≥250次 使用温度： -40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 998 | 个 |
| 6 | 六类非屏蔽信息模块 | 采用180度打线，可直接用于配线架; 满足TIA/EIA-568B.2.1-2001六类E级传输性能; PCB板布线设计优化，具有金针补偿的结构设计，高于国际标准中C6的性能测试余量，余量值在4以上; 8根接触针采用镀金铜磷合金，镀金厚度为50μ(inch)；IDC采用铜磷合金。模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部IDC触点正常工作; 模块上标有EIA/TIA 568A/B打线色标，避免不必要的打线误操作，确保线缆的正确安装; 可卡接线束直径：0.4mm(AWG26)～0.65(AWG22)导体、绝缘线径0.7mm～1.6mm; 插拔次数：≥750次，端接次数：≥200次; | 1480 | 个 |
| 7 | 六类屏蔽水晶头 | 水晶头材质：聚碳酸酯（PC） 安装温度：-10～+50℃ 储存温度：-20～+70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃ | 10 | 包 |
| 8 | 六类非屏蔽水晶头 | 水晶头材质：聚碳酸酯（PC） 安装温度：-10～+50℃ 储存温度：-20～+70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃ | 15 | 包 |
| 9 | 六类标准跳线 UTP，2M（屏蔽） | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 水晶头屏蔽层材质：黄铜镀镍 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 屏蔽类型：4对线整体铝箔屏蔽 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.4±0.2mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式： RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 适用信号：六类屏蔽信道 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 998 | 根 |
| 10 | 六类标准跳线 UTP，2M（非屏蔽） | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.2±0.2mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 1480 | 根 |
| 11 | 底盒 | 86型 | 1288 | 个 |
|  | 水平区子系统 |  |  |  |
| 12 | 六类4对屏蔽双绞线 | 产品直径：￠8.0-8.2 mm； 护套材料：PVC； 包装方式：305m/轴； 产品标准：IEEE 802.3an 10GBASE-T 、ISO_IEC 11801 -A1-2008、TIA/EIA-568B.2-2007 产品特性：产品通过以上标准的测试，最大传输带宽为350MHz。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性； | 65000 | 米 |
| 13 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 | 96000 | 米 |
|  | 管理区子系统 |  |  |  |
| 14 | 六类24位RJ45插座屏蔽配线架 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 屏蔽层厚度：整体屏蔽盖板厚度1.5mm IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：8口一体式模块 *3组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24金属理线板，并为每一根屏蔽电缆配备了金属电缆夹 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：1U 频率范围：0～100MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@100MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 使用温度： -40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 50 | 个 |
| 15 | 六类标准跳线 UTP，2M（屏蔽） | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 水晶头屏蔽层材质：黄铜镀镍 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 屏蔽类型：4对线整体铝箔屏蔽 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.4±0.2mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式： RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 适用信号：六类屏蔽信道 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 998 | 根 |
| 16 | 六类24位RJ45插座非屏蔽配线架 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 屏蔽层厚度：整体屏蔽盖板厚度1.5mm IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：6口一体式模块 *4组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：0.5U 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@100MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 使用温度： -40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 81 | 个 |
| 17 | 六类标准跳线 UTP,2M（非屏蔽） | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.2±0.2mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 1288 | 根 |
| 18 | 25对110语音配线架 | 跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 可接线缆对数：50对（50路模拟电话信号或25路数字电话信号） 插入力：≥20N 导线端接次数：≥250次 连接方式：4对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线） 非机架式设备，请使用螺丝固定在墙面或者其他立面上 使用温度：-40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 7 | 个 |
| 19 | 50对110语音配线架 | 跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 背板材质：涂塑黑色钢板 IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） 插入力：≥20N 导线端接次数：≥250次 连接方式：8对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线） 机架式设备，请使用螺丝固定在墙面或者其他立面上 使用温度： -40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 12 | 个 |
| 20 | RJ11-RJ45语音跳线 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：1对110端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：2*7/0.12mm对绞芯线 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：3mm 跳线线缆长度：常规2米 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架，110端插接110跳线架 跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) 适用信号：两芯模拟电话信号 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 482 | 根 |
| 21 | 理线架 | 理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 使用温度： -40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 150 | 个 |
| 22 | 24口机架式光纤配线架 | 光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 使用温度：-40～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 19 | 个 |
| 23 | LC单模尾纤 | 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 912 | 根 |
| 24 | LC光纤适配器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 456 | 个 |
| 25 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 456 | 根 |
| 26 | 42U立式机柜 | 标准网络机柜尺寸：600mm*600mm*(1000-2000)mm（宽*深*高）； 标准19英寸（450mm）。 板材厚度：采用优质SPCC冷轧钢板，立柱（方孔条）1.5mm、横梁（安装梁）\机柜外框架1.2mm，前后网孔门及侧门都是 1.0mm；前门为钢化玻璃侧通孔门，后门是单开网孔门。 托盘调整高度可在任意高度上安装，左右侧板和后门应设计为在不使用工具的情况下即可方便的安装与拆卸。 机柜承重：结构稳固，静载可达800 Kg。机柜承受48小时静压负载试验,托板无明显变形，柜门开启自如，锁具开启平顺。试验后机柜各部位无永久变形，脚轮及调整脚功能正常。 机柜表面处理：机柜表面经过脱脂、酸洗、防锈磷化处理，然后防静电喷朔，美观大方，表面精细无粉团、无毛刺。颜色：黑色、浅灰色可选。 环境特性： 贮存温度：-20~+70 ℃; 工作温度： -10~+60 ℃; 相对湿度： 90%（常温下） 适用标准：符合ANSI/EIA RS-310-D，IEC297-2，DIN41491:PART1，DIN41494:PART7及GB/T30472-92标准。 防护等级：IP20。 | 19 | 台 |
|  | 垂直主干子系统 |  |  |  |
| 27 | 12芯室内单模光缆 | 护套材质：PVC（黄色） 光缆外径：4.7-6.3mm 光缆重量：17.6-32.7kg/KM 涂层直径：245±7μm 包层直径：125±1.0μm 纤芯直径：9.3±2.5μm 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 衰减：@1310nm≤0.36dB/km；@1383nm≤0.35dB/km；@1550≤0.22dB/km；@1625nm≤0.30dB/km 光纤衰减不均匀性：≤0.05dB 宏弯损耗：@（100圈30mm直径）≤0.1dB 敷设方式：室内穿管、桥架敷设 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤660N（12芯以下指标） 使用拉力：建议使用时长期拉力≤200N（12芯以下指标） 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N（12芯以下指标） 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N（12芯以下指标） 施工温度：0～40℃ 使用温度：-10～60℃ | 3200 | 米 |
| 28 | 5类25对大对数电缆 | 结构规格：25对、50对、100对大对数铜缆，305米/轴。性能：满足并超过16Mbps传输性能要求 安装：室内主干安装；工作温度范围：-20℃ 至60℃。 | 500 | 米 |
| 29 | 5类50对大对数电缆 | 结构规格：25对、50对、100对大对数铜缆，305米/轴。性能：满足并超过16Mbps传输性能要求 安装：室内主干安装；工作温度范围：-20℃ 至60℃。 | 680 | 米 |
|  | 设备间子系统 |  |  |  |
| 30 | 24口机架式光纤配线架 | 光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 使用温度：-40～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 6 | 个 |
| 31 | 100对110语音配线架 | 跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 背板材质：涂塑黑色钢板 IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） 插入力：≥20N 导线端接次数：≥250次 连接方式：8对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线） 机架式设备，请使用螺丝固定在墙面或者其他立面上 使用温度： -40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 5 | 个 |
| 32 | 理线架 | 理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 使用温度： -40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 5 | 个 |
| 33 | LC单模尾纤 | 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 288 | 根 |
| 34 | LC光纤适配器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 144 | 个 |
| 35 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 144 | 根 |
| 36 | 42U服务器机柜 | 42U | 12 | 台 |
| 37 | 辅材 | 扎带、标识牌、标签等 | 1 | 批 |
|  | 设备网布线 |  |  |  |
|  | 工作区子系统 |  |  |  |
| 38 | 六类非屏蔽水晶头 | 水晶头材质：聚碳酸酯（PC） 安装温度：-10～+50℃ 储存温度：-20～+70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃ | 5 | 包 |
|  | 水平区子系统 |  |  |  |
| 39 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 | 25000 | 米 |
|  | 管理区子系统 |  |  |  |
| 40 | 六类24位RJ45插座非屏蔽配线架 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 屏蔽层厚度：整体屏蔽盖板厚度1.5mm IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：6口一体式模块 *4组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：0.5U 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@100MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 使用温度： -40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 17 | 个 |
| 41 | 六类标准跳线 UTP,2M | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.2±0.2mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 412 | 根 |
| 42 | 理线架 | 跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 背板材质：涂塑黑色钢板 IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） 插入力：≥20N 导线端接次数：≥250次 连接方式：8对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线） 机架式设备，请使用螺丝固定在墙面或者其他立面上 使用温度： -40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 17 | 个 |
| 43 | 24口机架式光纤配线架 | 光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 使用温度：-40～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 8 | 个 |
| 44 | LC单模尾纤 | 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 384 | 根 |
| 45 | LC光纤适配器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 192 | 个 |
| 46 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 192 | 根 |
|  | 垂直主干子系统 |  |  |  |
| 47 | 6芯室内单模光缆 | 外护套材料：聚乙烯（PE） 光缆外径：8.0-9.0mm 光缆重量：76-88kg/KM 光缆加强件：两根高强度磷化钢丝 钢丝直径：0.9mm 铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 钢带尺寸：厚0.25mm*宽17mm 松套管材质： PBT 松套管外径：3.0mm 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数：2-12芯 敷设方式：室内穿管、桥架敷设适用，进局、槽道、电缆沟可用 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N（12芯以下指标） 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N（12芯以下指标） 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N（12芯以下指标） 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N（12芯以下指标） 施工温度：0～40℃ 使用温度：-40～70℃ | 680 | 米 |
|  | 设备间子系统 |  |  |  |
| 48 | 24口机架式光纤配线架 | 光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 使用温度：-40～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 2 | 个 |
| 49 | LC单模尾纤 | 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 96 | 根 |
| 50 | LC光纤适配器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 48 | 个 |
| 51 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 48 | 根 |
| 52 | 42U立式机柜 | 标准网络机柜尺寸：600mm*600mm*(1000-2000)mm（宽*深*高）； 标准19英寸（450mm）。 板材厚度：采用优质SPCC冷轧钢板，立柱（方孔条）1.5mm、横梁（安装梁）\机柜外框架1.2mm，前后网孔门及侧门都是 1.0mm；前门为钢化玻璃侧通孔门，后门是单开网孔门。 托盘调整高度可在任意高度上安装，左右侧板和后门应设计为在不使用工具的情况下即可方便的安装与拆卸。 机柜承重：结构稳固，静载可达800 Kg。机柜承受48小时静压负载试验,托板无明显变形，柜门开启自如，锁具开启平顺。试验后机柜各部位无永久变形，脚轮及调整脚功能正常。 机柜表面处理：机柜表面经过脱脂、酸洗、防锈磷化处理，然后防静电喷朔，美观大方，表面精细无粉团、无毛刺。颜色：黑色、浅灰色可选。 环境特性： 贮存温度：-20~+70 ℃; 工作温度： -10~+60 ℃; 相对湿度： 90%（常温下） 适用标准：符合ANSI/EIA RS-310-D，IEC297-2，DIN41491:PART1，DIN41494:PART7及GB/T30472-92标准。 防护等级：IP20。 | 2 | 台 |
| 53 | 辅材 | 扎带、水晶头、标识牌、标签等 | 1 | 批 |

## 1.4.2有线电视及数字电视系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 双口信息面板(数据+有线电视模块） | 电视插座面板 双孔,带电视插座模块 | 25 | 个 |
| 2 | 六类非屏蔽信息模块 | 六类RJ45插座模块(90度) | 25 | 个 |
| 3 | 底盒 | 86型底盒86*86*44.5mm(加深),明/暗装通用 | 25 | 个 |
|  | 水平子系统 |  |  |  |
| 4 | 六类四对非屏蔽电缆 UTP | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性。 | 1600 | 米 |
| 5 | 有线电视线 | SYWV75-5 | 1600 | 米 |
|  | 垂直子系统 |  |  |  |
| 6 | 有线电视线 | SYWV75-7 | 400 | 米 |
| 7 | 有线电视线 | SYWV75-9 | 100 | 米 |
| 8 | 6芯单模室内光缆 | 外护套材料：聚乙烯（PE） 光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 钢丝直径：1.0mm 铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 松套管材质：PBT 松套管外径：3.0mm 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数：2-144芯 敷设方式：直埋适用，进局、管道、槽道、电缆沟、架空可用 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 施工温度：0～40℃ 使用温度：-40～70℃ | 400 | 米 |
|  | 管理区子系统 |  |  |  |
| 9 | 六类24位RJ45插座配线架 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 屏蔽层厚度：整体屏蔽盖板厚度1.5mm IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：8口一体式模块 *3组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24金属理线板，并为每一根屏蔽电缆配备了金属电缆夹 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：1U 频率范围：0～100MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@100MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 使用温度： -40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 2 | 个 |
| 10 | 六类标准跳线 UTP，2M | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.2±0.2mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 25 | 条 |
| 11 | 理线架 | 理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 使用温度： -40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 2 | 个 |
| 12 | 24口机架式光纤配线架 | ODF体尺寸：89*200*430mm ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：1.0mm 法兰架材质：优质塑料 可接入光缆数量：≤4 可熔光纤数量：≤24芯 安装高度：2U 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 开启方式：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 安装温度：-10～50℃ 储存温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 4 | 个 |
| 13 | LC单模尾纤 | 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 192 | 条 |
| 14 | LC-LC双芯单模光纤跳线 | 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 96 | 条 |
| 15 | LC双联光纤适配器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 96 | 个 |
| 16 | 干线放大器 | 干线放大器 | 5 | 个 |
| 17 | 2分支器 | 2分支器 | 20 | 个 |
| 18 | 4分支器 | 4分支器 | 6 | 个 |
| 19 | 2分配器 | 2分配器 | 4 | 个 |
| 20 | 4分配器 | 4分配器 | 6 | 个 |
| 21 | 8分配器 | 8分配器 | 1 | 个 |
| 22 | 终端电阻 | 配套 | 20 | 个 |
| 23 | 辅材 | 配套 | 1 | 套 |
|  | 设备间子系统 |  |  |  |
| 24 | 24口机架式光纤配线架 | ODF体尺寸：89*200*430mm ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：1.0mm 法兰架材质：优质塑料 可接入光缆数量：≤4 可熔光纤数量：≤24芯 安装高度：2U 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 开启方式：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 安装温度：-10～50℃ 储存温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 2 | 个 |
| 25 | LC单模尾纤 | 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 96 | 条 |
| 26 | LC-LC双芯单模光纤跳线 | 纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 48 | 条 |
| 27 | LC双联光纤适配器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 48 | 个 |

## 1.4.3计算机网络系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矛调内网 |  |  |  |
|  | 接入 |  |  |  |
| 1 | 48口接入交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps 支持48个千兆电口，4个千兆光口 ▲为保证设备稳定性 与核心交换机同一品牌 | 24 | 台 |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps 支持24个千兆电口，4个千兆光口，4个combo接口，支持POE+供电 ▲为保证设备稳定性 与核心交换机同一品牌 | 5 | 台 |
| 3 | 24口接入交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps 支持24个千兆电口，4个千兆光口 ▲为保证设备稳定性 与核心交换机同一品牌 | 13 | 台 |
| 4 | 面板式无线AP | 采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 为了安装美观，要求设备尺寸为标准86x86尺寸； 整机协商速率≥1267Mbps 支持1个5V/1A标准USB口，方便为手机、平板等移动设备充电，同时便于后续设备维护 内置全向天线 要求投标产品支持MU-MIMO特性，保留实际测试的权利 ※要求投标产品2个单流终端接入情况下MU-MIMO性能不低于600Mbps，要求提供权威第三方测试报告。 整机接入80个用户，同时点播1M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证； ▲为保证设备稳定性与核心交换机同一品牌； | 30 | 台 |
| 5 | 吸顶式无线AP | 采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式； 整机协商速率≥1267Mbps； ※≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，双网口均可进行PoE供电，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 1个5V/1A标准USB充电口，方便为手机、平板等移动设备充电； 要求投标产品支持MU-MIMO特性，保留实际测试的权利； 整机接入120个用户，同时点播1M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证； ▲为保证设备稳定性 与核心交换机同一品牌； | 20 | 台 |
|  | 汇聚 |  |  |  |
| 6 | 以太网汇聚交换机 | 交换容量≥598Gbps，包转发率≥210Mbps； 支持24个千兆光口，4个万兆光口，8个combo口，支持模块化双风扇，风道可调； ※支持≥1个扩展插槽，支持冗余电源，提供设备实物图片； | 2 | 台 |
| 7 | 千兆多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 84 | 块 |
|  | 核心 |  |  |  |
| 8 | 以太网核心交换机 | 交换容量≥31Tbps，包转发率≥5700Mpps； 支持独立交换网模块≥2；支持电源模块冗余； 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； ※业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直），跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力，提供官网证明和实物正反面图片，指明槽位物理位置关系，机箱高度≤8RU，并可提供6个业务槽位，提供设备实物图片； 采用紧凑型机框设计以达到更高的机房空间利用率，节约空间成本； 主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，主控槽位与交换网板槽位或业务卡槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性； 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、40G端口、100G端口，提供官网链接； ※单槽位100G，端口密度≥16，提供官网链接，提供工信部入网证； 实配双主控，冗余电源，实配48个万兆光接口，48个千兆电接口，配置虚拟化和用户所需要的光模块； | 2 | 台 |
| 9 | 核心交换机主控引擎 | 主控板，B类 | 4 | 台 |
| 10 | 核心交换机业务板卡 | 48端口千兆以太网电接口模块(RJ45) | 2 | 块 |
| 11 | 核心交换机业务板卡 | 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+，LC)(SH) | 2 | 块 |
| 12 | 核心交换机电源 | 交流电源模块，1200W | 6 | 块 |
| 13 | 万兆多模光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 18 | 块 |
|  | 网管 |  |  |  |
| 14 | 网管软件 | 分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。单套软件可管理的节点数可达15000个。实配1500个管理许可，可管理交换机等多种设备； 网管平台支持终端准入认证，实配所需数量的认证license； 支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构； 用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理； 多平台支持：支持Windows、Linux平台、麒麟等国产操作系统，及MS SQL、Oracle、达梦等数据库，支持B/S架构； ▲为便于管理，与核心交换机同一品牌； 实配100个设备管理license，500个终端管理license，100个无线设备管理license； | 1 | 套 |
| 15 | 无线控制器 | 支持常规AP最大数量≥512，千兆端口≥8个 （光电复用）； SFP+/SFP端口≥2个，数据转发能力≥10Gbps，支持双电源备份，并支持交流供和直流二种供电方式，支持电源模块热插拔； 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 支持全网Portal漫游信息同步功能：AC、AP支持Portal用户在大规模组网AC间无感知漫游，无需Portal mac-trigger服务器参与，无线控制器可独立承担mac-trigger服务器功能。从而减轻Portal服务器压力，避免portal服务器成为性能瓶颈。当Portal服务器通信异常时，在线终端仍可以在不少于10台无线控制器之间免认证漫游，方便用户组网，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 支持Portal认证逃生功能：AC、AP支持Portal认证逃生，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持Portal认证逃生功能，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； ▲为保证设备稳定性与核心交换机同一品牌； | 1 | 台 |
| 16 | 出口防火墙 | 非X86多核架构，双交流电源，至少配置16个千兆电口，8个千兆光口，接口扩展槽位数量≥2；设备高度≥2U，提供实物图片； 三层吞吐量≥10G，七层吞吐量≥2.4G，最大并发数≥600万，每秒新建数≥14万； 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。 支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。（提供功能截图） 支持HTTPS加密流量的安全检测。（提供功能截图） 支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。（提供功能截图） 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。（需提供设备功能界面截图证明） 支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署； ※具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的EAL4增强级认证证书；（提供资质截图）。 ▲为保证设备稳定性 与核心交换机同一品牌； | 2 | 台 |
| 17 | 内网防火墙 | 非X86多核架构，双交流电源，至少配置16个千兆电口，2个千兆光口，接口扩展槽位数量≥2，设备高度≥2U，提供实物图片； 三层吞吐量≥6G，七层吞吐量≥1G，最大并发数≥300万，每秒新建数≥8万； 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。 支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。（提供功能截图） 支持HTTPS加密流量的安全检测。（提供功能截图） 支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。（提供功能截图） 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。（需提供设备功能界面截图证明） ※具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的EAL4增强级认证证书。（提供资质截图） ▲为保证设备稳定性 与核心交换机同一品牌； | 1 | 台 |
| 18 | 内网上网行为管理 | 非X86多核架构，双交流电源，接口≥4GE combo口+10GE，扩展插槽≥2个； 三层吞吐量≥2.5G，七层吞吐量≥1G，最大并发数≥90万，每秒新建数≥1.2万；配置彩色液晶屏，单电源。 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由，提供web配置界面截图。 接口默认属于root，创建VRF后可把接口添加到VRF内，一个接口只能属于一个VRF，并提供web配置界面截图； 支持即时通讯应用管控的精细化管理，例如微信的“所有行为”、“语音”、“发消息”、“收消息”、“登录”、“发文件”等行为； 用户认证支持认证页面自定义，支持针对本地认证、微信认证、短信认证、免认证、二维码认证、混合认证提供管理员自定义模板，提供web配置截图； 针对特定无应用指纹的应用：迅雷、P2P下载支持行为模式的智能识别，并提供截图； 支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、流量限额、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等。并提供web界面配置截图； 支持针对特定域名的APP缓存，只要是该域名传输的APP全部缓存，提供配置截图； ※支持本地中英文Web界面管理及命令行管理，支持基于SSL协议的远程安全管理，提供web配置界面截图。 | 1 | 台 |
|  | 安全管理中心 |  |  |  |
| 19 | 安管一体机 | 软硬一体机提供4个10/100/1000Mbps自适应电口业务网口，提供4个1000-SX/LX标准SFP接口； ※一体机具备综合日志审计功能、漏洞扫描功能、运维审计功能； 日志审计功能：无限制节点数日志采集； 对全局有效日志进行归类分析展示，支持按照时间周期展示日志统计、告警事件、关联规则、设备类型分布、日志等级分布、日志类型分布、关联事件数量趋势、系统性能监控（CPU、内存、磁盘）等信息； 日志全文检索：支持查看日志原文，并可按关键字对原始日志进行检索查询； 漏洞扫描：系统需支持主机漏洞扫描、数据库漏洞扫描功能，也可通过扩展的方式支持WEB漏洞扫描功能；系统及数据库漏洞扫描并发数不少于80个，扫描进程 并发数不少于150个； 主机漏洞知识库可检测漏洞数量30200+，其中可检测CVE漏洞数不低于27500+个，非CVE漏洞数不低于2700+个,漏洞信息全中文支持，提供漏洞名称、威胁类型、风险级别等漏洞信息详细描述及其对应的解决方案；（提供界面截图） 支持资产自动发现功能，发现存活的目标自动添加到资产列表中，便于管理员对资产的管理；（提供截图证明）； 运维审计功能：最大图形并发连接数不少于50个，最大字符并发连接数不少于100个，标准配置支持60个资产的管理能力； 针对同一账户可同时设置多种角色，同时审计管理员角色，支持键盘事件查看、审计数据下载的细颗粒度控制，（需提供产品配置界面截图） ※具备公安部《计算机信息系统安全专用产品 销售许可证》； ▲为保证设备稳定性与核心交换机同一品牌； | 1 | 台 |
| 20 | 系统和数据库漏洞库升级授权函 | 系统和数据库漏洞库升级授权函,1年 | 1 | 套 |
| 21 | 漏扫功能模块授权函 | 漏扫功能模块授权函 | 1 | 套 |
| 22 | 漏洞库升级授权函 | 漏洞库升级授权函，1年 | 1 | 套 |
|  | 设备网 |  |  |  |
|  | 接入 |  |  |  |
| 23 | 安防网8口接入交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥51Mpps 支持8个千兆电口，4个千兆光口 ▲为保证设备稳定性 与核心交换机同一品牌 | 1 | 台 |
| 24 | 安防网24口接入交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps 支持24个千兆电口，4个千兆光口 ▲为保证设备稳定性 与核心交换机同一品牌 | 2 | 台 |
| 25 | 安防网48口接入交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps 支持48个千兆电口，4个千兆光口 ▲为保证设备稳定性 与核心交换机同一品牌 | 7 | 台 |
| 26 | 千兆多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 22 | 块 |
|  | 核心 |  |  |  |
| 27 | 安防网核心交换机 | 以太网交换机主机-非PoE主机 交换容量≥19Tbps，包转发率≥2800Mpps，业务槽位数≥6，支持主控冗余，主控数量≥2，支持冗余电源 以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口； 支持RPR功能； ※单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性，提供商用板卡公开手册的官网链接证明； | 1 | 台 |
| 28 | 核心交换机主控引擎 | 交换路由引擎模块 | 2 | 台 |
| 29 | 核心交换机业务板卡 | 24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 2 | 块 |
| 30 | 核心交换机电源 | 以太网交换机交流电源模块-650W | 2 | 块 |
| 31 | 安防网防火墙 | 非X86多核架构，双交流电源，至少配置16个千兆电口，2个千兆光口，接口扩展槽位数量≥2，设备高度≥2U，提供实物图片； 三层吞吐量≥6G，七层吞吐量≥1G，最大并发数≥300万，每秒新建数≥8万； 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。 支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。（提供功能截图） 支持HTTPS加密流量的安全检测。（提供功能截图） 支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。（提供功能截图） 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。（需提供设备功能界面截图证明） ※具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的EAL4增强级认证证书，提供资质截图。 ▲为保证设备稳定性 与核心交换机同一品牌。 | 1 | 台 |
|  | 等保测评费用 |  |  |  |
| 32 | 等保测评费用 | 等保二级评测费用，一年。 | 1 | 项 |

## 1.4.4智能安防系统

| 序号 | 人行闸机 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、视频监控系统 |  |  |  |
|  | 前端 |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1.不小于200W像素 2.※采用1/1.8英寸CMOS图像传感器低照效果好，图像清晰度高（公安部检测报告体现）； 3.镜头焦距：2.7mm~12mm； 4. 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 5.最低照度彩色≤0.01 lx，黑白≤0.001 lx。 6. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 7. 支持三码流同时并发输出，主码流最高1920x1080@30fps，第一辅码流最大704x480 @ 30fps，第二辅码流最大1920x1080@30fps，（公安部检测报告体现）； 8. 灰度等级不小于11级。 9. 信噪比不小于57.1dB。 10. 需具不小于100dB宽动态。 11. 红外补光距离不小于60米。 12. 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项 13. 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 14. 具备移动侦测、区域入侵、拌线入侵、物体遗留/消失、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 15. 具备人脸侦测、人脸增强、遮挡检测、场景变更侦测、虚焦侦测、故障报警等功能。 16. 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 17.※具有3路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡插槽。（公安部检测报告体现）； | 162 | 台 |
| 2 | 人脸半球摄像机 | 200万像素，采用靶面尺寸1/1.8英寸、像元尺寸2.9um×2.9um、内置1颗GPU芯片； 抓拍图片分辨率为1920x1080 ※具有1个RJ45接口、1个CVBS视频输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个电源返送接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽、1个内置麦克风（以公安部检测报告证明）； 支持自动变焦、自动调节光圈；镜头焦距3.5-12mm 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5（以公安部检测报告证明）； 最低照度：彩色：≤0.0011x；黑白：≤0.0001lx 动态范围不小于106dB ；宽动态不小于130分；照度适应范围不小于140dB 在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8～96KHz 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒 可识别距样机150米处的人体轮廓 支持SD卡热插拔，最大支持256GB SD卡 可通过客户端软件对画面中31个人脸进行检测和抓拍 样机支持网关ARP绑定 支持检出、识别两眼瞳距 20 像素点 以上人脸图片 。 支持人脸抓拍图片类型选择，包括支持人脸抓拍图片类型选择，包括脸、单寸照。 支持人脸抓拍、属性识别结果在支持人脸抓拍、属性识别结果在 IE浏览器实时展示 支持人脸属性识别功能，属性包括年龄、性别、眼镜、表情、胡子、口罩。 支持多肤色人脸识别功能，包括白人、黄种人、黑人。 支持通过菜单开启或关闭人脸优选功能，当开启人脸优选功能，能挑选出人脸轨迹中效果较好的一帧进行抓拍 支持识别齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、半边脸、戴口罩、戴口罩侧脸、胡子等遮挡方式的人脸。 支持识别水平转动角不超过±90°，俯仰角不超过±60°,倾斜角不超过±45°姿态的人脸。 支持识别并比对出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下的人脸。 人脸抓拍准确率不小于99%； 人脸检出率不小于97%； | 29 | 台 |
| 3 | 在离岗位摄像机 | 1. 具有400万像素 2.采用1/1.8尺寸检测报告 2. 支持自动变焦、自动调节光圈 3. 镜头：支持2.7-13.5mm 4. 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile 5. ※同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约4/5（公安部报告体现）； 6. 最大分辨率：2688x1520 7. 可识别距样机150米处的人体轮廓 8. 可通过IE浏览器将码率设置为8Kbps~64Mbps 9. ※在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为2688x1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间<150ms（公安部报告体现）； 10. ※不小于1500TVL(分辨率设置为2688x1520、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变）（公安部报告体现）； 11. 灰度等级检验不小于11级（RJ45输出） 12. 信噪比检验不小于61dB(RJ45输出） 13. 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx 14. 样机具有宽动态能力，其宽动态能力综合评价得分应≥138；动态范围检验不小于106dB 15. 照度适应范围不小于140dB（公安部报告体现）； | 20 | 台 |
| 4 | 流量检测摄像机 | 新增智能通用行为分析，排队管理，人脸抓拍，星光低照效果； 采用高性能300W像素1/2.8英寸 CMOS传感器。 镜头焦距支持2.8mm、3.6mm； 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile。 分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级； 信噪比不小于65dB； 最低照度检验：彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx 样机可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可配置进入、离开人数报警阀值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像。 样机可根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出。 可设置检测人体高度的范围以及检测区域，在区域内高度范围内的人体将会被统计，同时超过报警阈值的人数将触发报警、抓图、发送邮件。 样机可在报警输入接口被触发后联动报警输出并发送Email、联动录像、联动抓图及上传ftp。 样机在非法访问、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示。 | 1 | 台 |
| 5 | 全景摄像机 | 1、不小于2400万像素，内置2个GPU芯片； 2、辅视频图像支持光学变倍不小于40倍，数字变倍不小于16倍； 3、※全景画面可显示感兴趣区域人数统计值及全局人数统计值，可设置人数报警，布防时间段及高度可设，最多可设置8个感兴趣人群区域。（公安部检测报告体现） 4、※辅视频图像红外夜视距离可识别距600m处的人体轮廓，具有防红外过曝设置、红外灯控制功能，且根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度（公安部检测报告体现）； 5、信噪比检验≥65dB 6、照度适应范围不小于140dB 7、辅视频画面支持水平手控最大速度不小于900°/s，水平手控最小速度不大于0.01°/s 8、最低照度支持辅视频图像：彩色：≤0.0002lx ；黑白：≤0.0001lx 9、支持最高温度70±2℃、最低温度-40±3℃、相对湿度(93+2-3)%环境下工作 | 2 | 台 |
| 6 | 高空球机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 支持机动车、非机动车、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的机动车属性抓图； 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸属性提取，6种属性8种表情； 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 支持40倍光学变倍； 信噪比达到55dB； 支持H.265编码，实现超低码流传输 ； 内置250米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区； 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； 支持雨刷功能； 支持1路音频输入和1路音频输出； 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能； TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准； 支持AC24V±25%宽电压输入； 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； | 2 | 台 |
| 7 | 摄像机（楼道） | 1.不小于200W像素 2.1/1.8英寸 CMOS传感器。 2. 在1920x1080 25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 3.支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像。 4. 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx。 5. 支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 6. 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps、第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080 @30fps。 7. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 9. 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 10. 信噪比不小于60dB。 11. 宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于130。 12. 照度适应范围不小于130dB。 13. 红外补光距离不小于150米。 | 4 | 台 |
| 8 | 电梯专用摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离20m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测；热度图支持；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；MJPEG；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；内置MIC支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；物品遗留；物品搬移；场景变更；音频异常侦测；接入标准ONVIF；GB/T28181；CGI；PSIA；最大Micro SD卡128G；星光支持；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67；IK10； | 4 | 台 |
| 9 | 拾音器 | 拾音范围1-150平方米\音频传输距离3000米\频率响应20Hz ～ 20KHz\灵敏度-38dB\信噪比85dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa\全方向性\动态范围106 dB（1kHz at Max dB SPL）\最大承受音压120dB SPL（1 KHz,THD 1%）\输出阻抗25欧姆非平衡\高保真微机电系统(mems）硅麦克风\数字降噪、去混响、人声增强、啸叫抑制\8KV Air，6KVcontact ESD雷击保护、电源极性反接保护\内置前置放大电路，可直接驱动耳机\3条引线：（电源、音频、公共地）\直流稳压电源DC-12V（9V-18V）\电源电流50 mA\工作环境温度-20℃ ～ 60℃； | 58 | 个 |
| 10 | 电梯专用网桥 | 推荐视频路数3路200万像素； 业务端口3个； 1*POE RJ45(IN：220V，OUT：48V/0.25A)、1*LAN RJ45 DC 12V电源接口； 无线标准IEEE802.11 b/g/n； 工作频率2412~2472 MHz（支持频率扩展，扩展范围：2312MHz-2732MHz）； 无线方向角 水平65°，仰角60°； 传输距离400m； 加密方式WPA-PSK；WPA2-PSK； 工作温度-30℃～+60℃； 标配电源； 成对包装； | 4 | 台 |
| 11 | 电源适配器 | DC12V2A电源适配器 | 220 | 台 |
| 12 | 摄像机电源 | DC12V/10A | 50 | 个 |
| 13 | 摄像机电源 | AC24V/10A | 34 | 个 |
| 14 | 楼层显示器 | 定制 | 4 | 对 |
|  | 中心 |  |  |  |
| 15 | 液晶拼接屏 | 尺寸：46英寸 双边拼缝1.7 屏幕比例:16:9 亮度:500cd/m2 高亮背光：直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象 高清显示：物理分辨率高达1920 *1080，画面细腻，色彩丰富。 | 9 | 台 |
| 16 | 拼接屏显示单元底座 | 液晶单元配套底座，底座高度：1000mm | 3 | 套 |
| 17 | 拼接屏模块化支架 | 子单元模块化支架 | 9 | 套 |
| 18 | HDMI视频线 | HDMI视频线 | 9 | 根 |
| 19 | 大屏控制器主机 | 视频综合平台，管理大屏幕系统。B/S构架，Web控制方式；纯硬件结构，无操作系统 | 1 | 台 |
| 20 | 输入板卡 | 视频输入接口：HDMI接口； 音频输入接口：无接口，HDMI接口自带音频； 编码格式：H.264/MPEG4； 编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率； | 1 | 块 |
| 21 | 输出板卡 | 6路HDMI视频接口 ；支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码； | 1 | 块 |
| 22 | 多屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能； | 1 | 套 |
| 23 | 综合管理平台 | 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行； 模块组件化设计：可以随意组合成不同的产品，支持灵活扩展； 业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，展示用户认为最重要的数据； 完整的一卡通业务： 一卡通集成停车场，门禁，考勤，消费，访客，梯控，巡更真正实现一次发卡，各个系统都能使用； 智能化停车场： 实现不停车出入，停车预约，停车诱导，反向寻车，自助缴费，APP缴费等功能； 丰富的智能化功能：支持IVS-B/PC等智能设备接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计； 丰富的地图应用：支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用； 支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储； 支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储； 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入； 支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口； | 1 | 台 |
| 24 | 人脸识别监控一体机 | eSATA接口1个（预留）；USB接口4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口；操作界面WEB方式（PCAPP），本地GUI操作；操作系统嵌入式Linux操作系统；多路回放最大支持16路回放；解码能力6路12MP (20fps)/7路12MP (15fps)/6路8MP (30fps)/12路8MP (15fps)/7路6MP(30fps)/9路5MP(30fps)/11路5MP (25fps)/12路4MP (30fps)/18路4MP (20fps)/19路3MP (25fps)/12路1080P (60fps)/24路1080P (30fps)/36路720P (30fps)；视频输出1路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI1 同源输出； 支持4K显示；网络带宽512Mbps接入、384Mbps存储、128Mbps转发；网络接口4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；网络协议HTTP、HTTPS、 TCP/IP、IPv4、 RTSP、UDP、SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、DDNS、P2P；硬盘接口24个，SATA3.0/SAS，单盘最大10T；主处理器工业级嵌入式微控制器；报警输出8路；SAS接口2个，SAS3.0； | 1 | 台 |
| 25 | 磁盘阵列 | 网络视频存储服务器集成了视频流协议及iSCSI协议的综合性网络存储阵列产品，基于专业的控制器架构，为各种视频监控系统提供大容量、高安全性的集中存储解决方案。 高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性； 采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性； 支持SBB2.0国际标准架构，方便产品维护和升级； 支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD； 支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展； 支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整； 支持RAID误操作恢复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性； 支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警； 支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失； 自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间； 多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全可靠； 当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命； 支持视频流直存功能，减少流媒体服务器的成本； 支持标准iSCSI协议存储； 支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定； 针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖； 支持图片直存，可配合智能前端设备使用； 支持智能风扇调速； 支持SAS多级级联，保障了系统存储容量的易扩展性； 提供基于WEB的配置管理功能，简单易用； 支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性； 针对监控领域进行软硬件优化，配套其他监控产品形成完整解决方案； | 4 | 台 |
| 26 | 硬盘 | 6T企业级硬盘 | 153 | 块 |
| 27 | 管理电脑 | i5-9400F，8G内存，1TB机械硬盘，256GB固态硬盘，2G独立显卡，21.5英寸高清显示器*1，键鼠套装*1（甲供） | 2 | 台 |
| 28 | 2工位操作台 | 2工位 | 1 | 套 |
|  | 管线辅材 |  |  |  |
| 29 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 | 15000 | 米 |
| 30 | 电源线 | RVV2*1.0 | 15000 | 米 |
| 31 | 穿线管 | JDG25 | 3200 | 米 |
| 32 | 金属软管 | DN16 | 300 | 米 |
| 33 | 86型底盒 | 86型 | 224 | 个 |
| 34 | 安装辅材 | 配套 | 1 | 批 |
|  | 二、门禁系统 |  |  |  |
|  | 前端 |  |  |  |
| 35 | 人脸刷卡机 | 采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1280*800 采用200万广角双目摄像头，支持白光、红外补光，真实宽动态； 支持人脸、卡（IC卡，CPU卡）、密码、二维码等多种识别认证方式； 支持面部识别距离0.3m-2.0m，适应0.9m～2.4m身高范围； 支持100000人脸库，支持JPG、JPEG格式图片导入人脸照片； 支持活体验证检测，人脸验证准确率≥99.5%，1：N比对时间0.2S/人； 支持外接1个485读卡器、1个韦根读卡器，1路RS232、1个开门按钮、2个报警输入、2个报警输出，1个门锁信号输出, 1个门磁反馈、1个百兆网口 支持128个时间段，128假日计划，128个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置； 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警； 支持普通用户、VIP用户、来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、残疾人用户等用户类型； 支持防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能（需要平台支持）； 支持主动注册、P2P、DHCP等协议； 支持在线升级，USB升级； 支持看门狗守护机制； | 29 | 个 |
| 36 | 密码刷卡机 | 采用PC+ABS材料外壳，亚克力面板，超薄设计、外观时尚； 采用32位高速处理器，满足使用所需； 支持卡、卡+密码、密码、卡或密码、四种身份识别模式； 非接触式读卡，支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号； 读卡频率13.56MHZ； 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议； 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品； 支持在线升级，升级失败可重新升级，无死机担忧 带蜂鸣器和指示灯提示功能； 支持防拆报警，内置看门口狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 具备防雷防静电防短接功能； 所有连接端口均具备过流和过压保护； 工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95% 支持86盒安装、明装； | 97 | 个 |
| 37 | 梯控二维码刷卡一体机 | 设备内置二维码读头，可识别一维码和PK-QR二维码，扫描速度快，识别率高，包括手机二维码/纸质二维码/金属二维码等各种介质二维码。 设备内置Mifare卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、CPU卡序列号。 扫描镜头感应到条码自动开启定位灯（红光）、补光灯（白光），可适应各种光线环境，扫描标准距离6～30CM； | 4 | 台 |
| 38 | 电梯网桥 | 电梯专用无线网桥(单位为套 内含发送端和接收端) ； 黑白配设计 ； 采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片 ； 最高速率可达300Mbps ； 多网口设计 ； 传输距离500米； | 4 | 台 |
| 39 | 梯控联动模块 | 具有32个继电器输出；需要搭配DS-K2210主机使用，通过RS485与主机通讯；带机箱和供电电源；工作电压：DC12V（自带电源，AC220V供电）； | 4 | 台 |
| 40 | 梯控主机 | 支持web界面操作，最多控制128层电梯； 支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 支持2万张卡片管理，5万条事件存储； 具有消防输入接口； 不带机箱，支持导轨安装； 工作电压：DC12V； | 4 | 台 |
| 41 | 开关电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 4 | 台 |
| 42 | 单门磁力锁 | 280KG（600Lbs）静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 | 75 | 个 |
| 43 | 双门磁力锁 | 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 | 51 | 个 |
| 44 | 出门按钮 | 专业电路设计，无机械故障 精美外观设计，美观大方 可采用防火阻燃材料，安装方便 品种齐全，多种触发方式 常开/常闭功能，可灵活应用 五十万次抗疲劳测试，经久耐用 | 126 | 个 |
| 45 | 磁力锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁；0.27KG； | 126 | 个 |
| 46 | 单门门禁控制器 | 用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式； 同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入，韦根接口支持国际标准W26\W34； 支持2台读卡器（可设单门双向识别） 支持4组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，报警输入*2）； 支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）； FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录； 具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门； 支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发； 支持读卡器防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定； 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门； 支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置； 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； | 75 | 个 |
| 47 | 双门门禁控制器 | 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 ； 同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入，韦根接口支持国际标准W26\W34 ； 支持4台读卡器（可设为双门双向识别） ； 支持8组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，入侵报警*4） ； 支持6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*4） ； FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录 ； 具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门 ； 支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发； 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定； 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门； 支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置； 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； | 32 | 个 |
| 48 | 磁力锁电源 | 12V6A,每把锁1A，可接6把锁； | 21 | 个 |
|  | 中心 |  |  |  |
| 49 | 发卡器 | 支持IC卡(Mifare卡)发卡; 免驱动安装，即插即用; USB供电和通讯，工作电流<150mA; 发卡距离：>3cm; 发卡成功有LED指示灯和蜂鸣器提示; 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%; | 1 | 台 |
| 50 | 管理电脑 | i5-9400F，8G内存，1TB机械硬盘，256GB固态硬盘，2G独立显卡，21.5英寸高清显示器*1，键鼠套装*1（甲供） | 1 | 台 |
| 51 | IC卡 | 白色，表面光滑；55*85*1mm | 500 | 张 |
|  | 管线辅材 |  |  |  |
| 52 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 | 11000 | 米 |
| 53 | 电源线 | RVV2*1.5 | 700 | 米 |
| 54 | 电源线 | RVV4*1.0 | 13500 | 米 |
| 55 | 信号线 | RVV2*1.0 | 13500 | 米 |
| 56 | 穿线管 | JDG20 | 1600 | 米 |
| 57 | 穿线管 | JDG25 | 3100 | 米 |
| 58 | 86型过线盒 | 86型 | 126 | 个 |
| 59 | 安装辅材 | 配套 | 1 | 批 |
|  | 三、人行闸机 |  |  |  |
| 60 | 人行摆闸左 | 1、支持直流无刷伺服机芯。 2、电机使用次数大于500万次。 3、支持开门超时自动复位功能。 4、支持系统参数恢复默认功能。 5、支持20对光幕+10对红外检测。 6、支持声光报警提示，支持音量调节。 7、支持遥控器（另配）控制开关门翼。 8、支持四种安全等级设置，适用不同的使用场景。 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能。 10、支持机械防夹、红外防夹功能；支持防冲撞功能。 11、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合。 12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置。 13、支持二次开启功能；支持出入口记忆功能；支持断电开闸方向设置。 14、支持非法闯入、尾随、反向闯入 、滞留 、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常声光报警等功能。 15、支持人脸、指纹、二维码、CPU读卡器/身份证阅读模块等设备集成，实现多种认证方式组合应用。 | 2 | 台 |
| 61 | 人行摆闸中 | 1、支持直流无刷伺服机芯。 2、电机使用次数大于500万次。 3、支持开门超时自动复位功能。 4、支持系统参数恢复默认功能。 5、支持20对光幕+10对红外检测。 6、支持声光报警提示，支持音量调节。 7、支持遥控器（另配）控制开关门翼。 8、支持四种安全等级设置，适用不同的使用场景。 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能。 10、支持机械防夹、红外防夹功能；支持防冲撞功能。 11、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合。 12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置。 13、支持二次开启功能；支持出入口记忆功能；支持断电开闸方向设置。 14、支持非法闯入、尾随、反向闯入 、滞留 、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常声光报警等功能。 15、支持人脸、指纹、二维码、CPU读卡器/身份证阅读模块等设备集成，实现多种认证方式组合应用。 | 2 | 台 |
| 62 | 人行摆闸右 | 1、支持直流无刷伺服机芯。 2、电机使用次数大于500万次。 3、支持开门超时自动复位功能。 4、支持系统参数恢复默认功能。 5、支持20对光幕+10对红外检测。 6、支持声光报警提示，支持音量调节。 7、支持遥控器（另配）控制开关门翼。 8、支持四种安全等级设置，适用不同的使用场景。 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能。 10、支持机械防夹、红外防夹功能；支持防冲撞功能。 11、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合。 12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置。 13、支持二次开启功能；支持出入口记忆功能；支持断电开闸方向设置。 14、支持非法闯入、尾随、反向闯入 、滞留 、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常声光报警等功能。 15、支持人脸、指纹、二维码、CPU读卡器/身份证阅读模块等设备集成，实现多种认证方式组合应用。 | 2 | 台 |
| 63 | 人脸识别智能终端 | 产品尺寸464.5mm×190.6mm×78.0mm（高×宽×厚）；外壳材料PC+ABS； 铝合金金属边框；开门模式支持密码/二维码/人脸识别开门模式； 支持组合开门模式设置；报警输入1路（开关量）；报警输出1路（继电器）；RS-232接口1个；报警联动；功耗≤24W；工作温度-30℃~+70℃；使用环境室内，室外； | 8 | 台 |
| 64 | 红外安检门 | 1、 支持阈值模式，设备只对超过阈值的金属进行检测报警； 2、 支持调节检测物体的灵敏度，灵敏度2000级别可调； 3、 探测工作频率7.4~8.9K范围可调整； 4、 支持设置6-12-18区，可同时定位多个金属位置 5、 支持多台并排工作； 6、 报警数据统计，方便检视和回顾，也可以集中管理上传； 7、 支持2路智能人脸实时流，12张/S人脸图片流； 8、 支持前智能和后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、周界防范、行为分析； 9、 最大8路IPC ，1200W/800W/600W/500W/400W/300W/1080P/960p/720P/D1/CIF/QCIF，包括自带前后各1路IPC视频； 10、 视频压缩标准：Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264； 11、 支持双码流，辅码流最高支持D1编码； 12、 1路VGA 输出分辨率支持1920×1080/1280×1024/1280×720，默认1280×1024，支持1/4/9画面分割； 13、 支持按时间、通过方式、通过人数、不同报警程度进行数据报表查询，并支持把数据按图片或excel形式导出； 14、 支持对报警的过程进行视频监控，并支持回放，可快速查看人员通过安检门情况。回放支持播放、暂停、停止、拖动进度条播放、放大播放、双击全屏/非全屏播放等功能； 15、 2个，SATA3.0，单盘最大8T，默认不带硬盘； 16、 1个RS485，用于对外传输信号，1个USB2.0 17、 1个10M/100M/1000M以太网口，RJ-45； | 2 | 套 |
| 65 | 安检门门体 | 金属探测功能 智能产品突破传统金属探测 集摄像机、存储于一体，既能做到传统金属探测，又能实现视频监控，人脸识别和人脸检测 报警数据统计，方便检视和回顾，也可以集中管理上传 支持2路智能人脸实时流，12张/S人脸图片流 支持按时间、通过方式、通过人数、不同报警程度人数进行数据报表查询，并支持把数据按图片或excel形式导出，其中图片支持jpg 支持对报警信息的过程进行视频监控，并支持回放，可以快速查看人员通过安检门情况。回放支持播放、暂停、停止、拖动进度条播放、放大播放、双击全屏/非全屏播放等功能 支持阈值模式，设备只对超过阈值的金属进行检测报警 支持调节检测物体的灵敏度，灵敏度拥有2000级可调 支持对设备的频率进行调整，支持7.4~8.9K频率调整 支持设置6-12-18区，可同时定位多个金属位置 | 2 | 套 |
| 66 | 访客登记机 | ABS塑胶开模一体设计成型，外观精美，时尚大方 精致独特的的双屏设计，背屏能根据客户需求播放访客需知及相关文档； 系统部署简单，支持XLS格式的通讯录，数据导入方便快捷； 证件OCR识别，直接读取二代身份证、护照、驾照等证件的相关信息，无需来访人进行手工填写，有效地保证登记信息的正确性。 集成人脸比对算法，可自动抠取相关证件的人像照片，与现场来访人员的抓拍人像进行比对，实现实名认证； 可以通过产品内置的身份证阅读器读取二代证的信息，直接把身份证中的相关信息读入系统内，无需手动录入； 可以有效保存来访人抓拍的照片和身份证信息，来访事由，携带物品等资料，保证资料的真实完整； 自动打印会客单，当访客登记成功后，访客机打印访客登记信息，简洁高效，数据随时备份，会客单格式可调整能够在登记过程的同时也可以通过摄像头进行拍照，并将拍摄照片进行保存； 支持全屏手写或者局部手写，可作为数据录入的辅助手段； 访客将进门时领取的访客单，出门时交给门卫，门卫； | 2 | 台 |
|  | 管线辅材 |  |  |  |
| 67 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 | 400 | 米 |
| 68 | 电源线 | RVV3*2.5 | 150 | 米 |
| 69 | 信号线 | RVVP6*0.5 | 100 | 米 |
| 70 | 安装辅材 | 配套 | 1 | 批 |
|  | 四、入侵报警系统 |  |  |  |
| 71 | 吸顶装红外微波双鉴探测器 | 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装，探测范围：360°，直径6米(安装高度3.6米)，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V； | 20 | 只 |
| 72 | 紧急求助按钮 | 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警； 支持86盒安装方式，螺丝固定； 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 设备无需供电； 自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 性能稳定，经久耐用； | 39 | 个 |
| 73 | 八防区拓展模块 | 支持8路防区输入扩展； 支持地址拨码设置； 支持总线供电； 遵循Mbus通讯协议； | 8 | 个 |
| 74 | 报警主机 | 支持16路有线防区报警输入、支持防区扩展、最大可扩展到256（16+240）路，支持常开、常闭类型探测器接入； 支持8路继电器输出、支持输出扩展、最大可扩展到64（8+56）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能； 支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块，无需外置，性能更加稳定可靠； 支持两路Mbus总线，单路总线布线距离2.4km，理论合计4.8km（RVV2*1.5mm2），支持总线给防区扩展模块供电； 支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警； 报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏； 支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入32路报警键盘； 支持1路受控警号（DC12V/1A）输出； 支持1路辅电（DC12V/1A）输出； 支持主板集成蓄电池接口，主电断电后蓄电池自动供电，并上传断电报警信号，主电恢复蓄电池自动检测充电； 支持异常报警，包括断网报警、PSTN掉线报警、设备防拆报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、电源故障报警、IP冲突报警、Mac冲突报警； 支持PSTN电话线、TCP/IP网络报警信号上传； 支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略； 支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心； 支持1个安装员用户、1个主用户、99个操作用户、99个胁迫用户； 支持1个网络用户； 支持1024条CID报告缓存，主机重启、PSTN断线保证CID数据不丢失； 支持1024条报警事件记录、操作事件、事件带日期功能； 支持报警键盘、管理平台、单机版软件等多种布撤防方式，支持对单个防区、子系统等进行单独布撤防 支持软件可视化编程，报警主机配置参数可导入导出 支持远程配置及远程查询，支持远程用户控制、事件检索； | 1 | 台 |
| 75 | 声光报警器 | 声光报警器(红/白双色外观)，12VDC 压电警号，防火ABS阻燃外壳，声压(VDC)：110±3 | 1 | 只 |
| 76 | 报警平台软件 | 报警软件 | 1 | 套 |
| 77 | 主机电源 | 充电后备电池（12V7AH），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） 标准电压 12V 额定容量 7.0Ah 重量约 2.13Kg | 1 | 只 |
| 78 | 报警控制键盘 | LCD报警键盘；连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 尺寸(mm)：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：272g | 1 | 台 |
| 79 | 报警探测器电源 | 探测器开关电源(国内标配)；直流电压：12V；额定电流：3A；电流范围：0~3A；额定功率：36w；电压调整范围：10.2~13.8V； 工作温度：-30~+70℃；工作湿度：20~90%RH，无冷凝； | 1 | 套 |
|  | 管线辅材 |  |  |  |
| 80 | 线缆 | RVVP4x1.0 | 1400 | 米 |
| 81 | 求助按钮信号线 | RVV2*1.0 | 2500 | 米 |
| 82 | 穿线管 | JDG20 | 780 | 米 |
| 83 | 辅材 | 配套 | 1 | 套 |
|  | 五、电子巡更系统 |  |  |  |
| 84 | 数据采集器 | 坚固抗摔: 超强金属内胆，弹性橡胶外壳，柔性硅胶内衬，电路板环氧固化。完全防水: 完全密封设计，电路板防水处理，可在水中使用。防强电击: 能抵御超高电压警棍电击破坏。自动感应: 无需按键，无需接触，自动探测读卡 。无线传输: 无线上传数据，每秒上传30条巡更记录。超低功耗: 数码相机电池，可用1年左右，用户可自行更换 。安全可靠: 可存储30719条数据，掉电数据不丢失。记录冲击: 自动记录摔打情况。技术参数，记录存储容量 30719 条记录。功 耗 待机电流0.06mA。电池寿命 一节电池可连续使用一年以上（每日读卡200次）。读卡距离 2～5cm（与卡型号有关）。通讯格式 无线通讯。工作温度 -25℃～70℃。工作湿度 0～95℅。体 积120x35x26mm。重 量 140g±10g。供 电 3V锂电池 。 | 3 | 台 |
| 85 | 无线通讯座 | 通讯座为巡检器与计算机之间通信的桥梁，该产品通过无线感应方式收取巡检器储存的信息，并同时将其由USB线上传至计算机，为巡检软件提供原始数据。 传输：提供RFID无线传输方式，让巡检器设计达到完全无接口，防止破坏。 技术参数通信方式 USB接口传输速率 ≥20条记录/秒读卡类型 EMID 射频格式工作温度 -10℃～ 45℃工作湿度 0～95℅指 示 4个LED指示灯，方便识别数据传输状态。外 观 159×79×33mm。 | 1 | 个 |
| 86 | 信息点 | 射频卡不用充电，寿命长达20年，可选用多种类型可以埋入墙内，用水泥封上，防止人为破坏，不受灰尘、雨雪等天气影响。尺寸：Φ6.5mm×27mm。管状卡。 | 75 | 个 |
| 87 | 人名钮 | 1、型号推荐使用EMID异形卡（配钥匙环）2、外型美观，携带方便，外表面有号码印刷。3、使用人员卡可以实现多人共用一台巡更机。可以把巡更计划安排到人，责任落实到人。4、一台巡更机，可以把巡更计划安排到人，责任落实到人。 | 10 | 个 |
| 88 | 标识牌+夜光标签 | 规格：8.5cm*6.5cm。作用：1、标识信息钮位置。2、保护墙内信息钮。3、体现巡更管理系统的工程形象。 | 75 | 个 |
| 89 | 巡更软件 | 智能排班：只需一次排班便可长期使用，不需要反复多次排班。自动识别：自动识别地点和人员，任何点都可以复用到多条线路，自动匹配。自动通讯：自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载等功能。联网功能：可以通过因特网将数据传输到管理中心，可通过浏览器进行查询。自动维护：自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据。方便安装，可导出基础信息，软件重装后导入即可，不用重新设置。 | 1 | 套 |
| 90 | 打印机 | 黑白激光打印机（甲供） | 1 | 台 |
| 91 | 管理电脑 | i5-9400F，8G内存，1TB机械硬盘，256GB固态硬盘，2G独立显卡，21.5英寸高清显示器*1，键鼠套装*1（甲供） | 1 | 台 |
| 92 | 辅材 | 配套 | 1 | 套 |

## 1.4.5背景音乐及广播系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前端 |  |  |  |
| 1 | 草坪音箱 | 1、额定功率20W， 2、额定电压70V/120V， 3、频率响应120-14KHz， 4、灵敏度95dB， 5、尺寸340x270。 6、采用玻璃钢仿真技术精心设计制成，坚固耐用，外型逼真，能起以假乱真的效果。 | 8 | 台 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1、额定功率：10W； 2、定压输入：70-100V； 3、灵敏度：91db； 4、频率响应：90-16KHz； 5、扬声器：φ158，φ50； | 32 | 只 |
| 3 | 吸顶音箱 | 1、功率 3-6W 2、定压 100V 3、面板尺寸mm 200 4、开孔尺寸mm 175 5、全金属，同轴定制 | 100 | 只 |
| 4 | 网络广播IP功放 | 1、专业的机柜式单通道网络音频解码设备，内置数字功率放大器； 2、安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，直接连接扬声器回路。 3、标准机柜式设计（2U）,银白色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 4、设备采用嵌入式ARM9处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠； 5、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号； 6、内置250W定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）功放输出，功率强劲，自由选配; 7、1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节； 8、1路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器； 9、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；使音质自由选择； 10、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小，符合国家节能认证要求；同时可软件设置提前预打开主电源时间； 11、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 12、电源 ：AC220V 13、网络接口： RJ45 14、传输速率：10Mbps/100Mbps 15、支持协议： TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 16、音频格式 ：MP3 17、音频模式 ：16位立体声CD音质 18、采样率：8K～48K 19、比特率：8K～512Kbps 20、AUX输入灵敏度：350mV 21、MIC输入灵敏度：10mV 22、高音提升、衰减:±10.5dB 23、低音提升、衰减:±10.5dB 24、额定功率： 250W 25、待机功耗 ：＜12W 26、频率响应 ：60Hz~18KHz +1/-3dB 27、谐波失真： THD≤0.1% 28、信噪比： ≥65dB 29、输出方式： 4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 30、保护电路 ：直流输出、过载、过温、短路保护电路 环境温度 ：5℃～40℃ 环境湿度 ：20%～80%相对湿度，无结露 31、支持安卓系统手机控制 32、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址 | 3 | 台 |
| 5 | 网络广播IP功放 | 1、专业的机柜式单通道网络音频解码设备，内置数字功率放大器； 2、安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，直接连接扬声器回路。 3、标准机柜式设计（2U）,银白色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 4、设备采用嵌入式ARM9处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠； 5、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号； 6、内置150W定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）功放输出，功率强劲，自由选配; 7、1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节； 8、1路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器； 9、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；使音质自由选择； 10、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小，符合国家节能认证要求；同时可软件设置提前预打开主电源时间； 11、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 12、电源 ：AC220V 13、网络接口： RJ45 14、传输速率：10Mbps/100Mbps 15、支持协议： TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 16、音频格式 ：MP3 17、音频模式 ：16位立体声CD音质 18、采样率：8K～48K 19、比特率：8K～512Kbps 20、AUX输入灵敏度：350mV 21、MIC输入灵敏度：10mV 22、高音提升、衰减:±10.5dB 23、低音提升、衰减:±10.5dB 24、额定功率： 250W 25、待机功耗 ：＜12W 26、频率响应 ：60Hz~18KHz +1/-3dB 27、谐波失真： THD≤0.1% 28、信噪比： ≥65dB 29、输出方式： 4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 30、保护电路 ：直流输出、过载、过温、短路保护电路 环境温度 ：5℃～40℃ 环境湿度 ：20%～80%相对湿度，无结露 31、支持安卓系统手机控制 32、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址 | 16 | 台 |
|  | 广播中心 |  |  |  |
| 6 | IP网络广播控制中心 | 1、屏幕尺寸:12.1英寸 2、软件操作平台 ：LINUX/免病毒侵入/高可靠性 3、集成推拉式键盘及触摸鼠标 4、IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播的控制中心； 5、安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。 6、IP网络广播控制中心，采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；具有超强的耐用性与可靠性； 7、支持专用百兆网传输，可同时传输上百套节目源； 8、工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作； 9、内置金士顿suv400固态硬盘/120G，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 10、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 11、运载服务器软件后构成系统管理控制中心；服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机，系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 12、屏幕颜色:TFT24位真彩色 13、操控方式:1024*768分辨率液晶电阻式（四线）触摸屏 14、工作环境:环境温度：5℃~40℃；相对湿度：≧75% 15、主板:华硕H81M-K 千兆集成网卡 16、标准接口:1×RJ45接口；2×USB(3.0)；4×USB(2.0)；1*VGA 17、内存: 威刚4GB 1600 18、网卡:RealtekRTL，100M 19、CPU:G3260双核 20、系统音频信号信噪比 ：LINE：70dB；MIC：60dB 21、系统音频信号失真度： 1KHz<0.5% 22、系统音频信号标准输入电平 ：LINE：300mV； MIC：5mV 23、系统音频信号标准输出电平 ：0dBV 24、自身耗电量 ：AC～220V/50Hz/300W | 1 | 台 |
| 7 | IP网络广播服务器软件 | 1、支持网络电台、可视对讲 2、软件采用B/S架构、可通过浏览器访问管理服务器 3、支持跨互联网访问 4、支持批量修改终端的本地音量（IP前置、IP功放除外） 5、支持分用户显示文件广播任务 6、支持用户停用功能 7、直接支持android手机客户端控制（WIFI环境） 8、支持自定义节假日作息停播功能 9、软件支持linux平台 10、服务器软件支持文字转语音功能，在文本文档输入需要播放文字，播音时导入文本内容，系统自动生成mp3语音包， 播音语速，可调整文字间距实现。广播软件可实现对需要播放的文字信息进行定时或手动播放设置、对文字信息播放可选择播放次数或无限循环播放、对文字信息转语音播出的声音模式 可选中文（男、女声） 英文（男、女）、对文字信息转语音播放速率可任意调整、同时可设置音量大小及播放优先级 11、广播软件自动识别终端：当网络终端IP地址已配置好，系统将自动检测识别显示在广播软件配置栏 上，无须逐个配置终端IP地址步骤。 12、软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的SDK开发包，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）。 13、系统服务器软件，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 14、运行在IP网络广播工控机。 15、标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；自动播放及定时功能，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守。 16、服务器负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各IE客户端 提供数据接口服务。可以容纳万首节目，方便重复使用。 17、服务器是整个系统的运行核心。采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 18、具有:基本参数、设置时间、备份还原、终端管理、终端分区、文件管理、目录管理、报警映射、报警分区、遥控任务、作息方案、文件广播、采播管理、电话采播 19、支持网络电台、地图拓扑、终端功放、查看任务、管理用户、用户组管理、查看日志、注册服务等功能操作界面； 20、软件采用稳定的B/S架构、所有软件集中安装在服务器、管理者或分控人员可通过浏览器直接（访问端口可自定义、默认80）以特定的用户身份操作管理整个广播系统、不再安装任何软件 21、支持跨互联网访问：端口映射直接在主服务器端完成，终端不需要做任何映射 22、分用户显示文件广播任务 23、任务级别设定 24、支持单向寻呼对讲 26、注册方式，序列号注册方式，绑定服务器硬件 | 1 | 套 |
| 8 | 光碟播放器 | 1、超强纠错功能,强大解码播放 2、DVD的电源可受自动广播主机控制、也可以直接插在市电上使用 3、遥控操作,菜单提示,一目了然 4、CD、DVD、U盘 MP3自动播放功能。 5、高亮度动态VFD显示，清晰醒目。 6、具有曲目直选功能。 7、具有通电后自动播放功能。 8、频率响应：20Hz-20kHz 9、信噪比：90dB 10、动态范围：90dB 11、谐波失真：0.005% 12、抖晃：可测极限之下 13、输出电平：0dBV 14、保护：AC fuse ×1 15、电源：AC 220 –240 V / 50～60 Hz 16、兼容多种格式(CD/VCD/VCD/Mp3等) 17、1U标准机箱、可上机柜 可直接装配标准机柜(19寸)上 | 1 | 台 |
| 9 | 广播话筒 | 1、四声前后奏音麦克风 2、换能方式：极性化电容式 3、频率响应：40Hz-16kHz 4、灵敏度： -38dB±2dB 5、输出阻抗： 200Ω 6、指向性：心型指向 7、参考适音距离： 20~50cm 8、内置提示音音量旋钮可调 9、话筒增益可自行调节 10、供电电压 220V/9V | 1 | 台 |
| 10 | 网络寻呼话筒 | 1、支持一键群呼功能 2、一个DC5V直流供电接口； 3、有以太网口的地方即可接入 4、专业的网络寻呼话筒；专业寻呼话筒外型，操作简单； 5、安装在主控室、值班室或领导办公室，可进行单向广播（对点、分区或全区）、双向对讲和监听。 6、桌面式设计，拉丝面板，精致美观，工艺考究，现代感十足； 7、7英寸触摸屏，支持寻呼对讲，操作简单；图文式菜单操作；人性化人机操作界面 8、设备采用嵌入式ARM处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠； 9、内置1W全频监听扬声器（输入阻抗8Ω），声音清晰、洪亮。内置选播监听功能 10、支持手机修改IP地址、设置设备参数 11、兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP、IGMP（组播）等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态实时监控； 12、具有密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作 13、强指向性麦克风，保证通话清晰无干扰； 14、一路本地线路输入；一路音频辅助输出，一个DC5V直流供电接口； 15、有以太网口的地方即可接入（网络接口:标准RJ45输入），支持跨网段和跨路由。 16、音频格式:MP3 17、采样率:8K～48KHz 18、传输速率:10/100Mbps 19、音频模式:16位立体声CD音质 20、输出频率:20Hz～16KHz 21、谐波失真:≤0.3% 22、信噪比:＞70dB 23、辅助线路输入电平:400mV工业标准3.5TRS接线端子 24、音源输出电平:775mV工业标准3.5TRS接线端子 25、音源输出阻抗：1KΩ 26、MIC输入灵敏度：10MV工作温度：5℃～40℃ 27、工作湿度：10%～90% 28、功耗：≤10W 29、支持本机修改IP及其他基本设置（原来通过 PC /手机 IE修改）、（具有中文输入法）、 30、短路远程触发、触发任务可设定、 31、双网口（TCP/IP、RS232）、提供接口后面板图片佐证 32、支持音效设置、提供界面截图 33、寻呼音量、对讲音量、点播音量、监听音量、输出音量独立调整、 34、三种语言模式切换、 35、支持点播、给终端或本地输出、一路音频输入，一路音频输出（带音量调节旋钮），一路耳机输出（带音量调节旋钮） | 2 | 台 |
| 11 | 音频采集电源控制器 | 1、将信号的A/D转化，实现模拟音频的网络传输 2、3路线路输入，2路麦克风输入（1路带默音功能，1路话筒混音功能）2路模拟输出； 3、MP3播放功能，可插U盘、SD卡，具有FM收音功能； 4、电源管理（3路外控电源，1路MP3模块）； 5、高、低音独立调节，线路输入、话筒、MP3音量独立调节 6、10组快捷分区设置（通过软件可对10个手动按键进行分区设置，实现一键开启分区功能） 7、1路远程触发设置（通过软件设置对应分区与远程无线话筒联动，实现无线话筒控制采集器工作） 8、支持蓝牙连接、手机可与之建立联接并播放音乐 9、支持GPS校时功能、可为服务器提供时间校准、 10、双网口（TCP/IP、RS232） 11、支持音效设置 12、寻呼音量、输出音量独立调整 | 1 | 台 |
| 12 | 前置放大器 | 1、具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器； 2、适用于对普通音源进行前级放大。 3、5路线路输入，4路话筒输入，前麦克具有强插(默音)功能， 1路紧急音频输入、1路优先音频输入、有强切及优先功能；前面板话筒、EMC紧急接口、音源优先接口乃 优先输入口，由这些口输入之信号将自动抑制其他输入信号，其中话筒1具有最高优先级，能抑制所有其他输入口。 建议把紧急广播话筒接于“话筒1”、报警器接 于“EMC紧急接口”、铃声接于“音源优先接口”、其他线路音频接入AUX1-AUX5 话筒音频接入MIC2-MIC4；音频输出（LINE OUT）提供给功放等设备 4、各通道独立音量控制 统一音调调整 5、2路标准线路音频信号输出，可连接4台功放 6、标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 7、高音和低音音调控制。 8、输入：MIC 1,2,3,4：2.5mV,不平衡；AUX 1,2,3,4,5：250mV, 不平衡输出：1V 9、频响：20Hz---20 kHz 10、信杂比：MIC : 80dB；AUX : 85dB 11、音调：Bass：±10dB at 100Hz；Treble : ±10dB at 10 kHz 12、电源：AC 220 -240V / 50～60Hz | 1 | 台 |
| 13 | 监听音箱 | 1、专业的一体化壁挂式网络音频解码音箱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器；可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网 络电台任务等资源 2、一体化壁挂式仿红木外观设计，精致美观，工艺考究，尽显高档气质； 3、采用嵌入式ARM工业处理器、性能稳定高速 4、主音箱内置立体声功率放大器，最大输出功率8Ω/2x12W，来推动主、副音箱的高保真定阻扬声器，音质达到CD级；(主音箱内置集成 副音箱按需选配) 5、1路话筒输入和1路立体声线路输入，实现本地扩音； 6、自带音量调整旋钮、可本地控制音量及网络音量，支持手动开启功放 7、带RST复位键、在无法确定IP地址的情况下可复位终端IP(192.168.2.86) 8、有以太网的地方即可接入，支持DHCP传输、支持跨网段和跨路由 9、内置web服务器 支持IE远程配置管理，包括修改地址等 10、WIFI环境下 支持手机控制播放 寻呼以及修改配置IP 11、辅助线路输入电平 2×400mV 标准RCA端子 12、工作温度 -20℃～+60℃ 13、工作湿度 10%～90%。 14、功耗 ≤25W 15、输入电源 AC220V/50Hz。 16、支持U盘插入自动播放 | 1 | 台 |
| 14 | 网络消防接口主机 | 1、采集消防中心短路信号或电压信号的接口设备； 2、适用于需要消防联动报警的广播系统。 3、标准机柜式设计（2U），银白色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 4、16路消防报警采集接口，可扩展至1024路； 5、由地址码可配制两种报警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式； 6、准确的报警分区LED灯显示； 7、联动启动服务器存储报警音乐模式，管理方便，高保真音质； 8、具有RJ45通讯接口，可与系统通讯数据，内置报警联动接口及邻层报警算法，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能； 9、待机功率小于5W，满足国家环保节能认证的标准。 10、电源 ：～220V/50Hz 11、功耗： 15W 12、支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP 13、尺寸 ：484×303×88mm 14、重量 ：4.20Kg 15、报警音频文件集成在网络广播服务器中、可任意修改； 16、可任意规则设置报警端口和报警分区之间的映射关系， 17、软件主界面提供映射功能界面设定规则； 18、显示方式：2*状态指示发光二极管；报警方式：任意分区报警模式； 19、支持手机或电脑IE浏览器修改地址 | 1 | 台 |
| 15 | 电源时序器 | 1、按顺序开启或关闭16路受控设备的电源可以通过定时器自动控制或人工控制 2、插座总容量达8 KVA 3、电源插座输出容量：总容量220V，20A；每个插座最大输出电流为10A。 4、定时器控制信号：短路信号 5、动作间隔时间：0.4s~0.5s 6、耗电：交流220V/20A | 1 | 台 |
| 16 | 机柜37U | 1.类型：网络机柜 2.容量：37U 3.标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN4149... 4.门及门锁：高密度网孔前门及高密度网孔双开... 5.材料及工艺：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作;... 6.高度：1800mm 7.宽度：600mm 8.深度：600mm | 1 | 台 |
| 17 | 管理电脑 | i5-9400F，8G内存，1TB机械硬盘，256GB固态硬盘，2G独立显卡，21.5英寸高清显示器*1，键鼠套装*1（甲供） | 1 | 台 |
|  | 管线辅材 |  |  |  |
| 18 | 室内功率线 | 工作电压最高交流300V，直流500V，采用多股无氧铜丝绞制，规格RVV2*1.5，颜色：黑色，常规：200米/卷，可定制 | 1300 | 米 |
| 19 | 室外功率线 | 工作电压最高交流300V，直流500V，采用多股无氧铜丝绞制，规格RVV2*2.5，颜色：黑色，常规：200米/卷，可定制 | 300 | 米 |
| 20 | 穿线管 | JDG20 | 1600 | 米 |
| 21 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 | 350 | 米 |
| 22 | 水晶头 | 水晶头材质：聚碳酸酯（PC） 安装温度：-10～+50℃ 储存温度：-20～+70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃ | 1 | 包 |
| 23 | 辅材 | 配套 | 1 | 套 |

## 1.4.6大厅叫号服务显示系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED大屏 |  |  |  |
|  | 1楼信息发布屏 |  |  |  |
| 1 | P1.8室内小间距LED显示屏 | 3) 像素间距：≤1.875mm 4) 输入功率 (最大值)：500 W/m² 3) 箱体结构：压铸铝 4) 工作温湿度：-10℃~+55℃/10%~80%RH 5) 灰度等级：16384 levels per color 6)支持亮度控制 7)为保证显示系统稳定性，小间距显示屏、大屏控制器、拼控软件需为同一品牌，提供3C证书和软件著作权证明。 | 13.37 | 平方米 |
| 2 | 显示屏独立主控 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 1 | 套 |
| 3 | 大屏控制器 | 视频综合平台，管理大屏幕系统。B/S构架，Web控制方式；纯硬件结构，无操作系统。 | 1 | 台 |
| 4 | 输出卡 | 6路HDMI视频接口 ；支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码。 | 1 | 块 |
| 5 | 输入卡 | 视频输入接口：HDMI接口； 音频输入接口：无接口，HDMI接口自带音频； 编码格式：H.264/MPEG4； 编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率； | 1 | 块 |
| 6 | 多屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能。 | 1 | 套 |
| 7 | 安装结构 | 电视墙 | 1 | 项 |
| 8 | 配电柜 | 带漏电保护功能 | 1 | 台 |
| 9 | 工程线缆 | 配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 1 | 套 |
| 10 | 辅材 | 配套 | 1 | 批 |
|  | 1楼大屏（等候区2） |  |  |  |
| 11 | P1.6室内小间距LED显示屏 | 1) 输入功率 (最大值)：500 W/m² 2) 箱体结构：压铸铝 3) 工作温湿度：-10℃~+55℃/10%~80%RH 4) 灰度等级：16384 levels per color 5)为保证显示系统稳定性，小间距显示屏、大屏控制器、拼控软件需为同一品牌，提供3C证书和软件著作权证明。 | 15.59 | 平方米 |
| 12 | 显示屏独立主控 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 1 | 套 |
| 13 | 大屏控制器 | 视频综合平台，管理大屏幕系统。B/S构架，Web控制方式；纯硬件结构，无操作系统。 | 1 | 台 |
| 14 | 输出卡 | 6路HDMI视频接口 ；支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码。 | 1 | 块 |
| 15 | 输入卡 | 视频输入接口：HDMI接口； 音频输入接口：无接口，HDMI接口自带音频； 编码格式：H.264/MPEG4； 编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率； | 1 | 块 |
| 16 | 多屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 | 1 | 套 |
| 17 | 安装结构 | 电视墙 | 1 | 项 |
| 18 | 配电柜 | 带漏电保护功能 | 1 | 台 |
| 19 | 工程线缆 | 配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 1 | 套 |
| 20 | 辅材 | 配套 | 1 | 批 |
|  | 大厅叫号服务显示系统 |  |  |  |
|  | 前端 |  |  |  |
| 21 | 取号机（立式） | 双屏立式取号机，上屏为21.5寸触控广告屏，下屏为17寸触控取号屏，带红外双目摄像头（含人脸识别算法授权）、身份证读卡器和二维码扫描设备，热敏打印机，供办事人员排队自助取号使用。 | 2 | 台 |
| 22 | 取号机（桌面） | 系统配置不低于四核1.8G,内存DDR3 2G，60G固态硬盘，工控主板，集成声卡网卡显卡，一并口4串口，4USB口，集成热敏打印机，二维码扫描仪，人脸摄像头（含人脸识别算法授权），身份证读卡器，高拍仪，外屏带电容触摸屏，内屏外屏可展示相同或不同内容。 | 2 | 台 |
| 23 | 窗口条形屏 | 采用P4全彩屏。司法服务中心14延米12个窗口，法院诉服中心9延米（4个窗口）， 法院诉服中心19延米（10个窗口），信访接待19延米（10个窗口），高度0.256米。 | 20 | 平米 |
| 24 | 大屏工控主机 | 工控主机，用于控制每层全彩屏的显示，每层弱电间放置一台，Windows7 操作系统，集成声卡网卡；CPU型号：I3-6100；4G内存； 硬盘容量：500G 。 前2*USB、后4*USB；主板需要带PCI槽，2G显卡。 | 1 | 台 |
| 25 | 液晶显示器 | 27寸 1080高清，宽屏 比例16:9 电源 19Vdc，2A ，调试大屏用。 | 1 | 台 |
| 26 | 功能室显示屏 | 2楼调解室6个，2楼行政复议听证室2个；审判庭、仲裁庭2个。 显示软件跟排队叫号系统对接，实时集中显示出入境叫号信息。高清18.5"Android 一体机，四核,Cortex A9,1.6G；内存8GB，操作系统：Android 4.4；分辨率1366*768；250cdm2，支持wifi、蓝牙；标配麦克风。 | 10 | 台 |
| 27 | 液晶触摸呼叫器（内） | 10.1寸评价触摸屏，展示员工信息、相关法律法规、政策条文、通告、要闻等。 10.1寸触控屏，分辨率1920*1200，存储容量3G+32G，操作系统安卓8.0，电池容量6600mah，前置200w摄像头，后置500w摄像头，支持WIFI，支持蓝牙，支持GPS，支持TF卡，支持定时开关机，含支架及防盗器。 | 38 | 套 |
| 28 | 液晶触摸评价器（外） | 10.1寸评价触摸屏，展示员工信息、相关法律法规、政策条文、通告、要闻等。 10.1寸触控屏，分辨率1920*1200，存储容量3G+32G，操作系统安卓8.0，电池容量6600mah，前置200w摄像头，后置500w摄像头，支持WIFI，支持蓝牙，支持GPS，支持TF卡，支持定时开关机，含支架及防盗器。 | 38 | 套 |
| 29 | 触摸屏支架 | 4-11寸手机平板通用型白色支架，金属底座，平稳坚固。 | 76 | 套 |
| 30 | 55寸显示器（竖屏） | 显示参数：55寸，1080×1920@60Hz，≥450cd/m2； CPU：4核Cortex-A7@1.2GHz ； 存储参数：内存1G,内置SD卡32G； 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选； 接口：VGA IN×1,HDMI IN×1,AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1, RJ45 IN×1,RS232×1,USB2.0×1,USB3.0×1,SD×1 触摸参数：红外； 支持图片、文件、视频组合播放、支持按时段播放，紧急插播，支持管理客户端实时回放监管功能。 产品支持远程一键关机，支持定制开、关机功能 产品支持屏幕保护，防止设备被非法用户操作。 品具有良好的亮度一致性和色彩一致性，灰度等级≥16级，漏光度≤0.2cd/m2，且具备抗强光干扰功能，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95KLux能正常工作。 新建节目，修改节目（名称、分辨率、属性、描述、窗口），删除节目，复制节目（复制节目模板和完全复制两种），节目预览，审核节目（通过、未通过）。 | 5 | 台 |
| 31 | 自助终端机 | 机柜、工控主机、触摸显示器、密码金属键盘、市民卡读卡器、激光打印机、智能灯控系统、二代身份证阅读器、文档拍摄仪和摄像头等设备集成及三年设备运维服务。 | 2 | 台 |
| 32 | 自助机运营分析图 | 主要展现办件情况和自助机的办事数据。大屏展现：街道累计受理，累计服务人次、实时受理、事项热力图、自助机：累计受理量、累计服务人次、终端数、网点数、办事群众年龄分布、事项分析、区域累计办件量TOP5、实时受理情况、热力图（可展现终端运行状态）、日受理趋势等模块，根据各网点受理量倒序展示后支持遥控点选网点，并在地图上做突出，同时展示同网点下各终端分别的受理情况。支持各项模块的切换和网点遥控选中。 | 1 | 套 |
| 33 | 智能文件柜 | 主机配置19寸三防触摸屏，工控机；副柜分为大中小36个柜门，柜体采用1.2mm冷轧板，经冷加工成型后，用二氧化碳气体保护焊接装配而成；柜体结构坚固结实。箱体表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑（塑粉为室外专用粉，不易生锈），塑面的颜色可由客户选定。表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑。 安装配双目摄像头，硬件针孔摄像，身份证读卡，二维码扫码器，热敏打印机等。 含一主柜2副柜，副柜可以增加或减少，柜台尺寸可以根据现场情况微调。 | 1 | 套 |
| 34 | 功放 | 两路话筒输入，两路线路输入，其中一路话筒有优先功能，额定输出功率40W，输出形式（一）定阻4-16Ω，（二）定压100V，频率响应40Hz±18KHz±0.5dB，电源电压AC220V或AC110V，尺寸243*200*66（mm)。 | 2 | 台 |
| 35 | 吸顶喇叭 | 喇叭单元6.5寸，功率大小3-6W，安装开孔165mm，外部尺寸198mm*50mm，定压输入70-100v | 4 | 台 |
|  | 中心 |  |  |  |
| 36 | 排队叫号系统基础模块 | 后台提供各个访问后台管理系统权限配、提供各个业务部门取号业务的配置、窗口叫号业务配置、工作人员信；提供评价器上相关法律法规、政策条文、通告、要闻等进行新增、编辑、删除、发布等的管理。 后台提供事项检索功能，可按区域、部门、类型、状态检索，应具备清单统计报表功能，支持电子表格文件导出功能，提供事项横向部门比对分析，提供同一事项实施清单在不同地区、不同层级的比对分析。 | 1 | 套 |
| 37 |  | 定制开发刷卡取号软件程序 ：自助取号，分级取号菜单，按钮定制，输入手机号、刷身份证或市民卡取号，支持分区取号，支持立式取号机和台式取号机取号。 | 1 | 套 |
| 38 |  | 窗口led屏：采用不同的颜色来区分不同部门，同时用颜色进行办事引导。叫号显示位置实现根据窗口工位的调整而进行调整。 | 1 | 套 |
| 39 |  | 叫号信息集中显示 ：供等候区客户掌握叫号情况，软件支持自动适配硬件横竖屏安装显示模式。信息发布：叫号间歇能够播放宣传片及图片等，固定时间点可以定时播放相应的视频或者图片。 | 1 | 套 |
| 40 |  | 呼叫当前排队号码 ：呼叫客户端，装在对内8寸液晶平板上，办事窗口通过液晶呼叫器进行顺序呼叫、重呼；呼叫时，能够在屏上显示当前叫号人员的姓名、性别、所办事项、等候时间、历史办理事项明细、人员标签等信息。 | 1 | 套 |
| 41 |  | 对窗口服务进行评价：装在窗口对外10.1寸液晶平板上使用，可展示员工信息（姓名、工号、部门、服务承诺、是否党员、是否文明示范岗等）、展示相关法律法规、政策条文、通告、要闻等。评价信息关联到窗口和人员，可作为后期绩效评估的依据。 | 1 | 套 |
| 42 | 排队叫号系统扩展模块 | 网上预约和现场取号接入人脸识别身份认证功能，第一次实名绑定并且人脸认证后的市民，再次取号可不提供身份证。如果第一次取号没带身份证，需要进行身份认证，将身份证号码、现场人脸照片传输给公安进行比对，比对成功即可取号。 | 1 | 套 |
| 43 |  | 取号成功后，系统根据办事事项，短信推送所需填写的表格等信息，并且提供导航线路，市民通过导航可以去自助填表区、自助服务区、办事窗口。 | 1 | 套 |
| 44 |  | 拿取网上预约的客户的有人脸照片和车牌号，系统通过和视频监控系统、停车系统的对接，进行人脸识别，匹配成功，自动取号，并把取号号码短信用短信告知办事人，实现市民无感取号（不需要去取号机换号）。 | 1 | 套 |
| 45 |  | 微信预约，预约用户需绑定手机号、实名认证、人脸拍照；预约成功后推送给市民交通信息，该类事项的平均等待时间，所需准备的资料等。预约未到达，系统将失信数据推送给相关方、根据预约失信制度，预约成功未到场市民，每次扣分，满分100分，达到一定值不能再预约。（报价含各个预约平台我方的对接费用，不含对接方的费用）。 | 1 | 套 |
| 46 |  | 市民也可通过扫描大厅二维码进行现场取号，扫二维码取号为现场顺序号，插入现场排队队列。微信取号后台数据配置顺序跟线下配置一致，也可单独设置，开放部分业务取号。 | 1 | 套 |
| 47 |  | 预警功能 "排队人数预警：当天某一项业务人数排队超限，发出警告。 窗口负荷预警：有窗口处理某一排队号时间过长，发出警告。 等候时间预警：有排队号码等候时间超过预警值发出警告。 到岗提醒 ：可以查看每个窗口办理事务的状态（暂停、叫号），如是暂停状态，则会显示暂停的时间，如是超过规定时间，会自动或人工发送短信，提醒窗口工作人员回岗工作。或给给大厅经理、值班长发送提醒消息 协助提醒： 若是窗口发生纠纷，或者遇到需要授权才能办理的业务，窗口工作人员通过呼号软件上的请求协助按钮，向值班长发送协助请求；主任或值班长的电脑上就会弹出请求协助的弹框，或是短信提醒 不满意提醒： 有窗口服务被居民点击不满意评价，给值班长、主任或后台管理人员进行提醒 主管管理查询 ：可以实时查看当前各业务排队取号人数，已办人数，待办人数，每个窗口的办事状态，达到预警效果，方便街道能实时安排增开、减少窗口的数量。 | 1 | 套 |
| 48 |  | 综合自助机上能够取号和预约办事，市民通过自助机可以实现办事指南查询和打印。 | 1 | 套 |
| 49 |  | 后台提供对办事大厅各个显示终端（取号机、填单机、引导机、显示屏等）运行情况的实时监控（是否正常开启、是否连接网络等）。 | 1 | 套 |
| 50 | 短信平台 | 包含每年10万条短信，超出部分按照每条0.05元计算，用于推送取叫号排队信息，每个号码短信通知三次，即取号成功一次，还有三人等待一次，叫到该号码一次。另外考勤成功通知一次。 | 5 | 年 |
| 51 | 智能文件柜控制软件 | 1、后台文件记录：员工登录后台系统后，输入文件和客户信息，同时通过连接的热敏不干胶打印机打印出文件二维码，将二维码贴在文件袋上，文件即记录成功。 2、后台文件柜报警：1、当文件柜的柜门打开后10分钟内未关闭的，系统将会给出提示，告诉员工柜门未关闭；2、当文件柜出现故障时，系统会给出警报提示； 3、文件存放时长过长时，系统提示； 3、后台文件柜状态查看：员工登录后台系统后：1、输入文件或客户信息进行搜索，可以查看到该文件状态；2、查看全部文件柜，显示文件柜布局的图，通过颜色区分文件柜状态和相关字段内容。 4、短信验证： 开通短信提醒功能，存、取件短信推送。 5、人脸识别： 采用双目摄像头，提高人脸识别率，实现读取二代身份证扫描与现场采集人脸进行比对。 6、群众存件：申请人成功提交事项时，一窗受理平台调用服务接口，告知E邮柜系统生成存件码，申请人在E邮柜上选择存件，输入存件码即可存件。 7、群众取件：客户接收到取件短信通知后，凭取件凭证（身份证/取件码/手机号码等）在智能文件柜处输入凭证信息，进行取件。 8、员工存件：工在文件录入后台系统后，用扫描枪扫描文件袋上的二维码，在文件柜上输入用户名密码登录文件柜系统，将相应的文件存入对应的柜子中，关闭柜门即存件成功。 9、员工取件：客户物件出现问题时可以进行员工登录系统，进行取件操作。 10、前端文件柜状态查看 员工在文件柜处登录文件柜系统，选择查看状态的操作，可以查看到当前文件柜的存件状态。 11、电子签名：用户在存取件后，进行实名签字确认。 12、接入智能数据处理系统：设备同网上办事大厅、政务审批系统进行对接，实现数据同步。 13、自助申请系统对接：与市级自助申请一窗系统完成对接，通过自助申请一窗系统完成收件表单，系统下发验证码，通过验证码完成收件。 | 1 | 套 |
| 52 | 自助机个性化系统 | 根据事项、接口进行开发。 | 1 | 套 |
| 53 | 服务器 | 硬件配置： E5/2630V3*2 /16G*2 /1T SATA*2 3.5 /DVD RW/H330/ 1000M*4/ 495W | 1 | 台 |
| 54 | 管理电脑 | i5-9400F，8G内存，1TB机械硬盘，256GB固态硬盘，2G独立显卡，21.5英寸高清显示器*1，键鼠套装*1（甲供） | 1 | 台 |
|  | 管线辅材 |  |  |  |
| 55 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 | 9500 | 米 |
| 56 | 穿线管 | JDG25 | 1800 | 米 |
| 57 | 金属软管 | DN16 | 150 | 米 |
| 58 | 86型底盒 | 86型 | 153 | 个 |
| 59 | 安装辅材 | 配套 | 1 | 批 |

## 1.4.7大厅服务指南信息系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大厅服务指南信息系统 |  |  |  |
|  | 前端 |  |  |  |
| 1 | 办事指南查询机 | 19” AU0显示器 亮度：250流明 平均故障间隔时间：40.000工业标准 显示比例：16:10； 最大分辨率：1440*900l19:电容触摸屏 感应时间：<16ms 透光率：> 92 %, 最高可达 100% 触摸分辨率：4096×4096 扫描速率：50scans/s 主板：i3 CPU 英特尔 G550（Intel双核2.6GHz ） 内存 DDR3 4G笔记本内存 固态64G 硬盘 含身份证读卡器，含外置键盘,A4打印机，摄像头，拾音器，热敏纸打印机 | 4 | 台 |
|  | 中心（软件系统） |  |  |  |
| 2 | 办事指南 | 整理办事指南，以电子档方式存储 | 1 | 套 |
| 3 |  | 系统提供入驻大厅的所有事项的办事指南信息，可按企业、个人事项类型、入驻单位类型等多维度对事项内容进行分类展示。公众可以通过此模块查询事项的申报资料、办理条件、办事依据、办理时限、办理窗口等信息。 | 1 | 套 |
| 4 |  | 可以通过模糊查询的方式查询所需要填写的表格以及样表。 | 1 | 套 |
| 5 |  | 系统提供与业务事项相关常见咨询问题的查看功能。 | 1 | 套 |
| 6 |  | 通过文字输入的方式进行意见留言，对中心的各项工作给予改进意见与评价，同时系统将意见内容保存到后台数据库用于查看。 | 1 | 套 |
| 7 |  | 可查询个人已提交或已保存未提交的表单，用户可对未提交的表单继续做后续的编辑与提交。通过二维码进行扫描，可以保存表单或者相关办事指南。 | 1 | 套 |
| 8 |  | 可以打印范例表，也可打印已经填写的表格。在填单机上，办事人刷身份证，可读取当天填写的表格，并支持再次修改和打印。 | 1 | 套 |
| 9 |  | 对接取号机，在取号后，能够根据市民办事事项，推送所需要的表单，市民可以在自助填单区刷身份证，读取所办业务的表单，并进行填写。填写成功文件以办事人的身份证进行保存。 | 1 | 套 |
| 10 |  | 表单统一管理平台，方便中心整体管理，和部门独立管理自己部门的相关表单及样张，收集评价意见和回答常见问题，表单在自助机上能自动生成目录。 | 1 | 套 |
| 11 | 室内导航查询系统 | 建立线上线下一体的引导系统，线上咨询、预约引导办事人员就近办、自助办，分流中心办事人员。线下对新大厅进行3D建模，办事人员可通过自助引导机、二维码等方式进行自助导航，提升办事效率。 室内导航终端软件，方便用户在多媒体信息展示终端上，除了了解行政服务中心各方面信息咨询，也可以通过内嵌的地图导航终端了解行政服务中心整体结构和布局，结合3D可视化仿真优势，能让用户快速掌握行政服务中心整体结构，在导航终端前，用户可以通过导航分类查找目的地，也可以通过搜索按钮快速搜索目标位置实现路线导航指引，路线导航结束后用户可以通过手机扫描二维码获取导航路线到手机终端。 室内导航系统可运行于触摸一体机，也可运行于网页终端其其它设备上，是一款跨平台多媒体互动导航系统。 | 1 | 套 |
| 53 | 服务器 | 硬件配置：E5/2630V3*2 /16G*2 /1T SATA*2 3.5 /DVD RW/H330/ 1000M*4/ 495W | 1 | 台 |
| 13 | 管理电脑 | i5-9400F，8G内存，1TB机械硬盘，256GB固态硬盘，2G独立显卡，21.5英寸高清显示器*1，键鼠套装*1（甲供） | 1 | 台 |
|  | 管线辅材 |  |  |  |
| 14 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 | 60 | 米 |
| 15 | 安装辅材 | 配套 | 1 | 批 |

## 1.4.8视联网（电视会议）系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二层会议室（52m²）法院用 |  |  |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 同轴吸顶音箱 | 颜色：白色 频响：90-20kHz 灵敏度：88dB（1W/1m） 额定功率：30W 喇叭口径：1/2 〞Mykar 6 〞PP Woofer （foam edge） 可选功率：3.8/7.5/15/30W/8Ohm 后壳材质：IRON 规格：Ф 230 x 150 mm 开孔规格： Ф200 | 4 | 只 |
| 2 | 四通道数字功率放大器 | 超大容量的开关电源功放 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏； 功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统； 后背板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 1U超薄设计； 输出功率(8Ω、1kHz)≥4×150W 输出功率(4Ω、1kHz)≥4×250W 桥接(8Ω、1kHz)≥2×500W 频率响应：20Hz-20kHz±3dB 总谐波失真：1%(8Ω、250W时) 输入灵敏度：+4dB*（1.23V） 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式) 信噪比：≥80dB | 1 | 台 |
| 3 | 数字音频处理器 | 8进8出的自动混音矩阵，配备8路模拟输出，麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择。内置反馈拥制，自动混音，矩阵混音，延时，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。通过USB免驱连接电脑软件控制或。RSS232/TCPIP连接中控远程控制，适合用在各种场合的扩音工程。 8路模拟音频输入8路模拟音频输出，麦克风输入和线路输入自由切换每路输入带48V幻相电源开关，每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节自动混音和矩阵混音功能输入31段EQ可调，输入1 0段EQ可调USB免驱自动连接软件，RS232中控控制， App快捷操控。 | 1 | 台 |
| 4 | 12路数字调音台 | 2路立体声和8路单声道输入及USB数字声卡输入； (可从电脑直接播放音频到调音台)； Mp3功能可实现播放和录音功能； 简单、灵活、高效、精细、超线性的话筒前置放大器； 内置100种高清晰高层数的广播级DSP数字效果器； 过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示； 平衡式卡侬输入接口配有信号衰减功能，适合各种大小音频信号输入; 为电容话筒提供真正专业的+48V幻像电源; 每路输入都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 6路辅助输出, 可以外接处理器; 主信号输出配有高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平; 立体声主输出，每路输出都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 立体声主输出配有AES数字卡侬接口; 100 Mm行程高分析度推子; | 1 | 台 |
| 5 | 双手持无线话筒 | 使用距离：空阔空间可达500米以上 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术，红外线对频 32/64/ 99频道自由选择，液晶数字显示 智能电池欠压预警显示 动态音频压缩及自动电平控制电路令音频动态扩展及自动电平控制电路 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 | 1 | 套 |
| 6 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 内置语音矩阵系统，多支全开放模式，大大提高防止啸叫能力。 任意两通道切换成真分集接收模式，让分布在远端的话筒和主席话筒有更好的稳定表现。 设有主席优先功能。 使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 选用极佳芯片及优质零部件，使本机音质极为出色。 空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围50米。 | 1 | 套 |
| 7 | 8路电源时序器 | 2" 彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒）。 前面板设置2路直通插座。 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 欠压、超压检测及报警。 配置232接口，支持外部中控设备控制。 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。 配30A双重净化专用EMI滤波器（符合欧洲CISPR,美国FCC规范），净化系统电源（净化型）。 消除系统间（特别灯光系统的电磁干扰） 保证系统工作稳定，对音频系统提高音质也有明显作用。 | 1 | 台 |
| 8 | 机柜 | 24U标准机柜 | 1 | 只 |
|  | 视频显示系统 |  |  |  |
| 9 | 5000流明高清激光投影机（甲供） | 1.亮度：≥5000LM(ISO21118标准)； 2.分辨率：1920x1200（2,304,000像素）； 3.显示宽高比：16：10（兼容4：3，16：9）； 4.对比度：500,000:1(动态模式)； 5.成像系统：HTPS高温多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.64英寸（显示宽高比16：10）； 6.成像技术：3LCD技术； 7.光源类型：激光二极管； 8.光源寿命：20,000小时(标准模式/静音);30,000小时(模式1);50,000小时(模式2)； 9.整机功率：正常模式≤360W； 10.待机功耗：≤0.35W(节能模式)； 11.工作温度：0~40℃； 12.重量：约7.5kg（工程机型）; 13.输入接口：15针微型D-sub端子×2、RCA端子x1、HDMIx2、HDBaseTx1、AUDIO（3.5mm接口）x2、RCAL/R端子x1、RS-232x1、LANx1、USB-Ax1; 14.输出接口：15针微型D-sub端子×1、AUDIO（3.5mm接口）x1； 15.ACCENTUALIZER(图像分明处理)技术，通过强化适用于激光光源颜色特性的“精细感”“阴影感”“鲜艳度”等来增强影像的真实感。同时，第二代HDCR调整功能进行了“高演色化”改善，能够更为深入地校正因室内照明或者外界光源对画面造成的影响，从而提升画面对比效果，优化视觉感受。即使在明亮的环境下，也能够清晰显示影像。 16.内置8点校正、弧形校正，可调节不规则平面幕； 17.内置画面重影修正功能可将重影画面调节为高质量图像； 18.支持双数字信号画中画、画外画显示； 19.1.6倍手动变焦、覆盖投射比1.4-2.3范围、通过手动控制聚焦、变焦、位移(垂直-56.5%水平+/-4.6%)； 20.电子快门，可根据需要快速关闭影像，光源自动节能； 21.自定义开机显示画面和无信号显示画面； 22.无线传输、有线网络功能显示，多台投影模式； 23.支持无线双频段（2.4GHz/5GHz），连接更快速，传输更流畅。 24.高保真16W扬声器； 25.气压传感监控功能、状态监视功能； 26.支持网络集中控制功能兼容RoomView,AMX、PJ-Link、XTP协议； 27.支持快速开关机、信号源激活开机； 28.日程安排、遥控频率切换、遥控按键锁定、身份识别密锁、菜单显示位置调整、多国语言选择； 29.360°全方位安装； | 1 | 台 |
| 10 | 120寸电动投影幕（甲供） | 120寸电动幕布，16:10，带遥控 | 1 | 块 |
| 11 | 固定投影机吊架（甲供） | 配套投影机 | 1 | 套 |
| 12 | 高清矩阵切换器（甲供） | 8进4出一体机，高清支持3D、蓝光，EDID现场管理，带液晶显示，输入输出传输距离大于20米，可选配网口、内置中控模块、遥控器、提供APP，支持iphone、IPAD、安卓平板和手机无线控制。 | 1 | 台 |
| 13 | 多媒体桌面插座 | 包含HDMI、音频、网络、电源模块 | 2 | 只 |
|  | 二层领导信访视频接待室 |  |  |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |
| 14 | 专业阵列型音柱音箱 | 频率响应：180Hz — 18KHz（±3dB） 100Hz — 20KHz（±10dB） 标称阻抗：8 Ω 灵敏度：96dB 声压级：118dB SPL ， 121dB SPL 扬声器： 4 * 3〞（0.8〞voice coil） 额定功率：100W 音乐功率：200W 峰值功率：400W 连接插口：1 x NL4MP（+1/-1） 红黑端子接线柱 分频点：200Hz | 2 | 只 |
| 15 | 数字功率放大器 | 超大容量的开关电源功放 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏； 功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统； 后背板配备双通道、单通道、桥接输出转换 散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 1U超薄设计； 输出功率(8Ω、1kHz)≥2×150W 输出功率(4Ω、1kHz)≥2×250W 桥接功率(8Ω、1kHz)≥500W 频率响应：20Hz-20kHz±3dB 总谐波失真：1%(8Ω、150W时) 输入灵敏度：+4dB*（1.23V） 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式) 信噪比：≥80dB | 1 | 台 |
| 16 | 数字音频处理器 | 8进8出的自动混音矩阵，配备8路模拟输出，麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择。内置反馈拥制，自动混音，矩阵混音，延时，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。通过USB免驱连接电脑软件控制或。RSS232/TCPIP连接中控远程控制，适合用在各种场合的扩音工程。 8路模拟音频输入8路模拟音频输出，麦克风输入和线路输入自由切换每路输入带48V幻相电源开关，每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节自动混音和矩阵混音功能输入31段EQ可调，输入1 0段EQ可调USB免驱自动连接软件，RS232中控控制， App快捷操控。 | 1 | 台 |
| 17 | 12路数字调音台 | 2路立体声和8路单声道输入及USB数字声卡输入； (可从电脑直接播放音频到调音台)； Mp3功能可实现播放和录音功能； 简单、灵活、高效、精细、超线性的话筒前置放大器; 内置100种高清晰高层数的广播级DSP数字效果器； 过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示; 平衡式卡侬输入接口配有信号衰减功能，适合各种大小音频信号输入; 为电容话筒提供真正专业的+48V幻像电源; 每路输入都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 6路辅助输出, 可以外接处理器; 主信号输出配有高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平; 立体声主输出，每路输出都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 立体声主输出配有AES数字卡侬接口; 100 Mm行程高分析度推子; | 1 | 台 |
| 18 | 双手持无线话筒 | 使用距离：空阔空间可达500米以上 采用微电脑CPU控制； PLL锁相环频率合成技术，红外线对频 32/64/ 99频道自由选择，液晶数字显示 智能电池欠压预警显示； 动态音频压缩及自动电平控制电路令音频动态扩展及自动电平控制电路； 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制。 | 1 | 套 |
| 19 | 8路电源时序器 | 2" 彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒）。 前面板设置2路直通插座。 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 欠压、超压检测及报警。 配置232接口，支持外部中控设备控制。 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。 配30A双重净化专用EMI滤波器（符合欧洲CISPR,美国FCC规范），净化系统电源（净化型）。 消除系统间（特别灯光系统的电磁干扰） 保证系统工作稳定，对音频系统提高音质也有明显作用。 | 1 | 台 |
| 20 | 机柜 | 32U标准机柜 | 1 | 只 |
|  | 数字会议系统带升降 |  |  |  |
| 21 | 数字会议系统主机 | 符合IEC60914国际标准，采用高性能ARM Cortex A8的32位工业级嵌入式处理器，主频高达800MHz，256M内存，系统稳定性强，运算速度快。 独创的 DCP/MOVE 数字化处理和传输技术，再多的设备也不受干扰，全数字传输，克服长距离传输的衰减问题，传输距离可达250米，长距离传输对音质不会有任何影响，可达CD级音质。 内置自适应反馈抑器(AFC),可有效防止啸叫。 内置环境噪音消除器(AEC)，可有效消除本地噪声。 内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级。 采用6芯DIN带屏蔽线缆，可有效防止对线路的电磁干扰。 系统主机支持双机热备份，系统稳定性强，适合大型会议中心应用。 开机单元自动检测，可自定义编号。 首创4.3寸全彩触摸屏，具备中、英文双语信息显示，具有系统导航显示和集中控制双重功能。 一条6芯电缆最多可传输 64 种语言和各种信号。 支持48kHz音频采样频率，通道频率响应可达20 Hz~20 kHz。 主机可以集中调节会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定。 主机与电脑用TCP/IP连接方式，主机与主机之间采用超五类网线连接，RJ45接口。 可实现会议系统的远程控制，远程诊断和升级。无须达到项目现场即可完成售后与技术支持工作。 内置多路的内部通讯功能。 系统可通过中控系统、会议管理软件进行集中控制管理。 多种方式的会议室合并/拆分功能。 具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。 主机有5路话筒输出，每路可接驳30个会议发言单元，单台主机可接驳150个会议单元。 系统主机可连接扩展主机增容扩展，最多接驳512台主机，系统最大容量76800个单元，且相互无干扰。 可向各发言单元传送1+20通道语音，有1+20通道的模拟输出接口，方便连接红外语音分配系统及者录音设备。 具备“手拉手”连接和环路连接多种方式，便于安装和维护。 具有RCA和卡依侬音频输入接口，可输入外部音频信号（如背景音乐、无线麦克风）。 具有多组音频通道输出，可连接PA功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接录音系统、电话会议系统等。 发言人数限制功能：限定当前最多发言单元，当发言单元达到定值时，要打开其它发言单元，必须先关闭已打开的发言单元，发言单元数量1/2/3/4/5/6可调，执行主席不受限制。 具有中控接口，PC接口，触控屏接口，可实现管理软件、中控、触控屏、ipad、手机等设备控制指令及状态读取，体现现代科技会议时代。 配合电话耦合器可以进行远程电话会议。 配合网络会议软件及视频会议终端，可实现远程视频会议。 内置国际通用电源，100~240自动切换。 内置电源稳压系统，即使电压不稳地区也可安全使用。 | 1 | 台 |
| 22 | 主席发言单元（嵌入式） | 符合人体工程学，符合IEC60914国际标准，嵌入式设计，采用简洁的合金单元面板，外形美观时尚。 可根据用户要求激光雕刻各种徽章和标识。 具有音量集中在主机调节采用专业的音频处理设计，使发言者声音清晰透彻。 单元为无源设备，由系统主机供电，低功耗设计，单台主机可接驳150只会议单元。 采用6芯带屏蔽DIN线材，能有效防止电磁波对线材的干扰。 对手机敏感度低，能有效抗手机干扰。 驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量。 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。话筒杆和按键均带有LED光圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID等状态。 采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电。 单元支持六种发言管理模式： 1. 开启限制模式，达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启； 2. 自动关闭模式，达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒， 3. 声控开启模式，声控开启话筒； 4. 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 | 1 | 台 |
| 23 | 代表发言单元（嵌入式） | 符合人体工程学，符合IEC60914国际标准，嵌入式设计，采用简洁的合金单元面板，外形美观时尚。 可根据用户要求激光雕刻各种徽章和标识。 具有音量集中在主机调节采用专业的音频处理设计，使发言者声音清晰透彻。 单元为无源设备，由系统主机供电，低功耗设计，单台主机可接驳150只会议单元。 采用6芯带屏蔽DIN线材，能有效防止电磁波对线材的干扰。 对手机敏感度低，能有效抗手机干扰。 驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量。 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。话筒杆和按键均带有LED光圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID等状态。 采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电。 单元支持六种发言管理模式： 1. 开启限制模式，达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启； 2. 自动关闭模式，达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒， 3. 声控开启模式，声控开启话筒； 4. 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 | 15 | 台 |
| 24 | 自动校直话筒升降器 | 一、 产品特点 话筒桌面升降器应用于高级多媒体会议系统，嵌入桌面安装，使用后可将设备隐藏收纳于机箱里，使用方便并可以起到防尘防盗与美化桌面效果（可根据不同的会议话筒订制升降器） 产品特点 1、本产品是高级多媒体会议系统的最佳配套设备； 2、内嵌在会议桌面上； 3、产品体积小，所占的空间小，外形美观，不影响安装； 4、操作简单，运行平衡可靠； 5、在升降开关控制下实现话筒的升降； 6、升降单程时间不超过35秒，超低噪声； 7、可通过RS485、232与中控系统连接或直接将手动开关通过中控系统的弱电继电器控制，实现中控系统的统一升降或单独升降。 二、 技术参数 外形尺寸：L*W*H(mm) 140*70*650 面板尺寸：L*W*H(mm) 140*70*5 额度功率：15W 供电：AC220V/1.2A 50HZ 环境要求：温度：-5-45°C、湿度≤75% 接口方式：3/5针卡侬头、485/9P、AC220Vln、USB接口、viedio(选配） | 16 | 台 |
| 25 | 专业连接线 | 专业连接线 | 1 | 根 |
|  | 视频显示系统 |  |  |  |
| 26 | 5000流明高清激光投影机（甲供） | 1.亮度：≥5000LM(ISO21118标准)； 2.分辨率：1920x1200（2,304,000像素）； 3.显示宽高比：16：10（兼容4：3，16：9）； 4.对比度：500,000:1(动态模式)； 5.成像系统：HTPS高温多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.64英寸（显示宽高比16：10）； 6.成像技术：3LCD技术； 7.光源类型：激光二极管； 8.光源寿命：20,000小时(标准模式/静音);30,000小时(模式1);50,000小时(模式2)； 9.整机功率：正常模式≤360W； 10.待机功耗：≤0.35W(节能模式)； 11.工作温度：0~40℃； 12.重量：约7.5kg（工程机型）; 13.输入接口：15针微型D-sub端子×2、RCA端子x1、HDMIx2、HDBaseTx1、AUDIO（3.5mm接口）x2、RCAL/R端子x1、RS-232x1、LANx1、USB-Ax1; 14.输出接口：15针微型D-sub端子×1、AUDIO（3.5mm接口）x1； 15.ACCENTUALIZER(图像分明处理)技术，通过强化适用于激光光源颜色特性的“精细感”“阴影感”“鲜艳度”等来增强影像的真实感。同时，第二代HDCR调整功能进行了“高演色化”改善，能够更为深入地校正因室内照明或者外界光源对画面造成的影响，从而提升画面对比效果，优化视觉感受。即使在明亮的环境下，也能够清晰显示影像。 16.内置8点校正、弧形校正，可调节不规则平面幕； 17.内置画面重影修正功能可将重影画面调节为高质量图像； 18.支持双数字信号画中画、画外画显示； 19.1.6倍手动变焦、覆盖投射比1.4-2.3范围、通过手动控制聚焦、变焦、位移(垂直-56.5%水平+/-4.6%)； 20.电子快门，可根据需要快速关闭影像，光源自动节能； 21.自定义开机显示画面和无信号显示画面； 22.无线传输、有线网络功能显示，多台投影模式； 23.支持无线双频段（2.4GHz/5GHz），连接更快速，传输更流畅。 24.高保真16W扬声器； 25.气压传感监控功能、状态监视功能； 26.支持网络集中控制功能兼容RoomView,AMX、PJ-Link、XTP协议； 27.支持快速开关机、信号源激活开机； 28.日程安排、遥控频率切换、遥控按键锁定、身份识别密锁、菜单显示位置调整、多国语言选择； 29.360°全方位安装； | 1 | 台 |
| 27 | 120寸电动投影幕（甲供） | 120寸电动幕布，16:10，带遥控 | 1 | 块 |
| 28 | 固定投影机吊架（甲供） | 配套投影机 | 1 | 套 |
| 29 | 高清混合矩阵切换器（甲供） | 高清数字混合矩阵机箱，机箱支持≥9*9路,采用优质铝合金型材,与铝合金板材制成,所有单元采用模块化设计，支持热插拔，维护便捷. 支持HDBaseT、HDMI、DVI、SD/HD/3G-SDI、VGA、VIDEO、YPbPr、光纤、输入输出,最大可支持4K*2K高清图像，可配置部分输出板卡实现拼接功能、4:4:4采样实时高速交换. 内部核心交换带宽高达12.8 Gbps，支持升级到4K显示 配置的输入输出板卡接口必须为单路模块.每个输入输出端口都有均衡或缓冲，支持多级光纤输入输出、支持多级HDBaseT输入输出，支持单卡热插拔更换。 含中央控制模块 任何视频信号输出该矩阵时，每种接口单独接口，矩阵端不再允许出现接口转换设备。 配置的输入输出板卡接口必须为单路模块 。 整机散热效果竖卡，专用风道侧面强排风.每组板卡独立散热风道设计，配备独立模块化散热风扇卡，侧面强制散热。 模块化的电源配置，独立散热，支持插拔式安装，备份电源。 | 1 | 台 |
| 30 | 单路HDMI变换输入卡（甲供） | 单路HDMI变换输入卡,带均衡,输入电缆最大长度50米（AWG24,1920ⅹ1080P60），解嵌出模拟音频 | 4 | 张 |
| 31 | 单路3G-SDI变换输入卡（甲供） | 单路3G-SDI变换输入卡，带均衡及信号格式转换，解嵌出模拟音频 | 2 | 张 |
| 32 | 单路HDMI变换输出卡（甲供） | 单路HDMI变换输出卡，解嵌出模拟音频 | 4 | 张 |
| 33 | 高清云台摄像机（甲供） | 350万像素， 1/2.8英寸Progressive CMOS传感器 全高清HD多格式输出（DVI-I/HDMI/3G-SDI） 支持USB 2.0即插即用免驱接入及网络传输 40倍变焦（20倍光学，2倍数字） 宽范围快速云台，水平355度精准定位 多功能红外遥控，摄像机所有功能均可通过遥控器完成 支持RS-232C、RS-422/485和USB控制 兼容SONY VISCA协议以及PELCO P/D协议 支持图像翻转（适用于桌面和天花板安装） 支持通过RS-232C串口自主升级程序 | 2 | 台 |
| 34 | 多媒体桌面插座 | 包含HDMI、音频、网络、电源模块 | 2 | 只 |
|  | 远程视频会议系统 |  |  |  |
| 35 | 视联网终端 | 甲供 | 1 | 台 |
|  | 三层矫正中心 |  |  |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |
| 36 | 主音箱 | 类型：10寸低音 1寸高音全频音箱 频率响应：70Hz-20KHz 辐射角度：H x V80° x 50° 灵敏度：95dB 声压级：121dB 单元组合：LF：1x10〞 HF：1x1〞Exit Compression Driver 标称阻抗： 8Ω 额定功率：200W | 2 | 只 |
| 37 | 辅助音箱 | 类型：10寸低音 1寸高音全频音箱 频率响应：70Hz-20KHz 辐射角度：H x V80° x 50° 灵敏度：95dB 声压级：121dB 单元组合：LF：1x10〞 HF：1x1〞Exit Compression Driver 标称阻抗： 8Ω 额定功率：200W | 2 | 只 |
| 38 | 数字功率放大器 | 超大容量的开关电源功放 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏； 功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统； 后背板配备双通道、单通道、桥接输出转换 散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 1U超薄设计； 输出功率(8Ω、1kHz)≥2×550W 输出功率(4Ω、1kHz)≥2×900W 频率响应：20Hz-20kHz±3dB 总谐波失真：1%(8Ω、550W时) 输入灵敏度：+4dB*（1.23V） 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式) 信噪比：≥80dB | 2 | 台 |
| 39 | 数字音频处理器 | 8进8出的自动混音矩阵，配备8路模拟输出，麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择。内置反馈拥制，自动混音，矩阵混音，延时，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。通过USB免驱连接电脑软件控制或RSS232/TCPIP连接中控远程控制，适合用在各种场合的扩音工程。 8路模拟音频输入8路模拟音频输出，麦克风输入和线路输入自由切换每路输入带48V幻相电源开关，每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节自动混音和矩阵混音功能输入31段EQ可调，输入1 0段EQ可调USB免驱自动连接软件，RS232中控控制， App快捷操控。 | 1 | 台 |
| 40 | 16路数字调音台 | 16路高性能模拟麦克风输入，16个Combo输入 通道配置4段全参量均衡，自带常用EQ数据库 通道配置噪声门和压限器，自带常用压限器数据库 输入通道带LINK功能，可做水平LINK和纵向LINK 16段高精度主输出电平表 9个100mm行程的优质电动滑杆电位器 8个可自定义的平衡输出口 10.1寸1280X800像素高清IPS触摸屏 6个内置效果器模块，2个调制、2个延时和2个混响 4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线，主输出L/R和立体声监听耳机 2个31段图示均衡器 2个USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出 1个扩展插槽，可选配USB、DANTE、AES/EBU、蓝牙等多种模块 可选配航空箱包装 1个静音编组，静音编组和全部静音两种模式切换 RS232支持中控系统接入 支持苹果IPAD远程遥控 自定义页面功能 DC电源防松脱设计 中英文操作系统，中英文输入 内置中英文电子手册 支持MP3、AAC、WAV、FLAC、APE等格式的音源播放 支持WAV本地USB立体声录音 支持无限场景数量 采用第4代工业级浮点SHARC处理器，24bits/192kHzAD/DA数模转换 | 1 | 台 |
| 41 | 双手持无线话筒 | 使用距离：空阔空间可达500米以上 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术，红外线对频 32/64/ 99频道自由选择，液晶数字显示 智能电池欠压预警显示 动态音频压缩及自动电平控制电路令音频动态扩展及自动电平控制电路 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 | 1 | 套 |
| 42 | 鹅颈会议话筒 | 1.换能方式：电容式 2.频率响应：≥40Hz-18kHz 3.指 向 性：单指向性 4.输出阻抗（欧姆）：75Ω 5.灵 敏 度：≥-45dB 6.最高输入音量：≥128dB声压 7.动态范围：≥109dB，1KHz 8.讯 噪 比：≥75dB 9.供电电压：幻象48V 10.咪管长度：150mm 11.抗手机、电磁、高频干扰 | 9 | 支 |
| 43 | 10路话筒管理器 | 10路话筒48V幻像供电 任何种话筒都可以实现视像跟踪功能 自带软件适合各种场合安装使用 配备RS-232接口，可连接中控及外部控制器 控制协议：PELCOD波特率9600 当话筒全关时具备全景预置位 | 1 | 台 |
| 44 | 12路电源时序器 | 总容量：最大50A 输出：1至12路、16A，万能插座 面板控制：12通道控制，SET, KEY, ON/OFF按键 控制接口：EMG DC24V紧急启动接口 DC 5一24V电压信号启动接口 标准RS232、RS485串口，以太网口 功能:行为学习方式编程， 单路键控，以太网口，串口控制 净化滤波器：额定电流40A； 符合欧洲CISPR美国FCC标准 软件功能：参数设置，定时编程，实时控制，实时监测 | 1 | 台 |
| 45 | 机柜 | 32U标准机柜 | 1 | 只 |
| 46 | 音箱壁挂架 | 配套音箱 | 4 | 只 |
|  | 视频显示系统 |  |  |  |
| 47 | P1.4室内小间距LED显示屏 | 1) 像素间距：≤1.4mm 2) 可视角度：水平≥160°，垂直≥160° 3) 亮度均匀性≥97%； 4) 灰度等级：14bit，刷新率≥1920 Hz； 5)输入功率 (最大值)：700 W/m² 6) 箱体结构：压铸铝 7) 工作温湿度：-25℃~+45℃/8%~85%RH 8) 灰度等级：65536 levels per color 9)为保证显示系统稳定性，小间距显示屏、大屏控制器、拼控软件需为同一品牌，提供3C证书和软件著作权证明。 | 17.01 | 平方米 |
| 48 | 显示屏独立主控 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 1 | 套 |
| 49 | 大屏控制器 | 视频综合平台，管理大屏幕系统。B/S构架，Web控制方式；纯硬件结构，无操作系统 | 1 | 台 |
| 50 | HDMI高清视频输入卡 | 6路HDMI视频接口 ；支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码 | 2 | 块 |
| 51 | HDMI高清解码卡 | 视频输入接口：HDMI接口 音频输入接口：无接口，HDMI接口自带音频 编码格式：H.264/MPEG4 编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率 | 2 | 块 |
| 52 | 多屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 | 1 | 套 |
| 53 | 安装结构 | 电视墙 | 1 | 项 |
| 54 | 配电柜 | 带漏电保护功能 | 1 | 台 |
| 55 | 工程线缆 | 配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 1 | 套 |
| 56 | 辅材 | 配套 | 1 | 批 |
| 57 | 高清矩阵切换器 | 8进4出一体机，高清支持3D、蓝光，EDID现场管理，带液晶显示，输入输出传输距离大于20米，可选配网口、内置中控模块、遥控器、提供APP，支持iphone、IPAD、安卓平板和手机无线控制 | 1 | 台 |
| 58 | 多媒体地面插座 | 包含HDMI、音频、卡侬模块 | 2 | 只 |
| 59 | 话筒插座 | 包含卡侬模块 | 2 | 只 |
| 60 | 6000流明高清激光投影机（预留管线）（甲供） | 1.亮度：≥6000LM(ISO21118标准)； 2.分辨率：1920x1200（2,304,000像素）； 3.显示宽高比：16：10（兼容4：3，16：9）； 4.对比度：1,500,000:1(动态模式)； 5.成像系统：HTPS高温多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.64英寸（显示宽高比16：10）； 6.成像技术：3LCD技术； 7.光源类型：激光二极管； 8.光源寿命：20,000小时(标准模式/静音);30,000小时(模式1);50,000小时(模式2)； 9.整机功率：正常模式≤420W； 10.待机功耗：≤0.35W(节能模式)； 11.工作温度：0~40℃； 12.重量：约8.5kg（工程机型）; 13.输入接口：15针微型D-sub端子×2、RCA端子x1、HDMIx2、HDBaseTx1、AUDIO（3.5mm接口）x2、RCAL/R端子x1、RS-232x1、LANx1、USB-Ax1; 14.输出接口：15针微型D-sub端子×1、AUDIO（3.5mm接口）x1； 15.ACCENTUALIZER(图像分明处理)技术，通过强化适用于激光光源颜色特性的“精细感”“阴影感”“鲜艳度”等来增强影像的真实感。同时，第二代HDCR调整功能进行了“高演色化”改善，能够更为深入地校正因室内照明或者外界光源对画面造成的影响，从而提升画面对比效果，优化视觉感受。即使在明亮的环境下，也能够清晰显示影像。 16.内置8点校正、弧形校正，可调节不规则平面幕； 17.内置画面重影修正功能可将重影画面调节为高质量图像； 18.支持双数字信号画中画、画外画显示； 19.1.7倍手动变焦、覆盖投射比1.4-2.4范围、通过手动控制聚焦、变焦、位移(垂直-56.5%水平+/-4.6%)； 20.电子快门，可根据需要快速关闭影像，光源自动节能； 21.自定义开机显示画面和无信号显示画面； 22.无线传输、有线网络功能显示，多台投影模式； 23.支持无线双频段（2.4GHz/5GHz），连接更快速，传输更流畅。 24.高保真16W扬声器； 25.气压传感监控功能、状态监视功能； 26.支持网络集中控制功能兼容RoomView,AMX、PJ-Link、XTP协议； 27.支持快速开关机、信号源激活开机； 28.日程安排、遥控频率切换、遥控按键锁定、身份识别密锁、菜单显示位置调整、多国语言选择； 29.360°全方位安装； | 1 | 台 |
| 61 | 150寸电动投影幕（预留管线）（甲供） | 150寸电动幕布，16:10，带遥控 | 1 | 块 |
| 62 | 固定投影机吊架（预留管线）（甲供） | 配套投影机 | 1 | 套 |
|  | 三层视频接待室（52m²） |  |  |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |
| 63 | 同轴吸顶音箱 | 颜色：白色 频响：90-20kHz 灵敏度：88dB（1W/1m） 额定功率：30W 喇叭口径：1/2 〞Mykar 6 〞PP Woofer （foam edge） 可选功率：3.8/7.5/15/30W/8Ohm 后壳材质：IRON 规格：Ф 230 x 150 mm 开孔规格： Ф200 | 4 | 只 |
| 64 | 四通道数字功率放大器 | 超大容量的开关电源功放 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏； 功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统； 后背板配备双通道、单通道、桥接输出转换 散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 1U超薄设计； 输出功率(8Ω、1kHz)≥4×150W 输出功率(4Ω、1kHz)≥4×250W 桥接(8Ω、1kHz)≥2×500W 频率响应：20Hz-20kHz±3dB 总谐波失真：1%(8Ω、250W时) 输入灵敏度：+4dB*（1.23V） 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式) 信噪比：≥80dB | 1 | 台 |
| 65 | 数字音频处理器 | 8进8出的自动混音矩阵，配备8路模拟输出，麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择。内置反馈拥制，自动混音，矩阵混音，延时，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。通过USB免驱连接电脑软件控制或RSS232/TCPIP连接中控远程控制，适合用在各种场合的扩音工程。 8路模拟音频输入8路模拟音频输出，麦克风输入和线路输入自由切换每路输入带48V幻相电源开关，每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节自动混音和矩阵混音功能输入31段EQ可调，输入1 0段EQ可调USB免驱自动连接软件，RS232中控控制， App快捷操控。 | 1 | 台 |
| 66 | 12路数字调音台 | 2路立体声和8路单声道输入及USB数字声卡输入 (可从电脑直接播放音频到调音台)； Mp3功能可实现播放和录音功能； 简单、灵活、高效、精细、超线性的话筒前置放大器; 内置100种高清晰高层数的广播级DSP数字效果器 过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示; 平衡式卡侬输入接口配有信号衰减功能，适合各种大小音频信号输入; 为电容话筒提供真正专业的+48V幻像电源; 每路输入都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 6路辅助输出, 可以外接处理器; 主信号输出配有高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平; 立体声主输出，每路输出都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 立体声主输出配有AES数字卡侬接口; 100 Mm行程高分析度推子; | 1 | 台 |
| 67 | 双手持无线话筒 | 使用距离：空阔空间可达500米以上 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术，红外线对频 32/64/ 99频道自由选择，液晶数字显示 智能电池欠压预警显示 动态音频压缩及自动电平控制电路令音频动态扩展及自动电平控制电路 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 | 1 | 套 |
| 68 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 内置语音矩阵系统，多支全开放模式，大大提高防止啸叫能力。 任意两通道切换成真分集接收模式，让分布在远端的话筒和主席话筒有更好的稳定表现。 设有主席优先功能。 使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 选用极佳芯片及优质零部件，使本机音质极为出色。 空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围50米。 | 1 | 套 |
| 69 | 8路电源时序器 | 2" 彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒）。 前面板设置2路直通插座。 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 欠压、超压检测及报警。 配置232接口，支持外部中控设备控制。 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。 配30A双重净化专用EMI滤波器（符合欧洲CISPR,美国FCC规范），净化系统电源（净化型）。 消除系统间（特别灯光系统的电磁干扰） 保证系统工作稳定，对音频系统提高音质也有明显作用。 | 1 | 台 |
| 70 | 机柜 | 24U标准机柜 | 1 | 只 |
|  | 视频显示系统 |  |  |  |
| 71 | 5000流明高清激光投影机（甲供） | 1.亮度：≥5000LM(ISO21118标准)； 2.分辨率：1920x1200（2,304,000像素）； 3.显示宽高比：16：10（兼容4：3，16：9）； 4.对比度：500,000:1(动态模式)； 5.成像系统：HTPS高温多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.64英寸（显示宽高比16：10）； 6.成像技术：3LCD技术； 7.光源类型：激光二极管； 8.光源寿命：20,000小时(标准模式/静音);30,000小时(模式1);50,000小时(模式2)； 9.整机功率：正常模式≤360W； 10.待机功耗：≤0.35W(节能模式)； 11.工作温度：0~40℃； 12.重量：约7.5kg（工程机型）; 13.输入接口：15针微型D-sub端子×2、RCA端子x1、HDMIx2、HDBaseTx1、AUDIO（3.5mm接口）x2、RCAL/R端子x1、RS-232x1、LANx1、USB-Ax1; 14.输出接口：15针微型D-sub端子×1、AUDIO（3.5mm接口）x1； 15.ACCENTUALIZER(图像分明处理)技术，通过强化适用于激光光源颜色特性的“精细感”“阴影感”“鲜艳度”等来增强影像的真实感。同时，第二代HDCR调整功能进行了“高演色化”改善，能够更为深入地校正因室内照明或者外界光源对画面造成的影响，从而提升画面对比效果，优化视觉感受。即使在明亮的环境下，也能够清晰显示影像。 16.内置8点校正、弧形校正，可调节不规则平面幕； 17.内置画面重影修正功能可将重影画面调节为高质量图像； 18.支持双数字信号画中画、画外画显示； 19.1.6倍手动变焦、覆盖投射比1.4-2.3范围、通过手动控制聚焦、变焦、位移(垂直-56.5%水平+/-4.6%)； 20.电子快门，可根据需要快速关闭影像，光源自动节能； 21.自定义开机显示画面和无信号显示画面； 22.无线传输、有线网络功能显示，多台投影模式； 23.支持无线双频段（2.4GHz/5GHz），连接更快速，传输更流畅。 24.高保真16W扬声器； 25.气压传感监控功能、状态监视功能； 26.支持网络集中控制功能兼容RoomView,AMX、PJ-Link、XTP协议； 27.支持快速开关机、信号源激活开机； 28.日程安排、遥控频率切换、遥控按键锁定、身份识别密锁、菜单显示位置调整、多国语言选择； 29.360°全方位安装； | 1 | 台 |
| 72 | 120寸电动投影幕（甲供） | 120寸电动幕布，16:10，带遥控 | 1 | 块 |
| 73 | 固定投影机吊架（甲供） | 配套投影机 | 1 | 套 |
| 74 | 高清矩阵切换器（甲供） | 8进4出一体机，高清支持3D、蓝光，EDID现场管理，带液晶显示，输入输出传输距离大于20米，可选配网口、内置中控模块、遥控器、提供APP，支持iphone、IPAD、安卓平板和手机无线控制 | 1 | 台 |
| 75 | 多媒体桌面插座 | 包含HDMI、音频、网络、电源模块 | 2 | 只 |
|  | 五层会议接待室（70m²） |  |  |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |
| 76 | 同轴吸顶音箱 | 颜色：白色 频响：90-20kHz 灵敏度：88dB（1W/1m） 额定功率：30W 喇叭口径：1/2 〞Mykar 6 〞PP Woofer （foam edge） 可选功率：3.8/7.5/15/30W/8Ohm 后壳材质：IRON 规格：Ф 230 x 150 mm 开孔规格： Ф200 | 6 | 只 |
| 77 | 六通道数字功率放大器 | 超大容量的开关电源功放 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏； 功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统； 后背板配备双通道、单通道、桥接输出转换 散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 1U超薄设计； 输出功率(8Ω、1kHz)≥6×100W 输出功率(4Ω、1kHz)≥6×160W 桥接(8Ω、1kHz)≥3×320W 频率响应：20Hz-20kHz±3dB 总谐波失真：1%(8Ω、100W时) 输入灵敏度：+4dB*（1.23V） 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式) 信噪比：≥80dB | 1 | 台 |
| 78 | 数字音频处理器 | 8进8出的自动混音矩阵，配备8路模拟输出，麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择。内置反馈拥制，自动混音，矩阵混音，延时，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。通过USB免驱连接电脑软件控制或RSS232/TCPIP连接中控远程控制，适合用在各种场合的扩音工程。 8路模拟音频输入8路模拟音频输出，麦克风输入和线路输入自由切换每路输入带48V幻相电源开关，每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节自动混音和矩阵混音功能输入31段EQ可调，输入1 0段EQ可调USB免驱自动连接软件，RS232中控控制， App快捷操控。 | 1 | 台 |
| 79 | 12路数字调音台 | 2路立体声和8路单声道输入及USB数字声卡输入 (可从电脑直接播放音频到调音台)； Mp3功能可实现播放和录音功能； 简单、灵活、高效、精细、超线性的话筒前置放大器; 内置100种高清晰高层数的广播级DSP数字效果器 过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示; 平衡式卡侬输入接口配有信号衰减功能，适合各种大小音频信号输入; 为电容话筒提供真正专业的+48V幻像电源; 每路输入都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 6路辅助输出, 可以外接处理器; 主信号输出配有高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平; 立体声主输出，每路输出都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 立体声主输出配有AES数字卡侬接口; 100 Mm行程高分析度推子; | 1 | 台 |
| 80 | 双手持无线话筒 | 使用距离：空阔空间可达500米以上 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术，红外线对频 32/64/ 99频道自由选择，液晶数字显示 智能电池欠压预警显示 动态音频压缩及自动电平控制电路令音频动态扩展及自动电平控制电路 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 | 1 | 套 |
| 81 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 内置语音矩阵系统，多支全开放模式，大大提高防止啸叫能力。 任意两通道切换成真分集接收模式，让分布在远端的话筒和主席话筒有更好的稳定表现。 设有主席优先功能。 使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 选用极佳芯片及优质零部件，使本机音质极为出色。 空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围50米。 | 1 | 套 |
| 82 | 8路电源时序器 | 2" 彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒）。 前面板设置2路直通插座。 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 欠压、超压检测及报警。 配置232接口，支持外部中控设备控制。 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。 配30A双重净化专用EMI滤波器（符合欧洲CISPR,美国FCC规范），净化系统电源（净化型）。 消除系统间（特别灯光系统的电磁干扰） 保证系统工作稳定，对音频系统提高音质也有明显作用。 | 1 | 台 |
| 83 | 机柜 | 24U标准机柜 | 1 | 只 |
|  | 视频显示系统 |  |  |  |
| 84 | 5000流明高清激光投影机（甲供） | 1.亮度：≥5000LM(ISO21118标准)； 2.分辨率：1920x1200（2,304,000像素）； 3.显示宽高比：16：10（兼容4：3，16：9）； 4.对比度：500,000:1(动态模式)； 5.成像系统：HTPS高温多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.64英寸（显示宽高比16：10）； 6.成像技术：3LCD技术； 7.光源类型：激光二极管； 8.光源寿命：20,000小时(标准模式/静音);30,000小时(模式1);50,000小时(模式2)； 9.整机功率：正常模式≤360W； 10.待机功耗：≤0.35W(节能模式)； 11.工作温度：0~40℃； 12.重量：约7.5kg（工程机型）; 13.输入接口：15针微型D-sub端子×2、RCA端子x1、HDMIx2、HDBaseTx1、AUDIO（3.5mm接口）x2、RCAL/R端子x1、RS-232x1、LANx1、USB-Ax1; 14.输出接口：15针微型D-sub端子×1、AUDIO（3.5mm接口）x1； 15.ACCENTUALIZER(图像分明处理)技术，通过强化适用于激光光源颜色特性的“精细感”“阴影感”“鲜艳度”等来增强影像的真实感。同时，第二代HDCR调整功能进行了“高演色化”改善，能够更为深入地校正因室内照明或者外界光源对画面造成的影响，从而提升画面对比效果，优化视觉感受。即使在明亮的环境下，也能够清晰显示影像。 16.内置8点校正、弧形校正，可调节不规则平面幕； 17.内置画面重影修正功能可将重影画面调节为高质量图像； 18.支持双数字信号画中画、画外画显示； 19.1.6倍手动变焦、覆盖投射比1.4-2.3范围、通过手动控制聚焦、变焦、位移(垂直-56.5%水平+/-4.6%)； 20.电子快门，可根据需要快速关闭影像，光源自动节能； 21.自定义开机显示画面和无信号显示画面； 22.无线传输、有线网络功能显示，多台投影模式； 23.支持无线双频段（2.4GHz/5GHz），连接更快速，传输更流畅。 24.高保真16W扬声器； 25.气压传感监控功能、状态监视功能； 26.支持网络集中控制功能兼容RoomView,AMX、PJ-Link、XTP协议； 27.支持快速开关机、信号源激活开机； 28.日程安排、遥控频率切换、遥控按键锁定、身份识别密锁、菜单显示位置调整、多国语言选择； 29.360°全方位安装； | 1 | 台 |
| 85 | 120寸电动投影幕（甲供） | 120寸电动幕布，16:10，带遥控 | 1 | 块 |
| 86 | 固定投影机吊架（甲供） | 配套投影机 | 1 | 套 |
| 87 | 高清矩阵切换器（甲供） | 8进4出一体机，高清支持3D、蓝光，EDID现场管理，带液晶显示，输入输出传输距离大于20米，可选配网口、内置中控模块、遥控器、提供APP，支持iphone、IPAD、安卓平板和手机无线控制 | 1 | 台 |
| 88 | 多媒体桌面插座（甲供） | 包含HDMI、音频、网络、电源模块 | 2 | 只 |
|  | 八层大会议室（信访） |  |  |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |
| 89 | 专业阵列型音柱音箱 | 频率响应：180Hz — 18KHz（±3dB） 100Hz — 20KHz（±10dB） 标称阻抗：8 Ω 灵敏度：96dB 声压级：118dB SPL ， 121dB SPL 扬声器： 4 * 3〞（0.8〞voice coil） 额定功率：100W 音乐功率：200W 峰值功率：400W 连接插口：1 x NL4MP（+1/-1） 红黑端子接线柱 分频点：200Hz | 2 | 只 |
| 90 | 数字功率放大器 | 超大容量的开关电源功放 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏； 功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统； 后背板配备双通道、单通道、桥接输出转换 散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 1U超薄设计； 输出功率(8Ω、1kHz)≥2×150W 输出功率(4Ω、1kHz)≥2×250W 桥接功率(8Ω、1kHz)≥500W 频率响应：20Hz-20kHz±3dB 总谐波失真：1%(8Ω、150W时) 输入灵敏度：+4dB*（1.23V） 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式) 信噪比：≥80dB | 1 | 台 |
| 91 | 数字音频处理器 | 8进8出的自动混音矩阵，配备8路模拟输出，麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择。内置反馈拥制，自动混音，矩阵混音，延时，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。通过USB免驱连接电脑软件控制或RSS232/TCPIP连接中控远程控制，适合用在各种场合的扩音工程。 8路模拟音频输入8路模拟音频输出，麦克风输入和线路输入自由切换每路输入带48V幻相电源开关，每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节自动混音和矩阵混音功能输入31段EQ可调，输入1 0段EQ可调USB免驱自动连接软件，RS232中控控制， App快捷操控。 | 1 | 台 |
| 92 | 12路数字调音台 | 2路立体声和8路单声道输入及USB数字声卡输入 (可从电脑直接播放音频到调音台)； Mp3功能可实现播放和录音功能； 简单、灵活、高效、精细、超线性的话筒前置放大器; 内置100种高清晰高层数的广播级DSP数字效果器 过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示; 平衡式卡侬输入接口配有信号衰减功能，适合各种大小音频信号输入; 为电容话筒提供真正专业的+48V幻像电源; 每路输入都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 6路辅助输出, 可以外接处理器; 主信号输出配有高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平; 立体声主输出，每路输出都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 立体声主输出配有AES数字卡侬接口; 100 Mm行程高分析度推子; | 1 | 台 |
| 93 | 双手持无线话筒 | 使用距离：空阔空间可达500米以上 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术，红外线对频 32/64/ 99频道自由选择，液晶数字显示 智能电池欠压预警显示 动态音频压缩及自动电平控制电路令音频动态扩展及自动电平控制电路 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 | 1 | 套 |
| 94 | 8路电源时序器 | 2" 彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒）。 前面板设置2路直通插座。 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 欠压、超压检测及报警。 配置232接口，支持外部中控设备控制。 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。 配30A双重净化专用EMI滤波器（符合欧洲CISPR,美国FCC规范），净化系统电源（净化型）。 消除系统间（特别灯光系统的电磁干扰） 保证系统工作稳定，对音频系统提高音质也有明显作用。 | 1 | 台 |
| 95 | 机柜 | 32U标准机柜 | 1 | 只 |
|  | 数字会议系统带升降 |  |  |  |
| 96 | 数字会议系统主机 | 符合IEC60914国际标准，采用高性能ARM Cortex A8的32位工业级嵌入式处理器，主频高达800MHz，256M内存，系统稳定性强，运算速度快。 独创的 DCP/MOVE 数字化处理和传输技术，再多的设备也不受干扰，全数字传输，克服长距离传输的衰减问题，传输距离可达250米，长距离传输对音质不会有任何影响，可达CD级音质。 内置自适应反馈抑器(AFC),可有效防止啸叫。 内置环境噪音消除器(AEC)，可有效消除本地噪声。 内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级。 采用6芯DIN带屏蔽线缆，可有效防止对线路的电磁干扰。 系统主机支持双机热备份，系统稳定性强，适合大型会议中心应用。 开机单元自动检测，可自定义编号。 首创4.3寸全彩触摸屏，具备中、英文双语信息显示，具有系统导航显示和集中控制双重功能。 一条6芯电缆最多可传输 64 种语言和各种信号。 支持48kHz音频采样频率，通道频率响应可达20 Hz~20 kHz。 主机可以集中调节会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定。 主机与电脑用TCP/IP连接方式，主机与主机之间采用超五类网线连接，RJ45接口。 可实现会议系统的远程控制，远程诊断和升级。无须达到项目现场即可完成售后与技术支持工作。 内置多路的内部通讯功能。 系统可通过中控系统、会议管理软件进行集中控制管理。 多种方式的会议室合并/拆分功能。 具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。 主机有5路话筒输出，每路可接驳30个会议发言单元，单台主机可接驳150个会议单元。 系统主机可连接扩展主机增容扩展，最多接驳512台主机，系统最大容量76800个单元，且相互无干扰。 可向各发言单元传送1+20通道语音，有1+20通道的模拟输出接口，方便连接红外语音分配系统及者录音设备。 具备“手拉手”连接和环路连接多种方式，便于安装和维护。 具有RCA和卡依侬音频输入接口，可输入外部音频信号（如背景音乐、无线麦克风）。 具有多组音频通道输出，可连接PA功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接录音系统、电话会议系统等。 发言人数限制功能：限定当前最多发言单元，当发言单元达到定值时，要打开其它发言单元，必须先关闭已打开的发言单元，发言单元数量1/2/3/4/5/6可调，执行主席不受限制。 具有中控接口，PC接口，触控屏接口，可实现管理软件、中控、触控屏、ipad、手机等设备控制指令及状态读取，体现现代科技会议时代。 配合电话耦合器可以进行远程电话会议。 配合网络会议软件及视频会议终端，可实现远程视频会议。 内置国际通用电源，100~240自动切换。 内置电源稳压系统，即使电压不稳地区也可安全使用。 | 1 | 台 |
| 97 | 主席发言单元（嵌入式） | 符合人体工程学，符合IEC60914国际标准，嵌入式设计，采用简洁的合金单元面板，外形美观时尚。 可根据用户要求激光雕刻各种徽章和标识。 具有音量集中在主机调节采用专业的音频处理设计，使发言者声音清晰透彻。 单元为无源设备，由系统主机供电，低功耗设计，单台主机可接驳150只会议单元。 采用6芯带屏蔽DIN线材，能有效防止电磁波对线材的干扰。 对手机敏感度低，能有效抗手机干扰。 驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量。 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。话筒杆和按键均带有LED光圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID等状态。 采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电。 单元支持六种发言管理模式： 1. 开启限制模式，达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启； 2. 自动关闭模式，达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒， 3. 声控开启模式，声控开启话筒； 4. 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 | 1 | 台 |
| 98 | 代表发言单元（嵌入式） | 符合人体工程学，符合IEC60914国际标准，嵌入式设计，采用简洁的合金单元面板，外形美观时尚。 可根据用户要求激光雕刻各种徽章和标识。 具有音量集中在主机调节采用专业的音频处理设计，使发言者声音清晰透彻。 单元为无源设备，由系统主机供电，低功耗设计，单台主机可接驳150只会议单元。 采用6芯带屏蔽DIN线材，能有效防止电磁波对线材的干扰。 对手机敏感度低，能有效抗手机干扰。 驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量。 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。话筒杆和按键均带有LED光圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID等状态。 采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电。 单元支持六种发言管理模式： 1. 开启限制模式，达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启； 2. 自动关闭模式，达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒， 3. 声控开启模式，声控开启话筒； 4. 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 | 17 | 台 |
| 99 | 自动校直话筒升降器 | 一、 产品特点 话筒桌面升降器应用于高级多媒体会议系统，嵌入桌面安装，使用后可将设备隐藏收纳于机箱里，使用方便并可以起到防尘防盗与美化桌面效果（可根据不同的会议话筒订制升降器） 产品特点 1、本产品是高级多媒体会议系统的最佳配套设备； 2、内嵌在会议桌面上； 3、产品体积小，所占的空间小，外形美观，不影响安装； 4、操作简单，运行平衡可靠； 5、在升降开关控制下实现话筒的升降； 6、升降单程时间不超过35秒，超低噪声； 7、可通过RS485、232与中控系统连接或直接将手动开关通过中控系统的弱电继电器控制，实现中控系统的统一升降或单独升降。 二、 技术参数 外形尺寸：L*W*H(mm) 140*70*650 面板尺寸：L*W*H(mm) 140*70*5 额度功率：15W 供电：AC220V/1.2A 50HZ 环境要求：温度：-5-45°C、湿度≤75% 接口方式：3/5针卡侬头、485/9P、AC220Vln、USB接口、viedio(选配） | 18 | 台 |
| 100 | 专业连接线 | 专业连接线 | 2 | 根 |
|  | 视频显示系统 |  |  |  |
| 101 | 5000流明高清激光投影机（甲供） | 1.亮度：≥5000LM(ISO21118标准)； 2.分辨率：1920x1200（2,304,000像素）； 3.显示宽高比：16：10（兼容4：3，16：9）； 4.对比度：500,000:1(动态模式)； 5.成像系统：HTPS高温多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.64英寸（显示宽高比16：10）； 6.成像技术：3LCD技术； 7.光源类型：激光二极管； 8.光源寿命：20,000小时(标准模式/静音);30,000小时(模式1);50,000小时(模式2)； 9.整机功率：正常模式≤360W； 10.待机功耗：≤0.35W(节能模式)； 11.工作温度：0~40℃； 12.重量：约7.5kg（工程机型）; 13.输入接口：15针微型D-sub端子×2、RCA端子x1、HDMIx2、HDBaseTx1、AUDIO（3.5mm接口）x2、RCAL/R端子x1、RS-232x1、LANx1、USB-Ax1; 14.输出接口：15针微型D-sub端子×1、AUDIO（3.5mm接口）x1； 15.ACCENTUALIZER(图像分明处理)技术，通过强化适用于激光光源颜色特性的“精细感”“阴影感”“鲜艳度”等来增强影像的真实感。同时，第二代HDCR调整功能进行了“高演色化”改善，能够更为深入地校正因室内照明或者外界光源对画面造成的影响，从而提升画面对比效果，优化视觉感受。即使在明亮的环境下，也能够清晰显示影像。 16.内置8点校正、弧形校正，可调节不规则平面幕； 17.内置画面重影修正功能可将重影画面调节为高质量图像； 18.支持双数字信号画中画、画外画显示； 19.1.6倍手动变焦、覆盖投射比1.4-2.3范围、通过手动控制聚焦、变焦、位移(垂直-56.5%水平+/-4.6%)； 20.电子快门，可根据需要快速关闭影像，光源自动节能； 21.自定义开机显示画面和无信号显示画面； 22.无线传输、有线网络功能显示，多台投影模式； 23.支持无线双频段（2.4GHz/5GHz），连接更快速，传输更流畅。 24.高保真16W扬声器； 25.气压传感监控功能、状态监视功能； 26.支持网络集中控制功能兼容RoomView,AMX、PJ-Link、XTP协议； 27.支持快速开关机、信号源激活开机； 28.日程安排、遥控频率切换、遥控按键锁定、身份识别密锁、菜单显示位置调整、多国语言选择； 29.360°全方位安装； | 1 | 台 |
| 102 | 120寸电动投影幕（甲供） | 120寸电动幕布，16:10，带遥控 | 1 | 块 |
| 103 | 固定投影机吊架（甲供） | 配套投影机 | 1 | 套 |
| 104 | 高清矩阵切换器（甲供） | 8进4出一体机，高清支持3D、蓝光，EDID现场管理，带液晶显示，输入输出传输距离大于20米，可选配网口、内置中控模块、遥控器、提供APP，支持iphone、IPAD、安卓平板和手机无线控制 | 1 | 台 |
| 105 | 多媒体桌面插座 | 包含HDMI、音频、网络、电源模块 | 2 | 只 |
|  | 十一层大会议室（司法） |  |  |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |
| 106 | 专业阵列型音柱音箱 | 频率响应：180Hz — 18KHz（±3dB） 100Hz — 20KHz（±10dB） 标称阻抗：8 Ω 灵敏度：96dB 声压级：118dB SPL ， 121dB SPL 扬声器： 4 * 3〞（0.8〞voice coil） 额定功率：100W 音乐功率：200W 峰值功率：400W 连接插口：1 x NL4MP（+1/-1） 红黑端子接线柱 分频点：200Hz | 2 | 只 |
| 107 | 数字功率放大器 | 超大容量的开关电源功放 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏； 功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统； 后背板配备双通道、单通道、桥接输出转换 散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 1U超薄设计； 输出功率(8Ω、1kHz)≥2×150W 输出功率(4Ω、1kHz)≥2×250W 桥接功率(8Ω、1kHz)≥500W 频率响应：20Hz-20kHz±3dB 总谐波失真：1%(8Ω、150W时) 输入灵敏度：+4dB*（1.23V） 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式) 信噪比：≥80dB | 1 | 台 |
| 108 | 数字音频处理器 | 8进8出的自动混音矩阵，配备8路模拟输出，麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择。内置反馈拥制，自动混音，矩阵混音，延时，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。通过USB免驱连接电脑软件控制或RSS232/TCPIP连接中控远程控制，适合用在各种场合的扩音工程。 8路模拟音频输入8路模拟音频输出，麦克风输入和线路输入自由切换每路输入带48V幻相电源开关，每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节自动混音和矩阵混音功能输入31段EQ可调，输入1 0段EQ可调USB免驱自动连接软件，RS232中控控制， App快捷操控。 | 1 | 台 |
| 109 | 12路数字调音台 | 2路立体声和8路单声道输入及USB数字声卡输入 (可从电脑直接播放音频到调音台)； Mp3功能可实现播放和录音功能； 简单、灵活、高效、精细、超线性的话筒前置放大器; 内置100种高清晰高层数的广播级DSP数字效果器 过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示; 平衡式卡侬输入接口配有信号衰减功能，适合各种大小音频信号输入; 为电容话筒提供真正专业的+48V幻像电源; 每路输入都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 6路辅助输出, 可以外接处理器; 主信号输出配有高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平; 立体声主输出，每路输出都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 立体声主输出配有AES数字卡侬接口; 100 Mm行程高分析度推子; | 1 | 台 |
| 110 | 双手持无线话筒 | 使用距离：空阔空间可达500米以上 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术，红外线对频 32/64/ 99频道自由选择，液晶数字显示 智能电池欠压预警显示 动态音频压缩及自动电平控制电路令音频动态扩展及自动电平控制电路 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 | 1 | 套 |
| 111 | 8路电源时序器 | 2" 彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒）。 前面板设置2路直通插座。 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 欠压、超压检测及报警。 配置232接口，支持外部中控设备控制。 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。 配30A双重净化专用EMI滤波器（符合欧洲CISPR,美国FCC规范），净化系统电源（净化型）。 消除系统间（特别灯光系统的电磁干扰） 保证系统工作稳定，对音频系统提高音质也有明显作用。 | 1 | 台 |
| 112 | 机柜 | 32U标准机柜 | 1 | 只 |
|  | 数字会议系统带升降 |  |  |  |
| 113 | 数字会议系统主机 | 符合IEC60914国际标准，采用高性能ARM Cortex A8的32位工业级嵌入式处理器，主频高达800MHz，256M内存，系统稳定性强，运算速度快。独创的 DCP/MOVE 数字化处理和传输技术，再多的设备也不受干扰，全数字传输，克服长距离传输的衰减问题，传输距离可达250米，长距离传输对音质不会有任何影响，可达CD级音质。 内置自适应反馈抑器(AFC),可有效防止啸叫。内置环境噪音消除器(AEC)，可有效消除本地噪声。内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级。采用6芯DIN带屏蔽线缆，可有效防止对线路的电磁干扰。系统主机支持双机热备份，系统稳定性强，适合大型会议中心应用。开机单元自动检测，可自定义编号。首创4.3寸全彩触摸屏，具备中、英文双语信息显示，具有系统导航显示和集中控制双重功能。一条6芯电缆最多可传输 64 种语言和各种信号。支持48kHz音频采样频率，通道频率响应可达20 Hz~20 kHz。 主机可以集中调节会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定。 主机与电脑用TCP/IP连接方式，主机与主机之间采用超五类网线连接，RJ45接口。 可实现会议系统的远程控制，远程诊断和升级。无须达到项目现场即可完成售后与技术支持工作。 内置多路的内部通讯功能。系统可通过中控系统、会议管理软件进行集中控制管理。 多种方式的会议室合并/拆分功能。 具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。 主机有5路话筒输出，每路可接驳30个会议发言单元，单台主机可接驳150个会议单元。 系统主机可连接扩展主机增容扩展，最多接驳512台主机，系统最大容量76800个单元，且相互无干扰。 可向各发言单元传送1+20通道语音，有1+20通道的模拟输出接口，方便连接红外语音分配系统及者录音设备。 具备“手拉手”连接和环路连接多种方式，便于安装和维护。 具有RCA和卡依侬音频输入接口，可输入外部音频信号（如背景音乐、无线麦克风）。 具有多组音频通道输出，可连接PA功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接录音系统、电话会议系统等。 发言人数限制功能：限定当前最多发言单元，当发言单元达到定值时，要打开其它发言单元，必须先关闭已打开的发言单元，发言单元数量1/2/3/4/5/6可调，执行主席不受限制。 具有中控接口，PC接口，触控屏接口，可实现管理软件、中控、触控屏、ipad、手机等设备控制指令及状态读取，体现现代科技会议时代。 配合电话耦合器可以进行远程电话会议。 配合网络会议软件及视频会议终端，可实现远程视频会议。 内置国际通用电源，100~240自动切换。 内置电源稳压系统，即使电压不稳地区也可安全使用。 | 1 | 台 |
| 114 | 主席发言单元（嵌入式） | 符合人体工程学，符合IEC60914国际标准，嵌入式设计，采用简洁的合金单元面板，外形美观时尚。 可根据用户要求激光雕刻各种徽章和标识。 具有音量集中在主机调节采用专业的音频处理设计，使发言者声音清晰透彻。 单元为无源设备，由系统主机供电，低功耗设计，单台主机可接驳150只会议单元。 采用6芯带屏蔽DIN线材，能有效防止电磁波对线材的干扰。 对手机敏感度低，能有效抗手机干扰。 驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量。 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。话筒杆和按键均带有LED光圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID等状态。 采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电。 单元支持六种发言管理模式： 1. 开启限制模式，达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启； 2. 自动关闭模式，达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒， 3. 声控开启模式，声控开启话筒； 4. 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 | 1 | 台 |
| 115 | 代表发言单元（嵌入式） | 符合人体工程学，符合IEC60914国际标准，嵌入式设计，采用简洁的合金单元面板，外形美观时尚。 可根据用户要求激光雕刻各种徽章和标识。 具有音量集中在主机调节采用专业的音频处理设计，使发言者声音清晰透彻。 单元为无源设备，由系统主机供电，低功耗设计，单台主机可接驳150只会议单元。 采用6芯带屏蔽DIN线材，能有效防止电磁波对线材的干扰。 对手机敏感度低，能有效抗手机干扰。 驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量。 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。话筒杆和按键均带有LED光圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID等状态。 采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电。 单元支持六种发言管理模式： 1. 开启限制模式，达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启； 2. 自动关闭模式，达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒， 3. 声控开启模式，声控开启话筒； 4. 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 | 17 | 台 |
| 116 | 自动校直话筒升降器 | 一、 产品特点 话筒桌面升降器应用于高级多媒体会议系统，嵌入桌面安装，使用后可将设备隐藏收纳于机箱里，使用方便并可以起到防尘防盗与美化桌面效果（可根据不同的会议话筒订制升降器） 产品特点 1、本产品是高级多媒体会议系统的最佳配套设备； 2、内嵌在会议桌面上； 3、产品体积小，所占的空间小，外形美观，不影响安装； 4、操作简单，运行平衡可靠； 5、在升降开关控制下实现话筒的升降； 6、升降单程时间不超过35秒，超低噪声； 7、可通过RS485、232与中控系统连接或直接将手动开关通过中控系统的弱电继电器控制，实现中控系统的统一升降或单独升降。 二、 技术参数 外形尺寸：L*W*H(mm) 140*70*650 面板尺寸：L*W*H(mm) 140*70*5 额度功率：15W 供电：AC220V/1.2A 50HZ 环境要求：温度：-5-45°C、湿度≤75% 接口方式：3/5针卡侬头、485/9P、AC220Vln、USB接口、viedio(选配） | 18 | 台 |
| 117 | 专业连接线 | 专业连接线 | 2 | 根 |
|  | 视频显示系统 |  |  |  |
| 118 | 5000流明高清激光投影机（甲供） | 1.亮度：≥5000LM(ISO21118标准)； 2.分辨率：1920x1200（2,304,000像素）； 3.显示宽高比：16：10（兼容4：3，16：9）； 4.对比度：500,000:1(动态模式)； 5.成像系统：HTPS高温多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.64英寸（显示宽高比16：10）； 6.成像技术：3LCD技术； 7.光源类型：激光二极管； 8.光源寿命：20,000小时(标准模式/静音);30,000小时(模式1);50,000小时(模式2)； 9.整机功率：正常模式≤360W； 10.待机功耗：≤0.35W(节能模式)； 11.工作温度：0~40℃； 12.重量：约7.5kg（工程机型）; 13.输入接口：15针微型D-sub端子×2、RCA端子x1、HDMIx2、HDBaseTx1、AUDIO（3.5mm接口）x2、RCAL/R端子x1、RS-232x1、LANx1、USB-Ax1; 14.输出接口：15针微型D-sub端子×1、AUDIO（3.5mm接口）x1； 15.ACCENTUALIZER(图像分明处理)技术，通过强化适用于激光光源颜色特性的“精细感”“阴影感”“鲜艳度”等来增强影像的真实感。同时，第二代HDCR调整功能进行了“高演色化”改善，能够更为深入地校正因室内照明或者外界光源对画面造成的影响，从而提升画面对比效果，优化视觉感受。即使在明亮的环境下，也能够清晰显示影像。 16.内置8点校正、弧形校正，可调节不规则平面幕； 17.内置画面重影修正功能可将重影画面调节为高质量图像； 18.支持双数字信号画中画、画外画显示； 19.1.6倍手动变焦、覆盖投射比1.4-2.3范围、通过手动控制聚焦、变焦、位移(垂直-56.5%水平+/-4.6%)； 20.电子快门，可根据需要快速关闭影像，光源自动节能； 21.自定义开机显示画面和无信号显示画面； 22.无线传输、有线网络功能显示，多台投影模式； 23.支持无线双频段（2.4GHz/5GHz），连接更快速，传输更流畅。 24.高保真16W扬声器； 25.气压传感监控功能、状态监视功能； 26.支持网络集中控制功能兼容RoomView,AMX、PJ-Link、XTP协议； 27.支持快速开关机、信号源激活开机； 28.日程安排、遥控频率切换、遥控按键锁定、身份识别密锁、菜单显示位置调整、多国语言选择； 29.360°全方位安装； | 1 | 台 |
| 119 | 120寸电动投影幕（甲供） | 120寸电动幕布，16:10，带遥控 | 1 | 块 |
| 120 | 固定投影机吊架（甲供） | 配套投影机 | 1 | 套 |
| 121 | 高清矩阵切换器 | 8进4出一体机，高清支持3D、蓝光，EDID现场管理，带液晶显示，输入输出传输距离大于20米，可选配网口、内置中控模块、遥控器、提供APP，支持iphone、IPAD、安卓平板和手机无线控制 | 1 | 台 |
| 122 | 多媒体桌面插座 | 包含HDMI、音频、网络、电源模块 | 2 | 只 |
|  | 十三层大会议室（政法） |  |  |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |
| 123 | 专业阵列型音柱音箱 | 频率响应：180Hz — 18KHz（±3dB） 100Hz — 20KHz（±10dB） 标称阻抗：8 Ω 灵敏度：96dB 声压级：118dB SPL ， 121dB SPL 扬声器： 4 * 3〞（0.8〞voice coil） 额定功率：100W 音乐功率：200W 峰值功率：400W 连接插口：1 x NL4MP（+1/-1） 红黑端子接线柱 分频点：200Hz | 2 | 只 |
| 124 | 数字功率放大器 | 超大容量的开关电源功放 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏； 功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统； 后背板配备双通道、单通道、桥接输出转换 散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 1U超薄设计； 输出功率(8Ω、1kHz)≥2×150W 输出功率(4Ω、1kHz)≥2×250W 桥接功率(8Ω、1kHz)≥500W 频率响应：20Hz-20kHz±3dB 总谐波失真：1%(8Ω、150W时) 输入灵敏度：+4dB*（1.23V） 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式) 信噪比：≥80dB | 1 | 台 |
| 125 | 数字音频处理器 | 8进8出的自动混音矩阵，配备8路模拟输出，麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择。内置反馈拥制，自动混音，矩阵混音，延时，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。通过USB免驱连接电脑软件控制或RSS232/TCPIP连接中控远程控制，适合用在各种场合的扩音工程。 8路模拟音频输入8路模拟音频输出，麦克风输入和线路输入自由切换每路输入带48V幻相电源开关，每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节自动混音和矩阵混音功能输入31段EQ可调，输入1 0段EQ可调USB免驱自动连接软件，RS232中控控制， App快捷操控。 | 1 | 台 |
| 126 | 12路数字调音台 | 2路立体声和8路单声道输入及USB数字声卡输入 (可从电脑直接播放音频到调音台)； Mp3功能可实现播放和录音功能； 简单、灵活、高效、精细、超线性的话筒前置放大器; 内置100种高清晰高层数的广播级DSP数字效果器 过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示; 平衡式卡侬输入接口配有信号衰减功能，适合各种大小音频信号输入; 为电容话筒提供真正专业的+48V幻像电源; 每路输入都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 6路辅助输出, 可以外接处理器; 主信号输出配有高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平; 立体声主输出，每路输出都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 立体声主输出配有AES数字卡侬接口; 100 Mm行程高分析度推子; | 1 | 台 |
| 127 | 双手持无线话筒 | 使用距离：空阔空间可达500米以上 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术，红外线对频 32/64/ 99频道自由选择，液晶数字显示 智能电池欠压预警显示 动态音频压缩及自动电平控制电路令音频动态扩展及自动电平控制电路 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 | 1 | 套 |
| 128 | 8路电源时序器 | 2" 彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒）。 前面板设置2路直通插座。 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 欠压、超压检测及报警。 配置232接口，支持外部中控设备控制。 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。 配30A双重净化专用EMI滤波器（符合欧洲CISPR,美国FCC规范），净化系统电源（净化型）。 消除系统间（特别灯光系统的电磁干扰） 保证系统工作稳定，对音频系统提高音质也有明显作用。 | 1 | 台 |
| 129 | 机柜 | 32U标准机柜 | 1 | 只 |
|  | 数字会议系统带升降 |  |  |  |
| 130 | 数字会议系统主机 | 符合IEC60914国际标准，采用高性能ARM Cortex A8的32位工业级嵌入式处理器，主频高达800MHz，256M内存，系统稳定性强，运算速度快。 独创的 DCP/MOVE 数字化处理和传输技术，再多的设备也不受干扰，全数字传输，克服长距离传输的衰减问题，传输距离可达250米，长距离传输对音质不会有任何影响，可达CD级音质。 内置自适应反馈抑器(AFC),可有效防止啸叫。 内置环境噪音消除器(AEC)，可有效消除本地噪声。 内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级。 采用6芯DIN带屏蔽线缆，可有效防止对线路的电磁干扰。 系统主机支持双机热备份，系统稳定性强，适合大型会议中心应用。 开机单元自动检测，可自定义编号。 首创4.3寸全彩触摸屏，具备中、英文双语信息显示，具有系统导航显示和集中控制双重功能。 一条6芯电缆最多可传输 64 种语言和各种信号。 支持48kHz音频采样频率，通道频率响应可达20 Hz~20 kHz。 主机可以集中调节会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定。 主机与电脑用TCP/IP连接方式，主机与主机之间采用超五类网线连接，RJ45接口。 可实现会议系统的远程控制，远程诊断和升级。无须达到项目现场即可完成售后与技术支持工作。 内置多路的内部通讯功能。 系统可通过中控系统、会议管理软件进行集中控制管理。 多种方式的会议室合并/拆分功能。 具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。 主机有5路话筒输出，每路可接驳30个会议发言单元，单台主机可接驳150个会议单元。 系统主机可连接扩展主机增容扩展，最多接驳512台主机，系统最大容量76800个单元，且相互无干扰。 可向各发言单元传送1+20通道语音，有1+20通道的模拟输出接口，方便连接红外语音分配系统及者录音设备。 具备“手拉手”连接和环路连接多种方式，便于安装和维护。 具有RCA和卡依侬音频输入接口，可输入外部音频信号（如背景音乐、无线麦克风）。 具有多组音频通道输出，可连接PA功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接录音系统、电话会议系统等。 发言人数限制功能：限定当前最多发言单元，当发言单元达到定值时，要打开其它发言单元，必须先关闭已打开的发言单元，发言单元数量1/2/3/4/5/6可调，执行主席不受限制。 具有中控接口，PC接口，触控屏接口，可实现管理软件、中控、触控屏、ipad、手机等设备控制指令及状态读取，体现现代科技会议时代。 配合电话耦合器可以进行远程电话会议。 配合网络会议软件及视频会议终端，可实现远程视频会议。 内置国际通用电源，100~240自动切换。 内置电源稳压系统，即使电压不稳地区也可安全使用。" | 1 | 台 |
| 131 | 主席发言单元（嵌入式） | 符合人体工程学，符合IEC60914国际标准，嵌入式设计，采用简洁的合金单元面板，外形美观时尚。 可根据用户要求激光雕刻各种徽章和标识。 具有音量集中在主机调节采用专业的音频处理设计，使发言者声音清晰透彻。 单元为无源设备，由系统主机供电，低功耗设计，单台主机可接驳150只会议单元。 采用6芯带屏蔽DIN线材，能有效防止电磁波对线材的干扰。 对手机敏感度低，能有效抗手机干扰。 驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量。 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。话筒杆和按键均带有LED光圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID等状态。 采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电。 单元支持六种发言管理模式： 1. 开启限制模式，达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启； 2. 自动关闭模式，达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒， 3. 声控开启模式，声控开启话筒； 4. 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 | 1 | 台 |
| 132 | 代表发言单元（嵌入式） | 符合人体工程学，符合IEC60914国际标准，嵌入式设计，采用简洁的合金单元面板，外形美观时尚。 可根据用户要求激光雕刻各种徽章和标识。 具有音量集中在主机调节采用专业的音频处理设计，使发言者声音清晰透彻。 单元为无源设备，由系统主机供电，低功耗设计，单台主机可接驳150只会议单元。 采用6芯带屏蔽DIN线材，能有效防止电磁波对线材的干扰。 对手机敏感度低，能有效抗手机干扰。 驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量。 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。话筒杆和按键均带有LED光圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID等状态。 采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电。 单元支持六种发言管理模式： 1. 开启限制模式，达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启； 2. 自动关闭模式，达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒， 3. 声控开启模式，声控开启话筒； 4. 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请； 5. 自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； 6. 发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 | 17 | 台 |
| 133 | 自动校直话筒升降器 | 一、 产品特点 话筒桌面升降器应用于高级多媒体会议系统，嵌入桌面安装，使用后可将设备隐藏收纳于机箱里，使用方便并可以起到防尘防盗与美化桌面效果（可根据不同的会议话筒订制升降器） 产品特点 1、本产品是高级多媒体会议系统的最佳配套设备； 2、内嵌在会议桌面上； 3、产品体积小，所占的空间小，外形美观，不影响安装； 4、操作简单，运行平衡可靠； 5、在升降开关控制下实现话筒的升降； 6、升降单程时间不超过35秒，超低噪声； 7、可通过RS485、232与中控系统连接或直接将手动开关通过中控系统的弱电继电器控制，实现中控系统的统一升降或单独升降。 二、 技术参数 外形尺寸：L*W*H(mm) 140*70*650 面板尺寸：L*W*H(mm) 140*70*5 额度功率：15W 供电：AC220V/1.2A 50HZ 环境要求：温度：-5-45°C、湿度≤75% 接口方式：3/5针卡侬头、485/9P、AC220Vln、USB接口、viedio(选配） | 18 | 台 |
| 134 | 专业连接线 | 专业连接线 | 2 | 根 |
|  | 视频显示系统 |  |  |  |
| 135 | 5000流明高清激光投影机（甲供） | 1.亮度：≥5000LM(ISO21118标准)； 2.分辨率：1920x1200（2,304,000像素）； 3.显示宽高比：16：10（兼容4：3，16：9）； 4.对比度：500,000:1(动态模式)； 5.成像系统：HTPS高温多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.64英寸（显示宽高比16：10）； 6.成像技术：3LCD技术； 7.光源类型：激光二极管； 8.光源寿命：20,000小时(标准模式/静音);30,000小时(模式1);50,000小时(模式2)； 9.整机功率：正常模式≤360W； 10.待机功耗：≤0.35W(节能模式)； 11.工作温度：0~40℃； 12.重量：约7.5kg（工程机型）; 13.输入接口：15针微型D-sub端子×2、RCA端子x1、HDMIx2、HDBaseTx1、AUDIO（3.5mm接口）x2、RCAL/R端子x1、RS-232x1、LANx1、USB-Ax1; 14.输出接口：15针微型D-sub端子×1、AUDIO（3.5mm接口）x1； 15.ACCENTUALIZER(图像分明处理)技术，通过强化适用于激光光源颜色特性的“精细感”“阴影感”“鲜艳度”等来增强影像的真实感。同时，第二代HDCR调整功能进行了“高演色化”改善，能够更为深入地校正因室内照明或者外界光源对画面造成的影响，从而提升画面对比效果，优化视觉感受。即使在明亮的环境下，也能够清晰显示影像。 16.内置8点校正、弧形校正，可调节不规则平面幕； 17.内置画面重影修正功能可将重影画面调节为高质量图像； 18.支持双数字信号画中画、画外画显示； 19.1.6倍手动变焦、覆盖投射比1.4-2.3范围、通过手动控制聚焦、变焦、位移(垂直-56.5%水平+/-4.6%)； 20.电子快门，可根据需要快速关闭影像，光源自动节能； 21.自定义开机显示画面和无信号显示画面； 22.无线传输、有线网络功能显示，多台投影模式； 23.支持无线双频段（2.4GHz/5GHz），连接更快速，传输更流畅。 24.高保真16W扬声器； 25.气压传感监控功能、状态监视功能； 26.支持网络集中控制功能兼容RoomView,AMX、PJ-Link、XTP协议； 27.支持快速开关机、信号源激活开机； 28.日程安排、遥控频率切换、遥控按键锁定、身份识别密锁、菜单显示位置调整、多国语言选择； 29.360°全方位安装； | 1 | 台 |
| 136 | 120寸电动投影幕（甲供） | 120寸电动幕布，16:10，带遥控 | 1 | 块 |
| 137 | 固定投影机吊架（甲供） | 配套投影机 | 1 | 套 |
| 138 | 高清矩阵切换器（甲供） | 8进4出一体机，高清支持3D、蓝光，EDID现场管理，带液晶显示，输入输出传输距离大于20米，可选配网口、内置中控模块、遥控器、提供APP，支持iphone、IPAD、安卓平板和手机无线控制 | 1 | 台 |
| 139 | 多媒体桌面插座 | 包含HDMI、音频、网络、电源模块 | 2 | 只 |
|  | 辅材管线 |  |  |  |
| 140 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 | 800 | 米 |
| 141 | HDMI线 | 20米 | 8 | 根 |
| 142 | 穿线管 | JDG20 | 1200 | 米 |
| 143 | 穿线管 | JDG25 | 650 | 米 |
| 144 | 穿线管 | JDG32 | 300 | 米 |
| 145 | 金属软管 | DN16 | 220 | 米 |
| 146 | 金属过线盒 | 86型 | 100 | 个 |
| 147 | 辅材设备 | 配套 | 1 | 套 |

## 1.4.9各功能庭室预约排期系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前端 |  |  |  |
| 1 | 功能室信息发布屏 | 显示会议信息，包括开会人数、会议室、时间、会议名称等，显示参数：21.5寸，1920×1080@60Hz，≥250cd/m2 CPU：4核Cortex-A7@1.2GHz 存储参数：内存1G,内置SD卡32G 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选 接口：VGA IN×1,HDMI IN×1,AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1, RJ45 IN×1,RS232×1,USB2.0×1,USB3.0×1,SD×1 触摸参数：电容 毛重：7.72KG 实现信息发布功能需配合信息发布服务器使用 带壁挂支架 一楼信访会议室1，一楼信访联合接待室1，二楼法院会议室1，调解室6，行政复议听证室2，信访听证中心1，审判庭1、仲裁庭1，三楼调解事务中心3，三楼会议室2，四楼无。 | 19 | 台 |
|  | 中心（软件系统） |  |  |  |
| 2 | 智能功能室系统 | 需要对接微信或者钉钉，各部门通过微信小程序或者钉钉，可申请会议室使用，管理员在后台可管理会议室资源，配置会议室资源信息，员工信息，审核通过后系统自动在信息发布屏显示会议信息，会议时间过后自动清除或人工清楚。办公室人员去向信息显示程序开发，根据各办公室人数不同，需要定做多个显示版本，会议室显示屏程序定制开发，显示当前会议信息，下个会议信息。 | 1 | 套 |
| 3 | 服务器 | 硬件配置：E5/2630V3*2 /16G*2 /1T SATA*2 3.5 /DVD RW/H330/ 1000M*4/ 495W | 1 | 台 |
| 4 | 管理电脑 | i5-9400F，8G内存，1TB机械硬盘，256GB固态硬盘，2G独立显卡，21.5英寸高清显示器*1，键鼠套装*1（甲供） | 1 | 台 |
|  | 管线辅材 |  |  |  |
| 5 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 | 3600 | 米 |
| 6 | 穿线管 | JDG20 | 700 | 米 |
| 7 | 金属软管 | DN16 | 55 | 米 |
| 8 | 86型底盒 | 86型 | 56 | 个 |
| 9 | 安装辅材 | 配套 | 1 | 批 |

## 1.1.10区综合指挥中心大屏显示系统（不含系统软件）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 四层指挥中心会议系统 |  |  |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 类型：10寸低音 1寸高音全频音箱 频率响应：70Hz-20KHz 辐射角度：H x V80° x 50° 灵敏度：95dB 声压级：121dB 单元组合：LF：1x10〞 HF：1x1〞Exit Compression Driver 标称阻抗： 8Ω 额定功率：200W | 2 | 只 |
| 2 | 辅助音箱 | 类型：10寸低音 1寸高音全频音箱 频率响应：70Hz-20KHz 辐射角度：H x V80° x 50° 灵敏度：95dB 声压级：121dB 单元组合：LF：1x10〞 HF：1x1〞Exit Compression Driver 标称阻抗： 8Ω 额定功率：200W | 2 | 只 |
| 3 | 数字功率放大器 | 超大容量的开关电源功放 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏； 功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统； 后背板配备双通道、单通道、桥接输出转换 散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 1U超薄设计； 输出功率(8Ω、1kHz)≥2×550W 输出功率(4Ω、1kHz)≥2×900W 频率响应：20Hz-20kHz±3dB 总谐波失真：1%(8Ω、550W时) 输入灵敏度：+4dB*（1.23V） 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式) 信噪比：≥80dB | 2 | 台 |
| 4 | 数字音频处理器 | 8进8出的自动混音矩阵，配备8路模拟输出，麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择。内置反馈拥制，自动混音，矩阵混音，延时，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。通过USB免驱连接电脑软件控制或RSS232/TCPIP连接中控远程控制，适合用在各种场合的扩音工程。 8路模拟音频输入8路模拟音频输出，麦克风输入和线路输入自由切换每路输入带48V幻相电源开关，每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节自动混音和矩阵混音功能输入31段EQ可调，输入1 0段EQ可调USB免驱自动连接软件，RS232中控控制， App快捷操控。 | 1 | 台 |
| 5 | 16路数字调音台 | 16路高性能模拟麦克风输入，16个Combo输入 通道配置4段全参量均衡，自带常用EQ数据库 通道配置噪声门和压限器，自带常用压限器数据库 输入通道带LINK功能，可做水平LINK和纵向LINK 16段高精度主输出电平表 9个100mm行程的优质电动滑杆电位器 8个可自定义的平衡输出口 10.1寸1280X800像素高清IPS触摸屏 6个内置效果器模块，2个调制、2个延时和2个混响 4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线，主输出L/R和立体声监听耳机 2个31段图示均衡器 2个USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出 1个扩展插槽，可选配USB、DANTE、AES/EBU、蓝牙等多种模块 可选配航空箱包装 1个静音编组，静音编组和全部静音两种模式切换 RS232支持中控系统接入 支持苹果IPAD远程遥控 自定义页面功能 DC电源防松脱设计 中英文操作系统，中英文输入 内置中英文电子手册 支持MP3、AAC、WAV、FLAC、APE等格式的音源播放 支持WAV本地USB立体声录音 支持无限场景数量 采用第4代工业级浮点SHARC处理器，24bits/192kHzAD/DA数模转换 | 1 | 台 |
| 6 | 双手持无线话筒 | 使用距离：空阔空间可达500米以上 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术，红外线对频 32/64/ 99频道自由选择，液晶数字显示 智能电池欠压预警显示 动态音频压缩及自动电平控制电路令音频动态扩展及自动电平控制电路 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 | 2 | 套 |
| 7 | 12路电源时序器 | 总容量：最大50A 输出：1至12路、16A，万能插座 面板控制：12通道控制，SET, KEY, ON/OFF按键 控制接口：EMG DC24V紧急启动接口 DC 5一24V电压信号启动接口 标准RS232、RS485串口，以太网口 功能:行为学习方式编程， 单路键控，以太网口，串口控制 净化滤波器：额定电流40A； 符合欧洲CISPR美国FCC标准 软件功能：参数设置，定时编程，实时控制，实时监测 | 1 | 台 |
| 8 | 机柜 | 32U标准机柜 | 2 | 只 |
| 9 | 音箱壁挂架 | 配套音箱 | 4 | 只 |
|  | 数字会议系统 |  |  |  |
| 10 | 数字会议系统主机 | 1、单机可实现下列会议功能：开放式会议、1/2/3/5限制发言。 2、主控机与会议单体连接之数字控制、供电及声音讯号采用同一电缆传送（八芯）。 3、内建视讯界面，可连接影像定位跟踪中央处理器，视像功能的单元可实现视像跟踪功能。 4、具有4个主缆端子可连接60组会议单体，具有负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现250台会议单体同时使用 | 1 | 台 |
| 11 | 主席发言单元 | 频率响应：100-16000Hz; 灵敏度：-40±2dB 拾音距离：20～80cm 单元由系统主机统一供电，工作电压为直流18V 单元具有发言按键与指示灯， 开机讲话时，红色灯环同时发光指示 使用电容式拾音器，咪管采用可绕式设计，并配可更换式防风罩， 话筒杆具有加长型可供选择 单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接，可根据会场实际情况订制延长线 抗手机干扰 46cm拆卸式可自由弯曲鹅颈 | 1 | 台 |
| 12 | 代表发言单元 | 频率响应：100-16000Hz; 灵敏度：-40±2dB 拾音距离：20～80cm 单元由系统主机统一供电，工作电压为直流18V 单元具有发言按键与指示灯， 开机讲话时，红色灯环同时发光指示 使用电容式拾音器，咪管采用可绕式设计，并配可更换式防风罩， 话筒杆具有加长型可供选择 单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接，可根据会场实际情况订制延长线 抗手机干扰 46cm拆卸式可自由弯曲鹅颈 | 28 | 台 |
| 13 | 专业连接线 | 8芯20米延长线 | 4 | 根 |
| 14 | 专业接线插座 | 配套数字会议系统 | 8 | 只 |
| 15 | HDMI线 | 20米 | 8 | 根 |
|  | 视频显示系统 |  |  |  |
| 16 | PH1.2室内小间距LED显示屏 | 1) 像素间距：≤1.27mm 2) 可视角度：水平≥160°，垂直≥160° 3) 输入功率 (最大值)：765 W/m² 4) 箱体结构：压铸铝 5) 工作温湿度：0℃~+45℃/10~90%RH 6) 灰度等级：65536 levels per color 5)为保证显示系统稳定性，小间距显示屏、大屏控制器、拼控软件需为同一品牌，提供3C证书和软件著作权证明。 | 31.15 | 平方米 |
| 17 | 室内双基色显示屏1 | 采用Φ3.75、点间距4.76mm、像素密度44100点/M2的室内双基色模块组成。 画面扫描频率：>350HZ 画面换帧频率：120帧/S 盲点容忍度：＜1/10000 显示颜色：红色、绿色、黄色 显示功能：播放时间、文字等，用于信息发布 显示方式：多种动画特技方式，如移动、旋转、放大或缩小、闪烁、覆盖、推出等，极为丰富。 可视距离：3米-100米 视角：≥±80° 使用寿命：10年（大于10万小时） 连续工作时间：大于72小时 控制方式：联机通讯,异步控制 平均无故障时间：>8000小时 工作温度：—200C~600C 单点控制方式：1/16占空比扫描 控制距离：100米以内 电源：220V供电，接地保护 整屏最大功耗：2.1千瓦 整屏平均功耗：0.7千瓦 表面平整度：小于2毫米 外框：LED铝合金型材，屏幕厚度8公分 屏体结构：积木组装式，前方拆卸 安装方式：壁挂式安装 维修方式：屏幕采用磁钢结构，可以进行正面维护 | 7.29 | 平方米 |
| 18 | 室内双基色显示屏2 | 采用Φ3.75、点间距4.76mm、像素密度44100点/M2的室内双基色模块组成。 画面扫描频率：>350HZ 画面换帧频率：120帧/S 盲点容忍度：＜1/10000 显示颜色：红色、绿色、黄色 显示功能：播放时间、文字等，用于信息发布 显示方式：多种动画特技方式，如移动、旋转、放大或缩小、闪烁、覆盖、推出等，极为丰富。 可视距离：3米-100米 视角：≥±80° 使用寿命：10年（大于10万小时） 连续工作时间：大于72小时 控制方式：联机通讯,异步控制 平均无故障时间：>8000小时 工作温度：—200C~600C 单点控制方式：1/16占空比扫描 控制距离：100米以内 电源：220V供电，接地保护 整屏最大功耗：2.1千瓦 整屏平均功耗：0.7千瓦 表面平整度：小于2毫米 外框：LED铝合金型材，屏幕厚度8公分 屏体结构：积木组装式，前方拆卸 安装方式：壁挂式安装 维修方式：屏幕采用磁钢结构，可以进行正面维护 | 7.9 | 平方米 |
| 19 | 显示屏独立主控 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 1 | 台 |
| 20 | 大屏控制器 | 采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步 80路高清视频编码能力（满配）或320路标清视频编码能力（满配） 支持4K点对点输出显示 支持300W/500W/800W/1200W解码 满配最大支持80路3840*2160@30fps/320路1080p@30fps及以下标清视频解码能力 支持解码H.265，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出 支持解码SVAC和非标码流 支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示；支持自由分割 支持鱼眼矫正 支持60个显示屏的任意拼接 支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示 支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口 单屏和融合窗口都支持1/4/6/8/9/16/25/36分割；支持自由分割； 支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 支持高清底图显示 支持高清全景拼接 支持80路1080P网络视频接入、存储及转发 支持网络级联 支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议 | 1 | 台 |
| 21 | HDMI高清视频输入卡 | 4路DVI接口，标配转接头支持VGA、DVI、HDMI信号接入(HDMI接口) | 2 | 块 |
| 22 | HDMI高清解码卡 | 18路HDMI数字视频接口输出 支持4K输出显示 4K点对点输出显示 | 2 | 块 |
| 23 | 多屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 | 1 | 套 |
| 24 | 控制键盘 | 控制键盘 | 1 | 台 |
| 25 | 无线控制 | 无线控制模块、平板电脑 | 1 | 台 |
| 26 | 安装结构 | 电视墙 | 1 | 项 |
| 27 | 配电柜 | 带漏电保护功能 | 1 | 台 |
| 28 | 工程线缆 | 配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 1 | 套 |
| 29 | 辅材 | 配套 | 1 | 批 |
| 30 | 高清混合矩阵切换器 | 高清数字混合矩阵机箱，机箱支持≥9*9路,采用优质铝合金型材,与铝合金板材制成,所有单元采用模块化设计，支持热插拔，维护便捷. 支持HDBaseT、HDMI、DVI、SD/HD/3G-SDI、VGA、VIDEO、YPbPr、光纤、输入输出,最大可支持4K*2K高清图像，可配置部分输出板卡实现拼接功能、4:4:4采样实时高速交换. 内部核心交换带宽高达12.8 Gbps，支持升级到4K显示 配置的输入输出板卡接口必须为单路模块.每个输入输出端口都有均衡或缓冲，支持多级光纤输入输出、支持多级HDBaseT输入输出，支持单卡热插拔更换。 含中央控制模块 任何视频信号输出该矩阵时，每种接口单独接口，矩阵端不再允许出现接口转换设备。 配置的输入输出板卡接口必须为单路模块 。 整机散热效果竖卡，专用风道侧面强排风.每组板卡独立散热风道设计，配备独立模块化散热风扇卡，侧面强制散热。 模块化的电源配置，独立散热，支持插拔式安装，备份电源。 | 1 | 台 |
| 31 | 带PoL供电的单路HDBaeT变换输入卡 | 带PoL供电的单路HDBaeT变换输入卡，解嵌出模拟音频，双向RS232通道，可实现POL供电，传输距离100米 | 4 | 张 |
| 32 | 单路HDMI变换输入卡 | 单路HDMI变换输入卡,带均衡,输入电缆最大长度50米（AWG24,1920ⅹ1080P60），解嵌出模拟音频 | 3 | 张 |
| 33 | 单路3G-SDI变换输入卡 | 单路3G-SDI变换输入卡，带均衡及信号格式转换，解嵌出模拟音频 | 2 | 张 |
| 34 | 单路HDMI变换输出卡 | 单路HDMI变换输出卡，解嵌出模拟音频 | 6 | 张 |
| 35 | 高清云台摄像机 | 350万像素， 1/2.8英寸Progressive CMOS传感器 全高清HD多格式输出（DVI-I/HDMI/3G-SDI） 支持USB 2.0即插即用免驱接入及网络传输 40倍变焦（20倍光学，2倍数字） 宽范围快速云台，水平355度精准定位 多功能红外遥控，摄像机所有功能均可通过遥控器完成 支持RS-232C、RS-422/485和USB控制 兼容SONY VISCA协议以及PELCO P/D协议 支持图像翻转（适用于桌面和天花板安装） 支持通过RS-232C串口自主升级程序 | 2 | 台 |
| 36 | 多媒体地面插座 | 地面安装，支持VGA或HDMI输入，音频支持HDMI内部和3.5mm接口模拟音频外嵌，通过CAT5电缆将信号发送至100m的距离，具备PoL供电功能 | 4 | 只 |
|  | 远程视频会议系统 |  |  |  |
| 37 | 一体式视频会议终端 | 高清一体化视频终端，一体化高清视频会议终端，独具特色的便携式摄像机造型理念，体积小，外形小巧，便于携带和安装。视频输入接口：1×VGA， 1×内置摄像机。视频输出接口：1×HDMI，1×VGA/YPbPr。音频输入接口：1×LINE IN，1×阵列麦克风接口。音频输出接口：1×LINE OUT，1×HDMI。 | 1 | 台 |
| 38 | 86寸交互一体机 | 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2.安全性：整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 3.为防止学生误触，整机需提供不少于3种锁定设备的方式；同时，应提供不少于3种方式进行解锁。 4.屏体正面前置中文标识按键，包含音量加减、触控开关、安卓主页、电脑系统还原等。 5.为了方便老师在授课中的使用，屏体正面带有3路前置USB3.0接口（可同时在Windows及Android系统下读取）及1路HDMI高清接口（非转接方式），并且附带中文丝印标识，方便老师快速识别和使用接口。 6.为保证信号不遮挡，整机前置2.4G、5G双频wifi和蓝牙模块。 7.一键节能，在节能待机状态下可实现节能90%以上。 8.黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 9.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网； 10、为方便教师应用，后置输入接口具备2*HDMI、2*USB（其中包含一路双通道接口）、1*触控USB、1*VGA、1*PC音频、1*串口控制、1*RJ45网络。后置输出接口具备1*PC音频。 | 1 | 台 |
| 39 | 液晶电视机移动支架 | 移动支架 | 2 | 套 |
|  | 集中控制系统 |  |  |  |
| 40 | 集中控制系统主机 | 远程调试 -- 远程在线调试、远程在线诊断、远程在线编程，极大节省人力与差旅成本，可选由专业人士完成编程调试。 人工智能 -- 人工智能神经网络图控制算法，支持任意复杂度控制运行图谱编织，实现自由设计、自主意志、闭环控制。 神经网络 -- 神经网络图式控制运行模式，掌握全局运行状态，支持受控设备封装可有效检视各受控设备实时运行状态。 高级功能 -- 控制模块编组成宏并分享，支持用户自建功能模块，采用当今最流行的网络脚本语言JavaScript进行编写。 资源共享 -- 云平台上共享资源，无论自建模块、宏模块编组、用户图形组件组，均可在云平台上分享并形成共享社区。 多重界面 -- 同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景。 任意协议 -- 支持多种网络控制协议，除标准tcp、udp、telnet、http协议等，还可任意添加其他公用或私有网络协议。 自由拓展 -- 支持任意LINUX+平台，可自由迁移，针对不同应用需求可将运行套包迁移至并与第三方产品平台融为一体。 主CPU i.MX ARM Cortex-A7 528MHz Linux4.1.15内核 512M DDR3 RAM1 RST系统复位按钮 512M Nand Flash3 - LED系统状态指示灯 8 数字I/O输入 8 - 隔离低压继电器(常开触点) 30VDC/AC 1A1 - 3 - 7PIN双向RS-232/422/485串行通讯口 3 - DB9双向RS-232串行通讯口 8 - 红外或单向RS-232串行通讯口 RES系统预留调试接口 1 - RJ45 10M/100M以太网接口 24VDC 1A外部电源输入 1 USB接口 标准19英寸机柜安装 | 1 | 台 |
| 41 | 无线触摸屏 | 10.2寸 | 1 | 台 |
| 42 | 无线路由器 | WAN接入口：千兆网口 天线可拆卸：不支持 无线速率：2100M 处理器：其他 无线协议：WiFi 5 LAN输出口：千兆网 | 1 | 台 |
| 43 | 红外发射棒 | 定制 | 2 | 根 |
| 44 | 集中控制系统软件 | 配套集中主机 | 1 | 套 |
| 45 | 电动窗帘 | 含导轨、遥控器、电机、窗帘 | 12 | 米 |
|  | 辅材管线 |  |  |  |
| 46 | 辅材设备 | 含穿线管、扎带、软管等辅材。 | 1 | 套 |
|  | 四层指挥中心装修 |  |  |  |
|  | 装饰工程 |  |  |  |
| 47 | 顶面防尘乳胶漆 | 刷三遍，天花上区域； | 328 | 平方米 |
| 48 | 顶面保温棉 | 20mm，B1防火 | 328 | 平方米 |
| 49 | 顶面吊筋 | Φ8 | 328 | 平方米 |
| 50 | 顶面天花龙骨 | U38龙骨，三角龙骨 | 328 | 平方米 |
| 51 | 顶面微孔铝板 | 600×600×0.8mm | 328 | 平方米 |
| 52 | 顶面收边条 | L型 | 75 | 米 |
| 53 | 墙面防尘乳胶漆 | 刷三遍，四面墙体区域； | 300 | 平方米 |
| 54 | 不锈钢踢脚线 | 100mm，内填石膏板 | 75 | 米 |
| 55 | 地面找平 | 3：1混合沙浆找平 | 328 | 平方米 |
| 56 | 地面防尘防静电漆 | 刷三遍，地板下区域； | 328 | 平方米 |
| 57 | 防静电地板 | 600×600×35mm，架高300m； | 328 | 平方米 |
| 58 | 地面防静电地板台阶 | 机房主入台阶，5号角钢基础，防静电地板饰面，L收边条； | 1 | 项 |
| 59 | 钢制防火双开门 | 甲级钢质防火门，1500×2200mm，包含附材； | 1 | 套 |
| 60 | 装修辅材 | 木工板、防火涂料、防锈漆、工程胶等； | 1 | 批 |
|  | 配电系统 |  |  |  |
| 61 | 市电柜 | 采用壁挂式安装结构，符合IEC898，GB10963标准和CCC安全认证要求；柜体内部主要元器件空开采用知名品牌；带电源防雷器装置；带电源指示灯及智能电量仪显示装置，配置RS485或RS232网络通讯接口，提供通讯协议，可与机房动力环境监控平台相连接。 | 1 | 台 |
| 62 | 配电箱 | 采用壁挂式安装结构，符合IEC898，GB10963标准和CCC安全认证要求；柜体内部主要元器件空开采用知名品牌；带电源防雷器装置；带电源指示灯及智能电量仪显示装置，配置RS485或RS232网络通讯接口，提供通讯协议，可与机房动力环境监控平台相连接。 | 1 | 台 |
| 63 | 灯光设备 | 灯光设备 | 1 | 套 |
| 64 | 安全出口指示灯 | LED光源，90分钟 | 1 | 套 |
| 65 | 应急疏散照明 | 90分钟 | 1 | 套 |
| 66 | 灯开关 | 10A，三联 | 6 | 个 |
| 67 | 墙插座 | 10A，五孔 | 20 | 只 |
| 68 | 地插座 | 16A，五孔 | 10 | 只 |
| 69 | 照明电线 | WDZ-BV2.5 | 380 | 米 |
| 70 | 插座电线 | WDZ-BV3*2.5 | 120 | 米 |
| 71 | UPS输出配电电缆 | WDZ-YJV-5*10 | 15 | 米 |
| 72 | PDU插座 | 16A/8位，万用口，带防雷功能； | 18 | 个 |
| 73 | 安装辅材 | 铜鼻子、扎带、绝缘管等 | 1 | 批 |
|  | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 74 | C级电源防雷器 | 限压型 , 四模块,20kA（In）,40kA（Imax）,Up＜1800V。 | 1 | 套 |
| 75 | 接地铜排 | 30×3mm紫铜排 | 850 | 米 |
| 76 | 绝缘子固定桩 | SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝 | 16 | 个 |
| 77 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR25 | 58 | 米 |
| 78 | 接地辅材 | 含等电位箱、膨胀螺丝、螺丝螺母等 | 1 | 批 |
| 79 | 接地电阻测试 | 用电阻仪做接地电阻测试 | 1 | 项 |
|  | 布线系统 |  |  |  |
| 80 | 42U立式机柜 | 600mm*600mm*(1000-2000)mm（宽*深*高）； 标准19英寸（450mm）。 板材厚度：采用优质SPCC冷轧钢板，立柱（方孔条）1.5mm、横梁（安装梁）\机柜外框架1.2mm，前后网孔门及侧门都是 1.0mm；前门为钢化玻璃侧通孔门，后门是单开网孔门。 托盘调整高度可在任意高度上安装，左右侧板和后门应设计为在不使用工具的情况下即可方便的安装与拆卸。 机柜承重：结构稳固，静载可达800 Kg。机柜承受48小时静压负载试验,托板无明显变形，柜门开启自如，锁具开启平顺。试验后机柜各部位无永久变形，脚轮及调整脚功能正常。 机柜表面处理：机柜表面经过脱脂、酸洗、防锈磷化处理，然后防静电喷朔，美观大方，表面精细无粉团、无毛刺。颜色：黑色、浅灰色可选。 环境特性： 贮存温度：-20~+70 ℃; 工作温度： -10~+60 ℃; 相对湿度： 90%（常温下） 适用标准：符合ANSI/EIA RS-310-D，IEC297-2，DIN41491:PART1，DIN41494:PART7及GB/T30472-92标准。 防护等级：IP20。 | 2 | 台 |
| 81 | 强电槽式桥架 | 100*50 | 130 | 米 |
| 82 | 弱电槽式桥架 | 200*100 | 125 | 米 |
| 83 | 操作台散力架 | 50*50mm镀锌角铁 | 10 | 个 |
| 84 | 机柜散力架 | 50*50mm镀锌角铁 | 6 | 个 |
| 85 | 电池、UPS架 | 50*50mm镀锌角铁 | 2 | 个 |
| 86 | 隐蔽+密闭工程 | 含墙面、顶面空洞封堵 | 1 | 项 |
|  | 空调系统 |  |  |  |
| 87 | 2P商用壁挂空调 | 2P壁挂冷暖商用空调 | 1 | 台 |
|  | UPS电源 |  |  |  |
| 88 | 10KVA主机UPS | 10KVA主机，容量：10KVA/9KW，高频单相UPS电源，单进单出双变换在线式UPS，输入电压：220VAC 单相三线制，输入电压范围：120~275VAC，输入频率范围：45-64HZ，输入功率因数：＞0.99；电池电压：192Vdc； 1、输出电压：：220VAC 单相三线制，输出电压频率：50/60Hz；市电正常，自动同步跟踪，总谐波失真＜3%，旁路保护电压上限：+15%（可选+10%、+15%、+20%）旁路保护电压下限：-30%(可选-10%、-20%、-30%、-40%)旁路频率保护范围： 40-70Hz 2、外接电池标称电压: 16节 3、可接发电机 4、UPS可以通过LCD设定整机充电电流的大小及充电方式，以应对不同的电池。 5、充电部分需具备过温保护功能。 6、采用智能电池管理技术,从而延长电池的使用寿命,减少电池维护次数 。 7、用户可根据电池特点设置电池最大均充电流，可防止过大的充电电流对电池的损害。 8、系统外置电池温度传感器，可根据电池温度自动调整电池浮充电压，防止电池过充。可根据选用电池的特点设置欠压关机点，从而防止电池过放电。 9、LCD在电池充电时可动态显示电池充电率；在电池放电时可动态显示电池后备时间。 10、可以定期对电池进行自检，及时发现电池问题，可根据不同的时间周期（每月或每周）设置自检开始时间及自检持续时间。 11、监控模块中，在一个显示界面上可观测到UPS系统的当前主要技术参数 12、具有短路保护、输出过载保护、风扇故障告警、电池低压保护、输出过欠压保护、防雷保护噪音＜65dB（距设备1m处）RS232、RS485、Intelligent Slot （智能卡插槽）UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω1） 绝缘电阻：UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应>2MΩ。 13、IP防护等级：IP20不间断电源面板平整，镀层牢固，漆面匀称，所有标记、标牌清晰可辨，无剥落、锈蚀、裂痕、明显变形等不良现象。金属箱体，外观RAL9005黑色 | 1 | 台 |
| 89 | 蓄电池 | 为方便售后维护保养，投标蓄电池与主机要求为同一品牌 蓄电池容量：12V100AH 后备延时时间（满载）≥2小时 有效容量：开始使用100％ 使用1~2年后90％ 使用4年后70~80％ 自放电速率：25℃存放12个月，容量>60% 深充深放循环次数：100%，≥180次 可存放时间：>4个月 具备深度放电保护 具备电池状态检测 具备电池放电实时监测及显示 充电时间：8小时之内充到电池容量的90% 具备电池保护 拒绝防漏液托盘的伪防漏液技术。 | 16 | 节 |
| 90 | 电池箱 | 1.电池箱现场组装，标配直流空开 2.规格：内装16节12V100AH蓄电池 3.含6方电池连接线 4.加厚角钢制作 5.表面经防锈漆处理过 6.尺寸（长*宽*高）mm：780*470*1228 7. 含主机到电池箱连接线及电池箱并线，国标BVR6平方。 | 6 | 个 |
|  | 管线辅材 |  |  |  |
| 91 | 辅材设备 | 配套 | 1 | 套 |
|  | 四层指挥中心办公家具 |  |  |  |
| 92 | 控制台 | 4席位控制，长度5552mm，宽度1000mm。控制台采用钢木结合模块化拼接结构，内部框架有线缆通道，可实现强弱电分离走线，可在不同的位置以使布线方便有序，满足主机、强弱电插内置，框架结构中各部件使用一级冷轧钢钢板冲压折弯成型，主体框架使用不低于1.5mm厚的一级冷轧钢板加工。承重梁部件使用不低于2mm厚的一级冷轧钢板加工。外表面静电塑粉喷涂，控制台面板采用具有耐高温、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨板（HPL）加工，整体厚度不低于25mm,台面边缘外围浇筑柔性的聚氨酯来形成，宽度不低于30mm,两块大面板之间开箭头槽，使用不低于100mm长，不低于6mm粗的拉杆两端连接，整体连接后平整光滑无缝隙。 ※整体产品通过Greenguard gold(绿色卫士)认证、CE及BIFMA认证。 ※投标方控制台产品在吸音降噪方面须具备提供的声压级测试报告，并提供相关证明文件。 ※带划屏功能，支持一套鼠标键盘控制8台显示设备；支持Windows7/Windows8.1/Windows10/CentOS/Redhat/Ubuntu/凝思磐石系统的鼠标跨屏操作。支持至少每台计算机3个扩展屏。（提供相关检测报告）。 | 1 | 组 |
| 93 | 显示器支臂 | 定制液压支臂 | 8 | 个 |
| 94 | PDU | 工业级PDU | 6 | 个 |
| 95 | 键盘托 | 国标定制 | 4 | 个 |
| 96 | 条形桌 | 4800mm*650mm*740mm 1、面材：60S天然胡桃木木皮; 2、基材：“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。 3、油漆：采用“展臣”水性环保油漆，开放式涂装+黑砂面漆。 | 8 | 组 |
| 97 | 会议桌 | 5000mm*1800mm 1、面材：60S天然胡桃木木皮; 2、基材：“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。 3、油漆：采用“展臣”水性环保油漆，开放式涂装+黑砂面漆。 | 1 | 组 |
| 98 | 椅子 | 定制会议椅 | 64 | 把 |
| 99 | 专业调度椅 | 人体工学椅 | 4 | 把 |
| 100 | 辅材设备 | 配套 | 1 | 套 |

## 1.4.11功能庭室录音录像系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、二层审判庭 |  |  |  |
|  | 1、庭审 |  |  |  |
| 1 | 标准庭审终端 | ※1.8 路高清 1080P 视频输入,输入接口支持HD-SDI、3G-SDIVGA/YPbPr；（提供接口截图照片并加盖原厂公章） ※2.要求主机一体化设计，≥6 路 VGA、≥6 路 HDMI 示证输入接口；（提供接口截图照片并加盖原厂公章） 3.支持 10 路 1080P30 高清信号的直接输出，接口支持 HDMI，所有高清信号输出需满足 1080P30 的要求； 4.集成硬件高清分割图像合成器，提供1/2/3/4/5/6/7/8/9 等多种合成画面格式，多画面风格样式可自定义配置； 5.支持 12 路 MIC 输入，支持 4 路立体声输入，支持 4 路立体声输出，支持 2 路平衡输出，具啸叫抑制，回音消除；集成内置网 络控制，可单独控制开启或关闭，每路语音激励，音量可控制调节； 6.支持音频波形图显示，静音检测，灵敏度可调； 7.支持 H.265/H.264 视频压缩算法，支持1080P30 实时采集；音频采用 AAC 44.1kHz或更高采集； 8.支持 LAN 网页远程查看音视频直播，设备控制，维护及系统状态查询； 9.光盘刻录：集成 2 台刻录光驱，刻录的光盘内容包括庭审全程录音录像以及庭审笔录、电子证据等，实行“一案一盘”，便 于后期管理和维护； 10.集成录播控制，视音频数据采用分布式存储与集中存储相结合的方式； 11.支持蓝牙通信，可配合无线中控终端使用； ※12.具有公安部型式检验报告，提供检验报告复印件并加盖原厂公章。 ※13.需与现有法院平台和产品进行无缝对接，提供原厂证明。 | 1 | 台 |
| 2 | SDI网络高清高速球 | 1.1/2.8 英寸 210 万像素 CMOS 2.30 倍光学变焦，16 倍数字变倍 ※3.支持最低照度：彩色 0.006lx，黑白0.001lx；（提供公安部型式检验报告） 4.支持 HD-SDI、RJ45、BNC 输出接口，支持多个接口同时输出； ※5.内置证人保护（面部遮挡，变音处理）功能，摄像机对人物进行动态实时捕捉，并联动庭审主机进行视频模糊处理并向法庭展示。（提供公安部型式检验报告） 6. 支持 H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法； 7.支持智能分析，如绊线/双绊线、周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人流量统计、证人保护、人脸检测、值岗检测等功能； 8.支持音频降噪、声音异常检测功能； 9.水平 360°连续旋转，垂直转动角度≥90°； 10.手动水平控制速度不小于 600°/s； ※11.支持温度测量功能，能在 IE 界面实时显示设备温度；（提供公安部型式检验报告） 12.支持图像自动翻转； 13.具备 USB 接口和 Micro SD 卡接口，当网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地 SD 卡（最大支持 64G）存储功能，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放； 14.支持 POE 或 12V 两种供电方式； 15.支持1路JACK音频输入和1路音频输出，支持至少 3 路报警输入、2 路报警输出； 16.为保证设备稳定型及兼容性，需与庭审主机同一品牌。 | 5 | 台 |
| 3 | 球机壁装支架 | 推荐支架 | 5 | 台 |
| 4 | 一体机电源 | 推荐电源 | 5 | 台 |
| 5 | 点对点麦克主机 | 8路MIC平衡输入，提供幻像48V供电； 16路音频输出接口，并提供8路MIC混音输出； 内有反馈抑制电路，可调节混音输出音量以及高、中、低音效果，精细调整系统音质； 支持每路话筒独立调节音量，音质更清脆嘹亮； 支持多台主机级联； 实现庭审过程中的语音激励功能； 频响，20Hz～20KHz； 总谐波失真，在100Hz～18KHz，会议系统声音小于1%； 话筒接口，标准卡侬母座，提供幻像48V； 输入输出口，8路MIC平衡输入，16路音频输出，2路总线混音输出，1路串机接口； 电压，AC220V； 功耗，8W； 工作温度，0℃～+75℃； 工作湿度，10％～90％； 为保证设备稳定型及兼容性，需与庭审主机同一品牌。 | 1 | 台 |
| 6 | 点对点麦克单元 | 双预极化高度单指向性麦克风； 频响：80-15KHz重点突出语言的清晰度；话筒杆顶部装有红色灯环，指示发言人发言状态，当灯环亮时，发言状态接通；话筒固定座设有机械式锁死开关，按下时为打开话筒，弹起时为关闭话筒，开关设有指示灯，打开时亮，关闭时熄灭；话筒固定座后部为标准卡侬公头座； 表面处理为全哑光黑色涂料，有效屏蔽镁光灯等闪光器材的反射。 为保证设备稳定型及兼容性，需与麦克主机同一品牌。 | 8 | 台 |
| 7 | 网络强电控制器 | 内置10路继电器，每路开关动作提供状态指示灯；可控制升降电机设备，支持升降互锁；支持手动和远程通讯命令控制，提供通讯状态指示灯。 | 1 | 台 |
| 8 | SDI视频线 | 75-5,128编 | 5 | 套 |
| 9 | 无线触摸屏-庭审中控PAD | 科技法庭系统中控专用，支持蓝牙连接；实现对V7庭审主机的开关机、一键开闭庭、法庭内视频切换、音频切换、音量调节、红外设备控制、电源控制器控制； 金属一体化设计、Android 5.1、八核、10.1英寸、1600万色、1920x1200像素、支持WIFI | 1 | 台 |
|  | 2、独立录音系统 |  |  |  |
| 10 | 独立音频主机 | 拾音器接口数量8个；音频处理电路Clearspeech 音频处理软件V2.0；音频输入接口：3芯端子（音频、公共地、电源正极）；音频输入电平：2.0Vp-p，音量控制范围83dB；音频输入阻抗阻抗：1000Ω；不少于两个RJ45网口10M/100M；主机支持2TB内置SATA硬盘。音频采样率： 48KHz；音频采样位：16bit；音频输出码率：48kbps；故障告警：拾音器异常告警，网络故障告警、硬盘告警 | 1 | 台 |
| 11 | 独立音频前端 | 采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音； | 4 | 台 |
| 12 | 布线及辅材料 | 根据法院实际情况计算 | 1 | 批 |
|  | 3、存储设备 |  |  |  |
| 13 | 证据存储服务器 | 4U/24盘位集中存储；接入带宽1024Mbps，同时512Mbps转发；出厂自带Linux操作系统；2核4线程处理器，标配内存8GB；最大支持24块3.5寸或者2.5寸硬盘；支持Onvif、GB/T28181、SDK；使用软RAID系统，支持RAID0、1、3、5、6、10、50、60；4个RJ45千兆网口；采用800W，1+1金牌效率电源 | 1 | 台 |
| 14 | 4T企业级硬盘 | 4T企业级硬盘；128MB缓存；平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；转速：7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：215MB/秒；平均闲置功率5.45瓦；平均运行功率6.9 瓦；电源+12V和+5V；运行时温度 5~60°C | 24 | 块 |
|  | 4、辅助材料 |  |  |  |
| 15 | 调音台 | 2路立体声和8路单声道输入及USB数字声卡输入 (可从电脑直接播放音频到调音台)； Mp3功能可实现播放和录音功能； 简单、灵活、高效、精细、超线性的话筒前置放大器; 内置100种高清晰高层数的广播级DSP数字效果器 过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示; 平衡式卡侬输入接口配有信号衰减功能，适合各种大小音频信号输入; 为电容话筒提供真正专业的+48V幻像电源; 每路输入都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 6路辅助输出, 可以外接处理器; 主信号输出配有高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平; 立体声主输出，每路输出都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 立体声主输出配有AES数字卡侬接口; 100 Mm行程高分析度推子; | 1 | 台 |
| 16 | 音频功放 | 超大容量的开关电源功放 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏； 功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统； 后背板配备双通道、单通道、桥接输出转换 散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 1U超薄设计； 输出功率(8Ω、1kHz)≥2×550W 输出功率(4Ω、1kHz)≥2×900W 频率响应：20Hz-20kHz±3dB 总谐波失真：1%(8Ω、550W时) 输入灵敏度：+4dB*（1.23V） 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式) 信噪比：≥80dB | 1 | 台 |
| 17 | 音箱 | 类型：10寸低音 1寸高音全频音箱 频率响应：70Hz-20KHz 辐射角度：H x V80° x 50° 灵敏度：95dB 声压级：121dB 单元组合：LF：1x10〞 HF：1x1〞Exit Compression Driver 标称阻抗： 8Ω 额定功率：200W | 4 | 台 |
| 18 | 书记员电脑 | I5-7400 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10）21.5英寸（甲供） | 1 | 台 |
| 19 | 合议庭电脑 | I5-7400 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10）21.5英寸（甲供） | 1 | 台 |
| 20 | 实物展台 | 1.像素：≥500万像素； 2.变焦：光学放大10倍，数码放大10倍； 3.解像度： ≥1000线 4.对焦/白平衡：自动/手动 5.图像特技：标题、负片、冻结、旋转（0、90、180、270）、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白、画中画、遮屏 6.显示速率：≥30fps 7.SD卡存储：最大支持32G存储（海量图片存储） 8.接口：RGB输入输出各2组、HDMI输入输出各1组、USB2.0接口2组、内置SD 卡插槽,RCA音频输入2组，RCA音频输出1组、RS232接口1组、内置麦克风； 9.支持无PC批注功能： 10.支持实时批注、简易电子白板功能： 11.内置简易中控功能：可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等； 12.支持全高清FHD录制； 13.光源：2*1W LED双臂灯； | 1 | 台 |
| 21 | 液晶电视 | 55寸 | 2 | 台 |
| 22 | 桌面显示器 | 面板尺寸： 23英寸； 屏幕比例：16：9； 最佳分辨率： 1920×1080； 响应时间：7ms； 亮度： 250 cd/m2； 对比度：1000:1； 信号输入： VGA+HDMI | 6 | 台 |
| 23 | VGA切换器 | 2进一出 | 1 | 台 |
| 24 | 显示屏可调节倾斜支架 | 定制 | 8 | 台 |
| 25 | 桌面显示分配器 | 1进4出 | 1 | 台 |
| 26 | 书记员电脑图像分配器 | 1进8出 | 1 | 台 |
| 27 | 黑白激光打印机 | USB2.0连接，自动双面打印，15页/分钟，A4幅面。（甲供） | 1 | 台 |
| 28 | 综合标准机柜 | 42U | 1 | 台 |
| 29 | 终端控制操作台 | 定制 | 1 | 套 |
| 30 | 交换机 | 24口 | 1 | 台 |
| 31 | 3KVAUPS | 1.单进单出纯在线式高频机，容量为3KVA/2.4KW; 2.输入电压范围要求：185-275VAC； 3.输入功率因数：≥0.999 4.输入电流谐波成份：输出为额定非线性负载时，总谐波成份应 ≤2.1% 5.输入频率变化范围：45Hz-54Hz； 输入插头采用16A国标插头。 6.频率跟踪速率：不大于1Hz/s。 7.输出电压精度：220V±1%，要求输出电压可调节为200/208/220/230/240V； 8.输出波形失真度：正常工作非线性负载≤ 2.5% ，电池逆变阻性负载）≤1% 9.动态电压瞬变范围：0%-100%-0%负载变化时，输出电压瞬变范围应≤3%。瞬变电压恢复时间应小于10ms。 10.效率：输出电压为额定值，输出为100%负载时，系统效率应≥93.1% 11.输出功率因数：不小于0.8； 12.过载能力：105%-125% : 1min, 125%-150% : 30sec； 13.UPS输出接口：不少于3个国标10A插座，并配置输出接线端子。 14.直流电压96VDC 15.直流充电电流：不小于4A； 16.有充电器充电过温保护解决方案，有详尽、准确的描述。 17.效率：90%以上（在线模式）； 18.为保证负载不间断供电，市电与电池时间转换时间必须为0ms,旁路模式与市电逆变模式转换时间不大于4ms。 19.UPS正常工作时，1米范围内噪音不大于50分贝。 20.外壳防护保护：UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉应可靠的电气连接，其阻值不大于0.02欧姆。 21.UPS应做运输试验，试验后UPS不应有机械损坏，禁锢件不应松动，通电后正常工作。 22.整机设计寿命不低于15年， 23.整机保修方式：三年送修服务。 24.UPS驱动部分有推挽式MOS管解决方案，有详尽，准确的描述，提供有效的国家证明文件等。 25.选配手机APP远程监控功能，可实现实施远程监控UPS状态、各项参数、故障信息、历史记录等。 26.要求UPS标配RS232串口，投标方需提供免费的监控软件，软件必须支持大部分常用系统。 27.支持UPS选配其他方式监控，如网络远程管理功能，集中式监控功能（MODBUS RTU协议）等。 28.UPS具备输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低电压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护、防雷保护等功能。 | 1 | 台 |
| 32 | 蓄电池 | 为方便售后维护保养，投标蓄电池与主机要求为同一品牌 蓄电池容量：12V100AH 后备延时时间（满载）≥1小时 有效容量：开始使用100％ 使用1~2年后90％ 使用4年后70~80％ 自放电速率：25℃存放12个月，容量>60% 深充深放循环次数：100%，≥180次 可存放时间：>4个月 具备深度放电保护 具备电池状态检测 具备电池放电实时监测及显示 充电时间：8小时之内充到电池容量的90% 具备电池保护 拒绝防漏液托盘的伪防漏液技术。 | 1 | 台 |
| 33 | 电池箱 | 1.电池箱现场组装，标配直流空开 2.规格：内装8节12V38AH蓄电池 3.含6方电池连接线 4.加厚角钢制作 5.表面经防锈漆处理过 6.尺寸（长*宽*高）mm：500*415*618 7. 含主机到电池箱连接线及电池箱并线，国标BVR6平方。 | 1 | 台 |
| 34 | 法庭布线及辅助材料 | 配套 | 1 | 批 |
|  | 二、行政复议听证室*2 |  |  |  |
|  | 1、行政庭审 |  |  |  |
| 35 | 行政庭审终端 | ※1、嵌入式操作系统、嵌入式架构，高度集成一体化设计；支持H.265/H.264编码格式；4路SDI接入，2路HDMI、2路VGA示证输入；2路VGA输出，2路HDMI输出；支持8路MIC音频输入，支持音量独立调节；内置8路48V幻象供电，每路开关可独立控制；支持蓝牙通信，可配合无线中控终端使用；（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） ※2、支持手拉手麦克主机接入，连接手拉手麦克单元 （提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 3、支持音频波形图显示，静音检测，灵敏度可调；支持光盘直刻，光盘智能检测，可设单张光盘刻录时长；支持盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电复刻等容错机制； 4、支持一键刻录功能，可选择合成画面刻录、单画面刻录或全部刻录 ； 5、支持视频案卷片头信息；支持案件信息管理功能，庭审前可录入相关信息，进行统一管理；支持案件信息查询录像、导出备份和光盘补刻；支持案件加锁功能；支持流媒体转发和录像存储功能，支持视频云台控制、报警联动；支持RTSP、RTMP、H.323、GB/T28181等协议；支持外置USB刻录机；温控风扇，静音设计 | 1 | 台 |
| 36 | SDI网络高清高速球 | 1.1/2.8 英寸 210 万像素 CMOS 2.30 倍光学变焦，16 倍数字变倍 3.支持最低照度：彩色 0.006lx，黑白0.001lx；（提供公安部型式检验报告） 4.支持 HD-SDI、RJ45、BNC 输出接口，支持多个接口同时输出； 5.内置证人保护（面部遮挡，变音处理）功能，摄像机对人物进行动态实时捕捉，并联动庭审主机进行视频模糊处理并向法庭展示。（提供公安部型式检验报告） 6. 支持 H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法； 7.支持智能分析，如绊线/双绊线、周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人流量统计、证人保护、人脸检测、值岗检测等功能； 8.支持音频降噪、声音异常检测功能； 9.水平 360°连续旋转，垂直转动角度≥90°； 10.手动水平控制速度不小于 600°/s； 11.支持温度测量功能，能在 IE 界面实时显示设备温度；（提供公安部型式检验报告） 12.支持图像自动翻转； 13.具备 USB 接口和 Micro SD 卡接口，当网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地 SD 卡（最大支持 64G）存储功能，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放； 14.支持 POE 或 12V 两种供电方式； 15.支持1路JACK音频输入和1路音频输出，支持至少 3 路报警输入、2 路报警输出； 16.为保证设备稳定型及兼容性，需与庭审主机同一品牌。 | 4 | 台 |
| 37 | 电源 | 推荐电源 | 4 | 台 |
| 38 | 点对点麦克主机 | 8路MIC平衡输入，提供幻像48V供电；16路音频输出接口，并提供8路MIC混音输出；内有反馈抑制电路，可调节混音输出音量以及高、中、低音效果，精细调整系统音质；支持每路话筒独立调节音量，音质更清脆嘹亮；支持多台主机级联； 实现庭审过程中的语音激励功能； 频响，20Hz～20KHz；总谐波失真，在100Hz～18KHz，会议系统声音小于1%；话筒接口，标准卡侬母座，提供幻像48V；输入输出口，8路MIC平衡输入，16路音频输出，2路总线混音输出，1路串机接口；电压，AC220V；功耗，8W；工作温度，0℃～+75℃；工作湿度，10％～90％； 为保证设备稳定型及兼容性，需与庭审主机同一品牌。 | 2 | 台 |
| 39 | 点对点麦克单元 | 双预极化高度单指向性麦克风； 频响：80-15KHz重点突出语言的清晰度；话筒杆顶部装有红色灯环，指示发言人发言状态，当灯环亮时，发言状态接通；话筒固定座设有机械式锁死开关，按下时为打开话筒，弹起时为关闭话筒，开关设有指示灯，打开时亮，关闭时熄灭；话筒固定座后部为标准卡侬公头座； 表面处理为全哑光黑色涂料，有效屏蔽镁光灯等闪光器材的反射。 为保证设备稳定型及兼容性，需与麦克主机同一品牌。 | 16 | 台 |
| 40 | 网络强电控制器 | 内置10路继电器，每路开关动作提供状态指示灯；可控制升降电机设备，支持升降互锁；支持手动和远程通讯命令控制，提供通讯状态指示灯。 为保证设备稳定型及兼容性，需与庭审主机同一品牌。 | 2 | 台 |
| 41 | SDI视频线 | 75-5,128编 | 2 | 套 |
|  | 2、独立录音系统 |  |  |  |
| 42 | 独立音频系统 | 软硬件一体化，支持48K音频采样率，AAC音频编码；独立音频备份系统支持多种使用方式：单级法院独立管理模式、多级法院独立管理模式、单级法院联动模式、多级法院联动模式；开庭前和庭审过程中，可实时监测每一路音频通道的状态；支持点播过程中实时誊录笔录；支持权限角色管理；支持开庭时长统计，法庭故障率统计；支持开庭文书的模板编辑和打印；支持录音的下载保存及刻录；支持对多个音频通道进行数字混音。 | 1 | 套 |
| 43 | 独立音频主机 | 拾音器接口数量8个；音频处理电路Clearspeech 音频处理软件V2.0；音频输入接口：3芯端子（音频、公共地、电源正极）；音频输入电平：2.0Vp-p，音量控制范围83dB；音频输入阻抗阻抗：1000Ω；不少于两个RJ45网口10M/100M；主机支持2TB内置SATA硬盘。音频采样率： 48KHz；音频采样位：16bit；音频输出码率：48kbps；故障告警：拾音器异常告警，网络故障告警、硬盘告警 | 2 | 台 |
| 44 | 独立音频前端 | 采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音； | 8 | 台 |
| 45 | 布线及辅材料 | 根据法院实际情况计算 | 2 | 批 |
|  | 3、管理平台 |  |  |  |
| 46 | 科法总控管理平台 | 集成化的法院MIS管理平台,以法院的审判业务为核心，可实现对整个审判业务的集中管理；支持案件信息建立，也可以支持同审判信息平台进行数据库对接，获取案件信息（包括案号、案由、当事人、承办人、合议庭成员等）；庭审排期信息的维护管理。实时以卡片的形式，显示各法庭庭审状态，正在开庭的法庭提供庭审直播链接，未开庭法庭提供庭审预告；多级权限管理，有效管理庭审卷宗资料；依据权限进行直播/点播控制；实现对录像、笔录、案件信息等庭审资源分类管理，可按多种条件查询庭审资源，并可对查询结果浏览、修改、归档、刻录等操作；具备不可更改的操作日志；具备统计分析功能。按年份和月份对所有案件分类显示和归档，可按存放位置进行查询，用数据库方式对案件进行管理，信息简洁方便电子调档，检索、查询方便；图文同屏直播。直播庭审视频图像的同时，要求同步显示庭审笔录。笔录需在视频图像范围外显示，不得叠加在视频图像上，以免破坏庭审视频的完整性；每个直播观看用户均可自由切换收看合成复合分割画面的任一视频信号；书记员操作界面；同屏实现庭审控制和笔录编辑：单一界面实现庭审设备控制、庭审实况播放、庭审笔录记录笔录采用Word操作界面，支持笔录模板的导入导出，最终笔录采数据库加密存储方式，避免篡改支持对数字采编播控一体机的控制，轻松实现一键开\闭庭、休庭功能庭审中证据切换、控制发言功能；支持庭审电子笔录、同期校对功能；支持重点标记；片头案卷资料叠加功能；真迹签名；调用法律法规库功能；远程指挥功能。在线交流，使用文字、电子白板方式；媒体录播服务，支持多媒体信号同步录制； 支持≥50用户同步实况直播观看和后期并发点播；远程庭审管控；具备扩展能力（数据库对接），轻松软件升级。 | 1 | 台 |
| 47 | 4T企业级硬盘 | 4T企业级硬盘；128MB缓存；平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；转速：7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：215MB/秒；平均闲置功率5.45瓦；平均运行功率6.9 瓦；电源+12V和+5V；运行时温度 5~60°C | 7 | 块 |
|  | 4、辅助设备 |  |  |  |
| 48 | 调音台 | 2路立体声和8路单声道输入及USB数字声卡输入 (可从电脑直接播放音频到调音台)； Mp3功能可实现播放和录音功能； 简单、灵活、高效、精细、超线性的话筒前置放大器; 内置100种高清晰高层数的广播级DSP数字效果器 过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示; 平衡式卡侬输入接口配有信号衰减功能，适合各种大小音频信号输入; 为电容话筒提供真正专业的+48V幻像电源; 每路输入都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 6路辅助输出, 可以外接处理器; 主信号输出配有高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平; 立体声主输出，每路输出都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 立体声主输出配有AES数字卡侬接口; 100 Mm行程高分析度推子; | 2 | 台 |
| 49 | 音频功放 | 超大容量的开关电源功放 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏； 功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统； 后背板配备双通道、单通道、桥接输出转换 散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 1U超薄设计； 输出功率(8Ω、1kHz)≥2×550W 输出功率(4Ω、1kHz)≥2×900W 频率响应：20Hz-20kHz±3dB 总谐波失真：1%(8Ω、550W时) 输入灵敏度：+4dB*（1.23V） 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式) 信噪比：≥80dB | 2 | 台 |
| 50 | 音箱 | 类型：10寸低音 1寸高音全频音箱 频率响应：70Hz-20KHz 辐射角度：H x V80° x 50° 灵敏度：95dB 声压级：121dB 单元组合：LF：1x10〞 HF：1x1〞Exit Compression Driver 标称阻抗： 8Ω 额定功率：200W | 8 | 台 |
| 51 | 书记员电脑 | I5-7400 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10）21.5英寸（甲供） | 2 | 台 |
| 52 | 合议庭电脑 | I5-7400 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10）21.5英寸（甲供） | 2 | 台 |
| 53 | 实物展台 | 1.像素：≥500万像素； 2.变焦：光学放大10倍，数码放大10倍； 3.解像度： ≥1000线 4.对焦/白平衡：自动/手动 5.图像特技：标题、负片、冻结、旋转（0、90、180、270）、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白、画中画、遮屏 6.显示速率：≥30fps 7.SD卡存储：最大支持32G存储（海量图片存储） 8.接口：RGB输入输出各2组、HDMI输入输出各1组、USB2.0接口2组、内置SD 卡插槽,RCA音频输入2组，RCA音频输出1组、RS232接口1组、内置麦克风； 9.支持无PC批注功能： 10.支持实时批注、简易电子白板功能： 11.内置简易中控功能：可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等； 12.支持全高清FHD录制； 13.光源：2*1W LED双臂灯； | 2 | 台 |
| 54 | 液晶电视 | 55寸 | 4 | 台 |
| 55 | 桌面显示器 | 面板尺寸： 23英寸； 屏幕比例：16：9； 最佳分辨率： 1920×1080； 响应时间：7ms； 亮度： 250 cd/m2； 对比度：1000:1； 信号输入： VGA+HDMI | 12 | 台 |
| 56 | VGA切换器 | 2进一出 | 2 | 台 |
| 57 | 显示屏可调节倾斜支架 | 定制 | 16 | 台 |
| 58 | 桌面显示分配器 | 1进4出 | 2 | 台 |
| 59 | 书记员电脑图像分配器 | 1进8出 | 2 | 台 |
| 60 | 黑白激光打印机 | USB2.0连接，自动双面打印，15页/分钟，A4幅面。（甲供） | 2 | 台 |
| 61 | 综合标准机柜 | 42U | 2 | 台 |
| 62 | 法庭布线及辅助材料 | 音视频设备连接线 | 2 | 批 |
|  | 三、信访听证中心 |  |  |  |
|  | 1、信访听证庭审 |  |  |  |
| 63 | 信访听证庭审终端 | 1、嵌入式操作系统、嵌入式架构，高度集成一体化设计；支持H.265/H.264编码格式；4路SDI接入，2路HDMI、2路VGA示证输入；2路VGA输出，2路HDMI输出；支持8路MIC音频输入，支持音量独立调节；内置8路48V幻象供电，每路开关可独立控制；支持蓝牙通信，可配合无线中控终端使用；（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 2、支持手拉手麦克主机接入，连接手拉手麦克单元 （提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 3、支持音频波形图显示，静音检测，灵敏度可调；支持光盘直刻，光盘智能检测，可设单张光盘刻录时长；支持盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电复刻等容错机制； 4、支持一键刻录功能，可选择合成画面刻录、单画面刻录或全部刻录 ； 5、支持视频案卷片头信息；支持案件信息管理功能，庭审前可录入相关信息，进行统一管理；支持案件信息查询录像、导出备份和光盘补刻；支持案件加锁功能；支持流媒体转发和录像存储功能，支持视频云台控制、报警联动；支持RTSP、RTMP、H.323、GB/T28181等协议；支持外置USB刻录机；温控风扇，静音设计 ※6.具有公安部型式检验报告，提供检验报告复印件并加盖原厂公章。 | 1 | 台 |
| 64 | SDI网络高清高速球 | 1.1/2.8 英寸 210 万像素 CMOS 2.30 倍光学变焦，16 倍数字变倍 3.支持最低照度：彩色 0.006lx，黑白0.001lx；（提供公安部型式检验报告） 4.支持 HD-SDI、RJ45、BNC 输出接口，支持多个接口同时输出； 5.内置证人保护（面部遮挡，变音处理）功能，摄像机对人物进行动态实时捕捉，并联动庭审主机进行视频模糊处理并向法庭展示。（提供公安部型式检验报告） 6. 支持 H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法； 7.支持智能分析，如绊线/双绊线、周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人流量统计、证人保护、人脸检测、值岗检测等功能； 8.支持音频降噪、声音异常检测功能； 9.水平 360°连续旋转，垂直转动角度≥90°； 10.手动水平控制速度不小于 600°/s； 11.支持温度测量功能，能在 IE 界面实时显示设备温度；（提供公安部型式检验报告） 12.支持图像自动翻转； 13.具备 USB 接口和 Micro SD 卡接口，当网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地 SD 卡（最大支持 64G）存储功能，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放； 14.支持 POE 或 12V 两种供电方式； 15.支持1路JACK音频输入和1路音频输出，支持至少 3 路报警输入、2 路报警输出； 16.为保证设备稳定型及兼容性，需与庭审主机同一品牌。 | 2 | 台 |
| 65 | 4T企业级硬盘 | 4T企业级硬盘；128MB缓存；平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；转速：7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：215MB/秒；平均闲置功率5.45瓦；平均运行功率6.9 瓦；电源+12V和+5V；运行时温度 5~60°C | 7 | 块 |
| 66 | 电源 | 推荐电源 | 2 | 台 |
| 67 | 点对点麦克主机 | 8路MIC平衡输入，提供幻像48V供电； 16路音频输出接口，并提供8路MIC混音输出； 内有反馈抑制电路，可调节混音输出音量以及高、中、低音效果，精细调整系统音质； 支持每路话筒独立调节音量，音质更清脆嘹亮； 支持多台主机级联； 实现庭审过程中的语音激励功能； 频响，20Hz～20KHz； 总谐波失真，在100Hz～18KHz，会议系统声音小于1%； 话筒接口，标准卡侬母座，提供幻像48V； 输入输出口，8路MIC平衡输入，16路音频输出，2路总线混音输出，1路串机接口； 电压，AC220V； 功耗，8W； 工作温度，0℃～+75℃； 工作湿度，10％～90％； 为保证设备稳定型及兼容性，需与庭审主机同一品牌。 | 1 | 台 |
| 68 | 点对点麦克单元 | 双预极化高度单指向性麦克风； 频响：80-15KHz重点突出语言的清晰度；话筒杆顶部装有红色灯环，指示发言人发言状态，当灯环亮时，发言状态接通；话筒固定座设有机械式锁死开关，按下时为打开话筒，弹起时为关闭话筒，开关设有指示灯，打开时亮，关闭时熄灭；话筒固定座后部为标准卡侬公头座； 表面处理为全哑光黑色涂料，有效屏蔽镁光灯等闪光器材的反射。 为保证设备稳定型及兼容性，需与麦克主机同一品牌。 | 8 | 台 |
| 69 | 网络强电控制器 | 内置10路继电器，每路开关动作提供状态指示灯；可控制升降电机设备，支持升降互锁；支持手动和远程通讯命令控制，提供通讯状态指示灯。 为保证设备稳定型及兼容性，需与庭审主机同一品牌。 | 1 | 台 |
| 70 | SDI视频线 | 75-5,128编 | 1 | 套 |
|  | 2、独立录音系统 |  |  |  |
| 71 | 独立音频主机 | 拾音器接口数量8个；音频处理电路Clearspeech 音频处理软件V2.0；音频输入接口：3芯端子（音频、公共地、电源正极）；音频输入电平：2.0Vp-p，音量控制范围83dB；音频输入阻抗阻抗：1000Ω；不少于两个RJ45网口10M/100M；主机支持2TB内置SATA硬盘。音频采样率： 48KHz；音频采样位：16bit；音频输出码率：48kbps；故障告警：拾音器异常告警，网络故障告警、硬盘告警 | 1 | 台 |
| 72 | 独立音频前端 | 采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音； | 4 | 台 |
| 73 | 布线及辅材料 | 根据法院实际情况计算 | 1 | 批 |
|  | 3、辅助设备 |  |  |  |
| 74 | 调音台 | 2路立体声和8路单声道输入及USB数字声卡输入 (可从电脑直接播放音频到调音台)； Mp3功能可实现播放和录音功能； 简单、灵活、高效、精细、超线性的话筒前置放大器; 内置100种高清晰高层数的广播级DSP数字效果器 过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示; 平衡式卡侬输入接口配有信号衰减功能，适合各种大小音频信号输入; 为电容话筒提供真正专业的+48V幻像电源; 每路输入都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 6路辅助输出, 可以外接处理器; 主信号输出配有高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平; 立体声主输出，每路输出都配有5段参量式均衡器，参数可编辑; 立体声主输出配有AES数字卡侬接口; 100 Mm行程高分析度推子; | 1 | 台 |
| 75 | 音频功放 | 超大容量的开关电源功放 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏； 功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统； 后背板配备双通道、单通道、桥接输出转换 散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 1U超薄设计； 输出功率(8Ω、1kHz)≥2×550W 输出功率(4Ω、1kHz)≥2×900W 频率响应：20Hz-20kHz±3dB 总谐波失真：1%(8Ω、550W时) 输入灵敏度：+4dB*（1.23V） 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式) 信噪比：≥80dB | 1 | 台 |
| 76 | 音箱 | 类型：10寸低音 1寸高音全频音箱 频率响应：70Hz-20KHz 辐射角度：H x V80° x 50° 灵敏度：95dB 声压级：121dB 单元组合：LF：1x10〞 HF：1x1〞Exit Compression Driver 标称阻抗： 8Ω 额定功率：200W | 4 | 台 |
| 77 | 书记员电脑 | I5-7400 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10）21.5英寸（甲供） | 1 | 台 |
| 78 | 合议庭电脑 | I5-7400 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10）21.5英寸（甲供） | 1 | 台 |
| 79 | 实物展台 | 1.像素：≥500万像素； 2.变焦：光学放大10倍，数码放大10倍； 3.解像度： ≥1000线 4.对焦/白平衡：自动/手动 5.图像特技：标题、负片、冻结、旋转（0、90、180、270）、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白、画中画、遮屏 6.显示速率：≥30fps 7.SD卡存储：最大支持32G存储（海量图片存储） 8.接口：RGB输入输出各2组、HDMI输入输出各1组、USB2.0接口2组、内置SD 卡插槽,RCA音频输入2组，RCA音频输出1组、RS232接口1组、内置麦克风； 9.支持无PC批注功能： 10.支持实时批注、简易电子白板功能： 11.内置简易中控功能：可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等； 12.支持全高清FHD录制； 13.光源：2*1W LED双臂灯； | 1 | 台 |
| 80 | 液晶电视 | 55寸 | 2 | 台 |
| 81 | 桌面显示器 | 面板尺寸： 23英寸； 屏幕比例：16：9； 最佳分辨率： 1920×1080； 响应时间：7ms； 亮度： 250 cd/m2； 对比度：1000:1； 信号输入： VGA+HDMI | 6 | 台 |
| 82 | VGA切换器 | 2进一出 | 1 | 台 |
| 83 | 显示屏可调节倾斜支架 | 定制 | 8 | 台 |
| 84 | 桌面显示分配器 | 1进4出 | 1 | 台 |
| 85 | 书记员电脑图像分配器 | 1进8出 | 1 | 台 |
| 86 | 黑白激光打印机 | USB2.0连接，自动双面打印，15页/分钟，A4幅面。（甲供） | 1 | 台 |
| 87 | 综合标准机柜 | 42U | 1 | 台 |
| 88 | 法庭布线及辅助材料 | 音视频设备连接线 | 1 | 批 |

## 1.4.12五方通话系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号线 | RVVP4*1.0 | 1200 | 米 |

## 1.4.13机房系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一层监控中心（安保） |  |  |  |
|  | 装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘乳胶漆 | 刷三遍，天花上区域； | 15 | 平方米 |
| 2 | 顶面保温棉 | 20mm，B1防火 | 15 | 平方米 |
| 3 | 顶面吊筋 | Φ8 | 15 | 平方米 |
| 4 | 顶面天花龙骨 | U38龙骨，三角龙骨 | 15 | 平方米 |
| 5 | 顶面微孔铝板 | 600×600×0.8mm | 15 | 平方米 |
| 6 | 顶面收边条 | L型 | 17 | 米 |
| 7 | 墙面防尘乳胶漆 | 刷三遍，四面墙体区域； | 60 | 平方米 |
| 8 | 不锈钢踢脚线 | 100mm，内填石膏板 | 17 | 米 |
| 9 | 地面找平 | 3：1混合沙浆找平 | 15 | 平方米 |
| 10 | 地面防尘防静电漆 | 刷三遍，地板下区域； | 15 | 平方米 |
| 11 | 防静电地板 | 600×600×35mm，架高300m； | 15 | 平方米 |
| 12 | 地面防静电地板台阶 | 机房主入台阶，5号角钢基础，防静电地板饰面，L收边条； | 1 | 项 |
| 13 | 钢制防火双开门 | 甲级钢质防火门，1500×2200mm，包含附材； | 1 | 套 |
| 14 | 装修辅材 | 木工板、防火涂料、防锈漆、工程胶等； | 1 | 批 |
|  | 配电系统 |  |  |  |
| 15 | UPS配电箱 | 采用壁挂式安装结构，符合IEC898，GB10963标准和CCC安全认证要求；带电源防雷器装置；带电源指示灯及智能电量仪显示装置，配置RS485或RS232网络通讯接口，提供通讯协议，可与机房动力环境监控平台相连接。 | 1 | 台 |
| 16 | 嵌入式三管格栅灯 （含灯管） | 600×600mm嵌入式三管格栅灯（含LED灯管） | 4 | 套 |
| 17 | 安全出口指示灯 | LED光源，90分钟 | 1 | 套 |
| 18 | 应急疏散照明 | 90分钟 | 1 | 套 |
| 19 | 灯开关 | 10A，三联 | 1 | 个 |
| 20 | 墙插座 | 10A，五孔 | 8 | 只 |
| 21 | 照明电线 | WDZ-BV2.5 | 35 | 米 |
| 22 | 插座电线 | WDZ-BV3*2.5 | 100 | 米 |
| 23 | 前端输出配电线缆 | WDZ-YJV-3*4 | 100 | 米 |
| 24 | UPS输出配电电缆 | WDZ-YJV-4*50+1*16 | 20 | 米 |
| 25 | PDU插座 | 16A/8位，万用口，带防雷功能； | 5 | 个 |
| 26 | 安装辅材 | 铜鼻子、扎带、绝缘管等 | 1 | 批 |
|  | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 27 | B级电源防雷器 | 限压型 , 四模块,40kA（In）,80kA（Imax）,Up＜2500V。 | 1 | 套 |
| 28 | C级电源防雷器 | 限压型 , 四模块,20kA（In）,40kA（Imax）,Up＜1800V。 | 6 | 套 |
| 29 | 接地铜排 | 30×3mm紫铜排 | 25 | 米 |
| 30 | 绝缘子固定桩 | SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝 | 25 | 个 |
| 31 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR25 | 30 | 米 |
| 32 | 接地辅材 | 含等电位箱、膨胀螺丝、螺丝螺母等 | 1 | 批 |
| 33 | 接地电阻测试 | 用电阻仪做接地电阻测试 | 1 | 项 |
|  | 布线系统 |  |  |  |
| 34 | 42U立式机柜 | 标准网络机柜尺寸：600mm*600mm*(1000-2000)mm（宽*深*高）； 标准19英寸（450mm）。 板材厚度：采用优质SPCC冷轧钢板，立柱（方孔条）1.5mm、横梁（安装梁）\机柜外框架1.2mm，前后网孔门及侧门都是 1.0mm；前门为钢化玻璃侧通孔门，后门是单开网孔门。 托盘调整高度可在任意高度上安装，左右侧板和后门应设计为在不使用工具的情况下即可方便的安装与拆卸。 机柜承重：结构稳固，静载可达800 Kg。机柜承受48小时静压负载试验,托板无明显变形，柜门开启自如，锁具开启平顺。试验后机柜各部位无永久变形，脚轮及调整脚功能正常。 机柜表面处理：机柜表面经过脱脂、酸洗、防锈磷化处理，然后防静电喷朔，美观大方，表面精细无粉团、无毛刺。颜色：黑色、浅灰色可选。 环境特性： 贮存温度：-20~+70 ℃; 工作温度： -10~+60 ℃; 相对湿度： 90%（常温下） 适用标准：符合ANSI/EIA RS-310-D，IEC297-2，DIN41491:PART1，DIN41494:PART7及GB/T30472-92标准。 防护等级：IP20。 | 1 | 台 |
| 35 | 强电槽式桥架 | 100*50 | 15 | 米 |
| 36 | 弱电槽式桥架 | 200*100 | 15 | 米 |
| 37 | 操作台散力架 | 50*50mm镀锌角铁 | 4 | 个 |
| 38 | 电视墙散力架 | 50*50mm镀锌角铁 | 4 | 个 |
| 39 | 机柜散力架 | 50*50mm镀锌角铁 | 2 | 个 |
| 40 | 空调散力架 | 50*50mm镀锌角铁 | 2 | 个 |
| 41 | 电池、UPS架 | 50*50mm镀锌角铁 | 5 | 个 |
| 42 | 隐蔽+密闭工程 | 含墙面、顶面空洞封堵 | 1 | 项 |
|  | 空调系统 |  |  |  |
| 43 | 3P商用立式空调 | 3P立式冷暖商用空调 | 1 | 台 |
| 44 | 空调防水坝 | 水泥砂浆1:3，高度50mm，安装地漏及排水管 | 1 | 套 |
|  | UPS电源 |  |  |  |
| 45 | 3KVAUPS | 1.单进单出纯在线式高频机，容量为3KVA/2.4KW; 2.输入电压范围要求：185-275VAC； 3.输入功率因数：≥0.999 4.输入电流谐波成份：输出为额定非线性负载时，总谐波成份应 ≤2.1% 5.输入频率变化范围：45Hz-54Hz； 输入插头采用16A国标插头。 6.频率跟踪速率：不大于1Hz/s。 7.输出电压精度：220V±1%，要求输出电压可调节为200/208/220/230/240V； 8.输出波形失真度：正常工作非线性负载≤ 2.5% ，电池逆变阻性负载）≤1% 9.动态电压瞬变范围：0%-100%-0%负载变化时，输出电压瞬变范围应≤3%。瞬变电压恢复时间应小于10ms。 10.效率：输出电压为额定值，输出为100%负载时，系统效率应≥93.1% 11.输出功率因数：不小于0.8； 12.过载能力：105%-125% : 1min, 125%-150% : 30sec； 13.UPS输出接口：不少于3个国标10A插座，并配置输出接线端子。 14.直流电压96VDC 15.直流充电电流：不小于4A； 16.有充电器充电过温保护解决方案，有详尽、准确的描述。 17.效率：90%以上（在线模式）； 18.为保证负载不间断供电，市电与电池时间转换时间必须为0ms,旁路模式与市电逆变模式转换时间不大于4ms。 19.UPS正常工作时，1米范围内噪音不大于50分贝。 20.外壳防护保护：UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉应可靠的电气连接，其阻值不大于0.02欧姆。 21.UPS应做运输试验，试验后UPS不应有机械损坏，禁锢件不应松动，通电后正常工作。 22.整机设计寿命不低于15年， 23.整机保修方式：三年送修服务。 24.UPS驱动部分有推挽式MOS管解决方案，有详尽，准确的描述。 25.选配手机APP远程监控功能，可实现实施远程监控UPS状态、各项参数、故障信息、历史记录等。 26.要求UPS标配RS232串口。 27.支持UPS选配其他方式监控，如网络远程管理功能，集中式监控功能（MODBUS RTU协议）等。 28.UPS具备输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低电压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护、防雷保护等功能。 | 1 | 台 |
| 46 | 蓄电池 | 为方便售后维护保养，投标蓄电池与主机要求为同一品牌 蓄电池容量：12V100AH 后备延时时间（满载）≥1小时 有效容量：开始使用100％ 使用1~2年后90％ 使用4年后70~80％ 自放电速率：25℃存放12个月，容量>60% 深充深放循环次数：100%，≥180次 可存放时间：>4个月 具备深度放电保护 具备电池状态检测 具备电池放电实时监测及显示 充电时间：8小时之内充到电池容量的90% 具备电池保护 拒绝防漏液托盘的伪防漏液技术。 | 1 | 台 |
| 47 | 电池箱 | 1.电池箱现场组装，标配直流空开 2.规格：内装8节12V38AH蓄电池 3.含6方电池连接线 4.加厚角钢制作 5.表面经防锈漆处理过 6.尺寸（长*宽*高）mm：500*415*618 7. 含主机到电池箱连接线及电池箱并线，国标BVR6平方。 | 1 | 台 |
|  | 五层中心机房 |  |  |  |
|  | 装饰工程 |  |  |  |
| 48 | 顶面防尘乳胶漆 | 刷三遍，天花上区域； | 51 | 平方米 |
| 49 | 顶面保温棉 | 20mm，B1防火 | 51 | 平方米 |
| 50 | 顶面吊筋 | Φ8 | 51 | 平方米 |
| 51 | 顶面天花龙骨 | U38龙骨，三角龙骨 | 51 | 平方米 |
| 52 | 顶面微孔铝板 | 600×600×0.8mm | 51 | 平方米 |
| 53 | 顶面收边条 | L型 | 32 | 米 |
| 54 | 墙面防尘乳胶漆 | 刷三遍，四面墙体区域； | 105 | 平方米 |
| 55 | 不锈钢踢脚线 | 100mm，内填石膏板 | 32 | 米 |
| 56 | 地面找平 | 3：1混合沙浆找平 | 51 | 平方米 |
| 57 | 地面防尘防静电漆 | 刷三遍，地板下区域； | 51 | 平方米 |
| 58 | 防静电地板 | 600×600×35mm，架高300m； | 51 | 平方米 |
| 59 | 地面防静电地板台阶 | 机房主入台阶，5号角钢基础，防静电地板饰面，L收边条； | 1 | 项 |
| 60 | 钢制防火双开门 | 甲级钢质防火门，1500×2200mm，包含附材； | 1 | 套 |
| 61 | 装修辅材 | 木工板、防火涂料、防锈漆、工程胶等； | 1 | 批 |
|  | 配电系统 |  |  |  |
| 62 | 市电柜 | 采用壁挂式安装结构，符合IEC898，GB10963标准和CCC安全认证要求；带电源防雷器装置；带电源指示灯及智能电量仪显示装置，配置RS485或RS232网络通讯接口，提供通讯协议，可与机房动力环境监控平台相连接。 | 1 | 台 |
| 63 | 列头柜 | 采用壁挂式安装结构，符合IEC898，GB10963标准和CCC安全认证要求；带电源防雷器装置；带电源指示灯及智能电量仪显示装置，配置RS485或RS232网络通讯接口，提供通讯协议，可与机房动力环境监控平台相连接。 | 1 | 台 |
| 64 | 配电箱 | 配电箱，采用壁挂式安装结构，符合IEC898，GB10963标准和CCC安全认证要求；带电源防雷器装置；带电源指示灯及智能电量仪显示装置，配置RS485或RS232网络通讯接口，提供通讯协议，可与机房动力环境监控平台相连接。 | 1 | 台 |
| 65 | 嵌入式三管格栅灯 （含灯管） | 600×600mm嵌入式三管格栅灯（含LED灯管） | 8 | 套 |
| 66 | 安全出口指示灯 | LED光源，90分钟 | 1 | 套 |
| 67 | 应急疏散照明 | 90分钟 | 1 | 套 |
| 68 | 灯开关 | 10A，三联 | 1 | 个 |
| 69 | 墙插座 | 10A，五孔 | 4 | 只 |
| 70 | 地插座 | 16A，五孔 | 12 | 只 |
| 71 | 照明电线 | WDZ-BV2.5 | 65 | 米 |
| 72 | 插座电线 | WDZ-BV3*2.5 | 45 | 米 |
| 73 | 前端输出配电线缆 | WDZ-YJV-3*4 | 60 | 米 |
| 74 | UPS输出配电电缆 | WDZ-YJV-4*50+1*16 | 15 | 米 |
| 75 | PDU插座 | 16A/8位，万用口，带防雷功能； | 24 | 个 |
| 76 | 安装辅材 | 铜鼻子、扎带、绝缘管等 | 1 | 批 |
|  | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 77 | C级电源防雷器 | 限压型 , 四模块,40kA（In）,80kA（Imax）,Up＜2500V。 | 1 | 套 |
| 78 | 接地铜排 | 30×3mm紫铜排 | 105 | 米 |
| 79 | 绝缘子固定桩 | SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝 | 15 | 个 |
| 80 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR16 | 30 | 米 |
| 81 | 接地辅材 | 含等电位箱、膨胀螺丝、螺丝螺母等 | 1 | 批 |
| 82 | 接地电阻测试 | 用电阻仪做接地电阻测试 | 1 | 项 |
|  | 布线系统 |  |  |  |
| 83 | 强电槽式桥架 | 100*50 | 20 | 米 |
| 84 | 弱电槽式桥架 | 200*100 | 15 | 米 |
| 85 | 机柜散力架 | 50*50mm镀锌角铁 | 6 | 个 |
| 86 | 空调散力架 | 50*50mm镀锌角铁 | 1 | 个 |
| 87 | 电池、UPS架 | 50*50mm镀锌角铁 | 3 | 个 |
| 88 | 隐蔽+密闭工程 | 含墙面、顶面空洞封堵 | 1 | 项 |
|  | 空调系统 |  |  |  |
| 89 | 精密空调 | 制冷量20kw，风量5400m3/h，上送风，单系统，加热量3kw，加湿量3kg/h ,宽800*深650*高1800 1.机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 2.输入电压允许波动范围： 380V +10% ~ -10% 3.频率：50HZ ± 2HZ 4.温度：室内 -10℃ ~ +30℃ 室外 -35℃ ~ +45℃ 5.湿度：≤95%RH 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 6.温度调节范围：+17℃ ~ +28℃ 7.温度调节精度： ±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时 8.湿度调节范围：40% ~ 70%RH 9.湿度调节精度： ±5 %RH 10.温、湿度波动超限应能发出报警信号 11.机房专用空调应有较大的送风量，满足“表一：选型技术明细表”的要求。 12.精密空调需采用模块化设计，用户可根据现场货梯尺寸或通道尺寸等将各模块快速拆卸，落地后可快速组装 13.标配电子膨胀阀，根据运行工况，实时迅速调节膨胀阀开度，调节更精确，节能效果更明显。 14.标配空气过滤网，可拆卸清洗，便于维护，在滤网发生堵塞时可报警，提示该清洗或更换。 15.机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 16.机房专用空调应具有先进的微处理控制器，采用7”寸以上彩色触控屏， 17.机房专用空调控制器应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于100条 18.机房专用空调控制器应具有报警及故障诊断功能，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 19.机房专用空调控制系统应具有多级密码保护功能。 20.机房专用空调具备联动与群控功能：通过CAN总线方式，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。群控功能包括：备份自动切换功能；当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡功能：定时切换备份机组 ；层叠功能：根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 ；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。 21.机组具有来电自启功能，且当电源接通时，电脑延迟2-60s随机启动设备，避免多台设备同时启动造成电流过大。 22.系统具备自诊断功能，某些功能部件存在长时间不用，无法辨其好坏，需要用到时发现不可用而影响空调使用。系统需具备自诊断，可不定时检测关键功能部件好坏。 | 1 | 台 |
| 90 | 安装辅材 | 含铜管，室内外机支架，固定支架 | 5 | 米 |
| 91 | 制冷剂 | 制冷剂R22 | 1 | 罐 |
| 92 | 空调防水坝 | 水泥砂浆1:3，高度50mm，安装地漏及排水管 | 1 | 套 |
|  | UPS电源 |  |  |  |
| 93 | UPS模块机框 | 本次配置20KVA模块*3个，主机框最大可扩容到120KVA 1) 整流输入电压范围：305~478Vac (线电压),满载 208V~304Vac (线电压),负载从100%到75%之间线性降额 2) 输入功率因数：满载时≥0.99 3) 输入电流谐波：满载时≤3% 4) 输出电压失真度：失真度＜6%（100％非线性负载） 5) 输出功率因数：UPS的输出功率因数为1。 6) 旁路输入：380/400/415 旁路保护电压上限：+15%（可选+10%、+15%、+20%） 旁路保护电压下限：-20%(可选-10%、-15%、-30%) 旁路频率保护范围： 40-70Hz 7) 电源效率：经济模式≥98% 正常模式≥94.5% 8) 输出电压：380/400/415VAC (线电压) 9) 输出频率精度：50Hz 士3Hz（可设置±1Hz、±2 Hz、±3 Hz） 电池模式：50/60 (1±0.5%) Hz 10) 输出过载能力：负载≤110%，60min，≤125%，维持10min，≤150%维持1min，≥150% 立即转旁路 11) 输出电压相位偏差：0° 12) 动态电压瞬变范围：±5% 13) 瞬变响应恢复时间（ms）：≤20ms 14) 市电电池切换时间：0ms 15) 旁路逆变切换时间： 0ms 可接发电机 为了防止由于电池长期充电引发安全隐患需要，充电部分需具备过温保护功能。 1）采用智能电池管理技术,从而延长电池的使用寿命,减少电池维护次数 。 2）用户可根据电池特点设置电池最大均充电流，可防止过大的充电电流对电池的损害。 短路保护、输出过载保护、风扇故障告警、电池低压保护、输出过欠压保护、防雷保护,噪音＜65dB（距设备1m处）,标配RS232、RS485、Intelligent Slot （智能卡插槽），UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω，1） 绝缘电阻：UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应>2MΩ。 2） IP防护等级：IP20 不间断电源面板平整，镀层牢固，漆面匀称，所有标记、标牌清晰可辨，无剥落、锈蚀、裂痕、明显变形等不良现象。金属箱体，外观RAL9005黑色 主机标配空气过滤网，可反复清洗，更换。 1.功率模块采用独立的新一代数字化双DSP控制器，整机采用分散控制，模块自主控制独立运行，避免单点故障风险，提高了系统的可靠性。 2.整机采用集中旁路供电，禁止使用单个模块分散旁路供电模式，避免分散旁路带来旁路环流问题。 4.功率模块单元均有配置独立的充电元，避免充电单元的瓶颈风险，保证电池组的可靠充电，随时可为电池组提供充电能力； 5.直流电压等级为±240VDC（40节），电池节数可进行32～40节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 6.单个功率模块不小于20KVA/20KW 7.为以后扩容需要需支持并柜功能≥4台； 8.支持三进三出输入输出方式 9.支持双市电电源输入 10.可选配紧急关机模式（EPO）功能 11.标配维修旁路开关 12.支持变频模式（输入50HZ输出60HZ） 13.输出电压可调功能 14.冷启动功能：UPS系统在没有交流电源输入但蓄电池组一直并联在直流母线的情况下，可直接启动UPS。 15.市电恢复自启动功能 16.主机采用LCD及LED双显示，LED可显示输入、旁路、逆变、电池、告警等信息。 | 1 | 台 |
| 94 | UPS功率模块 | 20KVA容量，功率因素1 | 3 | 台 |
| 95 | 蓄电池 | 为方便售后维护保养，投标蓄电池与主机要求为同一品牌，容量：12V200AH 后备时间大于1.5小时。 1、电荷周期 充电电流≤15A，电压14.40-14.80V 时间14-16H, 浮动电压13.60-13.80V, 端子M8.25℃ 自放电率存放3个月91%,存放6个月82%存放12个月64%,不同温度下的容量, 40℃, 102%, 25℃, 100% 0℃, 85%，-15℃, 65 % 2、正常浮充状态下，电池寿命可达10年以上。 3、正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂； 4、 蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于 0.25C 10 ，最大补充充电电压不大于 2.40V/单体。蓄电池均衡充电单体电压为 2.30V～2.40V。 5、环境温度为 25℃时，蓄电池浮充充电电压为（2.20V～2.27V）/单体。 蓄电池充电温度补偿系数宜为（-3mV～-7mV）/℃•单体。 6、安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。 7、蓄电池应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形 8、蓄电池以 30I 10 放电 3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观应不出现异常。 9、蓄电池进入浮充状态 24h 后各蓄电池之间的端电压差应不大于 90mV(蓄电池组由不多于 24 只2V 蓄电池组成时)、200mV(蓄电池组由多于 24 只 2V 蓄电池组成时)、240mV(6V)、480mV(12V)。 10、蓄电池壳、盖的阻燃性能应符合GB/T2408－1996中的要求，壳子/盖子 符含UL94HB与UL94V-0标准的ABS材料。 11、正负极板，采用铅钙板栅。 12、隔板采用AGM隔板；端子采用铜端子。 13、蓄电池的容量及其他性能应符合《通信用阀控密封式铅酸蓄电池（YD/T799－2002）》中的规定。 | 32 | 节 |
| 96 | 直流开关柜 | 空开箱1个，3P160A*1个 | 1 | 台 |
| 97 | 电池架 | 1.电池架现场组装 2.规格：内装32节12V200AH蓄电池 3.含35方电池连接线 4.加厚角钢制作 5.表面经防锈漆处理过 6.W2300*D600*H1600[放12V200AH-32节]4层摆放. | 1 | 只 |
| 98 | UPS和电池连接线 | 国标BVR35，电池组并线，电池组到主机连接线 | 100 | 米 |
|  | 气体消防 |  |  |  |
| 99 | 柜式七氟丙烷装置 | 柜式七氟丙烷装置 | 1 | 套 |
| 100 | 药剂 | 药剂 | 76 | kg |
| 101 | 灭火系统标志牌 | 灭火系统标志牌 | 1 | 块 |
| 102 | 泄压口 | 泄压口 | 1 | 套 |
| 103 | 火灾报警控制器 | 火灾报警控制器 | 1 | 台 |
| 104 | 备用电源箱 | 备用电源箱 | 1 | 台 |
| 105 | 点型光电感烟探测器 | 点型光电感烟探测器 | 2 | 只 |
| 106 | 点型感温探测器 | 点型感温探测器 | 2 | 只 |
| 107 | 通用底座 | 通用底座 | 4 | 只 |
| 108 | 放气指示灯 | 放气指示灯 | 1 | 只 |
| 109 | 紧急启动停止按钮 | 紧急启动停止按钮 | 1 | 只 |
| 110 | 声光报警器 | 声光报警器 | 1 | 只 |
| 111 | 警铃 | 警铃 | 1 | 只 |
| 112 | 输入输出模块 | 输入输出模块 | 5 | 块 |
| 113 | 短路隔离器 | 短路隔离器 | 1 | 只 |
| 114 | 导线 | 导线 | 30 | 米 |
| 115 | 导线 | 导线 | 30 | 米 |
| 116 | 导线 | 导线 | 30 | 米 |
|  | 二层纪委屏蔽机房 |  |  |  |
|  | 组装式屏蔽壳体系统 |  |  |  |
| 117 | 六面屏蔽模块 | 1.5㎜钢板制作 | 66.5 | ㎡ |
| 118 | 四面壁板屏蔽模块喷塑 | 含加强龙骨 表面喷塑处理 | 45.5 | ㎡ |
| 119 | 地面绝缘 | 2㎜绝缘橡胶垫 | 10.5 | ㎡ |
| 120 | 电动铰链屏蔽门 | 含密码锁和ID卡，门洞尺寸：1.9m（高）×0.9m（宽） | 1 | 扇 |
|  | 屏蔽室配置项目 |  |  |  |
| 121 | 80A电源滤波器（双线） | 供220V，80A，50Hz电源线屏蔽处理 | 1 | 只 |
| 122 | 30A电源滤波器（双线） | 供220V，30A，50Hz电源线屏蔽处理 | 1 | 只 |
| 123 | 网线信号滤波器 | 供网线信号线屏蔽处理 | 1 | 只 |
| 124 | 50A逻辑地滤波器（单线） | 供50A，逻辑地线屏蔽处理 | 1 | 只 |
| 125 | 接地铜排 | 30×3mm紫铜排 | 6 | 米 |
| 126 | 光纤波导管 | 供光纤尾纤进入屏蔽室 | 1 | 只 |
| 127 | 截止通风波导窗 | 孔径为φ4.2㎜；屏蔽室内通风处理 | 2 | 只 |
| 128 | 接地螺栓 | 屏蔽室壳体整体接地处理 | 1 | 只 |
|  | 装饰工程 |  |  |  |
| 129 | 顶面防尘乳胶漆 | 刷三遍，天花上区域； | 21 | 平方米 |
| 130 | 顶面保温棉 | 20mm，B1防火 | 21 | 平方米 |
| 131 | 顶面吊筋 | Φ8 | 21 | 平方米 |
| 132 | 顶面天花龙骨 | U38龙骨，三角龙骨 | 10.5 | 平方米 |
| 133 | 顶面微孔铝板 | 600×600×0.8mm | 10.5 | 平方米 |
| 134 | 顶面收边条 | L型 | 19.5 | 米 |
| 135 | 不锈钢踢脚线 | 100mm，内填石膏板 | 19.5 | 米 |
| 136 | 地面找平 | 3：1混合沙浆找平 | 21 | 平方米 |
| 137 | 地面防尘防静电漆 | 刷三遍，地板下区域； | 21 | 平方米 |
| 138 | 墙面防尘乳胶漆 | 刷三遍，四面墙体区域； | 64.3 | 平方米 |
| 139 | 墙面型轻钢龙骨 | 定制 | 64.3 | 平方米 |
| 140 | 防静电地板 | 600×600×35mm，架高300m； | 10.5 | 平方米 |
| 141 | 地面防静电地板台阶 | 机房主入台阶，5号角钢基础，防静电地板饰面，L收边条； | 1 | 项 |
| 142 | 高架地板开孔 | 定制 | 1 | 块 |
| 143 | 彩钢板墙面 | 定制 | 64.3 | 平方米 |
| 144 | 玻璃纤维樯面保温层 | 50mm | 64.3 | 平方米 |
| 145 | 地板吸 | 配套 | 1 | 项 |
| 146 | 装修辅材 | 含辅助材料以及施工配件等 | 1 | 批 |
|  | 配电系统 |  |  |  |
| 147 | 配电箱 | 配电箱，采用壁挂式安装结构，符合IEC898，GB10963标准和CCC安全认证要求；带电源防雷器装置；带电源指示灯及智能电量仪显示装置，配置RS485或RS232网络通讯接口，提供通讯协议，可与机房动力环境监控平台相连接。 | 1 | 台 |
| 148 | 嵌入式三管格栅灯 （含灯管） | 600×600mm嵌入式三管格栅灯（含LED灯管） | 4 | 套 |
| 149 | 安全出口指示灯 | LED光源，90分钟 | 1 | 套 |
| 150 | 应急疏散照明 | 90分钟 | 1 | 套 |
| 151 | 灯开关 | 10A，双联 | 1 | 个 |
| 152 | 墙插座 | 10A，五孔 | 3 | 只 |
| 153 | 照明电线 | WDZ-BV2.5 | 100 | 米 |
| 154 | 插座电线 | WDZ-BV3*2.5 | 80 | 米 |
| 155 | 前端输出配电线缆 | WDZ-YJV-3*4 | 60 | 米 |
| 156 | PDU插座 | 16A/8位，万用口，带防雷功能； | 2 | 个 |
| 157 | 强电槽式桥架 | 100*50 | 5 | 米 |
| 158 | 弱电槽式桥架 | 200*100 | 5 | 米 |
| 159 | 安装辅材 | 铜鼻子、扎带、绝缘管等 | 1 | 批 |
|  | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 160 | C级电源防雷器（二级） | 限压型 , 四模块,40kA（In）,80kA（Imax）,Up＜2500V。 | 1 | 套 |
| 161 | 接地铜排 | 30×3mm紫铜排 | 20 | 米 |
| 162 | 绝缘子固定桩 | SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝 | 5 | 个 |
| 163 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR16 | 10 | 米 |
| 164 | 接地辅材 | 含等电位箱、膨胀螺丝、螺丝螺母等 | 1 | 批 |
| 165 | 接地电阻测试 | 用电阻仪做接地电阻测试 | 1 | 项 |
|  | 地下一层运营商机房 |  |  |  |
|  | 装饰工程 |  |  |  |
| 166 | 顶面防尘乳胶漆 | 刷三遍，天花上区域； | 35 | 平方米 |
| 167 | 不锈钢踢脚线 | 100mm，内填石膏板 | 24 | 米 |
| 168 | 地面找平 | 3：1混合沙浆找平 | 35 | 平方米 |
| 169 | 地面防尘防静电漆 | 刷三遍，地板下区域； | 35 | 平方米 |
| 170 | 墙面防尘乳胶漆 | 刷三遍，四面墙体区域； | 35 | 平方米 |
| 171 | 防静电地板 | 600×600×35mm，架高300m； | 35 | 平方米 |
| 172 | 地面防静电地板台阶 | 机房主入台阶，5号角钢基础，防静电地板饰面，L收边条； | 1 | 项 |
| 173 | 高架地板开孔 | 定制 | 1 | 块 |
| 174 | 地板吸 | 配套 | 1 | 项 |
| 175 | 装修辅材 | 含辅助材料以及施工配件等 | 1 | 批 |
| 176 | 钢制防火双开门 | 甲级钢质防火门，1500×2200mm，包含附材； | 1 | 套 |
| 177 | 防火玻璃双扇门 | 1500×2200mm，包含附材，12mm厚，耐火时间不小于120分钟； | 1 | 套 |
| 178 | 玻璃隔断框架和不锈钢包边 | 方钢框架，不锈钢包边 | 24 | 米 |
| 179 | 防火玻璃隔断 | 12mm，耐火时间不小于120分钟；抗压不小于1200P | 28 | 平方米 |
| 180 | 石膏板封堵 | 玻璃隔断吊顶以上、地板以下采用石膏板封堵 | 7 | 平方米 |
| 181 | 隔墙砌筑 | 混泥土砌块、钢筋、原有构件拆除等 | 1 | 批 |
| 182 | 装修辅材 | 木工板、防火涂料、防锈漆、工程胶等； | 1 | 批 |
|  | 配电系统 |  |  |  |
| 183 | 配电箱 | 配电箱，采用壁挂式安装结构，符合IEC898，GB10963标准和CCC安全认证要求；带电源防雷器装置；带电源指示灯及智能电量仪显示装置，配置RS485或RS232网络通讯接口，提供通讯协议，可与机房动力环境监控平台相连接。 | 1 | 台 |
| 184 | 嵌入式三管格栅灯 （含灯管） | 600×600mm嵌入式三管格栅灯（含LED灯管） | 20 | 套 |
| 185 | 安全出口指示灯 | LED光源，90分钟 | 1 | 套 |
| 186 | 应急疏散照明 | 90分钟 | 1 | 套 |
| 187 | 灯开关 | 10A，双联 | 1 | 个 |
| 188 | 墙插座 | 10A，五孔 | 4 | 只 |
| 189 | 照明电线 | WDZ-BV2.5 | 50 | 米 |
| 190 | 插座电线 | WDZ-BV3*2.5 | 20 | 米 |
| 191 | 前端输出配电线缆 | WDZ-YJV-3*4 | 50 | 米 |
| 192 | 强电槽式桥架 | 100*50 | 10 | 米 |
| 193 | 弱电槽式桥架 | 200*100 | 10 | 米 |
| 194 | 安装辅材 | 铜鼻子、扎带、绝缘管等 | 1 | 批 |
| 195 | 机柜散力架 | 50*50mm镀锌角铁 | 12 | 个 |
| 196 | 空调散力架 | 50*50mm镀锌角铁 | 2 | 个 |
| 197 | 隐蔽+密闭工程 | 含墙面、顶面空洞封堵 | 1 | 项 |
|  | 空调系统 |  |  |  |
| 198 | 3P商用立式空调 | 3P立式冷暖商用空调 | 2 | 台 |
| 199 | 空调防水坝 | 水泥砂浆1:3，高度50mm，安装地漏及排水管 | 2 | 套 |
|  | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 200 | C级电源防雷器（二级） | 限压型 , 四模块,40kA（In）,80kA（Imax）,Up＜2500V。 | 1 | 套 |
| 201 | 接地铜排 | 30×3mm紫铜排 | 20 | 米 |
| 202 | 绝缘子固定桩 | SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝 | 20 | 个 |
| 203 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR16 | 10 | 米 |
| 204 | 接地辅材 | 含等电位箱、膨胀螺丝、螺丝螺母等 | 1 | 批 |
| 205 | 接地电阻测试 | 用电阻仪做接地电阻测试 | 1 | 项 |

## 1.4.14综合管路系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌桥架 | 100*50 | 400 | 米 |
| 2 | 镀锌桥架 | 200*100 | 1350 | 米 |
| 3 | 镀锌桥架 | 300*100 | 400 | 米 |
| 4 | 桥架支架 | 螺杆、螺母、角钢、扁钢等 | 3000 | KG |
| 5 | 穿线管 | JDG20 | 25000 | 米 |
| 6 | 穿线管 | JDG25 | 30000 | 米 |
| 7 | 穿线管 | JDG32 | 800 | 米 |
| 8 | 金属软管 | DN16 | 1800 | 米 |
| 9 | 金属过线盒 | 86型 | 2500 | 个 |
| 10 | 辅材 | 固定五金件 | 1 | 批 |

## 1.4.15智能化集成平台

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、软硬件环境 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 2U机架式，坚固、美观、易扩展。 可靠性：MTBF≥50000 h Cache：10M CPU：INTEL双路至强四核 2.2G或以上 内存：4GB ECC RDIMM DDR3-1333 内存 热插拔硬盘：1T 企业级 热插拔SATA3.5寸硬盘(10K转) 网络接口：支持2～4个100M/1000M的网段 I/O标配：6个RS232接口（含2个RS485接口） 外置式短信报警模块 Windows2008 server 操作系统；Microsoft SQL Server 2008数据库 网络要求：10M/100M Ethernet级Intranet环境 | 1 | 台 |
| 2 | 管理电脑 | i5-9400F，8G内存，1TB机械硬盘，256GB固态硬盘，2G独立显卡，21.5英寸高清显示器*1，键鼠套装*1（甲供） | 1 | 台 |
|  | 二、平台软件 |  |  |  |
| 3 | 智能化集成系统软件平台 | 基础核心后台程序和管理工具，含以下核心组件及服务：实时数据库、历史数据库、应用服务器、运行策略服务器 为方便后续运维和扩展，需满足以下功能： 1. 平台软件基于C# .NET开发，需提供C# .NET SDK二次开发包。方便后期做二次开发扩展平台功能或接入其他子系统功能； 2. 数据库采用SQL Server，需开放数据表，并提供数据字典，方便后期二次开发； 3. 开放OPC接口和HTTP RESTFUL接口，可以获取到所接入的所有子系统设备数据。 4. 采用云架构，适用于办公园区项目。 5. 系统支持局域网，公有云及私有云部署。 6. 采用REST架构，需提供软件架构图和RESTfullAPI接口文档。 7. 基于角色访问管理机制，支持到点的权限控制，支持按权限控制。 8. 前端页面框架需支持响应式布局，满足不同客户端分辨率的要求。 9. 系统监控界面需采用WEB在线组态设计，拖拽式布点绑点，实现即编即用。 10. 组态需采用Html5+Canvas技术，组态控件需支持gif动态图片，满足多操作系统和浏览器的使用要求。 11. 用户初次使用软件时无需安装客户端插件。 12. 子系统之间的联动需采用图形化配置，支持报警点与电子地图联动，支持报警点与视频的联动。 13. 数据采集基于TCP协议，以保障实时数据的高效性，并支持远程和跨网段的数据采集。 14. 平台可对外提供标准化数据接口，协议采用HTTP、接口方式为REST-API，数据格式为JOSN。 15. 采用内置Modbus、Bacnet、OPC、DB、串口等标准的开放系统接入技术；并支持插件式扩展。 16.系统容量： 系统最大监控点数：不限制 系统接入的最大用户的个数：999。 系统支持3年数据在线存储，三年后数据导出数据库供离线查询。 17.响应时间： 系统实时数据传送时间：≤1.5s； 系统控制命令传送时间：≤0.5s； 现场设备开始执行动作的响应时间：≤2s； 系统联动命令传送时间：≤1.5s； 数据画面调用响应时间：≤2s； 实时数据库刷新间隔：≤2s； 故障画面的报警响应时间：≤2s； 管理工作站画面切换的响应时间：≤2s。 18.（*）知识产权要求： 智能化集成系统为独立于任何子系统的第三方软件平台。 | 1 | 套 |
| 4 | 智能客户端套件 | 1、能够允许网络上的任一工作站通过一致的软件界面对各子系统设备的运行数据和运行状态进行高性能的实时监测、采集。 2、使用者可根据权限设置在电子地图上实现对设备的操作管理。 | 1 | 套 |
| 5 | 短信报警模块 | 故障告警实现短信通知管理人员 | 1 | 套 |
|  | 三、子系统功能模块 |  |  |  |
| 6 | 建筑设备监控系统集成模块 | 建筑设备监控系统提供OPC接口给IBMS系统。IBMS系统实现对空调系统各主要设备相关数字量（或模拟量）输入（或输出）点的信息（状态、报警、故障）进行监视和相应控制，建筑设备监控系统向智能化集成系统提供空调系统设备的信息点属性表、编码表和相应布点位置图及系统图，提供系统设备联动程序列表及监控流程与各子系统原理图。 智能化集成系统实现对空调系统系统集成的功能如下：建筑设备监控系统提供监控空调、新风设备、排风设备各个点的开/关状态、手动/自动状态、运行/停止状态、过滤器正常/报警等实时数据信息给智能化集成系统。建筑设备监控系统提供监控空调、新风设备各个点的回风温度、送风温度、水阀开度等实时数据信息给智能化集成系统。 建筑设备监控系统提供监控空调、新风设备、排风设备各个点的开/关控制权限，回风温度设置权限等控制权限给智能化集成系统。 | 1 | 套 |
| 7 | 智能照明系统集成模块 | 智能照明系统提供实时的通讯接口方式（如OPC、 RS232）给智能化集成平台，实现的监控功能如下： 1) 监测并显示各个控制模块的在线状态。 2) 监测并以电子地图方式显示各个照明回路的开闭状态。 3) 监测并以电子地图方式显示各个调光回路的调光情况。 4) 在智能照明系统开放各个回路的开/关控制权限的情况下，智能化集成平台实现对各个照明回路的控制功能。 5) 可制定相应的照明模式，实现对照明系统的模式控制。 6) 能进一步提供协调控制与集成所需的其它数据和图像信息，可扩展功能。 | 1 | 套 |
| 8 | 电梯系统集成模块 | 电梯系统必须在自成系统后，由电梯系统监控软件提供一个统一的OPC通讯接口给智能化集成系统，智能化集成系统对电梯系统集成的功能如下：提供所有电梯运行及故障状态；监视电梯所在的楼层、上下行方向等；监视电梯的故障报警及电梯紧急状况报警。 | 1 | 套 |
| 9 | 变配电系统集成模块 | 智能化集成系统通过OPC数据接口和变配电系统进行数据通讯，功能如下：监视高压的进线电压、电流、功率因素、频率因素，监视变压器的温度报警，监视高压开关的开关状态和故障状态等。提供对高压柜监视；提供对变压器监视；提供对低压配电柜监视；高/低压进线的三相电压、三相电流；变压器温度及高温报警。 | 1 | 套 |
| 10 | 电梯系统集成模块 | 通过BAS系统实现对电梯运行系统的集成，对于电梯只监不控，实现的监控功能如下： 1) 监测并显示各台电梯运行及故障状态。 2) 能监视电梯的所在楼层位置，同时当电梯停止时，显示电梯的楼层数。 3) 当任何一台电梯故障时，通过显示及声音提示方式，针对各台电梯分别发出故障报警，并显示故障原因，界面弹出所在电梯的监控画面。 4) 可实时调用轿厢的视频图像。 | 1 | 套 |
| 11 | 视频监控系统集成模块 | 视频监控系统采用标准通信协议和接口，提供矩阵的通信控制协议同时开放矩阵的控制接口给智能化集成系统，并提供网络SDK开发包（带云台控制）给智能化集成系统。视频监控系统提供每个摄像头点位的平面分布图 智能化集成系统与视频监控系统进行集成后，应能完成如下功能： l 智能化集成系统可以以电子地图和菜单等多种方式管理所有的摄像机 l 智能化集成系统可以实现对每个摄像机进行联动配置，在接收到其它系统的报警信息的同时进行相应的联动； l 智能化集成系统可以实现从监控工作站的电子地图窗口中点击摄像头调出实时动态监控的图像； l 在视频监控系统提供矩阵控制协议和网络SDK开发包（带云台控制）的情况下，智能化集成系统实现带云台摄像机的控制、俯仰及变焦对焦等功能。 l 可和其他安防系统联动。 | 1 | 套 |
| 12 | 停车场管理系统集成模块 | 停车场管理系统提供实时的ODBC通讯接口或WebService方式给智能化集成系统，并开放以下数据：停车场管理系统提供停车场内车辆进、出的刷卡信息给智能化集成系统。停车场管理系统提供的数据库字段必须包含：车辆进场时间、车辆出场时间、车牌号码、刷卡地点、收费数据、空闲车位数量、报警信息等。 | 1 | 套 |
| 13 | 门禁系统集成模块 | 门禁系统监控软件提供统一的OPC接口给智能化集成系统，智能化集成系统对于门禁系统的集成实现如下功能： l 门禁系统提供每个门的进、出刷卡信息给智能化集成系统。 l 门禁系统提供的数据库字段必须包含：门的刷卡时间、卡号、持卡人、刷卡地点等数据； l 智能化集成系统实现门禁系统常用数据的汇总和自定义查询功能。 l 在门禁系统通过提供实时数据接口（如：OPC），并提供每个门的实时状态和控制权限的情况下，智能化集成系统可以实现门禁系统每个门禁点的状态监测和控制。 | 1 | 套 |
| 14 | 信息引导及发布系统集成模块 | 信息引导及发布系统是传递信息的重要渠道，是智能化信息传递效率的重要保障。信息引导及发布系统提供OPC接口给智能化集成系统（IBMS），可在智能化集成系统平台上对信息引导及发布系统进行常规管理。 具体功能如下： l 信息引导及发布系统将信息发布和显示终端设备的实时运行数据提供给智能化集成系统（IBMS），智能化集成系统（IBMS）在信息引导及发布系统页面工作站上显示开关及故障状态信息； l 信息引导及发布系统提供OPC的通信接口方式给智能化集成系统（IBMS）。 | 1 | 套 |
| 15 | 消防报警系统集成模块 | 消防报警系统应采用RS485/232通信协议和接口。子系统应开放其设备的各层通信协议。 消防报警系统应向智能化集成系统提供功能需求中各项监测、记录功能需求的数据，包括设备状态、火灾故障报警参数。 智能化集成系统与火灾自动报警、灭火系统的主机相连，通过OPC的通信接口方式对消防报警系统的各种检测设备的运行数据及预警数据进行实时监视，在工作站上显示运行状态信息，包括火警、烟雾报警、高温报警信息等。 智能化集成系统检测到消防报警系统确认的火警或意外事件信息时，立即通过智能化集成的报警功能，在监视工作站上以声音、醒目颜色或图标显示报警信息等，获取报警信息后智能安防平台应能自动打开报警地点附近的摄像头。 | 1 | 套 |
| 16 | 预留接口模块 | 预留接口模块 | 2 | 套 |
|  | 四、电子地图 |  |  |  |
| 17 | 智能化集成系统人机界面工程 | 电子地图界面开发 | 1 | 套 |
| 18 | 软件定制开发 | 软件定制开发 | 1 | 套 |

## 1.4.16智能运维管理系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、硬件 |  |  |  |
| 1 | 运维平台服务器 | 硬件配置：E5/2630V3*2 /16G*2 /1T SATA*2 3.5 /DVDRW/H330/ 1000M*4/ 495W/ | 1 | 台 |
| 2 | 监测服务器（视频质量+服务期监测等） | 硬件配置：英特尔至强 E3-1230 v6 3.5GHz, 8M缓存, 4C/8T, turbo (72W)；内存：16GB*2 UDIMM, 2400MT/s, ；1TB*2 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5英寸热插拔硬盘；DVDRW | 1 | 台 |
| 3 | 管理电脑 | i5-9400F，8G内存，1TB机械硬盘，256GB固态硬盘，2G独立显卡，21.5英寸高清显示器*1，键鼠套装*1（甲供） | 1 | 台 |
|  | 二、监测服务软件 |  |  |  |
| 4 | 视频图像监测 | 1)联网状态：可监测前端视频点位是否在线、在离线时长等。支持通过视频平台或设备进行检测，支持与海康、大华、宇视等主流厂商的平台、支持 IP 摄像机、网络视频服务器、录像存储等设备接入； 2)无信号异常：检查实时视频图像是否存在黑屏、白屏、蓝屏等无视频信号的情况； 3)视频质量异常：亮度、偏色、清晰度、对比度等关键指标异常。支持白天、晚上两种分析评价模式，支持按项目进行过滤评价。可对每项指标自由设置或调节评价阈值，对评价结果能直观显示； 4)时钟异常：检查视频图像设备时钟的时间与实际时间偏差程度。 | 224 | 个 |
| 5 | 视频录像监测 | 1)录像完整性：系统可通过视频平台对每一个视频监控点的录像完整性进行监测，可及时发现录像，缺失时段、缺失时长，可对每个点位生成日报表等； 2)录像保存时长：系统可检测录像是否存储的时间有没有达到合同约定的天数。可提供没有达标的点位报表。没有达到规定的保存时长，意味存储空间不足，可能导致事后无法追溯。 | 224 | 个 |
| 6 | 服务器/虚拟机/存储设备监测 | 1)联网状态：检查服务器的网络连通性； 2)CPU使用状态：检查CPU利用率； 3)内存占用：检查服务器内存的占用百分比； 4)硬盘空间及占用：检查服务器硬盘空间及使用占用百分比； 5)服务器进程监控：检查服务器指定应用软件的进程运行状态。 | 20 | 个 |
|  | 三、平台应用软件 |  |  |  |
|  | 运维基础平台模块 |  |  |  |
| 7 | 组织机构管理子模块 | 基础架构软件平台：含组织机构管理子模块 | 1 | 套 |
| 8 | 用户角色管理子模块 | 基础架构软件平台：含用户角色管理子模块 | 1 | 套 |
| 9 | 项目管理子模块 | 基础架构软件平台：含项目管理子模块 | 1 | 套 |
| 10 | 数据字典子模块 | 基础架构软件平台：含数据字典子模块 | 1 | 套 |
| 11 | 用户日志子模块 | 基础架构软件平台：含用户日志子模块 | 1 | 套 |
| 12 | 公告子模块 | 基础架构软件平台：含公告子模块 | 1 | 套 |
| 13 | 消息服务子模块 | 基础架构软件平台：含消息服务子模块 | 1 | 套 |
|  | 监测中心模块 |  |  |  |
| 14 | 巡检策略管理子模块 | 巡检策略：按任务模式指示检测服务执行巡检任务，巡检策略统一管理，设备可配置多个巡检策略，巡检策略迭代执行。设备资源可报备避免长时间重复报警。 | 1 | 套 |
| 15 | 告警策略管理子模块 | 告警策略：对比巡检结果，根据配置的告警策略及防波动机制判断是否触发告警。 | 1 | 套 |
| 16 | 手动巡检子模块 | 手动巡检：支持图片巡检和视频巡检两种人工巡检模式。图片巡检模式下，可以通过一次查看多张系统抽取的图片，实现巡检；视频巡检模式下，可以通过视频播放，实现巡检； | 1 | 套 |
| 17 | 巡检计划子模块 | 巡检计划：可设置视频监控点位巡检计划，提交巡检计划后可自动派单，可选择巡检执行单位、巡检的监控点位、巡检周期。 | 1 | 套 |
|  | 告警中心模块 |  |  |  |
| 18 | 接警处理子模块 | 接警处理：收到告警消息后由值班人员确认，可直接申报事件；确认处理后可查看事件单完成情况 | 1 | 套 |
| 19 | 告警日志子模块 | 告警日志：对一段时间内（可选择时段）按告警类型、告警级别、处理方式、处理状态、故障恢复情况、监测指标过滤等条件过滤统计查询 | 1 | 套 |
|  | 运维过程服务模块 |  |  |  |
| 20 | 事件管理子模块 | 1)事件管理：设备故障报警后，经过故障复核后，发起故障申报、工单下发、工单处理、工单反馈、工单反馈确认为主线的故障报修流程，并通过设立工单挂起实现工单延期处理、重新工单下发、工单提前关闭等辅助节点，完善日常系统运维工作中的故障处置流程； 2)支持对故障报修事件的创建、提交、流转、处理、审核、反馈评价； 3)可按时间、项目、工单状态等进行综合查询； 4)支持与服务级别关联，可对事件进行分类，可设置事件的重要性、紧急度、可上传图片、文档资料等附件； 5)手机APP进行事件管理，同时支持苹果和安卓系统，并与PC端实现数据实时同步； 6)可录入和查看事件的处理过程； 7)可录入和查看事件的满意度评价； | 1 | 套 |
| 21 | 我的任务子模块 | 8）我的任务：对不同角色，我的任务列表会展示与之相关的内容。如果该用户是一线工程师，则显示他的待处理任务，直接进行处理信息录入。如果该用户是运维经理，则显示需要他审核的事项。可查看自己参与的任务现状及整个处理流程图； | 1 | 套 |
| 22 | 日常维护子模块 | 9)日常维护：可按日常维护计划进行维护流水记录，支持根据日常常规维护（如巡检）、特定工作任务要求发起维护管理工单； 10) 支持阈值告警，扩展多级阈值管理，不同的阈值支持不同的告警定义； | 1 | 套 |
| 23 | 巡检计划管理子模块 | 11)巡检计划管理：可增删修巡检计划，可设置维护类型、巡检周期，巡检设备清单等。 | 1 | 套 |
| 24 | 问题管理子模块 | 问题管理：针对事件处理及其它情况下产生的疑难、共性缺陷、趋势隐患等问题，系统进行问题申报、派发、解决方案提交、审核处理流程 | 1 | 套 |
| 25 | 变更管理子模块 | 变更管理：针对事件、问题处理及其它情况下产生的变更，系统进行变更申报、派发、方案提交、审核处理流程; | 1 | 套 |
| 26 | 发布管理子模块 | 发布管理：针对信息变更系统进行发布前测试，申报、派发、实施发布、验收处理流程。 | 1 | 套 |
| 27 | 知识库管理子模块 | 知识库管理：提供知识搜集、分析、存储和共享知识的功能 | 1 | 套 |
| 28 | 投诉管理子模块 | 投诉管理： 提供投诉单录入功能，对投诉对象、投诉时间、投诉内容及投诉单处理结果、投诉人回访等记录。 | 1 | 套 |
| 29 | 运维费用子模块 | 运维费用管理：费用登记和分析 | 1 | 套 |
|  | 资产管理功能模块 |  |  |  |
| 30 | 资产管理子模块 | 资产管理:可记录每个资产的相关信息，如设备编码、名称、品牌、型号、采购日期、保修期等，便于查询和管理。 | 1 | 套 |
| 31 | 资产类型管理子模块 | 资产类型管理:支持资产多级分类和品牌型号管理，支持资产数据模型自定义，便于资产登记管理。 | 1 | 套 |
| 32 | 库存管理子模块 | 库存管理:1、备品备件实施分类管理、信息录入存档、分类查询；2、备件相关信息、入库时间登记管理，亦可随时查询；3、备件出库登记管理;4、根据库存各备件信息和状态，可进行相关数据的汇总分析（如：定期盘点表、分类报表等）。 | 1 | 套 |
| 33 | 生命周期管理子模块 | 生命周期管理:记录资产设备的生命周期状态(测试中、使用中、维护中、库存中、报废等）和状态改变的日志及单据，随时掌握资产的实际情况，便于管理。 | 1 | 套 |
| 34 | 资产统计/备品备件统计子模块 | 资产统计/备品备件统计: 1、备品备件档案录入、修改、删除管理，支持用户按需定义备品备件设备类型。2、根据查询条件（如名称、类型、状态等）进行分类查询和统计。 | 1 | 套 |
| 35 | 资产统计/返修统计子模块 | 资产统计/返修统计: 1、返修档案录入、修改、删除管理。2、支持对返修状态、返修时间、返修厂家、返修结果的查询和统计 | 1 | 套 |
|  | 统计分析模块 |  |  |  |
| 36 | 智能巡检报表子模块 | 智能巡检报表：实时检测数据展示和历史检测数据统计，可查看各设备的检测项结果； | 1 | 套 |
| 37 | 人工巡检统计子模块 | 人工巡检统计：统计各个单位的巡检情况。组织、点位数、巡检数。统计报表操作：导出excel； | 1 | 套 |
| 38 | 事件报表子模块 | 事件报表：可按运维单位和项目相关的事件统计； | 1 | 套 |
| 39 | 事件任务考核报表子模块 | 事件任务考核报表：可按事件完成情况、点位故障情况、工程师维修情况进行考核； | 1 | 套 |
| 40 | 问题分析模块子模块 | 问题分析：可根据现象和故障原因进行统计分析。 | 1 | 套 |
|  | 系统管理模块 |  |  |  |
| 41 | 消息订阅管理子模块 | 消息订阅管理：个人用户、特定角色或机构可以跟据自身的需要，选择性订阅不同来源的消息，订阅方式支持短信、邮件、系统消息； | 1 | 套 |
| 42 | 服务目录管理子模块 | 服务目录管理：对运维服务提供的内容进行增删改管理，服务目录相当于运维服务菜单，内容包括每项服务的服务代码、服务名称、服务描述、服务周期、服务次数等； | 1 | 套 |
| 43 | 服务级别管理子模块 | 服务级别管理：可自定义服务级别，设置每一级别对应的服务时间、响应时间、到达现场时间、恢复时间、价格等； | 1 | 套 |
| 44 | 用户日志查阅子模块 | 用户日志查阅：对相关的操作记录进行查询； | 1 | 套 |
| 45 | 公告管理子模块 | 公告管理：公告的录入、修改、删除等管理功能； | 1 | 套 |
| 46 | 项目合同管理子模块 | 项目合同管理：系统支持合同信息管理，建立合同台帐，包括合同编号、合同名称、合同价格、合同签订日期、维保公司、联系信息、合同所关联的设备、合同相关的电子文档等，并和资产设备向关联。项目相关系统点位配置项，相关单位等关联； | 1 | 套 |
| 47 | 告警监控台子模块 | 告警监控台：大量的事件经过处理，形成了最终需用户关注的告警，直观的呈现在告警台上。在告警台上，可对告警进行确认、清除、删除或者派发工单操作。 | 1 | 套 |

## 1.4.17全区矛盾纠纷综合分析管理平台

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 云服务及硬件 |  |  |  |
| 1 | 云服务器 | 服务器--8C 16GB 1内网千兆带宽，外网通过NAT，云硬盘--500GB，每服务器配置2块SSD高速硬盘 1、开发测试各2 2、生产20台： 1台代码发布平台 2台前端服务器 3台分部署注册服务器 3台redis集群服务器 2台队列服务器 9台后端服务器 后端服务包括：仲裁网关、基础网关、调解网关、咨询网关、用户网关、聊天服务、定时调度服务、咨询服务、文书服务、消息服务、消息中间件、用户服务、存储服务、调解服务、后台服务、跑批服务、用户管理平台、数据报表服务；每个后端2个实例，每个后端4G内存 | 1 | 台 |
|  | 平台功能模块开发 |  |  |  |
|  | 法院 |  |  |  |
| 2 | 诉前调案件数 | 调解成功数 根据法院立案系统中的调解成功案件数 调解失败数 根据法院立案系统中的调解失败案件数 案件类型 根据案件类型展示对应的数据量 调解转司法确认数量 调解转诉讼案件量 其他案件量 | 1 | 项 |
| 3 | 诉中调解案件 | 调解成功数 根据法院立案系统中的调解成功案件数 调解失败数 根据法院立案系统中的调解失败案件数 案件类型 根据案件类型展示对应的数据量 | 1 | 项 |
|  | 司法 |  |  |  |
| 4 | 机构展示 | 展示具体的机构名称 | 1 | 项 |
| 5 | 资源展示 | 展示调解资源名称 | 1 | 项 |
| 6 | 人民调解案件 | 案件总数 包含收、结案件数 调解成功数 根据人民调解大数据平台的调解成功案件数 调解失败数 根据人民调解大数据平台的调解失败案件数 案件类型 根据案件类型展示对应的数据量 | 1 | 项 |
|  | 信访 |  |  |  |
| 7 | 机构展示 | 展示具体的机构名称 | 1 | 项 |
| 8 | 资源展示 | 展示调解资源名称 | 1 | 项 |
| 9 | 人民调解案件 | 案件总数 包含收、结案件数 调解成功数 根据人民调解大数据平台的调解成功案件数 调解失败数 根据人民调解大数据平台的调解失败案件数 案件类型 根据案件类型展示对应的数据量 | 1 | 项 |
| 9 | 区域热力图 |  | 1 | 项 |
| 10 | 数据接入定制开发 | 对司法、法院、信访等部门的数据接入。 | 1 | 项 |
|  | 平台部署 |  |  |  |
| 11 | 平台部署 | 保证系统运行成效所需的培训、技术支持等服务相关费用。 | 1 | 项 |

## 1.4.18其他

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工费 | 包含管线施工，机房装修等 | 1 | 项 |
| 2 | 集成调试费 | 相关设备的调试，软件系统的集成等 | 1 | 项 |
| 3 | 裸光纤费用 | 2个人脸监控接入公安 | 1 | 项 |
| 4 | 维护费 | 包含项目5年的维护费 | 1 | 项 |

#### 三、售后服务及质保要求

1.建立完善的维护机制，使之具有调度、协调、监督、培训等管理功能，具体包括：

委派不少于三个会管理、有经验的运维人员；

制定维修维护操作规程及工作要求；

做好详细维修记录台账，定期汇总向业主书面汇报；

运维人员实时了解系统运营情况，配合业主单位及时发现问题，并进行指导、协调，督察维护进展。

（1）确保维护范围内维护点7×24小时正常运行，数据的安全存储、备份。一般期内接到用户单位的电话后，在5分钟内响应，1小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

（2）各前端点位每月至少巡检一次，并建立巡检台账，每周上报一次，供甲方随时检查。巡检内容为：

a.清洁工作，保证内外场设备及机房的安全、整洁、干净。

b.安全检查，保证外场设备用电、防雷、防锈、防水等设施安全。

c.检查外场设备的完整性和牢固性，消除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患。

d.对监控设备选型、安装、调试、维修等情况进行全面汇总研究，定期提出建议和改进意见。

e.做好基础资料编辑修改工作,编写基础资料电子资料库。

f.遇灾害天气，应提前检查加固外场设备，确保外场设备的安全。因灾害天气造成的损失以及后果，由中标人承担。

g.每年重要节假日（“五一”、“十一”等）、大型活动期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养。

2.其他要求

##### 2.1培训要求：项目试运行期间，需对用户集中培训一次

#### 3.施工安装和调试要求

需要提供详细的施工调试部署的方案，项目进行中，严格按照方案进行施工调试，并做好记录。

### 四、实质性要求的承诺

▲1. 该项目所有固定资产归中标人所有，服务期结束后中标人负责报废后的全部事项处理，涉及相关费用已考虑在报价内。

▲2.该项目投标人须承诺在服务期限内派3名驻点运维人员归业主单位统一调配使用。（劳务关系不变）

▲3.该项目服务期限内的服务内容包括但不限于硬件及相关软件服务。

▲4.该项目设计所需硬件质保期外的不满五年的按五年计算，超过五年的，按原厂设计的质保期进行服务。

▲5.该项目包括但不限于招标文件清单所列内容，投标人需在竣工项目结算价的5%内根据业主需求免费提供相关服务、设备为补充。（项目竣工结算价是竣工验收合格后，根据招标文件第三部分采购需求的采购清单中所列17个系统（平台）的建设的工程量（施工费、调试费）清单，由第三方机构审价明确）。

▲6.服务期满后，如不续租涉及到的管线不得拆除，交由业主方继续无偿使用。

注：投标人须对以上六点进行承诺，并将承诺编制入投标文件中。

五、商务需求

1.履行标的

1.1本项目采取整体购买服务模式，服务期限为五年，项目服务期从项目验收通过之日开始计算。

1.2项目实施地址：采购人指定地点。

1.3中标人提供的中标物品，必须符合本招标文件要求、原包装送达采购人；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。

1.4本项目施工期限100日历天，具体实施以进场施工日开始计算。

▲2.付款方式

2.1在合同签订后中标人向采购人缴纳50万履约保证金（由采购人代收，实施过程中发现履约、服务质量问题时由采购人代扣），验收合格后履约保证金自动转为服务质量保证金纳入考核扣款，在无服务质量问题的情况下，剩余服务质量保证金将在服务期满后无息退还。考核扣款超过服务质量保证金的在当前的服务费中扣除。

2.2中标人根据合同规定验收完毕后，采购主体按照服务项目运维考核的要求验收完毕后，一个月之内支付第一年度服务费及相关一次性使用费用，第二年开始一年支付一次。

五年服务费总价构成：

（1）竣工结算费。 招标文件第三部分采购需求的采购清单中所列17个系统（平台）建设成本（含施工费、调试费）的竣工结算价；

（2）五年的资金占用成本费：以竣工结算价为基数的23%计算；

（3）五年的裸光纤租用费：3600元×5年；

（4）五年的维护费：以竣工结算价为基数的5%×5年。

2.3 具体支付方式如下，第一年支付服务费总价的30%，第二年支付服务费总价的25%，后面三年均支付服务费总价的15%。

2.4　竣工结算价以在项目验收完毕后，由中标单位或采购主体委托第三方审价确定为准。

2.5　若最终竣工审价高于中标价的，以中标价为准。审价低于中标价的，以审价为准。

3.其他说明

3.1本项目投标报价包含招标需求清单内的所有内容。

3.2本项目采购代理费由标项中标人支付，收费标准按计价格[2002]1980号文规定服务类收费标准计取。采购代理费用由中标人领取中标通知书时向采购代理机构支付。

3.3意见征询公告中已对本项目的所有内容都进行了描述。若符合本次招标资格的潜在供应商认为描述不够详细的，可以凭单位介绍信、经办人身份证等资料到采购人处实地踏勘，采购人会指派专人指导，说明现状，便于潜在的供应商投标，采购人联系电话：13750854112

▲六、服务考核主要条款

1.智能化系统运行

要充分保证使本项目下各系统各项功能运行正常、稳定。系统更新升级需提前一天告知业主，一般安排在夜间更新。应积极响应中心对系统正常功能使用的需求。若发生系统无预警瘫痪或不稳定状态持续1小时以上的，每发生一次扣款1000元；系统瘫痪或不稳定状态持续3小时以上的，每发生一次视情扣2000至5000元。中标方未按约定完成功能升级或修改的，影响甲方正常工作开展的，每发生一次视情扣1000至5000元。

2.硬件维护

系统无预警瘫痪或不稳定状态持续1小时以上的，每发生一次扣款1000元；系统瘫痪或不稳定状态持续3小时以上的，每发生一次视情扣2000至5000元。系统设备损坏后未及时修复给甲方造成工作影响的，每发生一次视情扣1000至5000元。

3.任务保障

就确保中心重要会议、重要活动、重要接待期间的系统和设备保障。因中标方的原因影响甲方重大会议或活动的，视情扣1000元至10000元。

4.上级检查

中标方应全力配合甲方完成上级布置的各项任务,做好各类上级考核检查督查工作。在上级考核检查中，因中标方原因导致中心考核扣分或检查未予通过或被通报批评的，视情扣2000元至50000元。

5.人员管理

中标方提供的驻点服务工作人员不得少于3名，因人员辞职等原因乙方需及时补员，确保工作人员不断档。所供工作人员不足3人影响中心正常工作的，或因中标方提供的工作人员人为原因给中心带来负面工作影响的，视情扣1000元至10000元。

上述服务主要条款须确保履行，其它事项可双方商议再定。

注：

⑴除采购文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

⑵如有附图，仅作参考。

⑶招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

⑷中标供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

⑸质疑受理电话：0571-82573388

投诉受理电话：0571-82769101

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10投标文件正、副本份数不足，其投标文件作无效处理；

13.11投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；

13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.20.4提供虚假的信用状况；

13.20.5其他弄虚作假的行为。

13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.22.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.22.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.22.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.22.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.22.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

13.24根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 具体评标标准

21.商务技术部分（80分）

1、商务资信（25分）

| 项 目 | 序号 | 评审内容 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信（满分25分） | 11 | 综合实力、履约能力等情况 | 根据投标人综合实力、履约能力等情况（综合评定对比打分） | 1-4 |
|  | 2 | 经营 状况 | 投标人经营状况（根据投标人经营类似项目时间长短、产品市场占有率、获得荣誉等情况综合评定对比打分） | 1-4 |
|  | 3 | 信用 | 投标人信用（投标人需提供相关证书或文件）2017年1月1日后（近三年）获得过工商行政管理部门确认的“守合同、重信用”企业称号，国家级的得3分，省级的得2分，省级以下的得1分，以证书内容为准。 | 0-3 |
|  | 4 | 货物 优势 | 投标货物优势 1）主要产品列入财政部公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的优先采购品目的（非★强制采购类目），提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书得1分，没有证书不得分 2）主要产品列入财政部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》的，（提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标准产品认证证书得1分，没有证书不得分） | 0-2 |
|  | 5 | 相关 证书 | 投标人具有如下证书： 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得1分，其余不得分； 2、具备在中华人民共和国范围内运营的基础电信运营商或其基础电信运营商授权的分支机构或者具备在中华人民共和国范围内运营的广电网络运营商或其广电网络运营商授权的分支机构的得1分； 3、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分； 4、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护资质证书的得1分； 5.具备增值电信业务许可证得1分。 （提供有效期内证书的复印件并加盖投标人公章） | 0-6 |
|  | 6 | 企业 业绩 | 1）、投标人提供2015年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似软硬件一体化集成项目合同，单项合同金额大于等于1000万元每个得2分； 2）、投标人提供2015年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似软硬件一体化集成项目合同，单项合同金额大于等于500万元且小于1000万元每个得1分； 注：a、上述1、2项累计最高得6分； b、同一项目只计取最高级别的分数，不重复计分； （投标文件中须附合同复印件并加盖投标人公章，开标时必须现场递交合同原件，未递交合同原件或与复印件不一致的按不得分处理。） | 0-6 |

- 技术部分（55分）

| 项 目 | 序号 | 评审 内容 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、技术分（55分） | 7 | 投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定对比打分） | 投标方案总体设计、建设方案、软件开发方案和产品选型等要符合业主单位个性化业务需求并与上级要求相匹配，详细阐述各子系统的架构、功能模块、实现思路和关键技术、对功能设计的建议、是否充分考虑用户实际使用需求、是否符合系统对当前和未来发展的要求、个性化的独到优势等综合评定对比打分 | 4-12 |
|  | 8 | 投标方案中提供或使用主要设备的优劣（综合评定对比打分） | 根据投标产品是否符合招标文件技术参数要求、产品的性能先进性和技术成熟度、产品的稳定性和可靠性、产品的市场占有率和品牌信誉度等综合对比打分； | 2-8 |
|  | 9 | 保证进度和项目完成的方案和措施等（综合评定对比打分） | 对细化项目实施方案的科学性、合理性、完整性进行综合评分（包括进度实施方案总体设计、施工进度计划、安装调试方案、测试方案、试运行方案、系统调优方案、培训服务、应急方案等）进行综合评定打分 | 1-6 |
|  | 10 | 项目负责人及技术力量安排等（综合评定对比打分） | 1、对项目实施团队成员的学历、数量、职称、证书等情况总体进行综合评价对比打分（0-2.5分）， 2、投标方案中拟担任本项目经理具备PMP〔项目管理专业人士（人事）资格认证〕或建造师（机电工程专业或通信与广电工程专业）资质证书的，得1分； 3、投标方案中拟担任本项目组其它成员具有通信类中级及以上职称的，每个得0.3分，最高得1.5分。 注：投标文件中须附上对应人员资格证书复印件并加盖投标人公章，同时提供持证人员在2020年1、2、3月份的连续三个月的社保缴纳证明，开标时必须现场递交相关证明材料原件，未递交相关证明材料原件或与复印件不符的按不得分处理。 | 0-5 |
|  | 11 | 对本项目的合理化建议（综合评定对比打分） | 对本项目的合理化建议（综合评定对比打分） | 0-3 |
|  | 12 | 服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定对比打分） | 包括故障响应修复时间、方式及保障措施，保修、服务标准、人员配备、售后服务点、系统维护方案、优惠承诺、培训计划、备品配件等综合评定对比打分 | 0-5 |
|  | 13 | 投标文件制作质量 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、环保（双面打印）符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 0-2 |
|  | 14 | 现场 演示 | 矛盾综合分析集成平台方案对中心的“最多跑一地，只进一扇门”的理解，并在解决方案上有系统考虑等（模拟信访、矛盾调解等人员进入大楼后的场景）（0-6分）。 对来自中心各类矛盾纠纷事件（风险）数据分区域、分类别进行预警类，高发分析（0-3分）。 对重点人群画像。（由人去关联案事件进行标签，形成重点人员关系图等原理）（0-3分）。 大屏可视化展示（整体内容呈现、报表统计结果直观展示、布局设计、多维数据整合等）（0-2分） 注：其中1、2、3项需要真实网络环境下真实系统演示，4项DEMO演示；现场演示时间不得超过20分钟。 | 0-14 |

注：1.若采购人对投标人提供的证明资料要求为原件的，另行提出。

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3.投标人所提供的证书复印件或扫描件，一经查实造假，取消投标资格，直接做无效标处理。

22.价格分（20分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.20 | 最低有效投标总价为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标总价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

23.其他需说明事项

无。

# 第五部分 拟签订的合同文本

（货物类样本）

合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCGDL -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金、质量保证金

1、履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格和供方交纳质量保证金后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

2、质量保证金：采购项目验收合格后，需方向供方收取质量保证金（中标价的  %）。质保期结束且无质量问题，由需方将质量保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 五 违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、供方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，按合同第九条处理。

6、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）：                  供方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

（服务类样本）

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCG  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币附：

《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2. 服务质量保证金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

需方（盖章）：                      供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

第六部分 应提交的有关格式范例

# 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

# ▲资格文件部分

# 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件…………………………………………（页码）

（2）最近1年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

（6）信用中国查询结果…………………………………………………………（页码）

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……（页码）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）……………………………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、上一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方郑重承诺，我方具有履行XXXXXX项目（招标编号：            ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

XXX（单位名称或采购机构名称）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

XXX（采购单位名称或采购机构名称）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

六、信用中国查询结果

1、公告发布之日起到开标当天之间“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名查询结果截图（所有截图加盖公章有效）。

七、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；

▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

XXX（单位名称或采购机构名称）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的XXXXXX项目【招标编号：          】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本1份，副本     份；报价文件正本1份，副本     份；商务技术文件正本1份，副本     份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

XXX（单位名称或采购机构名称）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成XXXXXX项目【招标文件编号：                    】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、是否可享受价格扣除：根据招标文件3.3小型、微型企业价格扣除的政策规定，给予满足条件的投标人用扣除后的价格参与评审的支持。填写方式可参考后页样表▲投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则视为投标人提供虚假材料投标，投标无效

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

投标(开标)一览表（价格填写样表）

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | AA | AA |  |  | X |  |  | 是 |
| 2 |  | BB | BB |  |  | Y |  |  | 是 |
| 3 |  | CC | CC |  |  | Z |  |  | 否 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） | X+Y（上述表中最后一栏为“是”的合计） |
| 投标报价（小写） | X+Y+Z（所有报价的合计） |
| 投标报价（大写） | X+Y+Z |

涉及价格扣除的产品时，可能有服务类或货物类有部分货物产品为小微企业，以一个项目为例，其中有一部分产品A价格为X，B价格为Y，剩余部分C价格为Z，其中X和Y属于小微企业扣除，则在清单中列明，并在最后一列填写“是”，“可享受价格扣除部分的报价合计”为小微企业享受价格部分的报价的合计，即X+Y。投标人必须如实填写，否则按照表格说明虚假材料不如实应标，投标无效处理。

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# ▲商务技术文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）…………………（页码）

（4）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（5）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（6）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（7）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

# （8）技术解决方案……………………………………………………（页码）

# （9）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

# （10）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（14）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（15）培训计划…………………………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（17）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明…………（页码）

（18）中小企业声明函（如涉及）……………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXX项目【编号：           】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理XXXXXX项目【编号：XXXXXXXXXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （公章）         单位：          （公章）

法定代表人：（签字或盖章）         法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月

四、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就XXXXXXXX（采购机构名称）组织实施的XXXXXX项目（XXXXXXXXXXXX）共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （公章）          乙方单位：          （公章）

法定代表人：（签章）                    法定代表人：（签章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

五、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

八、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

九、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

## 十、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

## 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十四、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十五、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十六、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十七、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十八、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：政府采购节能产品表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品政府采购品目清单中序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：节能产品清单认证证书

附表5：政府采购环境标志产品表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 节能产品政府采购品目清单中的序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：环境标志产品认证证书

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

# Text boxes

工

作

日