温州市瓯海区国企采购 采 购 文 件 （线上电子招投标） 采购编号： OUFA-2021-001-2 采购项目： 温州瓯发市政工程有限公司沥青拌合设备采购(第2次) 采购方式： 公开招标 采 购 人：温州瓯发市政工程有限公司 招标代理：浙江省成套招标代理有限公司 二〇二一年八月

目    录

投标人须知前附表	8

第一部分    投标人须知	10

一、  说明	10

二、 采购文件	10

三、 投标文件的编制	11

四、 投标	14

五、 开标	14

六、 评标	16

七、 授予合同	17

第二部分   合同主要条款	19

第一部分  协议书	19

第二部分  通用条款	21

第三部分  专用条款	25

1.交货	25

2.交货地点	25

3.通知和验货	25

4.风险和保管责任	25

5.付款方式及期限	25

6.文件和技术资料的相互提供	26

7.技术服务	26

8.质量、技术标准	26

9.设备检验	26

10.售后服务：	27

11.违约责任	27

12.合同补充条款	28

第三部分   附件	30

第四部分   采购内容及要求	40

(一)总体要求	40

1、概述	40

2、招标范围	40

3、工程现场施工情况说明	40

4、工作范围（以下内容均计入投标总价）	40

5、设备清单和基本需要	42

6、工期要求	42

7、工地条件	42

8、产品标准和规范	42

9、所需资料	42

10、技术培训	44

(二)需要完成的工作	44

1、制造监制和出厂检验、安装及协调	44

2、运输、卸货、保管	44

3、调试及试运行	44

4、验收	45

5、售后服务	45

6、备件供应	45

7、检验和维修设备及工具	46

8、商标与铭牌	46

(三)设备的技术规格和要求	46

1、招标设备技术规格表	46

（1） 4000型沥青混凝土搅拌设备具体招标要求	46

（2）2000型热再生设备具体招标要求	51

（3）由上述4000型沥青混凝土搅拌设备和2000型热再生设备组成的成套设备的具体招标要求	53

（4）拌合设备配套环保设备的具体招标要求	55

（5）所投设备必须达到以下环保要求或满足国际标准规范	56

(四)制造	57

(五)其他	57

第五部分   评标原则及方法	58

注：采购文件中部分加“▲”并加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

浙江省成套招标代理有限公司关于温州瓯发市政工程有限公司沥青拌合设备采购(第2次)的采购公告

项目概况 温州瓯发市政工程有限公司沥青拌合设备采购(第2次)招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年09月24日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：OUFA-2021-001-2

项目名称：温州瓯发市政工程有限公司沥青拌合设备采购(第2次)

预算金额（元）：22700000

最高限价（元）：22700000

采购需求：

标项名称:温州瓯发市政工程有限公司沥青拌合设备采购(第2次)

数量:不限

预算金额（元）：22700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：本项目允许进口产品

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1、基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国有企业采购活动；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标；

（3）投标供应商必须为投标产品的制造商；

（4）本项目不接受联合体。

三、获取（下载）招标文件

时间：/至2021年9月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：在线获取

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间： 2021年9月24日 09:30 （北京时间）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

五、响应文件开启

开启时间：2021年9月24日09:30  （北京时间）

地点（网址）： 瓯海区行政中心2号楼四楼公共资源交易中心（瓯海娄桥洲洋路2号），本项目同步在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）” 在线开标；

六、投标保证金及交付方式：

投标保证金：人民币肆拾伍万元整。投标供应商须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标供应商银行帐户。

户名：浙江省成套招标代理有限公司

账号：7331610182600126385

开户行：中信银行杭州西湖支行

七、公告期限（采购文件公告期限）

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他事项：

1. 通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件。

2. 未按采购公告规定获取采购文件的潜在投标人不得对采购文件提出质疑，其投标将被拒绝；

3. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）

5. 采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

6. 电子交易说明

（1）投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

（2）投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（3）电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

（4）如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

九．对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：温州瓯发市政工程有限公司

地   址：温州市瓯海区商务大道瓯商大厦405室

项目联系人（询问）：郑琪琪

项目联系方式（询问）：0577-88865679

质疑联系人：谢孔云

质疑联系方式：0577-88865679

2、采购代理机构信息

名   称：浙江省成套招标代理有限公司

地      址：温州市鹿城区展宏大厦B栋702室

项目联系人（询问）：潘勃、李俊

项目联系方式（询问）：13566258484、13958800667

质疑联系人：肖慧

质疑联系方式：13606874516

3、同级采购监督管理部门名称：

名   称：温州市瓯海区国资委

地   址：瓯海行政中心1号楼6楼

联系人 ：徐先生

监督投诉电话：0577-88534479

浙江省成套招标代理有限公司关于温州瓯发市政工程有限公司沥青拌合设备采购(第2次)的征求意见公示

温州瓯发市政工程有限公司就温州瓯发市政工程有限公司沥青拌合设备采购(第2次)以公开招标形式进行国有企业采购。现将采购文件公布如下,并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2021年9月6日下午17:30前将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市温州大道展宏大厦B座702室，外地可将电子文档发送至以下信箱：592627117@qq.com。

联系人：肖慧

联系方式：13606874516

逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州瓯发市政工程有限公司

浙江省成套招标代理有限公司

2021年8月31日

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州瓯发市政工程有限公司 联系人：郑琪琪 电话：0577-88865679 |
| 2 | 招标代理 | 代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司 地 址：温州市温州大道展宏大厦B座702室 联系人：潘勃、李俊，电话：13566258484、13958800667 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：温州瓯发市政工程有限公司沥青拌合设备采购(第2次) 采购编号：OUFA-2021-001-2 |
| 4 | 采购内容 | 温州瓯发市政工程有限公司沥青拌合设备采购(第2次)，具体采购内容见本项目采购文件相关部分。 |
| 5 | ▲投标人资格要求 | 详见采购公告内容。 |
| 6 | 踏勘现场 | (不组织，根据需要自行前往。 |
| 7 | 投标预备会 | (不召开 |
| 8 | ▲投标截止时间 | 详见采购公告 |
| 9 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 10 | ▲投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90天内有效。 |
| 11 | ▲投标保证金 | 投标保证金：人民币肆拾伍万元整。投标供应商须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标供应商银行帐户。 户名：浙江省成套招标代理有限公司 账号：7331610182600126385 开户行：中信银行杭州西湖支行 |
| 12 | 投标文件组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 13 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 14 | 投标文件的签章 | 电子签章。 |
| 15 | 投标文件的形式 | (电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 16 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：温州市温州大道展宏大厦2栋702室潘勃收） |
| 17 | 投标文件的上传、递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间一天前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 投标地点 | 通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 20 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同采购公告开标地点。 |
| 21 | 潜在供应商 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 22 | 评标委员会的组建 | 由采购人或招标代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为七人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。 |
| 23 | 中标通知书及合同备案 | （1）中标人须在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同。 （2）合同签订后，中标人应在2天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构，由招标代理机构负责备案。邮箱：592627117@qq.com。 |
| 24 | 注意事项 | （1）本采购文件中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； （2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； （3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； （4）采购监督部门：温州市瓯海区国资委 联系人 ：徐先生 监督投诉电话：0577-88534479 |

# 第一部分    投标人须知

# 一、  说明

1、本次采购是按照有关法律及法规组织和实施的。

2、合格投标人

合格投标人要求以本项目采购公告及投标人须知前附表中描述为准。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

# 二、 采购文件

5、采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

6、采购文件的澄清

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。

7、采购文件的修改

7.1、在投标截止期三个工作日前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江省政府采购网及其他指定信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间三个工作日前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在浙江省政府采购网及其他指定信息发布媒体上发布变更公告。

7.2、本项目投标人均可在本项目申请获取采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件申请获取网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/；采购文件如有补充更正均见http://www.zjzfcg.gov.cn/）。投标人须在开标截止时间前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

# 三、 投标文件的编制

8、投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

9、投标人法律责任

9.1、投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

10、投标文件的构成：

10.1、完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格文件（强制性要求，供应商须按以下要求提供资格文件，否则资格性审查不通过） | 附件一 |
| 1） | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与国企采购，提供身份证)复制件； 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个 体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和 社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权【或省级机构（一级机构）， 如无明显确定为省级机构（一级机构）需提供证明】或能够提供房产权证或其 他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责 任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人 签署相关文件材料； | (1) |
| 2） | 最近一年度12月份的资产负债表、损益表（利润表）(新成立的公司，必须提供情况说明）; | (2) |
| 3） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； | (3) |
| 4） | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； | (4) |
| 5） | 参加国企采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函； | (5) |
| 6） | 投标供应商没有失信记录承诺函； | (6) |
| 7） | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函； | (7) |
| 8） | 为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标的承诺函 | (8) |
| 9） | 投标供应商必须为投标产品的制造商：提供相关证明材料 | (9) |
| 10） | 非联合体声明函； | (10) |
| 11） | 法定代表人授权书。 | 附件六 |
| 2 | 报价文件 |  |
| 1） | 开标一览表 | 附件二 |
| 2） | 分项报价表 | 附件三 |
| 3 | 商务技术文件 |  |
| 1） | ▲投标函 | 附件四 |
| 2） | ▲技术、商务条款偏离表 | 附件五 |
| 3） | 技术部分（按“评标细则”相关评分内容逐项编制） 本文件《第三部分 附件》未提供格式的，可自行拟定格式，并加盖单位公章 并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。 |  |
| 4） | 投标供应商公司简介以及认为需要提供的其他相关资料 |  |

说明：

1）投标供应商可根据采购文件中的采购内容及要求和商务技术评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

2）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复制件，须在复制件上加盖投标供应商公章。

3）投标人的投标文件须按照采购文件要求制作。

11、投标报价

11.1、投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括货物价款、运输、安装、人工工资奖金、安全、仓储、维修、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任、招标代理服务费等各项全部费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。

11.2、投标人必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）的内容填写综合单价、投标总价及其他事项，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3、所有投标报价均以人民币报价。

11.4、采购人不接受任何选择性报价，只允许一个报价。

11.5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

11.6、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

11.7、最低报价不能作为中标的保证。

12、▲投标保证金

12.1、投标人须提供投标保证金（要求详见《投标人须知前附表》），否则采购人将不接受其投标。

中标人的投标保证金在签订合同并在政采云合同备案后5个工作日内退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内退还。

12.2、▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

13、投标有效期

▲13.1、自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2、特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

14、投标文件的签署和规定

  - 本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

  - 投标供应商应当按照本章节 “ 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

  - 本文件《第三部分  附件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第三部分  附件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

  - 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

  - 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

  - 投标供应商没有按照本章节 “完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

15、投标文件的签章

  - 《投标文件》的签章:电子签章。

  - 《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

  - 电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》,下载途径详询400-881-7190。

16、投标文件的形式及份数

16.1 投标文件的形式:(电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

16.2 投标文件的份数:（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间一天前递交、一份（邮寄地址：温州市温州大道展宏大厦2栋702室潘勃收，不接受到付）

# 四、 投标

17、投标文件的上传和递交

17.1 “投标文件”的上传、递交：见《投标供应商须知前附表》。

18、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

18.1“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《投标供应商须知前附表》。

19、投标文件的补充、修改或撤回

19.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

19.2 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

20、投标文件的备选方案

20.1 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

# 五、 开标

21、开标形式

21.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

22、开标准备

22.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

22.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

23、开标流程（两阶段）

23.1 开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》（时间为15分钟）；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，评标委员会将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

23.2 开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议，时间为15分钟）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：(1) 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 如无特殊原因，文件中规定所需发送给供应商相关资料的，均发送到供应商在政采云系统中申请获取采购文件时所填写的邮箱号码,系统中未填写邮箱的，将发送到投标文件《投标函》中所填写的邮箱。

- 投标人代表应保持“政府采购云平台”在线并准备好投标人公章、笔、纸、打印机等材料，随时做好开评标过程所需文件的邮件收发及签字、盖章工作。（下同）

24、投标供应商资格审查

24.1开标大会第一阶段结束后，评标委员会首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

24.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再进行后续评审。

24.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国有企业采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

# 评标

25、评审工作的组织

25.1 采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

26、评标委员会的组建

26.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

26.2 评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

27、 投标文件的初审。初审分为资格审查和符合性检查。

1) 资格审查。评标委员会首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。

2)	符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从通过资格审查的有效投标人的投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

27.1 ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 未按招标文件要求提交投标保证金的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 投标文件未按要求加盖单位公章、无法定代表人（法定负责人）签字或其授权代表签字的；

- 明显不符合采购文件中主要技术规格、商务技术标准或服务要求人或采购文件中标注“▲”且加下划线的实质性要求和条件，存在负偏离的；

- 投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 投标供应商投标报价超过采购预算或最高限价；

- 不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

- 授权代表没有法定代表人（法定负责人）合法、有效委托的，或未按招标文件格式要求提供授权委托书及附件的；

- 投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

27.2 在详细评标之前，评标委员会要审查各投标人的投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.4 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

27.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

28、 ▲采购响应截止时间止及评审期间有效投标供应商少于3家，本项目流标处理，重新组织采购。

29、 投标文件的澄清

29.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

29.2 投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.3 ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.4 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

30、投标文件的错误修正

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其报价将被拒绝。

31、 确定中标候选人

31.1 确定中标候选人详见采购文件第五部分“评标原则及方法”。

31.2 采购人、采购代理机构及评标委员会无须向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

31.3 评标细则详见“评标原则及方法”。

# 七、 授予合同

32、评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后在指定媒介上公示，各投标供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标

33、 中标（成交）通知书

33.1 中标人确定后，采购人将向中标人发出中标（成交）通知书。

33.2 中标（成交）通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

34、 签订合同

34.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。合同签订前，乙方应按招标文件要求向采购人提供合同总额10%的履约担保。

34.2 采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标（成交）通知书均作为合同附件。

35、 拒签合同的违约责任

35.1 中标人接到中标（成交）通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

35.2 中标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案，以免耽误投标保证金的退付。

36、 采购代理服务费

36.1 本次采购代理服务费按固定金额人民币41000元收取，由中标（成交）人承担，在领取中标（成交）通知书之前付给采购代理机构。

36.2 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

第二部分   合同主要条款

第一部分  协议书

温州瓯发市政工程有限公司沥青拌合设备进行公开招标，并委托浙江省成套招标代理有限公司负责组织实施，经评标委员会评定并由招标人决标为中标人。买方       （下称甲方）、卖方                   （下称乙方）经协商一致，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，并按以下顺序作为合同解释顺序：

（1）本合同协议书；

（2）本合同专用条款；

（3）询标纪要及承诺；

（4）本合同通用条款；

（5）招标文件及招标补充文件

（6）投标书及其附件；

（7）标准规范及有关技术文件；

（8）图纸；

（9）其它。

上述文件被合同专用条款引用部分应予优先解释。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3.合同价款

3.1 本合同为单价合同，合同价款总额为¥               元（大写人民币），税率为13%，税金为¥               元。

本合同工程为交钥匙工程，本合同价款包括设备费、材料费、特殊工具费、税金（含设备的关税、增值税等）国内外运输及运输保险费、卸装费、安装调试费、调试时所需的电缆费用、安装时所需的水电、脚手架费用、总承包服务费、总承包服务费以外的其他配合费、交付招标人使用以前的设备保护费、质量保证期内的维护维修费（含每年的年检费用）、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等直至设备试运行并经质量监督部门验收合格后交付用户使用前的一切费用。

甲方付款前，乙方须提供满足税务相关要求的可抵扣的增值税专用发票。因乙方提供发票不及时或不符合相关要求，造成甲方的经济损失由乙方承担且甲方有权延期付款，不承担延期利息。

3.2 本合同签署后，如甲方要求调整设备规格型号、具体配置标准或数量的，双方按乙方在     年     月     日中的投标报价按实结算，投标报价清单中没有相应规格型号的，双方另行协商。

4.付款方式：

本合同的付款方式在合同专用条款中规定。

5.交货时间及交货地点

本合同设备的交货时间和交货地点详见合同专用条款。

6.合同的生效

本合同经双方签字、加盖公章并在甲方收到乙方提供的履约担保后生效。

（正文完）

甲方：                                      乙方：

法定代表人：                                法定代表人：

代表人：                                    代表人：

地址：                                      地址：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

年   月   日                                年   月    日

签订地点：

附：联合体协议书（如联合体投标）

第二部分  通用条款

1.    定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款，包括设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备和其它材料。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、提供技术协助和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5  “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6  “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.    标准

2.1  本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2  除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.   专利权

3.1  卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4.   包装要求

4.1  除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

5.   装运标记

5.1  根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

6.   交货方式

6.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方所在地并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2  在现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的名称、规格、数量、尺寸、重量和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

6.3  如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

7.   付款方式

见合同特殊条款。

8.   技术文件和资料

8.1  提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件第六部分《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

8.2  如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则买方有权扣除履约保证金。

9.   质量保证

9.1  卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的设备而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和材质要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

9.2  根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

9.3  质量保证期

见合同特殊条款。

10.  卖方履约延误

10.1 卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

10.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

10.3 除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款11条规定被收取误期赔偿费。

10.4 所有提供的设备交货、安装及验收都应服从买方的统一安排。

11.  误期赔偿费

11.1 除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按合同价的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

12.  不可抗力

12.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

13.  税费

13.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

13.2 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

13.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

14.  违约终止合同

14.1 买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1）卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后15天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

14.2 如果买方根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

15.  履约保证金的罚没

15.1 如卖方未能履行合同规定的任何义务给买方造成直接或间接损失的，买方有权从直接从履约保证金中予以补偿。

15.2 如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，买方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

15.3 卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、尺寸等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将不予退还。

16.  双方责任

16.1 买方

（1）按合同规定向卖方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

16.2 卖方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

17.  争端的解决

17.1 合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向买方所在地的仲裁机构申请仲裁。

17.2 仲裁应为最终裁决，对双方均有约束力。

17.3 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

17.4 在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

18.  转让和分包及产品不可替代

18.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

18.2 产品不可替代。卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

19.  适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

20.  合同生效及其他

20.1 合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

20.2本合同一式伍份，双方各执贰份，具有同等效力，中标人另递交壹份交于招标代理机构备案。

20.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第三部分  专用条款

本合同专用条款是对合同通用条款的补充，两者如有抵触，以专用条款为准。

### 1.交货

1.1合同生效后，甲方30日内完成设备基础施工，乙方在接到甲方交货书面通知后60日内完成设备安装调试（中标工期短于上述时间的，以中标工期为准）。设备供货及安装进度应与总承包施工进度一致，若总承包施工进度调整则设备供货及安装进度须无条件调整一致。因设备供货及安装进度延误造成总承包单位进度延误或造成经济损失的，责任由乙方承担。

1.2甲方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前 7 日历天书面通知乙方，乙方无条件认可，但本合同的价格保持不变（因交货期推后所发生的产成品保管费用全部包含在投标报价中）。

1.3甲方有权要求乙方分批次交货，乙方不得因此要求甲方另行支付任何费用；

1.4本工程为交钥匙工程，乙方负责设备的制造、运输、报关、装卸、配合指导安装、二次装潢、调试、通过质量检验部门验收等交付甲方使用前的一切工作、费用和风险。

1.5乙方应于主体工程竣工验收交付时间7日前确保设备通过质量检验部门验收并取得准运证，主体工程相应标段交付时间由乙方自行与总包方或甲方联系获知。

1.6本项目分两期建设，两期工程及同一期建设的各楼栋间存在进度差异，乙方已在合同价中充分考虑整体验收周期较长，成品保护周期较长等造成的成本增加。

### 2.交货地点

交货地点：本项目工地现场并由乙方负责卸货。

### 3.通知和验货

乙方在设备发运前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便甲方做好验货准备。货到现场后应通知甲方进行验货，甲方在验货过程中发现设备或其配件规格、型号、产地、材质、质量等不符合合同约定的，乙方应按甲方要求及时整改，由此造成延期交货的，乙方应承担延期交货的违约责任。但设备交付验收前，甲方或监理人所作的任何到货或中间验收，均不作为乙方逃避终验责任的理由。

### 4.风险和保管责任

设备在通过质量部门验收合格并正式交付甲方前，乙方承担设备保管义务及全部风险责任。

### 5.付款方式及期限

5.1合同签订前，乙方提供合同总额10%的履约银行保函（保函格式见合同附件四）或向甲方指定银行账户转账合同总额的10%作为履约保证金；

5.2甲方按以下方式支付款项：

5.2.1合同价款的10%作为合同预付款，在双方签订合同后20个工作日内支付。

5.2.2在货物到达买方工地后20个工作日内支付合同价款的30%。

5.2.3在设备完成安装、调试（试生产一个月无任何问题，且须经双方确认签字）并交付买方使用后20个工作日内支付合同价款的30%。

5.2.4在设备验收合格并交付使用后20个工作日内，卖方向买方提供正规全额发票后支付合同价款的20%，买方无息退还履约保证金或履约保函。

5.2.5合同价款的10%，在所有设备质保期满且无质量与服务问题后无息支付给卖方。

5.3 乙方应在每次申请付款前向甲方提供付款证明文件。付款证明文件包括：

5.3.1同本期付款金额相等的合法税务发票（增值税专用发票）。

5.3.2产品资料移交证明。产品资料包括但不限于备件、出厂合格证、检验合格证、说明书、技术图纸、专用工具、保修凭证、原产地证明、报关证明及甲方要求的其他文件资料等。资料无法分割的，应在第一次付款前全数提供。

5.3.3材料设备验货单。应注明设备/材料名称、规格型号、数量、单价、合计等信息。

5.4因乙方无法及时提供有效的付款证明文件导致的付款延误，甲方不承担违约责任。

### 6.文件和技术资料的相互提供

根据招标文件要求提供相关资料。

图纸的确认及井道的确认：

合同签订时，甲方提供乙方初步布置图，乙方根据初步布置图在10日内，提供甲方土建施工图纸一式肆份，甲方应将其中一份确认并签字后，交回乙方，设计院应按双方确认后的图纸进行设计，土建单位应按图施工并提供完整的、清理后的土建井道及机房。甲方如对设备布置有所改动，必须在发货前15个星期以书面形式通知乙方。

### 7.技术服务

乙方负责对甲方的操作、维修人员进行技术培训，具体时间、方式由甲方另行通知。

### 8.质量、技术标准

8.1乙方提供的设备必须是全新未经使用过的，并符合招标书文件的相关规定。

8.2乙方对其所提供的设备质量负全部责任。

### 9.设备检验

9.1甲方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便（详见招标文件第七章）。

9.2设备发运前及到达现场后，双方按照本合同专用条款第3条约定进行通知验货。

### 10.售后服务：

10.1卖方应提供质保期内的免费保修和终身维修，质保期内维修不得向用户收取任何费用，并保证及时服务（在接到买方反映后，24小时内赶到现场处理问题，易损件48小时内寄至，其它零配件10天内寄至），到货半年左右巡回检查保养一次。

10.2除锈、喷漆工艺，能承受潮湿和多尘工况，保证3年使用期内，不发生开裂、起皮等问题。

10.3卖方须承诺质保期后的维护做到先维修后付款，请详细列出质保期外的维修项目、收费标准、服务承诺及附近的维修服务点和联系方法等。

### 11.违约责任

11.1甲方因其过错没有按照本合同规定支付合同价款，每延期一日，按应付而未付的款项金额的2‰向乙方支付违约金。

11.2因乙方交付设备不符合本合同及附件约定、或不能按时完成设备安装、或不能按时通过质量部门验收的，每延误一日，按合同总价2‰向甲方支付违约金，违约金不设上限，但超过合同总价5%的，甲方有权解除合同，因此而造成的甲方所有直接和间接损失由乙方赔偿。乙方设备安装后主机、热再生、干燥滚筒、布袋除尘箱占地面积超过投标方案承诺的，每多1㎡支付合同总价1‰的违约金；布局面积超过车间空间无法安放的，甲方有权解除合同，因此而造成甲方的所有直接和间接损失由乙方赔偿。

11.3乙方交付的设备（包括但不限于主要部件）不符合本合同及附件约定的型号、规格、质量要求或产地等，乙方应无偿更换至符合约定，甲方有权向乙方收取该批次设备价款5%的违约金；因此造成迟延交货的，每延期一日，乙方按延期交货设备价款总额的2‰ 向甲方支付违约金。乙方迟延交货超过 30 天的，甲方有权解除合同，因此而造成的甲方所有直接和间接损失由乙方赔偿。乙方设备与投标承诺不一致的，甲方有权根据负偏离的程度和影响，按每一处支付合同总价1‰-5%的违约金，情节严重的甲方有权解除合同，因此而造成甲方的所有直接和间接损失由乙方赔偿。

质量检验部门验收以后及正式交付甲方使用后，甲方发现乙方交付的设备（包括但不限于主要部件）不符合本合同及附件约定的型号、规格、材质或产地等要求的，甲方自发现之日起两年内有权要求乙方支付设备本身价格的3倍的违约金，并有权要求乙方赔偿损失。

11.4在质量保证期内，乙方在收到甲方通知后 二十四 小时（紧急情况为十二小时）内未能提供免费维修、更换服务的，或未能按照乙方承诺的时间、频率提供免费检查、保养服务的，每发生一次，乙方应向甲方支付 5000 元违约金；甲方有权委托第三方进行维修、更换、检查、保养，费用由乙方承担，甲方可以直接从乙方的质量保证金中扣除。经乙方维修、更换以后还是不能符合质量标准、安全运行需要的，乙方还应当赔偿甲方的损失。

11.5质量保证期满后，甲方有权自主选择维修维保服务单位，乙方无条件提供技术服务。

11.6因设备本身质量原因导致设备运行造成第三方人身或财产损失，乙方均应负全部赔偿责任。

11.7上述相应违约金甲方有权在履约保证金或质量保证金中扣除。

11.8 通用条款和专用条款中涉及的损失均包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、保全费、赔偿金、违约金等。

### 12.合同补充条款

12.1乙方保证除合同特殊约定外，所提供的产品在配置、功能、价格、安装、服务等方面与招标文件和投标书要求的完全一致，且招标文件解释在先。

12.2除投标书中商务偏离表、技术偏离表说明的内容在本合同中另行明确外，其它投标书中与招标人发布的招标文件不符时，应以招标文件为准。

12.3质量保证期满后，甲方或其物业可以按投标文件价格自由选择是否签署大保或小保合同。

12.4本合同附件中的内容与招标文件、询标纪要（含询标传真）、投标文件(含产品彩页)不一致时，除本合同有特别说明外，应以后三者为准。

12.5设备调试电缆由乙方自行解决并承担费用。

12.6乙方在施工安装期内须紧密配合主体工程进度进行指导安装以及必要的预留预埋，如不配合主体进度进行指导安装及必要的预留预埋，引起的所有费用（包括直接的和间接的）由乙方自行负责。

12.7安装阶段项目经理到位率每月不少于80%（24日历天），每少一天支付违约金1500元，其他管理人员到位率每月不少于90%（27日历天），每人每少一天支付违约金800元，项目经理及施工项目班子技术管理人员到位率以指纹考勤为准，项目经理到位违约金的最高限额为履约担保金额的20%，施工项目班子技术管理人员到位违约金的最高限额为履约担保金额的10%。乙方由此违约达到最高限额的，甲方有权解除合同，并由乙方赔偿由此引起的甲方的所有损失费用。

12.8甲方在联合验收通过后办理设备移交。在联合验收前，所有设备均由乙方负责保护和管理。

12.9货到现场由乙方自行保管，若发现缺少任何配件，均由乙方自行承担全部责任。

本合同含:附件一：《投标分项报价表》（格式详见投标文件附件三）

附件二：《主要零部件产地、规格表》（格式详见投标文件附件七）

附件三：《专用工具及备品备件费用明细表》（格式详见投标文件附件八）

附件四：《履约保函》

附件五：《预付款保函》

附件五：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                       （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于 20XX年 XX 月 XX日签订的                  （项目名称）                       标段     合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                     （￥               ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按合同条款第XX条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

# 第三部分   附件

附件一

资格证明文件

- 企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

（2）最近一年度12月份的资产负债表、损益表或利润表(新成立的公司，必须提供情况说明）；

以上证书、材料若为复制件，须加盖投标人公章。

(3) .具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（4）.依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人）：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- .参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购人）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加国企采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（6）.投标供应商没有失信记录承诺函

（采购人）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（7）.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函

（采购人）

我方郑重承诺，我方此次参加           项目的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（8）.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标承诺函

（采购人）

我方郑重承诺，我方此次参加           项目的投标，我公司承诺没有为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- .投标供应商必须为投标产品的制造商

提供投标人为制造商的相关证明材料。

- .非联合体声明书

（采购人）：

我方参加 （项目名称）采购项目（项目编号：）的政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

我方上述声明的真实性负责，如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，

并愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权

- .法定代表人授权书

详见附件六

附件二

开标一览表

采购编号：                                                           单位：元

| 标项 | 采购项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温州瓯发市政工程有限公司沥青拌合设备采购(第2次) | 小写：￥ 大写： |

说明：1、投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括货物价款、运输、安装、人工工资奖金、安全、仓储、维修、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任、招标代理服务费等各项全部费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。

- 投标总价须和“附件三”中的总价一致。

- 本项目实行固定总价全费用包干，投标人在报价时应充分考虑。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年      月      日

附件三

投标分项报价表

采购项目名称：                                    采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 产地、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价: |  |

说明：

1. 此栏内“总价”应与附件二“开标一览表”中“投标总价”相一致。

2. ▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件四

投 标 函

温州瓯发市政工程有限公司：

浙江省成套招标代理有限公司：

根据贵方为          采购项目（采购编号：        ）的投标邀请，我方　         （投标人名称）作为投标人正式授权　      （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

我方己经仔细研究了采购文件的全部内容，我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）按“投标人须知”要求编制的电子投标文件；

（二）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效；

（三）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（五）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（七）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同规定的全部任务。

（八）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

附件五

商务条款、技术规格偏离表

采购项目名称：                                          采购编号：

| 内容 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |  |
| 内容 | 招标文件 条目号 | 招标文件 条款 | 投标文件 条款 | 说明 |
| 商 务 偏 离 |  |  |  |  |

注：1、此表可扩展使用，如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况或未提供此表，均视为完全响应招标文件要求无偏离。

2、不填写此表视为完全响应采购文件内容。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

附件六

资格证明文件

（一）法定代表人授权书

温州瓯发市政工程有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名，需为本单位在职人员）为全权代表，参加贵处组织的              （采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人和授权代表身份证正反面复制件

附：授权代表近三个月的社会保险缴纳证明复制件加盖公章。

附件七

主要零部件产地、规格表

项目名称：                                                   项目编号：

| 主要零部件名称 | 规格 / 型号 | 产地 | 数量 | 主要技术指标及功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可按原有格式进行复制。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年   月   日

附件八

专用工具及备品备件费用明细表

项目名称：                                                   项目编号：

| 投标设备名称 | 名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 专用工具： |
| 备品备件： |

注： 1. 本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件。

2. 本表中所列价格应计入投标总价。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4. 如无此项内容，投标时需说明。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年   月   日

附件九

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：                                          采购编号：

注：

1. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 后附类似业绩证明材料（详见评分细则）。

3. 投标人不按此要求填写此项内容或案例无证明文件将视为无业绩，不纳入技术商务评分范围。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

第四部分   采购内容及要求

特别声明：以下加▲及下划线的条款为重要条款，只允许正偏离，不得有负偏离，否则按明显不符合技术规格要求，投标文件将被否决。本项目允许进口产品。

### (一)总体要求

### 1、概述

1.1此份技术规格书是招标文件的一部分，包括设备的详细规格、条款和资料。投标人应根据各自的技术和商务优势，对全部内容进行投标，否则否决其投标。招标人有权选择投标人的中标范围。

1.2这份规格书只是对设备一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计的技术规范、标准的符合性负责。

1.3在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标人或招标代理机构咨询。

1.4投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。

1.5投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，买方概不负责。

1.6整套设备及主要部件的如为原产国须明确标注在投标文件中，在交货时应附上原产国家的产地证明文件。

### 2、招标范围

2.1本次招标设备见招标设备一览表；

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4000型沥青混凝土搅拌设备+2000型热再生设备 | 1套 |
| 2 | 拌合设备环保配套 | 1套 |

2.2投标人须对招标内容内的所有设备设备进行投标。

### 3、工程现场施工情况说明

目前，本工程现基础施工阶段。投标人自行到现场踏勘并承担相应责任与费用。

### 4、工作范围（以下内容均计入投标总价）

4.1投标人需按本技术规格书的要求完成设备的的制造、运输、装卸、保险、就位、成品保管、安装、调试、培训、检验、验收、质量保证期内的维修保养等工作。并按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料的提供必须符合本章的要求并按时递交。

中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

a. 未开工的项目，提供设备基础施工设计图；提供土建过程中需要预留、预埋的尺寸。

b. 按招标文件的要求、建筑物尺寸和设计需要完成设备的具体设计。

c. 提供详细设备构造图、设备样本和使用操作说明书。

d. 按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货。

e. 运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现至场存放场地。

f. 到货验收：货到现场，供货商应妥善保管（需防潮、防盗）。若发现货物与装箱单数目不符，供货商须在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由供货商负责，如对产品的外表质量有异议，应及时提出。在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除供货商对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除供货商对相应设备的责任。

g. 现场保管：供货商自行负责与总包协商现场的设备存放场地，供货商负责派专人对设备进行保管。

h.产品保护：设备安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至质量技术监督部门检验合格前，以及检验合格至交付业主这个阶段中，供货商须采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供货商需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行调换。

i .检验：通过质量技术监督部门对设备的检验，并取得合格证。

j. 按承诺完成质量保证期内的售后服务工作。

4.2工作内容：

●招标人除提供安装所需的水电接口（含变压器及变压器低压电接口至控制室的电缆）、设备存放场地以外，设备制造、设备运输装卸、脚手架、预埋件、照明、爬梯、基础修补、钢梯及相关附属设施、设备调试、验收、质量保证期内服务工作、招标人提供的水电接口以外的配电设施及其他所需费用全部包括在投标报价内。

4.3设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由中标人负责。

4.4文明、安全施工应按住房与城乡建设部及温州市统一标准实施，并服从总包单位及招标人的统一部署。

4.5设备开箱验收：合同有明确规定设备、附件相关的品牌、型号、产地、检验报告、合格证的，开箱时必须提供好整套资料备查，如资料不齐或是设备、附件与合同不一致一律退回。

4.6现场踏勘：投标人如没有现场踏勘或是现场踏勘完未提任何书面文件，则与设备安装交接的土建预留预埋修补等相关事宜默认中标人负责。

4.7 设备图纸：中标单位提供设备安装图纸及设备基础图纸，设备安装图纸必须提供甲方查阅，设备基础图纸只说明与土建预留孔、预埋、尺寸、大小等相关的土建参数，其余与设备有关的参数全部去除，并在现场做技术交底，签字确认。如图纸交底未做或交底不周全，疏忽导致验收出问题，由中标人负责。

### 5、设备清单和基本需要

详见第（三）条设备的技术规格和要求。

### 6、工期要求

供货周期和安装周期要求见投标人须知前附表，请投标人在投标时提供最短的供货周期和安装周期。

交货周期是指供货周期、安装周期及通过验收的总时间周期。

设备供货及安装进度应与总承包施工进度一致，若总承包施工进度调整则设备供货及安装进度须无条件调整一致。因设备供货及安装进度延误造成总承包单位进度延误或造成经济损失的，责任由中标单位承担。

### 7、工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

（1）适应性要求：

① 温州市室外环境温度： -5℃—40℃

② 电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相5线制             ～220V，单相

频率：50Hz        电压波动：±7%    接地电阻要求：≤4欧姆

（2）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

### 8、产品标准和规范

投标产品须符合现行中华人民共和国国家标准和规范，如有修订，投标人应符合最新版本要求。投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。

### 9、所需资料

9.1投标所需资料

下列资料须包含在投标书中，由投标人免费提供。

- 产品样本说明书及技术规格书（中文版本）；

- 设备详细配置（附进口件清单）；

- 校核土建相关尺寸的符合性，并做相关说明；

- 负责设备制造、安装、调试、维修保养等单位的资格证书（复制件）；

9.2发出中标通知书后15日内，须提交下列所有文件：

（1）中标人须按建设进度要求提供下列资料：

- 布置方案图；

- 基础施工图及对招标人的要求；

- 设备安装图（包括电气、系统安装线路图）；

- 电路电气控制图、系统原理图；

- 设备安装、操作、维护手册或说明书（中文版）

- 交货时须提供产地证明文件、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等相关进口件证明资料。

- 中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（2）设计图纸要求

- 图纸一式4份在接到中标通知书后15日内需交招标人审查并认可。

- 如果有任何图纸未被认可，须由中标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

（3）图纸审查包括：

- 所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交业主审查，以便审查有效。

- 主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

- 与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

- 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

- 主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

- 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

（4）中标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

（5）中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

（6）在培训期间，中标人须免费提供中文培训材料给招标人。

（7）在试运行前两周内，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料。

- 所有设备规格和详细操作说明。

- 系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

- 例行维修保养项目和期限的建议。

- 紧急安全措施的建议。

- 紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（8）在设备测试期间，中标人须提交一式6份各式报告给招标人。

9.3 提供资料时间

中标人须在合同签订前，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

### 10、技术培训

（1）中标人须对招标人指定的2名操作维修技术人员进行培训。培训为工地培训。投标人须在投标书中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等，所需所有费用包含在投标总价中。

（2）投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

### (二)需要完成的工作

### 1、制造监制和出厂检验、安装及协调

1.1在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。

1.2主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标方须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，投标方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

### 2、运输、卸货、保管

2.1供货商负责将所有货物装车运输至工地，并对运输货物进行保险，招标人不承担运输过程中任何责任。

2.2供货商将货物卸至招标人工地指定地点，供货商并派专人对到场货物进行保管，供货商做好防盗、防火保护，在工地保管期间，如发生盗窃等情况造成货物遗失，供货商负责对遗失货物进行补齐。费用自理。

2.3全部货物到达工地现场具备验收条件后，供货商须及时向招标人递交到货验收通知书。验收过程中如发现货物短缺、质量等问题，供货商须在接到招标人书面通知后在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。招标人、供货商、安装单位在验收单上签字确认后即验收完毕，供货周期结束。

### 3、调试及试运行

3.1工具、材料、仪器设备和劳务人员

供货商应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

3.2程序和表格

供货商须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

3.3调试、测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，供货商在调试后5个工作日内提交调试报告给招标人。如招标人对调试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由供货商负责，供货商负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人负责。

3.4试运行

设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

### 4、验收

4.1产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标人原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

4.2验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由招标人使用之前已通过属地监管部门的监测和验收并取得使用许可证。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

### 5、售后服务

5.1卖方应提供质保期内的免费保修和终身维修，质保期内维修不得向用户收取任何费用，并保证及时服务（在接到买方反映后，24小时内赶到现场处理问题，易损件48小时内寄至，其它零配件10天内寄至），到货半年左右巡回检查保养一次。

5.2除锈、喷漆工艺，能承受潮湿和多尘工况，保证3年使用期内，不发生开裂、起皮等问题。

5.3卖方须承诺质保期后的维护做到先维修后付款，请详细列出质保期外的维修项目、收费标准、服务承诺及附近的维修服务点和联系方法等。

### 6、备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

### 7、检验和维修设备及工具

7.1须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

7.2所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

7.3所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

### 8、商标与铭牌

投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

### (三)设备的技术规格和要求

### 1、招标设备技术规格表

### （1） 4000型沥青混凝土搅拌设备具体招标要求

| 项目名称 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 4000型沥青混凝土搅拌设备 |
| 数 量 | 1套 |
| 一 | 适用范围 | 1.1 适用于高速公路、市政道路、桥梁、及机场跑道等建筑工程的各类级配沥青混凝土搅拌和废旧沥青砼的回收及生产。 |
| 二 | 工作环境 | 2.1 工地海拔：≤1000 m |
|  |  | 2.2 环境温度：-10℃～50℃ |
|  |  | 2.3 相对湿度：≤100% |
| 三 | 1基本构成 | 3.1.1 所投设备应包括但不限于以下系统：1）、冷骨料配供系统；2）、冷骨料干燥系统；3）、两级环保除尘系统；4）、矿粉储供系统；5）、拌合楼总成；6）、沥青加热储供系统；7）、柴油储供系统；8）、中央控制系统；9）、气动系统等。（投标人需列全套设备供货清单） |
|  | 2产品要求 | 3.2.1 主楼下方离地净空高度≥3.5m，保证运输车辆可在搅拌缸下装料。 |
|  |  | 3.2.2 强制间歇式，模块化设计，设备安装、搬迁方便。 |
|  |  | 3.2.3 必须为知名品牌。 |
|  |  | 3.2.4 必须高于国家、地方环保和排放标准。 |
|  |  | 3.2.5 本设备使用寿命应大于15年，整机性能良好，各部件功能相匹配，技术参数设置合理。设备的主要总成应采用先进制造工艺和质量控制体系。关键部位的减速器、轴承、传感器、计量装置、气动元件、电控元件等零部件应选用先进品牌产品（必须单独提供所有原装总成、零部件的名称、品牌、数量、规格、单价、原产国（地）制造生产商等相关信息明细表，▲禁止投标人自行贴牌，若为原装进口需附带海关报关单复印件等能够佐证上述总成、零部件的凭证）；设备的所有钢结构件的防护等级应满足有关国际、国家及行业标准（以标准高者为准），所有钢板厚度≥5mm。 |
|  | 3生产能力 | 3.3.1 标准工况下，额定生产能力≥320吨/小时（标准工况指：环境温度20 °C，标准大气压，冷骨料含水量为5 %，热骨料温度160°C，成品料为中粒式时的工况）。 |
|  | 4安装要求 | 3.4.1 投标人负责安装调试工作。 |
|  | 5动力要求 | 3.5.1 动力电源：380V/50HZ（三相四线交流电），照明电源：220V/50HZ；所有电器配电均应有过载保护和良好接地装置。在满足混合料成品各项性能前提下，总装机容量尽量要小，节能环保。（提供设备装机容量清单并汇总） |
|  | 6外观要求 | 3.6.1 焊缝牢固、平整、均匀，无咬边、气孔等缺陷。 |
|  |  | 3.6.2 铸件表面整洁，无气孔和疏松缺陷。 |
|  |  | 3.6.3 结构件、钣金件进行喷沙等表面除锈处理，表面平整、光洁。 |
|  |  | 3.6.4 油漆采用知名品牌，喷漆表面光滑，高温部分涂高温漆。所有加温管路包裹保温材料，外表用镀锌板材或其他环保、耐高温材料，加以防护，保证高温管路外包保温材料的使用寿命。 |
|  |  | 3.6.5 各种管路、线槽布局与敷设应合理、坚固、安全、美观，并符合国家相关安装规范。 |
|  | 7环保要求 | 3.7.1 烟尘排放浓度：≤20mg /Nm3。 |
|  |  | 3.7.2 控制室内噪音：≤70dB；环境噪音：≤85dB（距离最大噪音源10米的噪音值）。 |
|  |  | 3.7.3 烟气黑度：林格曼I级。 |
| 四、 技术规格 | 1冷骨料 配供系统 | 4.1.1 冷料仓8个。 |
|  |  | 4.1.2 冷料仓一侧带上料敞口，其余三边带防溢料挡板，料仓上部带防大料90×90mm隔栅规格，防止超规格骨料进入料仓，每个料仓均需配有空仓报警装置。 |
|  |  | 4.1.3 至少2个细集料料斗侧面需装有破拱装置。 |
|  |  | 4.1.4 给料仓皮带机需为知名品牌减速电机独立控制，可随时在控制室调整输送量，每个料仓皮带机可独立或同步调节。 |
|  |  | 4.1.5 水平集料皮带和倾斜输送皮带采用无接缝皮带，应与设备的最大生产能力、喂料皮带的能力有良好的匹配，加装张紧、防侧漏和自动清扫装置，集料皮带机和倾斜输送皮带的输送能力≥320t/h，并装有安全保护装置和应急制动系统。 |
|  |  | 4.1.6 倾斜输送皮带、集料皮带电机和减速器应选用知名品牌，支承滚轮为自动 润滑型，采用内置密封式轴承。 |
|  |  | 4.1.7 冷骨料配供系统设计应具备防止超规格大料进入干燥系统。 |
|  | 2冷骨料 干燥系统 | 4.2.1 干燥筒、叶片选用耐磨合金材料制造，且保证最大生产能力下，正常工作时不变形。 |
|  |  | 4.2.2 干燥滚筒的提料叶片布局合理、易于更换。 |
|  |  | 4.2.3 干燥滚筒采用摩擦驱动形式，驱动电机和减速器一体。若为原装进口或进口部件国内组装，提供海关报关单复印件。 |
|  |  | 4.2.4 干燥筒直径×长度：≥2700mm×9500mm |
|  |  | 4.2.5 干燥能力：≥320t/h（条件为：一个标准大气压、骨料平均含水量为 5 %、环境温度为 20 ℃、出料温度175 ℃、热骨料残余含水量≤ 0.5%、废气温度为110-130 ℃、骨料容重1600 kg/m3、最大骨料粒径≤ 40 mm）。 |
|  |  | 4.2.6 主燃烧器总成。若为原装进口或进口部件国内组装，提供海关报关单复印件。 注：主燃烧器需对油品有较广的适用性，具有烧柴油、天然气、液化气等功能。 |
|  |  | 4.2.7 燃烧器的燃烧功率（热值）应与干燥筒有良好的匹配（请投标人详细说明），热骨料最高温度≥200℃。 |
|  |  | 4.2.8 燃油燃烧系统采用中低压雾化装置，可燃烧中国大陆现有可正常供给的燃料，且能保证符合中国最新环保标准要求。 |
|  |  | 4.2.9 主燃烧器可全自动连续调节，调节范围：可0～100%无级调节；主燃烧器应设有自动点火及熄火控制装置，具备意外熄火时燃料自动关闭控制功能，其电磁阀若为原装进口，提供海关报关单复印件。 |
|  |  | 4.2.10 骨料含水量 5 %时，温升从 10℃至180℃的耗油量（柴油）：≤ 6.2Kg/T。其他油品按照相应的燃烧值换算。 |
|  |  | 4.2.11 离心式鼓风机应满足燃烧器功能要求，且鼓风机与燃烧器一体，合理配置，以便于风量和风压的调整。 |
|  |  | 4.2.12 带有燃油过滤器和回油溢流阀；在燃烧器熄火后，风门及油门都能自动关闭；燃烧器应装置火焰检测及失火报警装置。 |
|  |  | 4.2.13 装备非接触式光学温度计或热电偶温度计的自动温度控制系统，可根据设定温度自动调节火焰，燃烧器的调节比不小于1:4，出口出料温度计量精度为±3℃，出料温度稳定度≤± 5℃。 |
|  |  | 4.2.14 点火形式：在控制室实现远程自动点火。 |
|  |  | 4.2.15 干燥筒负压的控制：由电脑系统根据设定自动调节。 |
|  | 3环保除尘系统 | 4.3.1 除尘系统由一级重力除尘和二级布袋式除尘系统构成。 |
|  |  | 4.3.2 除尘系统具有自动温度控制和布袋高温保护装置，并能够实现控制室远程监视和报警。 |
|  |  | 4.3.3 高温保护：双高温保护系统，当除尘器进气温度超过+160℃时，第一套保护系统自动熄灭燃烧器的火焰；若第一套保护系统失效，那么当除尘器进气温度超过+170℃时能够自动报警，第二套保护系统也能自动熄灭燃烧器的火焰。 |
|  |  | 4.3.4 布袋最大耐高温能力≥220℃，可承受240℃的瞬时高温，布袋过滤面积符合整机技术要求。滤布采用知名品牌。 |
|  |  | 4.3.5 布袋的寿命：布袋的寿命≥50万吨产量。 |
|  |  | 4.3.6 粉尘能够回收再利用，第一级粗颗粒粉尘直接回到热集料提升机作为骨料再利 用，第二级细颗粒粉尘送到回收粉料仓再利用或经处理排出，粉尘回收采用螺旋输送方式。 |
|  |  | 4.3.7 引风机最大排风能力≥10000m3/h，风量可无极自动调整，变频启动、控制。引风机的轴承若为原装进口，提供海关报关单复印件。 注：须满足4000型沥青混凝土搅拌设备和2000型热再生设备组成的成套设备的运作要求。优先考虑配备5000型布袋除尘器。 |
|  |  | 4.3.8 引风机的电机、叶轮应选用知名品牌。 |
|  |  | 4.3.9 除尘器必须具有自动清洗布袋的功能，以保证布袋除尘器处于最佳工作状态。采用耐腐蚀的布袋骨架，除尘器箱体内壁防腐蚀处理。 |
|  | 4矿粉储存、供给系统 | 4.4.1 密封立式矿粉粉仓，可以添加和回收粉料，并采用螺旋输送机输送，新粉料仓独立配置，单独计量。 |
|  |  | 4.4.2。粉料仓不少于3个，料仓的总容量应≥ 250T。其中回收粉仓1个，新粉料仓2个。 |
|  |  | 4.4.3 粉仓应具有远程连续料位显示装置，并能够通过控制室控制矿粉和回收粉的供应量，配备足够数量的螺旋输送器。配置连续料位传感器，应选用知名品牌，若为原装进口，提供海关报关单复印件。 |
|  |  | 4.4.4 每个粉仓均具有破拱和通气装置，同时配有自动空气流化，可以防雨、防潮，配备连续料位指示器、观察口、空气滤清器，下部带排放口和控制阀。 |
|  |  | 4.4.5 分别设新粉和回收粉提升装置、斗式、防逆转装置，链条（或皮带）采用耐磨材料，提升能力≥40 T/h。链条（或皮带）若为原装进口，提供海关报关单复印件。 |
|  | 5拌和楼总成 | 4.5.1 热骨料提升和筛分系统。 |
|  |  | 4.5.1.1 提升机提升能力：≥320t/h，链和斗便于更换（请投标人详细说明）。 |
|  |  | 4.5.1.2 提升机带自动张紧、止逆和链条损坏时的安全保护装置及检修口，轴承采用免维护轴承。 |
|  |  | 4.5.1.3 骨料提升机：保证使用≥100万吨。链条若为原装进口，提供海关报关单复印件。 |
|  |  | 4.5.1.4 振动筛配置不少于6种规格的筛网，筛网应能适于各种粗、中、中细和精细骨料的筛分，并设置废料溢流口，筛箱有100mm厚的矿渣棉保温，外包镀锌钢板。 |
|  |  | 4.5.1.5 筛分能力：≥320t/h；筛分面积：≥50m2。 |
|  |  | 4.5.1.6 筛分能力要与设备的最大生产能力相匹配，筛分效率不少于95%，混仓率小于5%。 |
|  |  | 4.5.1.7 筛网应采用知名品牌产品，使用寿命：≥ 30万吨。 |
|  |  | 4.5.1.8 振动筛由无齿轮系统双振动电机驱动，其振幅和激振力可调，带防共振系统，电机采用知名品牌产品，若为原装进口，提供海关报关单复印件。并有方便的检查口及便于筛网更换。 |
|  |  | 4.5.2 热骨料储存和计量系统 |
|  |  | 4.5.2.1 热骨料仓≥ 6个，带保温小仓（即旁通仓），热料流程进口应镶有耐磨衬套，热骨料仓应镶有耐磨衬套或钢板本身具有耐磨保护层，应具有相应厚度的矿渣棉保温，料仓总容积符合整机技术要求。 |
|  |  | 4.5.2.2 每个料仓均配置连续料位传感器，应选用知名品牌。若为原装进口，提供海关报关单复印件。 |
|  |  | 4.5.2.3 每个料仓均应设有溢料口，每个料仓应设有取样观察口，当储料超限时从溢料口排出。溢料和超大料须单独排放，需配备单独的溢料仓和超大料仓。 |
|  |  | 4.5.2.4 骨料秤：六种骨料采用累计计量，最大称重能力不小于4000kg，最小读数为1kg，称重精度≤± 0.3%。秤锥体部加耐磨衬板可更换。 |
|  |  | 4.5.2.5 粉料秤：单独电子自动计量，最大称重能力不小于500kg，最小读数为 0.1kg，称重精度≤±0.2%。 |
|  |  | 4.5.2.6 沥青秤：单独电子自动计量，最大称重能力不小于350kg，最小读数为0.1kg，称重精度≤±0.1%，沥青计量电子秤应具备加热功能，沥青秤内应配备沥青液面传感器，必须设置温度传感器。沥青计量后优先采用专用喷射泵将沥青喷洒到搅拌机内。 注：计量装载泵的流量必须满足设备计量拌合需要，不影响拌合周期时间。 |
|  |  | 4.5.3 混合料搅拌系统 |
|  |  | 4.5.3.1 搅拌机为双卧轴，强制式，双电机,标定搅拌能力：≥4000 kg/批。 |
|  |  | 4.5.3.2 电机和减速机应选用知名品牌产品，电机必须配有安全保护装置。 |
|  |  | 4.5.3.3 搅拌机拌缸衬板和叶片选用耐磨钢材，其使用寿命≥40万吨。若为原装进口，提供海关报关单复印件。 注：搅拌机的叶片可以调整，衬板和叶片易于更换。 |
|  |  | 4.5.3.4 搅拌缸配置各种SMA添加接口和回收旧沥青混合料添加接口。 |
|  |  | 4.5.3.5 搅拌缸出料口有测温装置，控制室能远程监视其温度。搅拌缸应预留排气装置。搅拌机底部设有加热保温装置。 |
|  |  | 4.5.4 成品仓系统 |
|  |  | 4.5.4.1 底置式成品料仓总容量≥ 100T，分两个仓，带有独立的溢料仓预留口。 |
|  |  | 4.5.4.2 成品仓采用矿棉保温，矿棉厚度≥100mm。 |
|  |  | 4.5.4.3 成品仓放料门应有加热、保温系统，采用气缸开闭，料门关闭时密封良好。卸料部分椎体加耐磨衬板。 |
|  |  | 4.5.4.4 成品仓配有料位指示计和料位上限报警装置以及防离析装置。 |
|  |  | 4.5.4.5 成品仓需带远程/手动卸料控制装置，以便停电时也能手动放料。 |
|  |  | 4.5.4.6 成品仓下方离地净空高度≥ 3.9m，宽度≥ 5m。 |
|  | 6沥青加热储供系统 | 4.6.1 因天然气市管网供应受限，不设燃气导热油锅炉；为打造绿色环保基地，推进节能减排，沥青罐采用电加热方式加热。管道和阀门采用电加热方式，整套系统要求技术成熟可靠，具体特点请投标人详细说明。配备6台立式储容为50m³沥青罐，其中3个配备搅拌器，储存改性沥青；各个罐配置非接触式防溢料感应器，自动控制防止沥青溢满；普通罐、改性罐各1个具有快速加温功能。电加热沥青卸油池总成≥ 1.5 m3。卧式柴油罐1个。 |
|  |  | 4.6.2 沥青罐有自动温度控制装置，控制系统可以监测显示所有沥青罐温度，液位，可以在控制系统内实现所有沥青罐的开关切换以及温度设置，沥青最高保温温度≥ 170℃。 |
|  |  | 4.6.3 罐体设有检查孔、钓钩、液位指示器、温度计管、排污管、沥青出油和回油口，配梯子和扶拦等便于使用和维护的设施。 |
|  |  | 4.6.4 沥青供应系统包括：3台沥青泵（1台卸油泵、1台计量泵、1台喷洒泵）、沥青保温管路和阀门等，沥青管路和阀门均应配有保温装置，各部分外观（包装）整洁。 |
|  | 7柴油储供系统及天然气、液化气供给系统 | 4.7.1 配置1只容量为30T的卧式柴油油罐（带防静电），配管路、阀门。 |
|  |  | 4.7.2 油罐罐体应有液位指示器、温度计、排污口、出油口等，并配有梯子及扶手等便于使用和维护的设备。 |
|  |  | 4.7.3 配备燃烧器的燃气阀组。 |
|  | 8控制室和中央控制系统 | 4.8.1 全封闭、独立控制室，面积≥ 15 ㎡ 。 |
|  |  | 4.8.2 控制室均隔热、隔音、防火、防潮、防锈、防尘，视野良好、结构坚固、布局合理、密封性好，带冷暖可换气健康型空调和防静电地板，并配备工作台、座椅等。 |
|  |  | 4.8.3 控制系统配置1台高稳定性的工业用机主机。 |
|  |  | 4.8.4全自动工业电脑化控制系统，配至少2台≥ 19″液晶彩显，带存储设备和打印机，可随时打印所有生产数据和各种生产报表及对应的材料消耗量。 |
|  |  | 4.8.5 可选择自动和手动两种控制方式，中文操作界面电脑控制。 |
|  |  | 4.8.6 电控操作系统采用原装配置，低压电气控制元件若为原装进口，提供海关报关单复印件。 |
|  |  | 4.8.7 具有自动点火、温度控制、计量和产量的显示；系统应具有故障自动诊断功能，具有所有电动器件的故障自测、显示、报警、紧急停止及远程诊断功能等，具备定时维修保养提示。 |
|  |  | 4.8.8 对各种材料的计量误差有自适应调节功能，预存≥200种（配方，包括改性沥青/SMA等的多种配方，瞬间参数显示、累计参数显示）。 |
|  |  | 4.8.9 控制系统应允许外部电源在 140 V～250V间变化时正常工作，配 1 台在线式不间断电源（UPS），可保证停电在1小时以上时间内重要数据不丢失可打印。 |
|  |  | 4.8.10 所有电机控制及信号电缆都有耐油、防腐、防晒、防潮等高质量电缆，信号电缆应选用屏蔽电缆，各电缆端子有永久性编号，各电缆应标明走向标记。 |
|  | 9气动系统 | 4.9.1 气路系统须配置螺杆空压机。 注：螺杆空压机采用知名品牌，须满足4000型沥青混凝土搅拌设备和2000型热再生设备组成的成套设备的运作要求。 |
|  |  | 4.9.2 气缸及气路控制元件若为原装进口，提供海关报关单复印件。 |

### （2）2000型热再生设备具体招标要求

| 项目名称 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 2000型热再生设备 |
| 数 量 | 1套 |
| 一 | 适用范围 | 1.1 对旧沥青骨料进行再生利用加工。 |
| 二 | 工作环境 | 2.1 工地海拔：≤1000 m |
|  |  | 2.2 环境温度：-10℃～50℃ |
|  |  | 2.3 相对湿度：≤100% |
| 三 | 1基本构成 | 3.1 所投设备应包括但不限于以下系统：1）、骨料配供系统；2）、骨料干燥系统；3）、除尘系统；4）、塔楼总成；5）、控制系统等（投标人需列全套设备供货清单）。 |
|  | 2产品要求 | ▲3.2.1 须与4000型沥青混凝土搅拌设备为同一品牌。 要求热再生技术成熟可靠、国内业绩多（须提供2018年至今的业绩表），请投标人详细说明具体特点。 注：须与4000型沥青混凝土搅拌设备相匹配。 |
|  |  | 3.2.2 模块化设计，设备安装、搬迁方便。 |
|  |  | 3.2.3 必须为知名品牌。 |
|  |  | 3.2.4 必须高于国家、地方环保和排放标准。 |
|  |  | 3.2.5 本设备使用寿命应大于15年，整机性能良好，各部件功能相匹配，技术参数设置合理。设备的主要总成应采用国际先进制造工艺和质量控制体系。关键部位的减速器、轴承、传感器、计量装置、气动元件、电控元件等零部件应选用先进品牌产品（必须单独提供所有原装总成、零部件的名称、品牌、数量、规格、单价、原产国（地）制造生产商等相关信息明细表，并附带海关报关单复印件等能够佐证上述总成、零部件的凭证）；设备的所有的钢结构件的防护等级应满足有关国际、国家及行业标准（以标准高者为准），所有钢板厚度≥5mm。 |
|  | 3生产能力 | 3.3.1 要求再生设备在标准工况下，额定生产能力≧160吨/小时（标准工况指：环境温度20°C，一个标准大气压，旧沥青骨料含水量为3%，回收料温度130°C及以上），配置于4000型沥青混凝土搅拌设备不低于50%再生料掺加量。 |
|  | 4安装要求 | 3.4.1 投标人负责安装调试工作。 |
|  | 5动力要求 | 3.5.1 动力电源：380 V/50HZ（三相四线交流电），照明电源：220V/50HZ；所有电器配电均应有过载保护和良好接地装置。在满足混合料成品各项性能前提下，总装机容量尽量要小，节能环保（提供设备装机容量清单并汇总）。 |
|  | 6外观要求 | 3.6.1 焊缝牢固、平整、均匀，无咬边、气孔等缺陷。 |
|  |  | 3.6.2 铸件表面整洁，无气孔和疏松缺陷。 |
|  |  | 3.6.3 结构件、钣金件进行喷沙等表面除锈处理，表面平整、光洁。 |
|  |  | 3.6.4 油漆采用知名品牌，喷漆表面光滑，高温部分涂高温漆。所有加温管路包裹保温材料，外表用镀锌板材或其他环保、耐高温材料，加以防护，保证高温管路外包保温材料的使用寿命。 |
|  |  | 3.6.5 各种管路、线槽布局与敷设应合理、坚固、安全、美观，并符合国家相关安装规范。 |
|  | 7环保要求 | 3.7.1 烟尘排放浓度：≤20mg /Nm3。 |
|  |  | 3.7.2 控制室内噪音：≤70dB；环境噪音：≤85dB（距离最大噪音源10米的噪音值）。 |
|  |  | 3.7.3 烟气黑度：林格曼I级。 |
| 四、技术规格 | 1骨料 配供系统 | 4.1.1 再生料料仓2个，每个料斗平装容积≥8 m3，敞口上料宽度≥3.7m，每个料斗侧面需装有不少于两个间歇式振动电机的破拱装置。设有断料报警装置，冷料斗设置剔粗料的格栅。 |
|  |  | 4.1.2 给料皮带机需选用知名品牌减速电机独立控制，给料皮带机的能力与设备最大生产能力匹配，可随时在控制室里按设定的范围进行无级调速。 |
|  |  | 4.1.3 集料皮带的输送能力应与设备的最大生产能力、给料皮带的能力有良好的匹配，加装张紧、防侧漏和自动清扫装置，集料皮带机的输送能力≥160t/h，并装有安全保护装置。 |
|  |  | 4.1.4 提升机的提升能力≥160吨/小时。具有不变形、耐磨、耐高温等优点，并设有防逆转装置及链条张紧装置。提升机壳体封闭良好。 |
|  | 2骨料 干燥系统 | 4.2.1 干燥滚筒（转动部分）：直径×长度≥2500×10000 mm。在旧料含水量为 3%，加热升温达到140℃时，干燥能力≥160 t/h。 轴承若为原装进口，提供海关报关单复印件。 |
|  |  | 4.2.2 干燥滚筒内部刮板采用特殊形式构造，能有效防止旧料的粘连（请投标人详细说明）。 |
|  |  | 4.2.3、主燃烧器油气两用，采用中低压雾化装置。燃烧器对集料的加热强度能在设定的范围内进行自动控制。燃烧器的点火方式在控制室内实现远程自动点火。燃烧器的调节比不小于 1:4，出口热集料温度的控制精度小于±5℃。 主燃烧器、电磁阀若为原装进口或进口部件国内组装，提供海关报关单复印件。 |
|  |  | 4.2.4 主燃烧器在任何工作状态下，始终自动保持最佳匹配（请投标人详细说明），并以最佳的过量空气系数进行完全燃烧。 |
|  | 3除尘系统 | 4.3.1 利用搅拌主楼除尘装置进行除尘。并具备节能环保的功能。 |
|  | 4塔楼总成 | 4.4.1 热料储存仓: 用于储存加热后的旧沥青骨料。容量≥20t，仓体采用矿棉保温，放料门设有加热、保温系统并配有料位计和料位上限报警装置。 |
|  |  | 4.4.2 计量系统：计量系统具备落料差自动补偿及防飞料设计，计量误差自动和手动校正功能。旧沥青骨料称容量：≥2500kg。计量精度：≤±0.3% 计量装置中的传感器若为原装进口，提供海关报关单复印件。 |
|  |  | 4.4.3 投料系统：计量后的旧沥青骨料通过投料系统投入搅拌机内。并设有防粘付的喷洒装置。 |
|  | 5控制系统 | ▲4.5.1 使用4000型沥青混凝土搅拌设备控制系统。 注：再生控制软件与搅拌楼控制系统应采用原装配置且相互匹配。所有工作流程、数据、文字和设定都可以在搅拌楼控制系统上显示，并能直接操控。 |
|  | 6气动系统 | 4.6.1 气路控制元件若为原装进口，提供海关报关单复印件。 |

### （3）由上述4000型沥青混凝土搅拌设备和2000型热再生设备组成的成套设备的具体招标要求

| 项目名称 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 1基本构成 | 1.1 由1套4000型沥青混凝土搅拌设备和1套2000型热再生设备组成。 |
|  | 2高度要求 |  |
|  | 3安装要求 | 1.3 投标人负责安装调试工作。 |
|  | 4动力要求 | 1.4 动力电源：380 V/50HZ（三相四线交流电），照明电源：220V/50HZ；所有电器配电均应有过载保护和良好接地装置。 |
|  | 5外观要求 | 1.5.1 焊缝牢固、平整、均匀、无缺陷。 |
|  |  | 1.5.2 铸件表面整洁，无气孔和疏松缺陷。 |
|  |  | 1.5.3 结构件、钣金件进行喷沙等表面除锈处理，表面平整、光洁。 |
|  |  | 1.5.4 油漆采用知名品牌，喷漆表面光滑，高温部分涂高温漆。所有加温管路包裹保温材料，外表用镀锌板材外包。 |
|  |  | 1.5.5 各种管路、线槽布局与敷设应合理、坚固、安全、美观，并符合国家相关安装规范。 |
|  |  | 1.5.6 4000型沥青混凝土搅拌设备和2000型热再生设备组成的成套设备的外观颜色由招标人指定。 |
|  | 6环保要求 | 1.6.1 烟尘排放浓度：≤20mg /Nm3。 |
|  |  | 1.6.2 控制室内噪音：≤70dB；环境噪音：≤85dB（距离最大噪音源10米的噪音值）。 |
|  |  | 1.6.3 烟气黑度：林格曼I级。 |
| 四、技术规格 | 1．4000型沥青混凝土搅拌设备 | 具体要求详见本部分“4000型沥青混凝土搅拌设备具体招标要求” |
|  | 2．2000型热再生设备 | 具体要求详见本部分“2000型热再生设备具体招标要求” |
|  | 3．成套设备须为环保型全封闭结构并且封闭后加装吸尘管道装置。 |
|  | 4. 成套设备配置监控系统，在关键部位和故障多发点设监控装置。 |
| 五、安全保护系统和措施 | 5.1 整套设备对火灾、雷电、人身触电和机械伤害等应有可靠的安全防护装置和措施，尤其是电气系统须有防止电机、电器和元器件因受潮、灰尘或结露等产生不良后果的保护措施。 |
|  | 5.2 设备电缆插座带明显的永久性标志，并有防止插错的可靠保证措施，对功率≥ 35 KW以上的设备/电机均应有安全启动装置，安全启动装置应满足行业相关规定。 |
|  | 5.3 较高的设备应配备检修平台、栏杆、扶梯/踏梯、把手和防护罩/网等安全装置。4000型沥青混凝土搅拌设备的主塔顶部配备电动葫芦（≥ 250kg），各层平台预留220V维修防水电源插座及36V低压安全插座。 |
|  | 5.4 设备运转时各部件均应满足或优于国家颁布的《工业企业噪声卫生标准》，不得出现油、料和粉尘“跑、冒、滴、漏、扬”等现象。 |
|  | 5.5 设备应安装局部紧急停止装置，以便现场巡视人员在现场发现问题或故障时，能在第一时间内让故障部分紧急停止运转。 |
|  | 5.6 所有驱动电机及控制系统应具备过载、过热、漏电等故障保护系统，并在显示屏上有闪烁、字幕或报警警告。 |
|  | ▲5.7 对重要部件，例如搅拌缸内，提升机，烘干筒等重要部件的维护时，对控制电源要有切断锁定功能，杜绝误操作造成人员人身伤害。 |
|  | 5.8 各类附件、备件及工具 |
| 六 | 6.1 提供安装所需的专用工具各1套，其价格包括在投标价格内。用于设备的安装、维修和保养，并提供详细清单。 |
|  | 6.2 提供质保期外常用或易损部件的详细清单及价格，供招标人在必要时采购。 |
| 七、技术资料 | 7.1 中标人应提供的技术资料如下： |
|  | 1）根据招标人生产场地和配套设备情况，提供 2 套结构紧凑、布局合理、符合实际生产要求的设备平面布置方案，平面布置图和基础图各2份。 |
|  | 2）提供整套设备的拆装、安装手册，包括设备拆装、安装操作过程的程序及相关技术要求文件。 |
|  | 3）提供整套设备的操作、维修和保养手册（中文2套）。 |
|  | 4) 提供整套设备的装机功率表（表格自制）。 |
|  | 5）提供整套设备日常维护及定期维护的项目清单及周期表，设备润滑图表。 |
|  | 6）提供电气原理图、电气接线图、电气元件代号说明书。 |
|  | 7）提供零件目录。 |
|  | 8）提供计算机控制系统技术资料。 |
|  | 9）提供其他应提供的技术资料。 |
|  | 7.2 设备标准零部件（如风机、电机、控制器等）的技术资料应提供整套的使用说明书、维修保养手册、或图解等技术资料。 |
| 八、验收 | 8.1 验收标准：按照招标文件、合同规定的技术条款以及国际上通用的相关标准（投标人投标时提供）和国家相关产品标准进行验收。 |
|  | 8.2 出厂检验：中标人在货物出厂前应根据制造标准进行全面检验，并提供货物制造商的出厂检验报告和合格证书。 |
|  | 8.3 到货检验：总成及零部件如为原装进口的，由中华人民共和国商检部门进行开箱验货，到货设备应符合投标文件及合同规定的质量和数量要求，并提供海关商检证明，由非招标人原因造成的滞港等相关费用由中标人自行承担。中标人须保证所提供的设备是全新的、未使用过的且原包装未拆封的。 |
|  | 8.4 中标人自检：整机现场安装后，中标人要对设备整机的运行状态、性能、质量进行全面的调试和检验，并向招标人出具调试记录和自检记录，其结果应满足设备验收标准。 |
|  | 8.5 设备性能检验：根据中标人的自检结果，由招标人会同国家有关部门对设备整机的性能进行检验（中标人应及时配合），其结果应符合设备验收标准的要求。 |
|  | 8.6 投料试生产检验：设备性能检验后进入投料试生产检验，中标人会同招标人按照招标文件及合同规定的标准进行投料试生产，以便对最终产品进行质量、产量及各项性能的考核，在试生产一个月后，对设备进行全面检验。 |
|  | 8.7 性能考核和验收：投料试生产期间，由双方代表签订协议确定设备性能的考核日期，设备性能考核为生产累计运行一个月。 考核结果应符合下列要求： 1）符合本技术规范及合同的要求。 2）标准工况下，产量应≥320吨/小时。 3）各主要零部件产品的质量标准：应符合产品的验收标准。 性能考核结果完全符合招标文件及合同规定的保证值则视为考核成功。当经双方同意已列明的遗留合同设备问题由中标人解决后，双方代表签署验收合格证书。 |
| 九、质量保障 | 9.1 所供设备和材料的生产年限应在1年以内、并符合招标文件、合同规定的技术条款要求和相关的国际标准或国家标准的产品。 |
|  | 9.2 所供设备必须有检验报告及出厂合格证。 |
|  | 9.3 自设备验收合格并交付使用后至少2年的现场免费质保期，如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。在质量保证期内，凡属于设备本身的缺陷发生的故障 (属于买方使用、操作和管理不当造成的故障不在此范围内)，因维修所发生的费用(包括配件)由中标人负担。 注：一切因中标人组装疏忽或设计及原材料选用不当等原因而导致的零部件损坏或机器其他故障，均由中标人负责免费维修、更换。 |
|  | 9.4 全部设备在质保期满前1个月内中标人须派技术人员到业主现场对设备进行一次全面检修，免费更换损坏零部件及易损件，此工作所发生费用应由中标人自行承担。 |
| 十、售后服务 | 10.1 在接到招标人的正式故障通知起24小时内赶赴招标人使用现场，排除故障，及时将设备修复，直至设备恢复正常使用为止。 |
|  | 10.2 每年提供至少 4 次的免费上门服务，包括设备维修保养、安全检查等，并跟踪设备的使用情况。 |
|  | 10.3 中标人应免费提供设备的系统软件升级服务，确保设备的系统软件为最新版本，由此产生的一切费用由中标人自行承担。 |
|  | 10.4 中标人在中国必须有固定的服务机构，有足够的服务人员和足够数量的零件储备，需提供各种技术支持方式和详细的维修基地、备件仓库地址及联系方式（表格自制）。 |
|  | 10.5 为便于招标人在质保期期间识别需召回和需修理或更换的部件，中标人应提供适用的零部件系列号和零部件跟踪服务管理体系，所有零部件应采用国际公制度量标准。 |
|  | 10.6 设备到货后，由中标人负责派技术人员到招标人指定的现场进行足够工作日的设备安装、调试、试运行，中标人所派技术人员在招标人所在地的食宿及市内交通费用由中标人自行承担。 |
|  | 10.7 结合安装调试，中标人应为招标人的技术及操作人员（人数由招标人决定）提供足够时日的设备结构、使用操作、维修保养等技术培训，直至招标人的技术人员能够熟练地掌握设备的操作技能并能够排除一般的常见故障为止。培训结束后经中标人考核合格，对所有参加培训的考核人员颁发设备操作证。 |
|  | 10.8 中标人应对招标人的技术人员每年提供一次为期 7 天的免费技能知识巩固更新培训服务。 |

### （4）拌合设备配套环保设备的具体招标要求

| 序号 | 项目明细 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷料仓烟气收集系统（8个原生仓+2个再生冷料仓） | 套 | 1 | 针对8个喂料器下料口进行环保处理，具体方式由厂家描述（或有更优方案） |
| 2 | 集料皮带机、倾斜皮带机、抛料皮带机 | 套 | 1 | 两皮带机交接处加装吸尘风管，与冷料仓的吸尘管道一同汇集到冷料仓单独除尘器处。 |
| 3 | 独立除尘器系统 | 套 | 1 | 环保除尘器技术参数如下：烟囱高度高出全封闭厂房，除尘器除尘面积 ≥400㎡，引风机风量≥ 30,000m³/h，电机功率≥90kw。回收粉尘输送至倾斜皮带机重新利用，防止二次污染。（各参数须满足生产要求。） |
| 4 | 搅拌锅下方烟气收集系统 | 套 | 1 | 搅拌锅放料口、成品仓口、废料仓口、溢料仓口设有两路管道（按各自功能配置相应管道），一路管道用于对正常生产时生产的沥青烟气进行收集并输送至沥青烟气处理系统进行处理，另一路用于对排白料时产生的大量扬尘进行收集，收集的粉尘输送至独立除尘器处理，防止主楼系统在工作时废料、溢料等粉尘外溢）。两路管道通过阀门切换，正常生产时吸烟管路打开；生产停止后排白料时吸尘管路打开，同时关闭吸烟管路，避免粉尘进入吸烟管路，对烟气处理系统造成更大负荷或损害。搅拌锅四周还配置有效防尘集气罩，排白料时粉尘量很大，防止粉尘快速大面积扩散。溢料仓进行三面彩色钢板（彩色钢板厚度≥0.45mm）围封。 |
| 5 | 成品仓烟气收集系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 废料仓烟气收集系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 溢料仓烟气收集系统 | 套 | 1 |  |
| 8 | 沥青罐区烟气收集系统（6只沥青罐） | 套 | 1 | 烟气收集管道用于对罐内沥青加热时生产的沥青烟气进行收集并输送至沥青烟气处理系统进行处理。 |
| 9 | 沥青烟气处理系统 | 套 | 1 | 烟囱高度高出全封闭厂房，除味风量≥ 14,000m³/h，收集的沥青烟气经过多级喷淋、除雾、静电除尘、等离子或粉裹烟、光催化、生物除臭、氧化塔等生化反应来处理废气，保证排放的废气无烟无味，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等标准要求。（各参数须满足生产要求） |
| 10 | 车道系统 | 套 | 1 | 双侧车道，两边配备智能快速门，自动感应车辆的进出，实现快速开关功能；此封闭空间有效抑制粉尘及烟气外溢，在最短时间将污染物收集处理，做到有组织排放。采用型材槽钢等、彩色钢板（彩色钢板厚度≥0.45mm），车道长度≥20m、满足两辆大型自卸车在内工作（一台接料，一台盖油布），这样可防止料车接完料后车上沥青料散发出的沥青烟气外泄。 |
| 11 | 其他辅助设备（空压机等） | 套 | 1 | 其他辅助设备参数指标须满足环保配套改造的要求。 |

### （5）所投设备必须达到以下环保要求或满足国际标准规范

| 1、有组织排放（配备沥青烟气专用净化设备）： |
| --- |
| 除尘器排放粉尘含量 | ≤20mg/Nm3； |
| 非甲烷总烃 | ≤120mg/Nm3； |
| 沥青烟排放 | ≤20mg/Nm3； |
| 苯并（a）芘 | ≤0.3x10-3 mg/Nm3； |
| 臭气浓度值 | 2000（无量纲） |
| 烟气黑度 | 小于林格曼黑度一级； |
| 2、无组织排放： |
| 颗粒物排放 | ≤1mg/Nm3； |
| 非甲烷总烃 | ≤4mg/Nm3； |
| 沥青烟排放 | 无明显排放； |
| 苯并（a）芘 | ≤0.008x10-3 mg/Nm3； |
| 臭气浓度值 | 20（无量纲） |
| 3、噪音： |
| 操作人员耳边噪声： | ≤68dB； |
| 厂界噪音（设备周边30m）： | ≤65dB； |
| 注：其余按相关国家标准执行。招标文件其他环保要求与本表不一致的，以本表为准。 |

### (四)制造

投标人提供的设备应按标准制造，并有替换性和精确装配性。

### (五)其他

1、在工地的建设过程中，中标人有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。并应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

2、中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

3、中标人有责任防止所有设备在未经正式认可便使用，而应根据招标人需要，得到认可后再投入运行。

4、中标人应参加监理单位或招标人要求参加的现场会议，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

5、投标人需对每台设备填写主要部件的产地、规格说明表。

6、若有部分进口件的相关国外规范及法规与中国国家规范相抵触，应以中国国家现行法规为准，若有涵盖上述各项的最新国家及行业标准、规范，按最新规范标准执行。

7、在安装前，中标人必须向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和安装施工措施，以及工地现场负责人和具体安装人员名单，并须由买方认可。现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标人须派有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。买方保留有变更人员的权力。

# 第五部分   评标原则及方法

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保编制质量、完成时间，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的技术商务文件进行评审；技术商务文件评审结束后即公布投标人技术商务文件得分情况，之后开报价文件；对报价文件评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、投标文件递交截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的情况，按流标处理，重新组织采购。

3、▲投标报价超出预算金额的，按无效标处理。预算金额为人民币2270万元。若所有投标人投标报价均超出预算金额的，该标段做流标处理。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分，其中技术商务分70分，报价分30分。

五、评分细则

1、技术商务分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容进行评审、独立打分，评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术商务的最终得分。

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 （8分） | ①投标供应商自2018年7月1日以来4000型及以上型号沥青混凝土搅拌设备和2000型及以上型号热再生设备组成的成套设备的销售业绩，每提供1套4000型及以上型号沥青混凝土搅拌设备和1套2000型及以上型号热再生设备组成的成套设备的销售业绩得0.4分，最高得6分。（提供业绩清单和合同复印件并加盖投标人公章，仅需提供体现型号和盖章页，时间以合同最终签署时间为准，否则不得分） ②投标供应商自2018年7月1日以来电加热罐的业绩，每10个得0.2分，最高得2分。（提供电加热罐的业绩清单和合同及相关技术文件的复印件并加盖投标人公章，仅需提供体现业绩使用为电加热罐的技术页，时间以合同最终签署时间为准，否则不得分） 说明：本评分项第①条和第②条所提供业绩为同一个的仅需提供一次业绩证明材料，但该业绩证明应体现相关评审要素，并做好标注说明，否则导致不利后果由投标供应商承担。中标结果公示发布后中标供应商3天内提供原件核查，否则视为虚假投标，采购人有权取消中标供应商的中标资格。 | 8分 |
| 2 | 设计方案 （7分） | ①本项目设计方案的针对性、合理性、科学性、创新性（根据平面布置、立面情况及效果图评定），由评标委员会判定评分，最高得4分； A档4-2.8分，B档2.7-1.4分，C档1.3-0分。 | 4分 |
|  |  | ②设计方案应对所投设备的主机、热再生、干燥滚筒、布袋除尘箱占地面积进行计算和说明，评标委员会根据设备占地情况以及合理性判定评分。 A档3-2.1分，B档2.0-1.1分，C档1.0-0分。 说明：投标人应精确测算并考虑方案的可行性，否则中标后实际占地面积超过方案面积的，将按合同约定作出相应处罚。 | 3分 |
| 3 | 投标产品技术性能情况（23分） | ①所投产品的产能，需详细说明，并提供相关或证明材料，由评标委员会判定评分，最高得3分。 A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。 | 3分 |
|  |  | ②所投产品的安全性，需详细说明包括使用案例情况，并提供相关证明材料，由评标委员会判定评分，由评标委员会判定评分，最高得3分。 A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。 | 3分 |
|  |  | ③所投产品烟尘和有害气体排放量，需详细说明，并提供相关或证明材料，由评标委员会判定评分，最高得2分。 A档2-1.5分，B档1.4-0.8分，C档0.7-0分。 | 2分 |
|  |  | ④所投产品的维修便利性，由评标委员会判定评分，最高得2分。 A档2-1.5分，B档1.4-0.8分，C档0.7-0分。 | 2分 |
|  |  | ⑤所投产品的混合料配比控制精度，需详细说明，并提供相关或证明材料，由评标委员会判定评分，最高得2分。 A档2-1.5分，B档1.4-0.8分，C档0.7-0分。 | 2分 |
|  |  | ⑥所投产品的可扩展性，需详细说明包括使用案例情况，并提供相关或证明材料，由评标委员会判定评分，最高得2分。 A档2-1.5分，B档1.4-0.8分，C档0.7-0分。 | 2分 |
|  |  | ⑦所投产品的技术参数对招标要求的响应，每负偏离一项扣1分，扣完按否决投标处理。 投标供应商应仔细阅读招标文件的技术要求并作出投标响应，存在负偏离的应在偏离表明确体现，是否负偏离可能存在争议的，以评标委员会评审为准。 实际供货设备与投标响应不一致的，招标人有权拒绝验收或按合同约定扣除相应金额的违约金。 | 5分 |
|  |  | ⑧投标文件明确的投标产品技术指标如有正偏离，由评委根据正偏离造成的影响程度（产品技术指标的重要性）加分，正偏离造成影响程度高加1分，影响程度一般加0.5分，影响程度小加0.2分，本项起评分为0分，最高得4分。 | 4分 |
| 4 | 4000型沥青混凝土搅拌设备的配置情况（4分） | ①4000型沥青混凝土搅拌设备的振动筛总成和搅拌缸总成的品牌、产地等情况，由评标委员会判定评分，最高得2分。 A档2-1.5分，B档1.4-0.8分，C档0.7-0分。 | 2分 |
|  |  | ②冷骨料配供系统布局合理性，由评标委员会判定评分，最高得2分。 A档2-1.5分，B档1.4-0.8分，C档0.7-0分。 | 2分 |
| 5 | 4000型沥青混凝土搅拌设备及2000型热再生设备组成的成套设备的配置情况（12分） | ①4000型沥青混凝土搅拌设备和2000型热再生设备的干燥滚筒总成的品牌、产地等情况，由评标委员会判定评分，最高得2分。 A档2-1.5分，B档1.4-0.8分，C档0.7-0分。 | 2分 |
|  |  | ②成套设备中所有轴承的品牌、产地等情况，由评标委员会判定评分，最高得2分。A档2-1.5分，B档1.4-0.8分，C档0.7-0分。 | 2分 |
|  |  | ③成套设备中所有电机的品牌、产地等情况，由评标委员会判定评分，最高得2分。A档2-1.5分，B档1.4-0.8分，C档0.7-0分。 | 2分 |
|  |  | ④成套设备中所有变频器的品牌、产地等情况，由评标委员会判定评分，最高得2分。A档2-1.5分，B档1.4-0.8分，C档0.7-0分。 | 2分 |
|  |  | ⑤成套设备中所有测温仪及连续式料位仪的品牌、产地等情况，由评标委员会判定评分，最高得2分。A档2-1.5分，B档1.4-0.8分，C档0.7-0分。 | 2分 |
|  |  | ⑥根据投标人成套设备操作系统的稳定性、信息智能性、功能拓展性、操作便利程度，由评标委员会判定评分，最高得2分。 A档2-1.5分，B档1.4-0.8分，C档0.7-0分。 | 2分 |
| 6 | 拌合设备配套环保设备的配置情况 （7分） | ①根据所投产品的环保节能情况进行打分，由评标委员会判定评分，除尘、除烟、降噪、除臭四项，每项最高得1分，最高得4分（提供相关证明材料，并加盖投标人公章）； | 4分 |
|  |  | ②承诺负责通过属地相关监管部门的验收的得1分； | 1分 |
|  |  | ③根据配套环保设备与拌合设备的契合度及环保效果进行打分，由评标委员会判定评分（提供相关图纸及证明材料，并加盖投标人公章），最高得2分；A档2-1.5分，B档1.4-0.8分，C档0.7-0分。 | 2分 |
| 7 | 产品运营及维护 （5分） | 根据所投产品的运营及维护成本（包括燃料消耗、电力消耗及各类维护等），由评标委员会判定评分，最高得5分。 A档5-3.4分，B档3.3-1.7分，C档1.6-0分。 | 5分 |
| 8 | 售后服务方案 （4分） | ①售后服务的完善程度： 根据保修范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间等保障措施等，由评标委员会判定评分，最高得2分。 A档2-1.5分，B档1.4-0.8分，C档0.7-0分。 | 2分 |
|  |  | ②质保期：4000型沥青混凝土搅拌设备和2000型热再生设备的质保期在满足招标文件要求的基础上每增加6个月加0.5分，最多得1分，仅满足招标文件要求的不得分。（注：增加不到6个月不加分） | 1分 |
|  |  | ③质保期后的服务承诺、备品备件供应情况和其他有偿服务费用的优惠程度和优惠措施，由评标委员会判定评分，最高得1分。 A档1-0.7分，B档0.6-0.4分，C档0.3-0分。 | 1分 |

2、报价评分（30分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

报价（价格）评分应在报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照采购文件规定的因素和方法进行计算。因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。由评标专家对投标文件进行商务评审。评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析。

1）属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

2）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价得分为满分30分；

3）其他投标人的价格分按以下公式计算：

报价（价格）分得分=（评标基准价/投标人最终评标价）×30% ×100（四舍五入后保留小数2位）

4）▲预算金额为2270万元，投标人报价超出预算金额的，按无效标处理。

5）▲所有投标人的报价均超出本项目预算金额的，本项目做流标处理，应重新组织采购。

3、有效投标人的综合得分为技术商务分和报价得分的总和。

4、评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，由评标委员会采取投票方式按照少数服从多数原则进行推荐。

六、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或未能在规定时间内与采购人签订合同的，或者经质疑，采购人审查后，确因招中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，或未按要求提供原件审查的，视为虚假投标，采购人可以视具体情况确定是否由排名次之的中标候选人为中标人或重新采购。

七、确定中标人

评标结束后，采购人将在浙江政府采购网及其他指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，在规定期限内无异议则采购代理将向中标人发出中标通知书。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。