富春一幼新建工程弱电设备采购项目

项目编号：[2024]1222号

（电子招投标）

公

开

招

标

文

件

采购人：杭州市富阳区人民政府富春街道办事处（盖章）

采购代理机构：浙江耀信工程咨询有限公司（盖章）

2024年04月

目    录

第一章    招标公告 …………………………………………3

第二章    投标人须知 ………………………………………8

第三章    评标办法及评分标准……………………………29

第四章    采购需求…………………………………………32

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款…………40

第六章    投标文件格式附件………………………………48

# 第一章  招标公告

项目概况 富春一幼新建工程弱电设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年05月23日09时00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：富春一幼新建工程弱电设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（万元）：135.2500

最高限价（万元）：112.4943

采购需求：详见招标文件第四章。

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富春一幼新建工程弱电设备采购项目 | 1 | 批 | 135.2500 | 富春一幼新建工程弱电智能化采购，含监控、网络等 | 具体以招标文件第四章采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。 |

合同履行期限：合同签订后，暂定120个日历天内完成所有设备的供货、安装、调试工作，其它项目内容需在双方合同具体约定日期前准备完毕。

## 二、申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本项目不允许联合体投标。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(无；

(专门面向中小企业

(货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

(货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

(服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

(服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

(要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到    %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

(要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到     % ，小微企业合同金额应当达到    % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：无。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

- 时间：/至2024年05月23日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

- 地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 方式：在线申请获取招标文件。供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；配置岗位进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

- 售价（元）：0

- 供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2024年05月23日09时00分00秒（北京时间）。

- 投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无需参加现场开标会（需现场演示除外）。

3.开标时间：2024年05月23日09时00分00秒（北京时间）。

4.开标地点(网址）：杭州富阳城市建设投资集团有限公司三楼313室（杭州市富阳区富春街道东山路3号）（https://www.zcygov.cn/）。

## 采购意向公开链接：

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=vyVcDetVZ3et3wwgLI9PIQ%3D%3D&utm=site.site-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.21.30e9a3f0e0fd11eea0c367fcba1c7c37

## 公告期限

## 自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于杭州市富阳区政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《富阳区“政采贷”办理指引》http://www.fuyang.gov.cn/art/2022/4/6/art_1228923243_59258040.html。

（2）落实政府采购政策：包括保护环境、节约能源、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件投标人须知。

（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件 第二章 投标人须知 前附表“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（4）特别提醒：因本项目公开招标文件内容有较大修改，请各投标人高度重视，严格按照招标文件要求编制投标文件。

（5）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

（6）不接受联合体投标或分包的原因，应在采购公告和采购文件中注明。本项目不接受联合体投标，原因：项目特征和需要。本项目不接受分包，原因项目特征和需要。

## 八、现场演示/样品指认投标现场注意事项（若有）

- 投标人应选派人员进行现场演示/样品指认。

- 现场演示/样品指认人员应随身携带居民身份证，并做好佩戴口罩等个人防护措施。

- 现场演示/样品指认人员应预留足够时间提前到达开标现场。待工作人员开始组织现场演示/样品指认时，现场演示/样品指认人员按规定次序进行演示/样品指认。未经指认人员指认的样品，不计入评分。

- 现场演示/样品指认人员进入现场开标后，应尽量分散等候、隔空就座，现场演示/样品指认完成后立即离场，全力保障招投标活动正常开展。演示产品/样品须在评标结束两个工作日内自行撤回，未撤回的演示产品/样品采购代理机构有权自行处置。

投标人须自行携带演示所需的计算机等设备，并准备网络环境。演示时间控制在20分钟内。（注：投标方案讲解演示人员/样品指认人员须与投标人存在劳动关系。投标人可委派不超过两名代表前来现场参加现场演示/样品指认，且必须包含法定代表人或其授权代表。▲讲解演示人员/样品指认人员进场时携带身份证、法定代表人授权委托书、与投标人的劳动关系证明或在职证明（注明姓名，身份证号并加盖投标人公章），否则不得讲标/指认。如因技术原因需增派人员，须现场向采购代理机构提出申请，获得允许后方可参加。现场演示及样品送达地点位于杭州富阳城市建设投资集团有限公司三楼会议室（杭州市富阳区富春街道东山路3号）。

### 投标人请于投标截止时间前送至杭州富阳城市建设投资集团有限公司样品间，自行安装完成。样品递交采取预约制，请在投标截止时间前二日内联系项目经办人：陈工/周工，联系方式：18814856226/18268515505。根据时间安排，独立将样品在预约时间段内送至样品间指定区域自行安装。超过投标截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

## 九、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名    称：杭州市富阳区人民政府富春街道办事处

地    址：杭州市富阳区

传    真： /

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：13588380414

质疑联系人： 杨工

质疑联系方式：18106599078

- 采购代理机构信息

名    称：浙江耀信工程咨询有限公司

地    址： 杭州市富阳区复城国际写字楼6号楼920室

邮   箱：279379249@qq.com

项目联系人（询问）：陈欢

项目联系方式（询问）：18814856226

质疑联系人：周杨超

质疑联系方式：18268515505

- 同级政府采购监督管理部门

名    称： 浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）/杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科

地    址： 杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

邮    箱： cjzxhz@163.com

联系人 ：朱女士/赵女士

监督投诉电话：0571-85252453/0571-61772959

4.浙江省本级、杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士，电话：15121014815。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市富阳区人民政府富春街道办事处

浙江耀信工程咨询有限公司

2024年04月

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 富春一幼新建工程弱电设备采购项目 | 项目编号 | [2024]1222号 |
| 2 | 采购人 | 杭州市富阳区人民政府富春街道办事处 |
| 3 | 项目概况 | 富春一幼新建工程弱电智能化采购，含监控、网络等 |
| 4 | 资金来源与 预算 | 资金来源：预算资金。 项目预算：135.2500万元。最高限价：112.4943万元。 |
| 5 | 提交投标文件截止时间与地点 | 提交投标文件截止时间：2024年05月23日09时00分00秒（北京时间） 提交投标文件截止地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会（需现场演示除外）。 |
| 6 | 开标 时间与地点 | 开标时间：2024年05月23日09时00分00秒（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）：杭州富阳城市建设投资集团有限公司三楼313室（杭州市富阳区富春街道东山路3号）（https://www.zcygov.cn/）。 |
| 7 | 投标人 资格要求 | (1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 (2)本项目不接受联合体投标。 (3)落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 (4)本项目的特定资格要求：无。 (5)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 8 | 分包 | ☐A同意将非主体、非关键性的 工作分包。  B不同意分包。 |
| 9 | 投标报价 与费用 | 本项目中价格全部采用人民币元报价。 本项目不接受选择性报价。 开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需计入报价。 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 验收时如需涉及检测的，检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 |
| 10 | 开标前答疑会或现场踏勘 | 开标前答疑会：不组织。 现场踏勘：不统一组织，请潜在投标人自行联系采购人进行现场踏勘。 采购人联系方式：联系人 李老师， 联系电话 13588380414。 |
| 11 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 12 | 样品提供 | 样品要求：要求提供样品。 |
| 13 | 讲解演示 | 组织讲解演示。 现场演示 （1）现场演示时间：15分钟，含专家提问环节。讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，若讲解演示人员未在投标截止时间之前完成现场签到，则不得讲解演示。 （2）现场演示地点：杭州富阳城市建设投资集团有限公司三楼313室 （3）现场演示要求：详见招标文件。 注：投标人演示人员请自行准备相关设备及网络环境进行现场讲解。因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 14 | 项目属性与 核心产品 | (A货物类，单一产品或核心产品为： 万兆光汇聚交换机 (B服务类 |
| 15 | 是否适宜中小企业情况 | 经采购需求论证公示无异议，本项目非专门面向中小微企业采购。 |
| 16 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。 采购标的： 详见采购需求 所属行业： 工业 |
| 17 | 促进中小企业发展政策 | 投标人应对照财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），（浙财采监〔2022〕8号）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》，（杭财采监〔2022〕7号）《杭州市财政局关于进一步支持中小企业参加政府采购活动的通知》文件的要求，根据自身实际情况审慎作出判断，是否符合相关要求，并视情况提供《中小企业声明函》（格式见附件）《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）《监狱企业证明文件》。 ▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。 如投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对符合小微企业价格扣除要求的，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的政府采购货物或服务项目，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 18 | 节能环保 要求 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |
| 19 | 支持绿色 发展 | 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。 |
| 20 | 支持创新 发展 | 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品，优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 21 | 进口产品规定 | 本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。 |
| 22 | 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整 企业 | 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。 |
| 23 | 备份投标 文件 | （1）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 （2）备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 （3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 （4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 |
|  |  | 备份投标文件送达地点：杭州市富阳区复城国际写字楼6号楼920室；送达截止时间：投标截止时间前。签收人员联系电话：18814856226。 |
| 24 | 评标结果 公示公告 | 评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 |
| 25 | 合同 签订时间 | 中标通知书发出之日起30日内。鼓励有条件的采购单位视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 |
| 26 | 履约保证金的收取 及退还 | 政府采购货物和服务项目鼓励采购单位免收履约保证金，确需收取履约保证金的，采购人收取不超过政府采购合同总金额1%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。 |
| 27 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 28 | 投标有效期 | 90天。 ▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或采购代理机构可以不退还投标保证金。另根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定：自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金。供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照招标文件约定要求供应商承担赔偿责任。 赔偿标准： 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。 本项目投标截止时间后至投标有效期内，投标人撤销投标文件的，赔偿金额按不超过采购项目预算金额的2%计收。 |
| 29 | 全流程电子化项目投标说明 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。 ▲投标人须按时自行解密，规定时间内解密失败的，投标无效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |
| 30 | 其他说明 | 联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相 应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。（本项目不接受联合体投标） |

## 一、总  则

### （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同履约、付款、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

- “采购代理机构”系指组织本次招标的浙江耀信工程咨询有限公司。

- “采购人”系指委托采购代理机构采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

- “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

- “产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

- “服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目产品的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。“公章”系指单位的法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（格式见附件）。

- “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要技术参数；“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

### （三）投标委托

投标人可由法定代表人或其委托人进行投标，投标时须提供有效证明文件。

### （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （五）特别说明

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2. 价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的澄清

- 已获取招标文件的潜在投标人，应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当根据第二章 投标人须知 十二、合同签订及其他“（五）询问、质疑和投诉”的相关规定，应于投标截止时间前，以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）向采购代理机构提出。采购代理机构将在规定时间内，以书面形式予以答复。

- 采购代理机构认为有必要在开标前对招标文件进行澄清的，将以公告形式予以澄清。

### （二）招标文件的修改

采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

▲投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制的，投标无效。

## 三、投标文件

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场踏勘，详细编制投标文件。投标人须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性。

投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。备份投标文件的相关要求详见前附表。

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网－下载专区－电子交易客户端－CA驱动和申领流程”进行查阅。

### （一）投标文件的语言及计量

- 投标人的投标文件以及与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件及函电，采购代理机构将不予接受。

- 投标文件中如附有外文资料，须逐一对应翻译成中文汉语并附在相关外文资料后面。▲不提供准确翻译资料的，投标无效。

- 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

### （二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 资格文件

证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当提供。）

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）（格式见附件）；

（3）联合协议（若有）（格式见附件）；

（4）分包意向协议（若有）（格式见附件）；

（5）特定资格条件要求的资质文件（若有）。

- 商务及技术文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明（格式见附件）；

（3）符合性审查资料（格式见附件）；

（4）评标标准相应的商务技术资料（格式见附件）；

（5）投标标的清单（格式见附件）；

（6）商务技术偏离表（格式见附件）；

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式见附件）。

- 报价文件：

##### （1）开标一览表（报价表）（格式见附件）；

##### （2）投标报价明细表（格式自拟）；

##### （3）中小企业声明函（视情况提供，格式见附件）、残疾人福利性单位声明函（视情况提供，格式见附件）、监狱企业证明文件（视情况提供，格式自拟）。

### （三）投标文件的编制、签署

- 投标文件的编制

各投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制，导致影响评标的，投标无效；

- 投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，投标无效。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

▲4. 投标文件应由投标人法定代表人或授权代表签字的，须签名或电子签名，否则按无效投标处理。

▲5. 资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效投标处理。

- 投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签名或电子签名并加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （四）投标报价

- 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，采购代理机构将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

- 投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

- 投标报价的确认：采购代理机构在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标。经解密的投标报价由投标人法定代表人或其授权代表在线签名确认。投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作确认报价，不影响评标过程和结果。

### （五）投标文件的递交

- 投标文件的递交、补充、修改和撤回

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。

- 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

- 投标截止时间和有效时间

(1)投标截止时间见前附表。采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人在之前投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

(2)投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

(3)投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标

采购代理机构按照招标文件规定的时间地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加在线电子投标，否则事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（一）开标会由采购代理机构主持，在电子交易平台进行。

（二）开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

（三）投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

特别说明：

- 政采云公司如对电子化开标程序有调整的，请根据采购代理机构相关公告，按调整后的程序操作。

- 政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

- 本项目严格采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

##### 若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

##### 若因政采云平台原因导致采购活动无法正常进行的，采购代理机构将情况报告政府采购行政监督管理部门，经同意后，重新组织采购活动。

## 五、评标

### （一）评标委员会

- 评标委员会的组成

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审开始之前，评标委员会推选一名评审专家担任组长。评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法定代表人或授权代表须在规定时间内提交询标澄清。

- 评标委员会组成人员的回避

在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律、法规、规章、招标文件等规定的其他事项。

- 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

### （二）评标原则

- 评标委员会须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

- 评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。

- 在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

### （三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、样品评审（若有）、投标文件的澄清、商务及技术文件的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

- 投标文件初审

（1）资格性审查

开标解密后，采购人代表或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。▲投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。合格投标人不足3家的，不再评标。

信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

▲在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效投标处理。

资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性审查不合格的投标人则无需继续进行符合性审查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从商务及技术文件和报价文件（开启后）的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

- 样品评审（若有）

投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。如项目有样品展示环节，样品将在抽签标注后进入专家打分环节。评标委员会将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

- 投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用签名或电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 商务及技术文件的比较与评价

评标委员会对投标文件初审结论合格的投标人进行商务及技术投标文件评审。 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。评审结束后，在电子交易平台系统上公开资格和商务及技术评审结果，如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标。

- 报价文件的比较与评审

资格和商务及技术文件评审结果公布后，在电子交易平台系统上公开报价文件有关内容，采购代理机构做好开标记录，公开信息作为唱标内容。采购代理机构在政采云电子交易平台－开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作无异议，不影响评标过程和结果。

评标委员会对投标人报价的合理性、准确性等进行审查核实。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）政采云电子交易平台－开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

- 推荐中标候选人与编写评标报告

评标委员会完成评标后，对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议，同时根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 六、无效的投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

| 序号 | 无效投标条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 未办理获取招标文件登记手续的。 |
| 2 | 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的。 |
| 3 | 投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的。 |
| 4 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的。 |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）。 |
| 6 | 投标人未能通过资格审查的：未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合招标文件规定的联合协议要求的。 |
| 7 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的。 |
| 8 | 投标人有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》第（一）款第4点作出承诺，但未详细说明失信记录的情况的。 |
| 9 | 投标文件未有效授权，投标函、开标一览表（报价表）、授权委托书等填写不完整或有涂改的，授权委托书所载内容与本项目内容有异的。 |
| 10 | 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的。 |
| 11 | 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清，导致影响评标的。 |
| 12 | 与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的。 |
| 13 | 投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的实质性内容进行编制的。 |
| 14 | 商务技术偏离表内容与实际不符的。 |
| 15 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。 |
| 16 | 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 17 | 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的。 |
| 18 | 递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价不是唯一的，有选择性的。 |
| 19 | 资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的，或不符合报价文件规定要求的。 |
| 20 | 商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的。 |
| 21 | 投标报价超过本项目采购预算或者最高限价的。 |
| 22 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人未能按要求在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理性的。 |
| 23 | 报价文件中有0报价，或“免费赠送”等形式的。 |
| 24 | 采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 25 | 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 26 | 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情形之一）： 使用伪造、变造的许可证件的； 提供虚假的财务状况或者业绩的； 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的； 提供虚假的信用状况的； 其他弄虚作假的行为的。 |
| 27 | 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效： 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的； 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的； 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的； 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的； 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的； 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的； 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的； 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的； 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的； 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的； 不同投标人的投标文件相互混装的。 |
| 28 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 29 | 出现影响采购公正的违法违规行为。 |
| 30 | 招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 31 | 法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用杭州市的）规定的其他无效情形。 |

## 七、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 九、重新组织采购

（一）修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 因质疑答复，改变原中标结果，重新开展政府采购活动。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-5条规定处理。

## 十、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人签字确认。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，将通过电子交易平台在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，评审专家抽取规则、评审专家名单、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况、中标（成交）候选人推荐情况、未中标情况说明、代理服务收费标准及金额、公告期限。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

## 十一、评审过程的保密与录像

（一）保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

（二）录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

## 十二、合同签订及其他

### （一）签订合同

- 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

- 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。已申领电子签章的单位可在线签订合同。

- 如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，由采购代理机构记录不良行为一次，并报采购监督管理部门给予通报。

- 中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告财政部门。采购人将取消其中标资格，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一次序中标候选人为中标人签订合同或重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 采购人和中标人应当在政府采购合同中明确约定双方的违约责任。对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对中标人受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

- 采购文件和采购合同可约定根据项目实施进度分期支付采购资金，不得强制中标人接受不合理的支付期限、方式、条件和违约责任等，不得以审计作为支付中标人款项的条件，不得约定验收合格后分期付款和收取质量保证金。

- 采购人应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还的违约责任，并在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 实行政府采购的政府购买服务合同的签订、履行、变更等，应当遵守政府采购法律、法规、规章以及民法典的相关规定。合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强，经费来源稳定、价格变动幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。

- 政府采购合同一式叁份，采购人及中标人各执壹份，浙江耀信工程咨询有限公司执壹份。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，自动备案。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### （二）履约保证金

- 拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

- 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：（1）供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。（2）在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。（3）在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

### （三）货款的结算

- 按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

- 采购人应当在政府采购合同中约定预付款，浙江省财政厅要求对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。杭州市财政局要求对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。富阳区预付款比例原则上以杭州市局预付款政策为准。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或者其他担保措施。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。

- 采购人应积极履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟付款。

- 采购人不得无故拒绝或者迟延支付政府采购合同款项，应当畅通供应商催款维权渠道，及时处理诉求，维护政府公信力。供应商对于采购人违规拖欠账款的行为，可向有关部门反映。

### 验收

- 采购人应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并按照合同规定的验收方案对供应商履约情况进行验收。

- 采购人成立验收小组，供应商应积极配合。验收小组应当由五人以上单数组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。采购人可以邀请参加项目采购活动的其他供应商或者第三方机构参与对供应商的履约验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。受采购人委托组织采购活动的采购代理机构工作人员和评审专家不得参加验收小组。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

- 验收结束后，验收小组应当出具验收报告。验收小组成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。采购人应当根据验收报告明确验收意见，并盖章确认。除涉密情形外，政府采购履约验收结果应在采购人评价后2个工作日内向社会公告。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人应依法及时处理。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### （五）询问、质疑和投诉

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。询问函范本详见附件。

根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府分散采购委托协议书》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法向采购人提出询问，采购人将在3个工作日内对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其他事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。质疑函范本详见附件。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府分散采购委托协议书》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察等事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其他事项提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，由采购代理机构负责答复。

- 供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）招标文件获取日期及政采云截图。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

- 质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购行政监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉书范本详见附件。

- 在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

# 第三章  评标办法及评分标准

根据有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=商务及资信技术得分＋报价得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.由评标委员会推荐综合得分排序第一名的投标人为中标候选人。中标供应商放弃中标资格的，或中标资格被依法确认无效的，应当重新组织采购。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

（一）商务价格评分（30分）

- 报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

- 商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30%×100；

（二）资信及技术评分（70分）

- 资信及技术分的计算

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

- 评分细则

| 序号 | 评 分项 目 | 评分内容 | 分值 | 打分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品功能演示讲解（时间控制在15分钟以内，演示环境需自行搭建，不演示、PPT演示不得分）；（0-11分） | 1、幼儿园接送服务管理系统 ①现场打开使用移动端设备 登陆微信并关注相应公众号 ②进入公众号后，支持老师、家长、学生分别登陆 ③登陆教师端，增加家庭成员录入相关信息后可以直接显示 完全满足得3分,不满足1项扣1分，扣完为止：（0-3分） | 3 | 客观分 |
|  |  | 2、安防系统 1）演示学校监控系统，实现查询、录像回放、一机一档管理、设备状态、用户管理等功能。现场演示能够实现的得2分；否则不得分。（0-2分） 2）演示学校端监控系统具备接入县（区）级平台实现视频监控统一管理的能力。满足得2分；只介绍设计方案，方案可行的得1分，否则不得分。（0-2分） | 4 | 客观分 |
|  |  | 3、运维排障功能演示： ①：提供一站式智能运维功能：通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、开局助手、控制台等功能（0-1分） ②：提供故障排查及脚本管理功能：可通过选择故障设备、选择故障类型、确定前置条件，然后通过信息收集，信息分析，提供向导式解决方法（0-1分） ③：提供智能运维云图功能：故障排查功能可快速完成故障定位，可在云图中查看相关故障排查相关流程与说明，以更加深刻地理解故障排查的分析思路和技术要点（0-1分） ④无线接入能力演示： 无线设备具备接入区（县）无线网络验证系统能力，本区县内其他教师能够通过OA账号或手机号码账号及密码等方式接入。现场演示能够实现的得1分；否则不得分。（0-1分） | 4 | 客观分 |
| 2 | 样品分：样品不提供，不得分（0-6分） | 样品分 1）提供“（一）、综合布线系统 序号20”六类网线≥30CM样品（需有标识）：（0-2分） ①绝缘皮层上标识字迹清洗，信息完整（如电线规格型号、3C认证等），得2分； ②芯线为无氧铜，铜质光亮度、光泽匀称，没有层次感，得1分； ③整体制作质量精良， 绞距紧密而均匀，得0.5分。 2）提供 “（三）.校园安全防范系统 序号1”日夜全彩型半球摄像机1个：（0-2分） ①样品原材料品质优质，制作工艺先进、整体效果优秀，功能完全满足采购要求的得2分； ②样品原材料品质、制作工艺普通，整体效果一般，功能基本满足采购要求的得1分； ③样品原材料品质、制作工艺差，功能未全部满足采购要求的得0分。 3）提供“（八）、校园广播系统序号6”天花喇叭1只：（0-2分） ①样品原材料品质优质，制作工艺先进、整体效果优秀，功能完全满足采购要求的得2分； ②样品原材料品质、制作工艺普通，整体效果一般，功能基本满足采购要求的得1分； ③样品原材料品质、制作工艺差，功能未全部满足采购要求的得0分。 | 6 | 专家 打分 |
| 3 | 投标方案情况（0-12分） | 1、投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构的科学性、先进性、可靠性、互联性、成熟性、合理性和扩展性等，方案科学、先进、可靠、互联、成熟、合理、扩展性强视作符合采购人需求。（0-2分) | 2 | 专家 打分 |
|  |  | 2、本次项目建设，学校要求对原有部分旧设备进行合理利旧，新机房设备需与老机房设备对接整流，合理疏通，投标人需提供以下材料说明：（0-2分） ①老机房设备梳理及使用现状说明材料； ②新老机房设备的对接，数据的详细解决方案。 | 2 | 专家 打分 |
|  |  | 3、对幼儿园接送服务管理系统进行深化设计，结合学校需求深化解决方案，针对幼儿园智慧接送及家校共建建设提供详细完整的解决方案（0-2分) | 2 | 专家 打分 |
|  |  | 4、效果图呈现， 一、对出入口管理系统： ①：主入口人员通道进行深化设计、并提供一张符合现场情况高清效果图及功能说明 ②：车辆主入口进行深化设计、并提供一张符合现场情况高清效果图及功能说明 注：按照提交的效果图呈现打分，不提供不得分（0-4分） 二、对多功能厅音频系统、灯光系统： ①针对这2个系统进行深化设计，并提供二张符合现场情况不同角度的高清效果图及功能说明 注：按照提交的效果图呈现打分，不提供不得分（0-2分） | 6 | 专家 打分 |
| 4 | 重要技术指标偏离情况 （0-20分） | 投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得20分，标★参数负偏离每项扣2分，其他负偏离每项扣1分扣完为止。（0-20分） 注：参数要求中要求提供检测报告或其他证明文件的，不提供的视为负偏离。 | 20 | 专家 打分 |
| 5 | 组织实施方案 （0-4分 | 1、详细说明总体供货部署以及运输、供货措施和安装管理计划、工期表以及工作时间进度表等进行综合评议。（0-2分） | 2 | 专家 打分 |
|  |  | 2、项目管理分工明确，项目组织结构科学合理，项目文档管理规范周密，有详细的风险分析以及有效的应对措施等进行综合评议（0-2分） | 2 | 专家 打分 |
| 6 | 投入人员情况 （0-7分） | 1、项目经理（1名）：具备二级建造师（机电工程专业或通信与广电工程）的得1分，具备一级建造师（机电工程专业或通信与广电工程）的得2分；（0-2分） （以上内容需提供相应证书复印件、项目经理必须为投标人本单位人员，提供近3个月的社保证明，无社保的证明的不得分）。 | 2 | 客观分 |
|  |  | 2、项目技术负责人（1名）具备具备省级及以上权威机构出具的信息系统项目管理师（高级）得2分，不符合不得分。（0-2分） （以上内容需提供相应证书复印件、技术负责人必须为投标人本单位人员，提供近3个月的社保证明，无社保的证明的不得分）。 | 2 | 客观分 |
|  |  | 3、投标人针对本项目投入不少于10人的项目实施团队，其中团队成员具有质量员、安全员、电工、材料员、资料员、网络工程师、综合布线员、登高作业人员证书的,每提供一份证明材料得0.5分，最高得3分。不符合不得分（0-3分） （以上内容需提供相应证书复印件、项目组成员必须为投标人本单位人员，提供近3个月的社保证明，无社保的证明的不得分）。 | 3 | 客观分 |
| 7 | 售后服务能力 （0-4分） | 1、投标人是否有较强的应急服务能力，根据投标人提供的售后服务网点情况及售后服务团队配置情况给分；（0-2分） | 2 | 专家 打分 |
|  |  | 2、根据投标人提供的售后服务方案给分，售后服务人员充足，技术能力强，备品备件充足，保障措施合理可行等进行综合评议。（0-2分） | 2 | 专家 打分 |
| 8 | 投标人资信 （0-3分） | 投标人具有安全体系认证证书的得1分，具有环境管理体系认证证书的得1分，具有质量管理体系认证证书的得1分，最高得3分。（0-3分）注：须提供以上证书复印件及官网查询截图（http://www.cnca.gov.cn/），否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 9 | 类似业绩 （0-3分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担同类项目业绩。 提供一个业绩（合同）得1分，不提供不得分。（0-3分） （注：需提供业绩的中标通知书、合同及用户验收报告的复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） | 3 | 客观分 |

# 第四章  采购需求

一、项目概况

富春一幼新建工程弱电设备采购项目位于富春街道达夫路231号原富春三小旧址，按浙江省一级幼儿园标准规划，总用地面积11028.14平方米，总建筑面积16729.16平方米，总规划班级数18个班，本项目的网络机房设立在教学楼二层，消控室设立在教学楼一层。

二、采购范围及内容

富春一幼新建工程弱电设备采购项目采购范围包含1、综合布线系统 2、计算机网络设备 3、校园安全防范系统 4、智慧阳光厨房系统 5、出入口管理系统 6、巡更系统 7、UPS不间断电源系统 8、校园广播系统 9、多功能厅音频系统 10、多功能厅灯光系统 。

三、维护期限及维护期内要求

1.提供所有硬件、软件等系统3年，7*24小时免费原厂商质保，质保期从采购单位竣工验收合格之日起开始计算。

2.质保期内故障恢复时间：对故障在30分钟内响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，8小时内保证系统投入正常使用。

3.投标单位提供充足的备品备件，满足日常维护需求。

4、招标所有货物售后服务，投标人须承诺，质量保证期时间为设备到货验收后，系统设备提供免费保修服务。在质保期期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

5、若设备及软件等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，中标人有责任和义务提出补充修改方案并征得采购人的同意后付与实施。

6、在保修期内，中标人有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题。在保修期满后，当需要时，中标人仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

7、在保修期内，举办重大活动时，提供必要的技术支持，以及派遣工程师现场技术保障。

四、其它技术要求

1.投标产品应是目前市场上的主流产品。

2.质量要求：合格（符合投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准）。

3.本系统产生的任何信息数据产权归采购人所有，不得擅自截留，作其他开发利用。

4.如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人必须须承诺免费提供。

五、建设工期要求

签订合同生效后暂定120天内完成所有设备的供货、安装、调试工作，如因工程延误等原因造成无法按时完工的按实际情况和采购人以书面的形式变更

六、质量保证

1.投标设备必须为原厂商符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全，不得使用任何非原装或拼装产品。

2.投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；

3.招标所有货物售后服务，投标人须承诺，质量保证期时间为设备到货验收后，系统设备提供免费保修服务。在维护期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

4.若设备及软件等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标方有责任和义务提出补充修改方案并征得用户的同意后付与实施。

5.在维护期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在维护期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

七、培训

（一）本项目人员培训主要针对管理和使用指挥系统的相关人员。一方面，通过建立专业化的信息管理队伍，不仅对整个系统有足够的认识，而且能完全胜任所承担的工作，确保整个平台安全可靠地运行；另一方面，通过相关的技术培训让本项目所涉及的系统管理员、应用维护人员和最终用户在全面地了解整个系统的基础上，增强维护和使用系统技能，充分发挥整个信息平台软、硬件性能，更有效地为运营指挥工作提供支撑。

1.培训对象

本项目的培训对象主要为各单位、部门使用人员。通过培训，能掌握本信息平台中日常工作所用系统各功能模块的使用。

2.培训方式

培训方式采用集中培训、现场培训、发放宣传材料等相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。

3.培训内容及计划

人员培训的目的是为了使工作人员了解、掌握本系统所涉及的各种技术和设备，更有效和更全面地应用、管理系统。对于一般工作人员，应能灵活操作、使用本系统，对于系统管理人员和技术人员，要能够达到独立操作、分析、判断解决系统一般性问题。

（二）各项培训的内容和目的如下：

1.技术培训

面向负责系统运行维护的相关技术人员，重点针对网络管理、软件管理、系统安全及系统日常维护工作等进行培训。

2.使用培训

面向本项目的全体使用者，提供若干期“大课”的形式，配合培训教材，使其初步掌握系统的使用方法，在具体的工作中，还可以由各部门的“应用系统管理员”言传身教，为其解决具体的操作问题。

八、项目验收

将本次招标采购的所有设备及软件进行集成并实现正常运行，同时达到采购人要求的性能和产品技术规格中的性能。

（1）本项目验收工作由采购人组织实施，验收工作在中标供应商项目实施完毕，经自验合格，提交验收申请后5个工作日内启动。

（2）验收结果符合质量要求，验收合格。

九、结算方式

1、合同履行完毕，验收合格后供应商按采购人要求办理资金结算手续。

2、合同期间单价不予调整，中标人自行承担材料涨价风险。数量按最终实际供货计，如在供货期内，供货总价超过合同总价时，甲方有权终止本合同，重新组织招标。

十、其他特别要求

1、投标人应配合采购人因实际情况变化而调整部分订购设备数量的权力，施工设计变更后发生的数量增减，在投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。本项目所有设备器材数量均以学校实际需求为准，结算按学校实际接收数量结算。

十一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格配置详细说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 六类网络模块 | 1.6类非屏蔽模块(180°卡接 H-JACK)，白色 标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准； 2.拔插寿命：≥ 1500 次； 3.端接寿命：≥250次； 4.端子镀金厚度：≥ 50μ； 5.模块尾部带线缆保护套； 6.采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果； | 161 | 个 |  |
| 2 | 电源模块 | 1.10A五孔电源模块(含面板) | 23 | 个 |  |
| 3 | 网络面板 | 1.国标86式,双孔/单孔,白色;面板带有透明标签管理区域,方便端口信息管理。 2.采用进口PC(阻火聚碳酸酯)材料,光泽度高,柔韧性好,耐冲击,抗冲击, 抗老化,表面亚膜处理；面板配有固定式PP材 料防尘门,多次折弯不易断。 | 112 | 块 |  |
| 4 | 三位弱电地插 | 1.面板尺寸:120*120,采用优质黄铜材质,底盒采用锌合金材质，表面特殊处理;弹起式内含弹簧装置，滑动开关控制自 动弹起式开启,开合灵活,安全可靠;翻盖与外框之间的间隙小且均匀,闭合时有效防止水不易进入和防尘。 | 2 | 个 |  |
| 5 | 多媒体地插套件 | 多媒体嵌入式 翻盖 8位地插 纯铜面板.含网络.电源.话筒.VGA.HDMI.音频模块（含配套设备） | 2 | 套 |  |
| 6 | 金属理线器 | 1.带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 12 | 根 |  |
| 7 | 42U专业机柜 | 1.尺寸：600mm*1000mm*2055mm（含脚轮）； 2.载重：800 KG（带支脚）； 3.表面处理：脱脂.陶化.静电喷塑； 4.材料：方孔条与安装梁，耐指纹敷铝锌板其余，SPCC优质冷轧板，前后门板采用网格结构。 5.厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余：1.2mm； 6.标准配置：8位排插一个固定板3个.风扇模块2个.重型脚轮4只.M12支脚4只。 7.产品固定板，机身上需带防伪商标钢印 | 2 | 只 |  |
| 8 | 1米深机柜底座 | 1.材质：冷轧钢板 2.厚度≥底座3.0mm 横撑2.0mm 3.承重≥800KG 4.尺寸≥600mm*1000mm*200mm 5.表面处理：金属烤漆 6.其他：支持加装万向角 | 2 | 只 |  |
| 9 | 42U专业机柜 | 1.尺寸：600mm*800mm*2055mm（含脚轮）； 2.载重：800 KG（带支脚）； 3.表面处理：脱脂.陶化.静电喷塑； 4.材料：方孔条与安装梁，耐指纹敷铝锌板其余，SPCC优质冷轧板； 5.厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余：1.2mm； 6.标准配置：8位排插一个固定板3个.风扇模块2个.重型脚轮4只.M12支脚4只。 7.产品固定板，机身上需带防伪商标钢印 | 4 | 只 |  |
| 10 | 0.8米深机柜底座 | 1.材质：冷轧钢板 2.厚度≥底座3.0mm 横撑2.0mm 3.承重≥800KG 4.尺寸≥600mm*800mm*200mm 5.表面处理：金属烤漆 6.其他：支持加装万向角 | 2 | 只 |  |
| 11 | 32U专业机柜 | 1.尺寸：600mm*600mm*1610mm（含脚轮）； 2.载重：800 KG（带支脚）； 3.表面处理：脱脂.陶化.静电喷塑； 4.材料：方孔条与安装梁，耐指纹敷铝锌板其余，SPCC优质冷轧板； 5.厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余：1.2mm； 6.标准配置：8位排插一个固定板3个.风扇模块2个.重型脚轮4只.M12支脚4只。 7.产品固定板，机身上需带防伪商标钢印 | 1 | 只 |  |
| 12 | 22U专业机柜 | 1.尺寸：600mm*600mm*1166mm（含脚轮）； 2.载重：800 KG（带支脚）； 3.表面处理：脱脂.陶化.静电喷塑； 4.材料：方孔条与安装梁，耐指纹敷铝锌板其余，SPCC优质冷轧板； 5.厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余：1.2mm； 6.标准配置：8位排插一个固定板1个.风扇模块2个.重型脚轮4只.M12支脚4只。 7.产品固定板，机身上需带防伪商标钢印 | 1 | 只 |  |
| 13 | 室外弱电箱 | 1.304不锈钢材质厚度≥1.0mm 2.壁挂安装，带4位密码锁 3.白色喷塑，带防虫网 4.尺寸≥500*400*250 内含： 1.二级防雷开关1组， 2.电源总开1组 3.分控五孔模块3个 4.温控模块1个 5.散热风扇1个 | 4 | 个 |  |
| 14 | 6口SC光纤终端盒 | 1.挂墙式和室外空架式安装方式;产品结构紧凑，体积小，重量轻，提供多种规格。背面多个光缆固定位置，使进纤方 便灵活，外壳采用优质冷轧钢板（板厚1.0mm)，经脱脂.酸洗.磷化和静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力。 2.含尾纤，耦合器 | 4 | 个 |  |
| 15 | 12口24芯LC光纤配线架 | 1.标准19英寸机架式安装方式;内部提供光纤熔接托盘,充足 的盘纤空间,光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm。背面多个光缆固定位置，使进纤方便灵活，外壳采用优质冷轧钢板（板 厚1.2mm)，经脱脂.酸洗.磷化和静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力。 2.含尾纤，耦合器 | 7 | 套 |  |
| 16 | 24口48芯LC光纤配线架 | 1.标准19英寸机架式安装方式;内部提供光纤熔接托盘,充足 的盘纤空间,光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm。背面多个光缆固定位置，使进纤方便灵活，外壳采用优质冷轧钢板（板 厚1.2mm)，经脱脂.酸洗.磷化和静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力。 2.含尾纤，耦合器 | 2 | 套 |  |
| 17 | 96口192芯LC光纤配线架 | 1.标准19英寸机架式安装方式;内部提供光纤熔接托盘,充足 的盘纤空间,光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm。背面多个光缆固定位置，使进纤方便灵活，外壳采用优质冷轧钢板（板 厚1.2mm)，经脱脂.酸洗.磷化和静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力。 2.含尾纤，耦合器 | 1 | 套 |  |
| 18 | 光缆保护盒 | 皮线光缆保护盒，固定安装，2进4出 | 37 | 套 |  |
| 19 | PDU插排 | 机架式安装.全铝合金外壳.支持防雷.额定最大功率16A.8孔国标.360度旋转支架.带保护罩总开开关。 | 15 | 根 |  |
| 20 | 六类网线 | 1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,,工作温度为-20~60℃ 2.芯线规格:23AWG(0.57±0.005mm),无氧铜； 3.标准：符合ISO/IEC 11801.TIA-568-C.2.GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求； 4.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 5000 | 米 |  |
| 21 | 室外防水六类网线 | 1.6类室外网线,Cat6非屏蔽双绞线,,工作温度为-20~60℃ 2.芯线规格:23AWG(0.57±0.005mm),无氧铜； 3.标准：符合ISO/IEC 11801.TIA-568-C.2.GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 4.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离，每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 3050 | 米 |  |
| 22 | 大对数电缆 | 1.3类25对数，单线采用拉丝退火挤塑一次成型的串联工艺,确保高质量的绝缘单线;绝缘一致性提供了更低的传播延迟偏差；外护套材料为PVC,绝缘材料为PE。 2.导体材料:无氧圆铜（纯度99.99%),线规24AWG(0.50±0.005mm),特性阻抗:100±15%;单根导体直流电阻:≤14.8Ω /100m,衰减:16MHz≤13.09dB。 | 60 | 米 |  |
| 23 | 广播线缆 | 国标-RVVPS线缆，线径≥2*1.5平方 | 1600 | 米 |  |
| 24 | 广播线缆 | 国标-RVVPS线缆，线径≥2*2.5平方 | 400 | 米 |  |
| 25 | 电源线 | 国标-RVV线缆，线径≥3*2.5平方 | 800 | 米 |  |
| 26 | 电源线 | 国标-RVV线缆，线径≥3*1.5平方 | 1200 | 米 |  |
| 27 | 电源线 | 国标-RVV线缆，线径≥4*1平方 | 150 | 米 |  |
| 28 | 主电缆 | 国标-YJV线缆，线径≥5*10平方 | 70 | 米 |  |
| 29 | 专业音响线缆 | 高级音箱电缆线： 1.电缆芯数≥2*307芯； 2.神经线数≥2*8芯； 3.≥2*2.5平方护套无氧铜。 | 400 | 米 |  |
| 30 | 双芯咪线 | 1.Φ6.0mm{(28/0.12mm)*2C+AL+(128网/0.1mm)｝无氧铜*1C。 | 600 | 米 |  |
| 31 | 48芯室外单模光纤 | 1.室外层绞式铠装光缆:缆芯的中心是一根中心加强芯，对于某些芯数的光缆来说，中心加强芯外还要挤上一层聚乙烯 (PE)。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带(APL) 纵包后挤上一层聚乙烯内护套，双面涂塑钢带(PSP)纵包后挤制PE外护套后成缆。 2.光纤芯径：9/125µm（OS2）;单模光纤应符合或优于ITU-T推荐的G652标准,衰减要求：在1310nm下≤0.36dB/km,传输 距离为10KM;在1550nm下≤0.22dB/km,传输距离为40KM | 160 | 米 |  |
| 32 | 24芯室外单模光纤 | 1.室外层绞式铠装光缆:缆芯的中心是一根中心加强芯，对于某些芯数的光缆来说，中心加强芯外还要挤上一层聚乙烯 (PE)。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带(APL) 纵包后挤上一层聚乙烯内护套，双面涂塑钢带(PSP)纵包后挤制PE外护套后成缆。 2.光纤芯径：9/125µm（OS2）;单模光纤应符合或优于ITU-T推荐的G652标准,衰减要求：在1310nm下≤0.36dB/km,传输 距离为10KM;在1550nm下≤0.22dB/km,传输距离为40KM | 400 | 米 |  |
| 33 | 12芯室外单模光纤 | 1.室外层绞式铠装光缆:缆芯的中心是一根中心加强芯，对于某些芯数的光缆来说，中心加强芯外还要挤上一层聚乙烯 (PE)。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带(APL) 纵包后挤上一层聚乙烯内护套，双面涂塑钢带(PSP)纵包后挤制PE外护套后成缆。 2.光纤芯径：9/125µm（OS2）;单模光纤应符合或优于ITU-T推荐的G652标准,衰减要求：在1310nm下≤0.36dB/km,传输 距离为10KM;在1550nm下≤0.22dB/km,传输距离为40KM | 800 | 米 |  |
| 34 | 2芯单模光纤 | 2芯室内皮线光缆，每个教室布置2根 | 3000 | 米 |  |
| 35 | 光纤熔接 | 光纤熔接，包含溶接需要用到尾纤，热缩管，等一切辅材 | 440 | 芯 |  |
| 36 | HDMI高清线 | 10米.支持4K画质.支持HDMI2.0,铝合金工程级 | 3 | 根 |  |
| 37 | 机柜抽屉 | 4U国标抽屉，黑色 | 3 | 只 |  |
| 38 | 静电地板 | 1.陶瓷面静电地板，以平方米计。 2.表面采用陶瓷面静电地板， 3.尺寸：600*600*40mm陶瓷面 4.要求必须符合防静电地板国家行业标准 | 45 | 平方 |  |
| 39 | 室外一体立杆 | ≥3.5米，热镀锌处理，实际长度按照现场现场最佳效果定制，含配套基础，地面开挖，混泥土浇筑 | 10 | 根 |  |
| 40 | 灯光吊杆 | 长度≥10米，4号圆钢定制，荷载≥600KG. | 3 | 道 |  |
| 41 | 大屏结构 | 1.材料采用≥1.5mm 镀锌方管.满足后期设备安装的使用标准 2.模组尺寸：320*160. 3.包含配套背景隔断框架，背景整体框架定制，满足市场主流模组安装需求， | 20.43 | 平方 |  |
| 42 | 升降投影机吊架 | 交剪式重型电动升降架，电子限位,行程≥3米，负重≥设备30KG | 1 | 套 |  |
| 43 | 智能物联网型 综合配电柜 | 应用于多功能厅， 1.负载功率≥30KW配电箱， 2.箱体尺寸≥700mm*550mm*280mm，箱体锁体采用密码锁 3.电源输入：380V智能配电箱， 4.输出：9路均衡输出（6路LED+3路灯光） 5.含PLC智能控制器，支持物联网系统 6.物联网模式：支持 7.物联网协议：蓝牙 8.继电器触发：支持 9.485触发：支持 10.支持灯光电源控制一键开，一键关 11.支持LED电源控制一键开，一键关 12.支持全部设备.一键开，一键关.自动开.表面采用丝印印刷，采用知名品牌空开； 13.产品实际功率必须满足设备使用需求 | 1 | 台 |  |
| 44 | 机房散热终端 | 1.支持温度，湿度自动检测， 2.自动化场景：当温度和湿度大于数值后自动降温除湿，待数值低于指定温度湿度后自动关闭。 3.物联网模式：支持， 4.物联网协议：WIFI。 5.额定制冷量≥2600 6.适用面积≥16-20平方 | 1 | 套 |  |
| 45 | 电动升降横幅 | 1.物联网模式：支持 2.物联网协议：RS485. 3.控制方式：手动.遥控.物联网 4.荷载：200KG, 5.速度(m/s)：0.4m/s, 6.定位精度：±5mm, 7.行程：8 m 8.驱动方式：大滚筒卷扬与蜗轮减速组合,安全保护方式，设计安全保护程序，安装上下限位，极限冲顶断火保护，红外线电机过载保护。 9.寻轨系统.无线电遥控系统。4-20吊点，吊杆长度≥10米.， 10.特性：支持双面挂，底部安装会标幕，前面预留横幅安装卡扣 | 1 | 道 |  |
| 46 | 对开大幕轨道 | 1.物联网模式：支持 2.物联网协议：RS485. 3.控制方式：手动.遥控.物联网 4.速度：0.01-0.8m／s 5.荷载：600KG。 6.噪音：≤50dB(A),安全保护措施：开.闭限位，电机过载保护。 7.轨道宽度≥14米 8.驱动方式：单电机驱动 | 1 | 道 |  |
| 47 | 安装辅材 | 包含全系统设备所需要的其他辅材，配件，管材，桥架，JDG管材，等在土建预埋基础上漏项的所有材料，和施工。要求完全满足清单内所有设备安装需求和满足使用标准。 | 1 | 批 |  |
| （二）.计算机网络设备 |  |  |  |
| 1 | 万兆综合安全网关 | ★1.规格要求：采用多核架构设计，吞吐量≥4.5G，最大并发连接数≥120万，每秒最大新建连接数≥2万；支持≥8GE（含1对bypass）+2SFP+；要求型号官网可查（注：提供官网链接和截图证明并加盖投标人公章） ★2.可靠性：支持虚拟化堆叠（注：提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3.智能选路：要求支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量 ★4.资源优化：支持Context+VRF二级虚拟化技术，支持CPU.内存.接口等硬件资源划分的完全虚拟化（注：提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 5.WEB应用防护：支持SQL注入.跨站脚本.远程代码执行.字符编码等攻击的防护，支持对网络设备.网页服务器.数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-Forwarded-For字段，以获取真正的源IP地址，支持至少4000种的Web特征的攻击检测和防御 6.支持联动云端URL地址库进行全面实施核查。 7.支持基于对包括但不限于操作系统.网络设备.办公软件.网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞.恶意文件.信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器.客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单 8.支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证号.信用卡号.银行卡号.手机号等类型进行匹配。 9.支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域.目的安全域.源地址.目的地址.用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项 10.支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 11.支持报文示踪功能，支持真实流量.导入报文.构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范.uRPF.会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。 12.为保障兼容性要求与万兆光汇聚交换机同一品牌 | 1 | 台 |  |
| 2 | 万兆光汇聚交换机 | ★1.基本要求：交换容量≥2.5Tbps，包转发率1000Mpps（若存在双标，以官网最小值为准）；为满足未来接口扩容需求，要求支持≥2个接口扩展槽位，） 注：提供实物图片证明并加盖投标人公章。 2.ERPS：要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms 3.链路聚合：支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP 4.可靠性：支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议）； 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 5.VXLAN：支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN ★6.安全扩展：为保证安全加固需求，要求设备可扩容安全防火墙插卡（注：提供官网链接和截图说明并加盖投标人公章） ★7.要求支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间.丢包位置.丢包数量（注：提供第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章） 8.实配：双电源，双风扇；实配≥48个万兆光口，≥2个40G光口 | 1 | 台 |  |
| 3 | 万兆无线控制器 | ★1.管理AP数：本地转发最大可支持≥128个AP（集中转发可管理≥600个AP），要求提供官网链接和截图证明；硬件接口：≥10个千兆电口+2个万兆光口（注：提供实物图片并加盖投标人公章）；实配≥64个AP管理授权 2.支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游，要求提供提供第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章。 ★3.支持雷达检测SSID逃生功能：AC.AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信（注：提供第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章） ★4.支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务（注：提供第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章） 5.结合公有云平台可实现极简运维及业务增值 6.无线定位：定位精度2米以内，参与定位的AP支持跨信道部署 7.为保障兼容性要求与万兆光汇聚交换机同一品牌 ▲8.设备需具备无缝接入已建的富阳教育无线网能力，如后续产生的所有费用由投标人自行承担。（提供无缝接入承诺函并加盖投标人公章） | 1 | 台 |  |
| 4 | 机房交换机 | ★1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥120Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口（注：提供相关证明文件） 2.网络防环：支持STP.RSTP.MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠.负载分担 4.VLAN：支持基于端口.协议.MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 8.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，精确保障用户体验； 9.可直接被上级交换机内置图形化操作方式的网管管理，可实现轻松维护 10.成熟度：要求提供设备入网证 11.为保障兼容性要求与万兆光汇聚交换机同一品牌 | 1 | 台 |  |
| 5 | 万兆光终端 | ★1.交换容量：≥330Gbps，包转发率≥100Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（支持POE功率≥125W），2个万兆SFP+口（注：提供相关证明文件并加盖投标人公章） 2.网络防环：支持STP.RSTP.MSTP生成树协议 3.可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠.负载分担 4.VLAN：支持基于端口.协议.MAC的VLAN 5.链路聚合：支持链路聚合 6.节能低碳：支持端口节能 7.安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率 8.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，精确保障用户体验（提供官网截图及官网链接）； ★9.可直接被上级交换机内置图形化操作方式的网管管理，可实现轻松维护（注：提供官网截图及官网链接并加盖投标人公章） 10.成熟度：要求提供设备入网证 11.为保障兼容性要求与万兆光汇聚交换机同一品牌 | 38 | 台 |  |
| 6 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)；要求为原厂正品.可通过厂商验证保修等相关信息；要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 82 | 块 |  |
| 7 | WIFI6放装AP | 1.工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2.协商速率：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps 3.接口设计：支持≥ 1个2.5G光口，1个10/100/1000M电口 ★4.无线优化：要求支持边缘感知功能，可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验（要求提供第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章） ★5.要求支持双WiFi功能，在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议等）优先处理从而实现应用加速，同时对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验（要求提供提供第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.为保障兼容性要求与万兆光汇聚交换机同一品牌 ▲7.设备需具备无缝接入已建的富阳教育无线网能力，如后续产生的所有费用由投标人自行承担。（提供无缝接入承诺函并加盖投标人公章） | 57 | 台 |  |
| 8 | WIFI6室外AP | ★1.工作模式：为保证整机接入用户数，要求AP采用双射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；产品内置全向天线，有效解决室外等恶劣环境场景不同WLAN覆盖需求，具备防水防尘能力（注：提供相关证明文件并加盖投标人公章） 2.协商速率：双频4流设计，整机接入速率高可达2.4Gbps 3.接口设计：支持≥2个千兆电口，实配独立POE供电模块 4.产品成熟度 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证复印件；为保证终端互联互通有效性，投标产品厂家需提供投标产品WiFi 6 联盟证书复印件 5.为保障兼容性要求与万兆光汇聚交换机同一品牌 ▲6..设备需具备无缝接入已建的富阳教育无线网能力，如后续产生的所有费用由投标人自行承担。（提供无缝接入承诺函并加盖投标人公章） | 2 | 台 |  |
| 9 | 室内弱电箱 | 嵌入式安装箱体 尺寸≥340*290*100mm，内含高品质四位五孔带开关插排1块，带拉锁 | 37 | 个 |  |
| （三）.校园安全防范系统 |  |  |  |
| 1 | 日夜全彩型 半球摄像机 | 1.600万 1/1.8"CMOS 全彩半球型网络摄像机 2.最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。 3.镜头:2.8 mm，水平视场角：101.7°，垂直视场角：50.9°，对角线视场角：125.2° 4.宽动态范围:120 dB 5.景深范围:2.8 mm：3.1 m~∞ 6.调节角度:水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360° 7.视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 8.最大图像尺寸:3200 × 1800 9.存储功能:NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 10.通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11.工作温度和湿度:-10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 12.电源供应:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 13.电源接口类型:Φ5.5 mm圆口 14.防护等级:IP67 15.补光照射距离:暖光补光，最远可达30 m 16.在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光。 | 82 | 个 |  |
| 2 | 日夜全彩型 枪式摄像机 | 1.600万 1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机（含安装支架） 2.内置2颗补光灯。 3.最低照度彩色：0.0004 lx。 4.白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 5.镜头:4 mm，水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 6.宽动态范围:120 dB 7.景深范围:4 mm：3.6 m~∞ 8.视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 9.最大图像尺寸:3200 × 1800 10.存储功能:NAS（ NFS，SMB/CIFS均支持） 11.通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 12.工作温度和湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 13.电源供应:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 14.电源接口类型:Φ5.5 mm圆口 15.功耗:DC：12 V，0.42 A，5 W Max; PoE：36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，6.5 W Max 16.防护等级:IP67 17.补光照射距离:补光，最远可达30 m | 37 | 只 |  |
| 3 | 拥挤防范摄像机 | 1.智能侦测：人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警。 2.报警的同时有语音友好提示，语言内容有适用于楼梯和场馆的两种可供选择（“上下楼梯，请注意安全”，“注意保持秩序，相互礼让，安全通行”）。 3.智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 4.支持联动白光报警、支持联动声音报警 5.最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 6.镜头:2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.6°，对角线视场角：115.2° 7.调整角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° 8.宽动态范围:120dB 9.视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 10.最大图像尺寸:2560 x 1440 11.通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 12.音频接口:内置麦克风和扬声器 13.音频接口:1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口 14.报警输入:1路 15.报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A ) 16.电源输出:支持两线式DC12V 100mA电源输出1 17.工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 18.电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 19.电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 20.红外照射距离:最远可达30米 | 3 | 个 |  |
| 4 | 智能识别 半球摄像机 | 1.采用1/1.8"背照式传感器 2.最大支持8个检测区域（人员统计，行为统计，区域关注度共用），全屏最多支持64个目标 人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测.抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重 3.周界：支持区域入侵.越界侦测.进入区域.离开区域功能；支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警 4.人数统计：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)行为统计：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测.停留时长检测.实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 5.支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索.分析和浓缩播放 6.支持低码率.低延时.ROI感兴趣区域增强编码.SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 7.支持透雾.电子防抖，支持宽动态120 dB 8.支持三码流技术，支持同时20路取流 9.支持ISAPI.GB/T28181.Ehome和OTAP接入，支持萤石接入 10.支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 11.支持10 M/100 M自适应以太网口 12.支持≥2个内置麦克风，1个内置扬声器 13.支≥2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 14.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 15.★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线.历史布防.实时布防3种类型；可记录报警的开始时间.结束时间.布防类型.报警链路地址.端口.链路续传。（公安部检验报告证明并加盖投标人公章） 16.★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章） 宽动态：120 dB 17.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 18.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 19.黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 20.调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 21.焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 22.补光灯类型：红外，850nm 23.补光距离：普通：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 24.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 25.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 26.最大图像尺寸≥2560 × 1440 27.SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB 28.音频≥2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 29.报警≥3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 30.电源输出：支持DC12 V，100 mA | 4 | 只 |  |
| 5 | 智能警戒 枪式摄像机 | 1.支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 2.最高分辨率≥2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 4.支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 5.≥1个内置麦克风≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲 6.智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m 7.符合IP66防尘防水设计，可靠性高 8.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 9.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 10.宽动态：120 dB 11.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯.红外灯 12.补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 13.防补光过曝：支持 14.红外波长范围：850 nm 15.最大图像尺寸≥2688 × 1520 16.防护：IP66 | 14 | 只 |  |
| 6 | 人脸识别枪 式网络摄像机 | 1.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍.道路监控.Smart事件.人数统计.热度图 3.★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（提供第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章） 4.人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测.抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 5.人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测.停留时长检测.实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示 6.热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 7.鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 8.支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 9.Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索.分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率.低延时.ROI感兴趣区域增强编码.SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 10.设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 11.内置2个麦克风，内置1个扬声器 12.支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 13.最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾.电子防抖，支持宽动态120 dB 14.音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出 15.支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，OTAP，ISUP5.0，视图库 16.支持三码流技术，支持同时20路取流 17.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 18.防护等级≥IP67 19.宽动态：120 dB 20.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 21.黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 22.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 23.焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.3°~39.8°，垂直视场角：55.9°~22.3°，对角视场角：129.9°~45.7° 24.补光灯类型：鳞镜补光，默认红外850 nm，可切换至暖白光，4颗灯珠 25.★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹.麻点状.条纹状和不规则亮斑。（公安部检验报告证明并加盖投标人公章） 26.补光距离：红外普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m；白光普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 27.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 28.最大图像尺寸≥2560 × 1440 29.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 30.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 31.音频≥2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 32.报警≥3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） | 2 | 只 |  |
| 7 | AI智能摄像机 | 1.★支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。（提供第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章） 2.支持雨水感知和蓄水功能，内置水量传感器.冷凝模块.蓄水箱和喷水模块。 3.持镜头视窗玻璃加热，通过智能感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪.降霜.凝露等 4.专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题 5.分辨率≥800万像素（默认3840 × 2160），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 6.支持低码率.低延时.ROI感兴趣区域增强编码.SVC自适应编码技术 7.支持宽动态120 dB 8.支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D降噪 9.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181 10.支持双码流技术，支持同时20路取流 11.供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at 12.防护等级≥IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防水 13.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 14.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 15.焦距&视场角：4 mm @F1.0，水平视场角：93.4°，垂直视场角：49.5°，对角视场角：112.0° 16.最大图像尺寸≥3840 × 2160 17.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 18.扩展接口：支持制冷集水和喷水，实现自清洁 | 2 | 台 |  |
| 8 | 智能警戒球机 | 1.7寸全彩智能球机 2.支持区域入侵侦测.越界侦测.进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 3.支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 4.适用于交通道路，广场.公园.出入口.园区周界等场景 5.支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出 6.支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 7.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 8.支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 9.支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 10.支持玻璃加热除雾 11.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 12.支持宽动态范围达120 dB 13.支持3D数字降噪.强光抑制.SmartIR 14.支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转） 15.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 16.支持定时任务.一键守望.一键巡航功能 17.支持最大256 GB的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 18.支持海康SDK.开放型网络视频接口.ISAPI.GB/T28181.ISUP.萤石云平台接入 19.防雷.防浪涌.防突波，IP66防护等级 20.支持定时抓图与事件抓图功能 21.传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 22.最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 23.宽动态：120dB超宽动态 24.焦距：5.9-135.7 mm,23倍光学变倍 25.视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 26.补光灯类型：混合补光 27.补光灯距离：【白光】30m 【红外】150m 28.防补光过曝：支持 29.水平范围：水平360° 30.垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 31.水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 32.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 33.主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 34.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 35.网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 36.SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持256G 37.报警输入：2路报警输入 38.报警输出：1路报警输出 39.音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 40.音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω | 1 | 台 |  |
| 9 | 智能警戒NVR | 1.支持最大32路图片流周界自学习分析 2.支持周界算法（越界侦测.区域入侵.进入区域.离开区域）的推理.训练同时运行，业务不间断 3.★支持不经过人工干预自主训练生成新算法，可查看训练任务状态和进度，支持算法自动迭代更新（提供第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章） 4.支持实现周界算法训练.分析同时运行，单颗GPU支持在训练的同时，具有最多32路周界事件（包含进入区域/离开区域.越界侦测.区域入侵）分析能力（提供第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章） 5.2U标准机架式，8盘位录像机，ATX电源，支持满配8块12T 总容量96T 6.2个HDMI接口，2个VGA接口，可支持4K+1080P输出； 7.2个RJ45 10M/100M/1000Mbps 网口 8.2个USB2.0接口.1个USB3.0接口 9.1个eSATA接口 10.报警IO接口：16路报警输入， 4路报警输出 11.串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 12.产品性能： 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264.H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P解码 | 1 | 台 |  |
| 10 | 人脸识别NVR | 1.机架式嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器 2.存储接口≥5个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 3.视频接口≥2×HDMI，1×VGA 4.网络接口≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5.报警接口≥16路报警输入，4路报警输出 6.串行接口≥1路RS-232接口，1路RS-485接口 7.USB接口≥2×USB 2.0，1×USB 3.0 8.扩展接口：1×eSATA 9.输入带宽：256Mbps 10.输出带宽：256Mbps 11.接入能力≥16路H.264.H.265格式高清码流接入 12.解码能力：最大支持32×1080P 13.显示能力：最大支持8K+1080P.2×4K异源输出 目标识别应用： 1.支持目标抓拍.比对报警；支持以图搜图.按姓名检索.按属性检索 2.★人脸库建模成功率不低于 99.99%。（提供第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章） 3.★人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98%（提供第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章） 4.目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张；路人库库容1万张 5.目标抓拍：4路视频流（4MP） 6.目标比对：16路图片流 7.目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重 8.单颗AI引擎分析能力：16路图片流；4路2MP/4路4MP/2路8MP视频流 | 1 | 台 |  |
| 11 | 硬盘录像机 | 1.视频接入路数：64 2.网络输入带宽：320Mbps 3.网络输出带宽：256Mbps 4.录像分辨率：12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 5.可接驳符合 ONVIF.RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 6.支持H.265.Smart265.H.264.Smart264编码的前端设备自适应接入； 7.支持最大网络接入带宽400Mbps，最大支持1200万像素高清网络视频的预览.存储与回放； 8.支持热成像相机的接入.存储.报警； 9.解码性能强劲，支持16路1080P解码； 10.支持2个HDMI与1个VGA同时输出，其中HDMI1与HDMI2异源，HDMI1与VGA1同源，HDMI1支持 4K 高清分辨率输出 11.支持16个SATA接口，最大支持满配12T硬盘； 12.支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的 录像保存容量或周期 13.支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置.信息的导入/导出和升级等功能； 14.支持智能搜索.回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 15.支持最大16路多路同步回放； 16.支持手机远程预览回放； | 2 | 台 |  |
| 12 | 监控级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM | 33 | 块 |  |
| 13 | 安防管理平台 | 1.安防管理专用平台，包含了视频管理，门禁管理，配套硬件设施，包含了≥300个监控点位授权，支持物联数据的多维度分析处理，支持校园应用、综合管控、视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、网络管理等功能模块 2.软件平台需支持安全防护，支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式，支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置 3.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计； 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态； 4.支持对监控点、编码设备、门禁设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果； 5.支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； ★6.需满足现有本校区和无缝对接原有校区所有安防、门禁设备无缝接入。支持对接钉钉/微信（二选一），包含定制研发平台APP开发定制软件服务费（注：提供无缝接入承诺函并加盖投标人公章） | 1 | 套 |  |
| 14 | 安防控制终端 | 1.技术路线：Intel； 2.CPU≥i5-10400(6核/2.9 GHz)； 3.内存≥8GB； 4.硬盘≥256G SSD； 5.显示器≥27英寸； 6.显卡≥集显； 7.操作系统≥Windows 10 IoT版 ★8、投标产品需提供中国节能产品CQC认证，证书与设备为同一品牌； 9、产品工作时，产品的噪声不得高于55dB，抗扰度限值应符合GB/T 17618的规定，需要满足《微型计算机通用规范》（GB9813-2000）; ▲10、节能要求：三级及以上能效指标。 | 2 | 套 |  |
| 15 | 安防监视器 | 1.尺寸≥55寸 2.分辨率≥3840 × 2160@60 Hz超高清 3.背光灯类型：D-LED 4.对比度≥5000 : 1 5.屏幕比例：16:9 6.音视频输入接口≥HDMI 2.0 × 1，VGA × 1，DP 1.2 × 1，AUDIO IN × 1 7.音视频输出接口≥AUDIO OUT (3.5 mm) × 1，Speaker (8 Ω 5 W) × 2 8.控制接口≥RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 9.连续使用时间≥7 × 24 H | 3 | 只 |  |
| 16 | 双屏支架 | 1500*400*30连体支架，用于双电视机安装 | 1 | 套 |  |
| 18 | 人脸识别门禁主机 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5.人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 8.通信方式及网络协议：有线网络； 9.使用环境：IP65，室内外环境； 10.安装方式：壁挂安装； 功能介绍： 1.可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 2.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 3.口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 4.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 5.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 6.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 7.工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 8.外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 9.外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 10.读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 11.门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 12.组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 13.多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 14.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 15.事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 16.单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 17.WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 12 | 套 |  |
| 19 | 双门磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 6.锁体尺寸≥长476*宽47*厚28(mm)； 7.吸板尺寸≥长182*宽38*高13(mm)； 8.使用环境：室内（不防水）； 9.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 6 | 套 |  |
| 20 | 单门磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg ± 15% 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 6.锁体尺寸≥长238*宽47*厚28(mm)； 7.吸板尺寸≥长182*宽38*高13(mm)； 8.使用环境：室内（不防水）； 9.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 2 | 套 |  |
| 21 | 门禁电源箱 | 1.输入电压：100-240VAC； 2.输出电压：12VDC； 3.输出电流：4.17A； 4.输出功率：50W； 5.支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 6.工作温度：-10℃-+70℃； 7.工作湿度：＜95%； 8.带机箱,机箱尺寸≥237*285*85mm； | 8 | 套 |  |
| 22 | 出门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3.输出：常开； 4.类型：适合埋入式电器盒使用； 5.尺寸：86*86mm | 4 | 套 |  |
| 23 | 人脸组件遮阳罩 | 满足现场人脸识别门禁主机安装需求。 | 2 | 套 |  |
| 24 | 汇聚交换机 | 1.24口千兆全网管二层交换机，机架式， 2.24个千兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+万口，可配置双电源，支持通过console口管理。 3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps,包转发率≥108Mpps/126Mpps,1U高度， 3.支持220v交流，满负荷功耗48瓦； 4.支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1 | 台 |  |
| 25 | 26口交换机 | 1.提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 2.交换容量≥52 Gbps 3.包转发率≥36.688 Mpps 4.支持IEEE 802.3at/af标准 5.端口最大供电功率：30 W 6.整机最大供电功率：370 W | 7 | 台 |  |
| 26 | 10口交换机 | 1.提供8个千兆PoE电口、1个千兆电、口1个千兆光口 2.交换容量≥20 Gbps 3.包转发率≥14.88 Mpps 4.支持IEEE 802.3at/af标准 5.端口最大供电功率≥30 W 6整机最大供电功率≥110 W | 4 | 台 |  |
| 27 | 8口千兆交换机 | 1.提供8个千兆电口 2.交换容量≥16 Gbps 3.包转发率≥11.9 Mpps | 1 | 台 |  |
| 28 | 千兆光模块 | 千兆≥10公里单模双纤模块 | 22 | 块 |  |
| （四）、智慧阳光厨房系统（21220） |  |  |  |
| 1 | 日夜全彩型 半球摄像机 | 1.600万 1/1.8"CMOS 全彩半球型网络摄像机 2.最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。 3.镜头:2.8 mm，水平视场角：101.7°，垂直视场角：50.9°，对角线视场角：125.2° 4.宽动态范围:120 dB 5.景深范围:2.8 mm：3.1 m~∞ 6.调节角度:水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360° 7.视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 8.最大图像尺寸:3200 × 1800 9.存储功能:NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 10.通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11.工作温度和湿度:-10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 12.电源供应:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 13.电源接口类型:Φ5.5 mm圆口 14.防护等级:IP67 15.补光照射距离:暖光补光，最远可达30 m 16.在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光。 | 10 | 个 |  |
| 2 | 阳光厨房NVR | 1.1.5U标准机架式4盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 2.支持满配8TB硬盘（总容量可达32TB) 3.2个HDMI接口、1个VGA接口，异源输出，可支持4K输出 4.2个10M/100M/1000Mbps网口 5.2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 6.报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 7.串行接口：2路全双工485接口，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：80Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P | 1 | 台 |  |
| 3 | 监控级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM | 2 | 块 |  |
| 4 | 安防电视机 | 1.尺寸：86寸 2.分辨率：支持3840 × 2160超高清 3.背光灯类型：LED 4.对比度：5000 : 1 5.屏幕比例：16:9 6.音视频输入接口：HDMI 2.0 × 1， ▲7、节能要求：三级及以上能效指标。 | 1 | 只 |  |
| 5 | 视频光端机 | 1个光口、传输距离20公里、1个HDMI接口、支持1080p分辨率，带USB接口数据传输 | 1 | 对 |  |
| （五）、出入口管理系统（193750） |  |  |  |
| 1 | 单机芯左边机 | 1.电机类型：采用直流无刷电机，支持连续300万次正常通行； 通行指示功能：设备采用LED指示通行方向，显示通行状态 2.防夹功能：具备机械防夹和红外防夹，在门翼复位的过程中遇阻时门翼自动反弹,同时触发语音报警； 3.防尾随功能：设备采用4对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出声光报警； 4.逆行报警：行人刷卡后逆行，通道发出声光报警； 5.自动复位功能：开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； 6.断电通行：断电时，门翼处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌； 7.通行方式选择：常开.常闭模式灵活选择，可双向通行，也可根据人流量情况设定门翼开.关速度，提高设备工作效率。 技术参数： 1.物理接口 开关量或RS232 2.红外检测对数 4对 3.平均无故障运行次数 ≥300万次 4.通行速率 30~40人/分钟, 实际通 5.行速率受人员情况和通行模式影响 6.通道宽度 650 mm 7.门翼材质 12mm有机玻璃带灯 8.通道框体 1.3mm 201不锈钢 9.尺寸≥长1200mm x宽220mm x高900 mm | 2 | 台 |  |
| 2 | 单机芯右边机 | 1.电机类型：采用直流无刷电机，故障率低，使用寿命长，支持连续300万次正常通行； 通行指示功能：设备采用LED指示通行方向，显示通行状态 2.防夹功能：具备机械防夹和红外防夹，在门翼复位的过程中遇阻时门翼自动反弹,同时触发语音报警； 3.防尾随功能：设备采用4对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出声光报警； 4.逆行报警：行人刷卡后逆行，通道发出声光报警； 5.自动复位功能：开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； 6.断电通行：断电时，门翼处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌； 7.通行方式选择：常开.常闭模式灵活选择，可双向通行，也可根据人流量情况设定门翼开.关速度，提高设备工作效率。 技术参数： 1.物理接口 开关量或RS232 2.红外检测对数 4对 3.平均无故障运行次数 ≥300万次 4.通行速率 30~40人/分钟, 实际通 5.行速率受人员情况和通行模式影响 6.通道宽度 650 mm 7.门翼材质 12mm有机玻璃带灯 8.通道框体 1.3mm 201不锈钢 9.尺寸≥长1200mm x宽220mm x高900 mm | 2 | 台 |  |
| 3 | 人员通道遥控器 | 遥控器套装包含遥控器手柄及无线接收器 1.遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持50个遥控器，空旷条件下遥控距离可达8m。 2.遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门.关门.出开门.常开 3.发射频率：433MHz； | 2 | 套 |  |
| 4 | 入口人脸识别模块 | 1.设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2.设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3.体温检测：非接触式体温检测，设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 4.认证方式：支持人脸识别.刷卡（需外接485或韦根读卡器）.刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）.人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定; 5.通讯方式：有线网络.WiFi； 6.设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 7.传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8.工作电压：DC 12V/2A，需独立供电； 9.使用环境：室内，无风环境； 10.安装方式：通道安装； 11.工作温度：0℃-50℃。 12.设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。 | 2 | 只 |  |
| 5 | 出口人脸识别模块 | 1.设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2.设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3.认证方式：支持人脸识别.刷卡（需外接485或韦根读卡器）.刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）.人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定; 5.通讯方式：有线网络.WiFi； 6.设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 7.传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8.工作电压：DC 12V/2A，需独立供电； 9.使用环境：室内，无风环境； 10.安装方式：通道安装； 11.工作温度：0℃-50℃。 | 2 | 只 |  |
| 6 | 幼儿园接送 服务管理系统 | 1总体设计要求 (1)、标准化 系统要求符合相关的教育行业标准，凡是教育部颁布的教育信息标准中所包含的代码，系统中均以此代码为标准。学校在业务系统中所产生的数据，以行业标准为基础，无行业标准的参照学校标准 (2)、整体规划，分布实施 遵循全面规划、分步实施的原则，在充分保障学校现有投资（业务系统、服务器设备等）下，制定智慧校园的信息标准，建设智慧校园基础平台，以及各系统之间的接口标准与规范，对今后业务系统的建设与整合打下建设的基础。 (3)、系统先进性 系统设计采用先进的智慧校园理念、先进技术和先进的系统工程方法。建设一个可持续发展的、具有先进性、开放性的智慧校园。 (4)、系统扩展性 系统架构设计合理，考虑对于未来的发展，设计充分考虑今后扩展的要求。包括与其它应用系统之间的互联以及系统的扩容能力等，在满足现有系统互联的前提下，能够很好的适应未来信息系统增长的需要。 2系统需求 (1)系统运行环境要求 操作系统：主流操作系统( Windows Server, unix) 数据库：主流关系型数据库，如（MySQL， SQL Server等） 系统要求能够构设在主流的云服务器 (2)系统编写语言 web端需采用PHP开发。手持终端需支持微信公众号。 (3)数据的安全及系统稳定性需求： 1.系统应采用多层架构，实现数据与程序的分离，前台与后台的分离，界面与程序的分离，以保证数据的安全性。在登录系统进行身份验证，防止外部人员意外进入终端导致非正常数据提交到系统。 2.能保证数据访问的安全性，同时对关键数据采取访问权限限制；能保证数据的完整性、一致性和有效性；严格管理员操作权限，防止不合法操作；后台角色权限管理；后台数据实行权限管理。 (4)系统可升级性和可二次扩展性需求 系统应支持长期更新升级与技术支持，且系统升级无需重构网站，提供标准API接口，方便本系统二次开发或第三方系统调用数据；建设方应能保证系统本身的功能不断完善，每年提供至少1次的系统升级或是漏洞修复。支持与学校其他系统对接，必要时提供技术对接支持。 (5)用户权限控制要求 不同的岗位具有不同的操作权限，通过给用户配置岗位来赋予相应的权限，多岗位用户通过切换岗位来获取操作权限。 3功能需求 1.基础数据管理 （1）班级管理 班级信息包含：所在年级、建班年月、班级名称、班级别名、班主任、文理类型、对应教室 支持单个添加班级、批量添加班级、编辑、删除操作，支持批量导入班级对应的班主任。 支持班级重组，班级学生打乱重组以后，可以通过班级重组的方式进行重新分班 支持班级升级，学年结束后，可以对班级进行升级，对已经毕业的班级进行毕业操作 （2）学生管理 学生信息包含：年级、班级、学生姓名、联系电话、校内编号、班内编号、学籍号、性别、一卡通卡号、就读方式、当前就读状态、照片，可以按照实际需求开放教育管理信息标准中的其它字段。 支持单个学生录入、批量导入、编辑、删除、批量导入照片、批量更新学生的性别操作。批量导入时需要选择年级、班级，导入表格格式为excel；学生照片格式要求为两眼瞳距必须大于60，批量导入时要以学生的姓名为照片的文件名称。 支持添加、修改、删除学生的家长信息，必填项为家长姓名、联系电话、是否监护人，选填项未家庭关系、照片。 （3）部门管理 部门信息包含：部门名称、显示顺序、上级部门，最多支持4级部门 支持添加、导入/导出、编辑、删除操作，导入表格式为excel 支持添加、部门成员导入导出、批量删除、设置部门管理员操作 （4）教职工管理 教职工信息包含：教职工姓名、联系电话、工号、性别、身份证件号、一卡通卡号、岗位、部门、照片。 教职工管理：支持添加教职工、教职工资料导入/导出，导入表格支持excel格式。支持对教职工岗位设置，每个岗位可以设置不同的权限。 （5）家长管理 支持家长批量导入，导入表格支持excel格式 支持修改家长信息，可修改信息包括家长姓名、联系电话、家庭关系、是否监护人、家长照片 支持查询和删除家长，家长列表显示年级、班级、学生姓名、家长姓名、家庭关系、家长联系电话。 2.接送管理 （1）支持接送确认及移交确认 （2）支持查询班级当前家长到园情况，显示当前班级总人数、已到家长数、未到家长数、已接走人数、请假人数。分为家长已到列表和家长未到列表，列表显示学生照片、学生姓名，在当前页面可以进行接走或移交确认，如多位家长同时到园，支持班主任在确认到园接送人。 支持消息推送，班主任确认家长接走学生或移交确认后，消息通知监护人。 3.接送统计 家长刷脸进校后，自动生成到校接送统计，包括应到学生数、已到学生数、请假学生人数等 4.家庭成员管理（家长） （1）微信功能，支持查询家庭成员，显示家庭成员姓名、照片、与学生的家庭关系。 （2）支持修改和删除家庭成员操作，支持修改家长的姓名、家庭关系、联系电话、照片，照片修改以后会同步到人脸识别系统，刷脸时以新照片做比对。 （3）支持添加家庭成员，包含家长姓名、家庭关系、联系电话、照片，添加时显示照片的标准模板。 5.临时接送人管理 （1）支持添加临时接送人，临时接送人信息包含姓名、联系电话、接送时间（开始日期、结束日期）、照片，接送日期可添加多个。临时接送人添加完成后信息同步到人脸识别系统，支持临时接送人在接送时间范围内刷脸进出校，接送时间到期后，接送授权截止，临时接送人无法在幼儿园人脸识别系统中刷脸进出。 6.接送记录查询 （1）支持微信消息推送，家长进出校或者班主任接送确认后，监护人会收到到园、离园、接送的消息。 （2）支持微信端查询，包含到离校查询和接送记录查询 （3）到离校查询列表显示家庭成员进出校的记录，包含家庭成员姓名、与学生的关系、进出校时间、进出校状态、现场照片。 7.家校互动 （1）支持微信和网页操作 （2）支持群发和点对点发送，发送对象支持教职工和家长。 （3）支持文字和图片消息，支持消息回复和查阅统计和查询 8.通讯录 ★（1）支持微信通讯录查询功能，可查询学生、教师名单。 ★（2）支持给当前查询的联系人发短信、打电话，直接跳转手机电话或短信功能。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 安全防夹型车辆道闸 | 1.道闸方向：左向/右向 2.包含：2个遥控器 3.道闸杆长：3-4米 4.运行速度：6秒 5.栅栏杆下方带软胶条及压力波，具防砸功能 6.栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面 7.功能特性：机箱正面带发光板，可以粘贴宣传牌，栅栏转页双面可粘贴，箱体正面可安装宣传海报，杆件叶片采用无动力控制； 8.包含需要的广告内容，安装实际需求定制。 | 4 | 套 |  |
| 8 | 格栅车辆道闸 | 1.栅栏-车辆道闸 2.包含：2个遥控器 3.道闸类型：栅栏 4.道闸方向：左/右向 5.道闸杆长：2-5米（按需求制作） 6.运行速度：3秒 7.机箱材质：冷轧钢 8.遥控距离：≥30m 9.电机驱动：交流电机 10.功能特性：支持外接红绿灯警示.外接红外保护.外接地感功能，支持强冷天气 | 2 | 套 |  |
| 9 | 出入口视频单元 | 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本 显示屏： 支持LED显示 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持香港、澳门、大陆车牌识别 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 一体化结构设计，布线简单，调试方便 摄像机 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(2688×1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688×1520 网络功能 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,FTP,ISUP,RTP,RTSP,DNS,ONVIF, ISAPI，海康SDK，GB28181，萤石云，1400，OTAP 抓拍功能 智能识别：支持香港、澳门、大陆车牌识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 补光灯：内置9颗LED补光灯 一般规范 防护等级：IP54 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：35W MAX | 6 | 台 |  |
| 10 | 辅助识别摄像机 | 1.最低照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 2.快门：1/30秒至1/100,000秒 3.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 4.自动光圈：DC驱动 5.ICR切换：支持 6.镜头：电动镜头3.1-9mm 7.镜头接口类型：C/CS 接口 8.日夜转换模式：ICR红外滤片式 9.数字降噪：3D数字降噪 10.压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 11.图像 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 12.网络功能 存储功能：支持SD/SDHC 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 13.接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口，1个RS-232接口 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G 音频输出：1路音频输出 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 音频输入：1路音频输入 14.一般规范 防护等级：IP67 工作温度和湿度：-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V | 1 | 台 |  |
| 11 | 车检雷达（防砸） | 1.采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 2.雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 3.无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4.采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 5.采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 6.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 7.环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 8.具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 6 | 套 |  |
| 12 | 智控管理终端 | 1.双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2.8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 3.1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 4.标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 5.支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 6.预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠 7.3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 8.HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 9.发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 10.WIFI/4G可选配 11.存储功能：128G 12.操作系统：BIOS 13.音频输出：3.5MM标准输出 14.报警输出：2路报警输出 15.报警输入：2路报警输入 16.音频输入：3.5MM标准输入 17.RS232接口：1路 18.网络接口：千兆RJ45 19.RS485接口：1路 20.USB接口：4个USB接口 21.VGA接口：1路VGA 22.通信方式：RJ45 23.显示器：21.5寸，键盘鼠标 | 2 | 套 |  |
| 13 | 智能遥控器 | 1.云平台管理 2.采用 4G 网络（自带流量卡，终身免费使用）.反应快.低延迟; 3.支持2.4G wiFi连接网络: 4.支持多种方式控制(手机APP/无线遥控/本地按键) 5.含遥控器，控制距离4km; 6.设备支持8路开关输出 7.支持自锁/点动/互锁模式: 8.支持自动化控制能(APP 设置)支持多个遥控器控制; 9.支持分享功能，实现多人控制.断电报警，手机APP 远提示: 10.内置鲤电池，断电不丢时间; 11.交流 220V 或380V 均可供电(宽电压AC 85-430v): 12.内置看门狗，设备运行不死机; 13.工作温度-40C-+85C; 14.支持导轨卡扣安装或定位孔安装 | 2 | 套 |  |
| 14 | 无线视频接收器 | 1.一根HDMI连接显示屏即可实现高清显示； ★2.为方便管理设备，整机可支持集控的部署，支持集控的远程操控，包括：关机.重启.应用安装.应用卸载.设备使用情况统计和更换壁纸等功能，也支持实时状态监控，可拉取系统日志进行问题排查功能；（注：提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 3.为保证整机一体性，内置天线设计，无外部天线设备； 4.产品支持OTA技术升级，可通过无线网络下载并自动升级系统，实现系统的无损升级； 5.整机支持桌面壁纸的更换； 6.支持Type-C和USB无线传屏器，可兼容市面上具备通用型USB及Type-C接口的电脑； 7.HDMI支持双屏异显.双屏同显，方便客户端展示； 8.支持POE供电； 9.采用RK 3399 芯片，6核CPU，内置Android 9.0操作系统，存储容量16G ROM，系统内存4G RAM ； 10.输入端子：1路DC；1路 USB 2.0；1路 USB 3.0； 11.输出端子：2路HDMI OUT; 1路LINE OUT； | 1 | 套 |  |
| 15 | 无线视频发射器 | 1.无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频率：2.4G/5GHZ，理想传输距离：30米。 2.整机支持移动设备无线投屏功能，不需要外接设备。安卓设备、iPhone/iPad等设备通过无线WIFI热点进行传输。用户可快速将文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投到会议平板上。 3.整机支持局域网传屏，手机、电脑可通过软件进行局域网投屏。 4.传输延迟≤70ms 5.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示。 6.整机具有非常高的兼容性，支持MAC OS、Windows、Android、IOS和Linux五种系统的投屏。 7.整机发射2.4G/5GHZ的AP热点，传输更加稳定，干扰更小，无需其他多余外接设备和连接线。 8.输出分辨率：支持单画面分辨率为4K并且帧率最高达60的视频输出；同时也支持双屏异显，一路画面分辨率为4K，一路画面为1080p的视频输出 9.HDMI输出信号提供两种方式输出，可选择总是输出和传屏时输出，有效避免信号冲突，使整机和用户已有的会议系统配合度更高 | 1 | 套 |  |
| 16 | 视频数据传输器 | 1.采用HDBaseT技术 2.支持HDMI无压缩视频 3.支持全高清1080p@60Hz,3D,4K30HZ（40-70米） 4.1080P全高清信号通过Cat6a线可延长70米-100米 5.支持双向红外信号回传 6.支持HDCP.CEC.24位色深 7.支持未压缩音频LPCM和压缩音频DTS-HD, Dolby True HD 8.支持标准HDbaseT技术 | 2 | 套 |  |
| 17 | 全自动液 压一体式 | 1.供电电源：AC220V； 2.系统控制：机电液压一体驱动； 3.电机功率：350W； 4.上升时间：≤4S ； 5.下降时间：≤3S； 6.工作温度：-35℃~75℃； 7.柱体材质：SUS304不锈钢； 8.警示方式：2条超强反光膜、LED灯带等； 9.柱体壁厚≥6mm； 10.升起高度≥600mm； 11.柱体直径≥219mm； 12.防水等级：IP68，液压缸双重密封，48小时泡水无漏电且能正常升降； 13.举重力度≥150公斤内； 14.防撞等级≥k12（相当于120KM/时撞击，车子被阻止，设备照常工作）； 15.法兰直径/外筒直径/外桶高度≥380mm/300mm/1100mm； 16.面板法兰≥304不锈钢厚度10mm厚； 17.外桶材质：厚冷轧钢板高碳钢烤漆 ； 18.内部结构：带承重钢梁柱，防撞钢梁柱导航杆； | 5 | 根 |  |
| 18 | 控制系统 | 1.输入电压：AC220V； 2.外形尺寸：≥600mm*400mm*200mm； 3.防护等级：IP67户外安装； 4.控制数量：一拖八； 5.箱体材质：优质冷轧钢板，静电喷涂 ； 6.漏电保护：标配漏电保护开关； 7.遥控距离：有效距离(M) ≥30米； 8.电子限位：可以单独设置上升和下降时间0.1~9.9S； 9.控制功能：遥控全升、全降，可扩展手机APP、远程、车牌识别、刷卡等开闸方式； 10.灯光控制：可设置LED灯带长亮、闪亮模式； 11.紧急下降方式:具备应急自动下降装置及后备EPS电源 ; 12.急停装置：在上升过程中可在任何高度用遥控按停； | 1 | 套 |  |
| （六）、巡更系统 |  |  |  |
| 1 | 手电型巡更机 | 1.结构介绍：合金外壳、外壳胶套、硅胶内胆、亚克力面板 2.防护等级：IP67 3.超长待机：1150mAh聚合物锂电池，读卡500次/天，26天 4.状态提示：读卡时振动1次，液晶屏依次显示LOGO、巡检器号码、当前记录、时间 5.数据存储：6万条数据 6.通讯方式：磁吸式USB通讯 7.夜视功能：具备手电照明功能 | 2 | 套 |  |
| 2 | 巡更机人员卡 | 1.应用环境：坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用 2.使用寿命：>20年 3.供电方式：无需电源 | 5 | 个 |  |
| 3 | 夜光感应式巡更点 | 提供能够便捷安装的、价廉的巡更点且安装方便。为方便夜间巡逻，要求巡更点在夜间本体发光，不接受外粘标签发光。安装后表面不可见螺丝。巡更点读取距离在3CM±1cm | 30 | 套 |  |
| 4 | 巡更管理软件系统 | 1.人性化，参数化，树型结构设计。设置简单灵活实现智能化操作。 2.智能排班，可实现任何方式的排班计划，排班可修改。 3.单条件及多条件组合查询，人员、时间、漏检等情况，不同颜色代表不同结果，一目了然。 4.自动分析巡检巡更情况，扇形图表及多种图表显示，更清晰更明了。 5.双重密码保护，数据自动备份，安全可靠。 6.为适应不同的使用人群，软件简化了繁杂的操作步骤，用更通俗易懂的名词说明操作选项； 7.软件收到巡检数据，自动按巡检计划分析处理，大大节省数据查询和统计的时间； 8.结合各行业不同的业务需求设计软件结构和功能，满足更多用户的使用需求； | 1 | 套 |  |
| （七）、UPS不间断电源系统 |  |  |  |
| 1 | 20K UPS主机 | 1.本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，单进单出/三进三出/三进单出现场可调，容量不低于20kVA/18kW。采用机架式安装方式，可满足安装在19英寸标准IT机柜内，高度不大于3U。 2.输入电压与频率为额定值，输出为额定100%非线性负载时，输入电流总谐波成份应 ≤3%。 3.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.4%。 4.输出额定电压应360/380/400/415VAC或208/220/230/240VAC可调。 5.100%不平衡负载：输入电压与频率为额定值，输出任意一相为额定阻性负载，其余相空载，输出电压不平衡度应≤1.1%。 6.输入电压为额定值，输出为额定100%阻性负载时，系统效率应≥94.1%。 7.外接电池组电压可调：若未来遭遇个别电池故障，需要维护、更换时，可现场灵活调节电池组的只数；在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数从32/34/36/38/40节调整，无须整组更换；投标时须提供满足上述要求的产品彩页截图。 8.应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机。 9.应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。 10.应具备并机功能，支持不少于4台并机运行。 11.UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。 12.须标配RS232端口，免费提供通讯协议，可接入第三方动力环境监控系统。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电池 | 1.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。 2.蓄电池正常浮充状态下，其浮充寿命可达10年及以上 3.单节蓄电池净重量应不低于28KG；本项目供货现场将进行称重验收，一经发现电池内掺玻璃、水泥等弄虚作假的行为，将取消合同，所有损失由中标方承担，并处罚金。 4.蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱不应熔断，内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。 5.蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。 6.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 7.蓄电池应符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求 8.蓄电池各项参数应在中国泰尔实验室检验判定合格。 | 32 | 台 |  |
| 3 | 电池柜 | 1.本项目每台电池柜（架）可安装1组16节蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 ★2.电池柜须满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验》标准要求，通过盐雾试验合格，投标时须提供同类电池柜盐雾检验报告复印件，并加盖投标人公章。 3.本项目报价应包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 电池柜承重支架 | 应用于安装UPS电池机柜， 要求：固定安装在地板上让电池机柜直接地面受力 | 1 | 套 |  |
| 5 | UPS二次配电箱 | UPS二次输出 配电箱，≥20组配套空开/漏电保护器，1套旁路维修开关，1套三级防雷，1套智能电表（支持物联网管理，过欠压保护）跳线 产品按照标准定制，配备4位密码锁，包含配套输入输出电缆 | 1 | 台 |  |
| 6 | UPS三次配电箱 | UPS三次输出 配电箱，≥3组输入 28组输出漏电保护器，跳线 产品按照标准定制，配备4位密码锁，教学楼全区域 | 1 | 套 |  |
| （八）、校园广播系统 |  |  |  |
| 1 | 广播控制中心主机 | 触屏控制器是全自动无人职班广播控制设备。 1.8G内存，可以外接U盘播放 2.中文液晶屏幕显示 3.具有定时播放内置节目，2路外控电源，6路分区管理 4.可电脑/手动编程，功放输入 5.带自动/手动切换按钮 6.自带监听音量 7.支持8套程序，可按周循环，每天可编程200个定时播放，每个程序的歌曲，可单曲播放，单曲循环，顺序播放，随机播放 8.支持：外控电源时序器，支持网络管理 9.报警触发：消防功能，短路信号输入，自动报警，消防短路输出 10.停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行 11.1路话筒输入，1路线路输入，2路音频输出 12.自带50多首学校常用音乐铃声 13.可以设置分区.电源提前打开时间 14.支持主机上程序拷贝，可将程序一拷贝到程序二.三.四 15.多种解码，采用高品质解码芯片，音质接近CD，具有较高稳定性； | 1 | 台 |  |
| 2 | 电源时序器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板， 2.16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)， 电源插口总容量: 6000W。 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开。 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 6.电源：AC ~220V 50Hz | 1 | 套 |  |
| 3 | 前置放大器 | 1.≥1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。 2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；≥2组紧急输入具有第二优先 3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。 4.≥八路LINE输入，独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,≥2路EMC输入，可以切换≥八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,≥八路非平衡输出。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 应急广播控制器 | 1.2种提示音与1种报警声，话筒输入 2.二十秒录音，可随意擦洗 3.支持短路.12V-24V等接入方式 4.报警音选择：三种（提示音1.提示音2或录音） 5.默音优先功能。 6.录音播放模式：循环 7.控制方式：手动/自动 8.电源功耗：10-15w | 3 | 套 |  |
| 5 | 有线话筒 | 1.带提示声 2.频率响应50hz-18khz； 3.假像干扰比>80db； 4.灵敏度-15dbm<12db S/N AD)； 5.总失真率<0.01%； 6.电源供应2-18VDC,600MA。 7.麦克风：动态范围>110db; 8.载波误差±48KHZ; | 2 | 个 |  |
| 6 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | 78 | 只 |  |
| 7 | 音量开关 | 通断型开关。最大功率支持2500W | 32 | 只 |  |
| 8 | 草地音箱 | 1.功率(100V)：15W,30W 2.功率(70V)：7.5W, 15W 3.频率响应：120Hz-15KHz 4.灵敏度：95dB 5.喇叭单元：6.5″+1.5″ 6.防护等级：IP44 7.安装尺寸(mm)：350mm 8.重量：5.34Kg 9.单位(mm)：高：350 10.材料：有机树脂 | 15 | 只 |  |
| 9 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:Com白:800Ω绿:400Ω 5．频率响应：50-18KHz 6．防护等级：IP66 | 5 | 只 |  |
| 10 | 广播攻放 | 1.额定输出功率 ：1000W 2.扬声器输出 120V/240V 3.输入灵敏度＆输入阻抗 :775mV/10KΩ，不平衡TRS输入端子 4.过载源电动势: ≥15dB 5.频率响应 :50Hz-16KHz 6.信噪比: >90dB 7.总谐波失真: 1KHz时0.5%，1/3输出功率。 8.散热: 由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护 :过热，过载&短路 | 5 | 台 |  |
| 11 | 前置放大器 | 1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 350mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 7.电源：～220V/50Hz 8.电源功耗：20W | 1 | 台 |  |
| 12 | 广播无线话筒 | 1.频率范围：等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 4.采用独有的加密方式进行音频传输。 5.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 6.具有混响、高中低音调节。 7.具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 8.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置5秒自动静音、≥8分钟自动关机。 9.具有一键静音功能。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 电源定时器 | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。 3.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 4.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 天线分配器 | 1.输入通道:8路 2.输出通道:2路 3.主要功能:主机可调信号增益32级强度 4.电源输出: 4路*1A供电输出接口 5.使用频率:450-1000MHz 6.输入输出阻抗:50欧姆 7.显示方式液晶动态显示屏 8.接口:B型母座 9.信号增益:32级可调/-24dB至6dB 步进1dB 10.三阶互调截取点:+38dBm(典型) 11.增益平坦度:士1dB 12.输入电源:AC100-260VAC/T2A 47-63HMZ 天线 1.使用频率:460-970MHz 2.接口:B型母座 3.输出阻抗:50欧姆 4.增益:3dB 5.辐射角度:90度 6.增益平坦度:土1dB | 1 | 台 |  |
| （九）多功能厅音频系统 |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：等同或优于50Hz~20KHz 3.额定功率≥350W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 | 2 | 只 |  |
| 2 | 吊装支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：227mm*150mm±1mm 2.臂长≥280mm至400mm（可调节） 3.重量≥2.2kg | 2 | 只 |  |
| 3 | 主扩功放 | 1.1U机箱，采用D类数字功放。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 辅助音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：等同或优于50Hz~20KHz 3.额定功率≥350W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 | 2 | 只 |  |
| 5 | 辅助音箱支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：227mm*150mm±1mm 2.臂长≥280mm至400mm（可调节） 3.重量≥2.2kg | 2 | 只 |  |
| 6 | 辅助音箱功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 返听音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：等同或优于60Hz-20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 2 | 只 |  |
| 8 | 返听音箱功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 音频处理器 | 功能特点： 1.输入每通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。 5.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 7.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 8.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 9.支持断电自动保护记忆功能。 10.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 11.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 12.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 13.支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 技术参数 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：120dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，100dB 12.输入共模抑制：60Hz，80dB 13.最大输出电平：+24dBu，平衡 14.最大输入电平：+24dBu，平衡 | 1 | 台 |  |
| 10 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 手持无线话筒 | 1.频率指标等同或优于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应等同或优于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 | 1 | 套 |  |
| 12 | 头戴无线话筒 | 1.频率指标等同或优于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个头戴式话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:≥12-32dB μV，频率响应等同或优于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：电容式（头戴话筒） | 2 | 套 |  |
| 13 | 无线会议话筒 | 1.采用PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.频率范围：支持等同或优于640-690MHz、807-830MHz。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有≥一台主机+≥四台桌面式无线麦克风 | 1 | 套 |  |
| 14 | 话筒充电底座 | 1.带LCD显示屏充电显示功能，支持显示两组电池电量。 2.采用恒压PWM方式和涓流方式充电。 3.自动判别故障电池，电量无规律闪烁（如非充电电池时）。 4.带点阵LCD显示屏充电状态： a)待机状态：充电电池电量显示为空；功能特点： 1.带LCD显示屏充电显示功能，支持显示两组电池电量。 2.采用恒压PWM方式和涓流方式充电。 3.自动判别故障电池，电量无规律闪烁（如非充电电池时）。 4.带点阵LCD显示屏充电状态： a)待机状态：充电电池电量显示为空；b)充电状态：电量格随时间有充电格闪烁，随充电电量的增加显示格也增加； c)满电状态：显示屏显示6格，显示格不闪烁； 5.具备两个充电插口，可同时充电，每个插口可供手持话筒或腰包发射器充电。 技术参数： 1.电池规格：AA 镍氢充电电池 2.输入电源：DC 12V / 1A 3.充电方式：恒压PWM方式和涓流方式4.充电电流：约500mA 4.充电电池数量：10节 | 1 | 套 |  |
| 15 | 话筒信号分配器 | 1.提供4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线和一个电源。 2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 技术参数 1.频带范围：640~960MHz 2.输出/入增益：+1.0dB(频段中心) 3.输出/入阻抗：50Ω 4.频宽：320MHz 5.电源供应：DC 12-18V/3A | 2 | 套 |  |
| 16 | 延长接收天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线。 2.天线主要单元的波束聚焦在天线正前方，垂直或水平方向皆能提供均匀的辐射场型特性，背后也有提高信号强度的效果。 3.天线的频款涵盖无线麦克风法规的550 MHz ~ 850 MHz频率范围频段，具有 8 dBi的高指向特性的增益。 4.在专业无线传输工程使用可以在最复杂的演出或会议的环境下，讯号几乎没有明显的衰落现象，所以能提供较长的传输距离、抗干扰特性及最稳定的信号接收效果。 5.天线输出电缆上串接天线放大器直接连接到接收机（建议使用不超过25米的同轴电缆连线）；放大器具有10 dB ± 1 dB增益，专供接收机作长距离接收使用，补偿同轴电缆线连接到接收机所造成的信号损失，提升接收距离及最佳的讯号质量。 技术参数 1.频率范围：550MHz～850MHz 2.极化方式：45° 3.增益：8dBi 4.半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5° 5.前后比：≥23dB 6.输入阻抗：50Ω 7.电压驻波比（VSWR）：≤2.0 8.交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º 9.上第一副瓣抑制：15dB 10.最大功率：50W 11.雷电保护：直流接地DC 12.接头类型：BNC 13.电缆长度：0.3米 14.天线尺寸：284×284×80mm 15.天线重量：1.24Kg 16.天线罩材料：ABS 17.天线罩颜色：白色 18.工作温度：-40°c～60°c 19.极限风速：60m/s 20.抱杆直径：￠35～￠50mm | 1 | 套 |  |
| 17 | 电源管理器 | 1.★具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。（注：提供相关证明文件并加盖投标人公章） 2.每路有单独的滤波器。 3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持密码锁定功能。 7.具有WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等控制方式。 8.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 9.支持物联网设备统一控制： | 1 | 台 |  |
| （十）多功能厅灯光系统 |  |  |  |
| 1 | LED 变色帕灯 | 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 2.功率≤230W 3.光源≥54×3W LED(R24+G24+B24+W18)/平均寿命：50000H 4.色温校正：3200K～7200K线性调节 5.透镜角度：25°(15°、45°可选) 6.发光角度：可调节角度 7.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪 8.混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能 9.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 10.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 11.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 12.通道：8通道 13.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT 14.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和 15.防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20 16.声控灵敏度：65-130dB 17.工作环境：-20℃~40℃ | 12 | 台 |  |
| 2 | LED平板会议灯 | 1.灯珠：数量432颗 2.输入电压：AC220V/50HZ 3.功率：300W 4.显色指数：Ra≥90 5.色温： 3200K/5600K或2900K-5800K可选，±150 6.寿命：5万小时（每天使用10小时，可使用13年） 7.光学系统：100%线性调光绝无频闪无噪音 8.出光角度：120° 9.冷却系统：自然风冷散热 10.操作：数码显示管控制地址码 11.控制协议：DMX512控制 12.通道模式：1个通道 13.信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯芯卡侬座输出 14.色温：3200K/4000K/5600K或2900K-5900K可选，±150LUX 15.外壳：金属外壳 | 10 | 台 |  |
| 3 | LED面光灯 | 电压：AC100-240V 50HZ/60HZ 功率：200W 光源：4*50W 灯珠 发光颜色：3200k两颗/6500k两颗 色温:3200-6500K 发光角度：15°24°36°可选 控制模式：DMX/主从/自走 通道：8CH 外壳：铸铝 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 2.功率:200W 3.光源：4*50W 灯珠/平均寿命：50000H， 4.色温校正：3200-6500K线性调节 5.透镜角度：15°24°36°可选 6.发光角度：可调节角度 7.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪 8.发光颜色：3200k两颗/6500k两颗 9.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁， 10.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 11.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 12.通道：8通道 13.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT 14.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和 15.防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20 16.声控灵敏度：65-130dB 17.工作环境：-20℃~40℃ | 10 | 台 |  |
| 4 | 智能控制器服务器 | 1.输入电压：220V; 2.总负载：<5000W; 3.单路负载：<2000W; 4.通断路数：5路; 5.供电控制：1路; 6.DMX512效果灯：支持控制摇头灯，激光灯，等标准512接口灯具； 7.RGBLED灯带：支持DMX512协议扩展灯带控制; 8.LED屏：支持DMX512协议扩展视频联动器，控制LED屏素材； 9.播放控制：支持播控功能; 10.功放、前级效果器控制：支持功放、前级效果器红外控制; 11.存储方式：SD卡（存储灯光效果文件）; 12.中控功能：集成中控功能; 13.音频检测：支持音频检测; 14.中控端口区： 15.数字多功能网口≥8个 16.支持PC端编程，全中文界面 含：灯光控制面板 1.额定电压：5V 2.电压范围：4.5-5.5V 3.最长通信距离：30M 4.快捷按钮数量≥4个 5.安装方式：86底盒 扣装式 6.显示区域：钢化玻璃 7.按键技术：电容触摸 8.边框材料：锌合金制品 | 1 | 台 |  |
| 5 | 数字采集器 | 1.低频频点：200-300HZ 2.工作电压：DC 12V 3.工作功耗：4W 4.接口：AV采集端子 5.布线方式：网线 6.效果：检测音乐低频（鼓点）执行音频编排效果。 7.特性：针对不同的场景来自动联动全系统舞台灯光 | 1 | 台 |  |
| 6 | 信号放大器 | 2路DMX512直接输出输入/输出光电隔离8路独立放大驱动输出信号放大整形功能，延长信号传输距离增强数据总线接入设备数量的能力保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。技术参数电源：100-240V 50-60Hz电源线：3*0.75mm＃欧标插头宽电压输入， | 1 | 台 |  |
| 7 | 大灯勾 | 产品参数： 1.规格：28mm厚；承重≥50kg；卡管;40-58mm。 | 42 | 个 |  |
| 8 | 安全绳 | 产品参数： 1.规格：4mm；长度：800mm；承重≥150kg。 | 42 | 个 |  |

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方) 经协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（一）本合同及其补充合同、变更协议；

（二）中标或者成交通知书；

（三）投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

（四）采购文件（含澄清或者修改文件）；

（五）其他相关采购文件。

# 二、货物

（一）货物名称、品牌、规格型号、花色：                          ；

（二）货物数量：                                                ；

（三）货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

# 三、价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：         元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |

四、履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# （一）履约保证金的比例为合同金额的     %；

# （二）履约保证金支付方式详见    合同专用条款（1）     ；

## （三） 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# （四）甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起

# 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20  %。

# 五、预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

（一）预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款（2）   ；

（二）预付款的扣回方式详见    合同专用条款（3）    ；

（三）预付款的担保措施详见    合同专用条款（4）    。

六、资金支付

（一）甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# （二）资金支付的方式、时间和条件详见    合同专用条款（5）  。

# 七、货物交付期限、地点和方式

（一）交付期限：详见   合同专用条款（6）   ；

（二）交付地点：   合同专用条款（7）   ；

# （三）交付方式：   合同专用条款（8）   。

# 八、违约责任

# （一）除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

# （二）除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

# （三）除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

# （四）除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

# （五）如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# （六）违约责任   合同专用条款（9）  另有约定的，从其约定。

# 九、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

（一）将争议提交   合同专用条款（10）  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（二）向   合同专用条款（10）  人民法院起诉。

# 十、合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字）：           法定代表人或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 一、定义

# 本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

# （一）“合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

# （二）“合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

# （三）“货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

# （四）“甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

# （五）“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

# （六）“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 二、技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 三、知识产权

（一）乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

（二）具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见 合同专用条款（11） 。

四、包装和装运

（一）除 合同专用条款（12） 另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

（二）乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

（三）装运货物的要求和通知，详见  合同专用条款（13） 。

五、履约检查和问题反馈

# （一）甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

# （二）合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 六、技术资料和保密义务

（一）乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

（二）乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

（三）除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 七、质量保证

（一）乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

（二）乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 八、货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见 合同专用条款（14） 。

# 九、延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 十、合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 十一、合同转让和分包

（一）合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

（二）乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 十二、不可抗力

（一）如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

（二）因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

（三）因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 合同专用条款（15）约定时间内以书面形式变更合同；

（四）受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 合同专用条款（16） 约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在 合同专用条款（16） 约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 十三、税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 十四、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 十五、合同中止、终止

（一）双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

（二）合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 十六、检验和验收

（一）货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在 合同专用条款（17）约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

（二）合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

（三）检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见 合同专用条款（18） 。

# 十七、通知和送达

（一）任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

（二）以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 十八、计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 十九、合同使用的文字和适用的法律

（一）合同使用汉语书就、变更和解释；

（二）合同适用中华人民共和国法律。

# 二十、合同份数

合同份数按 合同专用条款（19） 规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分 合同专用条款

## 本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| （1） | 合同签订生效后7个工作日内，乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| （2） | 合同生效且具备实施条件7个工作日内，甲方支付合同总价50%的预付款。乙方需要提供符合甲方要求的合格发票，且已按合同完成履约保证金的缴纳及预付款担保的办理。 |
| （3） | / |
| （4） | 提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或者其他担保措施。担保金额同预付款。 |
| （5） | 项目验收合格后（指履约验收完成）5个工作日内乙方凭验收结果向甲方办理剩余尾款结算手续。乙方需要提供合格的发票。发生迟延支付中小企业款项的，按照《保障中小企业款项支付条例》第十五条执行。《保障中小企业款项支付条例》(中华人民共和国国务院令第728号)第十五条:机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。 |
| （6） | 乙方于2024年8月1日前（具体视总包工程进展）完成设备供货、安装调试工作，经30个日历日试运行，试运行期间无问题或已解决相关故障后，经甲方同意方可进行履约验收。货物的质保期为3年，自履约验收合格之日起算。 |
| （7） | 富春一幼新建工程项目现场及甲方指定地点 |
| （8） | 送货上门，乙方负责安装调试，并经履约验收合格后并交付甲方使用。 |
| （9） | 1．合同签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。 2．如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其每天承担应付未付金额0.5‰的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的10%；除合同另有约定外，如果乙方未能按照本合同约定履行义务或无正当理由擅自解除本合同，甲方有权要求其承担合同总金额10%的违约金。 3．如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的10%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。 4．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之五的违约金。 5．甲方逾期退还履约保证金的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未退还履约保证金万分之五的违约金。 6．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的10%承担违约金，并退还全部已收款项。 7．上述第6项应退回或更换的货物，由乙方在一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在二周内不处理（搬走）的，视为乙方放弃，甲方有权自行处置（包括废物处理）。 8．乙方未按招标文件及合同约定履行质保义务的，每次应向甲方承担2000 元的违约金，并赔偿甲方的损失；同时，乙方应继续履行质保义务。 9．因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其他可预见的间接经济损失。 |
| （10） | 合同签约地 |
| （11） | 产权归甲方所有。乙方应保证提供的商品不侵犯第三方的专利权、商标权或者其他知识产权。如乙方行为侵犯第三方知识产权并造成第三方追究甲方责任的，甲方因此受到的损失由乙方承担。 |
| （12） | 包装： 乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家相关管理部门的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |
| （13） | 运输及交付： 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。乙方应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。 |
| （14） | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方全权负责。货物在履约验收合格正式交付甲方前，货物的损失、损坏均由乙方全权负责。 |
| （15） | 不可抗力发生后10日内以书面形式变更合同 |
| （16） | 不可抗力发生后5日内以书面形式通知对方当事人；不可抗力发生后15日内将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| （17） | 满足验收条件之日起5个工作日内组织验收 |
| （18） | 验收、交付标准和方法 1、甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。 2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行验收，在验收合格前，乙方负责承担相应风险。 4、对技术复杂的货物，甲方认为有必要的可请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告（本项目需提供特种设备检验报告，费用供货方承担），如涉及部分零部件需破坏性取样的，乙方需无偿提供替换零部件。 5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告。 6、设备经30个日历日试运行，无异常且所有问题按要求整改完毕，由乙方以书面形式向甲方提出履约验收申请。经甲方确认，甲方将组织相关人员根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、杭州市财政局《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）等相关法律、法规、规范性文件要求组织履约验收。 7、甲方有关部门负责评估、决策项目建设是否达到验收标准，指定项目验收负责人组织并负责项目验收。 8、验收方法：验收小组验收。 9、验收小组组建方式：项目验收负责人组织验收小组，验收小组由相关专家和用户代表按相关规定组成。验收小组负责实施具体的验收活动。甲方可以邀请其他单位的相关专业人员参加验收小组。验收小组推选一名组长，主持验收小组的工作。 10、验收流程： （1）项目验收负责人根据验收方案组织验收小组现场验收，并准备验收材料并通知各验收参与方在指定时间指定地点联合验收，包括甲方、乙方、验收小组、其他验收参与方等。 （2）验收小组应当按照验收方案独立开展验收，对乙方提供的服务按照采购文件、投标文件、政府采购合同进行核对、验收，并做好验收记录。在验收过程中，验收小组成员不得擅自公开验收信息。验收小组可以对验收方案进行必要的修改。验收小组对验收方案作出实质性修改的，应当报经甲方同意。 （3）乙方配合验收工作，并就验收实施过程中的疑问进行解答和澄清。项目验收过程中，乙方不认可验收意见的，按照合同的约定的方式解决，合同未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》等相关规定处理。 （4）出具验收报告。验收结束后，验收小组应当出具验收报告，报告甲方。验收报告应当根据验收方案制作，以书面形式作出结论性意见，并经验收小组全体成员签字。验收小组成员对验收报告载明的结论有异议的，应当在验收报告上签署不同意并说明理由，否则视为同意验收结论。 （5）验收不合格的，甲方应责令乙方采取补救措施，向乙方发出整改通知书，并依法及时处理。整改结束后，甲方再次组织验收，验收费用由甲方支付后，甲方有权在合同款中扣除该笔费用。 11、履约验收标准 （1）设备、材料、配件品牌、型号、数量等与合同相符，设备运行稳定，材料、配件质量符合国家标准。 （2）系统功能齐全，符合合同要求。性能良好，技术参数达到招标文件要求。 （3）系统运行良好，未发生重大故障。 （4）整体系统功能实现符合合同和甲方实际使用需求。 （5）项目按要求完成建设，并在规定的时间内交付甲方使用。 （6）项目具有有效的进度控制方式，项目建设进度满足采购人要求。实施过程中，安全、文明施工措施到位，未发生重大安全事故。经常组织安全检查，避免项目发生安全问题重要服务人员签订保密协议，安全管理制度完善。 （7）未发生重大数据丢失和泄漏问题，建立完善的运行保障机制，有效地落实各项运维工作。 （8）在质保期内，系统各项系统指标达到合同要求，保障系统正常运行。 （9）人员及时到位，不存在脱岗等问题，请假应有正常手续。 （10）按合同和投标文件投入相应资质的项目管理和技术人员。要做好日常的台账记录，做到记录及时、完整。每月提交项目资料和月报。履行项目招标文件、投标文件、合同条款中涉及的其他承诺的情况。 其他： 履约保证金：合同签订后7天内交，不超过合同金额的1%。甲方在项目通过履约验收之日起 5个工作日内将履约保证金退还乙方。 |
| （19） | 合同份数按甲方执贰份，乙方执贰份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份规定，每份均具有同等法律效力。 |

# 第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都须正面回答。

（三）投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将根据投标人提交的资料作出判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，导致影响评标的，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

| 序号 | 评 分项 目 | 评分内容 | 分值 | 打分方式 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品功能演示讲解（时间控制在15分钟以内，演示环境需自行搭建，不演示、PPT演示不得分）；（0-11分） | 1、幼儿园接送服务管理系统 ①现场打开使用移动端设备 登陆微信并关注相应公众号 ②进入公众号后，支持老师、家长、学生分别登陆 ③登陆教师端，增加家庭成员录入相关信息后可以直接显示 完全满足得3分,不满足1项扣1分，扣完为止：（0-3分） | 3 | 客观分 |  |
|  |  | 2、安防系统 1）演示学校监控系统，实现查询、录像回放、一机一档管理、设备状态、用户管理等功能。现场演示能够实现的得2分；否则不得分。（0-2分） 2）演示学校端监控系统具备接入县（区）级平台实现视频监控统一管理的能力。满足得2分；只介绍设计方案，方案可行的得1分，否则不得分。（0-2分） | 4 | 客观分 |  |
|  |  | 3、运维排障功能演示： ①：提供一站式智能运维功能：通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、开局助手、控制台等功能（0-1分） ②：提供故障排查及脚本管理功能：可通过选择故障设备、选择故障类型、确定前置条件，然后通过信息收集，信息分析，提供向导式解决方法（0-1分） ③：提供智能运维云图功能：故障排查功能可快速完成故障定位，可在云图中查看相关故障排查相关流程与说明，以更加深刻地理解故障排查的分析思路和技术要点（0-1分） ④无线接入能力演示： 无线设备具备接入区（县）无线网络验证系统能力，本区县内其他教师能够通过OA账号或手机号码账号及密码等方式接入。现场演示能够实现的得1分；否则不得分。（0-1分） | 4 | 客观分 |  |
| 2 | 样品分：样品不提供，不得分（0-6分） | 样品分 1）提供“（一）、综合布线系统 序号20”六类网线≥30CM样品（需有标识）：（0-2分） ①绝缘皮层上标识字迹清洗，信息完整（如电线规格型号、3C认证等），得2分； ②芯线为无氧铜，铜质光亮度、光泽匀称，没有层次感，得1分； ③整体制作质量精良， 绞距紧密而均匀，得0.5分。 2）提供 “（三）.校园安全防范系统 序号1”日夜全彩型半球摄像机1个：（0-2分） ①样品原材料品质优质，制作工艺先进、整体效果优秀，功能完全满足采购要求的得2分； ②样品原材料品质、制作工艺普通，整体效果一般，功能基本满足采购要求的得1分； ③样品原材料品质、制作工艺差，功能未全部满足采购要求的得0分。 3）提供“（八）、校园广播系统序号6”天花喇叭1只：（0-2分） ①样品原材料品质优质，制作工艺先进、整体效果优秀，功能完全满足采购要求的得2分； ②样品原材料品质、制作工艺普通，整体效果一般，功能基本满足采购要求的得1分； ③样品原材料品质、制作工艺差，功能未全部满足采购要求的得0分。 | 6 | 专家 打分 |  |
| 3 | 投标方案情况（0-12分） | 1、投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构的科学性、先进性、可靠性、互联性、成熟性、合理性和扩展性等，方案科学、先进、可靠、互联、成熟、合理、扩展性强视作符合采购人需求。（0-2分) | 2 | 专家 打分 |  |
|  |  | 2、本次项目建设，学校要求对原有部分旧设备进行合理利旧，新机房设备需与老机房设备对接整流，合理疏通，投标人需提供以下材料说明：（0-2分） ①老机房设备梳理及使用现状说明材料； ②新老机房设备的对接，数据的详细解决方案。 | 2 | 专家 打分 |  |
|  |  | 3、对幼儿园接送服务管理系统进行深化设计，结合学校需求深化解决方案，针对幼儿园智慧接送及家校共建建设提供详细完整的解决方案（0-2分) | 2 | 专家 打分 |  |
|  |  | 4、效果图呈现， 一、对出入口管理系统： ①：主入口人员通道进行深化设计、并提供一张符合现场情况高清效果图及功能说明 ②：车辆主入口进行深化设计、并提供一张符合现场情况高清效果图及功能说明 注：按照提交的效果图呈现打分，不提供不得分（0-4分） 二、对多功能厅音频系统、灯光系统： ①针对这2个系统进行深化设计，并提供二张符合现场情况不同角度的高清效果图及功能说明 注：按照提交的效果图呈现打分，不提供不得分（0-2分） | 6 | 专家 打分 |  |
| 4 | 重要技术指标偏离情况 （0-20分） | 投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得20分，标★参数负偏离每项扣2分，其他负偏离每项扣1分扣完为止。（0-20分） 注：参数要求中要求提供检测报告或其他证明文件的，不提供的视为负偏离。 | 20 | 专家 打分 |  |
| 5 | 组织实施方案 （0-4分 | 1、详细说明总体供货部署以及运输、供货措施和安装管理计划、工期表以及工作时间进度表等进行综合评议。（0-2分） | 2 | 专家 打分 |  |
|  |  | 2、项目管理分工明确，项目组织结构科学合理，项目文档管理规范周密，有详细的风险分析以及有效的应对措施等进行综合评议（0-2分） | 2 | 专家 打分 |  |
| 6 | 投入人员情况 （0-7分） | 1、项目经理（1名）：具备二级建造师（机电工程专业或通信与广电工程）的得1分，具备一级建造师（机电工程专业或通信与广电工程）的得2分；（0-2分） （以上内容需提供相应证书复印件、项目经理必须为投标人本单位人员，提供近3个月的社保证明，无社保的证明的不得分）。 | 2 | 客观分 |  |
|  |  | 2、项目技术负责人（1名）具备具备省级及以上权威机构出具的信息系统项目管理师（高级）得2分，不符合不得分。（0-2分） （以上内容需提供相应证书复印件、技术负责人必须为投标人本单位人员，提供近3个月的社保证明，无社保的证明的不得分）。 | 2 | 客观分 |  |
|  |  | 3、投标人针对本项目投入不少于10人的项目实施团队，其中团队成员具有质量员、安全员、电工、材料员、资料员、网络工程师、综合布线员、登高作业人员证书的,每提供一份证明材料得0.5分，最高得3分。不符合不得分（0-3分） （以上内容需提供相应证书复印件、项目组成员必须为投标人本单位人员，提供近3个月的社保证明，无社保的证明的不得分）。 | 3 | 客观分 |  |
| 7 | 售后服务能力 （0-4分） | 1、投标人是否有较强的应急服务能力，根据投标人提供的售后服务网点情况及售后服务团队配置情况给分；（0-2分） | 2 | 专家 打分 |  |
|  |  | 2、根据投标人提供的售后服务方案给分，售后服务人员充足，技术能力强，备品备件充足，保障措施合理可行等进行综合评议。（0-2分） | 2 | 专家 打分 |  |
| 8 | 投标人资信 （0-3分） | 投标人具有安全体系认证证书的得1分，具有环境管理体系认证证书的得1分，具有质量管理体系认证证书的得1分，最高得3分。（0-3分）注：须提供以上证书复印件及官网查询截图（http://www.cnca.gov.cn/），否则不得分。 | 3 | 客观分 |  |
| 9 | 类似业绩 （0-3分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担同类项目业绩。 提供一个业绩（合同）得1分，不提供不得分。（0-3分） （注：需提供业绩的中标通知书、合同及用户验收报告的复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） | 3 | 客观分 |  |

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市富阳区人民政府富春街道办事处、浙江耀信工程咨询有限公司：

我方参与              （项目名称）           【招标编号：   项目编号   】政府采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

注：▲投标人若有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对本承诺函第（一）款第4点进行承诺，但须详细说明失信记录的情况，否则按无效投标处理。

落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或监狱企业证明文件（格式自拟）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，并相应达到了前述比例，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，并相应达到了前述比例，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（        采购单位名称      ）的（      项目名称      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 （即采购需求清单中的货物名称） | 采购文件中明确的所属行业 | 制造商 （企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于 （中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

# 注：

# 1.填写要求：①“标的名称”“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件《第二章 投标人须知》前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

联合协议（若有）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加              （项目名称）           【招标编号：   项目编号   】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的货物全部由小微企业制造或提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一章招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

分包意向协议（若有）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为   （项目名称）           【招标编号：   项目编号   】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造或提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一章招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

特定资格条件要求的资质文件（若有）（复印件）

（由投标人根据招标文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

投标函

杭州市富阳区人民政府富春街道办事处、浙江耀信工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的              （项目名称）           【招标编号：   项目编号   】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

一、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

二、我方的投标文件包括以下内容：

1.资格文件

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）；

（3）联合协议（若有）；

（4）分包意向协议（若有）（格式见附件）；

（5）特定资格条件要求的资质文件（若有）。

2.商务及技术文件

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（3）符合性审查资料；

（4）评标标准相应的商务技术资料；

（5）投标标的清单；

（6）商务技术偏离表；

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书。

3.报价文件：

##### （1）开标一览表（报价表）；

##### （2）投标报价明细表；

##### （3）中小企业声明函（视情况提供）、残疾人福利性单位声明函（视情况提供）、监狱企业证明文件（视情况提供）。

三、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

四、如我方中标，我方承诺：

（一）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（二）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（三）按照招标文件要求提交履约保证金；

（四）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

五、其他补充说明:                                        。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

注：按本格式和要求提供。

授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

-------------------------------------------------------

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市富阳区人民政府富春街道办事处、浙江耀信工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理              （项目名称）           【招标编号：   项目编号   】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

------------------------------------------------------------------------

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市富阳区人民政府富春街道办事处、浙江耀信工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理              （项目名称）           【招标编号：   项目编号   】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：      年     月     日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其他实质性要求。 | 招标文件其他实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第三章评标办法及评分标准提供资料。）

投标标的清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 产品品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 （若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

商务技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市富阳区人民政府富春街道办事处、浙江耀信工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

注：按本格式和要求提供。

业务专用章使用说明函

杭州市富阳区人民政府富春街道办事处、浙江耀信工程咨询有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的              （项目名称）           【招标编号：   项目编号   】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 产品品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 质保要求 （年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中核心产品，由 （请填写企业名称）制造。 |
| 投标报价合计 | 小写： 元 大写： 元 |

注：

- 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币元为结算币种。

- 投标报价包括设计深化费、设备费、样品费、材料费、保管费、安装调试费、培训、货物验收、税收、售后服务、总包配合费及采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的、以及政府部门考核所要求的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。。

- 以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4.“开标一览表（报价表）”为多页的，每页均需加盖投标人电子签名。

5. 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号（或具体服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

6. 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了本项目核心产品万兆光汇聚交换机 。

▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价），否则投标无效。采购内容未包含在《报价一览表》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

投标报价明细表（格式供参考）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | （大写）： 元 （小写）¥： 元 |

说明：不提供详细投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号：XXXX） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、投标人填写《政府采购活动现场确认声明书》（此附件格式）并通过邮件以PDF的形式发送至采购代理机构指定的邮箱（626538708@qq.com），递交时间为解密指令发出后30分钟内；此声明书请各供应商在开标前提前准备好。

询问函范本：

关于XXX项目公开招标的询问函

关于（项目名称）（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据。）

询问事项二：  ...

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

询问日期：

附：询问供应商签署的授权委托书。

质疑函范本：

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地  址：                          邮    编：

联系人：                          联系电话：

授权代表：

联系电话：

地  址：                          邮    编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                  包    号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                      公章：

日  期：

附：质疑供应商签署的授权委托书、招标文件获取日期及政采云截图。

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 供应商依法对政府采购项目提起质疑的，可以通过现场送达（需一式三份）、邮寄送达（需一式三份）、在线提交质疑函等方式提起。

投诉书范本：

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投 诉 人：

地     址：                             邮    编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                              联系电话：

地    址：                              邮    编：

被投诉人1：

地     址：                             邮    编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮    编：

联系人：                                联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                          包    号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：    是/否              公告期限：

采购结果公告：    是/否              公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年    月    日，向                    提出质疑，质疑事项为：                                                                    。采购人/代理机构于      年    月    日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请   求：

签字（签章）：                        公章：

日  期：

投诉书制作说明：

- 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

- 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

- 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

- 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标文件封面（格式供参考）

（正本）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签名）：

（正本）

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签名）：

（正本）

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签名）：