浙江体育职业技术学院教工路校区合同能源管理服务项目

公开招标文件

（电子招投标）

项目编号:WHZB2023-CGGK060

浙江体育职业技术学院

浙江万汇招标代理有限公司

二〇二四年一月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

浙江体育职业技术学院教工路校区合同能源管理服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年01月24日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WHZB2023-CGGK060

项目名称：浙江体育职业技术学院教工路校区合同能源管理服务项目

预算金额（元）：6300000

最高限价（元）：6300000

采购需求：浙江体育职业技术学院教工路校区合同能源管理服务，具体以招标文件第三部分采购需求为准。

合同履约期限：九年。

本项目接受联合体投标：(是；(否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年01月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年01月24日14点00 分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年01月24日14 点00 分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。（在线发起流程后请及时联系采购人或采购代理机构进行处理）

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江体育职业技术学院

地    址：杭州市萧山高教园区

传    真：/

项目联系人（询问）：杨海洋

项目联系方式（询问）：0571-83871665

质疑联系人：叶福明

质疑联系方式：0571-83871227

## 2.采购代理机构信息

名    称：浙江万汇招标代理有限公司

地    址：杭州市拱墅区花园岗街金开大厦裙楼2楼

传    真：0571-87795077

项目联系人（询问）：章亚威、胡茜媛、翟依玲

项目联系方式（询问）：0571-87795077、18457153216

质疑联系人：关晓旭

质疑联系方式：15868124059

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：浙江省财政厅政府采购监管处/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地   址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传   真： /

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：合同能源管理项目，属于其他未列明行业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | (本项目不允许采购进口产品； ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ( A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ( B不同意分包。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 依据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | 不组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市拱墅区花园岗街310号金开大厦裙楼2楼（浙江万汇招标代理有限公司）；备份投标文件签收人员联系电话：胡茜媛；0571-87795077。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 (联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 联合体形式参加投标的，采购文件中有明确规定联合体各方均须提供的材料应当由联合体各成员共同签章（或分别提供各自签章）；采购文件没有明确规定联合体各方均须提供的材料可以由联合投标协议书中载明的牵头人（主办方）按规定进行签章，牵头人（主办方）代表联合体签章的，对联合体各成员方同样具有约束力； 联合体形式参加政府采购的，履约保证金、采购代理服务费可由牵头人（主办方）一方缴纳，也可以由联合体各方按联合投标协议书约定共同缴纳。 |
| 14 | 招标代理服务费 | 参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知[计价格（2002）1980号]服务类标准70%计算（不足3000元按照3000元收取），由中标人在中标通知书领取时直接支付给采购代理机构。 户名：浙江万汇招标代理有限公司 开户银行：杭州银行高新支行 银行账号：3301 0401 6002 0563 386 |

# 一、总则

## 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。分支机构参加采购活动的规定：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审

查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.7“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.8“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.9 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。（在线发起流程后请及时联系采购人或采购代理机构进行处理）

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，浙江省本级政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应提交该承诺函）；

11.1.2企业营业执照或事业单位法人证书复印件（联合体参与，各方均需提供）；

11.1.3联合协议（如果有)；

11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（中小企业声明函，联合体参与，各方均需提供)；

11.1.5本项目的特定资格要求（无)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明（如有）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22.确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 采购需求

## 一、项目概况

### 1.项目概况

为贯彻落实习近平生态文明思想和总书记关于“碳达峰”、“碳中和”重要论述精神。按照省委、省政府工作要求，统筹推进“十四五”全省公共机构节约能源资源工作，完成国家能源“双控”目标,充分激发公共机构节能服务市场主体活力，助力全省高质量绿色低碳发展，根据《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推进合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》、国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、国管局等两部委《关于印发“十四五”公共机构节约能源资源工作规划的通知》、关于印发《浙江省绿色学校（高等学校）创建行动方案》的通知和《浙江省公共机构合同能源管理暂行办法》等文件要求，学校拟通过能源托管这样的市场化模式引进先进的技术和管理经验，实现学校节能降碳的目标，为创建绿色学校打下坚实的基础。

本项目旨在通过实施技术、管理专业化能源一揽子解决方案，采用包含投资、改造、运营为一体的合同能源管理服务，委托专业能源服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，搭建数字化能源管理平台，统筹推进学校能源系统改造，提升浙江体育职业技术学院（教工路院区）能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。全面提升能源资源利用效率，广泛形成绿色低碳生产生活方式，充分发挥公共机构的示范引领作用。

浙江体育职业技术学院（教工路院区）位于浙江省杭州市西湖区教工路49号，于2006年7月经省政府批准正式建校，校园占地面积60亩，共有办公、教学用房、生活辅助用房8栋，建筑总面积24487.48㎡。2022年编制人数为600余人。

### 2.主要工作依据

1.《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推进合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》

2.国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》

3.国管局等两部委《关于印发“十四五”公共机构节约能源资源工作规划的通知》

4.《浙江省公共机构合同能源管理暂行办法》

5.《浙江省机关事务管理局、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅关于进一步推进公共机构合同能源管理工作的实施意见》

6.《合同能源管理技术通则》(GB/T24915-2020)

### 3.学校用能情况

浙江体育职业技术学院（教工路院区）已通过第三方能源审计机构开展能源审计，以项目实施前五年为基期，以涉及的空间区域、用能系统为边界，对能源水平进行诊断分析，确定了能源基准。

浙江体育职业技术学院（教工路院区）主要能源消费种类为电力、柴油，近五年能源消费结构见下表：

| 序号 | 名称 | 单位 | 购入量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年 | 电力 | kWh | 1235860 |
|  | 柴油 | kg | 94632 |
|  | 水 | t | 95717 |
| 2019 年 | 电力 | kWh | 1152250 |
|  | 柴油 | kg | 97431 |
|  | 水 | t | 108482 |
| 2020 年 | 电力 | kWh | 649613 |
|  | 柴油 | kg | 63077 |
|  | 水 | t | 63776 |
| 2021年 | 电力 | kWh | 687019 |
|  | 柴油 | kg | 85661 |
|  | 水 | t | 18789 |
| 2022 年 | 电力 | kWh | 817800 |
|  | 柴油 | kg | 70723 |
|  | 水 | t | 14441 |

（1）供电系统：学校共有1处变压器供校区用电，变压器容量为800KVA。

（2）柴油系统：学院现有1台在使用的柴油蒸汽锅炉（容量为2t/h），另有一台容量为0.72t/h的柴油锅炉作为备用，通过集中供汽管道，将蒸汽输送至各用汽点，包括公共浴室生活热水系统、泳池恒温系统、厨房蒸汽系统。

（3）燃气系统：学校无燃气接入。

（4）供水系统：校内给水有1个总水表。自来水主要用于生活用水、蒸汽补水及消防用水等。

## 二、技术需求

### 1.建设目标

根据项目需求，为更好的实现节能、减碳，浙江体育职业技术学院（教工路院区）拟按合同能源管理能源费用托管型模式以及建设-经营-转让（BOT）模式邀请专业节能服务公司进行服务，服务范围为热源系统改造、后勤生活服务等部分，服务内容包含投资、改造、运营为一体的合同能源管理服务，服务期9年，需实现以下指标要求。

| No | 项目 | 内容 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营服务费（热力支出） | 预计校园未来柴油能耗费用为85.399万~88.1245万元/年 | 托管服务后，取消原有柴油供应，对供热/汽系统进行节能改造，在使用面积和功能没有较大变化的情况下，此部分能耗费较审计预算降低至70万元/年。 |

| 能源费用预测 |
| --- |
| 年度 | 柴油 kg | 费用/元 |
| 2024 | 94000 | 853990 |
| 2025 | 97000 | 881245 |
| 2026 | 97000 | 881245 |
| 2027 | 97000 | 881245 |
| 2028 | 97000 | 881245 |
| 2029 | 97000 | 881245 |
| 2030 | 97000 | 881245 |
| 2031 | 97000 | 881245 |
| 2032 | 97000 | 881245 |
| 2033 | 97000 | 881245 |

### 三、运营模式

### 1.合同能源管理能源费用托管型（EMC）模式

| No | 项目 | 内容 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房蒸汽 | 日常的维护、维修 | 热源改造，柴油热源替换 |
| 2 | 泳池恒温 | 日常的维护、维修 | 热源改造，柴油热源替换 |
| 3 | 自控系统 | 配合项目管理的需求进行部分功能的定制开发 | 按项目的需求逻辑，定制的开发自控系统，并随时配合策略调整。 |

范围：合同能源管理能源费用托管型模式投资主要设备包括各类型电缆电控设施、空气源热泵机组、电蒸汽发生设备、循环动力系统（水泵）、管道输送系统、水热电计量系统、智能能源监测控制系统等方面，合同能源管理期限9年。

2.建设-经营-转让（BOT）模式

| No | 项目 | 内容 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 宿舍空调设备的投资、运营服务 | 为新改造宿舍提供空调的采购、安装、运营维护服务，以租赁模式收取费用。 |
| 2 | 宿舍网络 | 宿舍网络设备的投资、运营服务 | 为新改造宿舍提供网络的采购、安装、运营维护服务，以租赁模式收取费用。 |
| 3 | 吹风机 | 吹风机设备的投资、运营服务 | 为整个院区宿舍区提供吹风机的采购、安装、运营维护服务，按使用时长付费模式收取费用 |
| 4 | 直饮水/开水机 | 直饮水/开水机设备的投资、运营服务 | 为整个院区提供直饮水/开水机的采购、安装、运营维护服务，按流量付费模式收取费用。 |
| 5 | 生活热水 | 生活热水设备的投资、运营服务 | 为整个院区提供生活热水设备的采购、安装、运营维护服务，按流量付费模式收取费用。 |

范围：投资主要设备包括各类型生活热水能源站、分体空调采购安装、宿舍网络铺设、水热电计量系统、智能能源监测控制系统等方面；通过建设-经营-转让（BOT）模式实现上述内容，投入设备能耗由投资方承担，建议BOT运营期限9年。学校后勤服务最大学生人数约500人，投标人根据现有情况做好风险评估。

建设-经营-转让（BOT）模式项目单项限价要求

| 序号 | 项目 | 限价 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 480 | 元/台·年 |
| 2 | 网络 | 30 | 元/户·月 |
| 3 | 吹风机 | 0.15 | 元/分钟 |
| 4 | 直饮水 | 0.2 | 元/L |
| 5 | 开水 | 0.25 | 元/L |
| 6 | 洗浴热水 | 0.06 | 元/L |

## 四、节能改造要求

节能改造设备参数应不低于与原有设备，并能满足学校正常运营使用要求。

### 1.EMC能源托管改造部分

（1）厨房蒸汽节能改造

1）热源替换：厨房蒸汽采用电蒸汽锅炉作为热源，直接供应蒸汽至末端以满足目前厨房蒸汽使用需求；

2）智慧平台：全自动、远程智慧平台搭建使用，进行能源监控管理；

3）现有设备情况：主要用蒸汽设备包括蒸锅、蒸箱、洗碗、消毒等，使用时段：三个时段 各1.5小时的蒸汽供应。蒸汽由柴油锅炉供应。

（2）泳池恒温节能改造

1）热源替换：采用泳池空气源热泵作为热源，就近安装对泳池进行恒温；

2）独立热源：泳池恒温采用独立热源，场馆侧就近安装，减少管网损耗；

3）智慧平台：全自动、远程智慧平台搭建使用，进行能源监控管理；

4）现有设备情况：泳池尺寸：25×15×1.2m，开启时段：6~10月、1月不开启，换水2次/年；泳池恒温加热模式：闲时加热 8:30~10:00 采用柴油锅炉供应蒸汽加热。

### 2.BOT建设运营移交部分

（1）后勤服务设施改造

1）空调

为新改造宿舍提供空调的采购、安装、运营维护服务，以租赁模式收取费用。新改造宿舍共计54间，使用人数162~216人，尚未投入使用。由投标人对学校确认空调安装数量、规格、要求、费用等，学校提供空调所需的足够电流负载量和相关配套设施，再由投标人与学校签订空调租赁项目协议，为学生提供空调租赁服务。

由投标人全额投资校园公寓空调，以学生宿舍为单位签订空调租赁合同，按照租赁年限向学生收取空调租赁费用。遵守校方公寓管理制度，办理施工人员出入公寓手续，佩戴工作证明，制定施工计划，合理安排备货进场，有序安装。投标人安排专业人员，负责空调的维护保养，确保项目稳定运行。

2）宿舍网络

为新改造宿舍提供网络的采购、安装、运营维护服务，以租赁模式收取费用。新改造宿舍共计54间，使用人数162~216人，尚未投入使用。由投标人提供网络敷设方案。投标人需要根据WiFi的覆盖范围和使用人数，决定安装WiFi路由器数量，购买适合的WiFi路由器和相应的网络设备，如交换机、光纤等；对WiFi路由器和相关设备进行设置和配置，包括SSID、密码、IP地址、子网掩码等；最后对WiFi信号进行测试和调整，以确保信号覆盖范围和信号强度都满足使用要求。收费模式：由第三方按月收取使用费用，使用者付费（具体收费模式需在投标响应文件中明确）。

3）吹风机

为整个院区宿舍区提供吹风机的采购、安装、运营维护服务，按使用时长付费模式收取费用。新改造宿舍共计54间，使用人数162~216人，尚未投入使用。由投标人提供吹风机安装方案。吹风机设备由投标人全资负责设计、采购、安装、调试，并在协议有效期内负责维护、经营、管理，为公寓内的学生提供全天候的服务。吹风机采用扫码付费/刷卡付费，自行向学生按协议规定的收费标准计量收取使用费用。

4）直饮水/开水机

为整个院区提供直饮水/开水机的采购、安装、运营维护服务，按流量付费模式收取费用。院区学生人数约500人，由投标人提供直饮水/开水机安装方案。

5）生活热水（详细改造参考方案见附件1）

为整个院区宿舍区提供生活热水设备的采购、安装、运营维护服务，按流量付费模式收取费用。现有公共浴室提升改造工程：新增高效太阳能+空气源热泵集热系统一套，对现有公共浴室进行重新装修、包括瓷砖翻新、管路优化布置，新增淋浴间隔断、采用节水型花洒*50个、新增物联网节水终端*50个，更衣室翻新并新增更衣柜50格，换鞋凳不少于4个。新改造宿舍每层拟设置4个淋浴间，入住人数约162~216人，尚未投入使用，原宿舍每层设置一个淋浴间。热水系统由投标人全资负责设计、采购、安装、调试，并在协议有效期内负责维护、经营、管理，达到为公寓内的学生提供相应时间段的生活热水的供应。投标人负责投资建设IC卡/扫码收费系统，实行充值消费，自行向学生按协议规定的收费标准计量收取热水费用。协议有效期内，项目维护。管理的人员费用、设备维护、更新等费用由投标人负责。

## 五、能源管理服务

热源供应系统应用的能源形式为电力，投标人应建设能源管理智能平台系统，科学的进行采购人改造范围内的能源、资源的用量收集、统计和分析等相应工作。

1.能源管理智能平台建设内容包括以下内容：

（1）远程登录：可通过网页、APP、客户端等多种方式登录远程智能控制运维平台

（2）远程监控：用户获取权限后可以在各个登录端，对设备的运行情况，耗电、耗水等情况进行查看分析。可以对系统参数进行远程设定。

（3）智能告警：根据项目设定，异常或故障时自动告警，并发送故障情况至运维人员移动端及后台数据中心，提前了解故障情况，及时安排人员维护。

（4）能源计量：热源系统的计量表配置要齐全，便于各种能源消耗、节能量的统计测算。热源系统用电、用热、用水监测，根据监测内容对时时消耗、时段消耗进行记录、分析，按采购人需求进行报表输出，测算节能量。

（5）分析报告：中标单位对能源消费数据实现分项采集和实时监测，按季出具“用能系统能效分析报告”，具体内容包括：当季建筑物内的用能情况分析、能源利用能力分析、运维情况分析等。以便于采购人及时了解能耗使用情况，进一步提高能源利用率。

2.提供能源管理智能平台的运营管理工作，能源管理智能平台应用后，中标供应商需提供完善的服务保障措施，随时解决系统运行中可能会发生的故障问题。

3.管理要求：

（1）人员组织

中标供应商应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、节能改造、热源系统运维等相关经验。中标供应商应保证项目团队主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，中标供应商不得随意更换人员。采购人或中标供应商认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，中标供应商应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

中标供应商应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家以及其它专业业务专家等。同时专家团队应对采购人指派的操作人员进行完备且不限次数的培训，直至其能承担相应的操作和设施维护要求。

中标供应商应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

（2）进度管理

中标供应商应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段性成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，中标供应商应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及招标文件的规定，按时完成本项目的方案设计、建设。

（3）风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，中标供应商应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。中标供应商应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

（4）服务质量

中标供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。中标供应商应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。中标供应商应针对项目制定详细的质量管理方案。

（5）文档要求

中标供应商应依照要求提供服务周期内的各类文档，除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；中标供应商应按照采购人规定的文档格式、文档要求、提交周期准时提交相关文档；中标供应商应提供所有的文档，主要包括：各项问题分析报告、典型经验总结、系统数据报告、系统数据分析报告、系统的优化建议方案等；除了常规报告类的文档，中标供应商需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。

（6）知识产权

对于结合采购人专门服务需求开发的部分，采购人享有知识产权。中标供应商在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标供应商全面承担并全权解决，确保不影响工作的正常开展。

（7）合同变更要求

如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经中标供应商与采购人共同协商后，同意调整，按合同变更程序办理。

## 六、执行目标

1.通过应用合同能源管理、BOT的模式，对现有热源的设施、设备进行彻底更新，提供后勤服务建设，缓解采购人一次性投入的资金压力。

2.热源替换后主要设备的设计使用寿命需≥10年，减少采购人二次或多次改造投入的风险。

3.通过系统升级和专业的运营服务带来的节能收益来平摊改造支出。

4.在不增加采购人经营支出的情况下，引入专业的节能服务公司进行热源设备、后勤设施系统管理，可以提高采购人系统服务的安全性、稳定性，让采购人有更多的精力投入到教育建设中。

## 七、服务期

2024年4月30日之前完成整体部分改造竣工验收，服务期限自项目竣工验收之日起9年（特殊情况以合同为准）。

## 八、付款方式

1、节能改造工程验收合格后，托管费用每年6月1日，12月1日，分2次支付，每次为年度费用的50%，每年的费用标准为投标人的“单年度托管费用”中标金额。（如遇节假日顺延）

2、如单年度内发生用能设备额外要求增加、用能面积、用能人数发生增加、用能设备温度和时间设定的调整、电价提高等原因导致的能源消耗发生重大变化，双方可协商费用调整方式，具体方式以书面补充协议形式确定。

备注：①中标供应商办理托管费用结算时，须提供结算依据、合规发票等相关资料。

3、能源费用支付情况

| 序号 | 项目 | 能源费用类型 | 支付单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源托管 | 热源设备电费 | 中标单位 |
| 2 | 空调 | 空调消耗用电费用 | 使用人员（学生） |
| 3 | 网络 | 公共部分电费 | 学校 |
| 4 | 吹风机 | 吹风机消耗电费 | 中标单位 |
| 5 | 直饮水 | 直饮机消耗水、电费用 | 中标单位 |
| 6 | 开水 | 开水机消耗水、电费用 | 中标单位 |
| 7 | 洗浴热水 | 洗浴热水消耗水、电费用 | 中标单位 |

## 九、保密要求

1.中标供应商必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。

2.中标供应商应对以下信息进行保密，具体包括：

项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

3.中标供应商组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不得向不承担相应保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密。

## 十、验收要求

1.在服务成果满足采购人要求后经采购人确认。

2.验收依据：采购文件、采购响应文件、合同、国家有关的质量标准规定，均为验收依据。验收标准依次序对照适用标准为：①均应符合中华人民共和国相关标准的有关规定；符合采购人相关要求及采购文件的规定要求、国家和行业的相关标准；②采购文件、采购响应文件、澄清文件和中标通知书的各项要求；

3.如果中标供应商不能按时间、按要求完成服务，或提供的报告不符，则视为违约，采购人有权终止合同。

4.验收时中标供应商必须派代表参加，验收完毕由采购人代表和中标供应商代表在验收报告上签名确认。

5.验收过程所发生的一切费用由中标供应商承担。

十一、其他说明：

1、合同履行期满后，节能服务公司应向采购人无偿移交固定资产和无形资产以及全部文件资料，并确保所有设备和系统运行状态良好。（含能源托管EMC及BOT项目全部范围）

2、属于本次整体改造更新范围的能源设备，后续涉及更新改造、维护、大修等费用由中标人承担，不在本次更新范围内的能源设备设施更新及大修另行协商。

商务要求表

| ▲服务期及地点 | 服务期限：九年； 地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| ▲付款条件 | 1.节能改造工程验收合格后，托管费用每年6月1日，12月1日，分2次支付，每次为年度费用的50%，每年的费用标准为投标人的“单年度托管费用”中标金额。（如遇节假日顺延） 2.BOT项目（吹风机、直饮水、开水、洗浴热水）费用由使用人使用手机共享支付。 3.如单年度内发生用能设备额外要求增加、用能面积、用能人数发生增加、用能设备温度和时间设定的调整、电价提高等原因导致的能源消耗发生重大变化，双方可协商费用调整方式，具体方式以书面补充协议形式确定。 履约保证金的数额为本合同金额的1%，服务期满无任何违约问题30日内无息返还。 |
| 违约责任及争议解决方式 | 无特别说明，按招标文件“采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |

附件1

公共浴室提升改造项目

（供参考，实际效果及范围不得低于本参考标准）

## 1、浴室现状

## 2、浴室改造示意图

进门推开第一道浴帘，起保护学生隐私及保温功能；

更衣室根据空间情况 配备更衣椅及更衣柜；

更衣室设置梳妆台及梳妆镜，并配备4~8台扫码收费吹风机供学生使用；

淋浴区与更衣室，划分干湿区，通过厚门帘隔离，地面设置排水槽；

淋浴区设置PVC板材隔断，并设置浴帘，确保学生隐私。

淋浴区设置LED低压36V照明灯，并设置排气除湿风机及风口；

## 3、主要改造内容

| 项目名称 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 管路优化 | 拆除现有管道系统，明敷管道全部改为暗敷管道 |  |
| 瓷砖铺贴 | 浴室墙面瓷砖拆除并重新铺贴 |  |
| 淋浴隔断 | 采用PVC环保板材做隔断，并安装浴帘以保障隐私 |  |
| 花洒变更 | 原有简易花洒变更为节水型花洒 |  |
| 物联节水终端 | 新增物联节水终端，提升节水意识 |  |
| 更衣室翻新 | 更衣室翻新，储物柜维修更换 |  |
| 排风机新增 | 新增排风机，合理排除浴室内湿气，保证浴室内空气环境。 |  |
| 吹风机新增 | 新增共享吹风机 |  |

公共浴室提升改造及热源更替项目预计投入费用15万+40万元，共计55万元；响应单位承诺投资不得低于本预估预算。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 分值 | 属性 | 评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资信分（12分） |
| 1 | 业绩（1分）： 投标人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类业绩情况（包括合同能源管理、热水系统、校园BOT项目），每项业绩得 0.5分，最多得1 分。 注：提供合同及验收证明材料，缺一不可。 | 1 | 客观分 |  |
| 2 | 以往履约评价（2分）： 投标人以往项目履约评价，获得过采购方好评或者满意评价的，每个得1分，满分2分。 注：需提供业主评价材料或者采购方说明，需加盖采购方公章。 | 2 | 客观分 |  |
| 3 | 体系认证情况（7分）： ①投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14000环境体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。（认证范围涵盖热泵设计、安装、售后等相关内容）（3分） ②投标人具有合同能源管理服务认证证书，五星级的得2分，四星级的得1分，三星级的得0.5分，其余不得分。（2分） ③投标人具有全国商品售后服务认证证书，五星级的得2分，四星级的得1分，三星级的得0.5分，其余不得分。（2分） 证明材料：提供认证证书复印件及国家认监委（http://cx.cnca.cn）网上公示截图。 | 7 | 客观分 |  |
| 4 | 专业技术能力认证（2分）： 投标人具有与本项目实施相关太阳能或热泵行业标准编制或软著/专利的，每个的得1分，最高得2分。（2分） 注：须提供相关标准扫描件或证书复印件。 | 2 | 客观分 |  |
| 技术分（78） |
| 5 | 主要产品情况（热泵设备）（12分）： ①所投热泵设备具有中国环境标志产品认证证书，得3分； ②热泵设备制造商具有《节能技术服务认证证书》，得1分；提供证书复印件，没有不得分；（1分） ③热泵设备稳定运行十二年或以上，需提供检测报告及证书，检测报告要求加盖CMA或CNAS资质标识及检测机构的专用章。得2分，没有不得分；（2分） ④所投热泵设备具有远程监控系统，远程读取出水、进水、环境温度参数与实验实测数值保持一致；可远程显示故障代码并控制开/关机。证明材料以提供所投标机型的检测报告为准，检测报告要求加盖CMA或CNAS资质标识及检测机构的专用章及产品生产单位公章。（2分） ⑤所投热泵设备具备一级能效，提供能源效率检测报告，且具有中国节能产品认证证书，证明材料以提供所投标机型的检测报告为准，检测报告要求加盖CMA或CNAS资质标识及检测机构的专用章。（2分） ⑥所投产品采用翅片式换热器迎风面积≧2.13m2,水侧换热器表面积≧5.20m2，证明材料以提供所投标机型的检测报告为准，检测报告要求加盖CMA或CNAS资质标识及检测机构的专用章（2分）。 注：投标人提供产品配置清单（明确品牌、产地、技术参数、认证标准及技术响应情况）。 | 12 | 客观分 |  |
| 6 | 现状分析（4分）： 针对学院能耗现状、设备现状的理解及分析，能够准确了解项目现状、改造目标、实施内容，得3-4分；理解分析存在缺陷，不能清晰把握改造目标及内容，得0-2分。 | 4 | 主观分 |  |
| 7 | 节能改造方案（5分）： 1.根据招标需求，投标人应提出技术节能改造的依据、技术节能改造的内容和方法，根据提供内容的合理性、可行性、技术的先进性等各方面进行评分。 ①方案内容全面、依据合理，具有明确的针对性及可操作性，各项方法措施明确、到位，针对项目关键内容的改造工艺及方法具有科学性、先进性，能够最大程度保证节能目标实现，3分； ②方案内容基本完善，细节考虑存在一定不足，可行性具有一定影响，2分； ③方案考虑不足、不完整，具有明显缺漏和错误，1分。 ④未提供或内容完全不符合实际的不得分。 2.根据投标供应商使用的节能改造技术先进，能够实现能源耦合利用、软件水平先进的，得 2分；其他得0-1分。 | 5 | 主观分 |  |
| 8 | 节约能源理论值测算（5分）： 根据投标人提供的现状诊断方案、通过理论值计算出的节能量比较；对建筑能耗基准指标性能评价与分析精准到位、清晰明了，对现存问题的分析和判断精准到位、合理，节能量测算内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得4-5分；对建筑能耗基准指标性能评价与分析较精准，对现存问题的分析和判断缺项或漏项1-2项的，得2分；缺项或漏项3-4项的，得1分；未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 9 | 节能理念及管理实施方案（5分）： 根据投标人提供的综合能源管理平台建设方案、管理组织方案比较，内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得4-5分；实施方案缺项或漏项1-2项的，得2分；缺项或漏项3-4项的，得1分；未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 10 | 托管服务和技术改造方案（5分）： 根据投标人提出的持续性服务方案、节能改造方案、对本项目进入托管服务期前投入的改造资金承诺情况进行评价，方案科学合理、硬件改造投入承诺到位、能充分满足本项目所需的得4-5分；改造方案缺项或漏项1-2项的，得2分；缺项或漏项3-4项的，得1分；未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 11 | 改造效果及配套设备等技术设计方案（8分）： 投标人结合现场情况及招标需求，需按照能源托管及BOT改造范围提供初步效果图、改造范围清单、造价及配套设备清单。 ①效果图每一张得0.5分，满分4分。 ②改造范围清单完整性、合理性评价。范围清晰、内容完整详细，与项目实施紧密结合且具有明确的分析说明，得2分；其他具有瑕疵的得0-1分。 ③设备配套清单完整、合理性评价。范围清晰、内容完整详细，与项目实施紧密结合且具有明确的分析说明，得2分；其他具有瑕疵的得0-1分。 | 8 | 主观分 |  |
| 12 | 施工组织方案（7分）： 根据投标人编制的施工、安装调试方案内容的完整性和编制水平进行打分： ①主要施工方法；0-1分 ②劳动力安排计划；0-1分 ③确保工程质量的技术组织措施；0-1分 ④确保安全生产的技术组织措施；0-1分 ⑤确保供货及安装期的技术组织措施；0-1分 ⑥确保文明施工的技术组织措施；0-1分 ⑦安装调试方案的针对性、完整性。0-1分 | 7 | 主观分 |  |
| 13 | 项目团队（12分）： ①投标人拟派的项目负责人具有机电工程专业注册建造师二级证书，同时具备安全员B证及工程师职称证书的得2分； ②投标人拟派的技术负责人及技术员具有工程师职称资格的得1分，最高得2分。具有高级工程师职称的直接得满分2分。 ③拟安排的项目施工人员具有省级应急管理厅颁发的电工作业证书，每一个得1分，最高得2分； ④拟安排的项目施工人员具有省级应急管理厅颁发的高空作业证书，每一个得2分，最高得2分； ⑤拟安排的项目实施团队成员具备住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证的，每一个得1分，最高得4分。 注：提供人员证书复印件及社保缴纳凭证。 | 12 | 客观分 |  |
| 14 | 运行售后维护方案（8分）： 1.投标人提供可行的设备运行方案；0-2分 2.投标人提供可行的设备维护保养方案；0-2分 3.投标人提供可行的故障处理方案；0-2分 4.投标人提供技能培训方案。0-2分 注：单项分值评分标准 ①方案完整合理符合实施需要，具有先进性及可实施性，2分； ②方案内容基本完善，细节考虑存在一定不足，0.5-1分； ③方案考虑不足、不完整，具有明显缺漏和错误，0（不含）分。 | 8 | 主观分 |  |
| 15 | 应急预案及安全保障措施（5分）： ①针对突发事件提出针对性的应急预案及专项售后服务方案。 注：提供应急预案及专项售后服务方案，需明确分析各种应急情况及解决措施，分析符合采购需求、技术完整合理可行，每一项得1分，满分3分。 ②应急响应时间：针对本项目应急服务的响应时间，承诺1小时以内到现场并解决问题的得2分，2小时内（含）到现场并解决问题的得1分。超过2小时的不得分。 注：提供承诺函，未提供承诺函不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 16 | 优惠服务承诺（2分）： 根据采购需求内容，提出对项目实施有利的优惠服务承诺，每一条实际优惠得1分，满分2分。 | 2 | 主观分 |  |
| 价格分（10分） |
| 17 | 1.能源托管费用：有效投标报价的最低价（能源托管费用投标总价）作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*7］的计算公式计算。 2.其他费用：有效投标报价的最低价（各分项单价合计综合单价）作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*3］的计算公式计算。 价格分合计=1+2 | 10 | 客观分 |  |

附表：

| 序号 | 项目 | 分值 | 投标限价 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源托管费用 |
| 1.1 | 能源托管 | 7分 | 700000 | 元/年 |
| 2 | 其他费用 |
| 2.1 | 空调 | 0.5分 | 480 | 元/台·年 |
| 2.2 | 网络 | 0.5分 | 30 | 元/户·月 |
| 2.3 | 吹风机 | 0.5分 | 0.15 | 元/分钟 |
| 2.4 | 直饮水 | 0.5分 | 0.2 | 元/L |
| 2.5 | 开水 | 0.5分 | 0.25 | 元/L |
| 2.6 | 洗浴热水 | 0.5分 | 0.06 | 元/L |
| 其他费用综合单价合计=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目按照综合得分高低共推荐三名中标候选单位。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本省的）及省级以上规范性文件（适用本省的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 合同

合同能源管理服务合同

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商或联合体）：

鉴证方（采购代理机构）：

甲、乙双方根据浙江万汇招标代理公司关于项目名称            （项目编号）公开招标的结果，根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国民法典》及有关法规，结合项目实际，经双方协商，签署本合同。

第一条 合同文件的组成

下列文件构成本合同的组成部分：

1、合同主要条款；

2、中标通知书；

3、招标文件；

4、投标文件；

5、承诺书（含询标时承诺和优惠条件）；

6、合同补充条款或说明（如有）。

第二条  合同名称

浙江体育职业技术学院教工路校区合同能源管理服务项目合同

| 甲 方 ︵ 用 能 单 位 ︶ | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |
|  | 通信地址 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 账号 |  | 税号 |  |
| 乙 方 ︵ 节 能 服 务 公 司 ︶ | 单位名称 |  |
|  | 注册地址 |  |
|  | 通信地址 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |
|  | 通信地址 |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 账号 |  | 税号 |  |

用能单位              （以下简称甲方）与节能服务公司                （以下简称乙方），根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招投标法》《公共机构节能条例》及有关节能、环保、供热、供电、供水等法律、法规，本着平等、自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统（以下简称托管项目）按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同（以下简称项目合同）。

第一条  名词解释

1.1  合同能源管理

节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2  节能量

满足同等需求或达到相同目的的条件下，能源消耗／能源消费减少的数量。

1.3  能源绩效

与能源效率、能源使用和能源消耗有关的、可测量的结果。

1.4  能源绩效参数

可量化能源绩效的数值或量度。

（注：能源绩效参数可由简单的量值、比率或更为复杂的模型表示。）

1.5  能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

（注：特定情况下，能源费用也可以作为能源基准。）

1.6  基期

用以比较和确定节能量的，能源绩效改进措施实施前的时间段。

1.7  基准能源费用

用能单位在基期所花费的能源费用。

1.8  节能服务费

通过实施合同能源管理项目，产生相应的节能量，用能单位减少能源费用支出和增加收益，将减少的能源费用和增加收益的一部分，作为报酬支付给节能服务公司。

1.9  能源费用托管

合同能源管理的一种形式。由用能单位委托节能服务公司进行能源系统的运行、管理、维护或（和）节能改造。用能单位根据能源基准确定的能源系统运行、管理、维护和能源使用的费用，支付给节能服务公司作为托管费用。节能服务公司通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源，减少费用支出或增加收益，获取合理的利润。托管范围可包括：电、气、煤、油、市政热力、水等项所发生的费用，能源系统的运行、管理、维护维修费用（含人工、消耗性材料、工具）。

第二条  托管项目基本情况

2.1  托管项目的房屋建筑设施系甲方的经营办公场所，位于         ，建筑面积为    平方米。由甲方依法投资建设，项目的建设运营等手续合法、有效。

托管项目区域内的供暖及制冷系统各项申报、批准、验收手续齐全。如果上述手续尚不齐备，由甲方负责完善。

2.2  托管项目的能源系统设备设施

2.2.1  供能设备包括                                              。

2.2.2  用能设备包括                                              等设施。

2.3  甲方委托乙方对本条所述的（         系统）进行管理运营。

2.4  托管项目区域内的供能设备（2.2.1）和用能设备（2.2.2），由双方进行逐一登记造册，形成“用能设备设施、用水设施清单”作为本合同附件一。

2.5  本项目的托管范围包括                                         。

第三条  能源基准与调整

3.1：如单年度内发生用能设备额外要求增加、用能面积、用能人数发生增加、用能设备温度和时间设定的调整、电价提高等原因导致的能源消耗发生重大变化，双方可协商费用调整方式，具体方式以书面补充协议形式确定。

第四条  节能目标

4.1  如果在托管期间需要进行中期评估或托管结束时进行节能效果评估，可以委托第三方评估。节能效果评估和能源审计原则上由同一个机构进行，该项费用由委托方承担。

4.2  达到节能目标的奖励： ；达不到节能目标的惩罚： 。

第五条  托管期限

5.1  托管期限为       年，自项目移交之日起至托管期限届满

（即   年   月   日开始，至   年   月   日为止）。

5.2  托管期限届满，乙方将托管的能源系统设备、设施移交给甲方或甲方指定的单位。

5.3  本合同期限届满，乙方如约完成节能目标并且达到本合同约定的服务标准，如果甲方继续采用能源费用托管的形式进行能源系统的管理，在同等条件下，乙方享有优先续约的权利。

第六条  乙方的管理和服务标准

6.1  托管期限内，托管区域内的用电设施（包括：                           ）以及乙方所建设的设备设施运行管理权归乙方，甲方应要求原物业公司依据乙方确定的优化运行策略进行相关设施的运行管理。但乙方的优化运行策略需不降低甲方现有舒适性，且经过甲方认可和确认。

6.2  甲方原设备及设施的维护、保养依旧由原物业公司负责。乙方投入的节能改造设备和能源管控系统的维护、保养由乙方负责。

6.3  乙方应有专门的人员负责托管事宜，建立专业管理团队提供服务。乙方管理团队成员应当统一着装挂牌上岗，管理团队成员名册、相应的资质资格证书应提交甲方备案。

6.4  乙方提供的服务范围和项目包括：                                  。

6.5  乙方的服务标准：

供热质量：符合国家相关标准和节能减排政策。

热水系统：生活热水的出水温度应不低于 50 ℃。

其他系统要求：

服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务，为用户提供最灵活的用能体验。

响应时间：乙方投资的设备发生故障应在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

能源报告：乙方需出具年度《能源系统运行报告》给甲方。

第七条  双方责任

7.1  甲、乙双方应当建立健全能源管理使用制度，各方人员应当切实遵守。相关的能源管理使用制度应当由双方签字确认。

7.2 甲方应当提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

7.3  甲方应当将与托管项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。

7.4  为了更有效开展精细化能源管理，甲方同意乙方及其委托的合作第三方在托管期内收集、存储、加工、使用托管项目的能耗数据。

7.5 甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策，收益归乙方。

7.6  甲方应当为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要的场所、通讯、水电等便利。

7.7  托管期间，若发生用能设备的增减、用能人数增减、用能区域变化、用能价格调整、用能行为改变、极端气候以及其他致使用能边界发生变化的情况，甲方有义务及时告知乙方，以便于乙方及时安装计量表具或收集用能边界变化量，用于后期结算。

7.8  乙方应当配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度。甲方应当组织有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度并切实遵守。

7.9  乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应当不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。

7.10  其他需要互相配合的事项：              。

7.11  甲方的项目负责人为：           ；

乙方的项目负责人为：           。

任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。

项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对双方具有约束力，其他相关人员无权签署此类洽商文件。

第八条  项目移交事项

8.1  乙方在接管项目之前，甲、乙双方应当完成附件一的全部工作，并应将用能设备编号贴牌。

8.2  针对移交的设备、设施、物品及有关事项，双方应当签署移交清单。

8.3  本合同约定的托管期限届满，甲乙双方凭前款的移交清单，由乙方将项目设备、设施移交给甲方。

移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。用能系统移交时乙方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

8.4  本合同第五条第5.1款约定的托管期限开始日的30日之前，甲方向乙方的移交事项应当办理完毕，以便于乙方进行准备工作。

第九条  托管费用的标准及支付

9.1  托管费用包括能源系统的日常运营费用、能源费。托管费用支付标准以年能源基准为依据，每年平均支付2次。支付时间为每年6月1日，12月1日，收到乙方发票后5个工作日内（遇法定节假日顺延）。

9.2  属于本次整体改造更新范围的能源设备，后续涉及更新改造、维护、大修等费用由中标人承担，不在本次更新范围内的能源设备设施更新及大修另行协商。

9.3  上述能源托管费用由乙方包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为乙方的合理利润。

9.4  履约保证金的数额为本合同金额的1%，服务期满无任何违约问题30日内无息返还。

第十条  用能设备和其他用能项的增减

10.1  甲方的用能设备和其他用能项的增加，应当通知乙方。甲、乙双方应当对增加或减少的设备和其他用能项在用能报告中予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员、用能区域、能源价格、用能行为、极端气候等。

10.2  因用能设备和其他用能项的增减，应当调整基准能源费用，并相应增减托管费用。

第十一条  节能改造

11.1  托管项目范围内，如需进行节能改造，乙方应当制定专项或者综合节能改造方案。甲、乙双方应当就改造的范围、拟使用的节能技术、产品，投资数额、投资形成的资产所有权、施工时间等问题进行协商，乙方在前述基础上就节能改造事项制定专项方案，并经甲方签字、盖章确认方可实施。

11.2  节能改造所需投资和收益由甲、乙双方本着经济合理性的原则协商确定。

11.3  本项目的建设期为    天，自   年    月   日至    年    月   日。

“节能改造方案”详见本合同附件二。

第十二条  安全生产和环境保护

12.1  乙方在运营管理过程中应当严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。

12.2  乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。

12.3  甲方先期建设的能源供应和使用系统，由于系统缺陷或施工质量导致的安全事故和经济损失由甲方负责。

12.4  针对安全生产和环境保护，甲、乙双方应当制定专项规范，划分相关的责任。

“安全生产和环境保护规范”详见本合同附件三。

第十三条  禁止商业贿赂

甲、乙双方应当遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反“廉洁协议书”约定的行为。

“廉洁协议书”详见本合同附件四。

第十四条  合同变更、中止、解除

14.1  出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合同内容。

14.2  本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经甲方书面同意，并另行签署合同约定。

14.3  甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。

14.4  双方协商一致可以解除本合同。

14.5  一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除合同，守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

14.6  本合同经双方签字并盖章之日起90天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方解除合同。

第十五条  违约责任

15.1  甲方违约责任

15.1.1  如甲方未能按时足额支付托管费用经乙方催告后仍不支付时，按照拖延支付的金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.1.2  如甲方未遵守能源使用规章制度导致浪费，浪费的费用由甲方自行承担。

15.1.3  如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定，导致乙方经济损失，甲方应当按照乙方的实际损失额向乙方赔偿。

15.2  乙方违约责任

15.2.1  乙方未能按照服务标准提供服务，违反操作规章制度、违反相关的服务标准，经甲方催告仍不能改正的，按照对甲方的实际影响，向甲方支付违约金不少于        	。

15.2.2  如乙方未能遵守能源使用的规章制度导致浪费，浪费的费用乙方自行承担。

15.2.3  如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应当按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。

第十六条  免责条款

甲乙双方明确，项目服务期限内，因设备设施的质量问题、使用问题、管理问题或乙方相关人员操作不当导致的学院或使用人（学生、教职工等）有人员伤害（伤亡）的，相关责任全部由乙方承担，乙方必须妥善处理相关善后并承担因此导致的所有损失（包括但不限于：设备损失费、维修费、医药费、赔偿费等）。

第十七条	不可抗力

17.1  由于地震、水灾、战争、暴乱及及学校搬迁等其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同。

17.2  遇有不可抗力事件的一方可以中止履行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过90天，超过90天，终止本合同的履行。

17.3  遇有不可抗力事件的一方可以在通知另一方后10日内终止合同，任何一方将不对另一方继续承担义务，但甲方和乙方应当据实结算托管费用。仅仅发生不可抗力事件并不能必然减轻或影响具有付款义务的一方向另一方付款。

17.4  遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

第十八条  法律适用和争议解决

18.1  本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

18.2  因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择            	：

（1）依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）将争议提交杭州仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

18.3  无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

第十九条  合同的生效及其他

19.1  本合同适用于能源费用托管形式的合同能源管理项目，包括但不限于政府机关、政府投资的医院、学校、社团组织及其他事业单位的办公和经营场所。

19.2  本合同一式份，甲、乙双方各执三份，鉴证方执一份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

19.3  本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

附件共       份：

附件一：用能设备设施、用水设施清单；

附件二：节能改造方案；

附件三：安全生产和环境保护规范；

附件四：廉洁协议书。

19.4  甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。如果任何一方地址发生变化，应在15日内书面通知对方。

甲方签章：                                   乙方签章：

法人代表（签字或盖章）：                     法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：                 法人授权代表（签字或盖章）：

联系电话：                                   联系电话：

开户银行：                                   开户银行：

银行账号：                                   银行账号：

签订地点：                                   签订时间：  年   月   日

鉴证方：

法人授权代表（签字或盖章）：

时间：

注：此合同样本仅作参考，招标人、投标人可根据采购项目的实际情况进行修改。

# 校园后勤BOT合作协议

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商或联合体）：

鉴证方（采购代理机构）：

甲、乙双方根据浙江万汇招标代理公司关于项目名称            （项目编号）公开招标的结果，根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国民法典》及有关法规，结合项目实际，经双方协商，签署本合同。

第一条 合同文件的组成

下列文件构成本合同的组成部分：

1、合同主要条款；

2、中标通知书；

3、招标文件；

4、投标文件；

5、承诺书（含询标时承诺和优惠条件）；

6、合同补充条款或说明（如有）。

第二条  合同名称

浙江体育职业技术学院教工路校区校园后勤BOT合作协议

| 甲 方 ︵ 使 用 单 位 ︶ | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |
|  | 通信地址 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 账号 |  | 税号 |  |
| 乙 方 ︵ 服 务 公 司 ︶ | 单位名称 |  |
|  | 注册地址 |  |
|  | 通信地址 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |
|  | 通信地址 |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 账号 |  | 税号 |  |

使用单位              （以下简称甲方）与运营服务公司                （以下简称乙方），根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招投标法》及有关节能、环保、供热、供电、供水等法律、法规，本着平等、自愿的原则，就甲方的校园后勤服务内容系统（以下简称BOT项目）按“建设-运营-移交 BOT”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同（以下简称项目合同）。

甲乙双方根据法规和本合同的采购文件、响应文件及其采购中的承诺，就甲方向乙方        协商一致，同意签订本合同，共同遵守。

一、项目名称及项目地点

项目名称：浙江体育职业技术学院教工路校区校园后勤BOT合作协议；

项目地点：乙方提供服务的地点为浙江体育职业技术学院教工路校区（具体地点由甲方指定）。

二、项目内容及投入设备

1、项目内容：本项目由乙方全额投资：由乙方负责进行项目设计、设备材料的采购、安装、调试、进行有偿服务，并在合同有效期内负责日常维修、维护、管理，保证满足校内师生下列使用需求：

| 项目 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 空调 | 为新改造宿舍提供空调的采购、安装、运营维护服务，以租赁模式收取费用。 |
| 宿舍网络 | 为新改造宿舍提供网络的采购、安装、运营维护服务，以租赁模式收取费用。 |
| 吹风机 | 为整个院区宿舍区提供吹风机的采购、安装、运营维护服务，按使用时长付费模式收取费用。 |
| 直饮水/开水机 | 为整个院区提供直饮水/开水机的采购、安装、运营维护服务，按流量付费模式收取费用。 |
| 生活热水 | 为整个院区宿舍区提供生活热水设备的采购、安装、运营维护服务，按流量付费模式收取费用。现有公共浴室提升改造工程：新增高效太阳能+空气源热泵集热系统一套，对现有公共浴室进行重新装修、包括瓷砖翻新、管路优化布置，新增淋浴间隔断、采用节水型花洒*50个、新增物联网节水终端*50个，更衣室翻新并新增更衣柜50格。 |

三、合作期限：

合同的有效期限为    年（    年   月  日至    年   月  日），合同经营年限到期，如双方不再合作，乙方需在7个工作日内腾空场地，如不腾空，甲方有权利接收乙方所有装修、设备，禁止乙方经营并没收其履约保证金。

四、项目所有权

合作期内，乙方对本项目投资的设备、管道、配件、水控设施、智能消费系统（包括硬件和后台管理软件等）设备设施等所有权属于乙方。

合作期限届满后，设备所有权归甲方所有。

五、收费标准

1、自助服务要求及收费标准：

乙方投放的热水设备、开水设备、洗衣机、烘干机，收费系统无条件接入学校一卡通系统，不得向学生收取押金。合同期内下述价格固定不变。

| 项目名称 | 项目单价 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 空调 |  | 元/台·年 |
| 网络 |  | 元/户·月 |
| 吹风机 |  | 元/分钟 |
| 直饮水 |  | 元/L |
| 开水 |  | 元/L |
| 洗浴热水 |  | 元/L |

2、本项目使用的能耗费（水费、电费）由乙方承担，并按约定支付给校方，其中水费 4元/吨，电费 0.538 元/度。合作期内，若政府对水、电费有调整的，则按政府调整的比例进行调整。

3、投资收益：乙方通过本项目向学生有偿提供本合同相关后勤服务服务。

4、税费：在合作期内有关的税、费（如银行费用）应由乙方承担。

六、结算方式

1、每次使用（热水、开水、洗衣、烘干、网络、空调等）向学生收取的费用：学校为统一价格管理，费用价格固定，合同有效期内，该收费价格保持不变。

2、经营投放的热水设备、开水设备、网络设备等设备的运行情况可支持接入监控平台，实时监控，信息查看，可通过学校刷卡/扫码系统进行支付。

2、项目运行期间，水电费每月末结算一次（遇寒暑假顺延至开学月末结算），乙方必须在每月初5号前支付上月度的水电费。

七、双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）甲方负责提供正常使用的场地、用水、用电的配合事宜。

（2）甲方对乙方的经营和服务有监督管理权。

（3）合作期间不允许其它同类产品或者替代品进入甲方指定校区内经营（不包含合同签订前已在的学校的），乙方不得随意更改双方商定的投入设备的摆放位置。

2、乙方的权利与义务

（1）公共浴室、洗衣、开水房场地的改造装修等涉及到的所有费用均由乙方承担，具体施工时间由甲方另行通知，施工完成及投入使用时间必须满足甲方要求。乙方负责经营所必须的设施、设备的采购和安装（包括场地装修、水电连接和改造及电表、水表、漏电保护器的安装等）。乙方的装修、改造方案必须符合法律法规并征得甲方的同意。

（2）乙方负责经营场地、设施、设备的日常安全、清洁、保养、维修等事宜，所有产生的费用均由乙方承担，如在使用过程中发生设施设备故障、安全事故和服务质量问题等，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达现场，到场后4小时内完全解决常规故障问题，造成的一切相关责任由乙方承担。乙方所供设备均由专人负责维修，不论是人为破坏或自然故障均由乙方立即赶到现场进行维修。

（3）乙方应确保开水间、淋浴洗衣房内设施设备及用水用电等符合规范要求，定期检查维护并及时消除消防隐患，安装必要的设施以消除安全隐患问题，确保学生淋浴、洗衣及用水、用电安全。

（4）乙方必须按约定的数量、品牌和型号的热水设备、开水设备提供服务，并确保可正常使用，发生故障应该4小时内排除，对于无法及时排除的情况，应马上予以更换设备。

（5）乙方投入的热水设备必须通过能循环式供水，并通过相关节能产品认证。

（6）乙方投入的开水设备的出水口不少于2个/台。

（7）未经甲方同意，乙方不得开展本项目以外的任何其他经营活动，不得随意更改设备的铺放位置。乙方在进行淋浴洗衣房、开水房设备改造、添置，张贴海报、广告投放等均需提前与公学校管理部报备，经允许后方可运行。

（8）乙方需统一制作操作指南、安全提示等宣传海报，张贴于设备放置区（张贴位置需经甲方同意），为学生更好地使用提供方便。

（9）乙方负责定期进行设备的深度清洁、检查和维护，每月保证对所有设备进行一次深度清洁与消毒。若因设备未及时清洗消毒导致的纠纷一律由乙方负责处理和承担。对于学生反映的设备清洁卫生的问题，乙方应迅速响应，并24小时内采取措施解决。

（10）乙方应及时解决学生设备使用过程中遇到的问题，保证设施设备的完好可用。

（11）乙方需确保在每个淋浴、洗衣、开水房内配置灭火器，并定期进行检查和维护，确保房内无消防安全隐患。

八、违约责任

1、甲方不按照规定提供场地的，乙方有权终止合同。

2、乙方不按照约定提供服务的，甲方有权利终止合同并没收履约保证金。

3、乙方不按时缴纳相关费用的，甲方有权按逾期金额的千分之二收取滞纳金；逾期缴费超过三十天，甲方有权终止合同并没收履约保证金，造成甲方其他损失的乙方还应承担赔偿责任。

4、乙方未按约定的数量、品牌和型号的设备提供服务或能正常使用的设备数量少于约定的，经甲方指出后超过三十日仍没有达到约定要求的，甲方有权终止合同并没收其履约保证金。

5、乙方在接到甲方提出的服务请求后，须在2小时内赶赴现场并提供服务。响应及处理不及时（超出24小时），第一次发现扣500元，第二次发现扣1000元，第三次发现甲方有权解除合同，具体响应时间由甲方的使用部门公寓管理部监督负责。

九、免责条款

甲乙双方明确，项目服务期限内，因设备设施的质量问题、使用问题、管理问题或乙方相关人员操作不当导致的学院或使用人（学生、教职工等）有人员伤害（伤亡）的，相关责任全部由乙方承担，乙方必须妥善处理相关善后并承担因此导致的所有损失（包括但不限于：设备损失费、维修费、医药费、赔偿费等）。

十、不可抗力事件处理

1  由于地震、水灾、战争、暴乱及学校搬迁等其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同。

2  遇有不可抗力事件的一方可以中止履行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过90天，超过90天，终止本合同的履行。

3  遇有不可抗力事件的一方可以在通知另一方后10日内终止合同，任何一方将不对另一方继续承担义务，但甲方和乙方应当据实结算托管费用。仅仅发生不可抗力事件并不能必然减轻或影响具有付款义务的一方向另一方付款。

4  遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

十一、争议解决

1  本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

2  因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择  （1）：

（1）依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）将争议提交杭州仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

11.3  无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

十二、合同生效

本合同一式份，甲、乙双方各执三份，鉴证方执一份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

甲方签章：                                   乙方签章：

法人代表（签字或盖章）：                     法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：                 法人授权代表（签字或盖章）：

联系电话：                                   联系电话：

开户银行：                                   开户银行：

银行账号：                                   银行账号：

签订地点：                                   签订时间：  年   月   日

鉴证方：

法人授权代表（签字或盖章）：

时间：

注：此合同样本仅作参考，招标人、投标人可根据采购项目的实际情况进行修改。

第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应提交该承诺函或共同加盖公章）……………（页码）

- 企业营业执照或事业单位法人证书复印件……………………………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求（如有)…………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求（无）…………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函   （如联合体参与，联合体成员需单独提供或共同加盖公章）

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目  录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2企业营业执照或事业单位法人证书复印件；

2.1.3联合协议（如果有)；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，参照招标需求清单，根据上表格式自行划表填写。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

标注“▲”参数为实质性参数，必须响应，同时要求提供证明材料的必须提供。

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（如有）…………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

一、能源托管费用

| 序号 | 响应单位 | 服务范围 | 服务标准 | 服务人数 | 项目负责人 | 能源托管费用 | 总报价（九年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 元/年 |  |  |
| 合计总报价（大写）： |

说明：能源托管费用年度报价不得超过70万/年，否则按照无效标认定。

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效；

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效；采购内容未包含在《报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应文件无效。

二、其他费用

| 序号 | 内容 | 报价 | 投标限价 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 空调 |  | 480 | 元/台·年 |
| 2.2 | 网络 |  | 30 | 元/户·月 |
| 2.3 | 吹风机 |  | 0.15 | 元/分钟 |
| 2.4 | 直饮水 |  | 0.2 | 元/L |
| 2.5 | 开水 |  | 0.25 | 元/L |
| 2.6 | 洗浴热水 |  | 0.06 | 元/L |
| 其他费用综合单价合计=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6 |

说明：所有分项单价均不得超过限价，有一项不符合按照无效标认定。所有分项单价需合计为综合单价合计价格，综合单价合计价格仅作为价格评分使用，特此说明。

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效；

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效；采购内容未包含在《报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应文件无效。

投标人名称（电子签名）：                                             日  期：

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.合同能源管理项目，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第三部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

政府采购活动现场确认声明书

浙江体育职业技术学院、浙江万汇招标代理有限公司：

本人经由_______（供应商名称）法定代表人__________________（姓名）合法授权参加浙江体育职业技术学院教工路校区合同能源管理服务项目（编号：WHZB2023-CGGK060）的政府采购活动，经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间：□不存在利害关系/□存在下列利害关系________：

A.投资关系；B.行政隶属关系；C.业务指导关系；D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）：__________________________________________

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位:

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系；

□与__________________________（供应商名称）之间存在下列利害关系_______：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况_______________________________________________。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_______________________________________________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第__________________项利害关系。

授权代表签字（或加盖单位公章）：_______________

日期：___年___月日

提醒：本表在响应文件开启后填写，并扫描发送至邮1282951233@qq.com，如不填写发送由此造成的风险由供应商自行承担。