舟山市定海区骨干河道岸线测量与数据库建设项目

招标文件

项目编号：SLSDSJZX2019004

项目名称：舟山市定海区骨干河道岸线测量与数据库建设项目

采购单位：舟山市定海区水利局

代理机构：浙江水利水电工程审价中心

2019年7月2日

目    录

- 采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

前附表

  - 总则

  - 招标文件

  - 投标文件编制

  - 开标

  - 评标

  - 定标

  - 合同授予

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

第六章     投标文件相关格式

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，受舟山市定海区水利局委托，现就舟山市定海区骨干河道岸线测量与数据库建设项目进行公开招标，欢迎合格的投标供应商前来投标。

一、招标项目编号：SLSDSJZX2019004

二、采购组织类型：分散采购

三、招标项目概况

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 (万元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舟山市定海区骨干河道岸线测量与数据库建设项目 | 1 | 75 | 项 | 详见采购需求 | 含招标代理费 |

四、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、具有测绘（工程测量）乙级及以上资质；

3、截止投标时间止未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名（发售／获取）时间： 2019-7-3  至 2019-7-10  (双休日及法定节假日除外)

上午： 08:30-11:00

下午： 14:00-17:00

2．报名（发售／获取）地址：舟山市定海区颜家峧路35号208室

3．标书售价(元)：400（售后不退）

4．投标人购买标书时应提交的资料：a)企业法人营业执照副本、资质证书复印件（加盖单位公章）； b) 现场获取招标文件时应提供前来购买标书人的有效身份证件及复印件。

5. 获取采购文件方式：现场获取

六、投标截止时间：2019-7-24   09:00:00

七、投标地址：舟山市公共资源交易中心定海区分中心一楼开标室（定海区人民南路126号）

八、开标时间：2019-7-24   09:00:00

九、开标地址：舟山市公共资源交易中心定海区分中心一楼开标室（定海区人民南路126号）

十、其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.采购文件发售（或报名）截止日后，投标供应商要求获取采购文件的，在符合相关法律、规定的情况下仍允许其获取，但超过采购文件规定的投标供应商提出疑问的截止时间的，视为自动放弃质疑权利。

十二、联系方式

1、采购代理机构名称：浙江水利水电工程审价中心

联系人：朱士良

联系电话：13588471604

传真：0580-2580804

地址：舟山市定海区颜家峧路35号208室

2、采购人名称：舟山市定海区水利局

联系人：陈佳俊

联系电话：15268042806

地址：舟山市定海区颜家峧路35号

3、同级政府采购监督管理部门名称：舟山市定海区财政局

联系人：林先生

监督投诉电话：0580-2027798

# 第二章 采购需求

# 1、项目背景

划定河道管理范围是加强河道管理的一项重要基础工作，也是水利部门依法行政的前提条件。为深入落实党的十八届三中全会精神，切实加强河湖和水利工程管理，充分发挥河湖功能和水利工程效益，2014年8月水利部发布了《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水建管〔2014〕285号)，要求“到2020年基本完成国有河湖管理范围和水利工程管理与保护范围的划定工作”。2019年6月浙江省自然资源厅和浙江省水利厅联合发布了《关于开展全省水域调查工作的通知》，要求“各地区要全面查清摸准全省河道、湖泊、水库、山塘、人工水道、蓄滞洪区、池塘等水域基础信息和空间数据，厘清水域保护和岸线管控具体范围，划定水面线、临水线、水域管理范围线“三线”空间”。

通过本项目，可以进一步明确相关工程管理范围，有利于依法行政、依法管好水利工程，有利于水利工程的安全管理和运行，同时也有利于增强水资源支撑保障能力。全面摸清了舟山市定海区15米以上河道基础信息和空间数据，厘清河道保护和岸线管控具体范围，实现河道数据动态更新，为加强河道保护和高效管理奠定基础。

# 2、工作对象

本项目的工作对象是舟山市定海区平均宽度15米以上河道，共111条，总计186.779km。定海区平均宽度15米以上河道按镇（街道）的分布情况统计如表1-1所示。各河道的具体参数见附录A。

表1-1 定海区15米以上河道的分布情况

| 镇（街道） | 河流名称 |
| --- | --- |
| 城东（4条） | 城东河、洋岙河、新河城东段、盛家塘支河 |
| 环南（17条） | 城关河、环南河、蓬莱河、解放河、庆丰河、城西河、五星大岙河、东山头外塘河、东山头中长河、东山头里长河、大南岙河、小盘峙河、长坑河、小南岙长河、大南岙长河、梅湾河、庵基岗河 |
| 昌国（4条） | 新河昌国段、城北水库支河、城西河、红卫水库支河 |
| 盐仓（9条） | 盐仓大河、虹桥河、坝桥河、林家支河、海军河盐仓段、螺头河、凉水井河、定胜河、林家湾河 |
| 小沙（15条） | 大沙中心河、大沙横河、新桥河、西直河、东直河、碶门头河、马路河、新开河、西泥盘河道、大腰河、腰河、新长河、大满东河、大满横河、大河 |
| 岑港（15条） | 岑港河、凉亭河、龙眼河、烟墩马路河、涂面新河、劈开河、紫窟河、南岙河、庄家山咀河、里塘河、十字河、北岙河、外弯河、双漯河、长湾河 |
| 马岙（3条） | 东围河、南围河、西围河 |
| 双桥（13条） | 前门畈河、东方河、后门畈河、八横河、西山河、护塘河、大浦新河、应家山河、南山河、里岙河、芦花塘河、海军河双桥段、石礁农场河 |
| 金塘（22条） | 大柳主干河、大丰老大河、下湾河、沥港老塘河、和建长河、 老大河、东堠北河、西堠北河、穆岙南河、沥港横河、西堠南河、西堠支一河、西堠支二河、西堠支三河、北川河、永昌内河、坛船川河、穆岙上横河、穆岙中横河、穆岙老护塘河、西丰外塘河、东堠南河 |
| 白泉（6条） | 白泉主河、北蝉大河、白泉新河、小展大河、北蝉上支河、纵向一河 |
| 干览（1条） | 丰产畈河 |
| 东海农场（2条） | 西塘河、东塘河 |
| 定海工业园区（1条） | 紫窟支河 |

注：城西河（昌国）和城西河（环南）算一条。

# 3、工作内容

# 3.1 县级及以上河道

舟山市定海区有12条县级及以上河道，包括：盐仓大河、前门畈河、南围河、后门畈河、东围河、东方河、大沙中心河、大沙横河、大柳主干河、岑港河、北蝉大河、白泉主河。

舟山市定海区县级及以上河道的工作内容包括：1）勾绘“三线”（河道管理范围线、水面线、临水线）。2）数据入库：河道管理范围线、水面线、临水线、水域面、重要节点数据、断面点、断面线完成入库。3）已进行划界的河道，经复核可靠的，引用已有成果。4）白泉主河、东方河完成断面测量，测量比例尺为1:200。

其中，临水线需要外业测量。

# 3.2 县级以下河道

舟山市县级以下河道中的15米以上河道（共计99条）的工作内容包括：1）勾绘“三线”。2）数据入库：河道管理范围线、水面线、临水线、水域面、重要节点数据完成入库；3）已进行划界的河道，经复核可靠的，引用已有成果。未划界的河道划定管理范围线和保护范围线，同时标出河道中心线、岸线、堤线。

其中，临水线和管理范围线需要外业测量。

# 4、实施依据

（1）《浙江省水利工程安全管理条例》

（2）《浙江省河道管理条例》

（3）GB/T 20257.1-2017 国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式

（4）CH/T 2009-2010 全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范

（5）CH/T 1004-2005 测绘技术设计规定

（6）SL 197-2013 水利水电工程测量规范

（7）SL 213-2012 水利工程代码编制规范

（8）DB33/T 587-2005 浙江省河流名称代码

（9）DB33/614-2016 河道建设规范

（10）《浙江省水利工程安全管理条例》(2008年)

（11）《浙江省河道管理条例》(2011年)

（12）《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水建管〔2014〕285号)

# 5、技术要求

# 5.1 数学基准

高程基准：高程基准采用1985国家高程基准（二期）。

平面坐标系：平面坐标系采用2000国家大地坐标系(CGCS2000)。投影分带采用高斯-克吕格投影，按3°标准分带。

# 5.2 底图要求

（1）采用国家基础测绘基本比例尺地形图及其对应的基础地理信息数据库作为基础底图，现势性不超过3年。

- 地形图建议（市、区）采用1：2000比例尺，鼓励采用更大比例尺。上游山区若缺乏1:2000地形图，可采用1:10000比例尺的地形图。

- 采用的地形图至少要包括水系要素（点、线、面）、居民地及设施要素（点、线、面）、境界与政区要素（点、线、面）及相应图层等。

（2）要求采用优于0.2 米分辨率的航拍影像资料（缺少的，采用优于1米分辨率的卫星影像资料）进行校核。航拍影像资料现势性不超过3年，卫星影像资料现势性不超过1年。

（3） 第三次全国国土调查成果，应作为地形图、基础地理信息数据库以及遥感影像资料的有益补充。

# 5.3 测量与精度要求

# 5.3.1 临水线和管理范围线测量要求

（1）图根控制测量：按照2-4km间隔布置图根点，图根点埋石可采用现场灌注混凝土埋设标志；

（2）临水线特征点测量要求：按照20-40m间隔布置测量点，曲线段适当加密。管理范围线基准线特征点测量要求：按照20-40m间隔布置测量点，曲线段适当加密。

# 5.3.2 断面测量要求

重要水域中，若河道、人工水道等线状水域无实测断面数据或已有断面资料不满足容积计算需求，应开展外业实地调查和代表性断面测量。具体要求如下：

（1）断面测量间距：参照有关测量规范和本地河道实际情况确定（断面按照平均300米进行布置）。

（2）断面测量点布设：测点分布应能代表断面水下部分和滩面部分的轮廓，测量比例尺为1:200，横向测量点间距为2m。

（3）断面测量范围：河道两岸建有堤防时，河道断面需测至堤防背水坡坡脚线后至少5m；河道两岸建有护岸或自然边坡时，河道断面需测至岸顶“上口线”后至地坪至少5m。

（4）利用GPS-RTK或网络RTK技术外业实地测量。

# 5.3.3 测量精度要求

（1）陆域

测点平面精度≤±10cm，高程精度≤±10cm。要素现势性参考航空DOM成果，要求和航空DOM套合。

（2）断面测量精度

测点平面位置允许中误差为图上±0.6mm，即实地±0.12m。断面点高程允许中误差为±0.2m。测量应灵活采用全站仪、RTK、水准仪等，确保测量精度和点位间的相对关系，并与实地地形相符。

# 5.3.4 图根控制测量要求

（1）图根控制测量技术要求

ZJCORS(浙江省连续运行卫星定位参考站综合服务系统)已覆盖整个测区，因此本项目拟采用ZJCORS 网络RTK技术进行控制测量，并将平面控制点和高程控制点合并测量。RTK平面控制点按精度划分等级为：一级控制点、二级控制点、三级控制点，如表5.4-1示。RTK高程控制点按精度划分等级为五等高程点，如表5.4-2示。本项目RTK平面控制点精度不低于三级，RTK高程控制点为五等。

表5.4-1  RTK平面控制点测量主要技术要求

| 等 级 | 相邻点间 距离(m) | 点位中误差(cm) | 边长相对 中误差 | 与参考站的 距离(km) | 观测次数 | 起算点等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≥500 | ≤±5 | ≤1/20000 | ≤5 | ≥4 | 四等及以上 |
| 二级 | ≥300 | ≤±5 | ≤1/10000 | ≤5 | ≥3 | 一级及以上 |
| 三级 | ≥200 | ≤±5 | ≤1/6000 | ≤5 | ≥2 | 二级及以上 |
| 图根 | ≥100 | ≤±5 | ≤1/4000 | ≤3 | ≥2 | 三级及以上 |
| 注：1.点位中误差指控制点相对于起算点的误差。 2.采用单参考站RTK测量一级控制点需更换参考站进行观测，每站观测次数不少于2次。 3.采用网络RTK测量各级平面控制点可不受流动站到参考站距离的限制，但应在网络有效服务范围内。 |

表5.4-2 RTK高程控制点测量主要技术要求

| 等 级 | 高程中误差 | 与基准站的距离(km) | 观测次数 | 起算点等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五等 | ≤±3cm | ≤5 | ≥3 | 四等水准及以上 |
| 注：1.高程中误差指控制点高程相对于起算点的误差。 2.网络RTK高程控制测量可不受流动站到参考站距离的限制，但应在网络有效服务范围内。 |

（2）图根控制点选择与埋设

选用网络RTK直接获取图根控制点，点位选择符合以下要求：

1）点位应选择在交通便利、并有利于扩展和联测的地点，方便放样。

2）附近不应有强烈干扰接收卫星信号的物体，如大型建筑物、玻璃幕墙及大面积水域等。

3）视场内障碍物的高度角不宜大于15°。

4）点位与周围大功率无线电发射源(如电视台、电台、微波站、通讯基站、变电所等)的距离应大于200m，与高压输电线、微波通道的距离应大于100m。

5）对符合上述要求的已有控制点，经检查点位稳定可靠时可充分利用。

6）点位选定后应现场标记。

图根控制点埋石可采用混泥土预制或现场灌制，也可利用基岩、混凝土或沥青路面，现场凿孔灌注混凝土埋设标志，或者在地面上刻正方形方框，中心钉入有清晰十字丝的大头钉。

# 5.3.5 图解和影像判绘精度要求

无成果或现有成果无法满足要求，则需要采用地形图解析和影像判绘、外业实地调查和测量的方法。其中，地形图解析和影像判绘主要用于信息提取。

（1）地形图解析法，利用1:2000地形图直接提取相关信息，成果要满足1:2000成图精度要求。

（2）影像判绘法，在1:2000地形图缺失相关信息情况下，通过航空航天遥感影像判绘，提取相关信息，内业判绘精度5个像素，误差最大不超过±5m。

# 5.4 河道标准化

本次定海区河道的管理与保护范围线划定标准按照《浙江省水利工程安全管理条例》、《浙江省水利厅关于进一步做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(以下简称“通知”)、《浙江省河道管理条例》等法律法规为依据确定划界标准，划界标准依据参照表5.4。

表5.4 划界标准

| 河道及水利工程 | 参考条例 | 内容依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河道 | 《浙江省河道管理条例》(2011年) | (1)有堤防河道的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区以及两岸堤防和护堤地； (2)平原地区无堤防县级以上河道的管理范围为两岸之间水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区以及护岸迎水侧顶部向陆域延伸不少于5m的区域；其中重要的行洪排涝河道，护岸迎水侧顶部向陆域延伸部分不少于7m； (3)平原地区无堤防乡级河道的管理范围为两岸之间水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区以及护岸迎水侧顶部向陆域延伸部分不少于2m的区域； (4)其他地区无堤防河道的管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。 | 第三章 ， 第十八条 |
|  | 《浙江省水利厅关于进一步做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》浙水科〔2016〕6号 | (1)无堤防的河道工程，划定标准按《浙江省河道管理条例》执行； (2)规划建设堤防的，按规划线划定河道管理线； (3)当已划定管理和保护范围的水利工程，其标准大于《条例》规定的，不再重新划定，但需对其划界范围进行复核，基本满足要求的可维持现状，对不满足要求或不切实际的本次应予以修正和完善。 | 第三条 |

特殊情况处理：根据具体情况协商决定。

# 5.5 “三线”及重要节点勾绘

水面线采用第三次全国国土调查成果；临水线和水域管理范围线，成果经复核可靠直接采用；成果不可靠或无成果，则按5.5-5~5.5-7的界定通过勾绘划定。

# （1）水面线

水面线是指河湖等水域常水位所对应的水面外边线。水面线直接提取第三次全国国土调查成果中河道的水面作为河道的水面线。对于地形图上有，而第三次全国国土调查成果中缺乏的水域，则需补充勾绘临水线，但无需勾绘水面线。

图5.5-1 水面线：直接提取河道常水位所对应的水陆交界线作为河道的水面线

图5.5-2 水面线：直接提取河道常水位所对应的水陆交界线作为河道的水面线

（深蓝色线所示）

# （2）临水线

临水线是指承载水域功能区域的外边线。已有相关成果的，叠加现有成果，经复核可靠，可直接采用。若无成果或成果不可靠，根据图5.5-5~5.5-7界定，并完成临水线外业测量工作，经内业处理后，形成河道的临水线图层。

① 平原无堤防河道临水线一般情况下与水面线相重叠。若对照影像发现水面线与自然岸线相差较大，则需勾绘到自然岸线处。

图5.5-3 临水线：部分与水面线重合，部分勾绘至自然岸线

② 平原有堤防河道临水线位于迎水坡堤顶线上。

图5.5-4 临水线：提取迎水坡堤顶线作为河道的临水线（黄色线所示）

2）山区河道临水线

①山区有堤防河道的临水线勾绘方法参照平原有堤防河道的勾绘方法进行。

②山区无堤防河道的临水线勾绘，可通过调查历史洪痕或根据地形图，结合影像图勾绘。

图5.5-5 有堤防河道水域边界范围示意图

（图中：D——堤防迎水坡堤肩至堤防背水坡脚之间的距离；X1——堤防背水坡堤脚外护堤地范围；G——河道配套建筑外轮廓对应的宽度；X——河道配套建筑轮廓外一定距离。不同级别建筑物X值有所不同。其中G＋X为该水工程管理范围。）

图5.5-6 有岸线无堤防和构筑物河道水域边界范围示意图

图5.5-7 无岸线河道水域边界范围示意图

# （3）水域管理范围线

河道管理范围线是指为保护水域功能正常发挥而设定的管理范围外边线。已有相关成果的，经复核可靠直接采用。提取河道管理范围线建成河道水域管理范围线图层。若无成果或成果不可靠，按照《浙江省河道管理条例》、《浙江省水利工程安全管理条例》要求，结合地方实际，明确管理范围后在临水线基础上外扩进行勾绘。

# （4）重要节点

水面线、河道管理范围线不需要标绘空间坐标点，仅对临水线的起点、终点、拐点和重要节点进行标绘。确定河道的临水线之后，对应建立临水线点图层。在地理信息平台中，提取临水线对应的起点、终点、拐点和重要节点的坐标信息。拐点主要指河道流向发生较大变化的点，重要节点主要指工程所在的点。

图5.5 临水线重要节点（绿色圆点所示）

## 5.6 数据入库

河道水域面、管理范围线、水面线、临水线、重要节点、断面点、断面线入库，入库数据属性字段表要求如表5.6-1~5.6-7。

表5.6-1 定海区河道水域面属性字段表

| 图层名称 | 属性字段 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道水域面 | 河道（段）名称 | TEXT | 100 | * | 衢江（XX-XX）（注：XX，可根据河段起点和终点的村名、小地名、构筑物等进行命名） | 衢江（XX村-XX村段） |
|  | 河道（段）编码 | TEXT | 50 | * | 唯一编码，具有唯一性。参见附录C河道（段）编码规则进行编码。 |  |
|  | 长度 | DOUBLE | - | * | 单位：km，保留小数点后3位 | 6.025 |
|  | 平均宽度 | DOUBLE | - | * | 单位：m，保留小数点后1位 | 810.6 |
|  | 起点位置名称 | TEXT | 50 | * |  | XX桥 |
|  | 终点位置名称 | TEXT | 50 | * |  | XX村 |
|  | 等级 | TEXT | 50 | * | 按河道的管理级别划分，选填：省级、市级、县级、乡级 | 省级 |
|  | 干支流 | TEXT | 50 | * | 选填：干流、一级支流、二级支流、三级支流、四级支流、五级支流、六级支流等 | 干流 |
|  | 跨界类型 | TEXT | 50 | * | 选填：跨省、跨市、跨县、县界内 | 跨县 |
|  | 流经乡镇 | TEXT | 100 | * | 河道流经乡镇名称，如涉及多个乡镇，需填写多个。 | 小南海镇、詹家镇 |
|  | 所在流域 | TEXT | 50 | * | 选填：钱塘江、苕溪、运河、甬江、椒江、瓯江、飞云江、鳌江、独流入海小水系、出省小河道 | 钱塘江 |
|  | 所属地形地貌 | TEXT | 50 | * | 选填：杭嘉湖平原、萧绍平原、宁波沿海平原、台州沿海平原、温州沿海平原、浙东丘陵、浙西丘陵、浙南山地、浙中盆地、滨海岛屿 | 浙西丘陵 |
|  | 主要功能 | TEXT | 50 | * | 选填：行洪排涝、灌溉供水、交通航运、生态环境、景观娱乐、文化传承 | 行洪排涝、交通航运 |
|  | 水域面积 | DOUBLE | - | * | 单位：km2，保留小数点后4位 | 61.3224 |
|  | 水域容积 | DOUBLE | - | * | 单位：万m³，3位有效数字且小数后不多于2位。 | 1050000或253或23.1或1.28或0.01 |
|  | 管理单位 | TEXT | 50 | * | 行政隶属单位的中文名称 |  |
|  | 是否重要水域 | TEXT | 50 | * | 若不是重要水域，填否；若是重要水域，选填：①饮用水水源保护区内的水域；②国家和省级风景名胜区核心景区、省级以上自然保护区内的水域；③蓄滞洪区；④省级、市级河道以及其他行洪排涝骨干河道；⑤总库容10万m3以上的水库；⑥面积50万m2以上的湖泊；⑦其他环境敏感区内的水域。 | ④ |
|  | 起点设计水位 | DOUBLE | - |  | 单位：m，保留小数点后2位 | 18.35 |
|  | 终点设计水位 | DOUBLE | - |  | 单位：m，保留小数点后2位 | 12.05 |
|  | 河长 | TEXT | 50 |  | 填写最高层级河长。 |  |
|  | 备注 | TEXT | 100 |  | 省市入库需将交界河道段标明 | 湖州市内东苕溪河道长10km，其中长兴县内6km，安吉县内5km，重复河道1km。 |

表5.6-2 定海区河道临水线属性字段表

| 图层名称 | 属性字段 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道临水线 | 河道（段）编码 | TEXT | 50 | * | 与对应的河道水域面编码一致 |  |
|  | 左右岸 | TEXT | 50 | * | 河道左右岸，选填：左岸、右岸 | 左岸 |

表5.6-3 定海区河道水面线属性字段表

| 图层名称 | 属性字段 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道水面线 | 河道（段）编码 | TEXT | 50 | * | 与对应的河道水域面编码一致 |  |

表5.6-4 定海区河道管理范围线属性字段表

| 图层名称 | 属性字段 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道管理范围线 | 河道（段）编码 | TEXT | 50 | * | 与对应的河道水域面编码一致 |  |

表5.6-5 定海区河道临水线点范围线属性字段表

| 图层名称 | 属性字段 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道临水线点 | 类型 | TEXT | 50 | * | 选填：起点、终点、重要节点、拐点 | 拐点 |
|  | 河道（段）名称 | TEXT | 100 | * |  |  |
|  | 河道（段）编码 | TEXT | 50 | * | 与对应的河道水域面编码一致 |  |
|  | 经度 | DOUBLE | - | * | 单位：°，保留小数点后6位 | 119.129463 |
|  | 纬度 | DOUBLE | - | * | 单位：°，保留小数点后6位 | 29.032456 |
|  | 高程 | DOUBLE | - | * | 单位：m，保留小数点后2位 | 7.63 |

表5.6-6 定海区断面点空间数据属性字段表

| 图层名称 | 属性字段 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域断面点 | 所在河（湖）编码 | TEXT | 50 | * |  |  |
|  | 经度 | DOUBLE | - | * | 单位：°，保留小数点后6位 | 120.123464 |
|  | 纬度 | DOUBLE | - | * | 单位：°，保留小数点后6位 | 30.123456 |
|  | 高程 | DOUBLE | - | * | 单位：m，保留小数点后2位 | 7.63 |
|  | 备注 | TEXT | 100 |  |  |  |

表5.6-7 定海区断面线空间数据属性字段表

| 图层名称 | 属性字段 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域断面线 | 所在河（湖）编码 | TEXT | 50 | * |  |  |
|  | 备注 | TEXT | 100 |  |  |  |

## 5.7 入库要求

数据格式：为便于读取，地理空间数据交换格式为File Geodatabase。

位置精度：线状或面状水系要素应连续不间断。一般情况下，水面线范围小于或等于临水线范围，临水线范围要小于或等于河道管理范围线范围，涉河工程位置要在水域范围附近。影像上边界明显的，采集精度应控制在5个像素以内。特殊情况下，如高层建筑物、树木遮挡阴影等，采集精度上原则上控制在10个像素以内。

属性要求：必填项属性不允许为空，选填项属性允许为空；数据分层及其名称、属性项的名称、类型及值域等相关定义应符合录B。

逻辑一致性：包括数据拓扑关系、概念、格式等。1)要素点、线、面等表示方式及关系应正确；2)面要素应闭合且具有唯一性；3)要素的重合部分无缝隙或重叠现象；4)线段相交或相接，无悬挂或过头现象；5)连续地物保持连续，无错误的伪节点现象。

拓扑关系：数据采集时，判断两个坐标点是否相同的XY容差参数为0.05米。对于共边的相邻多边形，组成公共边的坐标点在两个多边形中记录的坐标值必须相同，确保相邻多边形之间不存在大于0.01米的重叠、缝隙等拓扑错误。

# 6、进度要求

2019年11月30日前完成合同内要求的所有内容并通过项目验收。

# 7、提交成果

本项目划界提交的主要成果包括(不限于)：

(1)工程管理与保护范围划定方案。

(2)工程测量图根控制点成果表。

(3)工程管理与保护范围数据库划定成果。

（4）水面线、临水线、水域面、重要节点数据、断面点、断面线数据入库成果。

文本编辑采用Microsoft Word软件，格式为：”.doc”；数据入库成果采用ArcGIS软件的”.gdb”格式。

# 附录A  15米以上河道基本信息表

| 序号 | 社区(村) | 河道名称 | 起点 | 终点 | 长度(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城东街道（城区河道） | 城东河 | 开元桥 | 增产矸 | 3400 |
| 2 |  | 洋岙河 | 双拥路，洞桥陆家嘴（六份头） | 城东河（洞桥），香荷园东侧入口 | 2970 |
| 3 |  | 新河城东段 | 昌国桥 | 海滨桥 | 2070 |
| 4 |  | 盛家塘支河 | 新河交界三叉口（解放桥） | 城东河交界三叉口 | 550 |
| 15m以上河道小计 | 4条 |  |  | 8990 |
| 1 | 环南街道（城区河道） | 城关河利民段 | 解放河交界暗渠口（城关集贸站） | 新露亭花园暗渠口 | 1380 |
|  |  | 城关河卫海段 | 新露亭花园暗渠口 | 解放河交界三叉口（生产桥） | 310 |
| 2 |  | 环南河 | 新河交界三叉口 | 丰产矸 | 1000 |
| 3 |  | 蓬莱河 | 新河交界三叉口 | 环南河交界三叉口（蓬莱桥） | 700 |
| 4 |  | 解放河南珍段 | 新河交界三叉口（双拥广场） | 海山桥 | 1015 |
|  |  | 解放河海山段 | 海山桥 | 西园商业街 | 2725 |
|  |  | 解放河西园段 | 西园商业街 | 城西河交界三叉口（西河桥） | 560 |
| 5 |  | 城西河竹山段 | 城西桥 | 寿星桥 | 300 |
|  |  | 城西河晓峰段 | 寿星桥 | 利民矸 | 300 |
| 6 |  | 庆丰河 | 东山新村 | 青垒头闸 | 1350 |
| 7 | 盘峙村 | 五星大岙河 | 长坑水库 | 方家山咀 | 1500 |
| 8 |  | 东山头外塘河 | 方家山咀 | 船厂 | 900 |
| 9 |  | 东山头中长河 | 方家山咀 | 船厂 | 800 |
| 10 |  | 东山头里长河 | 方家山咀 | 船厂 | 600 |
| 11 |  | 大南岙河 | 盘峙大南岙水库下 | 大南岙矸门 | 290 |
| 12 |  | 小盘峙河 | 水田下 | 大岙矸门 | 280 |
| 13 | 大猫村 | 长坑河 | 长坑山咀 | 长坑矸门 | 250 |
| 14 |  | 小南岙长河 | 大猫村小南岙 | 大猫村小南岙 | 250 |
| 15 |  | 大南岙长河 | 大猫村大南岙 | 大猫村大南岙 | 250 |
| 16 |  | 梅湾河 | 食品厂下 | 梅湾矸门 | 520 |
| 17 |  | 庵基岗河 | 庵基岗码头边 | 小湾里 | 550 |
| 15m以上河道小计 |  |  | 17 | 15830 |
| 1 | 昌国街道（城区河道） | 新河昌国段 | 开元桥 | 昌国桥 | 1240 |
| 2 |  | 城北水库支河 | 城北健身馆 | 城东河交界三叉口 | 1600 |
| 3 |  | 城西河 | 小茅岭 | 城西桥 | 1000 |
| 4 |  | 红卫水库支河 | 东湾村朱家塘 | 玉兰花园 | 600 |
| 15米以上城区河道小计 | 4条 |  |  | 4440 |
| 1 | 盐仓街道 | 盐仓大河 | 定胜河与坝桥河交汇处 | 盐仓大闸 | 2400 |
| 2 |  | 虹桥河 | 虹桥水库溢洪道 | 坝桥1 | 1050 |
| 3 |  | 坝桥河 | 坝桥1 | 坝桥3 | 540 |
| 4 |  | 林家支河 | 盐仓主河 | 平岩闸 | 3000 |
| 5 | 新螺头社区 | 海军河盐仓段 | 丰收闸 | 黄沙闸 | 3300 |
| 6 |  | 螺头河 | 洋螺 | 螺头闸 | 900 |
| 7 | 虹桥社区 | 凉水井河 | 凉水井 | 坝桥河 | 700 |
| 8 |  | 定胜河 | 定胜 | 盐仓大河 | 900 |
| 9 | 兴舟社区 | 林家湾河 | 林家湾 | 盐仓大河 | 1150 |
| 15m以上河道小计 | 9条 |  |  | 13940 |
| 1 | 小沙街道 | 大沙中心河 | 大沙丁字街 | 大沙新塘中闸 | 1900 |
| 2 |  | 大沙横河 | 六角跳直塘转角闸 | 大沙新塘中闸 | 2150 |
| 3 |  | 新桥河 | 光辉村 | 新开河 | 600 |
| 4 |  | 西直河 | 金鹰公司 | 小沙大闸 | 1400 |
| 5 |  | 东直河 | 金鹰公司 | 大横河 | 1000 |
| 6 |  | 碶门头河 | 傅家 | 小沙新塘东闸 | 900 |
| 7 |  | 马路河 | 新桥河 | 大沙中心河 | 430 |
| 8 |  | 新开河 | 新桥河 | 大沙中心河 | 640 |
| 9 |  | 西泥盘河道 | 太平洋公司道路 | 西泥盘中闸 | 2230 |
| 10 |  | 大腰河 | 长春里安置小区口 | 新长河 | 650 |
| 11 |  | 腰河 | 大池塘 | 西山咀 | 1000 |
| 12 |  | 新长河 | 前岸半山下抽水机站 | 中横塘 | 640 |
| 13 |  | 大满东河 | 傅家 | 东闸 | 610 |
| 14 |  | 大满横河 | 大满养殖场门口 | 大满东河 | 770 |
| 15 |  | 大河 | 大湾抽水机站 | 大池塘 | 230 |
| 15m以上河道小计 | 15条 |  |  | 15150 |
| 1 | 岑港街道 | 岑港河 | 岑港水库 | 毛湾大闸 | 3940 |
| 2 |  | 凉亭河 | 兴港河 | 龙眼河 | 2900 |
| 3 | 司前社区 | 龙眼河 | 大田岙 | 凉亭河 | 960 |
| 4 | 烟墩社区 | 烟墩马路河 | 直河 | 横河 | 1100 |
| 5 |  | 涂面新河 | 拜石岩河 | 鸡骨礁闸 | 1100 |
| 6 |  | 劈开河 | 直河 | 矸门河 | 350 |
| 7 | 坞坵社区 | 紫窟河 | 大地畈 | 外园山 | 450 |
| 8 | 南岙社区 | 南岙河 | 道头湾 | 南岙闸门 | 1830 |
| 9 |  | 庄家山咀河 | 小矸门口 | 庄家门口 | 310 |
| 10 |  | 里塘河 | 安置区 | 百亩桥 | 150 |
| 11 |  | 十字河 | 狮子山头 | 南岙河 | 400 |
| 12 | 册北社区 | 北岙河 | 卢家岙 | 北岙闸门 | 1250 |
| 13 |  | 外弯河 | 北岙水库下 | 外中馋 | 770 |
| 14 |  | 双漯河 | 胡家 | 海塘河口 | 320 |
| 15 | 桃夭门社区 | 长湾河 | 长湾 | 长湾闸门 | 270 |
| 15m以上河道小计 | 15条 |  |  | 16100 |
| 1 | 马岙街道 | 东围河 | 南五一桥 | 北三江内河矸 | 2610 |
| 2 |  | 南围河 | 西戴家井下 | 东五一桥 | 2020 |
| 3 |  | 西围河三星段 | 西戴家井下 | 北胜利大矸 | 4000 |
|  |  | 西围河北海段 |  |  |  |
|  |  | 西围河三星段 |  |  |  |
|  |  | 西围河北海段 |  |  |  |
| 15m以上河道小计 | 3条 |  |  | 8630 |
| 1 | 双桥街道 | 前门畈河 | 狭门水库 | 护塘河 | 8880 |
| 2 |  | 东方河 | 蚂蝗山水库 | 联勤中心矸 | 6300 |
| 3 |  | 后门畈河 | 小岭下定岑公路旁 | 联勤矸 | 2600 |
| 4 |  | 八横河 | 南善桥 | 后门畈河 | 1300 |
| 5 |  | 西山河 | 西山海矸 | 后门畈河 | 3300 |
| 6 |  | 护塘河 | 西山海矸 | 联勤中心矸 | 3100 |
| 7 |  | 大浦新河 | 后门畈河 | 联勤新闸 | 2600 |
| 8 | 双桥街道 | 应家山河 | 黄马矸 | 后门畈河 | 2000 |
| 9 |  | 南山河 | 南山下 | 反修桥 | 3100 |
| 10 |  | 里岙河 | 青龙山 | 外塘 | 1100 |
| 11 |  | 芦花塘河 | 韩家 | 外柳家 | 2500 |
| 12 | 石礁社区 | 海军河双桥段 | 前门畈河 | 黄沙闸 | 2000 |
| 13 |  | 石礁农场河 | 石礁农场 | 护塘河 | 1300 |
| 15m以上河道小计 | 13条 |  |  | 40080 |
| 1 | 金塘镇政府 | 大柳主干河仙居段 | 仙居村委 | 太平桥 | 586 |
|  |  | 大柳主干河柳行段 | 太平桥 | 周家桥 | 1452 |
|  |  | 大柳主干河河平段 | 周家桥 | 大浦新桥 | 1586 |
|  |  | 大柳主干河大浦段 | 大浦新桥 | 大浦口闸 | 3316 |
|  |  | 大柳主干河新丰段 |  |  |  |
| 2 |  | 大丰老大河 | 新建冯家 | 五眼桥 | 3160 |
| 3 |  | 下湾河 | 中浦 | 下湾闸门 | 3450 |
| 4 |  | 沥港老塘河 | 沥港道头 | 燕头山咀 | 1141 |
| 5 |  | 和建长河 | 汤家 | 和建中闸 | 2250 |
| 6 |  | 老大河山潭段 | 小桥头 | 干家桥 | 1910 |
|  |  | 老大河东堠段 | 干家桥 | 刘家碶头 | 1908 |
|  |  | 老大河穆岙段 | 刘家碶头 | 木岙北闸 | 1422 |
| 7 |  | 东堠北河 | 东宏 | 东堠北闸 | 1200 |
| 8 |  | 西堠北河 | 顾家岭 | 西堠北闸 | 1606 |
| 9 |  | 穆岙南河 | 黄沙岙 | 木岙南闸 | 3600 |
| 10 | 沥平社区 | 沥港横河 | 沥港幼儿园 | 茶叶山咀 | 800 |
| 11 | 西堠社区 | 西堠南河 | 俞家 | 西堠南闸 | 960 |
| 12 |  | 西堠支一河 | 西堠水库 | 顾家郎 | 689 |
| 13 |  | 西堠支二河 | 詹家岙 | 西堠北河 | 765 |
| 14 |  | 西堠支三河 | 顾家岭下 | 俞家 | 426 |
| 15 | 穆岙社区 | 北川河 | 北川岙 | 长横河 | 1070 |
| 16 |  | 永昌内河 | 刘家岙 | 长横河 | 322 |
| 17 |  | 坛船川河 | 稻田 | 长横河 | 213 |
| 18 |  | 穆岙上横河 | 半塘胡家 | 长横河 | 595 |
| 19 |  | 穆岙中横河 | 包家岙 | 长横河 | 1118 |
| 20 |  | 穆岙老护塘河 | 包家岙 | 木岙里闸 | 1490 |
| 21 | 新丰社区 | 西丰外塘河 | 中浦 | 小石塘咀 | 916 |
| 22 | 东堠社区 | 东堠南河 | 大桥养护公司 | 东堠南闸 | 1820 |
| 15m以上河道小计 | 22条 |  |  | 39771 |
| 1 | 白泉镇政府 | 白泉主河 | 大干桥 | 白泉大闸 | 7000 |
| 2 |  | 北蝉大河 | 洪家 | 碶头山闸 | 2570 |
| 3 |  | 白泉新河 | 阮郎桥 | 保泉碶 | 4018 |
| 4 |  | 小展大河 | 八仙桥 | 小展海闸 | 1830 |
| 5 |  | 北蝉上支河 | 东岙底水库 | 北蝉大河 | 1000 |
| 6 | 舟山经济开发区管委会 | 纵向一河 | 疏港公路 | 保泉碶 | 480 |
| 15m以上河道小计 | 6条 |  |  | 16898 |
| 1 | 干览镇政府 | 丰产畈河 | 桥头周 | 东闸 | 2000 |
| 15m以上河道小计 | 1条 |  |  | 2000 |
| 1 | 东海农场 | 西塘河 | 马鞍泵站 | 西江咀泵站 | 1500 |
| 2 |  | 东塘河 | 淡水坑水库 | 泥湾里 | 1500 |
| 15m以上河道小计 | 2条 |  |  | 3000 |
| 1 | 定海工业园区 | 紫窟支河 | 江白湾 | 紫窟老塘 | 1950 |
| 15m以上河道小计 | 1条 |  |  | 1950 |

第三章   投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 舟山市定海区骨干河道岸线测量与数据库建设项目 | 招标编号 | SLSDSJZX2019004 |
| 2 | 采购人名称 | 舟山市定海区水利局 |
| 3 | 预算金额 | 预算金额75万元整 | 资金来源 | 政府投资 |
| 4 | 服务期限 | 2019年11月30日前完成合同内要求的所有内容并通过项目验收。 |
| 5 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 签订合同 | 中标通知书发出后15天内。 |
| 8 | 资金结算 | 合同签订后10天支付合同总价的30%。完成本项目全部工作，成果资料通过采购人验收合格后，一次性支付剩余结算款给中标人。 |
| 9 | 投标报价 与费用 | 1、本项目的投标应以人民币报价，投标报价应包括所有费用。 2、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 3、中标投标人须缴纳服务费,收费标准按《招标代理收费管理暂行办法》服务类项目的差额定率累进法计算：0—100万元 1.5%，100-500万元 0.8% 。 |
| 10 | 质量标准 | 经验收合格 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金：无 |
| 12 | 履约保证金 | 合同金额的5% |
| 13 | 投标文件的 组成 | 投标文件由投标报价文件、资格证明、商务部分、技术部分、电子文档组成。 |
| 14 | 投标文件的 提交及包封 | 正本(包括资格证明、商务部分、技术部分)一份，副本(包括资格证明、商务部分、技术部分) 肆份；投标报价文件正本一份，副本肆份；电子文档一份（与投标报价文件一起包封） |
| 15 | 投标文件 提交地点 | 舟山市公共资源交易中心定海区分中心一楼开标室（定海区人民南路126号） |
| 16 | 投标文件提交截止时间 | 2019年 7月24日9时00分 |
| 17 | 开标地点 | 舟山市公共资源交易中心定海区分中心一楼开标室（定海区人民南路126号） |
| 18 | 开标时间 | 2019年 7月24日9时00分 |
| 19 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。 2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见投标文件相关格式）。 3、以上1、2不重复扣除。（未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |

一   总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于舟山市定海区骨干河道岸线测量与数据库建设项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的舟山市定海区水利局。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

## （三）招标方式

1、本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件另有规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## （八）质疑和投诉

## 投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。

## 1、对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得采购文件或网上报名之日（含招标文件变更公告发布之日）起计算，且应当在投标截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

## 2、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

## 3、对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告发布之日（包括结果变更公告发布之日）起计算。

## 4、质疑书应包括下列主要内容：

## 1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

## 2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

## 3）具体的质疑事项及事实依据；

## 4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

## 5）提出质疑的日期。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名的潜在投标人。

2、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在投标人。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件由资格证明、商务文件、技术文件、投标报价文件、电子文档组成。

注：法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表等必须由法定代表人签名并加盖单位公章；

注：资格、资质证书复印件应加盖单位公章；其他文件资料均须加盖单位骑缝章；签章不齐的视同未提供。（以下投标文件的部分格式详见本招标文件第六章，如本招标文件没有提供相应的格式，投标人可自行制表填写）。

1、资格证明文件

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照复印件、投标人国地税税务登记证复印件或“多证合一”的营业执照复印件；

（3）投标人资质证书复印件；

（4）投标人提供在开标时间前三个月内其中任意一个月的财务月报（主要为资产负债表，损益表等）；

（5）法定代表人授权委托书；

（6）法定代表人身份证复印件；

（7）授权代表身份证复印件。

（8）供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）。

2、商务部分

以下涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。

(1)投标人企业简介等情况说明，附与评分相关的相应有效证件/证书；

(2)同类型项目经历；

(3)参加本项目实施人员情况表，附与评标相关有效证件/证书/社保证明；

(4)投入仪器设备情况；

(5)为本项目提供最优服务的网点情况表；

(6)本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

3.技术文件

（1）实施方案；

（2）项目质量管理保证措施；

（3）技术服务、培训、售后服务的内容和措施；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

报价文件由开标一览表和投标报价明细表等组成，需单独密封，不得跟其它投标内容混编在一起。

（1）开标一览表；

（2）投标报价明细表；

（3）小微企业声明函；（若有）

（4）残疾人福利性单位声明函；（若有）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

5.电子文档

介质可允许磁盘，光盘、U盘等，电子文档内容包括资格证明文件、商务技术文件、报价文件等相关内容。

# （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按正本(包括资格证明、商务部分、技术部分)壹份，副本(包括资格证明、商务部分、技术部分)肆份；投标报价文件单独密封，正本壹份，副本肆份，电子文档壹份（与投标报价文件一起包封）。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件正本需打印或用不褪色的墨水笔书写，在规定的位置须由投标供应商盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。副本可复印，并在规定的位置加盖单位公章。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将资格证明、商务文件、技术文件、投标报价文件、电子文档密封封装，其中投标报价文件（包括电子文档）单独密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查和商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按规定密封或标记的投标文件；

（2）仅以非纸质文本形式的投标文件；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人或授权人签字；或应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订或活页装订、正副本标书数量不足的；

（5）投标文件未提供法定代表人授权委托书、投标函或填写不完整或有涂改的；

（6）资格证明文件、商务技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

（7）超出经营范围投标的；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标要求的；

（9）法定代表人授权函、投标函、开标一览表无相应代表人签名并加盖单位公章；

（10）投标文件对招标文件未做法律法规规定的其他实质性响应要求的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；投标方的投标报价经评标委员会审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的，且投标方又不能提供出有效证明的作无效标处理；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

3. 被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认。

6.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格证明文件、商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，送评标室评审；投标供应商不足3家的，不得开标。

7.采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商投标供应商的资格进行审查。对未通过资格审查的投标供应商，告知其未通过的原因，并确认签字。合格投标供应商不足3家的，不得评标。

8.资格证明、商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

9.宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

10.采购代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

11．开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会根据政府采购相关法律、法规规定进行组建，在舟山市本级专家库中随机抽取，成员由5人组成，其中采购人代表1人。

（二）评标程序

1.资格审查

采购人代表和采购代理机构工作人员对投标人的资格和投标文件在开标现场进行资格审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评审小组商务、技术方案响应性评定。

（4）各投标人的技术得分由评委对投标文件进行对比，取所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（6）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合评分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1．开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

2．投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4．对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5. 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

6. 投标文件副本或电子文档在与投标文件正本不一致的时候，均以投标文件正本为准。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会将遵循公平、公正、科学、择优的原则，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人

1. 本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。

2.采购代理机构在评标结束后在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

## 七、合同授予

- 签订合同

- 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起15日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- 中标人拖延、拒签合同的，将取消中标资格。在此情况下，采购人可依序与确定的其他中标候选供应商签订合同。

（二）履约保证金

履约保证金在合同签订前交于采购人，金额应为合同价的5%，待项目验收合格后无息返还。履约保证金形式：银行保函。

第四章  评标办法及评分标准

# 综合评分法

# 舟山市定海区骨干河道岸线测量与数据库建设项目评标办法

为公平、公正、科学、择优地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于舟山市定海区骨干河道岸线测量与数据库建设项目的评标。

中标依据：在不高于最高限价的前提下，按综合评分由高至低依次推荐3名中标候选人。

最高限价：指预算金额75万元。

扶持政策说明：

1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

2、财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。以上1、2不重复扣除。

3、报价的计分方法

满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

| 评价指标和各评价权重指标：评标指标 | 权重（％） |
| --- | --- |
| 商务、技术得分 | 85 |
| 投标报价 | 15 |
| 合计 | 100 |

综合评分=商务技术得分＋价格得分(评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位)

将综合评分从高到低排序，得出参投标人名次。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术方案得分由高到低顺序排列。如依旧相同，则由评标委员会全体成员投票决定名次（不允许弃权）。

符合性审查表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按招标文件要求递交、密封、标识、编写、签署和印刷、盖章 |  |  |
| 2 | 具有测绘（工程测量）乙级及以上资质 |  |  |
| 3 | 投标人法定代表人身份证复印件 |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 |  |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件、社保证明 |  |  |
| 6 | 投标人提供在开标时间前三个月内其中任意一个月的财务月报 |  |  |
| 7 | 供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书） |  |  |
|  | 结 论 |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”；

2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

# 舟山市定海区骨干河道岸线测量与数据库建设项目商务及技术评分表

| 序号 | 项 目 | 分值范围 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信实力 | 0-13分 | 投标人在满足招标文件资格审查基础之上，工程测量专业中含水利工程测量子项的加2分；同时具备地理信息系统工程专业或地图编制专业乙级及以上测绘资质的，每项各加1.5分；本项满分5分。 （复印件加盖公章编入投标文件中，评标时以提供的原件为准，否则不得分） 同时具有有效的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的得3分，少一个扣1 分； （复印件加盖公章编入投标文件中，评标时以提供的原件为准，否则不得分） 3、拥有CMA计量认证证书（产品类别含工程测量专业）的，得5分，未提供不得分。 （复印件加盖公章编入投标文件中，评标时以提供的原件或证书颁发单位官网查询结果截图和查询网址为准，否则不得分） |
| 2 | 投标人业绩 | 0-10分 | 2015年6月30日至今（以合同签订时间为准）承担过水利工程划界项目，每有一个业绩得2分，最多10分。 （相应中标通知书及合同复印件加盖公章同时编入投标文件中，评标时以提供的中标通知书及合同原件为准，否则不得分） |
| 3 | 拟投入人员情况 | 0-12分 | 项目负责人为高级工程师得3分，工程师得2分； （以上职称涵盖专业须为水利工程或工程测量专业，否则不得分，需提供职称证书复印件和近6个月的社保证明，否则不得分） 拟投入本项目的人员中含有3个及以上（含3人）同时具有高级职称和国家注册测绘师的技术人员得3分，否则不得分； （需提供职称证书复印件和近6个月的社保证明，否则不得分） 3、项目组成员获得过省水利科技创新奖，每有1人得2分，最高得6分。 （需提供获奖证书复印件和近6个月的社保证明，否则不得分） |
| 4 | 拟投入仪器设备情况 | 0-5分 | 投标人自有GPS接收机、全站仪、测深仪、声速仪、测量船等五类仪器设备，具有1类的得1分，全有得5分 （投标文件中编入相应设备仪器图片，并提供清晰可辨的发票或检验证书或者购买合同复印件，相关证明资料与设备仪器图片须能一一对应，否则不得分）。 |
| 5 | 针对本项目提出的详细项目实施方案 | 1-10分 | 根据投标人对项目背景、资源现状及存在问题的理解情况等进行综合评分： 对项目背景、资源现状掌握熟悉的，能指出问题所在并提出有效的解决措施的得7-10分； 熟悉该项目特点，能较好采取相关措施的得3-7分； 3、对项目背景、现状理解程度一般的得1-3分。 |
|  |  | 1-10分 | 根据各投标人技术思路、工作部署及具体工作安排的合理性、可操作性等进行综合评分： 方案内容全面合理、条理性强，工作方案科学，针对性强，具有很强的可操作性的得7-10分； 方案较合理，符合实际情况和招标文件提出的要求的得3-7分； 3、方案基本合理，基本符合实际情况和招标文件提出的要求的得1-3分。 |
|  |  | 1-10分 | 根据各投标人的工作方法手段的选择、工作量安排及组织保障措施等有关的针对性、合理性等进行综合评分： 1、工作方法手段强、工作量安排合理紧凑，组织保障措施到位的得7-10分； 2、工作安排基本合理，能满足进度要求的得3-7分； 3、工作安排情况一般、组织保障措施基本到位的得1-3分。 |
| 6 | 项目质量管理保证措施 | 1-8分 | 根据各投标人的质量管理保证措施方案进行评分： 单位质量管理或内部校审制度齐全，有针对性地建立本项目质量保障工作机制的得6-8分； 单位质量管理或内部校审制度较齐全，建立了本项目的工作机制的得3-6分； 单位质量管理或内部校审制度基本齐全的得1-3分。 |
| 7 | 项目实施及售后服务承诺 | 1-7分 | 根据各投标人的实施时效性承诺、售后服务方案、措施、响应情况等进行比较评分。 售后服务承诺、措施到位，有针对性，对突发事件响应及时的得5-7分；2、售后服务承诺及响应时效能满足该项目所需的得3-5分；3、售后服务承诺、响应时效性一般的得1-3分。 |

- 合同主要条款

（服务类样本）

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：20    年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据                           项目（招标编号   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币附：

《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2. 服务质量保证金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

1.付款方式：合同签订后10天支付合同总价的30%。完成本项目全部工作，成果资料通过采购人验收合格后，一次性支付剩余结算款给中标人。

2.该项目采用单价承包方式，最终结算金额以每公里单价乘与实际完成公里数为准。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

3.供需双方应在合同签订后七个工作日内，经招标组织机构鉴证。

4.本合同一式伍份，需、供双方各执二份，招标代理机构一份。

需方（盖章）：                     供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

# 帐号：                             帐号：

鉴 证 方：（签章）　　　　 授权代表：　　        签约时间：

- 投标文件格式

一、资信、商务、技术文件格式：

密封外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件、商务文件、技术文件

投标人名称：                            （加盖公章）

投标人地址：

投标联系人：             电话

启封时间：在20     年  月  日  时  分之前不得启封

年   月   日

投标文件正本/副本封面格式

（正本/或副本）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件、商务文件、技术文件

投标人名称：                            （加盖公章）

投标人地址：

投标联系人：             电话

启封时间：在20     年  月  日  时  分之前不得启封

年   月   日

目录

1、资格证明文件

（1）投标函；（详见格式1）

（2）投标人企业法人营业执照复印件、投标人国地税税务登记证复印件或“多证合一”的营业执照复印件；

（3）投标人资质证书复印件；

（4）投标人提供在开标时间前三个月内其中任意一个月的财务月报（主要为资产负债表，损益表等）；

（5）法定代表人授权委托书； （详见格式2）

（6）法定代表人身份证复印件；

（7）授权代表身份证复印件。

（8）供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）。（详见格式3）

2、商务部分

(1)投标人企业简介等情况说明，附与评分相关的相应有效证件/证书；（详见格式4）

(2)同类型项目经历；（详见格式5）

(3)参加本项目实施人员情况表，附与评标相关有效证件/证书/社保证明；（详见格式6）

(4)投入仪器设备情况；

(5)为本项目提供最优服务的网点情况表；

(6)本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

3.技术文件

（1）实施方案；

（2）项目质量管理保证措施；

（3）技术服务、培训、售后服务的内容和措施；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明。

格式附件

格式1：

投标函

致：

我方（投标人名称）已详细审查了贵方招标编号为（招标编号）的（项目名称）采购项目的采购文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：                    邮编：

日    期：      年  月  日

格式2：

法定代表人授权委托书

致：                    ：

我_             （姓名）系_             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                 法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：                              （附被授权人在本单位在职职工的有效身份证明，如劳动合同、社保证明）

投标人公章：

年    月    日

格式3：

| 投标供应商名称 |  | 企业资质等级（如有） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） |  |
| 供应商 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |
| 投标供应商 声 明 | 以上内容是本企业市场行为信誉（信用）的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |

供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格须在投标时作为投标文件的内容放入投标文件中；

3、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、供应商对上述情况进行承诺同时须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、查询截图，无不良或受惩信用记录（截图查询网站时间须在开标截止前两个星期内）。

格式4：

投标人基本情况表

| 响 应 人 概 况 | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
|  | 经营范围 |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
|  | 近三年业绩、 信誉 | 合同总额： 万元，合同履行情况： |
|  | 单位优势及特点： |
| （单位公章） 法定代表人或被授权人签字： 年 月 日 |

附：企业经营状况、与评分相关的企业的相应有效证件/证书等资料。

格式5：

投标人类似项目业绩一览表

| 合同类型 | 采购单位名称 | 项目名称 | 交货期 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 用户 评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料复印件，原件随身携带备查。

法定代表人或被授权人签字：

格式6：

项目实施人员情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 拟派岗位 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表中行数不够可自加

2、附实施人员职称、资格、毕业证书、社保证明复印件。

法定代表人或被授权人签字：

二、报价文件格式：

密封外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件

投标人名称：                            （加盖公章）

投标人地址：

投标联系人：             电话

启封时间：在20     年  月  日  时  分之前不得启封

年   月   日

正本/副本封面格式

（正本/或副本）

投  标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件

投标人名称：                            （加盖公章）

投标人地址：

投标联系人：             电话

启封时间：在20     年  月  日  时  分之前不得启封

年   月   日

目录

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 中小企业声明函（如有）

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

一、开标一览表

项目名称：                    项目编号：                 投标人名称：                          单位：元

| 编号 | 项目名称 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、投标应以人民币报价，投标价应包括完成本合同的所有工作量和提供全套服务的成本、利润、税金、风险及政策性文件规定等全部费用，投标人须综合考虑进入报价。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖章：

日期：    年   月   日

二、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

报价单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舟山市定海区骨干河道岸线测量与数据库建设项目 | Km | 186.779 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 总计价： |

注：总计价应等于“开标一览表”中的投标总价。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖章：

日 期：

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                        （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附：国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”开标前一周内页面查询结果并加盖公章

说明：根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：