公开招标文件

项目名称：港北区村屯通大喇叭系统

项目编号：GGZC2020-G1-20338-HTXZ

招标单位：中国共产党贵港市港北区委员会政法委员会

招标代理机构：广西火天信工程管理咨询有限公司

2020年5月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	36

第四章  评标办法及评分标准	51

第五章  合同主要条款格式	51

第六章  投标文件格式	60

## 第一章  公开招标公告

广西火天信工程管理咨询有限公司关于中国共产党贵港市港北区委员会政法委员会港北区村屯通大喇叭系统（项目编号：GGZC2020-G1-20338-HTXZ）公开招标公告

广西火天信工程管理咨询有限公司受中国共产党贵港市港北区委员会政法委员会委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，按照已在贵港市港北区财政局政府采购监督管理股备案批准的政府采购计划，现对港北区村屯通大喇叭系统采购项目进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：港北区村屯通大喇叭系统

二、项目编号：GGZC2020-G1-20338-HTXZ

三、采购项目的内容、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：采购港北区村屯通大喇叭系统1项。如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件。

四、采购项目预算金额：人民币肆佰肆拾万零贰佰陆拾元整（￥4400260.00元）

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展政策；

2.政府采购支持监狱企业发展政策；

3.促进残疾人就业政府采购政策；

4.政府采购采用本国产品的政策；

5.强制采购节能产品；优先采购节能产品（非强制类）、环境标志产品政策。

六、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购服务，具有法人资格的供应商；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一标段下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.本项目不接受联合体投标。

6.本项目不接受未在贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）报名的投标人投标。

七、招标文件的获取及报名：

1.报名方式：本项目由潜在投标人自行登陆贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）按流程进行网上报名（投标人如第一次报名，报名前需在贵港市公共资源交易中心网站“http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/”完成单位信息注册,已经在“广西建筑企业诚信信息库管理系统”备案的投标单位则无需注册，可直接使用诚信卡卡号作为账号登陆）。

2.报名时间：2020年5月7日至2020年5月12日(法定工作日)。

3.获取招标文件的方式：由潜在投标人报名成功后打印报名回执，在贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）免费下载招标文件。

八、投标保证金：人民币捌万元整（￥80000.00元）； 投标人应在投标截止时间前将投标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式（必须从投标人银行基本账户转出）交至贵港市公共资源交易中心银行账户，否则视为无效投标保证金。

账户名称：贵港市公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行广西贵港市贵港支行营业室

账  号：9558832116000252847

（备注：投标人应在开标会上单独封装开户许可证复印件、投标保证银行转账回执单复印件（加盖单位公章）一份到采购代理机构处，提供资料必须清晰,由采购代理机构接收资料前往交易中心办理退还保证金手续。）

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年5月27日上午8时30分前，将投标文件密封送交到贵港市公共资源交易中心二楼交易厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年5月27日上午8时30分在贵港市公共资源交易中心二楼交易厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）开标，参加开标会的法定代表人或委托代理人必须持以下证件：【（①法定代表人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、投标保证金缴纳证明复印件、有效的营业执照副本复印件及加盖供应商单位公章的报名回执；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及复印件、投标保证金缴纳证明复印件、有效的营业执照副本复印件及加盖供应商单位公章的报名回执）以上材料凡属复印件的均加盖投标人单位公章依时到达参加开标，材料不齐全或无效的作为无效投标处理，且将以拒收该投标文件），其投标文件将在开标会结束后予以退还。】依时到达指定地点参加开标。

十一、网上查询地址：

网上地址查询：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.ggcz.gov.cn/（贵港市政府采购网）、贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）。

十二、联系事项：

1.招标人：中国共产党贵港市港北区委员会政法委员会

地址：贵港市港北区政府内

联系人：谭丽莎          联系电话：0775-4259069

2.招标代理机构：广西火天信工程管理咨询有限公司

地址：贵港市港北区龙圣三小区16号

项目联系人：唐晓萍      联系电话：0775-4598018

- 政府采购监督管理部门：贵港市港北区财政局政府采购监督管理股

联系电话：0775-4258699

广西火天信工程管理咨询有限公司

2020年5月6日

## 第二章  招标项目采购需求

说明：

1.投标供应商须对同一采购项目包组为单位的服务进行整体响应，任何只对包组内其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.本需求表中打“▲”号条款为实质性条款和条件，投标供应商如有任何一条负偏离或不响应则导致投标无效。

3.本需求表中打“★”的条款为本项目评分依据，如有请提供第三方权威机构出具的产品检验报告和相关证书的复印件证明并加盖厂家公章。

4.本需求表中打“●”的采购产品为核心服务产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心服务产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

5.本项目不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

6.本服务需求一览表中内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 一、服务需求表 |
| --- |
| 序号 | 采购名称 | 数量 | 简要描述及项目基本概况 |
| 1 | 港北区村屯通大喇叭系统 | 1项 | 本项目是根据国家广电总局发布的《县级应急广播系统暂行技术要求》和《应急广播系统总体技术规范》，和自治区广电局以广西实际情况为基础，自主制定了广西应急广播体系技术规范，包括《广西应急广播TS 流传输技术规范》、《广西应急广播调频副载波（RDS）编码传输技术规范》、《广西应急广播IP传输技术规范》、《广西应急广播终端数据回传技术规范》、《广西应急广播指令安全保护（数字签名）技术规范》、《广西应急广播终端软件升级技术规范》、《广西应急广播平台接口规范》、《广西应急广播资源分类及编码规范》和《广西应急广播体系建设工程安装规范》。组织实施的通过无线、有线、互联网等多种技术手段，实现县、乡、村三级应急广播多信源播发、多通道传输、多模式响应，实现统一联动、安全可靠、平战结合。 为好本项目应急广播体系标准化建设工作，必须依据广西应急广播体系相关技术规范，组织实施本区域内应急广播系统的标准化、规范化建设，确保应急广播平台采取统一的数据格式和接口标准，做到上下贯通、稳定运行、传输安全、可管可控。 本项目主要在港北区建设区级广播平台1个，乡镇级广播平台6个，行政村（社区）广播站94个，自然村屯广播点282个。 港北区区级广播平台 一、港北区区级广播平台需要提供的服务 区级广播系统平台主要具有以下功能技术服务，应急广播服务由区级前置机（采用应急广播适配器）、电话短信网关、安全服务系统、硬件防火墙、GPS授时器、服务器、路由交换模块、大屏系统等组成。信息发布和乡镇、村屯广播调度管理服务由调度播控平台服务器和网管服务器、数据库服务器承载区级应急广播平台主要核心功能，采用网络IP专网以及4G移动通信网实现区级应急广播消息的发布和终端系统监管。 二 、提供服务所需的配套设备购置 区级应急广播调度播控平台系统1台，应急广播网络管理平台1台，多媒体网关（电话短信网关）1台，信源控制器（应急广播适配器）1台，平台服务器2台，控制台操作服务器1台，GPS服务器1台，IP复用器1台，路由交换模块3台，有源监听音箱1台，转发服务器1台，NTP服务器1台，手机APP 1套，防火墙1台，播音话筒1个，服务器机柜1台，原大屏设备拆除1项，原拼接LCD大屏支架拆除1项，4×3拼接大屏底座支架1项，显示屏包边及辅材1项，辅材1批，系统集成1项，安装调试1项。 三、提供服务所需的主要配套货物技术指标要求 （一）●区级应急广播调度播控平台系统 系统软件包括：信息接入输出模块、信息处理及制作模块、审核播发模块、资源管理模块、生成发布模块、调度控制模块、监管评估模块、设置升级管理模块、系统管理模块、信息安全模块、环境安防监控模块等。 根据有关文件精神，本系统应全面支持IPv6，兼容IPv4。 支持广西应急广播相关通信协议，包括《广西应急广播调频副载波(RDS)编码传输技术规范》、《广西应急广播TS流传输技术规范》、《广西应急广播指令安全保护(数字签名)技术规范》、《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》、《广西应急广播终端软件升级技术规范》、《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》、《广西应急广播平台接口规范》、《广西应急广播资源分类及编码规范》等。 平台系统基于LINUX操作系统下运行。 各相关模块要求如下： 1、平台界面 （1）区级平台采用B/S架构，以web方式访问，采用TAR数据包文件格式制作应急广播消息。 （2）平台须设置个人用户名及密码登录。界面扁平化，一级（功能模块）标签须在首页全部显示，下级菜单能够在首页上展开。 （3）以离线GIS地图和图表为显示主体。地图须有精确到村级的坐标数据，能够伴随坐标显示资源管理的内容、播发提示、终端监管的状态等。具有良好的观感。提供地图服务、空间数据访问与管理服务、智能缓存技术、集群服务及地图服务发布功能，支持服务端服务聚合，含空间数据库引擎；支持通用的标准和规范OGC标准；支持对第三方提供的GIS功能（地图、数据）进行聚合，支持天地图服务、百度地图、OpenStreetMap、WFS服务、超图云门户服务等。 （4）平台有独立的数据大屏页面，能够实时无感知更新大屏数据。 （5）平台界面布局合理。 2、信息接入输出模块 （1）平台具备与上级平台、下级平台或适配器接口功能，接口按照标准规范开发。上下级能够实时进行数据或节目流传输。包括应急广播消息播发请求、运维数据请求、资源信息数据上报、播发记录数据上报等。 （2）平台具备与县级信息源、县级播出机构系统的接口，此类接口根据实际现有对接方现有接口进行适配。确保完整准确的信息接入和输出。 （3）平台具备接收传输状态、终端状态、现场播发实况录音等监管数据功能。 （4）通过外部设备能够与上级应急广播系统的中短波、卫星传输、直播卫星等应急广播信号的接入。 （5）数据交换应采用信息安全保护措施。 （6）具备根据应急信息音频及指令的要求，及接入传输覆盖网的要求，具备IP方式及IP(TS)数据流输出接口。 （7）平台支持通过4G传输对行政村级的应急广播适配器和自然村收扩机直接下发音频广播。流媒体服务器具备公网流媒体数据的转发处理能力。 （8）支持组播、单播IP指令下发、支持4G（IP）下发。 3、信息处理及制作模块 （1）每条应急信息应具有完整的描述，具有流程播发节点时间和流程状态监控显示。具备复查功能。 （2）平台通过外部转换设备，能够接入话筒语音、电话语音、短信、APP信息、日常广播输入及其他外部音源。内部开关由平台手动或自动控制。 （3）平台能够接收上级平台或其它信息源的应急信息格式文本或音频，依据标准数据协议规范进行信息解析应急信息、播出方案、指令等内容。 （4）平台能够将收到文本或音频格式应急信息，通过自动文转语、音频转换、人工读稿等方式生成统一格式音频节目。 （5）电话、短信呼入方式须经可靠身份验证、鉴权。可将电话语音、短信调制转换为音频流，同时生成终端唤醒及播出指令。具备安全可靠的APP认证机制。 （6）具备根据播发需求、播发策略生成包含来源单位、覆盖行政区域编码、应急事件类型、应急事件级别、发布时间、失效时间、发布频次、发布语言、发布通道等内容的应急广播消息的功能。 （7）平台能够接收手机APP的应急信息播发请求，并能及时响应播发状态。 4、审核播发模块 （1）应具备应急广播消息审核功能，对制作完成的应急广播节目和指令进行审核。可以处理和显示审核意见。 （2）支持自动审核及手动审核功能。该功能可以进行设置。 （3）支持待审核的消息在平台首页有相应的消息提醒。 5、资源管理模块 （1）可对全县所有系统设备进行管理。具备县域范围的播出资源管理及调度功能，可根据预设进行资源统一配置和调度。县级授权乡、村级用户权限后，乡、村级方可进行信息插播和调用。 （2）具备资源信息同步功能和接收传输覆盖网资源信息主动上报功能，可监管县级应急广播资源的状态信息。 （3）具备资源类型及资源编码设置功能。对系统内关键设备和终端的型号、编码、安装地点、工作参数等运维信息的管理功能，根据需要可对设备和终端的编码、频率、音量、开关等配置参数进行远程修改。 （4）支持通过手机APP连接平台，查看参数的设置和开关机状态。 6、调度控制模块 （1）具有对上级播发信息及指令进行解析并自动匹配调度本级传输覆盖资源，播发应急广播消息。 （2）具备调度预案管理功能，可手动设置调度预案，生成新调度发布方案。 （3）支持同时分区域应急广播，支持县至乡镇并发应急广播流不小于2个。 （4）具备监控应急消息调度指令传输状态功能；具备调度方案管理，查看所有等待调度、发布的应急消息状态，以及历史发布的调度方案信息。 （5）具备本级资源不够、能力不足的情况下，平台可向上级应急广播平台申请，启用上级平台资源加强本区域应急广播覆盖。 （6）日常广播具备接收、传送中央、区、地市广播节目或县本地广播节目的功能，编排可定时自动或非定时手动播出功能。 7、生成发布模块 （1）平台根据应急信息中的发布需求，结合本地传输覆盖网资源情况和应急发布预案，能够手动或自动生成调度控制指令。自动完成协议转换并输出。 （2）按照应急信息分级发布策略，具有按照策略自动生成指令（包括优先级）。本级信息播发具有手动或预设优先级功能。 8、监管评估模块 （1）实时获取终端状态，传输状态，现场播出实况等数据。结合资源管理，以图表方式呈现应急系统状态监控。 （2）具有相应的数据存储功能，统计分析功能，具有统计查询功能，支持各类组合条件复杂检索查询统计，可对应急广播消息的发布覆盖率、发布时效等指标进行评估，形成效果评估报告。 （3）具有效果评估网络覆盖率图表信息和到达实效图表信息。 （4）具备实时或定时向上级应急广播平台反馈播发结果。 （5）支持设备拓扑管理，实时显示在网所有设备的拓扑结构和线路状态，如果设备离线或者异常，可以实时的发出告警。拓扑界面中可直接查看和管理设备的详细信息。 9、设置升级管理模块 （1）平台自身具有被动升级及主动查询升级功能，支持手动及自动升级。升级前自动备份数据，升级不能对备份数据造成破坏。升级不成功具有自动恢复原版本功能。 （2）对终端设备具有升级信息库管理功能，提供发送命令升级和接受查询升级。支持TS流广播方式升级及IP方式升级。 （3）对终端设备升级支持批量升级、自动排队升级功能，具有定时主动推送升级功能。 （4）具有升级反馈信息采集并生成统计功能。 10、系统管理模块 （1）具备平台系统运行参数配置管理功能。 （2）具备所辖区域的信息和编码管理功能。支持批量导入区域编码，并且可树形结构显示编码和对应的区域名称，支持自定义区域编码录入功能。 （3）具备系统操作人员、角色、权限的配置管理功能。 （4）具备系统操作日志的记录和查询功能。 （5）具备系统数据库的定期备份、故障恢复等功能。 （6）具备对系统运行状态监控功能，对系统的关键进程、设备和网络的运行状态进行实时监控，出现故障可进行及时报警。 （7）具备流程规则管理功能，能够对业务流程进行重新编排，并制定相应的规则。 11、信息安全模块 （1）平台部署安全服务系统，安全服务系统包括证书管理子系统、签名验签子系统等。 （2）具有数字签名功能，采用国算法。按照广西标准规范执行。 （3）对平台接收到的应急广播消息进行签名验证，以及对发送的应急广播消息进行签名。 （4）具备用户鉴权认证机制，县平台与上级应急广播平台之间、调频台站/有线前端/地面数字电视前端之间的数据交互，以及传输覆盖网下发的控制及唤醒指令，均应进行签名保护，具备防攻击、防篡改机制。 12、云平台接口模块 （1）实现平台数据云备份，提高数据和网络的安全性。 （2）实现本地服务器和云服务器互为备份，提高系统的稳定性。 （3）云迁移内容：将设备状态回传、音频回传、IP广播服务、IP话筒服务、流媒体服务迁移到云端，同时平台本地服务器保留数据备份。 （4）TS消息流下发业务保留在平台本地服务器端，简化本地服务端设备与功能，本地服务平台设备软硬件做到通过云远程开关机，可控可管，自动工作，故障自动报警（记录并上报云服务器）。 13、★核心设备制造商通过ISO27001信息安全管理体系认证，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 14、★核心设备制造商通过工业和信息化部组织和定制的信息技术运行维护标准成熟度达叁级或以上，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 15、★核心设备制造商获得有线广播电视工程企业总承包壹级，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 （二）应急广播网络管理平台 1、支持全网广播设备的监测和管理； 2、采用TR069协议，支持对部署在广域网中的设备进行管理； 3、支持资源统计及性能分析； 4、支持设备参数查看，如广播频率、电压值、输入电平等； 5、支持设备参数设置，如逻辑地址、音量大小等； 6、支持设备参数trap告警及自定义告警； 7、支持用户自定义事件，如设备掉线、断网等； 8、支持设备的逻辑、安装地址，具备终端设备在线情况分析； 9、支持自动扫描设备，添加到列表中； 10、支持告警信息分类并完成分类统计及分类查询等功能； 11、支持当前网络拓扑图建立及展示； 12、支持多种浏览器访问； 13、软件采用全B/S构架； 14、支持告警及时间通知，如发邮件或短信通知； 15、支持IP地址、子网掩码、网关修改； 16.、支持设备在线率，广播覆盖率历史曲线统计，支持数据列表、曲线图。 （三）多媒体网关（电话短信网关） 1、支持接收手机语音及短信接入，具有文转语音模块。 2、不少于4路电话短信接入的设备，配置 SIM 卡槽。1路 ASI 输入。 3、支持TS流输出，支持 不少于1路ASI 输出和不少于1路 IP 输出。 4、有WEB网管，可查看、设置设备工作状态及参数。 5、手机天线接口：SMA母座，配模块天线。 6、输出编码格式 MP3，采样率 48KHz，码率128Kbps。 7、配置相应数量的语音流量卡，配语音包（只接听电话，接收短信）。 （四）●信源控制器（应急广播适配器） 接口要求与技术指标： 1、射频接口：1路DVB-C输入F座（公制75Ω），1路DTMB输入F座（公制75Ω），2路FM输入F座（公制75Ω），1路4G模块SMA母座，1路调频副载波（RDS）输出 BNC接口，57KHz。或采用RS232输出（如采用此种方式则要求调频广播发射机RDS编码数据采用RS232输入），DB9公座。 2、音频接口：1组立体声非平衡模拟音频线路输出RCA莲花母座，1组立体声平衡模拟音频线路输出，XLR卡侬公座（引脚定义：1为GND;2为+;3为-），2路话筒输入，1个6.35mm动圈话筒接口；1个内置话筒，2组立体声非平衡模拟音频线路输入RCA莲花母座，1个拾音器接口EDG-5.08-3P，引脚间距5.08mm，1组音频功放输出，4个纯铜镀金音频功放接线柱，推动4个功率为25W的高清喇叭，1路监听扬声器输出，内置，额定输出功率2W或以上。 3、数字接口 2个 RJ45,10/100Mbps自适应IP数据口，2个RS232串口 DB9母座(1个)，DB9公座(1个)。 4、其他接口：总电源输入带保险管（1主1备）防浪涌电源滤波器，受控电源输出220V/10A输出，应急直流电源输入EDG-5.08-2P，引脚间距5.08mm，2个USB2.0及以上接口，内置TF卡槽，置于设备内部，内置4G手机卡槽，配置4G手机卡 。 5、★指标参数：射频接收范围DTMB：47MHz～862MHz，DVB-C：115MHz～858MHz，FM：76MHz～108MHz，调频FM接收灵敏度优于30dBμV，音频功放输出阻抗4Ω～8Ω，音频功放额定输出有效值功率≥100W，音频功放信噪比≥60dB，音频功放频率响应±1dB(80Hz～12.5KHz)，音频功放谐波失真≤1.5%，音频功放左右声道分离度＞36dB，音频功放左右声道电平差＜1dB，电源效率采用高性能开关电源，输出功率≥250W，效效率≥87%。 6、通用参数：工作温度-10℃～60℃，工作电压交流90V～AC260V或更宽范围；频率50Hz±5Hz。 功能要求： 1、具有应急广播适配器所有功能及指标要求。本级播发时，应急音频采用MP3格式编码，并封装成TS流，采用IP(TS)组播输出至平台服务器。 2、平台可控制设备开启和关闭应急、日常广播。广播开启后，平台可控制本地音源接入及切换（包括话筒（默认）、U盘、线路1、线路2、FM1、FM2）。 3、配件：电源线1根；动圈话筒1个（配话筒支架）；3米话筒线1根；DTMB室内天线1副；调频室内天线1副。 4、★核心设备制造商通过ISO27001信息安全管理体系认证，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 5、★核心设备制造商通过工业和信息化部组织和定制的信息技术运行维护标准成熟度达叁级或以上，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 6、★核心设备制造商获得有线广播电视工程企业总承包壹级，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 以上标注“★”的技术指标为核心技术参数，如有第三方权威机构出具的检测报告或相关证书的，请提供并加盖厂家印章，以供评分参考。 （五）平台服务器 1、处理器:2颗英特尔至强八核 E5-2620V4 (2.1G\20MB\8核\85W）同档次或以上。 2、内存：64GB(4×16GB) (RDIMM 2400Mhz)内存，最大可扩充至768GB。 3、硬盘：8TB 7.2K RPM SAS 12Gbps 3.5英寸热插拔硬盘×4块(最大8块盘）。 4、控制器:内置PERC H330 （支raid0，1，5，10，）。 5、芯片组:英特尔C610同档次或以上；I/O 插槽标准：6 个PCIe Gen 2 插槽。 6、网卡:集成Broadcom 5720四端口千兆网卡，同档次或以上；iDRAC8 标准版管理卡，同档次或以上。 7、光驱:DVDRW。 8、电源:热插拔750w电源（1+1配置)。 （六）控制台操作服务器 1、CPUi7-8700同档次或以上 3.2GHz睿频至4.6GHz 三级缓存 8MB 2、显卡 显示芯片 GTX1050TI 显存容量 独立4GB 3、内存 容量 16GB 4、硬盘：128G SSD+1T机械硬盘 5、前(侧)面接口 USB 4个，后面接口 视频接口 DVI\HDMI\DP接口 USB 4个 6、显示器：21吋以上（含）屏 7、其他配件：标配 （七）GPS服务器 1、高精度，串口/脉冲可达30ns，NTP客户端优于2ms，时间同步快。 2、双CPU同时工作，32位CPU双核处理器，采用DSP/CPLD完成实时高速处理； 3、具有可扩展无限个独立的物理隔离10/100M网口（每个端口具有独立的MAC地址），每个网口可以灵活的配置使用，可以用在不同的子网和物理隔离网络里； 4、作一级时间服务器，可同时为上万台客户端、服务器、工作站提供时间服务。 5、支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003/vista、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的所有网络设备。 6、多种配置方法（TELNET/WEB），易于管理和升级，支持MD5加密和SNMP网管； 7、设备支持NTP和SNTP协议，且提供IBIG-B码互备信号接口，要实现计算机网络及其网络设备无需额外编程便可自动**同步时间。 8、专用嵌入式系统，无硬盘和风扇设计，防震设计，系统稳定可靠 9、机箱经防磁处理，抗干扰能力强。 10、GPS接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计， 信号接收可靠性高，不受地域条件和环境的限制。 11、装置具有多种串行信息输出与交互方式，以满足不同用户的需求。 12、串口信号输出可编程，按键设置,操作方便。 13、装置可通过数码管在线显示当前收星个数，直观反映装置的同步状况。 14、机架式结构，1U/2U、19”标准机箱,安装方便。 15、装置冷启动时间：≤2—5min 16、装置热启动时间：≤1min 17、瞬间断电重启时间： ≤20s 18、授时精度：30ns（UTC同步精度） 19、守时精度：7*10-9(0.42μS/min) 20、网络时间协议：NTPv1.v2.v3&v4、SNTP、TELNET、DHCP、UDP、SNMP 21、客户端吞吐量：18000次/秒 22、串行口信息：波特率默认9600，数据位8，无校验，1停止位 23、GPS授时天线：标配30米，可选50、100、200米 24、电源：220V±20%或110V±20%，47Hz～63Hz 25、工作温湿度：-200C～+700C；<95%无冷凝。 （八）IP复用器 1、支持IP、ASI输入。ASI码流符码率 1~216M，字节数 188，204自动识别 。 2、支持多节目流ASI或IP输出，支持UDP协议，支持单播及多播。 3、▲支持中英文液晶显示，前面板按键操作和远程WEB网管。 4、具有两个独立网卡输出。 5、输入接口：RJ45网口2个（IP），BNC接口2个（ASI） 6、输出接口：RJ45网口2个（IP），BNC接口2个（ASI） 7、其他接口：RJ45网口1个（网管）。 （九）路由交换模块 1、端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网口，4个千兆 SFP端口； 2、VLAN 支持 3、具有WEB图形化界面的网络设备管理和用户管理功能的软件 4、设备配置管理，网络拓扑管理，用户接入认证，访问权限控制等功能。 （十）有源监听音箱 1、有源音箱 2、输出功率：>30W，阻抗4-8欧姆，信噪比：>75dB，频率响应：20Hz-20KHz。 3、喇叭单元：5英寸低音1英寸高音单元。 （十一）转发服务器 1、产品符合IEEE802. 3ab标准，支持千兆网络； 2、支持5000个以上的IP终端上线同时接收音频数据； 3、支持多级服务器部署； 4、支持UDP单播或组播； 5、支持多路音频同时播出； 6、本级服务器或网络故障时，可采用上级平台广播； 7、可应用于广播电视专网.互联网、企业校园网、VPN.VLAN等TCP/IP网络环境； 8、抗干扰能力强； 9、支持7*24小时无故障运行。转发能力：大于1200 稳定性：采用Linux系统支持7*24小时无故障运行； 10、RJ45网口：1000M以太网口,RJ45串口：系统调试； 11、Restore：恢复出厂配置； 12、尺寸：1U标准； 13、温度范围：-5℃~45℃（工作），-40℃~70℃（存储）； 14、电源要求：AC 110~240V±10% 50~60Hz，功耗：＜10W。 （十二）NTP服务器 1、精度高，同步快。 2、可同时为大于万台客户端、服务器、工作站提供时间服务。 3、双CPU同时工作，32位CPU双核处理器，性能极大提高。 4、自保持能力强，装置收不到卫星信号后，自保持能力优于0.6μS/min。 5、具有1～4个物理隔离的相互独立的10/100M网口（每个端口具有独立的MAC地址）， 6、NTP网管来使用，使两个物理隔 7、支持WINDOWS9X/NT/XP/2000/2003/2008/WINDOWS7、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、DVR、智能控制器等网 8、多种配置方法，易于管理和升级。 9、支持电源中断、GPS失歩干接点信号告警。 10、专用嵌入式系统，无硬盘和风扇设计，防震设计，系统稳定可靠。 11、机箱经防磁处理，抗干扰能力强。 12、高品质的工业级元件，高水准的电气设计，高密度集成的电路结构，使装置拥有优异整机无可调节器件，极大提高了装置抗干扰性能与可靠性保障。 13、采用高性能、宽范围开关电源，工作稳定。 14、GPS接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计， 信号接收可靠性 15、装置具有多种串行信息输出与交互方式，以满足不同用户的需求。 16、串口信号输出可编程，按键设置,操作方便。 17、装置可通过数码管在线显示当前收星个数，直观反映装置的同步状况。18、支持单星授时模式，适用于收星效果不佳的情况，有屋顶和贴窗天 19、时区、夏令时可设置。 20、架装式结构，1U、19”标准机箱,安装方便。 （十三）手机APP 1、支持通过手机APP直接连接平台，查看参数的设置和开关机状态、接收频率等工作状态的监测。 2、支持手机APP发布文本，音频信息和即时对讲信息。 3、支持管理人员网格化管理，支持手机对设备扫码运维。 （十四）防火墙 安全防范等级2级以上（含）；根据有关文件精神，本系统应全面支持IPv6，兼容IPv4。 1、可扩展千兆电口/千兆光口/万兆光口，支持BYPASS插卡。（2）集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能与一身，全局配置视图和一体化策略管理。2、第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击。 3、在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽, 确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、应用的策略路由、修改应用转发优先级等。 4、支持丰富高可靠性的VPN特性，如IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN。5、支持多种安全业务的虚拟化，包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN等。不同用户可在同一台物理设备上进行隔离的个性化管理。 6、预置常用防护场景模板，快速部署安全策略，降低学习成本。 7、自动评估安全策略存在的风险，智能给出优化建议。 8、支持策略冲突和冗余检测，发现冗余的和长期未使用策略，有效控制策略。 （十五）播音话筒 1、采用背极式驻极体电容音头； 2、头部带红色工作指示光环； 3、灵敏度高，噪音低； 4、电池供电； 5、单体: 背极式驻极体； 6、指向性: 单指向； 7、频率响应: 50Hz-16kHz； 8、灵敏度: -38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)； 9、输出阻抗: 200Ω±30% (at 1kHz)。 （十六）服务器机柜 1、19″标准机柜要求符合GB/T 28571.1-2012国家标准。 2、机架外形参考尺寸：高2000 mm×宽600 mm ×深不少于900 mm，可安装42U设备。 3、材料：优质冷轧钢板，立柱、框架承重件厚2.0mm，其余厚均为1.5mm,数控机床加工成型。 4、表面处理：热磷化静电喷塑工艺。 5、内部件处理：采用热镀锌纯彩工艺。 6、风机：滚珠轴承轴流风机120×120 ×25 mm，带开关，噪声≤34.9dB/A，无故障寿命大于50000小时。 7、机架配接地母排，φ5接线螺孔20个以上，配齐螺丝。 8、门：前门和后门为带锁网孔门，侧门为钢制门可拆卸。 9、走线方式：机柜顶部和底部预留穿线口，穿线口盖板用螺丝固定。 10、配件：8位PDU 6排（集成SPD浪涌保护器），轴流风机2只（顶部靠后安装）,安装托板4块，安装角铁10付，理线架2根，安装螺丝200套，重型行走脚轮4个，支撑地脚4个。 （十七）原大屏设备拆除 拆除原大屏设备，人工及设备搬运、清洁整理。 （十八）原拼接LCD大屏支架拆除 拆除原拼接LCD大屏支架，人工及设备搬运、清洁整理。 （十九）4×3拼接大屏底座支架 安装4×3拼接大屏底座支架，支撑钢结构材料必须采用国标材料，支撑钢结构需做好防锈处理，要求达到国家或行业标准。 （二十）显示屏包边及辅材 铝塑板、木龙骨、其他安装施工及辅助材料，高级专用型材外包边。 （二十一）辅材 电源空开、接线端子、波纹管、PVC管、水晶头，金属弯管，抱箍，敷设配件、取电辅材、插座及专用工具。 （二十二）系统集成 系统总体集成包括： 1、系统总的集成规划设计及优化； 2、包括将点位相关设备上电、后端数据配置及整体系统联调，平台数据对接与调试。 3、本项目的所有设备和相关系统软件的现场调试、系统集成总测试。 （二十三）安装调试服务 区级广播平台设备安装调试服务。 乡镇级广播平台 一、乡镇级广播平台需要提供的服务 乡镇级广播系统平台服务主要由应急广播适配器、平台触摸屏一体机实现乡镇级应急广播消息的发布和系统管理。 二 、提供服务所需的配套设备购置 应急广播适配器6台，无源音柱6对，播音话筒6个，平台触摸屏一体机6台，定制机柜6台，辅材6批，安装调试服务6项，线路传输服务6条。 三、提供服务所需的主要配套货物技术指标要求 （一）●应急广播适配器 接口要求与技术指标： 1、射频接口：1路DVB-C输入 F座（公制75Ω），1路DTMB输入F座（公制75Ω），2路FM输入F座（公制75Ω），1路4G模块SMA母座，1路调频副载波（RDS）输出，BNC接口，57KHz或采用RS232输出（如采用此种方式则要求调频广播发射机RDS编码数据采用RS232输入），DB9公座。 2、音频接口：1组立体声非平衡模拟音频线路输出RCA莲花母座，1组立体声平衡模拟音频线路输出XLR卡侬公座（引脚定义：1为GND;2为+;3为-），2路话筒输入，1个6.35mm动圈话筒接口；1个内置话筒，2组立体声非平衡模拟音频线路输入RCA莲花母座，1个拾音器接口EDG-5.08-3P，引脚间距5.08mm，1组音频功放输出，4个纯铜镀金音频功放接线柱，推动4个功率为25W的高清喇叭，1路监听扬声器输出，内置，额定输出功率2W或以上。 3、数字接口：2个RJ45,10/100Mbps自适应，2个RS232串口DB9母座(1个)，DB9公座(1个)。 4、其他接口：总电源输入带保险管（1主1备）防浪涌电源滤波器，受控电源输出220V/10A输出，应急直流电源输入EDG-5.08-2P，引脚间距5.08mm，两个独立USB2.0及以上接口，内置TF卡槽，置于设备内部，内置4G手机卡槽，配置4G手机卡。 5、★指标参数 射频接收范围DTMB：47MHz～862MHz ，DVB-C：115MHz～858MHz，FM：76MHz～108MHz，调频FM接收灵敏度优于30dBμV，音频功放输出阻抗4Ω～8Ω，音频功放额定输出有效值功率≥100W，音频功放信噪比≥60dB，音频功放频率响应±1dB(80Hz～12.5KHz)，音频功放谐波失真≤1.5%，音频功放左右声道分离度＞36dB，音频功放左右声道电平差＜1dB，电源效率采用高性能开关电源。输出功率≥250W，效效率≥87%。 6、通用参数 工作温度-10℃～60℃ 工作电压交流90V～AC260V或更宽范围；频率50Hz±5Hz。 功能要求： 1、集接收、转发、编码、解码、播控，管理等功能于一体，要求整机模块化设计，具有应急广播适配器（行政村用）所有功能及指标要求。 2、乡镇级适配器内置所有网卡全面支持IPV6,兼容IPV4。 3、具有乡镇本级应急广播、日常广播消息发布功能。具有所在乡镇区域内社区、行政村、接收终端列表，可选择一个或多个社区、行政村、接收终端进行广播，可手动切换需要播出的本地信源。操作乡镇级适配器进行播发时，播发区域默认为全乡镇广播。 4、▲乡镇级适配器应保留硬件播发功能，同时兼顾操作PC触摸屏播发，PC触摸屏只作为乡镇适配器扩展功能的便捷操作方式。PC触摸屏发生故障时，还可使用乡镇级适配器的直接播发应急广播信息。要求乡镇级平台组播由乡镇级适配器IP口作为输出口，不可由PC触摸屏IP口作为输出口。严禁屏蔽应急广播适配器（乡镇用）的使用。 5、★具有IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G、FM多通道模式同时接收应急广播消息并解析的功能。 6、★优先级播出处理规则设置：应急广播与日常广播此两种不同类型广播，不论级别，应急广播均优先播出，电话及短信插播方式视为应急广播；相同类型广播，应首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出；广播消息级别相同，如果设备设置为上级优先，则行政级别高优先播出，如果设备设置为下级优先，则行政级别低优先播出；广播消息级别和行政级别均相同，默认情况下优先播出数字通道（依次为IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G），然后为FM通道（如当前通道有广播则不进行通道切换，无广播则按上述次序切换）。高优先级广播播出完成以后，播放次优先级广播。 7、具有本地和远程设置应急广播信息上级优先、下级优先播出功能，默认设置为上级优先。 8、当乡镇级适配器同时收到电话和短信文转语插播时，电话语音插播优先，可中断短信文转语插播转而播发电话语音。当有电话语音及短信文转语插播时，RDS转发优先级为乡镇级适配器设定的应急广播消息级别（默认2级）。 9、接收和转发上级广播时，通道优先级默认优先顺序：IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G、FM1、FM2，可本地和远程设置。 10、★IP(TS)、DTMB、DVB-C、IP/4G四种模式传输应急广播信息，要求传输协议采用《广西应急广播TS流传输技术规范》、《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。TS指令数据采用上级平台加密，适配器解密的方式传输，协议采用《广西应急广播系统指令安全保护（数字签名）技术规范》。 11、★要求设备可同时解析两个应急广播控制PID，分别为0x21和0x2x，两个控制PID所在TS流携带的指令表格式参照《广西应急广播TS流传输技术规范》。其中PID=0x21的TS流为县级以上平台下发的应急广播指令，PID=0x2x的TS流为其他平台下发的应急广播指令（保留）。 12、每个乡镇级应急广播适配器输出组播IP地址及端口由广西提供，指令PID统一为0x22。 13、乡镇IP(TS)组播直接下行播发到村级适配器，同时在县级平台与乡镇级平台网管通信正常的情况下具有通过网管通道向县级平台申请播发的功能。 14、支持DTMB、FM接收应急信息并通过IP(TS)、FM通道转发。应急信息覆盖范围应包括本乡镇或本乡镇以下村级应急广播系统（包括社区终端）。 15、不对县级或其他乡镇发布的IP(TS)、IP/4G应急信息进行转发。本地播发不进行转发。 16、▲采用有线IP和无线4G网络两种方式实现设备状态数据回传，两种回传方式均须实现。可本地和远程设置手动、自动两种状态（默认）。手动状态下可本地和远程手动切换回传方式；自动状态下由设备定时（时长可设置）检测有线IP回传通路情况。设备作为客户端与平台服务器握手通信，已连接则采用有线IP回传，断开连接则选择无线4G网络回传，恢复连接则重新选择有线IP回传。两种回传方式的协议均要求采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》。 17．具有本级RDS编码加密、接收上级下发的RDS编码并解密的功能，传输协议要求采用《广西应急广播调频副载波（RDS）编码传输技术规范》。两种情况的RDS编码数据输出应根据优先级播出处理规则决定，本级与上级RDS编码数据输出同时只能选择其一。RDS指令数据采用上级平台加密，接收设备解密的方式传输，协议采用《广西应急广播指令安全保护（数字签名）技术规范》。 18、▲具有IP广播功能，参照《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。本地播发的同时有IP（TS）广播，也有IP/4G广播，共存并互不影响。当采用IP/4G广播时，IP广播优先，通过有线专网传输应急信息到县级平台，有线专网中断则采用4G广播，有线专网恢复则切换回有线IP广播。 19、▲具有远程升级功能，可通过IP（TS）、DTMB/DVB-C、IP/4G通道传输，设备接收完数据并校验通过后自动进行升级。设备软件升级方式参照《广西应急广播终端软件升级技术规范》。 20、可通过应急广播指令对设备进行管理配置，包括资源编码设置、组播和网管业务参数设置、回传IP地址设置、默认音量设置、自动报文间隔、接收射频频率设置等。 21、▲可采用IP(TS)、IP、4G、RDS（通过FM发射机）播发应急广播消息。对本级播发的IP/4G广播，当乡镇级适配器作为IP终端使用时，应能甄别自身所发出的应急广播消息并不予响应。 22、▲乡镇级适配器本地话筒插播时，须检测话筒电平，持续5分钟没有信号，自动退出本次话筒插播，恢复待机状态。采用其他信号进行本地插播时，插播2小时后，如果还没有手动关闭本次广播则自动退出本次插播，恢复待机状态。 23、▲乡镇级适配器必须具有自动分配网关的功能。有线IP及4G网管通道，数据上行必须绑定出口路由。当使用有线IP网络回传的时候，回传数据自动从内网网关（广西提供，下同）出，不能从4G网关出；当切换到4G网络时候，回传数据自动从4G网关出，同时保留内网网关以和县级平台进行通信，当有线IP通道恢复时自动切换回有线IP通道。 24、▲具有系统复位按键（参照后面板示意图），长按5秒恢复出厂设置，所有参数恢复到出厂设置状态。支持TELNET远程登录服务标准协议，可由用户远程登录设备嵌入式LINUX操作系统，用户名统一为：admin，密码为admin，最大用户权限。用户TENET登录后，可修改默认管理地址（192.168.2.200）和子网掩码（255.255.255.0）等参数。 25、▲WEB网管具有系统软重启、恢复出厂设置项，用户可登陆该WEB网管对整个乡镇级适配器进行重启和恢复出厂设置操作。WEB网管用户名统一为：admin，登录密码统一为123456。 26、乡镇级适配器菜单部分主要参数必须输入密码才能修改。如该设备的资源编码（9字节）、FM接收频点、DTMB接收频点、DVB-C接收频点、网管IP地址及端口、4G回传IP地址及端口、组播接收IP地址及端口、转发优先级、上下级优先设定，密码修改等选项，初始密码由广西提供，默认为：123456。 27、▲具有4G手机模块并配置4G手机卡，实现电话语音插播、短信文转语插播，终端状态可通过移动通信网络回传。可设置电话白名单至少32组，每组包括一个手机号码和授权广播区域编码，只有白名单上的手机号码可对授权区域进行语音及短信插播。电话语音插播须有语音提示，按下手机“#”号键即可电话语音广播。短信插播格式：播报次数#播报内容（播报次数取值范围1～9）。短信播报内容要求支持300个以上中文字符。 28、▲具有日常定时播出功能，每天能设置至少3个时段，时间精确到秒，每个时段均可任意选择6个信源之一播放，分别为:话筒、线路输入1、线路输入2、U盘、FM1、FM2。定时广播属于本地日常广播。定时广播时日常广播对应LED指示灯亮，此时按下日常广播轻触式按键则关闭当前时段定时广播。 29、具有MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC，MP3音频格式解码，MP3音频格式编码，解码输出音质清晰、流畅。 30、▲MP3格式音频编码封装成TS包并通过IP(TS)组播和RTSP协议（IP广播）输出。乡镇级应急广播适配器音频编码参数共8项。输出模式为CBR（恒定码率）。必须有PMT_PID、PCR_PID、AUDIO_PID、Service_PID(节目号)、Service_Name(节目名称，要求为中文)设置项并可由用户设置和修改。采用立体声编码，音频编码码率为128Kbps，采样码率为48KHz。 31、▲采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》，通过串口设置、读取调频发射机参数，再由乡镇级适配器把发射机参数回传到县级平台。 32、▲具有独立时钟电路，采用高精度实时时钟芯片作为系统时钟，采用锂电池作为实时时钟芯片供电电源，确保设备运行时间准确。可根据上级授时指令对当前实时时钟进行更新授时。（时钟芯片性能不低于DS3231） 33、▲具备后备锂电池，可在外电停止后将设备不少于5分钟的状态数据通过4G通道回传给平台服务器。 34、具有断电记忆功能，设备断电重启后，已保存的参数不丢失。 35、▲具有DTMB/DVB-C接收频率、FM接收频率锁定指示（参照后面板示意图），LED指示灯为绿色，建议降低LED亮度，点亮后能分辨颜色即可，以适应长时间持续工作。 36、▲乡镇级适配器音量调节旋钮应用定义：要求配置输出音量调节旋钮。乡镇级适配器的旋钮位于前面板（采用飞梭）。接收到上级平台广播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。对于乡镇级适配器本地插播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。 37、▲前面板前面板要求有IP(TS)、DTMB、DVB-C、IP/4G、FM1、FM2上级平台当前播放通道选择LED(蓝色)指示、OLED当前播放状态同步显示。具有应急广播和日常广播两个轻触式按键，按下此两键之一即开启本地广播，再次按下此键关闭广播。其中本地应急广播可切断本地日常广播，但本地日常广播不能切断本地应急广播，需要关闭本地应急广播才能重新开启本地日常广播。 开启应急广播：按下应急按键，对应LED指示灯亮，默认选择音源为话筒，可通过面板轻触式音源选择按键切换其他音源，如下图所示。切到对应音源则对应LED指示灯亮。如果选择的音源为U盘，可以通过飞梭菜单操作键切换U盘内其他MP3文件播放。 开启日常广播：按下日常按键，对应LED指示灯亮，默认选择音源为话筒，可通过面板轻触式音源选择按键切换其他音源，如下图所示。切到对应音源则对应LED指示灯亮。如果选择的音源为U盘，可以通过飞梭菜单操作键切换U盘内其他MP3文件播放。 38、采用液晶屏显示菜单，要求液晶显示屏至少能显示4行中文字符、3吋以上。长时间不操作屏幕会关掉背光，操作即开。长时间不操作菜单长会自动返回主界面，时间长度可设置。采用飞梭操作按钮，操作设备菜单，操作键具有选择，设置，调整三个功能，按下该键表示选择，按下情况下，所选择项进入反显状态，则表示该项已经进入了编辑状态，左右旋转可以改变该项的值。设置或调整数值完成后选择“确定”并按下，可保存并退出。 39、▲乡镇级适配器OLED显示屏顶端左上角：应有IP（TS）组播接收指示图标，当接收到指定IP地址的组播时（如县级平台组播：239.12.12.12:1212，要求可由用户配置）则显示该图标，未接收到则不显示。应有专网IP网管通道连接正常指示，当乡镇级适配器通过有线专网网管通道往县级平台发送主动报文，并收到县级平台回复的应答包时，表示连接正常，则显示该图标，未收到应答包则不显示该图标。应有IP/4G当前在播状态指示，当通过该方式广播时显示该图标，广播结束则不显示该图标。应有4G移动通信网络信号强度指示图标。 40、应分别有IP、4G当前在播状态指示，当通过该方式广播时显示该图标，广播结束则不显示该图标。应有4G移动通信网络信号强度指示图标。 41、乡镇级适配器本地插播，音源切换到U盘时，配套的PC触摸屏和乡镇适配器OLED屏能在主页面自动显示音频播放列表，并默认选择当前播放列表第一个音频文件播放，可由用户使用配套的PC触摸屏和乡镇级适配器前面板飞梭操作键选择列表内其他音频文件播放。 42、乡镇级适配器配套的U盘，音频文件应放置在根目录，且乡镇级适配器能在本地插播时能根据用户选择直接读取该U盘所存储的音频文件并播放，不可采用U盘根目录建特定文件夹专门存放音频文件的方式。 43、具有U盘存储的MP3格式音频文件播放功能,开本级应急广播和日常广播时启用。能显示U盘存储的MP3文件列表，当前所选MP3文件反显。通过飞梭菜单操作键左旋或右旋选择MP3音频文件播出,默认自动播出文件列表第一个音频。 44、具有6.35mm接口规格动圈话筒、内置话筒输入，应急广播适配器做好输入匹配。内置话筒位于前面板右下方，面板上该话筒位置处开有“*”型多个小孔，便于用户对其喊话。动圈话筒接口要求位于前面板右下方、内置话筒旁边。两个话筒在喊话音量均相同的情况下，要求输出音量趋于一致，相差不可太大。 45、两个话筒工作逻辑为：插入6.35mm接口规格动圈话筒，内置话筒失效；拔出6.35mm接口规格动圈话筒，内置话筒生效。内置话筒生效的同时要求内置监听扬声器喇叭自动关闭，防止自激产生啸叫声。 46、具有高保真降噪监控专用拾音器接口，接口为EDG-5.08-3P绿色弯脚插拔式接线端子（引脚间距5.08mm），三个引脚分别为1-+12V电源、2-音频信号、3-公共地；接线方式为“红—+12V，兰—信号，黄—地”，采用3芯RVV电缆，单根线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5。 可采集终端应急广播现场发布的声音并以单个文件MP3格式录制存储。当应急广播适配器播出上级播发的应急广播和日常广播时开始录制，其余时间不录制。 文件名为：S+开始录音日期时间+该设备资源编码（9字节BCD码）。可采用有线IP和移动通信网络根据上级指令选择是否回传至上级平台。 47、内置TF卡或U盘，存储本地广播音频和拾音器音频，循环存储，支持可存储容量为16G以上，可通过设备前面板USB接口将该卡存储的录音文件直接复制到U盘（或通过IP数据口2，利用WEB网管能读取并下载内置TF卡内MP3文件）。该TF卡或U盘置于设备内部PCB板上，如不打开设备机箱则不能取出。 48、具有本地播出应急、日常音频录音功能，每次录音以单个MP3文件格式存储于TF卡，文件名为：B+开始录音日期时间+该设备资源编码（9字节BCD码），可采用有线IP和移动通信网络方式根据上级指令选择是否回传至上级平台。 49、具有两组立体声非平衡模拟音频线路输入，接口为RCA莲花母座。一组为直播卫星接收机输出音频，另一组为DVD播放机等具有模拟音频输出设备输出的音频。 50、具有一组立体声平衡模拟音频线路输出，XLR卡侬公座；一组立体声非平衡模拟音频线路输出，RCA莲花母座。 51、具有额定有效值功率为100W的音频功放定阻输出。总共4个标准音频接线柱，分两组，每组50W，每一组接两个25W高清喇叭，每组输出阻抗4Ω～8Ω。采用2芯RVV电缆，单根线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5。音频功放的输入音频和设备总输出的模拟音频一致。 52、内置监听扬声器，额定功率2W或以上，可调节监听音量。采用微型不锈钢带灯指示自锁开关，位于前面板，监听可开可关。 53、具有一个220V/10A受控电源输出，当有应急广播或日常广播（包括定时广播）时输出自动开启。 54、具有57KHz调频副载波（RDS）输出，BNC接头，输出幅度连续可调。或采用RS232输出（如采用此种方式则要求调频广播发射机支持RDS编码数据采用RS232输入），DB9公座。 55．具有2个RS232串口。一个为DB9母座，用于设备控制程序升级、可扩展LED大屏图文显示；另一个为DB9公座，用于RDS编码数据输出和接收调频广播发射机状态数据。 56、FM接收输入通道设计为一个F头，共用FM接收天线。 57、▲两个FM接收模块同时接收。均可接收RDS数据。 58、▲具有两个RJ45网口。 网口1：10/100Mbps自适应，IP(TS)信源输入、输出口，可同时接收至少2个或2个以上组播，接收、发送组播IP地址及端口号可本地和远程设置。 网口2：10/100Mbps自适应，作为IP广播、WEB网管、数据回传，对本机详细的参数进行设置、状态查看。回传IP地址及端口号可本地和远程设置，共有四组设置项，分别对应移动通信网络回传方式两组和有线IP回传方式两组，选择任意一种回传方式均可往两个不同的IP地址发送数据。 59、采用高性能开关电源，效率≥87%，具有短路、过温、过流，过压保护功能，出现保护时关断输出电压，重启时恢复。 60、设备各个模块要求均采用+24V电压供电，除了开关电源要求具有+24V电压输出外，要求设备后面板具有+24V电源电压输入接口，接口为EDG-5.08-2P绿色弯脚插拔式接线端子（引脚间距5.08mm）两个引脚分别为1-+24V电源、2-公共地；当没有外电或开关电源损坏时，可采用+24V备用电池组给整个设备供电。 61、▲设备总电源采用船型开关，置于后面板。电源输入具有防雷设计，具有防浪涌电源滤波器，采用自带保险管（1主1备）电源接口。 62、采用三芯电源线，线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5。输入火线与零线间并联一个20D561K规格的压敏电阻。63．设备具有接地端子，要求设备可靠接地。 64、▲设备内部所有PCB电路板要求喷三防漆，射频接口均须考虑防雷性能，接插件要求用硅橡胶固定。 65、标准19寸2U机架式全铝合金机箱，喷粉防腐设计，深度不超过50cm。颜色为国标色号73-B03，如机箱部分为不锈钢材料则不锈钢部分不用喷粉。 66、配件：电源线1根，应急直流输入电源接头1个（配两种颜色的4平方RVV电源线各3米），串口线1根（2米，1边DB9公头，另一边DB9母头），1.5米5类屏蔽成品网线1根，动圈话筒1个（配支架），2米话筒线1根，防雷警示标贴1张。 67、★核心设备制造商通过ISO27001信息安全管理体系认证，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 68、★核心设备制造商通过工业和信息化部组织和定制的信息技术运行维护标准成熟度达叁级或以上，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 69、★核心设备制造商获得有线广播电视工程企业总承包壹级，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 以上标注“★”的技术指标为核心技术参数，如有第三方权威机构出具的检测报告或相关证书的，请提供并加盖厂家印章，以供评分参考。 （二）无源音柱 接应急广播适配器（乡镇用）功放输出。 1、室外型，无源音柱 2、额定功率50W； 3、阻抗4~8欧姆； 4、频率响应：20Hz-20KHz。 5、配安装支架。 （三）播音话筒 1、采用背极式驻极体电容音头； 2、头部带红色工作指示光环； 3、灵敏度高，噪音低； 4、电池供电； 5、单体: 背极式驻极体； 6、指向性: 单指向； 7、频率响应: 50Hz-16kHz； 8、灵敏度: -38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)； 9、输出阻抗: 200Ω±30% (at 1kHz)。 （四）平台触摸屏一体机 乡镇平台触摸屏一体机包含触摸屏和主控模块，集成在村（乡镇）级平台机柜上方，安装位置参见下图—机柜结构示意图。 机柜结构示意图 1、机柜嵌入式触摸屏（含主控模块）: 显示屏尺寸：大于15吋，16：9，分辨率：不小于1366*768；触控板为电容式触摸屏；亮度： 300 cd/m2 (Typ.)；透射对比度： 1000:1 (Typ.)；显示颜色： 16.7M ；响应时间： 1.3/3.7(Tr+Td)；工作环境： -30－ 80 ℃；功耗： ≤72W；输入电压： AC 100-240V；面板：配置6 U大小的面板，嵌入式安装在机柜上部；主控模块：CPU2.4G/4G内存/128G硬盘/400W开关电源，含软件。 2、▲具有所在乡镇高清离线地图，乡镇播发时能在配套的PC触摸屏上看到从乡镇到行政村“飞线”、“图标闪动”等播发效果。 3、乡镇级适配器应具有硬件播发功能，同时兼具操作PC触摸屏播发，PC触摸屏只作为乡镇适配器扩展功能的便捷操作工具。在触摸屏无法使用的情况下，还可通过操作乡镇级适配器方式作为乡镇级平台备用的播发手段。要求乡镇级平台组播由乡镇级适配器IP口作为输出口，不可由PC触摸屏IP口作为输出口。严禁屏蔽应急广播适配器（乡镇用）的使用。 4、具有乡镇本级应急广播、日常广播消息发布功能。具有所在乡镇区域内社区、行政村、接收终端列表，可选择一个或多个社区、行政村、接收终端进行广播，可手动切换需要播出的本地信源。操作乡镇级适配器进行播发时，播发区域默认为全乡镇广播。 5、液晶显示屏顶端左上角：应有IP（TS）组播接收指示图标，当接收到指定IP地址的组播时（如县级平台组播：239.12.12.12:1212，要求可由用户配置）则显示该图标，未接收到则不显示。应有专网IP网管通道连接正常指示，当乡镇级适配器通过有线专网网管通道往县级平台发送主动报文，并收到县级平台回复的应答包时，表示连接正常，则显示该图标，未收到应答包则不显示该图标。应有IP/4G当前在播状态指示，当通过该方式广播时显示该图标，广播结束则不显示该图标。应有4G移动通信网络信号强度指示图标。 6、可通过用户输入密码的方式登陆并显示用户操作界面。用户操作界面至少应有“应急广播”、“日常广播”、“U盘”、“话筒”、“FM1”、“FM2”、“线路1”、“线路2”共8个软按键。 7、触摸屏及主控模块启动成功后，自动锁定在应急广播播发操作界面，解锁需要登陆密码。30分钟没有操作则自动进入休眠模式，点击触摸屏可唤醒。 8、具有来电自动重启功能，自动进入应急广播播发操作界面。 （五）定制机柜 1、要求尺寸：宽度600mm，台面深度400mm，柜体深度700mm，整体高度1200mm,台面高度750mm。该尺寸为要求的最小尺寸，如供货商提供更大尺寸的亦可。整个播控台采用热镀锌钢板焊接而成，整体板厚1.2mm或以上，尺寸如下面示意图所示。 2、颜色：国标色号73-B03，要求静电喷粉设计工艺，表面光滑无毛刺，防腐。 3、前门为单扇钢制门，后门为抽取式钢制门，前后门均配不锈钢门锁。 4、机柜底部封底，预留支撑地脚安装孔。 5、后门底下预留2个线缆出入预制孔(不可在门上)，机柜两侧后下方预留1个线缆出入预制孔，预制孔直径：50mm。 6、播控台上部及下部（相对于台面，下同）均为机架式设计，可放置标准19寸设备，上部容量为8U，下部容量为6U或更大。其中上部和下部各配可活动托盘至少一个，上部配置不少于6块1U空白面板，样式参见参考示意图。 7、台面配有推拉式抽屉，最右边预留有鼠标线孔（孔位定位见参考示意图），动圈话筒线多余长度可放入该孔进行隐藏，达到美观效果。 8、后门及两侧预留大面积通风散热小孔或百叶通气槽，可使柜体内部产生循环风而达到散热功能。 9、▲配置2个19寸机柜专用带开关8位PDU电源插排，要求必须集成浪涌保护器（SPD）。 10、在播控台上部最上方明显位置喷印“广西应急广播”字样，要求为蓝色黑体字，字号大小设计为2米内可清晰辨认即可，以美观醒目为宜。 11、机柜右上方贴安全操作警示标贴“雷雨天气禁止操作”（黄底黑边框黑体字） 12、配件：不少于6孔的接地母排1根（配齐螺丝）；托板2块；角铁4副；理线架2根；安装螺丝50套；支撑地脚4个。 尺寸（mm） 参考示意图 机柜（单联播控台）尺寸及参考示意图 （六）辅材 电源空开、接线端子、波纹管、PVC管、水晶头，金属弯管，抱箍，敷设配件、取电辅材、插座及专用工具。 （七）安装调试服务 乡镇广播平台设备安装调试服务。 （八）线路传输服务 1、负责为港北区6个乡镇提供专线电路传输服务，为接入港北区村屯通大喇叭系统。 2、光纤接入，符合国家及行业标准； 3、传输线路带宽速率为：100M带宽，数据传输上下行速率稳定在100Mbps/s或不少于100Mbps/s； 4、线路比特误码率≤1×10-7；线路丢包率≤0.1%；线路各个节点最大时延≤10ms； 5、线路传输服务为1年。 行政村（社区）广播室 一、行政村（社区）广播室需要提供的服务 行政村（社区）广播服务主要由应急广播适配器、广播立杆、防雷措施、号角高清喇叭实现行政村（社区）广播消息的发布和管理。 二 、提供服务所需的配套设备购置 应急广播设备适配器94台，号角高清喇叭376个，播音话筒94个，定制机柜94台，喇叭杆件94根，立杆基础94项，接地防雷94项，辅材94批，安装调试服务94项，线路传输服务94条。 三、提供服务所需的主要配套货物技术指标要求 （一）●应急广播设备适配器 接口要求与技术指标： 1、射频接口：1路DVB-C输入F座（公制75Ω），1路DTMB输入 F座（公制75Ω），2路FM输入F座（公制75Ω），1路4G手机模块 SMA母座 ，1路调频副载波（RDS）输出，BNC接口57KHz或采用RS232输出（如采用此种方式则要求调频广播发射机RDS编码数据采用RS232输入），DB9公座。 2、音频接口：1组立体声非平衡模拟音频线路输出RCA莲花母座，1组立体声平衡模拟音频线路输出 XLR卡侬公座（引脚定义：1为GND;2为+;3为-），2路话筒输入，1个6.35mm动圈话筒接口，1个内置话筒，2组立体声非平衡模拟音频线路输入 RCA莲花母座，1个拾音器接口 EDG-5.08-3P，引脚间距5.08mm，1组音频功放输出，4个纯铜镀金音频功放接线柱，推动4个功率为25W的高清喇叭，1路监听扬声器输出，内置，额定输出功率2W或以上。 3、数字接口：2个RJ45,10/100Mbps自适应IP数据口，2个RS232串口DB9母座(1个)，DB9公座(1个)。 4、其他接口 总电源输入配带保险管（1主1备）的防浪涌电源滤波器，受控电源输出220V/10A输出，应急直流电源输入EDG-5.08-2P，引脚间距5.08mm，24V/10A，USB接口 2个USB2.0或以上接口，内置TF卡槽，置于设备内部，内置4G手机卡槽，配置4G手机卡 。 5、★指标参数 射频接收范围DTMB：47MHz～862MHz，DVB-C：115MHz～858MHz，FM：76MHz～108MHz，调频FM接收灵敏度优于30dBμV，音频功放输出阻抗4Ω～8Ω，音频功放额定输出有效值功率 ≥100W，音频功放信噪比≥60dB，音频功放频率响应±1dB(80Hz～12.5KHz)，音频功放谐波失真≤1.5%，音频功放左右声道分离度＞36dB，音频功放左右声道电平差＜1dB，电源效率采用高性能开关电源。输出功率≥250W，效效率≥87%。 6、通用参数 工作温度-10℃～60℃，工作电压交流90V～AC260V或更宽范围；频率50Hz±5Hz。 功能要求： 1、集接收、转发、编码、解码、播控等功能于一体，要求整机模块化设计，符合指标要求。 2、村级适配器内置所有网卡全面支持IPV6,兼容IPV4。 3、具有村本级应急广播、日常广播信息发布功能，可对所辖自然村屯内接收终端进行分区域应急广播和日常广播，可手动切换需要播出的本地信源（话筒、U盘、FM1、FM2、线路1、线路2）。 4、▲整合IP话筒功能，可选择一个或多个终端进行广播。操作村级适配器进行播发时，播发区域默认为全行政村广播。 5、★具有IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G、FM多通道模式同时接收应急广播消息并解析的功能。 6、★优先级播出处理规则设置：应急广播与日常广播此两种不同类型广播，不论级别，应急广播均优先播出，电话及短信插播方式视为应急广播；相同类型广播，应首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出；广播消息级别相同，如果设备设置为上级优先，则行政级别高优先播出，如果设备设置为下级优先，则行政级别低优先播出；广播消息级别和行政级别均相同，默认情况下优先播出数字通道（IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G），然后为FM通道（如当前通道有广播则不进行通道切换，无广播则按上述次序切换）。高优先级广播播出完成以后，播放次优先级广播。 7、具有本地和远程设置应急广播信息上级优先、下级优先播出功能，默认设置为上级优先。 8、村级适配器电话及短信插播视为本地应急广播，默认优先级为2级。当村级适配器同时收到电话和短信文转语插播时，电话语音插播优先，可中断短信文转语插播转而播发电话语音。当有电话语音及短信文转语插播时，RDS转发优先级为村级适配器设定的应急广播消息级别（默认优先级为2级）。 9、接收和转发上级广播时，通道优先级默认优先顺序：IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G、FM1、FM2，可本地和远程设置。 10、▲IP(TS)、DTMB、DVB-C、IP、4G四种模式传输应急广播信息，要求协议采用《广西应急广播TS流传输技术规范》、《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。TS指令数据采用上级平台加密，适配器解密的方式传输，协议采用《广西应急广播系统指令安全保护（数字签名）技术规范》。 11、★要求设备可同时解析两个应急广播控制PID，分别为0x21和0x22，两个控制PID所在TS流携带的指令表格式参照《广西应急广播TS流传输技术规范》。其中PID=0x21的TS流为县级以上平台下发的应急广播指令，PID=0x22的TS流为乡镇平台下发的应急广播指令。 12、可采用IP、4G、RDS（通过FM发射机）播发应急广播消息。对本级播发的IP/4G广播，当村级适配器作为IP终端使用时，应能甄别自身所发出的应急广播消息并不予响应。 13、▲采用有线IP和无线4G网络两种方式实现设备状态数据回传，两种回传方式均须实现。可本地和远程设置手动、自动两种状态（默认）。手动状态下可本地和远程手动切换回传方式；自动状态下由设备定时（时长可设置）检测有线IP回传通路情况。设备作为客户端与平台服务器握手通信，已连接则采用有线IP回传，断开连接则选择无线4G网络回传，恢复连接则重新选择有线IP回传。两种回传方式的协议均要求采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》。 14、具有本级RDS编码加密、接收上级下发的RDS编码并解密的功能，传输协议要求采用《广西应急广播调频副载波（RDS）编码传输技术规范》。两种情况的RDS编码数据输出应根据优先级播出处理规则决定，本级与上级RDS编码数据输出同时只能选择其一。RDS指令数据采用上级平台加密，接收设备解密的方式传输，协议采用《广西应急广播指令安全保护（数字签名）技术规范》。 15、▲具有IP广播功能，参照《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。本地播发的同时有IP（TS）广播，也有IP/4G广播，共存并互不影响。当采用IP/4G广播时，IP广播优先，通过有线专网传输应急信息到县级平台，有线专网中断则采用4G广播，有线专网恢复则切换回有线IP广播。 16、▲具有远程升级功能，可通过IP（TS）、DTMB、DVB-C、IP/4G通道传输。升级方式参照《广西应急广播终端软件升级技术规范》，采用接收TS流方式被动升级和采用HTTP请求方式主动升级两种方式，通过DTMB/DVB-C、IP/4G通道传输升级数据，设备接收完数据并校验通过后自动进行升级。 17、可通过应急广播指令对设备进行管理配置，包括资源编码设置、组播和网管业务参数设置、回传IP地址设置、默认音量设置、自动报文间隔、接收射频频率设置等。 18、▲村级适配器本地话筒插播时，须检测话筒电平，持续5分钟没有信号，自动退出本次话筒插播，恢复待机状态。采用其他信号进行本地插播时，插播2小时后，如果还没有手动关闭本次广播则自动退出本次插播，恢复待机状态。 19、▲村级适配器必须具有自动分配网关的功能。有线IP及4G网管通道，数据上行必须绑定出口路由。当使用有线IP网络回传的时候，回传数据自动从内网网关（广西提供，下同）出，不能从4G网关出；当切换到4G网络时候，回传数据自动从4G网关出，同时保留内网网关以和县级平台进行通信，当有线IP通道恢复时自动切换回有线IP通道。 20、▲具有系统复位按键（参照后面板示意图），长按5秒恢复出厂设置，所有参数恢复到出厂设置状态。支持TELNET远程登录服务标准协议，可由用户远程登录设备嵌入式LINUX操作系统，用户名统一为：admin，密码为admin，最大用户权限。用户TENET登录后，可修改默认管理地址（192.168.2.200）和子网掩码（255.255.255.0）等参数。 21、▲WEB网管具有系统软重启、恢复出厂设置项，用户可登陆该WEB网管对整个村级适配器进行重启和恢复出厂设置操作。WEB网管用户名统一为：admin，登录密码统一为123456。 22、村级适配器菜单部分主要参数必须输入密码才能修改。如该设备的资源编码（9字节）、FM接收频点、DTMB接收频点、DVB-C接收频点、网管IP地址及端口、4G回传IP地址及端口、组播接收IP地址及端口、转发优先级、上下级优先设定，密码修改等选项，初始密码由广西提供，默认为:123456。 23、具有4G手机模块并配置4G手机卡，实现电话语音插播、短信文转语插播，终端状态可通过移动通信网络回传。可设置电话白名单至少32组，每组包括一个手机号码和授权广播区域编码，只有白名单上的手机号码可对授权区域进行语音及短信插播。电话语音插播须有语音提示，按下手机“#”号键即可电话语音广播。短信插播格式：播报次数#播报内容（播报次数取值范围1～9）。短信播报内容要求支持300个以上中文字符。 24、具有日常定时播出功能，每天能设置至少3个时段，时间精确到秒，每个时段均可任意选择6个信源之一播放，分别为:话筒、线路输入1、线路输入2、U盘、FM1、FM2。定时广播属于本地日常广播。定时广播时日常广播对应LED指示灯亮，此时按下日常广播轻触式按键则关闭当前时段定时广播。 25、具有MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC、MP3音频格式解码，MP3音频格式编码，解码输出音质清晰、流畅。 26、▲具有MP3格式音频编码，封装成TS包并采用RTSP输出。村级应急广播适配器音频编码参数共8项。输出模式为CBR（恒定码率）。必须有PMT_PID、PCR_PID、AUDIO_PID、Service_PID(节目号)、Service_Name(节目名称，要求为中文)设置项并可由用户设置和修改。采用立体声编码，音频编码码率为128Kbps，采样码率为48KHz。 27、▲采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》，通过串口设置、读取调频发射机参数，再由村级适配器把发射机参数回传到县级平台。 28、▲具有独立时钟电路，采用高精度实时时钟芯片作为系统时钟，采用锂电池作为实时时钟芯片供电电源，确保设备运行时间准确。可根据上级授时指令对当前实时时钟进行更新授时。（时钟芯片性能不低于DS3231） 29、▲具有后备锂电池，可在外电停止后将设备不少于5分钟的状态数据通过4G通道回传给平台服务器。 30、具有断电记忆功能，设备断电重启后，已保存的参数不丢失。 31、▲具有DTMB/DVB-C接收频率、FM接收频率锁定指示（参照后面板示意图），LED指示灯为绿色，建议降低LED亮度，点亮后能分辨颜色即可，以适应长时间持续工作。 32、▲村级适配器音量调节旋钮应用定义：均要求配置输出音量调节旋钮。村级适配器的旋钮位于前面板（采用飞梭）。接收到上级平台广播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。对于村级适配器本地插播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。 33、▲前面板前面板要求有IP(TS)、DTMB、DVB-C、IP/4G、FM1、FM2上级平台当前播放通道选择LED(蓝色)指示、OLED当前播放状态同步显示。具有应急广播和日常广播两个轻触式按键，按下此两键之一即开启本地广播，再次按下此键关闭广播。其中本地应急广播可切断本地日常广播，但本地日常广播不能切断本地应急广播，需要关闭本地应急广播才能重新开启本地日常广播。 开启应急广播：按下应急按键，对应LED指示灯亮，默认选择音源为话筒，可通过面板轻触式音源选择按键切换其他音源，如下图所示。切到对应音源则对应LED指示灯亮。如果选择的音源为U盘，可以通过飞梭菜单操作键切换U盘内其他MP3文件播放。 开启日常广播：按下日常按键，对应LED指示灯亮，默认选择音源为话筒，可通过面板轻触式音源选择按键切换其他音源，如下图所示。切到对应音源则对应LED指示灯亮。如果选择的音源为U盘，可以通过飞梭菜单操作键切换U盘内其他MP3文件播放。 34、采用液晶屏显示菜单，要求液晶显示屏至少能显示4行中文字符、3吋以上。长时间不操作屏幕会关掉背光，操作即开。长时间不操作菜单长会自动返回主界面，时间长度可设置。采用飞梭操作按钮，操作设备菜单，操作键具有选择，设置，调整三个功能，按下该键表示选择，按下情况下，所选择项进入反显状态，则表示该项已经进入了编辑状态，左右旋转可以改变该项的值。设置或调整数值完成后选择“确定”并按下，可保存并退出。 35、▲村级适配器OLED显示屏顶端左上角：应有IP（TS）组播接收指示图标，当接收到指定IP地址的组播时（如县级平台组播：239.12.12.12:1212，要求可由用户配置）则显示该图标，未接收到则不显示。应有专网IP网管通道连接正常指示，当村级适配器通过有线专网网管通道往县级平台发送主动报文，并收到县级平台回复的应答包时，表示连接正常，则显示该图标，未收到应答包则不显示该图标。应有IP/4G当前在播状态指示，当通过该方式广播时显示该图标，广播结束则不显示该图标。应有4G移动通信网络信号强度指示图标。 36、应分别有IP、4G当前在播状态指示，当通过该方式广播时显示该图标，广播结束则不显示该图标。应有4G移动通信网络信号强度指示图标。 37、村级适配器本地插播，音源切换到U盘时，村级适配器OLED屏能在主页面自动显示音频播放列表，并默认选择当前播放列表第一个音频文件播放，可由用户使用村级适配器前面板飞梭操作键选择列表内其他音频文件播放。 38、村级适配器配套的U盘，音频文件应放置在根目录，且村级适配器能在本地插播时能根据用户选择直接读取该U盘所存储的音频文件并播放，不可采用U盘根目录建特定文件夹专门存放音频文件的方式。 39、具有U盘存储的MP3格式音频文件播放功能,开本级应急广播和日常广播时启用。能在OLED主页面显示U盘存储的MP3文件列表，当前所选MP3文件反显。通过飞梭菜单操作键左旋或右旋选择MP3音频文件播出,默认自动播出文件列表第一个音频。 40、具有6.35mm接口规格动圈话筒、内置话筒输入，应急广播适配器做好输入匹配。内置话筒位于前面板右下方，面板上该话筒位置处开有“*”型多个小孔，便于用户对其喊话。动圈话筒接口要求位于前面板右下方、内置话筒旁边。两个话筒在喊话音量均相同的情况下，要求输出音量趋于一致，相差不可太大。 41、两个话筒工作逻辑为：插入6.35mm接口规格动圈话筒，内置话筒失效；拔出6.35mm接口规格动圈话筒，内置话筒生效。内置话筒生效的同时要求内置监听扬声器喇叭自动关闭，防止自激产生啸叫声。 42、具有高保真降噪监控专用拾音器接口，接口为EDG-5.08-3P绿色弯脚插拔式接线端子（引脚间距5.08mm），三个引脚分别为1-+12V电源、2-音频信号、3-公共地；接线方式为“红—+12V，兰—信号，黄—地”，采用3芯RVV电缆，单根线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5。 可采集终端应急广播现场发布的声音并以单个文件MP3格式录制存储。当应急广播适配器播出上级播发的应急广播和日常广播时开始录制，其余时间不录制。 文件名为：S+开始录音日期时间+该设备资源编码（9字节BCD码）。可采用有线IP和移动通信网络根据上级指令选择是否回传至上级平台。 43、内置TF卡或U盘，存储本地广播音频和拾音器音频，循环存储，支持可存储容量为16G以上，可通过设备前面板USB接口将该卡存储的录音文件直接复制到U盘（或通过IP数据口2，利用WEB网管能读取并下载内置TF卡内MP3文件）。该TF卡或U盘置于设备内部PCB板上，如不打开设备机箱则不能取出。 44、具有本地播出应急、日常音频录音功能，每次录音以单个MP3文件格式存储于TF卡，文件名为：B+开始录音日期时间+该设备资源编码（9字节BCD码），可采用有线IP和移动通信网络方式根据上级指令选择是否回传至上级平台。 45、具有两组立体声非平衡模拟音频线路输入，接口为RCA莲花母座。一组为直播卫星接收机输出音频，另一组为DVD播放机等具有模拟音频输出设备输出的音频。 46、具有一组立体声平衡模拟音频线路输出，XLR卡侬公座；一组立体声非平衡模拟音频线路输出，RCA莲花母座。 47、具有额定有效值功率为100W的音频功放定阻输出。总共4个标准音频接线柱，分两组，每组50W，每一组接两个25W高清喇叭，每组输出阻抗4Ω～8Ω。采用2芯RVV电缆，单根线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5。音频功放的输入音频和设备总输出的模拟音频一致。 48、内置监听扬声器，额定功率2W或以上，可调节监听音量。采用微型不锈钢带灯指示自锁开关，位于前面板，监听可开可关。 49、具有一个220V/10A受控电源输出，当有应急广播或日常广播（包括定时广播）时输出自动开启。 50、具有57KHz调频副载波（RDS）输出，BNC接头，输出幅度连续可调。或采用RS232输出（如采用此种方式则要求调频广播发射机RDS编码数据采用RS232输入），DB9公座。 51、具有2个RS232串口。一个为DB9母座，用于设备控制程序升级、可扩展LED大屏图文显示；另一个为DB9公座，用于RDS编码数据输出和接收调频广播发射机状态数据。 52、FM接收输入通道设计为一个F头，共用FM接收天线。 53、▲两个FM接收模块同时接收。均可接收RDS数据。 54、▲具有两个RJ45网口： 网口1：10/100Mbps自适应，IP(TS)信源输入、输出口，可同时接收至少2个或2个以上组播，接收、发送组播IP地址及端口号可本地和远程设置。 网口2：10/100Mbps自适应，作为IP广播、WEB网管、数据回传，对本机详细的参数进行设置、状态查看。回传IP地址及端口号可本地和远程设置，共有四组设置项，分别对应移动通信网络回传方式两组和有线IP回传方式两组，选择任意一种回传方式均可往两个不同的IP地址发送数据。 55、采用高性能开关电源，效率≥87%，具有短路、过温、过流，过压保护功能，出现保护时关断输出电压，重启时恢复。 56、设备各个模块要求均采用+24V电压供电，除了开关电源要求具有+24V电压输出外，要求设备后面板具有+24V电源电压输入接口，接口为EDG-5.08-2P绿色弯脚插拔式接线端子（引脚间距5.08mm）两个引脚分别为1-+24V电源、2-公共地；当没有外电或开关电源损坏时，可采用+24V备用电池组给整个设备供电。 57、▲设备总电源采用船型开关，置于后面板。电源输入具有防雷设计，具有防浪涌电源滤波器，采用自带保险管（1主1备）电源接口。 58、采用三芯电源线，线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5。输入火线与零线间并联一个20D561K规格的压敏电阻。 59、设备具有接地端子，要求设备可靠接地。 60、▲设备内部所有PCB电路板要求喷三防漆，射频接口均须考虑防雷性能，接插件要求用硅橡胶固定。 61、标准19寸2U机架式全铝合金机箱，喷粉防腐设计，深度不超过50cm。颜色为国标色号73-B03，如机箱部分为不锈钢材料则不锈钢部分不用喷粉。 62、配件：电源线1根，串口线1根（2米，1边DB9公头，另一边DB9母头），音频线2根（2米，1边卡侬公头，另一边卡侬母头），拾音器接头1个，应急直流输入电源接头1个（配两种颜色的4平方RVV电源线各3米），1.5米5类屏蔽成品网线1根，动圈话筒1个（配支架），2米话筒线1根，防雷警示标贴1张，简易操作说明标贴1张。 63、★核心设备制造商通过ISO27001信息安全管理体系认证，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 64、★核心设备制造商通过工业和信息化部组织和定制的信息技术运行维护标准成熟度达叁级或以上，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 65、★核心设备制造商获得有线广播电视工程企业总承包壹级，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 以上标注“★”的技术指标为核心技术参数，如有第三方权威机构出具的检测报告或相关证书的，请提供并加盖厂家印章，以供评分参考。 （二）号角高清喇叭 功能特点： 号筒高低音扬声器单元组合，高清喇叭单元：5寸低音单元*1+2寸号筒高音单元*1；类似音响效果，声音传输距离远。 性能与指标： 1、额定功率：25-30W； 2、输入阻抗：8Ω； 3、灵敏度：108dB； 4、最大声压级：120dB； 5、频率响应：80-12KHz； 6、失真度：≤3%。 7、应用场合：户外； 8、通过国家IP66防水防尘检测认证。 9、配安装架。 （三）播音话筒 1、采用背极式驻极体电容音头； 2、头部带红色工作指示光环； 3、灵敏度高，噪音低； 4、电池供电； 5、单体: 背极式驻极体； 6、指向性: 单指向； 7、频率响应: 50Hz-16kHz； 8、灵敏度: -38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)； 9、输出阻抗: 200Ω±30% (at 1kHz)。 （四）定制机柜 1、要求尺寸：宽度600mm，台面深度400mm，柜体深度700mm，整体高度1200mm,台面高度750mm。该尺寸为要求的最小尺寸，如供货商提供更大尺寸的亦可。整个播控台采用热镀锌钢板焊接而成，整体板厚1.2mm或以上，尺寸如下面示意图所示。 2、颜色：国标色号73-B03，要求静电喷粉设计工艺，表面光滑无毛刺，防腐。 3、前门为单扇钢制门，后门为抽取式钢制门，前后门均配不锈钢门锁。 4、机柜底部封底，预留支撑地脚安装孔。 5、后门底下预留2个线缆出入预制孔(不可在门上)，机柜两侧后下方预留1个线缆出入预制孔，预制孔直径：50mm。 6、播控台上部及下部（相对于台面，下同）均为机架式设计，可放置标准19寸设备，上部容量为8U，下部容量为6U或更大。其中上部和下部各配可活动托盘至少一个，上部配置不少于6块1U空白面板，样式参见参考示意图。 7、台面配有推拉式抽屉，最右边预留有鼠标线孔（孔位定位见参考示意图），动圈话筒线多余长度可放入该孔进行隐藏，达到美观效果。 8、后门及两侧预留大面积通风散热小孔或百叶通气槽，可使柜体内部产生循环风而达到散热功能。 9、▲配置2个19寸机柜专用带开关8位PDU电源插排，要求必须集成浪涌保护器（SPD）。 10、在播控台上部最上方明显位置喷印“广西应急广播”字样，要求为蓝色黑体字，字号大小设计为2米内可清晰辨认即可，以美观醒目为宜。 11、机柜右上方贴安全操作警示标贴“雷雨天气禁止操作”（黄底黑边框黑体字） 12、配件：不少于6孔的接地母排1根（配齐螺丝）；托板2块；角铁4副；理线架2根；安装螺丝50套；支撑地脚4个。 尺寸（mm） 参考示意图 机柜（单联播控台）尺寸及参考示意图 （五）喇叭杆件 现场定制，杆件高度根据点位情况定制，臂长定制，热镀锌，含钢筋笼。 （六）立杆基础 水泥标号C25，尺寸大小按照现场环境定制；含开挖、地龙、管道铺设，回填等材料。 （七）接地防雷 含降阻剂、避雷开挖回填；设备、支架、设备箱标准防雷接地处理，达到国标10Ω标准。 （八）辅材 电源空开、接线端子、波纹管、PVC管、水晶头，金属弯管，抱箍，敷设配件、取电辅材、插座及专用工具。 （九）安装调试服务 行政村（社区）设备安装调试服务。 （十）线路传输服务 1、负责为港北区94个行政村（社区）提供专线电路传输服务，为接入港北区村屯通大喇叭系统。 2、光纤接入，符合国家及行业标准； 3、传输线路带宽速率为：50M带宽，数据传输上下行速率稳定在50Mbps/s或不少于50Mbps/s； 4、线路比特误码率≤1×10-7；线路丢包率≤0.1%；线路各个节点最大时延≤10ms； 5、线路传输服务为1年。 自然村屯广播室 一、自然村屯广播室需要提供的服务 自然村屯广播服务主要由双模智能收扩机、广播立杆、防雷措施、号角高清喇叭实现自然村屯广播广播消息的收听服务。 二 、提供服务所需的配套设备购置 双模智能收扩机282台，号角高清喇叭564台，喇叭杆件282根，立杆基础282项，接地防雷282项，设备箱282个，辅材282项，安装调试282项，线路传输282条。 三、提供服务所需的主要配套货物技术指标要求 （一）●双模智能收扩机 接口要求与技术指标： 1、射频接口：1路DTMB/DVB-C输入F座（公制75Ω），1路FM1、FM2输入F座（公制75Ω），1路4G手机模块SMA母座 。 2、数字接口：1个RJ45，10/100Mbps自适应P数据口(配一个硅胶防尘塞)，1个RS232串口 DB9母座（配一个硅胶盖）。 3、其他接口：总电源输入带保险管和防浪涌电源滤波器的国标电源座，内置4G手机卡槽， 音频功放输出2个或4个纯铜镀金音频功放接线柱，推动2个功率为25W的高清喇叭，1个话筒接口6.35mm动圈话筒接口，1个USB2.0或以上接口 4、★指标参数 射频接收范围DTMB：47MHz～862MHz ，DVB-C：115MHz～858MHz，FM：76MHz～108MHz，FM接收带通滤波器通带：76MHz～108MHz，插损：≤3dB，带外抑制：小于30MHz，≥20dB，大于150 MHz，≥20dB，调频FM接收灵敏度优于30dBμV，音频功放输出阻抗8Ω～16Ω，音频功放额定输出有效值功率 ≥50W，音频功放频率响应±1dB(80Hz～12.5KHz)，音频功放谐波失真≤1.5%，音频功放信噪比≥60dB，电源效率≥90%（采用开关电源），或≥50%（采用线性电源）， 5、通用参数 温度范围-10℃～60℃，工作电压采用开关电源：交流90V～264V或更宽范围，50Hz±5Hz，或采用线性电源：交流220V±15%或更宽范围，50Hz±5Hz，具有防浪涌电源滤波器（带保险管，保险管1主1备）。 功能要求： 1、集接收、解码、播控等功能于一体，要求整机模块化设计，符合指标要求。 2、收扩机内置的所有网卡全面支持IPV6,兼容IPV4。 3、★优先级播出处理规则设置：应急广播与日常广播此两种不同类型广播，不论级别，应急广播均优先播出，电话及短信插播方式视为应急广播；相同类型广播，应首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出；广播消息级别相同，如果设备设置为上级优先，则行政级别高优先播出，如果设备设置为下级优先，则行政级别低优先播出；广播消息级别和行政级别均相同，默认情况下优先播出数字通道（DTMB/DVB-C、IP/4G），然后为FM通道；高优先级广播播出完成以后，播放次优先级广播。 4、具有本地和远程设置应急广播消息上级优先、下级优先播出功能，默认设置为上级优先。 5、★具有DTMB/DVB-C、FM、IP/4G多通道模式同时接收应急广播消息并解析的功能。具有4G模块。接收上级广播时，通道优先级默认优先顺序：DTMB、DVB-C、IP/4G、FM1、FM2，可本地和远程设置。 6、采用有线IP和移动通信网络两种方式实现设备状态数据回传，两种回传方式均须实现。可本地和远程设置手动、自动两种状态（默认）。手动状态下可本地和远程手动切换回传方式；自动状态下由设备定时（时长可设置）检测有线IP回传通路情况。设备作为客户端与平台服务器握手通信，已连接则采用有线IP回传，断开连接则选择移动通信网络回传，恢复连接则重新选择有线IP方式回传。两种回传方式的协议均要求采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》。 7、▲可通过应急广播指令对设备进行管理配置，包括资源编码设置、网管业务参数设置、回传IP地址设置、默认音量设置、自动报文间隔、接收射频频率设置等。 8、▲具有远程升级功能，升级方式参照《广西应急广播终端软件升级技术规范》，采用接收TS流方式被动升级和采用HTTP请求方式主动升级两种方式，通过DTMB/DVB-C、IP/4G通道传输升级数据，设备接收完数据并校验通过后自动进行升级。 9、★要求收扩机可同时解析两个应急广播控制PID，分别为0x21和0x22，两个控制PID所在TS流携带的指令表格式参照《广西应急广播TS流传输技术规范》。其中PID=0x21的TS流为县级以上平台下发的应急广播指令，PID=0x22的TS流为乡镇平台下发的应急广播指令。 10、▲调频副载波(RDS)接收及解析协议采用《广西调频副载波(RDS)编码传输技术规范》，RDS编码指令数据采用上级平台加密，终端解密方式传输，协议采用《广西应急广播系统指令安全保护（数字签名）技术规范》。 11、▲收扩机接收DTMB、DVB-C两种模式传输应急广播消息，要求协议采用《广西应急广播TS流传输技术规范》。TS指令数据采用上级平台加密，终端解密方式传输，协议采用《广西应急广播指令安全保护（数字签名）技术规范》。采用IP、4G模式接收应急广播消息时，采用《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。 12、▲收扩机必须具有自动分配网关的功能。有线IP及4G网管通道，数据上行必须绑定出口路由。当使用有线IP网络回传的时候，回传数据自动从内网网关（广西提供，下同）出，不能从4G网关出；当切换到4G网络时候，回传数据自动从4G网关出，同时保留内网网关以和县级平台进行通信。 13、▲具有系统复位按键，长按5秒恢复出厂设置，所有参数恢复到出厂设置状态。支持TELNET远程登录服务标准协议，可由用户远程登录设备嵌入式LINUX操作系统，用户名统一为：admin，密码为admin，最大用户权限。用户TENET登录后，可修改默认管理地址（192.168.2.200）和子网掩码（255.255.255.0）等参数。 14、▲WEB网管具有系统软重启、恢复出厂设置项，用户可登陆该WEB网管对整个收扩机进行重启和恢复出厂设置操作。WEB网管用户名统一为：admin，登录密码统一为123456。 15、▲具有独立时钟电路，采用高精度实时时钟芯片作为系统时钟，采用锂电池作为实时时钟芯片供电电源，确保设备运行时间准确。可根据上级授时指令对当前实时时钟进行更新授时。（时钟芯片性能不低于DS3231） 16、具有断电记忆功能，设备重启后，已保存的参数不丢失。 17、收扩机正面，靠近最底端有3个轻触式操作按键及LED指示灯。底部具有话筒及U盘等本地音源接口。 18、收扩机操作方式和村级适配器基本一致，只有应急开播键以及话筒、U盘两个音源切换按键，按键均为防水型轻触式按键。开播均为应急广播，没有日常广播，本地插播优先级默认2级，上级优先。上级平台只有2级以上应急广播才能切断收扩机本地插播。上级平台日常广播无论级别，均不能切断村收扩机本地插播。 19、▲收扩机本地话筒插播时，须检测话筒电平，持续5分钟没有信号，自动退出本次话筒插播，恢复待机状态。采用U盘进行本地插播时，插播2小时后，如果还没有手动关闭本次广播则自动退出本次插播，恢复待机状态。 20、▲具有一个FM射频接口，双FM接收芯片，可同时接收两个调频频率，同时处理两路RDS数据。一个频率为乡镇台站应急频率，另一个频率为村级发射机应急频率。射频接收设计有带通滤波器，带宽为76MHz～108MHz。 21、▲具有DTMB/DVB-C接收频率、FM接收频率锁定LED指示，具有IP/4G广播LED指示。当锁定接收频率和IP/4G通道当前在播时，LED指示灯为绿色。LED指示灯为绿色，建议降低LED亮度，点亮后能分辨颜色即可，以适应长时间持续工作。 22、▲具有1个RJ45网口。10/100Mbps自适应，作为IP广播、WEB网管和数据回传，通过WEB网管可对本机详细的参数进行设置、状态查看。回传IP地址及端口号可本地和远程设置，共有4组设置项，分别对应移动通信网络回传方式2组和有线IP回传方式2组，选择任意1种回传方式均可往2个不同的IP地址发送数据。要求网口做好防尘防水，配套防尘塞。 23、收扩机配套的U盘，音频文件应放置在根目录，且收扩机能在本地插播时能根据用户选择直接读取该U盘所存储的音频文件并播放，不可采用U盘根目录建特定文件夹专门存放音频文件的方式。 24、具有MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC、MP3音频解码功能，解码输出音质清晰、流畅。 25、具有额定有效值功率为50W或以上的音频功放定阻输出，采用2个标准音频接线柱，推动两个25W高清喇叭，输出阻抗4Ω～8Ω。采用2芯单芯截面积不小于1.5的国标RVV纯无氧铜软护套电缆作为喇叭线。 26、▲收扩机音量调节旋钮应用定义：要求配置输出音量调节旋钮。收扩机的音量调节旋钮位于底部。接收到上级平台广播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。对于收扩机本地插播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。 27、▲配置高清喇叭，播发音频时具有淡入功能，要求音质优美，无明显人耳能分辨的杂音。 28、具有一个RS232串口，可本地升级设备控制程序，可扩展LED大屏图文显示。要求串口做好防尘防水。 29、▲电源输入具有防雷设计，采用带保险管（1主1备）的防浪涌电源滤波器（带保险管），如下图所示。可采用抽屉式绕线变压器或环形变压器设计线性电源，也可采用高品质开关电源，并有相应防雷保护。设备电源接口必须采用防尘防水设计，公母对接可拔插，采用三芯电源线，线芯为99.99%纯无氧铜，单根芯线截面积不小于1.5。输入火线与零线间要求并联一个20D561K规格的压敏电阻。 30、▲设备PCB电路板要求喷三防漆，射频接口均须考虑防雷性能，接插件要求用硅橡胶固定，核心控制板电源模块采用压敏电阻和自恢复保险丝设计。 31、防尘防水等级达到IP65以上，要求做好收扩机所有接口的防尘防水处理。 32、▲全铝合金室外形机箱（或箱体顶盖与底盖为ABS工程塑料，喷粉防腐设计，颜色为国标色号73-B03，四周及内部固定件为全铝合金），形状可参考音柱，但外观不可和音柱完全一致，以方便辨识此两种不同类型设备为宜。收扩机可设计为柱形，或方型。机箱周围无散热孔，接线全在机箱底部，可采用多种方式安装固定，固定部分亦为铝合金，整机安装螺丝采用不锈钢。箱体金属部分喷粉防腐设计。颜色为国标色号73-B03。 33、设备具有接地端子，要求设备能可靠接地。 34、机壳正面下方空白处增加“广西应急广播”，字色为蓝色（色号083/#0000CD）；字体为黑体字；字号为1号字以上。 35、配件：动圈话筒1个（带话筒支架）、3米话筒线1根、话筒挂架1个、安装支架1套、电源线1根。 36、★核心设备制造商通过ISO27001信息安全管理体系认证，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 37、★核心设备制造商通过工业和信息化部组织和定制的信息技术运行维护标准成熟度达叁级或以上，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 38、★核心设备制造商获得有线广播电视工程企业总承包壹级，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 以上标注“★”的技术指标为核心技术参数，如有第三方权威机构出具的检测报告或相关证书的，请提供并加盖厂家印章，以供评分参考。 （二）号角高清喇叭 功能特点： 号筒高低音扬声器单元组合，高清喇叭单元：5寸低音单元×1+2寸号筒高音单元×1；类似音响效果，声音传输距离远； 性能与指标： 1、额定功率：25-30W； 2、输入阻抗：8Ω； 3、灵敏度：108dB； 4、最大声压级：120dB； 5、频率响应：80-12KHz； 6、失真度：≤3%。 7、应用场合：户外； 8、通过国家IP66防水防尘检测认证。 9、配安装架。 （三）喇叭杆件 现场定制，杆件高度根据点位情况定制，臂长定制，热镀锌，含钢筋笼。 （四）立杆基础 水泥标号C25，尺寸大小按照现场环境定制；含开挖、地龙、管道铺设，回填等材料。 （五）接地防雷 含降阻剂、避雷开挖回填；设备、支架、设备箱标准防雷接地处理，达到国标10Ω标准。 （六）设备箱 1、采用优质不锈钢钢材 2、箱子外形尺寸高×宽×深为400mm×300mm×180mm 3、箱顶为防雨设计，防水檐下面开设散热通风孔。 4、箱子门内嵌有防水橡胶，采用十字孔防盗锁 5、内有安装背板，背板后部开有Φ8的孔，便于设备安装 6、箱子底部开有三个Φ20的穿线孔，穿线孔四周进行钝化处理。 （七）辅材 电源空开、接线端子、波纹管、PVC管、水晶头，金属弯管，抱箍，敷设配件、取电辅材、插座及专用工具。 （八）安装调试服务 自然村屯设备安装调试服务。 （九）线路传输服务 1、负责为港北区282个自然村屯提供专线电路传输服务，为接入港北区村屯通大喇叭系统。 2、光纤接入，符合国家及行业标准； 3、传输线路带宽速率为：10M带宽，数据传输上下行速率稳定在10Mbps/s或不少于10Mbps/s； 4、线路比特误码率≤1×10-7；线路丢包率≤0.1%；线路各个节点最大时延≤10ms； 5、线路传输服务为1年。 |
| 二、商务要求表 |
| ▲投标报价要求 | 投标报价为招标人指定地点的现场服务成果价，包括： （1）货物的价格：包括备品备件货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备件附件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 （5）现场施工所有费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后招标人不再另行支付额外费用。 |
| 付款方式 | 付款方式：签订项目合同后10个工作日内甲方向乙方预支付合同总金额的30%，安装完成后10个工作日内甲方向乙方支付同总金额的40%，项目验收合格后10个工作日内甲方向乙方支付同总金额的27%，剩余合同总金额的3%，作为质保金，待合同质保期满后10个工作日内甲方向乙方无息付清。 |
| ▲售后及技术服务要求 | 质保期：质保期自验收合格之日起计算质保1年。质保期内出现质量问题的免费更换、维修或维护，质保期满后，以优惠价格提供技术服务。 2、免费送货上门，免费安装、调试，免费为采购人提供物品或设备操作培训和维护技术人员的培训，确保采购人及有关人员能独立使用设备。 3、成交人提供的产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足各项使用要求。产品按国家有关规定实行“三包”，若产品在运输过程中损坏或擦伤需无偿调换相同产品。 4、 接故障通知30分钟内响应，一般问题在1小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到故障通知后2小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时，一般故障时间4～12小时。设备不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务，提供7×24小时技术援助电话和售后服务电话，定期对采购人进行回访，提供相关技术咨询和服务。 |
| ▲交货期和 交货地点 | 交货期：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格。 交货地点：广西贵港市港北区内采购人指定地点。 |
| 其他要求 | 实施和安装要求：（1）中标人必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；（2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；（3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 2、竣工时中标人必须向采购人提供规范完整的技术资料、测试报告和技术文档、验收报告，以上资料均需提供电子和纸质文档。 ▲3、为保证本次服务配套采购的区级应急广播调度播控平台系统、信源控制器、应急广播设备适配器、双模智能收扩机等核心服务产品质量，中标人在中标后3天内提供该核心服务产品设备原厂的项目授权书、供货证明、售后服务承诺书、相关产品检验报告或产品说明书原件给采购人核验；核心服务产品设备到货后，同时对产品标“★”的重要功能参数进行测试和确认，以确定货物的技术指标和性能是否达到采购文件中所规定的技术功能要求，若测试结果不能满足本需求表中参数要求，属于虚假投标，采购人有权终止合同，同时采购人将上报相关政府采购监管部门按照有关法律法规规定处理。由此造成的损失，全部由中标人赔偿。 |
| 三、投标人的资信要求表 |
| 其它加分条件 | 详见评标办法及评分标准 |
| 能力或业绩要求 | 具有提供本项目服务能力。 |

附件1：

| 港北区村屯通大喇叭广播点分布统计表 |
| --- |
| 序号 | 单位 | 行政村数量 | 自然屯数量 |
| 1 | 港城镇 | 10 | 30 |
| 2 | 大圩镇 | 19 | 57 |
| 3 | 庆丰镇 | 23 | 69 |
| 4 | 武乐镇 | 8 | 24 |
| 5 | 中里乡 | 23 | 69 |
| 6 | 奇石乡 | 11 | 33 |
| 合计 | 6 | 94 | 282 |

## 第三章  投标人须知

前附表

| 条款号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：港北区村屯通大喇叭系统 项目编号：GGZC2020-G1-20338-HTXZ 招标人名称：中国共产党贵港市港北区委员会政法委员会 采购代理机构名称：广西火天信工程管理咨询有限公司 资金来源：财政资金 采购预算金额：人民币肆佰肆拾万零贰佰陆拾元整（￥4400260.00元）。投标人投标报价超出采购预算金额的，其投标无效。 |
| 3 | 投标人资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购服务，具有法人资格的供应商； 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一标段下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.本项目不接受联合体投标。 6.本项目不接受未在贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）报名的投标人投标。 |
| 8.1 | 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序的质疑。招标单位应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不得涉及商业秘密。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。 |
| 11.1 | 招标文件的澄清与修改：投标人如对招标文件有疑问或异议，招标公告期限届满之日起7个工作日内，书面要求招标单位对招标文件予以澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，该澄清、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足十五日的，招标采购单位将顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 14.4 | 投标报价：本项目投标应以人民币报价；投标人须就《招标项目采购需求》表中所有服务内容作完整唯一报价。 |
| 15.1 | 投标文件有效期：60天 |
| 16.1 | 投标保证金（人民币）：投标保证金：人民币捌万元整（￥80000.00元）； 投标人应在投标截止时间前将投标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式（必须从投标人银行基本账户转出）交至贵港市公共资源交易中心银行账户，否则视为无效投标保证金。 账户名称：贵港市公共资源交易中心 开户银行：中国工商银行广西贵港市贵港支行营业室 账 号：9558832116000252847 （备注：投标人应在开标会上单独封装开户许可证复印件、投标保证银行转账回执单复印件（加盖单位公章）一份到采购代理机构处，提供资料必须清晰,由采购代理机构接收资料前往交易中心办理退还保证金手续。） |
| 16.2 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形或投标人自身原因导致无法及时退还外，在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后提交合同副本原件1份到采购代理机构，五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 17.4 | 投标文件签字和（或）盖章要求：投标文件须由投标人在规定位置由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖投标人单位公章，投标人应写全称。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件不按规定签字和（或）盖章的，其投标无效。 |
| 17.5 | 投标文件份数：正本1份，副本4份。 |
| 17.6 | 投标文件装订要求：按资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件顺序编制并装订成册。投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，活页装订的投标文件将被拒绝。 |
| 18.1 | 投标文件包装、密封要求：投标人应将投标文件正、副本一并装入一个投标文件袋（盒、箱）内加以密封 (投标人应将全部投标文件一并装入一个投标文件袋（盒、箱）中)，开标一览表需单独封装，在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。 |
| 18.2 | 投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。 |
| 19.1 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年5月27日上午8时30分前将投标文件密封送交到贵港市公共资源交易中心二楼交易厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦），逾期送达或未按规定密封、盖章、标记将被拒绝接收。 |
| 19.3 | 是否退还投标文件：否 |
| 20 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年5月27日上午8时30分在贵港市公共资源交易中心二楼交易厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议(授权代表携带身份证出席)。 |
| 25.4.2 | 评标办法及评分标准：综合评分法。 |
| 30 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在招标人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告在招标公告发布媒体发布。 |
| 33.1 | 履约保证金：本项目无履约保证金 |
| 34 | 签订合同时间：中标通知书发出后20日内。 |
| 35 | 本项目招标代理服务费按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299 号文的规定，代理服务费金额为：人民币伍万贰仟肆佰零叁(¥52403.00)，由中标人向采购代理机构支付，发出中标通知书前，中标人向广西火天信工程管理咨询有限公司一次性付清代理服务费。 |
| 36 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 37 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本采购文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在采购文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

一、总  则

1.项目概况及适用范围

1.1项目名称及项目编号：见“投标人须知前附表”。

1.2本项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.3本项目采购代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.4本项目资金来源及采购预算金额：见“投标人须知前附表”。

1.5本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1招标采购单位系指组织本次招标的招标人及采购代理机构。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标的法人、其他组织或自然人。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7“▲”系指实质性要求条款。

3.投标人资格要求：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购服务，具有法人资格的供应商；

3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一标段下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5本项目不接受联合体投标。

3.6本项目不接受未在贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）报名的投标人投标。

4.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

5.现场踏勘

5.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

5.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

5.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目不可以分包。

7.特别说明

7.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.质疑和投诉

8.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序的质疑。招标采购单位应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不得涉及商业秘密。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。本条投标人应知其权益受到损害之日，是指：

8.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

8.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

8.1.3对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

8.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

8.3接收质疑书、投诉书的联系部门、联系电话和通讯地址等信息见招标公告中公布的招标人、采购代理机构及监督管理部门的名称、联系电话、通讯地址。

二、招标文件

9.招标文件的构成

9.1本招标文件由以下部份组成：

9.1.1公开招标公告；

9.1.2招标项目采购需求；

9.1.3投标人须知；

9.1.4评标办法及评分标准；

9.1.5政府采购合同主要条款；

9.1.6投标文件格式。

9.2 根据本章第11.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

10.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11.招标文件的澄清与修改

11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问或异议，应在“投标人须知前附表”规定的时间前，书面要求招标采购单位对招标文件予以澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，该澄清、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足十五日的，招标采购单位将顺延提交投标文件的截止时间。

11.2招标文件澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.3招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

12.投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分组成，四部份文件装订成册（可装订成一册）具体如下：

12.1资格审查文件：

12.1.1投标声明书；（必须提供，并加盖单位公章）

12.1.2投标保证金缴纳证明复印件；（必须提供，并加盖单位公章）

12.1.3投标人有效的加载社会统一代码的营业执照副本复印件；（必须提供，并加盖单位公章）

12.1.4法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供，并加盖单位公章）

12.1.5法定代表人身份证明书原件（法定代表人参加开标时必须提供）或法定代表人授权委托书原件，委托代理人正反面身份证复印件；（委托代理时必须提供）（格式见附件）

12.1.6投标截止时间前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保险的缴费证明复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；（必须提供，并加盖单位公章）

12.1.7投标截止时间前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，并加盖单位公章）

12.1.8投标人提供其在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录截图复印件。证明其未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（必须提供，并加盖单位公章）

12.1.9投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明函；（必须提供，并加盖单位公章）

12.1.10投标人在贵港市公共资源交易平台（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）网上报名回执单复印件；（必须提供，并加盖单位公章）

12.2商务文件

## 12.2.1投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（如本地化服务能力等）；

## 12.2.2投标人情况介绍；

## 12.2.3商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）；（必须提供，并加盖单位公章）

12.2.4投标人提供2018或2019年度财务报表复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的投标供应商，须提交投标文件递交截止时间前两个月的财务报表复印件；（必须提供，并加盖单位公章）

12.3技术文件

12.3.1技术响应、偏离情况说明表；（必须提供，并加盖单位公章）

12.3.2售后服务方案；（必须提供，并加盖单位公章，格式自拟）

12.3.3项目实施方案；（格式自拟，并加盖单位公章）

12.3.4项目实施人员一览表；  （格式自拟，并加盖单位公章）

12.3.5投标人需要说明的其他文件和说明（结合投标人自身情况及招标文件其他要求和评分要素自行提供）

12.4报价文件

12.4.1投标函（必须提供，并加盖单位公章，格式见第六章）；

12.4.2投标报价明细表（必须提供，并加盖单位公章，格式见第六章）；

12.4.3开标一览表（单独封装，格式见附件）；（必须提供，并加盖单位公章）

12.4.4投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供声明函（投标人如为中小微型企业的请按提供的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

12.4.5投标人属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

12.4.6投标人属于残疾人福利性单位，按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。

12.4.7投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（（结合投标人自身情况及招标文件其他要求和评分要素自行提供）。

▲注：以上文件材料标注“必须提供”投标人必须按要求提供均需加盖单位公章并按投标文件格式在规定的地方由法定代表人或授权代理人签字。

13.投标文件的语言及计量

13.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

14.投标报价

14.1投标报价应按招标文件中相关报价文件格式填写。

14.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括：

14.2.1货物的价格：包括备品备件货款、杂配件、安装调试费、验收费；

14.2.2货物的标准附件、备件附件、专用工具的价格。

14.2.3运输、装卸、调试、技术支持、售后服务费。

14.2.4招标代理服务费、保险费和各项税金。

14.2.5现场施工所有费用。

14.3对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，招标人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

14.4投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.投标文件的有效期

15.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件要求的投标有效期的，投标文件将被拒绝。

15.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

15.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

15.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

16.投标保证金

16.1投标人必须按“公开招标公告”规定的时间、金额、方式提交投标保证金。

16.2未中标人的投标保证金在中标通知书发出后，交易中心收到退保材料后5个工作日内退还。中标人应在中标通知书发出后25日内与招标人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后，提次合同副本原件1份到采购代理机构处，交易中心收到退保材料后5个工作日内退还。

16.3投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

16.3.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

16.3.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

16.3.3中标人无正当理由不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约保证金的；

16.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标招标人同意，将中标项目分包给他人的；

16.3.5拒绝履行合同义务的；

16.3.6其他严重扰乱招投标程序的。

17.投标文件的编制、签署和份数

17.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

17.2投标文件应当对招标文件实质性内容作出响应。

17.3投标文件的正本应用不褪色的材料书写或打印，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。副本可以为正本的复印件。

17.4投标文件签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

17.5投标文件正本1份，副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

17.6投标文件应编制目录，具体装订要求见“投标人须知前附表”规定。

18.投标文件的包装、密封、标记

18.1投标文件应按“投标人须知前附表”的要求进行包装、密封。

18.2投标文件封套上应写明的内容见“投标人须知前附表”。

18.3 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将被拒绝接收，由此造成的风险由投标人承担。

19.投标文件的递交、修改和撤回

19.1投标人按“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前及投标文件递交地点递交投标文件。

19.2除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

19.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

四、开标

20.开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点举行开标会，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。参加开标会的法定代表人或委托代理人必须持以下资料参加开标会：【（①法定代表人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、投标保证金缴纳证明复印件、有效的营业执照副本复印件及加盖供应商单位公章的报名回执；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及复印件、投标保证金缴纳证明复印件、有效的营业执照副本复印件及加盖供应商单位公章的报名回执）以上材料凡属复印件的均加盖投标人单位公章依时到达参加开标，材料不齐全或无效的作为无效投标处理，且将以拒收该投标文件），其投标文件将在开标会结束后予以退还。】 (以上材料均加盖单位公章，材料不齐全或无效的采购代理机构将记录情况，视为无效投标。投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家，应予废标。)

开标会由招标人或其委托的采购代理机构主持。

21.开标程序：

21.1主持人宣布开标会议开始；

21.2主持人介绍参加开标会的人员名单；

21.3主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

21.4由采购单位代表或监督人员一同检验参加开标会的各开标人法定代表人或分公司负责人或其委托代理人（委托代理时）的开标须携带的证件：

21.4投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

21.5唱标：招标代理机构工作人员当众拆封投标文件的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格、招标文件和投标文件规定需要宣读的其他内容；未宣读的投标价格等实质内容，评标时不予承认；；

21.6采购代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

21.7宣布开标会结束，招标人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

22.开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

五、评标

23.组建评标委员会

23.1评标委员会可以由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

23.2评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

23.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人或者采购代理机构将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，招标人或者采购代理机构将宣布停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

23.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

25.评标程序

25.1符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.2 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

25.3详细评审

25.3.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

25.3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.3.2.1投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不致的，以投标报价表为准；

25.3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.3.2.3单价金额小数点或百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

25.3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；修正后的报价按本章25.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.4评标原则和评标办法

25.4.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

25.4.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

26.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

26.1在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

26.1.1不具备招标文件中规定的资格要求的或未在规定时间内购买招标文件的；

26.1.2超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

26.1.3资格证明文件材料不全、不合格的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

26.1.4投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

26.1.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

26.1.6未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

26.1.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

26.2.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.2.2投标文件格式不符合第六章“投标文件格式”的要求；

26.2.3投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

26.2.4招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

26.2.5投标文件未实质性响应招标文件中标注“▲”的商务条款要求的；

26.2.6投标文件未提供或未如实提供投标服务的技术要求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

26.2.7明显不符合招标文件要求的服务质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

26.2.8投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

26.2.9投标人代表未到场对评标委员会提出的投标文件澄清要求进行澄清或者拒绝评标委员会提出的投标文件澄清要求或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的。

26.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

26.3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

26.3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

26.3.3投标报价不是唯一报价，具有选择性。

26.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

26.4有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

26.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.4.3不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

26.4.4不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

26.4.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

26.5关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

26.5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

26.6被拒绝的投标文件为无效。

27.投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

27.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、采购代理机构改正后依法重新招标；

27.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。

六、评标过程的监控

28.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

29.采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。招标人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.中标人确定后，采购代理机构在2个工作日内在招标公告发布的媒体发布中标公告。

31.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

32.中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

八 、签订合同

33.履约保证金

本项目无履约保证金

34.签订合同

34.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

34.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

34.3中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与中标人之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。招标人也可以重新开展政府采购活动。

34.4政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，招标人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、其他事项

35.招标代理服务费

35.1招标代理服务费按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知 》发改价格〔2015〕299号文执行，代理服务费金额为：人民币伍万贰仟肆佰零叁(¥52403.00)，由中标人向采购代理机构支付，发出中标通知书前，中标人应向广西火天信工程管理咨询有限公司一次付清代理服务费。

招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：广西火天信工程管理咨询有限公司贵港分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司贵港荷城路支行

银行账号：45050175009200000103

36.其他

见“投标人须知前附表”。

## 第四章  评标办法及评分标准

一、总则：

1.评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、财务能力、实施技术能力、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

2.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.评标方式：采用综合评分法，以封闭方式进行。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 二、评定方法:

# （一）对通过资格审查、符合性审查的投标人进行详细评分，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1.价格分…………………………………………………………………………………………10分

（1）通过资格性和符合性审查，以实质上满足招标文件要求且价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准价

(2)某投标人价格得分 = （-------------------）×10

某投标人投标报价

2、技术性能及配置分………………………………………………………………………………13分

技术资料完整分：《招标项目采购需求》中带“★”内容为本系统的核心技术指标、功能项，须在投标文件中提供第三方权威检验报告和证书复印件并加盖厂家公章作为证明，如全部满足，可得13分；如不能提供相关证明材料的视为负偏离，存在1项负偏离的扣3分，扣完为止，不计负分。

3、财务状况分……………………………………………………………………………………3分

健全的财务会计制度，良好的商业信誉，能够真实清晰反映出投标人的经营状况，为保证投标人具有良好的财务能力，保障项目顺利开展，投标人需提供经第三方审计机构出具的近三个年度的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章，每提供1个年度的财务审计报告得1分，满分3分。

4、项目实施技术方案分………………………………………………………………………36分

评定为三档：一档0-12分、二档12.1-24分、三档24.1-36分。由评委依据投标文件中的项目实施方案的技术力量和人力资源安排、技术服务等内容，在打分前集体讨论确定项目实施方案等级评定标准形成书面材料，并按确定后各投标人项目实施方案的等级，由评委在相应等级内独立打分。

一档（0-12分）评定范围为：经评委综合评定项目实施方案简单方案实施步骤和时间进度分配一般。投标人具有项目实施组织架构和项目实施人员安排，项目实施小组成员不少于30人，列明项目实施成员名单，实施人员须具备以下资质：项目实施小组成员须具备省区级以上人力资源社会保障部门评定颁发的中级信息系统项目管理师资质证书5人以上；须具备人力资源社会保障机构或省区级职称评定部门评定颁发的工程系列职称的工程师职称5人以上；并且提供相关资质证明材料复印件并加盖公章，同时提供由投标人在广西区内为其交纳的截标时间前半年内连续三个月社保证明复印件并加盖公章。

二档（12.1-24分）评定范围为：在满足一档的基础上，经评委综合评定项目实施方案较详细，具有运输工具，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，服务内容和措施较完善，项目实施组织方案较完整，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划，可行性较高，安全，高效 方案实施步骤较紧密、时间进度分配基本合理。具有项目管理组织机构图，详细说明各个阶段工作安排，项目实施小组成员不少于50人，列明项目实施成员名单，，项目实施单位和人员须具备以下资质：项目实施小组成员须具备省区级以上人力资源社会保障部门评定颁发的高级信息系统项目管理师资质证书5人以上；须具备人力资源社会保障机构或省区级职称评定部门评定颁发的工程系列职称的高级工程师职称8人或以上；并且提供相关资质证明材料复印件并加盖公章，同时提供由投标人在广西区内为其交纳的截标时间前半年内连续三个月社保证明复印件并加盖公章。

三档（24.1-36分）评定范围为：在满足二档的基础上，经评委综合评定实施方案描述很详细，具有运输工具,技术实施方案中并详细说明关于施工质量、安全保障、实施进度计划、相关管理制度、管控措施等形成项目管理文档。项目实施组织方案和架构完整，能详细、合理说明各个阶段工作安排和进度计划，安装调试方案和验收措施合理、完备，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足,项目实施小组成员不少于80人，列明项目实施成员名单，项目实施单位和人员须具备以下资质：项目实施小组成员须具备省区级以上人力资源社会保障部门评定颁发的高级信息系统项目管理师资质证书8人或以上；须具备人力资源社会保障机构或省区级职称评定部门评定颁发的工程系列职称的高级工程师职称14人或以上（含项目管理人员须具备正高级或教授级高级工程师职称4人或以上）；并且提供相关资质证明材料复印件并加盖公章，同时提供由投标人在广西区内为其交纳的截标时间前半年内连续三个月社保证明复印件并加盖公章。

5、服务保障方案分…………………………………………………………………………36分

评定为三档：一档0-12分、二档12.1-24分、三档24.1-36分。由评委依据投标文件中的项目保障、服务质量、服务时限和售后人力资源、技术、项目维护专用车辆安排等内容，详细说明对质保期、响应时间、服务团队配置、应急预案、故障处理办法、技术服务，在打分前集体讨论确定项目服务方案等级评定标准形成书面材料，并按确定后各投标人项目服务方案的等级，由评委在相应等级内独立打分。

一档评定范围（0-12分），投标人所提供的项目服务方案，方案包含有项目、售后维护和应急保障方案，服务方案基本满足招标文件要求，服务方案基本合理、保障响应措施，服务一般。投标人通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证， OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并提供有效的证书复印件加盖公章；项目当地的售后服务人员不少于30人，投入本项目的售后服务技术人员必须为投标人正式注册员工，其中具备低压电工特种作业操作资质证书不少于5人，具备工程类助理工程师职称不少于5人，具有项目维护的专用车辆（提供项目当地社保局交纳的社保证明复印件和项目当地登记的车辆行驶证复印件，行驶证必须为投标人登记所有）；投标人承诺中标后在项目实施当地注册售后服务机构。

二档评定范围（12.1-24分）：在满足第一档的基础上，投标人所提供的项目服务方案，方案包含有项目、售后维护、应急保障方案等，对质保期、响应时间、服务团队配置、应急预案、故障处理办法、技术服务。投标人通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证， OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并提供有效的证书复印件；投标人已在项目实施当地注册售后服务机构，项目当地的售后服务人员不少于50人，投入本项目的售后服务技术人员必须为投标人正式注册员工，其中具备低压电工特种作业操作资质证书不少于10人，具备工程类助理工程师职称不少于10人，工程师职称不少于2人，具有项目维护的专用车辆，同时具有至少1辆专项作业车（提供项目当地社保局交纳的社保证明复印件和项目当地登记的车辆行驶证复印件，专项作业车行驶证登记的车辆类型为中型非载货专项作业车，行驶证必须为投标人登记所有）；在投标文件中提供有完善的售后服务体系，提供7×24小时热线电话，售后服务方案有明确故障恢复的时限承诺和赔偿承诺。服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力。

三档评定范围（24.1-36分）：在满足第二档的基础上，售后服务方案满足采购需求且全面详细可行性强， 售后维护体系完善。方案包含有项目售后维护、应急保障方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的 方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全，对质保期、响应时间、服务团队配置、应急预案、 故障处理办法等内容有具体的描述。服务保障措施全面，能提供本地化服务证明文件包括（但不限于营业执照、人员技术资格职称、维护专用车辆）。投标人通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证， OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并提供有效的证书复印件；投标人已在项目实施当地注册售后服务机构，项目当地的售后服务人员不少于80人，投入本项目的售后服务技术人员必须为投标人正式注册员工，其中具备低压电工特种作业操作资质证书不少于15人，具备工程类助理工程师职称不少于15人，工程师职称不少于3人，高级工程师1人，具有项目实施及维护的专用车辆20辆以上，同时具有至少1辆专项作业车（提供项目当地社保局交纳的社保证明复印件和项目当地登记的车辆行驶证复印件，专项作业车行驶证登记的车辆类型为中型非载货专项作业车，行驶证必须为投标人登记所有）；在投标文件中提供项目服务方案，满足招标文件服务要求，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供每季度的巡检服务，出具详细巡检报告。服务方案对项目总体深刻认识、系统运行维护服务内容结构清晰、对服务质量管控、应急预案、保障响应措施较有力，维护服务经验丰富。

6、政策功能分……………………………………………………………………………2分

（1）投标产品列入财政部、国家发改委联合公布的《节能产品政府采购清单》的，得0.5分；

（2）投标产品列入财政部、环境保护部联合公布的《环境标志产品政府采购清单》的，得0.5分；

（3）按照桂政办发【2015】78号文规定投标时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%（含80%）的得1分（提供有效证明复印件）。

6、总得分 =1+2+3+4+5+6

三、中标候选人推荐原则

1.评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术指标优劣由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

2.进入详评的投标人为三家以上(含三家)的，可推荐前三名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标人。

3.排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选为中标人，以此类推，也可以重新组织招标。

4.评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些小项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

## 第五章  合同主要条款格式

政府采购合同（格式）

合同编号：

招标单位（甲方）：                       项目名称：

供 应 商（乙方）：                       项目编号：

签订地点：                               签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： （小写）： |
| 服务期限为： |

合同合计金额包括为了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的服务工作：

自合同签订约定开始服务之日起至   年  月  日止。

第三条双方责任

1. 甲方负责向乙方提供需运维服务设备位置及有关的维护要求。

2. 甲方在乙方开展设备运维过程中，根据乙方工作需要，提供必要的工作协调。

3. 甲方可以对乙方承担的运维服务工作进行跟踪。

4. 乙方应具有开展合同约定运维工作的能力。

5. 乙方应具备运维所需的设备和人员，能够按照方案要求独立开展运维工作，并采取相应的质控措施，保证运维服务数据的无损和准确可靠。

6. 乙方按国家相关技术规范要求在双方商定的时间内完成运维工作，并出具工作报告。

7. 乙方应对维护工作安全有保障措施，维护过程中任何人身安全问题或事故，由乙方自行负责。

第四条 甲方向乙方付款方式为：乙方在完成上半年的维护服务后，向甲方提供上半年项目运行维护报告，经甲方确认审核无误后，支付合同总额的    ，12月份前乙方提供下半年项目运行维护报告，经甲方确认审核无误后，支付剩余    的维护费用。

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方所提供的供乙方工作所使用的一切资料、数据的所有权归甲方所有。乙方对甲方所提供的资料、数据负有保密义务，未经书面同意，不得向任何第三方泄露，如有泄密应承担一切由此引起的后果，并承担赔偿责任。该项目的视频数据所有权归甲方所有。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 双方确定按以下标准和方式对乙方提交的维护工作成果进行验收：

1.乙方提交维护工作成果的形式：日常故障处理记录汇总表或工作报告。

2.技术服务工作成果的验收标准：国家相关标准

第八条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任

第九条 双方确定：

1.甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的工作成果作出决策并予以实施,由于不可抗力所造成的损失，乙方不承担责任。

2.甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的工作成果作出决策并予以实施,由于乙方提供的成果有误或不准确（须第三方具备资质的机构出具证明材料）所造成的损失，乙方应承担责任。

3.甲方负责向乙方提供合同约定内容所需的运维服务位置资料，并根据乙方需要提供必要的协调，保证维护工作的顺利开展，由于甲方提供的资料不全等问题造成维护工作未按期完成，造成的相关

责任由甲方承担。

4. 乙方应按照甲方的维护工作方案要求开展设备运维服务，如由于乙方自身原因或其他原因未按期完成运维服务工作，由此造成的损失和责任由乙方承担。

第十条

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人， 乙方指定乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1.维护项目实施、项目经费使用情况；

2.维护内容核实；

3.保持甲乙双方互相联系。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同： 发生不可抗力 。

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条 签订本合同依据

1.政府采购公开招标文件；2.乙方提供的投标文件；3.投标承诺书；4.中标通知书。

第十六条 本合同一式   份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、招标代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，招标人或招标代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方： （盖章） 年 月 日 | 乙方：（盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人 | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码 | 邮政编码 |
| 经办人： 年 月 日 |

## 第六章  投标文件格式

投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件内容：资格审查文件/商务文件/技术文件/报价文件

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

目录（页码自行编制）

一、资格审查文件：

1、投标声明书；（必须提供，并加盖单位公章）

2、投标保证金缴纳证明复印件；（必须提供，并加盖单位公章）

3、投标人有效的加载社会统一代码的营业执照副本复印件；（必须提供，并加盖单位公章）

4、法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供，并加盖单位公章）

5、法定代表人身份证明书原件（法定代表人参加开标时必须提供）或法定代表人授权委托书原件，委托代理人正反面身份证复印件；（委托代理时必须提供）（格式见附件）

6、投标截止时间前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保险的缴费证明复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，并加盖单位公章）

7、投标截止时间前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，并加盖单位公章）

8、投标人提供其在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录截图复印件。证明其未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（必须提供，并加盖单位公章）

9、投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明函；（必须提供，并加盖单位公章）

10、投标人在贵港市公共资源交易平台（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）网上报名回执单复印件；（必须提供，并加盖单位公章）

二、商务文件

1、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（如本地化服务能力等）；

2、投标人情况介绍；

3、商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）；（必须提供，并加盖单位公章）

4、投标人提供2018或2019年度财务报表复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的投标供应商，须提交投标文件递交截止时间前两个月的财务报表复印件；（必须提供，并加盖单位公章）

三、技术文件

1、技术响应、偏离情况说明表；（必须提供，并加盖单位公章）

2、售后服务方案；（必须提供，并加盖单位公章，格式自拟）

3、项目实施方案；（格式自拟，并加盖单位公章）

4、项目实施人员一览表；

5、投标人需要说明的其他文件和说明（结合投标人自身情况及招标文件其他要求和评分要素自行提供）

四、报价文件

1、投标函（必须提供，并加盖单位公章，格式见第六章）；

2、投标报价明细表（必须提供，并加盖单位公章，格式见第六章）；

3、开标一览表（单独封装，格式见附件）；（必须提供，并加盖单位公章）

4、投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供声明函（投标人如为中小微型企业的请按提供的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

5、投标人属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、投标人属于残疾人福利性单位，按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。

7、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（（结合投标人自身情况及招标文件其他要求和评分要素自行提供）。

一、资格审查部份

1.投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我___    __（姓名）系___      （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                            ，服务期为：         。

5.我方在此郑重声明，我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有因经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人签字：

日   期：       年       月       日

2.投标保证金缴纳证明复印件；（必须提供，并加盖单位公章）

3.投标人有效的加载社会统一代码的营业执照副本复印件；（必须提供，并加盖单位公章）

4.法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供，并加盖单位公章）

5.法定代表人授权委托书原件及委托代理人正反面身份证复印件；（委托代理时必须提供）（格式见附件）

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称） ：

我               （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖单位公章）：

日        期：      年      月       日

附：委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证明书（法定代表人参加开标时必须提供）

投标人:

单位性质:

地    址:

成立时间:     年      月      日

经营期限:

姓名:       性别:         年龄:          职务:

系（投标人名称、地址      ）的法定代表人。

特此证明。

投标人:                      (盖章)

法定代表人签字：

日    期：      年       月      日

6.投标截止时间前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保险的缴费证明复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；（必须提供，并加盖单位公章）

7.投标截止时间前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（必须提供，并加盖单位公章）

8.投标人提供其在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录截图复印件，证明其未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（必须提供，并加盖单位公章）

9.投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明函；（必须提供，并加盖单位公章）

广西火天信工程管理咨询有限公司：

我公司参加贵公司组织（项目名称、项目编号） 的政府采购活动。我公司在此郑重声 明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人 民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：       年       月       日

10.投标人在贵港市公共资源交易平台（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）网上报名回执单复印件；（必须提供，并加盖单位公章，否则投标无效）

二、商务文件部份

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（如本地化服务能力等）

- 投标人情况介绍

- 商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 售后及技术服务要求 |  |  |  |
| 服务期和 服务地点 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1.本表应对招标文件中所列商务要求进行逐项响应；

2.投标人应根据第二章《招标采购项目需求》中“商务要求的内容”对照自身企业实际情况填写商务响应表。

3.本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

4.本表可扩展。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

日期：      年      月      日

4、投标人提供2018或2019年度财务报表复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的投标供应商，须提交投标文件递交截止时间前两个月的财务报表复印件

5、投标人认为必要提供的其它商务证明材料（结合投标人自身情况及招标文件其他要求和评分要素自行提供）

三、技术文件部分

1. 技术响应、偏离情况说明表

项目名称：

项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 服务名称 | 服务要求 |  |

注：投标人应根据招标文件采购需求表要求逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日    期：      年      月      日

2.售后服务方案

由投标人按照招标文件第二章《招标项目采购需求》中的服务要求，结合企业自身情况及评分因素进行承诺。格式自拟。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日  期：     年    月    日

3. 项目技术能力实施方案；

要求:投标人应根据《招标项目采购需求》及已有经验结合在评审因素的基础上，进行认真的综合研究，制定出较为具体的技术项目实施方案，以确保方案符合招标人的实际情况和具有可操作性。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：       年      月       日

4.项目实施人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。项目实施人员如有相关资格证书或招标文件要求必须提供项目实施人员相关资格证书的，需附相关资格证书复印件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日   期：     年    月    日

5.投标人认为需要说明的其他技术文件和说明（结合投标人自身情况及招标文件其他要求和评分要素自行提供）

四、报价文件部分：

1.投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件正本     份、副本      份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.投标总报价为（大写）人民币                       (￥        　     )；服务期：                      ；

2.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起 ______个日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：      年      月      日

2.投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 数量① | 单价② | 单项合价 ③=①×② | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： （￥ ）。 交付使用时间： |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或分公司负责人或其委托代理人签字确认，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日  期：       年       月       日

3.开标一览表（单独封装）；（必须提供）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

开标一览表

| 序号 | 服务项目名称 | 数量① | 单价② | 单项合价 ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价：（大写）人民币 （￥ 元） |
| 服务期： |
| 投标报价是履行合同的最终价格，应包括： 1.货物的价格：包括备品备件货款、杂配件、安装调试费、验收费； 2.货物的标准附件、备件附件、专用工具的价格。 3.运输、装卸、调试、技术支持、售后服务费。 4.招标代理服务费、保险费和各项税金。 5.现场施工所有费用。 |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.此表另请单独用信封封装，信封封面请注明招标名称、编号、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：     年     月    日

4. 投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有声明函。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或分公司负责人或授权代理人签字：

日  期：    年    月    日

5.投标人属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

6.投标人属于残疾人福利性单位，按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日  期：    年    月    日

7. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（结合投标人自身情况及招标文件其他要求和评分要素自行提供，格式自拟）

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。