| 招 标 文 件 |
| --- |
| 项目名称： | 藤县重点地区社会治安视频信息系统（320项目六期）建设项目 |
| 项目编号： | WZZC2020-G3-30001-JDZB |
| 联系电话： | 0774-5836662 |

| 采购人： | 藤县公安局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 广西机电设备招标有限公司 |

2020年07月

# 目    录

第一章  招标公告	1

第二章  项目采购需求	3

第三章  供应商须知	21

第四章  评标方法及评标标准	25

第五章  合同主要条款格式	36

第六章  投标文件格式	45

# 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于藤县重点地区社会治安视频信息系统（320项目六期）建设项目 (WZZC2020-G3-30001-JDZB)公开招标公告

项目概况 藤县重点地区社会治安视频信息系统（320项目六期）建设项目 (WZZC2020-G3-30001-JDZB)招标项目的潜在投标人应在登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2020年07月23日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：WZZC2020-G3-30001-JDZB

2、采购计划号：TXZC2020-G3-02330-001

3、项目名称：藤县重点地区社会治安视频信息系统（320项目六期）建设项目

4、预算金额：人民币壹仟叁佰捌拾万元整（¥13,800,000.00）

5、最高限价：与预算金额一致

6、采购需求：藤县重点地区社会治安视频信息系统（320项目六期）建设项目一项，具体内容详见招标文件第二章项目采购需求。

7、合同履行期限：服务期限三年

8、本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员家数不得超过2家。②投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体成员均具法律约束力；③联合体成员应签订共同联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同联合体投标协议随投标文件一并提交招标人；④联合体成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；⑤联合体的成员应推荐一名联合体牵头人（联合体牵头人为承担施工承包的投标人）。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保及广西工业产品产销等有关政策，具体详见招标文件。

3、本项目的特定资格条件：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）其他要求：无。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

5、因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的投标。

6、本项目是政府购买项目，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动。

7、按照招标公告的规定获得招标文件。

三、获取招标文件

时间：2020年07月02日起至2020年07月09日，每天上午08时30分至12时00分，下午14时30分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）。

地点：招标文件不办理现场发售或邮购

方式：本项目只发售电子版招标文件，请潜在供应商于本公告有效期内登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）下载招标文件。（政采云咨询电话：4008817190）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间及开标时间：2020年07月23日09时00分（北京时间）

投标文件提交地点：藤县公共资源交易中心（藤县陶瓷园区管委会大楼2楼，具体开标室根据电子屏幕显示的安排）

投标文件递交方式：现场方式，具体要求详见供应商须知前附表

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标保证金：人民币壹拾万元整（¥100,000.00）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：藤县公安局

地址：藤县绣江路77号

联系方式：梁女士0774-7273888

2、采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：藤县藤州镇金桃八街50号4楼（藤县分公司）

联系方式：廖榕榕、罗敏0774-5836662

3、项目联系方式

项目联系人：廖榕榕、罗敏

电话：0774-5836662

邮箱：JDZBWZ@163.com

广西机电设备招标有限公司

2020年07月02日

# 第二章  项目采购需求

| 一、本项目需实现的功能或者目标，以及政府采购政策的应用 |
| --- |
| 序号 | 采购需求 要点 | 具体要求 |
| 1 | 需实现的功能或者目标 | 满足招标文件采购需求及采购合同约定需求，经验收达到合格标准。 |
| 2 | 政府采购政策的应用 | 详见第四章“评标方法及评标标准/政府采购政策应用说明”。 |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 三、本项目服务要求 |
| 核心产品 | 本项目为服务项目，无核心产品定义。 |
| 具体服务要求见下： |
| 一、项目背景 藤县重点地区社会治安视频信息系统（320项目六期）建设项目是实现城市安全和治安稳定的重要基础，它不仅可以满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，在预防、发现、控制、打击违法犯罪，提供破案线索，固定违法犯罪证据等方面也发挥人防、物防所不可替代的作用，对于提升城市可视化管理水平和政府应急处置能力，维护城市公共安全具有十分重大的意义。 二、服务目标 通过藤县重点地区社会治安视频信息系统（320项目六期）建设项目，实现对县路面治安、人员和车辆“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标，提高公安机关应对突发事件和反恐案、事件的处置能力，使得城市现代化管理水平和人民群众安全感指数明显提高。 具体实现如下： 1.增设高清治安监控点、高清全景瞭望监控点、道路卡口、人像卡口、低位天网监控点，使城市监控覆盖范围更广、监控效果更加理想，并按照点、线、面相结合的建设原则，使城市监控布局更加合理，防范更加严密； 2.注重原有投资的有效性、新旧技术的兼容性，并适当淘汰使用年限过久、技术严重落后或者设备本身失去售后维护保障的资源，形成大集成、大联动系统建设所必要的参数要求和技术标准体系； 3.建成“统一编解码标准、统一联网协议、统一控制协议、统一编号规则、统一图像标注、统一位置标识”的视频信息管理系统，整合各类不同来源、不同格式的视频图像资源，实现视频图像信息的全网共用，一点布控全网响应、应用管理全网运行； 4.以公安应用为导向，充分利用当前先进的技术手段，探索有效视频技战法，拓展图像信息在公安业务中的应用广度和深度，使视频业务全面支撑情报研判、指挥通信、侦查破案、治安防控、社会管理、维稳处突等业务应用； 5.充分利用现已建成的政府部门视频图像资源和社会单位视频图像资源，以及政府和公共信息通信基础设施，实现城市系统的互联互通和信息共享，切实提高城市的可视化管理水平。 三、服务要求 1.本项目所提供监控设备产品和软件平台必须符合《GB/T 28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》； 2.新建系统要与公安已建系统实现互联互通 系统必须支持接入广西壮族自治区公安厅及梧州市社会治安管理视频监控系统联网平台，实现图像资源的统一调度；同时满足公安厅天网系统直接调看藤县天网工程系统的实时监控图像。 3.高可靠的系统平台 平台应为高端运营级的系统平台，平台系统架构应采用先进的嵌入式设计，具备高安全性及可靠性；有运营级专业网管功能、做到全网统一管理，可及时发现与定位设备故障，保障监控系统的稳定运行；平台还应保证后期扩容能力超强，应该支持多级级联，适合在大型平安城市项目建设使用。平台应具备灵活的开放接口，能为后期提供各种业务系统的对接应用要求。如后期物联网各种业务系统灵活对接。 4.可靠的云存储解决方案 要求平台必须具备完善的存储安全机制，视频存储时间不少于40天，图片存储时间不少于180天。应采用视频流、图片流直写的流存储方式，彻底解决文件碎片问题，减少存储服务器数量，降低存储成本和故障节点，采用流媒体直存存储解决方案。 5.完善的视频运维管理功能 要求平台必须支持设备、服务器、卡口等状态监控，具备设备状态巡检功能（包括视频设备、解码资源、服务器、卡口），以图像化方式展示和统计设备工作运行状态。 6.强大的全文检索效率 考虑到天网平台海量数据的管理，平台必须类似于百度搜索的全文检索功能，可从平台内海量的视频、图片资源，以及案件相关数据中查询出符合条件的结果数据，并将匹配的内容加红突出显示。全文检索具备了亿级数据的秒级检索能力，满足视频、图片等大数据应用的需要，亿级数据量全文检索时效不大于5秒。 7.前端监控摄像机要求 7.1产品基础要求： ①全实时高清视频图像，前端摄像机分辨率要求至少400万像素； ②采用全网络IP摄像机； ③全套设备需要满足国标GB/T 28181-2016联网要求。 7.2性能指标要求： ①为了提高该监控系统的可靠性，要求接入监控平台的前端网络摄像机具备智能存储技术，即前端与平台连接中断，能自动将录像保存到本地存储设备，后续连接恢复正常平台自动将前端录像转存到平台； ②支持三码流同时输出,双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率、帧率与码率，充分满足实际应用不同的网络带宽需要； ③支持透雾,电子防抖,强光抑制,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求； ④支持超低照度、超宽动态，星光级监控效果,适合逆光环境监控，满足天网监控点特殊监控要求； ⑤支持红外功能，其中红外球机的红外距离需达到200米； ⑥摄像机具备越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测，车辆（机动车、非机动车）抓拍,人脸侦测,动态分析等多种报警功能； 8.系统平台整体构架要求 平台体系结构设计从根本上决定了系统所能提供的业务服务的规模和水平，系统应采用成熟、主流的技术构建公安应用管理平台，充分兼顾公安业务需求和技术的发展，充分考虑与公安其他信息系统的连接，建设可扩展的开放平台。 8.1系统平台软件采用工业标准的J2EE平台和SOA面向服务的架构，采用开源的Tomcat中间件； 8.2系统平台软件采用模块化（插件）开发技术，实现快速设备接入，保证系统稳定性。任何插件的修改升级不能影响已经完成的功能模块； 8.3系统平台软件具备三层架构模式而开发，确保新需求的增加不涉及到软件核心的改变； 8.4系统平台软件采用B/S和C/S相结合的架构，同时支持手机客户端； 8.5系统平台软件采用数据库代理、数据库中间件等数据库访问技术，不能直接对外开放数据库通讯端口，保证数据库系统安全可靠； 8.6系统平台软件支持SOA面向服务体系架构的设计思想，WEB服务应基于Web2.0技术和XML协议标准，使监控软件能方便被上层B/S架构业务系统集成； 8.7系统平台软件支持SSL协议等加密方式进行传输，并支持公安部统一使用的USB密钥PKI认证方式，保证身份认证的安全性； 8.8系统平台能够提供有效防止黑客DOS攻击的手段，具备可以有效防止DOS攻击的能力； 8.9系统平台各服务系统要求支持分布式部署方式，可以根据业务发展要求分批部署，灵活扩充；系统各服务模块要求可部署在通用服务器硬件设备上； 8.10系统平台兼容主流的嵌入式DVR、DVS，IP摄像机等数字编解码设备以及磁盘阵列等集中存储设备； 8.11系统平台提供警用GIS平台接口，并提供接口调用的具体技术细节和相关协议。满足公安警用GIS平台通过数字管理平台调用监控图像和对视频监控设备进行控制； 8.12系统平台各服务系统宜支持集群、热备或互备部署方式，防止单点故障，提升系统可靠性。系统平台支持平滑的扩容升级，扩容升级不影响现有业务。 服务内容 4.1服务内容 序号 内容 参数配置 单位 数量 1 环境点电费 前端点位设备电费，共200个点位 年 3 2 维护人工费 前端点位维护服务费用，包含车辆、人工费用，共200个点位 年 3 3 线路接入费 前端点位传输专线服务费用，传输专线带宽为100M，共计200条线路 年 3 4 前端设备质保服务 前端立体化防控系统建设设备质保服务 年 3 5 后端建设设备质保服务 后端建设设备质保服务 年 3 6 前端点位建设服务 1、前端点位建设实施工程服务，含立杆实施、开挖实施、接电实施、设备安装调试等服务。 项 200 服务期限三年； 服务内容包括：电费、前端点维护费、平台维护服务、线路租赁费、前端设备及后端设备的非首年的质保费，及前端设备的更换服务费用； 4.2人员培训方案 （1）培训目标：培训分为三个层次，领导培训的主要目的是使有关主管领导对系统有一定的了解，同时能够应用系统进行相关工作；对系统管理人员培训的主要目的是让相关技术骨干掌握系统的体系结构，基本能够担负起系统的运行管理、系统维护工作；对一般工作人员也提供较完善的计算机应用培训，使他们可以很好的完成本职工作。接受培训的人员在培训后应能独立完成相应的技术工作，并能达到回本单位后继续作培训的能力。 （2）前期培训：培训系统的管理思想、系统的设计框架、系统的基本功能及流程、系统各子模块的详细功能。目的是让用户对信息系统功能有一个较全面的了解，以便实际工作和应用信息系统提供的功能结合起来，提出优化方案。 （3）操作培训：主要是面向系统操作人员，培训系统的规范化操作流程，系统的功能和操作方法、系统操作过程中应注意事项等等。 （4）系统维护人员培训：面向维护人员，包括系统的权限设置、系统的日常维护和系统初始启动设置。通常安排在软件实施的初期。 （5）系统管理人员培训：主要针对网络操作系统、数据库、权限管理等方面进行系统培训，达到能独立维护本单位系统的能力。 （6）领导培训：使各使用单位的领导了解整个系统的构架，能独立操作领导查询决策系统等。 （7）应用交流：在系统应用过程中，组织相关人员进行交流、总结，以便能确保用户安全、成功的运行应用系统。 （8）培训课程安排： ①县局领导：信息化管理介绍、系统整体介绍，时长0.5天；②维护人员：网络基础知识介绍、数据库管理，时长1天；③各级应用人员：计算机基础知识、系统业务及监控管理，时长1天；④监控分中心人员：监控中心业务应用系统的使用，时长2天；⑤监控分中心人员操作培训：设备配置操作、各个平台软件、智能工具、存储设备、服务器操作，时长5天。 4.3运营维护方案 （1）运营机构部门：组建系统运维部门，主要由专业工程师组成，其主要职责包括：①建立健全系统运维规章制度，保证规章制度的贯彻、实施；②对系统运行实行全时、全程监控，建立完整的运维记录；③确保系统安全、顺畅运行，快速处理和解决系统故障；④为使用者提供培训和技术支持；⑤不断优化结构、更新设备和升级应用，改善系统的运行效率；⑥在不具备成立专门运维部门的单位，应明确职责，指定部门或人员。 （2）运维规章制度：根据各单位、各部门的实际情况，制定必要的规章制度并予以贯彻、执行。一般而言，包括：①系统运行管理规定，涉及系统日常开机、关机、值班、日记、培训、技术指出硬件更新与软件升级、安全保密责任以及应急措施等；②机房管理制度，涉及环境、安防、出入等；③应妥善保管好各类用户资料、系统资料等文献，作为规章制度的必要参考。 （3）运营维护模式：拟建议推荐能够提供系统建设、线路租用、本地化服务及长效运维能力的运营商来进行系统的运营维护，包括系统软、硬件设备的维护。同时还应充分考虑今后系统维护、使用、保养及系统扩展等的资金投入。 （4）维护措施：①每季度一次机房设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土；对摄像机、防护罩等部件要除尘，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在－20 ℃～＋60℃，相对湿度应在10％～100％；室内温度应控制在＋5℃～＋35℃，相对湿度应控制在10％～80％，留给机房监控设备一个良好的运行环境；②对易吸尘部份每季度定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度；③对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如磁盘阵列、服务器长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免磁盘阵列、服务器工作不正常；④对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查，网络及桌面系统的病毒防御；⑤提供每月一次的定期信息服务：每月第一个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送监控中心负责人。 五、配套设备清单 设备清单详见附件1。 |
| 四、本项目商务要求 |
| 序号 | 商务条款 | 商务要求 |
| 1 | ▲报价要求 | 本次报价须为人民币报价，只要填报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额，报价应被视为已经包含了但并不限于本项目各项购买服务及相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |
| 2 | ▲合同签订 日期 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 3 | ▲服务的时间或服务期限 | 运营维护服务期限：自设备验收完成后3年。 设备部分交付时间：自签订合同之日720天内交付使用（部分路段因尚未落成，投标人必须承诺依据监控点实际路段竣工情况进行安装，在接到入场通知后90日历天内完成安装并投入使用，否则投标无效）。 |
| 4 | ▲服务地点或交付地点 | 藤县范围内采购人指定地点 |
| 5 | ▲服务期要求 | 中标供应商在服务期内应当为采购人提供以下技术支持和咨询服务： 1.电话咨询 中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 2.现场响应 采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商和服务供应商应在2小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。 |
| 6 | ▲质量保证 | 1．供应商应明确承诺：配套设备清单表中如无特别要求，则质保期为自交货之日起五年，配套设备清单表中有特别要求的则以配套设备清单表为准。 2．属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。 3．质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。 4. 中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。 5．合同产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |
| 7 | ▲验收方式 | 1．检查服务范围 (交付服务产品：服务产品（设备）交付现场，中标供应商应在采购人单位人员在场情况下当面交付，双方签字确认。中标供应商应保证交付服务产品（设备）到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏或其他不满足要求的缺陷，由中标供应商负责修正、调换、补齐或赔偿。服务产品（设备）验收由项目管理、技术咨询单位和监理单位组织，采购人和中标供应商派员参加。 (其他服务内容：根据招标文件检查服务内容是否满足要求。 2．中标供应商应在设备到货验收前，提供材料设备清单、设备原厂证明、产品合格证、材料自检证明、报关单（如有）等资料，并派遣专业人员进行现场安装调试（如需）。验收合格条件如下： 2.1服务内容应与采购合同一致，交付服务产品性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、交付清单、合格证或检测报告等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并保证服务期及质保期内运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成服务成果验收，并经采购人确认。产品或服务符合要求，才作为最终验收。 3．中标供应商提供的产品或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 4．采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 5．产品包装材料归采购人所有。 6．根据公安部和公安厅有关文件要求，本项目必须经由公安部认证的安防工程检测机构对工程进行检测通过后，才能进行工程验收，检测费用由中标供应商承担。 7．其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |
| 8 | ▲培训 | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购不再另行支付。 |
| 9 | 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商在投标文件中提供承诺或证明材料。 |
| 9 | ▲付款方式、时间、条件 | 1．供应商按采购合同履行完服务任务后，采购人签署项目验收书； 2．供应商向采购人开具等额发票和验收书向采购人提出付款申请； 3．票据要求：中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 4、支付方式：详见合同。 5．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |
| 10 | ▲履约保证金 | 履约保证金的缴纳 本项目履约保证金金额：中标金额的1% 中标人应在中标公告公布之日起或收到有关中标事项通知后，向藤县公共资源交易中心指定账户足额缴交履约保证金，并到藤县公共资源交易中心开具履约保证金收据，招标代理机构或采购人经核对收据原件后才能向中标人发出中标通知书。 逾期不交纳履约担保金的，将视同放弃该项目中标人资格，采购人可以取消其中标资格。 履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。 保证金缴纳的账号信息： 开户银行：广西藤县桂银村镇银行有限公司 银行账号：6666 0008 5802 9000 10-00000 开户名称：藤县公共资源交易中心 说明：办理履约保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明“项目名称+履约保证金”或“项目名称简称+履约保证金”。(如不按照以上注明，查不到帐概不负责，后果自负） 藤县公共资源交易中心开具履约保证金收据所需资料： ①授权委托书（原件，须注明办理履约保证金事宜）和委托代理人身份证复印件加盖公章（原件核查）； ②银行转账底单复印件（加盖中标人公章）； ③藤县公共资源交易中心财务部电话：0774-7308808。 二、履约保证金的退付 项目整体验收合格后，中标人可向藤县公共资源交易中心申请办理履约保证金的退付手续。 退还履约保证金时须提供以下资料： ①《政府采购项目履约保证金退付审批表》一式三份，格式详见招标文件第五章 合同主要条件格式； ②履约保证金收据原件 ③《政府采购项目合同验收书》 ④《政府采购合同》 |
| 五、本项目其他要求及说明 |
| 1 | 演示要求 | (无要求 |
| 2 | 本项目附件 | (有，详见：本章节附件1 |
| 3 | 本项目图纸 | (无 |
| 4 | 其他 | （1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 （2）标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。 （3）标注“★”的条款或要求仅用于评审加分使用。 |

附件1：配套设备清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 服务内容描述/技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端立体化防控系统建设 |
| 1 | 星光级球机 | 200 | 台 | 1、 支持分辨率≥400万，≥32倍光学变倍，靶面尺寸≥1/1.8英寸，满足项目视频监控需求。 2、 支持宽动态范围不小于120dB，支持H.265编码，实现超低码流传输。 3、 支持最低照度可达彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx 4、 具备偏移自动校正功能，球机运动结束静止在某个位置，当其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，并在OSD上叠加报警信息，水平和垂直方向均可以自动恢复到偏移前的位置。 5、 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 6、 支持水平手控速度≥1200°/S，垂直手控速度≥400°/s。 7、 支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-45°～90°。 8、 可检测并抓拍喜、怒、哀、乐四种表情的人脸，并可将抓拍图片上传服务器，上传延时不超过2秒。 9、 可通过IE浏览器 实时预览抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储≥80张人脸抓拍图片，在白天天气晴朗的情况下，可对距设备≥150m处的人脸进行抓拍。 10、 支持≥1500个预置位，可按照所设置的预置位完成≥1000条巡航路径，每条巡航路径可设置≥60个预置点。 11、 可识别≥10种车型，车型识别白天准确率≥97%，晚上准确率≥96%。 12、 ★开启混合目标检测模 式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示，可通过IE浏览器设置≥8条边的智能分析屏蔽区域，在区域中的目标不检测。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 13、 ★开启混合目标检测模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数，可检测并抓拍车牌上/下倾斜角≤50°、前/后倾斜角≤30°、左/右倾斜角≤30°的车辆。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 14、 可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别准确率≥97%，可识别≥11种车辆颜色。 15、 具备较好防护性能，防护等级≥IP67。 16、 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±40%范围内变化时，设备可正常工作。 |
| 2 | 壁装支架 | 200 | 个 | 壁装支架/白色/铝合金 |
| 二、后端建设 |
| 2.1 视图库解析系统 |
| 1 | 全分析平台 | 1 | 台 | 1、约19英寸机架式机箱，高性能64位CPU，集成专业级GPU芯片，支持热拔插高效冗余电源模块。 2、大数据写入情况下，人脸图片建模速度不低于200张/s。 3、支持图片存储≥6000万张，视频结构化≥40路，车辆分析≥750万张/天。 4、★支持通过界面展示查看算法仓库支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息，算法仓库支持的算法包括人车分析算法，人脸检测算法、人脸分析算法、车辆分析算法和卡口车辆分析算法，并支持对算法进行查询，支持集成运行第三方算法，并支持对算法进行管理，支持对视频和图片中的无牌车辆进行识别，光线正常，图片无牌车识别准确率不低于99%。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 5、支持根据分析任务灵活切换智能算法，支持根据需求进行硬件计算资源预分配，达到任务秒级处理。 6、支持对突发的任务进行计算资源动态分配，算法资源动态管理，支持通过界面展示查看每种算法已使用/预分配的总资源。 7、★支持一个画面中两眼瞳距18像素点以上的≥30张人脸同时进行检测，光线正常，人脸图片的检出率不低于99%，人脸检测后台响应时间不超过1秒，支持通过授权的形式去调用算法仓库中的不同的算法，实现全分析，支持同一时间并发运行多种不同的算法，支持对视频进行人脸、人体、车辆的全分析，支持对图片进行人脸、人体、车辆的全分析。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 8、支持不同光照条件下人脸检出，支持检出水平转动不超过60度，俯仰角度不超过45度的人脸；支持对人脸图片识别人脸是否微笑，检出率不低于99%。 9、支持检出黄色人种、白色人种、黑色人种、棕色人种等不同人种的人脸，支持对人脸图片在人脸被遮挡住半边脸的情况下，可正确检测人脸，检出率不小于99%。 10、支持不同表情条件下人脸检出，支持检出长刘海、披肩长发、齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、胡须、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸。 11、★支持对人体、车辆和活动目标（人车混合）图片进行结构化分析处理，车辆图片处理速度不低于1.8万张/min，人体图片处理速度不低于3.0万张/min，活动目标处理速度不低于2.4万张/min，支持对图片中的车辆进行车牌颜色识别，支持黑、白、蓝、黄、绿等不低于五种车牌颜色的识别，车牌颜色识别白天（光线正常）准确率不低于99%，夜晚（补光正常）准确率不低于99%。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 12、支持导入两张人脸照片进行一对一比对，输出比对相似度，单台服务器，比对速度不低于80次/s，1V1平均响应时间不超过1秒。 13、支持对图片中的正、背向车辆进行以图搜图建模功能，支持识别一张图片中的多辆车辆信息。 14、支持对车辆图片进行特征搜车，上传车辆的图片并选定特征区域，比对后可输出达到设定相似度的过车图片。 15、支持图片中车辆内挂件、天窗站人、副驾驶怀抱婴幼儿、渣土车是否盖板、卡片/出入证、是否有备胎、三轮车无蓬载人、三轮车有无蓬、是否有行李架、前排纸巾盒、车身是否喷字、车辆标贴的检测识别。 16、★支持对视频和图片中车辆的子品牌进行识别，图片识别支持不少于5200种车辆子品牌和年款的识别（正向），支持不少于2800种车辆子品牌和年款的识别（背向），视频识别支持不少于2400种车辆子品牌和年款的识别，光线正常，图片车辆子品牌识别白天正向准确率不低于99%，背向准确率不低于95%，支持在地图上对车辆和人员的轨迹进行刻画，对车辆和人员的时空信息进行还原。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 17、支持视频和图片中主/副驾驶遮阳板打开检测识别，图片主遮阳板打开检测准确率不低于99%；支持视频和图片中驾驶人打手机检测识别，图片打手机检测准确率不低于99%。 18、支持识别视频中活动目标的速度、颜色、方向，支持使用视频中的车辆截图或目标车辆照片在监控视频中抓拍形成的图像库中搜索相似机动车，得到相似度并排序。 19、支持对视频和图片中车辆的类型进行识别，图片识别支持≥9种车型的识别，视频识别支持≥7种车型的识别，支持对视频中的二轮车、三轮车目标进行检测识别。 20、支持黑名单库容量≥200万张图片，支持将黑名单库分为≥16个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机。 |
| 2.2云存储扩容 |
| 1 | 视频云存储主机 | 5 | 台 | 1、 采用64位多核处理器，内存≥4GB，可扩展至≥32GB，实现海量数据检索、分析及存储，信息深化应用。 2、 支持≥36个硬盘插槽，支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 3、 支持双系统，支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 4、 ★允许每组RAID中任意≥12块硬盘发生故障，业务不中断，支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min，磁盘利用率为≥98%高利用率模式，可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构，支持在最大画面分屏显示模式下播放录像时，可拖动改变各通道视频播放的时间位置。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 5、 应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像。 6、 可接入MPEG4、H.264、H.265、SVAC的前端设备并存储录像文件。 7、 ★支持人脸、人体和车辆识别算法的融合应用，并能够以手动方式进行切换，支持从录像文件的一个时间点中提取一张压缩图片，支持并发≥8路文件上传中心存储，单路带宽可设，支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 8、 ★支持并发≥18路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设，支持采用文件打包的方式将若干个小文件打包成一个较大的文件，可对文件、目录设置存储周期，当文件、目录的存储时长超过存储周期，则删除该文件、目录，可将数据随机分散存储至各个硬盘，可全盘参与某一种业务，减少硬盘单点故障率，提高业务模块性能。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 9、 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储，支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 10、 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 11、 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 12、 ★支持新增单个智能分析任务和批量新增智能分析任务功能，支持检测区域、屏蔽区域规则配置和大目标模式开启，支持实时取流分析任务分析结果的动态展示，支持≥12路1080P实时视频全帧率同时对车辆智能分析。 13、 支持通过车牌号、时间进行布控，支持按照模板批量导入导出布控信息，支持历史布控记录检索。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 14、 设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署。 15、 在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像，可输入车牌号码可查证出相关图片和视频。 16、内置36块6TB企业级硬盘。 |
| 2 | 图片存储 | 1 | 台 | 1、 采用64位多核处理器，双控制器架构，内存≥8GB，可扩展至≥128GB，实现海量数据检索、分析及存储，信息深化应用。 2、 支持≥48个硬盘插槽，支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 3、 支持双系统，支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 4、 ★允许每组RAID中任意≥12块硬盘发生故障，业务不中断，支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min，高利用率模式下磁盘利用率为≥98%，可对损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构，支持在最大画面分屏显示模式下播放录像时，可拖动改变各通道视频播放的时间位置。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 5、 应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像。 6、 可接入MPEG4、H.264、H.265、SVAC的前端设备并存储录像文件。 7、 ★支持人脸、人体和车辆识别算法的融合应用，并可以手动方式进行切换，可从录像文件的一个时间点提取一张压缩图片，支持并发≥8路文件上传中心存储，单路带宽可设，支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘总容量。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 8、 ★支持并发≥18路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设，可采用文件打包的方式将若干小文件打包成一个较大的文件，可对文件、目录设置存储周期，当文件、目录的存储时长超过存储周期，则删除该文件、目录，可将数据随机分散存储至各个硬盘，可参与全盘某种业务。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 9、 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储，支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 10、 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 11、 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 12、 ★名单库容量支持≥100万，支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持识别人脸性别，支持对图片中的行人是/否为少数民族进行识别，支持人员频次报警功能，人员在设定时间内的出现次数超过设置阈值会产生报警。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 13、 支持通过车牌号、时间进行布控，支持按照模板批量导入导出布控信息，支持历史布控记录检索。 14、 设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署。 15、 在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像，可输入车牌号码可查证出相关图片和视频。 16、内置48块4TB企业级硬盘。 |
| 3 | 视频云存储软件 | 1 | 套 | 1、支持云存储系统一键部署，支持前端设备和存储设备之间直接存储。 2、支持多存储设备容量整合，形成录像池，可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间。 3、支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡。 4、支持单个客户端从多台存储设备并行高速下载指定时间段的录像。 5、★支持云存储系统中内嵌智能和大数据分析功能，支持视频流实时结构化，海量摘要分析及查询等功能，无需单独智能服务器，智能模块支持集群部署，具有负载均衡、集群容灾、性能线性提升、横向扩展等集群特性。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 6、支持智能流直接在云系统上进行存储。 7、可实现视音频流直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式。 8、★支持云存储系统可视化，视频按天统计写入量、图片和文件按天统计写入个数与容量、云存储系统容量（总容量、已用容量、剩余容量）、设备数量等信息，统计信息支持以RESTful协议对接。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 9、支持存储节点及硬盘即插即用，原数据无需迁移，无需任何配置，一分钟内完成扩容。 10、支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测，支持报警联动短信和邮件实现无人值守。 11、云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响。 12、★支持SAN/NAS文件以Restfull协议方式访问，支持每个文件写入后索引在多节点间异步同步，提取文件的URL可回调到应用平台服务器，支持单个SAMBA共享文件夹，可对≥125个用户同时进行管理，支持单个ftp共享文件夹，可对≥125个用户同时进行管理。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 13、★支持回收站功能，防止数据误删，支持回收时间配置，支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测，支持报警联动短信和邮件实现无人值守，支持≥50条/秒报警，支持配置≥30个用户接收报警信息，支持录像巡检功能，可显示秒级录像缺失结果。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 14、★支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台，支持两朵云的数据灾备，可通过同一图片、对象的URL对主、备云上的数据进行访问，客户端无感，支持图片云间灾备，图片在主备云中URL一致，实现图片无缝提取。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 15、支持云存储容量自动检测功能，支持当前云存储容量不足时视频录像可根据策略自动切换到其它云存储中进行存储。 16、支持对多套云同时进行管理，支持对添加多套云、修改、查看多套云的信息。 17、★支持视频片段的对象化，支持指定视频片段的唯一对象名称并下发开启录像指令，云存储从监控点取流之后进行对象化存储，后期用户可以根据该对象名称提取该对象数据，支持在管理节点全部故障、存储节点出现批量故障时，只要存在一台有效的存储，业务就不会中断。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 18、支持在运维监测功能页面显示存储硬盘的健康状态，便于存储硬盘的生命周期管理。 19、系统根据当前节点状态使用相应的容错算法以提高节点容错能力。 20、支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统。 |
| 4 | 视频云存储运维软件 | 1 | 套 | 集成视频云存储的运维系统，可进行软件、硬件、系统的运维。 |
| 5 | 视频云存储运维终端 | 1 | 台 | 1、2U机架式服务器 2、处理器：64位多核处理器（核数≧12） 3、内存：≥32GB DDR4内存，最大可扩展至256GB 4、硬盘：≥480GBx3 SSD硬盘 5、网口：≥2个千兆网口，可扩展20个千兆网口或10个万兆网口 6、其它接口：≥1个RJ-45网络接口、≥6个USB 3.0接口、≥1个VGA接口 7、电源：高效能550W铂金1+1冗余电源。 |
| 6 | 平台服务器 | 1 | 台 | 硬件性能参数不低于： CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 阵列卡：支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：4个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个VGA口。 电源：标配550W（1+1）冗余电源 配置一个USB-DVD光驱 |
| 2.3公安视频云实战应用平台 |
| 1 | 视频图像共享平台子系统扩容 | 1 | 项 | 1、视频接入授权路数400路. 2、平台符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016），实现对公安视频业务范围内监控资源的联网整合，提供基础的视频应用及视频运维功能，同时对其他公安业务应用系统提供视频监控服务。其中监控资源包括治安视频监控、卡口电警、单兵车载移动监控、警务督察监控和社会面监控资源。 3、设备管理智能化，可实现编码资源、解码资源、服务器设置、设备维护、远程设备参数设置。支持PB级海量音视频数据存储，支持海量数据快速检索、全文检索，检索速度快，平台支持灵活的存储备份策略。 4、实现组织资源管理、实时预览、云台控制、录像回放、录像管理、语音对讲、解码上墙、报警管理、权限管理、安全鉴权、资产管理、接口管理和运维管理功能。 5、支持查看基础目录及自定义的业务目录树下，监控点、卡口、探针、报警设备、报警输入/输出、移动探针、车载、单兵、无人机等类型资源，同时支持资源的地图展示，提供时空一体化的指挥与作战能力。 6、★支持勾选暂存架内文件，生成多类型目标混合的单条轨迹，并在地图上展示，B/S端支持查询结果中支持展示目标对象的关联信息，包括同步采集信息及与目标对象具有关联关系的对象信息。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 7、★支持当使用后端比对进行黑名单布控时，支持设置下发名单库为白名单从而实现白名单布控，支持下发名单库进行黑名单布控，可选择前端比对或后端比对方式，支持设置布控范围、布控原因、布控有效期限及布控阈值和时间。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 8、支持设置是否开启录像标签功能，即在录像回放过程中即可随时针对有用画面片段进行标签标注。 9、★B/S端支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 10、★支持根据用户业务需求，在基础目录基础上创建更有业务针对性的业务目录，支持自定义新建及修改业务目录的名称、关联资源类型及关联目录标识，并支持针对业务目录进行修改、编辑、排序等管理。(提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 11、支持按姓名、身份证和人脸照片查询，支持人员档案查看基本信息、人员轨迹、抓拍信息、同行人、同乘人、关联车辆、落脚点，人员标签等信息。 12、支持拍摄或上传两张人脸图片进行相似度比对，显示比对相似度值。 13、支持人脸报警的实时展示，并展示大图详情，支持人脸图片按条件属性的实时抓拍查询。 14、支持根据上传的车辆图片，结合车辆品牌、开始时间、结束时间及车身相似度等条件。 15、支持统一管理系统后台任务，支持针对系统任务进行查看、手动执行、启用设置，并支持查看系统任务执行日志，了解动作执行的时间及结果。 |
| 2 | 视频图像基础应用子系统 |  |  | 1、视频巡查应用：支持对视频进行实时查看和录像查询，用户可通过点位推荐、标签视频、收藏预览、预案等功能快速查看该用户关注通道内容，并可通过多窗口画面、实时抓图、录像、一键切换回放、电子放大、云台控制、云台锁定、视频声音播放、守望位设置、语音对讲、3D放大、即时回放、轮巡等功能对预览画面进行操作。 2、GIS地图应用：通过GIS引擎技术，提供视频图上应用，包括视频内容的查询、追踪、时空关系分析和比对。提供智能围堵、网格规划、场所规划、轨迹分析、区域碰撞、线路预案、GPS定位、GPS轨迹、车牌预案、视频接力等应用能力。 3、支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位。 4、支持点位周边搜索，在地图上自由选择当前等点位周边点位，并支持对所选点位进行预览、回放、收藏、定位到资源树及查看属性。 5、支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段。 |
| 3 | 视频解析智能应用子系统 |  |  | 1、建立解析任务，根据任务名称、算法类型（人脸识别、人体识别、车辆识别、活动目标）、算法厂商、算法版本、点位等信息进行在线或本地录像解析并查询结果。实现对视频中车辆和人员的结构化分析，可以对实时视频及历史视频进行结构化，帮助公安人员不用看视频快速查找定位嫌疑目标。 2、在线或离线录像解析任务：支持针对系统点位进行算法调度配置及视频结构化处理，包括人脸识别、人体识别、车辆识别及活动目标识别。支持根据任务名称、算法类型（人脸识别、人体识别、车辆识别、活动目标）、算法厂商、算法版本、点位等信息创建在线或离线录像解析任务。 3、解析任务管理：支持查看已创建任务的任务名称、算法信息、执行状态（已完成、未下发、等待）、录像类型（在线或离线）、录像个数、创建人及创建时间等信息。 |
| 4 | 布控告警应用子系统 |  |  | 1、人脸、车辆、探针等物联数据的综合布控告警；实现布控报警消息检索，可以通过条件查询产生的报警消息，并能查看布控报警详情信息。 2、车辆布控：支持车牌布控、车辆模型布控、红名单下发、车辆名单库四种布控类型；支持根据车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆颜色等参数进行车牌布控；支持上传车辆图片，根据车辆的类型、颜色、品牌进行车辆模型布控。 3、人脸布控：支持下发名单库进行黑名单布控，可选择前端比对或后端比对方式；使用后端比对进行黑名单布控时，支持设置下发名单库为白名单从而实现白名单布控。 4、支持设置客户端、短信联动，当布控对象被采集设备检测到时，系统会自动提醒联动设置中的用户。 5、支持选择是否开启报警提示音，同时支持设定不同报警类型的报警提示音，设置自动弹出报警信息弹窗。 |
| 5 | 数据融合应用子系统 |  |  | 1、通过大数据存储和大数据分析技术，对系统中的多维数据进行图表化展现。 2、支持对人脸、车辆、人体等基础数据进行查询，实现以人搜人、以车搜车、以脸搜脸。 3、对多个排查区域内的车辆信息、人脸信息进行大数据碰撞，自动筛选出在排查区域内出现的满足碰撞条件的车辆、人脸的出现记录。 4、支持以图搜图与属性查询结合，当属性查询类别与图片检索类别一致时，查询结果取两者的交集；当属性条件类别与图片检索内容不一致时，查询结果取并集。 5、查询结果中支持展示目标对象的关联信息，包括同步采集信息及与目标对象具有关联关系的对象信息。 6、人脸查询结果支持展示人员身份信息，支持针对目标对象进行地图定位、添加到暂存架、一键查询（以图搜图）、视频回放、一键布控。 7、车辆查询结果支持展示车辆抓拍信息，支持查看关联人脸信息。 8、人体查询结果支持展示人体抓拍信息，支持针对目标对象进行查看详情、地图定位、添加到暂存架、一键查询（以图搜图）、视频回放。当目标对象存在关联关系时，支持查看关联的人脸信息。 |
| 6 | 人脸大数据应用子系统 |  |  | 利用人工智能、人脸识别技术，实现基于人脸的人员监控，同时支持同行人分析、人员落脚点、人脸查重、频繁过人等多种技战法研判技术。 |
| 7 | 人体大数据应用子系统 |  |  | 利用人工智能、人脸识别技术，实现基于人体的人员监控，同时支持以人搜人等技战法研判技术。 |
| 8 | 车辆大数据应用子系统 |  |  | 利用人工智能、大数据等技术，实现车辆的行车监控，同时支持车辆轨迹查询、区域碰撞、轨迹查车、初次入城、车辆落脚点、频繁过车、昼伏夜出、行车规律分析、同行车辆、夜间面部遮挡、隐匿车、一车一档、以车搜车等多种车辆技战法研判技术。 |
| 9 | 重点场所人员管控应用子系统 |  |  | 针对用户重点关注的如市府、省府等区域，配置防控圈，实现重点（上访、维稳等）人员的触网预警，并区分不同报警等级，为公安用户提供预警及预警处置功能。 |
| 10 | 重点人员驾乘布控缉查子系统 |  |  | 基于前端卡口设备采集到的过车图片，对驾驶室和副驾驶中的人脸与布控库中来自公安各类人脸库中的人脸进行比对，实现重点人员报警展示、研判等功能。 |
| 11 | 人员档案应用子系统 |  |  | 1、基于人脸、车辆关联同乘人、同行人、轨迹等信息，集中展现一人一档。 2、档案检索：支持姓名或身份证检索档案，人脸图片以图搜图检索档案，支持基于抓拍时间、抓拍设备、所属库、最小聚类次数检索档案 3、档案详情：展示名单详情、抓拍列表、同行人、同乘人人员轨迹、关联车辆、落脚点、活跃时段。 |
| 12 | 车辆档案应用子系统 |  |  | 1、整合车辆技战法（轨迹查询、落脚点分析、套牌车、频繁过车、行车规律分析），一站式快速了解车辆所有信息，为每一辆车建立自己的“档案”。 2、根据车牌号码查询车辆档案信息，包括历史信息统计、车辆属性信息、活跃卡口、活跃时间段、活跃区域、套牌次数、落脚点信息等。 |
| 13 | 静态人像比对应用子系统 |  |  | 1、对接常住人口、流动人口、驾驶人员库、在逃人员等名单库，支持上传人脸图像进行人脸检测，支持按性别、证件号、出生日期、省份城市以及相似度范围等信息进行查询，同时支持自选人脸库进行比对。 2、查询结果会根据选择的评分过滤规则进行过滤筛选。支持显示当前目标人脸的姓名及所属名单库，、可将当前结果图片作为条件进行以脸搜脸查询。查询结果支持显示与目标存在关联关系的对象信息。 |
| 14 | 运维管理应用子系统 |  |  | 1、综合监控与运维管理系统需提供运维监控、统计报表、运维考核、告警中心、运维概况等应用，实现对系统内的视频摄像机、平台服务器、编解码器、磁盘阵列、卡口等设备进行巡检、管理，检测设备在线情况和视频录像完整性。 2、支持可视化展示所选区域下监控点总数、监控点在线率、图像正常率、录像完整率等数据概况。 3、支持可视化展示所选区域及其子区域的资源运行情况，包括监控点在线率、图像正常率、录像完整率、编码设备在线率等。 4、支持可视化展示近24小时、近一周、近一月内所选区域下监控点在线率及图像正常率数据。 5、支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据。 6、支持监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议。 |
| 15 | 资源管理调度子系统 |  |  | 1、支持综合管理计算存储资源、物联资源、智能算法调度、边缘域视图展示、软件资源，并支持实现单点登录。 2、智能算法管理调度：管理智能算法的算法包，计算资源的预分配、动态分配和算法切换。智能任务管理调度：管理智能分析任务的创建、状态、停止和恢复。 3、支持计算资源统一管理，支持统一管理配置智能集群、智能设备及虚拟化计算平台。 4、支持拓扑可视化展示物联资源联网下，本级域及上下级点位资源共享情况，支持查看各级资源共享详情、信令服务详情以及媒体服务详情。 |
| 16 | 视频侦查专用工具集 |  |  | 1、具备视频播放功能，可播放100多种不同格式的视频文件，支持AVI、MPG、TS、TP、H264、ASF格式、SV4格式、JMV格式、MP4等等视频格式播放。 2、具备视频时间校正功能，可对视频摘要画面中的运动目标的时间信息进行校正。 3、支持对拷贝的视频进行一、二、四画面分段播放，不同画面播放速度可调，支持图像连拍、单拍并保存图片。 4、画面播放窗口支持视频、图像同时对比播放。 5、支持对视频图像的去雾、去噪、锐化、去块滤波、色彩平衡、图像畸形等增强处理。 6、支持电子笔功能，可对视频中可疑目标或运动物体进行画框和运动轨迹刻画并保存。 7、支持案事件视频剪切剪辑功能，可对视频进行合成、分割，可剪切为GIF、WMA、AVI等格式文件。 8、支持转码录屏、屏幕录像功能。 |
| 2.4 其他配件 |
| 1 | 应用安全控制网关业务板 | 3 | 块 | 1.用户数：最大支持用户数1600 2.接口类型：6个千兆光口，2个Combo口，2个万兆光口 3、可通过MAC地址、IP地址、特征码等设备认证方式对网络接入设备进行管控，只有通过认证的设备才允许接入到网络中，防止前端设备的非法替换接入。 4、支持基于协议特征的识别，可对传输数据进行应用级控制，只放行合法应用数据，其他非法数据全部阻断，有效阻隔非法扫描、DDoS攻击等。该功能可以和设备认证功能同时开启，对整个网络接入设备和传输流量进行精确控制，达到专网专用的效果。 5、可实时对数据的源地址、目的地址以及应用层协议进行全方位的检测，一旦发现非法流量即可实时阻断；并且DAC设备可精确定位入侵源的IP地址、MAC地址、接入端口、地理位置、入侵行为等信息，帮助用户实现安全事件的快速响应。 6、可实时监测用户现网业务的传输状况，根据协议特征对视频、语音、图片等业务进行动态分析与展示。 7、支持和主流安防厂家的设备进行联动，实现网络和业务的深度耦合。 |
| 2 | 8端口万兆光接口板 | 2 | 块 | 8端口万兆以太网光接口模块（SFP+） |
| 3 | 万兆多模光模块 | 12 | 个 | SFP+万兆光模块,多模,(850nm,0.3km,LC) |
| 4 | 万兆单模光模块 | 12 | 个 | SFP+万兆光模块,单模,(1310nm,10km,LC) |
| 2.5后备电源 |
| 1 | 主机 | 台 | 1 | 额定功率：10KVA 输入电压：120-275VV 输出电压：AC 220V（1±1%）V |
| 2 | 蓄电模块 | 块 | 32 | 大于等于100A |
| 3 | 机柜 | 个 | 1 | 配套机柜 |
| 注：（1）设备质保期:5年。 |

# 第三章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本 信息 | 项目名称：藤县重点地区社会治安视频信息系统（320项目六期）建设项目 项目编号：WZZC2020-G3-30001-JDZB |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 供应商资格条件 | 详见招标公告 |
| 4 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 5 | 转包 | 本项目不允许转包。 |
| 6 | 分包 | 本项目不允许分包。 |
| 7 | 招标文件澄清、修改 | 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。 |
| 8 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件在招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注招标公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标截止之日起120天。投标有效期不足的投标文件将被否决。在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币壹拾万元整（¥100,000.00）。 （1）缴纳方式一： ①供应商应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至藤县公共资源交易中心指定账户，所交纳的投标保证金仅限当次项目有效，不得重复替代使用。藤县公共资源交易中心指定账户信息如下： 开户银行：广西藤县桂银村镇银行有限公司 银行账号：6666 0008 5802 9000 10-00000 开户名称：藤县公共资源交易中心 ②办理投标保证金转账时，请注明“项目编号+投标保证金”字样，经查实，投标保证金没有在规定时间到账的，其投标无效。 （2）缴纳方式二： ①供应商可于投标截止时间前选择其他非现金形式缴纳投标保证金。非现金形式的保证金申请人应为参加投标的供应商。银行账户信息如下： 开户银行：广西藤县桂银村镇银行有限公司 银行账号：6666 0008 5802 9000 10-00000 开户名称：藤县公共资源交易中心 ②非现金形式的投标保证金应在投标截止时间前与投标文件一起以原件方式递交。保证金原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样。 ③非现金形式的保证金存在经银行证明无效、背书、有条件支付或有效期低于投标有效期的情况，视为无效投标保证金。 （3）未按以上要求缴纳投标保证金的投标文件，将作无效投标文件处理。 |
| 11 | 不予退还投标保证金的情形 | 供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）供应商在投标有效期内撤销投标文件的； （2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的； （3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的。 |
| 12 | 投标文件编制及包装 | （1）投标文件分册要求：投标文件分为两册。第一册为资格审查部分，第二册为商务技术报价部分（详见第六章投标文件格式）。投标文件应同时提交纸质版与电子版，电子版与纸质版投标文件应一致，并以U盘形式提交。 （2）投标文件编制要求：投标文件应按第六章投标文件格式规定的目录及顺序编制，内容应完整。①投标文件纸质版分为正本与副本。正本需采用打印或用不褪色的墨水填写方式编制。正本与副本不一致时，以正本为准。不同语言的内容不一致的，以中文文本为准。 ②投标文件纸质版须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人（分支机构负责人）或法定代表人（分支机构负责人）的授权委托人签署，供应商应写全称。 ③投标文件纸质版不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（分支机构负责人）或授权委托人签字或盖章。 ④投标文件纸质版每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 （3）投标文件包装要求：所有投标文件应包装为两个密封袋，密封后应保证投标文件内容不外露。 ①第1个密封袋：包括纸质版投标文件第一册（含正本1份、副本1份）、纸质版投标文件第二册（含正本1份，副本4份）及电子版投标文件1份（U盘）。以缴纳方式二提交投标保证金时，投标保证金原件先放入一个单独的密封袋中，然后放入第1个密封袋。 ②第2个密封袋：包括开标一览表 1 份。 注：密封袋的封面标识详见第六章投标文件格式要求，并加盖供应商公章。封贴处须盖章（公章或密封章）或法定代表人（分支机构负责人）或其授权代表签字。 |
| 13 | 投标文件递交 | 投标文件递交时间：见招标公告要求。 投标截止时间及开标时间：见招标公告要求。 投标文件递交地点及开标地点：见招标公告要求。 逾期送达或未密封的投标文件将予以拒收。 |
| 14 | 供应商参加开标会议要求 | ①为响应疫情防控工作有关部署，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，按照不见面、少接触的原则，建议供应商仅能选派一名授权代表（或法定代表人（分支机构负责人））持有效证件参加。授权代表参加的，采购人或采购代理机构将核对授权代表身份证原件与法定代表人（分支机构负责人）授权委托书上授权代表姓名是否一致，授权委托书格式见第六章；法定代表人（分支机构负责人）参加的，采购人或采购代理机构将核对法定代表人（分支机构负责人）身份证原件与法定代表人（分支机构负责人）身份证明原件上姓名是否一致，法人身份证明格式见第六章。如姓名不一致的或未按要求签字加盖公章的，将被拒绝参加开标会议并不得对开标结果提出异议。被拒绝参加开标会议的人员所递交的纸质投标文件符合招标文件要求的，文件予以接收。 ②供应商到现场参加会议的，须携带个人专用的签字笔等文具，全程佩戴口罩。参加前应按采购代理机构疫情防控要求如实登记信息，如有不实信息，采购代理机构将报送有关防控部门。同时请参会人员注意执行开标会议地点有关隔离等疫情防控措施的规定，如因被隔离导致无法投标的责任自行负责。 |
| 15 | 投标文件的修改 | 供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或采购代理机构，撤回或修改投标文件的书面通知应由供应商法定代表人（分支机构负责人）或其授权代表签字确认；修改后重新递交的投标文件应当在封套上标明“修改投标文件”字样并密封，在投标截止时间前送达，未按要求递交的采购代理机构可以拒收。投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。 |
| 16 | 中标公告及中标通知书 | 采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布中标公告，并发出中标通知书。 |
| 17 | 合同签订及履行 | （1）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。 （2）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。 （3）采购人与中标人签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。 （4）对于中标人履约验收不合格、双方解除合同的情况，应当按照合同法有关规定或者合同约定执行，原则上不得顺延确定中标或成交供应商。需要重新选定供应商的，应当重新开展采购活动。 |
| 18 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）疫情期间本项目不接受以现场递交、传真、移动通信等方式送达的质疑材料，供应商可通过以下方式递交质疑材料。 (通过电子邮件递交 通过电子邮件形式的供应商应于质疑有效期内将质疑函原件扫描件发送至JDZBWZ@163.com收，并注明内容为“供应商名称+关于+项目名称+质疑函”。逾期送达的质疑材料将予以拒收。质疑联系方式：详见采购公告采购代理机构联系信息。 |
| 19 | 词语定义或说明 | （1）“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。 （2）本文件中的“法定代表人（分支机构负责人）”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人（分支机构负责人）；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目投标的自然人本人。 （3）“书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括传真和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。 （4）本项目的技术商务要求重要性分为“▲”、“#”和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。 （5）本招标文件出现多种选项的地方，以“(”表示本项目所选择的方式。 （6）供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。 （7）本项目所有投标文件均不予退还。 |
| 20 | 代理服务费 | （1）代理服务费 (采购代理机构向中标人收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①招标金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②招标金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③招标金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④招标金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某服务招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×0.8%＝1.6万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.1万元 （2）中标人在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从中标人的投标保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入投标保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 |
| 21 | 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定执行。 |
| 22 | 本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。 |

# 第四章  评标方法及评标标准

## 一、评标方法

1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

## 2、评标依据

评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评标依据。

## 3、评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

## 二、评标程序

1、初步评审：初步评审包括资格检查及符合性检查。

2、澄清（如需要）。

3、详细评审。

4、推荐中标候选人。

## 三、评标内容

1、资格审查

采购人代表对所有供应商的投标文件进行资格审查。以确定供应商是否具备投标资格。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。

| 序号 | 评标因素 | 评标内容及评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。 供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 ②审查2018年度或2019年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商公章。 ②审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商公章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商公章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 一旦发现供应商提供的投标声明书不实时，则按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。 |
|  |  | （6）诚信要求 | ①审核标准：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则资格审查不予通过，其投标被否决。 ②信用信息查询渠道：中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单” ③查询方式：资格审查时，采购人或采购代理机构通过上述渠道查询供应商的信用记录供评委审核。 ④信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过上述查询渠道查询的供应商信用记录查询结果，将作为政府采购活动档案留存 |
|  |  | （7）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无 |
| 2 | 供应商应符合的特定资格条件 | （1）资质条件 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  |  | （2）业绩要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  |  | （3）其他要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
| 3 | 供应商不得参加资格性审查的情形 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
|  |  | （2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。 |
|  |  | （3）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动。 |
| 4 | 投标保证金 | 足额、及时缴纳投标保证金 |

2、符合性检查

资格审查结束后，由评标委员会对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。

| 序号 | 评标因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人（分支机构负责人）或其授权代表人已按要求签字盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加投标时审查：法定代表人（分支机构负责人）授权委托书及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求； 法定代表人（分支机构负责人）直接参加投标时审查：法定代表人（分支机构负责人）身份证明及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求。 |
|  |  | 投标文件或者投标报价唯一性 | 同一供应商不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
|  |  | 附加条件 | 投标文件不得含有采购人不能接受的附加条件。 |
|  |  | 投标报价 | 报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，否决其投标。提交选择性报价的，否决其投标。 |
|  |  | 联合体供应商 | 接受联合体。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员家数不得超过2家。②投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体成员均具法律约束力；③联合体成员应签订共同联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同联合体投标协议随投标文件一并提交招标人；④联合体成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；⑤联合体的成员应推荐一名联合体牵头人（联合体牵头人为承担施工承包的投标人）。 |
|  |  | 转包及分包 | 满足招标文件规定。 |
| （2） | 对招标文件的响应程度审查 | 实质性条款响应 | 对招标文件中所有标注▲号的实质性条款要求响应均无负偏离。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3、信息安全产品强制性采购要求：

本项目采购范围如果包括信息安全产品，供应商提供的信息安全产品应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。具体如下：

（1）使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。

（2）中国网络安全审查技术与认证中心网站载明开展国家信息安全产品认证的产品范围共13种，包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品。

（3）供应商所提供产品属于以上13种信息安全产品的，供应商在投标文件中列明属于信息安全产品的投标产品。采购人或采购代理机构通过“中国网络安全审查技术与认证中心”进行查询其有效认证证书，无证书或证书无效的，投标无效。

4、串通投标的认定

评标委员会须根据以下规定评审供应商是否有串通投标的行为，并按规定判定投标是否有效。

（1）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

5、投标有效性的认定

（1）资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

②不具备招标文件中规定的资格要求的；

③投标文件签署（签名）、盖章不符合招标文件要求的；

（2）在符合性审查、商务和技术评估时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

②投标文件未按招标文件要求提供第六章要求“必须提供”的内容的；

③报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

④投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑤评审过程中发现投标文件中提供虚假材料的；

⑥法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（3）根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号 《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，评标委员会认定投标有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6、澄清、说明或补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商在合理时间内通过电话、电子邮件或传真等不见面、不接触的方式作出必要的澄清、说明或者纠正。内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。逾期未做澄清、说明或者纠正的，经电话催告仍不澄清的，视为放弃。

7、报价修正

投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的报价按照上述“6、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

8、过低报价合理性的审查

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料；评标委员会可以要求供应商就提供服务的主营业务成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面说明应当按照上述“6、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后提交给评标委员会。供应商未按规定提供说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

报价合理性书面说明应当有签字或盖章确认，供应商为法人的，由其法定代表人（分支机构负责人）或者授权代表签名或盖章确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签名或盖章确认。

9、商务和技术评估、综合比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评标标准见《评分表》。

评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，评分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

复核后，评标委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

10、中标候选人推荐原则

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

11、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标标准

## （一）评分表

| 序号 | 评标因素及分值 | 分值 属性 | 评标标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （22分） | 业绩 （2分） | 客观分 | 供应商每提供1个有效业绩得1分，最高得2分。 有效业绩定义：指供应商或供应商下属分支机构拥有2017年1月1日以来同类型项目案例业绩。 | （1）必须提供证明材料并加盖供应商公章。 （2）以中标通知书或合同复印件为准。 （3）未提供证明材料的不得分。 |
|  |  | 信誉分（20分） | 客观分 | （1）供应商具有ISCCC信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成一级服务资质得3分，二级资质得1分。 （2）供应商具有ISCCC信息安全服务资质认证证书-信息安全风险评估一级服务资质得3分，二级资质得1分。 （3）供应商具有ISCCC信息安全服务资质认证证书-信息安全应急处理一级服务资质得3分，二级资质得1分。 （4）供应商具有ISCCC信息安全服务资质认证证书-信息系统灾难备份与恢复一级服务资质得3分，二级资质得1分。 （5）供应商同时具有国家信息安全漏洞库技术支撑单位等级证书三级（含以上）及国家信息安全漏洞共享平台成员单位证书得3分，具备其中一项得1分。 （6）供应商同时通过 ISO9001 国际质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，ISO/IEC27001信息安全管理体系认证、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证，得5分，缺项不得分。 | （1）必须提供证明材料并加盖供应商公章。 （2）须提供证书复印件作为证明材料，证书必须处于有效期内。（3）未提供证明材料的不得分。 |
| 2 | 政策性加分 （2分） | 客观分 | （1）节能产品分（0.5分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（0.5分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。 （3）广西工业产品分（1分） 投标产品使用广西工业产品80%以上的，得1分。 | （1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。 （2）以采购人或采购代理机构通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 （3）政策性加分说明见后。 |
| 3 | 产品性能分 （24分） | 客观分 | 完全满足或优于招标文件第二章 项目采购需求 附件1：配套设备清单的服务内容描述/技术参数要求的，并且带★的参数能提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）的，全部提供得20分，每缺一项扣1分，扣完本项分值为止，本项不设负分。 | （1）须提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）,并加盖供应商公章，未提供证明材料的不得分。 |
|  | 技术方案分 （15分） | 客观分 | 一档（0分）：无技术方案； 二档（5分）：对系统建设相关标准和规范有基本理解，简单描述了项目建设目标、建设内容、网络设计、系统功能等，基本满足本项目的要求； 三档（10分）：供应商具有“通信网络安全服务能力评定证书-安全设计与集成”一级资质、“通信网络安全服务能力评定证书-风险评估一级”一级资质，并对项目统建设相关标准和规范有较好理解，具体描述了项目建设目标、建设内容、网络设计、系统功能等，针对网络安全、信息安全、物理安全等描述清晰，较好满足本项目的要求； 四档（15分）：具有三档相应资质外，还具有“通信网络安全服务能力评定证书-安全设计与集成”一级资质、“通信网络安全服务能力评定证书-风险评估一级”一级资质、“通信网络安全服务能力评定证书-应急响应服务一级”一级资质，对项目的建设相关标准和规范有充分理解，详细描述了项目建设目标、建设内容、网络设计、系统功能等，针对网络安全、信息安全、物理安全等描述清晰，对项目进行需求分析、建设必要性分析，对项目提出总体设计方案，能提供项目风险与风险管理意见及风险分析等。清楚描述与广西壮族自治区公安厅/梧州市公安局天网平台对接、与县局/区厅卡口联网系统对接、与平安城市原有系统设备及平台对接的设计，很好满足本项目的要求。 | （1）须提供证明材料并加盖供应商公章。 （2）资质证书必须处于有效期内，否则不得分。 （3）未提供证明材料的不得分。 |
|  | 实施方案分 （15分） |  | 一档（0分）：无项目施工进度及实施方案； 二档（5分）：有基本的施工进度计划和工期保证措施；有基本的安全控制措施及安装质量控制保证方案。投入本项目实施人员不少于20人，其中项目经理具有信息系统项目管理师证书。同一人员不可重复计分。投入实施人员资质包括至少2名具有信息系统集成及服务高级项目经理，至少有1人具有高级信息系统项目管理师证书、至少有1人具有中级系统集成项目管理工程师证书、至少有1人具有中级网络工程师证书、至少有1人具有互联网技术中级工程师证书。 三档（10分）：有较好的施工进度计划和工期保证措施；有较好的安全控制措施及安装质量控制保证方案、实施质量保证措施，投入该项目的项目技术人员35人以上，且其中项目经理同时具有高级项目经理证书和信息系统项目管理师证书。同一人员不可重复计分。投入实施人员资质包括至少4名具有信息系统集成及服务高级项目经理、至少有3人具有高级信息系统项目管理师证书、至少有4人具有中级系统集成项目管理工程师证书、至少有3人具有中级网络工程师证书、至少有1人具有互联网技术中级工程师证书、至少有1人具有安防项目经理证书、至少有1人具有安全防范设计评估师证书、至少具有6人具有安防工程企业技术人员专业考试合格证。 四档（15分）：有完善的施工进度计划和工期保证措施；有完善的安全控制措施及安装质量控制保证方案，具有工程项目安全管理，实施质量保证措施及质量管理程序。投入该项目的项目技术人员50人以上，且其中项目经理同时具有高级项目经理证书、信息系统项目管理师证书和PMP证书。同一人员不可重复计分。投入实施人员资质包括至少6名具有信息系统集成及服务高级项目经理、至少有5人具有高级信息系统项目管理师证书、至少有8人具有中级系统集成项目管理工程师证书、至少有6人具有中级网络工程师证书、至少有1人具有互联网技术中级工程师证书、至少有1人具有安防项目经理证书、至少有1人具有安全防范设计评估师证书、至少具有8人具有安防工程企业技术人员专业考试合格证。 | （1）必须提供证明材料并加盖供应商公章。 （2）须提供人员资质证书、供应商或其下属分支机构近半年内（2019年12月至2020年5月）任意一个月的社保缴纳证明复印件，资质证书必须处于有效期内，否则不得分。 （3）未提供证明材料的不得分。 |
|  | 售后服务方案分（12分） |  | 一档（0分）：无售后服务方案； 二档（4分）：基本满足采购文件运维服务要求的，提供可行的运维服务承诺，有项目售后维护和应急保障方案，承诺在项目所在地设有直属运行维护机构，且直属运行维护机构维护人员达20人。 三档（8分）在满足二档的前提下，运维服务方案提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供免费服务电话和售后服务承诺且描述了项目运维服务和应急保障方案的方法以及实现方式，方案可行较详细及具备同类型项目运维服务能力，承诺在项目所在地设有直属运行维护机构，且直属运行维护机构维护人员达20人，自有售后工程维护车辆不少于5辆。 四档（12分）在满足三档的基础上，满足采购文件运维服务要求，编制详细的运维服务方案，售后响应时间、故障修复时间和提供备用线路有描述，每月故障平均修复及时率≥99%，每季度进行网络线路及设备巡检，提供详细的运维服务故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供免费服务电话等售后服务内容，运维服务方案详细、完整及具备同类型项目运维服务能力；承诺在项目所在地设有直属运行维护机构，且直属运行维护机构维护人员达30人，自有售后工程维护车辆不少于15辆。 | （1）必须提供证明材料并加盖供应商公章。 （2）须提供提供有效的车辆行驶证复印件、维护人员的供应商或其下属分支机构近半年内（2019年12月至2020年5月）任意一个月的社保缴纳证明复印件，否则不得分。 |
| 4 | 投标报价 （10分） | 客观分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×投标报价分满分分值。 | 投标报价计算时均为供应商的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。政策性扣除计算方法见后。 |
| 5 | 综合得分 | =1+2+3+4 （各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |

## （二）政府采购政策应用说明

1、政策性扣除计算方法

供应商符合小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

（1）小型、微型企业

供应商为非联合体的情况下投标报价扣除方式：对小型、微型企业投标报价给予6%的扣除，以扣除后的投标报价参与评审（计算价格分）。

（2）监狱企业

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格扣除6%的政府采购政策。

（3）残疾人福利性单位

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评标时投标报价扣除6%的政府采购政策。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标报价一次性6%的扣除，不重复享受政策。

3．符合政府采购政策的相关条件

（1）小型、微型企业

依照《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

①本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））。

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，本项所称货物不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业，投标报价不予扣除。供应商声明为小、微型企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

（2）监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

注：供应商声明为监狱企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

（3）残疾人福利性单位

依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。

# 第五章  合同主要条款格式

## 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　项目概况及服务范围

1.项目名称：藤县重点地区社会治安视频信息系统（320项目六期）建设项目

2.服务内容及范围：                                                    ；

3.服务期：                                                            ；

4.交付时间及地点：                                                    ；

5.报价要求：合同合计金额可能包括服务交付成果（产品）、设计、编绘、组织、策划、开发、调研、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修、技术指导等类似服务内容的全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　服务交付成果（产品）清单

| 序号 | 服务交付成果或产品名称 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 如有商标品牌、型号参数、生产厂家等信息请注明 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人民币合计金额（大写） （小写） |

第三条  甲方权利和义务

1. 甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况进行监督。

2. 根据项目进度，甲方有权及时对乙方提交的方案提出修改意见，并要求乙方按修改意见完成服务工作。

3. 乙方配备的项目投入人员应得到甲方的认可；对派遣到甲方的服务人员进行管理、考核、检查与奖惩。

4.甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

5. 按合同要求及时向乙方支付产品和服务费用。

第四条  乙方权利和义务

1. 严格履行合同文件（含招标文件、投标文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

2. 必须严格实施乙方投标文件中承诺的人力资源配置。在必须补充或更换人员时，必须补充或更换优于或等同于投标文件所承诺资质的服务人员，并需取得甲方书面同意。

3. 乙方项目负责人及服务团队成员须与投标文件保持一致。合同存续期内，未经甲方书面要求或同意，项目负责人不应调整。项目负责人及服务团队成员必须保证在岗工作时间和重要活动在岗，如有变化，须取得甲方同意。

4.乙方依本合同约定向甲方提供的报告、资料、文件等内容及服务成果后，甲方即对上述内容享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件等内容及服务成果。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

5. 乙方服务人员应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

6. 按照合同约定收取服务费，当甲方出现无故拖欠费用时，乙方有权采取适当方式进行催缴，若甲方仍未支付费用，乙方有权停止工作。

第五条  包装和运输

1.乙方提供的服务交付成果或产品均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的交付清单和质量合格证，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

2. 乙方负责服务交付成果、产品的运输。服务交付成果、产品的运输方式由乙方自定。服务交付成果、产品运输合理损耗及计算方法由乙方负责。

第六条  交付和验收

1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物或服务，甲方有权拒绝接受。

3.甲方应当在产品或服务成果提交并安装、测试、检验完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

6. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第八条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物或服务成果质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第九条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：

（1）合同签订后凭中标人提供的正规等额发票，在15工作日内支付设备部分金额的30%作为预付款，其余设备部分款项按照每季度实际安装调试完成进度，凭中标人提供的正规等额发票，在15工作日内支付，最多支付至总设备款的80%。剩余20%设备款在项目设备部分全部安装完成移交且通过设备部分验收后凭中标人提供的正规等额发票在15工作日内一次性支付。

（2）服务部分费用在设备部分全部安装完成移交且通过验收后开始按季度平均支付，每年3/6/9/12月份结束时凭中标人提供的正式等额发票在15工作日内支付完成。总共运营维护时间为3年，共分12次将运维服务部分费用支付完成。

（3）票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

（4）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

第十条 质量保证金及履约保证金

1. 质量保证金：   /

2.履约保证金金额： 中标金额的1% 【备注：不超过合同金额的5%】

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起28天后失效，项目验收合格后，中标人可向藤县公共资源交易中心申请办理履约保证金的退付手续；如果中标人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

项目整体验收合格后，中标人可向藤县公共资源交易中心申请办理履约保证金的退付手续。

退还履约保证金时须提供以下资料：

①《政府采购项目履约保证金退付审批表》一式三份，格式详见招标文件第五章 合同主要条件格式；

②履约保证金收据原件

③《政府采购项目合同验收书》

④《政府采购合同》

第十一条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条 质量保证及售后服务

1. 按招标文件规定的服务质量标准，并达到或优于中标人承诺的标准。

2. 乙方所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物或服务成果出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物或服务成果因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十三条　违约责任

1. 若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面敦促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同超过    日，或经    次整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2. 乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3.乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除咨询合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有咨询费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.乙方提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

5.因包装、运输引起的货物或服务成果损坏，按质量不合格处罚。

6.甲方无故延期接收货物或服务交付成果、乙方逾期交付的，每天向对方偿付违约货物或服务费用金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货物或服务费用金额的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货物或服务费用金额的，每天向乙方偿付延期货物或服务费用金额的3‰ 作为滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货物或服务费用金额的5%。

7.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

8.乙方提供的货物或服务成果在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

9.其它违约行为按违约货物或服务成果费用金额5%收取违约金并赔偿经济损失。

10.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿  。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1 因货物或服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物或服务成果质量进行验收。货物或服务成果符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物或服务成果不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1．本合同履行期限为：         ；合同履行地点为：                    ；合同履行的方式： 按照本合同约定  。

2．合同经双方法定代表人（分支机构负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第十九条　本合同一式五份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方两份，乙方一份。

本合同经甲乙双方法定代表人（分支机构负责人）或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（分支机构负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

## 合同附件1

投标承诺书

服务类

| 1．乙方承诺具体事项： |
| --- |
| 2．服务方案或进度的具体事项： |
| 3．拟投入的服务团队人员情况： |
| 4．其他具体事项： |
| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |

注：各事项填不下时可另加附页。

## 合同附件2

投标保证金退付申请表

| 藤县公共资源交易中心： 项目（编号： ）的投标保证金，我公司已于年 月 日缴交到贵中心，金额为： （￥ ），此项目我单位没有中标（如为中标公司则为：此项目我公司中标，并缴纳了履约保证金），现申请把投标保证金退付到我公司以下的账户： 公司名称： 开户银行： 银行账号： 联系人： 联系电话： 申请单位（盖章） 年 月 日 |
| --- |
| 中心经办人意见 | 财务人员审核意见 | 中心领导审核意见 |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

1、申请表一式一份；

2、附银行转账底单复印件（加盖公章）和投标保证金凭据原件。

3.中标单位还须附履约保证金银行转账底单和履约保证金凭据复印件（加盖公章）。

合同附件3

政府采购项目验收单

依据藤县公共资源交易管理办公室备案的政府采购计划和政府采购合同，我单位对                                  （供应商）提供的                                  （项目名称与编号）标的物进行了验收，验收情况如下：

| 序号 | 技术规格、标准及要求 | 数量 | 中标金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |
| 验收详细情况 | 品牌产地是否正确：□ 规格型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 包装是否完好：□ 是否签订合同：□ |
| 是否有专业机构检测验收报告：如有请附上 |
| 采购验收结论： 验收小组成员（签字）： 采购人 （公章） 年 月 日 |

备注：此表一式叁份，藤县公共资源交易中心、采购单位、供应商各一份。

## 合同附件4

| 供 应 商 申 请 | 政府采购项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使 用，请将履约保证金 （大写）（附履约保证金收据或银行转帐单复印件、合同及验收合格证明）退付到以下帐户： 单位全称： 开户银行： 账号： 供应商签章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |
| 采购单位同意退付金额 | 验收意见：同意退付履约保证金 退付金额（大写） （¥ 元） 采购单位: 签 章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |
| 藤县公共资源交易中心审核意见 | 此表于 年 月 日收到（接表人填写），送表人签字： |
|  | 经办人审核意见 年 月 日 | 单位财务意见 年 月 日 | 单位领导意见 年 月 日 |

政府采购项目履约保证金退付审批表

1.此表一式一份，存县公共资源交易中心财务部。

2.附履约保证金凭据原件。

3.附政府采购货物验收单或工程竣工验收书（须验收单位加盖公章）。

4.附合同书复印件（加盖公章）。

# 第六章  投标文件格式

注：本章标注“必须提供”的，应按要求必须提供；有签字、盖章要求的应按要求签字、盖章。未标注“必须提供”的，供应商可自行决定是否提供。

## 一、投标文件第1个密封袋的包装封面参考格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：第一册资格审查文件、第二册商务技术报价文件、单独密封文件的密封袋

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

## 1．投标文件第一册封面参考格式：

正本/副本

投标文件

第一册  资格审查文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．投标声明书格式（必须提供）：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）   。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人（分支机构负责人），我方愿意参加贵方组织的 （项目名称）（项目编号） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费。

（8）我方承诺不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可以作为政府购买服务的承接主体。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称：                   （盖单位章）

法定代表人（分支机构负责人）：                   （签字或盖章）

年    月     日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商公章）。（必须提供）

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商公章）。（必须提供）

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）（加盖供应商公章）。（必须提供）

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求，则必须提供）

6．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商公章（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求，则必须提供）

7．投标保证金缴纳证明。（如招标文件有要求，则必须提供）

以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖公章；

以其他非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件加盖公章。

8．联合体协议书（如联合体投标，则必须提供）

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人（分支机构负责人）：

成员二名称：

法定代表人（分支机构负责人）：

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成                           （联合体名称）联合体，共同参加                               （项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．                      （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

4.1联合体牵头人                  承担                工作；

4.2联合体成员                    承担                工作；

……

5．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执一份。

供应商（牵头人）名称：                   （盖单位章）

法定代表人（分支机构负责人）：                   （签字或盖章）

供应商（成员二）名称：                   （盖单位章）

法定代表人（分支机构负责人）：                   （签字或盖章）

年    月     日

9. 供应商认为应当要提交的其他资格证明材料。

## 2．投标文件第二册封面参考格式：

正本/副本

投标文件

第二册  商务技术报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．法定代表人（分支机构负责人）身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人（分支机构负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人（分支机构负责人）。

特此证明。

供应商公章：

年       月       日

附件：法定代表人（分支机构负责人）身份证复印件

注：法定代表人（分支机构负责人）亲自出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人（分支机构负责人）身份证明”原件一份以及身份证原件，以备核查。

1．授权委托书（非联合体，有授权代表时必须提供）：

授权委托书

致：（采购人名称）：

我__（法定代表人姓名）_系_（供应商名称）_的法定代表人（分支机构负责人），现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                           法定代表人（分支机构负责人）签字或盖章：

职务：                                             职务：

被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：

被授权人邮箱：

供应商公章：

年    月    日

附件：法定代表人（分支机构负责人）身份证复印件及授权代表身份证复印件

注：授权代表出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人（分支机构负责人）授权委托书”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

1．授权委托书（联合体，有授权代表时必须提供）：

授权委托书（联合体投标格式）

致：（采购人名称）：

本授权委托书声明：我 （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人（分支机构负责人），我 （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人（分支机构负责人），现共同授权委托                         （单位名称）的            （姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                            （签字或盖章）

被授权人身份证号码：

供应商（牵头人）：                                  （盖单位章）

法定代表人（分支机构负责人）（牵头人）：                            （签字或盖章）

供应商（联合体成员）：                                 （盖单位章）

法定代表人（分支机构负责人）（联合体成员）：                           （签字或盖章）

授权委托日期：              年     月     日

## 附件：法定代表人（分支机构负责人）身份证复印件及授权代表身份证复印件

## 注：授权代表出席开标会议时，须随身携带本“授权委托书”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

## 第一部分 商务文件

（本商务文件除标注“必须提供”的部分外，其余部分供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》“本项目商务要求”的响应偏离表（必须提供）：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《项目采购需求》中所列商务要求进行响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。

（3）本表可扩展。

法定代表人（分支机构负责人）或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：

2．售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |
| 经营期限 |  |
| 售后服务协议 |  |
| 售后服务内容 |  |
| 工作业绩 |  |
| 服务承诺 |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |

法定代表人（分支机构负责人）或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：

注：（1）应提供供应商或其分支机构或其售后服务机构的营业执照复印件；

（2）供应商授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件。

3．售后服务方案（如有，供应商自行编写）

4．近年供应商类似成功案例的业绩证明（附中标书或合同复印件）。

类似成功案例业绩一览表

| 甲方单位名称 | 项目名称或服务内容 | 服务周期或时间（年/月） | 团队人数 | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评标方法及评标标准》规定

（2）类似项目的定义见第四章《评标方法及评标标准》规定。

（3）本表可拓展并逐页签字及盖章。

法定代表人（分支机构负责人）或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：

- 企业管理体系认证或资质证明材料

供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

7.代理服务费承诺书（必须提供）

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的招标项目编号为（                    )的投标，并递交了投标保证金（¥       ），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位中标，保证在领取中标通知书之前，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额缴纳代理服务费。

2. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

法定代表人（分支机构负责人）或授权代表签字或盖章：

供应商公章：

日  期：      年   月   日

第二部分 技术文件

（本技术文件除标注“必须提供”的部分外，其余部分供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》服务要求的响应偏离表（必须提供）：

| 序号 | 招标文件要求（注明章节及条款号） | 投标文件响应内容（注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：（1）供应商应对照第二章《项目采购需求》中所列服务要求要求逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。（2）所提供的服务与招标要求相同的为无偏离，所提供的服务高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（分支机构负责人）或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：

2．本项目服务采购需求中必须提供的货物清单或服务交付成果（产品）清单：

| 序号 | 货物清单或服务交付成果（产品）名称 | 数 量 | 单位 | 金 额 （元） | 完成时间或交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 如有商标品牌、型号参数、生产厂家等信息请注明 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人民币合计金额（大写） （小写） |

注：在填写时，如本表格不适合采购内容的实际情况，可自行调整。

法定代表人（分支机构负责人）或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：

3．技术方案

4．实施方案

5．项目拟投入服务团队人员结构表（包括但不限于学历、证书情况、职称、年龄等）

项目拟投入服务团队人员（含项目负责人）一览表

| 姓名 | 职务 | 分配岗位 | 持证情况 | 年龄 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（分支机构负责人）或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：

6．供应商需要说明的其他文件和说明。

## 第三部分 报价文件

1．投标函格式（必须提供）：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）（项目编号）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）本投标有效期自投标截止之日起     天。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：          邮箱：

法定代表人（分支机构负责人）或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：

2．投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |
| 投标总价：大写 小写 |

注：本表可扩展，并逐页签字及盖章

法定代表人（分支机构负责人）或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评标现场因未能及时提供说明而导致被评标委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评标方法及评标标准“过低报价合理性的审查”）

4．符合政府采购政策价格扣除证明材料。

4.1符合小型、微型企业政府采购政策证明材料。（非小型、微型企业无需提供）。

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：    年   月   日

4.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

4.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 3．缴纳方式二递交投标保证金信封封面参考格式（可以手写，密封）：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：投标保证金

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

4．电子版投标文件信封封面参考格式（可以手写，密封）：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：电子版投标文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 二、投标文件第2个密封袋的包装封面参考格式：

开 标 一 览 表

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：开标一览表

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

开标一览表

项目编号：                       分标：

供应商名称：                                           单位：元

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 投标总价：大写 小写 |
| 服务期限： |

注：

（1）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（分支机构负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

（2）投标费用包括货物及项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

（3）以上投标总价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

（4）此表请单独装信封并单独递交，信封封面请注明项目编号、分标（如有）、供应商名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（分支机构负责人）或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：