公开招标采购文件

项目编号：GXZC2020-G1-005712-GXGS

项目名称：广西电子政务外网政务云资源扩容采购

采购单位：广西壮族自治区信息中心

采购代理机构：广西国盛招标有限公司

2021年1月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	52

第四章  评标办法及评分标准	69

第五章  合同主要条款格式	76

第六章  投标文件格式	82

# 第一章  公开招标公告

项目概况

广西电子政务外网政务云资源扩容采购招标项目的潜在投标人应在广西国盛招标有限公司（南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园星岛国际三层303）获取招标文件，并于2021年1月26日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G1-005712-GXGS

项目名称：广西电子政务外网政务云资源扩容采购

采购方式：公开招标

预算金额：3484.74万元

采购需求：

| 项号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西电子政务外网政务云资源扩容 | 1 | 项 | （详见附件招标采购需求） |
| 2 | 机房租赁 | 23 | 个 | （详见附件招标采购需求） |

合同履行期限：自合同签订之日起120个日历日安装调试完毕通过验收并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.发售时间：2021年1月4日起至2021年1月11日止（工作日），每日上午8时至12时；下午15时00分至17时30分。

2.发售地点：广西国盛招标有限公司（广西壮族自治区南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号）

3.售价：招标文件工本费每套300元，售后不退。如需邮购，每本另加邮费50元（未提供邮费的不代办邮寄，不提供电子标书）。

4.获取招标文件的方式：

（1）现场购买﹝投标人注册所在地为南宁市内（包括周边各县、区）只允许现场购买，不能采用邮寄形式﹞：

由法定代表人或委托代理人〔委托代理人必须是是投标人的在职在册人员，如是委托代理人前来，还须提供法人授权委托书原件〕持本人身份证原件购买。

（2）邮寄购买（投标人注册所在地为南宁市外可采用邮寄购买）：办理汇款前投标人须于发售截止之日前将现场购买中所要求的所有材料原件扫描件通过电子邮件形式发送到采购代理机构，采购代理机构审核无误后将提供“投标报名登记表”（格式由采购代理提供），投标人正确填写“投标报名登记表”后将工本费及邮费汇入下述账号（必须于发售截止之日前汇款）并同时将“投标报名登记表”回传至下述邮箱，采购代理机构在收到上述所有材料及确认汇款到账后方邮寄招标文件及提供电子标书。如汇款后采购代理机构未能收到上述相关材料，采购代理机构有权不邮寄招标文件及提供电子标书；如投标人所提供的联系方式和准确的邮寄地址造成招标文件无法邮寄或有更改及有补充通知而无法联系的，后果由投标人自负。

电子邮箱：gxgszb@qq.com

5.邮寄购买招标文件账号：开户名称：广西国盛招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行南宁财富国际支行

帐    号：800072095766668

## 四、提交投标文件截止时间

1.递交截止时间：2021年1月26日09时30分

2.地点：广西国盛招标有限公司（南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园星岛国际三层303）。

五、开标时间及地点：

本次招标将于2021年1月26日9时30分整在广西国盛招标有限公司（南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园星岛国际三层303）开标。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxgszb.com（广西国盛招标有限公司网）。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：广西壮族自治区信息中心

地址：南宁市良庆区体强路18号

联系人：冯工

电话：0771-6113528

2、采购代理机构信息

名称：广西国盛招标有限公司

地址：广西南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号

联系方式：0771-5828779

3、项目联系方式

项目联系人：陆工

电话：0771-5828779

邮箱地址：gxgszb@qq.com

广西国盛招标有限公司

2021年1月4日

第二章  招标项目采购需求

一、说明：

1.本章中的“采购内容”仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号、技术或功能替代，但这些替代的品牌型号、技术或功能要实质上相当于或优于参考技术要求。

2.本章中“采购内容”不明确或有误的，请以详细正确的技术响应内容同时填写投标报价表和技术响应表。

3.凡在“采购内容”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标文件中将其标配参数详细列明。

4.投标人所提供的货物或服务必须符合国家和行业标准。

5.标“▲”为实质性参数要求和条件，投标人必须满足并在投标文件中如实作出响应，否则投标无效。标注“★”为重要参数，投标人应尽量给予满足并在投标文件中如实作出响应。

6.投标人须在投标文件中如实填写技术响应表，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明并提供第三方证明材料。

7.本章中的技术要求，应视为保证项目运行所需的最低要求；如有遗漏，投标人投标时应在投标文件中予以补充；否则，一旦中标将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。

二、采购内容：

| （一）项目要求及技术需求表 |
| --- |
| 项号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| 1 | 广西电子政务外网政务云资源扩容 | 1 | 项 | 一、计算资源 （一）管理节点服务器8台，每台参数要求如下： 1.采用≥2U机架式服务器，国产自主可控，非OEM。 2.配置2颗Intel Cascade Lake系列金牌可扩展处理器，每颗处理器主频≥2.1G，内核数≥20。 3.配置16条32GB DDR4-2933MHz内存。 4.配置2块600GB 10K SAS硬盘，12块960GB固态硬盘，4块1.8TB 10K SAS硬盘。 5.配置1个高性能SAS Raid卡（2GB缓存，含掉电保护功能，支持直通模式）。 6.配置双口千兆网卡×2（电口），双口万兆网卡×2（光口），配置4个万兆光模块（多模），支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率，支持1/2/4个以太网或光纤网络接口；支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络，支持1/2/4个以太网接口。 7.支持≥9个PCIE插槽。 8.支持4个双宽GPU。 9.配置冗余热插拔高效电源。 10.提供4个冗余热插拔风扇。独立风扇控制，采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。 11.集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能。 12.提供原厂服务器管理套件。 13.支持TPM安全可信模块。 14.提供原厂不少于3年质保服务。 15.投标产品生产厂家2019年中国X86服务器市场出货量排名前三。 （二）虚拟化服务器92台，每台参数要求如下： 1.采用≥2U机架式服务器，国产自主可控，非OEM。 2.配置2颗Intel Cascade Lake系列金牌可扩展处理器，每颗处理器主频≥2.2G，内核数≥24。 3.配置24个32GB DDR4-2933MHz内存，总内存容量为768G。 4.配置2块600GB 10K SAS硬盘。 5.配置1个高性能SAS Raid卡（2GB缓存，含掉电保护功能，支持直通模式）。 6.本次配置双口千兆网卡×2（电口），双口万兆网卡×3（光口），配置6个万兆光模块（多模），支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率，支持1/2/4个以太网或光纤网络接口；支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络，支持1/2/4个以太网接口。 7.支持≥9个PCIE插槽，配置2个双口16Gb FC HBA卡。 8.支持4个双宽GPU。 9.配置冗余热插拔高效电源。 10.提供4个冗余热插拔风扇。独立风扇控制，采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。 11.集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能。 12.提供原厂服务器管理套件。 13.支持TPM安全可信模块。 14.提供原厂不少于3年质保服务。 15.投标产品生产厂家2019年中国X86服务器市场出货量排名前三。 （三）GPU计算服务器10台，每台参数要求如下： 1.采用≥4U机架式服务器，国产自主可控，非OEM。 2.配置2颗Intel Cascade Lake系列金牌可扩展处理器，每颗处理器主频≥2.1G，内核数≥26。 3.配置16个32GB DDR4-2933MHz内存。 4.配置2块480GB固态硬盘，最大支持24个3.5寸硬盘槽位。 5.配置1个高性能SAS Raid卡（2GB缓存，含掉电保护功能，支持直通模式）。 6.配置四口千兆网卡×1（电口），双口万兆网卡×2（光口），配置4个万兆光模块（多模），配置2个双口16Gb FC HBA卡。 7.支持≥20个PCIE插槽，支持8片NVIDIA®Tesla®NVLink & PCIe V100，V100s，或支持20片NVIDIA®Tesla®T4。 8.配置4片NVIDIA®Tesla®T4。 9.配置冗余热插拔高效电源。 10.提供4个冗余热插拔风扇。独立风扇控制，采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。 11.集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能。 12.提供原厂服务器管理套件。 13.支持TPM安全可信模块。 14.提供原厂不少于3年质保服务。 15.投标产品生产厂家2019年中国X86服务器市场出货量排名前三。 （四）数据库服务器10台，每台参数要求如下： 1.采用≥4U机架式服务器，国产自主可控，非OEM。 2.配置4颗Intel Cascade Lake系列金牌可扩展处理器，每颗处理器主频≥2.7G，内核数≥12。 3.配置24个32GB DDR4-2933MHz内存，内存总量为768G。 4.配置2块600GB 10K SAS硬盘，2块4TB 7.2K SAS硬盘，最大支持24块3.5寸硬盘。 5.配置1个高性能 SAS Raid卡（2GB缓存，含掉电保护功能，支持直通模式）。 6.配置双口千兆网卡×2（电口），双口万兆网卡×2（光口），配置6个万兆光模块（多模），支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率，支持1/2/4个以太网或光纤网络接口；支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络，支持1/2/4个以太网接口。 7.支持≥16个PCIE插槽。 8.配置2个双口16Gb FC HBA卡。 9.配置冗余热插拔高效电源。 10.提供4个冗余热插拔风扇。独立风扇控制，采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。 11.集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能。 12.提供原厂服务器管理套件。 13.支持TPM安全可信模块。 14.提供原厂不少于3年质保服务。 15.投标产品生产厂家2019年中国X86服务器市场出货量排名前三。 （五）服务器操作系统授权100套 Windows server 2016中文标准版 二、存储资源 （六）分布式存储2套（每套包含15台存储节点），每套包含如下内容： 1.分布式存储软件： 1）分布式存储软件必须具有自主知识产权，使用3副本策略并配置不少于600TB可用容量授权； 2）支持 按照指定刀片或者服务器范围，按冗余方式（副本）、组网方式、加速方式（cache介质）、存储介质等属性灵活组成多个不同的存储资源池，向上层业务提供大容量、性能和可靠性差异化的存储能力；支持块、对象和文件3种存储服务类型； 3）支持≥128个资源池，支持≥4000台存储节点，单卷最大容量可以支持≥250TB； 4）支持SSD Cache加速特性，应包括写缓存、预读、读热点三种Cache 能力（依赖RAID卡的Cache能力不算）； 5）组网可支持10GE以太网/RoCE、56Gb/s IB； 6）支持OpenStack，包括支持OpenStack Cinder接口；支持InfiniBand高速互联网络，并且支持RDMA访问协议； 7）支持虚拟化方式部署，支持虚拟化平台至少要包括如下3种：VMWARE、KVM、XEN；支持物理服务器方式部署； 8）分布式块存储提供的客户端应该支持SuSE、RedHat、Oracle Linux等通用的Linux系统； 9）块存储支持配置2副本或3副本；文件和对象存储支持EC数据保护；支持快照、自动负载均衡等功能； 10）支持硬件亚健康和故障检测和处理功能，能提前发现系统中的硬盘坏道隐患，给出相应的告警信息，并进行数据预重建，以排除隐患； 11）支持掉电数据保护功能； 12）具有独立的OM操作维护图形界面来对存储资源池进行管理，支持对块存储系统的CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、磁盘利用率、存储池利用率等的统计； 13）在创建资源池的时候，用户可以指定该资源池的安全等级（服务器级别安全、柜级别安全）、数据保护策略（2副本、3副本）。并且可以在Portal上直观的看到每个资源池的属性，不同的VM根据需求放入不同的资源池中。 2.每套15台存储节点，每台节点参数如下： 1）采用≥2U机架式服务器，国产自主可控，非OEM； 2）本次配置2颗Intel Xeon系列可扩展处理器，每颗处理器主频≥2.2G，内核数≥12； 3）配置4个32GB DDR4-2933MHz内存； 4）配置2块600GB 10K SAS硬盘，2块480GB固态硬盘，10块10TB 7.2K SATA硬盘； 5）配置1个高性能 SAS Raid卡（2GB缓存，含掉电保护功能，支持直通模式）； 6）本次配置双口千兆网卡×1（电口），双口万兆网卡×1（光口），配置2个万兆光模块（多模），支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率，支持1/2/4个以太网或光纤网络接口；支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络，支持1/2/4个以太网接口； 7）支持≥9个PCIE插槽； 8）支持4个双宽GPU； 9）配置冗余热插拔高效电源； 10）提供4个冗余热插拔风扇。独立风扇控制，采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护； 11）集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能； 12）提供原厂服务器管理套件； 13）支持TPM安全可信模块； 14）提供原厂不少于3年质保服务； 15）投标产品生产厂家2019年中国X86服务器市场出货量排名前三。 （七）FC SAN存储4台 每2台采用镜像双活方式部署实施，总体可用存储容量≥600TB。 每台参数要求如下： 1.非联合品牌或者OEM产品（投标时在投标文件中提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件）。 2.采用SAN和NAS统一集成的控制器架构，设备同时支持NAS和SAN功能。 3.本次配置控制器数量≥2；控制器冗余设计，支持在线更换控制器，可扩展到8个控制器。 4.控制器采用Intel Xeon处理器，每个控制器配置2个16核至强处理器，主频不低于2.1G。 5.采用内置SSD盘作为存储系统盘，非机械硬盘做Raid模式；同时系统盘可以做cache数据掉电保护。 6.双控制器配置高速缓存≥1024GB（高速缓存不包含SSD磁盘、闪存及NAS控制器缓存等），系统最大支持3072GB高速缓存。 7.两个虚拟化控制器之间通过PCI-E 3.0内部总线连接通讯和缓存数据镜像，非外部交换设备连接。 8.配置≥12个16Gb FC前端主机接口，每个控制器配置≥12个前端IO插槽。 9.支持缓存保护，并配置BBU电池保护模组，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存，实现无限时断电保护Cache数据的目的。 10.配置≥307TB 10K SAS硬盘（单盘容量≤2.4TB），≥122TB SSD固态硬盘（单盘容量≤3.84TB），可用存储容量≥300TB。至少满足同一个RAID组内任意2块物理硬盘同时出现故障时不影响系统正常运行，配置热备盘不少于2块。 11.支持RAID0，1，5，6，10等。 12.配置基于存储阵列的安全控制管理软件，以保证在SAN环境下，不同主机系统对存储阵列访问的安全性，配置无限制分区数，不得额外收取许可费用。 13.配置路径冗余管理软件，以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能，确保在通道发生故障的情况下，仍可以连续访问信息；且未来增加主机数量，不得额外收取许可费用。 14.配置数据快照功能；数据复制功能；数据镜像功能。 15.配置自动分层功能，支持SSD、3D NAND SSD、SAS、NL-SAS四层分层架构，通过存储系统内部监测和统计功能，动态的将热点数据自动的迁移到高速的SSD硬盘上。 16.配置QoS功能，实现卷级别的IOPS或者Mbps限制。 17.配置数据在线实时压缩功能，数据写入存储的过程中能够实时的压缩，可以节省大量的磁盘空间。采用硬件压缩技术，同时采用基于时间的压缩技术，提高存储的整体性能。 18.配置存储之间的双活功能，保证采购人业务的连续性，PRO=0，RTO=0，能够达到两个站点的双读双写，实现真正的双活解决方案；双活存储数据传送必须采用FC协议和链路双活（非IP协议或者IP链路）。 19.可通过GUI或CLI设置阵列；可提供集中化的事件日志记录和报警、实时的Email事件通告，允许用户监控存储系统。 20.支持云备份接口，支持存储数据直接备份到公有云和私有云，无须备份软件支持。 21.所投产品生产厂家入选Gartner通用磁盘阵列存储魔力象限（供货时提供证明材料并加盖生产厂家公章）。 22.所投产品生产厂家具备SNIA存储网络工业协会会员资格（供货时提供官网链接和截图并加盖生产厂家公章）。 23.所投产品生产厂家拥有属于自身品牌的电气和电子工程师协会IEEE OUI（组织唯一标识符）地址段（供货时提供官网链接和截图并加盖生产厂家公章）。 24.存储系统在配合云管理平台作为存储资源池存使用模式下，必须保证开通虚拟机资源不受存储卷数量的限制。 25.提供设备原厂工程师现场安装服务和培训；设备原厂商提供不少于3年质保和不少于3年7×24小时现场保修服务，包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级。 三、网络资源 （八）业务网核心交换机4台，每台参数要求如下： 1.设备性能：支持交换容量≥360Tbps，支持包转发率≥230000Mpp。 2.硬件规格：正交网板设计，Clos交换架构，整机业务板槽位数≥8个，独立主控引擎≥2个，独立的交换网槽位≥6个，独立的风扇框数量≥3个，可拔插电源模块槽位≥10个。 3.设备配置：提供主控引擎≥2块，提供交换网板≥5块，交流电源模块≥4块，可拔插风扇框≥3个，40GE QSFP+接口≥36个，10GE以太网SFP+接口≥48个，40GE QSFP+多模光模块≥12个，万兆多模光模块≥32个，40GMPO线缆≥12根。 4. CPU和交换芯片均为国产芯片。 5.信元交换：支持信元交换，流量可以负载分担到多块交换网，提高交换网利用效率。 6.二层功能：支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）。 7.三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4、IPV6动态路由协议。 8.支持IP报文分片重组。 9.可靠性：支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）小于3.3ms检测间隔。 10. DC特性：支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持ESI（Ethernet Segment Identifier）多归接入，支持缓存的微突发状态统计。 11.安全性：支持微分段，支持NSH，支持Vxlan ARP 广播抑制。 12.流量分析：支持sflow，支持Netstream。 13.配置和维护：支持Telemetry，支持VxLAN OAM：VxLAN ping，VxLAN tracert。 14.提供原厂不少于3年质保服务。 （九）业务网接入交换机4台，每台参数要求如下： 1.设备性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps。 2.硬件规格：高度1U，固定接口交换机，10GE光端口数量≥48个，40/100 GE 光接口≥6个，标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，可拔插电源模块槽位≥2个，可拔插风扇模块槽位≥4个。 3.设备配置：提供万兆多模光模块≥48个，提供40GE多模光模块≥4个，提供可拔插交流电源模块≥2个，提供可拔插风扇模块≥4个，提供40G MPO线缆≥2根。 4.芯片：CPU和LSW交换芯片均为国产芯片。 5.规格表项：支持MAC地址≥256K，ACL规格表项≥30K，ARP表项≥256K，Ipv4路由FIB表≥256K，Ipv6路由FIB表≥80K，VxLAN隧道≥2000，VNI数量≥8K。 6.二层功能：支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）。 7.三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4、IPV6动态路由协议。 8.IP报文：支持IP报文分片重组。 9.可靠性：支持（Bidirectional Forwarding Detection）小于3.3ms检测间隔。 10.DC特性：支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持QinQ Access VXLAN，支持ESI（Ethernet Segment Identifier）多归接入。 11.安全性：支持防止Dos、arp攻击和ICMP攻击，支持支持微分段。 12.流量分析：支持sflow，支持Netstream。 13.配置和维护：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH，支持Telemetry，支持配置回滚。 14.提供原厂不少于3年质保服务。 （十）管理网控制交换机4台，每台参数要求如下： 1.设备性能：交换容量≥432Gbps，转发性能≥144Mpps。 2.设备配置：提供千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，配置标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，支持模块化可插拔电源槽位≥2个，提供可拔插交流电源模块≥2个。 3.规格表项：支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥8K，支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥3K。 4.IP路由：支持OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+等路由协议。 5.纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 6.安全：支持802.1x、MAC认证和Portal认证，支持 IPSec对管理报文加密，支持CPU保护功能。 7.网络管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 （十一）管理网带内管理交换机4台，每台参数要求如下： 1.设备性能：交换容量≥432Gbps，转发性能≥144Mpps。 2.设备配置：提供千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，配置标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，支持模块化可插拔电源槽位≥2个，提供可拔插交流电源模块≥2个。 3.规格表项：支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥8K，支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥3K。 4.IP路由：支持OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+等路由协议。 5.纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 6.安全：支持802.1x、MAC认证和Portal认证，支持 IPSec对管理报文加密，支持CPU保护功能。 7.网络管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 8.提供原厂不少于3年质保服务。 （十二）管理网带外管理交换机4台，每台参数要求如下： 1.设备性能：交换容量≥432Gbps，转发性能≥144Mpps。 2.设备配置：提供千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，配置标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，支持模块化可插拔电源槽位≥2个，提供可拔插交流电源模块≥2个。 3.规格表项：支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥8K，支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥3K。 4.IP路由：支持OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+等路由协议。 5.纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 6.安全：支持802.1x、MAC认证和Portal认证，支持 IPSec对管理报文加密，支持CPU保护功能。 7.网络管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 8.提供原厂不少于3年质保服务。 （十三）存储网接入交换机4台，每台参数要求如下： 1.设备性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps。 2.硬件规格：10GE光端口数量≥48个，40/100 GE光接口≥6个，标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，可拔插电源模块槽位≥2个，可拔插风扇模块槽位≥4个。 3.设备配置：提供万兆多模光模块≥48个，提供40GE多模光模块≥4个，提供可拔插交流电源模块≥2个，提供可拔插风扇模块≥4个，提供40G MPO线缆≥2根。 4.芯片：CPU和LSW交换芯片均为国产芯片。 5.规格表项：支持MAC地址≥256K，ACL规格表项≥30K，ARP表项≥256K，Ipv4路由FIB表≥256K，Ipv6路由FIB表≥80K，VxLAN隧道≥2000，VNI数量≥8K。 6.二层功能：支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）。 7.三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4、IPV6动态路由协议； 8.IP报文：支持IP报文分片重组。 9.可靠性：支持（Bidirectional Forwarding Detection）小于3.3ms检测间隔。 10.DC特性：支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持QinQ Access VXLAN，支持ESI（Ethernet Segment Identifier）多归接入。 11.安全性：支持防止Dos、arp攻击和ICMP攻击，支持支持微分段。 12.流量分析：支持sflow，支持Netstream。 13.配置和维护：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH，支持Telemetry，支持配置回滚。 14.提供原厂不少于3年质保服务。 （十四）存储网管理交换机4台，每台参数要求如下： 1.设备性能：交换容量≥432Gbps，转发性能≥144Mpps。 2.设备配置：提供千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，配置标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，支持模块化可插拔电源槽位≥2个，提供可拔插交流电源模块≥2个。 3.规格表项：支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥8K，支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥3K。 4.IP路由：支持OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+等路由协议。 5.纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 6.安全：支持802.1x、MAC认证和Portal认证，支持 IPSec对管理报文加密，支持CPU保护功能。 7.网络管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 （十五）存储网光纤交换机8台，每台参数要求如下： 1.光纤通道端口：支持端口≥64个端口。本次配置48口16G FC接口，激活48口并配置48×16多模SPF模块模块。 2.冗余电源：配置双电源。 3.接口光模块特性：FC端口速度支持自动检测功能，可后向兼容32、16、10、8和4Gbps 光纤通道链路；可在线热插拔。 4.多链路捆绑功能：支持基于帧的干线合并，每条ISL中继最多8个32 Gbps SFP+端口，每条ISL中继最多有2个128 Gbps QSFP端口。 5.可管理性： （1）支持SNMPv1/v3、Telnet、Web管理／GUI界面； （2）支持D_Port离线诊断、E_Ports间前向纠错（FEC）以及IO Insight。 7.SAN路由支持：支持光纤通道（FC）集成路由功能。 8.兼容性：能够支持著名存储厂家的主流盘阵设备。 9.光纤交换机实现负载均衡方式部署。 10.提供原厂不少于3年质保服务。 （十六）应用负载均衡4台，每台参数要求如下： 1.性能参数：4层吞吐量≥25Gbps，并发连接数≥20000000，4层新建连接数 CPS≥550000，7层新建连接数 RPS≥250000，7层新建连接数 RPS（开启连接池）≥570000。硬件参数：规格：2U，电源：冗余电源，接口：≥8千兆电口，≥8千兆光口SFP，≥4万兆光口。 2.部署方式支持串接部署、旁路部署；支持三角传输模式。 3.设备形态必须独立专业负载设备，非插卡式扩展的负载均衡设备。 4.提供针对多条出口线路的链路负载均衡功能，实现inbound和outbound流量的均衡调度，以及链路之间的冗余互备。 5.支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式。 6.提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能DNS等机制实现公网用户对多个数据中心或单个数据中心多条线路的最佳访问。 7.支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制。 8.支持主动探测方式与被动观测方式结合使用的服务器健康检查手段。 9.对Oracle数据库和Weblogic中间件的关键性能指标监控，并通过报表的形式多维度实时展现关键性能参数。 10、支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式。 11.支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 12.支持基于链路流量负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略。 13.支持服务器浪涌保护，支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载。 14.支持实时漏洞检测功能，通过对实时流量进行安全性分析来评估业务系统的漏洞风险。 15.提供原厂不少于3年质保服务。 四、安全资源 （十七）综合安全接入网关4台，每台参数要求如下： 1.硬件架构：设备高度1U，支持可拔插交流电源模块≥2个，支持可插拔风扇模块≥4个。 2.性能要求：吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥40万，IPSec吞吐量≥30Gbps，IPSec VPN隧道≥15000。 3.配置要求：提供千兆电口≥16个，万兆SFP+光口≥12个，40GE接口≥2个，可插拔交流电源模块≥2个，可插拔风扇模块≥4个，光模块-SFP+-10G-多模模块（850nm，0.3km，LC）≥4个，SSL VPN并发数授权≥100个，虚拟防火墙数量≥1000个，提供IPS、AV特征库升级授权≥36个月，提供URL远程查询升级≥36个月。 4为适应机房部署规范，设备采用前后风道设计。 5.策略管控：能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置。 6.策略管理：支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议。 7.入侵防御：基于特征检测，支持超过8000种特征的攻击检测和防御，支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断。 8.病毒防护：可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护。 9.加密流量安全防护：支持对HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护，支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测。 10.沙箱联动：支持与沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能。 11.智能威胁防御：支持网络安全智能分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略。 12.硬件提供原厂不少于3年质保服务。 （十八）管理区防火墙2台，每台参数要求如下： 1.基本要求 （1）产品采用2U标准19"机架式硬件平台，交流冗余电源，配置8个SFP+万兆光口（含8块万兆多模光模块），一个接口扩展槽，1个RJ45串口，2个RJ45管理口，2个USB接口； （2）产品网络吞吐量≥40Gbps；应用层吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建会话数≥50万； （3）配置防病毒、入侵防御功能模块，提供不少于3年软件升级、IPS特征库、防病毒特征库升级及硬件质保服务； 2.功能指标要求 （1）部署能力：支持虚拟线、二层透明、三层、PPPoE、混合、旁路监听接入方式，适应各种网络环境需求，同时支持配置向导； （2）提供基于源/目的IP地址、安全区、应用/应用过滤器、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组的精细粒度的安全访问控制； （3）支持基于策略的双向NAT、动态/静态NAT、端口PAT，支持多对一及多对多的映射； （4）支持静态路由；支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议；支持基于源/目的地址、接口的、基于服务的策略路由；支持Vlan路由，能够在不同的VLAN虚接口间实现路由功能；支持单臂路由，可通过单臂模式接入网络，并提供路由转发功能； （5）提供默认模板的数量超过6种，至少包括针对WEB服务器防护模板、针对windows服务器防火墙模板、针对UNIX服务器防护模板。web服务器防护模板规则数量需要超过2000条； （6）支持对入侵规则库的分类组织和管理，包括：攻击手段/技术/流行度/危险度/服务类型； （7）支持对1500+种应用平台及2200+种的应用进行识别和控制，至少支持5大类，比如：商业系统、协作应用、一般网络应用、媒体等及28子类，比如：认证服务、数据库、ERP-CRM、软件更新、电子邮件、VOIP视频、游戏等；支持自定义应用； （8）支持木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒等各种病毒的查杀，支持文件名称、类型及病毒名称的白名单，可支持以文件扫描方式查杀病毒。支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议的病毒查杀； （9）支持列表显示在线资产信息，包括用户、浏览器版本、操作系统及版本、杀毒软件情况、网络应用使用情况及网络流量情况；并支持对高风险资产一键建立访问拦截策略和流量控制策略； （10）支持应用过滤器，至少支持4个维度进行过滤，比如：应用类别、实现技术、风险等级、标签，并且能够将通过应用过滤器筛选出来的应用直接生成模板供用户统一管理使用； （11）可生成内网资产风险报表，提供高风险资产top10，提供操作系统等相关资产信息的数据统计和报表展示； （12）支持对每条策略命中数据包的统计显示，通过数据包命中数判断策略的命中频率，同时也支持对匹配上策略的会话的超时控制功能，可指定为永不超时，也可以指定确定的范围【5～7200】秒； （13）可自定义操作系统、浏览器、杀毒软件的风险等级，并支持预置风险等级；可为每个内网主机生成风险指数，通过数字直观展示内网主机的风险状态；资产风险涵盖了操作系统、浏览器、杀毒软件、应用、流量、服务等内容；可针对高风险资产提供屏蔽功能，阻止其连接互联网； （14）支持事件关联分析，能够对防火墙的日志进行关联分析，在事件关联分析中，可以设置自定义应用、目的IP、源IP，即使不在TOPN里面，同样可以进行统计及数据挖掘。针对事件关联分析，可以提供多种入口，比如基于应用、目的IP、源IP、用户、攻击事件等； （15）所有部件包括检测引擎、规则库、管理控制台等均可升级，同时支持在线和离线两种升级方式，在线升级的过程不影响或中断检测。在线升级支持实时在线升级和定时在线升级；离线升级支持控制台、串口、SSH等多种方式。 3.其他要求 （1）所投产品具有中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； （2）所投产品生产厂家在信息安全领域有着丰富的经验与先进的技术，具备对操作系统、应用系统或网络设备的漏洞进行发现、验证的能力，生产厂家自己发现的安全漏洞超过30个，并在CVE官网上能查询到相关漏洞信息（供货时提供CVE官方链接以及查询结果截图并加盖生产厂家公章）； （3）所投产品生产厂家为OWASP应用安全联盟成员之一（供货时提供证明材料并加盖生产厂家公章）； （4）所投产品生产厂家具备国家信息安全服务（安全开发类）二级及以上资质（供货时提供有效资质证书复印件或相关证明材料并加盖生产厂家公章）； （5）为保障安全运维能力，所投产品生产厂家具备CCRC信息系统安全运维一级服务资质（供货时提供有效证明材料并加盖生产厂家公章）； （6）供货时提供所投产品生产厂家广西当地办事处的国家计算机网络应急技术处理协调中心提供的漏洞研究证明（CNVD）证书复印件并加盖生产厂家公章。 （十九）网络分流器2台，每台参数要求如下： 1.标准19英寸1U机架式结构。 2.配置≥48个10Gb SFP+光口，≥2个40Gb QSFP光口，≥2个100G QSFP（兼容40G）光口。 3.配置冗余电源。 4.配置4个40G光模块，20个万兆光模块，12个万兆光转电模块。 5.所有端口均可配置为输入输出，可以设置为1：N、M：N、N：1等模式，M支持任意端口，N支持任意端口。 6.接收输入端口的40GE/10GE/1GE的克隆数据，对接收数据进行复制、汇聚、过滤、处理并从1GE/10GE/40GE端口输出给后端分析设备。 7.支持多台分流器矩阵式多级的管理和部署。支持多台分流器集群统一，实现一个管理IP登陆界面，可以配置不同集群分流器设备。 8.可通过WEB图形方式查询CPU使用率、内存使用率、端口状态，接口性能统计至少包含当前发送报文数、当前接收报文数、当前发送字节数、当前接收字节数、接口当前发送/接收速率等统计指标。实时流量统计、基于规则的流量统计、历史峰值流量统计、流量阈值告警等。 9.支持WEB管理界面下的抓包存储下载功能。报文实时存储功能，对任意输入口的全部数据包或者ACL规则匹配的数据包执行捕获存储，捕获数据包格式必须兼容Wireshark/Sniffer等主流报文分析工具；系统应提供界面对已捕获的数据报文进行列表展现及删除/下载处理。 10.支持WEB可视化管理，Web方式支持分流器所有功能配置。 11.支持consle/ssh/telnet登录管理。支持AAA认证授权功能；支持NTP客户端和服务端，广播模式和对等体模式部署；支持syslog日志输出，支持SNMP管理。 12.支持端口出方向和入方向的IPV4和IPv6多元组流规则过滤，过滤规则多元组包括L2～L4层所有字段匹配，支持源MAC/目的MAC/VLAN/Cos（vlan优先级）/以太类型/协议/源IP/目的IP/源端口/目的端口/tcp flag/ip优先级（precedence、tos/dscp）和分片标识等多元组匹配。 13.支持隧道（IP-in-IP/Vxlan/GRE）内层数据匹配识别和过滤。 14.支持ACL规则匹配host精准规则容量10000条。 15.支持全数据采集，支持异常流量（IP/TCP/UDP/CRC/SYS flood）错包和超长帧9000字节的数据采集。 16.支持基于端口和基于数据流的VLAN溯源标记功能。 17.支持剥离封装功能，支持 VLAN/VXLAN/Fabric path/L2VPN-MPLS/L3VPN-MPLS/VN-TAG/GRE/IP-IN-IP封装剥离。 18.支持隧道剥离后的进行特定VLAN标识再封装。 19.支持出端口数据的VXLAN再封装。 20.支持基于 （Smac/Dmac/Vlan/Eth-type/Sip/Dip/Protocol/l4-src-port/l4-dst-port）的任意一种或者几种组合的负载均衡，支持VXLAN/GRE/IP-IN-IP隧道内层的负载均衡，支持基于MAC和IP的同源同宿功能。 21.硬件提供原厂不少于3年质保服务。 （二十）态势感知探针2台，每台参数要求如下： 1.冗余电源，标准配置1个10/100/1000M专用管理接口，1个Console口，共8个接口扩展板卡插槽，不低于12个万兆光口（满配光模块），不低于4个千兆光口（满配光模块），不低于4个千兆电口。支持液晶面板实时显示，可通过液晶屏直观查看基本信息。 2.至少满足如下性能：同时开启网络流量采集、威胁数据采集和日志上报功能情况下，吞吐量15Gbps，HTTP并发连接数1000万，HTTP新建连接速率40万/秒。 3.提供三年系统升级，特征库升级、威胁情报库升级。 4.能够与现有监测分析平台进行对接，实现无缝数据对接与分析。 5.支持数据采集策略配置，支持基于源地址、目的地址、应用、流量采样比、时间进行选择数据采集对象，可以针对采集对象进行网络流量数据采集和威胁检测数据采集，网络流量数据采集支持自定义流量载荷字节数。 6.支持针对流量数据和威胁检测数据可灵活配置外发对象，外发对象包括大数据分析平台及第三方存储对象。 7.支持基于SSL协议的HTTPS流量进行解密，可添加基于源地址、目的地址的解密策略；支持明文流量镜像；支持添加SSL入站检查配置文件；SSL入站检查配置文件中指定SSL解密证书。 8.支持TCP流量采集提取，支持解析、生成及外发TCP流量日志；包括：传感器序列号、TCP数据流的结束方式、TCP数据流开始的时间、源IP、源端口、目的IP、目的端口、源mac、目的mac、协议、上行字节数、下行字节数、客户端系统信息、服务端系统信息、TCP 流的统计信息等字段。 9.支持UDP流量日志采集提取，支持解析、生成及外发UDP流量日志；包含：传感器序列号、UDP数据流开始的时间、UDP数据流结束的时间、源ip、源端口、目的ip、目的端口、源mac、目的mac、协议、上行字节数、下行字节数、上行包数、下行包数字段。 10.支持VXLAN、GRE、VLAN报文解析。 11.硬件提供原厂不少于3年质保服务。 （二十一）租户堡垒机2套，每套参数要求如下： 1.基本要求 （1）具备公安部出具的产品销售许可证； （2）具备公安部出具的销售许可证检测报告； （3）具备国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心出具的《涉密信息系统产品检测证书》； （4）具备国家版权局出具的著作权登记证书。 2.部署/硬件要求 （1）形态：2U标准硬件； （2）硬件要求：硬盘：4×4T SATA；内存：32G；电源：冗余电源；网络接口：2个千兆电口；支持6000字符并发，2000图形并发；2台实现HA部署模式； （3）License：2000个，至少可管理2000个目标设备对象，以一个IP计算为一个目标对象授权，不按硬件、系统操作系统链接方式、数据库、中间件访问方式计算目标设备对象。 3.功能要求 （1）用户管理 1）支持根据功能模块来自定义用户角色，并内置超级管理员、配置管理员、审计管理员、自动化管理员和操作员五种角色； 2）内置动态令牌认证、USBKEY认证和手机令牌认证； 3）支持X.509证书认证方式； 4）支持国密动态令牌认证方式，满足国密标准的身份认证要求； 5）支持与AD、LDAP、RADIUS、短信网关的第三方认证系统联动认证； 6）支持双因子组合认证，可以将两种认证组合为全新的双因子身份认证方式，而非一种双因素认证； 7）支持用户账号的批量导入和批量导出； 8）支持对用户属性信息在页面中直接批量修改； 9）支持AD账号的定期自动化同步，当AD域中的账号有变更时，会被自动同步的系统中，并加入预定义的用户分组； 10）具备账号密码的防爆力破解功能，可在用户持续输错若干次密码后，自动锁定账号或者客户端，锁定时长能够自定义； 11）支持对用户账号登录IP、登录终端MAC地址的限制； 12）提供可自定义短信网关认证对接的接口。 （2）资产管理 1）支持动态全景视图管理，管理员在设置好资产的层级关系后，系统可自动生成动态全景树状视图； 2）支持资产属性多个层级的标签化管理； 3）支持对资产信息和资产属性在页面中直接批量修改； 4）支持AS400的TN5250协议资产管理、代填和命令审计； 5）支持资产添加后的一键网络端口连通性测试、ping连通性测试和资产登录测试； 6）支持目标资产的自动化跳转登录和账号切换登录； 7）支持应用发布功能，可集中管控各类B/S、C/S应用； 8）支持等价资产管理和等价账号管理，当等价关系设定后，其中一台资产内的账号密码发生变更，等价的资产、账号密码随之自动变更； 9）支持对IPV6资产的管理。 （3）权限管控 1）支持基于ABAC模式的动态权限管控，管理员可基于用户属性、资产属性、系统账号属性来创建弹性动态权限规则，只要满足相关属性的用户、资产、账号即会被自动赋予对应访问权限； 2）支持对web系统资产可限制其访问的URL； 3）支持对通过rdp协议登录到目标资产后的剪贴板控制，可限制剪贴板的文件上行、字符上行、文件下行、字符下行操作； 4）支持变更单管理功能，管理员可以基于使用人、资产、系统账号、到期时间，来上传、创建值班表模式的权限变更单，变更单无需审批，但可以自动生成时效性的访问权限； 5）支持按用户/用户组/资产/资产组查看访问权限，权限内容含资产、账号、规则模板及对应的权限策略名称，并可通过EXCEL导出相应权限关系； 6）支持基于A/B角管理模式的双人复核，当用户登录到目标资产时，必须经过复核人的复核确认后才能正常操作；当会话复核人发现操作存在风险，可实时暂停； 7）支持高危命令权限控制，当用户试图去执行高危命令时，会被系统自动给予告警、放行、拒绝、切断会话、转发给管理员复核；高危命令权限控制支持命令黑白名单和命令正则表达式。 （4）电子工单 1）内置资产访问工单：用户填写包含工单标题、工单描述、需要访问的资产、需要使用的系统账号、需要访问的时间段的电子工单，经审批通过后可自动生成时效性的访问权限； 2）内置密码获取工单：申请人可根据需要填写包含目标资产名称、系统账号名称、使用时间段的密码工单；管理员对密码工单审批通过后，系统自动将密码获取链接发送给申请人；申请人打开链接后，可凭借登录密码+解密密码，获取对应的账号密码；工单过期后，系统自动对该账号进行改密操作。 （5）资产访问 1）支持以树状结构方式展现用户可访问的资产信息； 2）支持资产一键收藏功能，以便用户通过系统进行快捷资产登录； 3）支持批量启动功能，可一次性登录选择好的目标资产； 4）支持自定义资产访问参数，如桌面分辨率、需要映射的磁盘、会话启动方式等； 5）支持图形会话的自动TLS加密； 6）支持会话多人共管模式，当前运维人员可以邀请其他用户共享或者协助当前操作会话； 7）支持通过苹果电脑的浏览器web方式启动rdp会话和SSH会话； 8）支持显示当前资产的连接数量和会话基本信息，便于运维员了解即将访问的资产会话连接情况； 9）支持在web页面批量访问RDP资产，且是html5方式运维； 10）支持用户单来源地址限制，使得同一用户帐号同时只被允许从一个IP地址访问； 11）支持会话负载限制，防止任意图形会话、字符会话、数据库会话因为占用资源过高导致系统过载甚至宕机。 （6）行为审计 1）具备命令识别方面的先进性技术，可实现对命令行操作行为的100%记录； 2）具备数据库审计方面的先进性技术，可实现对oracle、sqlserver、mysql数据库客户端操作行为的100%的SQL语句解析审计，非键盘记录； 3）支持从任一条sql语句开始，可录像式的回放用户操作过程； 4）支持64倍速播放功能； 5）支持IPv6资产的运维审计日志； 6）支持对用户命令操作的输入输出，在同一界面展示，并能自动以不同颜色标记出被系统拒绝、切断的操作； 7）具备OCR图形识别技术，可以对图形操作过程中的键盘鼠标操作、剪贴板操作、标题栏操作三大类信息，进行文本审计； 8）支持图形会话的按标题和大小进行切片展示功能，管理员点击任意切片，即可直接定位到对应操作片段； 9）支持文件传输审计，可以完整记录用户通过系统进行的SFTP、剪切板、磁盘映射、rz/sz四大类文件传输操作，并可对传输的文件信息进行留存，以便于事后审计； 10）支持二次检索功能，可根据检索结果调整检索条件进一步缩小检索范围，提高检索精度； 11）支持将多个会话的操作片段进行一键合并和基于时间的操作排序重组。 （7）统计报表 1）管理员可以手动定制报表模版，并支持根据不同模版自动生成日报、周报、月报，报表内容自动发送给相关管理员； 2）可以统计出某段时间内，用户执行高危命令的情况； 3）报表支持HTML、excel、pdf格式导出。 （8）自动改密 1）支持对网络设备、服务器、AD域账号的动态自动改密功能，可基于资产属性和账号属性创建弹性动态改密规则，只要满足相关属性的资产和账号即会被自动纳入改密计划； 2）支持自定义密码规则，包括密码策略、是否分段保管、密码备份方式等，密码策略包括随机生成相同密码、随机生成不同密码、指定密码、密码集；密码备份方式支持分段加密外发到邮箱或者文件服务器； 3）支持便捷的expect自定义改密命令的模式，保证字符改密的易用性；4）支持历史账号密码留存； 5）支持账号密码定期自动备份。 （9）网盘传输 1）免客户端：支持通过web页面直接进行文件的上传和下载，无需在本地安装应用程序、客户端； 2）配额管理：支持全局修改用户profile空间配额，用户存放的文件大小不能超过该配额； 3）文件分享：用户可以将自己profile中的文件，直接分享给其他用户； 4）网盘传输：支持用户将暂存在个人profile中的文件，一键上传到目标系统或者一键下载到用户本地； 5）传输进度可视化：支持在web页面上通过进度条的方式展示传输进展。 （10）产品部署 1）支持active-standby方式的HA部署； 2）支持多A集群部署，且系统内置负载均衡，无需用户另置负载均衡设备； 3）支持跨地域的多A集群模式和HA模式部署； 4）支持总分部署模式，即提供堡垒机管理总中心+分支节点的部署模式，且中心需支持HA和集群，节点支持单机或HA。 （11）系统管理 1）系统语言支持中英文自由切换； 2）支持同一堡垒机用户只能从一个IP地址访问堡垒机，并且支持开关功能； 3）支持定期自动备份审计数据至文件服务器，定期清理过期的审计日志； 4）支持在Web界面自定义设置字符、图形、Web等服务的网络端口； 5）支持在Web界面中查看系统的负载，磁盘占用空间以及关键进程的健康状态； 6）支持三级以上的部门分权管理，使得不同部门的管理员只能管理自己部门的账号、资产、权限及审计日志。 （12）API接口 系统至少具备登录认证、访问权限、用户账号、目标资产、操作审计、定期改密、命令复核的标准API接口。 （13）售后服务 提供软硬件不少于3年质保服务。 （二十二）管理堡垒机1台，参数要求如下： 1.基本要求 （1）所投产品具备公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（身份鉴别（网络）类）； （2）标准2U机架式设备，含交流冗余电源，1个RJ45串口，1个RJ45管理口，2个USB接口，配置≥6个GE电口，≥4个千兆光口，字符并发会话数≥350个，图形并发会话数≥800个；硬盘容量≥2TB，设备最大支持管理3000个设备，配置管理300台设备授权许可； （3）含不少于3年硬件质保及软件升级服务。 2.功能指标要求 （1）采用物理旁路模式部署，不影响网络结构，支持IP和端口DNAT网络环境部署，通过映射后的IP和端口信息能够访问堡垒机；支持域名方式web访问到堡垒机，并支持托管设备运维操作； （2）系统默认自带三权分立用户，系统管理员、运维管理员和审计管理员权限相互制约。系统管理员负责对系统进行参数设置和维护，不可见托管设备和审计日志等信息；运维管理员负责运维人员和托管设备管理，可对运维行为进行分析，不能管理系统设置和维护；审计管理员负责所有用户行为分析和审计，不可运维托管设备和修改运维人员权限，不可修改系统配置； （3）堡垒机具有用户角色权限自定义功能，可对用户进行细粒度权限划分，可细分用户录入管理员，设备录入管理员，设备账号管理员，运维权限管理员，运维审批管理员，运维审计管理员，普通运维人员和审计员； （4）支持设备访问授权和命令执行授权：除用户身份认证外，对特定目标设备访问与特定命令的执行还需要高级管理员授权才能访问。授权审批方式支持web和手机APP审批； （5）支持对不同用户设置不同的认证方式，即可配置用户1使用本地认证，用户2使用LDAP认证，其他所有用户使用RADIUS认证； （6）支持原厂自研的APP动态密码用户验证，使得动态密码随机种子得到有效的安全保护； （7）用户登录堡垒机支持多种认证方式，包括本地静态密码认证、LDAP认证、RADIUS认证、证书认证、USBKEY认证、短信认证、手机APP动态密码认证等身份认证方式；支持可知因素和不可知因素的双因素认证； （8）支持管理员以用户为基准，直接查询、新建或编辑与该用户相关的策略，支持查询该用户有权限运维的所有设备，且支持以设备访问中的设备为基准，直接查询该设备的所有审计信息、直接查询并编辑与该设备相关的策略、有权限运维该设备的所有普通用户； （9）支持对托管设备所有设备账号密码手动批量备份； （10）支持自动发现运维人员运维过程中创建的幽灵账号（后门账号）行为，并以列表方式向设备管理员展示托管设备中所有的幽灵账号（后门账号）信息； （11）支持本地字符客户端程序，如putty，xshell，securecrt等客户端直接访问堡垒机选取托管设备进行运维，支持本地字符客户端程序一键快速访问目标托管设备进行运维； （12）支持实时监控通过SSH、SFTP、RDP、VNC、Telnet、FTP、X11等协议的操作行为，对监控到的非法操作可实时手工切断； （13）支持自动发现运维人员离职后遗留不用孤儿账号，并以列表方式向管理员展示托管设备中所有的僵尸账号，支持自定义未使用天数； （14）支持SSH（V1、V2）TELNET，Rlogin等字符型、RDP、VNC、X11等图形化远程操作协议，支持FTP、SFTP、SCP、Samba等文件传输协议，支持RDP、VNC的客户端直接访问堡垒机，FTP客户端Wincp直接访问堡垒机；支持Oracle、MS SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySql、PostgreSQL等数据库；支持HTTP、HTTPS操作审计，HTTP/HTTPS协议可以直接代理； （15）支持Telnet、SSH审计内容：包括访问起始和终止时间、用户名、用户IP地址、目标设备IP、设备名称、协议类型、事件等级及操作内容回放； （16）支持RDP、VNC协议审计内容：包括访问起始和终止时间、用户名、用户IP地址、目标设备IP、设备名称、协议/应用类型、事件等级、操作内容等；支持操作内容录像回放； （17）支持填写特权密码，从普通管理模式进入到特权模式； （18）支持SQL语句级别审计，审计内容包括时间、用户、类型、用户IP、设备IP、数据库账号、数据库客户端名称和SQL关键字等信息，并可通过SQL语句审计结果定位数据库运维操作录像回放； （19）文件操作审计内容：包括访问起始和终止时间、用户名、用户IP地址、目标设备IP、设备名称、协议类型、事件等级、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）； （20）提供周期生成报表，用于审计或者上报，提供给用户按照自定义规则自动周期生成报表的功能。 3.其他要求 （1）所投产品具有中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； （2）所投产品生产厂家在信息安全领域有着丰富的经验与先进的技术，具备对操作系统、应用系统或网络设备的漏洞进行发现、验证的能力，生产厂家自己发现的安全漏洞超过30个，并在CVE官网上能查询到相关漏洞信息（供货时提供CVE官方链接以及查询结果截图并加盖生产厂家公章）； （3）所投产品生产厂家为OWASP应用安全联盟成员之一（供货时提供证明材料并加盖生产厂家公章）； （4）所投产品生产厂家具备国家信息安全服务（安全开发类）二级及以上资质（供货时提供有效资质证书复印件或相关证明材料并加盖生产厂家公章）； （5）为保障安全运维能力，所投产品生产厂家具备CCRC信息系统安全运维一级服务资质（供货时提供有效证明材料并加盖生产厂家公章）。 29.供货时提供所投产品生产厂家广西当地办事处的国家计算机网络应急技术处理协调中心提供的漏洞研究证明（CNVD）证书复印件并加盖生产厂家公章。 （二十三）网络审计2台，每台参数要求如下： 1.基本要求 （1）标准2U机架式设备，冗余交流电源；配置4路审计授权，≥4个千兆电口，≥4个万兆光口（配置4块兆多模光模块）；最大检测能力≥10Gbps；峰值入库能力≥30000/S； （2）提供不少于3年原厂商售后维护服务，含软硬件维护和系统软件、规则库升级服务。 2.功能指标要求 （1）支持审计ORACLE、SQL Server、MY SQL、DB2、Sybase、Informix、Postgresql等各类主流数据库系统； （2）灵活的审计策略：支持基于IP地址、时间、用户/用户组、数据库用户名、数据库类型、数据库表名、关键字等组合审计策略，并实时告警响应； （3）支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作；支持实时审计用户对数据库系统所有操作；支持分析、提取SQL语句中绑定变量，并可完全监测还原SQL操作语句包括源IP地址、目的IP地址、访问时间、MAC地址、数据库用户名、客户端类型、数据库操作类型、数据库表名等； （4）审计对象包括网页浏览、网络言论、电子邮件、即时通讯、文件传输、服务器操作等； （5）支持集中管理，系统应提供专门的安全中心负责集中管理多台审计设备的审计事件的存储、分析；安全中心支持基于IP地址、时间、用户名、数据库操作类型、操作命令、数据库名、数据表名、字段名、关键字等条件的审计日志搜索查询分析； （6）支持HTTP网页浏览及关键字搜索审计：记录用户网站访问行为包括源IP地址、目的IP地址、访问时间、URL、网页浏览时间等，并提供网页还原功能； （7）支持电子邮件审计：支持SMTP、POP3、WEBMAIL等协议，支持基于邮箱地址、邮件主题、邮件内容、附件名的关键字审计功能；可记录邮箱地址、邮件主题、邮件内容、邮件附件等信息；邮件附件格式支持DOC、PDF、ZIP、RAR、TXT等；也可以无条件完全记录所有邮件内容和附件； （8）支持基于论坛主题、发帖内容的关键字审计功能；支持基于用户/用户组、时间、关键字等多种组合审计策略，可记录源IP地址、目的IP地址、发帖论坛、发帖人、主题、发帖时间、发帖内容等，并提供内容还原功能； （9）支持文件传输审计：支持HTTP、FTP协议，支持基于用户/用户组、时间、关键字等多种组合审计策略，用户可自定义下载文件类型，对文件上传、下载类型进行审计，可记录日志包括源IP地址、目的IP地址、时间、传输文件名等； （10）支持TELNET、FTP等业务操作进行命令级审计，支持基于IP地址、用户组、时间、关键字等组合审计策略。TELNET：可记录源IP地址、目的IP地址、帐号、和命令等；FTP：可记录源IP地址、目的IP地址、帐号、命令及上传下载文件名等； （11）支持IPv6协议，可识别IPv6协议的数据流，支持基于IPv6地址格式的审计策略，支持IPv6网络流量审计； （12）支持用户身份信息智能关联技术，可将用户各种身份信息与其终端IP地址进行智能关联形成用户身份信息库，从而提高事件定位的精确度； （13）用户信息来源可基于邮件用户、第三方认证用户、即时通讯用户、远程登陆用户、网站登录用户、数据库用户等；用户认证可支持AD、Radius、LDAP、EPS等认证； （14）时间对象类型可支持基于每天、每个工作日、每周、每月进行设置； （15）日志分析功能：内容审计日志可支持基于时间范围、事件类型、级别、源地址、目的地址、源MAC、目的MAC、源端口、目的端口、用户、关联用户、接口等进行分析；数据库审计日志可支持时间范围、子类型、级别、源地址、目的地址、源MAC、目的MAC、源端口、目的端口、用户、关联用户、接口、登陆用户、客户端、SQL语句进行分析； （16）运行日志查询条件包括：时间范围、日志类型、日志级别、日志内容等进行查询； （17）基于B/S的管理架构，灵活方便，适合在任何IP可达地点远程管理； （18）支持带外管理（OOB）功能，可以通过专用管理口，进行引擎管理，解决远程应急管理的需求； （19）支持历史版本回滚功能，系统内建历史版本库，可保留最近升级的两个历史版本，并支持回滚到任一历史版本，提高产品升级过程的可靠性； （20）提供丰富的响应方式，包括：丢弃数据包、阻断会话、邮件报警、短信报警、控制台显示、日志数据库记录、写入XML文件，运行用户自定义命令等，满足用户各种响应需求； （21）提供标准snmp trap、snmp agent（v1、v2c、v3）和syslog接口，可接受第三方管理平台的集中事件管理； （22）提供实时在线升级、离线升级多种升级方式。在线升级包括立即升级和定时升级。 3.其他要求 （1）所投产品具有中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； （2）所投产品生产厂家在信息安全领域有着丰富的经验与先进的技术，具备对操作系统、应用系统或网络设备的漏洞进行发现、验证的能力，生产厂家自己发现的安全漏洞超过30个，并在CVE官网上能查询到相关漏洞信息（供货时提供CVE官方链接以及查询结果截图并加盖生产厂家公章）； （3）所投产品生产厂家为OWASP应用安全联盟成员之一（供货时提供证明材料并加盖生产厂家公章）； （4）所投产品生产厂家具备国家信息安全服务（安全开发类）二级及以上资质（供货时提供有效资质证书复印件或相关证明材料并加盖生产厂家公章）； （5）为保障安全运维能力，所投产品生产厂家具备CCRC信息系统安全运维一级服务资质（供货时提供有效证明材料并加盖生产厂家公章）。 30.供货时提供所投产品生产厂家广西当地办事处的国家计算机网络应急技术处理协调中心提供的漏洞研究证明（CNVD）证书复印件并加盖生产厂家公章。 （二十四）漏洞扫描3台，每台参数要求如下： 1.性能指标要求 （1）产品应采用2U标准19"机架式硬件平台，具有至少6个100/1000M电口工作口，4个SFP光口（含SFP多模光模块），要求具有一个专用RJ45配置串口，硬盘容量不底于1TB； （2）产品支持IPv4和IPv6的不同协议部署，最大并发扫描主机数≥90个IP，最大并发任务数≥15；配置系统漏洞扫描功能，配置Web应用扫描模块，对Web应用提供专业的漏洞、挂马检测和分析；授权可扫描总数量为无限的IP地址或域名，提供4路端口扫描授权； （3）要求提供产品原生产厂家的3年免费售后服务，免费售后维护服务含软硬件维护和系统软件、规则库、特征库升级服务。产品的安装、培训由原厂商工程师完成实施，并提供原厂商工程师的现场技术支持。 2.功能指标要求 （1）支持多路扫描功能，可以同时对多个隔离业务子网进行扫描； （2）支持扩展web漏洞扫描功能，并对漏洞扫描可输出同时包含漏洞扫描结果的报表； （3）支持以资产为中心的风险扫描和风险分析； （4）支持先通过调用通用扫描插件，然后识别目标设备的操作系统类别，将相应的扫描插件加载到内存中进行调用，从而提高扫描插件加载速度； （5）支持检测的漏洞数≥150000条； （6）支持采用SMB、SSH、RDP、Telnet、HTTP/HTTPS、WinRM等协议对被检查设备进行登录扫描； （7）支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息； （8）支持将符合筛选条件的漏洞自动加入到自定义漏洞模板中，及后续插件升级包中的漏洞也可以自动加入到模板中； （9）支持自动模板匹配，能够自动识别扫描对象类型，针对对象类型匹配不同的漏洞模板，如Unix、Linux、Windows操作系统，网络设备等模板； （10）支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如红旗、麒麟、起点操作系统； （11）支持针对大数据组件框架的漏洞检测； （12）支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，包括DNS投毒等漏洞检测能力；支持“幽灵木马”检测； （13）支持专门针对已有攻击利用代码的漏洞检测，检测用户资产是否存在可利用的漏洞； （14）支持Oracle、MySQL、MS SQL、DB2、Sybase数据库漏洞检查； （15）具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、TELNET、FTP、SSH、POP3、TOMCAT、SQL SERVER、MYSQL、ORACLE、SYBASE、DB2、SNMP等协议进行口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典； （16）支持扫描时间段控制，只在指定时间段内执行任务，未完成任务在下一时间段自动继续执行； （17）支持复用已有任务配置用于新的扫描任务； （18）至少每半个月进行一次漏洞库升级； （19）具有标准的数据接口支持，方便与第三方安全产品或管理平台进行数据采集和调用； （20）支持通过资产树对资产进行分级管理，支持设备权重和等保级别设置，可在资产树上直接指定主机开展扫描任务； （21）支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警方式、告警条件、告警资产范围等，支持单个或批量修改风险状态； （22）支持通过仪表盘直观展示资产风险值、主机风险等级分布、资产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，并可查看详情； （23）支持在线报表，在线查看展示各节点和主机资产风险分布、漏洞分布、配置合规和脆弱账号信息，在线查看设备风险详情； （24）支持按IP范围、起止时间、任务名称、任务状态、漏洞模板、用户等筛选扫描任务，并对筛选结果进行汇总，和生成在线及离线报表； （25）支持实现显示扫描结果，包括扫描进度、主机存活数、预计扫描时间、漏洞风险信息等。 3.产品资质及其他要求 （1）所投产品具有中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； （2）所投产品生产厂家在信息安全领域有着丰富的经验与先进的技术，具备对操作系统、应用系统或网络设备的漏洞进行发现、验证的能力，生产厂家自己发现的安全漏洞超过30个，并在CVE官网上能查询到相关漏洞信息（供货时提供CVE官方链接以及查询结果截图并加盖生产厂家公章）； （3）所投产品生产厂家为OWASP应用安全联盟成员之一（供货时提供证明材料并加盖生产厂家公章）； （4）所投产品生产厂家具备国家信息安全服务（安全开发类）二级及以上资质（供货时提供有效资质证书复印件或相关证明材料并加盖生产厂家公章）； （5）为保障安全运维能力，所投产品生产厂家具备CCRC信息系统安全运维一级服务资质（供货时提供有效证明材料并加盖生产厂家公章）； （6）供货时提供所投产品生产厂家广西当地办事处的国家计算机网络应急技术处理协调中心提供的漏洞研究证明（CNVD）证书复印件并加盖生产厂家公章。 （二十五）防病毒及主机安全1套，参数要求如下： 1.提供204颗物理CPU的授权和20个客户端授权，不少于3年维保升级服务。 2.支持VMWARE、华为、华三、Citrix等虚拟化平台采用无代理部署方式，不需要在Windows虚拟机上安装客户端程序，跟传统防病毒相比，能减少对系统资源（CPU、内存、磁盘、网络）的利用率。 3.满足所有本期扩容新增的云虚拟主机、宿主服务器的防病毒及主机安全加固。产品要求支持Windows各操作系统平台，包括Windows XP（32/64Bit）Windows Server 2003 R2 SP2（32/64Bite）Windows 7 （32/64Bit）Windows Server 2008（32/64Bit）Windows Server 2008 R2 64、Windows 8（32/64Bit）Windows 8.1（32/64Bit）Windows 10（32/64Bit）Windows Server 2012（64Bit）Windows Server 2012 R2（64Bit）Windows Server 2016（64Bit）Windows Server 2019（64Bit）。支持Linux操作系统，包括Red Hat Enterprise Linux、CentOS Linux、Oracle Linux、SUSE Linux、Ubuntu Linux、Debian Linux、Cloud Linux、Amazon Linux、中标麒麟、银河麒麟、普华Linux、华为欧拉、中兴Linux等。 4.支持防恶意程序和Web信誉，可以阻止用户访问恶意Web站点。 5.控制台可独立完成管理、升级功能，并针对内网客户提供独立升级代理工具。 6.控制台首页可展示：登录用户摘要、所防护计算机状态、升级情况、登录历史记录等。支持不同账户通过添加\删除Widget方式自定义首页内容来提供运维效率。可根据目前流行攻击类型（如：勒索病毒）在首页提供专项展示。 7.控制台要求提供不少于100种类型告警事件类型，并且可通过SMTP发送告警信息给指定运维人员。并且支持基于分组或者计算机进行过滤。 8.为了保证管理服务连续性，产品必须支持HA高可用：支持控制台高可用，用于故障恢复及转移；产品支持数据（SQL-Serve、Oracle）集群，用于恢复。 9.支持分别配置实时扫描、手动扫描和预设扫描；支持不同类型的恶意软件配置不同处理动作；支持配置实时扫描生效时间段。 10.支持扫描嵌入式Microsoft Office 对象配置；支持扫描例外配置进程镜像文件列表；持可疑文件外发沙盒模块分析。 11.检查可疑活动和未授权的更改（包括勒索软件），并提供备份、恢复勒索软件加密的文件。 12.支持Web信誉支持配置打开/关闭Web信誉，支持设置Web信誉安全级别，包括高、中和低，支持配置阻止未经安全测试的页面。 13.支持Web信誉支持配置监控的Web页面端口，配置阻止Web页面是否显示本地通知，配置阻止Web页面是否触发警报。 14.产品需要支持更新的多级部署，分流冗余节省带宽，更新速度快。 15.产品需要支持自定义升级某一个或者某一些客户端的病毒码，而不是只能一次升级所有客户端的病毒码。 （二十六）云租户安全资源池2套，每套参数要求如下： 1.安全资源池硬件平台 （1）服务器参数：规格：采用≥2U机架式服务器，CPU：配置2颗Intel Silver以上系列可扩展处理器，每颗处理器主频≥2.40G，内核数≥12，内存：配置4条32GB DDR4 2666内存，系统盘：配置1块128GB SATA SSD，缓存盘：配置1块480GB硬盘，数据盘：配置2块2TB硬盘，标配盘位数：8，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口。总共不低于5台服务器，包含三年软件升级、规则库升级、硬件维保； （2）交换机：≥24个10G SFP+万兆光口，≥24个SFP千兆光口，≥2个40GE QSFP+光口；交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率≥720Mpps，支持全端口线速转发；支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化；配置双电源模块。3年硬件保修服务； （3）CDN交换机：接口：6×100G QSFP28，48×10G SFP+，220V交流1+1，风扇3+1；不少于3年保修服务；提供的硬件需支撑并满足安全资源池及组件的使用； （4）软件系统可以部署在裸金属架构上，无需绑定操作系统即可搭建云安全服务平台；平台虚拟化内核采用基于KVM底层开发，云安全服务平台必须和国内主流云平台实现解耦合，适用于Vmware、华为云、华三云、阿里云、国云Gcloud等国内主流云平台； （5）具备关键安全组件双机功能，保障安全组件高可用，具备虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量； （6）平台必须具备安全需求弹性扩展，安全灵活部署，按需交付。安全功能以基于不同安全需求以安全组件的形式交付； （7）具备单级部署，无需安装任何其他软件和专用设备硬件，采用基于X86服务器即可完成平台部署，采用旁路部署模式，可以通过策略路由实现流量牵引； （8）可根据实际业务环境定义业务安全区域，至少包括运维管理区域、对外发布区域、出口边界区域、服务器区域等，简化运维管理。 2.基础授权 （1）安全组件资源不低于≥120个授权，组件内容至少包括下一代防火墙、IPS、WAF和数据库审计、网页防篡改、日志审计等；各类型组件的数量可依据业务需求进行配置，包含安全组件三年软件升级、规则库升级： 1）下一代防火墙组件提供基本的安全防御，包括但不限于4～7层访问控制、入侵防御、病毒过滤、网页防篡改等安全功能； 2）下一代防火墙组件支持无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告； 3）下一代防火墙组件支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击； 4）IPS组件具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 5）IPS组件支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息； 6）IPS组件具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 7）WAF组件支持网站防篡改功能，可防止攻击者非授权篡改文件系统。支持网页恶意链接检测功能，有效识别网页盗链/黑链的行为，避免用户网页资源被滥用； 8）WAF组件支持自定义Web应用防护规则，通过基于正则表达式自定义规则匹配方向、动作、字符串、危险等级、动作、攻击影响、描述等； 9）数据库审计组件支持自定义数据库安全策略，可根据业务需要自定义各种场景的安全规则，对于违规的数据库访问可进行实时警告和阻断； 10）数据库审计组件支持吞吐量分析，包括SQL语句吞吐量排行、SQL语句吞吐量趋势、SQL操作类型吞吐量排行、SQL操作类型吞吐量趋势、数据库用户吞吐量排行、数据库用户吞吐量趋势、业务主机吞吐量排行、业务主机吞吐量趋势； 11）网页防篡改资源，支持主流Windows和linux系统，一个授权支持防护一台服务器（不能超过5个目录），通过文件底层驱动技术对Web站点目录提供全方位的保护，防止黑客、病毒等对目录中的网页、电子文档、图片、数据库等任何类型的文件进行非法篡改和破坏：提供自我保护机制，网页防篡改客户端需有第三方认证码方可卸载；同时支持防护模式和监控模式两种模式的防篡改模式；系统支持在断线情况下对网页文件目录的防护功能；应支持文件多线程同步，并可以设置文件空闲同步时间周期、发布时间周期等设置；应采用基于文件过滤驱动保护技术、事件触发机制相结合方式的网页防篡改功能；支持各类网页文件的保护，包括静态和动态网页以及各类文件信息；支持对指定文件夹以及子文件夹的保护，避免上传非法文件及木马等恶意文件或插入恶意代码；支持日志超出阈值告警，可设定日志存储空间；同时支持数字水印及文件驱动过滤两种篡改检测技术； 12）日志审计资源，系统通过监测及采集信息系统中的系统安全事件、用户访问行为、系统运行日志、系统运行状态等各类信息，经过规范化、过滤、归并和告警分析等处理后，以统一格式的日志形式进行集中存储和管理，结合丰富的日志统计汇总及综合分析功能，实现对信息系统整体安全状况的全面审计：系统从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段；对安全事件重新定级。能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义；系统既可以完全收集采集对象上的日志信息，也支持在安全事件收集引擎上设置过滤条件，可过滤出无关安全事件，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，从而减少对网络带宽和数据库存储空间地占用；支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件【2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本】、网络及安全设备【Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神】、AS400日志、数据库访问【Mysql】、WEB访问【Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere】、文件访问【VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u】、数据库服务【Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase】、WEB服务【Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere】；支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块【Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase、DM】、文件传输模块【FTP、SMB、HTTP】、邮件模块【SMTP、POP、HTTP】、即时通讯模块【淘宝旺旺、MSN、QQ】、远程控制模块【Telnet】、网站访问模块【网页浏览】；支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储；支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问。 五、管理区 （二十七）数据安全交换平台1套，参数要求如下： 1.整体要求 （1）本系统由3套前后置代理系统（万兆）和2台双向网闸（万兆）组成； （2）前后置代理系统与双向网闸组成跨网数据交换系统（投标时在投标文件中提供中国信息安全测评中心、公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国软件测评中心以上第三方检测机构中任意一家出具的检测报告复印件）。 2.前后置代理系统 由1台前置代理系统和1台后置代理系统组成，技术要求如下： （1）系统架构：采用2U机架式专用服务器，采用安全加固的操作系统；前置代理服务器：2.4G志强六核64位处理器；32G内存；6块900G企业级硬盘，专用RAID阵列卡；4个千兆电口，2个万兆光口；后置代理服务器：2.4G志强六核64位处理器；32G内存；6块900G企业级硬盘，专用RAID阵列卡；4个千兆电口，2个万兆光口； （2）协议支持：支持常见的HTTP/HTTPS、POP3/SMTP、FTP、WebService等网络应用协议；支持标准TCP、UDP协议；提供用户自定义应用的开发和支持； （3）服务调用摆渡支持：支持基于WebService、HTTP协议的服务调用模式； （4）个人文件传输：支持内外网用户的双向个人文件交换，包括从内到外和从外到内；支持C/S模式客户端发送和接收功能；支持个人文件的人工审核功能；支持用户将同一文件发送给多个用户的功能； （5）应用文件传输：支持基于FTP、SCP、SFTP、Samba等方式的文件同步，投标时在投标文件中提供功能界面截图证明并加盖生产厂家公章；支持对文件及目录的同步，目录层次没有限制，文件大小没有限制；支持备份、复制及移动传输模式； （6）数据库同步：支持同构和异构数据库同步功能；支持基于向导式的数据库同步任务配置；支持Oracle、SQLServer、DB2、MySql、达梦、神舟通用、南大通用、人大金仓等数据库同步；支持数据库单/双向全量及增量同步；支持基于特定值触发的数据库同步功能； （7）对云平台的支持：支持云平台HDFS分布式文件同步，支持云平台HBASE分布式数据库同步； （8）音视频协议支持：支持音视频信令双向交换；支持音视频数据流单向传输；支持国际主流视频控制协议SIP、H323、RTSP、RTMP、HLS（HTTP Live Streaming）； （9）访问控制：支持对客户端IP/MAC进行过滤检查；支持基于五元组的访问控制机制； （10）Web协议过滤：支持URL长度及关键字过滤；支持标准协议命令过滤；支持协议内容还原病毒查杀； （11）邮件协议过滤：支持邮件发件人及收件人过滤；支持邮件标题及主体内容过滤；支持邮件附件大小和类型控制；支持邮件附件关键字检查及病毒防护； （12）FTP协议过滤：支持对访问用户过滤；支持标准协议命令过滤；支持文件内容过滤、文件格式深度检查功能；支持文件病毒扫描功能； （13）WebService协议过滤：支持标准协议命令过滤；支持IP绑定认证及专有服务接口认证；支持SOAP函数名过滤，支持函数参数检查；支持对请求内容及响应内容进行检查； （14）音视频安全过滤：支持对信令命令的检查过滤功能，包括标准音视频协议命令及扩展的控制操作命令、回放控制命令、设备控制命令、设备查询命令等； （15）文件传输控制：支持内容过滤、文件格式深度检查功能；支持文件病毒扫描功能；支持个人文件的人工审核功能；支持文件发送接收传输通道加密功能； （16）安全管理：支持B/S模式安全管理（HTTPS）SSH、串口管理； （17）分权管理：支持不同管理员不同角色的分权管理机制，实现互相制约，互相审计； （18）日志管理：支持对日志数据的审计功能、支持日志信息的加密存储；支持基于syslog、snmp协议与第三方日志系统对接； （19）双机热备：支持双机热备，主设备出现故障时，从设备迅速接替工作，保证业务持续性； （20）网口聚合：支持平衡轮循环策略、主备份策略、平衡策略、广播策略、动态链路聚合、适配器传输负载均衡和适配器适应性负载均衡七种聚合模式； （21）具有公安部提供的销售许可证； （22）具有计算机软件著作权登记证书； （23）软硬件设备提供至少3年维保和更新服务。 3.双向网闸 双向网闸与前后置代理系统需为同一厂家产品，确保前后置代理系统与双向网闸的无缝耦合，实现整体可信，同时保证跨网数据交换系统自身运行的稳定性及性能。 （1）系统结构：采用“2+1”结构，内外端机都采用安全的LINUX操作系统，内外端机之间采用FPGA隔离卡及光纤线路连接； （2）标准2.5U设备；CPU：Xeon 3.3GHz（4核）×2；内存：64；硬盘：1TB×2；8个千兆电口，4个万兆光口； （3）专有协议通信：设备内外端之间不允许有任何TCP/IP等网络协议，在采用专用隔离卡的基础上，使用API进行原始数据交换，支持各类上层应用的数据摆渡； （4）协议支持：支持常见的HTTP/HTTPS、POP3/SMTP、FTP、WebService等网络应用协议；支持标准TCP、UDP协议；提供用户自定义应用的开发和支持； （5）文件同步：支持文件同步功能，支持基于FTP/SCP/SFTP/SAMBA等方式的文件同步，支持对多个文件的同步，同步目录层数没有限制，支持移动、复制、备份等同步方式； （6）数据库同步：支持数据库同步功能，支持同构和异构数据库同步功能；支持常见关系型数据库（Oracle、SQLServer、DB2、MySql）同步，支持数据库单向、双向、增量及全表同步；支持字段级、表级同步，提供数据库同步冲突解决方案； （7）访问控制：支持对客户端IP/MAC进行过滤检查；支持基于五元组的访问控制机制；支持对应用访问时间进行控制； （8）协议过滤：支持对标准应用协议的命令、协议数据进行审查和控制； （9）文件传输控制：支持文件内容过滤、文件格式深度检查功能及病毒扫描功能； （10）密码控制：客户端身份认证支持国密SM2、SM3、SM4算法，提供双向认证机制；支持客户端文件传输国密算法加密。 （11）专有安全通道：提供私有安全通信协议支持，实现双向网闸与前后置代理系统之间双向身份认证及数据通信加密，构建前后置加网闸的可信体系； （12）病毒防护：选配的防病毒模块能对来往应用数据进行病毒查杀； （13）安全管理：支持B/S模式安全管理（HTTPS）SSH、串口管理； （14）分权管理：支持不同管理员不同角色的分权管理机制，实现互相制约，互相审计； （15）日志管理：支持对日志数据的审计功能、支持日志信息的加密存储；支持基于syslog、snmp协议与第三方日志系统对接； （16）双机热备：支持双机热备，主设备出现故障时，从设备迅速接替工作，保证业务持续性； （17）集群负载：具备自、负载功能，无需使用第三方负载均衡设备；支持多台设备集群提升平台性能； （18）国产化支持：个人文件传输客户端支持中标麒麟等国产化操作系统； （19）接口要求：8个千兆电口，4个万兆光口； （20）通讯带宽：不小于9Gbps； （21）访问延时及并发：应用访问延时不大于6ms，并发连接数≥20万； （22）具有公安部提供的销售许可证（三级或增强级）； （23）具有计算机软件著作权登记证书； （24）具有国家保密局提供的涉密信息系统产品检测证书； （25）密码认证：具有国家密码管理局提供的《密码检测证书》； （26）质量体系认证：设备原厂商质量管理体系应符合GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准； （27）软硬件设备提供至少3年维保和更新服务。 （二十八）云平台1套，参数要求如下： 1.云平台需具备功能 （1）平台架构 1）虚拟化平台采用Openstack+KVM的虚拟化技术路线，具有成熟、稳定和开放的特点； 2）平台组件和产品管理组件均采用容器部署架构，通过Kubernetes进行统一管理，实现自动化安装、快速升级，保证架构的灵活高效。 （2）平台兼容性 1）支持X86和ARM架构资源统一管理，支持通过同一套虚拟化平台进行统一调度； 2）云平台具有高度适配能力和兼容性，必须支持飞腾、鲲鹏等多品牌CPU； 3）云平台支持基于统信UOS、银河麒麟、中标麒麟等国产操作系统部署。 （3）平台开放性 云平台应提供统一的标准接口，包含但不限于虚拟化平台、运营管理平台、运维管理平台、服务产品等标准接口，具备与云监管部门和第三方平台对接的能力。 （4）平台生命周期管理 云平台软件应为稳定可靠的最新商用版本，同时要支持平台及服务产品版本自动化升级、部署、回滚。 （5）R版本兼容性认证 云平台应通过OpenStack兼容性认证，提供不低于R版本的OpenStack云平台，以降低平台漏洞数量、保障系统可靠性。 （6）云计算解决方案引领级 云平台应通过电子标准化院云计算解决方案引领级认证，保证平台的先进性、稳定性和可靠性。 （7）授权 云平台授权数160个节点，按照云平台所有管理的计算设备、存储设备、管理设备物理节点之和计算。 2.虚拟化管理 （1）虚拟化资源管理 1）支持对资源池vCPU、内存、磁盘等虚拟化资源总量和使用量的监控，支持对每台宿主机资源vCPU、内存、磁盘等资源的总量、使用量、实例数量的监控； 2）支持对资源池宿主机进行管理，支持宿主机关闭服务功能，支持对已关闭的宿主机上的虚拟机进行疏散； 3）支持主机聚合管理，支持在主机聚合中添加、移除计算节点； 4）支持虚拟机镜像导入功能，镜像类型至少包括ISO、OVA、QCOW2、PLOOP-Virtuozzo、VDI、VHD、VMDK、AKI-Amazon、AMI-Amazon、ARI-AmazonRamdisk、Docker等；镜像权限可设置为公有、私有两种类型； 5）提供虚拟机实例的生命周期管理，主要包括虚机实例的创建、开启、关闭、编辑实例名称、调整实例大小、暂停实例、挂起实例、废弃实例、锁定实例、删除实例、重建实例、软/硬重启、接口分离/连接、绑定和解绑浮动IP等功能； 6）支持用户快速定位虚拟机功能，可以支持按照虚拟机名称、IP、ID、镜像名称、运行状态、实例类型名称等多种方式快速定位虚拟机； 7）支持虚拟机创建均衡分布算法和亲和性策略，能够实现不同物理主机分布扩展虚拟机； 8）虚拟机之间应做到隔离保护，当一个虚拟机发生故障不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限应只限于本虚拟机之内，以保障云平台的安全性； 9）支持根据应用系统的性能需求，灵活调整虚拟机的资源配置，包括调整vCPU个数，内存大小，磁盘卷个数，扩展磁盘卷的容量等； 10）提供虚拟机热迁移功能，虚拟机支持在使用同一共享存储的宿主机之间迁移，迁移的过程不影响用户使用； 11）支持虚拟机重建功能，通过镜像/快照重建虚拟机； 12）虚拟机数据盘支持跨存储迁移功能，适用于不同存储之间、同一存储不同介质之间的离线迁移； 13）平台资源不足时支持动态增加物理服务器扩展云平台资源，新增物理服务器资源被自动识别，并加入到平台的资源池中，扩展过程对平台业务无影响； 14）支持虚拟CPU与物理服务器CPU比例配置；支持虚拟内存与物理服务器内存比例配置； 15）支持创建虚拟机时指定网络、IP地址和允许/禁止的端口，支持未开启DHCP协议场景使用指定IP地址配置虚拟机； 16）支持虚拟机配置NUMA，解决CPU资源分布不均衡可能引起的性能瓶颈，支撑海量高负载数据运算； 17）支持虚拟机配置大页内存，降低缺页中断数，提高TLB命中率，提高计算性能； 18）支持虚拟机CPU和宿主机CPU绑定，宿主机可灵活配置供虚拟机绑定的CPU； 19）支持GPU透传及GPU虚拟化，虚拟机可使用宿主机物理GPU或使用vGPU，支持主流GPU卡Nvidia T4/P40，提供多种类型配置。 （2）虚拟存储资源管理 1）为了满足不同的存储类型需求，支持对块、文件、对象三种存储类型的统一管理；存储资源池单盘IOPS指标不得少于1000； 2）平台支持分布式存储和集中存储两种存储架构，具备为数据提供多份副本（不少于三副本）或冗余磁盘阵列的功能，支持基于副本数据进行还原操作； 3）支持扩展、分离数据存储，支持硬盘和存储节点的离线/在线扩展和分离； 4）支持卷的生命周期管理，包括创建、删除、容量扩展、创建快照、数据备份、修改卷类型、挂载和分析、跨项目转让功能；卷的创建支持指定卷来源为空白卷、快照、镜像、卷等，支持指定卷类型、卷大小、可用域等； 5）避免集群单点故障，管理层支持冗余设计，分布式存储必须采用多Master设计，至少有3个及以上的存储Master控制节点； 6）分布式存储支持数据传输过程中的用户鉴权处理，保证数据传输安全性。 （3）虚拟网络资源管理 1）核心骨干设备、出口设备、骨干线路等需要支持冗余备份，云内骨干线路带宽≥40Gb，服务器业务带宽≥10Gb×2，核心骨干设备满足无缝扩容需求； 2）云平台划分独立的业务网络、存储网络、服务产品管理调度网络、宿主机运维网络、物理节点带外管理网络等，不同网络之间逻辑隔离；业务网络和存储网络采用万兆冗余链路； 3）支持大二层架构组网，虚拟机具备二层迁移能力； 4）提供网络虚拟化功能，实现集中化网络控制和按需管理，具备弹性扩展能力，支持自动化网络部署； 5）支持为指定项目创建虚拟网络，网络类型支持Local、Flat、VLAN、GRE、VXLAN、Geneve等；支持配置共享网络为不同项目所共用；支持同一虚拟网络下创建多个虚拟子网； 6）具有虚拟路由功能，支持为虚拟路由器配置普通路由规则，支持自定义策略路由功能； 7）支持为指定端口绑定IP/MAC地址，降低ARP欺骗的风险； 8）支持网络拓扑管理功能，通过拓扑自定义网络结构，创建路由、创建网络和虚拟机实例； 9）具备流量编排能力，支持透明服务链技术，可实现虚拟网元业务的东西向和南北向引流功能； 10）提供虚拟安全组功能，支持根据网络协议类型（如TCP、UDP、HTTP、HTTPS、IMAP、POP3等）流向、端口或端口范围、远端CIDR或远端安全组、以太网类型等创建访问控制策略；支持为虚拟机实例的不同虚拟接口配置不同安全组； 11）支持浮动IP管理，为指定虚拟实例接口绑定浮动IP，实现外部网络访问。 3.产品管理 （1）部署架构 产品和平台支撑组件均采用微服务架构部署，通过Kubernetes进行统一管理，取得微服务自主知识产权。 （2）部署安装 1）支持CI/CD管道，并提供部署和配置管理工具、Git库和代码检视管理系统、任务自动化工具、软件中心仓库，实现持续集成、持续测试以及持续交付； 2）部署过程中支持根据所选平台和服务产品版本自动计算所需的关联依赖组件，并动态选择介质文件进行自动在线部署，或输出离线安装包； 3）云平台部署过程支持动态根据环境信息自动生成定制化配置，无需运维人员主动维护相关配置。 （3）高可用 1）产品采用冗余架构部署，支持负载能力，包括无状态负载（Deployment）有状态负载（StatefulSet）任务（Job）定时任务（CronJob）等多种类型的应用负载管理，创建工作负载时允许创建特权容器，且支持YAML方式创建； 2）云平台使用的资源仓库采用高可用方式部署，避免单点故障。 （4）升级管理 1）支持服务产品离线和在线升级功能，支持通过远程仓库在线部署和升级平台服务产品；支持通过介质包完成离线部署和升级需求； 2）支持针对无状态负载（Deployment）和有状态负载（StatefulSet）进行升级，可以查看单个无状态负载（Deployment）和有状态负载（StatefulSet）的版本记录列表，选择某个历史版本可以回滚； 3）支持滚动、蓝绿、灰度发布策略，并支持自定义流量规则，可按照流量权重或复杂Header平滑切换流量，且可自助上/下线不同版本的应用。 4.运营管理 （1）自助服务 提供面向政务云租户（含用户）和政务云监管人员的统一接入门户，用户可自行登录服务门户使用平台提供的服务。 （2）多资源池接入 提供多资源池接入管理能力，支持将多资源池的资源进行统一管理和服务发放。 （3）服务目录 平台具备完善的服务目录，展示当前云中心服务目录中所有服务，并提供服务简介、规格说明、每种规格对应年服务费、快速申请功能，帮助用户正确的获取所需服务。 （4）业务流程 平台具备资源申请与审批业务流程，资源申请包括资源的申请、变更和注销，资源审批包括待办流程和已办流程。资源申请和审批均支持按申请单号、起止时间，申请单状态等条件查询。 （5）报表分析 平台具备报表分析功能，具体包括云服务统计分析、云服务器利用率统计等。云服务统计分析包括：业务办理统计、上云一级部门统计、各部门上云业务系统统计、部门年服务费统计和云服务年服务费统计等。云服务器利用率统计包括：CPU使用率（峰值/平均/谷值）、内存使用率（峰值/平均/谷值）、磁盘使用率和流量速率（发送/接收）等。 （6）费用统计 平台具备费用统计功能，按照服务目录中服务名称，逐条展示每个规格、每个实例的计费信息。报表包括服务名称、规格、实例名称、计费开始时间、单价、服务费金额；查询条件包括一级部门、二级部门、服务分类、服务名称、时间，并支持将查询出的费用统计信息导出至Excel。 （7）系统管理 平台具备系统管理功能，具体包括用户与角色（角色管理、用户管理、全局策略）、组织机构管理（组织类型管理、组织视角管理、组织结构规则维护、组织机构参数维护）、资源管理、日志管理和系统配置（系统配置、电子签名、协议管理）等。 （8）通知公告 平台具备通知公告功能，公告包括公告标题、发布部门和发布时间等；操作查看、编辑和删除；查询条件包括标题、公告时间等。 （9）项目维护 支持以项目的维度对资源进行申请和维护，查询条件包括：一级部门、二级部门和项目名称等。 （10）登录安全策略 基于安全性考虑，应对密码输入错误次数进行校验，如果连续输入密码错误次数超过限定次数账号将被锁定。 5.运维管理 （1）告警展现 支持按告警对象、级别、规则名称等查看告警事件。 （2）告警查询 支持按指定字段模糊查询告警、按指定字段排序告警以及配置告警列表展示字段。 （3）告警处理 支持用户更新告警级别、编辑告警备注、编辑告警经验。 （4）告警自定义 1）支持告警规则自定义，告警规则包括：告警名称、服务组件、告警级别、告警周期、推送终端、告警表达式、规则状态、告警短信提醒、详细描述、概要描述等； 2）支持告警规则的模糊、精确匹配。 （5）告警归并 提供重复告警的归并功能，即多条同源告警合并成一条告警呈现，提供告警的首次发生时间、最后发生时间、发生次数等信息。 （6）告警设置 支持设置告警级别、告警阈值能力，支持设置告警规则，有符合规则的告警，自动按照预置的告警级别进行告警。 （7）告警通知 支持短信、微信通知，以及按照告警规则的告警静默。 （8）资源监控 1）支持并提供物理资源、虚拟资源监测功能，实现管理层面、资源类别层面的多维度资源监控与管理； 2）支持并提供对计算资源、存储资源、网络资源的性能及运行状况进行实时监测，并以图形化的形式展示资源状态与利用效率，提供实时性能数据和历史数据查询，查询支持精确和模糊查询； 3）对平台主机聚合及计算节点容量全量数据进行实时监控及告警，支持按内存分配率和CPU分配率进行筛选、展示； 4）支持数据中心查看虚拟机概况，支持搜索查看单个虚拟机信息； 5）支持物理主机关联设备查询功能； 6）支持自定义日志关键字监控，支持监控节点多节点部署。 （9）报表管理 支持周期性生成报表，立即生成报表，周期类型包括天、周、月、季度。只需要设置一次报表参数，即可周期提供报表数据。 （10）统一设备管理 统一管理包括数据中心服务器、应用、网络设备（路由器、交换机、防火墙）。 （11）设备分组 提供设备分组能力，支持将多台设备划入一个分组，以简化后续对这些设备的批量操作。 （12）服务器管理 提供服务器以及各部件基本信息、健康状态的展示功能；提供网口性能、服务器功耗、CPU占用率/内存占用率等指标分析。 （13）存储管理 支持查看和统计存储空间使用情况，包括磁盘空间分配、存储池利用率；支持主机实际存储、虚拟机存储空间使用率查看。 （14）安全管理 提供用户创建、删除、查看、修改等功能，缺省提供admin用户作为超级用户；提供角色创建、修改、删除及查看等功能；提供用户管理、登录鉴权、安全策略等。 （15）网络拓扑 可图形化展示设备网络拓扑信息，并可查看设备基础、接口信息；可通过不同颜色标记异常设备。 （16）变更管理 提供服务产品版本、平台参数变更流程管理，提供变更信息、变更流程状态跟踪以及变更历史信息查询、展示。 （17）值班巡检 1）提供值班队列管理功能，包括：值班人员管理、值班模式管理、排班与交接班管理、值班日历导出、调班申请等； 2）提供巡检统计功能，根据巡检报告总数、成功巡检次数、失败巡检次数、巡检动态等方面进行统计展示； 3）巡检报告可推送至相关责任人邮箱。 （18）审计管理 1）提供对堡垒机的登录日志、操作日志、离线日志等审计日志进行展示； 2）提供敏感操作定义功能，并对敏感操作进行展示； 3）实时展示堡垒机的链接状态，并对超过2小时的长链接堡垒机进行单独展示。 （19）日志管理 提供日志展示平台，并可自定义筛选条件，日志包括服务产品日志及平台运行、操作日志。 ▲六、集成实施服务1项 1.对采购的货物进行总集成实施。按项目监理方要求开展集成实施服务和提供相关文档资料。 2.本项目为交钥匙工程，投标人应确保项目交付时能通过网络安全等级保护第三级测评，能提供完整、安全可靠的云服务。项目采购需求中的技术要求，应视为保证项目运行所需的最低要求；如有遗漏，投标人投标时应在投标文件中予以补充；否则，一旦中标将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。 七、运维管理服务1项 ▲对集成好的政务云平台提供不少于3年期的免费运维管理服务。提供的运维管理服务水平应达到壮美广西政务云统一的服务绩效考核指标体系评分“良好”以上水平。 |
| 2 | 机房租赁 | 23 | 个 | 1.机柜基本要求：单机柜功率4KW，42U，提供2路以上供电，包含一年制冷、供电费用。提供标准供电排插，插头安数和插头个数可所部署设备情况变更及调整，满足设备部署需求，每个机柜初始状态下提供不少于10个10A插口，10个16A插口。 2.提供的机柜在机房的位置区域相对独立，与企业、个人租用机柜隔离，要求提供独立冷通道，冷通道及机柜带锁，实现设备安全保护。 3.所在机房环境要求：机房按照A级机房标准建设、运营。 （1）机房配电三级保障，双路备份，一级保障：双路市电接入，2N结构供配电模式。正常工作状态每路带载50%负荷，其中一路市电失电后，另一路市电可承担100%负荷。二级保障：在线式2N模式UPS，市电中断后可持续为IT设备、空调制冷系统、安防系统、消防系统等提供不间断电源，保证满载运行30分钟以上。三级保障：配置大型高压柴油发电机组，采用N+1冗余配置，双路市电停电后自动启动； （2）制冷系统保障。制冷设备采用国际一线品牌，水冷机组、循环水泵、末端空调等相关设备采用N+X冗余配置并采用双电源供电方式，蓄冷罐按满负荷供冷15分钟设计，保障市电停电后持续供冷； （3）安全保障优势，360度全方位无死角视频录像监控，走廊和出入口设置有红外入侵防盗设备，所有设备状态集中在监控室时时监控，一旦有异常情况，通过声、光、电等方式报警，值班工程师立即响应处理。 |
| （二）核心产品 |
| 第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中“（二十八）云平台”为核心产品（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照“评标办法及评分标准”中规定的中标候选人推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| （三）投标要求 |
| 1.投标时请在投标文件中提供针对本项目的技术及实施方案（包括但不限于功能说明、性能指标、设备选型说明，项目实施方案，技术服务、技术培训的服务内容，安装、调试、验收方法或方案，对本项目的风险预见、风险应对措施解决方案等内容）。 ▲2.投标时必须在投标文件中提供针对本项目的售后服务方案。 |
| （四）商务要求表 |
| ▲投标报价要求 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费、运维服务费； （4）项目竣工第三方验收费用； （5）项目机房租赁一年的租赁费； （6）招标代理服务费、保险费和各项税金； 注： 1.投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 2.投标时必须在“投标报价明细表”中列明第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中所有设备的品牌、型号、生产厂家全称。 3.投标人的投标总报价≤采购预算（人民币3484.74万元整）。 |
| ▲质保期 | 免费质保期不少于3年（自项目竣工并通过验收之日起计算，“技术参数要求”中有特殊要求的按特殊要求执行） |
| 售后服务要求 | 1.按投标人承诺实行“三包”。 2.在运维期限内，中标人须保证系统能够长期安全、可靠、高效运行，提供本地化服务，并配置能胜任本项目日常技术维护工作的技术人员，能够提供长期的良好的本地化技术支持。 3.投标人提供7×24小时热线电话服务， 7×24技术咨询及故障响应，5×8备件更换，7×24工程师现场服务，业务恢复时限≤6小时，故障响应时间≤15分钟。 |
| 交付使用期及地点 | 交付使用期：自合同签订之日起120个日历日安装调试完毕通过验收并交付使用。 交付地点：广西南宁市内采购单位指定地点。 |
| ▲付款方式 | 合同签订后，采购人在10个工作日内向中标人支付中标金额的60%作为预付款；之后按照项目进度进行支付，在项目完工并具备竣工验收条件后支付至成交金额的90%；项目竣工验收之日起10个工作日内，采购人向成交人支付完所有剩余款项。 付款前，中标人需向采购人提供请款函和对应的合法发票。在双方协商一致的情况下，采购人可将中标人提供的付款保函作为支付款项的条件，保函金额须大于等于支付款项的金额。若中标人未能按照采购人的要求提供相应产品或服务，则采购人有权从保函项下提取相应金额。 |
| 验收方式 | 1.由采购人、中标人共同现场验收，并出具验收文书。 ▲2.为保证原厂正版产品及后续的培训、售后服务等要求，要求中标人在领取中标通知书后2天内提供生产厂家针对本项目加盖公章的厂家授权函和售后售后服务承诺书原件，否则不予验收。 ▲3.供货时中标人须按招标文件中要求提供相应产品的相关材料，否则不予验收。 |
| 其它要求 | 1.在发出中标通知书之前，采购人或者采购代理机构有权在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询对中标人信用进行查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人将上报政府采购监督管理部门并按照信用信息使用规则处理并追究其责任，由此造成的所有损失和经济开支由该中标人承担。 2.本项目所有货物均要求符合国家相关行业标准。 3.所投设备必须满足条款要求，交货时，所有产品均严格按签订的政府采购合同、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 |
| （四）政策性要求表 |
| ▲政策性条件 | 根据财库〔2012〕9号文规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品（以“★”标注，节能清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询）。本项目采购需求中凡列入该文件规定的产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章）。 |
| ▲本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |
| 中小型企业条件 | 1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。 2.小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。 3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 |
| 监狱企业条件 | 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业视同为小型、微型企业。 |
| 残疾人福利性单位条件 | 符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的企业视同为小型、微型企业。 |

第三章  投标人须知

## 前  附  表

| 项号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西电子政务外网政务云资源扩容采购 |
| 2 | 投标报价及费用： ▲1.本项目投标应以人民币报价；投标人须就“第二章 招标项目采购需求”中的全部货物和服务内容作完整唯一报价。 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3.本项目代理服务费按《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）》收费标准向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金：人民币陆拾万元整（￥600000.00）（必须足额交纳）。 投标人应于截标前将投标保证金以汇票、电汇、转账和网银等非现金形式（转账、电汇或网上汇款需注明项目编号、项目名称）交至广西国盛招标有限公司。投标时，投标文件中必须提供投标保证金交纳凭证。本次投标保证金不收现金及现金支票，不接受现金缴存银行和个人转账。 开户名称：广西国盛招标有限公司 开户银行：上海浦东发展银行南宁分行营业部 银行账号：63010154700016896 |
| 4 | 现场踏勘：无。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中表述不清晰、内容有误、前后不一致或者其他违法内容的，投标人应在截标前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，且澄清、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前（不足15日顺延），在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式或电子邮件形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部份。投标人必须按照桂财采〔2007〕65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式或电子邮件形式进行确认，否则视为已经收到。 |
| 7 | 开标一览表1份；资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件正本各1份；副本各4份 |
| 8 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，应同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件（每项内容必须为独立文件）。 2.投标文件电子版份数：1份。 3.投标文件电子版形式：可编辑的WORD文档。 4.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版以U盘或光盘装载与纸质版开标一览表一并装入密封袋中。 |
| 9 | 投标文件递交地点：广西国盛招标有限公司（南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园星岛国际三层303） |
| 10 | 开标地点：广西国盛招标有限公司（南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园星岛国际三层303） |
| 11 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 12 | 公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxgszb.com（广西国盛招标有限公司网） |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内，采购代理机构以电汇或转账方式无息退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。 |
| 15 | 采购资金来源：预算内资金 |
| 16 | 付款方式：详见“第二章 招标项目采购需求”。 |
| 17 | 投标文件有效期：90天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 19 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

一、总  则

## （一）适用范围

本招标文件适用于广西壮族自治区信息中心的广西电子政务外网政务云资源扩容采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”、“设备”、“投标产品”、“所投产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统开发、集成、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

8.“原件备查”指当投标文件中所提供的材料出现字体过小、模糊不清等评委无法清晰可见情况或评委对投标人所提供材料的真实性提出疑问、异议时，评标委员会有权要求投标人提供相应原件进行核查，如投标人无法提供，由此引起的投标文件无效、不予给分等责任后果，由投标人自行承担。

## （三）采购方式

公开招标。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

▲本项目不接受联合体参与投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

## 1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照“第四章 评标办法及评分标准”中规定的中标候选人推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。核心产品的名称见本招标文件第二章“招标项目采购需求”。

2.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

3.供应商有下列情形之一的，属于相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

4.供应商有下列情形之一的，属于关联供应商参加同一合同项下政府采购活动行为：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商：

（2）生产厂家授权给供应商后自己参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂家对同一品牌同一型号的货物，委托多家代理商参加投标；

5.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

6.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## （九）质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到招标采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3.投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

5.联系方式：

质疑联系部门及电话为：广西国盛招标有限公司招标代理部         0771-5828779；

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 0771-5331810。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告。

2.招标项目采购需求。

3.投标人须知。

4.评标办法及标准。

5.合同主要条款。

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中表述不清晰、内容有误、前后不一致或者其他违法内容的，投标人应在截标前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，且澄清、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前（不足15日顺延），在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式或电子邮件形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部份。投标人必须按照桂财采〔2007〕65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式或电子邮件形式进行确认，否则视为已经收到。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

1.投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件五部份组成（均应加盖投标人公章）。

▲2.资格审查文件：

资信审查部分是证明投标人有资格参加投标的文件，这些文件必须满足招标文件要求，下列所有文件均不得缺失或无效且不允许开标后补正。

（1）投标声明书（格式见第六章）；

（2）有效的资格证明文件复印件：

①有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件（原件备查）；

（3）有效的2020年最近一个季度或6月份以来任意连续3个月投标人依法缴纳税收证明复印件〔连续缴纳税费凭证复印件或者依法连续缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，一年内有效，格式自拟）；无税额月份应提供零申报证明，无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；2020年新成立的公司，应提供公司成立之后任意1个月的税费凭证复印件；格式自似，原件备查〕；

（4）有效的2020年最近一个季度或6月份以来任意连续3个月投标人依法缴纳社保证明复印件（社保证明可以是经投标人所在地社保部门盖章确认的相关材料，也可以是银行交纳凭证等有效证明，要求提供复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门或事业单位上级主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；2020年新成立的公司，应提供公司成立之后任意1个月的社保证明复印件；格式自似，原件备查）；

（5）2019年有效的财务状况报告复印件或2019年有效的第三方具备审计资质的机构出具的审计报告复印件或投标人基本开户行出具的资信证明复印件，2020年新成立的公司，应提供公司成立之后任意1个月的有效财务状况报告复印件或基本开户行出具的资信证明复印件（格式自似，原件备查）。

3.商务文件：

商务部分是证明投标人所提供的投标文件完全满足招标文件要求及中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件实质性要求，包括但不限于下列文件，其中加“▲”项目不得有缺失或无效且不允许开标后补正。

▲（1）有效的法定代表人身份证明书（格式自拟）和有效的法定代表人身份证正反面复印件（如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符，原件备查）；

▲（2）法定代表人授权委托书（委托代理时提供）；

▲（3）有效的委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时提供，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的授权人相符，原件备查）；

▲（4）商务响应表（格式见第六章）；

▲（5）售后服务承诺书（格式自拟）；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（投标人可根据自身情况选择提供，▲要求除外）：

（6）投标人认为与商务分评分有关的其他证明材料（格式自似）；

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、中标或成交通知书、采购人验收报告、采购人评价意见，格式可自拟）；

（8）投标人认为可以证明其能力的其它材料（格式自拟）；

（9）投标人情况介绍（格式自拟）；

（10）广西工业产品声明函；

（11）中小企业声明函（并附相关证明材料）；

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（13）残疾人福利性单位声明函。

4.技术文件：

技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物及服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，技术标准应当符合国家强制性标准及相关行业标准。包括但不限于下列文件，其中加“▲”项目不得有缺失或无效且不允许开标后补正。

▲（1）核心产品技术资料表（格式见第六章）；

▲（2）技术响应表（格式见第六章）；

可作为投标人技术评分的材料（投标人可根据自身情况选择提供，▲要求除外）：

（3）技术方案（格式自拟）；

（4）项目实施方案（格式自拟）；

（5）运维服务方案（格式自拟）；

（6）“第二章  招标项目采购需求”项目要求及技术需求表、投标要求中要求提供的相关证明材料（格式自拟）；

（7）投标人认为与技术分评分有关的其他证明材料（格式自拟）；

（8）投标人认为需要说明的其他文件（格式自拟）。

5.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲6.开标一览表（格式见第六章）

▲注：投标文件中所提供的以上任一材料，均须加盖投标人公章且按招标文件格式要求签字，否则视为无效材料。

7.投标文件的电子版

▲投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版：

（1）投标文件电子版内容：资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件（每项内容必须为独立文件）；

（2）份数：1份；

（3）电子版形式：可编辑的WORD文档；

（4）密封方式：投标文件电子版以U盘或光盘装载与纸质版开标一览表一并装入密封袋中。

# ▲（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

注：经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外。

# ▲（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；招标代理服务费、保险费和各项税金；项目竣工第三方验收费用等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

▲1.投标保证金（人民币）：人民币陆拾万元整（￥600000.00）（必须足额交纳）

投标人应于截标前将投标保证金以汇票、电汇、转账和网银等非现金形式（转账、电汇或网上汇款需注明项目编号、项目名称）交至广西国盛招标有限公司。投标时，投标文件中必须提供投标保证金交纳凭证。本次投标保证金不收现金及现金支票，不接受现金缴存银行和个人转账。

开户名称：广西国盛招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行南宁分行营业部

银行账号：63010154700016896。

注：迟交、少交、交错账户均视为未交。

2.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

3.中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

4.投标保证金不计息。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库。给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制（如投标人不具有某些非标“▲”要求材料，则可删除相应序号，后面的序号依次修改）装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此产生的一切评审后果，投标人自负。

2.资格审查文件、开标一览表均应单独装订成册，尽量将商务文件、技术文件、报价文件合并装订成册（如装订成一册，则商务、技术文件应具有外封面且各部分文件应用内面封面分隔，且必须具有总目录及各部分文件对应目录；投标人可根据自身情况进行分册装订并在投标文件封面注明分册情况或将某些材料以“附件”形式装订但需注明附件属于哪一部分内容），也可以将商务文件、技术文件、报价文件独立装订成册；其中，开标一览表 1 份；资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各 4 份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均要求为原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在所提供的材料上加盖公章并按招标文件规定的格式要求由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字，投标人应写全称（投标人名称必须与公章一致）。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件的包封：

（1）商务文件、技术文件、报价文件正副本应全部密封在一个包封的投标文件袋（盒、箱），其中资格审查文件、开标一览表均应单独用文件袋（盒、箱）密封；资格审查文件的包装封面上应注明项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址及“资格审查时启封”字样，并加盖投标人公章；开标一览表的包装封面上应注明项目名称、项目编号、投标人名称、法定代表人或委托代理人签字及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章；商务、技术、报价文件的包装封面上应注明项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址及“评标时启封”字样，并加盖投标人公章；

（2）投标文件的密封以投标文件袋（盒、箱）无明显缝隙露出袋内投标文件的整体内容为合格；

（3）未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

2.投标文件的递交：

（1）投标文件的资格审查文件、开标一览表及参评文件（商务文件、技术文件、报价文件）三部分应单独递交；

（2）投标文件的递交不得迟于公开招标公告规定的截止时间；

（3）投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理；

（4）投标文件的递交由投标人的法定代表人或被授权代表凭有效证明资料亲自递交，资料不齐或不合格的，该投标文件将被拒绝接收：

①被授权代表为法定代表人的，须出示其有效身份证原件、法定代表人身份证明材料原件、投标保证金交纳证明（加盖投标人公章）；

②被授权代表为非法定代表人的，须出示其有效身份证原件、法定代表人授权委托书原件、投标保证金交纳证明（加盖投标人公章）。

3.投标文件的修改或撤回：

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封，否则重新递交的投标文件将被拒绝。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）未在招标文件规定的时间内购买招标文件，或未在招标文件规定的时间内缴纳投标保证金，或投标文件中未提供投标保证金交纳证明或投标保证金未在招标文件规定的时间内交至相应账户的

（3）未提供投标声明书，或所提供的投标声明书填写项目不齐全的；

（4）资格证明文件不全，或资格证明文件不符合招标文件标明的资格要求的；

（5）未按招标文件要求提供有效的依法缴纳税收证明的；

（6）未按招标文件要求提供有效的依法缴纳社保证明的；

（7）未提供2019年有效的财务状况报告复印件，或未提供2019年有效的第三方具备审计资质的机构出具的审计报告复印件，或未提供投标人基本开户行出具的资信证明复印件的；

（8）经查询，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人，或被列入重大税收违法案件当事人名单，或被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（9）投标人所提供的资格审查材料与事实不符，或所提供的资格审查材料虚假投标的。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务文件符合性审查内容：

①未提供有效的法定代表人身份证明书，或未提供有效的法定代表人有效身份证复印件，或法定代表人与身份证明书上身份不符的；

②委托代理时未提供法定代表人授权委托书原件的；

③未提供授权委托人有效身份证复印件，或所提供授权委托人有效身份证复印件与授权委托人身份不符的；

④未提供商务响应表，或所提供的商务响应表未完全响应商务要求表中所有内容的；

⑤未实质性响应商务要求表中标“▲”要求条款，或响应情况与事实不符的；

（2）技术文件符合性审查内容：

①未提供核心产品技术资料表的；

②未提供技术响应表，或所提供的技术响应表中未完全响应项目要求及技术需求表中所有内容的；

③未实质性响应采购内容中标“▲”要求条款，或响应情况与事实不符的；

（3）报价文件符合性审查内容：

①未提供投标函，或未提供投标报价明细表的；

②未采用人民币报价，或未按照招标文件标明的币种报价的；

③投标报价超出最高限价的

④投标报价超出采购预算且采购人不能支付的；

⑤投标报价具有选择性，或开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

⑥投标人未就采购内容的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价，或有选择报价，或有条件报价的；

（4）投标文件其他符合性审查内容：

①所投产品超越了投标人按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的，或所投产品超越了生产厂家按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

②未实质性响应招标文件中其他标“▲”要求条款，或响应情况与事实不符的；

③投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

④投标文件响应内容不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

⑤与其他参加本次投标供应商的投标文件的差错相同二处以上的；

⑥投标人具有恶意串通行为情形之一的；

⑦投标人具有相互串通投标情形之一的；

⑧关联供应商参加同一合同项下政府采购活动的；

⑨投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

⑩投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或委托代理人应参加开标会并签到（法定代表人前来的，必须携带身份证原件；委托代理人前来的，必须携带法人授权委托书原件及本人身份证原件）。

投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2.主持人介绍参加开标会的有关人员。

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5.按随机顺序拆开投标文件外包装。

6.唱标。

7.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.开标会议结束。

（三）错误修正：

1.开标时，开标一览表如果出现计算上的错误，修正错误的原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

## ▲2.修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作废标处理。

## 3.修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与价格分得分的计算：

## （1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

## 五、资格审查

开标结束后，采购人代表或采购人委托的采购代理机构对投标人所提供的资格审查文件进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表或全部由政府采购评审专家组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复；

投标人代表未到场或未按评标委员会规定时间到场或拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

（5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标文件的修正

1.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正（同时出现两种以上不一致的，按照序号在前的条款进行修正）：

（1）投标文件中内容与开标一览表中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.投标文件除报价以外其他内容前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中所承诺的交付使用期（或项目完成时间或工期或服务期等涉及履行合同时间的内容）与开标一览表中不一致的，以开标一览表为准。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

▲按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价或内容，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价或内容，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxgszb.com（广西国盛招标有限公司网）发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商退还投标文件。

## 八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

1.投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3.中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

（三）政府采购合同公告

1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 2、各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

## 九.其它事项

## 1.中标服务费按《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）》收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。

## 2.代理服务费收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

## 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

## 3.报名费、中标（成交）服务费缴纳账户：

开户名称：广西国盛招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行南宁财富国际支行

帐    号：800072095766668

投标保证金缴纳账户：

开户行名称：广西国盛招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行南宁分行营业部

开户行账号：63010154700016896

## 附件1 政府采购项目验收书（格式）

政府采购项目验收书（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收□联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件） |
| 验收小组意见 |  |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 | 采购单位盖章： 年 月 日 |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第四章  评标办法及评分标准

综合评分法

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表或全部由评审专家构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）。

▲评标时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

二、评定方法：

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分 ………………………………………………………………………………………30分

（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；

（2）价格分计算公式：

评标基准价（金额）

某投标人价格分 =                                ×30分

某有效投标人评标价（金额）

2.技术分 ………………………………………………………………………………………48分

（1）基本分（满分10分）

对《第二章 招标项目采购需求》中所有内容（包括“（一）项目要求及技术需求表”、“（四）商务要求表”）逐条响应并一一对应，且完全响应无偏离的得10分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。

（2）方案分（满分12分）

①技术方案分（满分7分）

一档（3分）：技术方案描述简单，未完全对所有集成事项提供解决方案，基本满足招标文件要求的；

二档（5分）：技术方案描述较详细，基本对所有服务集成提供解决方案，整体内容较为完整、保障业务连续性的总体设计方案技术较合理的，具有提供长期全区服务能力；

三档（7分）：技术方案描述详细、完整，论述具体，完全对所有集成事项提供解决方案，提供网络拓扑图及详细对接方案，提供的主要设备性能较好，整体内容完整、描述具体准确、保障业务连续性的总体设计方案技术合理、采用的技术先进可靠、服务优质和运维机制完善，具有提供长期服务能力；

由评标委员会在打分前根据投标人所提供的技术方案（至少包含先进合理的计算、存储、网络及安全系统部署方案，架构布局合理，云平台管理系统解决方案，涵盖运营、运维等管理系统安全体系严谨，按照三级等级保护的标准设计，具备完善的系统安全管理体系等内容）优劣情况确定各投标人所属档次并在相应档次内统一打分，不提供不得分；

②项目实施方案分（满分2分）

一档（0.5分）：项目实施方案基本满足采购招标要求，对项目质量控制保障、实施过程和进度管理、风险管理有所描述；提供项目组组织结构、项目进度安排、文档管理方案，方案阐述简单。实施方案符合现状需求；

二档（1分）：项目实施方案满足采购招标要求，对项目质量控制保障、实施过程和进度管理、风险管理有详细描述；提供项目组组织结构、项目进度安排方案、文档管理方，方案阐述详细；

三档（2分）：项目实施方案完全满足采购招标要求，对项目质量控制保障、实施过程和进度管理、风险管理有深刻理解；提供项目组组织结构、项目进度安排、文档管理方案，方案阐述完善；

由评标委员会在打分前根据投标人所提供的项目实施方案（至少包含进度管理、质量控制保障、风险管理、验收方案及培训方案等内容）优劣情况确定各投标人所属档次并在相应档次内统一打分，不提供不得分；

③运维服务方案（满分3分）

一档（1分）：投标人针对本项实际提供运维服务方案，方案包括运维服务内容、运维流程、云中心管理制度、维护保障流程、故障处理流程、运维人员队伍和岗位、应急响应方案、服务质量管理，方案阐述简单，投标人有基本的运维服务能力；

二档（2分）：投标人针对本项实际提供运维服务方案，方案包括运维服务内容、运维流程、云中心管理制度、维护保障流程、故障处理流程、运维人员队伍和岗位、应急响应方案、服务质量管理，方案阐述详细，投标人有良好的运维服务能力，有完善的运维服务能力，满足本项目在运维服务的需求；

三档（3分）：投标人针对本项实际提供运维服务方案，方案包括运维服务内容、运维流程、云中心管理制度、维护保障流程、故障处理流程、运维人员队伍和岗位、应急响应方案、服务质量管理，方案阐述完善，投标人有完善的运维服务能力，完全满足本项目在运维服务的需求；

由评标委员会在打分前根据投标人所提供的运维服务方案（至少包含运维服务内容、运维流程、故障处理流程、应急响应方案、云中心管理制度等内容）优劣情况确定各投标人所属档次并在相应档次内统一打分，不提供不得分；

注：

①未提供相应方案的，不予进档评分；

②所提供的相应方案不符合以上进档要求的，不予进入相应档次评分。

（3）产品质量分（满分15分）

①第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中第（一）产品（管理节点服务器）、第（二）项产品（虚拟化服务器）、第（三）项产品（GPU计算服务器）、第（四）项产品（数据库服务器）的生产厂家2019年中国X86服务器市场出货量均排名前三（投标时在投标文件中提供IDC出具的“2019年中国x86服务器市场出货量排名”数据引用授权书复印件并加盖投标人公章）的各得1分；（满分4分）

②投标时在投标文件中提供第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中第（十六）项产品（应用负载均衡）以下全部功能操作界面截图证明并加盖生产厂家公章的得2分，满分2分，每少一项截图扣1分，扣完即不得分：

a.支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式。

b.提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能DNS等机制实现公网用户对多个数据中心或单个数据中心多条线路的最佳访问。

c.支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制；

③投标时在投标文件中提供第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中第（十八）项产品（管理区防火墙）以下全部功能界面截图证明并加盖生产厂家公章的得2分，满分2分，每少一项截图扣1分，扣完即不得分：

a.支持列表显示在线资产信息，包括用户、浏览器版本、操作系统及版本、杀毒软件情况、网络应用使用情况及网络流量情况；并支持对高风险资产一键建立访问拦截策略和流量控制策略；

b.可生成内网资产风险报表，提供高风险资产top10，提供操作系统等相关资产信息的数据统计和报表展示；

④投标时在投标文件中提供第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中第（十九）项产品（网络分流器）以下全部功能国家级权威测评机构证明复印件并加盖生产厂家公章的2分，满分2分，每少一项截图扣0.5分，扣完即不得分：

a.所有端口均可配置为输入输出，可以设置为1：N、M：N、N：1等模式，M支持任意端口，N支持任意端口；

b.可通过WEB图形方式查询CPU使用率、内存使用率、端口状态，接口性能统计至少包含当前发送报文数、当前接收报文数、当前发送字节数、当前接收字节数、接口当前发送/接收速率等统计指标。实时流量统计、基于规则的流量统计、历史峰值流量统计、流量阈值告警等；

c.支持全数据采集，支持异常流量（IP/TCP/UDP/CRC/SYS flood）错包和超长帧9000字节的数据采集；

d.支持基于端口和基于数据流的VLAN溯源标记功能；

e.支持剥离封装功能，支持VLAN/VXLAN/Fabric path/L2VPN-MPLS/L3VPN-MPLS/VN-TAG/GRE/IP-IN-IP封装剥离；

f.支持隧道剥离后的进行特定VLAN标识再封装；

g.支持出端口数据的VXLAN再封装；

h.支持基于（Smac/Dmac/Vlan/Eth-type/Sip/Dip/Protocol/l4-src-port/l4-dst-port）的任意一种或者几种组合的负载均衡，支持VXLAN/GRE/IP-IN-IP隧道内层的负载均衡，支持基于MAC和IP的同源同宿功能；

⑤投标时在投标文件中提供第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中第（二十六）项产品（云租户安全资源池）以下全部功能界面截图证明并加盖生产厂家公章的得1分，满分1分，每少一项截图扣0.5分，扣完即不得分：

a.下一代防火墙组件支持无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；

b.IPS组件具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；

⑥投标时在投标文件中提供第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中第（二十七）项产品（数据安全交换平台）以下全部功能界面截图证明并加盖生产厂家公章的得2分，满分2分，每少一项截图扣0.5分，扣完即不得分：

A.前后置代理系统

a.服务调用摆渡支持：支持基于WebService、HTTP协议的服务调用模式；

b.个人文件传输：支持内外网用户的双向个人文件交换，包括从内到外和从外到内；支持C/S模式客户端发送和接收功能；支持个人文件的人工审核功能；支持用户将同一文件发送给多个用户的功能；

c.数据库同步：支持同构和异构数据库同步功能；支持基于向导式的数据库同步任务配置；支持Oracle、SQLServer、DB2、MySql、达梦、神舟通用、南大通用、人大金仓等数据库同步；支持数据库单/双向全量及增量同步；支持基于特定值触发的数据库同步功能；

d.对云平台的支持：支持云平台HDFS分布式文件同步，支持云平台HBASE分布式数据库同步；

e.网口聚合：支持平衡轮循环策略、主备份策略、平衡策略、广播策略、动态链路聚合、适配器传输负载均衡和适配器适应性负载均衡七种聚合模式；

B.双向网闸

a.文件同步：支持文件同步功能，支持基于FTP/SCP/SFTP/SAMBA等方式的文件同步，支持对多个文件的同步，同步目录层数没有限制，支持移动、复制、备份等同步方式；

b.集群负载：具备自、负载功能，无需使用第三方负载均衡设备；支持多台设备集群提升平台性能；

⑦投标时在投标文件中提供第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中第（二十八）项产品（云平台）以下证明材料复印件并加盖生产厂家公章的得2分，满分2分，每少一项截图扣0.5分，扣完即不得分：

A.平台兼容性

a.飞腾、鲲鹏等多品牌CPU的CPU厂商出具兼容性认证证明；

b.基于统信UOS、银河麒麟、中标麒麟等国产操作系统部署的操作系统厂商出具的兼容性认证证明；

B.云计算解决方案引领级

a.通过电子标准化院云计算解决方案引领级认证证书复印件；

C.虚拟化资源管理

a.支持虚拟CPU与物理服务器CPU比例配置；支持虚拟内存与物理服务器内存比例配置的配置截图；

b.支持创建虚拟机时指定网络、IP地址和允许/禁止的端口，支持未开启DHCP协议场景使用指定IP地址配置虚拟机的配置截图；

c.支持虚拟机配置NUMA，解决CPU资源分布不均衡可能引起的性能瓶颈，支撑海量高负载数据运算的配置截图；

D.虚拟网络资源管理

a.具有虚拟路由功能，支持为虚拟路由器配置普通路由规则，支持自定义策略路由功能的配置截图；

E.部署架构

a.产品和平台支撑组件均采用微服务架构部署，通过Kubernetes进行统一管理，取得微服务自主知识产权的配置截图；

F.升级管理

a.支持服务产品离线和在线升级功能，支持通过远程仓库在线部署和升级平台服务产品；支持通过介质包完成离线部署和升级需求的功能截图；

（4）拟投入本项目技术能力分（满分3分）

①为本项目指派的项目经理（项目负责人），具有信息系统项目管理师证书（高级）或PMP（项目管理师）证书，得1分，不满足得0分。（满分1分）

②为本项目配备专业认证技术人员参与项目实施，其中包含具备数据库专业认证（OCP）、虚拟化专业认证（VCP）、网络专业认证（CCIE）、ITIL认证、注册信息安全专业人员认证（CISP）、信息安全保障人员认证（ISCCC）的人员，投标人能提供以上全部证书种类且提供的证书数量≥10个的得2分，能提供以上全部证书种类且提供的证书数量＜10个的得1分，提供证书种类不全不得分。（满分2分）

注：

①投标时在投标文件中提供以上证书复印件及2020年最近一个季度或6月份以来任意连续3个月投标人为其依法缴纳社保证明复印件并加盖投标人公章；

②同一个人具有多个证书的仅计一次。

（5）产品优化分（满分8分）

针对采购方标书提出的产品和服务事项，在满足项目采购需求基础上提供更加优质的产品和服务，且这些服务具有针对性服务措施和保障措施的，可进行加分。具体包括：

①第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中第（二）项产品（虚拟化服务器）配置的总内存容量每增加2560G得1分；（满分4分）

②第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中第（六）项产品（分布式存储）每增加2台存储节点，得0.5分；（满分2分）

③第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中第（七）项产品（FC SAN存储）总可用存储容量每增加50TB，得1分。（满分2分）

3.商务分 ………………………………………………………………………………………22分

（1）售后服务分（满分6分）

①在完全满足招标文件要求基础上，软硬件设备质保期每免费增加1年，得0.5分，最多1分。

②在完全满足招标文件要求“七、运维管理服务1项”的三年免费政务云运维管理服务的基础上，每免费增加1年服务，得1分，最多5分。

（2）综合实力分（满分4分）

①投标人具有电子与智能化工程专业承包一级证书和信息系统集成及服务资质证书（一级），全部满足得0.5分，缺少一项不得分（投标时在投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人单位公章）；（满分0.5分）

②投标人具有：信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成一级服务资质、信息安全服务资质认证证书-信息安全风险评估一级服务资质、信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书，以上全部满足得0.5分，缺少一项不得分（投标时在投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人单位公章）；（满分0.5分）

③投标人具有CMMI5能力成熟度模型认证证书的得1分（投标时在投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人单位公章）；（满分1分）

④投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、信息安全管理体系认证证书（ISO27001）、IT服务管理体系认证证书（ISO20000）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001），全部提供得1分，未提供或不满足得0分（投标时在投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人单位公章）；（满分1分）

⑤投标人提供ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书-服务能力成熟度一级和可信云金牌运维专项评估证书，并能提供证明材料复印件（加盖投标人单位公章）得1分，未提供或不满足得0分（投标时在投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人单位公章）。（满分1分）

（3）技术认证能力分（满分6分）

①投标人参与“基于云计算的电子政务公共平台”、《信息安全技术云计算服务安全指南》国家标准制定的得1分，未提供或不满足得0分（投标时在投标文件中提供相应证明材料复印件并加盖投标人公章）；（满分1分）

②投标人能提供不少于6个由公安机关认证的所建云计算中心或云平台系统通过等保三级备案证明得1分，未提供或少于6个等保三级备案证明得0分（投标时在投标文件中提供相应证明材料复印件并加盖投标人公章）；（满分1分）

③投标人已建成的云平台通过中央网信办云计算服务安全评估，其中通过5个及以上云平台的得2分，通过3至4个的得1分，少于3个不得分（投标时在投标文件中提供相应证明材料复印件并加盖投标人公章）；（满分2分）

④投标人为本项目提供的云管理平台通过国家标准GB/T 31915-2015《信息技术 弹性计算应用接口》基本功能的标准符合性测试、通过《信息技术 虚拟机管理通用要求》标准验证测试、通过国家标准《信息技术 云资源监控指标体系》基础设施能力类型指标的标准验证测试，每通过一项上述测试或评估的得0.5分，最多得1.5分，无不得分（投标时在投标文件中提供相应评估或测试证书复印件并加盖投标人单位公章）；（满分1.5分）

⑤投标人通过云主机迁移服务能力测评或测试的得0.5分，无不得分（投标时在投标文件中提供有效的测试报告复印件并加盖投标人单位公章）。（满分0.5分）

（4）业绩分（满分3分）

投标人提供自2017年起承接过政府政务云项目案例，提供合同复印件并加盖投标人单位公章，每提供1个地市级以上案例得0.5分（投标时在投标文件中提供有效合同复印件并加盖投标人公章）。（满分3分）

注：

①合同签订主体须与投标人主体名称完全一致，否则不计分。

②如合同页码较多，可只提供关键页。

（5）政策功能分（节能、环保、区内产品等）（满分3分）

①第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中的投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（适用于非强制采购产品）（占总数量80%以上<含80%>的）得1分；（满分1分）

②第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中的投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的（适用于非强制采购产品）（占总数量80%以上<含80%>的）得1分；（满分1分）

③第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中的投标产品（占总数量80%以上<含80%>的）采用广西区或少数民族不发达地区内工业产品的得1分（投标时在投标文件中提供工商局营业执照或其他相关有效证明，原件备查）。（满分1分）

（三）总得分＝价格分+技术分+商务分

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列）推荐综合排名第一的投标人为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。采购人也可以重新组织采购。

第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：GXZC2020-G1-005712-GXGS

采购计划文号：广西政采〔2020〕25902号-001、002

采购单位（甲方）：广西壮族自治区信息中心

供 应 商（乙方）：                               编号：GXZC2020-G1-005712-GXGS

签订地点：广西南宁市                             签订时间：2020年     月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 项号 | 项目名称 | 项目内容 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2.合同合计金额：人民币合计金额（大写）           元整（￥         ）

3.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：陆地运输。

第五条  交付和验收

1.交货时间：按中标人承诺交货时间；地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。甲方验收时按照乙方提供的投标文件响应内容进行验收。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、采购人手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后      个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后      个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后      日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由采购人指定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修起止时间：验收合格之日起计算，保修期      年。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式和保证金

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：

合同签订后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同金额的60%作为预付款；之后按照项目进度进行支付，在项目完工并具备竣工验收条件后支付至合同金额的90%；项目竣工验收之日起10个工作日内，甲方向乙方支付完所有剩余款项。

付款前，乙方需向甲方提供请款函和对应的合法发票。在双方协商一致的情况下，甲方可将乙方提供的付款保函作为支付款项的条件，保函金额须大于等于支付款项的金额。若乙方未能按照甲方的要求提供相应产品或服务，则甲方有权从保函项下提取相应金额。

第九条  质量保证金

无。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金（直接在履约金保证金中扣除）并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物，每天向乙方偿付应付未付货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ；乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%（直接在履约金保证金中扣除）；超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。按阶段确定违约责任

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议并报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议并报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十条  本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方二份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月××日 | 乙方（章） 年 月××日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章）： 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |

第六章  投标文件格式

# 一、投标文件外层包装封面及投标文件封面格式

# 1.资格审查文件的外包装封面格式（格式可自拟）：

资 格 审 查 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

资格审查时启封

# 2.开标一览表的外包装封面格式（格式可自拟）：

开 标 一 览 表

项目名称：                               项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

开标时启封

# 3.商务、技术、报价文件的外包装封面格式（格式可自拟）：

商务、技术、报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

评标时启封

# 4.资格审查文件封面格式（格式可自拟）：

正本或副本

资 格 审 查 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

# 5.商务、技术、报价文件总封面格式（如需，格式可自拟）：

正本或副本

商务、技术、报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

# 6.商务文件封面格式（格式可自拟）：

正本或副本（如需）

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（如有外封面，则此项可删除）：

法定代表人或委托代理人签字（如有外封面，则此项可删除）：

# 7.技术文件封面格式（格式可自拟）：

正本或副本（如需）

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（如有外封面，则此项可删除）：

法定代表人或委托代理人签字（如有外封面，则此项可删除）：

# 8.报价文件封面格式（格式可自拟）：

正本或副本（如需）

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（如有外封面，则此项可删除）：

法定代表人或委托代理人签字（如有外封面，则此项可删除）：

## 二、资格审查文件格式

1.资格审查文件目录

（1）投标声明书

（2）有效的资格证明文件复印件

①有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件

（3）有效的2020年最近一个季度或6月份以来任意连续3个月投标人依法缴纳税收证明复印件

（4）有效的2020年最近一个季度或6月份以来任意连续3个月投标人依法缴纳税收证明复印件

（5）2019年有效的财务状况报告复印件或2019年有效的第三方具备审计资质的机构出具的审计报告复印件或投标人基本开户行出具的资信证明复印件件

（1）标声明书格式

投标声明书

致：广西壮族自治区信息中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我           （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的广西电子政务外网政务云资源扩容采购的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的产品名称为：          ；产品规格型号：          ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工〔或向                （原厂商名称）购进或需在中标后向               订购，我方不会转包、分包，可选〕。

4、我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近3年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：

年    月    日

（2）有效的资格证明文件复印件：

①有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件（原件备查）；

（3）有效的2020年最近一个季度或6月份以来任意连续3个月投标人依法缴纳税收证明复印件〔连续缴纳税费凭证复印件或者依法连续缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，一年内有效，格式自拟）；无税额月份应提供零申报证明，无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；2020年新成立的公司，应提供公司成立之后任意1个月的税费凭证复印件；格式自似，原件备查〕

（4）有效的2020年最近一个季度或6月份以来任意连续3个月投标人依法缴纳税收证明复印件（社保证明可以是经投标人所在地社保部门盖章确认的相关材料，也可以是银行交纳凭证等有效证明，要求提供复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门或事业单位上级主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；2020年新成立的公司，应提供公司成立之后任意1个月的社保证明复印件；格式自似，原件备查）

（5）2019年有效的财务状况报告复印件或2019年有效的第三方具备审计资质的机构出具的审计报告复印件或投标人基本开户行出具的资信证明复印件，2020年新成立的公司，应提供公司成立之后任意1个月的有效财务状况报告复印件或基本开户行出具的资信证明复印件

## 三、商务文件格式

1.商务文件目录

（1）有效的法定代表人身份证明书和有效的法定代表人身份证正反面复印件

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时提供）

（3）有效的委托代理人身份证正反面复印件

（4）商务响应表

（5）售后服务承诺书

可作为投标人资信评分的资质证明材料（如有）：

（6）投标人认为与商务分评分有关的其他证明材料

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件

（8）投标人认为可以证明其能力的其它材料

（9）投标人情况介绍

（10）广西工业产品声明函

（11）中小企业声明函（并附相关证明材料）

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（13）残疾人福利性单位声明函

（1）有效的法定代表人身份证明书（格式自拟）和有效的法定代表人身份证正反面复印件

（2）法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：广西壮族自治区信息中心：

我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加广西电子政务外网政务云资源扩容采购的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                             法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

（3）有效的委托代理人身份证正反面复印件

（4）商务响应表格式

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 |
| … |  |  |  |

注：

1.投标人承诺响应情况与招标要求相同的为无偏离，优于招标要求的为正偏离，差于招标要求的为负偏离。

2.投标人应根据实际响应情况如实在响应情况中填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”，如投标文件所提供的其他材料或实际情况与响应情况不符，则投标无效。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

（5）售后服务承诺书（格式自拟）

（6）投标人认为与商务分评分有关的其他证明材料

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（格式可自拟）

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 中标（成交）通知书 | 采购人评价 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

投标人还应在投标文件中附上合同复印件、中标或成交通知书、采购人验收报告、采购人评价意见等证明材料，否则视为未提供。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

（8）投标人认为可以证明其能力的其他材料（格式自拟）

（9）投标人情况介绍（格式自拟）

（10）广西工业产品声明函

广西工业产品声明函（格式）

说明：

1.本文件所指广西工业产品，是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

2.本文件所指使用广西工业产品80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上（含）；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上（含）。

3.发现投标人提供虚假材料、采购单位履约过程中中标供应商未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品未达80%以上的，按照有关法律法规追究其相关责任。

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标∕竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 项号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  | 占投标总价比例 |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

（11）中小企业声明函格式

中小企业声明函（并附相关证明材料）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（中型或小型或微型，可选）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（中型或小型或微型，可选）企业。

2、本公司参加（招标采购单位）单位的（项目名称）项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（中型或小型或微型，可选）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

年    月    日

注：投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求提供有效证明文件，否则声明函视为无效。

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（13）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的（项目名称）项目（项目编号：             ）采购活动提供本单位制造的货物（或由本单位承担工程或由本单位提供服务，可选）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

年    月    日

注：

1.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

四、技术文件格式

1.技术文件目录

（1）核心产品技术资料表

（2）技术响应表

可作为投标人技术评分的材料（如有）：

（3）技术方案

（4）项目实施方案

（5）运维服务方案

（6）“第二章  招标项目采购需求”项目要求及技术需求表、投标要求中要求提供的相关证明材料

（7）投标人认为与技术分评分有关的其他证明材料

（8）投标人认为需要说明的其他文件

（1）核心产品技术资料表

核心产品技术资料表

请根据所投产品的实际品牌、型号、生产厂家、产地，逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的核心产品按内容认真填写该表。

| 项号 | 所投核心产品情况 |
| --- | --- |
|  | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

（2）技术响应表格式

技术响应表

分标

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 项目名称或货物名称 | 要求 | 项号 | 项目名称或货物名称 | 性能及指标 |  |
| 项目要求及技术需求表 |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人应根据实际响应情况如实在响应情况中填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”，如投标文件所提供的其他材料或实际情况与响应情况不符，则投标无效。

2.“技术响应表”中内容与“开标一览表”中相对应内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

（3）技术方案（格式自拟）

（4）项目实施方案（格式自拟）

（5）运维服务方案（格式自拟）；

（6）“第二章  招标项目采购需求”项目要求及技术需求表、投标要求中要求提供的相关证明材料（格式自拟）

（7）投标人认为与技术分评分有关的其他证明材料（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

五、报价文件格式

1.投标函格式

投 标 函

致：广西壮族自治区信息中心：

根据贵方为广西电子政务外网政务云资源扩容采购的招标公告（项目编号：GXZC2020-G1-005712-GXGS），签字代表（委托代理人全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交开标一览表 1 份；资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件正本各 1 份、副本 4 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起90个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                         邮编：

电话：                                         传真：

投标人代表姓名：                               职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：

银行帐号：

委托代理人签字或盖章：

年    月    日

2.投标报价明细表格式

投标报价明细表

/ 分标                                             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价（元）② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：

1.“投标报价明细表”中所有内容与“开标一览表”中相对应内容不一致的，以开标一览表为准。

2.投标时必须在“投标报价明细表”中列明第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中所有设备的品牌、型号、生产厂家全称。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

六、开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                                     单位：元

| 分标 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |
| 交付使用期： |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标专用章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.“开标一览表”应单独用文件袋（盒、箱）密封并单独递交。

3.投标文件电子版以U盘或光盘装载与纸质版“开标一览表”一并装入同一密封袋中。

4.投标时必须在“投标报价明细表”中列明第1项（广西电子政务外网政务云资源扩容）中所有设备的品牌、型号、生产厂家全称。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日