公开招标采购文件

项目编号：YLZC2020-G1-000773-YZLZ (YLYLG20201034-YL)

项目名称：记者采访演播拍摄、传输设备采购项目

采 购 人：玉林广播电视台

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年12月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	28

第四章  评标方法及评标标准	48

第五章  拟签订的合同文本	55

第六章　投标文件格式	61

一、投标文件外层包装封面格式	62

二、报价文件格式	63

三、资格证明文件格式	67

四、商务文件格式	72

五、技术文件格式	78

六、其他文书、文件格式	83

第一章  招标公告

云之龙招标集团有限公司

记者采访演播拍摄、传输设备采购项目

YLZC2020-G1-000773-YZLZ(YLYLG20201034-YL)

招标公告

项目概况

记者采访演播拍摄、传输设备采购项目招标的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载获取招标文件，并于2020年12月30日北京时间15时30分前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-G1-000773-YZLZ(YLYLG20201034-YL)

项目名称：记者采访演播拍摄、传输设备采购项目

采购计划文号：YLZC2020-G1-11959-001

预算金额：332.744万元

最高限价（如有）：/

采购需求：

| 项号 | 设备名称 | 简要技术需求或服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）新闻部时政组摄像机 |
| 1 | 广播级高清肩扛式摄录一体机 | 3片2/3英寸成像器，1920x1080全高清有效像素、超过1000电视线，支持4K记录格式升级。 | 4 | 台 |
| 2 | 高清标准镜头 | 变焦倍率不小于17倍，广角端焦距7.7mm；支持微距拍摄；最小物距0.6m。 | 2 | 个 |
| 3 | 高清广角镜头 | 变焦倍率不小于10倍，广角端焦距4.5mm。 | 2 | 台 |
| 4 | 手持无线话筒套装 | 双通道插槽便携式无线话筒套装，兼容支持UWP/UWP-D/800等系列无线系统。 | 2 | 套 |
| 5 | 无线领夹话筒 | 频响范围：40Hz-20kHz；指向性：全指向性。 | 2 | 套 |
| 6 | 三脚架托板 | 摄像机三脚架适配器 | 4 | 个 |
| 7 | SxS 存储卡 | 存储容量：≥64GB，物理端口 ExpressCard™/34, PCI Express Gen2，预计寿命≥5年。 | 8 | 块 |
| 8 | SxS存储卡读/写器 | 接口：高速USB (USB 3.0)；电源：DC IN: 12V（使用随机提供的MPA-AC1 交流电适配器）。 | 4 | 个 |
| 9 | ENG三脚架 | 配有连续可调的液压阻尼系统，适用于水平、俯仰功能的摄像机。 | 4 | 副 |
| 10 | 电池充电适配器套装 | 超大容量达到146Wh，无记忆效应。另配12V外接转换线。 | 4 | 套 |
| 11 | UV保护镜 | UV摄像机镜头保护镜。 | 2 | 个 |
| 12 | LED机头摄影灯 | 超高显指集成面阵LED新闻灯；CRI 97超高显色指数。 | 4 | 盏 |
| 13 | 防雨罩 | 大摄像机防雨罩，规格:约长70×宽28×高29CM。 | 4 | 个 |
| 14 | 摄像包 | 便携式摄像包，内径:约长64×宽(18.5+8)×高27CM。 | 3 | 个 |
| 15 | 携带铝箱 | 携带铝箱，约长78cm*宽40cm*高40cm航空箱。 | 4 | 个 |
| （二）便携式手持高清摄像机 |
| 1 | 4K·高清摄录一体机 | 采用3片1/2英寸 4K成像器件,镜头17倍光学变焦（最大焦距等效35mm超过500mm）。 | 14 | 台 |
| 2 | 摄像机厚电池 | 容量72Wh，电池类型：锂电池，尺寸约41.5×84.5×69.7 mm。 | 28 | 块 |
| 3 | SxS 存储卡 | 存储容量容量≥64GB，物理端口 ExpressCard™/34,支持 UDF 和 FAT 模式。 | 28 | 块 |
| 4 | SxS存储卡读/写器 | 接口：super Speed USB (兼容USB 3.0)，电源：US功耗：4.5W,尺寸(宽×高×深)约 99×31×132 mm。 | 14 | 个 |
| 5 | 摄像三脚架 | 材质:铝合金；脚管节数:3节，自重:约3.1kg。 | 14 | 付 |
| 6 | 独脚架 | 重量：约1400g；材质：铝合金。 | 14 | 支 |
| 7 | 枪式机身话筒 | 驻极体电容式话筒，重量：约66克，带防风罩为92克，长度：约210mm，带防风罩为约230mm。 | 14 | 支 |
| 8 | 采访话筒延长线 | 卡侬头及线缆 | 14 | 条 |
| 9 | 无线领夹话筒 | DSP数字处理技术，输出电平可控制接收器输出的声级：±12 dB。 | 14 | 套 |
| 10 | MI热靴适配器 | 适用于此次采购项目的无线领夹话筒，无需外接信号线。 | 14 | 个 |
| 11 | UV保护镜 | 77mm口径紫外线滤光镜，采用多层镀膜。 | 14 | 块 |
| 12 | 机头灯 | LED机头灯,宽电压输出（6V-17V）,功率：25W(等效亮度：80W)。 | 14 | 盏 |
| 13 | 防雨罩 | 材质:6级防水尼龙防水面料。 | 14 | 个 |
| 14 | 专业摄像机包 | 材质:采用600D高密度特多龙贴PVC面料，内径:约长46×宽20×高23CM。 | 14 | 个 |
| （三）演播室设备 |
| 1 | 高清演播室摄像机 | 采用2/3英寸3CMOS高清，每片成像器有效像素数1920×1080，具有自动镜头失真补偿、光学补偿等。 | 2 | 套 |
| 2 | 广播级高清全伺服镜头 | 变焦倍率不小于18倍，广角端焦距7.6mm。 | 1 | 支 |
| 3 | 广播级高清全伺服广角镜头 | 变焦倍率不小于14倍，广角端焦距4.3mm；具备自检功能，并可通过内置的信息显示屏查看。 | 1 | 支 |
| 4 | 全伺服控制器 | 电动聚焦控制器FPD-400D+变焦伺服控制器ZSD-300D。 | 2 | 套 |
| 5 | 导播切换台 | 视频格式1080/59.94i Hz (60i) 1080/50i Hz (50i)或1440×1080 60i/50i。 | 1 | 台 |
| 6 | 广播级专业监视器 | 约22英寸广播级LED背光高清液晶监视器；物理分辨率1920*1080。 | 1 | 台 |
| 7 | 演播室三脚架 | 单级铝合金系统。 | 1 | 付 |
| 8 | 调音台 | 16路数字调音台，支持Cubase AI录音制作。 | 1 | 台 |
| （四）信号传输设备 |
| 1 | 单路高清光端机（主、备，ASI流） | 单模单纤传输1路3G/HD/SD-SDI/ASI信号。 | 2 | 套 |
| 2 | 高标清编码器 | 约19寸标准机柜安装，220V双电源供电，机架高度为1RU。 | 2 | 台 |
| 3 | 切换开关 | 智能ASI切换器，2选1切换，设备高度1RU，冗余双电源设计,支持双路电源：AC220V ±20%。 | 1 | 套 |
| 4 | 单路高清光端机（备用） | 单模单纤传输1路3G/HD/SD-SDI/ASI信号,纤接头：FC/PC。 | 2 | 套 |
| 5 | DS3适配器（信号上行） | 一路DS3信号转换成一路ASI信号，独立液晶屏显示屏1U标准机架式。 | 1 | 台 |
| 6 | 高标清编码器（主、备） | 1路HD-SDI/SDI/CVBS 通过H.264编码压缩成二路ASI/IP信号输出。 | 2 | 台 |
| 7 | 切换器 | ASI三选一智能应急切换器，适用于卫星、SDH网、微波、IP、RF等信号调度与应急切换。 | 1 | 台 |
| 8 | 标清编码器（备用） | 支持4路标清SDI信号。 | 1 | 台 |
| 9 | 高清切换器 | 切换主备高标清编码器用，支持断电直通；抖动：0.2UI。 | 1 | 台 |

合同履行期限：自签订合同之日起90个工作日内交货安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动；

6.本项目不接受未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人参与投标。

三、获取招标文件

1.获取时间：自招标公告发布之时起至2020年12月14日。

2.获取方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载招标文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2020年12月30日北京时间15时30分

投标文件提交起止时间：2020年12月30日北京时间15时00分至15时30分

投标地点：广西玉林市双拥路39号东盛大厦17楼云之龙招标集团有限公司

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.网上查询地址:

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网（www.yulin.gov.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策:

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：玉林广播电视台

地址：广西玉林市广电路1号

联系人：温佳铭

电话:0775–2672086

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙招标集团有限公司

地　　址：广西玉林市双拥路39号东盛大厦17楼

联系方式： 0775-2690131、2690161

3.项目联系方式

项目联系人：莫艳梅、宁桂先

电　　话：0775-2690131、2690161

4.监督部门

名    称：玉林市财政局

电    话：0775-2697961

云之龙招标集团有限公司

2020年12月7日

## 第二章  采购需求

| 一、采购内容及技术要求 |
| --- |
| 项号 | 货物名称 | 技术或服务要求（包含功能目标、技术指标） | 数量 | 单位 | 备注 |
| （一）新闻部时政组摄像机 |
| 1 | 广播级高清肩扛式摄录一体机 | ●1、3片2/3英寸Exmor CMOS成像器（同级别或以上），1920x1080全高清有效像素、超过1000电视线，支持4K记录格式升级； ●2、灵敏度F13、最低照度要求0.003lx； ●3、图像信噪比达到62dB； 4、支持XAVC编码器、XDCAM MPEG HD422@50Mbps、MPEG HD420@35/25Mbps等高清记录格式，支持60P记录； ●5、兼容MPEG IMX、DVCAM等标清记录格式，可使用ExpressCard/34标准的专业级SxS存储卡，通过适配器可使用记忆棒/SDHC/XQD等消费级存储卡； ▲6、最长280分钟高清素材@64GB； ▲7、最长15秒预记录功能； 8、内置100M以太网接口及无线模块,支持NFC无线遥控，视频监看，以及文件化的无线实时传输等功能； 9、支持素材连续记录、间隔拍摄、升降格拍摄、循环记录等多种特技及图像调整功能； ▲10、提供Free Mix功能进行帧拍摄，数字扩展器支持2、3、4倍扩展，数字扩展功能不会损伤图像灵敏度，不会造成F值下降； ▲11、标配3.5英寸高清晰度彩色液晶屏，分辨率高达960×540； 12、配去散光带软件，可另增配抗抖动软件、配片段浏览器软件Browser； ▲13、为保证设备为原厂正品并确保能享受原厂服务，供货时须提供原厂工程师上门培训服务。 14、提供多种AV/IT接口：HD/SD-SDI*2、HDMI、6芯i.Link、USB(Host/Device)； 15、功耗22W（使用标配的寻像器、镜头和话筒进行记录），BP-GL95电池续航约200分钟； 16、重量约3.6Kg（不带镜头）； ▲17、支持CBK-CE01扩展接口，实现光缆演播室系统搭建； 18、增配采访话筒1支； 19、标配随机附件:CBK-VF02取景器(1)（同级别或以上），肩带(1)，立体声麦克风(1)，话筒防风罩(1)，冷靴套件(1)，镜头座盖(1)，基面调整测试图(1)，使用说明书(1)，CD-ROM Utility Software for XDCAM（应用软件、设备驱动程序软件(1)。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 高清标准镜头 | ▲1、变焦倍率不小于17倍，广角端焦距7.7mm； ▲2、支持微距拍摄；最小物距0.6m； 3、内置液晶数字信息显示屏，方便摄像师进行各种功能的快速操作及个人喜好设定； ▲4、内置数字编码器，兼容国内外各品牌虚拟系统；5、配备独立的虚拟接口，可直接输出镜头数据； 6、具备自检功能，并可通过内置的信息显示屏查看； 7、外形设计紧凑，符合人体工学设计； ▲8、内置2倍倍率镜； 9、可配全伺服/半伺服控制器； ▲10、为保证设备为原厂正品并确保能享受原厂服务，供货时须提供原厂工程师上门培训服务。 11、采用高精度的非球面镜头，提升光学设计技术，良好的补偿场曲和镜头的彗形像差。通过采用恰当补偿轴向色差和倍率色差的光学材料，提高中心到画面边缘的分辨率和对比度。运用仿真技术和低反射涂层降低重影现象； 12、倍率镜：1X 、2X； ▲13、焦距距离（mm）：7.7～131（1X），15.4～262(2X)； 14、画面视角（包括角度）：广角端 63.9×38.6 （1X），34.6×19.9 (2X)，长焦端 4.20×2.36 （1X），2.10×1.18 (2X)； 15、最大口径比（mm）：广角端 1:1.8（7.7～102.5) （1X），1:3.6（15.4～205.0) (2X)，长焦端：1:2.3（131）（1X）， 1:4.6（262）(2X)； 16、最近距离时的拍摄范围（cm）：广角端 68.5×38.5（7.7mm）（1X），34.3×19.3（15.4mm）(2X)；长焦端：4.2×2.4（131mm）（1X），2.1×1.2（262mm）(2X)。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 高清广角镜头 | ▲1、变焦倍率不小于10倍，广角端焦距4.5mm； ▲2、支持微距拍摄；最小物距0.3m； 3、内置液晶数字信息显示屏，方便摄像师进行各种功能的快速操作及个人喜好设定； ▲4、内置数字编码器，兼容国内外各品牌虚拟系统，配备独立的虚拟接口，可直接输出镜头数据； 5、具备自检功能，并可通过内置的信息显示屏查看； 6、外形设计紧凑，符合人体工学设计； 7、内置2倍倍率镜； 8、可配全伺服/半伺服控制器； ▲9、为保证设备为原厂正品并确保能享受原厂服务，供货时须提供原厂工程师上门培训服务； 10、机身尺寸（mm）：约168.2（宽）×110.6（高）×237.7（全长）； 11、重量（kg）：约1.83 ； ▲12、倍率镜 1X/2X ； 13、焦距距离（mm）：4.5～45（1X）9～90(2X)，画面视角（包括角度）°广角端 93.7×61.9（1X）, 56.1×33.4 (2X)，长焦端：12.2×6.9（1X），6.1×3.4 (2X)； 14、最大口径比（mm）：广角端 1:1.8（4.5～34.5）（1X）1:3.6（9～68.9）(2X)；长焦端: 1:2.35（45）（1X），1:4.7（90）(2X)； 15、最近距离时的拍摄范围（cm）：广角端 74.1×41.7（4.5mm）（1X），37.0×20.8（9mm） (2X)；长焦端 6.4×3.6（45mm）（1X）， 3.2×1.8（90mm）(2X)。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 手持无线话筒套装 | 双通道插槽便携式无线话筒套装，具有数字音频处理技术的高质量音效，自动选讯接收系统，使用清晰通道扫描功能的通道设置，兼容支持UWP/UWP-D/800等系列无线系统。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 无线领夹话筒 | ▲1、频响范围：40Hz-20kHz； 2、指向性：全指向性； 3、膜片类型：电容式； ▲4、灵敏度：-43.0dB±3.0dB(1kHz/Pa)； 5、动态范围：86dB； 6、最大输入声压级：120dB SBL； 7、电源要求：DC 5V； ▲8、无线领夹式话筒。 | 2 | 套 |  |
| 6 | 三脚架托板 | 摄像机三脚架适配器 | 4 | 个 |  |
| 7 | SxS 存储卡 | ●1、存储容量：≥64GB，物理端口 ExpressCard™/34, PCI Express Gen2； 2、支持 UDF 和 FAT 模式； ●3、读取速度：3.5Gbps (=440MB/s)； ▲4、编码、比特率、记录时间（分钟）： XAVC Intra 4:2:2 111Mbps 60分钟、89Mbps 70分钟，XAVC Long 50Mbps 120分钟、 35Mbps 170分钟，XAVC HD 4:2:2 50Mbps 120分钟，HQ 模式 LPCM 16-bit, 48kHz, 2ch 25分钟 200分钟 ，SP 模式 LPCM 16-bit, 48kHz, 2ch 35分钟280分钟； 5、耗电量：典型值 2.1W； 6、工作温度： -25°C ~ 65°C； 7、存储温度： -40°C ~ 85°C； 8、重量：约27g； 9、尺寸（宽x长x高）约34×5×75 mm（不含突出部分）； 10、抗击力：1,500G； 11、防震动：15G； 12、装卸次数：30,000 次； 13、冲击吸收：150cm； 14、预计寿命：≥5 年。 | 8 | 块 |  |
| 8 | SxS存储卡读/写器 | ▲1、接口：高速USB (USB 3.0)； ▲2、电源：DC IN: 12V（使用随机提供的MPA-AC1 交流电适配器）； 3、功耗：3W，尺寸(宽×高×深)约104.5×30×132mm，包括突出部分； 4、重量：约200g,工作温度：+5至+40℃,存放温度：-20至+60℃； 5、湿度：20 ％至80%（无凝结,输入/输出：DC in: EIAJ x 1； ●6、USB mini (B)×1 ExpressCard/34 插槽×1,访问指示器：红色LED灯×1,数据传输速度*160 Mb/s (写入) ，240 Mb/s(读取)； 7、随机附件：USB 电缆×1。 | 4 | 个 |  |
| 9 | ENG三脚架 | ▲1、配有连续可调的液压阻尼系统，适用于水平、俯仰功能的摄像机；同时配有连续可调动态平衡系统，云台配有快速扣放摄像机平移托板并带有可照明水平仪及导向手柄； ▲2、云台承重：0-12kg； 3、自重：约2.5kg； 4、水平摇移范围：360度； 5、俯仰摇移范围：+/-90度； 6、动态平衡：连续可调； 7、液压阻尼：连续可调； 8、球碗直径：100cm； 9、温度范围：-40度/+60度； 10.包含清单：包括液压云台，单手柄，T627单级铝合金三脚架，S731/QR中置延伸器同级别或以上，A857橡胶脚。 | 4 | 副 |  |
| 10 | 电池充电适配器套装 | 超大容量达到146Wh，兼容SONY L40/L60/L90电池,可外挂无线话筒；无记忆效应。具有四段电量显示，内有智能控制电路，温度、电压、电流多重保护。可在BC-L100 BC-L50充电器上充电；便携式充电适配器，两通道顺序充电，适用SONY V型扣板结构电池充电。自动判别电池种类，镍镉、镍氢、及锂离子电池均能安全可靠充电。另配12V外接转换线。 | 4 | 套 |  |
| 11 | UV保护镜 | UV摄像机镜头保护镜，需与第二项镜头为原厂同一品牌或适用于该镜头。 | 2 | 个 |  |
| 12 | LED机头摄影灯 | 1、超高显指集成面阵LED新闻灯； 2、面阵光，柔和、不刺眼，光照无重影； 3、CRI 97超高显色指数； ▲4、30W功率，1米范围内照度达1300Lux； 5、60°宽光照角度，照度均衡； 6、配备聚焦透镜，提升照度到4000Lux； ▲7、2700K-5600K无级可变色温； 8、6-17V宽电压输入，B型插头线供电； 9、玻璃纤维灯体，结实耐用； 10、支持冷靴与螺纹两种安装方式。 | 4 | 盏 |  |
| 13 | 防雨罩 | 大摄像机防雨罩，规格:约长70×宽28×高29CM； 材质:6级防水尼龙面料,防水深度600米,以防水拉链封品,高透明聚醚材质透明胶耐高温耐寒。 | 4 | 个 |  |
| 14 | 摄像包 | 便携式摄像包，内径:约长64×宽(18.5+8)×高27CM，材质:高级1682D双织防水面料,内衬四周15MM以上的高防震填充棉,使用YKK顶级防水拉链，高级合金扣具，肩带防滑,耐礳设计。 | 3 | 个 |  |
| 15 | 携带铝箱 | 携带铝箱，采用航空箱体设计，约长78cm*宽40cm*高40cm航空箱，带脚轮及拉手,可放摄像机及附件。 | 4 | 个 |  |
| （二）便携式手持高清摄像机 |
| 1 | 4K·高清摄录一体机 | ●1、采用3片1/2英寸Exmor R CMOS 4K成像器件（同级别或以上），镜头17倍光学变焦（最大焦距等效35mm超过500mm），聚焦/变焦/光圈环具有刻度和物理止点； 2、支持高清格式下画质无损的2倍数字扩展功能 F13(50P)高灵敏度模式、63dB高信噪比； 3、提供4K 60p/50p 10bit 4:2:2的性能，支持XAVC Intra 和 XAVC Log GOP格式、MPEG 422 50M格式、MPEG HD420高清格式；DVCAM标清格式； ●4、支持无极可调ND滤镜功能，可从1/4ND到1/128ND连续线性调整，也可设为全自动； ●5、支持人脸识别自动对焦功能； 6、支持便捷的HLG高动态范围工作流程，支持S-log3的HDR内容拍摄； ●7、采用专业SxS储存卡记录，兼容 SxS PRO+ 、SxS PRO和 SxS-1卡，支持机内双卡同时备份录制； 8、支持素材修复功能； ●9、通过适配器可采用记忆棒/SD/XQD卡进行记录；同时录制4K/高清格式信号，也支持SD卡录制Proxy代理信号； ▲10、支持4通道音频记录，每通道均可独立音量调节，提供两个MI热靴； 11、具备多片段连续记录功能； ●12、具备最长28秒预记录功能，具备间隔拍摄、逐帧拍摄以及快慢动作拍摄； 13、具备强大的升降格、静帧混合等特技功能； ●14、提供不少于10个的自定义按钮，方便用户根据使用习惯快速定义功能，提供五维操纵按钮便于单手操控菜单； ▲15、可通过Apple/Android智能终端操控，也可通过2.5mm的遥控接口进行控制； 16、具备Gen-Lock锁相及时码接口； ▲17、MI热靴接口（同级别或以上）支持直接给无线话筒供电及无需额外连线即可传输音频信号； ●18、具备12G/3G/HD-SDI输出、HDMI输出接口、Video输出接口； 19、液晶屏3.5英寸，分辨率达到960x540； 20、支持NFS无线功能，无线浏览代理视频，文件传输，双链路LTE-4G流媒体实时传输，可以无线控制摄录一体机的聚焦、变焦、光圈、白平衡、记录开始/停止等功能； ▲21、为保证设备为原厂正品并确保能享受原厂服务，供货时须提供原厂工程师上门培训服务。 | 14 | 台 |  |
| 2 | 摄像机厚电池 | ▲1、容量72Wh，电池类型：锂电池，用于摄像机长时间拍摄。 2、充电时长150分钟，重量约450g，尺寸约41.5×84.5×69.7 mm； ▲3、适配摄像机型号：PXW-Z280V, PXW-Z190V, PXW-FX9V, PXW-FS7H, PXW-FS7M2, PXW-FS5M，PMW-300K/EX280/EX1R/EX1, PXW-FS7/FS5, PXW-X280 X160/X180等 4、适配充电器：BC-U1A, BC-U2A。 | 28 | 块 |  |
| 3 | SxS 存储卡 | ●1、存储容量容量≥64GB，物理端口 ExpressCard™/34, PCI Express Gen2； 2、支持 UDF 和 FAT 模式； ●3、读取速度：3.5Gbps 约440MB/s； 4、编码、比特率、记录时间（分钟）：XAVC Intra 4:2:2 111Mbps 60分钟、89Mbps 70分钟，XAVC Long 50Mbps 120分钟、 35Mbps 170分钟，XAVC HD 4:2:2 50Mbps 120分钟，HQ 模式 LPCM 16-bit, 48kHz, 2ch 25分钟200分钟 ，SP 模式 LPCM 16-bit, 48kHz, 2ch 35分钟280分钟； 5、耗电量：典型值 2.1W； 6、工作温度：-25°C ~ 65°C； 7、存储温度：-40°C ~ 85°C； 8、重量：约27g； 9、尺寸（宽×长×高）：34×5×75 mm（不含突出部分）； 10、抗击力：1,500G； 11、防震动：15G； 12、装卸次数：30,000 次； 13、冲击吸收：150cm； ▲14、预计寿命：≥5 年。 | 28 | 块 |  |
| 4 | SxS存储卡读/写器 | 接口：super Speed USB (兼容USB 3.0)，电源：USB总线电源，功耗：4.5W,尺寸(宽×高×深)约 99×31×132 mm，包括突出部分，重量：约200g,工作温度：+5至+40℃,存放温度：-20至+60℃，湿度：20 ％至80%（无凝结,ExpressCard/34 插槽 x 1,访问指示器：红色LED灯 x 1,随机附件：USB 电缆×1，支持的操作系统：Windows8.1/8/7（SP1)、OS X10.9/10.8/10.7。 | 14 | 个 |  |
| 5 | 摄像三脚架 | 1、材质:铝合金； 2、颜色:黑色； 3、适用机型:通用； 4、脚管节数:3节； 5、最大管径:21.7mm； 6、最小管径:15.2mm； ▲7、折合高度:67.5cm； 8、最低工作高度:67.5cm； 9、最高工作高度:154cm； 10、脚管锁类型:扳扣式； ▲11、云台类型:液压云台； 12、螺丝尺寸:1/4英寸螺丝, 3/8英寸螺丝； 13、承重:≥5kg； ▲14、自重: 约3.1kg。 | 14 | 付 |  |
| 6 | 独脚架 | 1、重量：约1400g； 2、材质：铝合金； 3、最小高度：70 厘米； ▲4、最大高度：194.5 厘米； 5、脚管直径：19, 22.5, 26, 30 毫米； 6、安全承重：≥8 公斤； 7、脚管节数：4； 8、前后俯仰 ：-19°+19°； 9、脚管类型：单腿； 10、全景旋转：360； 11、快装板类型：fixed - with 1/4-20″ and 3/8″ screws。 | 14 | 支 |  |
| 7 | 枪式机身话筒 | 驻极体电容式话筒，内置双位置(M，V)低切开关降低环境噪音。指向性单向（超心型指向），具有40Hz到20kHz的平稳频率响应，kHz)，灵敏度达到-33 dB (0 dB=1 V/Pa)，固有噪声水平低于18 dB SPL，信噪比76dB，动态范围109dB，可还原出极为平滑和自然的声音。重量：约66克，带防风罩为约92克，长度：约210mm，带防风罩为约230mm。 | 14 | 支 |  |
| 8 | 采访话筒延长线 | 卡侬头及线缆 | 14 | 条 |  |
| 9 | 无线领夹话筒 | DSP数字处理技术，发射器可以通过转换线连接枪式话筒，接收器可以进行自动空闲通道搜索，并通过红外线同步设置发射器，具有更宽的带宽，达到72MHz，采用分集接收，确保信号接收稳定性，可采用充电电池，并通过USB接口充电，金属外壳和大尺寸显示屏，可以与索尼模拟WL-800系列产品互通 。 一、腰包式发射器： 1、采用数字处理技术，小巧、轻便、金属机身； 2、可用于供电和电池充电的USB 接口； ▲3、可切换的话筒/ 线路输入电平和可调整的衰减器 (0 dB 至 21 dB, 3-dB 步阶)； ▲4、标配有全指向性领夹式话筒，抽屉式电池盒。 二、便携式接收器： 1、数字处理技术，使用简便的自动通道设置模式； 2、空间分集接收系统，可稳定地接收信号； 3、用于监听的耳机输出，可直接从接收器上对声音进行监听； 4、极为小巧、轻便、牢固的金属机身； ▲5、可用于供电和电池充电的USB 接口，抽屉式电池盒； ▲6、输出电平可控制接收器输出的声级：±12 dB。 | 14 | 套 |  |
| 10 | MI热靴适配器 | 适用于此次采购项目的无线领夹话筒，配套本次采购的便携式摄像机使用，可给无线话筒的接收单元直接供电及进行信号传输，无需外接信号线。 | 14 | 个 |  |
| 11 | UV保护镜 | 77mm口径紫外线滤光镜，采用多层镀膜，排除紫外线对感光器件的干扰，有助于提高影像的清晰度和色彩的还原效果。 | 14 | 块 |  |
| 12 | 机头灯 | LED机头灯,单科大功率集成面阵型LED新闻灯，独特光路设计，不眩光、不刺眼，光线均匀，无重影现象，无视觉停留，光源三色调整，照度可调（5000K/3200K/5600K），可用各种DV电池供电，宽电压输出（6V-17V）,功率：25W(等效亮度：80W),照度：900LX (距离1M)。 | 14 | 盏 |  |
| 13 | 防雨罩 | 适配手持类机型使用，材质:6级防水尼龙防水面料,以防水拉链封品,高透明聚醚材质透明胶耐高温耐寒。 | 14 | 个 |  |
| 14 | 专业摄像机包 | 材质:采用600D高密度特多龙贴PVC面料,内衬四周15MM高防震海棉,A级尼龙拉链,塑胶扣具；内径: 约长46×宽20×高23CM； | 14 | 个 |  |
| （三）演播室设备 |
| 1 | 高清演播室摄像机 | 一台用于主持人上镜，一台用于拍摄演播室大景。含7寸高清寻像器、CCU、遥控面板、遥控面板控制线、摄像机托板、对讲耳机、50米光缆； ●1、采用2/3英寸3CMOS高清，每片成像器有效像素数1920×1080； 2、配备全域快门，消除果冻效应和闪光带； ▲3、标准配置拍摄格式：1080/50i & 1080/60i； ●4、灵敏度不低于F13（HD@50i & 50P）； ●5、基础信噪比不低于 -62dB，(HD@50i & 50P)； ●6、水平清晰度：1000TVL； 7、调制深度55%(HD@50P，27Mhz/1080i)； 8、机头具有一路卡农通话耳机接口，具有两个独立的通话线路并可独立调整ENG/PROD； 9、机头具有光学ND滤镜 手动控制； 10、机头可输出本机信号\返送信号\题词器信号（HDSDI）三种信号选择两个同时输出； ▲11、机头具有5个功能指派键； ▲12、采用光纤传输，Lemo 或者 Tajimi接口, 最大传输距离可达2公里； 13、具有自动镜头失真补偿、光学补偿等； 14、摄像机具有HD提词器信号传输的能力，即由基站至机头传输一路高清HD-SDI信号的能力（HD 提词器功能 与 HD TRUNK 不能同时使用）； ●15、摄像机具有HD TRUNK信号传输的能力，即由摄像机至基站传输一路高清HD-SDI信号的能力（HD 提词器功能 与 HD TRUNK 不能同时使用）； 16、摄像机机头配备2个SDI接口，可以输出本机，返送信号，HD提词器信号，（三种信号选择两个输出）； 17、支持HDR流程，可以拍摄HD HDR格式，SLOG3_Live，HLG，HLG_LIVE,通过选件可4K格式； 18、可以同时输出HD-HDR和HD-SDR的图像,并进行增益差、黑电平偏移、HDR拐点等设置； 19、摄像机机头输出12V直流电，2.5A电流； ●20、兼容上一代HDCU2080/HDCU2580连接； 21、通过软件升级，实现1080/50/60P拍摄； 22、通过软件升级，实现1080/25/30P拍摄； ▲23、为保证设备为原厂正品并确保能享受原厂服务，供货时须提供原厂工程师上门培训服务。 | 2 | 套 |  |
| 2 | 广播级高清全伺服镜头 | ●1、变焦倍率不小于18倍，广角端焦距7.6mm； ●2、支持微距拍摄；最小物距0.56m； 3、内置液晶数字信息显示屏，方便摄像师进行各种功能的快速操作及个人喜好设定； 4、内置数字编码器，兼容国内外各品牌虚拟系统，配备独立的虚拟接口，可直接输出镜头数据； 5、具备自检功能，并可通过内置的信息显示屏查看； 6、外形设计紧凑，符合人体工学设计； ▲7、内置2倍倍率镜； ▲8、可配全伺服/半伺服控制器； ▲9、为保证设备为原厂正品并确保能享受原厂服务，供货时须提供原厂工程师上门培训服务； 10、采用高精度的非球面镜头，提升光学设计技术，良好的补偿场曲和镜头的彗形像差。通过采用恰当补偿轴向色差和倍率色差的光学材料，提高中心到画面边缘的分辨率和对比度。运用仿真技术和低反射涂层降低重影现象； ▲11、用途 B4卡口广播级2/3吋高清摄像机镜头 12、机身尺寸（mm）：约160.5（宽）×105.0（高）×206.2（全长）； 13、重量（kg）：约1.58（IRSE）； 14、倍率镜：1X 2X； 15、焦距距离（mm） 7.6～137 2X时：15.2～274 画面视角（包括角度）° 广角端 64.6×39.1（4:3时：60.1×46.9） 2X时：35.1×20.1（4:3时：32.3×24.5），长焦端 4.0×2.3（4:3时：3.7×2.8） 2X时：2.0×1.1（4:3时：1.8×1.4） 最大口径比（mm）广角端 1:1.8（7.6～103） 2X时1:3.6（15.2～206），长焦端 1:2.4（137） 2X时：1:4.8（274），最近距离时的拍摄范围（cm） 广角端 65.5×36.8（7.7） 2X时：32.8×18.4（15.2），长焦端 3.8×2.1（137） 2X时：1.9×1.1（274）。 | 1 | 支 |  |
| 3 | 广播级高清全伺服广角镜头 | ▲1、变焦倍率不小于14倍，广角端焦距4.3mm； ▲2、支持微距拍摄（10mm）；最小物距0.3m； 3、内置液晶数字信息显示屏，方便摄像师进行各种功能的快速操作及个人喜好设定； 4、内置数字编码器，兼容国内外各品牌虚拟系统，配备独立的虚拟接口，可直接输出镜头数据； 5、具备自检功能，并可通过内置的信息显示屏查看； 6、采用大口径非球面镜头等高精度光学元件及先进的光学设计技术，对像面弯曲及慧型像差失真进行良好补偿，包括画面的四周均可实现出色分辨率及对比度。采用先进的光学材料，实现色彩外溢较小的高品质成像。可在抑制因虚焦产生的画面视角变化及眩光的同时，表现出失真小、自然的广角成像，实现高光学性能； 7、外形设计紧凑，符合人体工学设计； ▲8、可配全伺服/半伺服控制器； ▲9、内置2倍倍率镜； ▲10、为保证设备为原厂正品并确保能享受原厂服务，供货时须提供原厂工程师上门培训服务； 11、2/3吋广播级广角高清摄像机镜头； 12、机身尺寸（mm）：约163.5（宽）×108.0（高）×247.8（全长）； 13、重量（kg）：约1.99； 14、拍摄模式：16：9时； 15、倍率镜：1X 2X； 16、焦距距离（mm）：4.3～60 8.6～120，画面视角（包括角度）°广角端 96.3×64.2 2X时：58.3×34.9，长焦端 9.1×5.2 2X时：4.6×2.6，最大口径比（mm）广角端 1:1.8（4.3～40）2X时：1:3.6（8.6～80），长焦端 1:2.7（60） 2X时：1:5.4（120），最近距离时的拍摄范围（cm）广角端 76.4×43.0（43mm）2X时：38.2×21.5（8.6mm），长焦端 5.2×2.9（60mm）2X时：2.6×1.5（120mm）。 | 1 | 支 |  |
| 4 | 全伺服控制器 | 电动聚焦控制器FPD-400D（同级别或以上）+变焦伺服控制器ZSD-300D（同级别或以上）。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 导播切换台 | 1、视频格式1080/59.94i Hz (60i) 1080/50i Hz (50i)或1440×1080 60i/50i； ▲2、输入：8个主视频输入（包括4路3G-SDI、2路HDMI以及2路复合视频信号）＋1路标题字幕，1个 M/E + 2个键控器（1个画中画，1个标题）； 3、键控器支持：亮度键度键，调音台功能；输入模拟立体声/立体，声嵌入式音频输入混合： 立体声混合输出PGM（立体声），配备液晶触摸操控屏； 4、视频输入：4路BNC (x4)、75Ω、3G SDI/HD/SD SMPTE 292M/259M/424M/425M，2路 HDMI A 型 (720×480/576p, 1280×720p, 1920×1080i/p)，CVBS：2路BNC ，NTSC/PAL 视频： 1.0 Vp-p 75 Ω，负同步，RGB：一路D-Sub Shrink 15-针 （母）RGB (1600x1200)； 5、视频输出：1路 BNC（PGM）75 Ω、1.5 Gbps、270 Mbps SMPTE 292M；2路 HDMI输出，(A型) (x1, PGM) (720x480/576、1280x720、1920x1080)，HDMI (A型) (x1、多画面) (720x480/576、1280x720、1920x1080)；1路BNC 视频输出； 6、音频接口：输入:模拟立体声(x1)/立体声嵌入音频输入(x4)；内置5声道音频调音台进行立体声混合(x5)；输出: PGM (立体声)(x1)； 7、其它接口：支持2路网络接口"RJ-45(x2, PC UI 流媒体传输),100BASE-TX,1000BASE-T、1个USB接口：mini USB B型 (x1)、Option：φ3.5mm 插孔(x1)、TALLY输出：D-Sub Shrink 15芯(x1)(母)； ▲8、有内部录制存储卡插槽，支持AVCHD, XAVC S格式直接记录到SD卡，无需借助外部录像机； ▲9、支持现场节目流媒体输出，实现网络直播功能。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 广播级专业监视器 | ▲1、约22英寸广播级LED背光高清液晶监视器； ▲2、物理分辨率1920*1080； 3、显示色彩≥1670万色； 4、内置10比特信号处理； 5、支持多种广播级电视伽玛和电影伽玛曲线补偿； ▲6、支持HD-SDI音频嵌入显示，支持3G信号输入； 7、支持图像对角线补偿功能，平滑、精确再现运动图像； 8、宽高比16：10或16：9，可切换4：3； 9、上下178度、水平178度超宽视角； ▲10、输入接口：HD-SDI、SD-SDI、复合、HDMI、DVI-D、RGB、RS-485、RS-232、GPI输入接口； ▲11、支持SD/HD-SDI数字音频解嵌电平显示，时间码显示，具有Tally指示灯。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 演播室三脚架 | 单级铝合金系统，液压云台 HF1800（100mm球碗）,单手柄+ ENG 单级铝合金三脚架 T622 + 中置延伸器 S731/QR（同级别或以上）+ 橡胶脚垫 AT876 + 软背包。 | 1 | 付 |  |
| 8 | 调音台 | ▲1、16路数字调音台，主持人上镜、配音用、通过一根USB数据线完成16 in/16 out 96kHz 的实时高品质音频数据在调音台与PC端DAW数字音频工作站的完美传输； ▲2、24bit/96kHz音频处理能力； 3、96kHz内置效果器以及品质的压缩、门限以及延时效果； 4、支持全套VCM效果器以及高解析度REV-X混响效果器； 5、拥有多达40路输入通道以及20个混音母线，采样率达96kHz，提供2个主立体声母线，8个独立的混音母线，2个监听母线以及8个辅助母线 提供16个模拟通道输入端口—其中12个包含全新改善的录音高品质话放；在数字输入端口包含8通道光纤ADAT端口，2轨同轴输入以及使用USB传输的16路输入。模拟输出端口包含主立体声输出，立体声监听输出，1个立体声2轨输出，4个OMNI输出，12通道TRS insert输出断点以及1个耳机输出（与用于数字输出的同轴2轨输出以及8通道光纤ADAT输出对应）； 6、搭建大的混音系统时，支持调音台级联可大幅扩展混音能力； 7、支持Cubase AI录音制作，MAC系统以及Windows系统用户可以灵活地在多种场合完成录音棚级别的编曲、录音、编辑、混音等各种录音制作工作。 | 1 | 台 |  |
| （四）信号传输设备 |
| 1 | 单路高清光端机（主、备，ASI流） | 单模单纤传输1路3G/HD/SD-SDI/ASI信号，发射机带环出，接收机双输出；19.4-1485Mbps，输入自动均衡；含一台发射机 一台接收机 均为1U机架式设备 双电源 标配传输距离：0~40KM 光纤接头：FC/PC。 | 2 | 套 |  |
| 2 | 高标清编码器 | 1、约19寸标准机柜安装，220V双电源供电，机架高度为1RU； ▲2、传输流处理平台支持3路高标清信号MPEG-2/H.264编码处理、灵活复用输出功能； 3、输入接口为标准SDI嵌入音频接口； ▲4、输入接口数量：单台支持4路SDI（加嵌音频），每个SDI接口中支持嵌入8个立体声音频，中标后根据招标方实际需求选配； ▲5、输出接口：单台支持至少4路ASI接口和2路千兆以太网接口输出，支持端口独立输出或者镜像输出，IP支持单播和组播； 6、视频编码必须支持高标清MPEG-2/H.264编码方式，可根据输入信号灵活切换； 7、音频编码必须支持MPEG-1 layer2、MPEG-1 layer3、AAC-LC、HE-AAC V1/V2格式编码； 8、支持基本的复用功能，支持PSI/SI、PID的生成、映射功能； 9、支持SPTS/MPTS，支持总码率、视音频码率可准确设置； 10、传输流处理平台需采用模块化设计，具有较强的可扩展功能； ▲11、支持音量均衡功能的扩展，可通过增加音量均衡卡，提供音量均衡功能； ▲12、支持转码模块扩展，支持未来向高标清同播功能过渡； 13、支持LOGO插入功能，可根据需求在视频中插入图片LOGO； ▲14、支持IP、ASI、DVB-S/S2、DVB-C、DVB-T/T2的多种输入输出扩展能力； 15、支持视频编码处理能力的扩展，可通过增加视频编码卡，提供视频编码处理能力； 16、支持设备掉电重起后参数配置不丢失，有断电、断信号参数记忆功能；同时支持设备配置文件的导入导出功能； 17、支持基于WEB的图像用户界面（GUI）的设备管理和业务配置；提供SNMP网管接口，可通过专业网管系统和第三方管控系统实现统一监控管理；同时要求免费提供MIB库。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 切换开关 | ▲1、智能ASI切换器，2选1切换，设备高度1RU，冗余双电源设计； 2、码流切换器支持1组ASI 2选1切换功能； 3、单台设备最多可扩展至4组2选1 IP切换功能； 4、支持8个ASI信号输入端口； ▲5、有输入延时补偿功能，能够同时分析延时输入的视频流（从若干个微秒到几秒之间）。如果某一个输入的视频流被检测到有故障，该设备能够补偿时间差，并无缝切换到另一个没有故障的视频流，不会干扰到终端用户； 6、支持断电智能旁通功能，保护用户选择的最终输出； ▲7、支持基于节目PID、节目码流比特率、ETR290错误检测（包括优先级1、2、3）等设置切换条件功能。能为数字 DVB 网络提供完整的健康状况检查，支持测试和监看模式，提供与在 ATSC 环境下相同的完整信息； 8、支持高级测试功能： MIP检测 PID最大/最小比特率检测 缓存区最大/最小比特率检测 业务存在检测 9、支持WEB控制、SNMP协议及GPI端口控制； 10、支持语音、网管软件界面提示、LED灯、蜂鸣等多种方式实时报警，及时报告开关状态、切换和输出状态、码流故障及切换动作； 11、支持双路电源：AC220V ±20%。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 单路高清光端机（备用） | 单模单纤传输1路3G/HD/SD-SDI/ASI信号，发射机带环出，接收机双输出；19.4-1485Mbps，输入自动均衡；含一台发射机 一台接收机 均为1U机架式设备 双电源 标配传输距离：0~40KM 光纤接头：FC/PC | 2 | 套 |  |
| 5 | DS3适配器（信号上行） | 一路DS3信号转换成一路ASI信号，或者一路ASI信号转换成一路DS3信号，（输入接口：ASI1*BNCIP1*RJ45输出接口：标清SDI1*BNCIP1*RJ45模拟信号 CVBS1*BNC1*莲花头音频 2*莲花头 ，控制网管接口类型 1×RJ-45），独立液晶屏显示屏1U标准机架式。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 高标清编码器（主、备） | 1路HD-SDI/SDI/CVBS 通过H.264编码压缩成二路ASI/IP信号输出，可插拔双电源（输入接口：模拟音频 1×D-sub 9模拟CVBS 1×BNC接口，HD-SD-SDI 1×BNC接口，YPbPr 3×RCA接口，HDMI 1×HDMI ASI输入 接口 1×BNC，输出接口：TS over IP 接口 1×RJ45，IP百兆网ASI输出 接口 2×BNC 接口），独立的液晶屏显示。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 切换器 | ▲1、ASI三选一智能应急切换器，适用于卫星、SDH网、微波、IP、RF等信号调度与应急切换，针对播出机房可能遇到的卫星转发器故障、卫星接收机故障、复用器故障等提供专门的解决方案。可针对主播出信号出现的信号中断、节目丢失等多种异常情况，实现对码流传输流的自动切换、手动切换、节目替换等功能。该智能应急切换器可实现远程控制切换、监测状态信息的及时反馈，同时可选配切换控制面板进行手动应切换控制； ▲2、支持ASI信号； 3、支持整流切换； 4、支持单节目替换； ▲5、同时检测主、备、辅三路传输流中的码流故障，出现码流故障可根据设置条件进行码流切换或单节目替换动作； 6、可以作为三选二或者二选一设备； ▲7、在主路故障恢复后，可自动或手动恢复到主路信号播出； 8、支持蜂鸣器报警； 9、支持web界面配置； 10、支持断电直通； ▲11、具有时钟恢复功能； 12、可配遥控面板监控状态，应急切换； 13、板卡自带LED指示灯，以直观的方式显示出信号状态信息； 14、ASI信号输入； 15、接口:BNC 75 ohm；接口数量:3；均衡:400m (Beledn 1694A)；反射损耗:15 dB, 5 MHz to 1.5 GHz； 16、ASI信号输出；接口:BNC 75 ohm；接口数量: 4； 17、信号幅度:800 mVp-v ± 10%； 18、上升下降时间：1100pS； ▲19、反射损耗：15 dB, 5 MHz to 1.5 GHz； 20、过冲：10%； 21、抖动：0.2UI。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 标清编码器（备用） | 支持4路标清SDI信号，支持标清AVS+编码IP输出；支持IP输入输出；支持多种流媒体协议，UDP，RTP，RTMP，RTSP，HLS等；码率、分辨率等多种参数均灵活可调； | 1 | 台 |  |
| 9 | 高清切换器 | ▲1、切换主备高标清编码器用，ASI三选一智能应急切换器，适用于卫星、SDH网、微波、IP、RF等信号调度与应急切换，针对播出机房可能遇到的卫星转发器故障、卫星接收机故障、复用器故障等提供专门的解决方案。可针对主播出信号出现的信号中断、节目丢失等多种异常情况，实现对码流传输流的自动切换、手动切换、节目替换等功能。该智能应急切换器可实现远程控制切换、监测状态信息的及时反馈，同时可选配切换控制面板进行手动应切换控制； ▲2、支持ASI信号； 3、支持整流切换； 4、支持单节目替换； ▲5、同时检测主、备、辅三路传输流中的码流故障，出现码流故障可根据设置条件进行码流切换或单节目替换动作； ▲6、可以作为三选二或者二选一设备； 7、在主路故障恢复后，可自动或手动恢复到主路信号播出； 8、支持蜂鸣器报警； 9、支持web界面配置； 10、支持断电直通； 11、具有时钟恢复功能； 12、可配遥控面板监控状态，应急切换板卡自带LED指示灯，以直观的方式显示出信号状态信息； 13、ASI信号输入；接口:BNC 75 ohm；接口数量:3；均衡:400m (Beledn 1694A)；反射损耗:15 dB, 5 MHz to 1.5 GHz； 14、ASI信号输出；接口:BNC 75 ohm；接口数量:4； 15、信号幅度:800 mVp-v ± 10%； 16、上升下降时间：1100pS； 17、反射损耗：15 dB, 5 MHz to 1.5 GHz； 18、过冲：10%； 19、抖动：0.2UI。 | 1 | 台 |  |

▲二、商务要求表

| 报价要求 | 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明须报价的货物或服务，供应商存在漏报的，将导致投标无效。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |
| --- | --- |
| 合同签订日期 | 中标通知书发出后25日内。 |
| 转包要求 | 本项目不允许转包。 |
| 分包要求 | 本项目不允许分包。 |
| 交付时间 | 自签订合同之日起90个工作日内交货安装调试完毕并交付使用。 |
| 交货地点 | 广西玉林市采购人指定地点。 |
| 质量保证 | 1、供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于一年（投标文件应明确各产品的质保期，如供应商与厂家承诺的质保期不一致，以年限长的为准），从验收合格之日起每3个月巡检一次，质保期内最少巡检4次并免费运维、维修、保养、更换零部件。质保期满后，终身维护。 2、属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。投标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 3、中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，投标人应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由投标人向制造商支付，投标人可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 4、为确保采购人系统的安全性及稳定性以及投标人所提供的产品参数的真实性，签订合同后五个工作日内，采购人需对部分重要的供货产品，包含：（一）新闻部时政组摄像机序号1“广播级高清肩扛式摄录一体机”1台、（二）便携式手持高清摄像机序号1“4K·高清摄录一体机”1台、（三）演播室设备序号1“高清演播室摄像机”1台、（四）信号传输设备序号2“高标清编码器”1台，严格按照中标人响应和承诺的技术参数及性能进行测试性试用，如不符承诺的技术参数和功能，则不予通过验收。并限定三个工作日完成整改，规定整改时间内仍不能通过验收的，采购人按照虚假应标报告政府采购监督管理部门，按照有关规定追究中标人的责任。 |
| 服务标准、期限、效率 | 售后服务除特别注明外，投标人在应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1、供应商负责送货上门、安装调试及技术咨询。投标产品必须是全新、完整、未使用过的优质产品。软件必须为无知识产权争议的产品，设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 2、供应商提供软件必须根据采购需求中要求的年限免费更新，设备提供终身维护服务并定期回访。质保期内负责维修及无偿提供设备原厂维修配件；质保期过后提供设备无偿维修服务，只收取更换配件费用。如有常用耗材、易损件及备品备件，其价格清单应在响应文件中列出。采购人需要继续由原投标人或制造商提供售后服务的，该投标人或制造商应以比市场价更优惠的价格提供售后服务。 3、软件或设备发生故障时接到通知后1小时内响应，4小时内到达现场处理问题，一般问题应在到场后24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题协商解决，处理时间不超过一周，设备及配件维修超过3天必须及时提供备用机及备品备件。投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由投标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。 4、随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。培训期间，培训人员的费用含在投标报价中。 5、其余按厂家承诺执行。 |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，投标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 付款方式、时间及条件 | 项目完成签约后10个工作日内由甲方向乙方支付合同总金额的30%，货物安装调试完毕并交付使用并验收合格后支付至合同总额的100%。 |
| 验收标准 | 按采购需求中的技术服务要求、商务要求及国家相关标准进行验收。 |
| 三、投标人的资信要求表 |
| 政策性加分条件 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 投标人能力 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 能力或业绩要求 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| ▲四、核心产品 | 本表的核心产品为第（三）演播室设备，序号1产品“高清演播室摄像机。 |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 采购人的特殊要求及说明 | 进口产品说明：本表的第（四）信号传输设备中第2项货物高标清编码器及第3项货物切换开关已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 详见《第二章采购需求》及《第四章评标办法及评分标准》。 |
| 规范标准 | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。 |
| 验收标准、验收方法及方案 | 详见招标文件《广西壮族自治区政府采购合同》及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》。 |
| 其他技术及服务要求 | 无。 |
| 六、其他 |
| 标注 | 采购需求中标注“●”的项是指主要技术或服务要求。 |
| 产品资料及说明文件 | 1、投标文件中提供投标产品对外公开的产品网页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 2、投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家出具的授权书、供货证明及售后服务承诺函复印件。 |
| 说明 | 说明： 1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。 2. 小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。 3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。 |

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何，均应自行承担。 |
| 6.1 | 不接受联合体投标。 |
| 7.2 | 不允许分包。 |
| 9.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司玉林分公司招标部，联系电话：0775-2690131、2690161，通讯地址：广西玉林市双拥路东盛大厦39号17楼。 业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件： 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人2020年2月至2020年10月内连续三个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的相关证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人2020年2月至2020年10月连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人2019年财务状况报告复印件（供应商是法人的，应提供经审计的财务报告或财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函财务报表或者银行出具的资信证明；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料。供应商是其他组织和自然人的，提供经审计的财务报告或者银行出具的资信证明）。（必须提供，否则作无效投标处理） 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4.联合体投标时，联合体各方均必须分别提供资格证明文件，否则作无效投标处理。 |
| 13.3 | 商务文件： 1.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.配套（售后）服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人情况介绍（格式自拟）； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）； 注：1.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.4 | 技术文件： 1.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.人员及设备配置方案（项目实施人员一览表）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.技术方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.项目实施及售后服务方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 6.产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）； 7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 9.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.5 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物或服务的价格、必要的保险费用和各项税金和其他（如运输、劳务、管理、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）。 |
| 17.1 | 投标有效期：自投标文件提交截止之日起120日。 |
| 18 | 投标保证金：无。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本 一份、副本四份； 资格证明文件正本一份、副本四份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本一份、副本四 份； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：2020年12月30日北京时间15时30分 2.投标文件提交起止时间：2020年12月30日北京时间 15时00分投标截止时间止 3.投标地点：广西玉林市双拥路39号东盛大厦17楼云之龙招标集团有限公司 4.提交投标文件时须提供的材料： 投标人法定代表人（负责人或自然人）提交投标文件的，须提供身份证原件与法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件（格式后附）；投标人委托代理人提交投标文件的，须提供身份证原件和法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件。对于材料不全或无效的，采购代理机构应当拒收。 注：身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替。 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点：同投标地点 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人 |
| 28.3 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2.2 | 商务要求评审中允许负偏离的项目数为0 项。 |
| 29.2.4 | 技术（服务）要求评审中允许负偏离的项目数为25项。 |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序。 |
| 35 | 履约保证金金额：按中标金额的2% 计取；由中标人在采购合同签订前转到采购代理机构履约保证金指定账户。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金指定账户： 开户名称：云之龙招标集团有限公司玉林分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 银行账号：8113001014000074325 履约保证金退付方式、时间及条件：项目完成后15天内，中标人出具以下材料后退回。 由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 （3）投标人为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 代理服务费 代理服务费收费标准：按固定金额收取 代理服务费收费金额：人民币肆万壹仟伍佰元整（￥41500.00） 中标人支付：由中标人支付的，中标人应当在领取中标通知书前，向采购代理机构一次付清代理服务费。 代理服务费收取账号 开户名称：云之龙招标集团有限公司玉林分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 银行账号：8113001013900158219 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“▲”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

##### 3.招标方式

公开招标方式。

##### 4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人本人），须有法定代表人（负责人或自然人本人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

##### 6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

##### 8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

##### 8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

##### 9.质疑和投诉

##### 9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章

##### 9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清与修改

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### 13.1报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字：

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

16.3投标人应当就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

##### （3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

##### 18.3投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的密封

20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

##### 20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒

##### 收。

##### 22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审,招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

##### 29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

##### 29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（项目交付期、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 29.5投标文件修正

##### 29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 29.6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 七、中标和合同

30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

35.1中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定方式提交，否则采购人不与其签订合同。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3履约保证金按投标人须知前附表规定的时间和条件退付。

35.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

36.签订合同

36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，将报由同级政府采购监督管理部门处理。

##### 36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 八、其他事项

##### 38.代理服务费

##### 38.1代理服务费的收费标准、支付方式、支付时限详见投标人须知前附表。

##### 38.2采购代理机构的银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司玉林分公司

开户银行： 中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113001013900158219

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物或服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容、标准 | 数量 | 金额 |
| 合计 |  |  |
| 合计大写金额：亿仟佰拾万仟佰拾元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话：年月日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话：年月日 |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写） ￥（小写 ）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话：采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章评标方法及评标标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（项目交付期、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 5.投标文件修正

##### 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法及评分标准

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分（满分30分）：

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

# 2.技术方案分（满分40分）

（1）技术性能分（满分35分）

评委根据招标文件要求，对满足招标文件全部实质性要求进入详评的各投标人投标文件中对“项目要求及技术需求”以及“本项目整体建设技术要求”的投标响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

1）基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分10分；

2）项目采购需求主要技术参数（带“●”的参数部分）满足招标文件要求且经评委审核后认可的，提供相应产品官网彩页截图或提供由国家认可的资质的第三方检测机构(或具有CNAS认证的实验室)出具的相关证明材料并加盖投标人公章加以证明的，每有一项加1分，最高得25分。

（2）技术方案分（满分5分）

由评委依据此标准在相应等级内进行评定。

（1）方案内容齐全，方案基本可行，对本项目系统总体要求有一定的理解的，得1分；

（2）在满足（1）项的基础上，提出完整详细的技术方案：总体设计方案、投标产品选型及配置方案内容全面、图纸全面清晰（系统网络拓扑图、视音频信号线路图全部提供），方案合理可行贴近项目需求的，得4分；

（3）在满足（2）项基础上，技术方案符合本项目安全性、高质量、高管控、实用性、开放性、先进性、扩展性、延续性等设计要求，针对性强的，得5分。

# 3.项目实施及售后服务方案分（满分16分）

（1）项目实施方案及进度计划（满分5分）

评标委员会依据投标人提供的项目实施方案及进度计划情况进行评定。

1）投标人能结合采购人实际情况，提出合理化建议，项目实施方案科学、系统、完整、严谨及满足采购人的需求情况等方面达到十分优秀标准的，得5分；

2）投标人能结合采购人实际情况，提出合理化建议，项目实施方案科学、系统、完整、严谨及满足采购人的需求情况等方面达到良好标准的，得3分；

3）投标人提供的项目实施方案详实程度简单的，得1分。

（2）培训能力及质量保证服务（满分9分）

1）提供详细项目实施人员（至少6人）职责一览表及实施进度表，直至验收，得3分；（提供投标截止时间前一年内公司为其缴纳社保证明复印件）

2）广播级高清肩扛式摄录一体机、4K·高清摄录一体机具有国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心的检测报告，提供生产厂家为此项目提供的复印件并加盖单位公章得4分，不具备的得0分。

3）采购需求（四）信号传输设备中序号2高标清编码器提供有效的国家广电总局入网证，得2分，不具备的得0分。

# （3）本地化服务保障分（满分2分）

投标人在项目实施地广西区内设有固定售后服务机构的【于投标文件中提供相关有效证明材料复印件，可以是投标人的服务机构营业执照复印件或场地租赁合同复印件（若场地产权属投标人所有的，则提供场地不动产权证书复印件）】，得2分。承诺中标后在项目实时地设立固定售后服务机构的得1分【于投标文件中提供承诺函】。

# 4.履约能力分（满分12分）

（1）投标人自2018年以来具有同类项目业绩的（以签订的项目合同为准，并能清晰反映产品名称、种类），每有1项业绩得1分，最多得12分。

# 5.政策功能分（节能、环保产品等）（满分2分）

（1）所投产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品的[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，得1.0分。

（2）所投产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，得1.0分。

注：非节能、环保产品的不得分。

（三）综合得分＝1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、其他

1.评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2.在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3.采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规章规作出处理。

## 第五章拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订地点

签订时间

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务一览表

| 序号 | 服务或货物名称 | 商标品牌 | 生产厂家 | 技术要求或服务内容 | 数量/单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物或服务的价格、必要的保险费用和各项税金和其他（如运输、劳务、管理、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物或服务型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物或服务必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物或服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物或服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物或服务均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、运输方式：。

3、乙方负责货物或服务运输，货物或服务运输合理损耗及计算方法。

第五条　交付和验收

1、交付时间：，交付地点：。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物或服务，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物或服务的装箱清单、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方。

4、调试与验收

# （1）乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

# （2）甲方按招标文件要求、乙方投标承诺及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。乙方的投标文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；硬件设备到货安装前，软件产品交付时，甲方于现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验合格的，进行初步验收，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货。甲方应当在项目建设完毕后七个工作日内进行全面验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。验收不合格的，报相关监督管理部门处理，由此造成甲方损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

# （3）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

# （4）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

# （5）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

# （6）甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　　日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：。

第七条  售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物或服务质保期：                                          。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：财政资金 。

# 3. 付款方式：

项目完成签约后10个工作日内由甲方向乙方支付合同总金额的30%，货物安装调试完毕并交付使用并验收合格后支付至合同总额的100%。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：按中标金额的2% 计取；由乙方在采购合同签订前转到甲方履约保证金指定账户。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物或服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物或服务的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物或服务免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物或服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物或服务交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物或服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物或服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物或服务包装、发运及运输

1. 乙方应在货物或服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物或服务安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物或服务属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物或服务内。

3. 乙方在货物或服务发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物或服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物或服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物或服务已送达。

第十四条　违约责任

1. 乙方所提供的货物或服务规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物或服务损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物或服务、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物或服务在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物或服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物或服务质量进行鉴定。货物或服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物或服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1. 除规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.招标文件；

2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，采购代理机构执一份，甲乙双方各贰份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

## 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

## 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标文件提交截止之日起120日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

投标人名称:

开户银行：                   银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:___________

（公章）

年   月    日

4. 开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                       单位：元

| 项号 | 货物或服务名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 服务要求（包含功能目标、技术指标） | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币（￥） |
| 交付时间： |
| 交付地点： |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

5.	投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

## 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

- 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）复印件；

- 投标人2020年5月至2020年10月内连续三个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的相关证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；

- 投标人2020年5月至2020年10月连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

- 投标人2019年财务状况报告复印件（供应商是法人的，应提供经审计的财务报告或财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函或者银行出具的资信证明；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料。供应商是其他组织和自然人的，提供经审计的财务报告或者银行出具的资信证明）；

- 投标声明（格式后附）；

- 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；

- 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函；

- 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

1. 投标声明书格式：

投标声明书

采购人名称：

我公司参加贵公司组织项目      （项目编号：     ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

法定代表人（负责人）：

投标人名称（公章）：

年    月    日

2.投标人直接控股、管理关系信息表；

投标人直接控股、管理关系信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人（负责人）或被授权人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人（负责人）或被授权人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

3.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年   月    日

4.招标文件要求的其他资格证明文件。

## 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年   月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

1.商务条款偏离表（格式后附）；

2.法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

3.法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

4.配套（售后）服务承诺（格式自拟）；

5.投标人情况介绍（格式自拟）；

6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。

1.商务响应表格式：

商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间： 2.交付地点： |  |  |
| 备品备件及耗材等要求（如有） |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：按采购需求内容填写。

法定代表人（负责人）或被授权人（签字）：

投标人名称（盖公章）：

日  期：

2.法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件

法定代表人（负责人）身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：                 性      别：

年    龄：                 职      务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称：（盖单位章）

年    月     日

4.法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（负责人）授权委托书

致：云之龙招标集团有限公司：

我（姓名）      系（投标人名称）      的法定代表人，现授权委托本单位在职职工       （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：              法定代表人（负责人）签字：

所在部门职务：               职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称公章：

年    月    日

## 5.配套（售后）服务承诺（格式自拟）；

## 6.投标人情况介绍（格式自拟）；

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）；

## 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

1. 技术偏离表（格式后附）；

2.人员及设备配置方案（项目实施人员一览表）；

3.技术方案（格式自拟）；

4.项目实施及售后服务方案（格式自拟）；

5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

6.产品出厂标准、质量检测报告；（格式自拟）

7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（格式自拟）

8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

1.技术偏离表格式

技术偏离表

| 项号 | 服务名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据投标服务的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏，。注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日 期：

2.人员及设备配置方案（项目实施人员一览表）格式

人员及设备配置方案（项目实施人员一览表）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日 期：

3.技术方案（格式自拟）；

4.项目实施及售后服务方案（格式自拟）；

5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

6.产品出厂标准、质量检测报告；（格式自拟）

8. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日 期：

## 9.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

10.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

## 六、其他文书、文件格式

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。