公开招标采购文件

项目编号：YLZC2020-G1-810303-YZLZ（YLYLG20201004-BL）

项目名称：北流市公安局多功能执法办案管理中心信息化及配套建设项目采购

采 购 人：北流市公安局

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年 12月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	10

第三章  投标人须知	11

第四章  评标方法及评标标准	81

第五章  拟签订的合同文本	88

第六章　投标文件格式	94

一、投标文件外层包装封面格式	95

二、报价文件格式	96

三、资格证明文件格式	100

四、商务文件格式	105

五、技术文件格式	110

六、其他文书、文件格式	116

## 第一章  招标公告

云之龙招标集团有限公司

北流市公安局多功能执法办案管理中心信息化及配套建设项目采购

YLZC2020-G1-810303-YZLZ（YLYLG20201004-BL）

招标公告

项目概况

北流市公安局多功能执法办案管理中心信息化及配套建设项目采购招标项目的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载获取招标文件，并于2020年12月25日北京时间9时30分前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-G1-810303-YZLZ（YLYLG20201004-BL）

项目名称：北流市公安局多功能执法办案管理中心信息化及配套建设项目采购

预算金额：人民币2713574.00元

最高限价（如有）：/

采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 简要技术需求或服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、执法办案区 |
| （一）入区登记 |
| 1 | 环境全景摄像机 | 镜头:≥2.7-12mm | 1 | 台 |
| 2 | 半球型人脸抓拍机 | 1400万星光级1/1.8” CMO AI抓拍半球型网络摄像机 | 1 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头 | 3 | 个 |
| 5 | 电脑 | 含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 6 | 打印机 | 打印/复印/扫描，A4 | 1 | 台 |
| 7 | 二代身份证读卡器 | 台式身份证阅读机；通讯接口USB2.0； | 2 | 台 |
| 8 | 手写板 | 感应方式：电磁压感应。 | 3 | 台 |
| 9 | 验钞机 | 计数显示屏：有 | 1 | 台 |
| 10 | 智能储物柜 | 联网模式：与局域网联接，可做近端或远程操控。 | 1 | 台 |
| （二）人身安全检查室 |
| 1 | 环境全景摄像机 | 镜头:≥2.7-12mm | 2 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | ≥400万像素4寸红外网络高清智能球 | 1 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 采用高保真预极化电容传声器 | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头 | 4 | 个 |
| 5 | 电脑 | 含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 6 | 打印机 | 打印/复印/扫描，A4 | 1 | 台 |
| 7 | 操作台 | 定制，含凳子，≥1200mm*600mm*750mm | 1 | 套 |
| （三）信息采集室 |
| 1 | 环境全景摄像机 | 镜头:≥2.7-12mm | 1 | 台 |
| 2 | 半球型人脸抓拍机 | 支持人脸，人体属性上报 | 1 | 台 |
| 3 | 特写摄像机 | ≥400万像素4寸红外网络高清智能球 | 1 | 台 |
| 4 | 高保真拾音器 | 采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 | 1 | 台 |
| 5 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头 | 4 | 个 |
| 6 | 信息采集一体机 | 人员信息一体化采集设备 | 1 | 台 |
| （四）尿检室/吸毒检测室/医疗救助室 |
| 1 | 环境全景摄像机 | 镜头:≥2.7-12mm | 2 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | ≥400万像素4寸红外网络高清智能球 | 2 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头 | 5 | 个 |
| 5 | 电脑 | 含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 6 | 打印机 | 彩色打印/复印/扫描，A4 | 1 | 台 |
| 7 | 实验台 | ≥1600*800*800mm,三层 | 1 | 个 |
| 8 | 冷藏柜 | 500L以上 | 1 | 台 |
| 9 | 操作台 | 定制，含凳子 | 1 | 套 |
| （五）候问室（男女等候室、大等候室、单人等候室） |
| 1 | 环境广角摄像机 | 快门 1/3秒至1/100,000秒; | 9 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 | 6 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头 | 15 | 个 |
| 4 | 单人羁押椅 | 单人坐椅 | 2 | 个 |
| 5 | 醒酒椅 | 面料：皮经液态浸色及防潮 | 1 | 个 |
| 6 | 长条座椅 | 男女候问区 | 2 | 套 |
| （六）讯问室（按10间配置,9间讯问室1间特殊人员讯问室） |
| 1 | 环境广角摄像机 | 快门 1/3秒至1/100,000秒; | 10 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | ≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 | 10 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 | 10 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头 | 30 | 个 |
| 5 | 电脑 | 含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 10 | 台 |
| 6 | 电脑音箱 | 3.5毫米音频接口 | 10 | 台 |
| 7 | 打印机 | 打印/复印/扫描，A4 | 10 | 台 |
| 8 | 审讯主机 | 支持画中画配置（画面合成）； | 10 | 台 |
| 9 | 硬盘 | 不小于3.5英寸 | 10 | 块 |
| 10 | 示证屏 | ≥43寸，含壁挂支架 | 10 | 台 |
| 11 | 电子门牌 | 类型：室内双色Φ3.75mm | 10 | 套 |
| 12 | 审讯桌 | 基材：采用E1级中纤密度板 | 10 | 台 |
| 13 | 审讯椅 | 面料采用环保皮 | 20 | 把 |
| 14 | 嫌疑人座椅 | 采用不锈钢管 | 10 | 把 |
| （七）询问室（按3间配置,2间普通询问室1间特殊人员询问室） |
| 1 | 环境广角摄像机 | 快门 1/3秒至1/100,000秒; | 3 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | 镜头:≥2.7-12mm | 3 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 | 3 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头 | 9 | 个 |
| 5 | 电脑 | 含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 3 | 台 |
| 6 | 电脑音箱 | 3.5毫米音频接口 | 3 | 台 |
| 7 | 打印机 | 打印/复印/扫描，A4 | 3 | 台 |
| 8 | 审讯主机 | ≥6路400W IPC接入或8路1080p IPC输入； | 3 | 台 |
| 9 | 硬盘 | 不小于3.5英寸 | 3 | 块 |
| 10 | 示证屏 | ≥43寸，含壁挂支架 | 3 | 台 |
| 11 | 电子门牌 | 类型：室内双色Φ3.75 mm | 3 | 套 |
| 12 | 审讯桌 | 基材：采用E1级中纤密度板 | 3 | 台 |
| 13 | 审讯椅 | 面料采用环保皮 | 6 | 把 |
| 14 | 嫌疑人座椅 | 采用不锈钢管，钢管厚度≥2.0mm；与地面连接采用膨胀钉，所有边角采用圆弧设计。 | 3 | 把 |
| （八）未成年人询问室（1间） |
| 1 | 环境广角摄像机 | ≥300万1/2.8"超宽动态CMOS ICR超广角半球网络摄像机; | 1 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | ≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 | 1 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头 | 3 | 个 |
| 5 | 电脑 | 含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 6 | 电脑音箱 | 3.5毫米音频接口 | 1 | 部 |
| 7 | 打印机 | 打印/复印/扫描，A4 | 1 | 台 |
| 8 | 审讯主机 | ≥2路VGA输入和2路HDMI输入； | 1 | 台 |
| 9 | 硬盘 | 不小于3.5英寸 | 1 | 块 |
| 10 | 示证屏 | ≥43寸 | 1 | 台 |
| 11 | 电子门牌 | 类型：室内双色Φ3.75mm | 1 | 台 |
| 12 | 审讯桌 | 基材：采用E1级中纤密度板 | 1 | 台 |
| 13 | 审讯椅 | 面料采用环保皮 | 1 | 套 |
| 14 | 嫌疑人座椅 | 采用不锈钢管 | 1 | 个 |
| 15 | 未成年人看护椅 | 面料采用环保皮 | 1 | 把 |
| （九）证人询问室/辨认室 |
| 1 | 环境广角摄像机 | 快门 1/3秒至1/100,000秒; | 2 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | 镜头:≥2.7-12mm | 1 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 | 2 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头 | 4 | 个 |
| 5 | 电脑 | 含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 6 | 电脑音箱 | 3.5毫米音频接口 | 1 | 台 |
| 7 | 打印机 | 打印/复印/扫描，A4 | 1 | 台 |
| 8 | 窗口对讲机 | 采用DSP双通道语音自动控制技术 | 1 | 台 |
| 9 | 证人询问室桌椅 | 1个桌子4个凳子 | 1 | 套 |
| （十）卫生间（按3间配置） |
| 1 | 环境全景摄像机 | 镜头:≥2.7-12mm | 4 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 | 4 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头 | 8 | 个 |
| （十一）警务值班室（按1间配置） |
| 1 | 环境全景摄像机 | 镜头:2.7-12mm | 1 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头 | 2 | 个 |
| 4 | 解码器 | 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 | 1 | 台 |
| 5 | 液晶电视机 | ≥65英寸\LED，含支架 | 2 | 台 |
| 6 | 机柜 | 设备柜，容量≥18U | 1 | 个 |
| （十二）办案区手环定位系统 |
| 1 | 定位基站 | 高精度定位基站，实现办案区内公共走廊、房间精确定位。 | 34 | 个 |
| 2 | 电子腕带 | 电子腕带 | 30 | 台 |
| 3 | 发卡器 | 桌面式发卡器，用于腕带及胸卡授权。 | 2 | 个 |
| 4 | 电子腕带充电器 | 多腕带充电器 | 2 | 个 |
| （十三）一楼走廊、过厅、天井 |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 镜头:2.7-12mm @ F1.2 | 14 | 台 |
| 2 | 环境广角摄像机（设备间） | 快门 1/3秒至1/100,000秒; | 1 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 高保真拾音器(含电源） | 8 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头 | 23 | 个 |
| （十四）五楼视频监控 |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 镜头:2.7-12mm @ F1.2 | 7 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 高保真拾音器(含电源） | 6 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头 | 13 | 个 |
| （十五）报警系统 |  |  |
| 1 | 总线报警主机 | 专业级总线制网络报警主机 | 1 | 台 |
| 2 | 报警模块 | 1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板 | 26 | 台 |
| 3 | 声光报警器 | 声光报警器（红/白双色外观） | 1 | 台 |
| 4 | 报警按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒） | 26 | 台 |
| 5 | 控制键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） | 1 | 台 |
| （十六）门禁系统 |
| 1 | 四门门禁控制器 | 支持脱机和联网两种应用模式 | 6 | 台 |
| 2 | IC卡发卡器 | 工作电流：0.2A。 | 1 | 台 |
| 3 | IC卡读卡器 | 读卡频率：13.56MHz | 44 | 个 |
| 4 | 电磁锁 | 最大拉力：≥280kg(600Lbs)静态直线拉力； | 20 | 个 |
| 5 | 双门电磁锁 | 直线拉力≥280KG*2 | 2 | 个 |
| 6 | L型支架 | L型支架 | 22 | 个 |
| 7 | 门禁电源(带蓄电池） | 输入电压：100-240VAC； | 6 | 套 |
| 8 | IC卡 | 卡片类型：mifare卡(国产) | 50 | 张 |
| 9 | 办案区出入大门机械锁 | 锁芯材质：铜；上锁不需钥匙 | 1 | 个 |
| 二、案卷管理中心 |
| 1 | 环境全景摄像机 | 镜头:≥2.7-12mm | 3 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | 国标,12V1A输出,Φ2.1mm圆头 | 4 | 个 |
| 3 | 高保真拾音器 | 高保真拾音器(含电源） | 1 | 台 |
| 4 | 二维码标签打印机 | 打印头解析度：≥203dots/inch（8dots/mm）； | 1 | 个 |
| 5 | 二维码扫描枪 | 速扫描仪；双焦距光学控制技术 | 1 | 个 |
| 6 | 智能案卷柜 | 1个主柜3个副柜，主柜1个 | 1 | 套 |
| 7 | 电脑 | I5（同等档次及以上品牌型号均可） | 1 | 台 |
| 8 | 打印机 | 打印/复印/扫描一体机，A3 | 1 | 台 |
| 9 | 高速扫描智能识别设备 | 光源 白色LED灯组x 2 | 1 | 套 |
| 10 | 电子显示屏 | ≥43寸电视 | 1 | 台 |
| 三、涉案财物管理中心 |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 镜头:≥2.7-12mm | 11 | 台 |
| 2 | 物证摄像机 | 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG | 1 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 高保真拾音器(含电源） | 4 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 国标,12V1A输出, | 16 | 个 |
| 5 | 智能物证保管柜 | 1个主柜3个副柜 | 1 | 套 |
| 6 | 冷藏柜 | 518L以上卧式 | 1 | 台 |
| 7 | 密码柜 | 规格：≥H570*W350*D310mm | 2 | 台 |
| 8 | 验钞机 | 计数显示屏：有 | 1 | 台 |
| 9 | 二维码标签打印机 | 打印头解析度：≥203dots/inch（8dots/mm） | 1 | 个 |
| 10 | 二维码扫描枪 | 高速扫描仪； 解码能力：INTERLEAVE2OF5； | 1 | 个 |
| 11 | 打印机 | 打印/复印/扫描,A3 | 1 | 台 |
| 12 | 电脑 | I5（同等档次及以上品牌型号均可） | 1 | 台 |
| 13 | 电子显示屏 | ≥43寸电视 | 1 | 台 |
| 四、案件研讨会议室/指挥室 |
| 1 | 会议音箱 | 频率响应：80Hz~20KHz(±3dB) | 4 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 立体声功率 8Ω 2×350W | 2 | 台 |
| 3 | 音箱壁挂支架 | 定制 | 4 | 个 |
| 4 | 8路调音台 | 1.单声道输入通道：≥8路 | 1 | 台 |
| 5 | 数字音频处理器 | ≥96KHz采样频率 | 1 | 台 |
| 6 | 无线话筒 | 一台主机+4个鹅颈话筒 | 1 | 套 |
| 7 | 数字反馈抑制器 | 独立≥24个滤波器每通道 | 1 | 台 |
| 8 | 电源时序管理器 | 设备配备≥8路 | 1 | 台 |
| 9 | 机柜 | 设备柜，容量≥18U | 1 | 个 |
| 10 | 线材辅材 | 音频线缆、接头、扎带等。 | 1 | 批 |
| 五、玉林市公安局执法办案中心平台对接服务 |
| 1 | 统一工作门户系统接入服务 | 市局执法办案中心平台接入服务 | 1 | 项 |
| 2 | 智能办案中心系统接入服务 | 市局执法办案中心平台接入服务 | 1 | 项 |
| 3 | 系统管理接入服务 | 市局执法办案中心平台接入服务 | 1 | 项 |
| 4 | 智能案管中心系统接入服务 | 市局执法办案中心平台接入服务 | 1 | 项 |
| 5 | 智能物证中心系统接入服务 | 市局执法办案中心平台接入服务 | 1 | 项 |
| 6 | 执法监督中心系统接入服务 | 执法监督市局平台接入服务 | 1 | 项 |
| 7 | 市局统一监管平台接入服务 | 市局统一监管平台接入服务 | 1 | 项 |
| 8 | 警综平台对接服务 | 违法犯罪人员基本信息采集 | 1 | 项 |
| 六、平台承载服务器及配套系统 |
| 1 | 视频业务平台 | 业务资源管理、权限等 | 1 | 套 |
| 2 | 接入授权 | 单路监控点的接入许可 | 150 | 个 |
| 3 | 磁盘存储阵列 | 机架式/4U ≥36盘位 | 2 | 台 |
| 4 | 视频综合业务平台服务器 | 硬盘：≥4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘 | 1 | 台 |
| 5 | 业务平台服务器 | 网口：≥2个千兆电口 | 1 | 台 |
| 6 | 数据库服务器（共享缓冲库） | 硬盘：≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 | 1 | 台 |
| 7 | 智能设备统一接入管理一体机 | 智能案卷柜开柜数据与业务系统存储、交互； | 1 | 台 |
| 8 | 智能分析管理服务器 | 支持720P-800W分辨率 | 1 | 台 |
| 9 | 48口全千兆三层全网管光电混合交换机 | ≥24个千兆电口 | 1 | 台 |
| 10 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 | 8 | 个 |
| 11 | 万兆光模块 | 万兆20公里单模双纤模块 | 4 | 个 |
| 12 | 防火墙 | 支持实时≥225路4Mbps码流检测场景 | 1 | 台 |
| 13 | 机柜 | 42U标准机柜，≥600*1000*2200mm | 1 | 台 |
| 14 | UPS主机（用于公安机房内） | 额定容量：≥8000W/10000VA | 1 | 台 |
| 15 | 电池柜 | 电池箱层数：4层 | 1 | 台 |
| 16 | 电池 | 后备时间1小时，16节12V100AH电池 | 16 | 个 |
| 七、综合布线工程 |
| （一）网络综合布线工程 |
| 1 | 网络交换机 | 全网管三层交换机。 | 4 | 台 |
| 2 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 | 4 | 个 |
| 3 | 单口网络信息面板 | 单口，标准86型面板； | 9 | 个 |
| 4 | 双口网络信息面板 | 双口，标准86型面板； | 36 | 个 |
| 5 | 六类类非屏蔽模块 | 免打线方式 | 77 | 个 |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 | 16 | 箱 |
| 7 | 超五类非屏蔽网线 | 参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA 568C | 4 | 箱 |
| 8 | 光纤 | 部署2条线做主备 | 600 | 米 |
| 9 | 耦合器 | 3插入损耗：＜0.2dB（单模）、小于0.1dB（多模） | 20 | 个 |
| 10 | 尾纤 | 低损耗连接，高反射 | 20 | 条 |
| 11 | 跳纤 | 低损耗连接，高反射 | 20 | 对 |
| 12 | 24口光纤配线架 | 2个光纤配线架 | 2 | 个 |
| 13 | 配线架 | 24口六类非屏蔽，含模块 | 4 | 个 |
| 14 | 配线架 | 24口超五类非屏蔽，含模块 | 1 | 个 |
| 15 | 理线架 | 理线架 | 5 | 个 |
| 16 | 3米跳线 | 3米六类非屏蔽成品跳线 | 77 | 条 |
| 17 | 机柜 | 42U,≥600*600*220mm | 1 | 台 |
| 18 | 辅料 | 包含绝缘胶布、管接、弯头、盒接、自攻丝、膨胀螺栓等 | 1 | 批 |
| （二）智能化综合布线工程（监控、门禁等） |
| 1 | 监控网络交换机 | 全网管三层交换机 | 4 | 台 |
| 2 | 网络交换机 | 24口门禁+手环定位基站交换机 | 3 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 | 4 | 个 |
| 4 | 万兆光模块 | 万兆20公里单模双纤模块 | 4 | 个 |
| 5 | 超五类非屏蔽网线 | 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 | 25 | 箱 |
| 6 | 门禁电磁锁电源线 | RVV4*1.0mm | 1300 | 米 |
| 7 | 门禁控制线 | RVVP4*1.0mm | 2600 | 米 |
| 8 | 配线架 | 24口超五类非屏蔽，含模块 | 5 | 个 |
| 9 | 理线架 | 理线架 | 5 | 个 |
| 10 | 3米跳线 | 3米超五非屏蔽成品跳线 | 107 | 条 |
| 11 | 音频线 | 拾音器到摄像头的线缆，双芯屏蔽抗拉 | 100 | 米 |
| 12 | 机柜 | 42U,尺寸≥600*600*2200mm | 1 | 台 |
| 13 | 辅料 | 包含绝缘胶布、管接、弯头、盒接、自攻丝、膨胀螺栓等 | 1 | 批 |
| （三）强电改造 |  |  |
| 1 | 电源线 | 安防系统电源线，RVV2*1.5 | 2100 | 米 |
| 2 | UPS（用于办案区） | 额定容量：≥16000W/20000VA | 1 | 台 |
| 3 | 电池 | 额定电压(V)：12v | 32 | 节 |
| 4 | 电池柜 | 32节柜,含安装辅材、电池连接线缆、电池开关等 | 2 | 套 |
| 5 | 强电配电箱 | 尺寸：≥50*40*20mm，含进出线缆空开 | 1 | 个 |
| 6 | 设备间强电改造 | 含主进线线缆及配件 | 1 | 项 |
| 7 | 辅料 | 包含绝缘胶布、管接、弯头、盒接、自攻丝、膨胀螺栓等 | 1 | 批 |
| （四）水平布线桥架及线管线槽 |
| 1 | 金属桥架（弱电） | 200*100mm | 90 | 米 |
| 2 | 接地连接件（弱电） | 配件 | 1 | 项 |
| 3 | PVC线槽（弱电） | 200*100mm | 100 | 米 |
| 4 | 配管或线槽（弱电） | PVC25mm | 400 | 米 |
| 5 | 包塑软管（弱电） | Φ25mm | 350 | 米 |
| 6 | KBG管（弱电） | Φ25mm | 400 | 米 |
| 7 | PVC线槽（强电） | 100*50mm | 50 | 米 |
| 8 | 线槽（强电） | PVC20 | 200 | 米 |
| 9 | 辅料 | 线缆、接头、扎带等。 | 1 | 批 |
| 八、平台对接服务 |
| 1 | 平台对接服务 | 智能办案区管理信息系统对接服务 | 1 | 项 |

合同履行期限：自签订合同之日起60天内交货安装并调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动；

6.本项目不接受未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人参与投标。

三、获取招标文件

1.获取时间：自招标公告发布之时起至2020年12月11日。

2.获取方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载招标文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2020年12月25日北京时间9时30分

投标文件提交起止时间：2020年12月25日北京时间8时30分至9时30分

投标地点：北流市公共资源交易中心（北流市城南客运站三楼）

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：北流市公安局

地址：广西壮族自治区玉林市北流市城西二路188号

联系人： 吴柏林

电  话: 0775-6236542

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙招标集团有限公司

地　　址：广西玉林市双拥路39号东盛大厦17楼

联系方式： 0775-2690131、2690161

3.项目联系方式

项目联系人：方燕 、秦晓玲

电　　话：0775-2690131、2690161

4.监督部门

名    称：北流市政府采购服务中心

电    话：0775-6235685

云之龙招标集团有限公司

2020年12月 4日

## 第二章  采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.特别强调：招标文件货物技术参数及性能（配置）标注某项参数大于或等于或约的某个数值时（专业表述或行业表述中数值为小于或大于的除外），投标人在投标时，应明确投标产品的该项参数的具体数值，否则评标委员会有权按投标无效处理。

货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及性能（配置） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、执法办案区 |
| （一）入区登记 |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、 ≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 2、最低照度:彩色:≥0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 3、 镜头:≥2.7-12mm 4、 支持电动镜头 5、 宽动态范围:120dB 6、 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 7、 最大图像尺寸:≥2560 × 1440 8、 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传 9、 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 10、 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 11、 报警输入:≥2路 12、 报警输出:≥2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 13、视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 14、 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15、电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 16、 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 17、 功耗:DC12 V：10W Max；PoE：12W Max 18、 红外照射距离 10-30米 19、 防护等级 不低于IP67 20、 防暴等级 不低于IK10 | 1 | 台 |
| 2 | 半球型人脸抓拍机 | 1、400万星光级1/1.8” CMO AI抓拍半球型网络摄像机 2、支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 3、支持前端人脸比对，支持最多3个人脸库的管理，支持最多9万张人脸的导入 支持人脸，人体属性上报 4、支持上传背景大图以及人脸小图 5、支持人脸库个数：≥3个 6、每个人脸库支持的人脸数量：≥30000个，单张人脸不超过300KB 7、智慧城管：支持1-24小时检测周期，支持非法摆摊事件检测 8、道路监控：支持背向行驶车辆抓拍，支持车牌、子品牌、车身颜色、车辆类型。支持行人、非机动车、机动车的混行检测 最低照度:彩色: ≥0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: ≥0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 9、宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 10、视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:≥2688×1520 11、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；RS-485; 12、视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 13、电源输出:DC12V 200mA 14、音频接口:音频输入： 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT; MIC：支持1个内置MIC（可关闭） 15、报警接口:1 输入，1 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） 16、Reset按键:支持 17、工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 18、电源供应:DC：12V±20% ， 19、补光距离:红外：≥30米（人脸3米） | 1 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长约500mm，输出线长约1000mm | 3 | 个 |
| 5 | 电脑 | 1、I5 （同等档次及以上品牌型号均可），≥8G 1T+256 SSD 1G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN7（同等档次及以上品牌型号均可）； 2、含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 6 | 打印机 | 打印/复印/扫描，A4 | 1 | 台 |
| 7 | 二代身份证读卡器 | 台式身份证阅读机；通讯接口USB2.0； | 2 | 台 |
| 8 | 手写板 | 1、感应方式：电磁压感应。 2、接口类型 ：USB。 3、颜色：黑色。 | 3 | 台 |
| 9 | 验钞机 | 1、计数显示屏：有 2、点钞速度：≥900张/分钟 | 1 | 台 |
| 10 | 智能储物柜 | 1、联网模式：与局域网联接，可做近端或远程操控。 2、规格 ≥3600mm*1800mm*450mm，柜体深灰色，柜门白色，国标1.0.3、输入AC220V/50Hz，输出DC12V/3A。 3、支持IDAS接口，并提供sdk开发包或接口协议。 4、带一台≥27寸屏幕电脑，伸缩托盘。 | 1 | 台 |
| （二）人身安全检查室 |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、 ≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 2、 最低照度:彩色:≥0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 3、 镜头:≥2.7-12mm 4、 支持电动镜头 5、 宽动态范围:120dB 6、 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 7、 最大图像尺寸:≥2560 × 1440 8、 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传 9、 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 10、 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 11、 报警输入:≥2路 12、 报警输出:≥2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 13、 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 14、 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15、 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 16、 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 17、 功耗:DC12 V：10W Max；PoE：12W Max 18、 红外照射距离 10-30米 19、 防护等级不低于 IP67 20、 防暴等级不低于 IK10 | 2 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | 1、 ≥400万像素4寸红外网络高清智能球 2、 图像传感器: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 3、 最低照度: 彩色： ≥0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白： ≥0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ； 4、 分辨率及帧率: 主码流50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440), 5、 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG 6、 红外照射距离: 100米 7、 焦距: 4.8-110mm， ≥23倍光学 8、 Smart图像增强: 数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 9、 电源接口: DC12V 10、 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ；支持 PoE（802.3at）供电 11、 音频输入/输出: 1路音频输入；1路音频输出 12、 SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 13、 工作温度和湿度: -30℃-65℃；湿度小于90% 14、 防护等级不低于IP66。 | 1 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长约500mm，输出线长约1000mm | 4 | 个 |
| 5 | 电脑 | I5（同等档次及以上品牌型号均可），≥8G 1T+256 SSD 1G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN7（同等档次及以上品牌型号均可）；含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 6 | 打印机 | 打印/复印/扫描，A4 | 1 | 台 |
| 7 | 操作台 | 定制，含凳子，≥1200mm*600mm*750mm | 1 | 套 |
| （三）信息采集室 |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、 ≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 2、 最低照度:彩色:≥0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 3、 镜头:≥2.7-12mm 4、 支持电动镜头 5、 宽动态范围:120dB 6、 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 7、 最大图像尺寸:≥2560 × 1440 8、 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传 9、 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 10、 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 11、 报警输入:≥2路 12、 报警输出:≥2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 13、 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 14、 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15、 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 16、 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 17、 功耗:DC12 V：10W Max；PoE：12W Max 18、 红外照射距离 10-30米 19、 防护等级 不低于IP67 20、 防暴等级不低于 IK10 | 1 | 台 |
| 2 | 半球型人脸抓拍机 | 1、400万星光级1/1.8” CMO AI抓拍半球型网络摄像机 2、支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 支持前端人脸比对，支持最多3个人脸库的管理，支持最多9万张人脸的导入 3、支持人脸，人体属性上报 4、支持上传背景大图以及人脸小图 5、支持人脸库个数：≥3个 6、每个人脸库支持的人脸数量：≥30000个，单张人脸不超过300KB 7、智慧城管：支持1-24小时检测周期，支持非法摆摊事件检测 8、道路监控：支持背向行驶车辆抓拍，支持车牌、子品牌、车身颜色、车辆类型。支持行人、非机动车、机动车的混行检测 9、最低照度:彩色: ≥0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: ≥0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 10、宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 11、视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 12、最大图像尺寸:≥2688×1520 13、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；RS-485; 14、视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 15、电源输出:DC12V 200mA 16、音频接口:音频输入： 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT; MIC：支持1个内置MIC（可关闭） 17、报警接口:1 输入，1 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） 18、Reset按键:支持 19、工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 20、电源供应:DC：12V±20% ， 21、补光距离:红外：≥30米（人脸3米） | 1 | 台 |
| 3 | 特写摄像机 | 1、 ≥400万像素4寸红外网络高清智能球 2、 图像传感器: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 3、 最低照度: 彩色： ≥0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白： ≥0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 4、 分辨率及帧率: 主码流50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440), 5、 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG 6、 红外照射距离:约 100米 7、 焦距: 4.8-110mm， ≥23倍光学 8、 Smart图像增强: 数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 9、 电源接口: DC12V 10、 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ；支持 PoE（802.3at）供电 11、 音频输入/输出: 1路音频输入；1路音频输出 12、 SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 13、 工作温度和湿度: -30℃-65℃；湿度小于90% 14、 防护等级不低于IP66。 | 1 | 台 |
| 4 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 1 | 台 |
| 5 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm | 4 | 个 |
| 6 | 信息采集一体机 | 人员信息一体化采集设备（警采通3.0）由一体化采集工作台、指掌纹采集仪、人像采集设备、补光灯、DNA信息采集、身高体重足长测量仪、二代证阅读器、DNA干燥箱、激光打印机、工控机（含显示器）、条码打印机、随身物品采集仪、足迹信息采集仪、虹膜采集仪、声纹采集设备等部分组成。 1、一体化采集工作台： 一体机工作台所预留的内部位置能够安装工控电脑主机、打印机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、DNA干燥箱、条码打印机、随身物品采集仪、条码阅读器、拍照设备、补光灯等多种设备；控制台整体尺寸：≤1650mm(L)×690mm(W)×850mm(H) （高度为桌面高度）。 2、指掌纹采集仪：指掌纹信息采集 3、声纹采集仪：声纹信息采集 4、虹膜采集仪：虹膜信息采集 5、DNA信息采集：具备二代身份证读取，支持人证核验、DNA查重及DNA条码和身份凭证打印功能。 6、足迹采集仪：人员足迹信息采集 7、人像采集设备：人像信息采集 8、补光灯：包含补光灯≥2个，为人像拍照补光 9、身高体重足长测量仪：身高、体重、足长信息采集 10、二代证阅读器：二代身份证信息采集 11、DNA干燥箱：DNA检查存放 12、激光打印机：指纹卡、人像等文字资料打印 13、工控机：专业工控机，用于安装采集软件 14、条码打印机：DNA标签打印 15、随身物品采集仪：随身物品采集 16、采集软件：采集软件支持集成相关采集设备，实现民警在一个采集界面就可以操作所有采集设备，通过对各组件的调用，一站式采集人员基本信息、指掌纹信息、人像信息、身高体重足长信息、DNA信息、足迹信息、声纹信息、虹膜信息、随身物品信息，具备十指指纹卡打印、DNA条码打印、注册管理、账号维护和采集信息查询功能，采集数据全面符合公安部关于人员基础信息采集数据项和数据质量的标准要求。 | 1 | 台 |
| （四）尿检室/吸毒检测室/医疗救助室 |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、 ≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 2、 最低照度:彩色:≥0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白：≥0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ； 3、 镜头:≥2.7-12mm 4、 支持电动镜头 5、 宽动态范围:≥120dB 6、 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 7、 最大图像尺寸:≥2560 × 1440 8、 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传 9、 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 10、 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 11、 报警输入:≥2路 12、 报警输出:≥2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 13、 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 14、 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15、 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 16、 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 17、 功耗:DC12 V：10W Max；PoE：12W Max 18、 红外照射距离 10-30米 19、 防护等级 不低于IP67 20、 防暴等级 不低于IK10 | 2 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | 1、 ≥400万像素4寸红外网络高清智能球 2、 图像传感器: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 3、 最低照度: 彩色： ≥0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白： ≥0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ； 4、 分辨率及帧率: 主码流50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440), 5、 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG 6、 红外照射距离: 100米 7、 焦距: 4.8-110mm， ≥23倍光学 8、 Smart图像增强: 数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 9、 电源接口: DC12V 10、 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ；支持 PoE（802.3at）供电 11、 音频输入/输出: 1路音频输入；1路音频输出 12、 SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 13、 工作温度和湿度: -30℃-65℃；湿度小于90% 14、 防护等级不低于IP66。 | 2 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长约500mm，输出线长约1000mm | 5 | 个 |
| 5 | 电脑 | I5 （同等档次及以上品牌型号均可），≥8G 1T+256 SSD 1G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN7 （同等档次及以上品牌型号均可）；含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 6 | 打印机 | 彩色打印/复印/扫描，A4 | 1 | 台 |
| 7 | 实验台 | ≥1600*800*800mm,三层 | 1 | 个 |
| 8 | 冷藏柜 | 500L以上 | 1 | 台 |
| 9 | 操作台 | 定制，含凳子 | 1 | 套 |
| （五）候问室（男女等候室、大等候室、单人等候室） |
| 1 | 环境广角摄像机 | 1、 ≥300万1/2.8"超宽动态CMOS ICR超广角半球网络摄像机; 2、 最低照度 彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON)；0 LUX with IR ; 3、 快门 1/3秒至1/100,000秒; 4、 镜头 2.1mm, F2.2; 5、 数字降噪 数字降噪; 6、 宽动态范围 120dB; 7、 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG;H.264编码类型 Main Profile / High Profile; 8、 主码流分辨率与帧率 50Hz:25fps (2048*1536 1600*1200 1280*960), 9、 感兴趣区域 ROI支持主、子码流分别设置1个固定区域; 10、 存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ; 11、 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测，音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测； 12、 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1对RS-485接口 13、 音频接口 2个内置麦克风,1个内置扬声器 14、 1对音频输入（Line in）/输出接口（两芯绿头插线式） 15、 报警接口 1对报警输入/输出接口，最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA 16、 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 17、 电源供应 DC12V/ PoE(802.3af) 18、 红外距离 20米 19、 防护等级 不低于IP67 20、 防暴等级不低于 IK10 | 9 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 6 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长约500mm，输出线长约1000mm | 15 | 个 |
| 4 | 单人羁押椅 | 单人坐椅 | 2 | 个 |
| 5 | 醒酒椅 | 1、面料：皮经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，纹路细致、色泽均匀；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，光面革的耐折牢度20000次无裂纹。 2、坐垫海绵：采用高密度阻燃海绵，海绵柔软性能好、软硬适中，回弹性能好，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%；不变形；执行标准：GB/T10802-2006。 | 1 | 个 |
| 6 | 长条座椅 | 男女候问区,定制 | 2 | 套 |
| （六）讯问室（按10间配置,9间讯问室1间特殊人员讯问室） |
| 1 | 环境广角摄像机 | 1、 ≥300万1/2.8"超宽动态CMOS ICR超广角半球网络摄像机; 2、 最低照度 彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON)；0 LUX with IR ; 3、 快门 1/3秒至1/100,000秒; 4、 镜头 2.1mm, F2.2; 5、 数字降噪 数字降噪; 6、 宽动态范围 120dB; 7、 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG;H.264编码类型 Main Profile / High Profile; 8、 主码流分辨率与帧率 50Hz:25fps (2048*1536 1600*1200 1280*960), 9、 感兴趣区域 ROI支持主、子码流分别设置1个固定区域; 10、 存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ; 11、 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测，音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测； 12、 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1对RS-485接口 13、 音频接口 2个内置麦克风,1个内置扬声器 14、 1对音频输入（Line in）/输出接口（两芯绿头插线式） 15、 报警接口 1对报警输入/输出接口，最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA 16、 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 17、 电源供应 DC12V/ PoE(802.3af) 18、 红外距离 20米 19、 防护等级不低于 IP67 20、 防暴等级不低于IK10 | 10 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | 1、 ≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 2、 最低照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 3、 镜头:2.7-12mm 4、 支持电动镜头 5、 宽动态范围:120dB 6、 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 7、 最大图像尺寸:2560 × 1440 8、 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传 9、 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 10、 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 11、 报警输入:2路 12、 报警输出:2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 13、 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 14、 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15、 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 16、 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 17、 红外照射距离 10-30米 18、 防护等级不低于 IP67 19、 防暴等级不低于 IK10 | 10 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 10 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长约500mm，输出线长约1000mm | 30 | 个 |
| 5 | 电脑 | I5 （同等档次及以上品牌型号均可），≥8G 1T+256 SSD 1G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN7（同等档次及以上品牌型号均可）；含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 10 | 台 |
| 6 | 电脑音箱 | 1、3.5毫米音频接口 2、音箱控制：旋钮 3、电源供电 4、功率：20w以下 5、声道2.1 6、信噪比85db 7、防磁 | 10 | 台 |
| 7 | 打印机 | 打印/复印/扫描，A4 | 10 | 台 |
| 8 | 审讯主机 | 1、满足同步录音录像要求 2、≥6路400W IPC接入或8路1080p IPC输入； 3、支持画中画配置（画面合成）； 4、支持一键审讯、一键回放、一键打点； 5、≥2路VGA输入和2路HDMI输入； 6、支持全路数H.265编解码； 7、支持视频信息上叠加温湿度信息； 8、标配2个DVD光驱，支持双光驱同步刻录； 9、≥4个SATA接口； 10、含不小于2TB的硬盘； 11、3U机箱； 12、2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 13、≥8个报警输入、≥4个报警输出、≥2个、14、RS-232、≥4个RS-485接口、≥4个USB接口 | 10 | 台 |
| 9 | 硬盘 | 1、不小于3.5英寸 2、≥4TB IntelliPower 64M SATA3（同等档次及以上品牌型号均可） | 10 | 块 |
| 10 | 示证屏 | ≥43寸，含壁挂支架 | 10 | 台 |
| 11 | 电子门牌 | 1、类型：室内双色Φ3.75 2、像素间距：≥4.75mm 3、像素密度：≥44321点/㎡ 4、亮度：≥500cd/㎡ 5、视角：≥120° 6、峰值功耗：≤500W/㎡ 7、 含接收卡、屏体、电源和外框 | 10 | 套 |
| 12 | 审讯桌 | 1、基材：采用E1级中纤密度板，表面钢琴烤漆，以灰色为基调。配置一个主机柜，一个打印机柜，刻录机柜。正面显示屏采用内嵌式（显示屏尺寸客户提供）桌面显示屏可前后自由调节位置，以方便不同身高操作员 | 10 | 台 |
| 13 | 审讯椅 | 1、面料采用优质环保皮，外观色泽均匀； 2、内部为多层胶合板，填充高密度海绵； 3、脚架，经干燥、脱脂、除虫处理； 4、油漆采用环保油漆； 5、五金配件。 | 20 | 把 |
| 14 | 嫌疑人座椅 | 采用不锈钢管，钢管厚度≥2.0mm；与地面连接采用膨胀钉，所有边角采用圆弧设计，达到安全效果。 | 10 | 把 |
| （七）询问室（按3间配置,2间普通询问室1间特殊人员询问室） |
| 1 | 环境广角摄像机 | 1、 ≥300万1/2.8"超宽动态CMOS ICR超广角半球网络摄像机; 2、 最低照度 彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON)；0 LUX with IR ; 3、 快门 1/3秒至1/100,000秒; 4、 镜头 2.1mm, F2.2; 5、 数字降噪 数字降噪; 6、 宽动态范围 120dB; 7、 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG;H.264编码类型 Main Profile / High Profile; 8、 主码流分辨率与帧率 50Hz:25fps (2048*1536 1600*1200 1280*960), 9、 感兴趣区域 ROI支持主、子码流分别设置1个固定区域; 10、 存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ; 11、 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测，音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测； 12、 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1对RS-485接口 13、 音频接口 2个内置麦克风,1个内置扬声器 14、 1对音频输入（Line in）/输出接口（两芯绿头插线式） 15、 报警接口 1对报警输入/输出接口，最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA 16、 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 17、 电源供应 DC12V/ PoE(802.3af) 18、 红外距离 20米 19、 防护等级 IP67 20、 防暴等级: IK10 | 3 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | 1、 ≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 2、 最低照度:彩色:≥0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白：≥0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ； 3、 镜头:≥2.7-12mm 4、 支持电动镜头 5、 宽动态范围:≥120dB 6、 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 7、 最大图像尺寸:≥2560×1440mm 8、 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传 9、 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 10、 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 11、 报警输入:≥2路 12、 报警输出:≥2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 13、 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 14、 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15、 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 16、 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 17、 功耗:DC12 V：10W Max；PoE：12W Max 18、 红外照射距离 10-30米 19、 防护等级 IP67 20、 防暴等级 IK10 | 3 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 3 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长约500mm，输出线长约1000mm | 9 | 个 |
| 5 | 电脑 | I5（同等档次及以上品牌型号均可）， ≥8G 1T+256 SSD 1G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN7（同等档次及以上品牌型号均可）；含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 3 | 台 |
| 6 | 电脑音箱 | 1、3.5毫米音频接口 2、音箱控制：旋钮 3、电源供电 4、功率：20w以下 5、声道2.1 6、信噪比85db 7、防磁 | 3 | 台 |
| 7 | 打印机 | 打印/复印/扫描，A4 | 3 | 台 |
| 8 | 审讯主机 | 满足同步录音录像要求 ≥6路400W IPC接入或8路1080p IPC输入； 支持画中画配置（画面合成）； 支持一键审讯、一键回放、一键打点； ≥2路VGA输入和2路HDMI输入； 支持全路数H.265编解码； 支持视频信息上叠加温湿度信息； 标配2个DVD光驱，支持双光驱同步刻录； ≥4个SATA接口； 含2TB的硬盘； 3U机箱； 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 ≥8个报警输入、≥4个报警输出、≥2个RS-232、≥4个RS-485接口、≥4个USB接口 | 3 | 台 |
| 9 | 硬盘 | 不小于3.5英寸 ≥4TB IntelliPower 64M SATA3 | 3 | 块 |
| 10 | 示证屏 | ≥43寸，含壁挂支架 | 3 | 台 |
| 11 | 电子门牌 | 1、类型：室内双色Φ3.75 2、 像素间距：≥4.75mm 3、像素密度：≥44321点/㎡ 4、 亮度：≥500cd/㎡ 5、视角：≥120° 6、峰值功耗：≤500W/㎡ 7、 含接收卡、屏体、电源和外框 | 3 | 套 |
| 12 | 审讯桌 | 基材：采用E1级中纤密度板，表面钢琴烤漆，以灰色为基调。配置一个主机柜，一个打印机柜，刻录机柜。正面显示屏采用内嵌式（显示屏尺寸客户提供）桌面显示屏可前后自由调节位置，以方便不同身高操作员 | 3 | 台 |
| 13 | 审讯椅 | 1、面料采用环保皮，外观色泽均匀； 2、内部为多层胶合板，填充高密度海绵； 3、脚架，经干燥、脱脂、除虫处理； 4、油漆采用环保油漆； 5、五金配件。 | 6 | 把 |
| 14 | 嫌疑人座椅 | 采用不锈钢管，钢管厚度≥2.0mm；与地面连接采用膨胀钉，所有边角采用圆弧设计，达到安全效果。 | 3 | 把 |
| （八）未成年人询问室（1间） |
| 1 | 环境广角摄像机 | 1、 ≥300万1/2.8"超宽动态CMOS ICR超广角半球网络摄像机; 2、 最低照度 彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON)；0 LUX with IR ; 3、 快门 1/3秒至1/100,000秒; 4、 镜头 2.1mm, F2.2; 5、 数字降噪 数字降噪; 6、 宽动态范围 120dB; 7、 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG;H.264编码类型 Main Profile / High Profile; 8、主码流分辨率与帧率 50Hz:25fps (2048*1536 1600*1200 1280*960), 9、感兴趣区域 ROI支持主、子码流分别设置1个固定区域; 10、存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ; 11、智能功能：越界侦测,区域入侵侦测，音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测； 12、 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1对RS-485接口 13、 音频接口 2个内置麦克风,1个内置扬声器 14、 1对音频输入（Line in）/输出接口（两芯绿头插线式） 15、 报警接口 1对报警输入/输出接口，最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA 16、 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 17、 电源供应 DC12V/ PoE(802.3af) 18、 红外距离 约20米 19、 防护等级不低于 IP67 20、 防暴等级不低于IK10 | 1 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | 1、 ≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 2、 最低照度:彩色:≥0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白：≥0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ； 3、 镜头:≥2.7-12mm 4、 支持电动镜头 5、 宽动态范围:≥120dB 6、 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 7、 最大图像尺寸:≥2560 × 1440 8、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传 9、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 10、音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 11、报警输入:≥2路 12、报警输出:≥2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 13、视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 14、工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15、 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 16、电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 17、功耗:DC12 V：10W Max；PoE：12W Max 18、红外照射距离 10-30米 19、防护等级不低于 IP67 20、 防暴等级 不低于IK10 | 1 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长约500mm，输出线长约1000mm | 3 | 个 |
| 5 | 电脑 | I5（同等档次及以上品牌型号均可）， ≥8G 1T+256 SSD 1G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN7（同等档次及以上品牌型号均可）；含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 6 | 电脑音箱 | 1、3.5毫米音频接口 2、音箱控制：旋钮 3、电源供电 4、功率：20w以下 5、声道2.1 6、信噪比85db 7、防磁 | 1 | 部 |
| 7 | 打印机 | 打印/复印/扫描，A4 | 1 | 台 |
| 8 | 审讯主机 | 满足同步录音录像要求 1、≥6路400W IPC接入或8路1080p IPC输入； 2、支持画中画配置（画面合成）； 3、支持一键审讯、一键回放、一键打点； 4、≥2路VGA输入和2路HDMI输入； 5、支持全路数H.265编解码； 6、支持视频信息上叠加温湿度信息； 7、标配2个DVD光驱，支持双光驱同步刻录； 8、≥4个SATA接口； 9、含不小于2TB的硬盘； 10、3U机箱； 11、2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 12、≥8个报警输入、≥4个报警输出、≥2个RS-232、≥4个RS-485接口、≥4个USB接口 | 1 | 台 |
| 9 | 硬盘 | 不小于3.5英寸， ≥4TB IntelliPower 64M SATA3（同等档次及以上品牌型号均可） | 1 | 块 |
| 10 | 示证屏 | ≥43寸，含壁挂支架 | 1 | 台 |
| 11 | 电子门牌 | 1、 类型：室内双色Φ3.75mm 2、像素间距：≥4.75mm 3、像素密度：≥44321点/㎡ 4、亮度：≥500cd/㎡ 5、视角：≥120° 6、峰值功耗：≤500W/㎡ 7、含接收卡、屏体、电源和外框 | 1 | 台 |
| 12 | 审讯桌 | 基材：采用E1级中纤密度板，表面钢琴烤漆，以灰色为基调。配置一个主机柜，一个打印机柜，刻录机柜。正面显示屏采用内嵌式（显示屏尺寸客户提供）桌面显示屏可前后自由调节位置，以方便不同身高操作员。尺寸定制。 | 1 | 台 |
| 13 | 审讯椅 | 1、面料采用环保皮，外观色泽均匀； 2、内部为多层胶合板，填充高密度海绵； 3、脚架，经干燥、脱脂、除虫处理； 4、油漆采用环保油漆； 5、五金配件。 6、尺寸定制。 | 1 | 套 |
| 14 | 嫌疑人座椅 | 采用不锈钢管，钢管厚度≥2.0mm；与地面连接采用膨胀钉，所有边角采用圆弧设计，达到安全效果。 | 1 | 个 |
| 15 | 未成年人看护椅 | 1、面料采用环保皮，外观色泽均匀; 2、内部为多层胶合板，填充高密度海绵； 3、脚架，经干燥、脱脂、除虫处理； 4、油漆采用环保油漆； 5、五金配件。 6、尺寸定制。 | 1 | 把 |
| （九）证人询问室/辨认室 |
| 1 | 环境广角摄像机 | 1、 ≥300万1/2.8"超宽动态CMOS ICR超广角半球网络摄像机; 2、 最低照度 彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON)；0 LUX with IR ; 3、 快门 1/3秒至1/100,000秒; 4、 镜头 2.1mm, F2.2; 5、 数字降噪 数字降噪; 6、 宽动态范围 120dB; 7、 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG;H.264编码类型 Main Profile / High Profile; 8、 主码流分辨率与帧率 50Hz:25fps (2048*1536 1600*1200 1280*960), 9、 感兴趣区域 ROI支持主、子码流分别设置1个固定区域; 10、 存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ; 11、 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测，音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测； 12、 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1对RS-485接口 13、 音频接口 2个内置麦克风,1个内置扬声器 14、 1对音频输入（Line in）/输出接口（两芯绿头插线式） 15、 报警接口 1对报警输入/输出接口，最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA 16、 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 17、 电源供应 DC12V/ PoE(802.3af) 18、 红外距离 20米 19、 防护等级不低于 IP67 20、 防暴等级不低于IK10 | 2 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | 1、 ≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 2、 最低照度:彩色:≥0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白：≥0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ； 3、 镜头:≥2.7-12mm 4、 支持电动镜头 5、 宽动态范围:≥120dB 6、 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 7、 最大图像尺寸:≥2560 × 1440 8、 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传 9、 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 10、 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 11、 报警输入:≥2路 12、 报警输出:≥2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 13、 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 14、 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15、 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 16、 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 17、 功耗:DC12 V：10W Max；PoE：12W Max 18、 红外照射距离 10-30米 19、 防护等级 不低于IP67 20、 防暴等级不低于 IK10 | 1 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 2 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长约500mm，输出线长约1000mm | 4 | 个 |
| 5 | 电脑 | I5 （同等档次及以上品牌型号均可）， ≥8G 1T+256 SSD 1G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN7（同等档次及以上品牌型号均可）；含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 6 | 电脑音箱 | 1、3.5毫米音频接口 2、音箱控制：旋钮 3、电源供电 4、功率：20w以下 5、声道2.1 6、信噪比85db 7、防磁 | 1 | 台 |
| 7 | 打印机 | 打印/复印/扫描，A4 | 1 | 台 |
| 8 | 窗口对讲机 | 采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合GA38-2015文件要求，真正实现数字高清全双工扩音对讲；采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯；能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音；提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节；内机与外机接线方式采用一根尾端线到桌底，更好解决移动时造成接线松动，桌面整洁，更加坚固和美观；专业的腔体结构设计，采用硬质金属腔体，杜绝了机身共振；个人化定制服务用语，手动播报“您好，欢迎光临”、“欢迎下次光临”；提供模拟输出口，实现第三方同步录音（例如硬盘录像机）。 | 1 | 台 |
| 9 | 证人询问室桌椅 | 1个桌子4个凳子，桌子材质：实木，尺寸≥长1400*宽800*高750mm；凳子材质：实木，尺寸≥长400*宽500*高740 mm。 | 1 | 套 |
| （十）卫生间（按3间配置） |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、 ≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 2、 最低照度:彩色:≥0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 3、 镜头:≥2.7-12mm 4、 支持电动镜头 5、 宽动态范围:120dB 6、 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 7、 最大图像尺寸:≥2560 × 1440 8、 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传 9、 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 10、 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 11、 报警输入:≥2路 12、 报警输出:≥2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 13、 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 14、 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15、 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 16、 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 17、 功耗:DC12 V：10W Max；PoE：12W Max 18、 红外照射距离 10-30米 19、 防护等级不低于IP67 20、 防暴等级不低于IK10 | 4 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 4 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长约500mm，输出线长约1000mm | 8 | 个 |
| （十一）警务值班室（按1间配置） |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、 ≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 2、 最低照度:彩色:≥0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 3、 镜头:2.7-12mm 4、 支持电动镜头 5、 宽动态范围:120dB 6、 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 7、 最大图像尺寸:≥2560 × 1440 8、 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传 9、 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 10、 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 11、 报警输入:≥2路 12、 报警输出:≥2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 13、 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 14、 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15、 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 16、 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 17、 功耗:DC12 V：10W Max；PoE：12W Max 18、 红外照射距离 10-30米 19、 防护等级不低于IP67 20、 防暴等级不低于IK10 | 1 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长约500mm，输出线长约1000mm | 2 | 个 |
| 4 | 解码器 | 1、 高清视音频解码器，采用Linux操作系统（同等档次及以上品牌型号均可），运行稳定可靠 2、 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 3、 输出接口：≥8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 4、 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 5、 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 6、 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 7、 解码能力：≥8路1200W，或≥16路800W，或≥24路500W，或≥40路300W，或≥64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 8、 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 9、 网络接口：≥2光口，2电口 10、 音频接口：≥8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 11、 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 12、 报警接口：≥8路报警输入，8路报警输出 | 1 | 台 |
| 5 | 液晶电视机 | ≥65英寸\LED，含支架 | 2 | 台 |
| 6 | 机柜 | 设备柜，容量≥18U，≥1个PDU插排，材质冷轧钢板，前面板钢化玻璃，尺寸：≥长600*宽600*高度1000mm。 | 1 | 个 |
| （十二）办案区手环定位系统 |
| 1 | 定位基站 | 高精度定位基站，实现办案区内公共走廊、房间精确定位。 | 34 | 个 |
| 2 | 电子腕带 | 电子腕带，涉案嫌疑人腕带佩戴使用，2.4G复合125K、13.56M三频合一；RFID&蓝牙二合一；具备防水、防拆卸功能。 | 30 | 台 |
| 3 | 发卡器 | 桌面式发卡器，用于腕带及胸卡授权。 | 2 | 个 |
| 4 | 电子腕带充电器 | 多腕带充电器 | 2 | 个 |
| （十三）一楼走廊、过厅、天井 |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 1、≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦筒型网络摄像机 2、最小照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 3、镜头:2.7-12mm @ F1.2 4、支持电动镜头 5、宽动态范围:≥120dB 6、视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 7、最大图像尺寸:≥2560 × 1440 8、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 9、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 10、音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 11、报警输入:≥2路 12、报警输出:≥2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 13、视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 14、工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15、电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 16、电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 17、红外照射距离:10-30米 18、防护等级不低于IP67 19、含壁装支架 | 14 | 台 |
| 2 | 环境广角摄像机（设备间） | 1、 ≥300万1/2.8"超宽动态CMOS ICR超广角半球网络摄像机; 2、 最低照度 彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON)；0 LUX with IR ; 3、 快门 1/3秒至1/100,000秒; 4、 镜头 2.1mm, F2.2; 5、 数字降噪 数字降噪; 6、 宽动态范围 120dB; 7、 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG;H.264编码类型 Main Profile / High Profile; 8、 主码流分辨率与帧率 50Hz:25fps (2048*1536 1600*1200 1280*960), 9、 感兴趣区域 ROI支持主、子码流分别设置1个固定区域; 10、 存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ; 11、 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测，音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测； 12、 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1对RS-485接口 13、 音频接口 2个内置麦克风,1个内置扬声器 14、 1对音频输入（Line in）/输出接口（两芯绿头插线式） 15、 报警接口 1对报警输入/输出接口，最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA 16、 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 17、 电源供应 DC12V/ PoE(802.3af) 18、 红外距离 20米 19、 防护等级不低于IP67 20、 防暴等级不低于IK10 | 1 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 高保真拾音器(含电源），全向单电容咪头，适用于10～50平方米拾音范围，频率响应：20Hz～20kHz，阻抗：600欧姆非平衡，灵敏度：-35dB，信噪比：75dB | 8 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长约500mm，输出线长约1000mm | 23 | 个 |
| （十四）五楼视频监控 |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 1、≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦筒型网络摄像机 2、最小照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 3、镜头:2.7-12mm @ F1.2 4、支持电动镜头 5、宽动态范围:≥120dB 6、视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 7、最大图像尺寸:≥2560 × 1440 8、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 9、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 10、音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 11、报警输入:≥2路 12、报警输出:≥2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 13、视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 14、工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15、电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 16、电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 17、红外照射距离:10-30米 18、防护等级不低于IP67 19、含壁装支架 | 7 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 高保真拾音器(含电源），全向单电容咪头，适用于10～50平方米拾音范围，频率响应：20Hz～20kHz，阻抗：600欧姆非平衡，灵敏度：-35dB，信噪比：75dB | 6 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长约500mm，输出线长约1000mm | 13 | 个 |
| （十五）报警系统 |  |  |
| 1 | 总线报警主机 | 专业级总线制网络报警主机，自带≥8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 | 1 | 台 |
| 2 | 报警模块 | 1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出 | 26 | 台 |
| 3 | 声光报警器 | 1、声光报警器（红/白双色外观） 2、12VDC 压电警号 3、防火ABS阻燃外壳 4、声压(VDC)：110±3， | 1 | 台 |
| 4 | 报警按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,尺寸≥86*86*32mm | 26 | 台 |
| 5 | 控制键盘 | 1、LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 2、支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 3、支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 4、主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） | 1 | 台 |
| （十六）门禁系统 |
| 1 | 四门门禁控制器 | 支持脱机和联网两种应用模式；通信线路光电隔离技术，大容量输出继电器满足各种锁具；支持设置≥32个时间段/天（最小时间段5分钟）、32种时间段，满足各种特定时间下的权限要求；支持10万条脱机记录和2万张卡+姓名的存储，1024个权限组以及44种报警和事件的上传；支持卡、卡＋密码、密码（8位）、反胁迫报警密码、卡号输入、卡号+密码输入等多种开门方式，支持APB控制；开关门锁可按时间表，也可远程控制或保持常开/关；可联网设置门锁开时间、开门超时时间、倒计时开门时间、门磁报警、门开超时报警；支持一键锁死控制器的功能，锁死后任何动作不能打开门；支持报警输入输出功能；支持首卡开门、多卡开门、倒计时卡开门等多种特殊的开门方式； | 6 | 台 |
| 2 | IC卡发卡器 | 1、支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 2、≥2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 3、工作电压：DC 5V； 4、工作电流：0.2A。 | 1 | 台 |
| 3 | IC卡读卡器 | 1、读卡频率：13.56MHz 2、按键方式：物理按键 3、可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 4、通讯方式：RS485+Wiegand 5、工作电压：DC 12V 6、安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 7、工作环境：室内/室外，IP65 | 44 | 个 |
| 4 | 电磁锁 | 1、最大拉力：≥280kg(600Lbs)静态直线拉力； 2、支持锁状态反馈，门磁输出； 3、断电开锁； 4、具有电锁状态指示灯； 5、锁体尺寸：≥长240*宽48.5*厚26.5(mm)； 6、吸板尺寸：≥长180*宽38*厚11(mm)； 7、使用环境：室内； 8、工作电压：12V/500mA ； 9、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 20 | 个 |
| 5 | 双门电磁锁 | 1、直线拉力≥280KG*2 2、可自行设定12VDC或24VDC；出厂时电压标准设置为12VDC 3、内置反向电流防护装置(MOV) 4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM) 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 6、工作电流约：12V/840mA 、24V/420mA | 2 | 个 |
| 6 | L型支架 | 1、L型支架 2、开门角度：90° 3、适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 22 | 个 |
| 7 | 门禁电源(带蓄电池） | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：≥50W； 5、带机箱 6、标准电压：12V； 7、额定容量：≥7.0Ah。 | 6 | 套 |
| 8 | IC卡 | 1、卡片类型：mifare卡(国产) 2、符合标准：ISO14443 标准 3、卡片容量：≥1K 4、工作频率：13.56MHz | 50 | 张 |
| 9 | 办案区出入大门机械锁 | 锁芯材质：铜,上锁不需钥匙 | 1 | 个 |
| 二、案卷管理中心 |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、 ≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 2、 最低照度:彩色:≥0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 3、 镜头:≥2.7-12mm 4、 支持电动镜头 5、 宽动态范围:120dB 6、 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 7、 最大图像尺寸:≥2560×1440mm 8、 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传 9、 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 10、 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 11、 报警输入:≥2路 12、 报警输出:≥2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 13、 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 14、 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15、 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 16、 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 17、 功耗:DC12 V：10W Max；PoE：12W Max 18、 红外照射距离 10-30米 19、 防护等级不低于IP67 20、 防暴等级不低于IK10 | 3 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | 1、国标,12V1A输出,Φ2.1mm圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 2、输入电压：AC170V~240V | 4 | 个 |
| 3 | 高保真拾音器 | 高保真拾音器(含电源），全向单电容咪头，适用于10～50平方米拾音范围，频率响应：20Hz～20kHz，阻抗：600欧姆非平衡，灵敏度：-35dB，信噪比：75dB | 1 | 台 |
| 4 | 二维码标签打印机 | 打印头解析度：≥203dots/inch（8dots/mm）；打印模式：碳带/热敏；打印点尺寸：≥0.125×0.125mm（1mm=8dots）；热敏片（耐磨性）：30KM；脉动激发：≥1×108Pulses ；打印机色带； | 1 | 个 |
| 5 | 二维码扫描枪 | 速扫描仪；双焦距光学控制技术，轻松扫描屏幕条码，多模式扫描，识别率高，强悍的解码能力；≥960*640高清晰分辨率 | 1 | 个 |
| 6 | 智能案卷柜 | 1个主柜3个副柜，主柜1个，规格：≥1210×1800×450mm(长高深），12个柜格；冷轧板≥0.8mm厚度；三种支持开锁方式，分别是IC卡、二维码扫描、业务软件控制，有显示屏； 副柜3个；规格：≥1210×1800×450mm(长高深），12个柜格；冷轧板≥0.8mm厚度； | 1 | 套 |
| 7 | 电脑 | I5（同等档次及以上品牌型号均可），≥8G 1T+256 SSD 1G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN7（同等档次及以上品牌型号均可）；含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 8 | 打印机 | 打印/复印/扫描一体机，A3 | 1 | 台 |
| 9 | 高速扫描智能识别设备 | 1、管理模式：通过网络扫描仪管理软件，对扫描仪进行异地管理，集中监测各地扫描仪使用状况及耗材更换预警通知给管理员 2、警综系统对接：与广西警综平台无缝衔接，可获取相关案件的卷宗目录信息。 3、智能识别归档：通过扫描仪扫描的电子材料自动识别材料所属类别并支持直接上传到广西警综平台案件卷宗信息中。 4、扫描仪类型：要求采用ADF（自动送纸器），单面/双面，黑白/灰度/彩色模式 5、图像传感器：彩色CCD (电荷耦合器件)图像传感器×3 6、光源：白色LED灯组x 2 7、光学分辨率 ≥600dpi； 8、扫描速度 ≥80ipm 彩色黑白300dpi，纸张规格 "最小A8：50.8 x 54 mm (2 x 2.13 in.) （横向/纵向））；最大216 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.)" 送纸通道 直送纸通道，减少卡纸；可纵向扫描卡片，如身份证、社保卡，银行卡等 9、纸张厚度 "27 - 413 g/m² (7.2 - 112 lb.) *A8 大小: 127 - 209 g/m² (34 - 56 lb.)，1.4 mm 或更小(4)" 10、电源要求 100 - 240 V交流电 ±10% 11、进纸容量 80张 12、长纸扫描 216 x 5,588 mm (8.5 x 220 in.) 图像处理 "多图像输出、自动检测颜色、去除空白页、 iDTC、高级 DTC、SDTC、误差扩散、半色调、De-Screen、 图像强调、消除颜色、滤色（无/红色/绿色/蓝色/饱和度）、 sRGB输出、消除装订孔、带标签裁剪、分割图像、纠偏、 边缘修复、减少竖线、自动检测纸张大小" 13、多页进纸检测 超声波多页进纸检测传感器 x 1，纸张检测传感器 14、接口 USB2.0高速接口，方便与PC对接，在同一台电脑上操作 15、驱动及软件 PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS)及AuroraTech Edition ABBYY方絮扫描识别软件. | 1 | 套 |
| 10 | 电子显示屏 | ≥43寸电视，案卷数据展示、超期提醒展示等 | 1 | 台 |
| 三、涉案财物管理中心 |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、 ≥400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 2、 最低照度:彩色:≥0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 3、 镜头:≥2.7-12mm 4、 支持电动镜头 5、 宽动态范围:120dB 6、 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 7、 最大图像尺寸:≥2560 × 1440 8、 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传 9、 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 10、 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 11、 报警输入:≥2路 12、 报警输出:≥2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 13、 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 14、 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15、 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 16、 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 17、 功耗:DC12 V：10W Max；PoE：12W Max 18、 红外照射距离 10-30米 19、 防护等级不低于IP67 20、 防暴等级不低于IK10 | 11 | 台 |
| 2 | 物证摄像机 | 1、 ≥400万像素4寸红外网络高清智能球 2、 图像传感器: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 3、 最低照度: 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 4、 分辨率及帧率: 主码流50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440), 5、 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG 6、 红外照射距离:约 100米 7、 焦距: 4.8-110mm，23倍光学 8、 Smart图像增强: 数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 9、 电源接口: DC12V 10、 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ；支持 PoE（802.3at）供电 11、 音频输入/输出: 1路音频输入；1路音频输出 12、 SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 13、 工作温度和湿度: -30℃-65℃；湿度小于90% 14、 防护等级不低于IP66。 | 1 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 高保真拾音器(含电源），全向单电容咪头，适用于10～50平方米拾音范围，频率响应：20Hz～20kHz，阻抗：600欧姆非平衡，灵敏度：-35dB，信噪比：75dB | 4 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 1、国标,12V1A输出,Φ2.1mm圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 2、输入电压：AC170V~240V | 16 | 个 |
| 5 | 智能物证保管柜 | 1个主柜3个副柜，主柜1个，规格：≥1210长×1800高×450深(mm），12个柜格；冷轧板≥0.8mm厚度；三种支持开锁方式，分别是IC卡、二维码扫描、业务软件控制，有显示屏； 副柜3个；规格：≥1210长×1800高×450深(mm），12个柜格；冷轧板≥0.8mm厚度； | 1 | 套 |
| 6 | 冷藏柜 | 518L以上卧式 | 1 | 台 |
| 7 | 密码柜 | 1、门板/箱体钢板厚度：≥5/1.8mm 保险：电子密码 钥匙双保险开门 2、报警：振动及三次错码报警 显示屏：液晶显示 是否有日期时间显示功能：有 3、规格：≥H570*W350*D310mm | 2 | 台 |
| 8 | 验钞机 | 1、计数显示屏：有 2、点钞速度：≥900张/分钟 | 1 | 台 |
| 9 | 二维码标签打印机 | 打印头解析度：≥203dots/inch（8dots/mm）；打印模式：碳带/热敏；打印点尺寸：≥0.125×0.125mm（1mm=8dots）；热敏片（耐磨性）：30KM；脉动激发：≥1×108Pulses ；打印机色带； | 1 | 个 |
| 10 | 二维码扫描枪 | 高速扫描仪； 解码能力：INTERLEAVE2OF5； | 1 | 个 |
| 11 | 打印机 | 打印/复印/扫描,A3 | 1 | 台 |
| 12 | 电脑 | I5（同等档次及以上品牌型号均可），≥8G 1T+256 SSD 1G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN7（同等档次及以上品牌型号均可）；含≥24寸显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 13 | 电子显示屏 | ≥43寸电视，涉案财物数据展示、超期提醒等作用 | 1 | 台 |
| 四、案件研讨会议室/指挥室 |
| 1 | 会议音箱 | 频率响应：80Hz~20KHz(±3dB)；单元数量：LF:1x8"HF:1x1.5"；最大功率：≥240W into 8ohms；灵敏度：92dB；连接插座：2x NL4； | 4 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 立体声功率 8Ω 2×350W，4Ω 2×560W；桥接单声道 8Ω 980W；信噪比 103db；转换速率 60V/us；阻尼系数 400:1 ；频率响应 +/-0.1db,20HZ+20KHZ；规格 485W×420D×88H | 2 | 台 |
| 3 | 音箱壁挂支架 | 定制 | 4 | 个 |
| 4 | 8路调音台 | 1.单声道输入通道：≥8路 2.立体声输入通道：≥2组（4路单声道） 3.单声道插入通道：≥8路 4.单声道话筒接口幻像电源：≥+48V 5.输出通道：一组立体声主输出、两路编组输出、两组辅助输出、一组立体声监听输出、一组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出 6.频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB 7.单声通道话筒到主输出最大增益：60dB±2dB 8.单声通道线路到主输出最大增益：45dB±2dB 9.立体声声通道线路到主输出最大增益：15dB±1dB 10.通道串音：≤-90dB @ 20KHz 11.左右声道串音：≤-90dB@ 20KHz 12.信噪比(计权)：≥95dB @ 1KHz 0dB 13.主输出通道最大平衡输出：24dB±1.5dB 14.主输出/编组最大非平衡输出：18dB±1.5dB 15.辅助最大非平衡输出：18dB±1.5dB 16.CD/TAPE输最大非平衡输出：18dB±1.5dB 17.效果最大非平衡输出：18dB±1.5dB 18.耳机输出：12dB/0.25W@32Ω；18dB@10KΩ；20Hz~20KHz 19.通道间增益差：≤2dB 20.失真度：≤0.002% @ 0dB 1KHz | 1 | 台 |
| 5 | 数字音频处理器 | ≥96KHz采样频率，≥32-bit DSP处理器，≥24-bit A/D及D/A转换； 有2输入6输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音；可通过WIFI连接电脑,并能通过互联网实现远程控制 | 1 | 台 |
| 6 | 无线话筒 | 一台主机+4个鹅颈话筒；频率范围 UHF 740-790MHz；可调范围 50MHz；最大频偏 ±45KHz；频率响应 80Hz-18Khz；综合信噪比 >105dB；工作温度 -10℃～50℃；工作距离 ≤150米；接收机方式 二次变频超外差；中频频率 110MHz，10.7MHz；输出功率 高功率30mW，低功率3mW | 1 | 套 |
| 7 | 数字反馈抑制器 | 独立≥24个滤波器每通道，自动抑制啸叫点。≥96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换；可切换工作模式为直通或反馈抑制 ；可一键清除找到的啸叫点；每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置 | 1 | 台 |
| 8 | 电源时序管理器 | 设备配备≥8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A进口电源滤波器+1路应急照明电源等；智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能蕊片；设备LCD液晶屏可显示所有工作输出状态，当前电压、系统时间、当时电源插座运行状态等；设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机；标配250V/30A进口电源滤波器，减少市电干扰 | 1 | 台 |
| 9 | 机柜 | 设备柜，容量≥18U，含1个PDU插排，材质冷轧钢板，前面板钢化玻璃，尺寸：≥长600*宽600*高度1000mm | 1 | 个 |
| 10 | 线材辅材 | 音频线缆、接头、扎带等。 | 1 | 批 |
| 五、玉林市公安局执法办案中心平台对接服务 |
| 1 | 统一工作门户系统接入服务 | 1、市局执法办案中心平台接入服务 2、统一发布、管理平台的所有信息和功能，实现用户的统一访问登录，能对工作界面进行个性化配置，并能整合平台的门户功能和应用功能，为平台统计信息等数据提供统一的发布平台；包括：访问控制管理、界面定制、统一展现、栏目管理等子模块 | 1 | 项 |
| 2 | 智能办案中心系统接入服务 | 1、市局执法办案中心平台接入服务 2、人员基本信息登记、随身物品信息登记、分配随身物品保管柜及手环、一体化信息采集、分配等候室分配功能、询（讯）问分配管理功能、询（讯）问笔录对接改造、尿检业务操作、嫌疑人辨认、出所业务办理、领取随身物品、手环归还、签字生成《办案场所使用情况登记表》、离开办案区；包括“办案区信息化业务软件、执法助手、案例分析、行政自动量裁”等子模块 | 1 | 项 |
| 3 | 系统管理接入服务 | 1、市局执法办案中心平台接入服务 2、系统管理提供对本系统的后台统一管理，包括各应用的统一配置管理功能、用户管理、权限管理、系统审计等管理功能； | 1 | 项 |
| 4 | 智能案管中心系统接入服务 | 1、市局执法办案中心平台接入服务 2、包括案管中心信息化业务软件、数字证书便捷开柜、远程授权开柜等子模块 | 1 | 项 |
| 5 | 智能物证中心系统接入服务 | 1、市局执法办案中心平台接入服务 2、财物登记、财物提取、财物出入库管理、财物执行管理、财物查询、财物执行管理、配置管理。 | 1 | 项 |
| 6 | 执法监督中心系统接入服务 | 1、执法监督市局平台接入服务 2、监督点功能管理、监督点整合建设、监督模型管理、分级监督管理、监督问题处置、智能比对管理 | 1 | 项 |
| 7 | 市局统一监管平台接入服务 | 1、市局统一监管平台接入服务 2、市局统一数据对接，对办案中心、案管中心、物管中心数据上传市局，与市局统一监管平台市局实时交互 | 1 | 项 |
| 8 | 警综平台对接服务 | 法犯罪人员基本信息采集、违法犯罪人员一体化信息采集、询（讯）问电子笔录、新增缉毒尿检信息管理功能、单点登录、警综平台警情查询接口建设、警综平台一体化采集信息接口、警综平台尿检结果信息接口、警综平台电子笔录信息接口、警综平台案卷材料信息接口、警综平台财物信息接口、警综平台库存信息接口、警综平台物品清单接口、实时定位系统对接等对接服务 | 1 | 项 |
| 六、平台承载服务器及配套系统 |
| 1 | 视频业务平台 | 1、对视频进行实时查看和录像查询、回放、视频联网、电视墙等基础视频功能 2、业务资源管理、权限等 3、报警主机接入实现报警联动 4、实现涉案人员入区登记、人身检查、物品登记、信息采集、吸毒检测、出区登记流程功能，另提供候问室管理、民警出入区登记、办案台账查询展示功能。 5、审讯子系统：基础审讯/谈话功能，含讯问/谈话，办案指挥、案件管理等功能。 6、提供指挥室对讯询问室进行语音、文字指挥的功能。 7、门禁子系统：提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质。 2、特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景。 | 1 | 套 |
| 2 | 接入授权 | 单路监控点的接入许可 | 150 | 个 |
| 3 | 磁盘存储阵列 | 机架式/4U ≥36盘位/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜(1个SAS口，如需2个，下单请标注）/64位多核处理器、≥4GB（标配，可扩展至32G）,≥2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)，1个千兆管理口/冗余电源/含36块8T企业级磁盘/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）。 | 2 | 台 |
| 4 | 视频综合业务平台服务器 | 1、HG7169/128G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2、2U单路标准机架式服务器 3、CPU：≥1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz 4、内存:≥32*4G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 5、硬盘：≥4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘 6、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 7、PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：≥2个千兆电口,2个万兆光口 8、其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部" 8、电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 9、支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC" | 1 | 台 |
| 5 | 业务平台服务器 | 1、4210×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2、2U双路标准机架式服务器 3、CPU：≥1颗intel至强系列处理器（同等档次及以上品牌型号均可），核数≥10核，主频≥2.2GHz 4、内存：≥32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 5、硬盘：≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 6、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 7、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 8、网口：≥2个千兆电口 9、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 1 | 台 |
| 6 | 数据库服务器（共享缓冲库） | 1、4210×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2、2U双路标准机架式服务器 3、CPU：≥1颗intel至强系列处理器（同等档次及以上品牌型号均可），核数≥10核，主频≥2.2GHz 4、内存：≥32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大5、支持扩展至2TB内存 6、硬盘：≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 7、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 8、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 9、网口：≥2个千兆电口 10、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 1 | 台 |
| 7 | 智能设备统一接入管理一体机 | 1、对办案区定位设备的定位信息采集并对定位数据进行存储以及与业务系统数据交互、对比； 2、对智能物品储物柜的不同开柜方式进行控制并将数据记录存储到业务系统； 3、对身高体重足长采集仪数据收集，并与警综数据进行交互比对； 4、智能案卷柜开柜数据与业务系统存储、交互； 5、智能控电系统与业务系统对接，处理智能控电系统的开关、数据记录； 6、对系统运行进行监控，日志存储能够达到问题精准处理； 7、执法管理中心智能设备统一接入管理； 8、执法管理中心智能设备的准入管理、系统用户管理、系统权限管理、系统角色管理、系统操作审计安全规定管理； 9、执法管理中心业务系统自动化故障巡检、故障自愈、配置自动化等运维功能。 10、业务系统拍照功能开发开发模块 两种方式： 1、采用rtsp协议模式接口改造、调用 2、soa模式接口改造、调用 | 1 | 台 |
| 8 | 智能分析管理服务器 | 产品性能： 1、≥32路视频流实时分析（H.264/H.265） 2、支持720P-800W分辨率 3、同时支持8种行为分析 产品应用： 4、工作状态检测：离岗检测、睡岗检测、脱岗检测 5、审讯状态检测：单人审讯检测、人数异常检测、区域人数检测 6、异常行为检测：剧烈运动检测（打架斗殴检测）、攀高检测 7、机械库状态检测：穿越警戒线检测、区域入侵检测、进入区域检测、离开区域检测 硬件规格： 8、机箱规格：不小于19英寸1U标准机架式，尺寸≥44mm(高) × 439mm(宽) × 591 mm(深)； 处理器：≥一颗E3-1200系列高性能CPU，集成专业级GPU芯片； 9、内存：≥8G DDR3 内存； 10、硬盘：内置≥1个240GB SSD 硬盘； 11、数据接口：≥4个千兆自适应网口，4个USB3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口； 12、电源：热插拔高效1+1冗余电源模块； | 1 | 台 |
| 9 | 48口全千兆三层全网管光电混合交换机 | 1、48口全千兆三层全网管光电混合交换机 机架式 2、≥24个千兆电口 3、24个千兆光口 4、≥8个万兆SFP+光口 5、支持通过console口管理。交换容量560Gbps 包转发率222Mpps 6、工作温度：-10～50˚C 7、支持220v交流 8、满负荷功耗90瓦；支持路由、IPV6、VLAN、流量控制、ACL、QOS 9、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1 | 台 |
| 10 | 千兆光模块 | 1、千兆20公里单模双纤模块 2、不分收发 3、TX1310nm/1.25G 4、RX1310nm/1.25G 5、支持LC、SFP | 8 | 个 |
| 11 | 万兆光模块 | 1、万兆20公里单模双纤模块 2、不分收发 3、TX1310nm/10G 4、RX1310nm/10G 5、支持LC、SFP | 4 | 个 |
| 12 | 防火墙 | 1、支持实时≥225路4Mbps码流检测场景 2、网络层（三层）吞吐量：4Gbps 3、FW吞吐量：≥900Mbps 4、新建连接数：≥5万/秒 5、并发连接数：≥150万 6、固定接口：≥6千兆电 7、支持1个扩展接口槽位（可扩展4电/4光/2电2光） 8、电源：双电源 9、USB口：2个 10、硬盘容量：≥64G SSD 11、Console口：1个 12、管理口：GE1口 13、应用访问控制 14、路由、旁路、透明、混合模式部署 15、NAT，支持源NAT、目的NAT 16、路由转发 17、一体化安全策略 18、SYN Flood攻击防护 19、ICMP Flood攻击防护 20、UDP Flood攻击防护 21、IP Flood攻击防护 22、恶意扫描防护 23、欺骗防护 24、异常包防护 25、ICMP管控 26、应用层Flood攻击防护 27、地址黑名单 28、域名黑名单 29、局域网广播防护 30、DHCP防护 30、IP-MAC地址绑定 | 1 | 台 |
| 13 | 机柜 | 42U标准机柜，≥600*1000*2200mm | 1 | 台 |
| 14 | UPS主机（用于公安机房内） | 在线式单进单出UPS主机,≥8000W/10000VA,长延时机型，高频机，塔式 额定容量：≥8000W/10000VA 额定输入电压：220/230/240 输入电压范围：120～276Vac 相数：单相三线 输入频率范围：50Hz：45~55；60Hz：54~66（50/60自适应） 输入功率因数;≥0.99 输出电压:220/230/240(1±1%)Vac 输出频率:市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1); 电池模式：50/60(±0.1) 整机效率≥92% 功率因数:0.8 电池电压: ±96；±108；±120 (16节、18节、20节可选) 工作温度:0℃～40℃ 存储温度:-25℃～55℃(不含电池) 相对湿度:0%～95%(不凝露) | 1 | 台 |
| 15 | 电池柜 | 电池箱层数：4层 采用加厚冷轧板.整体静电喷塑，环保，耐磨，防腐蚀，防火，绝缘，型号齐全，能满足各中小型号UPS的电池组安装需求，通用性强，能满足各种型号的断路器安装需求，安装维护方便，整个安装过程不需采用螺丝固定。 | 1 | 台 |
| 16 | 电池 | 后备时间1小时，16节12V100AH电池 | 16 | 个 |
| 七、综合布线工程 |
| （一）网络综合布线工程 |
| 1 | 网络交换机 | 全网管三层交换机，机架式，≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗24W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 4 | 台 |
| 2 | 千兆光模块 | 1、千兆20公里单模双纤模块 2、不分收发 3、TX1310nm/1.25G 4、RX1310nm/1.25G 5、支持LC、SFP | 4 | 个 |
| 3 | 单口网络信息面板 | 单口面板参数： 1、单口，标准86型面板； 2、由高质量的塑料或热塑材料制成。 3、自带翻盖透明防护门，防止灰尘进入，方便从外部通过颜色区分网络口及电话口。兼容RJ45、RJ12及CATV模块 底盒参数：1、 材料：塑料材料为PVC 2、 产品特点： a) 适用于86型面板 b) 产品的尺寸为：≥86*86*33mm（长*宽*深） c) 螺钉部分采用嵌装螺母 d) 明装盒四周具有可去除式档片 e) 明装盒通过使用膨胀管实现与墙壁或其他物体的装配 | 9 | 个 |
| 4 | 双口网络信息面板 | 双口面板参数： 1、双口，标准86型面板； 2、由高质量的塑料或热塑材料制成。 3、自带翻盖透明防护门，防止灰尘进入，方便从外部通过颜色区分网络口及电话口。兼容RJ45、RJ12及CATV模块 底盒参数： 1、 材料：塑料材料为PVC 2、 产品特点： a) 适用于86型面板 b) 产品的尺寸为：≥86*86*33 mm（长*宽*深） c) 螺钉部分采用嵌装螺母 d) 明装盒四周具有可去除式档片 e) 明装盒通过使用膨胀管实现与墙壁或其他物体的装配 | 36 | 个 |
| 5 | 六类类非屏蔽模块 | 1、 材料：外壳为锌合金，簧片为锡/磷青铜带并镀金50U'' 2、 产品特点： a) 外壳整体锌合金压铸 b) 免打线方式 c) 模块后部采用360度屏蔽接触结构，确保模块与电缆的屏蔽层的可靠接触 d) 内部簧片使用优质锡/磷青铜带，接触部分镀金50U'' e) 兼容RJ45和RJ11插头，不会影响簧片的接触可靠性 f) 模块可以安装在所有系列的面板、地板插座和配线架上 4、 技术参数 a) IDC:簧片接触针部位镀金50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm； b) 接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ； c) 直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ； d) 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ； e) 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 f) 寿 命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥200次 | 77 | 个 |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线： 1、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 2、 结构特性： a) 导体直径 0.57±0.02mm b) 外护套材料 PVC c) 外护套直径 约6.5mm d) 绝缘材料 PE e) 外护套厚度 ≥0.55mm f) 绝缘直径 1.0±0.02mm g) 结构：U/UTP h) 填充：十字骨架 3、 机械特性： i) 弯曲半径 ≥52mm j) 施工温度 0～50℃ k) 使用温度 -20～60℃ l) 每箱重量 约14.5Kg 4、 电气特性： m) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km n) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m o) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min p) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 | 16 | 箱 |
| 7 | 超五类非屏蔽网线 | 电子门牌用 1、 参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA 568C 2、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 3、 结构特性： a) 导体直径 ≥0.5mm 外 b) 外护套材料 PVC c) 导体线规 24AWG d) 外护套直径 约5.2mm e) 绝缘材料 PE f) 外护套厚度 ≥0.55mm g) 绝缘直径 0.88±0.02mm h) 结构:U/UTP 4、 机械特性： i) 弯曲半径 ≥42mm j) 施工温度 0～50℃ k) 使用温度 -20～60℃ l) 每箱重量 约10.2Kg 5、 电气特性： m) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km n) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m o) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min p) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 | 4 | 箱 |
| 8 | 光纤 | 部署2条线做主备，每条约300米，室内多模62.5/125μ（OM2），GJFJV聚氯乙烯护套、紧套（12芯） | 600 | 米 |
| 9 | 耦合器 | 1.机械耐久性：＞500次，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB； 2.插入损耗：＜0.2dB（单模）、小于0.1dB（多模） 3.互换性：变化量＜0.1dB 4.工作温度：-25℃至70℃ | 20 | 个 |
| 10 | 尾纤 | 1、 连接器要求采用句型结构及弹性卡子锁紧结构, 防拉设计，防腐蚀主体 2、 低损耗连接，高反射 3、 提供单芯/双芯多种规格产品可选 4、 提供光纤类型包括：单模G652D，多模OM1、OM2、OM3、OM4 5、 插入损耗≤0.2（典型值）/≤0.35（最大值）；重复性10次≤0.2dB（插入损耗变化量）/10次＜5dB（回波损耗变化量） 6、工作温度：-25℃～70℃ | 20 | 条 |
| 11 | 跳纤 | 1、 连接器要求采用句型结构及弹性卡子锁紧结构, 防拉设计，防腐蚀主体 2、 低损耗连接，高反射 3、提供单芯/双芯多种规格产品可选 4、 提供光纤类型包括：单模G652D，多模OM1、OM2、OM3、OM4 5、 插入损耗≤0.2（典型值）/≤0.35（最大值）；重复性10次≤0.2dB（插入损耗变化量）/10次＜5dB（回波损耗变化量） 6、工作温度：-25℃～70℃ | 20 | 对 |
| 12 | 24口光纤配线架 | 2个光纤配线架，一个放在办案区设备间，一个放在公安机房内。 1、采用优质冷轧钢板成型，静电粉末喷涂。 2、背部必须有足够的光缆进口，以满足本项目的施工要求。 3、1U高度,兼容各类适配器接口。 4、配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等。 5、盘、热缩管等附件，需一并考虑满足 6、配线架自带配置可更换标签 | 2 | 个 |
| 13 | 配线架 | 24口六类非屏蔽，含模块 | 4 | 个 |
| 14 | 配线架 | 24口超五类非屏蔽，含模块 | 1 | 个 |
| 15 | 理线架 | 理线架 | 5 | 个 |
| 16 | 3米跳线 | 3米六类非屏蔽成品跳线 | 77 | 条 |
| 17 | 机柜 | 42U,≥600mm*600mm*2200mm | 1 | 台 |
| 18 | 辅料 | 包含绝缘胶布、管接、弯头、盒接、自攻丝、膨胀螺栓等 | 1 | 批 |
| （二）智能化综合布线工程（监控、门禁等） |
| 1 | 监控网络交换机 | 全网管三层交换机，机架式，≥24个千兆电口，≥8个复用的千兆SFP光口，≥4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗87W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 4 | 台 |
| 2 | 网络交换机 | 24口门禁+手环定位基站交换机，全网管三层交换机，机架式，≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗24W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 3 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G 支持LC、SFP | 4 | 个 |
| 4 | 万兆光模块 | 万兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/10G RX1310nm/10G 支持LC、SFP | 4 | 个 |
| 5 | 超五类非屏蔽网线 | 1、 参考标准： YD/T 926.1-2009、TIA/EIA 568C 2、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 3、 结构特性： a) 导体直径 ≥0.5mm 外 b) 外护套材料 PVC c) 导体线规 24AWG d) 外护套直径 约5.2mm e) 绝缘材料 PE f) 外护套厚度 ≥0.55mm g) 绝缘直径 0.88±0.02mm h) 结构:U/UTP 4、 机械特性： i) 弯曲半径 ≥42mm j) 施工温度 0～50℃ k) 使用温度 -20～60℃ l) 每箱重量 约10.2Kg 5、 电气特性： m) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km n) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m o) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min p) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 | 25 | 箱 |
| 6 | 门禁电磁锁电源线 | RVV4*1.0mm | 1300 | 米 |
| 7 | 门禁控制线 | RVVP4*1.0mm | 2600 | 米 |
| 8 | 配线架 | 24口超五类非屏蔽，含模块 | 5 | 个 |
| 9 | 理线架 | 理线架 | 5 | 个 |
| 10 | 3米跳线 | 3米超五非屏蔽成品跳线 | 107 | 条 |
| 11 | 音频线 | 拾音器到摄像头的线缆，双芯屏蔽抗拉 | 100 | 米 |
| 12 | 机柜 | 42U,尺寸≥600*600*2200mm | 1 | 台 |
| 13 | 辅料 | 包含绝缘胶布、管接、弯头、盒接、自攻丝、膨胀螺栓等 | 1 | 批 |
| （三）强电改造 |  |  |
| 1 | 电源线 | 安防系统电源线，RVV2*1.5mm | 2100 | 米 |
| 2 | UPS（用于办案区） | 1、在线式三进单出UPS主机,≥16000W/20000VA,长延时机型，高频机，塔式 2、 额定容量：≥16000W/20000VA 3、 额定输入电压：380/400/415Vac 4、 输入电压范围：208～478Vac 5、 相数：三相五线 6、 输入频率范围：50Hz：45~55；60Hz：54~66（50/60自适应） 7、 输入功率因数;≥0.99 8、 输出电压:220/230/240(1±1%)Vac 9、 输出频率:市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1); 电池模式：50/60(±0.1) 10、 整机效率≥94.5% 11、 功率因数:0.8 12、 电池电压: ±96；±108；±120 (16节、18节、20节可选) 13、 工作温度:0℃～40℃ 14、 存储温度:-25℃～55℃(不含电池) 15、 相对湿度:0%～95%(不凝露) | 1 | 台 |
| 3 | 电池 | 1、额定电压(V)：12v 2、额定容量（Ah）:≥100 3、浮充寿命（年）:8-10 | 32 | 节 |
| 4 | 电池柜 | 32节柜,含安装辅材、电池连接线缆、电池开关等 | 2 | 套 |
| 5 | 强电配电箱 | 尺寸：≥500*400*200mm，含进出线缆空开 | 1 | 个 |
| 6 | 设备间强电改造 | 含主进线线缆及配件 | 1 | 项 |
| 7 | 辅料 | 包含绝缘胶布、管接、弯头、盒接、自攻丝、膨胀螺栓等 | 1 | 批 |
| （四）水平布线桥架及线管线槽 |
| 1 | 金属桥架（弱电） | 200*100mm | 90 | 米 |
| 2 | 接地连接件（弱电） | 配件 | 1 | 项 |
| 3 | PVC线槽（弱电） | 200*100mm | 100 | 米 |
| 4 | 配管或线槽（弱电） | PVC25mm | 400 | 米 |
| 5 | 包塑软管（弱电） | Φ25mm | 350 | 米 |
| 6 | KBG管（弱电） | Φ25mm | 400 | 米 |
| 7 | PVC线槽（强电） | 100*50mm | 50 | 米 |
| 8 | 线槽（强电） | PVC20mm | 200 | 米 |
| 9 | 辅料 | 线缆、接头、扎带等。 | 1 | 批 |
| 八、平台对接服务 |
| 1. | 平台对接服务 | 根据《公安部关于加强执法办案管理中心建设的指导意见》和《全区公安机关多功能执法办案管理中心建设标准化指引（试行）》《全区公安机关执法办案管理中心信息系统建设规范（试行）》《全区公安机关执法办案管理中心验收考核标准》等相关建设标准文件：智能化多功能执法办案管理中心系统要求必须对接警综平台，要求北流公安局办案中心平台能与广西公安厅警综平台对接，实现如下功能： 1. 智能办案区管理信息系统对接服务：实现人员基本信息登记、随身物品信息登记、分配随身物品保管柜及手环、一体化信息采集、分配等候室分配功能、询（讯）问分配管理功能、询（讯）问笔录对接改造、尿检业务操作、嫌疑人辨认、出所业务办理、领取随身物品、手环归还、签字生成《办案场所使用情况登记表》、离开办案区；包括“办案区信息化业务软件、执法助手、案例分析、行政自动量裁”等子模块 2. 案卷管理信息系统对接服务：实现（1）电子案卷管理子系统。包括电子案卷的创建、采集、阅卷、存储、归档、条码管理等综合应用；（2）实体案卷管理子系统。完成对纸质案卷的存放位置及调用业务操作的管理应用。真实准确的记录纸质案卷的使用过程及调用原因，快速便捷定位案卷存放位置并打开案卷柜；（）30电子案卷查阅。阅卷能方便地查看阅览与每个环节相关的文书、材料等信息。方便领导从整体上了解案件的进展，发现其中关心的问题并可以重点对重点问题串联起来查看；（4）案管柜柜控管理。包括案管柜定义、指令管理、案管柜所有人管理、案管柜轨迹管理；（5）查询统计分析子系统。面向全警提供执法监督和执法服务的应用管理，主要包括综合查询、案卷管理轨迹统计、案卷存放位置查询、各种数据统计等主要内容。 3. 涉案物证管理信息系统接入服务：实现涉案财物收取、入库、保管、调取、归还、处理、监督的全流程、全过程、全体系信息化管理，实现一套条码串接涉案财物管理的全轨迹 | 1 | 项 |
| 采购预算金额 | 详见本采购需求 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见本招标文件第三章“投标人须知”，以及第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、服务标准、期限、效率等 | 见本表“功能目标及技术指标”。 |
| 采购标的验收标准 | 按合同要求及国家标准进行验收。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 |
| 其他技术及服务要求 | 无 |
| 二、配套（售后）服务最低要求表 |
| 质保期 | 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除每项货物特别注明外，其余质保期不得少于三年。 |
| 相关服务要求 | 1.故障响应：接到故障通知后，2小时内做出响应，12小时内到达现场提供服务。保修期内产品出现故障，中标人为采购人提供服务并承担一切费用，保修期外发生维修只收取材料成本费。 2.要求投标设备必须是全新的、满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的设备。 3.送货上门，免费现场安装调试至验收合格，免费对具体使用单位的操作人员进行技术培训，在安装调试过程也应让操作人员共同参与，现场培训。培训费用由中标人负担。 4.投标人报价是履行合同的最终价格，应包括货物的价格，货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用，必要的保险费用和各项税费和安装费用。 |
| 交付时间及地点 | 1.交付使用时间：签订合同之日起60个工作日内交货、安装调试完毕并交付使用。 2.交货及安装地点：广西北流市采购人指定地点 |
| 三、核心产品 | 本表的核心产品为“视频业务平台。” |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 采购人的特殊要求及说明 | 本分标项目采购国内产品，不接受全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |
| 项目说明及要求 | 本次项目采购的内容属于公安部、自治区公安厅自上而下部署的执法办案管理中心建设工作任务，根据自治区公安厅相关工作要求，各地市在开展执法办案管理中心建设工作上，要认真落实《公安部关于加强执法办案管理中心建设的指导意见》和《全区公安机关多功能执法办案管理中心建设标准化指引（试行）》《全区公安机关执法办案管理中心信息系统建设规范（试行）》《全区公安机关执法办案管理中心验收考核标准》等相关建设标准文件。 《公安部关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》基本原则第（二）条（坚持部门、警种协同作战，充分应用各专业侦查资源及警综平台、公安大数据等科技手段，为一线办案单位提供实时信息支持和智能辅助，全面提升办案效率。） 《全区公安机关多功能执法办案管理中心建设标准化指引（试行）》（要实现审讯平台与我区执法办案系统的数据无缝对接；办案中心登记录入功能要求同步录入警综执法办案系统，启动办案流程；案件管理中心要求案件审核审批，需要整改的，通过警综平台指派民警整改、反馈；公安机关应当建立涉案财物集中管理信息系统，对涉案财物信息进行实时、全程录入和管理，并与警综平台执法办案信息系统关联。） 《全区公安机关执法办案管理中心信息系统建设规范（试行）》（总则（七）涉及执法办案的信息采集及业务办理功能，各地系统不得自行建设，应统一调用广西警综平台页面服务、涉及警综平台的数据查询、基础支撑服务统一由广西警综平台提供，各地系统可直接调用；办案区入区登记，系统应使用广西警综平台提供的页面服务对入区的违法犯罪嫌疑人及被害人、证人等其他当事人的人员基本信息登记；违法犯罪嫌疑人信息采集，当确认入区人员是违法犯罪嫌疑人时，系统应使用广西警综平台提供的页面服务对违法犯罪嫌疑人进行信息采集；当随身物品变更为涉案物品时，系统应调用警综平台提供的涉案物品页面服务将随身物品数据导入到广西警综平台，对涉案物品信息进行完善，相关法律手续应调用广西警综平台涉案财物页面服务；同步录音录像应与本地音视频资料库对接，音视频资料库应实现与广西警综平台案件的关联；讯（询）问应使用符合广西警综平台规范要求的电子笔录系统，并通过广西警综平台调用；案件管理区受立案情况通过使用接处警系统和警综平台进行管理；案件办理情况通过使用广西警综平台相关功能模块进行智能研判监督；各市、县公安机关应通过广西警综平台相关功能模块实现侦查审讯、案件串并、情报研判等智能合成作战功能；案件管理区功能模块应具备案件纸质卷宗管理的功能，并实现将案件纸质卷宗与广西警综平台案件信息关联的功能；涉案财物管理区，涉案财物相关法律文书应在广西警综平台进行办理，系统应实现与警综平台中涉案财物登记、采取措施、决定类和清单类等法律文书关联，实现待入库物品管理功能，并自动关联涉案财物相关文书、案件信息、人员信息。） 《全区公安机关多功能执法办案管理中心建设验收考核标准（试行）》（案件管理区智能案件管理要求对接警综平台办案系统；执法监督区要求规范接入并顺畅运行警综平台、110接处警系统、执法办案系统。）等有关规定要求，本项目采购内容的建设需要与广西警综平台实现深度融合、业务协同、无缝对接、数据共享、标准统一。 《新一代警综平台数据采集、查询、支撑服务接口标准》（征求意见稿）要求，为支撑各地市执法办案中心与警综平台业务协同，警综平台将通过区厅统一监管平台为执法办案中心提供涉案人员基础信息列表、涉案人员信息状态、随身物品保管服务等数据接口。 5.服务培训要求： （1）人员培训要求和计划 培训保障 一个信息系统的应用效果，除看产品本身的先进性外，另一重要因素是使用人员对产品的熟练程度，而使用人员对产品的熟悉，人员培训是关键因素。人员培训是信息系统建设项目实施的一个重要环节，对于整个项目是至关重要的。 为确保系统的顺利实施，并能够稳定、高效地运行，就应针对系统特点、人员状况、项目实施等，制订可行的培训计划，提供全方位多层次的培训服务，并且要提供特色培训，在不同时期，针对不同种类的需求提供一系列行之有效的培训实施方案。通过培训要使公安内部该系统的使用人员掌握应有的管理和技术技能，确保系统建设稳步推进，建成后能安全、稳定、高效地运行。也要使采集前端用户操作人员熟练掌握使用。 培训组织 培训课程将根据用户的实际需求进行定制。在培训之前，将对系统的相关人员进行调研，以制定最合理的培训课程和培训计划时间安排。 根据本项目具体情况，考虑到智能化办案中心应用软件项目涉及部门较多、基层节点数量大，项目涉及人员多，计算机水平高低不齐。根据项目建设内容进行分机构，分批次培训，提供项目建设内容培训和计算机基础知识培训。为了保证项目能很好地完成，需提供经验丰富的培训实施工程师安排培训。 培训方式 培训方式包括集中培训、现场培训、远程培训和其他培训方式四种，不同的培训对象采取相应的培训方式。 培训对象 明确培训对象，为不同的人员制定不同的培训内容和计划，从而提高培训效果。包括负责本项目建设、运行和维护的专业人员培训和各类系统使用人员及相关系统开发商技术人员的培训。其中，使用人员培训包括：对信息中心系统管理人员、各公安机构系统管理人员培训、各个公安机构的使用操作人员的培训、运行和维护人员培训、采集前端操作人员等。 具体培训对象主要包括： 民警、参与系统建设的各单位领导、管理人员、业务人员等； 提供的培训分为项目专题培训和项目现场培训。 培训时间地点 提供累计不少于2天/人的集中培训，并提供必要的现场培训。具体培训时间安排需根据试点情况进场实施后具体计划安排。集中培训的地点由采购方负责提供指定的培训场地；现场培训地点为各公安机构及客户现场。 （2）售后运维服务方案 服务目标 通过维护公司专业的技术支持和维护服务，有效提高系统的可靠性和可用性，为各业务系统的稳定、安全、高效运行提供坚实的保证，最大程度地避免系统故障对公安管理业务及社会公共秩序造成的损失，要求在维护期间，整个执法办案管理中心平台系统的可用率100%，视频采集设备图像完好率不低于98%，其他采集设备的可用率不低于95%。 服务原则 保密性原则：对服务过程中获知的任何客户系统信息均属秘密信息，不得泄露给第三方单位或个人，不得利用这些信息进行任何侵害客户系统的行为。 规范性原则：服务的实施必须由专业的安全服务人员依照规范的操作流程进行，对操作过程和结果要有相应的记录，提供完整的服务报告。 可控性原则：服务的工具、方法和过程要在双方认可的范围之内，保证客户对于服务过程的可控性。 最小影响原则：服务工作不能对现有业务的正常运行产生显著影响。（包括系统性能明显下降、服务中断等） 在未来的服务工作中，维护公司会采取预防与应急响应并重的措施，定期对被维护的系统及相关环境进行预防性检查，防患于未然。对可能的突发故障事先制定应急预案，确保在出现紧急情况时，将业务系统的中断减至最低，确保业务系统服务的连续性。 服务期限 自本项目验收合格之日起，为期三年。 服务方式 本项目维保服务方式有： 1、现场技术服务 派驻至少1名技术工程师驻北流市公安局多功能执法办案管理中心现场，按北流市公安局正常作息时间上班，实时提供现场技术服务。 2、热线电话服务 在现场技术工程师下班时间，可通过热线电话报修。 3、定期系统巡检及升级服务 定期巡检服务内容如下： 1) 每2个月进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。 2) 根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每两个季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。 3) 对容易老化的安防监控部件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。 4) 对长时间工作的安防监控设备每两个季度定期维护一次，如监控主机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免监控主机工作不正常。 5) 对安防监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障. 6) 根据用户的监控系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。 重大事件保障 当遇到重大案件、重要活动日，要求维护公司派驻专业人员提前进行测试，对事件进行系统正常运行保障。 维保组织及人力资源安排 维保组织机构 本项目要求设立专门的维保服务项目小组，由项目经理（兼主管工程师）与技术工程师等人员组成。项目小组由主管工程师总负责，受公司工程部领导，同时接受公司客户服务中心质检组的检查监督。 保证服务成果质量的技术力量及技术措施 明确公司内部管理流程，保证本次项目的顺利地、高质量的完成，将质量管理贯穿整个保修周期，本项目制定以下技术措施。 技术服务流程 对于日常维护，维护公司派驻技术工程师常驻玉林市局多功能执法办案管理中心，按玉林市局正常作息时间上班，实时响应用户提出的技术咨询以及日常维护工作，或提出预防性故障维护。 对于故障修复，维护公司根据故障严重程度，把故障分为四个不同等级，并按照不同的响应时间流程来处理。 一级：属于紧急问题，现象为：系统故障导致业务停止、数据丢失。 二级：属于严重问题，现象为：部分部件失效、系统性能下降但不影响正常业务运作。 三级：属于较严重的问题，现象为：系统能继续运行且性能不受影响，但出现系统报错或部分部件故障，存在较大安全隐患。 四级：属于普通问题，现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务。 当现场发现故障时，驻点技术工程师，能够零时间实时响应，现场处理故障情况。对于四级故障，可先处理后填报告备案。如果判定为一二三级故障，应及时向主管工程师报备，并根据现场处理情况及时申请相关技术支持。对于一级故障，主管工程师必须立即赶到现场处理。 维保服务项目小组应严格按照本项目要求的响应时间处理现场问题。日常维护或故障处理完毕，向用户提交服务报告，并经指挥中心签字确认。 公司将定期或不定期对本维保服务项目进行质量监督，以及客户满意度调查。若客户对维保服务有任何疑义，可直接拨打客户服务中心热线电话进行投诉。 服务质量评估 每月收集用户对服务质量的评估，以满意度考核服务质量及服务承诺，从中发现不足，并积极地予以改正和补救。 违约赔偿 对于一些重大故障，如果维护公司不能在承诺的时间内修复故障的，客户有权请其它第三方专业服务公司进行维修，该费用由维护公司承担。 保修终止 保修期终止前，将对设备进行一次全面的检查，保证设备在下一个保修期开始前的正常。 人员配备及职责划分 根据维保项目管理经验，维护公司维保项目组下设维保项目经理（主管工程师）、技术工程师等。 维保项目管理组： 配备1 名项目经理，兼任主管工程师。 维保技术支持组： 配备2名技术工程师，其中1人负责日常维保工作，其他1人为保障重大活动、节假日的新增技术支持维保人员。 人员名单及职责如下： 序号 在本项目任职 主要工作职责 1 项目经理 （兼主管工程师） 负责监督整个维保项目的实施， 对工程项目的实施进度负责；协调解决维保项目实施过程中出现的各种问题。负责与相关人员的协调工作。 2 技术工程师 协助项目经理负责现场技术支持，负责日常维保工作（包含重大活动、节假日的维保工作），负责对巡检实施过程中出现的问题，及时上报项目经理，解决各种故障问题。 3 技术工程师 为保障重大活动、节假日的新增技术支持维保人员 |
| 五、其他 |
| 其他 | 1.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，并报监管部门查处； 2.中标后，若中标人所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定严肃处理。 3.本项目所有货物均要求符合国家相关行业标准。如产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，则投标人投标时必须在投标文件中应提供相关有效的证书复印件。 4.不得转包。中标方必须是第一手商家，不能转包给他人，如果一经发现，后果自负。 |

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何，均应自行承担。 |
| 6.1 | 不接受联合体投标。 |
| 7.2 | 不允许分包。 |
| 9.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司玉林分公司招标部，联系电话：0775-2690131、2690161，通讯地址：广西玉林市双拥路东盛大厦39号17楼。 业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件： 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）复印件（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人2020年1月至2020年11月内任意一个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的相关证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人2020年1月至2020年11月任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人2019年财务状况报告复印件（可以是财务报表或经第三方审计的审计报告或财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年份的只需提供从取得营业执照起的证明材料。供应商是其他组织和自然人的，提供经审计的财务报告或者银行出具的资信证明）。（必须提供，否则作无效投标处理） 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4. 联合体投标时，联合体各方均必须分别提供资格证明文件，否则作无效投标处理。 |
| 13.3 | 商务文件： 1.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.配套（售后）服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人情况介绍（格式自拟）； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）； 注：1.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.4 | 技术文件： 1.设备配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.配送方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.项目质量控制措施（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 8.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或由采购人在投标前组织的实测获得）】（视项目情况设置是否必须提供） 9.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 10.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 11.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.5 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物的价格，货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用，必要的保险费用和各项税费和安装费用。 |
| 17.1 | 投标有效期：自投标文件提交截止之日起120日。 |
| 18 | 投标保证金：无。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本 一份、副本 四 份； 资格证明文件正本一份、副本四份； 商务文件正本一份、副本四份； 技术文件正本一份、副本 四 份； 注：如投标人投多个分标的，投标文件须按分标分开装订。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：2020年12月25日北京时间9时30分 2.投标文件提交起止时间：2020年12月25日北京时间8时30分至北京时间9时30分 3.投标地点：北流市公共资源交易中心（北流市城南客运站三楼） 4.提交投标文件时须提供的材料： 投标人法定代表人（负责人或自然人）提交投标文件的，须提供身份证原件与法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件（格式后附）；投标人委托代理人提交投标文件的，须提供身份证原件和法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件。对于材料不全或无效的，采购代理机构应当拒收。 注：身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替。 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点：同投标地点 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5 人 |
| 28.3 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2.2 | 配套（售后）服务其他要求评审中允许负偏离的项目数为 3 项。 |
| 29.2.4 | 技术评审中允许负偏离的项目数为3项。 |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序。 |
| 35 | 履约保证金金额：无 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 代理服务费收取 本项目代理服务费收取按中标金额参照桂价费[2011]55号文“货物类”标准收取，中标人应在领取中标通知书时，向招标代理机构一次性付清上述全部服务费。投标人在投标时应考虑此费用。 代理服务费收取账号 开户名称：云之龙招标集团有限公司玉林分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 银行账号：8113001013900158219 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“▲”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

##### 3.招标方式

公开招标方式。

##### 4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人本人），须有法定代表人（负责人或自然人本人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

##### 6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人或投标人上级单位所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

##### 8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

##### 8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

##### 9.质疑和投诉

##### 9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章

##### 9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清与修改

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### 13.1报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字：

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

16.3投标人应当就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

##### （3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

##### 18.3投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的密封

20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

##### 20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒

##### 收。

##### 22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

##### 29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

##### 29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（项目交付期、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 29.5投标文件修正

##### 29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 29.6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 七、中标和合同

30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

35.1中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定方式提交，否则采购人不与其签订合同。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3履约保证金按投标人须知前附表规定的时间和条件退付。

35.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

36.签订合同

36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，将报由同级政府采购监督管理部门处理。

##### 36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 八、其他事项

##### 38.代理服务费

##### 38.1代理服务费的收费标准、支付方式、支付时限详见投标人须知前附表。

##### 38.2采购代理机构的银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司玉林分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113001013900158219

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物或服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务内容、标准 | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（项目交付期、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 5.投标文件修正

##### 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

评标办法及评分标准

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法及评分标准

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 2.设备性能分（满分8分） | 1、基本分（满分5分）：投标文件无负偏离的得满分5分； 2、参数及功能有优于招标文件要求且被评标委员会接受的，每优于一项加1分，满分3分。 |
| 3 | 项目质量控制措施分 （满分7分） | 1.提出项目质量控制措施，包括工序设置与管理方案、质量控制及验收方案、业务培训机制、质检岗位职责、统计方法等，上述方案完整得4分，以上少一项扣1分，扣完为止。 2.按照方案的科学、合理、针对性及文件制作水平评分： （1）上述方案针对需求，切合实际，科学合理，内容严谨、简练得3分； （2）需求理解有偏差，符合实际，科学合理性较弱，内容编写水平基本符合要求1.5分； （3）与需求偏离较大，不切合实际，科学合理性差，内容冗杂、多余0分。 |
| 4 | 配送方案分（15分） | 1、未提供配送方案得0分。 2、提供的配送方案较简单的得5分。 3、投标人承诺的产品包装及装运配送设备较好，至少配备一名项目负责人跟车配送产品，实施质量保障能力一般得10分。 4、供应商承诺的产品包装及装运配送设备优秀，至少配备两名或以上项目负责人跟车配送产品，实施质量保障能力优秀得15分。 |
| 5 | 项目实施方案分（满分15分） | （1）技术实施方案简单，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般的得5分。 （2）技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善，满足以上相关要求的得10分。 （3）技术实施方案详实，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，满足以上相关要求的得15分。 |
| 6 | 配套（售后）服务分 （满分21分） | 一、基本分（满分5分）：投标文件无负偏离的得满分5分； 二、质保期（满分1分）: 投标文件中针对本项目采购内容承诺的质保期每超过招标文件要求一年的，加0.5分。 三、服务承诺及其管理措施（满分15分） （1）有突出重点、难点且作出深入分析，完整周全，主要内容的编制思路明晰，管理措施利于项目实际，得15分； （2）有突出重点、难点且作出分析，完整较周全，主要内容的编制思路明晰，管理措施符合项目实际，得10分； （3）有重点、难点且作出分析，较完整较周全，主要内容的编制思路合理，管理措施符合项目实际，得5分； （4）有重点、难点且作出分析，不够完整不够周全，主要内容的编制思路合理，管理措施部分符合项目实际，得0分； |
| 7 | 实力分（满分3分） | （1）投标人自2015年以来完成类似项目业绩的（投标文件中提供相关合同或中标通知书复印件），每有一项得1分，得1分。 （2）投标人在服务提供地设置有专门的售后服务机构（须提供营业执照复印件），所投产品生产厂家在广西区域内设立有分公司或者办事处（需提供营业执照副本复印件或办公场地产权或租赁合同复印件）能提供相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上任意一项相关要求的得2分。投标人承诺在中标后设置售后服务机构得1分（在投标文件中提供承诺函并加盖单位公章）。 |
| 8 | 政策功能分（1分） | （1）投标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得0.5分。 （2）投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得0.5分。 |

（三）综合得分＝1+ 2 + 3 + 4 + 5+6 +7+8

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、其他

1.评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2.在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3.采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规章规作出处理。

## 第五章  拟签订的合同文本

## （仅供参考，可根据实际情况进行调整）

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订地点

签订时间

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务一览表

| 序号 | 货物或服务名称 | 商标品牌 | 生产厂家 | 服务内容 | 数量/单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物或服务的价格，货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用，必要的保险费用和各项税费和安装费用。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物或服务型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物或服务必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物或服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物或服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物或服务均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、运输方式：             。

3、乙方负责货物或服务运输，货物或服务运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交付时间：             ，交付地点：             。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物或服务，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物或服务的装箱清单、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方。

4、验收

（1）产品必须符合国家相关法律法规以及相关标准的要求，是制造厂商自主生产的、完整的、质量合格的、全新的正品，其技术性能能满足各项规格参数和安全性能的要求。

（2）产品需附有《产品说明书》,内容包括规格、参数。

（3）产品的质量必须符合国家技术有关要求并具有《合格证书》，并不低于样品质量标准。乙方参照《部分商品修理更换退货责任规定》对所提供的商量实行质量“三包”，质量保证期为乙方对货物或服务验收后三年内。如果因产品质量问题给甲方造成损失，乙方应负全部责任。

（4）如果乙方的产品存在质量问题，甲方可暂停代销该品种产品，要求乙方及时整改。如果整改3次仍不能满足质量要求，则甲方有权停止代销该品种产品。如果乙方的产品滞销，连续3个月销售记录为零，则甲方有权停止代销该品种产品,乙方必需无条件在15个工作日完成滞销商品清场工作。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

# 6、因采购方需要，确实要签订补充协议的，经双方协商补充协议采购金额不得超出本项目总额的10%。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物或服务质保期：                                          。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：  财政资金 。

# 3. 付款方式：

第九条　履约保证金

履约保证金金额：无

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物或服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物或服务的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在         小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物或服务免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物或服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物或服务交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物或服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物或服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物或服务包装、发运及运输

1. 乙方应在货物或服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物或服务安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物或服务属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物或服务内。

3. 乙方在货物或服务发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物或服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物或服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物或服务已送达。

第十四条　违约责任

1. 乙方所提供的货物或服务规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物或服务损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物或服务、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额1‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额1%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额1‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额1%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额1%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物或服务在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额1%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物或服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物或服务质量进行鉴定。货物或服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物或服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1. 除规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.招标文件；

2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，采购代理机构执一份，甲乙双方各贰份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

## 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

## 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标文件提交截止之日起120日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:___________

（公章）

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

招标编号：                                          分标号：

投标人名称：                                            单位：元

| 项号 | 设备或服务名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 服务要求（包含功能目标、技术指标） | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

5.	投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

## 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

投标声明书格式：

投标声明书

采购人名称：

我公司参加贵公司组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

法定代表人（负责人）：

投标人名称（公章）：

年    月    日

投标人直接控股、管理关系信息表；

投标人直接控股、管理关系信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人（负责人）或被授权人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人（负责人）或被授权人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

4.招标文件要求的其他资格证明文件。

## 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

商务响应表格式：

分标：

商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间： 2.交付地点： |  |  |
| 备品备件及耗材等要求（如有） |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：按采购需求内容填写。

法定代表人（负责人）或被授权人（签字）：

投标人名称（盖公章）：

日  期：

法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件

法定代表人（负责人）身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（负责人）授权委托书

致：云之龙招标集团有限公司：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人（负责人）签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称公章：

年    月    日

## 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

设备配置清单格式

设备配置清单

分标

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应，否则做无效投标处理。

2. 招标文件货物技术参数及性能（配置）标注某项参数大于或等于或约的某个数值时（专业表述或行业表述中数值为小于或大于的除外），投标人在投标时，应明确投标产品的该项参数的具体数值，否则评标委员会有权按投标无效处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日  期：

技术偏离表格式

技术偏离表

分标

| 项号 | 货物/服务名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据投标设备内容的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏，。注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 招标文件货物技术参数及性能（配置）标注某项参数大于或等于或约的某个数值时（专业表述或行业表述中数值为小于或大于的除外），投标人在投标时，应明确投标产品的该项参数的具体数值，否则评标委员会有权按投标无效处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日 期：

人员及设备配置方案（项目实施人员一览表）格式

人员及设备配置方案（项目实施人员一览表）

分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日 期：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日 期：

## 六、其他文书、文件格式

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。