目    录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	2

第三章  投标人须知	98

第四章  评标方法及评标标准	119

第五章  拟签订的合同文本	126

第六章　投标文件格式	134

一、投标文件外层包装封面格式	135

二、报价文件格式	136

三、资格证明文件格式	141

四、商务文件格式	146

五、技术文件格式	152

六、其他文书、文件格式	158

# 第一章  招标公告

云之龙招标集团有限公司

智慧校园建设项目采购YLZC2020-G1-220306-YZLZ（YLYLG20201013-LC）招标公告

项目概况

智慧校园建设项目采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2021年1月20日9时30分00秒（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-G1-220306-YZLZ（YLYLG20201013-LC）

项目名称：智慧校园建设项目采购

预算金额：人民币捌佰肆拾陆万壹仟伍佰玖拾陆元整（¥8461596.00）

最高限价：/

采购需求（详见附件）：

| 序号 | 标的的名称 | 单位 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学综合楼 |
| （1）网络系统 |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 1.配置要求：交换容量≥680Gbps，包转发率≥340 Mpps； |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 6 | 1.配置要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4； |
| 3 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块 |
| 4 | 机柜 | 个 | 1 | ≥19寸32U机柜；宽≥600mm，深≥600mm，高≥1600MM，容量≥32U |
| 5 | 网线 | 米 | 6540 | 六类非屏蔽网络线 |
| 6 | UTP模块 | 个 | 109 | rj45六类UTP模块 |
| 7 | 面板 | 个 | 109 | 六类面板 |
| 8 | 电源线 | 米 | 60 | RVV 2×2.5㎡铜芯线 |
| 9 | 插排 | 个 | 2 | 10A六位插孔 |
| 10 | 空开 | 个 | 1 | 2P10A空开 |
| 11 | 插座 | 个 | 1 | 五孔插座 |
| 12 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等 |
| 13 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等 |
| …… | …… | …… | …… | …… |

合同履行期限：收到采购人书面通知起30天内完成设备安装及调试。

本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

1.获取时间：自本招标公告发布之时起至2021年1月7日止。

2.获取方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载招标文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2021年1月20日9时30分（北京时间）

投标文件提交起止时间：2021年1月20日8时30分至9时30分

投标和开标地点：陆川县公共资源交易中心（陆川县温泉镇陆兴路北段城北大广场南，陆川县政务服务中心8楼）

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.luchuan.gov.cn（陆川县人民政府门户网）

2. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：陆川中学

地    址：陆川县温泉镇新洲南路116号

联系方式：0775-7234097

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙招标集团有限公司

地    址：广西陆川县温泉镇凤凰一巷15号二楼（陆川县温泉九龙山庄斜对面）

联系方式：0775-7210518

3.项目联系方式

项目联系人：高瑾 谭梅云

电      话：0775-7210518

4.监督部门

名    称：陆川县政府采购管理办公室

电    话：0775-7235528

附件：采购需求

云之龙招标集团有限公司

2020年12月30日

## 第二章  采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2.小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则应当在某一品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”字样。

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学综合楼 |
| （1）网络系统 |
| 1 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | ▲1.配置要求：交换容量≥680Gbps，包转发率≥340 Mpps； ▲2.配置要求：千兆电口≥20个，千兆Combo口≥8个，万兆光口≥4个，接口卡扩展槽位≥1,槽位可扩展万兆接口卡，单台实配双电源； 3.支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 4.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗（不含POE功率）≤72W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 5.为保障设备环境适应能力，设备支持0-65℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 6.支持三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP； 7.支持的OSPF路由条目数≥12k； 8.支持IGMP Snooping、IGMP Proxy，支持GMRP，支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM； 9.支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE； 10.支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。 |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 6 | ▲1.配置要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4； ▲2.性能要求：交换容量≥330 Gbps，整机转发性能≥92 Mpps； 3.要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k； 4.支持静态路由、RIP、OSPF； 5.OSPF路由表容量≥12K； 6.为保障设备环境适应能力，设备支持0℃~65℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 7.为保障设备稳定性，采用无风扇设计（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 8.为减少噪音污染，设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准； 9.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗≤25W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； |
| 3 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块 |
| 4 | 机柜 | 个 | 1 | 1、≥19寸32U机柜；宽约600mm，深约600mm，高约1600mm，容量约32U； 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-2017的要求。 3、材料：要求采用高强度的优质度锌板，主体骨架为约1.8mm，其他不少于1.0mm。 4、结构：≥19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜； 5、柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门接地： 前门：采用玻璃结构，让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握. 6、后门：采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式。 7、层板：每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于100kg。 |
| 5 | 网线 | 米 | 6540 | 六类非屏蔽网络线 |
| 6 | UTP模块 | 个 | 109 | rj45六类UTP模块 |
| 7 | 面板 | 个 | 109 | 六类面板 |
| 8 | 电源线 | 米 | 60 | RVV 2×2.5mm²铜芯线 |
| 9 | 插排 | 个 | 2 | 10A六位插孔 |
| 10 | 空开 | 个 | 1 | 2P10A空开 |
| 11 | 插座 | 个 | 1 | 五孔插座 |
| 12 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等 |
| 13 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等 |
| （2）监控系统 |
| 1 | 网络半球型摄像机 | 台 | 50 | 1、具有≥200万像素CMOS传感器，最大分辨率1920×1080； 2、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3、最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4、红外补光距离不小于50米。 5、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920×1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps，子码流704×576@30fps。 ▲6、在1920×1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/HighProfile。 8、需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 9、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 10、可开启或关闭智能后检索功能。 11、需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 12、支持本地SD卡存储，最大支持≥128G，并支持存储卡可使用时长显示。 ▲13、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 ▲14、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 15、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 16、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 17、不低于IP67防尘防水等级。 |
| 2 | 网络半球型摄像机 | 台 | 2 | 具有≥200万像素 CMOS传感器。 2、支持电梯楼层信息叠加。 3、内置麦克风。 4、信噪比不小于50dB。 5、支持宽动态能力不小于80。 6、摄像机能够在-25~55摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 7、需具有1个RS485接口。 8、不低于IP65防尘防水等级。 9、需具有1个RJ-45网络接口。 10、需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。 |
| 3 | 无线网桥 | 对 | 2 | 1、单频约2.4G无线网桥套装，内置定向天线，输距离≥500米，桥接速率≥300Mbps。 2、包装包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。 3、支持Web易网络APP两种灵活管理方式。12VDC和12V非标PoE供电（标配12V电源适配器和非标PoE供电配件）。 |
| 4 | 电梯监控接入交换机 | 个 | 2 | 8口，10/100/1000M自适应千兆非网管型塑壳交换机。 |
| 5 | 监控POE接入交换机 | 台 | 2 | 1、设备为百兆非网管POE交换机，桌面式架构。 2、具有≥8个百兆POE电口，≥1个百兆电口。 3、支持交换容量≥1.8Gbps,包转发率≥1.33Mpps。 4、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF,AT双标准POE；1-2号端口支持视频红口保障技术。 |
| 6 | POE接入交换机 | 台 | 5 | 1、设备为百兆非网管POE交换机，机架式架构。 2、具有≥16个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、支持交换容量≥7.2Gbps,包转发率≥5.36Mpps。 4、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF,AT双标准POE，1-8号端口支持视频红口保障技术。 |
| 7 | 监控汇聚交换机 | 台 | 1 | 1、设备为千兆非网管二层光电混合交换机，机架式架构。 2、具有≥12个千兆电口,≥12个千兆光口。 3、支持交换容量≥48Gbps,包转发率≥35.7Mpps。 4、支持工作温度：0～40˚C，支持220v交流。 5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 6、支持存储转发交换方式，支持数据交换延时小于5us。 |
| 8 | 墙柜 | 个 | 6 | 规格：约300×530×400mm，6U机柜。 |
| 9 | 墙柜 | 个 | 1 | 规格：约600×530×400mm，12U机柜 |
| 10 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块 |
| 11 | 网线 | 米 | 3120 | 超五类四对非屏蔽网络线 |
| 12 | 电源线 | 米 | 150 | RVV2×1.0mm²铜芯线 |
| 13 | 电源线 | 米 | 80 | BV-4mm²铜芯线 |
| 14 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等 |
| 15 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等 |
| （3）广播系统 |
| 1 | 壁挂式IP网络终端-带备份（含数字化IP网络终端嵌入软件） | 台 | 50 | 1.壁挂式设计，具有≥3.4英寸LCD显示屏，显示屏类型：128×64点阵显示屏； 2.具有红外遥控功能，遥控距离约10米，直线、无障碍； 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，支持协议：TCP/IP，UDP，音频格式：MP3； ▲4.网络接口：标准RJ45输入，内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于100mS。（投标时，在投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告复印件，并加盖投标人公章） ▲5.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。（投标时，在投标文件提供第三方检测机构出具的检验报告复印件，并加盖投标人公章） 6.内置点播采集模块，可实现网络媒体库音频实时点播功能。 7.内置2×30W（MAX）数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。 8.一路话筒输入，一路线路输入，适用现场本地扩音广播功能。 9.优先功能：1）网络报警为最高优先级。2）本地MIC和AUX、2.4G和网络背景音乐为同级。 10.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 11.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 12.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 |
| 2 | IP网络解码终端（含数字化IP网络终端嵌入软件） | 台 | 1 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ▲6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（投标时，在投标文件提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并加盖投标人公章） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω。 |
| 3 | 纯后级广播功放 | 台 | 1 | 1.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 3.面板带音量调节旋钮； 4.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5.额定输出功率：650W。 |
| 4 | 室内音柱 | 只 | 100 | 1.额定功率:10W； 2.最大功率:20W； 3.灵敏度≥86dB； 4.频率响应:130-15KHz； 5.尺寸:135×120×320mm； 6.喇叭单元:4″×1,2.5″×1。 |
| 5 | 室内壁挂音箱 | 只 | 42 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W； 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W； 3．灵敏度≥88dB； 4．频率响应：130-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：IP×5防尘。 |
| 6 | 交换机 | 台 | 6 | 1、背板带宽≥32Gbps； 2、包转发率≥5.4Mpps； 3、端口≥16个10/100Base-TX端口，≥2个千兆Combo口； 4、支持堆叠、自动配置功能、CLI配置、Telnet远程配置、SNMP V1/V2/V3 、RMON、集群管理HGMP V2。 |
| 7 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 8 | 网线 | 米 | 3500 | 六类非屏蔽网络线。 |
| 9 | 广播线 | 米 | 900 | 广播专用线，RVS 2×2.5mm²铜芯电缆。 |
| 10 | 广播线 | 米 | 2600 | 广播专用线，RVS 2×1.5mm²铜芯电缆。 |
| 11 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 12 | 辅材设备 | 项 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 二、信息楼 |  |
| （1）网络系统 |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | ▲1.配置要求：交换容量≥680Gbps，包转发率≥340 Mpps； ▲2.配置要求：千兆电口≥20个，千兆Combo口≥8个，万兆光口≥4个，接口卡扩展槽位≥1,槽位可扩展万兆接口卡，单台实配双电源； 3.支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 4.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗（不含POE功率）≤72W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 5.为保障设备环境适应能力，设备支持0-65℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 6.支持三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP； 7.支持的OSPF路由条目数≥12k； 8.支持IGMP Snooping、IGMP Proxy，支持GMRP，支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM； 9.支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE； 10.支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。 |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 2 | ▲1.配置要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4； ▲2.性能要求：交换容量≥330 Gbps，整机转发性能≥92 Mpps； 3.要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k； 4.支持静态路由、RIP、OSPF； 5.OSPF路由表容量≥12K； 6.为保障设备环境适应能力，设备支持0℃~65℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 7.为保障设备稳定性，采用无风扇设计（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 8.为减少噪音污染，设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准； 9.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗≤25W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）。 |
| 3 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块 |
| 4 | 机柜 | 个 | 1 | 1、容量：≥24U标准网络机柜 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-2017的要求。 3、 材料：要求采用高强度的优质度锌板，主体骨架为≥1.6mm，其他不少于1.0mm。 4、结构：≥19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜； 5、柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门接地： 前门：采用玻璃结构，让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握； 6、后门：采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式。 7、层板：每台机柜提供二个固定层板,每块层板可承重不少于100kg。 |
| 5 | 网线 | 米 | 2100 | 六类非屏蔽网络线 |
| 6 | UTP模块 | 个 | 35 | rj45六类UTP模块 |
| 7 | 面板 | 个 | 35 | 六类面板 |
| 8 | 电源线 | 米 | 50 | RVV 2×2.5mm²铜芯线 |
| 9 | 插排 | 个 | 1 | 10A六位插孔 |
| 10 | 空开 | 个 | 1 | 2P10A空开 |
| 11 | 插座 | 个 | 1 | 五孔插座 |
| 12 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等 |
| 13 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等 |
| （2）监控系统 |  |
| 1 | 网络半球型摄像机 | 台 | 36 | 1、具有≥200万像素CMOS传感器。，最大分辨率1920×1080 2、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3、最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4、红外补光距离不小于50米。 5、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920×1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps，子码流704×576@30fps。 ▲6、在1920×1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/HighProfile。 8、需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 9、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 10、可开启或关闭智能后检索功能。 11、需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 12、支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。 ▲13、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 ▲14、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 15、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 16、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 17、不低于IP67防尘防水等级。 |
| 2 | POE接入交换机 | 台 | 4 | 1、设备为百兆非网管POE交换机，机架式架构。 2、具有≥16个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、支持交换容量≥7.2Gbps,包转发率≥5.36Mpps。 4、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF,AT双标准POE，1-8号端口支持视频红口保障技术。 |
| 3 | 监控汇聚交换机 | 台 | 1 | 1、设备为千兆非网管二层光电混合交换机，机架式架构。 2、具有≥12个千兆电口,≥12个千兆光口。 3、支持交换容量≥48Gbps,包转发率≥35.7Mpps。 4、支持工作温度：0～40˚C，支持220v交流。 5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 6、支持存储转发交换方式，支持数据交换延时小于5us。 |
| 4 | 墙柜 | 个 | 4 | 规格：约300×530×400mm，6U机柜 |
| 5 | 墙柜 | 个 | 1 | 规格：约600×530×400mm，12U机柜 |
| 6 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块 |
| 7 | 网线 | 米 | 2160 | 超五类四对非屏蔽网络线 |
| 8 | 电源线 | 米 | 100 | RVV2×1.0mm²铜芯线 |
| 9 | 电源线 | 米 | 50 | BV-4mm²铜芯线 |
| 10 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等 |
| 11 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等 |
| （3）广播系统 |  |
| 1 | 壁挂式IP网络终端（含数字化IP网络终端嵌入软件） | 台 | 16 | 1.终端采用壁挂式设计，带有≥4.3英寸TFT显示屏，支持同步服务器时间显示。 2.支持红外遥控功能，实现本机信息查看、播放状态查看、AUX和网络音量的调节、点播服务器媒体库或USB外接设备音频资源等功能。 3.支持点播功能，可实现网络媒体库音频实时点播功能，支持操作上一曲/下一曲、循环播放等功能。 4.具有标准RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置网络IP解码模块可实时播放网络音乐及单向呼叫功能；系统中采集播放和单向呼叫功能的网络延时时间小于100ms。 5.内置≥2×30W（两通道均为30W）定阻功率放大器，外接到音箱，具有网络音量设置功能。 6.支持对终端显示屏进行锁屏设置，锁屏时间可自定义。 ▲7.设备自带2条导光灯条（或者指示灯），可设置定时点亮红色或蓝色指示灯（可设定闪烁，闪烁间隔可自定义），用于打铃时辅助提示。 ▲8.具备有≥1路线路输入接口和≥1路线路输出接口，适用现场本地扩音广播功能；具备有1路USB输入接口，适用本地点播功能，支持断网情况下，进行本地点播USB外接设备播放功能。（投标时，在投标文件中提供设备线路输入输出与USB接口图佐证，并加盖投标人公章） ▲9.具备有1路音量控制盒对接接口，支持扩展接音量控制盒设备实现AUX的音量和网络的音量控制。（投标时，在投标文件中提供音量控制盒对接接口图佐证，并加盖投标人公章） 10.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥68dB，总偕波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV LINE OUT输出灵敏度：1000mV 11.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 |
| 2 | 机柜式IP网络解码终端（带功放）（含数字IP网络平台终端嵌入软件） | 台 | 1 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥350W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 |
| 3 | 室内音柱 | 只 | 32 | 1.额定功率:10W； 2.最大功率:20W； 3.灵敏度≥86dB； 4.频率响应:130-15KHz； 5.尺寸:135×120×320mm； 6.喇叭单元:4″×1,2.5″×1。 |
| 4 | 室外防水音柱 | 只 | 8 | 1．额定功率（100V）：12.5W,25W； 2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W； 3．灵敏度：91dB±3dB； 4．阻抗：黑:Com白:800Ω绿:400Ω； 5．频率响应：50-18KHz； 6．喇叭单元：4"×2,2.5"×1； 7．防护等级：IP66。 |
| 5 | 交换机 | 台 | 2 | 1、背板带宽≥32Gbps； 2、包转发率≥5.4Mpps； 3、端口≥16个10/100Base-TX端口，≥2个千兆Combo口； 4、支持堆叠、自动配置功能、CLI配置、Telnet远程配置、SNMP V1/V2/V3 、RMON、集群管理HGMP V2。 |
| 6 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 7 | 网线 | 米 | 600 | 六类非屏蔽网络线。 |
| 8 | 广播线 | 米 | 750 | 广播专用线，RVS 2×1.5mm²铜芯电缆。 |
| 9 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 10 | 辅助材料 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 三、行政办公楼 |  |
| （1）网络系统 |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | ▲1.配置要求：交换容量≥680Gbps，包转发率≥340 Mpps； ▲2.配置要求：千兆电口≥20个，千兆Combo口≥8个，万兆光口≥4个，接口卡扩展槽位≥1,槽位可扩展万兆接口卡，单台实配双电源； 3.支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 4.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗（不含POE功率）≤72W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 5.为保障设备环境适应能力，设备支持0-65℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 6.支持三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP； 7.支持的OSPF路由条目数≥12k； 8.支持IGMP Snooping、IGMP Proxy，支持GMRP，支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM； 9.支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE； 10.支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3； |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 3 | ▲1.配置要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4； ▲2.性能要求：交换容量≥330 Gbps，整机转发性能≥92 Mpps； 3.要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k； 4.支持静态路由、RIP、OSPF； 5.OSPF路由表容量≥12K； 6.为保障设备环境适应能力，设备支持0℃~65℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 7.为保障设备稳定性，采用无风扇设计（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 8.为减少噪音污染，设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准； 9.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗≤25W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）。 |
| 3 | 接入交换机 | 台 | 1 | ▲1.配置要求：整机可用端口数≥52，其中千兆电口≥48，千兆光口≥4； ▲2.性能要求：交换容量≥330Gbps，整机转发性能≥162Mpps； 3.支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤； 4.要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k 5.支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持GVRP，支持QinQ； 6.支持端口聚合、端口镜像、RSPAN、端口隔离、端口流量识别； 7.支持每端口8个优先级队列，支持802.1p/DSCP/TOS流量分类，支持端口限速和流限速，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度； 8.支持MAC认证、802.1x认证、Portal认证等，并支持本地和集中认证，支持端口隔离、端口安全，支持广播风暴抑制，支持SSH2.0； 9.OSPF路由表容量≥12K； 10.为保障设备环境适应能力，设备支持0℃~65℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 11.为保障设备稳定性，采用无风扇设计（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 12.为减少噪音污染，设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准； 13.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗≤35W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 14.为统一管理及方便运维，需要与核心交换机同一品牌。 |
| 4 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块 |
| 5 | 机柜 | 个 | 1 | 1、≥19寸32U机柜；宽约600mm，深约600mm，高约1600mm，容量约32U。 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-2017的要求。 3、 材料：要求采用高强度的优质度锌板，主体骨架为约1.8mm，其他不少于1.0mm。 4、结构：≥19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜； 5、柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门接地： 前门：采用玻璃结构，让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握。 6、后门：采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式。 7、层板：每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于100kg。 |
| 6 | 网线 | 米 | 5760 | 六类非屏蔽网络线。 |
| 7 | UTP模块 | 个 | 96 | rj45六类UTP模块。 |
| 8 | 面板 | 个 | 96 | 六类面板。 |
| 9 | 电源线 | 米 | 50 | RVV 2×2.5mm²铜芯线。 |
| 10 | 插排 | 个 | 1 | 10A六位插孔。 |
| 11 | 空开 | 个 | 1 | 2P10A空开。 |
| 12 | 插座 | 个 | 1 | 五孔插座。 |
| 13 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 14 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| （2）监控系统 |  |
| 1 | 网络半球型摄像机 | 台 | 16 | 1、具有≥200万像素CMOS传感器。最大分辨率1920×1080。 2、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3、最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4、红外补光距离不小于50米。 5、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920×1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps，子码流704×576@30fps。 ▲6、在1920×1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/HighProfile。 8、需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 9、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 10、可开启或关闭智能后检索功能。 11、需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 12、支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。 ▲13、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 ▲14、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 15、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 16、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 17、不低于IP67防尘防水等级。 |
| 2 | 网络半球型摄像机 | 台 | 1 | 1、具有≥200万像素 CMOS传感器。 2、支持电梯楼层信息叠加。 3、内置麦克风。 4、信噪比不小于50dB。 5、支持宽动态能力不小于80。 6、摄像机能够在-25~55摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 7、需具有1个RS485接口。 8、不低于IP65防尘防水等级。 9、需具有1个RJ-45网络接口。 10、需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。 |
| 3 | 无线网桥 | 对 | 1 | 1、单频≥2.4G无线网桥套装，内置定向天线，输距离≥500米，桥接速率≥300Mbps。 2、包装包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。 3、支持Web易网络APP两种灵活管理方式。12VDC和12V非标PoE供电（标配12V电源适配器和非标PoE供电配件） |
| 4 | 电梯监控接入交换机 | 台 | 1 | 8口，10/100/1000M自适应千兆非网管型塑壳交换机 |
| 5 | 监控POE接入交换机 | 台 | 6 | 1、设备为百兆非网管POE交换机，桌面式架构。 2、具有≥8个百兆POE电口，≥1个百兆电口。 3、支持交换容量≥1.8Gbps,包转发率≥1.33Mpps。 4、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF,AT双标准POE；1-2号端口支持视频红口保障技术。 |
| 6 | 监控汇聚交换机 | 台 | 1 | 1、设备为千兆非网管二层光电混合交换机，机架式架构。 2、具有≥12个千兆电口,≥12个千兆光口。 3、支持交换容量≥48Gbps,包转发率≥35.7Mpps。 4、支持工作温度：0～40˚C，支持220v交流。 5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 6、支持存储转发交换方式，支持数据交换延时小于5us。 |
| 7 | 墙柜 | 个 | 6 | 规格：约300×530×400mm，6U机柜。 |
| 8 | 墙柜 | 个 | 1 | 规格：约600×530×400mm，12U机柜。 |
| 9 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 10 | 网线 | 米 | 1020 | 超五类四对非屏蔽网络线。 |
| 11 | 电源线 | 米 | 50 | RVV2×1.0mm²铜芯线。 |
| 12 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 13 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| （3）广播系统 |  |
| 1 | 机柜式IP网络解码终端（带功放）（含数字IP网络平台终端嵌入软件） | 台 | 1 | ▲1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ▲5.集成模拟功放，功率≥350W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 |
| 2 | 室内壁挂音箱 | 只 | 18 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W。 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W。 3．灵敏度≥88dB。 4．频率响应：130-18KHz。 5．喇叭单元：6.5"×1。 6．防护等级：IP×5防尘。 |
| 3 | 交换机 | 台 | 1 | ▲1、背板带宽≥32Gbps 2、包转发率≥5.4Mpps 3、端口≥16个10/100Base-TX端口，≥2个千兆Combo口 4、支持堆叠、自动配置功能、CLI配置、Telnet远程配置、SNMP V1/V2/V3 、RMON、集群管理HGMP V2。 |
| 4 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 5 | 广播线 | 米 | 500 | 广播专用线，RVS 2×1.5mm²铜芯电缆。 |
| 6 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 7 | 辅助材料 | 项 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 四、教学楼（1#、2#、3#、4#） |  |
| （1）网络系统 |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 台 | 4 | ▲1.配置要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，万兆光口≥4 ▲2.性能要求：交换容量≥330Gbps，整机转发性能≥265Mpps； 3.为减少设备故障点，采用无风扇设计（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 4.为保障设备环境适应能力，设备支持0-55℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 5.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL； 6.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗≤21W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 7.支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤； 8.支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持Voice VLAN，支持QinQ； 9.支持端口聚合，支持端口镜像，支持端口隔离； 10.支持STP、RSTP、MSTP； 11.支持DHCP Client，支持DHCP Relay，支持DHCP Snooping； |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 8 | ▲1.配置要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4； ▲2.性能要求：交换容量≥330 Gbps，整机转发性能≥92 Mpps； 3.要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k； 4.支持静态路由、RIP、OSPF； 5.OSPF路由表容量≥12K； 6.为保障设备环境适应能力，设备支持0℃~65℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 7.为保障设备稳定性，采用无风扇设计（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 8.为减少噪音污染，设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准； 9.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗≤25W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）。 |
| 3 | 光纤模块 | 个 | 12 | 千兆单模光纤模块 |
| 4 | 机柜 | 个 | 4 | 1、≥19寸32U机柜；宽约600mm，深约600mm，高约1600mm，容量约32U。 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-2017的要求。 3、 材料：要求采用高强度的优质度锌板，主体骨架为≥1.8mm，其他不少于1.0mm。 4、结构：≥19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜； 5、柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门接地： 前门：采用玻璃结构，让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握. 6、后门：采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式。 7、层板：每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于100 kg。 |
| 5 | 网线 | 米 | 10600 | 六类非屏蔽网络线 |
| 6 | UTP模块 | 个 | 210 | rj45六类UTP模块 |
| 7 | 面板 | 个 | 210 | 六类面板 |
| 8 | 电源线 | 米 | 200 | RVV 2×2.5mm²铜芯线 |
| 9 | 插排 | 个 | 4 | 10A六位插孔 |
| 10 | 空开 | 个 | 4 | 2P10A空开 |
| 11 | 插座 | 个 | 4 | 五孔插座 |
| 12 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等 |
| 13 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等 |
| （2）监控系统 |  |
| 1 | 网络枪式摄像机 | 台 | 48 | 1、采用≥200万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，清晰度不小于1100TVL。 3、灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920×1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps。 ▲5、在音频编码格式设置为AAC/PCM 时，采样率设置≥48kHz，在IE浏览器下，可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度等≥10种场景模式，并可独立设置图像参数。 ▲6、支持通过客户端或WEB浏览器远程控制设备的聚焦和变焦，在变焦过程中可自动聚焦，支持自动保存配置信息，掉电或重启后能保存掉电或重启前得配置信息。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 ▲9、开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，红外有效距离≥50米。 10、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。 11、不低于IP67防尘防水等级，能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 2 | 摄像机支架 | 个 | 48 | 摄像机配套壁装支架，铝合金材质，尺寸约70×97.1×181.8mm。 |
| 3 | 网络半球型摄像机 | 台 | 1 | 1、具有≥200万像素 CMOS传感器。 2、支持电梯楼层信息叠加。 3、内置麦克风。 4、信噪比不小于50dB。 5、支持宽动态能力不小于80。 6、摄像机能够在-25~55摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 7、需具有1个RS485接口。 8、不低于IP65防尘防水等级。 9、需具有1个RJ-45网络接口。 10、需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。 |
| 4 | 无线网桥 | 对 | 1 | 1、单频2.4G无线网桥套装，内置定向天线，最大传输距离500米，最大桥接速率300Mbps。 2、包装包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。 3、支持Web易网络APP两种灵活管理方式。12VDC和12V非标PoE供电（标配12V电源适配器和非标PoE供电配件） |
| 5 | 电梯监控接入交换机 | 台 | 1 | 8口，10/100/1000M自适应千兆非网管型塑壳交换机 |
| 6 | 监控POE接入交换机 | 台 | 24 | 1、设备为百兆非网管POE交换机，桌面式架构。 2、具有≥8个百兆POE电口，≥1个百兆电口。 3、支持交换容量≥1.8Gbps,包转发率≥1.33Mpps。 4、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF,AT双标准POE；1-2号端口支持视频红口保障技术。 |
| 7 | 监控汇聚交换机 | 台 | 5 | 1、设备为千兆非网管二层光电混合交换机，机架式架构。 2、具有≥12个千兆电口,≥12个千兆光口。 3、支持交换容量≥48Gbps,包转发率≥35.7Mpps。 4、支持工作温度：0～40˚C，支持220v交流。 5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 6、支持存储转发交换方式，支持数据交换延时小于5us。 |
| 8 | 墙柜 | 个 | 24 | 规格：约300×530×400mm，6U机柜。 |
| 9 | 墙柜 | 个 | 4 | 规格：约600×530×400mm，12U机柜。 |
| 10 | 光纤模块 | 个 | 8 | 千兆单模光纤模块。 |
| 11 | 网线 | 米 | 2880 | 超五类四对非屏蔽网络线。 |
| 12 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 13 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| （3）广播系统 |  |
| 1 | 机柜式IP网络解码终端（带功放）（含数字IP网络平台终端嵌入软件） | 台 | 1 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥500W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 |
| 2 | 壁挂式IP网络终端（含数字化IP网络终端嵌入软件） | 只 | 18 | 1.终端采用壁挂式设计，带有≥4.3英寸TFT显示屏，支持同步服务器时间显示。 2.支持红外遥控功能，实现本机信息查看、播放状态查看、AUX和网络音量的调节、点播服务器媒体库或USB外接设备音频资源等功能。 3.支持点播功能，可实现网络媒体库音频实时点播功能，支持操作上一曲/下一曲、循环播放等功能。 4.具有标准RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置网络IP解码模块可实时播放网络音乐及单向呼叫功能；系统中采集播放和单向呼叫功能的网络延时时间小于100ms。 5.内置≥2×30W（两通道均为30W）定阻功率放大器，外接到音箱，具有网络音量设置功能。 6.支持对终端显示屏进行锁屏设置，锁屏时间可自定义。 ▲7.设备自带2条导光灯条（或者指示灯），可设置定时点亮红色或蓝色指示灯（可设定闪烁，闪烁间隔可自定义），用于打铃时辅助提示。 ▲8.具备有≥1路线路输入接口和≥1路线路输出接口，适用现场本地扩音广播功能；具备有1路USB输入接口，适用本地点播功能，支持断网情况下，进行本地点播USB外接设备播放功能。（投标时，在投标文件中提供设备线路输入输出与USB接口图佐证，并加盖投标人公章） ▲9.具备有1路音量控制盒对接接口，支持扩展接音量控制盒设备实现AUX的音量和网络的音量控制。（投标时，在投标文件中提供音量控制盒对接接口图佐证，并加盖投标人公章） 10.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥68dB，总偕波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV LINE OUT输出灵敏度：1000mV 11.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 |
| 3 | 室内音柱 | 只 | 176 | 1.额定功率:10W； 2.最大功率:20W； 3.灵敏度≥86dB； 4.频率响应:130-15KHz； 5.尺寸:135×120×320mm； 6.喇叭单元:4″×1,2.5″×1。 |
| 4 | 室内壁挂音箱 | 只 | 188 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W； 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W； 3．灵敏度≥88dB； 4．频率响应：130-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：IP×5防尘。 |
| 5 | IP网络解码终端（含数字化IP网络终端嵌入软件） | 台 | 3 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ▲6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（投标时，在投标文件中提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并加盖投标人公章） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω。 |
| 6 | 壁挂式IP网络终端-带备份（含数字化IP网络终端嵌入软件） | 台 | 70 | 1.壁挂式设计，具有≥3.4英寸LCD显示屏，显示屏类型：128×64点阵显示屏。 2.具有红外遥控功能，遥控距离约10米，直线、无障碍。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，支持协议：TCP/IP，UDP，音频格式：MP3。 ▲4.网络接口：标准RJ45输入，内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于100mS。（投标时，在投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告复印件，并加盖投标人公章） ▲6.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。（投标时，在投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告复印件，并加盖投标人公章） 7.内置点播采集模块，可实现网络媒体库音频实时点播功能。 8.内置2×30W（MAX）数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。 9.一路话筒输入，一路线路输入，适用现场本地扩音广播功能。 10.优先功能：1）网络报警为最高优先级。2）本地MIC和AUX、2.4G和网络背景音乐为同级。 11.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 12.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 13.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 |
| 7 | 前置放大器 | 台 | 3 | 1.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 8 | 大功率纯后级广播功放 | 台 | 3 | 1.标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω； 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 |
| 9 | 广播汇聚交换机 | 台 | 4 | 1、设备为千兆非网管二层光电混合交换机，机架式架构。 2、具有≥12个千兆电口,≥12个千兆光口。 3、支持交换容量≥48Gbps,包转发率≥35.7Mpps。 4、支持工作温度：0～40˚C，支持220v交流。 5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 6、支持存储转发交换方式，支持数据交换延时小于5us。 |
| 10 | 交换机 | 台 | 8 | ▲1、背板带宽≥32Gbps 2、包转发率≥5.4Mpps 3、端口≥16个10/100Base-TX端口，≥2个千兆Combo口 4、支持堆叠、自动配置功能、CLI配置、Telnet远程配置、SNMP V1/V2/V3 、RMON、集群管理HGMP V2。 |
| 11 | 光纤模块 | 个 | 12 | 千兆单模光纤模块。 |
| 12 | 广播线 | 米 | 2500 | 广播专用线，RVS 2×1.5mm²铜芯电缆。 |
| 13 | 广播线 | 米 | 1000 | 广播听力备份线路，RVS 2×2.5mm²铜芯电缆。 |
| 14 | 网线 | 米 | 5800 | 六类非屏蔽网络线。 |
| 15 | 辅材设备 | 项 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 16 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 五、图书馆 |  |
| （1）网络系统 |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | ▲1.配置要求：交换容量≥680Gbps，包转发率≥340 Mpps； ▲2.配置要求：千兆电口≥20个，千兆Combo口≥8个，万兆光口≥4个，接口卡扩展槽位≥1,槽位可扩展万兆接口卡，单台实配双电源； 3.支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 4.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗（不含POE功率）≤72W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 5.为保障设备环境适应能力，设备支持0-65℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 6.支持三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP； ▲7.支持的OSPF路由条目数≥12k； 8.支持IGMP Snooping、IGMP Proxy，支持GMRP，支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM； 9.支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE； 10.支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。 |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 5 | ▲1.配置要求：整机可用端口数≥52，其中千兆电口≥48，千兆光口≥4； ▲2.性能要求：交换容量≥330Gbps，整机转发性能≥162Mpps； 3.支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤； 4.要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k 5.支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持GVRP，支持QinQ； 6.支持端口聚合、端口镜像、RSPAN、端口隔离、端口流量识别； 7.支持每端口8个优先级队列，支持802.1p/DSCP/TOS流量分类，支持端口限速和流限速，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度； 8.支持MAC认证、802.1x认证、Portal认证等，并支持本地和集中认证，支持端口隔离、端口安全，支持广播风暴抑制，支持SSH2.0； 9.OSPF路由表容量≥12K； 10.为保障设备环境适应能力，设备支持0℃~65℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 11.为保障设备稳定性，采用无风扇设计（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 12.为减少噪音污染，设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准； 13.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗≤35W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）。 |
| 3 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 4 | 机柜 | 个 | 1 | 1、容量：≥24U标准网络机柜； 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-2017的要求。 3、 材料：要求采用高强度的优质度锌板，主体骨架为≥1.6mm，其他不少于1.0mm。 4、结构：≥19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜； 5、柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门接地： 前门：采用玻璃结构，让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握. 6、后门：采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式。 7、层板：每台机柜提供二个固定层板,每块层板可承重不少于100kg。 |
| 5 | 网线 | 米 | 8760 | 六类非屏蔽网络线。 |
| 6 | UTP模块 | 个 | 146 | rj45六类UTP模块。 |
| 7 | 面板 | 个 | 146 | 六类面板。 |
| 8 | 电源线 | 米 | 50 | RVV 2×2.5mm²铜芯线。 |
| 9 | 插排 | 个 | 1 | 10A六位插孔。 |
| 10 | 空开 | 个 | 1 | 2P10A空开。 |
| 11 | 插座 | 个 | 1 | 五孔插座。 |
| 12 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 13 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| （2）监控系统 |  |
| 1 | 网络半球型摄像机 | 台 | 25 | 1、具有≥200万像素CMOS传感器。最大分辨率1920×1080。 2、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3、最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4、红外补光距离不小于50米。 5、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920×1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps，子码流704×576@30fps。 ▲6、在1920×1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/HighProfile。 8、需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 9、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 10、可开启或关闭智能后检索功能。 11、需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 12、支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。 ▲13、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 ▲14、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 15、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 16、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 17、不低于IP67防尘防水等级。 |
| 2 | 网络半球型摄像机 | 台 | 2 | 1、具有≥200万像素 CMOS传感器。 2、支持电梯楼层信息叠加。 3、内置麦克风。 4、信噪比不小于50dB。 5、支持宽动态能力不小于80。 6、摄像机能够在-25~55摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 7、需具有1个RS485接口。 8、不低于IP65防尘防水等级。 9、需具有1个RJ-45网络接口。 10、需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。 |
| 3 | 无线网桥 | 对 | 2 | 1、单频≥2.4G无线网桥套装，内置定向天线，最大传输距离约500米，最大桥接速率约300Mbps。 2、包装包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。 3、支持Web易网络APP两种灵活管理方式。12VDC和12V非标PoE供电（标配12V电源适配器和非标PoE供电配件） |
| 4 | 监控POE接入交换机 | 台 | 5 | 1、设备为百兆非网管POE交换机，桌面式架构。 2、具有≥8个百兆POE电口，≥1个百兆电口。 3、支持交换容量≥1.8Gbps,包转发率≥1.33Mpps。 4、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF,AT双标准POE；1-2号端口支持视频红口保障技术。 |
| 5 | 监控汇聚交换机 | 台 | 1 | 1、设备为千兆非网管二层光电混合交换机，机架式架构。 2、具有≥12个千兆电口,≥12个千兆光口。 3、支持交换容量≥48Gbps,包转发率≥35.7Mpps。 4、支持工作温度：0～40˚C，支持220v交流。 5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 6、支持存储转发交换方式，支持数据交换延时小于5us。 |
| 6 | 墙柜 | 个 | 5 | 规格：约300×530×400mm，6U机柜。 |
| 7 | 墙柜 | 个 | 1 | 规格：约600×530×400mm，12U机柜。 |
| 8 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 9 | 网线 | 米 | 1900 | 超五类四对非屏蔽网络线。 |
| 10 | 电源线 | 米 | 240 | RVV2×1.0mm²铜芯线。 |
| 11 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 12 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| （3）广播系统 |  |
| 1 | IP网络解码终端（含数字化IP网络终端嵌入软件） | 台 | 1 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ▲6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（投标时，在投标文件中提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并加盖投标人公章） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω。 |
| 2 | 纯后级广播功放 | 台 | 1 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥650W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 ▲4.具有故障监控端子，可远程监控功放设备工作状态。（投标时，在投标文件中提供满足此功能第三方检测机构出具的报告复印件，并加盖投标人公章） 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 |
| 3 | 室内壁挂音箱 | 只 | 40 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W； 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W； 3．灵敏度≥88dB； 4．频率响应：130-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：IP×5防尘。 |
| 4 | 交换机 | 台 | 1 | 1、背板带宽≥32Gbps； 2、包转发率≥5.4Mpps； 3、端口≥16个10/100Base-TX端口，≥2个千兆Combo口； 4、支持堆叠、自动配置功能、CLI配置、Telnet远程配置、SNMP V1/V2/V3 、RMON、集群管理HGMP V2。 |
| 5 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 6 | 音频连接线 | 条 | 2 | ≥1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）。 |
| 7 | 音频连接线 | 条 | 3 | ≥1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头。 |
| 8 | 广播线 | 米 | 600 | 广播专用线，RVS 2×1.5mm²铜芯电缆。 |
| 9 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 10 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 六、会堂 |  |
| （1）网络系统 |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 1.▲配置要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，万兆光口≥4 2.▲性能要求：交换容量≥330Gbps，整机转发性能≥265Mpps； 3.为减少设备故障点，采用无风扇设计（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 4.为保障设备环境适应能力，设备支持0-55℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 5.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL； 6.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗≤21W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 7.支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤； 8.支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持Voice VLAN，支持QinQ； 9.支持端口聚合，支持端口镜像，支持端口隔离； 10.支持STP、RSTP、MSTP； 11.支持DHCP Client，支持DHCP Relay，支持DHCP Snooping。 |
| 2 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 3 | 机柜 | 个 | 1 | 1、容量：≥24U标准网络机柜。 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-2017的要求。 3、材料：要求采用高强度的优质度锌板，主体骨架为≥1.6mm，其他不少于1.0mm。 4、结构：≥19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜； 5、柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门接地： 前门：采用玻璃结构，让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握。 6、后门：采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式。 7、层板：每台机柜提供二个固定层板,每块层板可承重不少于100kg。 |
| 4 | 网线 | 米 | 480 | 六类非屏蔽网络线。 |
| 5 | UTP模块 | 个 | 8 | rj45六类UTP模块。 |
| 6 | 面板 | 个 | 8 | 六类面板。 |
| 7 | 电源线 | 米 | 50 | RVV 2×2.5mm²铜芯线。 |
| 8 | 插排 | 个 | 1 | 10A六位插孔。 |
| 9 | 空开 | 个 | 1 | 2P10A空开。 |
| 10 | 插座 | 个 | 1 | 五孔插座。 |
| 11 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 12 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| （2）监控系统 |  |
| 1 | 网络枪式摄像机 | 台 | 12 | 1、采用≥200万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，清晰度不小于1100TVL。 3、灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920×1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps。 ▲5、在音频编码格式设置为AAC/PCM 时，采样率设置≥48kHz，在IE浏览器下，可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度等≥10种场景模式，并可独立设置图像参数。 ▲6、支持通过客户端或WEB浏览器远程控制设备的聚焦和变焦，在变焦过程中可自动聚焦，支持自动保存配置信息，掉电或重启后能保存掉电或重启前得配置信息。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 9、开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，红外有效距离≥50米。 10、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。 11、不低于IP67防尘防水等级，能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 2 | 摄像机支架 | 个 | 12 | 摄像机配套壁装支架，铝合金材质，尺寸约70mm×97.1mm×181.8mm。 |
| 3 | 监控POE接入交换机 | 台 | 2 | 1、设备为百兆非网管POE交换机，桌面式架构。 2、具有≥8个百兆POE电口，≥1个百兆电口。 3、支持交换容量≥1.8Gbps,包转发率≥1.33Mpps。 4、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF,AT双标准POE；1-2号端口支持视频红口保障技术。 |
| 4 | 监控汇聚交换机 | 台 | 1 | 1、设备为千兆非网管二层光电混合交换机，机架式架构。 2、具有≥12个千兆电口,≥12个千兆光口。 3、支持交换容量≥48Gbps,包转发率≥35.7Mpps。 4、支持工作温度：0～40˚C，支持220v交流。 5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 6、支持存储转发交换方式，支持数据交换延时小于5us。 |
| 5 | 墙柜 | 个 | 2 | 规格：约300×530×400mm，6U机柜。 |
| 6 | 墙柜 | 个 | 1 | 规格：约600×530×400mm，12U机柜。 |
| 7 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 8 | 网线 | 米 | 2000 | 超五类四对非屏蔽网络线。 |
| 9 | 电源线 | 米 | 200 | RVV2×1.0㎡铜芯线。 |
| 10 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 11 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| （3）广播系统 |  |
| 1 | 线阵音箱(双10寸音箱) | 只 | 12 | 1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱，低频扬声器：10" × 2，功率≥600W(AES)，标称阻抗：8Ω 2.频率范围：65Hz-20KHz，灵敏度≥102dB (1M/1W ) 3.高频扬声器：75mm（3"）压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 |
| 2 | 线阵音箱安装配件 | 套 | 4 | 包含：田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 |
| 3 | 葫芦架 | 套 | 4 | 包含：葫芦架1套。 |
| 4 | 专业功放 | 台 | 6 | 1.工业造型铝面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，连接座：XLR 、TRS接口。 ▲4.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 (投标时，在投标文件中提供满足该参数的第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章) 5.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：900W×2，立体声/并联4Ω×2：1350W×2，立体声/并联2Ω×2：2000W×2，桥接8Ω：2600W，桥接4Ω：4000W 6.多种模式：立体声、桥接、并行。 7.充沛储备功率，可以带2R低阻输出。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 ▲9.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 (投标时，在投标文件中提供满足该参数的第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章) |
| 5 | 线阵超低音箱(单18寸低音) | 只 | 2 | 1.音箱类型为低频音箱，低频扬声器：18" × 1。 2.功率≥800W(AES)，标称阻抗：8Ω。 3.频率范围：40Hz-400Hz，灵敏度≥100dB (1M/1W)。 |
| 6 | 专业功放 | 台 | 1 | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:1200W×2，立体声/并联4Ω×2:1800W×2，立体声/并联2Ω×2:2700W×2，桥接8Ω:3600W、桥接4Ω:5400W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4.信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 |
| 7 | 超低频音箱 | 只 | 4 | 1．阻抗：4Ω； 2．频响：40Hz-400Hz； 3．额定功率：1200W； 4．灵敏度：101dB/W/M； 5．低音：18"低音×2。 |
| 8 | 专业功放 | 台 | 2 | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:1200W×2，立体声/并联4Ω×2:1800W×2，立体声/并联2Ω×2:2700W×2，桥接8Ω:3600W、桥接4Ω:5400W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4.信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 |
| 9 | 工程音箱 | 只 | 2 | 1．阻抗：8Ω； 2．频响：45Hz-20KHz； 3．额定功率：400W； 4．灵敏度：99dB/W/M 5．覆盖角度：(H)90°(V)80°； 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1。 |
| 10 | 音箱支架 | 只 | 2 | 1.固定面板尺寸（长×宽）:约240mm×130mm； 2.臂杆长度:约440mm； 3.箱体固定杆长度:约1 65mm。 |
| 11 | 专业功放 | 台 | 1 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 ▲2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W×2.立体声/并联4Ω:1050W×2.桥接8Ω:2100W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |
| 12 | 工程音箱 | 只 | 6 | 1．阻抗：8Ω； 2．频响：45Hz-20KHz； 3．额定功率：400W； 4．灵敏度：99dB/W/M； 5．覆盖角度：(H)90°(V)80°； 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1。 |
| 13 | 音箱支架 | 只 | 6 | 1.固定面板尺寸（长×宽）:约240mm×130mm； 2.臂杆长度:约440mm； 3.箱体固定杆长度:约165mm。 |
| 14 | 专业功放 | 台 | 3 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 ▲2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W×2.立体声/并联4Ω:1050W×2.桥接8Ω:2100W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |
| 15 | 工程音箱 | 只 | 4 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：45Hz-20KHz 3．额定功率：300W 4．灵敏度：98dB/W/M 5．覆盖角度：(H)90°(V)80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 |
| 16 | 专业功放 | 台 | 2 | ▲1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(投标时，在投标文件中提供满足该参数的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章) 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； ▲3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(投标时，在投标文件中提供满足该参数的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W×2、立体声/并联4Ω:≥730W×2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |
| 17 | 返听音箱 | 只 | 4 | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：50Hz-20KHz； 3.额定功率：500W； 4.灵敏度：99dB/W/M； 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°； 6.高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1。 |
| 18 | 专业功放 | 台 | 2 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 ▲2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W×2.立体声/并联4Ω:1050W×2.桥接8Ω:2100W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |
| 19 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持）（含话筒呼叫控制嵌入软件） | 套 | 2 | ▲1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 ▲4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 |
| 20 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪（双耳戴）（含话筒呼叫控制嵌入软件） | 套 | 2 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个头戴话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 |
| 21 | 对数指向性天线 | 对 | 1 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 |
| 22 | （话筒）天线分配器 | 台 | 1 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共享一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 |
| 23 | 调音台 | 台 | 1 | 1.支持≥16路MIC和LINE联合输入接口，支持≥4路立体声单插接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.支持≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体监听输出、≥2个耳机监听输出、≥8路断点插入。 3.支持锁定、解锁、密码修改功能，有效防止误操作。 4.支持1个7英寸IPS触屏，分辨率达1024×600；具备1个100mm行程的高精密电动推子； 5.输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。 ▲6.支持2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。 ▲7.支持1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad进行远程管控。 8.支持场景记忆功能，可保存、调用24个场景。 ▲9.支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持6组DCA。 |
| 24 | 音频处理器 | 台 | 1 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ▲2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（投标时，在投标文件中提供功能界面截图，并盖投标人公章） 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 ▲6.配置2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，6路发送、6路接收通道，可实现网络音频扩展。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 |
| 25 | 音频处理器 | 台 | 1 | 1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ▲2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（投标时，在投标文件中提供功能界面截图，并盖投标人公章） 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。 ▲6.配置2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，14路发送，14路接收通道，可实现网络音频扩展。面板具备USB接口。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 |
| 26 | 2通道反馈抑制器 | 台 | 1 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ▲2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.支持144 × 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； ▲4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 |
| 27 | 大功率电源时序器 | 台 | 4 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 |
| 28 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 29 | 6.35话筒插头-卡侬头连接线（公） | 条 | 3 | ≥5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）。 |
| 30 | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 74 | ≥5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。 |
| 31 | 无线路由器 | 台 | 2 | 千兆无线路由器。 |
| 32 | 音箱综合插座 | 个 | 12 | 五孔插座。 |
| 33 | 机柜 | 套 | 1 | 1、容量：≥42U机柜； 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-2017的要求。 3、材料：要求采用高强度的优质度锌板，主体骨架约2.0mm，其他不少于1.0mm。 4、结构：≥19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜； 5、柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门接地： 前门：采用玻璃结构，让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握. 6、后门：采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于2个，电源为220伏。 7、层板：每台机柜提供二个固定层板,每块层板可承重不少于100kg； 8、电源：每台机配置一个六位万能输出电源插排。 |
| 34 | 音箱线 | 米 | 1800 | RVS 2×2.5mm²。 |
| 35 | 电源线 | 米 | 100 | RVV3×1.5mm²铜芯线。 |
| 36 | 网线 | 米 | 100 | 六类非屏蔽网络线。 |
| 37 | 空开 | 个 | 4 | 2P10A空开。 |
| 38 | 辅材设备 | 项 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 39 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 七、食堂（1#、2#） |  |
| （1）网络系统 |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 台 | 2 | ▲1.配置要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，万兆光口≥4 ▲2.性能要求：交换容量≥330Gbps，整机转发性能≥265Mpps； 3.为减少设备故障点，采用无风扇设计（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 4.为保障设备环境适应能力，设备支持0-55℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 5.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL； 6.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗≤21W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 7.支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤； 8.支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持Voice VLAN，支持QinQ； 9.支持端口聚合，支持端口镜像，支持端口隔离； 10.支持STP、RSTP、MSTP； 11.支持DHCP Client，支持DHCP Relay，支持DHCP Snooping。 |
| 2 | 光纤模块 | 个 | 4 | 千兆单模光纤模块 |
| 3 | 机柜 | 个 | 2 | 1、容量：≥24U标准网络机柜 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-2017的要求。 3、 材料：要求采用高强度的优质度锌板，主体骨架约1.6mm，其他不少于1.0mm。 4、结构：≥19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜； 5、柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门接地： 前门：采用玻璃结构，让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握. 6、后门：采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式。 7、层板：每台机柜提供二个固定层板,每块层板可承重不少于100kg。 |
| 4 | 网线 | 米 | 300 | 六类非屏蔽网络线。 |
| 5 | UTP模块 | 个 | 6 | rj45六类UTP模块。 |
| 6 | 面板 | 个 | 6 | 六类面板。 |
| 7 | 电源线 | 米 | 100 | RVV 2×2.5mm²铜芯线。 |
| 8 | 插排 | 个 | 2 | 10A六位插孔。 |
| 9 | 空开 | 个 | 2 | 2P10A空开。 |
| 10 | 插座 | 个 | 2 | 五孔插座。 |
| 11 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 12 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| （2）监控系统 |  |
| 1 | 网络枪式摄像机 | 台 | 30 | 1、采用≥200万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，清晰度不小于1100TVL。 3、灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920×1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps。 ▲5、在音频编码格式设置为AAC/PCM 时，采样率设置≥48kHz，在IE浏览器下，可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度等≥10种场景模式，并可独立设置图像参数。 ▲6、支持通过客户端或WEB浏览器远程控制设备的聚焦和变焦，在变焦过程中可自动聚焦，支持自动保存配置信息，掉电或重启后能保存掉电或重启前得配置信息。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 9、开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，红外有效距离≥50米。 10、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。 11、不低于IP67防尘防水等级，能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 2 | 摄像机支架 | 个 | 30 | 摄像机配套壁装支架，铝合金材质，尺寸约70mm×97.1mm×181.8mm。 |
| 3 | 监控POE接入交换机 | 台 | 6 | 1、设备为百兆非网管POE交换机，桌面式架构。 2、具有≥8个百兆POE电口，≥1个百兆电口。 3、支持交换容量≥1.8Gbps,包转发率≥1.33Mpps。 4、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF,AT双标准POE；1-2号端口支持视频红口保障技术。 |
| 4 | 监控汇聚交换机 | 台 | 2 | 1、设备为千兆非网管二层光电混合交换机，机架式架构。 2、具有≥12个千兆电口,≥12个千兆光口。 3、支持交换容量≥48Gbps,包转发率≥35.7Mpps。 4、支持工作温度：0～40˚C，支持220v交流。 5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 6、支持存储转发交换方式，支持数据交换延时小于5us。 |
| 5 | 墙柜 | 个 | 6 | 规格：约300×530×400mm，6U机柜。 |
| 6 | 墙柜 | 个 | 2 | 规格：约600×530×400mm，12U机柜。 |
| 7 | 光纤模块 | 个 | 4 | 千兆单模光纤模块。 |
| 8 | 网线 | 米 | 1800 | 超五类四对非屏蔽网络线。 |
| 9 | 电源线 | 米 | 380 | RVV2×1.0mm²铜芯线。 |
| 10 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 11 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| （3）广播系统 |  |
| 1 | IP网络解码终端（含数字化IP网络终端嵌入软件） | 台 | 1 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ▲6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（投标时，在投标文件中提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并加盖投标人公章） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω。 |
| 2 | 机柜式IP网络解码终端（带功放）（含数字IP网络平台终端嵌入软件） | 台 | 1 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥500W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 |
| 3 | 纯后级广播功放 | 台 | 1 | 1.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 3.面板带音量调节旋钮； 4.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5.额定输出功率：650W。 |
| 4 | 室外防水音柱 | 只 | 28 | 1．额定功率（100V）：12.5W,25W； 2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W； 3．灵敏度：91dB±3dB； 4．阻抗：黑:Com白:800Ω绿:400Ω； 5．频率响应：50-18KHz； 6．喇叭单元：4"×2,2.5"×1； 7．防护等级：IP66。 |
| 5 | 交换机 | 台 | 2 | 1、背板带宽≥32Gbps； 2、包转发率≥5.4Mpps； 3、端口≥16个10/100Base-TX端口，≥2个千兆Combo口； 4、支持堆叠、自动配置功能、CLI配置、Telnet远程配置、SNMP V1/V2/V3 、RMON、集群管理HGMP V2。 |
| 6 | 光纤模块 | 个 | 4 | 千兆单模光纤模块。 |
| 7 | 广播线 | 米 | 1000 | 广播专用线，RVS 2×1.5mm²铜芯电缆。 |
| 8 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 9 | 辅材设备 | 项 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 八、风雨操场 |  |
| （1）网络系统 |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | ▲1.配置要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，万兆光口≥4 ▲2.性能要求：交换容量≥330Gbps，整机转发性能≥265Mpps； 3.为减少设备故障点，采用无风扇设计（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 4.为保障设备环境适应能力，设备支持0-55℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 5.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL； 6.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗≤21W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 7.支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤； 8.支持4K 802.1Q VLAN，支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN，支持Voice VLAN，支持QinQ； 9.支持端口聚合，支持端口镜像，支持端口隔离； 10.支持STP、RSTP、MSTP； 11.支持DHCP Client，支持DHCP Relay，支持DHCP Snooping。 |
| 2 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 3 | 机柜 | 个 | 1 | 1、容量：≥24U标准网络机柜。 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-2017的要求。 3、 材料：要求采用高强度的优质度锌板，主体骨架约1.6mm，其他不少于1.0mm。 4、结构：≥19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜； 5、柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门接地： 前门：采用玻璃结构，让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握. 6、后门：采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式。 7、层板：每台机柜提供二个固定层板,每块层板可承重不少于100kg。 |
| 4 | 网线 | 米 | 900 | 六类非屏蔽网络线。 |
| 5 | UTP模块 | 个 | 13 | rj45六类UTP模块。 |
| 6 | 面板 | 个 | 13 | 六类面板。 |
| 7 | 电源线 | 米 | 50 | RVV 2×2.5mm²铜芯线。 |
| 8 | 插排 | 个 | 1 | 10A六位插孔。 |
| 9 | 空开 | 个 | 1 | 2P10A空开。 |
| 10 | 插座 | 个 | 1 | 五孔插座。 |
| 11 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 12 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| （2）监控系统 |  |
| 1 | 网络枪式摄像机 | 台 | 18 | 1、采用≥200万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，清晰度不小于1100TVL。 3、灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920×1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps。 ▲5、在音频编码格式设置为AAC/PCM 时，采样率设置≥48kHz，在IE浏览器下，可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度等≥10种场景模式，并可独立设置图像参数。 ▲6、支持通过客户端或WEB浏览器远程控制设备的聚焦和变焦，在变焦过程中可自动聚焦，支持自动保存配置信息，掉电或重启后能保存掉电或重启前得配置信息。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 9、开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，红外有效距离≥50米。 10、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。 11、不低于IP67防尘防水等级，能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 2 | 摄像机支架 | 个 | 18 | 摄像机配套壁装支架，铝合金材质，尺寸约70mm×97.1mm×181.8mm。 |
| 3 | 监控POE接入交换机 | 台 | 4 | 1、设备为百兆非网管POE交换机，桌面式架构。 2、具有≥8个百兆POE电口，≥1个百兆电口。 3、支持交换容量≥1.8Gbps,包转发率≥1.33Mpps。 4、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF,AT双标准POE；1-2号端口支持视频红口保障技术。 |
| 4 | 监控汇聚交换机 | 台 | 1 | 1、设备为千兆非网管二层光电混合交换机，机架式架构。 2、具有≥12个千兆电口,≥12个千兆光口。 3、支持交换容量≥48Gbps,包转发率≥35.7Mpps。 4、支持工作温度：0～40˚C，支持220v交流。 5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 6、支持存储转发交换方式，支持数据交换延时小于5us。 |
| 5 | 墙柜 | 个 | 4 | 规格：约300×530×400mm，6U机柜。 |
| 6 | 墙柜 | 个 | 1 | 规格：约600×530×400mm，12U机柜。 |
| 7 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 8 | 网线 | 米 | 1300 | 超五类四对非屏蔽网络线。 |
| 9 | 电源线 | 米 | 280 | RVV2×1.0mm²铜芯线。 |
| 10 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 11 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| （3）广播系统 |  |
| 1 | IP网络解码终端（含数字化IP网络终端嵌入软件） | 台 | 1 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ▲6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（投标时，在投标文件中提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并盖投标人公章） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω。 |
| 2 | 大功率纯后级广播功放 | 台 | 2 | 1.标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω； 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 |
| 3 | 室外防水音柱 | 只 | 37 | 1．额定功率（100V）：17.5W,35W； 2．额定功率（70V）：8.7W,17.5W； 3．灵敏度：91dB±3dB； 4．阻抗：黑:Com白:570Ω绿:285Ω； 5．频率响应：50-18KHz； 6．喇叭单元：4"×3,2.5"×1； 7．防护等级：IP66。 |
| 4 | 交换机 | 台 | 1 | 1、背板带宽≥32Gbps； 2、包转发率≥5.4Mpps； 3、端口≥16个10/100Base-TX端口，≥2个千兆Combo口； 4、支持堆叠、自动配置功能、CLI配置、Telnet远程配置、SNMP V1/V2/V3 、RMON、集群管理HGMP V2。 |
| 5 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 6 | 广播线 | 米 | 960 | 广播专用线，RVS 2×2.5mm²铜芯电缆。 |
| 7 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 8 | 辅材设备 | 项 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 九、男生宿舍（1#、2#、3#、4#、5#） |  |
| （1）网络系统 |  |
| 1 | 接入交换机 | 台 | 5 | ▲1.配置要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4； ▲2.性能要求：交换容量≥330 Gbps，整机转发性能≥92 Mpps； 3.要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k； 4.支持静态路由、RIP、OSPF； 5.OSPF路由表容量≥12K； 6.为保障设备环境适应能力，设备支持0℃~65℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 7.为保障设备稳定性，采用无风扇设计（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 8.为减少噪音污染，设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准； 9.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗≤25W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）。 |
| 2 | 光纤模块 | 个 | 10 | 千兆单模光纤模块。 |
| 3 | 机柜 | 个 | 1 | 1、容量：≥24U标准网络机柜。 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-2017的要求。 3、 材料：要求采用高强度的优质度锌板，主体骨架约1.6mm，其他不少于1.0mm。 4、结构：≥19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜； 5、柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门接地： 前门：采用玻璃结构，让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握. 6、后门：采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式。 7、层板：每台机柜提供二个固定层板,每块层板可承重不少于100kg。 |
| 4 | 墙柜 | 个 | 4 | 规格：约600×530×400mm，12U机柜。 |
| 5 | 电源线 | 米 | 250 | RVV 2×2.5mm²铜芯线。 |
| 6 | 插排 | 个 | 5 | 10A六位插孔。 |
| 7 | 空开 | 个 | 5 | 2P10A空开。 |
| 8 | 插座 | 个 | 5 | 五孔插座。 |
| 9 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 10 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| （2）监控系统 |
| 1 | 网络枪式摄像机 | 台 | 60 | 1、采用≥200万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，清晰度不小于1100TVL。 3、灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920×1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps。 ▲5、在音频编码格式设置为AAC/PCM 时，采样率设置≥48kHz，在IE浏览器下，可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度等≥10种场景模式，并可独立设置图像参数。 ▲6、支持通过客户端或WEB浏览器远程控制设备的聚焦和变焦，在变焦过程中可自动聚焦，支持自动保存配置信息，掉电或重启后能保存掉电或重启前得配置信息。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 9、开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，红外有效距离≥50米。 10、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。 11、不低于IP67防尘防水等级，能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 2 | 摄像机支架 | 个 | 60 | 摄像机配套壁装支架，铝合金材质，尺寸约70mm×97.1mm×181.8mm。 |
| 3 | 监控POE接入交换机 | 台 | 15 | 1、设备为百兆非网管POE交换机，桌面式架构。 2、具有≥8个百兆POE电口，≥1个百兆电口。 3、支持交换容量≥1.8Gbps,包转发率≥1.33Mpps。 4、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF,AT双标准POE；1-2号端口支持视频红口保障技术。 |
| 4 | 监控汇聚交换机 | 台 | 5 | 1、设备为千兆非网管二层光电混合交换机，机架式架构。 2、具有≥12个千兆电口,≥12个千兆光口。 3、支持交换容量≥48Gbps,包转发率≥35.7Mpps。 4、支持工作温度：0～40˚C，支持220v交流。 5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 6、支持存储转发交换方式，支持数据交换延时小于5us。 |
| 5 | 墙柜 | 个 | 15 | 规格：约300×530×400mm，6U机柜。 |
| 6 | 墙柜 | 个 | 5 | 规格：约600×530×400mm，12U机柜。 |
| 7 | 光纤模块 | 个 | 10 | 千兆单模光纤模块。 |
| 8 | 网线 | 米 | 3270 | 超五类四对非屏蔽网络线。 |
| 9 | 电源线 | 米 | 960 | RVV2×1.0mm²铜芯线。 |
| 10 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 11 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| （3）广播系统 |
| 1 | 机柜式IP网络解码终端（带功放）（含数字IP网络平台终端嵌入软件） | 台 | 5 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥500W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 |
| 2 | 室内壁挂音箱(塑料外壳) | 只 | 145 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W。 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W。 3．灵敏度≥88dB。 4．频率响应：130-18KHz。 5．喇叭单元：6.5"×1。 6．防护等级：IP×5防尘。 |
| 3 | 交换机 | 台 | 5 | 1、背板带宽≥32Gbps； 2、包转发率≥5.4Mpps； 3、端口≥16个10/100Base-TX端口，≥2个千兆Combo口； 4、支持堆叠、自动配置功能、CLI配置、Telnet远程配置、SNMP V1/V2/V3 、RMON、集群管理HGMP V2。 |
| 4 | 广播汇聚交换机 | 台 | 1 | 24口千兆非网管二层光电混合交换机，机架式，12个千兆电口,12个千兆光口，非网管。交换容量≥48Gbps,包转发率35.7Mpps,1U高度，≥19英寸宽，工作温度：0～40˚C，支持220v交流，满负荷功耗25瓦。 |
| 5 | 光纤模块 | 个 | 10 | 千兆单模光纤模块。 |
| 6 | 广播线 | 米 | 740 | 广播专用线，RVS 2×1.5mm²铜芯电缆。 |
| 7 | 广播线 | 米 | 3090 | 广播专用线，RVS 2×2.5mm²铜芯电缆。 |
| 8 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 9 | 辅材设备 | 项 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 十、女生宿舍（1#、2#、3#、4#、5#） |
| （1）网络系统 |
| 1 | 接入交换机 | 台 | 5 | ▲1.配置要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4； ▲2.性能要求：交换容量≥330 Gbps，整机转发性能≥92 Mpps； 3.要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k； 4.支持静态路由、RIP、OSPF； 5.OSPF路由表容量≥12K； 6.为保障设备环境适应能力，设备支持0℃~65℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 7.为保障设备稳定性，采用无风扇设计（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 8.为减少噪音污染，设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准； 9.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗≤25W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）。 |
| 2 | 光纤模块 | 个 | 10 | 千兆单模光纤模块。 |
| 3 | 机柜 | 个 | 1 | 1、容量：≥24U标准网络机柜。 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-2017的要求。 3、 材料：要求采用高强度的优质度锌板，主体骨架约1.6mm，其他不少于1.0mm。 4、结构：≥19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜； 5、柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门接地： 前门：采用玻璃结构，让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握. 6、后门：采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式。 7、层板：每台机柜提供二个固定层板,每块层板可承重不少于100KG； |
| 4 | 墙柜 | 个 | 4 | 规格：约600×530×400mm，12U机柜 |
| 5 | 电源线 | 米 | 250 | RVV 2×2.5mm²铜芯线 |
| 6 | 插排 | 个 | 5 | 10A六位插孔 |
| 7 | 空开 | 个 | 5 | 2P10A空开 |
| 8 | 插座 | 个 | 5 | 五孔插座 |
| 9 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等 |
| 10 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等 |
| （2）监控系统 |
| 1 | 网络枪式摄像机 | 台 | 60 | 1、采用≥200万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，清晰度不小于1100TVL。 3、灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920×1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps。 ▲5、在音频编码格式设置为AAC/PCM 时，采样率设置≥48kHz，在IE浏览器下，可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度等≥10种场景模式，并可独立设置图像参数。 ▲6、支持通过客户端或WEB浏览器远程控制设备的聚焦和变焦，在变焦过程中可自动聚焦，支持自动保存配置信息，掉电或重启后能保存掉电或重启前得配置信息。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 9、开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，红外有效距离≥50米。 10、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。 11、不低于IP67防尘防水等级，能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 2 | 摄像机支架 | 个 | 60 | 摄像机配套壁装支架，铝合金材质，尺寸约70mm×97.1mm×181.8mm。 |
| 3 | 监控POE接入交换机 | 台 | 15 | 1、设备为百兆非网管POE交换机，桌面式架构。 2、具有≥8个百兆POE电口，≥1个百兆电口。 3、支持交换容量≥1.8Gbps,包转发率≥1.33Mpps。 4、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF,AT双标准POE；1-2号端口支持视频红口保障技术。 |
| 4 | 监控汇聚交换机 | 台 | 5 | 1、设备为千兆非网管二层光电混合交换机，机架式架构。 2、具有≥12个千兆电口,≥12个千兆光口。 3、支持交换容量≥48Gbps,包转发率≥35.7Mpps。 4、支持工作温度：0～40˚C，支持220v交流。 5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 6、支持存储转发交换方式，支持数据交换延时小于5us。 |
| 5 | 墙柜 | 个 | 15 | 规格：约300×530×400mm，6U机柜。 |
| 6 | 墙柜 | 个 | 5 | 规格：约600×530×400mm，12U机柜。 |
| 7 | 光纤模块 | 个 | 10 | 千兆单模光纤模块。 |
| 8 | 网线 | 米 | 3140 | 超五类四对非屏蔽网络线。 |
| 9 | 电源线 | 米 | 920 | RVV2×1.0mm²铜芯线。 |
| 10 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 11 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| （3）广播系统 |
| 1 | 机柜式IP网络解码终端（带功放）（含数字IP网络平台终端嵌入软件） | 台 | 1 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥350W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 |
| 2 | 机柜式IP网络解码终端（带功放）（含数字IP网络平台终端嵌入软件） | 台 | 4 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥500W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 |
| 3 | 室内壁挂音箱 | 只 | 164 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W； 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W； 3．灵敏度≥88dB； 4．频率响应：130-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：IP×5防尘。 |
| 4 | 交换机 | 台 | 5 | 1、背板带宽≥32Gbps； 2、包转发率≥5.4Mpps； 3、端口≥16个10/100Base-TX端口，≥2个千兆Combo口； 4、支持堆叠、自动配置功能、CLI配置、Telnet远程配置、SNMP V1/V2/V3 、RMON、集群管理HGMP V2。 |
| 5 | 广播汇聚交换机 | 台 | 1 | 1、设备为千兆非网管二层光电混合交换机，机架式架构。 2、具有≥12个千兆电口,≥12个千兆光口。 3、支持交换容量≥48Gbps,包转发率≥35.7Mpps。 4、支持工作温度：0～40˚C，支持220v交流。 5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 6、支持存储转发交换方式，支持数据交换延时小于5us。 |
| 6 | 光纤模块 | 个 | 10 | 千兆单模光纤模块。 |
| 7 | 广播线 | 米 | 750 | 广播专用线，RVS 2×1.5mm²铜芯电缆。 |
| 8 | 广播线 | 米 | 3700 | 广播专用线，RVS 2×2.5mm²铜芯电缆。 |
| 9 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 10 | 辅材设备 | 项 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 十一、教师周转用房地下层 |
| （1）监控系统 |
| 1 | 网络半球型摄像机 | 台 | 6 | 1、具有≥200万像素 CMOS传感器。 2、支持电梯楼层信息叠加。 3、内置麦克风。 4、信噪比不小于50dB。 5、支持宽动态能力不小于80。 6、摄像机能够在-25~55摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 7、需具有1个RS485接口。 8、不低于IP65防尘防水等级。 9、需具有1个RJ-45网络接口。 10、需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。 |
| 2 | 网络枪式摄像机 | 台 | 19 | 1、采用≥200万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，清晰度不小于1100TVL。 3、灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920×1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps。 ▲5、在音频编码格式设置为AAC/PCM 时，采样率设置≥48kHz，在IE浏览器下，可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度等≥10种场景模式，并可独立设置图像参数。 ▲6、支持通过客户端或WEB浏览器远程控制设备的聚焦和变焦，在变焦过程中可自动聚焦，支持自动保存配置信息，掉电或重启后能保存掉电或重启前得配置信息。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 9、开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，红外有效距离≥50米。 10、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。 11、不低于IP67防尘防水等级，能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 19 | 摄像机配套壁装支架，铝合金材质，尺寸约70mm×97.1mm×181.8mm。 |
| 4 | POE接入交换机 | 台 | 2 | 1、设备为百兆非网管POE交换机，机架式架构。 2、具有≥16个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、支持交换容量≥7.2Gbps,包转发率≥5.36Mpps。 4、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF,AT双标准POE，1-8号端口支持视频红口保障技术。 |
| 5 | 监控汇聚交换机 | 台 | 1 | 1、设备为千兆非网管二层光电混合交换机，机架式架构。 2、具有≥12个千兆电口,≥12个千兆光口。 3、支持交换容量≥48Gbps,包转发率≥35.7Mpps。 4、支持工作温度：0～40˚C，支持220v交流。 5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 6、支持存储转发交换方式，支持数据交换延时小于5us。 |
| 6 | 电梯监控接入交换机 | 台 | 1 | 8口10/100/1000M自适应千兆非网管型塑壳交换机。 |
| 7 | 墙柜 | 个 | 1 | 规格：约300×530×400mm，6U机柜。 |
| 8 | 墙柜 | 个 | 1 | 规格：约600×530×400mm，12U机柜。 |
| 9 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 10 | 网线 | 米 | 2000 | 超五类四对非屏蔽网络线。 |
| 11 | 电源线 | 米 | 300 | RVV2×1.0mm²铜芯线。 |
| 12 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 13 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 十二、门卫室 |
| （1）网络系统 |
| 1 | 接入交换机 | 台 | 1 | ▲1.配置要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4； ▲2.性能要求：交换容量≥330 Gbps，整机转发性能≥92 Mpps； 3.要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k； 4.支持静态路由、RIP、OSPF； 5.OSPF路由表容量≥12K； 6.为保障设备环境适应能力，设备支持0℃~65℃宽温工作（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 7.为保障设备稳定性，采用无风扇设计（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）； 8.为减少噪音污染，设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准； 9.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，设备最大功耗≤25W（投标时，在投标文件中提供官网截图及链接）。 |
| 2 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 3 | 墙柜 | 个 | 1 | 规格：约600×530×400mm，12U机柜。 |
| 4 | 电源线 | 米 | 20 | RVV 2×2.5mm²铜芯线。 |
| 5 | 插排 | 个 | 1 | 10A六位插孔。 |
| 6 | 空开 | 个 | 1 | 2P10A空开 |
| 7 | 插座 | 个 | 1 | 五孔插座 |
| （2）监控系统 |
| 1 | 监视器 | 台 | 1 | 1、为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器应具有CNAS标识的抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度功能。 监视器为：≥55寸液晶监视器；亮度达到≥350cd/㎡，对比度达到≥1200:1。 2、监视器支持定时开关机，为了满足特定用户非7×24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式。 3、显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。 4、监视器可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能。 5、监视器可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。 6、监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 7、监视器可改善弱信号下的成像品质，改善数字信号长距离传输中的干扰，衰减等因素对信号的不良影响，提升画面稳定度及清晰度。 8、监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 9、具备智能光感护眼功能，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态。 10、监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合 11、显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 12、监视器支持通过遥控器操作可直接显示监视器ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 13、监视器采用3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 14、监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余。 15、监视器通可以调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。 16、监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 |
| 2 | 智能分析录像机 | 台 | 1 | 1、支持接入≥32路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储； 2、总资源为满负载条件下，支持接入带宽≥640Mbps，存储带宽≥640Mbps，转发带宽≥640Mbps，回放带宽≥640Mbps。 3、支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC。 ▲4、支持创建≥2级视图组，每级视图组可创建≥60个子视图组，支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框内容数量可随目标大小自动调整，并随目标消失而消失。 ▲5、支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物引起的误报，支持≥32路，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 ▲6、支持≥4路视频流人脸识别和≥20路图片流人脸识别，支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，并支持码流AES加密。 7、支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选，支持通过客户端/IE远程配置视频预览权限功能，可设置登录密码查看相关通道视频。 8、支持行为分析检测功能，检测到有目标进入画线区域触发区域入侵报警，检测到有目标跨越规则线触发越界侦测报警，支持≥16路。 9、▲支持≥8路实时人脸布控，支持人脸库整库加密导入/导出，支持人脸库自动建模，每分钟可建≥720个，支持高频人员碰撞任务，对指定时间内的抓拍人员统计分析，统计重复出现指定次数的人员。 10、支持通过客户端软件远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 11、支持对人体图片进行结构化识别，可提取性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车等人体属性，并支持按属性检索人体图片。 12、支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，具有密码定时提示修改、删除功能，支持密码复杂度登记显示功能。 13、支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该事件点附近的视频画面图片。 14、具备≥8个SATA接口，≥2个HDMI 接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入接口，≥4路报警输出接口。 |
| 3 | 监控POE接入交换机 | 台 | 1 | 1、设备为百兆非网管POE交换机，桌面式架构。 2、具有≥8个百兆POE电口，≥1个百兆电口。 3、支持交换容量≥1.8Gbps,包转发率≥1.33Mpps。 4、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF,AT双标准POE；1-2号端口支持视频红口保障技术。 |
| 4 | 墙柜 | 个 | 1 | 规格：约300×530×400mm，6U机柜 |
| 5 | 监视器 | 台 | 1 | 1、显示技术：LED液晶屏(16:9)； 2、显示尺寸：≥23.8英寸； 3、显示分辨率: 1920(H)×1080(V)； 4、亮度： ≥250cd/ m2； 5、响应时间：≤8ms； 6、接口：1×VGA，1×DP； |
| 6 | NVR录像机 | 台 | 1 | 1、支持80M/160M接入带宽； 2、支持H.265摄像机接入，最大支持8MP像素，满路数接入400W H.265摄像机； 3、支持2SATA，支持HDMI接口4K输出，支持带报警口 |
| 7 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块 |
| 十三、数据中心机房 |
| （1）网络系统 |
| 1 | 出口网关 | 台 | 1 | ▲1.标准1U设备，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，冗余电源，扩展槽≥2个； ▲2.业务吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥100万，配置SSL VPN用户授权500个； 3.内网攻击防护：基于内网用户流量模型和会话连接、新建连接的异常行为识别攻击，有效防护内网病毒传播、僵尸网络、木马等安全威胁； 4.路由支持：为保证设备在网络中可灵活部署，需支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、策略路由等。支持MPLS VPN；支持MPLS静态标签转发；支持LDP协议，支持LDP引入OSPF路由、BGP路由、RIP路由、静态路由、ISIS路由、GUARD 路由，支持环路检测；支持LDP邻居，MPLS转发表查看；支持SVC方式、CCC方式、MARTINI方式、VPLS方式的L2VPN；支持MPLS TE； 5.用户认证：支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、Tacacs认证等认证方式，可以调整认证顺序，支持对认证方式和密码策略进行限制；支持客户端匿名登录、数字证书匿名登录、动态口令两级认证登录等方式，认证方式可自由组合； 6.登录公告：支持VPN登录前和登录后公告信息显示，登录前后公告内容可配置多条； 7.支持自动和手动备份，能够保存5个以上的文件，支持整机配置文件在线回滚功能，未变化的业务连续不中断； 8.分支与总部存在多条链路时，可选择全互联，流量在多条链路间自动负载分担，保障VPN链路带宽的有效利用； 9.用户报表：提供远程登录、本地认证等用户报表统计，可统计移动接入用户组包含用户数、每用户发送/接收流量及流速、僵尸用户、用户在线时长、用户访问资源详情； 10.安全特性：访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； 11.NAT功能：支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制；支持同网段分支可通过隧道内NAT实现与总部同时建立IPSec VPN隧道； 12.为统一管理及方便运维，需要与核心交换机同一品牌。 |
| 2 | 防火墙 | 台 | 1 | ▲1.配置要求：千兆光口≥16个，千兆combo口≥8个，扩展槽≥2个，冗余电源，高度1U； ▲2.吞吐量≥23Gbps，并发连接数≥650万； 3.基于专用多核处理器、非X86硬件架构，Web界面可显示处理器核心数，且各核心均参与工作； 4.支持对被保护对象的流量进行分析，通过对流量日志的统计整理，智能生成包过滤策略，提高运维人员工作效率； 5.支持对安全策略进行冗余分析； 6.支持通过命令行的方式对设备内部的数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查； 7.支持针对不同策略、不同流量修改TCP，UDP和ICMP协议的连接超时时间； 8.支持自动和手动备份，至少能够保存10个的文件，支持配置回滚； 9.支持NTP协议，可作为NTP Server，也可作为Client设备； 10.支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备，再将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙； 11.访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； 12.支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式； 13.支持链路聚合功能、接口状态同步功能； 14.支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议； 15.支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 16.支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护； 17.支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 18.双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步； 19.支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限； 20.为统一管理及方便运维，需要与核心交换机同一品牌。 |
| 3 | 核心交换机 | 台 | 1 | ▲1.硬件架构：机框式插卡设备，具有专用操作系统，冗余主控，配置4个交流电源； ▲2.性能要求：交换容量≥230Tbps；包转发率≥72000Mpps； ▲3.配置要求：业务槽位数≥10个，千兆电口≥48个，千兆光口≥40个，万兆光口≥8个； 4.为满足后期扩容需要，本次设备需要支持独立的应用防火墙、IPS、上网行为管理及流控等业务板卡； 5.为满足后期扩容需要，本次设备需要支持独立的异常流量检测/清洗、应用交付、SSL VPN等业务板卡； 6.为满足后期扩容需要，本次设备需要支持独立的WAF、漏洞扫描、无线控制器等业务板； 7.硬件支持分布式IPv4线速处理，其中路由协议必须支持RIP、OSPF V2、IS-IS和BGP,组播协议必须支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM和IGMP Filter； 8.每板支持8k ACL，支持Ingress/Egress CAR，粒度8Kbps； 9.支持Web认证，支持MAC认证，支持AAA/Radius，支持SSHv1.5/SSHv2； 10.支持多台设备进行级联，支持跨机框业务板卡级联； 11.支持动态划分VLAN；支持静态VLAN和802.1Q VLAN Trunk；VLAN数≥4K； 12.每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法； 13.支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准； 14.至少支持PIM-DM、PIM-SM,至少支持MSDP，MP-BGP； 15.具备并配置二、三层MPLS VPN；支持分布式 MPLS VPN处理；（如需增加license开启该功能，必须配置相应license）； 16.支持跨模块的端口聚合，可负载分担的聚合组数不小于128 组； 17.支持多虚一虚拟化、一虚多虚拟化部署； 18.支持Openflow1.3协议标准； 19.支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持跨单板的端口镜像；支持跨设备的端口镜像；支持流镜像到端口； 20.可以根据L2-7层协议特征定义业务流，并按需指定流量经过的物理/逻辑业务模块； 21.支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测； 22.支持主机和业务模块统一IP管理和统一的配置界面，支持统一网管功能，支持紧耦合部署。 |
| 4 | 光纤模块 | 个 | 6 | 千兆单模光纤模块。 |
| 5 | UPS主机 | 台 | 1 | ▲1、主机:30KVA/24KW； ▲2、名称：三进三出； 3、方式：智能型高频在线式； 4、延时：外接电池约30分钟； 5、转换时间:0毫秒； 6、输出电压波形：正弦波； 7、直流电压：192VDC； |
| 6 | UPS电池柜 | 个 | 3 | A32：可安装32只12V-100AH电池。 |
| 7 | 蓄电池 | 节 | 96 | 1、蓄电池：12V-100AH 2、标称电压（Vdc）:12V； 3、额定容量：100Ah。 |
| 8 | 空调 | 台 | 2 | 1、变频/定频：变频； 2、APF：4.00； 3、能效等级：2级； 4、冷暖类型：冷暖； 5、匹数：3匹； ▲6、额定制冷量(W)：约7250； ▲7、额定制热量(W)：约9610； 8、额定制冷功率(W)：约2120； 9、额定制热功率(W)：约2900； 10、电辅热(W)：约2100； 11、循环风量(m³/h)：约1210； 12、循环风量(m³/h)：约1210。 |
| 9 | 服务器机柜 | 个 | 1 | 1、容量：≥42U服务器机柜； 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-2017的要求。 3、材料：要求采用高强度的优质度锌板，主体骨架约2.0mm，其他不少于1.0mm。 4、结构：≥19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜； 5、柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门接地： 前门：采用玻璃结构，让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握。 6、后门：采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于2个，电源为220伏。 7、层板：每台机柜提供二个固定层板,每块层板可承重不少于100kg。电源：每台机配置一个六位万能输出电源插排。 |
| 10 | PDU | 个 | 2 | 机房专用PDU电源。 |
| 11 | 镀锌铁槽 | 米 | 30 | 1.0镀锌铁槽。 |
| 12 | 理线架 | 个 | 5 | 24口理线架。 |
| 13 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| （2）监控系统 |
| 1 | 监控集中管理平台 | 套 | 1 | ▲1、可实现视频综合管理、录像中心存储、智能分析以及解码显示等业务子系统的统一管理。本次购买包含570路视频授权、基础管理功能模块、智能分析模块、。 2、支持H.264，Mpeg4，H.265等视频编码和G711、G722、AAC等音频编码的视音频预览播放。 ▲3、应能实现根据监控点的可视区域选中监控点，线选时如果鼠标绘图经过扇形照射区，则该监控点即可选中，提高了批量选择的效率。 4、应能定义网页端客户端的首页模块顺序，显示隐藏，卡片顺序，首页背景图等，实现个性化配置。 5、支持对视频录像按智能分析类别进行检索，前端设备需支持智能帧，对符合设定条件的视频按照设定速度播放。 6、具备案情标识，记录案情基本信息，支持上传案情结果，支持上传附件，接处警显示其网格区域。 7、支持流媒体抢占的干线管理；支持流媒体的集群及负载均衡。 8、支持录像编辑。文件编辑器支持对视频文件视频播放，视频剪辑，视频合并，抓图，文件拖动。 9、支持平台客户端用户之间的对讲，可启动客户端，对其他客户端用户进行对讲，也可发起文字对讲，进行文字信息交流。 10、支持应用管理：可以对平台当前的应用进行管理配置，可动态添加新的平台应用功能或者移除平台的旧有功能。 ▲11、支持联网单位的可视化展示，支持查看单位地图及相关监控点的预览回放或告警记录，支持查看单位的告警、运维数据统。 |
| 2 | 管理平台服务器 | 台 | 1 | ▲1、服务器具有高效能550W铂金1+1 冗余电源，C610系列芯片组（或同等及以上），支持SATA，SATA RAID扩展； 2、电源电压 200-240V/50Hz； 3、机箱尺寸约：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)； 4、支持从任何地点通过网络访问、安装、配置和控制远端服务器； 5、设备性能等同或优于E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U/Win 2008 R2简中标准版。 |
| 3 | 网络存储设备 | 台 | 3 | 1、配置≥1颗64位多核处理器，支持≥4GB内存，内存支持扩展到≥16GB，内置SSD固态硬盘和企业级硬盘。 2、单设备提供≥192TB企业级存储空间，支持双活功能，单机故障时不影响数据读写。 3、能接入并存储≥1800Mbps视频图像，同时转发≥1800Mbps的视频图像。 4、支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能，方便调节，提高工作效率。 5、支持针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖。 6、自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间。 ▲7、支持对单前端设备≥25路码流冗余存储，可对指定的视频文件进行流化处理，流化信息包括视频帧数、音频帧数、视频时长、帧率、视频分辨率，提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 ▲8、在IE浏览器下，具有文件过滤、NAS镜像同步、MAC地址绑定、WORM数据防篡改、一键配置存储方案、添加用户、设置用户权限设置选项，可将数据随机分散存储至各个硬盘，可全盘参与某一种业务（比如数据重构、录像下载、回放等），减少硬盘单点故障率，提高业务模块性能。 ▲9、支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量，可通过MD5协议对硬盘进行加密和解密，认证通过后可对硬盘读写，支持直接向中心存储上传文件，支持并发≥8路文件上传中心存储，单路带宽可设，单路的上传带宽可设，支持配置≥10000条上传任务。 10、应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器。 11、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 12、支持网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。 ▲13、文件存储采用非NAS方式，上传到设备中的文件进行存储，通用的NAS协议将无法访问，支持并发≥18路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设，当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。 14、支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、车牌检测、人脸检测、物品拿取/遗留等报警录像。 ▲15、支持在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息，可采用文件打包的方式将若干个小文件打包成一个较大的文件，可对文件、目录设置存储周期，当文件、目录的存储时长超过存储周期，则删除该文件、目录。 16、支持Onvif、GB28181等标准协议，保障对不同厂家前端设备的兼容性。 17、支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果。 18、支持对每个通道进行不同周期的循环覆盖策略设置。 19、可通过IE浏览器分别查询当前启用、禁用及全部前端设备状态。 20、可对正在进行的视频图像进行或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖。 21、可通过IE浏览器对指定时间的数据文件进行压缩保存，并可解压恢复。 22、当接入的视频图像的警戒区域探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像。 |
| 4 | 拼接屏 | 块 | 12 | 1、LCD液晶显示单元； 2、尺寸:46英寸； 3、分辨率 ：1920×1080； 4、视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 5、响应时间：6.5ms(G to G)； 6、对比度：4500:1； 7、亮度：500cd/㎡； 8、物理拼缝：5.3mm； 9、输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1； 10、功耗：100W； 11、电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 12、寿命：≥60000 小时； 13、运行温度和湿度：约0℃--50℃，10%--90%； 14、外形尺寸：约1023.7mm×578.3mm×113.5mm(长×宽×高)； 15、无环通接口，无HDMI接口 16、边框宽度：约3.6mm(左上),1.7mm(右下）。 |
| 5 | 拼接屏外框 | 块 | 12 | 1、规格：定制； 2、材料：SPCC高强度钢板； 3、表面处理：静电喷塑。 |
| 6 | 拼接屏底座 | 个 | 4 | 1、规格：定制； 2、支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈； 3、厚度：≥330mm； 4、开门及封板：底座前封板，无侧封板、顶盖板、后门结构。 |
| 7 | 解码器 | 台 | 1 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出。 2、具备丰富的接口：≥12路HDMI输出，≥6路BNC输出，≥8路报警输入/输出，≥12路音频输出，≥1路对讲输入/输出，≥1个RS485接口。 3、具有开窗漫游功能，任意一路信号显示画面可进行任意漫游、缩放，可在单屏或者多屏的任意位置上叠加显示，图层不少于64层。 ▲4、支持黑白名单功能，可设置≥256个黑白名单，当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备，当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示，支持平均分割，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置。 5、支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色，支持场景切换，各个大屏可同时切换，切换时间不大于1秒。 6、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 7、支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 ▲8、输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。 9、解码能力支持≥12路分辨率为4000×3000（20fps）的H.264、H.265视频图像，≥24路分辨率为4096×2160（25fps）的H.264、H.265视频图像，≥24路分辨率为3840×2160（25fps）的H.264、H.265视频图像，≥36路分辨率为2592×1944（30fps）的H.264、H.265视频图像，≥96路分辨率为1920×1080（30fps）的H.264、H.265视频图像，≥192路分辨率为1280×720（30fps）的H.264、H.265视频图像。 10、支持在超出设备解码能力时，在显示输出窗口叠加提示信息,支持回形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持≥90°、≥180°左旋和≥90°、≥180°右旋。 ▲11、音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC，支持对输入的视频画面进行≥90°、≥180°、≥270°旋转显示，支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 12、支持实时视频流及录像文件同时解码输出显示，历史解码能力与实时流解码能力一致。 ▲13、通过设备抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率≥30fps，支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 14、可通过有线网络模式访问设备，通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 15、具有图层叠加功能，支持将任意≥1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示，图层可叠加≥18层。 16、设备在不小于-10℃～50℃温度变化范围内，可保持正常工作。 |
| 8 | 监控管理计算机 | 台 | 1 | 1、CPU：≥英特尔十代酷睿I5-10400 六核十二线程处理器（或同等及以上），主频≥2.9GHz，最大睿频频率4.3G，12MB SmartCache缓存； 2、内存：≥8G DDR4 2666MHZ，支持最高可扩展内存至32G； 3、硬盘：≥1TB（7200 转）SATA3 及以上，支持扩展M2固态硬盘，硬盘采用悬浮式设计，通过与硬盘减震垫连接，减震垫机箱的震动值不超过14.23mg，减小了硬盘的损坏率，提高了硬盘寿命； ▲4、主板：Intel B460商用系列芯片组（或同档次及以上），主板须和整机同一品牌，扩展≥1个PCI-E×16、≥2个PCI-E×1、不占用扩展插槽或增加外设，扩展第二串口和并口，主板集成10/100M/1000M自适应以太网卡，随机提供同品牌网络防雷模块，直接接入RJ45网口，保护计算主板元器件免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏； 5、光驱：无光驱，支持内置光驱扩展； 6、显卡：≥高性能集成显卡，支持独立显卡扩展； 7、声卡：集成5.1声道声卡，Audio接口总数≥5个； 8、显示器：≥同品牌21.5寸LED，分辨率≥1920×1080，带蓝光护眼功能； 9、键鼠：同品牌USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔，防水级别不低于IPX7； ▲10、机箱：支持FIO一体化主板，机箱侧板、硬盘、光驱、扩展卡免工具拆卸，机型体积≥15L;USB接口≥6个，≥4个USB3.1，前置USB3.1不少于3个，≥集成1个VGA、1个HDMI，2个PS/2接口，带静电除尘装置； ▲11、电源：≥ 200W节能电源，在恶劣供电环境下工作，可实现主板直流供电拉偏±6%，电源交流输入电压90V至265V，接地电阻（保护电流额定值16A，承载电流32A）。 |
| 9 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 1、设备为千兆全网管二层交换机，机架式架构。 ▲2、具有≥24个千兆光口，≥8个复用的千兆电口,≥4个万兆SFP+万口。 3、支持通过console口管理。 ▲4、支持交换容量≥256Gbps,包转发率≥96Mpps。 5、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 6、支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 ▲7、支持特有的ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。 8、支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。 9、支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。 10、支持以太网OAM和CFD，支持对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。 11、支持Smart Link和Monitor Link， 可以为双上行链路提供链路备份。 12、支持RRPP，可为环形组网提供更快的拓扑收敛，使数据传输更为稳定。 13、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，支持网络带宽的精细化管理。 14、采用专业的内置防雷技术，支持7KV业务端口防雷能力，在比较恶劣的工作环境中能降低雷击对设备的损坏率。 15、采用多种绿色节能设计，包括auto-power-down（端口自动节能），如果在一段时间内接口状态始终为down，则系统自动停止对该接口供电，自动进入节能模式。 16、支持一键节能模式，通过控制设备上指示灯亮/灭以及端口节能状态降低能耗；支持EEE节能功能，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务。 |
| 10 | 核心交换机 | 台 | 1 | 1、设备为全网管三层交换机，机架式架构。 ▲2、具有≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口，≥2个QSFP+堆叠口。 ▲3、支持交换容量≥598Gbps,包转发率≥216Mpps。 4、支持通过console口管理。 5、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，48V直流供电。 6、支持基于端口的 VLAN支持基于端口、MAC 的 VLAN 支持 Guest VLAN；支持 GVRP。 ▲7、支持 IEEE 802.3x 流控（全双工），支持基于PPS的风暴抑制，支持基于bps的风暴抑制。 8、支持ARP Proxy、DHCP Relay、DHCP Server、静态路由、RIPv1/v2、OSPF、IS-IS、BGPv4，支持等价路由、策略路由、路由策略。 9、支持IPv4和IPv6双协议栈 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6；支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6。 10、支持本地和远程端口镜像，支持N:4端口镜像，支持流镜像。 11、支持用户分级管理和口令保护，Guest VLAN，IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证，AAA&RADIUS认证。 12、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址黑洞，端口隔离，ARP报文限速功能。 13、支持IP源地址保护，具有ARP入侵检测功能，支持防Dos攻击，支持SAVI源地址有效性验证。 14、支持广播报文抑制，支持主备数据备份机制，支持SSH 2.0，为用户登录提供安全加密通道。 15、支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 16、支持IRF2智能弹性架构，支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由。 17、支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠。 |
| 11 | 机柜 | 个 | 2 | 1、容量：≥42U机柜； 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-2017的要求。 3、材料：要求采用高强度的优质度锌板，主体骨架约2.0mm，其他不少于1.0mm。 4、结构：≥19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜； 5、柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门接地： 前门：采用玻璃结构，让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握. 6、后门：采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于2个，电源为220伏。 7、层板：每台机柜提供二个固定层板,每块层板可承重不少于100kg。电源：每台机配置一个六位万能输出电源插排。 |
| 12 | 理线架 | 个 | 2 | 24口理线架 |
| 13 | 操作台 | 套 | 1 | 1、三联操作台柜体钢结构-下柜标准19寸机架结构； 2、柜体板材：柜体1.2-1.5mm/桌腿3.0-12.0mm冷轧钢板台面30mm高强度密度板，木面喷涂环保金属漆； 3、配置：每个位配1件活动层板+1套键盘托盘； 4、颜色：柜体灰色/桌脚边黑色； 5、规格：约宽1860mm×深1000mm×高750mm。 |
| 14 | PDU | 个 | 3 | 机房专用PDU电源。 |
| 16 | 流媒体服务器 | 台 | 1 | ▲1、服务器具有高效能550W铂金1+1 冗余电源，C610系列芯片组，支持SATA，SATA RAID扩展； 2、电源电压 200-240V/50Hz； 3、机箱尺寸约：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)； 4、支持从任何地点通过网络访问、安装、配置和控制远端服务器； 5、设备性能等同或优于E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U/Win 2008 R2简中标准版。 |
| 18 | 网线 | 米 | 300 | 超五类四对非屏蔽网络线。 |
| 19 | 电源线 | 米 | 200 | RVV2×1.0mm²铜芯线。 |
| 20 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| 21 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| （3）广播系统 |  |
| 1 | IP网络广播控制主机（含数字化IP网络广播客户端管理软件） | 台 | 1 | 1.采用工业级工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持1920×1080分辨率；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.具备抽拉式键盘设计，以便操作；支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 ▲3.支持≥6个USB接口、≥1个PS/2接口、 ≥6个串口接口、≥1路HDMI和1路VGA视频输出接口、≥2路网口。 4.配置不低于i7-2600 @ 3.40GHz 四核处理器，内存配置不低于8G DDR3，采用固态硬盘容量不低于256G。 5.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV。 6.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 |
| 2 | 软件 （IP软件加密狗） | 套 | 1 | IP网络软件加密设备，软件注册使用加密狗方式，注册时可有效设定授权终端数量及使用时间期限。 |
| 3 | 数字化IP网络广播系统 | 套 | 1 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，具备终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间。 ▲8. 支持定时巡更，外接无锁按键短路开关，带3.3V的LED提示灯。 9.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报。 10.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭，时间可任意设置。 11.支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 12.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。 13.支持远程复位终端，支持广播、对讲、环境监听录音。 14.Windows服务模式，支持Win98～Win8.1等系统平台，支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性。 ▲15.支持对终端进行5段均衡器调节，可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，可根据终端设备在现场使用环境进行终端输出音色修正调节。（投标时，在投标文件中提供系统软件界面截图材料佐证，并加盖投标人公章） ▲16.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 |
| 4 | 话筒 | 台 | 1 | 1.换能方式：驻极体； 2.频率响应：40Hz-16KHz； 3.灵敏度：-43dB±2dB； 4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB； 5.钟声提示：带钟声提示功能； 6.线材配备：约10米（卡农母头转6.35音频线）； 7.咪杆长度 ：约420mm； 8.具备有灯环提示功能。 |
| 5 | CD播放器（含多功能音源控制嵌入软件） | 台 | 1 | 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频高保真监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |
| 6 | 数字调谐器（含收音机控制嵌入软件) | 台 | 1 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |
| 7 | 前置放大器 | 台 | 1 | 1.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 8 | IP网络音频采集终端 | 台 | 1 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 ▲3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（投标时，在投标文件中提供设置采集音质界面图材料佐证，并盖投标人公章） 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 |
| 9 | IP消防报警采集器（含数字IP网络平台终端嵌入软件） | 台 | 2 | 1.标准机柜式设计，高档拉丝铝合金面板，网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP、UDP。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 ▲3.支持16路消防短路信号输入接口（投标时，在投标文件中提供后台设置消防短路端口功能界面图材料佐证，并盖投标人公章） 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 8.短路接口：工业标准压线接线端子 |
| 10 | 节目定时器（含数字音频控制嵌入软件） | 台 | 1 | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 ▲2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示8路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。 3.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 4.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 |
| 11 | 装配式机柜 | 套 | 1 | 1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准； 2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密； 3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； 4.左右侧门可快速拆、装，方便工作； 5.带线槽设计方便设备连接线梳理。 技术参数 1.高度约1430mm； 2.宽度约600mm； 3.深度约600mm； 4.重量约71Kg。 |
| 12 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 1、设备为千兆非网管二层光电混合交换机，机架式架构。 2、具有≥12个千兆电口,≥12个千兆光口。 ▲3、支持交换容量≥48Gbps,包转发率≥35.7Mpps。 4、支持工作温度：0～40˚C，支持220v交流。 5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 6、支持存储转发交换方式，支持数据交换延时小于5us。 |
| 13 | PDU | 个 | 2 | 机房专用PDU电源。 |
| 14 | 音频连接线 | 条 | 24 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）。 |
| 15 | 音频连接线 | 条 | 25 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头。 |
| 16 | 音频连接线 | 条 | 6 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头。 |
| 17 | 音频连接线 | 条 | 1 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头。 |
| 19 | 空开 | 个 | 1 | 2P63A。 |
|  | 模拟备份系统 |
| 20 | 智能控制中心主机（含智能广播系统） | 台 | 1 | 1.超强的编程自动控制，每天可多达200步，并设有晴天、雨天运行模式； 2.内置强大灵活的音频矩阵，8路输入，16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目，互不干扰； 3.内置可编程控制的MP3音源，音质优美；采用SD卡存储，容量可以任意扩充，随机附送读卡器，下载曲目简单方便； 4.外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）； 5.强大的电源管理，内置6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充； 6.多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区6种报警模式； 7.本地广播寻呼功能，可灵活的实现全区，分区广播寻呼； 8.配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口； 9.与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。 |
| 21 | 远程寻呼器（含话筒呼叫控制嵌入软件） | 台 | 1 | 1.桌面式设计，黑色氧化铝拉丝面板，精致美观，工艺考究，现代感十足； 2.液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，16个数字键和功能键，操作简单； 3.带有钟声提示音提醒及音量调节； 4. 1路话筒（MIC）以及独立的音量调节；一路辅助线路输入；一路音频辅助输出，外扩有源音箱； 5.可扩展到16台远程呼叫话筒进行寻呼广播，最大接线距离1Km。 |
| 22 | 八进八出前置信号放大器 | 台 | 1 | 1.1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。 2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；2组紧急输入具有第二优先； 3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。 4.八路LINE输入，独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,2路EMC输入，可以切换八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,八路非平衡输出。 |
| 23 | 纯后级广播功放 | 台 | 1 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥650W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 ▲4.具有故障监控端子，可远程监控功放设备工作状态。（提供满足此功能第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 |
| 24 | 大功率纯后级广播功放 | 台 | 2 | 1.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 3.面板带音量调节旋钮； 4.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5.额定输出功率：≥1500W |
| 25 | 机柜 | 套 | 1 | 1、容量：≥42U 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-2017的要求。 3、材料：要求采用高强度的优质度锌板，主体骨架约2.0mm，其他不少于1.0mm。 4、结构：≥19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜； 5、柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门接地： 前门：采用玻璃结构，让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握. 6、后门：采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于2个，电源为220伏。 7、层板：每台机柜提供二个固定层板,每块层板可承重不少于100kg。电源：每台机配置一个六位万能输出电源插排； |
|  | 校园广播站 |
| 26 | IP网络广播系统分控软件 | 套 | 1 | 1.分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑，用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听中心、广播室广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看广播终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 6.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 ▲7.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级、高级的采集音质类型。（投标时，在投标文件中提供设置界面截图，并盖投标人公章） 8.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 9.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 10.支持进行发起监听功能，在监听中心选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 11.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 |
| 27 | IP网络寻呼(对讲)话筒（含话筒呼叫控制嵌入软件） | 台 | 1 | 1.采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 ▲4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 ▲8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 |
| 28 | IP网络有源音箱（含数字化IP网络终端嵌入软件） | 套 | 1 | 1.壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，支持协议：TCP/IP，UDP，保护电路：过载、短路保护电路 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置2×20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5.具备1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6.内置2级优先设置： 1）网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2）AUX优先网络背景音乐信号。 7.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 8.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 |
| 29 | 8路调音台 | 台 | 1 | 1.具有≥8路输入通道，话筒接口幻像电源：+48V；输出通道支持≥2路主输出、≥2路REC输出、≥1路效果输出、≥1路monitor输出、≥1路立体声耳机输出。 2.频率响应：20Hz~20KHz±1dB；通道串音：≥-80dB@1KHz；信噪比(计权)：≥78dB@1KHz0dBu；失真度：≤0.02%@0dB1KHz； 3.主输出7段图示均衡，63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz。效果器：21种DSP效果，面板按键可选择。 4.电源供应及功耗：220V/50Hz,<70W。 |
| 30 | 专业会议麦克风（话筒） | 只 | 2 | 1.指向性：心形指向性； 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa； 3.频率响应：20-18KHz； 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB； 6.动态范围：109dB,1KH； 7.供电电压：DC3V/幻象48V。 |
| 31 | CD播放器（含多功能音源控制嵌入软件） | 台 | 1 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频高保真监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |
| 32 | 广播管理计算机 | 套 | 1 | 1、CPU：≥英特尔十代酷睿I5-10400 六核十二线程处理器（或同等及以上），主频≥2.9GHz，最大睿频频率4.3G，12MB SmartCache缓存； 2、内存：≥8G DDR4 2666MHZ，支持最高可扩展内存至32G； 3、硬盘：≥1TB（7200 转）SATA3 及以上，支持扩展M2固态硬盘，硬盘采用悬浮式设计，通过与硬盘减震垫连接，减震垫机箱的震动值不超过14.23mg，减小了硬盘的损坏率，提高了硬盘寿命； ▲4、主板：≥Intel B460商用系列芯片组，主板须和整机同一品牌，扩展≥1个PCI-E×16、≥2个PCI-E×1、不占用扩展插槽或增加外设，扩展第二串口和并口，主板集成10/100M/1000M自适应以太网卡，随机提供同品牌网络防雷模块，直接接入RJ45网口，保护计算主板元器件免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏； 5、光驱：无光驱，支持内置光驱扩展； 6、显卡：≥高性能集成显卡，支持独立显卡扩展； 7、声卡：集成5.1声道声卡，Audio接口总数≥5个； 8、显示器：≥同品牌21.5寸LED，分辨率≥1920×1080，带蓝光护眼功能； 9、键鼠：同品牌USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔，防水级别不低于IPX7； ▲10、机箱：支持FIO一体化主板，机箱侧板、硬盘、光驱、扩展卡免工具拆卸，机型体积≥15L;USB接口≥6个，≥4个USB3.1，前置USB3.1不少于3个，≥集成1个VGA、1个HDMI，2个PS/2接口，带静电除尘装置； ▲11、电源：≥ 200W节能电源，在恶劣供电环境下工作，可实现主板直流供电拉偏±6%，电源交流输入电压90V至265V，接地电阻（保护电流额定值16A，承载电流32A）。 |
| 33 | 交换机 | 台 | 1 | 1、背板带宽≥32Gbps； 2、包转发率≥5.4Mpps； 3、端口≥16个10/100Base-TX端口，≥2个千兆Combo口； 4、支持堆叠、自动配置功能、CLI配置、Telnet远程配置、SNMP V1/V2/V3 、RMON、集群管理HGMP V2。 |
| 34 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
|  | 机房装修 |
| 1 | 防静电地板 | ㎡ | 31 | 钢质，约600×600 mm，含活动支架、安装。 |
| 2 | 埃特板 | ㎡ | 70 | V75龙骨、埃特板。 |
| 3 | 铝塑板 | ㎡ | 70 | ≥3mm厚，15C铝。 |
| 4 | 微孔铝扣板 | ㎡ | 31 | 约600×600×0.8mm，2层龙骨，含螺杆。 |
| 5 | 消防指示灯 | 付 | 1 | Led消防应急指示灯，符合国家标准。 |
| 6 | 地脚线 | 米 | 23 | 不锈钢，高≥100mm，厚≥0.8mm。 |
| 7 | 开关柜 | 套 | 1 | ≥1500高×600宽×300厚mm，足约1.5mm厚，灰白色烤漆，含断路器及40KA防浪涌保护器，互感器3个，带电压转换开关的电压表1个，指示灯3个，铜排、线材一批，含安装。 |
| 8 | 插座 | 个 | 14 | 五孔，10A，暗装，86＃。 |
| 9 | 开关 | 个 | 1 | 三位灯开关(暗装)。 |
| 10 | 节能格栅荧光灯 | 个 | 9 | 3×18W标配灯盘。 |
| 11 | 接地 | 项 | 1 | 凿开梁柱，接大楼主体结构，焊接角钢到机房内，回补梁柱水泥。 |
| 12 | 接地铜排 | 米 | 26 | 约3mm×30mm铜排。 |
| 13 | 绝缘子 | 个 | 40 | 铜排绝缘子。 |
| 14 | 连接导线 | 米 | 20 | 6平方铜芯线。 |
| 15 | 铜线耳电线接头 | 个 | 20 | 6平方铜芯线接线耳，厚度≥1.3mm。 |
| 16 | 连接辅材 | 项 | 1 | 铜排之间相连、固定，铜螺杆、铜螺丝等。 |
| 17 | 一级防雷器 | 个 | 1 | 4P 380v。 |
| 18 | 电源线 | 米 | 60 | 10平方铜芯电源线。 |
| 19 | 空开 | 个 | 1 | 3P125A空气开关。 |
| 20 | 线槽 | 米 | 3 | 50规格线槽。 |
| 21 | 电源线 | 米 | 200 | RVV 2×2.5mm²铜芯线。 |
| 22 | 电源线 | 米 | 300 | BV-4mm²铜芯线。 |
| 23 | 辅材设备 | 批 | 1 | 含阻燃塑料管PC25、PC20、电工胶布，扎带，20＃金属线管，膨胀钉等五金配件。 |
| 十四、智慧校园系统平台建设 |  |
| 1 | 大数据管理基础平台 | 套 | 1 | 一、统一门户空间： 统一门户网站建设遵循统一规划、统一建设、统一标准、统一技术、整合资源、分级管理、保障安全的建设原则，实现分布式的信息发布与管理、集中的数据存储备份和管理、专业的系统管理维护和便捷的网上信息公开、在线办事、群众参与的网站平台。主要功能包括系统设置、网站设置、模板设置、内容管理、运营管理、数据统计等功能，完全满足学校/教育局门户网站建设及日常维护管理所需要的操作和流程。 统一门户网站是学校各类应用系统及信息资源的统一访问窗口，以浏览器的方式多角度、多层次地展现学校教育发展成果，树立学校教育形象，成为社会了解学校教育发展状况的窗口。支持汇聚校园办公管理、教务管理等多种教育教学业务系统的数据信息，为主管领导、教职工、学生和家长等用户提供方便、快捷、透明的一站式教育信息访问快捷渠道。 机构空间支持在各级各类教育管理机构在传统教育教学管理、领导决策、政务校务公开等行政职能需求的基础上，建设机构基本信息、成员信息、部门信息、角色信息等基础信息管理功能，以及包括新闻资讯、通知公告等栏目在内的信息公开栏目，展示教育风采风貌的个性化机构主页，从而构建成一个信息无缝流通的数字空间，拓展现实机构的时间和空间维度，提高管理水平、增强管理效能、提升教育群体互动的深度与广度。 机构空间集成了面向区域教育教学管理以及对外宣传教育形象的窗口的省、市、县、镇四级区域空间；面向学校教育教学管理以及全方位体现校园风采风貌的学校空间；面向班级特色教学与班级文化建设的班级空间。 个人空间为各级教育管理者、教师、学生以及家长提供一个在网络上开展教育、教学活动以及进行交流、分享、沟通的数字化载体，不仅能够无缝集成创新应用及汇聚优质资源，建立畅通的学校、家庭、教师、学生沟通渠道，并能够根据用户的需求方便快捷地构建个性化的主页。所有的教育教学活动都可以在这个空间里一站式完成，全方位、持续、动态地记录师生成长过程，让教育信息化成为一个有机、有序的整体。 个人空间集成了面向日常办公、教务管理、决策分析等功能的区域教育局及学校管理者空间；面向备授课、学情分析、个性展示、资源汇聚与共享等功能的教师空间；面向学习任务、课程资源、错题本、巩固练习、学情分析等功能的学生空间。 二、统一用户管理： 身份认证接口集中存放教育局以及各级各类学校的用户账号信息及其所属角色、权限、组织机构信息，提供统一、高效、高可靠性和安全的用户身份管理服务接口，第三方应用通过调用接口实现用户身份数据在各应用系统之间的流转和同步，从而提高整个平台的整体性、可管理性和安全性。 支持学校管理员概览全校和年级班级情况，包括年级班级数量以及各个班级的班主任姓名、教师数量、学生数量，并可进一步访问各个班级主页及班级空间。 支持管理员添加并录入修改学校所属各个班级基本情况，可以修改班级的班主任、班级昵称、班级类型以及任课教师，并可以删除所选班级。 支持学校管理员新增、修改、删除学校下辖各部门，可为部门新增子部门，并可为各部门批量指定所属用户。 支持学校管理员根据标准模板制作学校学生基本信息电子表格文件并上传，为保证数据准确有效，系统实时在线反馈导入出错信息，指导学校管理员参照修改并再次导入。标准模板主要包括学生的姓名、性别、学籍号、身份证号以及所在年级班级。 支持学校管理员根据标准模板制作学校教师基本信息电子表格文件并上传，为确保导入的数据准确有效，系统实时在线反馈导入出错信息，指导学校管理员参照修改并再次导入。标准模板主要包括教师的姓名、性别以及身份证号。 支持学校管理员根据标准模板制作学校教师任教信息电子表格文件并上传，为确保导入的数据准确有效，系统实时在线反馈导入出错信息，指导学校管理员参照修改并再次导入。标准模板主要包括教师的姓名、任教年级、任教班级、任教科目以及使用教材。 支持学校管理员对所属学校的学生进行添加、编辑、单个或者批量转班、账号锁定/解锁、重置密码等更新操作，并可将学生信息批量导出为电子文档文件。学校管理员可以为学生用户重新生成随机密码，管理员查看时显示密码，导出时包含密码，非管理员查看时不显示密码，不能导出。 支持学校管理员对所属学校各个部门的教职工进行添加、编辑、账号锁定/解锁、重置密码操作，根据学校管理需要为教职工指定所担任的职务以及是否兼任课教师，并可将教职工信息批量导出为电子文档文件。学校管理员可以为教职工用户重新生成随机密码，管理员查看时显示密码，导出时包含密码，非管理员查看时不显示密码，不能导出。 支持学校管理员为添加、删除、编辑、启用/停用职务并为职务指定相应的操作功能权限，从应用的模块功能菜单树中选择一个或者多个功能挂接到职务上。 三、统一权限管理： 支持角色的添加、修改、删除，并为角色分配各业务系统及功能模块访问权限，可以灵活设置某个角色中包含的用户，从而方便系统分配权限、提高用户的权限分配效率、减少用于账户的变动引起的重复设置权限的工作量。 支持教育局所属各部门系统管理员角色对本级所属用户进行添加、修改、删除、分配部门机构、分配一个或者多个角色的操作。 支持对系统各应用系统所有菜单项的管理，包括菜单名称、图标、URL、授权标识、类型等属性的管理。 采用RESTfulAPI架构，基于HTTP方法提供可扩展性和简单性的授权服务接口，可以批量查询用户的角色列表及其所属功能权限，一个用户可以有多个角色。 四、统一基础数据： 采用RESTful API架构提供可扩展性和简单性的基础数据访问接口，对应教育基础数据的实体对象，接口主要分为教育局、学校、班级机构信息类以及教职工信息类、学生个人信息类接口，分别提供基础数据公开查询接口以及数据同步更新接口。 支持通过统一的基础数据访问接口访问及同步更新学校及其所属部门、年级、班级以及学校管理员、教职工、学生等基本信息。 支持通过统一的基础数据访问接口访问及同步更新学校的班级及所属班主任、任课教师、学生基本信息。 |
| 2 | 教学与学情分析系统 | 套 | 1 | 一、教师WEB端： 包含授课设置、资源管理、出题组卷、个人备课、集体备课、授课、作业、错题本、学情分析、联系人、个人中心建设： 1、授课设置：系统支持教师设置自己的任教科目及授课班级。 2、资源管理：系统支持教师通过上传资源文件以及收藏官网资源库、共享资源库、校本资源库以及区域资源库中的优质资源，根据自身教学需求及特点建立教师自己的个性化资源库；系统提供包括教案、课件、学案、试卷、素材、微课等类型的海量官网教育资源供所有教师共享使用；系统支持同一科目教师分享、同一学校的教师分享、同一行政区域的教师分享各种优质资源；支持各类教育资源在线共享使用；支持在我的资源、官网资源、共享资源、校本资源以及区域资源库快速搜索所需资源；支持教师单个或者批量上传自己制作或者收集的资源；支持区域、学校各级管理员检查所属区域、学校教师上传的资源，通过查看资源内容判断是否适宜上线并共享使用，检查未通过的会立即下架，不能共享到共享资源库、校本资源库以及区域资源库； 3、出题组卷：系统提供海量优质公共题库供所有教师共享使用，内容覆盖小学. 初中. 高中共20个学科，共计156个教材版本，全国各地区教材版本几近全覆盖；提供在线录题功能，支持单选题、填空题、解答题、判断题、多选题等题型；支持教师通过WORD文档模板批量导入习题；支持教师从公共题库、校本题库、教材题库、大家的分享以及我的习题、我的收藏等题库中将习题选入试题篮组成我的题包。 4、个人备课：学校可以根据自身需求制定不同格式要求的教学进度表；系统支持参备教师在线编辑、本地上传、模板导入等方式进行备课；支持教师在授课完成后撰写教学反思，将课堂教学实践中的成功经验和不足进行全面而深入的思考与总结。 5、集体备课：系统支持共创式备课，教师协同编辑、共同创建教案；支持保留所有教师在教案中所发布批注内容的历史留痕；支持备课成果的共建共享；支持参与集体备课教师将优质备课资源收藏到我的资源，可以下载资源，也可以推送分享给其他教师。 6、授课：系统支持授课端应用在智能一体机、PC教师机等教学机上本地化安装部署，兼容常用教学机软硬件环境，支持系统自动更新升级，利用教学机强大软硬件服务能力以及校园网络通讯能力，授课端与云端实现统一用户、统一界面、统一操作，教师根据备授课环境不同在资源、出题组卷、作业、备课等云端办公室模式以及本地教室授课模式间一键切换，办公室模式下准备的资源、习题等上课内容在授课时一键下载、播放及使用，无需借助任何外部存储设备，并为师生互动提供电子白板、分组管理、随机点名、即时评价等高效教学工具。 7、作业：系统支持教师布置需要批阅的普通作业及不需要批阅的开放作业，教师选择在所授班级中选择接收对象，以指定科目章章节所属的资源列表中选择课件与题包等资源作为作业内容或者以录音、拍照或者相册中图片视频作为作业内容；支持定时回收作业任务，在作业超过截止时间后，系统自动回收作业任务，终止所有学生答题；支持教师统一管理所有的进行中及已完成的普通作业与开放作业。除章节知识点、开始时间、截止时间、学习对象等作业基本信息化，还可以进一步查看作业完成情况统计图表，并可以查看作业相关的资源、作业完成情况；支持教师手工批阅学生提交的普通作业中的填空题及解答题等主观题，支持按习题批阅和按学生批阅，自动循环批阅队列，实现作业快速批阅。 8、错题本：支持教师针对作业任务完成情况，布置错题重做，要求学生将错题重做一遍提交，根据学生错题本中的错题智能出题，每个学生收到的错题是不一样的，也可以选择巩固练习的所属章节知识点，从题库中有针对性地选择习题布置给学生。 9、学情分析：系统支持教师查看学生的普通作业完成情况，包括其任教的全部班级以及指定单个班级。包括学生姓名、答题数量、平均得分率、课内得分率、课外得分率、得分率趋势、排名、提交率、薄弱知识点等分析指标。 10、联系人：系统支持教师查看所授班级相关授课教师及班级学生个人，对班上学生设置不同的分组，支持教师设置所属班级学生使用聊天功能的方式，除全时段禁言、全时段不禁言外，还提供自定义禁言，根据教学需要灵活设置禁言开始时间、结束时间、每周禁言日期段等，支持教师创建不同的群组。 11、个人中心建设：系统支持教师管理自己个人的基本信息，包括头像、账号、登录名、手机号、姓名、性别、学校、生日等。 二、教师APP端： 包含授课设置、即时通讯、消息提醒、资源、出题组卷、备课、作业、学情分析、微课件、联系人、个人中心、我的下载、系统设置建设： 1、授课设置：系统支持教师设置自己的任教科目及授课班级。 2、即时通讯：系统提供群组即时通讯、好友联系人之间的即时通讯功能，支持发送文本消息、音频以及图片、表情。 3、消息提醒：系统支持各个功能版块的任务流程提醒集成到即时通讯模块中，在同一个消息界面显示各个功能的提醒消息及消息数量，用户点击后可以直接调用相应功能模板处理相应任务。 4、资源：系统支持教师通过上传移动端的本地资源文件以及通过收藏官网资源、共享资源中的资源文件建立自己的个性化资源库；支持通过移动端拍照、录像或者从相册中选择图片、视频文件上传到我的资源库中；提供官网资源、共享资源供教师在教学中共享使用；支持教师在线播放选中的资源或者下载源文件到移动端使用，也可以将指定资源收藏到我的资源库中，并可对选中的资源点赞、评价以及查看其他教师的评价内容。 5、出题组卷：系统支持教师从公共题库、校本题库、教材题库、大家的分享以及的我习题、我的收藏等来源的题库中，根据选择题、填空题、解答题等题型排序定位所需习题，并勾选符合条件的习题到试题篮中组成题包。 6、备授课：系统支持教师在移动端进行个人备课。教师选择章节、输入课时名称添加课时，也可以随时删除课时；支持通过移动端拍照、录像或者从相册中选择图片、视频文件组成上课内容；支持在我的资源及我的题包中选择资源文件及题包组成上课内容。 7、作业：系统支持教师布置需要批阅的普通作业及不需要批阅的开放作业，教师选择在所授班级中选择接收对象，以指定科目章章节所属的资源列表中选择课件与题包等资源作为作业内容或者以录音、拍照或者相册中图片视频作为作业内容；支持定时回收作业任务，在作业超过截止时间后，系统自动回收作业任务，终止所有学生答题；支持教师统一管理所有的进行中及已完成的普通作业与开放作业。除章节知识点、开始时间、截止时间、学习对象等作业基本信息化，还可以进一步查看作业完成情况统计图表，并可以查看作业相关的资源、作业完成情况；支持教师调用移动端的触控书写录入功能批阅普通作业中的填空题及解答等主观题型，支持按习题批阅和按学生批阅，自动循环批阅队列，实现作业快速批阅。 8、学情分析：系统支持教师以作业完成情况数据对学生的学习情况进行综合、系统地分析。分析内容分为作业分析，包括习题、学生、知识点的得分率等指标；章节知识点分析,包括章节、知识点的得分率等指标；学生综合分析，包括答题数量、平均得分率、课内得分率、课外得分率、得分率趋势、排名、提交率、薄弱知识点等指标。 9、联系人：系统支持用户管理所有联络人，包括教师所在学校、所在班级、自己创建的群组、加入的群组、好友等。可以添加、删除联系人，创建、加入群组。 10、个人中心：系统支持教师管理自己的个人基本信息，包括头像、账号、登录名、手机号、姓名、性别、生日以及所属的学校；支持生成本人的二维码名片；支持手机绑定，提供基于手机号码的账户安全保障手段，可在忘记密码的情况下，可以通过手机号码找回密码。 11、我的下载：系统支持教师管理自己最近下载的资源文件，可以查看文件内容，也可以删除已经下载的文件。 12、系统设置：系统支持用户更换手机号码、修改密码、清除缓存以及检测有无更新版本，并可以设置消息与通知选项，可以设置是否接受新消息通知、通知显示消息详情、消息通知提示音以及聊天消息通知震动。 三、学生APP端： 包含即时通讯、消息提醒、完成学习作业、草稿本、主观题答题、我的错题本、易查、联系人、个人中心、我的下载、系统设置建设： 1、即时通讯：系统提供群组即时通讯、好友联系人之间的即时通讯功能，支持发送文本消息、音频以及图片、表情。 2、消息提醒：系统支持各个功能版块的任务流程提醒集成到即时通讯模块中，在同一个消息界面显示各个功能的提醒消息及消息数量，用户点击后可以直接调用相应功能模板处理相应任务。 3、完成学习作业：系统支持学生接收教师布置的课件与作业任务，完成课件学习与作业习题，并记录学习与答题行为，作为进一步学情分析的基础数据来源。 4、草稿本：系统支持在答题时建立虚拟草稿本，通过调用移动端的触控书写功能，选择画笔类型及颜色在画板上打草稿。 5、主观题答题：系统支持多种主观题答题方式。学生可以采用键盘输入法进行文字录入答题、创建画板进行触控手写保留原笔迹方式答题，也支持通过移动端设备的拍照、视频及录音功能答题。 6、我的错题本：系统支持按章节、知识点、作业列出错题详情，方便学生查看分析、导出，并可以进一步进行错题重做以及巩固练习。 7、易查：系统提供概况报告、成绩综述、各科成绩对比、小题分析、能力题分析等学业分析报表；提供认知能力分析、题型分析、小题分析、知识点分析等教学质量分析报表；提供将考试中各科目答错的小题集中起来的错题本，提供习题原卷图片和答题图片，便于学生比对查错，对错题进行回顾。 8、联系人：支持用户管理所有联络人，包括学生所在学校、所在班级、授课教师、相关家长、自己创建的群组、加入的群组、好友等。可以添加、删除联系人，创建、加入群组。 9、个人中心：系统支持学生管理自己的个人基本信息，包括头像、账号、登录名、手机号、姓名、性别、生日以及所属的学校；支持生成本人的二维码名片；支持手机绑定，提供基于手机号码的账户安全保障手段，可在忘记密码的情况下，可以通过手机号码找回密码。 10、我的下载：支持学生管理自己最近下载的资源文件，可以查看文件内容，也可以删除已经下载的文件。 11、系统设置：系统支持学生更换手机号码、修改密码、清除缓存以及检测有无更新版本，并可以设置消息与通知选项，可以设置是否接受新消息通知、通知显示消息详情、消息通知提示音以及聊天消息通知震动。 |
| 3 | OA办公管理系统 | 套 | 1 | 一、架构要求： ▲1、支持网页模式（兼容IE及主流的浏览器系统）、电脑端OA精灵、手机端APP的方式登陆应用，不限用户数。 ▲2、支持独立组织，并有严格的权限。（可实现一套系统多个组织同时使用且互不影响的效果，各独立组织下成员登录系统时仅能看到本独立组织相关数据，独立组织间可通过接口人进行通信。） ▲3、服务器端支持跨平台运行，支持在Window、Linux操作系统中一键安装，且稳定、高效运行。 ▲4、支持与微信号企业号集成应用。无须安装手机APP客户端，微信企业号上可实现通知公告、电子邮件、新闻查阅、文件柜等基础功能，也可以实现公文审批、事务流程等核心功能应用。 二、操作界面： 1、软件有良好的操作界面，体现本单位办公软件特色，用户单位可更改登录界面。用户可以自定义桌面，可以调整桌面模块，快捷菜单等。 ▲2、软件应提供多套风格界面，支持用户自定义界面的颜色配置方案，用户可根据自己的喜好调整工作界面。 3、各模块显示列表内容的条数可以由管理员自行定义。 ▲4、具备门户功能，可以自定义门户，集成CMS内容管理系统，可自定义门户界面与栏目。（可通过页面配置快速搭建内网门户、建立栏目及相关栏目信息，可灵活发布或停用相关栏目与文章。可以设置部门门户） 5、具备系统搜索功能，可快速搜索系统用户、通讯薄，查找指定用户进行发送微讯、邮件相关操作。 6、支持图标化的工作界面，类似手机图标模块化操作，简洁易用。 三、安全性： 1、软件有丰富的安全加密、认证、保密措施，确保系统安全无风险运行； ▲2、用户登录时，支持USBKEY、CA等多种安全登录认证机制； 3、系统提供详细的审计功能，审计人员能即时审计安全操作日志； 4、软件支持数据加密传输功能；（支持https协议，采用SSL加密算法进行数据传输。通过电子印章、手写签批等数字签名技术，防止文件在传输过程中被非法篡改。） 5、系统应集成电子印章系统，所使用的电子印章应经国家相关安全部门的许可认证； ▲6、支持OFFICE文档在线编辑保并留痕迹功能，支持对OFFICE文档操作保留文件级操作日志，支持保留OFFICE文档的历史版本功能，支持OFFICE文件电子签章功能； 7、具备版式文件功能。（无缝集版式文件格式，支持Word、Excel、PDF、图片等主流文件格式文档，并且可以把这些文档原貌地转化成不可修改的版式文件，实现公文签发的电子化，同时支持版式文件的手写及盖章功能，保证文件传输过程中内容的可靠与安全。支持精确打印） ▲8、支持USBKEY自动登录功能。实现用户登录身份的双重验证及插入USBKey时自动登录的功能，实现采用USBKey登录认证的用户无Key时限制登录的功能，保证用户数据的安全性。）。 ▲9、所有文件在服务器上加密存储，只有通过系统中授权才能正常浏览。 四、性能要求： 易用性要求 1、软件功能设计合理，易于操作使用，有电脑及软件基础知识的人员，无须，经过专业培训，即可快速掌握软件操作； ▲2、系统提供联机帮助说明文档（系统内置帮助文档说明模块，详细说明软件功能的使用。），提供软件操作的电子文档说明书，方便用户使用，可根据用户需求，定制软件操作的视频培训资料。 稳定性与运行速度 1、软件有较快的运行速度，在网络优良的情况下，普通服务器配置，200人在线同时使用，操作响应时间控制在3秒钟以内； 2、系统有很强的稳定性，保证能支持系统长年不间断运行； ▲3、系统能进行负载均衡高性能部署，支持万级大并发用户数支持 支持用户不限制人数，在服务器及网络环境许可的情况下，支持大并发应用。以上用户数提供包括网页端、手机端及(PC)客户端即时通讯端三种平台。 二次开发与系统整合 1、在本地有项目实施及二次开发的技术团队，能根据用户需求进行个性化二次开发； 2、在对方系统开放数据接口并提供技术支持的情况下，支持与其它业务系统整合，实现单点登录应用； 3、在对方系统开放数据接口或开放数据字典的情况下，支持从其它系统提取数据，并在系统模块中呈现； 五、基础应用： ▲1、电子邮件：支持内部、外部邮件发送，支持群发功能，能查看邮件的查阅情况，支持添加Internet邮箱。 2、消息管理：支持系统内部人员互发微讯，可及时便捷的沟通。 ▲3、手机短信：支持用手机短信实现重要信息的提醒，支持手机回复至平台，支持直接配置短信网关或短信猫。 4、日程安排：可安排工作日程，实现定期提醒，领导可看员工的日程安排。 5、工作日志：员工可以撰写工作日志，可以设置将工作日志共享给指定人。 ▲6、个人文件柜：员工可建立管理个人文件柜，方便文件的查询及使用。 ▲7、工作委托：可建立工作委托，当外出或者不便处理的时候可将工作委托给他人处理。 ▲8、公共文件柜:实现单位公共文件的统一管理，支持通过权限设置来控制多种格式文件的上传，下载，阅读，编辑。 9、办公用品：实现办公用品的购买、生成办公用品统计表。 10、图书管理：实现单位图书的购买、借阅登记管理。 11、信息发布：实现单位通知公告、新闻、行业动态等各种信息的发布。 ▲12、考勤管理：实现单位人事考勤、请假、出差等数据的统计和管理。支持与中控等专业的考勤机集成，实现将考勤机中的数据提取取OA系统里，生成查阅统计报表，供不同权限的人查询分析。 13、投票管理：实现各种类型的投票管理，支持实名或匿名投票，可自动统计投票结果。 ▲14、期刊管理：用于政府、企事业单位内部交流。（将单位中所有的刊物进行电子化，转换成期刊版式格式文件，进行浏览和共享，以保障期刊内容的只读性，同时会自动排版期刊文件，方便用户查看。） 15、领导活动安排：可以新建、导入，以及上传每周活动列表，出席领导可在日程安排中查看活动安排。 16、资产管理：维护单位资产信息，可以对已有的资产信息进行更新、维护、减少、查看折旧记录。 17、网络硬盘：实现单位各种文档、资料的规范管理，能严格区分权限。 18、图片浏览：实现各单位图片的在线预览，如日常活动、定期学习相关资料等，可按部门、角色等划分查看权限。 19、讨论区：用于内部话题讨论，支持自定义讨论区发帖权限，支持匿名发帖、发帖审核及引用评论等常用功能。 20、三员管理模块 六、公文管理： ▲1、电子公文系统完全符合国务院办公厅施行的《国家行政机关公文处理办法》，实现安全电子公文与档案系统的一体化管理。 ▲2、安全电子公文系统支持WORD和版式正文文件，可以在WORD中拟文，并转换成版式文件，版式文件可以在Android、IOS、PC上传阅，支持office在线编辑和阅读，可选择保留或者删除审批痕迹。 ▲3、支持灵活设置公文表单。能将单位内办公的所有表格，全部电子化，并实现登记、审核、分发、传阅、归档等流转和操作。 4、支持固定流程和自由流程设计。 ▲5、支持可视化拖拽流程设计，可视化界面，配有任务、路由、泳道等必要的流程设计元素。 6、流转模式支持多人、单人、会签、并行，特别是在一个节点中，能内循环流转，流转时支持智能选人。 ▲7、流程节点支持能授权是否允许移动端办理，如允许，节点授权人员可以在Android、ios设备上进行办理，转交，会签等。 ▲8、节点灵活的授权，可以将节点授权给部门、角色、用户、岗位。 9、节点支持插件，以实现扩展数据的扩展开发，比如数据采集，另外存储等。 10、公文表单、公文流程的设计和公文的类型分开。具体的公文流程需要在公文类型中进行设置，支持批量设置。 ▲11、流程表单支持网页签章控件，移动签章控件，可手写，可盖章。并可以灵活的授权。可以在PC端和移动端进行手写、盖章。 12、公文流转支持手机短信、事务提醒、内部邮箱等多种方式提醒，并在桌面上生成待办事项，方便办理。支持通过手机上网直接进行公文会签与办理的相关工作。 ▲13、收文管理：实现来文登记、拟办、批示、分发、监控、传阅、承办、转办、归档等功能，通过系统提供Web方式的在线编辑、附件上传功能，可以与Microsoft Word、WPS等文档编辑工具进行嵌入整合，实现在线批注和电子印章。支持独立组织间公文的分发 ▲14、发文管理：实现发文拟稿、审核、会签、签发、登记、打印、盖章、分发、阅读、监控、归档等全过程管理。支持多种文件格式，支持对纸质文件扫描录入，可以进行模板红头套用、打印文件和稿纸等功能。支持自动套红，支持手写批注和全文批注，对于各审批各节点自动填写到发文稿。 15、发文流程走完之后，WORD模板文件能自动从表单中获取想要的数据，生成格式文档，无须人工排版，大大减轻公文排版编辑的工作量。 ▲16、公文模板，支持自定义正文模板和套红模板，统一模板格式，支持模板分级授权，严格按照机关文种及国家公文标准规范制作公文模板，公文模版可自动识别并提取文件标题、文号、主送、正文、抄送、日期等关键字段。 17、公文查询统计，可按办文单位、日期等对公文流转办理情况进行统计分析，并通过图表的形式显示办文进度和效率。 ▲18、公文监控，可查看公文运转情况，根据实际情况调整公文办理状态及办理入。 19、公文附件，可以在任何流程节点同时上传多个、多种格式（图文、各类版式文档等）附件，有权限的用户可支持在线编辑修改。 ▲20、发文字号，发文字号管理：可以配置管理文号和每种文件的流水号，并具有空号、补号、作废等功能。 21、公文归档，严格按照国家电子公文档案管理要求，设置档案盒号、索引、标题、文号、时间、借阅权限（时限）等相应字段，对预归档公文连同文单进行规范归档。 ▲22、督查督办：实现单位内部工作任务布置、工作进展及完成结果反馈、监查部门对工作进行监控督查，并对工作的进展及督办情况生成相应的督查报表，上报给领导或进行内部通报。支持流程和表单绑定，实现督察督办流程化办理。 ▲23、公文办理时，支持在电脑端上分屏显示的功能，比如可设置只显示表单或正文附件，或者可以分屏左边显示表示，右边屏显示正文，支持灵活切换收折。 七、档案管理： 支持内部档案的分类管理，按照卷盒、卷库逐步归档， ▲系统中的数据可以根据要求进行归档处理，支持档案分类、借阅、销毁等管理。 支持预归档功能。 八、会议管理： 1、支持会议室信息及会议室设备的管理，可对会场信息进行添加、修改、删除管理。 ▲2、支持会议申请时挂载流程，支持图形化预定会议室，支持申请会议室时冲突提醒，可以直观看到空闲会议室及会议室容纳人数等信息。 3、支持已申请会议通过短信及系统内应用提醒等方式通知参会人员。 4、会议管理系统支持生成二维码功能，用户可以通过扫描二维码进行开会报道或生成离会纪录。 九、车辆安排： 1、车辆管理，支持车辆信息录入及申请权限设置。 2、车辆使用申请，申请时可查询车辆信息及车辆预约情况，及时了解单位车辆预约情况，方便工作安排 3、车辆使用审批，根据单位实际用车情况，可灵活进行车辆使用的审批。 4、车辆维护管理，支持基本信息及维护费用录入，支持多维度统计查询维护信息。 十、信息报送： 1、平台组织架构内相关单位，可通过授权的信息报送功能，按既定流程报送信息，可对信息报送情况按时间、单位等进行统计。 ▲2、支持对上报信息的审核评分。 十一、审批流程： ▲1、支持自定义工作流功能。工作流程设计简单易学，支持图形化工作流程设计功能； ▲2、工作流表单设计支持单行框、多行框、下拉菜单、复选菜单、宏控件、时间日期控件等多种控件。电子签章控件、移动签章控件等功能，利用丰富的表单控件可以设计出精美实用的表单； 3、工作流表单设计支持用网页设计软件设计导入，也可直接使用智能设计器设计。 ▲4、工作流步骤支持固定流程和自由流程功能； 5、工作流程图和表单均支持导入导出功能； ▲6、工作流程支持考核、分发、送阅、转督办、重点工作、归档、转发文、关注、收藏、增加办理人、回退、分支、选择、判断、收回、删除、委托、并发、会签、催办。 7、工作流程支持按条件进行查询功能，支持查询统计结果生成EXCEL表并导出功能； ▲8、工作流程的转交支持内部邮件、手机短信、电子邮件等多种方式提醒。 9、工作流程每步可以设置办理时限，对于超时办理的工作流可统计并催办。 10、工作流程设置支持自动文号规则，支持流水号设置功能。 11、工作流程支持灵活的权限设置，总部和分支机构可以设置灵活的流程管理员。可设置流程的管理、编辑、监控、委托等不同的权限。工作流支持三权分立的思想，即工作流程的删除、清空（还原）、流程日志分析等权限分离，提高流程运行的安全性。 12、通过工作流程系统，能实现单位公文管理、印章管理、合同管理、物品申购、项目管理、出差、报帐管理等，并能生成相应的统计报表； ▲13、工作流可以拆分独成应用，并生成应用菜单，组全成全新的功能应用模块，支持在移动端上生成独立应用模块。 14、工作流转时，可限制或允许用户是否可通过手机端登陆办理工作。 十二、手机端： ▲1、提供Android、IOS手机客户端系统，不限用户数量，功能完备。 ▲2、手机客户端提供即时通讯功能，可选择用户进行发送文字、语音、图片、表情等相关操作。支持自定义群组和个人群组进行群会话。 3、手机端支持电子邮件收发，公告通知的管理与发布、内部新闻、大事记查看、文件柜操作、查询通讯薄用户等日常事务的操作。 ▲4、手机端支持工作流程的办理、转交、结束、查询统计等工作，支持在手机端上进行表单填写、数据自动计算、工作流程办理步骤查询等工作。 ▲5、手机端支持电子公文的办理、转交、结束、查询统计等工作。支持在手机上查看公文正文、附件，支持在手机端上进行公文手写签批等工作。 6、用户可自定义添加手机端应用，通过简单的添加功能，用户可以方便地把手机端的其它用用添加到系统的手机端中，方便使用。 7、支持内置模块拆分为独立应用模块，通过配置可拆分公文、行政审批、个人及公共文件柜。 ▲8、支持手机端扫描二维码进行会议签到功能，签到的数据可在PC端统计。 9、手机端支提供多种界面风格，用户可根据个人使用习惯，进行主题切换。 10、支持消息推送功能。系统里的所有任务、消息均支持推送到手机端，并支持离线推送的功能，即在网络联通而系统没有登录的情况下推送。 11、支持微信企业号集成功能，通过微信企业号能实现公文办理、流程审批、电子邮件、即时通讯、通知公告、文件查阅等功能。 12、支持手机移动端文档在线编辑与手写签批功能。 ▲13、手机端可设置多个OA登陆场景应用，支持与VPN专用网络绑定，实现通过VPN一键登陆OA系统。 十三、OA精灵与即时通讯： ▲1、系统具备(PC)客户端与即时通讯平台，可实现开机自动登录，任务自动提醒，支持文件/消息的即时与离线传送，支持IM语音交流等功能；IM交流的内容在服务器端有数据备份，有权限的用户可以进行查询统计。 ▲2、电脑端OA精灵能实现网页端OA的全部功能应用。 开放性 1、对正式用户开放数据字典、数据接口； 2、对正式用户提供二次开发文档，便于用户进行二次开发深度应用； 3、对正式用户开放部分非核心源代码。 十四、软件升级： 能根据用户需求不断升级改进软件功能，至少提供三年内全免费升级（不区分大小版本）。用户单位可凭厂家提供的升级包自主升级。 |
| 4 | 资源管理平台系统 | 套 | 1 | 资源管理平台系统：具备个人空间系统、在线编辑系统、教研管理系统、数据统计系统、权限管理系统、流媒体直播系统、流媒体点播系统、后台管理系统、教务管理功能、校长评估功能。 |
| 5 | 微课制作系统 | 套 | 1 | 实时同步教师授课图像、声音以及计算机电脑屏幕（例如PPT、操作演示过程等），实时压缩保存，授课完毕，课件自动合成。微课视频可以自动上传到平台或下载到本地电脑保存。 |
| 6 | PAD录播一体机 | 台 | 1 | 一、产品参数要求： ▲1.采用一体化硬件设计，≥15英寸高清液晶触摸显示屏，有效显示尺寸：≥15.5英寸；集显示、直播、点播、录制、触控导播、互动于一体ARM+DSP嵌入式平板录播系统，（非PC类平板）采用全触摸控制、视控管理。 ▲2.为到达设备便携使用效果，要求主机内置双无线网卡，分别独立使用，网卡①：支持≥2路无线摄像机接入；网卡②：连接本地无线网络或手机热点，进行现场直播。 ▲3.主机支持≥1路HDMI高清输入接口，≥1路HDMI高清输出接口，便于用户临时接入HDMI高清视频信号及输出HDMI高清视频画面。 ▲4.音频接口：≥1路3.5mm的立体声输入及1路立体声输出，同时内置立体声音响，实现本地扩声输出。 ▲5.编码格式：标准流媒体文件格式MP4，视频编码格式H.264，音频编码格式AAC,最高支持30帧视频录制；通过播放器或嵌入式网页播放方式，视频编码码流：512Kbps～8Mbps可调，音频采样率8-48kHz可调，音频编码码率128kbps。 6.其他接口：内置≥1个10/100/1000M网络接口，≥2路USB接口，≥1路DC接口。 7.内置不少于1TB硬盘。 ▲8. 支持连接手机热点，通过4G信号实现公网直播。 9.设备低能耗、热量小、超静音，可长时间工作等优势，同时内置不小于9000mah电池。 10. 高度≤1U 二、其他要求： 以上带“▲”号项为重要参数，投标时须提供有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章，报告中需呈现相应的参数功能。 |
| 7 | 导播软件 | 套 | 1 | 一、产品参数要求： ▲1.录制模式支持电影模式、资源模式两种。电影模式和资源模式可同时工作，能同时支持至少1路电影模式录像+3路资源备份录像。录制电影加资源模式时，资源模式在后台工作。 2.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整等功能 ▲3.支持手动云台PTZ控制，为方便导播控制，可设置不少于8路预置位，在预置位设置时，只需在画面调整完成之后直接拖动画面到预置位数字按钮处即可保存预置位。 4.支持≥4种摄像机固定变焦距离选择。 ▲5.具有易互动功能，可以进行注册，登录后可添加好友，支持与好友视频通话聊天。 ▲6.支持在导播过程中添加字幕，支持不少于8条预设字幕的设置。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置字体大小、字体颜色。 ▲7.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，画面布局模式不少于6种，包括双分屏、三分屏、四分屏等。支持自定义画面布局。可直接通过拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换。 8.录制前，支持片头片尾的添加，除支持图片格式外，还支持插入视频作为片头片尾；支持预设不少于8种片头片尾格式，并可实时更新片头片尾。 ▲9.台标有四个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，不需要台标时可点击按钮隐藏台标，台标可通过U盘拷贝输入；支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。 10.支持渐变、上切、下切等多种切换特效，支持自定义选择不少于8种特效切换速度。 11.具有远程FTP下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝平板录播内视频录像文件。 12.具有一键推送公网直播功能，设备连接网络，即可将录制画面推送致公网直播，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可直播。 ▲13.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，即可进行中英文输入及相关操作功能。 14.录制直播时支持随时插入背景音乐，增加环境气氛。支持不少于8种背景音乐预设。 15.为了适应不同的课程录制需求，支持一直录制/文件限时自动分割/文件限长自动分割功能。限时自动分割情况下可自定义录制时长；限长自动分割情况下，可自定义录制文件大小。 16.录制视频结束后可立刻在导播界面上进行本地录像回放，而非下载拷贝到其它计算机中进行播放，且本地回放视频可作为视频输入源使用。 17.可以进行音量设置，控制设备输入输出的音量大小。 18.为保证系统稳定性及兼容性，要求与PAD录播一体机为同一品牌。 二、其他要求： 以上带“▲”号项为重要参数，投标时，在投标文件中须提供有资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件并加盖投标人公章，报告中需呈现相应的参数功能。 |
| 8 | 无线拾音器 | 套 | 1 | 全指向性数字硅麦，内置聚合物电池：充电时间约4小时，使用时间约10小时，最大拾音距离5米。 |
| 9 | 无线云台摄像机 | 套 | 3 | 1、图像传感器：约1/2.8英寸CMOS 2、有效像素：≥207万像素。 3、视频输出：1080P30fps。 4、镜头：10倍光学变焦。 5、焦距：f=4.7mm(广角端)～47.0mm(远端)，F1.6～F3.0。 6、水平视角：60.9°(广角端) ～6.43°(远端)。 7、聚集系统：支持自动/手动。 8、快门速度：1/25～1/10000S 9、信噪比：约60dB。 10、水平摇移：约300° 11、无线：支持802.11n 2.4 G/ 5.8G 双频内置 11、接口：1 路USB 2.0，1路RJ45网口，1路3.5mm AUDIO接口。 12、电源：12V 13、内置电池：内置电池容量约5200mAh，电池工作时间约8h。 |
| 10 | 移动拉箱 | 套 | 1 | 移动拉箱：便携式移动拉杆箱，用于放置录播设备。 |
| 11 | 第三方应用单点登陆 | 项 | 1 | 进行平台技术对接，支持将学校已建设的食堂一卡通消费系统、饮水系统、图书系统、监控系统、广播系统、录播系统、阅卷系统接入到智慧校园平台应用中心，实现平台系统一个账号统一登录。 |
| 十五、校园户外区域 |
| （1）网络系统 |
| 1 | 光缆 | 米 | 690 | 24芯室外单模光纤。 |
| 2 | 光缆 | 米 | 10475 | 12芯室外单模光纤。 |
| 3 | 光纤跳线 | 对 | 144 | 单模ST-ST跳线，3米。 |
| 4 | 光纤跳线 | 对 | 156 | 1.5米单模ST-ST跳线 |
| 5 | 光纤盒 | 个 | 42 | 24口光纤盒。 |
| 6 | 耦合器 | 个 | 700 | ST接口。 |
| 7 | 熔纤 | 芯 | 700 | 光纤熔接。 |
| 8 | 光纤跳线 | 对 | 144 | 单模ST-FC跳线，≥3米。 |
| 9 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 10 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |
| （2）监控系统 |
| 1 | 网络枪式摄像机 | 台 | 177 | 1、采用≥200万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 ▲2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，清晰度不小于1100TVL。 3、灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920×1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps。 ▲5、在音频编码格式设置为AAC/PCM 时，采样率设置≥48kHz，在IE浏览器下，可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度等≥10种场景模式，并可独立设置图像参数。 ▲6、支持通过客户端或WEB浏览器远程控制设备的聚焦和变焦，在变焦过程中可自动聚焦，支持自动保存配置信息，掉电或重启后能保存掉电或重启前得配置信息。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 9、支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 10、开启匿名访问功能后，不输入用户名和密码可浏览视频图像，红外有效距离≥50米。 11、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。 12、不低于IP67防尘防水等级，能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 2 | 摄像机支架 | 个 | 177 | 摄像机配套壁装支架，铝合金材质，尺寸约70×97.1×181.8mm。 |
| 3 | 鹰眼摄像机 | 台 | 1 | 1、自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400 2、全景摄像机采用4个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用1个 1/1.8＂4MP CMOS。 3、水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于100° ▲4、内置不少于3个GPU芯片 5、主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps。 6、主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 ▲7、支持镜头前盖玻璃加热功能。 8、支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S 9、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。 10、支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。 11、支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出5520×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像。 12、支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 13、支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整。 14、支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面。 15、支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。支持热度图叠加显示 16、支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根据主码流，子码流和第三码流进行设置。 17、在全景通道中，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米×0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。 18、支持偏色矫正功能，可通过手动或自动方式对样机视频采集模块进行偏正矫正。 19、具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 20、可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 21、具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃。 22、红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓。 |
| 4 | 智能球型摄像机 | 台 | 8 | 1、≥200万像素，≥23倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux。 3、五码流套餐能力，支持≥1080P@60fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 4、抓拍图片分辨力≥1080P，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°。 5、宽动态≥106dB，支持H.265编码，实现超低码流传输。 6、设备与客户端之间用≥250m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送≥2000个数据包，重复3次，丢包次数不大于1个。 7、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 ▲8、可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8个感兴趣区域。 9、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，可设置≥5条巡迹路径，每条路径的记录时间≥15分钟。 10、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 13、支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测。 ▲14、可通过IE浏览器或客户端软件对对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。 ▲15、支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 17、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。 18、红外距离≥150米，具备较好防护性能，支持≥IP66、≥6KV防浪涌。 19、具备较好的电源适应性，电压在不小于AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 |
| 5 | 球机支架 | 个 | 3 | 摄像机配套壁装支架，铝合金材质，尺寸约97×182×305mm。 |
| 6 | 监控POE接入交换机 | 台 | 40 | 1、设备为百兆非网管POE交换机，桌面式架构。 2、具有≥8个百兆POE电口，≥1个百兆电口。 3、支持交换容量≥1.8Gbps,包转发率≥1.33Mpps。 4、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF,AT双标准POE；1-2号端口支持视频红口保障技术。 |
| 7 | 墙柜 | 个 | 25 | 规格：约300×530×400mm，6U机柜。 |
| 8 | 智能球型摄像机 | 台 | 2 | 1、视频输出支持1920×1200@25fps，分辨力不小于1100线，支持25倍光学变焦 2、红外距离不小于550米 3、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 4、支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s 5、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° ▲6、支持500个预置位，可按照所设置的预置位完成大于32条巡航路径。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能，在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 7、网络传输能力满足设备距离客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，发送2000个数据包，重复三次，无丢包 8、具备低码率功能，分辨率为1920×1080，帧率设置为25fps，开启smart265功能，码率为1Mbps，可正常显示监视画面 9、支持宽动态不小于106dB，照度适应范围不小于136dB 10、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能 12、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、G.729、G.723 13、支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps 14、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 15、支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆 16、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67、15KV防浪涌 17、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作 18、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃ |
| 9 | POE接入交换机 | 台 | 1 | 1、设备为百兆非网管POE交换机，机架式架构。 2、具有≥16个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口。 3、支持交换容量≥7.2Gbps,包转发率≥5.36Mpps。 4、支持工作温度：0℃～40℃，支持220v交流。 5、支持AF,AT双标准POE，1-8号端口支持视频红口保障技术。 |
| 10 | 监控汇聚交换机 | 台 | 5 | 1、设备为千兆非网管二层光电混合交换机，机架式架构。 2、具有≥12个千兆电口,≥12个千兆光口。 3、支持交换容量≥48Gbps,包转发率≥35.7Mpps。 4、支持工作温度：0～40˚C，支持220v交流。 5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准。 6、支持存储转发交换方式，支持数据交换延时小于5us。 |
| 11 | 室外箱 | 个 | 20 | 约400×280×120mm |
| 12 | 光纤模块 | 个 | 2 | 千兆单模光纤模块。 |
| 13 | 人脸抓拍机 | 台 | 2 | 1、采用≥1920×1080分辨率，≥1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。 2、动态范围≥106dB，最低照度可达彩色≤0.0004Lx，黑白≤0.0001Lx。 3、具备五码流套餐能力，主码流≥1920×1080@60fps，子码流≥704×576@50fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 4、先进的H.265编码算法，压缩效率更高，支持本地SD卡存储，支持≥256GB SD卡。 ▲5、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框，支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸，支持文字对齐方式为左对齐、右对齐、国际模式及自定义，字符叠加字库支持矢量类型。 ▲6、在人脸质量优先抓拍模式下，设备只在人脸质量达到预设值时才对人脸抓拍，可对主驾驶员及副驾驶员疑似抽烟动作进行检测，并在抓拍图片上叠加检测结果。 7、可同时抓拍人脸照、全身照、全景照，并支持在客户端进行人脸、人体的关联显示。 8、具备音频异常侦测、视频水印、语音对讲、人脸区域自动曝光、IP地址搜索等功能。 9、支持行人、非机动车、车辆抓拍功能，可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车及行人进行抓拍。 ▲10、可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数，可对检测区域内不低于40个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示。 11、支持≥300米POE供电及网络传输。 12、可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示。 13、支持车辆捕获功能，白天和晚上的捕获次数≥98%，支持车牌识别，白天和晚上的捕获次数≥98%。 14、支持在≥15%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 ▲15、可分别对≥80个人脸库进行布防，联动报警方式、布防及撤防时间可分别设置，当设备检测到布防的人脸后，可将报警信息上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像、联动报警输出，可存储不低于15万张人脸照片，人脸建模速度不低于15张/秒。 16、支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换 17、具备区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域等智能行为分析功能 16、防尘防水等级≥IP67，具有≥1个报警输入/输出接口、≥1个音频输入/输出接口、≥1个CVBS输出接口。 17、电源电压支持在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作，摄像机能够在-45℃～70℃环境下稳定工作。 |
| 14 | 收发器 | 个 | 14 | 监控用光纤收发器。 |
| 15 | 网线 | 米 | 18070 | 超五类四对非屏蔽网络线。 |
| 16 | 电源线 | 米 | 4700 | RVV2×1.0mm²铜芯线。 |
| 17 | 监控立杆 | 套 | 10 | 4米镀锌管，含地笼。 |
| 18 | 辅材设备 | 批 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等 |
| 19 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| （3）广播系统 |  |
| 1 | IP网络解码终端（含数字化IP网络终端嵌入软件） | 台 | 7 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ▲6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（投标时，在投标文件中提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并盖投标人公章） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω。 |
| 2 | 前置放大器 | 台 | 6 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 3 | 大功率纯后级广播功放 | 台 | 7 | 1.标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 |
| 4 | 广频域防水喇叭 | 只 | 8 | 1．额定功率（100V）：150W； 2．额定功率（70V）：75W； 3．灵敏度≥104dB； 4．频率响应：120-18KHz； 5．喇叭单元：12"×1,1.3H×1； 6．防护等级：IP66。 |
| 5 | 交换机 | 台 | 7 | 二层交换机、16口百兆、千兆SFP上联。 |
| 6 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持）（含话筒呼叫控制嵌入软件） | 台 | 1 | ▲1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 ▲4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 |
| 7 | 对数指向性天线 | 对 | 1 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 |
| 8 | IP网络音频采集终端 | 台 | 1 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 ▲3.采播任务支持≥2种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 ▲5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 |
| 9 | IP网络有源音箱（含数字化IP网络终端嵌入软件） | 台 | 1 | 1.壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，支持协议：TCP/IP，UDP，保护电路：过载、短路保护电路 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置2×20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5. 具备1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6.内置2级优先设置： 1）网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2）AUX优先网络背景音乐信号。 7.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 8.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 |
| 10 | 纯后级广播功放 | 台 | 1 | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥650W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 ▲4.具有故障监控端子，可远程监控功放设备工作状态。（投标时，在投标文件中提供满足此功能第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 |
| 11 | 大功率防水音柱 | 只 | 52 | 1．额定功率(100V)：60W； 2．额定功率(70V)：30W； 3．灵敏度≥91dB； 4．频率响应：110-15KHz； 5．防护等级：IP66； 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×2。 |
| 12 | 墙柜 | 个 | 6 | 规格：约600×530×400mm，12U机柜。 |
| 13 | 墙柜 | 个 | 1 | 规格：约300×530×400mm，6U机柜。 |
| 14 | 广播线 | 米 | 2880 | RVS-2×1.5mm²。 |
| 15 | 广播线 | 米 | 6070 | 广播专用线，2.5mm²铜芯电缆。 |
| 16 | 安装调试 | 项 | 1 | 包含设备的布线、上架、安装、调试等。 |
| 17 | 辅材设备 | 项 | 1 | 包含综合布线所需的线管、线槽、水晶头、转接头、胶带、钉子、转接头、扎带、波纹管等。 |

| 二、涉及项目的其它要求： |
| --- |
| 采购预算 | 具体见本招标文件第一章“公开招标公告”。 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
| 服务标准 | 符合国家相关验收合格标准 |
| 服务期限 | 自签订合同之日起至交付使用之日止 |
| 其他技术及服务要求 | 供应商应按投标文件中提供的承诺履行相关职责，并在质保期内对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |
| ▲三、配套（售后）服务最低要求表 |
| 质保期 | 1、供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于一年（投标文件应明确产品的质保期，如供应商与厂家承诺的质保期不一致，以年限长的为准）。 2、属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按供应商实际承诺执行。 3、中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，质保期内相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，招标人不予另行支付。 |
| 相关服务要求 | 服务内容如下： 1、供应商负责送货上门、安装调试及技术咨询。投标产品必须是全新、完整、未使用过的优质产品。设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 2、供应商提供设备终身维护服务并定期回访。质保期内非人为操作损坏，供应商负责维修及无偿提供设备原厂维修配件。招标人需要继续由原供应商或制造商提供售后服务的，该供应商或制造商应以比市场价更优惠的价格提供售后服务。 3、提供7×24小时的技术支持服务。设备发生故障时接到通知后4小时内响应，48小时内到达现场维修，一般问题应在到场后72小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题协商解决，维修时间不超过三周，设备及配件维修期间必须及时提供备用机及备品备件。供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经招标人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由供应商承担。 4、随机提供相关资料：如中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。 5、供应商为招标人提供设备操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，使用人员至少3人，保证使用人员正常操作设备的各种功能。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 6、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。 7、其余内容按厂家承诺。 |
| 报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装调试、验收、培训、保修等一切税金和费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 采购标的验收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、产品到达现场后，中标人应在招标单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达招标人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由本项目的招标代理机构按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，与招标人授权的验收成员共同出具验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程，招标人派人全程监督。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对招标人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、招标人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6、产品包装材料归招标人所有。 7、本项目验收委托第三方（即本项目的招标代理机构）协助，验收费用由中标人支付（具体费用为人民币肆万叁仟元整），投标人进行投标报价时应将该费用考虑在内。验收小组根据招标文件、中标人的投标文件、合同和国家标准、地方标准、技术标准的相关验收管理规定进行全面验收，验收过程中如发现提供虚假承诺或违背合同要约的，按相关规定做退货及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间：收到采购人书面订单起30天内完成设备安装及调试。 2.交付地点：广西陆川县采购人指定地点。 |
| 付款方式、时间和条件 | 签订合同后15个工作日内支付不少于30%的合同款作为预付款；设备到场并安装调试完成后支付65%；验收合格满一年后付清剩余的5%。 |
| ▲四、核心产品 | 本表的核心产品为 十三、数据中心机房、（1）网络系统、序号3核心交换机 产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资 格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 五、投标人的履约能力要求表 |  |
| 质量管理、企业信用要求 | / |
| 能力或业绩要求 | / |
| 六、政策性加分条件 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 七、进口产品说明 | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |
| 八、其他 | 1.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，并报监管部门查处； 2.中标后，若中标供应商所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定严肃处理。 3.逾期交货的，中标人每天向采购方偿付货款额3‰的违约金，违约金累计不超货款额5%，超过30天的采购人报同级监督管理部门备案后有权解除合同。 4.本项目所有货物均要求符合国家相关行业标准。如产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，则投标人投标时必须在投标文件中应提供相关有效的证书复印件。 5.不得转包。中标方必须是第一手商家，不能转包给他人，如果一经发现，采购人报同级监督管理部门备案后，立即中止合同，所交的履约金不能退还。 |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何，均应自行承担。 |
| 6.1 | 不接受联合体投标 |
| 7.2 | 不允许分包 |
| 9.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司陆川公司招标部，联系电话：0775-7210518、7212189，通讯地址：陆川县公共资源交易中心（陆川县温泉镇陆兴路北段城北大广场南，陆川县政务服务中心8楼）。 业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件： 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人2020年5月至2020年12月内连续三个月的依法缴纳税费的税收完税证明或缴纳凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的相关证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人2020年5月至2020年12月连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社保部门出具的的缴费证明）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人2019年财务状况报告复印件（供应商是法人的，应提供经审计的财务报告或者银行出具的资信证明或者单位财务状况报表；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料。供应商是其他组织和自然人的，提供经审计的财务报告或者银行出具的资信证明或者单位财务状况报表）。（必须提供，否则作无效投标处理） 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理；自然人投标除外） 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或投标人属于监狱企业的证明材料； 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4. 联合体投标时，联合体各方均必须分别提供资格证明文件，否则作无效投标处理。 |
| 13.3 | 商务文件： 1.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.配套（售后）服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人情况介绍（格式自拟）； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）； 注：1.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.4 | 技术文件： 1.设备配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.人员投入情况表（项目实施人员一览表）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.项目实施方案（包含但不限于项目管理机构人员配置、施工方案、设备调试方案等）（必须提供，否则作无效投标处理） 5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 6.产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）（如有）； 7.提供投入本项目的生产设备情况表（格式自拟）（如有）； 8.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 9.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 以上标明“必须提供”材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.5 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价应包括：应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装调试、验收、培训、保修等一切税金和费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 17.1 | 投标有效期：自投标文件提交截止之日起自投标文件提交截止之日起120日。 |
| 18 | 投标保证金：无。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本一份、副本四份； 资格证明文件正本一份、副本四份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本一份、副本四份； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：2021年1月20日9时30分00秒 2.投标文件提交起止时间：2021年1月20日8时30分00秒至投标截止时间止 3.投标地点：陆川县公共资源交易中心（陆川县温泉镇陆兴路北段城北大广场南，陆川县政务服务中心8楼） 4.提交投标文件时须提供的材料： 投标人法定代表人（负责人或自然人）提交投标文件的，须提供身份证原件与法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件（格式后附）；投标人委托代理人提交投标文件的，须提供身份证原件和法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件。对于材料不全或无效的，采购代理机构应当拒收。 注：身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替。 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点：同投标地点 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 28.3 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2.2 | 配套（售后）服务其他要求评审中允许负偏离的项目数为 0项。 |
| 29.2.4 | 技术评审中允许负偏离的项目数为10项。 |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序。 |
| 35 | 履约保证金金额：无。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金指定账户： 开户名称：/ 开户银行：/ 银行账号：/ 履约保证金退付方式、时间及条件：项目完成后15天内，中标人出具申请后退回。 由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 （3）投标人为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 采购代理服务费： 收费标准：本项目采购代理服务费为人民币陆万叁仟元整。 中标人支付：中标人应当在领取中标通知书前，向采购代理机构一次付清采购代理服务费。 代理服务费收取账号 收款账户名称：云之龙招标集团有限公司陆川分公司， 开户银行：中信银行南宁东葛支行， 银行账号：8113001013200159937。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“▲”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

##### 3.招标方式

公开招标方式。

##### 4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人本人），须有法定代表人（负责人或自然人本人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

##### 6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

##### 8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

##### 8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

##### 9.质疑和投诉

##### 9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖投标人公章。

9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清与修改

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### 13.1报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字：

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

16.3投标人应当就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

（3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

18.3投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封

20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

##### 29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

##### 29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人公章 ，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 29.5投标文件修正

##### 29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 29.6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 七、中标和合同

30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金（无）

35.1中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定方式提交，否则采购人不与其签订合同。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3履约保证金按投标人须知前附表规定的时间和条件退付。

35.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

36.签订合同

36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，将报由同级政府采购监督管理部门处理。

##### 36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 八、其他事项

##### 38.代理服务费

##### 38.1代理服务费的收费标准、支付方式、支付时限详见投标人须知前附表。

##### 38.2采购代理机构的银行账户：

收款账户名称：云之龙招标集团有限公司陆川分公司，

开户银行：中信银行南宁东葛支行，

银行账号：8113001013200159937

附件1：

招标代理服务费收费标准

| 费率 中标/成交金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:代理服务费按差额定率累进法计算。

附件2：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物或服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务内容、标准 | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

附件3：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人公章 ，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 5.投标文件修正

##### 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法及评分标准

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

## 1. 价格分……………………………………………………………………………………（满分30分）

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业的，该投标人投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即投标人的评标报价=该产品的投标价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

## 技术方案分…………………………………………………………………………………（满分43分）

## 基本分（满分16分）

完全满足招标文件技术参数要求的，得基本分16分，未满足产品技术参数要求的（不带▲号的参数），每出现一项作为负偏离扣2分，有参数漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值。

- 设备技术性能分（满分10分）

产品主要技术参数性能（带▲号的参数）有优于招标文件技术参数要求的，每项得2分，最高得10分。

备注：有优于招标文件技术参数要求的，投标时必须提供国家认可的检测机构出具的检验报告复印件或者产品相关截图等证明材料，且评标时被评标委员会接受，否则不予加分；

- 产品质量分（满分8分）

1）投标人所投核心交换机产品支持独立的异常流量检测/清洗业务板卡功能，且能提供官网截图及链接证明的，得1.5分。

2）投标人所投核心交换机产品支持独立的WAF、漏洞扫描业务板卡功能，且提供官网截图及链接证明的，得1.5分。

3）为保证设备在网络中可灵活部署，投标人所投出口网关产品支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、策略路由，支持MPLS VPN；支持MPLS静态标签转发；支持LDP协议，支持LDP引入OSPF路由、BGP路由、RIP路由、静态路由、ISIS路由、GUARD 路由，支持环路检测；支持LDP邻居，MPLS转发表查看；支持SVC方式、CCC方式、MARTINI方式、VPLS方式的L2VPN；支持MPLS TE功能，且能提供产品截图证明的，得3分。

4）投标人所投防火墙产品支持通过命令行的方式对设备内部的数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查，且能提供产品截图证明的，得2分；

- 实施方案分（满分9分）

依据各投标人提供的项目实施方案内容进行综合评审，由评委在相应档次内独立打分。

一档（3分）：有基本的项目实施进度计划；有基本的安全控制措施；

二档（6分）：有较好的项目实施进度计划和工期保证措施；有较好的安全控制措施及安装质量控制保证方案、实施质量保证措施；

三档（9分）：有完善的项目实施进度计划和工期保证措施；项目完工时间优于采购文件要求，有完善的安全控制措施及安装质量控制保证方案；具有项目安全管理、质量保证措施及实施质量管理程序；

## 3. 配套（售后）服务分………………………………………………………………………（满分10分）

（1）售后服务方案分

根据投标文件的售后服务要求，依据各投标人提供的售后服务方案，包括质保期、服务响应时间、故障解决方案、定期运行维护、免费技术培训等方面，由评审委员会确定各招标人所属档次，在相应档次内独立打分。

一档（4分）：仅满足招标文件的售后服务要求；到达现场处理故障时间为48小时以内。（投标时不提供售后服务实施措施方案的不得分）

二档（6分）：满足招标件文件售后服务要求，到达现场处理故障时间为24小时以内，售后服务方案描述较详细，故障响应时间优于招标文件要求，有技术培训方案；具有较好的售后服务计划及售后服务措施；质量保修期满后维修零配件优惠，有良好的免费培训计划、培训场地（投标人提供），发生故障时有替代产品、定期回访的，配送及售后服务方案良好的。

三档（8分）：满足招标件文件售后服务要求，到达现场处理故障时间为12小时以内，售后服务方案描述详细完整，故障响应时间优于招标文件要求，有完善的售后服务流程、应急预案、有详细的完善的技术培训方案；具有较好的售后服务计划及售后服务措施，有专业的售后团队且优于招标文件要求；质量保修期满后维修零配件优惠，有周密良好的免费培训计划和培训考核方案、优良的培训场地（投标人提供）,发生故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的，配送及售后服务方案优秀的。

（2）售后服务能力分

投标人在项目所在地（陆川县）设有售后服务点或办事处，能提供相关证明材料复印件（营业执照或办事处证明或售后服务协议）、售后服务机构负责人姓名、联系方式等信息的，得2分；

## 4.信誉及业绩综合实力分……………………………………………………………………（满分14分）

（1）投标人通过质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证并在有效期内，且能提供证书复印件并加盖投标人公章的，每提供一项得1分，满分3分；

（2）投标人自2019年以来完成同类项目的（投标时提供相关合同或中标通知书复印件），每提供一项得0.5分，满分1分。

（3）投标人所投网络系统设备的汇聚交换机产品生产厂商具有电信级可靠性，生产厂商通过TL9000质量管理体系认证，中国通信企业协会通信网络安全服务能力评定证书风险评估类，国家信息安全测评中心颁发的《信息安全服务资质证书》安全工程类二级，CMMI（能力成熟度模型集成）5级认证，且能提供证书复印件并加盖投标人公章的，每提供一项得0.5分，满分2分。

（4）投标人所投网络半球型摄像机产品生产厂商通过信息技术服务运行维护标准壹级认证、国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级认证（一级）的，且能提供证书复印件并加盖投标人公章的，每提供一项得1分，满分2分。

（5）投标人所投壁挂式IP网络终端-带备份（含数字化IP网络终端嵌入软件）产品生产厂家通过国家级售后服务五星级标准认证、中国绿色环保产品认证、音视频智能系统集成工程资质一级证书、且能提供证书复印件并加盖投标人公章的，每提供一项得1分，满分3分。

（6）投标人所投的导播软件产品生产厂家具有中国国际电子商务中心颁发的企业信用等级AAA证书并能在中国商务信用平台系统可查、具有315全国征信系统诚信企业认证的AAA级诚信经营示范单位证书、信用等级AAA级资信等级证书并能在全国信用等级公示系统可查，能提供证书复印件并加盖厂家公章的，每提供一项得1分，满分3分。

5.政策功能分……………………………………………………………………………………（满分3分）

（1）节能产品、环境标志产品分

除强制节能产品除外，投标人所投产品有列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的（投标文件中提供有效的认证证书复印件），每提供一项得 0.5分，满分2分。

（2）认定为使用广西工业产品80%以上的，得1分

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的 80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

（三）总得分= 1 + 2 + 3 + 4 + 5。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、其他

1.评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2.在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3.采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规章规作出处理。

## 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》（参考）

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订地点

签订时间

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2.配置清单：（根据招标文件中规定的配置清单进行填写）

3.合同总金额应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装调试、验收、培训、保修等一切税金和费用如招响应文件对其另有规定的，从其规定。本合同执行期间合同总金额不变。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、货物性能、技术规格、技术参数、质量标准等必须与响应文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的合同货物必须是全新、未曾使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                 ，地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方。

4、验收

（1）产品必须符合国家相关法律法规以及相关标准的要求，是制造厂商自主生产的、完整的、质量合格的、全新的正品，其技术性能能满足各项规格参数和安全性能的要求。每一件供货产品贴有商标、品名、规格型号、厂名及合格标识等，商品符合运输及销售包装要求。

（2）产品需附有《产品说明书》,内容包括规格、参数。卫生棺使用主材料和辅材料的说明及检测报告，卫生棺的工艺制作流程说明。

（3）产品的质量必须符合国家技术有关要求并具有《合格证书》，并不低于样品质量标准。乙方参照《部分商品修理更换退货责任规定》对所提供的商量实行质量“三包”，质量保证期为乙方对货物验收后一年内。如果因产品质量问题给甲方造成损失，乙方应负全部责任。

（4）如果乙方的产品存在质量问题，甲方可暂停代销该品种产品，要求乙方及时整改。如果整改3次仍不能满足质量要求，则甲方有权停止代销该品种产品。如果乙方的产品滞销，连续3个月销售记录为零，则甲方有权停止代销该品种产品,乙方必需无条件在15个工作日完成滞销商品清场工作。

（5）甲方根据实际销售情况，在合同供货期内，可要求乙方开发与合同所列货物规格、功能相似的产品，乙方需无偿、无条件响应，新开发产品由甲方及乙方根据合同约定条款及市场价协商而定，且最高不得高于同类目录内产品中标价格的120%。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

# 6、因采购方需要，确实要签订补充协议的，经双方协商补充协议采购金额不得超出本项目总额的10%。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：                                          。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：  未纳入财政专户管理的收入安排的资金 。

# 3. 付款方式：

# 3.1预付款（可选项）

# □甲方在签订合同后30天内支付合同金额的30%作为预付款。

☑本项目在签订合同后15个工作日内支付不少于30%的合同款作为预付款；设备到场并安装调试完成后支付65%；验收合格满一年后付清剩余的5%。

# 3.2合同签订并正常供货后按送货批次进行一次结算，按送货批次结算，送来第2批货结算第1批货款，送来第3批货结算第2批货款，依次顺延结算。

# 3.3乙方凭以下有效的文件，并在双方确认无误后在15个工作日内由甲方以银行汇款的方式向乙方支付所结算货款：

（1）合同复印件(加盖乙方公章)；

（2）本招标项目的中标通知书；

（3）乙方开具的合法发票；

（4）请款报告（加盖乙方公章）；

（5）银行账户确认书（加盖乙方公章）；

（6）代销产品数量确认书及的其他证明等。

注：甲乙双方可就付款方式中的条款进行协商调整。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在         小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1. 招标文件；

2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式三份，具有同等法律效力，采购代理机构执一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1. 供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2. 售后服务具体事项： |
| 3. 保修期责任： |
| 4. 其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

一般货物类

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

## 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标文件提交截止之日起120日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:___________

（公章）

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 产品型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于广西工业产品的产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 交货时间: |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

5.	投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

## 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

1. 投标声明书格式：

投标声明书

采购人名称：

我公司参加贵公司组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

法定代表人（签字）：

投标人名称（公章）：

年    月    日

2.投标人直接控股、管理关系信息表；

投标人直接控股、管理关系信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

3. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

4.招标文件要求的其他资格证明文件。

## 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

1.商务响应表格式：

商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求（如有） |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：按采购需求内容填写。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖公章）：

日  期：

2.法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件

法定代表人（负责人）身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称：                          （盖单位章）

年        月        日

3. 法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（负责人）授权委托书

致：云之龙招标集团有限公司：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人（负责人）签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称公章：

年    月    日

## 4.配套（售后）服务承诺（格式自拟）；

## 5.投标人情况介绍（格式自拟）；

## 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）；

## 五、技术文件格式

## 1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

## 2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

### 1. 设备配置清单格式

设备配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产品型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.以上配置清单中“货物名称、品牌、产品型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应，否则做无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

### 2.技术偏离表格式

技术偏离表

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏，。注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日 期：

### 3. 人员及设备配置方案（项目实施人员一览表）格式

人员及设备配置方案（项目实施人员一览表）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日 期：

### 4.项目实施方案（格式自拟）；

### 5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

6.产品出厂标准、质量检测报告；（格式自拟） （如有）

### 7. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日 期：

### 8. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

# 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

# 六、其他文书、文件格式

## 中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

## 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。