广西中信恒泰工程顾问有限公司

Guangxi Zhongxinhengtai engineering consulting co., ltd

公 开 招 标 文 件

项目名称：柳州市中级人民法院刑场安防信息化系统项目

采购编号：LZZC2020-G1-000331-GXZX

采购人：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2020年9月

目 录

第一章	公开招标公告	1

第二章	招标项目采购需求	3

第三章	投标人须知	39

第四章	评标办法及评分标准	52

第五章	合同主要条款格式	56

第六章	投标文件格式	61

# 第一章  公开招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司关于柳州市中级人民法院刑场安防信息化系统项目 （LZZC2020-G1-000331-GXZX）公开招标公告

项目概况

柳州市中级人民法院刑场安防信息化系统项目的潜在投标人应在广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）获取招标文件，并于 2020年10月19日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2020-G1-000331-GXZX，采购计划文号：LZZC2020-G1-00988-001。

项目名称：柳州市中级人民法院刑场安防信息化系统项目

采购方式：(公开招标  □邀请招标

预算金额：人民币肆佰贰拾陆万捌仟贰佰柒拾伍元柒角伍分（￥4268275.75）

最高限价：与预算金额一致

采购需求：柳州市中级人民法院刑场安防信息化系统项目一项。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：签订合同之日起30天内完成设备交货、系统整体安装调试完毕，通过验收并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且在参加政府采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

2、本项目不接受联合体投标，不得以任何形式转包。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之时起至2020年10月12日17时00分止；

获取方式：本项目采购文件为网上免费下载，供应商可以登陆广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的采购公告正文，在公告正文下方点击“获取招标文件”按钮，下载招标文件；

售价：0元。

注：供应商应填写完整的投标供应商全称，递交投标文件时与所填写投标供应商名称一致。未按上述要求操作的，采购代理机构将拒收其响应文件。已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标供应商资格。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年10月19日9时30分（北京时间）

地点：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标人的法定代表人（负责人）或委托代理人必须出示本人有效身份证，经验证后递交文件，逾期送达将予以拒收。投标人的法定代表人（负责人）可以委托代理人参加开标会（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。

2.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（广西柳州公共资源交易服务中心网）。

3、本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业等有关政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

地址：柳州市海关路8号

联系人：刘月飞        联系电话：0772-2692317

2、采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地址：柳州市桂中大道7号东方百盛4栋1805室

联系人：罗文婷            电话：0772-2128897

3.项目联系方式

项目联系人：罗文婷；电　话：0772-2128897。

广西中信恒泰工程顾问有限公司

2020年9月27日

第二章招标项目采购需求

说明

1、该项目核心产品：P1.8室内全彩LED显示屏。

2、本采购需求一览表中带“▲”的技术参数为关键性参数或要求，投标人必须提供相当于或优于这些技术参数性能（配置）的产品。

3、▲项目预算4268275.75元人民币，高于项目预算的应标，视为无效投标。

| 序号 | 货物名称 | 货物技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |
| 1 | 六类双绞线 | 在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽。 支持千兆以太网应用。 骨芯结构：十字龙骨芯，提供更稳定的性能及线缆支撑。 线芯规格：23AWG无氧铜。 绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE，厚度0.2mm。 线缆包装：可提供带轴包装和采用REELEX技术包装。 最大承受拉力：11.34Kg。 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。 安装温度：0至 +50℃，工作温度：-15至+60℃。 具有CE认证，并可提供认证报告文件。 符合RoHS欧盟环保认证，并提供认证报告文件。 铜缆线缆包装外具有防伪标签，采用重离子微孔防伪技术 含3年维保服务。 | 100米 | 24 |
| 2 | 六类模块 | 性能符合ANSI/TIA-568-C.2 6类标准。 采用PC材料，阻燃性能符合UL94V-0。 无焊锡栽针技术，绿色环保。 可分别提供90°和180°IDC端接方式的模块，方便不同环境的应用。 支持22-24AWG线规双绞线端接。 8根插针50μ〞镀金层，具有良好的弹性、耐磨损性和耐腐蚀性，提供≥750次重复插拔。 模块可直接安装防尘盖，更有效的保护了模块。 具有外观专利证书，并可提供证书报告文件。 具有CE认证，并可提供认证报告文件。 具有UL认证，并可提供证书报告文件。 可提供7种颜色选择，方便信息端口彩色化管理。 工作温度：－10至+60℃。 含3年维保服务。 | 个 | 56 |
| 3 | 双口面板 | 符合国标86型结构，采用双层设计的嵌入式组合方式，外型美观大方。 采用PC和ABS阻燃型混合塑料。 自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 自带彩色电脑、电话标识块，提高系统维护的灵活性。 自带标签条，方便管理。 阻燃性能符合UL94V-0，并可提供第三方测试机构的报告文件。 具有UL认证，并可提供证书报告文件。 具有外观专利证书，并可提供证书报告文件。 含3年维保服务。 | 个 | 28 |
| 4 | 24口配线架 | 符合国际标准ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568设计制造的标准1U配线架。可安装在标准19”机柜内，适用于设备间的水平布线和设备的互配端接。 可提供模块化的和一体化的，方便不同环境的应用。 模块化配线架可支持Cat.5e、Cat.6、Cat.6A解决方案，方便系统的未来升级。 模块化配线架，可以通过端口转接支架兼容光纤适配器的安装。 信息模块采用无焊锡栽针技术，绿色环保。 具有UL认证，并可提供证书报告文件。 配线架端口自带标签，方便信息端口管理。 背部带有理线支撑架，有助于水平线缆的管理。 含3年维保服务。 | 个 | 3 |
| 5 | 1U理线架 | 金属材料制作，拉丝工艺，外观更优。 适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 深度70mm，并且间隔宽，方便跳线整理。 圆角工艺，不伤手。 可上下开启。 含3年维保服务。 | 个 | 3 |
| 6 | PVC管 | DN25 PVC阻燃线管 | 100米 | 13 |
| 7 | 线管打槽、 恢复 | DN25 PVC线管打槽、恢复 | 100米 | 10 |
| 二、机房及核心网络系统 |
| 1 | 一体化机柜 | 2台一体化机柜配置1台精密空气调节系统含新风传输系统，1套排风和灾后清空系统。 6220标准单机柜：外形尺寸600*1200*2050mm机架，带顶窗，冷热风道隔离； 包含机柜前后门、侧门、盲板、托板、理线架、安装辅材； 精密空调：直流变频风冷型，制冷量6kW. 含3年维保服务。 | 套 | 1 |
| 2 | UPS设备及 机柜配电 系统 | 10KVA UPS，15分钟电池组12V7AH16节，配电箱10K结合24位机柜PDU供电。 4U配电机箱，3联柜配电用，油机市电两路输入，带主路市电监控，带10KVA UPS开关,带空调内外机开关，带PDU开关。 输入部分：总输入开关1P/63A C型 2个；输出部分：UPS输入1P/50A 1个，UPS输出1P/50A 1个，UPS旁路 2P/50A 1个；空调外机1P/D20A开关 3个，空调内机 1P/D10A开关 3个；PDU 1P/16A开关 3个；备用： 1P/16A开关 1个. 含3年维保服务。 | 套 | 1 |
| 3 | 动环监控 硬件 | 含采集终端，包括红外探测，机柜门磁，漏水检测，蓄电池内阻检测，变电柜、UPS、空调、烟感、房间温湿度、可通过RS485接口接入并监视第三方设备 智能电量仪(LCD),1台； 8路隔离高压输入模块,2个； 通讯转换模块,1个； 电池组电流采集模块,1个； 智能网关模块,1个； 智能温湿度传感器,2个； 温度探头,12个； 区域式漏水控制模块,1台； 现场采集单元,1台. 含3年维保服务。 | 套 | 1 |
| 4 | 动环监控 软件 | 含动环监控软件整合、升级及扩容 监控系统软件：邮件通知功能、PUE展示功能； 采集监控软件：电量仪软件接口、配电开关软件接口、UPS软件接口、智能网关模块软件接口、精密空调软件接口、温湿度传感器软件接口、区域式漏水软件接口、防雷器软件接口、烟感监测软件接口、门磁软件接口。 含3年维保服务。 ▲新系统要求能够无缝隙对接采购人已建成的动环管理平台。 | 套 | 1 |
| 5 | 核心交换机 | 1. 采用全分布式转发处理架构，主控引擎与业务板卡完全物理分离,独立主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个,电源槽位≥2个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 2. 交换容量≥160Tbps，包转发率≥36700Mpps。 3. 为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm。 4. 要求设备单槽可同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52个，整机支持物理端口≥156个，以提高槽位利用率和端口密度。（需提供官网订购信息截图与链接证明） 5. 满足USB接口≥1，以便维护管理。 6. 整机ARP表项≥20K，实供板卡须满足。 7. 为保障设备安全可靠性，要求产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV防雷能力）。 8. 虚拟化功能：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。 9. 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议，支持手动隧道，自动隧道，ISATAP。 10. 支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像。 11. 支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 12. 支持专门基础网络保护策略，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。提供CMA或CNAS认可的第三方检测机构出具的检验报告证明。 13. 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 14. 设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 15. 采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。 16. 配置双引擎，双电源，千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，万兆光口≥4，千兆多模光模块4个，千兆单模光模块4个。提供3年软硬件维保服务。 | 台 | 1 |
| 6 | 核心服务器 | 核心服务器： 1、2U机架式；配置1颗Intel至强可扩展系列处理器 5218(2.3GHz/16核)CPU，2*32GB 2933MHz DDR4内存，可扩展24个内存插槽；带GPU功能显卡 2、配置4*1.2TB 12G SAS接口 10K 2.5寸机械硬盘；1块 LSI 9361-8i 12Gb 2端口SAS RAID卡(支持8个SAS口,2G缓存,含掉电保护模块)；配置1块4端口千兆电接口网卡；2口千兆光纤网卡 3、配置导轨、安全面板、风扇模块；2块550W交流电源模块；提供3年软硬件维保服务并提供服务器首次基础安装服务。 | 台 | 1 |
| 7 | 汇聚交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个，提供70W荣誉模块化电源； 2.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥144Mpps/166Mpps； 3.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由。 提供3年软硬件维保服务。 | 套 | 7 |
| 8 | 网络安全 防火墙 | 一、性能参数：1、性能指标：网络层吞吐量：12G，应用层吞吐量：1.5G，并发连接数：2000000，新建连接数（CPS）：80000， 2、硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 二、功能参数： 1、支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议； 2、▲支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；（需提供截图证明并加盖生产厂商公章） 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 4、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 5、能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制； 6、▲设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； （需提供截图证明并加盖生产厂商公章） 7、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 8、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 9、▲具备对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios) 和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能; （需提供截图证明并加盖生产厂商公章） 10、▲设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为（需提供截图证明并加盖生产厂商公章） 11、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护； 12、▲支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（需提供截图证明并加盖生产厂商公章） 13、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 14、▲支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；（需提供截图证明并加盖生产厂商公章） 15、▲支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况；（需提供截图证明并加盖生产厂商公章） 16、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 17、▲可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；（需提供截图证明并加盖生产厂商公章） 18、▲支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；（需提供截图证明并加盖生产厂商公章） 19、▲支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式；（需提供截图证明并加盖生产厂商公章） | 套 | 1 |
| 9 | 数据库审计 | 一、性能参数： 1、性能指标：吞吐量≥2Gbps，数据库流量比≥400Mb/s，SQL吞吐（峰值）≥10000条SQL语句/s，日志检索≥20000条/秒 2、硬件指标：1U规格；硬盘≥2TB；单电源；标配≥6个千兆电口，2个千兆光口； 3、3年软件升级和硬件质保 二、功能参数： 1.▲支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计，东华Cache数据库，支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作；（需提供功能界面截图并加盖生产厂商公章） 2.支持客户端程序、数据库用户、操作类型、数据库名表名、响应时间、返回行数等实现对敏感数据库操作的精细监控； 3.支持HTTP请求审计，可指定GET、POST、URL、响应码进行精细审计。 4.支持时间段、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码等对数据库日志进行精细检索。 5.内置大量SQL以及M语言规则，包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember 提权等； 6.▲支持自定义数据库安全策略，可根据业务需要自定义各种场景的安全规则，对于违规的数据库访问可进行实时警告和阻断。（需提供功能界面截图并加盖生产厂商公章） 7.可以对SQL语句以及M语言进行安全检测，并识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施。 8.支持执行SQL语句失败分析，包括登录失败排行，SQL语句失败排行。 9.▲支持吞吐量分析，包括SQL语句吞吐量排行、SQL语句吞吐量趋势、SQL操作类型吞吐量排行、SQL操作类型吞吐量趋势、数据库用户吞吐量排行、数据库用户吞吐量趋势、业务主机吞吐量排行、业务主机吞吐量趋势。（需提供功能界面截图并加盖生产厂商公章） 10.支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询。 11.支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作；可以对SQL语句进行安全检测，并识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施。 | 套 | 1 |
| 10 | 日志审计 | 一、性能参数： 1、性能指标：内置50个主机审计许可证书，日志采集能力≥1200条/秒 2、硬件指标：2U规格；可用物理磁盘空间≥1TB；单电源；标配≥6个千兆电口； 3、3年软件升级和硬件质保 二、功能参数： 1、要求为一个完整的软硬件一体化产品；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁； 2、提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构； 3. 支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]； 4、支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神] 5、 支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase、DM]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览]； 6、▲支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储（需提供产品页面截图证明并加盖有效的生产厂商公章）； 7、支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图）显示当日日志数据分布情况；支持自定义配置实时监控的日志类型； 8、支持对所添加的资产进行实时监控，并能以不同图标显示发生的事件及告警； 9、支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图、清单列表）显示当日安全事件及告警日志数据分布情况； 10、支持管理员自定义审计报表模板；支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索； 11、支持按日志文件的名称、内容进行检索，并提供页面下载原始日志文件；支持查询模版创建、修改、删除功能； 12、支持内置归并策略，对HTTP数据进行自动归并处理； 13、支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件； 14、▲支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问；（需提供产品页面截图证明并加盖有效的生产厂商公章） 15、 规则条件设定支持逻辑运算符与支持正则表达式； 16、 支持自定义三层业务策略：支持通过该策略配置，识别数据库三层架构中用户信息； | 套 | 1 |
| 11 | 安全及 管理系统 | 1、软件形态，包含管理平台和终端Agent软件，配置10个PC客户端授权，管理平台应支持操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统，Agent软件应支持32位和64位的Windows系统和64位的Linux系统。 2、产品无需安装任何其他软件和专用设备硬件，支持基于X86服务器或虚拟服务器完成平台部署；终端Agent软件应支持通过软件安装或虚拟机模板的方式进行安装。 3、▲支持热点安全事件动态更新和展示及全网终端已发生的热点安全事件及其数量；（需提供界面截图并加盖生产厂商公章） 4、▲支持基于多维度轻量级的无特征检测技术，多引擎协同工作，包括：基于AI技术的自研引擎、基于家族基因分析的特征检测引擎、基于虚拟执行和操作系统环境仿真技术的行为引擎、基于大数据分析平台的云查引擎。（需提供界面截图并加盖生产厂商公章） 5、▲支持极速、均衡、低耗三种扫描模式，以控制扫描时对业务系统CPU资源的占用；（需提供界面截图并加盖生产厂商公章） 6、支持错峰扫描，可以设置定时扫描任务，实现终端分批错峰扫描、非业务时段扫描；支持对扫描任务进行配置，包括：任务类型、扫描模式、下发终端范围、频率及时间点（定时任务）。 7、支持展示勒索病毒事件、木马病毒事件、蠕虫病毒事件和其他病毒文件事件及其详情，包括：病毒文件名称，事件等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件Hash值。 8、支持对病毒文件进行批量勾选一键隔离、信任和忽略操作；支持宏病毒和感染型病毒的查杀修复； 支持对已隔离的病毒文件进行批量勾选一键恢复。 9、支持对zip， rar， jar， cab， 7z等常见压缩文件的查杀，支持对压缩文件查杀层级进行策略配置，最大可配置检查10层压缩文件； 10、▲支持展示终端检测到的暴力破解事件及事件详情，包括：攻击源、攻击类型、检测引擎、最后攻击时间、攻击方法（需提供界面截图并加盖生产厂商公章） 11、支持对扫描出来的病毒文件进行批量勾选一键隔离、信任和忽略；支持自定义发现病毒后的处置方式，包括：自动隔离、仅上报不隔离； 12、▲支持对暴力破解事件攻击源IP加入黑名单，已加入黑名单的IP无法访问网内所有终端（需提供界面截图并加盖生产厂商公章） 13、支持对指定终端/终端组进行终端基线合规性检查，对不合规的检查项提供设置建议；支持针对Windows系统提供如下安全基线合规检查：身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范； 14、针对Linux系统提供如下安全基线合规检查：身份鉴别、访问控制、安全审计、 SSH策略检测、入侵防范、恶意代码防范； 含3年维保服务。 | 套 | 1 |
| 12 | 堡垒机 | 一、性能参数： 1、性能指标：可管理资源数≥50个，支持licence扩容； 2、硬件指标：1U规格；硬盘≥1TB；单电源；标配≥6个千兆电口； 二、功能参数： 1、物理旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作；不改变现有网络结构 2、▲支持从windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式（需提供截图证明并加盖生产厂商公章）； 3、支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权； 4、同时支持本地口令认证、LDAP认证、AD认证、短信认证、Radius、usbkey、动态口令认证； 5、▲支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式（需提供截图证明并加盖生产厂商公章）； 6、支持密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容； 7、支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令； 8、支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史； 9、支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供EXCAL、CSV、WORD、PDF、HTML等格式导出； 10、▲支持windows系统、网络设备、linux/unix系统、数据库等设备账号的收集功能（需提供截图证明并加盖生产厂商公章）； 11、全面支持Windows、linux、国产麒麟系统、Android、IOS、Mac OS等客户端，实现跨终端适应性BYOD（Bring Your Own Device）； 12、支持云端快速部署，实现远程运维管理的规范化；可按照运维人员数量，调整云端服务器配置，即可实现性能优化； 13、支持告警对外转发，转发方式支持syslog、SNMP等方式； 14、支持NTP系统时间同步配置，保证审计日志拥有可靠的时间戳； 15、支持手动和自动定期备份配置信息，支持配置信息本地备份及异地FTP备份，支持系统配置还原，可以还原至任一备份点 | 套 | 1 |
| 三、安防监控系统 |
| （一）视频周界系统 |
| 1 | 硬盘录像机 | 约2U，机架式，采用深度学习算法，支持≥32路视频图像信号的接入、存储、检索及智能分析，实现智能信息深度挖掘。 2、支持对数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份。 3、总资源为满负载条件下支持接入带宽≥640Mbps ，存储带宽≥640Mbps ，转发带宽≥640Mbps ，回放带宽≥640Mbps 。 4、▲支持≥4路实时视频结构化功能，支持≥28路非实时视频结构化功能，视频结构化功能包括人体视频结构化、车辆视频结构化，人和车视频结构化，支持硬盘抓拍库存储≥1000万条人体检测历史记录，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，支持码流AES 加密。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 5、▲人脸库建模成功率不低于99%，人脸库建模速度不低于10个/秒，支持查看人脸建模评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低，支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在平面图上展示人员轨迹，支持按通道、时间检索人员频次报警事件，可导出事件报表，支持添加高频人员到人脸库。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 6、支持接入SSD 固态硬盘、加密硬盘及AI 硬盘，可接入1T、2T 、3T 、4T 、6T 、8T 、10T 容量的SATA 接口硬盘。 7、支持多分屏预览画面开启电子放大，支持≥4路，支持自定义分屏。 8、可接入H.265 、H.264 、MPEG4 、MJPEG 视频编码恪式的摄像机。 9、▲本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、陌生人库占用空间、人员频次占用空间、报警缓存占用空间及空闲空间，支持≥80个车牌库，总库容≥30万，支持按车牌黑、白名单进行布防，支持车牌模糊检索功能。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 10、▲支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报，支持≥32路，支持被测距离的常规距离、中距离、远距离三种检测模式，根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道支持≥4种周界报警模式，每种模式支持≥4个警戒区域。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 11、支持按照姓名、人脸属性检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息，支持对搜索结果二次检索。 12、支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息到客户端。 13、▲支持≥45个人脸库，总库容≥30万张人脸图片，另有路人库，库容≥20万张人脸抓拍图片，支持引擎配置及利用率查看，引擎状态界面可实时显示引擎工作温度，智能引擎可对人脸识别、周界防范、视频智能结构化在某一时刻选取其中之一进行分析。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 14、▲支持≥8路视频流人脸识别，支持≥12路图片流人脸识别，支持路人库一人一档功能，设备将陌生人自动归入路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 15、支持行为分析检测功能，检测到有目标进入画线区域触发区域入侵报警，检测到有目标跨越规则线触发越界侦测报警，支持≥16路。 16、支持主码流、子码流、虚拟码流切换显示，可设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，支持创建≥2 级视图组，每级视图组可创建≥80 个子视图组。 17、支持实时查看通道状态，包括IP通道在线状况、是否开启移动侦测、是否开启遮挡报警、是否开启视频丢失报警等。 18、具备≥8个SATA接口，≥2个HDMI 接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入接口，≥8路报警输出接口。 19、含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 监控级硬盘 | 支持3.5英寸 ； 2、容量不小于4TB； 3、缓存不小于64M； 4、支持SATA3； 5、含3年维保服务。 | 台 | 8 |
| 3 | 声光警戒 摄像机 | 具有≥200万像素 CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 3、支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 4、红外补光距离≥50米，信噪比不小于62dB，支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 5、▲在IE浏览器下，具有最佳抓拍和快速抓拍≥2种人脸图片抓拍模式设置选项，在最佳抓拍模式下，抓拍图片数量和抓拍阈值可设置，支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 6、▲支持声音报警功能，有报警产生时，设备可联动产生报警声音输出，报警声音类型≥10种方式可设置，报警声级及报警次数可设置。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 7、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 9、▲内置≥1颗GPU芯片，≥1个麦克风、≥1个喇叭、≥2颗远光灯、≥2颗近光灯，在手动模式下，可通过IE浏览器或客户端软件调节远光灯、近光灯和红外灯亮度。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 10、支持通过IE浏览器或客户端软件设置智能分析模式为smart事件、人脸抓拍，支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 11、支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 12、防尘防水等级≥IP67,支持DC12V和POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 13、含3年维保服务。 | 台 | 16 |
| 4 | 壁装支架 | 壁装支架 | 个 | 16 |
| 5 | 8口交换机 | 二层网管交换机，交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps，≥8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化≥2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持MACC云平台统一管理；须与汇聚交换机同一品牌。 含3年维保服务。 | 台 | 5 |
| 6 | 多模光模块 | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm） 含3年维保服务。 | 个 | 10 |
| 7 | 光纤终端盒 | 壁挂式8口光纤终端盒,LC接口,0.8mm优质冷轧板表面，含3年维保服务。 | 个 | 10 |
| 8 | 8芯光纤 | 8芯光缆 | 米 | 500 |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.5 mm2 | 米 | 500 |
| 10 | 网线 | 6类六类非屏蔽双绞线（户外型） | 米 | 800 |
| 11 | 管材配件 | 25PE管防紫外线，含接头管件 | 米 | 500 |
| 12 | 线管打槽、 恢复 | 25PE线管打槽、恢复 | 米 | 200 |
| 13 | 室外防水箱 | 300*400*250mm,户外壁挂箱,亮光白色高温喷塑,含挂墙配件，含3年维保服务。 | 套 | 5 |
| 14 | 其他配件 | 空开C16,插座A03,接地铜排,隔板,含电源线/地线等 | 项 | 1 |
| 15 | 防盗铁门 密码锁 | LoRa智能门锁，支持密码开锁方式，支持 LoRa 通信协议，支持接入物联网平台，可实现网络更新密码功能。 含3年维保服务。 | 扇 | 3 |
| （二）大楼外视频监控 |
| 1 | 智能黑光 球机 | 支持两个图像传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，视频图像分辨率不小于2560×1440； 2、▲支持双路视频融合功能，可分别输出黑白及彩色图像，并对视频图像进行融合输出；（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 3、内置GPU芯片，支持35倍光学变倍，最低照度可达：彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 3、支持车辆检测和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能； 4、支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； 5、▲设备具备偏移自动校正功能。设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备可进行偏移自动校正，校正后与原位置偏差角度应不大于0.05°；（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 6、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 7、支持7路报警输入，2路报警输出，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB SD卡； 8、具备较好防护性能，支持IP67； 含3年维保服务。 | 台 | 2 |
| 2 | 定制高速 球机支架 | 定制高速球机支架，长壁装 | 个 | 2 |
| 3 | 枪球联动 系统 | 采用一体化设计，由枪机、球机构成， 靶面尺寸均≥1/1.8英寸，满足大场景监控，细节精准抓拍，充分满足多场景高清视频监控需求。 2、视频分辨率与帧率不小于2560*1440、60帧/秒，最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 3、内置≥2颗GPU，可输出不少于两路视频图像，球机光学变倍≥40倍。 4、可通过客户端软件控制枪机上/下/左/右运动，枪机水平旋转范围：-45°～45°，垂直旋转范围：-5°～30°。 5、球机支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-45°～90° 6、▲具备跟踪比对功能，当设定区域内行人人脸与布控人脸库中的人脸比对结果一致时，可触发报警并进行水平360°跟踪，可通过IE浏览器或客户端软件新建布控人脸库并可向指定布控人脸库中添加人脸图片，支持≥8个布控人脸库，每个布控人脸库可存储≥10万张人脸图片。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 7、具备智能行为分析功能，支持人员聚集、剧烈运动检测，支持行为分析触发后联动聚焦。 8、在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 9、▲具备遮挡跟踪功能，当设备正在跟踪的人员全身被遮挡时，设备可保持跟踪状态并持续框选提示，若 4s（含4s）以内被跟踪人员又出现在监控画面中，可重新开始进行水平360°跟踪，具备布控预置位功能，可通过布控预置位进行车辆布控操作，可设置≥6个布控预置位。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 10、在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的统计准确率≥99%。 11、在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。 12、支持人脸区域自动曝光功能，可根据人脸区域的光照变化自动调节曝光参数。 13、▲具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像，当悬挂黑名单中车牌的车辆经过设定区域时，可触发报警并进行水平360°跟踪，黑名单中可添加≥5000个车牌。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 14、可通过客户端软件在抓拍图片上叠加监控点编号和名称、抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 15、具备防抖模式设置，支持撞击联动功能，当外壳受到外力撞击时，镜头可自动旋转至撞击位置进行监控。 16、在设定的检测区域内有报警事件触发时，可联动语音告警及白光灯闪烁，语音内容可自定义，可将抓拍的报警图片上传至客户端。 17、可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机和球机之间检测区域的定位，标定点的数量≥6个。 18、可通过客户端软件实时预览抓拍图片的人脸小图，并可抓拍图片保存至指定的文件夹。 19、支持≥IP67防护等级，支持≥IK10防暴等级，在DC36V±35%范围内变化时，设备可正常工作。 含3年维保服务。 | 台 | 4 |
| 4 | 摄像头围墙 固定横杆 | 围墙用加长横杆,伸缩范围1.5m-3m,L型铝合金支架 | 根 | 4 |
| 5 | 全彩筒机 | 分辨率≥2560 × 1440，支持≥2560 × 1440 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。 2、内置≥2颗白光补光灯，最低照度彩色≤0.0004 lx。 3、具备三码流技术，主码流≥2560 × 1440@30fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 4、宽动态≥105dB，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 5、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 6、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，设备可自动开启白光灯补光，设备在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 7、支持暖光补光，补光照射距离≥30 m。 8、可对设置的检测区域内的单个行进的行人、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍。 9、防尘防水等级≥IP66，支持DC12V供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 10、设备在H.265编码方式时，码率可节约不小于1/2。 11、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 含3年维保服务。 | 台 | 6 |
| 6 | 硬盘录像机 | 约2U，机架式，采用深度学习算法，支持≥32路视频图像信号的接入、存储、检索及智能分析，实现智能信息深度挖掘。 2、支持对数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份。 3、总资源为满负载条件下支持接入带宽≥640Mbps ，存储带宽≥640Mbps ，转发带宽≥640Mbps ，回放带宽≥640Mbps 。 4、▲支持≥4路实时视频结构化功能，支持≥28路非实时视频结构化功能，视频结构化功能包括人体视频结构化、车辆视频结构化，人和车视频结构化，支持硬盘抓拍库存储≥1000万条人体检测历史记录，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，支持码流AES 加密。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 5、▲人脸库建模成功率不低于99%，人脸库建模速度不低于10个/秒，支持查看人脸建模评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低，支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在平面图上展示人员轨迹，支持按通道、时间检索人员频次报警事件，可导出事件报表，支持添加高频人员到人脸库。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 6、支持接入SSD 固态硬盘、加密硬盘及AI 硬盘，可接入1T、2T 、3T 、4T 、6T 、8T 、10T 容量的SATA 接口硬盘。 7、支持多分屏预览画面开启电子放大，支持≥4路，支持自定义分屏。 8、可接入H.265 、H.264 、MPEG4 、MJPEG 视频编码恪式的摄像机。 9、▲本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、陌生人库占用空间、人员频次占用空间、报警缓存占用空间及空闲空间，支持≥80个车牌库，总库容≥30万，支持按车牌黑、白名单进行布防，支持车牌模糊检索功能。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 10、▲支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报，支持≥32路，支持被测距离的常规距离、中距离、远距离三种检测模式，根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道支持≥4种周界报警模式，每种模式支持≥4个警戒区域。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 11、支持按照姓名、人脸属性检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息，支持对搜索结果二次检索。 12、支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息到客户端。 13、▲支持≥45个人脸库，总库容≥30万张人脸图片，另有路人库，库容≥20万张人脸抓拍图片，支持引擎配置及利用率查看，引擎状态界面可实时显示引擎工作温度，智能引擎可对人脸识别、周界防范、视频智能结构化在某一时刻选取其中之一进行分析。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 14、▲支持≥8路视频流人脸识别，支持≥12路图片流人脸识别，支持路人库一人一档功能，设备将陌生人自动归入路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 15、支持行为分析检测功能，检测到有目标进入画线区域触发区域入侵报警，检测到有目标跨越规则线触发越界侦测报警，支持≥16路。 16、支持主码流、子码流、虚拟码流切换显示，可设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，支持创建≥2 级视图组，每级视图组可创建≥80 个子视图组。 17、支持实时查看通道状态，包括IP通道在线状况、是否开启移动侦测、是否开启遮挡报警、是否开启视频丢失报警等。 18、具备≥8个SATA接口，≥2个HDMI 接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入接口，≥8路报警输出接口。 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| 7 | 监控级硬盘 | 支持3.5英寸 ； 2、容量不小于4TB； 3、缓存不小于64M； 4、支持SATA3； 含3年维保服务。 | 台 | 8 |
| 8 | 网线 | 6类六类非屏蔽双绞线（户外型） | 米 | 305 |
| 9 | 管材配件 | 25PVC管含接头管件 | 米 | 200 |
| 10 | 线管打槽、 恢复 | DN25 PVC线管打槽、恢复 | 米 | 100 |
| 11 | 其他配件 | 空开C16,插座A03,接地铜排,室外防水盒,含电源线/地线等 | 项 | 1 |
| 12 | 户外LED 投射灯 | 1、光源类型: LED。 2、工艺: 镂空雕花。 3、光源个数: 12个(含)。 4、电压: 111V~240V（含）. 5、材质: 铝。 7、功率: 600W以上。 8、颜色分类: 恒流宽压-超亮 600瓦 正白光或暖白光。 9、照射面积: 120-150㎡。 含3年维保服务。 | 台 | 6 |
| 13 | 驱动电源 | 1、输入：100-285VAC 50/60Hz。 2、输出：42VDC MAX。 含3年维保服务。 | 台 | 6 |
| 14 | 四路开关 面板 | LoRa型双路智能触摸开关，最大额定功率2500W，可直接替换原有的零火版开关面板，实现灯关定时开关、远程控制等，可用于教室、会议室、办公室等场景。内置光敏电阻感应器，当靠近触摸开关时会自动调节指示灯亮度。 含3年维保服务。 | 套 | 2 |
| 15 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 600 |
| 16 | pvc线管 | ￠25 | 米 | 400 |
| 17 | 线管打槽、 恢复 | DN25 PVC线管打槽、恢复 | 米 | 100 |
| 18 | 安装辅材 | 底座、室外配电开关箱、配套空开、门卫室分组控制器、电源线铜鼻子安装附件等 | 套 | 1 |
| （三）大楼内视频监控 |
| 1 | 智能半球 摄像机 | 分辨率≥1920*1080，输出高质量图像，充分满足高清图像的应用需求。 2、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡。 3、宽动态范围≥102dB，最低照度彩色≤0.002Lux，黑白≤0.0002Lux。 4、▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框，支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸，支持文字对齐方式为左对齐、右对齐、国际模式及自定义，字符叠加字库支持矢量类型。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 5、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 6、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，可抓拍人脸图片且数量可设。 7、可进行定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片上传，抓拍的时间间隔和图片可以设置。 8、▲可通过IE浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域变焦、聚焦，可在监视画面上设置最多3个多边形3-10条边人脸屏蔽区域，样机不对预设区域内的人脸进行检测。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 9、▲在人脸质量优先抓拍模式下，样机只在人脸质量达到预设值时才对人脸抓拍，可分别对≥60个人脸库进行布防，联动报警方式、布防及撤防时间可分别设置，当样机检测到布防的人脸后，可将报警信息上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像、联动报警输出，可存储不低于5万张人脸照片，人脸建模速度不低于15张/秒。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 10、在设置的监测区域可对单个行进的行人进行检测抓拍，在设置的检测区域可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍。 11、可识别不低于170种车辆品牌，可识别不低于3600种车辆子品牌。 12、支持车牌识别功能，白天车牌识别准确率≥98%，晚上车牌识别准确率≥98%。 13、▲可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数，具备人车混行检测功能，可对检测区域内不低于35个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示。（需提供第三方权威机构检测报告并加盖生产厂商公章） 14、具备强的网络自适应，在≥20%丢包环境下提供有效监控图像。 15、红外距离≥50米，支持DC12V供电，且能在不小于DC12V±20%范围内变化时可以正常工作。 16、摄像机具备较好的适应能力，能够在不小于-40℃～70℃范围内变化时，可稳定工作。 含3年维保服务。 | 台 | 37 |
| 2 | 专业拾音器 | 拾音器据声源5米距离声音采集清晰，能够有效监听70平方米范围。 2、支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 3、拾音器能够在-30~70摄氏度环境下稳定工作。 含3年维保服务。 | 个 | 10 |
| 3 | 网线 | 6类六类非屏蔽双绞线 | 米 | 1,815 |
| 4 | 管材配件 | 25PVC管含接头管件 | 米 | 800 |
| 5 | 线管打槽、 恢复 | DN25 PVC线管打槽、恢复 | 米 | 500 |
| 6 | 其他配件 | 空开C16,插座A03,接地铜排,含电源线/地线，六类水晶头等 | 项 | 1 |
| （四）安防综合管理平台 |
| 1 | 综合管理 平台软件 | 1、支持预览取流模式切换、监控画面3D放大、监控画面实时抓图、预览点位的报警IO输入输出反控； 2、支持监控画面云台控制（上下左右等8个方向控制，支持放大/缩小，对焦、光圈放大/缩小，雨刷、灯光控制），可实现云台锁定，用户云台抢占； 3、支持预置点、巡航、轨迹设置，支持预置点、巡航，轨迹切换； 4、支持对监控点画面亮度、色度、对比度、饱和度设置（仅限于海康SDK、Ehome设备）； 5、支持预览窗口布局切换，包括1、2、3、4、6、8、9、10、13、14、16、17、24、25布局模式，可实现预览画面自适应和全屏切换设置； 6、支持监控画面中紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启/关闭； 7、支持监控画面显示码流信息（帧率，分辨率，编码格式分装格式、主子码流类型）； 8、支持辅屏预览（1个辅屏）； 9、支持对历史事件进行查询，并且可以按照以下条件事件类型、规则名称、所属区域、位置、事件源、事件等级、开始时间、结束时间、处理意见、处理状态进行筛选查询； 10、支持将查询出的历史事件信息导出成文件； 11、支持查看历史事件联动详情，包括联动预览、联动录像回放、联动抓图； 12、支持对报警事件进行批量处理； 包含软件模块：基础模块+100路视频+级联+10路对讲。 13、▲新系统要求能够无缝隙对接采购人已建成的安防监控平台。 含3年维保服务。 | 套 | 1 |
| 2 | 综合管理 平台软件 服务器 | 支持自定义菜单，首页各模块及子模块菜单的名称、位置可自定义。 2、支持自定义系统界面，包括背景图标题及版本信息，支持客户端的多屏展示。 3、支持信息发布，可添加公告，并支持修改、删除未发布公告，支持多网域部署。 4、支持单点登录，在用户进入系统后，进入其它相关系统或者独立子系统不在需要再次登录。 5、支持单个或批量添加设备，可导入导出设备列表，可获取设备信息，支持按组织和资源点跨区域迁移监控点。 6、硬件性能参数不低于： CPU：≥HG7169(24核2.2GHz)×1； 内存：≥64GB DDR4； 硬盘：≥4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘； 网口：≥2个千兆电口，2个万兆光口； 电源：≥550W(1+1)； 插槽：≥16DIMM。 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| （五）监控网络传输系统 |
| 1 | 8口交换机 | 二层网管交换机，交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps，≥8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化≥2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持MACC云平台统一管理；须与汇聚交换机同一品牌。 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 室外防水箱 | 300*400*250mm,户外壁挂箱,亮光白色高温喷塑,含挂墙配件， 含3年维保服务。 | 套 | 1 |
| 3 | 24口接入 交换机 | 24口10/100/1000M自适应端口（支持PoE/PoE+），4个千兆SFP，不支持RPS，不支持扩展槽。含3年维保服务。 | 台 | 2 |
| 4 | 多模光模块 | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm） 含3年维保服务。 | 个 | 6 |
| 5 | 其他配件 | 空开C16,插座A03,接地铜排,含电源线/地线，标签、扎带等 | 项 | 1 |
| （六）防冲撞管理系统 |
| 1 | 全自动 升降柱 | 动力单元 全自动电液一体 工作电源 220V 功率 370W 使用频率 70%-100% 电流 1A-10A 过流过压保护 有 应急方式 后备UPS电源 使用湿度 100% 最大推力 150kg 警示 多彩LED灯、反光膜 柱身直径 219mm（可定制） 柱身壁厚 6mm（可定制） 上升时间 ≤4S 下降时间 ≤2S 防护等级 IP67 升起高度 600mm 工作温度 -35℃-70℃ 预埋桶高度 约1130mm 防撞级别 载重11吨撞击后正常使用 摧毁级别 载重15吨撞击后路桩变形 自身抗压能力 50吨 通行抗压能力 100吨 预埋桶材质 Q235冷轧钢 埋地防腐处理 喷防锈底漆 排水方式 自然渗水或排水系统 易损件 无易损件 可调性 高度、同心同轴均可调 人工拆解 可拆解 限位方式 机械可调限位 密封形式 一体式密封 联动方式（选配） 车牌识别系统、指纹识别、人脸识别、时间段管理 含3年维保服务。 | 根 | 6 |
| 2 | 全自动 升降柱 控制箱 | 默认一拖八，同升同降；赠送2个无线遥控器 1、控制稳定、高效； 2、100%控制路桩的频繁升起和降落； 3、多个柱体升降的同步性好，运行更稳定； 4、支持TCP/IP有线网络接口、RS485接口； 5、可接红外、地感等设备，保护人和物的安全； 6、停电可切换到UPS电源释放; 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| 3 | 升降柱接线 | 每根升降柱至电井距离、电井至控制系统距离、控制系统至门卫室距离 | 米 | 200 |
| 4 | LED电缆线 | 每根升降柱至电井距离 | 米 | 200 |
| 5 | 升降柱电机部分电缆线 | 电井至控制系统距离 | 米 | 200 |
| 6 | 管材 升降柱电缆线、LED 电缆线 保护管 | 每组升降柱至电井（1-4根/组）、动力电至控制系统 | 米 | 50 |
| 7 | 升降柱电机部分、控制部分电缆 保护管 | 每组控制从电井到控制系统、控制系统至门卫室 | 米 | 50 |
| 8 | 线管打槽、 恢复 | DN32PVC线管打槽、恢复 | 米 | 20 |
| 9 | 排水管 | 升降柱至排水井、每根升降柱底部，与排水管连接 | 米 | 30 |
| 10 | 其他配件 | 空开C32,插座A03,接地铜排,开关电源,含电源线/地线，标签、扎带等 | 项 | 1 |
| 四、智能楼宇系统 |
| （一）门牌信息发布系统 |
| 1 | 私有部署 服务器 | 产品介绍： 会务管理服务器是专门为会务系统使用的高性能服务器，配置系统软件，实现会议室预约、签到、投票、会议室管理、资产管理等功能 产品特点 1.采用优质的1.0mm镀锌钢板，结构稳固；优越的散热设计，双滚珠高速风扇。 2.1U上架式，结构稳固，散热优良。 3.支持热插拔，最多支持4硬盘，支持RAID0，1，5，10。 4.专用远程端口，支持远程管理。 5.2x个千兆网口，带端口聚合功能。 6.专用服务器电源，支持冗余电源。 技术参数 1.GPU：集成显示CPU最新的图形处理核心 2.处理器：XeonE3-1231V3（4核，3.4GHz）处理器 3.系统内存：8G ECC DDR3 1600，支持扩展至32G 4.BIOS：128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS 5.板载LAN：2个10/100/1000M bps网口 支持端口聚合 6.远程控制：1个RTL8201N专用远程接口，支持智能平台管理接口；支持虚拟媒体和KVM 7.IDE控制器：4xSATAⅢ（支持热拔插） 8.RAID：支持RAID 0, 1, 5, 10 9.I/O接口：前置2xUSB2.0、后置2xUSB2.0、2xUSB3.0、1x串口；1xVGA、1x远程管理口 10.硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能) 11.支持硬盘：2T（3.5寸）机械企业级硬盘 12.箱盘位数：4个硬盘抽取盒设有锁定装置,滑轨设计让硬盘抽取更方便 13.硬盘热插拔：支持硬盘热插拔 14.电源功率：250W 15.工作电压：AC 100-240V, 50/60Hz 16.平均无故障时间：50000/H（MTBF） 17.工作温度：-10℃~60℃ 18.相对湿度：5%-90%，非凝结 19.外形尺寸：550×437.5×44.5mm（D×W×H），机箱两边配有导轨 含3年维保服务。 | 套 | 1 |
| 2 | 信息发布 平台管理 软件 | 系统功能 1.支持对信息发布终端设备管理，自定义设备名称、分辨率；支持在网设备自动扫描。可添加设备群组，便于管理。 2.支持远程管理设备重启、亮屏、息屏操作，支持设备音量调节、分辨率调节，支持远程抓屏功能。 3.支持素材上传管理，内置转码工具，支持png、jpg、jpeg、gif图片格式，支持mp4、mkv、wmv、flv、f4v、m4v、rmvb视频格式，支持mp3音频格式，支持doc、docx、xlsx、pdf文件格式。 4.支持素材一键预览、素材群组复制、素材快速定位搜索、素材上传至共享区、素材详情查看、素材收藏、素材热度排行、素材引用次数。 5.提供内嵌H5编辑器，提供50多个参数的调整，支持多图层分层编辑，支持主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置（背景、模板、尺寸、底色）。 6.支持主流元件的导入和编辑：文字元件、图片元件、视频元件、天气元件、跑马灯、PDF预览、地图元件。 7.支持节目组复制、节目一键预览、节目保存至共享区、节目详情查看、节目收藏、节目热度排行、节目引用次数。 8.支持web端将节目链接分享至移动端，支持移动端将节目分享至微信、QQ、钉钉等第三方软件。 9.支持按时播放、空闲播放、插播多种播放模式，可选择离线播放、在线播放、缓存播放多种播放方式，支持未结束节目撤回功能。 10.支持节目审核功能，节目提交发布后自动通知审核人员。 11.具有信息跟踪管理功能，可查看总内存剩余内存状态、总存储状态可用存储状态，并且可导出告警日志，便于维护管理。 12.支持操作日志查看，日志筛选，方便维修查看。 13.管理员可以创建多个角色，并且给角色分配对应的权限，支持角色复制功能。 14.支持定时任务功能，可定时执行多种动作：重启、息屏、亮屏，支持发布定时任务到多台设备。 15.支持以图表方式展示磁盘占用率、内存使用率、服务器CPU使用率；支持在线设备统计、离线设备统计、报警设备统计、图片类素材统计、视频类素材统计等数据统计功能。 含3年维保服务。 | 套 | 1 |
| 3 | 信息发布 硬件终端 | 产品介绍 会议信息发布终端，通过连接信息发布系统，控制节目在终端门口屏播放，实现网络化数字会议信息如文本数据、图片等的展示发布。 功能特点 1.支持对会议信息展示，可自定义展示会议主题、会议室位置&名称、会议时间、参会人员等。 2.支持会议门口屏场景互动，将议程同步至会议门口屏。 3.支持门口屏签到功能，发起人可以将会议签到二维码下发至会议室门口屏。 4.支持会议信息缓存、离线播放功能。 技术参数： 1.显示屏：10.1英寸 2.分辨率：1920*1200 3.触摸屏：电容屏，多点式触摸 4.CPU：RK3288 4核 A17 5.主频：最高主频1.8GHz 6.内存：DDR3 2G 7.外存规格：EMMC 16G 8.通信接口：1个 RJ45 千兆网口、1个 OTG接口 9.红外信号输出：支持1路红外信号输出 10.红外学习：内置红外接收头，支持红外学习功能 11.继电器：支持1路继电器控制信号触发 12.1路IO：支持1路IO输入信号触发 13.POE供电：无需外接电源，通过交换机供电 14.12V供电：支持 15.功耗：14W（最大） 16.重量：1.85Kg 17.尺寸：262×178×23.5mm 含3年维保服务。 | 套 | 8 |
| 4 | 采编管理 服务软件 | 软件内嵌于会议信息发布终端，支撑设备各项基本功能运行；具备接收会议信息功能，并且支持展示会议信息功能。 含3年维保服务。 | 项 | 8 |
| 5 | 10口接入 交换机 | 10个10/100/1000M自适应电口，2个SFP光口，1-8口支持PoE/PoE+远程供电 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| 6 | 安装辅材 | 终端安装支架、接插件等 | 项 | 1 |
| （二）智能楼宇控制系统 |
| 1 | 无线控制器NAC | IOT物联网控制平台， 软硬件一体化，自带4个千兆电口，内置32G固态硬盘；支持LoRa、GSM、RS485等丰富的物联网传感器接入，最大接入150个传感器，默认含8个传感器授权；支持空间管理、设备管理、智能策略、数据分析等功能；支持丰富的应用市场（包括智慧机房、智慧办公、智慧教室、节能减排、智慧城市、远程抄表），支持二次开发 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 物联网关 | 多合一物联网网关，支持LoRa、Zigbee 和 433 网关功能，支持同时并发多种协议，1个RJ45以太网口，支持 PoE 供电。 含3年维保服务。 | 台 | 4 |
| 3 | 红外遥控器 | LoRa型红外遥控器，标准NEC协议， 内置红外接收管，可遥控市面95%以上的红外接收设备，包括空调、投影仪、电视机、窗帘、灯光等，支持超过8000+以上编码的云端红外码库；可联动物联网平台及物联网设备实现万物互联、智能遥控；遥控距离10米，360°全向发射；支持IP64防水防尘；含一根15米延长线；只支持DC直流供电 含3年维保服务。 | 台 | 6 |
| 4 | 窗帘电机 | 智能窗帘电机，五芯线电机，最大长度为5.2米 含3年维保服务。 | 台 | 20 |
| 5 | 窗帘电机 导轨-直型 | 智能窗帘电机配套导轨，双层轨。 含3年维保服务。 | 米 | 100 |
| 6 | 窗帘电机 控制器 | 2路开关控制器，可以搭配动能开关来实现情景面板，或者控制窗帘等类型的开关闭合（此产品不可以控制灯光）。 含3年维保服务。 | 套 | 20 |
| 7 | 情景面板 无线网关 | 6键动能开关，搭配SI-ME-EWA-ACT-M0-R6-F，通过通用传感器数据采集器，可实现情景面板的功能。作为情景面板使用时，需要自定义按键的文字 含3年维保服务。 | 套 | 4 |
| 8 | 智能开关 | LoRa型双路智能触摸开关，最大额定功率2500W，可直接替换原有的零火版开关面板，实现灯关定时开关、远程控制等，可用于教室、会议室、办公室等场景。内置光敏电阻感应器，当靠近触摸开关时会自动调节指示灯亮度。 含3年维保服务。 | 套 | 5 |
| 9 | IOT管理 传感器数Lic | 物联网传感器管理授权，每增加一个管理传感器的授权，适用于NAC控制器和IOT物联OS平台（即私有云版本） | 套 | 79 |
| 10 | 安装辅材 | 六类线、PVC阻燃冷弯管材、接插件等 | 套 | 1 |
| 五、指挥中心系统 |
| （一）指挥中心大屏 |
| 1 | P1.8室内 全彩LED 显示屏 | 规格型号：165英寸 像素间距：1.8mm 对比度：5000：1 显示外框尺寸：3600mm(宽)×2025mm(高) 显示比例：16：9 显示分辨率：1920×1080 功耗：≤150W； 典型亮度：50-650cd/㎡ 可调； 寿命：≥100000 小时； 输入接口：HDMI； 安装方式：支持坐地/挂墙/吊装； 维护方式：前维护； 3年维保 | 台 | 1 |
| 2 | LED 显示条屏 | 1、发光管: Ф4.75每像素点采用一颗1红发光管 2、物理点间距：4.75mm 3、物理密度：44321点/m2 4、显示屏尺寸：5m*0.4m 5、发光点颜色： 1R 6、控制方式：异步控制 7、扫描方式: 1/16扫。 8、单元板尺寸304mm*152mm： 9、驱动方式：恒压驱动 10、帧频：≥60Hz 11、刷新频率：≥60Hz 12、亮度：≥800cd/m2 含3年维保服务。 | 米 | 4 |
| 3 | 高清无缝 拼接 混合矩阵 | 多功能高清拼接混合矩阵；最大支持8进4出；1.5U金属机箱；输入信号：DVI*4路，HDMI*4路；输出信号：HDMI*4路。采用性能极高的处理芯片。最大分辨率：1920×1200@60Hz，带有断电现场保护；提供RS232通讯接口, 也可以通过RJ45控制。可对窗口进行单屏单画面、单屏2 画面、3 画面、4 画面等显示窗口数量和模式的设定。 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| （二）一键报警对讲系统 |
| 1 | IP网络可视 对讲主机 | 集成10.1寸高清触摸屏，集成200万高清摄像头，摄像头支持角度调节； 2、设备具有2个TCP/IP网络接口，支持4路开关量输入，4路继电器输出； 3、支持对接显示器功能，设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道； 4、呼叫转移功能：设备支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端； 5、设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话； 6、管理机可对前端设备进行实时语音广播，支持可分区域和分组广播； 7、中心管理机可监听前端设备声音，中心管理机在监听同时可查看前端设备的视频图像； 8、前端设备与管理机对讲通话时，前端设备视频和通话时双向混音音频可被管理机存储录像； 9、支持管理机与管理机进行实时双向可视对讲； 10、后端管理机设备支持双界面显示多路视频，支持多路视频弹窗复核功能； 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 可视分机 （嵌入式 金属防暴） | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 2、前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态； 3、设备支持双网口链路、PSTN电话链路传输； 4、设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器； 5、设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件； 6、支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话； 7、支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流； 8、设备前置200万CMOS高清摄像头； 9、支持系统校时功能； 10、支持看门狗功能； 11、支持网络远程在线升级功能； 12、工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作； 含3年维保服务。 | 台 | 6 |
| 3 | 线缆及辅材 | 六类线、PVC阻燃冷弯管材、接插件等 | 项 | 1 |
| （三）音响系统 |
| 1 | 专业全频 主扩音箱 | 国际一线品牌、超凡品质、正品授权 二分频二单元设计2声道同轴式防潮低音单元设计，充分表现中低音；液冷软顶旋转型高音单元，原汁表现高音；螺旋状纹理声学挡板，使自然音质更好的扩散； 纤细的轮廓设计，完美贴合天花板和墙面； 密封背部设计，利于防尘和防潮； 带磁性涂层网罩便于快捷安装；防滑紧密固件，确保安装牢固；产品颜色：白色； 低音单元:25cm PP mica cone 高音单元:2.5cm 液态冷却 soft dome, swivel 频率响应;50 Hz-28 kHz 输入功率（额定/最大）:180 W 灵敏度:90 dB/2.83 V/1 m 开孔尺寸:245mmx109mm 含3年维保服务。 | 只 | 4 |
| 2 | 专业全频 主扩功放 | 国际一线品牌、超凡品质、正品授权 1、采用数字信号处理技术以及独特的专业音频技术，由全新设计的Class-D功放进行驱动，强大的功率输出。 2、功放模式（Amp Mode）可以通过选择输入路由和输出路由来轻松配置系统。共有15种模式类型可供选择。 3、具有灵活的板载PEQ、分频、滤波器、延迟和限制器等功能，可通过LCD屏幕即可快速便捷地进行系统设置，无需任何额外的外接装置。 4、总谐波失真： 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, 半功率) 5、A/D D/A 转换器：24位线性，128 倍超采样 6、内部采样频率：48kHz 7、输出功率：8Ω----2x500W 4Ω----2x800W 8、频率响应：±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz 至 20kHz) 9、串扰：小于 -60dB (半功率, 8Ω, 1kHz, 音量最大输入 150Ω 分流) 10、信噪比：101dB (A记权, 8Ω, 增益设置 = +14dBu) 11、功放类型：D类，平衡输出电路（BTL） 12、冷却：16级变速风扇 x 2，前面至后面空气流通 含3年维保服务。 | 台 | 2 |
| 3 | 专业调音台 | 国际一线品牌、超凡品质、正品授权 12通道调音台： 1、多6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX) 2、 +48V幻象供电 3、 XLR平衡输出 4、世界通用的内部全局供电 5、可选购安装套件 RK-MG12 6、金属机身 7、外观尺寸(W×H×D)： 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1" x4.6" x16.6") 8、净重： 4.2 kg (9.3 lbs.) 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| 4 | 数字反馈 抑制器 | 1、本设备是会议、演讲、教学、舞台专用的数字防啸叫系统设备，其作用： 2、能有效地抑啸叫；扩展音量；保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰。即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制回啸；能有效地防止烧坏音响设备和喇叭； 3、配有麦克风平衡输入，另有系统接驳口，双声道输入、输出接口。 4、供电方式：AC~220V-230V,50/60Hz 5、话筒和线路输入移频效果切换开关选择 6、会议系统本地喇叭实现独立效果连接口（EFX） 7、移频量：5Hz±1Hz 8、传声增益提升量：5-14dB 9、线路输入阻抗≥5KΩ 10、线路输出阻抗≤600Ω 11、频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz 移频状态：150Hz-15KHz 12、话筒连接匹配：非幻象供电话筒 13、话筒连接方式：1路卡龙母插座 14、外接输入连接：1路话筒卡龙公、线路莲花单声道、效果单声道 15、输出连接：卡龙平衡、线路莲花单声道，效果单身道 16、功能：开机自动移频，电子开关切换 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频 处理器 | 1、2路输入+6路输出数字音箱处理器 2、24位高端AD / DA转换器外加48Hz频率 3、每个输入通道都有11段均衡滤波器 4、每个输出通道都有7段均衡滤波器 5、每段可选择为贝塞尔，雪弗。滤波器的斜率从6dB/Oct~48dB/Oct，包括巴特沃斯，贝塞尔，林奎茨-瑞利等滤波器 6、每个输出都有高精度和全方位可调的峰值限制器和RMS压限器。 7、输入通道可调延迟时间长达900ms，输出通道可调延迟时间高达340ms 8、每个输入跟输出通道都带相位校正功能 9、可用RS485/TCPIP连接计算机，通过远程PC软件对机器进行设置、监测和控制。 10、前面板有LCD显示屏窗口，旋钮按键可对机器进行各项功能操作 11、前面板每个通道有7个灯，用于显示输出电平或显示压限 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| 6 | 有线 会议话筒 | 1、换能方式：电容式 2、频率响应：30Hz-20KHz 3、指向性：单指向性 4、输出阻抗（欧姆）：75Ω 5、灵敏度：-45dB 6、供电电压：幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 7、咪管长度：460mm 8、咪线长度、配置：10米双芯、卡龙母+卡龙公 9、输出、指示：平衡、带灯环显示 10、抗手机、电磁、高频干扰 含3年维保服务。 | 只 | 2 |
| 7 | 8路电源 时序器 | 1、具备8路大功率电源输出，一键控制电源时序动作，可选通电即启和手动功能，适合于音响工程，电视广播系统，电脑网络系统及电力设施等需要按秩序电源分配系统的场合 2、电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个音响用电系统运行时的稳定性 3、输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接 4、输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座 5、功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| 8 | 音箱线 | 专业音箱线，国标纯铜护套音箱线 | 米 | 200 |
| 9 | 音频线 | 专业音频线，2芯1屏蔽 | 米 | 300 |
| 10 | 线缆及辅材 | 六类线、PVC阻燃冷弯管材、接插件等 | 项 | 1 |
| （四）指挥控制台系统设备 |
| 1 | 操作控制 终端 | 1.GPU：2G独立显示CPU最新的图形处理核心 2.处理器：i7-9700（8核，4.7GHz）处理器 3.系统内存：16G ECC DDR4 2666，支持扩展至32G 4.I/O接口：前置2xUSB2.0+1xUSB3.1+Type-C、后置2xUSB2.0、2xUSB3.1、1xHDMI；1xDP、1x远程管理口 5.支持硬盘：512MB固态硬盘+2T（3.5寸）机械企业级硬盘 6.显示器：27寸 含3年维保服务。 | 台 | 3 |
| 2 | 操作控制 终端 （便携） | 1.GPU：GTX1660Ti 2.处理器：i7 10750H处理器 3.系统内存：32G 4.I/O接口：1xUSB3.1+Type-C、1xHDMI；1xRJ45外置刻录机 5.支持硬盘：512MB固态硬盘+2TB机械 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| 3 | 指挥中控台 | 1席位中控台 1130*850*740mm 侧板：中纤板喷涂 屏风: 铝合金型材喷涂 框架：镀锌钢板,表面喷涂 其余：镀锌钢板,表面喷涂 LCD3弹簧升降支架(承重≤6KG):2套 六位PDU电源条(国标五孔):1条 600MM键盘盆:1套 含3年维保服务。 | 套 | 3 |
| 4 | 指挥中控台 配套座椅 | 1席位中控台配套座椅。 含3年维保服务。 | 套 | 3 |
| 六、医疗监护及入侵干扰系统 |
| 1 | 医疗监护 信息管理 系统 | 1台生命体征监护主机包含移动推车、4套注射泵、2套束缚床、2套无影灯。 |  |  |
| 2 | 监护系统 设备 | 1.12寸高亮彩色LED显示屏，800*600高分辨率，8通道波形显示； 2.大容量的信息存储，关机掉电存储； 3.支持双通道打印，可随时打病人记录； 4.可无线、有线联网，支持中央站联网护士站统一管理； 5.标准参数：心电、呼吸、血氧饱和度、脉率、无创血压、体温； 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| 3 | 移动推车 | 定制移动推车。 台面尺寸550*400mm，四层台面，每层台面高度可调，含抽屉、显示器支架，全铝合金结构。 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| 4 | 注射泵 | 1.符合IPX4高防水等级，适用各临床应用情境； 2.DPS动态压力监测，多压力报警级别，实时保护患者安全； 3.管路阻塞自动回撤，保护患者免受丸剂量伤害； 4.自动或手动Bolus可随意切换； 5.在线输液速度可调功能； 6.大尺度广角TFT彩色报警灯，报警显示鲜明，实时保护患者安全； 7.360度可旋转整机固定夹，水平&垂直方向均可固定，满足临床环境需要； | 套 | 4 |
| 5 | 束缚床 | 定制束缚床 不锈钢手术床为基础架构，床体带可移动万向轮，床体可升降，全床带可拆卸软包，支持四肢、躯干及头部分别约束，约束固定部位可调节，上肢约束后可实现转臂，全床可自来水冲洗，并能实现污水集中回收处理。长2.0m，宽1.1m。 | 套 | 2 |
| 6 | 无影灯 | 吊装LED冷光五孔灯 纯冷光源，吊式安装，亮度无极调节，。 灯珠寿命>4万小时，灯珠功率1W/颗，总功率60W。 含3年维保服务。 | 套 | 2 |
| 7 | 无人机 干扰系统 | 1.模块化设计、组网灵活，可固定使用，也可车载移动使用 2.有效距离：发射功率40dbm，有效距离0-2000米 3.交、直流2种供电模式：固定时，可220V供电 4.工作时间：设备内置电池直接供电，可连续压制工作3小时 5.干扰方向：全向3个模块 6.环境工作温度：－35℃～＋65℃ 7.相对湿度：80±3％ 8.干扰频率： 2.4G：2400-2500MHz GPS L1：1575.42MHz 5.8G：5725-5875MHz 9.可远程控制启动 10.重量：18kg 11.尺寸：方形：292*222*380mm(不含天线) 12.铝合金手提箱，提供中性包装。 含3年维保服务。 | 套 | 1 |
| 七、机房及指挥中心装修 |
| 1 | 600*600* 0.8 铝质 天花扣板 | 1、标板规格：600mm×600mmx0.8mm ； 2、材质：采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材，材质达到GB3880标准，厚度由0.7mm至1.0mm为常规使用厚度，误差不超过20um，涂层采用进口静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm，正表面为乳白色，采用一次冲压成型，并且面板有足够的整平及应力释放生产工艺，板折边高度为22mm，具有平整无痕，拼接无缝的特点，同时具有强大的防火、防腐、防潮功能；附着力达到0级，漆膜硬度大于HB，耐冲击性大于4N.M；耐酸性在2%的盐酸溶液里浸泡24H无变化。耐碱性24H无变化；耐油性24H无变化； | m2 | 64 |
| 2 | 天花轻钢 龙骨架 | 天花吊杆为6厘热镀锌螺杆，主龙骨采用热镀锌30mm×30mm金属三角龙骨；孔径φ1.8mm或φ2.2mm，孔中心距5 mm×5mm，穿孔率为16%，背面贴高级吸音无纺布；配有专门的吊装系统，配置专用镀锌钢38主龙骨（断面12×38×1.0mm）、38主龙骨吊码、三角镀锌钢龙骨（断面26×26×26×0.45mm）、三角型吊件，吊杆间距不大于1200mm，每件板均能独立装配和拆卸。面板制造公差：宽度0～-0.1mm，板端偏差夹角0～±0.5。 | m2 | 64 |
| 3 | 原天花刷乳 防水防尘漆 | 防尘漆涂刷三遍 | m2 | 64 |
| 4 | 墙面吸声 材料 | 环保国标E1级；阻燃国标B1级； | m3 | 75 |
| 5 | 室内墙面 木制装饰板 | 环保国标E1级；阻燃国标B1级； | m4 | 75 |
| 6 | 实木装饰线条（踢脚线、阴角线等） | 环保国标E1级；阻燃国标B1级； | 米 | 28 |
| 7 | 墙面四面 轻钢龙骨 做基层 | 环保国标E1级；阻燃国标B1级； | m2 | 58 |
| 8 | 轻钢龙骨 基层面饰 彩钢板 | 成品厚度≥13mm； （2）烤漆金属钢板基材厚度 热熔镀锌钢板T=0.6㎜±20um，正面 烤漆膜厚≥20um； （3）背衬材料 12㎜知名品牌防火石膏板； （4）墙板连接边 采用滚压工艺制成U型耳朵边； （5）抗静电要求 表面电阻率：106---108Ω/㎡； （6）安装要求墙面平整处理后铺装保温棉（厚度不少于20MM）再架设轻钢龙骨最后铺装彩钢板。 | m2 | 58 |
| 9 | 墙面四周 安装不锈钢地脚线 | 环保国标E1级；阻燃国标B1级； | 米 | 17 |
| 10 | 30*3角钢彩钢墙壁身高基座 | 30*3 | 米 | 17 |
| 11 | 原窗封堵 | 窗户封堵 | 项 | 1 |
| 12 | 墙角砌 挡水槽及 地漏排水 | 挡水槽和地漏砌筑 | 项 | 1 |
| 13 | 原地刷防水防尘漆 | 游离甲醛含量<0.1g/kg，VOC<200g/l，耐洗>500次 | m2 | 14 |
| 14 | 原地板 贴保温棉 | 环保国标E1级；阻燃国标B1级； | m2 | 14 |
| 15 | 保温铝箔 贴面 | 优质铝箔 | m2 | 14 |
| 16 | 保温棉 万能胶水 | 环保胶水 | 桶 | 1 |
| 17 | 全钢抗静电 地板铺设 | （1）600mm×600mm×35mm，无边，铺装高度≥20公分； （2）灰白，无边； （3）HPL贴面，厚度≥1.2mm； （4）平面度≤0.5mm； （5）集中载荷≥3500N； （6）均布载荷≥17000N； （7）地板重量12.5±0.5kg/pc； （8）极限尺寸偏差600±0.1㎜ ； （9）地板系统电阻1×106—1×1010Ω； （10）耐磨值≥3000转，磨损量≤0.012g/cm2 （11）防火指标：基材A级，不燃；贴面FV-1级； （12）支架镀锌，高度≥800mm，可调节高度±20mm，承重≥2200kg； （13）配置安装所需的全部镀锌支架、镀锌横梁等，全部为防静电地板原厂配置； | m2 | 64 |
| 18 | 抗静电地板 周边角钢 焊接支架 | 除锈、防腐防锈处理； | 米 | 185 |
| 19 | ups电池 承重架 | 尺寸：500W×800D×400H | 个 | 1 |
| 20 | 服务器机柜 承重架 | 尺寸：600W×950D×400H | 个 | 2 |
| 21 | 600*600 LED灯盘 | 尺寸600mm×600mm，含光源 | 个 | 6 |
| 22 | 600*1200 反光栅栏 灯盘 | 尺寸1200mm×600mm，含光源3×28W | 个 | 2 |
| 23 | 机房防雷 |  |  |  |
| 24 | 30*3铜排 | 30*3mm | 米 | 14 |
| 25 | 绝缘端子 | M10孔高低压绝缘柱 | 个 | 15 |
| 26 | 铜铁转换 接地端子 | 30*50； | 个 | 1 |
| 27 | 35mm2 铜芯线 | 多股铜芯线BVR-35mm2 | 米 | 5 |
| 28 | 6mm2 铜芯线 | 多股铜芯线BVR-6mm2 | 米 | 10 |
| 29 | 二级防雷器 | 机房配电第二级防雷器（Un:230V ；Uc：385V；In(8/20us)：20kA； Imax(8/20us)：240kA；Up≤1.75kV） | 个 | 1 |
| 30 | 三级防雷器 | 机房配电第三级防雷器（Un：230V ；Uc：385V；In(8/20us)：10kA； Imax(8/20us)：20kA；Up≤1.5kV） | 个 | 1 |
| 31 | 机房消防 系统 |  |  |  |
| 32 | 柜式 七氟丙烷 灭火装置 | 1、GQQ40/2.5SF。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、外型尺寸：500×428×1600（mm）。 4、电磁阀工作电压：DC24V。 5、启动电流：1～1.5A。 6、喷射时间：≤12S。 7、使用环境：温度：0℃～50℃。 | 套 | 1 |
| 33 | HFC-227ea 药剂 | 1、纯度≥99.6﹪； 2、水份/（mg/kg）≤12； 3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； 4、蒸发残留物/﹪≤0.01； | 升 | 40 |
| 34 | 气体灭火 机械型 泄压口 | 1、尺寸：556×256（mm）； 2、有效泄压面积：0.1平方米。 | 个 | 1 |
| 35 | 气体灭火 控制器 | 使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95% ( 40℃) 。 2、交流输入电压：220V, 50Hz±1%。 3、交流输入功率：≤100W。 4、直流备电：DC24V/5.0Ah,全密封免维护蓄电池。 5、容量：回路容量≤160点。 6、DC24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A）。 7、总线长度：≤1500米。 8、具有历史记录存储功能，可自动保存火警、故障、联动、操作等信息。 含3年维保服务。 | 台 | 1 |
| 36 | 感烟探测器 | 1、工作电压：DC 24V 脉动电压； 2、使用环境温度：-10～+55℃； 3、环境温度：≤95%RH ； 4、监视电流：≤0.35mA ； 5、报警电流： ≤0.8mA； 6、确认灯：红色,巡检时闪亮，报警常亮； 7、风速：＜5m/s； 8、线 制：二总线，无极性； 9、最远传输距离：2000m； 10、执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》。 | 个 | 2 |
| 37 | 感温探测器 | 1、工作电压：DC 24V 脉动电压； 2、使用环境温度：-10～+55℃； 3、环境温度：≤95%RH ； 4、监视电流：≤0.35mA ； 5、报警电流： ≤0.8mA； 6、确认灯：红色,巡检时闪亮，报警常亮； 7、动作温度范围：56℃-66℃（控制器可设制）； 8、线 制：二总线，无极性； 9、最远传输距离：2000m； 10、执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》。 | 个 | 2 |
| 38 | 声光报警器 | 1、工作电压：DC 19-24V； 2、工作温度：-10～+50℃； 3、贮存温度：-20～+50℃； 4、相对湿度：≤95%(40±2℃) ； 5、动作电流：≤85mA （24V）； 6、报警音量：>90dB； 7、警灯频闪周期：≥1.5 秒； 8、线 制：二线连接。 | 个 | 2 |
| 39 | 紧急启停 按钮 | 1、使用环境温度：-10～+50℃； 2、工作电压：16V～30V。 3、常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100m。 4、启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下启动”按键。 5、启动零件类型：重复使用型。 6、指示灯：“按下启动”按键：红色，按下时常亮；“停止”按键：绿色，按下时常亮。 | 个 | 1 |
| 40 | 放气指示灯 | 1、工作电压：24V； 2、工作电流：≤280mA； 3、线制：二线连接，无极性； 4、用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%。 | 个 | 1 |
| 41 | 应急灯 | 1、工作电压：交流220V±10%、50Hz； 2、使用环境温度：0℃～50℃； 3、输入电压:AC220V/50HZ 4、功率:3W LED 5、应急时间:90min 6、工作模式:持续式 7、充电时间:≥24 8、面板：玻璃；框架铝合金 9、安装方式:挂壁式 | 个 | 1 |
| 42 | 安全出口 指示灯 | 1、工作电压：交流220V± 10%、50Hz； 2、使用环境温度：0℃～50℃； 3、输入电压:AC220V/50HZ 4、光源类型: LED 5、应急时间:90min 6、工作模式:持续式 7、充电时间:≥24 8、面板：玻璃；框架铝合金 9、安装方式:挂壁式 10、开关类型：停电 自动亮 11、插头规格：三眼插头 | 个 | 1 |
| 43 | 呼吸器 | 1．符合公安部标准GA209－1999规定． 2．防护时间：≥40分钟． | 个 | 4 |
| 44 | 信号线 | ZR-RVV 2X1.5 mm2 | 米 | 50 |
| 45 | 阻燃电缆 | ZR-RVV 2X1.0mm2 | 米 | 50 |
| 46 | 辅材配件 | 螺丝钉，密封胶、扎带、胶布、膨胀钉等 | 项 | 1 |
| 47 | 指挥中心 长条桌 | 2000*500*750mm，现场测量定制 | 桌 | 4 |
| 48 | 会议座椅 | 现场测量定制 | 张 | 12 |
| 49 | 机房操作台 | 1400*800*760mm | 台 | 1 |
| 50 | 操作台座椅 | 现场测量定制 | 张 | 2 |
| 八、其他 |
| 1 | 暂列部分 | 本项目预算含暂列金额人民币5万元整，投标总报价包含暂列金额，暂列金额作为不可竞争费用，不得进行让利，否则投标报价无效。 |
| 商务要求： ▲1、为保证项目能够顺利按时完成以及后期系统维护，投标人必须在签订合同前提供所投主要设备生产 厂家针对本项目的唯一授权证明和售后服务承诺书原件，并加盖生产厂家单位公章；以及现有安防和动环平台厂家的软件接入授权书原件，并加盖厂家单位公章；中标供应商提供的商品必须是原装正品的、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的产品。验收时必须通过质检部门和采购方的共同验收，否则，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报有关监督管理部门处理备案，由此造成采购人的经济损失由成交供应商全部承担赔偿。 ▲2、为了便于采购人的统一管理，投标人必须提供对安防系统平台兼容性及与采购人警务系统平台安全无缝对接承诺书（格式自拟）原件，并加盖投标单位公章。承诺所投“安防综合管理平台”与采购人综合安防系统平台完全兼容，并能实现与采购人警务系统平台的无缝对接与数据交换，确保采购人现有安防综合管理平台与警务系统平台对本次建设项目能实现安全、方便、有效地管理，否则投标无效。 ▲3、投标人须在投标文件中提供承诺函（格式自拟）原件并加盖投标单位公章，承诺所投“动环监控系统”产品在不增加和改变采购人现有系统架构的情况下，支持与采购人现有管理系统兼容对接并稳定运行。投标人应在投标前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现兼容对接，否则投标无效。 ▲4、投标人必须保证新上监控系统可与采购人警务中心实现异地联动、及时报警，否则投标无效。 ▲5、网络机房及网络安全防护必须达到等保2.0规定的二级防护标准，否则不予验收。 ▲6、为防止虚假应标，签订合同前，采购人有权要求中标人提供本项目主要设备进行预安装，如发现中标人提供的产品性能不满足招标文件要求或存在虚假应答情况的，采购人有权拒绝验收，并追究其相关法律责任。 交付使用期及交货地点： ▲1、交付使用期：签订合同之日起30天内完成设备交货、系统整体安装调试完毕，通过验收并交付使用。 交货地点：广西柳州市采购人指定地点。 三、售后服务及其他要求： 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，包含3年维保服务或者以投标产品厂家承诺为准。 2、送货上门、安装调试合格、技术培训。 3、为保证项目能够顺利按时完成以及后期系统维护，投标人必须在签订合同前提供所投设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书（内容包含800和400 7*24小时售后服务热线电话，提供具体电话号码供评标时验证）及有效供货证明书的原件；同时，设备生产厂家必须具备完善的售后服务体系，具备本地化原厂服务力量 （需提供联系人姓名及具体联系方式）。 四、其它要求： ▲1、投标人必须在2020年10月13日上午10时进行现场勘察。统一由采购人带领前往现场勘察，逾期不再单独接待勘察。 联系人：李思薇 联系电话：0772-2692550 地 址：柳州市中级人民法院 注: 各投标人现场勘察签到表一式两份，由采购人分别填写（加盖采购人公章，证明已参加现场勘察），采购人及投标人各执一份。投标人投标时将现场勘察签到表放到投标文件中。如未按规定参与踏勘现场的，将作投标无效处理。 ▲2、为防止虚假应标，在中标公示期，采购人有权要求中标人提供本项目中设备按照招标文件参数及要求进行测试并提供相关证明文件原件，如发现中标人提供的产品性能不满足中标文件要求或存在虚假应答情况的，采购人有权拒绝签订合同，并追究其相关法律责任。 |

#### 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柳州市中级人民法院刑场安防信息化系统项目 采购编号：LZZC2020-G1-000331-GXZX |
| 2 | 投标报价及费用： 本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：45000.00元； 投标人应于投标截止时间前（以到帐时间为准）将投标保证金以电汇、转帐、网上银行支付等非现金形式交至保证金专户（必须在指定时间前到达专户）。 开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行 银行账号：7070 0500 0000 0000 4658 |
| 4 | 现场勘察：投标人必须在2020年10月13日上午10时进行现场勘察。统一由采购人带领前往现场勘察，逾期不再单独接待勘察。 联系人：李思薇 联系电话：0772-2692550 地 点：柳州市中级人民法院大门集中 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当在收到招标文件后七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人。 |
| 6 | 投标文件组成：开标一览表壹份；投标文件正本壹份，副本肆份和投标文件电子文档壹份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年10月19日上午9时30分截标前将投标文件密封送交到柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅，逾期送达将予以拒收。 |
| 8 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年10月19日上午9时30分在柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅开标，投标人可以派法定代表人或授权代表出席开标会议。 |
| 9 | 评标方法及评标标准：综合评分法。 |
| 10 | 采购预算价（人民币）：人民币肆佰贰拾陆万捌仟贰佰柒拾伍元柒角伍分（￥4268275.75） |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（广西柳州公共资源交易服务中心网）。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内以电汇或转帐方式退还中标供应商的投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 15 | 付款方式：国库集中支付。 |
| 16 | 投标文件有效期：60天。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购代理机构。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于柳州市中级人民法院刑场安防信息化系统项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的广西壮族自治区柳州市中级人民法院及广西中信恒泰工程顾问有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）和有效身份证件。

## （五）现场勘查及投标费用

1.现场勘查:投标人按本须知前附表第4项要求。

2.投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

(七) 转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

## （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或生产厂商所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施负责人必须为本投标人员工（或必须为本投标人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7. 信用记录

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 。

查询起止时间：公告发布之时起至投标截止时间。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，作为评审资料保存。

## 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

## （九）质疑和投诉

1.质疑

1.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：以书面形式（原件）提交；联系部门：广西中信恒泰工程顾问有限公司 罗文婷；联系电话：0772-2128897；地址：柳州市桂中大道7号东方百盛4栋1805室。

1.2代理机构应当依照有关法律的规定就采购人委托授权范围内的事项，在收到书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.3.2质疑项目的名称、编号；

1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.3.4事实依据；

1.3.5必要的法律依据；

1.3.6提出质疑的日期；

1.3.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.投诉

2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

2.2财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在收到招标文件后七个工作日内，前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

资格文件、投标报价文件、资信/商务文件、技术文件四部份内容组成：尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订，并单独信封包装、密封。

1.资格文件：

▲（1）投标声明书 (格式见附件)；

▲（2）投标人有效法人或其他组织的营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书、个体工商户营业执照、执业许可证证书）副本复印件（加盖单位公章，如投标人为自然人的只要提供身份证双面复印件）；

▲（3）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）；

▲（4）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳税收证明材料复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（加盖单位公章）；

▲（5）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳社保证明材料复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（加盖单位公章）；

▲（6）投标人财务状况报告（投标人2017至2019年度任一年度的经过第三方审计财务报告复印件或投标人基本开户银行出具的资信证明或根据财库[2012]124号中规定的财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函或其它证明材料复印件，加盖单位公章）；

2.投标报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（单独封装，格式见第六章）。

2.资信及商务文件：

▲（1）投标保证金缴纳证明复印件（加盖单位公章）；

▲（2）法定代表人身份证明书（加盖单位公章）；

▲（3）法定代表人完整有效的身份证复印件（加盖单位公章）；

▲（4）法定代表人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时提供，加盖单位公章）；

▲（5）商务响应表（格式见第六章）；

▲（6）投标人根据第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的资信及商务文件（加盖单位公章）；

（7）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（8）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（9）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（10）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

3.技术文件

# ▲（1）技术方案及实施方案（格式自拟）；

# ▲（2）售后服务方案及承诺书（格式自拟）；

# ▲（3）技术响应、偏离情况说明表（格式见第六章）

# （4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

# （5）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

▲注：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签字并加盖单位公章，否则投标无效；投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，否则投标无效。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及招标文件所示的暂列金额。

▲3. 投标人须就第二章《招标项目采购需求》中所投的所有货物和服务内容作完整唯一报价。

▲4.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲5. 供应商以明显低于行业平均水平或明显低于其他供应商的价格报价的，应当在响应文件中主动提交相关说明及证据。评标委员会认为供应商投标报价明显低于其他投标报价可能影响质量或履约的，可以要求供应商提交书面材料。包含但不限于人员、组织、福利、工资、社保、交通差旅、工作联系、技术咨询、文字资料印刷等方面的详细投标价格分项组成说明，并附相关真实有效的书面支持资料，以说明其过低的投标报价不影响质量、服务或者履约。在评标委员会限定的时限内不能提交证明材料或其提交的资料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将作无效投标处理。

投标保证金（人民币）：45000.00元；

投标人应于投标截止时间前（以到帐时间为准）将投标保证金以电汇、转帐、网上银行支付等非现金形式交至保证金专户（必须在指定时间前到达专户）。

开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行      银行账号：7070 0500 0000 0000 4658

2.保证金交纳形式：电汇、转帐、网上银行支付等非现金形式。

办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明招标项目名称及采购编号，以免耽误投标。

投标人应充分考虑保证金到达指定专户时间，如开标当日广西中信恒泰工程顾问有限公司财务部提供的银行到账凭证无投标人保证金到账记录，其投标将被拒绝。

本招标不接受以个人名义交纳的投标保证金(自然人投标的除外)。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同书，同时按照《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》桂财采【2016】7号文件的规定，在2个工作日内向广西中信恒泰工程顾问有限公司提供一份合同书原件备案，如超期中标人应提供说明材料。中标人的投标保证金将在合同签订后5个工作日退还。

5.投标人的保证金将退回至投标人单位账户。

6.保证金不计息。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、合并装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按投标文件正本壹份，副本肆份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本按《投标人须知》中规定要求提供原件的必须提供。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本壹份，副本肆份和投标文件电子文档壹份）密封包装；其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用信封密封。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

《开标一览表》信封封面请注明招标编号、投标人名称及“开标一览表”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人（负责人、自然人）或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人（负责人、自然人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人、自然人）授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供服务方案，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件服务要求的内容的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

## 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

## （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

## （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

## （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

## （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

## （5）不同投标人的投标文件相互混装；

## （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

## 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

## （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

## （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共 5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

## 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

# （3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

# 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共五人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四) 根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品的价格给予6﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。（投标人提供所投产品所在地县级或以上中小企业管理部门出具的证明材料原件，并对材料原件的真实性负责，并提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除）

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）认定为残疾人福利性单位的，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(五)未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

(六)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

# 1、价格分……………………………………………………………………………………30分

(1)以进入评标的有效最低的投标报价为30分。

投标人有效最低评标报价（金额）

# （2）某投标人价格得分=                              ×30分

某投标人评标报价（金额）

2、技术分…………………………………………………………………………………55分

（1）技术性能分（满分15分）

技术参数及配置完全满足采购文件要求，得15分。

技术参数及配置：

需求一览表中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的主要评分依据。

标注“▲”的技术参数均能提供截图或权威机构出具的检验报告并加盖生产厂商公章原件（截标前提供原件备查，否则不得分）（标注“▲”的内容在投标文件中逐点应答指出检验报告或截图具体位置），得满分15分；标注“▲”的技术指标、功能项目条款未能提供以上资料，或者检验报告或截图中无实际体现的，每存在一项扣1分，直到扣完技术性能分为止，不计负分。

（2）实施方案分（满分15分）

一档（5分）：实施方案总体相对一般, 基本满足要求。

二档（10分）：实施方案较详细，有实施计划、组织方案、技术人员配备、进度安排等方面的描述，方案总体相对较好，但缺乏针对性。

三档（15分）：实施方案详细，有详细实施进度计划、组织方案、技术人员配备、进度安排均合理可行，方案总体相对优秀、针对性强。

（3）技术方案分（满分15分）

一档（5分）：基本理解本项目的特点；提出基本可行的技术方案；方案总体相对一般。

二档（10分）：较准确理解本项目的特点；能够把握本项目的技术重点、难点和要点；提出较完整可行的技术方案；方案总体相对较好。

三档（15分）：准确理解本项目的特点；较好地把握本项目的技术重点、难点和要点；提出完整可行的技术方案，包含系统图、设计图、效果图等；方案全面、准确、科学合理，方案总体相对优秀。

（4）与原有设备可靠对接（满分8分）

与现有系统的兼容性：新系统能够被采购人已建成的软件平台直接管理，实现无缝隙对接，得8分。

投标人需提供采购人原系统生产厂家对本次项目系统的互联互通服务承诺函复印件。（截标前提供原件备查，否则不得分）

（5）现场勘查（满分2分）

投标人参加过由采购人组织的项目现场勘查的，得2分，否则不得分。

3、资格资信分………………………………………………………………4分

（1）投标产品制造商通过ISO9001质量体系管理认证的得1分；满分1分。

（2）投标产品制造商通过ISO14001环境管理管理体系认证的得0.5分；满分0.5分。

（3）投标产品制造商通过TL9000电信业质量体系管理认证的得0.5分；满分0.5分。

（4）投标产品制造商通过ISO20000信息技术服务管理体系认证的得1分；满分1分。

（5）投标产品制造商通过ISO27001信息安全管理体系认证的得1分；满分1分。

4、售后服务分…………………………………………………………9分

由评委根据投标人提供的售后服务方案，从质保期、接故障通知到达现场的时间、售后服务人员、服务质量承诺等方面综合评定，集体确定各投标人的档次，并由评委在相应的档次打分。

一档（3分）：售后服务方案一般：售后服务方案简单、基本可行，缺乏保障响应措施，服务经验。

良好（6分）：售后服务方案良好；售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验较丰富。

优秀（9分）：售后服务方案优秀。售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验丰富，并承诺提供7×24售后服务热线，有响应时间描述，且快捷、迅速，有该项目详细的系统建设的售后服务方案、售后服务流程、应急预案、质量保障方案。

5、政策功能分(节能、环保、区内产品等) ……………………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（政府强制采购节能产品除外）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在清单所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分；

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》目录内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在清单所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

6、总得分 =1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人,其余以此类推。

# 第五章  合同主要条款格式

合同编号：

采购单位（甲方）                                      采 购 计 划 单编号

供 应 商（乙方）                                      项目名称和编号：

签  订  地  点                                        签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1．供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额(大写) (小写) |

2．合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所实施的项目方案、人员组成和项目进度等必须与投标文件和承诺相一致。

第三条　权力保证

1. 乙方应保证所提供的质量管理工具在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供质量管理工具的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、方案需求或甲方有关的内部资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方所制定实施的项目方案应保证按照有关科学标准的质量管理标准与方法进行，同时在制定与实施过程中不会泄漏甲方有关的管理决策、制度及文件等。

5.乙方保证所制定的项目实施方案所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.甲方需指定专人与乙方共同组成项目组，并提供必要的办公条件，配合乙方完成项目。

第四条  交付和验收

按照投标文件的交付和验收方式执行。

第五条　培训

乙方负责甲方有关质量管理工作人员的培训。培训时间、地点由甲乙双方共同协商决定。

第六条　售后服务

1.乙方应按照项目实施的后期保障方案以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.项目实施后的售后服务时间阶段：

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及有关的实施后的保障责任等其它具体约定事项。（见投标文件）

第七条　付款方式和保证金

1.当项目实施与实际实施运行不一致时，乙方应根据实际实施的方案和执行效果，进行合同的最终结算，金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：本项目合同签订后七个工作日内支付30%预付款，全部货物供货、调试完毕并通过系统验收后七个工作日内，由甲方按规定程序向乙方支付合同价款的65%；验收通过之日起一年后付清合同价款的5%（不计利息）。

第八条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 违约责任

1.乙方提供的管理工具和服务如侵犯了第三方合法权益而引发了任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

2.甲方无故延期验收、乙方逾期交付的，每天向对方偿付合同金额3‰的违约金，但违约金累计不得超过合同金额5%，超过三十天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付合同款的，每天向乙方偿付延期合同金额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期合同金额5%。

3.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

4.其它违约行为按合同金额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
    2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
    3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.由于乙方的服务过程及工作成果经双方多次沟通及三次以上对应调整仍不能达到甲方要求，甲方可解除合同，但需出具书面说明并经双方法定代表人或授权代表签字确认；由于甲方原因解除合同，甲方应出具书面资料递交乙方说明原因，不得追回已支付项目费用，对乙方已完成的工作，须支付相应的服务费用（按完成工作内容，并结合人天数计算）。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
    3.诉讼期间，本合同继续履行。
    第十三条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第十七条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份，甲乙双方各一份，采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1.供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2.售后服务具体事项： |
| 3.保修期责任： |
| 4.其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

1.投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

资格文件册（或资信/商务文件、技术文件、投标报价册）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

## 二、资格文件、投标报价文件、资信/商务文件格式

1. 资格文件目录

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）投标人有效法人或其他组织的营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书、个体工商户营业执照、执业许可证证书）副本复印件（加盖单位公章，如投标人为自然人的只要提供身份证双面复印件）；

（3）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖单位公章）

（4）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳税收证明材料复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（加盖单位公章）；

（5）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳社保证明材料复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（加盖单位公章）；

（6）投标人财务状况报告（投标人2017至2019年度任一年度的经过第三方审计财务报告复印件或投标人基本开户银行出具的资信证明或根据财库[2012]124号中规定的财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函或其它证明材料复印件，加盖单位公章）；

2.投标报价文件目录

（1）投标函；

（2）投标报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装）。

3.资信/商务文件目录

（1）投标保证金缴纳证明复印件（可单独提交）。

（2）法定代表人身份证明书；

（3）法定代表人完整有效的身份证复印件；

（4）法定代表人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时提供）；

（5）商务响应表（格式见附件）。

（6）投标人根据第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的资信及商务文件；

（7）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（8）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（9）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（10）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

投标人认为有必要提供的资信证明材料：

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

4.投标声明书格式：

投标声明书

致：            （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务内容为：                            。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前3年内，在经营活动中重大违法记录有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

5.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（采购编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各壹份、副本各肆份、投标文件电子文档壹份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起           日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：

电话：               传真：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：                     日期：      年    月   日

6.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂列金额 | 5万元 |
| 投标总报价：人民币（大写） （ 元） |
| 交付使用期： |

说明:

投标总价必须包含暂列金额、设备、劳务、管理、培训、运输、保管、利润、税金、装卸、加工、安装、检验、验收等所需一切费用及对业主承诺售前、售后保修等相关费用、维修附加工程在内的一切可能发生的费用。

本项目暂列金额人民币5万元整，投标总报价包含暂列金额，暂列金额作为不可竞争费用，不得进行让利，否则投标报价无效。

授权代表签名：

投标人公章：

日  期：

7.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封，单独封装）：

招标编号：

投标人名称：

开标一览表

8.开标一览表

开标一览表

投标人名称：

单位：元

| 采购编号： |
| --- |
| 项目名称： |
| 投标总报价（人民币大写）： 小写（￥ ) |
| 交付使用期 |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标总价包括项目实施所需的暂列金额、设备、劳务、管理、培训、运输、保管、利润、税金、装卸、加工、安装、检验、验收等所需一切费用及对业主承诺售前、售后保修等相关费用、维修附加工程在内的一切可能发生的费用。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表请单独装信封，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称公章：

日期：    年   月   日

9. 法定代表人身份证明书

投标人法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：    性别：     年龄：     职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：

时间：    年  月  日

投标人法定代表人第二代身份证复印件 （双面复印）

投标人法定代表人（签字）：

10.法定代表人授权委托书格式（委托代理时提供）：

法定代表人授权委托书

致：         （招标采购单位名称）：

我          （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名：                            法定代表人身份证号码：

被授权人签名：                              被授权人身份证号码：

所在部门职务：                              职务：

投标人公章：

年    月    日

被授权人第二代身份证复印件 （双面复印）

11.投标人的同类成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                                                                   年    月  日

12. 商务响应表格式：

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月　 日

13.中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

14. 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

三、技术文件格式

1.技术文件目录

# ▲（1）技术方案及实施方案（格式自拟）；

# ▲（2）售后服务方案及承诺书（格式自拟）；

# ▲（3）技术响应、偏离情况说明表（格式见第六章）

# （4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

# （5）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

15、技术响应、偏离情况说明表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

注：请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

谈判供应商名称（签章）：

年   月   日

五、其他文书、文件格式

1、政府采购项目合同验收报告（格式）

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (按采购文件、响应文件及验收方案等。可附件) |
| 验收小组意见 |  |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 | 采购单位盖章： 年 月 日 |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。