云之龙咨询集团有限公司

(原云之龙招标集团有限公司)

项目名称：2021年土壤污染防治专项资金采购项目

项目编号：GXZC2021-G1-001387-YZLZ

采购人：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司(原云之龙招标集团有限公司)

2021年5月18日

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	39

一、总  则	46

二、招标文件	49

三、投标文件的编制	49

四、开  标	52

五、资格审查	52

六、评  标	53

七、中标和合同	56

八、其他事项	57

第四章  评标办法及评标标准	60

一、评标方法	61

二、评标标准	64

第五章  拟签订的合同文本	67

第六章　投标文件格式	75

## 第一章  公开招标公告

项目概况

2021年土壤污染防治专项资金采购项目招标项目的潜在投标人应在登录柳州市公共资源交易平台网站（ggzy.liuzhou.gov.cn）获取招标文件，并于2021年6月8日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G1-001387-YZLZ

项目名称：2021年土壤污染防治专项资金采购项目

预算金额（元）：5680000

最高限价（元）：5680000

采购需求：

标项一

标项名称：2021年土壤污染防治专项资金采购项目A分标

数量：1

预算金额（元）：2890000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：A分标	：便携式环境重金属分析仪1套、电感耦合等离子体质谱仪1套、吹扫捕集仪（水土一体）1套、气相色谱仪1套；如需进一步了解详细内容，详见附件采购需求。

备注：

标项二

标项名称：2021年土壤污染防治专项资金采购项目B分标

数量：1

预算金额（元）：2790000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：B分标	：全自动测汞仪1套、离子色谱仪1套、原子吸收分光光度计1套、全自动土壤 pH 测定仪1套、阳离子交换量前处理系统1套；如需进一步了解详细内容，详见附件采购需求。

备注：

合同履约期限：分标1：自签订合同之日起60个日历日内交付使用，具体见采购需求；分标2：自签订合同之日起60个日历日内交付使用，具体见采购需求。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：标项一：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动；（3）本项目不接受未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人参与投标。标项二：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动；（3）本项目不接受未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人参与投标。

## 三、获取招标文件

时间：2021年5月18日至2021年5月25日 ，每天上午08:00至12:00 ，下午12:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）

方式：潜在投标人可以登陆广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取采购文件”按钮，下载招标文件。特别说明：1.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。2.网上获取采购文件程序及注意事项详见广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）——“政务公开”——“办事指南”的:《网上获取文件办理指南》。3.潜在投标人获取招标文件时应按照主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）上的名称完整准确填写“投标供应商名称”；未依法获取（下载）招标文件或递交投标文件与下载时填写的投标供应商全称不一致的，采购代理机构将拒收其投标文件。4.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年6月8日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：广西柳州市公共资源交易中心开标厅（柳州市新柳大道115号柳州国际会展中心会议中心8楼）

开标时间：2021年6月8日 09:30

开标地点：柳州市公共资源交易中心开标厅（柳州市新柳大道115号柳州国际会展中心会议中心8楼）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. A分标投标保证金：人民币贰万捌仟元整（￥28000.00）；

B分标投标保证金：人民币贰万柒仟元整（￥27000.00）。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户银行：中信银行南宁东葛支行，开户名称：云之龙咨询集团有限公司柳州分公司，银行账号：8113 0010 1450 0074 537，开户行行号：302611029137】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（广西柳州公共资源交易服务中心网）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心

地  址：柳州市三中路70号

传  真：/

项目联系人：龙旺

项目联系方式：0772-2119952

2.采购代理机构信息

名  称：云之龙咨询集团有限公司(原云之龙招标集团有限公司)

地　址：柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室

传  真：0772-3310355

项目联系人：孙婧、田京灵

项目联系方式：0772-3310669、3310109

附件：采购需求

## 第二章  采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章或自然人加盖手指指印），否则相应投标无效。

6.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任，并且一旦发现其投标无效；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

7.各分标“功能目标及技术指标”中标注“▲”的为实质性条款，负偏离或不满足的做投标无效处理。

8.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

A分标

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 标的名称 | 数量及单位 | 功能目标及技术指标 |
|  | 便携式环境重金属分析仪 | 1套 | 一、基本概况： 1.1 主要用途：用于分析土壤，固体粉末、固体废弃物等样品中常量、次量和痕量元素的快速分析，以及分析测试技术方法研究。能够迅速、准确分析从Mg～U（除惰性气体及少部分元素外）的40多种元素。 1.2 样品测试时间可随意设置，测试一个样品时间最大不超过100s。 1.3 设备可测试油中硫，配备油中硫测试曲线。 二、技术参数： 2.1 激发源：高性能微型X射线管，金属陶瓷光管，微焦斑，石墨烯窗口：＜100 μm； #2.2 X射线激发源：功率： 4W≤ P ≤ 50W，激发电压6-50Kv，激发电流5-200μA。测试时间可调。 #2.3 探测器具备防扎功能，可承受一定外力（不小于40N）的碰撞，且恒温制冷，分辨率不大于145eV。 2.4设备冷却方式：空气冷却（风冷）,无需额外冷水机冷却。 ▲2.5防辐射安全功能：自带安全铅盖，安全互锁式保护功能，铅盖在没有盖上时，不会有X射线发出，以确保操作者安全性。 2.6显示器：设备上内置显示器，可直接读数，不需要另外连接电脑等辅助性设施查看数据。 2.7台式一体化设计，不可拆卸，非简单的手持加支架组合。（投标文件中提供设备图片） ▲2.8元素范围从Mg-U，可测试 Mg，Al，Si，P，S，V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Ag, Cd, Sn, Sb, Ta, W, Pt, Au, Pb, Bi,U等不小于45种元素并同时显示。并配备Na元素测试曲线。 ▲2.9供电系统：提供相对应的电池供电模块，主机屏幕具备可视电量显示功能，保障连续工作不小于8小时。 2.10测试无需制备样品，可以直接放在自封袋后放入样品仓进行测试，需满足土壤、固体和液体类的样品测试（投标文件中提供彩页证明材料）。 2.11数据传输与处理：仪器可使用多种方式与计算机传输：包括蓝牙无线传输、U盘拷贝、USB连接线传输、多针脚接口连接电脑传输等。 2.12开机密码保护，设管理员密码和操作员密码两种权限，可设置设备自动待机时间不使用时会自动待机。 ▲2.13配备曲线：设备采用内标法，内置标准曲线和各元素的灵敏度，无需外部的标样建立曲线，可对土壤，固体粉末进行定性和定量分析。对非常规的元素测试，可增加曲线，可满足环境监测及非常规元素的测量应用。 2.14测试数据可设置mg/Kg,mg/L, ug/Kg 和ug/L，ng/Kg,ng/L或者mg/cm2以及% 等单位，并且可精确到小数位数后5位（提供操作软件截图证明）。 2.15有效工作温度-20℃到+50℃。 ▲2.16 探测器：采用铑靶CUBE SDD检测器，石墨烯窗口，耐高温，具有更好的耐受性。 2.17配备不少于5位自动滤波片更换器，且带预安装滤波片位置（投标文件中提供彩页证明）。 ▲三、配置清单： 3.1主机一台，需提供5年质保期。 3.2原装锂电池，2块，单块连续工作不小于8小时。 3.3电池充电器，1套 3.4直流充电设备，1套 3.5防震抗摔箱拉杆箱1个；双肩背包1个 3.6原装窗口膜，2盒 3.7样品杯，500个 3.8中文快速使用指南，1份元素周期及能量表，1份 3.9便携式数据采集、处理、输出系统 1套：含1台主机（不低于T14-4JCD i7-10510U/16GB/512G PCIe-NVMe SSD/NVIDIA GeForce MX330 2GB DDR5独立显存/14英寸4K LED全高清屏幕、Intel Wi-Fi 6 AX201+蓝牙5.0）；2台智能手持终端处理系统（性能不低于Qualcomm MSM8953 Pro 八核2.2GHz处理器，卫星接收：GPS、BDSGLONASS、Galileo、SBAS，定位精度：单点≤5米；SBAS≤3米；DGNSS≤0.5米，屏幕：不小于8英寸高清屏），需配置内胆包和磁吸原装键盘；1台便携式输出系统（技术类型为彩色激光、具备有线/无线/USB功能、自动双面、尺寸不大于400*320*240mm、输出速度不低于15页/分）。 3.10为了方便资料存档，增加中文说明书2套。 3.11通过省级或省级以上计量院的检定或校准。 |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1套 | 一、基本概况： 能适用于环境监测各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环境中水、土壤、固体废弃物样品分析等等。 二、技术参数： 2.1.1具有可实现质量筛选功能的四极杆。 2.1.2雾化器：配备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器。 2.1.3雾化室：配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型或双通道型雾化室，制冷能力≤-5℃。 2.1.4蠕动泵：最高可调转动速度30rpm（每分钟30转），不低于三通道蠕动泵系统。 2.1.5炬管：等离子气、辅助气气路连接方便快捷。 2.1.6中心管：可拆卸式或一体式中心管设计，可同时保证高盐样品分析和有机样品分析，兼顾矩管使用成本。 2.1.7等离子体可视系统：具有等离子体观测功能，可以实时监控等离子体及锥口和中心管的状态（投标文件中提供彩页证明材料）。 2.1.8仪器主机的气路部分均采用高精度的质量流量计控制（包括等离子部分气路和碰撞反应池部分气路）。 ▲2.1.9离子源：采用27.12MHz或34MHz工作频率驱动的RF发生器；功率在500-1600W范围内连续可调，发生器具变频技术以实现快速匹配功能。 ▲2.1.10具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，可采用虚拟接地技术或屏蔽炬接地技术。 ▲2.1.11接口：接口部分设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐，采样锥口径控制在0.9-1.2mm，截取锥口径控制在0.4-1.0mm；接口部分应具有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计，能够灵活的兼顾高盐和高灵敏度分析模式。 2.1.12高效离子偏转聚焦系统： 2.1.12.1仪器接口后部配置一套高效离子偏转聚焦系统，通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离； 2.1.12.2偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。 ▲2.1.13多极杆碰撞反应池： 2.1.13.1池体内部或池体的前端应具有一套多极杆设计。针对不同的被测元素，该多极杆可有效消除干扰、降低本底； 2.1.13.2池内可使用标准模式、碰撞模式和反应模式进行干扰的消除和样品分析； 2.1.13.3碰撞模式可使用He气；反应模式可使用O2气，H2气，NH3气 2.1.13.4池体应具备碰撞聚焦功能，保证碰撞模式下的高灵敏度分析。 2.1.14透镜：样品离子在通过碰撞反应池后可被透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除。 2.1.15四极杆质量分辨器：纯Mo材料或合金材料的长杆结构设计，采用不低于2.0MHz驱动四极杆。 2.1.16四极杆具有可调分辨率功能，可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换（投标文件中提供软件演示图片或文件证明资料）。 2.1.17质谱范围：2～260amu。 2.1.18脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，在一次进样过程中必须能同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），电子倍增器可对 <0.1cps或 >109cps的信号进行计数且两种模式分析过程中的驻留时间可达0.1ms。 2.1.19等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制，步长调节精度≤0.1mm，参数存储于计算机软件中。 2.1.20仪器须能使用500W的冷等离子体进行样品分析，进行冷焰分析时无需使用屏蔽炬亦可保证冷等离子体的稳定工作及信号的灵敏度。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次进样完成分析。标准模式下无需使用碰撞反应池或冷焰技术，可保证56Fe的方法检出限符合国际水质分析标准小于3ppb的要求。 2.1.21对于高Cl和高Ca样品（5% HCl，200ppm Ca）中As元素的分析，可直接利用碰撞模式消除ArCl+和CaCl+离子对As元素的干扰并获得0.5ppt的检出限水平，无需使用O2或其他反应气体以及复杂的反应模式。 2.1.22可以通过碰撞模式直接消除Ar/Ar+多原子离子对Se元素的干扰，无需使用CH4或H2气的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平。 2.1.23具有使用反应模式分析P和S元素的能力，在同一个方法中可通过氧气的反应性，把P和S元素反应到PO47，SO48位置，并获得优于0.05ppb和1ppb的检出限水平。 2.1.24可利用纯H2气去除环境中C，N，O，H对Si元素的干扰，并获得优于0.3ppb的检出限。 #2.1.25仪器应对高盐度样品具有良好的耐受性，可以实现对盐度超过25%的饱和食盐水样品的进行长时间的稳定分析2.2.1 操作系统：不低于Win10专业版系统，正版系统软件。 2.2.2 全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等)。 ▲2.2.3包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用。可以满足色谱连用中的数据采集，色谱积分计算，报告输出等功能。 2.2.4 实时数据显示,和实时报告显示。 2.2.5 要求拥有智能化软件包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QA/QC 软件，可以满足EPA方法的QC要求和我国现行行业标准，智能谱图解释软件。 2.2.6 ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。 2.3 自动进样器 2.3.1样品架容量：≥240位 2.3.2样品架：≥4个60位（15ml样品管）样品盘。 2.3.3分辨率：0.1mm±4% 2.3.4进样速度：≤3秒 3.仪器性能要求 3.1 标准模式下灵敏度 3.1.1 中质量数(Y或In): ＞ 220Mcps/ppm 3.1.2 高质量数(Tl或U): ＞ 300Mcps/ppm 3.2 标准模式下（No Gas）随机背景：＜1 cps (4.5amu),He 模式随机背景：＜0.5 cps (4.5amu) 3.3 标准模式下，仪器信噪比>220M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景) 3.4 氧化物及双电荷 氧化物离子(CeO+/Ce+)＜2% 双电荷粒子（Ba++/Ba+）＜3% 3.5 仪器检出限 3.5.1 轻质量元素:＜0.5ppt 3.5.2 中质量数元素:＜0.1ppt 3.5.3 高质量数元素:＜0.1ppt 3.6短期稳定性 30min (RSD): ＜2%。 3.7长期稳定性 2 hr(RSD): ＜3% 。 3.8质谱校正稳定性: ＜0.025 amu/24hr 4. 质保与售后服务 4.2 接到故障维修报告后2小时内响应，电话不能解决的48小时内到达现场，一周内无法修复的，提供备用设备。 4.3 供应商须提供仪器设备安装调试运输所需的所有配件及服务。安装至采购人指定地点及现场改造的全部费用包含在投标报价中。 4.4 免费培训操作人员，内容涉及基本原理、安装、调试、操作使用和维护保养等；包括4人5天的厂家基地培训（可分批进行）和提供不低于8个课时的安装现场培训。 4.5 持续免费提供软件技术升级服务。 4.6质量保证：自验收之日起整机硬件免费保修2年，由所投产品制造商或制造商售后服务机构负责（投标文件中提供投标人针对本设备的质量保证承诺函并加盖投标人公章）。 ▲5.仪器配置及消耗品数量要求 5.1 ICP-MS主机一套：含碰撞反应池、真空泵（一分子泵和一机械泵，真空度须满足15分钟内达到6*10-8mbar，真空泵连接线须保证足够的长度，主机和真空泵须分别安装在两个相邻的实验室，降低噪音影响）、进样系统、连接管线及开机必备件； 5.2 ICP-MS维护工具包； 5.3 ICP-MS工作站：不低于含应用软件及主机（CPU：I5-6500 3.2GHz，内存：16G DDR4，硬盘1TB，光驱DVD+/RW）、液晶显示器27寸、带网络功能激光自动双面打印机。 5.4原装采样锥：2套 5.5 UHMI、AMS、AGD 或等效的高盐进样系统1套； 5.6原装截取锥(如投标产品的截取锥需要配套不同的附件才能实现高盐和高灵敏度覆盖分析，则相应的附件必须作为配套随截取锥同时提供)2套 5.7 原装采样锥垫圈：20个 5.8 原装进样泵管Pack of 12： 2包 5.9 原装废液泵管Pack of 12： 2包 5.10 原装特氟龙毛细管（排废液）： 1套 5.11 原装特氟龙毛细管（引入样品/内标用）： 1套 5.12 原装石英炬管： 3套 5.13 原装石英中心管： 3套 5.14原装在线内标加入三通： 1套 5.15原装内标泵管Pack of 12： 2套 5.16 原装调试标液(灵敏度调谐溶液)： 1瓶 5.17 原装调试标液(交叉校正，质量轴校正溶液)： 1瓶 5.18 原装自动进样器： 1套 5.19 原装同心雾化器 2套（含主机内1套） 5.20 原装耐高盐雾化器 1套 5.21 冷却循环水机： 1台 5.22 氩气配备减压阀和足够长度的气管连接至采购人现有液氩罐上，氦气钢瓶及减压阀： 1瓶 5.23 UPS稳压电源（10KVA），供电时长不少于120分钟： 1台 5.24移液器（10ml（量程1～10ml）3支，增量0.01ml，在1.0ml量程处随机误差不超过6μL，在5.0ml量程处随机误差不超过10μL，在10.0ml量程处随机误差不超过15μL.均须通过省级或省级以上计量院检定或校准）；配套原装移液枪架1个，每个量程原装枪头盒各一个；每只移液器各配备配套原装枪头500个； 5.25土壤消解样品管：15ml带刻度带盖离心管 500个，50ml带刻度带盖离心管 500个。能够满足满足最大相对离心力为17000xg的离心机的使用要求； 5.26为了方便资料存档，增加中文说明书2套； 5.27通过省级或省级以上计量院检定或校准。 |
|  | 吹扫捕集仪（水土一体） | 1套 | 一、基本概况 1.1适用于饮用水和固体样品中挥发性有机物（VOCs）的前处理，能够处理任何液体、固体样品。 ▲1.2符合标准 1.2.1 HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法； 1.2.2 HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法； 二、技术参数 ▲2.1样品位：≥80位。 2.2水样及内标处理:样品注射器以 1ml为单位增量，取样范围 1ml到25ml，取样精度≤l%RSD； 2.3 气路控制： 2.3.1电子质量流量计在 5～500ml/min 之间可精确控制流速； 2.3.2电子压力监控记录每个样品在吹扫和烘培时的压力； 2.3.3气体供应为高纯氢气或高纯氯气，进口压力为65~100psi。 2.4内标注入系统规格 2.4.1注入系统有自动加内标功能； 2.4.2容量: 1，2，5，10，20 μl 的增量； 2.4.3精密度: ≤10%RSD； 2.4.4精确度: 1μl±0.1μl； 2.4.5内标消耗量 1ul 的注入量可用 1μl； 2.4.6内标容器:可配置 3 个 15ml的内标容器，防紫外涂层保证标样稳定性，内标容器完全密封，保证标准浓度的恒定； 2.4.7采用U型捕集管技术， 可满足多种U形管型号可选（投标文件中提供彩页证明材料）。 2.5液体样品检测要求 2.5.1可选配 5ml 或 25ml 带滤器的 U 型吹扫管； #2.5.2水样至少可按以下比例稀释：1: 100，1: 50，1: 25，1: 10，1:5，1:2； 2.5.3系统可自动从纯水池抽取纯水添加标样后作为空白样，全部的进样位可用于放置样品； 2.5.4吹扫捕集循环时间≤20min； 2.5.5 具有除水模式，可除掉与 VOC 同时吹扫出来的水分，避免水分进入色谱仪。 2.6一般固体样品检测(包括土壤样品或者固体废物)要求 2.6.1取样针：3 通道取样针，允许将蒸馏水或内标直接注入到样品瓶； 2.6.2样品瓶：加热温度至少 40℃～100℃之间； 2.6.3土壤样品可在 3 级可调速度下震荡混合均匀。 2.7高浓度固体样品检测(包括高浓度土壤样品或者固体废物)要求： #2.7.1 具有自动添加甲醇溶剂萃取系统； 2.7.2 可编程自动稀释萃取液。 2.8仪器接口：具有 RS-232 接口和 USB 接口可选。 2.9检测方法选择:可针对任意样品自由设置方法，任何样品位最多可加入3个内标。 2.10信息记录：系统可记录并保存所有样品、流程和方法信息的历史。 2.11整个系统的样品通路自动检漏。内置有诊断系统，一旦发现漏气，系统会自动对下届全部系统进行检漏。 2.12系统内置测试横式，可对整个仪器的电子机械部分进行检测，包含:阀，加热器，样品瓶处理系统，液体传输系统，出入和输出。 2.13所有阀、样品瓶处理部件、注射驱动部件等都可独立控制，检修方便。 ▲三、配置要求： 3.1多功能液/固一体自动吹扫捕集仪主机，1套 3.2泡沫监测及消除装置，1套 3.3样品加热装置，1套 3.4 40ml样品瓶套装（预清洗，棕色，含瓶、盖、隔垫，72个/套），2套 3.5为了方便资料存档，增加中文说明书2套。 3.6 数据采集工作站：不低于含应用软件及主机（i7-10510U/Windows 10 /32GB/2TB PCIe-NVMe SSD/NVIDIA GeForce MX330 2GB DDR5独立显存/14英寸4K LED背光显示屏、Intel Wi-Fi 6 AX201+蓝牙5.0）； 3.7 数据输出系统一套：带网络功能；具备打印/复印/扫描/传真功能，打印和复印速度均大于等于31页/分钟，黑彩同速；自动双面打印速度：14面/分钟；首页打印输出时间：≤15s，分辨率600*600dpi；复印分辨率≥1200*600dpi，放大缩小复印范围25%400%。扫描分辨率≥1200*2400dpi，扫描速度≥28ipm，高速usb2.0及以上。内存≥512MB，标准纸盒输入量250页。 四、验收方式：以下验收不合格者，将导致退货，并保留索赔权利。 样品测试准确度：误差≤10% 精密度 ： ≤10% 曲线线性 ：R≥0.990 |
|  | 气相色谱仪 | 1套 | 一、基本概况 用于挥发性有机化合物的定量定性分析 1.1操作环境温度：15℃ ~ 35℃ 1.2操作环境湿度：5% ~ 90% 1.3贮存极限条件：-40℃到70℃ 1.4电源配置：220V±5%或110V±5% 1.5满足CSA、NRTL、IEC、EN、CISPR等安全法规 二、技术参数 2.1柱温箱： 2.1.1温度： 室温以上4℃~450℃ 带液氮冷冻装置：-80℃~450℃ 带二氧化碳冷冻装置：-40℃~450℃ # 2.1.2温度设定精度：0.1℃ ▲2.1.3最大升温速率：120℃/min。 2.1.4最大运行时间可达999.99min 2.1.5程序升温：20阶21平台，可程序降温 2.1.6可在3.5min内，从450℃降温到50℃ 2.1.7温度精度：室温每波动1℃，柱温箱的温度波动<0.01℃ 2.1.8双通道柱流失补偿 2.2系统功能： #2.2.1可同时支持：2个进样口，4个检测器，4种检测器信号 #2.2.2可安装8个电子气路控制模块，可控制19个电子气路控制模块通道。 2.2.3对毛细管柱的电子气路控制模块支持4种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力（三个梯度）、恒定流速或梯度流速（三个梯度）、计算色谱柱平均线速度。 ▲2.2.4 具有不小于6 英寸电容式触摸屏界面，可实时访问仪器状态、配置和流路信息，支持远程IE浏览监视仪器状态。 #2.2.5具有至少4个气相色谱柱智能钥匙和3个USB 端口。 2.2.6可编程休眠模式和唤醒模式交替运行，休眠模式可节省仪器待机时的耗电量和气体消耗量，唤醒模式开启时可以使系统准备好进行高通量运行。 2.3分流/不分流进样口： 2.3.1可以用于50μm到530μm的色谱柱 2.3.2分流比最大可到7500:1 2.3.3具备载气节省模式，有利于减少气体消耗量，且不影响分析性能。 ▲2.3.4快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，方便使用和维护。 2.3.5具有电子气路控制功能，气路的压力、流量分流比可键盘输入。 2.3.6最高温度400℃。 2.3.7压力范围：≥100psi ▲2.3.8电子控压精度：0.001 psi（千分之一psi，作为验收指标，在仪器触摸屏面板上，气体压力以psi为显示单位下，必须在小数点后面第3位上波动）。 2.3.9标配有脉冲分流/不分流进样技术，液体进样量达5ml 2.3.10可适用1.2mm直径的柱 2.3.11背压设计允许独立调节分流，载气气路和隔膜吹扫气路不影响柱气路；0~30psi柱头范围； 2.3.12温度范围到400℃，10℃增量； 2.3.13不分流吹扫时间变化单位0.01min可调； 2.3.14流量范围：对于氮气，0~200ml/min；对于氢气或氦气，0~1250ml/min； 2.3.15压力传感器： ---- 精度：＜满量程的±2% ---- 重复性：＜±0.05 psi ---- 温度系数：＜±0.01 psi/℃ ---- 漂移：＜±0.1 psi/6 months 2.3.16流量传感器： ---- 精度：＜±5% ---- 重复性：＜±0.35% ---- 温度系数：＜±0.20 mL/min/℃（对于He或 H2）；＜±0.05 mL/min /℃（对于N2或Ar/CH4） 2.4自动进样器： 2.4.1进样体积0.1μl～50.0μl范围 ▲2.4.2双塔进样系统：该进样系统由2个不低于15位的进样塔及1个不低于150位的进样盘以及三维机械导轨组成，可实现双塔同时快速进样。 2.4.3进样量线性：≥99% 2.4.4直接可以柱头进样在250/320/530μm毛细柱 2.4.5自动进样针可以自行调节进样深度 2.4.6多台气相色谱仪方便互用 2.4.7可实行快速进样，进样速度0.1 sec 2.4.8拆卸方便，更换自动进样器无需重新安装 2.4.9重叠进样，节省时间，提高效率 2.5检测器： 2.5.1独立加热区，不包括柱温箱：8个（2个进样口、3个检测器和3个辅助）。 2.5.2所有的检测器均配有电子压力控制和电子开/关控制气路。 2.5.3大气压和温度变化自动补偿 ▲2.5.4保留时间重现性＜0.008%或0.0008min ▲2.5.5峰面积重现性 ＜ 0.5% RSD 2.5.6 准确度：＜±3 mL/min NTP 2.5.7 重复性：＜±0.35% 2.5.8微池电子捕获检测器（μ-ECD） 2.5.8.1所有气路均为电子压力/流量控制 2.5.8.2安装阳极吹扫，防止污染 2.5.8.3最高操作温度400℃ 2.5.8.4补偿气：氮气或氩气 2.5.8.5电子源：<15 mCi 63Ni ▲2.5.8.6 一台主机须同时具备2套微池电子捕获检测器（μ-ECD） ▲2.5.8.7最低检测限：＜ 3.8 fg/mL（林丹） ▲2.5.8.8动态范围：＞ 5×104（林丹） 2.5.8.9数据采集速率：50Hz 2.5.8.10为最大限度减少污染，要求该检测器微池体积不大于160μl。 2.5.9火焰光度检测器（FPD）： 2.5.9.1最高温度400℃ ▲2.5.9.2最小检测限＜ 2.5 pg S/sec, ＜45fg P/sec 2.5.9.3动态范围：＞103 S，104 P 2.5.9.4选择性：106gS/gC，106gP/gC 2.5.9.5数据采集速率：200Hz 2.5.9.6流量： Air：0～200ml/min H2：0～250ml/min N2或Ar：0～130ml/min 2.6.其他性能： 2.6.1时间编程 2.6.2仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录 2.6.3早期维护反馈功能，能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示。 2.6.4独特的远程诊断功能、错误检查和显示功能。 2.6.5软件图象化。 2.6.6系统适用性验证服务。 2.6.7保留时间锁定功能，使得不同仪器之间、不同长度的色谱柱之间、不同实验室之间，同一物质的保留时间误差保持在百分之几，甚至千分之几分钟之内。用户可据此自建保留时间锁定谱库。 #2.6.8为方便实验室后续升级，要求单套软件可同时控制两台气相色谱仪。 ▲2.7配置要求： 2.7.1气相色谱仪主机，1套 2.7.2原厂分流/不分流进样口，2个 2.7.3原厂微池电子捕获检测器（μ-ECD），2套 2.7.4原厂火焰光度检测器（FPD），1个 2.7.5 原厂双塔液体自动进样系统，1套 2.7.6 原厂气相色谱仪安装工具包，1套 2.7.7原厂进样口高级绿色隔垫，50片 2.7.8原厂不粘连 BTO 进样隔垫（11 mm），50片 2.7.9原厂进样口衬管 O 形圈，10个 2.7.10原厂短密封垫（0.4 mm内径，15%石墨/85% Vespel），10个 2.7.11原厂进样口分流平板（带垫圈），2个 2.7.12原厂柱螺帽（手紧式），2个 2.7.13原厂进样口衬管（超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛），5个 2.7.14 2ml样品瓶（含盖、垫），100个 2.7.15原厂色谱柱HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um，2根 2.7.16原厂备用自动进样针（10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖），2支 2.7.17 载气过滤器，除氧/水，1包 2.7.18 原装色谱工作站软件，1套 2.7.19数据采集收集工作站（主机配置不低于I7/16G/1T/DVD/WIN10专业版；25寸以上双显示器；带网络功能A4激光打印机，1台），1套 2.7.20 提供不少于2人厂家基地培训和提供不低于8个课时的现场安装培训。 2.7.21为了方便资料存档，增加中文说明书2套。 2.7.22 通过省级或省级以上计量院检定或校准。 三、验收方式：以下验收不合格者，将导致退货，并保留索赔权利。 DDT、异狄氏剂各自的降解率不能超过15% ，加起来的降解率不能超过30% |
| ▲二、涉及项目的其他要求 |
| 本项目采购预算 | 具体见本招标文件第一章“公开招标公告”。 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见本招标文件第三章“投标人须知”及第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“功能目标及技术指标”。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 | 见本表“商务最低要求表”。 |
| 采购标的验收标准 | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.对招标参数中涉及的检出限、精密度、正确度能在常规实验室验证的，在仪器安装调试完成后由采购人员和仪器厂家工程师共同完成验证。部分检出限、精密度、正确度无法在常规实验室验证的以厂家证明文件作为验收依据。 7.其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。仪器正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。 8.采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标人支付。投标人在投标报价时自行考虑。 |
| ▲三、商务最低要求表（投标人商务条款偏离表与其他书面承诺同一内容不相符的，以低计算） |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，最短不得少于1年（需求表中另有要求的，按具体要求执行，若厂家质保期超过要求年限的，按厂家规定全免费包修），质保期内免费保修，终身维修。在质保期内每年至少免费维护保养1次（工程师差旅费、住宿费、耗材配件等费用均由中标供应商承担）。 |
| 配套（售后）服务最低要求 | 投标人提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 投标人应保证所提供的货物或其任何一部分（包括软件）均为正版，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责，并负责赔偿给使用方造成的一切损失。 3.投标人免费送货上门至用户指定安装房间，产品到达现场后，投标人应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交投标人应保证货物到达采购人指定地点完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。 4.投标人负责系统设备安装调试，直至设备验收合格（期间所需现场改造、器材、耗材、标准物质、试剂等费用均由投标人承担），产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 5.本项目应提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议；提供专业维保人员不少于1人。 6.在使用过程中发生质量问题或故障，投标人接到通知后1小时内响应，4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，如果故障在检修24小时后故障仍无法排除，投标人应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复（需求表中另有要求的，按具体要求执行）。 7.对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于2天，所有培训涉及的费用均由投标人承担（需求表中另有要求的，按具体要求执行）。 8.保修期内非用户原因引起的质量事故投标人应负全部责任；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。 9.设备维修或更换后其保修期相应顺延。 10.对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归投标人负责保修，但投标人也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 11.售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 12.投标人验收完成后须提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护手册以及设备位置图等所有技术资料、图纸。 |
| 交货时间及地点 | 1.交付时间：自签订合同之日起60个日历日内交付使用。 2.交付地点：采购人指定地点。 |
| 签订合同时限 | 自中标通知书发出之日起15日内（日历日）。 |
| 付款条件 | 合同签订以及具备实施条件后 15 日内，中标人向采购人开具合同总额30%的预付款保函(有效期至少为 3 个月)，采购人在收到中标人提供的履约保证金、预付款保函及请款函后，为中标人支付合同总金额70%的预付款；全部货物到齐后 15 个日历日内，釆购人在收到中标人提供的货物接收部门签字盖章的收货单及请款函后，向中标人支付合同总金额20%合同款，并退还预付款保函。采购人对所有货物最终性能验收合格 15 个日历日内，中标人提供请款函，采购人支付中标人合同总金额10%的尾款。 每次付款前，中标供应商需向釆购人提供请款函和对应金额的合法发票。 |
| 四、投标人的资信要求表 |
| 产品质量管理、企业信用要求 | 1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录； 3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.投标人无被国家工商或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题。 5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。 |
| 能力或业绩及其他要求 | 详见本招标文件第四章“评标办法及评标标准”。 |
| ▲五、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 核心产品 | 本项目第2项“电感耦合等离子体质谱仪”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。 |
| 特别说明 | 投标人须对投标产品参数进行了解以保证项目顺利实施，凡因投标人虚假应标，造成无法按采购人单位采购需求供货的将被拒绝验收，引起的一切后果，均由投标人承担全部赔付责任。 |
| 原厂家授权 | 第1、2、3、4项投标货物（便携式环境重金属分析仪、电感耦合等离子体质谱仪、吹扫捕集仪（水土一体）、气相色谱仪）为进口产品的，投标人须在投标文件中提供生产企业或国内授权经销商针对本项目的授权书及针对本项目的售后服务承诺函原件，否则投标无效。 |
| 六、进口产品说明 |
| 进口产品说明 | 本分标货物[便携式环境重金属分析仪、电感耦合等离子体质谱仪、吹扫捕集仪（水土一体）、气相色谱仪]已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |

B分标

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 标的名称 | 数量及单位 | 功能目标及技术指标 |
| 1 | 全自动测汞仪 | 1套 | 一、基本概况： 1.1用途：适用于实验室对气体、沉积物、土壤、城市废弃物等各种固、气样品的汞含量的直接检测分析，测定各种样品中的汞含量。 ▲1.2 仪器满足HJ 910-2017 《环境空气 气态汞的测定 金膜富集_冷原子吸收分光光度法》、HJ 917-2017《固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附_热裂解原子吸收分光光度法》、HJ 923-2017 《土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法》方法要求。 二、仪器条件： 2.1 工作电压：220VAC±10％ 2.2 温度：10～30℃ 2.3湿度：20％～80％ 三、技术参数： ▲3.1无需任何样品前处理、无需使用任何化学助剂、试剂，直接自动测定固体、液体样品。 #3.2可以和带有标准接口的天平连接，称样数据结果能自动导入到终端并直接参与结果的计算。软件完全符合21CFR part11要求和QA、GLP、LIMS标准。 3.3仪器为整体设计，适合于实验室和户外分析。 3.4性能指标 3.4.1检出限：≤0.002ng 3.4.2 重复性：RSD≤1.0%（1ngHg） 3.4.3 测量量程： 0~1500ng 3.4.4 校准方式：标准溶液或标准物质 3.4.5 最大样品量：固体1500mg，液体1500μL， 3.4.6 检测系统：带系列测量池的双光束光谱仪 #3.4.7 固体液体通用自动进样器：内置，无需切换任何硬件、软件，即可完成固体、液体样品的检测。在整个测量过程中，样品始终处于防尘罩保护，避免环境干扰。 3.4.8 分析速度：无论固体样品还是液体样品，从进样开始计算到检测结束，时间≤5分钟/样品。 ▲3.4.9 具有样品自动浓缩功能：能自动浓缩35个以上样品，再做检测，以提高超低浓度Hg样品的检测准确度。投标文件中提供软件截图以作说明。 3.4.10检测系统：硅-UV光电检测器，具有长池、短池两个测量池： 长池检测低Hg样品，量程范围：0~20ngHg 短池检测高Hg样品，量程范围：20~1500ngHg 仪器自动切换高、低量程，确保数据准确性。长短测量池配备各自校正曲线，以提高测量高低Hg含量样品准确性。 ▲3.5自动空白运行功能：能预设Hg最大值和空白值，做样过程中，当样品中Hg含量超过这个最大值时，仪器自动停止进样，并自动开始运行空白功能，当整个系统内部Hg含量低于这个空白值时，仪器开始正常进样测量。投标文件中提供软件截图以作说明。 ▲3.6 主机自动除水设计，检测池处于100℃恒温保护状态无需额外使用干燥管，确保最短的检测时间和最稳定的检测结果，以及确保操作人员最低的操作成本和最简便的操作。投标文件中提供软件截图以作说明。 #3.7 仪器仅使用氧气做载气，即可对固体、液体样品进行检测，无需使用其他气体，或气体发生器。 #3.8便携式气体采样器 利用具有高活性吸附和吸收材料填充的石英吸附管可以完全捕获气体中的痕量物质，吸附管直接连在采集器的进气口。这样可以确保待测组分定量分析的 准确性。只需点击触摸屏上的图标就可开始采集气体。当到达所要采集的体积时仪器自动停止并保存数据，也可以将数据传输到AAS， ICP， HPLC， GC等分析仪器仪器，再经过解析脱附等过程进行分析。也可以用采气袋等方式进行采气测量。 3.8.1可移动式采集--用于气体中的无机及有机成分分析 3.8.2 操作简便应用范围广--可以在任何条件下使用 3.8.3定时自动开关机 --根据体积或时间设定 3.8.4采集数据自动转移--方便分析仪器自动计算浓度 3.8.5具有更高的准确度--采集过程温度和压力实时校准 3.8.6压力采集模式-- 可以自动测量容器体积 3.8.7自动校准系统-- 确保检测体积更加精确 ▲四、配置： 4.1测汞仪主机(内置液体、固体样品通用自动进样器) 1台 4.2数据采集及处理工作站（不低于含应用软件及主机（CPU：I5-6500 3.2GHz，内存：16G DDR4，硬盘1TB，光驱DVD+/RW，）、液晶显示器27寸、带网络功能激光自动双面打印机） 1套 4.3镍舟 40个 4.4催化管 2套 4.5汞齐化器 2套 4.6汞捕集管 2套 4.7便携式气体采样器 1套 4.8金膜富集管 2套 4.9石英舟 20个 4.10 带水箱除湿机：额定功率645w，日除湿量≥50L，水箱≥8L，可接水管排水，机身采用ABS环保塑料材质。适用面积60㎡以上，液晶触摸屏双屏显示，实时双湿度显示，手机App可远程操控，可实现语音控制。日除湿量：1.1L/h-3L/h。带360°平衡万向轮。旋转式压缩机。1台 4.11为了方便资料存档，增加中文说明书2套。 4.12 通过省级或省级以上计量院检定或校准。 ▲五、验收方式：以下验收不合格者，将导致退货，并保留索赔权利。 5.1双测量池检测：仪器具备2个测量池，各带独立标准曲线，以便在检测低Hg含量样品和高汞样品时，能自动切换确保准确性和灵敏度。 5.2配置液体和固体标样，测试仪器的检测限，≤0.002ngHg为合格。 5.3使用液体和固体标样，在1ngHg时测试仪器RSD，≤1.0%为合格。 5.4以固体标样做测试，无需添加任何化学助剂、试剂，分析周期不超过5分钟且结果准确为合格。 5.5仪器能同时测量固体样品和液体样品，无需切换任何附件，并且自动进样器能连续工作不出故障的为合格。 5.6自动运行空白功能验收：当测量结果超过预设空白值时，仪器能自动重复空白运行，直到达到该空白值（或以下）者为合格。 5.7测量固体、液体样品，无需切换载气者为合格。 5.8测量池自带恒温加热除水功能，避免使用去湿管者为合格。 六、技术培训及售后服务相关要求 6.1人员培训：供应商提供专业的仪器操作现场培训，培训时间不低于2天，保证使用方技术人员至少2-3人掌握仪器软硬件的操作。 6.2质量保证 （1）保修期：仪器验收合格后起始保修期不少于壹年。 （2）售后服务：保修期内负责免费维修（消耗品除外）。保修期满后，供应商继续为用户提供技术咨询和产品维修。产品出现故障，供应商24小时内响应，3个工作日内提供维修服务。 #（3）制造厂家有中国政府签发的《计量器具型式批准证书》。负责中国销售及售后的中国总代理需经过测汞仪销售及服务的认证。（提供证明材料） |
| 2 | 离子色谱仪 | 1套 | 一、基本概况： 1.用于测定主要包括NO2-, NO3-, SO42-, SO32-,PO43-, F-, Cl-, Br-，氟乙酸、丙酮酸、柠檬酸、酒石酸及其他有机酸阴离子和自来水消毒副产物等；阳离子主要包括K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+和脂肪胺阳离子等。该仪器可提供的分析容量范围为从μg/L到mg/L； 2.具备样品前处理功能，能够自动绘制标准曲线。可升级自动过滤、自动稀释、预浓缩、英蓝渗析、基体消除，酸碱中和等功能。可升级紫外检测器、安培检测器、电导检测器三通道，最多五通道系统。 3. 内部模块式结构，可自由组合和更换模块单元； 4. 集成式设计，便于操作和移动； 5. 具备专业的多通道系统软件； 6. 智能系统识别，自动辨认色谱泵、自动稀释部件、检测器，自动监控所有智能部件； 三、技术参数： 1. 色谱柱位：250mm柱位，≥3个； 2. 淋洗液类型：可使用碳酸盐体系和氢氧根体系两种淋洗液体系，无需采用专门的试剂盒或者试剂，可使用分析纯试剂产生淋洗液。 1.泵系统： 1.1类型：串联四冲程双柱塞泵，PEEK材料； 1.2包含智能芯片，系统能够自动识别型号、序列号、建议的操作条件，并能够独立地优化流速和压力； 1.3内置独立的样品和淋洗液在线脱气装置：真空度 ＜0.0085Mpa； ▲1.4泵流速范围：0.001～20 mL/min，最小流速0.001ml/min，流量精密度：≤0.1%； 1.5压力范围：0～50 MPa。 2 .真空脱气系统： 2.1独立双流路脱气系统：独立淋洗液真空脱气系统，独立样品流路脱气系统； ▲2.2真空度：＜ 0.0085 MPa； 2.3非金属材料制造，采用Teflon AF™技术； 2.4耐有机溶剂：0～100 %。 3.智能电导-脉冲安培检测器 3.1 智能电导检测器 3.1.1具有硬件信息自动存贮和读取功能； 3.1.2内置6个离子色谱分析程序范本； 3.1.3量程范围：0～15000 µS/cm，无区段切换； 3.1.4线性：＜0.1%； ▲3.1.5温度波动范围: ＜0.001℃； 3.1.6电子噪音：＜0.1ns,基线噪音：＜0.2nS； 3.2智能脉冲安培检测器 3.2.1检测模式：直流（DC）、脉冲安培（PAD）、积分脉冲安培（flexIPAD）、循环伏安（CV）； 3.2.2电位范围：-5.0 V ～ +5.0 V，0.001V步幅； 3.2.3数字信号范围： 直流（DC）— 0.00012 pA ～ 2 mA（具有自动范围控制功能） 脉冲安培（PAD）—— 0.012pA ～ 2 mA 积分脉冲安培（flexIPAD）—— 0.12pC ～ 200μC 循环伏安（CV）—— 0.12 pA～20mA 3.2.4电子噪声： 直流（DC）＜ 5pA，脉冲安培（PAD）＜ 10pA，积分脉冲安培（flexIPAD）＜ 30 pC； 3.2.5检测池体积：＜ 0.1μL； 3.2.6工作电极：银电极； 3.2.7参比电极：钯参比电极； 3.2.8辅助电极：不锈钢辅助电极。 4.抑制器系统 ▲4.1超微填充嵌体结构,不使用容易被有机溶剂和重金属腐蚀的膜抑制器； ▲4.2耐100%有机溶剂和强酸强碱,无需长期保持湿润； 4.3无干裂破损、重金属中毒，有机溶剂腐蚀和过高压力破裂的危险； 4.4内置压力过载保护装置，遇过高压力会自动切断流路，并报警； 4.5由同轴三抑制单元构成，抑制、再生、冲洗在独立流路上同时进行； 4.6最大耐压：2.5MPa，防止压力过高损坏抑制器； #4.7抑制器保用期限为10年。保用期内只要无法正常使用，12小时内免费上门，由厂家负责免费无偿更换抑制器。5.分离柱系统 5.1必须满足实验室阴、阳离子检测需求； 5.2内置智能化芯片，含有色谱柱相关信息，便于实验室数据追踪。 6.内置柱温箱 6.1柱位：≥3个； 6.2柱温箱最低柱温:0℃，最高可达80℃，可加热和制冷； 6.3温度稳定性＜0.05 ℃。 7.自动进样系统 ▲7.1样品位数：兼容10ml样品瓶的样品盘位数≥120位， 任意样品管位置进样，无需从1号位开始，可随时插队检测； ▲7.2内置蠕动泵用于吸取样品溶液，无需外接高压气体； 7.3样品瓶可以重复使用，清洗方便；可以购买国产瓶代替，不必须使用原厂瓶，降低使用成本； 7.4用户界面友好，可通过软件设定所有程序； 7.5进样针采用PEEK材料或者高性能氧化锆材质，不采用金属进样针以降低金属离子对样品分析带来的干扰； 7.6须具有外摆臂功能。 8.具有样品自动超滤系统（投标文件中提供实物图和原理彩色图片），专门的超滤模块，无需专门的取样品盖工具，无需手工注射器过滤；含超滤膜，在线过滤样品中杂质，超滤池透明设计，可观察滤膜堵塞程度；，超滤池池体积≥200μl，处理膜孔径：≤0.2μm 9.单标多点校正系统（提供实物图和原理彩色图片） 9.1只需一标准母液，自动配置标准曲线； 9.2完全软件控制； 9.3采用原厂高精度无死体积加液泵，精度优于1/10000mL；不采用高死体积的定量环实现； 9.4全程软件智能控制，无需人工干预，可以实现无人值守全自动分析。 10.无误操作参数自动优化系统 10.1设备带色谱柱数字监控接口，用于自动识别色谱柱类型； 10.2随时监控运行参数，自动优化流速、保护柱压等参数； 10.3运行参数超过预设值时，系统可以发出Email或SMS提醒。 11.色谱操作控制软件 11.1功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；完全复合GLP、FDA等认证标准； 11.2完全兼容Empower、Open LAB软件； 11.3提供制造厂原版中文和英文色谱控制软件，同时提供中文版的使用说明书； ▲四、离子色谱配置要求 1. 离子色谱主机（含色谱分析软件）1套 2. 原厂洗脱液套件2套 3. 原厂智能高压双柱塞泵（含智能芯片）2套 4. 原厂六通进样阀2套 5. 原厂内置柱温箱1套 6. 原厂智能电导检测器（含检测池，可测量常规阴、阳离子）2套 7. 原厂智能安培检测器（含检测池和电极，可测量CN-、S2-、SCNˉ、I-等）1套 8. 原厂淋洗液脱气系统2套 9. 原厂样品脱气系统2套 10. 原厂脉冲阻尼器2套 11. 原厂化学抑制器（十年质保）和二氧化碳抑制器 各1套 12. 原厂自动进样器1套 13. 原厂阴离子分析柱及保护柱4套 14. 原厂阳离子分析柱及保护柱1套 15. 原厂蠕动泵1套 16. 原厂样品自动超滤系统 1套 17. 单标多点校正系统，自动做标准曲线1套 18. 离子色谱仪工作站1套：不低于含应用软件及主机（CPU：I5十代3.2GHz，内存：8G DDR4，硬盘1TB，预装WIN7操作系统）、液晶显示器24寸、带网络功能激光自动双面打印机。 19.专用工具包1套。 20.其他备品配件：样品瓶及瓶盖400套，淋洗液吸入口过滤器1套（5件/套)，蠕动泵管4套，流路过滤器滤芯1套（10件/套） 21.移液器1ml 2支（量程100～1000μL，增量1μL，在100μL量程处随机误差不超过0.6μL，在500μL量程处随机误差不超过1μL，在1000μL量程处随机误差不超过2μL。）移液器5ml 2支（量程0.5～5ml，增量5μL，在0.5ml量程处随机误差不超过3μL，在2.5ml量程处随机误差不超过6μL，在5ml量程处随机误差不超过8μL。）所有移液器均须通过省级或省级以上计量院检定或校准；配套原装移液枪架1个；每个量程原装枪头盒各一个，每只移液器各配备配套原装枪头500个； 22.医用冷藏箱：数量1台，有效容积300L以上，可控温度2～8℃，可电子控温； 23.带泵除湿机：额定功率750w，日除湿量：≥58L，内置高压水泵，扬程可达到4.5米。可以用水泵向外排水，带4.5米电源线。带超大便携滚轮，带把手可推。机身采用LLDPE超耐磨滚塑材质。转子压缩机。热交换器为内螺纹铜管钛金亲水膜。机身滤网为超厚高密度pu滤网。独立密封防火盒。运行时间精准计时。自动智能排查故障。3分钟延时保护。采用四通换向阀。 1台 24. 为了方便资料存档，增加中文说明书2套。 25.通过省级或省级以上计量院检定或校准。 五、售后及培训要求 1.现场安装：厂家工程技术人员在采购人提出安装要求后，在 5个工作日内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿中标人自理； 2.检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，按照本项目招标文件及中标人投标文件提出的性能指标须逐项演示给采购人，逐项验收； 3.现场培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对采购人操作人员现场进行仪器使用及维护培训； 4.后期回访：仪器厂家每年要上门进行不少于4次免费回访，回访期间免费对仪器进行维护和培训等； 5.采购人提出有关维修的问题，原厂家工程师必须做到1小时内响应，如不能解决问题将12小时内到达现场排除故障； 6.仪器厂家在广西要有驻点专职售后人员； 7.终身免费升级仪器软件； 8.为了使用户得到更好服务，需提供免费 400 电话； 9.提供 2 个免费培训名额参加厂家基地培训，培训费及课件等培训费用由中标人负责；培训所产生交通、差旅、食宿等其他费用由采购人负责。 |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | 1套 | 一、基本概况： 仪器系统：原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统一体机，可进行火焰发射、火焰吸收光谱分析和石墨炉原子吸收光谱分析。 二、仪器条件： 1.电源：AC 230V ±10%, 50/60Hz 2.环境温度：10～35(C 3.环境湿度：20%～80% 三、技术参数： 光谱仪主机系统:火焰石墨炉一体机，氘灯和塞曼背景校正，火焰-石墨炉全自动切换 光学系统 #1.光路结构：单光束与双光束均有，通过软件自动切换，针对不同元素灵活选择模式 2.波长范围：185～900nm； 3.光栅刻线密度：≥1800条/mm；总有效刻线数≥90,000条 4.光栅有效刻线面积: ≥54x54mm² 5.狭缝: 0.2, 0.5, 0.8, 1.2nm可调； 6.波长设定：全自动检索，自动波长扫描； 7.焦距：≥350mm； 8.波长重复性：≤ ± 0.3nm 9.仪器光谱分辨能力：Mn 279.5～279.8之间峰谷与279.5nm 峰高之比 ≤30% ▲10.灯座：≥ 8灯座（全自动切换）,可用空心阴极灯和高强度超灯，独立供电电路，可同时点亮两个灯,有一灯自动预热和自动关灯功能。 11.可直接使用国产空心阴灯,不需要额外的转接头 12.灯电流设置：0～30mA, 计算机自动设定 13.有下一灯预热和自动关灯功能 ▲14.检测器：宽范围光电倍增管, 非CCD或固态检测器。 ▲15.火焰-石墨炉自动切换：火焰石墨炉切换时无需手动切换，不需要拆卸火焰雾化器或移动石墨炉自动进样器位置,切换时没有任何移动的部件，使用软件全自动快速切换。 ▲16.背景校正方法：火焰法使用氘灯背景校正，石墨炉法同时具备氘灯和塞曼两种背景校正方式，交流塞曼效应与氘空心阴极灯扣背景可软件切换 17.氘灯背景校正：氘空心阴极灯电子调谐，校正频率：≥150Hz 18.塞曼背景校正方法：交流塞曼效应 19.最大磁场强度：≥0.8T 20.磁场强度：0.1~0.8T可调 21.校正模式：2磁场 火焰分析系统 1.燃烧头：10cm缝长，全钛金属材料，耐高盐耐腐蚀，带识别密码 2.雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸） 3.气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化 4.撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置 5.安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制 6.点火方式：自动点火 7.代表元素检测指标： Cu：检出限 ≤0.005 mg/L， RSD ≤1% 8.燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转 石墨炉分析系统 ▲1.石墨炉加热方式：横向加热方式 2.石墨炉工作温度：室温至3000(C 3.最大升温速率：≥3000(C/秒，可调 4.加热控温方式：全自动，自动温度校正 5.升温方式：阶梯升温、斜坡升温，升温程序可设置≥20步 6.测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换 #7.系统配置：必须配备石墨炉自动进样器，并带监视系统，可以在显示器上反馈石墨炉及进样针状态 8.代表元素检测指标：Cd: 检出限 ≤ 0.01μg/L，Cd：(2ppb)RSD ≤ 2% 9.石墨炉测试Al特征浓度≤0.25μg/L，相关系数≥0.999，半峰宽不大于峰高的30%。 10.铜线性范围大于2～200ppb，线性拟合0.999以上 11.保护气控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制 12.配有石墨炉加氧除炭炉内消解装置：在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量 13.操作软件：可自动优化最佳灰化和原子化温度；全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化石墨炉操作参数，包括全部QC(质量控制)软件, 自检和自诊断功能。 14.中文操作软件，不低于Windows 10操作系统的多用户控制和数据处理软件 15.样品空白处理，校正曲线归零校正，基线校正，统计计算，样品检查，标准检查，质控样品检测 16.质量控制功能：软件具有自动质量控制功能保证测试结果的准确性，通过对质控样品，质控标准点，质控空白，质控加标回收自动验证数据的准确性。 #17.可拓展全自动直接固体进样附件:内置全自动微量天平，有自动称量、去皮功能，样品位42位，固体样品可全自动进入石墨炉进行分析，所有操作完全由软件控制； 18.石墨炉自动进样器 1) 样品位数：≥100个 2) 进样精度：优于 ± 0.2(l, 最少进样量 1μl 3) 稀释功能：稀释倍数1~10倍任意可选 4) 除残功能：有自动除残功能，可消除交叉污染， 5) 有热注射功能 6) 浓缩功能：自动浓缩，最大浓缩倍数：50倍 ▲四、配置清单 1.火焰石墨炉一体化主机 1台，包括火焰石墨炉一体化主机、软件、石墨炉自动进样器等; 2.100mm全钛燃烧头 1个; 3.原厂配套铜锌铅镉铬镍铊钛元素的空心阴极灯各1支, 4.消耗品包: 4.1原厂进样管 4个 4.2 原厂撞击球 1个 4.3 原厂雾化器密封圈 1个 4.4 原厂通丝，5根/包， 1包 4.5 原厂1.5ml 自动进样器小瓶 1000个 4.6 原厂横向加热涂层石墨管,10根/包,5包 4.7 原厂石墨电极一对/包,1包 4.8 原厂石墨炉自动进校器进校毛细管 4根 4.9 原厂石墨炉自动进样器进样针导管 4根 5.循环水冷却系统 1台 6.原子吸收工作站：不低于含工作站应用软件及主机1台（CPU：I5，内存：8G DDR4，硬盘500GB，光驱DVD+/RW，预装不低于WIN10操作系统）、液晶显示器27寸1台、带网络功能激光自动双面打印机1台； 7.超静空气压缩机 1台 8.通过省级或者省级以上计量院检定或校准 9.带水箱除湿机：额定功率645w，日除湿量≥50L，水箱≥8L，可接水管排水，机身采用ABS环保塑料材质。适用面积60㎡以上，液晶触摸屏双屏显示，实时双湿度显示，手机App可远程操控，可实现语音控制。日除湿量：1.1L/h-3L/h。带360°平衡万向轮。旋转式压缩机。 1台 10. 为了方便资料存档，增加中文说明书2套。 五、售后服务 1.不少于一年的保修期，仪器终生维修。 2.提供软件终生免费升级。 3.免费安装调试至仪器可正常运行。 4.仪器安装调试后进行不少于2天的免费现场安装仪器培训。 |
| 4 | 全自动土壤 pH 测定仪 | 1套 | 一、基本概况： 1.购置需求 1.1 设备名称：全自动土壤pH测定仪 ▲1.2 用途：可用于测定各种土壤和水中pH的测定，实现土壤和水中pH的全自动检测。 二、技术参数： 2.1 全自动土壤pH测定仪： 2.1.1 全自动土壤pH测定仪系统，自动测定； 2.1.2实现连续、自动测定； ▲2.1.3 自动机械臂，自动精准定位，无缝操作，实现电极探头处于土壤和水的临界点处测定； 2.1.4 数据自动记录存储且数据可溯源； 2.1.5 自动校准：替代人工测试需要的手动校准的繁琐步骤； 2.1.6 自动清洗并风干电极，避免交叉污染； ▲2.1.7 仪器按测定标准要求，自动加水，加液精度优于4%; ▲2.1.8 自动搅拌、自动静置、自动测试、完全实现无人值守操作； ▲2.1.9 样品恒温水浴装置，可根据水样温度升降温，确保样品在25℃下测试。 2.1.10 仪器连接电脑打印机，可将数据直接读取、打印、导出； 2．2 仪器参数： ▲2.2.1 样品位：≥50位； 2.2.2 测试速度：平均2.5min每个样 2.2.3 pH电极：测定范围：（0.00~14.00）pH； ▲2.2.4 样品温度控制：控温精度：±1℃； 2.2.5 准确度：优于±0.03pH（以土壤标样验证）； 2.2.6 重复性：优于±0.02pH（以土壤标样验证） ▲三、配置要求 3.1 全自动土壤pH测定仪 主机1套 3.2 配套中文工作站，不低于包括含应用软件及主机(I5-10400/4G/1T/WIN10)，液晶显示器27寸、带网络功能激光自动双面打印机） 1套 3.3 样品盘位数 ≥50位 3.4 样品杯 ≥100个 3.5 标准缓冲液杯子 10个 3.6 电极：土壤样品专用pH电极（测量范围： pH 0-12，温度范围：0℃-100℃接口(2)：S7，液络部类型：移动式玻璃套管，电极杆材料：Glass，电极类型(2)：复合电极，电极杆长度： 120mm，电极杆直径：12mm，参数(2)：pH，参比系统：ARGENTHALM with Ag+-trap，参比电解液：3mol/L KCI，玻璃膜类型：A41，膜阻抗(25℃)：<600MQ，ISM：否，温度探头：否，用于便携式仪表：否，无需维护：否，信号类型：模拟，常规普通，三羟甲基氨基甲烷缓冲液；废水） 2个 （带温度补偿，其中一个在接到业主通知后5天内供货） 3.7 配套恒温水浴装置 1套 3.8 便携式数据采集系统不低于（含应用软件及主机T14-4JCD i7-10510U/16GB/512G PCIe-NVMe SSD/NVIDIA GeForce MX330 2GB DDR5独立显存/14英寸4K LED全高清屏幕、Intel Wi-Fi 6 AX201+蓝牙5.0） 1套 3.9土壤消解样品管：15ml带刻度带盖离心管 500个，50ml带刻度带盖离心管 500个。能够满足满足最大相对离心力为17000xg的离心机的使用要求； 3.10为了方便资料存档，增加中文说明书2套。 4.通过省级或省级以上计量院检定或校准。 四、技术培训 提供不少于2人2天次的厂家基地培训及提供不低于8个课时的现场安装培训。 |
| 5 | 阳离子交换量前处理系统 | 1套 | 一、基本概况： 用于土壤样品的阳离子交换量项目的自动淋洗、净化抽滤等前处理，能与我单位现有的阳离子交换量检测仪匹配使用； 二、仪器条件： 1. 电源：220 VAC ±10% 50Hz 2. 温度：操作环境10~35℃ 3. 冷凝水压：0.02MPa—1MPa 4. 冷凝水温度：≤20℃ 三、技术参数： 1.满足NYT 295-1995 中性土壤阳离子交换量、LYT 1243-1999 森林土壤阳离子交换量测定，实现阳离子交换量前处理过程自动化完成； ▲2.前处理样品数量：≥4个； ▲3.测定样品重量：≤5g； 4.自动加乙酸铵体积：≤150ml/次； 5.自动加乙醇体积：≤150ml/次； 6.回收率：符合土壤有效态成分分析标准物质中阳离子交换量测定要求。 7.产品自动化设计，自动加液、淋洗、抽滤、排废，整个过程无需人工值守； 8.采用一键开始与暂停操作，可实现单路单控，实验过程掌控灵活； 9.采用桨式搅拌及旋转式清洗，置换效果更好并避免出现土壤挂壁的现象； 10.采用高性能电磁阀、加液泵、真空泵，提高了仪器使用寿命； 11.产品外壳采用奥氏体不锈钢，喷涂防指纹涂层，提高防腐性能； 12.外置壁挂式控制器，方便灵活，简单快捷； 13.人性化操作界面，配合7寸高清彩色触摸屏，功能强大、使用方便，整个实验过程实时掌控； ▲14.自动注入乙酸铵试剂与样品反应，自动加入乙醇洗涤，自动淋洗抽滤，试剂注入量、反应时间等各参数可任意设定，无人值守自动完成； #15.能够与我单位现有的阳离子交换量检测仪（海能K1100）匹配使用，有效嵌入阳离子交换量检测的整个实验流程； ▲四、配置要求： 1.四通道阳离子交换量前处理系统主机，1套； 2.控制系统，1套； 3.试剂桶（6L），6个； 4.布氏漏斗，8个； 5.样品支架，4个； 6.抽滤瓶（500ml），8个； 7.滤纸0.45μm,直径90mm ，2包。 8. 为了方便资料存档，增加中文说明书2套。 |
| ▲二、涉及项目的其他要求 |
| 本项目采购预算 | 具体见本招标文件第一章“公开招标公告”。 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见本招标文件第三章“投标人须知”及第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“功能目标及技术指标”。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 | 见本表“商务最低要求表”。 |
| 采购标的验收标准 | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.对招标参数中涉及的检出限、精密度、正确度能在常规实验室验证的，在仪器安装调试完成后由采购人员和仪器厂家工程师共同完成验证。部分检出限、精密度、正确度无法在常规实验室验证的以厂家证明文件作为验收依据。 7.其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。仪器正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。 8.采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标人支付。投标人在投标报价时自行考虑。 |
| ▲三、商务最低要求表（投标人商务条款偏离表与其他书面承诺同一内容不相符的，以低计算） |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，最短不得少于1年（需求表中另有要求的，按具体要求执行，若厂家质保期超过要求年限的，按厂家规定全免费包修），质保期内免费保修，终身维修。在质保期内每年至少免费维护保养1次（工程师差旅费、住宿费、耗材配件等费用均由中标供应商承担）。 |
| 配套（售后）服务最低要求 | 投标人提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 投标人应保证所提供的货物或其任何一部分（包括软件）均为正版，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责，并负责赔偿给使用方造成的一切损失。 3.投标人免费送货上门至用户指定安装房间，产品到达现场后，投标人应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交投标人应保证货物到达采购人指定地点完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。 4.投标人负责系统设备安装调试，直至设备验收合格（期间所需现场改造、器材、耗材、标准物质、试剂等费用均由投标人承担），产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收； 5.本项目应提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议；提供专业维保人员不少于1人。 6.在使用过程中发生质量问题或故障，投标人接到通知后1小时内响应，4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，如果故障在检修24小时后故障仍无法排除，投标人应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复（需求表中另有要求的，按具体要求执行）。 7.对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于2天，所有培训涉及的费用均由投标人承担（需求表中另有要求的，按具体要求执行）。 8.保修期内非用户原因引起的质量事故投标人应负全部责任；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。 9.设备维修或更换后其保修期相应顺延； 10.对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归投标人负责保修，但投标人也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 11.售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 12.投标人验收完成后须提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护手册以及设备位置图等所有技术资料、图纸。 |
| 交货时间及地点 | 1.交付时间：自签订合同之日起60个日历日内交付使用。 2.交付地点：采购人指定地点。 |
| 签订合同时限 | 自中标通知书发出之日起15日内（日历日）。 |
| 付款条件 | 合同签订以及具备实施条件后 15 日内，中标人向采购人开具合同总额30%的预付款保函(有效期至少为 3 个月)，采购人在收到中标人提供的履约保证金、预付款保函及请款函后，为中标人支付合同总金额70%的预付款；全部货物到齐后 15 个日历日内，釆购人在收到中标人提供的货物接收部门签字盖章的收货单及请款函后，向中标人支付合同总金额20%合同款，并退还预付款保函。采购人对所有货物最终性能验收合格 15 个日历日内，中标人提供请款函，采购人支付中标人合同总金额10%的尾款。 每次付款前，成交供应商需向釆购人提供请款函和对应的合法发票。 |
| 四、投标人的资信要求表 |
| 产品质量管理、企业信用要求 | 1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录； 3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.投标人无被国家工商或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题。 5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。 |
| 能力或业绩及其他要求 | 详见本招标文件第四章“评标办法及评标标准”。 |
| ▲五、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 核心产品 | 本项目第 2项“离子色谱仪” 为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。 |
| 特别说明 | 投标人须对投标产品参数进行了解以保证项目顺利实施，凡因投标人虚假应标，造成无法按采购人单位采购需求供货的将被拒绝验收，引起的一切后果，均由投标人承担全部赔付责任。 |
| 原厂家授权 | 第 1、2、3项投标货物（全自动测汞仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度计）为进口产品的，投标人须在投标文件中提供生产企业或国内授权经销商针对本项目的授权书及针对本项目的售后服务承诺函原件，否则投标无效。 |
| 六、进口产品说明 |
| 进口产品说明 | 本分标货物（全自动测汞仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度计）已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |

## 第三章  投标人须知

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：2021年土壤污染防治专项资金采购项目 项目编号：GXZC2021-G1-001387-YZLZ |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。不论投标结果如何，均应自行承担。 |
| 9.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司(原云之龙招标集团有限公司)招标部，联系电话：0772-3310669、3310109，通讯地址：柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室。 业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 11.1 | 澄清与修改： 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 |
| 13.1 | 报价文件【以下列明必须提供的应当提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供。】 投标函（必须提供，按第六章要求格式填写）； 开标一览表（必须提供，按第六章要求格式填写）； 中小企业声明函（如有请提供并对真实性负责，按第六章要求格式填写）； 残疾人福利性单位声明函（如有请提供并对真实性负责，按第六章要求格式填写）； 广西工业产品声明函（如有请提供并对真实性负责，按第六章要求格式填写）； 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有请提供并对真实性负责，格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章（自然人投标加盖手指指印），否则作投标无效处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件【以下各项必须提供且均要加盖投标人单位公章（自然人投标加盖手指指印），否则其投标无效处理。】 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件； 依法缴纳税收证明材料： 投标人须提供投标文件递交截止时间前半年内连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（（如税务部门开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。如投标人在项目截标前连续三个月零纳税的，应出具截标前半年内的缴纳税收凭证，如半年内仍为零纳税的，投标人应出具其具备经营能力的相关证明材料。投标人符合依法免税条件的，应出具所在地的税务部门出具的《依法免税证明》复印件（成立不足三个月的投标人按实际情况提供）；投标人未提供规定期限内的纳税证明或项目截标前连续六个月零纳税且未能合理提供具备经营能力证明的，应视为不符合招标文件规定的资格要求； 依法缴纳社会保障资金证明材料：投标人须提供投标文件递交截止时间前半年内连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件，并附上项目投标人员、项目实施人员社保缴存证明（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法免缴社保费证明》复印件（成立不足三个月的投标人按实际情况提供）； 投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料： 投标人员、项目实施人员应为投标正式员工，如项目投标人员、项目实施人员的工作关系与社保缴存清单不一致的，应视为不符合招标文件规定的资格要求。 投标人须提供具备履行合同所必须的设备清单和拟投入项目的专业人员清单，并附上拟投入项目的专业人员相关证明材料（如社保缴存证明、专业技术等级证书、认证机构证书、业绩、获奖和专利等）。 投标人2019年或2020年财务状况报告复印件（或财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料），从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料。 分支机构投标说明： 1.投标人如为分支机构投标的须提供其总公司主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）、投标授权书及相关获奖证书或证明材料复印件，并认可以总公司名义获得的获奖证书或证明材料作为评审要素得分项。 2.如投标人社保由上级公司缴纳的，须提供以下资料： 上级公司营业执照副本复印件；上级公司缴纳社保情况说明原件；上级公司于2020年10月至今任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件并附投标人拟投入员缴纳社会保险的明细。 |
| 13.3 | 商务文件【以下列明必须提供的应当提供并均要由法定代表人（负责人或自然人）或被授权人在规定签章处相应的逐一签字并加盖单位公章（自然人投标加盖手指指印），否则作投标无效处理。其他如有请提供，须加盖投标人单位公章（自然人投标加盖手指指印）。】 投标声明书 (必须提供，按第六章要求格式填写) ； 法定代表人（负责人或自然人）身份证明（必须提供，按第六章要求格式填写）； 法定代表人（负责人或自然人）授权委托书及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时必须提供，按第六章要求格式填写；由法定代表人（负责人或自然人）参加的不须提供）； 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供，按第六章要求格式填写）； 商务条款偏离表（必须提供，按第六章要求格式填写）； 投标保证金提交凭证（必须提供）； 投标报价明细表（必须提供，按第六章要求格式填写） 投标人直接控股、管理关系信息表（按第六章要求格式填写）； 节能环保等方面的资质证书（提供证书复印件）； 投标人可根据第四章《评标办法及评标标准》中评审要素提供相关的证明材料。 |
| 13.4 | 技术文件【以下列明必须提供的应当提供并均要由法定代表人（负责人或自然人）或被授权人在规定签章处相应的逐一签字并加盖单位公章（自然人投标加盖手指指印），否则作投标无效处理。其他如有请提供，须加盖投标人单位公章（自然人投标加盖手指指印）。】 投标产品设备配置清单(必须提供，按第六章要求格式填写)； 技术偏离表(必须提供，按第六章要求格式填写)； 配套（售后）服务承诺(必须提供)； 实施方案； 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）； 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状； 产品出厂标准、质量检测报告； 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书； 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。 |
| 13.5 | 投标文件电子版【投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。】 投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 投标文件电子版份数：1份。 投标文件电子版形式：可编辑的Word文档格式或已签字盖章的投标文件正本的扫描件（pdf格式等）。 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 注：投标时提供的电子版光盘或U盘由投标人自行准备，递交文件后不退回。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、人工、运输车辆使用、包装、运输、装卸、保险、税金、检测、货到就位以及质保等一切税金和费用。 |
| 17.1 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| 18.1 | 投标保证金的形式：电汇、转帐、网上银行、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函非现金形式交提交，禁止采用现钞交纳方式。 投标保证金的金额：详见本招标文件第一章《公开招标公告》 相关要求： 1.投标保证金采用电汇、转帐、网上银行支付形式的，在投标时间截止时间前从投标人账户交到指定账户，投标人将电汇、转帐、网上银行支付形式底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中。本项目不接受现钞形式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，否则其投标无效。 保证金账户信息： 开户名称：云之龙咨询集团有限公司柳州分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 银行账号：8113 0010 1450 0074 537 2.投标保证金采用支票、汇票、本票形式的，投标人将支票、汇票、本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的支票、汇票、本票原件，支票、汇票、本票无效的或未能在投标截止时间前提交的，其投标无效。支票、汇票、本票不允许背书、或者有条件的支付，否则其投标无效。 3.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函形式的，投标人将保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的保函原件，保函无效的或未能在投标截止时间前提交的，其投标无效。银行保函必须为无条件保函，否则其投标无效。 注： 1. 投标保证金不足额缴纳的，或保函额度不足的或者有效期低于投标有效期的，其投标无效。 2.投标人存在“投标人须知”中投标保证金不予退还的情形的，其投标保证金和相应原件不予退还，并按相关规定由对应机构承担投标人违约赔付责任。 |
| 19.2 | 投标文件份数： 报价文件 2 份（不分正副本）； 资格证明文件正本 1 份，副本 2 份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本 1 份，副本 4 份； 投标文件电子版1份； 上述文件一并装入投标文件袋中。 |
| 21.1 | 投标文件递交起止时间：2021年6月8日9时00分起至9时30分止 投标截止时间：2021年6月8日9时30分 投标文件递交地点：柳州市公共资源交易中心开标厅（柳州市新柳大道115号柳州国际会展中心会议中心8楼），逾期送达或未按照招标文件要求递交、密封的投标文件，将予以拒收。 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询截止时间：投标截止时间前 查询记录和证据留存方式：投标截止时间前在查询网站中直接打印查询记录，查询结果将作为政府采购活动档案留存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 28.3 | 评标方法： 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2.3（2） | 允许负偏离的项目数达 6 项（含）以上的，作投标无效处理。 |
| 39.1 | 履约保证金金额： 合同签订前2日内，中标供应商必须以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目政府采购合同金额的5%收取。中标供应商未按合同履约或出现合同条款第十四条违约责任所列情况之一的，采购人没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究中标供应商责任。中标供应商在承诺的质保期内能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备质保期满后十个工作日内将该保证金全部退回（不计息）。 履约保证金账户： 名 称：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心 开户行：中国建设银行股份有限公司柳州三中路支行 账 号：4500 1623 8580 5050 4086 转帐时注明：××××项目，采购编号××××履约保证金 电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标通知书及合同到广西壮族自治区柳州生态环境监测中心签定合同。 注： 1.履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 3.小型和微型企业免收履约保证金。所称小微企业(含小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件： (1)符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），小微企业划分标准； (2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中大型企业制造的货物的，视同为中大型企业。 |
| 40.1 | 签订合同携带的资格证件： 主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）原件、授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
| 41 | 政府采购合同公告： 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 42 | 代理服务费： 收费标准：本项目各分标代理服务费根据中标金额按投标人须知代理服务收费标准（第42.2款）中规定的（货物招标）标准采用差额定率累进计费方式计算（取整到元）： 中标供应商支付：由中标供应商支付的，签订合同前，中标供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。 □采购人支付。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人(负责人或自然人)或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人，分支机构负责人等，视同为负责人。 |

## 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指云之龙咨询集团有限公司(原云之龙招标集团有限公司)。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“配套（售后）服务承诺” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“▲”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人），须有法定代表人（负责人或自然人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

6.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或必须为投标人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1） 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7） 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2） 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函参考格式可以按下列网址自行下载查阅：

http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

如不按政府采购相关规定及上述要求质疑或投诉的，视为无效质疑或无效投诉。

9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关财政部门提起投诉。

## 二、招标文件

10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清与修改

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

## 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

纸质投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1报价文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3商务文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人递交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

16.2投标报价具体定义见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投全部内容作完整唯一报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投内容的单项内容作唯一报价；投标人应当就所投的全部内容作唯一总价报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人递交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用电汇、转帐、网上银行支付方式的，均以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

（3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

18.2.2中标供应商的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标供应商的投标保证金的退还方式。

18.3投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或法定代表人（负责人或自然人）的授权委托人签字，否则作无效投标处理。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章（自然人投标加盖手指指印）或法定代表人（负责人或自然人）或法定代表人（负责人或自然人）的授权委托人签字，以示密封。

20.2标记

投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标（如有）及“开标时启封”字样。

20.3未按规定密封或标记的投标文件将被拒收。

21.投标文件的递交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点递交投标文件。

21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒

收。

22.投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

## 四、开    标

23.开标时间和地点

采购代理机构将在同投标文件递交的地点和同投标截止的时间进行开标，投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其授权代表应参加开标会。投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其授权代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控，投标人不足三家，不予开标。

24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果。

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（8）开标结束。

## 五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询，查询规则详见“投标人须知前附表”）；

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评   标

26.组建评标委员会

本项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则

评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法

本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密

采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

29.2.1 报价文件，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算的和招标文件的其他规定；

（4）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（5）投标人未就所投全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的，招标文件允许有备选方案或其他约定的除外；

（6）修正后的报价，投标人不确认的；

（7）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.2.2商务文件，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理时代理人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人或自然人）授权委托人身份不符的；

（3）为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求；

（10）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（11）修正后的报价，投标人不确认的；

（12）投标人不按投标人须知第31条第（2）项的规定，不能证明其报价合理性的。

（13）与其他参加本次投标供应商的商务文件的文字表述内容差错相同二处以上的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.2.3技术文件，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）允许负偏离的项目数达到“投标人须知前附表”规定项（含）数以上的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的技术文件的文字表述内容差错相同二处以上的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（自然人投标加盖手指指印），或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.投标文件修正

32.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

32.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

32.3修正后的最终投标报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

33.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

## 七、中标和合同

34.确定中标供应商

采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

35.中标供应商信用查询

中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公示其信息，接受社会监督。

36.中标告知

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

37.投标文件处理

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

38.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标供应商的除外）。

39.履约保证金（如有）

39.1中标供应商须于签订合同前按本须知前附表规定的形式及金额缴纳。否则，不予签订合同。

39.2签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

39.3履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后，应在7个工作日内由中标供应商向云之龙咨询集团有限公司(原云之龙招标集团有限公司)提供《政府采购项目合同验收报告》（详见附件）；采购人在确认云之龙咨询集团有限公司(原云之龙招标集团有限公司)收到验收资料后按招标文件约定以非现金方式按时如数退还（不计利息）履约保证金，否则采购人有权没收其全部履约保证金。

39.4以电汇、转帐、网上银行支付方式缴纳的在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

40.签订合同

40.1中标供应商接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核对合格后方可签订合同。

40.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

40.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

40.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

41.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 八、其他事项

42.代理服务费

42.1代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付。签订合同前，中标供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

42.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算，取整到元。

42.3采购代理机构的银行账户(非保证金交纳账户)：

账户名称：云之龙咨询集团有限公司柳州分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113 0010 1370 0157 972

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

## 第四章  评标办法及评标标准

## 一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

2.1 报价文件，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算的和招标文件的其他规定；

（4）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（5）投标人未就所投全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的，招标文件允许有备选方案或其他约定的除外；

（6）修正后的报价，投标人不确认的；

（7）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.2商务文件，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理时代理人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人或自然人）授权委托人身份不符的；

（3）为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求；

（10）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（11）修正后的报价，投标人不确认的；

（12）投标人不按投标人须知第31条第（2）项的规定，不能证明其报价合理性的。

（13）与其他参加本次投标供应商的商务文件的文字表述内容差错相同二处以上的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3技术文件，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）允许负偏离的项目数达到“投标人须知前附表”规定项（含）数以上的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的技术文件的文字表述内容差错相同二处以上的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

        - 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

        - 4.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

        - 5.投标文件修正

        - 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

        - 5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

        - 5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

        - 6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

## 二、评标标准

对进入详评的，采用百分制综合评分法。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，所投标产品制造商全部为小型和微型企业的，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，对其投标价格给予10%的扣除；并随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，否则不予价格扣除；并随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人所投标全部货物为小型或者微型企业货物的；在工程采购项目中，工程由中小企业承建；在服务采购项目中，服务由中小企业承接。对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%（工程项目为3%—5%）的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-X%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1—X%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 |
| 2 | 技术分 （满分53分） | 基本分 (满分15分) | 所投货物技术参数通过符合性审查并且完全满足采购需求中功能和技术要求的，得基本分15分；有负偏离的每一项扣3分，漏项的每一项扣3分，最多扣完本项分值。 |
|  |  | 设备性能分 （满分30分） | 货物技术参数中标注“#”为技术考察项，每提供一项作证材料加3分，满分30分(并附相关证明材料复印件)注：投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家或区域总代理商出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖投标人公章（自然人投标加盖手指指印），否则评标委员会有权不予认可加分。 |
|  |  | 实施方案 （满分8分） | 一档（8分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范等措施，整体方案针对性较强，切实满足采购单位工作需求，可行性高。 二档（6分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案针对性较强，可行性较高。 三档（4分）：方案完善，包含管理措施、具体实施流程等，整体方案满足基本要求的。 四档（0分）：无实施方案或实施方案不合理。 |
| 3 | 售后服务分 （满分8分） | 质保期 （满分2分） | 投标人在投标文件中针对本项目采购标的承诺的质保期均超过招标文件要求一年的得2分。 注：投标人或投标产品生产厂家出具的承诺书均有效，承诺保修期有低有高的，该按低的计分。 |
|  |  | 配套（售后）服务承诺 （满分6分） | 一档（6分）：投标人提供的配套（售后）服务承诺书内容完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）承诺、保修期外维修方案、配套耗材的价格、拟安排的维修服务站配置、其他优惠措施等方面优于招标文件要求并对采购人有实质性的帮助。 二档（4分）：投标人提供的配套（售后）服务承诺书内容基本完整，有具体的到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）承诺、保修期外维修方案。 三档（2分）：投标人提供的配套（售后）服务承诺简单，无具体故障无法排除时的解决方案或无保修期外维修方案。 |
| 4 | 信誉与业绩分 （满分7分） | 信誉资质分 （满分4分） | 投标产品通过CE认证、投标人或投标产品制造商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证并在投标文件中提供有效的认证证明复印件，每提供一项得1分，满分4分。 |
|  |  | 业绩分 （满分3分） | 投标人自2018年以来具有同类项目业绩[以签订的项目合同复印件为准（能清晰反映项目的名称、种类、金额），否则将不予认可；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每提供一项得0.5分，满分3分。 |
| 5 | 政策功能分 （满分2分） | 节能、环保 | （1）每一项投标产品（服务）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，提供有效的节能产品或环境标志产品认证证书复印件得1分，满分1分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 （2）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。 |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  拟签订的合同文本

说明：

合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                                采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                              招  标  编  号

签  订  地  点                                签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2. 付款方式：合同签订以及具备实施条件后 15 日内，中标人向采购人开具合同总额30%的预付款保函(有效期至少为 3 个月)，采购人在收到中标人提供的履约保证金、预付款保函及请款函后，为中标人支付合同总金额70%的预付款；全部货物到齐后 15 个日历日内，釆购人在收到中标人提供的货物接收部门签字盖章的收货单及请款函后，向中标人支付合同总金额20%合同款，并退还预付款保函。采购人对所有货物最终性能验收合格 15 个日历日内，中标人提供请款函，采购人支付中标人合同总金额10%的尾款。

在每次付款前，乙方须开具同等金额发票给甲方，否则甲方不予支付货款。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：每分标按中标金额的5%。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.项目需求；

5.开标一览表分项报价表；

6.中标设备技术性能指标的详细描述；

7.技术服务和质保期服务计划；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1. 供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2. 售后服务具体事项： |
| 3. 保修期责任： |
| 4. 其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

### 一、投标文件外层包装封面格式

    - 所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：   分标

投标文件组成：

投标文件（报价文件）一式两份，不分正副本；

投标文件（资格证明文件）正本一份，副本二份；

投标文件（商务部分、技术部分）正本一份，副本四份；

投标文件（电子版）一份。

投标人名称：         全称

（加盖单位公章或自然人投标加盖手指指印）

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

### 二、投标文件（报价文件）一式两份，不分正副本，独立装订成册

投标文件（报价文件）封面格式（不可缺）：

投标文件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

分标号：   分标

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（报价文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目    录

（1）投标函…………………………………………………………………………

（2）开标一览表……………………………………………………………………

（3）中小企业声明函（如有请提供并对真实性负责）…………………………

（4） 残疾人福利性单位声明函（如有请提供并对真实性负责）………………

（5）广西工业产品声明函（如有请提供并对真实性负责）……………………

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有请提供并对真实性负责，格式自拟）

投标函格式：

投 标 函

致：云之龙咨询集团有限公司(原云之龙招标集团有限公司)：

根据贵方为   （项目名称）   项目（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）递交投标文件（包括报价文件一式两份不分正副本、资格证明文件正本一份副本二份、商务文件及技术文件正本一份、副本四份、投标文件电子版一份）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件的投标须知中第17.1条规定的投标有效期（120天）内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中选择一项，否则视为未涉及商业秘密）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                         电话：

传真：                       投标人代表姓名：               职务：

投标人名称：(全称)

开户银行：                                帐号：

投标人公章（自然人投标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

开标一览表格式

开标一览表

分标号：   分标

投标报价（大写） ： （小写）：

交付时间：自签订合同之日起 个日历日内交付使用。

交付地点：采购人指定地点。

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖单位公章（自然人投标加盖手指指印）并由法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章（自然人投标加盖手指指印）或者由法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

投标人公章（自然人投标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

中小企业声明函（格式，如有请提供并对真实性负责）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：1.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公示其信息，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2. 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式，如有请提供并对真实性负责）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

广西工业产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：生产企业的工商营业执照复印件。

投标人公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

### 三、投标文件（资格证明文件）正本壹份，副本贰份

投标文件（资格证明文件）封面格式（不可缺）：

正本（或副本）

投标文件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

分标号：   分标

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（资格证明文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目    录

一、资格证明文件

- 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件；

- 依法缴纳税收证明材料：

投标人须提供投标文件递交截止时间前半年内连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（（如税务部门开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。如投标人在项目截标前连续三个月零纳税的，应出具截标前半年内的缴纳税收凭证，如半年内仍为零纳税的，投标人应出具其具备经营能力的相关证明材料。投标人符合依法免税条件的，应出具所在地的税务部门出具的《依法免税证明》复印件（成立不足三个月的投标人按实际情况提供）；投标人未提供规定期限内的纳税证明或项目截标前连续六个月零纳税且未能合理提供具备经营能力证明的，应视为不符合招标文件规定的资格要求；

- 依法缴纳社会保障资金证明材料：投标人须提供投标文件递交截止时间前半年内连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件，并附上项目投标人员、项目实施人员社保缴存证明（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法免缴社保费证明》复印件（成立不足三个月的投标人按实际情况提供）；

- 投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料：

投标人员、项目实施人员应为投标正式员工，如项目投标人员、项目实施人员的工作关系与社保缴存清单不一致的，应视为不符合招标文件规定的资格要求。

投标人须提供具备履行合同所必须的设备清单和拟投入项目的专业人员清单，并附上拟投入项目的专业人员相关证明材料（如社保缴存证明、专业技术等级证书、认证机构证书、业绩、获奖和专利等）。

- 投标人2019年或2020年财务状况报告复印件（或财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料），从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料。

四、投标文件（商务部分、技术部分）正本壹份，副本肆份

投标文件（商务部分、技术部分）封面格式（不可缺）：

正本（或副本）

投标文件

（商务部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

分标号：   分标

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（商务文件、技术文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目    录

一、商务文件

- 投标声明书 (必须提供，按第六章要求格式填写) ；

- 法定代表人（负责人或自然人）身份证明（必须提供，按第六章要求格式填写）；

- 法定代表人（负责人或自然人）授权委托书及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时必须提供，按第六章要求格式填写；由法定代表人（负责人或自然人）参加的不须提供）；

- 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供，按第六章要求格式填写）；

- 商务条款偏离表（必须提供，按第六章要求格式填写）；

- 投标保证金提交凭证（必须提供）；

- 投标报价明细表（必须提供，按第六章要求格式填写）

- 投标人直接控股、管理关系信息表（按第六章要求格式填写）；

- 节能环保等方面的资质证书（提供证书复印件）；

- 投标人可根据第四章《评标办法及评标标准》中评审要素提供相关的证明材料。

二、技术文件

- 投标产品设备配置清单(必须提供，按第六章要求格式填写)；

- 技术偏离表(必须提供，按第六章要求格式填写)；

- 配套（售后）服务承诺(必须提供)；

- 实施方案；

- 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

- 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

- 产品出厂标准、质量检测报告；

- 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

- 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

投标声明书格式：

投标声明书

致：云之龙咨询集团有限公司(原云之龙招标集团有限公司)：

我公司参加贵集团组织    （项目名称）    （项目编号：       ，分标号：   分标）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人公章（自然人投标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）签字：

年     月     日

注：投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处相应的逐一签字并加盖投标人公章或自然人投标加盖手指指印，否则作投标无效处理。

法定代表人（负责人或自然人）身份证明格式：

法定代表人（负责人或自然人）身份证明书

单位名称（自然人不需填写）：

单位性质（自然人不需填写）：

地    址（自然人不需填写）：

成立时间（自然人不需填写）：       年       月       日

经营期限（自然人不需填写）：

姓名：        性别：     年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人（负责人或自然人）。

特此证明。

投标人公章（自然人投标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）签字：

法定代表人（负责人或自然人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人或自然人）授权委托书

致：                  （招标采购单位、代理机构名称）：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

代理期限从           年    月   日至          年    月    日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                           法定代表人（负责人或自然人）签字：

所在部门职务：                                               职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章（自然人投标加盖手指指印）：

年    月    日

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函格式：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方（投标人）承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方（投标人）承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定投标人中标,然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章（自然人投标加盖手指指印）：

年     月     日

商务条款偏离表格式：

商务条款偏离表（格式）

分标号：  分标

| 项目 | 招标文件要求 | 是否偏离 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 配套（售后）服务最低要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 签订合同时限 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 合同条款（除付款条件外的其余全部条款） | 详见招标文件第五章“拟签订的合同文本” |  |  |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求（如有） |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人公章（自然人投标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

投标报价明细表格式：

投标报价明细表（格式）

分标号：  分标

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价（元） | 金额 （元） | 小微企业 （如有） | 政策功能编码 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |
| 交付时间： |
| 交付地点：采购人指定地点。 |
| 备注 | 投标货物（服务）中，属于小微企业生产（提供）的产品（服务）总值为￥ （具体明细请列附表（格式自拟）或在报价表中注明），占本投标报价的比例为 %。 |
|  | 小微企业是指制造厂商（提供服务厂商）为“小型企业”或者“微型企业”；政策功能编码是指投标产品（服务）的中国环境标志认证证书编号或节能标志认证证书号；并在本表后附相关证明材料。如因投标人未提供证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标（成交）的责任亦由投标人自行负责。 |

投标人公章（自然人投标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

投标人的类似成功案例的业绩证明文件格式：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

投标人公章（自然人投标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

投标保证金提交凭证格式：

投标保证金提交凭证

若采用银行转账、电汇或网上支付形式的，投标人应在此提供银行转账（或电汇或网上支付）底单复印件并加盖投标人公章（或自然人投标加盖手指指印）。

若采用支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函形式的，投标人应在此提供支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函的复印件并加盖投标人公章（或自然人投标加盖手指指印），在投标截止时间前，投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的原件给采购代理机构。

保函（若以保函形式交纳方式的，格式）

（采购人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加         （项目名称的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期（120日）内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后未按招标文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书，或者投标人提交了虚假资料，或者投标人串通投标或以行贿手段谋取中标的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在 7 日内无条件向你方支付人民币（大写）         元。

本保函在投标有效期（120日）或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标文件有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

注：1.允许投标人实际开具的保函格式与本招标文件提供的格式有所不同，但不得更改格式中的实质性内容。

2.在投标截止时间前，投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的保函原件，保函无效的或未能在投标截止时间前提交的，其投标无效。银行保函必须为无条件保函，否则其投标无效。

投标人直接控股、管理关系信息表格式：

投标人直接控股股东信息表（格式）

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

投标人直接管理关系信息表（格式）

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

投标人公章（自然人投标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

投标产品设备配置清单格式：

投标产品设备配置清单（格式）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

技术偏离表格式：

技术偏离表（格式）

分标号：  分标

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术参数要求 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人公章（自然人投标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

项目实施方案格式:

项目实施方案（格式）

注：请投标人认真阅读采购需求、评标标准及相关标准规范要求，根据本项目实际情况自行编写。

投标人公章（自然人投标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

配套（售后）服务承诺格式：

配套（售后）服务承诺（格式）

注：请投标人认真阅读招标文件第二章《采购需求》要求自行承诺，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定予以处罚。

投标人公章（自然人投标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

# Text boxes

法定代表人（负责人或自然人）

第二代居民身份证复印件（背面）

法定代表人（负责人或自然人）

第二代居民身份证复印件（正面）

被授权人

第二代居民身份证复印件（背面）

被授权人

第二代居民身份证复印件（正面）