竞争性磋商文件

项目编号：YLBHC20204006-S

项目名称：2020年北海市海洋生态预警监测服务

采购单位：北海市海洋局

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年5月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 磋商须知	4

第三章 项目需求	22

第四章 评审方法及定标标准	33

第五章 响应文件格式	38

第六章 合  同	51

## 第一章 竞争性磋商公告

云之龙招标集团有限公司受北海市海洋局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，对2020年北海市海洋生态预警监测服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商活动。

一、采购项目名称：2020年北海市海洋生态预警监测服务

二、采购项目编号：YLBHC20204006-S

三、项目基本概况介绍:

采购预算：人民币500000.00元，采购2020年北海市海洋生态预警监测服务1项，具体内容详见竞争性磋商文件。

四、本项目需要落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

4.政府采购促进残疾人就业政策。

5.政府采购支持监狱企业发展。

五、磋商供应商的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.本项目不接受未登陆政采云平台（www.zcygov.cn）获取本项目竞争性磋商文件的供应商竞标。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

9.供应商须具有省级或以上检验检测机构资质认定计量认证，熟悉北海市海域使用及海洋环境情况，具备完成北海市邻近海域海洋环境监测工作的能力和资质。

10.本项目不接受联合体竞标。

六、竞争性磋商文件的获取:

发售时间：自本公告发布之时起至2020年6月1日18时00分00秒止登陆政采云平台（www.zcygov.cn）自行免费获取竞争性磋商文件。未注册的供应商可在获取竞争性磋商文件前登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

(注：1.供应商获取竞争性磋商文件时应当填写完整准确的单位名称；2.已获取竞争性磋商文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格)。

七、磋商保证金：

磋商保证金：人民币玖仟元整，须足额交纳，否则竞标无效。

磋商保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。

采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在响应文件递交截止时间前交到云之龙招标集团有限公司指定账户（户名：云之龙招标集团有限公司北海分公司，账号：8113001013400074639，开户行：中信银行南宁东葛支行）；采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等形式的，在响应文件递交截止时间前，磋商供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。

八、响应文件递交截止时间和地点：

响应文件必须以密封形式于2020年6月5日9时00分前递交到云之龙招标集团有限公司（广西北海市北部湾中路60号779财富中心15楼1505号），逾期不受理。

九、磋商时间及地点：2020年6月5日9时00分后为磋商小组与供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：云之龙招标集团有限公司（广西北海市北部湾中路60号779财富中心15楼1505号），参加竞标的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人必须持证件（法定代表人（负责人或自然人）凭法定代表人（负责人或自然人）身份证明和身份证或委托代理人凭授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面磋商。

十、联系事项：

1.采购代理机构名称：云之龙招标集团有限公司

联系人：翁娜娜      联系电话：0779-3227361/3227538

地址：广西北海市北部湾中路60号779财富中心15楼1505号   邮编：536000

2.采购单位名称：北海市海洋局

联系人：龚词    联系电话：0779-2061396

邮编：536000    地址：北海市贵州路34号

3.监督管理部门：北海市财政局     联系电话：0779-3063975

联系地址：北海市海城区北部湾西路19号

十一、网上公告媒体查询：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

云之龙招标集团有限公司

2020年5月25日

## 第二章 磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：2020年北海市海洋生态预警监测服务 项目编号：YLBHC20204006-S |
| 2 | 3.3 | 本项目不接受联合体参与。 |
| 3 | 4.2 | 成交服务费：本项目成交服务费按33.1规定的“服务类”标准采用差额定率累进法计算，最低收费伍仟元，不足伍仟元按伍仟元收取。由成交供应商在领取成交通知书前一次性向代理机构支付。 |
| 4 | 7.1 | 现场考察或答疑会 □组织。集中考察时间：/，集中考察地点：/，联系人：/。 (不组织。供应商自行考察现场。 |
| 5 | 8.1 | 价格文件 （1）磋商书（附件一）；（必须提供） （2）磋商报价表；（附件二）（必须提供） 以上文件均须加盖竞标单位公章；应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。 |
| 6 | 8.2 | 商务技术文件[下列文件要求必须提供的，须加盖公章按要求提供，否则竞标无效。其余项结合第三章“项目需求”要求提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件] （1）供应商有效的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；（必须提供） （2）供应商响应文件递交截止之日前2019年12月至2020年5月中连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明材料复印件；无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的免税证明复印件。从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件（格式自拟，原件备查）；（必须提供） （3）供应商响应文件递交截止之日前2019年12月至2020年5月中连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件。从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件（格式自拟，原件备查）；（必须提供） （4）供应商2019年年度财务报表或财务报告复印件（对于从取得营业执照时间起到提交响应文件截止时间为止不足要求年数的，只需提交取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报告）；（必须提供） （5）法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供） （6）法定代表人（负责人或自然人）授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时，必须提供） （7）供应商省级或以上检验检测机构资质认定计量认证证书复印件；（必须提供） （8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供） （9）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（见附件）；（必须提供） （10）服务响应、偏离情况说明表；（必须提供） （11）磋商保证金交纳的证明材料复印件；（必须提供） （12）项目实施方案（包含但不限于拟投入项目实施人员一览表）；（必须提供） （13）获奖证书、供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书； （14）其他特殊资质证书（如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料或提供《磋商书》和《中小企业声明函》；本地化服务能力等）； （15）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料或认为需要提供的有关资料。 以上文件均须加盖竞标单位公章；应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。 |
| 7 | 10.1 | 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起120日,有效期不足的响应文件按无效处理。 1.未成交的响应文件有效期内均应保持有效。 2.成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
| 8 | 12 | 磋商保证金金额：应按《竞争性磋商公告》第七条规定交纳，否则竞标无效。 磋商保证金交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。 采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在响应文件递交截止时间前交到云之龙招标集团有限公司指定账户（户名：云之龙招标集团有限公司北海分公司，账号：8113001013400074639，开户行：中信银行南宁东葛支行）；采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等形式的，在响应文件递交截止时间前，磋商供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件。否则视为无效磋商保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的磋商保证金。 磋商保证金交纳截止时间：响应文件递交截止时间前。 磋商保证金应在响应文件有效期内保持有效。 备注： 1. 响应文件递交截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于磋商有效期的，视为无效磋商保证金。 5.磋商保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效磋商保证金。 |
| 9 | 13 | 竞标报价：供应商必须就所竞标项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。 |
| 10 | 14.1 | 响应文件份数：正本一份、副本三份 |
| 11 | 15 | 响应文件接收时间：2020年6月5日9时00分止 地址：云之龙招标集团有限公司（广西北海市北部湾中路60号779财富中心15楼1505号） |
| 12 | 19.2 | 在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 13 | 19.4.1 | 磋商开始时间：2020年6月5日9时00分后（具体时间由采购代理机构另行通知） 磋商地点：云之龙招标集团有限公司（广西北海市北部湾中路60号779财富中心15楼1505号） |
| 14 | 19.4.2 | 供应商参加磋商须携带的材料： 1.法定代表人参加的，必须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明及其身份证原件。 2.委托代理人参加的，必须携带授权委托书及其身份证原件。 |
| 15 | 19.4.3 | 磋商顺序：按递交响应文件的先后顺序。 |
| 16 | 28.1 | 履约保证金金额：按成交金额的5%。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件： 服务期满后由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称：云之龙招标集团有限公司北海分公司 银行账号：8113001013400074639 开户银行：中信银行南宁东葛支行 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 （3）供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 17 | 34 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司北海分公司，联系电话：0779-3227361/3227538，通讯地址：广西北海市北部湾中路60号779财富中心15楼1505号 |
| 18 | 其他内容 | 1.本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人或自然人）或被授权人亲自在磋商文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的工程、货物和服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：北海市海洋局

2.2“采购代理机构”是指：云之龙招标集团有限公司

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

3. 供应商的基本条件

3.1 供应商资格：详见《竞争性磋商公告》第五条“磋商供应商的资格要求”。

4. 磋商费用

4.1不论磋商结果如何，供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目代理服务费：见本须知前附表。

二、磋商文件

5.磋商文件的组成

（1）磋商公告；

（2）磋商须知；

（3）项目需求；

（4）评审办法和定标标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同主要条款；

（7）其他资料。

6.磋商文件的澄清或修改

在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.现场考察或答疑会

7.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，按须知前附表的规定组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7.2供应商考察现场或参加答疑会发生的费用自理。

7.3供应商自行负责在考察现场或参加答疑会中所发生的人员伤亡和财产损失。

三、响应文件

8.响应文件的组成

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。（下列文件均须加盖竞标单位公章；应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件）

8.1价格文件：具体材料详见本须知前附表。

8.2 商务技术文件：具体材料详见本须知前附表。

9. 响应文件编制要求

9.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

9.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

9.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

9.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

10. 计量单位

10.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

11.响应文件有效期

11.1响应文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的响应文件按无效处理。

11.2未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

11.3成交供应商的响应文件自响应文件递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

12.磋商保证金

12.1供应商必须按须知前附表的规定交纳磋商保证金，否则，其响应文件按无效响应处理。

12.2磋商保证金交纳方式：按须知前附表的规定。

12.3磋商保证金交纳截止时间：按须知前附表的规定。

12.4磋商保证金必须从供应商银行账户转出并到达指定银行账户（户名：云之龙招标集团有限公司北海分公司，账号：8113001013400074639，开户行：中信银行南宁东葛支行），否则，其响应文件按无效响应处理。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的磋商保证金。

12.5磋商保证金的退还方式。

12.5.1未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。

12.5.2成交供应商的磋商保证金在成交供应商与采购人签订合同并送合同给代理机构存档后五个工作日内退还。

12.5.3磋商供应商采用银行转账、电汇或网上支付形式的，磋商保证金的退还均以转账形式退回到磋商供应商银行账户。

12.5.4磋商供应商使用支票、汇票、本票的，未成交供应商自成交通知书发出之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票、本票原件退还手续或以转账形式退回到磋商供应商银行账户，成交供应商自政府采购合同签订之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票、本票原件退还手续或以转账形式退回到成交供应商银行账户。

12.5.5磋商供应商使用银行、保险机构出具的保函的，未成交供应商自成交通知书发出之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续，成交供应商自政府采购合同签订之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

12.6有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，以保函形式递交的磋商保证金的，保函原件不予退还，并按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担磋商供应商违约赔付责任：

12.6.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

12.6.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

12.6.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

12.6.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

12.6.5磋商文件规定的其他情形。

12.7磋商保证金采用支票、汇票、本票形式的，磋商供应商将支票、汇票、本票的复印件作为响应文件的组成，放置于商务技术文件中，否则竞标无效。在响应文件递交截止时间前，磋商供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的支票、汇票、本票原件，支票、汇票、本票无效的或未能在响应文件递交截止时间前提交的，其竞标无效。支票、汇票、本票不允许背书、或者有条件的支付。

12.8磋商保证金采用银行、保险机构出具的保函形式的，磋商供应商将保函的复印件作为响应文件的组成，放置于商务技术文件中，否则竞标无效。在响应文件递交截止时间前，磋商供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件，保函无效的或未能在响应文件递交截止时间前提交的，其竞标无效。

12.9磋商保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于响应文件有效期的，其竞标无效。

12.10采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则其竞标无效。

13.磋商报价要求

报价是履行合同的最终价格，应包括项目实施所需的人工费、仪器设备费、耗材购置费、标准物质采购费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、履约验收费用、税费及其他一切费用。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

14.响应文件的份数、封装

14.1供应商应将响应文件按“价格文件”和“商务技术文件”顺序编制并装订成册，响应文件的正、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖供应商单位公章以示密封。

14.2响应文件的信封上应写明：

（1）竞争性磋商项目编号；

（2）竞争性磋商项目名称；

（3）供应商名称、地址、邮编。

14.3未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

15.响应文件的递交

15.1所有响应文件应于本须知前附表规定的时间前递交到磋商文件中指定地点。

15.2若遇到递交响应文件过多造成部分供应商在截止时间前已抵达本须知前附表规定指定递交地点但未能签到的情况时，采购人或采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间截止时关闭大门，继续受理供应商进入递交响应文件，供应商递交响应文件的时间应以其进入磋商文件指定场所的时间为准。

16.响应文件的补充、修改

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.迟交的响应文件

在响应文件递交截止时间后送达的响应文件，采购代理机构应当拒绝接收。

四、响应文件评审程序

18.磋商小组组建

18.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。属于市场竞争不充分的科研项目，或需要扶持的科技成果转化项目，或情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

19.评审程序

19.1采购代理机向磋商小组移交接收所有的响应文件。

19.2磋商小组评审响应文件

磋商小组对供应商资格条件和响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。对资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

19.3澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人或自然人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人或自然人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.4磋商

19.4.1磋商时间及地点：按须知前附表规定。

19.4.2供应商参加需要携带的材料：按须知前附表规定。

19.4.3磋商小组按须知前附表规定的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商未在规定时间内参加磋商的，视同放弃参加磋商权利，其响应文件作无效处理。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人或自然人）授权书。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

19.5最后报价

19.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

19.5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

19.5.3属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

19.5.4根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

19.5.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

19.5.6已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

19.5.7响应供应商的报价均超过了采购最高限额，采购人不能支付的，磋商活动终止。

19.5.8低于成本报价

磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购采购最高限额价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价以低于成本价，其响应文件无效。

20.最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈

21.评审与比较

21.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

21.2评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。

21.3评标办法及标准详见第四章。

22.在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

23.特别说明：

23.1出现下列情形之一的，取其中实质性响应磋商文件要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

23.2供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

23.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

23.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

23.5资格审查：

23.5.1资格审查标准为本采购文件中载明对供应商资格要求的条件。

23.5.2供应商有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其竞标无效：

（1）不具备采购文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对供应商资格审查时进行，查询规则见“供应商须知前附表”）

（2）未按采购文件规定的方式获取本竞争性磋商文件的供应商；

（3）响应文件未提供“供应商须知前附表”第8.1条、第8.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

23.5.3资格审查的合格供应商不足3家的，不得评标。

23.6符合性审查

23.6.1磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

23.6.2符合性审查不通过而导致竞标无效的情形：

供应商的响应文件中存在对采购文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其竞标将被视为竞标无效。

竞标报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为竞标无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出采购文件规定采购预算或最高限价，或者超出采购预算或最高限额的；

（3）供应商未就所竞分标进行报价或存在漏项报价；供应商未就所竞分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（采购文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

（4）修正后的报价，供应商不确认的；

（5）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（6）委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（7）有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等采购文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（8）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合采购文件要求的；

（9）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）未响应采购文件实质性要求的；

（12）磋商小组认为供应商的首次报价或最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效竞标处理；

23.7有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

23.8供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

23.9关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

24.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3除本须知19.5.3、19.5.4及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购最高限额的供应商不足3家的。

25.条在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

五、确定成交供应商办法及结果公告

26.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

六、履约保证金

28.1成交供应商须于签订合同前按供应商须知前附表规定方式提交，否则采购人不与其签订合同。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3履约保证金按供应商须知前附表规定的时间和条件退付。

28.4在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

七、签订合同

29.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

30.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、适用法律

32.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

九、其它内容

33.代理服务费

33.1桂价费〔2011〕55号文件规定的代理服务收费标准：本项目成交服务费按下表“服务类”标准采用差额定率累进法计算，最低收费伍仟元，不足伍仟元按伍仟元收取。由成交供应商在领取成交通知书前一次性向代理机构支付

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

33.2采购代理机构的银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司北海分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113001013600157976

34. 询问、质疑和投诉

34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

34.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

34.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第三章 项目需求

说明：

1.本次采购将依据节能产品品目清单和认证证书实施政府强制采购。若采购货物属于财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定品目清单的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应竞标无效。

2.竞争性磋商文件中项目需求均为实质性条款，均必须满足，否则竞标无效。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

4.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，响应文件中必须提供相关强制性认证资料，否则相应竞标无效。

一、采购项目编号：YLBHC20204006-S

二、采购项目类别：服务类

▲三、采购项目需求一览表

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 项目需求及服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年北海市海洋生态预警监测服务 | 1 | 项 | 为切实履行海洋观测预报、生态预警监测和防灾减灾体系建设职责，及时准确获取北海市生态预警监测数据，力求全面掌握管辖海域的生态功能动态变化，进一步强化海洋生态预警监测及评价能力，促进社会经济与生态环境协调可持续发展，根据《广西壮族自治区海洋局关于加块完成2020年广西海洋预警监测工作任务的通知》（桂海发〔2020〕6号）的要求，结合工作实际，采购2020年北海市海洋生态预警监测服务1项。 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕北海市海洋局的履职核心，聚焦党中央高度重视、社会普遍关注的海洋资源质量、海洋生态安全、海洋防灾减灾等重大问题，及时准确获取北海市海洋资源与灾害预警调查监测数据，掌握北海市海洋生态修复工程实施过程的生态环境变化，科学评估海洋生态、减灾修复成效；充分发挥海洋生态预警监测为经济建设、资源管理、生态修复和防灾减灾等服务的支撑作用，为实现北海市海洋资源科学开发、海洋生态安全、海洋治理能力现代化提供基本服务保障。 二、工作目标 力求全面掌握管辖海域的生态功能状况及动态变化，了解潜在海洋生态环境风险，关注海洋生态热点问题，针对主要海洋生态环境问题开展监测与评价。 三、工作内容 （一）典型海洋生态系统监测 开展北海市典型海洋生态系统监测，选取涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园范围内的珊瑚礁生态系统开展监测，对其生态系统健康状况、分布面积、关键资源数量、生境因子、生物多样性、主要生态胁迫等基本情况进行资料收集和实地监测。详见附录1。 （二）海洋生态灾害预警监测 开展北海市海洋生态灾害监测，对北海市每年易爆发的藻类大量增殖等开展赤潮灾害预警监测，对所辖海域每月定期巡视监测，发生赤潮灾害时转入应急监测，其他时期通过志愿者报告、海监巡查等方式收集赤潮信息。详见附录2。赤潮发生时，按《北海市赤潮灾害应急预案》要求启动应急监测，直至赤潮消亡为止。在每一次赤潮消退后，开展受灾经济损失评估。 （三）海洋应急监测 遇有北海市海域发生船舶和人员遇险、溢油、危化品泄露及其他海上突发事件时，按照有关部门的要求及时开展海洋应急监测，提供海洋生态预警监测技术服务，并将结果及时通报有关部门或市政府。 （四）近海生物生态调查监测 开展北海市近海生态调查监测。了解掌握北海市近岸海域浮游植物、浮游动物、游泳动物、大型底栖生物种类与数量，水体环境质量。（详见附录3） （五）海洋预警报业务 组织开展海洋预报和海洋灾害预警业务。及时获取广西海洋监测预报中心发布的海洋灾害信息，制作并发布海洋灾害预报，通过手机短信、传真等形式传送给《北海市风暴潮、海浪、海啸灾害应急预案》成员单位。 （六）开展海洋灾害调查评估工作 按照国家海洋局《海洋灾情调查评估和报送规定》和《海洋灾害调查技术规程》的要求开展风暴潮、海浪、海啸灾害调查评估。调查评估的内容包括：灾害过程自然变异、受灾状况、危害程度、救灾行动、减灾效果、经验教训等。 四、工作要求 承担2020年海洋生态预警监测任务的单位应严格按照相关监测（调查）规范、技术规程和技术标准开展监测，监测全程实施质量保证和质量控制，满足国家海洋局《海洋计量工作管理规定》的要求。严格按照时限要求提交各类监测数据、资料和信息。监测数据应于监测月的次月通过“全国海洋生态预警监测平台”逐级报送；现场照片、监测报告等监测资料刻录光盘报送至北海市海洋局；待全年监测任务完成后，根据珊瑚礁生态系统监测、赤潮监测、海洋应急监测、海洋预警报和海洋灾害调查评估数据等数据资料编制年度海洋生态预警监测分析报告，并于2020年12月15日前报送至北海市海洋局。 |
| ▲商务要求表 |
| 投标报价要求 | 报价应包括成交供应商为完成该项目而发生的全部相关费用，包括项目实施所需的人工费、仪器设备费、耗材购置费、标准物质采购费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、履约验收费用、税费及其他一切费用。 |
| 服务期限和提交服务成果地点 | 1.服务期限：自合同签订之日起至2021年3月31日。 2.服务地点：北海市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 合同签订后，采购人立即向财政申请拨款，财政拨款后5个工作日内向成交人支付合同总金额的50%；成交人完成2020年监测任务，报送经采购人及其相关审核部门审核通过的海洋生态预警监测分析报告后，采购人立即向财政申请拨款，财政拨款后5个工作日内向成交人支付剩余的合同总金额的50%（不计利息）。 |
| 其他要求 | 1.成交供应商需积极配合采购人开展质量监督检查，发现存在重大质量问题和安全管理问题，应立即停止工作，按照监督检查意见限期整改。敷衍整改，拒绝整改或整改后仍不符合质量控制要求的，采购人有权终止委托，并将检查整改情况纳入成交供应商诚信考核记录，向政府采购招投标代理机构公开。 2.成交供应商不严格执行项目实施方案，或随意变更关键岗位人员、仪器或其他过失造成数据无效，导致不按期提交成果，或无故拖延提交成果日期，造成的后果由成交供应商全部承担，采购人将此情况纳入成交供应商诚信考核记录，报送政府采购监督管理部门。 3.必要时，成交供应商需与采购人签订《保密协议》、《廉洁自律承诺书》等，并承担相关法律责任。 4.成交供应商应妥善保管原始记录、监测过程质量控制等档案资料，确保原始记录信息完整，可以溯源。 5.成交供应商不得分包、转包。采购人对成交供应商进行统一培训，参加项目人员需接受培训，所有费用由成交供应商自理。本项目所形成的数据和报告归采购人所有，未经采购人授权，不得将数据和报告发送给任何第三方。 6.项目完成30日内，采购人按照采购内容要求对检测数据、检测报告、质控报告等进行验收，验收不合格，不予支付合同尾款。验收过程所产生的费用由成交供应商承担。 |
| 采购人对项目的其他要求和说明 |
| 供应商注册要求 | 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取磋商文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |
| 资料要求 | 供应商可在响应文件提供应急预案、质量保证与质量控制、人员能力等证明材料，如有请提供。 |

附录1

典型海洋生态系统监测

1．监测项目及分析方法

监测对象：珊瑚礁生态系统

监测范围：广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园。

表1-1珊瑚礁生态系统监测项目一览表

| 监测范围 | 监测对象及监测指标 | 生境监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 海水环境及生物多样性 | 影响因素 |
| 广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园 | 珊瑚礁生态系统：活珊瑚分布范围、盖度、种类、死亡率、补充量等。 | 1.水质：pH、溶解氧、化学需氧量、石油类、磷酸盐、无机氮、重金属； 2.珊瑚礁鱼类：种类、大小、密度； 3.大型底栖藻类：盖度、种类。 4.沉积物：有机碳、硫化物、石油类，重金属（汞、镉、铅、砷、铬）等； | 人类活动类型、面积和分布，保护区管理工作开展情况。 |

注：无机氮（亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮）；重金属（汞、铜、铅、镉、锌、总铬、砷）。

表1-2监测方法一览表

| 项目 | 指标 | 监测/分析方法 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 珊瑚礁 | 珊瑚礁分布面积、范围、活珊瑚覆盖度、石珊瑚死亡率、珊瑚礁病害等。 | 水下观测、拍照 | 6月至9月 |
| 珊瑚礁鱼类 | 种类、大小、密度。 |  |  |
| 大型底栖藻类 | 种类、盖度。 |  |  |

2.监测站位

共布设9个水质监测站位，站位表下表1-3，站位图见下图1-1，沉积物监测站位在每条水质监测调查断面站位中选一个；特征指标监测布设3条水下调查断面，断面坐标信息见表1-4。布设3条潮间带生物监测断面，断面坐标信息见表1-5。

表1-3广西涠洲岛珊瑚礁国家海洋公园水质监测站位表

| 监测站位 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- |
| C4NZ060 | 109° 05' 00" | 21° 01' 14" |
| C4NZ061 | 109° 04' 48" | 21° 01' 07" |
| C4NZ062 | 109° 04' 37" | 21° 00' 59" |
| C4NZ066 | 109° 07' 28" | 21° 04' 22" |
| C4NZ067 | 109° 07' 22" | 21° 04' 40" |
| C4NZ068 | 109° 07' 15" | 21° 04' 57" |
| C4NZ072 | 109° 08' 27" | 21° 02' 07" |
| C4NZ073 | 109° 08' 51" | 21° 02' 06" |
| C4NZ074 | 109° 09' 10" | 21° 02' 05" |

涠洲图1-1  海洋特别保护区监测站位图

表1-4珊瑚礁水下调查断面

| 序号 | 断面编号 | 断面位置 | 起点坐标 | 终点坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WZ01 | 牛角坑 | 109°07′30.00″E； 21°05′00.00″N | 109°07′34.00″E；21°05′00.00″N |
| 2 | WZ02 | 竹蔗寮 | 109°04′25.00″E； 21°º01′10.00″N | 109°04′25.00″E；21°01′06.00″N |
| 3 | WZ03 | 坑仔 | 109°8′26.00″E； 21°01′45.00″N | 109°08′28.00″E； 21°01′48.00″N |

涠洲图1-2  珊瑚礁水下调查断面图

表1-5  涠洲岛潮间带生物监测断面起点经纬度

| 序号 | 断面编号 | 断面位置 | 经度（E） | 纬度（N） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GXC03 | 南湾 | 109°05'52.11" | 21°1'36.06" |
| 2 | GXC04 | 牛角坑 | 109°06'30.63" | 21°3'57.90" |

3．监测时间和频率

珊瑚礁生态系统水质监测频率为4次/年，断面监测全年不少于1次，根据保护区的实际情况，确定具体监测时间。沉积物质量监测于8月份开展1次。

4．数据报送

监测月次月20日前将监测数据通过“全国海洋生态环境监督管理系统”在线上报。11月30日前将现场照片、监测报告等资料刻录光盘邮寄至北海市海洋局。

5．评价产品

编写年度监测与评价报告。

附录2

海洋生态灾害预警监测

一、赤潮灾害早期预警监测

1.管理需求

掌握北海市管辖海域赤潮灾害发生状况和风险，及时发现赤潮灾害，为赤潮灾害的预警、处置和防灾减灾等工作提供支撑。

2.监测区域

北海市近岸海域。

3.工作内容

在北海市近岸海域赤潮高风险区（廉州湾、银滩）开展早期预警监测，发现溶解氧、叶绿素a等指标异常后加密监测，赤潮达到灾害应急响应级别后转为应急监测。

（1）监测时间和频率

监测时间2020年6月-2021年3月，频率，每月1次（其中2021年1-2月，监测1次）；监测发现指标异常时，每月2次，另外可根据实际情况需要增加监测频率。

（2）监测指标

水文气象：气温、气压、风向、风速、水温。

水体环境：浊度、盐度、pH、溶解氧、叶绿素a、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮，其他指标可选测。

赤潮生物：海水中赤潮优势种的种类和密度。

（3）站位布设

在北海市所辖海域赤潮高风险区均匀布设不少于3个监测站位。监测站位应保持稳定，不得随意更改。

（4）技术要求

按照《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007）、《海洋监测规范》（GB 17378-2007）和《赤潮监测技术规程》（HY/T 069-2005）中的相关规定执行。

4.成果提交

数据资料通过全国海洋生态预警监测平台进行逐级报送。当需要发布赤潮预警时，负责编制赤潮预警信息，报送北海市海洋局、广西壮族自治区海洋局和广西海洋监测预报中心。

二、赤潮应急跟踪监测

1.应急跟踪监测

负责所辖近岸海域赤潮应急监测的跟踪监视。

2.监测区域

北海市近岸海域。

3.工作内容

通过卫星遥感、船舶走航等方式开展赤潮灾害应急监测，及时发布赤潮应急监测信息。

（1）遥感监测

监测频率：每天1次。

监测指标：赤潮发生范围、中心经纬度、面积、分布形态等。

监视数据源：最新的GF-1、GF-2、HJ-1A/1B、MODIS等卫星遥感影像数据，现场无人机实测资料等。

技术要求：按照《海洋监测技术规程第7部分卫星遥感技术方法》（HY/T 147.7-2013）执行。

（2）船舶监视监测

监测时间及频率：发现赤潮起至赤潮影响消失为止。有毒赤潮每周监测2-4次，无毒赤潮每周监测1-2次。可根据实际需求加密监测频率。

监测指标：

基本情况：赤潮发生时间和地点、形状和色泽、面积、漂移路径、持续时间、主要经济生物死亡情况及动物行为等。

水文气象：气温、气压、风向、风速、水温。

水体环境：浊度、盐度、pH、溶解氧、叶绿素a、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮。

赤潮生物：海水中赤潮优势种类和密度。

赤潮毒素：有毒赤潮发生时，在赤潮发生区内采集1-2种生物开展赤潮毒素监测，监测毒素种类根据赤潮藻种确定，包括麻痹性贝毒监测、记忆缺失性贝毒、腹泻性贝毒、河豚鱼毒素、西加鱼毒素等。

技术要求：按照《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007）、《海洋监测规范》（GB 17378-2007）、《赤潮监测技术规程》（HY/T 069-2005）中的相关规定执行。

站位布设：根据赤潮发生范围和漂动状态，按梯度变化不少于3个站位。

5.成果提交

数据资料通过全国海洋生态预警监测平台进行逐级报送。编制赤潮应急监测报告报送北海市海洋局并对外发布赤潮灾害应急通报；报送广西壮族自治区海洋局和广西海洋监测预报中心。

附录3

近海生物生态调查监测

1.调查监测内容

近海浮游植物、浮游动物、游泳动物、大型底栖生物种类与数量，水体环境质量。具体内容如下：

浮游植物：浅水Ⅲ型网网样的种类组成、密度。

浮游动物：浅水Ⅰ型网网样的种类组成、密度、总生物量（湿重），浅水Ⅱ型网网样的种类组成、密度。

大型底栖生物：种类组成、密度、生物量（用采泥器采集底泥进行定量分析，至少抽取20%的站位用阿氏拖网进行定性分析）。

游泳动物：底拖网的种类组成、数量分布（重量密度、尾数密度）、幼体（未达到性成熟的鱼类）数、体长和体重等。

水文气象：风向、风速、天气现象、水温、水色、水深、透明度和海况等指标。

水体环境：盐度、悬浮物、pH、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨氮、叶绿素-a、石油类。

2.调查监测区域

北海市市近岸海域，包括廉州湾海域、银滩附近海域、营盘附近海域。具体调查站位信息如表1和图1所示。

表1  近海生物生态调查监测站位表

| 序号 | 站号 | 经度（E) | 纬度（N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH1 | 108°53'6.01" | 21°35'43.66" |
| 2 | BH2 | 109°5'11.78" | 21°31'35.78" |
| 3 | BH3 | 109°8'57.70" | 21°23'16.81" |
| 4 | BH4 | 109°25'59.00" | 21°25'39.00" |

图1 近海生物生态调查监测站位图

3.调查监测手段

（1）现场采样与样品分析；

４.监测时间与频率

每年监测2次，分别于6月和8月份实施；

游泳动物监测在8月份进行1次。

5.主要技术依据

《海洋监测规范第7部分》（GB17378.7-2007）；《海洋调查规范第6部分》（GB/T12763.6-2007）；《近岸海洋生态健康评价指南》（HY/T087-2005）；《海洋渔业资源调查规范》（SC/T 9403-2012）。

5.数据成果要求

2020年北海市近海生物生态状况调查监测报告。

说明：

1.最终报价有时间限制，请磋商供应商事前准备好各项报价，以免耽误报价。

2.磋商过程中有可能对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做实质性变动。

## 第四章 评审方法及定标标准

一、评标原则

(一)磋商小组的构成：本采购项目的磋商小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：磋商小组将以磋商响应文件为评标依据，对供应商的报价、项目实施方案、服务承诺方案、资信等方面内容综合打分。

(三）评标方法：综合评分法。

二、评标方法（计分办法按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 磋商报价 （30分） | （1）评标价为供应商的磋商报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交供应商的成交金额＝磋商报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 供应商被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该供应商的磋商报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=磋商报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=磋商报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式：某供应商价格分=基准价/某供应商评标报价金额×30分 |
| 2 | 技术分 （满分50分） | 项目实施方案（20分） | 供应商提供的项目实施方案，具体包含但不限于：具有完备的样品交接、保存，内部流转措施和数据处理、检查、上报流程，完善的实验室管理制度和系统以及突出的检测综合能力，数据安全保密方案。 一档（7分）：方案基本符合项目要求，措施、方法基本可行，工作流程一般；实验室管理能力一般，应用于管理的先进手段不多，检测综合能力弱。 二档（14分）：方案符合项目要求，措施、方法可行，工作流程良好；实验室管理较好，能运用先进手段参与管理，检测综合能力较强。 三档（20分）：方案符合项目要求，措施、方法科学得当，工作流程优秀；实验室管理能力强，善于运用多种先进手段实施管理，检测综合能力突出。 |
|  |  | 质量保证与质量控制 （20分） | 供应商提供质量控制方案，包括：控制项目、控制措施、控制环节、统计分析方法和评价方法、质量评价指标和标准、内部质量监督、实施频次和时间、实施部门和人员等。 注：未提供该方案或方案内容达不到一档要求的，本项为0分 一档（7分）：质控措施一般，仍可完成数据检查、质量控制以及反馈纠错措施；不具有有效地数据安全保证机制，仅具备检测流程部分岗位在线视频监控系统。 二档（14分）：质控措施较科学、完善，可完成数据检查、质量控制以及反馈纠错措施；具有有效地数据安全保证机制，具备检测流程主要岗位在线视频监控系统。 三档（20分）：质控措施科学、完善，具有针对性的数据检查、质量控制以及反馈纠错措施；具有切实有效地数据安全保证机制，具备检测全流程在线视频监控系统。 |
|  |  | 应急预案 （10分） | 供应商应提供受人员伤病、仪器设备故障、疫情管控等突发情况影响，无法按原实施方案开展检测时，需制定有效的预防和补救措施完成本采购服务的应急预案。 注：未提供该方案或方案内容达不到一档要求的，本项为0分 一档（4分）：应急预案措施、方法基本可行，费用高，可操作一般，仍可按时上报数据。 二档（8分）：应急预案措施、方法可行，费用一般，可操作较强，可按时上报数据。 三档（10分）：应急预案措施、方法科学得当，费用经济，可操作性强，确保按时上报数据。 |
| 3 | 商务分 （满分20分） | 企业实力分 （5分） | 供应商的计量认证证书中认证项目涵盖本监测项目涉及的海洋水质、海洋沉积物、海洋生物、海洋水文、海洋气象的，每涵盖1项得1分，满分5分。响应文件中需提供证书复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 人员能力 （12分） | （1）拟投入本项目负责人情况分（拟安排的项目负责人仅限1人）（满分4分） 项目负责人具有环境、检测或化学相关专业（“下同”）中级或以上职称或同等能力，得2分；具有相关专业高级或以上职称或同等能力，得4分。 （2）项目团队成员分（投入项目的技术人员，项目负责人除外）（满分8分） 项目团队成员：具备具有环境、检测或化学相关专业（“下同”）中级技术职称或同等能力，每人得0.5分；经过海洋监检测专业培训、具有海洋监检测人员培训证书，或具有副高级（或以上级别）专业技术资格职称或同等能力，每人得1分。满分8分。 （人员得分说明：响应文件需提供以上拟投入人员名单、相应的证书复印件、响应文件递交截止之日前2019年12月至2020年5月中连续三个月，供应商为人员缴纳社保证明复印件或社保缴纳说明文件。不提供或未提供齐全的不予得分。） |
|  |  | 业绩分 （3分） | 供应商提供2017年以来同类监测服务项目业绩证明，每份得1分，满分3分（响应文件中必须提供中标通知书和合同复印件，并加盖供应商公章，原件备查，否则不得分）。 |
| 总得分=1+2+3。 |

三、成交候选人推荐原则

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财库﹝2014﹞214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

## 第五章 响应文件格式

响 应 文 件 (封面）

采购项目编号：

采购项目名称：

分标或标段号：

（供应商名称）

年    月    日

磋   商  书

云之龙招标集团有限公司：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本   份，包含下列内容：

1. 报价表；

2. 服务响应、偏离情况说明表；

3. 按竞争性磋商文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人签字：

供应商名称（公章）：

日期：      年   月    日

开户银行：                           帐号/行号：

报  价  表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币 （￥ ） |
| 服务期限： |
| 服务地点： |

注：1.报价包含项目实施所需的人工费、仪器设备费、耗材购置费、标准物质采购费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、履约验收费用、税费及其他一切费用。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

供应商（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字

日期

服务响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项号 | 服务名称 | 发标要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

应对照竞争性磋商文件“ 第三章 项目需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的项目要求做出了实质性的响应，并申明与项目要求条文的响应和偏离。特别对有具体要求的，供应商必须提供所提供服务的具体要求。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人（签字）:

供应商名称（签公章）：

日期：      年   月   日

项目实施方案（包含但不限于拟投入项目实施人员一览表）

（格式）

由供应商按本项目竞争性磋商文件第三章“项目需求”要求及评分办法中的评分点自行编制。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人（签字或盖章）：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分包：   （如有）

| 姓名 | 职务/岗位 | 学历 | 专业技术资格及证书编号 | 所在单位及部门 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：此表格不适合供应商单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人：

供应商名称(公章)：

日 期：

附件

法定代表人（负责人或自然人）身份证明书（格式）

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人（负责人或自然人）。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

附注：如法定代表人（负责人或自然人）亲自参加开标会议的，须在开标会上提供法定代表人（负责人或自然人）身份证明书、法定代表人（负责人或自然人）身份证。

法 定 代 表 人 授 权 书

致：云之龙招标集团有限公司 ：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加         项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交文件、磋商、澄清、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（负责人或自然人）身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签名：                         法定代表人（或负责人或自然人）（签字或签章）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

云之龙招标集团有限公司：

我公司参加贵公司组织         项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商公章：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年     月     日

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

## 第六章 合  同

## 北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市政府采购合同

合同编号：

采购计划编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

项目名称和项目编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）、竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 成交报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 说明：供应商成交报价应综合考虑总价包干（包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等），报价不得超出采购预算。 |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　人民币（￥　　元）

第二条  质量保证

乙方应按磋商文件要求及响应文件承诺向甲方提供服务。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务及有关技术资料。

3.乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  交付：

（一）服务时间及服务地点：

（1）服务期限：                                   ；

（2）服务地点：                                   。

第五条  项目验收

甲方依据竞争性磋商文件规定及响应文件的服务承诺对项目进行验收。

第六条  服务要求

1.乙方应按照国家有关法律规定、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供服务。

2.如在服务过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在服务期内，乙方应对服务的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 甲方应提供必要项目实施条件（如场地、电源、水源等）

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  付款方式

合同签订后，甲方立即向财政申请拨款，财政拨款后5个工作日内向乙方支付合同总金额的50%；乙方完成2020年监测任务，报送经甲方及其相关审核部门审核通过的海洋生态预警监测分析报告后，甲方立即向财政申请拨款，财政拨款后5个工作日内向乙方支付剩余的合同总金额的50%（不计利息）。

第九条  履约保证金

履约保证金金额：按合同金额的5%。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

履约保证金退付方式、时间及条件：服务期满后由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  违约责任

1.甲乙双方均应按磋商文件要求及乙方响应文件承诺保证按时履行合同。除非遇到不可抗力等客观情况外，不得违约。

2.如任何一方未经双方协商而更改服务内容的，即为违约，除承担守约方因履行合同而形成的损失外，还应向守约方支付违约金，违约金的金额为本合同金额的20%。

3.如甲方不依约支付合同金额，应按银行同期存款利率向乙方支付违约金。

4.如果乙方未按甲方认可的服务方案开展服务或者在服务过程中有损及甲方声誉的言行的，甲方有权拒绝支付合同金额，并要求乙方赔偿相应损失。

5.如乙方提供假发票，乙方除须向甲方补开合法发票外，并须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权无条件终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可在甲方同意的前提下予以延长，其延长期与不可抗力影响期相同，但不得影响合同所涉旅游展的举办。

2.不可抗力事件发生后，应在三日内通知甲方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续三十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经北海市财政部门审批，并签订书面补充协议报北海市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条  签订本合同依据：

1.竞争性磋商文件；

2.乙方提供的响应（或应答）文件；

3.磋商中的磋商记录（协商后磋商报价表及协商后服务承诺书）；

4.成交通知书。

第十六条　本合同一式四份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报政府采购监管部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |