公开招标采购文件

项目编号：WZZC2020-G1-210037-YZLZ

项目名称：苍梧县人民法院智慧法院大审判庭多功能厅设备、高清科技法庭设备、审委及党组会议室设备等系统建设项目

采购单位：苍梧县人民法院

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年9月

目    录

第一章公开招标公告	2

第二章招标项目采购需求	5

第三章投标人须知	64

第四章评标方法及评标标准	88

第五章合同主要条款格式	93

第六章　投标文件格式	101

# 第一章 招标公告

项目概况

苍梧县人民法院智慧法院大审判庭多功能厅设备、高清科技法庭设备、审委及党组会议室设备等系统建设项目项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2020年10月9日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：WZZC2020-G1-210037-YZLZ

项目名称：苍梧县人民法院智慧法院大审判庭多功能厅设备、高清科技法庭设备、审委及党组会议室设备等系统建设项目

预算金额：陆佰零柒万捌仟玖佰叁拾元整（￥6078930.00）

最高限价：同预算金额

采购需求：具体内容详见附件：采购需求

合同履行期限：自合同签订之日起60个工作日内安装调试完毕，并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

6. 本项目不接受未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人参与投标。

## 三、获取招标文件

自本公告发布之时起至2020年9月24日18时00分止登陆政采云平台（www.zcygov.cn）获取本项目招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2020年10月9日9时30分（北京时间）

投标文件提交起止时间：2020年10月9日9时00分至9时30分

投标和开标地点：梧州市公共资源交易中心【梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）8楼】

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金

投标保证金人民币：陆万元整（￥60000.00）。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【账户名称：苍梧县人民法院；开户银行：农行苍梧县支行；账号：20-351101040027725】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.wuzhou.gov.cn/（梧州市政府采购网）、http://cangwu.gov.cn/index.html（广西梧州苍梧县人民政府门户网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn/gxzbw/（广西壮族自治区公共资源交易中心网站）、http://www.wzggzy.cn/gxwzzbw/（梧州市公共资源交易中心）

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品、优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苍梧县人民法院

地 址：梧州市龙圩区龙城路21号

联系方式：黎毅华、0774-2682349

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙招标集团有限公司

地　址：梧州市龙圩区龙圩镇龙湖北二路19号（东岸美墅A1）

联系方式：梁洁华、曾雨婷、0774-3859935

3.项目联系方式

项目联系人：梁洁华、曾雨婷

电　话：0774-3859935

4.监督部门

名    称：苍梧县财政局政府采购管理办公室

电    话：0774-2686580

## 附件：采购需求

云之龙招标集团有限公司

2020年9月17日

# 第二章 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品证明材料复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、型号替代，但作为实质性条款的参考品牌、型号，其替代品牌型号应要相当于或优于参考者。

7.“▲”是指“招标项目采购需求”中实质性要求，实质性条款不允许负偏离，否则投标无效。标记“●”的是指“招标项目采购需求”中的重要参数，作为评分标准依据。

8、本项目核心产品为第28项货物“专业音响”。

一、招标项目采购需求一览表

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大审判庭多功能厅设备系统 |
| 1.1、大审判庭庭审设备配置 |
| 1 | 数字庭审主机 | 1 | 台 | 采用嵌入式架构，Linux操作系统，安全可靠，稳定性高； 2) 采用一体化嵌入式架构，内含音频矩阵、视频矩阵模块、编码模块、解码模块； ▲3) 视频具备5路SDI输入，5路HDMI输入，4路DVI视频输入；6路DVI视频输出，4路HDMI输出，2路SDI输出； 4) 网口不少于2路100M/1000M自适应网口，支持双网隔离，网络容错，负载均衡； 5) 音频具备10个Mic in幻象输入、4个line in；3个line out、2个XLR out接口；控制不少于4路RS485控制接口，4路RS232控制接口,4路红外输出，1路红外接收； ●6) 内置8寸电容触控屏，分辨率支持1024*600，支持视频显示、光盘容量及刻录时长显示； ▲7) 视频支持H.264和H.265编码，支持1080P、720P、D1合成图像分辨率。 音频默认采用AAC_LC（采样率可达48Khz，码率可达128Kbps）还可支持G.722、PCMA、PCMU、ADPCM等音频格式； ●8) 内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔（无需拆机箱）； 9) 支持1080P60帧SDI相机，支持对PTZ摄像机进行PTZ操控； 10) 支持接入图像的多种画面合成方式，共计11种合成画面风格，至多可同时接入9路通道参与合成； 11) 支持2路独立示证编码并参与合成，支持HDMI、DVI两种信号； 12) 支持摄像机与话筒关联，实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像，激励优先级可设；支持本地音频和远端音频的语音激励模式，支持语音激励开关； 13) 支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持回声抵消，支持每路音频音量调节； 14) 支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪等功能。合成画面可在主机硬盘上进行记录存储；各分画面码流可单独存储；硬盘录满可自动覆盖； 15) 支持一键开启、停止刻录（开庭/闭庭）； 支持一键暂停（休庭/复庭）； 16) 支持MP4文件录制，并支持该文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件； 17) 支持Hash校验，验证刻录后的文件完整性； ▲18) 支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像等功能；支持标准MP4文件同步实时刻录，直刻和补刻均为标准MP4文件，且数据完全一致； 19) 支持图像场景变化智能识别检测，灵敏度可调； 20) 支持前端画面虚焦，画面过亮、过暗等异常画面智能检测； 21) 支持画面中人员聚集等智能算法并告警，灵敏度可调； ●22) 支持画面视频源丢失告警； ●23) 支持Raid5，支持硬盘Smart信息显示和坏道检测； 24) 支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等；支持标准snmp协议，支持接入标准网管平台； ●25) 支持远程开庭功能，支持H.323视频会议协议，支持无缝接入视频会议； 26) 支持开庭须知播放，在开庭前播放开庭须知，支持本地输出到电视机； ▲27）提供原厂售后服务及原厂800和400 售后服务7*24小时热线电话（投标时需提供包含具体电话号码的官网截图及官网链接)。 ▲28）要求能够与苍梧县人民法院科技法庭系统（苏州科达产品,型号TSMS）兼容对接。 ▲29）可兼容接入广西法院音视频综合管理系统，实现在高院对庭审音视频的查看和监听，以及状态查询。广西法院音视频综合管理系统采用苏州科达产品（型号KDM2801），若所投设备与广西法院音视频综合管理系统为同一品牌的，投标时投标人需提供互联互通承诺函原件；若所投设备与广西法院音视频综合管理系统（苏州科达产品，型号：KDM2801）为不同品牌，投标人须在投标文件中明确承诺提供所投标设备与广西法院音视频综合管理系统可以兼容对接，满足该对接及融合应用要求，提供互联互通说明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2 | 球型SDI数字摄像机 | 1 | 台 | 1) 高清高速球型摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2) 设备采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 ▲3) 设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 4) 设备支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 ▲5) 设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比不小于58dB，灰度等级不小于11级，延时不高于110ms，动态范围不小于102dB。 6) 支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 ▲7) 设备采用H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 8) 设备最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。 9) 设备音频编码格式支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 ▲10) 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度不小于550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持256个预置位。 11) 设备支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。 ▲12) 设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 ▲13) 设备支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能。 ▲14) 设备支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。 15) 设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 16) 设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。 17) 设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 ▲18）要求能够与苍梧县人民法院科技法庭系统（苏州科达产品,型号TSMS）兼容对接。 |  |
| 3 | 球机支架 | 1 | 个 | 球机配套安装支架，铝合金材料制造，防腐防锈。 |  |
| 4 | 枪型SDI数字摄像机 | 4 | 台 | 1) 高清一体化摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2) 设备采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 ▲3) 设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 4) 设备支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 ▲5) 设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比不小于58dB，灰度等级不小于11级，SDI延时不高于80ms。 6) 支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 ▲7) 设备采用H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 ▲8) 设备最大支持分辨率1920×1080，帧率60帧/秒。 9) 设备音频编码格式支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 ▲10) 设备支持网络及SDI双输出。 ▲11) 设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 12) 设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 13) 设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC（HD-SDI)、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V(支持POE)接口。 14) 设备在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。 15) 设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 ▲16）要求能够与苍梧县人民法院科技法庭系统（苏州科达产品,型号TSMS）兼容对接。 |  |
| 5 | 枪机支架 | 4 | 个 | 枪机配套壁装支架，带鸭嘴万向节。外形尺寸约：182(L)mm×70(W)mm×97(H)mm。 |  |
| 6 | 摄像机供电电源 | 1 | 台 | 根据现场环境，可选择新型安防集中供电电源，电源路数根据现场摄像机数量并做合理冗余。 |  |
| 7 | 实物展台 | 1 | 台 | 1．镜头输出像素：≥300万 2．影像感应器：1/3英寸图像处理器 3．变焦：整机220倍放大； 4．RGB输入输出： DB15FLC 各 2组、音频输入： 3.5插口2组、HDMI输入： 1组； 5．RS232接口： 有、音频输出： 3.5插口1组、视频输出： RCA 1组、HDMI输出: 1组 6．自动/手动白平衡及曝光功能； 7．镜头转动角度垂直330度，水平330度。 |  |
| 8 | 书记员控制主机 | 1 | 套 | 1.CPU：Intel 酷睿i3-8100相当于或优于以上参考品牌型号以上配置 四核四线程 主频≥3.0GHZ 缓存≥6M 2.主板：Intel 300系列相当于或优于以上参考品牌型号芯片组 3.内存：≥8G DDR4 2400MHz； 4.硬盘：1000G 3.5" SATA接口； 5.显卡：集成显卡； 6.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道音频接口； 7.网卡：集成千兆网卡； 8. 电源：≥180W 85Plus节能电源 9.显示器：原厂同品牌21.5寸液晶显示器，分辨率1920*1080； 10.扩展插槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位； 11.DVD：DVD刻录机； 12.配置一套同品牌的有线鼠标及键盘。 |  |
| 9 | 交换机 | 2 | 台 | 1.产品类型：千兆以太网交换机 2.应用层级：二层 3.传输速率：10/100/1000Mbps 4.交换方式：存储-转发 5.背板带宽≥92Gbps 包转发率≥40Mpps 6.端口数量≥24个 7.端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口 8.传输模式：全双工/半双工自适应 9.功能特性 VLAN 支持802.1Q（最大4K个VLAN） 10.电源电压：AC 100-240V，50/60Hz 11.电源功率≤19W |  |
| 10 | 打印设备 | 1 | 台 | 1.产品类型：黑白激光打印机 2.最大打印幅面：A4 3.最高分辨率1200×1200dpi黑白打印速度≥18ppm 4.支持双面打印 5.打印性能 打印方式激光打印预热时间0秒首页打印时间≤8.5秒 6.打印语言基于主机的打印月打印负荷5000页接口类型USB2.0耗材 7.硒鼓寿命随机标配≥1200页 8.支持系统平台：Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003、Mac OS X v10.4-10.6Linux |  |
| 11 | 证据显示设备 | 9 | 台 | 尺寸21.5英寸最佳分辨率1920x1080屏幕比例16:9（宽屏）高清标准1080p（全高清）背光类型LED背光动态对比度100万:1静态对比度600:1黑白响应时间5ms显示参数点距0.24825mm亮度200cd/㎡ 2.可视面积476.64×268.11mm可视角度90/65°显示颜色16.7M面板 3.控制控制方式按压按键语言菜单英文，德语，法语，意大利语，西班牙语，俄语，葡萄牙语，土耳其语，简体中文 4.接口视频接口D-Sub（VGA）， 5.产品尺寸：约513.7×308.6×90.4mm（不含底座）产品：约513.7×390.5×189.7mm（包含底座） 6.产品重量约3.32kg底座功能倾斜：-2-20°壁挂支持（75×75mm） 7.电源性能100-240V交流，50-60Hz电源功率最大:25W典型:20W待机:0.3W |  |
| 1.2、全彩小间距显示设备及音频扩声设备配置 |
| 12 | 全彩小间距显示屏体(主屏) | 30.1 | ㎡ | 显示尺寸约：宽8.96米*高3.36米 1.像素间距≤1.875mm 2.前维护压铸铝箱体，箱体拼接时有自动对位设计， 3.LED显示屏承受50Hz、1500VAC(交流有效值）的试验电压60S不发生绝缘击穿 4.对地漏电流I（漏）≤2.5mA/m2 5.电磁兼容辐射骚扰（EMC）符合 CLASS B限值要求 6.PCB的阻燃等级应达到UL94 V_0级 7.塑料面板的阻燃等级应达到UL94 V_0级 8.支持单点校正 9.箱体平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm 10.白平衡亮度cd/m²≥750 (校正后) 11.色温可调范围：2000k~10000k 12.对比度≥10000:1 13.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160° 14.刷新频率≥3840HZ 15.亮度灰度调节功能：支持通过配套软件0~100%无级调节；实现不同亮度情况下灰度等级8-16bit任意设置 16.灰度：100%亮度 16bit灰度；70%亮度 16bit灰度；50%亮度 16bit灰度；20%亮度 15bit灰度 17.发光点中心距偏差≤1.8%；亮度均匀性≥98%；色度均匀性±0.003Cx,Cy 之内 18.峰值功耗≤480W/㎡ 平均功耗≤160W/㎡ 20.产品满足盐雾10级要求 21.工作温度范围-20℃-40℃ 22.存储温度范围-30℃-60℃ 23.IP等级 IP6X 24.典型寿命≥100000h；平均无故障时间（MTBF)≥10000小时，支持7*24小时连续工作无故障 25.蓝光无危害检测合格 26.屏体亚黑处理，反光率≤2% |  |
| 13 | 屏体内框架及包边(主屏) | 31.35 | ㎡ | 1.钢结构内框, 铝型材包边。 2.钢结构要求：显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不采用非标； 3.支撑钢结构做好防锈。 |  |
| 14 | 发送卡(主屏) | 6 | 张 | 1.一路 DVI 视频输入； 2.一路音频输入； 3.双网口输出； 4. USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5.单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668； 6. 一路光探头接口； 7.独立电源供电； 8.级联接口采用航空插头，稳定可靠。 |  |
| 15 | 全彩控制系统(主屏) | 101 | 张 | 1.单卡支持512*256像素点。 2.单卡支持32组RGB信号并行输出。 3.支持1~1/32扫之间的任意扫描类型，支持串行译码（595、5958、138等）扫描。 4.支持常规芯片、PWM芯片等所有主流LED驱动芯片。 5.支持高灰阶高刷新率。 6.支持逐点亮色度校正。 7.异型支持：任意走线、任意抽点、异型灯板、异型箱体、异型屏，轻松带载。 8.支持环路备份、双卡备份，双电源备份等多种热备份无缝切换。 9.支持5Pin液晶。 10.支持温度、供电电压和网线通信状态监控。 11.支持智能模组，其功能包括存储管理校正系数、灯板信息、模组参数等信息。 12.EMC设计，有效降低电磁辐射。 |  |
| 16 | 视频处理器 | 1 | 套 | 1.采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统，启动速度快，无系统硬件兼容性和病毒的困扰； 2.内部逻辑处理技术，保证拼接画面实时同步显示； 3.所有输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，风扇、电源等主要模块均为插卡式设计 4.满足多路视频，任意位置和大小开窗显示； 5.支持无缝切换，确保了单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰； 6.支持电源冗余备份； 7.支持输入端口EDID编辑功能，使输出信号可以适应各种常规以及非常规的应用场合； 8.每个屏组支持1000个场景的本地保存与调用，同时支持场景自动定时轮巡； 9.支持对输入信号通道进行字符叠加，方便用户实时掌握信号的来源； 10.支持单台设备同时控制多组不同分辨率的屏幕墙，每组屏幕墙独立控制互不干扰，需要支持RRTA功能； 11.支持输入信号预监功能，上位机软件中对所有输入信号进行预览，同时支持控制界面大屏回显； 12.支持视频的倍频倍线处理功能； 13.支持画面漫游、自由缩放、任意叠加； 14.支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正； 15.支持单输出多画面分隔与布局（模拟视频可支持十六画面）； 16、支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求； 17.支持输入输出板卡混插； 18.处理器硬件支持鼠标、键盘信号，可在输出的整个大屏屏组上直接使用鼠标箭头对窗口进行一系列操作。在大屏上显示的鼠标定义为“OSD鼠标”。 19.支持音频信号随视频信号同步切换的功能，同时支持对采集到的音频信号进行音量预调节，以统一各路输入源的音量平衡。 20.支持上传并输出静态底图显示功能。 21.支持在输出大屏整体上显示字幕，字幕可以静态显示，也可动态滚动显示。 22.支持对输出大屏的整体内容显示在一台显示器或解码器上。 23.具备不少于3个输入、5个混插槽位，12路HDMI、2路4K输入，8路DVI输出，4U机箱 |  |
| 17 | 全彩多功能卡 | 1 | 张 | 1.可实现实时检测显示屏的运行环境，如温度、湿度、烟雾等，确保显示屏使用环境的安全； 2.可监测环境亮度，并根据环境亮度值和之前设定的亮度调整策略自动调整显示屏亮度，以达到节能环保和保证显示屏最佳观看效果的目的； 3.可通过多控制继电器，实现对现场设备如空调、风扇、配电柜等设备的远程开关管理。 4.4路显示屏电源开关控制 5.2路风扇空调电源开关控制（可通过温度监控自动控制开关） 6.1路音箱或其他电源开关控制 7.为确保产品的兼容性及后期的维护性，与LED显示屏属同一品牌 |  |
| 18 | 智能配电柜 | 1 | 套 | 1.容量40KW 2.使用国家合格器件； 3.具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。 4.额定工作电压：AC220V/380V ； 5.额定绝缘电压：AC660V； 6.电气间隙：≥5.5mm ； 7.爬电距离：≥3.3mm ； 8.进线回路额定电流：80A-10A； 9.外壳保护等级：IP30 ； 10.触点保护类别：I； 11.1路信号防雷，3路电源防雷。 |  |
| 19 | 航插(主屏) | 101 | 套 | 电源航插、信号航插 |  |
| 20 | 全彩小间距显示屏体(副屏) | 9.83 | ㎡ | 显示尺寸约：宽2.56米×2，高1.92米×2（本次配置两块一模一样的显示屏左右两边各一块）共计：9.83㎡ 1.像素间距≤1.875mm 2.前维护压铸铝箱体，箱体拼接时有自动对位设计， 3.LED显示屏承受50Hz、1500VAC(交流有效值）的试验电压60S不发生绝缘击穿 4.对地漏电流I（漏）≤2.5mA/m2 5.电磁兼容辐射骚扰（EMC）符合 CLASS B限值要求 6.PCB的阻燃等级应达到UL94 V_0级 7.塑料面板的阻燃等级应达到UL94 V_0级 8.支持单点校正 9.箱体平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm 10.白平衡亮度cd/m²≥750 (校正后) 11.色温可调范围：2000k~10000k 12.对比度≥10000:1 13.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160° 14.刷新频率≥3840HZ 15.亮度灰度调节功能：支持通过配套软件0~100%无级调节；实现不同亮度情况下灰度等级8-16bit任意设置 16.灰度：100%亮度 16bit灰度；70%亮度 16bit灰度；50%亮度 16bit灰度；20%亮度 15bit灰度 17.发光点中心距偏差≤1.8%；亮度均匀性≥98%；色度均匀性±0.003Cx,Cy 之内 18.峰值功耗≤480W/㎡ 平均功耗≤160W/㎡ 20.产品满足盐雾10级要求 21.工作温度范围-20℃-40℃ 22.存储温度范围-30℃-60℃ 23.IP等级 IP6X 24.典型寿命≥100000h；平均无故障时间（MTBF)≥10000小时，支持7*24小时连续工作无故障 25.蓝光无危害检测合格 26.屏体亚黑处理，反光率≤2% |  |
| 21 | 屏体内框架及包边(副屏) | 9.83 | ㎡ | 1、钢结构内框, 铝型材包边。 2、钢结构要求： 2.1显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不采用非标； 2.2支撑钢结构做好防锈。 |  |
| 22 | 发送卡(副屏) | 2 | 张 | 1.一路 DVI 视频输入； 2.一路音频输入； 3.双网口输出； 4. USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5.单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668； 6. 一路光探头接口； 7.独立电源供电； 8.级联接口采用航空插头，稳定可靠。 |  |
| 23 | 全彩控制系统(副屏) | 36 | 张 | 1.单卡支持512*256像素点。 2.单卡支持32组RGB信号并行输出。 3.支持1~1/32扫之间的任意扫描类型，支持串行译码（595、5958、138等）扫描。 4.支持常规芯片、PWM芯片等所有主流LED驱动芯片。 5.支持高灰阶高刷新率。 6.支持逐点亮色度校正。 7.完美异型支持：任意走线、任意抽点、异型灯板、异型箱体、异型屏，轻松带载。 8.支持环路备份、双卡备份，双电源备份等多种热备份无缝切换。 9.支持5Pin液晶。 10.支持温度、供电电压和网线通信状态监控。 11.支持智能模组，其功能包括存储管理校正系数、灯板信息、模组参数等信息。 12.特有的EMC设计，有效降低电磁辐射。 |  |
| 24 | 航插(副屏) | 36 | 套 | 电源航插、信号航插 |  |
| 25 | 同批次备品 | 1 | 批 | 同批次备用模组2张、电源2台、接收卡2张 |  |
| 26 | 控制主机 | 4 | 套 | 1.CPU：Intel I7 7700相当于或优于以上参考品牌型号处理器, 核数≥4核，主频≥3.6G，缓存不小于8M； 2.主板:≥Intel 200系列相当于或优于以上参考品牌型号芯片组 3.内存:≥8G DDR4 频率2666赫兹 ≥2条内存插槽； 4.硬盘≥120G SSD+1T SATA3 7200转； 5.主机电源: 180W 85% ES TFX ； 6.声卡：集成5.1声道声卡，具有至少1个音频接口； 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8.显卡：≥2GB独立显卡，至少2个或以上显示接口(VGA、HDMI)； 9.防水抗菌键盘,并支持3个自定义键、USB光电鼠标； 10.显示器：配置和主机同一品牌的23寸LED显示屏 |  |
| 27 | 交换设备 | 2 | 台 | 1.应用层级：二层 2.传输速率：10/100/1000Mbps 3.交换方式：存储-转发 4.背板带宽≥92Gbps 包转发率≥40Mpps 5.端口数量≥24个 6.端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口 7.传输模式：全双工/半双工自适应 8.功能特性 VLAN 支持802.1Q（最大4K个VLAN） 9.电源电压：AC 100-240V，50/60Hz 10.电源功率≤19W |  |
| 28 | 专业音响 | 8 | 只 | 1.系统类型：4x6.5寸二分频扬声器； 2.频率响应：130Hz-20KHz(±2dB)/110Hz-20KHz(-10 dB)； 3.灵敏度：100 dB； 4.标称阻抗：8Ω； 5.额定功率：600W； 6.低音单元：4x6.5"低音单元（2"音圈）； 7.高音单元：1x1"出口驱动器（1.7"音圈）； 8.标称覆盖角（HxV）：70°x70°； 9.最大声压级（连续/峰值）： 124.5dB/130.5dB； |  |
| 29 | 返听音箱 | 4 | 只 | 1.系统类型：二分频单驱动单12寸音箱； 2.频率响应：60Hz~18KHz (±3dB)/50Hz~18KHz (-10dB )； 3.灵敏度(1W/1m)： 96dB； 4.标称阻抗：8Ω； 5.额定功率：400W； 6.低音单元：12寸75芯 铝盆架纸盆单元； 7.高音单元：1.75寸(1寸喉口)压缩驱动器(44mm音圈)； 8.覆盖角度(H×V)：80゜×50゜(可旋转,高强度压铸铝号筒)； |  |
| 30 | 超低音音箱 | 4 | 只 | 1.系统类型：18寸超低频音箱 ； 2.频率响应：50Hz ~ 300Hz（±3dB）/40Hz ~350 Hz ( -10dB ) ; 3.灵敏度( 1W/1m ):98dB ; 4.标称阻抗: HF：8Ω; 5.额定功率 :HF：550W( AES ) ; 6.低音单元: 1×18〞; 7.最大声压级(连续/峰值)：125dB /131dB; |  |
| 31 | 功放 | 3 | 台 | 1.8Ω立体声功率：650W×4; 2.4Ω立体声功率：1100W×4; 3.2Ω立体声功率：1870W×4; 4.16Ω桥接功率：1300W×2; 5.8Ω桥接功率：2200W×2; 6.4Ω桥接功率：3740W×2; 7.频响：20Hz-20kHz(±1dB) 8.总谐失真：<0.05% 9.信噪比：≥107.5dB 10.功率增益选择：29,32,35,38dB 11.输入阻抗：20kΩ平衡 /10kΩ非平衡 12.前面板指示:保护指示灯(过热、输出直流、静音保护、欠压保护）,限幅器指示灯,工作指示灯 13.功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置 14.电源要求：90-260V ~50-60Hz |  |
| 32 | 超低音功放 | 1 | 台 | 1.8Ω立体声功率：1500W×4; 2.4Ω立体声功率：2550W×4; 3.2Ω立体声功率：3400W×4; 4.8Ω桥接功率：4500W×2; 5.4Ω桥接功率：6800W×2; 6.频响：20Hz-25kHz(±0.5dB) 7.总谐失真：<0.1% 8.信噪比：≤110dB 9.功率增益选择：23,26,29,32,35,38,41,44dB 10.输入阻抗：20kΩ平衡 /10kΩ非平衡 11.前面板指示:保护指示灯(高频保护、静音保护、过热保护）,限幅器指示灯,工作指示灯 12.功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置 13.电源要求：200-240V ~50-60Hz 14.最低启动电压：180-260V ~50-60Hz |  |
| 33 | 调音台 | 1 | 台 | 1.22路小型模拟调音台；22路单声道输入，4路单声道和2路立体声子编组，5路辅助通道，16路Ghost话放，4段Sapphyre Eq及中频扫频，输入通道上具备输入限幅； 2.2进2出USB接口，可进行音频的播放和录音； 3.可切换高阻输入用以吉他，贝斯和其他乐器直接输入； 4.在所有mic通道具备高通滤波器（低切）和48V幻象电源； 5.具有灵活的音频路由，100mm长推子，内置电源。 |  |
| 34 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 1．4进8出音箱数字处理器； 2．输入：4路模拟平衡输入，2路AES/EBU数字输入 3．输出：8路模拟平衡输出； 4．最大输入电平：+23dBu； 5．最大输出电平：+12dBu； 6．频率响应：20Hz～26kHz； 7．动态范围：118dB动态范围(输入)/ 114dB动态范围(输出)； 8．总谐波失真+噪声： 9．采样率：96kHz； 10．A/D、D/A转换：64dit； 11．均衡：每路输入和输出均有10段PEQ； 12．控制接口：USB和以太网（RJ45），通过连接 PC, MAC进行设置和实时监控； 13．操作系统：支持Windows／Mac／Ipad／Iphone； 14．场景：100 组预设数据； 15．电源： 100-240V AC，50/60Hz ； |  |
| 35 | 均衡器 | 1 | 台 | 1.双31段1/3倍频程的均衡器，频率响应10Hz-50kHz，可切换的±6dB 或±15dB 提升¦衰减范围； 2.内置可切换的40H/18dB倍频程低通滤波器，监视输出电平的4段LED梯级显示，内部环形变压器，动态范围109-115dB，XLR和TRS输入/输出插口； |  |
| 36 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 1．双通道反馈抑制器，前面板：5段电平输入信号LED指示灯和一段红色LED过载指示灯以及24个可编程陷波滤波器显示，导向菜单显示屏与菜单键，可设置滤波类型（演讲，音乐低音，音乐中音，音乐高音以及许多修复类型或过滤类型，共24个）； 2．后面板：USB接口用于软件更新，每通道各一个XLR和TRS输入/输出接口； 3．立体声或两个独立通道处理，活动滤波器和固定滤波器模式。 |  |
| 37 | 超心形指向话筒 | 20 | 支 | 传声器类型：电容式超心型指向 2．频率响应：30Hz-18KHz 3．高通滤波：100Hz，18dB/octave 4．开通灵敏度：-30dB，以1V于1Pa 5．输出抗阻：250 Ω 6．最大承受声压：130dB声压，1KHz于1％T.H.D. 7．动态范围(典型)：110dB，1KHz于最高声压 8．信噪比：>68dB，1KHz于1Pa 9．开关：平直，高通滤波 10．幻象供电：DC12-52V 11．耗电：5mA(典型) 12．输出连接口：内置式3针卡侬公头 13．拾音最佳距离：10-20cm 14．话筒尺寸：约320mm 15．颜色：黑色 |  |
| 38 | 会议底座 | 20 | 支 | 1.锌合金 材料，坚固内容，抗干扰能力强 2.设有防震绝缘胶，减低安装或撞击引起的噪音 3.配合鹅颈会议话筒，专门为演讲、教学、会议、报道设计使用 4.话筒设有静音开关，（于1KHz时，作55dB衰减） |  |
| 39 | 混音器 | 2 | 台 | 1．12路输入，8路输出，支持Dante协议的智能数字混音器； 2．具备12路独立的输入工作通道，每通道可以单独调整输入增益，并且支持Dante输入通道转换; Dante输出，互不影响； 3．标准1U全金属机箱，铝面板；前面板清晰明亮的LED灯，时刻显示输入输出的音频动态讯息；带刻度指示的编码器控制四路MASTER输出音量，并且分别显示输出音量刻度、静音指示、失真指示、输出LINE/MIC指示； 4．动态范围：S/N信噪比118dB；共模抑制比>60 dB 5．输入通道数量：MICx8、 Linex4、 Dantex4 6．最大输入电平：通道输入 MIC输入 ：+6 dBu；Line输入（莲花）：+25dBu 7．总放大增益：MIC:+65db LINE:+20 8．最大输出电平：Line(+0)：+21dbu MIC(-20)：+1dbu；AD/DA转换：24bit, 48KHz 9．DSP 功能：输入，输出均衡、限幅器、啸叫抑制、矩阵控制、阀值控制、高低通滤波器； 10．音频频率响应：20hz-20khz 11．幻象电源：48V/12mA 12．电源要求：110V-240V 50/60Hz 60W 13．工作温度范围：0℃ ~ 40℃ |  |
| 40 | 立杆式话筒 | 4 | 支 | 1．类型：电容式麦克风 2．频率响应：20~20000Hz 3．感度： -36±3 dB* (15.8mV) 0dB=1V /Pa,1kHz 4．指向性：心型指向性 5．感度衰减开关：-10dB 6．低频衰减开关：80Hz 7．输出阻抗：100Ω 8．最大音压1%T.H.D.：140 dB 9．信号杂讯比：78dB 10．电压需求：36~52VDC 幻象电源 11．电流耗损：≤3mA 12．输出接头：3P XLR [M] 13．碳纤杆长度约：62公分 |  |
| 41 | 双通道无线手持麦克风 | 2 | 套 | 1.采用EIA标准的1U金属材质机箱。 接收机明亮的LCD液晶显示，可显示工作频道或频率、RF和AF信号强度、发射器的电池容量、静音电平，以及内置电子音量。 2.超宽频段UHF554MHz~936 MHz，自动选讯，双通道接收电路的真分集接收。 3.真分集接收系统采用两路相同通道的接收电路，将射频干扰产生的噪声和漏音降至最低 4.采用噪声锁定和场强锁定双重静噪锁定电路设计，有效防止其他麦克风的射频干扰，并且提高了信噪比 5.采用6.3mm不平衡输出和XLR卡侬平衡输出同步输出设计，方便连接各种音频处理设备。 6.具有[AFS]自动搜索实际环境中最干净、无干扰频率功能，长按▲按钮或▼按钮3秒后，就会自动搜索及锁定在实际工作环境中不受干扰的频道上。 7.具有[IR]红外线自动对频功能，只要短按SYNC按钮，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点。 8.稳定的PLL相位锁定振荡电路，配合“数字导频”静音控制功能与“杂音检测”静音控制功能，能有效地阻隔工作环境中的电脑设备、点歌机及DVD等噪杂射频干扰。 9.接收机的带宽为32MHz,在32MHz的范围内最多可同时使用10套系统。 10.发射机的带宽为134MHz，超宽频带的卓越性能,大大方便调试与管理。 11.精密的低耗电路设计，使用2节AA型碱性电池，电池使用寿命比普通话筒长达一倍。 12.载波频段：554MHz~936 MHz 13.频率稳定性： ±0.005％ 14.振荡方式： PLL相位锁定频率合成 15.最大偏移度： ±45KHz 16.灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入5dBuV时，S/N>60dB 17.综合S/N比： >105dB 18.综合T.H.D： <0.7％@1KHz 19.综合频率响应： 80Hz-18KHz ±3dB 20.工作有效距离：一般80米(空阔地方) 21.工作温度： ﹣10°C～40°C 接收机参数 机箱规格： EIA标准1U 接收频道：双频道 接收方式：双通道真正分集接收 频带宽度：64 MHz 音频输出插口：XLR卡侬平衡式插座和φ6.3mm不平衡式插座 天线插口类型： TNC 电源要求：DC 12V/1A 手持麦克风参数 频带宽度： Band: FH-139MHz、Band: AD--134 MHz、Band: EJ--97 MHz RF输出功率：10mW/40mW 谐波辐射：低于主波45dBm以上 调制方式： FM 音头：动圈式/电容式，心型指向性 电池： AA×2 电流消耗： 110mA(典型) 电池寿命：约11小时 |  |
| 42 | 控制室有源监听扬声器 | 1 | 套 | 1.系统类型：有源监听音箱 ； 2.频率响应：45Hz-20KHz； 3.额定功率(定阻)：80W； 4.低频：5.254寸； 5.高频：1寸振膜高音； 6.控制功能：支持蓝牙及遥控器操作； |  |
| 43 | 天线分配器 | 1 | 台 | 1.共用一对天线，可支持2-4台无线系列或其它系列的无线系统工作，具有简化天线装配工程，提高系统工作效能的特性。 2.精密的电路设计，具有超低噪声低互调失真特性，并能在多频道同时使用时排除混频干扰。 3.天线输入插座可直接配置使用指向性天线，以解决大面积、多方向的远距离无线传输及传输信号的稳定性。 |  |
| 44 | 指向性天线 | 2 | 只 | 1.具有低噪声信号放大功能，提供信号增强作用。 2.可与无线接收机与天线分配系统配合使用。 3.轻质灵巧的外观构造，方便携带及架设安装。 4.可使用任意50欧姆低损耗的同轴电缆将天线连接到接收机或天线分配系统上。 5.只可用于具有天线供电功能的接收机与天线分配系统。 6.天线要对准所覆盖的区域范围。 |  |
| 45 | 电源时序器 | 3 | 台 | 1.8路电源时序控制器，8个16A万用插座； 2.总容量：220V,45A； 3.第1-2路：单路最大输出电流10A（带2阶滤波）第3-8路：单路最大输出电流:16A； 4.输入电源：AC220V 50Hz； 5.电压指示表：0-300V； 6.通讯接口：RS-232 (级联、中控、PC机通用控制口）； 7.级联数量：时序器模式时可无限级联，电源控制器模式时可7台级联； 8.时序延时时间：0.5S-3.5S（可设定）； |  |
| 46 | 多媒体盒 | 12 | 个 | HDMI、音频、网络、电源等桌面多媒体盒 |  |
| 47 | 音频隔离器 | 3 | 台 | 1.输入阻抗：600Ω（交流阻抗） 2.输出阻抗：600Ω（交流阻抗） 3.频率响应：20Hz-20KHz（±＜0.3DBREF1KHZ） 4.定损失：＜0.7DB（REF1KHZ1VRMS） 5.绝缘电阻：DC1000V100MΩ 6.隔离电压：AC 50HZ-60HZ 0V-1500V 7.接口类型：卡侬母6.35组合6.35卡侬公AV 8.接口功能：支持所有音频类接口互转 非平衡与平衡9.转换也可以支持平衡与非平衡转换 |  |
| 48 | 机柜 | 2 | 台 | 1.机柜.框架由九析式型材和优质专用三通焊接而成，整体结构坚固 2.左右侧门可快速拆.装，方便工作 3.配有万向脚轮和支撑脚，便于移动.固定 4.可互换的门铰链；顶部进线孔配有橡胶盖 5.深度可调（25mm为单位），容量间隔高度可调（1u为单位） 6.可根椐采购人要求定制各种规格及柜内结构变化 7.表面处理：去油.磷化.电泳底漆.静电喷粉 8.主要材料:SPCC冷扎钢板制作。 9.规格约：600mm(W)×1000mm(D)×2000mm(H)。42U |  |
| 1.3、灯光设备及其他配套设备配置 |
| 49 | 多功能光束灯 | 18 | 台 | 通道模式：16CH; 光源：YODN260 灯泡色温：8400K. 灯泡寿命：2000小时. 电压:110-240V,50/60Hz; 功率:430W. 显示: 1.7寸彩屏显示； 颜色盘:14个颜色+白光. 固定图案盘: 14个图案+白光孔. 10.棱镜:1个16棱镜+18棱镜（6+12双层）； 11.出光角度:3.8°； 12.采用磁码复位； 13.水平: 540°； 14.解析度8/16Bit； 15.垂直: 270°； 16.解析度8/16Bit； 17.IP防护等级: IP20。 |  |
| 50 | 平板柔光会议灯 | 15 | 台 | 1.色温可调。 2.工作电压：100-240V AC50/60Hz。 3.寿命：约50000小时。 4.额定功率：200W。 5.色温：3200K/5600K (±200K) 可选。 6.显色指数：Ra≥90。 7.调光：0-100%线性调光平滑无闪烁。 8.灯珠数量：432颗贴片灯珠。 9.显示方式：4种LED数码显示地址码。 |  |
| 51 | 200W面光灯 | 12 | 台 | 光源：二合一LED灯珠 功率：200W 冷白光色温：5600K, 暖白光色温：3200K; 道模式：2CHS, 光源寿命：50000-100000 hours 调光频率：1000Hz 驱动电流：700mA, 控制信号：DMX512, 10.控制模式：自走，主从, 11.DMX通道：6通道, |  |
| 52 | 帕灯 | 44 | 台 | 54*3W LED 不防水PAR灯 电压：110-240V 50/60Hz, 光源：54颗 3W 灯珠（R:12,G:18,B:18,W:6） 消耗功率：200W 通道：8CH,注：超级静音；没有噪音； 频闪：随机频闪，按顺序跳动，频闪效果 散热：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，通过风扇对流冷却 控制模式：主从机模式、单机模式、声控模式 通道：8CH，可调速 显示：LED数码管按键拨码 整合调光: 0-100% 频闪：电子频闪 1-25fps/秒 防护等级：IP20 |  |
| 53 | 专业灯光控台 | 1 | 台 | 1024个通道，提供2个光隔离输出端口和网络扩展口。支持Art-Net网络协议，可以通过网络传输信号。 7" TFT-LCD触摸屏，中英文操作界面。 15个重演程序推杆×40页和20个重演程序按键×20页，共可保存1000个重演程序。最大同时输出15个推杆重演程序和20个按键重演程序。 独立的混色系统控制轮，特别方便控制LED灯和带CMY或者RGB通道的电脑灯。 Flash点动触发功能。 |  |
| 54 | 信号放大器 | 4 | 台 | 1路数码输入，1路直接输出8路光隔离分配放大输出。信号放大整形功能，延长信号传输距离。增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。电源: AC100V-240V / 50-60Hz |  |
| 55 | 强电箱 | 1 | 个 | 专业现场定制配电箱，须满足本次灯光设备的供电需求。 |  |
| 56 | 通讯模块 | 1 | 套 | 通讯接口：5路独立RS485; 工作电压：DC8-30V; 工作温度：-40〫C~55〫C； 软件支持：3.0内核编程软件； 波特率：同意数据接口和发送数据的波特率是相同的，不同数据口可以设置不同的波特率，波特率支持1200、4800、9600（默认）、19200、38400、57600、115200；产品用途：数据终端处理，总线扩展，透明传输，协议转换，集中管理控制。 |  |
| 57 | 大灯钩 | 120 | 个 | 配套本次灯光安装需求，材质：铸铝。 |  |
| 58 | 灯光电动吊杆机械 | 4 | 道 | 电动5吊点吊杆机；荷载6KN（含杆自重）； 升降速度0.30m/s； 升降行程10m； 重复定位精度±5mm； 噪声不大于50dB(A)； 装有防冒顶开关， Φ50钢管H型焊接， 方便敷设电缆桥架。 |  |
| 59 | 国徽吊杆机械 | 1 | 道 | 电动5吊点吊杆机； 荷载4KN（含杆自重）； 升降速度0.30m/s； 升降行程10m； 重复定位精度±5mm； 噪声不大于50dB(A)； 装有防冒顶开关， Φ50钢管焊接， 方便敷设电缆桥架。 |  |
| 60 | 舞台机械控制系统 | 1 | 套 | 控制器；6路控制， 点控：可在控制台分别点控吊杆上行和下行,具有上下限位保护。运行方向指示；电源总控保护功能；1路总控；6路分控；单路输出3kw；具有相序保护功能 |  |
| 61 | 吊顶滑轮 | 78 | 只 | 120#滑轮；加固配件；压钢丝绳装置配件； |  |
| 62 | 航空钢丝绳 | 600 | 米 | 5.0#钢丝绳；无油镀锌。 |  |
| 63 | 灯光钢结构 | 1 | 套 | 现场定制，须满足本次大审判庭多功能厅灯光的实际安装需求。 |  |
| 64 | 大审判庭多功能厅设备安装辅材及其他配件费 | 1 | 项 | 1.LED全彩显示屏体内部铜芯电缆；通讯线及其他线材； 2.音响支架；音响线；话筒线；视频通讯线；原装HDMI线；原装DVI线；强电铜线；非屏蔽双绞线等等所有安装需要的线材； 3.须满足本次大审判庭多功能厅工程所有的必要工具及材料，如胶塞、钉子、扎带、PVC线管、线槽等等辅材。 |  |
| 65 | 大审判庭多功能厅设备安装调试费 | 1 | 项 | 本次大审判庭多功能厅所有设备的安装调试工程及其他费用须满足本次实际安装调试需求。 |  |
| 二、高清科技法庭设备系统 |
| 2.1、四套标准民事科技法庭配置（一楼和二楼 共计四间） |
| 66 | 数字庭审主机 | 4 | 台 | 1) 采用嵌入式架构，Linux操作系统，安全可靠，稳定性高； 2) 采用一体化嵌入式架构，内含音频矩阵、视频矩阵模块、编码模块、解码模块； ▲3) 视频具备5路SDI输入，5路HDMI输入，4路DVI视频输入；6路DVI视频输出，4路HDMI输出，2路SDI输出； 4) 网口不少于2路100M/1000M自适应网口，支持双网隔离，网络容错，负载均衡； 5) 音频具备10个Mic in幻象输入、4个line in；3个line out、2个XLR out接口；控制不少于4路RS485控制接口，4路RS232控制接口,4路红外输出，1路红外接收； ●6) 内置8寸电容触控屏，分辨率支持1024*600，支持视频显示、光盘容量及刻录时长显示； ▲7) 视频支持H.264和H.265编码，支持1080P、720P、D1合成图像分辨率。 音频默认采用AAC_LC（采样率可达48Khz，码率可达128Kbps）还可支持G.722、PCMA、PCMU、ADPCM等音频格式； ●8)内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔（无需拆机箱）； 9) 支持1080P60帧SDI相机，支持对PTZ摄像机进行PTZ操控； 10) 支持接入图像的多种画面合成方式，共计11种合成画面风格，至多可同时接入9路通道参与合成； 11) 支持2路独立示证编码并参与合成，支持HDMI、DVI两种信号； 12) 支持摄像机与话筒关联，实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像，激励优先级可设；支持本地音频和远端音频的语音激励模式，支持语音激励开关； 13) 支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持回声抵消，支持每路音频音量调节； 14) 支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪等功能。合成画面可在主机硬盘上进行记录存储；各分画面码流可单独存储；硬盘录满可自动覆盖； 15) 支持一键开启、停止刻录（开庭/闭庭）； 支持一键暂停（休庭/复庭）； 16) 支持MP4文件录制，并支持该文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件； 17) 支持Hash校验，验证刻录后的文件完整性； ▲18)支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像等功能；支持标准MP4文件同步实时刻录，直刻和补刻均为标准MP4文件，且数据完全一致； 19) 支持图像场景变化智能识别检测，灵敏度可调； 20) 支持前端画面虚焦，画面过亮、过暗等异常画面智能检测； 21) 支持画面中人员聚集等智能算法并告警，灵敏度可调； ●22) 支持画面视频源丢失告警； ●23) 支持Raid5，支持硬盘Smart信息显示和坏道检测； 24) 支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等；支持标准snmp协议，支持接入标准网管平台； ●25) 支持远程开庭功能，支持H.323视频会议协议，支持无缝接入视频会议； 26) 支持开庭须知播放，在开庭前播放开庭须知，支持本地输出到电视机； ▲27）提供原厂售后服务及原厂800和400 售后服务7*24小时热线电话（投标时需提供包含具体电话号码的官网截图及官网链接)。 ▲28）要求能够与苍梧县人民法院科技法庭系统（苏州科达产品,型号TSMS）兼容对接。 ▲29）可兼容接入广西法院音视频综合管理系统，实现在高院对庭审音视频的查看和监听，以及状态查询。广西法院音视频综合管理系统采用苏州科达产品（型号KDM2801），若所投设备与广西法院音视频综合管理系统为同一品牌的，投标时投标人需提供互联互通承诺函原件；若所投设备与广西法院音视频综合管理系统（苏州科达产品，型号：KDM2801）为不同品牌，投标人须在投标文件中明确承诺提供所投标设备与广西法院音视频综合管理系统可以兼容对接，满足该对接及融合应用要求，提供互联互通说明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 67 | 球型SDI数字摄像机 | 4 | 台 | 1) 高清高速球型摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2) 设备采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 ▲3) 设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 4) 设备支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 ▲5) 设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比不小于58dB，灰度等级不小于11级，延时不高于110ms，动态范围不小于102dB。 6) 支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 ▲7)设备采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 8) 设备最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。 9) 设备音频编码格式支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 ▲10) 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度不小于550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持256个预置位。 11) 设备支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。 ▲12) 设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 ▲13) 设备支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能。 ▲14) 设备支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。 15) 设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 16) 设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。 17) 设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 ▲18）要求能够与苍梧县人民法院科技法庭系统（苏州科达产品,型号TSMS）兼容对接。 |  |
| 68 | 球机支架 | 4 | 个 | 球机配套安装支架，铝合金材料制造，防腐防锈。 |  |
| 69 | 枪型SDI数字摄像机 | 12 | 台 | 1) 高清一体化摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2) 设备采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 ▲3) 设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 4) 设备支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 ▲5) 设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比不小于58dB，灰度等级不小于11级，SDI延时不高于80ms。 6) 支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 ▲7) 设备采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 ▲8)设备最大支持分辨率1920×1080，帧率60帧/秒。 9) 设备音频编码格式支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 ▲10) 设备支持网络及SDI双输出。 ▲11) 设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 12) 设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 13) 设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC（HD-SDI)、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V(支持POE)接口。 14) 设备在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。 15) 设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 ▲16）要求能够与苍梧县人民法院科技法庭系统（苏州科达产品,型号TSMS）兼容对接。 |  |
| 70 | 枪机支架 | 12 | 个 | 1.小号枪机壁装支架，带鸭嘴万向节。 2.外形尺寸(mm)约：182(L)×70(W)×97(H)。 |  |
| 71 | 摄像机供电电源 | 4 | 台 | 根据现场环境，可选择集中供电电源，电源路数根据现场摄像机数量并做合理冗余，若面积较大电源线布线存在问题的，可选择摄像机电源就近取电，但供电接地等要注意规范。 |  |
| 72 | 实物展台 | 4 | 台 | 1．镜头输出像素：≥300万 2．影像感应器：1/3英寸图像处理器 3．变焦：整机220倍放大； 4．RGB输入输出： DB15FLC 各 2组、音频输入： 3.5插口2组、HDMI输入： 1组； 5．RS232接口： 有、音频输出： 3.5插口1组、视频输出： RCA 1组、HDMI输出: 1组 6．自动/手动白平衡及曝光功能； 7．镜头转动角度垂直330度，水平330度。 |  |
| 73 | 书记员控制主机 | 4 | 套 | 1.CPU：Intel 酷睿i3-8100相当于或优于以上参考品牌型号以上配置 四核四线程 主频≥3.0GHZ 缓存≥6M 2.主板：Intel 300系列相当于或优于以上参考品牌型号芯片组 3.内存：≥8G DDR4 2400MHz； 4.硬盘：1000G 3.5" SATA接口； 5.显卡：集成显卡； 6.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道音频接口； 7.网卡：集成千兆网卡； 8. 电源：≥180W 85Plus节能电源 9.显示器：原厂同品牌21.5寸液晶显示器，分辨率1920*1080； 10.扩展插槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位； 11.DVD：DVD刻录机； 12.配置一套同品牌的有线鼠标及键盘。 |  |
| 74 | 交换设备 | 4 | 台 | 1．应用层级：二层 2．传输速率：10/100/1000Mbps 3．交换方式：存储-转发 4．背板带宽：256Gbps 包转发率：96Mpps 5．端口数量：28个 6．端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口 7．传输模式：全双工/半双工自适应 8．功能特性 VLAN 支持802.1Q（最大4K个VLAN） 9．支持基于MAC的VLAN；支持GUEST VLAN；支持Diff-Serv QoS 10．支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制；支持802.1p、DSCP优先级映射 11．支持IGMP V1/V2/V3 Snooping；支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置 12．支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理；支持SNMP V1/V2c/V3 13．支持NTP时钟；支持系统工作日志 14．安全管理：支持用户分级管理和口令保护 15．支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道；支持SSL，保障数据传输安全 16．支持可控IP地址的FTP登录和口令机制；支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 17．支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 18．支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 19．支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能；支持IEEE 802.1x 20．支持Radius、支持HWTACACS；支持安全网管SNMPv3；支持广播报文抑制 21．电源电压：AC 100-240V，50/60Hz 22．电源功率≤19W 23．标配一对单模千兆光纤模块 |  |
| 75 | 打印设备 | 4 | 台 | 1.产品类型：黑白激光打印机 2.最大打印幅面：A4 3.最高分辨率1200×1200dpi黑白打印速度≥18ppm 4.支持双面打印 5.打印性能 打印方式激光打印预热时间0秒首页打印时间≤8.5秒 6.打印语言基于主机的打印月打印负荷5000页接口类型USB2.0耗材 7.硒鼓寿命随机标配≥1200页 8.支持系统平台：Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003、Mac OS X v10.4-10.6Linux |  |
| 76 | 证据显示设备 | 20 | 台 | 1.尺寸21.5英寸最佳分辨率1920x1080屏幕比例16:9（宽屏）高清标准1080p（全高清）背光类型LED背光动态对比度100万:1静态对比度600:1黑白响应时间5ms显示参数点距0.24825mm亮度200cd/㎡ 2.可视面积476.64×268.11mm可视角度90/65°显示颜色16.7M面板 3.控制控制方式按压按键语言菜单英文，德语，法语，意大利语，西班牙语，俄语，葡萄牙语，土耳其语，简体中文 4.接口视频接口D-Sub（VGA）， 5.产品尺寸：约513.7×308.6×90.4mm（不含底座）产品：约513.7×390.5×189.7mm（包含底座） 6.产品重量约3.32kg底座功能倾斜：-2-20°壁挂支持（75×75mm） 7.电源性能100-240V交流，50-60Hz电源功率最大:25W典型:20W待机:0.3W |  |
| 77 | 显示器支架 | 20 | 台 | 显示器倾斜放置专用桌面支架 |  |
| 78 | 画面显示设备 | 8 | 台 | 1．屏幕尺寸：≥65英寸，屏幕比列：16：9， 2．分辨率：4K（3840*2160）。刷屏率 60HZ，扫描方式：逐行扫描。 3．网络功能：有线/WiFi。 4．输入接口：1*HDMI、1×网络接口、2×USB接口2.0。 5．机身尺寸 含底座约：1459×334×908mm。 6．包装尺寸约：1629×186×1031mm。 |  |
| 79 | 画面显示设备支架 | 8 | 套 | 画面显示设备旋转壁装安装支架，支持左右旋转。 |  |
| 80 | 庭审发言话筒 | 32 | 只 | 1.换能方式：电容式 2.指向性：心形指向性 3.讯噪比：65dBSPL1KHz于是1Pa 4.频率响应：20-18KHz 5.输出阻抗：75Ω 6.灵敏度：-40dB±2dB 7.动态范围：109dB,1KH" |  |
| 81 | 电容式立杆式话筒 | 4 | 台 | 1．类型：背极电容话筒 2．特点：背极电容会议话筒 3．指向性 超心型 4．频率范围 80～14000Hz 5．灵敏度 -33dB(22mV/Pa)±2dB 6．输出阻抗 70Ω 7．最大声压级 115dB 8．等效噪声级 22dB 9．信噪比：72dB 10．供电：48V幻象电源/DC1.5V |  |
| 82 | 功放 | 4 | 台 | 1.双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择； 2.具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行； 3. 立体声/并联8R： 700W*2 4. 立体声/并联4R ：1050W*2 5. 桥接8R： 2100W 6. 信噪比： ＜90dB 7. 频响 ：20Hz-20KHz(+0dB/-3dB) 8. 输入阻抗： 20KΩ 9. 输入灵敏度 ：0.775V/1V/1.44V 10. 分离度： >70dB 11. 失真度 ：＜0.05% 12. 阻尼系数： >200 |  |
| 83 | 音箱 | 8 | 只 | 1.阻抗： 8Ω 2.频响 ：65Hz-20KHz 3.额定功率： 150W 4.最大功率：300W 5.灵敏度： 95dB/W/M 6.最大灵敏度SPL（1W/1M）:116.8dB/W/M 7.覆盖角度： (H)80°(V)60° 8.高音： 3""锥形高音单元×2 9.低音： 8""低音×1" |  |
| 84 | 电源时序器 | 4 | 台 | 1.8通道电源时序打开/关闭 2.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W 3.具有电子锁开关控制，防止他人开启； 4.额定输出电流30A 5.每路动作延时时间1秒 6.供电电源VAC50／60Hz25A 7.单路额定输出电源20A" |  |
| 85 | 机柜 | 4 | 台 | 1．采用1.2M高度机柜； 2．19英寸标准、黑色； 3．顶部四风扇散热； 4．高强度冷轧钢板及高强度5mm厚度安装钢化玻璃； 5．表面防静电喷涂采用高强度粉面； 6．标准机柜安装配件。 |  |
| 86 | 四套标准民事科技法庭设备安装费及辅材费 | 4 | 项 | 1、四套标准民事科技法庭设备安装需要的专业音箱线、SDI线、音频线、六类非屏蔽双绞线、水晶头、PVC管、音响支架、插接件、辅助件等等所需要的安装辅材。 2、四套标准民事科技法庭所有设备的安装调试工程。 |  |
| 2.2、一套标准刑事科技法庭配置（一楼 共计一间） |
| 87 | 数字庭审主机 | 1 | 台 | 1) 采用嵌入式架构，Linux操作系统，安全可靠，稳定性高； 2) 采用一体化嵌入式架构，内含音频矩阵、视频矩阵模块、编码模块、解码模块； ▲3) 视频具备5路SDI输入，5路HDMI输入，4路DVI视频输入；6路DVI视频输出，4路HDMI输出，2路SDI输出； 4) 网口不少于2路100M/1000M自适应网口，支持双网隔离，网络容错，负载均衡； 5) 音频具备10个Mic in幻象输入、4个line in；3个line out、2个XLR out接口；控制不少于4路RS485控制接口，4路RS232控制接口,4路红外输出，1路红外接收； ●6) 内置8寸电容触控屏，分辨率支持1024*600，支持视频显示、光盘容量及刻录时长显示； ▲7) 视频支持H.264和H.265编码，支持1080P、720P、D1合成图像分辨率。 音频默认采用AAC_LC（采样率可达48Khz，码率可达128Kbps）还可支持G.722、PCMA、PCMU、ADPCM等音频格式； ●8) 内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔（无需拆机箱）； 9) 支持1080P60帧SDI相机，支持对PTZ摄像机进行PTZ操控； 10) 支持接入图像的多种画面合成方式，共计11种合成画面风格，至多可同时接入9路通道参与合成； 11) 支持2路独立示证编码并参与合成，支持HDMI、DVI两种信号； 12) 支持摄像机与话筒关联，实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像，激励优先级可设；支持本地音频和远端音频的语音激励模式，支持语音激励开关； 13) 支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持回声抵消，支持每路音频音量调节； 14) 支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪等功能。合成画面可在主机硬盘上进行记录存储；各分画面码流可单独存储；硬盘录满可自动覆盖； 15) 支持一键开启、停止刻录（开庭/闭庭）； 支持一键暂停（休庭/复庭）； 16) 支持MP4文件录制，并支持该文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件； 17) 支持Hash校验，验证刻录后的文件完整性； ▲18) 支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像等功能；支持标准MP4文件同步实时刻录，直刻和补刻均为标准MP4文件，且数据完全一致； 19) 支持图像场景变化智能识别检测，灵敏度可调； 20) 支持前端画面虚焦，画面过亮、过暗等异常画面智能检测； 21) 支持画面中人员聚集等智能算法并告警，灵敏度可调； ●22) 支持画面视频源丢失告警； ●23) 支持Raid5，支持硬盘Smart信息显示和坏道检测； 24) 支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等；支持标准snmp协议，支持接入标准网管平台； ●25) 支持远程开庭功能，支持H.323视频会议协议，支持无缝接入视频会议； 26) 支持开庭须知播放，在开庭前播放开庭须知，支持本地输出到电视机； ▲27）提供原厂售后服务及原厂800和400 售后服务7*24小时热线电话（投标时需提供包含具体电话号码的官网截图及官网链接)。 ▲28）要求能够与苍梧县人民法院科技法庭系统（苏州科达产品,型号TSMS）兼容对接。 ▲29）可兼容接入广西法院音视频综合管理系统，实现在高院对庭审音视频的查看和监听，以及状态查询。广西法院音视频综合管理系统采用苏州科达产品（型号KDM2801），若所投设备与广西法院音视频综合管理系统为同一品牌的，投标时投标人需提供互联互通承诺函原件；若所投设备与广西法院音视频综合管理系统（苏州科达产品，型号：KDM2801）为不同品牌，投标人须在投标文件中明确承诺提供所投标设备与广西法院音视频综合管理系统可以兼容对接，满足该对接及融合应用要求，提供互联互通说明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 88 | 球型SDI数字摄像机 | 1 | 台 | 1) 高清高速球型摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2) 设备采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 ▲3) 设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 4) 设备支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 ▲5) 设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比不小于58dB，灰度等级不小于11级，延时不高于110ms，动态范围不小于102dB。 6) 支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 ▲7) 设备采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 8) 设备最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。 9) 设备音频编码格式支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 ▲10) 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度不小于550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持256个预置位。 11) 设备支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。 ▲12) 设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 ▲13) 设备支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能。 ▲14) 设备支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。 15) 设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 16) 设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。 17) 设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 ▲18）要求能够与苍梧县人民法院科技法庭系统（苏州科达产品,型号TSMS）兼容对接。 |  |
| 89 | 球机支架 | 1 | 个 | 球机配套安装支架，铝合金材料制造，防腐防锈。 |  |
| 90 | 枪型SDI数字摄像机 | 4 | 台 | 1) 高清一体化摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2) 设备采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 ▲3)设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 4) 设备支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 ▲5) 设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比不小于58dB，灰度等级不小于11级，SDI延时不高于80ms。 6) 支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 ▲7) 设备采用H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 ▲8) 设备最大支持分辨率1920×1080，帧率60帧/秒。 9) 设备音频编码格式支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 ▲10) 设备支持网络及SDI双输出。 ▲11) 设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 12) 设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 13) 设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC（HD-SDI)、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V(支持POE)接口。 14) 设备在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。 15) 设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 ▲16）要求能够与苍梧县人民法院科技法庭系统（苏州科达产品,型号TSMS）兼容对接。 |  |
| 91 | 枪机支架 | 4 | 个 | 1.小号枪机壁装支架，带鸭嘴万向节。 2.外形尺寸(mm)约：182(L)×70(W)×97(H)。 |  |
| 92 | 摄像机供电电源 | 1 | 台 | 根据现场环境，可选择集中供电电源，电源路数根据现场摄像机数量并做合理冗余，若面积较大电源线布线存在问题的，可选择摄像机电源就近取电，但供电接地等要注意规范 |  |
| 93 | 实物展台 | 1 | 台 | 1．镜头输出像素：≥300万 2．影像感应器：1/3英寸图像处理器 3．变焦：整机220倍放大； 4．RGB输入输出： DB15FLC 各 2组、音频输入： 3.5插口2组、HDMI输入： 1组； 5．RS232接口： 有、音频输出： 3.5插口1组、视频输出： RCA 1组、HDMI输出: 1组 6．自动/手动白平衡及曝光功能； 7．镜头转动角度垂直330度，水平330度。 |  |
| 94 | 书记员控制主机 | 1 | 套 | 1.CPU：Intel 酷睿i3-8100相当于或优于以上参考品牌型号以上配置 四核四线程 主频≥3.0GHZ 缓存≥6M 2.主板：Intel 300系列相当于或优于以上参考品牌型号芯片组 3.内存：≥8G DDR4 2400MHz； 4.硬盘：1000G 3.5" SATA接口； 5.显卡：集成显卡； 6.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道音频接口； 7.网卡：集成千兆网卡； 8. 电源：≥180W 85Plus节能电源 9.显示器：原厂同品牌21.5寸液晶显示器，分辨率1920*1080； 10.扩展插槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位； 11.DVD：DVD刻录机； 12.配置一套同品牌的有线鼠标及键盘。 |  |
| 95 | 交换设备 | 1 | 台 | 1．应用层级：二层 2．传输速率：10/100/1000Mbps 3．交换方式：存储-转发 4．背板带宽：256Gbps 包转发率：96Mpps 5．端口数量：28个 6．端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口 7．传输模式：全双工/半双工自适应 8．功能特性 VLAN 支持802.1Q（最大4K个VLAN） 9．支持基于MAC的VLAN；支持GUEST VLAN；支持Diff-Serv QoS 10．支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制；支持802.1p、DSCP优先级映射 11．支持IGMP V1/V2/V3 Snooping；支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置 12．支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理；支持SNMP V1/V2c/V3 13．支持NTP时钟；支持系统工作日志 14．安全管理：支持用户分级管理和口令保护 15．支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道；支持SSL，保障数据传输安全 16．支持可控IP地址的FTP登录和口令机制；支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 17．支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 18．支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 19．支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能；支持IEEE 802.1x 20．支持Radius、支持HWTACACS；支持安全网管SNMPv3；支持广播报文抑制 21．电源电压：AC 100-240V，50/60Hz 22．电源功率≤19W 23．标配一对单模千兆光纤模块 |  |
| 96 | 打印设备 | 1 | 台 | 1.产品类型：黑白激光打印机 2.最大打印幅面：A4 3.最高分辨率1200×1200dpi黑白打印速度≥18ppm 4.支持双面打印 5.打印性能 打印方式激光打印预热时间0秒首页打印时间≤8.5秒 6.打印语言基于主机的打印月打印负荷5000页接口类型USB2.0耗材 7.硒鼓寿命随机标配≥1200页 8.支持系统平台：Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003、Mac OS X v10.4-10.6Linux |  |
| 97 | 证据显示设备 | 7 | 台 | 1.尺寸21.5英寸最佳分辨率1920x1080屏幕比例16:9（宽屏）高清标准1080p（全高清）背光类型LED背光动态对比度100万:1静态对比度600:1黑白响应时间5ms显示参数点距0.24825mm亮度200cd/㎡ 2.可视面积476.64×268.11mm可视角度90/65°显示颜色16.7M面板 3.控制控制方式按压按键语言菜单英文，德语，法语，意大利语，西班牙语，俄语，葡萄牙语，土耳其语，简体中文接口视频接口D-Sub（VGA），产品尺寸：约513.7×308.6×90.4mm（不含底座）产品：约513.7×390.5×189.7mm（包含底座） 4.产品重量约3.32kg底座功能倾斜：-2-20°壁挂支持（75×75mm） 5.电源性能100-240V交流，50-60Hz电源功率最大:25W典型:20W待机:0.3W |  |
| 98 | 显示器支架 | 7 | 台 | 显示器倾斜放置专用桌面支架 |  |
| 99 | 画面显示设备 | 2 | 台 | 1．屏幕尺寸：≥65英寸，屏幕比列：16：9， 2．分辨率：4K（3840*2160）。刷屏率 60HZ，扫描方式：逐行扫描。 3．网络功能：有线/WiFi。 4．输入接口：1*HDMI、1×网络接口、2×USB接口2.0。 5．机身尺寸 含底座约：1459×334×908mm。 6．包装尺寸约：1629×186×1031mm。 |  |
| 100 | 画面显示设备支架 | 2 | 套 | 画面显示设备旋转壁装安装支架，支持左右旋转。 |  |
| 101 | 庭审发言话筒 | 9 | 只 | 1.换能方式：电容式 2.指向性：心形指向性 3.讯噪比：65dBSPL1KHz于是1Pa 4.频率响应：20-18KHz 5.输出阻抗：75Ω 6.灵敏度：-40dB±2dB 7.动态范围：109dB,1KH" |  |
| 102 | 电容式立杆式话筒 | 1 | 台 | 1．类型：背极电容话筒 2．特点：背极电容会议话筒 3．指向性 超心型 4．频率范围 80～14000Hz 5．灵敏度 -33dB(22mV/Pa)±2dB 6．输出阻抗 70Ω 7．最大声压级 115dB 8．等效噪声级 22dB 9．信噪比：72dB 10．供电：48V幻象电源/DC1.5V |  |
| 103 | 功放 | 1 | 台 | 1.双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择； 2.具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行； 3. 立体声/并联8R： 700W*2 4. 立体声/并联4R ：1050W*2 5. 桥接8R： 2100W 6. 信噪比： ＜90dB 7. 频响 ：20Hz-20KHz(+0dB/-3dB) 8. 输入阻抗： 20KΩ 9. 输入灵敏度 ：0.775V/1V/1.44V 10. 分离度： >70dB 11. 失真度 ：＜0.05% 12. 阻尼系数： >200 |  |
| 104 | 音箱 | 2 | 只 | 1.阻抗： 8Ω 2.频响 ：65Hz-20KHz 3.额定功率： 150W 4.最大功率：300W 5.灵敏度： 95dB/W/M 6.最大灵敏度SPL（1W/1M）:116.8dB/W/M 7.覆盖角度： (H)80°(V)60° 8.高音： 3""锥形高音单元×2 9.低音： 8""低音×1" |  |
| 105 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1.8通道电源时序打开/关闭 2.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W 3.具有电子锁开关控制，防止他人开启； 4.额定输出电流30A 5.每路动作延时时间1秒 6.供电电源VAC50／60Hz25A 7.单路额定输出电源20A" |  |
| 106 | 机柜 | 1 | 台 | 1．采用1.2M高度机柜； 2．19英寸标准、黑色； 3．顶部四风扇散热； 4．高强度冷轧钢板及高强度5mm厚度安装钢化玻璃； 5．表面防静电喷涂采用高强度粉面； 6．标准机柜安装配件。 |  |
| 107 | 一套标准刑事科技法庭设备安装费及辅材费 | 1 | 项 | 1.一套标准刑事科技法庭设备安装需要的专业音箱线、SDI线、音频线、六类非屏蔽双绞线、水晶头、PVC管、音响支架、插接件、辅助件等等所需要的安装辅材。 2.一套标准刑事科技法庭所有设备的安装调试工程。 |  |
| 2.3、科技法庭后台设备、旧的科技法庭搬迁费、其他安装调试费 |
| 108 | 磁盘存储阵列 | 1 | 台 | 设备采用嵌入式设计，模块化无线缆，运行于Linux操作系统，安全稳定。 2. 采用B/S架构，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制。 3. 支持密码设置复杂度提醒。 4. 支持查看硬件状态和系统状态，磁盘在线修复功能。 5. 支持存储池、虚拟磁盘的快速自动配置，创建/修改/删除/查看虚拟磁盘，虚拟磁盘类型支持ISCSI、NRU、NAS。 6. 支持告警事件联动邮件通知。 ▲7. 视音频采用视频流协议直接写入存储，支持与苍梧县人民法院已建设的音视频管理平台实现视频流协议直接写入存储 8. 支持网口绑定功能，可将多网口设置同一IP地址，实现链路聚合、负载均衡、热备功能。 ▲9. 支持RAID0、1、5、6、10、RAIDX模式，支持热备盘。【投标文件中需提供相关证明材料（如国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验（测）报告复印件）】。 10. 支持RAID快速创建，支持RAID在磁盘拔出一定时间（默认10分钟内，时间可设）插回后快速重建。 11. 支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度。 12. 支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建。 13. 支持磁盘漫游功能，磁盘更换盘位后，不影响RAID正常使用。 14. 支持热插拔功能，支持磁盘、电源热插拔。 ▲15. 支持存储池（或RAID组）在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作【投标文件中需提供相关证明材料（如国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验（测）报告复印件）】。 ▲16. 在存储池（或RAID组）内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作【投标文件中需提供相关证明材料（如国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验（测）报告复印件）】。 ▲17. 在存储池（或RAID组）内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构；【投标文件中需提供相关证明材料（如国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验（测）报告复印件）】 18. 支持图形化显示设备CPU状态、内存使用状态、磁盘状态、存储池状态、存储池容量使用状态。 19. 支持降级、重建功能，当存储池处于降级、重建状态，不影响数据写入，RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作。 20. 支持1T/2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持企业级、监控级硬盘。 ▲21. 要求提供不少于144T企业级硬盘。 |  |
| 109 | 旧的科技法庭设备搬迁费及安装费 | 5 | 套 | 原来法院旧的五套科技法庭设备的迁移安装所需要的人工费、运输费、调试费及线材辅材费用，须满足搬迁调试五套科技法庭设备的实际安装需求。 |  |
| 三、审委及党组会议室设备系统 |
| 110 | 无纸化液晶升降一体机终端 （含升降器、会议终端、液晶触摸屏） | 20 | 台 | 1.终端参数：有效显示区域对角线：17.3英寸，屏幕分辨率：1920x1080，触摸参数：10点电容触控、全贴合、防指纹处理，屏体尺寸：不大于410.8x251.5x13.6mm，面板尺寸：不大于530x70x4mm，箱体尺寸：513.6x710x62.5mm ●2.升降速度：≦8秒，具备缓起缓停变频技术； ▲3.硬件配置：i5 CPU，4G内存，64G SSD固态硬盘，内置主机，非外挂方式 4.产品接口：USBx3，RJ45x1，RS-485x1，DC12V输入x1 5.安装方式：自上而下嵌入式安装，免费提供桌面开孔图纸及开孔模型 ▲6.电气参数：单12V直流供电，安全电压，无触电隐患；一根网线连接至扩展主机实现所有通讯及控制功能 7.开关机方式：上升自动开机，下降自动软关机，延时硬关机 ▲8.荧光按键模块：自发光白色荧光通透按键，具有上、下、停、前、后五键 9.屏幕前后仰角调节方式：不仅支持电动按键调节，还能支持手掰调节屏幕。 |  |
| 111 | 无纸化后台服务管理软件 | 1 | 套 | 1.软件基于CS架构，支持强大的无纸化会议控制应用功能：包括人名导位、个性化呼叫服务、会议信息及与会者信息查看、上网服务（支持锁定缺省主页）、电子白板（多人同享、多页切换）、交流提示（点对点、点对多、点对服务台）、文档资料导入导出、PC桌面共享模式、外部电脑接入（外置PC电脑桌面或视频文件可以同步至投影幕或其他终端）等功能常规会议应用 2.会议签到：支持密码或手写签到（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅），后台也可以设置免签到，支持在会议室门牌上联动签到，签到结果可以模拟图形式显示及实时在大屏幕上刷新显示，支持一键导出带手写签名的pdf签到表） 3.会议投票：支持实名、匿名、单选、多选、计时和不计时投票多重模式，支持投票结果以饼状或图柱状图实时在大屏幕上刷新显示，支持后台以Excel表格形式导出） 4.文档同步：支持客户端文档同步其它客户端或大屏上显示，同步过程可以多人批注（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅）、记录、保存，支持会后批注文档以Word形式导出。 ▲5.视频播放支持全格式视频播放、最高支持到4K片源解码播放、同时显示四路视频，可全屏显示视频。支持将视频源播放窗口浮动在其他功能界面上观看，即在观看浮动窗口视频的同时可以查看文件、参与投票、进入主菜单首页界面等其他操作，可以随意滑动显示位置及调整窗口大小；【投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验（测）报告复印件、产品彩页、产品功能演示照片、产品官网和功能截图等）】。 6.主持功能（具有主持权限的参会者可以手动标记所有参会者的签到状态、动态实时控制不同议题的开放与关闭、动态控制投票的开放与关闭、协助主讲者发起与停止屏幕共享、协助所有参会者统一切换到任意功能界面、控制会议过程的录音录屏，支持主持人托管模式，主持人一个人可以托管整个会议室的操作，领导免操作） ▲7.会议记录（word格式，可用于记录会议要点等信息，支持在观看主讲者演示画面或观看自己文档时与会议记录界面双屏显示，支持边看文档或主讲人画面时边记录重点要点）【投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验（测）报告复印件、产品彩页、产品功能演示照片、产品官网和功能截图等）】。 8.支持客户端软件更换皮肤主题，系统自带不少于三套皮肤主题（缺省/政府/企业/公检法等），用户可自定义皮肤主题/欢迎画面/企业VI/LOGO。 9.支持全办公格式（doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、html、htm、mht、tif、tiff、txt）、支持扩展行业用文件格式（ceb、gd、dwg、dxf）、支持所有可编辑文件格式的修改及保存副本、原笔迹批注（支持任意格式文档的原笔迹批注、word文件的批注结果动态叠加到文档中原格式保存）； ▲10.支持客户端软件无平台限制，在IOS系统平台、windows系统平台、android系统平台上互通共用，三大系统平台终端支持开同一个会议且操作界面相同；【投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验（测）报告复印件、产品彩页、产品功能演示照片、产品官网和功能截图等）】。 ▲11.会中功能自定义设置功能 （支持根据具体会议需求，首页功能界面自定义设置操作，能够让用户在终端直接自定义设置功能界面的图标顺序及该会议是否显示）【投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验（测）报告复印件、产品彩页、产品功能演示照片、产品官网和功能截图等）】。 12.基于C++开发，具有更高稳定性和鲁棒性的CS架构设计；同时支持BS端登陆，办公电脑免安装客户端也可登陆后台进行建会等操作。 13.安装在控制主机上，提供无纸化系统会前、会中、会后所有功能的后台操作，系统含会议服务软件、文件管理软件。 14.支持多会议室管理，支持多会议预设，支持会议日程安排，支持多会议室合并召开同一会议，支持分组召开不同会议，支持按时间自动切换会议。 15.支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持参会人会前预览会议资料，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料检索归档。 16.支持多管理员管理（三员分权管理），不同管理员创建的会议互相保密。系统管理员有管理所有会议的权限，有效提高系统安全性 17.支持会议全过程自动保存操作日志（建会日志、修改密码日志、登陆日志、下载文档日志、阅览文档日志、上传文档日志等等） 18.支持分布式后台部署，任一台服务器可作为主服务器，随时任意切换本地会议与上联会议 19.后台服务软件支持服务器双机热备（无需借助第三方热备份软件）、支持大规模并发 20.支持NAT内网穿透，可跨网段跨地域联动开会 21.数据接口遵循webservice标准，支持功能自定义及与办公OA系统对接 22.支持根据不同会议需求客户端界面功能图标自定义开放与隐藏 ▲23.支持签到表PDF文档导出，含签到信息及手写签名【投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验（测）报告复印件、产品彩页、产品功能演示照片、产品官网和功能截图等）】。 ▲24.支持如参会人员在会议室外或单位外，可支持手机、平板、笔记本通过4G网络、公网wifi等外网随时参与会议【投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验（测）报告复印件、产品彩页、产品功能演示照片、产品官网和功能截图等）】。 |  |
| 112 | 无纸化全数字多媒体会议控制主机 | 1 | 台 | ▲1.4U工业级上架式专用机箱，铝合金面板，箱体颜色：黑色，箱体外观尺寸：429L*492D*172H（mm），重量12.5kg，低噪音低功耗设计，酷睿2四核高性能处理器，16G 内存、3T硬盘，自带10寸液晶显示屏，方便工程调试及状态监控； 2.内置操作系统，支持局域网及外网的连接通讯，支持超强的会议管理功能；支持维护数据库，监测终端,安全涉密性强；系统稳定、安全永不中毒。 3.输入电压：交流220V，50Hz。输入功率：300W MAX。最多同时支持200台终端。支持无人值守工作模式，可通过客户端或Web端登陆访问。 |  |
| 113 | 无纸化全数字中控拓展主机 | 1 | 台 | 1.19"加固型2U上架式铝合金面板机箱，尺寸438L*333D*111Hmm，长*深*高(不含耳朵和拉手)，颜色：黑色，输入电压交流220V±10% 50-60Hz，输入功率50W，外部端口有百兆以太网口24个、千兆以太网口2个、COM IN 1个、COM OUT 1个； 2.配备网口指示灯（针对每个网口），支持网络接口诊断；实时监测并显示机箱内温度，散热风扇智能控制； 3.支持会议终端的通讯和控制，支持100M带宽以太网与会议终端单元通讯，一台设备可带最多24个终端单元，单元与扩展主机点对点有线连接； ▲4.具有统一控制终端升、降、仰角、开关机功能； 5.支持双1000M带宽以太网口，分别用于连接控制主机和扩展主机级联，网络支持1000M/100M Ethernet。 |  |
| 114 | 投影控制器 | 1 | 台 | 1.尺寸：436L*205W*44H（mm）（不含耳朵），颜色：黑色，输入220V AC，输入接口：RJ45，输出接口：VGA、HDMI、AUDIO。 2.支持接收多台客户端的投影请求显示，支持遵循先入先出的投影显示模式，支持最多四画面同时显示； 3.静态显示界面可定制。自动显示二维码，方便手机平板扫描接入会议。 4.自动提示信号来源，包括：投影者姓名、外部电脑编号、互动大屏幕等。 5.支持自适应投影分辨率，支持强制输出分辨率。 ▲6.支持在签到或是投票时，投影界面支持操作实时显示签到和投票的统计数据【投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验（测）报告复印件、产品彩页、产品功能演示照片、产品官网和功能截图等）】。 |  |
| 115 | 流媒体服务器 | 1 | 台 | 1.1U上架机箱，尺寸：430*250*44mm(长*深*高)，低功耗无风扇静音设计 2.支持的接口：DVI、HDMI、BNC、VGA 3.编码路数：4路 4.支持的最高分辨率：1080P60 5.电源输入：220V 45W 6.输出接口：RJ45 7.输出码流：2Mbps 8.支持动态修改分辨率 9.支持断电、断线自动重连 |  |
| 116 | 流媒体服务器硬盘 | 1 | 块 | 支持四路摄像储存，≥3T容量。 |  |
| 117 | 会议摄像机 | 3 | 套 | 1．1/2.8英寸高品质CMOS传感器 2．像素≥200万像素，16：9 3．接口：HDMI/SDI/HDBaseT接口视频格式， 4．1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97 5．20倍光学变焦，协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P； 6．波特率：115200/9600/4800/2400 7．安装方式：支持吊装或壁装 |  |
| 118 | 同步软件 | 1 | 套 | 1.基于C++开发，具有更高稳定性和鲁棒性的CS架构设计，绿色插件，即插即用； 2.支持多种格式的大容量文件同步至其他客户端或大屏幕上显示； 3.运用在涉密文件或会议中紧急情况下本机安全使用（文档无需上传服务器）。 |  |
| 119 | 墨水屏电子桌牌 | 25 | 台 | 1.双面8寸彩色电子墨水屏，分辨率为800*480； 2.外观尺寸：186L*71W*144.5Hmm，铝合金外壳，颜色银色（可定制）； 3.最大功耗：2W； 4.供电及功率：电池供电； 5.外部端口：DC*1； 6.连接方式：54M WiFi； 7.安装方式：即摆即用； 特性优势 1.屏幕采用E-Ink墨水屏，易读、无闪烁，长看不伤眼睛； 2.阅读视角可接近180°，全视角阅读能带来了更好的阅读体验； 3.断电不影响显示内容，不刷新不耗电，功耗极低； 4.双面显示姓名,背景可自定义编辑，内置多套背景皮肤，支持自定义图片导入； 5.信息传输方式：通过无线网将信息传入桌牌，支持两屏显示相同内容； 6.支持后台统一更新每台桌牌显示信息，统一获取终端联机状态； |  |
| 120 | 集中充电容纳卡座 | 5 | 个 | 1.标准机柜上架式设计 2.集中批量为电子桌牌充电 3.每台可同时充5台电子桌牌 4.充电状态指示 |  |
| 121 | 聚合物锂电池 | 25 | 组 | 高容量锂聚合物电池8000mAh、7.4V，专业工业级设计定制，有严格的过流、过压、欠压、过充、过放保护能力，内置在会议终端内部，为会议终端提供安全可靠续航保障能力，节电模式可支持时间10个小时以上持续供电 |  |
| 122 | 专业无线通讯组件 | 1 | 台 | 采用工业级无线设计，可安全稳定的实现会议电子桌牌单元与后台服务器之间的通讯,稳定且保密性强；一台无线通讯组件可以带20台会议单元。 |  |
| 123 | 音响 | 4 | 只 | 1．系统类型：4x5寸二分频扬声器； 2．频率响应：150Hz-20KHz(±2dB)/110Hz-20KHz(-10 dB)； 3．灵敏度：98dB； 4．标称阻抗：8Ω； 5．额定功率：200W； 6．低音单元：4x5"低音单元（1"音圈）； 7．高音单元：1x1"出口驱动器（1.7"音圈）； 8．标称覆盖角（HxV）：80°x60°； 9．最大声压级（连续/峰值）：120dB/126dB； 10．连接件：2×NEUTRIK NL4MP四芯插座，1+1-; 11．吊挂硬件：M8吊点×16； 12．尺寸约(H×W×D)：700x180x195mm； 13．重量约：13Kg； |  |
| 124 | 功放 | 2 | 台 | 1．8Ω立体声功率:350W×2; 2．4Ω立体声功率:480W×2; 3．8Ω桥接功率:960W×1; 4．频率范围:（1W@8Ω）20Hz-20kHz+1/-1dB; 5．总谐波失真:≤0.03%; 6．信噪比:≥100dB; 7．阻尼系数:≥150:1 8．转换速率:25V/us 9．电压放大倍数（0.775V）：63 10．输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡，前面板指示:保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯 11．功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等 12．电源要求：220V~50-60Hz 13．机身尺寸（HxWxD）约：88x483x339mm 14．重量约：15Kg |  |
| 125 | 均衡器 | 1 | 台 | 1．双31段1/3倍频程的均衡器，频率响应10Hz-50kHz，可切换的±6dB或±15dB提升衰减范围。 2．内置可切换的40H/18dB倍频程低通滤波器，监视输出电平的4段LED梯级显示，内部环形变压器。 3．动态范围109-115dB，XLR和TRS输入/输出插口。 4．尺寸（高X宽X深）约：134x483x201mm，3U机架高度。 5．重量约：4.8kg。 |  |
| 126 | 调音台 | 1 | 台 | 1．12路小型模拟调音台； 2．12路单声道输入，2路单声道和1路立体声子编组，3路辅助通道，8路Ghost话放，3段Sapphyre Eq及中频扫频，输入通道上具备DBX输入限幅，Lexcion效果器； 3．2进2出USB接口，可进行音频的播放和录音； 4．可切换高阻输入用以吉他，贝斯和其他乐器直接输入； 5．在所有mic通道具备高通滤波器（低切）和48V幻象电源； 6．灵活的GB系列音频路由； 7．60mm长推子，内置电源。 |  |
| 127 | 短杆话筒 | 20 | 支 | 1.小巧美观的式样设计 2.采用防射频干扰技术 3.5英寸（12.7厘米） 4.心形和超心形拾音模式 5.双色状态显示灯（标准型号）或单色灯环（“R”型号） 6.可编程的静音开关（仅限桌面型号） 技术规格 7.传感器类型:电容 8.拾音模式:超心形,心形频率响应自:50 Hz 频率响应至:17 KHz 9.灵敏度(dBV/Pa):心形-35 dBV/Pa;超心形-34 dBV/Pa 10.灵敏度(mV/Pa):心形18 mV/Pa;超心形21 mV/Pa 11.等效自噪: 心形:28 dB(A) 超心形:27 dB(A) 12.声压: 心形:121 dB 超心形:120 dB |  |
| 128 | 话筒底座 | 20 | 支 | 1.逻辑启用LED和静音控制 2.6.1米（20英尺）连接XLR电缆 3.可编程的静音开关（按键静音，对讲机，逻辑，地方） 4.低切滤波器 |  |
| 129 | 话筒混音器 | 3 | 台 | 1.8路话筒输入； 2.快速、无噪音选择话筒，自动根据背景噪音的变化进行调整； 3.激活其他话筒时自动进行增益调整——NOMA（衰减话筒的数量）； 4.锁定最后一个话筒功能可以维持环境噪音； 5.可调节每个通道的低频衰减和高频滤波； 6.通道激活和衰减指示灯； 7.主动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/8线路电平XLR输出； 8.带手动电平控制的辅助电平输入； 9.带有电平控制的前面板耳机输出； 10.带有可选阈值和LED指示灯的峰值响应输出限幅器。 |  |
| 130 | 双通道无线手持麦克风 | 2 | 套 | 发射机参数： 1.发射机类型：手持式 2.音频输入电平：位于-10dB位置时较大值为+2 dBV，位于0dB位置时较大值为-8 dBV 3.增益调整范围：10dB 4.射频发射机输出：较大值为30 mW（视各国适用的规定而定） 5.外壳：模塑PC/ABS把手和电池盖 6.电源：2节AA碱性电池或充电电池 7.电池，供电时间：2节AA电池，>8小时 接收机参数： 1.音频输出电平：XLR接口（连接至600Ω负载）：-13 dBV 1/4英寸接口（连接至3000Ω负载）：–2 dBV 2.输出阻抗：XLR接口：200Ω，1/4英寸接口：1 kΩ 3.灵敏度：-105 dBm，12 dB信噪比（典型值） 4.镜频抑制：>70 dB（典型值） 5.典型条件下的工作范围：100米（300英尺） 6.音频频率响应：（+/-2 dB）：最小：45 Hz，较大：15 kHz 7.尺寸约：高42 x宽197 x深134（mm） 8.重量约：816g |  |
| 131 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1．8路电源时序控制器，8个16A万用插座； 2．总容量：220V,45A； 3．第1-2路：单路最大输出电流10A（带2阶滤波）第3-8路：单路最大输出电流:16A； 4．输入电源：AC220V 50Hz； 5．电压指示表：0-300V； 6．通讯接口：RS-232(级联、中控、PC机通用控制口）； 7．级联数量：时序器模式时可无限级联，电源控制器模式时可7台级联； 8．时序延时时间：0.5S-3.5S（可设定）； 9．尺寸(W×D×H)约：488mm×260mm×66mm； 10．重量约：6.2Kg |  |
| 132 | 音频隔离器 | 1 | 台 | 1．输入阻抗：600Ω（交流阻抗） 2．输出阻抗：600Ω（交流阻抗） 3．频率响应：20Hz-20KHz 4．定损失：＜0.7DB（REF1KHZ1VRMS） 5．绝缘电阻：DC1000V100MΩ 6．隔离电压：AC 50HZ-60HZ 0V-1500V 7．接口类型：卡侬母6.35组合6.35卡侬公AV 8．接口功能：支持所有音频类接口互转非平衡与平衡转换也可以支持平衡与非平衡转换 9．尺寸约：110mm x 89mm x 44mm |  |
| 133 | 会议一体机 | 1 | 台 | 整机外形尺寸约：2280.0mm x 1374.0mm x 115.0mm 1. 屏体规格 A. 采用LED背光,原装液晶A规屏; B.显示尺寸：≥98英寸； C. 物理分辨率不小于3840*2160; D. 显示比例16:9; E. 面板亮度 ≥550 cd/m² F. 屏体对比度：3000:1；视角：全视角，水平178°,垂直178° G. 色彩总数：10-bit, 1.07billion colors H. 响应时间：6ms I. 色域: NTSC 98% J.背光灯寿命：≥50000小时 2. 表面钢化玻璃 4mm全钢化防眩光玻璃交互平板表面钢化玻璃,硬度不低于7H, 保障使用安全。 3. 触控性能 A. 触控点数：≥10点; B. 触控精度：±1mm（90%触控区域） C. 最小触摸物体：手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm） D. 触摸技术：红外触摸； E. 响应时间：≤12ms 4. 安卓主板规格 A. CPU：CPU 4核(Cortex A53*4 1.5GHz)相当于或优于以上参考品牌型号 B. GPU：T720MP2，相当于或优于以上参考品牌型号 C. 内存:≥ 2G RAM/32G ROM，相当于或优于以上参考品牌型号 5. 硬件接口: A. 后置输入接口：USB 2.0*2、RS232*1、SD *1、HDMI*2 、MINI AV *1、MINI YPBPR *1、VGA *1、VGA AUDIO *1、RJ45 *1、AC In *1 B. 后置输出接口：USB 2.0 Touch *1、Earphone *1、MINI AV*1、SPDIF *1 C. 前置端口:USB Type-B Touch*1、USB*1、HDMI IN*1 6.OPS电脑配置 A.配置：Intel Core I5相当于或优于以上参考品牌型号以上配置，主频≥3.2Hz，内存≥4G，固态硬盘≥128G B.插拔式结构：内部Intel标准80pin接口，无任何外接电源线 C.接口：DP OUT *1、HDMI OUT *1、USB 3.0 *3、USB 2.0 *3、RJ45 *1、AUDIO-OUT *1、MIC-IN *1 7. 工作电压:AC100-240V±30%，50/60Hz 8. 无线路支持双频率2.4 / 5g，支持WiFi上网的同时开启热点分享。 |  |
| 134 | 会标条屏 | 3.56 | 平方 | 1.规格配置：屏幕尺寸约：8m*0.456m=3.56㎡； 2.LED高亮单红色显示屏，点间距：4.75mm，规格：表贴封装模组尺寸：304mm*152mm，模组分辨率：64点*32点，点密度：44321点/平米； 3.屏体功耗：单色:300w/平方；视角：水平±140度；刷新频率：≥1920HZ，驱动IC:高灰度高刷新IC，扫描方式：1/16扫描，亮度：900cd/m2，可根据环境调节亮度； |  |
| 135 | 交换设备 | 1 | 台 | 1．应用层级：二层 2．传输速率：10/100/1000Mbps 3．交换方式：存储-转发 4．背板带宽：256Gbps包转发率：96Mpps 5．端口数量：28个 6．端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口 7．传输模式：全双工/半双工自适应 8．功能特性VLAN支持802.1Q（最大4K个VLAN） 9．支持基于MAC的VLAN；支持GUEST VLAN；支持Diff-Serv QoS 10．支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制；支持802.1p、DSCP优先级映射 11．支持IGMP V1/V2/V3 Snooping；支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置 12．支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理；支持SNMP V1/V2c/V3 13．支持NTP时钟；支持系统工作日志 14．安全管理：支持用户分级管理和口令保护 15．支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道；支持SSL，保障数据传输安全 16．支持可控IP地址的FTP登录和口令机制；支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 17．支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 18．支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 19．支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能；支持IEEE 802.1x 20．支持Radius、支持HWTACACS；支持安全网管SNMPv3；支持广播报文抑制 21．电源电压：AC 100-240V，50/60Hz 22．电源功率≤19W 23．标配一对单模千兆光纤模块 |  |
| 136 | 机柜 | 1 | 个 | 1.机柜.框架由九析式型材和优质专用三通焊接而成，整体结构坚固 2.左右侧门可快速拆.装，方便工作 3.配有万向脚轮和支撑脚，便于移动.固定 4.可互换的门铰链；顶部进线孔配有橡胶盖 5.深度可调（25mm为单位），容量间隔高度可调（1u为单位） 6.可根椐客户要求定制各种规格及柜内结构变化 7.表面处理：去油.磷化.电泳底漆.静电喷粉 8.主要材料:SPCC冷扎钢板制作。 9.规格约：600mm(W)×1000mm(D)×2000mm(H)。42U |  |
| 137 | 审委及党组会议室设备安装调试费及辅材费 | 1 | 项 | 1.音响支架；六类非屏蔽双绞线；音响线；话筒线；SDI线；原装传输线；6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布、排插等等安装所需辅材； 2.须满足本次审委及党组会议室设备工程所有的必要安装工具及线管等配件。 3.须满足本次审委及党组会议室所有设备调试实际需求。 |  |

| 二、涉及项目的其他要求 |
| --- |
| 采购预算 | 陆佰零柒万捌仟玖佰叁拾元整（￥6078930.00） |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见本招标文件第三章“投标人须知，以及第四章“评标方法及评标标准”。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“项目要求及技术需求”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、采购人根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物交付验收时，由采购单位对照招标文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、验收时间: 到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 4、验收地点：广西梧州市采购人指定交货地点。 5、验收方式：采购人自行验收或采购人、采购代理机构邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。符合相关验收标准，如验收过程中，采购单位发现存在不符相关标准的，供应商须无条件置换。 |
| 其他技术及服务要求 | 无 |
| 采购人的特殊要求及说明 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |
| 核心产品 | 本项目核心产品为第28项货物“专业音响” |
| ▲三、商务最低要求表 |
| 交货时间及地点 | 合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内 交货期：自合同签订之日起60日内安装调试完毕，并交付使用。 交货地点： 广西梧州市采购人指定地点 |
| 付款方式 | 双方签订合同之后支付至合同货款的30%作为预付款，货物到货80%支付至合同货款60%，全部交货并安装完成后支付至合同货款的80%，验收合格后支付至合同货款的100%。 |
| 投标报价 | 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； |
| 售后服务要求 | 1.中标人负责送货到采购人现场，在采购人要求的时间内完成本项目《招标项目采购需求一览表》中所有内容的安装调试；仪器到位后的安装、调试、培训，均由生产厂商或代理商免费提供，并由专职工程师分工执行。 2. 所有设备必须是全新、原装的，未使用过的产品，货物到货后，设备到货后，中标人和采购单位应在现场进行清点核对，清点核对过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，中标人承担所有责任。 3.中标人交货时须提供产品说明书、保修卡、合格证产品目录、图纸、操作手册、试用说明、维护手册或服务指南等供货商品的配套资料； 4. 按国家有关规定实行产品“三包”，设备类质保期一年，分项中另有约定的按其约定；保修期内每季度定期回访1次以及对设备维护保养。 5.响应时间：中标人接到通知后应在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准进行及时处理，若未能在24小时内完成问题处理的，由中标人负责必须提供备用机。 6. 技术培训要求：在用户当地，中标人应配置专业技术人员免费提供现场技术和保存培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 7.中标人的响应设备，在质保期如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，中标人均应承担全部费用及相应的责任。 |
| 四、配套（售后）服务其他要求：无要求。 |

# 第三章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何， 均应自行承担。 |
| 6.1 | □接受联合体投标 (不接受联合体投标 |
| 7.2 | (不允许分包 □允许分包 |
| 9.2 | 递交质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司苍梧分公司，联系电话：0774-3859935，通讯地址：梧州市龙圩区龙圩镇龙湖北二路19号（东岸美墅A1） 业务时间：每天8时00分00秒到12时00分00秒，15时00分00秒到18时 00分00秒，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件 1.投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人投标截止之日前2020年2月至2020年8月内连续3个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人投标截止之日前2020年2月至2020年8月内连续3个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人2018或2019年财务状况报告复印件（供应商是法人的，应提供经审计的财务报告或财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年份的只需提供从取得营业执照起的证明材料。如提供的财务报告未经审计的须同时由本公司出具承诺书，承诺该财务报告数据真实可靠。供应商是其他组织和自然人的，提供经审计的财务报告或者银行出具的资信证明）。（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8.中小企业声明函； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4. 联合体投标时，联合体各方均必须分别提供资格证明文件，否则作无效投标处理。 |
| 13.3 | 商务文件： 1.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 6.配套（售后）服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）； 注： 1.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.4 | 技术文件： 1.设备配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施人员一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 6.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或由采购人在投标前组织的实测获得）】 7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.5 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 (投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.1 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| 18 | 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。 投标保证金的金额：陆万元整（￥60000.00） 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，投标人应将支票、汇票或本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的支票、汇票或本票原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，否则投标无效。 3.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的保函原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，否则投标无效。 4.投标保证金指定帐户 账户名称：苍梧县人民法院； 开户银行：农行苍梧县支行； 账号：20-351101040027725 备注： 1. 投标截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：正本 一份、副本肆份； 报价文件、资格证明文件、商务文件和技术文件合并装订成一册；（如文件内容过多，可分册装订 ） |
| 21.1 | 1.投标截止时间：2020年10月9日9时30分 2. 投标文件提交起止时间：2020年10月9日9时00分至投标截止时间止 3.投标地点梧州市公共资源交易中心【梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）8楼】 4.提交投标文件时须提供的材料： 投标人法定代表人（负责人或自然人）提交投标文件的，须提供身份证原件与法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件（格式后附）；投标人委托代理人提交投标文件的，须提供身份证原件和法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件。对于材料不全或无效的，采购代理机构应当拒收。 注：身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件其中之一等代替。 投 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点： 同投标地点 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人 |
| 28.3 | 评标方法： (综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2.2 | 商务要求评审中允许负偏离的项目数为 0 项。 |
| 29.2.3 | 技术评审中允许负偏离的项目数为 5项。 |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： (政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35 | 1、履约保证金：陆万元整（￥60000.00）； 履约保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。 递交方式： ①投标保证金采用银行转账、电汇或网上支付形式缴纳的，投标保证金自动转为履约保证金。 ②支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函。 2、退还： ①若采用银行转账、电汇或网上支付形式的，履约保证金在中标人按合同约定验收合格后，由供应商向云之龙招标集团有限公司提供《政府采购项目合同验收书》、《履约保证金退付意见书》后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。 ②采用采用银行、保险机构出具的保函形式的，履约保函在中标人按合同约定交货验收合格后，由供应商向履约保证金收取单位提供《履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收书》（详见附件1、附件2），履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内解除履约保函。 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 （3）投标人为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 代理服务费 收费标准：本项目每分标的代理服务费根据中标金额按投标人须知代理服务收费标准中规定的（货物招标）标准采用差额定率累进/固定收费计费方式计算： (中标人支付：由中标人支付的，中标人应当在领取中标通知书前，向采购代理机构一次付清代理服务费。 □采购人支付。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“▲”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

##### 3.招标方式

公开招标方式。

##### 4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人本人），须有法定代表人（负责人或自然人本人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

##### 6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

##### 6.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

##### 8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

##### 8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

##### 9.质疑和投诉

##### 9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章

##### 9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本招标文件规定的财政部门提起投诉。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清与修改

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

##### 11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

##### 11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### 13.1报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字：

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人应当就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

##### 17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

##### （3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

##### 18.3投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件、商务文件和技术文件按顺序装订成一册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

##### 19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封

##### 20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

##### 20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒

##### 收。

##### 22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

##### 29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

##### 29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 29.5投标文件修正

##### 29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 29.6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 七、中标和合同

##### 30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定方式提交，否则采购人不与其签订合同。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3履约保证金按投标人须知前附表规定的时间和条件退付。

##### 35.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

##### 36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 八、其他事项

##### 38.代理服务费

##### 38.1每分标的代理服务费的收费标准、支付方、支付时限详见投标人须知前附表。

##### 38.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

##### 38.3采购代理机构的银行账户：

户名：云之龙招标集团有限公司苍梧分公司

帐号：8113001013600159873

开户行：中信银行南宁东葛支行

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

# 第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

##### 1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（经营者或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 5投标文件修正

##### 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后第二位）：

1、价格分…………………………………………………………………………30分

（1）评标价为投标人的投标总报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标总报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标总价格给予6%的扣除。

小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标总报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标总报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合 体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标总报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标总报价。

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。所提供的材料包括但不限于：

①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保同月份)》；

②2017年度至2018年度（新成立公司提供成立日至今）经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场备查）；

③提供项目成本组成明细。包括人力成本必须根据响应供应商所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2018年或2019年响应供应商所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于1个项目或投标人的年度税务缴纳凭证作为参考依据（原件现场核查）；项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的投标报价审核文件复印件（原件现场核查）。

（7）以进入综合评分环节的最低的评标价为基准价，基准价报价得分为30分。

（8）价格分计算公式：某投标人价格得分＝ 基准价÷某投标人评标价×30分。

2、设备技术参数性能分…………………………………………………………20分

（1）投标人所投产品完全满足招标文件的《招标项目采购需求一览表》要求的，标记“●”的参数及功能项，全部能提供产品功能或性能对应的证明材料并加盖生产厂商公章（包括但不限于国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或同等级检验机构出具的检验报告证明复印件或省级第三方检测报告复印件等证明材料）的，得20分。

（2）招标文件的《招标项目采购需求一览表》要求中标记“●”或未标记“●”的参数及功能项，负偏离或漏项的，每一项扣3分。标记“●”的参数及功能项，不能提供产品功能或性能对应的证明材料并加盖生产厂商公章（包括但不限于国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或同等级检验机构出具的检验报告证明复印件或省级第三方检测报告复印件等证明材料）的，每一项扣3分。

注：标记“●”或未标记“●”的参数及功能项负偏离或漏项，或标记“●”的参数及功能项，不能提供产品功能或性能对应的证明材料的，达3项（含3项），扣完本项分值。

3、技术分……………………………………………………………………………34分

3.1技术方案或实施方案、技术服务、技术培训方案分（14分）

一档（7分）：提供的技术方案不能说明其可行性，提供的技术方案简单、不能满足采购文件服务要求，提供简略的系统设计、技术功能描述精简；实施方案具备各项施工技术措施，安装进度合理，安装调试方案和验收措施合理。

二档（11分）：技术方案理论基本准确，系统设计思路基本正确、基本结构完整、技术可行，方案整体性较好，整体系统设备技术贴近招标项目的需求，项目实施方案较详细，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善，满足以上要求的，进入二档。

三档（14分）：提供的技术方案满足招标文件要求的，需求分析切合实际，能提供详细的系统整体设计、方案技术新、并完全符合现有业务需求，项目实施方案详实，实施技术路线清晰可信，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行；满足以上要求的，进入三档。

3.2售后服务分（20分）

（1）售后服务方案分（15分）

一档（5分）：售后服务方案基本合理，售后服务承诺书内容的完整性、可行性良好。

二档（10分）：在满足一档的基础上，售后服务要求对本项目具有针对性，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，售后服务方案表述清晰、完整，措施有效可行，故障响应时间、到达故障现场时间安排合理，故障维护方案、免费技术培训方案较完善，满足以上要求；所投科技法庭主要产品应稳定可靠、兼容性好，原生产厂商具备完善的售后服务体系；满足以上要求的，进入二档。

三档（15分）：在满足二档的基础上，售后服务方案全面详细，质保期、响应时间、服务团队配备、良好的培训计划、故障解决方案等内容切合项目的售后服务需求，合理详细的服务流程，团队售后服务经验丰富，投标人承诺设备到货后均由生产厂商派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装、调试、培训的，满足以上要求；投标科技法庭主要产品应稳定可靠、兼容性好，原生产厂商具备完善的本地化售后服务体系，具有至少40名的原厂服务人员（能够提供具体联系人及联系方式，并提供近半年任意连续三个月社保缴纳证明材料的。）的；满足以上要求的，进入三档。

- 项目所在地售后服务机构（5分）

投标文件中提供项目所在地的售后服务机构证明材料【在广西区域设立分公司（以分公司营业执照为准）能够提供本地化原厂售后服务承诺，提供800、400等的7*24小时服务电话（提供服务电话的官网页面网址、页面截图证明材料）】齐全的，得5分；承诺中标后在项目所在地成立售后服务机构的（提供承诺函原件），得1分。

4、商务分……………………………………………………………………………12分

（1）投标人或所投产品厂商通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证且有效的；GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证且有效的；ISO/IEC 20000-1:2011 IT服务管理体系认证证书且有效的；信息安全管理体系认证证书且有效的；IECQ QC080000-2017有害物质管理体系认证且有效的；每提供一个证书复印件或证明材料并加盖公章，得1分，总共得5分。

（2）投标人所投的第13项“屏体内框架及包边(主屏)”产品厂商具有钢结构工程专业承包三级以上证书和安全生产许可证；具有安全生产标准化三级以上证书；提供相关证书或资料复印件并加盖生产厂商公章，得2分。

（3）投标人所投的第112项“无纸化全数字多媒体会议控制主机”产品同时通过了3C认证及中国节能产品认证且有效的；提供相关证书复印件并加盖生产厂商公章，得1分。

（4）为了保障所投产品的环保及安全性投标人所投的第110项“无纸化液晶升降一体机终端”产品10项有害物质【铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醛（PBDEs）和邻苯二甲酸酯（如邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁芐酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP））】符合SGS欧盟RoHS指令2011/65/EU附录II修正指令（EU）的限制要求并且具备防水（≥IPX6）、防尘（≥IP6X）、防撞(≥IK08)等级要求。提供评测中心检测报告复印件（原件备查）并加盖生产厂商公章，得4分。

5、项目业绩分……………………………………………………………………2分

2018年1月1日以来至投标截止日期止，投标人同类产品的销售业绩，每项得0.5分，满分2分。【投标文件中提供合同复印件核对，并加盖投标人公章（须附有中标通知书复印件并体现金额）】。

6、政策功能分（节能、环保及区内产品）………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至 1分，满分1分；

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

备注：以上（1）、（2）分值计算公式列举说明，如某供应商属于优先采购环境标志产品总值占本投标报价的比例为35.6%，那该项得分为1×0.356=0.356分；

（三）总得分=1+2+3+4+5+6。

三、中标候选中标人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选中标人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章合同主要条款格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                                      采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                                      招  标  编  号

签  订  地  点                                        签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额应包含货物款、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本合同货物不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交货期：自合同签订之日起60日内安装调试完毕，并交付使用。（最终以中标人投标文件所承诺的交货期为准）、地点：  广西梧州市甲方指定地点 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按采购文件内容约定。

第七条  售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：  按采购文件内容约定。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：一般预算拨款。

3. 付款方式：双方签订合同之后支付至合同货款的30%作为预付款，货物到货80%支付至合同货款60%，全部交货并安装完成后支付至合同货款的80%，验收合格后支付至合同货款的100%。

第九条　履约保证金：陆万元整（￥60000.00）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在乙方投标文件承诺小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为按乙方投标文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无资格的中标人委托货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；

2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方执两份，乙方执一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人经营者或自然人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：如无分标填写“无”或“/”

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

## 总目录

- 报价文件目录（根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。）

- 资格证明文件目录（根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。）

- 商务文件目录（根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。）

- 技术文件目录（根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。）

## 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:___________

（公章）

年    月     日

3. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目编号：               分标：

项目名称：                                            单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大审判庭多功能厅设备系统 |
| 1.1、大审判庭庭审设备配置 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于广西工业产品的产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

## 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.投标声明

投标声明

采购人名称：

我公司参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

3.投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

3.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

4.投标人类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：                                                                               年    月    日

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

5.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函格式

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

6.商务条款偏离表格式

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 是否偏离 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 | 1.合同签订期： 2.交货期： 3.交货地点： |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：如果招标文件的商务条件小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

## 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 设备配置清单格式

设备配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开

标一览表”相对应，否则做无效投标处理。

2.如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日  期：

3. 技术偏离表格式

技术偏离表

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏，。注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员（拟投入人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

5. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

## 六、其他文书、文件格式

联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同

参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之 日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。