公开招标采购文件

项目名称：河池市公安局多功能执法办案管理中心项目

项目编号：HCZC2020-G3-00004-HCDH

采 　购 　人：河池市公安局

采购代理机构：广西华诚达建设项目管理有限公司

2020年12月

目   录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  招标项目采购需求	22

第四章  合同条款及格式	73

第五章　评标办法及评分标准	81

第六章  投标文件格式	84

# 第一章  公开招标公告

广西华诚达建设项目管理有限公司

河池市公安局多功能执法办案管理中心项目

（项目编号：HCZC2020-G3-00004-HCDH）公开招标公告

项目概况 河池市公安局多功能执法办案管理中心项目的潜在投标人应在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2021年1月19日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020-G3-00004-HCDH

项目名称：河池市公安局多功能执法办案管理中心项目

预算金额：4731590.00元

采购需求：具体内容详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起90个日历天内，安装调试完毕并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：无

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2020年12月28日至投标截止时间止，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：本项目招标文件为网上免费下载。招标文件获取时间为发布招标公告之日起至投标截止时间止在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）登录或注册后下载招标文件电子版，登陆或注册后报名下载招标文件电子版，逾期下载无效。

图纸、技术资料获取方式：潜在投标人登陆河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/）下载。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年1月19日9时00分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心开标厅（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼，具体开标室详见当天电子显示屏）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011] 181号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017] 141号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2、网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/）发布。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：河池市公安局

地址：河池市金城江区金城东路32号

联系方式：覃虹卫　　0778-2295188

2、采购代理机构信息

名 称：广西华诚达建设项目管理有限公司

地　址：河池市金城江区60米大道状元西苑旁

联系方式：黄娟　0778-2788598

3、项目联系方式

项目联系人：黄娟

电　话：0778-2788598

采购代理机构：广西华诚达建设项目管理有限公司

2020年12月28日

## 第二章  投标人须知

## 投标人须知及前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 名称：河池市公安局 地址：河池市金城江区金城东路32号 联系人：覃虹卫 联系电话：0778-2295188 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：广西华诚达建设项目管理有限公司 地址：河池市金城江区60米大道状元西苑旁 项目负责人：黄娟 联系电话/传真：0778-2788598 |
| 3 | 项目名称 | 河池市公安局多功能执法办案管理中心项目 |
| 4 | 项目编号 | HCZC2020-G3-00004-HCDH |
| 5 | 采购内容 | 详见第三章《招标项目采购需求》。 |
| 6 | 采购资金来源 | 一般公共预算拨款 |
| 7 | 投标人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；具有中华人民共和国国内独立法人资格，在人员、设备、资金等方面达到本项目的招标要求。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起90个日历天内，安装调试完毕并通过验收。 |
| 9 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、投标方所报总价为包含完成项目的所有费用，除工程量另有增加外，不增补新的费用。 4、投标人在投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。如出现参数不满足或由于投标人的原因造成品质不满足招标要求，采购人有权要求更换设备或变更安装方案，不增加任何费用。 |
| 10 | 投标保证金 | 投标人必须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转帐、汇票、银行保函等非现金形式交至以下账户： 投标保证金金额：人民币肆万柒仟元整（￥47000.00元） 开户名称：河池市公共资源交易中心 开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 银行账号：20401333455004159 注：（1）投标保证金必须从投标人银行基本账户转出到指定银行账户，且必须在银行进账单的用途或空白栏上注明项目名称或编号（办理手续时必须督促银行写明），否则视为无效投标保证金。 （2）采用银行保函的，必须从投标人银行基本账户开具，必须为无条件保函，否则不予签定合同。投标人必须在开标上把银行保函交由采购人保管。 |
| 11 | 投标文件组成 | 报价文件： 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标保证金；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、开户许可证（或基本存款账户信息证明）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  |  | 资格证明文件 投标人营业执照（正/副本）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳投标截止之日前半年内连续三个月的“中华人民共和国税收完税证明”复印件或“电子缴税付款凭证”复印件；无纳税记录的，须提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人必须提供投标截止之日前半年任意一个月的依法缴纳的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴税付款凭证”复印件；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起投标人的社保缴费证明及个人缴费明细复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、2019年的财务状况表（包含资产负债表、现金流量表、利润表。新成立不满一年的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）。（必须提供，否则作无效投标处理）。 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良行为记录的书面声明；（必须提供）； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（负责人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  |  | 商务文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供）： 1、投标声明书 (格式见附件) ；（必须提供） 2、商务响应表（格式见附件）；（必须提供） 3、投标人法定代表人身份证明书（格式见附件)，法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供） 4、法定代表人授权委托书原件(格式见附件)，被授权人有效身份证正反面 复印件（委托时必须提供）； 5、承诺书；（格式见附件）；（必须提供） 6、国家行政许可或强制产品销售许可证； 7、安全生产许可证或者产品代理资格证明文件； 8、投标人或所投本项目的核心产品厂商2017年1月1日以来完成类似软件开发项目案例的业绩。（必须提供中标通知书或合同原件核查）； 9、其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工 业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等）； 10、投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》 (格式见附件) ； 11、投标人认为有必要提供的其他材料（如货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书；产品相关节能环保等证书；质量保证体系等方面的认证；投标人情况介绍等）。 注：1.投标声明书必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。2.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字,并加盖单位公章，否则作投标无效处理。3.以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
|  |  | 技术文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供）： 1、系统配套设备配置清单（均不含报价）；（必须提供） 2、系统服务技术响应表；（必须提供） 3、系统技术服务方案、技术培训大纲、售后服务方案；（必须提供） 4、项目实施人员一览表；（必须提供） 5、对本项目系统总体要求的理解； 6、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案； 7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 8、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 12 | 投标文件正副本份数 | 1、报价文件正本一份、副本肆份； 2、资格证明文件正本一份、副本肆份； 3、商务文件正本一份、副本肆份； 4、技术文件，正本一份、副本肆份； 5、投标文件电子Ｕ盘一份。 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1、投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2、投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份。 3、投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘装入投标文件正本包封内。 |
| 13 | 投标文件截止时间及地点 | 2021年1月19日9时00分在河池市公共资源交易中心开标厅（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼，具体开标室详见当天电子显示屏） |
| 14 | 投标文件的递交 | 1、投标文件递交时间：2021年1月19日9时00分前 2、河池市公共资源交易中心开标厅（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼，具体开标室详见当天电子显示屏） 提交投标文件时须提供的材料： 投标人法定代表人（负责人）提交投标文件的，须提供身份证原件及法定代表人（负责人）身份证明原件（格式后附）；投标人委托代理人提交投标文件的，须提供身份证原件及法定代表人（负责人）授权委托书原件；投标保证金复印件（原件核查）或投标保函（如有）原件；开户许可证复印件（或基本存款账户信息证明）。 注：对于材料不全或无效的，采购代理机构应当拒收。 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 中标通知书及中标公告 | 采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/）发布中标公告。 |
| 17 | 签订合同时间 | 自中标通知书发出之日起15日内。 |
| 18 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向招标采购单位提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。 |
| 19 | 履约保证金 | 无 |
| 20 | 投标文件有效期 | 自投标截止之日起 60 日内。 |
| 21 | 招标文件的解释 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或招标代理机构负责解释。 |
| 22 | 代理服务费 | 参照计价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857号文件规定服务类标准计取，由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付。 |
| 23 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 24 | 特别说明 | 投标文件中的资格材料或者评分材料注明需要提供原件核查的，投标人应在投标截止时间前提交，评审完毕后退回。如投标人未能按采购文件要求完整提交相关材料原件或逾期未提交所产生的后果由投标人自行承担。 资料原件的递交：投标人如在投标文件中提供了相关材料复印件（报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件中所需要原件核查的）， 以上原件密封在一个文件袋（盒）内于投标截止时间前在开标会现场递交，逾期不予接收。 袋内需附有加盖投标单位盖章的原件清单（所有原件资料须按清单排序序号用铅笔统一在右上角标记编号，要求清晰可见），方便评标委员会进行核验，评标委员会核验后等候代理机构电话通知后退还。 |
| 25 | 现场勘查 | （1）为了使投标人对本项目进一步了解，更好服务业主，投标人可以对本项目施工点进行现场勘查，以充分了解项目位置、现状，统筹规划、成本核算等和有关编制投标文件所涉及的项目实施方案的现场数据。投标人可根据现场踏勘所了解的情况在投标文件中提供针对本项目的项目实施方案，并承担现场考察的责任和风险，考察现场的费用由投标人自己承担。 （2）参与现场勘察的投标人授权代表（或法人代表）必须持有以下资料作为身份证明：法人授权书或单位介绍信（若出席人为法人，须出具加盖公章的《法人代表证明书》）、营业执照副本复印件加盖公章、本人身份证原件及复印件加盖公章。未携带以上全部有效身份证明资料出席的，采购人不予认可该授权代表（或法人）身份的有效性（有权拒绝其签到）。 （3）本项目不统一组织现场勘察，投标人在获取招标文件后，自行与采购人联系前往施工点勘察，现场勘察结束后，由采购单位开具现场勘察证明函。（勘察联系人：闫工，联系电话：18177887781）。 |

## 一、总  则

## 1.适用范围

## 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## 2.定义

## 2.1“采购代理机构”系指组织本次招标的采购代理机构，即广西华诚达建设项目管理有限公司。

## 2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织。

## 2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

## 2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

## 2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

## 2.6“书面形式”包括媒介、信函、传真、邮件等。

## 2.7带“★”项系指重要的技术指标条款。

## 2.8不带“★”项的系指一般性要求的技术指标条款。

## 3.招标方式

## 本项目采用公开招标方式。

## 4.投标委托

## 投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

## 5.投标费用

## 投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

## 6.联合体投标

## 本项目不接受联合体投标。

## 7.转包与分包

## 7.1 本项目不允许转包。

## 7.2 本项目不可以分包。

## 8.特别说明：

## 8.1多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的总报价最低一家为有效供应商；当总报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

## 多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

## 同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

## 8.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

## 8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 8.4投标人在投标活动中有串通投标、不如实提供材料、弄虚作假骗取中标的，视其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 8.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

## （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

## （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

## （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

## （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

## （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 8.6 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

## （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；

## （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

## （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

## （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

## （5）不同投标人的投标文件相互混装；

## （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

## 8.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

## （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

## （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

## （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

## （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

## （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

## （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

## （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 8.8 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

## （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

## 9.质疑和投诉

## 9.1、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

## 9.2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 9.3、质疑书面要求

## 质疑人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

## （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

## （二）质疑项目的名称、编号；

## （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

## （四）事实依据；

## （五）必要的法律依据；

## （六）提出质疑的日期。

## 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 如不按上述要求进行质疑的，视为无效质疑，不予受理。

## 9.4、投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 9.5、质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

## 9.6、质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

## （1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

## （2）质疑书内容符合政府采购供应商质疑处理办法的规定；

## （3）在质疑有效期限内提起质疑；

## （4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

## （5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

## （6）财政部门规定的其他条件。

## 9.7、投诉的书面要求

## 符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

## 二、招标文件

## 10.招标文件的构成

## （1）招标公告；

## （2）投标人须知；

## （3）招标项目采购需求；

## （4）合同条款及格式；

## （5）投标文件格式。

## （6）评标办法及标准；

## 11.投标人的风险

## 投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 12.招标文件的澄清与修改

## 12.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采﹝2007﹞65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

## 12.2 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 12.3 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

## 13.投标文件的组成

## 投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

## 13.1 报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

## 13.2 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

## 13.3 商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

## 13.4 技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

## 14.投标文件的语言及计量

## 14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

## 14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## 15.投标报价

## 15.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

## 15.2 投标方所报总价为包含完成项目的所有费用，除工程量另有增加外，不增补新的费用。

## 15.3投标人在投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。如出现参数不满足或由于投标人的原因造成品质不满足招标要求，采购人有权要求更换设备或变更安装方案，不增加任何费用。

## 15.4 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 16.投标文件的有效期

## 16.1、自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

## 16.2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

## 16.3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

## 16.4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## 17.投标保证金

## 17.1 投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

## 17.2 投标保证金交纳形式、方式见投标人须知前附表的规定。

## 17.3 投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

## 17.3.1 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

## 17.3.2 中标人的投标保证金在合同签订并送达采购代理机构存档后五个工作日内退还。

## 17.4 投标保证金不计息。

## 18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

## （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

## （2）未按规定提交履约保证金的；

## （3）投标人在投标过程中不如实提供材料、弄虚作假，提供虚假材料的；

## （4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

## （5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

## （6）拒绝履行合同义务的；

## （7）其他严重扰乱招投标程序的。

## 19.投标文件的签署和份数

## 19.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 19.2 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件顺序编制并分别装订成册，投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用胶装或精装，活页装订的投标文件将被拒绝。

## 19.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本可为正本的复印件，且正本和副本内容必须一致。

## 19.4 投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

## 19.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因复印件模糊不清、字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 19.6 投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、密封章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

## 19.7 投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

## 20.投标文件的包封、递交、修改和撤回

## 20.1、投标人应将投标文件装订成册（要求报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别单独成册），其中正本一份，副本四份；报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件的投标文件正本统一密封在投标文件正本包封内（电子版Ｕ盘密封在一个包封内，标记“电子版”字样，附在投标文件的正本包封内），报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件的副本文件统一密封在副本包封内；然后一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）。所有投标文件袋在每一封贴处密封签章【须由法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖单位公章及密封章。】

## 投标文件的正、副本的每一册（本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件）、投标项目名称、项目编号并加盖投标人公章。

## 20.2、逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

## 20.3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

## 21.投标无效的情形实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

## 21.1 在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

## （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

## （2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

## （3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

## （4）项目填写不齐全或者内容虚假的；

## （5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

## （6）投标有效期、交货期、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

## （7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

## （8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

## （9）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

## （10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 21.2 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

## （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

## （2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

## （3）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

## 21.3 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

## （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

## （2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

## （3）具有选择性投标报价的；

## （4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

## （5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 21.4 属于下列情形之一的，应予废标：

## （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

## （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

## （3）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

## （4）因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开标

## 22.开标准备

## 采购代理机构将在须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表可以参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

## 23.开标程序：

## （1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

## （2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

## （3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

## （4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）并签字确认；

## （5）唱标：经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容；

## （6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评标过程；

## （7）开标会议结束。

## 五、资格审查

## 24.资格审查

## 24.1 开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

## 24.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

## 24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

## （1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

## （2）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

## （3）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

## （4）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。具体审查标准详见本须知前附表的规定。

## （5）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

## （6）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

## 24.4 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

## 六、评标

## 25.组建评标委员会

## 本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和政府采购评审专家组成，成员人数应当为5人以上（含5人）单数。其中，政府采购评审专家不得少于成员总数的三分之二。

## 26.评标的方式

## 本项目采用封闭方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

## 27.评标程序

## 27.1 符合性审查评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

## 27.2 澄清补正对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 28.比较与评价

## （1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

## （2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

## 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## （3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

## （4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

## （5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

## （6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 29.评委表决

## 在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

## 30.评标原则和评标办法

## 30.1 评标原则评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 30.2评标办法本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第五章：评标办法及评分标准。

## 31.投标文件修正

## 31.1 投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

## （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

## （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

## （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

## （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 31.2 修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

## 31.3 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

## （1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以修正后的最终投标报价为准；

## （2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

## 32.评标过程的监控

## 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、中标和合同

## 33.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

## 34. 中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

## 35.在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

## 36. 采购代理机构不退还投标文件。

## 37.合同授予标准合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

## 38.履约保证金：本项目无履约保证金。

## 39.签订合同

## 39.1 中标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

## 39.2 签订合同时间、地点：按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

## 39.3 如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将中标供应商投标的全部投标保证金不予退还并上缴同级财政国库。

## 39.4 中标供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 40.政府采购合同公告

## 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 八、其他事项

## 41. 招标代理服务费

## 41.1 招标代理服务费参照《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（国家发展计划委员会计价格﹝2002﹞1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定标准（发改价格〔2011〕534号）收费标准收取，采用差额定率累进法计算。各分标中标人在领取中标通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。

## 41.2 代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

41.3　解释权：本招标文件解释权属采购代理机构。

# 第三章 招标项目采购需求

| 序号 | 系统分类 | 功能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市局执法办案管理统一平台软件 |
| 1 | ▲执法管理模块 | 1、大屏端展示：可展示信息为警情、案件、涉案人员、强制措施、诉讼环节、办案区、办案区视频、涉案物品、卷宗等信息的统计数据，其中包括常规数据及异常数据，并可根据需要配置展示内容，还可完成图标类型的自定义配置。 2、个人工作台：包含：我的消息、我的督办信息展示，可配置个人工作台、操作日志。 3、警情管理：110指挥中心警情，警综到所报案警情汇总，可根据时间、处置结果、受理单位等筛选结果，巡检中人为发现的异常数据，可直接下发督办，并提供自定义发送督办功能。提供图标展示，已有数据的简要分析图表。 4、案件管理：对警综数据中，案件、涉案人员、强制措施、诉讼环节进行时限监管，提供根据时间、单位、案件类别等条件的信息筛选功能。巡检中人为发现的异常数据，可直接下发督办，并提供自定义发送督办功能。提供图标展示，已有数据的简要分析图表。 5、涉案物品管理：数据可视化展示：物品数量展示、物品入/出库情况、在库物品数量展示、物品出入库趋势，并可根据本周，上一周，上两周进行时间切换。 6、涉案物品管理：信息筛选、展示、统计：筛选条件包括：物品名称、种类、所在库房、案件编号、案件名称、物品状态、入库时间；列表详情包括：物品信息、物品流转状态。 7、涉案物品管理：执法问题判定及下发督办：督办问题包括：保管超期、非法出库、盘点异常、归还超期。 8、办案区管理：数据可视化展示：展示信息包含：入区人员成分组成，入区人员年龄，涉案人员入区人次展示、涉案类型展示、入区原因展示、入区人次趋势，并可根据本周，上一周，上两周进行时间切换。 9、办案区管理：信息筛选、展示、统计：筛选条件包括：涉案人员姓名、涉案类型、办案人、办案单位、案件编号、案件名称、所属办案区、入区时间；列表详情包括：人员基本信息、当前入区涉案信息、入区详情及轨迹、人员随身物品信息、人员涉案物品信息。 10、办案区管理：执法问题判定及下发督办：督办问题包括：滞留超期、执法流程告警、防串供告警、人身自救告警、未安全隔离告警、逃离告警、安全检查时间短告警、离岗告警、警员主动告警、紧急按钮告警。 11、卷宗管理：信息筛选、展示、统计：筛选条件包括：案件类型、所属案件、办案单位、办案人、办案环节、卷宗类别、储存状态、入库时间；列表详情包括：卷宗基本信息及卷宗流转状态。 12、卷宗管理：执法问题判定及下发督办：督办问题包括：超期归还、超期送卷。 13、警情异常：对警情异常数据进行监管，对未及时处警、处警为及时受案的案件进行统计并告知，提供异常数据图表功能。 14、案件异常：受案超时、行政超时不受案、传唤时间超时、拘留、逮捕24小时讯问异常、询问时限异常、对违法嫌疑人询问场所异常、受理后是否及时立案、刑事超时不受案、接警后没及时处理、刑事案件立案时限异常、不如实立案、经侦初核查超期、刑事拘留超期未处理、监视居住超期未解除、取保候审超期未解除等异常监管，并提供异常图表功能。 15、涉案物品告警：告警信息数据分析：展示信息包含：今日新增告警数量，今日告警情况，并可以通过今日和昨日两个按钮进行时间切换。 16、涉案物品告警：问题信息及巡检详情查看：①、筛选条件包括：问题类型、物品名称、物品种类、所在库房、案件编号、案件名称、物品状态、督办状态、告警时间；②、列表详情包括：物品基本信息、物品流转状态、督办日志 17、涉案物品告警：下发督办：可对系统自动判定的告警信息进行整改督办行为。 18、办案区告警：告警信息数据分析：①、筛选条件包括：问题类型、物品名称、物品种类、所在库房、案件编号、案件名称、物品状态、督办状态、告警时间；②、列表详情包括：物品基本信息、物品流转状态、督办日志。 19、办案区告警：问题信息及巡检详情查看：展示信息包含：今日新增告警数量，今日告警情况，并可以通过今日和昨日两个按钮进行时间切换。 20、办案区告警：下发督办：可对系统自动判定的告警信息进行整改督办行为 。 21、卷宗告警：对告警信息进行分析，问题信息进行统计以及问题下发督办。 22、综合查询：通过单一要素进行跨表、跨库的查询，查询涉案物品、办案区的数据。 23、统计报表：各类有通用性的统计报表及台账。 24、桌面告警中心：跨系统的消息提醒，将办案过程中，办案区、涉案物品、卷宗系统的预警及告警消息，以统一出口形式推送相关责任人。 25、全息案件档案：案件、场所、物品、人员、卷宗的数据汇总成要素间的关系分析" 26、要素趋势分析：对案件、人员、物品、卷宗、办案区等数据进行深度清洗，建立数据模型，展示数据发展趋势，便于法制部门掌握案件发展状态，进行风险预估及应急处理。 27、执法异常下发：通过通用消息运行机制，将系统自动检测的异常信息，推送的民警pc或移动端app上，除可通过业务流程自动判断接收人，并可自定义选择接收人。 28、执法督办反馈：对人工检测的执法行为异常，通过通用的消息运行机制，推送的民警pc或移动端app上，除可通过业务流程自动判断接收人，并可自定义选择接收人。基层整改后的督办问题，可直接反馈。 29、监管模型：系统核心模块，提供业务梳理、标准定制、数据算法、数据模型设计，标准化数据ui展示模块，通用的对外接口。目前可完成：受案超时、行政超时不受案、传唤时间超时、拘留、逮捕24小时讯问异常、询问时限异常、对违法嫌疑人询问场所异常、受理后是否及时立案、刑事超时不受案、接警后没及时处理、刑事案件立案时限异常、不如实立案、经侦初核查超期、刑事拘留超期未处理、监视居住超期未解除、取保候审超期未解除、涉案财物入库时限异常、讯问时限异常、拘传持续时间超时、办案区相关流程、审讯异常、涉案物品相关出入库存储行为异常、卷宗相关出入库存储行为异常、涉案物品相关出入库存储行为异常、卷宗相关出入库存储行为异常的算法输出。 30、系统单点登录：办案区、涉案物品、卷宗、执法管理系统之间的单点登录，无缝切换。 31、数据服务：数据基础对接服务，提供数据接入、整合、清洗等服务。 32、支持地图导航功能，点击地图上特定区域，可联动各类展示数据切换为该区域内容； 33、支持将各地违规情况在地图上进行动态展示，根据违规数量多少以红、橙、绿三种颜色进行区分。 34、支持对警情数据进行图形化直观展示，并支持警情对应的案件详细信息下钻，点击警情数据展示区域可对详细信息进行列表展示。 35、支持对行政受案、刑事受案、刑事立案等受立案数据进行图形化直观展示，并支持受立案对应的案件详细信息下钻，点击受立案数据展示区域可对详细信息进行列表展示。 36、支持对各单位的执法档案数据进行图形化直观展示，包括执法通报、责令改正、执法检查登记等。 ★37、支持对法律法规进行分类查看和全文展示，具体分类包括宪法类、民商法类、刑法类。 38、支持对法律法规进行树形图分级展示；可通过关键字搜索法律法规，并在检索结果中对关键字进行红色字体标记。 39、支持证据规格库，可根据刑事、行政等分类查看证据规格。 40、支持通过关键字搜索证据规格，并在检索结果中对关键字进行红色字体标记，并可查看证据规格全文内容。 41、支持地方规范性文件展示并可导入相关规范性文件。 ★42、支持通过关键字检索规范文件，并在检索结果中对关键字进行红色字体标记，并可查看规范文件全文内容。 43、支持警情监督，当系统检测到警情应受未受的情况时自动报警。 ★44、支持案件监督，当系统检测到《不予立案通知书》超三日未送达、撤案超3日未送达犯罪嫌疑人家属、《对保证人罚款决定书》送达保证人超3日、查封期限超2年、取保候审超3个月未进行取证、取保候审超6个月未进行侦查活动、监视居住超3个月未进行侦查活动、治安案件没收保证金超3日、刑事案件没收保证金超3日、《不予变更强制措施通知书》超3日告知申请人、《变更羁押期限通知书》超5日、《会见犯罪嫌疑人申请表》超3日审核、《提供法律援助通知书》超3日告知法律援助机构、《驳回申请回避决定书》超2日送达等违规情况时自动报警。 ★45、支持场所监督，当系统检测到无人看管、单人讯问、单人询问、非法离开办案区域、暴力拆除手环、审讯超时（24小时）、传讯后嫌疑人未进入办案区或到达超时、传唤后嫌疑人未进入办案区或到达超时、继续盘问但嫌疑人未进入办案区或到达超时、拘留嫌疑人但未进入办案区、办案区登记表信息不全等违规情况时自动报警。 46、支持案件编号，案件名称，告警点名称，告警点类型，核查说明等场所违规详细信息查看，各类信息以列表形式组织； 47、支持通过关键字检索场所违规信息，并可设置检索条件范围。 48、支持警情编号，告警点名称，告警点类型，告警内容，核查说明等音视频违规详细信息查看，各类信息以列表形式组织；支持通过关键字检索音视频违规信息，并可设置检索条件范围。 49、支持预警催办和违规核查的数据统计和图形化直观展示，并按照警情、案件、涉案财物、场所、案卷、音视频等执法要素进行分类。 ★50、支持警情人工巡查和下发督办；支持查看全局警情编号、报警人、报警电话、督办次数等警情信息列表；支持警情检索，并可设定检索条件范围； 51、支持案件人工巡查并下发督办；支持查看案件编号、办案单位、案件名称、督办次数等案件巡查信息列表；支持警情检索，并可设定检索条件范围。 52、支持用户权限设置，用户可对其权限范围内的录像进行查看和下载；支持办案区视频回放预览，并可选择时间段，发现违规行为可抓拍照片和录像并下发督办。 ★53、支持办案区人工巡查，用户可对其权限范围内的办案区视频进行监控预览，发现违规行为可手动抓拍照片、录像并下发督办。 54、支持音视频巡查、外出执法违规人工下发督办；支持查看警情编号，报警内容，接警单位，接警时间等音视频巡查信息列表；支持外出执法信息检索，并可设定检索条件范围。 ★55、支持涉案财物巡查和人工下发督办；支持查看物品名称、办案单位、承办人、督办次数等涉案财物巡查信息列表；支持对涉案财物进行检索，并可设定检索条件范围。 56、支持查看案件编号、案件名称、涉案人员等实时审讯案件信息列表；支持对正在审讯的案件进行检索，并可设定检索条件范围。 57、支持对案件台账检索，并可设定检索条件范围，支持对台账巡查信息进行导出。 58、支持对基层执法单位开展专项检查；可对专项检查进行增删改查。 59、支持督办整改下发和反馈：上级公安单位发现下级公安单位有疑似执法问题时可下发督办，下级公安单位收到督办后可提交反馈，上级公安单位收到反馈可退回，非首次退回可提交整改呈请，上级公安单位对下级单位的整改反馈可进行审核并可退回或生成整改结果。 60、支持查看关联编号、部门或民警、所属单位、过错结论处理等责任追究信息列表。 ★61、支持对责任追究进行录入和修改，也可删除已有的责任追究记录。 ★62、支持现场调解信息分析，对相关单位某时间段内的现场调解数量以图形化的方式进行直观展示。 63、支持案件类型信息分析，对相关单位某时间段内的案件类型比例分布数据以图形化的方式进行直观展示。 64、支持刑事立案趋势信息分析，对相关单位近三年各月份的刑事案件立案数量以图形化的方式进行直观展示。 65、支持行政罚款信息分析，对相关单位某时间段内的行政罚款的金额和人数以图形化的方式进行直观展示。 ★66、支持上传教学资料并查看，资料类型包括视频和文档。 ★67、支持模拟考试，到达考试时限时强制交卷，支持客观考题（选择、判断）自动判卷并由系统计算考试成绩，支持考题答案分析。 ★68、支持正式考试，到达考试时限时强制交卷，支持客观考题（选择、判断）自动判卷并由系统计算考试成绩，支持考题答案分析。 ★69、支持通过考卷名称和考试时间等检索查询正式考试成绩。 ★70、支持考题管理，内置考题模板可供下载使用，支持考题的新建、导入、查询、编辑和删除；支持查看考题题目、考题类型、考题分类、正确答案、考题解析等考题信息列表；支持对考题进行检索查询，并可设定检索条件范围。 71、支持录入群众评价，包括群众姓名、反映时间、反映问题和核查结果，支持对群众反映问题检索，并可设定检索条件范围。 | 1 | 套 |
| 2 | ▲办案区管理模块 | 1、告警消息通知：系统能够接收告警消息通知，展示告警详情（告警类型、所属办案区、办案民警、联系方式、办案单位）并能够播放告警视频的功能。 2、场所3D图展示：系统能够以3D效果图的形式展示办案区场所的功能。 3、人员位置展示：系统能够在3D效果图上展示已绑定手环的人员实时位置的功能。 4、 图层显示设置：系统能够在3D效果图上设置摄像头是否显示、已绑定手环的人员名称是否显示的功能。 5、 实时轨迹展示：系统能够在3D效果图上展示已绑定手环的人员实时轨迹信息的功能。 6、 告警信息提示：系统能够在3D效果图上以弹窗形式提示告警信息，并在效果图中告警位置闪烁显示的功能。 7、 实时视频监控：系统能够在3D效果图上播放各监控点位的实时视频功能。 8、 随人监管：系统能够通过定位基站和定位手环对已绑定手环的人员进行实时监管，并能播放人员所在位置的实时视频，视频随人员动态移动的功能。 9、 历史轨迹回放：系统能够在3D效果图中展示已绑定手环人员的历史轨迹折线图和轨迹列表的功能。 10、 远程开门：系统能够在3D效果图中显示门禁按钮，授权用户控制远程开门的功能。 11、 双人审讯：系统能够在满足两个以上警员与一个已绑定手环的人员同时进入询/询问室时，审讯电脑解屏的功能。 12、下载刻录：系统能够对已绑定手环的人员在办案区的历史轨迹视频、图片和文件进行批量下载刻录的功能。 13、办案区使用预约：系统能够预约使用办案区（预约人姓名、预约人电话、办案人数量、预约使用时间、预约使用时长、预约询问室数量、预约讯问室数量、涉案人数量、特殊标注：未成年人、特殊类型：聋哑人、外地人、外籍人）的功能。 14、入区信息登记：系统能够进行进入办案区事由信息登记（案件编号、案件名称、办案人、办案单位、案件类型、入区事由、入区类型和使用单位）的功能。 15、入区人员信息管理：系统能够新增、删除、编辑、查看入区人员信息（照片、入区原因、涉案类型、滞留时间、特殊标注、特殊类型、快速入区、证件类型、姓名、年龄、性别、政治面貌、家庭住址、联系方式、办案民警、借用说明）的功能。 16、人员身份识别：系统能够基于人脸库对新增人员进行1：N人脸识别比对，按照相似度值降序展示比对结果，并能够人工确认关联比中人员信息（姓名、身份证号、性别、出生日期、居住地址、相似度值和现场图片）的功能。 17、人员背景核查：系统能够以身份证号查询人员基础信息（户籍信息）和背景信息（在逃人员、违法犯罪、涉毒人员）的功能。 18、 轨迹信息展示：系统能够展示已绑定手环人员在办案区内的轨迹信息（功能室名称、进/出入功能室时间）的功能。 19、台账信息显示：系统能够展示办案区台账的功能。 20、临时离区登记：系统能够办理人员临时离区登记（离区原因）的功能。 21、办案终止：系统能够在办案环节进行终止，并直接跳转到离区登记的功能。 22、自述情况新增：系统能够新增入区人员自述病史、详细描述的功能。 23、检查情况新增：系统能够展示人体图，可视化点击新增检查情况(部位、类型、描述、现场照片)并保存的功能。 24、物品信息新增：系统能够添加入区人员随身物品信息(类别、物品名称、数量、单位、特征、现场照片和备注)的功能。 25、尿检报告新增：系统能够新增现场检测报告书(被检测人姓名、性别、出生日期、身份证件种类及号码、案件/警情编号，现场检测时间、现场检测地点、现场检测方法及结果)并打印的功能。 26、现场检测结果拍照：系统能够对现场检测结果( 尿检)拍照，并保存的功能。 27、办案区平面示意图展示：系统能够展示办案区平面示意图的功能。 28、功能室分配：系统能够为警员分配功能室，配置功能室使用权限的功能。 29、离/入区人员同一认定：系统能够在离去区登记时对人员进行离/入区人脸图片同一认定，并展示认定结果的功能。 30、储物柜远程开启：系统能够授权后远程开启智能储物柜柜门的功能。 31、随身物品处置：系统能够人员离区时对涉案物品进行处置（处置结果、接领人员、物管人员、办案人员）的功能。 32、随身物品清单打印：系统能够打印随身物品清单（涉案物品：编号、名称、数量、特征、财务所在地、侦查措施、处理建议和备注；非涉案物品：编号、名称、数量、特征和备注）的功能。 33、辖区可视化展示：系统能够地图展示当前用户所管辖范围的功能。 34、功能室使用情况展示：系统能够图形展示候问室、询问室和讯问室的使用情况的功能。 35、告警数量展示：系统能够按滞留超期告警、人身自救告警、离岗告警、防串供告警和未安全隔离告警分类展示告警数量的功能。 36、打卡记录：系统能够记录候问室管理警员打卡信息（打卡人现场图片、打卡时间、打卡状态）的功能。 37、实时视频播放：系统能够播放当前用户所辖区域内所有候问室的实时视频的功能。 38、候问室监管信息展示：系统能够展示当前用户所辖区域所有候问室的实时信息（办案区名称、候问室状态、打卡记录、涉案人员）的功能。 39、支持办案预约功能，预约时可填写案件信息。 ★40、人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记表。 41、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表，检查时可输入人员自述症状、检查情况并记录，还可对人员体表伤疤进行标注。 ★42、支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像机对准伤疤位置。 43、物品暂存时可输入物品信息并记录，根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品。 44、候问环节可输入候问信息并记录。可对候问室进行自动分配，并可显示当前候问室状态，带出后可重新登记进入候问室。 45、物品返还时可通过识别嫌疑人手环打开物品柜相应箱门返还物品。 46、出区登记时可收回嫌疑人手环和民警卡，同时与相应人员解除绑定，支持常规出区和临时出区。 47、支持对嫌疑人在办案中心的台账记录进行管理。 48、点击地图上显示的人员可查看其基本信息以及自入区登记到当前的所有录像记录。 49、支持单人审讯报警，当系统检测到审讯室存在嫌疑人且只有一名民警时触发报警信号。 50、支持羁押超时报警，当系统检测到嫌疑人羁押时间超过规定时限时触发报警信号。 51、支持非法出区报警，当系统检测到嫌疑人未进行出区登记授权的情况下离开办案区域时触发报警信号。 52、支持人员主动报警，相关人员通过定位设备发出报警信号时，在地图上显示报警人员实时位置并自动展示相应位置的视频画面。 53、系统可接入同步录音录像硬件设备，支持一键开始讯问，并进行同步录音录像。 54、支持在主监控画面上同时显示副画面，实现画中画视频叠加。 55、支持通过客户端查看讯问过程视频记录，并可将相应视频文件导出到本地或进行光盘刻录； 56、支持不同类型的笔录问答模板，根据需要选择模板类型后自动加载，录入笔录时双击模板中内置的问题和回答即可快速录入。 57、支持视频打点功能，对重点讯问内容可对视频进行打点标记，需要查询时通过标记进行精准回溯。 ★58、支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案。 ★59、支持同时查看两个讯问室的视频和笔录信息，实现并案指挥。 ★60、支持笔录和视频关联，实现两者互相定位。 ★61、支持语音朗读权利义务告知书。 ★62、支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对。 63、支持上传讯问所需的电子示证资料文档，并可通过审讯主机对上传的资料进行刻录。 ★64、支持远程查看讯询问室的音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥。 ★65、支持案件资料全自动光盘刻录，并可进行光盘封面打印。 ★66、支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人。 67、支持民警单人讯问、嫌疑人无人看管、嫌疑人羁押超时、嫌疑人强行拆除手环、手环电量过低、手环异常离区等违规行为的自动分析和报警。 ★68、支持违规督导功能，发现讯询问室内出现违规行为时下发给相关管理人员，同时可发送违规照片，对违规行为进行督导整改。 69、支持平台多级级联。 70、支持通过Onvif、GB28181等协议接入设备。 ★71、与高清审讯主机同一品牌。 | 1 | 套 |
| 3 | ▲涉案财物管理模块 | 1、涉案财物添加：系统能够添加涉案财务信息（名称、种类、规格、数量、重量、型号、特征、持有人姓名、备注信息），并与案件信息（案件编号、案件名称、案件性质、发案时间、标准案别、案发地域、管辖派出所、案发处所、办案单位、立案办案人、发案地详址、简要案情、财务扣押时间、财务扣押原因、保存方式、保存期限、财务扣押批准人）进行关联得功能。 2、涉案财物入库：系统能够通过仓库名称、类型选择涉案财物存储箱的功能。 3、涉案财物面单打印：系统能够打印涉案财物面单（案件名称、案件编号、财务名称、仓库描述、办案单位、案发时间、入库时间、立案办案人）的功能。 4、电子标签派发：系统能够为涉财物派发电子标签的功能。 5、台帐打印：系统能够生成涉财物集中管理登记表(案件编号、案件名称、登记时间、办案单位、办案人、报送人、联系电话、收件人、联系电话、案件性质、涉案人姓名、简要案情、财物名称及种类、财物处理情况、办案单位意见、存放编号)和送交回执单(送交时间、送交人、案件名称、办案单位、案件编号、办案人、序号、名称、财物编码、数量、特征、存放位置、接收人意见及说明、接收人签名)的功能。 6、涉案财物出库申请：系统具有申请出库（提取方式、调用事由、归还期限、出库原因)的功能。 7、涉案财物出库：系统具有对申请出库的涉案财物进行出库的功能。 8、涉案财物清库处置：系统能够对存储在库的涉案财物进行清库原因登记(返还、回收、变卖/拍卖、重新入库、随案移送、上缴国库、销毁、发还事主、其他)，并进行清库处置的功能。 9、盘点任务下发：系统能够下发盘点涉案财物的任务(库房名称、库位类型、排号)的功能。 10、盘点任务执行：系统能够通过手持盘点终端对库房中涉案财物进行盘点的功能。 11、盘点结果展示：系统能够展示盘点结果(盘点任务标识、所属区域、所属库房、应有财物、实际存在、异常情况、缺失财物、财物名称、库位、缺失原因)的功能的人员同时进入询/询问室时，审讯电脑解屏的功能。 12、财务涉案检索：系统能够以所属区城、所属仓库、财物名称、入库时间办案单位、办案立案人、财物持有人、案发时间、案件编号、财物状态对涉案财物进行检索,并展示结果的功能。 13、案件信息检索：系统能够以所属区域、所属仓库、入库时间、办案单位、办案立案人、案发时间、案件编号、案件状态、案件名称对案件信息进行检索、并展示结果的功能。 14、综合检索：系统能够以所属区域、所属部门，案件名称、案件编号、立案办案人、数据来源、在库状态、生成时间对涉案财物和案件信息进行综合检索的功能。 15、分类统计：系统能够对涉案财物数量类进行分类统计称（区域名称、毒品、必器、信用卡、交通工具、脏物、其他）的功能。 16、日志查询：系统具有操作日志展示(登录账号、用户姓名、用户IP、操作时间、操作内容、操作类型)的功能。 17、库房信息管理：系统能够添加、删除、修改、查询库房信息(所属区城、库房名称、所属部门、库房规格、库房位置、库房负责人、库房电话、密集柜区号、库房描述)的功能。 18、违规出库预警：系统对涉案财物违反审批流程出库时，显示违规出库数据（仓库名称、财务名称、财物种类、财务规格、财物数量、财务型号、违规时间及图片抓拍），门禁通道单元进行声光告警的功能。 19、操作记录展示：系统能够对涉财物操作记录(财物状态、操作人、联系电话、操作时间、归还期服、作原因)进行展示。 20、时限到期提醒：系统能够对财物时到期(保管超期/归还超期)进行自动弹窗提醒(案件名称、生成时间、在途天数、出库次数)的功能。 21、全文检索：系统能够通过文字、数字、字母进行全文数据检索，并展示检索结果(查询结果类型、查询结果、关联案件编号、关联案件名称、详情、详情查看包括案件信息、扣押信息、财物信息、图片信息）的功能。 22、统计报表展示：系统能够对涉案财物进行统计、报表展示、并能够以入库时间、财物状态(财物登记、财物入库、申请出库、财物出库、财物清库)对统计教据进行筛选、导出的功能。 23、支持按照物品编号、物品名称、承办部门、涉案人员、创建日期等多种条件对涉案财物进行查询。 24、支持在系统首页进行快捷操作，包括物品基本信息添加、入库、流转、审批、出库、待办事项提醒等（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 25、支持案件基本信息添加、编辑、案件信息导入、查看详情和删除等操作（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 26、支持物品登记信息添加、编辑、物品信息导入、查看详情和删除等操作（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 27、支持物品入柜管理，可打印物品条码，并可进行入库物品详情查看（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 28、支持抓拍涉案物品图片并保存。 29、支持涉案物品流转流程化管理，并可自动记录流转信息，包括入库、出库、借阅、归还、移送等。 30、支持物品出库并可根据物品编号、名称类型对物品出库信息进行查询（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 31、支持归还物品并可根据物品编号、名称类型对物品归还信息进行查询。（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 32、支持物品流转审批并可根据审批类型、时间、状态、申请人对审批信息进行查询。（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 33、支持物品借出、移送、出库、移库申请表填写，并可对涉案物品信息进行导出（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 34、支持按照财物种类、涉案财物的状态、案件类型和时间趋势进行统计。（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 35、支持按照组织查看的涉案物品保管柜并可查看保管柜详情。（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 36、支持物品盘点，可新增盘点信息，并可根据盘点名称、负责人、状态、时间对盘点信息进行查询。（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 37、支持报警管理并可根据报警类型、通知人、报警内容、时间对报警信息进行查询。（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 38、支持一物一码管理，可将RFID电子标签贴到涉案物品并进行绑定。 39、支持快速盘库，基于RFID无线射频技术，通过手持机对贴有RFID电子标签的物品进行远程批量盘库。 40、支持非法出库报警，当系统检测到涉案物品非法出库时，通过声光报警和短信通知管理人员，并联动弹出物品信息和监控画面。 41、支持根据需求分配智能涉案物品柜箱门，配合平台实现远程开柜。 42、支持物品柜可视化管理，内置不同的箱门排列模型，可根据实际箱门数量选择合适的排列方式。 43、支持对新增物品柜，并可对物品柜进行修改和删除。 44、支持多维度数据统计分析并进行图形化直观展示。 45、支持与办案区系统进行数据对接。 46、支持视频预览和回放。 47、支持主流格式视频接入，例如1080p/720p/4CIF等。 48、支持自定义系统名称，支持系统日志记录。 49、支持用户角色管理。 | 1 | 套 |
| 4 | ▲卷宗管理模块 | 1、系统登录：系统能够以用户名(身份证号码/警号)、密码登录的功能。 2、卷宗数据展示：系统能够分类展示卷宗数量,饼状图展示待办事项、告警事项，并能够以柱状图按时间展示卷宗数量的功能。 3、库房使用情况展示：系统能够以饼状图展示库房卷宗存储柜使用情况（已使用/未使用）的功能。 4、卷宗信息登记：系统能够新增卷宗信息(卷宗编号、卷宗名称、立卷时间、立卷人、卷宗类别、卷宗页数、卷宗描述)，并关联对应案件信息(案件编号、案件名称、案件类型、主办案人、辅办案人、办案单位、案件环节、案件状态、案件级别)的功能。 5、卷宗入库：系统能够登记卷宗的入库信息，包括入库事由、存储部门(民警自用、案管中心库房、档案室)、库位选择、卷宗页数的功能。 6、入库确认：系统能够确认待入库卷宗入库(存储库位选择、备注信息)的功能。 7、出库申请：系统能够申请卷宗出库(出库原因、备注信息、上传附件、归还日期）的功能。 8、出库审批：系统能够审批卷宗申请(审批意见，备注信息)的功能。 9、出库确认：系统能够确认卷宗出库(卷宗页数、备注信息)的功能。 10、归还申请：系统能够申请归还卷宗(卷宗页数、备注信息)的功能。 11、归还入库信息对比展示：系统能够对比展示卷宗出库时信息与归还时信息(卷宗页数、归还民警、所在单位、归还事由、备注信息、附件)的功能。 12、卷宗轨迹展示：系统能够以时间纵轴倒序展示卷宗轨迹信息(登记、入库中请、入库确认、出库申请、出库审批、出库确认、归还申清的节点信息,包括在库存储位置信息、操作人姓名、操作人所属单位、操作人电话、操作原因)的功能。 13、卷宗移送：系统能够直接进行卷宗出库(出库原因、送卷民警、卷宗页数、备注信息)的功能。 14、移送检察院卷宗标签信息读取： 系统能够写入移送检察院卷宗标签信息（签收/退回、原因）功能。 15、移送检察院卷宗标签信息写入： 系统能够扫描读取移送检察院卷宗标签信息（签收/退回、原因）的功能。 16、卷宗直接入库： 系统能够直接入库检察院退回卷宗（入库事由、存储库位选择、备注）的功能。 17、卷宗封皮打印：系统能够打印卷宗封皮(卷宗名称、办案单位、案件名称、案件编号,立卷时间,立卷单位、立卷人、审核人、卷宗码描述信息)的功能。 18、告警提醒：系统能够显示卷宗告警信息列表也包括告警类型(归还预警、超期告警、超期送卷）、告警时间、卷宗名称、所属案件、办案民警、处理操作的功能。 19、待办事项提醒： 系筑能够显示卷宗待事项信息列表,包括待办类型(待送卷、待入库、待出库、待审批)、来源、内容、宗卷名称、宗卷类别,所属案件、最后操作时间，处理操作的功能。 20、二维码生成：系统能够生成与卷宗对应的二维码（规则为32位唯一编码），并打印的功能。 21、卷宗信息统计：系统能够统计、展示、检索（时间、存储库房、）下级单位卷宗信息(单位、卷宗数量、案件数量、类型、卷宗状态、告警和预警数量)，并支持展示数据项设置和统计信息导出的功能。 22、库房信息统计：系统能够统计、展示库房的使用情况,包括库房名称、柜子数、柜门数、柜子使用数、卷宗数(可隐藏),并支持统计信息导出的功能。 23、卷宗流水信息统计：系统能够按存储库房、警员统计、展示卷宗入库、出库流水信息(时间、单位、入库数量、出库数量)，并支持统计信息导出的功能。 24、电子化率统计：系统能够按单位统计、展示卷宗电子化率（单位名称、警员名称、电子化宗的案件数量、策件总数、电子化率)，并支持统计信导出的功能。 25、出库卷宗登记表导出：系统具有导出已入库卷宗登记表(案件名称、案件编号、办案单位、办案民警、卷宗名称、卷宗类别、卷宗编号、出库事由、出库时间、时限、调阅人签字、批准人、保管员签字、归还时间、保管员签字)的功能。 26、日志查看：系统具有系统操作日志(操作人姓名、操作人身份证、操作类型、操作类型详情、IP地址、时长、操作时间)查看的功能。 27、电子卷宗查阅申请：系统能够申请查阅其他警员的电子卷宗(查阅事由、查阅有效期)的功能。 28、电子卷宗查阅申请审批：系统能够对查阅他人电子卷申请进行审批(审批意见:同意/驳回、备注信息)的功能。 29、支持案卷新增入柜，可对刑事案卷和行政案卷进行添加、导入文件、导出、删除和查询，对入柜事件案卷进行导出、删除和查询（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 30、支持新增案卷资料，支持对刑事案件、行政案件、事件进行导出、删除和查询（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 31、支持案卷出柜管理，支持案卷借阅、移交、归还和时间管理，案卷借阅时可按照案卷编号、案卷名称、借阅人对案卷进行查询，根据查询结果进行借阅和导出；案卷移交时可按照案卷编号，案卷名称、申请状态，环节时间对案卷进行查询，根据查询结果进行申请移交和导出；案卷归还时支持按照案卷编号、案卷名称、借阅人、借阅单位，归还时间进行查询，根据查询结果进行申请归还和导出；支持按照事件编号，报案人姓名，报案人电话，承办部门进行时间查询和导出（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 32、支持对案卷预警进行催办，可按照预警类型、是否超期和案卷类型对我的催办进行查询；按照预警类型，是否超期和是否查收对催办记录进行查询，按照预警类型，主办民警和协办民警对未超期预警和已超期待办进行查询（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 33、支持通过案卷进行执法监督，可按照案卷编号、名称、类型，部门，涉案人员，主办民警进行执法监督记录的查询，并可对查询结果进行导出。（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 34、支持案卷数据统计，支持根据部门查看卷柜使用状态和查询行政、刑事案件，根据时间，查询案卷出入数量、案卷状态和部门民警案件数量，根据案件类型，查看各类案件和强制措施人员统计。（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 35、支持对案卷进行综合查询，并可对查询结果进行导出，支持按照案卷编号、名称，部门，涉案人员进行查询（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 36、支持存取卷管理，存卷时可对案卷进行添加、删除、查询和导出，取卷时可按照案卷编号、名称、承办人、主办民警、承办部门进行查询和导出。（提供测试报告复印件加盖原厂公章佐证）。 37、支持与办案区系统进行数据对接； 38、支持视频预览和回放。 39、支持主流格式视频接入，例如1080p/720p/4CIF等。 | 1 | 套 |
| 5 | 视频综合平台 | 1、实现视频级联管理，市、分县、派出所。 2、实现各分中心视频的调阅、回放、轮巡。 3、包括500路接入。 4、提供对区、县分局及所辖派出所的办案区软件平台授权。 | 1 | 套 |
| 6 | 视频管理 服务器 | 2U机架式，硬件技术参数不低于以下技术要求： 1、CPU：Intel Xeon 5218 (16C,125W,2.3GHz)*2。 2、内存：32G DDR4 内存*2。 3、硬盘：2TB SATA（企业级）*2。 RAID：SAS RAID卡 SAS 3008*1，支持 SATA RAID0/1。 4、网络：双口千兆*1。 5、电源：1+1冗余电源。 | 2 | 台 |
| 7 | 办案区数据存储服务器 | 硬件配置不低于以下参数要求： 1、处理器：Realtek RTD1296。 2、主频：四核心 1.4 GHz。 3、内存：1 GB DDR4。 4、双盘位； 5、2T硬盘2块； 6、硬盘接口：SATA III； 7、网口（RJ45）1个； 8、USB3.0 2个； 9、尺寸：不大于165 mm x 100 mm x 225.5 mm。 系统功能： 10、用于办案区管理系统数据备份，保障安全。 | 2 | 台 |
| 8 | 服务器 | 服务器硬件参数不低于以下要求： 1、CPU： Intel Xeon 3204 (6C,85W,1.9GHz) *1； 2、内存：32G DDR4 内存*1； 3、硬盘：2TB SATA（企业级）*2； RAID：SAS RAID卡 SAS 3008*1，支持 SATA RAID0/1； 4、网络：双口千兆*1； 5、电源：单电 | 6 | 台 |
| 办案区管理系统 |
| 9 | 高清全景 摄像机 | 1、不低于200万1/1.8”星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机； 2、最低照度不大于彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR； 3、快门 1/3秒至1/100,000秒；慢快门 支持； 4、镜头 2.8-12mm F1.4, 水平视场角93°~35； 5、数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围≥120dB； 6、视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG； 7、主码流分辨率与帧率 50Hz: 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280 ×720),60Hz: 30fps (1920×1080,1280 × 960,1280 ×720),第三码流分辨率与帧率： 独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920×1080);60Hz: 30fps(1920×1080)； 8、存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 9、智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测，人脸侦测； 10、工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 11、电源供应：DC12V/AC24V/PoE(802.3af) 12、电源接口类型 两线式电源接口； 13、防爆等级：防暴等级支持IK10； 14、红外距离10-30米； 15、功耗：11W MAX； 16、尺寸(mm)：Φ140 × 121.8 17、重量：1400g | 53 | 台 |
| 10 | 摄像机电源 | 1、达到V5能效等级； 2、支持AC180~260V电压供电； 3、 支持DC12V2A输出； 4、支持温度范围在-30℃~+70℃的环境下工作； 5、输出功率60W； 6、接口5.5mm*2.5mm； 7、波纹/噪音150mVp-p； 8、重量158g。 | 77 | 个 |
| 11 | 拾音器 | 1、全向数字降噪拾音器； 2、拾音范围70平方米； 3、音频传输距离3000米； 4、灵敏度-38dB； 5、信噪比 75dB； 6、MINI DSP处理器； 7、安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘； 8、连接方式：3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）； 9、电源DC12V（9V-18V）； 10、推荐电源：DC12V/1A，两线。 | 36 | 个 |
| 12 | 声光警示灯 | 1、工作电压DC12V； 2、工作电流≤300MA； 3、连续工作时间≥45分钟； 4、闪灯次数(分钟)：200±30。 | 14 | 个 |
| 13 | 声光警示灯电源 | 1、达到V5能效等级； 2、支持AC180~260V电压供电； 3、支持DC12V2A输出； 4、支持温度范围在-30℃~+70℃的环境下工作； 5、输出功率60W； 6、接口5.5mm*2.5mm； 7、波纹/噪音150mVp-p； 8、重量158g。 | 14 | 个 |
| 14 | 报警按钮 | 1、紧急按钮； 2、钥匙复位； 3、防火ABS阻燃外壳，适合86底盒安装。 | 2 | 个 |
| 15 | 光盘打印刻录机 | 硬件配置不低于： 1、集成1个最新的DVD±R/CD-R刻录机； 2、最大光盘容量：20张； 3、打印方式：全自动，喷墨； 4、分辨率:最高 4800 dpi； 5、数据接口：USB3.0接口； 6、墨盒：彩黑色（CMY）墨盒； 7、光盘打印刻录速度：DVD-R：12片/小时；CD-R：20片/小时； 系统功能： 1、对办案区内人员全程活动轨迹视频刻录； 2、对办案区内人员电子台账进行刻录； 3、对办案区内人员随身物品检查及人身安全检查的图片进行刻录； 4、与办案区系统进行无缝对接。 | 1 | 台 |
| 16 | 专用光盘 | 1、档案级 DVD-R； 2、4.7GB高品质可打印防划耐磨光盘； 3、100片桶装。 | 2 | 桶 |
| 17 | 智能告警 显示设备 | 1、60英寸； 2、主体黑色，铁灰色边框； 3、LED超薄款； 4、屏幕比例16：9； 5、分辨率3840*2160； 6、接口：USB 3.0*1，USB 2.0*1，HDMI 2.0*3，网络接口Ethemet*1。 | 1 | 台 |
| 18 | 人脸采集终端 | ★1、设备外观：采用≥13.3英寸10点触控电容触摸屏； 2、≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假； 3、设备容量：支持3000张人脸白名单，1：N人脸比对时＜0.2s/人，支持5000张卡片，5000枚指纹、10000条记录； 4、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式； 可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（与门口机可识别二维码类型保持一致）； 5、需支持人脸验证开门、刷卡开门、密码开门； 6、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34，韦根26需定制； 7、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 8、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand* 1； 9、输出接口：报警输出*1个； 10、其他接口：需要具备不少于2个USB接口、1个RJ45接口、1个MicroUSB、1个SIM卡接口； 11、支持人脸检测功能，能够实现人脸比对，自动显示人员姓名，并在3S内在系统界面显示比对结果； 12、支持平台远程控制开门； 13、支持活体人脸检测功能，防止通过电子照片进行识别验证； 14、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 15、使用环境：室内外环境，避免阳光直射； 16、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 17、产品尺寸：290mm*116.5mm*33mm； 18、工作温度：-30~65℃。 | 1 | 台 |
| 19 | 信息登记 一体桌 | 硬件组成： 1、审讯桌桌体*1；材质：304拉丝不锈钢； 2、信息登记终端*1； 3、指纹捺印签字一体机*1； 4、高拍仪*1； 5、支持纸质文档输出*1； 6、二代身份证读卡器*1； 7、专用非接触读写卡器*1； 8、声光报警器及电源*1； 9、工业级PDU*1; 10、带漏保空开*1； 11、多功能集成面板及模块*1； 12、连接线缆一批。 | 1 | 张 |
| 20 | 人证比对 一体机 | 硬件配置 1、设备外观：采用≥10.1英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持≥20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.5S/人，支持≥50000张卡片，≥50000条记录存储； 3、认证方式：支持人脸、人脸+刷卡、智能模式的认证方式，人证比对时间≤1S/人； 4、通讯方式：采用双网口设计，上行通讯为TCP/IP；支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果； 5、设备接口不少于：LAN*2，彼此物理隔离；RS485*1、RS232*1；HDMI*1；USB*2； 6、使用环境：室内； 7、安装方式：桌面安装； 8、产品尺寸：≥270mm*185mm*291mm； 9、工作温度：-20~65℃。 系统功能： 1、完成人员自动化身份登记。 2、人证核验 3、与办案区系统无缝对接。 | 1 | 台 |
| 21 | 金属探测 安检门 | 1、主机箱上有LCD超大显示屏，显示相关数据； 2、采用优质合金和PVC合成材特种工艺制造，防火防震； 3、六个相互重叠的探测区与同人等高的LED报警指示灯相结合，准确地判断金属物品位置； 4、区域灵敏度可调节：每个探测区域≥255个灵敏档位，可以根据客户需要来设计灵敏度；如可以排除硬币、钥匙、皮带扣等干扰； 5、统计数据功能：智能化的客流量和报警计数器能够计算人员通过量和报警次数； 6、可以独立使用，也可以多台同型号探测门并网工作，（间距最小可达40CM、满足人员流量大的要求）； 7、密码保护：只允许授权人操作； 8、安装方便：一体化设计，≤20分钟即可完成安装或拆卸，随即配备操作说明书； 9、对人体无害：对人体内的心脏起搏器、孕妇、磁带、录像带等无害； 10、区位信号指示灯：分别指示各个感应区的感应状况（独立于光报警指示灯），调试时可以根据指示灯调节各区灵敏度，从而将各个感应区调节到最好的状态； 11、技术参数： （1）电源：220V/AC； （2）功率：<30W； （3）外形尺寸：≥2200mm（高）*820mm（宽）*550mm（深）； （4）通道尺寸：≥2000mm（高）*700mm（宽）*550mm（深）； （5）工作环境：-20℃- +45℃； （6）符合标准：GB15210《通过式金属探测门》。 | 1 | 套 |
| 22 | 金属探测器 | 1、超高灵敏度，可以探测到极小的金属物品； 2、如遇到干扰，可以通过调节按钮消除干扰； 3、开机自动检测，无须调节，扫描面积大，可快速准确完成探测。 | 2 | 个 |
| 23 | 人身检查 规范器 | 硬件配置： 1、工作电压：DC12V； 2、支持接口RJ45网口； 3、功耗：≤10瓦； 4、配备传感器数量：≥2个； 5、 传感器安装方式：嵌入式安装； 实现功能： 1、满足四个一律要求，自动播报人身安全检查规定及注意事项； 2、与办案区管理系统“手护感应器”模块对接，实现人身安全检查操作指导。 | 1 | 台 |
| 24 | 标准化人员信息采集系统-警采通 | 1、能够合理放置计算机、采集设备的专业采集柜：内置可自动控制的升降机构，升降行程300mm；模块化设计，可根据需要单独嵌入指、掌纹采集设备。整机含工业通风设备和电源保险，机柜总开关；工作环境：温度 -15 ℃ — 40 ℃ 湿度 ≤90%； 2、指掌纹采集仪功能要求：掌纹采集窗口≥130 mm x 130 mm；指纹有效采集面积32.5mm×32.5 mm；面积允许误差为±0.4mm；图像分辨率500dpi，允许误差为±1%；图像灰度级为每个像素点灰度量化为256级；光学畸变≤1%；活体指掌纹采集仪采集窗口不覆膜；采用高清晰暗背景光学成像系统；采用独立的指纹、掌纹采集仪模组；采用大面阵掌纹采集技术，生成无拼接掌纹图像；指纹采集部件已通过GA认证；掌纹采集实现四连指采集； 3、二代证读卡器： 主机接口：USB接口； 阅读距离：0-5cm； 阅读时间<0.8s； 天线谐振频率13.56 MHz。 4、人员数字相片采集系统：摄像头含人像补光灯，≥5400K标准日光色温；支及人像采集软件。 5、条码读卡器：实现读取DNA样品袋条码号并导入采集系统中； 6、DNA样本干燥箱： 定制产品，规格: ≥40x24x24cm； 容积: ≥20升；具备快速除湿功能，能够方便的调节湿度范围（45%至55% RH）； 通过外接电源供电方式； 能够嵌入到一体化信息采集柜。 7、身高体重足长测量：实现身高、体重、足长的测量； 8、计算机 DeLL5050计算机I5/4G/1T； 9、具备打印功能； 10、山特不间断电源； 11、手机信息采集设备（108B+）或足迹采集仪可选； 12、快速文档扫描仪； 13、具备标准化人员信息采集系统软件：人员信息综合采集客户端软件，关联各种采集设备，实现人员信息、指（掌）纹、人像等信息的采集软件的集成，并实现指纹查询结果的反馈； 14、免费提供设备集成安装培训。 | 1 | 台 |
| 25 | 伤痕抓拍 摄像头 | 1、颜色：黑色； 2、像素：500万； 3、分辨率：1080P@30fps、720@60fps；H、264编码，自动对焦； 4、重量：162g； 5、三脚架带360°旋转，支持自由调节； 6、含人脸采集模块。 | 1 | 台 |
| 26 | 虹膜采集 | 1、采集方式：在点击开始采集后，设备处于等待用户进行注册、识别的阶段，待用户进入采集范围后，自动捕捉符合质量标准的虹膜图像； 2、注册、识别方式：设备支持单眼或双眼注册、识别； 3、算法精度：算法精度应满足：错误拒绝率FRR=1/1000时，错误接受率FAR<1/1000万； 4、平均注册时间：≤2s； 5、平均识别时间：≤1s； 6、防伪安全性：算法能防止打印攻击和视频攻击； 7、虹膜图像质量标准：虹膜图像质量优于国家标准《信息安全技术虹膜识别系统技术要求》GB/T20979:2007、公安标准《安防虹膜识别应用-图像数据交换格式》GA/1286-2015、国际标准ISO/IEC19794-6:2005，虹膜直径达到280像素以上； 8、稳定性：设备在工作期间必须连续采集图像，不得出现待机、设备挂起等中断采集的现象； 9、高低温：零下20度 ~ 零上70度； | 1 | 台 |
| 27 | 声纹采集 | ★1、完全符合《声纹数据采集终端技术要求》各项技术指标，并通过了公安部刑事技术产品质量监督检验中心检测（提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）； 2、采集终端设备要求采用麦克风阵列设计； 3、采集终端利用不多于4个麦克风同步采集即可实现高精度、高品质的录音； 4、内置算法芯片：要求设备将拾音处理的系列算法集成到麦克风硬件中，在前端设备即可实现噪音抑制处理，以保证定向拾音效果好、延时低、高保真等； 5、噪声抑制：设备具有噪声抑制功能； 6、信噪比：设备应具有优越的抗噪能力； 7、信噪比应≥73dB；（提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）； 8、波形失真度：确保采集的语音具有高保真特性； 9、波形失真度≤0.1%（提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）； 10、设备应具备优越的指向性：单向（以1 kHz为参考），在不超过±45度入射角（正面）的范围内声压级衰减不超过3 dB（参考0度入射），在超过±60度入射角（正面）的范围内衰减不低于5dB（参考0度入射）； 11、灵敏度级：≥50mV/Pa（参考1 V/Pa，1 kHz）； 12、频率响应：50-8kHz； 13、设备通过高低温工作测试，可在-25°~75°正常工作； 14、设备坚固耐用，通过跌落测试； 15、设备具有抗盐雾侵蚀性，通过盐雾测试； 16、语音活性检测：具有语音活性检测功能（提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）。 | 1 | 台 |
| 28 | 智能联网储物柜（单面柜 主柜24门 ） | 1、随身物品存放，物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成； 2、办案区管理系统自动分配存储柜门，自动开启存储柜门； 3、非透明，主柜包含24个箱门；每个箱门尺寸不小于：宽*深*高=320*450*300.8mm，柜体尺寸不小于：宽*深*高=1420*450*1880mm； 4、工业级液晶显示屏，屏幕上可实时显示箱门使用状态、显示时钟、操作步骤提示等； 5、支持二级管理密码，通过输入不同密码获取不同权限，支持对柜子进行开箱、消号、校时； 6、支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据； 7、支持通过平台远程控制开箱。 | 1 | 台 |
| 29 | 智能联网储物柜（副柜24门） | 1、随身物品存放, 随身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成； 2、办案区管理系统自动分配存储柜门，自动开启存储柜门； 3、集成主控、人脸识别，标准柜、非透明柜门，从柜包含24个箱门，每个箱门尺寸不小于：宽*深*高=320*450*300.8mm; 4、柜体尺寸不小于：宽*深*高=1300*450*1880mm； 5、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理； 6、支持与主柜之间级联。 | 1 | 台 |
| 30 | 尿检一体 主台 | 1、实现尿检人员身份确认； 2、实现尿检结果拍照录入； 3、实现尿检指认场景拍照录入； 4、生成尿检报告并打印； 5、定制一体化尿检台，方便操作使用。 | 1 | 台 |
| 31 | 冷藏柜 | 1、符合GSP认证，冷藏2~8度，阴凉8-20度； 2、温湿度智能控制； 3、USB数据导出； 4、尺寸：525*580*1775毫米； 5、有效容积：203升； 6、湿度范围：35%-75%； 7、容量228L； 8、制冷模式：直冷。 | 1 | 台 |
| 32 | 毒品检测 试剂盒 | 本品以胶体金作为指示标记，采用竞争抑制法免疫层析原理，快速、定性地检测尿液中吗啡（MOP）、甲基苯丙胺（MET）、摇头丸（MDMA）、氯胺酮（KET）和大麻（THC）五种毒品及其代谢物。 | 10 | 盒 |
| 33 | 毒品检测箱 | 1、按照公安部要求标准配置清单：裸箱 1个；吗啡-甲基苯丙胺-摇头丸-氯胺酮-大麻（MOP-MET-MDMA-KET-THC）五合一检测试剂盒 50个；AB瓶 48个；检测程序说明 1本；便签本 1本；指纹按捺盒 1盒；口罩 10个；手套 10个；AB防撕标签 24张；记录笔 1支；油性笔 3支红蓝黑各1；剪刀 1把；物证袋 48个；消毒纸巾 10个；合格证 1份； 2、本品以胶体金作为指示标记，采用竞争抑制法免疫层析原理，快速、定性地检测尿液中吗啡（MOP）、甲基苯丙胺（MET）、摇头丸（MDMA）、氯胺酮（KET）和大麻（THC）五种毒品及其代谢物。 | 1 | 台 |
| 34 | 毒品称量器 | 1、量程≥3000g； 2、精度≥0.01g； 3、防风罩； 4、秤盘尺寸：≥13cm（圆盘直径）。 | 1 | 台 |
| 35 | 人脸巡 更读头 | 1、设备外观：采用≥7英寸LCD触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持≥3000张人脸白名单，1：N人脸比对时＜0.2s/人，支持≥5000张卡片，≥5000枚指纹、≥10000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（与门口机可识别二维码类型保持一致）； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根34，韦根26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口不少于：LAN*1、RS485*1、wiegand* 1、USB*1； 7、输出接口：报警输出≥1个； 8、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，避免阳光直射； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：≥290mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~65℃。 | 1 | 台 |
| 36 | 人脸巡 更套件 | 硬件配置： 1、30W定阻吸顶音箱*1； 2、12V2A电源*1； 3、网络语音控单元*1； 4、办案区系统对接软件； 系统功能：巡更告警提示信息语音播报。 | 1 | 个 |
| 37 | 醒酒椅 | 1、有效防止呕吐物及汗水侵蚀; 2、尺寸规格：不大于720X790X1240mm; 3、重量：不大于41KG; 4、材料：布料采用优质，经精选裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面; 5、多层强力拉筋包背，座垫采用40密度特硬棉底座，27密度优质海绵居中，22密度超软海棉外加喷塑垫底。 | 1 | 把 |
| 38 | 候问一体桌 | 1、查看询讯问空闲情况； 2、询讯问房间分配，包含候问室； 3、提供场所平面图方便查阅； 4、双屏显示器； 5、定制候问一体桌； 6、集成可视对讲； 7、集成报警装置。 | 1 | 台 |
| 39 | 候问状态 展示屏 | 1、集成智能门禁、门牌、信息交互、轨迹关联功能。 2、支持人脸验证开门、刷卡开门、密码开门。 3、支持人脸检测功能，能够实现人脸比对，自动显示人员姓名，并在3S内在系统界面显示比对结果。 4、支持平台远程控制开门。 5、硬件配置：不低于I3 4G 120G 壁挂一体机 6、屏幕支持触控功能。 7、具备2个USB接口、1个RJ45接口、1个MicroUSB、1个SIM卡接口。 8、支持活体人脸检测功能，防止通过电子照片进行识别验证。 9、支持补光灯，应可自动开启和关闭。 10、支持面部容量不小于10000张。 11、支持记录容量不小于10万条。 12、人脸识别准确率≥99%。 | 6 | 台 |
| 40 | 智能分析 摄像机 | 硬件配置 1、不低于200万 星光级1/1.8" CMOS星光级 ICR日夜型半球型网络摄像机； 2、最低照度:彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白:0.0002Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR； 3、镜头:2.8-12mm F1.4, 水平视场角 103.3°~38.6°； 4、调整角度:水平：0-355°；垂直：0-75°；旋转0-355°； 5、视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG； 6、最大图像尺寸:1920×1080； 7、感兴趣区域:ROI支持三码流分别设置4个固定区域； 8、专业智能:排队检测,支持框选区域内的人数拥堵状态，超出设置等级可联动报警； 9、通讯接口:1 个RJ45 10M / 100/1000M 自适应以太网口，1个RS485； 10、音频接口:1对音频输入(Line in )/输出接口； 11、报警接口:1对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)； 12、电源供应:DC12V±20%/AC 24V±20%/PoE 802.3af； 13、电源接口类型:两芯电源接口； 14、防暴等级:IK10； 15、红外距离:10-30米； 实现功能： 与办案区管理系统软件对接，监视房间内人员数量，实现双人审讯控制流程。 | 10 | 台 |
| 41 | 超高清 摄像头 | 1、具有400万像素CMOS传感器。 2、具有不小于1/1.8""靶面尺寸。 3、像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 4、内置GPU芯片。 5、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 6、宽动态能力不小于120dB。 7、红外补光距离不小于50米。 8、需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。 9、在2688x1520 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。 10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 11、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 12、信噪比不小于58dB。 13、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 14、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 15、支持自动变焦、自动调节光圈。 16、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 17、支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 18、人脸检出率不小于99%。 19、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 20、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 21、支持批量导入人脸库，人脸库图片信息可更改。 22、支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 23、需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个SD卡槽、1个复位键。 24、需支持IK10防暴等级。 | 1 | 台 |
| 42 | 时间温湿度显示屏 | 1、显示范围 温度：-9℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 2、测量精度 ＜±1℃ ，湿度＜ ±3%RH 3、外观尺寸 580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高) 4、供电电压 AC 100V～260V 5、具有RS485/232接口 6、静态数字显示，表面贴膜，防止图像闪烁，减少白光，适于同步录音录像 7、采用超高精度时钟，精度可达2PPM 8、支持自动校准时钟或与计算机时间同步 9、温湿度和紧急情况报警设定及处理功能 | 9 | 台 |
| 43 | 辨认室窗口对讲器 | 电容麦；5W金属分机；全金属主机；主机内外音量可调 | 1 | 套 |
| 44 | 特殊讯问室窗口对讲器 | 1、外麦克风灵敏度：-48dB±2dB(0 dB=1V/Pa at 1kHz)。 2、外麦克风频率响应：20Hz-20kHz。 3、内麦克风灵敏度：-44dB±2dB(0 dB=1V/Pa at 1kHz)。 4、内麦克风频率响应：20Hz-16kHz。 5、放声逼真，音质清晰；内外扩音音量均可调节；设有抗干扰以及去除回音、啸叫的电路，确保真实复制声源。 | 1 | 套 |
| 45 | ▲高清审讯主机 | 1、支持≥4路CVBS自适应视频输入； 2、默认支持≥2路1080P网络视频接入,禁用1路模拟增加1路网络，最大支持6路1080P网络接入； 3、支持不少于1路VGA输入和1路HDMI输入、1个VGA视频输出、1个JACK对讲输入，1个JACK对讲输出、5个USB接口； 4、支持全路数H.265编解码； 5、支持视频信息上叠加温湿度传感器信息； 6、自带7寸触摸屏； 7、标配2个DVD光驱，支持硬盘自动存储和双光驱刻录，形成的音视频文件可使用通用播放器播放； 8、支持4个SATA接口，支持容量最大为8TB的硬盘； 9、3U机箱，≥5个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 10、主机不允许拼凑型的分体设计，应通过一体化设计独立完成音视频采集、录像和画面合成等功能； 11、采用非X86架构的嵌入式主机，硬盘损坏时应仍能正常运行，后端仍可指挥存储； ★12、支持不拆机箱更换光驱； ★13、支持4K、5MP、1080P等分辨率的摄像机混合接入； ★14、合成画面最大可支持（H.265、4K、60fps）独立编码，传输、录像及刻录； 15、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8 KHz /32 KHz /48KHz可调 ； 16、支持校正时钟； ★17、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量； ★18、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像； 19、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 ； 20、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记； 21、支持视频丢失、异常以及音频丢失报警功能； 22、支持自动对光盘进行封盘； ★23、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制； 24、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真； 25、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放； ★26、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作； 27、访问主机需支持BS和CS两种方式； ★28、支持音频混音，路数不低于4路。可显示声音波形； 29、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道； ★30、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能； ★31、磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘； ★32、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps； 33、支持上传证据资料； 34、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息； 35、主机应标配1块不小于4T的硬盘。 | 9 | 台 |
| 46 | 审讯主机 硬盘 | 1、容量：4TB。 2、接口类型：SATA。 3、64M缓存。 4、3.5英寸。 5、5400转。 | 9 | 块 |
| 47 | 受令耳机 | 1、耳机材质: 塑料 2、插头直径: 3.5mm 3、缆线长度: 2.3m 4、有无麦克风: 带麦 5、佩戴方式: 头戴护耳式 6、耳机插头类型: 直插型 7、是否线控: 是 8、兼容平台: ANDROID Windows Phone iOS 9、适用音乐类型: 电销耳机 客服耳机 呼叫中心耳机 10、阻抗: 150Ω 11、灵敏度: 116dB/mW 12、频响范围: 100-6600Hz | 9 | 个 |
| 48 | 不锈钢软包审讯椅 | 1、需选用标号为国标304优质不锈钢材料，包括靠背、座面、椅腿、扶手及胸部约束环另外包括座椅前设有整体弧形开关装置。其桌面上方装有U型锁具，方便约束其手腕。椅腿下方装有直接与地面固定底盘。 2、规格：靠背高度为≥970mm,宽≥600mm,椅腿长≥850mm,伸缩退最长伸长至≥880mm,扶手高≥720mm,弧形桌面长≥600mm,宽为≥350mm,U型锁最大伸缩距离为35-150mm,胸部约束带最大伸缩半径为280mm-450mm脚部约束环最大调节距离为108mm-148mm,座面宽为≥550mm,长为≥600mm。 | 9 | 把 |
| 49 | 智能集成 审讯桌 | 1、远程审讯指挥及对讲：指挥中心通过指挥对讲主机和审讯桌内的专用设备实现远程可视审讯指挥及对讲功能，集成面板上有受令耳机插孔及受令接听功能按钮； 2、权利义务语音播报：通过控制集成面板上语音播报按钮来自动播报嫌疑人权利义务告知书，减轻民警人工朗读的工作负担； 3、双屏（笔录电脑屏及示证屏）显示：支持示证显示功能； 4、两种形式的紧急报警：①通过按下集成面板上的紧急报警按钮来联动声光告警器及功能室摄像头画面值班室弹屏进行报警；②通过可视对讲指挥终端上的报警对讲按钮来实现和值班室的对讲主机的报警对讲功能； 5、嫌疑人特写：通过18倍光学变焦特写摄像机对嫌疑人面部表情进行清晰明确的记录； 6、笔录及打印：通过集成的审讯终端及笔录输出仪来完成审讯笔录的记录及输出及其他审讯功能； 7、嫌疑人特写补光：审讯桌前端配备了特写补光射灯两个，可根据审讯室的光线强弱由审讯人员通过集成面板上的补光灯开关自主控制灯光开闭； 8、审讯笔录显示可多角度调整：审讯端显示器与桌面夹角90---140度可调，前后10CM可调； 9、集成多媒体控制面板：主机电源开关、射灯开关、受令接听开关、紧急报警按钮、预留备用开关2个、受令耳机输出插口、RJ11电话接口； 10、桌体尺寸参数:≥1800×750×800mm(长宽高)； 11、审讯桌桌体*1； 12、18倍光学变焦特写摄像头*1； 13、可视对讲远程指挥终端*1； 14、笔录管理审讯终端*1；配置不低于I5 CPU , 8G内存，1T硬盘，并支持HDMI和VGA接口； 15、A4黑白笔录输出仪*1； ★16、≥43寸示证显示仪*1；分辨率不低于1920×1080； ★17、≥22寸笔录显示仪*1； 18、不少于音箱*2； 19、工业级PDU*1; 20、低频功率放大器*1； 21、嫌疑人特写补光灯*2； 22、8口交换机； 23、60W开关电源*1； 24、断路器*1； 25、多功能集成面板及模块*1； 26、声光告警器及电源*1； ★27、一体桌外壳使用钢板材质，表面应主要由曲面组成，无尖锐棱角； ★28、支持中控触摸屏，尺寸不小于7寸，支持通过中控系统控制一体桌电源开关、同步录音录像主机开始、结束录像等； 29、桌面接口支持不少于2个HDMI输入接口、1个音频输入接口、 1个音频输出接口、7个USB接口、2个220V电源插座； ★30、支持示证屏证据展示，展示的证据资料可以来自示证展台、审讯终端或笔记本外设，还可配合同步录音录像主机进行远程示证，示证展台、审讯终端、笔记本外设、同步录音录像主机四种方式可切换显示； 31、内置的特写摄像机应支持不少于1个音频输入接口、1个音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、内置MIC和扬声器。支持彩色模式和黑白模式自动转换，也可选择手动转换； 32、内置编码器，支持HDMI输出接口，支持1920*1080输出和100M网络输出； 33、内置高灵敏度高保真拾音器，并支持全向拾音、语音激励亮化处理； 34、配合平台软件支持权利义务告知书朗读、笔录录入、笔录校对、笔录打印、协同办案、语音交流、文字交互等功能。 | 9 | 套 |
| 50 | 人脸定位 摄像头 | 1、不低于1/2.8英寸200万像素星光级CMOS传感器 2、不低于2.8～12mm高清电动变焦镜头、ICR双滤切换 3、2m～5m有效识别白光补光 4、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps、 5、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 6、支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 7、支持ANR功能 8、双内核备份 9、支持ROI感兴趣区域视频压缩技术 10、支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 11、外壳IP67防水等级，防雷、防浪涌；支持IK10 12、支持POE、DC12V供电 13、支持TF卡，可选本地存储 14、支持不少于2路报警输入、1路报警输出，内置MIC 15、支持音频输入输出，防水喇叭 | 32 | 个 |
| 51 | 摄像机电源 | 12V、2A | 32 | 个 |
| 52 | 伤痕抓拍摄像头 | 1、颜色：黑色 2、像素：≥500万 3、分辨率：≥1080P@30fps，720@60fps 4、H.264编码、自动对焦 5、重量：约162g 6、三脚架带360°旋转，支持自由调节 7、含人脸采集模块 | 2 | 台 |
| 53 | 人脸定位解算引擎服务器（含软件） | 1、CPU：不低于Intel Xeon 4210 (10C,85W,2.2GHz) *2； 2、内存：≥32G DDR4 内存*4； 3、硬盘：≥2TB SATA （企业级）3.5*8；480G SSD*1；最大支持24个3.5寸的硬盘；RAID：八通道 SAS 高性能0820P（2G） *1，支持RAID0/1/5等； 4、网络：不低于双口万兆卡*1； 5、GPU：不低于GeForce RTX2080 TI-11G*4 6、电源：2+2冗余电源（1600W）/标配导轨 7、支持不少于50路qbs识别授权加密狗，同时满足100路人脸抓拍机，50路QBS人脸图片识别并发。百万级人脸识别底库，支持上传和批量导入； 8、1：1识别比对，识别坐标自动与办案区应用端系统联动。 9、内置人脸识别与室内坐标算法解算服务。 10、支持通过人体结构化数据分析和人脸识别分析，分析出目标人员身份及其实时位置； 11、支持对JPG、JPEG、PNG格式的图片，录像，以及编码方式为H.264、H.265的实时视频进行人脸比对分析； 12、人脸库容量不低于100万张，人脸图片、结构化属性、模型存储容量不低于6000万条； 13、支持识别和分析瞳距大于等于60像素的人脸图片； 14、支持人员定位、轨迹跟踪和视频联动功能； 15、支持非法入区、无人看管、未进行人身安全检查、未进行信息采集、睡岗、审讯超时等违规行为的报警功能； 16、支持在地图界面上实时展示目标人物活动轨迹及实时位置，点击人员图标可查看实时监控画面； 17、支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接； 18、应支持联动强电开关灯，联动门头屏切换显示内容； 19、应支持多台设备集群部署。 | 1 | 个 |
| 54 | 电脑音箱 | 1、木质。 2、声道2.0，理论功率:高音：2×13W；低音：2×17W。 3、频响范围：高音：3.3KHz-20KHz；低音：30Hz-3KHz 4、音箱控制：侧调节、遥控器调节。 5、低音调节：支持。 6、接口：PC、AUX。 7、线长：1.5m-2m。 | 1 | 套 |
| 55 | 监控液晶 电视机 | 1、≥60英寸。 2、主体黑色，铁灰色边框。 3、LED超薄款。 4、屏幕比例≥16：9。 5、分辨率≥3840*2160。 6、接口不少于： USB 3.0*1，USB 2.0*1，HDMI 2.0*3，网络接口Ethemet*1。 | 1 | 台 |
| 56 | 音视频 解码器 | 1、高清视音频单路解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠。 2、输出接口：支持不少于1路HDMI、VGA、BNC三种输出。 3、接口编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式。 4、封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式。 | 1 | 台 |
| 57 | 时间温湿度显示屏 | 1、显示范围 温度：-9℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 2、测量精度 ＜±1℃ ，湿度＜ ±3%RH 3、外观尺寸 580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高) 4、供电电压 AC 100V～260V 5、具有RS485/232接口 6、静态数字显示，表面贴膜，防止图像闪烁，减少白光，适于同步录音录像 7、采用超高精度时钟，精度可达2PPM 8、支持自动校准时钟或与计算机时间同步 9、温湿度和紧急情况报警设定及处理功能 | 1 | 台 |
| 58 | ▲高清审讯主机 | 1、支持≥4路CVBS自适应视频输入； 2、默认支持≥2路1080P网络视频接入,禁用1路模拟增加1路网络，最大支持6路1080P网络接入； 3、支持不少于1路VGA输入和1路HDMI输入、1个VGA视频输出、1个JACK对讲输入，1个JACK对讲输出、5个USB接口； 4、支持全路数H.265编解码； 5、支持视频信息上叠加温湿度传感器信息； 6、自带7寸触摸屏； 7、标配2个DVD光驱，支持硬盘自动存储和双光驱刻录，形成的音视频文件可使用通用播放器播放； 8、支持4个SATA接口，支持容量最大为8TB的硬盘； 9、3U机箱，≥5个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 10、主机不允许拼凑型的分体设计，应通过一体化设计独立完成音视频采集、录像和画面合成等功能； 11、采用非X86架构的嵌入式主机，硬盘损坏时应仍能正常运行，后端仍可指挥存储； ★12、支持不拆机箱更换光驱； ★13、支持4K、5MP、1080P等分辨率的摄像机混合接入； ★14、合成画面最大可支持（H.265、4K、60fps）独立编码，传输、录像及刻录； 15、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8 KHz /32 KHz /48KHz可调 ； 16、支持校正时钟； ★17、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量； ★18、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像； 19、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 ； 20、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记； 21、支持视频丢失、异常以及音频丢失报警功能； 22、支持自动对光盘进行封盘； ★23、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制； 24、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真； 25、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放； ★26、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作； 27、访问主机需支持BS和CS两种方式； ★28、支持音频混音，路数不低于4路。可显示声音波形； 29、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道； ★30、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能； ★31、磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘； ★32、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps； 33、支持上传证据资料； 34、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息； 35、主机应标配1块不小于4T的硬盘。 | 1 | 台 |
| 59 | 审讯主机硬盘 | 1、容量：4TB。 2、接口类型：SATA。 3、64M缓存。 4、3.5英寸。 5、5400转。 | 1 | 块 |
| 60 | 智能询问集成审讯桌 | 定制一体化询问三角圆桌含审讯终端和笔录输出仪 | 1 | 台 |
| 61 | 状态管控一体机 | ★1、设备采用不低于13.3寸10点触控电容触摸屏。 2、分辨率不小于1920*1080，屏幕防冲击防护等级IK04。 3、设备采用高清双目相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），最大分辨率为1920×1080，帧率25帧/s。 4、设备刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节。 5、设备支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度。 6、设备本地人脸库存储容量≥20000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥50000条。 7、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*2；喇叭扬声器；I/O输出*2；I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1，机械防拆开关*1。 8、设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 9、设备支持配置以下图像参数：宽动态开关、宽动态等级、饱和度、对比度、锐度、亮度、时域降噪等级、空域降噪等级、环保等级、视频格式等。 10、设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能；支持同一画面内最多3人同时实现人脸检测及人脸识别，并在设备本地界面显示多人的识别比对结果；支持侧脸、部分遮挡、表情、戴眼镜及帽子等情景下的人脸识别；支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别水平区域范围可设置；人脸在各角度偏移角±45°内应能进行人脸识别，识别偏转角范围能在本地及平台进行设置；支持设置多个比对阈值。 11、支持人脸验证开门、刷卡开门、密码开门。 12、支持人脸检测功能，能够实现人脸比对，自动显示人员姓名，并在3S内在系统界面显示比对结果。 13、支持平台远程控制开门。 14、设备的人脸识别距离：0.3~1.5m；人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应≥99.8%。 15、设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 16、支持活体人脸检测功能，防止通过电子照片进行识别验证。 17、设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码、指纹识别等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重认证开门、多重+平台远程认证开门、多重+超级密码开门、超级权限开门、平台远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防重入）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板。 18、设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 19、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式（4G、WiFi）；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 20、设备支持比对结果图文提示功能； 支持本地视频预览、人脸动态捕捉；支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 21、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲。 22、设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像；支持双码流，主码流1920*1080@25fps或1280*720@25fps；子码流1280*720@25fps。 23、设备支持黑名单功能，支持中心下发黑名单信息，本地黑名单信息比对、报警，报警信息可上传平台。 24、设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 25、设备支持本地及管理中心设置比对模式、阈值、人脸参数、相机参数等；支持本地设置单个用户自定义识别方式；支持设备本地设置小区期号、楼号、房间号信息；支持设备本地设置有线网络、无线网络IP地址及网关参数，支持DHCP设置；支持恢复默认出厂设置参数功能；支持在设备管理菜单查看序列号、MAC地址、出厂日期、设备型号及版本信息；支持在设备管理菜单查看设备事件、卡容量、人脸容量的使用信息。 26、设备首次使用时，需要设置激活密码才可以使用；当使用一个账户在设备或管理中心登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间，默认30分钟。 27、设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.0011lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别。 28、设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值；设备被拆除；胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出；设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。 29、设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台；未授权陌生人刷人脸时，设备支持抓拍人像照片实时上报平台预警。 30、设备支持手动校时功能；支持NTP自动校时功能；支持在线升级功能和本地U盘升级功能。 31、系统主要操作响应时间小于1s，电控锁响应时间应小于等于1s，报警响应时间应小于等于1s。 32、设备支持IP65防水等级。 33、适用温度范围：-40℃至70℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 11 | 个 |
| 62 | 功能室门禁控制设备 | 硬件配置： 1、280G公斤5线电磁锁*1； 2、点动出门开关*1； 3、12V2A电源*1； 实现功能：与人脸门禁终端配合使用进行门禁控制。 | 10 | 套 |
| 63 | 数据网关服务器 | 硬件配置： 1、CPU： Intel Xeon 3104 (6C,85W,1.7GHz) *2； 2、内存：32G DDR4 内存*1； 3、硬盘：4TB SATA（企业级）*2； RAID：SAS RAID卡 SAS 3008*1，支持 SATA RAID0/1； 4、网络：双口千兆*1； 5、电源：单电 实现功能： 1、用于部署办案区管理系统及数据库 | 1 | 套 |
| 64 | 办案区软件客户端 | 1、完成整个办案区入区登记流程、人身安全检查流程、随身物品管理流程、候问、询讯问及离区流程操作。 2、完成与智能化硬件的对接操作，如：人证合一、智能柜、人身安全检查规范、门禁、报警、刻录等。 | 1 | 套 |
| 65 | 3DVR实景客户端 | 3D实景办案区空间布局展示，实现办案区涉案人员轨迹分类实时展示、全点位视频实时查看、随人实时视频监管、告警信息实时视频联动，支持门禁控制、灯光控制。 | 1 | 套 |
| 66 | 报警主机 | 硬件配置： 1、支持本地8路开关量输入，4路触发器输出。 2、支持总线扩展248路开关量输入，64路触发器输出，扩展总线总长度达2.4km（1.5mm2）。 3、支持8个独立子系统，1个公共子系统。 4、支持报警联动输出，事件触发输出/关闭。 5、支持1路受控警号（DC12V）输出，两种模式传输报警数据：网络传输、电话线传输。 6、支持6个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略，支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心。 7、支持AC 220V主电源接口，主辅电源可自动切换。 8、支持1路12V/1A辅电输出。 实现功能： 1、实现告警显示屏与报警按钮联动显示。 | 1 | 套 |
| 67 | 总线制单 防区模块 | 1、用于连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区，使用8.2K终端（EOL）电阻监测触点，可与兼容的多路复用扩展模块配合使用，并占用系统上的一个扩展防区 2、可输出1组常开（NO）和常闭（NC）开关量信号，并占用总线系统上的一个扩展继电器MBUS总线不分极性 3、规格尺寸（长*宽*高）：62mm*33mm*19.5mm | 12 | 个 |
| 68 | 网络存储 设备 | 1、4U机箱。 2、支持不少于128路高清，512M带宽网络视频接入。 3、支持不少于24个SATA盘位。 4、支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全。 5、支持4K分辨率接入和解码输出。 6、不少于4个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 2 | 台 |
| 69 | 存储硬盘 | 1、容量：6TB。 2、接口类型：SATA。 3、256M缓存。 4、3.5英寸。 5、转速：7200rpm。 | 26 | 块 |
| 70 | 可视对讲 系统主机 | 1、采用10.1寸IPS屏幕，分辨率1280*600，全虚拟按键，桌面式设计，全铝合金材质外壳，外形美观大方。 2、可实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐、远程门禁灯光控制。 3、远程管理所有辖区内对讲终端，可监控在线和异常状态，远程设置对讲终端相关参数等功能。 4、远程回放下载所有对讲终端通话录音录像。 | 1 | 台 |
| 71 | 可视对讲 终端 | 1、全金属外壳、防风防雨、坚固耐用、易于识别。 2、多键面板，可通过软件指定呼叫目标，双向对讲广播喊话。 3、公共广播功能，可定时打铃、分组、全局播放背景音乐。 4、内置扬声器，可免提通话和广播。 5、内置SD卡存储，设备空闲时播放背景音乐，可通过外部报警出发播放报警声音，对讲时自动中断。 6、带有远程输出输入功能，可远程控制门禁、灯光等外设。 7、以太网传输可实现跨路由，跨网段传输。 8、带音频输出接口，可外接有源音箱和耳机。 | 2 | 个 |
| 72 | 交换机 | 1、24口全千兆二层非网管企业级机架式交换机。 2、传输速率 10/100/1000Mbps。 3、交换方式：存储-转发。 4、背板带宽 48Gbps。 5、包转发率≥126Mpps。 6、MAC地址表：8K。 ★7、产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供CMA或CNAS认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖厂商公章。 8、要求支持IPv6，提供全球IPV6测试中心官网查询截图及链接（非系列名称）。 9、提供原厂授权及原厂售后服务承诺书加盖厂商公章。 | 6 | 台 |
| 73 | 24口全千兆非网管POE交换机 | 1、符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准； 2、全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发； 3、24个10/100M/1000M自适应RJ45端口； 4、支持POE+供电，整机支持190WPOE供电，单端口最大供电功率30W； 5、采用存储转发的交换机制； 6、内置通用电源，1U铁壳，19英寸机箱，工业级设计，可上标准机架； 7、采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能； 8、集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护7KV）的专业防护； 9、支持三级拨码开关，标准交换、网络克隆、汇聚上联三种工作模式； ★10、产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），提供CMA或CNAS认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖厂商公章。 11、产品面板自带一键查看PoE供电状态功能按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图链接和实物照片证明加盖厂商公章。 12、提供原厂授权及原厂售后服务承诺书加盖厂商公章。 | 2 | 台 |
| 74 | 服务器网络机柜42U | 1、容量 42U； 2、尺寸 600mm*1000mm； 3、配置 前后网孔门 后门双开； 4、颜色 黑； 5、类别 服务器机柜； 6、承载 静载1000KG； 7、防护等级 IP20； 8、主要材料 SPCC优质冷扎钢板制作； 9、方孔条厚度 2.0mm；安装梁厚度 1.5mm | 2 | 个 |
| 75 | UPS不间断 电源 | 1、在线式。 2、额定功率：10KVA。 3、延时≥60分钟。 4、含12V 65AH蓄电池16只、C16电池箱1个。 5、提供制造厂家针对本项目的授权书原件加盖厂商公章。 6、提供制造厂家的售后服务承诺书，UPS主机质保三年（含）以上，提供厂家的售后服务承诺书原件加盖厂商公章。 7、制造厂家须通过“ISO14001环境管理体系认证”、“ISO9001质量管理体系认证”、“GB/T45001职业健康安全管理体系认证”并提供认证证书复印件加盖厂商公章。 ★8、UPS电源取得了泰尔认证中心出具的产品认证证书，提供证书复印件加盖厂商公章。 | 1 | 套 |
| 涉案财物管理系统 |
| 76 | 高清全景 摄像机 | 1、不小于200万1/1.8”星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机； 2、最低照度彩色:≤0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白: ≤0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR； 3、快门 1/3秒至1/100,000秒；慢快门 支持； 4、镜头 2.8-12mm F1.4, 水平视场角≥93°~35°； 5、数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围≥120dB； 6、视频压缩标准 H.265/H.264 / MJPEG； 7、主码流分辨率与帧率 50Hz: 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720),60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720)； 8、第三码流分辨率与帧率： 独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080);60Hz: 30fps(1920 × 1080)； 9、存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 10、智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测，人脸侦测 11、工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 12、电源供应：DC12V/AC24V/PoE(802.3af)； 13、电源接口类型 两线式电源接口； 14、防爆等级：防暴等级支持IK10； 15、红外距离10-30米； 16、功耗：11W MAX； 17、尺寸(mm)：Φ140 × 121.8； 18、重量：1400g。 | 8 | 台 |
| 77 | 摄像机电源 | 1、达到V5能效等级； 2、支持AC180~260V电压供电； 3、支持DC12V2A输出； 4、支持温度范围在-30℃~+70℃的环境下工作； 5、输出功率60W； 6、接口5.5mm*2.5mm； 7、波纹/噪音150mVp-p； 8、重量158g。 | 8 | 个 |
| 78 | 拾音器 | 1、全向数字降噪拾音器。 2、拾音范围≥70平方米。 3、音频传输距离≥3000米。 4、灵敏度≥-38dB。 5、信噪比≥75dB。 6、MINI DSP处理器。 7、安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）。 8、连接方式：3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）。 9、电源DC12V（9V-18V）。 10、推荐电源：DC12V/1A，两线。 | 3 | 个 |
| 79 | 存储硬盘 | 1、容量：6TB。 2、接口类型：SATA。 3、256M缓存。 4、3.5英寸。 5、转速：≥7200rpm | 6 | 块 |
| 80 | 监控液晶 电视机 | 1、≥ 55英寸。 2、金属超窄边。 3、LED超薄款。 4、屏幕比例16：9。 5、分辨率≥ 3840*2160。 6、接口： USB 2.0*2，HDMI 2.0*3，LAN*1。 | 1 | 台 |
| 81 | 音视频 解码器 | 1、高清视音频单路解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠。 2、输出接口：至少支持1路HDMI、VGA、BNC三种输出。 3、接口编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式。 4、封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式。 | 1 | 台 |
| 82 | 状态管控 一体机 | ★1、设备采用不低于13.3寸10点触控电容触摸屏。 2、分辨率不小于1920*1080，屏幕防冲击防护等级IK04。 3、设备采用高清双目相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），最大分辨率为1920×1080，帧率25帧/s。 4、设备刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节。 5、设备支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度。 6、设备本地人脸库存储容量≥20000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥50000条。 7、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*2；喇叭扬声器；I/O输出*2；I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1，机械防拆开关*1。 8、设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 9、设备支持配置以下图像参数：宽动态开关、宽动态等级、饱和度、对比度、锐度、亮度、时域降噪等级、空域降噪等级、环保等级、视频格式等。 10、设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能；支持同一画面内最多3人同时实现人脸检测及人脸识别，并在设备本地界面显示多人的识别比对结果；支持侧脸、部分遮挡、表情、戴眼镜及帽子等情景下的人脸识别；支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别水平区域范围可设置；人脸在各角度偏移角±45°内应能进行人脸识别，识别偏转角范围能在本地及平台进行设置；支持设置多个比对阈值。 11、支持人脸验证开门、刷卡开门、密码开门。 12、支持人脸检测功能，能够实现人脸比对，自动显示人员姓名，并在3S内在系统界面显示比对结果。 13、支持平台远程控制开门。 14、设备的人脸识别距离：0.3~1.5m；人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应≥99.8%。 15、设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 16、支持活体人脸检测功能，防止通过电子照片进行识别验证。 17、设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码、指纹识别等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重认证开门、多重+平台远程认证开门、多重+超级密码开门、超级权限开门、平台远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防重入）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板。 18、设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 19、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式（4G、WiFi）；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 20、设备支持比对结果图文提示功能； 支持本地视频预览、人脸动态捕捉；支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 21、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲。 22、设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像；支持双码流，主码流1920*1080@25fps或1280*720@25fps；子码流1280*720@25fps。 23、设备支持黑名单功能，支持中心下发黑名单信息，本地黑名单信息比对、报警，报警信息可上传平台。 24、设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 25、设备支持本地及管理中心设置比对模式、阈值、人脸参数、相机参数等；支持本地设置单个用户自定义识别方式；支持设备本地设置小区期号、楼号、房间号信息；支持设备本地设置有线网络、无线网络IP地址及网关参数，支持DHCP设置；支持恢复默认出厂设置参数功能；支持在设备管理菜单查看序列号、MAC地址、出厂日期、设备型号及版本信息；支持在设备管理菜单查看设备事件、卡容量、人脸容量的使用信息。 26、设备首次使用时，需要设置激活密码才可以使用；当使用一个账户在设备或管理中心登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间，默认30分钟。 27、设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.0011lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别。 28、设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值；设备被拆除；胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出；设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。 29、设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台；未授权陌生人刷人脸时，设备支持抓拍人像照片实时上报平台预警。 30、设备支持手动校时功能；支持NTP自动校时功能；支持在线升级功能和本地U盘升级功能。 31、系统主要操作响应时间小于1s，电控锁响应时间应小于等于1s，报警响应时间应小于等于1s。 32、设备支持IP65防水等级。 33、适用温度范围：-40℃至70℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 1 | 台 |
| 83 | 门禁控制 设备 | 硬件配置： 1、 280G公斤5线电磁锁*1； 2、点动出门开关*1； 3、12V2A电源*1； 实现功能：与人脸门禁终端配合使用进行门禁控制 | 1 | 套 |
| 84 | 门禁通道管理单元 | 支持EPC C1 G2（ISO18000-6C）协议； 工作频率902~928MHz（可定制865~868MHz）； 输出功率30dbm（可调）； 天线水平面窄波束设计，门禁覆盖区域准确，无盲点； 防盗位离线报警模式，报警灵敏，安全可靠； 内置报警灯和蜂鸣器，实现多种方式报警提示； 供电电源 AC 220V±10% 55Hz； 整机功耗 24W； 通讯接口 RS-232(DB9)或 RJ45； 设备可靠性（MTBF） >10000小时； 空中接口协议 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C； 工作频率 902～928MHz； 读写功率 30dBm（可调）； 工作模式 离线模式/在线模式； 工作温度 -20℃～+60℃； 储存温度 -30℃～+70℃； 环境湿度 5%～95%RH，无凝露； 机身材料 铝合金、亚克力； 重 量 60KG （一对）； 尺 寸 1500*380*60mm。 | 1 | 套 |
| 85 | 示证摄像头 | 1、图像传感器:不低于1/2.8＂ progressive scan CMOS； 2、最低照度:彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR； 3、分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080)； 4、视频压缩:H.265/H.264/MJPEG； 5、红外照射距离:不小于100米； 6、焦距:4.8-110mm，23倍光学； 7、Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 8、水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）； 9、水平速度:水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s； 10、垂直速度:垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s； 11、电源接口:DC12V； 12、网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；支持 POE+(802.3at)供电； 13、音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出； 14、SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 15、功耗:18W max（其中红外灯7W max）； 16、工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90%； 17、防护等级:IP66； 18、尺寸:Φ164.5×290mm ； 19、重量:2Kg。 | 1 | 台 |
| 86 | 示证台 | 定制，具有精细刻度尺，桌面尺寸750*750cm，桌高740cm | 1 | 个 |
| 87 | RFID物品 标签 | 900MHz RFID无源电子标签,普通涉案物品用 | 1000 | 个 |
| 88 | RFID库位标签（抗金属） | 抗金属，900MHz RFID无源电子标签，金属类涉案物品用 | 200 | 个 |
| 89 | RFID汽车 专业标签 | 陶瓷标签，900MHz RFID无源电子标签，汽车类及冷冻冷藏类物品用 | 50 | 个 |
| 90 | 高拍仪 | 硬件配置： 1、扫描尺寸：A4、A5、A6、A7、证件、名片、票据等。 2、CMOS：主头配备 500 万像素、分辨率：2592×1944，副头 500 万像素、分辨率：2592×1944。 3、接口：USB 2.0连接与供电，即插即用。 实现功能： 1、实现对涉案物品进行拍照。 2、实现与涉案财物管理系统无缝对接。 | 1 | 台 |
| 91 | 桌面读 写卡器 | 适用卡类:ISO18000-6B/6C； 工作频率：902-928MHZ（Khz）； USB接口； 含接口对接程序，与涉案财物软件实现对接。 | 1 | 台 |
| 92 | 智能联网储物柜（主柜，主控6门） | 1、物品存放； 2、涉案财物管理系统自动分配存储柜门，自动开启存储柜门； 3、集成主控、支持方式：人脸RFID标签、人脸二维码、人脸指纹RFID标签、人脸指纹二维码、指纹二维码、指纹RFID标签控制方式任选其一，标准柜、非透明柜门，6柜门标准柜； 4、不少于760mm*430mm*1900mm。 | 1 | 台 |
| 93 | 智能联网储物柜（副柜12门） | 1、物品存放； 2、涉案财物管理系统自动分配存储柜门，自动开启存储柜门； 3、集成主控，标准柜、非透明柜门，12个大小不等柜门； 4、不少于760mm*430mm*1900mm。 | 1 | 个 |
| 94 | 智能联网储物柜（副柜10门） | 1、物品存放； 2、涉案财物管理系统自动分配存储柜门，自动开启存储柜门； 3、集成主控，标准柜、非透明柜门，10个大小不等柜门； 4、不少于1380mm*430mm*1900mm。 | 3 | 个 |
| 95 | 普通货架 | 单组尺寸：≥2000高*2000宽*600深（毫米），300KG承重 | 5 | 个 |
| 96 | 物证袋 | 单个物证袋尺寸：30.5*43.5CM，透明PVC塑料膜制成，表面白色印刷区域印有表格，可使用油性中性笔和油性记号笔或者圆珠笔在其上书写。可盛放潮湿和浸油的物证。100个/包。 | 50 | 包 |
| 97 | 整理箱 | ≥520*385*320 、64升、 PP料、透明 | 75 | 个 |
| 98 | 警用涉案 物品手持机 | 1、工作频率：840～960 MHz； 2、处理器不低于 Cortex A53四核 1.3GHZ 处理器； 3、内存容量 ROM：EMMC 16GB RAM： LPDDR3 2GB； 4、操作系统 Android 5.1； 5、显示屏 5.0寸IPS屏, 分辨率≥720*1280, 高清全视角，阳光下可见； 6、键盘：扫描键，功能键； 7、识读距离 0 cm～50 cm； 8、超高频（915MHz/865MHz） 1.5m以上距离针对EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C协议的900MHz的标签进行读操作(与标签和天线有关)，支持865~868MHz或者920~925MHz； 9、电池 4500mAh锂聚合物电池,待机时间：大于200小时,工作时间：大于10小时,交流适配器充电(2A)； 10、操作温度 -20℃~50℃； 11、存储温度 -20℃~70℃； 12、总重量 小于450克（包括电池，不包括充电器）； 13、机身尺寸 170（长）×85（宽）×23（厚）± 2 mm； 14、标配 锂电池1块，充电头１个，DC充电线1条，USB数据线１条。 | 1 | 个 |
| 99 | 点验钞机 | 1、银行专用设备高端B类全智能点验钞机,双显示屏全智能鉴伪，点钞速度＞1100张每分钟； 2、计数范围；1-999张； 3、清点功能：自动清分，混点，清分新旧版人民币，自动区分不同 4、面值币种，半张，残币等自动清点； 5、适用票面尺寸：110-180mm*50-85mm。 | 1 | 台 |
| 100 | 标签输出 终端 | 步进可调，最大100mm宽度，含标签纸、碳带 | 1 | 个 |
| 101 | 恒温柜 | 符合GSP认证,冷藏2~8度,阴凉8-20度,温湿度智能控制,USB数据导出,wifi远程查看,525*580*1775毫米，有效容积：203升，湿度范围：35%-75% | 1 | 个 |
| 102 | 冷冻柜 | ≥193升，分层大抽屉立式冷冻柜，机械控温，侧开门，直冷，一级能效，定频压缩机，立式冷柜 | 1 | 个 |
| 103 | 防磁柜 | 外形尺寸：≥1500*525*495（mm），≥6层抽屉，外部施加5000高斯强磁场，内部磁场感应强度小于0.23MT高斯，产品全部采用1.2mmSPCC冷轧板(俗称软钢板，此钢板导磁性极差)制造.,双层钢板，钢板和钢板之间为防磁层，夹层用的是一种特殊的防磁材料，抽屉的承重≥60KG，不发生永久变形。 | 1 | 个 |
| 104 | 保险柜 | 外形尺寸：≥1000*500*450（mm） ，材质：优质低碳合金钢，类型：电子密码保险柜，材质：优质低碳合金钢 | 1 | 个 |
| 案卷管理系统 |
| 105 | 智能联网储物柜（主柜，主控6门） | 1、物品存放； 2、系统自动存储柜门，自动开启存储柜门； 3、集成主控、人脸+RFID标签控制方式，标准柜、非透明柜门，6柜门标准柜； 4、不少于760mm*430mm*1900mm。 | 1 | 台 |
| 106 | 智能联网储物柜（副柜12门） | 1、物品存放； 2、涉案财物管理系统自动分配存储柜门，自动开启存储柜门； 3、非透明，12个大小不等的柜门； 4、不少于760mm*430mm*1900mm。 | 2 | 个 |
| 107 | 智能联网储物柜（副柜10门） | 1、物品存放； 2、涉案财物管理系统自动分配存储柜门，自动开启存储柜门； 3、集成主控，标准柜、非透明柜门，10个大小不等柜门； 4、不少于1380mm*430mm*1900mm。 | 2 | 个 |
| 108 | 高清全景 摄像机 | 1、不小于200万1/1.8”星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机； 2、最低照度彩色:≤0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白: ≤0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR； 3、快门 1/3秒至1/100,000秒；慢快门 支持； 4、镜头 2.8-12mm F1.4, 水平视场角≥93°~35°； 5、数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围≥120dB； 6、视频压缩标准 H.265/H.264 / MJPEG； 7、主码流分辨率与帧率 50Hz: 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720),60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720)； 8、第三码流分辨率与帧率： 独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080);60Hz: 30fps(1920 × 1080)； 9、存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 10、智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测，人脸侦测 11、工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 12、电源供应：DC12V/AC24V/PoE(802.3af)； 13、电源接口类型 两线式电源接口； 14、防爆等级：防暴等级支持IK10； 15、红外距离10-30米； 16、功耗：11W MAX； 17、尺寸(mm)：Φ140 × 121.8； 18、重量：1400g。 | 2 | 台 |
| 109 | 摄像机电源 | 1、达到V5能效等级； 2、支持AC180~260V电压供电； 3、支持DC12V2A输出； 4、支持温度范围在-30℃~+70℃的环境下工作； 5、输出功率60W.； 6、接口5.5mm*2.5mm； 7、波纹/噪音150mVp-p； 8、重量158g。 | 2 | 个 |
| 110 | 拾音器 | 1、全向数字降噪拾音器。 2、拾音范围70平方米。 3、音频传输距离3000米。 4、灵敏度-38dB。 5、信噪比 75dB。 6、MINI DSP处理器。 7、安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）。 8、连接方式：3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）。 9、电源DC12V（9V-18V）。 10、推荐电源：DC12V/1A，两线。 | 1 | 个 |
| 111 | 状态管控 一体机 | ★1、设备采用不低于13.3寸10点触控电容触摸屏。 2、分辨率不小于1920*1080，屏幕防冲击防护等级IK04。 3、设备采用高清双目相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），最大分辨率为1920×1080，帧率25帧/s。 4、设备刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节。 5、设备支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度。 6、设备本地人脸库存储容量≥20000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥50000条。 7、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*2；喇叭扬声器；I/O输出*2；I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1，机械防拆开关*1。 8、设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 9、设备支持配置以下图像参数：宽动态开关、宽动态等级、饱和度、对比度、锐度、亮度、时域降噪等级、空域降噪等级、环保等级、视频格式等。 10、设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能；支持同一画面内最多3人同时实现人脸检测及人脸识别，并在设备本地界面显示多人的识别比对结果；支持侧脸、部分遮挡、表情、戴眼镜及帽子等情景下的人脸识别；支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别水平区域范围可设置；人脸在各角度偏移角±45°内应能进行人脸识别，识别偏转角范围能在本地及平台进行设置；支持设置多个比对阈值。 11、支持人脸验证开门、刷卡开门、密码开门。 12、支持人脸检测功能，能够实现人脸比对，自动显示人员姓名，并在3S内在系统界面显示比对结果。 13、支持平台远程控制开门。 14、设备的人脸识别距离：0.3~1.5m；人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应≥99.8%。 15、设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 16、支持活体人脸检测功能，防止通过电子照片进行识别验证。 17、设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码、指纹识别等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重认证开门、多重+平台远程认证开门、多重+超级密码开门、超级权限开门、平台远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防重入）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板。 18、设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 19、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式（4G、WiFi）；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 20、设备支持比对结果图文提示功能； 支持本地视频预览、人脸动态捕捉；支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 21、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲。 22、设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像；支持双码流，主码流1920*1080@25fps或1280*720@25fps；子码流1280*720@25fps。 23、设备支持黑名单功能，支持中心下发黑名单信息，本地黑名单信息比对、报警，报警信息可上传平台。 24、设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 25、设备支持本地及管理中心设置比对模式、阈值、人脸参数、相机参数等；支持本地设置单个用户自定义识别方式；支持设备本地设置小区期号、楼号、房间号信息；支持设备本地设置有线网络、无线网络IP地址及网关参数，支持DHCP设置；支持恢复默认出厂设置参数功能；支持在设备管理菜单查看序列号、MAC地址、出厂日期、设备型号及版本信息；支持在设备管理菜单查看设备事件、卡容量、人脸容量的使用信息。 26、设备首次使用时，需要设置激活密码才可以使用；当使用一个账户在设备或管理中心登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间，默认30分钟。 27、设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.0011lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别。 28、设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值；设备被拆除；胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出；设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。 29、设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台；未授权陌生人刷人脸时，设备支持抓拍人像照片实时上报平台预警。 30、设备支持手动校时功能；支持NTP自动校时功能；支持在线升级功能和本地U盘升级功能。 31、系统主要操作响应时间小于1s，电控锁响应时间应小于等于1s，报警响应时间应小于等于1s。 32、设备支持IP65防水等级。 33、适用温度范围：-40℃至70℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 1 | 台 |
| 112 | 门禁控制 设备 | 硬件配置： 1、280G公斤5线电磁锁*1； 2、点动出门开关*1； 3、12V2A电源*1； 实现功能：与人脸门禁终端配合使用进行门禁控制。 | 1 | 套 |
| 113 | 二维码 扫描器 | 分辨率：≥640 X 480；光源：白光LED；扫描介质：PDF417、QR Code、Data Matrix Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14、RSS-Limited、RSS-Expand；接口：USB；电源：5 VDC±10% | 1 | 个 |
| 114 | 标签输出 终端 | 高速打印，经久耐用、可靠性高、撕纸方便； 字符集：中文GB18030； 分辨率：203dpi； 打印宽度：108mm； 进纸宽度：120mm； 条形码：二维码； 纸卷外径：127mm； 碳带长度：74m； 标配接口：USB接口； 尺寸：≥201(宽)×239(长)×173(高)mm； 重量：≥1.5Kg。 | 1 | 个 |
| 115 | 打印机 标签纸 | 70mm*40mm 1200张/卷 | 5 | 个 |
| 116 | 打印机碳带 | 110mm*70mm | 5 | 个 |
| 案件会商系统 |
| 117 | 无线会议 麦克风 | 1、一拖四个鹅颈无线会议麦克风； 2、UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率；集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示； 3、采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号； 4、采用音频压缩一扩展技术； 5、设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 6、多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统； 7、空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围50米。 | 1 | 套 |
| 118 | 调音台 | 1、规格（长*宽*高）mm：≥400*400*45； 2、输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花； 3、输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。单声道输入配备高品质话筒放大器； 4、高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响。 | 1 | 台 |
| 119 | 移频功放机 | 1、五段参量均衡和数字移频两重防啸叫技术； 2、话筒增益提升量5～14dB； 3、不少于3路音频线路输入，独立调节； 4、不少于4路话筒平衡（XLR插座）和不平衡（6.35插座）输入，独立调节； 5、不少于4路话筒幻象供电独立切换开关选择； 6、不少于4路话筒移频效果独立切换开关选择； 7、供电方式：AC~220V—230V，50/60Hz。 | 1 | 台 |
| 120 | 音箱 | 1、规格: 6.5吋/2分频； 2、颜色: 黑金砂； 3、材质: 木质； 4、阻抗: 4Ω； 5、额定功率: 40W-80W； 6、尺寸（高、宽、厚）：360*215*230mm； 7、重量：5.2kg。 | 1 | 套 |
| 121 | LED小间距 拼接屏 | 1、像素封装： SMD1515； 2、像素间距： 1.875mm； 3、模组分辨率：128*128； 4、模组尺寸：240*240*14.8mm； 5、模组最大功耗：≤27W； 6、箱体模组组成：2*2； 7、箱体分辨率：256*256； 8、箱体尺寸:480*480*79； 9、像素密度：284444/m²； 10、箱体平整度≤0.1mm； 11、箱体维护方式：前后维护； 12、箱体材质：压铸铝合金； 13、逐点色度、亮度校正技术：支持； 14、标准色温：6500K； 15、视角：140°/120°（水平/垂直）； 16、对比度：5000:1； 17、亮度： 18、刷新频率： 19、颜色处理位数：14bit； 20、最大功耗：468W/m²； 21、安全特性 GB4943/EN60950； 22、典型寿命值：100000h； 23、拼接方式：无缝拼接； 24、电源备份 。 | 7.3 | 平米 |
| 122 | 室内结构 及包边 | 拼接屏定制金属包边 | 1 | 套 |
| 123 | 配电箱 | 1、过流保护； 2、过压保护； 3、漏电保护； 4、延时保护； 5、功率：10KW； | 1 | 套 |
| 124 | 工程线缆 | 动力电缆、供电电缆、网络线、HDMI线 | 1 | 套 |
| 125 | 音视频 解码器 | 1、输出接口：支持10路HDMI输出。 2、接口编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式。 | 1 | 台 |
| 126 | 拼接屏安装、调试 | LED拼接屏现场安装、调试 | 1 | 套 |
| 127 | 拼接屏包装、运输 | 纸包装加木条运输架 | 1 | 套 |
| 其他设备及安装调试 |
| 128 | 值班室管理终端 | 硬件配置： 1、≥i5-8500； 2、≥ 8G内存 ； 3、1T硬盘带有m2接口可添加NVME协议固态硬盘 ； 4、集成显卡 及DVDRW光驱 ； 5、≥21.6寸显示器。 | 1 | 台 |
| 129 | 研判室管理终端 | 硬件配置： 1、≥i5-8500； 2、≥ 8G内存 ； 3、1T硬盘带有m2接口可添加NVME协议固态硬盘 ； 4、集成显卡 及DVDRW光驱 ； 5、≥21.6寸显示器。 | 1 | 台 |
| 130 | 3D投屏管理终端 | 硬件配置： 1、i5-8500 ； 2、8G内存 ； 3、1T硬盘 +128G固态硬盘； 4、4G显存独立显卡。 | 1 | 台 |
| 131 | 值班室文件输出终端 | 1、黑白激光； 2、A4 幅面； 3、打印 扫描 复印；打印速度高达22页/分钟； 4、首页输出7.3秒。 | 1 | 台 |
| 132 | 涉案财物管理终端 | 硬件配置： 1、≥i5-8500； 2、≥ 8G内存 ； 3、1T硬盘带有m2接口可添加NVME协议固态硬盘 ； 4、集成显卡 及DVDRW光驱 ； 5、≥21.6寸显示器。 | 1 | 台 |
| 133 | 涉案财物文件输出终端 | 1、类型：打印机； 2、幅面：A4 幅面； 3、打印机类型：彩色打印机； 4、最高分辨率高达600 x 600 dpi； 5、打印速度：黑白(A4，正常模式)：高达16页/分钟，彩色(A4，正常模式)：高达16页/分钟； 6、月打印负荷：高达30,000页； 7、纸张容量：150页进纸盒，100页出纸盒； 8、打印负荷：高达30,000页； 9、内存：128 MB DDR，128 MB NAND闪存； 10、接口：高速USB 2.0 端口。 | 1 | 台 |
| 134 | 卷宗文件输出终端 | 1、类型：打印机； 2、幅面：A4 幅面； 3、打印机类型：彩色打印机； 4、最高分辨率高达600 x 600 dpi； 5、打印速度：黑白(A4，正常模式)：高达16页/分钟，彩色(A4，正常模式)：高达16页/分钟； 6、月打印负荷：高达30,000页； 7、纸张容量：150页进纸盒，100页出纸盒； 8、打印负荷：高达30,000页； 9、内存：128 MB DDR，128 MB NAND闪存； 10、接口：高速USB 2.0 端口。 | 1 | 台 |
| 135 | 卷宗登记管理终端 | 硬件配置： 1、≥i5-8500； 2、≥ 8G内存 ； 3、1T硬盘带有m2接口可添加NVME协议固态硬盘 ； 4、集成显卡 及DVDRW光驱 ； 5、≥21.6寸显示器。 | 1 | 台 |
| 136 | 其他办公室管理终端 | 硬件配置： 1、≥i5-8500； 2、≥ 8G内存 ； 3、1T硬盘带有m2接口可添加NVME协议固态硬盘 ； 4、集成显卡 及DVDRW光驱 ； 5、≥21.6寸显示器。 | 6 | 台 |
| 137 | 安装调试费：线材、辅材、安装、部署、联调、测试 | 1 | 项 |

| 商务要求: |
| --- |
| 投标报价要求 | 1、投标方所报总价为包含完成项目的所有费用，除工程量另有增加外，不增补新的费用。 2、投标人在投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。如出现参数不满足或由于投标人的原因造成品质不满足招标要求，采购人有权要求更换设备或变更安装方案，不增加任何费用。 |
| 质保期 | 1、货物质保期不少于一年，免费运维三年。（自安装完毕并验收合格之日起计）。 2、中标人必须保证提供的货物是全新的、未使用过的。保修：分项有要求的按分项要求，无要求的按厂家承诺实行“三包”。 3、在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标人无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件应由中标人免费提供。 4、中标人必须提供所有设备完整技术资料。技术资料必须包括操作使用说明手册、合格证等。 |
| 售后服务要求 | 1、中标人提供全部设备必须是原厂原装合法渠道的全新正品，质量符合国家相关标准及安全规范。 2、故障响应时间：中标人应接到故障通知后在4小时内响应，8小时内到采购人指定现场，48小时之内排除故障，按国家及行业标准对故障进行及时处理；设备故障不能解决的，中标人必须于5个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3、伴随服务：中标供应商应提供设备的随机附件、技术资料这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 4、提供终身技术咨询服务并免费提供设备使用所需的技术培训，免费培训使用人员和维护人员。 5、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标人也要积极帮助采购人修理。 6、其余按投标人承诺。 |
| 交付时间及交货地点 | 1、交付时间：自合同签订之日起 90个日历天内，安装调试完毕并通过验收。 2、交付地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式及合同签订 | 1、付款方式：合同签订后，中标供应商向甲方指定账户提交中标金额的5%作为质量保证金，质量保证金到账后7个工作日内，甲方向中标供应商支付中标金额的30%作为预付款，中标供应商主要货物交付完毕，经过验货合格后支付中标金额的40%，项目通过最终验收合格后10个工作日内，甲方向中标供货商支付中标金额的30%。 2、合同签订：中标通知书发出之日起十五日内。 3、质量保证金：在质保期满且中标供应商向按要求提交相关材料给甲方审核无异议后15个工作日内无息返还。 |
| 安装调试 | 安装调试：中标供应商货物运输到指定地点后，中标供应商应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况，由中标供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由中标供应商承担。 |
| 其他要求 | 1、中标人提交的投标产品必须是全新且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数，质量不符合合同规定及招标文件规定标准的采购人有权拒收该货物，中标供应商愿意更换货物但逾期交货的，按投标逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求中标供应商赔偿经济损失。 2、所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，中标人应承担全部费用及相应的责任。 3、投标人需书面承诺所投标产品不会发生任何的知识产权或经营权的纠纷和第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。 4、在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。 5、若中标人所供货物或服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定严肃处理。 6、本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。 |
| 核心产品 | 核心产品：本项目中标“▲”为核心产品，包括：执法管理模块、办案区管理模块、涉案财物管理模块、卷宗管理模块、高清审讯主机，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |

| 多功能执法办案管理中心项目-土建工程 |
| --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 计量单位 |
| 1拆除工程 |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1.拆除方式:人工拆除 2.砌体名称:内墙 | 20.36 | ㎡ |
| 2建筑工程 |
| 3 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:5km | 41.87 | ㎡ |
| 4 | 回填方 | 1.回填方来源:暂按原土回填 | 34.05 | ㎡ |
| 6 | 砌块墙（新砌砖墙） | 1.砖品种、规格、强度等级:390x190x190 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:M5 | 24.30 | ㎡ |
| 7 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | 17.00 | ㎡ |
| 8 | 带形基础 | 1.混凝土种类:毛石混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | 12.02 | ㎡ |
| 9 | 基础梁 | 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | 3.61 | ㎡ |
| 10 | 圈梁 | 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | 2.33 | ㎡ |
| 11 | 构造柱 | 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | 2.17 | ㎡ |
| 12 | 现浇构件螺纹钢制安 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | 0.071 | t |
| 13 | 现浇构件螺纹钢制安 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | 0.369 | t |
| 14 | 钢屋架（无缝钢管60x4.0） | 1.钢材品种、规格:无缝钢管60x4.0 材质Q235B 2.进行喷砂除锈 3.环氧底漆、面漆各一遍 | 1.112 | t |
| 15 | 钢屋架（无缝钢管35x3.0） | 1.钢材品种、规格:无缝钢管35x3.0 材质Q235B 2.进行喷砂除锈 3.环氧底漆、面漆各一遍 | 0.197 | t |
| 16 | 钢支撑（无缝钢管35x2.5） | 1.钢材品种、规格:无缝钢管35x2.5 材质Q235B 2.进行喷砂除锈 | 0.081 | t |
| 17 | 钢支撑20 | 1.钢材品种、规格:圆钢20 2.进行喷砂除锈 3.环氧底漆、面漆各一遍 | 0.125 | t |
| 18 | 钢拉条12 | 钢拉条12 | 0.040 | t |
| 19 | 钢拉条-25x2 | 1.钢材品种、规格:扁钢-25x2 2.进行喷砂除锈 3.环氧底漆、面漆各一遍 | 0.015 | t |
| 20 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:方通140x60x2.5 2.进行喷砂除锈 3.环氧底漆、面漆各一遍 | 1.382 | t |
| 21 | 螺栓 | 1.螺栓种类:花篮螺栓 2.规格:M18 | 8 | 套 |
| 22 | 彩钢板维护 | 1.围护材料品种、规格:0.476mm蓝色镀锌压型彩钢板 | 4.45 | ㎡ |
| 3 屋面及防水工程 |
| 23 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:合成树脂瓦 | 138.46 | ㎡ |
| 4 楼地面工程 |
| 24 | 块料楼地面 | 1.600x600x8抛光砖 2.20厚干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆结合层一遍 4.混凝土板 | 127.92 | ㎡ |
| 5 墙、柱面工程 |
| 25 | 聚酯纤维阻燃隔音硬质防撞板墙面（含龙骨） | 1.100系列轻钢龙骨 壁厚0.8 2.8mm埃特板 3.面附9厚聚酯纤维阻燃隔音硬质防撞板 | 222.60 | ㎡ |
| 26 | 聚酯纤维阻燃隔音硬质防撞板墙面（不含龙骨） | 1.8mm埃特板 2.面附9厚聚酯纤维阻燃隔音硬质防撞板 | 585.33 | ㎡ |
| 27 | 玻璃隔断 | 1.工程部位：等候室1-62 2.隔断材质：12mm单层钢化玻璃 | 85.29 | ㎡ |
| 28 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚不锈钢 | 16.77 | ㎡ |
| 29 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:标准砖墙 2.15+5厚混合砂浆 1：1：6 3.刮腻子两道 4.乳胶漆两道 | 207.52 | ㎡ |
| 6 天棚工程 |
| 30 | 铝板网吸音吊顶（临时扩建部分） | 1.轻质龙骨标准骨架：主龙骨T35,次龙骨T25,中距皆为600 2.玻璃布包矿棉50厚 3.铝板网 规格600x600x0.8 4.详图集15ZJ521 P26-2 | 124.82 | ㎡ |
| 31 | 无孔铝扣板吊顶天棚（轻钢龙骨矿棉板吊顶） | 1.轻质龙骨标准骨架：主龙骨UC40,次龙骨V40,中距皆为600 2.无孔铝扣板 规格600x600x0.8 3.详图集15ZJ521 P23 | 219.79 | ㎡ |
| 7 门窗工程 |
| 32 | 钢塑门 | 1.门框、扇材质及规格:M1021 面贴聚酯纤维板 含五金配件 2.运距:5KM | 12.60 | ㎡ |
| 33 | 玻璃门 | 1.门框、扇材质及规格:M1021 面贴聚酯纤维板 含五金配件 2.运距:5KM | 12.60 | ㎡ |
| 34 | 单向透视玻璃窗 | 1.框、扇材质:不锈钢方通 2.玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 | 2.70 | ㎡ |
| 35 | 铝合金玻璃窗 | 1.框、扇材质:不锈钢方通 2.玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 | 2.70 | ㎡ |
| 36 | 门窗周边塞缝 | 门窗周边塞缝 | 30.60 | m |
| 8措施项目 |
| 37 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:3.9米 2.脚手架材质:钢管48.3x3.6 | 344.61 | ㎡ |
| 38 | 混凝土模板及支架(撑) 基础 | 1.基础类型:带形基础 2.模板、支撑材质:胶合模板 | 49.04 | ㎡ |
| 39 | 基础梁 | 1.模板、支撑材质:胶合模板 | 36.78 | ㎡ |
| 40 | 构造柱 | 1.模板、支撑材质:胶合模板 | 43.46 | ㎡ |
| 41 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机 | 1 | 台次 |
| 9安装工程 |
|  |  | 分部分项工程 | 1 | 项 |
| 42 | 总配电箱ALZ1、ALZ2 | 普通用电配电箱 中心距地1.6米安装 | 2 | 台 |
| 43 | 配电箱AL1~4 | 普通用电配电箱 底边距地1.6米安装 | 7 | 台 |
| 44 | 圆形吸顶灯 | 1.规格：220v 30w 2.吸顶安装 | 25 | 套 |
| 45 | 防水防尘灯 | 1.规格：220v 25w 2.吸顶安装 | 7 | 套 |
| 46 | 双管荧光灯 | 1.规格：220v 2x28w 2.吸顶安装 | 24 | 套 |
| 47 | LDE平板灯 | 1.规格：220v 30w 60x60 2.吸顶安装 | 24 | 套 |
| 48 | LDE平板灯 | 1.规格：220v 64w 120x60 2.吸顶安装 | 19 | 套 |
| 49 | 自带蓄电池应急照明灯 | 1.规格：220v 2x3w 2.应急时间：≥60min 3.距地2.2米安装 | 16 | 套 |
| 50 | 单联单控开关 | 1.规格：220v 10A 2.距地1.3米安装 | 8 | 套 |
| 51 | 双联双控开关 | 1.规格：220v 10A 2.距地1.3米安装 | 31 | 套 |
| 52 | 三联双控开关 | 1.规格：220v 10A 2.距地1.3米安装 | 3 | 套 |
| 53 | 自带蓄电池应急单向疏散指示灯 | 1.规格：220v 2x3w 2.应急时间：≥60min 3.距地0.5米安装 | 5 | 套 |
| 54 | 自带蓄电池应急双向疏散指示灯 | 1.规格：220v 2x3w 2.应急时间：≥60min 3.距地0.5米安装 | 4 | 套 |
| 55 | 自带蓄电池应急安全出口指示灯 | 1.规格：220v 2x3w 2.应急时间：≥60min 3.距地0.5米安装 | 20 | 套 |
| 56 | 线槽 | 1.低压金属线槽MR200x100 | 21.96 | m |
| 57 | 阻燃硬塑料管PC16 | 1.名称:阻燃硬塑料管PC16 2.材质:塑料管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配管 | 254.00 | m |
| 58 | 阻燃硬塑料管PC20 | 1.名称:阻燃硬塑料管PC20 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配管 | 550.00 | m |
| 59 | 阻燃硬塑料管PC25 | 1.名称:阻燃硬塑料管PC25 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配管 | 85.98 | m |
| 60 | 阻燃硬塑料管PC32 | 1.名称:阻燃硬塑料管PC32 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配管 | 67.77 | m |
| 61 | 镀锌钢管SC40 | 镀锌钢管SC40 | 4.05 | m |
| 62 | 镀锌钢管SC50 | 镀锌钢管SC50 | 4.47 | m |
| 63 | 电力电缆 | 1.规格：ZR-YJV-5*16mm2 2.穿SC40管沿地面/墙面敷设 | 5.45 | m |
| 64 | 电力电缆 | 1.规格：ZR-YJV-3x25+1x16mm2 2.穿SC50管沿地面/墙面敷设 | 5.87 | m |
| 65 | 阻燃铜芯电线2.5mm2 | 1.材质名称:铜芯电线 2.配线形式:管线槽穿线 穿PC20 3.规格型号:BV-3x2.5mm2 | 1997.40 | m |
| 66 | 阻燃铜芯电线4mm2 | 1.材质名称:铜芯电线 2.配线形式:管线槽穿线 穿PC20 3.规格型号:BV-3x4mm2 | 939.90 | m |
| 67 | 阻燃铜芯电线10mm2 | 1.材质名称:铜芯电线 2.配线形式:管线槽穿线 穿PC25 3.规格型号:BV-3x10mm2 | 268.44 | m |
| 68 | 阻燃铜芯电线16mm2 | 1.材质名称:铜芯电线 2.配线形式:管线槽穿线 穿PC32 3.规格型号:BV-3x16mm2 | 211.71 | m |
| 69 | 电力电缆头制作安装ZR-YJV-5*16mm2 | 电力电缆头制作安装ZR-YJV-5*16mm2 | 2 | 个 |
| 70 | 电力电缆头制作安装ZR-YJV-3x25+1x16mm2 | 电力电缆头制作安装ZR-YJV-3x25+1x16mm2 | 2 | 个 |
| 71 | 凿(压)槽及恢复PC16 | 凿(压)槽及恢复PC16 | 43.00 | m |
| 72 | 凿(压)槽及恢复PC20 | 凿(压)槽及恢复PC20 | 92.50 | m |
| 73 | 凿(压)槽及恢复PC25 | 凿(压)槽及恢复PC25 | 47.00 | m |
| 74 | 凿(压)槽及恢复PC32 | 凿(压)槽及恢复PC32 | 25.00 | m |
| 75 | 单相插座 | 1.名称:单相插座 2.安装方式:距地0.3m暗装 3.底盒材质、规格:86底盒 | 58 | 套 |
| 76 | 空调插座 | 1.名称:单相插座 2.安装方式:距地0.3m暗装 3.底盒材质、规格:86底盒 | 24 | 套 |
| 10通风空调工程 |
| 77 | 管道式排风机 | 1.型号:GDF4.8-8B 2.规格:3500m3/h 368pa 0.8kw | 1 | 台 |
| 78 | 单层百叶风口 | 1.规格:600x250 | 4 | 个 |
| 79 | 不锈钢板通风管道 | 1.外包30mm厚铝箔贴面离心玻璃隔热棉 2.0.5厚镀锌钢板 | 19.68 | ㎡ |
| 11其他 |
| 77 | 垃圾清运费 | 垃圾清运费 | 940 | ㎡ |
| 77 | 材料搬运费 | 材料搬运费 | 940 | ㎡ |
| 78 | 成品保护费 | 成品保护费 | 940 | ㎡ |
| 79 | 专业保洁 | 专业保洁 | 940 | ㎡ |
| 80 | 管理费工 | 1 | 项 |
| 81 | 税费 | 1 | 项 |

# 第四章  合同条款及格式

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：

采购人：

中标供应商：

说明：

1、本合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。

2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）　　　　　　　　　　　　　  　　采 购计划号

供 应 商（乙方）　　　　　　　　　　　　　  　　招 标 编 号

签 订 地 点 　　　　　　　　　　　　　　　 　　签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价（元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 服务质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 不限 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 不接受损耗 。

第五条 交付和验收

1、交货时间：自合同签订之日起 90个日历天内，安装调试完毕并通过验收。 。

地　点：采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 三 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 按乙方投标文件承诺 。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：按乙方投标文件承诺 。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和履约保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质： 　　　　　　　　　　　　　　　。

3. 付款方式：合同签订后，中标供应商向甲方指定账户提交中标金额的5%作为质量保证金，质量保证金到账后7个工作日内，甲方向中标供应商支付中标金额的30%作为预付款，中标供应商主要货物交付完毕，经过验货合格后支付中标金额的40%，项目通过最终验收合格后10个工作日内，甲方向中标供货商支付中标金额的30%。

4. 履约保证金：

（1）本项目无履约保证金。

甲方账户信息：

开户名：

开户行：

帐 号：

- 按合同约定交货验收合格后，由乙方向甲方提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），甲方在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

第九条 质量保证金

1、双方订立合同后，中标供应商向甲方指定账户提交中标金额的5%作为质量保证金。

2、在质保期满且中标供应商向按要求提交相关材料给甲方审核无异议后15个工作日内无息返还。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在乙方投标文件承诺时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期按乙方投标文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费.

5、乙方承诺所提供设备和软件的功能除符合招标示文件里所列的要求外，还须符合广西区公安厅颁发的《全区公安机关执法办案管理中心信息系统建设规范（正在使用网传（2019）72号文）所提的要求，若不符合该《规范》的要求，由乙方在10个工作日内予以整改，整改后仍不合格的，甲方有权认定乙方提供的设备及软件不合格，有权拒绝支付尚未支付的款项。

6、乙方承诺所建设的系统应支持此项功能：办案人员在办案区讯（询）问结束后，讯（询）问音视频及被讯（询）问人员在办案区内的相关音视频均能立即分类自动上传至甲方正在使用的执法音像数据库，若达不到此功能，视为乙方提供的设备及软件不合格，有权拒绝支付尚未支付的款项。

7、乙方承诺所建设的系统功能在验收时达到甲方满意为止，若甲方不满意的，乙方有义务进行整改，甲方亦有权拒绝支付尚未支付的款项。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行第十七条 诉讼双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；

2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标或成交通知书。

第二十一条 本合同一式七份，具有同等法律效力，采购代理机构、政府采购监督管理处各一份，甲方三份，乙方两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效

甲方（公章）：　　　　　　　　　　　　乙方（公章）：

单位地址： 　　　　　　　　　　　　　单位地址：

法定代表人： 　　　　　　　　　　　　法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　 委托代理人：

电话： 　　　　　　　　　　　　　　　电话：

电子邮箱： 　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：

开户银行： 　　　　　　　　　　　　　开户银行：

账号： 　　　　　　　　　　　　　　　账号：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　 邮政编码：

年 　　月　　 日　　　　　　　　　　　　　　　年　　 月　　 日

附件 1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货 日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收 具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组 意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |

附件 2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供应商申请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （ 大 写 ）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章： 年 月 日 |
| 财务部门意见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到广西华诚达建设项目管理有限公司财务部办理履约保证金退付事宜。

# 第五章 评标办法及评分标准（综合评分法）

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和政府采购评审专家组成，成员人数应当为5人以上（含5人）单数。其中，政府采购评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评标委员会以招标文件为依据，对通过资格性审查及符合性审查的投标文件进行评审，对投标人的价格、技术分、商务分等方面按百分制打分，其中价格分20分，技术分69分，商务分11分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

- 评定方法

- 对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）评分方法：

| 条款号 | 评审 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分20分） | 总报价 | 20分 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）除上述情况外，评标报价等于投标报价； （7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为20分。 （8）价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×20分 |
| 2 | 技术分（满分69分） | 技术参数性能分（满分44分） | 44分 | 由各评委根据招标文件一般性技术参数（即不带“★”参数）和重要技术参数（即带“★”参数），根据该参数对相应的投标设备所产生的一般性影响和重要影响进行独立打分。 投标人所提供的技术参数一般性技术参数每出现一项负偏离时扣0.5分，扣完为止；投标人所提供的技术参数重要技术参数每出现一项负偏离时扣2分，扣完为止。 核心产品中加★重要参数需提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章佐证，没有检测报告佐证的，按负偏离处理。检测报告开标现场原件备查。 |
|  |  | 项目实施方案分（满分10分） | 10分 | 由评标委员会针对投标人对项目总体要求的理解，系统设计目标、系统建设原则、设计指导思想，功能设计，灵活性、可扩展性以及兼容性等方面的优劣程度独立打分，以评标委员会全体成员平均分作为投标人该项得分，满分10分。 一档（0.1-3.0分）：项目实施方案简单，保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足项目要求，技术服务、技术培训的内容和措施同比一般，有项目实施人员，满足以上相关要求的，进入一档。 二档（3.1-6.5分）：满足一档的情况下，项目实施方案较详细，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目要求，技术服务、技术培训的内容和措施同比较完善。 三档（6.6-10分）：满足二档的情况下，项目实施方案详实，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的。 |
|  |  | 售后服务方案分（满分 12分） | 12分 | 由评标委员会根据各投标人提供的投标文件中对项目售后服务等方面内容，售后服务承诺书内容的完整性、可行性、合理性，以评标委员会全体成员平均分作为投标人该项得分，满分12分。 由评委在打分时根据各投标人提供的售后服务方案，售后服务方案的全面、可行性、合理性，实施能力情况等方面确定所属档次，然后评委在各档次内独立打分。 一档（0.1-4分）：满足招标文件质保期和技术服务的基本要求，售后服务方案简单，保障响应措施、服务承诺简单。 二档（4.1-8分）：满足招标文件质保期和技术服务的要求，售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，提供售后服务承诺，售后服务方案有明确故障恢复的时限承诺，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，有详细的描述。配备有售后服务人员，有定期回访计划。 三档（8.1-12分）：满足招标文件质保期和技术服务的要求，售后服务承诺方案全面，论述准确，能充分考虑用户单位的实际情况和用户实际需求，针对性、可操作性强，服务保障措施表述清晰、合理，具有良好的应急预案、故障解决措施和完善的免费技术培训和定期的回访计划，有针对性的服务流程，故障响应时间优于采购需求，提供快捷的本地化服务，售后服务经验丰富。 |
|  |  | 现场勘查分（满分 3分） | 3分 | 投标人按招标要求进行了现场勘查，并在招标文件中提供由招标人盖章确认的现场勘查证明的，得3分，不提供得0分。 |
| 3 | 商务分（满分11分） | 综合实力分（满分8分） | 8分 | （1）投标人或所投本项目的核心产品厂商具有信息技术服务管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，具备1项得0.4分，最多得2分。（须提供原件核查，否则不得分） （2）投标人或所投本项目的核心产品厂商具有（CMMI-DEV）软件成熟度达到五级的得1.5分，达到四级的得1分，达到三级的得0.5分。（须提供原件核查，否则不得分） （3）投标人或所投本项目的核心产品厂商自2017年1月1日以来完成类似软件开发项目案例的业绩的，每个得0.5分，最多得1分。（须提供中标通知书或合同原件核查，否则不得分）。 （4）投标人或所投本项目的核心产品厂商荣获“国家认定企业技术中心”的得0.5分，（须提供有效复印件并加盖厂商公章，否则不得分）； （5）投标人或所投本项目的核心产品厂商具有“执法管理”、“执法监督”、“案卷管理”相关的计算机软件著作权登记证书及软件测试报告，具备1项得1分，最多得3分。（须提供证书及测试报告原件核查，否则不得分。） |
|  |  | 政策能 分(节能、 环保、广西工业产品等)（3分） | 3分 | （1）投标产品有一样纳入《财政部发展改革委关于调整公布的节能产品政府采购清单的通知》中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页）每项得0.5分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分 1 分。 （2）投标产品有一样纳入《财政部环境保护部关于调整公布的环境标志产品政府采购清单的通知》中环境标志产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页）每项得 0.5分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分1分。 （3）认定为使用广西工业产品70%以上的得1分。 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发﹝2015﹞78 号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品70%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的70%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。 |
| 4 | 投标人得分计算方法 | 投标人最终得分＝1+2+3 |

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，则依次按技术参数性能、项目实施方案、售后服务得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第六章　 投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

（一）所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封

投 标 文 件（正/副本）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封

二、投标文件格式

（一）报价文件部分

1、报价文件封面（格式）

（正/副本）

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

日　　　期：

2、报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3、投标函格式：

投　标　函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份；

二、资格证明文件正本一份，副本   份；

三、商务文件正本一份，副本   份；

四、技术文件正本一份，副本   份；

五、投标文件电子Ｕ盘一份。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币            元 (￥       元)的投标总报价，投标保证金　　　元，交付时间                   ，提供本项目招标文件第三章“招标项目采购需求”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺在采购活动前三年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第四章“合同主要条款（格式）”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

不如实提供材料、提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

2020 年    月    日

4、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                                     　　　   单位：元

| 项号 | 服务名称 | 数量 ① | 计量 单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |
| 交付时间： |
| 交付地点： |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用：

①投标方所报总价为包含完成项目的所有费用，除工程量另有增加外，不增补新的费用。

②投标人在投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。如出现参数不满足或由于投标人的原因造成品质不满足招标要求，采购人有权要求更换设备或变更安装方案，不增加任何费用。

4、本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：    （盖姓名章无效）

日 期：

5、投标保证金（格式自拟）（必须提供，否则作无效投标处理）。

6、开户许可证（或基本存款账户信息证明）；（必须提供，否则作无效投标处理）

7、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（二）、资格证明文件部分 （格式）

1、资格证明文件封面格式

（正/副本）

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

日　　　期：

2、资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3、投标人营业执照（正/副本）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）

4、投标人投标截止之日前半年内投标人任意三个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）

5、投标人必须提供投标截止之日前半年任意一个月的依法缴纳的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴税付款凭证”复印件；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起投标人的社保缴费证明及个人缴费明细复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）

6、2019年的财务状况表（包含资产负债表、现金流量表、利润表。新成立不满一年的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）。（必须提供，否则作无效投标处理）。

- 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）： 　 盖姓名章无效

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）： 　 盖姓名章无效

年    月    日

#### 8、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良行为记录的书面声明；（必须提供）；

关于近三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良行为记录的声明函（格式）

致：　　　　　　　　　　　（采购代理机构）

我公司在近三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）和不良行为记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我公司在近三年内在经营活动中有重大违法记录和不良行为记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

（三）商务文件部分（格式）

1、商务文件封面格式

（正/副本）

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

日　　　期：

2、商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3、投标声明书格式：

投标声明书

致：　　　　　　　　　　　　　（采购代理机构）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                           。

我        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的 　（项目名称）　 （项目编号：　　　 ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的产品名称为：　　　　　　　　；规格型号：　　　　　　；型号产品我方有现货可供，并已于　　　年　　月生产完工或向 （原厂商名称）购进［或需在中标后向 订购］。

4、我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

7、我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：  　　　盖姓名章无效

年    月    日

4、商务响应表（格式）：

商务响应表

| 商务条款 | 招标文件的商务需求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件第三章 “招标项目采购需求”中“商务要求”内容填写。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：    （盖姓名章无效）

日 期：

5、投标人法定代表人身份证明书（格式见附件)，法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供）

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

贴附“法定代表人身份证复印件”（正反两面）

6、法定代表人授权委托书原件(格式见附件)，被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

法定代表人（负责人）授权委托书

致：　　　　　　　　　　　　　（采购代理机构）

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

贴附“法定代表人及委托代理人身份证复印件”（正反两面）

7、承诺书（格式）；

承诺书（1）

我单位在投标和履行合同中主动接受有关行政监督部门依法依规实施的监督和查处，若出现以下情况，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

若有出现前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：    （盖姓名章无效）

日 期：

承诺书（2）

现承诺我单位在本项目的投标文件使用的证件、证书、业绩、公章、印章、签字、复印件及有关答疑等材料均为真实、有效。如我单位提供上述的材料有变造、伪造等造假行为，招标人和有关行政监督部门可以取消我单位投标资格或中标资格。给招标人、招标代理机构造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，提供虚假材料谋取中标、成交的，即处以一至三年内禁止参加政府采购活动的处罚；构成犯罪的，接受依法追究刑事责任。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：    （盖姓名章无效）

日 期：

8、国家行政许可证或强制产品销售许可证；

9、安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

10、投标人或所投本项目的核心产品厂商2017年1月1日以来完成类似软件开发项目案例的业绩。（必须提供中标通知书或合同原件核查）；( 参考格式 )：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收 报告 | 用户 评价 |  |

注：后附以中标（成交）通知书或合同复印件。

投标人名称：　　　　（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期： 　年 　月　 日

11、其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等）；

11.1中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

说明：参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

11.2、残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年    月    日

说明：《残疾人福利性单位声明函》为参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供，同时需提供符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件的证明材料：（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

12、投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式) ；

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：　　　　（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期： 　年 　月　 日

13、投标人认为有必要提供的其他材料（如货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书；产品相关节能环保等证书；质量保证体系等方面的认证；投标人情况介绍等）。

（三）技术文件部分（格式）

1、技术文件封面格式

（正/副本）

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

日　　　期：

2、技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3、系统配套设备配置清单（格式）（均不含报价）；（必须提供）：

系统配套设备配置清单

| 序号 | 服务名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应一致，否则做废标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：    （盖姓名章无效）

日 期：

4、系统服务技术响应表（格式）；（必须提供）

系统服务技术响应表

| 项号 | 服务名称或技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据第三章 “招标项目采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项 对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺 ，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现 “正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：    （盖姓名章无效）

日 期：

#### 5、系统技术服务方案、技术培训大纲、售后服务方案；（必须提供）

（投标人可根据项目需求及评标办法要求自行编写方案，格式自拟）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：  （盖姓名章无效）

日 期：

#### 6、项目实施人员一览表；(参考格式)

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人投入本项目的项目实施人员必须提供投标截止之日前半年任意一个月的社保缴费证明及个人缴费明细复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：  （盖姓名章无效）

日 期：

#### 7、 对本项目系统总体要求的理解。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：  （盖姓名章无效）

日 期：

8、 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（投标人可根据项目需求及评标办法要求自行编写方案，格式自拟）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：  （盖姓名章无效）

日 期：

9、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：  （盖姓名章无效）

日 期：

10、投标人认为需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有请提供）；

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：  （盖姓名章无效）

日 期：